建设项目环境影响报告表

项目名称：五金制品生产、销售项目

建设单位（盖章）：沭阳金紧金属制品有限公司南湖分公司

编制日期：二〇一七年十一月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 五金制品生产、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳金紧金属制品有限公司南湖分公司 |
| 法人代表 | 朱江 | 联系人 | 朱江 |
| 通讯地址 | 沭阳县苏州西路中心工业区 |
| 联系电话 | 15300791618 | 传真 | / | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳县苏州西路中心工业区 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案[2017]194号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C3482]紧固件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1000in盖章） | 绿化面积 （平方米） | - |
| 总投资 （万） | 3000 | 其中：环保 投资（万元） | 14 | 环保投资占总投资比例 | 0.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2018年5月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 建设项目原辅材料详见表1-1，主要原辅材料理化性质见表1-2。 建设项目主要设施见表1-3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1800n | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 12 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 全厂雨污分流，雨水通过雨水管道排入就近水体；本项目新增生活污水144t/a，经化粪池处理达接管要求进入沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）集中 处理后达标排放，尾水排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |

原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1。主要原辅材料理化性质见表1-2。 表1-1 项目原辅材料消耗情况表 序号 名称 年消耗量 产地 1 铁线 100t/a 国内 2 铝线 100t/a 国内 3 润滑油 0.3t/a 国内 表1-2 主要原辅材料理化特性及毒理毒性表 序号 原料名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 1 铁 纯净的铁是光亮的银白色金属，它的密度为7.86g/cm3(20℃)，熔点为1535℃，沸点为2750℃。按金属的分类，铁属高熔、沸点的重金属，是黑色金属之一。通常用的铁一般都含有碳和其它元素，所以常常带有颜色且熔点显著降低。铁有延展性和导热性，可用于机械加工。铁也能导电，但不及铜、铝的导电性强，故通常不用做导线。纯铁的磁化和去磁化都都快，常用于制发电机和电动机的铁芯。正是由于铁具有可塑性、硬度大、铁磁性等工程技术上所要求的许多优良性能，使它成为应用最广泛、用量最多的金属。 — — 2 铝 银白色轻金属。有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。铝粉在空气中加热能猛烈燃烧，并发出眩目的白色火焰。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，难溶于水。相对密度2.70。熔点660℃。沸点2327℃。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅，居第三位，是地壳中含量最丰富的金属元素。航空、建筑、汽车三大重要工业的发展，要求材料特性具有铝及其合金的独特性质，这就大大有利于这种新金属铝的生产和应用。 应用极为广泛。 — — 2、主要设备 建设项目主要设备见表1-3。 表1-3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台套） 1 冷镦机 / 2 2 成型机 / 2 3 自动组合机 / 2 4 搓丝机 / 1 5 脱油机 / 1

| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 项目名称：五金制品生产、销售项目 项目简介：本项目由沭阳金紧金属制品有限公司南湖分公司投资建设，位于沭阳县苏州西路中心工业区，投资3000万元整，沭阳金紧金属制品有限公司南湖分公司租赁沭阳县南湖街道办事处厂房一栋进行项目生产，建筑面积为1200m2，项目建成投产后将形成年产1500万只紧固件的生产规模。 本项目东为沭阳县泰克超硬磨料磨具有限公司，西为苏北再生资源集散市场，北为苏州西路。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 2、产业政策 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[ 2015 ]118号）中限制和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性分析 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照沭阳县生态红线区布局图，与本项目最近的生态红线区域为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区。各生态红线保护区域保护范围见表1-4。 表1-4 项目周边生态红线保护区域范围 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 一级管控区 二级管控区 总 积 一级管 控区 二级管控区 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 新沂河两岸河堤之间的范围 68.34 68.34 与本项目距离最近的生态红线区域为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区二级管控区，本项目距离新沂河（沭阳县）洪水调蓄区二级管控区约3000米，根据上表可知本项目与以上红线区域二级管控区无相交区域。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，也不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-5。 表1-5 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修订 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 | 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 | 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 5 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 （5）与宿迁市负面清单相符性分析 本项目位于宿迁市沭阳县韩山镇，根据《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（苏政办发[2014]209号）中规定： 禁止引入化工、染料、农药、印染、酿造、造纸、电石、铁合金、焦炭、制革、电镀、垃圾焚烧等对环境污染严重的建设项目。 禁止引入排放氨、硫化氢等恶臭气体和一氧化碳、氯气、氟化氢、硝基苯等无机、有机有毒有害气体的项目。 禁止生产、使用及排放含氰化合物、多氯联苯、多溴联苯等致癌、致畸、致突变的高毒物质项目。 禁止引入排放铅、镉、铬、汞、砷等有毒有害重金属的项目，如金属表面处理及热处理加工业、铅蓄电池制造业、化学原料及化学品制造业、电子元器件制造业、重有色金属冶炼业等“涉重行业”。 禁止引入废旧资源回收再加工项目，特别是废电子、废电瓶、废电器产品、废塑料、汽车拆解。 限制陶土坩埚拉丝工艺生产的玻璃纤维、冲压-焊接-喷涂工艺生产的彩钢板及其制品等列入《环境保护名录》（2013年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 限制引进采用列入《环境保护名录》（2013年版）重污染工艺的项目。 禁止新建10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，供热管网、天然气管网覆盖范围以外的10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉应采用生物质成型燃料、电等替代燃煤。新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。 禁止无配套污水处理厂的乡镇引入有工业废水排放的项目。 项目选址不得违反《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号）中相关要求。生态红线区域分为一级管控区和二级管控区，一级管控区严禁一切形式的开发建设活动。 高度重视饮用水源保护，饮用水源保护区内不得违反《江苏省生态红线区域保护规划》中相关管控措施要求。 本项目为金属结构制造项目，不属于《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（苏政办发[2014]209号）中规定的禁止引入的项目，符合区域负面清单的要求。 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 4、工程内容及规模 本项目主要建设内容见表1-6；本项目建成投产后，产品方案详见表1-7。 表1-6 本项目主体工程及产品方案 类别 建设名称 建筑面积 备注 主体工程 生产厂房 1200m2 租赁，用于项目生产 表1-7 本项目主体工程及产品方案 工程内容 产品名称 产量（t/a） 运行时间（h/a） 紧固件生产线一条 紧固件 1500万只/a 2400 5、公用工程 （1）给排水 本项目总用水为180t/a，来自当地自来水管网。 本项目产生的废水为生活污水144t/a，一并经化粪池处理后入沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）集中 处理后达标排放。 （2）供电 本项目用电量为12万千瓦时/年，由市政电网提供。 （3）储运工程 建设项目设备材料采用汽车运输。 建设项目公用工程一览见表1-8。 表1-8 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 180t/a 来自市政自来水管网 供电 12万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 运输 — 汽车运输 6、环保投资及“三同时”验收 建设项目环境保护投资14万元，占总投资的0.5%，具体投资见表1-9。 表1-9 环保投资及“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废气 排气筒 油雾 静电油烟净化系统+15m排气筒 6 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 厂房 油雾 机械排风 2 达标排放 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总磷 化粪池 1 达沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）接管标准 噪声 厂房 生产设备 厂房隔声 2 厂界噪声达标 固废 生产过程 工业固废 固废暂存点5m2 1 有效处置，不排放到外环境 生产过程 危险废物 危废暂存点1m2 2 全部处置 合计 — 14 — — 7、职工人数及工作制度 建设项目新增职工12人，年工作日300天，采用一班制，每班工作8小时。 8、厂区平面布置 厂区布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图3。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建，租赁的厂房为空置厂房，不存在与本项目有关的原有污染情况与主要环境问题，场地无遗留环境问题。 |
| --- | --- | --- | --- |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1.地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年 均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3.水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 4.生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、社会经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2016年第十五届全国百强县名单，列第44位，沭阳县已连续四年跻身全国百强县行列。在2014年中国工业百强县（市）名列第78位。 2016年，沭阳县实现地区生产总值630.13亿元；完成一般公共预算收入71.75亿元，总量始终稳居苏北22县（市）首位；完成社会消费品零售总额153.7亿元；完成500万元以上固定资产投资455.59亿元。 科技：2016年，沭阳县新建省级以上研发机构11个，获批国家级高新技术企业12家；获批省“双创计划”人才6人、“千人计划”专家13人；获得授权专利1888件，位居苏北县（市）前列。全社会研发机构支出占GDP比重为1.46%，比2010年提升1.08个百分点。 文化：2016年，我县成功举办第三届“中国·沭阳花木节”暨第二届全国盆景精品展，东关少儿京剧团参加央视少儿春晚演出并获金奖，在苏北地区率先实现“县有四馆”（即文化馆、图书馆、博物馆、美术馆）。乡镇文化站、农家书屋实 现镇村“全覆盖”，群众性文体活动缤纷多彩，全年完成送戏下乡160场，送电影下乡6796场，送图书下乡2.8万余册。组织指导书画展览、文艺演出、艺术培训 等群众性文化活动600余场，培训12000余人次。 教育：2016年，全县高考二本以上达线5946人，有5人进入全省文、理科前100名，共有18名学生考取清华北大，连续四年进入全省第一方阵。沭阳如东中学与韩国英阳高等学校缔结为国际友好学校，教育现代化迈出坚实的一步。建陵高中成功创建省四星级高中。学前教育扎实发展。2015年，新增省优质园5所、市优质园6所，总数分别达到63所、28所。职业教育加速发展，毕业学生对口就业率超过90%，宿迁经贸学院获评“省高技能人才培养示范基地”。 2、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 3、沭阳县生态红线区域保护规划 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），项目所在区域生态红线区域名录如下表所示。 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区 水源水质保护 / 淮沭新河及堤外两侧各100 米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。不含淮沭新河第一 第二饮用水源一级保护区 32.83 32.83 淮沭河第一饮用水水源保护区 水源水质保护 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 / 2.39 2.39 淮沭河第二饮用水水源保护区 水源水质保护 一级管控区为一级保护区，范围为：一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 / 3.09 3.09 古泊河（沭县）清水通道维护区 水源水质保护 / 古泊河及两岸各100米范围 7.33 7.33 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 / 新沂河两岸河堤之间的范围 68.34 68.34 古栗林种质资源保护区 种质资源保护 / 位于颜集镇、新河镇、庙头镇、扎下镇 74.84 74.84 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 / 柴米河两岸河堤之间的范围 10.73 10.73 岔流新开河洪水调蓄区 洪水调蓄 / 岔流新开河两岸河堤之间的范围 7.16 7.16 六塘河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 / 六塘河两岸河堤之间的范围 12.01 12.01 经分析，本项目不在上述生态红线范围内，因此，项目选址符合江苏省生态红线区域规划。区域生态红线图见附图四。

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本项目位于沭阳县苏州西路中心工业区，引用《沭阳中山医院项目监测报告》中监测数据，该监测数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求，详情见附件。 1、大气环境质量状况 建设项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据中证监测技术有限公司的监测数据，项目所在区域SO2、NO2、TSP、PM10各指标的均达标，全部低于二级标准限值，空气质量状况良好。 2、水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为沂南河。沂南河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。根据中证监测技术有限公司的监测数据，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量状况 根据中证监测技术有限公司监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 |
| --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目的周边情况，确定环境保护目标见表3-1。 表3-1 建设项目环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 规模 环境功能 空气环境 中心庄 N 300m 60户 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | 一号农村 E 300m 30户 水环境 沂南河 W 1.3km 中 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准 声环境 厂界 — 1m — 达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准 |

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 非甲烷总烃 一次值 2000 《大气污染物排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr CODMn BOD5 氨氮 SS 磷酸盐（以P计） 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤60 ≤0.3 ≤0. 5 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 本项目生活污水接管标准见表4-4，污水处理厂排放标准见表4-5。 表4-4废（污）水接管标准 （单位：mg/l） 项目 pH COD 氨氮 SS 总磷 标准来源 污水处理厂接管标准 6~9 500 45 400 8.0 GB8978-1996、GB/T31962-2015 表4-5城镇污水处理厂污染物排放标准（一级 A 标准）单位：mg/L（pH为无量纲） 污染物 pH值 COD SS 氨氮 总磷 标准来源 污水处理厂排放标准 6～9 50 10 5（8） 0.5 GB18918-2002一级A标准 废气 本项目废气主要为油雾废气（非甲烷总烃）非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 表4-6 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒 高度（m） 最高允许排放 速率（kg/h） 无组织排放监控点浓度值（mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 3、噪声 建设项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准值》（GB12348-2008），分别见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准值（GB12348-2008） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 4、固废 建设项目一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013修改单相关规定执行，危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投产后，全厂污染物排放总量见表4-8。 表4-8 全厂污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量t/a 削减量t/a 排放量t/a 排放增减量t/a 废气（有组织） 非甲烷总烃 0.054 0.044 0.01 +0.01 废气（无组织） 非甲烷总烃 0.006 0 0.006 +0.006 废水 废水量 144 0 144 144 COD 0.043 0.008 0.035 +0.035 SS 0.028 0.005 0.023 +0.023 NH3-N 0.0036 0 0.0036 +0.0036 TP 0.00028 0 0.00028 +0.00028 固废 生活垃圾 1.8 1.8 0 0 废铁线 1 1 0 0 废铝线 1 1 0 0 废润滑油 0.2984 0.2984 0 0 废气： 本项目有组织排放的污染物主要为非甲烷总烃0.01t/a。 废水：建设项目废水为生活污水，生活污水排放总量为144t/a，其各污染物接管考核量指标为COD：0.035 t/a、SS：0.023t/a、氨氮：0.0036t/a、TP：0.00028t/a，纳入沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，危险固废（废活性炭）委托有资质单位处理。 |

# 五、建设项目工程分析

施工期工艺流程简述 该项目环评且为租赁厂房，无施工期污染，故不评述施工期相关内容。 工艺流程简述（图示）： 本项目的生产工艺流程见图5-1。 图5-1生产工艺流程 生产工艺流程简介： 打头 将铁线和铝线分别放入冷镦机里进行打头，制作成铆壳，此工段有油雾废气G1、金属固废S1以及在打头过程中产生的噪音N1； 打钉 将铁线和铝线分别放入成型机里进行打钉，然后将加工好的线材放入搓丝机里制作成铆芯。此工段有金属固废S2以及在打钉过程中产生的噪音N2； 表面处理 该项目的表面处理是为电镀处理，采用外加工，此工序无三废产生。 组装 将加工好的线材，进行组装。 包装 建设项目对产品检验，合格品包装后入库。 主要污染工序： 废气 本项目废气主要为打头过程中的油雾废气，打头过程是机械挤压过程，工件在挤压成型过程中会产生短时间的高温，在这种高温状态下，润滑油部分气化，产生油雾废气，油雾的主要成分为脂类、聚烯类等，本环评以非甲烷总烃计。对照其他同类型企业，油雾的产生量约为润滑油总量的20%，本项目润滑油用量为0.3t/a，油雾产生量为0.06t/a。企业需在冷镦设备上设置集气装置，收集的油雾废气采用静电油烟净化系统处理，处理后的废气通过不低于15m的排气筒高空排放。废气收集率为90%，处理效率80%，风机风量为10000m3/h，则经净化处理后有组织排放的油雾废气为0.01t/a，有组织排放速率为0.0041kg/h，排放浓度为0.41mg/m3；无组织排放量为0.006t/a，排放速率为0.0025kg/h。 表5-1 建设项目废气产生情况表（有组织） 排放源 废气量(m3/h) 污染物 名称 产生状况 治理措施 去除率 (%) 排放状况 排放 高度 (m) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量 （t/a） 厂房 10000 非甲烷总烃 2.25 0.0225 0.054 静电油烟净化系统 80 0.41 0.0041 0.01 15 表5-2 建设项目废气产生情况表（无组织） 污染源产生工序 污染物名称 污染源 位置 污染物排放量（t/a） 排放速率(kg/h) 面源面积（m2） 面源高度（m） 打头 非甲烷总烃 厂房 0.006 0.0025 1000 8 2、废水 （1）生活污水 本项目新增员工12人，年工作300天。用水定额按50L/人·d，则生活用水量为180t/a，排放系数以0.8计，则每年产生生活污水量为144t/a。生活污水污水中主要污染物为COD 300mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总磷 3mg/L，经化粪池处理达接管要求进入沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）集中 处理后达标排放，尾水排入沂南河。 本项目废水排放情况见表5-3。 表5-3 本项目废水排放情况表 废水 废水量 (t/a) 污染物 名称 产生 浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放浓度（mg/L） 排放量 (t/a) 削减量(t/a) 排放去向 生活污水 144 COD 300 0.043 240 0.035 0.008 排入沭阳南方水务有限公司 处理后达标排放 SS 200 0.028 160 0.023 0.005 NH3-N 25 0.0036 25 0.0036 0 TP 3 0.00028 3 0.00028 0 本项目用水量平衡见图5-2。 图5-2 本项目用水量平衡图 t/a 3、固体废物 本项目产生的一般固废主要为金属固废和生活垃圾，危险废物为废润滑油。 金属固废：打头过程产生的废铁线和废铝线用于再生产，类比其他同类型企业，约占原料的1%，废铁线产生量约1t/a，废铝线产生量约1t/a，收集后回用再生产。 生活垃圾：本项目新增员工12人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量为1.8t/a，由当地环卫部门统一清运。 危险废物主要为生产设备使用润滑油产生得的少量废润滑油。 润滑油 主要来自于设备生产过程中产生的废润滑油，产量约为0.2984t/a，属于《国家危险废物名录》中HW08，代码900-214-08，集中收集，暂存于危废暂存车间，定期交由有资质单位处理。 本项目固体废物主要包括工业固体废弃物和生活垃圾。根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，首先对建设项目产生的固体废物进行判断，具体见表5-4，根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标，对项目危险性进行判别见表5-5，固体废物产生及排放情况表见表5-6。 表5-4 建设项目固体废物属性判断一览表 序号 废物来源 名称 性状 预测产生量t/a 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 办公、生活 生活垃圾 固态 1.8 √ / 《固体废物鉴别导则（试行）》 2 生产过程 废铁线 固态 1 √ / 3 生产过程 废铝线 固态 1 √ / 4 生产过程 废润滑油 液态 0.2984 / / 表5-5 建设项目固废产生情况汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（吨/年） 1 生产固废 一般工业固废 办公、生活 固态 生活垃圾 / / 其它废物 99 1.8 生产过程 固态 废铁线 / / 黑色金属废物 85 1 生产过程 固态 废铝线 / / 有色金属废物 82 1 危险废物 生产过程 液态 废润滑油 T、I 废矿物油 HW08 0.2984 表5-6 固废产生及排放情况表 序号 废物来源 名称 性状 产生量t/a 拟采取的处理方式 1 办公、生活 生活垃圾 固态 1.8 环卫部门清运 2 生产过程 废铁线 固态 1 回收再生产 3 生产过程 废铝线 固态 1 回收再生产 4 生产过程 废润滑油 液态 0.2984 委托有资质单位进行处理 建设项目危险废物产生及处置情况表见表5-7。 表5-7 建设项目危险废物产生及处置情况表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废润滑油 HW 08 900-214-08 0.2984 设备润滑 固态 矿物油 矿物油 三个月 T 贮存于厂区危废暂存点，交由危废资质单位处置 4、噪声 本项目投入运营后，主要噪声设备见表5-8。 表5-8 本项目噪声设备一览表 序号 高噪声设备名称 数量 （台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果dB（A） 1 冷镦机 2 75 厂房 墙壁隔声 30 2 成型机 2 75 厂房 墙壁隔声 30 3 搓丝机 1 85 厂房 墙壁隔声 30 4 组合机 1 75 厂房 墙壁隔声 30

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.25mg/m3，0.054 t/a | 0.41mg/m3，0.01 t/a |
|  | 无组织 | 打头工序 | 非甲烷总烃 | 0.006t/a | 0.006t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 144t/a | COD SS NH3-N 总磷 | 300mg/l，0.043t/a 200mg/l，0.028t/a 25mg/l，0.0036 t/a 3mg/l，0.00028 t/a | 240mg/l，0.035t/a 160mg/l，0.023t/a 25mg/l，0.0036 t/a 3mg/l，0.00028 t/a |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 环卫清运 |
|  | 生产过程 | 废铁线 | 1 t/a | 回收再生产 |
|  | 生产过程 | 废铝线 | 1 t/a | 回收再生产 |
| 危 险 废 物 | 生产过程 | 废润滑油 | 0.2984t/a | 委托有资质单位进行处理 |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为搓丝机、冷镦机等，单台噪声值为75-85dB(A)，噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 建设项目实施后，主要废气为打头过程中的油雾废气。 本项目废气主要为打头过程中的油雾废气，打头过程是机械挤压过程，工件在挤压成型过程中会产生短时间的高温，在这种高温状态下，润滑油部分气化，产生油雾废气，油雾的主要成分为脂类、聚烯类等，本环评以非甲烷总烃计。对照其他同类型企业，油雾的产生量约为润滑油总量的20%，本项目润滑油用量为0.3t/a，油雾产生量为0.06t/a。企业需在冷镦设备上设置集气装置，收集的油雾废气采用静电油烟净化系统处理，处理后的废气通过不低于15m的排气筒高空排放。废气收集率为90%，处理效率80%，风机风量为10000m3/h，则经净化处理后有组织排放的油雾废气为0.01t/a，有组织排放速率为0.0041kg/h，排放浓度为0.41mg/m3；可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m³，无组织排放量为0.006t/a，排放速率为0.0025kg/h。 表7-1 建设项目无组织源强 污染源产生工序 污染物名称 污染源 位置 污染物排放量（t/a） 排放速率(kg/h) 面源面积（m2） 面源高度（m） 打头工序 非甲烷总烃 厂房 0.006 0.0025 1000 8 （3）大气防护距离 根据《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算建设项目无组织源的大气环境防护距离，经计算无组织排放的污染物在厂界均能实现达标排放，无需设置大气环境防护距离。 （4）大气卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），确定建设项目的卫生防护距离计算系数见表7-2。 表7-2 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 计算卫生防护距离公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； 当地常年平均风速为2.33m/s。 根据工程分析，无组织排放源强见表7-3。 表7-3 建设项目实施后无组织废气排放源强表 污染源 位置 污染物名称 无组织排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放源面积（m2） 排放源高度（m） 标准浓度限值 厂房 非甲烷总烃 0.006 0.0025 1000 8 4.0 mg/m3 根据计算，建设项目卫生防护距离预测结果情况详见表7-4。 表7-4 建设项目实施后卫生防护距离表 污染源产生工序 污染物 计算卫生防护距离（m） 确定卫生防护距离（m） 打头工序 非甲烷总烃 0.008 50 根据以上的计算分析确定本项目建成投产后卫生防护距离为厂房界外50m，具体见附图2。 通过实地调研，本评价确定本项目卫生防护距离包络线范围内主要为工业企业，可以满足本项目卫生防护距离的要求。本项目建成后卫生防护距离范围内禁止新建居民点、学校、医院等敏感保护目标。 2、水环境影响分析 本项目生活污水144t/a，主要污染物为COD300mg/L、SS 200mg/L、氨氮15mg/L、总磷 4mg/L，经厂区化粪池处理后达标接管沭阳南方水务有限公司（沭阳南污水处理厂）集中处理。 沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）位于沭阳县城玉环路以东，京 沪高速路以西，杭州东路以北，总面积 100 亩，处理规模 3 万 m3 /d，采用改良型 A2 /O 处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中 表 1 的一级 A 标准，近期尾水排入沂南河。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、 城东新区南部、城南新区及经济技术开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总 服务面积约 47.6km2。工艺流程见图 7-1。 图 7-1 沭阳南方水务有限公司污水处理工艺流程 本项目每年新增生活污水 144t/a，主要污染物为 COD、SS、氨氮、总磷，日新增排放量为 0.48t，占沭阳南方水务有限公司日处理量的 0.0017%。生活污水经化粪 池处理后，达到沭阳南方水务有限公司接管标准，接管进入沭阳南方水务有限公司 集中处理，尾水排入沂南河。项目废水水质简单，且本项目位于沭阳南方水务有限公司的接管范围内，污水管网已铺设到位，对周围水体影响较小。 3、固体废物环境影响分析 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 ①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ②危险废物贮存容器要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ③危险废物贮存设施的设计要求 危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。 ④公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 综上，本项目一般工业固废产生量为2t/a，危险固废0.2984t/a，生活垃圾产生量为1.8t/a，本项目建设一座建筑面积为5m2的一般固废暂存间，生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废堆场。其余的一般工业固废垃圾平均转运周期为一个月，则暂存期内一般工业固废量最多为0.16t，本项目一般固废暂存间一次暂存量最大为0.54t，因此本项目设置的5m2一般工业固废堆场可以满足固废贮存的要求。 本项目建设一座建筑面积为1m2的危废暂存间，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废仓库建设在厂区车间空置区域，远离原辅材料及成品仓库，因此危废仓库的选址合理。建设项目危废产生量为0.2984t/a，转运周期为半年，则暂存期内危废量最多为0.1497t，采用20kg胶桶密闭盛装，需8只20kg桶，每只桶按照占地面积0.1m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为0.8m2，因此企业设置1m2危废暂存间，可以满足危废贮存的要求。 （1）危险废物环境影响分析 本项目运营期产生的危险废物主要为废润滑油，其主要产生环节为设备润滑，危废产生后通过收集由专用的密闭胶桶贮存于厂区的危废仓库，并交由资质单位进行处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对无影响。 同时，本项目产生的危废用密闭胶桶贮存，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 （2）运输过程影响分析 本项目危废采用密闭胶桶贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生散落时，可能情况有：①胶桶整个掉落，但胶桶未破损，司机发现后，及时返回将胶桶放回车上，由于胶桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②胶桶整个掉落，但胶桶由于重力作用，掉落在地上，导致胶桶破损或盖子打开，废润滑油散落后，液体泄露出来后形成液池，运输路线基本为硬化路面，经过水泥硬化处理，且硬化厚度打100mm以上。运输司机发现后，利用车上配备的围截材料进行围堵，防止液体进一步扩散，同时利用车上的收集桶将泄露的液体尽可能的收集，通过以上措施后残留在地面的危废量较小。 因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。 （3）危废处置环境影响分析 本项目产生的危废委托资质单位进行处理，对项目周边环境影响较小。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声设备为等为搓丝机、冷镦机等，单台噪声值为75-85dB(A)。 采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009 中的工业噪声预测模式。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw,oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 （4）将室外声级 Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源 第i个倍频带的声功率级 Lw,oc： 式中：S 为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置 r0 处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级 Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： （7）等效连续 A 声级 式中：LAeq：在 T 段时间内的等效边疆声级 dB（A）； T：计算时间段的时间总数，对于昼间 T=16，夜间 T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的 A 声级 dB（A） 按照最不利情况预测其受到的影响，预测结果见表7-5。 表7-5 本项目噪声对厂界的影响预测值 （单位：dB（A）） 关心点 厂界噪声贡献值昼 厂界噪声贡献值夜 厂界东 58.3 - 厂界南 59.2 - 厂界西 56.8 - 厂界北 58.2 - 标准值 65 55 通过以上分析得出，在项目落实本报告提出的噪声防治措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A）。综上所述，本项目噪声设备经距离衰减及墙壁隔声可达标排放，对周围声环境影响较小。 5、本项目污染物汇总 本项目污染物排放量汇总见表7-6。 表7-6 本项目污染物排放量汇总 种类 产生量(t/a) 污染物名称 产生浓度 产生量(t/a) 排放 浓度 排放量 (t/a) 排放去向 废气 有组织 0.054 非甲烷总烃 2.25mg/m3 0.054 0.41mg/m3 0.01 大气环境 无组织 0.006 非甲烷总烃 — 0.006 — 0.006 大气环境 废水 生活污水 144 COD 300mg/L 0.043 240mg/l 0.035 排入沭阳南方水务有限公司 处理后达标排放 SS 200mg/L 0.028 160mg/l 0.023 NH3-N 25mg/L 0.0036 25mg/l 0.0036 TP 3mg/L 0.0028 3mg/l 0.00028 种类 产生量 （t/a） 处理处置量 （t/a） 综合利用量 （t/a） 外排量 （t/a） 备注 固体废物 生活垃圾 1.8 1.8 0 0 环卫部门清运 废铁线 1 1 0 0 回收再生产 废铝线 1 1 0 0 回收再生产 危险废物 废润滑油 0.2984 0.2984 0 0 委托有资质单位处理

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 排气筒 | 油雾（非甲烷总烃） | 静电油烟净化系统+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 无组织 | 厂房 | 油雾（非甲烷总烃） | 车间排风扇 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 化粪池 | 达沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）接管标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置 |
|  | 生产过程 | 废铁线 | 回收再生产 | 有效处置 |
|  | 生产过程 | 废铝线 | 回收再生产 | 有效处置 |
|  | 生产过程 | 废润滑油 | 委托有资质单位处理 | 有效处置 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备为冷镦机、搓丝机等，单台噪声值为75-85dB(A)，噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、本项目由沭阳金紧金属制品有限公司南湖分公司投资建设，位于沭阳县苏州西路中心工业区，投资3000万元整，沭阳金紧金属制品有限公司南湖分公司租赁沭阳县南湖街道办事处厂房一栋进行项目生产，建筑面积为1200m2，项目建成投产后将形成年产1500万只紧固件的生产规模。 2、本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[ 2015 ]118号）中限制和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 3、建设项目拟建地位于沭阳县苏州西路中心工业区，周围区域以预留工业用地为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目厂址可行。 4、环境质量现状 a:环境空气质量现状 本项目所在地空气质量状况良好，达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 b:水环境质量现状 沂南河的水环境质量达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002) Ⅳ类水的水平。 c:声环境质量现状 本项目区域声环境现状良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）的3类标准。 5、污染物达标排放，区域环境功能不会下降。 （1）废水 本项目生活污水144t/a，主要污染物为COD300mg/L、SS 200mg/L、氨氮15mg/L、总磷 4mg/L，经厂区化粪池处理后达标接管沭阳南方水务有限公司（沭阳 城南污水处理厂）集中处理。 （2）大气 本项目废气主要为打头过程中的油雾废气，主要成分为非甲烷总烃，经静电油烟净化系统处理，处理后的废气通过不低于15m的排气筒高空排放。经净化处理后有组织排放的油雾废气为0.01t/a，有组织排放速率为0.0041kg/h，排放浓度为0.41mg/m3；可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m³，无组织排放量为0.006t/a，排放速率为0.0025kg/h。对当地的环境空气质量影响较小。 本项目产生的无组织废气主要为打头过程中未收集的油雾废气。无组织油雾产生量约为0.006t/a，排放速率为0.0025kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值；通过车间机械通风装置排入大气，对周围环境影响较小。 经计算无组织排放的污染物在厂界均能实现达标排放，无需设置大气环境防护距离；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，建设项目以厂房为边界设置50m的卫生防护距离。 通过实地调研，本评价确定本项目卫生防护距离包络线范围内主要为工业企业，可以满足本项目卫生距离的要求。本项目建成后卫生防护距离范围内禁止新建居民点、学校、医院防护等敏感保护目标。 （3）固废 本项目产生的一般固废主要为金属固废和生活垃圾，危险废物为废润滑油。 金属固废：打头过程产生的废铁线和废铝线用于再生产，类比其他同类型企业，约占原料的1%，废铁线产生量约1t/a，废铝线产生量约1t/a，收集后回用再生产。 生活垃圾：本项目新增员工12人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量为1.8t/a，由当地环卫部门统一清运。 废润滑油：项目加工过程中使用到的润滑油每年用量为0.3t/a；废润滑油产生量为0.2984t/a。 因此，建设项目产生的各类固废均能得到有效处置，零排放，对周围环境影响较小。 （4）噪声 厂界噪声经厂房隔声和距离衰减后可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A），对周围声环境影响较小。 6、总量控制分析 废气： 本项目有组织排放的污染物主要为非甲烷总烃0.01t/a。 废水：建设项目废水为生活污水，生活污水排放总量为144t/a，其各污染物接管考核量指标为COD：0.035 t/a、SS：0.023t/a、氨氮：0.0036t/a、TP：0.00028t/a，纳入沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）总量。 固废：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，危险固废（废润滑油）委托有资质单位处理。 综上所述，本项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环境影响来讲，本项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、本项目生活垃圾应集中收集管理，交由环卫部门加以清运，减少对周边环境的影响。 2、建设单位应按照清洁生产的要求，减少物料、资源和能源的用量，从而达到进一步减少污染物的目的。 3、加强员工环境保护意识，操作上应有切实可行的规章制度。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 法人代表身份证复印件 附件三 企业营业执照 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目厂区平面图 附图4 生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

铁线、铝线

打头

组装

表面处理（外协）

N1、S1、G1

图例

N  噪声

G  废气

S  固废

打钉

表面处理（外协）

N2、S2

包装

出厂

N3

铁线、铝线

生活用水

化粪池

消耗36

180

144

沭阳南方水务有限公司