所在地区：      溧水区      　　　　　　　环评编号：

审批编号：

建设项目环境影响报告表

项目名称： 铭仕（南京）年产100万套汽车自动变速器离合器及关键技术研发项目

建设单位（盖 章）：  铭仕（南京）汽车零部件有限公司

编制日期：二零一八年一月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出新建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明新建项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

注   释

一、本报告表应附以下的附图、附件：

附件1  登记信息表

附件2  营业执照

附件3  土地购买合同

附件4  厂房租赁协议

附件5  建设项目委托书

附件6  建设单位承诺书

附件7  环评服务合同

附件8  航空产业园规划环评批复

附件9  危废处置承诺

附件10 污水接管证明

附图一  建设项目地理位置图

附图二  项目周边环境概况图

附图三  车间平面布置图

附图四  溧水区生态红线图

附图五  溧水经济开发区航空产业园规划图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态环境影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 铭仕（南京）年产100万套汽车自动变速器离合器及关键技术研发项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 铭仕（南京）汽车零部件有限公司 |
| 法人代表 | MICHAEL THOMAS DOHERTY | 联系人 | 欧海威 |
| 通讯地址 | 南京溧水经济开发区沂湖路18号 |
| 联系电话 | 18707726612 | 传真 | — | 邮政编码 | 211200 |
| 建设地点 | 南京溧水经济开发区沂湖路18号 |
| 立项审批部门 | 溧水区经信局 | 批准文号 | 2018-320117-36-03-504036 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | [C3670]汽车零部件及配件制造 |
| 占地面积（平方米） | 11322（17亩） | 建筑面积（平方米） | 6340（一期） | 绿化面积（平方米） | — |
| 总投资（万元） | 428万元 | 其中环保投资（万元） | 9 | 环保投资占总投资比例 | 0.3% |
| 评价经费（万人民币） | — | 预计投产日期 | 2019年8月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 项目原辅材料详见表1-1、主要生产设备详见表1-3。 水及能源消耗量 名称 消耗量 名 称 消耗量 水（吨/年） 1050 燃油（吨/年） — 电（千瓦时/年） 360万 天然气（m3/年） — 燃煤 — 其他 — |
| 污水排水量及排放去向 建设项目无生产废水产生及排放，生活污水840t/a经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后接管排入柘塘镇污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中相关标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入二干河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 项目不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 1、项目原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 项目主要原辅材料一览表 序号 名称 主要组分 年耗量 备注 1 前向支柱 - 1400万个 外购 2 前/后板 - 100万个 3 前向槽口板 - 100万个 4 卡环 - 100万个 5 反向支柱 - 1600万个 6 螺钉 M5-0.8×30mm 200万个 7 螺旋弹簧 — 3000万个 8 反向袋装壳体 — 100万个 9 选择板 — 100万个 10 执行臂 — 100万个 11 执行机构子组件 — 100万套 12 润滑油 SK ATF DEXRON VI 268L 13 机油 — 0.1t 主要原辅材料理化性质见表1-2。 表1-2 主要原辅材料理化性质 名称 分子式 危规号 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 润滑油（SK ATF DEXRON VI） — — 红色液体，轻微石油气味，沸点：＞300℃，闪点208℃，密度0.846，粘度6.0cst。通常情况下稳定，贮存时原理热源、明火和其他火源，避免接触强氧化剂 可燃 LD50＞5000mg/kg（大鼠经口） 2、主要设备 项目主要设备见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号 名称 型号 数量（台/套） 备注 1 CMD装配线 — 1 用于组装工序 2 小型铣床 — 1 外购零件初加工 3 钻床 — 1 4 1m车床 — 1 5 环形锯 — 1 6 砂带机 — 1 7 磨机 — 1 8 台式磨床 — 1 9 手板压机 — 1 10 台钳 — 1 11 管线存放架 — 1 12 空压机 — 2 |

工程内容及规模： 1、项目由来 铭仕（南京）汽车零部件有限公司位于南京市溧水区经济开发区沂湖路，租赁阿姆斯特（南京）产业园土地新建厂房，本次建设一期项目，项目总建筑面积6340 m2，共两层，包括办公用房、原辅材料仓库、生产区等，项目总投资2740万元，项目建成后将形成年产100万套汽车自动变速器离合器的生产能力。建设项目预计于2018年4月开始建设，2019年8月投产运行。建设项目不设置食堂、宿舍、浴室等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令）的有关条款的规定，铭仕（南京）汽车零部件有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对“铭仕（南京）年产100万套汽车自动变速器离合器及关键技术研发项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。本单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对过程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、工程内容及规模 项目名称：铭仕（南京）年产100万套汽车自动变速器离合器及关键技术研发项目 建设单位：铭仕（南京）汽车零部件有限公司 行业类别：[C3670]汽车零部件及配件制造 项目性质：新建 建设地点：南京市溧水区经济开发区沂湖路 建设内容：新建厂房及办公用房，新增1条汽车自动变速器离合器生产线，建成后，形成年产100万套汽车自动变速器离合器生产能力 职工定员：35人 工作班制：每天2班，每班8小时，年工作300天 建设项目产品方案见表1-4。 表1-4 建设项目产品方案一览表 主体工程 产品名称及规格 设计能力（万套/年） 年运行时数（h） 汽车自动变速器离合器生产线 汽车自动变速器离合器 100 4800 3、公用工程及辅助工程 （1）给排水 建设项目无生产用水，主要为生活用水，生活用水量为1050t/a，来自市政自来水管网。 项目排水实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后就近排入附近水体；生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后接管柘塘镇污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中相关标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入二干河。 （2）供电 建设项目年用电约360万度，来自当地市政电网。 （3）绿化 建设项目不新增绿化，绿化依托租赁厂区。 （4）储运 项目原料和产品分别储存于原料仓库和成品仓库中，原料及成品均使用汽车运输。 项目公用辅助工程详见表1-5。 表1-5 工程建设内容一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 CMD零部件暂存区 100m2 汽车运输，原料储存区 成品存放区 200m2 汽车运输，成品储存区 公用 工程 给水 1050t/a 来自市政自来水管网 排水 840t/a 接管排入柘塘镇污水处理厂集中处理 供电 360万kwh/a 由当地市政电网统一供电 绿化 依托周边现有 由租赁方负责维护 环保 工程 废水 规范化接口 - 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 化粪池 5m3 满足要求，达标接管柘塘镇污水处理厂集中处理 废气 车间通风 达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 噪声 厂房隔声、机械设备安装减振底座 降噪量≥20dB(A) 厂界噪声达标排放 固废 一般固废暂存场 20m2 满足要求，安全暂存 危险固废堆场 10m2 4、产业政策符合性分析 本项目为《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中鼓励类“十九、汽车制造业，207汽车关键零部件制造及关键技术研发”，项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 该项目已于2018年通过南京溧水区经信局（2018-320117-36-03-504036）的备案，并准予开展有关工作。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 5、选址可行性及规划相符性 建设项目位于南京市溧水区经济开发区航空产业园沂湖路，主要从事汽车自动变速器离合器的生产销售，根据航空产业园规划图（附图5），项目所在地为工业用地，因此，项目建设符合经济开发区规划要求。 根据《溧水经济开发区航空产业园（一期）环境影响报告书》及其批复（溧环审[2009]85号），溧水经济开发区航空产业园（一期）总体规划范围为：东至秦淮二干河、叉河、柘塘镇与东屏镇界一线，南到秦淮一干河、曹吕村-乌山镇-东里庄一线，西抵秦淮河，北至秦淮二干河；规划面积约41平方公里，产业定位为：传统制造业、航空制造业、航空物流业以及相应的配套服务，以机电、汽车配件、轻纺及现代物流为主导。建设项目位于溧水经济开发区航空产业园（一期）规划范围内，主要从事汽车零部件及配件制造行业，属于一类工业用地，因此，建设项目与溧水经济开发区航空产业园规划是相符的。 通过对本项目的影响预测分析，项目建成后对周边环境影响较小，不会降低项目区域的环境功能区划，项目选址是合理的。 6、建设项目周边概况 建设项目位于南京市溧水区经济开发区航空产业园沂湖路，地理位置详见附图1。 项目东侧为沂湖路，沂湖路东侧为沁智电子科技公司厂房，南侧为幸福路，隔幸福路为空地，西侧、北侧为租赁方新建工业厂房、综合办公楼，项目周围300m范围内无环境保护目标。项目周边环境概况图见附图3。 7、厂区平面布置合理性 本项目建设厂房为厂区中部的5#-1厂房，厂区主出入口位于东侧沂湖路上。5#-1厂房共两层，其中二层主要分布办公区、会议室等；一层主要包括原辅材料仓库、组装区、测试区等，项目厂区平面布置详见附图4，车间平面布置情况详见附图4-1。 8、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照溧水区生态红线布局图，与本项目最近的生态红线区域主要项目东南侧约9139m处的天生桥风景名胜区，详见表1-6。 表1-6 生态红线区域范围 序号 红线区域名称 主导功能 距离 一级管控区 二级管控区 1 天生桥风景名胜区 自然与人文景观保护 9139m — 范围包括天生桥河北起永阳镇河西—洪蓝镇下思桥—缸窑坝—天生桥村—小村上村—严家宕村—南止洪蓝桥（7500米），沿河道两岸150－300米范围 ②环境质量底线 项目所在地大气环境除颗粒物及氮氧化物外均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；纳污河流二干河及项目所在地周边河流溧水河均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类相关标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 项目位于溧水经济开发区航空产业园，航空产业园产业定位为：传统制造业、航空制造业、航空物流业以及相应的配套服务，以机电、汽车配件、轻纺及现代物流为主导。项目主要从事汽车零部件制造行业，与溧水经济开发区航空产业园规划是相符的，具体见表1-7。 表1-7 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》 项目产品、所用设备及工艺均不在《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中的限制类、禁止类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号） 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号）中 5 溧水经济开发区航空产业园产业定位 项目不属于溧水经济开发区航空产业园禁止入区企业 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和溧水经济开发区航空产业园规划要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 9、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 10、与《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性 《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）要求： 第二条：本条例适用于本省行政区域内太湖流域地表水体的污染防治。太湖流域包括太湖湖体，苏州市、无锡市、常州市和丹阳市的全部行政区域，以及句容市、高淳县、溧水县行政区域内对太湖水质有影响的河流、湖泊、水库、渠道等水体所在区域。 第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、 含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 项目位于南京市溧水区经济开发区沂湖路，项目生活污水达标接管柘塘镇污水处理厂，尾水达标排放，因此符合要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 建设项目为新建项目，无现有污染问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 溧水区隶属于江苏省南京市，位于北纬31°24’至31°48’，东经118°51’至119°14’。地处长江三角洲和上海经济区的西缘。北距南京48公里，离南京禄口国际机场18公里，南京港60公里。东望苏、锡、常，距上海300公里，西邻安徽马鞍山、芜湖。 2、地形地貌 溧水区地处茅山山脉突起绵延区，境内山丘个体低矮离散，地势东南高西北低，低山丘陵面积占总面积的72.5%，最高海拔368.5米。以石臼湖、秦淮河两大水系分水岭为界，北部秦淮河水系地势东南高西北低；南部石臼湖水系地势从东北两个方向由高向低倾斜，汇交于湖区。总地形为丘、岗、土旁、冲犬牙交错，缓丘漫岗绵延，并呈明显的阶梯分布。最高一级阶梯由海拔100米以上的低山组成；第二阶梯由海拔50米以上的低矮平缓丘陵组成；第三阶梯由沟谷地及滨河湖圩区组成。第一、二阶梯是县内林业生产基地，第三阶梯是县内农业生产及经济林果的主要基地。 溧水地区的地层和地质构造，属扬子古陆下扬子台褶带构造单元。区内第四纪沉积层广泛分布，为主要成土母质，除较陡的山坡、山地、河(沟)边坡外，在低山丘陵及其坡麓地带和河(沟)谷，都覆盖着岩层的风化残积物和坡积物发育成的酸性黄壤土，土层厚薄不一，河口三角洲广布洪积土和冲积土，湖积土仅见于石臼湖。 3、气象 溧水区属北亚热带季风气候，温和湿润，雨量适中，四季分明，降雨量四季分配不均。冬半年（10～3月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏东北风，降雨较少；夏半年（4～9月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏东南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交汇于长江中下游，形成一年一度的梅雨季节。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨。全年无霜期222～224天，年日照时数1987-2170小时，常年主导风向为东南风。年平均温度为15.3℃，最热月份平均温度28.1℃，最冷月份平均温度1.7℃。最高温度达43℃，发生在7月份；最低温度为-14℃，发生在1月份。 4、水文 溧水区地域主要分属秦淮河、石臼湖两大水系，仅东南角2.73平方公里属太湖水系湖西区，分水岭呈东西向横贯县境中部。全县共有骨干河道6条，支流2条，撇洪沟73条；堤防总长293.27公里，穿堤建筑物149个；圩区54个，其中万亩以上大圩54个；中小型水库共79座，中型6座；塘坝46640面，万方以上2064面；水闸20座，中型水闸2座，分别为天生桥闸和周家山闸；抗旱翻水线143条，排灌站440座；桥、涵、闸、渡、漕等中沟以上级配套建筑物927座。 本区域在太湖流域三级保护区内，项目周边的水系主要为二干河。 5、土壤与植被 项目所在区域自然条件优越，长期的农业生产和社会活动，使区内原来的自然生态系统已基本改造成为农业生态系统，可耕地的土壤已经熟化，形成了旱作土和水稻土，且低丘岗地的平缓坡地亦被耕作，农作物以水稻、三麦、油菜为主，旱作物有豆类、蔬菜、山芋、果品等。近年来，由于经济建设的发展，可耕地不断缩小，农业生态系统已发生了较大的变化，农业种植结构不断优化。1999年溧水区申报创建国家的生态示范区试点，现已创建成为国家生态示范区。

# 三、环境质量状况

周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境现状 建设项目所在地环境质量空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2016年南京市环境状况公报》，南京市全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为0.0497mg/m³，超标0.37倍、PM10年均值为0.0852mg/m³，超标0.22倍、二氧化氮年均值为0.0443mg/m³，超标0.11倍、二氧化硫年均值为0.0182mg/m³，未超标、CO年均值为1.0 mg/m³，日均值达标。项目所在地PM2.5、PM10、二氧化氮均存在超标现象，主要是项目所在地进行建筑活动及车辆运输造成的。 2、地表水环境现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，2016年南京市监测水环境断面（点）112个，优于III类水质断面有63个，占56.2%，同比下降1.5个百分点；劣于V类水质断面有13个，占11.6%，同比基本持平。全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面，优于III类水质断面有14个，占63.6%，劣于V类水质断面有2个，占9.1%。项目附近水域主要为二干河，二干河现状水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 根据《市政府关于批转市环保局<南京市声环境功能区划分调整方案>的通知》（宁政发〔2014〕34号）的相关规定，项目所在区域噪声功能区划为3类区。依据《2016年南京市环境状况公报》，城区，区域环境噪声均值为53.9分贝，同比下降0.9分贝；郊区，区域环境噪声53.8分贝，同比下降0.8分贝；全市交通噪声监测点位245个，城区，交通噪声为53.8分贝，同比上升0.5分贝；郊区，交通噪声均值为68.0分贝，同比上升0.1分贝。全市28个功能区测点噪声连续监测显示，昼间噪声达标率为97.3%，夜间噪声达标率为86.6%。建设项目所在区域满足噪声功能区划要求，噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于南京市溧水区经济开发区航空产业园沂湖路，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，根据现场踏勘，确定项目环境保护目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 空气环境 - - - - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 水环境 沂塘 NW 1246 小型河 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准 二干河 E 2269 中型河 声环境 - 厂界 1-200 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 生态环境 天生桥风景名胜区 SE 9139 二级管控区 《江苏省生态红线区域保护规划》

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的污染物环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：mg/m3） 污染物 取值时间 标准限值 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 PM10 年平均 0.07 | 24小时平均 0.15 2、地表水环境质量标准 项目周边主要河流为沂塘、纳污河流二干河，沂塘、二干河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准，SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）IV类标准具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L；pH为无量纲） 类别 pH CODCr NH3-N TP（以P计） SS IV 6～9 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 ≤60 指标 GB3838-2002 SL63-94 3、声环境质量标准 项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB(A)） 时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类标准 65 55 |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 建设项目瑕疵零件修补、处理过程中产生的颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 排放标准 依 据 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（Kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 2、废水 建设项目废水主要为生活污水，生活污水达《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后接管柘塘镇污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中相关标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入二干河，具体标准见表4-5。 表4-5 废水接管标准及尾水排放标准（单位：mg/L，PH无量纲） 序号 项目类别 废水接管标准 尾水排放标准 1 pH 6~9 6~9 2 COD 500 50 3 SS 400 10 4 氨氮 45 5 5 总磷 8 0.5 标准来源 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中相关标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准 3、噪声 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表4-6。 表4-6 建设项目营运期噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固体废物排放标准 一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中有关规定。生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |
| 总量控制指标 | 项目建成后，全厂污染物排放总量见下表4-7。 表4-7 污染物排放总量汇总表（单位：t/a） 类 别 污染物 名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量量 废气 粉尘 0.005 0 — 0.005 废水 废水量 840 0 840 840 COD 0.34 0.17 0.17 0.042 SS 0.17 0.08 0.09 0.008 氨氮 0.021 0 0.021 0.0042 总磷 0.0034 0 0.0034 0.00042 固废 危险固废 0.156 0.156 — 0 一般固废 0.3 0.3 — 0 生活垃圾 5.25 5.25 — 0 总量平衡方案： 废气： 建设项目废气主要为金属粉尘，金属粉尘无组织排放，不需申请总量； 废水 水污染物的接管考核总量为：废水量840t/a、COD 0.34t/a、SS 0.17t/a、氨氮0.021t/a、总磷0.0034t/a，纳入柘塘镇污水处理厂总量范围内，最终排入外环境的量为：废水量840t/a、COD 0.042t/a、SS0.008t/a、氨氮0.0042t/a、总磷0.00042t/a； 固废： 固废均得到有效处置。 |

# 五、建设项目工程分析

| 施工期工程分析： 本项目施工期主要新建5#-1生产车间。施工期主要存在问题是在主体修建、设备安装等过程中产生的施工噪声、废水、扬尘、废弃包装材料和弃渣弃土等环境问题。本项目施工期工艺流程见图5-1。 图5-1 项目施工期工艺流程图 营运期工程分析： 工艺流程简述（图示） 建设项目主要从事汽车自动变速器离合器的生产，工艺主要为对外购零部件进行组装，项目零部件组装前进行人工检验，对存在轻微缺陷的零部件及组装设备上的一些工具夹使用机加工设备进行简单的修补、处理，项目工艺流程详见图5-2。 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 装前检查：项目外购零部件进行组装前，需对要组装的零部件进行检查，此过程中检查有瑕疵的零部件需进行进一步处理后再进行组装。 修补、处理：对检查存在瑕疵的零部件。根据组装需要，需使用铣床、环形锯、钻床、砂带机、磨床等进行简单的修补、处理，此过程有噪声N1、金属粉尘G1及金属边角料产生，此过程不使用润滑油、切削液等，因此无危废润滑油等产生。 预装：检验合格的零部件及进行简单修补、处理后的进口零件，根据要求进行预组装，此过程有噪声N2产生。 分总装：反向袋装壳体、弹簧、反向支柱、选择板、执行臂预组装后，根据产品需要，将执行机构组件与预装后零件进行进一步组装，此过程有噪声N3产生。 总装:将预组装后的所有组件，根据产品需要，采用卡环进行固定，项目前部组装均为干燥状态下进行，此过程组装，根据产品需要，需添加少量润滑油进行润滑，此过程有噪声N4、废润滑油S2产生。 功能性测试：组装后的零部件，进入测试区进行测试，测试过程需添加润滑油，此过程有噪声N5及废润滑油S3产生。 主要污染工序 1、施工期 （1）废水 建设项目施工期废水主要为施工过程产生的生产废水和施工人员生活污水。 施工期生产废水包括土石方填筑和混凝土养护废水、砼搅拌系统冲洗废水、机械维修油污水、施工机械跑、冒、滴、漏的污油等，主要含SS、石油类等。根据类比调查，施工期生产废水中SS值可达300～4000mg/L；生活污水主要为施工人员洗涤污水和粪便污水等，所含主要污染物为 COD、BOD5等，根据同类项目情况，施工高峰期施工人数约为50人，用水量按100 L/人·天计算，污水排放系数按 0.9计算，则排放量约为4.5t/d。 （2）废气 根据工程分析，本项目施工期大气污染物主要有施工扬尘以及施工车辆、动力机械燃油时排放少量的 SO2、NO2、CO、烃类等污染物。其中施工扬尘是本工程施工时产生的主要污染物，扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响，主要来源于：①土建基础开挖、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘；②建材的堆放、装卸过程产生的扬尘；③运输车辆造成的道路扬尘。 （3）噪声 拟建项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。根据同类工程的调查与测试资料，国内目前常用的施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、装卸机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。常见施工机械产生噪声值见表5-1。 表5-1 常见施工机械产生噪声值 声源 声源强度dB（A） 声源 声强度dB（A） 挖土机 88-96 电钻 100-105 冲击机 95 电锤 100-105 空压机 75-85 手工钻 100-105 静压桩机 80-85 无齿锯 105 压缩机 75-88 云石机 100-110 混凝土输送泵 90-100 角向磨光机 100-115 振捣器 | 100-105 电焊机 90-95 施工期采取如下噪声防治措施： 加强管理，文明施工，减少和降低噪声产生及其强度。 合理安排施工时间，并使用商品混凝土，以防止噪声影响周围环境；因工艺需要须进行夜间作业的，必须办理相关手续。 主要建筑物施工场地周围建设围墙，设置单独出入口；选用低噪声施工设备；对产生高噪声的设备建议在其外加盖简易棚。 合理布局、加强管理。在施工过程中应把高噪声工作安排在项目中央，并尽量远离周围敏感目标，要加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施。 合理选择运输路线和运输时间，尽量绕开声环境保护目标和避开声环境敏感时段，同时加强对相关方的环境管理，要求承运方文明运输，在途经敏感区时控制车速、严禁鸣笛。 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条规定：施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报工程项目名称、施工场所和期限、建筑施工机械可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。 在严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求的标准进行施工，并采用有效措施对厂址施工噪声进行控制后，该项目施工噪声对周围环境保护目标影响可控制在最低水平。 （4）固废 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生 0.42 kg 计算，施工人数50人，则施工期产生的生活垃圾约21kg/d，集中收集后由环卫部门统一清运。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。 根据《环境卫生工程》中（建筑垃圾的产生与循环利用管理），在建筑物的建造过程中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50 kg/m2，本项目总建筑面积约为81.74m2，建筑垃圾产生量取平均值40 kg/m2，则本项目建筑垃圾的产生量约3.3 t。砂土、石块等可用于填路材料，废金属、钢筋、铁丝等可以回收利用，其他的统一收集后由有渣土运输资质单位进行清运至指定的渣土处理场地，不得任意堆放。 1、运营期 建设项目营运期主要产污环节及排污特征见表5-2。 表5-2 建设项目营运期产污环节及排污特征 类别 编号 产生环节 污染因子 去向 废气 G1 修补、处理 金属粉尘 无组织排放 废水 — 职工生活 生活污水 预处理后接管柘塘镇污水处理厂集中处理 固废 S1 修补、处理 金属边角料、金属碎屑 收集外卖 S2 总装 废润滑油 委托资质单位处置 S3 功能性测试 废润滑油 — 设备维修 废机油 — 职工生活 生活垃圾 由环卫部门统一处置 — 设备维修 废抹布 噪声 — 设备运行 噪声 室内排放 （1）废气 建设项目废气主要为瑕疵零部件修补、处理过程中产生的粉尘。 根据《工业污染源产排污系数手册（2010年版）》，本项目机加工类按机械行业的零部件加工3725汽车零部件及配件制造行业，粉尘产污系数为0.01kg/t·产品，本项目汽车零部件年产量为100万套，约3000t，其中仅有少量需要进行简单的修补、处理，需进行修补、处理的量约为500t/a，则项目零部件机加工过程中粉尘产生量为0.005t/a，为金属粉尘，比重较大，受重力作用较易沉降，项目产生的粉尘厂内无组织排放。 项目排放情况见表5-3。 表 5-3 项目大气污染物无组织排放情况表 污染源位置 污染物名称 污染物排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源面积 （m2） 面源高度（m） 5#-1车间 粉尘 0.005 0.0001 400 5 2、废水 建设项目生产过程中无生产用水，项目废水主要为职工生活用水。 建设项目职工定员35人，《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），每人每天的用水量按照100L计算，年工作天数300天，建设项目职工生活用水量为1050t/a，产污系数按照0.8计算，则生活污水产生量为840t/a，主要污染物及浓度分别为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总磷4mg/L。 建设项目水平衡见图5-3。 图5-3 建设项目水平衡图（单位：t/a） 本项目废水产生及排放情况详见表5-4。 表5-4 建设项目水污染物产生及排放情况统计表 来源 废水量（t/a） 污染物名称 污染物产生情况 治理措施 污染物名称 污染物排放情况 浓度mg/L 产生量t/a 接管浓度mg/L 接管量t/a 生活污水 840 COD 400 0.34 化粪池 COD 200 0.17 SS 200 0.17 SS 100 0.09 | 氨氮 25 0.021 氨氮 25 0.021 TP 4 0.0034 TP 4 0.0034 3、噪声 建设项目主要噪声源为铣床、钻床、车床、磨床、空压机等设备运行时的噪声，单台噪声设备的噪声值为75～90dB（A），项目主要高噪声设备见表5-5。 表5-5 项目主要噪声设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 单台等效声级（dB（A）） 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 降噪效果（dB（A）） 1 CMD装配线 1 75 5#-1车间 N，10 厂房隔声、设备安装减振底座，合理布局，合理安排工作时间 20 2 小型铣床 1 75 N，10 3 钻床 1 75 N，15 4 1m车床 1 85 N，10 5 环形锯 1 85 N，14 6 砂带机 1 85 N，5 7 磨机 1 85 N，10 8 台式磨床 1 80 N，15 9 手板压机 1 85 N，5 10 台钳 1 80 N，15 11 空压机 2 90 N，10 4、固体废物 项目运营期固体废物主要为瑕疵零部件修补、处理过程中产生的边角料、金属碎屑、总装及功能性测试过程中产生的废润滑油、设备维修过程中产生的废机油、废抹布及职工生活垃圾。 （1）边角料、金属碎屑 项目瑕疵零部件修补、处理过程中有废边角料及金属碎屑产生，类比同类项目，废边角料产生量以项目产品产量的0.1‰计，则项目废边角料及金属碎屑产生量约为0.3t/a，收集后外卖处理。 （2）废润滑油 项目润滑油使用量约286L/a（0.3t/a），类比同类项目，本项目废润滑油产生量约为0.15t/a，产生的废润滑油委托资质单位处置。 （3）废机油、废抹布 在设备维修过程中产生废机油及废抹布、含油手套等，类比同类型企业，项目废机油产生量为0.005t/a，废抹布、含油手套产生量为0.001t/a。其中废机油委托资质单位处置，根据《国家危废名录（2016）》，废抹布、含有手套为危险废物，但处理过程豁免，因此，项目废抹布、含油手套由环卫部门进行清运。 （4）生活垃圾 本项目员工定额35人，生活垃圾产生定额为0.5kg/d，则本项目生活垃圾产生量为5.25t/a，交由当地环卫统一清运。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-6。 表5-6 固废属性判定表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 是否固废 判定依据 利用途径 1 生活垃圾 办公生活 固态 果皮、纸屑 否 / 环卫清运 2 边角料、金属碎屑 修补、处理 固态 金属 是 产品加工和制造过程产生的下脚料、边角料等 收集外卖 3 废润滑油 总装、功能测试 液态 润滑油 是 在设备维护和检修过程中清理出来的参与物质和损毁物质 交由资质单位处置 4 废机油 设备维修 液态 成品油、抹布 是 在设备维护和检修过程中清理出来的参与物质和损毁物质 5 废抹布 固态 环卫清运 根据《国家危险废物名录》（2016年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 1 边角料、金属碎屑 修补、处理 否 86 2 废润滑油 总装、功能测试 是 HW08 3 废机油、废抹布 设备维修 是 HW08 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告公告第43号）的要求，本项目危废汇总表见表5-8。 表5-8 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-217-08 0.15 修补、处理 液态 润滑油 矿物油 每天 T、I 交由资质单位处置 2 废机油 HW08 900-214-08 0.005 总装、功能测试 成品油、抹布 T、I 3 废抹布 HW49 900-041-49 0.001 设备维修 固态 T、In 环卫清运 5、项目建成后全厂污染物产排情况 建设项目污染物产生量汇总见表5-9。 表5-9 建设项目污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 排气量m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 速率（kg/h） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 废气 修补、处理 粉尘 — 0.0001 0.005 0.0001 0.005 无组织排放 废水 来源 污染物名称 废水量t/a 浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放去向 生活污水 COD 840 400 0.34 200 0.17 柘塘镇污水处理厂 SS 200 0.17 100 0.09 NH3-N 25 0.021 25 0.021 TP 4 0.0034 4 0.0034 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 职工生活 生活垃圾 5.25 — 5.25 0 合理处置，固废零排放 修补、处理 一般固废 0.3 — 0.3 0 总装、功能测试、设备维修 危险废物 0.156 — 0.156 0 |
| --- | --- | --- |

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 修补、处理 | 粉尘 | — | 0.005 | — | 0.0001 | 0.005 | 无组织排入大气 |
| 水污染物 | 污染物名称 | 废水量(t/a) | 产生浓度(mg/l) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/l) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 840 | 400 | 0.34 | 200 | 0.17 | 柘塘镇污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.17 | 100 | 0.09 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.021 | 25 | 0.021 |  |
|  |  | 总磷 |  | 4 | 0.0034 | 4 | 0.0034 |  |
| 固体废物 | 类别 | 产生量(t/a) | 处理处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量(t/a) | 备注 |
|  | 边角料、金属碎屑 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 收集外卖 |
|  | 废润滑油 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废机油 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |
|  | 含油抹布、手套 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 生活垃圾 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 建设项目主要噪声源为铣床、钻床、车床、磨床、空压机等设备运行噪声，单台噪声设备的噪声值为75～90dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 在施工阶段，挖填土、平整路面、铺浇路面、材料运输、装卸和混凝土搅拌等过程都存在粉尘污染的影响，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使施工地周围大气质量变差。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。根据有关文献资料，施工工地的扬尘50%以上是汽车运输材料（渣土）引起的道路扬尘。扬尘对道路的影响范围在自然风作用下通常可达100m左右，在大风时可达数百米，会对附近空气环境构成明显污染。如果在施工期间对施工区域采用围护或对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%-80%左右，施工扬尘洒水的试验结果如表7-1所示。 表7-1 施工扬尘洒水试验结果 距离（m) 5 20 30 50 100-150 TSP小时平均浓度(mg/m3) 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 0.61 洒水 2.01 1.40 0.67 0.27 0.21 如表7-1所示：实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效的控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。施工扬尘的另一种情况是开挖土方的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，避免在大风天气进行路面开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，尽量随挖随填是抑制这类扬尘的有效手段。建设项目必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。建议建设单位需采取以下措施控制污染： ①施工现场采用半封闭围护，按照规范设置硬质、密闭围挡，其高度不得低于1.8米，围挡应当设置不低于0.2米的防溢座，以减轻扬尘扩散范围。 ②加强对扬尘管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；运送石灰、砂石料、水泥、渣土等易产生灰尘的车辆装载不宜过满，按规定配置防洒落装置（如覆盖蓬布，加蓬盖），尽量减少运输过程中洒落，并规划好运输车辆的运行路线与时间。 ③施工工地出入口安装冲洗车辆的设施，防止出入车辆的车轮、底盘粘带和沿途洒落泥土污染道路，对洒落在道路上的泥土要及时清扫。对于不能及时清运的建筑垃圾和临时堆放的土石方、砂料等易产生扬尘污染的物料，应当在施工场地内采取覆盖或者洒水等有效防尘措施。 ④对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 ⑤项目主体工程完成后，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，做好植被恢复和生态补偿工作 采取以上措施后可较大程度缓解施工扬尘对周围环境的污染，施工结束后，扬尘污染随即结束。 2、水环境影响分析 现场施工时建筑排水（包括雨水冲刷工地形成的废水）和施工人员产生的生活污水是建设期的主要水污染物来源。施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工工地的道路冲洗、扬尘抑制，禁止施工废水未处理直接排放。生活废水依托周边废水处理设施处理后接管柘塘镇污水处理厂集中处理。 《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中的有关用水定额，用水指标以100L/(cap.d)计，施工工程共计600d，施工人员平均为50人，用水量产污系数以0.8计，污水排放量为2400t。COD、SS、NH3-N、TP产生量分别为0.96t、0.6t、0.06t、0.0096t。建议采取以下措施降低污染： ① 在施工场地污水产生地，设置临时施工排水渠道，统一收集施工废水，经沉淀池处理后回用于道路冲洗、扬尘抑制，禁止施工污水任意排放； ② 施工工地内主要通道进行硬化处理，对裸露的地表和堆放的建材采取有效的防雨水冲刷措施，减少泥浆产生量； 采取以上措施后，施工期间废水对周围环境产生的不利影响较小。 3、噪声环境影响分析 施工期间噪声主要有机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要是由于挖土机、推土机、打桩机以及混凝土搅拌机等施工机械产生的噪声，主要为点声源，其声级值在60-90dB(A)之间。而施工作业声源主要有敲打声、撞击声和吆喝声等瞬间噪声。施工车辆噪声属于交通噪声，其声级值在80dB(A)左右。本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85分贝以上（负载，距源10m处）。 表7-2 建筑机械噪声衰减表 阶段 噪声源 R55 R60 R65 R70 R75 土石方 装载机 350 215 130 70 40 挖掘机 190 120 75 40 22 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 结构 混凝土搅拌器 190 120 75 42 25 木工园锯 170 125 85 56 30 装修 升降机 80 44 25 14 10 注：表中R55 为干扰半径，是指声级衰减为55dB（A）时所需的距离，单位为m。 由表7-2可知，在离本项目350m左右，建筑机械噪声可达昼间55dB 要求。施工单位在施工期应严格按国家《噪声污染防治条例》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求，实施施工期噪声防治计划，施工人员要精心保养施工机械，打桩机采用静压式，使之维持最小的工作噪声。建议采取以下措施减少噪声污染： ①对工程量较大的施工现场周围设置屏障以减轻噪声对它们的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 ②施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生，以液压工具代替气压工具。在高噪声设备周围设置掩蔽物。 ③尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。 ④合理安排施工作业时间，尽量缩短工期，精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 ⑤夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。 采取以上措施后，施工期间噪声对周围环境产生的不利影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期固废来自施工时产生的建筑固废、土建过程中产生的弃土以及施工人员产生的生活垃圾。建筑固废、弃土用于平整场地或填坑、铺路，不会对环境造成二次污染。对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经沉淀、刮渣处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。施工人员为50人，每人每天产生0.5kg生活垃圾，故施工期间生活垃圾量为25kg/d，由环卫部门统一清运处理。 5、生态环境影响分析 本项目施工期由于挖掘会破坏少量植被，以草地为主，施工完成后会恢复原有的植被，会造成短时间的的植被破坏，随着施工的完成，生态环境的影响也随之恢复。 工程施工期间在施工现场容易产生短期的扬尘、水土流失现象，以及施工噪声有一定的环境不利影响，但随着施工结束后污染情况也随之消失。建议如下： ①对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘； ②建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置； ③加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高噪声设备作业时间，夜间不得进行打桩作业； ④加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区和乡镇主要道路； ⑤对施工垃圾，应尽可能利用或及时运走。 运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 建设项目营运期废气主要为项目瑕疵零件修补、处理过程中产生的金属粉尘废气。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对建设项目产生的粉尘最大影响程度进行预测。 主要预测内容如下： a．下风向污染物预测浓度及占标率； b．下风向最大落地浓度、浓度占标率及距源距离。 污染源强参数见表7-3。 表7-3 污染源强参数 污染物产生工序 污染物名称 污染源位置 排放量（t/a） 排放速率 （kg/h） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 修补、处理 粉尘 5#-1车间 0.005 0.0001 20 20 5 根据估算模式估算，建设项目无组织粉尘浓度分布情况见表7-4。 表7-4 建设项目污染物小时落地浓度随距离分布情况 距源中心下风向距离D（m） 粉尘 下风向预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.0001373 0.03 100 0.0006074 0.13 200 0.0005986 0.13 300 0.0004767 0.11 400 0.0003532 0.08 500 0.0002666 0.06 600 0.0002071 0.05 700 0.0001655 0.04 800 0.0001367 0.03 900 0.0001152 0.03 1000 9.863E-5 0.02 1100 8.594E-5 0.02 1200 7.572E-5 0.02 1300 6.734E-5 0.01 1400 6.037E-5 0.01 1500 5.452E-5 0.01 1600 4.954E-5 0.01 1700 4.527E-5 0.01 1800 4.157E-5 0.01 1900 3.835E-5 0.01 2000 3.551E-5 0.01 2100 3.314E-5 0.01 2200 3.102E-5 0.01 2300 2.912E-5 0.01 2400 2.741E-5 0.01 2500 2.586E-5 0.01 下风向最大浓度（53m处） 0.0006332 0.14 浓度占标准10%距源最远距离D10%（756m） 未超过10%标准值 预测结果表明，项目粉尘下风向最大浓度及最大占标率分别为0.0006332mg/m3、0.14%，最大落地浓度在下风向53m处。污染物最大浓度和占标率均较小，对周围环境影响较小。 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2008）确定大气环境防护距离，计算结果见表7-5。 表7-5 大气环境防护距离计算 污染源位置 污染物 名称 1小时浓度标准(mg/m3) 排放速率（kg/h） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 计算结果 （m） 修补、处理 粉尘 0.45 0.0001 20 20 5 无超标点 由上表可知，采用导则推荐的SCREEN-3模型计算得到，本项目无组织排放的粉尘厂界浓度最高点预测值可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，且最大落地浓度未超出环境质量标准，无超标点，因此不需要设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 卫生防护距离计算各参数的取值见表7-6。 表7-6 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470* 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021* 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85* 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84* 0.84 0.76 注：*为本项目计算取值。 经计算，建设项目卫生防护距离见表7-7。 表7-7 大气污染物卫生防护距离计算值 污染物 污染物排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 计算参数 计算值 卫生防护距离（m） Cm (mg/m3) A B C D L 粉尘 0.0001 400 0.45 470 0.021 1.85 0.84 0.069 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，确定建设项目卫生防护距离为以5#-1车间边界50m所形成的包络线范围。在此范围内主要为工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。因此，建设项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 建设项目实行“雨污分流”，雨水经收集后排入雨水管网，建设项目无生产废水产生和排放，生活污水840t/a经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入柘塘镇污水处理厂集中处理，尾水排入二干河。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD的处理效率约20%，对SS的去除率约20%。 柘塘镇污水处理厂位于溧水经济开发区柘塘镇十四路与一号路东北侧，设计处理规模为5000m3/d，服务面积2.96平方公里，服务范围为：宁高高速以北，十四号路以东，福田路以西，一号路（新淮路）以南。污水处理厂目前采用速分生化工艺，速分生化处理技术是将流体力学中的“流离”原理与微生物固定化的O/A生物膜技术相结合，形成的一种新型污水处理技术。具体工艺流程见图7-1。 图7-1 污水处理工艺流程图 污水处理厂尾水排放可达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中相关标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 柘塘镇污水处理厂处理能力5000m3/d，本项目污水排放量为840t/a（2.8t/d），在污水处理厂的处理能力范围内；本项目经化粪池预处理的生活污水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，满足柘塘镇污水处理厂接管要求，对污水处理厂的正常运行影响较小；且本项目所在区域污水管网已铺设到位，生活污水通过租赁方规范化污水接管口可接入区域污水管网。因此本项目废水接管排入柘塘镇污水处理厂集中处理是可行的，达标尾水排入二干河，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 建设项目主要噪声源为铣床、钻床、车床、磨床、空压机等设备运行时的噪声，单台噪声设备的噪声值为75～90dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表7-8； 表7-8 噪声预测评价结果（单位：dB（A）） 测点编号与测点位置 贡献值 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 昼 东南厂界 42.3 65 55 达标 达标 西南厂界 44.5 65 55 达标 达标 东北厂界 43.2 65 55 达标 达标 西北厂界 42.6 65 55 达标 达标 本项目选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备，在支架下面安装减震设施；部分高噪声设备等，添加吸声板、隔声防护装置，再经过厂房隔声及距离减震后，项目厂界噪声值较小。根据上表噪声预测可知，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此对周边声环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 建设项目营运期固废主要为修补、处理过程中产生的金属边角料及金属碎屑、总装及功能性测试过程中产生的废润滑油、设备维修过程中产生的废机油、废抹布及职工生活产生的生活垃圾，其中废金属边角料及金属碎屑收集后外卖处置；废润滑油、废机油委托资质单位处置；废抹布及职工生活垃圾由环卫部门定期清运。 建设项目固废利用处置情况详见表7-9。 表7-9 建设项目固体废物利用处置情况一览表 序号 固体废物名称 产生 工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物 类别 废物 代码 产生量（吨/年） 利用处置方式 利用处置单位 1 金属边角料、金属碎屑 修补、处理 一般工业固废 — 86 0.3 收集外卖 物资回收单位 2 废润滑油 总装、功能性测试 危险废物 HW08 900-217-08 0.15 委托处置 有资质单位 3 废机油 设备维修 HW08 900-214-08 0.005 4 含油抹布、手套 HW49 900-041-49 0.001 环卫清运 环卫部门 5 生活垃圾 办公、生活 — — 99 5.25 由工程分析可知，本项目建设一座建筑面积为20m2的一般固废暂存间，生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废堆场。 本项目建设一座建筑面积为10m2的危废暂存间，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废仓库建设在车间内部。建设项目危废产生量为0.156t/a，其中废抹布0.001t/a，废抹布与生活垃圾一起日产日清，废包装桶由原厂进行回收，因此，本项目需要处置危废主要为0.155t/a，最大储存周期90天，则暂存期内危废量最多为0.047t，采用25kg铁桶盛装，需2只桶，每只桶按照占地面积0.5m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为1m2，因此企业设置10m2危废暂存间，可以满足危废贮存的要求。 项目危废堆场设置情况详见表7-10。 表7-10 本项目危险固废利用处置方式评价表 贮存场所 危废名称 危废类别 代码 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-217-08 10m2 桶装 0.5t 90天 废机油 HW08 900-214-08 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。 因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，应做到防漏、防渗。厂区危废堆场设计满足以下要求： （1）溧水区地质结构稳定，地震频度低，强度弱，地震烈度在7度以下； （2）项目所在地近3～5年内最高地下水位为1.88米，低于危废贮存设施底部； （3）本地区不属于易遭受严重自然灾害影响的地区； （4）本区域全年主导风向为东南风及东风，居民区位于其上风向； （5）采取了防渗措施，已建设防渗地坪，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）。 危险固废的暂存方案：建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的固废暂存库（表面处理车间南侧）。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 运输过程的环境影响分析：项目废机油、废润滑油采用桶装，委托资质单位进行运输，危废厂内运输过程中，考虑到实际情况：①桶整个掉落，但未破损，运输人员发现后，及时返回将桶放回车上，由于桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②桶整个掉落，但由于重力作用，掉落在地上，导致破损，危废散落一地。由于项目危废均为浓度较大的液体，掉落在地上，不产生粉尘，且扩散较慢，运输人员发现后，及时采用吸收等措施，将危废收集后包装，对周边环境影响较小；③桶破损，导致危废泄漏。由于运输过程中，设置有围挡，致使泄漏出的污泥散落在车上，不会向周边环境飞散，不会造成大面积影响。 本项目须强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行妥善处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 修补、处理 | 粉尘 | — | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| 电力辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 修补、处理 | 金属边角料、碎屑 | 收集外卖 | 有效处置 |
|  | 总装、功能性测试 | 废润滑油 | 委托处置 |  |
|  | 设备维修 | 废机油 |  |  |
|  |  | 含油抹布、手套 | 环卫清运 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 建设项目主要噪声源为铣床、钻床、车床、磨床、空压机等设备运行噪声，单台噪声设备的噪声值为75～90dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

环保“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 建设项目“三同时”验收一览表如下。 表8-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 项目名称 铭仕（南京）年产100万套汽车自动变速器离合器制造及关键技术研发项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 修补、处理 颗粒物 车间通风 达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 — 与项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 化粪池，1座，5m3 达《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 2 噪声 生产车间 — 建筑墙体隔声、安装减振底座、距离衰减等 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4 固废 生产过程 危险固废 危险固废堆场10m2 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求 3 一般固废 一般固废暂存场20m2 满足要求，安全暂存 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — — 清污分流、排污口规范化设置 雨、污水接管口 符合环保要求 依托租赁方 “以新带老”措施 新建项目，无以新带老 — 总量平衡具体方案 项目废气无组织排放，不需申请总量；新增的水污染物排放在总量纳入柘塘镇污水处理厂总量范围内，固废均得到有效处置。 — 区域解决问题 — — 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 项目不设大气环境防护距离，设置以5#-1车间边界的50m范围为卫生防护距离，该范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，满足卫生防护距离的要求。 — 环保投资合计 9 营运期环境管理与环境监测 建设项目建设时要保证环保投资落实到位，实现“三同时”。 建设单位应建立大气环境、水环境、噪声环境等监测数据文件，并定期进行监测(可委托环境监测站进行)，以了解项目污染物排放和环境质量状况。 对建设项目的污染源（废气、废水、噪声）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期或不定期的监测： 大气环境：在厂界外四周布设大气采样监测点，每年监测一次，监测项目为颗粒物。 水环境：在污水接管口设水采样监测断面，每年监测一次，监测项目为COD、氨氮。 噪声：对主要生产设备及厂界噪声进行监测，每年监测一次，分昼间和夜间进行测量。

# 九、结论和建议

一、结论 1、项目概况 铭仕（南京）汽车零部件有限公司位于南京市溧水区经济开发区沂湖路，租赁阿姆斯特（南京）产业园厂房，本项目总建筑面积6340 m2，共两层，包括办公用房、原辅材料仓库、生产区等，项目总投资2740万元，项目建成后将形成年产100万套汽车自动变速器离合器的生产能力。建设项目预计于2018年4月开始建设，2019年投产运行。 2、项目符合产业政策要求 本项目属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中鼓励类“十九、汽车制造业，207汽车关键零部件制造及关键技术研发”，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 该项目已于2018年通过南京溧水区经信局（2018-320117-36-03-504036）的备案，并准予开展有关工作。 3、项目选址可行、与规划相符 建设项目位于南京市溧水区经济开发区航空产业园沂湖路，主要从事汽车自动变速器离合器的生产销售，根据航空产业园规划图（附图5），项目所在地为工业用地，因此，项目建设符合经济开发区规划要求。 根据《溧水经济开发区航空产业园（一期）环境影响报告书》及其批复（溧环审[2009]85号），溧水经济开发区航空产业园（一期）总体规划范围为：东至秦淮二干河、叉河、柘塘镇与东屏镇界一线，南到秦淮一干河、曹吕村-乌山镇-东里庄一线，西抵秦淮河，北至秦淮二干河；规划面积约41平方公里，产业定位为：传统制造业、航空制造业、航空物流业以及相应的配套服务，以机电、汽车配件、轻纺及现代物流为主导。建设项目位于溧水经济开发区航空产业园（一期）规划范围内，主要从事汽车零部件及配件制造行业，属于一类工业用地，因此，建设项目与溧水经济开发区航空产业园规划是相符的。 通过对本项目的影响预测分析，项目建成后对周边环境影响较小，不会降低项目区域的环境功能区划，项目选址是合理的。 4、项目符合其他相关政策 项目与所在地相关生态红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单均相符，与《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知相符，与《江苏省太湖水污染防治条例》要求相符。 5、环境质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，本项目评价区域环境空气质量总体较好，二氧化硫年均值优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮年均值均劣于国家二级标准；二干河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；项目所在地各监测点昼、夜间的环境噪声均能够满足功能区划的《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 5、达标排放与影响分析 （1）废气 本项目废气主要为瑕疵零件修补、处理过程中产生的粉尘废气，产生量较小，厂内无组织排放。经计算，项目不设置大气环境防护距离，卫生防护距离设置为5#-1车间为边界的50m包络线范围，该范围内无环境敏感目标，项目无组织排放废气对周围的大气环境影响较小。企业必须严格做好废气收集处理工作，做到达标排放，不得扰民。 （2）废水 项目采用“雨污分流”制，雨水经收集排入区域雨水管网。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后接管柘塘镇污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中相关标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入二干河，对周围水环境影响较小。 （3）噪声 建设项目主要噪声源为铣床、钻床、车床、磨床、空压机等设备运行时的噪声，单台噪声设备的噪声值为75～90dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固废 项目废金属边角料、金属碎屑收集外卖；废润滑油、废机油委托资质单位处置；含油抹布、手套及生活垃圾由环卫部门统一清运。 通过上述措施处理后，项目产生的固废均可得到有效的处理处置，不产生二次污染，固废处置措施方案可行，对周围环境影响较小。 6、总量控制 建设项目废气无组织排放，不需申请总量；水污染物的接管考核总量为：废水量840t/a、COD0.17t/a、SS0.09t/a、氨氮0.021t/a、总磷0.0034t/a，纳入柘塘镇污水处理厂总量范围内,最终排入外环境的量为：废水量840t/a、COD0.042t/a、SS 0.008t/a、氨氮0.0042t/a、总磷0.00042t/a；固废均得到有效处置。 7、结论 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，在正常运营期间，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，不会给周围环境产生大的影响，项目对周围环境的影响是可以控制在环境保护许可的范围内，因此从环境保护的角度来看项目选址和建设是可行的。 上述结论是在铭仕（南京）汽车零部件有限公司提供的经营范围、规模及相应的排污情况的基础上作出的评价结论，如果建设项目经营范围、规模和排污情况有所变化，铭仕（南京）汽车零部件有限公司应按审批部门的要求另行申报审批。 二、建议与要求 1、加强环保设备的定期维护，要合理布局高噪声设备，加强车间通风； 2、加强工作人员安全教育，增强安全生产意识，提高保健待遇，增强体质； 3、加强厂内清扫，减少厂内扬尘产生； 4、项目如需扩大生产规模，需向当地审批部门重新申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

前期场地平整

基础工程

主体工程

装饰工程

安装工程

工程营运

噪声、扬尘、建筑垃圾

噪声、扬尘、弃土

噪声、扬尘、建筑弃渣

噪声、扬尘、建筑弃渣

噪声、建筑垃圾

生活废水、垃圾

施工期

装饰期

营运期

反向袋装壳体、弹簧、反向支柱、选择板、执行臂

装前检查

预装

执行机构组件

G1、S1、N1

总装（卡环固定）

G1、S1、N1

N2

成品入库

图例：

G—废气

S—固废

N—噪声

分总装

前/后板、弹簧、前向支柱、前向槽口板

装前检查

预装

功能性测试

N2

N3

N4、S2

N5、S3

修补、处理

瑕疵零件

修补、处理

瑕疵零件

合格零件

合格零件

生活用水

自来水

1050

损耗210

840

接管柘塘镇污水处理厂集中处理

化粪池

840

粗格栅及进水泵房

细格栅及旋流沉砂池

水解酸化池

速分生化反应池

土壤净化处理

紫外线消毒渠

出水泵房

收纳水体