建设项目环境影响报告表

项目名称：          钛阳极及其他电极生产、销售项目

建设单位（盖章）： 江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司

编制日期： 2018年1月

江苏圣泰环境科技股份有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态保护目标等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 钛阳极及其他电极生产、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司 |
| 法人代表 | 潘洪明 | 联系人 | 田进野 |
| 通讯地址 | 宿迁市沭阳县经济开发区 |
| 联系电话 | 13390866669 | 传真 | — | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 宿迁市沭阳县经济开发区沭七路西、赐福路南 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 项目代码 | 2018-321322-33-03-500757 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | [C3399]其他未列明金属制品制造 |
| 占地面积（平方米） | 36200（约54.31亩） | 绿化面积（平方米） | 3620 |
| 总投资（万元） | 20000 | 其中：环保投资（万元） | 255 | 环保投资占总投资比例 | 1.28% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 6401.5 | 燃煤（吨/年） | — |
| 电（千瓦时/年） | 50万 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 燃油（吨/年） | — | 其他 | — |
| 废水排水量及排放去向： 本项目建成后厂区雨污分流。本项目生产废水和生活污水分别为2760.5t/a和1920t/a，生产废水经厂内污水处理站预处理，生活污水经化粪池预处理，然后一同接管至沭阳凌志污水处理有限公司进一步处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料及理化性质 本项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 主要原辅料一览表 序号 试剂名称 规格 使用量（t/a） 备注 使用工序 1 乙醇 分析纯 3 外购 贵金属涂液配置 2 正丁醇 分析纯 8 外购 3 异丙醇 分析纯 8 外购 4 钛酸四丁酯 分析纯 8 外购 5 硝酸钾 工业级 5 外购 6 纳米二氧化钛 工业级 20 外购 7 硝酸锰 工业级 15 外购 8 硝酸 工业级 8 外购 9 贵金属前躯体 / 0.5 外购 10 钌 分析纯 1 外购 11 铱 分析纯 0.6 外购 12 铂 分析纯 0.2 外购 13 盐酸 工业级 20 外购 酸洗 14 草酸 工业级 30 外购 15 硫酸 工业级 15 外购 16 双氧水 工业级 6 外购 废气处理、除油碱洗 17 氢氧化钠 工业级 8 外购 18 氢氧化钾 工业级 8 外购 19 焦炭 / 5 外购 20 氢氧化钙 工业级 15 外购 21 钛板 δ=1~5mm 300 外购 CNC机加工 22 钛丝 Φ1~3mm 10 外购 23 钛管 Φ25~89mm 10 外购 主要原辅材的料理化性质见表1-2。 表1-2 建设项目主要原辅材料理化性质 名称及分子式 危规号 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 乙醇 C2H6O 64-17-5 无色液体，有酒香，相对密度（水=1）0.79，熔点-114.1℃、沸点78.3℃，闪点12℃、引燃温度363℃，爆炸上限%(V/V)19.0、下限3.3，与水混溶，可溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 易燃易爆 LD50:7060mg/kg（兔经口） 正丁醇 C4H10O 71-36-3 无色透明液体，具有特殊气体，相对密度（水=1）0.81，熔点-88.9℃、沸点117.5℃，闪点35℃、引燃温度340℃，爆炸上限%(V/V)11.2、下限1.4，微溶于水，可溶于乙醇、醚、多数有机溶剂。 易燃易爆 LD50:4360mg/kg（大鼠经口） 硝酸钾 KNO3 7757-79-1 无色透明斜方或三方晶系颗粒或白色粉末，强氧化剂，相对密度（水=1）2.11，易溶于水、不溶于乙醇、乙醚。 不燃 LD50:3750mg/kg（大鼠经口） 盐酸 HCl 7647-01-0 无色或微黄发烟液体，有刺鼻的酸味，熔点-114.8℃、沸点108.6℃（20%），相对密度（水=1）1.20，与水混溶，溶于碱液。 不燃 / 草酸 C2H2O4 / 无色透明晶体，熔点101~102℃，相对密度（水=1）1.653，溶于水、乙醇、乙醚。 不燃 LD50:375mg/kg（大鼠经口） 硫酸 H2SO4 7664-93-9 纯品为无色透明液体，无臭，对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用，相对密度（水=1）1.83，熔点10.5℃、沸点330℃，与水混溶。 不燃 LD50:2140mg/kg（大鼠经口） 氢氧化钠 NaOH 1310-73-2 白色不透明固体。易潮解，有强烈刺激和腐蚀性，相对密度（水=1）2.12，熔点318.4℃、沸点1390℃，易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。 不燃 / 硝酸 HNO3 7697-37-2 纯品为无色透明发烟液体，有酸味，相对密度（水=1）1.50，熔点-42℃、沸点86℃，与水混溶。 不燃 / 2、主要设施及设备 建设项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备清单 序号 设备名称 规格 数量（台、套） 备注 1 高温热沉积炉 3000×2000×3500mm 3 国内购入 2 高温烘箱 2000×2000×3500mm 4 3 真空烧结炉 Φ2000×2000 2 4 表面酸洗线 2200×800×1600mm 4 5 超声波清洗线 2000×800×1000mm 4 6 恒温恒湿房 2000m2 1 7 自动喷砂线 2000×2000×2000mm 2 8 涂覆线 2000×2000×2000mm 2 9 表面清洗线 800×2000×2500mm 2 10 粗超度检测设备 / 2 11 X荧光测厚仪器 / 1 12 电化学工作站 / 1 13 电极电位测试仪 / 1 14 数控加工线 / 2 15 水刀切割设备 / 1 16 激光切割设备 / 1 17 4辊卷板机 / 2 18 液压剪裁机 / 2 19 自动焊接设备 / 2 20 水压测试系统 / 1 21 CNC加工设备 / 3 22 隧道显微镜 / 1 23 高纯水设备 / 1 24 PVD高温沉积设备 / 1 26 等离子交换机 / 3 27 三维搅拌器 / 3 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司拟选址于宿迁市沭阳县经济开发区沭七路西、赐福路南地块建设钛阳极及其他电极生产、销售项目。该项目总投资20000万元，占地面积36200平方米（约54.31亩），分两期建设，一期工程拟于2018年开工建设，主要建设内容包括新建4座厂房、办公楼、门卫以及其他公辅设施；二期工程拟于2019年开工建设，主要建设2座厂房。 本报告拟对一期工程进行评价，一期工程购置原材料分析加工设备、CNC加工设备、金属板材表面处理系统、自动涂覆设备、真空高温烘干处理系统、纯水制备系统。建设4条纳米不溶性钛阳极和其他电极生产线，同时配套2条电解槽生产线。一期工程建设完成后，可年产钛阳极及其他电极100000平方米、电解槽2000台。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司委托我单位编制其“钛阳极及其他电极生产、销售项目”环境影响报告表。我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。建设项目地理位置见附图1。 2、产业政策相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中规定的鼓励类、淘汰类和限制类项目，为允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目。项目已通过沭阳县发展和改革局立项备案（项目代码：2018-321322-33-03-500757），同意据此开展相关工作。 3、与区域规划相符性分析 本项目位于宿迁市沭阳县经济开发区沭七路西、赐福路南，属于沭阳县经济开发区北区，占用土地为工业用地。经济开发区北区产业定位为：以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业。本项目属于[C3399]其他未列明金属制品制造，为一类工业项目，符合沭阳县经济开发区北区产业定位。 4、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照沭阳县生态红线布局图（见附图2），与本项目最近的生态红线区域为项目北侧约850m的新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，详见表1-4。 表1-4 生态红线区域范围 序号 红线区域名称 主导功能 距离 一级管控区 二级管控区 1 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 850m — 两岸河堤之间的范围 本项目与新沂河（沭阳县）洪水调蓄区相距850m，项目所在地不属于该生态红线的二级管控区，因此，本想的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；纳污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，项目运营期产生的“三废”均采取了有效治理，对环境影响较小。 5、工程内容及生产规模 本项目主要从事钛阳极及其他电极、电解槽生产和销售，本项目的产品方案见表1-5，建设内容见表1-6，平面布置见附图3。 表1-5 本项目主要产品方案一览 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计生产能力 年运行时数 1 钛阳极及其他电极生产线 钛阳极及其他电极 100000m2 4800h 2 电解槽生产线 电解槽 2000台 4800h 表1-6 本项目主要建设内容 编号 建设内容 单位 数量 备注 1 1#厂房 m2 占地面积2268 一层，包括CNC机加工车间、焊接车间、喷砂车间 2 2#厂房 m2 占地面积2772 一层，包括水洗、超声波清洗车间、酸洗车间 3 3#厂房 m2 占地面积1386 主体一层、局部二层，包括涂覆车间、烘干车间、真空烧结车间 4 4#厂房 m2 占地面积1056 一层，主要为成品和原料仓库 5 办公楼 m2 占地面积840 三层，一层为职工中心，二至三层为办公室 6 门卫 m2 占地面积50 一层 7 配电间 m2 占地面积84 一层 8 卫生间 m2 占地面积84 一层 9 绿化 m2 3620 / 6、公用工程 （1）给排水 建设项目总用水量6401.5t/a，全部来自当地自来水管网。 建设项目生产废水2760.5t/a，生活污水1920t/a，生产废水经厂内污水处理站预处理，生活污水经化粪池预处理，然后一同接管至沭阳凌志污水处理有限公司进一步处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入沂南河。 （2）供电 建设项目年用电量为50万kW·h，来自当地供电网。 （3）储运 建设项目原辅材料和产品储存设置专用仓库，原辅材料和产品采用汽车运输。 （4）绿化 建设项目绿化面积3620m2，占总占地面积10%。 本项目主体及公用工程一览见表1-7。 表1-7 本项目主体工程、公用及辅助工程一览表 工程类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 钛阳极及其他电极 100000m2 满足生产要求 电解槽 2000台 公用工程 给水 6401.5t/a 来自园区自来水管网 排水 4680.5t/a 预处理后接管沭阳凌志污水处理有限公司 供电 50万kW·h/a 来自园区供电电网 绿化 3620m2 绿地率10% 环保工 程 废气 布袋除尘器 1套，1500m3/h，粉尘去除率95% 达标排放 二级碱液喷淋塔 1套，10000m3/h，HCl、硫酸雾去除率97.75% 炽热炭+催化裂解装置 1套，5000m3/h，NOx去除率95%、VOCs去除效率98% 通排风扇 若干 废水 化粪池 20m3 达沭阳凌志污水处理有限公司接管标准 污水处理站 设计处理能力20m3/d 事故应急池 150m3 / 噪声 — 设备减震、厂房隔声、距离衰减 厂界达标 固废 一般固废暂存场 50m2 固废安全暂存 危废暂存场 10m2 7、建设项目周边概况 建设项目位于宿迁市沭阳县经济开发区沭七路西、赐福路南。项目厂界东侧紧邻沭七路，西侧和南侧均为空地，北侧毗邻赐福路，建设项目周边300m范围内无环境保护目标，本项目周边概况详见附图4。 8、厂区平面布置合理性 本项目地块呈长方形，总用地面积36200m2。厂区大门位于地块东，紧邻沭七路，方便产品以及原辅材料运输。地块厂区四周设置停车场场位和绿化带，一期建设工程主要分布在地块南侧，办公楼位于地块中部，厂区内道路环形设置，整个厂区的布置紧凑合理。 9、职工人数及工作制度 建设项目定员80人，工作制度为两班制，每班8小时，年工作300天（4800h）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风，其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 450.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42mm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 4、生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、沭阳县 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2016年，初步核算实现地区生产总值（GDP）697.31亿元，按可比价计算增长9.0%。其中，一产增加值91.27亿元，增长1.9%；二产增加值317.95亿元，增长9.3%；三产增加值288.09亿元，增长11.0%。按常住人口计算人均地区生产总值45107元（按年平均汇率折算为6791美元），增长10.8%。三次产业结构调整为13.1：45.6：41.3，其中一产比重上升0.1个百分点，二产比重下降0.9个百分点，三产比重提高0.8个百分点。财政总收入在超过百亿元的基础上继续平稳增长；公共财政预算收入71.75亿元，总量与上年持平（同口径增长9.9%）。城镇居民人均可支配收入23933元，增长8.3%；农村居民人均可支配收入14107元，增长9.0%。民营经济不断发展。2016年，创业项目扶持力度持续加大，全民创业各项措施落准、落细、落实，创业就业渠道不断拓展。2016年新增私营企业和个体工商户分别为6303家和1.34万户，累计私营企业和个体工商户分别为3.98万家、7.78万户。 全面建设小康社会取得新进展。2016年，全部36个指标中，有15个指标已达到小康目标，指标达标率为41.7%，比上年提升2.8个百分点；15个达标指标合计得分36.10分，占我县总得分87.42分的41.3%。有29个指标实现程度超过80%，比上年增加2个：一是“现代教育发展水平”（小康目标85%）由上年的66.3%提高到74.1%，上升7.8个百分点；二是“村庄环境整治达标率”（小康目标95%）由上年的71.2%提高到100%，这也是2015年唯一一个新增的小康达标指标。 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 2、沭阳经济技术开发区简介 建设项目位于宿迁市沭阳县经济开发区沭七路西、赐福路南。 沭阳经济技术开发区（原名：江苏沭阳经济技术开发区、沭阳工业园区）成立于2001年6月。2006年江苏省人民政府正式批准将“沭阳县工业园区”升级为省级开发区，同时更名为“江苏沭阳经济技术开发区”。同年6月，江苏省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了正式批复（苏环管[2006]81号文）。江苏沭阳经济技术开发区核准规划面积24.5km2，其中南区和北区面积21.5km2，沂北区面积为3.0km2。南区和北区四至范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠；东至官西大沟，南区和北区以迎宾大道为分界线；沂北区四至范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。 2008年1月，江苏沭阳经济技术开发区管委会在保持开发区规划面积24.5km2不变基础上，调整产业发展定位，增加了电镀和印染产业，并编制了《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》，获得了江苏省环保厅的批复意见（苏环管[2008]17号文）。 2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济技术开发区。 3、经济开发区总体规划 （1）定业定位 沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于宿迁市沭阳县经济开发区沭七路西、赐福路南，属于经济技术开发区北区。 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 （2）开发区总体规划布局 开发区的规划范围为24.5km2，规划用地面积为24.5km2，其中： ①南区和北区规划用地面积为14.3km2，远景规划用地7.2km2，总计规划用地面积为21.5km2。 南区和北区东部的远景规划用地距城区较远，故将一、二类工业的部分用地调整为大型纺织服装和机械电子企业（含印染和电镀）用地，纺织服装项目（含印染）尽量布置在该地块的南、北两端，以便靠近热电厂可以就近供热；机械电子项目（含电镀）可以布置在该地块的中部。 ②沂北区规划建设用面积为3.0km2，总规划用地面积为3.0km2。 （3）开发区基础设施情况 ①给水系统 工业园南区和北区的工业和生活用水均全部由沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。沂北区工业和生活用水，由沭阳县扎下地表水厂供给。 工业给水和消防给水干管采用环状布置，给水干管沿园区道路铺设，形成一个供水环路。生活用水与区外的给水干管衔接，消防给水管网与工业给水管网合一，通过消防泵房加压供水。各企业给水支管和循环水的管网采用枝状布置。 ②排水系统 沭阳经济技术开发区共有4个污水处理厂，分别为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳城南污水处理厂、沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂）、沭阳凌志污水处理有限公司（原金风环保（沭阳）有限公司）。其中北区为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳凌志污水处理有限公司（原金风环保（沭阳）有限公司）。 A.沭阳凌志污水处理有限公司 沭阳凌志污水处理有限公司位于沭阳经济技术开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期处理规模为3万m3/d，二期处理规模为4.9万m3/d。二期工程服务范围主要沭阳经济技术开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道和七雄街道及章集街道。金风环保（沭阳）有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 B.沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂） 沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为3万m3/d，主导工艺为活性污泥法，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 沭阳县污水处理有限公司污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。 C.沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂） 沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，处理规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，近期尾水排入沂南河，远期最终排入新沂河北偏泓。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 ③供热 “园区”集中统一供热，区内企业不得安装小锅炉、小烟囱，可以根据特殊工艺的要求自建热煤油炉，但是热煤油炉的燃料必须采用燃料油或天然气，以保护"园区"及周围的大气质量，并达到节约能源、保护环境、减少占地、综合利用的目的。 为满足江苏沭阳经济技术开发区内企业供热需求，同时实现区内集中供热，目前开发区内建成的集中供热企业为南区的江苏新动力能源有限公司、沭阳县开发区供热有限公司，在建的为沂北区江苏益州热电有限公司。 A.江苏新动力热电有限公司 江苏新动力热电有限公司原名宿迁长江热电有限公司，位于江苏沭阳经济技术开发区南区，占地134.86亩，总投资投资3.5亿元，建设3台75吨/小时循环流化床锅炉，配备2台15MW抽凝机组＋1×15MW背压机组，年可供热3.32×106GJ。2011年11月底江苏新动力能源有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月11日通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年年底二期第3台锅炉已安装完毕，现已投入运营。 B.沭阳县开发区供热有限公司 沭阳县开发区供热有限公司由江苏沭阳经济技术开发区管理委员会投资建设，位于开发区北区乡界河西侧、慈溪路北侧地块，供热规模为锅炉2×20t/h，现已建成投产，服务范围为瑞声大道西侧的开发区北区，可满足周边景晟纺织、双金纺织、欧亚薄膜等企业的供热需求。 ④供电规划 南区和北区各设容量为20～40MVA的变电站一座。 沂北区供电电源引自扎下镇域内的35KV变电站，沂北区内设2座10KV的开闭所供电。 ⑤固体废弃物处置现状和规划 沭阳县城区现有垃圾焚烧发电厂、生活垃圾卫生填埋场各1座，均已经投入运行，可满足开发固废处置的需要。

# 三、环境质量状况及保护目标

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本项目位于宿迁市沭阳县经济开发区沭七路西、赐福路，引用《2016年沭阳县环境质量报告书》中监测数据，该监测数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。 1、大气环境质量状况 建设项目所在地大气功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据沭阳县环境监测站2016年的监测数据，项目所在区域SO2、NO2、TSP各指标的年日均值均达标，全部低于二级标准限值，空气质量状况良好。 2、水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为沂南河。沂南河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。根据沭阳县环境监测站2016年的监测数据，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站2016年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目的周边情况，确定环境保护目标见表3-1。 表3-1 建设项目环境保护目标表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 建设项目周边300m无环境保护目标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 水环境 沂南河 N 850 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 声环境 厂界 — — — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 200m范围内无声环境敏感目标 生态环境 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 N 850 二级管控区：两岸河堤之间的范围 《江苏省生态红线区域规划》

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在区域环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征污染物HCl、硫酸雾参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），VOCs参照执行《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）中TVOC相关标准，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物 取值时间 标准限值（mg/m3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 | PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 PM2.5 年平均 0.035 24小时平均 0.075 氯化氢 一次值 0.05 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 日均值 0.015 硫酸 一次值 0.30 日均值 0.10 VOCs 8小时平均 0.60 《室内空气质量标准》（GBT18883-2002） 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，纳污水体沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 类别 pH COD 氨氮 SS 总磷 石油类 IV 6～9 ≤30 ≤1.5 ≤60 ≤0.3 ≤0.5 注：固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源标准》（SL63-94）。 3、声环境质量标准 本项目厂界及周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体声环境质量标准见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值（等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 3 65 55 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 建设项目产生的颗粒物、HCl、硫酸雾、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5其他行业标准；具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织浓度值 标准来源 排气筒高度(m) 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 （GB16297-1996） NOx 240 15 0.77 0.12 HCl 100 15 0.26 0.2 硫酸雾 45 15 1.5 1.2 VOCs 80 15 2.0※ 2.0 （DB32/2862-2016） 注：※表示最高允许排放速率。 2、废水 建设项目水污染物经厂区污水处理设施预处理后，接管至沭阳凌志污水处理有限公司集中处理，pH、COD、SS、石油类接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。沭阳凌志污水处理有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水最终排入沂南河，废水接管以及排放标准详见表4-5。 表4-5 污水接管/排放标准 （除pH之外，单位mg/L） 项目 pH COD SS NH3-N TP 石油类 硫酸盐 污染因子执行标准 污水接管 6~9 500 400 / / 20 / （GB8978-1996） （GB/T31962-2015） | 污水最终排放 6~9 50 10 5(8)* 0.5 1 / （GB18918-2002） *注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。具体标准限值分别见表4-6。 表4-6 噪声排放标准值 类别 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 标准来源 3 65 55 （GB12348-2008）3类标准 — 70 55 （GB12523-2011） 4、固废 一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目投产后，全厂污染物排放控制总量见表4-7。 表4-7 本项目污染物排放总量表（单位：t/a） 污染源 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 | 颗粒物 0.54 0.513 / 0.027 HCl 2.502 2.446 / 0.056 硫酸雾 5.91 5.778 / 0.132 VOCs 10.74 10.205 / 0.535 NOx 17.86 16.967 / 0.893 废水 水量 4680.5 0 4680.5 4680.5 COD 2.328 0.648 1.68 0.234 SS 1.308 0.799 0.509 0.047 NH3-N 0.048 0 0.048 0.023 TP 0.008 0 0.008 0.002 石油类 0.138 0.186 0.055 0.005 硫酸盐 11.042 9.386 1.656 1.656 固体废物 生活垃圾 12 12 / 0 一般固废 12.333 12.333 / 0 危险固废 100 100 / 0 废气：项目排放颗粒物0.027t/a、HCl 0.056t/a、硫酸雾0.132t/a、VOCs 0.535、NOx 0.893t/a，废气污染物需向沭阳县环保局申请总量后，在沭阳县范围内平衡。 废水：本项目废水接管量4680.5t/a，其中COD 1.68t/a、SS 0.509t/a、NH3-N 0.048t/a、TP 0.008t/a、石油类0.055t/a、硫酸盐1.656t/a。废水接管至沭阳凌志污水处理有限公司集中处理，最终向环境排放废水4680.5t/a，其中COD 0.234t/a、SS 0.047t/a、NH3-N 0.023t/a、TP 0.002t/a、石油类0.005t/a、硫酸盐1.656t/a，纳入沭阳凌志污水处理有限公司排放总量。 固废：建设项目产生的一般工业废弃物和危险固废均得到妥善处理处置，排放总量为零，不需申请总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期工艺流程 施工期主要存在问题是在主体修建、设备安装等过程中产生的施工噪声、废水、扬尘、废弃包装材料和弃渣弃土等环境问题。本项目施工期工艺流程见图5-1。 图5-1 建设项目施工期工艺流程图 2、营运期工艺流程图 建设项目生产规模为年产100000m2钛阳电机及其他电极、2000台电解槽。钛阳极及其他电极生产工艺流程见图5-2。 图5-2 钛阳极及其他电极生产工艺流程 生产工艺简述与产污环节： （1）CNC加工 使用水刀切割设备、液压剪裁机等切割设备将外购钛材、铌材、钽材剪切到客户所需要的尺寸，再通过卷板机弯制成板网。此工序将产生机加工粉尘G1-1、水刀切割设备底泥S1-1、边角料S1-2和噪声N1-1。 （2）焊接 使用CNC机加工的产生的部分边角料对板网进行定型焊接，加工成客户所需的形状，本项目使用的是氩气保护焊。此工序产生焊接烟尘G1-2。 （3）喷砂、除油 根据客户的需求，部分板网置于自动喷砂线上，通过喷射出的高速砂流打磨板网表面，此过程产生喷砂粉尘G1-3。部分板网放置在配置好的氢氧化钠的溶液（浓度10%）槽内，溶液加温到70℃左右，进行表面除油，观察表面无油污后，取出工件采用清水冲洗干净，除油清洗槽尺寸2.0*0.8*1.5m，有效容积2.0m3，此工序产生清洗废水W1-1。 （4）酸洗 根据板网基材的不同，分别将板网放置在不同的酸洗槽内进行表面酸洗处理。首先把板网串起来，每片与每片之间用塑料片分开，保持距离为6mm，然后用金属丝把基板网固定好，放入相应的酸洗槽中。酸洗槽初次使用时，通过投料泵将盐酸和水按照1:2（体积比）的比例投入酸洗槽、硫酸和水按照1:10（体积比）的比例投入酸洗槽；通过人工将草酸和水按照1:20（质量比）比例投入酸洗槽中。本项目酸洗车间为密闭车间，共设置四条酸洗线，硫酸、盐酸、草酸酸洗线各一条，另有一条备用生产线（仅在其他酸洗线检修时使用）。每条酸洗槽尺寸为2.2*0.8*1.6m，有效容积为2.0m3，每个酸洗槽上段沿纵向设置两条吸风口。酸洗时，通过电加热酸洗槽内液体慢慢升温至90℃，开始计时，再继续加热半1-5小时，完成板网的酸洗操作。 酸洗槽中的废液每天排出0.5m3/d，排出损失量通过投加新鲜水和相应的酸物补充，使酸洗槽内的酸物浓度保持恒定。盐酸、硫酸酸洗槽排出的废水W1-2进入厂区污水处理站，草酸酸洗槽排出的废液S1-3委托有资质单位处置。此外，酸洗工序还将产生废气G1-4。 （5）人工冲洗 从酸洗槽中取出板网，放入清洗池中，人工冲洗1遍。此工序产生废水W1-3。 （6）超声波清洗 将板网放入超声波清洗槽中，槽内注入纯水（该纯水由纯水制备系统生产），在超声波的作用下进一步清洗板网表面附着的杂质。本项目设有4条超声波清洗线，每个清洗槽尺寸为2.0*0.8*1.0m，有效容积1.5m3，此工序产生废水W1-4。 （7）烘干 将板网放入烘箱内，电加热至120℃，快速去除板网表面的水分，并起到预氧化的效果。 （8）涂覆 涂刷工序在涂刷台上进行，用毛刷蘸一定涂液在工件上反复涂刷，以使之均匀。本项目涂覆在密闭恒温恒湿房间（25℃、相对湿度80%）内进行，设置三条涂覆线，每条涂覆线上方设置集气罩。此工序产生废气G1-5、废毛刷S1-4。 （9）烘干 将涂刷过的板网平稳的放置于料架上，将料架抬进轨道架上，进入烘箱，通电加热至120℃，使涂料迅速干化。此工序产生废气G1-6。 （10）真空烧结 真空烧结采用电加热烧结炉，通电加热至550℃，此工序产生废气G1-7。 （11）冷却 取出板网，放至在备用的料架上面，用风扇制冷却室温。待板网充分冷却后，重新返回至恒温恒湿房间内，再涂一层贵金属涂覆液，继续进行烘干、真空烧结、冷却操作，如此循环10次。 （11）检验 根据设计要求检验产品的规格、尺寸、光滑度等是否满足要求，此工序产生不合格品S1-5。 图5-3 电解槽生产工艺流程。 工艺流程简述及产污环节： 钛材原材料经过裁剪下料，通过折弯、卷制等方法加工成符合图纸要求的零部件，通过焊接的方法将板网与加工件连接起来，制作完成的电解槽设备需进行水压测试，通过测试即可得到成品。

主要污染工序： 1、施工期 （1）废水 建设项目施工期废水主要为施工过程产生的施工废水和施工人员生活污水。 施工期废水包括土石方填筑和混凝土养护废水、砼搅拌系统冲洗废水、机械维修油污水、施工机械跑、冒、滴、漏的污油等，主要含SS、石油类等。根据类比调查，施工期生产废水中SS值可达300～4000mg/L；生活污水主要为施工人员洗涤污水和粪便污水等，所含主要污染物为 COD、BOD5等，根据同类项目情况，施工高峰期施工人数约为50人，用水量按100 L/人·天计算，污水排放系数按 0.9计算，则排放量约为4.5t/d。 （2）废气 根据工程分析，本项目施工期大气污染物主要有施工扬尘以及施工车辆、动力机械燃油时排放少量的 SO2、NO2、CO、烃类等污染物。其中施工扬尘是本工程施工时产生的主要污染物，扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响，主要来源于：①土建基础开挖、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘；②建材的堆放、装卸过程产生的扬尘；③运输车辆造成的道路扬尘。 （3）噪声 拟建项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。根据同类工程的调查与测试资料，国内目前常用的施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、装卸机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。常见施工机械产生噪声值见表5-1。 表5-1 常见施工机械产生噪声值 声源 声源强度dB（A） 声源 声强度dB（A） 挖土机 88-96 电钻 100-105 冲击机 95 电锤 100-105 空压机 75-85 手工钻 100-105 静压桩机 80-85 无齿锯 105 压缩机 75-88 云石机 100-110 混凝土输送泵 90-100 角向磨光机 100-115 振捣器 100-105 电焊机 90-95 施工期采取如下噪声防治措施： 加强管理，文明施工，减少和降低噪声产生及其强度。 合理安排施工时间，并使用商品混凝土，以防止噪声影响周围环境；因工艺需要须进行夜间作业的，必须办理相关手续。 主要建筑物施工场地周围建设围墙，设置单独出入口；选用低噪声施工设备；对产生高噪声的设备建议在其外加盖简易棚。 合理布局、加强管理。在施工过程中应把高噪声工作安排在项目中央，并尽量远离周围敏感目标，要加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施。 合理选择运输路线和运输时间，尽量绕开声环境保护目标和避开声环境敏感时段，同时加强对相关方的环境管理，要求承运方文明运输，在途经敏感区时控制车速、严禁鸣笛。 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条规定：施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报工程项目名称、施工场所和期限、建筑施工机械可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。 在严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求的标准进行施工，并采用有效措施对厂址施工噪声进行控制后，该项目施工噪声对周围环境保护目标影响可控制在最低水平。 （4）固废 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生0.42kg计算，施工人数50人，则施工期产生的生活垃圾约21kg/d，集中收集后由环卫部门统一清运。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。 根据《环境卫生工程》中（建筑垃圾的产生与循环利用管理），在建筑物的建造过程中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，本项目总建筑面积约为21544m2，建筑垃圾产生量取平均值40kg/m2，则本项目建筑垃圾的产生量约861.76t。砂土、石块等可用于填路材料，废金属、钢筋、铁丝等可以回收利用，其他的统一收集后由有渣土运输资质单位进行清运至指定的渣土处理场地，不得任意堆放。 2、营运期 建设项目营运期主要产污环节及排污特征见表5-2。 表5-2 建设项目营运期产污环节及排污特征 类别 编号 产生环节 污染因子 去向 废气 G1-1 CNC加工 粉尘 车间无组织排放 G2-1 裁剪 粉尘 车间无组织排放 G1-2 焊接 烟尘 车间无组织排放 G2-2 车间无组织排放 G1-3 喷砂 粉尘 15m高（FQ1）排气筒高空排放 G1-4 酸洗 硫酸雾、HCl 15m高（FQ2）排气筒高空排放 G1-5 涂覆 NOx、VOCs 15m高（FQ3）排气筒高空排放 G1-6 烘干 G1-7 真空烧结 废水 W1-1 除油 石油类、NaOH 厂区污水处理站 W1-2 酸洗 硫酸、盐酸 厂区污水处理站 W1-3 人工漂洗 硫酸、盐酸 厂区污水处理站 W1-4 超声波清洗 pH、SS 厂区污水处理站 — 软水制备 COD、SS 厂区污水处理站 — 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 化粪池 固废 S1-1 CNC加工 底泥 交由专业单位回收利用 S1-2 边角料 交由专业单位回收利用 S1-3 废液 草酸、杂质 交由资质单位处置 S1-4 涂覆 废毛刷 环卫清运 S1-5 检验 不合格品 作废品出售 S2-1 裁剪 边角料 作废品出售 S2-2 测试 不合格品 交由专业单位回收利用 — 办公生活 生活垃圾 环卫清运 — 废气处理 废焦炭 交由专业单位回收利用 — 废气处理 布袋积尘 交由专业单位回收利用 — 污水处理 污泥 环卫清运 噪声 N1-1 CNC加工 dB(A) 设备减震、厂房隔声、距离衰减 N1-2 喷砂 N2-1 裁剪 N2-2 卷制 — 风机 （1）废气 有组织废气： 本项目有组织废气包括喷砂粉尘G1-3、酸洗废气G1-4、涂覆废气G1-5、烘干废气G1-6、真空烧结废气G1-7。 ①喷砂粉尘G1-3 本项目采用密闭的全自动喷砂机对钛板表面进行清理，参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》（环保部公告[2017]年第88号）金属结构制造工业粉尘产污系数为1.523kg/t—产品，本项目板网年产量约为350t/a，粉尘产生量约0.533t/a。粉尘全部经喷砂机配套设置的布袋除尘器处理后通过15m高（FQ1）排气筒排放。 本项目喷砂处理年工作1200h，布袋除尘器系统收集风量取1500m3/h，布袋除尘器的除尘效率取95%，经处理后粉尘排放量为0.027t/a，排放速率0.0225kg/h，排放浓度15mg/m3。 ②酸洗废气G1-4 盐酸、硫酸在使用过程中分别会挥发产生HCl和硫酸雾，而草酸为中强酸，且水溶液浓度较低，不发挥。本项目酸洗操作在密闭车间内进行，同时酸洗工作要将酸溶液电加热至90℃，加热过程将促使更多的HCl、硫酸雾挥发。 HCl、硫酸雾产生量按照《环境统计手册》中酸洗工艺酸液蒸发量公式计算： Gz= M×(0.000352+0.000786×V)×P×F×(1-A) 式中：GZ：液体的蒸发量，kg/h； M：液体的相对分子量，浓硫酸相对分子量为98、盐酸为36.5； V：蒸发液体表面上的空气流速，m/s，一般取0.2-0.5，本次取0.2； P：相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg，当液体浓度低于10%，可用水溶液的饱和蒸气压代替；本项目盐酸浓度约为30%、硫酸浓度约为17%，酸洗液温度90℃。因此，本项目盐酸溶液蒸汽分压为542mmHg、硫酸溶液蒸汽分压为476.9mmHg。 F：液体蒸发面表面积，m2，每个酸洗槽的表面积为1.76m2（2.2m*0.8m）； A：酸雾抑制剂效率，取70%。 由上式计算得出，项目酸洗工作时产生HCl为4.17kg/h、硫酸雾为9.85kg/h。本项目酸洗工作在密闭的车间内进行，酸洗结束后再允许人员进入，酸洗工作时的废气全部经集气管道收集后由二级喷淋装置处理后排放，单级喷淋装置对HCl和硫酸雾的去除效率为85%，二级喷淋装置总去除效率为97.75%，分机风量为10000m3/h，酸洗车间年工作600h，酸洗工序产生HCl为2.502t/a、硫酸雾为5.91t/a。 因此，本项目酸洗工作时HCl、硫酸雾排放量分别为0.056t/a、0.132t/a，排放速率分别为0.094kg/h、0.222kg/h，排放浓度分别为9.38mg/m3、22.16mg/m3。 ③涂覆废气G1-5 根据企业提供的资料，贵金属涂覆液含有挥发性的硝酸、乙醇、异丙醇、正丁醇、钛酸四丁酯，硝酸、VOCs（包括乙醇、异丙醇、正丁醇、钛酸四丁酯，下同）使用量分别为8t/a、27t/a。贵金属涂覆液中所含挥发性气体在涂覆、烘干、真空烧结过程中全部挥发。其中涂覆工段挥发量占总量20%、烘干工段挥发量占总量70%、真空烧结工段挥发量占总量10%。 因此，涂覆工段产生NOx、VOCs分别为1.6t/a、5.4t/a，废气经操作台上的集气罩收集，收集效率为95%，有组织收集的NOx、VOCs分别为1.52t/a、5.13t/a。 ④烘干废气G1-6 烘干工段产生NOx、VOCs分别为5.6t/a、18.9t/a，烘干在密闭的烘干箱内进行，废气全部经管道收集。 ⑤真空烧结废气G1-7 真空烧结炉产生NOx、VOCs分别为0.8t/a、2.7t/a。同时，本项目贵金属涂覆液中使用硝酸钾5t/a、硝酸锰15t/a，在真空烧结过程中硝酸根全部转化成NOx，根据物料衡算计算出真空烧结炉产生NOx 9.94t/a。因此，真空烧结工序产生NOx 10.74t/a、VOCs2.7t/a。 本项目拟设置一套炽热碳还原+催化裂解装置，本项目拟对上述三大块区域废气进行统一收集，上述三块区域废气接入到缓冲罐进行均量、均压，缓冲罐尺寸为DN2800*3000mm，收集总管尺寸为DN300，总管最后送往“炽热碳还原+催化裂解”系统进行处理，达标后由15m排气筒（FQ5）排放，末端风机设计风量为5000m3/h。 炽热碳还原NOx反应原理： 2NO+C=N2+CO2 2NO2+2C=N2+2CO2 炽热碳还原系统对NOx还原效率为95%，催化裂解对VOCs去除效率为98%。进入该系统的NOx、VOCs分别为17.86t/a、26.73t/a，经处理后，NOx、VOCs排放量分别0.893t/a、0.535t/a，排放速率分别为0.186kg/h、0.111kg/h，排放浓度分别为37.21mg/m3、22.2mg/m3。 建设项目有组织废气污染物产生情况见表5-6。 表5-6 建设项目有组织废气产排情况一览表 污染源名称 排气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率(%) 排放状况 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 喷砂 1500 粉尘 300.000 0.450 0.540 布袋除尘器 95 15 0.0225 0.027 酸洗 10000 HCl 416.889 4.178 2.489 碱液喷淋塔 97.75 9.38 0.094 0.056 硫酸雾 984.889 9.867 5.867 22.16 0.222 0.132 涂覆、烘干、真空烧结 5000 NOx 744.2 3.72 17.86 炽热炭还原+催化裂解装置 95 37.21 0.186 0.893 VOCs 444 2.22 10.74 98 22.2 0.111 0.535 注：喷砂线运行时间为1200h/a，酸洗运行时间为600h/a。 无组织废气： ①机加工粉尘（G1-1、G2-1） 本项目机加工粉尘包括CNC加工粉尘G1-1、裁剪粉尘G2-1。类比同类型企业，金属粉尘产生量按金属结构加工量的万分之一计算，本项目机加工金属件共计350t/a，粉尘产生量为0.035t/a。 这些粉尘的主要成分为金属颗粒物，一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度小于1.0mg/m3标准限值，沉降到地面的粉尘量占产生量的95%，粉尘沉降量为0.033t/a；排放到大气的粉尘量为0.002t/a，通过车间顶部排气扇以无组织形式排入大气。 ②焊接烟尘（G1-2、G2-2） 本项目采用氩弧焊接的操作工艺，焊接烟尘产物系数参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（太原市机械电子工业局 郭永葆），焊接材料的发尘量为2～5g/kg。本项目取最大值5g/kg，焊接所利用的边角料为0.5t/a，则焊接烟尘产生量为0.0025t/a，通过车间排风扇无组织排放。 ③酸洗槽废气G1-5 本项目酸洗槽闲置期间加盖密闭，避免盐酸和硫酸的挥发，仅在向酸洗槽内放置板网时敞开，此时将有少量HCl和硫酸雾通过车间进出入口无组织排放。 向酸洗槽内放置板网时HCl、硫酸雾产生量按照《环境统计手册》中酸洗工艺酸液蒸发量公式计算： Gz= M×(0.000352+0.000786×V)×P×F×(1-A) 式中：GZ：液体的蒸发量，kg/h； M：液体的相对分子量，浓硫酸相对分子量为98、盐酸为36.5； V：蒸发液体表面上的空气流速，m/s，一般取0.2-0.5，本次取0.2； P：相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg，当液体浓度低于10%，可用水溶液的饱和蒸气压代替；本项目盐酸浓度约为30%、硫酸浓度约为17%，酸洗液常温为20℃。因此，本项目盐酸溶液蒸汽分压为10.60mmHg、硫酸溶液蒸汽分压为15.44mmHg。 F：液体蒸发面表面积，m2，每个酸洗槽的表面积为1.76m2； A：酸雾抑制剂效率，取70%。 本项目无组织HCl、硫酸雾产生速率分别为0.29kg/h、1.16kg/h，每次放置板网操作耗时约30min（每天一次），则本项目无组织HCl、硫酸雾产生量分别为0.044t/a、0.174t/a。 ④未收集的涂覆废气 本项目涂覆过程中未收集的NOx、VOCs分别为0.08t/a、0.27t/a，通过车间通排风系统无组织排放。 建设项目无组织废气产排情况见表5-7。 表5-7 建设项目无组织排放废气产生源强 污染源名称 污染物名称 污染源位置 污染物产生量（t/a） 面源长度（m） 宽度面源（m） 面源高度（m） CNC机加工 烟粉尘 1#厂房 0.0045 54 42 9 焊接 酸洗 HCl 2#厂房 0.044 66 42 7 硫酸雾 0.174 涂覆 NOx 3#厂房 0.08 66 21 7 VOCs 0.27 （2）废水 ①除油废水W1-1 本项目除油槽有效容积2.0m3，内装浓度为10%的NaOH溶液，溶液循环使用，每周更换一次，年需消耗新鲜水104t/a，溶液损耗率为0.25，则产生除油废水78t/a，主要污染物为石油类、COD、SS、pH。 ②酸洗废水W1-2 本项目设置4条酸洗线，正常工作为3条酸洗线，每个有效容积为2.0m3，酸洗液日损耗率为0.1，则年损耗量为180t/a。另外酸洗线每天排放含硫酸废水0.5t/a、含盐酸废水0.5t/a、含草酸废水0.5t/a，排放损失量通过添加新鲜水和相应酸物补充，此部分需消耗新鲜水386t/a。因此，酸洗过程用水量为566t/a，产生含硫酸、盐酸废水共计300t/a，含草酸废液150t/a。其中含硫酸、盐酸废水进入厂区污水处理站预处理达标后，接管至沭阳凌志污水处理有限公司；含草酸废水单独收集，委托有资质单位处置。 ③人工冲洗W1-3 根据企业提供的资料，本项目人工漂洗用水量定额为5t/a—产品，本项目年加工件共计350t/a，人工漂洗消耗新鲜水1750t/a，产污系数0.95，产生漂洗废水1662.5t/a，主要污染物为COD、SS。 ④超声波清洗废水W1-4 根据企业提供的生产资料，本项目超声波清洗废水产生量为570t/a，超声波清洗过程中约有5%的水损耗，因此超声波清洗需用纯水600t/a，纯水全部来自企业纯水制备系统。超声波清洗废水主要污染物为COD、SS。 ⑤纯水制备废水 本项目超声波清洗所用纯水全部来自纯水制备系统，该系统纯水制取率可达80%，因此本项目软水制备用水为750t/a，纯水制备清下水产生量为150t/a，主要污染物为COD、SS。 建设项目软水制备过程中使用的离子交换树脂，当吸附的钙镁离子达到饱和时，由树脂提供厂家上门进行更换，不在厂内进行反冲洗再生。 ⑥水刀切割用水 本项目部分板材使用水刀进行切割，水刀切割设备配套一个储水池，水池水经过滤后循环使用，不排放，年补充新鲜水10t/a。 ⑦碱液喷淋用水 本项目设置五套碱液喷淋塔，每套设置一个储水池，水池水循环使用，定期补充，不外排。类别同类项目，每套碱液喷淋塔年用水量约为100t/a，全厂碱液喷淋共计用水500t/a。 ⑧生活用水 参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），工作人员生活用水量以100L/(人·d)计，本项目共有职工80人，年消耗新鲜水2400t/a，排放系数按80%计，污水产生量为1920t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。 ⑨绿化用水 参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），绿化用水定额以1.5L/(m2·d)计，绿化面积3620m2，浇洒频率50次/a，则绿化用水量为271.5t/a。 ⑩冷却用水 本项目炽热炭还原系统冷却用水循环使用，年循环量10000t/a，定期补充，不外排，年消耗新鲜水50t/a。 综上，本项目全厂用水量为6401.5t/a，生产废水产生量为2760.5t/a，生产废水经污水处理站预处理后接管至沭阳凌志污水处理有限公司集中处理；生活污水产生量为1920t/a，生活污水经化粪池预处理后接管至沭阳凌志污水处理有限公司集中处理，污水处理厂尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入沂南河。 建设项目废水产排情况见表5-8，水量平衡见图5-4。 表5-8 建设项目水污染物产生及排放情况统计表（pH无量纲） 来源 废水量（t/a） 污染物名称 污染物产生情况 治理措施 污染物接管情况 浓度mg/L 产生量t/a 接管浓度mg/L 接管量t/a 生产废水 2760.5 pH 4-5 / 污水处理站 6-9 / COD 600 1.656 400 1.104 SS 300 0.828 80 0.221 石油类 50 0.138 20 0.055 硫酸盐 4000 11.042 600 1.656 生活污水 1920 COD 350 0.672 化粪池 300 0.576 SS 250 0.480 150 0.288 氨氮 25 0.048 25 0.048 TP 4 0.008 4 0.008 图5-4 建设项目水平衡图（t/a） （3）噪声 本项目噪声源主要为各类设备运转的噪声，类比同类行业，其噪声源强约80～95dB（A），噪声源强见下表。 表5-9 本项目主要噪声源强一览表 序号 高噪声设备名称 数量（台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 距最近厂界距离（m） 治理措施 降噪效果dB（A） 合成声级dB（A） 1 自动喷砂机 2 95 1#厂房 W，10m 选用低噪声设备、距离衰减 25 77.4 2 水刀切割设备 1 80 W，10m 25 3 液压剪裁机 2 85 W，15m 25 4 4辊卷板机 2 80 W，20m 25 5 三维搅拌器 3 90 W，15m 25 6 风机 1 95 2#厂房 W，10m 25 7 风机 1 95 3#厂房 S，15m 25 建设单位针对各噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，使项目投产后厂界噪声达标，对周围敏感保护点的影响减至最低限度，具体防治措施如下： ①合理安排整体布局，选用低噪声设备，高噪声设备布置在车间中间位置。 ②对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 ③生产车间采用实体墙，设备均设置在车间内，通过建筑物隔声。 采取以上噪声治理措施后，隔声量约25dB(A)以上，经厂房车间隔声和距离衰减后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 （4）固废 建设项目固废主要为水刀切割底泥、边角料、草酸废液、废毛刷、不合格品、污水处理污泥、生活垃圾。 ①切割底泥 本项目水刀切割过程中底泥产生量为2t/a，底泥的主要成分为贵金属细屑和水，具有较高的回收价值，底泥定期清掏后交由专业单位回收利用。 ②边角料 本项目边角料产生量约占工件加工量的1%，本项目年产钛阳电极以及其他电极350t/a，产生边角料3.5t/a，收集后交由专业单位回收利用。 ③草酸废液 本项目草酸废液产生量为100t/a，草酸废液属于危险废物（HW17，336-064-17），收集后交由资质单位处置。 ④废毛刷 本项目废毛刷产生量为0.01t/a，废毛刷交由当地环卫统一清运。 ⑤不合格品 根据企业提供的资料，本项目产品合格率可达99.5%，产生不合格品最大量为1.75t/a，不合格品收集后交由专业单位回收利用。 ⑥污水处理污泥 本项目污水处理过程中使用PAM+PAC作为混凝剂，通过混凝沉淀促使废水中悬浮物沉淀。依据废水水质以及污水处理处理厂的接管要求，计算出污水处理沉淀的干泥量约为0.552t/a，污泥含水量为98%，经过板框压滤机压滤后含水率为85%，则产生湿污泥3.68t/a，交由当地环卫清运。 ⑦生活垃圾 本项目职工80人，生活垃圾产生定额为0.5kg/(人(天)，产生生活垃圾12t/a，生活垃圾交由当地环卫清运。 ⑧布袋积尘 本项目采用布袋除尘器处理喷砂粉尘，布袋除尘器对粉尘的去除效率为95%，产生布袋积尘0.513t/a，收集后交由专业单位回收利用。 ⑨废焦炭 本项目进入炽热炭还原系统的NOx为17.86t/a，炽热炭还原效率为95%，根据理论计算需要消耗焦炭4.12t/a。本项目焦炭使用量为5t/a，因此，产生废焦炭0.88t/a，废焦炭交由专业单位用于燃料。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-8。 表5-8 固废属性判定表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 是否固废 判定依据 利用途径 1 底泥 水刀切割 半固 金属细屑 是 生产过程中产生的副产物 交由专业单位回收利用 2 边角料 CNC加工、裁剪 固 钛、 是 生产过程中产生的副产物 3 草酸废液 酸洗 半固 草酸、钛 是 生产过程中产生的副产物 交由资质单位处置 4 废毛刷 涂覆 固 毛刷、贵金属涂覆液 是 生产过程中产生的副产物 环卫清运 5 不合格品 检验 固 钛、 是 丧失原有使用价值的物质 交由专业单位回收利用 6 污水处理污泥 污水处理 半固 污泥、水 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 环卫清运 7 生活垃圾 办公生活 固 果皮、纸屑 否 / 8 布袋积尘 废气处理 固 粉灰、钛 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 交由专业单位回收利用 9 废焦炭 废气处理 固 焦炭 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 根据《国家危险废物名录》（2016年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-9。 表5-9 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 1 草酸废液 酸洗 是 HW017 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告公告第43号）的要求，本项目危废汇总表见表5-10。 表5-10 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 草酸废液 HW17 336-064-17 100 酸洗 半固 草酸、钛 草酸 每天 T/C 交由资质单位处置

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物 | 产生浓度(mg/m3) | 产生量（t/a） | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烤漆房 | FQ1 | 粉尘 | 222 | 0.54 | 11.1 | 0.011 | 0.027 | 有组织进入大气 |
|  |  | FQ2 | HCl | 416.889 | 2.489 | 9.38 | 0.094 | 0.056 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 984.889 | 5.867 | 22.16 | 0.222 | 0.132 |  |
|  |  | FQ3 | NOx | 744.2 | 17.86 | 37.21 | 0.186 | 0.893 |  |
|  |  |  | VOCs | 444 | 10.74 | 22.2 | 0.111 | 0.535 |  |
|  |  | 1#厂房 | 烟粉尘 | / | 0.0045 | / | 0.002 | 0.0045 | 无组织排放 |
|  |  | 2#厂房 | HCl | / | 0.044 | / | 0.018 | 0.044 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | / | 0.174 | / | 0.073 | 0.174 |  |
|  |  | 3#厂房 | NOx | / | 0.08 | / | 0.017 | 0.08 |  |
|  |  |  | VOCs | / | 0.27 | / | 0.056 | 0.27 |  |
| 水 污 染 物 | 污染物名称 | 废水量(t/a) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 接管浓度(mg/L) | 接管量(t/a) | 排放去向 |
|  | 生产废水 | pH | 2760.5 | 4-5 | / | 6-9 | / | 接管沭阳凌志污水处理有限公司 |
|  |  | COD |  | 600 | 1.656 | 400 | 1.104 |  |
|  |  | SS |  | 300 | 0.828 | 80 | 0.221 |  |
|  |  | 石油类 |  | 50 | 0.138 | 20 | 0.055 |  |
|  |  | 硫酸盐 |  | 4000 | 11.042 | 600 | 1.656 |  |
|  | 生活污水 | COD | 1920 | 350 | 0.672 | 300 | 0.576 |  |
|  |  | SS |  | 250 | 0.480 | 150 | 0.288 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.048 | 25 | 0.048 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.008 | 4 | 0.008 |  |
| 固体废物 | 类别 | 产生量(t/a) | 处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量(t/a) | 备注 |
|  | 水刀切割 | 底泥 | 2 | / | 2 | 0 | 交由专业单位回收 |
|  | CNC加工、裁剪 | 边角料 | 3.5 | / | 3.5 | 0 |  |
|  | 检验 | 不合格品 | 1.75 | / | 1.75 | 0 |  |
|  | 废气处理 | 布袋积尘 | 0.513 | / | 0.513 | 0 |  |
|  | 废气处理 | 废焦炭 | 0.88 | / | 0.88 | 0 |  |
|  | 酸洗 | 草酸废液 | 100 | 100 | / | 0 | 交由资质单位处置 |
|  | 涂覆 | 废毛刷 | 0.01 | 0.01 | / | 0 | 环卫清运 |
|  | 污水处理 | 污水处理污泥 | 3.68 | 3.68 | / | 0 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 12 | 12 | / | 0 |  |
| 噪 声 | 建设项目噪声主要来源于各类设备运转产生的噪声，噪声值在80-95dB，经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 在施工阶段，挖填土、平整路面、铺浇路面、材料运输、装卸和混凝土搅拌等过程都存在粉尘污染的影响，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使施工地周围大气质量变差。根据有关文献资料，施工工地的扬尘50%以上是汽车运输材料（渣土）引起的道路扬尘。扬尘对道路的影响范围在自然风作用下通常可达100m左右，在大风时可达数百米，会对附近空气环境构成明显污染。如果在施工期间对施工区域采用围护或对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%-80%左右，施工扬尘洒水的试验结果如表7-1所示。 表7-1 施工扬尘洒水试验结果 距离（m） 5 20 30 50 100-150 TSP小时平均浓度(mg/m3) 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 0.61 洒水 2.01 1.40 0.67 0.27 0.21 如表7-1所示：实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效的控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。施工扬尘的另一种情况是开挖土方的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，避免在大风天气进行路面开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，尽量随挖随填是抑制这类扬尘的有效手段。建设项目必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。建议建设单位需采取以下措施控制污染： （1）施工现场采用半封闭围护，按照规范设置硬质、密闭围挡，其高度不得低于1.8米，围挡应当设置不低于0.2米的防溢座，以减轻扬尘扩散范围。 （2）加强对扬尘管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；运送石灰、砂石料、水泥、渣土等易产生灰尘的车辆装载不宜过满，按规定配置防洒落装置（如覆盖蓬布，加蓬盖），尽量减少运输过程中洒落，并规划好运输车辆的运行路线与时间。 （3）施工工地出入口安装冲洗车辆的设施，防止出入车辆的车轮、底盘粘带和沿途洒落泥土污染道路，对洒落在道路上的泥土要及时清扫。对于不能及时清运的建筑垃圾和临时堆放的土石方、砂料等易产生扬尘污染的物料，应当在施工场地内采取覆盖或者洒水等有效防尘措施。 （4）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 采取以上措施后，可较大程度缓解施工扬尘对周围环境的污染，施工结束后，扬尘污染随即结束。 2、水环境影响分析 现场施工时，建筑排水（包括雨水冲刷工地形成的废水）和施工人员产生的生活污水是建设期的主要水污染物来源。施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工工地的道路冲洗、扬尘抑制，禁止施工废水未处理直接排放。 依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中的有关用水定额，用水指标以100L/(cap.d)计，施工工程共计300d，施工人员平均为50人，用水量产污系数以0.8计，污水排放量为1500t。COD、SS、NH3-N、TP产生量分别约为0.45t、0.36t、0.04t、0.0047t，经化粪池处理后排入市政污水管道。建议采取以下措施降低污染： （1）在施工场地污水产生地，设置临时施工排水渠道，统一收集施工废水，经沉淀池处理后回用于道路冲洗、扬尘抑制，禁止施工污水任意排放； （2）施工工地内主要通道进行硬化处理，对裸露的地表和堆放的建材采取有效的防雨水冲刷措施，减少泥浆产生量； （3）建立临时化粪池处理工人生活污水。 采取以上措施后，施工期间废水对周围环境产生的不利影响较小。 3、噪声环境影响分析 施工期间噪声主要有机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要是由于挖土机、推土机、打桩机以及混凝土搅拌机等施工机械产生的噪声，主要为点声源，其声级值在60-90dB(A)之间。而施工作业声源主要有敲打声、撞击声和吆喝声等瞬间噪声。施工车辆噪声属于交通噪声，其声级值在80dB(A)左右。本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85 分贝以上（负载，距源10m处）。 表7-2 建筑机械噪声衰减表 阶段 噪声源 R55 R60 R65 R70 R75 土石方 装载机 350 215 130 70 40 挖掘机 190 120 75 40 22 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 结构 混凝土搅拌器 190 120 75 42 25 木工园锯 170 125 85 56 30 装修 升降机 80 44 25 14 10 由表7-2可知，在离本项目350m 左右，建筑机械噪声可达昼间55Db(A)要求。施工单位在施工期应严格按国家《噪声污染防治条例》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求，实施施工期噪声防治计划，施工人员要精心保养施工机械，打桩机采用静压式，使之维持最小的工作噪声。建议采取以下措施减少噪声污染： （1）对工程量较大的施工现场周围设置屏障以减轻噪声对它们的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （2）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生，以液压工具代替气压工具。在高噪声设备周围设置掩蔽物。 （3）尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。 （4）合理安排施工作业时间，尽量缩短工期，精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （5）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。 采取以上措施后，施工期间噪声对周围环境产生的不利影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期固体废物主要来自于施工时产生的建筑固废、土建过程中产生的弃土以及施工人员产生的生活垃圾。建筑固废、弃土用于平整场地或填坑、铺路，不会对环境造成二次污染。对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经沉淀、刮渣处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。施工人员为50人，每人每天产生0.5kg生活垃圾，故施工期间生活垃圾量为25kg/d，由环卫部门统一清运处理。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）有组织废气 ①喷砂粉尘G1-3 本项目喷砂粉尘全部经喷砂机配套设置的布袋除尘器处理后通过15m高（FQ1）排气筒排放。经处理后粉尘排放量为0.027t/a，排放速率0.011kg/h，排放浓度11.1mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，对大气环境影响较小。 ②酸洗废气G1-4 盐酸、硫酸在使用过程中分别会挥发产生HCl和硫酸雾，酸洗工作时的废气全部经酸洗槽两侧的集气管道收集后由二级喷淋装置处理后排放，单级喷淋装置对HCl和硫酸雾的处理效率为85%，二级喷淋装置对HCl和硫酸雾的总出去效率为97.75%。经处理后，本项目酸洗工作时HCl、硫酸雾排放量分别为0.056t/a、0.132t/a，排放速率分别为0.094kg/h、0.222kg/h，排放浓度分别为9.38mg/m3、22.16mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，对大气环境影响较小。 ③涂覆、烘干、真空烧结废气G1-5、G1-6、G1-7 涂覆、烘干、真空烧结工段产生NOx、VOCs进入“炽热炭还原+催化裂解装置”处理，尾气通过15m高（FQ3）排气筒排放。经处理后，NOx排放量为0.893t/a、排放速率为0.186kg/h、排放浓度为37.21mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。VOCs排放量为0.535t/a、排放速率为0.111kg/h、排放浓度为22.2mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），对大气环境影响较小。 综上，本项目对有组织废气均采取了有效的治理措施，污染物的排放均能满足相关标准，对项目所在地的周边大气环境影响较小。 建设项目有组织废气污染物产排情况见表7-3。 表7-3 建设项目有组织废气排放情况一览表 污染源名称 排气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率(%) 排放状况 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 喷砂 1500 粉尘 300.000 0.450 0.540 布袋除尘器 95 15 0.0225 0.027 酸洗 10000 HCl 416.889 4.178 2.489 碱液喷淋塔 97.75 9.38 0.094 0.056 硫酸雾 984.889 9.867 5.867 22.16 0.222 0.132 涂覆、烘干、真空烧结 5000 NOx 744.2 3.72 17.86 炽热炭还原+催化裂解装置 95 37.21 0.186 0.893 VOCs 444 2.22 10.74 98 22.2 0.111 0.535 注：喷砂线运行时间为1200h/h，酸洗运行时间为600h/a。 （2）无组织废气 本项目无组织废气包括机加工粉尘（G1-1、G2-1）、焊接烟尘（G1-2、G2-2）、酸洗槽废气G1-5以及未收集的涂覆废气，废气源强见表5-7。 ①大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式（Screen3）来预测，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域，计算结果详见表7-4。 表7-4 无组织废气大气防护距离计算一览表 污染物 排放量（t/a） 污染源位置 面源面积（m2） 面源高度（m） 评价标准（mg/m3） 计算结果 颗粒物 0.0045 1#厂房 54*42 9 0.90 无超标点 HCl 0.044 2#厂房 66*42 7 0.05 无超标点 硫酸雾 0.174 0.3 NOx 0.08 3#厂房 66*21 7 0.2 无超标点 VOCs 0.27 0.60 计算结果为无超标点，无组织排放的污染物在厂界均能实现达标排放，无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中卫生防护距离计算。计算公式如下： 式中：——标准浓度限值，mg/m3； ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 宿迁市长期平均风速为2.33米/秒，A、B、C、D值得选取见表7-5。 表7-5 卫生防护距离计算系数 计算系数 年平均风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 卫生防护距离计算系数：A=470；B=0.021；C=1.85；D=0.84。 卫生防护距离计算结果见表7-6。 表7-6 卫生防护距离计算结果 污染源 位置 污染物名称 排放量t/a 面源面积m2 卫生防护距离计算值m 最终设定卫生防护距离m 1#厂房 颗粒物 0.0045 54*42 0.009 50 2#厂房 HCl 0.044 66*42 3.960 100 硫酸雾 0.174 2.412 3#厂房 NOx 0.08 66*21 2.340 100 VOCs 0.27 2.692 根据工程分析和卫生防护距离计算结果，确定全厂的卫生防护距离，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），确定建设项目卫生防护距离为1#厂房边界外50m、2#厂房边界外100m、3#厂房边界外100m所形成的包络线。卫生防护距离范围内现无居民点以及其他环境空气敏感保护点，符合卫生防护距离要求。因此，建设项目全厂废气无组织排放对周围大气环境影响可以得到控制。 今后在卫生防护距离内，不应新建学校、住宅等环境敏感目标，周边新建项目在与建设项目的距离上应满足安全距离、卫生防护距离、建设间距等各类要求。 2、地表水环境影响分析 本项目生活污水产生量为1920t/a，生产废水产生量为2760.5t/a，生活污水经过化粪池预处理，生产废水经过厂区污水处理站预处理，然后一同接管至沭阳凌志污水处理有限公司集中处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入沂南河。本项目污水处理站工艺流程见图7-1。 图7-1 厂区污水处理站工艺流程 工艺流程简述： 本项目的生产废水主要污染物为COD、SS、石油类、硫酸盐，具有低pH值的特点，因此，各类废水收集进入调节池后先投加一定计量的碱性物质（Ca(OH)2）将pH值中和值中性，并降低硫酸盐浓度。然后废水进入反应池，加入PAC、PAM，通过絮凝作用将废水的悬浮物以及部分有机物网捕卷扫成大颗粒钒花体，在重力的作用下实现泥水分离，沉淀在沉淀池内。沉淀后的清上水进入清水池，通过市政污水管网接管至沭阳凌志污水处理有限公司。沉淀池内的污泥经过板框压滤机浓缩后定期外运处置。 具体废水产生排放情况见表7-7。 表7-7 废水产生排放情况表 来源 废水量（t/a） 污染物名称 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 浓度mg/L 产生量t/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 生产废水 2760.5 pH 4-6 / 厂区污水处理站+沭阳凌志污水处理有限公司 pH:6~9 COD:50 SS:10 NH3-N:5 TP:0.5 石油类:1 硫酸盐:353.87 综合污水：4680.5 COD:0.234 SS:0.047 NH3-N:0.023 TP:0.002 石油类:0.005 硫酸盐:1.656 COD 600 1.656 SS 300 0.828 石油类 50 0.138 硫酸盐 4000 11.042 生活污水 1920 COD 350 0.672 化粪池+沭阳凌志污水处理有限公司 SS 250 0.480 NH3-N 25 0.048 TP 4 0.008 接管可行性分析： 沭阳凌志污水处理有限公司厂址位于官西支渠东侧、沂南河南岸，赐富大道北面的位置，一期工程用地40亩（3万m3/d），二期用地35.6亩（4.9万m3/d），共计处理能力7.9万m3/d。目前金风环保（沭阳）有限公司一期、二期工程均已通过验收，运行正常。 沭阳凌志污水处理有限公司采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。工艺流程见图7-2。 图7-2 沭阳凌志污水处理有限公司污水处理工艺流程图 本项目废水水质简单，水量小，对沭阳凌志污水处理有限公司的冲击负荷影响小，且在其接管范围和接管能力之内。本项目废水经污水处理厂处理达标排入沂南河，对周围水体影响较小。 3、固体废物影响分析 项目运营期固体废物主要为水刀切割底泥、边角料、不合格品、布袋积尘、草酸废液、废毛刷、污水处理污泥、生活垃圾。其中水刀切割底泥、边角料、不合格品、布袋积尘交由专业单位回收，废毛刷、污水处理污泥、生活垃圾交由当地环卫统一清运，草酸废液交由资质单位处置。 （1）一般固废环境影响分析 为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，主要是搞好固废的收集、转运等环节。一般固废堆场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存房渗透系数达1.0×10-7厘米/秒，并定期处置。因此，本项目的一般工业固体废物和生活垃圾基本不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。 （2）危险固废环境影响分析 ①生产过程影响分析 本项目运营期产生的危险废物主要为草酸废液，其主要产生环节为酸洗。草酸废液产生后通过收集由专用的密闭塑料储存罐贮存于厂区的危废堆场，并定期交由资质单位进行处理。运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此，本项目产生的危废对周边环境影响较小。且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对周边环境无影响。 ②暂存过程影响分析 本项目危废堆场位于2#厂房东南角，占地面积10m2，危废堆场所在区域往来人员较少，危废运输车辆进出方便。危废堆场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，危险废物临时贮存房渗透系数达1.0×10-10厘米/秒。 本项目草酸废液产生量为100t/a，每周转运一次，拟采用容积为4m3（D=1.6m、H=2m）的塑料存储罐储存，最大储存量约为2.3t，塑料存储罐占地面积约为2m2，因此本次项目设置的10m2危废暂存区可以满足贮存需求。 草酸废液收集后必须用塑料存储罐密封储存，同时作好危险废物情况的记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ③运输过程影响分析 本项目草酸废液定期交由资质单位处置，资质单位进厂后通过泵将塑料存储罐中的草酸废液吸入专业运输槽罐车内，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生遗撒时，运输司机发现后，及时采用堵漏措施，撒石灰中和草酸废液，并将多余石灰清扫收集。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。 项目固体废物利用处置方式评价见表7-8。 表7-8 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 废物代码 估算产生量（t/a） 利用处置方式 1 底泥 一般固废 水刀切割 半固 / 2 交由专业单位回收 2 边角料 一般固废 CNC加工、裁剪 固 / 3.5 3 不合格品 一般固废 检验 固 / 1.75 4 布袋积尘 一般固废 废气处理 固 / 0.513 5 废焦炭 一般固废 废气处理 固 / 0.88 6 草酸废液 危险固废 酸洗 半固 336-064-17 100 交由资质单位处置 7 废毛刷 一般固废 涂覆 固 / 0.01 环卫清运 8 污水处理污泥 一般固废 污水处理 半固 / 3.68 9 生活垃圾 一般固废 办公生活 固 / 12 综上，本项目固废均得到合理处置，外排量为零。本项目所产生的固体废弃物对环境影响较小。 4、噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为等各类设备运转的噪声，类比同类行业，其噪声源强约80～95dB(A)，经合理布局，生产设备均设置在室内，通过设备减震、车间墙体隔声和距离衰减等措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，对周围噪声环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表7-9： 表7-9 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 测点编号与测点位置 合成声级 与厂界距离（m） 贡献值 执行标准 是否达标 昼 昼 东厂界 77.4 60 33.8 65 达标 西厂界 25 41.4 65 达标 南厂界 20 43.2 65 达标 北厂界 210 23.0 65 达标 由上表可以看出，经减振、隔声后，四个厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，故项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 5、项目“三同时”验收一览表 项目“三同时”验收情况详见下表。 表7-10 “三同时”验收一览表 项目名称 钛阳极及其他电极生产、销售项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 FQ1 颗粒物 布袋除尘器，1500m3/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 10 与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 FQ2 HCl、硫酸雾 二级碱液喷淋塔，10000m3/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 15 FQ3 NOx、VOCs 炽热炭还原+催化裂解，5000m3/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准 100 车间 通排风扇 若干 / 2 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP 化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准 5 生产废水 COD、SS、石油类 厂区污水处理站 60 噪声 生产车间 — 建筑墙体隔声、距离衰减等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 5 固废 职工生活 生活垃圾 垃圾箱若干 安全暂存 1 生产过程 一般固废 一般固废堆场50m2 2 危险固废 危险固废堆场10m2 3 绿化 3620m2 绿地率10% 10 风险管理 事故应急池 150m3 30 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — 12 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 雨、污水接管口 符合环保要求 — “以新带老”措施 — — 总量平衡具体方案 废水：本项目废水接管量4680.5t/a，其中COD 1.68t/a、SS 0.509t/a、NH3-N 0.048t/a、TP 0.008t/a、石油类0.055t/a、硫酸盐1.656t/a。废水接管至沭阳凌志污水处理有限公司集中处理，最终向环境排放废水4680.5t/a，其中COD 0.234t/a、SS 0.047t/a、NH3-N 0.023t/a、TP 0.002t/a、石油类0.005t/a、硫酸盐1.656t/a，纳入沭阳凌志污水处理有限公司排放总量。 废气：项目排放颗粒物0.027t/a、HCl 0.131t/a、硫酸雾0.132t/a、VOCs 0.535、NOx 0.893t/a，废气污染物需向沭阳县环保局申请总量后，在沭阳县范围内平衡。 固废：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 — 区域解决问题 — — 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 建设项目卫生防护距离为1#厂房边界外50m、2#厂房边界外100m、3#厂房边界外100m所形成的包络线 — 环保投资合计 255

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | FQ1 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | FQ2 | HCl、硫酸雾 | 二级碱液喷淋塔+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | FQ3 | NOx、VOCs | 炽热炭还原+催化裂解+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP | 化粪池 | 满足沭阳凌志污水处理有限公司接管标准 |
|  | 生产废水 | pH、COD、SS、石油类、硫酸盐 | 厂区污水处理站 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 水刀切割 | 底泥 | 交由专业单位回收 | 零排放 |
|  | CNC加工、裁剪 | 边角料 |  |  |
|  | 检验 | 不合格品 |  |  |
|  | 废气处理 | 废焦炭 |  |  |
|  | 废气处理 | 布袋积尘 |  |  |
|  | 酸洗 | 草酸废液 | 交由资质单位处置 |  |
|  | 涂覆 | 废毛刷 | 环卫清运 |  |
|  | 污水处理 | 污水处理污泥 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 机械加工设备噪声源强约80～95dB（A） | 合理布局、厂房隔声、减震，高噪声设备单独设置隔声房 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 其他 | — |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司拟选址于宿迁市沭阳县经济开发区沭七路西、赐福路南地块建设钛阳极及其他电极生产、销售项目。该项目总投资20000万元，占地面积36200平方米（约54.31亩），分两期建设。一期工程购置原材料分析加工设备、CNC加工设备、金属板材表面处理系统、自动涂覆设备、真空高温烘干处理系统、冷却水回用系统。建设4条纳米不溶性钛阳极和其他电极生产线，同时配套2条电解槽生产线。一期工程建设完成后，可年产钛阳极及其他电极100000平方米、电解槽2000台。 2、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中规定的鼓励类、淘汰类和限制类项目，为允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目，项目已通过沭阳县发展和改革局立项备案（项目代码：2018-321322-33-03-500757），同意据此开展相关工作。 3、与区域规划相符性分析 本项目位于宿迁市沭阳县经济开发区沭七路西、赐福路南，属于沭阳县经济开发区北区，占用土地为工业用地。经济开发区北区产业定位为：以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业。本项目属于[C3399]其他未列明金属制品制造，符合沭阳县经济开发区北区产业定位。 4、与《江苏省生态红线区域规划》相符性分析 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型，距项目最近生态红线区为项目北侧约850m的新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，项目不在生态红线区内，因此，建设项目与《江苏省生态红线区域规划》相符。 5、项目周围环境质量现状评价结论 建设项目纳污河流为沂南河，水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准要求，项目所在地空气质量良好，SO2、NO2、PM10均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 6、污染物控制与排放 本项目针对污染物产生特性，分别采取了相应防治措施，使得各污染物均能做到达标排放。 （1）废气 本项目营运期产生的废气主要有喷砂粉尘、酸洗废气、涂覆废气、烘干废气、真空烧结废气。喷砂粉尘经过布袋除尘器处理后经过15m高（FQ1）高空排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。酸洗工作时的HCl、硫酸雾经集气管道收集后由二级喷淋装置处理后排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。涂覆、烘干以及真空烧结工段产生NOx、VOCs经收集后进入“炽热炭还原+催化裂解”处理，尾气通过15m高（FQ3）排气筒排放，NOx排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业标准。上述废气均采取了有效治理措施，对大气环境影响较小。 本项目无需设置大气环境防护距离，卫生防护距离为1#厂房边界外50m、2#厂房边界外100m、3#厂房边界外100m所形成的包络线，项目卫生防护距离内无环境保护目标。 综上所述，建设项目废气可达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 本项目生活污水产生量为1920t/a，生产废水产生量为2760.5t/a，生活污水经过化粪池预处理，生产废水经过厂区污水处理站预处理，然后一同接管至沭阳凌志污水处理有限公司集中处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入沂南河。项目废水水质简单，且本项目位于沭阳凌志污水处理有限公司的接管范围内，污水管网已铺设到位，对周围水体影响较小。 （3）固废 项目运营期固体废物主要为水刀切割底泥、边角料、不合格品、布袋积尘、草酸废液、废毛刷、污水处理污泥、生活垃圾、废焦炭。其中水刀切割底泥、边角料、不合格品、布袋积尘、废焦炭交由专业单位回收，废毛刷、污水处理污泥、生活垃圾交由当地环卫统一清运，草酸废液交由资质单位处置。各类固废经综合利用或合理处置后实现零排放。 （4）噪声 本项目噪声源主要为CNC机加工设备产生的噪声噪声，类比同类行业，其噪声源强约80～95dB（A），优先选择低噪声设施，空压机设置在空压机房内，各类设施均设置于建筑物内；再经厂房围墙隔声、减震、距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3.类标准。 7、总量控制 废气：项目排放颗粒物0.027t/a、HCl 0.056t/a、硫酸雾0.132t/a、VOCs 0.535t/a、NOx 0.893t/a，废气污染物需向沭阳县环保局申请总量后，在沭阳县范围内平衡。 废水：本项目废水接管量4680.5t/a，其中COD 1.68t/a、SS 0.509t/a、NH3-N 0.048t/a、TP 0.008t/a、石油类0.055t/a、硫酸盐1.656t/a。废水接管至沭阳凌志污水处理有限公司集中处理，最终向环境排放废水4680.5t/a，其中COD 0.234t/a、SS 0.047t/a、NH3-N 0.023t/a、TP 0.002t/a、石油类0.005t/a、硫酸盐1.656t/a，纳入沭阳凌志污水处理有限公司排放总量。 固废：建设项目产生的一般工业废弃物和危险固废均得到妥善处理处置，排放总量为零，不需申请总量。 综上所述，本项目符合国家产业政策和用地规划，选址合理；针对污染物特性采取了有效的防治措施，废水和废气均能做到达标排放，噪声采取了相应的防治措施，厂界噪声能达到相应标准，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。 建议 1、项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、杜绝机械非正常运行，合理安排高噪声设备的运行时间。 3、进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。 4、项目在建成过程中和投入运营后，必须建立有效的环境保护机制，加强环保意识教育，确保环境安全。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 企业投资项目备案申请表 附件2 立项登记信息表 附件3 营业执照 附件4 法人身份证 附件5 环境质量现状引用说明 附件6 接管证明 附件7 委托书 附件8 建设单位承诺书 附件9 项目合同文件 附件10 项目土地证 附图1 项目地理位置图 附图2 沭阳县生态红线图 附图3 项目平面布置图 附图4 周边环境概况图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

前期场地平整

基础工程

主体工程

装饰工程

安装工程

工程营运

噪声、扬尘、建筑垃圾

噪声、扬尘、弃土

噪声、扬尘、建筑弃渣

噪声、扬尘、建筑弃渣

噪声、建筑垃圾

生活废水、垃圾

施工期

装饰期

营运期

CNC加工

烟尘G1-2

S：固废；W：废水

G：废气；N：噪声

钛材、铌材、钽材

待登

焊接

喷砂

除油

酸洗

人工冲洗

超声波清洗

烘干

涂覆

烘干

检验

冷却

钛阳极以及其他电极

硫酸、盐酸、草酸

自来水

自来水

自来水

贵金属涂覆液

毛刷

噪声N1-1、粉尘G1-1、底泥S1-1

废水W1-1

废水W1-3

边角料S1-2

粉尘G1-3

噪声N1-2

NaOH、自来水

废水W1-2、废气G1-4、废液1-3

废水W1-4

水蒸气

废气G1-5、废毛刷S1-4

废气G1-6

不合格品S1-5

自来水

氩气

真空烧结

废气G1-7

钛材

待登

裁剪

测试

组装

焊接

卷制

电解槽

钛材边角料

自制板网

边角料S2-1、粉尘G2-1、噪声N2-1

噪声N2-2

烟尘G2-2

不合格品S2-2

自来水