建设项目环境影响报告表

项目名称：南京裕荣房地产开发有限公司NO.2017G27、NO.2017G28项目

建设单位（盖章）：南京裕荣房地产开发有限公司

编制日期：2018年3月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 南京裕荣房地产开发有限公司NO.2017G27、NO.2017G28项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京裕荣房地产开发有限公司 |
| 法人代表 | 赵威 | 联系人 | 朱经理 |
| 通讯地址 | 南京市高淳区经济开发区双湖路101号紫荆花园酒店西侧6楼 |
| 联系电话 | 13851975016 | 传真 | - | 邮政编码 | 211300 |
| 建设地点 | 高淳区淳溪街道福源名居小区以东、天福江南小区以南、戴村路以西、湖滨大道以北 |
| 立项审批部门 | 南京市高淳区行政审批局 | 批准文号 | 高行审备[2018]14号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [K7010]房地产开发经营 |
| 占地面积 （平方米） | 102201.22 | 绿化面积 （平方米） | 30660.4 |
| 总投资 （万元） | 200000 | 其中：环保 投资（万元） | 671 | 环保投资占 总投资比例 | 0.34% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2020年3月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 无。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 221879.5 | 燃油（吨/年） | - |
| 电（度/年） | 1500万 | 燃气（万标立方米/年） | - |
| 燃煤（吨/年） | - | 其他 | - |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目管网铺设实行“雨污分流、清污分流”制，雨水直接排入雨水管网；建设项目主要废水为居民生活污水和幼儿园废水，共计171126t/a经隔油池、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，接入高淳区国邦污水处理有限公司集中处理，达标尾水排入官溪河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 南京裕荣房地产开发有限公司是固安京御幸福房地产开发有限公司投资注册的公司，成立于2018年1月，注册资金1000万元，主要经营：房地产开发与销售；企业管理咨询服务；工业厂房建设；房屋租赁服务。 南京裕荣房地产开发有限公司拟投资200000万元，在高淳区淳溪街道福源名居小区以东、天福江南小区以南、戴村路以西、湖滨大道以北建设NO.2017G27、NO.2017G28项目，该项目占地面积102201.22m2，总建筑面积186496.59m2，主要建设住宅、配套商业用房、3轨9班幼儿园和相关配套设施。项目预计于2020年3月建成投入运行。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令）的有关条款的规定，南京裕荣房地产开发有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对“NO.2017G27、NO.2017G28项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。本单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对过程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 项目名称：南京裕荣房地产开发有限公司NO.2017G27、NO.2017G28项目 项目性质：新建 建设单位：南京裕荣房地产开发有限公司 建设地点：高淳区淳溪街道福源名居小区以东、天福江南小区以南、戴村路以西、湖滨大道以北 投资总额：200000万元，其中环保投资671万元，占总投资的0.34% 3、建设内容及规模 建设项目占地面积102201.22m2，总建筑面积186496.59m2，其中地上建筑面积132861.59m2，主要建设内容为4F住宅21栋、7F住宅2栋、8F住宅12栋、3轨9班幼儿园、配套商业用房和小区配套设施，项目住宅总户数1100户；地下建筑面积53635.00m2，主要建设内容为人防车位、非人防车位。 本项目商业用房限制及准入条件：项目内的商铺类型主要为百货、超市、便利店、餐饮等相关设施，本项目商业用房部分招租商户尚不确定，待售出或出租后，具体高污染商户（餐饮等）须到环保部门另行办理相关环保手续，本次评价不予考虑。 4、主要经济技术指标 表1-1 主要经济技术指标表 项目 单位 设计指标 建设用地面积 m2 102201.22 总建筑面积 m2 186496.59 地上建筑面积 m2 132861.59 其中 住宅建筑面积 m2 128157.80 公共建筑面积 m2 4703.79 其中 幼儿园 m2 3170.79 垃圾收集站 m2 16.00 物业管理用房 m2 688.00 配电（如变电所开关站） m2 845.00 地下建筑面积 m2 53635.00 其中 非人防面积 m2 45045.66 人防面积 m2 8589.34 建筑基底面积 m2 27035.00 容积率 - 1.3 建筑密度 % 29.97 绿地率 % 30 居住户数 户 1100 机动车停车数量 辆 1394 其中 地上停车 辆 278 地下停车 机械停车 辆 0 自走式停车 1116 非机动停车数量 个 2013 其中 住宅停车位 个 1966 配套设施停车位 个 47 5、公用及辅助工程 （1）给水 建设项目新鲜水用量为221879.5t/a，由市政给水管网供水，从市政给水管网引两路DN200的给水管进入建筑红线区域内并形成环状布置。 （2）排水 施工期：施工期废水实行“雨污分流、清污分流”制。雨水排入市政雨水管网。施工期所产生的施工废水经沉淀处理后回用。施工人员生活污水960t/a经化粪池处理，达到污水处理厂接管标准后，排入高淳区国邦污水处理厂集中处理，最终排放到官溪河。 运营期：建设项目实行“雨污分流”制，雨水排入市政雨水管网。排污管室外采用HPDE双壁波纹管，室内采用U-PVC管，项目建成后预计产生生活污水171126t/a，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入高淳区国邦污水处理有限公司集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入官溪河。 （3）供电 商办楼配电电压采用220/380V系统。每户用电量按江苏省住宅设计标准（DB32-380-2000）进行设计、实行一户一表制，每户总电源进线断路器具有漏电保护功能。本项目配电容量及供电线路由供电部门确定，区域内供电由项目配电房引出，形成供电网络。接地保护采用TN-S、TN-C-S或TT接地方式并进行总等电位联结，PE线随电源线进入配电箱、卫生间作局部的等电位联结。室内设计足够电器插座，以满足商业办公及家庭生活需要。 （4）供气 本项目用气量约为60万m3/a，由市政天然气管道供应。 （5）暖通系统 空调系统：本项目住宅拟全部使用分体式空调；商铺采用空调系统由入驻用户自行安装。 通风系统：地下车库设置地下汽车库每个防火分区均设置独立的机械排风系统，补风由汽车坡道自然补风，或机械补风。车库排风经由排风竖井排放至室外，机电用房、卫生间设置有完备的通风系统。 （6）消防系统 ①建筑消防给水与小区统一考虑，给水水源为城市自来水，两路进水，由市政供水干管引入，引入管管径为DN200。在建筑四周形成DN200环状管网，并在该环状管网上布置室外消火栓，消火栓间距不大于120米，室外消防水量25升／秒。 ②人防地下室内设有室内消防泵房及消防水池供室内消防系统用水，消防水池容积432m3。小区最高建筑屋顶设置18m3高位水箱供初期火灾之用。 ③室内消火栓系统消防水量30L/S。该系统竖向不分区。由屋顶水箱、消火栓泵联合供水。人防地下室泵房内设消火栓泵两台，一用一备。凡动压超过50米水柱的消火栓前设减压孔板。 ④人防地下室等处设自动喷水灭火系统，水量30L／S，该系统由屋顶水箱和人防地下室自动喷淋泵联合供水。自动喷淋泵设两台，一用一备。 ⑤备用发电机房、日常油箱间等部位设置水喷雾灭火装置,中控室、配电、公共场所等处设手提式灭火器。 （7）绿化 建设项目新增绿化面积30660.4m2，绿化率达30%。项目的绿化设计由绿地、灌木和乔木组成，尽量保留原有的绿地和树木，同时进行适当的人工设计，创造“园林式”的休闲度假环境。 建设项目公用及辅助工程见表1-2。 表1-2 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 221879.5t/a 由市政自来水管网统一供应 排水 171126t/a 雨污分流，经预处理后接管进入高淳区国邦污水处理有限公司集中处理 供电 1500万度/年 由城市电网统一供给 燃气 60万m3/a 由市政天然气管网统一供应 绿化 30660.4m2 绿化率30% 环保工程 废水 化粪池 若干 - 隔油池 若干 - 规范化接管口 1个 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 管网敷设 1套 雨污分流、清污分流 废气 油烟烟道、烟囱 - 满足环保要求 地下室通风系统 机械通风系统 通风口均布置在绿化带内，高出绿地2.5m 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，基础减振，加强管理 - 固废 垃圾收集桶、环卫设施等 若干 满足环境管理要求 垃圾收集站 16m2 满足环境管理要求 6、环保设施及投资 建设项目环保投资总额为671万元，占建设项目总投资的0.34％。建设项目环保投资估算见表1-3。 表1-3 建设项目环保投资估算表 项目类别 环保设施名称 投资费用 （万元） 预期效果 废水 化粪池若干 60 - 隔油池若干 11 雨、污水管网敷设、屋面雨水排水系统 200 满足环境管理要求 规范化排污口 废气 油烟烟道烟囱 50 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“小型标准” 地下车库排风系统 60 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 噪声 低噪声设备、隔声、降噪措施等 70 场界噪声达标 固废 垃圾收集桶、环卫设施等 20 满足环境管理要求 绿化 绿化面积30660.4m2 200 绿化覆盖率达30％ 合计 671 / 7、与产业政策、环境规划和用地规划的相符性 建设项目为房地产开发经营项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号文）及其修改条目（苏经信产业[2013]183号）中淘汰类和限制类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》禁止项目，符合国家和地方产业政策。 8、与当地规划的相容性 建设项目位于高淳区淳溪街道福源名居小区以东、天福江南小区以南、戴村路以西、湖滨大道以北，建设内容主要为居民住宅小区，根据建设用地规划许可证（地字第320100201810096号，见附件），项目用地属于二类居住用地，项目已获得高淳区规划和城乡建设管理委员会同意建设，该项目符合南京市高淳区总体规划、用地规划和环境规划要求。 9、“三线一单”相符性分析 ①生态环境保护红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照南京市高淳区生态红线区域保护规划，与本项目最近的生态红线区域主要为南京固城湖省级湿地公园，详见下表。 表1-4 项目所在地生态红线区域一览表 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 南京固城湖省级湿地公园 湿地生态系统保护 固城湖饮用水水源保护区一级保护区 西以丹阳湖南路和南湖干路为界，北以湖滨路为界，南以固城湖堤为界 68.82 1.02 67.8 与本项目距离最近的生态红线区域为南京固城湖省级湿地公园，距离约为20m，根据上表可知本项目与以上红线区域一、二级管控区无相交区域。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 ②环境质量底线 建设项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目营运期产生的废气主要为天然气燃烧废气、食堂油烟和恶臭气体，排放量较小，经采取相应的污染防治措施后不会对周围环境造成影响；生活污水经隔油化粪池预处理后接管高淳区国邦污水处理有限公司集中处理；各类固废均达到相应处置；本项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境产生不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。综上，本项目的建设不会降低周边环境质量。 ③资源利用上线 本项目为房地产项目，营运过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在地无环境准入负面清单。 综上分析可知，本项目选址符合“三线一单”要求，项目选址可行。 10、建设项目周围环境概况及总平面布局合理性分析 （1）周边概况 建设项目位于高淳区淳溪街道福源名居小区以东、天福江南小区以南、戴村路以西、湖滨大道以北，项目东侧隔戴村路为双湖景苑小区，南侧隔湖滨大道、石固河为固城湖国家城市湿地公园，西侧为福源名居小区，北侧为天福江南小区。 建设项目周围环境概况见附图二。 （2）总平面布局及合理性分析 建设项目布置35栋住宅、1栋幼儿园及商铺、配套设施等。住宅建筑类型为城镇住宅用地（混合）用地及配套用房，建筑采用园林式布局，设计为格调明快，简洁又富有变化的现代化的小区，与城市的肌理统计；用连串的“绿”元素设计一个多层面的绿地系统，做到社区组团及绿地，屋顶绿化相结合为市民创造一个生态化，景观化的商办社区；幼儿园位于地块东北侧，区位独立，环境幽静并方便家长接送；项目车行出入口设置在地块的东侧和南侧，分别于戴村路、湖滨大道相接，方便出行。综上所述，本项目平面布局合理。 建设项目总平面布置见附图三。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建居民住宅小区项目，根据建设用地规划许可证，本项目用地性质为二类居住用地，地块上原有零散居民点已拆迁完毕，现为空地，无原有污染情况和环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 高淳区位于北纬31°13′~31°26′，东经118°41′~119°21′，地处江苏省西南端、苏皖交界处，为南京市南大门。东界溧阳市，东南、南、西三面与安徽省郎溪、宣州、当涂三县市 毗连，北邻溧水区。北距南京禄口国际机场50千米，在南京1小时都市圈内;芜(芜湖)太(太湖)公路横贯东西，东达苏锡常沪、西至芜湖;宁(南京)高(高淳)高速和高(高 淳)宣(宣州)路在境内衔接贯穿南北，南抵宣(城)郎(溪)广(德)、北通南京;水路西进长江黄金水道，东连太湖苏南水网，区位特点十分鲜明，交通便捷。 2、地形地貌 由溧高背斜和湖泊沉积作用及岩性影响的结果，使高淳在地貌上由滨湖地区与胥溪河流域的平原和自东北斜穿县境至西南部的低山丘陵组成。平原面积约 291平方公里，约占陆地面积的51.37%;低山丘陵和岗地面积约275.5平方公里，占48.63%，故高淳地貌以平原为主。 平原:县内有固城湖、石臼湖湖区平原和胥溪河河谷平原。湖区平原，位于县西部固城湖、石臼湖之间，由水阳江及区内各条河流夹带泥沙注入固城、石臼湖湖盆中淤积而成。该区河道港汊纵横，水网密布，多为圩田，地面高程4米~7米，汛期洪水位往往高出田面4米左右，常受洪涝灾害。其东部在固城湖周围因间有低矮丘陵，地势高低差距较大，形成上丘下圩地形，地面高程在7米~50米，外洪内涝，是它的主要特点。 3、地质 高淳全区域地质构造不太复杂。褶皱构造在境内并不发育，仅见溧、高褶皱隆起背斜 一翼，受西北方向及东北向断裂错动而发生位移，轴部多受浅层的火成岩破坏，已无残留。另一翼可能为火成岩淹没，也可能受新构造运动影响下降而被第四系沉积层所掩盖，所见背斜一翼受构造变动影响，南段南起蒋山、马鞍山，出露地层为泥盆系、二迭系、三迭系、白垩系，产状走向北东。中段自禅林山到遮军山，地层出露为泥盆系、二迭系、三迭系。北段自枯竹山至土基山，地层出露为泥盆系、石炭系、二迭系、三迭系。火成岩多活动在褶皱的北端及中端，西南端很少活动。 4、气候、气象 高淳地处中纬度地区，属北亚热带和中亚热带过渡季风气候区，一年四季分明，寒暑显著，光照充足，无霜期长。气候主要受太阳辐射、地理条件、环流状况的共同影响，主要特征是:冬夏长、春秋短、四季分明。高淳区春季平均70天，夏季100天，秋季63天，冬季132天。冬夏长，春秋短，常年在3月20日左右入春，6月8日左右入夏，9月16日左右入秋，11月27日左右入冬。雨量充沛(年平均降雨量1157毫米)，光照充足，年平均气温15.9℃。 高淳地区季风气候明显，冬季多偏北风，夏季多偏南风，春秋两季多偏东风。平均风速一般冬春大，分别为3.2米/秒和3.5米/秒;夏秋小，分别为3.1米/秒和3米/秒。全年平均8级以上大风(瞬时风速≥17米/秒)日数为8天。大风季节性变化，以夏季最多，平均大风日3.1天;春季次之，平均3天;秋冬最少，平均1.3天和1.1天。常年以偏东风最多， 风向频率为24%;东北风和东南风次之，风向频率分别为16%和14%。年平均风速以东北偏东风最大，为4米/秒;东北偏北风次之，为3.8米/秒。 5、水系与水文 高淳区以东坝为界(现以茅东进水闸为界)，分属水阳江、青弋江和太湖两个水系。东坝以西各水属水阳江、青弋江水系，该水系上承水阳江、青弋江，自开凿胥溪河后，与太湖水系相沟通，东流入太湖;明筑东坝，截断胥溪河，使之不入太湖，水流只能从姑溪 河和清水河入长江，境内流域面积629.3平方公里。东坝以东诸水属太湖水系，境内流域面积172.5平方公里。 ①河流 高淳区境内河流纵横。水阳江流经西部圩区，胥溪河横贯东西，官溪河连接运粮河通 当涂达长江。还有一些河流，历史上通江串湖，起到自然调水和水运作用；解放后因联圩并圩，在其进出口或筑坝封堵，或建造涵闸，已成内河，有的则已湮废。 ②湖泊 石臼湖是溧水区、高淳区和安徽省当涂县的界湖，又名北湖，是由古丹阳湖分化而成 的。湖水主要来自皖南的青戈江和水阳江水系，由当涂的姑溪河和清水河流入长江，现湖泊面积207平方公里，平均水深1.67米。 ③水位流量 固城湖、石臼湖水位固城湖、石臼湖(简称“两湖”)属山丘湖泊。“两湖”最高水位多出现在7月份，如遇江水倒灌年份，最高水位亦可出现在8月份以后。最低水位出现在每年的12月份至翌年3月份。水位变幅一般在2.5米~6.8米之间，最大可达7米以上。 6、生态环境 高淳生态环境优美，南拥固城湖、北临石臼湖，境内东部为丘陵风貌，西部是水乡景观，素有“江南圣地”、“鱼米之乡”的美誉。高淳多年来秉承“生态立县”的发展理念，注重把亲水显绿、自然雅致的景观融入城市建设，精心组织建设了一批生态工程。境内东部的桠溪生态之旅区域被世界慢城联盟授予全国第一个“国际慢城”称号，游子山创建成为国家森林公园。 本项目周边300米范围内无文物保护单位。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量状况 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气 质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。根据《南京市环境质量公报》(2016年度)中数据，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为242天，同比增加11天，达标率为66.1%，同比上升2.1个百分点。其中，未达到一级标准的天数56天，同比增加24天；未达到二级标准的天数为124天(其中轻度污染97天，中度污染24天，重度污染3天)，主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果:PM2.5年均值为47.9μg/m3，超标0.37倍，同比下降16.0%;PM10年均值为85.2μg/m3，超标0.22倍，同比下降11.9%;NO2年均值为44.3μg/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%;SO2年均值为18.2μg/m3，达标，同比下降5.7%;CO年均值为1.0μg/m3，同比基本持平，日均值均达标;O3日最大8小时值超标天数56天，超标率为15.3%，同比增加1.6个百分点。 2、地表水环境质量现状 根据《南京市环境质量公报》(2016年度)中数据，2016年，全市112个水环境功能区监测断面(点)，优于III类水质断面有63个，占56.2%，同比下降1.5个百分点；劣V类水质断面有13个，占11.6%，同比基本持平。全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面，优于III类水质断面有14个，占63.6%，劣于V类水质断面有2个，占9.1%。建设项目附近水体主要为固城湖。 3、声环境质量现状 根据《市政府关于批转市环保局<南京市声环境功能区划分调整方案>的通知》(宁政发[2014]34号)的相关规定，建设项目所在区域噪声功能区划为2类区。依据《2016年南京市环境状况公报》，全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.9分，同比下降0.9分贝；郊区，区域环境噪声为53.8分贝，同比下降0.8分贝。全市交通噪声监测点位245个。城区，交通噪声均值为68.3分贝，同比上升0.1分贝。全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比下降0.9个百分点；夜间噪声达标率为86.6%，同比上升2.7个百分点。 建设项目所在区域满足噪声功能区划要求，噪声值基本能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据实地踏勘，确定建设项目主要环境保护目标见表13。 表13 建设项目环境保护目标一览表 保护项目 保护目标 方位 距离（m） 规模 保护级别 空气环境 双湖景苑 E 20 约1500人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 天福江南 N 10 约900人 福源名居 W 24 约2400人 波西塔诺·东郡 NW 15 约3400人 高淳气象局 NE 173 约100人 都市尚品 W 279 约4000人 宝塔小学 SW 289 约800人 水环境 石固河 S 63 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 官溪河 S 3500 小型 固城湖 S 1500 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 声环境 双湖景苑 E 20 约1500人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 天福江南 N 10 约900人 福源名居 W 24 约2400人 波西塔诺·东郡 NW 15 约3400人 高淳气象局 NE 173 约100人 生态环境 南京固城湖省级湿地公园 S 20 68.82m2 《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区，大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染因子 环境质量标准 单位 依 据 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，石固河、官溪河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，固城湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准。具体数据见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L） 水体 类别 pH COD BOD5 SS 总磷 （以P计） 氨氮 石固河、官溪河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤4 ≤30 ≤0.2 ≤1.0 固城湖 Ⅱ 6-9 ≤15 ≤3 ≤25 ≤0.1 ≤0.5 注：其中SS引用《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3、声环境质量标准 根据市政府关于批转市环保局《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发[2014]34号），建设项目所在区域位于2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 建设项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准，见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准限值 污染物 名称 排放标准 依 据 最高允许排放浓度 （mg/m3） 监控点 浓度限值（mg/m3） 氮氧化物 240 周界外浓度最高点 0.12 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 颗粒物 120 1.0 非甲烷总烃 120 4.0 本项目居民厨房、幼儿园食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型标准，具体见表4-5。 表4-5 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） 1.67，<5.00 ≥5.00，<10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m3） ≥1.1，<3.3 ≥3.3，<6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 2.0 2.0 净化设备最低去除效率（％） 60 75 85 垃圾产生的恶臭废气执行《恶臭气体污染物排放标准》（GB14554-1993），详见表4-6。 表4-6 恶臭气体污染物排放标准 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 mg/m3 氨 1.5 硫化氢 0.06 臭气浓度 20（无量纲） 2、废水排放标准 建设项目废水主要为居民生活污水、幼儿园食堂废水，食堂废水经隔油池预处理，居民生活污水经化粪池预处理后，一起接管排入高淳区国邦污水处理有限公司集中处理。项目废水接管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。高淳区国邦污水处理有限公司尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。排放标准具体指标值见表4-7。 表4-7 污水排放标准 (单位：mg/L) 序号 污染指数 分类标准 接管标准 尾水排放标准 1 pH值 6～9 6～9 2 COD（mg/L）≤ 500 50 3 SS（mg/L）≤ 400 10 4 NH3-N（mg/L）≤ 45 5（8） 5 TP（mg/L）≤ 8 0.5 6 动植物油（mg/L）≤ 100 1 标准来源 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 3、噪声排放标准 建设项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体数值见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 建设项目运营期场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》中（GB22337-2008）中的2类标准，具体见表4-9。 表4-9 社会生活环境噪声排放标准 类 别 昼间（dB） 夜间（dB） 依据 2 60 50 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 4、固体废物污染控制标准 固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单相关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目建成后，各种污染物排放总量见表4-10。 表4-10 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 接管量 最终排放量 废气 有组织 油烟 1.18 0.712 0.468 无组织 CO 4.33 0 4.33 非甲烷总烃 0.55 0 0.55 NOx 0.51 0 0.51 废水 废水量 171126 0 171126 171126 COD 68.45 17.112 51.338 8.556 SS 34.225 8.556 25.669 1.711 氨氮 4.278 0 4.278 0.856 总磷 0.685 0 0.685 0.086 动植物油 0.399 0.2 0.199 0.171 固废 生活垃圾 1492.019 1492.019 0 （1）废气 建设项目废气无需申请总量。 （2）废水 接管考核量：废水量171126t/a、COD 51.338t/a、SS 25.669t/a、氨氮4.278t/a、总磷0.685t/a、动植物油0.199t/a；最终排放量：废水量171126t/a、COD 8.556t/a、SS 1.711t/a、氨氮0.856t/a、总磷0.086t/a、动植物油0.171t/a。 （3）固废 建设项目固体废弃物均得到妥善处理处置。 建设项目水污染物总量纳入高淳区国邦污水处理有限公司总量范围内平衡；项目大气污染物无需申请总量；项目固废均得到有效处置，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 建设项目非生产性项目，主要污染为施工期污染及运营期居民生活产生的污染。 1、施工期 建设项目施工工艺流程如图5-1。 ※说明：附属工程包括道路、围墙、化粪池、窨井、下水道等。 施工期工艺流程简述： （1）填土、夯实 填土施工时，一般将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器挡实，再进行分层填土，然后用10～12吨的压路机分遍压碾，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。 夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。 主要污染物是施工机械产生的噪声，挖填土的粉尘。 （2）钻孔灌注桩 钻孔设备钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼（架），用溜筒注放预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。 主要污染物是施工机械产生的噪声，拌制混凝土时的砂浆水、粉尘。 （3）现浇钢砼柱梁 根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。 混凝土的拌制则利用自落式和强制式搅拌机二种，向搅拌机料斗中依次加入砂、水泥、石子和水，装料量为搅拌机几何容积的1/2～1/3。拌制完后，根据浇注量、运输距离等选用运输工具，尽可能及时连续进行浇筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。 混凝土成型后，为了保证水泥水化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水份过早蒸发或冻结。 主要污染物是搅拌机产生的噪声，拌制混凝土时的砂浆水、粉尘，以及废钢筋等建筑垃圾。 （4）砖墙切筑 首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。 该工段和现浇钢砼柱梁工段施工期长，是施工期的主体工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及碎砖等建筑垃圾。 （5）门窗制作 利用各种加工器械对木材、塑钢等按图进行加工，主要污染物是加工器械产生的噪声，各种废弃的下角料等。 （6）屋面制作 屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30MM厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。 主要污染物是搅拌机的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及碎砖瓦、废弃的防水剂包装桶等固废。 （7）管线安装 先对管线途经墙壁进行穿孔，对各住房的水、电、管煤等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。 主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等建筑垃圾。 （8）抹灰、贴面 抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1：2水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。 主要污染物是搅拌机的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及废砂浆、废弃的涂料包装桶等固废。 （9）油漆施工 本项目仅对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的。该工段还会有废弃的油漆包装桶等固废产生。 （10）附属工程 包括道路、围墙、化粪池、窨井、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声，拌制砂浆时的砂浆水、粉尘，以及废砂浆、废弃的下角料等固废。 2、运营期 建设项目运营期主要为居民生活、幼儿园运营，主要有居民厨房及幼儿园食堂油烟废气、居民生活污水、生活垃圾、设备运行噪声产生。 主要污染工序： 1、建设期 （1）废气 建设项目建设期的大气污染源主要来自于土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、施工机械和交通运输车辆产生的尾气和房屋装修的油漆废气。 粉尘 粉尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。根据对建筑施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为其上风向对照点的1.5～2.3倍，平均为1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍,平均为1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150米，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.49mg/Nm3，相当于环境空气质量标准值的1.6倍。当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60米）。类比可知，在施工期间，施工将对施工现场内的空气质量会产生不利影响，其总悬浮颗粒物（TSP）日均浓度在特定气象条件下（干燥、晴朗、大风）将出现超标情况（二级标准）,由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估算。 油漆废气 油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于住宅各不同单元居民对装修的油漆耗量和选用的油漆品牌也不一样，装修时间也有先后差异，因此，对周围环境的影响较难预测。本次评价只对该废气作一般性估算。 根据调查，每100m2的房屋装修需耗10个组份的涂料（包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等），每组份涂料约为10kg，即约100kg。油漆在上漆后的挥发量约为涂料量的55%，即55kg，含二甲苯约20%，即11kg。建设项目总装修面积按总建筑面积中的地上总建筑面积132861.59m2计算，涂料耗量约为132861.59kg，即约为132.86t，涂料挥发量约为73.073t，向周围大气环境无组织排放二甲苯约14.615t。 ③尾气 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆。排放的主要污染物为NO2、CO和烃类物等。 （2）废水 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 ①生活污水 施工人员平均按100人计，施工人员生活用水量按100L/人·日计，则生活用水量为10m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则排放量为8m3/d。 生活污水主要污染因子为COD、SS、氨氮、BOD5等，其污染物浓度分别为COD约400mg/L、SS约200mg/L、氨氮约25mg/L、总磷4mg/L及动植物油约20mg/L。 ②地基挖掘时的地下水和浇注混凝土的冲洗水 地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。该污水要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙带入到水体环境中。 （3）噪声 本项目建设期间的噪声源主要来自于打桩机、水泥搅拌机、水泥浇捣机、土石方等施工机械及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度详见表5-1。 表5-1 建设期主要噪声源的声级值 单位：dB(A) 施工阶段 声 源 声源强度 [dB(A)] 施工阶段 声 源 声源强度 [dB(A)] 土石方阶段 挖土机 78-96 装修、安装阶段 电钻 100-105 冲击机 95 电锤 100-105 空压机 75-85 手工钻 100-105 打桩机 95-105 无齿锯 105 卷扬机 90-105 多功能木工刨 90-100 压缩机 75-88 混凝土搅拌 （沙浆混合用） 100-110 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90-100 云石机 100-110 振捣器 100-105 角向磨光机 100-115 电锯 100-105 —— —— 电焊机 90-95 —— —— 空压机 75-85 —— —— （4）固废 建设项目施工阶段的开挖土、运送大量建筑材料和投入使用前的装修，都将有大量废土和建筑、装修垃圾产生，其量较难估算，表现特征为量大、产生时间短，影响范围为附近周围环境。 建设项目在房屋装修阶段产生的装修垃圾，按总建筑面积132861.59m2计算，装修垃圾类比同类型建筑房屋装修情况，约为每1.2t/100m2计，则产生的装修垃圾共约1594.3t。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，参考《环境保护实用数据手册》中的数据，按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为0.05t/d。 2、运营期 （1）废气 本项目运营期废气主要为居民厨房、幼儿园食堂排放的厨房废气、汽车排放的尾气以及生活垃圾收集桶散发的恶臭。 ①厨房废气 本项目厨房废气主要包括居民厨房、幼儿园食堂产生的燃料燃烧废气和油烟废气。 a）燃料燃烧废气 居民厨房、幼儿园食堂使用的燃料为天然气，属于清洁能源，燃烧产物主要有CO2和H2O，还有少量的SO2、NO2和CO，对周围环境影响较小。燃烧废气和油烟一起通过油烟净化器处理后通过烟道排放。 b）油烟废气 厨房在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油。在高温的条件下，食用油产生大量热氧化分解产物，当发烟点达到170℃时，出现初期分解的蓝烟雾，随着温度的继续升高，分解速度加快，当温度达到250℃时，油面出现大量油烟，并伴有刺鼻气味。这种油烟扩散到空气中，与空气分子激碰撞，温度迅速下降后冷却成露，其粒度在0.01—10μm之间，形成飘尘—可吸入颗粒物，飘尘可在空气中长时间停留，造成城市大气环境的污染。 根据有关统计资料分析，南京市居民人均食用油用量约15kg/a，油烟产生量按使用量的2%计，则人均产生量为0.3kg/a，本项目建成后共入住1100户，约3850人，则本项目小区居民油烟总产生量约为1.155t/a。一般居民均采用家用油烟机，一般家用油烟机风机风量约为15m3/min，即900m3/h，共1100户，每天工作4小时，则油烟产生浓度为0.80mg/m3。厨房油烟经油烟净化装置净化处理达标后，再通过楼内统一设计的排烟道于裙楼楼顶排放，油烟去除率≥60%，按60%计，则居民厨房油烟排放量为0.462t/a，排放浓度为0.32mg/m3。 本项目拟建设1个3轨9班幼儿园，学生及教职工人数共计约300人，根据类比相关资料，人均食用油日用量为20g/人·天，油烟产生量按使用量的2%计，年工作日约210天，日工作时间4h，则预计食堂油烟产生量约为25.2kg/a，风机风量为4000m3/h，油烟平均浓度为7.5mg/m3。需安装去除效率75%的油烟净化器进行专门处理，处理后油烟排放浓度为1.88mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型标准。 建设项目油烟废气产生及排放情况见表5-2。 表5-2 油烟产生情况一览表 污染源 名称 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率（％） 排放状况 排放去向 浓度 (mg/m3) 产生量 （t/a） 浓度 (mg/m3) 产生量 （t/a） 住宅厨房 油烟 0.80 1.155 油烟净化器 60 0.32 0.462 楼顶烟囱 幼儿园食堂 油烟 7.5 0.025 油烟净化器 75 1.88 0.006 楼顶烟囱 ②汽车尾气 汽车尾气主要来自于停车场泊车排放。本项目拟设机动车停车位1394个，其中地面停车位278个，地下停车位1116个。 地面停车位敞开式布置，采取自然通风，地面停车位废气易于扩散，对周边产生环境影响较小，故本评价只考虑地下停车场汽车排放的废气。 汽车尾气主要是指汽车进出停车场及在停车场内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、非甲烷总烃、NOX、醛类、SO2等。汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般住户家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表5-3。 表5-3 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数 污染物 车种 CO 非甲烷总烃 NOX 轿车（g/L汽油） 191 24.1 22.3 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g＝f·M 其中：M＝m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），则每辆汽车每次进出停车场产生的废气污染物CO、非甲烷总烃、NOX的量分别为5.310g、0.670g、0.620g。 一般情况下，住宅进出停车场的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。本项目以泊车满负荷状况时，进出停车场的车辆按平均2车次/日计算，则建设项目地下停车场车流量为2232车次/日。 建设项目地下停车场建筑面积约53635m2，停车场采用机械排烟系统，以每小时换气6次计算，需设置20台排烟风机，单套风量约为5万m3/h，则总排风风量约为100万m3/h，以每天排风4h计，则排风量为146000万m3/a。本项目汽车尾气各污染物及排放浓度见表5-4。 表5-4 建设项目地下停车场汽车尾气排放情况 地块 日车流量 (车次/日) 排风量 （万m3/a） 污染物排放情况 名称 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 地下停车场 2232 146000 CO 2.96 4.33 非甲烷总烃 0.37 0.55 NOX 0.35 0.51 ③恶臭 恶臭是一个感官性指标，难以定量，因此本次环评仅对恶臭进行定性描述分析,本项目使用期产生的恶臭气体主要来自生活垃圾、商业垃圾。 建设项目在各住宅楼及商住楼均垃圾收集桶，在垃圾的运转过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。 生活垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，例如宰杀鱼类、家禽等后抛弃的内脏所产生的异味，但不是垃圾主要的恶臭来源。 另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40-70%有机物，分为植物性（例如米饭、面食、面包、瓜皮果壳和蔬菜烂叶、根等）和动物性（例如鱼、肉、骨头等），其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。 生活垃圾、商业垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，本项目使用期生活垃圾恶臭的主要成分为氨、硫化氢等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下： 氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3； 硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3； （2）废水 ①居民生活用水 本项目住宅小区约1100户，3850人，用水量按150L/d·人计，居住区用水按365天/年计，则项目建成后居民用水量约为210787.5t/a。排污系数按0.8计，则生活污水产生量为168630t/a，其主要水污染物及浓度为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总磷4mg/L。 ②幼儿园用水 本项目幼儿园共9个班，每班约30人，另需配备老师、管理人员等，共计约300人，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），用水量参考“学前教育·幼儿园、托儿所”以1.3m3/人·月计，年用水量约为3120t/a，产污系数以0.8计，则污水产生量为2496t/a，主要污染物及浓度为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总磷4mg/L、动植物油160mg/L。 ③绿化用水 建设项目绿化面积约30660.4m2，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012修正），绿化用水按照1.3L/（m2·天）计算，绿化养护时间按200天计，则绿化用水量约为7972m3/a。 建设项目用排水平衡见图5-2。 图5-2 建设项目用排水平衡图（单位：t/a） （3）噪声 本项目噪声主要是水泵房中水泵、机械风机等公用设备噪声以及车辆噪声，其声源强度见表5-5。 表5-5 噪声产生情况一览表 单位：dB（A） 序号 名称 平均声级（dB（A）） 备注 治理措施 1 水泵房 80-85 生活水泵2台，消防水泵2台 设备减振、墙体隔声 2 风机 85 20台 3 汽车启动 70 停车场 禁鸣、隔音屏 （4）固废 ①固废产生源强核算 本新建项目固废物主要为居民产生的生活垃圾、幼儿园废动植物油。 生活垃圾：住宅共有住户约1100户，按每户3.5人计算，共有居民3850人，每人每天产生生活垃圾量按1.0kg计，则生活垃圾产生量约为1405t/a；配套办公、物业和社区管理建筑面积约为4703.79m2，办公生活垃圾按1.0kg/20m2•d计，则办公垃圾产生量约为86t/a。因此，本项目建成后生活垃圾总发生量约1491t/a。 废动植物油：幼儿园废动植物油主要来自油烟净化器清理及隔油池。油烟净化器净化去除油烟量为0.025-0.006=0.019t/a；隔油池去除动植物油量2496×160÷106×50%=0.200t/a，因隔油池截留动植物油含水率约80%，产生废动植物油的量为0.200÷（1-80%）=1.000t/a。因此，本项目产生废动植物油1.019t/a。 ②固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断本项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据《固体废物鉴别标准 通则 GB34330-2017》及结果见表5-6。 表5-6 本项目固体废物利用处理方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 处置方式 1 生活垃圾 生活 一般固废 99 1491 环卫清运 2 废动植物油 幼儿园 一般固废 99 1.019 环卫清运

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 住宅油烟 | 油烟 | 0.8mg/m3，1.155t/a | 0.32mg/m3，0.462t/a |
|  | 幼儿园食堂油烟 | 油烟 | 7.5mg/m3，0.025t/a | 1.88mg/m3，0.006t/a |
|  | 地下停车场汽车尾气 | CO 非甲烷总烃 NOx | 2.96mg/m3，4.33t/a 0.37mg/m3，0.55t/a 0.35mg/m3，0.51t/a | 2.96mg/m3，4.33t/a 0.37mg/m3，0.55t/a 0.35mg/m3，0.51t/a |
| 水 污 染 物 | 居民生活污水 168630t/a | COD SS 氨氮 总磷 | 400mg/L，67.452t/a 200mg/L，33.726t/a 25mg/L，4.216t/a 4mg/L，0.675t/a | 300mg/L，50.589t/a 150mg/L，25.295t/a 25mg/L，4.216t/a 4mg/L，0.675t/a |
|  | 幼儿园废水2496t/a | COD SS 氨氮 总磷 动植物油 | 400mg/L，0.998t/a 200mg/L，0.499t/a 25mg/L，0.062t/a 4mg/L，0.010t/a 160mg/L，0.399t/a | 300mg/L，0.749t/a 150mg/L，0.374t/a 25mg/L，0.062t/a 4mg/L，0.010t/a 80mg/L，0.199t/a |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体 废物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 1491t/a | 环卫清运1492.019t/a |
|  | 幼儿园食堂 | 废动植物油 | 1.019t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是水泵房中水泵、机械风机等公用设备噪声以及车辆噪声。水泵、机械风机噪声级大约80dB(A)～85dB(A)；机动车辆进出噪声大约为70dB(A)。对区内规划道路采取禁止鸣笛和限速管理，设备噪声经过减振、隔声及距离衰减后，场界噪声影响值满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 建设项目对绿化进行了系统规划，为居民和客户提供了舒适的绿色生态环境。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 大气环境影响分析 建设项目建设期间的大气污染物主要来自建筑材料运输过程中所产生的交通道路扬尘和房屋装修的油漆废气。 （1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 因此必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要对策有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而 且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房，同时必须采用封闭车辆运输。 （2）油漆废气 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 根据本项目工程分析，装修阶段约需向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约14.615t。但排放时间和部位不能十分明确，尤其是各住宅装修阶段随机性大，时间跨度很长，按本项目规模通常可达2～3年。 装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业或居住。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以居民入住后也要注意室内空气的流畅。 水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 施工人员生活污水排放量约为8m3/d，主要污染因子为COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油等，其污染物浓度分别为COD约400mg/L、SS约200mg/L、氨氮25mg/L、BOD5约200mg/L及动植物油20mg/L。建筑施工废水主要污染因子为SS，其排放量及浓度难以估算。 施工人员生活污水量较大，在建设期工地应设临时公厕，将污水进行收集，并配套相应的地埋式污水处理设施进行处理，达到GB8978-96《污水综合排放标准》三级标准后由泵定期抽送至污水管网，接管排入高淳区国邦污水处理有限公司集中处理。建筑施工废水进行截流经沉淀池澄清后，达到环保要求后，方可排放。 固体废物环境影响评价 施工期间需要挖土，由于开方量远大于填方量，会产生大量的弃土和弃渣，在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。利用施工期间开挖的土方，可在集中绿地上面堆山种树，既解决了弃土的出路问题，满足了绿化植被对地面覆土厚度的需要，又美化了人工环境。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。住房装修阶段，将产生约1594.3t装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，产生量约0.05t/d。应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 噪声环境影响分析 施工期噪声源主要为施工机械和交通车辆，根据表4-8《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 如按施工机械噪声最高的打桩机和混凝土搅拌机计算，作业噪声随距离衰减后，不同距离接受的声级值见表7-2。 表7-2 施工设备噪声对不同距离接受点的影响值 噪声源 距离（m） 10 20 100 150 200 250 300 打桩机 声级值[dB(A)] 105 99 85 81 79 77 75 混凝土搅拌机 声级值[dB(A)] 84 78 64 60 58 56 54 根据以上分析可知，白天施工时，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达300m以上；夜间禁止打桩作业，对混凝土搅拌机作业而言，噪声超标范围为20m。 为了减轻本项目施工期噪声对项目周围居民的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业； （2）如需夜间施工，应得到当地环保行政主管部门的批准，且提前通知项目周围居民； （3）施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点； （4）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； （5）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛； （6）在周围居民休息时间避免使用高噪设备进行施工作业。

` 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 建设项目废气主要为厨房废气、汽车尾气、垃圾恶臭。 （1）厨房废气 居民厨房、幼儿园食堂使用的燃料为天然气，属于清洁能源，燃烧产物主要有CO2和H2O，还有少量的SO2、NO2和CO，对周围环境影响较小。燃烧废气和油烟一起通过油烟净化器处理后通过烟道排放。 建设项目居民厨房油烟、幼儿园食堂油烟产生浓度分别为0.80mg/m3、7.5mg/m3，均采用油烟净化器处理后通过烟道排放。家庭油烟净化器处理效率约60%，幼儿园食堂油烟净化器处理效率达到75%，处理后油烟排放浓度分别为0.32mg/m3、1.88mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准，对周围环境影响较小。 （2）汽车尾气 建设项目设置地面停车位278个，地下停车位1116个。 地面停车位敞开式布置，采取自然通风，地面停车位废气易于扩散，对周边产生环境影响较小，故本评价只考虑地下停车场汽车排放的废气。 地下停车场采用机械排烟系统，设20台排烟风机，单套风量约为5万m3/h，每小时换气6次，每天排风4小时，总排风量为146000万m3/a。地下停车场主要污染物及排放量分别为CO 4.33t/a、非甲烷总烃0.55t/a、NOX 0.51t/a，排放浓度分别为CO 2.96mg/m3、非甲烷总烃0.37mg/m3、NOx 0.35mg/m3，排放浓度均较小，对周围环境影响较小。 （3）恶臭 建设项目在住宅楼角落分别设置垃圾收集桶，垃圾采用袋装，每天清理后集中外运。垃圾收集桶产生的恶臭气体量较小，通过存放封闭化、环卫及时清运等措施，可将垃圾产生的恶臭气体对小区的影响降至最小。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为居民生活污水及幼儿园废水。居民生活污水经化粪池预处理，幼儿园废水经隔油池、化粪池预处理后，一起共计171126t/a达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，接管进入高淳区国邦污水处理有限公司集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入官溪河。 （1）高淳区国邦污水处理有限公司简介 南京市高淳区国邦污水处理有限公司始建于2003年，公司位于南京市高淳区淳溪镇花奔村北侧，官溪河的东岸，占地面积54亩。一期工程处理能力2万吨/日，二期工程处理能力2万吨/日，均已建成运营，目前设计总规模为日处理量4万吨。主要处理工艺见图7-1。 图7-1 污水处理厂工艺流程图 （2）本项目接管可行性 本项目所在区域污水管网已铺设到位，目前高淳区国邦污水处理有限公司处理能力为4万吨/日，本项目最大日排放废水量为474吨（居民生活污水最大排放462吨/日，幼儿园废水最大排放12吨/日），占污水处理厂运行规模的比例较小，因此从污水厂处理能力和处理量上分析，本项目污水接入高淳区国邦污水处理有限公司处理可行。 本项目废水主要为生活污水，水质简单，经隔油池、化粪池预处理后接入市政管网，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，对污水处理厂处理负荷影响较小，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入官溪河。因此从水质角度分析，本项目污水接入高淳区国邦污水处理有限公司处理可行。 建设项目实施“雨污分流、清污分流”，根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置1个污水接管口、1个雨水接管口。 因此，建设项目污水经上述措施妥善处理后对周围水环境影响较小，处理措施可行。 3、固废影响分析 建设项目固废主要为生活垃圾、废动植物油，均经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。只要实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时及时清运垃圾，做到日产日清，清运过程注意文明卫生，则生活垃圾不会对环境产生不良影响。 生活垃圾中废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等，绝大部分可回收利用，其中的废纸和纸质包装箱等有回收利用价值的固废经收集整理后可出售，剩下的垃圾和不可再利用垃圾一起由市环卫部门统一收集清运和处理。 4、声环境影响分析 建设项目营运期的噪声主要是地下水泵房的设备噪声、交通噪声、通风设施产生的噪声。 本项目设置配套的风机房、水泵房等动力设备，噪声源强约80～85dB。考虑到区域整体的协调性和降噪要求，风机房、水泵房均设置在地下层内。地下层隔声效果好，其隔声量能达到40dB（A）以上。建设项目周围噪声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。因此，该项目使用期风机房、水泵房噪声不会对周围环境造成明显的不利影响。 综上所述，根据与同类小区类比，预计项目建成后，产生的噪声对周围的声环境和小区内部住宅影响不大。本建设地块目前声环境质量较好，预计本项目建成投入使用后声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的要求，因此建设项目对周围声环境及居民影响较小。 5、商业用房入驻项目要求 根据规划设计要点及建设单位提供的资料，引进的商业项目必须满足相关条例、规范的要求。 （1）《南京市大气污染防治条例》第三十二条：“本市主城、新市区和新城范围内，新设可能产生油烟、烟尘的饮食服务业项目，经营者应当事先予以公示并书面征求相邻单位和居民的意见。经营者在向环保部门报批环境影响评价报告时，应当对公众意见采纳情况作出说明，并报送工商行政、卫生行政管理部门备案。环保部门在作出行政许可前，应当对公众意见进行核实。前款规定的项目选址应当符合下列规定：①在成片新开发小区的经营场所应当独立于住宅楼；②在具有商住两用性质的大楼内的经营场所应当符合规划要求，并不得与居住层相邻；③经营场所应当选择符合环境保护规定，不易造成环境污染纠纷的地点。” （2）《南京市大气污染防治条例》第三十三条：“餐饮业经营者必须采取措施防止对大气环境造成污染，并遵守下列规定：①使用清洁能源；②油烟不得排入下水管道；③设置油烟净化装置，并保证其正常运行，实现达标排放；④设置餐饮业专用烟道，专用的烟道排放口高度和位置不得影响周围生活、工作环境。禁止在街道两侧或人流集中地区从事露天烧烤食品经营。” （3）《江苏省环境噪声污染防治条例》第十五条：“新建居住组团和住宅楼内不得建设或者使用可能产生环境噪声污染的设施、设备。在城市居住区、居住小区内新建按照规划设计要求配套的可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公共服务设施，与相邻最近的居民住宅边界的直线距离不得小于30米。” （4）《南京市环境噪声污染防治条例》第二十八条：“在城市噪声敏感建筑物集中区域内，因经营活动使用固定设备造成环境噪声污染的单位和个体工商户，应当向环境保护行政主管部门申报拥有的造成环境噪声污染设备的状况和防治环境噪声污染设施的情况。”第二十九条：“新建营业性文化娱乐场所的单位或个人必须办理环保审批手续。未经环境保护行政主管部门审批的，文化行政主管部门不得核发文化经营许可证，工商行政管理部门不得核发营业执照。经营中的文化娱乐场所，或在商业经营中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施的，其经营管理者应当采取有效措施，使其边界噪声不超过国家规定的环境噪声排放标准。” （5）《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）第4.2.1条“新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m”；第6.2.2条“经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m”。根据《南京市饮食娱乐服务业环保“三同时”要求》，餐饮废气应满足以下要求： ①多层建筑（一般在七层以下）的排气筒高度尽量高出本建筑物与四周10米距离范围内的建筑物1.5米以上。 ②饮食业项目经治理后所排油烟的最低去除率85%；排油烟管不能高于本建筑物或四周10米距离范围内建筑物的85%。 建设单位在出租或销售商业用房时，在租房（收房）合同中应明确公开告知租赁方或购买方本项目商业用房是否具备设置餐饮和娱乐功能的条件，并以书面形式告知业主有关限制要求，禁止引进扰民项目。 6、外环境对本项目的影响分析 建设项目周围主要道路为湖滨大道。本项目临街建筑距离湖滨大道50m，中间设置绿化带，根据噪声导则中密集的林带对宽带噪声典型的附加衰减量是每10m衰减1～2dB(A)，因此本项目绿化带可降噪5～10dB(A)左右。同时建设单位在居民住宅临近道路一侧门窗采用中空玻璃，根据GBJ75-84《建筑隔声评价标准》的规定，中空玻璃隔声窗A计权隔声量为24.4dB（噪声控制新技术与消声器设计选用及质量检验标准规范实用手册，北方工业出版社，2006年10月第一版，488-491）。采取上述措施后，建设项目周边交通噪声对居民住宅声环境影响可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。因此，在建设项目各项防护措施到位的情况下，周边道路交通噪声对本项目影响较小。 建设项目周围主要道路为湖滨大道，汽车尾气中CO、NOx、非甲烷总烃三项指标对本项目环境空气质量有一定影响，但不会使建设项目周围环境空气中CO、NOx、非甲烷总烃的浓度超标。 建设项目周围均为住宅、商业，无工业企业，对本项目基本无影响。 因此，建设项目周围环境对本项目的影响较小。 7、对周边用地的要求 建设项目周边不应新建产生污染的工业企业，所有进驻建设项目周围地块的建设项目，均应符合高淳区总体规划要求，满足城市规划管理、环境保护管理等相关要求，在与建设项目的距离上满足安全距离、大气环境防护距离、建设间距等各类要求，确保建设项目对周围环境的影响及周边项目对建设项目的影响均在允许范围之内。 项目周边新建的大型商业设施、农贸市场、变电站、高压线、辐射基站等对居民生活有影响的服务配套设施，应根据环境管理的要求委托有资质单位进行评价，并征求周围居民的意见和建议，以降低对本项目的影响。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型标准 |
|  | 幼儿园食堂 | 油烟 | 油烟净化器 |  |
|  | 地下停车场汽车尾气 | CO、非甲烷总烃、NOx | 机械排风系统 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准 |
| 水 污 染 物 | 居民生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
|  | 幼儿园废水 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 隔油池、化粪池 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | － | － | － | － |
| 固体 废物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置 |
|  | 食堂 | 废动植物油 | 环卫清运 | 有效处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是水泵房中水泵、机械风机等公用设备噪声以及车辆噪声。水泵、机械风机噪声级大约80dB(A)～85dB(A)；机动车辆进出噪声大约为70dB(A)。对区内规划道路采取禁止鸣笛和限速管理，设备噪声经过减振、隔声及距离衰减后，场界噪声影响值满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。 |
| 其它 | － |
| 生态保护措施及预期效果： 1、通过绿化步道与各居民楼相连，形成网络状绿化带区，将绿化与区域景观建设相结合。 2、因地制宜，尽可能增加区内植物数量和绿化密度，实行乔木－灌木－草地相结合的绿化方式，并注意绿化植物的多样性和适宜性。形成错落有致，立体结合的绿化带区。 |

# 九、结论与建议

一、结论 南京裕荣房地产开发有限公司是固安京御幸福房地产开发有限公司投资注册的公司，成立于2018年1月，注册资金1000万元，主要经营：房地产开发与销售；企业管理咨询服务；工业厂房建设；房屋租赁服务。 南京裕荣房地产开发有限公司拟投资200000万元，在高淳区淳溪街道福源名居小区以东、天福江南小区以南、戴村路以西、湖滨大道以北建设NO.2017G27、NO.2017G28项目，该项目占地面积102201.22m2，总建筑面积186496.59m2，主要建设住宅、配套商业用房、3轨9班幼儿园和相关配套设施。项目预计于2020年3月建成投入运行。 1、与产业政策、环境规划和用地规划的相符性 建设项目为房地产开发经营项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号文）及其修改条目（苏经信产业[2013]183号）中淘汰类和限制类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》禁止项目，符合国家和地方产业政策。 2、厂址选择与规划相容 建设项目位于高淳区淳溪街道福源名居小区以东、天福江南小区以南、戴村路以西、湖滨大道以北，建设内容主要为居民住宅小区，根据建设用地规划许可证（地字第320100201810096号，见附件），项目用地属于二类居住用地，项目已获得高淳区规划和城乡建设管理委员会同意建设，该项目符合南京市高淳区总体规划、用地规划和环境规划要求。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 建设项目施工期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘和房屋装修的油漆废气。建设期废气排放周期较短，采取必要有效的措施后，对周围环境影响较小。 运营期产生的废气主要为小区居民的厨房油烟废气、幼儿园食堂油烟废气、燃料燃烧废气、汽车尾气、垃圾恶臭，各污染物均达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 建设项目施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。在建设期工地应设临时公厕，将污水进行收集，并配套相应的地埋式污水处理设施进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后由泵定期抽送至污水管网，接管排入高淳区国邦污水处理有限公司集中处理。建筑施工废水进行截流经沉淀池澄清，达到环保要求后，方可排放。建设期废水经上述措施处理后，对周围水环境影响较小。 建设项目运营期实行“雨污分流、清污分流”制，雨水经收集后排入市政雨水管网。居民生活污水经化粪池预处理、幼儿园废水经隔油池、化粪池预处理后，一起达接管要求后排放至高淳区国邦污水处理有限公司集中处理，尾水处理达标后最终流入官溪河，对官溪河的水环境影响较小。 （3）固废 建设项目施工期产生的固废主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，其中建筑垃圾及时清运，生活垃圾由环卫部门统一清运。 运营期产生的固废主要是生活垃圾、废动植物油，由当地环卫部门统一定期清运。项目固废可以得到有效处置和利用，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目建设期间施工噪声会对周围声环境产生一定的影响，必须采取有效措施，夜间打桩机等高噪声设备严禁使用。本项目地块附近居民受到建设项目施工一定影响，施工期采取相应措施后，对其声环境影响较小。 运营期噪声主要为水泵房中水泵、机械风机等公用设备噪声以及车辆噪声。对区内规划道路采取禁止鸣笛和限速管理，可有效避免噪声扰民，设备噪声经过减振、隔声及距离衰减后场界噪声达标排放。经采取本评价中的措施后，项目噪声对周边环境影响不大。 4、满足区域总量控制要求 （1）废气 建设项目废气无需申请总量。 （2）废水 接管考核量：废水量171126t/a、COD 51.338t/a、SS 25.669t/a、氨氮4.278t/a、总磷0.685t/a、动植物油0.199t/a；最终排放量：废水量171126t/a、COD 8.556t/a、SS 1.711t/a、氨氮0.856t/a、总磷0.086t/a、动植物油0.171t/a。 （3）固废 建设项目固体废弃物均得到妥善处理处置。 建设项目水污染物总量纳入高淳区国邦污水处理有限公司总量范围内平衡；项目大气污染物无需申请总量；项目固废均得到有效处置，无需申请总量。 综上所述，建设项目产生的各项污染物均得到有效处置，可达标排放，对周围环境影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 为确保项目建成运营后达到相关环境保护要求，特提出以下建议与要求： 1、该项目建设方应重视环境保护重要性，认真落实本环评报告中提出的各项污染防治措施，保证各项环保投资落实到位，以切实有效控制各类污染问题，进一步提高区域环境质量； 2、加强管理，提高环保工作人员及居民的环保意识； 3、做好施工期的环境保护工作； 4、做好固体废物的分类收集与处理处置工作。 5、生活垃圾、商业垃圾要做到日产日清，防止垃圾恶臭产生； 6、做好项目区内及周围的绿化工作，净化空气、美化环境，同时起到增加对噪声的降噪作用。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 环评委托书 附件二 企业投资项目备案通知书 附件三 营业执照及法人身份证复印件 附件四 规划许可证 附件五 公示截图 附件六 声明 附图一 建设项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图二 建设项目周边环境概况图 附图三 建设项目总平面布置图 附图四 高淳区生态红线保护区域规划图 附图五 高淳中心城区土地利用规划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图5-1  建设施工工艺流程图

石灰、地基土

填土、夯实

噪声、粉尘

钻孔灌注桩

砂浆水、噪声、粉尘

建材、水

现浇钢砼柱梁

建材、水

砂浆水、噪声、

粉尘、建筑垃圾

砖墙砌筑

砖、建材、水

砂浆水、噪声、

粉尘、建筑垃圾

门窗制作

木材、钢板

废木材、废钢、噪声

屋面制作

防水涂料、建材

砂浆水、噪声、

粉尘、建筑垃圾

管线安装

管材

噪声、粉尘、

建筑垃圾

抹灰、贴面

涂料、建材

砂浆水、噪声、

粉尘、建筑垃圾

油漆施工

油漆

有机废气、固废

附属工程※

建材、水

砂浆水、噪声、

粉尘、建筑垃圾