目       录

1概述	2

1.1项目特点	2

1.2分析判定相关情况	3

1.3环境影响评价的工作过程	6

1.4关注的主要环境问题及环境影响	8

1.5环境影响评价的主要结论	8

2总则	9

2.1编制依据	9

2.2评价因子与评价标准	13

2.3评价工作等级和评价范围	20

2.4主要环境保护目标	25

2.5相关规划及环境功能分区	27

2.6江苏省生态红线区域保护规划	34

2.7行业准入条件分析	35

2.8与“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析	38

2.9与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环
办【2014】128号）相符性分析	39

3建设项目工程分析	39

3.1建设项目概况	39

3.2建设项目工程分析	51

3.3环境风险识别	91

4环境现状调查与评价	100

4.1自然环境现状调查与评价	100

4.2生态环境概况	102

4.3大气环境质量现状调查与评价	102

4.4地表水环境质量现状调查与评价	106

4.5噪声环境现状调查与评价	110

4.6地下水环境质量现状调查与评价	110

4.7土壤环境质量现状调查与评价	113

4.8区域污染源调查	114

5环境影响预测及评价	120

5.1施工期环境影响分析	120

5.2运营期环境影响分析	122

6环境保护措施及其可行性论证	174

6.1施工期环境污染防治	174

6.2营运期污染防治对策措施	176

6.3风险防范措施	204

6.4风险应急预案	209

6.5环保投资及“三同时”	217

7环境影响经济损益分析	221

7.1建设项目的社会经济效益	221

7.2社会、经济损益分析	221

7.3环保投入效益分析	221

7.4环境经济效益分析	222

7.5结论	222

8环境管理与监测计划	224

8.1工程组成及污染物排放清单	224

8.2环境管理	232

8.3环境监测计划	234

9环境影响评价结论	239

附   件

1、建设项目环境影响评价委托书

2、建设单位承诺书

3、企业投资项目备案通知书

4、土地证和用地红线图

5、江苏苏北能源科技有限公司营业执照

6、法人代表身份证

7、《关于对沭阳县工业园环境影响报告书的批复》（苏环管[2006]81号）

8、《关于对江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告的批复》（苏环管[2008]17号）

9、《关于对沭阳凌志污水处理有限公司二期工程项目环境影响报告书的批复》（苏环管[2014]118号）

10、监测报告及引用说明

11、项目审批登记表

# 1概述

## 1.1项目背景

热镀锌也称热浸镀锌，是钢铁构件浸入熔融的锌液中获得金属覆盖层的一种方法，经过热镀锌后的灯杆具有可以保证杆体15年甚至20年不生锈的优点，随着热镀锌技术的广泛应用，热镀锌路灯杆的需求量越来越大。与此同时，新能源电动汽车的使用也越来越广泛，根据国家发改委规划文件，到2020年，我国将新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车的充电需求。（来源：中国汽车工业协会）然而根据工信部数据，截止2015年底，国内仅建成了4.9万个公共电动汽车充电桩，巨大的数量差异一方面表明新能源汽车及其充电桩的发展还不到位；另一方面也表明了市场的巨大机遇所在。在此情况下，江苏苏北能源科技有限公司为提高产业的经济效益，增强企业市场竞争能力，经多方面考察调研，着手新建太阳能热镀锌路灯杆及新能源充电桩生产和销售项目，从经济和社会发展需要出发，推动企业及相关行业的科技进步。

江苏苏北能源科技有限公司成立于2018年02月01日，主要进行太阳能路灯灯杆及热镀锌杆件、新能源汽车充电桩生产和销售。企业拟在宿迁市沭阳县经济开发区慈溪路征地60亩建设太阳能热镀锌路灯杆及新能源充电桩生产和销售项目（项目备案证号：沭发改备[2018]30号），年产太阳能热镀锌路灯杆100万根、新能源充电桩2万套。本项目分期建设，一期工程建设内容为年产太阳能热镀锌路灯杆100万根，二期工程建设内容为年产新能源充电桩2万套，本次环评只评价一期工程，二期工程另行评价。

为从环境保护角度评估该项目建设的可行性，进一步加强该项目的环境保护管理，促进经济建设和环境建设的协调发展，江苏苏北能源科技有限公司委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于有钝化工艺的热镀锌项目，应编制环境影响评价报告书。我公司接受委托后对本项目周边环境状况进行了实地踏勘；与建设单位就环评工作的开展进行了交流；收集了当地环境现状背景与工程等相关资料。在上述工作的基础上，编制完成该项目的环境影响报告书。报告书判定表格见表1.1-1。

表1.1-1  报告书判定依据

| 环评类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 | 本栏目环境敏感区含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属制品表面处理及热处理加工 | 有电镀工艺的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 | 其他 | / | / |

## 1.2项目特点

新建项目行业类别为“C3872照明灯具制造”，项目年产太阳能热镀锌路灯杆100万根，主要污染要素为：废气、废水、噪声和固废，项目主要特点为：

（1）项目热镀锌钝化采用无铬钝化剂进行钝化处理，不涉及重金属使用，钝化效果好，产品抗腐蚀性能强；酸洗过程加入高效酸雾抑制剂，可达到降低酸耗、提高产量、抑制酸雾，保护环境的效果。

（2）项目产生的生产废水经厂区污水处理站处理，生活污水经隔油池化粪池处理后，废水接管排入沭阳凌志污水处理有限公司深度处理，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入沂南河。

（3）项目废气环保设施设10套处置装置，处置后的废气达标排放。

（4）项目产生的钢材边角料、焊渣、粉尘、不合格产品、废包装桶、化粪池污泥等一般固废综合利用，产生的酸洗槽渣、废酸液、助镀废渣、锌渣、锌灰、钝化废液、喷淋塔沉渣、废活性炭、污水处理站污泥等危险废物拟交由光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置，废润滑油、隔油池废油拟交由江苏尚楚环保科技有限公司处置，生活垃圾由环卫清运。

## 1.3项目初筛

新建项目位于沭阳县经济技术开发区慈溪路，项目拟投资1200万元引进全进口自动化生产线、进口卷杆机等动力设备新建太阳能热镀锌路灯杆生产项目，项目实施后具备年产太阳能热镀锌路灯杆100万根的生产能力。

1、符合国家和地方有关环境保护的政策、法规和管理文件要求

（1）本项目为照明灯具制造C3872，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会令第9号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）中限制类或淘汰类项目，项目的建设符合国家相关产业政策的要求。项目也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》中淘汰或限制类，因此，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。

（2）项目拟建地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定。

（3）本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号文件）规定中限制类和淘汰类中所列条款，符合国家及地方用地规划及环保规划要求。

（4）项目符合《电镀行业规范条件》（工信部【2015】64号）相关政策要求，符合《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办【2014】128号）相关政策要求，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》要求。

2、环境质量底线

根据针对本项目环境质量现状监测，项目所在地的大气、地表水、地下水、声、土壤环境质量良好。本项目生产过程废气达标排放；生活污水经隔油池、化粪池处理，生产污水经厂区污水处理站处理后与生活污水接管沭阳凌志水务有限公司深度处理后达标排放；各类固废均达到相应处置；本项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境产生不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。

3、资源利用上线

本项目所使用的能源主要为天然气、水、电能，物耗及能耗水平均较低，符合清洁生产的要求，不超出当地资源利用上线。

4、生态环境保护红线

本项目距离最近的重要生态功能保护区为新沭河（沭阳县）洪水调蓄区，最近直线距离约3.2公里。该区域距离本项目最近距离为红线控制范围与本项目无交叉，本项目产生的废气经处理后达标排放，废水经处理预处理后进入沭阳凌志污水处理有限公司集中处理后，尾水排入沂南河，噪声设备经减振隔声措施后可达标排放，固废均可得到有效处置；因此不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降。因此，本项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

5、负面清单

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正）中规定的限制类和淘汰类项目，符合国家相关产业政策；同时，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，符合江苏省相关产业政策。

对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发[2015]118号），本项目设备及产品不属于其中的限制类和淘汰类项目。

本项目已经通过沭阳县发展和改革局备案通知书（沭发改备案[2017]71号），符合宿迁市及沭阳县当地的产业政策。

《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业。2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。本项目未列入环境准入负面清单，不违背沭阳经济技术开发区发展规划及产业定位。因此本项目不在园区负面清单范围。

表1.3-1   项目环境可行性初筛预判情况

| 序号 | 判断类型 | 对照简析 | 是否满足本项目建设要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家和地方产业政策 | 不属于国家和地方产业结构调整目录中限制和淘汰类条款；不属于行业淘汰落后生产工艺装备和产品；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目；项目符合《电镀行业规范条件》（工信部【2015】64号）相关政策要求，符合《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办【2014】128号）相关政策要求，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》要求。 | 是 |
| 2 | 地方规划 | 项目所在地为工业用地，符合沭阳经济开发区用地规划及产业定位；项目拟采取“雨污分流、清污分流和分质处理”，达标水接管进污水处理厂，符合区域排水规划。 | 是 |
| 3 | 生态红线区域保护规划 | 项目距最近的新沭河（沭阳县）洪水调蓄区，直线距离约3.3公里，不在其生态功能保护区范围内。 | 是 |
| 4 | 环境质量底线（容量） | 项目附近环境空气质量符合二类功能区质量标准；纳污水体符合Ⅳ类水质标准；车间边界处噪声符合3类声环境功能区标准；地下水环境符合Ⅲ类水质标准；土壤质量符合维护人体健康的土壤限制值的二级标准。 | 是 |
| 5 | 资源能源消耗 | 项目不属于“两高一资、低水平重复建设和产能过剩”型企业；所在地不属于资源、能源紧缺区域；不属于高耗能行业。 | 是 |
| 6 | 环境准入负面清单 | 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评参照《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业，本项目不属于园区限制和禁止引入项目。 | 是 |

综上所述，本项目符合经过环境可行性初筛预判，符合国家和地方产业政策、国家和地方法律法规、地方规划和生态红线区域保护规划，符合“三线一单”要求，符合环境准入条件。

## 1.4环境影响评价的工作过程

本次评价的工作依据总纲的要求分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段和环境影响评价文件编制阶段。本次评价过程首先是研究相关文件，包括国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，依据相关规定确定环境影响评价文件类型；在研究相关技术文件和其他文件的基础上，进行了初步工程分析，开展初步的环境状况调查；根据相关要求及项目特点进行了环境影响因素识别与评价因子筛选，明确了评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，同时制定工作方案；然后进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，建设项目工程分析，之后进行各环境要素环境影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价，最后提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论。

本项目评价工作程序见图1.4-1。

图1.4-1  建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.5关注的主要环境问题及环境影响

根据环境影响评价分析，本项目主要关注的环境问题如下：

（1）工程建设后产生的大气环境影响：结合项目周边的环境保护目标情况，主要考虑生产过程中产生的粉尘、热镀锌车间产生的颗粒物、氯化氢、NH3对大气环境的影响；废气非正常工况排放对大气环境的影响。

（2）工程建设后产生的地表水环境影响：建设项目生产废水经厂区污水处理站处理，生活污水经隔油池化粪池处理后接管排放至沭阳凌志污水处理有限公司处理，尾水排到沂南河，关注废水接管可行性分析。

（3）工程建设后盐酸储罐事故状态下对周边大气环境的影响：建设项目新建盐酸储罐，用于储存盐酸，突发事故下造成盐酸储罐的泄露，关注化学品泄露后对周边大气环境的影响。

## 1.6环境影响评价的主要结论

本次环境评价报告书的主要结论：本项目的建设符合国家产业政策，选址符合沭阳经济技术开发区的总体规划；污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表水、地下水环境的影响较小；具有一定的环境经济效益，总量能够实现区域内平衡；受访公众对建设项目表示支持，并采纳了公众的意见；项目制定环境风险应急预案，采取有效的事故防范措施后，项目环境风险水平可以接受。从环境保护角度分析，在建设单位落实各项环境保护措施的基础上，本项目的建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家有关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，中华人民共和国主席令（第三十一号），2015年8月29日（2015年修订），2016年1月1日施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日执行；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，国家主席（96）77号令；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年修正版；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年5月修订，2016年7月1日执行）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令；

（9）《国家危险废物名录》，中华人民共和国环境保护部令39号，2016年8月1日；

（10）《环境保护公众参与办法》环保部，自2015年9月1日起施行；

（11）《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，环发 [2012]77号；

（12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（13）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）；

（14）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）；

（15）《限制用地项目目录》（2012年本）；

（16）《禁止用地项目目录》（2012年本）；

（17）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（18）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办 [2014]30号）；

（19）《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》，环保部公告[2013]第59号；

（20）《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号；

（21）《水污染防治行动计划》，2015年4月2日；

（22）《土壤污染防治行动计划》，2016年5月28日；

（23）《“十三五”生态环境保护规划》，国发[2016]65号，2016年11月24日；

（24）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号；

（25）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》，国发[2016]81号；

（26）《关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》，工信部联节〔2016〕217号；

（27）《电镀行业规范条件》工信部（2015）第64号，2015年11月1日实施；

（28）《关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告》，环境保护部公告，2017年第43号；

（29）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，公告2013年第31号；

（30）《关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知》，环大气[2017]121号。

（31）《排污许可管理办法（试行）》，部令第48号， 2018年1月10日实施。

（32）《强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号。

（33）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号。

### 2.1.2江苏省有关法律法规

（1）《江苏省环境保护条例》，2009年修订；

（2）《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省固体废物污染环境防治条例〉等二十六件地方性法规的决定》，2017年7月1日之日起施行；

（3）《江苏省环境噪声污染防治条例》，2012年修正版；

（4）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，苏政办发[2013]9号；

（5）关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，苏经信产业[2013]183号；

（6）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》，（苏政发〔2013〕113号）；

（7）《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机污染控制指南>的通知》（苏环办[2014]128号）；

（8）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》，苏环办[2014]

148号，2014年6月9日；

（9）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

（10）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏环办[2014]1号）；

（11）《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府2013年6月9日第91号令）；

（12）关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》的通知 苏环办[2015]19号；

（13）《关于发布实施《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》的通知》（苏国土资发[2013]323号）；

（14）《关于开展挥发性有机物污染防治工作的指导意见》（苏大气办[2012]2号）；

（15）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发[2014]1号）；

（16）《关于进一步严格产生危险废物工业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（苏环办[2014]294号）；

（17）《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》，苏政办发[2015]118号；

（18）关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》的通知，苏环办[2016]154号；

（19）《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》，苏环办[2016]185号；

（20）江苏省环境保护公众参与办法（试行），2017年1月1日执行；

（21）中共江苏省委江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》的通知，苏发[2016]47号；

（22）《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》，苏政办发[2017]30号；

（23）《市政府关于印发《宿迁落实省委省政府“两减六治三提升”专项行动实施方案》的通知》，宿发（2016）33号。

### 2.1.3项目有关资料

（1）《江苏省生态红线区域保护规划》；

（2）《沭阳县工业园区环境影响报告书》及其批复；

（3）《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》及其批复；

（4）《沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书》及其批复；

（5）《沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程项目环境影响报告书》及其批复；

（6）环境影响报告书编制委托书；

（7）企业投资项目备案通知书（沭发改备案[2017]53号）；

（8）委托方提供的有关技术资料；

（9）环境影响评价现状数据资料。

### 2.1.4评价技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ2.2-2008；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》，HJ/T2.3-93；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ2.4-2009；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169-2004；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》，HJ610-2016；

（7）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，GB/T3840-91；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》，HJ19-2011；

（9）《大气污染治理工程技术导则》，HJ2000-2010；

（10）《突发环境事件应急监测技术规范》，HJ589-2010；

（11）《危险化学品重大危险源识别》，GB18218-2009；

（12）《环境空气质量评价技术规范》（试行），HJ663-2013；

（13）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环境保护部，公告2013年第31号；

（14）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，GB18599-2001及其修改单；

（15）《职业性接触毒物危害程度分级》，GBZ230-2010。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1项目对周边环境的影响分析

项目对周边环境的污染是指在项目建设、运行等全过程中所形成的废气、废水和固体排放物对环境的污染，污染主要是由项目产生的“三废”（废水、废气、废渣）及各种噪声造成的，可分为废水污染、废气污染、废渣污染、噪声污染等，相关污染物进入环境并在环境中发生扩散、迁移、转化，并跟生态系统的诸要素发生作用，使生态系统的结构与功能发生变化，对自然环境和生态环境产生不利影响。其具体影响结果可分为直接和间接两种，具体分析如下。

表2.2.1-1   项目直接影响和间接影响分析

| 序号 | 影响方式 | 影响内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直接影响 | 1、项目排放废水对周边地表河流的污染影响 2、项目排放废气对周边环境空气的污染影响 3、项目排放的噪声对周边声环境的污染影响 4、项目固废委外处置过程对环境的污染影响 5、项目渗漏废水等对周边地下水及土壤环境的污染影响 6、项目建设对周边生态环境的影响 7、项目建设对当地社会环境的影响 |
| 2 | 间接影响 | 1、项目排放废气经降水作用被带入水体，间接影响水环境 2、项目渗漏废水或处置固废等在与土壤或地下水中其他物质反应或应生物发酵等原因生成新的污染物，进而污染土壤和地下水环境 |

2.2.2污染因子筛选和评价因子确定

表2.2.2-1   环境影响矩阵识别表

|  | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境 空气 | 地表 水环境 | 地下 水环境 | 土壤 环境 | 声环境 | 陆域 生物 | 水生 生物 | 渔业 资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 | 居民区 | 特定 保护区 | 人群 健康 | 环境 规划 |
| 建设阶段 | 施工废、污水 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 施工扬尘 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 施工噪声 | / | / | / | / | -SRDIc | -SRDIc | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 施工废渣 | / | / | / | -SRDIc | / | / | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
| 生产运行 | 废水排放 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 废气排放 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 噪声排放 | / | / | / | / | -SRDIc | -SRDIc | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 固体废物 | / | / | / | -SRDIc | / | / | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 事故风险 | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
| 服务期满后 | 废水排放 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 废气排放 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 固体废物 | / | / | / | / | -SRDIc | -SRDIc | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 事故风险 | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |

注：参照评价导则，识别定性时，用“+”、“-”分别表示有利、不利影响；用“L”、“S”表示长期、短期影响；用“R”、“Ir”表示可逆与不可逆影响；用‘D’、‘Id’分别表示直接、间接影响；用“C”、“Ic”表示累积与非累积影响。

表2.2.2-2   评价因子筛选矩阵

| 类别 | 污染因子 | 生产期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 运输 | 储存 | 生产单元 | 生活排放 |
| 大气 | 颗粒物 | △ |  | ▲ | △ |
|  | SO2 |  |  | △ | △ |
|  | NOx | △ |  | △ | △ |
|  | 氯化氢 |  |  | ▲ |  |
|  | 氨气 |  |  | △ |  |
| 水 | COD |  |  | △ | △ |
|  | SS |  |  | △ | △ |
|  | 氨氮 |  |  | △ | △ |
|  | 总磷 |  |  | △ | △ |
|  | 动植物油 |  |  |  | △ |
|  | 石油类 |  |  | △ |  |
|  | pH |  |  | △ | △ |
| 噪声 | 噪声 | △ |  | △ |  |
| 固废 | 固废 |  |  | ▲ | △ |
| 土壤 | pH、铅、镉、砷、汞、总铬、铜、锌 |  |  | △ |  |

注：▲显著影响，△一般影响

表2.2.2-3   项目评价因子一览表

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 | 总量考核因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | PM10、SO2、NO2、TVOC、NH3、HCl | SO2、NOx、颗粒物、VOCs、HCl、NH3 | SO2、NOx、颗粒物、VOCs | SO2、NOX、烟颗粒物、VOCs |
| 地表水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类、氯化物、锌 | — | COD、氨氮 | 废水量、SS、TP |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — | — |
| 地下水 | 水位；K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、锌、铬、镉、铜、总硬度、高锰酸盐指数 | — | — | — |
| 土壤 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌 | — | — | — |
| 固体废物 | 各类一般工业固废、危险固废和生活垃圾 |
| 生态环境 | 植被、水土流失 | 植被、水土流失 | — |

### 2.2.3评价标准

（一）环境质量标准

（1）大气环境质量标准

根据环境功能区划，项目所在区域环境空气质量功能为二类区。根据大气环境影响评价技术导则标准确定原则，大气环境质量标准优先执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；当（GB3095-2012）无有关污染物标准限值时，采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准；当国内无有关标准时参照执行国外大气环境质量标准；当国内外均无相关标准时，参考车间卫生标准后根据《大气污染物排放标准详解》中相关公式推算。

SO2、NO2、NOx、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氯化氢、氨等执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准；TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准。具体见表2.2.3-1。

表2.2.3-1   环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 标准限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| NOX | 年平均 | 0.05 |  |
|  | 24小时平均 | 0.10 |  |
|  | 1小时平均 | 0.25 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| 氯化氢 | 一次值 | 0.05 | 《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准 |
|  | 日平均 | 0.015 |  |
| 氨 | 一次值 | 0.2 |  |
| TVOC | 8小时平均 | 0.6 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |

（2）地表水环境质量标准

根据江苏省人民政府苏政复（2003）29号批复的《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，见表2.2.3-2。

表2.2.3-2   地表水环境质量标准

| 类别 | pH | DO≥ | COD≤ | BOD5≤ | 硫化物 | 氨氮≤ | TP≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ | 6-9 | 3 | 30 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.3 |
| 类别 | SS*≤ | 石油类≤ | 挥发酚≤ | 高锰酸盐指数≤ | 氯化物 | 氟化物≤ | 六价铬≤ |
| Ⅳ | 60 | 0.5 | 0.01 | 10 | 250 | 1.5 | 0.05 |
| 类别 | 铜 | 锌 | 铅 | 镍 |  |  |  |
| Ⅳ | 1.0 | 2.0 | 0.05 | 0.02 |  |  |  |

注：*采用《地表水资源质量标准（SC63-94）》中的相关标准。

（3）环境噪声

建设项目所在地沭阳县经济开发区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准值见表2.2.3-3。

表2.2.3-3   声环境质量标准   （等效声级：dB(A)）

| 类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

（4）土壤和地下水环境质量标准

根据环境功能规划，评价区土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》（GB15618－1995）中二级标准。铜参照农田标准，砷参照水田标准，铬参照旱地标准。

表2.2.3-4   土壤环境质量评价标准   单位：mg/kg

| 项 目 | 铜 | 铅 | 铬 | 砷 | 汞 | 锌 | 镉 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 (mg/kg) | PH＜5.6 | 50 | 250 | 150 | 30 | 0.30 | 200 | 0.30 | 40 |
|  | 5.6≤pH≤7.5 | 100 | 300 | 200 | 25 | 0.50 | 250 | 0.30 | 50 |
|  | pH＞7.5 | 100 | 350 | 250 | 20 | 1.0 | 300 | 0.60 | 60 |

地下水环境质量参照国家《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中分类标准评价，见表2.2.3-5。

表2.2.3-5   地下水环境质量分类标准   单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 评价因子 | 标 准 值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| 1 | pH（无量纲） | 5.6～8.5 | 4.5～5.6，8.5～9 | ＜4.5， ＞9 |
| 2 | 总硬度(以CaCO3计) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | ＞550 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 5 | 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 6 | 铁(Fe) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 7 | 锰(Mn) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | ＞1.0 |
| 8 | 铜(Cu) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 9 | 锌(Zn) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | ＞5.0 |
| 10 | 钼(Mo) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 11 | 钴(Co) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | ＞1.0 |
| 12 | 挥发性酚类(以苯酚计) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | ＞0.3 |
| 14 | 高锰酸盐指数 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 |
| 15 | 硝酸盐(以N计) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 16 | 亚硝酸盐(以N计) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 17 | 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 18 | 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 19 | 碘化物 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤1.0 | ＞1.0 |
| 20 | 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 21 | 汞(Hg) | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ＞0.001 |
| 22 | 砷(As) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ＞0.05 |
| 23 | 硒(Se) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 24 | 镉(Cd) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 25 | 铬(六价)(Cr6+) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 26 | 铅(Pb) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 27 | 铍(Be) | ≤0.00002 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.001 | ＞0.001 |
| 28 | 钡(Ba) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.0 | ＞4.0 |
| 29 | 镍(Ni) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 30 | 滴滴涕(ug/l) | 不得检出 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤1.0 | ＞1.0 |
| 31 | 六六六(ug/l) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤5.0 | ≤5.0 | ＞5.0 |
| 32 | 总大肠菌群(个/L) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |
| 33 | 细菌总数(个/mL) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | ＞1000 |

（二）污染物排放标准

（1）废气污染物排放标准

颗粒物、氯化氢、氮氧化物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业相关标准，天然气加热燃烧废气SO2、烟尘的排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）相关标准；氨气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准，具体排放标准详见表2.2.3-6。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB17503-2001)中型标准，具体排放标准详见表2.2.3-7。

表2.2.3-6  大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放 速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒 高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 企业边界污染物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 氯化氢 | 100 | 15 | 0.26 |  | 0.2 |  |
| 氮氧化物 | 240 | 15 | 0.77 |  | 0.12 |  |
| 烟尘 | 150 | 15 | — |  | — | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2金属熔化炉二级标准 |
| SO2 | 850 | 15 | — |  | — | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4有色金属冶炼二级标准 |
| 氨气 | — | 15 | 4.9 |  | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值 |
| VOCs | 80 | 15 | 2.0 |  | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |

表2.2.3-7  食堂油烟排放标准

| 规模 | 最高允许排放浓度 (mg/Nm3) | 净化设施最低去除率(%) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 基准灶头数 |  |  |  |
| 小型 | ≥1，≤3 | 2.0 | 60 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001） |
| 中型 | ≥3，≤6 |  | 75 |  |
| 大型 | ≥6 |  | 85 |  |

（2）废水污染物排放标准

建设项目排放的生活污水经化粪池预处理后接管至沭阳凌志污水处理有限公司，处理后的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A级标准，具体标准值见表2.2.3-8。

表2.2.3-8  污水排放标准   单位（mg/L，pH除外）

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管标准水质要求 | 6-9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤35 | ≤8 | 接管标准 |
| 污水处理厂 排放标准 | 6-9 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 0.5 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 |

注*：沭阳凌志污水处理有限公司接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1。

（3）噪声排放标准

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类，即等效声级值昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。具体详见2.2.3-9。

表2.2.3-9   厂界噪声排放标准   （等效声级：dB(A)）

| 类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

（三）固废贮存标准

危险固废在厂内储存时，执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013年修订）中相关规定。一般工业废物贮存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准（GB 18599-2001）》（2013年修订）中相关规定。

## 2.3评价工作等级和评价范围

### 2.3.1评价工作等级确定

（1）大气环境影响评价等级

根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）中表1确定。首先根据工程分析的初步结果，选择1～3个主要污染物，采用导则中推荐的估算模式，分别计算各污染物的地面最大浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中，Pi为第i个污染物地面最大浓度占标率，%；Ci为采用估算模式计算出第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；C0i为第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3，一般取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值，对该标准中未包含的污染物，可参照TJ36中居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按上式计算。如污染物系数i大于1，取P值中最大者（Pmax），和其对应的D10%。

表2.3.1-1   大气评价等级确定

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%＞5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

表2.3.1-2   有组织废气预测计算结果表

| 排气筒编号 | 污染物名称 | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 粉尘 | 0.00173 | 0.38 |
| 2# | 粉尘 | 0.00173 | 0.38 |
| 3# | 氯化氢 | 0.000117 | 0.03 |
|  | 氨气 | 9.37E-05 | 0.02 |
| 4# | 氯化氢 | 5.62E-05 | 0.01 |
|  | 氨气 | 9.37E-05 | 0.02 |
| 5# | 烟尘 | 0.002429 | 0.54 |
|  | SO2 | 0.0005729 | 0.13 |
|  | NOx | 0.003667 | 0.81 |
| 6# | 烟尘 | 0.002429 | 0.54 |
|  | SO2 | 0.0005729 | 0.13 |
|  | NOx | 0.003667 | 0.81 |
| 7# | 颗粒物 | 0.000693 | 0.15 |
|  | 氨气 | 8.44E-05 | 0.02 |
|  | 氯化氢 | 3.01E-05 | 0.01 |
| 8# | 颗粒物 | 0.000693 | 0.15 |
|  | 氨气 | 8.44E-05 | 0.02 |
|  | 氯化氢 | 3.01E-05 | 0.01 |
| 9# | 粉尘 | 0.002892 | 0.64 |
| 10# | 烟尘 | 0.0006172 | 0.14 |
|  | SO2 | 0.000255 | 0.06 |
|  | NOx | 0.00161 | 0.36 |
|  | VOCs | 2.47E-05 | 0.01 |

表2.3.1-3   无组织废气面源预测计算结果表

| 编号 | 污染源位置 | 污染工序 | 污染物名称 | 下风向预测最大浓度(mg/m3) | 最大浓度占标率p(%) | 最大地面浓度距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制管车间1 | 打磨、焊接 | 粉（烟）尘 | 0.01038 | 2.31 | 85 |
| 2 | 制管车间2 | 打磨、焊接 | 粉（烟）尘 | 0.01038 | 2.31 | 85 |
| 3 | 热镀锌车间1 | 酸洗、热镀锌 | 氯化氢 | 0.0004748 | 0.11 | 208 |
|  |  | 助镀液再生、热镀锌 | 氨气 | 0.0007337 | 0.16 | 208 |
|  |  | 热镀锌 | 颗粒物 | 0.02201 | 4.89 | 208 |
| 4 | 热镀锌车间2 | 酸洗、热镀锌 | 氯化氢 | 0.0003531 | 0.08 | 173 |
|  |  | 助镀液再生、热镀锌 | 氨气 | 0.0005475 | 0.12 | 173 |
|  |  | 热镀锌 | 颗粒物 | 0.01637 | 3.64 | 173 |
| 5 | 喷塑车间 | 喷塑、打磨 | 粉尘 | 0.02471 | 5.49 | 85 |

由表2.3.1-2及表2.3.1-3中计算结果可知，各污染物的最大地面浓度占标率小于10%；同时拟建项目所从事的行业不属于高耗能行业，项目所在地不属于环境空气敏感区；根据表2.3.1-1的大气环境影响评价等级判别依据，确定大气环境影响评价等级为三级。

（2）地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-1993）中的要求，地表水环境影响评价工作等级主要依据建设项目污水排放量，污水水质的复杂程度，受纳水域规模的要求确定。

本项目产生的生活污水经厂区化粪池预处理后排沭阳凌志污水处理有限公司集中处理。根据工程分析，本项目废水经沭阳凌志污水处理有限公司集中处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，尾水排入沂南河。

沭阳凌志污水处理有限公司是该区域的集中污水处理厂，因此，本项目水环境影响评价仅对沭阳凌志水务有限公司尾水接纳水体沂南河进行现状评价，重点分析本项目产生的的污水进入沭阳凌志污水处理有限公司的接管可行性。本项目地表水环境影响评价工作等级定为三级从简。

（3）声环境影响评价工作等级

项目所在地为沭阳县经济开发区内，噪声功能区划为3类区，项目建成投入使用后没有强噪声源，项目建成前后噪声级增加不大（小于3dB(A)），项目建成后人口变化不大，根据环境噪声评价等级表2.3.1-4，确定声环境影响评价等级为三级。

表2.3.1-4   声环境影响评价等级表

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地声环境功能 | 0类 | 1类、2类 | 3类、4类 |
| 建设前后噪声增加量 | ＞5dB(A) | 3～5dB(A) | ＜3dB(A) |
| 建设前后受影响人口变化情况 | 显著增多 | 增加较多 | 变化不大 |
| 其它 | 如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价 |

（4）地下水评价等级

本项目地下水环境影响评价等级判别如下：

1）划分依据

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A行业类别金属制品表面处理及热处理加工可确定本项目属于Ⅲ类建设项目。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.3.1-5。

表2.3.1-5   地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

本项目所在地半径1.4km范围内（总面积6km2）无地下水环境敏感目标，因此，本项目地下水环境敏感程度分级为不敏感。

2）评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.3.1-6。

表2.3.1-6   评价工作等级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表2.3.1-6可知，本项目地下水环境影响评价等级为三级。

（5）环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录A表1中对物质危险性的规定以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的要求，本项目不在环境敏感地区，未构成重大危险源，评价工作级别确定详见表2.3.1-7，本项目环境风险评价工作等级为二级。

表2.3.1-7   评价工作级别

| 项目 | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

（6）生态评价等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），本新建项目占地面积3.6万m2，项目建设主要在在建厂区内进行，基本无临时占地，本项目影响的范围约1.726km2≤2km2，项目周围主要是工业用地、水域、科研办公用地、耕地、其他土地等，该区域的自然生态已为人工生态代替。人工植被以作物栽培为主，主要作物有人工绿化、水稻、小麦、玉米以及蔬菜等。项目区内无珍稀动植物及其它国家野生保护动物无重要生态敏感区，故本项目生态环境影响评价工作等级为三级。生态影响评价工作等级判定依据见表2.3.1-8。

表2.3.1-8   本项目生态环境影响评价工作等级判定依据

| 影响区域生态 敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20 km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 本项目 | 涉及一般区域，面积0.089km2 |

### 2.3.2评价范围

（1）大气环境影响评价范围

根据导则HJ2.2-2008中4.4的规定，考虑到本项目的规模、空气污染物排放特点、气象条件等因素，确定环境空气评价的范围是以建设项目厂址为中心，半径为2.5km的圆形区域。

（2）地表水环境影响评价范围

沭阳凌志污水处理有限公司排污口上游500米至下游1500米。

（3）地下水环境影响评价范围

项目所在地周围6km2的区域。

（4）噪声影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境评价范围为建设项目厂区边界外200m的范围。

（5）风险评价范围

拟建项目环境风险评价等级为二级评价，故根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目评价范围是以建设地为中心，半径为3km的圆形区域。

（6）生态评价范围

本项目生态环境评价范围为建设项目边界1km内区域。

表2.3.2-1   本项目评价范围一览表

| 评价项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 沂南河排污口上游500米至下游2500米 |
| 地下水环境 | 项目所在地周围6km2的区域 |
| 大气环境 | 以建设项目厂址为中心，半径2.5km的圆形区域。 |
| 声环境 | 建设项目厂区边界外200m的范围 |
| 环境风险 | 以建设地为中心，半径为3km的圆形区域 |
| 生态评价 | 建设项目边界1km内区域 |

## 2.4主要环境保护目标

项目周围的环境总体目标为：保护项目周边地区的人群不受污染物排放的直接和间接危害；空气、水和声环境达到相应的环境功能；项目与开发区、周边地区形成良好、协调的生态系统。项目周边主要环境保护目标见图2.4-1（附大气评价范围、风险评价范围）。

表2.4-1   厂址周围主要环境保护目标变化表

| 类别 | 保护目标 名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 （户数） | 环境敏感区说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 宝娜斯花苑 | SW | 2350 | 630 | 二级标准 |
|  | 新东旭职工宿舍 | NW | 800 | 1200 |  |
|  | 福能科技职工宿舍 | SW | 500 | 1000 |  |
|  | 规划居住用地 | SW | 1700 | / |  |
|  | 红磨坊纺织品职工宿舍 | NW | 2480 | 100 |  |
|  | 桃园安置小区 | SW | 2000 | 450 |  |
|  | 七雄社区 | NE | 2100 | 5000 |  |
|  | 东方杰园 | SE | 1100 | 12 |  |
| 水体 | 沂南河 | N | 2800 | 小 | Ⅳ类标准 |
| 噪声 | 厂界周边200m范围内无声环境敏感点 | 3类标准 |
| 地下水环境 | 地下水评价范围内无地下水环境敏感保护目标 | Ⅲ类标准 |
| 生态 | 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区 | N | 12.7km | - | 二级管控区 |
|  | 淮沭河第一饮用水水源保护区 | WS | 10.8km | - |  |
|  | 淮沭河第二饮用水水源保护区 | WS | 11.5km | - |  |
|  | 古泊河（沭阳县）清水通道维护区 | N | 19.1km | - |  |
|  | 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 | N | 3.2km | - |  |
|  | 古栗林种质资源保护区 | WN | 10.9km | - |  |
|  | 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 | S | 4.7km | - |  |
| 风险 | 宝娜斯花苑 | SW | 2350 | 630 | / |
|  | 新东旭职工宿舍 | NW | 800 | 1200 |  |
|  | 福能科技职工宿舍 | SW | 500 | 1000 |  |
|  | 规划居住用地 | SW | 1700 | / |  |
|  | 红磨坊纺织品职工宿舍 | NW | 2480 | 100 |  |
|  | 桃园安置小区 | SW | 2000 | 450 |  |
|  | 七雄社区 | NE | 2100 | 5000 |  |
|  | 东方杰园 | SE | 1100 | 12 |  |

## 2.5相关规划及环境功能分区

沭阳经济技术开发区（原名：江苏沭阳经济技术开发区、沭阳工业园区）成立于2001年6月。2004年4月宿迁市政府批准了《江苏省宿迁市沭阳县城区总体规划》（2002－2020），根据规划，将在城区的东部和南部分别设立城东工业区和城南工业区（即目前的工业园区北区和南区）。为响应江苏省省委、省政府加快发展苏北经济的号召，适应宿迁市快速发展工业的需要，沭阳县政府决定在原有基础上，对《江苏省宿迁市沭阳县城区总体规划》（2002－2020）中规划的城东工业区和城南工业区再作进一步的详细规划，并将其与该县2003年2月完成总体规划的沂北化工园区组合为沭阳县工业园区（简称工业园），同时，设立沭阳县工业园区管委会对上述三个工业园区实行统一领导和管理。

2006年江苏省人民政府正式批准将“沭阳县工业园区”升级为省级开发区，同时更名为“江苏沭阳经济技术开发区”。同年6月，江苏省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了正式批复（苏环管[2006]81号文）。江苏沭阳经济技术开发区核准规划面积24.5km2，其中南区和北区面积21.5km2，沂北区面积为3.0km2。南区和北区四至范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠；东至官西大沟，南区和北区以迎宾大道为分界线；沂北区四至范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。

2008年1月，江苏沭阳经济技术开发区管委会在保持开发区规划面积24.5km2不变基础上，调整产业发展定位，增加了电镀和印染产业，并编制了《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》，获得了江苏省环保厅的批复意见（苏环管[2008]17号文）。

2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济技术开发区。

### 2.5.1产业定位

沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于沭阳经济技术开发区北区。

《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。

2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。

江苏苏北能源有限公司太阳能热镀锌路灯杆和新能源充电桩生产和销售新建项目符合沭阳经济技术开发区北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业产业定位。

### 2.5.2开发区基础设施建设规划及现状

总体开发程度：目前开发区开发面积为22.76km2，南区和北区21.5km2，沂北区1.26km2，其中南区和北区工业用地已开发1760.22公顷，开发率为96.9%，沂北区的开发建设速度相对缓慢，工业用地实际开发率为32.5%。

总体布局：开发区发展至今，目前区内各行业用地无明确划分，企业布局不利于形成产业链，现状用地功能分布不够明确，居住区与生产区混杂，开发区的发展结合沭阳县东扩南移的指导思想，工业布局东移，与沭阳县城相连的迎宾大道沿线现主要用于布局商业开发和居住。三类工业企业和居住用地未按照要求布局。

产业结构：目前一二类工业用地的主要是电子机械、纺织服装、轻工、食品、木材加工，三类用地主要是化工、铅蓄电池、再生铅。入区项目按照开发区产业定位、国家和地方产业结构调整指导目录引进。

入区企业情况：入区企业共355家。调查的主要入区企业中，有2家企业未获得环保部门的环评批复，99.4%的企业均已履行环评手续。91.3%的企业已进行过三同时验收，有29家企业未申请“三同时”验收，其中4家正在试生产。

生态建设及空间防护：目前开发区在沂南河、柴沂干渠、杨店大沟、乡界河、官西支沟等河流水面沿岸布置了绿地。沿园区道路进行了绿化，绿化带约在50米。开发区沿京沪高速两侧进行了绿化，距离约为100米，达到两侧各控制100米的绿化用地要求，即设置空间防护距离200米的要求。在昆山路、苏州路、永康路、杭州路为开发区与城区分界处设置了约50米的绿化隔离带，不满足“规划100米的绿化用地”要求。对沂南河进行疏浚整治，经过整治、绿化，沂南河已建成生态景观带。

开发区实行集中供热、供水、供电，污水集中处理，主要基础设施建设规划如下：

（1）给排水规划

给水：	工业园南区和北区的用水全部由规划建设的沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。

排水：园区规划采用“雨污分流、清污分流”的排水体制。

沭阳经济技术开发区共有4个污水处理厂，为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）、沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂）、沭阳凌志水务有限公司（沭阳经济技术开发区北区工业污水处理厂）。其中北区为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳凌志水务有限公司（沭阳经济技术开发区北区工业污水处理厂）。

（2）供电规划

根据规划，沭阳县城区用电总负荷为60万KW，由童庄220KV变电站供电，南区和北区各设容量为20～40MVA的变电站一座。

（3）供热现状和规划

为满足沭阳经济技术开发区内企业供热需求，同时实现区内集中供热，目前开发区内建成的集中供热企业为南区的江苏新动力能源有限公司、沭阳县开发区供热有限公司，在建的为沂北区江苏益州热电有限公司。

①江苏新动力热电有限公司

江苏新动力热电有限公司原名宿迁长江热电有限公司，位于沭阳经济技术开发区南区，占地134.86亩，总投资投资3.5亿元，建设3台75吨/小时循环流化床锅炉，配备2台15MW抽凝机组＋1×15MW背压机组，年可供热3.32×106GJ。2011年11月底江苏新动力能源有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月11日通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年年底二期第3台锅炉已安装完毕，现已投入运营。

②沭阳县开发区供热有限公司

沭阳县开发区供热有限公司由沭阳经济技术开发区管理委员会投资建设，位于开发区北区乡界河西侧、慈溪路北侧地块，供热规模为锅炉2×20t/h，现已建成投产，服务范围为瑞声大道西侧的开发区北区，可满足周边景晟纺织、双金纺织、欧亚薄膜等企业的供热需求。

（4）固体废弃物处置现状和规划

沭阳县城区在建垃圾填埋场一座，位于城区西南，占地面积为19.7亩（长134m，宽98m），垃圾平均填深为8m。

另外，沭阳县城区目前在建垃圾焚烧发电厂、生活垃圾卫生填埋场各1座。

（5）绿化

为保护工业园周边地区居民及农田的空气环境，在工业园周边设置50m左右绿化隔离带，树种的选择与沿河防护带相似，同时考虑常绿与落叶种类的搭配。

### 2.5.3开发区环境影响跟踪评价情况

沭阳经济技术开发区管委会对省环保厅批复的沭阳经济技术开发区（核准面积为24.5km2）进行了跟踪评价。通过跟踪评价，对沭阳经济技术开发区开发现状进行调查、对环境问题进行分析，进一步了解沭阳经济技术开发区总体规划与环评及批复要求的执行情况，掌握开发区的环境质量及变化趋势，排查沭阳经济技术开发区存在的主要环境问题及经济建设与项目引进所带来的矛盾，提出了缓解及解决问题的措施方案，通过调整、改进、完善开发区总体发展规划，使开发区建设与环境保护协调发展。

沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书得出以下结论：开发区按照其产业定位和国家地方产业政策引进项目，符合区域规划要求，清洁生产及进区项目控制条件明确；但区内部分居住小区和三类企业未按照规划布局，主要集中供热基础设施配套尚不完善，污染控制措施有待进一步加强；园区环境风险防范措施和应急预案有待进一步加强。本次环评通过分析沭阳经济技术开发区污染源、环保基础设施建设情况，及环境质量现状和变化趋势，分析制约发展因素、列出存在问题，并提出了相应的解决方案和规划调整建议，评价认为，在切实解决跟踪评价报告提出的问题，进一步优化调整的基础上，沭阳经济技术开发区可实现持续发展，其建设基本可行。

沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书已经通过江苏省环保厅技术评审（苏环审[2015]131号）。目前，开发区正在落实报告书以及审核意见内各项要求，并逐步实施审核意见中各项意见和建议。

### 2.5.4开发区污水处理厂分布情况

沭阳经济技术开发区共有4个污水处理厂，为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳城南污水处理厂、沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂）、沭阳凌志水务有限公司（沭阳经济技术开发区北区工业污水处理厂）。其中北区为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳凌志水务有限公司（沭阳经济技术开发区北区工业污水处理厂）。

- 沭阳凌志水务有限公司

沭阳凌志水务有限公司位于沭阳经济技术开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期规模为日处理3万吨的污水处理工程，二期规模为日处理4.9万吨的污水处理工程。二期工程服务范围主要沭阳经济技术开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道和七雄街道及章集街道。沭阳凌志污水处理有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺。

②沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）

沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为3万m3/d，主导工艺为活性污泥法，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。

沭阳县污水处理有限公司污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。

③沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）

沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，处理规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，近期尾水排入沂南河，远期最终排入新沂河北偏泓。

沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。

④沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂）

沭阳县恒通水务有限公司位于江苏沭阳经济技术开发区沂北区南端，处理工艺采用“EGSB+水解酸化+动态膜CASS+深度处理”处理工艺；处理水量为30000t/d，污水经处理达《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中集中式工业污水处理厂的一级排放标准标后排入新沂河北偏泓。污泥处理采用浓缩脱水后外运卫生填埋处置。该污水处理厂服务范围为江苏沭阳经济技术开发区沂北区，主要收集、处理开发区沂北区所有企事业废水。

本项目废水应当接管沭阳凌志水务有限公司二期工程。本项目位于沭阳凌志污水处理有限公司接管范围，项目废水达到污水处理厂接管标准后即可进入沭阳凌志水务有限公司集中处理。沭阳凌志水务有限公司二期工程及配套管网预计在2016年完全投入运营，本项目投产日期预计2018年5月，因此满足沭阳凌志水务有限公司时序上的安排。

根据《沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程项目环境影响报告书》及环评批复，目前沭阳凌志水务有限公司西至台州路、东至205国道、北至沂南小河、南至迎宾大道的污水收集管网已经全部铺设到位，西至205国道、东至沭七路、北至沂南小河、南至迎宾大道的污水收集管网正在铺设中，预计2016年全部铺设到位。北区和南区企业废水均进入沭阳凌志水务有限公司、沭阳县污水处理有限公司和沭阳南方水务有限公司，管网已全部铺设到位，污水接管率为100%，处理后的尾水排入沂南河，管网图见图2.5.4-1。

本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路，用地性质为工业用地，沭阳县中心城区用地规划图及沭阳经济技术开发区土地利用规划图见图2.5.4-2、图2.5.4-3。

### 2.5.5区域环境功能区划

1、大气环境功能规划

项目所在地大气环境质量功能区划定为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；当（GB3095-2012）无有关污染物标准限值时，采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准；当国内无有关标准时参照执行国外大气环境质量标准；当国内外均无相关标准时，参考车间卫生标准后根据《大气污染物排放标准详解》中相关公式推算。

2、地表水环境功能规划

根据《江苏省地表水环境功能区划》，沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

3、声环境功能规划

本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路，根据区域噪声功能区划，本项目属于3类声环境功能区，声环境质量评价标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）标准。

4、地下水环境功能规划

本项目所在地地下水参照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

5、土壤环境功能规划

本项目所在地土壤参照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。

### 2.5.6与《关于切实加强园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号）相符性

根据《关于切实加强园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号）：建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。

相符性：项目建设地位于沭阳经济技术开发区，该园区已取得江苏省环保厅批复（苏环管[2006]81号文），且在2008年1月，沭阳经济开发区管委会对本区产业发展定位进行了调整，增加了电镀和印染产业。江苏省环保厅以苏环管[2008]17号文对园区产业定位调整专题报告给出了批复意见。本项目所在地不属于重金属重点防控区、重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能达标的区域，因此，本项目符合《关于切实加强园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号）相关要求。

### 2.5.7与沭阳经济技术开发区规划相符性

沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于开发区北区。

《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。

所以本项目符合开发区产业定位。因此，本项目基本符合沭阳经济技术开发区发展规划及产业定位。

## 2.6江苏省生态红线区域保护规划

依据《中华人民共和国自然保护区条例》及《全国生态环境保护纲要》等有关文件的规定，《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区15种类型，沭阳县范围内的重要生态功能保护区见表2.6-1，生态红线区域分布图见图2.6-1。

表2.6-1  沭阳县范围内的重要生态功能保护区

| 地区 | 名称 | 主导生态功能 | 范围 | 与本项目 最近距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沭阳县 | 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | 限制开发区为淮沭新河及堤外两侧各100米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区 | 12.7km |
|  | 淮沭河第一饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 禁止开发区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 10.8km |
|  | 淮沭河第二饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 禁止开发区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 11.5km |
|  | 古泊河（沭阳县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | 限制开发区为古泊河及两岸各100米范围 | 19.1km |
|  | 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 限制开发区为新沂河两岸河堤之间的范围 | 3.2km |
|  | 古栗林种质资源保护区 | 种质资源保护 | 限制开发区：位于颜集镇、新河镇、庙头镇、扎下镇 | 10.9km |
|  | 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | 限制开发区为柴米河两岸河堤之间的范围 | 4.7km |

本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路，距离本项目最近的重要生态功能保护区为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，但该区域红线控制范围与本项目无交叉。本项目产生的废气经处理后达标排放，废水经处理预处理后进入沭阳凌志污水处理有限公司集中处理后的尾水排入沂南河，噪声设备经减振隔声措施后可达标排放，固废均可得到有效处置；因此不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降。因此，本项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

## 2.7行业准入条件分析

本项目属于照明灯具制造项目，路灯杆加工需要进行热镀锌处理，为加强重金属污染防治，遏制高耗能、高污染、低效率生产，特将本项目与工信部《电镀行业规范条件》（工信部【2015】64号）进行对照分析，结果如下表。

表2.7-1本项目与《电镀行业规范条件》（工信部【2015】64号）相符性分析

| 《电镀行业规范条件》（工信部【2015】64号）要求 | 本项目实施情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 一、生产布局 |
| （一）根据资源、能源状况和市场需求，科学规划行业发展。新、改、扩建项目必须符合国家产业政策，项目选址应符合产业规划、环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划以及其他相关规划要求。 | 本项目属于新建项目，选址符合产业政策，符合沭阳经济新区环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划以及其他相关规划要求。 | 符合该要求 |
| （二）在国务院、国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域不得新建、扩建相关项目。已在上述区域内运营的生产企业应根据区域规划和保护生态环境的需要，依法逐步退出。 | 本项目位于沭阳经济新区，项目用地属于工业用地，周边无相关的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域。 | 符合该要求 |
| （三）新（扩）建项目应取得主要污染物总量指标，依法通过建设项目环境影响评价，建设项目环境影响评价文件未经审批不得开工建设，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经竣工环保验收合格后方可正式投入生产使用。在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区。企业各类污染物（废气、废水、固体废物、厂界噪声）排放标准与处置措施均符合国家和地方环保标准的规定。 | 本项目依法按照要求办理环保手续。 | 符合该要求 |
| 二、规模、工艺和装备 |
| （一）企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺，推广使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品。 | 本项目采用先进的生产设备，自动化程度高，钝化过程中使用无铬钝化剂，清洁生产水平高，且无规定的淘汰落后工艺、装备和产品。 | 符合该要求 |
| （二）生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 热镀锌车间生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 符合该要求 |
| （三）新（扩）建项目生产线配有多级逆流漂洗、喷淋等节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 本项目清洗废水、冷却水多次循环使用，配备节水和回收装置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 符合该要求 |
| （四）热浸镀企业规模必须符合以下条款： 1.生产能力不低于10000吨/年或产值不低于1000万元/年。 2.作为中间工序的企业自有车间不受规模限制。 | 本项目热镀锌生产能力为热镀锌加工8万吨（约100万根）。 | 符合该要求 |
| 三、资源消耗 |
| 热浸镀企业 1.锌锅采用电、天然气、冷煤气等清洁能源加热。能源消耗应低于35公斤标煤/吨产品。 2.现有企业生产用新鲜水消耗量应低于0.2吨/吨产品，新建企业应低于0.1吨/吨产品。 3.现有企业锌利用率应高于70%，新建企业锌有效利用率应高于75%。 4.现有企业盐酸消耗量应低于30公斤/吨产品，新建企业盐酸消耗量应低于25公斤/吨产品。 | 1.锌锅采用天然气清洁能源加热，能源消耗为13.95m3/吨产品，折合为16.88公斤标煤/吨产品。 2.本项目生产用水11025t/a，产品量为87328t/a，新鲜水消耗量为0.13吨/吨产品。 3.本项目锌有效利用率为97.8%。 4.本项目盐酸年用量1200t，产品量为87328t，盐酸消耗量为13.7公斤/吨产品。 | 符合该要求 |
| 四、环境保护 |
| （一）企业符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物；定期开展清洁生产审核并通过评估验收。 | 本项目符合环保法律法规要求，后期依法按照程序获得排污许可证，按照要求排放污染物。 | 符合该要求 |
| （二）企业有废气净化装置，废气排放符合国家或地方大气污染物排放标准。 | 企业有废气净化装置，废气排放符合国家或地方大气污染物排放标准。 | 符合该要求 |
| （三）企业产生的危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，交由有处置相关危险废物资质的机构处置，鼓励企业或危险废物处理机构进行资源再生或再利用。 | 本项目产生的危废按照要求分类收集和处置，危废交由资质单位处理。 | 符合该要求 |
| （四）厂界噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）要求。 | 厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）3类标准要求。 | 符合该要求 |

## 2.8与“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析

为落实《“两减六治三提升”专项行动方案》，采取更加系统、精准、严格的挥发性有机物治理措施，减少挥发性有机物排放总量，确保在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，更大幅度地改善环境空气质量，结合本省实际，制定了江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案。

方案重点任务要求：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。本项目使用的塑粉为低VOCs含量的塑粉，因此，本项目的建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》要求。

宿迁市“两减六治三提升”相符性分析对照《“两减六治三提升”专项行动方案》结合本项目生产特点，进行“两减六治三提升”相符性分析，具体见表2.8-1。

表2.8-1   拟建项目“两减六治三提升”相符性分析

| 政策 文件 件 | 相关要求 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三 减 六 治 三 提 升 | 两减 | 削减煤炭消费总量 | 本项目采用天然气作为燃料，不使用煤炭 | 是 |
|  |  | 减少落后化工产能 | 本项目不属于化工行业 | / |
|  | 六治 | 治理两湖水环境 （骆马湖和洪泽湖） | 本项目离骆马湖和洪泽湖较远 |  |
|  |  | 治理生活垃圾 | 本项目生活垃圾由环卫部门统一管理 |  |
|  |  | 治理黑臭水体治理 | 本项目不含黑臭水体 |  |
|  |  | 治理畜禽养殖污染 | 本项目不属于畜禽养殖业 |  |
|  |  | 治理挥发性有机物污染治理 | 本项目产生的挥发性有机物经二级处理系统处理后达标排放（处理效率95%以上） |  |
|  |  | 治理环境隐患治理 | 本项目不含环境隐患 |  |
|  | 三提升 | 提升生态保护水平 | 本项目不在“三提升”范围内 | / |
|  |  | 提升环境经济政策调控水平 |  |  |
|  |  | 提升环境执法监管水平 |  |  |

本项目符合宿迁《“两减六治三提升”专项行动方案》。

## 2.9与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知（苏环办【2014】128号）相符性分析

本项目与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办【2014】128号）（以下简称“《通知》”）相符性分析见表2.9-1。

表2.9-1  本项目与《通知》相符性分析一览表

| 《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》要求 | 本项目实施情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1、总体要求 |
| 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 | 本项目为太阳能热镀锌路灯杆制造项目，生产使用的原辅材料为环保型的塑粉进行喷塑；烘干过程采用专用烘房，废气采用了冷凝+二级活性炭吸附装置进行处理，分别从源头控制了VOCs的产生，并减少了废气污染物的排放。 | 符合要求 |
| 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。 | 本项目投入运营后安排专人负责本项目的VOCs污染控制工作。 | 符合要求 |
| 2、行业VOCs排放控制指南-表面涂装行业 |
| 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs 含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上。 | 本项目使用的表面喷涂涂料为环保型塑粉，VOCs挥发量极低。 | 符合要求 |
| 喷漆室、烘干室应设置成安全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。若工艺有特殊要求，不能完全封闭作业，应报环保部门批准。 | 建设项目设置的烘干室设置成安全封闭的围护结构体，同时配备二级活性炭吸附装置有机废气收集和处理系统。 | 符合要求 |

# 3建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

### 3.1.1建设项目基本情况

项目名称：太阳能热镀锌路灯杆生产和销售项目

建设单位：江苏苏北能源科技有限公司

法人代表：王中成

建设地点：沭阳经济技术开发区慈溪路

项目性质：新建

项目规模：年产太阳能热镀锌路灯杆100万根的生产能力

投资总额：总投资额20000万元，其中一期项目投资额12000万元，环保投资（按一期项目投资额核算）270万元，占总投资（按一期项目投资额核算）的2.25%。

工作时数：全年工作300天，镀锌车间实行三班二运转制，每班12h，年工作时间为7200h，其他部门实行白班8h工作制，年工作时间为2400h。

职工人数：建设项目劳动定员100人。

占地面积：总面积4万m2，一期工程占地面积3.3万m2。

拟投产时间：本项目分期建设，一期工程建设内容为年产太阳能热镀锌路灯杆100万根，拟开工日期为2018年6月，投产日期为2018年12月。二期工程建设内容为年产新能源充电桩2万套，其中本次环评只评价一期工程，二期工程另行评价。

行业类别：【C3872】照明灯具制造

### 3.1.2工程建设内容及产品方案

本项目拟新建2条太阳能路灯杆生产线，同时建设热镀锌生产线2条、喷塑喷塑生产线1条。厂内建设综合生产厂房（1F）2座，其中每座综合生产厂房均包含3个小车间，分别为卷板开平车间、路灯杆生产制造车间（单条线包含重剪、卷杆、自动焊接、整杆、打磨）、喷塑车间；热镀锌厂房（1F）2座；办公楼（3F）2座；配电房1个；门卫传达室1座。生产设备全部配置在厂区中的综合生产厂房和热镀锌厂房内。

（1）新建项目产品方案见表3.1.2-1。

表3.1.2-1   建设项目主体工程及产品方案一览表

| 工程建设内容 | 产品名称 | 设计能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳能热镀锌路灯杆生产制造项目 | 路灯杆生产制造生产线2条 | 太阳能热镀锌路灯杆 | 灯杆30万根/年 | 2400h（300d/a*24h/d） |
|  | 热镀锌生产线2条 |  | 热镀锌加工8万吨/年（约100万根/年） | 7200h（300d/a*8h/d） |
|  | 喷塑生产线1条 |  | 喷塑加工100万平方米/年（约30万根/年） | 2400h（300d/a*8h/d） |

注：本项目喷塑及热镀锌仅对厂内生产的产品进行加工处理。

（2）新建项目产品标准尺寸规格见表3.1.2-2。

表3.1.2-2   建设项目标准灯杆尺寸参数表

| 序号 | 名称 | 上下口直径（mm） | 材料厚度（mm） | 圆锥杆锥度比 | 法兰盘尺寸及孔距（mm） | 基础架尺寸（mm） | 表面积（m2） | 钢板重量（kg/根） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6米杆 | φ60/φ126 | 2.75 | 11‰ | 250*250*10—180（孔距） | 180*180-φ12 | 1.68 | 36.33 |
| 2 | 7米杆 | φ60/φ137 | 3.0 |  | 300*300*12—210（孔距） | 210*210-φ16 | 2.1 | 49.45 |
| 3 | 8米杆 | φ60/φ148 | 3.0 |  | 300*300*14—210（孔距） | 210*210-φ16 | 2.54 | 59.82 |
| 4 | 10米杆 | φ70/φ180 | 3.75 |  | 350*350*16—250（孔距） | 250*250-φ18 | 3.80 | 112.01 |
| 5 | 12米杆 | φ70/φ202 | 3.75 |  | 400*400*18—300（孔距） | 300*300-φ18 | 4.99 | 146.95 |

（3）建设项目工件加工参数见表3.1.2-3。

表3.1.2-3   建设项目工件加工参数表

| 加工种类 | 加工面积 | 加工层数 | 加工厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀锌 | 339.7万m2/a | 1层 | 200~400μm | 全部灯杆 |
| 喷塑 | 100万m2/a | 1层 | 50-70μm | 喷塑灯杆 |
| 钝化 | 260万m2/a | 1层 | 消耗0.2g/m2 | 钝化灯杆 |

注：镀锌加工面积=80000t/7.85/0.003=339.7万m2。

（4）建设项目公用及辅助工程一览表见表3.1.2-4。

表3.1.2-4   建设项目公用及辅助工程一览表

| 项目 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 一期工程 | 综合生产厂房1# | 厂房长69m，宽48m，单个建筑面积3312m2，钢结构厂房 | 1层，内含卷板开平车间1、喷塑车间、制管车间1 |
|  |  | 综合生产厂房2# | 厂房长69m，宽48m，单个建筑面积3312m2，钢结构厂房 | 1层，内含卷板开平车间2、制管车间2 |
|  |  | 热镀锌厂房1# | 厂房长133.8 m，宽24m，单个建筑面积3211.2m2，钢结构厂房 | 1层，内含1条热镀锌生产线 |
|  |  | 热镀锌厂房2# | 厂房长69m，宽47m，单个建筑面积3243m2，钢结构厂房 | 1层，内含1条热镀锌生产线 |
|  |  | 休息室 | 长15m，宽20m，建筑面积300m2，砖混结构 | 1层，休息 |
|  |  | 食堂 | 长15m，宽26m，建筑面积390m2，砖混结构 | 2层，生活 |
|  |  | 办公楼1# | 长19.8m，宽14.2m，3层，建筑面积281.16m2，砖混结构 | 3层，办公 |
|  |  | 办公楼2# | 长40.2m，宽14.2m，3层，建筑面积570.84m2，砖混结构 | 3层，办公 |
| 储运 工程 | 原辅材料运输 | 97898.97t/a | 钢材及部分原料和产品均分类置于综合厂房（1#、2#）库区内，进出厂均使用汽车运输 |
|  | 产品运输 | 87243.309t/a |  |
|  | 原辅材料贮存 | 500m2 |  |
|  | 产品贮存 | 500m2 |  |
|  | 盐酸储罐 | 40m3 | 位于热镀锌车间1西北区域 |
|  | 危险化学品仓库 | 100m2 | 位于热镀锌车间1内西侧边，主要存放盐酸、双氧水、氨水、无铬钝化剂、氯化锌、氯化铵等。 |
| 公用 工程 | 给水 | 14372t/a | 来自市政自来水管网 |
|  | 排水 | 10447t/a | 污水接管沭阳凌志污水处理有限公司 |
|  | 雨水排水 | DN600 | 由市政雨水管网排入就近河道 |
|  | 消防用水系统 | 室外消防用水25L/s | 新建 |
|  |  | 室内消防用水30L/s | 新建 |
|  | 天然气 | 110万Nm3/a | 管道天然气供应 |
|  | 压缩空气 | 216万Nm3/a | 1台15m3/min螺杆式空压机 |
|  | 供电系统 | 132万kWh/a | 由区域电网供给 |
|  | 配电室 | — | 变压器总容量315kVA |
|  | 厂区绿化 | 3470m2 | 绿化率8.93% |
| 环保 工程 | 废气 | 布袋除尘装置 | 2台，风量20000m3/h，粉尘处理效率90%。 | 处理打磨粉尘，位于制管车间，废气达标排放。 |
|  |  | 酸雾吸收塔 | 2台，风量9000m3/h，收集效率90%，氯化氢处理效率90%，氨气处理效率80%。 | 处理酸洗酸雾、助镀再生废气，位于热镀锌车间1西侧和热镀锌车间2西侧，废气达标排放。 |
|  |  | 热镀锌废气处理系统 | 2台，布袋除尘器+碱喷淋塔，风量30000m3/h，收集效率90%，烟尘处理效率95%、氯化氢处理效率90%，氨气处理效率80%。 | 处理热镀锌废气，位于热镀锌车间1南侧和热镀锌车间2南侧，废气达标排放。 |
|  |  | 粉末回收二级处理装置 | 1台，风量30000m3/h，收集效率99%，粉尘处理效率98%。 | 处理喷塑粉尘，位于喷塑车间，废气达标排放。 |
|  |  | 二级活性炭吸附装置 | 1台，风量15000m3/h，VOCs处理效率90%。 | 处理喷塑烘干废气，位于喷塑车间，废气达标排放。 |
|  |  | 天然气燃烧废气排气筒 | 2个，15米高 | 热镀锌车间，废气达标排放 |
|  |  | 排风扇 | 若干个，2000m3/h | 喷塑车间，废气达标排放 |
|  | 生产废水处理装置 | 隔油池+初沉池+二沉池+A/O生化池，100t/d。 | 达标接管沭阳凌志污水处理有限公司 |
|  | 生活污水处理 | 隔油池（5t/a）+化粪池（10t/a） |  |
|  | 噪声治理 | 隔声、减震设施 | 新建，降噪20-25 dB（A） |
|  | 危废暂存场 | 100m2 | 妥善处置 |
|  | 固废堆场 | 100m2 | 妥善处置 |
|  | 事故应急池 | 180m3 | 规范设置 |

公司产品主要为路灯灯杆，这一类产品要求具有高耐腐蚀性、高安全等级和高耐久性。灯杆生产过程中采用的钝化为无铬钝化，不涉及使用重金属，钝化时间为20~40s，钝化效果比有铬钝化工艺要好，产品抗腐蚀性能力更强。公司产品的技术优势确保公司产品的同行业竞争优势。公司生产所采用的设备与同行业相比，先进性体现在：1、引进全自动生产线，自动投放工件；由于工艺设备的改进，酸雾的排放得到了降低，并且减少了人工和耗能；优化了生产工艺的布局，各个排污工序做到局部密闭操作，生产设备垂直布置，物料垂直输送，减少了物料的转运，因此减小了污染物的排放；2、对公司内容易产生盐酸雾采取酸雾抑制剂和吸风式酸雾净化器的办法收集酸雾，减少了盐酸的无组织排放，并可达到降低酸耗、提高产量、抑制酸雾，保护环境的效果。

#### 3.1.2.1主要生产设备

（一）主要生产设备

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）、工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）以及《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修订版），本工程设施及设备均不违反国家产业政策，建设项目生产设备见表3.1.2-5（拟建项目生产设备与在建项目不共用）。

表3.1.2-5   建设项目生产设备一览表

| 序号 | 设备 名称 | 数量 （台/套） | 应用工序 | 所在车间 （工段）名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平机 | 1 | 开平 | 卷板开平车间1 | 国产 |
| 2 | 上料小车 | 1 | 开平 |  | 国产 |
| 3 | 重剪机 | 1 | 重剪 | 制管车间1 | 国产 |
| 4 | 三鑫牌卷杆机 | 1 | 卷杆 |  | 国产 |
| 5 | 自动埋弧焊机 | 5 | 自动焊 |  | 国产 |
| 6 | 整杆机 | 2 | 整杆 |  | 国产 |
| 7 | CO2自动保护焊机 | 10 | 焊接 |  | 国产 |
| 8 | 电焊机 | 5 | 焊接 |  | 国产 |
| 9 | 打磨机 | 5 | 打磨 |  | 国产 |
| 10 | 布袋除尘装置 | 1 | 粉尘处理 |  | 国产 |
| 11 | 风机 | 2 | 通风 |  | 国产 |
| 12 | 开平机 | 1 | 开平 | 卷板开平车间2 | 国产 |
| 13 | 上料小车 | 1 | 开平 |  | 国产 |
| 14 | 重剪机 | 1 | 重剪 | 制管车间2 | 国产 |
| 15 | 三鑫牌卷杆机 | 1 | 卷杆 |  | 国产 |
| 16 | 自动埋弧焊机 | 5 | 自动焊 |  | 国产 |
| 17 | 整杆机 | 2 | 整杆 |  | 国产 |
| 18 | CO2自动保护焊机 | 10 | 焊接 |  | 国产 |
| 19 | 电焊机 | 5 | 焊接 |  | 国产 |
| 20 | 打磨机 | 5 | 打磨 |  | 国产 |
| 21 | 布袋除尘装置 | 1 | 粉尘处理 |  | 国产 |
| 22 | 风机 | 2 | 通风 |  | 国产 |
| 23 | 镀锌生产线 | 1 | 热镀锌 | 热镀锌车间1* | 国产 |
| 24 | 酸雾吸收塔 | 1 | 酸洗废气处理 |  | 国产 |
| 25 | 热镀锌废气处理系统 | 1 | 热镀锌废气处理 |  | 国产 |
| 26 | 风机 | 2 | 通风 |  | 国产 |
| 27 | 镀锌生产线 | 1 | 热镀锌 | 热镀锌车间2* | 国产 |
| 28 | 酸雾吸收塔 | 1 | 酸洗废气处理 |  | 国产 |
| 29 | 热镀锌废气处理系统 | 1 | 热镀锌废气处理 |  | 国产 |
| 30 | 风机 | 2 | 通风 |  | 国产 |
| 31 | 喷塑系统 | 1 | 喷塑 | 喷塑车间 | 国产 |
| 32 | 打磨机 | 10 | 打磨 |  | 国产 |
| 33 | 粉末回收二级处理装置 | 1 | 喷塑废气处理 |  | 国产 |
| 34 | 二级活性炭吸附装置 | 1 | 烘干废气处理 |  | 国产 |
| 35 | 空压机 | 1 | 压缩空气 |  | 国产 |
| 41 | 污水处理站 | 1 | 生产废水处理 | 厂区 | 国产 |
| 42 | 生活污水处理装置 | 1 | 生活污水处理 | 厂区 | 国产 |

（二）工艺与设备先进性、资源利用分析

（1）生产工艺与装备先进性

本项目引进国内先进的生产工艺，具有较高的起点，但又通过自身努力，不断提高工艺水平。本项目2条生产线均采用自动化生产，自动投放工件；由于工艺设备的改进，酸雾的排放得到了降低，并且减少了人工和耗能；优化了生产工艺的布局，各个排污工序做到局部密闭操作，生产设备垂直布置，物料垂直输送，减少了物料的转运，因此减小了污染物的排放；灯具生产过程中采用的钝化为无铬钝化，不涉及使用重金属，钝化时间为20~40s，钝化效果比有铬钝化工艺要好，产品抗腐蚀性能力更强。

（2）资源能源利用状况

①本项目清洗、冷却工艺均采用逆流漂洗工艺，提高水的使用效率，降低水资源消耗量；热镀锌生产线均为自动化生产线，自动化程度高，技术参数成熟，生产过程中原辅材料控制良好，能避免了原辅材料和能源的浪费。

②在本项目设计中充分考虑到节水措施，如：采用节水型施工设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗；供水系统采取防渗、防漏措施，杜绝水量流失；选择质量好的供水阀门、开关、水管等，以免造成水资源流失；合理使用施工用水，严格控制长流水，经常检查水管和阀门泄漏等；

③本项目采用了节能电器设备，无国家产业政策限制使用的淘汰类设备；厂区内高压输电、变电所靠近生产车间，低压输出靠近用电设备，减少了线路损耗。

④项目生产过程中产生的边角料企业回收利用，提高了原料的利用率。

从以上分析可知，本项目资源、能源利用状况较好。

#### 3.1.2.2主要原辅材料及能源消耗

（1）建设项目主要原辅材料消耗情况见表3.1.2-6，建设项目能源消耗情况一览见表3.1.2-7。

表3.1.2-6  建设项目主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 主要组分、规格、指标 | 用量（t/a） | 最大储存量（t/a） | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 铁、碳等，密度7.85t/m3 | 19000 | 600 | 国内，汽车运输 |
| 2 | 焊丝 | 含有C、Mn、Si、Ni、Cu等 | 22 （自动焊用量12） | 2 | 国内，汽车运输 |
| 3 | 法兰 | 铁、碳等，密度7.85t/m3 | 710 | 80 | 国内，汽车运输 |
| 4 | 支架 | 铁、碳等，密度7.85t/m3 | 450 | 20 | 国内，汽车运输 |
| 5 | 氯化铵 | 纯度99%NH4Cl | 95 | 3 | 国内，汽车运输 |
| 6 | 氯化锌 | 纯度98% ZnCl2 | 73 | 2 | 国内，汽车运输 |
| 7 | 盐酸 | 浓度33%，罐装 | 1200 | 38 | 国内，汽车运输 |
| 8 | 高效酸雾抑制剂 | 缓蚀剂、表面活性剂、无极电介质，桶装 | 15 | 0.5 | 国内，汽车运输 |
| 9 | 双氧水 | 浓度30%，桶装 | 12.2 | 0.4 | 国内，汽车运输 |
| 10 | 氨水 | 浓度20%，桶装 | 14.5 | 0.5 | 国内，汽车运输 |
| 11 | 锌锭 | Zn纯度99.99% | 7500 | 250 | 国内，汽车运输 |
| 12 | 无铬钝化剂 | 甘油硅烷醚10%、氨基甲酸丙脂树脂34%、乙二醇丁醚3%、氟锆酸5%、醋酸1%、纯水47%，桶装。 | 2.27 | 0.1 | 国内，汽车运输 |
| 13 | 塑粉 | 酚醛树脂 | 60 | 3 | 国内，汽车运输 |
| 14 | 外购半成品卷杆 | 铁、碳等，密度7.85t/m3 | 60000 | 600 | 国内，汽车运输 |

表3.1.2-7  建设项目能源消耗情况一览表

| 序号 | 能源名称 | 年用量 | 来源 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水 | 14372 | 市政给水 | 吨/年 | — |
| 2 | 电 | 132 | 市政电网 | 万KWh/年 | — |
| 3 | 天然气 | 110 | 燃气管道 | 万m3/年 | — |

（2）原料清洁性分析

根据表3.1.2-6可知，项目所用原辅材料中均不含汞、铬、镉、砷、铅五大重点重金属污染物，主要能源使用具有清洁性，不涉及燃煤等高污染能源。因此，本项目在原辅材料的获取和使用过程中对环境影响小，基本符合清洁生产的原则。

#### 3.1.2.3主要原材料理化性质、毒性毒理

建设项目主要原辅材料、中间产物及最终产品理化性质、毒性毒理见表3.1.2-8。

表3.1.2-8   主要原辅材料理化特性、毒性毒理表

| 名称 | 理化特性 | 燃烧 爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化锌 （ZnCl2） | 白色粉末，无臭，易潮解，溶于水、乙醇、乙醚、甘油，不溶于氨水，相对密度2.907。熔点约290℃。沸点 732℃。 | 不可燃 | 急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；31mg/kg(小鼠腹腔) 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。遇水迅速分解，放出白色烟雾。燃烧(分解)产物：氯化氢。 |
| 氯化铵 （NH4Cl） | 无色立方晶体或白色结晶粉末。易溶于水及乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚，相对密度1.5274。沸点520℃。 | 不可燃 | LD50大鼠经口 (mg/kg)：1650；小鼠经口LD50(mg/kg)：1300；本品对皮肤、粘膜有刺激性，可引起肝肾功能损害，诱发肝昏迷，造成氮质血症和代谢性酸中毒等。经常性接触氯化铵，可引起眼结膜及呼吸道粘膜慢性炎症。 |
| 盐酸 （HCl） | HCl为无色气体或无色发烟液体，分子量36.5，有强烈的腐蚀性，有刺激性气味，HCl溶于水（0℃时在水中溶解度为823g/L）、乙醇、乙醚和苯。熔点-114.8℃，沸点-84.9℃，蒸汽压42.46atm（20℃），相对密度1.19。 | 不可燃 | 强刺激性，酸蚀性。急性毒性：LD50900mg/kg(兔径口)；LC503124 mg/m3，1小时（大鼠吸入） |
| 氨水（NH3·H2O） | 是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨气熔点-77℃，沸点36℃，密度0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m3。主要用作化肥。 | 不可燃 | 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明，皮肤接触可致灼伤。LD50：350mg/kg（大鼠经口） |
| 双氧水 （H2O2） | 无色透明液体，有微弱的特殊气味，熔点-2℃（无水），相对密度（水=1）：1.46（无水），沸点158℃，饱和蒸汽压（kPa）:0.13(15.3℃)，溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚 | 不可燃 | 无资料 |
| 焊丝 | 主要成分含有C、Mn、Si、Ni、Cu等，不溶于水，易被酸腐蚀 | 不可燃 | 使用时焊接烟尘对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用 |
| 塑粉 | 主要成分为酚醛树脂，酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物因含有游离分子而呈微红色，比重1.25~1.30，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。 | 不可燃 | 无毒性 |
| 无铬钝化剂 | 主要为树脂及有机醚类化合物，含有锆化合物，金属锆为浅灰色金属，外形似钢，有极强的耐腐蚀性，极高的熔点、超高的硬度和强度等特性，不溶于任何浓度的盐酸、硝酸，与碱液也不起作用 | 不可燃 | 无资料 |

### 3.1.3公辅工程

#### 3.1.3.1给排水

（1）给水系统

本项目水源采用城市自来水，拟从市政管网接一根DN250的进水总管。

项目用水主要为酸洗用水（2640t/a）、清洗用水（4000t/a）、酸洗喷淋塔用水（1080t/a）、热镀锌喷淋塔用水（720t/a）、热镀锌冷却用水（1125t/a）、助镀剂配制用水（620t/a）、钝化剂配制用水（360t/a）、循环冷却用水（480t/a）、绿化用水（347t/a）、员工生活用水（2400t/a）、食堂用水（600t/a），合计总用水量约14372t/a。

（2）排水系统

雨水排水系统，通过厂区雨水排水管网排放。食堂废水（480t/a）、生活污水（1920t/a）经隔油池、化粪池处理，生产废水（8047t/a）经厂区污水处理站处理，处理后生活污水和生产废水接管沭阳凌志污水处理有限公司。

建设项目化粪池的处理能力10t/a，隔油池的处理能力为5t/a，食堂废水排放量为1.6t/a（480t/a），生活污水排放量为6.4m3/d（1920t/a），本项目隔油池、化粪池处理能力可以满足生活废水处理要求，因此本项目隔油池、化粪池可行，生活污水经处理达到接管要求后与生产废水接管至沭阳凌志污水处理有限公司处理。

建设项目厂区污水处理站设计处理能力为100t/d，年废水产生量为10447t（34.83t/d），因此本项目污水处理站处理能力高于本项目生产废水产生量，生产废水经厂区污水处理站处理后与生活污水接管至沭阳凌志污水处理有限公司处理。

厂区雨污管网图见图3.1.4-1。

#### 3.1.3.2供电、消防

（1）供电

10kV电源进线柜应设电流速断保护、时限过电流保护和零序保护，出线柜应设电流速断保护、时限过电流保护、过负荷保护、接地保护和温度保护；低压（AC380/220V)用电设备的保护采用了自动空气开关，热继电器等做短路、过负荷及断相保护。室内照明线路，沿墙、柱、楼板穿镀锌钢管（埋）敷设。

主要设备的选型

- 电力变压器，选用环氧树脂绝缘干式变压器；

- 高压开关柜，选用铠装高压开关枳；

- 低压开关柜，选用MNS多回路抽屉式开关柜，开关额定分断电流30kA；

④灯具，爆炸危险场所，采用与其防爆等级相适应的防爆灯具；洁净区选用相应的洁净型灯具；其他场所，按工艺对照明的要求分别采用荧光灯和工厂灯。

（2）消防系统

本项目消防给水系统相对独立，按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关规定，取同一时间内火灾次数为一次、火灾延续时间1小时的供水需要。消防给水单独连接沭阳经济开发区自来水供水管网，室外消防采用低压制，设室外地上式消火栓，消防水量为30L/s；室内消防水量25L/s，设室内消火栓。

（3）灭火器配置

根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，本项目将在新建的各个厂房设置灭火器。

（4）事故应急池

本项目新建一座180m3的事故应急池，位于厂区北侧。

#### 3.1.3.3运输

建设项目原辅材料及产品的进出厂运输均依托专业汽车运输。

#### 3.1.3.4绿化

建设项目依托厂区在建绿化，厂区绿地面积3470m2，绿化率为8.93%。

#### 3.1.3.5压缩空气

本项目喷塑车间需使用压缩空气作为喷塑的动力源，空压机设置在喷塑车间内，本项目喷塑厂房内配置1台空压机，空压机总压缩空气制备能力为15m3/min，经过滤器过滤后的空气经空压机压缩后进入储气罐，再经预过滤器、无热再生干燥器干燥后进入终端过滤器，干燥净化后的压缩空气经主配管送至设备。

#### 3.1.3.6冷却水塔

建设项目配置冷却水塔2座，主要用于烘干废气的冷却使用，总循环冷却水量为200t/h，能满足本项目循环冷却水要求。

#### 3.1.3.7仓储

建设项目拟配套设置1个40m3盐酸储罐，用于储存本项目盐酸化学品原料，位于热镀锌车间1的西北区域；建设一座原材料仓库和成品仓库，原材料和成品仓库位于综合楼一楼，原材料仓库建筑面积300m2，成品仓库建筑面积500m2；建设一座危险化学品仓库和危废仓库，其中危险化学品位于热镀锌车间1#内，建筑面积100m2，主要存放盐酸、双氧水、氨水、无铬钝化剂、氯化锌、氯化铵等。危废仓库位于热镀锌车间2#内，建筑面积100m2。根据本项目储罐设置情况及物料消耗量，建议储罐存放容量为储罐最大容量的0.8倍左右，则盐酸储罐最大储存量38t(最大容量47.6t)。

其他原辅材料需储存于阴凉、通风的库房，远离火种和热源。库温不宜超过37℃，包装要求密封，不可与空气接触。分开存放、切记混储，不宜大量储存或久存。仓库内采用防爆型照明、通风设备。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

### 3.1.4厂区总平面布置

建设项目总平面布置原则：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜；厂区的道路布置充分考虑装置的施工、设备的运输、安装检修及消防通道。

本项目平面布置概述：厂区内分为办公生活区和生产区，生活区位于厂区西侧，主要为2座3层办公楼（1#、2#）、一座2层食堂和一座1层休息室，办公楼主要提供办公区域，食堂、休息室主要提供生活、休息区域。生产区包含两座综合厂房（1#、2#）和两座热镀锌厂房（1#、2#），及附属的门卫和配电房等。厂区人流物流共用一个大门，入口处面向中心大道，便于行人进出以及原辅材料和产品运输；两座综合厂房（1#、2#）均位于厂区北部，作为灯具灯杆生产制造车间和喷塑车间；两座热镀锌厂房（1#、2#）位于厂区南部，作为热镀锌车间使用。项目配套建设一个40m3的盐酸储罐，位于热镀锌车间1的西北区域。厂区沿主要厂房四周都留有消防通道或布置了运输道路，车道宽度不小于4m，便于大型消防车的通行，同时按规范设置了室内及室外消火栓。

纵观建设项目的平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂区平面布置较合理。建设项目厂区详细总平面布置图见图3.1.4-1。

### 3.1.5项目周边环境概况

本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路，本项目北侧为慈溪路，隔路为空地；东侧为农田；南侧为江苏亿星玻璃有限公司；西侧为官西大沟。项目周边500m范围内无居民、医院、学校等环境敏感点。建设项目厂区周边500米范围内环境概况见图3.1.5-1。

## 3.2建设项目工程分析

本项目为年产太阳能热镀锌路灯杆100万根的新建项目。

### 3.2.1施工期工程分析

建设项目施工过程的工艺流程及主要产污环节见图3.2.1-1。

施工期工艺流程及产污环节简介

(1)护围挖土

利用挖土机将地块内土层挖出暂堆于别处。

主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气(主要是NOx、CO和烃类物等)，工人的生活污水。

(2)基础框架制作

挖出基坑后，先用水泥沙浆将砖沿四周砌成地基护围基础。

主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘及工人的生活污水。

(3)挖土、夯实

在建设地护围挖土，然后进行地下工程施工，将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器夯实，再进行分层填土，然后用10～12吨的压路机分遍压碾，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。

打桩利用打桩机将预制的钢筋混凝土桩打入地基，使其有一个牢固的基础，以消除地基的不均匀沉降,满足上部建筑的承载要求。

主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气(主要是NOx、CO和烃类物等)，工人的生活污水。

(4)钻孔灌注桩

钻孔设备钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼(架)，用溜筒注入预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。

主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。

(5)现浇钢砼柱、梁

根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。

混凝土拌制完后，根据浇注量、运输距离选用运输工具，尽可能及时连续进行灌筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。

混凝土成型后，为了保证水泥固化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水份过早蒸发或冻结。为了改善施工场所环境，根据有关规定，应使用商品混凝土，采用清洁施工工艺，不进行现场制浆量。

该工序主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制混凝土时的砂浆水、养护用水和工人的生活污水，废钢筋等。

(6)砖墙砌筑

首先调配水泥砂浆，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝。

该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主体工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖和废砂浆等固废。

(7)门窗制作

利用各种加工器械对木材、塑钢等按图进行加工，主要污染物是加工器械产生的噪声、工人的生活污水、各种废弃下角料等固废。

(8)屋面制作

屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。

平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30mm厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1:6:8防水水泥浆(防水剂：水：水泥)。防水材料选用高分子防水卷材。

主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。

(9)抹灰、贴面

抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1:2水泥砂浆抹内外墙。

主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废。

(10)油漆施工

本项目对外露的铁件和房屋装修，施工过程中产生油漆废气，油漆挥发的有机废气呈无组织面源排放模式，但由于施工期短，对周围环境的影响是暂时和局部的。

(11)附属工程

包括道路、围墙、化粪池、窨井、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的下角料等固废。

### 3.2.2运营期工程分析

一、工艺流程

- 开平

将外购钢带开卷送入开平机平整，此工序设备运行中产生噪声N1-1。

- 重剪

利用重剪机将平整的钢板进行裁剪，并根据产品的要求尺寸裁剪。此工序设备运行中产生噪声N1-2，裁剪中产生的边角料S1-1约占钢板总量的1%。

- 卷杆

通过卷杆机将裁剪好的钢板卷成灯杆。卷杆过程主要是通过水平、垂直模具将钢带按照规格挤压成型，成型过程只发生钢带形变，无加热过程，此工序会产生设备运行时的噪声N1-3。

- 自动焊

使用埋弧焊自动焊接机对卷杆后形成的钢管进行焊接，焊丝类型为实心焊丝，焊接机配套自动送丝机。此工序生产过程中会产生焊接烟尘G1-1、焊渣S1-2。

- 整杆

由于加工、运输等原因会造成灯杆部分地方弯曲，因此需要将成型好的钢管送入整杆机矫直，整杆机通过矫直辊对管材等进行挤压使其改变直线度。此工序会产生噪声N1-4。

- 焊接

焊接采用CO2保护焊接方式进行，将灯杆及其他支架、配件、法兰等焊接在一起，此工序生产过程中会产生焊接烟尘G1-2、焊渣S1-3。

- 打磨

焊接过程中会留下部分焊接瘤及毛刺，需要采用磨光设备对焊接缝进行抛光处理，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整的表面，此工序会产生一定量的粉尘G1-3和设备运行噪声N1-5。

- 酸洗

本项目采用盐酸酸洗，目的是清除灯杆表面的氧化物（氧化铁），酸洗槽内为浓度15%的盐酸，酸洗槽的尺寸规格为13.6m×2.6m×2.8m，本项目酸洗液用浓度为33%的工业盐酸与水配置而成，酸洗控制在18～21℃的室温下进行，根据加工件的不同腐蚀程度，常温下控制酸洗停留时间在30min～2h以内。酸洗槽中的盐酸多次重复使用，并定期补充盐酸，待槽中杂质过多时，进行槽渣过滤净化处理，待达到一定限度后进行更换，更换频次为一年更换一次，酸洗过程中产生废酸S1-5、酸洗槽渣S1-4和酸雾G1-4。

- 清洗

工件酸洗后进行水清洗，洗去残留在工件表面的盐酸以及铁离子等，使表面洁净，清洗槽的尺寸规格为13.6m×2.6m×2.8m，水洗过程中产生清洗废水W1-1。

- 活化助镀

水洗后加工件入助镀槽，助镀液为含有氯化锌和氯化铵的溶液，浓度在20%左右，使用天然气对助镀槽进行加热，温度控制在50～70℃，助镀剂使用10-15%的氯化锌和15-20%的氯化铵（先向助镀槽定量加入 98%氯化锌和98%氯化铵，再放入自来水配置而成），助镀时间为3～5分钟。活化助镀的目的是在工件表面形成的氯化铵和氯化锌复盐盐膜，复盐盐膜中含有结晶水，这种结晶水在一定温度下会产生产生两种Hydroxy酸(HCl(OH)2)H2和(ZnCl2(OH)2)H2以及氢氧化盐类，他们可以分解、破坏工件浸锌时在锌液表面所形成的氧化锌层，有利于在热镀锌过程中生成Zn-Fe合金相层。

经活化助镀后，工件利用从助镀槽中带出的余热自然干燥。

- 助镀液再生

助镀液中亚铁离子含量高时会对后面热浸锌产生影响，应予以去除，将废助镀液泵入助镀液再生设备，通过双氧水氧化，使亚铁离子转变为三价铁离子后，再加入氨水（氨水和助镀液中的氯化铁反应生成氯化铵和氢氧化铁），使铁离子转化成氢氧化铁沉淀得以去除，从而得到了再生后的助镀液（氯化铵和氯化锌溶液）返回到助镀槽重新使用。氨水和双氧水均储存在密闭的容器中，通过泵入助镀液再生设备（900*230*180cm）中反应，反应过程由调节器自动控制。通过对废助镀剂溶液的回收使用，减少助镀剂原材料的消耗，减少废液排放降低生产成本。

12FeCl2 +24NH3•H2O +6 H2O2→12Fe (OH)3↓+24 NH4Cl

活化助镀及热镀锌均使用天然气进行加热，天然气燃烧过程中产生燃烧废气G1-6，助镀液再生过程中产生废助镀液污泥S1-6和挥发氨气G1-5。

- 热镀锌

将助镀自然干燥后工件放入锌锅中进行热镀锌，热镀锌是为了使工件的表面形成由铁锌互熔层、铁锌合金层以及锌结晶层组成的热镀锌层。从而提高工件表面的抗腐蚀性能。

金属锌的熔点为419℃。热镀锌的温度为450±5℃。所以，锌熔化后应继续加热至锌液达到热镀锌的工作温度后才能开始热镀锌。锌锅的温度应控制在445～465℃。运行暂停时，锌锅保温温度为430～440℃。热镀锌采用国产锌锅，锌锅采用天然气在锌锅底部的喷枪点火对锌锅加热。

使用吊车将工件浸入锌液，工件保持一定的倾斜角度，慢慢浸入锌锅，以防止爆溅。工件在锌锅中浸镀时间约为15min。使锌和镀件表面的铁反应生成一层致密的铁锌合金层，同时在镀件吊离锌锅时形成一层纯锌层。工件提出锌液时，先清除锌液表面的残液，然后才将工件慢速提离锌锅并让工件表面多余的锌液自然流入锌锅。同时，应清除工作表面的余锌和滴流，以保证工件表面的外观质量。

热镀锌过程会有废气G1-7和锌渣S1-7产生，废气的主要成分为助镀过程形的盐膜在高温下分解产生的HCl、NH3和锌熔化产生的锌尘。

- 冷却

经过镀锌后的加工件放入水冷槽中用水进行降温冷却，时间为30~60秒左右，冷却水循环使用，定期补充，每个月更换一次，更换产生冷却废水W1-2。

- 钝化

浸锌层在干燥的环境中很稳定，但是在高温和高湿的环境中耐腐蚀性较差，不需要进行喷塑处理的灯杆采用无铬钝化液进行钝化，提高锌镀层的耐蚀性。本项目采用无铬钝化，含锆及其他有机系化合物溶液代替铬酸盐用于铝材表面的钝化处理已被确认，主要将用水冷却后的工件浸入钝化槽内，在混合有钝化剂的常温水中钝化，钝化的目的是使工件表面重新生成一层致密的氧化膜，浸渍时间为20~40秒。采用上述工艺制作的铝合金工件获得均匀的无色透明的化学转化膜（钝化膜厚度约为0.2g/m2），钝化槽的尺寸规格为15.8m×2.55m×2.8m，槽液主要成分为10%浓度的无铬钝化剂，它具有极好的防腐蚀性能和装饰性，具有优良的防变色能力，化学转化膜结合牢固，能够显著增强工件与涂层的结合力。

钝化槽中的钝化剂多次重复使用，并定期补充钝化剂，待达到一定限度后，定期更换，更换频次为半年更换一次，由于无铬钝化剂具有无需水洗的优势，工件经钝化后无需进行后续水洗处理即可存放车间。此工段会产生钝化废液S1-8。

- 检验

对钝化后的产品进行质量检验，检查过程中产生不合格产品S1-9。

- 二次打磨

镀锌后的灯杆支架表面存在少量的锌料导致表面不平整，因此需要进行二次打磨处理，利用打磨机设备将镀锌后的灯杆表面进行抛光处理，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整的表面，其他的支架则采用人工打磨方式进行加工处理，二次打磨仅选择性处理灯杆表面不平整部分，因此粉尘产生量远小于前面的抛光，此工序会产生一定量的粉尘G1-8和设备运行噪声N1-6。

- 整杆

由于加工、运输等原因会造成镀锌后的灯杆部分地方弯曲，因此需要将镀锌需要进行喷塑的灯杆送入整杆机矫直，整杆机通过矫直辊对管材等进行挤压使其改变直线度。此工序会产生噪声N1-7。

- 喷塑

对部分的灯杆进行喷塑处理，该工序在密闭的车间内进行。主要过程：粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。此工序会产生粉尘G1-9和设备噪声N1-8。

- 烘干

通过鼓风传送对喷粉后的工件进行热风烘干处理，处理温度需达120℃以上，使粉末涂料固化，从而得到想要的工件表面效果；本项目热源通过燃烧天然气提供，此工序会产生烘干有机废气G1-10、燃烧废气G1-11以及燃烧废气冷却产生的循环冷却水W1-3。

- 包装入库

对喷塑后的产品进行质量检验，检查过程中产生不合格产品S1-10。

二、生产工艺与装备先进性分析:

项目采用目前国内领先的生产技术和工艺，项目组建的生产线具有以下特点：

自动化控制程度较高生产，工艺较为先进，对工艺参数控制较好，产品成本较低，产品质量较好，有较明显的技术先进性、设备先进性。主要体现在以下几点：

（1）生产设备均使用电及天然气作为能源；

（2）项目配备强大的检验队伍，对产品及时抽查检验，并及时调整设备生产参数，可有效降低次品产生率；

（3）项目废气经处理后外排；由于车间抽风量率大于送风量，整个车间保持略负压状态，可有效避免车间无组织排放。

因此，本项目整个生产工艺与装备水平符合清洁生产要求。

建设项目太阳能热镀锌路灯杆生产工艺流程见图3.2.2-1。

### 3.2.3污染影响因素分析

#### 3.2.3.1水平衡

（1）生活污水

本项目定员100人，参照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014）》企业管理服务用水定额，职工生活用水以80L/d·人计算，全年工作300d，则职工用水量为2400t/a。生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水排放量为1920t/a。经厂内化粪池预处理达接管标准后，通过污水管网进入沭阳凌志污水处理有限公司集中处理。

（2）食堂用水

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）用水标准，本评价取食堂用水定额为20L/人·d，则食堂用水为600t/a。食堂废水量按用水量的80％计算，则食堂废水量为480t/a。经厂内隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理达接管标准后，通过污水管网进入沭阳凌志污水处理有限公司集中处理。

（3）绿化用水

项目绿化面积3470m2，绿化用水按2L/（m2·次），每年按50次核算，则绿化用水量为347t/a。

（4）生产用水

1、配酸用水

本项目盐酸用量为1200t/a，根据工艺简介可知，项目盐酸与水的配比是1:2.2，则本项目配酸用水量为2640t/a，并定期补充盐酸，待槽中杂质过多时，进行槽渣过滤净化处理，待达到一定限度后进行更换，更换频次为一年更换一次，根据本项目盐酸挥发情况，酸洗时水蒸汽产生速率为90kg/h，两个车间水挥发量约650t/a，由于本项目盐酸溶液循环使用周期较长，本评价考虑盐酸溶液中55%通过工件进入清洗废水中，由上所述本项目酸洗工艺产生的废酸液约1078t/a，定期收集后委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置。

2、清洗用水

工件在清洗过程中会产生清洗废水，本项目有水洗槽4个，尺寸均为13.6m×2.6m×2.8m，水池中的清洗水一般一个月更换一次，则清洗用水量约4000t/a。废水产生量按照清洗用水的80%计，则本项目清洗废水约3200t/a，同时灯杆酸洗过程中引入废水量为2112t/a，清洗总废水量为5312t/a。清洗废水排至厂区污水处理站处理。

3、酸洗喷淋塔用水

本项目两个热镀锌车间配置两台酸洗喷淋塔，吸收塔循环水量为15m3/h，年工作7200h，则吸收塔循环水量为1080000m3/a，用水量以循环量的1%补充，则本项目酸雾吸收塔用水量为1080t/a，废水产生量为540t/a。此部分废水进入厂内污水处理站处理。

表3.2.3-1  酸雾吸收塔用水及排水统计表

| 用水环节 | 数量（台） | 风量 （m3/h） | 循环量 （m3/h） | 损失量 （m3/h） | 用水量 （t/a） | 排水量 （t/a） | 水类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸雾吸收塔 | 2 | 9000 | 15 | 0.075 | 1080 | 540 | 新鲜水 |

4、热镀锌喷淋塔用水

本项目两个热镀锌车间配置两台热镀锌喷淋塔，吸收塔循环水量为10m3/h，年工作7200h，则吸收塔循环水量为72000m3/a，用水量以循环量的1%补充，则本项目酸雾吸收塔用水量为720t/a，废水产生量为360t/a。此部分废水进入厂内污水处理站处理。

表3.2.3-2热镀锌喷淋塔用水及排水统计表

| 用水环节 | 数量（台） | 风量 （m3/h） | 循环量 （m3/h） | 损失量 （m3/h） | 用水量 （t/a） | 排水量 （t/a） | 水类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热镀锌喷淋塔 | 2 | 30000 | 10 | 0.05 | 720 | 360 | 新鲜水 |

5、热镀锌冷却用水

本项目热镀锌后的工件进入冷水槽冷却，冷却水定期补充，循环使用，一个月排放一次，冷却用水为1125t/a，废水排放系数为0.6，废水量为675t/a，冷却废水排至厂区污水处理站。

6、助镀剂配制用水

本项目助镀剂配制用水620t/a，助镀剂全部进入到产品中，因此本项目助镀剂配制用水损耗量为620t/a。

7、钝化剂配制用水

本项目钝化剂配 制用水360t/a，钝化槽中的钝化剂多次重复使用，并定期补充钝化剂，待达到一定限度后，定期更换，更换频次为半年更换一次，当需要进行更换时，停止加入试剂，更换槽液以34t/次•槽计，则钝化废液量约为136t/a，定期收集后委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置。

8、循环冷却水尾水

项目烘干废气需要通过循环冷却水进行冷却后进入活性炭二级吸附装置进行处理，循环冷却水系统会定期排放少量废水，循环冷却水系统采用间接冷却，设备设计能力为20t/h，日运行8h，年运行300天，则循环冷却水量为48000t/a。补充水按照循环量的1%、损耗量为0.8%、排水量为0.2%，则循环冷却水补充水为480t/a，损耗量为384t/a，循环冷却水排水量96t/a，由于循环冷却水采用间接冷却方式，建设项目产生的冷却尾水通过清下水方式排放。

9、初期雨水

雨水径流有明显的初期冲刷作用，即在多数情况下，污染物是集中在初期的数毫米雨量中，初期雨水计算如下：

初期雨水量V=Ψ×F×q×T

其中：V－径流雨水量；

Ψ－径流系数，取0.9；

F－区域面积，ha，本项目F取0.8；

根据建设项目所处地理位置和历史暴雨情况，雨量计算采用暴雨强度公式：

重现期取P＝1年，

t为雨水径流时间，取为15min，

根据暴雨强度公式计算，q=179L/(s.ha)。

根据初期雨水量公式，暴雨次数取10次计，则初期雨水产生量为1160 t/a。

由于本项目厂区室外不堆放原辅材料，且基本上不存在跑漏滴的现象，因此初期雨水中含有的主要污染物为雨水冲刷地面以及冲淋无组织粉尘过程中产生的SS，污染物主要为COD、SS。项目将初期雨水收集经污水处理站处理后排放，减少对周围地表水的不利影响。

建设项目水平衡图见图3.2.3-1。

3.2.3.2

物料平衡

本项目生产物料平衡见表3.2.3-3和图3.2.3-2。

表3.2.3-3  太阳能热镀锌路灯杆生产工艺物料平衡表

| 序号 | 投入物料 | 产出物流 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 废气（水蒸汽） | 废水 | 固废 |
| 1 | 钢板 | 19000 | 镀锌产品63714.87、喷塑产品23528.439 | G1-1焊接烟尘0.0024、G1-2焊接烟尘0.06、G1-3粉尘10、G1-4酸雾0.332、G1-5氨气0.58、G1-7锌尘8、氨气0.24、氯化氢0.16、G1-8粉尘1.18、G1-9粉尘0.36、G1-10烘干VOCs 0.021、水蒸汽2765.438 | W1-1清洗废水5312、W1-2冷却废水675 | S1-1边角料190、S1-2焊渣0.0776、S1-3焊渣0.46、S1-4酸洗槽渣6.5、S1-5废酸1078、S1-6废渣16.25、S1-7锌渣75、S1-8钝化废液136、S1-9不合格品300、S1-10不合格品80 |
| 2 | 焊丝 | 22 |  |  |  |  |
| 3 | 法兰 | 710 |  |  |  |  |
| 4 | 支架 | 450 |  |  |  |  |
| 5 | 氯化铵 | 95 |  |  |  |  |
| 6 | 氯化锌 | 73 |  |  |  |  |
| 7 | 盐酸 | 1200 |  |  |  |  |
| 8 | 酸雾抑制剂 | 15 |  |  |  |  |
| 9 | 双氧水 | 12.2 |  |  |  |  |
| 10 | 氨水 | 14.5 |  |  |  |  |
| 11 | 锌锭 | 7500 |  |  |  |  |
| 12 | 无铬钝化剂 | 2.27 |  |  |  |  |
| 13 | 塑粉 | 60 |  |  |  |  |
| 14 | 水 | 8745 |  |  |  |  |
| 15 | 外购半成品卷杆 | 60000 |  |  |  |  |
| 合计 | 97898.97 | 87328.309 | 2786.3734 | 5987 | 1882.2876 |
|  |  | 97898.97 |

#### 3.2.3.3废水污染物产生及排放状况

本项目产生的废水主要有生活污水和生产废水。本项目生活污水排放量为1920t/a，食堂废水排放量为480t/a。生产废水主要为清洗废水5312t/a、废气处理塔定期排污水900t/a、热镀锌冷却废水675t/a。生活污水及食堂用水经隔油池、化粪池预处理，生产废水经厂区污水处理站处理后接管沭阳凌志污水处理有限公司深度处理，处理达标后排入沂南河。

本项目废水产生及排放情况见表3.2.4。

表3.2.3-4  建设项目废水产生及排放情况一览表

| 废水类型 | 废水量 (t/a) | 污染物产生量 | 治理 措施 | 处理效率 （%） | 处理后污染物排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 浓度 （mg/L） | 产生量 (t/a) |  |  | 污染因子 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 清洗废水 | 5312 | pH | 2~3 | — | 厂区污水处理站 | — | — | — | — | 接管排放至沭阳凌志污水处理有限公司，尾水排入沂南河 |
|  |  | COD | 300 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 400 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总铁 | 200 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 40 | 0.212 |  |  |  |  |  |  |
| 废气处理塔定期排污水 | 900 | pH | 7~8 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COD | 200 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 400 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 718 | 0.646 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总锌 | 600 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |
| 热镀锌冷却废水 | 675 | COD | 100 | 0.068 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 500 | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总铁 | 50 | 0.034 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总锌 | 100 | 0.068 |  |  |  |  |  |  |
| 初期雨水 | 1160 | COD | 100 | 0.116 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 100 | 0.116 |  |  |  |  |  |  |
| 生产废水小计 | 8047 | pH | 3~4 | — |  | — | pH | 7~8 | — |  |
|  |  | COD | 233.3 | 1.88 |  | 80 | COD | 46.7 | 0.38 |  |
|  |  | SS | 376 | 3.026 |  | 90 | SS | 37.6 | 0.31 |  |
|  |  | 氨氮 | 72.1 | 0.58 |  | 75 | 氨氮 | 18.1 | 0.146 |  |
|  |  | 石油类 | 24.8 | 0.2 |  | 80 | 石油类 | 5.0 | 0.04 |  |
|  |  | 总铁 | 131.4 | 1.057 |  | 95 | 总铁 | 6.57 | 0.053 |  |
|  |  | 总锌 | 75.3 | 0.606 |  | 95 | 总锌 | 3.8 | 0.031 |  |
| 生活污水 | 1920 | COD | 300 | 0.576 | 化粪池 | — | — | — | — |  |
|  |  | SS | 200 | 0.384 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.0384 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TP | 4 | 0.0077 |  |  |  |  |  |  |
| 食堂废水 | 480 | COD | 500 | 0.24 | 隔油池+化粪池 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 400 | 0.192 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 8 | 0.0038 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TP | 2 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 | 200 | 0.096 |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水合计 | 2400 | COD | 340 | 0.816 | 隔油池+化粪池 | 20 | COD | 272 | 0.653 |  |
|  |  | SS | 240 | 0.576 |  | 20 | SS | 192 | 0.461 |  |
|  |  | 氨氮 | 17.6 | 0.0422 |  | 0 | 氨氮 | 17.6 | 0.0422 |  |
|  |  | TP | 3.6 | 0.0087 |  | 0 | TP | 3.6 | 0.0087 |  |
|  |  | 动植物油 | 40 | 0.096 |  | 50 | 动植物油 | 20 | 0.048 |  |
| 综合废水总计 | 10447 | — | — | — | — | — | COD | 210.8 | 2.202 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SS | 150.2 | 1.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 17.7 | 0.185 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TP | 2.64 | 0.028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 14.6 | 0.153 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.35 | 0.014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 1.79 | 0.019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 1.0 | 0.011 |  |

#### 3.2.3.4大气污染物产生及排放状况

本项目有组织废气包括打磨粉尘G1-3、酸洗酸雾G1-4、氨气G1-5、燃烧废气G1-6、G11、锌尘、氨气、氯化氢G1-7、喷塑粉尘G1-9、烘干废气G1-10；盐酸储罐收集的大小呼吸废气和食堂油烟废气；无组织废气包括焊接烟尘G1-1、G1-2、二次打磨粉尘G1-8、食堂天然气燃烧废气和少量未收集无组织排放的粉尘、NH3、氯化氢酸雾、锌尘。具体污染产生情况分析如下：

（一）有组织排放

本项目有组织排放废气由产污环节可知具体如下：

- 打磨粉尘G1-3

打磨粉尘产生于路灯杆生产工艺中磨光工序，主要污染物是颗粒物。类比《江苏伏特照明集团有限公司年产LED灯具50000组，太阳能路灯15000组项目》，磨光粉尘量按钢材进量的0.05%计，本项目钢板进量19000t/a，则磨光粉尘量约为10t/a。这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，沉降到地面的粉尘量占产生量的90%，则进入空气中的金属粉尘量为1t/a，其中制管车间1粉尘量为0.5t/a，制管车间2粉尘量为0.5t/a。打磨工序采用布袋除尘措施，制管车间系统风量为1500m3/h，将粉尘集气罩置于每条生产线打磨设备的前方，风机工作时，切割设备周边呈负压状态，打磨产生的细小粉尘沿着打磨方向抛向前方，主要落在进风口区域内，然后进风口将粉尘收集进入布袋除尘装置内进行处理，粉尘收集效率按90%计。通过收集后，制管车间1粉尘收集量为0.45t/a，制管车间年工作2400h，粉尘产生速率为0.19kg/h，产生浓度为126mg/m3，处理效率在90%以上，最终通过15m高排气筒（1#）排放，排放量为0.045t/a，粉尘排放速率为0.019kg/h，排放浓度为12.6mg/m3；制管车间2粉尘收集量为0.45t/a，制管车间年工作2400h，粉尘产生速率为0.19kg/h，产生浓度为126mg/m3，处理效率在90%以上，最终通过15m高排气筒（2#）排放，排放量为0.045t/a，粉尘排放速率为0.019kg/h，排放浓度为12.6mg/m3。制管车间1、2粉尘污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h。

制管车间1、2粉尘无组织排放量均为0.05t/a，未捕集的粉尘废气通过车间无组织排放。

- 酸洗酸雾G1-4、助镀再生废气及盐酸储罐大小呼吸废气

热镀锌处理前需要进行酸洗，本项目酸洗过程中，盐酸挥发形成的酸雾，主要成分为HCl，酸洗过程会加入高效酸雾抑制剂抑制HCl挥发，酸雾抑雾剂酸雾去除效率在60%-80%，本次评价按照60%计，并采用集气罩吸风方式将HCl收集，收集效率不低于90%，HCl经两侧集气罩捕集后由抽风机抽至酸雾吸收塔处理，引风机风量为4000m3/h，侧吸风装置位于槽子液面上方两侧，利用引风机将液面上方的水雾引进管道，酸雾吸收塔对HCl的去除效率可达到90%，本项目共有两条生产线，分别在热镀锌车间1和热镀锌车间2，酸洗产生的HCl经处理后分别通过15m高的（3#、4#）排气筒排放。其余未被收集的HCl在车间内无组织排放。

本项目酸洗工艺采用的原料是盐酸，盐酸母液浓度为33%，加水以1：1 比例进行稀释，配成浓度为15%的酸洗液，酸洗在常温下进行，酸洗池每天使用约24小时，不使用期间，酸洗池加盖密闭，减少酸雾挥发，每条生产线各有8个酸洗槽，表面积约为282.88m2，故挥发时间按300天，24h/d，7200h。

根据《环境统计手册》，敞露酸槽无组织散发酸雾计算公式如下：GZ=M×(0.000352+0.000786V)×P×F。

式中：Gz—酸雾量，kg/h；

M—液体分子量，M HCl=36.5；

V—蒸发液体表面上的空气流速，0.2~0.5m/s，本次取0.3；

P—相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力，20℃，14%的盐酸分压取0.019mmHg；

F—液体蒸发面的表面积，m2；0.000352、0.000786—常数。

经计算得，每条生产线酸洗槽HCl挥发量约0.115kg/h，加入酸雾抑制剂后的产生速率为0.046kg/h，年产生量为0.332t/a，集气罩吸风装置收集量为0.3t/a，集气后通过酸雾吸收塔吸收后经15m高（3#、4#）排气筒排放，热镀锌车间1和热镀锌车间2氯化氢排放量为0.03t/a，最终可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

助镀液中亚铁离子含量高时会对后面热浸锌产生影响，应予以去除，将废助镀液泵入助镀液再生设备，通过双氧水氧化，使亚铁离子转变为三价铁离子后，再加入氨水（氨水和助镀液中的氯化铁反应生成氯化铵和氢氧化铁），使铁离子转化成氢氧化铁沉淀得以去除，从而得到了再生后的助镀液（氯化铵和氯化锌溶液）返回到助镀槽重新使用。在热镀锌车间1、2均设置一套再生设备，再生过程中氨水会产生少量的氨气挥发出来，类比《高邮成鑫金属制造有限公司灯具灯杆、电力塔生产制造及热镀锌加工项目》，挥发出的氨气按使用量的4%计算，则氨气的挥发量为0.58t/a，其中热镀锌车间1、2分别挥发量为0.29t/a，废气经设备排风管道收集至酸雾吸收塔处理，废气收集效率为99%，风机风量5000 m3/h，其工作时间为7200t/a，则氨气收集量为0.287t/a，氨气产生速率为0.04 kg/h，废气收集后进入酸雾吸收塔进行处理，酸雾吸收塔对氨气的处理效率为80%，处理后废气通过15m高（3#、4#）排气筒排放，热镀锌车间1、2氨气排放量均为0.057t/a，排放速率0.008kg/h，排放浓度为0.18mg/m3。

热镀锌车间1、2无组织排放量分别为氯化氢0.039t/a、氨气0.003t/a，未捕集的氯化氢、氨气废气通过车间无组织排放。

本项目拟配套设置1个40m3盐酸储罐，储罐物料储存及使用过程中产生大小呼吸废气，主要挥发产生氯化氢，氯化氢挥发量为0.4t/a。拟经管道收集后经热镀锌车间1酸雾吸收塔装置处理后通过15m高3#排气筒排放。

本项目热镀锌车间酸洗废气排放情况见下表。

表3.2.3-5  热镀锌车间酸洗、助镀再生废气排放情况一览表

| 污染源 | 污染因子 | 废气量（m3/h） | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 产生量（t/a） | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 排放量（t/a） |
| 热镀锌车间1酸洗、再生 | 氯化氢 | 4000 | 26 | 0.103 | 0.743* | 2.3 | 0.01 | 0.0743 |
|  | 氨气 | 5000 | 8.0 | 0.04 | 0.287 | 0.18 | 0.008 | 0.057 |
| 热镀锌车间2酸洗、再生 | 氯化氢 | 4000 | 12 | 0.048 | 0.343 | 1 | 0.0048 | 0.0343 |
|  | 氨气 | 5000 | 8.0 | 0.04 | 0.287 | 0.18 | 0.008 | 0.057 |

*注：氯化氢包含储罐大小呼吸废气。

③热镀锌车间燃烧废气G1-6

本项目热镀锌车间助镀液加热及热镀锌均需要进行加热处理，每个生产车间天然气燃烧用量约为36万m3，则本项目两个热镀锌车间共用天然气为72万m3。燃气锌锅加热炉所产生的主要污染物通过烟道、热风管、引风机和烟囱排出烟尘、NOX和SO2。根据《环境保护实用数据手册》（胡明操主编），燃烧每万立方米天然气，将产生136259.17Nm3的废气，2.4kg 烟尘、1.0kg SO2、6.3kg NOX。本项目共两条生产线，结合本项目天然气年用量、产污系数，本项目热镀锌车间1、2生产线天然气燃烧产污量分别为废气量491万m3，0.087t/a 烟尘、0.036t/a SO2、0.227t/a NOX，天然气燃烧废气由管道收集通过15m排气筒（5#、6#）排放。烟尘和SO2排放浓度达到《工业炉窑大气污染物》（GB9078-1996）表2中金属熔化炉二级标准，NOX达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

本项目热镀锌车间天然气燃烧废气见表3.2.3-6。

表3.2.3-6  热镀锌车间天然气燃烧废气排放情况一览表

| 污染源 | 污染因子 | 废气量（m3/h） | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 产生量（t/a） | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 排放量（t/a） |
| 热镀锌车间1 燃烧废气 | 烟尘 | 681.5 | 8.8 | 0.0212 | 0.087 | 8.8 | 0.0212 | 0.087 |
|  | SO2 |  | 3.65 | 0.005 | 0.036 | 3.65 | 0.005 | 0.036 |
|  | NOX |  | 23.2 | 0.032 | 0.227 | 23.2 | 0.032 | 0.227 |
| 热镀锌车间2 燃烧废气 | 烟尘 | 681.5 | 8.8 | 0.0212 | 0.087 | 8.8 | 0.0212 | 0.087 |
|  | SO2 |  | 3.65 | 0.005 | 0.036 | 3.65 | 0.005 | 0.036 |
|  | NOX |  | 23.2 | 0.032 | 0.227 | 23.2 | 0.032 | 0.227 |

- 锌尘、氨气、氯化氢G1-7

本项目的热镀锌工序有镀锌废气产生，废气主要成分为氧化锌、氯化锌、氯化铵及氨气、氯化氢等。烟尘主要成分见表3.2.3-7。

表3.2.3-7  热镀锌烟尘组成

| 序号 | 化学组成 | 平均含量（％） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZnO、ZnCl2 | 72 |
| 2 | 氯化铵 | 20 |
| 3 | NH3 | 3 |
| 4 | 氯化氢 | 2 |
| 5 | 水 | 1 |
| 6 | 其他 | 2 |

烟尘产生于锌锅上方，类比沭阳富强金属制品有限公司新建年产5万吨管件及6万套不锈钢阀门项目和高邮成鑫金属制造有限公司灯具灯杆、电力塔生产制造及热镀锌加工项目，烟尘排放系数为0.1kg/t工件，热镀锌加工产品约8000t/a，即车间烟尘产生量约为8t/a。其中烟尘中颗粒物（氧化锌、氯化锌、氯化铵）为7.36t/a、氨气0.24/a、氯化氢0.16t/a。热镀锌车间1、2分别产生颗粒物3.68t/a、氨气0.12t/a、氯化氢0.08t/a。

烟尘通过在锌锅的两侧安装有缝状形态的吸风装置，配合锌锅两侧隔断外部空气影响的挡板，在浸锌炉产生的烟气向外部扩散之前就将其吸入，热镀锌车间1、2风机风量10000 m3/h，废气能够达到90%以上的捕集率，收集烟尘中颗粒物为3.312t/a，氨气为0.108t/a、氯化氢0.072t/a。捕集的烟尘进入喷吹脉冲布袋除尘器，当含尘气体从进风口进入收尘器后，首先碰到进风口中间的斜隔板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度变慢，由于重力沉降作用，使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流随后折而向上，经过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室，然后进入到热镀锌碱喷淋塔进行处理。布袋除尘装置和碱喷淋塔对颗粒物去除效率可达到95%以上，碱喷淋塔对氨气处理效率为80%、对氯化氢废气处理效率为90%，处理后经15m排气筒（7#、8#）排放，颗粒物的排放量为0.17t/a，排放浓度为2.3mg/m3，排放速率为0.023kg/h；氨气的排放量为0.02t/a，排放浓度为0.28mg/m3，排放速率为0.0028kg/h；氯化氢的排放量为0.0072t/a，排放浓度为0.1mg/m3，排放速率为0.001kg/h。

热镀锌车间1、2热镀锌废气无组织排放量分别为颗粒物0.368t/a、氨气0.012t/a、氯化氢0.008t/a，未捕集的废气通过车间无组织排放。

本项目热镀锌车间热镀锌废气排放情况见下表。

表3.2.3-8  热镀锌废气排放情况一览表

| 污染源 | 污染因子 | 废气量（m3/h） | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 产生量（t/a） | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 排放量（t/a） |
| 热镀锌车间1热镀锌废气 | 颗粒物 | 10000 | 46 | 0.46 | 3.312 | 2.3 | 0.023 | 0.17 |
|  | 氨气 |  | 1.5 | 0.015 | 0.108 | 0.28 | 0.0028 | 0.02 |
|  | 氯化氢 |  | 1 | 0.01 | 0.072 | 0.1 | 0.001 | 0.0072 |
| 热镀锌车间2热镀锌废气 | 颗粒物 | 10000 | 46 | 0.46 | 3.312 | 2.3 | 0.023 | 0.17 |
|  | 氨气 |  | 1.5 | 0.015 | 0.108 | 0.28 | 0.0028 | 0.02 |
|  | 氯化氢 |  | 1 | 0.01 | 0.072 | 0.1 | 0.001 | 0.0072 |

- 喷塑粉尘G1-9

项目在喷塑工序产生粉尘，根据喷塑表面加工处理企业的生产经验及类比《江苏万隆车业有限公司电动车、摩托车、汽车配件制造项目》，本项目塑粉在喷涂过程中的附着率一般为80%左右。粉末喷涂过程是在喷塑房内进行的，喷粉车间共有1套喷房，房体封闭。本项目塑粉的用量为60t/a，因此未喷上的塑粉产生量约为12t/a。喷塑车间喷房设有二级处理系统，通过风机将房体内没有喷上工件的粉末吸入回收系统。一级处理系统为滤筒过滤处理，多余的粉末吸附在设备自带的滤筒表面，压缩空气在脉冲控制仪和电磁阀的作用下，间歇式地对滤筒进行脉冲，将吸附于滤筒表面的粉末振落到位于回收装置底部的供粉器中；二级处理系统为布袋除尘，通过一级处理后的废气经布袋过滤处理后排放。未喷上工件的粉末经回收系统处理后回用，气体外排。二级处理系统对粉末的处理效率可达98%以上，废气收集率按99%计，据此估算得喷塑车间静电粉末喷涂外排废气粉尘量约为0.238t/a，喷房年运行2400h，排放速率为0.096kg/h，风机风量为10000m3/h，故粉尘排放浓度为9.8mg/m3，通过1根15m高排气筒（9#）排放，粉尘污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3、最高允许排放速率3.5 kg/h。

喷塑车间的粉尘无组织排放量均为0.12t/a，未捕集的废气通过车间无组织排放。

- 烘干废气G1-10和燃烧废气G1-11

涂装工艺中喷塑烘干采用天然气为热源，本项目喷塑车间的天然气用量为23万m3。天然气燃烧废气中的主要污染物为SO2、NOx和烟尘。根据《环境保护实用数据手册》（胡明操主编），燃烧每万立方米天然气，将产生136259.17Nm3的废气，2.4kg 烟尘、1.0kg SO2、6.3kg NOX。本项目只有1条生产线，结合本项目天然气年用量、产污系数，本项目喷塑车间天然气燃烧产污量为废气量313万m3，0.055t/a 烟尘、0.023t/a SO2、0.145t/a NOX，天然气燃烧废气G11由管道收集通过15m排气筒（10#）排放。

本项目的喷涂工件通过自动传送装置送往烘干室进行烘干处理，烘干室内采用热鼓风方式进行烘干，加热烘干温度≥120℃，烘干时间25-30min，烘干过程会产生挥发性有机废气VOCs G10，烘干室废气经引风机风管引出。粉末涂料主要成分为酚醛树脂、固化剂及复合无机颜料，酚醛树脂在200℃开始初始分解，而本项目灯杆烘烤的温度约120℃，烘干废气中VOCs产污系数为0.35kg/t，塑粉年用量为60t，则VOCs产生量约为0.022t，以上废气经烘房引风系统收集，与天然气燃烧废气一并通过冷凝处理后再经二级活性炭吸附剂（VOCs去除效率90%）净化后，由15m排气筒（10#）排放。喷塑车间风量10000m3/h，年运行2400h。喷塑车间的VOCs废气排放量为0.0022t/a，排放速率均为0.00092kg/h，排放浓度均为0.092mg/m3。VOCs污染物排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业最高允许排放浓度80 mg/m3、最高允许排放速率2.0kg/h标准。

烘干污染物产生及排放情况见下表3.2.3-9。

表3.2.3-9  烘干污染物产生及排放情况一览表

| 车间 | 污染因子 | 排气量 （m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑车间 | 烟尘 | 10000 | 2.3 | 0.023 | 0.055 | 2.3 | 0.023 | 0.055 |
|  | SO2 |  | 0.95 | 0.0095 | 0.023 | 0.95 | 0.0095 | 0.023 |
|  | NOx |  | 6 | 0.06 | 0.145 | 6 | 0.06 | 0.145 |
|  | VOCs |  | 0.92 | 0.0092 | 0.022 | 0.092 | 0.00092 | 0.0022 |

建设项目工艺有组织大气污染物产生及排放情况见表3.2.3-11。

（4）非正常工况废气排放

根据大气导则规定，设备检修、临时停车、污染物排放措施达不到应有效率，工艺设备运转异常等情况下排放的污染物为非正常排放。对照导则要求，本项目废气治理措施发生故障时会导致非正常排放。

本项目非正常工况指装置开、停车等情况下布袋除尘器、酸雾吸收塔达不到处理要求时，本评价考虑废气处理装置处理效率为50%时粉尘、酸雾、VOCs等废气通过排气筒排放。

经计算，在非正常工况下，各污染有组织源强见下表3.2.3-10。

表3.2.3-10  非正常工况下建设项目废气产生及排放情况

| 污染源名称 | 污染源工序 | 排气量 （m3/h） | 污染物名称 | 排放状况 | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 高度 (m) | 内径(m) | 排放温度 (℃) |
| 1#排气筒 | 灯杆打磨 | 1500 | 粉尘 | 62.7 | 0.094 | 15 | 0.4 | 25 |
| 2#排气筒 | 灯杆打磨 | 1500 | 粉尘 | 62.7 | 0.094 | 15 | 0.4 | 25 |
| 3#排气筒 | 酸洗、助镀液再生、储罐呼吸 | 9000 | 氯化氢 | 6 | 0.052 | 15 | 0.6 | 25 |
|  |  |  | 氨气 | 0.44 | 0.02 |  |  |  |
| 4#排气筒 | 酸洗、助镀液再生 | 9000 | 氯化氢 | 2.65 | 0.024 | 15 | 0.6 | 25 |
|  |  |  | 氨气 | 0.44 | 0.02 |  |  |  |
| 7#排气筒 | 热镀锌 | 10000 | 颗粒物 | 23 | 0.23 | 15 | 0.6 | 25 |
|  |  |  | 氨气 | 0.75 | 0.0075 |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.5 | 0.005 |  |  |  |
| 8#排气筒 | 热镀锌 | 10000 | 颗粒物 | 23 | 0.23 | 15 | 0.6 | 25 |
|  |  |  | 氨气 | 0.75 | 0.0075 |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.5 | 0.005 |  |  |  |
| 9#排气筒 | 喷塑 | 10000 | 粉尘 | 247.5 | 2.47 | 15 | 0.6 | 25 |
| 10#排气筒 | 烘干废气 | 10000 | VOCs | 0.46 | 0.0046 | 15 | 0.4 | 25 |

表3.2.3-11  建设项目工艺有组织大气污染物产生及排放情况表

| 污染源名称 | 污染源工序 | 排气量 （m3/h） | 污染物名称 | 产生状况 | 治理 措施 | 去除率(％) | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排气筒编号排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量（t/a） |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量（t/a） | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 高度 (m) | 内径(m) | 排放温度 (℃) |  |
| 制管车间1打磨粉尘 | 灯杆打磨 | 1500 | 粉尘 | 126 | 0.19 | 0.45 | 布袋除尘装置 | 90 | 12.6 | 0.019 | 0.045 | 120 | 3.5 | 15 | 0.4 | 25 | 1#连续 |
| 制管车间2打磨粉尘 | 灯杆打磨 | 1500 | 粉尘 | 126 | 0.19 | 0.45 | 布袋除尘装置 | 90 | 12.6 | 0.019 | 0.045 | 120 | 3.5 | 15 | 0.4 | 25 | 2#连续 |
| 热镀锌车间1酸洗酸雾、助镀再生、储罐呼吸废气 | 酸洗、助镀液再生、储罐呼吸 | 4000 | 氯化氢 | 26 | 0.103 | 0.743* | 酸雾吸收塔（总风量9000 m3/h） | 90 | 2.3 | 0.01 | 0.0743 | 100 | 0.26 | 15 | 0.6 | 25 | 3#连续 |
|  |  | 5000 | 氨气 | 8.0 | 0.04 | 0.287 |  | 80 | 0.18 | 0.008 | 0.057 | — | 4.9 |  |  |  |  |
| 热镀锌车间2酸洗酸雾、助镀再生废气 | 酸洗、助镀液再生 | 4000 | 氯化氢 | 12 | 0.048 | 0.343 | 酸雾吸收塔（总风量9000 m3/h） | 90 | 1 | 0.0048 | 0.0343 | 100 | 0.26 | 15 | 0.6 | 25 | 4#连续 |
|  |  | 5000 | 氨气 | 8.0 | 0.04 | 0.287 |  | 80 | 0.18 | 0.008 | 0.057 | — | 4.9 |  |  |  |  |
| 热镀锌车间1 燃烧废气 | 天然气加热燃烧 | 681.5 | 烟尘 | 8.8 | 0.0212 | 0.087 | — | 0 | 8.8 | 0.0212 | 0.087 | 150 | — | 15 | 0.4 | 60 | 5#连续 |
|  |  |  | SO2 | 3.65 | 0.005 | 0.036 |  | 0 | 3.65 | 0.005 | 0.036 | 850 | — |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 23.2 | 0.032 | 0.227 |  | 0 | 23.2 | 0.032 | 0.227 | 240 | 0.77 |  |  |  |  |
| 热镀锌车间2 燃烧废气 | 天然气加热燃烧 | 681.5 | 烟尘 | 8.8 | 0.0212 | 0.087 | — | 0 | 8.8 | 0.0212 | 0.087 | 150 | — | 15 | 0.4 | 60 | 6#连续 |
|  |  |  | SO2 | 3.65 | 0.005 | 0.036 |  | 0 | 3.65 | 0.005 | 0.036 | 850 | — |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 23.2 | 0.032 | 0.227 |  | 0 | 23.2 | 0.032 | 0.227 | 240 | 0.77 |  |  |  |  |
| 热镀锌车间1热镀锌废气 | 热镀锌 | 10000 | 颗粒物 | 46 | 0.46 | 3.312 | 布袋除尘装置+碱喷淋塔 | 95 | 2.3 | 0.023 | 0.17 | 120 | 3.5 | 15 | 0.6 | 25 | 7#连续 |
|  |  |  | 氨气 | 1.5 | 0.015 | 0.108 |  | 80 | 0.28 | 0.0028 | 0.02 | — | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 1 | 0.01 | 0.072 |  | 90 | 0.1 | 0.001 | 0.0072 | 100 | 0.26 |  |  |  |  |
| 热镀锌车间2热镀锌废气 | 热镀锌 | 10000 | 颗粒物 | 46 | 0.46 | 3.312 | 布袋除尘装置+碱喷淋塔 | 95 | 2.3 | 0.023 | 0.17 | 120 | 3.5 | 15 | 0.6 | 25 | 8#连续 |
|  |  |  | 氨气 | 1.5 | 0.015 | 0.108 |  | 80 | 0.28 | 0.0028 | 0.02 | — | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 1 | 0.01 | 0.072 |  | 90 | 0.1 | 0.001 | 0.0072 | 100 | 0.26 |  |  |  |  |
| 喷塑废气 | 喷塑 | 10000 | 粉尘 | 495 | 4.95 | 11.88 | 粉末回收二级处理装置 | 98 | 9.8 | 0.096 | 0.238 | 120 | 3.5 | 15 | 0.6 | 25 | 9#连续 |
| 烘干废气 | 烘干废气 | 10000 | 烟尘 | 2.3 | 0.023 | 0.055 | 冷凝+二级活性炭吸附装置 | 0 | 2.3 | 0.023 | 0.055 | 150 | — | 15 | 0.4 | 25 | 10#连续 |
|  |  |  | SO2 | 0.95 | 0.0095 | 0.023 |  | 0 | 0.95 | 0.0095 | 0.023 | 850 | — |  |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 6 | 0.06 | 0.145 |  | 0 | 6 | 0.06 | 0.145 | 240 | 0.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | VOCs | 0.92 | 0.0092 | 0.022 |  | 90 | 0.092 | 0.00092 | 0.0022 | 80 | 2.0 |  |  |  |  |
| 食堂油烟 | 烹饪 | 2000 | 油烟 | 3.4 | 0.0067 | 0.012 | 油烟净化器 | 85 | 0.5 | 0.001 | 0.0018 | 2.0 | — | — | — | 30 | 间歇 |

注：热镀锌车间年工作7200h、制管车间、喷塑车间年工作2400h;*包含储罐大小呼吸排放废气量。

二、无组织废气产生及排放情况

①焊接烟尘G1-1、G1-2

焊接是两种或两种以上同种或异种材料通过原子或分子之间的结合和扩散连接成一体的工艺过程，按照工艺过程的特点分有熔焊、压焊和钎焊三大类。焊接时，由于高温电弧的作用，焊条端部及其母材相应被熔化，熔液表面剧烈喷射由药皮焊芯产生的高温高压蒸汽并向四周扩散，当蒸汽进入周围的空气中时，被冷却并氧化，部分凝结成固体微粒，这种由气体和固体微粒组成的混合物即为焊接烟尘。

本项目自动焊接采用埋弧焊，焊接采用CO2保护焊机，在工作过程中由于焊丝受热，将产生少量焊接烟尘，其主要污染物为颗粒物。根据孙大光《焊接车间环境污染及控制技术进展》（吉林省环境科学研究院）提供的资料显示，埋弧焊焊料发尘量为0.1-0.3g/kg，CO2保护焊实芯焊料发尘量为5-8g/kg（几种焊接方法发尘量见表3.5.3-6），本项目埋弧焊接烟尘产生量按0.2g/kg-焊丝计，CO2保护焊烟尘产生量按6g/kg-焊丝计，由此根据项目埋弧焊焊丝用量12t/a、CO2保护焊焊丝用量10t/a核算，该焊接烟尘产生量为0.624t/a，其中制管车间1和制管车间2烟尘产生量均为0.312t/a，制管车间年工作2400h，则制管车间1和制管车间2排放速率为0.13kg/h。由于产生量较小，因此该焊接烟尘直接以无组织形式排入车间，通过车间通排风措施进入外界大气环境。

表3.2.3-12  几种焊接方法发尘量表

| 焊接方法 | 焊接材料 | 施焊时发尘量（mg/min） | 焊接材料发尘量（g/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 手工电弧焊 | 低氢型焊条(结507,直径4mm) | 350-450 | 11-16 |
|  | 钛钙型焊条(结422,直径4mm) | 200-280 | 6-8 |
| 自保护焊 | 药芯焊丝(直径3.2mm) | 2000-3500 | 20-25 |
| CO2气体保护焊 | 实芯焊丝(直径1.6mm) | 450-650 | 5-8 |
|  | 药芯焊丝(直径1.6mm) | 700-900 | 7-10 |
| 氩弧焊 | 实芯焊丝(直径1.6mm) | 100-200 | 2-5 |
| 埋弧焊 | 实芯焊丝(直径5mm) | 10-40 | 0.1-0.3 |
| 氧乙炔焊 | / | 40-80 | / |

- 二次打磨粉尘G1-8

镀锌后的灯杆支架表面存在少量的锌料导致表面不平整，因此需要进行二次打磨处理，打磨过程中会产生打磨粉尘。类比《高邮成鑫金属制造有限公司灯具灯杆、电力塔生产制造及热镀锌加工项目》，二次打磨粉尘按原料用量的0.05‰计，本项目需要进行打磨的钢材面积为100万m2，钢材使用量为23550t/a，则打磨粉尘产生量约1.18t/a，其中制管车间1和制管车间2粉尘产生量均为0.59t/a。这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度小于1.0mg/m3标准限值，沉降到地面的粉尘量占产生量的90%，无组织排放到大气的粉尘量占产生量10%，制管车间1和制管车间2无组织排放到大气的粉尘量为0.059t/a。

- 少量未收集的无组织废气

建设项目各类废气处理设施由于废气收集效率因素，导致部分废气无组织排放到车间，其中无组织排放量包括制管车间1、2粉尘无组织排放量均为0.05t/a；热镀锌车间1、2无组织排放量分别为颗粒物0.368t/a、氯化氢0.008t/a、氨气0.012t/a；喷塑车间粉尘无组织排放量为0.12t/a。

建设项目生产车间无组织废气产生及排放源强见表3.2.3-13。

表3.2.3-13   建设项目生产车间无组织废气源强一览表

| 编号 | 污染源位置 | 污染工序 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放速率(kg/h) | 面积（m2） | 规格（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制管车间1 | 打磨、焊接 | 粉（烟）尘 | 0.05 | 0.021 | 960 | 20×48 | 8 |
| 2 | 制管车间2 | 打磨、焊接 | 粉（烟）尘 | 0.05 | 0.021 | 960 | 20×48 | 8 |
| 3 | 热镀锌车间1 | 酸洗、热镀锌 | 氯化氢 | 0.008 | 0.0011 | 3211.2 | 133.8×24 | 8 |
|  |  | 助镀液再生、热镀锌 | 氨气 | 0.012 | 0.0017 |  |  |  |
|  |  | 热镀锌 | 颗粒物 | 0.368 | 0.051 |  |  |  |
| 4 | 热镀锌车间2 | 酸洗、热镀锌 | 氯化氢 | 0.008 | 0.0011 | 3243 | 69×47 | 8 |
|  |  | 助镀液再生、热镀锌 | 氨气 | 0.012 | 0.0017 |  |  |  |
|  |  | 热镀锌 | 颗粒物 | 0.368 | 0.051 |  |  |  |
| 5 | 喷塑车间 | 喷塑、打磨 | 粉尘 | 0.12 | 0.05 | 960 | 20×48 | 8 |

#### 3.2.3.3噪声产生及排放状况

本项目生产设备主要噪声源为开平机、剪板机、卷杆机、打磨机、自动保护焊机、空压机、风机等，其声源等效声级在80-95dB（A）。本项目设计通过选用低噪声设备，采取减振、隔声措施，并通过优化平面布置、设置绿化带措施可使厂界噪声达标。建设项目主要高噪声设备见表3.2.3-14。

表3.2.3-14  建设项目噪声污染源强一览表

| 序号 | 设备 名称 | 数量 （台） | 单台等效声压级(dB（A）) | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离（m） | 治理措施 | 降噪 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平机 | ≤95 | 1 | 卷板开平车间1 | 东厂界20 | 基础减震+厂房隔声+距离衰减+合理布局 | 25dB（A） |
| 2 | 重剪机 | ≤90 | 1 | 制管车间1 | 东厂界15 |  |  |
| 3 | 卷杆机 | ≤95 | 1 |  | 东厂界15 |  |  |
| 4 | 整杆机 | ≤90 | 2 |  | 东厂界15 |  |  |
| 5 | 打磨机 | ≤95 | 5 |  | 东厂界15 |  |  |
| 6 | 风机 | ≤85 | 2 |  | 东厂界15 |  |  |
| 7 | 开平机 | ≤95 | 1 | 卷板开平车间2 | 西厂界30 |  |  |
| 8 | 重剪机 | ≤90 | 1 | 制管车间2 | 西厂界15 |  |  |
| 9 | 卷杆机 | ≤95 | 1 |  | 西厂界15 |  |  |
| 10 | 整杆机 | ≤90 | 2 |  | 西厂界15 |  |  |
| 11 | 打磨机 | ≤95 | 5 |  | 西厂界15 |  |  |
| 12 | 风机 | ≤85 | 2 |  | 西厂界15 |  |  |
| 13 | 行车 | ≤80 | 2 | 热镀锌车间1* | 西厂界30 |  |  |
| 14 | 风机 | ≤85 | 2 |  | 西厂界30 |  |  |
| 15 | 行车 | ≤80 | 2 | 热镀锌车间2* | 南厂界20 |  |  |
| 16 | 风机 | ≤85 | 2 |  | 南厂界20 |  |  |
| 17 | 风机 | ≤85 | 1 | 喷塑车间 | 东厂界15 |  |  |
| 18 | 打磨机 | ≤90 | 10 |  | 东厂界15 |  |  |
| 19 | 空压机 | ≤90 | 1 |  | 东厂界30 |  |  |

#### 3.2.3.4固废产生及处置状况

（一）副产物产生情况分析

本项目固废包括边角料S1-1、焊渣S1-2、S1-3、酸洗槽渣S1-4、酸洗废酸S1-5、助镀液再生废渣S1-6、锌渣S1-7、钝化废液S1-8、不合格产品S1-9、S1-10；布袋除尘收尘、热镀锌喷淋塔沉渣、废活性炭、机械设备产生的废矿物油、废包装桶以及生活垃圾、化粪池污泥、隔油池废油、污水处理站污泥等。

（1）一般工业固废

- 钢材边角料

本项目钢材在进行重剪过程中会产生钢材边角料S1-1，根据物料衡算分析，产生的钢材边角料为190t/a，这部分钢材边角料由企业收集后统一外售处理。

②焊渣

焊接工序中产生的废焊渣S1-2、S1-3，焊接工序采用埋弧焊、CO2气体保护焊等，根据物料衡算分析，焊渣产生量为0.5376t/a，焊渣由企业收集后统一外售处理。

③粉尘

打磨过程中会产生金属粉尘，粉尘采用布袋除尘器收集后排放。布袋除尘器处理的粉尘量。根据计算，布袋除尘收尘为0.81t/a，打磨过程部分金属粉尘由于颗粒较大降落在加工区域范围内，粉尘量约为9t/a，以上金属粉尘由企业收集后统一外售处理。

④不合格产品

灯杆产品在检验中产生不合格产品，其中钝化产品不合格量约为300t/a，塑化产品不合格量为80t/a，由企业收集后外售处理。

⑤化粪池污泥

根据同类项目类比分析，本项目化粪池污泥产生量约为0.5t/a，委托环卫部门定期清运。

- 废包装桶

本项目使用的原辅材料氨水主要以桶装形式进行储存，使用后会产生大量的废包装桶，产生量为2t/a，根据环保部《固废鉴定通则》中明确原料废包装物不属于固体废物，也不属于危险废物，统一收集后由供应商回收利用。

（2）生活垃圾

本项目员工100名，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，全年300天预计，产生此类固废15t/a，委托环卫部门定期清运。

- 危险废物

- 酸洗槽渣

本项目酸洗过程中会产生槽渣，根据类比分析，酸洗槽槽渣产生量为6.5t/a。酸洗槽槽渣为危险固废，废物类型为HW17（336-064-17），定期收集后委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置。

- 废酸液

酸洗槽中酸液多次使用后积累大量金属离子，出现这种情况时，企业需对酸洗液定期进行清理。本项目盐酸用量为1200t/a，根据工艺简介可知，项目盐酸与水的配比是1:2.2，则本项目配酸用水量为2640t/a，本项目酸洗槽多次循环使用，定期补充，平均三个月更换一次，根据本项目盐酸挥发情况，酸洗时水蒸汽产生速率为90kg/h，两个车间水挥发量约650t/a，由于本项目盐酸溶液循环使用周期较长，本评价考虑盐酸溶液中55%通过工件进入清洗废水中，由上所述本项目酸洗工艺产生的废酸液约1078t/a。废酸液为危险固废，废物类型为HW17（336-064-17），定期收集后委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置。

- 助镀废渣

活化助镀工序过程中会产生废渣，根据类比分析，本项目助镀液再生废渣产生量为16.25t/a。助镀液再生废渣为危险固废，废物类型为HW17（336-051-17），定期收集后委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置。

- 锌渣、锌灰

热镀锌工段产生的固废主要包括锌液表面的锌灰和沉积于锌锅底部的锌渣。锌灰主要是锌熔体表面与大气接触被氧化以及某些助镀剂进入镀槽与液态锌作用而形成的。在锌锅表面，由于锌的氧化，将产生一定量的氧化锌，另外根据所使用的方法不同，可能含有一部分氯化锌与氯化铵浮渣，因此锌灰的主要成分由ZnO、金属锌和氯化物组成，一般锌的质量分数在50%～80%之间。在生产中需要定期将锌液表面的锌灰扒除，并收集于危险废物存放间。在锌锅的底部沉有以铁锌合金(FeZn7、FeZn13)为主要成分的底渣，是镀件和锌槽的槽体铁以及工件经酸洗后残留在镀件表面尚未漂洗尽的铁盐与锌液作用形成的锌铁合金，一般铁的质量分数约4%，锌的质量分数<96%，此外尚有少量杂质。在生产过程中需不断地捞出，然后收集于危险废物存放间。根据类比分析，热镀锌工序过程中会产生锌灰、锌渣，其中锌渣的生成量约为75t/a，锌灰收集量为11.8t/a，废物类型为HW23（336-103-23），定期收集后委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置。

- 钝化废液

本项目钝化工艺为无铬钝化，钝化槽中的钝化剂多次重复使用，并定期补充钝化剂，待达到一定限度后，定期更换，更换频次为半年更换一次，当需要进行更换时，停止加入试剂，更换槽液以34t/次•槽计 ，则钝化废液量约为136t/a，废钝化液为危险固废，废物类型为HW17（336-064-17），定期收集后委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置。

- 废润滑油

本项目各类机械产生的废润滑油1.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，其危废代码为900-209-08，定期收集后委托江苏尚楚环保科技有限公司处置。

- 热镀锌喷淋塔沉渣

本项目热镀锌喷淋塔沉渣含水率为50%。根据计算，被吸收的锌尘量为0.621t/a，则热镀锌喷淋塔沉渣产生量为1.242t/a，废物类型为HW23（336-103-23），定期收集后委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置。

⑧废活性炭

项目喷塑烘干采取二级活性炭吸附装置处理烘干废气（VOCs）。类比同类废气处理企业，1t活性炭可以吸附0.2~0.3t的有机废气（物），本项目取其吸附值中间值0.25t/t。项目活性炭吸附装置处理的有机废气（物）量约0.022t/a，活性炭吸附用量为0.088t/a，由于采用二级活性炭吸附装置，当一级活性炭吸附趋于饱和时，原二级吸附变更为一级吸附，为保证活性炭的吸附效果，要求企业对活性炭每一个季度更换一次，则活性炭总用量为0.1t/a，则项目废活性炭产生量约0.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于HW49其他废物，其危废代码为900-041-49，定期收集后委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置。

- 隔油池废油

根据同类项目类比分析，本项目隔油池废油产生量约为0.5t/a，定期收集后委托江苏尚楚环保科技有限公司处置。

⑩污水处理站污泥

本项目厂区污水处理站产生的污泥产生量约为水量的0.1~0.2%，本评价取0.1%，本项目厂区污水处理站处理废水量为8047t/a，含水率30%左右，则本项目污水处理站污泥产生量约10.8t/a，主要为含锌污泥，为危险固废，废物类型为HW17（336-052-17），定期收集后委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置。

本项目副产物产生情况见表3.2.3-15。

表3.2.3-15  建设项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 估算产生量（吨/年） | 利用量(t/a) | 处置量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材边角料 | 重剪 | 固 | 钢、其他金属 | - | 190 | 190 | 0 |
| 2 | 焊渣 | 焊接 | 固 | 焊丝 | - | 0.5376 | 0 | 0.5376 |
| 3 | 酸洗槽渣 | 酸洗 | 固 | 氯化铁 | 氯化铁 | 6.5 | 0 | 6.5 |
| 4 | 废酸液 | 酸洗 | 固 | 盐酸 | 盐酸 | 1078 | 0 | 1078 |
| 5 | 助镀废渣 | 再生 | 固 | 氢氧化铁 | 氢氧化铁 | 16.25 | 0 | 16.25 |
| 6 | 锌渣、锌灰 | 热镀锌、废水、废气处理 | 固 | 锌 | 锌 | 86.8 | 0 | 86.8 |
| 7 | 钝化废液 | 钝化 | 固 | 无铬钝化剂 | 无铬钝化剂 | 136 | 0 | 136 |
| 8 | 废润滑油 | 机械 | 固 | 矿物油 | 矿物油 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 9 | 喷淋塔沉渣 | 热镀 | 固 | 氯化铵、氯化氢等 | 氯化铵、氯化氢等 | 1.242 | 0 | 1.242 |
| 10 | 废活性炭 | 废气处理 | 固 | VOCs | VOCs | 0.15 | 0 | 0.15 |
| 11 | 污水处理站污泥 | 污水处理 | 固 | 锌 | 锌 | 10.8 | 0 | 10.8 |
| 12 | 粉尘 | 废气收尘 | 固 | 铁 | 铁 | 9 | 0 | 9 |
| 13 | 废包装桶 | 原辅材料 | 固 | 塑料 | 塑料 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 不合格产品 | 检验 | 固 | 钢材 | 钢材 | 380 | 0 | 380 |
| 15 | 化粪池污泥 | 生活污水 | 固 | - | - | 0.5 | 0 | 150 |
| 16 | 隔油池废油 | 污水处理 | 固 | 动植物油 | 动植物油 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 17 | 生活垃圾 | 办公生活 | 固 | 纸屑、果皮等 | - | 15 | 0 | 15 |

（二）副产物属性判定

（1）固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表3.2.3-16。

表3.2.3-16   副产物属性判定表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否 固废 | 判定依据 | 利用途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材边角料 | 重剪 | 固 | 钢、其他金属 | 是 | 生产过程中产生的废弃物质、报废产品 | 外售 |
| 2 | 焊渣 | 焊接 | 固 | 焊丝 | 是 | 生产过程中产生的废弃物质、报废产品 | 外售 |
| 3 | 酸洗槽渣 | 酸洗 | 固 | 氯化铁 | 是 | 生产过程中产生的废弃物质、报废产品 | 委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置 |
| 4 | 废酸液 | 酸洗 | 固 | 盐酸 | 是 | 生产过程中产生的废弃物质、报废产品 |  |
| 5 | 助镀废渣 | 再生 | 固 | 氢氧化铁 | 是 | 生产过程中产生的废弃物质、报废产品 |  |
| 6 | 锌渣、锌灰 | 热镀锌废气处理 | 固 | 锌 | 是 | 废气处理过程中产生的废弃物质、报废产品 |  |
| 7 | 钝化废液 | 钝化 | 固 | 无铬钝化剂 | 是 | 生产过程中产生的废弃物质、报废产品 |  |
| 8 | 喷淋塔沉渣 | 热镀锌 | 固 | 氯化铵、氯化氢等 | 是 | 废气处理过程中产生的废弃物质、报废产品 |  |
| 9 | 废活性炭 | 废气处理 | 固 | VOCs | 是 | 废气处理过程中产生的废弃物质、报废产品 |  |
| 10 | 污水处理站污泥 | 污水处理 | 固 | 锌 | 是 | 废水处理过程中产生的废弃物质、报废产品 |  |
| 11 | 废润滑油 | 机械 | 固 | 矿物油 | 是 | 生产过程中产生的废弃物质、报废产品 | 委托江苏尚楚环保科技有限公司处置 |
| 12 | 粉尘 | 废气收尘 | 固 | 铁 | 是 | 生产过程中产生的废弃物质、报废产品 | 公司回收处理 |
| 13 | 废包装桶 | 原辅材料 | 固 | 塑料 | 是 | 用于原始用途 | 厂家回收 |
| 14 | 不合格产品 | 检验 | 固 | 钢材 | 是 | 生产过程中产生的废弃物质、报废产品 | 公司回收处理 |
| 15 | 化粪池污泥 | 生活污水 | 固 | - | 是 | 废水处理过程中产生的废弃物质、报废产品 | 环卫清运 |
| 16 | 隔油池废油 | 污水处理 | 液 | 动植物油 | 是 | 废水处理过程中产生的废弃物质、报废产品 | 委托江苏尚楚环保科技有限公司处置 |
| 17 | 生活垃圾 | 办公生活 | 固 | 纸屑、果皮等 | 是 | 办公、生活产生的废弃物质、报废产品 | 环卫清运 |

（2）危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》以及《固体废物鉴别标准通则》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表3.2.3-17。

表3.2.3-17  危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属于危险废物 | 废物类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗槽渣 | 酸洗 | 是 | HW17 |
| 2 | 废酸液 | 酸洗 | 是 | HW17 |
| 3 | 助镀废渣 | 再生 | 是 | HW17 |
| 4 | 锌渣、锌灰 | 热镀锌 | 是 | HW23 |
| 5 | 钝化废液 | 钝化 | 是 | HW17 |
| 6 | 废润滑油 | 机械 | 是 | HW08 |
| 7 | 喷淋塔沉渣 | 热镀锌废气治理 | 是 | HW49 |
| 8 | 废活性炭 | 废气处理 | 是 | HW49 |
| 9 | 污水处理站污泥 | 污水处理 | 是 | HW17 |
| 10 | 隔油池废油 | 污水处理 | 是 | HW08 |

（3）污染防治措施

本项目危废汇总表见表3.2.3-18。

表3.2.3-18  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物 名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 6.5 | 酸洗 | 固 | 氯化铁 | 氯化铁 | 每月/次 | T/C | 委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置 |
| 2 | 废酸液 | HW17 | 336-064-17 | 1078 | 酸洗 | 固 | 盐酸 | 盐酸 | 一周/次 | T/C |  |
| 3 | 助镀废渣 | HW17 | 336-051-17 | 16.25 | 再生 | 固 | 氢氧化铁 | 氢氧化铁 | 每月/次 | T |  |
| 4 | 锌渣、锌灰 | HW23 | 336-103-23 | 86.8 | 热镀锌 | 固 | 锌 | 锌 | 每月/次 | T |  |
| 5 | 钝化废液 | HW17 | 336-064-17 | 136 | 钝化 | 固 | 无铬钝化剂 | 硅烷醚、氨基甲酸丙脂树脂、乙二醇丁醚、氟锆酸 | 每月/次 | T/C |  |
| 6 | 喷淋塔沉渣 | HW49 | 900-041-49 | 1.242 | 碱喷淋塔 | 固 | 氯化铵、氯化氢等 | 氯化铵、氯化氢等 | 每月/次 | T/In |  |
| 7 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.15 | 二级活性炭吸附装置 | 固 | VOCs | VOCs | 三个月/次 | T/In |  |
| 8 | 污水处理站污泥 | HW17 | 336-052-17 | 10.8 | 酸洗 | 固 | 锌 | 锌 | 每月/次 | T |  |
| 9 | 隔油池废油 | HW08 | 900-249-08 | 0.5 | 污水处理 | 液 | 动植物油 | 动植物油 | 每月/次 | T，I | 委托江苏尚楚环保科技有限公司处置 |
| 10 | 废润滑油 | HW08 | 900-209-08 | 1.1 | 机械 | 固 | 矿物油 | 矿物油 | 三个月/次 | T，I |  |

危废堆场面积为100m2，位于热镀锌车间2内西南角，用于贮存本项目产生的危废。各类危险废物收集后必须用容器密封储存，单独存放，并在容器显著位置张贴危险废物的标识；危险废物暂存场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，必须设置防渗、防漏、防雨、防火等措施。

（4）固体废物分析情况汇总

营运期固废产生情况汇总见表3.2.3-19。

表3.2.3-19  建设项目运营期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材边角料 | 一般固废 | 重剪 | 固 | 钢、其他金属 | — | — | — | — | 190 | 外售 |
| 2 | 焊渣 | 一般固废 | 焊接 | 固 | 焊丝 | — | — | — | — | 0.5376 | 外售 |
| 3 | 酸洗槽渣 | 危险固废 | 酸洗 | 固 | 氯化铁 | 《国家危险固废名录》（2016年） | T/C | HW17 | 336-064-17 | 6.5 | 委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置 |
| 4 | 废酸液 | 危险固废 | 酸洗 | 固 | 盐酸 | 《国家危险固废名录》（2016年） | T/C | HW17 | 336-064-17 | 1078 |  |
| 5 | 助镀废渣 | 危险固废 | 再生 | 固 | 氢氧化铁 | 《国家危险固废名录》（2016年） | T | HW17 | 336-051-17 | 16.25 |  |
| 6 | 锌渣、锌灰 | 危险固废 | 热镀锌废气处理 | 固 | 锌 | 《国家危险固废名录》（2016年） | T | HW23 | 336-103-23 | 86.8 |  |
| 7 | 钝化废液 | 危险固废 | 钝化 | 固 | 无铬钝化剂 | 《国家危险固废名录》（2016年） | T/C | HW17 | 336-064-17 | 136 |  |
| 8 | 喷淋塔沉渣 | 危险固废 | 热镀锌废气治理 | 固 | 氯化铵、氯化氢等 | 《国家危险固废名录》（2016年） | T/In | HW49 | 900-041-49 | 1.242 |  |
| 9 | 废活性炭 | 危险固废 | 废气处理 | 固 | VOCs | 《国家危险固废名录》（2016年） | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.15 |  |
| 10 | 污水处理站污泥 | 危险固废 | 污水处理 | 固 | 锌 | 《国家危险固废名录》（2016年） | T | HW17 | 336-052-17 | 10.8 |  |
| 11 | 废润滑油 | 危险固废 | 机械 | 固 | 矿物油 | 《国家危险固废名录》（2016年） | T，I | HW08 | 900-209-08 | 1.1 | 委托江苏尚楚环保科技有限公司处置 |
| 12 | 粉尘 | 一般固废 | 废气收尘 | 固 | 铁 | — | — | — | — | 9 | 公司回收处理 |
| 13 | 废包装桶 | 一般固废 | 原辅材料 | 固 | 塑料 | — | — | — | — | 2 | 厂家回收 |
| 14 | 不合格产品 | 一般固废 | 检验 | 固 | 钢材 | — | — | — | — | 380 | 公司回收处理 |
| 15 | 化粪池污泥 | 一般固废 | 生活污水 | 固 | - | — | — | — | — | 0.5 | 环卫清运 |
| 16 | 隔油池废油 | 危险固废 | 污水处理 | 液 | 动植物油 | 《国家危险固废名录》（2016年） | T，I | HW08 | 900-249-08 | 0.5 | 委托江苏尚楚环保科技有限公司处置 |
| 17 | 生活垃圾 | 一般固废 | 办公生活 | 固 | 纸屑、果皮等 | — | — | — | — | 15 | 环卫清运 |

### 3.2.4项目污染物排放“三本账”

表3.2.4-1   建设项目污染物“三本帐”汇总表（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 氯化氢 | 1.23 | 1.107 | — | 0.123 |
|  | 氨气 | 0.79 | 0.636 | — | 0.154 |
|  | 颗粒物 | 19.633 | 18.736 | — | 0.897 |
|  | SO2 | 0.118 | 0 | — | 0.118 |
|  | NOX | 0.744 | 0 | — | 0.744 |
|  | VOCs | 0.022 | 0.0198 | — | 0.0022 |
| 无组织废气 | 氯化氢 | 0.016 | 0 | — | 0.016 |
|  | 氨气 | 0.024 | 0 | — | 0.024 |
|  | 颗粒物 | 0.5884 | 0 | — | 0.5884 |
|  | NOx | 0.00052 | 0 | — | 0.00052 |
|  | SO2 | 0.00008 | 0 | — | 0.00008 |
| 废水 | 废水量 | 10447 | 0 | 10447 | 10447 |
|  | COD | 2.696 | 0.494 | 2.202 | 0.523 |
|  | SS | 3.602 | 2.032 | 1.57 | 0.105 |
|  | 氨氮 | 0.6222 | 0.4372 | 0.185 | 0.0523 |
|  | 总磷 | 0.0087 | 0 | 0.0087 | 0.0087 |
|  | 动植物油 | 0.096 | 0 | 0.048 | 0.0105 |
|  | 石油类 | 0.2 | 0.186 | 0.014 | 0.0105 |
|  | 总铁* | 1.057 | 1.038 | 0.019* | 0.019* |
|  | 总锌 | 0.606 | 0.595 | 0.011 | 0.011 |
| 固废 | 一般工业固废 | 582.0376 | 582.0376 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 1337.342 | 1337.342 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 15 | 15 | 0 | 0 |

注：“*”总铁无相关尾水排放标准，其排放量与接管量一致。

## 3.3环境风险识别

为贯彻落实国家环保总局《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）文件的精神，落实各级环保部门开展环境风险排查工作的要求，根据有关文件精神，依据环发[2006]4号文附件三“环境风险排查技术重点”的要求，对建设项目进行环境风险评价，编制环境风险评价章节。

### 3.3.1环境风险评价的目的和重点

环境风险分析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价的主要目的为：

（1）从环境风险评价的角度进一步论证厂址的环境可行性；

（2）根据项目工程特点，对生产、物料储存及运输等过程中存在的各种事故风险因素进行识别；

（3）针对可能发生的主要事故分析，预测有毒、易燃、易爆物质泄露到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），以及应采取的缓解措施；

（4）有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和应急预案，完善安全设计，以此指导设计和生产，减少或控制本项目的事故发生频率，减轻事故风险对环境和社会的危害，以合理的成本实现安全生产；

（5）制定适合本项目特点的事故应急预案。

本评价以事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

### 3.3.2环境风险评价工作等级、范围及内容

#### 3.3.2.1物质危险性辨识

物质危险判别标准，见表3.3.2-1。

表3.3.2-1   物质危险性标准

| 物质 类别 | 等级 | LD50 (大鼠经口) （mg/kg） | LD50 (大鼠经皮) （mg/kg） | LC50（小鼠吸入，4小时）（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体－在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体－闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体－闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）判定，本项目无有毒物质。

#### 3.3.2.2重大危险源判别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中辨识重大危险源的依据和方法：凡长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。功能单元内存在危险物质的数量根据物质种类的多少区分为以下两种情况：

①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②单元内存在的危险物质为多品种时，则下式计算，若满足下列公式时，则定为重大危险源：

式中：q1，q2…qn为每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量t。

根据环境风险评价技术导则功能化分要求，同属一个工厂且边缘距离小于500m的几个（套）生产场所、贮存区等可作为一个功能单元，因此，建设项目厂区可作为一个功能单元进行识别。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中辨识重大危险源的依据和方法，氯化锌和氯化铵不属于辨识的物质，建设项目建成后全厂重大危险源辨识一览表见表3.3.2-2。

表3.3.2-2  建设项目建成后全厂重大危险源辨识一览表

| 物质名称 | 本项目年消耗量（t/a） | 存储方式 | 最大贮存及使用量（t） | 折算量 （t） | 临界量（t） | qi/Q | 是否重大 危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 1200 | 罐装 | 38 | 12.54 | 20 | 0.627 | 不构成重大危险源 |
| 双氧水 | 12.2 | 桶装 | 0.4 | 0.4 | 200 | 0.002 |  |
| 氨水 | 14.5 | 桶装 | 0.5 | 0.1 | 10 | 0.01 |  |
| Σq/Q | 合计 | 0.639 |  |

注：《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中氯化氢临界量为20t、氨临界量为10t，本项目将化学品原辅料最大储存量折算为规定浓度用量。

由上表可知，建设项目各危险化学品储存量盐酸、双氧水、氨水低于临界量，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中叠加计算后Σq/Q为0.639，其值未超过1，说明本项目厂区内化学品贮存单元不构成重大危险源。

#### 3.3.2.3环境敏感程度

根据导则，敏感区系指《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。具体敏感区应根据建设项目和危险物质设计的环境确定。

建设项目位于沭阳经济开发区范围内，根据建设项目分类管理名录，本项目拟建地点不属于环境敏感区域。

#### 3.3.2.4环境风险评价工作等级

根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，本项目不存在重大危险源，项目所在地不属于环境敏感区域。依据导则规定，本项目风险评价等级为二级，建设项目环境风险评价工作等级标准见表3.3.2-3。

表3.3.2-3   评价工作级别表

|  | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

#### 3.3.2.5环境风险评价范围

本项目环境风险评价等级为二级评价，故根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目评价范围是以建设地为中心，半径为3km范围。评价范围内主要环境风险保护目标见表3.3.2-4。

表3.3.2-4   环境保护目标表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 规模（人） | 功能要求及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险评价范围 | 宝娜斯花苑 | SW | 2350 | 630 | / |
|  | 新东旭职工宿舍 | NW | 800 | 1200 |  |
|  | 福能科技职工宿舍 | SW | 500 | 1000 |  |
|  | 规划居住用地 | SW | 1700 | / |  |
|  | 红磨坊纺织品职工宿舍 | NW | 2480 | 100 |  |
|  | 桃园安置小区 | SW | 2000 | 450 |  |
|  | 七雄社区 | NE | 2100 | 5000 |  |
|  | 东方杰园 | SE | 1100 | 12 |  |

### 3.3.3生产工艺过程风险识别

#### 3.3.3.1风险识别范围

识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、产品及生产过程排放的“三废”污染物等。

#### 3.3.3.2风险类型

1）重大危险源

依照前述判定，本项目危险化学品储存单元不构成重大危险源。

2）潜在的危险功能单元

热镀锌车间酸洗、热镀锌生产过程主要危险、有害因素分析

①在热镀锌车间生产过程中，使用了诸多品种的危险物质，如：有毒液体盐酸、氯化铵、氯化锌、氨水等，在这类物质的投料过程中，若违反工艺操作规程，操作人员无个体防护用具或防护不当，操作人员可能接触上述物质，因此配料、投料时会存在中毒、腐蚀、灼伤危险等危害因素。

②酸洗槽、活化助镀槽含有大量的酸性溶液，酸洗槽、活化助镀槽由于违规操作或设施维护不到位造成泄露事故，可能会对操作人员造成中毒、腐蚀、灼伤事故。

③热镀锌在专用镀锌房内反应进行，灯杆经镀锌后提出并进行冷却水冷却处理。操作人员不慎接触到高温灯杆，可导致人员烫伤。

2、喷塑烘干生产过程主要危险、有害因素分析

本项目部分灯杆需要进行喷塑出后，然后需要进行烘干，本项目烘干采用天然气燃烧热鼓风方式进行加热烘干，处理温度需达120℃以上，操作人员不慎接触到高温灯杆，可导致人员烫伤。

公司生产装置危险性因素分析表见表3.3.3-1。

表3.3.3-1  生产装置危险性因素分析表

| 序号 | 设备名称 | 危险因素 | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含酸槽、活化助镀槽 | 泄漏、满溢 | 中毒、腐蚀、灼伤 |
| 2 | 冷却、烘干 | 高温 | 烫伤 |
| 4 | 酸雾吸收塔 | 泄漏 | 中毒 |
| 5 | 电器设备 | 机械损坏、检修不当、噪声、不防爆 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害、听力损伤 |
| 6 | 泵、阀、管线 | 泄漏、噪声、机械损坏、检修不当 | 火灾、爆炸、腐蚀、机械伤害、听力损伤 |
| 7 | 电气及线路 | 绝缘下降、检修不当 | 火灾、爆炸、触电 |

综上所述，公司在生产过程中存在中毒、火灾、爆炸、高温烫伤等危险有害因素，其中主要为中毒和烫伤危害。此外，在生产过程中各设备、设施使用时存在机械伤害、触电等危险因素；还存在高温烫伤等职业危害。其余如振动等危害则不明显，无电磁辐射等危害。

识别结论：生产单元的主要危险性是物料泄漏、中毒、烫伤等。

### 3.3.4储运过程风险风险识别

原料及成品的储存和运输是企业生产不可缺少的环节，在这些物质中：盐酸、氨水均属于低毒或者一般毒物液体，依照前述判定，本项目的生产过程中使用的化学品，从物质危险性及储存量等方面不构成重大危险源。但是根据盐酸、氨水的毒性和特征，在储运过程中一旦发生泄漏，会造成中毒、腐蚀、灼伤事故，甚至死亡。

（1）装卸

重桶、重袋装卸时，注意力不集中、劳动防护用品未正确穿戴、违反操作规程等，使重桶、重袋坠落击中人体，造成物体打击；盐酸、氨水的泄出，易造成腐蚀、灼伤、中毒事故。

（2）储存

性质相抵触的化学品不得混储，否则易发生化学反应，从而导致火灾、爆炸、中毒事故，低沸点、低闪点的物质要防止阳光直射，并应有降温措施，不得超过最大允许存量。盐酸的存储应保证存储容器的安全性，氨水存放于危险化学品仓库，同时应加强通风，否则易引起作业人员中毒。

①储存场所使用的电气不符合要求，原辅料泄露遇明火、电火花等可能发生火灾、爆炸事故；

②违反操作规程，违章动火，或外界火源进入储存场所，可能发生火灾、爆炸、中毒、灼伤等事件；

③储运管理存在缺陷、野蛮装卸、未能经常巡检、发现隐患未能及时整改等，可能发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故。

（3）运输

原料运输过程引发的机动车（危化品车、非危化品车）伤害主要包括车辆对人员伤害、车辆对建筑物的伤害。伤害类型以碾压、碰撞、倾翻及泄漏事故。但由于原辅材料中危险物质较少，因此无重大风险，但在运输过程中也要加强安全管理。

表3.3.4-1  储运危险性因素分析表

| 序号 | 环节 | 危险因素 | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸 | 泄漏、掉落、个人防护不到位 | 灼伤、中毒、机械伤害 |
| 2 | 储存 | 储存不规范、管理缺陷等 | 灼伤、中毒、机械伤害 |
| 3 | 运输 | 泄漏 | 灼伤、中毒、机械伤害 |

综上所述，储运过程中主要存在泄漏、中毒等风险。

### 3.3.5公用工程风险识别

公用工程系统有给排水系统、消防系统、空压系统、电气系统等。

（1）供配电系统

①变压器及电气设备的火灾、爆炸

变电、输电、配电、用电的电气设备（如变压器、配电装置、高压开关柜、照明装置和有些电气开关等）在严重过载和故障情况下，如绝缘被击穿、稳压电源短路或高阻抗元件因接触不良，元器件突发故障，雷击，机房内违反规程私拉乱接，接地不良，变压器线圈绝缘损坏发生短路，铁芯过热，外部线路短路，容易引起电气火灾。

②电缆火灾

因电缆表面的绝缘材料为可燃物质，如果超负荷运行导致电缆过热，会发生电缆火灾；或因电缆绝缘破损、老化或接触高温等因素导致绝缘性能下降引起相间短路或相间对地短路而产生火灾。

③电气伤害

电气伤害包括：触电、雷电、静电和电弧烧伤的危险。因电气线路或电器设备安装不当、材质缺陷、保养维修不善、接地接零失效、绝缘破损等原因，有可能造成漏电，人体接触带电体会发生触电事故。另外若带电进行大容量断路器、开关、熔断器操作会产生强大电弧，造成操作人员烧伤危险。若防雷设施或接地装置损坏、失效，雷雨季节有可能遭受雷击伤害。

（2）给排水系统

给水设备、空压系统故障会造成供水不正常，可导致消防用水无法保障，一旦遇到火灾可加重企业的火灾损失。同时消防水量、水压的设计不充分也可影响到消防用水的需求。

排水系统若发生故障，则可能会导致废水外溢、泄漏，无法达标排放。

综上所述，公用工程主要存在电气火灾、爆炸、泄漏等风险。

3.3.6环保设施风险识别

（1）废气处理装置：热镀锌车间酸雾吸收塔、锌尘废气处理系统、喷房粉末回收二级处理装置失效导致酸性气体、颗粒物未经处理直接排入大气，活性炭二级吸附装置失效导致大量的VOCs未经处理直接排入大气，对周边大气环境质量造成影响。

（2）废水处理装置：若厂内废水处理设施失效，导致未达标废水接管排放至沭阳凌志污水处理有限公司，将会对沭阳凌志污水处理有限公司的水处理难度提高，但未处理废水不会直接排放到周边水环境中，因此不会对周边水体水质产生影响。

3.3.7伴生/次生环境风险识别

①泄漏事故中的次生危险性识别

本项目在泄漏事故中向空气中散发的酸性气体进入环境后，会造成大气中污染物浓度超标，但通过在大气中扩散及或进入水体、或进入土壤，同时降雨等作用，可使酸性气体得到溶解及降低，对大气环境影响逐渐降低直至消除影响。

总体而言，本项目在事故状态下存在次生污染的危险性，但影响范围是局部的，小范围的，短期的，并且是可能恢复的。

## 3.4生态影响因素分析

本项目建设期间对周边生态环境的影响主要为占地、土地开挖施工等的影响。

项目占地分为永久占地和临时占地，其中永久占地为车间等构筑物的建设，该影响为彻底的改变原址生态环境，且属不可恢复影响；临时占地为土石方、建材等临时堆放场地，在施工结束后，该影响即可消除，并可通过一定的措施进行生态恢复，该类影响为暂时的、可恢复性的。

本项目厂房基础施工的土地开挖过程中，将会明显改变原有生态系统，在施工结束后回填后，可缓慢恢复。

本项目施工范围局限在公司厂区内，对生态环境的影响范围较小，主要集中在厂区内，基本不对外影响。项目施工期生态影响除厂房占地外，其余均为短期轻度影响，在施工结束后可自然恢复。项目运行期对周边生态环境的影响主要体现在项目排放的废水、废气等的影响。项目运营期间，所排废气主要为酸性气体、有机废气等，污染物排放量较小，项目废气正常排放下，对周边生态环境影响较小。

建设项目可能发生的主要风险事故及次生/伴生事故见表3.4-1。

表3.4-1  建设项目可能发生的主要风险事故及次生/伴生事故一览表

| 功能单元 | 区域 | 主要风险事故 | 伴生/次生事故 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮存 | 危险化学品仓库、盐酸储罐 | 盐酸、氨水等发生泄漏、中毒、灼伤事故 | 酸液发生泄露，造成厂区内废水超标排放，氨气和酸性气体泄露造成大气环境污染，造成人员中毒、窒息事故。 |
| 生产车间 | 热镀锌车间 | 物料泄露、中毒、腐蚀、灼伤事故、高温烫伤事故 | - |
|  | 喷塑厂房 | 高温烫伤事故 | - |
| 环保 | 废气处理装置 | 废气处理装置发生故障，造成废气处理未达标排放的事故 | 大气污染 |
|  | 污水处理装置 | 污水处理装置发生故障，导致生产废水未达标排放的事故 | 污水处理厂负荷增加 |
|  | 危废暂存场所 | 危险废物发生泄漏 | 火灾产生的烟气污染事故、消防尾水 |
| 运输 | 运输 | 运输过程中危险品发生的泄漏、火灾和爆炸事故 | 危险品对地下水、土壤的污染事故、中毒事故；燃爆烟气污染事故、消防尾水 |
| 生态 | 厂区内 | 土地占用、植被破坏 | / |
| 其他 | 动力中心 | 烫伤、砸伤事故 | / |
|  | 其他辅助设施 | 烫伤、砸伤事故 | / |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

沭阳县地处江苏北部，隶属宿迁市，辖35个乡镇（场），县域面积2298km2，耕地204万亩，人口176万，是全省人口最多、陆域面积最大的县。县域介于北纬33°53′12″～34°25′，东经118°30′～119°10′之间，东西60km，南北55km，东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳交通发达，京沪高速公路、新长铁路、205国道、245、324、326省道在县城交汇。东去连云港白塔埠机场40分钟，西到徐州观音机场约1小时。

沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江联接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。

本项目地位于江苏省沭阳县经济开发区慈溪路，本项目占地面积3.3万m2。

本项目所在地理位置见图4.1.1-1。

### 4.1.2地形地貌

本地区地处黄淮平原，地势低平，由南向北略有倾斜，西南部为岗岭地带，最高海拔22.70m；东北部地势低洼，最低海拔1.50m。全县地形呈不规则方形，地势西高东低，大部分地面高程在7-4.5米。县内最高峰韩山海拔70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布，有新沂河、淮沭新河等29条河流纵横境内。在地质构造上，属于华北断块区宿迁——沭阳盆地，区域地质稳定性相对较好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震基本烈度为Ⅶ度。

### 4.1.3气象气候

本建设项目所在区域地属暖温带半湿润季风气候，四季分明，光照充足，雨水充沛，无霜期较长，天气气候具有几个主要特点：

（1）季风盛行，四季分明，雨量丰沛。秋冬季盛行东北风，春夏季盛行偏东风，常年平均风速2.33米/秒，历年最大10分钟平均风速20.0米/秒。年平均降水量919.2mm，年际变化大，年最大降水量1445.3mm（1974年），年最少降水量631.2mm（1994年），旱涝不均。

（2）光照充足、热量丰富、雨热同季。年平均日照2291.6小时，年平均气温13.8℃，平均无霜期202天。

（3）冬冷夏热，春温多变，秋高气爽。最热月（七月）平均温度26.6℃，年较差（最热月与最冷月平均气温之差）为26.5℃。极端最高气温达38.9℃（出现在1988年7月8日），极端最低气温-18.0℃（1991年12月30日）。

（4）灾害性天气频繁。一年四季均有灾害性天气发生，主要灾害性天气有大风、暴雨、旱涝、连阴雨、台风、寒潮、冰雹、龙卷、雷暴、浓雾、暴雪、高温等。

沭阳县历年各月平均风速状况见表4.1.3-1。

表4.1.3-1  年平均风速月变化  m/s

| 项目 | 月 份 | 全年 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 平均风速 | 2.56 | 2.28 | 2.87 | 2.82 | 2.50 | 2.38 | 2.39 | 2.22 | 2.24 | 1.88 | 1.74 | 2.36 | 2.33 |

### 4.1.4水文情况

沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境客水水量比较大。境内河流较多，从城区附近流过的河流主要有淮沭河、新沂河、沂南河和沂南河支流柴米河。

（1）淮沭河

淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。

淮沭河与新沂河的南偏泓的交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。

（2）新沂河

新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量5.91×109m3，河宽1100~1400m，设计流量为6000m3/s，最大的泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。

枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行泓时，三条河流汇合成一条大河。该河由沭阳县城区的北部流过，其北偏泓拟作为工业园沂北区污水的接纳水体。

（3）沂南河

沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县沭城镇、汤涧镇和李恒镇（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。

沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。

沂南河是沭阳县城区以及经济开发区南区以及北区输送污水的通道，目前基本上接纳了城区和工业园区的全部污水。

本项目周边水系图见图4.1.4-1；本项目经济开发区污水管网接管范围图见图2.5.4-1。

## 4.2生态环境概况

沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，占85%以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

（1）陆地生态

沭阳县城区和工业园周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；道路和河道两边以及村民宅前屋后种植的树木有槐、杉、柳和杨等树种；野生植物有灌木和草类等。

（2）水域生态

沭阳县境内的河流和湖泊有一定的水产资源，城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的影响，河中水生生物种类已受到很大影响。

## 4.3大气环境质量现状调查与评价

### 4.3.1大气环境质量监测

本项目TVOC大气环境质量现状监测引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响评价报告书》的监测资料，其监测时间为2017年6月29日-2017年7月5日。氯化氢大气环境质量现状监测引用《江苏苏讯新材料科技有限公司光纤光缆钢带、金属包装材料及聚合氯化铁副产品制造项目环境影响评价报告书》的监测资料，其监测时间为2016年10月16日-22日。

本项目TVOC大气环境质量现状监测引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响评价报告书》的监测资料，监测点位东方杰园和海宁路与义乌路交叉口分别位于本项目拟建地下风向1100米和下风向2100米，距离较近，能够反映本地区大气环境现状；其监测时间为2017年6月29日-2017年7月5日，监测时间在三年有效期内；监测日期至目前，区域内排放相关污染物的企业较少，没有大型排放相关污染物的企业建成。

本项目氯化氢大气环境质量现状监测引用《江苏苏讯新材料科技有限公司光纤光缆钢带、金属包装材料及聚合氯化铁副产品制造项目环境影响评价报告书》的监测资料，监测点位江苏苏讯新材料科技有限公司东厂区所在地位于本项目拟建地下风向1200米，距离较近，能够反映本地区大气环境现状；其监测时间为2016年10月16日-2016年10月22日，监测时间在三年有效期内；监测日期至目前，区域内排放相关污染物的企业较少，没有大型排放相关污染物的企业建成。

因此，本次引用数据能够反映项目所在地区域大气环境质量，监测数据有效。

（1）监测范围及布点

根据本项目所在地的大气环境功能区划以及本项目废气污染物的特征，监测因子为SO2、NO2、PM10、TVOC、氯化氢，具体见表4.3.1-1。

表4.3.1-1  现状监测布点一览表

| 测点 编号 | 测点名称 | 距建设地点位置 | 所在环境功能 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| G1 | 东方杰园 | SE | 1100 | 二类区 | SO2、NO2、PM10、TSP、TVOC |
| G2 | 海宁路与义乌路交叉口 | NW | 2100 | 二类区 | SO2、NO2、PM10、TSP、TVOC |
| G3 | 江苏苏讯新材料科技有限公司东厂区所在地 | W | 1200 | 二类区 | HCl |

其中，本项目TVOC大气环境质量现状监测引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响评价报告书》的监测资料，其监测时间为2017年6月29日-2017年7月5日。氯化氢大气环境质量现状监测引用《江苏苏讯新材料科技有限公司光纤光缆钢带、金属包装材料及聚合氯化铁副产品制造项目环境影响评价报告书》的监测资料，其监测时间为2016年10月16日-2016年10月22日。

（2）监测频次

SO2、NO2、PM10、TSP由沭阳县环境监测站进于2015年11月2日-2015年11月8日进行监测，连续七天，其中SO2、NO2 、PM1024小时平均每天监测时间不少于20小时，小时平均每次不小于45分钟，TSP每日监测24小时。TVOC由江苏国森检测技术有限公司于2017年6月29日-2017年7月5日连续监测7天，每天4次。氯化氢由无锡市中证检测技术有限公司于2016年10月16日-22日连续监测7天，每天4次。

监测同时记录气压、风向、风速、温度。

（3）监测期间的气象资料

表4.3.1-2监测期间气象条件

| 项 参 数 目 日 期 | 时间 | 风向 | 风速(m/s) | 气压（hpa） | 气温（℃） | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.11.2 | 02:00 | ES | 0.6 | 889 | 10.3 | 79.7 |
|  | 08:00 | S | 0.5 | 905 | 9.8 | 79.7 |
|  | 14:00 | S | 2.1 | 754 | 18.9 | 79.6 |
|  | 20:00 | ES | 0.7 | 800 | 14.0 | 84.7 |
| 2015.11.3 | 02:00 | EN | 2.0 | 876 | 10.9 | 84.8 |
|  | 08:00 | EN | 0.5 | 904 | 10.4 | 85.1 |
|  | 14:00 | EN | 6.0 | 762 | 19.4 | 84.7 |
|  | 20:00 | N | 1.4 | 840 | 14.8 | 84.7 |
| 2015.11.4 | 02:00 | N | 1.4 | 986 | 12.9 | 84.5 |
|  | 08:00 | NE | 4.1 | 1007 | 13.6 | 84.5 |
|  | 14:00 | NE | 2.1 | 917 | 18.5 | 84.0 |
|  | 20:00 | N | 0.5 | 995 | 16.0 | 84.1 |
| 2015.11.5 | 02:00 | EN | 0.5 | 1020 | 15.5 | 84.1 |
|  | 08:00 | EN | 1.1 | 1037 | 15.0 | 84.1 |
|  | 14:00 | EN | 4.8 | 948 | 20.7 | 83.7 |
|  | 20:00 | EN | 4.5 | 1028 | 17.7 | 83.8 |
| 2015.11.6 | 02:00 | N | 1.0 | 1057 | 17.5 | 83.4 |
|  | 08:00 | N | 0.8 | 1062 | 17.7 | 83.2 |
|  | 14:00 | NE | 0.6 | 1021 | 21.3 | 82.6 |
|  | 20:00 | E | 0.6 | 1043 | 19.8 | 82.8 |
| 2015.11.7 | 02:00 | E | 2.7 | 1053 | 12.5 | 82.9 |
|  | 08:00 | SW | 2.1 | 1036 | 12.5 | 83.1 |
|  | 14:00 | SW | 2.7 | 1028 | 12.0 | 83.3 |
|  | 20:00 | S | 1.7 | 980 | 10.6 | 83.8 |
| 2015.11.8 | 02:00 | SW | 0.5 | 985 | 9.8 | 83.9 |
|  | 08:00 | SW | 0.8 | 1023 | 9.1 | 84.1 |
|  | 14:00 | SW | 1.4 | 987 | 10.2 | 83.9 |
|  | 20:00 | S | 0.7 | 977 | 9.7 | 84.3 |

（4）样品分析方法

采样及分析方法按《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》及《环境空气质量标准》（GB3095－2012）执行。按国家监测总站、省监测站有关技术规定，进行监测工作全过程质量控制。

（5）监测结果分析

根据监测资料，对大气环境质量现状资料统计整理汇总为表4.3.1-3。

表4.3.1-3  大气环境现状监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 一小时平均浓度监测结果 | 24小时平均浓度监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 浓度范围（mg/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| G1 | PM10 | / | / | / | 0.05～0.069 | 0.46 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | 0.08～0.11 | 0.37 | 0 |
|  | SO2 | 0.008～0.019 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | NO2 | 0.0124～0.049 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | TVOC | 0.0355～0.0803 | 0 | 0 | / | / | / |
| G2 | PM10 | / | / | / | 0.05～0.069 | 0.46 | 0 |
|  | TSP | / | / | / | 0.08～0.11 | 0.37 | 0 |
|  | SO2 | 0.008～0.018 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | NO2 | 0.023～0.046 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | TVOC | 0.0125～0.0488 | 0 | 0 | / | / | / |
| G3 | HCl | 0.006~0.012 | 0 | 0 | 0.008～0.009 | 0 | 0 |

### 4.3.2大气环境质量现状评价

（1）评价标准

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氯化氢等执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准；TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准。

（2）评价方法

采用单因子指数法，对环境空气质量现状进行评价。

式中： Iij：第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在第j点的监测平均值，mg/m3；

Csi：第i种污染物的评价标准，mg/m3。

（3）评价结果

由表4.3.1-23中的数据可以反映出，各污染因子I值均小于1，各监测点超标率均为0，没有超标现象，评价区域内三个大气环境监测点可达到二类区的功能要求，建设项目周边环境空气质量良好。

## 4.4地表水环境质量现状调查与评价

### 4.4.1地表水环境质量监测

根据评价区内水文特征、排污口分布，结合本项目废水排入沭阳凌志水务有限公司的实际情况，本次评价拟对本项目的纳污河流进行水质现状评价。本项目地表水环境现状监测引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响评价报告书》监测数据。

（1）监测断面布设

根据该区域水域功能特点及水体水文特征，共布设3个断面，见表4.4.1-1。

表4.4.1-1   水环境现状监测断面

| 监测水域 | 断面编号 | 断面位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沂南河 | W1 | 沭阳凌志污水处理有限公司排口上游500m | 水温、pH、DO、CODcr、六价铬、BOD5、高锰酸盐指数、SS、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、氯化物、氟化物、硫化物、铜、总铬、锌、铅、镍，水文及其他水文要素 |
|  | W2 | 沭阳凌志污水处理有限公司排口下游500m |  |
|  | W3 | 沭阳凌志污水处理有限公司排口下游1500m |  |

（2）监测时间和频次

采样时间为2017年7月3日~5日，连续监测3天，每天2次。同时记录水文参数。

（3）监测结果

地表水环境质量监测结果列于表4.4.1-2。

表4.4.1-2   水环境现状监测结果汇总（单位：mg/L）

| 河流 | 监测 断面 | 项目 | pH | DO | 化学 需氧量 | 六价铬 | 五日生化需氧量 | 高锰酸 盐指数 | 氨氮 | 总磷 | SS | 石油类 | 挥发酚 | 氯化物 | 氟化物 | 硫化物 | 铜 | 总铬 | 锌 | 铅 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沂南河 | W1 | 最大值 | 7.13 | 4.0 | 21 | 0.027 | 5.8 | 5.4 | 1.17 | 0.29 | 20 | 0.42 | 0.0003 | 6.37 | 0.098 | 0.227 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 最小值 | 6.79 | 3.4 | 19 | 0.025 | 5.2 | 4.6 | 0.857 | 0.27 | 9 | 0.39 | 0.0003 | 2.30 | 0.036 | 0.194 | 0.05 | 0.03 | 0.19 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 平均值 | 6.91 | 3.73 | 19.67 | 0.026 | 5.5 | 5.08 | 1.026 | 0.28 | 14.83 | 0.38 | 0.0003 | 5.42 | 0.082 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.27 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 污染指数 | 0.09 | 0.85 | 0.66 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.68 | 0.93 | 0.25 | 0.75 | 0.03 | 0.022 | 0.054 | 0.43 | 0.05 | 0.6 | 0.098 | 1 | 0.25 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | W2 | 最大值 | 7.15 | 3.8 | 28 | 0.028 | 5.6 | 4.7 | 1.1 | 0.29 | 11 | 0.47 | 0.0003 | 15.7 | 0.318 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 最小值 | 6.7 | 3.4 | 24 | 0.02 | 4.3 | 3.6 | 0.90 | 0.27 | 9 | 0.43 | 0.0003 | 10.8 | 0.16 | 0.251 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 平均值 | 6.86 | 3.6 | 26 | 0.025 | 4.95 | 4.18 | 1.0015 | 0.28 | 10.33 | 0.45 | 0.0003 | 12.77 | 0.23 | 0.29 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 污染指数 | 0.3 | 0.88 | 0.87 | 0.5 | 0.83 | 0.42 | 0.67 | 0.93 | 0.17 | 0.91 | 0.03 | 0.051 | 0.15 | 0.58 | 0.05 | 0.6 | 0.025 | 1 | 0.25 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | W3 | 最大值 | 7.13 | 4.3 | 16 | 0.034 | 5.1 | 4.6 | 1.43 | 0.29 | 14 | 0.39 | 0.0003 | 6.83 | 0.094 | 0.27 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 最小值 | 6.89 | 3.4 | 13 | 0.026 | 4.2 | 3.8 | 1.25 | 0.26 | 8 | 0.33 | 0.0003 | 5.83 | 0.077 | 0.24 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 平均值 | 7.03 | 3.82 | 14.33 | 0.029 | 4.67 | 4.13 | 1.34 | 0.28 | 11.2 | 0.36 | 0.0003 | 6.36 | 0.084 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 污染指数 | 0.015 | 0.84 | 0.48 | 0.58 | 0.77 | 0.41 | 0.89 | 0.92 | 0.19 | 0.73 | 0.03 | 0.025 | 0.056 | 0.50 | 0.05 | 0.6 | 0.025 | 1 | 0.25 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 | 6~9 | 3 | 30 | 0.05 | 6 | 10 | 1.5 | 0.3 | 60 | 0.5 | 0.01 | 250 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 2.0 | 0.05 | 0.02 |

备注：ND表示未检出。挥发酚检出限为0.0003 mg/L，铜、铅、锌检出限为0.05mg/L，总铬检出限为0.03 mg/L，镍检出限为5μg/L。

### 4.4.2地表水环境质量现状评价

本项目地表水环境不实测，引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响评价报告书》监测数据。

（1）评价标准

沂南河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，SS执行《地表水资源质量标准》（SL-94）。

（2）评价方法

采用单项污染指数法评价各污染因子的污染指数，确定区域水环境重点污染物。单项污染指数用下式计算。单项水质参数i在第j断面单项污染指数：

式中：Sij为第i种评价因子在第j断面的单项污染指数；

Cij为该评价因子污染物的实测浓度值（mg/l）；

Csi为该评价因子相应的评价标准值。

其中DO的标准指数为：

DOj≥DOs

DOj<DOs

DOf=468/（31.6+T）

式中：SDOj为DO在第j断面的单项污染指数；

DOj为DO的实测浓度值（mg/L）；

DOs为DO相应的评价标准值（mg/L）；

DOf为某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度（mg/L）。

其中pH的标准指数为：

pHj≤7.0

pHj＞7.0

式中：SpH，j—为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj—为j点的pH值；

pHsu—为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd—为地表水水质标准中规定的pH值下限。

（3）评价结果

水质单因子污染指数计算结果见表4.4.1-2。结果表明，各监测断面所有监测值单因子指数均小于1，评价区域内沂南河水质较好，沂南河水质满足《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。

## 4.5噪声环境现状调查与评价

### 4.5.1环境噪声质量监测

（1）监测布点

根据声源位置和周围情况，在项目边界布设8个噪声现状监测点。

（2）监测时间及频次

中连续监测两天，昼间安排在08～12时，夜间安排在22～05时，昼、夜各一次。监测因子为连续等效A声级。

（3）监测方法

测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中要求执行。

### 4.5.2环境噪声现状评价

（1）评价标准

建设项目所在地用地性质为工业用地，噪声功能区划属于3类区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

（2）监测结果与评价

根据沭阳县环境监测站监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。

## 4.6地下水环境质量现状调查与评价

### 4.6.1地下水环境质量现状监测

本项目地下水环境不实测，引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响评价报告书》监测数据。

（1）监测布点与监测因子

监测布点：具体见表4.6.1-1。

表4.6.1-1  地下水环境质量监测点位布置

| 测点名称 | 测点位置 | 监测项目 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 桃园小区 | 水位；K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、锌、镉、铜、总硬度、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物 | 监测一次 |
| D2 | 项目所在地地下含水层 |  |  |
| D3 | 宝娜斯花苑 |  |  |

（2）监测时间及频次

监测一天。

（3）监测因子

地下水监测因子见表4.6.1-1。

（4）监测方法

采样按《环境监测技术规范》（地表水和废水部分）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）、《水和废水监测分析方法》（第四版）有关规定和要求执行。检测分析方法见表4.6.1-2。

监测全过程按国家环境监测总站、江苏省环境监测中心有关技术规定进行，实施全过程质量控制。

表4.6.1-2   地下水水质监测分析方法

| 类别 | 项目 | 标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 |
| 地下水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定GB/T 11892-1989 |
| 地下水 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
| 地下水 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 |
| 地下水 | 碳酸根 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年,酸碱指示剂滴定法 3.1.12（1） |
| 地下水 | 碳酸氢根 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年,酸碱指示剂滴定法 3.1.12（1） |
| 地下水 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
| 地下水 | 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
| 地下水 | 硫酸盐 （硫酸根） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
| 地下水 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
| 地下水 | 氯化物 （氯离子） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
| 地下水 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006 |
| 地下水 | 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 |
| 地下水 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 |
| 地下水 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006 |
| 地下水 | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
| 地下水 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
| 地下水 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
| 地下水 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
| 地下水 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
| 地下水 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
| 地下水 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 |
| 地下水 | 钾离子 | 地下水质检验方法 离子色谱法测定 钾、钠、锂、铵 DZ/T 0064.28-1993 |
| 地下水 | 钠离子 | 地下水质检验方法 离子色谱法测定 钾、钠、锂、铵 DZ/T 0064.28-1993 |
| 地下水 | 钙离子 | 工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法 GB/T 15454-2009 |
| 地下水 | 镁离子 | 工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法 GB/T 15454-2009 |
| 地下水 | 苯酚 | 水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ744-2015 |
| 地下水 | 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 18.2 |

### 4.6.2地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

地下水评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）。

（2）评价方法

地下水环境质量现状监测按照国家标准GB5750《生活饮用水标准检验方法》及其他相关规范要求进行。

（3）检测结果

监测结果详见表4.6.1-3。

由上表可知，建设项目所在地周边地下水环境中各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）表1中Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。

表4.6.1-3  地下水环境质量监测结果汇总表（mg/L，pH无纲量）

| 测点 | 项目 | pH | 高锰酸 盐指数 | 氨氮 | 六价铬 | 氰化物 | 溶解性固体 | 总硬度 | 挥发酚 | 氯化物 | 氟化物 | 铅 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 桃园小区 | 监测值 | 6.98 | 0.7 | 0.14 | ND | ND | 410 | 318 | ND | 49 | ND | ND | ND |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标倍数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D2 | 项目所在地地下含水层 | 监测值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 超标率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 超标倍数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D3 | 宝娜斯花苑 | 监测值 | 7.03 | 0.6 | 0.18 | ND | ND | 350 | 320 | ND | 51.5 | ND | ND | ND |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 超标倍数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 标准值 | 6.5~8.5 | 3 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 1000 | 450 | 0.002 | 250 | 1 | 0.05 | 1.0 |

注：用“ND”表示未检出数据。氨氮最低检出限为0.025mg/L；六价铬最低检出限为0.004mg/L；铅最低检出限为0.010mg/L；氰化物最低检出限为0.004mg/L；铜最低检出限为0.001mg/L；锌最低检出限为0.02mg/L；挥发酚最低检出限为0.001mg/L。

## 4.7土壤环境质量现状调查与评价

### 4.7.1土壤环境质量现状监测

（1）测点布设与监测因子

监测因子：pH、镉、镍	、汞、砷、铜、铅、铬、锌。

监测时间和频次：由沭阳县环境监测站于2015年11月2日采样监测一次。

测点布设：布设一个监测点，为建设项目所在地。具体见表4.7.1-1。

表4.7.1-1   土壤环境质量监测点位布置

| 测点名称 | 测点位置 | 监测项目 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 项目所在地 | pH、镉、镍、汞、砷、铜、铅、铬、锌 | 2015年11月2日 监测一次 |

（2）监测分析方法

按照国家相关标准及规范要求进行监测。

### 4.7.2土壤环境质量现状评价

（1）评价标准及评价方法

本次土壤环境质量评价采用《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的二级标准和《环境影响评价技术原则与方法》中的江苏省土壤背景值进行评价。土壤评价方法采用单因子指数法。

（2）监测结果

本项目建设项目所在区域中pH、镉、镍、汞、砷、铜、铅、铬、锌等因子含量均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995)表1二级标准，土壤环境质量较好。

## 4.8区域污染源调查

### 4.8.1大气污染源调查与评价

#### 4.8.1.1大气污染源调查

根据现状调查及相关资料统计，评价区域范围内的工业大气污染源在建如下几家，见表4.8.1-1。

表4.8.1-1   评价区域内废气污染源统计表

| 序号 | 企业名称 | SO2 | 烟尘 | NOX | 粉尘 | HCl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业肉联厂 | 3.6 | 1.9 | / | / | / |
| 2 | 宿迁市晨光云母材料 | 1.85 | 1.94 | 0.08 | 0.764 | 0.881 |
| 3 | 乐福橡塑工业 | 1.1 | 6.8 | / | 0.566 | / |
| 4 | 远新实业 | / | / | / | 0.89 | / |
| 5 | 东昊橡胶 | / | / | / | 0.566 | / |
| 6 | 欧亚薄膜 | / | / | / | 1.42 | / |
| 7 | 双金化纤针织品 | / | / | / | 9.4 | / |
| 8 | 东方文体用品 | 3.75 | 1.53 | / | / | / |
| 9 | 江苏佳欣实业（万阳轮毂） | / | / | / | 3.856 | / |
| 10 | 创维纺织 | / | / | / | 5.344 | / |
| 11 | 江苏新能源动力有限公司 | 124 | 48.5 | / | / | / |
| 12 | 鼎盛纺织厂 | 2.5 | 1.1 | / | / | / |
| 13 | 宿迁国泰针织服饰 | 0.9 | 0.63 | / | / | / |
| 14 | 宿迁市凯莱服饰 | 0.9 | 0.63 | / | / | / |
| 15 | 沭阳翔盛纺织有限公司 | 0.19 | 0.72 | / | / | / |
| 16 | 宝娜斯针织 | / | / | / | 1.2 | / |
| 17 | 景晟纺织 | / | / | / | 1.08 | / |
| 18 | 江苏华愉毛纺有限公司 | / | / | / | 1.98 | / |
| 19 | 江苏新东旭纺织科技 | 3.91 | 2.13 |  | 1.22 | / |
| 20 | 瑞声精密电子 | / | / | / | / | 0.85 |
| 21 | 天能电池集团 | / | / | / | / | / |
| 22 | 广源甘油厂 | 1.17 | 1.76 | / | / | / |
| 23 | 金凯化工厂 | 3.75 | 1.09 | / | / | 0.787 |
| 24 | 宿迁双良医药 | 2.8 | 1.8 | / | / | 0.52 |
| 25 | 华泰化工厂 | 1.12 | 5.8 | / | / | / |
| 26 | 其他已建项目 | 39.406 | 36.897 | 0 | 5.833 | 1.437 |
| 27 | 合计 | 190.946 | 113.227 | 0.08 | 34.119 | 4.475 |

#### 4.8.1.2大气污染源评价

（1）评价方法

采用等标污染负荷法及污染负荷比法进行评价。

A．废气中某污染物的等标污染负荷Pi

×10-9

式中：Qi—废气中某污染物的绝对排放量（t/a）

C0i—某污染物的评价标准（mg/m3）

B．某污染源（企业）的等标污染负荷Pn

（i=1，2，3，……j）

C．评价区内总等标污染负荷P

（n=1，2，3，……k）

D．某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比Ki

%

E．某污染源在评价区内的污染负荷比Kn

%

（2）评价结果分析

评价区内大气污染源的等标污染负荷及污染负荷比见表4.8.1-2。

表4.8.1-2   评价区大气污染源的等标污染负荷及污染负荷比

| 序号 | 企业名称 | PSO2 | P烟尘 | PNOX | P粉尘 | PHCl | ∑Pn | Kn (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业肉联厂 | 24.00 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 1.54 |
| 2 | 宿迁市晨光云母材料 | 12.33 | 6.47 | 0.33 | 5.09 | 17.62 | 41.85 | 2.13 |
| 3 | 乐福橡塑工业 | 7.33 | 22.67 | 0 | 3.77 | 0 | 33.77 | 1.72 |
| 4 | 远新实业 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 5.93 | 0.30 |
| 5 | 东昊橡胶 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0.19 |
| 6 | 欧亚薄膜 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 9.47 | 0.48 |
| 7 | 双金化纤针织品 | 0 | 0 | 0 | 62.67 | 0 | 62.67 | 3.18 |
| 8 | 东方文体用品 | 25 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 30.10 | 1.53 |
| 9 | 江苏佳欣实业（万阳轮毂） | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 25.71 | 1.31 |
| 10 | 创维纺织 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 0 | 35.63 | 1.81 |
| 11 | 江苏新能源动力有限公司 | 826.67 | 161.67 | 0 | 0 | 0 | 988.33 | 50.23 |
| 12 | 鼎盛纺织厂 | 16.67 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.22 |
| 13 | 宿迁国泰针织服饰 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.52 |
| 14 | 宿迁市凯莱服饰 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.52 |
| 15 | 沭阳翔盛纺织有限公司 | 1.27 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0.31 |
| 16 | 宝娜斯针织 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.41 |
| 17 | 景晟纺织 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0.37 |
| 18 | 江苏华愉毛纺有限公司 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | 0.67 |
| 19 | 江苏新东旭纺织科技 | 26.1 | 14.2 | 0 | 8.13 | 0 | 48.4 | 2.46 |
| 20 | 瑞声精密电子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.86 |
| 21 | 天能电池集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 广源甘油厂 | 7.8 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0.99 |
| 23 | 金凯化工厂 | 25 | 7.27 | 0 | 0 | 15.74 | 48.01 | 2.44 |
| 24 | 宿迁双良医药 | 18.67 | 12 | 0 | 0 | 10.4 | 41.07 | 2.09 |
| 25 | 华泰化工厂 | 7.47 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 46.14 | 2.34 |
| 26 | 其他已建项目 | 262.66 | 70.19 | 0 | 38.89 | 28.74 | 401.11 | 20.38 |
|  | ∑Pi | 1272.97 | 377.42 | 0.33 | 227.46 | 89.5 | 1967.69 | 100.00 |
|  | Ki(%) | 64.06 | 18.98 | 0.02 | 11.44 | 4.50 | 100 |  |

由上表可见，评价区内主要大气污染源主要为江苏新能源动力有限公司，排放的污染物主要为烟尘和SO2。

### 4.8.2水污染源调查与评价

#### 4.8.2.1水污染源调查

根据现状调查统计，评价区域内的在建企业废水排放情况如下表4.8.2-1。

表4.8.2-1   评价区域内废水污染源统计表

| 序号 | 企业名称 | 废水（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 废水量 | COD | SS | 氨氮 |
| 1 | 商业肉联厂（北区） | 45000 | 3.24 | 3.85 | 1.75 |
| 2 | 绿苑食品有限公司（北区） | 28000 | 1.9 | 2.3 | 1.05 |
| 3 | 盈天纺织有限公司（南区） | 50000 | 4 | 2.5 | 0.46 |
| 4 | 天能电池（南区） | 51400 | 5.14 | 3.6 | 0.603 |
| 5 | 南区、北区其它已建项目 | 396600 | 20.5 | 7.03 | 3.46 |
| 6 | 沂北区其它已建项目 | 389000 | 20.6 | 6.8 | 3.3 |
| 7 | 宝娜斯针织（北区） | 262400 | 13.2 | 4.36 | 2.24 |
| 8 | 卡尔领带服饰（北区） | 28000 | 1.55 | 0.52 | 0.26 |
| 9 | 奥光工艺品（南区） | 26000 | 1.4 | 0.45 | 0.22 |
| 10 | 长江热电（南区） | 50000 | 0.357 | 0.247 | 0 |
| 11 | 江苏双金纺织品有限公司 | 244800 | 12.24 | 2.45 | 1.22 |
| 12 | 景晟纺织（北区） | 493113.1 | 24.66 | 4.93 | 3.94 |
| 13 | 华愉毛纺织 | 114097.6 | 115.79 | 42.3 | 0.4 |
| 14 | 月源科技 | 64000 | 3.2 | 3.84 | 0.32 |
| 15 | 沭阳鼎盛纺织厂 | 11800 | 1.42 | / | 1.08 |
| 16 | 奥法玛维生素 | 137800 | 3.14 | 1.18 | / |
| 17 | 星辰生物技术 | 53000 | 2.12 | 1.69 | / |
| 18 | 大红鹰恒顺药业 | 12270 | 1.423 | 1.107 | / |
| 19 | 恒顺沭阳调味品 | 43000 | 21.5 | 12.9 | 1.29 |
| 20 | 东方文体用品 | 14000 | 1.68 | / | 0.07 |
| 21 | 南区、北区生活污水 | 7730000 | 3092 | 1546 | 61.84 |
|  | 小计 | 10244281 | 3351.06 | 1648.054 | 83.503 |

#### 4.8.2.2水污染源评价

（1）评价方法

采用等标污染负荷计算方法。

A．废气中某污染物的等标污染负荷Pi

×Q×10-6

式中：Pi—i污染物等标污染负荷；

Ci—i污染物的实测平均浓度（mg/L）

C0i—i污染物的评价标准，采用《污水综合排放标准》的一级标准；

Q—含i污染物的废水排放量（吨/年）。

B．某污染源（企业）的等标污染负荷Pn

（i=1,2,……,j）

C．评价区内总等标污染负荷P

（n=1,2,……,k）

D．某污染源在评价区内的污染负荷比Kn

%

（2）评价结果分析

评价区内水污染源的等标污染负荷及污染负荷比见表4.8.2-2。

表4.8.2-2   评价区域内废水污染源等标污染负荷及污染负荷比

| 序号 | 企业名称 | PCOD | PSS | P氨氮 | Pn | Kn（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业肉联厂（北区） | 0.11 | 0.06 | 1.17 | 1.34 | 0.69 |
| 2 | 绿苑食品有限公司（北区） | 0.06 | 0.04 | 0.70 | 0.80 | 0.41 |
| 3 | 盈天纺织有限公司（南区） | 0.13 | 0.04 | 0.31 | 0.48 | 0.25 |
| 4 | 天能电池（南区） | 0.17 | 0.06 | 0.40 | 0.63 | 0.32 |
| 5 | 南区、北区其它已建项目 | 0.68 | 0.12 | 2.31 | 3.11 | 1.60 |
| 6 | 沂北区其它已建项目 | 0.69 | 0.11 | 2.20 | 3.00 | 1.54 |
| 7 | 宝娜斯针织（北区） | 0.44 | 0.07 | 1.49 | 2.01 | 1.03 |
| 8 | 卡尔领带服饰（北区） | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 0.23 | 0.12 |
| 9 | 奥光工艺品（南区） | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.10 |
| 10 | 长江热电（南区） | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 11 | 江苏双金纺织品有限公司 | 0.41 | 0.04 | 0.81 | 1.26 | 0.65 |
| 12 | 景晟纺织（北区） | 0.82 | 0.08 | 2.63 | 3.53 | 1.81 |
| 13 | 华愉毛纺织 | 3.86 | 0.71 | 0.27 | 4.83 | 2.48 |
| 14 | 月源科技 | 0.11 | 0.06 | 0.21 | 0.38 | 0.20 |
| 15 | 沭阳鼎盛纺织厂 | 0.05 | 0 | 0.72 | 0.77 | 0.40 |
| 16 | 奥法玛维生素 | 0.10 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.06 |
| 17 | 星辰生物技术 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.10 | 0.05 |
| 18 | 大红鹰恒顺药业 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.04 |
| 19 | 恒顺沭阳调味品 | 0.72 | 0.215 | 0.86 | 1.795 | 0.92 |
| 20 | 东方文体用品 | 0.056 | 0 | 0.05 | 0.106 | 0.05 |
| 21 | 南区、北区生活污水 | 103.07 | 25.77 | 41.23 | 170.06 | 87.28 |
|  | 合计 | 111.70 | 27.47 | 55.67 | 194.84 | 100.00 |

从表4.8.2-2可见，评价区内主要水污染源为南区、北区及周边城镇生活污水及华愉毛纺织，污染负荷比分别为87.28％、2.48％，其排放的污染物主要为氨氮和COD。

# 5环境影响预测及评价

5.1施工期环境影响分析

本项目在建设施工期，各项施工活动、运输和设备调试将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，对周围的环境产生一定的影响，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。本章将对这些污染及其环境影响进行分析，并提出相应的防治措施。

5.1.1大气环境影响分析

本工程建设期大气污染物主要有施工粉尘，主要来自施工机械运行和车辆运输时产生的扬尘等。根据施工工程调查，施工现场的近地面的粉尘浓度一般为1.5~30mg/m3。但这种施工所产生的粉尘颗粒粒径较大，一般超过100μm，因此在飞扬过程中沉降速度较大，很快落至地面，所以其影响的范围比较小，局限在现场及附近。在施工场地周围建围篱，可有效降低施工粉尘的影响范围。

另外车辆的增加及施工机械运行过程都将产生尾气排放，使附近空气中CO、THC及NOx浓度有所增加，这种排放属于面源排放，由于排放高度较低，对大气环境的影响范围较小，局限在施工现场周围邻近区域。因此，选择施工管理质量好的单位，其施工车辆的运行及维护状况也较好，可有效减少燃油量和尾气污染物的排放量。

5.1.2水环境影响分析

（1）生活污水

施工期间产生的生活废水主要是由施工人员的生活活动造成，包括洗涤用水和冲厕用水等。预计建设期同时施工的人数约为12人，其生活用水量按0.1m3/d人计，产生的生活污水量为1.2m3/d。COD浓度为350mg/L，SS浓度为200mg/L，NH3-N浓度为25mg/L，总磷浓度为3.0mg/L。施工人员生活污染物排放量预测值见表5.1.2-1。

表5.1.2-1   施工人员生活污染物排放量统计

| 污染物 | COD | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 350 | 200 | 25 | 3.0 |
| 污染负荷（kg/d） | 0.42 | 0.24 | 0.03 | 0.0036 |

建设期生活污水经化粪池处理后，通过临时管道排至沭阳凌志污水处理有限公司。

（3）施工现场清洗废水

该废水虽然无大量有毒有害污染物质，但其中可能会含有较多的泥土、砂石和一定的地表油污和化学物品。

施工中上述废水的排放量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。因此，施工期废水不应任意直接排放。其防治措施主要有：

施工期间，在排污工程不健全的情况下，应当尽量减少物料流失、散落和溢流出现，减小废水产生量；施工物料堆场远离地表水体并设置在径流不易冲刷处；施工时产生的泥浆未经处理不得随意排放；施工现场应建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，按废水的不同的性质分类收集、分质处理，含油废水经隔油池除油后循环利用，生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化。

5.1.3声环境影响分析

噪声是施工期的主要污染因子，施工现场噪声污染主要来自设备安装调试和运输车辆，噪声强度一般在75-90dB(A)，但这些噪声在空间传播过程中自然衰减较快。每百米噪声强度可衰减30-40dB左右，因此对200m以外区域的影响不大。为减缓施工噪声对环境的影响，施工单位应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对高强度声级的施工设备应尽量避免同步使用，夜间尽量不施工或不使用高强度声级设备。

5.1.4固体废物环境影响分析

施工期间的固体废物主要包括施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。

施工人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人日计，施工期约1个月，则生活垃圾产生量为0.015t，生活垃圾委托环卫部门定期外运处置。

管线安装施工垃圾主要为石子、混凝土块、水泥块等。因产生量比较小，可不计算。废包装物为新设备安装废弃的外包装，未有沾染试剂，产生量为0.5t，由环卫部门清运。

5.1.5生态环境影响分析

本项目施工期施工场地、施工便道等建设活动不可避免地要扰动地表，对地表植被产生一定的破坏。对生态环境的影响主要是占用土地造成植被破坏、水土流失等。需采取相关措施防治施工期，降低对生态环境产生的影响。

5.1.6施工期生态环境影响分析和防治对策

本项目建设施工过程中，地基开挖、管道埋设、回填、厂区道路修筑以及土石方运输等各项施工、运输活动将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废物等，可能造成水土流失现象，影响生态环境。

建议施工单位应采取以下措施降低施工期生态影响：

（1）加强对施工人员的管理，制定严格的环保规章制度，限制作业时间、作业范围，制定合理的施工计划，尽量缩短工期。

（2）施工过程中涉及到土石方开挖和回填的后动，必须做到对管沟区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填。尽可能降低对土壤养分的影响，使土壤得以尽快恢复。

（3）施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路和农田水利设施等农田基础设施。

（4）合理堆放和处置开挖土石，以减少占地和对环境的影响程度

（5）施工期挖沟应尽可能选择在旱季，尽量避开雨季，既可能减小施工难度，又加快施工的进度；减少水土流失。

（6）施工结束后，临时占地都要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，把水土流失降低至最低水平。

## 5.2运营期环境影响分析

### 5.2.1大气环境影响分析

#### 5.2.1.1气象气候特征

建设项目所在区域地处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性等特征。全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛。受近海区季风环流和台风的影响，冷暖空气交汇频繁，洪涝等自然灾害经常发生。其气象特征参数如表5.2.1-1所示。风频玫瑰图见5.2.1-1。该图可见：常年主导风向为ESE风，频率为11%，次主导风向为NE，频率为10%，静风频率为9%。沭阳年平均气温13.8℃，年平均最高气温41.3，最低13.3℃。历年最高气温一般在 35℃～38℃之间，最低气温在-4℃～-5℃左右。年平均日照时数2363.7小时，年平均相对温度为75%，年平均风速2.8米/秒，年平均降水量937.6毫米。

表5.2.1-1  主要气象气候特征

| 编号 | 项目 | 数值及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 年平均气温 | 13.8℃ |
|  |  | 年平均最高气温 | 41.3℃ |
|  |  | 极端最高温度 | 40℃ |
|  |  | 极端最低温度 | -23.4℃ |
| 2 | 风速 | 年平均风速 | 2.8m/s |
| 3 | 气压 | 年平均大气压 | 1015.9mbar |
| 4 | 空气湿度 | 年平均相对湿度 | 75% |
|  |  | 最热月平均相对湿度 | 76% |
| 5 | 降雨量 | 年最大降雨量 | 1580.8mm |
|  |  | 年最小降雨量 | 458.7mm |
|  |  | 年均降雨量 | 937.6mm |
| 6 | 降雪量 | 最大积雪深度 | 42cm |
|  |  | 平均积雪厚度 | 1cm |
|  |  | 全年平均积雪日数 | 8 |
| 7 | 风向、频率 | 年主导风向 | ESE 10.71% |

图5.2.1-1  沭阳县全年风频玫瑰图

#### 5.2.1.2有组织废气排放环境影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）规定：某个污染物的最大落地浓度低于占标率10%以下，直接以SCREEN3估算模式的计算结果作为预测与分析依据。本项目大气环境影响采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式来预测。

项目建成后有组织废气污染物排放参数见表5.2.1-2。

表5.2.1-2  本项目有组织废气排放源强参数

| 排气筒 编号 | 产污 环节 | 主要污染物 | 排气量m3/h | 排放情况 | 排放源参数 | 源强 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |
| 1# | 打磨 | 粉尘 | 1500 | 12.6 | 0.019 | 0.045 | 15 | 0.4 | 25 | 点源 |
| 2# | 打磨 | 粉尘 | 1500 | 12.6 | 0.019 | 0.045 | 15 | 0.4 | 25 | 点源 |
| 3# | 酸洗、助镀再生、储罐呼吸 | 氯化氢 | 4000 | 2.3 | 0.01 | 0.0743 | 15 | 0.6 | 25 | 点源 |
|  |  | 氨气 | 5000 | 0.18 | 0.008 | 0.057 |  |  |  |  |
| 4# | 酸洗、助镀再生、储罐呼吸 | 氯化氢 | 4000 | 1 | 0.0048 | 0.0343 | 15 | 0.6 | 25 | 点源 |
|  |  | 氨气 | 5000 | 0.18 | 0.008 | 0.057 |  |  |  |  |
| 5# | 天然气加热燃烧 | 烟尘 | 681.5 | 8.8 | 0.0212 | 0.087 | 15 | 0.4 | 60 | 点源 |
|  |  | SO2 |  | 3.65 | 0.005 | 0.036 |  |  |  |  |
|  |  | NOX |  | 23.2 | 0.032 | 0.227 |  |  |  |  |
| 6# | 天然气加热燃烧 | 烟尘 | 681.5 | 8.8 | 0.0212 | 0.087 | 15 | 0.4 | 60 | 点源 |
|  |  | SO2 |  | 3.65 | 0.005 | 0.036 |  |  |  |  |
|  |  | NOX |  | 23.2 | 0.032 | 0.227 |  |  |  |  |
| 7# | 热镀锌 | 颗粒物 | 10000 | 2.3 | 0.023 | 0.17 | 15 | 0.6 | 25 | 点源 |
|  |  | 氨气 |  | 0.28 | 0.0028 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  | 0.1 | 0.001 | 0.0072 |  |  |  |  |
| 8# | 热镀锌 | 颗粒物 | 10000 | 2.3 | 0.023 | 0.17 | 15 | 0.6 | 25 | 点源 |
|  |  | 氨气 |  | 0.28 | 0.0028 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  | 0.1 | 0.001 | 0.0072 |  |  |  |  |
| 9# | 喷塑 | 粉尘 | 10000 | 9.8 | 0.096 | 0.238 | 15 | 0.6 | 25 | 点源 |
| 10# | 烘干废气 | 烟尘 | 10000 | 2.3 | 0.023 | 0.055 | 15 | 0.4 | 25 | 点源 |
|  |  | SO2 |  | 0.95 | 0.0095 | 0.023 |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 6 | 0.06 | 0.145 |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  | 0.092 | 0.00092 | 0.0022 |  |  |  |  |

注：本项目车间排放同种污染物的排气筒之间的距离大于两个排气筒高度之和，因此本项目排气筒不需进行等效合并处理。

根据预测结果表，有组织废气各污染物下风向最大落地浓度及占标率见表5.2.1-3~5.2.1-12。

表5.2.1-3  有组织废气排放估算模式计算结果（一）

| 距源中心下风向距离D/m | 粉尘（1#排气筒） |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) |
| 100 | 0.001522 | 0.34 |
| 200 | 0.00173 | 0.38 |
| 202 | 0.00173 | 0.38 |
| 300 | 0.001465 | 0.33 |
| 400 | 0.001479 | 0.33 |
| 500 | 0.001306 | 0.29 |
| 600 | 0.001112 | 0.25 |
| 700 | 0.000941 | 0.21 |
| 800 | 0.000826 | 0.18 |
| 900 | 0.000806 | 0.18 |
| 1000 | 0.000822 | 0.18 |
| 1100 | 0.000815 | 0.18 |
| 1200 | 0.000798 | 0.18 |
| 1300 | 0.000774 | 0.17 |
| 1400 | 0.000748 | 0.17 |
| 1500 | 0.000719 | 0.16 |
| 1600 | 0.00069 | 0.15 |
| 1700 | 0.000661 | 0.15 |
| 1800 | 0.000632 | 0.14 |
| 1900 | 0.000605 | 0.13 |
| 2000 | 0.000579 | 0.13 |
| 2100 | 0.000554 | 0.12 |
| 2200 | 0.000531 | 0.12 |
| 2300 | 0.000509 | 0.11 |
| 2400 | 0.000488 | 0.11 |
| 2500 | 0.000468 | 0.1 |
| 2600 | 0.00045 | 0.1 |
| 2700 | 0.000433 | 0.1 |
| 2800 | 0.000417 | 0.09 |
| 2900 | 0.000402 | 0.09 |
| 3000 | 0.000387 | 0.09 |
| 3500 | 0.000328 | 0.07 |
| 4000 | 0.000283 | 0.06 |
| 4500 | 0.000247 | 0.05 |
| 5000 | 0.000219 | 0.05 |
| 下风向最大浓度(mg/m3) | 0.00173 | 0.38 |
| 最大地面浓度距离（m） | 202 |

表5.2.1-4  有组织废气排放估算模式计算结果（二）

| 距源中心下风向距离D/m | 粉尘（2#排气筒） |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) |
| 100 | 0.001522 | 0.34 |
| 200 | 0.00173 | 0.38 |
| 202 | 0.00173 | 0.38 |
| 300 | 0.001465 | 0.33 |
| 400 | 0.001479 | 0.33 |
| 500 | 0.001306 | 0.29 |
| 600 | 0.001112 | 0.25 |
| 700 | 0.000941 | 0.21 |
| 800 | 0.000826 | 0.18 |
| 900 | 0.000806 | 0.18 |
| 1000 | 0.000822 | 0.18 |
| 1100 | 0.000815 | 0.18 |
| 1200 | 0.000798 | 0.18 |
| 1300 | 0.000774 | 0.17 |
| 1400 | 0.000748 | 0.17 |
| 1500 | 0.000719 | 0.16 |
| 1600 | 0.00069 | 0.15 |
| 1700 | 0.000661 | 0.15 |
| 1800 | 0.000632 | 0.14 |
| 1900 | 0.000605 | 0.13 |
| 2000 | 0.000579 | 0.13 |
| 2100 | 0.000554 | 0.12 |
| 2200 | 0.000531 | 0.12 |
| 2300 | 0.000509 | 0.11 |
| 2400 | 0.000488 | 0.11 |
| 2500 | 0.000468 | 0.1 |
| 2600 | 0.00045 | 0.1 |
| 2700 | 0.000433 | 0.1 |
| 2800 | 0.000417 | 0.09 |
| 2900 | 0.000402 | 0.09 |
| 3000 | 0.000387 | 0.09 |
| 3500 | 0.000328 | 0.07 |
| 4000 | 0.000283 | 0.06 |
| 4500 | 0.000247 | 0.05 |
| 5000 | 0.000219 | 0.05 |
| 下风向最大浓度(mg/m3) | 0.00173 | 0.38 |
| 最大地面浓度距离（m） | 202 |

表5.2.1-5  有组织废气排放估算模式计算结果（三）

| 距源中心下风向距离D/m | 氯化氢（3#排气筒） | 氨气（3#排气筒） |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) |
| 100 | 1.76E-05 | 0 | 1.40E-05 | 0 |
| 200 | 6.99E-05 | 0.02 | 5.60E-05 | 0.01 |
| 300 | 7.43E-05 | 0.02 | 5.94E-05 | 0.01 |
| 400 | 7.25E-05 | 0.02 | 5.80E-05 | 0.01 |
| 500 | 6.73E-05 | 0.01 | 5.39E-05 | 0.01 |
| 600 | 6.29E-05 | 0.01 | 5.03E-05 | 0.01 |
| 700 | 6.74E-05 | 0.01 | 5.39E-05 | 0.01 |
| 800 | 8.45E-05 | 0.02 | 6.76E-05 | 0.02 |
| 900 | 9.85E-05 | 0.02 | 7.88E-05 | 0.02 |
| 1000 | 0.000109 | 0.02 | 8.71E-05 | 0.02 |
| 1100 | 0.000113 | 0.03 | 9.07E-05 | 0.02 |
| 1200 | 0.000116 | 0.03 | 9.28E-05 | 0.02 |
| 1300 | 0.000117 | 0.03 | 9.36E-05 | 0.02 |
| 1337 | 0.000117 | 0.03 | 9.37E-05 | 0.02 |
| 1400 | 0.000117 | 0.03 | 9.35E-05 | 0.02 |
| 1500 | 0.000116 | 0.03 | 9.27E-05 | 0.02 |
| 1600 | 0.000114 | 0.03 | 9.14E-05 | 0.02 |
| 1700 | 0.000112 | 0.02 | 8.97E-05 | 0.02 |
| 1800 | 0.00011 | 0.02 | 8.77E-05 | 0.02 |
| 1900 | 0.000107 | 0.02 | 8.56E-05 | 0.02 |
| 2000 | 0.000104 | 0.02 | 8.34E-05 | 0.02 |
| 2100 | 0.000102 | 0.02 | 8.15E-05 | 0.02 |
| 2200 | 0.000102 | 0.02 | 8.17E-05 | 0.02 |
| 2300 | 0.000102 | 0.02 | 8.16E-05 | 0.02 |
| 2400 | 0.000102 | 0.02 | 8.14E-05 | 0.02 |
| 2500 | 0.000101 | 0.02 | 8.10E-05 | 0.02 |
| 2600 | 0.000101 | 0.02 | 8.05E-05 | 0.02 |
| 2700 | 9.98E-05 | 0.02 | 7.99E-05 | 0.02 |
| 2800 | 9.89E-05 | 0.02 | 7.91E-05 | 0.02 |
| 2900 | 9.79E-05 | 0.02 | 7.83E-05 | 0.02 |
| 3000 | 9.68E-05 | 0.02 | 7.75E-05 | 0.02 |
| 3500 | 8.99E-05 | 0.02 | 7.19E-05 | 0.02 |
| 4000 | 8.32E-05 | 0.02 | 6.65E-05 | 0.01 |
| 4500 | 7.69E-05 | 0.02 | 6.16E-05 | 0.01 |
| 5000 | 7.13E-05 | 0.02 | 5.71E-05 | 0.01 |
| 下风向最大浓度(mg/m3) | 0.000117 | 0.03 | 9.37E-05 | 0.02 |
| 最大地面浓度距离（m） | 1337 | 1337 |

表5.2.1-6  有组织废气排放估算模式计算结果（四）

| 距源中心下风向距离D/m | 氯化氢（4#排气筒） | 氨气（4#排气筒） |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) |
| 100 | 8.42E-06 | 0 | 1.40E-05 | 0 |
| 200 | 3.36E-05 | 0.01 | 5.60E-05 | 0.01 |
| 300 | 3.57E-05 | 0.01 | 5.94E-05 | 0.01 |
| 400 | 3.48E-05 | 0.01 | 5.80E-05 | 0.01 |
| 500 | 3.23E-05 | 0.01 | 5.39E-05 | 0.01 |
| 600 | 3.02E-05 | 0.01 | 5.03E-05 | 0.01 |
| 700 | 3.23E-05 | 0.01 | 5.39E-05 | 0.01 |
| 800 | 4.06E-05 | 0.01 | 6.76E-05 | 0.02 |
| 900 | 4.73E-05 | 0.01 | 7.88E-05 | 0.02 |
| 1000 | 5.23E-05 | 0.01 | 8.71E-05 | 0.02 |
| 1100 | 5.44E-05 | 0.01 | 9.07E-05 | 0.02 |
| 1200 | 5.57E-05 | 0.01 | 9.28E-05 | 0.02 |
| 1300 | 5.62E-05 | 0.01 | 9.36E-05 | 0.02 |
| 1337 | 5.62E-05 | 0.01 | 9.37E-05 | 0.02 |
| 1400 | 5.61E-05 | 0.01 | 9.35E-05 | 0.02 |
| 1500 | 5.56E-05 | 0.01 | 9.27E-05 | 0.02 |
| 1600 | 5.48E-05 | 0.01 | 9.14E-05 | 0.02 |
| 1700 | 5.38E-05 | 0.01 | 8.97E-05 | 0.02 |
| 1800 | 5.26E-05 | 0.01 | 8.77E-05 | 0.02 |
| 1900 | 5.14E-05 | 0.01 | 8.56E-05 | 0.02 |
| 2000 | 5.00E-05 | 0.01 | 8.34E-05 | 0.02 |
| 2100 | 4.89E-05 | 0.01 | 8.15E-05 | 0.02 |
| 2200 | 4.90E-05 | 0.01 | 8.17E-05 | 0.02 |
| 2300 | 4.90E-05 | 0.01 | 8.16E-05 | 0.02 |
| 2400 | 4.89E-05 | 0.01 | 8.14E-05 | 0.02 |
| 2500 | 4.86E-05 | 0.01 | 8.10E-05 | 0.02 |
| 2600 | 4.83E-05 | 0.01 | 8.05E-05 | 0.02 |
| 2700 | 4.79E-05 | 0.01 | 7.99E-05 | 0.02 |
| 2800 | 4.75E-05 | 0.01 | 7.91E-05 | 0.02 |
| 2900 | 4.70E-05 | 0.01 | 7.83E-05 | 0.02 |
| 3000 | 4.65E-05 | 0.01 | 7.75E-05 | 0.02 |
| 3500 | 4.31E-05 | 0.01 | 7.19E-05 | 0.02 |
| 4000 | 3.99E-05 | 0.01 | 6.65E-05 | 0.01 |
| 4500 | 3.69E-05 | 0.01 | 6.16E-05 | 0.01 |
| 5000 | 3.42E-05 | 0.01 | 5.71E-05 | 0.01 |
| 下风向最大浓度(mg /m3) | 5.62E-05 | 0.01 | 9.37E-05 | 0.02 |
| 最大地面浓度距离（m） | 1337 | 1337 |

表5.2.1-7  有组织废气排放估算模式计算结果（五）

| 距源中心下风向距离D/m | 烟尘（5#排气筒） | SO2（5#排气筒） | NOx（5#排气筒） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) |
| 100 | 0.002107 | 0.47 | 0.0004969 | 0.11 | 0.00318 | 0.71 |
| 179 | 0.002429 | 0.54 | 0.0005729 | 0.13 | 0.003667 | 0.81 |
| 200 | 0.002383 | 0.53 | 0.0005621 | 0.12 | 0.003597 | 0.8 |
| 300 | 0.002148 | 0.48 | 0.0005065 | 0.11 | 0.003242 | 0.72 |
| 400 | 0.001965 | 0.44 | 0.0004634 | 0.1 | 0.002966 | 0.66 |
| 500 | 0.001647 | 0.37 | 0.0003886 | 0.09 | 0.002487 | 0.55 |
| 600 | 0.00136 | 0.3 | 0.0003208 | 0.07 | 0.002053 | 0.46 |
| 700 | 0.001128 | 0.25 | 0.0002661 | 0.06 | 0.001703 | 0.38 |
| 800 | 0.000946 | 0.21 | 0.0002232 | 0.05 | 0.001428 | 0.32 |
| 900 | 0.000803 | 0.18 | 0.0001894 | 0.04 | 0.001212 | 0.27 |
| 1000 | 0.000695 | 0.15 | 0.000164 | 0.04 | 0.00105 | 0.23 |
| 1100 | 0.000709 | 0.16 | 0.0001672 | 0.04 | 0.00107 | 0.24 |
| 1200 | 0.000711 | 0.16 | 0.0001676 | 0.04 | 0.001073 | 0.24 |
| 1300 | 0.000704 | 0.16 | 0.000166 | 0.04 | 0.001062 | 0.24 |
| 1400 | 0.000691 | 0.15 | 0.000163 | 0.04 | 0.001043 | 0.23 |
| 1500 | 0.000674 | 0.15 | 0.000159 | 0.04 | 0.001018 | 0.23 |
| 1600 | 0.000655 | 0.15 | 0.0001545 | 0.03 | 0.000989 | 0.22 |
| 1700 | 0.000635 | 0.14 | 0.0001497 | 0.03 | 0.000958 | 0.21 |
| 1800 | 0.000614 | 0.14 | 0.0001447 | 0.03 | 0.000926 | 0.21 |
| 1900 | 0.000592 | 0.13 | 0.0001397 | 0.03 | 0.000894 | 0.2 |
| 2000 | 0.000571 | 0.13 | 0.0001347 | 0.03 | 0.000862 | 0.19 |
| 2100 | 0.00055 | 0.12 | 0.0001297 | 0.03 | 0.00083 | 0.18 |
| 2200 | 0.00053 | 0.12 | 0.0001249 | 0.03 | 0.000799 | 0.18 |
| 2300 | 0.00051 | 0.11 | 0.0001203 | 0.03 | 0.00077 | 0.17 |
| 2400 | 0.000492 | 0.11 | 0.0001159 | 0.03 | 0.000742 | 0.16 |
| 2500 | 0.000474 | 0.11 | 0.0001118 | 0.02 | 0.000716 | 0.16 |
| 2600 | 0.000457 | 0.1 | 0.0001079 | 0.02 | 0.00069 | 0.15 |
| 2700 | 0.000442 | 0.1 | 0.0001041 | 0.02 | 0.000666 | 0.15 |
| 2800 | 0.000426 | 0.09 | 0.0001006 | 0.02 | 0.000644 | 0.14 |
| 2900 | 0.000412 | 0.09 | 9.72E-05 | 0.02 | 0.000622 | 0.14 |
| 3000 | 0.000399 | 0.09 | 9.40E-05 | 0.02 | 0.000602 | 0.13 |
| 3500 | 0.000341 | 0.08 | 8.04E-05 | 0.02 | 0.000515 | 0.11 |
| 4000 | 0.000296 | 0.07 | 6.99E-05 | 0.02 | 0.000447 | 0.1 |
| 4500 | 0.000261 | 0.06 | 6.15E-05 | 0.01 | 0.000394 | 0.09 |
| 5000 | 0.000232 | 0.05 | 5.47E-05 | 0.01 | 0.00035 | 0.08 |
| 下风向最大浓度(mg /m3) | 0.002429 | 0.54 | 0.0005729 | 0.13 | 0.003667 | 0.81 |
| 最大地面浓度距离（m） | 179 | 179 | 179 |

表5.2.1-8  有组织废气排放估算模式计算结果（六）

| 距源中心下风向距离D/m | 烟尘（6#排气筒） | SO2（6#排气筒） | NOx（6#排气筒） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) |
| 100 | 0.002107 | 0.47 | 0.0004969 | 0.11 | 0.00318 | 0.71 |
| 179 | 0.002429 | 0.54 | 0.0005729 | 0.13 | 0.003667 | 0.81 |
| 200 | 0.002383 | 0.53 | 0.0005621 | 0.12 | 0.003597 | 0.8 |
| 300 | 0.002148 | 0.48 | 0.0005065 | 0.11 | 0.003242 | 0.72 |
| 400 | 0.001965 | 0.44 | 0.0004634 | 0.1 | 0.002966 | 0.66 |
| 500 | 0.001647 | 0.37 | 0.0003886 | 0.09 | 0.002487 | 0.55 |
| 600 | 0.00136 | 0.3 | 0.0003208 | 0.07 | 0.002053 | 0.46 |
| 700 | 0.001128 | 0.25 | 0.0002661 | 0.06 | 0.001703 | 0.38 |
| 800 | 0.000946 | 0.21 | 0.0002232 | 0.05 | 0.001428 | 0.32 |
| 900 | 0.000803 | 0.18 | 0.0001894 | 0.04 | 0.001212 | 0.27 |
| 1000 | 0.000695 | 0.15 | 0.000164 | 0.04 | 0.00105 | 0.23 |
| 1100 | 0.000709 | 0.16 | 0.0001672 | 0.04 | 0.00107 | 0.24 |
| 1200 | 0.000711 | 0.16 | 0.0001676 | 0.04 | 0.001073 | 0.24 |
| 1300 | 0.000704 | 0.16 | 0.000166 | 0.04 | 0.001062 | 0.24 |
| 1400 | 0.000691 | 0.15 | 0.000163 | 0.04 | 0.001043 | 0.23 |
| 1500 | 0.000674 | 0.15 | 0.000159 | 0.04 | 0.001018 | 0.23 |
| 1600 | 0.000655 | 0.15 | 0.0001545 | 0.03 | 0.000989 | 0.22 |
| 1700 | 0.000635 | 0.14 | 0.0001497 | 0.03 | 0.000958 | 0.21 |
| 1800 | 0.000614 | 0.14 | 0.0001447 | 0.03 | 0.000926 | 0.21 |
| 1900 | 0.000592 | 0.13 | 0.0001397 | 0.03 | 0.000894 | 0.2 |
| 2000 | 0.000571 | 0.13 | 0.0001347 | 0.03 | 0.000862 | 0.19 |
| 2100 | 0.00055 | 0.12 | 0.0001297 | 0.03 | 0.00083 | 0.18 |
| 2200 | 0.00053 | 0.12 | 0.0001249 | 0.03 | 0.000799 | 0.18 |
| 2300 | 0.00051 | 0.11 | 0.0001203 | 0.03 | 0.00077 | 0.17 |
| 2400 | 0.000492 | 0.11 | 0.0001159 | 0.03 | 0.000742 | 0.16 |
| 2500 | 0.000474 | 0.11 | 0.0001118 | 0.02 | 0.000716 | 0.16 |
| 2600 | 0.000457 | 0.1 | 0.0001079 | 0.02 | 0.00069 | 0.15 |
| 2700 | 0.000442 | 0.1 | 0.0001041 | 0.02 | 0.000666 | 0.15 |
| 2800 | 0.000426 | 0.09 | 0.0001006 | 0.02 | 0.000644 | 0.14 |
| 2900 | 0.000412 | 0.09 | 9.72E-05 | 0.02 | 0.000622 | 0.14 |
| 3000 | 0.000399 | 0.09 | 9.40E-05 | 0.02 | 0.000602 | 0.13 |
| 3500 | 0.000341 | 0.08 | 8.04E-05 | 0.02 | 0.000515 | 0.11 |
| 4000 | 0.000296 | 0.07 | 6.99E-05 | 0.02 | 0.000447 | 0.1 |
| 4500 | 0.000261 | 0.06 | 6.15E-05 | 0.01 | 0.000394 | 0.09 |
| 5000 | 0.000232 | 0.05 | 5.47E-05 | 0.01 | 0.00035 | 0.08 |
| 下风向最大浓度(mg /m3) | 0.002429 | 0.54 | 0.0005729 | 0.13 | 0.003667 | 0.81 |
| 最大地面浓度距离（m） | 179 | 179 | 179 |

表5.2.1-9  有组织废气排放估算模式计算结果（七）

| 距源中心下风向距离D/m | 颗粒物（7#排气筒） | 氨气（7#排气筒） | 氯化氢（7#排气筒） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) |
| 100 | 0.000529 | 0.12 | 6.44E-05 | 0.01 | 2.30E-05 | 0.01 |
| 200 | 0.000655 | 0.15 | 7.97E-05 | 0.02 | 2.85E-05 | 0.01 |
| 292 | 0.000693 | 0.15 | 8.44E-05 | 0.02 | 3.01E-05 | 0.01 |
| 300 | 0.000692 | 0.15 | 8.43E-05 | 0.02 | 3.01E-05 | 0.01 |
| 400 | 0.000672 | 0.15 | 8.18E-05 | 0.02 | 2.92E-05 | 0.01 |
| 500 | 0.000598 | 0.13 | 7.28E-05 | 0.02 | 2.60E-05 | 0.01 |
| 600 | 0.000575 | 0.13 | 7.00E-05 | 0.02 | 2.50E-05 | 0.01 |
| 700 | 0.000564 | 0.13 | 6.87E-05 | 0.02 | 2.45E-05 | 0.01 |
| 800 | 0.000582 | 0.13 | 7.08E-05 | 0.02 | 2.53E-05 | 0.01 |
| 900 | 0.000593 | 0.13 | 7.21E-05 | 0.02 | 2.58E-05 | 0.01 |
| 1000 | 0.000586 | 0.13 | 7.14E-05 | 0.02 | 2.55E-05 | 0.01 |
| 1100 | 0.000565 | 0.13 | 6.88E-05 | 0.02 | 2.46E-05 | 0.01 |
| 1200 | 0.000561 | 0.12 | 6.83E-05 | 0.02 | 2.44E-05 | 0.01 |
| 1300 | 0.000571 | 0.13 | 6.95E-05 | 0.02 | 2.48E-05 | 0.01 |
| 1400 | 0.000574 | 0.13 | 6.99E-05 | 0.02 | 2.50E-05 | 0.01 |
| 1500 | 0.000571 | 0.13 | 6.96E-05 | 0.02 | 2.48E-05 | 0.01 |
| 1600 | 0.000565 | 0.13 | 6.88E-05 | 0.02 | 2.46E-05 | 0.01 |
| 1700 | 0.000556 | 0.12 | 6.77E-05 | 0.02 | 2.42E-05 | 0.01 |
| 1800 | 0.000545 | 0.12 | 6.63E-05 | 0.01 | 2.37E-05 | 0.01 |
| 1900 | 0.000532 | 0.12 | 6.48E-05 | 0.01 | 2.32E-05 | 0.01 |
| 2000 | 0.000519 | 0.12 | 6.32E-05 | 0.01 | 2.26E-05 | 0.01 |
| 2100 | 0.000504 | 0.11 | 6.14E-05 | 0.01 | 2.19E-05 | 0 |
| 2200 | 0.000489 | 0.11 | 5.96E-05 | 0.01 | 2.13E-05 | 0 |
| 2300 | 0.000475 | 0.11 | 5.78E-05 | 0.01 | 2.06E-05 | 0 |
| 2400 | 0.000461 | 0.1 | 5.61E-05 | 0.01 | 2.00E-05 | 0 |
| 2500 | 0.000447 | 0.1 | 5.44E-05 | 0.01 | 1.94E-05 | 0 |
| 2600 | 0.000433 | 0.1 | 5.28E-05 | 0.01 | 1.88E-05 | 0 |
| 2700 | 0.000421 | 0.09 | 5.12E-05 | 0.01 | 1.83E-05 | 0 |
| 2800 | 0.000408 | 0.09 | 4.97E-05 | 0.01 | 1.78E-05 | 0 |
| 2900 | 0.000396 | 0.09 | 4.82E-05 | 0.01 | 1.72E-05 | 0 |
| 3000 | 0.000385 | 0.09 | 4.68E-05 | 0.01 | 1.67E-05 | 0 |
| 3500 | 0.000334 | 0.07 | 4.07E-05 | 0.01 | 1.45E-05 | 0 |
| 4000 | 0.000294 | 0.07 | 3.58E-05 | 0.01 | 1.28E-05 | 0 |
| 4500 | 0.000261 | 0.06 | 3.18E-05 | 0.01 | 1.13E-05 | 0 |
| 5000 | 0.000234 | 0.05 | 2.85E-05 | 0.01 | 1.02E-05 | 0 |
| 下风向最大浓度(mg /m3) | 0.000693 | 0.15 | 8.44E-05 | 0.02 | 3.01E-05 | 0.01 |
| 最大地面浓度距离（m） | 292 | 292 | 292 |

表5.2.1-10  有组织废气排放估算模式计算结果（八）

| 距源中心下风向距离D/m | 粉尘（8#排气筒） | 氨气（8#排气筒） | 氯化氢（8#排气筒） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) |
| 100 | 0.000529 | 0.12 | 6.44E-05 | 0.01 | 2.30E-05 | 0.01 |
| 200 | 0.000655 | 0.15 | 7.97E-05 | 0.02 | 2.85E-05 | 0.01 |
| 292 | 0.000693 | 0.15 | 8.44E-05 | 0.02 | 3.01E-05 | 0.01 |
| 300 | 0.000692 | 0.15 | 8.43E-05 | 0.02 | 3.01E-05 | 0.01 |
| 400 | 0.000672 | 0.15 | 8.18E-05 | 0.02 | 2.92E-05 | 0.01 |
| 500 | 0.000598 | 0.13 | 7.28E-05 | 0.02 | 2.60E-05 | 0.01 |
| 600 | 0.000575 | 0.13 | 7.00E-05 | 0.02 | 2.50E-05 | 0.01 |
| 700 | 0.000564 | 0.13 | 6.87E-05 | 0.02 | 2.45E-05 | 0.01 |
| 800 | 0.000582 | 0.13 | 7.08E-05 | 0.02 | 2.53E-05 | 0.01 |
| 900 | 0.000593 | 0.13 | 7.21E-05 | 0.02 | 2.58E-05 | 0.01 |
| 1000 | 0.000586 | 0.13 | 7.14E-05 | 0.02 | 2.55E-05 | 0.01 |
| 1100 | 0.000565 | 0.13 | 6.88E-05 | 0.02 | 2.46E-05 | 0.01 |
| 1200 | 0.000561 | 0.12 | 6.83E-05 | 0.02 | 2.44E-05 | 0.01 |
| 1300 | 0.000571 | 0.13 | 6.95E-05 | 0.02 | 2.48E-05 | 0.01 |
| 1400 | 0.000574 | 0.13 | 6.99E-05 | 0.02 | 2.50E-05 | 0.01 |
| 1500 | 0.000571 | 0.13 | 6.96E-05 | 0.02 | 2.48E-05 | 0.01 |
| 1600 | 0.000565 | 0.13 | 6.88E-05 | 0.02 | 2.46E-05 | 0.01 |
| 1700 | 0.000556 | 0.12 | 6.77E-05 | 0.02 | 2.42E-05 | 0.01 |
| 1800 | 0.000545 | 0.12 | 6.63E-05 | 0.01 | 2.37E-05 | 0.01 |
| 1900 | 0.000532 | 0.12 | 6.48E-05 | 0.01 | 2.32E-05 | 0.01 |
| 2000 | 0.000519 | 0.12 | 6.32E-05 | 0.01 | 2.26E-05 | 0.01 |
| 2100 | 0.000504 | 0.11 | 6.14E-05 | 0.01 | 2.19E-05 | 0 |
| 2200 | 0.000489 | 0.11 | 5.96E-05 | 0.01 | 2.13E-05 | 0 |
| 2300 | 0.000475 | 0.11 | 5.78E-05 | 0.01 | 2.06E-05 | 0 |
| 2400 | 0.000461 | 0.1 | 5.61E-05 | 0.01 | 2.00E-05 | 0 |
| 2500 | 0.000447 | 0.1 | 5.44E-05 | 0.01 | 1.94E-05 | 0 |
| 2600 | 0.000433 | 0.1 | 5.28E-05 | 0.01 | 1.88E-05 | 0 |
| 2700 | 0.000421 | 0.09 | 5.12E-05 | 0.01 | 1.83E-05 | 0 |
| 2800 | 0.000408 | 0.09 | 4.97E-05 | 0.01 | 1.78E-05 | 0 |
| 2900 | 0.000396 | 0.09 | 4.82E-05 | 0.01 | 1.72E-05 | 0 |
| 3000 | 0.000385 | 0.09 | 4.68E-05 | 0.01 | 1.67E-05 | 0 |
| 3500 | 0.000334 | 0.07 | 4.07E-05 | 0.01 | 1.45E-05 | 0 |
| 4000 | 0.000294 | 0.07 | 3.58E-05 | 0.01 | 1.28E-05 | 0 |
| 4500 | 0.000261 | 0.06 | 3.18E-05 | 0.01 | 1.13E-05 | 0 |
| 5000 | 0.000234 | 0.05 | 2.85E-05 | 0.01 | 1.02E-05 | 0 |
| 下风向最大浓度(mg /m3) | 0.000693 | 0.15 | 8.44E-05 | 0.02 | 3.01E-05 | 0.01 |
| 最大地面浓度距离（m） | 292 | 292 | 292 |

表5.2.1-11  有组织废气排放估算模式计算结果（九）

| 距源中心下风向距离D/m | 粉尘（9#排气筒） |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) |
| 100 | 0.002209 | 0.49 |
| 200 | 0.002732 | 0.61 |
| 292 | 0.002892 | 0.64 |
| 300 | 0.002889 | 0.64 |
| 400 | 0.002803 | 0.62 |
| 500 | 0.002496 | 0.55 |
| 600 | 0.002399 | 0.53 |
| 700 | 0.002355 | 0.52 |
| 800 | 0.002428 | 0.54 |
| 900 | 0.002473 | 0.55 |
| 1000 | 0.002448 | 0.54 |
| 1100 | 0.002358 | 0.52 |
| 1200 | 0.002343 | 0.52 |
| 1300 | 0.002383 | 0.53 |
| 1400 | 0.002395 | 0.53 |
| 1500 | 0.002385 | 0.53 |
| 1600 | 0.002359 | 0.52 |
| 1700 | 0.002321 | 0.52 |
| 1800 | 0.002274 | 0.51 |
| 1900 | 0.002222 | 0.49 |
| 2000 | 0.002166 | 0.48 |
| 2100 | 0.002104 | 0.47 |
| 2200 | 0.002042 | 0.45 |
| 2300 | 0.001981 | 0.44 |
| 2400 | 0.001922 | 0.43 |
| 2500 | 0.001865 | 0.41 |
| 2600 | 0.001809 | 0.4 |
| 2700 | 0.001755 | 0.39 |
| 2800 | 0.001704 | 0.38 |
| 2900 | 0.001654 | 0.37 |
| 3000 | 0.001606 | 0.36 |
| 3500 | 0.001395 | 0.31 |
| 4000 | 0.001226 | 0.27 |
| 4500 | 0.001089 | 0.24 |
| 5000 | 0.000976 | 0.22 |
| 下风向最大浓度(mg /m3) | 0.002892 | 0.64 |
| 最大地面浓度距离（m） | 292 |

表5.2.1-12  有组织废气排放估算模式计算结果（十）

| 距源中心下风向距离D/m | 烟尘（10#排气筒） | SO2（10#排气筒） | NOX（10#排气筒） | VOCs（10#排气筒） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) |
| 100 | 0.0003939 | 0.09 | 0.000163 | 0.04 | 0.001027 | 0.23 | 1.58E-05 | 0 |
| 200 | 0.0004877 | 0.11 | 0.000201 | 0.04 | 0.001272 | 0.28 | 1.95E-05 | 0 |
| 300 | 0.0005158 | 0.11 | 0.000213 | 0.05 | 0.001346 | 0.3 | 2.06E-05 | 0 |
| 400 | 0.0004956 | 0.11 | 0.000205 | 0.05 | 0.001293 | 0.29 | 1.98E-05 | 0 |
| 500 | 0.0004646 | 0.1 | 0.000192 | 0.04 | 0.001212 | 0.27 | 1.86E-05 | 0 |
| 600 | 0.0005036 | 0.11 | 0.000208 | 0.05 | 0.001314 | 0.29 | 2.01E-05 | 0 |
| 700 | 0.0005756 | 0.13 | 0.000238 | 0.05 | 0.001502 | 0.33 | 2.30E-05 | 0.01 |
| 800 | 0.0006096 | 0.14 | 0.000252 | 0.06 | 0.00159 | 0.35 | 2.44E-05 | 0.01 |
| 886 | 0.0006172 | 0.14 | 0.000255 | 0.06 | 0.00161 | 0.36 | 2.47E-05 | 0.01 |
| 900 | 0.000617 | 0.14 | 0.000255 | 0.06 | 0.00161 | 0.36 | 2.47E-05 | 0.01 |
| 1000 | 0.0006074 | 0.13 | 0.000251 | 0.06 | 0.001584 | 0.35 | 2.43E-05 | 0.01 |
| 1100 | 0.0005831 | 0.13 | 0.000241 | 0.05 | 0.001521 | 0.34 | 2.33E-05 | 0.01 |
| 1200 | 0.000588 | 0.13 | 0.000243 | 0.05 | 0.001534 | 0.34 | 2.35E-05 | 0.01 |
| 1300 | 0.0005959 | 0.13 | 0.000246 | 0.05 | 0.001555 | 0.35 | 2.38E-05 | 0.01 |
| 1400 | 0.0005968 | 0.13 | 0.000247 | 0.05 | 0.001557 | 0.35 | 2.39E-05 | 0.01 |
| 1500 | 0.0005926 | 0.13 | 0.000245 | 0.05 | 0.001546 | 0.34 | 2.37E-05 | 0.01 |
| 1600 | 0.0005846 | 0.13 | 0.000242 | 0.05 | 0.001525 | 0.34 | 2.34E-05 | 0.01 |
| 1700 | 0.0005739 | 0.13 | 0.000237 | 0.05 | 0.001497 | 0.33 | 2.30E-05 | 0.01 |
| 1800 | 0.0005613 | 0.12 | 0.000232 | 0.05 | 0.001464 | 0.33 | 2.25E-05 | 0 |
| 1900 | 0.0005475 | 0.12 | 0.000226 | 0.05 | 0.001428 | 0.32 | 2.19E-05 | 0 |
| 2000 | 0.0005328 | 0.12 | 0.00022 | 0.05 | 0.00139 | 0.31 | 2.13E-05 | 0 |
| 2100 | 0.0005168 | 0.11 | 0.000214 | 0.05 | 0.001348 | 0.3 | 2.07E-05 | 0 |
| 2200 | 0.000501 | 0.11 | 0.000207 | 0.05 | 0.001307 | 0.29 | 2.00E-05 | 0 |
| 2300 | 0.0004857 | 0.11 | 0.000201 | 0.04 | 0.001267 | 0.28 | 1.94E-05 | 0 |
| 2400 | 0.0004707 | 0.1 | 0.000194 | 0.04 | 0.001228 | 0.27 | 1.88E-05 | 0 |
| 2500 | 0.0004562 | 0.1 | 0.000188 | 0.04 | 0.00119 | 0.26 | 1.83E-05 | 0 |
| 2600 | 0.0004423 | 0.1 | 0.000183 | 0.04 | 0.001154 | 0.26 | 1.77E-05 | 0 |
| 2700 | 0.0004288 | 0.1 | 0.000177 | 0.04 | 0.001119 | 0.25 | 1.72E-05 | 0 |
| 2800 | 0.0004159 | 0.09 | 0.000172 | 0.04 | 0.001085 | 0.24 | 1.66E-05 | 0 |
| 2900 | 0.0004035 | 0.09 | 0.000167 | 0.04 | 0.001052 | 0.23 | 1.61E-05 | 0 |
| 3000 | 0.0003915 | 0.09 | 0.000162 | 0.04 | 0.001021 | 0.23 | 1.57E-05 | 0 |
| 3500 | 0.0003394 | 0.08 | 0.00014 | 0.03 | 0.000885 | 0.2 | 1.36E-05 | 0 |
| 4000 | 0.0002978 | 0.07 | 0.000123 | 0.03 | 0.000777 | 0.17 | 1.19E-05 | 0 |
| 4500 | 0.0002641 | 0.06 | 0.000109 | 0.02 | 0.000689 | 0.15 | 1.06E-05 | 0 |
| 5000 | 0.0002364 | 0.05 | 9.76E-05 | 0.02 | 0.000617 | 0.14 | 9.46E-06 | 0 |
| 下风向最大浓度(mg /m3) | 0.0006172 | 0.14 | 0.000255 | 0.06 | 0.00161 | 0.36 | 2.47E-05 | 0.01 |
| 最大地面浓度距离（m） | 886 | 886 | 886 | 886 |

因此，正常排放情况下项目有组织排放大气污染物落地浓度占标率均低于10%，对周边大气环境影响较小。

#### 5.2.1.3无组织废气排放环境影响预测分析

建设项目各类无组织废气产生及排放源强统计情况见表5.2.1-13；采用估算模式预测结果见表5.2.1-14。

表5.2.1-13   建设项目生产车间无组织废气源强一览表

| 编号 | 污染源位置 | 污染工序 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放速率(kg/h) | 面积（m2） | 长×宽（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制管车间1 | 打磨、焊接 | 粉（烟）尘 | 0.05 | 0.021 | 960 | 20×48 | 8 |
| 2 | 制管车间2 | 打磨、焊接 | 粉（烟）尘 | 0.05 | 0.021 | 960 | 20×48 | 8 |
| 3 | 热镀锌车间1 | 酸洗、热镀锌 | 氯化氢 | 0.008 | 0.0011 | 3211.2 | 133.8×24 | 8 |
|  |  | 助镀液再生、热镀锌 | 氨气 | 0.012 | 0.0017 |  |  |  |
|  |  | 热镀锌 | 颗粒物 | 0.368 | 0.051 |  |  |  |
| 4 | 热镀锌车间2 | 酸洗、热镀锌 | 氯化氢 | 0.008 | 0.0011 | 3243 | 69×47 | 8 |
|  |  | 助镀液再生、热镀锌 | 氨气 | 0.012 | 0.0017 |  |  |  |
|  |  | 热镀锌 | 颗粒物 | 0.368 | 0.051 |  |  |  |
| 5 | 喷塑车间 | 喷塑、打磨 | 粉尘 | 0.12 | 0.05 | 960 | 20×48 | 8 |

表5.2.1-14  无组织废气排放采用估算模式计算结果汇总表

| 编号 | 污染源位置 | 污染工序 | 污染物名称 | 下风向预测最大浓度(mg/m3) | 最大浓度占标率p(%) | 最大地面浓度距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制管车间1 | 打磨、焊接 | 粉（烟）尘 | 0.01038 | 2.31 | 85 |
| 2 | 制管车间2 | 打磨、焊接 | 粉（烟）尘 | 0.01038 | 2.31 | 85 |
| 3 | 热镀锌车间1 | 酸洗、热镀锌 | 氯化氢 | 0.0004748 | 0.11 | 208 |
|  |  | 助镀液再生、热镀锌 | 氨气 | 0.0007337 | 0.16 | 208 |
|  |  | 热镀锌 | 颗粒物 | 0.02201 | 4.89 | 208 |
| 4 | 热镀锌车间2 | 酸洗、热镀锌 | 氯化氢 | 0.0003531 | 0.08 | 173 |
|  |  | 助镀液再生、热镀锌 | 氨气 | 0.0005475 | 0.12 | 173 |
|  |  | 热镀锌 | 颗粒物 | 0.01637 | 3.64 | 173 |
| 5 | 喷塑车间 | 喷塑、打磨 | 粉尘 | 0.02471 | 5.49 | 85 |

可知，无组织排放的污染物下风向最大浓度均不超标，最大落地浓度占标率均低于10%。因此，本项目无组织大气污染物的排放对周边大气环境的影响较小。

5.2.1.4环境影响分析

1、HCl嗅阈值影响分析

本项目在酸洗车间进行灯杆酸洗和热镀锌过程中会产生氯化氢，根据胡名操主编的《环境保护实用数据手册》及相关资料统计，本项目主要废气氯化氢的嗅阈值为1.5-7.5mg/m3。根据大气影响预测分析，考虑最坏情况下，有组织和无组织最大落地浓度与现状监测值叠加结果为0.04839mg/m3，小于嗅阈值的1.5 mg/m3。所以本项目HCl嗅阈值未超标，对环境影响较小。

- 氨气嗅阈值影响分析

①恶臭源强等级

恶臭是大气、水、废弃物等物质中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉而被感知的一种嗅觉污染。恶臭物质的种类很多，其中对人身体健康危害较大的主要有：硫醇类、氨、硫化氢、甲基硫、甲醛、三甲胺和酚类等等。

用嗅觉感觉出来的臭气强度，有多种表示方法，其中最常用的也是最基本的是用“阈值”来表示。所谓嗅觉阈值就是人所能嗅觉到某种物质的最小刺激量。恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，恶臭强度划分为6级，详见表5.2.1-15。

表5.2.1-15  恶臭强度分级法

| 臭气强度（级） | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示方法 | 无臭 | 勉强可感觉气味（检测阈值） | 稍可感觉气味（认定阈值） | 易感觉气味 | 较强气味（强臭） | 强烈气味（剧臭） |

各主要恶臭污染物质浓度与恶臭强度的关系见表5.2.1-16。

表5.2.1-16  恶臭污染物浓度（mg/m3）与恶臭强度的关系

| 恶臭污染物 | 恶臭强度分级 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| NH3 | 0.0760 | 0.4562 | 0.7603 | 1.5206 | 3.8014 | 7.6029 | 30.4114 |

根据预测结果，无组织排放NH3的最大落地浓度为：0.0005475mg/m3，对应的臭气强度为NH3：＜1级，在6级强度中，2.5~3.5为环境标准值。由表可知，本项目排放污染物臭气强度均不超过环境标准值，对周围环境影响较小。

3、本项目灯杆烘干过程中会有少量塑粉因加热挥发，主要成分是VOCs。通过在密闭的烘房内进行烘干，废气采用二级活性炭进行吸附处理，VOCs可做到达标排放，不会对周边环境造成影响。

5.2.1.5非正常工况下大气环境影响预测分析

建设项目工艺废气非正常排放主要发生在废气处理装置出现故障或设备检修时，废气处理装置处理效率为50%时粉尘、酸雾、VOCs等废气通过排气筒排放，将造成周围大气环境污染。非正常排放情况下源强见表5.2.1-17。

表5.2.1-17  非正常工况下建设项目废气排放情况

| 污染源名称 | 排气量 （m3/h） | 污染物名称 | 产生状况 | 排放源参数 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 高度 (m) | 内径(m) | 排放温度 (℃) |  |
| 1#排气筒 | 1500 | 粉尘 | 62.7 | 0.094 | 15 | 0.4 | 25 | 30min |
| 2#排气筒 | 1500 | 粉尘 | 62.7 | 0.094 | 15 | 0.4 | 25 | 30min |
| 3#排气筒 | 9000 | 氯化氢 | 6 | 0.052 | 15 | 0.6 | 25 | 30min |
|  |  | 氨气 | 0.44 | 0.02 |  |  |  |  |
| 4#排气筒 | 9000 | 氯化氢 | 2.65 | 0.024 | 15 | 0.6 | 25 | 30min |
|  |  | 氨气 | 0.44 | 0.02 |  |  |  |  |
| 7#排气筒 | 10000 | 颗粒物 | 23 | 0.23 | 15 | 0.6 | 25 | 30min |
|  |  | 氨气 | 0.75 | 0.0075 |  |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.5 | 0.005 |  |  |  |  |
| 8#排气筒 | 10000 | 颗粒物 | 23 | 0.23 | 15 | 0.6 | 25 | 30min |
|  |  | 氨气 | 0.75 | 0.0075 |  |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.5 | 0.005 |  |  |  |  |
| 9#排气筒 | 10000 | 粉尘 | 247.5 | 2.47 | 15 | 0.6 | 25 | 30min |
| 10#排气筒 | 10000 | VOCs | 0.46 | 0.0046 | 15 | 0.4 | 25 | 30min |

注：本项目车间排放同种污染物的排气筒之间的距离大于两个排气筒高度之和，因此本项目排气筒不需进行等效合并处理。

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式来预测废气污染源超标排放的环境影响情况。预测结果见5.2.1-18。

表5.2.1-18  废气处理装置非正常工况排放采用估算模式计算结果汇总表

| 编号 | 污染源 名称 | 排气量 m3/h | 污染物名称 | 下风向最大浓度(mg/m3) | 最大浓度占标率p(%) | 最大地面浓度距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | 1500 | 粉尘 | 0.009516 | 2.11 | 191 |
| 2 | 2#排气筒 | 1500 | 粉尘 | 0.009516 | 2.11 | 191 |
| 3 | 3#排气筒 | 9000 | 氯化氢 | 0.0006088 | 0.14 | 1337 |
|  |  |  | 氨气 | 0.0002342 | 0.05 |  |
| 4 | 4#排气筒 | 9000 | 氯化氢 | 0.000281 | 0.06 | 1337 |
|  |  |  | 氨气 | 0.0002342 | 0.05 |  |
| 5 | 7#排气筒 | 10000 | 颗粒物 | 0.0077 | 1.71 | 342 |
|  |  |  | 氨气 | 0.0002511 | 0.06 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.0001674 | 0.04 |  |
| 6 | 8#排气筒 | 10000 | 颗粒物 | 0.0077 | 1.71 | 342 |
|  |  |  | 氨气 | 0.0002511 | 0.06 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.0001674 | 0.04 |  |
| 7 | 9#排气筒 | 10000 | 粉尘 | 0.08269 | 18.38 | 342 |
| 8 | 10#排气筒 | 10000 | VOCs | 0.00092303 | 0.05 | 277 |

①非正常工况下，1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、10#排气筒污染物相应浓度占标率均未超过标准值的10%，9#排气筒粉尘污染物相应浓度占标率超过标准值的10%。

②非正常工况下排放时，占标率超过标准值的10%的9#排气筒粉尘下风向最大浓度0.08269mg/m3，相应浓度占标率为18.38%；以上污染物非正常工况下比正常排放时要大，对周围环境空气影响较大，建设单位应确保污染防治措施的稳定运行，杜绝非正常事故的发生，确保有组织废气污染物达标排放。

5.2.1.6对环境敏感目标的大气环境影响预测分析

本评价结合环境现状质量调查和污染物最大落地浓度出现距离，选取下风向660m处的海宁路与义乌路交叉口环境保护目标作为预测点，叠加环境现状监测本底值，根据估算模式预测主要大气污染物的浓度分布情况见表5.2.1-19。

表5.2.1-19  大气预测值叠加现状值后的统计结果

| 环境保护目标 | 污染物名称 | 预测浓度(mg/m3) | 现状监测值(mg/m3) | 叠加后结果(mg/m3) | 标准值(mg/m3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海宁路与义乌路交叉口 | 粉尘 | 0.02037 |  | 0.145 | 0.15 | 否 |
|  | NH3 | 0.00165 |  | 0.05165 | 0.2 | 否 |
|  | 氯化氢 | 0.000385 |  | 0.0484 | 0.15 | 否 |
|  | NOx | 0.004816 |  | 0.0698 | 0.25 | 否 |
|  | SO2 | 0.000723 |  | 0.0327 | 0.5 | 否 |
|  | VOCs | 0.0003918 |  | 0.00409 | 0.6 | 否 |

根据表5.2.1-19可知，建设项目建成投产后排放的污染因子（有组织废气及无组织废气均予以考虑）叠加周边环境保护点的现状监测因子后均未出现超标现象。故建设项目建成投产后，排放的大气污染物对周围的环境影响较小，不会降低该地区现有的环境功能。综上所述，建设项目所产生的的有组织废气及无组织废气排放不会对周边大气环境产生不利影响。综上所述，建设项目所产生的的有组织废气及无组织废气排放不会对周边大气环境产生不利影响。

5.2.1.7厂界处大气环境影响预测分析

本次评价无组织排放废气中的粉尘、氯化氢和氨气厂界预测浓度如表5.2.1-20所示。

表5.2.1-20  无组织的排放废气四周厂界浓度预测结果   单位：mg/m3

| 方 位 项 目 | 东 | 西 | 南 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织 | 颗粒物 | 0.1179 | 0.1089 | 0.09528 | 0.1106 |
|  | 氯化氢 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00135 | 0.00159 |
|  | 氨气 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00029 | 0.00037 |

经预测可知，本项目车间无组织废气粉尘排放浓度对周围厂界贡献浓度为0.09528～0.1179mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周边外界浓度限值1.0mg/m3的要求；本项目车间无组织废气氯化氢排放浓度对周围厂界贡献浓度为0.0012～0.00159mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周边外界浓度限值0.2mg/m3的要求；本项目车间无组织废气氨气排放浓度对周围厂界贡献浓度为0.00029～0.00056mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周边外界浓度限值1.5mg/m3的要求，预测结果表明本项目无组织排放的废气浓度对厂界贡献值浓度不会出现超标情况。

5.2.1.8大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中有关大气环境防护距离设置的有关规定：大气环境防护距离确定的方法是采用推荐模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织源的大气环境防护距离，并结合厂区平面图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。

当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。

有场界无组织排放监控浓度限值的，大气环境影响预测结果应首先满足无组织排放监控浓度限值要求。如预测结果在场界监控外（以标准规定为准）出现超标，应要求削减排放源强。计算大气环境防护距离的污染物排放源强应用削减达标后的源强。本项目计算结果见表5.2.1-21。

表5.2.1-21  建设项目无组织废气污染物源强参数表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放速率(kg/h) | 面源长宽（m） | 面源高度（m） | 计算结果 | 需设置防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制管车间1 | 粉（烟）尘 | 0.05 | 0.021 | 20×48 | 8 | 0 | 0 |
| 制管车间2 | 粉（烟）尘 | 0.05 | 0.021 | 20×48 | 8 | 0 | 0 |
| 热镀锌车间1 | 氯化氢 | 0.008 | 0.0011 | 133.8×24 | 8 | 0 | 0 |
|  | 氨气 | 0.012 | 0.0017 |  |  | 0 |  |
|  | 颗粒物 | 0.368 | 0.051 |  |  | 0 |  |
| 热镀锌车间2 | 氯化氢 | 0.008 | 0.0011 | 69×47 | 8 | 0 | 0 |
|  | 氨气 | 0.012 | 0.0017 |  |  | 0 |  |
|  | 颗粒物 | 0.368 | 0.051 |  |  | 0 |  |
| 喷塑车间 | 粉尘 | 0.12 | 0.05 | 20×48 | 8 | 0 | 0 |

由上表计算结果可知，建设项目建成投产后全厂无组织排放各大气污染物到达厂界的无组织浓度限值均可稳定达标，采用推荐模式计算的大气环境防护距离没有超出厂界外范围，全厂无组织排放的废气最大超标距离和建议防护距离均为零，结论为无超标点。因此建设项目建成投产后全厂不需设置大气环境防护区域，无组织排放各大气污染物可满足环境控制要求。

5.2.1.9卫生防护距离

（1）计算公式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）；

Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）；

r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）；

L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）；

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

（2）参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

该地区的平均风速为3.3m/s，A、B、C、D值的选取见表5.2.1-22；卫生防护距离按照拟建项目建成后全厂无组织废气排放量计算，计算结果见表5.2.1-23。

表5.2.1-22  卫生防护距离计算系数表

| 计 算 系 数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

表5.2.1-23  卫生防护距离计算结果

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放速率(kg/h) | 面源长宽（m） | 面源高度（m） | 计算结果 | 需设置防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制管车间1 | 粉（烟）尘 | 0.05 | 0.021 | 20×48 | 8 | 2.986 | 50 |
| 制管车间2 | 粉（烟）尘 | 0.05 | 0.021 | 20×48 | 8 | 2.986 | 50 |
| 热镀锌车间1 | 氯化氢 | 0.008 | 0.0011 | 133.8×24 | 8 | 0.044 | 100 |
|  | 氨气 | 0.012 | 0.0017 |  |  | 0.073 |  |
|  | 颗粒物 | 0.368 | 0.051 |  |  | 4.161 |  |
| 热镀锌车间2 | 氯化氢 | 0.008 | 0.0011 | 69×47 | 8 | 0.043 | 100 |
|  | 氨气 | 0.012 | 0.0017 |  |  | 0.073 |  |
|  | 颗粒物 | 0.368 | 0.051 |  |  | 4.163 |  |
| 喷塑车间 | 粉尘 | 0.12 | 0.05 | 20×48 | 8 | 8.330 | 50 |

根据项目的无组织排放量确定建设项目的卫生防护距离为制管车间1边界外50m、制管车间2边界外50m、热镀锌车间1边界外100m、热镀锌车间2边界外100m、喷塑车间边界外50m；由于制管车间1和喷塑车间均位于综合厂房1内，制管车间2位于综合厂房2内，因此本项目卫生防护距离为综合厂房1边界外100m、综合厂房2边界外50m、热镀锌车间1边界外100m、热镀锌车间2边界外100m范围形成的包络线范围，具体见图3.1.5-1。

通过实地调研，本评价确定建设项目卫生防护距离包络线范围内主要为本项目厂区、空地，无居民点以及其他环境保护目标，可以满足建设项目卫生防护距离的要求。建设项目建成后卫生防护距离范围内禁止新建居民点、学校、医院等环境保护目标。

5.2.1.10排气筒设置合理性分析

按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的要求排气筒高度应高于200米范围内建筑物5米以上，否则各污染物排放速率需严格50%执行；排放同种污染物的排气筒若其距离小于几何高度之和，应合并为一根等效排气筒，若有三根以上近距离排气筒且排放同种污染物时，应以前两根的等效排气筒依次与三、四根排气筒取等效值。

本项目排气筒高度均为15m，排放同种污染物的排气筒距离较远，大于30m，不存在等效排气筒。各排气筒200米范围内建筑物的高度均未超过10米。故本项目设置的每个15米高的排气筒符合标准要求，可以做到达标排放。

故本项目各排气筒设置合理。

### 5.2.2地表水环境影响预测及评价

根据工程分析可知，本项目建成运营后生产废水和生活污水最终排入沭阳凌志污水处理有限公司集中处理，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入沂南河。因此，本项目充分利用沭阳凌志污水处理有限公司环评报告书中的环境影响评价结论，来论述本项目废水排放对周围水环境的影响。

根据沭阳凌志污水处理有限公司环评报告书中的预测评价结果，正常排放情况下，沭阳凌志污水处理有限公司尾水排放对排口上游的沂南河的水质无影响。

因此，本项目废水经预处理后排入沭阳凌志污水处理有限公司，尾水最终达标排入沂南河，在正常情况下，不会对沂南河水质产生明显的影响，因此不会对地表水环境产生不利影响。

### 5.2.3声环境影响预测及评价

#### 5.2.3.1评价目的及评价范围

（1）评价目的

通过对拟建项目新增各种噪声源对环境影响的预测，评价拟建项目新增噪声源对环境影响的程度和范围，找出存在的问题，为提出切实的噪声防治措施提供依据。

（2）评价范围

江苏苏北能源科技有限公司边界外200m范围。

#### 5.2.3.2噪声源源强分析

项目噪声产生、排放情况及治理措施等详见表5.2.3-1。

表5.2.3-1  建设项目噪声污染源强及治理措施一览表

| 序号 | 设备 名称 | 数量 （台） | 单台等效声压级(dB（A）) | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离（m） | 治理措施 | 降噪 效果 | 降噪后源强 （dB（A）） | 贡献值（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 1 | 开平机 | 1 | ≤95 | 卷板开平车间1 | 东厂界20 | 基础减震+厂房隔声+距离衰减+合理布局 | 25dB（A） | 70 | 43.9 | 34.4 | 27.1 | 18.1 |
| 2 | 重剪机 | 1 | ≤90 | 制管车间1 | 东厂界15 |  |  | 65 | 41.5 | 33.2 | 25. 3 | 15.7 |
| 3 | 三鑫牌卷杆机 | 1 | ≤95 |  | 东厂界15 |  |  | 70 | 46.5 | 36.4 | 30.4 | 24.5 |
| 4 | 整杆机 | 2 | ≤90 |  | 东厂界15 |  |  | 55 | 31.5 | 20.9 | 15.3 | 12.4 |
| 5 | 打磨机 | 5 | ≤95 |  | 东厂界15 |  |  | 70 | 46.5 | 36.4 | 30.4 | 24.5 |
| 6 | 风机 | 2 | ≤85 |  | 东厂界15 |  |  | 60 | 36.5 | 31.2 | 23.6 | 13.7 |
| 7 | 开平机 | 1 | ≤95 | 卷板开平车间2 | 西厂界30 |  |  | 70 | 30.7 | 34.7 | 40.5 | 19.4 |
| 8 | 重剪机 | 1 | ≤90 | 制管车间2 | 西厂界15 |  |  | 65 | 28.9 | 31.9 | 41.5 | 17.2 |
| 9 | 卷杆机 | 1 | ≤95 |  | 西厂界15 |  |  | 70 | 31.5 | 35.4 | 46.5 | 19.2 |
| 10 | 整杆机 | 2 | ≤90 |  | 西厂界15 |  |  | 55 | 21.0 | 27.6 | 31.5 | 17.1 |
| 11 | 打磨机 | 5 | ≤95 |  | 西厂界15 |  |  | 70 | 34.5 | 29.9 | 46.5 | 19.6 |
| 12 | 风机 | 2 | ≤85 |  | 西厂界15 |  |  | 60 | 28.4 | 27.5 | 36.5 | 18.5 |
| 13 | 行车 | 2 | ≤80 | 热镀锌车间1* | 西厂界30 |  |  | 55 | 25.4 | 20.4 | 19.8 | 18.7 |
| 14 | 风机 | 2 | ≤85 |  | 西厂界30 |  |  | 60 | 30.4 | 19.8 | 21.3 | 19.7 |
| 15 | 行车 | 2 | ≤80 | 热镀锌车间2* | 南厂界20 |  |  | 55 | 20.8 | 18.9 | 29.0 | 18.7 |
| 16 | 风机 | 2 | ≤85 |  | 南厂界20 |  |  | 60 | 18.9 | 24.5 | 34.0 | 19.9 |
| 17 | 风机 | 1 | ≤85 | 喷塑车间 | 东厂界15 |  |  | 55 | 31.5 | 18.9 | 25.8 | 28.7 |
| 18 | 打磨机 | 10 | ≤90 |  | 东厂界15 |  |  | 65 | 28.9 | 31.9 | 41.5 | 17.2 |
| 19 | 空压机 | 1 | ≤90 |  | 东厂界30 |  |  | 65 | 35.4 | 21.4 | 27.1 | 26.8 |
| 合计 | 50.86 | 44.15 | 53.71 | 33.04 |

#### 5.2.3.3预测模式

根据声环境评价导则的规定选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。

（1）室外点声源在预测点的倍频带声压级

a、某个点源在预测点的倍频带声压级

式中：Lp（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

Lw——倍频带声功率级，dB；

Dc——指向性校正，dB；

A——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

b、如果已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）：

预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

式中：Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

⊿Li——i倍频带A计权网络修正值，dB。

c、各声源在预测点产生的声级的合成

第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

（2）室内点声源的预测

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式计算：

式中：TL——隔窗（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

（3）多源叠加等效声级贡献值（Leqg）

a、各受声点上受到多个声源的影响叠回，计算公式如下：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T——预测计算的时间段，s；

tj——i声源在T时段内的运行时间，s。

b、预测点的预测等效声级Leq

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）。

#### 5.2.3.4预测结果及分析

为便于比较环境噪声水平的变化，本评价将厂界噪声预测点与现状监测点设置于同一位置。

通过对各新增产噪单元或设备设置减振垫、安装隔声门窗等降噪措施，并考虑房屋隔声条件下，各新增噪声单元产生的噪声在传播途径上即产生衰减，衰减量按20~25dB（A）计。为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。

拟建项目厂界各预测点的噪声预测结果见表5.2.3-2。

表5.2.3-2  厂界各测点附近声环境质量预测结果(dB(A))

| 测点 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 现状 | 影响 | 叠加 | 现状 | 影响 | 叠加 |
| N1 |  | 41.62 |  |  |  |  |
| N2 |  | 43.02 |  |  |  |  |
| N3 |  | 44.42 |  |  |  |  |
| N4 |  | 41.72 |  |  |  |  |
| N5 |  | 43.32 |  |  |  |  |
| N6 |  | 42.22 |  |  |  |  |
| N7 |  | 41.72 |  |  |  |  |
| N8 |  | 42.12 |  |  |  |  |

从表5.2.3-2可知，拟建项目建成投产后全厂各预测点的昼间、夜间噪声预测值均可分别达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。本评价认为，只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成较大的影响，可以做到噪声不扰民。

### 5.2.4地下水环境影响预测及评价

#### 5.2.4.1区域水文地质概况

依据含水介质空隙类型的不同，全区地下水可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类。

（1）松散岩类孔隙水
根据沉积物的时代、成因、地质结构及水文地质特征，区内含水层可分为潜水、微承压水(第Ⅰ承压水)和第Ⅱ、第Ⅲ承压水含水层。

①全新统(Q4)粉砂、粉质粘土孔隙潜水

该含水岩组含水砂层组合类型各地不一，河漫滩、自然堤近侧，粉质砂土、粉土裸露；远离河道由粉质粘土与粉土互层，厚度一般为2-10m，最大为19.55m。据钻孔抽水资料反映，含水贫乏，出水量小于100m3/d。含水层大面积裸露，受降水直接补给，水位埋深一般为2-3m，滩地可达5m左右。

②上更新统(Q3)粉土、粗砂层孔隙弱承压水(第Ⅰ承压水)
发育在含钙质结核粉土的中段。据钻孔资料：沿河漫滩、自然堤近侧一带厚度较大，底板最大埋深40余米，水位埋深一般为1-3m，水量中等，局部富集，水质良好。

③第Ⅱ承压水
时代相当于中、下更新统和上第三纪宿迁组。中、下更新统砂性土层较发育，两者间经常以砂砾层直接相触，构成统一的孔隙承压含水岩组，一般厚16-19.5m，最大厚度34.9m，顶板埋深30.3-49.3m。含水砂砾皆为河流冲积而成。砂砾层厚度与地层总厚比多在70％以上，富水性受砂层厚度的控制；构造凹陷区含水砂层发育，水量较丰富，反之则非。

沭阳县Ⅱ承压含水层埋深见图5.2.4-1，Ⅱ承压含水层等水位线见图5.2.4-2。

图5.2.4-1  沭阳县Ⅱ承压含水层埋深图

图5.2.4-2  沭阳县Ⅱ承压含水层等水位线图

（2）基岩裂隙水

白垩纪砂页岩、侏罗纪火山岩及下元古界的片麻岩，以垅岗、残丘的形态出露于重岗山、赤山、马陵山与韩山等地。含有微弱的构造裂隙水，单井涌水量小于10-100m3/d。局部构造裂隙发育在低洼的地形条件下，有利于裂隙水的补给，单井涌水量大于100m3/d。测区内基岩裂隙水无供水价值。

沭阳县水文地质图见图5.2.4-3。

图5.2.4-3  沭阳县水文地质图

（3）地下水补给、径流和排泄条件

①第I含水岩组

浅层水第I含水岩组，为全新统(Q4)和上更新统(Q3)潜水和微承压水(第Ⅰ承压水)，主要接受大气降水补给，其次是农田灌溉及河渠入渗补给，地下水和降水有着密切关系，雨季水位上升，旱季水位变化幅度大，一般为2-2.5m，从6月份雨季水位开始恢复，9月份结束后逐渐下降，一般地说最高水位滞后于最大降水期一个月。表层亚砂、粉砂的分布为降水入渗提供了良好途径，含钙核亚粘土的砂层水具微承压性，接受上部垂向渗入补给的强弱，取决于上覆亚粘土钙核的含量。潜水位随地貌不同而异。潜水由于地形平坦，含水层岩性又为粉砂、亚砂土、亚粘土，所以径流条件差。水力坡度、地下水流向与地形坡度、地表水汇集方向密切吻合。潜水、微承压水的排泄主要是垂向蒸发，另一排泄途径是人工开采。

②第Ⅱ承压水含水层

该层地下水水位变化较大，年变幅0.5-1.2m。水位上升一般在雨季或雨后期，表明区域地下水位形成有一定量的大气降水参与，另从第Ⅰ含水层某些薄弱的隔水层向下越流补给。沭阳县范围内第Ⅱ承压水作为主要开采层，地下水位大幅度下降。地下径流来自西北、西南沂沭、淮河流域，向东北、东南排泄。

#### 5.2.4.2厂区地质与水文地质条件

（1）厂区地形、地貌

场地地形平坦，地貌单元属于黄淮冲积平原。

（2）土层分布

根据勘察表明，20m以浅土层分述如下：

①层粘土：表层为0.4m耕植土，灰黄，褐黄色，软塑~可塑，形成时代为Q4，干强度中等，中等韧性，摇振反应无，切面光滑，有光泽，层厚为1.4m-1.9m，平均层厚1.63m。

②层粘土：黄绿色，可塑，干强度高，高韧性，摇振反应无，切面光滑，有光泽，含大量钙质结核，粒径约20-40mm，含少量的铁锰结核，层厚为3.7m-4.5m，平均层厚4.1m。

③层粘土：黄绿色，可塑，干强度高，高韧性，摇振反应无，切面光滑，有光泽，层厚为3.3m-3.8m，平均层厚3.55m。

④层中砂：黄色，中密-密实，饱和，分选好，主要矿物成分为石英、云母、长石等，层厚为2.8m-3.7m，平均层厚3.45m。

⑤层粘土：黄绿色，可塑~硬塑，干强度高，高韧性，摇振反应无，切面光滑，有光泽，底板未揭穿。

（3）地下水

场地地下水类型为潜水，钻探期间实测潜水水位在自然地面下1.2m~1.3m，常年最高水位在自然地面下0.4m，地下水变化幅度为0.8m，主要由大气降水补给，水位随季节不同有较大变化，地下水为无色、无味、透明。

5.2.4.3地下水环境影响分析

污染物对地下水及土壤的影响主要是由于液态物料储运或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水和土壤。因此包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来土壤粒细而紧密、渗透性差，则污染慢；反之颗粒大、松散，渗透性能良好则污染重。

1、预测模型

（1）正常工况下，地下水可能的污染来源为污水处理设施等跑冒滴漏。项目工程防渗措施均按照设计要求进行，且措施未发生破坏正常运行情况下，计算预测污染物的迁移。

本项目厂区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。本项目污水处理站和化粪池废水处理设施主要浸润湿透面积按照10m2计，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008），钢筋混凝土结构水池渗水量不的得超过2L/（m2(d）。因此正常工况下，最大渗滤量按20L/d计。根据建设项目污染源的具体情况，排放形式可以概化为点源；排放规律可以概化为连续恒定排放。

正常工况CODMn和总锌的源强见表5.2.4-1。

表5.2.4-1   正常工况下的预测源强

| 工况 | 废水来源 | 污染物 | 污染物浓度 （mg/L） | 废水泄漏量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工况 | 化粪池 | CODMn | 340 | 0.02 |
| 正常工况 | 污水处理站 | 总锌 | 100 | 0.02 |

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t 时刻x 处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc( )—余误差函数。

（2）非正常工况下，主要的考虑因素是污水处理区的渗漏对地下水可能造成的影响。非正常状况按照正常工况下污染源强的10倍预测，因此泄漏量按200L/d计。非正常工况，泄漏按照此状况发生10天后被发现，采取控制措施停止泄露。非正常工况CODMn的源强见表5.2.4-2。

表5.2.4-2   非正常工况下的预测源强

| 工况 | 废水来源 | 污染物 | 污染物浓度（mg/L） | 废水泄漏量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常工况 | 化粪池 | CODMn | 340 | 0.2 |
| 非正常工况 | 冷却水槽 | 总锌 | 100 | 0.2 |

无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入。其解析解为：

式中：	x，y—	计算点处的位置坐标；

t	—	时间，d；

C(x，y，t)	—	t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M	—	含水层的厚度，m；

mM	—	瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u	—	水流速度，m/d；

n	—	有效孔隙度，无量纲；

DL	—	纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT	—	横向y方向的弥散系数，m2/d；

π	—	圆周率。

5.2.4.4水文地质参数

（1）渗透系数

渗透系数取值参数参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录B表B.1的经验值表，结合本项目区域地质概况，本项目区的渗透系数平均值及水力坡度见表5.2.4-3。

表5.2.4-3渗透系数及水力坡度

| / | 渗透系数（m/d） | 水力坡度（‰） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 0.015 | 2.2 |

（2）孔隙度的确定

根据区域地质资料，计该区域的土壤孔隙度取得平均值为0.455，有效孔隙度按0.22计。

（3）弥散度的确定

D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图5.2.4-4）。根据室内弥散试验以及我们在野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。

对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取20m，横向弥散度取2m。

图5.2.4-4  不同岩性的纵向弥散度与研究区域尺度的关系表

表5.2.4-4  含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n；DL＝aL×Um；DT＝aT×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；K—渗透系数，m/d；I—水力坡度；n—孔隙度；m—指数；DL—纵向弥散系数，m2/d；DT—横向弥散系数，m2/d；aL—纵向弥散度；aT—横向弥散度。计算参数结果见表5.2.4-5。

表5.2.4-5  计算参数一览表

| 参数 含水层 | 水流速度U（m/d） | 纵向弥撒系数DL（m2/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODMn |
| 项目建设区含水层 | 1.6×10-4 | 1.7×10-3 | 400 |

5.2.4.5预测结果

（1）正常情况下，厂区地下水污染物运移范围计算分别见表5.2.4-6~5.2.4-7。

表5.2.4-6  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 46.0 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 15.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 125.0 | 33.9 | 2.2 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 41.7 | 11.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 150.3 | 75.2 | 14.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 50.1 | 25.1 | 4.9 | 0.3 | 0.3 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ш 类水标准。

表5.2.4-7  总锌污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 0.096 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 污染指数 | 0.096 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 30.51 | 0.87 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 污染指数 | 30.51 | 0.87 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 62.36 | 19.56 | 0.75 | 0.03 | 0.03 |
|  | 污染指数 | 62.36 | 19.56 | 0.75 | 0.03 | 0.03 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 75.05 | 39.37 | 7.04 | 0.045 | 0.03 |
|  | 污染指数 | 75.05 | 39.37 | 7.04 | 0.045 | 0.03 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ш 类水标准。

（2）非正常工况下，当污水处理设施出现局部防渗失效，废水以点源从失效位置泄漏进入地下水。非正常状况污染物运移范围计算分别见表5.2.4-8~5.2.4.9。

表5.2.4-8  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 24.7 | 1.1 | 3.3 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 8.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 19.7 | 7.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 6.6 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 15.1 | 9.9 | 3.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 污染指数 | 5.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ш 类水标准。

表5.2.4-9  总锌污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 0.053 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 污染指数 | 0.053 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 1.46 | 0.078 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 污染指数 | 1.46 | 0.078 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 1.16 | 0.57 | 0.065 | 0.03 | 0.03 |
|  | 污染指数 | 1.16 | 0.57 | 0.065 | 0.03 | 0.03 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 0.088 | 0.66 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
|  | 污染指数 | 0.088 | 0.66 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ш 类水标准。

本项目主要地下水污染源（化粪池、热镀锌车间冷却水槽及污水处理站）距离厂界约20m

本项目主要地下水污染源（化粪池、隔油池）距离厂界约10m

①从上表中可以看出，正常工况下，项目厂界地下水环境质量不会超标。

②从上表中可以看出，非正常工况下，按照正常工况下污染源强的10倍预测，项目厂界地下水环境质量不会超标。

③对深层地下水的污染影响：判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。区内第I、第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

5.2.4.6评价结论

项目所在地下游最近居民点为少量散户居民，该地居民生活用水已由自来水管网供给，污染物扩散不会对其饮水产生明显影响。若本项目渗滤液在无防渗条件下渗，20年内对周围地下水影响范围较小。

项目建设不同阶段除厂界内以外地区，均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类标准要求。在建设项目采取环保措施后，能有效阻止厂界内小范围超标区域对地下水的污染，可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类标准要求。

### 5.2.5固废环境影响预测及评价

建设项目的固废从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。

5.2.5.1固体废物来源、种类及产生量

根据工程分析可知，建设项目产生的固废主要为一般工业固废、生活垃圾和危险废物。建设项目固体废物来源、产生量及利用处置方式汇总于表5.2.5-1。

表5.2.5-1   建设项目固体废物来源、产生量及处置方式一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材边角料 | 一般固废 | 重剪 | — | — | 190 | 外售 |
| 2 | 焊渣 | 一般固废 | 焊接 | — | — | 0.5376 | 外售 |
| 3 | 酸洗槽渣 | 危险固废 | 酸洗 | HW17 | 336-064-17 | 6.5 | 委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置 |
| 4 | 废酸液 | 危险固废 | 酸洗 | HW17 | 336-064-17 | 1078 |  |
| 5 | 助镀废渣 | 危险固废 | 再生 | HW17 | 336-051-17 | 16.25 |  |
| 6 | 锌渣、锌灰 | 危险固废 | 热镀锌废气处理 | HW23 | 336-103-23 | 86.8 |  |
| 7 | 钝化废液 | 危险固废 | 钝化 | HW17 | 336-064-17 | 136 |  |
| 8 | 喷淋塔沉渣 | 危险固废 | 热镀锌废气治理 | HW49 | 900-041-49 | 1.242 |  |
| 9 | 废活性炭 | 危险固废 | 废气处理 | HW49 | 900-041-49 | 0.15 |  |
| 10 | 污水处理站污泥 | 危险固废 | 污水处理 | HW17 | 336-052-17 | 10.8 |  |
| 11 | 废润滑油 | 危险固废 | 机械 | HW08 | 900-209-08 | 1.1 | 委托江苏尚楚环保科技有限公司处置 |
| 12 | 粉尘 | 一般固废 | 废气收尘 | — | — | 9 | 公司回收处理 |
| 13 | 废包装桶 | 一般固废 | 原辅材料 | — | — | 2 | 厂家回收 |
| 14 | 不合格产品 | 一般固废 | 检验 | — | — | 380 | 公司回收处理 |
| 15 | 化粪池污泥 | 一般固废 | 生活污水 | — | — | 0.5 | 环卫清运 |
| 16 | 隔油池废油 | 危险固废 | 污水处理 | HW08 | 900-249-08 | 0.5 | 委托江苏尚楚环保科技有限公司处置 |
| 17 | 生活垃圾 | 一般固废 | 办公生活 | — | — | 15 | 环卫清运 |

上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。

因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。

危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，应做到防漏、防渗。厂区危废堆场设计满足以下要求：

（1）沭阳经济技术开发区地质结构稳定，地震频度低，强度弱，地震烈度在6度以下；

（2）项目所在地近3～5年内地下水位埋深1~3m，低于危废贮存设施底部；

（3）距离厂界最近的居民区为850m的桔园村，满足“场界应位于居民区800米以外”；

（4）本地区不属于易遭受严重自然灾害影响的地区；

（5）本区域全年主导风向为东南东风，居民区位于其下风向；

（6）采取了防渗措施，已建设防渗地坪，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）。

危险固废的暂存方案：本项目运营期产生的危险废物主要有酸洗槽渣、废酸液、助镀废渣、锌渣、锌灰、钝化废液、废润滑油、废活性炭、污水处理站污泥，其主要产环节为酸洗、废气处理及污水处理过程。危废产生后通过收集由专用的密闭铁桶或胶桶贮存于厂区的危废仓库，并交由资质单位进行处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对无影响。

运输过程的环境影响分析：本项目危废主要主要有酸洗槽渣、废酸液、助镀废渣、锌渣、锌灰、钝化废液、废润滑油、废活性炭、污水处理站污泥，并采用密闭铁桶或胶桶贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生散落时，可能情况有：①密闭容器整个掉落，但密闭容器未破损，司机发现后，及时返回将密闭容器放回车上，由于密闭容器未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②密闭容器整个掉落，但密闭容器由于重力作用，掉落在地上，导致密闭容器破损或盖子打开，如废活性炭类、锌渣、酸洗槽渣等危废散落一地，基本不产生粉尘和泄露，司机发现后，及时采用清扫等措施，将废活性炭类、锌渣、酸洗槽渣收集后包装，对周边环境影响较小。如废酸液、废钝化液等液体散落后，液体泄露出来后形成液池，运输路线基本为硬化路面，经过水泥硬化处理，且硬化厚度达100mm以上，具有良好的防渗功能。运输司机发现后，利用车上配备的围截材料进行围堵，防止液体进一步扩散，同时利用车上的收集桶将泄露的液体尽可能的收集，通过以上措施后残留在地面的危废量较小。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。

厂内危险废物收集、贮存过程影响分析：一般工业固体废物、生活垃圾混放，可造成一般工业固体废物、生活垃圾被污染，成为危险废物。被污染的一般工业固体废物、生活垃圾如发生泄漏产生的废气、废水可能对大气、地表水、地下水、土壤造成污染；发生火灾会对大气环境造成影响并造成人员、财产损失；火灾过程中产生的事故废水、废吸附物等如不能妥善收集、处置可能会对地表水、地下水、土壤环境造成污染。

本项目危险废物产生量、厂内储存量较小，发生泄漏后废气、废水对局部大气、水环境造成影响，通过立即采取泄漏源切断、防泄漏措施后，一般影响程度较小，且不会产生长期不利影响。建设方应对危险废物产生、暂存场所、包装容器进行定期检查，及时发现、处理泄漏事故，减小不利环境影响。

本项目须强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行妥善处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

5.2.5.2固体废物堆放场所环境影响分析

项目所产生的固体废物在厂区堆放、厂内外运输过程中会产生一定的扬尘污染空气，也会因为下雨而随雨水流入附近水域或渗入地下污染地下水，因此必须做好掩盖、喷淋保湿及防渗防漏的工作。

建设项目建设一座总面积约100m2的一般固废堆场，位于综合厂房2#西南角；同时设有100m2的危废暂存场所，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废仓库建设在厂区中间位置热镀锌车间2内部，因此危废仓库的选址合理。同时按危废储存场所要求进行防渗、防漏处理，要求符合危险废物的暂时储存要求。本项目产生的危险固废在厂内暂存期间不会造成二次污染。

5.2.5.3危险固体废物影响分析

本项目按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》等相关要求，设置专门的危险废物堆放场。危险废物委托具有危险废物经营许可证资质且具备相应处理能力的专业公司进行安全处置。

（1）危险废物环境影响分析

本项目运营期产生的危险废物主要有酸洗槽渣、废酸液、助镀废渣、锌渣、锌灰、钝化废液、废润滑油、废活性炭、污水处理站污泥，其主要产环节为酸洗、废气处理及污水处理过程。危废产生后通过收集由专用的密闭铁桶或胶桶贮存于厂区的危废仓库，并交由资质单位进行处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对无影响。

同时，本项目产生的危废用密闭的铁桶或胶桶贮存，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。

5.2.5.4一般工业固体废物影响分析

为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，主要是搞好固废的收集、转运等环节。一般固废临时贮存房按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存房渗透系数达1.0×10-7厘米/秒，其后由综合利用厂家定期运走。因此，本项目的一般工业固体废物和生活垃圾基本不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。

综上所述，建设项目产生的固体废物通过以上措施处置实现零排放，不会对周围环境产生影响，不会产生二次污染。

5.2.5.5建议

根据上述评价结果，建议建设单位进一步采取以下措施减少固体废物对周围环境的影响：

（1）建设单位必须落实固废处理措施，与相关专业处理厂商完成签约，避免营运后找不到合适的处理厂商而使固体废物长期堆放产生二次污染。

（2）建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，不得沿途抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。

（3）对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物的全过程管理应报环保行政主管部门批准。

### 5.2.6生态影响分析

本项目的建设将带来周边生态的轻微变化，主要表现为土地表面改变、生态适宜度变化、局部植被覆盖率降低、能耗负荷增大、植被面积减少、陆生生物受到干扰等诸多对生态环境不利的因素。本项目完成后将会在厂界周边采取绿化措施，以种植高大乔木以主，上层应以高大杨树、槐树、水杉等为主，中层以女贞、广玉兰等常绿乔木为主，辅之以梧桐、紫荆、金丝桃等，低层以结缕草等草皮绿化。沭阳县林地和林业带以及风景旅游地与建设项目的距离较大，对其生态影响较小。

### 5.2.7环境风险影响分析

5.2.7.1环境风险评价工作等级和范围

（1）评价工作等级

根据导则，敏感区系指《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。具体敏感区应根据建设项目和危险物质设计的环境确定。

建设项目所在地位于沭阳经济技术开发区慈溪路，属于工业用地，根据建设项目分类管理名录，建设项目拟建地点不属于环境敏感区域。

根据本项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，本项目不构成重大危险源，项目所在地不属于环境敏感区域。依据导则规定，本项目风险评价等级为二级，建设项目环境风险评价工作等级判定表见表5.2.7-1。

表5.2.7-1   建设项目环境风险评价工作级别表

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

（2）评价范围

本项目环境风险评价等级为二级评价，故根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险评价范围是以建设地为中心，半径为3km。

5.2.7.2环境风险评价因子

根据本企业工程特点，本项目可能发生事故或者在非正常工况下对周边环境产生影响主要在以下几个方面：①热镀锌车间生产线槽中酸洗槽、活化助镀槽泄露事故导致各类酸泄露；②危险化学品储罐如盐酸储罐、氨水胶桶发生泄漏导致有害气体进入大气环境中；③废气处理系统失效，各类车间产生的废气未经处理直接排放至大气。分析计算得出的本项目风险源见表5.2.7-2。

表5.2.7-2  关键功能单元的重点部位及其薄弱环节分析

| 关键功能 单元 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 热镀锌车间 | 酸洗槽、助镀槽 | 操作失误 | 漏料 | 有害气体释放 |
| 危险化学品储罐 | HCl储罐 氨水胶桶 | 操作失误 | 漏料 | 有害气体释放 |
| 废气处理系统 | 酸雾吸收塔、布袋除尘装置、粉末回收二级处理装置、二级活性炭吸附装置 | 操作失误 维护保养不当 | 无去除效率 | 废气排放 |

5.2.7.3重大事故环境风险概率及最大可信度事故

事故概率可以通过事故树分析，确定事件后用概率计算法求得，也可以通过类比法求得。本评价通过类比确定最大可信事故概率。

（1）一般事故概率

一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，此类事故如处置不当，将对环境产生不利影响。风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄露等几个方面，据中国石化总公司1983-1993年《石油化工典型事故汇编》中统计，常见的危险和事故分为火灾爆炸事故和毒物泄漏事故两类。因生产装置原因造成的事故中以设备、管道、贮罐破损泄漏出现几率最大；因人为因素造成的事故中以操作失误、违章操作。一般事故原因统计见表5.2.7-3。

表5.2.7-3  一般事故原因统计表

| 事故原因 | 所占百分比(%) |
| --- | --- |
| 贮罐、管道和设备破损 | 52 |
| 操作失误 | 11 |
| 违反检修规程 | 10 |
| 处理系统故障 | 15 |
| 其它 | 12 |

（2）泄漏最大可信事故概率分析

有毒有害物质泄漏到大气中有两种可能，一是储罐有裂缝或破裂；另一种是自动控制失效。又可以分为正常操作与非正常操作两种情况下的泄漏。人为失误概率的估算一般取10-2。事件发生概率参照化工生产主要单元基本事件专家评价法得到的发生概率类比法分析，见表5.2.7-4。

表5.2.7-4  生产各单元基本事件发生概率类比

| 事件名称 | 概率 | 事件名称 | 概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1（储存罐破裂） | 1×10-5 | Q4（安全阀未打开） | 1×10-5 |
| Q2（管道堵塞） | 5×10-3 | S2（压力控制系统失效） | 5×10-5 |
| Q3（操纵者无反应） | 4×10-3 | E6（关闭系统失效） | 5×10-5 |

通过基本事件概率分析表明，储罐破裂发生的概率在标准之内；安全阀未打开及压力控制系统失效的概率接近标准。

恶性生产事故往往不是孤立的，而可能是一个链式反应，称为事故链。而原事故又可能是一个小事故，导致多个链式反应事故，最终构成一个重大事故或特大恶性事故。事件链分析有利于将事故消除在萌芽状态，在事故树分析中，将人们所要分析的对象事件称为定事件，能够引起定事件的一组基本事件的组合称为割集，如果去掉割集中任何一事件都不能构成割集，则称为最小割集。

在上述各单元基本事故发生概率的基础上，可以得到各最小割集发生概率。从中可以得出，一年所有工作日中储罐化学品泄漏事故发生概率为P(A)=1×10-5，通过加强对安全控制系统的改善与管理就可以大大有效的减少事故的发生。

（3）火灾、爆炸最大可信事故概率分析

国内外统计资料显示，因防爆装置无作用而造成假焊缝爆裂或大裂纹泄漏的重大事故概率仅约为6.9×10-7～6.9×10-8/年左右，一般发生的泄漏事故多为进出料管道连接处的泄漏。据我国不完全统计，设备容器一般破裂泄漏的事故概率在1×10-5/年。此外，据储罐事故分析报道，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于1×10-5，随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

（4）最大可信事故概率

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的定义，最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0的事故。最大可信事故源项分析是确定发生概率和危险物质的释放量。

本评价对照《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85），对主要原辅材料的健康危害等级进行判定，判定标准见表5.2.7-5。

表5.2.7-5  职业性接触毒物危害程度分级依据

| 指标 | 分级 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ（极度危害） | Ⅱ（高度危害） | Ⅲ（中度危害） | Ⅳ（轻度危害） |
| 急性 中毒 | 吸入LC50，mg/m3 经皮LD50,mg/kg 经口LD50,mg/kg | <200 <100 <25 | 200- 100- 25- | 2000- 500- 500- | >20000 >2500 >5000 |
| 急性中毒发病状况 | 生产中易发生中毒，后果严重 | 生产中可发生中毒，预后良好 | 偶可发生中毒 | 至今未见急性中毒 但有急性影响 |
| 慢病中毒患病状况 | 患病率（≥5%） | 患病率较高（<5%）或症状发生率高（≥20%） | 偶有中毒病例发生或症状发一率较高（≥10%） | 无慢性中毒，而有慢性影响 |
| 慢性中毒后果 | 脱离接触后，继续进展或不能治愈 | 脱离接触后，可基本治愈 | 脱离接触后，可恢复，不致严重后果 | 脱离接触后，自行恢复，无不良后果 |
| 致癌性 | 人体致癌物 | 可疑人体致癌物 | 实验动物致癌物 | 无致癌物 |
| 最高容许浓度mg/m3 | <0.1 | 0.1- | 1.0- | >10 |

由上表可判断建设项目使用的原辅材料中氨水毒性为高度危害，盐酸毒性为中度危害，本项目盐酸以储罐存放形式存储在厂区车间外，氨水以桶装形式存在放危险化学品仓库，突发事件下盐酸泄露产生的量及危害范围远大于氨水泄露事故造成的影响，结合各物料的年消耗、周转量，本评价将盐酸作为毒物泄漏的分析对象。

建设项目最大可信事故及其概率见表5.2.7-6。

表5.2.7-6  建设项目最大可信事故概率

| 序号 | 最大可信事故类别 | 对环境造成重大影响概率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏最大可信事故 | 1.0×10-5 |
| 2 | 火灾爆炸事故 | 1.2×10-5 |
| 3 | 废气处理系统失效 | 1.0×10-7 |
| 4 | 废水处理系统失效 | 1.0×10-7 |

通过以上类比，结合本项目特点，预测本项目最大可信事故概率为1×10-5/年。根据本项目的工艺特点，涉及到的易燃物质比较少，因此泄露是最有可能发生的事故，本项目生产工艺以常压为主，在设备出现故障的情况下，发生爆炸的可能性较小。而一旦发生危险化学品泄漏事故，扩散至空气中，其危害是不易控制的。在风险识别、分析和事故分析的基础上，因此确定本工程风险评价的最大可信事故设定为储存单元盐酸储罐泄露，废气处理装置失效事故。

5.2.7.4事故源项分析

结合各物料的年消耗、周转量，本项目物料泄漏主要考虑盐酸的泄漏事故。

（1）泄漏量计算

本项目在厂区中间区域热镀锌车间1北边设置了盐酸化学品储罐区，厂区内设置事故应急池，以保证任何液体原辅料和含物料的废水（包括消防废水）不直接排出厂界，因此本项目的盐酸泄漏事故源强分析主要为气态下的风险事故。

液体泄漏，其速度QL用伯努利方程计算：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s;

Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6～0.64，取0.62；

A—裂口面积，m2，取0.000314m2；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

g—重力加速度，m/s2；

h—裂口之上液位高度，m，取2.5m。

考虑泄漏事故处理时间为10min。根据上述公式计算得出本项目物料泄露量见表5.2.7-7。

表5.2.7.7  泄露量计算一览表

| 符号 | 含义 | 单位 | 盐酸 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.62 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.00196 |
|  | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 1270 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 101325 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 101325 |
| g | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| H | 裂口之上液位高度 | m | 2.5 |
| Q | 液体泄露速度 | kg/s | 1.73 |
| — | 泄露时间 | S | 600 |
| — | 泄露量 | kg | 1038 |

（2）质量蒸发速率计算

液体泄漏后立即扩散到地面，一直流到低洼处或人工边界如防护堤、岸墙等，形成液池。液体泄漏出来不断蒸发，当液体蒸发速度等于泄漏速度时，液池中的液体将维持不变。如果泄漏的液体是低挥发性的，则液池中蒸发量较少，不易形成气团，对场外人员危险性较小；如果泄漏的是挥发性液体，泄漏后液体蒸发量大，在液池上会形成蒸气云，容易扩散到场外，对场外人员的危险性较大。由于本项目盐酸泄露后蒸发主要以质量蒸发为主。液体质量蒸发速度Q3按下式计算：

Q3=a×p×M/(R×T0) ×μ(2-n)/ (2+n)×r(4+n)/(2+n)

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

a，n——大气稳定度系数，在不同稳定度下的取值见表5.2.7-8；

p——液体表面蒸气压，Pa；

M——摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数；J/mol·k；

T0——环境温度，k；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表5.2.7-8  不同大气稳定度下的液池蒸发模式参数表

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A,B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E,F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。本项目罐区有围堰，等效半径8.5m，液体厚度以5mm厚度铺满地面计算。气象条件取全年最大出现原则，有风时大气稳定度取D，静小风时取E，有风时全年平均风速3.7米/秒，静小风时0.5米/秒。本项目物料蒸发速度计算见表5.2.7-9。

表5.2.7-9  有毒物质物料蒸发速率计算结果表

| 稳定度 | 盐酸蒸发速率 |
| --- | --- |
|  | 3.1m/s | 0.5m/s |
| D | 51.8kg/s | — |
| E | — | 10.92 kg/s |

（3）大气扩散预测模式选取

项目采用多烟团模式，在事故后果评价中采用下列烟团公式：

①有风时面源扩散模式

采用有风条件下面源扩散模式预测污染源下风向轴线污染物浓度。

面源所占的面积S≤1km2，可采用虚点源模式。虚点源模式是把每个面源单元简化成一等效点源，用点源公式来计算面源造成的污染浓度。设边长为L的面源单元，源强为Qa，等效源高为H，把原点取在面源中心，此时只要将扩散参数做如下修正，即可用点源预测模式计算这个面源单元在下风向地面任一点(X，Y)的浓度：

式中XOY为Y方向虚点源后退距离(m)，XOZ为Z方向虚点源后退距离(m)。XOY、XOZ由下式求解：

②小风和静风时面源扩散模式

小风和静风条件下面源预测模式采用虚点源模式，即在小风和静风点源扩散模式中进行虚点源后退距离修正，即可计算面源在下风向造成的浓度分布。

小风静风时，污染物地面浓度C(x,y,0)可用下式计算：

式中η和G按下式计算：

γ01和γ02分别是横向和铅直向扩散参数的回归系数，γ01和γ02的定值见HJT2.2-1993附录B3。

上式中He是烟筒有效高度相对于预测点的高度。若预测点高度坐标为z，烟筒有效高度处坐标为z0，则He=z0-z。

（4）预测结果分析

分别选取有风（3.7m/s）和静风（0.5m/s）条件，预测盐酸发生泄漏事故时在不同大气稳定度情况下的下风向地面浓度，并分析对下风向厂区及周边地区的影响。

- 盐酸泄漏事故测结果分析

分别计算在各稳定度下风向盐酸的轴线浓度，正常风速取该地区多年平均风速3.7m/s，静小风风速取0.5m/s，预测结果见表5.2.7-10~表5.2.7-11。

表5.2.7-10  有风条件下盐酸的轴线浓度预测结果单位：mg/m3

| 稳定度 | A-B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 3.5 |
| 时间min | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100m | 10408.48 | 10408.48 | 40260.90 | 40260.90 | 63576.15 | 63576.15 | 64989.55 | 64989.55 |
| 200m | 3062.81 | 3062.81 | 15245.08 | 15245.08 | 33679.54 | 33679.54 | 41433.05 | 41433.05 |
| 300m | 1449.19 | 1449.19 | 8177.71 | 8177.71 | 19386.31 | 19386.31 | 24347.04 | 24347.04 |
| 400m | 404.1949 | 404.1949 | 5164.63 | 5164.63 | 12777.82 | 12777.82 | 16190.55 | 16190.55 |
| 500m | 252.8865 | 252.888 | 3588.16 | 3588.16 | 9145.85 | 9145.85 | 11650.01 | 11650.01 |
| 600m | 40.4305 | 40.4806 | 2653.81 | 2653.81 | 6917.92 | 6917.92 | 8842.33 | 8842.33 |
| 700m | 27.0162 | 27.6034 | 2049.89 | 2051.44 | 5420.62 | 5443.89 | 6967.86 | 6974.65 |
| 800m | 17.7593 | 19.8031 | 1556.47 | 1638.82 | 3207.85 | 4413.23 | 4312.47 | 5663.69 |
| 900m | 10.9938 | 14.7702 | 897.5506 | 1342.90 | 585.363 | 3661.54 | 567.3389 | 4704.82 |
| 1000m | 6.4113 | 11.3601 | 329.2644 | 1122.93 | 33.8917 | 3094.77 | 13.8138 | 3980.26 |
| 1100m | 3.606 | 8.994 | 82.865 | 959.283 | 1.0703 | 2641.40 | 0.122 | 3493.80 |
| 1200m | 1.9835 | 7.2654 | 16.3318 | 829.5589 | 0.0229 | 2301.77 | 0.0006 | 3100.10 |
| 1300m | 1.083 | 5.952 | 2.8171 | 725.5352 | 0.0004 | 2026.95 | 0 | 2776.04 |
| 1400m | 0.5933 | 4.9055 | 0.4586 | 640.3902 | 0 | 1793.24 | 0 | 2502.98 |
| 1500m | 0.3284 | 4.0275 | 0.0739 | 566.1069 | 0 | 1505.36 | 0 | 2190.48 |
| 1600m | 0.1845 | 3.2643 | 0.0122 | 487.1217 | 0 | 1012.01 | 0 | 1514.59 |
| 1700m | 0.1054 | 2.5963 | 0.0021 | 387.4783 | 0 | 469.2559 | 0 | 631.8969 |
| 1800m | 0.0613 | 2.0217 | 0.0004 | 272.3033 | 0 | 147.0391 | 0 | 148.3875 |
| 1900m | 0.0364 | 1.5422 | 0.0001 | 166.2224 | 0 | 32.914 | 0 | 21.1443 |
| 2000m | 0.022 | 1.1549 | 0 | 88.7732 | 0 | 5.6627 | 0 | 2.0394 |
| 2100m | 0.0135 | 0.8518 | 0 | 42.4383 | 0 | 0.8086 | 0 | 0.1472 |
| 2200m | 0.0085 | 0.6207 | 0 | 18.4866 | 0 | 0.1003 | 0 | 0.0086 |
| 2300m | 0.0054 | 0.4482 | 0 | 7.4919 | 0 | 0.0113 | 0 | 0.0004 |
| 2400m | 0.0035 | 0.3216 | 0 | 2.876 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 |
| 2500m | 0.0023 | 0.2298 | 0 | 1.0617 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 |
| 2600m | 0.0015 | 0.1639 | 0 | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2700m | 0.001 | 0.1169 | 0 | 0.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800m | 0.0007 | 0.0834 | 0 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2900m | 0.0005 | 0.0596 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000m | 0.0003 | 0.0427 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD50范围 | ＜159.7m | ＜429.6m | ＜779.3m | ＜912.9m |
| STEL范围 | ＜894.4m | ＜2223.8m | ＜1946.3m | ＜1915.7m |
| 标准：半致死浓度：LD50 900 mg/kg(大鼠经口)，《工作场所有害因素职业接触限值》短时接触容许浓度限值：PC-STEL 15 mg/m3 |

表5.2-7-11  静、小风条件下盐酸的轴线浓度预测结果单位：mg/m3

| 稳定度 | A-B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 0.5 |
| 时间min | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 0m | 17043.90 | 17049.72 | 122407.29 | 122590.23 | 73600.05 | 73967.07 | 53824.09 | 54335.91 |
| 100m | 190.0438 | 196.5832 | 2348.02 | 2665.70 | 4008.76 | 4701.30 | 5474.10 | 6439.80 |
| 200m | 40.8687 | 47.496 | 288.7706 | 589.7794 | 407.2089 | 1017.94 | 564.2622 | 1416.13 |
| 300m | 13.7655 | 19.844 | 28.33 | 199.3914 | 25.8305 | 319.9216 | 35.8798 | 446.3141 |
| 400m | 5.1061 | 10.1821 | 1.4318 | 71.1049 | 0.6523 | 100.2508 | 0.9067 | 139.987 |
| 500m | 1.8602 | 5.7555 | 0.0321 | 23.4998 | 0.0056 | 27.3792 | 0.0078 | 38.2469 |
| 600m | 0.6314 | 3.4119 | 0.0003 | 6.7646 | 0 | 6.109 | 0 | 8.5356 |
| 700m | 0.1941 | 2.0652 | 0 | 1.6385 | 0 | 1.0746 | 0 | 1.5017 |
| 800m | 0.0531 | 1.2559 | 0 | 0.327 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.2038 |
| 900m | 0.0128 | 0.7592 | 0 | 0.0531 | 0 | 0.0151 | 0 | 0.0211 |
| 1000m | 0.0027 | 0.4529 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0016 |
| 1100m | 0.0005 | 0.2652 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 |
| 1200m | 0.0001 | 0.1518 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300m | 0 | 0.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400m | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500m | 0 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1600m | 0 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1700m | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800m | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900m | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000m | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100m | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200m | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2300m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2600m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2700m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2900m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD50范围 | ＜21.3m | ＜76.4m | ＜101.1m | ＜118m |
| STEL范围 | ＜339.5m | ＜537.5m | ＜541.9m | ＜564.1m |
| 标准：半致死浓度：LD50 900 mg/kg(大鼠经口)，《工作场所有害因素职业接触限值》短时接触容许浓度限值：PC-STEL 15 mg/m3 |

- 预测结果小结

风险源影响半径一览表见下表5.2.7-12。

表5.2.7-12  盐酸泄漏事故发生后果预测结果

| 稳定度 | A-B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl | 平均风速3.7m/s | 最大落地浓度mg/m3 | 78939.9 | 376490.7 | 786790.8 | 946706.6 |
|  |  | 最大浓度出现距离（m） | 28.9 | 30 | 27.1 | 27.2 |
|  |  | 半致死浓度范围（m） | 159.7 | 429.6 | 779.3 | 912.9 |
|  |  | 短时接触容许浓度范围（m） | 894.4 | 2223.8 | 1946.3 | 1915.7 |
|  | 静小风风速0.5m/s | 最大落地浓度mg/m3 | 19444.7 | 204393.1 | 130483.1 | 95151.7 |
|  |  | 最大浓度出现距离（m） | 4.5 | 4.4 | 8.4 | 10.7 |
|  |  | 半致死浓度范围（m） | 21.3 | 76.4 | 101.1 | 118.0 |
|  |  | 短时接触容许浓度范围（m） | 339.5 | 537.5 | 541.9 | 564.1 |

由表5.2.7-12可知，当氯化氢发生泄漏事故时，在有风、F稳定度条件下氯化氢对下风向的浓度影响值最大，且已达到半数致死浓度和立刻威胁生命与健康浓度范围限值，其半致死浓度范围为912.9m，短时接触容许浓度范围为1915.7m。综上所述，盐酸泄漏事故发生时，大气中污染物的浓度随着时间和距离的递增逐渐降低，对本企业及周边人员人身健康将会遭受较大的伤害。因此发生此泄漏事故时，无组织扩散的各类有毒有害废气会对周围环境空气会造成一定影响。5.2.7.5事故中伴生/次生危险性分析

伴生、次生危险性分析见图5.2.7-1。

图5.2.7-1    事故状况伴生和次生危险性分析

物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故；发生火灾事故时，常采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，部分泄漏的物料转移至消防水，若消防水不经处理直接外排，很可能污染受纳水体。

（1）事故中的伴生危险性分析

当物料存储区或生产区发生气态物料或易挥发液体物料大量泄漏时，为了防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，采取消防水对泄漏处进行喷淋洗涤，部分物料转移至消防水，若消防水不予处理直接排入外环境可能导致水污染或污水处理厂产生严重污染或冲击。应采取措施回收物料后，再将事故废水收集至事故池，再分批送厂内污水处理装置处理，将次生危害降至最低。

（2）事故中次生危险性分析

① 火灾爆炸事故中的次生危险性分析

本项目生产区或物料存贮区发生火灾爆炸事故时，进入大气的燃烧产物包括不完全燃烧形成的CO烟雾或其它中间产物化学物质，这些物质往往具有毒性特征，会形成与毒物泄漏同样后果的次生环境污染事故。

② 泄漏事故中的次生危险性分析

本项目在泄漏事故中向空气中散发气态或低沸点有机物进入环境后，或在空气中迁移、或进入水体、或进入土壤。作为可降解的有机物，在环境中受光照，空气或微生物等共同作用，经氧化分解，逐步向二氧化碳和水等小分子物质方向降解。在降解过程中会生成各种中间体有机物，物质的毒性也会发生变化，但总体来讲，是向低毒或无毒的方向变化。

总体而言，本项目在事故状态下存在次生污染的危险性，但影响范围是局部的，小范围的，短期的，并且是可能恢复的。

5.2.7.6废水处理装置事故性排放分析

建设项目废水排放主要潜在的事故情况是厂区污水处理站出现故障废水未经过预处理溢出厂区；发生此类情况时，建设项目排放的事故废水会对附近水体造成较大的冲击。因此建设项目拟设置一座180m3事故应急池，当污水处理站发生故障不能正常运行导致废水排放无法达标时，废水将导入事故池内，待处理设施修复正常以后处理达标再排放；如果在规定的时间内（事故池满时）废水处理设施仍不能恢复正常运行，将暂时停产。

事故应急池有效容积应按《水体环境风险防控要点》(试行)中公式计算：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

V1---收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；

V2---发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3 ---发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4 ---发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3;

V5 ---发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q ---降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa---年平均降雨量，mm，根据沭阳县多年气象资料取958.5；

n---年平均降雨日数，根据沭阳县多年气象资料取87。

F---必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，取0.1229。

综合考虑本项目发生事故的可能性及事故的类型，本评价主要考虑发生事故时产生的消防水量和该收集系统的降雨量，V1按照热镀锌车间1个酸洗槽最大总量99.008m3， V3、V4取0，V2根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第八章第二节建筑物的室外消火栓用水量不应小于30L/s、以一次事故消防灭火所需时间为0.5h计算，发生事故时产生消防废水量为54m3，V5核算结果为13.54m3，因此厂区所需事故池总容积为166.55m3，考虑最不利情形，建设单位应建设不小于180m3的事故水池。

# 6环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境污染防治

6.1.1大气环境污染防治

①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。

②运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。

③施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。

④当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

6.1.2水环境污染防治

①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

②施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大或悬浮物含量高的生产废水与施工现场冲洗废水，需经隔油沉淀池处理后循环利用，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期抽吸。砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。

③水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

④为了防止施工期的废水对周围水体造成影响，施工期间必须加强管理，在施工场地内不得乱倒污、废水；尽量减少物料流失及跑、冒、滴、漏。

6.1.3声环境污染防治

①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。

②尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

③施工机械应尽可能放置于对周围居民造成影响最小的地点。

④在高噪声设备周围设置掩蔽物。

除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

6.1.4固体废物环境污染防治

①施工人员生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。

②尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并委托环卫部门及时清运。

6.1.5生态环境影响防治

①对植物的影响

在施工过程中，施工作业的土壤和植被可能受到扰动和破坏，施工扬尘降在植株表面，降低植物的光合作用，进而对农作物的生长发育产生一定的影响，施工期需经常洒水，减少扬尘的产生。

②水土流失的影响

水土保持措施的建立依据发布的有关加强水土保持的法律、法规及相关标准和技术规范进行，考虑安全可行，尽量减少占地，少破坏在建水土保持设施。防止建设项目中的水土流失具体措施如下：

尽量减少对所在区域内水土、植被原有的挤占和破坏；对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理；临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失；尽量避免在雨季，特别是暴雨其施工。雨季施工时，应备有工程布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷；保持排水系统畅通；项目完成后要对水土保持工程及绿化设施进行经常性的维护保养。

采取上述措施后，能有效控制水土流失的对生态的影响，基本不会改变项目所在地生态环境。

6.1.6施工期环境管理

在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要做到贯彻国家的环保方针、政策、法规和标准，建立以岗位责任制为中心的各项环保管理制度，做到有章可循，科学管理。

6.2营运期污染防治对策措施

### 6.2.1大气污染防治措施评述

6.2.1.1废气收集处理走向图

建设项目建成投产后新增大气污染物收集处理走向如图6.2.1-1所示。

图6.2.1-1建设项目全厂大气污染物走向图

6.2.1.2有组织废气污染防治措施可行性分析

建设项目运营过程中产生的有组织废气主要包括制管车间打磨粉尘、热镀锌车间酸洗酸雾、氨气、热镀锌车间燃烧废气、热镀锌锌尘、氨气、氯化氢、喷塑车间喷塑粉尘、烘干废气；盐酸储罐收集的大小呼吸废气和食堂油烟废气；有组织废气产生源强、浓度、速率及产生量详细情况见表3.2.3-11。

1、粉尘废气污染防治措施评述

（1）粉尘废气处理方式

①制管车间打磨粉尘

打磨粉尘产生于灯杆生产工艺中磨光工序，主要污染物是颗粒物。打磨工序采用布袋除尘措施，粉尘收集效率按90%计，通过收集后，制管车间1粉尘通过15m高排气筒（1#）排放；制管车间2粉尘通过15m高排气筒（2#）排放。

- 热镀锌粉尘

本项目的热镀锌工序有镀锌废气产生，废气主要成分为氧化锌、氯化锌、氯化铵及氨气、氯化氢等。烟尘通过在锌锅的两侧安装有缝状形态的吸风装置，配合锌锅两侧隔断外部空气影响的挡板，在浸锌炉产生的烟气向外部扩散之前就将其吸入，废气能够达到90%以上的捕集率。进入灰斗的气流随后折而向上，经过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室，然后进入到热镀锌碱喷淋塔进行处理。布袋除尘装置和碱喷淋塔对颗粒物去除效率可达到95%以上，热镀锌车间1、2废气处理后经15m排气筒（7#、8#）排放。

- 喷塑车间喷涂粉尘

项目在喷塑工序产生粉尘，粉末喷涂过程是在喷塑房内进行的，喷粉车间房体封闭。本项目塑粉的用量为60t/a，因此未喷上的塑粉产生量约为12t/a。喷塑车间喷房设有二级处理系统，通过风机将房体内没有喷上工件的粉末吸入回收系统。一级处理系统为滤筒过滤处理，多余的粉末吸附在设备自带的滤筒表面，压缩空气在脉冲控制仪和电磁阀的作用下，间歇式地对滤筒进行脉冲，将吸附于滤筒表面的粉末振落到位于回收装置底部的供粉器中；二级处理系统为布袋除尘，通过一级处理后的废气经布袋过滤处理后排放。未喷上工件的粉末经回收系统处理后回用，气体外排。二级处理系统对粉末的处理效率可达98%以上，废气收集率按99%计，据此估算得喷塑车间静电粉末喷涂外排废气粉尘通过1根15m高排气筒（9#）排放。

（2）布袋除尘器工作原理

布袋除尘器装置的工作机理是含尘废气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，选择出适合于应用条件的滤料，目前已有各种耐高温滤料应用于高温作业，如玻璃纤维滤料能长期耐温260℃、瞬时耐温300℃且价格低廉。布袋除尘器运行中控制废气通过滤料的速度（称为过滤速度）颇为重要。一般取过滤速度为0.5-2m/min，对于大于0.1µm的微粒效率可达90％以上，设备阻力损失约为980-1470Pa。除此之外，袋式除尘器除了能高效的去除粉尘外，还能有效捕集电除尘器很难捕集的对人体危害最大的5μm以下的超细颗粒，具有除尘效率高、运行稳定、不受粉尘和烟气特征的影响，维护简单等优点。布袋除尘器工艺流程见图6.2.1-2。

图6.2.1-2  布袋除尘器内部构造示意图

设计工艺流程如下：

含尘气体经收集后，经除尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤袋上，而被净化的气体从滤袋内排除。当吸附在滤袋上的粉尘达到一定厚度电磁阀开，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外面的粉尘清落至下面的灰斗中，粉尘经卸灰阀排出后利用输料系统送出。

（3）粉尘排放浓度分析

①打磨粉尘产生于灯杆生产工艺中磨光工序，主要污染物是颗粒物。打磨工序采用布袋除尘措施，粉尘收集效率按90%计，通过收集后，制管车间1粉尘通过15m高排气筒（1#）排放，排放量为0.045t/a，粉尘排放速率为0.019kg/h，排放浓度为12.6mg/m3；制管车间2粉尘通过15m高排气筒（2#）排放，排放量为0.045t/a，粉尘排放速率为0.019kg/h，排放浓度为12.6mg/m3。

②本项目的热镀锌工序有镀锌废气产生，废气主要成分为氧化锌、氯化锌、氯化铵及氨气、氯化氢等。烟尘通过在锌锅的两侧安装有缝状形态的吸风装置，配合锌锅两侧隔断外部空气影响的挡板，在浸锌炉产生的烟气向外部扩散之前就将其吸入，进入灰斗的气流随后折而向上，经过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室，然后进入到热镀锌碱喷淋塔进行处理。布袋除尘装置和碱喷淋塔对颗粒物去除效率可达到95%以上，热镀锌车间1、2废气处理后经15m排气筒（7#、8#）排放，颗粒物的颗粒物的排放量为0.17t/a，排放浓度为2.3mg/m3，排放速率为0.023kg/h。

③项目在喷塑工序产生粉尘，粉末喷涂过程是在喷塑房内进行的，喷粉车间房体封闭，喷塑车间喷房设有二级处理系统，二级处理系统对粉末的处理效率可达98%以上，废气收集率按99%计，据此估算得喷塑车间静电粉末喷涂外排废气粉尘通过1 根15m高排气筒（9#）排放，外排粉尘量约为0.238t/a，排放速率为0.096kg/h，粉尘排放浓度为9.8mg/m。

综上所述，经有效处理后，本项目有组织排放废气中粉尘排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3、最高允许排放速率3.5 kg/h。从经济技术上来说是可行的，污染防治措施可行。

2、酸雾废气污染防治措施评述

（1）酸雾废气处理方式

①酸洗酸雾

热镀锌处理前需要进行酸洗，本项目酸洗过程中，盐酸挥发形成的酸雾，主要成分为HCl，酸洗过程会加入高效酸雾抑制剂抑制HCl挥发，并采用集气罩吸风方式将HCl收集，收集效率不低于90%，HCl经集气罩捕集后由抽风机抽至酸雾吸收塔处理，酸雾吸收塔对HCl的去除效率可达到90%，本项目共有两条生产线，分别在热镀锌车间1和热镀锌车间2，酸洗产生的HCl经处理后分别通过15m高的（3#、4#）排气筒排放。

在热镀锌车间1、2均设置一套再生设备，助镀液再生过程中氨水会产生少量的氨气挥发出来，废气收集后进入酸雾吸收塔进行处理，酸雾吸收塔对氨气的处理效率为80%，热镀锌车间1、2处理后废气通过15m高（3#、4#）排气筒排放。

本项目拟配套设置1个40m3盐酸储罐，储罐物料储存及使用过程中产生大小呼吸废气，呼吸废气拟经管道收集后经热镀锌车间1酸雾吸收塔装置处理后通过15m高3#排气筒排放。

②热镀锌废气

本项目的热镀锌工序有镀锌废气产生，废气主要成分为氧化锌、氯化锌、氯化铵及氨气、氯化氢等。烟尘通过在锌锅的两侧安装有缝状形态的吸风装置，配合锌锅两侧隔断外部空气影响的挡板，在浸锌炉产生的烟气向外部扩散之前就将其吸入，进入灰斗的气流随后折而向上，经过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室，然后进入到热镀锌碱喷淋塔进行处理。碱喷淋塔对氨气处理效率为80%、对氯化氢废气处理效率为90%，热镀锌车间1、2废气处理后经15m排气筒（7#、8#）排放。

（2）吸收塔原理

酸雾吸收塔和碱喷淋塔塔体上部喷淋碱性吸收液，下部进入塔体的酸性废气与喷液呈逆流流动，并经过设置在塔内的新型高效低阻填料和穿孔板，气液充分接触，净化效果好，由于填料的机械强度大、耐腐蚀、空隙率高、表面大的特点，废气与吸收液在填料表面有较多的接触面积和反应时间，处理效率能达90%以上，酸雾吸收塔内部构造见图6.2.1-3。

图6.2.1-3  酸雾吸收塔内部构造图

（3）酸雾抑制剂原理

酸雾抑制剂由多种表面活性剂复配而成，广泛应用于钢铁产品的酸洗工艺过程中，既可抑制酸雾的产生，又可保护钢铁基体不发生过酸洗现象。具有用量小、费用低、效果好等优点。使用安全、操作简便，无毒，易于现场人员接受和掌握。酸雾抑制剂具有以下几个特点：

①常温快：与适当比例的工业酸、添加剂、水配制为除锈剂，本品在常温下可快速除去工件表面各种锈蚀和氧化皮，除锈率>98%以上。比不加”添加剂”除锈快二到三倍，节约时间。

②防锈质量好：除锈后的钢材表面无花斑状腐蚀，无氢脆和过腐蚀现象，工件耗损少，色泽均匀。钢材损耗少于千分之一，而不加添加剂，损耗可达千分之十。能大量节约钢材损耗，并提高钢件亮度。

③抑制酸雾好：本品加入后，利用物理和化学的亲和力作用力，静电吸捕力，而有效阻止酸雾的逸出，抑止酸雾的产生，改善劳动环境，节约电费。

④可去除残油：对脱脂工序未去除干净的残留油污，可以在除锈同时被去除，进一步从工艺上保证处理效果。

⑤可大量节约酸消耗，在同样面积、数量和25℃环境下经24小时测定比较，未加添加剂盐酸浓度，降低12.5%，加后的浓度仅降低0.75%。从而大大延长盐酸使用寿命。

⑥降低酸耗、提高产量、抑制酸雾，保护环境。使企业综合生产成本降低四分之一以上。

（4）废气排放浓度分析

①酸洗酸雾

热镀锌处理前需要进行酸洗，本项目酸洗过程中，盐酸挥发形成的酸雾，主要成分为HCl，酸洗过程会加入高效酸雾抑制剂抑制HCl挥发，并采用集气罩吸风方式将HCl收集，收集效率不低于90%，HCl经集气罩捕集后由抽风机抽至酸雾吸收塔处理，酸雾吸收塔对HCl的去除效率可达到90%，本项目共有两条生产线，分别在热镀锌车间1和热镀锌车间2，酸洗产生的HCl经处理后分别通过15m高的（3#、4#）排气筒排放。

在热镀锌车间1、2均设置一套再生设备，助镀液再生过程中氨水会产生少量的氨气挥发出来，废气收集后进入酸雾吸收塔进行处理，酸雾吸收塔对氨气的处理效率为80%，热镀锌车间1、2处理后废气通过15m高（3#、4#）排气筒排放。

本项目拟配套设置1个40m3盐酸储罐，储罐物料储存及使用过程中产生大小呼吸废气，呼吸废气拟经管道收集后经热镀锌车间1酸雾吸收塔装置处理后通过15m高3#排气筒排放。

以上废气经过处理排放，最终热镀锌车间1、2氨气排放量均为0.057t/a，排放速率0.008kg/h，排放浓度为0.18mg/m3；热镀锌车间1、2氯化氢排放量分别为0.0742t/a、0.0343t/a，排放速率0.01kg/h、0.0048kg/h，排放浓度0.23mg/m3、0.12mg/m3。

②热镀锌废气

本项目的热镀锌工序有镀锌废气产生，废气主要成分为氧化锌、氯化锌、氯化铵及氨气、氯化氢等。烟尘通过在锌锅的两侧安装有缝状形态的吸风装置，配合锌锅两侧隔断外部空气影响的挡板，在浸锌炉产生的烟气向外部扩散之前就将其吸入，进入灰斗的气流随后折而向上，经过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室，然后进入到热镀锌碱喷淋塔进行处理。碱喷淋塔对氨气处理效率为80%、对氯化氢废气处理效率为90%，热镀锌车间1、2废气处理后经15m排气筒（7#、8#）排放。氨气的排放量为0.02t/a，排放浓度为0.28mg/m3，排放速率为0.0028kg/h；氯化氢的排放量为0.0072t/a，排放浓度为0.1mg/m3，排放速率为0.001kg/h。

综上所述，经有效处理后，本项目有组织排放废气中氯化氢排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值，氨气浓度小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值，从经济技术上来说是可行的，污染防治措施可行。

3、喷塑烘干废气污染防治措施评述

（1）喷塑烘干废气处理方式

本项目的喷涂工件通过自动传送装置送往烘干室进行烘干处理，烘干室内采用热鼓风方式进行烘干，加热烘干温度≥120℃，烘干时间25-30min，烘干过程会产生挥发性有机废气VOCs，烘干室废气经引风机风管引出。废气经烘房引风系统收集，与天然气燃烧废气一并通过冷凝处理后再经二级活性炭吸附剂（VOCs去除效率90%）净化后，由15m排气筒（10#）排放。

（2）有机废气污染防治措施

有机废气净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见表6.2.1-1。

表6.2.1-1  有机废气主要净化方法比较

| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸附法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制 | 活性炭的再生和补充需要花费的费用多；在处理喷漆室废气时要预先除漆雾 | 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理 |
| 直接 燃烧法 | 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化 | 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高 | 处理温度高，需燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理像喷漆室浓度低、风量大的废气不经济 | 适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理 |
| 催化 燃烧法 | 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化 | 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少 | 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高 | 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合 |
| 吸收法 | 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化 | 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高；适宜处理喷漆室和挥发室排出废气 | 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制 | 适用于高、低浓度有机废气 |
| 冷凝法 | 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理 | 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。 | 净化效率低，不能达到标准要求 | 适用于组分单一的高浓度有机废气 |

由上表可知，几种方法各有优缺点，适用于不同的情况，本项目烘干废气产生浓度和量均较小，由于活性炭吸附技术相对简单、有效，使其成为处理有机废气的首选技术。同时实际大多数的灯杆灯具喷塑烘干废气处理的生产企业，喷塑烘干废气采用的废气处理措施主要为活性炭吸附装置，根据废气产生的量来选用一级活性炭吸附装置或者二级活性炭吸附装置，如江苏伏特照明集团有限公司年产LED灯具50000组，太阳能路灯15000组，灯杆、灯具喷塑150000m2项目喷塑烘干废气采用二级活性炭吸附处理装置进行烘干废气处理。通过喷塑烘干废气的实际成功应用案例，结合本项目的烘干废气产生情况，本项目拟采用二级活性炭吸附装置处理有机废气。

原理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。

活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。活性炭吸附参数见表6.2.1-2。

表6.2.1-2  活性炭吸附参数

| 活性炭种类 | 比表面积m2/g | 微孔容积mL/g | 密度g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒活性炭 | 800-850 | 11-12 | 530 |

活性炭吸附装置由活性炭纤维筒吸附装置、排风管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔体进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸引附着在吸附剂表面，经吸附后的干净气体透过吸附单元进入塔体内的净气室并汇集至风口排出。活性炭吸附装置净化效率与活性炭的吸附量有关，加入新活性炭使用初期（吸附量≤10%），净化效率达99%以上；使用中期（吸附量为10%-25%），净化效率为90%-99%；使用末期（吸附量为24%-45%），净化效率为80%-90%。随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，当指示压力表的示值大于1000Pa时须进行更换。

为了加大对有机气体的吸附效率，按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，项目拟采用二级活性碳吸附装置，即在一级吸附的基础上再加一道活性炭吸附装置。其主要工作原理是：当一级活性炭吸附趋于饱和时，原二级吸附变更为一级吸附，并且更新的吸附装置重新添加新活性炭作为二级吸附，这样可确保废气最大量的吸收，同时也降低事故排放的风险。经过二级活性炭吸附装置后，项目有机废气的吸附效率可达90%以上，本项目有机废气去除效率以90%计，本项目活性炭吸附装置主要参数见表6.2.1-3。

表6.2.1-3  二级活性炭吸附装置主要参数表

| 名称 | 单级装置外形尺寸 | 风压 | 功率 | 活性炭容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭吸附装置 | 0.5*0.5*0.4m | 1800Pa | 15kw | 0.1t |

在运行过程中由于活性炭会逐步吸附饱和，活性炭吸附装置的吸附效率会逐步降低，则必须对活性炭进行更新。根据1t活性炭可以吸附0.2~0.3t的有机废气（物），本项目取其吸附值中间值0.25t/t。项目活性炭吸附装置处理的有机废气（物）量约0.022t/a，活性炭吸附用量为0.088t/a，由于采用二级活性炭吸附装置，当一级活性炭吸附趋于饱和时，原二级吸附变更为一级吸附，为保证活性炭的吸附效果，要求企业对活性炭每一个季度更换一次，则活性炭总用量为0.1t/a，则项目废活性炭产生量约0.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于HW49其他废物，其危废代码为900-041-49，定期收集后委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置。

（3）废气排放浓度分析

本项目的喷涂工件通过自动传送装置送往烘干室进行烘干处理，烘干室内采用热鼓风方式进行烘干，加热烘干温度≥120℃，烘干时间25-30min，烘干过程会产生挥发性有机废气VOCs，烘干室废气经引风机风管引出。废气经烘房引风系统收集，与天然气燃烧废气一并通过冷凝处理后再经二级活性炭吸附剂（VOCs去除效率90%）净化后，由15m排气筒（10#）排放。喷塑车间的VOCs废气排放量为0.0022t/a，排放速率均为0.00092kg/h，排放浓度均为0.092mg/m3。VOCs污染物排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业最高允许排放浓度80 mg/m3、最高允许排放速率2.0kg/h标准。

4、天然气燃烧废气污染防治评述

本项目采用天然气加热，天然气燃烧后的主要产物为SO2、NOx 以及烟尘，天然气为清洁能源可不经处理直接排放，本项目天然气燃烧废气经15m高（5#、6#、10#）排气筒达标排放。烟尘和SO2排放浓度达到《工业炉窑大气污染物》（GB9078-1996）表2 中金属熔化炉二级标准，NOX达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

5、食堂油烟污染防治评述

本项目食堂油烟经油烟净化器（净化效率85%）处理后，专用烟道引向楼顶排放，油烟排放浓度约为0.5mg/m3，排放速率0.01kg/h，油烟排放量约0.018t/a，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。

6.2.1.3废气收集措施评述

本项目有组织废气包括打磨粉尘；酸洗酸雾、氨气；燃烧废气；锌尘、氨气、氯化氢；喷塑粉尘；烘干废气和盐酸储罐收集的大小呼吸废气。其中打磨粉尘采用集气罩+布袋除尘装置废气处理工艺，酸洗酸雾、氨气及盐酸储罐大小呼吸废气采用侧吸风+酸雾吸收塔废气处理工艺，燃烧废气采用集气管道经排气筒排放，热镀锌产生的锌尘、氨气、氯化氢采用集气罩+布袋除尘装置+碱喷淋废气处理工艺，喷塑粉尘采用密闭房+粉末回收二级处理系统废气处理工艺，烘干废气采用烘干冷凝+二级活性炭吸附装置废气处理工艺，以上废气经处理后均通过15m高排气筒进行排放。

金属打磨粉尘一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。建设项目通过将粉尘集气罩置于每条生产线打磨设备的前方，风机工作时，切割设备周边呈负压状态，打磨产生的细小粉尘沿着打磨方向抛向前方，主要落在进风口区域内，然后进风口将粉尘收集进入布袋除尘装置内进行处理。单个集气罩面积约5m2，距离粉尘产生点位1至1.5m范围，粉尘收集效率能达到90%以上。

本项目的热镀锌工序有镀锌废气产生，废气主要成分为氧化锌、氯化锌、氯化铵及氨气、氯化氢等。烟尘通过在锌锅的两侧安装有缝状形态的吸风装置，配合锌锅两侧隔断外部空气影响的挡板，在浸锌炉产生的烟气向外部扩散之前就将其吸入，废气能够达到90%以上的捕集率。而对于酸洗酸雾，拟将集气罩置于槽体的上方，集气罩面积大于槽体面积，距离槽体约2.5至3m距离，酸洗产生的废气上升过程中，随着集气罩的收集进入到酸雾吸收塔装置中进行处理，在这个条件下，酸雾废气90%以上能被有效收集。

喷塑车间喷房设有二级处理系统，通过风机将房体内没有喷上工件的粉末吸入回收系统。喷房采用密闭处理，二级处理系统对粉末的废气收集率按99%计。本项目烘干过程使用专用烘房，烘干废气由冷却处理后经二级活性炭吸附装置处理后排放。

6.2.1.4排气筒设置可行性分析

江苏苏北能源科技有限公司建设项目共需设置10个排气筒，本项目建成后企业排气筒分布情况见表6.2.1-4。废气通过车间的废气收集系统，分质送至各废气处理设施后达标排放。

表6.2.1-4  建设项目全厂排气筒分布情况

| 编号 | 污染源 | 污染工序 | 污染因子 | 高度 | 直径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 制管车间1打磨粉尘 | 灯杆打磨 | 粉尘 | 15m | 0.4m | 新建 |
| 2# | 制管车间2打磨粉尘 | 灯杆打磨 | 粉尘 | 15m | 0.4m | 新建 |
| 3# | 热镀锌车间1酸洗酸雾、助镀再生、储罐呼吸废气 | 酸洗、助镀液再生、储罐呼吸 | 氯化氢、氨气 | 15m | 0.6m | 新建 |
| 4# | 热镀锌车间2酸洗酸雾、助镀再生废气 | 酸洗、助镀液再生 | 氯化氢、氨气 | 15m | 0.6m | 新建 |
| 5# | 热镀锌车间1 燃烧废气 | 天然气加热燃烧 | 烟尘、SO2、NOX | 15m | 0.4m | 新建 |
| 6# | 热镀锌车间2燃烧废气 | 天然气加热燃烧 | 烟尘、SO2、NOX | 15m | 0.4m | 新建 |
| 7# | 热镀锌车间1热镀锌废气 | 热镀锌 | 颗粒物、氯化氢、氨气 | 15m | 0.6m | 新建 |
| 8# | 热镀锌车间2热镀锌废气 | 热镀锌 | 颗粒物、氯化氢、氨气 | 15m | 0.6m | 新建 |
| 9# | 喷塑车间喷塑废气 | 喷塑 | 粉尘 | 15m | 0.6m | 新建 |
| 10# | 喷塑车间烘干废气 | 烘干废气 | 烟尘、SO2、NOX、VOCs | 15m | 0.4m | 新建 |

（1）排气筒设置合理性分析

本项目通过生产车间合理布局，遵循同类排气筒合并的原则，尽量减少排气筒设置。企业在项目工艺设计时已考虑到自身的特点，对制管打磨、酸洗、热镀锌、喷塑及烘干产生的废气通过合理规划布局，本项目需要新建10个15m高排气筒。本项目废气经有效处理后均能达标排放，项目设置的排气筒高度可行。因此，建设项目排气筒设置合理。

（2）排气筒规范化要求

建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。

6.2.1.5无组织废气污染防治措施及可行性分析

本项目无组织废气包括焊接烟尘、二次打磨粉尘和少量未收集无组织排放的粉尘、NH3、氯化氢酸雾、锌尘。

- 焊接烟尘G1-1、G1-2

本项目自动焊接采用埋弧焊，焊接采用CO2保护焊机，在工作过程中由于焊丝受热，将产生少量焊接烟尘，其主要污染物为颗粒物。本项目埋弧焊接烟尘产生量按0.2g/kg-焊丝计，CO2保护焊烟尘产生量按6g/kg-焊丝计，由此根据项目埋弧焊焊丝用量12t/a、CO2保护焊焊丝用量10t/a核算，该焊接烟尘产生量为0.624t/a，其中制管车间1和制管车间2烟尘产生量均为0.312t/a，制管车间年工作2400h，则制管车间1和制管车间2排放速率为0.13kg/h。以上废气在车间以无组织形式进入大气环境中，废气产生量较小，车间通风性较好，排放的废气对对周边大气环境影响较小。

- 二次打磨粉尘G1-8

镀锌后的灯杆支架表面存在少量的锌料导致表面不平整，因此需要进行二次打磨处理，打磨过程中会产生打磨粉尘。打磨粉尘产生量约1.18t/a，其中制管车间1和喷塑车间2粉尘产生量均为0.59t/a。这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度小于1.0mg/m3标准限值，沉降到地面的粉尘量占产生量的90%，无组织排放到大气的粉尘量占产生量10%，制管车间1和喷塑车间2无组织排放到大气的粉尘量为0.059t/a。以上废气在车间以无组织形式进入大气环境中，废气产生量较小，车间通风性较好，排放的废气对对周边大气环境影响较小。

- 食堂天然气燃烧废气

建设项目食堂采用天然气作为燃料，天然气燃烧废气排放情况如下：废气量2.04万m3/a，年运行时间1800h，烟尘 0.0004t/a，SO2 0.0002t/a，NOx 0.001t/a，排放速率为烟尘0.0002kg/h，SO2 0.00008kg/h，NOx 0.00052kg/h，以上废气已无组织形式排放到大气环境中，废气产生量较小，通风性较好，排放的废气对对周边大气环境影响较小。

④少量未收集无组织排放的粉尘、NH3、氯化氢酸雾、锌尘

建设项目各类废气处理设施由于废气收集效率因素，导致部分废气无组织排放到车间，废气产生量较小，同时企业优化废气工艺，提高有组织废气的收集效率，减少无组织废气的产生量，车间通风性较好，排放的废气对对周边大气环境影响较小。

对于车间无组织废气主要采取加强车间自然通风、加强生产管理等措施以减轻无组织排放对环境的影响。所有生产操作均按照规范执行，对废气收集和处理设备定期检查、检修和维护，确保其正常运行，以进一步减少车间无组织废气的排放。根据5.2.1章节大气无组织排放预测可知，处理后的粉尘、氯化氢排放浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准；NH3排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放标准。

综上所述，本项目废气均可得到有效的处置，且废气治理措施均采用普遍、经验较成熟的方案，废气可以实现稳定达标排放，符合相关环境标准。因此本项目大气污染防治措施是可行的。

6.2.1.6非正常排放控制措施可行性分析

建设项目非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，建设项目拟采取以下处理措施进行处理：

①提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；并加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况；

②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；

③开车过程中应先运行废气处理装置、后运行生产装置；

④停车过程中应先停止生产装置、后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置；

⑤检修过程中应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后排放；

⑥停电过程中应立即手动关闭原料的进料阀，停止向反应装置中供应原料；立即启用备用电源，在备用电源启用后，应先将废气送至废气处理装置处理后排放，然后再运行反应装置；

⑦加强废气处理装置的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。

通过以上处理措施处理后，建设项目的非正常排放废气可得到有效的控制。

6.2.1.7废气治理方案经济可行性分析

建设项目废气治理运行所增加的费用主要包括电费、水费、设备折旧维修费、药剂费、人员工资等，具体情况见表6.2.1-5。

表6.2.1-5   建设项目废气治理运行费用一览表

| 类别 | 年消耗量 | 单价 | 年费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电费 | 10万kWh | 0.8元/kWh | 8 |
| 活性炭 | 2.6吨 | 2000元/吨 | 0.52 |
| 废活性炭 | 3.2吨 | 4000元/吨 | 1.28 |
| 设备折旧维修费 | 按环保投资的2%计 | 5.4 |
| 人工费 | 2人 | 5万/人 | 10 |
| 其他费用 | / | / | / |
| 合计 | / | / | 25.2 |

由上表可知，建设项目废气治理措施年运行费用共约25.2万元/a，在建设单位经济承受范围内；因此从经济角度分析，江苏苏北能源科技有限公司完全能够做到废气污染物长期稳定达标排放，符合可持续发展的要求。

本项目采用成熟的污染防治技术，且运营成本在企业接受范围内，例如打磨粉尘采用布袋除尘装置进行处理，喷塑产生的粉尘采用二级回收装置，酸洗产生的酸雾采用酸雾吸收塔处理，热镀锌废气采用布袋除尘+碱喷淋塔联合处理，烘干产生的有机废气采用二级活性炭吸附处理。

工程实例：江苏万隆车业有限公司电动车、摩托车配件制造项目生产工艺涉及打磨、酸洗、喷塑、电泳、电镀工艺，企业委托中证安康检测技术有限公司于2016年12月5日、12月6日对项目现状进行大气污染源监测（中证（环）字（2016）第（11603）号），监测时段内，企业正常生产，生产设备以及各项污染物防治措施正常运行，生产负荷能力基本可达到年均正常生产水平，监测结果表明企业排放的各类废气污染物均能满足相关排放标准，表明采取的以上废气处理措施可行。

根据以上章节分析可知，从技术、经济角度上来看，建设项目各项废气治理设施能够保证稳定运行，尾气能够做到达标排放；因此可认为本项目废气治理方案可行。

### 6.2.2水污染防治措施评述

6.2.2.1本项目废水排放情况

本项目废水采用雨污分流制，雨水通过雨水管网排入附近水体。生产废水经厂区污水处理站处理后、生活污水经隔油池化粪池处理后接管沭阳凌志污水处理有限公司处理，处理尾水排入沂南河。

建设项目年废水产生量为10447t（其中生活污水2400t/a，生产废水8047t/a），项目生产废水经厂区污水处理站处理、生活污水经隔油池、化粪池处理后，废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，接管排入沭阳凌志污水处理有限公司深度处理，尾水排入沂南河。

6.2.2.2厂内污水处理措施评述

1、生活污水处理设施可行性分析

本项目生活污水主要包含生活污水、食堂废水，其中食堂废水量为480t/a。污水主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、动植物油，经厂内隔油池预处理后与生活污水一起经化粪池处理。生活污水量为1920t/a。总生活污水量为2400t/a，污水主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、动植物油，经厂内化粪池预处理达接管标准后，通过污水管网进入沭阳凌志水务有限公司集中处理。

隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中，以去除乳化油及其他污染物。化粪池是将废水分格沉淀及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。一般情况下，隔油池对动植物油的去除效率为50%，化粪池对于COD及SS的去除率为20%左右，对其他污染物去除能力较差。本项目隔油池化粪池处理工艺污染物去除效率见表6.2.2-1。

表6.2.2-1  	本项目隔油池化粪池处理效果表（%）

| 处理装置 | 项目 | COD | SS | 氨氮 | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔油池 | 去除率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 化粪池 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 综合处理效率 | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 |

2、生产废水处理设施可行性分析

本项目生产废水主要包括清洗废水、废气处理塔定期排污水、热镀锌冷却废水和厂区初期雨水。废水由厂区污水管网收集后进入污水处理站，各类废水首先进入集水池的隔油段，隔油段对废水中带有的大量悬浮物质或能自然沉淀的颗粒物质进行初步预沉淀处理，同时隔除可能随废水带来的油脂类物质，尽可能减轻后道处理设施的负荷，初步沉淀的污泥定期用泵抽至污泥处理系统进行污泥处理。冲洗废水然后进入集水池进行收集，在集水池中投加碱液，并通入压缩空气，调节水质水量，氧化水中的二价铁离子，稳定后续处理设施的处理负荷。调节后的废水用泵提升进入初沉池，投加碱液、PAM对废水进行混凝沉淀，并在分离区进行泥水分离，沉淀出水排入中间池，沉淀污泥排入污泥池进行压榨处理。中间池废水再次进行曝气氧化，并投加适量的吸附剂，吸附废水中可能残存的有机物质，然后用泵提升进入二沉池，再次投加碱液、PAM对废水进行混凝沉淀，并在分离区进行泥水分离，二沉池沉淀污泥排入污泥池进行压榨处理，二沉池出水自流进入A/O生化池，在生化池中利用生物菌种降解废水中的有机物质，使废水稳定达标排放，生化出水自流进入终沉池，沉淀脱落的生物膜后自流进入清水池进行缓冲收集，清水池收集的合格出水的50%直接纳管排放，另外50%用泵提升进入石英砂过滤器、活性炭过滤器过滤，过滤池装填石英砂、活性炭滤料，对出水中的残余有机物及悬浮物进行最终的过滤吸附处理，以满足回用水的水质要求。各沉淀污泥排入污泥池进行收集，再用压滤机专用泵打入板框压滤机进行污泥脱水处理。板框压滤的滤液排入混合集水池，压滤干化的成型污泥定期外运，定期收集后委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置。

本项目污水处理站工艺流程图见图6.2.2-1。

图6.2.2-1  厂区污水处理站处理工艺流程图

厂区污水处理站处理工艺流程简介：

①隔油集水池

收集停留时间为24小时，设计尺寸为8000×4000×3600mm，采用纯地下式钢混玻璃钢防腐结构，池内布置多级隔油墙，池底标高-3.50米，池顶标高0.10米，有效容积100立方米。池底铺设空气曝气管道1套。

配套废水提升泵：65FSB-32耐腐氟合金水泵2台，1用1备；性能参数：流量：10t/h；扬程：32米；功率：5.5kw。

②初沉池（处理能力8t/h）

设计处理能力8t/h，尺寸为4000×3000×6000mm，采用半地下式钢混结构，池底标高-1.5米，池顶标高4.5米。

该池混凝搅拌区配置JB-1搅拌机2台，使用功率1.1KW；配套HJX-3-1.5KW行车式刮吸泥机1台；出水端设置三角出水堰1套。

③中间水池

设计停留时间8小时，尺寸为4000×2500×3600mm，采用纯地下式钢混结构，池底标高-3.50米，池顶标高0.10米。

该池池底铺设穿孔曝气管道1套。配套废水提升泵: 65FSB-32 耐腐氟合金水泵2台，1用1备；性能参数：流量：10t/h；扬程：32米；功率：5.5kw。

④二沉池

设计处理能力8t/h，尺寸为4000×3000×6000mm，采用半地下式钢混结构，池底标高-1.5米，池顶标高4.50米。该池混凝搅拌区配置JB-1搅拌机1台，使用功率1.1KW；配套HJX-3-1.5KW行车式刮吸泥机1台；出水端设置三角出水堰1套。

⑤A/O生化池

设计外形尺寸为4000×2000×5500mm 共5 座，半地下式钢混结构，有效水深5.0 米，有效容积200m3，总体停留时间为时间38 小时，其中生化出水硝化回流水量为0-12t/h，并根据实际运行情况调整。该池地下1.50米，地上4.00米。池内配套填充φ150生物填料130m3，以附着微生物生长。

通过计算生化段所需曝气风量为5.30m3/min，物化段所需曝气风量为3.8m3/min。系统配套曝气采用2台低噪声三叶罗茨鼓风机向生化段供气，一用一备，选用机型为FSR-100型，其性能参数为：风量Qs=6.10m3/min，风压P=6.0mH2O，功率11kw。选用机型为FSR-80 型风机1台向物化段供气，其性能参数为：风量Qs=3.80m3/min，风压P=4.5mH2O，功率5.5kw。生化池中配有φ215可变微孔曝气器360套向池中均匀释放空气。

⑥终沉池

设计外形尺寸分别为4000×3000×5500mm，半地下式钢混结构，有效水深5.0米，停留分离时间为5小时。该池地下1.5米，地上4.0米。配套设置JB-1搅拌机及出水堰各一套；配套HJX-3-1.5KW行车式刮吸泥机1台。配套管道式排泥泵（回流泵）：GW65管道型排污泵2台；性能参数：流量：10t/h；扬程：18米；功率：3kw。

⑦污泥池

设计外形尺寸为4000×2500×3600mm，采用纯地下式钢混结构。池底标高-3.50米，池顶标高0.10米。

⑧污泥回流池

终沉池排出的污泥进入该池收集，便于外排或污泥回流，配套一台50QW-1.5KW潜污泵。

⑨板框压滤机

本工程选用XA60/800 型板框压滤机1台，压滤面积60m2。配套压滤机启动隔膜泵1台，型号：QBY65，配套一台5.5KW 空压机及1m3气罐一套。

（1）废水处理能力分析

根据建设项目给排水平衡分析，建设项目运营后年废水产生量为10447t（34.83t/d），本项目污水处理站设计处理能力为100t/d，高于本项目生产废水产生量，因此污水处理站能满足建设项目废水处理能力要求。

（2）处理效果分析

本项目污水处理站采用的处理工艺是成熟的工业废水处理技术。针对项目废水呈酸性，腐蚀性强；油份含量高；铁离子、锌离子含量高；氨氮含量高；含有少量有机物质的特点首先通过隔油池去除水体中的石油类物质，通过曝气、调节pH、加絮凝剂有效地去除水体中重金属离子，后用A/O生化池去除水体中氨氮，最终废水出水水质完全满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准接管排放至沭阳凌志污水处理有限公司进行处理。

本项目污水处理站污染物处理效率一览表见表6.2.2-2。

表6.2.2-2  本项目污水处理站处理效率一览表

| 污染物 | COD | SS | 氨氮 | 石油类 | 总铁 | 总锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理效率% | 80 | 90 | 75 | 80 | 95 | 95 |
| 处理前浓度 （mg/L） | 602 | 365 | 80.3 | 26.4 | 136 | 75.5 |
| 处理后浓度 （mg/L） | 120.4 | 36.5 | 20.1 | 5.28 | 6.8 | 3.775 |
| 接管浓度 （mg/L） | 500 | 400 | 35 | 30 | — | 5.0 |
| 达标性分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

综上所述，建设项目配套的污水处理设施均能满足建设项目的废水处理量和水质要求，本项目排放的废水接管至沭阳凌志污水处理有限公司进行处理，处理达标后尾水排入沂南河，废水排入不会对沂南河水质产生较大影响。建设项目的废水排放具有可行性。

6.2.2.3本项目废水接管可行性分析

（一）沭阳凌志污水处理有限公司概况

沭阳凌志水务有限公司位于沭阳经济技术开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期规模为日处理3万吨的污水处理工程，二期规模为日处理4.9万吨的污水处理工程。主要处理沭阳经济技术开发区北区的工业废水和七雄街道、章集街道的生活污水处理厂，以及部分沭阳经济技术开发区南区的工业污水。

沭阳凌志水务有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。

根据《沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程项目环境影响报告书》，该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。

沭阳凌志水务有限公司具体工艺见图6.2.2-2。

图6.2.2-2  沭阳凌志水务有限公司污水处理工艺流程图

沭阳凌志水务有限公司二期工程工艺流程简述：

①预处理阶段

预处理单元主要包括粗格栅、细格栅和旋流沉砂池。粗、细格栅主要是去除污水中的不溶性颗粒物、悬浮物，为后续生化处理提供稳定的、良好的水质条件。旋流沉砂池主要是分离水中的细小砂粒以及粘附在砂粒上的有机物，能够去除部分污水中的COD。

②生化阶段

生化处理单元主要包括水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟。由于本项目中工业废水比重大，可生化性有所减弱，因此增设水解酸化环节以提高污水的可生化性，有利于后续生物脱氮除磷系统的稳定高效。主体生物处理单元采用倒置A2/O一体化工艺，利用生物脱氮除磷的原理去除污水中的N、P元素以及大部分的COD。在生化处理单元，污水中的大部分COD、N被去除。

③深度处理阶段

深度处理单元主要包括化学除磷、滤布滤池以及紫外消毒设备。经过生化处理后，污水中的大部分COD和氮被去除，还有少量的磷残留，为了达到要求的出水水质标准，有必要增设化学除磷单元，进一步去除污水中的磷。在滤布滤池前设混合反应区，除磷药剂在此充分混合，形成含磷絮体，含磷絮体以及污水中的悬浮颗粒（SS）被滤池截留。经过深度处理单元，污水中的SS和磷被大大降低，能够达到要求的出水SS和磷排放标准。滤池出水进入紫外消毒设备，紫外线能够有效杀灭水中的有害微生物，出水达标排放。

④ 污泥处理单元

本工艺产生的固体废弃物主要包括：格栅截留的栅渣、旋流沉沙池沉淀下来的砂粒以及水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟产生的剩余污泥。其中，水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟产生的剩余污泥排入污泥贮池，经带式污泥浓缩脱水机脱水后定期收集后委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置；栅渣与砂粒直接外运处置。

（二）建设项目废水接管可行性分析

（1）接管范围

沭阳凌志水务有限公司二期工程主要处理沭阳经济技术开发区北区的工业废水和七雄街道、章集街道的生活污水处理厂，以及部分沭阳经济技术开发区南区的工业污水。本项目在沭阳凌志水务有限公司二期工程服务范围内，项目废水达到污水处理厂接管标准后即可进入污水处理厂集中处理。

（2）污水管网铺设

本项目厂区前污水管网已经铺设到位，本项目所处位置处于主干管可接纳范围内。因此，从管网上接入该污水处理厂是可行的。

（3）水量水质

沭阳凌志水务有限公司一期规模为3万t/d，已接管污水总量约27000t/d。沭阳凌志水务有限公司二期工程日处理废水量为4.9万m3。本项目废水新增排放量约34.83t/d，水量较小，水质简单，因此沭阳凌志水务有限公司仍有足够余量接管处理本项目废水。建设项目废水经预处理后，达到沭阳凌志水务有限公司接管标准，排入污水处理厂后能得到有效治理，建设项目废水不会对沭阳凌志水务有限公司的处理工艺造成冲击。

因此，从服务范围、管网建设进度、接管水质水量的角度，本项目废水接入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂集中处理是可行的。

综上所述，本项目废水处理设施可行。

### 6.2.3固体废物环境污染防治

本项目固废包括边角料、焊渣、酸洗槽渣、酸洗废酸、助镀液再生废渣、锌渣、钝化废液、不合格产品；布袋除尘收尘、热镀锌喷淋塔沉渣、废活性炭、机械设备产生的废矿物油、废包装桶以及生活垃圾、化粪池污泥、隔油池废油、污水处理站污泥等。

其中一般工业固废的处置情况为：边角料、焊渣、不合格产品、布袋除尘收尘由公司回收处理；危废酸洗槽渣、废酸液、助镀废渣、锌渣、锌灰、钝化废液、喷淋塔沉渣、废活性炭、污水处理站污泥等危险废物拟交由光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置，废润滑油、隔油池废油拟交由江苏尚楚环保科技有限公司处置，生活垃圾、化粪池污泥等其他一般工业固废由环卫清运。

企业按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》等相关要求，设置专门的危险废物堆放场。危险废物委托具有危险废物经营许可证资质且具备相应处理能力的专业公司进行安全处置。

综上，建设项目对产生的固体废弃物严格按照上述措施处理、处置和利用后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，暂存仓库也满足贮存要求，故所采取的固废治理措施是可行、可靠的。

表6.2.3-1  本项目危废“三同时”一览表

| 类别 | 产生工序及装置 | 污染物名称 | 治理措施 | 处理效果 | 投资 (万元) | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废 | 酸洗槽渣 | 酸洗 | 委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置 | 零排放 | 0.6 | 与 主 体 工 程 同 时 建 设 同 时 投 产 使 用 |
|  | 废酸液 | 酸洗 |  | 零排放 | 0.6 |  |
|  | 助镀废渣 | 再生 |  | 零排放 | 1 |  |
|  | 锌渣、锌灰 | 热镀锌 |  | 零排放 | 0.6 |  |
|  | 钝化废液 | 钝化 |  | 零排放 | 0.7 |  |
|  | 废润滑油 | 机械 | 委托江苏尚楚环保科技有限公司处置 | 零排放 | 0.5 |  |
|  | 喷淋塔沉渣 | 热镀锌废气治理 | 委托光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置 | 零排放 | 1.7 |  |
|  | 废活性炭 | 废气处理 |  | 零排放 | 1.5 |  |
|  | 污水处理站污泥 | 污水处理 |  | 零排放 | 0.5 |  |
|  | 隔油池废油 | 污水处理 | 委托江苏尚楚环保科技有限公司处置 | 零排放 | 0.3 |  |
| 总计 | / | 8 |  |

#### 6.2.3.1贮存场所（设施）污染防治措施

建设项目建设一座100m2的危废仓库和1座100m2的固废仓库，建设项目建成后一般工业固废年产生量为582.0376t/a，日产生量为1.95t/d；生活垃圾年产生量为15t/a，日产生量为0.05t/a。生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废堆场。其余的一般工业固废垃圾平均转运周期为一周（按7天计），则暂存期内一般工业固废量最多为13.86t，采用200kg不锈钢桶盛装，需要约69.3只桶，每只不锈钢桶按照占地面积0.5m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为34.65m2，因此本项目所设置的100m2一般工业固废堆场可以满足固废贮存的要求。

项目设置一座100m2危废暂存间，危险废物应尽快送往有资质的单位（光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置、江苏尚楚环保科技有限公司）处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物。

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

④贮存区符合消防要求。

⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

⑥基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

⑦存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。

建设项目建成后全厂危废产生量1337.342t/a，转运周期为一周，则暂存期内危废量最多为31.85t，其中酸洗槽渣、助镀液再生废渣和锌渣采用200kg不锈钢桶密闭盛装，酸洗废液和钝化废液采用200kg塑料桶密闭盛装，需160只200kg桶，每只桶按照占地面积0.5m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为80m2，因此公司设置100m2危废暂存间，可以满足危废贮存的要求。因此，建设单位应严格按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及修改单中要求对危废暂存间进行防渗措施，并对产生的危险废物和一般固废分开进行安全处置。

表6.2.3-2  建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所 | 危废名称 | 危废类别 | 代码 | 位置 | 面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危 废 暂 存 场 | 酸洗槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 热镀锌车间2内东南角 | 100m2 | 密闭铁桶贮存 | 0.6t/次 | 每月/次 |
| 2 |  | 废酸液 | HW17 | 336-064-17 |  |  | 密闭胶桶贮存 | 40t/次 | 一周/次 |
| 3 |  | 助镀废渣 | HW17 | 336-051-17 |  |  | 密闭铁桶贮存 | 2t/次 | 每月/次 |
| 4 |  | 锌渣、锌灰 | HW23 | 336-103-23 |  |  | 密闭铁桶贮存 | 8t/次 | 每月/次 |
| 5 |  | 钝化废液 | HW17 | 336-064-17 |  |  | 密闭胶桶贮存 | 20t/次 | 每月/次 |
| 6 |  | 废润滑油 | HW08 | 900-209-08 |  |  | 密闭铁桶贮存 | 0.5t/次 | 三个月/次 |
| 7 |  | 喷淋塔沉渣 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 密闭铁桶贮存 | 0.2t/次 | 每月/次 |
| 8 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 密闭铁桶贮存 | 0.1t/次 | 三个月/次 |
| 9 |  | 污水处理站污泥 | HW17 | 336-052-17 |  |  | 密闭铁桶贮存 | 1t/a | 每月/次 |
| 10 |  | 隔油池废油 | HW08 | 900-249-08 |  |  | 密闭铁桶贮存 | 0.05t/次 | 每月/次 |

#### 6.2.3.1运输过程的污染防治措施

（1）本项目危险废物必须及时运送至有资质的单位（光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置、江苏尚楚环保科技有限公司）处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求；

（2）应当严格驾驶员和押运员等从业人员的专业素质考核，加强其自身的安全意识，尽量避免出现危险状况，而一旦发生危险时应该能够及时辨识，并采取有效措施，第一时间处理现场；

（3）加强对车辆的检查监管，使其行业规范化，选择路面状况良好、交通标志齐全、非人口密集的快捷路径，以保证运输安全。

光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置行驶路线为：江苏苏北能源科技有限公司—慈溪路—义乌路—S326—S324—宿穿线—光大环保（宿迁）固废处置有限公司。

江苏尚楚环保科技有限公司行驶路线为：江苏苏北能源科技有限公司—慈溪路—义乌路—S326—京沪高速—盐淮高速—G344—新张线—江苏尚楚环保科技有限公司。

行驶路线属于非人口密集的快捷路径，避开了主要敏感点。

（4）严格审查企业的运营资质，加大监管力度和频度，尤其是跨区域运输过程的监控；严格制定相关法规条例，并逐步加以完善与落实，同时加大对危规违法行为的处罚力度。

#### 6.2.3.2危废处置可行性分析

（1）危废处置方案

本项目产生的危废酸洗槽渣、废酸液、助镀废渣、锌渣、锌灰、钝化废液、喷淋塔沉渣、废活性炭、污水处理站污泥等危险废物拟交由光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置，废润滑油、隔油池废油拟交由江苏尚楚环保科技有限公司处置，危废处理量达到100%，不会造成二次污染。

以上相关危废处置协议正在签订中。

（2）废物处置可行性分析

1、光大环保（宿迁）固废处置有限公司许可经营项目为：填埋处置热处理含氰废物（HW07）、表面处理废物（HW17）、焚烧处置残渣（HW18）、含金属羰基化合物废物（HW19）、含铍废物（HW20）、含铬废物（HW21）、含铜废物（HW22）、含锌废物（HW23）、含砷废物（HW24）、含硒废物（HW25）、含镉废物（HW26）、含锑废物（HW27）、含碲废物（HW28）、含铊废物（HW30）、含铅废物（HW31）、无机氟化物废物（HW32）、无机氰化物废物（HW33）、石棉废物（HW36）、含镍废物（HW46）、含钡废物（HW47）、其他废物（HW49）（包括危险废物物化处理过程中产生的水处理污泥和残渣、其他无机化工行业生产过程中产生的废活性炭、其他无机化工行业生产过程中收集的烟尘、离子交换树脂再生过程产生的污泥）合计2万吨/年。

本项目危废酸洗槽渣、废酸液、助镀废渣、锌渣、锌灰、钝化废液、喷淋塔沉渣、废活性炭、污水处理站污泥拟交由光大环保（宿迁）固废处置有限公司处置。目前光大环保（宿迁）固废处置有限公司该类危废处理能力为20000t/a，余量约为12600t/a。因此，光大环保（宿迁）固废处置有限公司完全能满足本项目危险固废的处理处置。

2、江苏尚楚环保科技有限公司许可经营项目为：处置、利用废矿物油（HW08 071-001-08、251-001-08、375-001-08、900-200-08、900-201-08、900-202-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-249-08）30000吨/年；处置油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）30000吨/年。

废润滑油、隔油池废油拟交由江苏尚楚环保科技有限公司处置。

目前江苏尚楚环保科技有限公司该类危废处理能力为30000t/a。因此，江苏尚楚环保科技有限公司完全能满足本项目危险固废的处理处置。

### 6.2.4噪声污染防治措施评述

本项目生产设备主要噪声源为开平机、剪板机、卷杆机、打磨机、自动保护焊机、空压机、风机等，其声源等效声级在80-95dB（A），具体噪声源强见表3.2.3-14。拟采取的相应噪声污染防治措施如下：

（1）生产设备噪声控制措施

①建设项目噪声源较多，在采购设备时尽可能选用低噪声设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；

②空压机、切片机等高噪声生产设备设置在厂房内，底座均采用钢砼减振基座，通过设备减振、厂房隔声等措施能较好地降低噪声向外环境的辐射量，降噪效果可达到25dB（A）以上；

③保持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增大，要经常进行保养，加润滑油，减少磨擦力，降低噪声；

④风机设置隔声罩，安装消音器，底座采用钢砼减振基座，管道、阀门采取缓动及减振的挠性接口，并将风机设置在车间的远离厂界一侧，可有效降低风机噪声对厂界影响，降噪效果可达到25dB（A）以上；

⑤根据生产工艺和操作等特点，采用隔声墙壁、隔声窗等措施隔离噪声，主要动力设备（除循环冷却塔）和高噪声生产设备均置于室内操作，利用建筑物隔声屏蔽；隔声墙壁、隔声窗等建筑隔声量可达6-8 dB（A）。

（2）工程管理措施

建设项目建成投产后建设方需加强生产过程中原辅材料及工件搬运过程的管理，要求工人搬运时轻拿轻放（尤其是厂内运输操作），防止突发噪声对周边环境的影响，夜间突发噪声不得超过标准值上限10dB。

（3）合理布局

建设项目在厂区总图设计上科学规划、合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理、远离办公区域和厂界；并在厂区周围设置绿化带进行吸声，尽量减少噪声对周边环境保护目标的影响。

通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。噪声治理措施容易实施且所需费用较少，在经济上是可行的。

### 6.2.5地下水及土壤污染防治措施评述

根据本项目的特点，建设项目地下水及土壤污染防治采取的措施如下：

①厂区内的沟渠采取防渗措施，防治其输送或贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和废弃物时发生渗漏；

②热镀锌生产车间、危险化学品仓库、危废仓库等铺设防渗水泥地坪，并在表面铺环氧树脂防渗有效防止物料和渗滤液下渗；同时污水处理站、废水事故池采用防渗混凝土设计，并采用防水环氧面层进行处理；

③盐酸化学品储罐区应铺设防渗水泥地坪，并在表面铺环氧树脂防渗有效防止物料和渗滤液下渗；

④热镀锌生产车间在生产过程中严格按照操作规程，各种液态物料如盐酸通过密闭的设备管道进行输送，并在地面输送路线区域加强底部防渗设计；

⑤对厂区实行地面硬化（防渗水泥）和外围的绿化隔离措施，设置了合理的截水、集水、导排水系统；

⑥污水管网采用高密度聚乙烯材料管，管路要全防护、管道接口熔融连接、无渗漏，以达到有效防止污水渗漏的目的；

⑦固体废弃物在厂内暂存期间，存放场地采取防渗漏流失措施，以免对地下水和土壤造成污染。

建设项目具体防渗区域划分及防渗设计要求见表6.2.5-1。

表6.2.5-1   建设项目防渗区域划分及防渗设计要求

| 类别 | 具体防渗区域范围 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点污染区域 | 化学品地面管线输送区域 | 粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，渗透系数≤10-10cm/s |
|  | 热镀锌车间 | 粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，渗透系数≤10-10cm/s |
|  | 危险化学品仓库、危废仓库 | 粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，渗透系数≤10-10cm/s |
|  | 盐酸化学品储罐 | 粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，渗透系数≤10-10cm/s |
| 一般污染区域 | 制管车间、喷塑车间 | 采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化 |
|  | 酸雾吸收塔废气处理装置区域 |  |
|  | 一般固废仓库 |  |

综上所述，建设项目对于可能造成的地下水及土壤污染所采取的防渗治理措施是合理可行的。防渗区域图见图6.2.5-1。

### 6.2.6排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表6.2.6-1。

表6.2.6-1   各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水排放口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 清下水、雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 危废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

- 全厂排水管网应严格地执行清污分流和雨污分流的要求。在不同排水口设置相应环保图形标志牌，便于管理、维修以及更新。

- ）排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

- 在固定噪声污染源对边界影响最大处设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（4）建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

### 6.2.7厂区绿化方案

为了使厂内环境更加美观、空气更加清新，给员工一个更好的工作环境，厂内应种植一定面积的花草树木。在绿化方面建设单位需注重点、线、面的结合，采用“乔、灌、花、草”相结合的多层次复合绿化系统，合理分配高大与低矮植物的布设，对绿化树种进行筛选，优良的防污绿化植物应该具备下列条件：①具有较强的抗污染能力；②具有净化空气的能力；③具有对当地自然条件的适应能力；④容易繁殖、移栽和管理；⑤有较好的绿化、美化效果。

厂区绿化按照《江苏省城市居住区和单位绿化标准》（DB32/139-95）的要求合理设计：厂区周围5m内设置观赏绿化带，在办公区前设置草坪和种植观赏植物（如：柏树、美人蕉等），厂区干道两旁设置绿化隔离带（如：冬青、夹竹桃等），在车间周围种植吸声和吸附有害气体能力强的高大植物（如：杨树、夹竹桃、洋槐等）。本项目厂区内绿化面积3470m2，全厂绿化率8.93%，采取的绿化方案可行。

6.3风险防范措施

### 6.3.1总图布置和建筑安全防范措施

①建设项目生产车间应根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。

②建设项目新增天然气等物料必须根据其性质、储存条件及相关的国家标准、规范等规范使用。

③生产车间的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规范设计要求。

④根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记；并在装置区设置救护箱；工作人员配备必要的个人防护用品。

### 6.3.2设备、装置方面安全防范措施

①建设项目新增设备、装置必须委托专业设计单位进行设计、制作及安装，并经当地有关质检部门进行验收。易燃液体可能泄漏、发生火灾、爆炸的场所，必须采用防爆电机及器材。

②压力容器、压力管道等特种设备，按《压力容器设计规范》的规定，由有相应资质的单位设计、制造、安装。

③生产车间应根据防雷的要求由专业设计单位设计、安装必要的防雷设施。

### 6.3.3工艺安全防范措施

建设项目工艺安全防范措施如下：

①各生产工艺应尽量选用成熟的生产工艺和条件，并严格按照国家标准和设计规范的要求委托具有成熟经验的专业的设计单位进行设计，减少工艺设计过程中设计不合理的情况。

②生产过程中，各工段之间物料的输送应设置必要的安全防护距离，设置必要的连锁反应装置，一旦某工段发生了风险事故，可及时切断各工段装置之间的联系，以减少发生连锁风险事故的可能性。

### 6.3.4电气、电讯安全防范措施

①按环境要求选择相应等级的F1级防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备；根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。

②在生产车间内选用防爆型电气、仪表及通信设备；所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备及管道均设有防静电接地设施；装置区内建、构筑物的防雷保护按《建筑物防雷设计规范》设计；不同区域的照明设施将根据不同环境特点，选用防爆、防水、防尘或普通型灯具。

③生产装置和设备具有自动监测报警、紧急切断及紧急停车系统以及防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道、应急疏散通道及避难所；可实现生产管理自动化、程序化。

④厂区对较高的建筑物和设备设置屋顶面避雷装置，烟囱专设避雷针，高出厂房的金属设备及管道均考虑防雷接地以防雷击。根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定，结合装置环境特征、当地气象条件、地质及雷电流动情况，防雷等级按第三类工业建/构筑物考虑设置防雷装置，防雷冲击电阻不大于30Ω。低压接地系统采用TN-S接地方式，变电所工作接地电阻不大于4Ω。所有正常不带电的电气设备金属外壳，均与PE线可靠连接。

### 6.3.5危险化学品运输、储存、使用等风险防范措施

建设项目主体装置和仓库均应按照国家《危险化学品名录》要求进行设置。对储罐设置明显的标识及警示牌，对使用危险品的名称、数量进行严格的登记；对储存危险品的容器均经有关检验部门定期检验合格后使用；储存、使用危险品的岗位均应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险品岗位的人员，都需严格遵守《危险化学品管理制度》。

建设项目采购危险品均应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，要求提供技术说明书及相关技术资料；采购人员需进行专业培训并取证；危险品的包装物、容器经专业检测机构检验合格才能使用；从事危险品运输、押运人员均应经有关培训并取证后才从事危险化学品运输、押运工作；运输危险品的车均应悬挂危险品标志，并不在人口稠密地停留；危险品的运输、押运人员，均应配置合格的防护器材。

建设项目原辅材料中包含盐酸、双氧水和氨水等，统一存储在厂区化学品仓库中和化学品罐区，危险化学品储存、使用、运输过程中的风险防范措施如下：

①运输

选用专用车进行运输，运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的车辆应有接地链，防止产生静电。严禁与不相容的化学品混装混运。

运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。严禁用木船、水泥船散装运输。

②储存

车间和库区布置需要通风良好，保证易燃、易爆和有毒物品迅速稀释和扩散。按照规定划分危险区，保证防火防爆距离，热镀锌车间槽体周围设置截流沟、罐区设置围堰。截流沟、罐区围堰的设置按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）等规范和要求进行。采取以上措施后，可在事故泄漏时，有毒物质能及时得到控制。

厂区内建筑抗震机构按当地的地震基本烈度设计。原料仓库应合理设置，危险品应按储存要求分类储存，严禁禁忌物混存。物料的搬运应轻搬、轻放，特别是金属桶装物料严禁拖、拉、甩、碰等粗鲁动作，以防包装破损引起物料泄漏或产生撞击、摩擦火花引起事故。易燃介质储罐的排气管安装阻火器。

加强危险化学品的管理，设置防盗设施。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。做好药品的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施。

③使用

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴个人防护措施，如化学安全防护眼镜、防腐蚀工作服、橡胶手套等；远离火种、热源，工作场所严禁吸烟；使用防爆型设备，避免与不相容的化学品接触；配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

### 6.3.6消防及火灾安全防范措施

①根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，生产车间的防火等级应采用国家现行规范要求按二级耐火等级设计，必须满足国家建筑防火规范的要求。

②厂区消防用水由消防给水管网供给，建设项目生产车间为厂房高度8m的低层建筑，耐火等级为一级，厂房内部设置双向疏散，中间设主通道，右侧设辅助楼梯一座；厂区内设有消防通道，建筑物防火间距均能满足规范要求，室外消火栓间距小于120m，室内按规范要求设有消防栓与灭火器，室外消防用水量暂按25L/s考虑，室内消防用水量暂按30L/s考虑。室外消防栓设置在厂区内环形消防道路旁，以便于灭火时消防车辆使用；车间外消防设置半固定式泡沫消防管道系统。

③生产车间应设置手动火灾报警按钮，装置内重点部位设有感温探测器及手动报警按钮等火灾报警系统。

### 6.3.7事故状态下排水系统及方式的控制措施

①排水系统：在建项目已设置了“雨污分流、清污分流”排水系统，建设项目新增生产区域应严格按照“雨污分流、清污分流”设置内部排水系统。

②排放口的设置：建本项目设一个雨水排放口和一个污水排放口，将根据原国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》精神，贯彻执行《江苏省开展排污口规范化整治工作方案》，做好排污口的规范化设置工作，在排口处设立明显的环境保护圆形标志牌、围护桩及装备废水流量计；并在两个排放口均设置自动在线监测装置，确保废水达标排放。雨水和污水接管口设截流阀及初期雨水切换装置。

③排水控制：一旦发生事故，应立即将事故废水接入事故应急池；同时检查厂区污水处理系统的运行情况，如事故对整个污水处理系统不造成任何影响，则立即启动事故应急监测，确保废水仍能达标排放；如果事故造成设备故障或其他问题，导致污水处理系统不能发挥正常的处理功能，则立即关闭排水总阀，所有废水送至事故池暂存，直到所有事故、故障解决、废水处理系统能力恢复、出水监控池内经检测达到排放标准后，方可打开排水总阀。

④事故污水冲击污水处理装置的预防措施：为保证厂区污水处理装置污水处理的正常运行，在事故状态下，发生事故的储存区或生产装置区的事故污水、泄漏物料、消防尾水等可能对污水处理设备造成冲击，在事故区即进行泄漏物质的拦截处理，在集水井及雨水井中再进一步回收泄漏物质，切换至事故池后，在事故池再进行一次泄漏物料的回收、去除处置；根据污染物的特性，选择有针对性的拦截、处置、吸收措施和设备、药剂，进一步减少污染物量，待事故池中的污水可满足后续污水处理要求时方可进入污水处理装置处理。

### 6.3.8废气处理装置风险防范措施

建设项目建成后全厂废气处理系统主要风险事故是酸雾吸收塔装置、布袋除尘装置等废气处理装置发生故障，致使废气未经有效处理后超标排放。建设项目废气处理系统风险防范措施如下：

对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。

### 6.3.9废水处理装置风险防范措施

（1）本项目生产废水处理系统配备备用设备，一旦设备出现故障或出水水质不稳定立即更换处理设备。

（2）废水处理站内的处理工艺、加药系统和流量控制系统均安装在线自动化检测仪器，发生故障时，可及时报警并停止向外排放废水。

（3）为了保证事故状态下迅速恢复水处理工程的正常运行，主要水工构筑物必须留有足够的缓冲余地，并配备相应的处理设备（如回流泵、回流管道等）。

（4）配备流量、水质自动分析监测仪器，操作人员应及时调整运行参数，使设备处于最佳工况，以确保处理效果最佳。

（5）污水处理工程各种机械电器、仪表，必须选择质量优良、故障率低、便于维修的产品。关键设备一备一用，易损配件应有备用，在出现故障时应尽快更换。

（6）定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训。

6.4风险应急预案

### 6.4.1建设项目风险应急预案

#### 6.4.1.1应急组织机构、人员

建设单位应组建事故应急救援队伍，其中总经理任指挥长，副总经理任副指挥长，在企业应急指挥小组的统一领导下，公司员工编为综合协调组、抢险救灾组、后勤物资保障组及医疗救助组四个行动小组，成了专门的应急组织机构和人员。

厂区应依据事故危害的级别设置二级应急救援领导小组。公司应急救援领导小组负责对单位内的I类、I级事故实施应急救援工作。部门应急救援领导小组负责对自己部门所发生的II类、II级的事故实施应急救援工作。各应急小组成员组成及其主要职责如下：

（1）应急指挥小组

主要职责如下：①第一时间接警，甄别是一般还是较大环境污染事故，并根据事故等级下达启动应急预案指令，同时向相关职能管理部门上报事故发生情况；②负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；③制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；④负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，并及时向地方政府和上级应急处理指挥部报告，征得上级部门援助，消除污染影响。

（2）综合协调小组

主要职责如下：①主要负责事故现场调查取证，调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响；②承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报；③进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作；④负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

（3）抢险救灾小组

组建应急抢险组，由各部门负责人担任组长，生产管理人员（装置班长、组长等）担任副组长，组织厂内工程技术人员、生产岗位操作工人、安全管理人员，按分工组成抢险救灾小组。主要职责如下：①在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在专业消防队伍到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失。②在专业消防队伍到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救。③火灾扑救后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

（4）后勤保障小组

主要职责如下：①负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；②在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；③负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护厂内交通秩序；④负责厂内车辆及装备的调度。

（5）救援救护小组

主要职责如下：①负责事故现场的伤员转移、救助工作；②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；④协助领导小组做好死难者的善后工作。

#### 6.4.1.2预案分级响应条件

公司根据所发事故的大小，确定了相应的预案级别及分级响应程序。

（1）一般污染事故应急响应程序

①应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时，应向事故应急处理指挥部报告。

②综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈上级应急指挥小组。由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作。

③在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地政府机关和事故应急处理指挥部报告处理结果。现场应急工作结束。

（2）较大或严重污染事故应急响应程序

①应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时，向事故应急处理指挥部报告。

②综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥小组。

③由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作，同时向当地政府机关应急处理指挥部请求支援；由镇府机关应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组。

④区域的各应急行动小组迅速到达事故现场，成立现场应急处理指挥部，厂内应急指挥小组移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；厂内的应急小组应听从现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向应急处理指挥部汇报。

⑤污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，并发布预警信息，同时可向上级应急处理指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。

#### 6.4.1.3应急救援保障

（1）内部保障

整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。

A.救援队伍：公司各职能部门和全体员工都负有事故应急救援责任，公司事故应急救援领导小组及义务消防人员是公司事故应急救援的骨干力量，其任务是担负公司各危险化学品事故救援及处置。

B.消防设施：厂区内设置独立的消防给水和消防基础设施。

C.应急通信：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、火灾自动报警系统线路,各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、可燃气体报警仪、手动报警和电话报警系统相结合方式。

D.道路交通：厂区道路交通方便。

E.照明：整个厂区的照明依照《工业企业照明设计标准》（GB50034-1992）设计；在防爆区内选用隔爆型照明灯，正常环境采用普通灯。

F.救援设备、物质及药品：厂区内配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用，在易发生事故的必要位置设置洗眼器及相应的药品。

G..保障制度：整个厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。

（2）外部保障

A.单位互助体系：建设单位和周边企业已建立了良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

B.公共援助力量：厂区还可以联系沭阳县公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

#### 6.4.1.4突发事故的信息报送程序与联络方式

建设项目突发环境事件应急预案已根据突发事故的信息报送程序和联络方式进行了规定，具体如下：

（1）突发事故的报告时限和程序

在生产过程中发生火灾事故时，岗位操作人员立即向班长和值班长及公司值班人员汇报并采取相应措施予以处理。当处理无效危害有扩大趋势时，应立即向公司安全人员报警。当发生I级事故，岗位操作人员应立即向公司安全人员报警，公司安全人员接到报警后下达按应急救援预案处置的指令，立即通知公司应急救援领导小组成员到场成立应急救援指挥部，各专业组按各自职责开展救援工作。当发生重大事故，指挥部成员应向安检、公安、环保、消防、卫生等上级领导机关报告事故情况。

（2）突发事故的报告方式与内容

突发事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类：

①初报从发现事件后起一小时内上报。初报可用电话或直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害等初步情况；②续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过电话、网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况；③处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。报告应采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。

（3）特殊情况的信息处理

如果环境污染事故的影响范围涉及到区域外时，必须立即形成信息报告连同预警信息报沭阳县人民政府。如果污染事故涉及到外事工作，指挥部将迅速通报市政府，按照政府有关规定处理。

#### 6.4.1.5应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由公司委托专门机构负责对事故现场进行现场应急监测（大气、水），对事故性质参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

#### 6.4.1.6人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

根据事故影响程度，预先制定相应的事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众的疏散计划，同时针对灾害类型，确定适当的救护、医疗方法，确保公众健康。

#### 6.4.1.7事故应急救援关闭程序与恢复措施

当事故污染源已得到有效控制，事故现场处置已完成，现场监测符合要求，受伤人员已得到救治，危险化学品储存区基本恢复正常秩序，由指挥中心宣布公司危险化学品重大事故应急工作结束，并进行事故现场的善后处理，对厂区进行恢复、重建工作。

#### 6.4.1.8应急培训计划

（1）培训

建设项目应急培训应包括几个方面：

①建设项目新增职工对厂区的应急救援程序和措施等均不太了解，应急指挥小组应着重对建设项目新增员工对全厂应急救援程序、应急救援措施等方面进行全方位培训，使新增职工熟悉在建应急救援程序和措施。

②对建设项目生产线的职工应该项目的危险化学品的认知，熟悉建设项目危险物质的性质、事故类型和处置方式，以便职工能熟练掌握对该项目风险事故的处理和处置。

（2）演练

厂区应急指挥小组应制定详细的应急演练计划，可开展程序演练、模拟演练、风险事故专项演练操作等演练方式，使各事故救援小组熟悉事故应急处理程序和操作，检验各事故救援小组的应急处理能力，并在演练过程中发现存在的问题，对事故应急预案进行修正，已完善事故应急预案。

### 6.4.2事故风险应急处置措施

#### 6.4.2.1火灾爆炸事故应急处理

火灾爆炸是建设项目可能发生的最严重的事故形式，一般自身无法完全应对，必须向社会力量求援。应急步骤在遵循一般方案的要求下，应按照以下具体要求实施。

A、最早发现者应立即向单位领导、119消防部门、120医疗急救部门电话报警，现场指挥人员应当立即组织自救，主要自救方式为使用消防器材，如使用灭火器、灭火栓取水等方法进行灭火，在可能的情况下，采取有效措施切断易燃或可燃物的泄漏源，并转移有可能引燃或引爆的物料。

B、单位领导接到报警后，应迅速通知有关部门和人员，下达按应急救援预案处置的指令，同时发出警报，召集安全领导小组展开应急救援工作，并通知义务消防队进入现场进行事故应急救援工作。

C、由安全领导小组副组长迅速将事故的简要情况向消防、安监、公安、环保、卫生等部门报告。

①门卫和保安人员接到报警后应立即封锁周围的可能进入危险区的通道，阻止周围不相关人员或车辆进入危险区。

②凡能经切断物料或用自有灭火器材扑灭火灾而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自身不能控制的，应向安全领导小组报告事故的具体情况及严重性。

③办公室文员接到报警后立即赶往事故现场查明有无受伤人员，以最快速度将受伤或中毒者脱离现场，轻者可自行在安全区内抢救，严重者尽快送医院抢救。

④若自身无法控制事故的发展，特别是发生爆炸性事故时，安全领导小组应当立即向各部门发布紧急疏散的指令，办公室文员接到指令后应当立即组织本单位人员按照本预案提供的安全疏散通道进行疏散撤离，在事故影响有可能波及临近单位或居民时，应向周围企事业单位发出警报，报告事故发生情况，并派人协助对方进行应急处理或疏散撤离。

⑤消防队到达事故现场后，现场应急救援指挥交由消防部门统一指挥。

⑥医疗救护部门到达现场后，办公室文员应与之配合，立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎或输氧急救，重伤员及时送往医院抢救。

⑦抢修危险队到达后，应戴自给正压式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服（完全隔离），对中毒人员展开搜救，并使用消防砂灭火、清除渗漏液、进行局部空间清洗等。

⑧事故监测队到达现场后，应会同厂方相关工程技术人员，了解事故发生原因、源强，并根据风向，查明污染物排放浓度和扩散情况，对事故影响的范围及程度进行分析预测，并向事故现场指挥部报告监测情况。

⑨当事故得到控制，立即成立二个专门工作小组。在安全领导小组组长的指挥下组成事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施。在安全领导小组指挥下，由生产部人员、仓库管理人员、维修人员组成抢修小组，研究制定抢修方案并立即组织抢修，尽早恢复生产。

⑩在灭火时应注意不同物料引起的火灾，选取不同的灭火器材，在本公司可能发生的火灾危险中，应当尽量使用砂土、干粉等，切勿直接用水喷射，防止发生沸溅。

#### 6.4.2.2中毒窒息事故应急处理

当个体发生中毒事故时一般不需要启动全公司性的应急救援程序，吸入中毒者应当迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。由于建设单位不具备医疗条件，因此不建议就地处理，应当立即转送医院救治。

当仓库区发生大量泄漏造成多人、大范围中毒事故或环境污染时，应当立即启动全公司性的应急救援程序。处理程序与火灾爆炸类似，但在撤离时要注意向上风向疏散，并注重人员的救护，应急处理人员应当佩戴防毒面具或空气呼吸器，戴化学防护眼睛，穿防静电工作服，戴橡胶手套。

#### 6.4.2.3废水事故排放应急处理

当发生事故废水异常排放情况时，为防止大量污染物进入排水系统，建设项目应采取以下防范措施：

①车间等使用化学品单元设备的区域、罐区、危险物临时储存点，设防渗硬化地面和围挡或地沟，防止物料泄漏后不外溢；

- 车间设地沟收集系统，物料一旦外溢，通过沟、槽、池予以收集；

③应急事故池、污水调节池、雨水收集管网/沟渠的有效容积满足主要危险物质在管道和装置内的最大容量，同时还满足一次消防用水量。厂区内的事故应急处理措施必须满足风险事故处理的要求，不得将事故废水排入附近水体环境或接管沭阳凌志水务有限公司。

④一旦厂区已无法控制事故的进一步发展时，应立即与沭阳经济开发区和当地环保部门联系，现场人员迅速汇报并及时投入抢险排除和初期应急处理，防止突发环境污染事故扩大和蔓延，杜绝事故废水外排。事故解除后企业必须承担所有事故废水的处理责任。

#### 6.4.2.4废气事故排放应急处理

当发生废气事故性排放时，应立即查找事故原因，如是生产过程中发生异常，应立即停止生产，对设备进行检修，排除故障；如是废气处理装置出现故障，应立即启用备用处理装置，将废气切换至备用处理装置进行处理，并迅速清除废气处理设施的故障；如废气处理装置未备用处理装置，应立即停产，待事故解除后方可生产。

如处理和排放可燃性气体的装置发生了故障，造成了燃爆事故，应严格按照火灾、爆炸事故应急处置措施进行处理。

结合沭阳经济技术开发区应急管理体系，公司要全面深入开展隐患自查自纠，强化安全生产措施，落实责任，健全制度，彻底排除重大安全隐患，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，为安全平稳发展奠定基础。公司要根据自身实际制定应急预案，开展突发事件处置、疏散、救援等演练，有效保证应急救援体系。

#### 6.4.2.5液体泄露事故应急处理

①首先发现人员应立即通知值班班长和应急指挥部，并迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，组织人员进行隔离，严格限制出入。

②尽一切能力切断火源，防止造成火灾、爆炸事故。

③应急处理人员应根据泄漏物质的理化性质确定是否需要佩防毒面具等其他呼吸防护措施和消防防护服等身体防护措施；尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

④各种泄漏处置措施：

如发生小量泄漏：可用用砂土或惰性材料吸附或吸收，吸收材料收集至容器内送至危险废物处置单位进行处置。

如发生大量泄漏：应构筑围堤或控坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

如洒在土壤里，应立即收集被污染土壤，迅速转移到安全地带，并委托危险废物处置单位进行处置。

⑤泄漏处理过程中，应急处理人员要注意防火，严禁携带明火，严禁吸烟，严禁使用手机或其他可能引发火灾的工具。

⑥盐酸泄露应急处置措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。泄露进行应急处置时，人员佩戴自动过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。穿橡胶耐酸碱服、戴橡胶耐酸碱手套。

⑦氨水泄露应急处置措施：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服。手防护：戴防化学品手套。

6.5环保投资及“三同时”

总投资额20000万元，其中一期项目12000万元，环保投资（按一期项目投资额核算）270万元，占总投资（按一期项目投资额核算）的2.25%。具体环保投资估算及“三同时”验收一览详见表6.5-1。

表6.5-1  建设项目环保投资估算及“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 （设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等 | 隔油池1座，处理能力：5t/a；化粪池1座，处理能力：10t/a。 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入沭阳凌志水务有限公司 | 5 | 与建设项目同时设计、同时施工，同时投入运行 |
|  | 厂区生产废水 | COD、SS、氨氮、石油类、总铁、总锌 | 污水处理站1座，隔油池+初沉池+二沉池+A/O生化池，处理能力：100t/d。 |  | 60 |  |
|  | 初期雨水 | COD、SS | 初期雨水管网与污水管网切换装置 |  | 2 |  |
|  | — | — | 雨污分流管网 | 实现雨污分流 | 5 |  |
| 废气 | 制管车间1、2打磨粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘装置2台，集气罩+布袋除尘装置+15米高排气筒，风量1500m3/h，粉尘处理效率90%。 | 粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 | 10 |  |
|  | 热镀锌车间1酸洗酸雾、助镀再生、储罐呼吸废气 | 氯化氢、氨气 | 酸雾吸收塔1台，采用集气罩+碱喷淋+ 15米高排气筒，风量9000m3/h，氯化氢处理效率90%，氨气处理效率80%。 | 氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，氨气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。 | 13 |  |
|  | 热镀锌车间2酸洗酸雾、助镀再生废气 | 氯化氢、氨气 | 酸雾吸收塔1台，采用集气罩+碱喷淋+ 15米高排气筒，风量9000m3/h，氯化氢处理效率90%，氨气处理效率80%。 | 氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，氨气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。 | 8 |  |
|  | 热镀锌车间1、2燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOX | 15米高排气筒 | 烟尘和SO2排放浓度达到《工业炉窑大气污染物》（GB9078-1996）表2 中金属熔化炉二级标准，NOX达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 | 2 |  |
|  | 热镀锌车间1、2热镀锌废气 | 颗粒物、氨气、氯化氢 | 碱喷淋装置2台，采用集气罩+布袋除尘+碱喷淋塔+15米高排气筒，风量10000m3/h，颗粒物处理效率95%、氨气处理效率80%、氯化氢处理效率90%。 | 粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，氨气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。 | 20 |  |
|  | 喷塑车间喷塑废气 | 粉尘 | 粉末回收二级处理装置1台，采用密闭房+二级布袋除尘+15米高排气筒，风量10000m3/h，粉尘处理效率98%。 | 粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 | 15 |  |
|  | 喷塑车间烘干废气 | 烟尘、SO2、NOX、VOCs | 二级活性炭吸附装置1台，采用集气罩+冷凝+二级活性炭吸附装置+15米高排气筒，风量10000m3/h，VOCs处理效率90%。 | VOCs参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业相关标准，烟尘和SO2排放浓度达到《工业炉窑大气污染物》（GB9078-1996）表2 中金属熔化炉二级标准，NOX达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 | 10 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器1台，风量2000m3/h，油烟处理效率85%。 | 油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 | 5 |  |
|  | 车间无组织废气 | — | 排风扇若干 | 无组织废气达标排放 | 30 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备；设备减振、厂房隔音 | 厂界达标，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类 | 20 |  |
| 固废 | 100m2固废堆场，100 m2危废堆场，地面防渗处理 | 固废零排放 | 10 |  |
| 土壤及地下水 | 化学品储罐区 | 防渗防腐 | 防渗防腐，降低项目对土壤及地下水环境的影响 | 5 |  |
| 绿化 | — | — | 绿化率达到3.0％ | — | 30 |  |
| 事故应急措施 | 180m³事故池及相应收集系统1座 | 制定了完善的风险预防和应急预案，事故发生后得到有效控制 | 10 |  |
|  | 应急设备、材料 |  |  |  |
| 环境管理 | 设立专门的环境管理机构和专职或兼职环保人员，负责环境保护监督管理工作。 | — | 5 |  |
| 清污分流、排污口规划化设置 | 污水经收集处理后，在厂区排污口设置1套标准计量渠作为污水排放口，并安装在线监测装置。清下水应在厂区排雨水排水口设置1套排放口，接管至园区市政雨水管网 | — | 5 |  |
| 卫生防护距离设置 | 综合车间1边界外100m、综合车间2边界外100m、热镀锌车间1边界外100m、热镀锌车间2边界外100m范围形成的包络线范围 | 0 |  |
| 合计 | 270 |  |

# 7环境影响经济损益分析

7.1建设项目的社会经济效益

本项目建立引进国内先进的生产技术、设备，生产出高质量产品，满足市场需求，并且可以带动当地相关产业的发展，具有很好的经济效益。本项目投资为12000万元，建设项目实施后具备年产太阳能热镀锌路灯杆100万根的生产能力。项目经济收益较好，在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济角度看，本项目的建设是可行的。项目建成后能促进当地产业结构的合理调整，寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济，将带动沭阳相关产业的发展，可以增加当地年轻人的就业机会，拉动当地的经济发展。因此建设项目具有较好的经济效益。

7.2社会、经济损益分析

（1）有利于促进相关产业经济发展

本项目建成后，以国家产业政策为导向，引进了国际国内先进的生产技术，提高了产品档次和附加值，增强了市场的竞争能力，具有良好的发展前景。

（2）有利于扩大就业和提高人民的生活水平

随着我国经济结构调整的进一步深入和新一轮劳动力成熟期的到来，各地区面临的就业压力越来越大。本项目建成后将为增加社会就业岗位、增加居民收入、提高生活水平、刺激当地消费等方面起到积极的作用。

（3）有利于促进人才、信息、技术等交流

本项目的建设将引进先进技术、人才、资金以及相配套的管理经验，促进当地与国内外的物质、人才、信息等方面的交流，促进当地经济发展和社会进步，也必将促进当地的开发建设。

7.3环保投入效益分析

建设项目采取的废气、废水、噪声等污染治理及清洁生产等措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。建设项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）废气治理环境效益：建设项目打磨车间选用的布袋除尘器对颗粒物吸收效率可达90%、热镀锌车间选用的布袋除尘装置和碱喷淋塔对颗粒物去除效率可达到95%、喷塑车间选用的二级处理系统对粉末的处理效率可达98%、热镀锌车间酸洗工序采用的酸雾吸收塔对HCl的去除效率可达到90%、热镀锌车间选用的碱喷淋塔对氨气处理效率为80%、对氯化氢废气处理效率为90%。各生产单元、公用工程及环保工程产生的无组织废气均可满足达标排放的要求，减轻了对周边大气环境的污染。

（2）废水治理环境效益：建设项目生活污水经隔油池、化粪池，生产废水经厂区污水处理站处理后进入接管沭阳凌志水务有限公司处理达标后排放，对周围水环境影响较小。

（3）噪声治理环境效益：建设项目在选用设备时尽量选用低噪声的先进设备，生产厂房全密闭，关键部位加胶垫以减少振动并设吸收板或隔音板，因此明显减少噪声对厂界的影响、改善工作环境；噪声治理措施落实后可确保厂界噪声达标，减小对周边声环境的影响。

（4）固废处置的环境效益：建设项目产生的固体废弃物全部综合利用或外协妥善处置，减少固废外排对周围环境和土壤的污染。

由此可见，建设项目设计中严格执行各项环保标准，针对生产中排放的“三废”采取了有效的处理措施，实现达标排放，废气处理、噪声治理、固废处置处理措施可行，环保工程投入的环境效益显著，体现了国家环保政策，贯彻了“总量控制”、“达标排放”的污染控制原则，达到保护环境的目的。

7.4环境经济效益分析

（1）环境保护设施建设费用

总投资额20000万元，其中一期项目12000万元，环保投资（按一期项目投资额核算）270万元，占总投资（按一期项目投资额核算）的2.25%。对于本项目来说是可以接受的。具体环保投资分项估算详见表6.5-1。

（2）环境保护设施运转费用

项目营运期间的环保运转费用主要是废水、废气治理方面。根据目前同类工程措施的运行费用情况，本项目环保设施运转费用在270万元左右。

（3）环境补偿性损失

环境补偿性损失主要包括排污费、污染赔偿费、事故处理费和罚款等。

本项目的建设可促进当地经济发展，人民生活水平的提高，具有较高的社会、经济、环境效益。

7.5结论

结合本项目的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

# 8环境管理与监测计划

8.1工程组成及污染物排放清单

8.1.1工程组成及原辅材料组成要求

项目主体工程见下表。

表8.1.1-1   建设项目产品方案

| 工程建设内容 | 产品名称 | 设计能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳能热镀锌路灯杆生产制造项目 | 路灯杆生产制造生产线2条 | 太阳能热镀锌路灯杆 | 灯杆30万根/年 | 7200h（300d/a*24h/d） |
|  | 热镀锌生产线2条 |  | 热镀锌加工8万吨/年（约100万根/年） | 2400h（300d/a*8h/d） |
|  | 喷塑生产线1条 |  | 喷塑加工100万平方米/年（约30万根/年） | 2400h（300d/a*8h/d） |

表8.1.1-2   建设项目主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 主要组分、规格、指标 | 用量（t/a） | 最大储存量（t/a） | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 铁、碳等，密度7.85t/m3 | 19000 | 600 | 国内，汽车运输 |
| 2 | 焊丝 | 含有C、Mn、Si、Ni、Cu等 | 22 （自动焊用量12） | 2 | 国内，汽车运输 |
| 3 | 法兰 | 铁、碳等，密度7.85t/m3 | 710 | 80 | 国内，汽车运输 |
| 4 | 支架 | 铁、碳等，密度7.85t/m3 | 450 | 20 | 国内，汽车运输 |
| 5 | 氯化铵 | 纯度99%NH4Cl | 95 | 3 | 国内，汽车运输 |
| 6 | 氯化锌 | 纯度98% ZnCl2 | 73 | 2 | 国内，汽车运输 |
| 7 | 盐酸 | 浓度33%，罐装 | 1200 | 38 | 国内，汽车运输 |
| 8 | 高效酸雾抑制剂 | 缓蚀剂、表面活性剂、无极电介质，桶装 | 15 | 0.5 | 国内，汽车运输 |
| 9 | 双氧水 | 浓度30%，桶装 | 12.2 | 0.4 | 国内，汽车运输 |
| 10 | 氨水 | 浓度20%，桶装 | 14.5 | 0.5 | 国内，汽车运输 |
| 11 | 锌锭 | Zn 纯度99.99% | 7500 | 250 | 国内，汽车运输 |
| 12 | 无铬钝化剂 | 甘油硅烷醚10%、氨基甲酸丙脂树脂34%、乙二醇丁醚3%、氟锆酸5%、醋酸1%、纯水47%，桶装。 | 2.27 | 0.1 | 国内，汽车运输 |
| 13 | 塑粉 | 酚醛树脂 | 60 | 3 | 国内，汽车运输 |
| 14 | 外购半成品卷杆 | 铁、碳等，密度7.85t/m3 | 60000 | 600 | 国内，汽车运输 |

8.1.2环境保护措施及主要运行参数

本项目环保设施及主要运行参数清单如下表所示。

表8.1.2-1   环保设施及主要运行参数一览表

| 序号 | 种类 | 名称 | 主要运行参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水处理装置 | 隔油池1座，处理能力：5t/a；化粪池1座，处理能力：10t/a。 | 1套 |
| 2 |  | 生产废水处理装置 | 污水处理站1座，处理能力：100t/d。 | 1套 |
| 3 | 废气 | 制管车间1、2打磨粉尘废气处理装置 | 布袋除尘装置2台，采用集气罩+布袋除尘处理工艺，其中制管车间1排气筒一根（编号：1#），高度15m，风量1500m3/h，粉尘处理效率90%；制管车间2排气筒一根（编号：2#），高度15m，风量1500m3/h，粉尘处理效率90%。 | 2套 |
| 4 |  | 热镀锌车间1酸洗酸雾、助镀再生、储罐呼吸废气处理装置 | 酸雾吸收塔1台，采用集气罩+碱喷淋处理工艺，排气筒一根（编号：3#），高度15m，风量9000m3/h，氯化氢处理效率90%，氨气处理效率80%。 | 1套 |
| 5 |  | 热镀锌车间2酸洗酸雾、助镀再生废气处理装置 | 酸雾吸收塔1台，采用集气罩+碱喷淋处理工艺，排气筒一根（编号：4#），高度15m，风量9000m3/h，氯化氢处理效率90%，氨气处理效率80%。 | 1套 |
| 6 |  | 热镀锌车间1、2燃烧废气处理装置 | 热镀锌车间1排气筒一根（编号：5#），高度15m；热镀锌车间2排气筒一根（编号：6#），高度15m； | 2套 |
| 7 |  | 热镀锌车间1、2热镀锌废气处理装置 | 碱喷淋装置2台，采用集气罩+布袋除尘+碱喷淋塔处理工艺，其中热镀锌车间1排气筒一根（编号：7#），高度15m，风量10000m3/h，粉尘处理效率95%、氨气处理效率80%、氯化氢处理效率90%；其中热镀锌车间2排气筒一根（编号：8#），高度15m，风量10000m3/h，粉尘处理效率95%、氨气处理效率80%、氯化氢处理效率90%。 | 2套 |
| 8 |  | 喷塑车间喷塑废气处理装置 | 粉末回收二级处理装置1台，采用密闭房+二级布袋除尘处理工艺，喷塑车间排气筒一根（编号：9#），高度15m，风量10000m3/h，粉尘处理效率98%。 | 1套 |
| 9 |  | 喷塑车间烘干废气处理装置 | 二级活性炭吸附装置1台，采用集气罩+冷凝+二级活性炭吸附处理工艺，其中喷塑车间排气筒一根（编号：10#），高度15m，风10000m3/h，VOCs处理效率90%。 | 1套 |
| 10 | 固体 废物 | 危险废物堆场 | 单层，1座，面积约100m2，地面及墙角采取防腐、防渗措施；设灭火器、黄沙箱等应急物资。 | 1座 |
| 11 |  | 一般工业固体废物 堆场 | 单层，2座，面积约100m2，地面及墙角采取防腐、防渗措施。 | 2处 |

8.1.3污染物排放清单及总量平衡途径

#### 8.1.3.1污染物排放清单

一、废气

（1）有组织废气

本项目有组织废气主要包括熔化粉尘、脱模废气和天然气燃烧废气，污染物排放情况见表8.1.3-1。

表8.1.3-1   有组织废气排放清单

| 排气筒 编号 | 产污 环节 | 主要污染物 | 排气量m3/h | 排放情况 | 排放源参数 | 源强 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |
| 1# | 打磨 | 粉尘 | 1500 | 12.6 | 0.019 | 0.045 | 15 | 0.4 | 25 | 点源 |
| 2# | 打磨 | 粉尘 | 1500 | 12.6 | 0.019 | 0.045 | 15 | 0.4 | 25 | 点源 |
| 3# | 酸洗、助镀再生、储罐呼吸 | 氯化氢 | 4000 | 2.3 | 0.01 | 0.0743 | 15 | 0.6 | 25 | 点源 |
|  |  | 氨气 | 5000 | 0.18 | 0.008 | 0.057 |  |  |  |  |
| 4# | 酸洗、助镀再生、储罐呼吸 | 氯化氢 | 4000 | 1 | 0.0048 | 0.0343 | 15 | 0.6 | 25 | 点源 |
|  |  | 氨气 | 5000 | 0.18 | 0.008 | 0.057 |  |  |  |  |
| 5# | 天然气加热燃烧 | 烟尘 | 681.5 | 8.8 | 0.0212 | 0.087 | 15 | 0.4 | 60 | 点源 |
|  |  | SO2 |  | 3.65 | 0.005 | 0.036 |  |  |  |  |
|  |  | NOX |  | 23.2 | 0.032 | 0.227 |  |  |  |  |
| 6# | 天然气加热燃烧 | 烟尘 | 681.5 | 8.8 | 0.0212 | 0.087 | 15 | 0.4 | 60 | 点源 |
|  |  | SO2 |  | 3.65 | 0.005 | 0.036 |  |  |  |  |
|  |  | NOX |  | 23.2 | 0.032 | 0.227 |  |  |  |  |
| 7# | 热镀锌 | 颗粒物 | 10000 | 2.3 | 0.023 | 0.17 | 15 | 0.6 | 25 | 点源 |
|  |  | 氨气 |  | 0.28 | 0.0028 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  | 0.1 | 0.001 | 0.0072 |  |  |  |  |
| 8# | 热镀锌 | 颗粒物 | 10000 | 2.3 | 0.023 | 0.17 | 15 | 0.6 | 25 | 点源 |
|  |  | 氨气 |  | 0.28 | 0.0028 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  | 0.1 | 0.001 | 0.0072 |  |  |  |  |
| 9# | 喷塑 | 粉尘 | 10000 | 9.8 | 0.096 | 0.238 | 15 | 0.6 | 25 | 点源 |
| 10# | 烘干废气 | 烟尘 | 10000 | 2.3 | 0.023 | 0.055 | 15 | 0.4 | 25 | 点源 |
|  |  | SO2 |  | 0.95 | 0.0095 | 0.023 |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 6 | 0.06 | 0.145 |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  | 0.092 | 0.00092 | 0.0022 |  |  |  |  |

- 无组织排放

本项目有组织废气主要包括熔化粉尘和脱模废气，污染物排放情况见表8.1.3-2。

表8.1.3-2   无组织废气排放清单

| 编号 | 污染源位置 | 污染工序 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放速率(kg/h) | 面积（m2） | 长×宽（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制管车间1 | 打磨、焊接 | 粉（烟）尘 | 0.05 | 0.021 | 960 | 20×48 | 8 |
| 2 | 制管车间2 | 打磨、焊接 | 粉（烟）尘 | 0.05 | 0.021 | 960 | 20×48 | 8 |
| 3 | 热镀锌车间1 | 酸洗、热镀锌 | 氯化氢 | 0.008 | 0.0011 | 3211.2 | 133.8×24 | 8 |
|  |  | 助镀液再生、热镀锌 | 氨气 | 0.012 | 0.0017 |  |  |  |
|  |  | 热镀锌 | 颗粒物 | 0.368 | 0.051 |  |  |  |
| 4 | 热镀锌车间2 | 酸洗、热镀锌 | 氯化氢 | 0.008 | 0.0011 | 3243 | 69×47 | 8 |
|  |  | 助镀液再生、热镀锌 | 氨气 | 0.012 | 0.0017 |  |  |  |
|  |  | 热镀锌 | 颗粒物 | 0.368 | 0.051 |  |  |  |
| 5 | 喷塑车间 | 喷塑、打磨 | 粉尘 | 0.12 | 0.05 | 960 | 20×48 | 8 |

二、废水

本项目废水主要为生活污水，排放情况见表8.1.3-3。

表8.1.3-3   废水排放清单

| 废水类型 | 废水量 (t/a) | 污染物产生量 | 治理 措施 | 处理效率 （%） | 处理后污染物排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 浓度 （mg/L） | 产生量 (t/a) |  |  | 污染因子 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 清洗废水 | 5552 | pH | 2~3 | — | 厂区污水处理站 | — | — | — | — | 接管排放至沭阳凌志水务有限公司，尾水排入沂南河 |
|  |  | COD | 300 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 400 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总铁 | 200 | 1.06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 40 | 0.212 |  |  |  |  |  |  |
| 废气处理塔定期排污水 | 900 | pH | 7~8 | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COD | 200 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 400 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 718 | 0.646 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总锌 | 600 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |
| 热镀锌冷却废水 | 675 | COD | 100 | 0.068 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 500 | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总铁 | 50 | 0.034 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总锌 | 100 | 0.068 |  |  |  |  |  |  |
| 初期雨水 | 1160 | COD | 100 | 0.116 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 100 | 0.116 |  |  |  |  |  |  |
| 生产废水小计 | 8047 | pH | 3~4 | — |  | — | pH | 7~8 | — |  |
|  |  | COD | 233.3 | 1.88 |  | 80 | COD | 46.7 | 0.38 |  |
|  |  | SS | 376 | 3.026 |  | 90 | SS | 37.6 | 0.31 |  |
|  |  | 氨氮 | 72.1 | 0.58 |  | 75 | 氨氮 | 18.1 | 0.146 |  |
|  |  | 石油类 | 24.8 | 0.2 |  | 80 | 石油类 | 5.0 | 0.04 |  |
|  |  | 总铁 | 131.4 | 1.057 |  | 95 | 总铁 | 6.57 | 0.053 |  |
|  |  | 总锌 | 75.3 | 0.606 |  | 95 | 总锌 | 3.8 | 0.031 |  |
| 生活污水 | 1920 | COD | 300 | 0.576 | 化粪池 | — | — | — | — |  |
|  |  | SS | 200 | 0.384 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.0384 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TP | 4 | 0.0077 |  |  |  |  |  |  |
| 食堂废水 | 480 | COD | 500 | 2.4 | 隔油池+化粪池 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 400 | 0.192 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 8 | 0.0038 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TP | 2 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 | 200 | 0.096 |  |  |  |  |  |  |
| 生活使用污水合计 | 2400 | COD | 340 | 0.816 | 隔油池+化粪池 | 20 | COD | 272 | 0.653 |  |
|  |  | SS | 240 | 0.576 |  | 20 | SS | 192 | 0.461 |  |
|  |  | 氨氮 | 17.6 | 0.0422 |  | 0 | 氨氮 | 17.6 | 0.0422 |  |
|  |  | TP | 3.6 | 0.0087 |  | 0 | TP | 3.6 | 0.0087 |  |
|  |  | 动植物油 | 40 | 0.096 |  | 50 | 动植物油 | 20 | 0.048 |  |
| 综合废水总计 | 10447 | — | — | — | — | — | COD | 210.8 | 2.202 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SS | 150.2 | 1.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 17.7 | 0.185 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TP | 2.64 | 0.028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 14.6 | 0.153 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.35 | 0.014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总铁 | 1.79 | 0.019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总锌 | 1.0 | 0.011 |  |

- 噪声

建设项目噪声源主要为铸造机、空压机、风机等设备运行噪声，本项目设计通过选用低噪声设备，采取减振、隔声措施，并通过优化平面布置、设置绿化带措施可使厂界噪声达标。

表8.1.3-4  主要设备噪声排放清单

| 序号 | 设备 名称 | 数量 （台） | 单台等效声压级(dB（A）) | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离（m） | 治理措施 | 降噪 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平机 | ≤95 | 1 | 卷板开平车间1 | 东厂界20 | 基础减震+厂房隔声+距离衰减+合理布局 | 25dB（A） |
| 2 | 重剪机 | ≤90 | 1 | 制管车间1 | 东厂界15 |  |  |
| 3 | 三鑫牌卷杆机 | ≤95 | 1 |  | 东厂界15 |  |  |
| 4 | 整杆机 | ≤90 | 2 |  | 东厂界15 |  |  |
| 5 | 打磨机 | ≤95 | 5 |  | 东厂界15 |  |  |
| 6 | 风机 | ≤85 | 2 |  | 东厂界15 |  |  |
| 7 | 开平机 | ≤95 | 1 | 卷板开平车间2 | 西厂界30 |  |  |
| 8 | 重剪机 | ≤90 | 1 | 制管车间2 | 西厂界15 |  |  |
| 9 | 三鑫牌卷杆机 | ≤95 | 1 |  | 西厂界15 |  |  |
| 10 | 整杆机 | ≤90 | 2 |  | 西厂界15 |  |  |
| 11 | 打磨机 | ≤95 | 5 |  | 西厂界15 |  |  |
| 12 | 风机 | ≤85 | 2 |  | 西厂界15 |  |  |
| 13 | 行车 | ≤80 | 2 | 热镀锌车间1* | 西厂界30 |  |  |
| 14 | 风机 | ≤85 | 2 |  | 西厂界30 |  |  |
| 15 | 行车 | ≤80 | 2 | 热镀锌车间2* | 南厂界20 |  |  |
| 16 | 风机 | ≤85 | 2 |  | 南厂界20 |  |  |
| 17 | 风机 | ≤85 | 1 | 喷塑车间 | 东厂界15 |  |  |
| 18 | 打磨机 | ≤90 | 10 |  | 东厂界15 |  |  |
| 19 | 空压机 | ≤90 | 1 |  | 东厂界30 |  |  |

四、固废

建设项目产生的固体废物主要包括炉渣、废边角料、粉尘、废活性炭和生活垃圾等。通过采取各类措施，各类固废均能有效处置。固废处置利用方式见表8.1.3-5。

表8.1.3-5  建设项目固体废物处置利用方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材边角料 | 一般固废 | — | — | — | 190 | 公司回收处理 |
| 2 | 焊渣 | 一般固废 | — | — | — | 0.5376 | 公司回收处理 |
| 3 | 酸洗槽渣 | 危险固废 | T/C | HW17 | 336-064-17 | 6.5 | 资质单位处理 |
| 4 | 废酸液 | 危险固废 | T/C | HW17 | 336-064-17 | 1078 | 资质单位处理 |
| 5 | 助镀废渣 | 危险固废 | T | HW17 | 336-051-17 | 16.25 | 资质单位处理 |
| 6 | 锌渣、锌灰 | 危险固废 | T | HW23 | 336-103-23 | 86.8 | 资质单位处理 |
| 7 | 钝化废液 | 危险固废 | T/C | HW17 | 336-064-17 | 136 | 资质单位处理 |
| 8 | 废润滑油 | 危险固废 | T，I | HW08 | 900-209-08 | 1.1 | 资质单位处理 |
| 9 | 喷淋塔沉渣 | 危险固废 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 1.242 | 资质单位处理 |
| 10 | 废活性炭 | 危险固废 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.15 | 资质单位处理 |
| 11 | 污水处理站污泥 | 危险固废 | T | HW17 | 336-052-17 | 10.8 | 资质单位处理 |
| 12 | 粉尘 | 一般固废 | — | — | — | 9 | 公司回收处理 |
| 13 | 废包装桶 | 一般固废 | — | — | — | 2 | 厂家回收 |
| 14 | 不合格产品 | 一般固废 | — | — | — | 380 | 公司回收处理 |
| 15 | 化粪池污泥 | 一般固废 |  | — | — | 0.5 | 环卫清运 |
| 16 | 隔油池废油 | 危险固废 |  | HW08 | 900-249-08 | 0.5 | 资质单位处理 |
| 17 | 生活垃圾 | 一般固废 |  | — | — | 15 | 环卫清运 |

#### 8.1.3.2污染物排放总量指标及平衡途径

根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿）》、《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》以及《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》的要求，结合建设工程的具体特征，建设项目排污特征确定其总量控制因子为：

大气污染总量控制因子为：颗粒物、SO2、NOx、VOCs；总量考核因子：NH3、氯化氢；

废水总量控制因子为：COD、NH3-N；考核因子：废水量、SS、总磷、动植物油、石油类、总铁、总锌；

固体废物总量控制因子为：固废排放量。

建设污染物总量控制情况汇总见表8.1.3-6。

表8.1.3-6   建设项目污染物排放总量控制指标汇总表（单位t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 氯化氢 | 1.23 | 1.107 | — | 0.123 |
|  | 氨气 | 0.79 | 0.636 | — | 0.154 |
|  | 颗粒物 | 19.633 | 18.736 | — | 0.897 |
|  | SO2 | 0.118 | 0 | — | 0.118 |
|  | NOX | 0.744 | 0 | — | 0.744 |
|  | VOCs | 0.022 | 0.0198 | — | 0.0022 |
| 无组织废气 | 氯化氢 | 0.016 | 0 | — | 0.016 |
|  | 氨气 | 0.024 | 0 | — | 0.024 |
|  | 颗粒物 | 0.5884 | 0 | — | 0.5884 |
|  | NOx | 0.00052 | 0 | — | 0.00052 |
|  | SO2 | 0.00008 | 0 | — | 0.00008 |
| 废水 | 废水量 | 10447 | 0 | 10447 | 10447 |
|  | COD | 2.696 | 0.494 | 2.202 | 0.523 |
|  | SS | 3.602 | 2.032 | 1.57 | 0.105 |
|  | 氨氮 | 0.6222 | 0.4372 | 0.185 | 0.0523 |
|  | 总磷 | 0.0087 | 0 | 0.0087 | 0.0105 |
|  | 动植物油 | 0.096 | 0 | 0.048 | 0.0105 |
|  | 石油类 | 0.2 | 0.186 | 0.014 | 0.0105 |
|  | 总铁* | 1.057 | 1.038 | 0.019* | 0.019* |
|  | 总锌 | 0.606 | 0.595 | 0.011 | 0.011 |
| 固废 | 一般工业固废 | 582.0376 | 582.0376 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 1337.342 | 1337.342 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 15 | 15 | 0 | 0 |

注：“*”总铁无相关尾水排放标准，其排放量与接管量一致。

本项目污染物排放总量平衡途径如下所述：

由上表可知，江苏苏北能源科技有限公司建设项目需向沭阳县环保局申请的总量为：

（1）大气：建设项目废气污染物排放总量分别为：氯化氢 0.123t/a、NH3 0.154t/a、颗粒物0.897t/a、SO2 0.118t/a、NOx 0.744t/a、VOCs 0.0022t/a，向沭阳县环保局申请总量。

（2）废水：建设项目废水量10447t/a；

废水污染物接管考核量为：COD 2.202t/a、SS 1.57t/a、氨氮0.185t/a、TP 0.0087t/a、动植物油0.048t/a、石油类0.014t/a、总铁0.059t/a、总锌0.034t/a；

环境排放量为：COD 0.523t/a、SS 0.105t/a、氨氮0.0523t/a、TP 0.0105t/a、动植物油0.0105t/a、石油类0.0105t/a、总铁0.019t/a、总锌0.011t/a。水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独申请总量，在沭阳凌志水务有限公司范围内平衡，其他污染物排放总量作为总量考核因子，COD、氨氮通过排污交易权交易获得。

（3）固废：本项目固体废弃物产生量均得到相应的处理处置，固体废弃物排放量为零，不申请总量。

8.2环境管理

8.2.1环境管理目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

8.2.2环境管理机构

根据建设项目的建设规模和环境管理的任务，建设项目筹建处应设2名环保专职或兼职人员，负责建设项目建设期的环境保护工作；建设项目运营的环境管理由在建项目环保管理人员负责。

8.2.3环境管理内容

建设项目在生产运营过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

a.组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

b.制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

c.掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

d.负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。

e.协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

f.组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

g.调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

h.努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以达到ISO14001的要求。

i.建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

j.按照危险废物相关导则、标准、技术规范等要求，严格落实危险废物环境管理与监测制度，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节提出全过程环境监管要求。

8.2.4环保制度

（1）报告制度

凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保局制定的重要企业月报表实施。

（2）污染治理设施的管理制度

建设项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

8.2.5环保资金

建设项目工程建设时应保证环保投资落实到位，使各项环保设施达到设计规定的效率和要求。

8.2.6应向社会公开内容

建设方应向社会公开的内容主要包括以下几个方面。

（一）建设项目名称及概要；

（二）建设项目建设单位名称及联系方式；

（三）建设项目具体情况简述；

（四）建设项目对环境可能造成影响的概述；

（五）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点。

8.3环境监测计划

建设项目在建设期和运行期，都会对其所在区域环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，及时了解工程在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。

8.3.1监测机构的建立

建设项目应建立专职环保监测机构，配备专业环保技术人员，按各类监测分析方法的有关规定配备所需监测仪器，建设项目需配备的监测仪器设备见表8.3.1-1。

表8.3.1-1   建设项目监测仪器设备一览表

| 序号 | 仪器名称 | 数量（台） | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pHS型酸度计 | 1 | 测pH值 |
| 2 | 751型分光光度计 | 1 | 测NH3-N等 |
| 3 | TG328A型分析天平 | 2 | 称重 |
| 3 | HH-II型COD测定仪 | 1 | 测COD |
| 4 | 空气采样器 | 1 | 空气采样 |
| 5 | 声级仪 | 2 | 测噪声 |
| 6 | 其它分析仪器 | 若干 | 化验分析用 |

若建设项目自身监测设备不能满足需要时，大气和水质部分因子的监测可委托沭阳县环境监测站进行监测。

8.3.2监测计划

建设项目制定环境监测计划如下：

（1）污染源监测

①废气监测

根据废气污染物有组织和无组织排放情况在排气筒及厂界设置采样点。

在厂区内各排气筒废气采样每半年选一日取样一次，根据排放性质，监测因子选取：氯化氢、NH3、颗粒物、SO2、NOx、TVOC等。厂界无组织废气每半年监测一次，监测因子为氯化氢、NH3、颗粒物、SO2、NOx、TVOC等。

②废水监测

在污水处理设施接管口每年监测一次，监测项目为pH、COD、SS、氨氮、TP、动植物油、石油类、总铁、总锌。

③噪声监测

定期对厂内高噪声设备和厂界进行噪声监测，每年监测一次，每次一天，昼、夜各1次，监测因子为等效A声级。

④地下水监测：本项目污水处理站废水处理量较大，本项目应在项目所在地设置一个永久性的地下水监测井，便于对项目所在地的地下水进行监测，每年监测一次，监测项目为pH、氨氮、高锰酸盐指数（CODMn）、总硬度、氯化物。

（2）环境质量监测

大气质量监测：在厂区下风向设1-2个监测点，每年监测一次，监测因子为氯化氢、NH3、颗粒物、SO2、NOx、TVOC。

地表水质量监测：建设项目附近纳污水体沂南河设置1~2个监测断面，每年监测一次，连续监测两天，监测项目为pH、COD、SS、氨氮、TP、石油类、总锌、总铁。

声环境质量监测：在厂界东、南、西、北各布设1个点，每年测一次，每次连续监测2天，每天昼夜各测一次。

土壤环境质量监测：在项目所在地厂区内布设1个点位，每年测一次，监测项目为pH、铅、镉、砷、汞、总铬、铜。

地下水环境质量监测：建设项目为生产过程、原料储存、废水治理、固废储存等区域可能会造成地下水污染，建设项目应在项目所在地设置一个永久性的地下水监测井，便于对项目所在地的地下水进行监测，每年监测一次，监测项目为pH、氨氮、高锰酸盐指数（CODmn）、总硬度、硫酸盐、氯化物。

上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托当地有监测能力的环境监测部门进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

（3）应急监测

建设方应根据在建项目及建设项目可能存在的事故风险，以及在事故发生时可能排放的有毒物质，配备应急监测设备及人员防护服装、防毒面具等。在事故发生时启动公司应急监测系统，对下风向不同距离处按照扇形布点原则进行监测，并立即上报监测结果，直至污染事故结束，监测结果符合相应评价标准为止。

建设项目环境质量及污染源监测计划见表8.3.2-1，监测方法见表8.3.2-2。

表8.3.2-1   建设项目环境质量及污染源监测计划

| 类别 | 监测点（断面）设置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 厂区下风向设1-2个监测点 | 氯化氢、NH3、颗粒物、SO2、NOx、TVOC | 每年监测一次，每次连续监测7天 |
| 地表水 | 沂南河1-2个监测断面 | pH、COD、SS、氨氮、TP、石油类、总锌、总铁 | 每年监测一次，连续监测两天 |
| 声环境 | 在厂界东、南、西、北各布设1个点 | 等效连续A声级 | 每年测一次，每次连续监测2天，每天昼夜各测一次 |
| 土壤环境 | 项目所在地厂区内布设1个点位 | pH、铅、镉、砷、汞、总铬、铜 | 每年监测一次 |
| 地下水环境 | 项目所在地和地下水下游500m方向点位 | pH、氨氮、高锰酸盐指数（CODmn）、总硬度、氯化物 | 每年监测一次 |

8.3.3排污口规范化设置

按照苏环控【97】122号文《江苏省排污口设置规范化整治管理办法》的有关规定，在项目建设中对各类污染物排污口进行规范化设置与管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监【1996】463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表8.3.3-1。

表8.3.3-1   各排污口环境保护图形标志一览表

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 清下水、雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01… | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01… | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 一般固废堆场 | GF-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

注：①固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌；②建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志

（1）全厂排水管网应严格地执行清污分流和雨污分流的要求。在不同排水口设置相应环保图形标志牌，便于管理、维修以及更新，厂内废水经预处理后接管至污水处理厂集中处理。

（2）排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的应在其进出口分别设置采样口；环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处；

（3）按江苏省规定加强固废管理，应加强固废暂存设施的管理，设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场应采取防散、防流、防渗等措施，并应在存放场地边界和进出口位置设置环保标志牌；

（4）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。

建设项目建成后，应对上述所有污染物排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。

8.3.4“三同时”验收监测建议清单

项目“三同时”验收监测建议清单见表8.3.4-1。

表8.3.4-1  “三同时”验收监测建议清单

| 污染源 | 环保设施名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水接管口 | pH、COD、SS、氨氮、TP、石油类、总锌、总铁 |
|  | 雨水排放口 | pH、COD、SS |
| 废气 | 排气筒 | 氯化氢、NH3、颗粒物、SO2、NOx、TVOC |
|  | 厂界 | 氯化氢、NH3、颗粒物、SO2、NOx、TVOC |
| 噪声 | 厂房隔声 | 厂界噪声 |
| 固废 | 一般固废堆场 | 规范化 |
|  | 危废暂存间 | 规范化 |
| 管网和监控设施 | 管网、流量计等 | 规范化 |

# 9环境影响评价结论

### 9.1项目概况

江苏苏北能源科技有限公司投资20000万元建设太阳能热镀锌路灯杆及新能源充电桩生产和销售项目，其中一期项目投资额12000万元。项目厂址拟定于沭阳县经济开发区慈溪路，建设项目占地面积3.3万m2。项目建成后可形成年产太阳能热镀锌路灯杆100万根的生产能力。本项目的建设对提升我县在国内、国际市场的竞争力，会起到较好的社会效益。

### 9.2本项目建设相关产业政策分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修）》限制类和淘汰类项目；同时不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）和《关于修改江苏省工业和信息产业结构调整知道目录部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，限制类和淘汰类项目，所以本项目符合产业的相关政策。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目。本项目符合国家及江苏省相关产业政策。

### 9.3本项目选址与规划相符性分析

本项目拟建厂址建于江苏沭阳经济技术开发区北区，根据《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号文）、《关于对江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告的批复》（苏环管[2008]17号文），经济开发区北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的劳动密集型企业。本项目为铝合金棒，因此符合沭阳县经济开发区规划。

本项目所在地大气环境、地表水、环境噪声、地下水、土壤环境均达标；工程实施后对附近的水环境、大气环境、声环境及环境敏感点的影响是可以接受的；本项目与区域环境保护设施现状和规划是相容的。

因此，从厂址位置合理性上来说，本项目选址合理可行。

### 9.4各种污染防治措施与污染物达标排放分析

（1）废气

建设项目运营过程中产生的有组织废气主要包括制管车间打磨粉尘、热镀锌车间酸洗酸雾、氨气、热镀锌车间燃烧废气、热镀锌锌尘、氨气、氯化氢、喷塑车间喷塑粉尘、烘干废气；盐酸储罐收集的大小呼吸废气和食堂油烟废气。

①建设项目实施后，打磨粉尘产生于灯杆生产工艺中磨光工序，主要污染物是颗粒物。打磨工序采用布袋除尘措施，粉尘收集效率按90%计，通过收集后，制管车间1粉尘通过15m高排气筒（1#）排放，排放量为0.045t/a，粉尘排放速率为0.019kg/h，排放浓度为12.6mg/m3；制管车间2粉尘通过15m高排气筒（2#）排放，排放量为0.045t/a，粉尘排放速率为0.019kg/h，排放浓度为12.6mg/m3。粉尘排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h。

②热镀锌处理前需要进行酸洗，本项目共设置两条酸洗生产线，分别在热镀锌车间1和热镀锌车间2，酸洗产生的HCl经处理后分别通过15m高的（3#、4#）排气筒排放。在热镀锌车间1、2均设置一套再生设备，助镀液再生过程中会产生少量氨气，废气收集后进入酸雾吸收塔进行处理，热镀锌车间1、2处理后废气通过15m高（3#、4#）排气筒排放。本项目拟配套设置1个40m3盐酸储罐，储罐呼吸废气拟经管道收集后经热镀锌车间1酸雾吸收塔装置处理后通过15m高3#排气筒排放。以上废气经过处理排放，最终热镀锌车间1、2氨气排放量均为0.057t/a，排放速率0.008kg/h，排放浓度为0.18mg/m3；热镀锌车间1、2氯化氢排放量分别为0.0742t/a、0.0343t/a，排放速率0.01kg/h、0.0048kg/h，排放浓度0.23mg/m3、0.12mg/m3。

③本项目的热镀锌工序有镀锌废气产生，废气主要成分为氧化锌、氯化锌、氯化铵及氨气、氯化氢等。废气经布袋除尘后进入碱喷淋塔进行处理，热镀锌车间1、2废气处理后经15m排气筒（7#、8#）排放，颗粒物的颗粒物的排放量为0.17t/a，排放浓度为2.3mg/m3，排放速率为0.023kg/h氨气的排放量为0.02t/a，排放浓度为0.28mg/m3，排放速率为0.0028kg/h；氯化氢的排放量为0.0072t/a，排放浓度为0.1mg/m3，排放速率为0.001kg/h。颗粒物排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h。氯化氢排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，氨气浓度小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值，

④项目在喷塑工序产生粉尘，粉末喷涂过程是在喷塑房内进行的，喷塑车间喷房设有二级处理系统，喷塑车间静电粉末喷涂外排废气粉尘通过1根15m高排气筒（9#）排放，外排粉尘量约为0.238t/a，排放速率为0.096kg/h，粉尘排放浓度为9.8mg/m。粉尘排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h。

⑤本项目的喷涂工件通过自动传送装置送往烘干室进行烘干处理，烘干过程会产生挥发性有机废气VOCs，废气经烘房引风系统收集，通过冷凝处理后再经二级活性炭吸附剂净化后，由15m排气筒（10#）排放。喷塑车间的VOCs废气排放量为0.0022t/a，排放速率均为0.00092kg/h，排放浓度均为0.092mg/m3。VOCs污染物排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业最高允许排放浓度80 mg/m3、最高允许排放速率2.0kg/h标准。

⑥本项目采用天然气加热，天然气燃烧后的主要产物为SO2、NOx 以及烟尘，天然气为清洁能源可不经处理直接排放，本项目天然气燃烧废气经15m高（5#、6#、10#）排气筒达标排放。烟尘和SO2排放浓度达到《工业炉窑大气污染物》（GB9078-1996）表2 中金属熔化炉二级标准，NOX达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测无组织废气排放浓度，计算结果为无超标点，无组织排放的各类在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离计算结果，建设项目的卫生防护距离为制管车间1边界外50m、制管车间2边界外50m、热镀锌车间1边界外100m、热镀锌车间2边界外100m、喷塑车间边界外50m范围形成的包络线范围。经调查，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境保护目标，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境保护目标。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放。

综上，建设项目废气对当地的环境空气质量影响较小。在严格落实本评价提出的大气污染防治措施后，建设项目废气的排放对周围大气环境及项目周围敏感点影响较小，可满足环境管理要求。

（2）废水

建设项目年废水产生量为10447t（其中生活污水2400t/a，生产废水8047t/a），项目生产废水经厂区污水处理站处理、生活污水经隔油池、化粪池处理后，废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，接管排入沭阳凌志水务有限公司深度处理，尾水排入沂南河。因此，建设项目对周围水环境影响较小。

（3）噪声

本项目通过采取减震，选用低噪声设备，利用建筑物隔声屏蔽，加强操作管理和维护，合理布局等噪声控制治理措施后，能有效地降低主要噪声源对外环境的影响，确保各厂界噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应3类标准的要求。

（4）固废

本项目对产生的固体废弃物妥善处理、处置和利用后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行、可靠的。

### 9.5环境现状与环境影响分析

根据大气现状监测结果，各监测点位监测因子均低于环境空气质量二级标准，当地的大气质量现状良好；沂南河现状监测各断面总磷、SS、pH、氨氮、COD、锌、氯化物、石油类等监测因子均满足《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，评价区域内沂南河水质较好；项目所在地各监测点位声环境质量满足《声环境质量标准》3类区标准。

本项目建成后，对大气环境的影响较小，满足环境大气二级标准要求。

本项目建成后废水产生10447t，外排废水水质可达污水处理厂接管要求后，接管进入沭阳凌志水务有限公司，最终排入沂南河，对环境影响较小。

本项目固体废弃物均实在建效处置，不形成二次污染。

本项目建成后产生的各类噪声通过隔声、减震、距离衰减措施后能保证厂界达标，对周围环境的影响较小。

因此，本项目建成后，各类污染物排放对周边影响较小，不会造成其功能类别降低。

### 9.6总量控制分析

本项目建成后，总量控制如下：

（1）大气：建设项目废气污染物排放总量分别为：氯化氢 0.123t/a、NH3 0.154t/a、颗粒物0.897t/a、SO2 0.118t/a、NOx 0.744t/a、VOCs 0.0022t/a，向沭阳县环保局申请总量。

（2）废水：建设项目废水量10447t/a；

废水污染物接管考核量为：COD 2.202t/a、SS 1.57t/a、氨氮0.185t/a、TP 0.0087t/a、动植物油0.048t/a、石油类0.014t/a、总铁0.059t/a、总锌0.034t/a；

环境排放量为：COD 0.523t/a、SS 0.105t/a、氨氮0.0523t/a、TP 0.0105t/a、动植物油0.0105t/a、石油类0.0105t/a、总铁0.019t/a、总锌0.011t/a。水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独申请总量，在沭阳凌志水务有限公司范围内平衡，其他污染物排放总量作为总量考核因子，COD、氨氮通过排污交易权交易获得。

（3）固废：本项目固体废弃物产生量均得到相应的处理处置，固体废弃物排放量为零，不申请总量。

### 9.7环境风险评估分析

本项目建成后虽然存在一定的环境风险，但由于化学品最大贮存、使用量相对小，并且不存在剧毒物品，事故源均较小。从厂图布置及周边环境分析，在发生不沾涂料泄露事故时，采取5分钟作为事故排放时间，可知一旦出现泄露事故，不沾涂料对周围环境有一定影响，但影响不大，事故发生30分钟后即基本可恢复达标水平。事故在可控制范围之内。

综上所述，本项目的环境风险是可接受的。

### 9.8公众参与结论

建设单位通过网上公示和公众参与问卷调查两种方式，征求了评价范围内敏感目标的合理建议和意见，并对公众建议和意见表示予以采纳。

（1）针对公众提出的：运营期“三废”要治理，不得随意排放和处置。江苏苏北能源科技有限公司表示将加大环保资金投入，选用先进的技术和设备，以保证各项污染物稳定达标排放。

（2）针对公众提出的：营运期要接受公众的监督。江苏苏北能源科技有限公司表示加强生产管理，不断改进，随时接受公众的监督。

### 9.9环境影响经济损益分析

本项目在建设中投入一定比例的环保费用，采取必要的措施对水、气、噪声、固废的污染进行有效的控制，对减轻拟建区域的环境污染、保护环境质量起到了重要的作用。

### 9.10环境管理与监测计划

本项目将按相关要求建立健全企业环境管理制度，加强环境管理，并定期进行环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处。

### 9.11总结论

综上所述，本项目的建设基本符合国家产业政策，选址符合相关规划；本项目选用较为先进的技术和设备，清洁生产可达国内先进水平，营运过程中充分体现了循环经济的理念；污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表水、地下水及土壤环境的影响较小；具有一定的环境经济效益，总量能够实现区域内平衡；公众表示支持、无反对意见。从环境保护角度分析，在建设单位落实各项环境保护措施的基础上，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

项目类别

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1、研究相关技术文件和其他有关文件

2、进行初步工程分析

3、开着初步的环境现状调查

1、环境影响因素识别与评价因子筛选

2、明确评价重点和环境保护目标

3、确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1、各环境要素环境影响预测与评价

2、各专题环境影响分析与评价

1、提出环境保护措施，进行技术经济论证

2、给出污染物排放清单

3、给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响评价书（表）

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段

影响因素

影响受体

护围挖土

基础框架

填土夯实

钻孔灌桩

现浇钢砼柱梁

砖墙砌筑

门窗制作

屋面制作

抹灰贴面

油漆施工

附属工程

噪声、粉尘、汽车尾气

噪声、粉尘

噪声、粉尘、汽车尾气

砂浆水、噪声、粉尘、汽车尾气、建筑垃圾

砂浆水、噪声、汽车尾气、建筑垃圾

砂浆水、噪声、汽车尾气、建筑垃圾

废木材、废钢、噪声

砂浆水、噪声、汽车尾气、建筑垃圾

砂浆水、噪声、汽车尾气、建筑垃圾

有机废气、建筑垃圾

砂浆水、噪声、汽车尾气、建筑垃圾

基地土

建材、水

建材、水

砖、建材、水

木材、钢板

防水涂料、建材

涂料、建材

油漆

建材、水

图3.2.1-1  施工期工艺流程图

卷杆

自动焊

整杆

焊接

打磨

酸洗

清洗

活化助镀

热镀锌

冷却

钝化

检验

镀锌产品

重剪

焊丝

水

水

锌锭

助镀液再生

氯化铵、氯化锌、水

无铬钝化剂、水

N1-1 噪声

N1-2 噪声

S1-1 边角料

N1-3 噪声

G1-1焊接烟尘

S1-2焊渣

N1-4噪声

G1-2焊接烟尘

S1-3焊渣

W1-2 冷却废水

废助镀液

W1-1 清洗废水

G1-4  酸雾

S1-4  槽渣

S1-5  废酸

G1-7 锌尘、氨气、氯化氢

S1-7  锌渣

S1-8钝化废液

二次打磨

整杆

N1-6 噪声

G1-8 粉尘

N1-7噪声

检验

喷塑产品

喷塑

烘干

塑粉

N1-8 噪声

G1-9 粉尘

G1-10 烘干废气

W1-3冷凝水

S1-10 不合格产品

盐酸、水

开平

图3.2.2-1太阳能热镀锌路灯杆生产工艺图

图例

G：废气

S：固废

W：废水

N：噪声

S1-9 不合格品

G1-5 氨气

S1-6  废渣

加热器

天然气

G1-6燃烧废气

双氧水、氨水

支架、法兰

钢板

G1-3粉尘

N1-5噪声

天然气

G1-11燃烧废气

外购半成品卷杆

675

136

4000

1078

HCl1200

48000

14372

损耗480

自来水

图3.2.3-1  建设项目用排水平衡图（t/a）

绿化用水

540

清洗用水

347

2400

循环冷却水

酸性废水2112

2640

酸洗喷淋塔用水

废酸

1080

1125

热镀锌冷却用水

热镀锌喷淋塔用水

损耗450

生活用水

损耗384

初期雨水

化粪池

620

损耗120

损耗540

损耗800

损耗650

助镀剂配制用水

360

酸洗用水

食堂用水

损耗620

480

5312

损耗224

480

600

损耗347

96

清下水排放

720

损耗360

360

钝化剂配制用水

隔油池

480

1920

废水处理站

2400

接管至沭阳凌志水务有限公司处理，处理达标后最终排至沂南河。

资质单位处置

1078

1160

8047

8047

钝化废液

10447

卷杆

自动焊

整杆

焊接

打磨

酸洗

清洗

活化助镀

热镀锌

冷却

钝化

检验

镀锌产品

打磨

整杆

喷塑

烘干

检验

喷塑产品

重剪

焊丝12

水4000

水1125

锌锭7500

助镀液再生

塑粉60

氯化铵95氯化锌73水620

无铬钝化剂2.27

水360

S1-1边角料190

G1-1焊接烟尘0.0024

S1-2焊渣0.0776

G1-2焊接烟尘0.06

S1-3焊渣0.46

W1-2 冷却废水675

废助镀液

W1-1清洗废水5312

G1-4  酸雾0.332

S1-4  槽渣6.5

S1-5  废酸1078

G1-7 锌尘8

氨气0.24

氯化氢0.16

S1-7  锌渣75

G1-8 粉尘1.18

G1-9 粉尘 0.36

S1-8钝化废液136

G1-10 烘干VOCs 0.021

盐酸1200

水2640

酸雾抑制剂15

开平

图3.2.3-2 太阳能热镀锌路灯杆生产物料平衡图（t/a）

图例

G：废气

S：固废

W：废水

G1-5 氨气0.58

S1-6  废渣16.25

双氧水12.2

氨水14.5

支架450

法兰710

焊丝10

钢板

G1-3粉尘10

19000

19000

19991.4

18810

18810

18831.92

18831.92

20001.4

损耗647.636

22113.932

损耗800

20001.932

损耗799.802

损耗450

损耗203

S1-9不合格品300

S1-10不合格品80

80000

87541.6

87541.6

23550

63991.6

64014.87

63714.87

23548.82

23548.82

23608.46

23608.439

23528.439

9.87

外购半成品灯杆60000

无组织排放

1#、2#排气筒

集气罩+布袋除尘装置

制管车间1、2打磨粉尘

无组织排放

热镀锌车间1酸洗酸雾、助镀再生、储罐呼吸废气

3#排气筒

侧吸风+酸雾吸收塔

无组织排放

热镀锌车间2酸洗酸雾、助镀再生废气

4#排气筒

侧吸风+酸雾吸收塔

5#、6#排气筒

管道

热镀锌车间1、2天然气 燃烧废气

无组织排放

热镀锌车间1、2热镀锌废气

7#、8#排气筒

集气罩+布袋除尘装置+碱喷淋塔

无组织排放

9#排气筒

喷塑车间喷塑粉尘

密闭喷房+粉末回收二级处理装置

喷塑车间烘干废气

10#排气筒

冷凝+二级活性炭吸附装置

废水

隔油收集池

初沉池

中间池

二沉池

A/O生化池

终沉池

清水池

PAM、碱

接管排放

碱、空气

PAM、碱