建设项目环境影响报告表

（附大气环境影响专项评价）

项  目  名  称  ：    手机天线和元器件组装、生产销售

建设单位（盖 章）：      瑞声精密电子沭阳有限公司

编制日期：二零一八年四月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 手机天线和元器件组装、生产销售 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 瑞声精密电子沭阳有限公司 |
| 法人代表 | 顾明辉 | 联系人 | 徐润泽 |
| 通讯地址 | 沭阳县经济技术开发区余杭路 |
| 联系电话 | 18052789215 | 传 真 | — | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳县经济技术开发区余杭路 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案[2018]14号 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 | [C3979]其他电子器件制造 |
| 占地面积（m2） | 26644.95 | 绿化面积（m2） | 依托现有 |
| 总投资（万元） | 8000 | 其中：环保投资（万元） | 300 | 环保投资占总投资比例 | 3.75% |
| 评价经费（万元） | —— | 投产日期 | 2018年8月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1829.2 | 生物质燃料（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 300万 | 天然气（万立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 柴油（公斤/年） | — |
| 废水（工业废水、生活废水 √ ）排水量及排放去向 项目厂区实施“雨污分流、清污分流”。雨水经过雨水管网收集后排入附近河流；生活污水经化粪池处理后接管沭阳凌志水务有限公司，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有地磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 原辅材料及主要设备 1、原辅材料 项目所用底漆、中漆、面漆均以水为溶剂，属于水性漆，项目原辅材料详见表1-1。 表1-1 扩建后全厂原辅材料情况一览表 序号 名称 年用量 备注 扩建前 扩建后 变化量 本项目 手机天线 0 1亿只 +1亿只 外购成品配件 手机壳 0 1亿只 +1亿只 电声器件 0 5000万只 +5000万只 面漆 0 11.8t +11.8t 水性丙烯酸树脂40%、水性聚氨酯树脂10%、水40%、颜料5%、其他有机份5% 中漆 0 9.5t +9.5t 水性聚氨酯树脂45%、2-丁氧基乙醇10%、水25%、钛白粉20% 底漆 0 12t +12t 水性聚氨酯树脂45%、2-丁氧基乙醇10%、水25%、钛白粉20% 现有项目 扰性覆铜板FCCL 313.6万m2 313.6万m2 0 现有项目 覆盖膜CL 120万m2 120万m2 0 铜箔 885.1t 885.1t 0 PSR 20t 20t 0 磷铜球 360t 360t 0 金盐（Kau（总CN）2） 0.48t 0.48t 0 镍饼 2.16t 2.16t 0 硫酸 1449t 1449t 0 盐酸 720t 720t 0 液碱 232.8t 232.8t 0 双氧水 350t 350t 0 显影液 90t 90t 0 酸性蚀刻液 80t 80t 0 微蚀安定剂 0.005t 0.005t 0 过硫酸钠 210t 210t 0 硫酸铜 74.35t 74.35t 0 氨基磺酸镍 17.48t 17.48t 0 氯化镍 0.73t 0.73t 0 SG矽胶片 130万m2 130万m2 0 尼氟龙胶片 130万m2 130万m2 0 橡胶垫 80万m2 80万m2 0 胶带 60万片 60万片 0 遮光胶带 30万片 30万片 0 碱性蚀刻液 90t 90t 0 柠檬酸 0.5t 0.5t 0 沉金助剂 0.45t 0.45t 0 锡 1.2t 1.2t 0 锡棒 21.3t 21.3t 0 2、原辅材料理化性质 项目原辅材料理化性质详见表1-2。 表1-2 扩建项目主要原辅料理化特性、毒理毒性 序号 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理性质 1 丙烯酸脂 白色或淡黄色透明液体，有芳香族气味，不溶于水，沸点137~143℃，闪点27℃，用于配制皮革及某些高档商品的涂饰剂、制取丙烯酸树脂等漆类物质。 易燃 LD50：>2000mg/kg（大鼠经口）；LC50：无资料 2 聚氨酯树脂 聚氨酯树脂具有高强度、抗撕裂、耐磨等特性，分子量88.1084，密度1.005g/cm3，沸点136.3℃、闪点36.2℃、蒸气压7.44mmHg — — 3 2-丁氧基乙醇 无色液体，有中等程度醚味，相对分子质量105.36，闪点61.1℃、爆炸下限1.7、爆炸上限15.6、引燃温度472℃，易燃，遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物 易燃 LD50: 2460mg/ kg(大鼠经口)；LC50：4665mg/m3，7小时（大鼠吸入） 4 钛白粉 钛白粉是一种白色无机颜料，分子式为TiO2，相对分子质量79.9，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度， — — 3、主要设备 表1-3 扩建后全厂设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 扩建前 扩建后 变化量 扩建喷漆线 1 自动除电、除尘装置 0 2 +2 2 涂装室 0 2 +2 3 涂装设备 0 2 +2 4 预热干燥炉 0 2 +2 5 常温流平设备 0 2 +2 6 干燥炉 0 4 +4 7 热风干燥炉 0 1 +1 8 排气水洗装置（涂装室用） 0 2 +2 9 活性炭过滤装置 0 2 +2 10 台车型热风循环炉烤箱 0 8 +8 11 内部自循环除尘台 0 4 +4 现有项目生产线 1 二轴数控钻孔机 1 1 0 2 六轴数控钻孔机 7 7 0 3 半自装销钉定位孔钻床 1 1 0 4 上销钉机 1 1 0 5 软料开料机 2 2 0 6 剪板机 1 1 0 7 EPC补强压合机 6 6 0 8 FPC双工位精密假贴机 3 3 0 9 板面清洁机 1 1 0 10 板弯压平机 1 1 0 11 层压机 1 1 0 12 刀模机 1 1 0 13 真空快压机 4 4 0 14 快速压合机 9 9 0 15 气动覆膜机 1 1 0 16 手动压膜机 5 5 0 17 菲林贴膜机 1 1 0 18 15t软板冲床 4 4 0 19 25t软板冲床 44 44 0 20 EPC冲孔机 2 2 0 21 自动对位冲孔机 15 15 0 22 EPC全自动冲床 2 2 0 23 高强度强力钢架冲床 2 2 0 24 机械式张网机 1 1 0 25 激光微线加工系统 1 1 0 26 电脑型等离子体处理机 1 1 0 27 手摇磨床 1 1 0 28 宇青磨床 1 1 0 29 四轴承数控铣床 1 1 0 30 钻头研磨机 1 1 0 31 喷砂机 1 1 0 32 喷砂处理线 2 2 0 33 前处理线 1 1 0 34 磨刷前处理线 1 1 0 35 内层全处理线 1 1 0 36 DES酸性蚀刻机 2 2 0 37 微蚀线 3 3 0 38 硫酸铜蚀刻线 1 1 0 39 三氯化铁蚀刻线 1 1 0 40 黑空生产线 2 2 0 41 PSR显影机 1 1 0 42 垂直连续电镀镍金线 1 1 0 43 电镀镍金线 1 1 0 44 化学镀铜镍金线 4 4 0 45 电镀锡自动线 2 2 0 46 丝印机 7 7 0 47 自动网印机 3 3 0 48 网版自动涂布机 1 1 0 49 手动防焊曝光机 2 2 0 50 平行曝光机 1 1 0 51 LDI镭射曝光机 1 1 0 52 曝光机 1 1 0 53 晒版机 1 1 0 54 精密热风烤箱 8 8 0 55 网版烘箱 1 1 0 56 自动光学检测系统 1 1 0 57 PCB专业测试机 2 2 0 58 KHL高压测试机 4 4 0 59 X-RAY打靶机 1 1 0 60 X-RAY检查机 1 1 0 61 高低温交变试验箱 1 1 0 62 高低温冲击试验箱 1 1 0 63 盐水喷雾试验箱 1 1 0 64 真空包装机 2 2 0 65 飞针式测试机 1 1 0 66 电子电焊机 1 1 0 |
| 工程内容及规模 1、项目概况 瑞声精密电子沭阳有限公司位于沭阳县经济技术开发区余杭路，项目于2011年投资61159.29万元建设“瑞声精密电子沭阳有限公司年产120万平方米线路板项目”，并于2011年5月获得宿迁市环保局批复（宿环建管[2011]16号）。项目建成后由于建设内容与环评批复内容存在差异，因此于2015年对现有项目进行修编，2015年9月获得宿迁市环境保护局批复（宿环建管[2015]43号），并于2016年7月获得沭阳县环境保护局的验收批复（沭环发[2016]31号），2016年8月获得宿迁市环境保护局验收批复（宿环验[2016]19号），现有项目主要从事高密度互连积层板、多层挠性线路板、刚扰印刷电路板等的生产销售活动，年产单层板36万m2、双层板66万m2、多层板（以8层为主）18万m2。 为适应市场需要，瑞声精密电子沭阳有限公司投资8000万元在现有项目厂区3#厂房3楼新增2条喷漆线进行手机天线、手机壳及电声器件的生产，项目建成后将形成年产手机天线1亿只、手机壳1亿只及电声器件5000万只的生产能力，扩建项目拟新增职工100人，项目不设食堂、浴室等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，江苏圣泰环境科技股份有限公司受瑞声精密电子沭阳有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作。根据委托方提供的有关资料，在调研、实地踏勘的基础上，依据《江苏省建设项目环境影响报告表主要编制内容要求（试行）》编制出该项目环境影响报告表，并附加大气环境影响评价专项。 2、产业政策 本项目为[C3979]其他电子器件制造，项目经沭阳县发展和改革局（沭发改备案[2018]14号文）备案通过，综上所述，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。 3、与区域规划相符性 本项目位于沭阳县经济技术开发区余杭路，根据沭阳县经济技术开发区规划图（附图7），本项目地块为工业用地。根据《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）：沭阳县经济技术开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。本项目属于电子加工业，符合产业定位。因此，项目与沭阳县经济技术开发区规划是相符的。 4、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照沭阳县生态红线布局图（见附图3），与本项目最近的生态红线区域主要项目北侧约3700m处的新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，详见表1-4，项目不在新沂河（沭阳县）洪水调蓄区管控区范围内，因此，项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 表1-4 生态红线区域范围 序号 红线区域名称 主导功能 距离 一级管控区 二级管控区 1 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 3700m — 新沂河两岸河堤之间的范围 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；纳污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 对照《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本），本项目不属于限制类和禁止类，因此与宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单相符。对照《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号），本项目不在生态红线区内，周边无重点风景名胜区、饮用水源保护区，因此符合《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）的相关规定。同时对照《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发〔2017〕162号）的相关规定，本项目不属于通知中的家具制造、白酒生产、木材加工、金属制品、餐饮行业和汽修行业等6大重点行业，因此本项目符合《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》要求。 表1-5 项目相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》 项目产品、所用设备及工艺均不在《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》 、 《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》 、 《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 5 《关于发布宿迁市生态红线区域环保转入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号） 经查，与《关于发布宿迁市生态红线区域环保转入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）相符 6 《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本）、《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》 项目与《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本）、《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》相符 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本）、《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 5、与《关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知》（苏环办[2014]128号）相符性分析 江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南中对表面涂装行业中VOCs排放控制参照一下要求执行： 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上。本项目为手机天线、手机元器件生产，使用的涂料为水性涂料。 项目采用“三涂三烤”喷漆线设置完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。若工艺有特殊要求，不能实现封闭作业，应报环保部门批准。本项目喷漆烘干线为密闭结构。且配备有有机废气收集和处理系统。 喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝活性炭吸附-催化燃烧、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放。本项目采用“水帘+水喷淋+活性炭吸附装置”对喷涂废气进行净化后达标排放。 综上，本项目的建设符合江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的要求。 6、工程规模及建设规模 项目主体工程及产品方案见表1-6。 表1-6 主体工程及产品方案 工程名称（车间或生产线） 产品名称及规格 年产量 年运行时数（h） 喷漆线 手机天线 1亿只 3600 手机壳 1亿只 电声器件 5000万只 表1-7 全厂产品方案 序号 生产线 产品名称 年生产能力 备注 改建前 改建后 变化量 1 高密度互连积层板、多层挠性线路板、刚扰印刷电路板 单层板 36万m2 36万m2 0 现有项目 双层板 66万m2 66万m2 0 多层板（以8层为主） 18万m2 18万m2 0 2 喷漆线 手机天线 0 1亿只 +1亿只 本次新增 手机壳 0 1亿只 +1亿只 电声器件 0 5000万只 +5000万只 7、公用工程 （1）给排水 扩建项目新增用水量为1829.2t/a，来自市政自来水管网。项目建成后，全厂用水量为616029.2t/a。 扩建项目废水主要为生活污水，生活污水产生量为1200t/a，产生的生活污水经化粪池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水达标排入沂南河。 （2）供电 本工程电源引自市政电网，年耗量为300万kWh/a。 （3）储运 本项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输，原辅材料和产品存储设置专门仓库。 本项目公用及辅助工程见表1-8。 表1-8 建设项目主要工程内容 类别 建设名称 扩建前 扩建后 变化情况 备注 设计能力 主体工程 生产车间（3号厂房） 78000m2 78000 m2 未新增 满足生产需要 贮运工程 危险品仓库 120m2 120m2 未新增 满足贮运要求 原料及成品仓库 500m2 500m2 公用工程 给水 614200t/a 616029.2t/a +1829.2t/a 来自市政自来水管网 排水 460700t/a 461900t/a +1200t/a 接管沭阳凌志水务有限公司处理达标后排放 供电 6500万千瓦时/年 6800万千瓦时/年 +300万千瓦时/年 来自当地电力供应部门 绿化 60000m2 60000m2 0 依托厂区现有 环保工程 废气 废气碱液喷淋吸收装置，6套 废气碱液喷淋吸收装置，6套 0 达标排放 废气水喷淋吸收装置，1套 废气水喷淋吸收装置，1套 0 布袋除尘装置，1套 布袋除尘装置，1套 0 活性炭吸附装置，2套 活性炭吸附装置，2套；水帘+水喷淋+活性炭吸附，2套 新增水帘+水喷淋+活性炭吸附，2套，风量22000m3/h 水雾收集装置，3套 水雾收集装置，3套 0 废水 化粪池，50t/d 化粪池，50t/d 0 达标排放 0 沉淀池，2个 新增2个 工艺废水处理站，3500m3/d 工艺废水处理站，3500m3/d 0 噪声 隔声减振 - 固废 垃圾箱 垃圾箱 0 按需设置 一般固废暂存库100m2 一般固废暂存库100m2 0 安全暂存（危废暂存库由原有污水处理区东南侧调整至污水处理区西北侧） 危废暂存库700m2 危废暂存库700m2 0 事故池 500 m3,1座 0 满足事故需求 8、职工人数和工作制度 本项目现有职工3000人，扩建项目建成后，拟新增职工100人，三班两运转，每天生产20小时，年生产300天。 9、建设项目周边概况 建设项目位于沭阳县经济技术开发区余杭路，具体位置详见附图1。 项目位于江苏省沭阳经济开发区北区余杭路，该地块属沭阳经济技术开发区北区工业用地，厂区东侧为空地，与官西大沟相邻，北侧为桃园路，隔桃园路为空地，西侧为瑞声大道，隔瑞声大道为豪悦实业公司厂房，南侧为余杭路，余杭路南侧为工厂厂房，距项目最近环境保护目标为项目北侧约690m，项目周边概况详见附图5。 10、平面布置情况及合理性分析 项目厂区设出入口2处，沿余杭路设厂区主门，次出入口设在瑞声大道上，进厂区主门，左侧由南向北依次为综合楼、仓库、4#、5#预留厂房，右侧从南向北依次为1#厂房、2#厂房和3#厂房，辅助用房设于各厂房的东侧，污水处理厂设置在厂区的东北角，项目厂区总平面布置图详见附图4。由于厂区平面布置调整，将原有位于污水处理区东南角的危废暂存场调整到污水处理区西北侧，详见附图4。扩建项目位于现有厂区3#厂房3层区域，扩建项目平面布置图详见附图4-1。 平面布置合理性分析：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；生产物流顺畅，运费能耗最小；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂区平面布置较合理。 11、与 “两减六治三提升”专项行动实施方案相符性分析 根据苏政办发[2017]30号文，2017年底前，家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。项目所用漆料属于水性漆，因此，项目与《江苏省“两减、六治、三提升”专项行动实施方案》相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 瑞声精密电子沭阳有限公司位于沭阳县经济技术开发区余杭路，厂区现有项目主要为“瑞声精密电子沭阳有限公司年产120万平方米线路板项目”，并于2011年5月获得宿迁市环保局批复（宿环建管[2011]16号）。项目建成后由于建设内容与环评批复内容存在差异，因此于2015年对现有项目进行修编，2015年9月获得宿迁市环境保护局批复（宿环建管[2015]43号），并于2016年7月获得沭阳县环境保护局的验收批复（沭环发[2016]31号），2016年8月获得宿迁市环境保护局验收批复（宿环验[2016]19号），现有项目主要从事高密度互连积层板、多层挠性线路板、刚扰印刷电路板等的生产销售活动，年产单层板36万m2、双层板66万m2、多层板（以8层为主）18万m2。 现有项目职工定员3000人，年工作300天，三班两运转，每天工作20小时。 1、现有项目工艺 现有项目主要生产单层板、双层板及多层板，具体工艺流程详见图1-1—图1-4。 （1）单层板生产工艺流程及产污环节 ①工艺流程 图1-1 单层板生产工艺及产污环节图 ②产污环节 单层板生产过程中主要产污环节为：裁切过程的废边角料（S1-1）、噪声（N）、颗粒物（G1-3）；干膜前处理、贴干膜及曝光过程中产生的废感光干膜（S1-2）；线路DES工艺产生的废水（W1-1—W1-5）、废蚀刻液（L1-1）、氯化氢废气（G1-1）、废滤芯（S1-3）；裁切、冲孔、CL压合过程中产生的边角料（S1-4）、噪声（N）和颗粒物（G1-4）；PSR印/曝光显影产生的烘烤废气（G1-2）、废显影液（W1-6）；镀金/化金/OSP工艺产生的含镍废水（W1-7）、含氰废水（W1-8）、清洗废水（W1-9）及含氰废液（L1-2）；后处理工序产生的固废边角料（S1-6）、清洗废水（W1-10）。 （2）双层板生产工艺流程及产污环节 ①生产工艺 图1-2 双层板生产工艺及产污环节图 ②产污环节 双层板生产过程中主要产污环节为：裁切钻孔过程中产生的废边角料（S2-1）、钻孔废屑（S2-2）、颗粒物（G2-8）；导通孔过程中产生的废整孔剂（L2-1）、清洗废水（W2-1、W2-2、W2-4）、废黑孔液（L2-2）、废微蚀液（L2-3）、硫酸雾（G2-1、G2-2、G2-3）、废碳残渣（S2-3）、除油废液（W2-3）、废粗化液（W2-5）；镀铜工艺产生的预浸废液（W2-6）、硫酸雾（G2-4、G2-5）、清洗废水（W2-7、W2-8）、废活性炭滤芯（S2-4）；干膜前处理、贴干膜及曝光工艺产生废感光干膜（S2-5、S2-6）；线路DES工序产生的废显影液（W2-9）、清洗废水（W2-10、W2-11、W2-13）、剥膜废液（W2-4）、废蚀刻液（L2-4）、氯化氢（G2-6）、废滤芯（S2-7）；裁切、冲孔、CL压合工序产生的边角料（S2-8）、噪声（N）、颗粒物（G2-9）；PSR印/曝光显影工序烘烤废气（G2-7）、废显影液（W2-14）；镀金/化金/OSP工序含镍废水（W2-15）、含氰废水（W2-16）、清洗废水（W2-17）、含氰废液（L2-5）；后处理工序股废边角料（S2-10）、清洗废水（W2-18）。 （3）多层板生产工艺及产污环节 ①工艺流程 图1-3 多层板生产工艺及产污环节图 ②产污环节 多层板生产过程分为内层板制作过程及外层板制作过程，其中内层板制作过程的产污环节为：裁切钻孔过程中产生的废边角料（S3-1）、钻孔废屑（S3-2）、颗粒物（G3-11）；压膜、曝光工序废感光干膜（S3-3、S3-4）；显影、清洗、蚀刻、三级清洗、去膜、清洗、烘干工序废显影液（W3-1）、清洗废水（W3-2、W3-3、W3-5）、剥膜废液（W3-4）、废蚀刻液（L3-1）、氯化氢（G3-1）、废滤芯（S3-5）；贴膜、层压、叠压工序废膜（S3-6）. 外层板制作过程产污环节：钻孔产生的钻孔废屑（S3-7）、颗粒物（G3-10）；导通孔过程中产生的废整孔剂（L3-4）、清洗废水（W3-6、W3-8、W3-10）、废黑孔液（L3-5）、废微蚀液（L3-7）、硫酸雾（G3-2、G3-3、G3-4）、废碳残渣（S3-7）、除油废液（W3-9）、废粗化液（W3-11）；镀铜工艺产生的预浸废液（W3-12）、硫酸雾（G3-5、G3-6）、清洗废水（W3-13、W3-14）、废活性炭滤芯（S3-8）；压膜及曝光工艺产生废感光干膜（S3-9、S3-10）；曝光、显影工序废显影液（W3-15）、清洗废水（W3-16）；图形电镀工序清洗废水（W3-17）、微蚀水洗水（W3-18）、电镀铜废液（W3-19）、硫酸雾（G3-7）蚀刻、剥锡剥膜工序产生的清洗废水（W3-20、W3-21、W3-22）、氨气（G3-8）、硝酸雾（G3-9）、含铜蚀刻液（S3-11）、含铜锡废剥膜液（S3-12）； PSR印/曝光显影工序烘烤废气（G3-10）、废显影液（W3-23）；镀金/化金/OSP工序含镍废水（W3-24）、含氰废水（W3-25）、清洗废水（W3-26）、含氰废液（L3-9）；后处理工序股废边角料（S3-13）、清洗废水（W3-27）。 （4）退镀工艺流程及产污环节 ①工艺流程 图1-4 退镀工艺流程及产污环节图 ②产污环节 退镀工艺主要产污节点为退镀过程产生的硝酸雾G4及清洗废水W4。 2、现有项目污染物产生及排放情况 根据现有项目环评修编报告、环评批复及厂区实际生产情况，统计现有项目污染物产生和排放情况。 （1）废水 现有项目废水主要包括酸碱废水、含铜废水、含镍废水、含氰废水、其他生产废水、生活污水等，其中酸碱废水、含铜废水、含镍废水、含氰废水及其他生产废水经厂内污水处理设施处理后50%回用，50%达接管标准后与生活污水混合后经过厂内现有标准化排污口接管至沭阳凌志水务有限公司，尾水达标排入沂南河，其中镍出口达车间排口标准。 现有项目水平衡详见图1-5，废水排放情况详见表1-10。 表1-10 现有项目水污染物产排情况一览表 类别 废水量（t/a） 污染物名称 产生情况 治理措施 排放情况 排放去向 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 污染物名称 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生产废水 414800 PH 7-8 生化+膜分离+末端处理 废水量 460700 沭阳凌志水务有限公司 COD 458 189.755 SS 285 118.255 PH 7-8 NH3-N 1.7 0.694 总铜 58 24.02 COD 201 92.582 总镍 0.04 0.0162 SS 123 56.666 总氰 0.03 0.0137 NH3-N 2.77 1.274 总锡 2.9 1.2 总铜 0.44 0.207 石油类 2.8 1.1 总镍 0.02 0.0083 生活污水 45900 COD 350 16.065 化粪池 总氰 0.02 0.0083 SS 200 9.18 总锡 1.39 0.664 NH3-N 25 1.1475 石油类 0.92 0.436 总氮 35 1.6065 总氮 3.51 1.618 总磷 4 0.1836 TP 0.39 0.18 图1-5 现有项目水平衡图 （2）废气 现有项目产生的大气污染物主要为蚀刻、微蚀、除油、粗化、预浸、镀铜、负片工艺、退镀过程中产生的氯化氢、硫酸雾、硝酸雾，碱性蚀刻工序中产生的氨气，烘烤工序产生的有机废气，根据现有项目环评报告进行核算；现有项目废水处理区废气根据厂区实际生产情况进行核算。现有项目有组织废气产排情况详见表1-11，现有项目无组织废气产排情况详见表1-12。 表1-11 现有项目有组织大气污染物产排情况 排放源 排气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率（%） 排放状况 排放源参数 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 排气筒 高度m 内径 m 温度 ℃ 排放方式 酸性蚀刻 45000 氯化氢 50 2.5 8.1 碱性喷淋吸收 80 10.0 0.45 1.62 1# 25 1 25 间歇，3600h 微蚀 45000 硫酸雾 11.3 0.51 1.83 碱液喷淋吸收 50 5.65 0.254 0.915 2# 25 1 25 除油 55000 硫酸雾 9.6 0.528 1.056 碱液喷淋吸收 50 23.2 1.276 2.552 3# 25 1.3 25 间歇，2000h 粗化 硫酸雾 8.2 0.451 | 0.902 预浸 硫酸雾 6.4 0.352 0.704 镀铜 硫酸雾 22.2 1.221 2.442 图形电镀 22000 硫酸雾 15.2 0.334 0.334 碱液喷淋吸收 50 7.6 0.167 0.167 4# 25 0.8 25 间歇，1000h 碱性蚀刻 22000 氨 9.9 0.218 0.218 水喷淋 80 1.98 0.044 0.044 5# 25 0.8 25 间歇，1000h 剥锡 22000 硝酸雾 71.3 1.569 1.569 碱液喷淋 50 35.65 0.784 0.784 6# 25 0.8 25 间歇，1000h PSR印 22000 VOCs 2.03 0.045 0.161 活性炭吸附 90 0.2 0.005 0.016 7# 25 0.4 50 间歇，3600h 13000 VOCs 2.14 0.03 0.1 90 0.21 0.003 0.01 13# 25 0.4 50 裁切、磨边、钻孔 45000 颗粒物 486 21.87 52.49 布袋除尘 98 9.72 | 0.44 1.05 8# 25 0.4 25 间歇，2400h 退镀 11000 硝酸雾 53.2 0.5852 0.585 碱液喷淋吸收 50 26.6 0.293 0.293 9# 25 0.8 25 间歇，1000h 水雾蒸汽 40000 氯化氢 0.0075 0.003 0.012 碱液喷淋 80 0.0015 0.0006 0.0024 10# 25 1.3 25 间歇，1000h 氯化氢 0.0075 0.003 0.012 0.0015 0.0006 0.0024 11# | 25 1.3 25 氯化氢 0.0075 0.003 0.012 0.0015 0.0006 0.0024 12# 25 1.3 25 表1-12 现有项目无组织大气污染物产排情况 污染源名称 污染物名称 污染物排放量（t/a） 面源面积（m2） 面源高度（m） 3#厂房辅助用房 氯化氢 0.044 3096 7 硫酸雾 0.145 3#厂房 氯化氢 0.041 26450 10 硫酸雾 0.036 硝酸雾 0.008 氨 0.001 非甲烷总烃 0.001 颗粒物 0.262 污水处理区 氨气 0.544 9000 5 硫化氢 0.002 （3）噪声 现有项目噪声主要为钻孔机、裁切机、裁断机等设备运行时产生的噪声，单台设备噪声源强范围为75-93分贝，经采取厂区合理布局、消声、隔声、减震等系统专业设计后，现有项目噪声能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-90)的3类区标准。现有项目噪声源强详见表1-13。 表1-13 建设项目主要噪声产生情况及治理（单位：dB(A)） 序号 设备名称 数量 噪声值 拟采用的降噪措施 | 降噪效果 1 钻孔机 8 78 基础减振，墙体隔声 -25 2 裁切机 2 78 3 裁断机 1 75 4 冲床 69 80 5 磨边机 2 80 6 风机 6 90 7 备用发电机 2 93 （4）固废 现有项目固废主要按一般固废（包括边角料、电子元件残次品、袋式除尘器收集颗粒物等）、危险废物（废胶渣、废油墨、废酸等）及生活垃圾，现有项目一般固废收集外卖，危险废物委托资质单位进行处置，现有项目固体废物产排情况详见表1-12。 表1-12 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 废物代码 产生量（t/a） 处置情况 利用处置单位 1 生活垃圾 一般固废 职工生活 固态 99 900 环卫清运 环卫部门 2 废塑料 一般工业固废 生产过程 61 200 收集外卖 物资回收单位 3 废铜箔 测试过程 82 100 4 废滤芯 危险废物 生产过程 固态 HW13（900-007-09） 70 委托资质单位处置 扬吴江市阮氏化工有限公司 5 工业废水处理污泥 HW22（264-013-12） 2000 6 废底片 HW16（397-006-34） 5 7 废线路板 HW13（900-352-35） 200 8 废整孔剂 液态 HW35(900-402-06) 40 9 废黑孔液 HW42 30 10 废酸碱蚀刻液 HW22 20 11 镀镍废液 HW22 200 12 废油 HW08 5 13 废碳残渣 固态 HW49 3 现有项目污染物排放汇总情况见下表。 表1-13 现有项目污染物排放情况汇总表 种类 污染物 产生量(t/a) 削减量 排放量(t/a) 废水 废水量 460700 0 460700 COD 205.82 113.238 92.582 SS 127.435 70.769 56.666 NH3-N 1.8415 0.568 1.274 总铜 24.02 23.813 0.207 总镍 0.3247 0.3164 0.0083 总氰 0.0343 0.026 0.0083 总锡 1.2 0.536 0.664 石油类 1.1 0.664 0.436 总氮 1.618 0 1.618 总磷 0.18 0 0.18 废气 有组织 氯化氢 8.136 6.5088 1.6272 硫酸雾 7.268 3.634 3.634 氨 0.218 0.174 0.044 硝酸雾 1.569 0.785 0.784 非甲烷总烃 0.261 0.235 0.026 颗粒物 52.49 51.44 1.05 无组织 氯化氢 0.085 0 0.085 硫酸雾 0.181 0 0.181 氨 0.001 0 0.001 硝酸雾 0.008 0 0.008 非甲烷总烃 0.001 0 0.001 颗粒物 0.262 0 0.262 固废 一般固废 300 300 0 危险固废 2573 2573 0 生活垃圾 900 900 0 3、现有项目污染防治措施 （1）废气 现有项目废气主要为：蚀刻、微蚀、除油、粗化、预浸、镀铜、负片工艺、退镀过程中产生的氯化氢、硫酸雾、硝酸雾，碱性蚀刻工序中产生的氨气，烘烤工序产生的有机废气，现有项目废气排气筒设置情况见标1-14。 表1-14 现有项目大气污染物处理情况一览表 污染源名称 污染物名称 处理措施 排气筒位置 高度（m） 直径（m） 排气筒编号 蚀刻 氯化氢 碱液喷淋吸收 3#厂房 25 1 1# 微蚀 硫酸雾 碱液喷淋吸收 3#厂房 25 1 2# 除油 硫酸雾 碱液喷淋吸收 3#厂房 25 1.3 3# 粗化 预浸 镀铜 负片工艺 硫酸雾 碱液喷淋吸收 3#厂房 25 0.8 4# 硝酸雾 碱液喷淋吸收 3#厂房 25 0.8 6# 碱性蚀刻 氨 碱液喷淋吸收 3#厂房 25 0.8 5# PSR印 VOCs 活性炭吸附 3#厂房 25 0.4 7# VOCs 活性炭吸附 3#厂房 25 0.4 13# 裁边、磨边、钻孔 颗粒物 布袋除尘 3#厂房 25 0.4 8# 退镀 硝酸雾 碱液喷淋吸收 3#厂房 25 0.8 9# — 氯化氢、水蒸气 碱液喷淋吸收 3#厂房 25 1.3 10# 碱液喷淋吸收 3#厂房 25 1.3 11# 碱液喷淋吸收 3#厂房 25 1.3 12# 项目废气经有效处理后，NH3 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准；电镀工序有组织氯化氢、硝酸雾、硫酸雾废气满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 中氯化氢、氮氧化物、硫酸雾相关浓度限值；电镀工序无组织废气氯化氢、硝酸雾、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中氯化氢、硝酸雾、硫酸雾相关组织排放监测浓度限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中相关标准；VOCs排放满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。 （2）废水 项目废水主要包括酸碱废水、含铜废水、含镍废水、含氰废水、其他生产废水、生活污水等，其中酸碱废水、含铜废水、含镍废水、含氰废水及其他生产废水经厂内污水处理设施处理后50%回用，50%达接管标准后与生活污水混合后经过厂内现有标准化排污口接管至沭阳凌志水务有限公司，尾水达标排入沂南河，其中镍出口达车间排口标准。 现有项目厂内污水处理装置工艺流程详见图1-7。 图1-7 厂内废水处理装置工艺流程图 4、现有项目防护距离设置要求 现有项目未设置大气防护距离，卫生防护距离设置为仓库车间边界外100m、3#生产车间边界外100m包络线范围。 5、现有项目验收结论 现有项目均已取得相关环保手续，验收结论总结详见表1-15。 表1-15 现有项目验收批复及落实情况 类别 污染物达标情况 总量控制情况 废水 含镍、含氰废水分别单独收集处理，达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2规定后，与其他生产废水一起进入自建污水处理站达接管标准后，再与生活污水一并接入沭阳凌志水务有限公司集中处理。处理排水经宿迁市环境监测中心站监测，生产废水和生活污水中COD、SS、氨氮、总氮、总磷、总镍、总氰化物、总铜、总锡、石油类污染物年排放量符合环评批复要求 各污染物均未超出总量控制指标项目 废气 有组织废气中氨排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中二级标准要求，颗粒物排放浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，氯化氢、硫酸雾排放浓度符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中限值，无组织废气中氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值要求，氨排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准要求 有组织排放未超出总量控制要求 噪声 厂区噪声昼夜监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准 — 固废 固体废物已按要求全部妥善安全处置 固废零排放 验收结论 项目落实了环评及批复要求的各项污染防治措施，主要污染物达标排放，项目竣工环境保护验收合格 6、现有项目存在问题及“以新带老”措施 （1）存在问题 现有项目未对污水处理区设置卫生防护距离。 （2）“以新带老”措施 在现有项目章节，根据企业实际生产情况，对现有项目污水处理区废气产生情况进行核算，并将卫生防护距离设置为3#厂房外100m、仓库外100m、污水处理区边界外100m卫生防护距离包络线范围。项目由于平面调整需要，将原有位于污水处理区东南角的危废暂存场调整至污水处理区西北侧，详见附图4。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 沭阳县地处江苏北部，隶属地级宿迁市，辖35个乡镇（场），县域面积2298平方公里，耕地204万亩，人口176万，是全省人口最多、陆域面积最大的县。县域介于北纬33°53′12″-34°25′、东经118°30′-119°10′之间，东西60公里，南北55公里。东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳交通发达，京沪高速公路、新长铁路、205国道、245、324、326省道在县城交汇。东去连云港白塔埠机场40分钟，西到徐州观音机场1个小时。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江联接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。 本项目拟建地为沭阳县经济技术开发区余杭路，项目地理位置详见附图1。 2、地形、地质、地貌 沭阳地处江苏北部，沭沂泗水下游，属鲁南丘陵与江淮平原过渡带。全县地形呈不规则方形，地势西高东低，大部分地面高程在7-4.5米。县内最高峰韩山海拔70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。地势由南向北略有倾斜，西南部属岗岭地带，最高处海拔22.70米，东北部地势低洼，最低处海拔1.5m。地形呈不规则方形，境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16％，碱土9％，岗土和淤土55％，其他占10％。地震烈度7度。 3、气候气象 建设项目所在区域地处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性等特征。全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛。受近海区季风环流和台风的影响，冷暖空气交汇频繁，洪涝等自然灾害经常发生。其气象特征参数如表4.1-1所示。风频玫瑰图见5.1-1，由该图可见：常年主导风向为ESE风，频率为11％，次主导风向为NE，频率为10％，静风频率为9％。 沭阳年平均气温13.8℃，年平均最高气温41.3，最低13.3℃。历年最高气温一般在35℃～38℃之间，最低气温在-4℃～-5℃左右。年平均日照时数2363.7小时，年平均相对湿度为75％，年平均风速2.8米/秒，年平均降水量937.6毫米。 4、水文特征 沭阳县地处淮、沂、沭、泗河下游，地势低洼，过境水量大。境内河网密布，有新沂河、淮沭新河等29条河流纵横境内。 新沂河：新沂河是沭阳最大河流，属于沂沭水系，它由颜集入境，横穿沭阳中部，经灌南、灌云入海，流经沭阳县境内全长60多公里，是泄洪、排涝、送水灌溉的主要河流渠道，年流量59.14亿立方米，河宽1100米至1400米，流域面积70多平方公里，设计流量为6000立方米/秒，汛期最大泄洪量7000立方米/秒。最高水位10.76米，最低水位4.25米。流经沭阳县境内后分南北偏泓两支流，其中北偏泓水质执行Ⅳ类标准。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 沂南河：沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经沭城、汤涧、李恒等乡镇，经灌南、灌云等县流入黄海，是县内主要排污河流，全长75公里。水源为淮沭河，平时淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿立方米。沂南河是沭阳县城区以及工业园南区和北区输送污水的唯一排海通道，目前基本上接纳了城区的全部污水。 5、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、沭阳县 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2016年，初步核算实现地区生产总值（GDP）697.31亿元，按可比价计算增长9.0%。其中，一产增加值91.27亿元，增长1.9%；二产增加值317.95亿元，增长9.3%；三产增加值288.09亿元，增长11.0%。按常住人口计算人均地区生产总值45107元（按年平均汇率折算为6791美元），增长10.8%。三次产业结构调整为13.1：45.6：41.3，其中一产比重上升0.1个百分点，二产比重下降0.9个百分点，三产比重提高0.8个百分点。财政总收入在超过百亿元的基础上继续平稳增长；公共财政预算收入71.75亿元，总量与上年持平（同口径增长9.9%）。城镇居民人均可支配收入23933元，增长8.3%；农村居民人均可支配收入14107元，增长9.0%。民营经济不断发展。2016年，创业项目扶持力度持续加大，全民创业各项措施落准、落细、落实，创业就业渠道不断拓展。2016年新增私营企业和个体工商户分别为6303家和1.34万户，累计私营企业和个体工商户分别为3.98万家、7.78万户。 全面建设小康社会取得新进展。2015年，全部36个指标中，有15个指标已达到小康目标，指标达标率为41.7%，比上年提升2.8个百分点；15个达标指标合计得分36.10分，占我县总得分87.42分的41.3%。有29个指标实现程度超过80%，比上年增加2个：一是“现代教育发展水平”（小康目标85%）由上年的66.3%提高到74.1%，上升7.8个百分点；二是“村庄环境整治达标率”（小康目标95%）由上年的71.2%提高到100%，这也是2015年唯一一个新增的小康达标指标。 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 瑞声精密电子沭阳有限公司大气及地表水环境质量现状引用《江苏久富金属制品有限公司铝制品加工销售项目》的环境质量现状监测数据，具体监测结果见下文。 1、大气环境质量现状 本项目大气环境质量现状数据引用《江苏久富金属制品有限公司铝制品加工销售项目》中桃园小区点位的监测数据，监测时间为2017年6月29日—7月5日，监测点位于本项目北侧约740m处，监测时间在近2年内，且在该时间内项目所在区域没有大型排放相关大气污染物的企业建成。因此，本次大气环境质量现状评价数据引用《江苏久富金属制品有限公司铝制品加工销售项目》项目的监测数据具有代表性和有效性。根据江苏国森检测技术有限公司（GSC170605151）提供的监测数据，拟建项目所在地主要污染物二氧化硫、二氧化氮、PM10各项指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，TVOC可达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相关标准，空气环境质量良好。具体监测数据详见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测结果 监测点位 项目 1小时平均浓度监测结果 24小时平均浓度监测结果 浓度范围（mg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 浓度范围（mg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 | 桃园小区 SO2 0.008-0.019 0 0 － 0 0 NO2 0.026-0.047 0 0 － 0 0 PM10 － － － 0.032-0.056 0 0 TVOC 0.0425-0.0692 0 0 — 0 0 2、地表水环境质量现状 根据江苏国森检测技术有限公司（GSC170605151）提供的监测数据，拟建项目纳污河流沂南河水质各项指标均值基本能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中IV类水域功能标准，各污染物监测结果见表3-2。 表3-2 水质监测结果（单位：mg/l） 监测点位 监测结果 pH COD SS NH3-N TP 沂南河（沭阳凌志水务有限公司排污口上游500米） 6.79~7.13 19.7 14.8 1.026 0.28 沂南河（沭阳凌志水务有限公司排污口下游500米） 6.70~7.15 26 10.3 1.0015 0.278 沂南河（沭阳凌志水务有限公司排污口下游1500米） 6.89~7.13 14.3 11 1.343 0.275 标准值 6~9 ≤30 ≤60 ≤1.5 ≤0.3 3、声环境质量现状 根据沭阳县环境监测站2016年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-3。 表3-3 建设项目环境保护目标表 环境要素 环境保护对象 方位 距离（m） 规模或性质 环境功能 空气环境 桃园小区 NE 690 400户/约1500人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 东方杰缘小区 NE 1600 100户/约400人 佳禾花园 NW 985 200户/约700人 修远中学 NW 1250 约1000人 宁波路小区 NW 1640 400户/约1200人 宝娜斯花苑 NW 2060 200户/约700人 水环境 沂南河 N 3700 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 官西大沟 E 30 小河 官西支流 W 500 小河 声环境 厂界 — — — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 生态 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 N 3700 — 《江苏省生态红线区域保护区划》 |

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 评价区为二类功能区，空气质量执行二级标准。SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，VOCs参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的TVOC相关标准，详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 TVOC 8小时平均值 0.6mg/m3 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环境保护厅编制，2003年3月）中相关规定，沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（mg/L，PH无量纲） 序号 项目 Ⅲ类标准 标准来源 1 pH 6～9 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 表1中相关标准 2 COD ≤30 3 氨氮 ≤1.5 4 总磷 ≤0.3 5 SS ≤60 《地表水资源质量标准》SL63-94 3、声环境质量标准 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（单位： dB(A)） 类别 昼间 夜间 3 ≤65 ≤55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 喷漆过程中产生的颗粒物排放限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准，VOCs排放执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表面涂装行业相关标准，标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 序号 污染物 有组织 无组织 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放高（m） 监测点位 排放浓度限值（mg/m3） 1 颗粒物 120 21.25 25 车间或排气筒 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 2 调漆、喷漆工艺 VOCs 60 7.65 25 2.0 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 烘干工艺 VOCs 50 7.25 25 2、水污染物排放标准 本项目废水经预处理达污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，标准值详见表4-5。 表4-5 水污染物接管标准和排放标准 (pH为无量纲，其余单位mg/L) 项目 污水处理厂接管标准（mg/L） 尾水排放标准（mg/L） pH（无量纲） 6～9 6～9 COD ≤500 ≤50 SS ≤400 ≤10 氨氮 ≤45* ≤5(8) 总磷 ≤8* ≤0.5（磷酸盐以P计） 注：*为参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准;括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 该项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB（A）） 类别 昼间 夜间 3 65 55 4、固废贮存标准 项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 扩建项目运营后，总量控制因子及建议指标如下所示： 表4-7 污染物排放总量控制指标（单位：t/a） 类别 污染物名称 现有项目排放量 本项目排放量 “以新带老”削减量 全厂排放量 排放增减量 产生量 削减量 最终排放量 废水 废水量 460700 1200 0 1200 0 461900 +1200 COD 92.582 0.36 0.18 0.18 0 92.762 +0.18 SS 56.666 0.24 0.12 0.12 0 56.786 +0.12 NH3-N 1.274 0.03 0 0.03 0 1.304 +0.03 总铜 0.207 0 0 0 0 0.207 0 总镍 0.0083 0 0 0 0 0.0083 0 总氰 0.0083 0 0 0 0 0.0083 0 总锡 0.664 0 0 0 0 0.664 0 石油类 0.436 0 0 0 0 0.436 0 总氮 1.618 0.04 0 0.04 0 1.658 +0.04 总磷 0.18 0.005 0 0.005 0 0.185 +0.005 废气 有组织 氯化氢 1.6272 0 0 0 0 1.6272 0 硫酸雾 3.634 0 0 0 0 3.634 0 氨 0.044 0 0 0 0 0.044 0 硝酸雾 0.784 0 0 0 0 0.784 0 颗粒物 1.05 3.68 3.31 0.37 0 1.42 +0.37 VOCs 0.026 2.47 2.24 0.23 0 0.256 +0.23 无组织 氯化氢 0.085 0 0 0 0 0.085 0 硫酸雾 0.181 0 0 0 0 0.181 0 氨 0.001 0 0 0 0 0.001 0 硝酸雾 0.008 0 0 0 0 0.008 0 颗粒物 0.262 0.41 0 0.41 0 0.672 +0.41 VOCs 0.001 0.23 0 0.23 0 0.231 +0.23 氨气 0.544 0 0 0 0 0.544 0 硫化氢 0.002 0 0 0 0 0.002 0 固废 危险废物 0 22.7 22.7 0 0 0 0 一般工业固废 0 27 27 0 0 0 0 废油漆桶 0 4 4 0 0 0 0 生活垃圾 0 33 33 0 0 0 0 注：VOCs包括非甲烷总烃的量。 （1）废水：项目废水接管量为1200t/a，其中COD0.18t/a、SS0.12t/a、NH3-N0.03t/a、总氮0.04t/a、总磷0.005t/a；项目废水最终排放量为1200t/a，其中COD0.06t/a、SS0.012t/a、NH3-N0.006t/a、氨氮0.006t/a、总磷0.0006t/a，总量纳入沭阳凌志水务有限公司总量范围内。 （2）废气：项目产生的废气VOCs0.23t/a、颗粒物0.37t/a，总量在沭阳县范围内平衡。 （3）固体废弃物：固体废物零排放，不需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 扩建项目在现有厂区厂房内建设，不进行相关土建工作，施工期仅进行设备的安装调试工作，且产生的污染随设备安装调试工作完成后消失，因此，本报告不对项目施工期进行分析。 营运期： 项目营运期主要在三楼新增2条三涂三烤喷漆线对手机天线、手机壳及电声器件进行喷涂，具体工艺流程详见图5-1。 图5-1 扩建项目工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）抽检：对仓库领料进行抽检，此过程有不合格品S5-1产生； （2）手动除尘：对抽检合格的工件进行生动除尘，主要是采用干抹布对工件表面进行擦拭，该工序会产生废抹布S5-2； （3）组装：擦拭后的壳件、工装等组装到喷漆线的工具夹上进入流水线制作，此过程有噪声N产生； （4）首件制作：对组装后的工件进行膜厚、色差、光泽、信赖性及良率进行统计，此过程主要有噪声N产生； （5）上线：预处理后的工件进入三涂三烤喷漆线，在生产线上进行进一步除尘、检查、校正等操作，此过程有噪声N，擦拭产生的废抹布S5-3； （6）自动除尘：工件进入自动除尘现进行除尘，除尘过程主要是通过静电将工件表面灰尘吸入自动装置水膜进行进一步处理，此过程有噪声及除尘废水W5-1产生； （7）调漆：调漆在喷漆房内进行，在密闭喷漆房将水性漆、水按照一定比例进行调配，搅拌均匀备用，调漆量根据每天需要喷涂的工件数量决定，调漆过程中产生调漆废气； （8）喷漆：项目喷漆分为喷底漆、喷中漆及喷面漆，其中喷底漆前需对塑壳进行进一步预热，预热使用电加热的预热干燥器进行预热，面漆和中期不需预热，项目喷漆过程在三涂三烤喷漆线进行自动喷涂，具体工序详见图5-2； 图5-2 扩建项目喷漆工艺流程及产污环节 ①在线自动除尘：工件进入自动除尘现进行除尘，除尘过程主要是通过静电将工件表面灰尘吸入自动装置水膜进行进一步处理，此过程有噪声及除尘废水W5-2、W5-3、W5-4产生； ②喷漆：自动除尘后的工件由生产线自动进入自动喷漆房进行喷漆，此过程有喷漆废气G5-1（1）、G5-2（1）、G5-3（1）及漆渣S5-4、S5-5、S5-6产生； ③流平：喷漆后的工件由生产线进入流平区进行恒温流平，底漆、面漆及中漆的流平温度保持在25℃，流平时间23min，此过程有流平废气G5-1（2）、G5-2（2）、G5-3（2）； ④烘干：流平后的工件进入烘干炉进行干燥，底漆、中漆的干燥温度为40~120℃，干燥时间为75min，面漆的干燥温度为60~100℃，干燥时间为50min，干燥设备采用电加热，此过程有流平废气G5-1（3）、G5-2（3）、G5-3（3）； ⑤冷却：干燥后的工件进入冷却区进行冷却，冷却时间为15min，此过程无污染物产生。 （9）下线：喷涂冷却后的产品与自动线工具夹底座分离，产品进行摆盘，工装与产品分离，工装与支架分离，此过程有噪声产生； （10）抽检：对初加工后的产品进行进一步抽检，此过程有残次品S5-5产生； （11）强制干燥、冷却：抽检合格的半成品进入热风烤炉进行进一步干燥，干燥温度60~120℃，干燥时间140min，加热干燥后的工件进入冷却区进行自然冷却，此过程有干燥废气G5-4产生； （12）全检：对冷却后的产品全部检查，此过程会产生不合格产品S5-8； （13）包装：强制干燥后的工件进入包装线进行包装，此过程有废包装材料S5-9产生； （14）抽检：包装后的产品出厂前需进行进一步抽检，此过程有残次品S5-10产生。 项目产污环节及污染因子汇总详见表5-1。 表5-1 项目产污环节及污染因子一览表 污染类型 产污编号 产污环节 主要污染因子 废气 G5-1、G5-2、G5-3 底漆、中漆、面漆喷涂过程 有机废气VOCs、颗粒物 G5-4 强制干燥 VOCs 噪声 N 各生产工段设备等 设备运行噪声 固废 S5-1、S5-7、S5-8、S5-10 抽检、全检 废原料、残次品 S5-4、S5-5、S5-6 喷漆 废漆渣 S5-9 包装 废包装材料 S5-2、S5-3 手动除尘、上线 废抹布 废水 — 喷漆漆雾处理 水帘柜废水 — 废气处理 喷淋废水 W5-1、W5-2、W5-3、W5-4 静电除尘 水膜废水 物料平衡及水平衡 1、物料平衡 本项目主要污染工序在工件的喷漆过程，本报告将对漆料做物料平衡。 根据水性漆的MSDS，其成分可分为固体分、水、挥发分三类。项目使用连续自动喷涂线进行喷涂，使用的喷枪口径在0.8mm左右，工作时喷涂范围为12-160mm，根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），涂着效率取70%，即固体分中有70%涂着于工件表面，10%掉落形成漆渣，其余20%形成漆雾。在喷漆、流平、烘干过程中，水性漆中的挥发分全部挥发形成有机废气（以VOCs计）。 根据平面布局，本项目设置2条“三涂三烤”喷漆线，喷漆、流平、烘干位于一条生产线上，全部为自动过程，项目每条喷漆线设置1套“水帘+水吸收+活性炭二级吸附装置”处理各生产线喷漆废气，项目喷漆、流平、烘干线为封闭设备，废气无组织产生量较小，约占废气产生总量的10%，其余90%通过“水帘+水吸收+活性炭二级吸附装置”处理后有组织排放，“水帘+水吸收+活性炭二级吸附装置”对漆雾去除效率为90%、有机废气VOCs去除效率以90%计，2条喷漆线喷漆废气经2个“水帘+水吸收+活性炭二级吸附装置”处理后经同一个14#25m高排气筒高空排放。 项目漆料平衡详见表5-2和图5-2。 表5-2 油漆物料平衡表(t/a) 序号 投入 产出 物料名称 数量 固分20.47 进入产品 14.33 1 底漆 12 漆渣 2.05 有组织 0.37 无组织 0.41 处理量 3.31 挥发分2.74 调漆过程0.27 有组织 0.02 2 中漆 9.5 处理量 0.22 无组织 0.03 喷漆过程0.82 有组织 0.07 处理量 0.67 无组织 0.08 流平过程0.82 有组织 0.07 处理量 0.67 无组织 0.08 烘干过程0.56 有组织 0.05 处理量 0.46 无组织 0.05 强制干燥0.27 有组织 0.02 处理量 0.22 无组织 0.03 水分17.29 挥发 17.29 3 面漆 11.8 4 新鲜水 7.2 合计 40.5 40.5 项目喷漆过程VOCs平衡，详见表5-3及图5-3。 表5-3 VOCs 平衡情况表 序号 投入 产出 物料名称 挥发分含量 1 面漆 0.59 有组织 0.23 2 底漆 1.2 处理量 2.24 3 中漆 0.95 无组织 0.27 合计 2.74 2.74 2、水平衡 建设项目用水主要为办公生活用水、水帘用水、水喷淋用水、调漆用水及静电除尘水膜吸收用水。 （1）办公生活用水 生活污水包括管理人员与工人办公排水，根据《建筑给水排水设计规范》（2009），本项目以50 L/人·班·天计，扩建项目新增职工100人，年工作300天，则项目生活用水总量为1500t/a，排水系数以0.8计，生活污水产生量1200t/a。生活污水经化粪池预处理达标接管沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水达标排入沂南河。 （2）水帘、水喷淋用水 项目喷漆漆雾使用水帘+水喷淋吸收过滤，本项目喷漆房设2台水帘+水喷淋装置。喷漆室循环水量计算参考《涂装车间设计手册》（王锡春.[M].北京：化学工业出版社，2008：ISBN: 9787122023650）中水空比计算法： Gw= Qe/1000 其中，Gw：喷漆室总供水量，m3/h；Q：喷漆室含漆雾空气的总排风量，m3/h，根据工程设计资料Q=13000m3/h，工作时间2400h；e：水空比，L/m3，或kg/m3。 循环水量与排放量大小、漆雾捕集装置的类型和结构有关，一般给水量与排风量有一定的比例，称为水空比（即洗涤1m3空气的用水量），水空比与水洗方式有关，水旋式水空比为1.0~1.2 kg/m3，本项目参考水旋式水空比值进行计算。根据现有项目工程设计资料，e=1.0kg/m3。 根据上式计算，喷漆室循环水量为Gw=13m3/h（合31200m3/a），根据《涂装车间设计手册》关于喷漆室运行过程中新鲜水补充量的说明：水帘喷漆室每小时补充循环水量的1%~2%。根据项目工程设计资料，补充水量为循环水量的1%，则本项目水帘喷漆室补充水量为312t/a。 同时考虑循环水池内水定期进行更换，平均每三个月更换一次，更换的废水经厂内沉淀池絮凝沉淀后回用于喷漆水帘柜，三级沉淀池中的絮凝沉淀物定期打捞，打捞出的沉淀漆渣作为危废委托资质单位处置。 （3）调漆用水 项目使用水性涂料，喷漆前按照涂料：水=3:1的比例进行调漆，本项目底漆及中漆需进行进一步调漆，底漆、中漆年用量为21.5t/a，则调漆过程需要用水7.2t/a，该部分水全部蒸发，不外排。 （4）静电除尘水膜用水 项目静电除尘过程中需使用水膜对静电处理的颗粒物进行吸收，项目静电除尘水膜用水量约为10t/a，产生的喷淋废水经沉淀池沉淀后回用于喷漆室。 扩建项目水平衡见图5-4及表5-4，扩建项目建成后全厂水平衡图见图5-5。 表5-4 项目全厂水量平衡表 (t/a) 序号 用水单元 入方 循环 出方 新鲜水 原料带水 循环水量 损耗水 排水量 危废 1 水帘+喷淋用水 312 — 31200 304 0 8 2 生活用水 1500 — — 300 1200 — 3 调漆用水 7.2 — — 7.2 0 — 4 水膜用水 10 — 1000 10 0 — 合计 1829.2 32200 1829.2 主要污染工序 施工期： 项目利用厂内现有厂房进行建设，施工期仅进行设备的安装调试，污染物主要为设备安装调试过程产生的噪声，污染物产生量小，随着设备安装调试结束而结束，因此，本报告不对项目施工期污染物进行分析。 营运期： 1、废水污染分析 由上述分析可知，项目废水主要为水帘+喷淋废水及职工的办公生活污水。 （1）水帘、喷淋废水 项目水帘柜年补充新鲜水量312t，水帘柜循环水每三个月更换一次，由于水帘柜循环水对水质要求不高，因此，更换后的废水经厂内自建沉淀池沉淀后循环使用，不外排，沉淀池定期打捞，打捞的沉渣作为危废，委托资质单位处置，项目年产生水帘柜废水约8t。 （2）生活污水 本项目生活污水产生量为1200t/a，生活污水经化粪池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司进行集中处理，项目生活污水水质简单，COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、总氮35mg/L、TP 4mg/L，项目水污染物产生及排放情况详见下表。 表5-5 废水污染物产生及排放情况 种类 污水量 （t/a） 污染物名称 污染物产生量 治理 措施 污染物接管量 接管浓度限值(mg/l) 排放方式与去向 浓度(mg/l) 产生量(t/a) 浓度(mg/l) 接管量(t/a) 生活污水 1200 COD 300 0.36 化粪池 150 0.18 500 接管沭阳凌志水务有限公司 SS 200 0.24 100 0.12 400 氨氮 25 0.03 25 0.03 45 总氮 35 0.04 35 0.04 45 总磷 4 0.005 4 0.005 8 2、大气污染分析 扩建项目产生的废气主要为：调漆过程中产生的调漆废气；工件喷漆、流平、烘干、强制干燥过程中产生的喷漆废气。 （1）调漆、喷漆、流平、烘干、强制烘干废气G5-1、G5-2、G5-3、G5-4 扩建项目工件喷漆水性漆年用量为底漆12t、中漆9.5t、面漆11.8t，年用漆量共33.3t，其中固体分70%涂着于工件表面，10%掉落为漆渣，其余20%形成漆雾，有机份全部挥发，其中10%于调漆过程中挥发，30%于喷漆过程挥发，30%于流平过程挥发，20%于烘干过程挥发，强制烘干过程挥发10%。 根据物料平衡可知，项目调漆过程中有机废气VOCs产生量为0.27t/a（其中2-丁氧基乙醇0.21t/a、其他有机分0.06t/a）；喷漆过程中漆雾产生量为4.09t/a，有机废气VOCs产生量为0.82t/a（其中2-丁氧基乙醇0.65t/a、其他有机分0.17t/a）；流平过程中有机废气VOCs产生量为0.82t/a（其中2-丁氧基乙醇0.65t/a、其他有机分0.17t/a）；烘干过程中有机废气VOCs产生量为0.56t/a（其中2-丁氧基乙醇0.43t/a、其他有机分0.13t/a）；强制烘干过程中有机废气VOCs产生量为0.27t/a（其中2-丁氧基乙醇0.21t/a、其他有机分0.06t/a）。项目喷漆过程主要在密闭式“三涂三烤”喷漆线进行，项目共设2条“三涂三烤”喷漆线，每条喷漆线设置1套“水帘+水喷淋+活性炭二级吸附装置”，项目废气无组织挥发量较小，约占废气产生量的10%，项目无组织废气排放情况为：漆雾颗粒物0.41t/a、有机废气VOCs0.27t/a；项目“水帘+水喷淋+活性炭二级吸附装置”对漆雾的去除效率达90%、有机废气去除效率90%，因此，项目有组织废气排放情况为：漆雾颗粒物0.37t/a、有机废气VOCs0.23t/a，项目三条喷漆线废气经处理后经共用同一个25m高14#排气筒高空达标排放。 项目有组织废气产生及排放情况见表5-6，无组织废气产生及排放情况见表5-7。 表5-6 有组织废气产生及排放情况 排放源 排气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率（%） 排放状况 排放源参数 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 排气筒 高度m 内径 m 温度 ℃ 排放方式 “三涂三烤”喷漆线 22000 颗粒物 46.46 1.02 3.68 水帘+水喷淋+活性炭吸附 90 4.65 0.11 0.37 14# 25 0.4 25 间歇，3600h 总VOCs 31.19 0.693 2.47 90 2.9 0.064 0.23 表5-7 无组织废气产生及排放情况 污染源位置 污染物名称 污染物产生情况 治理措施 排放情况 面源面积(m2) 高度(m) 产生速率(kg/h) 产生量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) “三涂三烤”喷漆线 颗粒物 0.11 0.41 — 0.11 0.41 1500 10 总VOCs 0.075 0.27 0.075 0.27 3、噪声污染分析 项目噪声主要为机械设备正常运行时产生的噪声，其声值在70~90（dB(A)）之间。 表5-8 项目高噪声设备一览表（单位：dB(A)） 序号 设备名称 声级 数量（台） 与最近厂界距离 治理措施 降噪效果 1 自动除电、除尘装置 75~90 3 东侧约30m 基础减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 25dB（A） 2 涂装室 70~75 3 3 涂装设备 75~85 3 4 预热干燥炉 75~85 2 5 常温流平设备 75~85 3 6 干燥炉 75~85 4 7 热风干燥炉 75~90 1 8 排气水洗装置（涂装室用） 70~75 3 9 活性炭过滤装置 75~85 3 10 台车型热风循环炉烤箱 70~75 8 11 内部自循环除尘台 75~85 4 4、固废污染分析 扩建项目运营期产生的固体废物主要有：抽检、全检过程中产生的废原料、残次品，手动除尘及上线过程除尘产生的废抹布，喷漆过程中产生的废漆渣，包装过程中产生的废包装材料，水膜除尘废水沉淀过程中产生的沉渣，喷漆废气处理过程中产生的水帘废液、废活性炭，废油漆桶，职工生活垃圾和化粪池污泥。 （1）废原料、残次品 项目原料进入车间生产前需进行抽检，此过程产生的废原料直接退回原料供应商，不做固废处置；项目产品生产过程中抽检及全检产生的残次品量约为10t/a，产生的残次品，统一收集后委外处置。 （2）废抹布 项目工件手动除尘及上线过程中除尘擦拭均会产生废抹布，擦拭过程不涉及擦拭剂，类比同类项目，扩建项目废抹布年产生量约为4t，收集后由环卫部门统一清运。 （3）废漆渣 项目“三涂三烤”喷漆线喷漆过程中会产生废漆渣，根据物料平衡，项目废漆渣产生量为5.36t/a（包括水帘废水中沉淀出的漆渣3.31t/a），废漆渣收集后委托资质单位处置。 （4）废包装材料 项目年包装手机天线1亿只、手机壳1亿只、电声器件5000万只，类比同类项目，扩建项目废包装材料年产生量约为7t/a，废包装收集后委外处置。 （5）沉渣 扩建项目工件静电除尘过程中产生的颗粒物由除尘箱内水膜收集，水膜废水经沉淀后回用，沉淀过程中会有颗粒物沉渣产生，项目沉渣年产生量约为6t，产生的沉渣收集后委外处置。 （6）水帘废水 项目水帘用水循环使用，定期更换，水帘废液属于危险废物名录中的HW12，委托有资质的单位处理及处置，产生量为8t/a。 （7）废活性炭 扩建项目挥发性有机物经过活性炭吸附处理，根据《简明通风设计手册》以及类比同类企业同类废气处理装置实际运行情况，活性炭有效吸附量：qe=0.35kg/kg活性炭，本项目需要进行吸附的有机废气约为2.24t/a。本项目采用2套活性炭吸附装置，则本项目理论需活性炭6.4t/a。使用率以90%计，则本项目实际活性炭需求量为约7.1t/a，则废活性炭总产生量约为9.34t/a。 （8）废油漆桶 项目在使用油漆过程中会产生废包装桶，主要为铁皮、塑料。年产生量为4t/a，统一收集后返回原厂家。 （9）生活垃圾 生活垃圾：项目职工生活垃圾产生量按1kg/人d 计，扩建项目新增职工100人，生活垃圾产生量为30t/a，由环卫部门统一清运。 化粪池污泥：化粪池污泥含水率按90%计，产生污泥产量0.10kg/人·天(其中消化减量20%)，化粪池污泥产生量为3t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-9。 表5-9 固废属性判定表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 是否固废 判定依据 利用途径 1 生活垃圾 办公生活 固态 果皮、纸屑 否 / 环卫清运 2 污泥 污泥 否 / 3 残次品 抽检、全检 固态 塑料、金属 是 因丧失原有功能而无法继续使用的物质 委外处置 4 废抹布 除尘 固态 布 是 产品加工和制造过程产生的下脚料、边角料等 5 废包装材料 包装 固态 纸、塑料 是 6 废漆渣 喷漆 固态 漆料 是 交由资质单位处置 7 沉渣 废水处理 固态 金属、塑料碎屑 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 委外处置 8 水帘废水 废水处理 固液混合 漆料 是 交由资质单位处置 9 废活性炭 废气处理 固态 活性炭、有机溶剂 是 10 废油漆桶 — 固态 金属、塑料 否 / 原厂回收 根据《国家危险废物名录》（2016年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-10。 表5-10 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 1 残次品 抽检、全检 否 86 2 废抹布 除尘 否 86 3 废包装材料 包装 否 86 4 废漆渣 喷漆 是 HW12 5 沉渣 废水处理 否 82 6 水帘废水 废水处理 是 HW49 7 废活性炭 废气处理 是 HW49 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告第43号）的要求，本项目危废汇总表见表5-11。 表5-11 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废漆渣 HW12 900-252-12 5.36 喷漆 固态 漆料 有机溶剂 每3个月 T、I 交由资质单位处置 2 废活性炭 HW49 900-039-49 9.34 废水处理 有机废气、活性炭 有机废气 T、I 3 水帘废液 HW49 900-039-49 8 废气处理 漆料 有机溶剂 T、I 5、项目建成后全厂污染物产排情况 扩建项目污染物产生量汇总见表5-12。扩建后后全厂污染物产生情况详见表5-13。 表5-12 技改项目污染物排放汇总表（单位：t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 外排环境量 废气 有组织 颗粒物 3.68 3.31 — 0.37 总VOCs 2.47 2.24 — 0.23 无组织 颗粒物 0.41 0 — 0.41 总VOCs 0.27 0 — 0.27 废水 废水量 1200 0 1200 1200 COD 0.36 0.18 0.18 0.06 SS 0.24 0.12 0.12 0.012 氨氮 0.03 0 0.03 0.006 总氮 0.04 0 0.04 0.006 TP 0.005 0 0.005 0.0006 固废 危险废物 22.7 22.7 — 0 一般工业固废 27 27 — 0 废油漆桶 4 4 — 0 生活垃圾 33 33 — 0 表5-13 污染物排放总量汇总表（单位：t/a） 类别 污染物名称 现有项目排放量 本项目排放量 “以新带老”削减量 全厂排放量 排放增减量 产生量 削减量 最终排放量 废水 废水量 460700 1200 0 1200 0 461900 +1200 COD 92.582 0.36 0.18 0.18 0 92.762 +0.18 SS 56.666 0.24 0.12 0.12 0 56.786 +0.12 NH3-N 1.274 0.03 0 0.03 0 1.304 +0.03 总铜 0.207 0 0 0 0 0.207 0 总镍 0.0083 0 0 0 0 0.0083 0 总氰 0.0083 0 0 0 0 0.0083 0 总锡 0.664 0 0 0 0 0.664 0 石油类 0.436 0 0 0 0 0.436 0 总氮 1.618 0.04 0 0.04 0 1.658 +0.04 总磷 0.18 0.005 0 0.005 0 0.185 +0.005 废气 有组织 氯化氢 1.6272 0 0 0 0 1.6272 0 硫酸雾 3.634 0 0 0 0 3.634 0 氨 0.044 0 0 0 0 0.044 0 硝酸雾 0.784 0 0 0 0 0.784 0 颗粒物 1.05 3.68 3.31 0.37 0 1.42 +0.37 VOCs 0.026 2.47 2.24 0.23 0 0.256 +0.23 无组织 氯化氢 0.085 0 0 0 0 0.085 0 硫酸雾 0.181 0 0 0 0 0.181 0 氨 0.001 0 0 0 0 0.001 0 硝酸雾 0.008 0 0 0 0 0.008 0 颗粒物 0.262 0.41 0 0.41 0 0.672 +0.41 VOCs 0.001 0.23 0 0.23 0 0.231 +0.23 氨气 0.544 0 0 0 0 0.544 0 硫化氢 0.002 0 0 0 0 0.002 0 固废 危险废物 0 22.7 22.7 0 0 0 0 一般工业固废 0 27 27 0 0 0 0 废油漆桶 0 4 4 0 0 0 0 生活垃圾 0 33 33 0 0 0 0 注：VOCs的量包含了非甲烷总烃的量。

# 六、扩建项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排 放 源（编号） | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | “三涂三烤”喷漆线 | 颗粒物 | 46.46 | 3.68 | 4.65 | 0.11 | 0.37 | 有组织进入大气 |
|  |  |  | VOCs | 31.19 | 2.47 | 2.9 | 0.064 | 0.23 |  |
|  | 无组织 | 喷漆、烘干房 | 颗粒物 | — | 0.245 | — | 0.068 | 0.245 | 无组织排放 |
|  |  |  | VOCs | — | 0.164 | — | 0.046 | 0.164 |  |
| 水 污 染 物 | 污染物名称 | 废水量(t/a) | 产生浓度(mg/l) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/l) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 1200 | 300 | 0.36 | 150 | 0.18 | 接管沭阳凌志水务有限公司 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.24 | 100 | 0.12 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.03 | 25 | 0.03 |  |
|  |  | 总氮 |  | 35 | 0.04 | 35 | 0.04 |  |
|  |  | 总磷 |  | 4 | 0.005 | 4 | 0.005 |  |
| 固体废物 | 类别 | 产生量(t/a) | 处理处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量(t/a) | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 30 | 30 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 化粪池污泥 | 污泥 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | 一般工业固废 | 残次品、废抹布、废包装材料、沉渣 | 27 | 27 | 0 | 0 | 委外处理 |
|  | 废油漆桶 | 4 | 4 | 4 | 0 | 原厂回收 |
|  | 危险废物 | 水帘废液、漆渣、废活性炭等 | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 | 委托资质单位处置 |
| 噪 声 | 建设项目噪声主要来源于各类设备运转产生的噪声，噪声值在70-90dB，经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目利用现有厂房建设，施工期仅进行设备安装，因此，此次环评不做评价。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后入市政污水管网，由沭阳凌志水务有限公司处理后排放。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD及SS的去除率为20%左右。 扩建项目利用现有项目化粪池处理设施，处理能力为50m3/d，池底、池壁进行防渗处理，防渗级别≤10-7cm/s。 由于本项目废水水质较为简单，项目废水主要接入沭阳凌志水务有限公司集中处理，所以本项目主要论证接管污水厂的可行性。 沭阳凌志水务有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。 根据《沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程项目环境影响报告书》，该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。 沭阳凌志水务有限公司具体工艺见图7-1。 图7-1 沭阳凌志水务有限公司污水处理工艺流程图 污水接管可行性分析： （1）水质 本项目废水主要是生活污水，污染物种类简单，主要是COD、SS、TP、NH3-N等，且废水中各类污染物浓度均低于接管标准，不会对污水处理厂造成冲击。 （2）水量 沭阳凌志水务有限公司现废水处理能力为4.9万t/d，目前已接管污水总量约2.7万t/d，尚有2.2万t/d，而本项目废水产生量为1200t/a（4t/d），仅占沭阳凌志水务有限公司处理余量的0.018%，在其处理能力之内。本项目废水的主要污染因子COD、NH3-N、SS、总磷等，各个污染因子经厂区内污水处理预处理设施处理后满足沭阳凌志水务有限公司的接管标准。 （3）污水管网 沭阳凌志水务有限公司服务范围主要包括沭阳县经济技术开发区北区的工业废水和七雄街道、章集街道的生活污水处理厂，以及部分沭阳县经济技术开发区南区的工业污水。本项目位于沭阳县经济技术开发区北区内，项目所在地属于污水处理厂收水范围之内。 建设项目污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的排水体制的规定设计。 本项目废水经化粪池处理后达接管要求进入沭阳凌志水务有限公司集中处理，处理达标后排放至沂南河，对周围水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 详见大气环境影响专项评价。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为喷漆过程中机械设备运行噪声等，类比同类行业，其噪声源强约70～90dB（A），经合理布局，生产设备均设置在室内，通过设备减震、车间墙体隔声和距离衰减等措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，对周围噪声环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表7-1： 表7-1 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 测点编号与测点位置 贡献值 执行标准 是否达标 昼 昼 东厂界 54.1 65 达标 西厂界 54.1 65 达标 南厂界 53.6 65 达标 北厂界 53.3 65 达标 因此由上表可以看出，经减振、隔声后，四个厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，故项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目固废产生总量为86.7t/a，其中残次品、废抹布、废包装材料及沉渣经收集后委外处置，水帘柜废液、漆渣、废活性炭经收集后送有资质单位处置，化粪池污泥、生活垃圾均由当地环卫部门收集后统一处置，废包装桶收集后由厂家回收。各类固体废物的利用处置方式见表7-2。 表7-2 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 残次品 抽检、全检 一般工业固废 86 10 委外处置 废品回收站 2 废抹布 手动除尘 86 4 3 废包装材料 包装 86 7 4 沉渣 废水处理 82 6 5 废包装桶 漆料使用 — — 4 原厂回收 供应商 6 水帘废液 废气处理 危险固废 HW49（900-039-49） 8 委托资质单位处置 资质单位 7 废活性炭 HW49（900-039-49） 9.34 8 漆渣 喷漆 HW12（900-252-12） 5.36 9 生活垃圾 职工生活 一般固废 99 30 环卫清运 环卫部门 10 化粪池污泥 99 3 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。 因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，应做到防漏、防渗。厂区危废堆场设计满足以下要求： （1）沭阳县地质结构稳定，地震频度低，强度弱，地震烈度在7度以下； （2）项目所在地近3～5年内最高地下水位为1.88米，低于危废贮存设施底部； （3）本地区不属于易遭受严重自然灾害影响的地区； （4）本区域全年主导风向为东南风及东风，居民区位于其上风向； （5）采取了防渗措施，已建设防渗地坪，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）。 危废贮存场所合理性分析：项目危废暂存场设置面积为700m2危废暂存库，扩建项目不新建危废暂存场，将原有位于污水处理区东南侧的危废仓库调整至污水处理区西北侧，现有项目危废产生量为2573t/a，现有项目危废已占用危废仓库约500m2，仍有200 m2余量，扩建项目危废产生量为104.493t/a，因此，暂存危废量为104.493t/a，转运周期为7天，则扩建项目危废最大暂存量为2.44t，采用100kg袋装，每个袋子占地面积约1.0m2，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约24.4m2，本项目剩余200m2的危废暂存场，能够暂存约20t的危险废物，项目危废仓库满足危险废物贮存的要求。 危险固废的暂存方案：建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的固废暂存库（表面处理车间南侧）。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 运输过程的环境影响分析：项目危废漆渣、胶渣、废活性炭均采用袋装，项目水帘柜收集更换废水不进行厂内运输，委托资质单位进行运输，因此，不分析水帘柜废水厂内运输造成影响。危废厂内运输过程中，考虑到实际情况：①袋子整个掉落，但袋子未破损，运输人员发现后，及时返回将袋子放回车上，由于袋子未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②袋子整个掉落，但由于重力作用，掉落在地上，导致破损，危废散落一地。由于项目危废均为固态物质掉落在地上，基本不产生颗粒物，运输人员发现后，及时采用清扫等措施，将危废收集后包装，对周边环境影响较小；③袋子破损，导致危废泄漏。由于运输过程中，设置有围挡，致使泄漏出的污泥散落在车上，不会向周边环境飞散，不会造成大面积影响。 本项目须强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行妥善处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 5、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 本项目喷漆工序使用水性漆，以水为溶剂，主要成分中树脂、醇、醚等具有一定的危险性，为了避免事故发生，应对其有足够的认识，其危险性及预防措施分别如下所述： 危险性概述：危险性类别：第3.2类中闪点液体 侵入途径：吸入、食入 健康危害：制备和使用环氧树脂的工人，可能有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症等症状。本品的主要危害为引起过敏性皮肤病，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。 急救措施：皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 饮足量温水，催吐。就医。 消防措施： 危险特性：易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。 有害燃烧产物：一氧化碳。 灭火方法：用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。 灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 泄漏应急处理： 应急行动：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 操作处置与储存： 操作注意事项：操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 项目已设置一座500m3事故应急处用于处理项目事故时产生的事故废水。 6、三同时验收情况 厂区现有项目已取得相关环评批复，因此，本次仅对扩建项目进行分析，扩建项目三同时一览表见表7-3。 表7-3 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 “三涂三烤”生产线 颗粒物、VOCs 水帘+喷淋+活性炭二级吸附，2套，漆雾颗粒物去除率90%、VOCs去除率90% VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）相关标准，漆雾颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准 260 与主体工程同步实施，同步完成，同时投入使用 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总氮、TP 化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及沭阳凌志水务有限公司接管标准 依托现有 水膜废水、水帘废水 COD、SS等 沉淀池，2个 回用 20 噪声 车间 机械设备 厂房隔声、减振 厂界噪声达标 20 固废 生产 危险废物 危废暂存间100m2 固废100%处置 依托现有 一般固废 固废堆场100m2 生活过程 生活垃圾 垃圾桶、垃圾池 绿化 — — 依托现有 雨污分流、清污分流 雨水排口、污水排口各1个 — 事故池 500m3 依托现有 规范设置 废气、废水排污标志牌、说明 规范化设置、满足环境管理要求 — 危险废物委托处理 委托有资质单位处理危险废物 — — 卫生防护距离 卫生防护距离为3#厂房、仓库及污水处理站外100m包络线范围 — 总量控制 废水：项目废水接管量为1200t/a，其中COD0.18t/a、SS0.12t/a、NH3-N0.03t/a、总氮0.04t/a、总磷0.005t/a；项目废水最终排放量为1200t/a，其中COD0.06t/a、SS0.012t/a、NH3-N0.006t/a、氨氮0.006t/a、总磷0.0006t/a，总量纳入沭阳凌志水务有限公司总量范围内。废气：项目产生的废气VOCs0.23t/a、颗粒物0.37t/a，总量在沭阳县范围内平衡。固体废弃物：固体废物零排放，不需申请总量。 — 环保投资合计 300 —

# 八、扩建项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷漆、流平、烘干 | 颗粒物、VOCs | 水帘+喷淋+活性炭二级吸附，2套，漆雾颗粒物去除率90%、VOCs去除率90% | VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）相关标准，漆雾颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及沭阳凌志水务有限公司接管标准 |
|  | 水膜、水帘废水 | COD、SS | 沉淀池 | 回用 |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 生产过程 | 残次品 | 委外处置 | 零排放 |
|  |  | 废抹布 |  |  |
|  |  | 沉渣 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  | 喷漆及废气处理 | 废包装桶 | 原单位回收 |  |
|  |  | 水帘废水 | 资质单位处置 |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾、化粪池污泥 | 环卫部门统一处置 |  |
| 噪声 | 发动机检测噪声、维修过程器械碰撞产生的噪声、风机噪声等，噪声源强约70～90dB（A） | 合理布局、厂房隔声、减震，高噪声设备单独设置隔声房 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |
| 其他 | — |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 瑞声精密电子沭阳有限公司位于沭阳县经济技术开发区余杭路，项目于2011年投资61159.29万元建设“瑞声精密电子沭阳有限公司年产120万平方米线路板项目”，并于2011年5月获得宿迁市环保局批复（宿环建管[2011]16号）。项目建成后由于建设内容与环评批复内容存在差异，因此于2015年对现有项目进行修编，2015年9月获得宿迁市环境保护局批复（宿环建管[2015]43号），并于2016年7月获得沭阳县环境保护局的验收批复（沭环发[2016]31号），2016年8月获得宿迁市环境保护局验收批复（宿环验[2016]19号），现有项目主要从事高密度互连积层板、多层挠性线路板、刚扰印刷电路板等的生产销售活动，年产单层板36万m2、双层板66万m2、多层板（以8层为主）18万m2。 为适应市场需要，瑞声精密电子沭阳有限公司投资8000万元在现有项目厂区3#厂房3楼新增2条喷漆线进行手机天线、手机壳及电声器件的生产，项目建成后将形成年产手机天线1亿只、手机壳1亿只及电声器件5000万只的生产能力，扩建项目拟新增职工100人，项目不设食堂、浴室等 2、产业政策 本项目为[C3979]其他电子器件制造，项目经沭阳县发展和改革局（沭发改备案[2018]14号文）备案通过，综上所述，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。 3、与规划相符性分析 本项目位于沭阳县经济技术开发区余杭路，根据沭阳县经济技术开发区规划图，本项目地块为工业用地。根据《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）：沭阳县经济技术开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。本项目属于电子加工业，符合产业定位。因此，项目与沭阳县经济技术开发区规划是相符的。 4、环境质量 本区域空气环境总体质量良好，各项指标均能符合相应标准要求；评价区沂南河各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求；项目地及周围区域声环境质量良好，昼夜间的等效声级值都符合相应类别标准限值的要求。 5、环境影响评价分析 本项目针对污染物产生特性，分别采取了相应防治措施，使得各污染物均能做到达标排放。 （1）废气 本项目营运期产生的废气主要为调漆、喷漆、流平、烘干及强制干燥过程中产生的有机废气VOCs。项目VOCs经收集后由“水帘+水喷淋+活性炭二级吸附装置”处理后经25m高排气筒高空排放。项目废气经有效处理后，VOCs满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表面涂装行业相关标准。 本项目无需设置大气环境防护距离，卫生防护距离为3#厂房、仓库及污水处理区边界外100m包络线范围。项目卫生防护距离内无环境保护目标。 综上所述，建设项目废气可达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 本项目生活污水产生量为1200t/a经化粪池处理后再通过污水管网接入沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入沂南河，对周围水环境影响较小。 （3）固废 本项目一般工业固废为残次品、废抹布、沉渣、废包装材料等，经收集后委外处置；危险固废为漆渣、废活性炭、水帘废水，经分类收集后送有资质单位处置，化粪池污泥、生活垃圾均由当地环卫部门收集后统一处置。各类固废经综合利用或合理处置后实现零排放。 （4）噪声 本项目噪声源主要为设备运行时产生的噪声等，类比同类行业，其噪声源强约70～90dB（A），优先选择低噪声设施，各类设施均设置于建筑物内；再经厂房围墙隔声、减震、距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 6、污染物总量控制 （1）废水：项目废水接管量为1200t/a，其中COD0.18t/a、SS0.12t/a、NH3-N0.03t/a、总氮0.04t/a、总磷0.005t/a；项目废水最终排放量为1200t/a，其中COD0.06t/a、SS0.012t/a、NH3-N0.006t/a、氨氮0.006t/a、总磷0.0006t/a，总量纳入沭阳凌志水务有限公司总量范围内。 （2）废气：项目产生的废气VOCs0.23t/a、颗粒物0.37t/a，总量在沭阳县范围内平衡。 （3）固体废弃物：固体废物零排放，不需申请总量。 本项目建设符合国家及地方相关产业政策，选址合理可行；项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或综合处置利用；污染物排放总量可在沭阳县范围内平衡；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小，区域环境质量仍可控制在现有相应功能要求之内。 因此，从环保角度而言，在确切落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目建设营运可行。 二、建议 1、严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率。 2、严格按苏环控[1997]122号文《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，做好排污口设置及规范化整治工作。 3、加强全厂通排风设施，以营造良好的工作环境。

项目所在地环境保护行政部门审批意见：

公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附件1 项目备案文件 附件2 营业执照 附件3 现有项目环评批复 附件4 现有项目验收批复 附件5 委托书 附件6 建设单位承诺书 附件7 环境质量引用监测报告 附件8 环境质量引用说明 附图1 建设项目地理位置图 附图2 园区管网图 附图3 项目与生态红线关系图 附图4 项目厂区平面布置图 附图4-1 3#厂房3楼平面布置图 附图5 项目周边概况图 附图6 环境保护目标分布图 附件7 沭阳县经济技术开发区规划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

生活用水

损耗8100

去膜清洗用水

消耗22000

149000

54000

45900

127000

614200

沭阳凌志水务有限公司

绿化

4500

损耗4500

显影后清洗用水

损耗25500

146000

171500

化粪池

45900

蚀刻/退镀清洗用水

消耗29000

197000

168000

除油后清洗用水

损耗9500

55000

64500

废气处理用水

消耗2000

11200

9200

冲切清洗用水

损耗12500

73000

85500

194000

500000

40000

纯水制备

578200

26700

整孔后清洗用水

消耗5000

38000

33000

粗化预浸用水

损耗5500

33000

38500

镀铜后清洗用水

消耗15000

108000

88000

微蚀后清洗用水

损耗6000

35000

41000

消耗1700

12100

镀镍用水

损耗3200

19100

22300

86000

213000

镀金用水

19100

含镍废水处理系统

10400

10400

含氰废水处理系统

负片工艺用水

损耗4000

24000

28000

414800

555700

8900

213000

829600

厂内污水处理装置

414800

回用

414800

抽检

壳件、工装等

手动除尘

组装

首件制作

上线

底漆喷涂

中漆喷涂

面漆喷涂

强制干燥

冷却

全检

自动除尘

下线

抽检

包装

抽检

出厂

S5-1

S5-2

N

N

N、S5-3

N、W5-1

N、G5-1、S5-4、W5-2

N、G5-2、S5-5、W5-3

N、G5-3、S5-6、W5-4

S5-7

G5-4

S5-8

S5-10

N

S5-9

在线自动除尘

工件

喷漆

N、W5-2、W5-3、W5-4

N、G5-1（1）、G5-2（1）、G5-3（1）、S5-4、S5-5、S5-6

、S5-2

流平

烘干

冷却

N、G5-1（2）、G5-2（2）、G5-3（2）

N、G5-1（3）、G5-2（3）、

G5-3（3）

水性底漆、中漆、面漆33.3

固分20.47

水分17.29

挥发分2.74

进入产品14.33

漆雾4.09

处理3.31

有组织0.37

流平、烘干17.29

无组织排放0.27

集气装置收集2.47

处理量2.24

有组织排放0.23

图5-2  油漆物料平衡（单位：t/a）

漆渣2.05

无组织0.41

新鲜水7.2

图5-3  项目喷漆VOCs平衡（t/a）

面漆0.59

中漆0.95

无组织排放0.27

处理量 2.24

有组织排放0.23

底漆1.2

生活用水

化粪池

图5-4  扩建项目水平衡图（单位:t/a）

损耗300

水帘+喷淋循环装置

损耗154

30900

312

1500

沭阳凌志水务有限公司

1200

1200

委托资质单位处置

8

自来水

1829.2

沉淀池

462

损耗150

300

回用300

调漆用水

损耗7.2

7.2

水膜用水

损耗5

10

沉淀池

1005

损耗5

1000

生活用水

化粪池

图5-5  扩建后全厂水平衡图（单位:t/a）

损耗8400

水帘+喷淋循环装置

损耗154

30900

312

6900

沭阳凌志水务有限公司

47100

47100

委托资质单位处置

8

自来水

616029.2

沉淀池

462

损耗150

300

回用300

调漆用水

损耗7.2

7.2

水膜用水

损耗5

10

沉淀池

1005

损耗5

1000

现有项目生产用水

厂内污水处理装置

损耗300

555700

829600

绿化用水

损耗4500

4500

414800

414800