江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司

钛阳极及其他电极生产、销售项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司

二零一八年五月

目    录

1 概述	1

1.1 任务由来及项目概况	1

1.2 项目初筛	1

1.3 环境影响评价工作过程	4

1.4 项目特点	5

1.5 本项目主要关注的环境问题	6

1.6 环境影响报告书主要结论	6

2 总则	8

2.1 编制依据	8

2.2 评价因子与评价标准	11

2.3 评价工作等级和评价重点	17

2.4 评价范围及环境保护目标	20

2.5 相关规划及环境功能区划	23

2.6 本项目与相关政策相符性分析	34

3 项目工程分析	39

3.1 项目基本情况	39

3.2 项目工程概况	39

3.3 施工期工程分析	46

3.4 营运期生产工艺	48

3.5  建设项目污染源强及污染物排放情况分析	70

3.6营运期风险分析	82

3.7 生态影响分析	88

3.8 清洁生产可达性分析	89

4 环境现状调查与评价	93

4.1 自然环境现状调查与评价	93

4.2环境质量现状监测与评价	96

4.3 区域污染源现状调查与评价	107

5 环境影响预测与评价	111

5.1施工期环境影响分析	111

5.2营运期环境影响预测与评价	114

5.3 环境风险影响分析	144

6 环境保护措施及其可行性论证	154

6.1 施工期环境保护措施评述	154

6.2大气污染防治措施评述	155

6.3 废水污染防治措施评述	169

6.4噪声污染防治措施评述	177

6.5 固体废物污染防治措施评述	178

6.6土壤、地下水污染防治措施评述	182

6.7生态环境防治保护措施	184

6.8环境风险管理	184

6.9 “三同时”一览表	196

7 环境影响经济损益分析	199

7.1 经济效益分析	199

7.2 社会效益分析	201

8 环境管理与监测计划	203

8.1 环境管理	203

8.2环境监测计划	212

9 环境影响评价结论	219

9.1 项目概况	219

9. 2 环境质量现状分析	219

9.3 污染物达标排放分析	219

9.4 环境影响评价结果分析	220

9.5 环境影响经济损益分析	221

9.6 环境管理与监测计划	221

9.7 公众意见采纳情况分析	221

9.8 环境保护措施分析	222

9.9 评价总结论	222

10 附件	223

# 1 概述

## 1.1 任务由来及项目概况

钛阳极，作为钛基金属氧化物涂层中的阳极，相较于一般电极材料，有着良好的催化性能、极距变化小、耐腐蚀性强、机械强度和加工性能好，受到众多领域的青睐。我国钛阳极市场发展迅速，产品产出持续扩张，国家产业政策鼓励钛阳极产业向高技术产品方向发展，国内企业新增投资项目投资逐渐增多。投资者对钛阳极市场的关注越来越密切，这使得钛阳极市场越来越受到各方的关注。在此情况下，江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司为提高产业的经济效益，增强企业市场竞争能力，经多方面考察调研，着手新建钛阳极及其他电极生产、销售项目，从经济和社会发展需要出发，推动企业及相关行业的科技进步。

江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司位于沭阳经济技术开发区沭七路西、赐福路南地块，本项目投资10000万元，占地面积18100平方米，项目拟于2018年开工建设，主要建设内容包括新建4座厂房、办公楼、门卫以及其他公辅设施，项目购置原材料分析加工设备、CNC加工设备、金属板材表面处理系统、自动涂覆设备、真空高温烘干处理系统、纯水制备系统。建设4条纳米不溶性钛阳极生产线，同时配套2条电解槽生产线。项目建成后，可具有年产钛阳极75000平方米、电解槽1500台的生产能力。

项目在建设、生产过程中均有一定的污染物排放，为从环境保护角度评估该项目建设的可行性，遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司（国环评证乙字第1977号）编制其“钛阳极及其他电极生产、销售项目”环境影响报告书。我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告书。

## 1.2 项目初筛

1、符合国家和地方有关环境保护的政策、法规和管理文件要求

（1）本项目属于C3399其他未列明金属制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会令第9号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）中限制类或淘汰类项目，项目的建设符合国家相关产业政策的要求。项目也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》及《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号文件）中禁止类或限制类，因此，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。项目已通过沭阳县发展和改革局立项备案（项目代码：2018-321322-33-03-500757），同意据此开展相关工作。

（2）项目拟建地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定，亦不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。

（3）根据《沭阳县城市总体规划（2014~2030年）》、《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》，本项目所在地为工业用地，本项目的建设符合地方规划要求。

2、环境质量底线

根据本项目环境监测报告，评价区域内SO2、NO2、NOX、PM10、HCl、硫酸雾和TVOC等污染物均达到相关标准要求，项目所在地环境空气质量较好；根据监测结果，项目纳污水体沂南河各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准；声环境现状监测结果表明，各监测点昼、夜噪声值均低于环境功能标准值，项目所在区域声环境质量现状良好。

本项目建成后，产生的大气污染物经有效处理后达标排入大气环境，对大气环境的影响较小，满足环境大气二级标准要求；项目产生的生活废水及生产废水预处理后达标接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂集中处理，尾水达标排放；本项目高噪声设备经合理分布、有效治理后，对厂界影响较小，不会降低该区域声环境质量要求。

3、符合生态红线要求

项目位于沭阳经济技术开发区沭七路西、赐福路南，在本项目评价范围内涉及最近的重要生态功能保护区为项目北侧约850m的新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，本项目不属于该区域红线控制范围。本项目产生的废气达标排放，生活污水经处理后，尾水达标排入沂南河；噪声设备经减振隔声措施后可达标排放，固废均得到有效处置；因此不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降。因此，项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

4、资源消耗

项目不属于“两高一资、低水平重复建设和产能过剩”型企业，所在地不属于资源、能源紧缺区域。因此，项目建设不会破坏当地自然资源上线。

5 、环境准入负面清单

本项目位于沭阳经济技术开发区沭七路西、赐福路南，用地性质为工业用地，区域环保基础设施齐全，项目属于金属制品加工行业，本项目的建设有利于推动当地经济发展，本项目未列入环境准入负面清单。沭阳经济技术开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。本项目属于电子及机械加工产业，符合产业定位。

表1.2-1  项目环境可行性初筛预判情况

| 序号 | 判断类型 | 对照简析 | 是否满足本项目建设要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家和地方产业政策 | 不属于国家和地方产业结构调整目录中限制和淘汰类条款；不属于行业淘汰落后生产工艺装备和产品 | 是 |
| 2 | 国家和地方法律法规 | 符合《江苏省大气污染物防治条例》中第三十八条款。 | 是 |
| 3 | 地方规划 | 项目所在地为工业用地，符合沭阳经济技术开发区总体规划，项目与开发区产业定位相符；项目拟采取“雨污分流、清污分流”，废水达标接管污水处理厂，符合区域排水规划。 | 是 |
| 4 | 规划环境影响评价结论及审查意见 | 项目严格按照苏环管[2006]81号文、苏环管[2008]17号文的要求进行设计、施工和管理。严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度；项目采用先进的生产工艺、设备并配套技术可靠、经济合理的污染防治措施；高度重视环境安全管理工作，按规定制定环境风险防范措施和事故应急预案，故项目符合规划环评结论及审查意见。 | 是 |
| 5 | 生态红线区域保护规划 | 项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113号)生态红线管控区内，与生态红线区域规划相符 | 是 |
| 6 | 环境质量底线（容量） | 根据环境质量现状监测报告，项目附近环境空气质量符合二类功能区质量标准；纳污水体符合IV类水质标准；项目厂界处噪声符合3类声环境功能区标准；地下水环境满足相关水质标准要求；土壤质量符合维护人体健康的土壤限制值的二级标准。项目建设不会改变该区域环境质量功能 | 是 |
| 7 | 资源能源消耗 | 项目不属于低水平重复建设和产能过剩”型企业，所在地不属于资源、能源紧缺区域。 | 是 |
| 8 | 环境准入负面清单 | 沭阳经济技术开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。本项目位于沭阳经济开发区北区，属于机械加工产业，符合产业定位。 | 是 |

6、清洁生产相符性分析

总体来说，从项目原辅材料分析、生产工艺与设备分析，项目清洁生产水平处于国内先进水平。项目生产效率相对较高、物耗相对较低、污染物排放量相对较少，具备环保合理性，达到国内清洁生产先进水平。

## 1.3 环境影响评价工作过程

从环境保护角度评估该项目建设的可行性，进一步加强该项目的环境保护管理，促进经济建设和环境建设的协调发展，江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。

我公司接受委托后对本项目周边环境状况进行了实地踏勘；与建设单位就环评工作的开展进行了交流；收集了当地环境现状背景与工程等相关资料。在上述工作的基础上，编制完成该项目的环境影响报告书，现上报审查。

具体环境影响评价工作程序图见图1.3-1。

图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.4 项目特点

本项目主要污染要素为废气、废水、固废、噪声。该项目主要特点为：

（1）项目位于沭阳经济技术开发区沭七路西、赐福路南，项目所在地不属于生态敏感区，建设项目周边300m范围内无敏感目标，距项目最近生态红线区为北侧约850m的新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，本项目不属于该区域红线控制范围；

（2）项目生活污水经化粪池预处理、生产废水经厂内污水处理站预处理（部分回用于冲洗工序），预处理后废水接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂集中处理，尾水达标排放，满足废水环保管理要求；

（3）本项目废气主要为：喷砂过程产生的粉尘；酸洗、刻蚀过程产生的HCl、硫酸雾、NOX；涂覆线产生的NOX、VOCs。产生废气经有效收集处理后，达标排放。

（4）项目运行期主要固废中生活垃圾环卫部门定期清运、一般固废分类收集处理、危险废物收集后分类贮存，委托资质单位进行处置，项目固废均得到有效处置，不会造成二次污染。

## 1.5 本项目主要关注的环境问题

本工程环境影响评价工作结合厂址地区环境特点、工程特点，重点关注以下几个方面的问题：

工程分析及污染治理措施可行性分析：分析拟建项目工艺过程涉及的污染物排放及其达标性，分析各项污染治理措施的技术可行性。

环境影响预测：分析项目施工期及运行期环境影响，包括废气排放环境影响、 废水接管可行性、噪声影响、固废处置影响、地下水影响及环境风险。

## 1.6 环境影响报告书主要结论

本项目属于C3399其他未列明金属制品制造。项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目。

对照《关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知》（苏环办[2014]128号），项目符合“企业产生有机污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中高效净化处理装置，确保达标排放”的相关要求，项目可以做到生产废气设置集气罩局部抽风，有机废气企业采用活性炭吸附工艺进行处理。

建设项目位于沭阳经济技术开发区，该地块为工业用地，符合区域土地利用规划。

项目采取必要的污染防治措施，确保三废处理后达标排放，固废均有妥善处置途径，项目排污总量指标可在沭阳县境内平衡。根据项目环境影响预测评价结果，项目建成后对周边环境影响较小，不改变周边环境功能。

项目环境风险处于可接受水平。

本次环境影响报告书的主要结论：本项目的建设符合国家产业政策，选址符合沭阳县城市总体规划、沭阳经济技术开发区产业定位；污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表水、地下水环境的影响较小；具有一定的环境经济效益，总量能够实现区域内平衡。从环境保护角度分析，在建设单位落实各项环境保护措施的基础上，本项目的建设是可行的。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1国家法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第九号，2014年4月21日发布修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，国家主席令第70号，2017.6.27修订通过，2018.01.01起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日发布修订，2016年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订通过，2016年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年5月修订通过，2016年7月施行；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日施行；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订版）；

（10）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》，2013年修改（国发[2013]21号令）；

（11）《“十三五”生态环境保护规划》，国发（2016）65号，2016年11月24日；

（12）《限制用地项目目录》(2012年本)，国土资源部、国家发改委，2012.5.23；

（13）《禁止用地项目目录》(2012年本)，国土资源部、国家发改委，2012.5.23；

（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)；

（15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)；

（16）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》(环办[2013]104号)；

（17）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（18）《环境保护公众参与办法》，中华人民共和国环境保护部第35号，2015年7月2日通过，2015年9月1日起施行；

（19）《国家危险废物名录》（2016版）；

（20）国务院关于印发水污染防治行动计划的通知（国发〔2015〕17号）；

（21）《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发[2011]14号）；

（22）《重点行业挥发性有机物削减行动计划》，工信部和财政部联合印发，工信部联节[2016]217号。

（23）《土壤污染防治行动计划》国发（2016）31号；

（24）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

(25) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017 年第43号，2017年10月1日实施）；

（26）《关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知》，环大气[2017]121号；

(27)《固定污染源排污许可分类管理名录》(2017年版)环保部45号令，2017年7月28日实施；

（28）《排污许可管理办法（试行）》，部令第48号，2018年1月10日实施；

（29）《强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号。

### 2.1.2地方法规与政策

（1）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年3月修订）；

（2）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年3月修订；

（3）《江苏省大气污染物环境防治条例》，2018年3月；

（4）《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月；

（5）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》，苏环规[2012]2号；

（6）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订，苏经信产业[2013]183号，2013.3.15；

（7）《省政府办公厅转发省经济和信息化委 省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》，苏政办发[2015]118号；

（8）《江苏省限制用地项目目录（2013年本）和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，苏国土资发[2013]323号，2013.8.23；

（9）《省政府关于江苏省生态红线区域保护规划的通知》，苏政发[2013]113号，2013年8月30日；

（10）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》，苏环办[2014]148号；

（11）《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》，苏环办[2014]128号

（12）《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办[2016]185号）；

（13）关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》的通知（苏环办[2016]年154号）

（14）《危险化学品事故应急救援预案编制导则》，安监危化学[2004] 43号；

（15）《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》，苏政办发[2017]30号；

（16）《宿迁市“两减六治三提升”专项行动整治方案》；

（17）《省政府关于印发苏北苏中地区生态保护网建设实施方案的通知》，苏政发[2017]7号；

（18）《江苏省政府办公厅关于推进生态保护引领区和生态保护特区建设的指导意见》，苏政办发〔2017〕73号；

（19）《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》，苏环办[2017]140号；

（20）《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》；

(21)《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》宿环发[2017]162号；

（22）《市政府关于印发《宿迁落实省委省政府“两减六治三提升”专项行动实施方案》的通知》，宿发（2016）33号；

（23）《宿迁市“263”专项行动2018年工作计划》；

（24）《宿迁市绿色工业项目建设准入条件》；

（25）《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》，2018年5月1日起施行。

### 2.1.3环评技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.2-93）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.3-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水导则》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；

（9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

（10）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2103）；

(11)《固体废物鉴别标准  通则》(GB34330-2017)。

### 2.1.4 与项目有关的其他文件、资料

（1）环境影响报告书编制委托书；

（2）《关于对沭阳县工业园区环境影响报告书的批复》（苏环管[2006]81号，2006年6月1日）；

（3）《关于对江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告的批复》（苏环管[2008]17号，2008年1月25日）；

（4）《关于江苏沭阳经济技术开发区规划环境影响跟踪报告书的审核意见》（苏环审[2015]131号，2015年11月17日）；

（5）《沭阳县城市总体规划（2014-2030）》；

（6）委托方提供的有关技术资料。

## 2.2 评价因子与评价标准

### 2.2.1 环境影响识别

#### 2.2.1.1 环境影响识别

(1) 环境空气：项目建成后主要大气污染物主要为机加工、焊接、喷砂过程产生的粉尘，酸洗、刻蚀过程产生的HCl、硫酸雾、NOX，涂覆线产生的NOX、VOCs，在采取有效处理措施后，排放量较少，对环境空气影响较小。

(2) 水环境：本项目废水主要为生产废水及职工生活污水，产生的废水经有效预处理后达标接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂集中处理后尾水达标排放，对地表水影响较小。

(3) 声环境：本项目噪声源经采取降噪措施后单个设备运行噪声在80-95dB(A)之间，经采取降噪措施后，对周围环境影响较小。

(4) 固废：项目产生的废边角料收集后回用于焊接工序；不合格品、底泥、布袋积尘、废焦炭收集后由专业回收单位回收处置，生活垃圾交由环卫部门统一收集后进行集中处理；污水处理站污泥、废槽渣、废毛刷为危险废物委托资质单位进行处理，不会对环境造成二次污染。

(5) 地下水：本项目地下水潜在污染源主要是污水处理站和排污管线等，上述场所均采取相应的防渗措施，以确保生产及事故状态下，不对地下水环境造成影响。

(6) 环境风险：本项目主要风险为硫酸、盐酸、硝酸、正丁醇等液体的泄漏，但总体风险较小。通过加强运行过程风险防范措施及事故应急处置措施，可将风险影响降至最低。

#### 2.2.1.2 评价因子筛选

表2.2.1-1  环境影响矩阵识别表

|  | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 | 居民区 | 特定保护区 | 人群健康 | 环境规划 |
| 施工期 | 施工废、污水 | S0 | S1I | S0 | S1I | S0 | S0 | S1I | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 |
|  | 施工扬尘 | S1 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 |
|  | 施工噪声 | S0 | S0 | S0 | S0 | S1D | S1D | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 |
|  | 渣土垃圾 | S0 | S0 | S0 | S1 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 |
|  | 基坑开挖 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 | S0 |
| 运行期 | 废水排放 | L0 | L1D | L1I | L0 | L0 | L0 | L1D | L1I | L1I | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 |
|  | 废气排放 | L1D | L0 | L0 | L0 | L0 | L1I | L0 | L0 | L0 | L0 | L1D | L0 | L1I | L0 |
|  | 噪声排放 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1D | L1D | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 |
|  | 固体废物 | L1I | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 |
|  | 事故风险 | S1 | S1 | S1 | S1 | S0 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S0 | S1 | S1 |

注：参照评价导则，识别定性时；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；用‘D’、‘I’分别表示直接、间接影响等。

表2.2.1-2    评价因子筛选矩阵

| 类别 | 污染因子 | 施工期 | 生产期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运输 | 储存 | 生产单元 | 生活排放 |
| 大气 | 颗粒物 | △ | △ | △ | ▲ |  |
|  | HCl |  |  | ▲ | ▲ |  |
|  | 硫酸雾 |  |  | ▲ | ▲ |  |
|  | NOX |  |  | ▲ | ▲ |  |
|  | VOCs |  | △ | ▲ | ▲ |  |
| 水 | COD | △ |  |  |  | △ |
|  | SS |  |  |  |  | △ |
|  | 氨氮 | △ |  |  |  | △ |
|  | 总磷 | △ |  |  |  | △ |
|  | 石油类 |  |  |  | ▲ |  |
|  | 氯化物 |  |  |  | ▲ |  |
|  | 硫化物 |  |  |  | ▲ |  |
| 噪声 | 噪声 | △ | △ |  | ▲ | △ |
| 固废 | 固废 | △ |  |  | △ | △ |
| 地下水 | COD | △ |  |  |  | △ |
|  | SS | △ |  |  | △ | △ |
|  | 氨氮 | △ |  |  |  | △ |
|  | 总磷 | △ |  |  |  | △ |
|  | 石油类 | △ |  |  | △ |  |
| 土壤 | pH、汞、镍、砷、镉、铬、铅、铜、锌 | △ |  |  | △ |  |

注：▲显著影响，△一般影响

表2.2.1-3  项目评价因子一览表

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 | 总量考核因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、NOX、颗粒物、HCl、硫酸雾、TVOC | NOX、颗粒物、HCl、硫酸雾、VOCs | NOX、颗粒物、VOCs | HCl、硫酸雾 |
| 地表水 | 水温、pH、COD、氨氮、总磷、SS、石油类、氯化物、硫化物 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类、氯化物、硫化物 | 废水量、COD、NH3-N | SS、总磷、石油类 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — | — |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、总硬度、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、碳酸盐、耗氧量（高锰酸盐指数）、碳酸氢盐、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌 | 耗氧量 | — | — |
| 土壤 | pH、汞、砷、镉、铬、铅、铜、锌、锰 | pH、汞、砷、镉、铬、铅、铜、锌、锰 | — | — |
| 生态 | 植被、水土流失、水生生物 | 植被、水土流失 | — | — |
| 固体废物 | 各类一般工业固废、危险固废、生活垃圾 | — |

### 2.2.2 评价标准

#### 2.2.2.1 环境质量标准

（1）环境空气

建设项目所在区域环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征污染物HCl、硫酸雾参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），VOCs参照执行《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）中TVOC相关标准，具体标准见表2.2.2-1。

表2.2.2-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 标准限值（µg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| NOX | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| 氯化氢 | 一次值 | 50 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
|  | 日均值 | 15 |  |
| 硫酸 | 一次值 | 300 |  |
|  | 日均值 | 100 |  |
| VOCs | 8小时平均 | 600 | 《室内空气质量标准》（GBT18883-2002） |

（2）地表水环境

本项目产生的废水接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂，尾水排入沂南河；根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环境保护厅编制，2003年3月）中的相关规定，沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。详见表2.2.2-2。

表2.2.2-2  地表水环境质量标准（单位：mg/L（pH为无量纲））

| 类别 | pH | COD | SS | NH3-N | TP | 氯化物 | 硫化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | 6-9 | ≤30 | 60 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤250 | ≤0.5 | ≤0.5 |

（3）声环境

评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体声环境标准值见表2.2.2-3。

表2.2.2-3   声环境质量标准（单位：dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 项目所在地 |

（4）地下水环境

地下水按《地下水环境质量标准》（GB/T4848-2017）分类，见表2.2.2-4。

表2.2.2-4  地下水环境质量标准（单位：mg/L）

| 项目序号 | 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 标准值 |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 5.5~6.5，8.5~9 | ＜5.5，＞9 |
| 2 | 耗氧量（高锰酸盐指数） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | >10.0 |
| 3 | 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 4 | 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 5 | 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 6 | 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 7 | 硝酸盐 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 8 | 亚硝酸盐 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.8 | >4.8 |
| 9 | 六价铬 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 10 | 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 11 | 镉 | ≤0.00001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 12 | 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | >2.0 |
| 13 | 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤1.50 | ＞1.50 |
| 14 | 铜 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤1.50 | ＞1.50 |
| 15 | 锌 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.00 | ＞5.00 |

（5）土壤

土壤质量按《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）中标准，见表2.2.2-5。

表2.2.2-5  土壤环境质量评价标准（单位：mg/kg）

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自然背景 | pH＜6.5 | pH 6.5-7.5 | pH＞7.5 | pH＞6.5 |
| 镉≤ | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.0 |
| 汞≤ | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 1.5 |
| 砷（水田）≤ | 15 | 30 | 25 | 20 | 30 |
| 砷（旱地）≤ | 15 | 40 | 30 | 25 | 40 |
| 铜（农田等）≤ | 35 | 50 | 100 | 100 | 400 |
| 铜（果园）≤ | - | 150 | 200 | 200 | 400 |
| 铅≤ | 35 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| 铬（水田）≤ | 90 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 铬（岸地）≤ | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 锌≤ | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 |
| 镍≤ | 40 | 40 | 50 | 60 | 200 |
| 六六六≤ | 0.05 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.0 |
| 滴滴涕≤ | 0.05 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.0 |

#### 2.2.2.2 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

建设项目产生的颗粒物、HCl、硫酸雾、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中电子工业“电子元器件、平板显示器、电子真空及光电子器件、电子专用材料、电子终端产品”中清洗、刻蚀、涂覆、干燥等工艺和表5其他行业标准；。具体标准见表2.2.2-6。

表2.2.2-6  大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织浓度值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | （GB16297-1996） |
| NOx | 240 | 15 | 0.77 |  | 0.12 |  |
| HCl | 100 | 15 | 0.26 |  | 0.2 |  |
| 硫酸雾 | 45 | 15 | 1.5 |  | 1.2 |  |
| VOCs | 50 | 15 | 1.5※ |  | 2.0 | （DB32/2862-2016） |

注：※表示最高允许排放速率。

（2）废水排放标准

建设项目水污染物经厂区污水处理设施预处理后，达沭阳凌志水务有限公司接管标准后接管沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水最终排入沂南河。具体标准见表2.2.2-7。

表2.2.2-7  废水接管及尾水排放标准（单位：mg/L）

| 污染物 | pH | COD | SS | NH3-N | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管标准 | 6-9 | 500 | 400 | 45 | 8 | 30 |
| 尾水排放标准 | 6-9 | 50 | 10 | 5（8） | 0.5 | 1 |

注*：沭阳凌志水务有限公司污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1。

（3）噪声排放标准

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体噪声标准值见表2.2.2-8。

表2.2.2-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 项目所在区域 |

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，见表2.2.2-9。

表2.2.2-9 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB（A））

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（4）固体废弃物贮存标准

危险固体废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。

## 2.3 评价工作等级和评价重点

### 2.3.1 评价工作等级确定

- 环境空气影响评价工作等级

根据工程分析，建设项目营运期废气主要为机加工、焊接、喷砂过程产生的粉尘；刻蚀、酸洗过程产生的NOX、HCl、硫酸雾；涂覆线产生的NOX、VOCs等。

采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式为依据确定环境空气影响评价工作等级。各污染物的最大地面浓度占标率Pmax=7.51%，小于10%，具体见表2.3.1-1、表2.3.1-2。根据表2.3.1-3的大气环境影响评价等级判别依据，确定大气环境影响评价等级为三级。

根据表2.3.1-3的大气环境影响评价等级判别依据，确定大气环境影响评价等级为三级。

表2.3.1-1  有组织废气预测计算结果表

| 编号 | 污染物名称 | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| FQ1 | 颗粒物 | 0.0002207 | 0.05 |
| FQ2 | HCl | 0.0001568 | 0.31 |
|  | 硫酸雾 | 0.0003697 | 0.12 |
| FQ3 | NOX | 0.0002001 | 0.10 |
| FQ4 | NOX | 0.0002267 | 2.04 |
| FQ5 | VOCs | 0.001127 | 0.19 |

表2.3.1-2   无组织废气预测计算结果表

| 污染源位置 | 污染工艺流程 | 污染物名称 | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 机加工、焊接 | 粉尘 | 0.001642 | 0.36 |
| 2#厂房 | 喷砂 | 粉尘 | 0.001071 | 0.24 |
|  | 酸洗 | HCl | 0.003753 | 7.51 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.008662 | 2.89 |
|  | 刻蚀 | NOX | 0.004908 | 2.45 |
| 3#厂房 | 涂覆 | VOCs | 0.001417 | 0.24 |

根据HJ2.2-2008导则补充规定，本项目最终评价范围确定为以排放源为中心点，以2.5km为半径的圆。

表2.3.1-3  大气环境影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | PMax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | PMax＜10%，或D10%＜污染源厂界最近距离 |

- 地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则》（地面水环境）（HJ/T2.3-1993）中的要求，地表水环境影响评价工作等级主要依据建设项目污水排放量，污水水质的复杂程度，受纳水域规模的要求确定。

建设项目废水主要为生活污水及生产废水，废水经有效处理后达标接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂，尾水达标排入沂南河，项目纳污河流为Ⅳ类水体。因此确定项目水环境影响评价等级为仅进行污水接管可行性分析。

3、声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）判定本项目声环境评价工作等级：

①项目所在声环境功能区划适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类；

②建设项目建成后，建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下；

③建设项目建成后，受影响的噪声人口分布变化不大；

具体见表2.3.1-4：

表2.3.1-4   声环境影响评价工作级别判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 0 类声环境功能区；对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标；建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上（不含5 dB（A））；受噪声影响人口数量显著增多 |
| 二级 | 1 类、2 类声环境功能区；建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）~5dB（A）（含5 dB（A））；受噪声影响人口数增加较多 |
| 三级 | 3 类、4 类声环境功能区；建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3 dB（A）），且受影响人口数量变化不大 |

本项目位于沭阳经济技术开发区，声环境功能区为3 类，因此，根据导则判断，声环境影响评价等级为三级。

4、地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度分级表见表2.3.1-5，工程地下水评价等级判定依据见表2.3.1-6。

表2.3.1-5   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2.3.1-6    评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于导则中的“I51表面处理及热处理加工”“使用有机涂层的”，地下水环境影响评价项目分类属于“Ⅲ类项目”。根据表2.3.1-5中的判别条件，对照本项目建设场地的地下水特征，本项目处于地下水环境不敏感地区，故综合确定本项目的地下水评价工作等级为三级。

5、环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录A表1中对物质危险性的规定以及《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2009），本项目未构成重大危险源，项目位于沭阳经济技术开发区，不属于环境敏感地区，确定本项目环境风险评价等级为二级。见表2.3.1-7。

表2.3.1-7  环境风险评价工作级别判定表

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

6、生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）规定，生态影响评价工作等级依据影响区域的生态敏感性和项目的工程占地范围确定。

本项目所在区域不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，生态敏感性属一般区域。项目占地面积18100m2小于2km2，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）判定，本项目生态影响评价工作等级为三级。

其评价等级划分情况详见表2.3.1-8。

表2.3.1-8 生态环境影响评价等级表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.3.2 评价重点

（1）通过对区域经济、自然等环境特征的调研及环境质量监测资料的收集，结合现状监测结果，摸清当地周围环境质量现状。

（2）根据建设项目的设计资料，通过对工程组成及工艺分析，找出污染产生环节及主要污染因子，通过类比调查、理论计算等方法确定项目的污染源强。

（3）在上述工作基础上进行项目的环境影响分析，并提出可行的污染防治措施。从规划布局、产业政策及污染防治对策等方面提出要求，并反馈于工程建设。

## 2.4 评价范围及环境保护目标

### 2.4.1 评价范围

（1）大气环境影响评价范围

根据导则HJ2.2-2008中5.4的规定，考虑到本项目的规模、空气污染物排放特点、气象条件等因素，确定环境空气评价的范围为：以本项目建设地点为中心，半径为2.5km的圆形区域，详见图2.4-1。

（2）地表水环境影响评价范围

地表水现状及影响评价范围涉及沭阳凌志水务有限公司污水处理厂，评价范围为沭阳凌志水务有限公司污水处理厂排污口上游500m至下游1500m之间的沂南河。

（3）地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中8.2的规定，确定本项目地下水环境评价范围为建设项目周边面积6km2的范围。

（4）噪声影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境评价范围为建设项目厂区边界外200m的范围。

（5）风险评价范围

项目环境风险评价等级为二级评价，故根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目评价范围是以建设地为中心，半径为3km，面积为28.26km2左右范围。

（6）生态评价范围

本项目生态环境评价范围为建设项目边界1km内区域。本项目各环境要素的评价范围汇总于表2.4.1-1。

表2.4.1-1  评价范围

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 污染源调查范围 | 重点调查评价范围内的主要工业企业 |
| 环境空气 | 以本项目建设地点为中心，半径为2.5km圆形区域 |
| 地表水环境 | 沂南河，沭阳凌志水务有限公司污水处理厂排口的上游500m、下游1500m范围近岸水质 |
| 地下水环境 | 项目周边6km2范围 |
| 声环境 | 项目厂界外200m范围 |
| 环境风险 | 大气以项目建设地点为中心，半径为3km圆形区域；地表水风险评价范围与地表水评价范围一致 |
| 生态 | 厂界外1km范围 |

### 2.4.2 环境保护目标

项目位于沭阳经济技术开发区，周围多为工业用地或工业企业，项目周边主要环境敏感保护目标见表2.4.2-1及图2.4-1。

表2.4.2-1  环境保护目标

| 环境 要素 | 环境保护 对象名称 | 方位 | 距厂界（m） | 规模 | 环境功能 | 保护目标保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 藤桥 | SE | 730 | 50户/200人 | 二类区 | 《环境空气质量标准》(GB3095－2012) 二级标准 |
|  | 桃园小区 | SW | 1620 | 150户/700人 |  |  |
|  | 东方杰园 | SW | 1480 | 100户/500人 |  |  |
|  | 官田（已拆） | SE | 940 | 20人/70户 |  |  |
|  | 小胡庄（已拆） | SE | 1260 | 10人/50人 |  |  |
|  | 七雄镇 | SE | 1180 | 500户/1700人 |  |  |
|  | 新东旭职工宿舍 | NW | 800 | 1200 |  |  |
|  | 福能科技职工宿舍 | SW | 500 | 1000 |  |  |
|  | 规划居住用地 | SW | 1700 | / |  |  |
|  | 红磨坊纺织品职工宿舍 | NW | 2480 | 100 |  |  |
|  | 徐庄 | NE | 2490 | 80户/300人 |  |  |
|  | 尤庄 | SE | 2270 | 20户/80人 |  |  |
|  | 颜庄 | E | 2090 | 10户/40人 |  |  |
|  | 张楼（已拆） | N | 2370 | 80户/300人 |  |  |
|  | 徐庄（已拆） | N | 2380 | 20户/80人 |  |  |
|  | 谢庄（已拆） | E | 2450 | 30户/100人 |  |  |
|  | 新庄（已拆） | NW | 2500 | 90户/300人 |  |  |
|  | 新庄（已拆） | S | 2500 | 20户/70人 |  |  |
|  | 徐庄（已拆） | SE | 2450 | 15户/40人 |  |  |
| 地表水 | 沂南河 | N | 620 | 中型 | Ⅳ类水体 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类 |
| 声环境 | 本项目所在 厂区边界 | - | 200m | - | 3类区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 地下水 | 区内地下水 | 区内 | - | - | — | 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993） III类 |
| 环境风险评价范围 | 藤桥 | SE | 730 | 50户/200人 | — | — |
|  | 桃园小区 | SW | 1620 | 150户/700人 |  |  |
|  | 东方杰缘 | SW | 1480 | 100户/500人 |  |  |
|  | 官田（已拆） | SE | 940 | 20人/70户 |  |  |
|  | 小胡庄（已拆） | SE | 1260 | 10人/50人 |  |  |
|  | 七雄镇 | SE | 1180 | 500户/1700人 |  |  |
|  | 新东旭职工宿舍 | NW | 800 | 1200 |  |  |
|  | 福能科技职工宿舍 | SW | 500 | 1000 |  |  |
|  | 规划居住用地 | SW | 1700 | / |  |  |
|  | 红磨坊纺织品职工宿舍 | NW | 2480 | 100 |  |  |
|  | 徐庄 | NE | 2490 | 80户/300人 |  |  |
|  | 尤庄 | SE | 2270 | 20户/80人 |  |  |
|  | 颜庄 | E | 2090 | 10户/40人 |  |  |
|  | 张楼（已拆） | N | 2370 | 80户/300人 |  |  |
|  | 徐庄（已拆） | N | 2380 | 20户/80人 |  |  |
|  | 谢庄（已拆） | E | 2450 | 30户/100人 |  |  |
|  | 新庄（已拆） | NW | 2500 | 90户/300人 |  |  |
|  | 新庄（已拆） | S | 2500 | 20户/70人 |  |  |
|  | 徐庄 | SE | 2450 | 15户/40人 |  |  |
|  | 邱庄 | N | 2950 | 20户/80人 |  |  |
|  | 沈庄 | SE | 2830 | 30户/100人 |  |  |
| 生态 | 新沂河(沭阳县)洪水调蓄区 | N | 850 | — | — | 《江苏省生态红线区域保护规划》 |
|  | 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 | S | 3300 | — | — |  |
|  | 古栗林种质资源保护区 | E | 9800 | — | — |  |
|  | 淮沭河第二饮用水水源保护区 | SW | 15200 | — | — |  |
|  | 淮沭河第一饮用水水源保护区 | SW | 15200 | — | — |  |

## 2.5 相关规划及环境功能区划

### 2.5.1	沭阳县城市总体规划（2014-2030）概要

《沭阳县城市总体规划（2014-2030）》规划近期至2020年，规划远期至2030年。

一、规划范围

（1）规划区：沭阳县域行政辖区范围，总面积2298平方公里。

（2）中心城区：东至205国道以东约3公里（含七雄、章集街道）、南至新324省道—326省道、西至淮沭新河、北至新沂河，总面积约180平方公里。

（3）旧城区：西至滨河大道、南至新沭河、东至学府中路、北至威海路，面积约7.3平方公里。

二、发展战略1、发展愿景：中国花木之都，苏北宜居名城。

2、发展策略：区域联动（承接苏南，缝合连宿）、产业突破（融合四化，创新发展）、重点集聚（产城融合，培育极核）、特色发展（做特花木，做优文化）。

3、战略路径：整体联动（联动区域、联动县域、联动城区），跨越提升（能级提升、产业提升、品质提升）。

三、县域城乡空间结构县域形成“一个核心（中心城区）、两条发展轴（南北联动发展轴、通海联动发展轴）、六个片区（北部片区、东北片区、东部片区、南部片区、西部片区、西北片区）、七大增长极（马厂、贤官、韩山、湖东—高墟、胡集、陇集、潼阳）、多个节点”的县域城乡空间体系。

四、中心城区规划

1、城市性质：中国重要的花木之都、区域次中心城市、苏北新兴的先进产业基地、现代化宜居花园城市。

2、城市规模近期（2020年）：中心城区城市人口63万人，城市建设用地规模为83平方公里，人均131.8平方米。远期（2030年）：中心城区城市人口90万人，城市建设用地规模为103.3平方公里，人均114.7平方米。

3、城市发展方向：“南跨东延、西控北优、中提升”。

4、城市空间结构规划形成“两环、三轴、四片区”的总体空间结构。“两环”：分别为城市生态环（结合新沂河、淮沭新河、柴米河及城区东部绿带布局）和城市公共服务设施环（结合城市内部主要公交廊道布局）；“三轴”：指迎宾大道城市发展轴、北京路-火车站-新城路城市发展轴、台州路-常州路城市发展轴；“四片区”：指由新长铁路、京沪高速公路和宿迁大道将城区分为城中片区（主城区）、城南片区（南部新城）、城东片区（东部新城）、东南片区（昆沭新城）。

5、城市中心体系规划形成“一主、两副、多点”的城市中心体系。其中：“一主”指由老城商业服务中心和迎宾大道行政中心组成的城市综合服务中心；“两副”分别指城南金融商务、文体服务中心和城中商贸科技中心；“多点”为城市组团中心及社区中心。

6、用地布局（1）公共服务设施用地规划建设城市、片区、居住区三级公共服务中心，形成完善的公共设施网络。（2）居住用地中心城区居住用地以二类为主，规划形成7个居住片区，25个居住社区。（3）工业用地相对集中布局，总体形成“两区、一组团”的发展格局，分别为沭阳经济技术开发区、昆沭工业园区和城中都市产业组团。

7、城市道路交通中心城区道路网按快速路、主干路、次干路、支路四个等级设置，建立现代化的完善的路网系统。

8、绿地系统规划形成“一环多楔、网络绿轴、多园缀城”的城市绿地系统格局。

9、远景发展展望到本世纪中叶，把沭阳建设成为生态文明的花园之城、和谐宜居的幸福之城、锐意进取的创新之城。

本项目位于沭阳经济技术开发区北区，符合沭阳县城市总体规划。

### 2.5.2沭阳经济技术开发区规划

2.5.2.1沭阳经济技术开发区规划概况

沭阳经济技术开发区（原名：江苏沭阳经济技术开发区、沭阳工业园区）成立于2001年6月。2006年江苏省人民政府正式批准将“沭阳县工业园区”升级为省级开发区，同时更名为“江苏沭阳经济技术开发区”。同年6月，江苏省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了正式批复（苏环管[2006]81号文）。江苏沭阳经济技术开发区核准规划面积24.5km2，其中南区和北区面积21.5km2，沂北区面积为3.0km2。南区和北区四至范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠；东至官西大沟，南区和北区以迎宾大道为分界线；沂北区四至范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。

2008年1月，江苏沭阳经济技术开发区管委会在保持开发区规划面积24.5km2不变基础上，调整产业发展定位，增加了电镀和印染产业，并编制了《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》，获得了江苏省环保厅的批复意见（苏环管[2008]17号文）。

2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济技术开发区。

本项目位于沭阳经济技术开发区沭七路西、赐福路南，本项目位于沭阳经济技术开发区规划范围内，符合规划要求。

2.5.2.2产业定位

江苏沭阳经济技术开发区位于沭阳县城北部新区，规划面积24.5km2，2001年8月开始启动建设。江苏沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。南北区四至范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以南、南至柴沂干渠、东至瑞声大道（南区和北区以迎宾大道为界），沂北区四至范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。本项目位于沭阳经济技术开发区北区。

《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：沭阳经济技术开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。本项目位于沭阳经济技术开发区北区，属于机械加工产业，符合产业定位。

2.5.2.3开发区总体规划布局

沭阳经济技术开发区的规划范围为24.5km2，规划用地面积为24.5km2，其中：

（1）南区和北区规划用地面积为14.3km2，远景规划用地7.2km2，总计规划用地面积为21.5km2。

（2）沂北区规划建设用面积为3.0km2，总规划用地面积为3.0km2。

目前沭阳经济技术开发区已经开发建设的面积为22.76km2，开发程度为92.9%，其中：南区和北区21.5km2，开发程度为100%，沂北区1.26km2，开发程度为42%。

本项目在沭阳经济技术开发区北区的工业用地上，因此符合用地规划。见图2.5-1。

沭阳经济技术开发区规划建设用地平衡表见表2.5.2-1，根据目前沭阳经济技术开发区的实际情况，开发区现状用地情况见表2.5.2-2和表2.5.2-3。

表2.5.2-1 沭阳经济技术开发区规划建设用地平衡表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 占用面积hm2 | 占地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 | 26.99 | 1.10 |
| 2 | M | 工业用地 | 1951.21 | 79.64 |
| 3 | C | 公共设施用地 | 37.2 | 1.52 |
| 4 | S | 道路广场用地 | 241.2 | 9.84 |
| 5 | U | 市政设施用地 | 52.24 | 2.13 |
| 6 | G | 绿地 | 141.16 | 5.76 |
| 合计 | \ | 2450 | 100 |

表2.5.2-2 开发区南区和北区现状用地情况

| 用地名称 | 现状用地面积(ha) | 规划用地面积(ha) | 实际开发面积占规划面积的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 56.87 | 26.99 | 210.71% |
| 已利用工业用地 | 1760.22 | 1816.5 | 96.90% |
| 荒地 | 12.436 | / | / |
| 公用设施用地 | 11.55 | 10.62 | 108.76% |
| 商业金融用地 | 18.168 | 17.68 | 102.76% |
| 市政设施用地 | 44.12 | 45.44 | 97.10% |
| 道路广场用地 | 107.72 | 184.2 | 58.48% |
| 绿 化 | 124.716 | 148.56 | 83.95% |
| 水 域 | 14.2 | / | / |
| 总 计 | 2150 | / | / |

表2.5.2-3 开发区沂北区现状用地情况

| 用地名称 | 现状用地面积(ha) | 规划用地面积(ha) | 实际开发面积占规划面积的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 已利用工业用地 | 43.8 | 134.7 | 32.5% |
| 耕地 | 81.913 | / | / |
| 菜地 | 57.823 | / | / |
| 荒地 | 23.91 | / | / |
| 公用设施用地 | 5.25 | 8.9 | 58.99% |
| 市政设施用地 | 5.68 | 6.8 | 83.53% |
| 道路广场用地 | 22.91 | 57 | 40.19% |
| 绿 化 | 58.714 | 92.6 | 63.41% |
| 总 计 | 300 | / | / |

根据《关于江苏沭阳经济技术开发区规划环境影响跟踪报告书的审核意见》（苏环审[2015]131号），本项目沭阳经济技术开发区南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加工、机械电子、物流等无污染或低污染项目。本项目属于机械加工行业，项目符合沭阳经济技术开发区规划。

2.5.2.4开发区基础设施建设状况

开发区实行集中供气、供水、供电，污水集中处理，主要基础设施建设规划如下。

（1）给排水规划

给水：工业园南区和北区的用水全部由规划建设的沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。

排水：规划采用“雨污分流、清污分流”的排水体制。

沭阳经济技术开发区共有4个污水处理厂，为沭阳县污水处理有限公司（原沭阳县城东污水处理厂）、沭阳南方水务有限公司（原沭阳城南污水处理厂）、沭阳县集源环保有限公司（原沭阳县恒通水务有限公司）、沭阳凌志水务有限公司污水处理厂，本项目污水经预处理后接管至沭阳凌志水务有限公司污水处理厂。

沭阳凌志水务有限公司污水处理厂厂址位于官西支渠东侧、沂南河南岸，赐富路北面的位置，一期工程用地40亩（3万m3/d），二期用地35.6亩（4.9万m3/d），共计75.6亩（7.9万m3/d）。

该污水处理厂一期工程（3万m3/d）总投资为7800.21万元。项目环评已于2010年10月14日通过沭阳县环保局批复（沭环审[2010]140号）（见报告书附件），已通过竣工验收。二期工程（4.9万m3/d）总投资为12631.28万元。项目环评已于2014年12月30日通过沭阳县环保局批复（沭环审[2014]118号）（见报告书附件），二期工程已通过竣工验收。

该污水处理厂服务范围主要位于主城区东部，西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道和七雄街道及章集街道。

该污水处理厂处理工艺采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，尾水采用紫外消毒后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准排入沂南河；污泥处理采用机械浓缩、脱水后外运处置。

本项目位于沭阳经济技术开发区沭七路西、赐福路南，废水经预处理达标接管进入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂统一处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入沂南河。本项目产生的污水量相对于沭阳凌志水务有限公司污水处理厂的纳污量较小，故可排入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂集中处理。

沭阳经济技术开发区污水管网分布情况详见图2.5-2。

（2）供电规划

根据规划，沭阳县城区用电总负荷为60万KW，由童庄220KV变电站供电，南区和北区各设容量为20～40MVA的变电站一座。

（3）供热规划

为满足沭阳经济技术开发区内企业供热需求，同时实现区内集中供热，目前开发区内建成的集中供热企业为南区的江苏新动力能源有限公司、沭阳县开发区供热有限公司，在建的为沂北区江苏益州热力有限公司。

①江苏新动力热电有限公司

江苏新动力热电有限公司原名宿迁长江热电有限公司，位于江苏沭阳经济技术开发区南区，占地134.86亩，总投资3.5亿元，建设3台75吨/小时循环流化床锅炉，配备2台15MW抽凝机组＋1×15MW背压机组，年可供热3.32×106GJ。2011年11月底江苏新动力能源有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月11日通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年年底二期第3台锅炉已安装完毕，现已投入运营。

②沭阳县开发区供热有限公司

沭阳县开发区供热有限公司由江苏沭阳经济技术开发区管理委员会投资建设，位于开发区北区乡界河西侧、慈溪路北侧地块，供热规模为锅炉3×130t/h，现已建成投产，服务范围为瑞声大道西侧的开发区北区，可满足周边景晟纺织、双金纺织等企业的供热需求。

本项目位于沭阳经济技术开发区沭七路西、赐福路南侧的北区，位于集中供热范围内。

（4）固体废弃物处置现状和规划

沭阳县城区现有垃圾填埋场一座，位于城区西南，占地面积为19.7亩（长134m，宽98m），垃圾平均填深为8m。

另外，沭阳县城区垃圾焚烧发电厂已通过验收，目前在建生活垃圾卫生填埋场1座。

2.5.2.5开发区环境功能区划

建设项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见表2.5.2-4。

表2.5.2-4  区域水、气、声环境功能类别

| 环境要素 | 功能 | 质量目标 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二类区 | 二级（GB3095-2012） |
| 水环境（沂南河） | 工业用水 | Ⅳ类（GB3838-2002） |
| 声环境 | 工业区 | 3类（GB3096-2008） |

### 2.5.3沭阳经济开发环境影响跟踪评价情况

沭阳经济技术开发区管委会对省环保厅批复的沭阳经济技术开发区（核准面积为24.5km2）进行了跟踪评价。通过跟踪评价，对沭阳经济技术开发区开发现状进行调查、对环境问题进行分析，进一步了解沭阳经济技术开发区总体规划与环评及批复要求的执行情况，掌握开发区的环境质量及变化趋势，排查沭阳经济技术开发区存在的主要环境问题及经济建设与项目引进所带来的矛盾，提出了缓解及解决问题的措施方案，通过调整、改进、完善开发区总体发展规划，使开发区建设与环境保护协调发展。

沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书得出以下结论：开发区按照其产业定位和国家地方产业政策引进项目，符合区域规划要求，清洁生产及进区项目控制条件明确；但区内部分居住小区和三类企业未按照规划布局，主要集中供热基础设施配套尚不完善，污染控制措施有待进一步加强；园区环境风险防范措施和应急预案有待进一步加强。本次环评通过分析沭阳经济技术开发区污染源、环保基础设施建设情况，及环境质量现状和变化趋势，分析制约发展因素、列出存在问题，并提出了相应的解决方案和规划调整建议，评价认为，在切实解决跟踪评价报告提出的问题，进一步优化调整的基础上，沭阳经济技术开发区可实现持续发展，其建设基本可行。

目前，江苏省环保厅已出具沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价审查意见，文号为苏环审[2015]131号。根据《关于江苏沭阳经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》，开发区应落实完善以下意见和建议：

1、严格园区环境准入门槛。

2、优化开发区用地布局。

3、加强园区污水集中处理。

4、全面使用清洁能源。

5、完善固体危废管理制度。

6、加强开发区环境综合治理。控制VOCs等污染物的排放,加强重金属污染防治，实施包括清淤在内的环境综合整治工程。

7、推进生态工业园区创建工作。

8、开发区实行污染物排放总量控制。

9、切实加强开发区环境管理。

10、鉴于开发区已于2012年升格为国家级经济技术开发区,应抓紧编制规划环境影响报告书，报环保部审查。

目前，开发区正在落实报告书以及审核意见内各项要求,并逐步实施审核意见中各意见和建议。

### 2.5.4与《关于切实加强园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号）相符性分析

根据《关于切实加强园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号）：建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。

相符性：项目建设地位于沭阳经济技术开发区，该园区已取得江苏省环保厅批复（苏环管[2006]81号文），且在2008年1月，沭阳经济开发区管委会对本区产业发展定位进行了调整，增加了电镀和印染产业。江苏省环保厅以苏环管[2008]17号文对园区产业定位调整专题报告给出了批复意见。北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。本项目属于电子及机械加工产业，符合产业定位。

园区禁止进区项目的清单列表见表2.5.4-1。

表2.5.4-1园区禁止引进项目的清单

| 行业 | 禁止企业类型 |
| --- | --- |
| 化工 | 产品得率低、固废产生量大 |
| 机械 | 纯电镀 钢铁冶炼 |
| 轻工 | 化学制浆造纸 纯印染 产生“三致”物质项目 |
| 其他 | 有放射性污染项目 大用水量、大排水量 高耗能或排放有毒废气污染物 环境风险大的项目 其他不在园区行业定位内的项目 |

因此，本项目为C3399其他未列明金属制品制造，不涉及电镀、钢铁冶炼等，不属于园区禁止引进的项目，因此，项目建设符合《关于切实加强园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号）及苏环管[2006]81号文、苏环管[2008]17号文相关要求。

### 2.5.5江苏省生态红线区域保护规划

《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。

根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），全市共划分13类生态红线区域（自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、洪水调蓄区、清水通道维护区），项目周边范围内的重要生态红线区见表2.5.4-1。本项目位于沭阳经济技术开发区内，与沭阳县生态红线保护区域距离关系见图2.5-3。

表2.5.5-1  项目周边范围内的重要生态红线区

| 地 区 | 红线区 域名称 | 主导生 态功能 | 红线区域范围 | 面积（平方公里） | 与本项 目距离 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 总 面 积 | 一级管控区 | 二级管控区 |  |
| 沭阳县 | 淮沭河第一饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |  | 2.39 | 2.39 |  | SW15.2 |
|  | 淮沭河第二饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 一级管控区为一级保护区，范围为：一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |  | 3.09 | 3.09 |  | SW15.2 |
|  | 古栗林种质资源保护区 | 种质资源保护 |  | 位于颜集镇、新河镇、庙头镇、扎下镇 | 74.84 |  | 74.84 | E9.8 |
|  | 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 新沂河两岸河堤之间的范围 | 68.34 |  | 68.34 | N0.85 |
|  | 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 |  | 柴米河两岸河堤之间的范围 | 10.73 |  | 10.73 | S3.3 |

项目位于沭阳经济技术开发区，在本项目评价范围内涉及最近的重要生态功能保护区为项目北侧约850m的新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，本项目不属于该区域红线控制范围。本项目产生的废气达标排放，生活污水经处理后，尾水达标排入沂南河，噪声设备经减振隔声措施后可达标排放，固废均可得到有效处置；因此不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降。因此，项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

## 2.6 本项目与相关政策相符性分析

### 2.6.1 与江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案（苏政办发[2017]30号）和宿迁市“两减六治三提升”专项行动整治方案（宿发[2016]33号）相符性分析

根据《“两减六治三提升”专项行动实施方案》中挥发性有机物污染治理专项行动实施方案：机械设备制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代，项目配置的贵金属涂覆液有机溶剂含量较低，因此，项目与江苏省和宿迁市《“两减六治三提升”专项行动实施方案》相符。

表2.6.1-1   拟建项目“两减六治三提升”相符性分析

| 政策文件 | 相关要求 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三 减 六 治 三 提 升 | 两减 | 削减煤炭消费总量 | 本项目不进行供热，不需要提供燃料 | 是 |
|  |  | 减少落后化工产能 | 本项目不属于化工行业 | 是 |
|  | 六治 | 治理两湖水环境 （骆马湖和洪泽湖） | 本项目离骆马湖和洪泽湖较远 |  |
|  |  | 治理生活垃圾 | 本项目生活垃圾由环卫部门统一管理 |  |
|  |  | 治理黑臭水体治理 | 本项目不含黑臭水体 |  |
|  |  | 治理畜禽养殖污染 | 本项目不属于畜禽养殖业 |  |
|  |  | 治理挥发性有机物污染治理 | 本项目产生涂覆、烘干、真空烧结过程中产生的有机废气VOCs经“喷淋+催化裂解装置”进行处理，处理效率可达95% |  |
|  |  | 治理环境隐患治理 | 本项目不含环境隐患 |  |
|  | 三提升 | 提升生态保护水平 | 本项目不在“三提升”范围内 | 是 |
|  |  | 提升环境经济政策调控水平 |  |  |
|  |  | 提升环境执法监管水平 |  |  |

本项目符合宿迁《“两减六治三提升”专项行动方案》。

### 2.6.2与《关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知》的相符性分析

对照《关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知》（苏环办[2014]128号），项目符合“企业产生有机污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中高效净化处理装置，确保达标排放”的相关要求，项目可以做到生产废气设置集气罩局部抽风，有机废气采用水喷淋+催化裂解装置进行处理，确保处理效率达到90%以上。

### 2.6.3与《重点行业挥发性有机物削减行动计划》（工信部联节【2016】217号）相符性分析

参照工信部联节【2016】217号中内容：重点推广使用水性涂料、粉末涂料、高固份涂料，无溶剂涂料等绿色涂料，本项目涂料属于低VOCs含量涂料，本项目符合（工信部联节【2016】217号）的要求。

### 2.6.4与《建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办【2014】148号）相符性分析

根据苏环办【2014】148号中要求，新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。本项目颗粒物0.025t/a，挥发性有机物0.93t/a。项目所需的削减量较少，能够在沭阳县内平衡，符合（苏环办【2014】148号）相关要求。

### 2.6.5《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发【2017】162号）

《关于印发宿迁市重点行业准入及污染防治技术导则的通知》宿环发【2017】162号中提出金属制品行业的准入及污染防治技术需满足《宿迁市金属制品行业环保准入条件》，因此，本项目主要分析与《宿迁市金属制品行业环保准入条件》的相符性。

根据《宿迁市金属制品行业环保准入条件》要求，本项目与宿迁市金属制品行业环保准入条件的相符性分析详见表2.6.5-1。

表2.6.5-1  本项目与《宿迁市金属制品行业环保准入条件》相符性

| 序号 | 准入要求 | 实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、选址 |
| 1 | 新建、改建、扩建金属制品制作建设项目选址应符合环境保护的要求，符合园区规划环评审查意见要求。 | 本项目选址于沭阳县经济开发区，符合沭阳县经济技术开发区规划环评审批意见的要求。 | 符合 |
| 2 | 采用表面涂装生产技术的新、改、扩建金属制品制作建设项目应入驻已通过规划环评审查的工业园区或工业集中区，并符合园区规划环评审查意见的要求。在未通过规划环评审查的工业园区或工业集中区内新建、改建、扩建采用表面涂装生产技术的建设项目一律不再审批（或备案）。 | 本项目入驻已通过规划环评审查的工业园区（沭阳县经济技术开发区），并符合园区规划环评审查意见的要求。 | 符合 |
| 二、污染防治 |
| 1 | 工业涂装项目低VOCs含量的涂料使用比例原则上应达到50%以上。 加强工业涂装工艺废气的集中收集和治理。涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs的原辅材料应储存或设置于密封容器或密闭工作间内，以减少VOCs的无组织排放。 各类表面涂装和烘干等产生VOCs废气的生产线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs污染控制设备进行处理；无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应尽可能设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型涂料的汽车涂装工艺线、流平室、烘干室VOCs废气收集率不得低于95%，其他使用溶剂型涂料的涂装工艺线VOCs废气收集率应达到90%以上。 使用溶剂型涂料涂装工艺的VOCs去除率不得低于90%。使用油性溶剂的表面喷涂行业优先使用销毁技术或其他组合技术对VOCs进行净化处理。 | 本项目涂覆过程中配置的贵金属涂覆液中有机溶剂含量较低，产生的有机废气收集后经“喷淋+催化裂解装置”处理，收集效率可达99%，处理效率达95%，符合准入要求。 | 符合 |
| 2 | 产生噪声的设备应安装隔声、降噪措施。 | 本项目产生噪声的设备均安装隔声、降噪措施。 | 符合 |
| 3 | 产生的危废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范暂存，并委托有资质单位处理。 | 本项目产生的危废均委托有资质单位进行处理，并设置规范的危废堆场用于存储危险废物。 | 符合 |
| 三、总量控制 |
| 1 | 严格执行宿迁市建设项目环保管理VOCs总量前置审核制度，各县（区）必须完成上年度VOCs总量减排任务（包括VOCs总量减排年度目标、VOCs总量减排重点项目完成计划进度）方可审批辖区内新增VOCs污染物排放的新建、改建或扩建项目。 | 本项目所在地完成年度VOCs总量减排任务（包括VOCs总量减排年度目标。 | 符合 |
| 2 | 对涉VOCs的新建、改建、扩建项目的VOCs排放总量指标实行“减二增一”政策。 | 本项目为新建项目，项目VOCs排放总量指标满足“减二增一”政策。 | 符合 |
| 四、排放标准 |
| 1 | 已有VOCs排放标准的行业，执行相应的行业标准。没有VOCs排放标准的行业，参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(天津市地方标准DB12/524-2014)中污染物排放限值。国家或江苏省出台重点行业挥发性有机物排放控制标准后，执行国家或江苏省相关标准。 | 本项目排放的VOCs参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(天津市地方标准DB12/524-2014)中污染物排放限值。 | 符合 |
| 五、规范管理 |
| 1 | 仅采用单纯吸收/吸附治理技术的涉VOCs、单个排气筒VOCs产生量超过1000ppm及以上的建设项目，须安装VOCs在线监测系统，并按规范与环保部门联网，确保达到应有的治理效果。 | 本项目排放VOCs的排气筒的产生量低于1000ppm，无需安装在线监测系统。 | 符合 |
| 2 | 严格控制中型规模（营业收入500万元及以上的）以下采用表面涂装生产技术的广告制作建设项目数量。 | 本项目为大型规模企业，营业收入过亿。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发〔2017〕162号）中对金属制品行业的环保准入条件。

### 2.6.6 与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析

根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》，产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。项目含有机溶剂的原料均暂存于涂覆车间，项目涂覆车间为密闭的恒温恒湿房，恒温恒湿房设计尺寸为800m2，采用顶部抽风装置，设计风量为10000m3/h，项目产生的有机废气经收集后由“水喷淋+催化裂解装置”处理后，高空排放，因此，项目建设符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》的有关规定。

### 2.6.7 沭阳经济技术开发区规划环评相符性

本项目不属于化工、电镀、印染等重污染行业，本项目不在沭阳经济技术开发区入区负面清单内，符合《关于江苏沭阳经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审【2015】131号）中的关于严格园区环境准入门槛的要求。

### 2.6.8 项目建设与沭阳经济技术开发区规划建设衔接情况分析

1、	与园区产业定位相符性分析

本项目国民经济行业类别为C3399其他未列明金属制品制造，属于电子及机械加工产业，不涉及冶炼及电镀，因此本项目符合园区产业定位。

2、	与园区用地规划相符性分析

本项目位于沭阳经济技术开发区沭七路西、赐福路南，根据沭阳经济技术开发区土地利用规划，项目所在地应为工业用地，用地规划为发展无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业。本项目属于电子及机械加工产业，符合园区规划。

3、	园区环保基础设施可以依托性分析

本项目所在区域废水已纳入沭阳凌志水务有限公司接管范围。项目废水可依托沭阳凌志水务有限公司处理达标排放。园区其他环保基础设施可满足本项目建设需求。

4、	与园区环境管理要求相符性分析

本项目不属于园区禁止进区项目，且拟配套建设的各项环保设施完善，与园区环境管理要求相符。

# 3 项目工程分析

## 3.1 项目基本情况

项目名称：钛阳极及其他电极生产、销售项目；

项目性质：新建；

行业类别：C3399其他未列明金属制品制造；

建设地点：沭阳经济技术开发区沭七路西、赐福路南；

投资总额：项目总投资10000万元，其中环保投资223万元，占总投资的2.23%；

占地面积：总占地面积18100m2，绿化面积3620 m2，绿化率20%；

建设内容：项目主要建设内容为4座厂房、办公楼、门卫及其他公辅设施，建设4条纳米不溶性钛阳极生产线（4条钛阳极生产线共包括1条除油线、4条酸洗线、4条刻蚀线及2条涂覆线），同时配套2条电解槽生产线，项目建成后，可达到年产钛阳极75000平方米、电解槽1500台的生产能力；

职工人数：项目职工定员80人；

工作制度：工作制度为两班制，每班8小时，年工作300天，共4800h。

## 3.2 项目工程概况

### 3.2.1 主体工程及产品方案

项目主要建设内容为4座厂房、办公楼、门卫及其他公辅设施，建设4条纳米不溶性钛阳极生产线，同时配套2条电解槽生产线。由于实际建设需要，仅进行钛阳极及电解槽生产，不进行其他电极的生产，项目建成后产能为钛阳极75000m2（其中15000m2用于电解槽生产，其他外卖），电解槽1500台，建设项目产品方案见表3.2.1-1，建设项目主要工程内容见表3.2.1-2。

表3.2.1-1  建设项目产品方案

| 序号 | 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称 | 产品规格 | 设计生产能力 | 年运行时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钛阳极生产线 | 钛阳极 | 0.1~1m宽×0.1~2m长，厚度1~3mm | 75000m2 | 4800h | 外购钛板、钛管等加工HG/T 2471-2001或HG/T 2951-2001中相关标准，其中15000m2用于电解槽生产 |
| 2 | 电解槽生产线 | 电解槽 | 0.1~2 m宽×0.1~2m长，厚度1~3mm | 1500台 | 4800h | 外购钛板及项目钛阳极生产线生产的15000m2钛阳极产品组装加工 |

表3.2.1-2 建设项目建设内容一览表

| 编号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#厂房 | m2 | 占地面积2268 | 一层，包括CNC机加工车间、焊接车间 |
| 2 | 2#厂房 | m2 | 占地面积2772 | 一层，喷砂、水洗、超声波清洗车间、酸洗车间、刻蚀车间、涂覆线1# |
| 3 | 3#厂房 | m2 | 占地面积1386 | 主体一层、局部二层，包括涂覆线2#线 |
| 4 | 4#厂房 | m2 | 占地面积1056 | 一层，主要为成品和原料仓库 |
| 5 | 办公楼 | m2 | 占地面积840 | 三层，一层为职工中心，二至三层为办公室 |
| 6 | 门卫 | m2 | 占地面积50 | 一层 |
| 7 | 配电间 | m2 | 占地面积84 | 一层 |
| 8 | 卫生间 | m2 | 占地面积84 | 一层 |
| 9 | 绿化 | m2 | 3620 | 绿地率20% |

### 3.2.2项目主要原辅材料消耗

建设项目原辅材料见表3.2.2-1。

表3.2.2-1  建设项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 使用量（t/a） | 最大储存量（t） | 原辅材料包装储存方式 | 使用工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 分析纯 | 1 | 0.025 | 25kg桶装，涂覆车间存放（仅存放当天用量） | 2#涂覆线使用 |
| 2 | 正丁醇 | 分析纯 | 8 | 0.05 |  |  |
| 3 | 异丙醇 | 分析纯 | 8 | 0.05 |  |  |
| 4 | 钛酸四丁酯 | 分析纯 | 10 | 0.05 |  |  |
| 5 | 钌 | 分析纯 | 0.6 | 0.1 | 存放于仓库区 |  |
| 6 | 铱 | 分析纯 | 0.2 | 0.05 |  |  |
| 7 | 铂 | 分析纯 | 0.2 | 0.05 |  |  |
| 8 | 硝酸钾 | 工业级 | 5 | 0.05 | 袋装，暂存2#车间 | 1#涂覆线使用 |
| 9 | 纳米二氧化钛 | 工业级 | 20 | 2 | 袋装，暂存于仓库 |  |
| 10 | 硝酸锰 | 工业级 | 15 | 1.5 |  |  |
| 11 | 硝酸 | 65%硝酸 | 8 | 0.05 | 25kg桶装，暂存于2#车间（仅存放当天的量） | 刻蚀用 |
| 12 | 双氧水 | 30% | 6 | 0.025 | 25kg桶装，暂存于2#车间（仅存放当天的量） | 预氧化用 |
| 13 | 盐酸 | 32%浓盐酸，工业合成盐酸 | 20 | 0.05 |  | 酸洗用 |
| 14 | 草酸 | 工业级 | 30 | 1.0 |  |  |
| 15 | 硫酸 | 98%浓硫酸，工业合成硫酸 | 15 | 0.05 |  |  |
| 16 | 氢氧化钠 | 工业级 | 8 | 0.1 | 袋装，暂存于仓库 | 除油碱洗 |
| 17 | 氢氧化钾 | 工业级 | 8 | 0.1 |  | 废气处理 |
| 18 | 焦炭 | — | 0.45 | 0.02 |  |  |
| 19 | 氢氧化钙 | — | 50 | 5 | 袋装，暂存于仓库 | 废水处理 |
| 20 | 钛板 | δ=1~5mm，长2m、宽1米， | 300 | 1-10不等 | 暂存于仓库 | CNC机加工 |
| 21 | 钛丝 | Φ1~3mm | 10 | 0.1 | 袋装，暂存于仓库 |  |
| 22 | 钛管 | Φ25~89mm | 10 | 0.1 |  |  |
| 23 | 酸雾抑制剂 | 复配型化学药剂，主要成分为表面活性剂、水、醇等 | 1 | 0.1 | 袋装，暂存于仓库 | 酸雾抑制 |

注：其中钛材的主要成分为Ti99.7%、Fe0.05%、C0.01%、N0.01%、O0.12%、H0.001%、其他0.1%，不涉及重金属元素。

### 3.2.3项目原辅材料理化性质和毒理毒性

建设项目原辅材料理化性质及毒理毒性详见表3.2.3-1。

表3.2.3-1  主要原辅材料及产品理化性质和毒性

| 名称及分子式 | 危规号 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 C2H6O | 64-17-5 | 无色液体，有酒香，相对密度（水=1）0.79，熔点-114.1℃、沸点78.3℃，闪点12℃、引燃温度363℃，爆炸上限%(V/V)19.0、下限3.3，与水混溶，可溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 | 易燃易爆 | LD50:7060mg/kg（兔经口） |
| 正丁醇 C4H10O | 71-36-3 | 无色透明液体，具有特殊气体，相对密度（水=1）0.81，熔点-88.9℃、沸点117.5℃，闪点35℃、引燃温度340℃，爆炸上限%(V/V)11.2、下限1.4，微溶于水，可溶于乙醇、醚、多数有机溶剂。 | 易燃易爆 | LD50:4360mg/kg（大鼠经口） |
| 异丙醇 | 67-63-0 | 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，溶解于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂，是重要的化工产品和原料。 | 蒸汽与空气 | — |
| 钛酸四丁酯 | 5593-70-4 | 无色至浅黄色液体，溶于多数有机溶剂，用于酯交换反应 | 易燃液体 | LD50:3122mg/kg（大鼠经口） |
| 硝酸钾 KNO3 | 7757-79-1 | 无色透明斜方或三方晶系颗粒或白色粉末，强氧化剂，相对密度（水=1）2.11，易溶于水、不溶于乙醇、乙醚。 | 不燃 | LD50:3750mg/kg（大鼠经口） |
| 纳米二氧化钛 | — | 钛白粉，金红石型白色疏松粉末，屏蔽紫外线作用强 | — | 急性毒性：5000mg/kg，慢性毒性0.15mg/m3 |
| 盐酸 HCl | 7647-01-0 | 无色或微黄发烟液体，有刺鼻的酸味，熔点-114.8℃、沸点108.6℃（20%），相对密度（水=1）1.20，与水混溶，溶于碱液。 | 不燃 | — |
| 草酸 C2H2O4 | / | 无色透明晶体，熔点101~102℃，相对密度（水=1）1.653，溶于水、乙醇、乙醚。 | 不燃 | LD50:375mg/kg（大鼠经口） |
| 硫酸 H2SO4 | 7664-93-9 | 纯品为无色透明液体，无臭，对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用，相对密度（水=1）1.83，熔点10.5℃、沸点330℃，与水混溶。 | 不燃 | LD50:2140mg/kg（大鼠经口） |
| 氢氧化钠 NaOH | 1310-73-2 | 白色不透明固体。易潮解，有强烈刺激和腐蚀性，相对密度（水=1）2.12，熔点318.4℃、沸点1390℃，易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。 | 不燃 | — |
| 硝酸 HNO3 | 7697-37-2 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味，相对密度（水=1）1.50，熔点-42℃、沸点86℃，与水混溶。 | 不燃 | — |
| 钌 | — | 钌是一种硬而脆呈浅灰色的多价稀有金属元素，是铂族金属中的一员，钌的性质很稳定，耐腐蚀性很强，常温即能耐盐酸、硫酸、硝酸以及王水的腐蚀。 | — | — |
| 铱 | — | 原子序数77，原子量192.2， 高温时可压成薄片或拉成丝。它的合金用来制坩埚和金笔笔尖等。 | — | — |
| 铂 | — | 铂是一种天然生成的白色贵金属元素，俗称白金，自然界铂金的储量比黄金更稀少，常用来作为贵重首饰的材料 | — | — |

### 3.2.4项目主要生产设备

建设项目主要生产设备详见表3.2.4-1。

表3.2.4-1  建设项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量（台/套/线） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温热沉积炉 | 2500*4600*2500 | 6 | 2台1#车间、4台3#车间 |
| 2 | 高温烘箱 | 2500*4600*2500 | 6 |  |
| 3 | 真空烧结生产线 | Ø1200*1800 | 4 | 4#车间 |
| 4 | 退火炉 | 2000*2500*3000 | 2 | 2#车间 |
| 5 | 表面酸洗线 | 600*2400*1600（槽） | 4 |  |
| 6 | 超声波清洗线 | 600*1800*1200 | 4 |  |
| 7 | 自动喷砂线 | 1400*2500*6000 | 4 |  |
| 8 | 阳极刻蚀 | 600*2400*1600（槽） | 3 |  |
| 9 | 高纯水设备 | — | 2 |  |
| 10 | 恒温恒湿房 | F=800M2 | 3 | 3#车间 |
| 11 | 涂覆操作平台 | — | 3 |  |
| 12 | 粗超度检测设备 | — | 2 | 厂区内 |
| 13 | X荧光测厚仪器 | — | 1 |  |
| 14 | 表面测试工作站 | — | 1 |  |
| 15 | 电极电位测试仪 | — | 1 |  |
| 16 | 隧道显微镜 | — | 1 |  |
| 17 | 数控加工线 | — | 2 | 1#车间 |
| 18 | 水刀切割设备 | — | 1 |  |
| 19 | 激光切割设备 | — | 1 |  |
| 20 | 4辊卷板机 | — | 2 |  |
| 21 | 剪裁机 | — | 2 |  |
| 22 | 折弯机 | — | 2 |  |
| 23 | 校平机 | — | 2 |  |
| 24 | 焊接设备 | — | 2 |  |
| 25 | 水压测试设备 | — | 1 |  |
| 26 | CNC加工设备 | — | 3 |  |
| 27 | 三维搅拌器 | — | 3 |  |
| 28 | 其他辅助设备 | — | 若干 | 厂区 |

注：项目生产设备不涉及辐射类设备及器材。

### 3.2.5 公用工程及辅助工程

（1）给排水

建设项目总用水量7098.5t/a，全部来自当地自来水管网。

建设项目生产废水3393.5t/a，生活污水1920t/a，生产废水经厂内污水处理装置预处理，生活污水经化粪池预处理，然后一同接管至沭阳凌志水务有限公司污水处理厂进一步处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入沂南河。

（2）纯水

本项目产品生产中需用纯水约704t/a，由厂内RO纯水制造设备制备。RO水（Reverses Osmosis）即反渗透水。原理为在原水一端施加大于渗透压力，而产生反渗透作用，此时溶解与非溶解无机盐、重金属、有机物菌体颗粒等无法透过半透膜，使水分子及较小分子之盐类渗过半透膜，流向净水的一边，而污染成分浓缩于原水。原水逐渐浓缩，施加的压力必须逐渐提高，直到无限大；而实际操作时是将浓缩水（废水）排掉，继续供入原水，以保持恒定之压力.简单来说反渗透的功能原理，就像是一支筛子，水被逼迫过一张像是玻璃纸的薄膜，其中只有极小的有机颗粒（粒子）才能通过，而污染不洁的水则由废水口排出。

原水应符合GB5749-85《生活饮用水卫生标准》。RO水制备装置包括原水箱、多介质过滤器、活性炭过滤器、软化器、阻垢剂加药装置、精密过滤器、反渗透主机、管道阀门、电控系统子及变频恒压供水装置等。

（3）供电

建设项目年用电量为100万kW·h，来自当地供电网。

（4）储运

建设项目原辅材料和产品储存设置专用仓库，原辅材料和产品采用汽车运输。

（6）绿化

建设项目绿化面积3620m2，占总占地面积20%。

项目公用及辅助工程一览表如下。

表3.2.5-1  公用及辅助工程表

| 工程类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 4条纳米不溶性钛阳极 | 75000m2[包括1条除油线（5个除油槽+1个水洗槽）；4条酸洗线，3用一备（每条线均为5个酸洗槽+1个水洗槽），各槽尺寸均为2 m3] | 位于1#、2#、3#厂房满足生产要求 |
|  | 2条电解槽生产线 | 1500台 |  |
| 贮运工程 | 成品仓库 | 1056 m2 | 位于4#厂房，满足贮运要求 |
|  | 原料仓库 |  |  |
| 公用工程 | 给水 | 7098.5t/a | 来自园区自来水管网 |
|  | 排水 | 5313.5t/a | 预处理后，1254t/a回用于工件及地面冲洗，剩余接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂 |
|  | 纯水制备 | 704t/a | 由厂内RO工艺制备 |
|  | 供电 | 100万kW·h/a | 来自园区供电电网 |
|  | 绿化 | 3620m2 | 绿地率20% |
| 环保工 程 | 废气 | 布袋除尘器 | 1套，1500m3/h，粉尘去除率95% | 达标排放 |
|  |  | 二级碱液喷淋塔 | 2套，10000m3/h，HCl、硫酸雾、NOx去除率96% |  |
|  |  | 水喷淋+催化裂解装置 | 1套，10000m3/h，VOCs去除效率95% |  |
|  |  | 炽热炭还原 | 1套，5000m3/h，NOx去除率95% |  |
|  |  | 通排风扇 | 若干 |  |
|  | 废水 | 化粪池 | 20m3 | 达沭阳凌志水务有限公司污水处理厂接管标准 |
|  |  | 废盐酸处理装置 | 中和反应+蒸发脱盐，5m3/d |  |
|  |  | 废硫酸、草酸处理装置 | 中和反应，5m3/d |  |
|  |  | 污水处理站 | 中和反应+絮凝沉淀20m3/d |  |
|  |  | 事故应急池 | 300m3 | 满足事故要求 |
|  | 噪声 | — | 设备减震、厂房隔声、距离衰减 | 厂界达标 |
|  | 固废 | 一般固废暂存场 | 50m2 | 固废安全暂存，位于1#厂房东南角 |
|  |  | 危废暂存场 | 100m2 | 危废安全暂存，位于4#厂房东南角 |

### 3.2.6 厂区平面布置

1、总平面布置原则

①厂区周围的自然条件和交通运输条件进行总体设计，合理利用现有土地。

②在满足企业生产的前提下，合理预留现有土地，以保证企业的可持续发展。

③在满足生产工艺流程条件下，力求布局合理，分区明确，管线便捷，物流运输顺畅。

④厂区实行人流和物流分离的原则，使人流和物流互不干扰，合理通畅。

⑤严格遵循防火、防爆及卫生等安全防护要求。

2、厂区平面布置合理性分析

项目位于沭阳经济技术开发区沭七路西、赐富路南，利用沭阳经济技术开发区现有闲置土地进行建设，项目所在地现为空置土地，无厂房、居民住宅等现有建筑。无现存环保问题。

建设项目总平面布置原则：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜；厂区的道路布置充分考虑装置的施工、设备的运输、安装检修及消防通道。

项目平面布置概述：本项目地块呈长方形，总用地面积18100m2。项目北侧为厂内预留用地，项目厂区大门位于地块东，紧邻沭七路，方便产品以及原辅材料运输。项目共建设厂房4栋，办公楼1座，其中办公楼位于厂内东侧，靠近大门处，1#厂房位于办公楼西侧，2#厂房位于厂区西南角，4#厂房位于厂区东南角，3#厂房位于2#厂房与4#厂房之间。项目平面布置详见图3.2-1。

厂区平面布置合理性分析：本项目办公生活区位于厂区西北侧，厂区所在地区域风向为东北风向，结合周边环境概况，本项目办公生活区东北方向为空地，因此，厂区所在地区域风向对本项目办公生活区影响较小。纵观建设项目的平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂区平面布置较合理。

### 3.2.7厂区周边状况

建设项目位于沭阳经济技术开发区沭七路西、赐福路南。项目厂界东侧紧邻沭七路，西侧和南侧均为空地，北侧毗邻赐福路，建设项目周边300m范围内无环境保护目标，项目周边环境概况见图3.2-2。

## 3.3 施工期工程分析

施工过程的工艺流程及主要产污环节见图3.3-1。

工艺流程及产污环节简介

(1)护围挖土

利用挖土机将地块内土层挖出暂堆于别处。主要污染物是施工机械产生的噪声、颗粒物和排放的尾气(主要是NOx、CO和烃类物等)，工人的生活污水。

(2)基础框架制作

挖出基坑后，先用水泥沙浆将砖沿四周砌成地基护围基础。主要污染物是施工机械产生的噪声、颗粒物及工人的生活污水。

(3)挖土、夯实

在建设地护围挖土，然后进行地下工程施工，将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器夯实，再进行分层填土，然后用10～12吨的压路机分遍压碾，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。打桩利用打桩机将预制的钢筋混凝土桩打入地基，使其有一个牢固的基础，以消除地基的不均匀沉降,满足上部建筑的承载要求。主要污染物是施工机械产生的噪声、颗粒物和排放的尾气(主要是NOx、CO和烃类物等)，工人的生活污水。

(4)钻孔灌注桩

钻孔设备钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼(架)，用溜筒注入预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。主要污染物是施工机械产生的噪声、颗粒物和排放的尾气。

(5)现浇钢砼柱、梁

根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。混凝土拌制完后，根据浇注量、运输距离选用运输工具，尽可能及时连续进行灌筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。混凝土成型后，为了保证水泥固化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水份过早蒸发或冻结。为了改善施工场所环境，根据有关规定，应使用商品混凝土，采用清洁施工工艺，不进行现场制浆量。该工序主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制混凝土时的砂浆水、养护用水和工人的生活污水，废钢筋等。

(6)砖墙砌筑

首先调配水泥砂浆，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝。该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主体工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖和废砂浆等固废。

(7)门窗制作

利用各种加工器械对木材、塑钢等按图进行加工，主要污染物是加工器械产生的噪声、工人的生活污水、各种废弃下角料等固废。

(8)屋面制作

屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30mm厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1:6:8防水水泥浆(防水剂：水：水泥)。防水材料选用高分子防水卷材。主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。

(9)抹灰、贴面

抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1:2水泥砂浆抹内外墙。主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废。

(10)油漆施工

本项目对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。油漆挥发的有机废气呈无组织面源排放模式，但由于施工期短，对周围环境的影响是暂时和局部的。

(11)附属工程

包括道路、围墙、化粪池、窨井、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的下角料等固废。

## 3.4 营运期生产工艺

### 3.4.1 营运期生产工艺

建设项目主要建设内容为钛阳极以及配套建设的电解槽，具体工艺流程详见图3.4-1—图3.4-2。

1、钛阳极生产工艺

钛阳极生产工艺流程及产污环节图如下：

图3.4-1 钛阳极生产工艺流程及产污环节

工艺流程简述：

（1）CNC加工

使用水刀切割设备、液压剪裁机等切割设备将外购钛板剪切到客户所需要的尺寸，再通过卷板机弯制成板网。此工序将产生机加工粉尘G1-1、水刀切割设备金属沉渣S1-1、边角料S1-2和噪声N1-1。

（2）焊接

使用CNC机加工的产生的部分边角料对板网进行定型焊接，加工成客户所需的形状，本项目使用的是氩气保护焊。废气产生量较小，此工序产生焊接烟尘G1-2及焊渣S1-3。

（3）喷砂、除油

根据客户的需求，约有150.625t/a的板网进行喷砂处理，将网板置于自动喷砂线上，通过喷射出的高速砂流打磨板网表面，此过程产生喷砂粉尘G1-3。约有154t/a的板网进行除油操作，将板网放置在配置好的氢氧化钠的溶液（浓度10%）槽内，溶液电加热到70℃左右，进行表面除油，观察表面无油污后，取出工件采用清水冲洗干净，除油清洗槽尺寸均为2.0*0.8*1.5m，有效容积2.0m3，此工序产生废除油槽渣S1-4、废碱液W1-1及清洗废水W1-2。

（4）热整形

喷砂完成后的钛件，进入退火炉进行热整形，根据产品需要将温度调节到约550℃，保温2小时待电极冷却到200度后将工件拿出冷却至室温后进行下一步操作，此过程退火炉采用电加热，无污染物产生。

（5）刻蚀

根据产品需要，预处理后的钛极板进入电刻蚀线进行刻蚀，刻蚀液为配制的10%硝酸溶液，此过程在封闭刻蚀槽中进行，此过程有少量硝酸挥发的NOXG1-4产生及少量废槽渣S1-5产生。

（6）酸洗

根据板网基材的不同，分别将板网放置在不同的酸洗槽内进行表面酸洗处理。首先把板网串起来，每片与每片之间用塑料片分开，保持距离为6mm，然后用金属丝把基板网固定好，放入相应的酸洗槽中。酸洗槽初次使用时，通过投料泵将盐酸和水按照1:2（体积比）的比例投入酸洗槽、硫酸和水按照1:10（体积比）的比例投入酸洗槽；通过人工将草酸和水按照1:20（质量比）比例投入酸洗槽中。本项目酸洗车间为密闭车间，共设置四条酸洗线，硫酸、盐酸、草酸酸洗线各一条，另有一条备用生产线（仅在其他酸洗线检修时使用）。每条酸洗槽尺寸为2.2*0.8*1.6m，有效容积为2.0m3，每个酸洗槽上段沿纵向设置两条吸风口。酸洗时，通过电加热酸洗槽内液体慢慢升温至90℃，开始计时，根据板材需求，酸洗时间保持在半小时至四小时不等，酸洗加热过程中，酸洗槽使用塑料纸进行封闭。此过程会产生酸洗废气G1-5、酸洗废液W1-3。

（7）三次漂洗

从酸洗槽中取出板网，放入清洗池中，漂洗3遍，此工序产生废水W1-4。

（8）冲洗

漂洗后的钛板网，进一步进行清洗，此工序产生废水W1-5。

（9）超声波清洗

将板网放入超声波清洗槽中，槽内注入纯水（该纯水由纯水制备系统生产），在超声波的作用下进一步清洗板网表面附着的杂质。本项目设有4条超声波清洗线，每个清洗槽尺寸为2.0*0.8*1.0m，有效容积1.5m3，此工序产生废水W1-6。

（10）烘干

将板网放入烘箱内，电加热至120℃，快速去除板网表面的水分。

（11）预氧化

将烘干后的钛板网放入双氧水水池进行预氧化，双氧水水池有效容积1.5m3，采用2%的双氧水预氧化，进入退火炉加热预氧化（温度控制在500℃，加热20min），双氧水在加热过程中分解为水蒸气及氧气，此过程在钛极板表面形成一层氧化膜，提高钛合金与有机涂层的结合力。

（12）涂覆

涂刷工序在涂刷台上进行，用毛刷蘸一定涂液在工件上反复涂刷，以使之均匀。本项目涂覆在密闭恒温恒湿房间（25℃、相对湿度80%）内进行，设置2条涂覆线（其中1#涂覆线位于1#厂房（主要为去离子水：硝酸锰：硝酸钾：纳米二氧化钛=1:1.5:0.5:2配制的溶液），2#涂覆线位于3#厂房[1号涂覆液由乙醇、正丁醇、异丙醇、钛酸四丁酯、钌、铱、铂配置的涂覆液（其按照质量配比乙醇：正丁醇：异丙醇：钛酸四丁酯：钌：铱：铂=1:8:8:10:0.5:0.015:0.015配制）、2号涂覆液由去离子水、钌、铱、铂配置的涂覆液（按照质量配比去离子水：钌：铱：铂=100:1:0.05:0.05配制）]，每条涂覆线上方设置集气罩，项目根据产品需要，涂覆不同的涂覆液，不同时涂覆任2中或3中涂覆液。此工序产生废气G1-6、废毛刷S1-6。

表3.4.1-1  建设项目工件加工参数表

| 加工种类 | 加工面积 | 加工层数 | 加工厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂覆线1# | 20000m2/a | 12 | 5μm |
| 涂覆线2# | 1号涂覆液 | 30000m2/a | 6-12 | 0.2-1μm |
|  | 2号涂覆液 | 25000m2/a | 5-10 | 0.1-2μm |

（13）烘干

将涂刷过的板网平稳的放置于料架上，将料架抬进轨道架上，进入烘箱，通电加热至120℃，使涂料迅速干化。此工序产生废气G1-7。

（14）真空烧结

真空烧结采用电加热烧结炉，通电加热至550℃，此过程根据涂覆液不同，其中1#喷涂线中硝酸钾、硝酸锰在真空烧结工序会发生分解，有氮氧化物废气产生；2#涂覆线中的1号涂覆液的钛酸四丁酯在真空烧结工序会发生分解反应生成二氧化钛、二氧化碳及水。此工序产生废气G1-8。

项目烘干及真空烧结过程中对钛板材进行加热处理，加热过程中对温度要求较高，且需保持在干燥条件下进行，项目需烘干、真空烧结时间较短，用电量较小，从经济、工艺及环境角度考量，使用电加热更为合理。

（11）冷却

取出板网，放至在备用的料架上面，自然通风，冷却至室温。待板网充分冷却后，重新返回至恒温恒湿房间内，再涂一层贵金属涂覆液，继续进行烘干、真空烧结、冷却操作，如此循环10次。

（12）检验

根据设计要求检验产品的规格、尺寸、光滑度等是否满足要求，此工序产生不合格品S1-7。

注：项目涂覆线2#所在涂覆车间为恒温恒湿的密闭结构，项目设置的恒温恒湿房面积为800m2，恒温恒湿房采取车间顶部抽风装置，风机风量设计为10000m3/h，通过恒温恒湿器材控制车间温度和湿度，涂覆台为网状结构，涂覆过程中产生的涂覆废气由涂覆台上侧及底部吸风装置收集，涂覆车间另设一个总的吸风装置，吸收车间未被收集废气。项目酸洗及刻蚀车间地面设置防腐蚀、防渗漏的托盘对酸洗、刻蚀过程中洒落的酸液进行收集。

2、电解槽生产工艺流程

配套电解槽生产线，工艺流程及产污环节图如下：

图3.4-2  电解槽工艺流程及产污环节

工艺流程简述：

（1）裁剪

钛材原材料剪裁机进行剪切加工，此过程不涉及切削液等，此过程有边角料S2-1、粉尘G2-1及噪声N2-1产生；

（2）卷制

裁剪后的钛板根据产品需要，使用4辊卷板机进行卷制加工，此过程有噪声N2-2产生；

（3）焊接

使用剪裁过程中产生的边角料对钛板进行焊接加工，此过程有烟尘G2-2、焊渣S2-2产生；

（4）组装

对预处理后不同尺寸的钛板进行组装加工，此过程无污染物产生；

（5）测试

对组装后的电解槽采用自来水进行测试，此过程有不合格品产生，测试用水循环使用，不外排。

建设项目营运期主要产污环节及排污特征见表3.4.1-1。

表3.4.1-1  建设项目营运期产污环节及排污特征

| 类别 | 编号 | 产生环节 | 污染因子 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1-1 | CNC加工 | 粉尘 | 车间无组织排放 |
|  | G2-1 | 裁剪 | 粉尘 | 车间无组织排放 |
|  | G1-2 | 焊接 | 烟尘 | 车间无组织排放 |
|  | G2-2 |  |  | 车间无组织排放 |
|  | G1-3 | 喷砂 | 粉尘 | 15m高（FQ1）排气筒高空排放 |
|  | G1-4 | 刻蚀 | NOx | 15m高（FQ3）排气筒高空排放 |
|  | G1-5 | 酸洗 | 硫酸雾、HCl | 15m高（FQ2）排气筒高空排放 |
|  | G1-6 | 涂覆 | NOx、VOCs | 15m高（FQ4、FQ5）排气筒高空排放 |
|  | G1-7 | 烘干 |  |  |
|  | G1-8 | 真空烧结 |  |  |
| 废水 | W1-1、W1-2 | 除油 | COD、石油类、SS、pH | 厂内污水处理装置 |
|  | W1-3 | 酸洗 | pH、SS、石油类、Ti3+ | 废酸处理装置 |
|  | W1-4 | 人工漂洗 |  |  |
|  | W1-5 | 冲洗 | COD、石油类、SS、pH | 厂内污水处理装置 |
|  | W1-6 | 超声波清洗 | COD、SS、pH |  |
|  | — | 纯水制备 | COD、SS | 回用于冲洗过程 |
|  | — | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池 |
| 固废 | S1-1 | CNC加工 | 金属沉渣 | 交由专业单位回收利用 |
|  | S1-2 |  | 边角料 | 交由专业单位回收利用 |
|  | S1-3 | 焊接 | 焊渣 | 交由专业单位回收利用 |
|  | S1-4、S1-5 | 除油、刻蚀、酸洗 | 废槽渣 | 交由资质单位处置 |
|  | S1-6 | 涂覆 | 废毛刷 | 交由资质单位处置 |
|  | S1-7 | 检验 | 不合格品 | 交由专业单位回收利用 |
|  | S2-1 | 裁剪 | 边角料 | 交由专业单位回收利用 |
|  | S2-2 | 焊接 | 焊渣 | 交由专业单位回收利用 |
|  | S2-3 | 测试 | 不合格品 | 交由专业单位回收利用 |
|  | — | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |
|  | — | 废气处理 | 废焦炭 | 交由专业单位回收利用 |
|  | — | 废气处理 | 布袋积尘 | 交由专业单位回收利用 |
|  | — | 污水处理 | 污泥 | 鉴定后处置 |
| 噪声 | N1-1 | CNC加工 | dB(A) | 设备减震、厂房隔声、距离衰减 |
|  | N1-2 | 喷砂 |  |  |
|  | N2-1 | 裁剪 |  |  |
|  | N2-2 | 卷制 |  |  |
|  | — | 风机 |  |  |

### 3.4.2 物料平衡及水平衡

#### 3.4.2.1 物料平衡

1、钛阳极及电解槽生产线物料平衡

项目主要产品为钛阳极及电解槽，各产品物料平衡见图3.4-3—图3.4-4，表3.4.2-1—表3.4.2-2。

表3.4.2-1 钛阳极生产过程物料平衡一览表（t/a）

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 | 钛极板产品 | 废气 | 废水 | 固废 |
| 钛板 | 285 | 335 | G1-1、G1-3粉尘：0.563 G1-2烟尘：0.015 G1-4废气3.368（NOX/ NO21.63、水1.738）G1-5HCl：2.502 硫酸雾：5.91 G1-6、G1-7、G1-8NOX：10.04 VOCs：17 | W1-1：51 W1-2：264 W1-3：750 W1-4：1662.5 W1-5：800 W1-6：570 损耗水+蒸发水及CO2、O2：618.272（损耗部分主要是工件酸洗、刻蚀、除油过程由物料带入下一工段及跑冒滴漏进入地面，经冲洗后去除，部分挥发进入空气） | S1-1金属沉渣：0.3 S1-2边角料：3（回用） S1-3焊渣：0.03 S1-4：沉渣1 S1-5：废槽液11.19 S1-6废毛刷：2.05 S1-7不合格品：1.76 |
| 钛丝 | 10 |  |  |  |  |
| 钛管 | 10 |  |  |  |  |
| 氢氧化钠 | 8 |  |  |  |  |
| 盐酸（32%） | 20 |  |  |  |  |
| 硫酸（98%） | 15 |  |  |  |  |
| 草酸 | 30 |  |  |  |  |
| 乙醇 | 1 |  |  |  |  |
| 正丁醇 | 8 |  |  |  |  |
| 异丙醇 | 8 |  |  |  |  |
| 钛酸四丁酯 | 10 |  |  |  |  |
| 硝酸钾 | 5 |  |  |  |  |
| 纳米二氧化钛 | 20 |  |  |  |  |
| 硝酸锰 | 15 |  |  |  |  |
| 贵金属前躯体 | 0.5 |  |  |  |  |
| 钌 | 0.6 |  |  |  |  |
| 铱 | 0.2 |  |  |  |  |
| 铂 | 0.2 |  |  |  |  |
| 双氧水（30%） | 6 |  |  |  |  |
| 硝酸 | 8 |  |  |  |  |
| 毛刷 | 2 |  |  |  |  |
| 去离子水 | 20 |  |  |  |  |
| 水 | 4624 |  |  |  |  |
| 小计 | 5106.5 | 335 | 39.398 | 4715.772 | 16.33 |
| 合计 | 5106.5 | 5106.5 |

表3.4.2-2 电解槽生产过程物料平衡一览表（t/a）

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 | 电解槽产品 | 废气 | 废水 | 固废 |
| 钛板 | 15 | 81.96 | G2-1粉尘：0.015 G2-2烟尘：0.01 | 损耗水：5 | S2-1金属沉渣：1.0（回用） S2-2焊渣：0.01 S2-3不合格品：0.005 |
| 钛阳极 | 67 |  |  |  |  |
| 水 | 5 |  |  |  |  |
| 小计 | 87 | 81.96 | 0.025 | 5 | 0.015 |
| 合计 | 87 | 87 |

图3.4-3 钛阳极生产物料平衡图（t/a）

图3.4-4  电解槽生产物料平衡图（t/a）

2、刻蚀线氮氧化物平衡

项目刻蚀段采用配置的10%硝酸溶液作为刻蚀液进行电刻蚀，项目刻蚀工段共使用65%硝酸量为8t/a，刻蚀温度保持在70℃以上，此过程有少量NOX挥发，且钛板会与硝酸发生腐蚀反应，主要反应方程式为：Ti＋8HNO3＝Ti(NO3)4＋4NO2＋4H2O，项目刻蚀工段氮氧化物物料平衡详见表3.4.2-3及图3.4-5。

表3.4.2-3  刻蚀氮氧化物平衡表（t/a）

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 名称 | 用量 | 含氮氧化物量 | 名称 | 产生量 | 含氮氧化物量 |
| 65%硝酸 | 8 | 5.2 | 废气 | NOX | 2.178 | 0.44 |
| 水 | 44 | 0 |  | NO2 | 1.19 | 1.19 |
|  |  |  | Ti(NO3)4 | 1.19 | 1.19 |
|  |  |  | 废刻蚀液 | 10 | 1.0 |
|  |  |  | 损耗 | 37.442 | 1.38 |
| 合计 | 52 | 5.2 | 合计 | 52 | 5.2 |

图3.4-5  刻蚀氮氧化物平衡图（t/a）

3、酸洗工段物料平衡

项目酸洗工段主要使用硫酸、盐酸及草酸对钛极板进行酸洗，项目共设4条酸洗线（1条备用），项目酸洗前需通过投料泵将盐酸和水按照1:2（体积比）的比例投入酸洗槽配制成11%盐酸溶液、硫酸和水按照1:10（体积比）的比例投入酸洗槽配制成15%硫酸溶液；通过人工将草酸和水按照1:20（质量比）比例投入酸洗槽中，配制成5%草酸溶液。项目硫酸酸洗线酸洗槽液7天更换一次，盐酸及草酸槽液每天更换，项目酸洗槽有效容积为2m3，酸洗过程的各酸的物料平衡详见表3.4.2-4—表3.4.2-6及图3.4-6—图3.4-8。

表3.4.2-4  酸洗过程硫酸平衡表（t/a）

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 名称 | 用量 | 含硫酸量 | 名称 | 产生量 | 含硫酸量 |
| 98%浓硫酸 | 15 | 14.7 | 硫酸雾 | 5.91 | 1.77 |
| 水 | 80 | 0 | 损耗 | 4.09 | 0.77 |
|  |  |  | 废酸液 | 85 | 11.9 |
| 合计 | 95 | 14.7 | 合计 | 95 | 14.4 |

图3.4-6  酸洗过程硫酸平衡图（t/a）

表3.4.2-5  酸洗过程盐酸平衡表（t/a）

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 名称 | 用量 | 含盐酸量 | 名称 | 产生量 | 含盐酸量 |
| 32%盐酸 | 20 | 6.4 | HCl | 2.502 | 2.0 |
| 水 | 34 | 0 | 损耗 | 6.498 | 0.6 |
|  |  |  | 废酸液 | 45 | 3.8 |
| 合计 | 54 | 6.4 | 合计 | 54 | 6.4 |

图3.4-7  酸洗过程盐酸平衡图（t/a）

表3.4.2-6  酸洗过程草酸平衡表（t/a）

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 名称 | 用量 | 含草酸量 | 名称 | 产生量 | 含草酸量 |
| 草酸 | 30 | 30 | 损耗 | 10 | 1 |
| 水 | 600 | 0 | 废酸液 | 620 | 29 |
| 合计 | 630 | 30 | 合计 | 630 | 30 |

图3.4-7  酸洗过程草酸平衡图（t/a）

4、涂覆线1#物料平衡

项目涂覆线1#涂覆液为由水、硝酸锰、硝酸钾及纳米二氧化钛配制成的涂覆液（质量比水：硝酸锰：硝酸钾：纳米二氧化钛=1:1.5:0.5:2），涂覆线主要生产过程为：涂覆→烘干→真空烧结，硝酸钾、硝酸锰在涂覆及烘干过程无废气污染物产生，在真空烧结过程中，硝酸钾及硝酸锰中的NO3-全部转化为NOX排放，此过程氮氧化物平衡详见表3.4.2-7及图3.4-8。

表3.4.2-7   涂覆1#线氮氧化物平衡情况表（t/a）

| 序号 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 用量 | 氮氧化物含量 |  |
| 1 | 硝酸钾 | 5 | 3.07 | 有组织 | 0.5 |
| 2 | 硝酸锰 | 15 | 6.97 | 处理量 | 9.54 |
| 合计 | 20 | 10.04 | 10.04 |

5、涂覆线2#物料平衡

项目涂覆2#线共涂覆2种贵金属涂覆线，分别为：1号涂覆液由乙醇、正丁醇、异丙醇、钛酸四丁酯、钌、铱、铂、贵金属前躯体配置的涂覆液（其按照质量配比乙醇：正丁醇：异丙醇：钛酸四丁酯：钌：铱：铂：贵金属前躯体=1:8:8:10:0.5:0.015:0.015:0.03配制）、2号涂覆液由去离子水、钌、铱、铂、贵金属前躯体配置的涂覆液（按照质量配比去离子水：钌：铱：铂：贵金属前躯体=100:1:0.05:0.05:0.2配制），涂覆线主要生产过程为：涂覆→烘干→真空烧结，其中有机溶剂乙醇、正丁醇、异丙醇在涂覆工段约有20%挥发，烘干工段约有70%挥发，真空烧结过程中约有10%挥发，真空烧结过程钛酸四丁酯发生分解，分解反应方程式为：C16H36O4Ti+24O2→TiO2+16CO2+18H2O，其中TiO2附着于钛板表面，涂覆2#线物料平衡详见表3.4.2-8及图3.4-9。

表3.4.2-8  涂覆2#物料平衡表(t/a)

| 序号 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 进入产品 | 3.8 |
| 1 | 乙醇 | 1 |  |  |
| 2 | 正丁醇 | 8 | 进入危废 | 0.05 |
| 3 | 异丙醇 | 8 | 废气34.65 | 涂覆3.4 | 有组织 | 0.17 |
| 4 | 钛酸四丁酯 | 10 |  |  | 处理量 | 3.196 |
| 5 | 贵金属前躯体 | 0.5 |  |  | 无组织 | 0.034 |
| 6 | 钌 | 0.6 |  | 烘干21.9 | 有组织 | 0.60 |
|  |  |  |  |  | 处理量 | 11.3 |
|  |  |  |  |  | 水蒸气 | 10 |
| 7 | 铱 | 0.2 |  | 真空烧结9.35 | 有组织 | 0.09 |
| 8 | 铂 | 0.2 |  |  | 处理量 | 1.61 |
| 9 | 纯水 | 10 |  |  | CO2及水蒸气 | 7.65 |
| 合计 | 38.5 | 38.5 |

6、涂覆工段VOCs平衡

项目涂覆工段VOCs平衡，详见表3.4.2-9及图3.4-10。

表3.4.2-9   VOCs 平衡情况表（t/a）

| 序号 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 挥发分含量 |  |
| 1 | 乙醇 | 1 | 有组织 | 0.86 |
| 2 | 正丁醇 | 8 | 处理量 | 16.106 |
| 3 | 异丙醇 | 8 | 无组织 | 0.034 |
| 合计 | 17 | 17 |

7、全厂钛元素平衡

全厂钛元素平衡，详见表3.4.2-10及图3.4-11。

表3.4.2-10  全厂钛元素物料平衡表(t/a)

| 序号 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称（用量） | 钛元素含量 | 进入产品 | 316.9 |
| 1 | 钛板（300） | 299.1 | 进入废水 | 0.024 |
| 2 | 钛丝（10） | 9.97 | 其中 | 进入污泥 | 0.0192 |
| 3 | 钛管（10） | 9.97 |  | 接管量 | 0.0048 |
|  |  |  | 进入不合格品及金属碎屑 | 2.116 |
| 合计 | 319.04 | 319.04 |

图3.4-11 全厂钛元素平衡图（t/a）

8、全厂氮元素平衡

全厂氮元素平衡，详见表3.4.2-11及图3.4-12。

表3.4.2-11  全厂氮元素物料平衡表(t/a)

| 序号 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称（用量） | 氮元素含量 | 进入废气 | 3.03 |
| 1 | 硝酸（8） | 1.16 | 其中 | 有组织 | 0.156 |
| 2 | 硝酸钾（5） | 0.69 |  | 无组织 | 0.08 |
| 3 | 硝酸锰（15） | 1.18 |  | 处理量 | 2.794 |
| 合计 | 28 | 3.03 | 3.03 |

图3.4-12 全厂氮元素平衡图（t/a）

9、全厂贵金属平衡

全厂贵金属平衡，详见表3.4.2-12及图3.4-13。

表3.4.2-10  全厂钛元素物料平衡表(t/a)

| 序号 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称（用量） | 进入产品 | 0.9999 |
| 1 | 钌0.6 |  |  |
| 2 | 铱0.2 | 进入危废 | 0.0001 |
| 3 | 铂0.2 |  |  |
| 合计 | 1.0 | 1.0 |

图3.4-13 全厂贵金属平衡图（t/a）

#### 3.4.2.2 水平衡

1、水刀切割用水

本项目部分板材使用水刀进行切割，水刀切割设备配套一个储水池，水池水经过滤后循环使用，定期捞渣，废水不排放，年补充新鲜水10t/a。

2、除油用水

项目除油用水包括配置除油溶液用水及除油后水洗用水。

①配置除油溶液用水

项目除油溶液为10%的NaOH溶液，项目NaOH年用量为8t，项目配置溶液新鲜水用量为72t/a，溶液循环使用，每周更换一次，年更换量约为51t/a，更换的废水经厂内污水处理装置进行处理。

②除油后水洗用水

本项目除油后需进行进一步水洗，类比同类型项目，水洗用水量定额约为1t/t产品，项目年加工工件约335t，水洗用水量以350t/a计，清洗过程产污系数为0.75，则项目除油过程废水产生量为264t/a，产生的废水经厂内污水处理装置处理。

3、酸洗用水

酸洗用水主要为项目酸洗过程中的配酸用水，项目共设4条酸洗线（1条备用），项目酸洗前需通过投料泵将盐酸和水按照1:2（体积比）的比例投入酸洗槽、硫酸和水按照1:10（体积比）的比例投入酸洗槽；通过人工将草酸和水按照1:20（质量比）比例投入酸洗槽中，配制成相应浓度的稀酸后将钛极板浸入酸洗，项目配酸过程使用的新鲜水量为714t/a。

项目硫酸酸洗液，约7天更换一次，酸洗池有效容积为2m3，项目年更换废硫酸溶液85t；项目盐酸酸洗时每天更换，使用盐酸酸洗天数约23天/年，更换废酸量约为45t/a；项目草酸酸洗池废酸酸洗完一次即需要进行更换，年使用草酸酸洗约310次，因此，更换草酸废液量约为620t/a，产生的废酸经厂内废酸处理装置处理。

4、3次漂洗用水

根据企业提供的资料，本项目人工漂洗用水量定额为5t/a—产品，本项目年加工件共计335t，人工漂洗消耗新鲜水1750t/a，产污系数0.95，产生漂洗废水1662.5t/a，产生漂洗废水经厂内废酸处理装置进行处理。

5、冲洗废水

根据企业提供资料，本项目漂洗后工件需进行进一步冲洗，类比苏州市枫港钛材设备有限公司的工程生产实际情况，用水定额约为5t/a—产品，本项目年加工工件335t，冲洗过程消耗新鲜水1000t/a，产污系数0.8计，产生冲洗废水800t/a，进入厂内污水处理装置进行处理。

6、超声波清洗用水

类比苏州市枫港钛材设备有限公司的工程生产实际情况，本项目超声波清洗废水产生量为570t/a，超声波清洗过程中约有5%的水损耗，因此超声波清洗需用纯水600t/a，纯水全部来自企业纯水制备系统。

7、纯水制备用水

本项目超声波清洗、预氧化双氧水稀释用水、涂覆液配制用水均为纯水，纯水用量为704t/a。所用纯水全部来自纯水制备系统，该系统纯水制取率可达80%，因此本项目软水制备用水为880t/a，纯水制备清下水产生量为176t/a，回用于冲洗过程。

建设项目软水制备过程中使用的离子交换树脂，当吸附的钙镁离子达到饱和时，由树脂提供厂家上门进行更换，不在厂内进行反冲洗再生。

8、碱液喷淋用水

本项目设置2套碱液喷淋塔，1套水喷淋装置，喷淋装置用水循环使用，年补充新鲜水量为500t/a，喷淋塔外排水量约为200t/a。

9、冷却用水

本项目炽热炭循环冷却水系统，经过冷却塔降温后的冷却水，由循环冷却水泵加压，供给炽热炭还原装置，项目设有1台5t/h循环冷却塔。

项目循环量计算参考《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），

其中：Qe——蒸发损失量；KZF，蒸发损失系数，以0.0015计，温差为8摄氏度

Qw——风吹损失量；Pw，风吹损失率，按0.1计算

Qb——排污量；N，浓缩倍数，按照5倍计算

Qm——补水量；

项目循环水量为5m3/h（10000m3/a），经计算蒸发损失量为120m3/a，风吹损失量为10m3/a，排污量为20m3/a，新鲜水补充水量为150m3/a，由自来水供给。废水排外量为20t/a，作清下水外排。

10、试压水

项目电解槽生产过程中，需对电解槽进行试压试验，项目试压试验用水循环使用，不外排，项目试压年补充新鲜水约1t。

11、地面冲洗用水

项目2#车间酸洗、刻蚀区由于酸洗、刻蚀过程会有少量废液跑冒滴漏，因此，每7天采用拖地方式对地面进行一次清洗，需清洗车间面积约1000m2，拖地方式平均用水量为0.01t/m2，则每次用水量为43m3/次，则地面冲洗水用量为430m3/a，清洗过程中损耗量按20%计，则废水产生量约为344m³/a。

12、绿化用水

参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），绿化用水定额以1.5L/(m2·d)计，绿化面积3620m2，浇洒频率50次/a，则绿化用水量为271.5t/a。

13、生活用水

参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），工作人员生活用水量以100L/(人·d)计，本项目共有职工80人，年消耗新鲜水2400t/a，排放系数按80%计，污水产生量为1920t/a。

项目厂区水平衡详见图3.4-14。

图3.4-14  项目建成后全厂水平衡图（t/a）

## 3.5  建设项目污染源强及污染物排放情况分析

### 3.5.1运营期污染源强分析

1、废水

（1）除油废水W1-1、W1-2

项目除油废水主要为除油槽液废水及除油后钛极板水洗过程中产生的，除油过程废水产生量为321t/a，主要污染物为石油类、COD、SS、pH。

（2）酸洗及漂洗废水W1-3

项目酸洗过程废水主要为酸洗过程产生的废硫酸、废盐酸、废草酸槽液共750t/a，主要污染物为pH、COD、SS、石油类、Ti3+。

（3）漂洗废水W1-4

项目各条酸洗线均配备1个清洗水池，清洗废水产生量约为1662.5t/a，主要污染物为pH、COD、SS、石油类、Ti3+。

（4）冲洗废水W1-5

项目冲洗废水产生量为800t/a，主要污染物为pH、COD、SS、石油类。

（5）超声波清洗废水W1-6

根据企业提供资料，本项目超声波清洗废水产生量为570t/a，超声波清洗过程中约有5%的水损耗，因此超声波清洗需用纯水600t/a，纯水全部来自企业纯水制备系统。超声波清洗废水主要污染物为COD、SS。

（6）碱液喷淋废水

本项目设置1套碱液喷淋塔，配备设置一个储水池，水池水循环使用，定期补充。类比同类项目，碱液喷淋塔废水排放量约为200t/a。主要污染物为PH、SS。

（7）地面冲洗废水

项目酸洗及刻蚀区需进行定期清洗，项目地面清洗废水产生量为344t/a，主要污染物为pH、COD、SS、石油类。

（8）生活污水

参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），工作人员生活用水量以100L/(人·d)计，本项目共有职工80人，年消耗新鲜水2400t/a，排放系数按80%计，污水产生量为1920t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。

综上，本项目全厂用水量为7098.5t/a，生产废水产生量为3393.5t/a，其中酸洗及漂洗废水2412.5t/a经厂内废酸处理装置预处理，冲洗、喷淋、地面冲洗等其他生产废水2235t/a经厂内污水处理站预处理，预处理后废水进入回用水池，水池上清液回用于冲洗工段，废水回用量为1254t/a，项目冲洗、喷淋、地面冲洗过程对水质要求低，且项目废水产生量大，经过废水处理站处理后，能够满足回用要求，剩余废水达标接管至沭阳凌志水务有限公司污水处理厂集中处理；生活污水产生量为1920t/a，生活污水经化粪池预处理后接管至沭阳凌志水务有限公司污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入沂南河。

建设项目废水产排情况详见表3.5.1-1。

表3.5.1-1 建设项目水污染物产生及排放情况一览表（pH无量纲）

| 来源 | 废水量（t/a） | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 治理措施 | 污染物名称 | 污染物接管情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 接管浓度mg/L | 接管量t/a |  |
| 酸洗、漂洗废水 | 2412.5 | pH | 2-3 | 废酸处理装置 | pH | 6-9 | — |
|  |  | COD | 500 | 1.21 |  | COD | 400 | 0.97 |  |
|  |  | SS | 300 | 0.72 |  | SS | 80 | 0.19 |  |
|  |  | Ti3+ | 10 | 0.024 |  | Ti3+ | 2 | 0.0048 |  |
|  |  | 石油类 | 50 | 0.12 |  | 石油类 | 20 | 0.05 |  |
| 除油废水 | 321 | pH | 8-9 | 污水处理站 | 废水量 | — | 981 | 824t/a回用于冲洗工段，430t/a回用于地面冲洗，其余接管 |
|  |  | COD | 500 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 300 | 0.01 |  | pH | 6-9 |  |
|  |  | 石油类 | 100 | 0.03 |  |  |  |  |
| 冲洗、地面冲洗、超声波清洗废水 | 1714 | pH | 4-6 |  | COD | 270 | 0.26 |  |
|  |  | COD | 500 | 0.86 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 300 | 0.51 |  | SS | 70 | 0.07 |  |
|  |  | 石油类 | 50 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 碱液喷淋废水 | 200 | pH | 6-9 |  | 石油类 | 20 | 0.02 |  |
|  |  | SS | 50 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | 1920 | COD | 350 | 0.67 | 化粪池 | COD | 300 | 0.58 | — |
|  |  | SS | 250 | 0.48 |  | SS | 150 | 0.29 |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.05 |  | 氨氮 | 25 | 0.05 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.008 |  | TP | 4 | 0.008 |  |

2、废气

（1）有组织废气

本项目有组织废气包括喷砂粉尘G1-3、刻蚀废气G1-4、酸洗废气G1-5、涂覆废气G1-6、烘干废气G1-7、真空烧结废气G1-8。

①喷砂粉尘G1-3

本项目采用密闭的全自动喷砂机对钛板表面进行清理，参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》（环保部公告[2017]年第88号）金属结构制造工业粉尘产污系数为1.523kg/t—产品，本项目钛极板年产量约为335t/a，粉尘产生量约0.533t/a。粉尘全部经喷砂机配套设置的布袋除尘器处理后通过15m高（FQ1）排气筒排放。

本项目喷砂处理年工作1200h，布袋除尘器系统收集风量取1500m3/h，布袋除尘器的除尘效率取95%，经处理后粉尘排放量为0.025t/a，排放速率0.021kg/h，排放浓度14mg/m3。

②刻蚀、酸洗废气G1-4、G1-5

项目刻蚀过程中刻蚀液使用过程中会产生NOX、刻蚀发生反应生成NO2。酸洗过程中盐酸、硫酸在使用过程中分别会产生HCl和硫酸雾，而草酸为中强酸，且项目配置的水溶液浓度较低，基本不挥发。本项目酸洗操作在密闭车间内进行，同时酸洗工作要将酸溶液电加热至90℃，加热过程将促使更多的HCl、硫酸雾挥发。

NOX、HCl、硫酸雾产生量按照《环境统计手册》中酸洗工艺酸液蒸发量公式计算：

Gz= M×(0.000352+0.000786×V)×P×F×(1-A)

式中：GZ：液体的蒸发量，kg/h；

M：液体的相对分子量，浓硫酸相对分子量为98、盐酸为36.5、硝酸为63；

V：蒸发液体表面上的空气流速，m/s，一般取0.2-0.5，本次取0.2；

P：相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg，当液体浓度低于10%，可用水溶液的饱和蒸气压代替；本项目酸洗过程盐酸浓度约为11%、硫酸浓度约为15%、硝酸浓度为10%，酸洗液温度90℃。因此，本项目盐酸溶液蒸汽分压为542mmHg、硫酸溶液蒸汽分压为476.9mmHg、硝酸采用水溶液的饱和蒸气压。

F：液体蒸发面表面积，m2，每个酸洗槽的表面积为1.76m2（2.2m*0.8m）；

A：酸雾抑制剂效率，取70%。（项目所用酸雾抑制剂为复配型化学药剂，主要成分为表面活性剂、醇胺类及醇类，酸雾抑制效率可达70%以上，此次取70%）

由上式计算得出，项目酸洗工作时产生HCl为4.17kg/h、硫酸雾为9.85kg/h、NOX 3.63kg/h。刻蚀过程反应生成NO2根据反应方程式计算为1.19t/a（以NOX计）。

本项目酸洗及刻蚀工作在密闭的车间内进行，酸洗结束后再允许人员进入，酸洗及刻蚀工作时的废气全部经侧边吸风式集气管道收集后由二级喷淋装置处理后分别经15m高（FQ2、FQ3）排放，由于酸洗及刻蚀过程均密闭进行，集气罩收集效率可达到95%，二级喷淋装置总去除效率为96%，风机风量为10000m3/h，酸洗车间年工作600h，酸洗工序产生HCl为2.502t/a、硫酸雾为5.91t/a、NOX 3.368t/a。

因此，本项目酸洗车间HCl、硫酸雾、NOX排放量分别为0.10t/a、0.22t/a、NOX0.13t/a，排放速率分别为0.17kg/h、0.36kg/h、0.22kg/h，排放浓度分别为17mg/m3、36mg/m3、22mg/m3。

③涂覆废气G1-6

根据企业提供的资料，项目共设置2条“涂覆+烘干+真空烧结”生产线，其中含有有机溶剂的涂覆线设置于3#车间，含氮氧化物的涂覆线设置于2#车间。项目配置的贵金属涂覆液含有挥发性的乙醇、异丙醇、正丁醇中涂覆工段废气挥发量占总量20%、烘干工段挥发量占总量70%、真空烧结工段挥发量占总量10%。钛酸四丁酯于真空烧结工段发生分解反应，产生的二氧化碳及水蒸气不作废气处理。硝酸钾及硝酸锰于真空烧结工段中的硝酸根全部转化为NOX。

因此，涂覆工段废气主要为乙醇、异丙醇、正丁醇挥发产生的VOCs3.4t/a，涂覆工程位于恒温恒湿房内，废气经操作台上侧及底部的集气罩收集，收集效率为95%，废气收集后经“水喷淋+催化裂解装置”处理后有组织高空排放，未被收集的废气经车间总收集装置收集后接入“水喷淋+催化裂解装置”，因此，项目涂覆车间废气收集效率可达99%，未被收集的废气无组织排放，废气处理装置处理效率可达95%。项目涂覆过程废气有组织排放量为VOCs0.17t/a（其中乙醇0.02t/a、正丁醇0.075t/a、异丙醇0.075t/a）。

④烘干废气G1-7

项目烘干工段产生VOCs11.9t/a，烘干在密闭的烘干箱内进行，废气收集率可达100%，VOCs经“水喷淋+催化裂解装置”处理后有组织高空排放，烘干过程废气有组织排放量为VOCs0.6t/a（其中乙醇0.04/a、正丁醇0.28t/a、异丙醇0.28t/a）。

⑤真空烧结废气G1-8

真空烧结炉产生NOx、VOCs分别为10.04t/a、1.7t/a。烧结在密闭的真空烧结炉中进行，废气收集率为100%，2#车间的NOx收集后经“炽热炭还原装置”处理；3#车间的VOCs收集后经“水喷淋+催化裂解装置”处理后有组织高空排放，真空烧结废气有组织排放量为NOx0.5t/a、VOCs0.09t/a（乙醇0.01t/a、正丁醇0.04t/a、异丙醇0.04t/a）。

项目2#车间设置1套“炽热碳还原装置”对真空烧结产生的NOx废气进行处理，处理后废气经过15m高FQ4排放，风机风量为5000m3/h ；3#车间设置1套“水喷淋+催化裂解装置”分别对涂覆、烘干及真空烧结产生的VOCs废气进行处理，涂覆、烘干、真空烧结三个区域废气接入到缓冲罐进行均量、均压，缓冲罐尺寸为DN2800*3000mm，收集总管尺寸为DN300，总管最后送往“水喷淋+催化裂解”系统进行处理，达标后由15m排气筒FQ5排放，风机风量为10000m3/h。

建设项目有组织废气污染物产生情况见表3.5.1-2。

表3.5.1-2  建设项目有组织废气产排情况一览表

| 污染源名称 | 废气编号 | 废气量m3/h | 污染物名称 | 产生状况 | 治理措施 | 效率(%) | 排放状况 | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量 (t/a) | 编号 | 高度(m) | 直径 (m) | 温度 (℃) |
| 喷砂 | G1-3 | 1500 | 粉尘 | 280 | 0.42 | 0.506 | 布袋除尘装置 | 95 | 14 | 0.021 | 0.025 | FQ1 | 15 | 0.3 | 25 |
| 刻蚀 | G1-4 | 10000 | NOX | 533 | 5.33 | 3.198 | 碱液喷淋塔 | 96 | 22 | 0.22 | 0.13 | FQ3 |  | 0.3 | 60 |
| 酸洗 | G1-5 | 10000 | HCl | 395 | 3.95 | 2.372 | 碱液喷淋塔 | 96 | 17 | 0.17 | 0.10 | FQ2 |  | 0.3 | 60 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 935 | 9.35 | 5.61 |  |  | 36 | 0.36 | 0.22 |  |  |  |  |
| 真空烧结 | G1-8 | 5000 | NOx | 836 | 4.18 | 10.04 | 炽热炭还原 | 95 | 41.8 | 0.21 | 0.5 | FQ4 | 15 | 0.3 | 150 |
| 涂覆 | G1-6 | 10000 | VOCs | 14.2 | 1.42 | 3.4 | 水喷淋+催化裂解 |  | 36 | 0.36 | 0.86 | FQ5 |  |  |  |
| 烘干 | G1-7 |  | VOCs | 49.6 | 4.96 | 11.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 真空烧结 | G1-8 |  | VOCs | 7.1 | 0.71 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：喷砂线运行时间为1200h/a，酸洗运行时间为600h/a。

（2）无组织废气

①机加工粉尘（G1-1、G2-1）

本项目机加工粉尘包括CNC加工粉尘G1-1、裁剪粉尘G2-1。类比苏州市枫港钛材设备有限公司的工程生产实际情况，金属粉尘产生量按金属结构加工量的万分之一计算，本项目机加工金属件共计335t/a，粉尘产生量为0.034t/a。

这些粉尘的主要成分为金属颗粒物，一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度小于1.0mg/m3标准限值，沉降到地面的粉尘量占产生量的95%，粉尘沉降量为0.032t/a；排放到大气的粉尘量为0.002t/a，通过车间顶部排气扇以无组织形式排入大气。

②焊接烟尘（G1-2、G2-2）

本项目采用氩弧焊接的操作工艺，焊接烟尘产物系数参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（太原市机械电子工业局 郭永葆），焊接材料的发尘量为2～5g/kg。本项目取最大值5g/kg，焊接所利用的边角料为4t/a，则焊接烟尘产生量为0.02t/a，通过车间排风扇无组织排放。

③未收集的废气

项目未被收集的废气包括项目喷砂过程未被收集的粉尘0.027t/a；刻蚀过程中未被收集的NOx0.17t/a；酸洗过程中未被收集无组织排放的HCl0.13t/a、硫酸雾0.3t/a；涂覆过程中未被收集的VOCs0.034t/a，项目未被收集的废气均通过车间通排风系统无组织排放。

建设项目无组织废气产排情况见表3.5.1-3。

表3.5.1-3  建设项目无组织废气产排情况表

| 污染源名称 | 污染源位置 | 污染物 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放量（t/a） | 面源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 长度(m) | 宽度(m) | 高度(m) |
| 机加工 | 1#厂房 | 粉尘 | 0.034 | — | 0.002 | 54 | 44 | 9 |
| 焊接 |  | 粉尘 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |
| 喷砂 | 2#厂房 | 粉尘 | 0.027 | — | 0.027 | 66 | 42 | 7 |
| 酸洗 |  | HCl | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |
|  |  | NOX | 0.17 | — | 0.17 |  |  |  |
| 涂覆 | 3#厂房 | VOCs | 0.034 | — | 0.034 | 66 | 21 | 7 |

（3）非正常排放废气

非正常排放指非正常工况下的污染物排放，污染物控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常情况下的排放，本次评价非正常排放状况以（1）布袋除尘器发生故障，导致喷砂工程产生的粉尘去除率为0%；（2）碱液喷淋塔发生故障，而导致酸洗过程中产生的NOX、HCl、硫酸雾处理效率减为0%；（3）炽热炭还原、水喷淋+催化裂解装置发生故障，而导致对涂覆、烘干、真空烧结过程产生的VOCs、NOX处理效率减为0%；（4）项目废气收集装置发生故障，导致厂内有组织废气全部无组织排放。废气未经处理直接由排气筒排放非正常排放历时不超过0.5h。非正常排放大气污染物排放源强见表3.5.1-4。

表3.5.1-4  非正常排放大气污染物排放情况

| 排气筒编号 | 污染物名称 | 排放强度（kg/h） | 排放时间（min） | 排放量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FQ01 | 粉尘 | 0.42 | 30 | 0.21 |
| FQ02 | HCl | 3.95 | 30 | 1.98 |
|  | 硫酸雾 | 9.35 | 30 | 4.68 |
| FQ03 | NOX | 5.33 | 30 | 2.67 |
| FQ04 | NOX | 4.18 | 30 | 2.09 |
| FQ05 | VOCs | 7.08 | 30 | 3.54 |
| 无组织 | 粉尘 | 0.44 | 30 | 0.22 |
|  | HCl | 4.17 | 30 | 2.09 |
|  | 硫酸雾 | 9.85 | 30 | 4.93 |
|  | NOX | 5.61 | 30 | 2.81 |
|  | VOCs | 0.07 | 30 | 0.035 |

3、噪声

本项目噪声源主要为各类设备运转的噪声，类比同类行业，其噪声源强约80～95dB（A），噪声源强见下表。

表3.5.1-5 本项目主要噪声源强一览表

| 序号 | 高噪声设备名称 | 数量（台/套） | 单台噪声值dB（A） | 所处位置 | 距最近厂界距离（m） | 治理措施 | 降噪效果dB（A） | 合成声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控加工线 | 2 | 95 | 1#厂房 | W，10m | 选用低噪声设备、距离衰减 | 25 | 77.4 |
| 2 | 水刀切割设备 | 1 | 80 |  | W，10m |  | 25 |  |
| 3 | 激光切割设备 | 1 | 85 |  | W，15m |  | 25 |  |
| 4 | 4辊卷板机 | 2 | 80 |  | W，20m |  | 25 |  |
| 5 | 剪裁机 | 2 | 80 |  | W，10m |  | 25 |  |
| 6 | 折弯机 | 2 | 85 |  | W，10m |  | 25 |  |
| 7 | 校平机 | 2 | 80 |  | W，15m |  | 25 |  |
| 8 | 水压测试设备 | 1 | 80 |  | W，20m |  | 25 |  |
| 9 | CNC加工设备 | 3 | 85 |  | W，20m |  | 25 |  |
| 10 | 三维搅拌器 | 3 | 80 |  | W，15m |  | 25 |  |
| 11 | 风机 | 1 | 95 | 2#厂房 | W，10m |  | 25 |  |
| 12 | 超声波清洗线 | 4 | 80 |  | W，30m |  | 25 |  |
| 13 | 自动喷砂线 | 4 | 85 |  | W，20m |  | 25 |  |
| 14 | 超声波清洗线 | 4 | 80 |  | W，10m |  | 25 |  |
| 15 | 风机 | 1 | 95 | 3#厂房 | S，15m |  | 25 |  |

4、固体废物

①切割沉渣

本项目水刀切割过程中金属沉渣产生量为0.8t/a，沉渣的主要成分为贵金属细屑和水，具有较高的回收价值，沉渣定期清掏后交由专业单位回收利用。

②边角料

本项目边角料产生量约占工件加工量的1%，本项目年产钛阳电极及电解槽约350t/a，产生边角料4t/a，收集后用于项目焊接过程。

③废槽渣

项目除油、刻蚀过程中产生的槽渣1t/a、废槽液11.19t/a，共约12.19t/a，属于危险废物HW17（336-063-17），收集后交由资质单位处置。

④废毛刷

本项目废毛刷产生量为2.05t/a，产生的废毛刷沾染涂覆溶剂，属于危险废物HW49（900-041-49），收集后由委托资质单位进行处置。

⑤不合格品

根据企业提供的资料，本项目产品合格率可达99.5%，产生不合格品最大量为1.76t/a，不合格品收集后交由专业单位回收利用。

⑥废酸处理污泥

本项目废酸处理采用氢氧化钙进行絮凝沉淀，项目废酸、废水处理过程中产生一定的污泥，根据废水设计单位提供数据，项目污泥产生量约为225t/a，产生污泥的主要成分为硫酸钙、草酸钙和钛白粉，产生的固体废物待鉴定后确定其是否为危险废物，现暂按危废进行管理。

⑦生活垃圾

本项目职工80人，生活垃圾产生定额为0.5kg/(人(天)，产生生活垃圾12t/a，生活垃圾交由当地环卫清运。

⑧布袋积尘

本项目采用布袋除尘器处理喷砂粉尘，布袋除尘器对粉尘的去除效率为95%，产生布袋积尘0.481t/a，收集后交由专业单位回收利用。

⑨废焦炭

本项目进入炽热炭还原系统的NOx为10.04t/a，炽热炭还原效率为95%，根据理论计算需要消耗焦炭4.0t/a。本项目焦炭使用量为5t/a，因此，产生废焦炭15.04t/a，废焦炭交由专业单位用于燃料。

⑩废酸碱包装材料

类比苏州市枫港钛材设备有限公司实际生产过程，项目废酸、碱包装材料年产生量约5t，属于危险废物，委托资质单位进行处置。

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表3.5.1-6。

表3.5.1-6  固废属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否固废 | 判定依据 | 利用途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割沉渣 | 水刀切割 | 半固 | 金属细屑 | 是 | 生产过程中产生的副产物 | 交由专业单位回收利用 |
| 2 | 边角料 | CNC加工、裁剪 | 固 | 钛 | 是 | 生产过程中产生的副产物 | 回用于焊接 |
| 3 | 废槽渣、槽液 | 除油、刻蚀 | 半固 | 酸、碱、钛 | 是 | 生产过程中产生的副产物 | 交由资质单位处置 |
| 4 | 废毛刷 | 涂覆 | 固 | 毛刷、贵金属涂覆液 | 是 | 生产过程中产生的副产物 |  |
| 5 | 废酸碱包装材料 | 酸洗 | 固 | 酸、碱 | 是 |  |  |
| 6 | 不合格品 | 检验 | 固 | 钛、 | 是 | 丧失原有使用价值的物质 | 交由专业单位回收利用 |
| 7 | 污水处理污泥 | 废酸、污水处理 | 半固 | 污泥、水 | 是 | 环境治理和污染控制过程中产生的物质 | 鉴定后确定处置去向 |
| 8 | 生活垃圾 | 办公生活 | 固 | 果皮、纸屑 | 否 | / | 环卫清运 |
| 9 | 布袋积尘 | 废气处理 | 固 | 粉灰、钛 | 是 | 环境治理和污染控制过程中产生的物质 | 交由专业单位回收利用 |
| 10 | 废焦炭 | 废气处理 | 固 | 焦炭 | 是 | 环境治理和污染控制过程中产生的物质 |  |

根据《国家危险废物名录》（2016年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表3.5.1-7。

表3.5.1-7  危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属于危险废物 | 废物类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废槽渣、槽液 | 除油、刻蚀 | 是 | HW17（336-300-34） |
| 2 | 污水处理污泥 | 污水处理 | 待鉴定 | — |
| 3 | 废毛刷 | 涂覆 | 是 | HW49（900-041-49） |
| 4 | 废酸碱包装材料 | 酸洗 | 是 | HW49（900-041-49） |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告第43号）的要求，本项目危废汇总详见表3.5.1-8。

表3.5.1-8  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废槽渣、槽液 | HW17 | 336-063-17 | 12.19 | 除油、刻蚀 | 半固 | 氢氧化钠、硝酸、钛 | 氢氧化钠、硝酸 | 10天 | T/C | 交由资质单位处置 |
| 2 | 废毛刷 | HW49 | 900-041-49 | 2.05 | 涂覆 | 固态 | 毛刷、有机溶剂 | 有机溶剂 | 5天 | T/I |  |
| 3 | 废酸碱包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 5.0 | 酸洗 | 固态 | 酸碱、塑料等 | 酸碱 | 5天 | T/I |  |
| 4 | 污水处理污泥 | — | — | 225 | 污水处理 | 半固 | 硫酸钆、草酸钙、钛白粉 | — | 1个月 | — | 待鉴定 |

危废暂存场位于4#厂房内，占地面积100m2，用于贮存本项目产生的危废。各类危险废物收集后必须用容器密封储存，单独存放，并在容器显著位置张贴危险废物的标识；危险废物暂存场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，必须设置防渗、防漏、防雨、防火等措施。

项目全厂固废产生情况汇总详见表3.5.1-9。

表3.5.1-9  项目固体废物产生情况表

| 序号 | 名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 一般工业固废 | 机加工、裁剪 | 固 | 金属钛 | — | — | 86 | 4 |
| 2 | 切割沉渣 |  | 水刀切割 | 固 | 金属碎屑 | — | — | 86 | 0.8 |
| 3 | 不合格品 |  | 检验 | 固 | 金属 | — | — | 84 | 1.765 |
| 4 | 布袋积尘 |  | 废气处理 | 固 | 金属颗粒 | — | — | 86 | 0.481 |
| 5 | 废焦炭 |  |  | 固 | 焦炭 | — | — | 86 | 15.04 |
| 6 | 污水处理污泥 | 待鉴定 | 废水处理 | 固 | 硫酸钙、草酸钙、钛白粉 | — | — | — | 225 |
| 7 | 废槽渣、槽液 | 危险废物 | 除油、酸洗 | 半固 | 酸、碱、钛 | T/C | HW17 | 336-063-17 | 12.19 |
| 8 | 废酸碱包装材料 |  | 酸洗 | 固 | 酸、碱 | T/I | HW49 | 900-041-49 | 5.0 |
| 9 | 废毛刷 |  | 涂覆 | 固 | 毛刷、有机溶剂 | T/I | HW49 | 900-041-49 | 2.05 |
| 10 | 生活垃圾 | 一般固废 | 职工生活 | 固 | 纸张、塑料等 | — | — | 99 | 12 |
| 合计 | 278.326 |

### 3.5.2项目建成后污染物排放量汇总

项目建成后，全厂污染物产生及排放情况详见表3.5.2-1。

表3.5.2-1 项目污染物产排情况一览表（t/a）

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水、生产废水 | 废水量 | 6567.5 | 1254 | 5313.5 |
|  |  | COD | 2.902 | 1.09 | 1.81 |
|  |  | SS | 1.73 | 1.18 | 0.55 |
|  |  | 氨氮 | 0.05 | 0 | 0.05 |
|  |  | 总磷 | 0.008 | 0 | 0.008 |
|  |  | Ti3+ | 0.024 | 0.0192 | 0.0048 |
|  |  | 石油类 | 0.24 | 0.22 | 0.02 |
| 废气 | 有组织 | 粉尘 | 0.506 | 0.481 | 0.025 |
|  |  | HCl | 2.372 | 2.272 | 0.10 |
|  |  | 硫酸雾 | 5.61 | 5.39 | 0.22 |
|  |  | NOX | 13.238 | 12.608 | 0.63 |
|  |  | VOCs | 16.966 | 16.106 | 0.86 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.081 | 0.032 | 0.049 |
|  |  | HCl | 0.13 | 0 | 0.13 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.3 | 0 | 0.3 |
|  |  | NOX | 0.17 | 0 | 0.17 |
|  |  | VOCs | 0.034 | 0 | 0.034 |
| 固废 | 危险废物 | 19.24 | 19.24 | 0 |
|  | 待鉴定 | 225 | 225 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 22.117 | 22.117 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 12 | 12 | 0 |

## 3.6营运期风险分析

### 3.6.1环境风险评价的目的和重点

环境风险分析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

切实可行的事故应急处理计划和应急预案，完善安全设计，以此指导设计和生产，环境风险评价的主要目的为：

（1）从环境风险评价的角度进一步论证拟选厂址的环境可行性；

（2）根据本项目工程特点，对生产、物料储存及运输等过程中存在的各种事故风险因素进行识别；

（3）针对可能发生的主要事故分析，预测有毒、易燃、易爆物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），以及应采取的缓解措施；

（4）有针对性地提出减少或控制本项目的事故发生频率，减轻事故风险对环境和社会的危害，以合理的成本实现安全生产；

（5）制定适合本项目特点的事故应急预案。

本评价以事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

### 3.6.2环境风险评价范围

（1）物质危险性

根据建设项目的工程分析，该项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的主要风险物质为乙醇、硝酸、硫酸、盐酸、正丁醇等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等文件要求，同时根据生产及贮存情况，本项目毒性、火灾爆炸危险性物质主要考虑乙醇、正丁醇、盐酸、硫酸及硝酸。

（2）重大危险源判定

对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）和风险导则附录A.1中的危险物名称及临界量情况，结合物质危险判别标准（见表3.6.2-1）可知，本项目涉及到的危险物质主要是乙醇、盐酸、硫酸及硝酸等。识别结果见表3.6.2-2。

表3.6.2-1 物质危险性标准

| 类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）（mg/kg） | LD50（大鼠经皮）（mg/kg） | LC50（小鼠吸入，4小时）（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体－在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体－闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体－闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物；（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

表3.6.2-2  建设项目危险物质风险识别表

| 物质名称 | 闪点℃ | 沸点℃ | LC50mg/m3(大鼠吸入)/LD50mg/kg(大鼠经口) | 危险性分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 腐蚀性 | 毒性 | 易燃性 | 爆炸性 |
| 乙醇 | 12 | 78.3 | LD50:7060mg/kg（兔经口） | — | — | 易燃 | 易爆 |
| 正丁醇 | 35 | 117.5 | LD50:4360mg/kg（大鼠经口） | — | — | 易燃 | 易爆 |
| 异丙醇 | — | — | — | — | — | — | 蒸汽与空气混合易爆 |
| 钛酸四丁酯 | — | — | — | — | — | 易燃 | — |
| 盐酸 | — | 108.6 | — | 腐蚀性 | — | 不燃 | — |
| 硝酸 | — | 86 | — | 腐蚀性 | — | 不燃 | — |
| 硫酸 | — | 338 | LD50:2140mg/kg（大鼠经口） | 腐蚀性 | 一般 | 本身不燃，反应会引起火灾 | 反应会引起火灾或爆炸 |
| 双氧水 | — | — | — | — | — | 助燃 | — |
| 氢氧化钠 | — | 1390 | — | 腐蚀性 | — | — | — |
| 氢氧化钾 | — | 1324 | LD50:1230mg/kg（大鼠经口） | 腐蚀性 | 中等毒 | — | — |
| 氢氧化钙 | — | 2850 | — | 腐蚀性 | — | — | — |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），在单元内达到和超过《重大危险源辨识标准》标准的临界量时，将作为事故重大危险源。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量t。

本项目重大危险源辨识一览表见表3.6.2-3。

表3.6.2-3 重大危险源辨识一览表

| 物质名称 | 存储方式 | 最大贮存量（t） | 临界量（t） | qi/Q | 是否重大 危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 桶装 | 0.025 | 500 | 0.00005 | 否 |
| 正丁醇 |  | 0.05 | 1000 | 0.00005 |  |
| 异丙醇 |  | 0.05 | 1000 | 0.00005 |  |
| 钛酸四丁酯 |  | 0.05 | 5000 | 0.00001 |  |
| 双氧水 |  | 0.025 | 50 | 0.0005 |  |
| 盐酸 |  | 0.05 | 20 | 0.0025 |  |
| 硝酸 |  | 0.05 | 100 | 0.0005 |  |
| 硫酸 |  | 0.05 | 200 | 0.00025 |  |
| 氢氧化钠 | 袋装 | 0.1 | 5000 | 0.00002 |  |
| 氢氧化钾 |  | 0.1 | 5000 | 0.00002 |  |
| 氢氧化钙 |  | 5 | 5000 | 0.001 |  |
| 合计 | 0.0027 |  |

由表3.6.2-3，选取qi/Q值较大的正丁醇、盐酸、硫酸进行进一步评价风险评价。

（3）环境敏感程度

根据导则，敏感区系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。具体敏感区应根据建设项目和危险物质设计的环境确定。

建设项目环境风险评价等级为二级评价，故根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目评价范围是以建设地为中心，半径为3km，面积为28.26km2左右范围。评价范围内主要环境风险保护目标见表3.6.2-4。

表3.6.2-4  环境保护目标一览表

| 类别 | 环境保护目标 | 方位 | 距项目厂界最近距离(m) | 规模 | 环境保护目标保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 藤桥 | SE | 730 | 50户/200人 | 环境空气质量标准二级 |
|  | 桃园小区 | SW | 1620 | 150户/700人 |  |
|  | 东方杰缘 | SW | 1480 | 100户/500人 |  |
|  | 官田（已拆） | SE | 940 | 20人/70户 |  |
|  | 小胡庄（已拆） | SE | 1260 | 10人/50人 |  |
|  | 七雄镇 | SE | 1180 | 500户/1700人 |  |
|  | 新东旭职工宿舍 | NW | 800 | 1200 |  |
|  | 福能科技职工宿舍 | SW | 500 | 1000 |  |
|  | 规划居住用地 | SW | 1700 | / |  |
|  | 红磨坊纺织品职工宿舍 | NW | 2480 | 100 |  |
|  | 徐庄 | NE | 2490 | 80户/300人 |  |
|  | 尤庄 | SE | 2270 | 20户/80人 |  |
|  | 颜庄 | E | 2090 | 10户/40人 |  |
|  | 张楼（已拆） | N | 2370 | 80户/300人 |  |
|  | 徐庄（已拆） | N | 2380 | 20户/80人 |  |
|  | 谢庄（已拆） | E | 2450 | 30户/100人 |  |
|  | 新庄（已拆） | NW | 2500 | 90户/300人 |  |
|  | 新庄（已拆） | S | 2500 | 20户/70人 |  |
|  | 徐庄 | SE | 2450 | 15户/40人 |  |
| 地表水 | 沂南河 | N | 620 | 中型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类 |

根据本项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，本项目不构成重大危险源，项目所在地不属于环境敏感区域。依据导则规定，本项目风险评价等级为二级，建设项目环境风险评价工作等级判定表见表3.6.2-5。

表3.6.2-5  建设项目环境风险评价工作级别表

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 3.6.3风险识别

#### 3.6.3.1风险识别范围和内容

结合本项目的工艺过程，本次环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

（1）本项目生产设施风险识别范围指厂区内部的主要生产装置、贮运系统、公用工程系统及辅助生产设施，主要有：车间危险品暂存区、危废暂存区、废气处理装置等。

（2）根据本项目所使用的主要原辅料、产品以及生产过程排放的“三废”污染物情况，确定生产过程中所涉及的最主要的风险物质为硫酸、盐酸、正丁醇。

#### 3.6.3.2风险类型

根据储存物质危险性识别、重大危险源识别以及相关公用工程危险性识别，确定危险品储存区为评价单元，确定硫酸、盐酸、正丁醇为风险评价因子。主要的风险类型为：正丁醇泄漏发生火灾爆炸事故引起的伴生污染对周边环境的风险；正丁醇、盐酸、硫酸泄漏造成地表水、大气环境污染事故；废气处理装置故障引起废气事故排放风险分析。

### 3.6.4最大可信事故及源项分析

#### 3.6.4.1最大可信事故概率分析

根据统计资料，生产过程中事故发生的概率见表3.6.4-1。

表3.6.4-1  事故概率Pa取值表  单位：次/年

| 设备名称 | 生产装置 | 储存区 |
| --- | --- | --- |
| 事故频率 | 1.1×10-5 | 1.2×10-6 |

#### 3.6.4.2最大可信事故的确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。由表3.6.4-1可知，本项目生产装置泄漏、贮存库区泄漏等事故的发生概率均不为零，其中生产装置泄漏和管道泄露一定发生在其中有物料的状态下，即有工人在旁工作的情况下，工人可立即采取措施，消除其影响。而贮存区发生泄漏，短时间内很难发觉，且贮存单元的物料量要远远大于生产时的使用量，因此贮存单元的泄漏事故对环境或健康的危害要远远大于生产单元。

本项目危险物品中硫酸、盐酸、硝酸、乙醇、正丁醇等均为桶装贮存，因此确定本项目的最大可信事故为：硫酸、盐酸、正丁醇泄漏引起的环境污染事故。

#### 3.6.4.3最大可信事故源项分析

1、硫酸、盐酸、正丁醇泄漏源项分析

（1）泄漏量计算

本评价考虑到项目硫酸、盐酸、正丁醇采用桶装方式进行储存，桶容积为25kg，根据桶的容积，最大泄漏量为25kg，盐酸及正丁醇逐渐挥发到大气中，最大挥发量约为2kg。考虑泄漏时间5分钟，因此，硫酸、盐酸、硝酸最大泄漏速率均取0.0067kg/s。

（2）液体质量蒸发速率计算

泄漏物质在常温常压下为液态，当发生泄漏时，物料以液体形式泄漏到地面形成液池，在液池表面气流运动作用下发生质量蒸发现象，从而扩散进入大气。

根据导则附录A.2.4.3，液体质量蒸发速率可以由下式计算得出：

式中：MW—质量蒸发速率，kg/s；

a,n—大气稳定度系数，见表3.6.4-2；

Ps—液体表面蒸汽压，Pa；

M—物质摩尔质量，g/mol；

R—通用气体系数，J/(mol·k)；

Ta—周围环境温度，K；

u—风速，m/s；

r—液池半径，m。

3.6.4-2  大气稳定度系数取值

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A,B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E,F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

硫酸、盐酸、正丁醇的质量蒸发速率计算参数及结果见表3.6.4-3。

表3.6.4-3 液体质量蒸发速率计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 取值与结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硫酸 | 盐酸 | 正丁醇 |
| a,n | 大气稳定度系数 | 无量纲 | 见表3.6.4-2 |
| PS | 液体表面蒸汽压 | Pa | 4400 | 1430 | 820 |
| M | 物质摩尔质量 | g/mol | 98 | 36.5 | 74.12 |
| R | 通用气体常数 | J/(mol·k) | 8.314 | 8.314 | 8.314 |
| Ta | 环境温度 | K | 298 | 298 | 298 |
| r | 液池半径 | m | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| u | 风速 | m/s | 0.5 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 0.5 | 2.9 |
| MW | 质量蒸发速率 | 不稳定 | kg/s | 0.0035 | 0.011 | 0.0006 | 0.0022 | 0.0007 | 0.792 |
|  |  | 中性 |  | 0.0035 | 0.013 | 0.0007 | 0.0026 | 0.0008 | 0.912 |
|  |  | 稳定 |  | 0.0039 | 0.013 | 0.0008 | 0.0027 | 0.0008 | 0.972 |

2、废气处理装置事故排放源强分析

废气处理装置事故情况下，去除效率为0%，废气未经处理直接由排气筒排放，项目废气收集装置发生故障，导致废气收集效率为0，废气全部无组织排放。事故排放历时不超过0.5h。事故排放大气污染物排放源强见表3.6.4-4。

表3.6.4-4  非正常排放大气污染物排放情况

| 排气筒编号 | 污染物名称 | 排放强度（kg/h） | 排放时间（min） | 排放量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FQ01 | 粉尘 | 0.42 | 30 | 0.21 |
| FQ02 | HCl | 3.95 | 30 | 1.98 |
|  | 硫酸雾 | 9.35 | 30 | 4.68 |
| FQ03 | NOX | 5.33 | 30 | 2.67 |
| FQ04 | NOX | 4.18 | 30 | 2.09 |
| FQ05 | VOCs | 7.08 | 30 | 3.54 |
| 无组织 | 粉尘 | 0.44 | 30 | 0.22 |
|  | HCl | 4.17 | 30 | 2.09 |
|  | 硫酸雾 | 9.85 | 30 | 4.93 |
|  | NOX | 5.61 | 30 | 2.81 |
|  | VOCs | 0.07 | 30 | 0.035 |

3、废水处理装置事故分析

若厂内废水处理设施失效，导致未达标废水接管排放至沭阳凌志水务有限公司污水处理厂，将会对沭阳凌志水务有限公司污水处理厂的水处理难度提高，但未处理废水不会直接排放到周边水环境中，因此不会对周边水体水质产生影响。

## 3.7 生态影响分析

该项目用地没有占用基本农业用地和林地，符合现行的土地使用政策。本项目营运期厂房建成后对厂区位置进行适当的绿化，对当地生态现状改变小，则项目的建设对生态影响较小。本项目所在地周围均为工厂、出租屋，环评范围内没有人文景观、文物古迹。项目新建厂房是在厂区用地红线内建设，项目不存在征地、就业安置及其社会重组如处理不当也具有一定的不利社会影响。

本项目对人群健康的不利影响主要是排放的废气和噪声。项目废气在正常情况下排放，对周围大气环境影响不大。项目没有噪声级别大的设备，对噪声设备采用了降噪措施，对附近声环境不会造成不良的影响。说明项目采取的环境保护措施可有效地降低项目对周围人群的不利影响。项目废气在非正常排放情况下，对周围环境和敏感点产生较大影响。因此，为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。

## 3.8 清洁生产可达性分析

企业推行清洁生产工艺也是解决环境问题的重要手段之一。采用清洁生产工艺又是衡量企业可持续发展的标志。清洁生产是将污染预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断的改善管理和推进技术进步，提高资源利用率，减少污染物的排放，以降低对环境和人类的危害。实现清洁生产的主要途径有：完善生产设计、实行原材料替代、改进生产工艺和更新改造设备、实现资源循环利用和综合利用、加强运行管理等，从生产源头上控制，减少污染物的产生量。

如何衡量企业是否达到清洁生产的要求，必须从项目生产活动的源头到产品最终处置与利用进行全面分析与评价。基于上述原则，可以认为，对于本项目实行清洁生产工艺应能符合下列要求：

⑴采用先进生产技术工艺与设备，

使用科技含量高的新工艺、新设备。

⑵生产中节能、降耗，资源利用率高

在生产中最大程度的节约水资源使用量，增加对废水的回收使用，采取各种废水减排措施。在能耗方面，使用清洁性能源，能耗小。

⑶污染物排放得到有效控制

在生产工艺中采取先进生产技术手段的基础上，还要在末端治理方面采用成熟、先进的污染防治措施，保证项目在生产中少排放、或不排放各类污染物。采用清洁原材料，从源头上控制污染源。

⑷环境管理要求

符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准总量控制和排污许可证管理要求。

由于目前国家没有相关的金属制品制造生产清洁生产水平评价指标，本次清洁生产水平主要从生产工艺和装备的先进性、原材料和产品的清洁性、能源清洁性对项目整体清洁生产水平进行分析。

### 3.8.1生产工艺与装备先进性分析

1、机加工

机械加工设备广泛采用自动化数控机床及自动化数控加工中心（CNC）替代普通机床，在提高加工质量的同时，可提高工效40%以上，一次可完成多道工序的加工，减少了装夹、切削、工件搬运次数、机床台数等，可降低能耗约6～10%。

设备先进性及过程控制分析：

本公司无高能耗设备，对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批））、电机能效提升计划（2013-2015年）以及《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修订版），确认公司内所使用的设备均不在以上目录中。

### 原材料和产品清洁性

本项目为金属制品加工类项目，主要使用的原材料为无毒无害的钛板、钛管、钛丝等，主要辅助材料有乙醇、正丁醇、异丙醇、硝酸、盐酸、硫酸、草酸等。

本项目涂覆过程使用的涂料均采用不同溶剂进行配置，溶剂以水为主，辅以乙醇、正丁醇、异丙醇，有机溶剂组分较少，符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128 号）鼓励采用的环保型涂料的要求，项目使用的溶剂量较少，且项目金属件不含重金属；本项目能源消耗主要是电，无煤、重油等污染型燃料。

本项目对于生产上所用的原辅材料，在满足生产工艺要求的前提下，选用了价格适中、毒性较小的材料替代毒性较大材料，以实现从源头上减轻可能产生的污染物毒性，从而实现了清洁生产的宗旨。

由此可见，建设项目采用的原辅材料清洁性较好。

### 能源清洁性分析

（1）单位产品综合能耗

本项目全部采用清洁能源，主要消耗资源有电和水。本项目建成后，全厂年耗电约100万kWh，耗用新鲜水约7098.5吨，年产约75000m2的钛阳极。

根据国家标准GB/T 2589-2008《综合能耗计算通则》，其单位产品综合能耗见表3.8.3-1。

表3.8.3-1  单位产品综合能耗表

| 序号 | 项目 | 能量折算值 | 折算系数（折标准煤） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 单耗量 | 单位 | 数量 |
| 1 | 新鲜水 | m3 | 0.09 | 0.0857 kg | 0.09×0.0857=0.008kg |
| 2 | 电 | kWh | 13.3 | 0.1229 kg | 13.3×0.1229=1.63kg |
| 4 | 综合能耗1.638kg标煤/件产品 |

本项目建成投产后，单位产品可比单位综合能耗约为1.638kgce/t综合能耗较低。

（2）用水指标考核

项目酸洗、除油后需进行水洗，项目水洗用水量为3500t/a，产生废水经厂内污水处理站处理后，约有1254t/a回用于工件及地面冲洗，从而提高水的利用率，减少新鲜水使用量。

综上所述，本项目能源使用符合清洁生产水平较高。

### 同类企业清洁生产水平类比分析

本项目为金属制品制造项目，目前尚无清洁生产技术要求的相关评价指标，故本评价采用指标对比法说明项目清洁生产水平，选择部分指标与富钛金属科技（昆山）有限公司进行比较分析本项目清洁生产水平。

富钛金属科技（昆山）有限公司位于昆山市玉山镇，年产各种金属零部件1万吨/年，塑料零部件600吨/年。本次环评主要对照资源利用指标、污染物排放指标和国内生产相同类型产品的富钛金属科技（昆山）有限公司的相应指标对比见表3.8.4-1。

表3.8.4-1 本项目与同行业清洁生产指标对比表

| 清洁生产指标 | 单耗（/ t产品） |
| --- | --- |
|  | 富钛金属科技（昆山）有限公司 | 本项目 |
| 耗电量 | 2000kWh | 1408kWh |
| 废水排放量 | 21.6 m3 | 18.5 m3 |

通过表3.8.4-1对比分析可知，本项目能耗及污染物产生情况均比富钛金属科技（昆山）有限公司低，故项目处于国内先进清洁生产水平。

### 清洁生产小结

根据前述内容，从项目整体与涂覆、酸洗工艺生产两个层次分析，本项目所采用的工艺及技术装备为国内领先、实用可靠的工艺流程和设备，技术装备水平总体达到国内先进水平，资源消耗量不大，主要使用电能等清洁能源，对生产过程产生的污染物采取了较为妥善的处置措施和节能降耗综合利用措施，生产和环境管理制度规范。建设单位将资源利用、清洁生产的原则贯穿于生产的全过程。

本项目清洁水平达到国家先进水平，基本符合国家清洁生产的要求。

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查与评价

### 4.1.1 地理位置

沭阳县地处江苏北部，隶属地级宿迁市，辖35个乡镇（场），县域面积2298平方公里，耕地204万亩，人口176万，是全省人口最多、陆域面积最大的县。县域介于北纬33°53′12″-34°25′、东经118°30′-119°10′之间，东西60公里，南北55公里。东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳交通发达，京沪高速公路、新长铁路、205国道、245、324、326省道在县城交汇。东去连云港白塔埠机场40分钟，西到徐州观音机场1个小时。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江联接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。

建设项目位于江苏省沭阳经济技术开发区沭七路西、赐富路南。开发区位于沭阳县城东部新区，紧临京沪调整公路和324省道，地理位置优越。经济技术开发区北区位于沭阳县城东约2.5公里，属于沭阳经济技术开发区规划范围内的单独一部分。北至沂南河；西至台州路-京沪高速-昆山路以东；南至柴沂干渠；东至桃园大沟。面积规划大小为18.69平方公里。

项目所在地理位置图见图4.1-1。

### 4.1.2 自然环境

#### 4.1.2.1 地形、地貌、地质

沭阳地处江苏北部，沭沂泗水下游，属鲁南丘陵与江淮平原过渡带。全县地形呈不规则方形，地势西高东低，大部分地面高程在7-4.5米。县内最高峰韩山海拔70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。地势由南向北略有倾斜，西南部属岗岭地带，最高处海拔22.70米，东北部地势低洼，最低处海拔1.5m。地形呈不规则方形，境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16％，碱土9％，岗土和淤土55％，其他占10％。地震烈度7度。

#### 4.1.2.2 气候、气象特征

建设项目所在区域地处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性等特征。全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛。受近海区季风环流和台风的影响，冷暖空气交汇频繁，洪涝等自然灾害经常发生。其气象特征参数如表4.1-1所示。风频玫瑰图见4.1-2，由该图可见：常年主导风向为ESE风，频率为11％，次主导风向为NE，频率为10％，静风频率为9％。

沭阳年平均气温13.8℃，年平均最高气温26.8，最低13.3℃。历年最高气温一般在35℃～38℃之间，最低气温在-4℃～-5℃左右。年平均日照时数2363.7小时，年平均相对湿度为75％，年平均风速2.9米/秒，年平均降水量937.6毫米。其主要气象气候特征见表4.1.2-1。

表4.1.2-1 区域气象特征参数表

| 气象要素 | 数值 |
| --- | --- |
| 气温 | 多年平均气温℃ | 13.8 |
|  | 多年平均最高气温℃ | 26.8 |
|  | 年平均最低气温℃ | -0.5 |
|  | 极端最低气温℃ | -23.4 |
|  | 极端最高气温℃ | 40 |
| 湿度 | 历年平均相对湿度％ | 74 |
|  | 最大相对湿度％ | 89% |
|  | 最小相对湿度％ | 49 |
| 降水量 | 最大降雨量（毫米） | 1647.1 |
|  | 最小降雨量（毫米） | 573.9 |
|  | 多年平均降雨量（毫米） | 937.6 |
| 霜 | 无霜期（天） | 208 |
| 日照总时 | 多年平均数日照总时（小时） | 2291.6 |
| 风 | 平均风速（m/s） | 2.9 |
|  | 最大风速（m/s） | 7.2 |

图4.1-2  沭阳县风频玫瑰图

#### 4.1.2.3 水文

沭阳县地处淮、沂、沭、泗河下游，地势低洼，过境水量大。境内河网密布，有新沂河、淮沭新河等29条河流纵横境内。

新沂河：新沂河是沭阳最大河流，属于沂沭水系，它由颜集入境，横穿沭阳中部，经灌南、灌云入海，流经沭阳县境内全长60多公里，是泄洪、排涝、送水灌溉的主要河流渠道，年流量59.14亿立方米，河宽1100米至1400米，流域面积70多平方公里，设计流量为6000立方米/秒，汛期最大泄洪量7000立方米/秒。最高水位10.76米，最低水位4.25米。流经沭阳县境内后分南北偏泓两支流，其中北偏泓水质执行Ⅳ类标准。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。

淮沭河：淮沭河上游源于洪泽湖，途径淮阴、泗阳、沭阳、东海县，在连云港汇入东海。河道宽1400米，分东偏泓、西偏泓两股水道，中间为高漫滩，河两岸无大的污染源，该河建于1961年，是一条灌溉、排洪的人工河道，同时担负着城市供水的任务，连云港就取用该河的水。河道设计流量3000立方米/秒，6级航道，最高水位11.81米，最低水位6.51米，水质良好，水量充沛。以前沭河段的王庄闸放水时，曾出现过新沂河西段污水倒灌沭河现象，因此在新沂河上新建拦污闸，以确保新沂河污水不进入淮沭河。

岔流河：岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。经监测其水质达Ⅲ类水标准。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。

沂南河：沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经沭城、汤涧、李恒等乡镇，经灌南、灌云等县流入黄海，是县内主要排污河流，全长75公里。水源为淮沭河，平时淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿立方米。沂南河是沭阳县城区以及工业园南区和北区输送污水的唯一排海通道，目前基本上接纳了城区的全部污水。

建设项目所在地区域水系及水环境概况具体见图4.1-3。

#### 4.1.2.4 生态

沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

（1）陆地生态

沭阳县城区和工业园周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；道路和河道两边以及村民宅前屋后种植的树木有槐、杉、柳和杨等树种；野生植物有灌木和草类等。

工园区所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。

（2）水域生态

沭阳县境内的河流和湖泊有一定的水产资源，城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的影响，河中水生生物种类已受到很大影响。

## 4.2环境质量现状监测与评价

### 4.2.1大气环境质量现状监测与评价

本项目大气环境质量现状监测点引用《江苏苏北能源科技有限公司委托监测报告》中对本项目所在地、藤桥及沭阳凌志水务有限公司的监测数据，监测时间为2018年4月5日-2018年4月12日监测数据。

本项目位于藤桥西北侧约730m处，位于沭阳凌志水务有限公司东南侧约2000m处，监测时间在3年内，且在该时间段内项目所在区域没有大型排放相关大气污染物的企业建成。因此，本次大气环境质量现状评价数据引用《江苏苏北能源科技有限公司委托监测报告》的监测数据具代表性和时效性。

1、监测布点

在评价区内按以环境功能区为主兼顾均布性的原则布点，根据评价范围和常年主导风向，大气环境现状监测共布设3个测点。具体测点见图2.4-1、表4.2.1-1。

表4.2.1-1   大气环境监测点布设表

| 编号 | 位置 | 方位 | 距离m | 监测因子 | 所在环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地 | — | — | PM10、SO2、NO2、NOX、TVOC、硫酸雾、HCl以及监测期间的气象要素 | 二类区 |
| G2 | 藤桥 | SE | 730 |  |  |
| G3 | 凌志污水处理有限公司 | NW | 2000 |  |  |

2、监测因子

监测项目：PM10、SO2、NO2、NOX、TVOC、硫酸雾、HCl以及监测期间的气象要素。

3、监测时间

监测时间：2018年4月6日~4月12日，共7天。

4、采样与分析方法

采样及分析方法按《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行。

按国家监测总站、省监测站有关技术规定，监测工作应进行全过程质量控制。实验室质量控制内容：按要求采集一定数量的平行样和加标样，实行空白检验和标准工作曲线的带点控制。

5、监测结果

各监测项目的监测结果见表4.2.1-2，监测期间的气象参数见表4.2.1-5。

表4.2.1-2  评价区域空气质量监测统计结果

| 监测点位 | 监测项目 | 1小时平均浓度监测结果 | 24小时平均浓度监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 平均值（mg/m3） | 超标率（%） | 超标倍数 | Iij | 浓度范围（mg/m3） | 平均值（mg/m3） | 超标率（%） | 浓度限值 | Iij |
| G1 | PM10 | — | — | — | — | — | 0.085~0.106 | 0.097 | 0 | — | 0.65 |
|  | SO2 | 0.011~0.029 | 0.019 | 0 | 0 | 0.04 | 0.017~0.022 | 0.019 | 0 | 0 | 0.13 |
|  | NO2 | 0.029~0.066 | 0.047 | 0 | 0 | 0.24 | 0.041~0.053 | 0.047 | 0 | 0 | 0.59 |
|  | NOx | 0.038~0.061 | 0.048 | 0 | 0 | 0.19 | 0.042~0.052 | 0.048 | 0 | 0 | 0.48 |
|  | HCl | ND | ND | 0 | 0 | 0.2 | ND | ND | 0 | 0 | 0.2 |
|  | TVOC | 0.0159~0.0287 | 0.0232 | 0 | 0 | 0.04 | — | — | — | 0 | 0.04 |
|  | 硫酸雾 | 0.082~0.094 | 0.086 | 0 | 0 | 0.29 | 0.083~0.087 | 0.086 | 0 | 0 | 0.29 |
| G2 | PM10 | — | — | — | — | — | 0.094～0.105 | 0.098 | 0 | — | 0.65 |
|  | SO2 | 0.011～0.029 | 0.019 | 0 | 0 | 0.04 | 0.018~0.021 | 0.019 | 0 | 0 | 0.13 |
|  | NO2 | 0.034～0.069 | 0.049 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045~0.057 | 0.049 | 0 | 0 | 0.6 |
|  | NOx | 0.035～0.059 | 0.047 | 0 | 0 | 0.19 | 0.043~0.05 | 0.047 | 0 | 0 | 0.47 |
|  | HCl | ND | ND | 0 | 0 | 0.2 | ND | ND | 0 | 0 | 0.2 |
|  | TVOC | 0.0184～0.0266 | 0.0239 | 0 | 0 | 0.04 | — | — | — | 0 | 0.04 |
|  | 硫酸雾 | 0.079~0.092 | 0.086 | 0 | 0 | 0.43 | 0.083~0.09 | 0.086 | 0 | 0 | 0.43 |
| G3 | PM10 | — | — | — | — | — | 0.099～0.104 | 0.101 | 0 | — | 0.67 |
|  | SO2 | 0.012～0.028 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 0.018~0.023 | 0.02 | 0 | 0 | 0.13 |
|  | NO2 | 0.032～0.069 | 0.047 | 0 | 0 | 0.24 | 0.042~0.055 | 0.047 | 0 | 0 | 0.59 |
|  | NOx | 0.042～0.053 | 0.047 | 0 | 0 | 0.19 | 0.043~0.049 | 0.047 | 0 | 0 | 0.47 |
|  | HCl | ND | ND | 0 | 0 | 0.02 | ND | ND | 0 | 0 | 0.02 |
|  | TVOC | 0.02～0.0286 | 0.024 | 0 | 0 | 0.04 | — | — | — | 0 | 0.04 |
|  | 硫酸雾 | 0.01～0.05 | 0.084 | 0 | 0 | 0.42 | 0.074~0.087 | 0.084 | 0 | 0 | 0.42 |

注：ND表示未检出，其中HCl的最低检出限为0.02mg/m3。

表4.2.1-3  藤桥监测期间气象条件

| 项 参 数 目 日 期 | 时间 | 气温（℃） | 气压（hpa） | 相对湿度（%） | 风速(m/s) | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月6日 | 02:00~03:00 | 5 | 102.3 | 96 | 2.5 | 西北 |
|  | 08:00~09:00 | 7 | 102.4 | 72 | 2.3 | 西北 |
|  | 14:00~15:00 | 13 | 102.4 | 36 | 1.6 | 西北 |
|  | 20:00~21:00 | 8 | 102.5 | 55 | 2.2 | 西北 |
| 4月7日 | 02:00~03:00 | 4 | 102.6 | 40 | 1.8 | 西 |
|  | 08:00~09:00 | 5 | 102.6 | 37 | 2.0 | 西 |
|  | 14:00~15:00 | 13 | 102.7 | 18 | 1.6 | 西 |
|  | 20:00~21:00 | 6 | 102.6 | 26 | 2.3 | 西 |
| 4月8日 | 02:00~03:00 | 7 | 101.9 | 54 | 1.6 | 西南 |
|  | 08:00~09:00 | 11 | 101.6 | 46 | 1.9 | 西南 |
|  | 14:00~15:00 | 22 | 101.5 | 34 | 2.1 | 西南 |
|  | 20:00~21:00 | 13 | 101.5 | 43 | 2.0 | 西南 |
| 4月9日 | 02:00~03:00 | 7 | 101.6 | 62 | 2.2 | 南 |
|  | 08:00~09:00 | 12 | 101.6 | 57 | 1.5 | 南 |
|  | 14:00~15:00 | 24 | 101.5 | 36 | 1.8 | 南 |
|  | 20:00~21:00 | 19 | 101.5 | 53 | 2.0 | 南 |
| 4月10日 | 02:00~03:00 | 14 | 101.5 | 70 | 1.3 | 西南 |
|  | 08:00~09:00 | 19 | 101.4 | 61 | 1.6 | 西南 |
|  | 14:00~15:00 | 27 | 101.4 | 37 | 2.3 | 西南 |
|  | 20:00~21:00 | 20 | 101.5 | 43 | 1.9 | 西南 |
| 4月11日 | 02:00~03:00 | 17 | 101.4 | 64 | 1.5 | 东 |
|  | 08:00~09:00 | 18 | 101.3 | 42 | 1.3 | 东 |
|  | 14:00~15:00 | 23 | 101.2 | 34 | 1.9 | 东 |
|  | 20:00~21:00 | 16 | 101.2 | 47 | 2.1 | 东 |
| 4月12日 | 02:00~03:00 | 14 | 101.3 | 47 | 2.1 | 东北 |
|  | 08:00~09:00 | 15 | 101.3 | 59 | 1.7 | 东北 |
|  | 14:00~15:00 | 17 | 101.4 | 45 | 1.3 | 东北 |
|  | 20:00~21:00 | 15 | 101.5 | 62 | 1.9 | 东北 |

表4.2.1-4  沭阳凌志水务有限公司污水处理厂监测期间气象条件

| 项目 参 数 日 期 | 时间 | 气温（℃） | 气压（hpa） | 相对湿度（%） | 风速(m/s) | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月6日 | 02:00~03:00 | 5 | 102.3 | 96 | 2.5 | 西北 |
|  | 08:00~09:00 | 7 | 102.4 | 72 | 2.3 | 西北 |
|  | 14:00~15:00 | 13 | 102.4 | 36 | 1.6 | 西北 |
|  | 20:00~21:00 | 8 | 102.5 | 55 | 2.2 | 西北 |
| 4月7日 | 02:00~03:00 | 4 | 102.6 | 40 | 1.8 | 西 |
|  | 08:00~09:00 | 5 | 102.6 | 37 | 2.0 | 西 |
|  | 14:00~15:00 | 13 | 102.7 | 18 | 1.6 | 西 |
|  | 20:00~21:00 | 6 | 102.6 | 26 | 2.3 | 西 |
| 4月8日 | 02:00~03:00 | 7 | 101.9 | 54 | 1.6 | 西南 |
|  | 08:00~09:00 | 11 | 101.6 | 46 | 1.9 | 西南 |
|  | 14:00~15:00 | 22 | 101.5 | 34 | 2.1 | 西南 |
|  | 20:00~21:00 | 13 | 101.5 | 43 | 2.0 | 西南 |
| 4月9日 | 02:00~03:00 | 7 | 101.6 | 62 | 2.2 | 南 |
|  | 08:00~09:00 | 12 | 101.6 | 57 | 1.5 | 南 |
|  | 14:00~15:00 | 24 | 101.5 | 36 | 1.8 | 南 |
|  | 20:00~21:00 | 19 | 101.5 | 53 | 2.0 | 南 |
| 4月10日 | 02:00~03:00 | 14 | 101.5 | 70 | 1.3 | 西南 |
|  | 08:00~09:00 | 19 | 101.4 | 61 | 1.6 | 西南 |
|  | 14:00~15:00 | 27 | 101.4 | 37 | 2.3 | 西南 |
|  | 20:00~21:00 | 20 | 101.5 | 43 | 1.9 | 西南 |
| 4月11日 | 02:00~03:00 | 17 | 101.4 | 64 | 1.5 | 东 |
|  | 08:00~09:00 | 18 | 101.3 | 42 | 1.3 | 东 |
|  | 14:00~15:00 | 23 | 101.2 | 34 | 1.9 | 东 |
|  | 20:00~21:00 | 16 | 101.2 | 47 | 2.1 | 东 |
| 4月12日 | 02:00~03:00 | 14 | 101.3 | 47 | 2.1 | 东北 |
|  | 08:00~09:00 | 15 | 101.3 | 59 | 1.7 | 东北 |
|  | 14:00~15:00 | 17 | 101.4 | 45 | 1.3 | 东北 |
|  | 20:00~21:00 | 15 | 101.5 | 62 | 1.9 | 东北 |

表4.2.1-5  项目所在地监测期间气象条件

| 项目 参 数 日 期 | 时间 | 气温（℃） | 气压（hpa） | 相对湿度（%） | 风速(m/s) | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月6日 | 02:00~03:00 | 5 | 102.3 | 96 | 2.5 | 西北 |
|  | 08:00~09:00 | 7 | 102.4 | 72 | 2.3 | 西北 |
|  | 14:00~15:00 | 13 | 102.4 | 36 | 1.6 | 西北 |
|  | 20:00~21:00 | 8 | 102.5 | 55 | 2.2 | 西北 |
| 4月7日 | 02:00~03:00 | 4 | 102.6 | 40 | 1.8 | 西 |
|  | 08:00~09:00 | 5 | 102.6 | 37 | 2.0 | 西 |
|  | 14:00~15:00 | 13 | 102.7 | 18 | 1.6 | 西 |
|  | 20:00~21:00 | 6 | 102.6 | 26 | 2.3 | 西 |
| 4月8日 | 02:00~03:00 | 7 | 101.9 | 54 | 1.6 | 西南 |
|  | 08:00~09:00 | 11 | 101.6 | 46 | 1.9 | 西南 |
|  | 14:00~15:00 | 22 | 101.5 | 34 | 2.1 | 西南 |
|  | 20:00~21:00 | 13 | 101.5 | 43 | 2.0 | 西南 |
| 4月9日 | 02:00~03:00 | 7 | 101.6 | 62 | 2.2 | 南 |
|  | 08:00~09:00 | 12 | 101.6 | 57 | 1.5 | 南 |
|  | 14:00~15:00 | 24 | 101.5 | 36 | 1.8 | 南 |
|  | 20:00~21:00 | 19 | 101.5 | 53 | 2.0 | 南 |
| 4月10日 | 02:00~03:00 | 14 | 101.5 | 70 | 1.3 | 西南 |
|  | 08:00~09:00 | 19 | 101.4 | 61 | 1.6 | 西南 |
|  | 14:00~15:00 | 27 | 101.4 | 37 | 2.3 | 西南 |
|  | 20:00~21:00 | 20 | 101.5 | 43 | 1.9 | 西南 |
| 4月11日 | 02:00~03:00 | 17 | 101.4 | 64 | 1.5 | 东 |
|  | 08:00~09:00 | 18 | 101.3 | 42 | 1.3 | 东 |
|  | 14:00~15:00 | 23 | 101.2 | 34 | 1.9 | 东 |
|  | 20:00~21:00 | 16 | 101.2 | 47 | 2.1 | 东 |
| 4月12日 | 02:00~03:00 | 14 | 101.3 | 47 | 2.1 | 东北 |
|  | 08:00~09:00 | 15 | 101.3 | 59 | 1.7 | 东北 |
|  | 14:00~15:00 | 17 | 101.4 | 45 | 1.3 | 东北 |
|  | 20:00~21:00 | 15 | 101.5 | 62 | 1.9 | 东北 |

6、现状质量评价方法

采用单因子标准指数法。

式中：	Iij —i指标j测点指数

Cij	-- i指标j测点监测值（mg/m3）

Csi	-- i指标二级标准值（mg/m3）

7、现状评价小结

由表4.2.1-2可以看出，评价区域3个大气测点的SO2、NO2、PM10、NOX均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级质量标准； HCl、硫酸雾可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准；TVOC可满足《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）中相关标准。

### 4.2.2地表水环境质量现状监测及评价

本项目废水最终排入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂，纳污河流为沂南河，本项目引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响报告书》中于2017年7月3日至7与5日对纳污水体沂南河现状调查的监测报告中与本项目有关因子的数据。建设项目与江苏久富金属制品有限公司废水均接管沭阳凌志水务有限公司，尾水排入沂南河，《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响报告书》中于2017年7月3日至7与5日对沂南河上游500m、下游500m及下游1500m断面进行监测，监测数据在3年内，区域水污染源变化不大，近期区内未新增排水量的企业。因此，建设项目地表水引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响报告书》中有关数据具有有效性。

1、监测断面设置

项目在沂南河上共布设三个监测断面，每个断面布设一根垂线。具体见图4.3-1。各断面名称及位置如表4.2.2-1。

表4.2.2-1  水质监测断面布设

| 断面编号 | 断面位置 | 水域 | 监测因子 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 沂南河（沭阳凌志水务有限公司污水处理厂排口上游500m） | 沂南河 | 水温、pH、COD、氨氮、TP、SS、石油类、氯化物、硫化物及水温、流速、流向、河宽、水深等有关水文要素 | （GB3838-2002）Ⅳ类 |
| W2 | 沂南河（沭阳凌志水务有限公司污水处理厂排口下游500m） |  |  |  |
| W3 | 沂南河（沭阳凌志水务有限公司污水处理厂排口下游1500m） |  |  |  |

2、地表水监测因子

根据监测河段的水质污染状况和项目排放废水特征，现状水质监测项目为pH、COD、SS、NH3-N、TP、石油类、氯化物、硫化物、水温及其它有关水文要素。

3、监测时间和频次

监测时间和频次：监测3天，于2017年7月3日-5日，连续监测3天，每天监测2次。

4、水质分析方法

按国家环保局总编制的《水和废水监测分析方法》（第四版）执行。见表4.2.2-2。

表4.2.2-2  水质监测方法及最低检出浓度

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB6920-1986 | — |
| 2 | COD | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | 最低检出浓度10mg/L |
| 3 | SS | 重量法 | GB/T11914-1989 | — |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ536-2009 | 最低检出浓度0.025mg/L |
| 5 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 | 最低检出浓度0.01mg/L |
| 6 | 石油类 | 红外光度法 | HJ637-2012 | 最低检出浓度0.01mg/L |

5、评价方法

按照水质标准，采用单因子水质指数法进行评价，标准指数Pi计算式为：

式中：	Cij	--j断面污染物i的监测均值（mg/L）；

Sij	--j污染物I的水质标准值（mg/L）；

pH为：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：SpHj——为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj——为j点的pH值；

pHsu——为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd——为地表水水质标准中规定的pH值下限；

6、监测结果

监测结果如4.2.2-3。

表4.2.2-3  地表水水质断面评价因子指标指数

| 监测断面 | 项目 | pH | COD | NH3-N | 总磷 | SS | 石油类 | 氯化物 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 监测值mg/l | 6.79-7.13 | 18-21 | 0.857-1.17 | 0.27-0.28 | 9-23 | 0.30-0.42 | 2.30-6.37 | 0.194-0.227 |
|  | Sijmax | 0.21 | 0.70 | 0.78 | 0.93 | 0.38 | 0.84 | 0.025 | 0.454 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W2 | 监测值mg/l | 6.70-7.15 | 24-28 | 0.902-1.10 | 0.27-0.29 | 9-11 | 0.43-0.47 | 10.8-15.7 | 0.251-0.35 |
|  | Sijmax | 0.30 | 0.93 | 0.73 | 0.97 | 0.18 | 0.94 | 0.063 | 0.7 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W3 | 监测值mg/l | 6.89-7.13 | 13-15 | 1.25-1.43 | 0.26-0.29 | 8-14 | 0.33-0.39 | 5.83-6.83 | 0.24-0.27 |
|  | Sijmax | 0.11 | 0.50 | 0.95 | 0.97 | 0.23 | 0.78 | 0.027 | 0.54 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| GB3838-2002Ⅳ类 | 6-9 | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤60 | ≤0.5 | ≤250 | ≤0.5 |

由表4.2.2-3可知，沂南河各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准的要求。

### 4.2.3地下水环境现状监测与评价

1、监测点布设

监测点布设：监测点布设：共布设点位6个，其中3个水质、水位监测点，3个水位监测点，详见表4.2.3-1，图2.4-1。

表4.2.3-1 地下水监测点位与监测指标

| 测点名称 | 测点位置 | 监测项目 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地地 | 水位；pH、氨氮、总硬度、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、碳酸盐、耗氧量（高锰酸盐指数）、碳酸氢盐、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌 | 监测一次 |
| D2 | 胡庄 |  |  |
| D3 | 新庄 |  |  |
| D4 | 魏庄 | 水位 |  |
| D5 | 武庄 |  |  |
| D6 | 丁庄村 |  |  |

2、监测因子

监测项目：水位；pH、氨氮、总硬度、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、碳酸盐、耗氧量（高锰酸盐指数）、碳酸氢盐、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌。

3、监测时间

监测时间：2018年4月8日。

4、监测结果

地下水水位监测结果见表4.2.3-2。

表4.2.3-2   项目所在区域地下水水位（单位：m）

| 监测点位 | D1项目所在地 | D2胡庄 | D3新庄 | D4魏庄 | D5武庄 | D6丁庄村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 7.6 | 6.7 | 6.2 |

地下水质量具体监测结果见表4.2.3-3。

表4.2.3-3 地下水质量监测结果（单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测断面 | 监测项目 |
| --- | --- |
|  | pH | 氨氮 | 总硬度 | 氯化物 | 硫酸盐 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 碳酸盐 | 耗氧量 |
| D1 | 7.26 | ND | 195 | 66.0 | 101 | 0.16 | ND | ND | 0.89 |
| D2 | 7.34 | ND | 197 | 49.6 | 79.3 | 0.16 | ND | ND | 0.86 |
| D3 | 7.15 | ND | 200 | 50.8 | 76.7 | 0.15 | ND | ND | 0.84 |
| 监测断面 | 碳酸氢盐 | 六价铬 | 铅 | 镉 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 |  |
| D1 | 532 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
| D2 | 385 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
| D3 | 538 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |

注：用“ND”表示未检出数据。氨氮最低检出限为0.02mg/L；六价铬最低检出限为0.004mg/L；铅最低检出限为0.025mg/L；亚硝酸盐最低检出限为0.001mg/L；铜最低检出限为0.005mg/L；锌最低检出限为0.05mg/L；锰最低检出限为0.1mg/L；镉最低检出限为0.0005mg/L；铁最低检出限为0.3mg/L。

5、地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

地下水评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），具体标准值见表2.2.2-4。

（2）评价方法

对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），判定各监测因子地下水环境质量现状监测结果具体对应符合的标准值。

（3）评价结果

地下水环境现状评价结果分别见表4.2.3-4。

表4.2.3-4  地下水各项监测因子评价结果

| 监测断面 | 监测项目 |
| --- | --- |
|  | pH | 氨氮 | 总硬度 | 氯化物 | 硫酸盐 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 耗氧量 |
| D1 | I | I | II | II | II | I | I | I |
| D2 | I | I | II | I | II | I | I | I |
| D3 | I | I | II | II | II | I | I | I |
| 监测断面 | 六价铬 | 铅 | 镉 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 |  |
| D1 | I | I | I | I | I | I | I |  |
| D2 | I | I | I | I | I | I | I |  |
| D3 | I | I | I | I | I | I | I |  |

由表4.2.3-4可以看出，Ph、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜及锌均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）I类标准；总硬度、硫酸盐均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）II类标准。

### 4.2.4声环境现状监测与评价

1、监测布点

噪声监测点位在项目厂界外布设6个厂界测点，噪声测点位置见图4.2-1。

2、监测时间、频次

于2018年4月5日、6日进行，每天昼、夜各监测一次。

3、监测因子

监测因子为等效连续A声级Leq(A)。

4、监测方法

监测方法按《城市区域环境噪声测量方法》（GB/T14623）中有关规定进行。

5、评价方法

根据现状监测结果，对照评价标准进行分析评价。

6、监测结果及评价

具体监测结果见表4.2.4-1。

表4.2.4-1  评价区声环境质量监测结果（单位：dB（A））

| 测点编号 | 测点位置 | 2018年4月5日 | 2018年4月6日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 [dB(A)] | 夜间 [dB(A)] | 昼间 [dB(A)] | 夜间 [dB(A)] |
| N1 | 厂界北 | 55.3 | 45.1 | 57.5 | 42.2 |
| N2 | 厂界东1 | 52.7 | 46.5 | 53.8 | 45.2 |
| N3 | 厂界东2 | 51.9 | 44.6 | 54.3 | 44.0 |
| N4 | 厂界南 | 57.1 | 46.6 | 55.6 | 42.6 |
| N5 | 厂界西1 | 55.1 | 48.2 | 55.4 | 41.5 |
| N6 | 厂界西2 | 55.0 | 48.6 | 55.0 | 46.4 |

由表4.2.4-1可见，项目厂界测点等效声级值符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》3类标准。

### 4.2.5土壤环境现状监测与评价

（一）监测布点

于项目所在区域内布设一个监测点，采样深度-0.2m，具体见图4.2-1。

（二）土壤监测因子

pH、铜、铅、锌、砷、铬、镉、汞、镍。

（三）监测时间

监测时间：2018年4月8日。

（四）监测分析方法

监测分析方法见表4.2.5-1。

表4.2.5-1  土壤环境质量现状监测项目及分析方法一览表

| 监测项目 | 分析方法来源 | 分析方法 | 最低检出限(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 中国环境科学出版社 《土壤元素的近代分析方法》 | 电极法 | - |
| 铜 | GB/T17138-1997 | 火焰原子吸收分光光度法 | 3.5 |
| 锌 | GB/T17138-1997 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.5 |
| 铅 | GB/T17140-1997 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 1.0 |
| 铬 | GB/T17137-1997 | 火焰原子吸收分光光度法 | 2.5 |
| 汞 | 参照《水和废水监测分析方法（第四版）》 | 原子荧光法 | 0.001 |
| 镉 | GB/T17140-1997 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.05 |
| 砷 | 参照《水和废水监测分析方法（第四版）》 | 原子荧光法 | 0.05 |

（五）评价方法

1、采用单因子标准指数法，计算公式如下：

Pi=Ci/Si

式中，Pi为土壤中i污染物的标准指数；Ci为土壤中i污染物含量的实测值,mg/Kg；Si为土壤中i污染物的评价标准,mg/Kg。

2、土壤污染综合指数评价，计算公式如下：

P综=[{(平均Pi)2+(最大Pi)2}/2]1/2

3、评价区土壤污染等级划分

土壤污染等级划分采用污染综合指数评价，划分等级如下：

清洁级：P综≤0.7；

尚清洁级：0.7＜P综≤1.0；

轻污染级：1.0＜P综≤2.0；

中污染级：2.0＜P综≤3.0；

重污染级：P综＞3.0；

（六）监测结果及评价

表4.2.5-2  土壤环境质量监测结果（pH无纲量，其余单位均为mg/kg）

| 采样地点 | 监测项目(单位：mg/kg，pH除外) |
| --- | --- |
|  | pH | 铜 | 铅 | 镉 | 铬 | 砷 | 汞 | 锌 |
| S1 | 7.9 | 16 | 15.0 | 0.12 | 34 | 12.9 | 0.18 | 61.0 |
| 二级标准值 | >7.5 | ≤100 | ≤350 | ≤0.6 | ≤250 | ≤25 | ≤1.0 | ≤300 |
| 单因子指数 | - | 0.16 | 0.043 | 0.2 | 0.014 | 0.52 | 0.18 | 0.20 |
| 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据监测结果及相应的评价标准，建设项目所在区域中pH、铜、铅、锌、砷、铬、镉、汞等因子含量均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995)表1二级标准，污染等级为清洁级，表面项目所在地土壤环境质量总体良好。

## 4.3 区域污染源现状调查与评价

### 4.3.1 区域污染源调查

#### 4.3.1.1大气污染源调查

根据现状调查及相关资料统计，评价区域半径2500米范围内的工业大气污染源现有如下，见表4.3.1-1。

表4.3.1-1  评价区域内废气污染源统计表（单位：t/a）

| 序号 | 企业名称 | SO2 | 烟尘 | NOX | 粉尘 | HCl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业肉联厂 | 3.6 | 1.9 | / | / | / |
| 2 | 宿迁市晨光云母材料 | 1.85 | 1.94 | 0.08 | 0.764 | 0.881 |
| 3 | 乐福橡塑工业 | 1.1 | 6.8 | / | 0.566 | / |
| 4 | 远新实业 | / | / | / | 0.89 | / |
| 5 | 东昊橡胶 | / | / | / | 0.566 | / |
| 6 | 双金化纤针织品 | / | / | / | 9.4 | / |
| 7 | 江苏佳欣实业（万阳轮毂） | / | / | / | 3.856 | / |
| 8 | 创维纺织 | / | / | / | 5.344 | / |
| 9 | 江苏新能源动力有限公司 | 124 | 48.5 | / | / | / |
| 10 | 鼎盛纺织厂 | 2.5 | 1.1 | / | / | / |
| 11 | 宿迁国泰针织服饰 | 0.9 | 0.63 | / | / | / |
| 12 | 宿迁市凯莱服饰 | 0.9 | 0.63 | / | / | / |
| 13 | 沭阳翔盛纺织有限公司 | 0.19 | 0.72 | / | / | / |
| 14 | 宝娜斯针织 | / | / | / | 1.2 | / |
| 15 | 景晟纺织 | / | / | / | 1.08 | / |
| 16 | 江苏新东旭纺织科技 | 3.91 | 2.13 |  | 1.22 | / |
| 17 | 瑞声精密电子 | / | / | / | / | 0.85 |
| 18 | 其他已建项目 | 39.406 | 36.897 | 0 | 5.833 | 1.437 |
| 19 | 江苏苏北能源科技有限公司（在建） | 0.095 | / | 0.599 | 0.897 | 0.024 |
| 20 | 江苏圣彼得机电股份有限公司（在建） | / | / | / | 0.808 | / |
| 合计 | 178.451 | 101.247 | 0.676 | 32.424 | 3.192 |

#### 4.3.1.2水污染源调查

根据现状调查统计，评价区域内的主要企业废水排放情况如下表4.3.1-2。

表4.3.1-2  评价区域内废水污染源统计表

| 序号 | 企业名称 | 废水（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 废水量 | COD | SS | 氨氮 |
| 1 | 商业肉联厂 | 45000 | 3.24 | 3.85 | 1.75 |
| 2 | 宝娜斯针织 | 262400 | 13.2 | 4.36 | 2.24 |
| 3 | 卡尔领带服饰 | 28000 | 1.55 | 0.52 | 0.26 |
| 4 | 江苏双金纺织品有限公司 | 244800 | 12.24 | 2.45 | 1.22 |
| 5 | 景晟纺织 | 493113.1 | 24.66 | 4.93 | 3.94 |
| 6 | 月源科技 | 64000 | 3.2 | 3.84 | 0.32 |
| 7 | 华愉毛纺织 | 114097.6 | 115.79 | 42.3 | 0.4 |
| 8 | 北区其它已建项目 | 396600 | 20.5 | 7.03 | 3.46 |
| 9 | 江苏苏北能源科技有限公司（在建） | 9879 | 1.25 | 0.73 | 0.13 |
| 10 | 江苏圣彼得机电股份有限公司（在建） | 4685 | 0.95 | 0.59 | 0.084 |
| 小计 | 1662574.7 | 196.58 | 70.6 | 13.804 |

### 4.3.2区域污染源评价

#### 4.3.2.1大气污染源评价

（1）评价方法

采用等标污染负荷法及污染负荷比法进行评价。

A．废气中某污染物的等标污染负荷Pi

式中：Qi—废气中某污染物的绝对排放量（t/a）

C0i—某污染物的评价标准（mg/m3）

B．某污染源（工厂）的等标污染负荷Pn

（i=1，2，……，j）

C．评价区内总等标污染负荷P

（n=1，2，……，k）

D．某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比Ki

%

E．某污染源在评价区内的污染负荷比Kn

%

（2）评价项目及评价标准

本评价选用的评价因子为SO2、烟尘、粉尘、NOx、HCl。其评价标准见表4.3.2-1。

表4.3.2-1  废气中主要有害物质的评价标准

| 序号 | 污染物名称 | 评价标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.5 |
| 2 | 烟（粉）尘 | 0.45 |
| 3 | NOx | 0.25 |
| 4 | HCl | 0.05 |

（3）评价结果分析

评价区内大气污染源的等标污染负荷及污染负荷比见表4.3.2-2。

表4.3.2-2  评价区大气污染源的等标污染负荷及污染负荷比

| 序号 | 企业名称 | PSO2 | P烟尘 | PNOX | P粉尘 | PHCl | ∑Pn | Kn (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业肉联厂 | 24.00 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 1.68 |
| 2 | 宿迁市晨光云母材料 | 12.33 | 6.47 | 0.33 | 5.09 | 17.62 | 41.85 | 2.31 |
| 3 | 乐福橡塑工业 | 7.33 | 22.67 | 0 | 3.77 | 0 | 33.77 | 1.87 |
| 4 | 远新实业 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 5.93 | 0.33 |
| 5 | 东昊橡胶 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0.21 |
| 6 | 双金化纤针织品 | 0 | 0 | 0 | 62.67 | 0 | 62.67 | 3.47 |
| 7 | 江苏佳欣实业 （万阳轮毂） | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 25.71 | 1.42 |
| 8 | 创维纺织 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 0 | 35.63 | 1.97 |
| 9 | 江苏新能源动力有限公司 | 826.67 | 161.67 | 0 | 0 | 0 | 988.33 | 54.66 |
| 10 | 鼎盛纺织厂 | 16.67 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.33 |
| 11 | 宿迁国泰针织服饰 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.56 |
| 12 | 宿迁市凯莱服饰 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.56 |
| 13 | 沭阳翔盛纺织有限公司 | 1.27 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0.34 |
| 14 | 宝娜斯针织 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.44 |
| 15 | 景晟纺织 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0.40 |
| 16 | 江苏新东旭纺织科技 | 26.1 | 14.2 | 0 | 8.13 | 0 | 48.4 | 2.68 |
| 17 | 瑞声精密电子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.94 |
| 19 | 其他已建项目 | 262.66 | 70.19 | 0 | 38.89 | 28.74 | 401.11 | 22.18 |
| 20 | ∑Pi | 1241.03 | 309.33 | 0.33 | 204.79 | 79.1 | 1808.18 | 100.00 |
| 21 | Ki(%) | 67.14 | 17.11 | 0.02 | 11.33 | 4.40 | 100 |  |

由上表可见，评价区内主要大气污染源主要为江苏新能源动力有限公司，排放的污染物主要为烟尘和SO2。

#### 4.3.2.2水污染源评价

（1）评价方法

采用等标污染负荷法及污染负荷比法进行评价，与大气污染源评价方法一样。

（2）评价项目及评价标准

选择COD、SS、氨氮为评价因子，沂南河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

（3）评价结果分析

评价区内水污染源的等标污染负荷及污染负荷比见表4.3.2-3。

表4.3.2-3  评价区域内废水污染源等标污染负荷及污染负荷比

| 序号 | 企业名称 | PCOD | PSS | P氨氮 | Pn | Kn（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业肉联厂（北区） | 0.11 | 0.06 | 1.17 | 1.34 | 8.03 |
| 2 | 宝娜斯针织（北区） | 0.44 | 0.07 | 1.49 | 2.01 | 12.05 |
| 3 | 卡尔领带服饰（北区） | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 0.23 | 1.4 |
| 4 | 江苏双金纺织品有限公司 | 0.41 | 0.04 | 0.81 | 1.26 | 7.6 |
| 5 | 景晟纺织（北区） | 0.82 | 0.08 | 2.63 | 3.53 | 21.2 |
| 6 | 华愉毛纺织 | 3.86 | 0.71 | 0.27 | 4.83 | 29.0 |
| 7 | 月源科技 | 0.11 | 0.06 | 0.21 | 0.38 | 2.3 |
| 8 | 北区其它已建项目 | 0.683 | 0.117 | 2.307 | 3.107 | 18.6 |
|  | 合计 | 6.483 | 1.147 | 9.057 | 16.687 | 100 |

从表4.3.2-3可见，评价区内主要水污染源为华愉毛纺织，污染负荷比分别为29％，其排放的污染物主要为氨氮和COD。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

项目建设期间，各项施工活动，物料运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较为突出。

### 5.1.1施工期噪声环境影响分析

施工期间，运输车辆和各种施工机械如压桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械设备运行时的噪声值如表5.1.1-1。

表5.1.1-1  施工机械设备噪声值

| 序号 | 设备名称 | 距源10m处 A声级dB(A) | 序号 | 设备名称 | 距源10m处 A声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压桩机 | 86 | 5 | 夯土机 | 83 |
| 2 | 挖掘机 | 82 | 6 | 起重机 | 82 |
| 3 | 推土机 | 76 | 7 | 卡车 | 85 |
| 4 | 搅拌机 | 84 | 8 | 电锯 | 84 |

在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。

施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。

施工机械噪声主要属中低频噪声，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

式中：、分别为距声源r1、r2处的等效声级值[dB(A)]；

r1、r2为接受点距声源的距离（m）。

由上式可计算出噪声值随距离衰减情况（表5.1.1-2）。

表5.1.1-2  噪声值随距离的衰减情况

| 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [dB(A)] | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 |

如按施工机械噪声最高的打桩机和混凝土搅拌机计算，作业噪声随距离衰减后，对不同距离接受点的声级值如表5.1.1-3。

表5.1.1-3  施工设备噪声对不同距离接受点的影响值

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压桩机 | 声级值[dB(A)] | 85 | 71 | 65 | 62 | 59 | 57 | 56 |
| 混凝土搅拌机 | 声级值[dB(A)] | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 |

由表5.1.1-3可见，白天施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在100m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围将超过300米。对其它设备作业而言，200m左右才能达到施工作业噪声极限值。本项目施工中不采用击打式打桩，施工区域界外为厂区，须文明施工，采取相应的措施降低对周边环境的影响。

建议在施工期间采取以下相应措施：

（1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业；

（2）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；

（3）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；

（4）尽量采用商品混凝土；

（5）加强运输车辆的管理，运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。

### 5.1.2施工期大气环境影响分析

1、废气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气。此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。

2、粉尘和扬尘

本工程项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于：

（1）土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘；

（2）建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

（3）搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘；

上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以扬尘的危害较为严重。

施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

减轻粉尘和扬尘污染程度和影响范围的主要对策有：

（1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

（2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；

（3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，施工道路和场地应定时洒水压尘，运输车辆上路前应喷水冲洗轮胎，以减少运输过程中的扬尘；

（4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；

（5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；

（6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

### 5.1.3施工期废污水环境影响分析

1、生产废水

各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。

2、生活污水

生活污水是由于施工队伍的生活活动造成的，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。

上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。建设期生活污水经化粪池处理后，通过临时管道排至沭阳凌志水务有限公司污水处理厂。

3、施工垃圾

施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。施工期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。

在工程建设期间，前后必然要有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。

对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、并加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。本项目工程建设期间生活垃圾收集后由环卫部门清运处理。

### 5.1.4施工期生态影响分析

工程施工过程中开挖土方，将对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。

项目所在地原为项目厂区，未新占土地，且项目厂区绿化面积为3620m2，可对原生态环境进行补偿，因此项目的建设对区域生态系统影响较小。

## 5.2营运期环境影响预测与评价

### 5.2.1大气环境影响预测分析

#### 5.2.1.1 有组织排放废气环境影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中规定：某个污染物的最大落地浓度低于占标率10%以下，可以不进行大气环境影响预测，直接以SCREEN3估算模式的计算结果作为预测与分析依据。本次评价使用导则推荐估算模式SCREEN3对废气排放正常工况下，下风向2.5km范围内的环境质量进行预测。

本项目正常生产时，根据工程分析，废气主要来源于喷砂、酸洗、涂覆、烘干及真空烧结工艺，因此，根据车间排气筒设置和污染源产生量最大的排放源，选择预测因子为颗粒物、HCl、硫酸雾、NOX、VOCs，选用FQ1-FQ4排气筒作为预测点源。

排放参数如下表5.2.1-1：

表5.2.1-1  有组织废气正常工况下排放源强参数

| 污染源名称 | 排气量(m3/h) | 污染物 名称 | 排气筒编号 | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/ m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放浓度(mg/ m3) | 排放 速率(kg/h) | 高度m | 直径m | 温度℃ |  |
| 1#车间 | 喷砂G1-3 | 1500 | 粉尘 | FQ1 | 14 | 0.021 | 0.025 | 120 | 3.5 | 15 | 0.3 | 25 | 间歇 |
| 2#车间 | 酸洗工序G1-4 | 10000 | HCl | FQ2 | 20 | 0.2 | 0.12 | 100 | 0.26 | 15 | 0.3 | 60 | 间歇 |
|  |  |  | 硫酸雾 |  | 47 | 0.47 | 0.28 | 45 | 1.5 |  |  |  |  |
|  | 刻蚀工序G1-5 | 10000 | NOx | FQ3 | 22 | 0.22 | 0.13 | 240 | 0.77 | 15 | 0.3 | 60 | 间歇 |
|  | 真空烧结G1-8 | 5000 | NOx | FQ4 | 41.8 | 0.21 | 0.5 | 240 | 0.77 | 15 | 0.3 | 150 | 间歇 |
| 3#车间 | 涂覆、烘干、真空烧结G1-6、G1-7、G1-8 | 10000 | VOCs | FQ5 | 36 | 0.36 | 0.86 | 80 | 2.0 | 15 | 0.3 | 150 | 连续 |

预测结果见表5.2.1-2—5.2.1-3。

表5.2.1-2  正常排放下FQ1、FQ2排气筒估算模式点源计算结果表

| 离中心下风向距离（m） | 颗粒物(FQ1) | HCl(FQ2) | 硫酸雾(FQ2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 100 | 0.0001902 | 0.04 | 7.57E-5 | 0.15 | 0.0001784 | 0.06 |
| 200 | 0.0002171 | 0.05 | 0.0001018 | 0.20 | 0.00024 | 0.08 |
| 300 | 0.0001938 | 0.04 | 0.0001079 | 0.22 | 0.0002542 | 0.08 |
| 400 | 0.0001914 | 0.04 | 0.0001033 | 0.21 | 0.0002435 | 0.08 |
| 500 | 0.0001765 | 0.04 | 9.65E-5 | 0.19 | 0.0002275 | 0.08 |
| 600 | 0.0001543 | 0.03 | 0.0001207 | 0.24 | 0.0002844 | 0.09 |
| 700 | 0.0001328 | 0.03 | 0.0001413 | 0.28 | 0.0003331 | 0.11 |
| 800 | 0.0001241 | 0.03 | 0.0001525 | 0.30 | 0.0003594 | 0.12 |
| 900 | 0.0001211 | 0.03 | 0.0001566 | 0.31 | 0.0003692 | 0.12 |
| 1000 | 0.0001235 | 0.03 | 0.000156 | 0.31 | 0.0003677 | 0.12 |
| 1100 | 0.0001224 | 0.03 | 0.0001509 | 0.30 | 0.0003558 | 0.12 |
| 1200 | 0.0001198 | 0.03 | 0.000145 | 0.29 | 0.0003417 | 0.11 |
| 1300 | 0.0001163 | 0.03 | 0.0001386 | 0.28 | 0.0003266 | 0.11 |
| 1400 | 0.0001123 | 0.02 | 0.0001355 | 0.27 | 0.0003193 | 0.11 |
| 1500 | 0.000108 | 0.02 | 0.0001365 | 0.27 | 0.0003217 | 0.11 |
| 1600 | 0.0001036 | 0.02 | 0.0001364 | 0.27 | 0.0003215 | 0.11 |
| 1700 | 9.926E-5 | 0.02 | 0.0001354 | 0.27 | 0.0003192 | 0.11 |
| 1800 | 9.5E-5 | 0.02 | 0.0001338 | 0.27 | 0.0003154 | 0.11 |
| 1900 | 9.089E-5 | 0.02 | 0.0001317 | 0.26 | 0.0003104 | 0.10 |
| 2000 | 8.695E-5 | 0.02 | 0.0001292 | 0.26 | 0.0003046 | 0.10 |
| 2100 | 8.321E-5 | 0.02 | 0.0001262 | 0.25 | 0.0002974 | 0.10 |
| 2200 | 7.969E-5 | 0.02 | 0.000123 | 0.25 | 0.00029 | 0.10 |
| 2300 | 7.639E-5 | 0.02 | 0.0001199 | 0.24 | 0.0002826 | 0.09 |
| 2400 | 7.328E-5 | 0.02 | 0.0001168 | 0.23 | 0.0002753 | 0.09 |
| 2500 | 7.036E-5 | 0.02 | 0.0001137 | 0.23 | 0.000268 | 0.09 |
| 下风向最大浓度点 | 0.0002207 | 0.05 | 0.0001568 | 0.31 | 0.0003697 | 0.12 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 220 | 932 |
| D10% | — |

表5.2.1-3  正常排放下FQ3、FQ4排气筒估算模式点源计算结果表

| 离中心下风向距离（m） | NOX(FQ3) | NOX(FQ4) | VOCs(FQ5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 100 | 0.0001193 | 0.06 | 0.0001714 | 1.54 | 0.0004646 | 0.08 |
| 200 | 0.0001885 | 0.09 | 0.0002141 | 1.88 | 0.001064 | 0.18 |
| 300 | 0.0001998 | 0.10 | 0.0002267 | 1.98 | 0.001127 | 0.19 |
| 400 | 0.0001919 | 0.10 | 0.0002188 | 1.94 | 0.001087 | 0.18 |
| 500 | 0.0001773 | 0.09 | 0.0002024 | 1.70 | 0.001005 | 0.17 |
| 600 | 0.0001678 | 0.08 | 0.0001896 | 1.88 | 0.0009442 | 0.16 |
| 700 | 0.0001634 | 0.08 | 0.000185 | 2.02 | 0.0009188 | 0.15 |
| 800 | 0.0001568 | 0.08 | 0.0001772 | 2.04 | 0.0008811 | 0.15 |
| 900 | 0.0001505 | 0.08 | 0.0001662 | 1.99 | 0.0008486 | 0.14 |
| 1000 | 0.0001424 | 0.07 | 0.0001626 | 1.91 | 0.0008072 | 0.13 |
| 1100 | 0.0001365 | 0.07 | 0.0001551 | 1.95 | 0.0007704 | 0.13 |
| 1200 | 0.0001406 | 0.07 | 0.0001472 | 1.96 | 0.0007316 | 0.12 |
| 1300 | 0.0001439 | 0.07 | 0.0001393 | 1.95 | 0.0006926 | 0.12 |
| 1400 | 0.0001457 | 0.07 | 0.0001316 | 1.92 | 0.0006603 | 0.11 |
| 1500 | 0.0001461 | 0.07 | 0.0001243 | 1.87 | 0.0006371 | 0.11 |
| 1600 | 0.0001455 | 0.07 | 0.0001174 | 1.82 | 0.0006131 | 0.10 |
| 1700 | 0.0001441 | 0.07 | 0.000111 | 1.77 | 0.0005891 | 0.10 |
| 1800 | 0.0001421 | 0.07 | 0.0001049 | 1.71 | 0.0005654 | 0.09 |
| 1900 | 0.0001431 | 0.07 | 9.936E-5 | 1.65 | 0.0005705 | 0.10 |
| 2000 | 0.000146 | 0.07 | 9.73E-5 | 1.59 | 0.0005751 | 0.10 |
| 2100 | 0.000147 | 0.07 | 9.826E-5 | 1.54 | 0.0005748 | 0.10 |
| 2200 | 0.0001475 | 0.07 | 9.888E-5 | 1.48 | 0.000573 | 0.10 |
| 2300 | 0.0001476 | 0.07 | 9.92E-5 | 1.43 | 0.0005698 | 0.09 |
| 2400 | 0.0001473 | 0.07 | 9.926E-5 | 1.38 | 0.0005655 | 0.09 |
| 2500 | 0.0001467 | 0.07 | 9.911E-5 | 1.33 | 0.0005604 | 0.09 |
| 下风向最大浓度点 | 0.0002001 | 0.10 | 0.0002267 | 2.04 | 0.001127 | 0.19 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 309 | 302 | 303 |
| D10% | — |

预测结果分析：

根据预测结果，有组织废气各污染物下风向最大落地浓度及占标率见表5.2.1-4。

表5.2.1-4  有组织废气预测计算结果表

| 编号 | 污染物名称 | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| FQ1 | 颗粒物 | 0.0002207 | 0.05 |
| FQ2 | HCl | 0.0001568 | 0.31 |
|  | 硫酸雾 | 0.0003697 | 0.12 |
| FQ3 | NOX | 0.0002001 | 0.10 |
| FQ4 | NOX | 0.0002267 | 2.04 |
| FQ5 | VOCs | 0.001127 | 0.19 |

由表5.2.1-4可以看出，各种污染物的最大落地浓度占标率均低于10%。本项目运营后，全厂各有组织大气污染物下风向最大浓度均较低，估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，有组织最大落地浓度占标率为2.04%，故本项目有组织排放对周围大气环境质量影响较小。

#### 5.2.1.2 无组织排放废气环境影响预测分析

无组织废气污染源排放情况见表5.2.1-5。

表5.2.1-5  全厂无组织污染物源强参数表

| 污染源位置 | 污染工艺流程 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 机加工、焊接 | 粉尘 | 0.022 | 54 | 44 | 9 |
| 2#厂房 | 喷砂 | 粉尘 | 0.027 | 66 | 42 | 7 |
|  | 酸洗 | HCl | 0.13 |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0. 3 |  |  |  |
|  |  | NOx | 0.17 |  |  |  |
| 3#厂房 | 涂覆、烘干、真空烧结 | VOCs | 0.034 | 66 | 21 | 7 |

预测结果见表5.2.1-6—5.2.1-7。

表5.2.1-6  1#、2#厂房无组织废气估算模式计算结果表

| 离中心下风向距离（m） | 1#厂房 | 2#厂房 |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | HCl | 硫酸雾 |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度 占标率（%） |
| 100 | 0.001626 | 0.36 | 0.003596 | 7.19 | 0.008299 | 2.77 |
| 200 | 0.001585 | 0.35 | 0.003748 | 7.50 | 0.00865 | 2.88 |
| 300 | 0.001527 | 0.34 | 0.003637 | 7.27 | 0.008393 | 2.80 |
| 400 | 0.001532 | 0.34 | 0.003432 | 6.86 | 0.007919 | 2.64 |
| 500 | 0.00147 | 0.33 | 0.003469 | 6.94 | 0.008006 | 2.67 |
| 600 | 0.001321 | 0.29 | 0.00321 | 6.42 | 0.007408 | 2.47 |
| 700 | 0.00116 | 0.26 | 0.002872 | 5.74 | 0.006627 | 2.21 |
| 800 | 0.001018 | 0.23 | 0.002548 | 5.10 | 0.005881 | 1.96 |
| 900 | 0.0008962 | 0.20 | 0.002264 | 4.53 | 0.005223 | 1.74 |
| 1000 | 0.0007931 | 0.18 | 0.002017 | 4.03 | 0.004654 | 1.55 |
| 1100 | 0.0007089 | 0.16 | 0.001809 | 3.62 | 0.004175 | 1.39 |
| 1200 | 0.0006365 | 0.14 | 0.001632 | 3.26 | 0.003766 | 1.26 |
| 1300 | 0.0005757 | 0.13 | 0.00148 | 2.96 | 0.003416 | 1.14 |
| 1400 | 0.000523 | 0.12 | 0.001348 | 2.70 | 0.003111 | 1.04 |
| 1500 | 0.0004775 | 0.11 | 0.001234 | 2.47 | 0.002849 | 0.95 |
| 1600 | 0.0004383 | 0.10 | 0.001136 | 2.27 | 0.002621 | 0.87 |
| 1700 | 0.0004041 | 0.09 | 0.001048 | 2.10 | 0.002418 | 0.81 |
| 1800 | 0.0003735 | 0.08 | 0.0009699 | 1.94 | 0.002238 | 0.75 |
| 1900 | 0.0003465 | 0.08 | 0.0009013 | 1.80 | 0.00208 | 0.69 |
| 2000 | 0.0003227 | 0.07 | 0.0008405 | 1.68 | 0.00194 | 0.65 |
| 2100 | 0.0003024 | 0.07 | 0.0007886 | 1.58 | 0.00182 | 0.61 |
| 2200 | 0.0002843 | 0.06 | 0.0007421 | 1.48 | 0.001712 | 0.57 |
| 2300 | 0.000268 | 0.06 | 0.0006995 | 1.40 | 0.001614 | 0.54 |
| 2400 | 0.000253 | 0.06 | 0.0006609 | 1.32 | 0.001525 | 0.51 |
| 2500 | 0.0002394 | 0.05 | 0.0006257 | 1.25 | 0.001444 | 0.48 |
| 下风向最大浓度点 | 0.001642 | 0.36 | 0.003753 | 7.51 | 0.008662 | 2.89 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 108 | 194 |
| D10% | — |

表5.2.1-7 2#、3#厂房无组织废气估算模式计算结果表

| 离中心下风向距离（m） | 2#厂房 | 3#厂房 |
| --- | --- | --- |
|  | NOX | 颗粒物 | VOCs |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 100 | 0.004703 | 2.35 | 0.001061 | 0.24 | 0.0014 | 0.23 |
| 200 | 0.004902 | 2.45 | 0.001049 | 0.23 | 0.001337 | 0.22 |
| 300 | 0.004756 | 2.38 | 0.00098 | 0.22 | 0.001262 | 0.21 |
| 400 | 0.004487 | 2.24 | 0.001026 | 0.23 | 0.001246 | 0.21 |
| 500 | 0.004537 | 2.27 | 0.0009311 | 0.21 | 0.001182 | 0.20 |
| 600 | 0.004198 | 2.10 | 0.0008082 | 0.18 | 0.001051 | 0.18 |
| 700 | 0.003755 | 1.88 | 0.0006939 | 0.15 | 0.0009159 | 0.15 |
| 800 | 0.003333 | 1.67 | 0.0006002 | 0.13 | 0.0007987 | 0.13 |
| 900 | 0.00296 | 1.48 | 0.0005232 | 0.12 | 0.0006996 | 0.12 |
| 1000 | 0.002638 | 1.32 | 0.0004596 | 0.10 | 0.0006177 | 0.10 |
| 1100 | 0.002366 | 1.18 | 0.0004079 | 0.09 | 0.0005501 | 0.09 |
| 1200 | 0.002134 | 1.07 | 0.0003648 | 0.08 | 0.0004932 | 0.08 |
| 1300 | 0.001936 | 0.97 | 0.0003286 | 0.07 | 0.0004452 | 0.07 |
| 1400 | 0.001763 | 0.88 | 0.0002975 | 0.07 | 0.0004043 | 0.07 |
| 1500 | 0.001614 | 0.81 | 0.000271 | 0.06 | 0.0003692 | 0.06 |
| 1600 | 0.001485 | 0.74 | 0.0002482 | 0.06 | 0.0003388 | 0.06 |
| 1700 | 0.00137 | 0.69 | 0.0002281 | 0.05 | 0.0003119 | 0.05 |
| 1800 | 0.001268 | 0.63 | 0.0002105 | 0.05 | 0.0002883 | 0.05 |
| 1900 | 0.001179 | 0.59 | 0.000195 | 0.04 | 0.0002675 | 0.04 |
| 2000 | 0.001099 | 0.55 | 0.0001814 | 0.04 | 0.0002491 | 0.04 |
| 2100 | 0.001031 | 0.52 | 0.0001699 | 0.04 | 0.0002333 | 0.04 |
| 2200 | 0.0009704 | 0.49 | 0.0001596 | 0.04 | 0.0002192 | 0.04 |
| 2300 | 0.0009148 | 0.46 | 0.0001502 | 0.03 | 0.0002065 | 0.03 |
| 2400 | 0.0008642 | 0.43 | 0.0001417 | 0.03 | 0.000195 | 0.03 |
| 2500 | 0.0008182 | 0.41 | 0.0001339 | 0.03 | 0.0001845 | 0.03 |
| 下风向最大浓度点 | 0.004908 | 2.45 | 0.001071 | 0.24 | 0.001417 | 0.24 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 194 | 161 | 108 |
| D10% | — |

预测结果分析：

根据预测结果无组织废气各污染物下风向最大落地浓度及占标率见表5.2.1-8。

表5.2.1-8 无组织废气预测计算结果表

| 污染源位置 | 污染工艺流程 | 污染物名称 | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 机加工、焊接 | 粉尘 | 0.001642 | 0.36 |
| 2#厂房 | 喷砂 | 粉尘 | 0.001071 | 0.24 |
|  | 酸洗 | HCl | 0.003753 | 7.51 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.008662 | 2.89 |
|  | 刻蚀 | NOX | 0.004908 | 2.45 |
| 3#厂房 | 涂覆 | VOCs | 0.001417 | 0.24 |

由表5.2.1-8可以看出，各种污染物的最大落地浓度占标率均低于10%。各生产区无组织大气污染物下风向最大浓度较低，估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，无组织最大落地浓度占标率为7.51%，故本项目无组织排放对周围大气环境质量影响不大。

根据预测结果，最大的预测增加值占标率均小于10%，即本项目建成投产后，在各废气污染防治措施正常运营的情况下，排放的大气污染物对周围地区空气质量影响不明显，不会改变现有环境功能。

#### 5.2.1.3 非正常工况下废气环境影响预测分析

本项目选取喷砂、酸洗及涂覆、烘干、真空烧结废气处理设备发生故障，处理效率降为0%；项目废气收集装置发生故障，导致废气无组织排放。非正常排放历时不超过0.5h。取项目污染物最大排放源排放时废气装置故障，非正常排放大气污染物排放源强见表5.2.1-9，预测结果见表5.2.1-10—5.2.1-13。

表5.2.1-9 非正常排放废气源强

| 排气筒编号 | 污染物名称 | 排放强度（kg/h） | 排放时间（min） | 排放量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FQ01 | 粉尘 | 0.42 | 30 | 0.21 |
| FQ02 | HCl | 3.95 | 30 | 1.98 |
|  | 硫酸雾 | 9.35 | 30 | 4.68 |
| FQ03 | NOX | 5.33 | 30 | 2.67 |
| FQ04 | NOX | 4.18 | 30 | 2.09 |
| FQ05 | VOCs | 7.08 | 30 | 3.54 |
| 无组织 | 粉尘 | 0.44 | 30 | 0.22 |
|  | HCl | 4.17 | 30 | 2.09 |
|  | 硫酸雾 | 9.85 | 30 | 4.93 |
|  | NOX | 5.61 | 30 | 2.81 |
|  | VOCs | 0.07 | 30 | 0.035 |

表5.2.1-10  非正常排放下FQ1、FQ2排气筒估算模式点源计算结果表

| 离中心下风向距离（m） | 颗粒物(FQ1) | HCl(FQ2) | 硫酸雾(FQ2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 100 | 0.01262 | 2.8 | 0.03162 | 63.24 | 0.05542 | 18.47 |
| 200 | 0.01445 | 3.21 | 0.04253 | 85.06 | 0.07455 | 24.85 |
| 300 | 0.01356 | 3.01 | 0.04505 | 90.10 | 0.07896 | 26.32 |
| 400 | 0.01295 | 2.88 | 0.04315 | 86.30 | 0.07564 | 25.21 |
| 500 | 0.01223 | 2.72 | 0.04031 | 80.62 | 0.07065 | 23.55 |
| 600 | 0.01085 | 2.41 | 0.03767 | 75.34 | 0.06603 | 22.01 |
| 700 | 0.009436 | 2.10 | 0.03678 | 73.56 | 0.06447 | 21.49 |
| 800 | 0.008898 | 1.98 | 0.035 | 70.00 | 0.06134 | 20.45 |
| 900 | 0.008584 | 1.91 | 0.03395 | 67.90 | 0.0595 | 19.83 |
| 1000 | 0.008795 | 1.95 | 0.03228 | 64.56 | 0.05658 | 18.86 |
| 1100 | 0.008747 | 1.94 | 0.03023 | 60.46 | 0.05298 | 17.66 |
| 1200 | 0.008587 | 1.91 | 0.02912 | 58.24 | 0.05105 | 17.02 |
| 1300 | 0.008356 | 1.86 | 0.02952 | 59.04 | 0.05174 | 17.25 |
| 1400 | 0.008083 | 1.80 | 0.0296 | 59.20 | 0.05189 | 17.30 |
| 1500 | 0.007787 | 1.73 | 0.02945 | 58.90 | 0.05162 | 17.21 |
| 1600 | 0.007482 | 1.66 | 0.02912 | 58.24 | 0.05105 | 17.02 |
| 1700 | 0.007177 | 1.59 | 0.02866 | 57.32 | 0.05024 | 16.75 |
| 1800 | 0.006877 | 1.53 | 0.02889 | 57.78 | 0.05065 | 16.88 |
| 1900 | 0.006587 | 1.46 | 0.02947 | 58.94 | 0.05166 | 17.22 |
| 2000 | 0.006307 | 1.40 | 0.02988 | 59.76 | 0.05237 | 17.46 |
| 2100 | 0.00604 | 1.34 | 0.02993 | 59.86 | 0.05246 | 17.49 |
| 2200 | 0.005788 | 1.29 | 0.02989 | 59.78 | 0.05238 | 17.46 |
| 2300 | 0.005552 | 1.23 | 0.02977 | 59.54 | 0.05218 | 17.39 |
| 2400 | 0.005329 | 1.18 | 0.02959 | 59.18 | 0.05187 | 17.29 |
| 2500 | 0.005119 | 1.14 | 0.02936 | 58.72 | 0.05146 | 17.15 |
| 下风向最大浓度点 | 0.01495 | 3.32 | 0.04505 | 90.10 | 0.07897 | 26.32 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 230 | 303 |
| D10% | — |

表5.2.1-11  非正常排放下FQ3、FQ4排气筒估算模式点源计算结果表

| 离中心下风向距离（m） | NOX(FQ3) | NOX(FQ4) | VOCs(FQ5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 100 | 0.02643 | 13.21 | 0.01646 | 8.23 | 0.0004646 | 0.08 |
| 200 | 0.03799 | 18.99 | 0.02037 | 10.18 | 0.001064 | 0.18 |
| 300 | 0.04017 | 20.08 | 0.02158 | 10.79 | 0.001127 | 0.19 |
| 400 | 0.03898 | 19.49 | 0.02078 | 10.39 | 0.001087 | 0.18 |
| 500 | 0.03622 | 18.11 | 0.01903 | 9.52 | 0.001005 | 0.17 |
| 600 | 0.03384 | 16.92 | 0.01808 | 9.04 | 0.0009442 | 0.16 |
| 700 | 0.03274 | 16.37 | 0.01723 | 8.61 | 0.0009188 | 0.15 |
| 800 | 0.03165 | 15.82 | 0.01695 | 8.47 | 0.0008811 | 0.15 |
| 900 | 0.03005 | 15.02 | 0.0162 | 8.10 | 0.0008486 | 0.14 |
| 1000 | 0.02906 | 14.53 | 0.01522 | 7.61 | 0.0008072 | 0.13 |
| 1100 | 0.02751 | 13.76 | 0.01414 | 7.07 | 0.0007704 | 0.13 |
| 1200 | 0.0272 | 13.60 | 0.01313 | 6.57 | 0.0007316 | 0.12 |
| 1300 | 0.02771 | 13.85 | 0.0122 | 6.10 | 0.0006926 | 0.12 |
| 1400 | 0.02791 | 13.95 | 0.01135 | 5.67 | 0.0006603 | 0.11 |
| 1500 | 0.02787 | 13.93 | 0.01057 | 5.28 | 0.0006371 | 0.11 |
| 1600 | 0.02766 | 13.83 | 0.009872 | 4.94 | 0.0006131 | 0.10 |
| 1700 | 0.02731 | 13.65 | 0.009235 | 4.62 | 0.0005891 | 0.10 |
| 1800 | 0.02698 | 13.49 | 0.008656 | 4.33 | 0.0005654 | 0.09 |
| 1900 | 0.02761 | 13.80 | 0.008623 | 4.31 | 0.0005705 | 0.10 |
| 2000 | 0.02808 | 14.04 | 0.008741 | 4.37 | 0.0005751 | 0.10 |
| 2100 | 0.02819 | 14.09 | 0.008754 | 4.38 | 0.0005748 | 0.10 |
| 2200 | 0.02822 | 14.11 | 0.008742 | 4.37 | 0.000573 | 0.10 |
| 2300 | 0.02817 | 14.09 | 0.008707 | 4.35 | 0.0005698 | 0.09 |
| 2400 | 0.02806 | 14.03 | 0.008654 | 4.33 | 0.0005655 | 0.09 |
| 2500 | 0.02789 | 13.94 | 0.008587 | 4.29 | 0.0005604 | 0.09 |
| 下风向最大浓度点 | 0.04027 | 20.14 | 0.02159 | 10.79 | 0.001127 | 0.19 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 321 | 305 | 303 |
| D10% | — |

表5.2.1-12  非正常排放下无组织面源计算结果表

| 离中心下风向距离（m） | 颗粒物 | HCl | 硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 100 | 0.1279 | 28.42 | 1.214 | 2428.00 | 2.867 | 955.67 |
| 200 | 0.1247 | 27.71 | 1.205 | 2410.00 | 2.847 | 949.00 |
| 300 | 0.1201 | 26.69 | 1.161 | 2322.00 | 2.742 | 914.00 |
| 400 | 0.1205 | 26.78 | 1.168 | 2336.00 | 2.76 | 920.00 |
| 500 | 0.1157 | 25.71 | 1.116 | 2232.00 | 2.636 | 878.67 |
| 600 | 0.1039 | 23.09 | 0.9985 | 1997.00 | 2.358 | 786.00 |
| 700 | 0.09124 | 20.28 | 0.874 | 1748.00 | 2.065 | 688.33 |
| 800 | 0.08007 | 17.79 | 0.7652 | 1530.40 | 1.808 | 602.67 |
| 900 | 0.0705 | 15.67 | 0.673 | 1346.00 | 1.59 | 530.00 |
| 1000 | 0.06238 | 13.86 | 0.5951 | 1190.20 | 1.406 | 468.67 |
| 1100 | 0.05576 | 12.39 | 0.5308 | 1061.60 | 1.254 | 418.00 |
| 1200 | 0.05007 | 11.13 | 0.4767 | 953.40 | 1.126 | 375.33 |
| 1300 | 0.04528 | 10.06 | 0.4308 | 861.60 | 1.018 | 339.33 |
| 1400 | 0.04114 | 9.14 | 0.3911 | 782.20 | 0.9238 | 307.93 |
| 1500 | 0.03756 | 8.35 | 0.3571 | 714.20 | 0.8436 | 281.20 |
| 1600 | 0.03448 | 7.66 | 0.3278 | 655.60 | 0.7744 | 258.13 |
| 1700 | 0.03179 | 7.06 | 0.3018 | 603.60 | 0.7129 | 237.63 |
| 1800 | 0.02938 | 6.53 | 0.2789 | 557.80 | 0.6589 | 219.63 |
| 1900 | 0.02726 | 6.06 | 0.2588 | 517.60 | 0.6113 | 203.77 |
| 2000 | 0.02538 | 5.64 | 0.241 | 482.00 | 0.5693 | 189.77 |
| 2100 | 0.02379 | 5.29 | 0.2259 | 451.80 | 0.5336 | 177.87 |
| 2200 | 0.02236 | 4.97 | 0.2124 | 424.80 | 0.5016 | 167.20 |
| 2300 | 0.02108 | 4.68 | 0.2 | 400.00 | 0.4725 | 157.50 |
| 2400 | 0.0199 | 4.42 | 0.1888 | 377.60 | 0.446 | 148.67 |
| 2500 | 0.01883 | 4.18 | 0.1786 | 357.20 | 0.422 | 140.67 |
| 下风向最大浓度点 | 0.1292 | 28.71 | 1.234 | 2468.00 | 2.914 | 971.33 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 108 | 111 | 111 |
| D10% | — |

表5.2.1-13  非正常排放下无组织面源计算结果表

| 离中心下风向距离（m） | NOX | VOCs |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 100 | 1.633 | 816.50 | 0.02726 | 4.54 |
| 200 | 1.622 | 811.00 | 0.02608 | 4.35 |
| 300 | 1.562 | 781.00 | 0.02354 | 3.92 |
| 400 | 1.572 | 786.00 | 0.02436 | 4.06 |
| 500 | 1.501 | 750.50 | 0.02183 | 3.64 |
| 600 | 1.343 | 671.50 | 0.01877 | 3.13 |
| 700 | 1.176 | 588.00 | 0.01601 | 2.67 |
| 800 | 1.029 | 514.50 | 0.01377 | 2.30 |
| 900 | 0.9054 | 452.70 | 0.01194 | 1.99 |
| 1000 | 0.8007 | 400.35 | 0.01047 | 1.75 |
| 1100 | 0.7142 | 357.10 | 0.009269 | 1.54 |
| 1200 | 0.6414 | 320.70 | 0.008274 | 1.38 |
| 1300 | 0.5796 | 289.80 | 0.00744 | 1.24 |
| 1400 | 0.5262 | 263.10 | 0.006736 | 1.12 |
| 1500 | 0.4805 | 240.25 | 0.006134 | 1.02 |
| 1600 | 0.4411 | 220.55 | 0.005616 | 0.94 |
| 1700 | 0.406 | 203.00 | 0.005161 | 0.86 |
| 1800 | 0.3753 | 187.65 | 0.004762 | 0.79 |
| 1900 | 0.3482 | 174.10 | 0.004411 | 0.74 |
| 2000 | 0.3243 | 162.15 | 0.004101 | 0.68 |
| 2100 | 0.3039 | 151.95 | 0.003838 | 0.64 |
| 2200 | 0.2857 | 142.85 | 0.003602 | 0.60 |
| 2300 | 0.2691 | 134.55 | 0.00339 | 0.57 |
| 2400 | 0.254 | 127.00 | 0.003199 | 0.53 |
| 2500 | 0.2403 | 120.15 | 0.003025 | 0.50 |
| 下风向最大浓度点 | 1.66 | 830.00 | 0.02726 | 4.54 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 111 | 99 |
| D10% | — |

预测结果分析：

非正常情况下，预测结果表明，除颗粒物外，各污染物落地浓度占标率超过10%，出现较大超标现象，因此，在平时生产过程中应注重对废气处理装置的管理、维修，确保废气处理装置能正常运行，尽量避免污染事故排放的发生。

#### 5.2.1.4 厂界四周环境影响预测分析

正常工况下，项目厂界废气污染物情况分析详见表5.2.1-14。

表5.2.1-14  正常工况厂界废气排放影响分析表（单位：mg/m3）

| 厂界 | 污染物 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | HCl | 硫酸雾 |
|  | 有组织贡献值 | 无组织贡献值 | 环境背景值 | 在建项目 | 叠加值 | 有组织贡献值 | 无组织贡献值 | 环境背景值 | 在建项目 | 叠加值 | 有组织贡献值 | 无组织贡献值 | 环境背景值 | 在建项目 | 叠加值 |
| 东厂界外10m | 0.0001902 | 0.001682 | 0.097 | 0.000585 | 0.0994572 | 0.0001018 | 0.0005939 | 0.01 | 0.0000939 | 0.0107896 | 0.0001784 | 0.001964 | 0.086 | / | 0.0881424 |
| 南厂界外10m | 0.0001807 | 0.001626 | 0.097 | 0.000326 | 0.0991327 | 0.0001009 | 0.0005839 | 0.01 | 0.0000839 | 0.0107687 | 0.0001784 | 0.001964 | 0.086 | / | 0.0881424 |
| 西厂界外10m | 0.002015 | 0.001516 | 0.097 | 0.000516 | 0.101092 | 0.0001020 | 0.0005990 | 0.01 | 0.000099 | 0.0108 | 0.0001784 | 0.001964 | 0.086 | / | 0.0881424 |
| 北厂界外10m | 0.0001909 | 0.001726 | 0.097 | 0.000713 | 0.0996299 | 0.0001035 | 0.0005959 | 0.01 | 0.0000959 | 0.0107953 | 0.0001784 | 0.001964 | 0.086 | / | 0.0881424 |
| 无组织排放监控浓度 | 1.0mg/m3 | 0.2mg/m3 | 1.2 mg/m3 |

续表5.2.1-14  正常工况厂界废气排放影响分析表（单位：mg/m3）

| 厂界 | 污染物 |
| --- | --- |
|  | NOX | VOCs |
|  | 有组织贡献值 | 无组织贡献值 | 环境背景值 | 在建项目 | 叠加值 | 有组织贡献值 | 无组织贡献值 | 环境背景值 | 在建项目 | 叠加值 |
| 东厂界外10m | 0.003079 | 0.01665 | 0.048 | 0.00645 | 0.074179 | 0.002727 | 0.02097 | 0.0232 | 0.00097 | 0.047867 |
| 南厂界外10m | 0.003099 | 0.01680 | 0.048 | 0.00578 | 0.073679 | 0.002730 | 0.02087 | 0.0232 | 0.00087 | 0.04767 |
| 西厂界外10m | 0.003080 | 0.01665 | 0.048 | 0.00631 | 0.02604 | 0.002812 | 0.02065 | 0.0232 | 0.00065 | 0.047312 |
| 北厂界外10m | 0.003079 | 0.01665 | 0.048 | 0.00625 | 0.073979 | 0.002824 | 0.02070 | 0.0232 | 0.0007 | 0.047424 |
| 无组织排放 监控浓度 | 0.12mg/m3 | 2.0mg/m3 |

注：各污染物的环境背景值均选取污染物在监测点的最大值。

由上表可知，在厂界处，本项目正常工况下排放的大气污染物中颗粒物、HCl、硫酸雾、NOx叠加值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs叠加值满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）其他行业标准相关标准。

#### 5.2.1.5 环境敏感保护目标预测分析

本评价结合环境现状质量调查，选取藤桥居民点作为预测点，叠加环境现状监测本底值。

正常排放情况下根据估算模式预测主要大气污染物的浓度分布情况见表5.2.1-15。

表5.2.1-15  大气预测值叠加现状值后的统计结果

| 环境敏感保护目标 | 污染物 名称 | 预测浓度(mg/m3) | 现状监测值(mg/m3) | 在建项目(mg/m3) | 叠加值(mg/m3) | 标准值 (mg/m3) | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藤桥 | 颗粒物 | 0.0012928 | 0.105 | 0.0003128 | 0.1066056 | 0.45 | 否 |
|  | HCl | 0.0004972 | 0.01 | 0.0000953 | 0.105925 | 0.05 | 否 |
|  | 硫酸雾 | 0.0015101 | 0.092 | 0.0005101 | 0.0940202 | 0.3 | 否 |
|  | NOX | 0.012096 | 0.059 | 0.002096 | 0.073192 | 0.2 | 否 |
|  | VOCs | 0.01373 | 0.0266 | 0.00373 | 0.04406 | 0.6 | 否 |

*注：各污染物现状监测值为监测报告中的最大值。

非正常工况排放情况下根据估算模式预测主要大气污染物的浓度分布情况见表5.2.1-16。

表5.2.1-16  非正常工况下大气预测值叠加现状值后的统计结果

| 环境敏感保护目标 | 污染物 名称 | 预测浓度(mg/m3) | 现状监测值(mg/m3) | 在建项目(mg/m3) | 叠加值(mg/m3) | 标准值 (mg/m3) | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藤桥 | 颗粒物 | 0.02172 | 0.105 | 0.0003128 | 0.1270328 | 0.45 | 否 |
|  | HCl | 0.0927059 | 0.01 | 0.0000953 | 0.1028012 | 0.05 | 超标 |
|  | 硫酸雾 | 0.21277 | 0.092 | 0.0005101 | 0.3052801 | 0.3 | 超标 |
|  | NOX | 0.155665 | 0.059 | 0.002096 | 0.216761 | 0.2 | 超标 |
|  | VOCs | 0.14096 | 0.0266 | 0.00373 | 0.17129 | 0.6 | 否 |

根据表5.2.1-15、表5.2.1-16可知，本项目建成投产后正常排放的污染因子（有组织废气及无组织废气均予以考虑）叠加周边环境敏感点的现状监测因子后均未出现超标现象，故本项目建成投产后，排放的大气污染物对周围的环境影响较小，不会降低该地区现有的环境功能。

在非正常工况排放情况下，污染物浓度排放短时间会出现超标现象。

#### 5.2.1.6大气环境防护距离

采用HJ2.2-2008导则推存的模式计算大气环境防护距离，项目建成后，全厂无组织污染物排放情况及计算结果见表5.2.1-17。依计算结果，项目厂界外无超标点，无须设置大气环境防护距离。

表5.2.1-17 大气环境防护距离计算参数

| 污染源位置 | 污染工艺流程 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 排放参数 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） |  |
| 1#厂房 | 机加工、焊接 | 粉尘 | 0.022 | 54 | 44 | 9 | 无超标点 |
| 2#厂房 | 喷砂 | 粉尘 | 0.027 | 66 | 42 | 7 | 无超标点 |
|  | 刻蚀 | NOx | 0.17 |  |  |  | 无超标点 |
|  | 酸洗 | HCl | 0.13 |  |  |  | 无超标点 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.3 |  |  |  | 无超标点 |
| 3#厂房 | 涂覆 | VOCs | 0.038 | 66 | 21 | 7 | 无超标点 |

#### 5.2.1.7卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm	——标准浓度限值（mg/m3）

Qc	——大气污染物可以达到的控制水平（kg/h）

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数

r	——排放源所在生产单元的等效半径（m）

L	——卫生防护距离（m）

按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，计算全厂的卫生防护距离，各参数取值见表5.2.1-18。

表5.2.1-18 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速，m/s | 卫生防护距离L（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470* | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | >2 | 0.021* | 0.036 | 0.036 |
| C | <2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | >2 | 1.85* | 1.77 | 1.77 |
| D | <2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | >2 | 0.84* | 0.84 | 0.76 |

注：*为项目计算取值。

经计算，全厂无组织排放的废气污染物卫生防护距离见表5.2.1-19。

表5.2.1-19  项目各污染物卫生防护距离计算结果表

| 污染源位置 | 污染工艺流程 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 排放源参数 | 卫生防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） | 计算值L(m) | 提级防护距离 |
| 1#厂房 | 机加工、焊接 | 粉尘 | 0.022 | 54 | 44 | 9 | 0.181 | 50 |
| 2#厂房 | 喷砂 | 粉尘 | 0.027 | 66 | 42 | 7 | 0.295 | 50 |
|  | 刻蚀 | NOx | 0.17 |  |  |  | 9.886 | 50 |
|  | 酸洗 | HCl | 0.13 |  |  |  | 0.928 | 50 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.3 |  |  |  | 0.457 | 50 |
| 3#厂房 | 涂覆 | VOCs | 0.038 | 66 | 21 | 7 | 0.886 | 50 |

根据以上计算结果，按照卫生防护距离划分等级标准，两种以上污染物卫生防护距离计算结果相同时，需提升一级确定，项目全厂卫生防护距离设置情况为：项目厂界外100m卫生防护距离包络线范围。据现场调查，该范围内均为工业用地，不存在居民等环境敏感目标，无需拆迁。

#### 5.2.1.8大气环境影响异味分析

本项目使用的原辅材料中，异丙醇等会产生一定的异味。

(1)异味危害主要有六个方面：

①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。

②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如苯、甲苯、二甲苯等刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。

③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。

④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。

⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。

⑥对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。

（2）异味影响分析

建设项目生产过程中会产生一定的异味主要为异丙醇。

建设项目建成后，敏感点异味物质浓度分析见表5.2.1-20。

表5.2.1-20  敏感点异味物质浓度

| 序号 | 恶臭因子 | 敏感目标 | 敏感点浓度(mg/m3) | 嗅阈值(mg/m3) | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异丙醇 | 藤桥 | 0.000472 | 90 | 未达到嗅阈值 |

计算结果表明，评价区域内恶臭因子异丙醇在敏感点叠加影响浓度未达到相应嗅阈值。

为使恶臭对周围环境影响减至最低，建议建设绿化隔离带使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。

同时，根据影响预测结果，生产过程产生的异味物质正常排放情况下对周围环境影响无明显影响，大气环境影响程度较小，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。

为使恶臭对周围环境影响减至最低，建议对厂区建筑物进行合理布局，实行立体绿化，建设绿化隔离带使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。

#### 5.2.1.9大气环境影响评价结论

（1）正常工况下，项目有组织、无组织排放尾气各污染物最大落地浓度均未超过各自的浓度限值。

（2）非正常工况：非正常工况大气污染物落地浓度出现严重超标现象，因此，项目应确保废气处理装置的稳定运行，杜绝非正常事故的发生，确保各种污染物达标排放。一旦发生非正常工况，应立急启动相应的应急预案，尽快恢复正常运行。

（3）根据导则推荐的大气环境防护距离计算公式计算结果可知，无组织排放各污染物到达厂界无组织浓度限值相关污染物浓度限值要求及经推算的厂界无组织监控浓度，且不需要设置大气环境防护区域，满足环境控制要求。

（4）根据无组织排放的污染物计算，项目全厂卫生防护距离设置情况为：项目厂界外100m卫生防护距离包络线范围。该卫生防护距离包络线范围无居民、学习、医院等环境敏感目标。

评价结果表明，本项目建成投产后，正常工况下排放的大气污染物对周围地区空气质量影响不明显，不会造成评价区域空气环境质量超标现象。

### 5.2.2水环境影响预测分析

建设项目新增污水量为5313.5t/a，其中废酸液废水2412.5t/a经厂内废酸处理装置预处理，冲洗等其他废水2235t/a经厂内污水处理装置预处理，冲洗废水处理后约有1254t/a回用于工件冲洗及地面冲洗，生活污水1920t/a经化粪池预处理。预处理后的出水达到沭阳凌志水务有限公司污水处理厂接管标准后，接入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂处理。

沭阳凌志水务有限公司污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理达标后的尾水排入沂南河。

根据沭阳凌志水务有限公司污水处理厂环评报告书中的环境影响评价结论，来论述本项目废水排放对周围水环境的影响。根据沭阳凌志水务有限公司污水处理厂环评报告书中的预测评价结果，沭阳凌志水务有限公司污水处理厂尾水正常排放在排放口上下游形成范围为438/408m（落潮/涨潮）的COD混合带。正常排放情况下，沭阳凌志水务有限公司污水处理厂尾水排放对排口上游的沂南河的水质无影响。 因此，建设项目废水经预处理后排入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂，尾水最终达标排入沂南河，在正常情况下，不会对沂南河水质产生明显的影响；若出现本项目废水预处理设施非正常及事故情况，其废水可进入建设项目事故池，待预处理设施恢复正常后，再通过水泵有控制性的打入废水预处理设施，以避免废水对区域污水处理厂的冲击。 建设项目事故时废水均进入事故池，不会直接排入水体，因此不会对地表水环境产生不利影响。

### 5.2.3环境噪声影响预测分析

#### 5.2.3.1 噪声预测模式

建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，先把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。然后根据已获得声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出预测点产生等效声级 (Leq)。

1.室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图5.2.3-1所示，声源位于室内a，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式(A.6)近似求出：

(A.6)

式中：TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。

再按公式(A.9)计算出靠近室外围护结构处的声压级：

(A.9)

式中：LP2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量, dB；

然后按公式(A.10)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

(A.10)

然后再按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

2.单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级,预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按公式(A.1)计算：

(A.1)

式中：Lw——倍频带声功率级，dB；

Dc——指向性校正，dB；

A ——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点A声级时，可按公式(A.4)和(A.5)作近似计算：

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

3.噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lai,在T时间内该声源工作时间为Ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：

(A.1)

式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s；

Ti——在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等级声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数；

4.噪声预测值计算

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

(2)

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)；

5.靠近声源处的预测点噪声预测模式

如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。

#### 5.2.3.2声源分析与传播途径分析

固定声源分析包括：主要声源的确定、声源空间分布、声源的分类等。拟建项目声波传播条件资料表见5.2.3-1，声源汇总表见5.2.3-2。

5.2.3-1 声波传播条件资料

| 气象资料 | 地形及高差 | 障碍物情况 | 树木分布及地面覆盖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历年平均风速:2.9m/s 常年主导风向: ESE 次年主导风向:NE 历年平均气温:13.8℃ 历年平均湿度:74% | 项目声源与预测点之间地形平坦，高差在2米之内。 | 项目声源全部位于室内，噪声主要通过门窗扩散至室外，项目围墙为24砖墙高2米。 | 声源与预测点之间有路面为水泥和泥土空地、路边有绿植 |

表5.2.3-2  主要噪声源汇总表

| 序号 | 高噪声设备名称 | 数量（台/套） | 单台噪声值dB（A） | 所处位置 | 距最近厂界距离（m） | 治理措施 | 降噪效果dB（A） | 合成声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控加工线 | 2 | 95 | 1#厂房 | W，10m | 选用低噪声设备、距离衰减 | 25 | 77.4 |
| 2 | 水刀切割设备 | 1 | 80 |  | W，10m |  | 25 |  |
| 3 | 激光切割设备 | 1 | 85 |  | W，15m |  | 25 |  |
| 4 | 4辊卷板机 | 2 | 80 |  | W，20m |  | 25 |  |
| 5 | 剪裁机 | 2 | 80 |  | W，10m |  | 25 |  |
| 6 | 折弯机 | 2 | 85 |  | W，10m |  | 25 |  |
| 7 | 校平机 | 2 | 80 |  | W，15m |  | 25 |  |
| 8 | 水压测试设备 | 1 | 80 |  | W，20m |  | 25 |  |
| 9 | CNC加工设备 | 3 | 85 |  | W，20m |  | 25 |  |
| 10 | 三维搅拌器 | 3 | 80 |  | W，15m |  | 25 |  |
| 11 | 风机 | 1 | 95 | 2#厂房 | W，10m |  | 25 |  |
| 12 | 超声波清洗线 | 4 | 80 |  | W，30m |  | 25 |  |
| 13 | 自动喷砂线 | 4 | 85 |  | W，20m |  | 25 |  |
| 14 | 风机 | 1 | 95 | 3#厂房 | S，15m |  | 25 |  |

#### 5.2.3.3噪声环境影响预测及评价

根据计算，车间内各声源噪声叠加值经厂房隔声，换算成的等效室外声源声级值，各声源对预测点影响值进行叠加计算后，预测结果如下。

表5.2.3-3 各预测点声环境影响预测结果（单位：dB(A)）

| 预测点 | 本项目影响值 | 本底值 | 叠加本项目影响后 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界北 | 44.9 | 55.3 | 45.1 | 55.7 | 48.0 |
| 厂界东1 | 41.4 | 52.7 | 46.5 | 53.0 | 47.7 |
| 厂界东2 | 42.4 | 51.9 | 44.6 | 52.4 | 46.6 |
| 厂界南 | 37.5 | 57.1 | 46.6 | 57.1 | 47.1 |
| 厂界西1 | 45.1 | 55.1 | 48.2 | 55.5 | 49.9 |
| 厂界西2 | 40.4 | 55.0 | 48.6 | 55.1 | 55.3 |

项目夜间不生产，仅对昼间噪声进行预测，噪声预测计算结果表明，项目建成后，厂界昼间噪声叠加值在52.4-57.1dB（A）之间，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类噪声标准。

### 5.2.4固体废弃物环境影响预测分析

根据工程分析可知，建设项目产生的固废主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。建设项目固体废物来源、产生量及利用处置方式汇总于表5.2.4-1。

表5.2.4-1  建设项目固体废物来源、产生量及处置方式一览表

| 序号 | 名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 一般工业固废 | 机加工、裁剪 | 固 | 金属钛 | — | — | 86 | 4 | 回用于焊接 |
| 2 | 底泥 |  | 水刀切割 | 固 | 金属碎屑 | — | — | 86 | 0.8 | 专业单位回收 |
| 3 | 不合格品 |  | 检验 | 固 | 金属 | — | — | 84 | 1.765 |  |
| 4 | 布袋积尘 |  | 废气处理 | 固 | 金属颗粒 | — | — | 86 | 0.481 |  |
| 5 | 废焦炭 |  |  | 固 | 焦炭 | — | — | 86 | 15.04 |  |
| 6 | 污水处理污泥 | 待鉴定 | 废水处理 | 固 | 废酸、金属碎屑 | — | — | — | 225 | 鉴定后确定 |
| 7 | 废槽渣、槽液 | 危险废物 | 除油、酸洗 | 半固 | 酸、碱、钛 | T/C | HW17 | 336-063-17 | 12.19 | 资质单位处置 |
| 8 | 废酸碱包装材料 |  | 酸洗 | 固态 | 酸碱 | T/I | HW49 | 900-041-49 | 5.0 |  |
| 9 | 废毛刷 |  | 涂覆 | 固 | 毛刷、有机溶剂 | T/I | HW49 | 900-041-49 | 2.05 |  |
| 10 | 生活垃圾 | 一般固废 | 职工生活 | 固 | 纸张、塑料等 | — | — | 99 | 12 | 环卫清运 |
| 合计 | 278.326 | — |

上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。

因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。

危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，应做到防漏、防渗。厂区危废堆场设计满足以下要求：

（1）沭阳经济技术开发区地域地质结构稳定，地震频度低，强度弱，地震烈度在6度以下；

（2）项目所在地近3～5年内最高地下水位为1.88米，低于危废贮存设施底部；

（3）本地区不属于易遭受严重自然灾害影响的地区；

（4）厂区危险品主要为盐酸、硫酸、硝酸、正丁醇等溶剂，暂存于2#厂房内，项目危废仓库设置在4#厂房，远离危险品仓库；

（5）本区域全年主导风向为东南风偏东风，居民区位于其下风向；

（6）采取了防渗措施，已建设防渗地坪，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）。

危险固废的暂存方案：建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的危废仓库（4#厂房）。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

运输过程的环境影响分析：本项目废毛刷采用袋装，废槽液、槽渣采用桶装，运输过程中，在厂内进行转移运输过程中，考虑到实际情况：①袋子整个掉落，但袋子未破损，转移员工发现后，及时返回将袋子放回车上，由于袋子未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②袋子整个掉落，但由于重力作用，掉落在地上，导致破损，污泥散落一地。废毛刷掉落在地上，基本不产生粉尘，员工发现后，及时采用清扫等措施，将毛刷收集后包装，对周边环境影响较小；③袋子破损，导致毛刷泄漏。由于运输过程中，设置有围挡，不会向周边环境飞散；④桶装废槽液掉落，但桶未破损，没有废槽液泄漏出来，对周边环境基本无影响；⑤桶装废槽液、槽渣车辆发生掉落，桶破损，造成废液泄漏，废槽液、槽渣浓度较大，分散速度较慢，转移人员采用砂子、吸油毯进行吸附处理即可，不会造成大面积影响。

本项目须强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行妥善处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

综上所述，本项目产生的固体废物通过以上措施处置可实现零排放，不会对周围环境产生影响，不会产生二次污染。

根据上述评价结果，建议建设单位进一步采取以下措施减少固体废物对周围环境的影响：

（1）建设单位必须落实固废处理措施，与相关专业处理厂商完成签约，避免营运后找不到合适的处理厂商而使固体废物长期堆放产生二次污染。

（2）建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，不得沿途抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。

（3）对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物的全过程管理应报环保行政主管部门批准。

### 5.2.5地下水环境影响预测分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

5.2.5.1水文地质概况

依据含水介质空隙类型的不同，全区地下水可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类。

1、松散岩类孔隙水

根据沉积物的时代、成因、地质结构及水文地质特征，区内含水层可分为潜水、微承压水(第Ⅰ承压水)和第Ⅱ、第Ⅲ承压水含水层。

（1）全新统(Q4)粉砂、粉质粘土孔隙潜水

该含水岩组含水砂层组合类型各地不一，河漫滩、自然堤近侧，粉质砂土、粉土裸露；远离河道由粉质粘土与粉土互层，厚度一般为2-10m，最大为19.55m。据钻孔抽水资料反映，含水贫乏，出水量小于100m3/d。含水层大面积裸露，受降水直接补给，水位埋深一般为2-3m，滩地可达5m左右。

（2）上更新统(Q3)粉土、粗砂层孔隙弱承压水(第Ⅰ承压水)

发育在含钙质结核粉土的中段。据钻孔资料：沿河漫滩、自然堤近侧一带厚度较大，底板最大埋深40余米，水位埋深一般为1-3m，水量中等，局部富集，水质良好。

（3）第Ⅱ承压水

时代相当于中、下更新统和上第三纪宿迁组。

中、下更新统砂性土层较发育，两者间经常以砂砾层直接相触，构成统一的孔隙承压含水岩组，一般厚度16-19.5m，最大厚度34.9m，顶板埋深30.3-49.3m。

含水砂砾皆为河流冲积而成。砂砾层厚度与地层总厚比多在70％以上，富水性受砂层厚度的控制；构造凹陷区含水砂层发育，水量较丰富，反之则非。

沭阳县Ⅱ承压含水层埋深见图5.2-1，Ⅱ承压含水层等水位线见图5.2-2。

图5.2-1 沭阳县地下水Ⅱ承压含水层埋深图

图5.2-2 沭阳县地下水Ⅱ承压含水层等水位线图

2、基岩裂隙水

白垩纪砂页岩、侏罗纪火山岩及下元古界的片麻岩，以垅岗、残丘的形态出露于重岗山、赤山、马陵山与韩山等地。含有微弱的构造裂隙水，单井涌水量小于10-100m3/d。局部构造裂隙发育在低洼的地形条件下，有利于裂隙水的补给，单井涌水量大于100m3/d。测区内基岩裂隙水无供水价值。

沭阳县水文地质图见图5.2-3。

图5.2-3 沭阳县水文地质图

3、地下水补给、径流和排泄条件

（1）第I含水岩组

浅层水第I含水岩组，为全新统(Q4)和上更新统(Q3)潜水和微承压水(第Ⅰ承压水)，主要接受大气降水补给，其次是农田灌溉及河渠入渗补给，地下水和降水有着密切关系，雨季水位上升，旱季水位变化幅度大，一般为2-2.5m，从6月份雨季水位开始恢复，9月份结束后逐渐下降，一般地说最高水位滞后于最大降水期一个月。表层亚砂、粉砂的分布为降水入渗提供了良好途径，含钙核亚粘土的砂层水具微承压性，接受上部垂向渗入补给的强弱，取决于上覆亚粘土钙核的含量。

潜水位随地貌不同而异。潜水由于地形平坦，含水层岩性又为粉砂、亚砂土、亚粘土，所以径流条件差。水力坡度、地下水流向与地形坡度、地表水汇集方向密切吻合。潜水、微承压水的排泄主要是垂向蒸发，另一排泄途径是人工开采。

（2）第Ⅱ承压水含水层

该层地下水水位变化较大，年变幅0.5-1.2m。水位上升一般在雨季或雨后期，表明区域地下水位形成有一定量的大气降水参与，另从第Ⅰ含水层某些薄弱的隔水层向下越流补给。沭阳县范围内第Ⅱ承压水作为主要开采层，地下水位大幅度下降。地下径流来自西北、西南沂沭、淮河流域，向东北、东南排泄。

5.2.5.2地下水环境影响评价等级

本项目建成后用水由自来水厂供给，项目不对区域地下水进行开采，不会引起地下水流场或地下水水位变化；项目建成投产后，生活废水经隔油池、化粪池处理达接管标准后通过园区污水管网接入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂进行深度处理后外排，对地下水的影响主要为废水的渗漏对地下水水质的影响。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的有关规定，建设项目地下水环境影响评价类别确定为Ⅲ类。

项目所在地本项目场地周围无集中式饮用水源地、也无温泉等特殊地下水资源保护区，地下水环境为不敏感，据此判定本项目地下水评价工作等级为三级。

5.2.5.3工况分析

（1）正常工况下，地下水可能的污染来源为厂内污水处理站等跑冒滴漏。项目工程防渗措施均按照设计要求进行，且措施未发生破坏正常运行情况下，计算预测污染物的迁移。

（2）非正常工况下，若排污设备出现故障，出现开裂、渗漏等现象，在这几种情况下，污水将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中进行运移。非正常状况按照正常工况下污染源强的10倍，100倍分别预测。

5.2.5.4主要评价因子

本项目主要污染因子考虑为COD、石油类。虽然COD在地表含量较高，但实验数据显示进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此我们用高锰酸盐指数替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用高锰酸盐指数代替COD。COD的浓度为500mg/L，多年的数据积累表明高锰酸盐指数一般来说是COD的40%～50%，因此模拟预测时高锰酸盐指数浓度为250mg/L、石油类。

5.2.5.5预测模型

将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推算。分别计算100天，1000天，10年，20年后的污染物的超标距离。

（1）项目厂区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。项目废水处理设施主要为厂内污水处理站，浸润湿透面积按照4m2计，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008），钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2d）。因此正常工况下，最大渗滤量按286L/d计。根据项目污染源的具体情况，排放形式可以概化为点源；排放规律可以概化为连续恒定排放。正常工况CODMn的源强见下表。

表5.2.5-1   正常工况下的预测源强

| 工况 | 废水来源 | 污染物 | 污染物浓度（mg/L） | 废水泄漏量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工况 | 生产废水 | CODMn | 250 | 0.286 |
|  |  | 石油类 | 100 | 0.286 |

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t 时刻x 处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc( )—余误差函数。

（2）非正常工况下，主要的考虑因素是污水处理区的渗漏对地下水可能造成的影响。非正常状况按照正常工况下污染源强的10倍，100倍分别预测因此泄漏量按2860 L/d，28600 L/d计。非正常工况，泄漏按照此状况发生10天后被发现，采取控制措施停止泄露。非正常工况CODMn、石油类的源强见下表。

表5.2.5-2   非正常工况下的预测源强

| 工况 | 废水来源 | 污染物 | 污染物浓度 （mg/L） | 废水泄漏量 （m3/d） | 泄漏源强（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常工况 | 生产废水 | CODMn | 250 | 2.86 | 715 |
|  |  | 石油类 | 100 | 2.86 | 286 |
|  | 生产废水 | CODMn | 250 | 28.6 | 7150 |
|  |  | 石油类 | 100 | 28.6 | 2860 |

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入。其解析解为：

#### 5.2.5.6 水文地质参数

（1）渗透系数

渗透系数取值参数参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录B表B.1的经验值表，结合本项目区域地质概况，本项目区的渗透系数平均值及水力坡度见表5.2.5-2。

表5.2.5-2  渗透系数及水力坡度

|  | 渗透系数（m/d） | 水力坡度（‰） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 0.015 | 2.2 |

（2）孔隙度的确定

根据区域地质资料，计该区域的土壤孔隙度取得平均值为0.455，有效孔隙度按0.22计。

（3）弥散度的确定

D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图5.2-4）。根据室内弥散试验以及我们在野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。

对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取20m，横向弥散度取2m。

图5.2-4 不同岩性的纵向弥散度与研究区域尺度的关系

表5.2.5-3  含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n；DL＝aL×Um；DT＝aT×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；K—渗透系数，m/d；I—水力坡度；n—孔隙度；m—指数；DL—纵向弥散系数，m2/d；DT—横向弥散系数，m2/d；aL—纵向弥散度；aT—横向弥散度。

计算参数结果见表5.2.5-4。

表5.2.5-4  计算参数一览表

| 参数 含水层 | 水流速度U（m/d） | 纵向弥散系数 （m2/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODMn | 石油类 |
| 项目建设区含水层 | 1.6×10-4 | 1.7×10-3 | 250 | 100 |

#### 5.2.5.7 预测结果

厂区污水处理站在运行时废水发生渗漏的可能性较小，对地下水基本无影响。若厂区污水处理站和管道出现故障或发生开裂等非正常工况时，废水将会发生渗漏，最坏情况是废水保持进水浓度持续排出，从而污染地下水。根据厂区污水处理站进水浓度和主要污染因子，为使预测风险最大化，对正常运行时不作评价，只对非正常工况进行评价。

非正常工况下，污废水保持初始浓度持续排出100天、1000天、5年、10年和20年后，石油类、CODMn的超标扩散距离和最大运移距离计算结果见表5.2.5-5。

表5.2.5-5  污染物在非正常工况下运移的超标扩散距离预测结果表

| 污染物种类 | 地下水Ⅲ类标准值 | 计算值 | 污染物运移的超标扩散距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100天 | 1000天 | 5年 | 10年 | 20年 |
| COD | 20mg/L | 距离 | 4.65 | 17.9 | 26.48 | 42.75 | 71.24 |
|  |  | 浓度 | 20.04 | 19.8 | 20.09 | 20.03 | 19.99 |
| 石油类 | 0.05mg/L | 距离 | 7.24 | 26.23 | 38.27 | 59.11 | 94.55 |
|  |  | 浓度 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

从表5.2.5-5中可看出，在非正常工况下，随着时间的增加，污染物的超标扩散距离越来越大。100天后，CODMN在纵向方向（沿水流方向）上运移的最大超标扩散距离约为4.65m；石油类在纵向方向（沿水流方向）上运移的最大超标扩散距离约为7.24m。

1000天后，CODMN在纵向方向（沿水流方向）上运移的最大超标扩散距离约为17.9m；石油类在纵向方向（沿水流方向）上运移的最大超标扩散距离约为26.23m。

5年后，CODMN在纵向方向（沿水流方向）上运移的最大超标扩散距离约为26.48m；石油类在纵向方向（沿水流方向）上运移的最大超标扩散距离约为38.27m。

10年后，CODMN在纵向方向（沿水流方向）上运移的最大超标扩散距离约为42.75m；石油类在纵向方向（沿水流方向）上运移的最大超标扩散距离约为59.11m。

20年后，CODMN在纵向方向（沿水流方向）上运移的最大超标扩散距离约为71.24m；石油类在纵向方向（沿水流方向）上运移的最大超标扩散距离约为94.55m。

根据以上分析计算可知，在非正常工况下，随着时间的增加，污染物的超标扩散距离越来越大。污染物在100天之内的超标扩散距离较小，最大值为7.24m，且由于厂区潜水层的渗透系数不大，水力坡度较小，污染物随地下水运移的速度较慢，易于治理。如果厂区污水处理站发生渗漏/泄漏未被发现或得到及时控制，污染物将形成持续污染源，20年后，各项因子的超标扩散距离均较大，最大值为94.55m，污染物将会对项目厂区附近的地下水水体造成不同程度的污染。

### 5.2.6生态环境影响分析

本项目位于沭阳经济技术开发区工业园区。根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ 19-2011）中评价工作等级划分依据，项目总占地面积18100m2，为工业用地。因此，本项目生态影响评价工作等级为三级。

厂区所在的沭阳经济技术开发区工业园区已建设多年，区内建设较为成熟，厂区周边地块也已经开发建厂，人流、车流量均较大，周边动物赖以生存的环境较差，仅有适应该类环境的生物存在，主要为昆虫、鼠等常见动物种类，无珍惜保护动物，因此，本项目的建设不会对生态环境产生明显影响，但建议加强厂区的绿化建设，对厂区建设造成的资源影响进行一定的补偿。

## 5.3 环境风险影响分析

本项目的主要的风险类型为：硫酸、盐酸泄漏事故对周边环境的影响分析、正丁醇发生火灾爆炸事故的伴生次生污染对周边环境的影响、废气处理装置故障引起废气事故排放风险分析。

1、液体泄漏事故风险分析

（1）预测模式

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：—第i个烟团在时刻（即第w时段）在点(x,y,o)产生的地面浓度；

Q’—烟团排放量（mg），为释放率,mg/s;为时段长度,s；

,,—烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

式中：

（*）

和—第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

（2）预测结果

本次评价主要选择沭阳县年平均风速（风速2.9m/s）条件和静风（0.5m/s）条件两种情况下，计算硫酸、盐酸泄漏事故时下风向地面浓度，并分析在各自不利风向下对厂区及周边地区的影响。

①硫酸泄漏事故

a.年平均风速条件下的扩散

年平均风速条件下，当硫酸发生泄漏事故，物料泄漏持续时间为20min时，预测结果见表5.3-1、5.3-2。

表5.3-1  年平均风速条件下硫酸泄漏事故下风向预测结果（mg/m3）

| 下风距离（m） | 大气稳定度类型 |
| --- | --- |
|  | A-B | C-D | E | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 3.4557 | 12.0337 | 18.8687 | 19.0575 |
| 200 | 1.0400 | 4.7378 | 9.7399 | 11.9143 |
| 300 | 0.4942 | 2.5745 | 5.7238 | 7.1419 |
| 400 | 0.1395 | 1.6358 | 3.8167 | 4.8140 |
| 500 | 0.0858 | 1.1403 | 2.7516 | 3.4932 |
| 600 | 0.0122 | 0.8280 | 1.9921 | 2.6005 |
| 700 | 0.0062 | 0.4443 | 0.5134 | 0.5927 |
| 800 | 0.0029 | 0.1196 | 0.0215 | 0.0100 |
| 900 | 0.0013 | 0.0191 | 0.0003 | 0 |
| 1000 | 0.0006 | 0.0024 | 0 | 0 |
| 1100 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |
| 1200 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.3-2   年平均风速条件下硫酸泄漏事故预测结果分析

| 项目 | 大气稳定度类型 |
| --- | --- |
|  | A-B | C-D | E | F |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 28.49 | 113.25 | 212.6 | 251.26 |
| 事故发生后浓度影响范围（m） | - | - | - | - |
| 最大浓度影响程度 | 未超过短时间接触容许浓度 | 未超过短时间接触容许浓度 | 未超过短时间接触容许浓度 | 未超过短时间接触容许浓度 |
| 最大浓度影响距离（m） | 21.8 | 23.5 | 21.9 | 21.9 |

由预测结果可知，硫酸在F稳定度条件下浓度最大，最大落地浓度251.26mg/m3，位于下风向21.9m处，浓度未超过短时间接触容许浓度700mg/m3。

b.静风条件下的扩散

静风条件下，当硫酸桶发生泄漏事故，物料泄漏持续时间为20min时，预测结果见表5.3-3、5.3-4。

表5.3-3   静风条件下硫酸泄漏事故下风向预测结果（mg/m3）

| 下风距离（m） | 大气稳定度类型 |
| --- | --- |
|  | A-B | C-D | E | F |
| 0 | 5.6460 | 13.7071 | 6.9839 | 4.8984 |
| 100 | 0.0718 | 0.6812 | 1.6832 | 2.1869 |
| 200 | 0.0156 | 0.1081 | 0.2072 | 0.2816 |
| 300 | 0.0053 | 0.0173 | 0.0164 | 0.0225 |
| 400 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0007 |
| 500 | 0.0007 | 0.0001 | 0 | 0 |
| 600 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.3-4   静风条件下硫酸泄漏事故预测结果分析

| 项目 | 大气稳定度类型 |
| --- | --- |
|  | A-B | C-D | E | F |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 6.63 | 23.97 | 15.96 | 11.32 |
| 事故发生后浓度影响范围（m） | - | - | - | - |
| 最大浓度影响程度 | 未超过短时间接触容许浓度 | 未超过短时间接触容许浓度 | 未超过短时间接触容许浓度 | 未超过短时间接触容许浓度 |
| 最大浓度影响距离（m） | 5 | 6.2 | 15.7 | 21.9 |

由预测结果可知，硫酸在C-D稳定度条件下落地浓度最大，最大落地浓度23.97mg/m3，位于下风向6.2m处，浓度未超过短时间接触容许浓度700mg/m3。

②盐酸泄漏事故

a.年平均风速条件下的扩散

年平均风速条件下，当盐酸发生泄漏事故，物料泄漏持续时间为20min时，预测结果见表5.3-5、5.3-6。

表5.3-5  年平均风速条件下盐酸泄漏事故下风向预测结果（mg/m3）

| 下风距离（m） | 大气稳定度类型 |
| --- | --- |
|  | A-B | C-D | E | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.7267 | 2.5662 | 4.0665 | 4.1278 |
| 200 | 0.2175 | 0.9985 | 2.0658 | 2.5349 |
| 300 | 0.1031 | 0.5402 | 1.2065 | 1.5090 |
| 400 | 0.0291 | 0.3425 | 0.8019 | 1.0133 |
| 500 | 0.0179 | 0.2384 | 0.5769 | 0.7335 |
| 600 | 0.0025 | 0.1729 | 0.4171 | 0.5452 |
| 700 | 0.0013 | 0.0927 | 0.1074 | 0.1241 |
| 800 | 0.0006 | 0.0249 | 0.0045 | 0.0021 |
| 900 | 0.0003 | 0.0040 | 0.0001 | 0 |
| 1000 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 |
| 1100 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.3-6  年平均风速条件下盐酸泄漏事故预测结果分析

| 项目 | 大气稳定度类型 |
| --- | --- |
|  | A-B | C-D | E | F |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 6.18 | 25.42 | 48.94 | 58.34 |
| 事故发生后浓度影响范围（m） | - | 19-29 | 18-27 | 19-26 |
| 最大浓度影响程度 | 未超过短时间接触容许浓度 | 超过短时间接触容许浓度 | 超过短时间接触容许浓度 | 超过短时间接触容许浓度 |
| 最大浓度影响距离（m） | 21.7 | 23.5 | 21.9 | 21.9 |

由预测结果可知，盐酸在F稳定度条件下浓度最大，最大落地浓度58.34mg/m3，位于下风向21.9m处，浓度超过短时间接触容许浓度（10mg/m3），没有达到半致死浓度（小鼠吸入LC50300mg/m3）。

b.静风条件下的扩散

静风条件下，当盐酸储罐桶发生泄漏事故，物料泄漏持续时间为20min时，预测结果见表5.3-7、表5.3-8。

表5.3-7  静风条件下盐酸泄漏事故下风向预测结果（mg/m3）

| 下风距离（m） | 大气稳定度类型 |
| --- | --- |
|  | A-B | C-D | E | F |
| 0 | 1.1582 | 2.8117 | 1.4326 | 1.0048 |
| 100 | 0.0147 | 0.1397 | 0.3453 | 0.4486 |
| 200 | 0.0032 | 0.0222 | 0.0425 | 0.0578 |
| 300 | 0.0011 | 0.0036 | 0.0034 | 0.0046 |
| 400 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 |
| 500 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表5.3-8   静风条件下盐酸泄漏事故预测结果分析

| 项目 | 大气稳定度类型 |
| --- | --- |
|  | A-B | C-D | E | F |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 1.36 | 4.92 | 3.27 | 2.32 |
| 事故发生后浓度影响范围（m） | - | - | - | - |
| 最大浓度影响程度 | 未超过短时间接触容许浓度 | 未超过短时间接触容许浓度 | 未超过短时间接触容许浓度 | 未超过短时间接触容许浓度 |
| 最大浓度影响距离（m） | 5 | 6.2 | 15.7 | 21.9 |

由预测结果可知，盐酸在C-D稳定度条件下浓度最大，最大落地浓度4.92mg/m3，位于下风向6.2m处，浓度未超过短时间接触容许浓度（10mg/m3），也没有达到半致死浓度（小鼠吸入LC50300mg/m3）。

2、正丁醇火灾爆炸事故环境影响分析

正丁醇爆炸产生的污染物主要为一氧化碳、二氧化碳，因此对这些物质火灾、爆炸环境危害后果分析着重考虑其产生的次生污染即火灾、爆炸产生的一氧化碳等有害气体对周边环境、居民的影响。

表5.3-9  火灾事故不同稳定度下CO下风向轴线浓度预测结果（mg/m3）

| 稳定度 | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间min | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 0 | 65.0782 | 65.0845 | 0.0074 | 70.2368 | 70.2472 | 0.0124 | 28.5124 | 28.5233 | 0.0129 | 18.8627 | 18.8867 | 0.0284 |
| 100m | 2.404 | 2.4119 | 0.0091 | 8.0388 | 8.0573 | 0.0212 | 16.9334 | 16.9602 | 0.0302 | 28.1442 | 28.2096 | 0.0733 |
| 200m | 0.5929 | 0.6024 | 0.011 | 1.9933 | 2.0233 | 0.0336 | 4.2435 | 4.3009 | 0.0627 | 7.149 | 7.2971 | 0.1613 |
| 300m | 0.255 | 0.2662 | 0.0128 | 0.8514 | 0.8956 | 0.049 | 1.8049 | 1.9089 | 0.1122 | 2.9723 | 3.2444 | 0.2929 |
| 400m | 0.1356 | 0.1483 | 0.0145 | 0.4398 | 0.4991 | 0.0653 | 0.9054 | 1.0649 | 0.1715 | 1.3992 | 1.8035 | 0.4352 |
| 500m | 0.0798 | 0.0936 | 0.0158 | 0.2423 | 0.3143 | 0.0795 | 0.4627 | 0.67 | 0.2239 | 0.6349 | 1.1243 | 0.5328 |
| 600m | 0.0493 | 0.0637 | 0.0166 | 0.1332 | 0.2129 | 0.0887 | 0.2213 | 0.4516 | 0.2523 | 0.2527 | 0.7453 | 0.5501 |
| 700m | 0.031 | 0.0457 | 0.017 | 0.0702 | 0.1508 | 0.0912 | 0.0937 | 0.3165 | 0.2506 | 0.0832 | 0.5086 | 0.4972 |
| 800m | 0.0195 | 0.0339 | 0.0168 | 0.0345 | 0.1098 | 0.0874 | 0.0339 | 0.226 | 0.2257 | 0.0218 | 0.3493 | 0.412 |
| 900m | 0.0121 | 0.0257 | 0.0162 | 0.0155 | 0.0812 | 0.0791 | 0.0102 | 0.1619 | 0.1905 | 0.0044 | 0.2374 | 0.3269 |
| 1000m | 0.0074 | 0.0199 | 0.0152 | 0.0063 | 0.0603 | 0.0686 | 0.0025 | 0.1151 | 0.1554 | 0.0007 | 0.1576 | 0.2556 |
| 1100m | 0.0043 | 0.0156 | 0.014 | 0.0023 | 0.0448 | 0.0578 | 0.0005 | 0.0804 | 0.125 | 0.0001 | 0.1011 | 0.1993 |
| 1200m | 0.0025 | 0.0123 | 0.0126 | 0.0007 | 0.0331 | 0.048 | 0.0001 | 0.0547 | 0.1003 | 0 | 0.0622 | 0.1551 |
| 1300m | 0.0014 | 0.0097 | 0.0111 | 0.0002 | 0.0241 | 0.0396 | 0 | 0.0361 | 0.0804 | 0 | 0.0365 | 0.1201 |
| 1400m | 0.0007 | 0.0077 | 0.0098 | 0.0001 | 0.0174 | 0.0326 | 0 | 0.023 | 0.0642 | 0 | 0.0203 | 0.0921 |
| 1500m | 0.0004 | 0.0061 | 0.0085 | 0 | 0.0123 | 0.0268 | 0 | 0.0141 | 0.051 | 0 | 0.0106 | 0.0698 |
| 1600m | 0.0002 | 0.0048 | 0.0073 | 0 | 0.0085 | 0.022 | 0 | 0.0082 | 0.0403 | 0 | 0.0052 | 0.0521 |
| 1700m | 0.0001 | 0.0038 | 0.0063 | 0 | 0.0057 | 0.018 | 0 | 0.0046 | 0.0314 | 0 | 0.0024 | 0.0383 |
| 1800m | 0 | 0.003 | 0.0054 | 0 | 0.0038 | 0.0147 | 0 | 0.0025 | 0.0242 | 0 | 0.0011 | 0.0275 |
| 1900m | 0 | 0.0023 | 0.0046 | 0 | 0.0024 | 0.0119 | 0 | 0.0012 | 0.0184 | 0 | 0.0004 | 0.0194 |
| 2000m | 0 | 0.0018 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0.0096 | 0 | 0.0006 | 0.0138 | 0 | 0.0002 | 0.0133 |
| 2100m | 0 | 0.0014 | 0.0034 | 0 | 0.0009 | 0.0077 | 0 | 0.0003 | 0.0102 | 0 | 0.0001 | 0.0089 |
| 2200m | 0 | 0.0011 | 0.0029 | 0 | 0.0005 | 0.0061 | 0 | 0.0001 | 0.0073 | 0 | 0 | 0.0058 |
| 2300m | 0 | 0.0008 | 0.0025 | 0 | 0.0003 | 0.0048 | 0 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | 0.0037 |
| 2400m | 0 | 0.0006 | 0.0021 | 0 | 0.0002 | 0.0037 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.0023 |
| 2500m | 0 | 0.0005 | 0.0018 | 0 | 0.0001 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0014 |
| 2600m | 0 | 0.0003 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.0008 |
| 2700m | 0 | 0.0002 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.0005 |
| 2800m | 0 | 0.0002 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0003 |
| 2900m | 0 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0001 |
| 3000m | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0001 |
| 3100m | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
| 3200m | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
| 3300m | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
| 3400m | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500m | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3600m | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3700m | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3800m | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3900m | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000m | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4100m | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4200m | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300m | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LC50为2069mg/m3，4h（大鼠吸入）；伤害阀浓度 IDLH 为 1700mg/m3；短时间接触容许浓度 PC-STEL 为 30mg/m3 |

由上表可知，火灾事故状态下，有毒有害气体泄露对项目下风向厂区工作人员和正常工作生活会产生影响，最大落地浓度出现在下风向81m处，浓度为20.19mg/m3，未超过短时间接触容许浓度（30mg/m3）。因此，一旦发生火灾事故，应立即疏散火场周围的五官人员，同时应通知下风向区域内邻近企业人员和居民区做好防护措施，在必要的情况下进行疏散。

3、废气处理装置事故性排放环境影响分析

本项目非正常排放情况大气环境影响采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式来预测。

（1）预测模式选用

采用非正常排放模式计算事故1和事故2这两种假设事故排放造成下风向污染物浓度分布和超标距离。

大气非正常排放模式：

式中： t为扩散时间；T为非正常排放时间。

（2）预测结果

预测有风（取年平均风速2.9m/s）、静小风（风速小于1.0m/s）条件下事故对环境影响，结果见表5.3-10。

表5.3-10   事故排放时大气污染物最大浓度及超标距离

| 预测因子 | 时刻 | 稳定度 | B | C | D | E | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 事故发生第15分钟 | 下风向最大浓度值（mg/m3） | 0.09 | 0.09 | 0.089 | 0.044 | 有风 |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | — |  |
|  | 事故发生第30分钟 | 下风向最大浓度值（mg/m3） | 0.09 | 0.09 | 0.089 | 0.044 |  |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | — |  |
|  | 事故发生第15分钟 | 下风向最大浓度值（mg/m3） | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.012 | 静小风 |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | — |  |
|  | 事故发生第30分钟 | 下风向最大浓度值（mg/m3） | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.012 |  |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | — |  |

从上表可以看出，事故发生后，在第15分钟时VOCs在各种稳定度条件下均没有超标现象。发生30分钟后，由于污染源停止排放污染物，地面最大浓度逐渐下降，下风向无超标现象。从预测结果可以看出，在假定污染事故发生时，对下风向环境敏感点的VOCs浓度不会有明显影响。

4、危废暂存事故性排放分析

项目产生的危废为废槽液、槽渣、污水处理污泥，主要在污水处理、酸洗、除油、涂覆过程产生，由建设单位分类收集后密封暂存于危废仓库。危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设，正常情况下，危废暂存在危废库内，不会污染周边环境。

企业收集转运至危废仓库过程中可能发生泄漏、仓库内放置时因工作人员操作失误发生意外泄露时，将会对项目所在地的环境产生影响。本项目危废中的主要有害成分是废硫酸、废盐酸、废有机溶剂，一旦危废泄露，可能会产生以下危害：（1）危废中的废酸以酸雾的形式逸散至空气中污染空气；（2）液态危废泄露可能会污染土壤和地下水。针对可能发生的危废泄露事故，建设单位应做到：（1）注重危废收集转运过程的密封保存和分类收集，转运时应谨慎操作；（2）培训员工按制度进行操作；（3）做好危废仓库的地面防渗、防漏措施，避免液态危废污染土壤和地下水；（4）做好应急措施，预先准备充足的应急物资，如若发生泄露应尽快采取隔离、转移、堵漏等措施，将废气引至处理设施内处理，废液引至应急池内收集处理；（5）将危险废物的贮存纳入到日常管理中，定期或不定期的实施环境安全检查，对危险废物的包装容器是否存在腐蚀穿孔、密封不良、老化等进行重点检查。

在规范危废仓库管理、做好风险防范的前提下，本项目危废泄露事故的风险在可控范围内。

5、伴生次生污染

在储存过程中，某一种物料泄出可能引发火灾事故，可能引发其他物料同时发生火灾连锁事故；同时液体或气体向外环境溢出或散发出，其可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。次生伴生危害一览见表5.3-11。

表5.3-11  伴生、次生危害一览表

| 序号 | 化学品名称 | 条件 | 伴生和次生危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸、盐酸、正丁醇 | 泄漏 | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。有害燃烧产物：氧化硫等 |

6、风险评价结论

本项目建成后虽然存在一定的环境风险，但由于贮存、使用化学品量少，并且不存在剧毒物品，事故源均较小。

本项目的风险主要是硫酸、盐酸、正丁醇泄漏事故及废气处理装置故障引起废气事故排放等，分析结果表明：项目硫酸、盐酸、正丁醇泄漏及废气事故排放等事故发生时，可以及时有效得到控制，不会造成较大的人员伤亡及财产损失。

为了防范事故和减少危害，建设项目从厂区总平面布置、危化品储存管理、污染治理系统事故运行机制、工艺设备及装置、电气电讯安全措施及消防、火灾报警系统等方面编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。针对可能发生的环境风险所产生的特征污染物，在各类事故发生时，选择适当的因子进行应急检测，指导应急救援及环境污染治理方案的编制和实施。

# 6 环境保护措施及其可行性论证

6.1 施工期环境保护措施评述

建设项目主要建设内容为4座厂房、办公楼、门卫以及其他公辅设施，项目土建施工期将产生一定量的废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较大。

6.1.1 施工期噪声防治措施

施工期间，运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，建议在施工期间采取以下相应措施：

（1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩和其它有高噪声设备作业的施工；

（2）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；

（3）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；

（4）尽量采用商品混凝土；

（5）加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。

6.1.2 施工废气防治对策

1、施工废气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气。此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。各种废气排放时间较短，排放量有限，且本施工作业场地远离居民等敏感区，只要使设备处于良好的运行状态，一般不会对周围环境空气产生明显影响。

2、施工粉尘和扬尘

施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

为减轻粉尘和扬尘污染程度和影响范围，建设单位必须根据国家环保局环发[2001]56号《关于有效控制城市扬尘污染的通知》采取以下对策：

（1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

（2）开挖时,对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；

（3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

（4）应首选使用商品混凝土,因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；

（5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；

（6）当风速过大时,应停止作业,并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

6.1.3 污水环境影响分析和防治对策

施工废水包括施工生产用水和施工生活用水等，水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期间废污水不能随意直排。施工期间，在排污工程尚不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。一些清洗废水泥沙量较大，通过沉淀过滤可以排放。其余废水应收集送污水厂处理达标后外排。

6.1.4 施工垃圾的环境影响分析

施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾，以及一定数量的废弃建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。

在工程建设期间，前后必然要有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。

对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、并加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。所以，工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，并定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。

对各类车辆、设备使用的燃油、机油润滑油等应加强管理，所有废弃油类均要集中处理，不能随意倾倒，更不能任意弃入河中。

## 6.2大气污染防治措施评述

建设项目建成后废气主要为有组织排放的喷砂废气、酸洗废气及涂覆、烘干、真空烧结废气；无组织排放的机加工、焊接废气，未被收集的废气、酸洗废气及涂覆、烘干、真空烧结废气。

### 6.2.1 喷砂粉尘防治措施评述

1、废气处理走向图

本项目喷砂过程产生的粉尘经集风装置收集后由布袋除尘装置处理，集气罩收集效率为95%，布袋除尘器除尘效率为95%，经布袋除尘装置处理后的废气经15m高FQ1排气筒高空排放；粉尘处理工艺如下：

图6.2-1 粉尘处理工艺流程图

2、集气罩收集达标可行性

废气收集的效率和程度主要取决于管道、集气罩的设计好坏和安装位置， 本项目的废气主要为喷砂过程产生的粉尘废气。结合生产设备清单，产生废气的设备主要有自动喷砂线2条，根据企业提供资料，项目设备均采用自带集气罩对废气进行收，集气罩四周均有边。自带集气罩覆盖面积约为1.0m2；集气罩抽气方尽可能与污染源的气流方向运动一致，可充分利用污染源的气流的初始动能；集气罩管道内始终保持微负压状态，可保证产生的废气95%以上被收集，此过程会产生少量无组织废气。

3、废气处理装置可行性分析

布袋除尘器是利用多孔的袋状过滤材料从含尘气体中捕集粉尘的一种除尘设备，主要由过滤材料（滤袋）、清灰装置及控制装置、存输灰装置和风机五部分组成，其主要特点为除尘效果好、适应性强、便于回收干物料、无废水排放和污泥处理等后遗症。布袋除尘器主要工作机理是含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升，当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰时间约为30-60s，清灰的时间间隔约为3-8min。布袋除尘器内部构造见图6.2-2。

图6.2-2   布袋除尘器内部构造示意图

布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料，布袋除尘器的滤料主要为合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡，根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。本项目布袋除尘器的滤料选用500g防水抗静电涤纶针刺毡，使用寿命可达30000小时以上。本项目拟选用布袋除尘器主要技术参数见表6.2.1-1。

表6.2.1-1  布袋除尘器主要设计参数表

| 工段 | 滤料种类 | 过滤风速 | 过滤面积 | 阻力 | 使用寿命 | 设计除尘效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎 | 涤纶针刺毡 | 1.5m/s | 45m2 | 300~1200Pa | 3-4年 | >95% |

4、废气处理达标可行性分析

布袋除尘器属于技术成熟的干式高效除尘设备，根据《袋式除尘器的除尘效率研究》（西南交通大学，周军）中对于国内外工业企业布袋除尘器除尘效率的研究，普通布袋除尘器对1μm以上的尘粒，其稳态过滤效率可达99%以上，对0.4μm~1μm的微细粉尘的稳态过滤效率可达98%以上。本项目喷砂生产过程中粉碎颗粒物粒径大于5μm，其理论去除率可达99%以上，因此，本项目布袋除尘器选用95%的去除效率是完全可以达到的。

根据工程分析章节计算，喷砂粉尘经布袋除尘器处理后最终排放量为0.025t/a、排放速率为0.021kg/h、排放浓度为14mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准。

根据上述章节分析，建设项目生产工序产生的含尘废气经配套的处理措施处理后，能够达标排放。脉冲式布袋除尘器及滤芯除尘器广泛用于机加工行业颗粒物收集处理行业，对颗粒物废气具有较好的去除效率。根据台州市椒江新时代有限公司和冠龙电机有限公司等公司颗粒物废气采用脉冲式布袋除尘装置处理后可达标排放的实际工程经验，项目颗粒物废气采用布袋除尘装置处理后，可确保废气经处理后达标排放。

### 6.2.2 酸洗、刻蚀废气防治措施评述

本项目酸洗、刻蚀操作在密闭车间内进行，酸洗工作有大量的HCl、硫酸雾挥发、刻蚀过程有NOX挥发。本项目每条酸洗槽尺寸为2.2*0.8*1.6m，有效容积为2.0m3，每个酸洗槽上段沿纵向设置侧边吸风系统，负压抽吸HCl、硫酸雾、NOX进入二级碱液喷淋塔处理。

1、废气处理走向图

图6.2-3 酸洗、刻蚀废气收集处理工艺

2、集气罩收集可行性分析

废气收集的效率和程度主要取决于管道、集气罩的设计好坏和安装位置，厂区共设酸洗、刻蚀槽各4个，每个酸洗槽容积均为2.0 m3，本项目酸洗槽安装侧边吸风装置进行有害物的控制和输送，具有风量小、污染控制效果好、抗干扰能力强、不影响工艺操作等特点。项目酸洗、刻蚀过程中用塑料纸对酸洗刻蚀池进行密闭处理。根据《环保设备设计手册——大气污染控制设备》(周兴求主编，化学工业出版社)P508：吸气罩的排风量Q取决于槽面面积、横向气流大小和槽液温度等因素，按下式计算：

Q=(0.51～0.76)LB(m3/s)

式中：L——工业槽的长度，m；

B——工业槽的宽度，m。

经上式计算，吸气罩的风量Q设计值为0.9～1.3m3/s，即3240～4680m3/h。建设方选取的风机风量为10000m3/h，是可行的。

3、设备工作原理

洗涤塔是一种洗涤装置，采用水吸收废气中的酸性气体等物质。废气进入洗涤塔后，流经塔内填料层，洗涤液自喷嘴均匀地喷洒于填料上，废气与洗涤液在充分润湿的填料层相互接触，通过物理、化学的吸收作用，将废气中的污染物吸收于洗涤液中，达到去除污染物的目的；然后含水的气体经过除雾器去除多余水分后由排风机排入大气。废气处理流程见下图：

图6.2-4 酸洗废气喷淋装置工艺流程图

4、废气处理达标性分析

本项目碱液喷淋塔采用3~5%氢氧化钾溶液做为循环吸收液，碱性的吸收液可与酸性HCl、硫酸雾、NOX反应，配套设有pH在线显示器，以显示循环洗涤液的反应情况，塔内设喷淋、填料层，出口前设除雾层。系统运行时，可根据仪表pH显示值变化判断循环吸收液反应情况，药剂可从设备人工加药口加入，吸收液循环使用，定期补充，不外排。酸洗喷淋处理后的废气通过离心风机由15m高的排气筒（FQ2）高空排放，刻蚀喷淋后的废气通过离心风机由15m高的排气筒（FQ3）高空排放。

本项目碱液喷淋塔的设置情况见表6.2.2-1。

表6.2.2-1  碱液喷淋塔设置一览表

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗工序，10000m3/h，1套、刻蚀工序，10000m3/h，1套。 |
| 2 | 风机及内部管道系统 | 风机 | 10000m3/h，7.5kW，玻璃钢 | 台 | 2 |
| 3 |  | 排气筒 | 15米，Φ400mm，玻璃钢，沿墙 | 套 | 2 |
| 4 | 碱洗涤塔 | 本体 | 10000m3/h，玻璃钢，φ1200mm*4300mm | 套 | 2 |
| 5 |  | pH计 | 在线pH，0-14范围 | 套 | 2 |
| 6 |  | 循环泵 | 配套，镀宝，2.2kW | 套 | 2 |
| 7 | 电气及电缆 | / | 业主电缆接至电柜内 | 套 | 2 |
| 8 | 安装辅料 | / | 辅材 | 套 | 2 |

本项目两级喷淋装置处理效率总计96%。经处理后，酸洗、刻蚀工序HCl、硫酸雾、NOX排放量分别为0.10t/a、0.22t/a、0.13t/a，排放速率分别为0.17kg/h、0.36kg/h、0.22kg/h，排放浓度分别为17mg/m3、36mg/m3、22mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

根据江苏诚德钢管酸洗工序酸雾废气经酸雾喷淋塔处理后可达标排放的实际工程案例，项目采用酸雾喷淋塔处理酸洗过程产生的酸雾，可确保废气达标排放。

### 6.2.3 涂覆、烘干、真空烧结废气防治措施评述

1、废气处理走向图

项目涂覆、烘干、真空烧结废气主要包括NOX、VOCs，项目涂覆、烘干及真空烧结废气经“炽热碳还原”、“水喷淋+催化裂解”处理后经15m高FQ4、FQ5排气筒高空排放。

图6.2-4 涂覆、烘干、真空烧结废气收集处理工艺

2、废气处理可行性分析

（1）NOX废气处理可行性分析

①方法比选

氮氧化物(NOx)是一种毒性很大的黄烟，不经治理通过烟囱排放到大气中，形成触目的棕(红)黄色烟雾，俗称“黄龙”，在众多废气治理中NOx难度最大，是污染大气的元凶。如果得不到有效控制不仅对操作人员的身体健康与厂区环境危害极大，而且随风飘逸扩散对周边居民生活与生态环境造成公害。NOx常用的处理方法见表6.2.3-1。

表6.2.3-1  氮氧化物处理方法原理、适用范围和特点

| 序号 | 处理工艺 | 工艺优点 | 工艺不足 | 尾气排放（µg/m3） | 投资万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸性尿素还原工艺，四级串联 | 1）耐腐蚀，装置为pp材质 2）原料易购 3）无废水废渣产生 | 1）装置价格较高，一次性投入大。 2）北方地区冬季需注意防冻保温（pp材质不耐寒）。 3）成本相对偏高，年运行费用约15万元 | ≤200 | 250 |
| 2 | 碱液喷淋吸收塔工艺，三级串联 | 1）耐腐蚀，玻璃钢材质 2）原料易购成本低，年运行费用约10万元 | 1）装置占地面积大 2）产生废水废渣，需二次处理 3）操作弹性小 4）对于高浓度NOx的治理需补充空气加以稀释 | ≤240 | 120 |
| 3 | 尿素+碱液三级串联喷淋吸收 | 1）耐腐蚀，玻璃钢材质 2）原料易购，成本低，年运行费用约12万元 | 1）装置占地面积大 2）产生废水废渣，需二次处理 3）操作弹性小 4）对于高浓度NOx的治理需补充空气加以稀释 | ≤240 | 130 |
| 4 | 纯氧氧化，纯水+碱液喷淋吸收 | 原料易购成本低，年运行费用约10万元 | 1）装置占地面积大 2）产生废水废渣，需二次处理 3）操作弹性小 | ≤240 | 200 |
| 5 | 炽热碳还原 | 1）工艺简单，占地面积小 2）无动力消耗 3）装置操作弹性大操作简单 4）无二次污染物产生 5）原料易购成本低年运行费用约10万元 | 装置适用范围较窄，对于低浓度、大气量NOx废气处理而言，运行成本增加较大 | ≤200 | 55 |

由上表可知，炽热碳还原工艺简单，无动力消耗、无二次污染物产生，与其他方法相比，投资费用较低。因此，本项目拟采用炽热炭还原系统处理NOx。

②炽热炭还原原理

炽热碳还原NOx反应原理如下：

2NO+C=N2+CO2

2NO2+2C=N2+2CO2

③炽热炭还原系统设计介绍

本项目产生的NOx首先进入缓冲罐进行均量、均压，然后NOx进入碳还原炉底部腔室，在烟筒热风拔力作用下，NOx穿过炽热碳层被还原成N2和CO2。设备主体材质为304不锈钢，内衬耐火砖，烟筒及冷却水夹套材质为304不锈钢，烟筒直径DN300mm，夹套直径DN400mm，夹套高度1600mm，炉子直径DN1600mm，高度3200mm，碳还原层篦子有效直径1000mm，篦子高度800mm，NOx入口直径DN300mm，入口高度500mm。

本项目炽热炭还原系统工艺流程见图6.2-5。

图6.2-5  炽热炭还原系统工艺流程

④炽热炭还原系统处理可行性分析

兰州金川科技园500t/a硝酸银生产线位于兰州榆中和平经济技术开发区，项目采用炽热炭还原法处理硝酸银生产线产生的NOx，实际工程中处理效率可达99%以上。本项目炽热碳还原系统对NOx还原效率为95%是可以达到的。经处理后，本项目NOx排放量为0.5t/a、排放速率为0.21kg/h、排放浓度为41.8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

（2）VOCs废气处理可行性分析

①方法比选

目前，国内外常用的有机废气处理方法包括热破坏法、吸收法、吸附法、冷凝法、生物过滤等，近几年来形成的新技术有电晕法、催化燃烧法、等离子体分解法、光催化降解等。这些方法的原理、适用范围和特点见表6.2.3-2。

表6.2.3-2  有机废气处理方法原理、适用范围和特点

| 方法 | 原理 | 适用范围 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热破坏法 | 在燃烧过程中通过氧化和热裂解、热分解最终将有机废气转化为无害物质 | 低浓度机烃类，可燃物 | 简单易行 | 成本高，不经济 |
| 吸收法 | 液体吸收剂与废气直接接触而将有机废气转移到吸收剂中 | 大气量、中等浓度的含有机废气废气的处理 | 技术成熟，适应性强，去除效率高，费用低，易操作 | 吸收容量有限，存在二次污染，安全性差 |
| 吸附法 | 利用比表面积非常大的多孔结构，将有机废气分子截留 | 多应用在苯系物、卤代烃的吸附处理 | 去除效率高，净化彻底，能耗低，工艺成熟，易于推广 | 处理设备庞大，流程复杂，吸附剂需再生 |
| 冷凝法 | 将废气冷却到低于有机物的露点温度，使有机物冷凝成液滴而从气体中分离出来 | 有机废气含量高、气体量较小的有机废气 | 简单易行，投资运行费用低 | 效率低，设备庞大 |
| 生物过滤 | 附着在滤料介质中微生物在适宜的环境条件下利用废气中的有机物作为碳源和能源，维持其生命活动，并将有机物氧化分解为CO2、H2O和细胞基质的过程 | 低浓度、生物可降解性好的气态污染物 | 设备简单，运行费用低、较少形成二次污染 | 不适宜处理高浓度有机废气 |
| 电晕法 | 通过沿陡峭、脉冲窄的高压脉电晕放电，在常温常压下获得非平衡等离子体，对有害物质分子进行氧化降解反应 | 降解直链有机物特别是双键化合物 | 能达到较好的去除效率，低成本，低费用 | 降解芳烃类较难 |
| 催化燃烧法 | 发生一系列的分解、聚合及自由基反应，通过氧化和热裂解、热分解，最终产物是水、二氧化碳等无毒无害物质 | 可应用于高浓度和低浓度的有机废气处理 | 应用广泛，设备简单，投资少，操作方便，净化彻底 | 设备成本和运行费用相对较高 |
| 等离子体分解 | 利用等离子体的化学作用分解氯氟烃之类难分解气体为无害物的成用 | 用于处理各类污染物，尤其是难消解含卤化合物 | 过程所需时间短，设备小 | 设备及运行成本较高 |
| 催化裂解 | 通过光催化氧化反应净化消除挥发性有机气体，就是让特定波长的光照射纳米TiO2半导体材料，可以激发出“电子一空穴”对 | 应用于消除半封闭或封闭空间微量有害气体的去除 | 有投资少，运行费用低，无二次污染 | 对进气中颗粒物的浓度要求较高 |

经比选分析后，本项目拟采用水喷淋+催化裂解处理有机废气。

②催化裂解原理

本项目贵金属涂覆液中含有较多的挥发性有机物，这些有机物在涂覆工序、烘干工序以及真空烧结工序全部挥发。本项目拟设置一套水喷淋+催化裂解装置，涂覆工序、烘干工序以及真空烧结工序产生的废气收集后经管道输送至水喷淋+催化裂解装置中集中处理。

催化裂解废气处理系统采用国际最先进的高压系统作为能量源，在反应器中产生的高速电子可将异味污染物分子裂解破坏，能将有机分子瞬间打碎降解，同时将产生大量羟基自由基、臭氧、活性氧等强氧化性物质，将异味污染物分子再次氧化。

针对低浓度、低阈值废气具有效果极佳，且能耗低、运行稳定可靠，同时，装置运行过程中无需添加任何药剂，无二次污染，系统采用西门子PLC控制，可实现整个设备的自动化。本系统的运行和维护较为简单。

催化裂解装置为针对中低浓度VOC废气研发的高效、低耗的新型专利设备，目前广泛应用于石化、医药、日用化学品等行业废气的处理。在南通海安化工园区的相关企业（如东材新材料、宏申化工及桑达化工等企业）实际运行过程中，处理稳定、高效，无二次污染产生，针对苯系物的VOC废气去除率稳定在99%以上。

图6.2-6催化裂解装置图

系统特点：①催化裂解+氧化催化触媒技术耦合；②氧化反应彻底，臭气活性分解率高；③提高氧化除臭和吸附性能；④高除臭率（90%以上）；⑤其他方法难处理臭气，此系统除臭效率高；⑥低运行成本（一般装置的1/4）；⑦吸附/触酶剂使用寿命长；⑧吸附/触酶剂价格便宜，可再生利用。

本项目水喷淋+催化裂解设备设计参数见表6.2.3-3。

表6.2.3-3  本项目催化裂解设备设计参数

| 处理风量 | 10000m3/h |
| --- | --- |
| 废气进口温度 | ≤50℃ |
| 占地面积（m） | 约28m2 |
| 水喷淋+催化裂解功率（kW） | 35kW |
| 材质 | 不锈钢、碳钢、陶瓷、石英、四氟、树脂等 |
| 备注 | 外设防爆箱 |

③处理可行性分析

a.工程实例

南京源港精细化工有限公司是由江苏源港投资有限公司投资建立的一家绿色高新化工企业，公司于2008年5月在国家级化工园南京化学工业园区注册，注册资本1.5亿元人民币。公司于2009年开工建设。公司已建成15万吨/年碳五分离装置、2.5万吨/年碳五石油树脂及P-DCPD装置各一套，该装置系园区大型乙烯配套装置对接项目之一。主要产品为异戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯、C5石油树脂等系列产品。该企业生产中产生的有机废气引风收集后，通过水喷淋+催化裂解工艺进行处理。根据《南京源港化工有限公司环境监测报告》（（2014）宁白化监（气）字第201409110号），进气VOCs平均浓度约42.25mg/m3，通过末端处理装置后排放浓度大概0.0565mg/m3左右，去除率达到99.86%，达标排放。

b.本项目所用工艺可行性分析

本项目涂覆线废气经水喷淋+催化裂解装置处理后VOCs排放量为0.86t/a、排放速率为0.36kg/h、排放浓度为36mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相关标准，对大气环境影响较小。

综上所述，本项目废气处理设施可行。

### 6.2.4 排气筒的合理性分析

本项目共需设置5个排气筒，本项目建成后厂区排气筒布设情况见表6.2.4-1及平面布置图。废气通过车间的废气收集系统，送至各废气处理设施后达标排放。

表6.2.4-1  本项目建成后厂区排气筒布设情况

| 编号 | 污染源 | 污染工序 | 污染因子 | 高度 | 直径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FQ1 | 喷砂车间 | 喷砂 | 颗粒物 | 15 | 0.3 | 1#厂房 |
| FQ2 | 酸洗车间 | 酸洗 | 硫酸雾 | 15 | 0.3 | 2#厂房 |
|  |  |  | HCl |  |  |  |
| FQ3 |  | 刻蚀 | NOx | 15 | 0.3 |  |
| FQ4 | 涂覆线1# | 真空烧结 | NOx | 15 | 0.3 | 2#厂房 |
| FQ5 | 涂覆线2# | 涂覆、烘干、真空烧结 | VOCs | 15 | 0.3 | 3#厂房 |

1、排气筒数量合理性分析

本项目按照生产要求共设置5个排气筒，如上表所示。根据车间生产线布局情况，在不影响生产作业的前提下，废气治理设施和排气筒尽量可能合并设置。本项目每条涂覆线设置涂覆工段、烘干工段、真空烧结工段4个区域，根据实际需要，4个生产区产生的同类废气配置一套废气净化装置及一个排气筒。

2、排气筒高度合理性分析

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定“排气筒高度需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。本项目周边建筑物不超过15m，因此设置不低于15m高排气筒符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），本项目排气筒高度设置合理。

3、排气筒规范化要求

建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。

### 6.2.5 无组织废气治理措施

（1）项目无组织排放污染源及走向如下图：

图6.2-7  建设项目无组织废气走向图

（2）无组织排放拟采用的主要控制措施有：

本项目无组织废气主要来源CNC机加工金属粉尘、焊接烟尘、酸洗槽废气、未收集的涂覆废气。建设项目拟针对各产污环节采取有效的治理措施，合理设计废气收集系统、废气处理设施，最大程度地减少无组织排放。但因工艺限制部分废气收集效率无法达到100%，因此不可避免会有无组织废气产生。为避免因过度无组织排放影响周边环境，建设项目拟采取以下措施：

（1）生产车间顶部设置排风换气系统，连续运行，及时将产生的粉尘、有机废气排至室外，减少其在车间内的累积；

（2）尽可能采取密闭性措施，有效避免废气的外逸，尽可能使无组织排放转化为有组织排放；

（3）提高设备的密封性能，并严格控制系统的负压指标，有效避免废气的外逸；

（4）加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放；

（5）合理布置车间，将产生无组织废气的工序尽量布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响；

（6）加强厂内绿化，设置一定的卫生防护距离，以减少无组织排放的气体对周围环境保护目标的影响。

实践证明，通过采取以上无组织排放控制措施，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。通过预测，本项目无组织排放对大气环境及周边敏感目标的影响较小，不影响周边企业的生产、生活，无组织废气的控制措施可行。

### 6.2.6 非正常排放控制措施可行性分析

建设项目非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，建设项目拟采取以下处理措施进行处理：

①提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；并加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况；

②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；

③开车过程中应先运行废气处理装置、后运行生产装置；

④停车过程中应先停止生产装置、后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置；

⑤检修过程中应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后排放；

⑥停电过程中应立即手动关闭原料的进料阀，停止向反应装置中供应原料；立即启用备用电源，在备用电源启用后，应先将废气送至废气处理装置处理后排放，然后再运行反应装置；

⑦加强废气处理装置的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。

通过以上处理措施处理后，建设项目的非正常排放废气可得到有效的控制。

### 6.2.7 废气治理经济可行性分析

建设项目废气治理运行所增加的费用主要包括电费、水费、设备折旧维修费、原料费、人员工资等，具体情况见表6.2.7-1。

表6.2.7-1 建设项目废气治理运行费用一览表

| 类别 | 年消耗量 | 单价 | 年费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电费 | 1万kWh | 0.8元/kWh | 0.8 |
| 水费 | 550t/a | 2.8元/t | 0.15 |
| 焦炭 | 20吨 | 3000元/吨 | 6 |
| 设备折旧维修费 | 按直接投资的4%计（设备投资127万） | 5.08 |
| 人工费 | 1人 | 40000 | 4 |
| 其他费用 | / | / | 5 |
| 合计 | / | / | 21.03 |

由上表可知，建设项目废气治理措施年运行费用共约21.03万元/a，在建设单位经济承受范围内；因此从经济角度分析，江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司完全能够做到废气污染物长期稳定达标排放，符合可持续发展的要求。

## 6.3 废水污染防治措施评述

### 6.3.1 项目废水处理措施

1、项目厂区废水走向图

项目厂区内排水系统采用雨（清）污分流体制。

雨水系统：厂区内雨水经雨水管网收集后，排入区域市政雨水管网。

污水系统：生活污水经化粪池预处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8978-2002）一级A标准要求后排入沂南河。

本项目全厂污水排放去向见图6.3-1。

图6.3-1 全厂污水排放走向

2、生活污水污染防治措施

本项目生活污水采用化粪池进行预处理。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解。生活污水B/C值比较高，可生化性好。采用化粪池对生活污水进行过滤沉淀，在正常运行状态下出水可以满足沭阳凌志水务有限公司污水处理厂的接管标准。

3、生产废水污染防治措施

（1）废酸处理工艺

钛材酸洗废水中含有一定量硫酸钛、盐酸钛、草酸钛及相应的残留酸，溶液呈紫罗兰颜色，略有气味及酸味，考虑到该类废酸液中钛盐比较稳定，需做中和水解处理，使钛盐以偏钛酸盐或水合二氧化钛形式沉降在污泥中。具体处理工艺见图6.3-2—图6.3-3。

图6.3-2  废盐酸处理工艺

图6.3-3 废硫酸与废草酸处理工艺

废酸处理及冲洗水处理反应方程式：

①钛硫酸盐Ti(SO4)2和TiOSO4水解析出白色的偏钛酸沉淀。

Ti(SO4)2+H2O == TiOSO4+H2SO4

TiOSO4+2H2O == H2TiO3  +H2SO4

H2SO4+Ca(OH)2== CaSO4  +2H2O

②钛的氯化物TiCl3中，Ti3+离子有还原性，其还原能力比Sn2+离子还要强。

4Ti3+ +2 H2O + O2＝4TiO2+ + 4H+

TiO2+ +2 H2O == H2TiO3  +2 H+

2HCl+Ca(OH)2== CaCl2  +2H2O

③钛的草酸盐草酸钙，水解析出白色的偏钛酸沉淀。

Ti(C2O4)2+H2O == TiOC2O4+H2C2O4

TiOC2O4+2H2O == H2TiO3   +H2C2O4

H2C2O4 +Ca(OH)2== CaC2O4   +2H2O

废酸处理主要设备及构筑物：

①废酸调节灌：体积：5m3，材质：PE，数量：3个。

设备配置：耐酸泵2台，1备1用，流量5m3/h，扬程15m。磁翻板液位计3套，管道阀门选用UPVC或PPH材料。

②中和反应罐，体积：5m3，材质：PE或PP，数量：2个。

设备配置：搅拌机：2台；螺杆泵：2台，1备1用，流量5m3/h，进泥压力0.5-0.8MPa，自动控制pH计2套。60m2压滤机2台。

③中间水池：废酸处理及冲洗水处理共用。有效体积20m3，钢砼地上、地下结构。

设备配置：清水泵1台，1备1用，流量10m3/h，扬程30m。精密过滤器2套。

④含盐废水收集罐：有效体积5m3，材质：PE或PP。用于废盐酸处理压滤液收集，该废水需蒸发脱盐处理，蒸发过程采用电加热。

设备配置：清水泵2台，1备1用，流量5m3/h，扬程15m。

⑤石灰化浆池：有效体积3m3，材质：碳钢或不锈钢。

设备配置：搅拌器1台，污泥泵2台1备1用，流量2-3m3/h。

由于钛的氯化物不能自主析出沉淀，因此，项目拟采用搪瓷蒸发釜对产生的钛的氯化物进行进一步蒸发，其工艺流程如下：

图6.3-4 蒸发工艺流程图

由于项目蒸发水量较少，且蒸发温度仅为70℃，考虑到项目实际生产需要，蒸发采用电加热。

项目共设3个废酸调节罐用于对3个酸洗线废酸进行分别收集，收集后的废酸处理过程中盐酸自用1套反应罐，硫酸草酸共用1个反应罐，反应后废酸液进入同一套中间水池，3种酸不同时处置，项目盐酸酸洗线废水产生量约为1.9m3/d，硫酸酸洗线废水产生量约为1.9m3/d，草酸酸洗线废水产生量约为3.9m3/d，项目设置废酸收集罐及中和反应罐均5m3、中间水池20m3，有能力处理项目产生的酸洗废水。

废酸处理达标可行性分析：

本项目废水处理装置各工艺单元处理效率见表6.3.1-1—表6.3.1-2。

表6.3.1-1  草酸、硫酸处理效果表

| 处理单元 | 项目 | pH | COD | SS | Ti3+ | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节罐 | 进水（mg/L） | 2-3 | 500 | 300 | 10 | 50 |
|  | 出水（mg/L） | 2-3 | 600 | 300 | 10 | 50 |
|  | 去除率（%） | — | — | — | — | — |
| 中和反应罐 | 进水（mg/L） | 2-3 | 600 | 300 | 10 | 50 |
|  | 出水（mg/L） | 6-9 | 600 | 300 | 10 | 50 |
|  | 去除率（%） | — | — | — | — | — |
| 中间水池 | 进水（mg/L） | 6-9 | 600 | 300 | 10 | 50 |
|  | 出水（mg/L） | 6-9 | 400 | 80 | 2 | 20 |
|  | 去除率（%） | — | 33 | 73 | 80 | 60 |
| 回用水池 | 进水（mg/L） | 6-9 | 400 | 80 | 2 | 20 |
|  | 出水（mg/L） | 6-9 | 400 | 80 | 2 | 20 |
|  | 去除率（%） | — | — | — | — | — |
| 外排水质（mg/L） | 6-9 | 400 | 80 | 2 | 20 |
| 标准值（mg/L） | 6-9 | 500 | 400 | — | 30 |

表6.3.1-2  盐酸处理效果表

| 处理单元 | 项目 | pH | COD | SS | Ti3+ | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节罐 | 进水（mg/L） | 2-3 | 500 | 300 | 10 | 50 |
|  | 出水（mg/L） | 2-3 | 600 | 300 | 10 | 50 |
|  | 去除率（%） | — | — | — | — | — |
| 中和反应罐 | 进水（mg/L） | 2-3 | 600 | 300 | 10 | 50 |
|  | 出水（mg/L） | 6-9 | 600 | 300 | 10 | 50 |
|  | 去除率（%） | — | — | — | — | — |
| 中间水池 | 进水（mg/L） | 6-9 | 600 | 300 | 10 | 50 |
|  | 出水（mg/L） | 6-9 | 600 | 300 | 10 | 50 |
|  | 去除率（%） | 6-9 | 600 | 300 | 10 | 50 |
| 蒸发除盐 | 进水（mg/L） | 6-9 | 600 | 300 | 10 | 50 |
|  | 出水（mg/L） | 6-9 | 400 | 80 | 2 | 20 |
|  | 去除率（%） | — | 33 | 73 | 80 | 60 |
| 回用水池 | 进水（mg/L） | 6-9 | 400 | 80 | 2 | 20 |
|  | 出水（mg/L） | 6-9 | 400 | 80 | 2 | 20 |
|  | 去除率（%） | — | — | — | — | — |
| 外排水质（mg/L） | 6-9 | 400 | 80 | 2 | 20 |
| 标准值（mg/L） | 6-9 | 500 | 400 | — | 30 |

综上所述，本项目生产废水经厂区污水处理站处理后可达到沭阳凌志水务有限公司污水处理厂接管标准，故本项目污水处理设施可行。

（2）废水处理工艺

本项目生产废水收集后进入厂区污水处理站集中处理。厂区污水处理站的工艺流程见图6.3-4。

图6.3-4  厂区污水处理站工艺流程

工艺说明：

本项目的冲洗废水主要污染物为COD、SS，具有低pH值的特点，因此，各类废水收集进入调节池后先投加一定计量的碱性物质（Ca(OH)2）将pH值中和值中性。然后废水进入反应池，加入PAM，通过絮凝作用将废水的悬浮物以及部分有机物网捕卷扫成大颗粒钒花体，在重力的作用下实现泥水分离，沉淀在沉淀池内。沉淀后的清上水进入回用水池，其中824t/a回用于钛板冲洗，430t/a回用于地面冲洗，项目冲洗水水质要求较低，无相关标准要求，剩余废水通过市政污水管网接管至沭阳凌志水务有限公司污水处理厂。沉淀池内的污泥经过板框压滤机浓缩后定期外运处置。

工艺设计参数

①废水调节池：有效体积20m3，钢砼防腐，地下结构，冲洗水自流或动力输送进入调节池。

设备配置：耐酸泵2台，1备1用，流量10m3/h，扬程15m。管道阀门选用UPVC或PPH材料。

②反应罐：体积：5m3，材质：PE，与废酸处理共一套装置。

设备配置：空气搅拌装置：1套。

③絮凝沉淀池：7.2m×2m×3m，体积20m3，材质：不锈钢，数量：1个。采用斜管沉淀池结构。

设备配置：污泥泵：2台，1备1用，流量5m3/h，扬程30m。搅拌机：1台；PAC加药装置1套；PAM加药装置1套；旋流器1套。

④中间水池：废酸处理及冲洗水处理共用。有效体积20m3，钢砼地上、地下结构。

设备配置：与废酸处理设备共用，设置酸碱调节罐，用稀硫酸调节pH至8左右。

回用水池及排放水池：有效体积30m3，钢砼地上、地下结构。

设备配置：清水泵：2台，1备1用，流量5m3/h，扬程30m。

达标可行性分析：

本项目厂区污水处理站各工艺单元处理效率见表6.3.1-3。

表6.3.1-3  厂区污水处理站处理效果表

| 处理单元 | 项目 | pH | COD | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 进水（mg/L） | 4-6 | 500 | 300 | 100 |
|  | 出水（mg/L） | 4-6 | 500 | 300 | 100 |
|  | 去除率（%） | — | — | — | — |
| 反应池 | 进水（mg/L） | 4-6 | 500 | 300 | 100 |
|  | 出水（mg/L） | 6-9 | 500 | 300 | 100 |
|  | 去除率（%） | — | — | — | — |
| 絮凝沉淀池 | 进水（mg/L） | 6-9 | 500 | 300 | 100 |
|  | 出水（mg/L） | 6-9 | 350 | 100 | 58 |
|  | 去除率（%） | — | 30 | 67 | 42 |
| 中间池 | 进水（mg/L） | 6-9 | 350 | 100 | 58 |
|  | 出水（mg/L） | 6-9 | 270 | 70 | 20 |
|  | 去除率（%） | — | 23 | 30 | 66 |
| 回用水池 | 进水（mg/L） | 6-9 | 270 | 70 | 20 |
|  | 出水（mg/L） | 6-9 | 270 | 70 | 20 |
|  | 去除率（%） | — | — | — | — |
| 外排水质（mg/L） | 6-9 | 270 | 70 | 20 |
| 标准值（mg/L） | 6-9 | 500 | 400 | 30 |

综上所述，本项目生产废水经厂区污水处理站处理后部分回用于冲洗工段，且废水可达到沭阳凌志水务有限公司污水处理厂接管标准，故本项目污水处理设施可行。

（3）废酸、废水处理工艺可行性分析

项目废酸、废水处理工艺广泛用于金属表面处理企业，对废酸、废水污染物具有良好的去除效率，根据设计单位提供资料，项目所用工艺已在兴化市戴南新能源环保有限公司及江苏申源特钢有限公司成功运行。其中兴化市戴南新源环保有限公司，酸洗液主要为硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸。不锈钢酸洗废水，日处理能力6000m3，中水回用 ，零排放。江苏申源特钢有限公司，酸洗液主要为硫酸、硝酸、氢氟酸。不锈钢酸洗废水，日处理能力1000m3，中水回用 ，零排放。本项目废酸、废水产生量较小，因此本项目工艺可满足本项目废酸、废水处理需要。

### 6.3.2 污水接管可行性

沭阳凌志水务有限公司污水处理厂位于沭阳经济技术开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期规模为日处理3万吨的污水处理工程，二期规模为日处理4.9万吨的污水处理工程。主要处理沭阳经济技术开发区北区的工业废水和七雄街道、章集街道的生活污水处理厂，以及部分沭阳经济技术开发区南区的工业污水。

（1）沭阳凌志水务有限公司污水处理厂基本情况

沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。

根据《沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程项目环境影响报告书》，该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。

沭阳凌志水务有限公司污水处理厂具体工艺见图6.3-5。

图6.3-5 沭阳凌志水务有限公司污水处理厂污水处理工艺流程图

沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程工艺流程简述：

①预处理阶段

预处理单元主要包括粗格栅、细格栅和旋流沉砂池。粗、细格栅主要是去除污水中的不溶性颗粒物、悬浮物，为后续生化处理提供稳定的、良好的水质条件。旋流沉砂池主要是分离水中的细小砂粒以及粘附在砂粒上的有机物，能够去除部分污水中的COD。

②生化阶段

生化处理单元主要包括水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟。水解酸化环节主要用于提高污水的可生化性，有利于后续生物脱氮除磷系统的稳定高效。主体生物处理单元采用倒置A2/O一体化工艺，利用生物脱氮除磷的原理去除污水中的N、P元素以及大部分的COD。在生化处理单元，污水中的大部分COD、N被去除。

③深度处理阶段

深度处理单元主要包括化学除磷、滤布滤池以及紫外消毒设备。经过生化处理后，污水中的大部分COD和氮被去除，还有少量的磷残留，为了达到要求的出水水质标准，有必要增设化学除磷单元，进一步去除污水中的磷。在滤布滤池前设混合反应区，除磷药剂在此充分混合，形成含磷絮体，含磷絮体以及污水中的悬浮颗粒（SS）被滤池截留。经过深度处理单元，污水中的SS和磷被大大降低，能够达到要求的出水SS和磷排放标准。滤池出水进入紫外消毒设备，紫外线能够有效杀灭水中的有害微生物，出水达标排放。

④污泥处理单元

本工艺产生的固体废弃物主要包括：格栅截留的栅渣、旋流沉沙池沉淀下来的砂粒以及水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟产生的剩余污泥。其中，水解酸化池和倒置A2/O一体化氧化沟产生的剩余污泥排入污泥贮池，经带式污泥浓缩脱水机脱水后委托有资质单位集中处置；栅渣与砂粒直接外运处置。

（2）污水接管可行性分析

本项目选址位于沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程的服务范围，截污管网已铺设到位，项目废水可以通过市政截污管网排入该污水处理厂处理。目前，沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程已投入运行，二期废水处理能力为4.9万t/d，目前已接管污水总量约2.7万t/d，建设项目废水量为5313.5m3/a（17.99m3/d），该污水处理厂尚有余量可以接纳本项目废水。项目废水经预处理后水质较为简单，不含难降解有机物，因此不会对污水处理厂工艺造成冲击，符合污水处理厂进水水质指标，可以满足沭阳凌志水务有限公司污水处理厂接管标准。

综上，从水质、水量、管网等方面分析，本项目废水经厂内污水处理设施处理后排入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂处理是可行的。

### 6.3.3 废水处理经济可行性分析

建设项目废水治理运行所增加的费用主要包括电费、设备折旧维修费、药剂费、人员工资等，具体情况见表6.3.3-1。

表6.3.3-1  建设项目废水治理运行费用一览表

| 类别 | 年消耗量 | 单价 | 年费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电费 | 0.2万kWh | 0.75元/kWh | 0.15 |
| 药剂费 | PAM | 0.5t/a | 3600元/t | 0.37 |
|  | Ca(OH)2 | 50t/a | 1500元/t | 7.5 |
| 设备折旧维修费 | 按直接投资的4%计（设备投资65万） | 2.6 |
| 人工费 | 1人 | 40000 | 4 |
| 其他费用 | / | / | 3 |
| 合计 | / | / | 17.32 |

由上表可知，建设项目废水治理措施年运行费用共约17.62万元/a，在建设单位经济承受范围内；因此从经济角度分析，江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司完全能够做到水污染物长期稳定达标排放，符合可持续发展的要求。

根据以上章节分析可知，从技术、经济角度上来看，建设项目各项废水治理设施能够保证稳定运行，能够做到达标排放；因此可认为本项目废水治理方案可行。

## 6.4噪声污染防治措施评述

本项目主要噪声设备为本项目主要噪声为各类设备运转产生的噪声，噪声值在80-95dB(A)，拟采取的相应噪声污染防治措施如下：

（1）生产设备噪声控制措施

①建设项目新增噪声源较多，在采购设备时尽可能选用低噪音设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；

②空压机、CNC等高噪声生产设备设置在密闭厂房内，底座均采用钢砼减振基座，通过设备减振、厂房隔声等措施能较好地降低噪声向外环境的辐射量，降噪效果可达到25dB(A)以上；

③保持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增大，要经常进行保养，加润滑油，减少磨擦力，降低噪声；

④风机设置隔声罩，安装消音器，底座采用钢砼减振基座，管道、阀门采取缓动及减振的挠性接口，并将风机设置在车间的远离厂界一侧，可有效降低风机噪声对厂界影响，降噪效果可达到25dB(A)以上；

⑤根据生产工艺和操作等特点，采用隔声墙壁、隔声窗等措施隔离噪音，主要高噪声生产设备均置于室内操作，利用建筑物隔声屏蔽；隔声墙壁、隔声窗等建筑隔声量可达6-8dB(A)。

（2）工程管理措施

建设项目建成投产后建设方需加强生产过程中原辅材料及工件搬运过程的管理，要求工人搬运时轻拿轻放（尤其是厂内运输操作），防止突发噪声对周边环境的影响，夜间突发噪声不得超过标准值上限10dB(A)。

（3）合理布局

建设项目在厂区总图设计上科学规划、合理布局，尽可能将新增噪声设备集中布置、集中管理、远离办公区域和厂界；并在厂区周围设置绿化带进行吸声，尽量减少噪声对周边环境敏感点的影响。

通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。噪声治理措施容易实施且所需费用较少，在经济上是可行的。

## 6.5 固体废物污染防治措施评述

### 6.5.1 固废处置可行性分析

#### 6.5.1.1 一般固废处置措施综述

项目投产后产生一般固废主要为边角料、不合格品、底泥、布袋积尘、废焦炭及生活垃圾，其中边角料收集后回用于焊接工序，不合格品、底泥、布袋积尘、废焦炭收集后由专业回收单位回收处置，生活垃圾交由环卫部门统一收集后进行集中处理。

一般固废贮存场所分析：

为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，主要是搞好固废的收集、转运等环节。一般固废临时贮存房按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存房渗透系数达1.0×10-7 厘米/秒，其后由综合利用厂家定期运走。因此，本项目的一般工业固体废物和生活垃圾基本不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。

综上所述，建设项目产生的固体废物通过以上措施处置实现零排放，不会对周围环境产生影响，不会产生二次污染。

#### 6.5.1.2 危险废物污染防治措施综述

根据《国家危险废物名录》（2016年）规定，建设项目产生废物中属名录中的危险废物主要是厂内污水处理站污泥及除油、酸洗过程产生的废槽液（HW17）、涂覆线产生的废毛刷（HW49），项目产生的危险废物收集后委托资质单位处置。

1、贮存场所（设施）污染防治措施分析

项目在4#厂房设置100m2危废暂存场所用于暂存项目产生的危险废物，做到固废分类存放。生产过程产生的危废及时分类收集、汇总。

项目污水处理污泥产生量为225t/a，日产生量为0.75t；废槽液、槽渣产生量为12.19t/a，日产生量为0.04t，废毛刷产生量为2.05t/a，日产生量为0.007t，危废平均运转周期为10天，则暂存污泥量最多为7.5t、废槽液、槽渣最多为0.4t，废毛刷量最多为0.07t，污泥、废槽液、沉渣采用100kg桶装，废毛刷采用50kg袋装，则污泥、废槽液、沉渣共需要桶79个，废毛刷需要2个袋子，每个袋子占地面积约0.5m2，桶占地面积约0.5m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约42m2，本项目设置面积为100m2的危废暂存场，能够暂存约20t的危险废物，所可以满足危险废物贮存的要求。

危废暂存场所设置情况

本项目危险废物临时贮存暂存场地须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计和建设：

①贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》规定设置警示标志；

②贮存设施具备防渗、防雨、防漏等防范措施；

③贮存设施配备了通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

④贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

通过以上的分析，本项目固体废物的临时贮存和委托处置方案可行，可实现各类废物的零排放。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部2017年第43号公告），“对于环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，环境影响报告书中应明确疑似危险废物的名称、种类、可能的有害成分，并明确暂按危险废物从严管理”，项目酸洗废水厂内处理过程中产生的污泥，根据其处理工艺，产生的物质主要为草酸钙、硫酸钙、钛白粉等，根据反应原辅材料，该污泥中可能存在废硫酸、废盐酸及废草酸等废酸成分，因此，项目建成试生产后需对项目产生的污泥按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等标准进行进一步鉴定，现暂按危废进行处置。项目污泥产生量为225t/a，由于废水处理过程不是连续生产的，因此项目污泥不是连续产生的，根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）相关规定“固体废物为间歇产生时，应以确定的工艺环节一个月内的固体废物产生量为依据，按照表1确定需要采集的最小份样数”，因此项目固废月产生量为18.75t，对照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298），项目危废鉴定时应至少取20个样品，各样品最小500g，采样后，根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）分别鉴定其腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等，若含有其中一种或一种以上的，则项目产生的污水处理污泥即为危废，需委托资质单位进行处置，否则为一般固废，项目投入生产后，需在一个月内进行项目废水污泥的危险性的鉴定。

现有项目危险废物暂存场所设置情况见下表。

表6.5.1-1 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废 物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存 方式 | 贮存能力(t) | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废仓库 | 污水处理污泥 | 待鉴定 | 4#厂房 | 100m2 | 桶装暂存 | 20 | 10天 |
| 2 |  | 废槽液 | HW17 | 336-063-17 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 废毛刷 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装暂存 |  |  |

2、运输过程污染防治措施

（1）危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求；

（2）应当严格驾驶员和押运员等从业人员的专业素质考核，加强其自身的安全意识，尽量避免出现危险状况，而一旦发生危险时应该能够及时辨识，并采取有效措施，第一时间处理现场；

（3）加强对车辆及罐体质量的检查监管，使其行业规范化，选择路面状况良好、交通标志齐全、非人口密集的快捷路径，以保证运输安全。行驶路线应选择非人口密集区域，尽量避开敏感点。

（4）严格审查企业的运营资质，加大监管力度和频度，尤其是跨区域运输过程的监控；严格制定相关法规条例，并逐步加以完善与落实，同时加大对危规违法行为的处罚力度。

3、危险废物处置方式可行性分析

全厂危险废物主要为污水处理站污泥、废槽液、槽渣、废毛刷等危废全部委外交由危废资质单位处置，危废处理量达到100%，不会造成二次污染。

危废委外处置可行性分析：

项目废槽液、槽渣、废毛刷均委外处置，经查，宿迁市内具有15家危废处置单位，其中，具有处理本项目危废的资质单位共有2家，分别为宿迁中油优艺环保服务有限公司和江苏邦腾环保技术开发有限公司，距本项目均较近，项目建成后将依据就近原则，选择合适的危废处置单位处置本项目危废；根据各公司的经营范围，项目废毛刷可委托宿迁中油优艺环保服务有限公司进行处置，宿迁中油优艺环保服务有限公司位于江苏宿迁生态化工科技产业园大庆路1号，其经营范围包括了本项目产生的危废，主要处理本项目HW49其他废物（900-039-49、900-041-49、900-042-49），合计2万吨/年，项目危废产生量较小，宿迁中油优艺环保服务有限公司有能力接纳本项目废物。宿迁久巨环保科技有限公司位于宿迁生态化工科技产业园扬子路，其经营范围包括了本项目产生的危废，主要处理HW17表面处理废物（336-054-17，336-055-17，336-058-17，336-062-17，336-063-17，336-064-17，336-066-17）和其它不涉及本项目的危废，合计处理量3000吨/年，项目产生量较小，宿迁久巨环保科技有限公司有能力接纳本项目废槽液（HW17336-063-17）。

4、危废处置场所“三同时”验收内容

表6.5.1-2  本项目危废“三同时”一览表

| 类别 | 产生工序及装置 | 污染物名称 | 治理措施 | 处理效果 | 投资(万元) | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废 | 废水处理 | 污水处理站污泥 | 暂存后委外 处置 | 零排放 | 5 | 运行后实施 |
|  | 酸洗工序 | 废槽液、槽渣 |  | 零排放 |  |  |
|  | 涂覆工序 | 废毛刷 |  | 零排放 |  |  |

5、危险废物管理要求

（1）危险废物收集后必须用容器密封储存，分类存放，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。

（2）危险废物暂存场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，必须设置防渗、防漏、防雨、防火等措施。

（3）危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。

（4）危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。

## 6.6土壤、地下水污染防治措施评述

### 6.6.1 土壤污染防治措施评述

土壤污染防治措施有：

（1）厂区内产生的生活垃圾、工业固废、危废等均采取无害化处理，确保其不会产生二次污染；

（2）加强对生产过程中产生的废气、废渣的治理和综合利用；

（3）加强土壤污染的调查和监测工作，定期对厂区内的土壤进行监测和分析；

（4）加强宣传、监督和管理工作，加大对土壤污染的监督和管理力度，确保企业所有员工都有较强的环保意识。

### 6.6.2 地下水污染防治措施评述

根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对下水造成污染的途径主要有：生产区、固废堆场、污水处理站地等污水下渗对地下水造成的污染。

本项目场地为粉质粘土层，其渗透系数约为5.8×10-5cm/s，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

根据上述分析，按照本项目具体情况，将本项目厂区划分为非污染区和污染区，污染区分为一般污染区、重点污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），重点及特殊污染区的防渗设计应满足《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）要求。

对于危化品仓库、危险固废堆场、污水处理站等重点污染区应采取严格的防渗措施：车间内地面均采用黏土夯实，并水泥硬化；事故池用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数低于10-10cm/s。

拟建项目防渗分区划分及防渗等级以及应分别采取的各项防渗措施具体见下表及图6.6-1。

表6.6.2-1    项目污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 | 定义 | 厂区划分 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非污染区 | 除污染区的其他区域 | 门卫、绿化场地等 | 无需设置防渗等级 |
| 污染区 | 一般污染区 | 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外的管廊区、普通化学品仓库 | 各种雨水排水沟、管线、车间 | 渗透系数 ≤0.5×10-5cm/s |
|  | 重点污染区 | 危害性大、污染物产生较大的生产装置区 | 应急池、危化品仓库、污水排水管道区、危险固废暂存区、污水处理区 | 渗透系数 ≤1.0×10-10cm/s |

表6.6.2-2   拟建项目设计采取的防渗措施一览表

| 类别 | 具体防渗区域范围 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点污染区域 | 危废仓库区 | 底部用15-20cm耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂环氧树脂防渗防渗系数1.0×10-7cm/s |
|  | 危化品仓库 | ①50mm厚水泥面随打随抹光；②50mm厚C15砼垫层随打随抹光；③50mm厚C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配沙石垫层；⑤3：7水泥土夯实 |
|  | 污水处理站、废水事故应急池 | 采用水泥硬化，四周内外壁用砖砌再用水泥硬化，全池涂环氧树脂防腐防渗防渗系数1.0×10-7cm/s |
| 一般污染 区域 | 车间 | 采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化 |

根据以上分析，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对地下水环境产生明显影响。

建议建设方进一步加强地下水防渗处置，开展地下水日常监控监测，一旦发现因本厂引起的地下水污染，企业应及时停止污染源头，并对相关区域防渗措施进行重新评估，制定有效的纠正方案并对照执行。

企业应制定地下水污染事故的应急预案，并纳入公司的应急预案体系中。应急预案应包括以下内容：应急预案的制定机构、应急预案的日常协调和指挥机构、相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况；应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施、人员疏散措施、工程抢险措施、现场医疗急救措施；特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障等。

## 6.7生态环境防治保护措施

（1）本项目在选址时，不占或少占良田、多年种植经济作物区林，不在风景名胜区等。

（2）项目建成后，加强厂区绿化，以防止水土流失。厂内应种植一定面积的花草树木，本项目的绿化面积3620m2，绿化率20%。

在绿化方面需注重点、线、面的结合，采用“乔、灌、花、草”相结合的多层次复合绿化系统，合理分配高大与低矮植物的布设，对绿化树种进行筛选，优良的防污绿化植物应该具备下列条件：①具有较强的抗污染能力；②具有净化空气的能力；③具有对当地自然条件的适应能力；④容易繁殖、移栽和管理；⑤有较好的绿化、美化效果。

项目绿化需注意：

1）厂区建设应重视绿化工作，并从整体上与厂貌协调，注意绿化布局的层次、风格。

2）为达到降噪和吸尘的作用，降低对周边声环境的影响，在厂区四周应建设10m的绿化隔离带。

## 6.8环境风险管理

工业项目建设，要求设计、建造和运行要科学规划、合理布局、严格执行防火安全设计规范，保证建造质量，严格安全生产制度、严格管理，提高操作人员的素质和水平，以减少事故的发生。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，控制事故扩大；立即报警；采取遏制污染物进入环境的紧急措施等。

### 6.8.1 事故防范对策

建设单位将采取所有可行的措施保护员工、居民及环境免受事故导致的环境危害。这些措施将贯彻到生产装置及其公用工程设施的设计、施工、运行及维护的全过程。总体事故防范思路是：

（1）管理、控制及监督

本项目涉及到的安全、健康、环境方面的设施将按照相关规范、标准进行。本项目将采用最佳的适用技术用于生产。设备管件、阀件和生产装置等将进行严格审查以确保满足相关规范、标准的要求。

设计、施工及开车前将进行综合分析，整个运行期定期进行综合性的自我审查及监督，建立有关的安全规定，确保装置在最佳状态下运行。

（2）总图设计及施工

总平面布置要按照功能区分区布置，各功能区、装置之间设置环形通道，并与厂房外道路连接，利于安全疏散和消防；并将散发可燃气体的工艺装置、仓库、装卸区布置在全年最小频率风向的上风向，避免布置在避风地带，场所做好排放雨水措施；对于因超温、超压可能引起火灾爆炸危险的设备，都设置自动检测仪器、报警信号及紧急泄压设施，以防措作失灵和紧急事故带来的设备超压。

在工艺装置、储存和输送系统以及辅助设施上，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。作业平台楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。

建筑设计采用国际标准及行业标准。建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。

火灾爆炸危险场所的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。犯禁火区均应设置明显标志牌。建立完善的消防设施，包括消防系统、火灾报警系统等。

（3）生产和维护

采取必要的预防及保护性措施如定期更换垫片、维护监测仪器及关键仪表等。进入工艺生产线的人员应遵守工艺规程和配备个人安全防护设施。在生产区设置足够的安全淋浴及洗眼设备。

强化工艺、安全、健康、环保等方面的人员培训要求。制定合理的化验室操作规程。正确使用和妥善处置劳动保护用品。包括工作服、空气呼吸设、便携式吸气设备及撤离车辆、防护眼镜、耳塞、手套等事故风险应急预案。

由于原辅材料在运输过程中具有较大的危险性，因此，在运输过程中应小心谨慎，委托有运输资质和经验的单位运输，确保安全。为此，采取如下运输管理措施：

①合理规划运输时间，避免在车流和人流高峰时段运输。

②特殊物质的装运应做到定车、定人。定车就是要使用危险品专用运输车辆，定人就是要有经过培训的专业人员负责驾驶、装卸，从人员上保障运输过程中的安全。

③各危险品运输车辆的明显位置应有规定的危险物品标志。

④在各物料的运输过程中，一旦发生意外，在采取紧急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安机关和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。

⑤应对各运输车辆定期维修和检修，防患于未然，保持车辆在良好的工作状态。

（4）消防及火灾安全防范措施

厂房内按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定，设置室内消火栓以及灭火器若干，室外设置环型消防给水管网及室外消火栓。办公区内设置湿式自动喷水灭火系统和室内消火栓系统。

①控制和消除火源

A.工作时间严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区；

B.动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施；

C.使用防爆性电器；

D.严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；

E.安装避雷装置；

F.转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；

G.物料运输使用专用的设备进行。

②严格控制设备质量和安装质量

A.管道设备及其配套仪表选用合格产品；

B.管道等有关设施应按要求进行试压；

C.对设备、管道、泵等定期检查、保养、维修；

D.电器线路定期进行检查、维修、保养；

③加强管理、严格纪律

A.遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；

B.坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否有问题，消防通道、地沟是否通畅等；

C.检修时，做好隔离，清洗干净，分析合格后，要有现场监护在通风良好的条件下方能动火；

D.加强培训、教育和考核工作。

④安全措施

A.消防设施要保持完好；

B.易燃易爆场所按装可燃气体检测报警装置；

C.要正确佩戴相应的劳动防护用品和正确使用防毒面具等防护用具；

D.搬运时轻拿轻放，防止包装破损；

E.厂区要设有卫生冲洗设施；

F.采取必要的防静电措施。

（5）污染治理系统事故预防措施

废气治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，并做必要的防腐处理。加强治理设施的运行管理和日常维护，发现异常应及时找出原因及时维修。若发生泄漏，则所有排气均应尽可能收集，集中进行妥善处理，防止随意流动。企业应经常检查管道，定期系统维护。管道施工应按规范要求进行。

（6）事故应急池的设置

事故应急池有效容积应按《水体环境风险防控要点》（试行）中公式计算：

V=（V1+V2+V3-V4）max+V5+V6

式中：

V1—收集系统范围内发生事故的一套装置的物料量；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量；

V3—发生事故周边的储罐或装置的冷却水量；

V4—发生事故时，可以传输到其他储存设施的物料量，m3；

V5—发生事故时，必须进入收集系统的生产废水量，m3；

V6—发生事故时，可能进入该收集系统的降雨量m3；

V6=F ▪qa/1000n

qa—年平均降雨量，取937.6mm；

n—年平均降雨日数，取100日；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，m2；

根据厂区现状核算如下：

V1=10m3（以硫酸、盐酸、硝酸等最大储存量计）

V2=0.02×60×60=72m3（1小时消防水量）

V3=50m3（取单日全厂最大冷却水量）

V4=20m3（厂内雨水管道容积以20立方米）

V5=0m3（生产废水不进入雨水及应急事故池中）

V6=（937.6×12000）/（100×1000）=112m3（降雨量）

V总=10+72+50-20+0+112=264m3

计算结果表明，当发生事故时，事故废水的排放量约为264m3。因此，应在厂区设置不小于300 m3的事故应急池，以满足事故废水的储存要求。企业应按照环保要求，确保雨水管道的通畅、并设置规范化雨水排放口、阀门切换装置，确保事故废水的完全收集。

若厂区出现事故性废水，事故应急池启动流程如下：

事故废水通过事故应急池收集后，根据污染物的特性，选择有针对性的拦截、处置、吸收措施和设备、药剂，进一步减少污染物量，待事故应急池中的污水可满足后续污水处理要求时方可进入污水处理厂处理。公司需制定相关制度，及时清空事故应急池，保持池空置率70%以上。

### 6.8.2 液体物料泄漏防范措施

项目硫酸、硝酸、盐酸及乙醇、正丁醇等有机溶剂均储存于桶中，因此，基本不会发生泄漏事故，为了防范于未然，需做到如下措施：

（1）要定期检查危险品储存区各储存材料，是否有损伤和存在事故隐患。

（2）必须建立废水紧急事故收集池，收集池容积应不小于300m3，且非事故时应保持常空状态。

（3）延时抢修：当溶剂贮存装置发生故障，及时组织人员分析原因，找出事故所在处并及时抢修，以便尽快使设施正常运行；

（4）及时通报：业主应尽快组织力量进行监测，取得有关数据，并立即通报有关部门。

### 6.8.3 危废暂存措施风险防范措施

本项目危废分类收集，桶装密封暂存在厂区内的危废仓库，危废暂存期间，危废仓库需要做好以下风险防范措施：

（1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容；

（2）危险废物暂存点内要有安全照明设施和观察窗口；

（3）危险废物暂存点内存放有装载液体、半固体危险废物容器，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；

（4）防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存点须设置比较高的门槛，发生事件时，尽量将泄漏出来的物品导入调节池，将污染物控制在最小面积范围内，减少环境影响；

（5）将危险废物的贮存纳入到日常的安全管理中，定期或不定期的实施环境安全检查，对危险废物的包装容器是否存在腐蚀穿孔、密封不良、老化等进行重点检查；

（6）公司应针对危险废物的环境风险特征，预先准备充足相应的应急物资，如防泄漏设施、防毒面具、消防器材等，以便实施应急处置。

### 6.8.4 事故应急救援

（1）组织机构、职责及分工

（a）公司成立事故应急救援指挥部，由总经理任总指挥，副经理为协调副总指挥，项目负责人为事故指挥官，成员由生产部、行政部、营销部、环卫科等部门主管组成。指挥中心设在办公室，具体位置视实际情况调整。若公司领导外出时，由应变组织内职务最高者为总指挥和协调副总指挥，全权负责救援工作。指挥部日常工作由环卫科负责。

（b）夜间紧急指挥系统，由公司值夜主管负责组成临时指挥系统，在公司指挥系统人员未到之前行使指挥系统职责、权力，并负责向厂指挥系统汇报事故、抢险有关情况。办公室负责通知各应变人员的召回，担负临时电讯联络工作，负责将事故信息通报应急救援系统有关人员及有关部门。各救援小组在临时指挥系统的组织指挥下，按常规运行，直到应变人员赶到。

（c）指挥部职责：

①发布和解除应急救援命令信号；

②全盘组织指挥应急救援队伍开展事故应急救援行动、善后处理，生产复原；

③负责及时向上级有关部门（公安消防、安监、环保、质检、卫监）报告发生的事故；

④及时通报友邻单位，告知灾情程度、风向等事故情况，必要时向有关单位发出支援请求；

⑤负责组织或协调上级主管部门对事故的调查处理，事故的整改。

（2）报警与通知

（a）报警设施：

公司设定办公室为统一的应急报警中心，在全厂各区设有应急对讲广播器和手动火灾报警器，气体测漏报警器，防爆对讲机。报警系统连通各区火灾报警区域控制器和设在大门警卫室的集中式火灾报警控制器。

（b）报警与通知：

一旦公司人员、操作人员发现紧急情况，经现场确认为泄漏或火灾危险事故，要立即使用所有通讯手段报告办公室，办公室接警人员立即向全厂发布应急救援报警，通知各应变单位主管，同时向指挥部成员报告，启动紧急应变响应系统。指挥部应根据应急类型、发生事件和严重程度，依照法律、法规和相关规定及时向上级主管部门通报事故情况。大门警卫接到指挥部命令后立即向消防、环保部门报警，并在公司路口派人引导消防车辆进入事故现场。

（c）报告方式和内容

速报：发生（或发现）的时间、地点、物料种类、面积与程度、离居民点距离，报告人姓名或单位。

确报和处理结果报告：除上述内容外，还应包括采取的应急措施、受损情况、经济损失和处理结果。

（3）应急器材与资料配备

建设项目为减少事故造成的重大影响，在辅助房仓库贮备以下应急器材备用：①工具车；②堵漏器材（管箍、管卡等）；③机动性强的充气式围栏；④临时贮存容器；⑤应急修补的专用工具和器材等；⑥溢漏检漏专用仪器和设备等；⑦消防设施和器材；⑧移动通讯器材。

（4）应急监测与救护

（a）监测的方法、方式

环保检测人员到达现场后，查明泄漏物质浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散和方向、速度，并对泄漏气体下风向扩散区域进行监测，监测情况及时向指挥部报告。必要时根据指挥部决定通知气体扩散区域内的员工撤离或指挥采取简易有效的保护措施。

（b）抢险救援方式、方法

抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故、以及防止事故扩大。

医疗救护队到达现场后，与消防车队配合，就立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的应急措施，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应及时转送医院抢救。

治安队到达现场后，迅速组织救援伤员撤离，组织安保人员在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。

消防队接到报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，查明有无中毒人员，以最快速度将中毒者脱离现场，协助事故发生部门迅速切断事故源和切除现场的易燃易爆物品。

（c）控制事故扩大的措施

发生事故的部门就迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能切断泄漏源或倒罐处理措施而能消除事故的，则以自救为主。如泄漏的部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，应请求救援。如易燃易爆液体大量泄漏，则由治安队命令在发生事故的部门和一定区域内停止一切作业，所有电气设备和照明保持原来状态，机动车辆撤离或就地熄火停驶。

生产部、安保部到达现场后，会同发生事故的部门在查明液体外泄部位和范围后，视能否控制，作出局部或全部停车的决定。若需紧急停车，则按紧急停车的程序迅速进行。

抢险抢修队到达现场后，应根据不同的泄漏部位，采取相应的堵漏措施，在做好个人防护的基础上，以最开的速度及时堵漏排险，减少泄漏，消除危险源。

（d）事故可能扩大后的应急措施

如果发生重大泄漏事故，指挥部成员通知自己所在部门，按专业对口迅速向主管部门和公安、安监、消防、环保、卫生等上级领导机关报告事故情况。由指挥部下达紧急安全疏散命令。

一旦发生重大泄漏事故，本单位抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由安保部人员联络、引导并告知注意事项。

### 6.8.5 突发事故应急预案

通过对污染事故的风险评价，建设单位应本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急预案，进行紧急处理。它包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等。

本项目应根据生产特点和事故隐患分析，按表6.8.5-1的有关内容和要求制订突发事故应急预案。对环境污染事故以及应急事故的发生，编制危险化学品事故应急救援预案、重大环境污染事故应急救援预案等，编制化学危险品应急响应工作作业指导书、废气事故排放应急响应工作作业指导书等应急方案，对公司查预期发生的导致人员伤亡、财产损失或环境污染事故进行应急援救处理。

表6.8.5-1  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | — |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产装置区、库区、邻近区域 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部负责全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理 邻近区域：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置及储存区：防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外泄、扩散设施 邻近区域：中毒人员急救所用的一些药品、器材 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 生产区的内线电话、外线电话和对讲机等 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁所应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制制定、撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

针对本项目风险评价的最大可信事故硫酸、盐酸、硝酸等有机溶剂泄漏事故，需严格按照以下行动规程进行应急处理：

①发现泄漏者立即通知操作班长，同时通知厂应急指挥小组；

②厂应急小组首先现场确认事故情况，确定应急处理措施及方案；

③厂应急小组根据现场察勘情况，组织各应急小组实施紧急应急预案（应急小组人员的自我防护，喷水，废水管理，紧急停车等）；同时联系镇工业集中区等相关部门；

④由厂应急小组将事故情况向镇工业集中区相关管理部门报告；

⑤装置区应急小组依照紧急停车规程将装置紧急停车，同时切断火源、关闭不必要的电源，避免发生着火爆炸事故；可能情况下堵住泄漏源，减少事故影响程度和范围；

⑥应急小组进行泄漏点的监视，为了减少泄漏量，将反应器内的剩余溶液转移至事故应急池内；

⑦后勤保障人员赶到事故现场，放置事故泄漏警示牌，划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒内域的人员必须佩戴防护面罩或空气呼吸器，并有班组人员陪同；

⑧救援人员组织现场的无关人员立即撤离事故现场，增援事故现场的受伤人员；

⑨在沿江开发区域消防队或沿江开发区域应急指挥小组到达后，将指挥、排险工作移交消防队或工业集中区应急指挥小组。

### 6.8.6 应急行动反应程序

应急行动反应程序见图6.8-1。

图6.8-1  风险事故应急组织系统基本框架

发生事故时，厂区各部门应按照各自职责分工进行现场应急处理，控制险情，同时上报园区管委会和园区内应急救援系统，若险情在厂区不能控制，及时请求工业集中区应急救援专业组织支援，并和工业集中区管理部门组织人员疏散。

### 6.8.7 应急教育、宣传、培训及应急演练计划

（1）应急救援人员的培训

对应急救援各专业人员的业务培训，由公司每半年组织一次，培训内容：

①了解、掌握事故应急救援预案内容；

②熟悉使用各类防护器具；

③如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

④事故现场自我防护及监护措施。

（2）员工应急响应培训

员工应急响应的培训，由公司各部门结合每年组织的安全技术的培训考核一并进行，培训内容：

①企业安全生产规章制度、安全操作规程；

②防火、防爆、防毒的基本知识；

③生产过程中异常情况的排除、处理方法；

④事故发生后如何开展自救和互救；

⑤事故发生后的撤离和疏散方法。

（3）演练计划

演练分类：

① 组织指挥演练：由公司领导和各部门负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练。

② 单项演练：由各部门各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练。

③ 综合演练：由应急救援指挥部按应急救援预案要求，开展的全面演练。

演练内容：

① 装置、设备泄漏的应急处置抢险；

② 通信及报警信号的联络；

③ 急救及医疗；

④ 消毒及洗消处理；

⑤ 染毒空气监测与化验；

⑥ 防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

⑦ 各种标志、设置警戒范围及人员控制；

⑧ 厂内运输控制及管理；

⑨ 泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

⑩ 向上级报告情况及向友邻单位通报情况、事故的善后工作。

演练范围与频次：

① 组织指挥演练由指挥领导小组副组长每半年组织一次；

② 单项演练由环卫科每季组织一次；

③ 综合演练由指挥领导小组组长每年组织一次。

### 6.8.8 事故善后处理

有毒物质泄漏扩散、火灾、爆炸等危险化学品事故的应急处置现场均应设洗消站，对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中收集后委托处理；对应急处置人员用过的器具进行洗消；利用救灾资金对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开展灾后重建工作。对抢险救援人员进行健康监护或体检。积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金。

如果所有火灾均已扑灭，且没有重新点燃的危险；成功堵漏，所有固体、液体、气体泄漏物均已得到收集、隔离、洗消；可燃和有毒气体的浓度均已降到安全水平，并且符合我国相关环保标准的要求；伤亡人员均得到及时救护处置；危险建筑物残部得到处理，无坍塌、倾倒危险；或其他应该满足的条件时，由应急救援指挥中心宣布应急救援工作结束。

由应急救援领导小组根据所发生危险化学品事故的危害和影响，组建事故调查组，彻底查清事故原因，明确事故责任，总结经验教训，并根据引发事故的直接原因和间接原因，提出整改建议和措施，形成事故调查报告。

## 6.9 “三同时”一览表

建设项目污染治理措施“三同时”及处理效果见表6.9-1。

表6.9-1  建设项目“三同时”一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资(万元) | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷砂 | 粉尘 | 布袋除尘+15m高排气筒（FQ01），1套，风量1500m3/h，粉尘去除率95% | 其中粉尘、HCl、硫酸雾及NOX满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准 | 127 | 与主体工程同时建设同时施工 |
|  | 酸洗 | HCl、硫酸雾 | 碱液喷淋塔+15m高排气筒（FQ02、FQ03），2套，风量10000m3/h，去除率96% |  |  |  |
|  | 刻蚀 | NOX |  |  |  |  |
|  | 涂覆线1# | NOX | “炽热炭还原”+15m高排气筒（FQ04），1套，风量5000m3/h，去除率95% |  |  |  |
|  | 涂覆线2# | VOCs | “水喷淋+催化裂解”+15m高排气筒（FQ05）， 1套，风量10000m3/h，去除率95% |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池 | 预处理后部分回用，部分达沭阳凌志水务有限公司污水处理厂接管标准 | 65 |  |
|  | 盐酸酸洗废水 | COD、SS、Ti3+、石油类 | 中和沉淀装置+蒸发脱盐，处理能力5m3/d |  |  |  |
|  | 硫酸草酸废水 | COD、SS、Ti3+、石油类 | 中和沉淀，处理能力5 m3/d |  |  |  |
|  | 生产废水 | COD、SS、石油类 | 中和反应+絮凝，处理能力20m3/d |  |  |  |
| 噪声 | 生产 | 高噪声设备 | 设备安装减震垫、墙体隔声等措施 | 厂界达标 | 5 |  |
| 固废 | 生产 | 一般工业固废50m2 | 固废堆场 | 分类设置 | 7 |  |
|  |  | 危险固废100m2 | 危废堆场 |  |  |  |
| 绿化 | 绿化3620m2 | — | 9 |  |
| 地下水 | 生产厂房、原辅材料仓库、危废仓库等做不同程度的防渗措施，采取防渗漏、流失措施，最大程度避免对地下水和土壤造成污染 | — | 5 |  |
| 事故应急措施 | 事故池300m3 | 存储事故废水 | 3 |  |
| 清污分流、雨污分流，排污口规范化设置 | 厂区实行雨污分流，废水排口设置标志牌等，雨水排口和清下水排口也需设置 | 可满足管理要求 | — |  |
| “以新带老”措施 | — | — |  |
| 环境管理 （机构、监测能力等） | 建立环境管理和监测体系，完善排污许可证填报和验收等环保工作 | — |  |
| 总量平衡具体方案 | 总量控制指标在区内平衡 | — |  |
| 区域解决问题 | — | — |  |
| 卫生防护距离设置 | 建设项目卫生防护距离为厂界外100m所形成的包络线范围 | — |  |
| 总计 | / | 223 |  |

# 7 环境影响经济损益分析

## 7.1 经济效益分析

### 7.1.1分析目的和分析方法

1、分析目的

衡量一个建设项目的效益，除经济效益外，还有环境效益和社会效益。与工程经济分析不同，环境经济分析经项目产生直接和间接的、可定量和不可定量的各种影响都列于分析范围内，通过分析计算用于控制污染所需投资费用、环境经济指标；估算可能收到的环境与经济实效，全面衡量项目建设投资在环保经济上的合理水平。

2、分析方法

本项目环境经济损益分析方法采用指标计算方法。

指标计算方法是把项目对环境经济产生的损益，先分解成各项经济指标，包括：环保费用指标、污染损失指标和环境效益指标，再按完整的指标体系进行逐项计算。最后通过环境经济的静态分析，得出项目环保投资的年净效益，环保治理费用的经济效益和效益与费用比例等各项参数。

年净效益是指扣除污染控制费用后的环保投资的直接经济效益。

环保污染治理费用的经济效益等于环保效益指标与污染控制费用（年运行费用）之比，当比值大于等于1时，可以认为项目的环保治理方案在经济技术上可行，反之则认为不可行。

### 7.1.2基础数据

1、工程投资及环保投资

本项目投资10000万元，其中环保投资223万元，占工程总投资的0.06%，各项环保投资费用详见表7.1.2-1。

表7.1.2 -1  环保设施投资表

| 序号 | 项目 | 投资（万元） | 环保效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理装置 | 127 | 废气达标排放 |
| 2 | 隔声、消声设施 | 5 | 厂界噪声达标 |
|  | 废水处理措施 | 65 | 达标接管 |
| 3 | 固废处置 | 7 | 满足固废、危废暂存要求 |
| 4 | 地下水分区防渗 | 5 | 满足防腐防渗要求 |
| 5 | 事故应急处理设施 | 5 | 满足事故要求 |
| 6 | 绿化 | 9 | 绿地率20% |
| 总投资 | 223 | — |

2、环保设施年运行费用

本项目废气处置设施年运行费用约21.03万元。废水处理设置年运行费用约12.55万元。

3、环保辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、监测费、技术咨询、学习交流及环境机构所需的资金和人员工资等，根据项目的实际运行情况，环保辅助费用约5万元。

4、设备折旧年限

本项目按工程设计有效生产年限20年计。

### 7.1.3环保经济指标确定

1、环保费用指标

环保费用指标是指项目污染治理需用的各项投资费用，包括污染治理的投资费用、污染控制运行费用和其他辅助费用构成。

环保费用指标按下式计算：

式中：C-环保费用指标；

C1-环保投资费用，本工程为223万元；

C2-年运行费用，本工程为33.58万元；

C3-环保辅助费用，本工程为5万元；

η-为设备折旧年限，本工程以20年计；

β-为固定资产形成率，本项目以投资经费的90%计。

根据上式计算得出本项目年环保费用指标为48.615万元。

2、环保效益指标

环保效益指标主要是生产工艺带来的环境效益价值。环保效益指标由下式计算：

式中：R1-环保效益指标；

Ni-能源利用的经济效益，包括清洁生产工艺带来的各种动力、原材料利用率提高后产生的环保经济效益；

Mi-减少排污的经济效益；

Si-固体废物利用的经济效益，包括综合回收利用各固体废物等；

i-分别为各项效益的种类。

（1）能源利用的经济效益Ni

Ni=0

（2）减少排污的经济效益Mi

本项目通过“布袋除尘”废气处理工艺，减少粉尘气体的排放，可减少排污费及环境污染治理费用约9万元；项目通过碱液喷淋装置废气处理工艺，减少HCl、硫酸雾排放，可减少排污费及环境污染治理费用约15万元；项目通过“炽热炭还原”、“水喷淋+催化裂解装置”处理NOX、VOCs，减少可减少排污费及环境污染治理费用约25万元.

根据环保效益指标计算式得出，本项目环保经济效益指标Ri约为49万元。

### 7.1.4环境经济的静态分析

1、环保年净效益

环保年净效益指环保直接经济效益（本项目即为环保经济效益指标）扣除环保费用指标后所得到的经济效益，即：年净效益=环保效益指标-环保费用指标，本项目环保效益指标49万元，扣除环保费用指标48.615万元，得到年净效益为0.385万元。

2、环保效益与费用比

环保效益与费用比=环保效益指标/环保费用指标，当比值大于等于1时，可以认为项目的环保治理方案在经济技术上可行，反之则认为不可行。

根据计算，本项目环保效益与费用比值为49/48.615=1.01，即环保效益是环保费用的1.01倍，比值大于1，项目环境控制方案在经济技术上是可行的。

## 7.2 社会效益分析

本项目建成后，引进了国外成熟的生产技术，具有良好的发展前景。企业创利能力也有了较大的增强，为国家和地方增加了税收来源。同时，项目对推动当地的经济有一定的作用；本项目可提供一定数量的劳动就业机会，解决了本地区部分人员的工作岗位问题，因而具有较好的社会效益。

综上分析，项目正常生产过程中产生的“三废”得到了有效防治和利用，节省了生产成本，产生了良好的经济效益和环境效益，实现生产过程中的“污染排放最小化、废物资源化和无害化”、遵循着循环经济的生产模式。

# 8 环境管理与监测计划

## 8.1 环境管理

### 8.1.1环境管理基本原则

项目投产后的环境管理，应同时执行国家有关的法律、规章和企业管理的有关要求，针对本项目的特点并结合企业特点贯彻执行，应遵守以下基本原则：

⑴正确处理发展生产和环境保护的关系，既要保护环境，又要促进生产的发展，把环境效益和经济效益统一起来；

⑵企业环境管理是企业管理的一个组成部分，环境管理要贯穿到生产建设全过程，企业环境管理指标要纳入企业计划指标。同时下达、同时进行考核，并作为企业经济责任制的内容进行检查；

⑶对照组织的环境方针、目标和指标，评价环境表现（行为），并在适当时寻求改进；

⑷加强全公司员工环境保护意识，专业管理和群众管理相结合；

⑸控制污染要以预防为主，管治结合，综合治理，以取得最佳的环境效益。

### 8.1.2环境管理计划

项目施工期主要为土建施工、设备安装，运营期进行年产75000m2钛阳极及1500台电解槽的生产，因此主要针对项目生产运行阶段制定环境管理计划，见表8.1.1-1。

表8.1.1-1 环境管理计划

| 环境影响 | 管理措施 | 实施 机构 | 负责 机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |
| 1 | 大气污染 | 采取合理的措施，包括施工场地洒水，降低施工队周围大气污染；运送建筑材料的卡车需用帆布遮盖，以减少跑漏；搅拌设备需良好封闭并安装除尘装置 | 建设单位 | 建设 单位 | 当地环境保护主管部门 |
| 2 | 噪声 | 防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人应戴上耳塞和头盔，并限制工作时间；严格执行《建筑施工场界噪声排放标准》，嘈杂的施工工作不在夜间进行，防止扰民；加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平 |  |  |  |
| 运营期 |  |  |
| 1 | 大气污染 | 加强管理，定期检查维修废气处理装置，保证废气处理装置稳定运行 | 建设单位 | 建设 单位 | 当地环境保护主管部门 |
| 2 | 水污染 | 加强管理，保证污水预处理达标接管 |  |  |  |
| 3 | 噪声污染 | 加强管理，对高噪声设备采取添加减震垫，厂区周边绿化等措施，降低噪声污染 |  |  |  |
| 4 | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及相关监测标准方法执行 | 委托监测机构 | 建设 单位 | 当地环境保护主管部门 |

### 8.1.3环境管理机构及其职责

项目建成后，必须设立环境管理机构，实行公司领导负责制，并配备专业环保管理人员，其职责如下：

⑴保持与环境保护主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管部门反映与项目有关污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管部门的批示意见；

⑵及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识；

⑶及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议；

⑷负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查；

⑸按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

### 8.1.3施工期环境管理

本项目施工期间主要工作为厂房及附属设施建设及安装生产设备，项目施工期较短，影响较小。施工期主要产生量的施工噪声和生活垃圾等。建设单位应合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，夜间严禁进行高噪声施工；尽量采用低噪声的施工工具，加以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法；在高噪声设备周围设置掩蔽物。除施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车的数量和行车密度，控制汽车鸣笛。施工期间，施工人员工作和生活产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。因此对生活垃圾要进行专门收集，定期由环卫部门清运，严禁乱堆乱放，防止产生二次污染。

### 运营期环境管理

#### 环境管理机构及其职责

根据该项目的建设规模和环境管理的任务，项目建成后，企业应设置相应的环境管理机构，并设专职环境监督人员1-2名，负责公司的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作。其职责如下：

（1）保持与环境保护主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管部门反映与项目有关污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管部门的批示意见；

（2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识；

（3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议；

（4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查；

（5）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

#### 环境管理制度

（一）制度管理

（1）定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。在可能的情况下早日通过ISOl4000的认证工作。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（4）制定各类环保规章制度

制定了全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：

①环境保护职责管理条例；

②建设项目“三同时”管理制度；

③污水排放管理制度；

④排污情况报告制度；

⑤污染事故处理制度；

⑥地下排水管网管理制度；

⑦环保教育制度；

⑧固体废弃物的管理与处置制度；

⑨排污许可证申报制度。

（二）现场管理

（1）标识化管理。为切实加强污染防治设施的运行，提高设施运行效率及管理水平，对各处理单位、制度及记录进行标识化管理。

（2）排污口规范管理。各排放口设置必须符合《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管[1997]122号）等文件要求。

（3）固废规范管理。公司为固体废物污染防治的责任主体，应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求，建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。同时，应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度，需对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行环境监管。

（4）环保验收管理。公司环保验收应根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》和沭阳县环保局相关要求进行对大气自行验收；建设项目需配套建设水、噪声或者固体废物污染防治措施的，新修改的《中华人民共和国水污染防治法》生效前或者《中华人民共和国固体废物环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目水、噪声或者固体废物污染防治设施进行验收，验收标准不降低，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假，建设单位不得做出验收合格的验收意见。

#### 环境监控职责

（1）制定环境监测年度计划和实施方案，并建立各项规章制度加以落实；

（2）按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作；

（3）在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作；

（4）负责做好监测仪器的维护、保养和检验工作，确保监控工作的顺利进行；

（5）组织并监督环境监测计划的实施；

（6）在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。

#### 环境保护设施和措施的建议、运行及维护费用保障计划

本项目工程建设时应保证环保投资落实到位，使各项环保设施达到设计规定的效率和要求。本项目环保设施和措施的建设投资为223万元人民币，详见表6.9-1。

在本项目建设的过程中应严格执行环保“三同时”制度，确保本项目环保设施和措施的设计、施工及运行与主体工程同时进行。本项目设置专人对环评提出的环保设施、措施的建设、运行和维护进行管理，确保本项目环评提出的各项环保投资均能落实到位。本项目应设置专门费用于废水、废气处理及固废处置，确保相关环保设施正常运行，将污染物非正常排放的可能性降至最低。

### 8.1.5污染物排放清单及管理要求

#### 8.1.5.1污染物排放清单及总量控制

主要针对减少项目运营期污染物产生及排放情况进行分析。

1、项目产品方案

本项目产品方案表见表8.1.5-1

表8.1.5-1  本项目产品方案一览表

| 序号 | 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称 | 产品规格 | 设计生产能力 | 年运行时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钛阳极生产线 | 钛阳极 | 0.1~1m宽×0.1~2m长，厚度1~3mm | 75000m2 | 4800h | 外购钛板、钛管等加工 |
| 2 | 电解槽生产线 | 电解槽 | 0.1~2 m宽×0.1~2m长，厚度1~3mm | 1500台 | 4800h | 外购钛板加工 |

2、项目原辅材料组分要求

表8.1.5-2  原辅材料组分要求一览表

| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 使用量（t/a） | 最大储存量（t） | 原辅材料包装储存方式 | 使用工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 分析纯 | 1 | 0.025 | 25kg桶装，涂覆车间存放（仅存放当天用量） | 2#涂覆线使用 |
| 2 | 正丁醇 | 分析纯 | 8 | 0.05 |  |  |
| 3 | 异丙醇 | 分析纯 | 8 | 0.05 |  |  |
| 4 | 钛酸四丁酯 | 分析纯 | 10 | 0.05 |  |  |
| 5 | 钌 | 分析纯 | 0.6 | 0.1 | 存放于仓库区 |  |
| 6 | 铱 | 分析纯 | 0.2 | 0.05 |  |  |
| 7 | 铂 | 分析纯 | 0.2 | 0.05 |  |  |
| 8 | 硝酸钾 | 工业级 | 5 | 0.05 | 袋装，暂存2#车间 | 1#涂覆线使用 |
| 9 | 纳米二氧化钛 | 工业级 | 20 | 2 | 袋装，暂存于仓库 |  |
| 10 | 硝酸锰 | 工业级 | 15 | 1.5 |  |  |
| 11 | 硝酸 | 65%硝酸 | 8 | 0.05 | 25kg桶装，暂存于2#车间（仅存放当天的量） | 刻蚀用 |
| 12 | 双氧水 | 30% | 6 | 0.025 | 25kg桶装，暂存于2#车间（仅存放当天的量） | 预氧化用 |
| 13 | 盐酸 | 32%浓盐酸，工业合成盐酸 | 20 | 0.05 |  | 酸洗用 |
| 14 | 草酸 | 工业级 | 30 | 1.0 |  |  |
| 15 | 硫酸 | 98%浓硫酸，工业合成硫酸 | 15 | 0.05 |  |  |
| 16 | 氢氧化钠 | 工业级 | 8 | 0.1 | 袋装，暂存于仓库 | 除油碱洗 |
| 17 | 氢氧化钾 | 工业级 | 8 | 0.1 |  | 废气处理 |
| 18 | 焦炭 | — | 0.45 | 0.02 |  |  |
| 19 | 氢氧化钙 | — | 50 | 5 | 袋装，暂存于仓库 | 废水处理 |
| 20 | 钛板 | δ=1~5mm，长2m、宽1米， | 300 | 1-10不等 | 暂存于仓库 | CNC机加工 |
| 21 | 钛丝 | Φ1~3mm | 10 | 0.1 | 袋装，暂存于仓库 |  |
| 22 | 钛管 | Φ25~89mm | 10 | 0.1 |  |  |
| 23 | 酸雾抑制剂 | 复配型化学药剂，主要成分为表面活性剂、水、醇等 | 1 | 0.1 | 袋装，暂存于仓库 | 酸雾抑制 |

3、项目拟采取的环保措施及主要运行参数

表8.1.5-3 项目拟采取的环保措施及主要运行参数一览表

| 种类 | 名称 | 主要运行参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化粪池 | 20m3 | 1套 |
|  | 废酸处理装置 | 设计处理能力5m3/d | 2套 |
|  | 厂内污水处理站 | 设计处理能力20m3/d | 1套 |
|  | 事故应急池 | 300m3 | 1套 |
| 废气 | 袋式除尘器 | 1500m3/h，粉尘去除率95% | 1套 |
|  | 碱液喷淋装置 | 10000m3/h，HCl、硫酸雾去除率96% | 2套 |
|  | “炽热炭还原” | 5000m3/h，NOx去除率95% | 1套 |
|  | “水喷淋+催化裂解装置” | 10000m3/h、VOCs去除效率95% | 1套 |
| 固体 废物 | 危险废物堆场 | 面积约100m2，地面及墙角采取防腐、防渗措施；设灭火器、黄沙箱等应急物资 | 1处 |
|  | 一般工业固体废物 堆场 | 面积约50m2，地面及墙角采取防腐、防渗措施 | 1处 |

4、污染物排放种类及总量指标

项目建成后，全厂污染物排放情况汇总详见表8.1.5-4。

表8.1.5-4 项目污染物产生及排放情况一览表（t/a）

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水、生产废水 | 废水量 | 6567.5 | 1254 | 5313.5 |
|  |  | COD | 2.902 | 1.09 | 1.81 |
|  |  | SS | 1.73 | 1.18 | 0.55 |
|  |  | 氨氮 | 0.05 | 0 | 0.05 |
|  |  | 总磷 | 0.008 | 0 | 0.008 |
|  |  | Ti3+ | 0.024 | 0.0192 | 0.0048 |
|  |  | 石油类 | 0.24 | 0.22 | 0.02 |
| 废气 | 有组织 | 粉尘 | 0.506 | 0.481 | 0.025 |
|  |  | HCl | 2.372 | 2.272 | 0.10 |
|  |  | 硫酸雾 | 5.61 | 5.39 | 0.22 |
|  |  | NOX | 13.238 | 12.608 | 0.63 |
|  |  | VOCs | 16.966 | 16.106 | 0.86 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.081 | 0.032 | 0.049 |
|  |  | HCl | 0.13 | 0 | 0.13 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.3 | 0 | 0.3 |
|  |  | NOX | 0.17 | 0 | 0.17 |
|  |  | VOCs | 0.034 | 0 | 0.034 |
| 固废 | 危险废物 | 19.24 | 19.24 | 0 |
|  | 待鉴定 | 225 | 225 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 22.117 | 22.117 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 12 | 12 | 0 |

5、总量控制

根据《“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。

水污染总量控制因子：COD、NH3-N；总量考核因子：TP、SS、石油类。

废气总量控制因子：VOCs、颗粒物。

（1）大气污染物

项目新增的有组织大气污染物主要为喷砂粉尘、酸洗工序HCl、硫酸雾及涂覆线NOX、VOCs，项目废气处理后经15米高排气筒排放。废气污染物总量控制指标：粉尘0.025t/a、HCl0.10t/a、硫酸雾0.22t/a、NOX0.63t/a、 VOCs0.86t/a。在沭阳县区域内总量中平衡。

（2）水污染物

项目新增废水接管5313.5t/a，其中COD1.81t/a、SS0.55t/a、氨氮0.05t/a、总磷0.008t/a、石油类0.02t/a，污水进入环境量5313.5t/a，其中COD0.27t/a、SS0.054t/a、氨氮0.027t/a、总磷0.0027t/a、石油类0.0054t/a，污染物排放量可纳入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂总量中。

（3）固体废物

固废零排放。

新建项目履行环评审批、备案后，建成投产、正式排污前申领排污许可证，取得许可证后方可排污，实现环评对建设项目的管理与排污许可对污染源管理的全面对接。

6、排污口信息

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定：

排气筒附近应树立环保图形标志牌，同时在废气处理装置进气口以及排气口规范设置监测口，并建设便于日常监测的操作平台。

生活污水、生产废水经预处理后排入沭阳凌志水务有限公司污水处理厂集中处理。

固体废物堆放场所，环卫垃圾中转地等应设置标志牌。

项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

表8.1.4-5  项目排污口管理要求

| 排污口 | 编号 | 排放污染物 | 污染防 治措施 | 排放 去向 | 执行环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排口 | - | 全厂废水 | 化粪池、厂内污水处理站 | 沭阳凌志水务有限公司污水处理厂 | 沭阳凌志水务有限公司污水处理厂接管标准，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 |
| 废气排口 | FQ1 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 环境空气 | 粉尘、HCl、硫酸雾及NOX满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准 |
|  | FQ2 | HCl、硫酸雾 | 碱液喷淋装置 |  |  |
|  | FQ3 | NOX | 碱液喷淋装置 |  |  |
|  | FQ4 | NOX | 炽热炭还原 |  |  |
|  | FQ5 | VOCs | 水喷淋+催化裂解 |  |  |

项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

表8.1.4-6  各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

7、环境风险防范措施

表8.1.4-7  项目环境风险防范措施一览表

| 序号 | 名称 | 具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急泄漏处置 | 危化品仓库做好储存、隔离措施。 |
|  |  | 危化品仓库做好应急泄漏收集，防流散措施。 |
| 2 | 事故次生伴生 影响 | 应急事故池及阀门切换装置，并标识化，编制操作流程并培训、演练，确保事故废水、废液不出厂。 |
| 3 | 消防 | 按消防、安全要求设置灭火器、黄沙箱等应急消防物资，定期维护，确保有效、便捷。 |
| 4 | 应急指挥机构 | 建立应急事件指挥机构，做好人员变动的调整工作，联系方式畅通 |
| 5 | 编制 | 《突发环境事件应急预案》（含突发环境事件风险评估、应急资源调查），并按要求整改、备案。 |
| 6 | 培训、演练 | 加强危险化学品事故培训、演练；做好应急疏散指示及应急灯，定期总结并学习、提高 |

8.1.5应向社会公开内容

建设方应向社会公开的内容主要包括以下几个方面。

（一）建设项目名称及概要；

（二）建设项目建设单位名称及联系方式；

（三）建设项目具体情况简述；

（四）建设项目对环境可能造成影响的概述；

（五）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点。

## 8.2环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）中的监测的一般要求如下：

1、制定监测方案

新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。

2、设置和维护监测实施

排污单位应按照规定设施满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口、废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员安全。

废水排放量大于100吨/天的，应安装自动测流设施并开展流量自动自行监测。

3、开展自行监测

排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的监测机构代其开展自行监测。

4、做好监测质量保证与质量控制

排污单位应建立自建监测质量管理制度，按照相关技术规范做好监测质量保证与质量控制。

5、记录和保存监测数据

排污单位应做好与监测相关的记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

#### 8.2.1监测机构的设立

企业日常监测委托当地环境监测站或专业监测机构进行监测。企业应设置安环专员，负责监测工作的组织与对接。

#### 8.2.2监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》，相关监测要求如下：

1、废气监测

有组织废气监测：

（1）监测点位

a）外排口监测点位：点位设置应满足GB/T 16157、HJ 75 等技术规范的要求。应在排气筒烟道上设置监测点位；净烟气直接排放的，应在废气道上设置监测点位，有旁路的旁路也应设置监测点位。

b）内部监测点位设置：当污染物排放标准中有污染物处理效果要求时，应在进入相应污染物处理设施单元的进出口设置监测点位。当环境管理文件有要求，或排污单位认为有必要的，可设置开展相应监测内容的内部监测点位。

（2）监测指标

各外排口监测点位的监测指标应至少包括所执行的国家或地方污染物排放（控制）标准、环境影响评价文件及其批复、排污许可证等相关管理规定明确要求的污染物指标。排污单位还应根据生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品，确定是否排放纳入相关有毒有害或优先控制污染物名录中的污染物指标，或其它有毒污染物指标，这些指标也应纳入监测指标。

对于主要排放口监测点位的监测指标，符合以下条件的为主要监测指标：

a）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物（或烟尘/粉尘）、挥发性有机物中排放量较大的污染物指标；

b） 能在环境或动植物体内积蓄对人类产生长远不良影响的有毒污染物指标（存在有毒有害或优先控制污染物相关名录的，以名录中的污染物指标为准）；

c）排污单位所在区域环境质量超标的污染物指标。

内部监测点位的监测指标根据点位设置的主要目的确定。

（3）确定监测频次的基本原则

排污单位应在满足本标准要求的基础上，遵循以下原则确定各监测点位不同监测指标的监测频次：

a）不应低于国家或地方发布的标准、规范性文件、规划、环境影响评价文件及其批复等明确规定的监测频次；

b）主要排放口的监测频次高于非主要排放口；

c）主要监测指标的监测频次高于其他监测指标；

d）排向敏感地区的应适当增加监测频次；

e）排放状况波动大的，应适当增加监测频次；

f）历史稳定达标状况较差的需增加监测频次，达标状况良好的可以适当降低监测频次；

g）监测成本应与排污企业自身能力相一致，尽量避免重复监测。

h）原则上，外排口监测点位最低监测频次按照表8.2.2-1 执行。废气烟气参数和污染物浓度应同步监测。

表8.2.2-1  废气监测指标的最低监测频次

| 排污单位级别 | 主要排放口 | 其他排放口的监测指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 主要监测指标 | 其他监测指标 |  |
| 重点排污单位 | 月—季度 | 半年—年 | 半年—年 |
| 非重点排污单位 | 半年—年 | 年 | 年 |
| 注：为最低监测频次的范围，分行业排污单位自行监测技术指南中依据此原则确定各监测指标的最低监测频次。 |

本项目属于非重点排污单位，本项目有组织废气在各个工艺废气净化装置排放口定期委托当地环境监测站进行监测，FQ1—FQ5排气筒每半年监测一次，根据排放性质选择监测因子。FQ1排气筒监测因子选取：颗粒物；FQ2排气筒选取：HCl、硫酸雾；FQ3排气筒选取：NOX：FQ4排气筒选取：NOX ；FQ5排气筒选取：VOCs。

i）内部监测点位的监测频次根据该监测点位设置目的、结果评价的需要、补充监测结果的需要等进行确定。

无组织废气监测：

（1）监测点位

存在废气无组织排放源的，应设置无组织排放监测点位，具体要求按相关污染物排放标准及HJ/T 55、HJ 733 等执行。

（2）监测指标

按本标准有组织进行执行。

（3）监测频次

无组织废气排放的污染源每年至少开展一次监测。

所以本项目无组织废气定期委托当地环境监测站进行监测：在无组织排放源上下风向的厂界外5米处设置3个监控点，同时在上风向的厂界外5米处设置1个参照点进行定期监测，每年测1次，每次连续测2天，每天4次，监测因子为颗粒物、硫酸雾、HCl、NOX、VOCs等。

2、废水监测

（1）确定监测频次的基本原则

排污单位应在满足本标准要求的基础上，遵循以下原则确定各监测点位不同监测指标的监测频次：不应低于国家或地方发布的标准、规范性文件、规划、环境影响评价文件及其批复等明确规定的监测频次； 原则上，外排口监测点位最低监测频次按照表2 执行。各排放口废水流量和污染物浓度同步监测。

表8.2.2-2  废水监测指标的最低监测频次

| 排污单位级别 | 主要监测指标 | 其他监测指标 |
| --- | --- | --- |
| 重点排污单位 | 日~月 | 季度~半年 |
| 非重点排污单位 | 季度 | 年 |
| 注：为最低监测频次的范围，在行业排污单位自行监测技术指南中依据此原则确定各监测指标的最低监测频 次。 |

废水事故监测计划：本项目废水在事故发生时进入事故应急池，不外排，待生产设施恢复正常后逐步补充进入污水处理系统，因此本项目事故监测计划同正常排放监测计划。

废气事故监测计划：当发生物料泄漏时，应立即启动应急监测措施，并联系当地主管环保部门的环境监测站展开跟踪监测，根据事故发生时的风向和保护目标的位置设立监测点，监测因子应重点关注发生泄漏的物料。监测频次应进行连续监测，待其浓度降低至控制浓度范围内后适当减少监测频次。

（2）内部监测点位监测频次

排向敏感地区的应适当增加监测频次。

所以本项目废水总排放口设置水质采样口，安装流量计，定期委托当地环境监测站进行监测，每年1次，监测项目有水量、pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类。根据排污口规范化设置要求，对建设项目的污水排放口进行规范化设置，在排放口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。

3、噪声监测

（1）噪声布点应遵循以下原则：

a）根据厂内主要噪声源距厂界位置布点；

b）根据厂界周围敏感目标布点；

c）“厂中厂”是否需要监测根据内部和外围排污单位协商确定；

d）面临海洋、大江、大河的厂界原则上不布点；

e）厂界紧邻交通干线不布点；

f）厂界紧邻另一排污单位的，在临近另一排污单位侧是否布点由排污单位协商确定。

（2）监测频次

厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。

本项目定期委托当地环境监测站在厂界四周布设4个点，每季度监测一天，每次连续监测2天，昼、夜各测1次。监测因子为连续等效声级Ld(A)。

4、应急监测

建设方应根据在建项目及建设项目可能存在的事故风险，以及在事故发生时可能排放的有毒物质，配备应急监测设备及人员防护服装、防毒面具等。在事故发生时启动公司应急监测系统，对下风向不同距离处按照扇形布点原则进行监测，并立即上报监测结果，直至污染事故结束，监测结果符合相应评价标准为止。

5、固体废物（危险废物）产生与处理状况

记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。
    上述污染源监测和环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托当地有监测能力的环境监测部门进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。综上所述，项目建成投入运营后常规环境监测内容包括废水、废气和噪声等；监测方式为取样监测；本项目委托监测由具备相应资质的第三方专业检测机构完成。环境监测计划见表8.2.2-3。

表8.2.2-3  环境监测计划表

| 监测项目 | 监测点设置 | 监测内容 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ1 | 颗粒物 | 每半年测1次 | — |
|  | FQ2 | 硫酸雾、HCl |  | — |
|  | FQ3 | NOX |  | — |
|  | FQ4 | NOX |  | — |
|  | FQ5 | VOCs |  | — |
|  | 厂边界（上风向1个、下风向3个） | 颗粒物、硫酸雾、HCl、NOX、VOCs | 每年测1次 | — |
| 废水 | 总排污口 | 水量、pH、COD、SS、氨氮、TP、石油类 | 每年测1次 | — |
|  | 雨水排口 | 水量、pH、COD、SS、氨氮、TP、石油类 | 每年测1次 | — |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 每季度测1次 | 声源变化加测一次 |

6、建立质量体系

排污单位应根据本单位自行监测的工作需求，设置监测机构，梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、样品留存、相关记录的保存等监测的各个环节中，为保证监测工作质量应制定的工作流程、管理措施与监督措施，建立自行监测质量体系。

质量体系应包括对以下内容的具体描述：监测机构，人员，出具监测数据所需仪器设备，监测辅助设施和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证等。

委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。

7、生产和污染治理设施运行状况

记录监测期间企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。

8、信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a） 监测方案的调整变化情况及变更原因；

b） 企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c） 按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d） 自行监测开展的其他情况说明；

e） 排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

9、应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。

# 9 环境影响评价结论

## 9.1 项目概况

江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司位于沭阳经济技术开发区沭七路西、赐福路南地块，项目总投资10000万元，占地面积18100平方米，项目拟于2018年开工建设，主要建设内容包括新建4座厂房、办公楼、门卫以及其他公辅设施，项目购置原材料分析加工设备、CNC加工设备、金属板材表面处理系统、自动涂覆设备、真空高温烘干处理系统、纯水制备系统。建设4条纳米不溶性钛阳极生产线，同时配套2条电解槽生产线。项目建成后，可具有年产钛阳极75000平方米、电解槽1500台的生产能力。

## 9. 2 环境质量现状分析

本区域空气环境总体质量良好，各项指标1h平均浓度和24h平均浓度均能符合相应标准要求。

评价区沂南河各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。

项目地及周围区域声环境质量良好，昼夜间的等效声级值都符合相应类别标准限值的要求。

区域土壤污染等级为清洁级，环境质量总体良好。

评价区域地下水环境中各因子均能满足《地下水质量标准》（GN/T14848-2017）中相关水质标准要求。

## 9.3 污染物达标排放分析

（1）废气

建设项目大气污染物主要包括机加工、焊接过程中产生的粉尘；喷砂过程中产生的粉尘、刻蚀过程中产生的NOX、酸洗过程中产生的硫酸雾及HCl、涂覆线产生的有机废气及NOX。

项目喷砂过程中产生的粉尘通过集气装置收集后经布袋除尘器处理后经过15米排气筒排放，排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；刻蚀过程的NOX及酸洗过程中产生的硫酸雾及HCl气体经过碱液喷淋装置处理后经15m高排气筒高空排放，排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；涂覆线产生的有机废气经水喷淋+催化裂解设备处理后经15m高排气筒高空排放，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB 12/524-2014)中表2中标准；涂覆过程中产生的NOX经炽热炭还原反应装置处理后经15m高排气筒高空排放，排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

（2）废水

项目生产废水经厂内废水处理装置处理，生活污水经厂内化粪池处理，预处理达标的废水一起接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂处理，尾水达标排放，项目废水对周边水环境影响较小。

（3）噪声

本项目建成运行后主要噪声源为各类机械设备，其噪声值在70dB(A)~90dB(A)，采用隔声、减震等措施治理，可以达标排放。

（4）固废

本项目生产、生活中产生的固体废物，分类收集处理，固废有效处置，对周边环境影响较小。

该项目环保拟投资为223万元，对水、气、噪声、固废的污染进行有效控制，确保污染物达标排放。

## 9.4 环境影响评价结果分析

（1）水环境影响分析

根据水环境影响分析，该项目废水正常排放时，不会明显影响沭阳凌志水务有限公司的正常运行。

（2）大气环境影响评价

①正常排放时，各污染物下风向地面最大小时浓度在各气象条件下未超标，对各敏感点的污染影响较小，均不会造成超标影响；

②各污染物年长期平均浓度贡献值均很小，不造成超标影响；

③非正常排放下，各污染物对下风向的影响虽有明显超标现象，因此，在项目生产过程中应定期对废气处理装置进行检修，预防事故的发生；

④项目排气筒高度设置合理；

⑤项目建成后，全厂的卫生防护距离为本公司厂区外100m范围包络线范围。

（3）固体废物影响分析

项目产生的各项固废均能得到有效处置，能够实现固体废弃物的减量化和无害化，预计不会对周围环境造成不良影响。

（4）噪声环境影响评价

本项目建成后，根据预测结果，厂界昼间和夜间噪声预测值均符合3类噪声标准。

（5）地下水环境影响评价

地下水环境预测预测结果表明，a、本项目污水处理区的污染物正常与非正常泄漏对地下水影响范围较小，仅影响到厂区污水处理区周边较小范围地下水水质而不会影响到区域地下水水质；b、在污染防渗措施有效情况下（正常工况下），污水处理区对区域地下水质影响很小，污染防渗措施对溶质运移结果会产生较明显的影响。

由环境影响预测评价可见，本项目的建设不会改变周边环境功能。

## 9.5 环境影响经济损益分析

本项目具有良好的经济和环保效益，可以提高企业市场竞争力，促进企业整体良性循环，同时具有一定的社会效益，可以增加社会直接和间接就业机会，促进就业，有利于社会稳定。项目治理措施较为完善，正常情况下，可使生产过程中所产成的各项负面影响消除或减轻，根据报告提出的环境污染防治复测，估算项目环保投资约223万元，占工程总投资的2.23%，在企业可接受范围内。

## 9.6 环境管理与监测计划

本项目制定合理的管理结构，建立健全的企业环境管理制度，并定期进行环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落实到实处。

## 9.7 公众意见采纳情况分析

为了解公众对（1）评价区域环境质量的满意程度、（2）公众对本项目的了解程度、（3）公众对项目可能造成的环境危害认识程度（4）公众对本项目所持的态度，同时为了征集公众对本项目的环保及环保审批的建议和要求，以补充环境预测与评价中难以发现的环境问题，项目于2018年4月12日-2018年4月22日在江苏圣泰环境科技股份有限公司网站上进行了第一次公示，于2018年5月3日-5月13日在江苏圣泰环境科技股份有限公司网站上进行了第二次公示。第二次公示期间，由建设单位组织发放了《江苏省建设项目环境保护公众参与调查表》。调查中采取随机抽样的方法，尽可能从不同区域和多种职业、文化程度、年龄层次的人员中了解他们对上述问题的看法。

本项目公众调查由建设方进行，共发放调查表150份，收回150份，调查对象主要为项目附近的居民及周边企业人群。由调查结果可知对建设项目坚决支持的7.3%，有条件赞成的占78%，无所谓的14.7%，未出现反对意见。

建设单位在项目设计过程中应充分考虑公众提出的建议，采纳内容如下：

（1）认真落实各项污染防治措施，减少项目对周围环境的影响；

（2）妥善处理项目接收及产生的危险废物，防止风险事故的发生；

（3）认真落实各项环保手续，不违法生产；

（4）一旦发生违法扰民现象，立即无条件停止生产。

## 9.8 环境保护措施分析

建设项目生产运营阶段产生的废气经收集处理后达标、高空排放；项目生活污水及生产废水预处理后接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂集中处理，尾水达标排入沂南河，对周边环境影响较小；项目噪声通过基础减振、墙体隔声，厂界噪声达标排放，对周边环境影响较小；项目危险废物拟委托资质单位处置，废包装桶由厂家回收，废边角料等收集外卖、生活垃圾由环卫部门定期清运。

综上，项目各污染物处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。

## 9.9 评价总结论

综合本报告书所做各项评价内容表明：本项目于沭阳经济技术开发区，符合规划总体要求，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，经济效益较好，公众普遍支持。本项目事故环境风险出现的概率较低，经采取有效的事故防范和减缓措施后，项目环境风险水平是可接受的，项目引发的不利于社会稳定风险低。因此，在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告书提出的各项环境保护对策建议，从环保的角度看，江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司项目的建设是可行的。

# 10 附件

附件1   立项登记信息表

附件2   营业执照

附件3   法人身份证

附件4   环境质量现状引用说明

附件5   接管证明

附件6   委托书

附件7   承诺书

附件8  立项备案表

附件9  开发区相关批复文件

附件10  环境质量现状监测报告

附件11  地表水环境质量现状引用监测报告

附件12  凌志水处理有限公司环评批复文件

附件13  项目用地红线图

附件14  钛板原材料检测报告

# Text boxes

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1、研究相关技术文件和其他有关文件

2、进行初步工程分析

3、开着初步的环境现状调查

1、环境影响因素识别与评价因子筛选

2、明确评价重点和环境保护目标

3、确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1、各环境要素环境影响预测与评价

2、各专题环境影响分析与评价

1、提出环境保护措施，进行技术经济论证

2、给出污染物排放清单

3、给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响评价书（表）

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段

影响

因素

影响

受体

护围挖土

基础框架

填土夯实

钻孔灌桩

现浇钢砼柱梁

砖墙砌筑

门窗制作

屋面制作

抹灰贴面

油漆施工

附属工程

噪声、颗粒物、汽车尾气

噪声、颗粒物

噪声、颗粒物、汽车尾气

砂浆水、噪声、颗粒物、汽车尾气、建筑垃圾

砂浆水、噪声、汽车尾气、建筑垃圾

砂浆水、噪声、汽车尾气、建筑垃圾

废木材、废钢、噪声

砂浆水、噪声、汽车尾气、建筑垃圾

砂浆水、噪声、汽车尾气、建筑垃圾

有机废气、建筑垃圾

砂浆水、噪声、汽车尾气、建筑垃圾

基地土

建材、水

建材、水

砖、建材、水

木材、钢板

防水涂料、建材

涂料、建材

油漆

建材、水

图3.3-1  施工期工艺流程图

烟尘G1-2、焊渣S1-3

S：固废；W：废水

G：废气；N：噪声

钛板、钛丝、钛管

焊接

喷砂

除油

酸洗

3次漂洗

超声波清洗

烘干

涂覆

烘干

检验

冷却

钛阳极

硫酸、盐酸、草酸、自来水

自来水

纯水

贵金属涂覆液

毛刷

噪声N1-1、粉尘G1-1、金属沉渣S1-1

废碱液W1-1、废槽渣S1-4

废水W1-4

边角料S1-2

粉尘G1-3

噪声N1-2

NaOH、自来水

废气G1-5、废酸液W1-3

废水W1-6

水蒸气

废气G1-6、废毛刷S1-6

废气G1-7

不合格品S1-7

自来水

真空烧结

废气G1-8

CNC加工

水洗

废水W1-2

预氧化

双氧水

热整形

刻蚀

硝酸、自来水

废气G1-4、废槽液S1-5

自来水

废水W1-5

冲洗

水蒸气、氧气

钛板

待登

裁剪

测试

组装

焊接

卷制

电解槽

钛材边角料

自制板网

边角料S2-1、粉尘G2-1、噪声N2-1

噪声N2-2

烟尘G2-2、焊渣S2-2

不合格品S2-3

自来水

钛阳极

G1-2烟尘0.015、S1-3焊渣0.03

钛板285、钛丝10、钛管10

焊接

喷砂

除油

酸洗

冲洗

超声波清洗

烘干

涂覆

烘干

检验

冷却

钛阳极

硫酸15、盐酸20、草酸30、水714

自来水1000

纯水600

贵金属涂覆液88.5，其中乙醇1、正丁醇8、异丙醇8、钛酸四丁酯10、硝酸钾5、纳米二氧化钛20、硝酸锰15、贵金属前躯体0.5、钌0.6、铱0.2、铂0.2、水20

毛刷2

G1-1粉尘0.03、S1-1金属沉渣0.3

W1-1废碱液51、S1-4沉渣1

W1-5 废水800

S1-2边角料3

G1-3粉尘0.533

NaOH8、自来水72

G1-5废气8.412（其中HCl2.502、硫酸雾5.91）、W1-3废酸液750

W1-6废水570

水蒸气7.092

G1-6废气VOCs3.4、S1-6废毛刷2.05

G1-7VOCs11.9，蒸发水汽10

S1-7不合格品1.76

自来水10

真空烧结

G1-8废气29.39（NOX10.04、VOCs1.7、水蒸气及二氧化碳17.65）

CNC加工

305

301.67

3

304.625

水洗

150.625

80

154

损耗20（蒸发、跑冒滴漏等）

150.092

162

自来水350

W1-2废水264

损耗 88（蒸发、跑冒滴漏等）

160

310.092

损耗 20.588（蒸发、跑冒滴漏等）

310.092

损耗200（蒸发、跑冒滴漏等）

损耗 30（蒸发、跑冒滴漏等）

310.092

310.092

303

388.05

366.15

336.76

336.76

335

水损耗10（蒸发）

热整形

150.092

预氧化

303

3次漂洗

自来水1750

W1-4废水1662.5

损耗87.5（蒸发、跑冒滴漏等）

310.092

刻蚀

G1-4废气3.368（其中NOX/ NO21.63、水1.738）、S1-5废槽液11.19

硝酸8、水44

损耗 37.442（蒸发、跑冒滴漏等）

310.092

双氧水6、纯水84

水蒸气及氧气90

钛板15

裁剪

测试

组装

焊接

卷制

电解槽

钛材边角料自制板网1.0

S2-1边角料1、G2-1粉尘0.004

G2-2烟尘0.005、S2-2焊渣0.01

S2-3不合格品0.081

自来水5

15

13.996

14.981

13.996

81.981

81.9

水损耗5

钛阳极67

65%硝酸8

其中：硝酸5.2、水2.8

废气3.368

NOX/ NO21.63、水1.738

52

水44

刻蚀

52

损耗37.442

硝酸1.38、水36.062

废刻蚀液11.19

硝酸1.0、水9、Ti(NO3)41.19

98%硫酸15

其中：硫酸14.7、水0.3

硫酸雾5.91

硫酸1.77、水4.14

废水85

硫酸11.9、水73.1

95

水80

酸洗

95

损耗4.09

硫酸0.77、水3.51

32%盐酸20

其中：盐酸6.4、水13.6

HCl2.502

盐酸2.00、水0.502

废水45

盐酸3.8、水41.2

54

水34

酸洗

54

损耗6.498

盐酸0.6、水6.098

草酸30

废水620

草酸29、水591

630

水600

酸洗

630

损耗10

草酸1、水9

图3.4-8 项目氮元素平衡（t/a）

硝酸钾3.07

硝酸锰6.97

有组织排放0.5

废气处理装置处理9.54

有组织排放0.86

乙醇1、正丁醇8、异丙醇8、钛酸四丁酯10、贵金属前躯体0.5、钌0.6、铱0.2、铂0.2、纯水10

废气34.65

进入产品3.8

无组织排放废气0.038、水蒸气及CO217.65

集气装置收集16.966

处理量16.106

图3.4-9  涂覆工段物料平衡（单位：t/a）

危废0.05

图3.4-10 项目VOCs平衡（t/a）

乙醇1

正丁醇8

异丙醇8

无组织排放0.034

废气处理装置处理16.106

有组织排放0.86

钛板299.1

钛丝9.97

钛管9.97

进入产品316.9

进入污泥0.0192

接管量0.0048

进入不合格品及金属碎屑2.116

废水0.024

硝酸1.16

硝酸钾0.69

硝酸锰1.18

有组织排放0.156

处理量2.794

无组织排放0.08

钌0.6、铱0.2、铂0.2

进入产品0.9999

进入危废0.0001

水刀切割用水

除油用水

损耗  10

损耗  20

10

72

除油后水洗用水

损耗  88

350

配酸用水

损耗 29

714

3次漂洗用水

损耗  87.5

1750

纯水制备用水

880

超声波清洗用水

碱液喷淋用水

损耗  300

500

生活用水

损耗  480

2400

绿化用水

损耗  271.5

271.5

炙热炭还原用水

损耗 130

150

7098.5

59

262

750

1662.5

176

570

200

1920

化粪池

1920

厂内污水处理站

2412.5

600

损耗  30

1

厂内废酸处理装置

2235

981

沭阳凌志污水处理有限公司

盐酸20、硫酸15、草酸30

NaOH8

冲洗用水

800

损耗  200

危废

2412.5

3393.5

试压用水

损耗 1

1

1254

104

配液用

损耗 104

地面冲洗用水

损耗 86

344

824

430

20

清下水

声源

Lp1

Lp2

图5.2.3-1  室内声源等效室外声源图例

喷砂粉尘

袋式除尘器

自带集气罩

FQ1排气筒达标排放

酸洗废气

酸雾二级喷淋装置

15米排气筒FQ2

侧边吸风

刻蚀废气

酸雾二级喷淋装置

侧边吸风

15米排气筒FQ3

酸洗池

真空烧结NOX

炽热炭还原

集气系统

水喷淋+催化裂解

15米排气筒FQ4

15米排气筒FQ5

涂覆、烘干、真空烧结VOCs

集气系统

机加工粉尘

自然沉降+车间排风扇

1#厂房无组织排放

焊接烟尘

车间排风扇+绿化吸收

喷砂粉尘

车间排风扇+绿化吸收

酸洗、刻蚀废气

车间排风扇+绿化吸收

2#厂房无组织排放

涂覆线废气

车间排风扇+绿化吸收

3#厂房无组织排放

废酸废水

废酸处理装置

冲洗等其他生产废水

厂内污水处理站

沭阳凌志水务有限公司

生活污水

化粪池

部分回用于工件及地面冲洗