建设项目环境影响报告表

项目名称：年印刷加工1200万平方米包装用纸生产线技术改造项目

建设单位（盖章）： 扬州创美印刷包装有限公司

编制日期：2018年6月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段

作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写。

4.总投资----指项目投资总额。

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年印刷加工1200万平方米包装用纸生产线技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 扬州创美印刷包装有限公司 |
| 建设地点 | 高邮市高邮市城南经济新区兴区路23号 |
| 法人代表 | 朱玲 | 联系人 | 朱玲 |
| 通讯地址 | 高邮市城南经济新区兴区路23号 |
| 联系电话 | 13382747000 | 传真 | — | 邮政编码 | 225600 |
| 立项审批部门 | 高邮市经济和信息化委员会 | 批准文号 | 邮经信备【2017】17号 |
|  |  | 项目代码 | 2017-321084-23-03-644854 |
| 建设性质 | 新建□ 改建■ | 行业类别及代码 | 包装装潢及其他印刷 [C2319] |
| 占地面积 | 7984m2 | 建筑面积 | 3528.29m2 | 绿化面积 | 100 m2 |
| 总投资（万元） | 900 | 环保投资（万元） | 5 | 环保投资占总投资比例 | 0.56% | 评价经费 | — |
| 工程计划进度 | 筹建■ 开工□ 竣工□ 试生产□ | 年工作日 | 300天 |
| 主要产品、材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) |
| 主要产品、原辅材料及主要设施规格、数量： 原辅材料见表1-1、主要生产设备见表1-2。 |
| 能源年用量 | 电 | 15万千瓦时/年 | 燃油 | 重油 | 吨／年 |
|  | 燃煤 | 吨／年 |  | 轻油 | — 吨／年 |
|  | 天然气 | —万立方米/年 | 其它 | — |
| 给排水情况 | 年总用水量（t） | 344 | 年总排水量（t） | 259.2 |
|  | 其中 | 循环水量（t/a） | — | 其中 | 清下水（t/a） | — |
|  |  | 新鲜水量（t/a） | 344 |  | 生活污水（t/a） | 259.2 |
|  | 新鲜水来源 | 自来水管网 | 排放去向 | 污水管网 |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向 本项目无新增生活污水及生产废水。全厂的生活污水经化粪池处理达标后，接管高邮市海潮污水处理厂集中处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后，排入北澄子河。 |
| 放射性同位素和电磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 1、原辅材料 改建项目主要为在厂内生产线更新生产设备，改建项目原辅材料详见表1-1。 表1-1 改建项目原辅材料消耗表 序号 名称 成分 单位 消耗量 备注 技改前 技改后 全厂 1 纸板 植物纤维 t/a 0 30000 30000 新增 2 水性油墨 \ t/a 0 45 45 3 各类纸张 植物纤维 t/a 150 0 0 淘汰 4 油墨 \ t/a 5 0 0 2、生产设备 表1-2 改建项目主要生产设备表 序号 设备名称 规格型号 消耗量 备注 技改前 技改后 全厂 1 4色对开印刷机 CD-102 0 1 1 新增 2 切纸机 \ 0 1 1 3 分纸机 \ 0 1 1 4 胶印机 对开 3 0 0 淘汰 5 模切机 对开 2 0 0 3、原辅材料理化性质 改建项目新增原辅材料理化性质详见表1-3。 表1-3 原辅材料理化性质表 名称 分子式 理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 水性油墨 \ （C3H4O2）n，密度：1.07(30% aq)，2.17(Solid)，沸点：126℃，丙烯酸树脂是由丙烯酸酯类和甲基丙烯酸酯类及其它烯属单体共聚制成的树脂，通过选用不同的树脂结构、不同的配方、生产工艺及溶剂组成，可合成不同类型、不同性能和不同应用场合的丙烯酸树脂，用丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯单体共聚合成的丙烯酸树脂对光的主吸收峰处于太阳光谱范围之外，所以制得的丙烯酸树脂漆具有优异的耐光性及户外老化性能。 可燃 无毒 |
| 工程内容及规模 1、项目概况 扬州创美印刷包装有限公司位于高邮市城南经济新区兴区路23号，项目于2004年投资180万元建设年印刷加工包装用纸300万平方米印刷生产线项目，并于2004年11月以登记表形式获得高邮市环境保批准。由于受市场需求以及产业设备更新换代要求，扬州创美印刷包装有限公司更换了厂里的生产设备和原辅材料，以形成年印刷加工1200万平方米包装用纸生产线的产能。根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订通过）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日重新修订）、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）等法律法规的有关规定，本项目属于管理名录中十二、印刷和记录媒介复制业中的印刷厂，应编制建设项目环境影响报告表。为此，建设单位委托江苏圣泰环境科技股份有限公司进行本项目的环境影响评价工作，并完成建设项目环境影响报告表。 2、工程内容及生产规模 项目名称：年印刷加工1200万平方米包装用纸生产线技术改造项目； 单位名称：扬州创美印刷包装有限公司； 项目地址：高邮市城南经济新区兴区路23号； 建设性质：改建； 总投资：900万； 劳动定员：原有员工15人，一班制，一年工作300天，改建项目无新增员工。 本项目技改项目产品方案如下，详见表1-4。 表1-4 技改项目产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数（h） 现有项目 技改项目 增减量 印刷生产线 各类用纸 300万平方米/a - -300万平方米/a 2400 包装用纸 - 1200万平方米/a +1200万平方米/a 2400 3、公用及辅助工程 （1）给水 扬州创美印刷包装有限公司用水取自区域自来水供水管网。 （2）排水 项目厂区采用雨、污分流排水系统，本项目不新增员工，故不新增生活污水。 （3）供电 项目年用电量15万度，来自市政电网。 改建项目公用及辅助工程详见表1-5。 表1-5 项目主体工程及公用、辅助工程 工程名称 建设名称 工程设计能力 备注 现有项目 技改项目 全厂 主体工程 生产厂房 700m2 / 700m2 依托现有 公用及辅助工程 给水系统 自来水 344t/a / 344t/a 来自市政管网 排水系统 生活污水 259.2t/a / 259.2t/a 进入污水管网排放 储运工程 汽运 / 汽运 依托现有 原料仓库 1250m2 / 1250m2 依托现有 辅料仓库 1250m2 / 1250m2 依托现有 成品仓库 1250m2 1250m2 依托现有 供电系统 15万度/年 / 15万度/年 依托现有项目 绿化 100 m2 / 100 m2 依托现有厂区 环保工程 废水 化粪池 / 化粪池 污水管网排放 废气 / 排风扇 排风扇 车间安装风扇，无组织排放 / 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 处理效率90% 噪声治理 / 厂房隔声、消声、减振 / — 固废 / 危废暂存点 危废暂存点 面积5m2 / 固废暂存处 固废暂存处 面积10m2 3、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中限制类和淘汰类，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》中限制类和淘汰类，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类，为允许类。因此本项目符合国家和地方产业政策要求，项目已通过扬州高邮经信委2017-321084-23-03-644854号文备案。 4、选址可行性及规划相符性 本项目位于高邮市城南经济新区，根据项目用地性质证明，项目使用土地性质为工业用地，项目选址合理。通过对本项目的影响预测分析，项目建成后对周边环境影响较小，不会降低项目区域的环境功能区划，项目选址是合理的。 5、建设项目周边概况 建设项目位于高邮市城南经济新区，具体位置详见附图1。 项目北侧隔着兴区路是高邮市荣华车件有限公司，西侧是高邮市苏中橡胶材料厂，南侧为闲置厂房，东侧为扬州市森木机械有限公司，项目周边无敏感点，项目周边概况详见附图2。 6、厂区平面布置合理性 项目厂区主要包括五个厂房，布置有原料仓库、生产车间、辅助仓库、成品库及办公楼等，项目生产车间位于项目中部，以最大限度减少对周边环境的影响，项目厂区布置紧凑，各功能单元分布合理，厂区平面布置详见附图3。 7、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照高邮市生态红线布局图（见附图4），本项目最近的生态红线区域为京杭大运河（高邮市）清水通道维护区。京杭大运河（高邮市）清水通道维护区生态功能区域保护详见表1-6。 表1-6 生态红线区域范围 序号 红线区域名称 主导功能 距离 一级管控区 二级管控区 1 京杭大运河（高邮市）清水通道维护区 水源水质保护 3.0km 一级管控区范围为里运河高邮城区港邮一、二水厂饮用水水源保护区的一级保护区：港邮自来水公司一水厂取水口南延1000米至二水厂取水口北延1000米及两取水口之间与两岸背水坡之间的水域范围，及与其相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 北至界首子婴闸，南至高邮江都交界，全长43公里。范围为：城区为运河两侧水崖线至河堤公路中间线，非城区河段陆域为两侧河堤岸水坡向外延伸100米。其中，里运河高邮城区港邮一、二水厂饮用水水源保护区的二级保护区：一级保护区以外向南、北各外延2000米水域范围与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围；准保护区：二级保护区以外向南、北各外延2000米水域范围与相对应的两岸背水坡堤脚外100米陆域范围 本项目距离京杭大运河最近距离为3000米，根据上表可知，本项目与以上红线区域一、二级管控区无相交区域。符合江苏省生态红线区域保护规划要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目位于高邮市城南经济新区，主要生产包装用纸，不属于《江淮生态经济区宝应高邮产业准入负面清单》中的禁止发展产业；本项目使用水性油墨和四色对开印刷机印刷不属于《江淮生态经济区宝应高邮产业准入限制清单》中的限制发展产业中的传统印刷业；与本项目距离最近的生态红线区域为京杭大运河（高邮市）清水通道维护区，距离约为3km，本项目不在其生态红线区域一、二级管控区内，不受《江淮生态经济区宝应高邮生态保护区管控清单》限制。 《江淮生态经济区宝应高邮产业准入负面清单》见表1-7，《江淮生态经济区宝应高邮产业准入限制清单》见表1-8。 表1-7 江淮生态经济区宝应高邮产业准入负面清单 序号 门类 禁止发展产业 1 工业 石油化工、炼焦炼油 2 一般化工产业 3 农药生产加工 4 造纸业 5 粘土砖及水泥建材 6 密度板、胶合板和刨花板加工制造 7 船舶修造业 8 普通玻璃生产 9 缫丝和印染业 10 皮革加工业 表1-8 江淮生态经济区宝应高邮产业准入限制清单 序号 门类 限制发展产业 1 农业 非禁养区的畜禽养殖、水产养殖业 2 畜禽屠宰业 3 工业 钢铁冶炼 4 有色金属冶炼及压延加工 5 有机肥、掺混肥生产加工 6 多晶硅制造产业 7 电镀加工业 8 普通纺织业 9 白酒生产 10 传统印刷业 11 橡胶、塑料制品 12 涉铅产业 13 涉废产业 8、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《高邮市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 扬州创美印刷包装有限公司位于高邮市城南经济新区兴区路23号，项目于2004年投资180万元建设年印刷加工包装用纸300万印生产线项目，并于2004年11月以登记表形式获得高邮市环境保批准，未进行环保验收。 项目现有职工18人，年工作300天，8小时每班，一班制。 1、现有项目产品方案 现有项目产品方案详见表1-8。 表1-8 现有项目主体工程及产品方案 序号 车间名称 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 1 年产印刷包装产品300万印 印刷包装产品 300万平方米印/a 2400h 2、现有项目原辅材料 现有项目原辅材料详见表1-9。 表1-9 现有项目原辅材料消耗表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 各类纸张 t/a 150 外购 2 油墨 t/a 5 3、现有项目生产设备 现有项目生产设备情况详见表1-10。 表1-10 现有生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 备注 1 胶印机 对开 3 外购 2 模切机 对开 2 4、现有项目工艺流程 项目厂区主要进行包装制品的印刷，工艺流程图详见图1-1，工艺简述如下： （1）印刷 将外购的纸张放入胶印机中印刷出相应图案。 （2）模切 将印刷好的纸张用模切机切出符合要求的形状。 图1-1 年印刷加工包装用纸300万印生产线项目工艺流程图 5、现有项目污染物排放情况 （1）废水 现有项目用水总量为344t/a，项目无生产废水产生，主要包括生活用水324t/a和绿化用水量为20t/a。项目给排水平衡见图1-2。生活污水经过厂区化粪池预处理后达标，进入高邮市海潮污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后，排入北澄子河，现有项目废水产生及排放情况详见表1-11。 表1-11 建设项目主要水污染物排放状况 类别 废水量（t/a） 污染物名称 产生情况 治理措施 排放情况 排放去向 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 接管浓度（mg/L） 接管排放量（t/a） 生活污水 259.2 COD 350 0.091 化粪池 300 0.078 接管高邮市海潮污水处理厂 SS 250 0.065 250 0.065 氨氮 25 0.0065 25 0.0065 总磷 5 0.0013 5 0.0013 现有项目水平衡详见图1-2。 图1-2 现有项目厂区水平衡图（m3/a） （2）废气 现有项目废气主要为纸张印刷过程中产生的有机废气，项目无组织废气产排情况见表1-12。 表1-12 现有项目无组织大气污染物排放情况表 序号 污染源名称 污染物名称 污染物排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 1 生产车间 非甲烷总烃 0.05 0.021 700 8 （3）噪声 现有项目运行期间，噪声设备主要有3台胶印机、2台模切机等，经采取厂区合理布局、消声、隔声、减震等系统专业设计和环保专业化治理措施后，现有项目噪声能够达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)的3类区标准。 表1-14 建设项目主要噪声产生情况及治理（单位：dB(A)） 序号 设备名称 数量 噪声值 位置 拟采用的降噪措施 降噪效果 1 胶印机 3 85 生产车间 基础减振，墙体隔声 -25 2 模切机 2 80 （4）固废 现有项目固废主要为员工生活垃圾、废边角料、维修及保养设备时产生的废油墨抹布、废弃油墨桶。 有项目固体废物利用处置方式见表1-15。 表1-15 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 废物类别 废物代码 产生量 处置情况 1 废油墨桶 危险废物 生产车间 固态 HW49 900-04-49 0.2 委托资质单位处置 2 废边角料 一般固废 生产车间 固态 — 86 3 收集后外售 3 生活垃圾 职工生活 固态 — 99 2.7 环卫清运 4 废油墨抹布 设备维修保养 固态 — 99 0.1 现有项目污染物排放汇总情况见下表。 表1-16 现有项目污染物排放情况汇总表 种类 污染物 现有项目产生量(t/a) 削减量 接管量(t/a) 外排环境量(t/a) 废水 废水量 259.2 0 259.2 259.2 COD 0.091 0.078 0.078 0.013 SS 0.065 0.062 0.065 0.003 氨氮 0.0065 0.0052 0.0065 0.0013 总磷 0.0013 0.0012 0.0013 0.0001 废气 非甲烷总烃 0.05 0 - 0.05 固废 废油墨桶 0.2 0.2 0 0 废边角料 3 3 0 0 生活垃圾 2.7 2.7 0 0 废抹布 0.1 0.1 0 0 3、现有项目防护距离设置要求 现有项目卫生距离设置为以生产车间边界外50m的包络线范围，该卫生防护距离内无环境保护目标。 4、现有项目主要存在的问题 现有项目环保设施运行良好，没有环境问题及相关投诉。 以新带老措施： ①现有工程所用油墨将改为水性油墨，水性油墨主要由丙烯酸乳液、颜填料、水、少量的水性助剂组成。 ②印刷过程中产生的废气经集气罩收集后，引至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 ③设备和原辅材料更新。将原有的胶印机、模切机替换为四色对开印刷机、切纸机和分纸机；纸张替换为纸板；油墨替换为水性油墨。 |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 高邮市地处长江三角洲的江苏省中部，行政隶属江苏省扬州市，位于北纬32 °47′，东经119 °25′,地处江淮平原南端，东邻兴化，南连江都、邗江、仪征，西接天长（安徽）、金湖，北接宝应。 本建设项目位于高邮城南经济新区，建设项目具体地理位置图详见附图1。 2、地形、地貌 高邮市地质构造属高邮凹陷的主体部分，并跨及东荡、柳堡、菱塘地凸起的一部分，高邮凹陷是苏北盆地南部东台凹陷内的次一级构造单元，其北缘为建湖隆起，南界为江都隆起，西接金湖凹陷，为一近东北向的南陡北缓的箕状凹陷。高邮市地形以平原为主，地势东北较低洼，大多为水乡平原，地面标高一般在2-3.3米之间（青岛标高）。土质主要为粘土，土层较厚，地耐压力8吨/平方米，工程地质条件较好，一般建筑不需打桩。按照国家地震烈度区划分，本区为6度。 3、地质 高邮市土壤分为3个土类，8个亚类，16个土层，38个土种。 4、气候 高邮市的气候属于亚热带北纬湿润季风区，具有气候温和、雨量充沛、四季分明、日光充足、无霜期长等特点。季风显著，冬季盛行干冷的偏北风，夏季多为湿热的东南风到南风，春季多为东南风，常年主导风为东南风，平均风速3.6m/s，历年最大风速为20 m/s，年平均气温14.6℃，年最低气温-4℃，最高气温为38℃。年平均降雨量为1014mm，年平均气压为1016毫巴，年平均相对湿度为7%，无霜期为220天，年均日照数为1931h。 5、水文 高邮市域南北长50.4km，东西宽57.6km，总面积1963km2，水面约占40%。高邮湖为江苏第三大湖，依傍着宽阔的京杭大运河，众多湖滩分布东西，数百条河流交错有致，为扬州市水面最多的县份。全市境内河湖交错，全市水系以运河为界分东中西三个部分，西部为高邮湖及低丘平岗地区的山塘，中部为横贯南北的京杭运河，东部为里下河水网，水网密度为2.83km/km2，年径流总量为1.5亿m3。 向阳河是高邮市湖西地区的一条集防洪、排涝、引水、交通等功能的重要骨干河道，由东西向、南北向及多条涧沟组成的一个向阳河水系。南北向与高邮湖、邵伯湖相通，东西向连接沿湖圩区和丘陵山区，串联湖西四乡镇。向阳河西起天山红旗冲，东至邵伯湖蔡花港，该段是天山黄楝、红旗冲、送桥唐营、徐桥、常集、明庄等涧沟汇流的总涧河；中间由丰收闸向北延伸至操兵坝闸，该段将郭集大圩内分成两个区域，起到分框排涝及引高邮湖水灌溉的作用；操兵坝闸外穿越郭集大圩黄圩外滩由菱塘大圩卫东闸向西延伸至三里站，该段担负界首镇腹部丘陵区域的撇洪及引水灌溉。河道总长25.4km，流域面积204.0km2（含仪征、邗江丘陵山区的汇水面积），覆盖湖西地区30个行政村（社区）和15万亩耕地，受益人口约11万人。 子婴河全长约23km，为东西流向河流，枯水期水面宽约33m，水深3.1m，下游与三阳河相交。 北澄子河为东西向河流，全长约17.2km，流向一般为从西向东（宝应站抽水时由界东河入子婴河），枯水期平均水面宽度约25m，平均水深2.2m，流量0.4m3/s，为工业集中区污水处理厂的纳污水体，与京杭大运河之间受闸控（仅在京杭大运河水位较高需要排洪时开启）。 与北澄子河相交的界东河为南北向河流，全长约11.6km，枯水期平均水面宽度15m，平均水深1.5m，流量0.17m3/s。 澄潼河与北澄子河、新刘安河相交，为南北向河流，平均水面宽度20m，平均水深1.9m。 6、植被 高邮市植被属于落叶阔叶与常绿阔叶混交林类型，由于长期的农业生产及开发活动，自然植被已不复存在，目前本区域植被以人工植被为主，主要种植绿化草木。 林木有人工林地，农田林网，还有在圩堤、滩地、名宅四周和沟渠、道路两侧种植的树木，主要树种包括泡桐、水杉、意杨、池杉等经济用材林和果树。农田作物主要有小麦、水稻、油菜等，其次还有藕、大豆、芝麻等经济作物。 7、生物多样性 淡水渔业资源丰富，碧波浩淼的高邮湖、京杭大运河高邮段以东成网的河渠、东北部成片的荡滩，为发展淡水养殖提供了条件，同时也适宜于高邮鸭、扬州鹅的生长。水产资源有银、鲤、青、草、白、鳝鱼和蟹、虾等63种；野生动物资源有野鸡、野鸭、秧鵽、野兔、黄鼠狼等，鸟类约120种，其中国家一级保护鸟类有东方白鹳、大鸨、丹顶鹤等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会发展概况 高邮市，是世界遗产城市、属于宁镇扬同城化的外围圈层和淮扬镇发展轴。地处长江三角洲，位于上海经济圈和南京都市圈双重辐射区，是苏中、苏北地区的重要门户。是中国民歌之乡、中华诗词之乡、全国集邮之乡、中国建筑之乡。 高邮市下辖2个街道、10个镇、1个乡和3个区。总面积1963平方千米，其中陆地面积1175平方千米、水域面积788平方千米，分别占总面积的59.9%、40.1%。2016年末，全市户籍总户数25.51万户，户籍总人口81.48万人，比上年末减少0.1万人，出生人口6714人，死亡人口6210人。年末常住人口74.14万人，比上年增加0.13万人，出生率8.70‰，死亡率8.72‰，人口自然增长率-0.02‰。城市化水平进一步提高，年末城市化水平达51.99%，比上年提高1.62个百分点。 现存全国重点文物保护单位6处：盂城驿、龙虬庄遗址、高邮当铺、高邮明清运河故道、镇国寺塔、平津堰，江苏省文物保护单位7处，市级文物保护单位83处。高邮民歌入选国家级非物质文化遗产名录，京杭大运河高邮段入选世界遗产名录，成为中国第46个世界遗产。 高邮先后荣获国家生态市、中国中小城市综合实力百强市第68位、全国最具投资潜力中小城市百强市第50位、中国新能源产业百强县、中国全面小康成长型百佳市、中国发展改革试点城市、中国生态文明建设试点、中国最美生态旅游示范市、全国文明城市提名资格城市等称号。 2016年实现地区生产总值537.5亿元、公共财政预算收入34.1亿元、固定资产投资455.6亿元、服务业增加值229亿元、社会消费品零售总额170.1亿元、城镇居民人均可支配收入31270元、农村居民人均纯收入16935元、出口总额4.35亿美元、全市共接待游客453万人次；实现旅游收入39.15亿元、规模以上工业增加值达286亿元、规模以上工业产值1205.11亿元、开票销售496亿元、高新技术产业产值达400亿元、规模以上企业达529家、总数列扬州第二，总投资达50亿元。 初步核算，全市实现地区生产总值537.5亿元，可比价增长9.5%。其中，第一产业增加值69.59亿元，增长0.3%；第二产业增加值237.86亿元，增长11%；第三产业增加值230.05亿元，增长10.8%。人均地区生产总值72498元，按美元汇率折算达10914美元。产业结构不断优化，三次产业比例由上年的13.7:44.6:41.7优化调整为12.9:44.3:42.8。 2、城南经济新区 高邮城南经济新区是高邮新兴的特色产业新区，享有省级开发区的各项优惠政策，是高邮重点打造的“三区”之一，也是市域环路产业板块规划发展区域。新区行政区划面积20平方公里，辖6村1站，入区企业近百家。近年来，城南经济新区围绕“苦干三五年，争当排头兵”总体目标，以科学发展观为指导，致力于弘扬地方特色，加快产业集聚，强势推进招商引资、项目建设，努力打造高邮都市型产业新高地和现代化新城区，不断提升城南新形象。目前，新区已初步形成融绿色食品产业为特色、高新材料、都市型工业为基础、商贸现代物流业为配套的经济开发新区、海峡两岸产业经济合作区，并以较好的发展态势、较快的发展速度，追赶跨越、快速发展。今后三五年，是新区进行新一轮建设发展，实现经济持续快速增长的关键阶段；也是借助国内外产业转移和现有比较优势，实施超常规、跨越式发展的重要战略机遇期。我们将按照规划科学化、产业集聚化、资源节约化要求，突出招商引资、项目建设、载体打造等重点，快速把新区建设成为以绿色食品产业为特色，都市型、新材料产业为基础，商贸现代物流为配套的经济新区，不断丰满高邮主城区“一体两翼”的“南翼”。 为了弘扬地方特色，加快产业发展，园区将围绕“高举品牌、谋划特色，整体推进、崛起城南”总体目标，按照“功能分类、产业集聚、形成特色”的原则，计划利用3年左右的时间做大三大产业板块，通过产业引导、招商引资、市场化运作，强势推进“225工程”：即以高邮鸭这一特色品牌，打造2平方公里绿色食品产业园；以高邮南大门这一区位优势，打造2平方公里物流商务休闲功能区；以载体建设为基础，以产业链招商为重点，迅速形成集聚效应，打造5平方公里轻工产业集聚区。以此三大板块支撑起高邮城南工商新城的崛起。随着城南经济新区区域优势不断凸起，投资环境不断改善，该区正在成为投资者兴业的热土，创业发展摇篮，期盼着各方志士仁人的参与和加盟，共同打造高邮城南具有浓郁特色和现代气息的经济新区。进园单位企业中，有国家级科研机构，农业产业化国家级重点龙头企业，初步形成食品生产、饲料加工、物流配送，以及丙纶纺织、机械电子制造等产业集群。 产业定位： 以绿色食品加工、现代制造和都市产业为特色，以现代物流商贸业为导引，兼有综合服务产业的高邮中心城市南部综合性产业新区。 （1）绿色食品产业。主要利用农副产品，采用现代技术进行深加工。总体上，可以形成以陆生类产品的家禽和无公害蔬菜、稻米，以及水产类产品的鱼、虾、蟹等为原料的产品加工和深加工，以及相关的饲料、包装、设计、研发等紧密相关的衍生产业。 （2）现代制造业。在产业战略抉择的基础上，从促进产业战略集群的角度，大力推动与现代制造业相关产品和企业的发展，主要包括新能源、纺织服装、机械加工、机电制造等。 （3）物流商贸业。现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。随着新的省道237和省道333建设，特别是省道333与京沪高速公路新的交汇出入口的建成，新区所在地域的对外交通条件极大改善，新区重点依托交通条件的改善，推动现代物流和商贸产业的整合发展。 （4）都市产业与现代服务产业。新区将采取必要措施，重点推动民营创业型，综合服务型的中小生产企业，金融、保险、信息、劳务等中介性综合服务企业的发展，大力改善新区建设发展的外部经济社会环境，提升投资吸引能力。同时，可以充分利用靠近盐河、运东船闸、运河等重大景观和人文资源的便利，发展休闲等相关产业发展。 本项目为纸和纸板容器制造业项目，为现代制造业，符合城南经济新区产业定位要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题：（空气环境、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境） 本项目委托扬州力舟环保科技有限公司于对现有项目进行检测（SATC-2017-综011号）对项目所在地环境质量现状进行监测，环境质量状况分析如下： （1）环境空气质量 根据扬州力舟环保科技有限公司2017年11月21日至11月27日对项目所在地连续七天的监测结果分析来看，主要污染物SO2、NO2、PM10浓度均无超标现象，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。主要大气污染指标监测结果见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测结果 监测点位 项目 24小时平均浓度监测结果 浓度范围（mg/m3） 超标率（% 最大超标倍数 项目所在地 SO2 0.132－0.141 0 0 NO2 0.061－0.072 0 0 PM10 0.138-0.145 0 0 （2）地表水环境质量 建设项目最终纳污水体为北澄子河，根据扬州力舟环保科技有限公司2017年11月22日至11月23日对高邮市海潮污水处理厂排污口上游500m至下游1000m河段的监测数据，统计结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测结果 采样地点或样品号码 监测时间 监测项目（单位：mg/L，pH 无量纲） pH SS COD NH3-N 总磷 高邮市海潮污水处理厂排口上游500m 2017.11.22 7.54 12 16 1.06 0.2 2017.11.23 7.52 13 16 1.03 0.27 高邮市海潮污水处理厂排口下游500m 2017.11.22 7.73 11 18 1.28 0.22 2017.11.23 7.74 12 16 1.23 0.26 高邮市海潮污水处理厂排口下游1000m 2017.11.22 7.75 12 15 1.29 0.23 2017.11.23 7.75 13 15 1.43 0.25 根据监测结果，北澄子河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准。 （3）声环境质量 根据《高邮市城市区域环境噪声标准适用区域划分》，建设项目所在地属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类声环境功能区。扬州力舟环保科技有限公司于2017年11月25日至11月26日对该项目所在地进行了监测，监测结果见表3-3。 表3-3 建设项目周边噪声现状监测结果汇总 监测时间 测量值（连续等效声级）（单位：dB（A）） 昼间 夜间 2017.11.25 2017.11.26 2017.11.25 2017.11.26 N1 界外东侧 56.3 53.9 45.4 43.1 N2 界外南侧 57.8 52.1 46.5 42.2 N3 界外西侧 59.3 57.8 48.4 47.6 N4 界外北侧 58.1 59.9 46.2 49.0 由表3-3可知，建设项目边界声环境质量现状能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

主要环境保护目标： 建设项目位于高邮市城南经济新区兴区路23号，建设项目周边以空地和已建成的工业企业为主。根据项目的周边情况，确定环境保护目标见表3-4。 表3-4 建设项目环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 规模 环境功能 大气环境 周边环境 — — — 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 水环境 北澄子河 N 5300m / 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅳ类 声环境 厂界外1m — — — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 生态环境 京杭大运河（高 邮市）清水通道 维护区 W 3.0km — 江苏省生态红线区域二级管控区

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 建设项目所在地SO2、NOx和PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095–2012）表1中二级标准。非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》。 表4-1 空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/Nm3 《环境空气质量标准》GB3095-2012 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 日平均 150 TSP 年平均 200 日平均 300 非甲烷总烃 一次值 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 项目主要纳污河流为北澄子河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，北澄子河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L） 类别 pH CODcr DO BOD5 氨氮 石油类 总磷 Ⅳ类 6-9 ≤30 ≥3 ≤6 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.3 注：pH为无量纲；SS参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）中限值 3、噪声环境质量标准 本项目所在地区域厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位dB (A)） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 技改项目不新增生活废水，本项目污水处理后排放满足高邮市海潮污水处理厂接管标准，相关参数见表4-4；高邮市海潮污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准的要求，相关参数见表4-5。 表4-4 高邮市海潮污水处理厂设计进水水质标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目 pH COD SS NH3-N TP 石油类 接管标准 6～9 ≤500 ≤400 ≤35 ≤8 ≤35 注：pH为无量纲。 表4-5 高邮市海潮污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目 pH COD SS NH3-N 总磷（以P计） 石油类 排放标准 6～9 50 10 5（8） 0.5 1 注：pH为无量纲 2、废气 技改项目大气污染物主要为非甲烷总烃，参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2相关标准。具体指标见表4-6。 表4-6 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度mg/m3 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4.0 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。具体标准限值分别见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 类别 昼间 夜间 标准来源 3类 65 55 （GB12348-2008）3类标准 4、固体废弃物 建设项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）级2013修改单；危险废物暂存场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中的要求执行。 |
| 总量控制指标 | 总量控制因子及建议指标如下所示： 表4-6 本项目技改后污染物总量排放指标（t/a） 类别 污染物 现有项目排放量（t/a） 本项目污染物排放量（t/a） 以新带老消减量 排放总量 技改前后变化量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 259.2 0 0 0 0 259.2 0 COD 0.013 0 0 0 0 0.013 0 SS 0.003 0 0 0 0 0.003 0 氨氮 0.0013 0 0 0 0 0.0013 0 总磷 0.0001 0 0 0 0 0.0001 0 废气（有组织） 非甲烷总烃 0 0.45 0.3645 0.0405 0.05 0.0405 +0.0405 废气（无组织） 非甲烷总烃 0.05 0.045 0 0.045 0.05 0.045 -0.005 固废 废油墨桶 0 1.8 1.8 0 0 0 0 废边角料 0 120 120 0 0 0 0 废抹布 0 1.2 1.2 0 0 0 0 废活性炭 0 1.5795 1.5795 0 0 0 0 （1）废水：项目不新增废水，不需申请总量； （2）废气：改建项目有组织废气主要为印刷废气，大气污染物最终排放量为非甲烷总烃：0.0405 t/a。 全厂大气污染物最终排放量为非甲烷总烃：0.0405t/a； （3）固废：项目固废零排放，不需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程 施工期主要为更新生产设备的安装，存在问题主要是在设备安装等过程中产生的施工噪声。 2、营运期工艺流程图 图5-2 营运期工程工艺流程及产污工序图 工艺过程说明： 本项目不进行纸板生产，项目使用的纸板均是外购，经一体化纸箱加工设备加工而成，具体加工工艺说明如下： 分切卷筒：把纸板按照事先设计好的图形进行裁切、去除多余的边角料，再按照要求的卷径进行卷筒。主要污染物有废边角料S1和设备噪声N1。 印刷：利用印刷机在纸板上印刷出所需要的图案和文字，主要污染有印刷油墨产生的有机废气G1、设备噪声N2和废油墨抹布S2。 主要污染工序 1、施工期 改建目施工期主要有施工过程产生施工噪声。 将生产过程需要的各项设备进行安装，设备安装过程中吊装车等会产生噪声。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：施工期噪声，不存在施工期的土建工程，因此，施工期较短，污染可忽略不计，本环评对此不作分析。 2、营运期 （1）废水 改建项目无生产废水，不新增职工，因此，不新增废水。 （2）废气 改建项目废气主要为印刷油墨废气。项目印刷工序中的水性油墨挥发产生有机废气。水性油墨为环境友好型材料，挥发量较小，主要成份为低级烃类，不含苯、甲苯等有害成分，以非甲烷总烃计。印刷工序的印刷工段有机废气挥发产生量约为水性油墨使用量的1%，非甲烷总烃产生量为0.45t/a，废气通过一套集气罩经气体吸附装置吸收后排放，配套风机风量为每套10000m³/h，年运行时间为2400h计，收集装置非甲烷总烃补集率按90%计，捕集的非甲烷总烃量为0.401t/a，10%以无组织形式排放。捕集后采用活性炭吸附，活性炭的处理效率为90%，则活性炭处理后有组织排放的非甲烷总烃量约为0.0401t/a。经管道引至活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒统一排放，非甲烷总烃的排放速率为0.016kg/h，排放浓度为1.6mg/m³，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m³。具体各废气产生情况见下表。 表5-1 有组织废气产生情况一览表 污染物名称 污染源位置 产生浓度mg/m³ 污染物产生量t/a 排放浓度mg/m³ 污染物排放量t/a 排气筒高度m 非甲烷总烃 生产车间 18 0.45 1.6 0.0405 15m 建设项目无组织废气主要为非甲烷总烃，无组织废气按照10%计算，无组织排放的非甲烷总烃为0.045t/a。 （3）噪声 改建项目运营期噪声主要来源于设备噪声。类比同类项目可知，噪声值在75-85dB（A）之间；根据类比调查查得出这些噪声源的声压级见表5-2。 表5-2 主要噪声源源强 序号 声源名称 数量（台） 单台设备噪声值（dB（A）） 所在车间 治理措施 降噪效果（dB（A）） 1 4色对开印刷机 1 85 生产车间 合理布局、 厂房隔声、 基础减震 20 2 切纸机 1 80 3 分纸机 1 75 （4）固废 技改项目生产过程中产生固废主要为员工生活垃圾、分切过程中产生的废边角料、维修及保养设备时产生的废抹布、废弃油墨桶。 项目使用的印刷机版面一般需要用抹布定期进行擦拭清洁，清洁过程中产生的含有油墨的废抹布，根据项目产生规模预测抹布产生量为1.2 t/a，存放于危废暂存间，由有资质单位统一处理。 （2）废边角料：项目生产过程中产生的废边角料120t/a，废弃的边角料经集中收集后外售。 （3）废油墨桶：项目生产过程中使用的废油墨桶1.8t/a，存放于危废暂存间，由有资质单位统一处理。 （4）废活性炭：本项目削减有机废气量0.3645t/a，采用活性炭吸附，活性炭吸附装置安装饱和警示装置，一旦不能满足吸附要求即进行活性炭更换， 1公斤活性炭吸附0.4公斤有机废气，在此保守估算按1公斤活性炭吸附0.3公斤有机废气计，则年需消耗活性炭1.215吨，则年产生废活性炭约为1.5795t/a。 本项目固体固体废物产生情况汇总见下表。 表5-3 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判断依据 1 废边角料 分切 固态 纸板 120 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 废油墨抹布 擦拭设备 固态 抹布 1.2 √ / 3 废油墨桶 加工使用完油墨产生 固态 墨桶 1.8 √ / 4 废活性炭 废气 处理 固态 活性炭 1.5795 √ / 表5-4 营运期固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 预测产生量（t/a） 1 废边角料 一般工业固废 固态 废边角料 《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》 - 一般工业固废 99 120 2 废油墨抹布 危险废物 固态 抹布 T 危险废物 49 1.2 3 废油墨桶 固态 墨桶 T 49 1.8 4 废活性炭 废气 处理 固态 活性炭 T/In 49 1.5795 表5-5 建设项目固体废物处置情况表 类别 废物名称 产生工序 形态 废物代码 形态及成分 危险特性 产生量 排放量 处理方式 一般固废 废边角料 生产过程 固态 99 废边角料 — 120 0 外售处理 危险废物 废油墨桶 生产过程 固态 900-041-49 墨桶 T 1.8 0 桶装暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 废油墨抹布 生产过程 固态 900-041-49 抹布 T 1.2 0 封盖暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 废活性炭 废气 处理 固态 900-039-49 活性炭 T/In 1.5795 0 桶装暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 表5-6 建设项目危险废物产生及处置情况一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废油墨桶 HW49 900-041-49 1.2 印刷 工序 固态 墨桶 油墨 一个月 T 封盖暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 废油墨抹布 HW49 900-041-49 1.8 印刷 工序 固态 抹布 油墨 一个月 T 桶装暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 废活性炭 HW49 900-039-49 1.5795 废气处理 固态 活性炭、有机废气 有机废气 一个月 T/In 3、项目建成后全厂污染物产排情况 表5-7 项目建成后“三本账”（单位：t/a） 类别 污染物名称 原有项目排放量 本项目排放量 “以新带老”削减量 全厂排放量 排放增减量 产生量 削减量 最终排放量 废水 废水量 259.2 0 0 0 0 259.2 0 COD 0.013 0 0 0 0 0.013 0 SS 0.003 0 0 0 0 0.003 0 NH3-N 0.0013 0 0 0 0 0.0013 0 总磷 0.0001 0 0 0 0 0.0001 0 废气（有组织） 非甲烷总烃 0.05 0.45 0.3645 0.0405 0.05 0.0405 +0.355 废气（无组织） 非甲烷总烃 0.05 0.045 0 0.045 0.05 0.045 -0.05 固废 废油墨桶 0 1.8 1.8 0 0 0 0 废边角料 0 120 120 0 0 0 0 废抹布 0 1.2 1.2 0 0 0 0 废活性炭 0 1.5795 1.5795 0 0 0 0

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 污染种类 | 污染物 类别 | 污染物浓度 （mg/L） | 污染物发生量 （t/a） | 治理措施 | 去除率 （%） | 削减量 （t/a） | 接管浓度 （mg/L） | 接管量 （t/a） | 最终排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 污染种类 | 污染物 类别 | 污染物浓度 （mg/m3） | 污染物发生量 （t/a） | 治理措施 | 去除率 （%） | 削减量 （kg/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 最终排放去向 |
| 废气（有组织） | 非甲烷总烃 | 18 | 0.45 | 二级活性炭吸附+15m高排气筒 | 90 | 0.3645 | 1.6 | 0.0405 | 排入大气环境 |
| 废气（无组织） | 非甲烷总烃 | — | 0.045 | 排气扇 | — | 0 | — | 0.045 |  |
| 污染种类 | 污染物类别 | 污染物发生量（t/a） | 治理措施 | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| 固废 | 废边角料 | 120 | 收集外售 | 120 | 0 |
|  | 废油墨抹布 | 1.2 | 交由资质单位处置 | 1.2 | 0 |
|  | 废油墨桶 | 1.8 |  | 1.8 | 0 |
|  | 废活性炭 | 1.5795 |  | 1.5795 | 0 |
| 污染种类 | 设备名称 | 等效声级（dB(A)） | 所在位置 | 治理措施 | 效果 |
| 噪声 | 4色对开印刷机（1台） | 85 | 厂区 | 基础减振、厂房隔声 | 20dB(A) |
|  | 切纸机（1台） | 80 |  |  |  |
|  | 分纸机（1台） | 75 |  |  |  |
| 其他 | — |
| 生态影响 | 项目产生的“三废”均得到妥善处理、处置，故本项目的建设对周边生态环境影响较小 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在现有厂房内进行生产，不存在施工期的土建工程，主要为生产设备的安装，施工期短，随着施工期的结束，影响消失，因此，不对此进行分析。 营运期环境影响分析： 1、废水 本项目现有废水主要为生活污水，经化粪池预处理后达标排入潮水污水处理厂，本次技改无生产废水产生，同时本项目不新增生活污水。 2、废气 （1）有组织废气 改建项目废气主要为印刷油墨废气。项目印刷工序中的水性油墨挥发产生有机废气。水性油墨为环境友好型材料，挥发量较小，主要成份为低级烃类，不含苯、甲苯等有害成分，以非甲烷总烃计。印刷工序的印刷工段有机废气挥发产生量约为水性油墨使用量的1%，非甲烷总烃产生量为0.45t/a，废气通过一套集气罩经气体吸附装置吸收后排放，配套风机风量为每套10000m³/h，年运行时间为2400h计，收集装置非甲烷总烃补集率按90%计，捕集的非甲烷总烃量为0.401t/a，10%以无组织形式排放。捕集后采用活性炭吸附，活性炭的处理效率为90%，则活性炭处理后有组织排放的非甲烷总烃量约为0.0401t/a。经管道引至活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒统一排放，非甲烷总烃的排放速率为0.016kg/h，排放浓度为1.6mg/m³，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，即非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m³，实现达标排放。 （2）无组织废气 本项目产生的无组织废气为印刷废气。 根据工程分析，本项目排放的大气污染物的污染源源强及相关排放参数统计见表7-1。 表7-1 废气无组织排放预测参数表 污染源 污染源名称 排放速率 (kg/h) 排放量（t/a） 车间面积 面源高度 (m) 评价标准 (mg/m 3 ) 生产车间 非甲烷总烃 0.01875 0.045 700 8 2.0 预测因子为非甲烷总烃，利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式—SCREEN3分析预测在所有气象条件下，无组织排放的污染物最大落地浓度。 预测结果见表7-2。 表7-2 无组织大气污染物排放预测结果一览表 距点源中心下风向距离（m） 非甲烷总烃 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 10 0.0375 1.88 100 0.1003 5.02 200 0.04589 2.29 300 0.02423 1.21 400 0.01511 0.76 500 0.01048 0.52 600 0.007786 0.39 700 0.006073 0.30 800 0.004912 0.25 900 0.004085 0.20 1000 0.003471 0.17 1100 0.003001 0.15 1200 0.002632 0.13 1300 0.002335 0.12 1400 0.002092 0.10 1500 0.001891 0.09 1600 0.001722 0.08 1700 0.001579 0.08 1800 0.001455 0.08 1900 0.001348 0.07 2000 0.001255 0.06 2100 0.001172 0.06 2200 0.001099 0.05 2300 0.001034 0.05 2400 0.0009759 0.05 2500 0.0009234 0.05 下风向最大浓度（51m） 0.114 5.70 由无组织大气污染物预测结果可见，本项目排放的大气污染物的最大占标率为<10%，下风向最大浓度小于厂界监控浓度，正常工况下，废气排放引起的大气中污染物的浓度增量很小，不会改变区域环境空气质量等级。 （2）项目无组织排放大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）规定，针对无组织排放的大气污染物，需设置大气环境防护距离，根据污染物排放量，本评价选取非甲烷总烃作为评价因子，计算结果如下表7-3所示： 表7-3 大气环境防护距离结果表 污染源 污染源名称 排放速率(kg/h) 评价标准(mg/m 3 ) 计算数据(m) 生产 非甲烷总烃 0.01875 2.0 无超标点 通过计算可知，本项目生产车间无需设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离分析 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离，进一步解释为：在正常生产条件下，无组织排放的有害气体（大气污染物）自生产单元（生产区、车间或工段）边界到居住区满足GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值所需的最小距离，采用《制定大气污染物地方标准的技术方法》（GB/TB13021—91）中推荐方法进行计算，计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积计算； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表7-4中查取。 表7-4 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速(m/s) 卫生防护距离 L(1000 1000<L(2000 L>2000 工业污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据项目所在地区近5年平均风速和工业企业大气污染源构成类别、无组织排放特点和环境特征，将生产车间作为一个独立的产污面源，车间的卫生防护距离见表7-5。 表7-5 本项目卫生防护距离确定表 无组织排放源 排放源面积（m2） 排放速率 （kg/h） 评价标准（mg/m3） L（m） 计算值 确定值 生产车间 非甲烷总烃 700 0.01875 2.0 0.656 50 由上表可以知，本项目需设置以生产车间外50m范围的卫生防护距离。据现场调查，该范围内无敏感目标，且在该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。 3、噪声 建设项目噪声主要来源于印刷机、切纸机等设备运转产生的噪声，噪声值在75-85dB，建设单位采取以下噪声防治措施： ①设备所处位置需设减振机座或减振吊架。 ②对设备进行定期维护和保养，避免设备在非正常工作的情况下产生噪声； ③对原料、成品做到轻卸缓放，生产时要求门窗紧闭； ④在厂区周围种植绿化带，设置高大灌木和低矮树种结合的方式，起到一定的隔音、吸音作用； ⑤加强生产过程管理，要求工作人员严格按照规定的作息时间表工作，夜间不进行任何生产操作。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表7-6； 表7-6 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 关心点 噪声源 单台设备噪声 设备 数量 距厂界距（m） 贡献值 背景值 预测值 东厂界 4色对开印刷机 85 1 45 36.7 56.3 56.35 切纸机 80 1 40 分纸机 75 1 45 南厂界 4色对开印刷机 85 1 56 31.6 57.8 57.81 切纸机 80 1 52 分纸机 75 1 55 西厂界 4色对开印刷机 85 1 24 39.1 59.3 59.34 切纸机 80 1 22 分纸机 75 1 28 北厂界 4色对开印刷机 85 1 42 34.2 58.1 58.12 切纸机 80 1 40 分纸机 75 1 41 项目夜间不生产，由上表可以看出，经减振、隔声后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 4、固废 项目固废主要为员工生活垃圾、分切过程中产生的废边角料、印刷时产生的废油墨抹布、废弃油墨桶。其中生活垃圾由环卫部门处理，废边角料集中收集后外售，废油墨桶和废油墨抹布由有资质单位处理。 本项目固体固体废物产生及处置情况，见表7-7。 表7-7 建设项目固体废物产生及治理情况表 废物名称 生产 工序 属性（危险固废、一般工业固体废物或待鉴别） 形态 主要 成分 危险 特性 废物 类别 废物代码 产生量（t/a） 处理方式 废边角料 分切 一般工业固体废物 固态 纸板 — — 99 120 收集外售 废油墨抹布 印刷工序 危险废物 固态 纤维 T HW49 900-041-49 1.2 由有资质单位处理 废油墨桶 原料使用 危险废物 固态 塑料 T HW49 900-041-49 1.8 废活性炭 废气 处理 危险废物 固态 活性炭 T/In HW49 900-039-49 1.5795 由上表可知，改建项目营运期各项固体废物均得到合理处置，实现零排放，对周围环境影响较小。 （1）一般工业固废暂存设施的设计要求 建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④应设置渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 改建项目一般工业固废产生量为120t/a，改建项目无新增生活垃圾。设一座建筑面积为10m2的一般固废暂存间在原料仓库处，现有工程厂区生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废堆场。一般工业固废平均转运周期为一个月，则暂存期内全厂一般工业固废中量最多为10t，因此现有工程设置的10m2一般工业固废堆场可以满足技改建项目完成后全厂一般工业固废贮存的要求。 （2）危险废物管理要求 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 ① 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ② 危险废物贮存容器要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ③ 危险废物贮存设施的设计要求 危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。 ④公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 （3）危险废物贮存场所环境影响分析 ①危废暂存间选址可行性分析 改建项目建设一座建筑面积为5m2的危废暂存间，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废仓库建设在生产车间东南侧内，因此危废仓库的选址合理。 本项目废油墨抹布的产生量为1.2t/a，采用100kg塑料桶进行盛装，贮存周期为1个月；废活性炭产生量为1.5795t/a，先用袋子进行密封包装，再用100kg的塑料桶进行包装，贮存周期为1个月；废油墨桶的产生量为1.8t/a，约200个，每个占地面积为0.04m2，贮存周期为1个月。 按照单层暂存方式放置，100kg塑料桶占地面积为0.25m2，则项目废油墨抹布暂存面积须0.25m2，废活性炭暂存面积须0.5m2，废桶暂存面积须0.8m2 。项目危废暂存面积总计约为1.55m2，本项目新建危废仓库为5m2，可满足存放要求。 ②危废暂存间建设可行性分析 改建项目建设过程中拟在生产车间东南侧设置一座5m2危废暂存间，项目危废仓库拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设，具有防火、防风、防雨、防腐蚀、防渗漏性能，并设置警示标志，由专人负责看管。危险废物暂存间设置于生产车间东南侧，便于生产过程中产生的危险废物就近暂存。故危废暂存间建设可行。 ③危险废物环境影响分析 改建项目运营期产生的危险废物主要为废油墨抹布、废油墨桶和废活性炭，废活性炭主要产生于废气处理段，废油墨抹布、废油墨桶主要产生于印刷工序，危废产生后通过收集由专用的塑料桶贮存于厂区的危废间。危险废物委托有资质单位定期处理，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。 同时，本项目产生的危险废物用塑料桶密封贮存于符合危废暂存要求的危废库中，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 （4）运输过程环境影响分析 本项目危险废物采用塑料桶密封贮存和运输，当发生散落时，可能情况有：①塑料桶整个掉落，但未破损，员工发现后，及时返回将桶放回车上，由于塑料桶未破损，没有废物泄漏出来，对厂内环境基本无影响；②塑料桶整个掉落，但桶由于重力作用，掉落在地上，导致塑料桶破损，废活性炭等掉落在地上，基本不产生粉尘和泄露，员工发现后，及时采用清扫等措施，将其收集后包装，对周边环境影响较小。因此本项目的危废在厂内运输过程中对周边环境影响较小。 （5）固废处置环境影响分析 本项目产生的废活性炭委托资质单位进行处理，对项目周边环境影响较小。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，对周围环境影响较小。 （6）危废委托利用环境影响分析 本项目危险废物产生量为4.5795t/a，主要为废油墨抹布、废油墨桶和废活性炭，危险废物用塑料桶密封贮存，暂存于危废间，委托有资质的单位定期处理。目前本项目危废尚未确定处置单位，项目所在地位于高邮市，高邮康博环境资源有限公司位于高邮市龙虬镇，可接收HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49（900-039-49、900-041-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）等类别的危险废物共30000t/a，高邮康博环境资源有限公司与本项目的距离在50公里之内，运输便捷，因此评价建议本项目实施后产生的危废全部交由高邮康博环境资源有限公司处理。 （8）危废废物环境风险分析 本项目产生的危废为废油墨抹布、废油墨桶和废活性炭，危险固废由建设单位分类收集后密封暂存于危废暂存间。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设，正常情况下，危废暂存在危废库内，不会污染周边环境。 危险废物收集转运至危废暂存间过程中可能发生泄漏，危废暂存间内放置时因工作人员操作失误可能发生意外泄露，危险废物泄漏时将会对项目所在地的环境产生影响。本项目危废中的主要有害成分是挥发性有机物，一旦危废泄露，可能会产生以下危害：（1）危废中的挥发性有机物逸散至空气中污染空气；（2）危废泄露可能会污染土壤和地下水。针对可能发生的危废泄露事故，建设单位应做到：（1）注重危废收集转运过程的密封保存和分类收集，转运时应谨慎操作；（2）培训员工按制度进行操作；（3）做好危废暂存点的地面防渗、防漏措施，避免危废泄漏污染土壤和地下水；（4）做好应急措施，预先准备充足的应急物资，如若发生泄露应尽快采取隔离、转移、堵漏等措施。 在规范危废仓库管理、做好风险防范的前提下，本项目危废泄露事故的风险在可控范围内。

# 八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | — | — | — | — |
| 废气 | 印刷废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 噪声 | 印刷机、切纸机、分纸机 | 机械噪声 | 隔声、减振 | 达标排放 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生产过程 | 废边角料 | 收集外售 | 综合处置率100% |
|  | 生产过程 | 废油墨抹布 | 有资质单位处理 |  |
|  | 生产过程 | 废油墨桶 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
| 生态保护措施： 无。 |
| 污染治理措施评述 1、废水 本项目现有废水主要为生活污水，经化粪池预处理后达标排入潮水污水处理厂，本次技改无生产废水产生，同时本项目不新增生活污水。 2、废气 改建项目废气经集气罩收集后引至活性炭吸附装置，处理后的废气通过15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求，实现达标排放，实现达标排放。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，改建项目卫生防护距离确定为：生产车间边界外50m形成的包络线范围。卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放，因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小。 经计算建设项目无需设置大气防护距离。 综上所述，建设项目的废气污染防治措施可行。 3、噪声 建设项目噪声主要来源于印刷机、切纸机等设备运转产生的噪声，噪声值在75-85dB，建设单位需落实以下噪声防治措施： ①设备所处位置需设减振机座或减振吊架。 ②对设备进行定期维护和保养，避免设备在非正常工作的情况下产生噪声； ③对原料、成品做到轻卸缓放，生产时要求门窗紧闭； ④在厂区周围种植绿化带，设置高大灌木和低矮树种结合的方式，起到一定的隔音、吸音作用； ⑤加强生产过程管理，要求工作人员严格按照规定的作息时间表工作，夜间不进行任何生产操作。 综上所述，只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，建设项目生产过程中不会对厂界及外环境造成大的影响，可以做到噪声不扰民。 4、固废 （1）贮存场所污染防治措施 项目生产车间东南侧设置5m2危废暂存间用于暂存项目产生的危险废物，做到固废分类存放。生产过程产生的危废及时分类收集、汇总，桶装密封暂存。本项目危险废物暂存场地须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计和建设： ①贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》规定设置警示标志； ②贮存设施具备防渗、防雨、防漏等防范措施； ③贮存设施配备了通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 建设项目危险废物贮存场所基本情况见表8-1。 表8-1 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所 危废名称 危废类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废油墨桶 HW49 900-041-49 生产车间东南侧 0.8 封盖存放 1.8t 1个月 2 危废暂存间 废油墨抹布 HW49 900-041-49 0.25 桶装 1.2t 1个月 3 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 0.5 桶装 1.5795t 1个月 （2）运输过程污染防治措施 ①危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求； ②应当严格驾驶员和押运员等从业人员的专业素质考核，加强其自身的安全意识，尽量避免出现危险状况，而一旦发生危险时应该能够及时辨识，并采取有效措施，第一时间处理现场； ③加强对车辆质量的检查监管，使其行业规范化，选择路面状况良好、交通标志齐全、非人口密集的快捷路径，以保证运输安全。本项目危废尚未确定处置单位，待建设单位明确危废接收单位后，危废接收单位在运输本项目的危废时应采用专用车辆进行运输，运输前应制定周密的运输计划和行驶路线，包括有效的废物泄露情况下的应急措施。运输车辆须持有运输许可证，设置明显的标志或适当的危险符号，行驶路线应选择非人口密集的快捷路径，避开主要敏感点； ④严格审查企业的运营资质，加大监管力度和频度，尤其是跨区域运输过程的监控；严格制定相关法规条例，并逐步加以完善与落实，同时加大对危规违法行为的处罚力度。 综上，项目固废暂存均可满足以上要求，得到有效处置，对周围环境影响较小。 （3）危险废物环境风险防范措施 本项目危废分类收集，桶装密封暂存在厂区内的危废暂存间，危废暂存期间，危废暂存间需要做好以下风险防范措施： （1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容； （2）危险废物暂存点内要有安全照明设施和观察窗口； （3）防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存点须设置比较高的门槛； （4）将危险废物的贮存纳入到日常的安全管理中，定期或不定期的实施环境安全检查，对危险废物的包装容器是否存在腐蚀穿孔、密封不良、老化等进行重点检查； （5）公司应针对危险废物的环境风险特征，预先准备充足相应的应急物资，如防泄漏设施、防毒面具、消防器材等，以便实施应急处置。 （6）制定危险废物环境风险事故应急预案。 环保措施投资： 根据建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，本项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行试生产，污染治理设施必须由当地环境保护主管部门验收合格后方可投入正式运行。 改建项目“三同时”环保设施验收情况详见表8-1。 表8-1 改建项目环保竣工验收一览表 编号 项目 验收内容 处理工艺 执行标准 投资金额（万元） 完成时间 1 废气处理设施 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 活性炭吸附 满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2二级标准及无组织标准 2 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产使用 排风扇 通风 1 2 噪声防治措施 减振垫、厂房隔声 隔声措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 1 3 固废处理措施 固废存放处 10m2 固废零排放 0.5 危废存放点 5m2 0.5 4 废水处理设施 化粪池 — 达接管标准 — 依托现有 本项目环保治理预计投入资金5万元，占本项目工程总投资的0.56% — 营运期环境管理与环境监测 改建项目建设时要保证环保投资落实到位，实现“三同时”。 改建项目营运期产生的污染物主要为印刷废气及噪声，改建项目不新增废水，因此，针对改建项目，业主应建立大气环境、噪声环境等监测数据文件，并定期进行监测(可委托环境监测站进行)，以了解项目污染物排放和环境质量状况。 对改建项目的污染源（废气、噪声）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期或不定期的监测： 大气环境：厂界大气采样监测，每年监测一次，监测项目为非甲烷总烃。 噪声：对主要生产设备及厂界噪声进行监测，每年监测一次，分昼间和夜间进行测量。 总量控制因子及建议指标： 全厂污染物总量控制因子及建议指标如下所示： （1）废水：项目不新增废水，不需申请总量； （2）废气：改建项目有组织废气主要为印刷废气，大气污染物最终排放量为非甲烷总烃：0.0405 t/a。 全厂大气污染物最终排放量非甲烷总烃：0.0405t/a； （3）固废：项目固废零排放，不需申请总量。 清洁生产分析： 清洁生产评价指标应能涵盖原材料、生产过程和产品的各个环节，尤其是对生产过程，既要考虑资源的使用，又要考虑污染的产生，一般评价从生产工艺与设备、资源能源的利用指标、产品指标、污染产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等方面进行分析。结合本项目特点，选择以下几点进行分析。建设项目清洁生产主要体现在一下几个方面： （1）生产工艺与装备要求 本项目采用国内较成熟简单的生产工艺，所选用的设备均符合国家产业政策要求，并尽可能选用能耗低的设备，符合清洁生产的要求 。 （2）资源能源利用指标 本项目所用的原辅材料在获取过程中对生态环境影响较小，产品在使用过程中对人体健康和生态环境影响小。 （3）污染物产生指标 项目不新增生活污水；项目废气主要为印刷废气，安装风扇，加强车间通风，产生的废气能够达标排放，对周围环境影响较小；噪声设备采用室内隔音、加装减振垫等措施，削减了噪声对环境的影响；本项目固废零排放，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目基本符合清洁生产的原则要求。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 扬州创美印刷包装有限公司位于高邮市城南经济新区兴区路23号，项目于2004年投资180万元建设年印刷加工包装用纸300万印生产线项目，并于2004年11月以登记表形式获得高邮市环境保批准。由于受市场需求以及产业设备更新换代要求，扬州创美印刷包装有限公司更换了厂里的一些生产设备，以形成年印刷加工1200万平方米包装用纸生产线的产能。 2、产业政策符合性 项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[ 2015 ]118号）中限制和淘汰类项目，项目已通过扬州高邮经信委2017-321084-23-03-644854号文备案。 3、选址可行性 本项目位于高邮市城南经济新区，根据项目用地性质证明，项目使用土地性质为工业用地，项目符合《高邮市城市总体规划（2014~2030年）》，项目选址是合理的。 4、与相关政策的相符性 项目与所在地相关生态红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单均相符，与《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《高邮市“两减六治三提升”专项行动实施方案》相符。 5、建设项目污染物达标排放 废水：项目不新增生活污水，对周围环境影响较小； 废气：改建项目废气经集气罩收集后引至活性炭吸附装置，处理后的废气通过15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求，实现达标排放，实现达标排放，改建项目卫生防护距离确定为：生产车间边界外50m形成的包络线范围。卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放，因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小； 噪声：本项目在生产过程中产生噪声，经隔声和距离衰减后，均可达标排放，对周围声环境影响较小； 固废：本项目固废主要为分切过程中产生的废边角料、生产过程中产生的废抹布、废弃油墨桶和废气处理后的废活性炭。其中废边角料集中收集后外售，废活性炭、废油墨桶和废抹布由有资质单位处理，对周围环境影响较小。 6、环境质量功能 项目实施后，各项污染物均可得到妥善处理，不会降低周围大气、地表水、声环境质量的现有功能。 7、总量控制 本项目实施后总量控制因子及建议指标如下： （1）废水：项目不新增废水，不需申请总量； （2）废气：改建项目有组织废气主要为印刷废气，大气污染物最终排放量为非甲烷总烃：0.0405 t/a。 全厂大气污染物最终排放量为非甲烷总烃：0.0405t/a； （3）固废：项目固废零排放，不需申请总量。 8、清洁生产分析 本项目采用国内较成熟简单的生产工艺，原辅材料在获取过程中对生态环境影响较小，三废得到有效处理，本项目基本符合清洁生产的原则要求。 综上所述，通过对扬州创美印刷包装有限公司年印刷加工1200万平方米包装用纸生产线技术改造项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为项目选址适宜，符合国家相关产业政策；废气、噪声经治理后达标排放，固体废物和生活污水得到有效处理。本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在施工期和营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 上述评价结果是根据扬州创美印刷包装有限公司提供的相关资料的基础上得出的，如上述情况有所变化，扬州创美印刷包装有限公司应及时向环保部门进行重新申报。 二、建议 为确保项目建成投产后达到相关环境保护要求，特提出以下建议： 1、建设期严格按照国家建设项目中有关规定执行，做好施工期的环境保护工作。 2、落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”；切实做好三废的治理工作，确保各项污染物达标排放。 3、运营期的物业管理应加大环境保护内容。 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 5、植树种草，加强绿化；确保在整洁、宁静的环境中有序运营。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 项目周边概况图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 项目卫生防护距离包络线图 附图5 本项目与生态功能区关系图 附图6 城南新区工业集中区规划图 附件1 建设项目备案文件 附件2 项目营业执照 附件3 法人身份证 附件4 土地证 附件5 监测报告 附件6 原有项目环评登记表 附件7 承诺书 附件8 建设项目环评审批基础信息表 附件9 环评委托书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Comments

代码补全已补全

位置不对 已修改

# Text boxes

印刷

模切

纸板

成品

生活用水

绿化用水

化粪池预处理

海潮污水处理厂

损耗64.8

损耗20

新鲜水344

259.2

259.2

324

20

纸张

分切卷筒

印刷

成品

S1、N1

G1、N2、S2

G-废气、N-噪声、W-废水