所在地区：      溧水区      　　　　　　　环评编号：

审批编号：

建设项目环境影响报告表

项  目  名  称  ：新建年产高效微电机、风机120万台的生产线项目

建设单位（盖 章）：南京沃特电机有限公司

编制日期：二零一八年六月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出新建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明新建项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

注   释

一、本报告表应附以下的附图、附件：

附件1  建设项目委托书

附件2  登记信息表

附件3  营业执照及法人身份证复印件

附件4  租房协议

附件5  排污许可证

附件6  建设单位承诺书

附件7  环评服务合同

附件8  航空产业园规划环评批复

附件9  危废处置承诺

附件10  全本公示截图

附图一  建设项目地理位置图

附图二  建设项目周边环境概况图

附图三  建设项目车间平面布置图

附图四  溧水区生态红线图

附图五  溧水经济开发区航空产业园远景土地利用规划图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态环境影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建年产高效微电机、风机120万台的生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京沃特电机有限公司 |
| 法人代表 | 孙网生 | 联系人 | 袁家明 |
| 通讯地址 | 南京市溧水区经济开发区沂湖路 |
| 联系电话 | 15005162738 | 传真 | — | 邮政编码 | 211200 |
| 建设地点 | 南京市溧水区经济开发区沂湖路 |
| 立项审批部门 | 南京溧水区经信局 | 批准文号 | 2018-320117-38-03-523036 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | [C3813]微特电机及组件制造；[C3852]家用空气调节器制造；[C3462]风机、风扇制造；[C3499]其他未列明通用设备制造业 |
| 占地面积（平方米） | 4800 | 建筑面积（平方米） | 4800 | 绿化面积（平方米） | 依托现有 |
| 总投资（万元） | 5000 | 其中环保投资（万元） | 28 | 环保投资占总投资比例 | 0.56% |
| 评价经费（万人民币） | — | 预计投产日期 | 2018年8月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 建设项目原辅材料详见表1-1、主要生产设备详见表1-3。 水及能源消耗量 名称 消耗量 名 称 消耗量 水（吨/年） 4050 燃油（吨/年） — 电（千瓦时/年） 400万 天然气（m3/年） — 燃煤 — 其他 — |
| 污水排水量及排放去向 建设项目排水实行“雨污分流、清污分流”制，雨水及清下水经雨水管网收集后就近排入附近水体，冷却塔排水270t/a作为清下水排入雨水管网；生活污水2160t/a经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后接管排入柘塘镇污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中相关标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入二干河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 建设项目不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 1、项目原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 建设项目主要原辅材料一览表 序号 原料名称 重要组份、规格 数量 单位 备注 1 主定子 - 113 万个/a 外购 2 副定子 - 113 万个/a 外购 3 转子 - 113 万个/a 外购 4 轴承 - 226 万个/a 外购 5 端盖 - 226 万套/a 外购 6 引出线 - 113 万根/a 外购 7 漆包线 - 140 t/a 外购 8 绝缘纸 - 210 km/a 外购 9 焊锡丝 锡 0.5 t/a 外购 10 铜丝 - 250 t/a 外购 11 骨架 - 100 万个/a 外购 12 转轴 - 100 万根/a 外购 13 风轮 - 2 万个/a 外购 14 安装板 - 2 万个/a 外购 15 底座 - 3 万个/a 外购 16 电位器 - 3 万个/a 外购 17 指示灯 - 3 万个/a 外购 18 围板 - 3 万个/a 外购 19 滤芯 - 3 万个/a 外购 20 盖板 - 3 万个/a 外购 21 旋钮 - 3 万个/a 外购 22 滚轮 - 18 万个/a 外购 23 风筒 - 2 万个/a 外购 24 加热管 - 2 万个/a 外购 25 热保护器 - 2 万个/a 外购 26 底板 - 2 万个/a 外购 27 电源线 - 20 万根/a 外购 28 底座 - 13 万个/a 外购 29 抛光针 - 34.5 t/a 外购 30 旋钮 - 13 万个/a 外购 31 电机支架 - 13 万个/a 外购 32 定时器 - 13 万个/a 外购 33 铭牌 - 13 万个/a 外购 34 轴承 - 52 万个/a 外购 35 驱动轴 - 13 万根/a 外购 36 塑料粒子 PA、PC、ABS、PP等 80 t/a 外购 37 防锈油 矿物油 0.5 t/a 外购 38 氩气 Ar，40L/瓶 60 瓶/a 外购 主要原辅材料理化性质见表1-2。 表1-2 主要原辅材料理化性质 名称 分子式 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 PP (-CH2-CH（CH3）-)n 聚丙烯，透明塑料，密度0.9克/立方厘米，成型收缩率1.0-2.5% ，成型温度160-220℃，分解温度为275℃，高抗冲性和高耐热性。 较易燃 无毒 ABS (C8H8）x·(C4H6)y ·(C3H3N)z 微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06 g/cm3，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上。 无资料 无资料 PC 2,2'-双（4-羟基苯基）丙烷聚碳酸酯 聚碳酸酯，由双酚A和氧氯化碳（COCl2）合成。密度：1.18-1.22 g/cm3，耐弱酸，耐弱碱，耐中性油，不耐紫外光，不耐强碱。具有阻燃性，耐磨，抗氧化性。 不可燃 无毒 PA [-NH-(CH2)5－CO]n－ 尼龙，聚酰胺，成型温度：220-300℃，干燥条件：100-110℃/12小时，熔点：215℃，热分解温度：>300℃，密度：1.13g/cm3，平衡吸水率：3.5%。聚酰胺具有很高的机械强度，软化点高，耐热，摩擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，易染色。 可燃，有自熄性 无毒 2、主要设备 建设项目主要设备见表1-3。 表1-3 建设项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 1 注塑机 PL1200、MA2500、MA3200 4 2 车床 CDL6130 1 3 平面磨床 TC-618 1 4 摇臂转床 TC-4H 1 5 铣床 - 1 6 液压机 - 1 7 台式液压机 Y41 3 8 台式钻床 ZG406 4 9 攻丝机 SWJ-10 2 10 钢丝切断机 - 2 11 激光打标机 - 2 12 转盘式氩弧焊机 XCZH-218B 1 13 绕线机 TSM 4 14 动平衡机 PB220U-10 6 15 靶纸卷绕机 6GU-10K 2 16 缠膜机 - 1 17 叉车 PD30 1 18 综合测试台 - 1 19 测功机 - 5 20 风量测试系统 - 1 21 硬度计 HR-150A 1 22 流水线 - 5 23 烘箱 0T-F 1 24 冷却塔 30T/h 1 |

工程内容及规模： 1、项目由来 南京沃特电机有限公司拟投资5000万元人民币，租用江苏同盛电力建设发展有限公司位于溧水经济开发区沂湖路的4800平方米闲置2#厂房（租房协议见附件），新建年产高效微电机、风机120万台的生产线项目。本项目预计于2018年8月建成投产，投产后将形成年产电机100万台、空气净化器3万台、加热器2万台、风机2万台、抛光机13万台的生产规模。 建设项目不设置食堂、浴室，职工用餐依托租赁方食堂。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令）的有关条款的规定，南京沃特电机有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对“新建年产高效微电机、风机120万台的生产线项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。本单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对过程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、工程内容及规模 项目名称：新建年产高效微电机、风机120万台的生产线项目 建设单位：南京沃特电机有限公司 行业类别：[C3813]微特电机及组件制造；[C3852]家用空气调节器制造；[C3462]风机、风扇制造；[C3499]其他未列明通用设备制造业 项目性质：新建 建设地点：南京市溧水经济开发区沂湖路 建设内容：年产电机100万台、空气净化器3万台、加热器2万台、风机2万台、抛光机13万台 职工定员：90人 工作班制：单班8小时工作制，年工作300天，年工作时数为2400小时。 建设项目产品方案见表1-4。 表1-4 建设项目产品方案 主体工程 产品名称及规格 设计能力（万台/年） 年运行时数 年产高效微电机、风机120万台的生产线 电机 100 2400 空气净化器 3 加热器 2 风机 2 抛光机 13 3、公用工程及辅助工程 （1）给排水 建设项目总用水量为4050t/a，其中冷却塔补充水1350t/a、职工生活用水2700t/a，均来自市政自来水管网。 建设项目排水实行“雨污分流、清污分流”制，雨水及清下水经雨水管网收集后就近排入附近水体，冷却塔排水270t/a作为清下水排入雨水管网；生活污水2160t/a经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后接管排入柘塘镇污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中相关标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入二干河。 （2）供电 建设项目年用电约400万度，来自当地市政电网。 （3）冷却水 建设项目设1台冷却塔，用于注塑冷却，循环量为30t/h，可满足生产需要。 （4）绿化 建设项目绿化依托周边现有，由租赁方负责维护。 （5）储运 建设项目原料和产品储存区域均在车间内划分，原料及成品均使用汽车运输。 建设项目公用辅助工程详见表1-5。 表1-5 工程建设内容一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原材料仓库 500m2 汽车运输，原料储存区 成品仓库 500m2 汽车运输，成品储存区 公用 工程 给水 4050t/a 来自市政自来水管网 排水 2160t/a 接管排入柘塘镇污水处理厂集中处理 清下水 270t/a 排入雨水管网 供电 400万kwh/a 由当地市政电网统一供电 绿化 依托周边现有 由租赁方负责维护 环保 工程 废水 规范化接口 - 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 化粪池 4m3 依托租赁方 废气 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 1套，风机风量10000m3/h 收集效率90%，处理效率90%，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准 车间通风系统 依托租赁方 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 噪声 厂房隔声、机械设备安装减振底座 降噪量≥20dB(A) 厂界噪声达标排放 固废 一般固废堆场 5m2 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求 危险固废堆场 5m2 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求 4、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会令第9号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）中限制类或淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 该项目已通过南京溧水区经信局（2018-320117-38-03-523036）的备案，并准予开展有关工作。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 5、选址可行性及规划相符性 建设项目位于南京市溧水经济开发区沂湖路，主要从事电机、空气净化器、加热器、风机、抛光机的生产销售，根据项目租赁方土地证及经济开发区总体规划图，项目所在地为工业用地，因此，项目建设符合经济开发区规划要求。 根据《溧水经济开发区航空产业园（一期）环境影响报告书》及其批复（溧环审[2009]85号），溧水经济开发区航空产业园（一期）总体规划范围为：东至秦淮二干河、叉河、柘塘镇与东屏镇界一线，南到秦淮一干河、曹吕村-乌山镇-东里庄一线，西抵秦淮河，北至秦淮二干河；规划面积约41平方公里，产业定位为：传统制造业、航空制造业、航空物流业以及相应的配套服务，以机电、汽车配件、轻纺及现代物流为主导。建设项目位于溧水经济开发区航空产业园（一期）规划范围内，主要从事机电制造行业，属于二类工业用地，因此，建设项目与溧水经济开发区航空产业园规划是相符的。 通过对本项目的影响预测分析，项目建成后对周边环境影响较小，不会降低项目区域的环境功能区划，项目选址是合理的。 6、建设项目周边概况 建设项目位于南京市溧水经济开发区沂湖路，地理位置见附图一。 项目东侧隔沂湖路为南京赫点网络技术有限公司、南京沁智电子科技有限公司，南侧隔柘宁东路为南京德道建材有限公司，西侧为规划工业用地，北侧为南京阿姆斯特科技发展有限公司，项目周围300m范围内无环境保护目标。 建设项目周边环境概况图见附图二。 7、厂区平面布置合理性 建设项目租用江苏同盛电力建设发展有限公司位于厂区中部的2#厂房进行生产，厂区主入口位于东侧沂湖路上，次出入口位于南侧柘宁东路上。2#厂房西侧主要布置原料仓库、成品仓库、进料检验区、包装区，东侧主要布置生产线、注塑线等。 建设项目车间平面布局见附图三。 8、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照溧水区生态红线布局图，与本项目最近的生态红线区域主要项目东南侧约9100m处的天生桥风景名胜区，详见表1-6。 表1-6 生态红线区域范围 序号 红线区域名称 主导功能 距离 一级管控区 二级管控区 1 天生桥风景名胜区 自然与人文景观保护 SE 9100m — 范围包括天生桥河北起永阳镇河西—洪蓝镇下思桥—缸窑坝—天生桥村—小村上村—严家宕村—南止洪蓝桥（7500米），沿河道两岸150－300米范围 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；纳污河流二干河及项目所在地周边河流溧水河均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，项目位于溧水经济开发区航空产业园，航空产业园产业定位为：传统制造业、航空制造业、航空物流业以及相应的配套服务，以机电、汽车配件、轻纺及现代物流为主导。建设项目主要从事机电制造行业，与溧水经济开发区航空产业园规划是相符的，具体见表1-7。 表1-7 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修订 项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修订中的限制类、淘汰类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号） 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号）中 5 溧水经济开发区航空产业园产业定位 项目不属于溧水经济开发区航空产业园禁止入区企业 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和溧水经济开发区航空产业园规划要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 9、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 10、与《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）要求： 第二条：本条例适用于本省行政区域内太湖流域地表水体的污染防治。太湖流域包括太湖湖体，苏州市、无锡市、常州市和丹阳市的全部行政区域，以及句容市、高淳县、溧水县行政区域内对太湖水质有影响的河流、湖泊、水库、渠道等水体所在区域。 第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、 含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 项目位于南京市溧水区经济开发区沂湖路，建设项目生活污水达标接管柘塘镇污水处理厂，尾水达标排放，因此符合要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 溧水区隶属于江苏省南京市，位于北纬31°24’至31°48’，东经118°51’至119°14’。地处长江三角洲和上海经济区的西缘。北距南京48公里，离南京禄口国际机场18公里，南京港60公里。东望苏、锡、常，距上海300公里，西邻安徽马鞍山、芜湖。 2、地形地貌 溧水区地处茅山山脉突起绵延区，境内山丘个体低矮离散，地势东南高西北低，低山丘陵面积占总面积的72.5%，最高海拔368.5米。以石臼湖、秦淮河两大水系分水岭为界，北部秦淮河水系地势东南高西北低；南部石臼湖水系地势从东北两个方向由高向低倾斜，汇交于湖区。总地形为丘、岗、土旁、冲犬牙交错，缓丘漫岗绵延，并呈明显的阶梯分布。最高一级阶梯由海拔100米以上的低山组成；第二阶梯由海拔50米以上的低矮平缓丘陵组成；第三阶梯由沟谷地及滨河湖圩区组成。第一、二阶梯是县内林业生产基地，第三阶梯是县内农业生产及经济林果的主要基地。 溧水地区的地层和地质构造，属扬子古陆下扬子台褶带构造单元。区内第四纪沉积层广泛分布，为主要成土母质，除较陡的山坡、山地、河(沟)边坡外，在低山丘陵及其坡麓地带和河(沟)谷，都覆盖着岩层的风化残积物和坡积物发育成的酸性黄壤土，土层厚薄不一，河口三角洲广布洪积土和冲积土，湖积土仅见于石臼湖。 3、气象 溧水区属北亚热带季风气候，温和湿润，雨量适中，四季分明，降雨量四季分配不均。冬半年（10～3月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏东北风，降雨较少；夏半年（4～9月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏东南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交汇于长江中下游，形成一年一度的梅雨季节。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨。全年无霜期222～224天，年日照时数1987-2170小时，常年主导风向为东南风。年平均温度为15.3℃，最热月份平均温度28.1℃，最冷月份平均温度1.7℃。最高温度达43℃，发生在7月份；最低温度为-14℃，发生在1月份。 4、水文 溧水区地域主要分属秦淮河、石臼湖两大水系，仅东南角2.73平方公里属太湖水系湖西区，分水岭呈东西向横贯县境中部。全县共有骨干河道6条，支流2条，撇洪沟73条；堤防总长293.27公里，穿堤建筑物149个；圩区54个，其中万亩以上大圩54个；中小型水库共79座，中型6座；塘坝46640面，万方以上2064面；水闸20座，中型水闸2座，分别为天生桥闸和周家山闸；抗旱翻水线143条，排灌站440座；桥、涵、闸、渡、漕等中沟以上级配套建筑物927座。 本区域在太湖流域三级保护区内，项目周边的水系主要为二干河。 5、土壤与植被 项目所在区域自然条件优越，长期的农业生产和社会活动，使区内原来的自然生态系统已基本改造成为农业生态系统，可耕地的土壤已经熟化，形成了旱作土和水稻土，且低丘岗地的平缓坡地亦被耕作，农作物以水稻、三麦、油菜为主，旱作物有豆类、蔬菜、山芋、果品等。近年来，由于经济建设的发展，可耕地不断缩小，农业生态系统已发生了较大的变化，农业种植结构不断优化。1999年溧水区申报创建国家的生态示范区试点，现已创建成为国家生态示范区。

# 三、环境质量状况

周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境现状 建设项目所在地环境质量空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2016年南京市环境状况公报》，南京市全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为0.0497mg/m³，超标0.37倍、PM10年均值为0.0852mg/m³，超标0.22倍、二氧化氮年均值为0.0443mg/m³，超标0.11倍、二氧化硫年均值为0.0182mg/m³，未超标、CO年均值为1.0 mg/m³，日均值达标。项目所在地PM2.5、PM10、二氧化氮均存在超标现象，主要是项目所在地进行建筑活动及车辆运输造成的。 2、地表水环境现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，2016年南京市监测水环境断面（点）112个，优于III类水质断面有63个，占56.2%，同比下降1.5个百分点；劣于V类水质断面有13个，占11.6%，同比基本持平。全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面，优于III类水质断面有14个，占63.6%，劣于V类水质断面有2个，占9.1%。建设项目附近水域主要为二干河，二干河现状水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 根据《市政府关于批转市环保局<南京市声环境功能区划分调整方案>的通知》（宁政发〔2014〕34号）的相关规定，建设项目所在区域噪声功能区划为3类区。依据《2016年南京市环境状况公报》，城区，区域环境噪声均值为53.9分贝，同比下降0.9分贝；郊区，区域环境噪声53.8分贝，同比下降0.8分贝；全市交通噪声监测点位245个，城区，交通噪声为53.8分贝，同比上升0.5分贝；郊区，交通噪声均值为68.0分贝，同比上升0.1分贝。全市28个功能区测点噪声连续监测显示，昼间噪声达标率为97.3%，夜间噪声达标率为86.6%。建设项目所在区域满足噪声功能区划要求，噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于南京市溧水经济开发区沂湖路，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，根据现场踏勘，确定项目环境保护目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 空气环境 - - - - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 水环境 沂塘 NW 1200 小型河 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准 二干河 E 2300 中型河 声环境 - 厂界 1-200 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 生态环境 天生桥风景名胜区 SE 9100 二级管控区 《江苏省生态红线区域保护规划》

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的常规污染物环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，锡及其化合物、非甲烷总烃1小时平均浓度值参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中确定的数值，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：mg/m3） 污染物 取值时间 标准限值 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中确定的数值 锡及其化合物 最大一次浓度 0.064 2、地表水环境质量标准 项目周边主要河流为沂塘、纳污河流二干河，沂塘、二干河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准，SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）IV类标准具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L；pH为无量纲） 类别 pH CODCr NH3-N TP（以P计） SS IV 6～9 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 ≤60 指标 GB3838-2002 SL63-94 3、声环境质量标准 项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB(A)） 时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类标准 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 建设项目焊接工段锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，注塑工段非甲烷总烃参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表9标准，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 排放标准 依 据 最高允 许排放 浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率（Kg/h） 无组织排放 监控浓度限值 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度限值（mg/m3） 锡及其化合物 8.5 15 0.31 周界外浓度最高点 0.24 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 非甲烷总烃 100 - - 4.0 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表9标准 2、废水 建设项目废水主要为生活污水，生活污水达《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后接管柘塘镇污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中相关标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入二干河，具体标准见表4-5。 表4-5 废水接管标准及尾水排放标准（单位：mg/L，PH无量纲） 序号 项目类别 废水接管标准 尾水排放标准 1 pH 6~9 6~9 2 COD 500 50 3 SS 400 10 4 氨氮 45 5 5 总磷 8 0.5 标准来源 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中相关标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准 3、噪声 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表4-6。 表4-6 建设项目营运期噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固体废物排放标准 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）要求。 |
| 总量控制指标 | 建设项目建成后，全厂污染物排放总量见下表4-7。 表4-7 污染物排放总量汇总表（单位：t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 排放量 废气 非甲烷总烃 0.025 0.022 - 0.003 非甲烷总烃（无组织） 0.003 0 - 0.003 锡及其化合物（无组织） 0.010 0 - 0.010 废水 废水量 2160 0 2160 2160 COD 0.864 0.173 0.691 0.108 SS 0.432 0.086 0.346 0.022 氨氮 0.054 0 0.054 0.011 总磷 0.009 0 0.009 0.001 固废 一般工业固废 4.565 4.565 - 0 危险废物 0.119 0.119 - 0 生活垃圾 27 27 - 0 总量平衡方案： 建设项目有组织排放大气污染物总量为非甲烷总烃0.003t/a，在溧水区范围内平衡；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.003t/a、锡及其化合物0.010t/a，仅作为考核量；水污染物的接管考核总量为：废水量2160t/a、COD 0.691t/a、SS 0.346t/a、氨氮0.054t/a、总磷0.009t/a，纳入柘塘镇污水处理厂总量范围内，最终排入外环境的量为：废水量2160t/a、COD 0.108t/a、SS 0.022t/a、氨氮0.011t/a、总磷0.001t/a；固废均得到有效处置。 |

# 五、建设项目工程分析

施工期工程分析： 建设项目租用已建标准厂房，装修后进行生产，施工期只进行简单的设备安装，且施工期较短，工程量不大，故不对其进行分析。 营运期工程分析： 工艺流程简述（图示） 建设项目主要从事电机、空气净化器、加热器、风机、抛光机的生产，生产工艺如下。 1、电机

图5-1 电机工艺流程示意图

工艺流程说明： 1）骨架线圈 ①注塑（骨架）：将模具架入注塑机内，打开烘料桶进料阀门，烘干后的塑料粒子进入注塑机料管，料管电加热使塑料粒子熔化，加热到160-240℃，未达到塑料粒子分解温度。熔融物料通过注塑机螺杆转动将其输送至特定的模具中，冷却成型。采用自来水作为冷却介质对模具进行间接冷却，配套设置冷却塔，冷却水循环使用，随时补充损耗水及外排。待模具冷却后，自动将成品顶出。该过程会有有机废气（G1-1）、废塑料件（S1-1）产生。 ②绕线：外购的漆包线手工缠绕在骨架上，该工序无污染物产生。 ③刮漆：漆包线末端部分人工利用刀具刮掉表层，产生废漆渣（S1-2）。 ④焊接（引出线、漆包线）：利用焊机将引出线与漆包线末端焊接连接，该过程有焊烟（G1-2）、焊渣（S1-3）产生。 将引出线包扎在骨架上，并压装定子线圈。 2）定子 ①焊接（短路环、定子）：利用焊机将短路环和定子焊接组装，该过程有焊烟（G1-3）、焊渣（S1-4）产生。 ②防锈：人工用抹布蘸取防锈油擦拭在定子外部，该工序有废含油抹布（S1-5）产生。 3）转子 ①转子压轴：外购的转子、转轴压装组合，该工序无污染物产生。 ②转子精加工：转子利用钻床、铣床等进行精加工，该过程有废金属边角料（S1-6）、设备运行产生噪声（N）产生。 4）轴承 ①注塑（端盖）：利用外购的塑料粒子注塑成型为端盖，工艺同骨架注塑，该过程会有有机废气（G1-4）、废塑料件（S1-7）产生。 ②攻丝：注塑成型的端盖利用攻丝机进行攻丝产生内螺纹，该工序有废塑料（S1-8）产生。 ③压装轴承：将端盖压装在轴承端面，该工序无污染物产生。 5）电机组装、检验 将加工好的骨架线圈、定子、转子、轴承与外购副定子人工组装，成为电机，链接电源检验电机性能，检验合格即包装入库待售，不合格的检修调整各部件使之合格。该工序无污染物产生。 2、空气净化器 图5-2 空气净化器工艺流程示意图 工艺流程说明： 外购电机、风轮、安装板、底座、电位器、指示灯、围板、滤芯、盖板等组件，按照顺序依次组装结合为空气净化器，将型号标签贴于盖板上、名牌标签和刻度标签贴于底座上、参数标签贴于机身。手工安装旋钮，连接电源后启动设备进行PM0.3测试，并听取噪声值。测试合格的即为成品包装入库，测试不合格的检验各部件，不合格部件退回厂家。该工序无污染物产生。 3、加热器 图5-3 加热器工艺流程示意图 工艺流程说明： 外购的铁板卷成风筒，利用焊丝将缝隙焊接组合，焊接过程有焊烟（G3-1）、焊渣（S3-1）产生。外购的加热管、热保护器、底板、接地线、电源线、连接线等组件与风筒一起组装成加热器，连接电源测试其耐压性能、接地电阻性能等，成品包装入库待售。 4、风机 图5-4 风机工艺流程示意图 工艺流程说明： 外购的风轮装于电机上，上下蜗壳组合，电机风轮组件安装在法兰板上，法兰板撞在蜗壳上，如此依次组装为风机，测试风机的耐压、接地性能，包装入库待售。该过程无污染物产生。 5、抛光机 图5-5 抛光机工艺流程示意图 工艺流程简述： ①抛光针制作：外购的钢针剪断为抛光针，包装称重后检验。该工序有废钢针（S5-1）产生。 ②滚筒制作：利用外购的塑料粒子注塑成型为滚筒，工艺同骨架注塑，该过程会有有机废气（G5-1）、废塑料件（S5-2）产生。利用车床等对滚筒端面进行车削加工，该工序有废塑料（S5-3）和噪声（N）产生。人工对滚筒外观进行检验。 ③透明罩、旋钮制作：选用不同模具利用外购的塑料粒子注塑成型为透明罩、旋钮，工艺同骨架注塑，该过程会有有机废气（G5-2）、废塑料件（S5-4）产生。 ④组装：制作完成的抛光针、滚筒、透明罩、旋钮，与外购的齿轮、电机、轴承等部件进行组装，该工序无污染物产生。 ⑤检验测试：首先对组装完成的抛光机进行目检，再连接电源测试其运行性能及运转情况，该工序无污染物产生。 ⑥贴标：在成品外部贴上标签，该工序无污染物产生。 ⑦包装入库：成品包装入库待售。 主要污染工序 1、废气 建设项目废气主要为注塑废气（G1-1、G1-4、G5-1、G5-2）、焊接烟尘（G1-2、G1-3、G3-1）。 （1）注塑废气（G1-1、G1-4、G5-1、G5-2） 建设项目电机生产中骨架、端盖和抛光机生产中滚筒、透明罩、旋钮均通过注塑机厂内注塑制成，本项目使用的塑料粒子为PA、PC、ABS、PP等，注塑温度为160-240℃，未达到塑料粒子的分解温度。塑料粒子在受热情况下，其中残存未聚合的反应单体以及从聚合物中分解出的单体可挥发至空气中，从而形成有机废气。由于注塑工序加热温度控制在原料允许的范围内，分解的单体量极少，且加热在封闭的容器内进行，产生的单体仅有少量排出。 参照美国环保局《空气污染物排放和控制手册》未加控制的塑料生产的排放因子中数据，注塑废气产生量按原料使用量的0.035%（0.35kg/t）计算。建设项目塑料粒子年消耗量为80t，挥发的有机废气均以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃产生量为0.028t/a。 建设项目4台注塑机上方各设有一套集气罩，注塑产生的有机废气经集气罩收集后进入1套二级活性炭吸附装置，经二级活性炭后通过一根15m高排气筒排放，集气罩的捕集效率按照90%计算，风机风量为10000m3/h，注塑工序作业时间为1800h/a。则建设项目注塑工序有组织废气产生情况为非甲烷总烃0.025t/a、0.014kg/h、1.389mg/m3。未被捕捉到的注塑废气在2#厂房无组织排放。 （2）焊接烟尘（G1-2、G1-3、G3-1） 建设项目焊接工序使用氩弧焊工艺，使用氩气作为保护气体，焊接过程发尘量见表5-2。 表5-2 氩弧焊的发尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量（mg/min） 焊接材料的发尘量（g/kg） 氩弧焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 100-200 2-5 本项目焊丝使用量为0.5t/a，焊接工作时间约600h/a，焊接废气主要污染物为锡及其化合物，施焊时发尘量以100-200mg/min，本次取200mg/min，焊接材料发尘量是2-5g/kg，本次取5g/kg，则锡及其化合物产生情况为0.010t/a、0.017kg/h，在2#厂房内无组织排放。 建设项目有组织废气排放情况见表5-3。无组织废气排放情况见表5-4。 表5-3 建设项目有组织废气产生及排放情况 污染源名称 污染物名称 废气量Nm3/h 产生情况 处理方式 处理效率% 排放情况 排放去向 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 注塑 非甲烷总烃 10000 1.389 0.014 0.025 二级活性炭吸附装置 90 0.139 0.001 0.003 15m高1#排气筒 表 5-4 建设项目大气污染物无组织排放情况表 污染源位置 污染物名称 污染物排放量（t/a） 排放速率*（kg/h） 面源面积 （m2） 面源高度（m） 2#厂房 非甲烷总烃 0.003 0.002 3452.1 4 锡及其化合物 0.010 0.017 注*：注塑年工作1800h、焊接年工作600h。 2、废水 建设项目总用水量为4050t/a，其中冷却塔补充水1350t/a、职工生活用水2700t/a，均来自市政自来水管网。 （1）冷却塔补水 建设项目注塑工序配备1台冷却塔，采用间接水冷，冷却水循环使用，随时补充定期更换。循环量为30t/h，年工作1800h，则总循环量为54000t/a。损耗量约1080t/a，外排量约270t/a，则补充水量为1350t/a。冷却塔排水作为清下水排入雨水管道。 （2）职工生活用水 建设项目职工定员90人，每人每天的用水量按照100L计算，年工作天数300天，因此建设项目职工生活用水量为2700t/a，产污系数按照0.8计算，则生活污水产生量为2160t/a，主要污染物及浓度分别为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总磷4mg/L。 建设项目用排水平衡见图5-6。 图5-6 建设项目用排水平衡图（单位：t/a） 3、噪声 建设项目主要高噪声设备为车床、平面磨床、铣床、台式钻床、攻丝机、废气收集风机，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），建设项目主要高噪声设备见表5-5。 表5-5 建设项目主要噪声设备一览表 序号 设备名称 数量 （台） 单台等效声级 （dB（A）） 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 降噪效果 （dB（A）） 1 车床 1 85 2#厂房 S，10 厂房隔声、设备安装减振底座，合理布局，合理安排工作时间 20 2 平面磨床 1 85 S，10 20 3 铣床 1 85 S，10 20 4 台式钻床 4 85 S，15 20 5 攻丝机 2 75 S，10 20 6 风机 3 85 S，10 20 4、固体废物 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）对工程分析产生的固废进行鉴别，建设项目产生的一般固废主要为注塑、攻丝工段产生的废塑料，焊接过程产生的焊渣，转子精加工产生的废金属边角料，员工生活垃圾；危险废物主要为漆包线刮漆产生的废漆渣，防锈工序产生的含油抹布手套，二级活性炭吸附装置定期更换活性炭产生的废活性炭。 1）一般固废： ①废塑料 建设项目塑料粒子用量为80t/a，损耗量约为5%，废塑料产生量约为4t/a，外卖综合利用。 ②焊渣 建设项目焊丝用量为0.5t/a，焊渣量约为0.065t/a，主要成分为金属氧化物，外卖综合利用。 ③废金属边角料 建设项目转子精加工过程产生废金属边角料，产生量约为0.5t/a，外卖综合利用。 ④生活垃圾 建设项目职工定员90人，年工作300天，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，则产生量为27t/a，由环卫部门统一清运处理。 2）危险废物： ①废漆渣 建设项目漆包线刮漆产生废漆渣，产生量约为0.001t/a，对照《国家危险废物名录》（2016年版），属于危险废物，废物类别为HW12，废物代码900-299-12，需收集暂存于危废堆场，委托有资质单位安全处置。 ②含油抹布手套 建设项目防锈工段产生含油抹布手套，产生量约为0.01t/a，对照《国家危险废物名录》（2016年版），属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-041-49，混入生活垃圾，收集、运输、处置全程可不按危险废物管理。 ③废活性炭 建设项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，吸附量约为0.3g（有机废气）/g（活性炭），二级活性炭吸附装置吸附处理有机废气非甲烷总烃为0.022t/a，理论需要活性炭量分别为0.022/0.3=0.073t/a。活性炭吸附饱和容量按照85%计算，则实际需要活性炭的量分别为0.086t/a，则废活性炭的产生量为0.108t/a。对照《国家危险废物名录》（2016年版），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-041-49，需收集暂存于危废堆场，委托有资质单位安全处置。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对本项目产生的副产物（依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质）进行属性判定，结果见表5-6。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 废塑料 注塑、攻丝 固态 塑料 4 √ - 《固体废物鉴别标准 通则》 2 废漆渣 刮漆 固态 漆 0.001 √ - 3 焊渣 焊接 固态 金属氧化物 0.065 √ - 4 含油抹布手套 防锈 固态 防锈油、抹布手套 0.01 √ - 5 废金属边角料 转子精加工 固态 金属 0.5 √ - 6 废活性炭 废气处理 固态 活性炭、有机物等 0.108 √ - 7 生活垃圾 办公、生活 半固态 废纸等 27 √ - 建设项目固体废物产生情况汇总见表5-7。 表5-7 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（吨/年） 1 废塑料 一般工业废物 注塑、攻丝 固态 塑料 - - 99 - 4 2 焊渣 焊接 固态 金属氧化物 - 99 - 0.065 3 废金属边角料 转子精加工 固态 金属 - 99 - 0.5 4 废漆渣 危险废物 刮漆 固态 漆渣 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别 T HW12 900-299-12 0.001 5 废活性炭 废气处理 固态 活性炭、有机物等 T/In HW49 900-041-49 0.108 6 含油抹布手套 防锈 固态 防锈油、手套等 T/In HW49 900-041-49 0.01 7 生活垃圾 一般固废 办公、生活 半固态 废纸等 - - 99 - 27 表5-8 建设项目危险废物产生及处置情况一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废漆渣 HW12 900-299-12 0.001 刮漆 固态 漆渣 漆渣 一个月 T 使用密闭塑料桶贮存于厂区危废仓库，交由资质单位处置 废活性炭 HW49 900-041-49 0.108 废气处理 固态 活性炭、有机物等 有机物 一年 T/In 含油抹布手套 HW49 900-041-49 0.01 防锈 固态 防锈油、手套等 防锈油 一周 T/In 5、项目建成后全厂污染物产排情况 建设项目污染物产生量汇总见表5-9。 表5-9 建设项目污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 排气量m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 速率（kg/h） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 废气 注塑 非甲烷总烃 10000 0.014 0.025 0.001 0.003 1#排气筒 2#厂房 非甲烷总烃 - 0.002 0.003 0.002 0.003 大气环境 锡及其化合物 - 0.017 0.010 0.017 0.010 废水 来源 污染物名称 废水量t/a 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放去向 生活污水 COD SS 氨氮 总磷 2160 400 200 25 4 0.864 0.432 0.054 0.009 320 160 25 4 0.691 0.346 0.054 0.009 柘塘镇污水处理厂 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 注塑、攻丝 废塑料 4 0 4 0 外售 焊接 焊渣 0.065 0 0.065 0 转子精加工 废金属边角料 0.5 0 0.5 0 刮漆 废漆渣 0.001 0.001 0 0 委托处置 废气处理 废活性炭 0.108 0.108 0 0 防锈 含油抹布手套 0.01 0.01 0 0 环卫清运 办公、生活 生活垃圾 27 27 0 0 建设项目污染物排放总量见表5-10。 表5-10 建设项目建成后“三本账”（单位：t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 排放量 废气 非甲烷总烃 0.025 0.022 - 0.003 非甲烷总烃（无组织） 0.003 0 - 0.003 锡及其化合物（无组织） 0.010 0 - 0.010 废水 废水量 2160 0 2160 2160 COD 0.864 0.173 0.691 0.108 SS 0.432 0.086 0.346 0.022 氨氮 0.054 0 0.054 0.011 总磷 0.009 0 0.009 0.001 固废 一般工业固废 4.565 4.565 - 0 危险废物 0.119 0.119 - 0 生活垃圾 27 27 - 0

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑 | 非甲烷总烃 | 1.389 | 0.025 | 0.139 | 0.001 | 0.003 | 1#排气筒 |
|  | 1#车间 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 0.003 | 无组织 | 0.002 | 0.003 | 大气环境 |
|  |  | 锡及其化合物 | 无组织 | 0.010 | 无组织 | 0.017 | 0.010 |  |
| 水污染物 | 污染物名称 | 废水量(t/a) | 产生浓度(mg/l) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/l) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 2160 | 400 | 0.864 | 320 | 0.691 | 柘塘镇污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.432 | 160 | 0.346 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.054 | 25 | 0.054 |  |
|  |  | 总磷 |  | 4 | 0.009 | 4 | 0.009 |  |
| 固体废物 | 类别 | 产生量(t/a) | 处理处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量(t/a) | 备注 |
|  | 废塑料 | 4 | 0 | 4 | 0 | 外售 |
|  | 焊渣 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 |  |
|  | 废金属边角料 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |
|  | 废漆渣 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 委托处置 |
|  | 废活性炭 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 |  |
|  | 含油抹布手套 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 生活垃圾 | 27 | 27 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 建设项目主要高噪声设备为车床、平面磨床、铣床、台式钻床、攻丝机、废气收集风机，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 建设项目租用已建标准厂房，装修后进行生产，施工期只进行简单的设备安装，且施工期较短，工程量不大，对周围环境影响较小。 运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 建设项目废气主要为注塑废气（G1-1、G1-4、G5-1、G5-2）、焊接烟尘（G1-2、G1-3、G3-1）。 （1）有组织废气 建设项目注塑废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理，通过15m排气筒排放。活性炭吸附是一种常用的吸附方法，主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。 因活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒活性炭孔径小(＜50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。一般情况下，一级活性炭吸附装置对有机物的去除率可达75%以上，二级活性炭吸附装置对有机物的处理效率可达到90%以上。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求，“进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3”、“进入吸附装置的废气温度宜低于40℃”。本项目注塑废气中无颗粒物，可满足要求；注塑废气温度约为20℃，可满足要求。 同时根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年 第31号）： “对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。”本项目有机废气浓度为0.778mg/m3，属于低浓度VOCs废气，且废气均不具备回收价值，拟采用二级活性炭吸附装置处理，更换产生的废活性炭委托有资质单位安全处置，工艺技术合理、可行。 建设项目活性炭吸附装置主要设计参数见表7-1。 表7-1 活性炭吸附装置主要设计参数 参数名称 技术参数值 设计风量（Nm3/h） 10000 活性炭型号 活性炭颗粒 比表面积 活性炭吸附比表面积为979m2/g 过滤风速 0.6m/s 装填厚度 0.2m 堆积密度 ≤500g/l 孔体积 0.63m3/g 吸附率 300mg/g 结构形式 两箱串联（每箱两层） 净化效率 ≥90% 一次填充量（单级） 43kg 更换频次 每年更换一次 经二级活性炭吸附装置处理后，1#排气筒排放情况如下：非甲烷总烃0.003kg/h、0.139mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。对周围大气环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对建设项目排放的非甲烷总烃的最大影响程度进行预测。 主要预测内容如下： a．下风向污染物预测浓度及占标率； b．下风向最大落地浓度、浓度占标率及距源距离。 污染源强参数见表7-2。 表7-2 污染源强参数 点源名称 海拔高度 高度 内径 烟气量 烟气出口温度 年排放小时 排放工况 源强 污染物名称 排放量 kg/h m m m m3/s K h 1#排气筒 0 15 0.5 2.8 293 1800 连续 非甲烷总烃 0.001 根据估算模式估算，正常情况下，建设项目有组织排放的非甲烷总烃浓度分布情况见表7-3。 表7-3 建设项目有组织废气污染物小时落地浓度随距离分布情况 距源中心下风向距离D（m） 1#排气筒 非甲烷总烃 下风向预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 100 2.335E-5 0.001 200 2.888E-5 0.001 300 3.053E-5 0.002 400 2.966E-5 0.001 500 2.964E-5 0.001 600 3.474E-5 0.002 700 3.663E-5 0.002 800 3.651E-5 0.002 900 3.527E-5 0.002 1000 3.348E-5 0.002 1100 3.221E-5 0.002 1200 3.24E-5 0.002 1300 3.218E-5 0.002 1400 3.168E-5 0.002 1500 3.099E-5 0.002 1600 3.017E-5 0.002 1700 2.928E-5 0.001 1800 2.834E-5 0.001 1900 2.739E-5 0.001 2000 2.644E-5 0.001 2100 2.548E-5 0.001 2200 2.456E-5 0.001 2300 2.368E-5 0.001 2400 2.284E-5 0.001 2500 2.204E-5 0.001 下风向最大浓度 3.677E-5（740m处） 0.002 浓度占标准10%距源最远距离D10%（756m） 未超过10%标准值 预测结果表明，正常排放的情况下，1#排气筒排放的非甲烷总烃下风向最大浓度及最大占标率分别为0.00003677mg/m3、0.002%，最大落地浓度在下风向740m处。各污染物最大浓度和占标率均较小，对周围环境影响较小。 （2）无组织废气 建设项目无组织排放废气为未被收集的有机废气和焊接废气，在2#厂房内无组织排放，污染物为非甲烷总烃、锡及其化合物，排放情况为非甲烷总烃0.003t/a、0.002kg/h，锡及其化合物0.010t/a、0.017kg/h。 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2008）确定大气环境防护距离，计算结果见表7-4。 表7-4 大气环境防护距离计算 污染源位置 污染物 名称 1小时浓度标准(mg/m3) 排放速率（kg/h） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 计算结果 （m） 2#厂房 非甲烷总烃 2.0 0.002 120 40 4 无超标点 锡及其化合物 0.064 0.017 无超标点 由上表可知，采用导则推荐的SCREEN-3模型计算得到，本项目无组织排放的非甲烷总烃厂界浓度最高点预测值可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准要求，锡及其化合物厂界浓度最高点预测值可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，且最大落地浓度未超出环境质量标准，无超标点，因此不需要设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 卫生防护距离计算各参数的取值见表7-5。 表7-5 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470* 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021* 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85* 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84* 0.84 0.76 注：*为本项目计算取值。 经计算，建设项目卫生防护距离见表7-6。 表7-6 大气污染物卫生防护距离计算值 单位：m 污染物 污染物排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 计算参数 计算值 卫生防护距离（m） Cm (mg/m3) A B C D L 非甲烷总烃 0.002 4800 2.0 470 0.021 1.85 0.84 0.012 100 锡及其化合物 0.017 0.064 470 0.021 1.85 0.84 9.076 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，确定建设项目卫生防护距离为以2#厂房为执行边界的100m范围。在此范围内主要为工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。因此，建设项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 建设项目实行“雨污分流、清污分流”，雨水经收集后排入雨水管网，冷却塔排水作为清下水排入雨水管网；建设项目无生产废水产生和排放，生活污水2160t/a经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入柘塘镇污水处理厂集中处理，尾水排入二干河。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD的处理效率约20%，对SS的去除率约20%。本项目依托租赁方已建化粪池，可满足要求。 柘塘镇污水处理厂位于溧水经济开发区柘塘镇十四路与一号路东北侧，设计处理规模为5000m3/d，服务面积2.96平方公里，服务范围为：宁高高速以北，十四号路以东，福田路以西，一号路（新淮路）以南。污水处理厂目前采用速分生化工艺，速分生化处理技术是将流体力学中的“流离”原理与微生物固定化的O/A生物膜技术相结合，形成的一种新型污水处理技术。具体工艺流程见图7-1。 图7-1 污水处理工艺流程图 速分生物处理技术是将流体力学中的流离原理与生物处理技术相结合形成的新型污水处理技术。该技术通过采用特殊的曝气系统，填料—速分球专用的构筑物及配套的系统运行参数，形成了一套完整的速分生物处理系统。将通过生物处理的单一生物环境改变为多变的生物环境，形成完整的生物链。该处理工艺具有运行费用低，速分生物处理单元污泥减量至不排泥的程度，抗冲击负荷能力强，无需接种驯化，启动速度快等突出特点。 速分生物处理系统为二级工艺处理单元的核心部分，污染物质在核心处理单元－速分生物处理系统的生物降解作用下得以有效去除，同时通过速分生物处理过程的HRT与SRT的分离及生物硝化和反硝化的作用使污水中的氨氮、总氮降解率较通用生物处理工艺有很大程度的提高，能确保出水可以达到排放要求。 污水处理厂尾水排放可达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中相关标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 柘塘镇污水处理厂处理能力5000m3/d，本项目污水排放量为2160t/a（7.2m3/d），在污水处理厂的处理能力范围内；本项目经化粪池预处理的生活污水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，满足柘塘镇污水处理厂接管要求，对污水处理厂的正常运行影响较小；且本项目所在区域污水管网已铺设到位，生活污水通过租赁方规范化污水接管口可接入区域污水管网。因此本项目废水接管排入柘塘镇污水处理厂集中处理是可行的，达标尾水排入二干河，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 建设项目主要高噪声设备为车床、平面磨床、铣床、台式钻床、攻丝机、废气收集风机，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表7-7； 表7-7 噪声预测评价结果（单位：dB（A）） 测点编号与测点位置 贡献值 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 夜 东南厂界 42.3 65 55 达标 达标 西南厂界 44.5 65 55 达标 达标 东北厂界 43.2 65 55 达标 达标 西北厂界 42.6 65 55 达标 达标 本项目选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备，在支架下面安装减震设施；部分高噪声设备等，添加吸声板、隔声防护装置，再经过厂房隔声及距离减震后，项目厂界噪声值较小。根据上表噪声预测可知，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此对周边声环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 根据《国家危险废物名录》（2016年）附录 危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾的废弃的含油抹布、劳保用品（HW49、900-041-49）全过程不按危险废物管理，因此本项目产生的含油抹布手套（HW49）混入生活垃圾后，可由环卫部门统一清运。 建设项目产生的废漆渣（HW12）、废活性炭（HW49）委托有资质单位安全处置，危废处置协议正在办理中，试生产前确定具体的危废处置单位，报当地环保部门备案；废塑料、焊渣、废金属边角料外售综合利用；含油抹布手套（HW49）混入生活垃圾由环卫部门统一清运。建设项目固废利用处置方式见表7-8。 表7-8 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生 工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物 类别 废物 代码 产生量（吨/年） 利用处置方式 利用处置单位 1 废塑料 注塑、攻丝 一般工业废物 99 - 4 外售 - 2 焊渣 焊接 99 - 0.065 3 废金属边角料 转子精加工 99 - 0.5 4 废漆渣 刮漆 危险废物 HW12 900-299-12 0.001 委托处置 有资质单位 5 废活性炭 废气处理 HW49 900-041-49 0.108 6 含油抹布手套 防锈 HW49 900-041-49 0.01 环卫清运 环卫部门 7 生活垃圾 办公、生活 一般固体废物 99 - 27 表7-9 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所 危废名称 危废类别 代码 位置 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废漆渣 HW12 900-299-12 车间内 5m2 密闭胶桶贮存 0.5t 3个月 2 废活性炭 HW49 900-041-49 0.5t 3个月 厂区内设置5m2的危废堆场，危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，要求做到以下几点： （1）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； （2）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； （3）废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （4）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。因此，建设项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4、表9标准 |
|  | 2#厂房 | 非甲烷总烃 | 车间通风 |  |
|  |  | 锡及其化合物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| 电力辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 废塑料 | 注塑、攻丝 | 外售 | 有效处置 |
|  | 焊渣 | 焊接 |  |  |
|  | 废金属边角料 | 转子精加工 |  |  |
|  | 废漆渣 | 刮漆 | 委托处置 |  |
|  | 废活性炭 | 废气处理 |  |  |
|  | 含油抹布手套 | 防锈 | 环卫清运 |  |
|  | 生活垃圾 | 办公、生活 |  |  |
| 噪声 | 建设项目主要高噪声设备为车床、平面磨床、铣床、台式钻床、攻丝机、废气收集风机，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

环保“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 建设项目“三同时”验收一览表如下。 表8-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 项目名称 新建年产高效微电机、风机120万台的生产线项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 注塑 非甲烷总烃 集气罩+二级活性炭吸附装置，1套，风机风量10000m3/h，15m高排气筒1根 收集效率90%，处理效率90%，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准 20 与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 2#厂房 非甲烷总烃、锡及其化合物 车间通风 非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准、锡及其化合物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 依托租赁方 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 化粪池，1座，4m3 COD、SS处理效率20%，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 依托租赁方 噪声 生产车间 — 建筑墙体隔声、安装减振底座、距离衰减等 降噪量20dB（A），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 5 固废 生产过程 危险固废 危险固废堆场5m2 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求 2 一般工业固废 一般固废堆场5m2 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求 1 绿化 依托周边现有 — 依托租赁方 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — — 清污分流、排污口规范化设置 雨、污水接管口 符合环保要求 依托租赁方 “以新带老”措施 无。 — 总量平衡具体方案 建设项目有组织排放大气污染物总量为非甲烷总烃0.003t/a，在溧水区范围内平衡；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.003t/a、锡及其化合物0.010t/a，仅作为考核量；水污染物的接管考核总量为：废水量2160t/a、COD 0.691t/a、SS 0.346t/a、氨氮0.054t/a、总磷0.009t/a，纳入柘塘镇污水处理厂总量范围内，最终排入外环境的量为：废水量2160t/a、COD 0.108t/a、SS 0.022t/a、氨氮0.011t/a、总磷0.001t/a；固废均得到有效处置。 — 区域解决问题 — — 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 建设项目不设置大气环境防护距离，设置以2#厂房为执行边界的100m范围为卫生防护距离，该范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，满足卫生防护距离的要求。 — 环保投资合计 28 营运期环境管理与环境监测 建设项目建设时要保证环保投资落实到位，实现“三同时”。 针对建设项目，建设单位应建立大气环境、水环境、噪声环境等监测数据文件，并定期进行监测(可委托环境监测站进行)，以了解项目污染物排放和环境质量状况。 对建设项目的污染源（废气、废水、噪声）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期或不定期的监测： 大气环境：在1#排气筒排口、厂界外四周布设大气采样监测点，每年监测一次，1#排气筒排口监测项目为非甲烷总烃，厂界外四周监测项目为非甲烷总烃、锡及其化合物。 水环境：在污水接管口设水采样监测断面，每年监测一次，监测项目为COD、氨氮。 噪声：对主要生产设备及厂界噪声进行监测，每年监测一次，分昼间和夜间进行测量。

# 九、结论和建议

一、结论 1、项目概况 南京沃特电机有限公司拟投资5000万元人民币，租用江苏同盛电力建设发展有限公司位于溧水经济开发区沂湖路的4800平方米闲置2#厂房（租房协议见附件），新建年产高效微电机、风机120万台的生产线项目。本项目预计于2018年8月建成投产，投产后将形成年产电机100万台、空气净化器3万台、加热器2万台、风机2万台、抛光机13万台的生产规模。 建设项目不设置食堂、浴室，职工用餐外购快餐解决。 2、项目符合产业政策要求 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会令第9号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）中限制类或淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 该项目已通过南京溧水区经信局（2018-320117-38-03-523036）的备案，并准予开展有关工作。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 3、项目选址可行、与规划相符 建设项目位于南京市溧水经济开发区沂湖路，主要从事电机、空气净化器、加热器、风机、抛光机的生产销售，根据项目租赁方土地证及经济开发区总体规划图，项目所在地为工业用地，因此，项目建设符合经济开发区规划要求。 根据《溧水经济开发区航空产业园（一期）环境影响报告书》及其批复（溧环审[2009]85号），溧水经济开发区航空产业园（一期）总体规划范围为：东至秦淮二干河、叉河、柘塘镇与东屏镇界一线，南到秦淮一干河、曹吕村-乌山镇-东里庄一线，西抵秦淮河，北至秦淮二干河；规划面积约41平方公里，产业定位为：传统制造业、航空制造业、航空物流业以及相应的配套服务，以机电、汽车配件、轻纺及现代物流为主导。建设项目位于溧水经济开发区航空产业园（一期）规划范围内，主要从事机电制造行业，属于二类工业用地，因此，建设项目与溧水经济开发区航空产业园规划是相符的。 通过对本项目的影响预测分析，项目建成后对周边环境影响较小，不会降低项目区域的环境功能区划，项目选址是合理的。 4、项目符合其他相关政策 项目与所在地相关生态红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单均相符，与《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知相符，与《江苏省太湖水污染防治条例》要求相符。 5、环境质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，本项目评价区域环境空气质量总体较好，二氧化硫年均值优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮年均值均劣于国家二级标准；二干河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；项目所在地各监测点昼、夜间的环境噪声均能够满足功能区划的《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 6、达标排放与影响分析 （1）废气 本项目注塑废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理达标后通过15m高排气筒排放。集气罩废气收集率为90%，未被捕捉到的有机废气为无组织排放，焊接废气在车间内无组织排放。经计算，建设项目不设置大气环境防护距离，设置以2#厂房为执行边界的100m范围为卫生防护距离，该范围内无环境敏感目标，建设项目无组织排放废气对周围的大气环境影响较小。企业必须严格做好废气收集处理工作，做到达标排放，不得扰民。 （2）废水 建设项目采用“雨污分流、清污分流”制，雨水经收集排入区域雨水管网，冷却塔排水作为清下水排入雨水管网。建设项目职工生活污水2160t/a经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后经租赁方已建规范化接口接入区域污水管网，排入柘塘镇污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中相关标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入二干河，对周围水环境影响较小。 （3）噪声 建设项目主要高噪声设备为车床、平面磨床、铣床、台式钻床、攻丝机、废气收集风机，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固废 建设项目产生的废漆渣（HW12）、废活性炭（HW49）委托有资质单位安全处置，危废处置协议正在办理中，试生产前确定具体的危废处置单位，报当地环保部门备案；废塑料、焊渣、废金属边角料外售综合利用；含油抹布手套（HW49）混入生活垃圾由环卫部门统一清运。 通过上述措施处理后，建设项目产生的固废均可得到有效的处理处置，不产生二次污染，固废处置措施方案可行，对周围环境影响较小。 7、总量控制 建设项目有组织排放大气污染物总量为非甲烷总烃0.003t/a，在溧水区范围内平衡；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.003t/a、锡及其化合物0.010t/a，仅作为考核量；水污染物的接管考核总量为：废水量2160t/a、COD 0.691t/a、SS 0.346t/a、氨氮0.054t/a、总磷0.009t/a，纳入柘塘镇污水处理厂总量范围内，最终排入外环境的量为：废水量2160t/a、COD 0.108t/a、SS 0.022t/a、氨氮0.011t/a、总磷0.001t/a；固废均得到有效处置。 8、结论 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，在正常运营期间，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，不会给周围环境产生大的影响，项目对周围环境的影响是可以控制在环境保护许可的范围内，因此从环境保护的角度来看项目选址和建设是可行的。 上述结论是在南京沃特电机有限公司提供的经营范围、规模及相应的排污情况的基础上作出的评价结论，如果建设项目经营范围、规模和排污情况有所变化，南京沃特电机有限公司应按审批部门的要求另行申报审批。 二、建议与要求 1、加强环保设备的定期维护，要合理布局高噪声设备，加强车间通风； 2、加强工作人员安全教育，增强安全生产意识，提高保健待遇，增强体质； 3、加强厂内清扫，减少厂内扬尘产生； 4、项目如需扩大生产规模，需向当地审批部门重新申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

塑料粒子

注塑

绕线

骨架

漆包线

刮漆

焊接

引出线、焊丝

包扎

定子线圈压装

短路环、定子

焊接

防锈

转子、转轴

转子压轴

转子精加工

塑料粒子

注塑

端盖

攻丝

压装轴承

轴承

电机组装

副定子

检验

成品入库

G1-1、S1-1

S1-2

G1-2、

S1-3

G1-3、

S1-4

S1-5

焊丝

防锈油

S1-6、N

G1-4、S1-7

S1-8、N

图例：

G——废气

S——固废

N——噪声

骨架线圈

定子

转子

轴承

生活用水

自来水

4050

损耗540

2160

2700

接管柘塘镇污水处理厂集中处理

1350

冷却塔用水

损耗1080

270

清下水

循环量54000

粗格栅及进水泵房

细格栅及旋流沉砂池

水解酸化池

速分生化反应池

土壤净化处理

紫外线消毒渠

出水泵房

收纳水体