建设项目环境影响报告表

项目名称：液压机械生产项目

建设单位：扬州建业液压机械有限公司

编制日期：二〇一八年四月

江苏省环境保护厅制

《本项目环境影响报告表》编制说明

《本项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段

作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写。

4.总投资----指项目投资总额。

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出本项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 液压机械生产项目（2017-321084-34-03-546239） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 扬州建业液压机械有限公司 |
| 法人代表 | 叶建华 | 联系人 | 叶建华 |
| 通讯地址 | 高邮市汤庄镇工业集中区 |
| 联系电话 | 13951048630 | 传真 | — | 邮政编码 | 225600 |
| 立项审批部门 | 扬州高邮市发展改革委 | 批准文号 | 邮发改备[2017]76号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造 |
| 占地面积 | 6600m2 | 建筑面积 | 2160m2 | 绿化面积 | — |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资（万元） | 14 | 环保投资占 总投资比例 | 14% | 评价 经费 | — |
| 工程计划进度 | 未批先建■ 开工□ 竣工□ | 预计投产日期 | 2018年11月 |
| 主要产品产量、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) |
| 本项目主要产品： 液压机械 2000套/年 本项目原辅材料： 原辅材料见表1-1，主要生产设备见表1-2。 |
| 能源年用量 | 电 | 10万度／年 | 燃油 | 重油 | — 吨／年 |
|  | 燃煤 | —吨／年 |  | 轻油 | — 吨／年 |
|  | 天然气 | —立方米／年 | 生物质燃料 | — 吨／年 |
| 给排水情况 | 年总用水量（吨） | 112 | 年总排水量（吨） | 89.6 |
|  | 其中 | 循环水量（吨） | — | 其中 | 工业污水（吨） | — |
|  |  | 新鲜水量（吨） | 112 |  | 生活污水（吨） | 89.6 |
| 新鲜水来源 | 自来水管网 | 排放去向 | 汤庄镇污水处理厂 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |

表1-1主要原辅材料一览表 序号 名称 规格、成分 年用量 备注 1 钢板 / 800t/a 国内 2 元钢 / 200t/a 国内 3 型钢 / 200t/a 国内 4 电机 / 2500台/a 国内 5 油泵 / 2500台/a 国内 6 油钢 / 2500台/a 国内 7 标准件 / 1500件/a 国内 8 焊丝 DY-YD14（M） 0.5t/a 国内 9 水性漆 主要成分：氧化铁红4%、乙二醇丁醚3%、中和剂0.5%，低味树脂60% 0.26t/a 国内 10 切削液 / 0.2t/a 国内 表1-2 本项目主要生产设备表 序号 名称 型号、规格 数量 单位 1 锯床 GH4240 2 台 2 数控车床 / 5 台 3 车床 / 5 台 4 刨床 B665 1 台 5 铣床 XA6132 2 台 6 钻床 Z3050 2 台 7 台钻 / 3 台 8 电焊机 / 5 台 9 剪板机 QCHY-16 1 台 工程内容及规模 项目由来 扬州建业液压机械有限公司厂址位置为高邮市汤庄镇工业集中区。企业投资100万元建设液压机械生产项目，企业租赁汤庄镇汤庄村一栋厂房进行项目生产，建筑面积2160m2，并购置锯床、数控车床、刨床、铣床等生产设备，项目现已形成了年产2000套液压机械的生产能力。企业因未依法报批环境影响评价文件，已开工建设，并投入生产，高邮市环保局于2017年12月18号对其下发了行政处罚决定书（邮环罚字[2017]82号）。 扬州建业液压机械有限公司遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院第682号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，企业委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制“液压机械生产项目”环境影响报告表。评价单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 二、项目“三线一单”相符性分析 1、生态红线相符性 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号），项目所在区域生态红线区域名录见下表。 表1-3 项目地附近红线生态区域情况表 地区 红线区名称 主导生态功能 红线区范围 一级管控区 二级管控区 高邮市 高邮绿洋湖自然保护区 生物多样性保护 东、南至江都界，西至大港河，北至绿洋林场 — 高邮湖湿地自然保护区 生物多样性保护 一级管控区为自然保护区的核心区和缓冲区。核心区东起湖滨老庄台，西至郭集大圩，南起漫水公路北侧1000米，北至新民滩北缘向北200米；缓冲区东起京杭大运河西堤，西至菱塘北岗，南起新民滩北端，北至御码头。另外还包括淮河入江水道（高邮）饮用水源保护区一级管控区，一级管控区为一级保护区：取水口半径500米的水域范围和取水口侧正常水位线以上200米的陆域范围。包含高邮湖大银鱼湖鲚国家级水产种质资源保护区核心区 二级管控区为自然保护区的实验区，其他界首芦苇荡等湿地为实验区。还包括淮河入江水道（高邮）饮用水源保护区的二级管控区，二级管控区为二级保护区和准保护区，二级保护区：一级保护区以外，外延1000米的水域范围和一级保护区以外，外延3000米的陆域范围；准保护区：二级保护区以外，外延1000米的水域范围和二级保护区以外，外延3000米的陆域范围。包含高邮湖大银鱼湖鲚国家级水产种质资源保护区，坐标范围为：N32°53′30-32°56′3〞，E119°15′27〞-119°22′39〞，核心区以外范围为二级管控区 京杭大运河（高邮市）清水通道维护区 水源水质保护 一级管控区范围为里运河高邮城区港邮一、二水厂饮用水水源保护区的一级保护区：港邮自来水公司一水厂取水口南延1000米至二水厂取水口北延1000米及两取水口之间与两岸背水坡之间的水域范围，及与其相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 北至界首子婴闸，南至高邮江都交界，全长43公里。范围为：城区为运河两侧水崖线至河堤公路中间线，非城区河段陆域为两侧河堤岸水坡向外延伸100米。其中，里运河高邮城区港邮一、二水厂饮用水水源保护区的二级保护区：一级保护区以外向南、北各外延2000米水域范围与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围；准保护区：二级保护区以外向南、北各外延2000米水域范围与相对应的两岸背水坡堤脚外100米陆域范围 三阳河（高邮市）清水通道维护区 水源水质保护 一级管控区为三阳河（高邮）饮用水水源保护区一级保护区 南至汉留镇兴汉村，北至临泽镇陆涵村，河宽150米，全长40公里，范围为三阳河水体及河口上坎两侧陆域100米。包含三阳河（高邮）饮用水水源保护区二级保护区和准保护区 高邮东湖省级湿地公园 湿地生态系统保护 东起林场，南至陆大圩，西至清水潭，北至东湖路 结合项目地理位置和区域生态红线，与本项目距离最近的生态红线区域为三阳河（高邮市）清水通道维护区，距离约为8.2km，根据上表可知本项目与以上红线区域一、二级管控区无相交区域。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。本项目与高邮市生态红线区域关系图详见附图4。 2、环境质量底线 根据环境现状检测报告，项目所在地大气、地表水和噪声均满足环境质量标准，环境质量状况较好。预测表明，项目建成后，对周边环境敏感点影响较小，不会降低该区域环境质量要求。 3、资源利用上线 本项目营运过程中资源利用主要包括生活用水、电能等，不超出当地资源利用上线。 4、环境准入负面清单 项目所在区域无环境准入负面清单。此处仅对产业政策、263 文件、规划相符性进行分析。 （1）产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正版中限制类和淘汰类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中限制类和禁止类项目；不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中淘汰和限制项目及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 （2）“二六三”相符性 对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》、《扬州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》、《关于印发<高邮市“两减六治三提升”专项行动实施方案>的通知》，本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求。 （3）规划符合性 区域产业定位为：液压机械和环保机械为主。本项目为液压机械项目，符合产业定位，同时项目位于规划的工业用地，符合用地规划。江苏省高邮市汤庄镇总体规划图见附图5。 三、本项目概况 1、工程规模及总投资 本项目由扬州建业液压机械有限公司投资建设，经纬度坐标为N32.78555/E119.784118，位于高邮市汤庄镇工业集中区，投资100万元，项目租赁土地6600平方米，建设液压机械生产项目。 表1-4 本项目主体工程与产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 产量 年运行时数（h） 液压机械生产线1条 液压推杆机械 2000套/年 2240 2、项目周围环境概况及平面布置 四周界址及周边情况：项目所在地北侧为扬州盛之阳机械有限公司，；南侧为农田；西侧为农田；东侧为农田；西侧约300m位置为北东村居民点。 项目平面布置：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；生产物流顺畅，运费能耗最小；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。根据项目构成和布置原则，结构项目内外制约条件。 纵观总厂房平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂房平面布置较合理。 项目地理位置图见附图1，周边环境图见附图2，项目平面布置图见附图3。 3、工况 根据生产的需要，本项目定员8人，工作制度为年工作日280天，一班制，每班8h，全年2240小时，公司不提供食宿。 4、公用工程 （1）给排水 本项目用水量112t/a，来自汤庄镇工业集中区自来水管网；全厂雨污分流，雨水经雨水管网收集后就近排入雨水管网；本项目生活污水89.6t/a，生活污水经化粪池预处理后接管汤庄镇污水处理厂处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准排放。 （2）供电 本项目年用电量为10万度，由汤庄镇工业集中区电网供给。 （3）储运 本项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输，原辅材料和产品存储设置专门仓库。 表1-5 本项目主体、公用及辅助工程一览表 类 别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 厂房 占地面积2160m2 租赁 公用工程 供水 112 t/a 当地自来水管网 排水 89.6t/a 汤庄镇污水处理厂 供电 10万度/年 来自工业集中区电网 储运工程 原材料运输 — 汽车运输 产品运输 — 汽车运输 仓库 占地面积30m2 原料、产品储存区，位于厂房内 环保工程 废水 化粪池 2t/d 达标排放，排污口标准化设置 废气 布袋除尘器 处理效率90% 达标排放 车间排风扇 — 二级活性炭吸附+15m排气筒 处理效率90% 噪声 减振、隔声 降噪量25dB (A) 厂界噪声达标 固废 固废暂存场 5m2 安全暂存 危废暂存间 5m3 安全暂存

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 因企业未依法报批环境影响评价文件，已开工建设，并投入生产，高邮市环保局于2017年12月18号对其下发了行政处罚决定书（邮环罚字[2017]82号）。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 高邮市行政隶属中国江苏省扬州市，地处交通便捷的长江三角洲的江苏中部，位于北纬32°38′－33°05′，东经119°13 ′－119°50′，东邻兴化，南连江都、邗江、仪征，西接天长(安徽)、金湖，北界宝应。本项目地位于高邮市汤庄镇工业集中区。 1、地形、地貌 高邮市地质构造属高邮凹陷的主体部分，并跨及东荡、柳堡、菱塘地凸起的一部分，高邮凹陷是苏北盆地南部东台凹陷内的次一级构造单元，其北缘为建湖隆起，南界为江都隆起，西接金湖凹陷，为一近东北向的南陡北缓的箕状凹陷。高邮市地形以平原为主，地势东北较低洼，大多为水乡平原，地面标高一般在2-3.3m之间。土质主要为粘土，土层较厚。按照国家地震烈度区划分，本区为6度。 2、气候、气象 高邮属北亚热带湿润季风气候区，具有四季分明、雨热同季、光照充足，雨量丰沛、霜期不长、灾害性天气较多等特征。季风气候明显，风向随季节转换，冬季多偏北风，夏季多偏东南风，春秋两季多偏东风，常年风向以偏东风最多，历年平均风速3.7米/秒。常年平均气温14.4℃，1月份最冷，平均气温0.8℃，7月最热，平均气温27.2℃，全市极端最高温度为39.3℃，极端最低气温为-16.9℃，平均无霜期218天，年平均气压1016.5百帕，年度平均相对湿度为79%，全年日照数平均为2188.2小时。年平均降水量为958.5毫米，降水季月分配不均，夏季降雨量占全年的51.7%，冬季占7.8%。年平均蒸发量为1441.4毫米，夏季蒸发量占全年的37%，冬季占11%，年均蒸发量大于降水量。常年梅雨期约20天左右，一般在6月19日-7月8日，梅雨期降水量平均200毫米。对高邮市影响较大的灾害性天气有连阴雨、大暴雨、台风、冰雹、寒潮低温、高温热害，以台风、暴雨引起的涝灾影响最大。 表2-1 主要气象气候特征表 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 14.4℃ 极端最高温度 39.3℃ 极端最低温度 -16.9℃ 2 风速 年平均风速 3.7m/s 3 气压 年平均大气压 101.65kPa 4 空气湿度 年平均相对湿度 79% 最热月平均相对湿度 85% 最冷月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年平均降水量 958.5mm 6 降雪量 最大积雪深 42cm 平均积雪厚度 1cm 基本雪压 450pa 全年平均降雪日数 8 7 风向和频率 年主导风向 E 3、水文 高邮市总面积1963km2，水面约占40%。高邮湖为江苏第三大湖，依傍着宽阔的京杭大运河，众多湖滩分布东西，数百条河流交错有致，为扬州市水面最多的县份。全市境内河湖交错，全市水系以运河为界分东中西三个部分，西部为高邮湖及低丘平岗的山塘，中部为横贯南北的京杭运河，东部为里下河水网，水网密度为2.83km/km2，年径流总量1.5亿m3。 4、生态 高邮市植被属于落叶阔叶与常绿阔叶混交林类型，由于长期的农业生产及开发活动，自然植被已不复存在，目前本区域以人工植被为主，主要种植绿化草木。 林木有人工林地、农田林网、还有在圩堤、滩地、民宅四周和沟渠、道路两侧种植的数目，主要树种包括泡桐、水杉、意杨、池杉等经济用材林和果树。农田作物主要有小麦、水稻、油菜等，其次还有藕、大豆、芝麻等经济作物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、经济发展概况 2016年，高邮市实现地区生产总值425亿元，增长11%。其中，第一产业增加值67.01亿元，增长3.6%；第二产业增加值187.1亿元，增长12.1%；第三产业增加值166.6亿元，增长12.2%。人均地区生产总值56890元，按美元汇率折算达9297美元。产业结构不断优化，三次产业比例由上年的16.5:45.4:38.1调整为15.9:44.5:39.6。公共财政预算收入占GDP比重为7%，比上年提高0.3个百分点。 2、交通运输 公路：京沪高速公路和市内外的公路网使高邮交通便捷。沿高速公路驱车至北京、杭州、上海、苏州、南京、扬州，分别只需8小时、3.5小时、2.5小时、2小时、1.5小时、0.5小时。 铁路：高邮距宁启铁路扬州站需半小时（扬州站拥有发至北京、广州、西安、上海、重庆、武汉、青岛等多条黄金铁路线），即将建设的淮江铁路傍城而过。 航空：高邮距南京禄口国际机场约1.5小时，距上海浦东国际机场约2.5小时，扬州泰州机场距高邮城区仅需0.5小时。 水运：大运河贯穿南北，高邮湖连接苏皖。高邮市附近的扬州港为国家一类对外开放口岸，拥有万吨级货船码头和多功能码头12座，扬州港与中远太平洋集团成功合作，联入了世界海运网络。高邮运河港口码头为扬州港分港区，拥有500-2000 吨级泊位17个，年吞吐量为600万吨。 3、教育文化 高邮市教育事业全面发展。加快区域教育现代化建设，第二中学创成省三星高中，职教中心通过省四星级职中验收，建成青少年活动中心。加强素质教育，高考再创佳绩。初中毕业生升学率达97.49%，比上年提高0.19个百分点。文化事业蓬勃发展。公共文化服务体系、文化市场体系建设取得新进展。高邮民歌走进世博会及首届中国农民艺术节，文化信息资源共享工程基层点实现全覆盖，农家书屋全面提升，组织各类文化惠民活动3476场。新增神居山的传说等3个扬州市级非遗项目。新公布市级以上文保单位85处。修缮宋城墙、王氏纪念馆和文游台。全年新增有线电视用户8015户，城区有线数字电视整体转换2万户。 高邮市科技创新加速推动。2016年，高邮市创成省创新型试点市。新增国家高新技术企业10家、省以上高新技术产品114个，获批省以上“三站三中心”14家。创省著名商标8件、省名牌产品3个，秦邮蛋品创成中国驰名商标。承办第十届中国道路照明论坛，钢质照明灯杆行业标准通过立项审批。获批省知识产权示范市。 4、文物保护 高邮市内现有全国、省、市文物保护单位盂城驿、镇国寺塔、文游台、奎楼和净土寺塔等，建设项目所在地1000m范围内无文物保护单位。 5、高邮市汤庄镇 高邮市汤庄镇地处三市交界，南邻江都，东靠兴化，2013年9月区划调整中由原汉留、汤庄两镇合并而成。新建制汤庄镇总面积145.82平方千米，其中耕地面积8513公顷，现辖17个村、4个社区、2个水产养殖场，总人口6.5万。高邮市委、高邮市人民政府召开高邮市行政区划调整动员大会，将原汤庄和汉留合并设立新的汤庄镇，撤销汤庄镇、汉留镇，将原汤庄镇、汉留镇行政区域合并设立新的汤庄镇。镇人民政府驻原汤庄镇双屏村（汤庄大道北侧）。 6、汤庄镇工业集中区镇区工业园区 本项目位于高邮市汤庄镇工业集中区镇区工业园区，项目地块土地性质为工业用地。目前镇区工业园区通讯、供电等设施完善可以满足项目需求，项目建设施工用电和营运期用电由市政供电所统一供，已引入园区，能满足本项目要求。区域自来水供水管网完善，生活用水来自区域自来水管网；通讯、宽带网和有线电视电缆由市政设施提供，污水排入高邮市汤庄镇污水处理厂。 7、高邮市汤庄镇污水处理厂简介 高邮市汤庄镇污水处理厂位于汤庄镇工业集中区西面，一期处理规模为1000m3/d，目前接纳的废水总量为500m3/d，尚有500m3/d的余量。污水处理厂采用A2/O生化处理工艺，尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，就近排入南澄子河。

# 三、环境质量状况

本项目所在区域环境质量现状及主要环境问题：（空气环境、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境） （1）环境空气质量 本次评价数据引用高邮市环境监测站（2017）环监（气）字第（0211-2）号，项目所在地大气环境质量较好，主要污染物SO2、NO2和TSP浓度均无超标现象，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。主要大气污染指标监测结果见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测结果 监测点位 项目 1小时平均浓度监测结果 24小时平均浓度检测结果 浓度范围 超标率（%） 最大超标倍数 浓度范围 超标率（%） 最大超标倍数 项目所在地 SO2 0.016～0.035 0 0 / 0 0 NO2 0.016～0.039 0 0 / 0 0 PM10 / / / 0.11～0.15 0 0 （2）地表水环境质量 高邮市环境监测站于2017年2月9日—2月11日对南澄子河水质进行监测，监测频率为三天，每天两次，主要污染物pH、COD、氨氮、SS浓度均无超标现象，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 表3-2 水环境质量现状监测数据 (单位：mg/L，pH除外) 断面 监测结果 pH 五日生化需氧量 化学需氧量 氨氮 总磷 溶解氧 石油类 南橙子河汤庄镇处理厂排口上游500m 最大值 7.44 3.5 18 0.372 0.17 5.5 ND 最小值 7.28 3.4 18 0.301 0.16 5.2 ND 超标率 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 南橙子河汤庄镇处理厂排口下游500m 最大值 7.45 3.6 18 0.449 0.17 5.5 ND 最小值 7.32 3.5 16 0.378 0.15 5.1 ND 超标率 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 南橙子河汤庄镇处理厂排口下游1500m 最大值 7.42 3.4 16 0.469 0.14 5.9 ND 最小值 7.29 3.2 16 0.357 0.12 5.4 ND 超标率 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 Ⅲ类标准 6~9 ≤4 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 ≥5 ≤0.05 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 （3）噪声环境质量 建设项目所在地位于高邮市汤庄镇工业集中区镇区工业园区，该区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类声环境功能区。高邮市环境监测站于2018年5月15日和5月16日对本项目厂界噪声进行了现场监测，监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果 测点 噪声监测结果 单位：dB(A) 208.5.15 昼间 2018.5.15 夜间 2018.5.16 昼间 2018.5.16 夜间 N1（界外东侧） 53.2 41.5 52.1 42.4 N2（界外南侧） 53.1 41.0 53.4 41.3 N3（界外西侧） 52.1 43.2 52.5 40.1 N4（界外北侧） 52.4 43.4 54.0 42.5

主要环境保护目标： 本项目位于高邮市汤庄镇工业集中区，四周界址及周边情况：项目所在地北侧为扬州盛之阳机械有限公司，；南侧为农田；西侧为农田；东侧为农田；西侧约300m位置为北东村居民点。根据项目的周边情况，确定环境保护目标见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标 保护项目 保护目标 方位 距离（m） 性质或规模 保护级别 地表水环境 南澄子河 S 400 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求 声环境 厂界 — 1 — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准 北东村居民点 W 310 120 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 环境空气 北东村居民点 W 310 120 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 《地表水资源质量标准》（SL63-94）中限值 气 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 声 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2、3类 具体标准见附表 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 水 高邮市汤庄镇污水处理厂接管标准 声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 《工业企业厂界环境噪声标排放准》（GB12348-2008）3类标准 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改清单 具体标准见附表 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目实施后，总量控制因子及建议指标如下所示： （1）废水 接管考核量：废水量89.6t/a，COD：0.018t/a、SS：0.009t/a、NH3-N：0.0018t/a、TP：0.00036t/a，项目排水进入汤庄镇污水处理厂处理。 最终环境外排量：废水量89.6t/a，COD：0.0045t/a、SS：0.0009t/a、NH3-N：0.00045t/a、TP：0.000045t/a，水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独核给总量，该项指标为本项目环境外排量 （2）废气 本项目有组织排放大气污染物总量为非甲烷总烃：0.00234t/a，向高邮市环保局申请总量，在高邮市区域内平衡。 （3）固废 本项目产生的固废均得有有效处置，排放总量为零。 |

附表：环境质量标准 表4-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 类别 pH COD SS NH3-N 总磷 高锰酸钾指数 IV 6～9 ≤30 ≤60 ≤1.5 ≤0.3 10 注：pH为无量纲。 表4-2 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值（mg/Nm3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 TSP 年平均 0.20 24小时平均 0.30 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 非甲烷总烃 1小时均值 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096—2008） 单位： 等效声级Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 2 60 50 3 65 55 污染物排放标准 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度 最高点 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度 最高点 4.0 表 4-5 高邮市汤庄镇污水处理厂接管标准 单位：mg/L，pH 无量纲 项目 pH CODcr SS NH3-N TP 接管标准 6～9 500 400 45 8 排放标准 6～9 50 10 5（8） 0.5 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 标准 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 单位：等效声级Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 3 65 55 本项目一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改版）。危险固废的暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定及2013修改单。

# 五、建设项目工程分析

本项目产品为液压推杆机械，具体生产工艺如下： 1、生产工艺流程、产污环节简介： 工艺流程说明： ①下料：原材料钢板、元钢、型钢在放入剪切机，剪切成需要的形状。过程中产生金属固废S1、机械噪声N1。 ②机加工：从原材料钢材中通过各种切削设备加工成形，利用锯床、车床对工件进行加工，然后利用钻床对工件进行孔加工，利用铣床和刨床对工件进行表面加工，主要进行沟槽，螺纹加工，然后利用数控车床将之前加工好的工件按照设计尺寸进行加工。此工序生产过程中会产生废切削液S3、金属废料S2、机械噪声N2。 ③焊接加工：焊接采用手工电焊接方式进行，焊接是被焊工件的材质（同种或异种），通过加热或加压或两者并用，并且用或不用填充材料，使工件的材质达到原子间的建和而形成永久性连接的工艺过程。此工序生产过程中会产生焊接废气G1、焊接废料S3。 ④组装：将加工好的部件与电机、油泵、油钢用标准件进行组装。 ⑤刷漆：将加工好的设备放入刷漆间进行刷漆，刷漆工序采用人工刷漆，刷漆间密封，刷漆后再刷漆房中晾干，此工序生产过程中会产生有机废气G2。 ⑥包装：将设备包装后出厂。

主要产污环节及产生污染物类型 一、施工期 本项目租赁厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响较小。 二、运行期 1、废水： （1）生活污水 本项目劳动定员8人，年工作日280天，根据《建筑给水排水设计规范（2009修订版）》员工车间用水定额为30-50L/人·d，本报告按50 L/人·d计，则本项目生活用水量为112t/a。生活污水量按用水量的80％计算，则生活污水的产生量为89.6t/a。生活污水中主要污染物为COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 20mg/L、TP 4mg/L，产生量分别为0.031t/a、0.022t/a、0.0018t/a、0.00036t/a，经厂区内化粪池预处理达接管标准后，通过污水管网进入高邮市汤庄镇污水处理厂集中处理。 本项目水平衡见图5-2。 本项目废水产生和排放情况见表5-1。 表5-1 本项目废水产生及排放情况 废水来源 废水量(t/a) 污染物名称 污染物产生量 治理 污染物排放量 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 措施 浓度(mg/L) 接管量(t/a) 排放方向 生活污水 89.6 COD 350 0.031 化粪池 200 0.018 汤庄镇污水处理厂 SS 250 0.022 100 0.009 NH3-N 20 0.0018 20 0.0018 TP 4 0.00036 4 0.00036 2、废气： （1）焊接烟尘 焊接焊料主要为焊丝，总用量为0.5t/a，焊接主要污染物为焊接烟尘，焊接烟尘产物系数参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（太原市机械电子工业局郭永葆），焊丝施焊时发尘量为350~450mg/min，焊接材料的发尘量为11~16g/kg。本项目取中间值13g/kg，则焊接烟尘产生量为0.0065t/a，产生速率为0.0029kg/h。本项目焊接烟尘采用布袋除尘器进行收集（收集效率80%，处理效率95%）处理后通过车间在厂区内无组织排放，无组织排放量为0.0016t/a，排放速率为0.00071kg/h，通过车间排风扇直接无组织排放。 （2）刷漆废气 项目水性漆用量为0.26t/a，水性漆主要由氧化铁红、乙二醇丁醚、颜填料、水、少量的水性助剂等组成。刷漆工序采用人工刷漆，刷漆过程中约有10%的有机气体挥发，有机废气挥发量约0.026t/a。刷漆间密闭，刷漆过程中产生的废气 经集气罩收集后，引至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。刷漆工序有机废气以非甲烷总烃计，集气罩收集效率为90%，集气罩配套引风机风量为1000m3/h，则非甲烷总烃有组织产生量为0.0234t/a（0.01kg/h），产生浓度为10mg/m3； 活性炭吸附装置对有机废气的处理效率为90%，则非甲烷总烃排放量为0.00234t/a（0.001kg/h），排放浓度为1mg/m3。 未被集气罩收集的有机废气呈无组织排放，非甲烷总烃无组织排放为0.0026t/a （0.0011kg/h）。 表5-2 本项目有组织废气产生情况表 排放源 废气量(m3/h) 污染物 名称 产生状况 治理措施 去除率 (%) 排放状况 排放 高度 (m) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量 （t/a） 刷漆废气 1000 非甲烷总烃 10 0.01 0.0234 二级活性炭吸附+15m高排气筒 90 1 0.001 0.00234 15 表5-3 本项目无组织废气产生情况表 污染源 污染物名称 污染物产生量（t/a） 面源面积（m2） 面源高度（m） 厂房 颗粒物 0.0016 2160 8 非甲烷总烃 0.0026 3、噪声： 本项目高噪声设备主要为车床、锯床、铣床、钻床等，所有设备均置于生产车间内。其声源等效声级在75～85dB（A）。本项目主要高噪设备见表5-6。 表5-4 本项目主要高噪声设备 序号 设备名称 等效声级（dB(A)） 数量（台） 所在车间(工段)名称 距最近厂界 位置(m) 治理 措施 降噪 效果 1 锯床 85 2 厂房 东：10 基础减震+厂房隔声+距离衰减 25dB(A) 2 车床 85 10 东：10 3 刨床 85 1 东：10 4 铣床 85 2 东：10 5 钻床 85 2 北：10 6 台钻 85 3 北：10 7 电焊机 85 5 北：10 8 剪板机 75 1 北：10 4、固废： 建设项目产生的固废主要是废边角料、焊接废料、布袋收集粉尘、废活性炭、废切削液、生活垃圾、化粪池污泥等。 （1）废边角料 废边角料按原料用量的0.5%计，建设项目钢材总用量为1200t/a，则废边角料产生量约为6t/a，由建设单位统一收集后外售至废品回收公司。 （2）焊接废料 焊接过程中产生的焊接废料以焊料用量的1%计，建设项目焊料用量为0.5t/a，则产生焊接废料0.005t/a，焊接烟尘为0.0049t/a，总共废料为0.0099t/a，收集后外售至废品回收公司，统一收集后出售给相关部门。 （3）废切削液 运用于机加工设备，切削液循环使用，仅在设备检修时产生废切削液，本项目设备正常使用情况下，一年检修一次，废切削液产生量0.02t/a。该部分由企业委托有资质单位进行处理。 （4）废活性炭 刷漆工序产生的废气经集气罩收集后用活性炭进行处理，活性炭需定期更换。根据《简明通风设计手册》P510 页，活性炭有效吸附量：Qe=0.24kg/kg 活性炭，根据本项目有组织大气污染物削减量0.021t/a计算，则活性炭的用量0.088t/a， 即项目产生的废活性炭约为 0.109t/a。该部分由企业委托有资质单位进行处理。 （5）废漆桶 本项目预计废水性漆桶产生量为0.08t/a，该部分由企业委托有资质单位进行处理。 （6）废漆刷 刷漆所用刷子 一月更换一次，废刷漆刷子产生量约 0.006t/a，该部分由企业委托有资质单位进行处理。 （7）生活垃圾 建设项目员工定额8名，按每人每天产生0.5kg办公、生活垃圾计算，全年280天预计产生此类固废1.12/a，委托环卫部门定期清运。 （8）化粪池污泥 全年280天预计产生化粪池污泥0.5t/a，委托当地环卫部门定期清运。 建设项目固废产生情况见表5-8、5-9、5-10。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判断依据 1 焊接废料 焊接 固态 焊渣 0.0099 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》 2 废边角料 下料 固态 废钢材 6 √ / 3 废切削液 机加工 固态 切削液 0.02 √ / 4 废活性炭 刷漆 固态 漆渣 0.109 √ / 5 废漆桶 刷漆 固态 漆渣 0.08 √ / 6 废漆刷 刷漆 固态 漆渣 0.006 √ / 7 生活垃圾 — 固态 — 1.12 √ / 8 化粪池污泥 — 固态 — 0.5 √ / 表5-6 营运期固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 预测产生量（t/a） 1 焊接废料 一般工业固废 固态 焊接废料 《国家危险废物名录》（2016年）进行鉴别，不需要进一步展开危险废物特性鉴别 - 工业固废 86 0.0099 2 废边角料 固态 废边角料 - 86 6 3 废切削液 危险废物 固态 废切削液 T 危险废物 09 0.02 4 废活性炭 固态 废活性炭 T 49 0.109 5 废漆桶 固态 废漆桶 T、I 49 0.08 6 废漆刷 固态 废漆刷 T、I 49 0.006 7 生活垃圾 一般固废 固态 生活垃圾 - 生活固废 99 1.12 8 化粪池污泥 固态 隔油池、化粪池污泥 - 99 0.5 表5-7 固体废物利用处理方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 焊接废料 焊接 一般固废 0.0099 外售 回收外卖 2 废边角料 下料 一般固废 6 外售 3 废切削液 机加工 危险废物 0.02 委外 委托有资质单位进行处理 4 废活性炭 刷漆 危险废物 0.109 委外 5 废漆桶 刷漆 危险废物 0.08 委外 6 废漆刷 刷漆 危险废物 0.006 委外 7 生活垃圾 — 一般固废 1.12 环卫清运 环保部门 8 化粪池污泥 — 一般固废 0.5 环卫清运 表5-9 建设项目危险废物产生及处置情况一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废漆桶 HW49 900-041-49 0.2 刷漆工序 固态 漆桶 漆 3个月 T 封盖暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 废切削液 HW09 900-255-09 0.1 刷漆工序 固态 切削液 切削液 1年 T 桶装暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 废刷漆刷子 HW49 900-041-49 0.006 机加工工序 固态 刷子 漆 1年 T 废活性炭 HW49 900-041-49 15.443 废气处理 固态 活性炭、有机废气 有机废气 3个月 T/In

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

表6-1  本项目主要污染物“三本帐”核算表

| 污染物种类 | 污染物类别 | 污染物浓度（mg/L） | 污染物产生量（t/a） | 治理措施 | 去除率（%） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 最终排放量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 89.6t/a | COD | 350 | 0.031 | 化粪池 | 57.1 | 200 | 0.018 | 0.0045 | 汤庄镇污水处理厂处理后排入南澄子河 |
|  | SS | 250 | 0.022 |  | 40 | 100 | 0.009 | 0.0009 |  |
|  | NH3-N | 20 | 0.0018 |  | 0 | 20 | 0.0018 | 0.00045 |  |
|  | TP | 4 | 0.00036 |  | 0 | 4 | 0.00036 | 0.00005 |  |
| 污染种类 | 污染物 类别 | 污染物浓度（mg/m3） | 污染物产生量（t/a） | 治理措施 | 去除率（%） | 排放浓度（mg/m3） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 最终排放去向 |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 10 | 0.0234 | 二级活性炭吸附+15m高排气筒 | 90 | 1 | 0.03166 | 0.00234 | 周围大气 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | — | 0.0016 | 排风扇 | 0 | — | 0 | 0.0016 |  |
|  | 非甲烷总烃 | — | 0.026 |  | 0 | — | 0 | 0.026 |  |
| 污染种类 | 污染物类别 | 污染产生量（t/a） | 治理措施 | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| 焊接废料 | 一般固废 | 0.0099 | 外售有关部门 | 0.0099 | 0 |
| 废边角料 | 一般固废 | 6 |  | 6 | 0 |
| 废切削液 | 危险废物 | 0.02 | 委托有资质单位处理 | 0.02 | 0 |
| 废活性炭 | 危险废物 | 0.109 |  | 0.109 | 0 |
| 废漆桶 | 危险废物 | 0.08 |  | 0.08 | 0 |
| 废漆刷 | 危险废物 | 0.006 |  | 0.006 | 0 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 1.2 | 环卫清运 | 1.12 | 0 |
| 化粪池污泥 | 一般固废 | 0.5 | 环卫清运 | 0.5 | 0 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、废水： 本项目生活污水的产生量为89.6t/a。生活污水中主要污染物为COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 20mg/L、TP 4mg/L，产生量分别为0.031t/a、0.022t/a、0.0018t/a、0.00036t/a，经化粪池处理后COD 200mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 20mg/L、TP 4mg/L，均满足高邮市汤庄镇污水处理厂接管标准。因此，本项目废水排入高邮市汤庄镇污水处理厂集中处理不会对污水处理厂造成负荷冲击，经汤庄镇污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准排放，排入南澄子河，对周边地表水环境影响较小。 2、废气： （1）有组织废气 刷漆工序采用人工刷漆，刷漆过程中约有 10%的有机气体挥发，有机废气挥发量约 0.026t/a。刷漆间密闭，刷漆过程中产生的废气经集气罩收集后，引至活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒排放。刷漆工序有机废气以非甲烷总烃计，集气罩收集效率为 90%，集气罩配套引风机风量为1000m3/h，则非甲烷总烃有组织产生量为0.0234t/a（0.01kg/h），产生浓度为10mg/m3；活性炭吸附装置对有机废气的处理效率为 90%，则非甲烷总烃排放量为0.00234t/a （0.001kg/h），排放浓度为 1mg/m3。非甲烷总烃排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中二级排放限值要求，实现达标排放。 （2）无组织废气 项目无组织废气主要为焊接过程未被收集的焊接烟尘和刷漆过程中未被收集处理的非甲烷总烃。未被收集的粉尘为 0.0016t/a。 刷漆工序未被集气罩收集的非甲烷总烃为 0.0026t/a。 表7-1 本项目无组织废气产生情况表 污染源 污染物名称 污染物产生量（t/a） 污染物产生速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 厂房 烟尘 0.0016 0.00071 2160 8 非甲烷总烃 0.0026 0.0011 ①最大落地浓度预测 表7-2 估算模式全厂无组织排放源正常排放计算结果 距源中心下风向距离D（m） 厂房 烟尘 非甲烷总烃 浓度（mg/m³） 占标率（%） 浓度（mg/m³） 占标率（%） 10 0.001426 0.32 0.00038 0.06 100 0.005481 1.22 0.001462 0.24 141 0.005569 1.24 0.001485 0.25 200 0.005507 1.22 0.001469 0.24 300 0.005209 1.16 0.001389 0.23 400 0.004915 1.09 0.001311 0.22 500 0.004198 0.93 0.001119 0.19 600 0.003508 0.78 0.000935 0.16 700 0.002937 0.65 0.000783 0.13 800 0.002499 0.56 0.000667 0.11 900 0.002149 0.48 0.000573 0.1 1000 0.00187 0.42 0.000499 0.08 2000 0.000716 0.16 0.000191 0.03 2500 0.000526 0.12 0.00014 0.02 3000 0.000408 0.09 0.000109 0.02 下风向最大浓度及占标率 0.005569 1.24 0.001485 0.25 最大浓度出现距离（m） 141 141 由上表可以看出，本项目厂房无组织排放的烟尘和非甲烷总烃污染物下风向的最大地面浓度分别为0.005569mg/m³和0.001485 mg/m³，占标率分别为1.24%和0.25%；烟尘可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中颗粒物无组织排放浓度限值，非甲烷总烃可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中非甲烷总烃无组织排放浓度限值。可见，项目建成后全厂无组织排放的废气污染物，不会导致项目厂界超标。 ②大气环境防护距离 根据《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算全厂建成投产后无组织源的大气环境防护距离，经计算无组织排放的污染物在厂界均能实现达标排放，无需设置大气环境防护距离。计算结果见下表。 表7-3 大气环境防护距离计算结果 序号 污染源位置 污染物名称 排放量(t/a) 面源高度（m） 污染源面积（m2） 计算结果 1 厂房 烟尘 0.0016 8 2160 无超标点 2 非甲烷总烃 0.0026 8 2160 无超标点 根据《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织源的大气环境防护距离，经计算无组织排放的污染物在厂界均能实现达标排放，无需设置大气环境防护距离。 ③大气卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），确定建设项目的卫生防护距离计算系数见表7-4。 表7-4 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤1000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； 当地常年平均风速为3.7m/s。 表7-5 本项目全厂卫生防护距离表 单位：m 污染源位置 污染物名称 卫生防护距离计算结果 确定卫生防护距离 厂房 烟尘 0.138 100 非甲烷总烃 0.045 由上表可以知，本项目需设置以厂房外100m范围的卫生防护距离。据现场调查，该范围内无敏感目标，且在该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。 3、噪声： 本项目噪声源主要为车床、锯床、铣床、钻床等等，所有设备均置于生产车间内。其声源等效声级在80～90dB（A）。建设单位采用以下防噪措施：对高噪声设备设置减振底座，厂房四周密闭。经过以上措施处理，厂房设计隔声达25dB（A）以上。 本项目噪声预测计算模式如下： ①室外点声源在预测点的倍频带声压级： a.某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0 处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： b.如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上，则： c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A 声级LA： 式中ΔLoct 为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成： ②室内点声源的预测： a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1 为室内某源距离围护结构的距离； R 为房间常数； Q 为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c.室外靠近围护结构处的总的声压级： d.室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：S 为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 f.声压级合成公式 n 个声压级Li 合成后总声压级LP 总总计算公式： 本项目主要噪声设备距较近厂界噪声预测结果见表7-6。 表7-6 建设项目厂界噪声影响预测结果 序号 噪声源 数量 降噪后源强dB(A) 产生 位置 东边贡献值dB(A) 西边贡献值dB(A) 南边贡献值dB(A) 北边贡献值dB(A) （台/套） 1 锯床 2 65 厂房 30.1 24.9 18.2 17.5 2 车床 10 65 28.0 27.1 19.2 17.4 3 刨床 1 65 34.0 28.9 21.5 20.3 4 铣床 2 65 30.5 25.4 20.4 17.8 5 钻床 2 65 25.5 26.4 18.4 27.9 6 台钻 3 65 26.3 25.2 17.7 30.5 7 电焊机 5 65 25.5 26.4 18.4 27.9 8 剪板机 1 55 26.3 25.2 17.7 30.5 合计 40.0 26.3 29.3 32.5 背景值（昼） 53.2 52.1 53.1 52.4 背景值（夜） 41.5 43.2 41.0 52.4 预测值（昼） 59.3 59.8 58.4 60.5 预测值（夜） 49.8 50.6 47.5 51.0 评价标准（昼） 65 65 65 65 评价标准（夜） 55 55 55 55 注：本项目夜间不进行生产活动。 由上表可见，本项目营运后设备运行时产生的噪声对厂界四周的贡献值叠加背景值后四周的厂界预测值均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区昼间标准和夜间标准要求，噪声设备通过厂房隔声、设备减振及距离衰减后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 因此，评价认为只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成大的影响，可以做到噪声不扰民。 4、固废： 建设项目产生的固废主要是废边角料、焊接废料、废活性炭、废切削液、漆渣、废漆桶、废漆刷、生活垃圾、化粪池污泥等。 表7-7 本项目固体废物产生及治理情况 序号 固体废物名称 产生工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物代码 产生量（t/a） 利用 处置方式 1 焊接废料 焊接 一般固废 86 0.0099 外售有关部门 2 废边角料 下料 一般固废 86 6 外售有关部门 3 废切削液 机加工 危险废物 09 0.02 委托有资质的单位处理 4 废活性炭 刷漆 危险废物 49 0.109 委托有资质的单位处理 5 废漆桶 刷漆 危险废物 49 0.08 委托有资质的单位处理 6 废漆刷 刷漆 危险废物 49 0.006 委托有资质的单位处理 7 生活垃圾 — 一般固废 99 1.12 环卫清运 8 化粪池污泥 — 一般固废 99 0.5 环卫清运 由上表可知，扩建项目营运期各项固体废物均得到合理处置，实现零排放，对周 围环境影响较小。 （2）一般工业固废暂存设施的设计要求 建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置 场周边应设置导流渠。 ④应设置渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 项目一般工业固废产生量为6.0099t/a，设5m2一般固废暂存间，项目新增工业固废暂存于此处， 现厂区生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用 一般工业固废堆场。一般工业固废平均转运周期为一个月，则暂存期内全厂一般工业固废中量最多为0.5t，因此现有工程设置的 5m2一般工业固废堆场可以满足项目完成后全厂一般工业固废贮存的要求。 表7-8 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所 危废名称 危废类别 代码 位置 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废间 废漆桶 HW49 900-041-49 厂区内 5m2 封盖贮存 0.02t/次 3个月/次 2 废切削液 HW09 900-255-09 5m2 密闭铁桶贮存 0.002t/次 一年/次 3 废刷漆刷子 HW49 900-041-49 5m2 密闭铁桶贮存 0.006t/次 一年/次 4 废活性炭 HW49 900-041-49 5m2 密闭铁桶贮存 0.028t/次 3个月/次 （3）危险废物管理要求 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关 危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 ① 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也 可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ② 危险废物贮存容器要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应 的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过 70mm 并有放 气孔的桶中。 ③ 危险废物贮存设施的设计要求 危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要 求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护 区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放 装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙 角。基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≦10 -7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≦10 -10cm/s。 ④公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分， 主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、 交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 （4）危险废物贮存场所环境影响分析 ①危废暂存间选址可行性分析 项目建设一座建筑面积为 5m2 的危废暂存间，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离， 危废仓库建设在厂房西侧附属用房内，因此危废仓库的选址合理。废切削液产生量为0.002t/a ，采用 100kg 塑料桶进行盛装，，贮存周期为1年；废活性炭产生量为0.109t/a，先用袋子进行密封包装，再用100kg 的塑料桶进行包装， 贮存周期为3个月；废漆桶的产生量为 0.08t/a，约80个，每个漆桶重约 1kg，每个占地面积为0.04m2，贮存周期为3个月；废刷漆刷子产生量约 0.006t/a，采用 100kg 塑 料桶进行盛装，贮存周期为1年。 按照单层暂存方式放置，100kg 塑料桶占地面积为 0.25m2，废切削液面积须0.25m2，废活性炭暂存面积须 0.25m2，废漆桶暂存面积须 1m2，废刷漆刷子暂存面积须 0.25m2。项目危废暂存面积总计约为1.75m2，本项目新建危废仓库为5m2，可满足存放要求。 ②危废暂存间建设可行性分析 项目建设过程中设置一座5m2危废暂存间，项目危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设，具有防火、防风、防雨、防腐蚀、防渗漏性能，并设置警示标志，由专人负责看管，危险废物暂存间设置于厂房内，便于生产过程中产生的危险废物就近暂存。故危废暂存间建设可行。 ③危险废物环境影响分析 项目运营期产生的危险废物主要为废活性炭、废漆桶、废刷漆刷子， 废活性炭主要产生于废气处理段，废漆桶、废刷漆刷子主要产生于刷漆工序， 危废产生后通过收集由专用的塑料桶贮存于厂区的危废间。危险废物委托有资质单位定期处理，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。 同时，本项目产生的危险废物用塑料桶密封贮存于符合危废暂存要求的危废库中，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环 境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 （5）运输过程环境影响分析 本项目危险废物采用塑料桶密封贮存和运输，当发生散落时，可能情况有：①塑料桶整个掉落，但未破损，员工发现后，及时返回将桶放回车上，由于塑料桶未破损， 没有废物泄漏出来，对厂内环境基本无影响；②塑料桶整个掉落，但桶由于重力作用，掉落在地上，导致塑料桶破损，废活性炭、漆渣、废刷漆刷子等掉落在地上，基本不产生粉尘和泄露，员工发现后，及时采用清扫等措施，将其收集后包装，对周边环境影响较小。因此本项目的危废在厂内运输过程中对周边环境影响较小。 （6）固废处置环境影响分析 本项目产生的废活性炭委托资质单位进行处理，对项目周边环境影响较小。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场 污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、危险废物执行《危险废物贮存污染 控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，对周围环境影响较小。

# 八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池 | 达标排放 |
| 废气 | 有组织 | 刷漆废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+15米高排气筒 | 达标排放 |
|  | 无组织 | 焊接烟尘 | 烟尘 | 加强车间机械通风 | 达标排放 |
|  |  | 刷漆废气 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 噪声 | 车床、钻床等 | 等效声级 | 隔声、减振 | 达标排放 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体 废物 | 生产 | 一般工业固废 | 外售有关部门 | 消除影响 |
|  | 生产 | 危险废物 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾、化粪池污泥 | 环卫清运 |  |
| 生态保护措施： 本项目位于高邮市汤庄镇工业集中区，该区域人类活动频繁，无珍稀动植物，项目营运期的生产对生态环境不会产生明显影响。 |

污染治理措施评述 1、废水污染防治措施评述 （1）废水防治措施评述 本项目生产过程中无生产废水产生，营运期废水主要为生活污水，共89.6t/a（0.32t/d），主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。废水经厂区化粪池处理后，接管至高邮市汤庄镇污水处理厂集中处理。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后作为化粪池污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD及SS的去除率为20%左右。 高邮市汤庄镇污水处理厂位于汤庄镇工业集中区西面，一期处理规模为1000m3/d。污水处理厂采用 A2/O 生化处理工艺，尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准要求，就近排入南澄子河，高邮市汤庄镇污水处理厂处理工艺流程见图8-1 图8-1 高邮市汤庄镇污水处理厂处理工艺 （1）水质接管可行性 根据工程分析，本项目产生的生活污水量：89.6t/a，水污染物浓度见表8-1。 表8-1 本项目污染物接管浓度 单位：mg/L 污染物 COD SS NH3-N TP 接管浓度 280 200 30 4 接管标准 500 400 45 8 由表8-1分析可知，污染物浓度达到接管标准。 （2）水量接管可行性 高邮市汤庄镇污水处理厂位于汤庄镇工业集中区西面，一期处理规模为1000m3/d，目前接纳的废水总量为 500m3/d，尚有500m3/d的余量。本项目送入高邮市汤庄镇污水处理厂的废水量为0.8m3/d，占余量的0.16%，故高邮市汤庄镇污水处理厂尚有足够余量接纳本项目污水。 （3）接管范围可行性 高邮市汤庄镇污水处理厂主要处理高邮市汤庄镇及汤庄镇工业集中区污水，本项目位于高邮市汤庄镇工业集中区镇区工业园区，在高邮市汤庄镇污水处理厂纳污范围内。 综上，本项目接管高邮市汤庄镇污水处理厂从水质、水量以及纳污范围考虑均可行。 2、废气污染防治措施评述 刷漆工序采用人工刷漆，刷漆过程中约有 10%的有机气体挥发，有机废气挥发量约 0.026t/a。刷漆间密闭，刷漆过程中产生的废气 经集气罩收集后，引至活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒排放。刷漆工序有机废气以非甲烷总烃计，集气罩收集效率为 90%，集气罩配套引风机风量为 1000m3/h，则非甲烷总烃有组织产生量为 0.0234t/a（0.01kg/h），产生浓度为 10mg/m3； 活性炭吸附装置对有机废气的处理效率为 90%，则非甲烷总烃排放量为 0.00234t/a （0.001kg/h），排放浓度为 1mg/m3。非甲烷总烃排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中二级排放限值要求，实现达标排放。 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤， 当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来， 落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被 用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度， 如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、 果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、 氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为 （10～40）×10 -8cm，比表面积一般在 600～1500m2 /g 范围内，具有优良的吸附能力。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，项目卫生防护距离确定为：厂区边界外 100m 形成的包络线范围。卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保 护点，同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放， 因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小。 经计算建设项目无需设置大气防护距离。 综上所述，建设项目的废气污染防治措施可行。 噪声污染防治措施评述 本项目高噪声设备主要为车床、钻床等，其等效声级均为75~85dB(A)。项目实施后，为了使厂界噪声达标，建设单位需落实以下噪声防治措施： （1）设备所处位置需设减振机座或减振吊架。 （2）对设备进行定期维护和保养，避免设备在非正常工作的情况下产生噪声； （3）厂房四周采用吸音护板，窗户使用双层隔声窗；对原料、成品做到轻卸缓放，生产时要求门窗紧闭； （4）在厂区周围种植绿化带，设置高大灌木和低矮树种结合的方式，起到一定的隔音、吸音作用； （5）加强生产过程管理，要求工作人员严格按照规定的作息时间表工作，夜间不进行任何生产操作。 综上所述，只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，建设项目生产过程中不会对厂界及外环境造成大的影响，可以做到噪声不扰民。 4、固废 项目产生的固废主要为废边角料、焊接废料、废活性炭、废切削液、废漆桶、废漆刷、生活垃圾、化粪池污泥等。其中废边角料、焊接废料由建设单位统一收集后外售；废切削液、废漆桶、废刷漆刷子、废活性炭交由有资质的单位处置。生活垃圾、化粪池污泥交由环卫清运，各类固废均得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 （1）一般固废 为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，主要是做好固废的收集、 转运等环节。一般固废临时贮存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采 取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存场所渗透系数达1.0×10 -7厘米/秒。全厂产生的生活垃圾由厂区内专用的垃圾桶收集，再交由环卫部门清运处置，垃圾桶为防渗防腐蚀材料。因此，本项目的一般工业固体废物和生活垃圾储存符合存放要求，基本不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。 （2）危险固废 贮存场所污染防治措施项目附属用房东侧设置5m2危废暂存间用于暂存项目产生的危险废物，做到固废分类存放。生产过程产生的危废及时分类收集、汇总，桶装密封暂存。本项目危险废 物暂存场地须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 进行设计和建设： ①贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》规定设置警示标志； ②贮存设施具备防渗、防雨、防漏等防范措施；③贮存设施配备了通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护 设施； ④贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 环保措施投资： 本项目环保投资估算及“三同时”验收一览表见表8-2。 表8-2 本项目“三同时”验收一览表 污染源 环保设施名称 数量 规模 环保投资（万元） 处理效果 进度 废水 化粪池 1 2t/d 1 达高邮市汤庄镇污水处理厂接管标准 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行 废气 二级活性炭装置 1 处理效率90% 3 烟尘、非甲烷总烃排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中二级排放限值要求 排气筒 1 15m 2 布袋除尘器 1 处理效率95% 1 车间排风扇 若干 / 2 噪声 设备减振、厂房隔声 / 降噪25dB（A） 2 《工业企业厂界环境噪声标排放准》（GB12348-2008）3类标准 固废 固废暂存场 / 5m2 1 有效处置，不排放到外环境 危废暂存间 / 5m2 2 全部处置 合计 / 14 / / 总量控制因子及建议指标： 本项目全厂污染物总量控制因子及建议指标如下所示： （1）废水：接管考核量：废水量89.6t/a，COD：0.018t/a、SS：0.009t/a、NH3-N：0.0018t/a、TP：0.00036t/a，项目排水进入高邮市汤庄镇污水处理厂处理。 最终环境外排量：废水量89.6t/a，COD：0.0045t/a、SS：0.0009t/a、NH3-N：0.00045t/a、TP：0.000045t/a，水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独核给总量，该项指标为本项目环境外排量 （2）废气：本项目有组织排放大气污染物总量为非甲烷总烃：0.00234t/a，向高邮市环保局申请总量，在高邮市区域内平衡。 （3）固废：排放总量为零。 环境管理与环境监测 一、施工期环境管理与环境监测 无 二、营运期环境管理与环境监测 项目要保证环保投资落实到位，实现“三同时”。 项目营运期，企业应建立水环境、大气环境、噪声环境等监测数据档案，并定期进行监测(可委托环境监测站进行)，以便于了解环境质量状况。 对项目所有的污染源（废水、废气、噪声和固体废物等）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期或不定期的监测： 大气外环境：在厂界四周布设大气采样监测点，每年监测一次，监测项目为颗粒物和非甲烷总烃。 噪声：对主要生产设备及厂界噪声进行监测，每年监测一次，分昼间和夜间进行测量。

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 扬州建业液压机械有限公司位置为高邮市汤庄镇工业集中区。企业投资100万元建设液压机械生产项目，企业租赁汤庄镇汤庄村厂房一栋进行项目生产，建筑面积2160m2，并购置锯床、数控车床、刨床、铣床等生产设备，项目建成投产后将形成年产2000套液压机械的生产能力。企业因未依法报批环境影响评价文件，已开工建设，并投入生产，高邮市环保局于2017年12月18号对其下发了行政处罚决定书（邮环罚字[2017]82号）。 2、“三线一单”相符性 （1）生态红线相符性 结合项目地理位置和区域生态红线，与本项目距离最近的生态红线区域为三阳河（高邮市）清水通道维护区，距离约为8.2km，本项目与三阳河（高邮市）清水通道维护区无相交区域。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 （2）环境质量底线 根据环境现状检测报告，本项目所在地大气、地表水和噪声均满足环境质量标准，环境质量状况较好。预测表明，项目建成后，对周边环境敏感点影响较小，不会降低该区域环境质量要求。 （3）资源利用上线 本项目营运过程中资源利用主要包括生活用水、电能等，不超出当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在区域无环境准入负面清单。此处仅对产业政策、263 文件、规划相符性进行分析。 ①产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正版中限制类和淘汰类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中限制类和禁止类项目；不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中淘汰和限制项目及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 ②“二六三”相符性 对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》、《扬州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》、《关于印发<高邮市“两减六治三提升”专项行动实施方案>的通知》，本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求。 ③规划符合性 区域产业定位为：液压机械和环保机械为主。本项目为液压机械项目，符合产业定位，同时项目位于规划的工业用地，符合用地规划。 3、环境现状评价结论 根据监测数据：本项目所在区域大气环境质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；项目排污河北澄子河水质《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类。项目所在地声环境质量较好，所在地噪声值现状均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准。 4、本项目污染物达标排放 采用本次环评推荐的污染防治措施后，各项目污染物均能达标排放。 废气：本项目有组织废气为刷漆废气，非甲烷总烃经集气罩收集后，引至活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒排放。非甲烷总烃排放量为 0.00234t/a （0.001kg/h），排放浓度为 1mg/m3。非甲烷总烃排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中二级排放限值要求，实现达标排放。 本项目无组织排放的烟尘和非甲烷总烃污染物下风向的最大地面浓度分别为0.005569mg/m³和0.001485 mg/m³，占标率分别为1.24%和0.25%；烟尘可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中颗粒物无组织排放浓度限值，非甲烷总烃可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中非甲烷总烃无组织排放浓度限值。可见，项目建成后全厂无组织排放的废气污染物，不会导致项目厂界超标。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，需设置以厂房外100m范围的卫生防护距离。据现场调查，该范围内无敏感目标，且在该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。本项目无需设置大气防护距离。 废水：本项目生产过程中无生产废水产生，营运期废水主要为生活污水，共89.6t/a（0.32t/d），主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。废水经厂区化粪池处理后，接管至高邮市汤庄镇污水处理厂集中处理后排入南澄子河。 噪声：本项目在生产过程中产生噪声，经厂房隔声和距离衰减后，各厂界均可达标排放，对周围声环境质量影响较小。 固废：项目产生的固废主要为废边角料、焊接废料、废活性炭、废切削液、废漆桶、废漆刷、生活垃圾、化粪池污泥等。其中废边角料、焊接废料由建设单位统一收集后外售；废漆桶、废刷漆刷子、废活性炭、废切削液交由有资质的单位处置。生活垃圾、化粪池污泥交由环卫清运，各类固废均得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 5、总量控制 本项目全厂污染物总量控制因子及建议指标如下所示： （1）废水：接管考核量：废水量89.6t/a，COD：0.018t/a、SS：0.009t/a、NH3-N：0.0018t/a、TP：0.00036t/a，项目排水进入高邮市汤庄镇污水处理厂处理。 最终环境外排量：废水量89.6t/a，COD：0.0045t/a、SS：0.0009t/a、NH3-N：0.00045t/a、TP：0.000045t/a，水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独核给总量，该项指标为本项目环境外排量。 （2）废气：本项目有组织排放大气污染物总量为非甲烷总烃：0.00234t/a，向高邮市环保局申请总量，在高邮市区域内平衡。 （3）固废：排放总量为零。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策；认真实施本环境影响评价报告表中所提出的各类污染物治理措施，落实环保投资，日常运营时强化环保管理措施，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小。因此，从环境保护的角度来讲，该项目在采取适当的环保治理措施后在建地建设是可行的。 上述评价结果是根据扬州建业液压机械有限公司提供的相关资料的基础上得出的，如上述情况有所变化，扬州建业液压机械有限公司应及时向环保部门进行重新申报。 二、建议 1、建立环保网络，负责营运期的环保管理，将报告表中提出的各项环保措施落到实处； 2、加强管理，确保在整洁、宁静的环境中有序运营，不断提升产区品位。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境概况图 附图3 建设项目厂区平面布置图 附图4 高邮市生态红线区布局图 附图5 高邮市汤庄镇工业集中区规划图 附件1 登记信息单 附件2 土地证建设单位企业法人营业执照、身份证复印件 附件3 委托书 附件4 承诺书 附件5 租赁合同 附件6 处罚单 附件7 监测报告 附件8 手工刷漆承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据本项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Comments

用地合同是8.3亩，备案是租厂房，用地核实。已核实

勾选 已核实

本项目已投产，全文检查此类表述并修改 已全文修改

前后不一致。已修改

图号和名字中间空两格，附图4也是。

图上的污水排放口、雨水排放口。已修改

二级已修改

5平方米已修改

？已修改

地表水和噪声监测怎么搞到一起了，分开修改，地表水补充监测数据表。

？

和图多少已修改

后边执行什么质量标准？已添加

什么焊接方式？已添加

刷漆完有晾干么？还是烘干？已添加

？？？建设单位出一份厂内只手工刷漆，不喷漆的承诺书已添加

你设备清单中的都是高噪声设备已添加

读一遍，前后不一致。已修改

格式前后不一致，看看5-9。保持一致。表格后边空半格，自己调整美观。

根据新导则补充建设项目危险废物产生及处置情况表已添加

已修改

你设备清单中的都是高噪声设备已添加

补充危险废物贮存场所基本情况一览表已补充

已修改

# Text boxes

图5—1  生产工艺流程图

下料

机加工

焊接加工

组装

刷漆

包装

出厂

G1、S4

S2、S3、N2

G2

S1、N1

生活用水

化粪池

89.6

损耗22.4

89.6

汤庄镇污水处理厂

自来水

图5-2  建设项目用排水平衡图（t/a）

112