所在地区：      江宁区      　　　　　　　环评编号：

审批编号：

建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项目名称：        年产3000套办公家具项目

建设单位（盖 章）：   南京伟通办公家具有限公司

编制日期：二零一八年七月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出新建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明新建项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

注   释

一、本报告表应附以下的附件、附图：

附件1  登记信息表

附件2  营业执照

附件3  法人身份证

附件4  厂房租赁协议

附件5  土地协议

附件6  污水接管证明

附件7  委托书

附件8  建设单位承诺书

附件9  危废承诺

附件10  基础信息表

附图一  建设项目地理位置图

附图二  项目周边环境概况图

附图三  厂区平面布置图

附图四  江宁区生态红线图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态环境影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300套办公家具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京伟通办公家具有限公司 |
| 法人代表 | * | 联系人 | * |
| 通讯地址 | 南京市江宁区谷里工业园润谷路1号 |
| 联系电话 | * | 传真 | — | 邮政编码 | 211100 |
| 建设地点 | 南京市江宁区谷里工业园润谷路1号 |
| 立项审批部门 | 南京江宁区行政审批局 | 批准文号 | 2018-320115-21-03-530110 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2110木质家具制造 |
| 占地面积（平方米） | 1080 | 建筑面积 （平方米） | 1080 | 绿化面积（平方米） | 依托现有 |
| 总投资（万元） | 508 | 其中环保投资（万元） | 8 | 环保投资占总投资比例 | 1.57% |
| 评价经费（万人民币） | — | 预计投产日期 | 2018年9月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 项目原辅材料详见表1-1、主要生产设备详见表1-3。 水及能源消耗量 名称 消耗量 名 称 消耗量 水（吨/年） 225 燃油（吨/年） — 电（千瓦时/年） 4.5万 天然气（m3/年） — 燃煤 — 其他 — |
| 污水排放量及排放去向 本项目废水主要为生活污水，其产生量为180t/a，经化粪池预处理后达谷里污水处理厂接管标准后接管谷里污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入板桥河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 项目不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 1、项目原辅材料 新建项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 项目主要原辅材料一览表 序号 名称 主要组分 用量 单位 备注 1 三聚氰胺板 刨花板、三聚氰胺树脂胶粘剂 1200 张/年 外购 2 PVC封边条 聚氯乙烯 80000 m/a 外购 3 热熔胶 乙烯、醋酸乙烯 3 t/a 外购 主要原辅材料理化性质见表1-2。 表1-2 主要原辅材料理化性质 名称 分子式 危规号 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 PVC封边条 -(CH2-CHCl)n- — PVC，无定形结构的白色固体，支化度小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降。 易燃 无毒 热熔胶 (C2H4)x.(C4H6O2)y — 热熔胶是一种不需溶剂、不含水份、100%的固体可熔性的聚合物，在常温下为固体，加热熔融到一定程度变为能流动且有一定粘性的液体粘合剂，其熔融后为浅棕色半透明体或本白色。主要成分是乙烯与醋酸乙烯在高压下共聚而成的，再配以增粘剂、粘度调节剂、抗氧剂等制成热熔胶。 不属于易燃物品 无毒 2、主要设备 项目主要设备见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格（型号） 数量（台） 备注 1 镂铣机 MX505 1 - 2 多排多轴钻 MZ7621BI 1 - 3 自动封边机 NB6CJ 1 - 4 三排钻 MZB73213A 1 - 5 精密裁板锯 MJ6128Z 1 - 6 双桶布袋吸尘机 MF9030 2 - 7 液压冷压机 MH3248B 1 - 8 电子开料锯 NP330F 1 - 9 压力机 JZ 1 - 10 串孔异步钻机 F65-2B 1 - 11 手动直线异性封边机 MF50S 1 - 12 雕刻机 AT/MT1073-140 1 - 13 活性炭吸附装置 - 1 - |

工程内容及规模： 1、项目由来 南京伟通办公家具有限公司，租赁位于南京市江宁区工业园润谷路1号南京金利路鞋业有限公司一号厂房第一层西侧建设年产3000套办公家具项目。项目总投资508万元，总占地面积1080m2，包括办公区、生产车间、原辅料及成品仓库。该公司主要是通过加工三聚氰胺板，生产制造办公桌、员工位、书柜和活动柜等办公家具。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第1号令）的有关条款的规定，南京伟通办公家具有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对“年产3000套办公家具项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。本单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对过程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、工程内容及规模 项目名称：年产3000套办公家具项目 建设单位：南京伟通办公家具有限公司 行业类别：[C2110]木制家具制造 项目性质：新建 建设地点：南京市江宁区工业园润谷路1号 建设内容：新建办公家具生产线，形成年产3000套办公家具的生产规模。 职工定员：15人，无员工食堂和宿舍。 工作班制：每天1班，每班8小时，年工作300天 建设项目产品方案见表1-4。 表1-4 建设项目产品方案一览表 主体工程 产品名称及规格 设计能力（套/年） 年运行时数（h） 办公家具生产线 办公家具 3000 2400 3、公用工程及辅助工程 （1）给排水 新建项目主要用水为生活用水，用水量为225t/a，来自市政自来水管网。 本项目废水为生活污水，废水量为180t/a，经化粪池预处理后接管谷里污水处理厂集中处理。 （2）供电 本项目年用电约4.5万千瓦时/年，由市政电网供电。 （3）绿化 本项目不新增绿化，绿化依托租赁厂区。 （4）储运 本项目原辅助料和产品分别储存于原料仓库和成品仓库中，原辅料及成品均使用汽车运输。 项目公用辅助工程详见表1-5。 表1-5 工程建设内容一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 生产车间 1080m2 新建，满足生产需要 辅助工程 原辅料仓库 100m2 原辅料储存区，位于厂区西侧 成品仓库 200m2 成品储存区，位于厂区西侧 办公区 80m2 用于员工办公、生活，位于厂区西侧 公用 工程 给水 225t/a 来自市政自来水管网 排水 180t/a 谷里污水厂集中处理 供电 4.5万kwh/a 由当地市政电网统一供电 绿化 依托现有 依托租赁厂区现有 环保 工程 废气 粉尘 袋式除尘器，除尘效率90%，2套 新增袋式除尘器2套 有机废气 二级活性炭吸附去除装置，吸附效率99%，1套；1#15米排气筒 新增活性炭吸附装置1套和1#15米排气筒 废水 生活污水 化粪池，0.6t/d 依托租赁厂区现有 噪声 厂房隔声、机械设备安装减振底座 降噪量≥25dB(A) - 固废 一般固废暂存场 10m2 满足要求，安全暂存 危险固废堆场 10m2 4、产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本（修正））》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策要求。本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 该项目已于2018年通过南京江宁区行政审批局（2018-320115-21-03-530110）的备案，并准予开展有关工作。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 5、选址可行性及规划相符性 新建项目位于南京市江宁区谷里工业园润谷路1号，属于南京市江宁区谷里街道工业集中区，主要从事办公家具生产制造。根据工业集中区总体规划，项目所在地为工业用地，另本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。因此，项目建设符合规划要求。 通过对本项目的影响预测分析，项目建成后对周边环境影响较小，不会降低项目区域的环境功能区划，项目选址是合理的。 6、建设项目周边概况 新建项目位于南京市江宁区谷里工业园润谷路1号，地理位置详见附图1。 本项目东侧为南京润清机械有限公司，西侧为润谷路，隔路为南京梅特朗测控仪表有限公司，南侧为空地（花岗村已搬迁），北侧也是空地，项目300m范围内无环境保护目标。项目周边环境概况图见附图2。 7、厂区平面布置合理性 新建项目主要建设生产车间、办公区及仓库等，厂区主出入口位于润谷路东侧。厂房西侧为办公区及仓库，其中仓库包括原辅材料仓库、成品仓库；厂房东侧为生产车间，主要为办公家具生产线，危废间和一般固废间位于生产车间东南角。项目厂区平面布置详见附图3。 8、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 《江苏省国家级生态红线保护规划》将江苏省陆域生态保护红线分为自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域等8种类型；将海域生态保护红线分为自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域等8种类型。对照《江苏省生态保护红线分布图》，建设项目不在生态保护红线范围内，因此，项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照江宁区生态红线布局图，与本项目最近的生态红线区域主要项目东北侧约4000m处的牛首山省级森林公园，详见表1-6。 表1-6 生态红线区域范围 序号 红线区域名称 主导功能 距离 一级管控区 二级管控区 1 牛首山省级森林公园 自然与人文景观保护 4000m 森林公园的生态保育区和核心景观区 牛首山山体 ②环境质量底线 项目所在地大气环境SO2满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，NOX、TSP等不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；纳污河流板桥河PH、水温、COD、SS、氨氮、总磷、石油类均达到地表水IV类水质标准及水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准；区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类相关标准，声环境质量较好。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目位于南京市江宁区谷里工业园润谷路1号，对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号），项目不在禁止入区范围内。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 9、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知，本项目符合“两减六治三提升”的要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无现有污染问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 南京市江宁区位于南京市中南部，总面积1577.75平方公里，东与句容市接壤，东南与南京市溧水区毗邻，南与安徽省马鞍山市博望区衔接，西南与安徽省马鞍山市相邻，西与安徽省和县隔江相望。江宁区下辖东山、谷里、秣陵、禄口、江宁等10个街道，总人口95.2万人，是国家重要的科教中心和创新基地，也是国家东部地区重要的交通物流枢纽和空港枢纽。江宁区从东、西、南三面环抱南京主城，航空、港口、铁路、公路交通体系汇聚，是南京对外交流的重要通道。 2、地形地貌 江宁境内地质条件十分复杂，在漫长的地质历史演化过程中，内外营力所塑造的地貌类型比较齐全。常态地貌有低山、丘陵、岗地、平原和盆地，其中丘陵岗地面积最大，素有“六山一水三平原”之称。地势南北高而中间低，形同“马鞍”。境内有大小山丘400多个，主要山峰有东北部的青龙山、黄龙山、汤山、孔山等，海拔约300米，是宁镇山脉主体；西南部的横山、云台山、天马山、莺子山等，海拔多在250米～350米，多系茅山余脉；中部的牛首山、方山等，海拔200米～243米。境内河道主要有秦淮河和长江两大水系。秦淮河为区境最长的河流，位于境内中部，纵贯南北，经南京市雨花台区入江，支流密布，灌溉全区一半以上的农田。境内西部濒临长江，江岸线长22.5公里，水面3667公顷。流入长江的主要干流有便民河、九乡河、七乡河、江宁河、牧龙河、铜井河等。境内主要湖泊有百家湖、杨柳湖、西湖、白鹭湖、南山湖、甘泉湖等。 3、气象 江宁区属亚热带季风气候，气候温和，年平均气温15.7℃，无霜期长，平均无霜期为224天，雨水充沛，年平均降水量为1072.9 mm。雨热同季，天气的变化比较复杂，常出现春秋季低温冷害、雨涝、台风、寒潮、干旱、冰雹、雷雨大风等灾害性天气。年极端最低气温-13.3℃，年极端最高气温为40.4℃。常年主导风向为东北风，年平均风速2.5m/s。 4、水文 江宁区境内河道主要有秦淮河和长江两大水系。秦淮河为区境最长的河流，位于境内中部，纵贯南北，经南京市雨花台区入江，支流密布，灌溉江宁区一半以上的农田。境内西部濒临长江，江岸线长22.5公里，水面3667公顷。流入长江的主要干流有便民河、九乡河、七乡河、江宁河、牧龙河、铜井河等。境内主要湖泊有百家湖、杨柳湖、西湖、白鹭湖、南山湖、甘泉湖等。 江宁西北部濒临长江，境内河水多数为西北流向，入长江。河流分为3个小水系。第一，青龙山、汤山以北，牛首山、天台山以西，分别为便民河、九乡河、七乡河、板桥河、江宁河、牧龙河、铜井河等，是流入长江的沿江水系。第二，介于青龙山、汤山、牛首山、天台山、横山之间的，为秦淮河水系，向西北经秦淮河入长江。第三，天台山、横山诸山以南，包括原小丹阳部分地区，水流为东南流向，流入石臼湖，即石臼湖水系。 5、自然资源 水资源 江宁区水资源丰富，分为过境水、地表水、地下水。其中长江过境水平均过水量达9730亿立方米；秦淮河及其支流、水库、塘坝的地表水容量2.3亿立方米；地下水主要有汤山温泉、冷水泉、祈泽泉、横望泉、一柱泉、宫氏泉、杨柳泉、方泉等，流水终年不断。著名的汤山温泉水温50℃～60℃，按照内热带的地温度变化规律计算，泉水来自地下2公里深处。温泉的水温不受季节性气温影响，冬夏两季的水温相差1.5℃，温泉水的流量为20升/秒，平均每昼夜流量为150吨～500吨。 土地资源 江宁区实际控制面积为15.73万公顷，其中农用地11.03万公顷（耕地5.85万公顷、园地0.25万公顷、林地2.41万公顷、其他农用地2.52万公顷）；建设用地3.65万公顷（居民点和独立工矿用地3.09万公顷、交通运输用地0.31万公顷、水利设施用地0.36万公顷）；未利用地1.05万公顷（未利用地0.35万公顷，河流水面等其它土地0.70万公顷）。 矿产资源 江宁矿藏资源丰富，多种多样，主要矿藏有6类25种。金属矿种有铁、钒、铜、锰、钴、金等，其中铁矿储量达3亿吨，占江苏省储量的41%，铜井金矿是江苏省最大的金矿。非金属矿藏主要有硫、磷、大理石、石英石、玄武岩、硅化石、重晶石、钾长石、石灰石、膨润土、高岭土、耐火泥等20种，其中石灰石的储量最大，探明储量5亿吨；硫储量2000万吨，约占江苏省储量的35%。 生物资源 江宁区脊椎动物有290种，主要分为家禽家畜、野兽、鸟类、爬行动物、鱼类、昆虫等。珍贵动物有中华鲟、扬子鳄、獐、獾、穿山甲、龟、鳖、刀鱼、鲥鱼、鳗鱼等，其中中华鲟、扬子鳄属国家一类保护动物。江宁区有木本植物和药用植物1000种，较珍贵的有雪松、柏树、银杏、枫树、金桂、银桂、榉树，明党参、夏枯草、板兰根、桔梗、苍术、百部、柴胡、女贞子等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会环境概况 江宁区全区土地面积1577.75 km2，常住人口95.2万人，截至2015年底，江宁区辖东山、秣陵、湖熟、汤山、淳化、禄口、谷里、江宁、横溪、麒麟10个街道，200个社区，其中128个社区居委会，72个社区村委会。江宁区山清水秀、风景优美，全区森林覆盖率达28.1%，绿化覆盖率达47.3%，人均占有公共绿地17.8 平方米，（南京市此三项指标分别为19.5%、43.5%、10 平方米）。境内牛首山、将军山、方山自然植被保存完好，素有“春游登牛首”之誉。 2、交通运输与文物保护 公路： 江宁区内有等级公路1800公里。境内有104国道、312国道、205国道及沪宁高速公路、宁马高速公路、宁高高速公路，宁杭高速公路及横跨江宁的南京绕越高速，作为南京三环路重要组成部分的汤铜公路由东北向西南横跨江宁区。 铁路： 京沪高铁、沪汉蓉高铁、宁安城际、宁杭高铁穿境而过；区内有江宁站和江宁南站，江宁区中心距离南京南站7公里。 航空： 南京禄口国际机场位于江宁区禄口街道，是江苏省和南京市的门户，是国家主要干线机场、华东地区的主要货运机场，与上海虹桥机场、浦东机场互为备降机场，位列全国千万级大型机场行列，是国家大型枢纽机场、中国航空货物中心和快件集散中心，国家区域交通枢纽。 禄口机场有3600米跑道两条，航站楼两座，总面积超过40万平方米，机坪面积近110万平方米，规模居华东第三。至2013年底，已开通通往60个国内主要城市、20个国际和3个地区城市的140余条航线。 航运： 江宁距亚洲内河第一大港口——南京港仅17公里，东距入海口347公里。南京港拥有万吨以上泊位16个，年货物吞吐量已达一亿吨以上，集装箱吞吐量已达200万标箱以上。港内可常年停泊5万吨级的远洋货轮，每月均有发往日本、香港、韩国、新加坡等地的航班。 文物保护：江宁区境内现有龙都烈士墓、土桥烈士墓、林氏住宅、史量才故居、石龙池等文物保护单位。 3、经济发展概况 2017年，江宁区地区生产总值1935.92亿元，按可比价计算，比上年增长9.0％。其中，第一产业增加值63.15亿元，增长0.8％；第二产业增加值1031.52亿元，增长8.5％；第三产业增加值841.26亿元，增长10.3％。按常住人口计算，全年人均地区生产总值15.51万元，按年平均汇率折算为2.3万美元。产业结构进一步优化。三次产业增加值比例调整为3.2∶53.3∶43.5。第三产业增加值增长快于地区生产总值增幅1.3个百分点，其所占比重比上年提高1个百分点。 第一产业 江宁区是华东最大、全国第二的农副产品物流中心，呈功能效益多元显现的都市型农业格局。2016年农林牧渔业总产值73.53亿元，比2014年增长11.98%，其中农业产值44.16亿元，增长12.5%。江宁区粮食总产达24.91万吨，比2014年增长8.1%。2016年林业产值达到5294万元，比2014年增长3.9%。秦淮区江宁区成片造林1120公顷，比2014年增长1.8%，其中绿色通道285公顷、高效产业林624公顷，四旁植树339公顷。牧业产值9.95亿元，比2014年增长7.4%；渔业产值16.36亿元，比2014年增长15.1%。在秦淮区7580公顷水产养殖面积中，特种水产养殖达7023公顷，占养殖面积92.6%。2015年水产品年产总量5.21万吨。 第二产业 截止2016年，已有近60个国家和地区的2400个项目落户，集聚了40家世界500强企业，累计实际使用外资超过60亿美元。电力自动化产业是江宁具有特色的产业，江宁是科技部批准建设的国家火炬计划电力自动化产业的特色产业基地，形成了以南瑞继保、国电南自等国内著名大型电力自动化企业为龙头，以大陆中电，科远控制等其他企业和相关配套企业为支撑的产业群。江宁已有电力自动化企业41家，其中高新技术企业22家，国家火炬计划重点高新技术企业5家，电力自动化方面的软件企业12家，亿元以上规模企业10家。 电子信息产业拥有各类软件企业141家，软件销售收入突破100亿元，2015年突破400亿元。拥有中国“无线谷”、清华科技园等一批产学研合作项目，爱立信、西门子、福特、摩托罗拉等一大批著名研发机构进区落户。手机产能达 1.2亿只，占全球产能9%。同曦、金鹰、1912等知名品牌入驻江宁。 第三产业 2017年，江宁区全社会固定资产投资1101.2亿元，比上年增长20.3%。其中，民间投资629.6亿元，增长24.9%，占固定资产投资比重达57.2%。分类型看，完成项目投资806.7亿元，增长21.8%；房地产开发投资294.5亿元，增长16.3%。全年商品房销售面积195.1万平方米，下降23.3%。其中，住宅销售面积153.0万平方米，下降35.8%。1～12月份全区商品住宅成交均价9823元/㎡，比上年下降8.4%。全年实现社会消费品零售总额521.06亿元，比上年增长11.0%，增速比上年提高0.1个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额359.6亿元，增长10.3%。分行业看，批发业实现零售额209.9亿元，增长14.1%；零售业实现零售额294.27亿元，增长8.9%；住宿业实现零售额2.32亿元，增长1.3%；餐饮业实现零售额14.58亿元，增长13%。

# 三、环境质量状况

周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境现状 据《2017年南京市环境状况公报》，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为242天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2百分点。其中，达到一级标准天数为62天，同比增加6天；未达到二级标准的天数为101天（其中，轻度污染83天，中度污染15天，重度污染2天），主要污染物为PM2.5和O3，全年各污染物指标监测结果：PM10年均值为76μg/m3，超标0.09倍，同比下降10.6%；NO2年均值为47μg/m3，超标0.18倍，同比上升6.8%；SO2年均值为16μg/m3，达标，同比下降11.1%；CO日均浓度第95百分位数为1.5毫克/立方米，达标，较上年下降16.7%；O3日最大8小时值超标天数为58天，超标率为15.9%，同比增加0.6个百分点。 2、地表水环境现状 根据《2017年南京市环境状况公报》，2017年南京市监测水环境断面（点）112个，优于III类水质断面有63个，占56.2%，同比下降1.5个百分点；劣于V类水质断面有13个，占11.6%，同比总体持平。全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面中，Ⅲ类及以上的断面16个，占72.7%，同比上升9.1%，无劣于Ⅴ类水质断面。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，建设项目所在区域噪声功能区划为2类区，据《2017年南京市环境状况公报》，全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.7分贝，同比下降0.2分贝；郊区，区域环境噪声为53.7分贝，同比下降0.1分贝。全市交通噪声监测点位243个。城区，交通噪声均值为68.2分贝，同比下降0.1分贝；郊区，交通噪声均值为67.3分贝，同比下降0.7分贝。全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比持平；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升8.0个百分点。 建设项目所在区域满足噪声功能区划要求，噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于南京市江宁区谷里工业园润谷路1号，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，根据现场踏勘，确定项目环境保护目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 空气环境 南京碧桂园 北 320 1200户/4200人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 水环境 王家坝 南 660 中型 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准 声环境 厂界 - 1-200 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 生态环境 牛首山省级森林公园 东北 4000 - 《江苏省生态红线区域保护规划》

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的常规污染物环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃1小时平均浓度值参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中确定的数值，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：mg/m3） 污染物 取值时间 标准限值 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中确定的数值 2、地表水环境质量标准 项目周边主要河流为板桥河，板桥河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准，其中SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L；pH为无量纲） 类别 pH CODCr NH3-N TP（以P计） SS 指标 6～9 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 ≤30 标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准 3、声环境质量标准 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值（单位：dB(A)） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 新建项目产生的非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准，具体标准见表4-4。 表4-4 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准 污染物名称 排放标准 依 据 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率（Kg/h） 无组织排放 监控浓度限值 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 60 - - 周界外浓度最高点 4.0 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准见表4-5。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 备注 监控点 浓度限值（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2、废水 本项目废水经预处理达污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，标准值详见表4-6。 表4-6 水污染物接管标准和排放标准 (pH为无量纲，其余单位mg/L) 项目 污水处理厂接管标准（mg/L） 尾水排放标准（mg/L） pH（无量纲） 6～9 6～9 COD ≤500 ≤50 SS ≤400 ≤10 氨氮 ≤45* ≤5(8) 总磷 ≤8* ≤0.5（磷酸盐以P计） 3、噪声 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表4-7。 表4-7 建设项目营运期噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 2 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固体废物排放标准 一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中有关规定。生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |
| 总量控制指标 | 项目建成后，全厂污染物排放总量见下表4-8。 表4-8 污染物排放总量汇总表（单位：t/a） 类 别 污染物 名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 有组织 非甲烷总烃 0.027 0.0243 — 0.0027 无组织 非甲烷总烃 0.003 0 — 0.003 粉尘 0.6 0.5826 — 0.0174 废水 废水量 180 0 180 180 COD 0.072 0.009 0.063 0.009 SS 0.045 0.009 0.036 0.0018 氨氮 0.0045 0 0.0045 0.0009 总磷 0.00072 0 0.00072 0.00009 固废 危险固废 0.0771 0.0771 — 0 一般工业固废 1.8346 1.8346 — 0 生活垃圾 2.25 2.25 — 0 总量平衡方案： 项目有组织排放废气量为非甲烷总烃0.0027t/a，在江宁区范围内平衡；项目废水为生活污水180t/a，其中COD0.063t/a、SS0.036t/a、氨氮0.0045t/a、TP0.00072t/a，接管谷里污水处理厂，总量纳入谷里污水处理厂总量范围；固废零排放。 |

# 五、建设项目工程分析

施工期工程分析： 本项目租赁南京金利路鞋业有限公司厂房，不进行土建施工，施工期仅进行简单的设备安装调试，影响较小，因此，本项目不对施工期进行评价。 营运期工程分析： 工艺流程简述（图示） 本项目生产工艺流程见表5-1。 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）锯板 该工序是利用精密裁板锯对板材进行纵剖、横截或成角度的锯切加工，以获得尺寸符合规格要求的板件。此过程产生加工粉尘（G1）、废边角料（S1）和设备噪声（N1）。 （2）开料 该过程是指根据工艺要求及尺寸规格，使用电子开料锯将整齐的板件裁切成所需要幅面规格。此过程产生加工粉尘（G2）、废边角料（S2）和设备噪声（N2）。 （3）封边 利用PVC封边条对细木工板的边廓进行封边，该过程利用热熔胶作为粘合剂，电加热过程会产生有机废气（G3）、废PVC封边条（S3）和设备噪声（N3）。 （4）砂光 砂光是利用砂光机对板件进行打磨加工，使板材表面光滑同时增加了表面的强度，厚度均匀一致。此过程产生加工粉尘（G4）、废边角料（S4）和设备噪声（N4）。 （5）开钻凿眼 利用钻机对裁剪、砂光过后的板件进行凿眼，这是组装前的必要工序。此过程产生加工粉尘（G5）、废边角料（S5）和设备噪声（N5）。 （6）部分起线打圆 起线是指将设计好的模板图案放在部件上，用笔将轮廓描绘出来，根据描出的边线，使用带锯机锯出高低起伏的轮廓来。打圆主要目的是让表面看上去更圆润。此过程产生加工粉尘（G6）、废边角料（S6）和设备噪声（N6）。 （7）铆接组装 将之前裁剪、砂光、凿眼等处理后的板件进行铆接组装，该过程主要产生噪声（N7）。 主要污染工序 1、废气 新建项目废气主要来自锯板、开料、砂光、凿眼、打圆等过程的粉尘和封边产生的有机废气。 （1）粉尘 新建项目在锯板、开料、砂光、凿眼、打圆等工序均会产生粉尘，经查阅《工业污染源产排污系数手册（2010）年修订》，工业粉尘产生量为9.480千克/立方米-产品，产品以三聚氰胺板计，按照其常用规格计算出年用量为64m3/a，则计算出该项目粉尘产生量为0.6 t/a；车间工序按照每天8小时，年生产300天计算，则粉尘产生速率为0.25 kg/h。 建设单位拟分别在锯板、开料上方设置集气罩一个，砂光、开钻凿眼和打圆上方设置集气罩一个，并将颗粒物粉尘引入布袋除尘器处理。集气罩的收集效率不低于90%，布袋除尘器的净化效率不低于99%，则经集气罩和布袋除尘后的粉尘排放量为0.0054t/a。未收集的粉尘按照产生量的10%计，则未收集的粉尘量为0.06t/a，且由于木屑粉尘粒径较大，大部分在车间沉降（80%计），即未收集的粉尘排放量约为0.012t/a。因此，总的粉尘排放量为0.0174t/a，加强车间通风，以无组织方式排放。 （2）有机废气 新建项目的有机废气来自封边工序。该工序使用热熔胶对板材进行封边处理，会产生乙烯和醋酸乙烯等少量有机废气，以非甲烷总烃计，产生量按原料的1%计。经企业提供资料，热熔胶用量3 t/a，则非甲烷总烃产生量为0.03 t/a。 建设单位拟在封边工序上方设置集气罩进行废气收集，并设置1套二级活性炭吸附装置进行废气处理。废气经集气罩收集进入二级活性炭吸附装置处理达标后，通过1根15m高排气筒排放。集气罩捕集效率约90%，二级活性炭吸附效率为90%，则收集的有组织废气量为0.027t/a，处理后排放量为0.0027t/a，排放速率为0.00113kg/h。经企业提供资料，项目集气罩风机风量为2000m3/h，则有组织废气非甲烷总烃的排放浓度为0.56 mg/m3。 无组织非甲烷总烃排放量按照非甲烷总烃产生量的10%计，则排放量约为0.003t/a，在车间内无组织排放。 本项目有组织排放大气污染物产生情况见表5-1。 表5-1 本项目有组织废气排放情况 污染 源名称 污染物 名称 废气量 Nm3/h 产生情况 处理方式 处理效率% 排放情况 排放 去向 产生 浓度 mg/m3 产生速率 kg/h 产生量 t/a 排放 浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放量 t/a 封边工序 非甲烷总烃 2000 5.6 0.0113 0.027 二级活性炭吸附 90 0.56 0.00113 0.0027 15m高1#排气筒 本项目无组织排放大气污染物产生情况见表5-2。 表5-2 无组织排放大气污染物产生情况表 污染源位置 污染物名称 污染物产生量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源面积 （m2） 面源高度（m） 生产车间 非甲烷总烃 0.003 0.00125 1080 6 粉尘 0.6 0.00725 2、废水 新建项目废水主要为生活污水。 本项目职工共有15人，用水标准参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）的工业企业职工生活用水定额计算，平均每人每天用水50L，年工作天数300天，则职工生活用水量为225t/a。产污系数按照0.8计算，则生活污水产生量约为180t/a，主要污染物及浓度分别为COD 400mg/L、SS 250mg/L、氨氮25mg/L、总磷4mg/L，排出的污水经化粪池处理后，接管到谷里污水处理厂，最终排入板桥河。 本项目用排水平衡见图5-2。 新建项目污水产生及排放情况见表5-3。 表5-3 废水污染源产生及排放一览表 来源 废水量（t/a） 污染物名称 产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 治理措施 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 排放方式及去向 生活污水 180 COD 400 0.072 化粪池 350 0.063 经谷里污水厂处理后，排放至板桥河 SS 250 0.045 200 0.036 NH3-N 25 0.0045 25 0.0045 TP 4 0.00072 4 0.00072 3、噪声 本项目主要高噪声设备为裁板锯、开料锯、封边机、钻机、雕刻机，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），本项目主要高噪声设备见表5-4。 表5-4 本项目主要噪声设备一览表 序号 设备名称 数量 （台） 单台等效声级 （dB（A）） 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 降噪效果 （dB（A）） 1 裁板锯 1 85 生产车间 E，5 厂房隔声、设备安装减振底座，合理布局，合理安排工作时间 25 2 开料锯 1 85 E，5 25 3 封边机 2 75 E，5 25 4 钻机 1 75 S，5 25 5 雕刻机 1 75 S，5 25 4、固体废物 本项目固废主要为除尘器收集粉尘（G1、G2、G4、G5、G6）、废边角料（S1、S2、S4、S5、S6）、废包装袋、废PVC封边皮（S3）、废活性炭、生活垃圾。 除尘器收集粉尘 除尘器收集粉尘量0.5346t/a，统一收集后外售处理。 废边角料 项目在锯板、开料、砂光、开钻凿眼和打圆过程产生废边角料，根据企业提供的资料，废角料产生量约为1t/a，统一收集后外售处理。 废包装袋 废热熔胶包装袋不含热熔胶，产生量约为0.2t/a，统一收集后外售处理。 废PVC封边皮 封边产生的废PVC封边皮产生量约为0.1t/a，统一收集后外售处理。 废活性炭 本项目非甲烷总烃采用二级活性炭吸附装置处理，活性炭颗粒对有机废气饱和吸附容量在0.3~0.4kg/kg，吸附的有机废气总量为0.0243t/a，活性炭吸附能力以0.35kg/kg计，则本项目理论需要活性炭约为0.0694t/a。活性炭使用效率以90%计，则本项目实际活性炭总需求量约为0.0771t/a，则本项目废活性炭的产生量为0.1014t/a。废活性炭委托有资质的单位处理。 生活垃圾 本项目员工15名，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，全年300天预计，产生此类固废2.25t/a。 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（2017版）的规定，判断本项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表5-5。 表5-5 本项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 除尘器收集粉尘 锯板、开料、砂光、开钻凿眼、打圆 固态 颗粒物 0.5346 √ - 《固体废物鉴别标准 通则》（2017） 2 废边角料 固态 刨花板 1 √ - 3 废包装袋 封边 固态 塑料袋 0.2 √ 4 废PVC封边皮 固态 PVC 0.1 √ 5 废活性炭 废气处理 固态 活性炭、非甲烷总烃 0.0771 √ - 6 生活垃圾 办公、生活 半固态 废纸等 2.25 √ - ②固体废物产生情况汇总 本项目固体废物产生情况汇总见表5-6。 表5-6 本项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（吨/年） 1 除尘器收集粉尘 一般工业固废 锯板、开料、砂光、开钻凿眼、打圆 固态 颗粒物 《国家危险废物名录》（2016版） -- -- 84 0.5346 2 废边角料 一般工业固废 固态 刨花板 -- -- 80 1 3 废包装袋 一般工业固废 封边 固态 塑料袋 -- -- 61 0.2 4 废PVC封边皮 一般工业固废 固态 PVC -- -- 61 0.1 5 废活性炭 危险固废 废气处理 固态 活性炭、非甲烷总烃 T HW49 900-041-49 0.0771 6 生活垃圾 -- 办公、生活 半固态 废纸等 -- -- 99 2.25 表5-7 本项目危险废物产生及处置情况一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废活性炭 HW49 900-041-49 0.0771 废气处理 固态 活性炭、非甲烷总烃 等 非甲烷总烃 六个月 T/In 用密闭塑料桶贮存于厂区危废库，交由资质单位处置 5、项目建成后全厂污染物产排情况 项目污染物产生量汇总见表5-8。 表5-8 项目污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 排气量m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 速率（kg/h） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 废气 生产车间 非甲烷总烃 2000 0.0113 0.027 0.00113 0.0027 15m高1#排气筒 非甲烷总烃 - 0.00125 0.003 0.00125 0.003 大气环境 粉尘 - 0. 25 0.6 0.00725 0.0174 大气环境 废水 来源 污染物名称 废水量t/a 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 排放去向 生活污水 COD 180 400 0.072 350 0.063 经谷里污水厂处理后，排入板桥河 SS 200 0.045 200 0.036 氨氮 25 0.0045 25 0.0045 总磷 4 0.00072 4 0.00072 固废 来源 污染物名称 产生量t/a 处理处置量t/a 综合利用量t/a 外排量t/a 备注 锯板、开料、砂光、开钻凿眼、打圆 除尘器收集粉尘 0.5346 0.5346 0 0 统一外售 废边角料 1 1 0 0 封边 废包装袋 0.2 0.2 0 0 废PVC封边皮 0.1 0.1 0 0 废气处理 废活性炭 0.0771 0.0771 0 0 委托处置 办公、生活 生活垃圾 2.25 2.25 0 0 环卫清运

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 5.6 | 0.027 | 0.56 | 0.00113 | 0.0027 | 15m高1#排气筒 |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | - | 0.003 | - | 0.00125 | 0.003 | 大气环境 |
|  |  |  | 粉尘（颗粒物） | - | 0.6 | - | 0.00725 | 0.0174 | 大气环境 |
| 水污染物 | 污染物名称 | 废水量(t/a) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 180 | 400 | 0.072 | 350 | 0.063 | 谷里污水厂处理后，排入板桥河 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.045 | 200 | 0.036 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.0045 | 25 | 0.0045 |  |
|  |  | 总磷 |  | 4 | 0.00072 | 4 | 0.00072 |  |
| 固体废物 | 类别 | 产生量(t/a) | 处理处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量(t/a) | 备注 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 0.5346 | 0.5346 | 0 | 0 | 统一 外售 |
|  | 废边角料 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 废包装袋 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |
|  | 废PVC封边皮 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |
|  | 废活性炭 | 0.0771 | 0.0771 | 0 | 0 | 委托处置 |
|  | 生活垃圾 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 环卫 清运 |
| 噪声 | 本项目主要高噪声为裁板锯、开料锯、封边机、钻机、雕刻机等设备运行时产生的噪声，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 新建项目租赁厂房位于南京市江宁区谷里工业园谷润路1号。项目占地面积较小，厂区已建成，无新增占地，不改变当地生态环境现状。 |

# 七、环境影响分析

运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为非甲烷总烃及粉尘。 （1）有组织废气 本项目的封边工序会产生非甲烷总烃，其中有组织废气产生量为0.027t/a。 建设单位拟在封边工序上方设置集气罩进行废气收集，并设置1套二级活性炭吸附装置进行废气处理。废气经集气罩收集进入二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放。集气罩的捕集效率按照90%计算，风量为2000m3/h。封边工序作业时间为2400h/a。因此本项目封边工序有组织废气产生情况为非甲烷总烃0.027t/a、0.0113kg/h、0.56mg/m3。 二级活性炭吸附是一种常用的吸附方法，主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。 因二级活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，二级活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。二级活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒二级活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维二级活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒二级活性炭孔径小（<50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，二级活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。一般情况下，一级活性炭吸附装置对有机物的去除率可达75%以上，二级活性炭吸附装置对有机物的处理效率可达到90%以上。 项目二级活性炭吸附装置主要设计参数见表7-1。 表7-1 二级活性炭吸附装置主要设计参数 参数名称 技术参数值 设计风量（Nm3/h） 2000 二级活性炭型号 新化X-16型 比表面积 二级活性炭吸附比表面积为979m2/g 堆积密度 ≤500g/l 孔体积 0.63m3/g 吸附率 300mg/g 结构形式 抽屉式 净化效率 ≥90% 一次填充量 0.0095t 更换频次 满负荷运行下2个月（根据具体使用情况） 经二级活性炭吸附装置处理后的废气排放情况如下：非甲烷总烃0.0027t/a、0.00113kg/h、0.56mg/m3，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准，通过15米高1#排气筒达标排放。因此，本项目有组织废气排放对周围大气环境影响较小。 （2）无组织废气 本项目无组织排放废气为未被收集的非甲烷总烃和车间粉尘。其中，未收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放，排放情况为0.003t/a、0.00125kg/h。车间粉尘被布袋除尘器收集的作固废处理，剩下的粉尘在车间无组织排放，排放情况为0.0174 t/a、0.00725kg/h。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对建设项目产生的未收集非甲烷总烃和粉尘无组织废气最大影响程度进行预测。 主要预测内容如下： a．下风向污染物预测浓度及占标率； b．下风向最大落地浓度、浓度占标率及距源距离。 污染源强参数见表7-2。 表7-2 面源污染源强参数 污染源位置 污染物名称 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 生产车间 非甲烷总烃 0.003 0.00125 40 27 6 粉尘 0.0174 0.00725 根据估算模式估算，建设项目无组织废气分布情况见表7-3。 表7-3 建设项目污染物小时落地浓度随距离分布情况 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 粉尘 下风向预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.0002168 0.01 0.001257 0.14 100 0.0008443 0.04 0.004897 0.54 100 0.0008443 0.04 0.004897 0.54 111 0.0008574 0.04 0.004973 0.55 200 0.0007813 0.04 0.004532 0.50 300 0.0007946 0.04 0.004609 0.51 400 0.0006519 0.03 0.003781 0.42 500 0.0005181 0.03 0.003005 0.33 600 0.0004152 0.02 0.002408 0.27 700 0.0003384 0.02 0.001963 0.22 800 0.0002833 0.01 0.001643 0.18 900 0.0002407 0.01 0.001396 0.16 1000 0.0002078 0.01 0.001205 0.13 1100 0.0001817 0.01 0.001054 0.12 1200 0.0001607 0.01 0.0009322 0.10 1300 0.0001435 0.01 0.0008321 0.09 1400 0.000129 0.01 0.0007483 0.08 1500 0.0001167 0.01 0.000677 0.08 1600 0.0001063 0.01 0.0006163 0.07 1700 9.725E-5 0.00 0.0005641 0.06 1800 8.945E-5 0.00 0.0005188 0.06 1900 8.264E-5 0.00 0.0004793 0.05 2000 7.666E-5 0.00 0.0004446 0.05 2100 7.162E-5 0.00 0.0004154 0.05 2200 6.71E-5 0.00 0.0003892 0.04 2300 6.302E-5 0.00 0.0003655 0.04 2400 5.934E-5 0.00 0.0003442 0.04 2500 5.602E-5 0.00 0.0003249 0.04 下风向最大浓度（111m处） 0.0008574 0.04 0.004973 0.55 预测结果表明，项目无组织非甲烷总烃下风向最大浓度及最大占标率分别为0.0008574mg/m3、0.04%，而粉尘为0.004973mg/m3、0.55%，最大落地浓度均在下风向111m处。污染物最大浓度和占标率均较小，对周围环境影响较小。 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2008）确定大气环境防护距离，计算结果见表7-4。 表7-4 大气环境防护距离计算 污染源位置 污染物 名称 1小时浓度标准(mg/m3) 排放速率（kg/h） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 计算结果 （m） 生产车间 非甲烷 总烃 2.0 0.00125 40 27 6 无超标点 粉尘 0.9 0.00725 40 27 6 无超标点 由上表可知，采用导则推荐的SCREEN-3模型计算得到，本项目无组织排放无超标点，因此不需要设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 卫生防护距离计算各参数的取值见表7-5。 表7-5 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470* 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021* 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85* 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84* 0.84 0.76 注：*为本项目计算取值。 经计算，本项目卫生防护距离见表7-6。 表7-6 大气污染物卫生防护距离计算值 污染物 污染物排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 计算参数 计算值 卫生防护距离（m） Cm (mg/m3) A（m） B（m） C（m） D（m） L（m） 非甲烷 总烃 0.00125 1080 2.0 470 0.021 1.85 0.84 0.016 100 粉尘 0.00725 0.9 470 0.021 1.85 0.84 0.344 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，确定建设项目卫生防护距离为以生产厂房为执行边界100m所形成的包络线范围。在此范围内主要为工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。因此，本项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 建设项目无生产废水，主要是生活废水。生活污水排放量为180t/a，其中COD0.063t/a、SS0.036t/a、氨氮0.0045t/a、TP0.00072t/a，经化粪池处理后，接管到谷里污水处理厂，达标后排放到板桥河。 本项目排放废水水质简单，实现达标排放后不会明显改变区域水体功能，项目废水排放对区域水环境影响较小。 3、声环境影响分析 建设项目主要噪声源为裁板锯、开料锯、封边机、钻机、雕刻机等设备运行时的噪声，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表7-7； 表7-7 噪声预测评价结果（单位：dB（A）） 测点编号与测点位置 贡献值 执行标准 昼 昼 东厂界 49.4 60 达标 西厂界 43.1 60 达标 南厂界 42.9 60 达标 北厂界 41.2 60 达标 本项目选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备，在支架下面安装减震设施；部分高噪声设备等，添加吸声板、隔声防护装置，再经过厂房隔声及距离减震后，项目厂界噪声值较小。企业为单班制，夜间不进行生产，因此，根据上表噪声预测可知，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此对周边声环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 建设项目营运期固废主要为除尘器收集粉尘、废边角料、废包装袋、废PVC封边皮、废活性炭、生活垃圾、化粪池污泥，其中除尘器收集粉尘、废边角料、废包装袋、废PVC封边皮统一收集后外售处置；废活性炭委托资质单位处置；生活垃圾及化粪池污泥由环卫部门定期清运。 建设项目固废利用处置情况详见表7-8。 表7-8 建设项目固体废物利用处置情况一览表 序号 固体废物名称 产生 工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物 类别 废物 代码 产生量（吨/年） 利用处置方式 利用处置单位 1 除尘器收集粉尘 锯板、开料、砂光、开钻凿眼、打圆 一般工业固废 — 84 0.5346 外售 物资回收单位 2 废边角料 — 80 1 3 废包装袋 封边 — 61 0.2 4 废PVC封边皮 — 61 0.1 5 废活性炭 废气处理 危险固废 HW49 900-041-49 0.0771 委外处置 有资质单位 6 生活垃圾 办公、生活 — — 99 2.25 环卫清运 环卫部门 由工程分析可知，本项目建设一座建筑面积为10m2的一般固废暂存间，生活垃圾及化粪池污泥基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废堆场。 本项目建设一座建筑面积为10m2的危废暂存间，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废仓库建设在车间内部。建设项目危废为废活性炭，废活性炭的产生量为0.1014t/a，最大储存周期180天，则暂存期内危废量最多为0.0507t，采用100kg容量铁桶盛装，需1只桶，每只桶按照占地面积1m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为1m2，因此企业设置10m2危废暂存间，可以满足危废贮存的要求。 项目危废堆场设置情况详见表7-9。 表7-9 本项目危险固废利用处置方式评价表 贮存场所 危废名称 危废类别 代码 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-217-08 10m2 桶装 1t 90天 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。 因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，应做到防漏、防渗。 危险固废的暂存方案：建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的固废暂存库（生产车间西南角）。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 运输过程的环境影响分析：项目废活性炭采用桶装，委托资质单位进行运输，危废厂内运输过程中，考虑到实际情况：①桶整个掉落，但未破损，运输人员发现后，及时返回将桶放回车上，由于桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②桶整个掉落，但由于重力作用，掉落在地上，导致破损，危废散落一地。由于项目危废均为浓度较大的液体，掉落在地上，不产生粉尘，且扩散较慢，运输人员发现后，及时采用吸收等措施，将危废收集后包装，对周边环境影响较小；③桶破损，导致危废泄漏。由于运输过程中，设置有围挡，致使泄漏出的污泥散落在车上，不会向周边环境飞散，不会造成大面积影响。 本项目须强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行妥善处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 封边 | 非甲烷总烃 | 使用集气罩、二级活性炭收集处理，并通过15m的排气筒排放；未收集的加强通风，无组织排放 | 非甲烷总烃排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准；粉尘达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值的要求 |
|  | 锯板、开料、砂光、开钻凿眼、打圆 | 粉尘 | 部分粉尘经布袋除尘器收集做固废处置；未收集的加强车间通风，无组织排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 经化粪池处理后，接管市政污水管网 | 经谷里污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A |
| 固体废物 | 锯板、开料、砂光、开钻凿眼、打圆 | 除尘器收集粉尘 | 统一外售 | 一般工业固废外售；生活垃圾等环卫清运；危废委托处置 |
|  |  | 废边角料 |  |  |
|  | 封边 | 废包装袋 |  |  |
|  |  | 废PVC封边皮 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托处置 |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
|  | 生活 | 化粪池污泥 |  |  |
| 噪声 | 建设项目主要噪声源为裁板锯、开料锯、封边机、钻机、雕刻机等设备运行噪声，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

环保“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 建设项目“三同时”验收一览表如下。 表8-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 项目名称 年产3000套办公家具项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 封边 非甲烷总烃 集气罩+活性炭吸附，收集效率90%、处理效率90%、1套 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准 2 与项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 木材加工 粉尘 布袋除尘器2个、排风扇等通风设施 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 3 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 化粪池1座 出水达谷里污水处理厂接管标准 依托租赁现有 噪声 生产车间 — 建筑墙体隔声、安装减振底座、距离衰减等 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 2 固废 生产过程 危险固废 危险固废堆场10m2 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求 1 一般固废 一般固废暂存场10m2 满足要求，安全暂存 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — — 清污分流、排污口规范化设置 雨水接管口、污水接管口 符合环保要求 依托租赁方 “以新带老”措施 新建项目，无以新带老 — 总量平衡具体方案 项目有组织排放废气量为非甲烷总烃0.0027t/a，在江宁区范围内平衡；项目废水为生活污水180t/a，其中COD0.063t/a、SS0.036t/a、氨氮0.0045t/a、TP0.00072t/a，接管谷里污水处理厂，总量纳入谷里污水处理厂总量范围；固废零排放。 — 区域解决问题 — — 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 项目不设大气环境防护距离，设置以生产车间边界的100m范围为卫生防护距离，该范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，满足卫生防护距离的要求。 — 环保投资合计 8

# 九、结论和建议

一、结论 1、项目概况 南京伟通办公家具有限公司位于南京市江宁区谷里工业园润谷路1号，租赁位于南京市江宁区工业园润谷路1号南京金利路鞋业有限公司一号厂房第一层西侧新建年产3000套办公家具项目。项目总投资508万元，总占地面积1080m2，包括办公区、生产车间等。 2、项目符合产业政策要求 根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本（修正））》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策要求。 本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，符合地方产业政策。 因此，本项目符合国家与地方产业政策。 该项目已于2018年通过南京市江宁区行政审批局（2018-320115-21-03-530110）的备案，并准予开展有关工作。 3、项目选址可行、与规划相符 建设项目位于南京市江宁区谷里街道工业集中区，根据工业集中区总体规划，项目所在地为工业用地，另外本项目用地不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。因此，本项目土地利用符合相关规划要求。 通过对本项目的影响预测分析，项目建成后对周边环境影响较小，不会降低项目区域的环境功能区划，项目选址是合理的。 4、项目符合其他相关政策 项目与所在地相关生态红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单均相符，与《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知相符。 5、环境质量现状 （1）大气环境质量现状：项目所在地大气环境SO2满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，NOX、TSP等不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求； （2）地表水质量现状：纳污河流板桥河PH、水温、COD、SS、氨氮、总磷、石油类均达到地表水IV类水质标准及水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。 （3）声环境质量现状：项目所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类相关标准，声环境质量较好。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 6、达标排放与影响分析 （1）废气 本项目废气主要为封边过程中产生的非甲烷总烃和木材加工产生的粉尘。其中，非甲烷总烃由集气罩（集气率90%）收集后经二级活性炭吸附装置（去除率90%）去除后通过15m高1#排气筒排放，未被捕捉到的有机废气为无组织排放。加工粉尘经布袋除尘后无组织排放，未收集的粉尘也为无组织排放。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，本项目不设置大气环境防护距离。设置以生产车间为执行边界的100m范围为卫生防护距离，该范围内无环境敏感目标。针对生产车间产生的无组织废气要求建设单位加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水 项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后，接管市政污水管网排入谷里污水处理厂集中处理，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A，对周围环境影响较小。 （3）噪声 建设项目主要噪声源为裁板锯、开料锯、封边机、钻机、雕刻机等设备运行时的噪声，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固废 项目产生的除尘器收集粉尘、废边角料、废包装袋、废PVC封边皮统一收集后外售处置；废活性炭委托资质单位处置；生活垃圾及化粪池污泥由环卫部门定期清运。 通过上述措施处理后，项目产生的固废均可得到有效的处理处置，不产生二次污染，固废处置措施方案可行，对周围环境影响较小。 7、总量控制 （1）废气：有组织排放废气量为非甲烷总烃0.0027t/a，在江宁区范围内平衡，需向江宁区环保局申请总量。 （2）废水：项目废水为生活污水180t/a，其中COD0.063t/a、SS0.036t/a、氨氮0.0045t/a、TP0.00072t/a，接管谷里污水处理厂，总量纳入谷里污水处理厂总量范围。 （3）固废：排放总量为零，故不申请总量。 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，在正常运营期间，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，不会给周围环境产生大的影响，项目对周围环境的影响是可以控制在环境保护许可的范围内，因此从环境保护的角度来看项目选址和建设是可行的。 上述结论是在南京伟通办公家具有限公司提供的经营范围、规模及相应的排污情况的基础上作出的评价结论，如果建设项目经营范围、规模和排污情况有所变化，南京伟通办公家具有限公司应按审批部门的要求另行申报审批。 二、建议与要求 1、加强环保设备的定期维护，要合理布局高噪声设备，加强车间通风； 2、加强工作人员安全教育，增强安全生产意识，提高保健待遇，增强体质； 3、加强厂内清扫，减少厂内扬尘产生； 4、项目如需扩大生产规模，需向当地审批部门重新申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

三聚氰胺板

图例：

G——废气

N——噪声

S——固废

开料

砂光

G2、S2、N2

锯板

G3、S3、N3

G5、S5、N5

封边

成品

G4、S4、N4

G1、S1、N1

化粪池

225

损耗45

180

板桥河

图5-2  建设项目用排水平衡图（t/a）

180

N7

谷里污水处理厂

生活用水

180

开钻凿眼

部分起线打圆

铆接组装

G6、S6、N6