建设项目环境影响报告表

（公示版）

项  目  名  称  ：年产20000吨新型打包钢丝的技术改造项目

建设单位（盖 章）：沭阳美仑新材料科技有限公司

编制日期：二零一八年九月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20000吨新型打包钢丝的技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳美仑新材料科技有限公司 |
| 法人代表 | 沈美华 | 联系人 | 魏** |
| 通讯地址 | 沭阳县经济开发区友富路12号 |
| 联系电话 | 158******** | 传 真 | — | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳县经济开发区友富路12号 |
| 立项审批部门 | 宿迁沭阳县经信局 | 批准文号 | 2018-321322-33-03-649603 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别及代码 | [C3340]金属丝绳及其制品制造 |
| 占地面积（m2） | 1536 | 绿化面积（m2） | 依托周边现有 |
| 总投资（万元） | 3000 | 其中：环保投资（万元） | 5 | 环保投资占总投资比例 | 0.17% |
| 评价经费（万元） | — | 投产日期 | 2018年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1000 | 生物质燃料（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 1200万 | 天然气（万立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 柴油（公斤/年） | — |
| 废水（工业废水、生活废水 ）排水量及排放去向 项目厂区实施“雨污分流、清污分流”。雨水经过雨水管网收集后排入附近河流；不新增废水产生及排放。全厂生活污水经化粪池处理后一起接管沭阳凌志水务有限公司，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有地磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 原辅材料及主要设备 1、原辅材料 改建项目淘汰现有产品，新增原辅材料消耗详见表1-1。 表1-1 改建项目原辅材料情况一览表 序号 名称 规格 使用量（t/a） 备注 1 盘圆线材 φ6.5 20000 外购 2 硼砂 Na2B4O7·10H2O 10 外购，与水按1:100调配后使用 2、原辅材料理化性质 改建项目原辅材料理化性质详见表1-2。 表1-2 改建项目主要原辅料理化特性、毒理毒性 序号 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理性质 1 硼砂 无色半透明晶体或白色结晶粉末。分子量381.37，熔点约880℃，沸点1575℃，无臭，味咸。比重1.73。350-400℃时失去全部结晶水。易溶于水和甘油中，微溶于酒精。水溶液呈强碱性。硼砂在空气可缓慢风化。 不燃 LD50（mg/kg）：大鼠经口5660 3、主要设备 改建项目淘汰现有所有设备，本项目新增设备见表1-3。 表1-3 改建项目设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 备注 1 拉丝机 φ650 5 外购 2 浸湿线 - 2 外购，用于涂硼 3 空压机 15kw，5m3/min 3 外购 |
| 工程内容及规模 1、项目概况 沭阳美仑新材料科技有限公司成立于2015年1月14日，位于沭阳县经济开发区友富路12号，主要经营范围为金属新材料研发、加工，具有年产合金辊7000吨的生产规模，现有项目环评于2015年4月2日通过沭阳县环保局的审批，建设后未达产验收，目前已停产。 随着合金辊产品市场的缩减，企业合金辊产品已停止生产。为适应市场需求，寻求发展，企业拟取消现有合金辊生产项目，投资3000万元利用自有厂房中1536m2车间建设新型打包钢丝生产项目。本次改建项目目前处于设计阶段，预计于2018年11月开工建设，2018年12月建成投产，改建项目投产后全厂将形成年产新型打包钢丝20000吨的生产规模。 改建项目不新增员工，不新增食堂、宿舍、浴室等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，江苏圣泰环境科技股份有限公司受沭阳美仑新材料科技有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作。根据委托方提供的有关资料，在调研、实地踏勘的基础上，依据《江苏省建设项目环境影响报告表主要编制内容要求（试行）》编制出该项目环境影响报告表。 2、产业政策 本项目为[C3340]金属丝绳及其制品制造，项目经宿迁沭阳县经信局备案通过，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中规定的鼓励类、淘汰类和限制类项目，为允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目。综上所述，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。 3、与区域规划相符性 本项目位于沭阳县经济开发区友富路12号，属于沭阳县经济开发区北区，占用土地为工业用地。经济开发区北区产业定位为：以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业。本项目属于[C3340]金属丝绳及其制品制造，为一类工业项目，符合沭阳县经济开发区北区产业定位。 4、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）在江苏省共划定8大类407块生态保护红线区域，总面积8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%，具体为自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域8大类。对照江苏省陆域生态保护红线区域名录，与本项目距离最近的生态保护红线区域主要项目西侧约11.74km处的淮沭河第一饮用水水源保护区，详见表1-4。 表1-4 国家级生态保护红线区域范围 序号 生态红线保护名称 类型 地理位置 距离（km） 区域面积（km2） 1 淮沭河第一饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 取水口坐标：118°43′39″，34°04′21″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 11.74 10.14 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照沭阳县生态红线布局图（见附图3），与本项目最近的生态红线区域主要项目南侧约2200m处的柴米河（沭阳县）洪水调蓄区，详见表1-5，项目不在柴米河（沭阳县）洪水调蓄区管控区范围内，因此，项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 表1-5 生态红线区域范围 序号 红线区域名称 主导功能 距离 一级管控区 二级管控区 1 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 2.2km — 柴米河两岸河堤之间的范围 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；纳污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 对照《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本），本项目不属于限制类和禁止类，因此与宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单相符。依据《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号），本项目属于金属制品行业，对照宿迁市金属制品行业准入条件，本项目位于沭阳县经济技术开发区范围内，不涉及表面涂装，符合《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号）的相关要求。对照《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号），本项目不在生态红线区内，周边无重点风景名胜区、饮用水源保护区，因此符合《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）的相关规定。沭阳经济技术开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。项目位于沭阳经济技术开发区北区，属于机械加工产业，符合产业定位。 表1-6 项目相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订） 项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 5 《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号） 经查，与《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）相符 6 《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号） 经查，与《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号）相符 7 《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本） 项目与《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本）相符 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本）、《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 5、工程规模及建设规模 改建项目利用自有厂房中的1536m2车间进行生产，产品方案见表1-7。 表1-7 改建项目产品方案 工程名称（车间或生产线） 产品名称 规格 设计能力（吨/年） 年运行时数（h） 改建前 改建后 增减量 合金辊生产线 合金辊 - 7000 0 -7000 7200 直进式拉丝线 打包钢丝 φ2.0-φ4.5 0 20000 +20000 7、公用工程 （1）给排水 改建项目自来水用量为1000t/a，均为硼砂配水。 改建项目不新增废水产生，全厂生活污水经化粪池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水达标排入沂南河。 （2）供电 本工程电源引自市政电网，年耗量为1200万kWh/a。 （3）储运 本项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输，原辅材料和产品存储在车间内划分区域。 （4）供气 本项目设3台空压机为生产设备提供压缩空气，每台供气量5m3/min（总供气量15m3/min），可满足生产需要。 （5）绿化 本项目依托厂区现有绿化，不新增。 本项目公用及辅助工程见表1-8。 表1-8 改建项目主要工程内容 工程类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 车间 1536m2 - 公用工程 给水 1000t/a 新增，来自园区自来水管网 排水 0 - 供电 1200万kW·h/a 新增，来自园区供电电网 绿化 依托厂区现有 - 环保工 程 噪声 设备噪声 设备减震、厂房隔声、距离衰减 厂界达标 固废 一般固废暂存场 5m2 依托现有，固废安全暂存 8、职工人数和工作制度 现有项目职工定员20人，改建后仍利用原有职工安排班次，不新增员工。改建项目实行三班制，每班8小时，年工作300天，则年工作7200小时。 9、建设项目周边概况 改建项目位于沭阳县经济开发区友富路12号，具体位置详见附图1。 改建项目所在地块属沭阳经济技术开发区北区工业用地。项目位于所在厂房的东北角，厂房其他区域为其他机械加工厂租用，厂区北侧为在建工厂，东侧为江苏科创机器人有限公司，南侧隔友富路为农田，西侧为空地，改建项目周边300m范围内无环境保护目标，项目周边概况详见附图5。 10、平面布置情况及合理性分析 车间出口位于厂房北侧，厂区建有厂房1栋，厂区出入口设于南侧友富路上。车间内东侧为生产区、西侧为成品堆放区和原料堆放区。项目厂区总平面布置图详见附图4。 平面布置合理性分析：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；生产物流顺畅，运费能耗最小；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂区平面布置较合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 沭阳美仑新材料科技有限公司成立于2015年1月14日，位于沭阳县经济开发区友富路12号，主要经营范围为金属新材料研发、加工，具有年产合金辊7000吨的生产规模，现有项目环评于2015年4月2日通过沭阳县环保局的审批，建设后未达产验收，目前已停产。 沭阳美仑新材料科技有限公司现有职工20人，实行三班制，每班8小时，年工作300天。 1、原项目工艺流程 现有项目主要生产合金辊，工艺流程见图1-1。 工艺流程说明： 新辊、旧辊初步检验后经车床加工至堆焊前所需的工艺尺寸，进回火炉预热至堆焊温度（300℃），出炉后上堆焊专机（埋弧焊），堆焊至要求尺寸，再进炉回火热处理（500℃），出炉后精加工至图纸尺寸。粗车、精车工序有边角料（S1-1、S1-3）、设备运行噪声（N）产生，堆焊工序有焊渣（S1-2）、焊烟（G1-1）、火焰配枪预热液化气燃烧废气（G1-2）和设备运行噪声（N）产生。 2、原项目污染物产生及排放情况 原项目建设后未达产验收，且目前已停产并取消项目，原项目污染物产生及排放情况根据环评进行统计。 （1）废气 原项目废气主要为焊烟（G1-1）、火焰配枪预热液化气燃烧废气（G1-2），均在车间无组织排放。原项目无组织废气排放情况见表1-9。 表1-9 原项目无组织废气排放情况表 污染源位置 污染物名称 污染物排放量t/a 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 合金辊车间 颗粒物 0.04225 160 55 12 SO2 0.00075 NOX 0.00075 （2）废水 原项目无生产废水，生活污水240t/a经化粪池预处理后，达到污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，接入沭阳凌志水务有限公司集中处理。原项目废水产生及排放情况见表1-10。 表1-10 原项目废水产生及排放情况表 废水 废水量(t/a) 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量(t/a) 接管浓度（mg/L） 接管量 (t/a) 削减量（t/a） 排放去向 生活废水 240 COD 350 0.084 280 0.067 0.017 经预处理达接管标准，进入沭阳凌志水务有限公司集中处理 SS 250 0.06 200 0.048 0.012 NH3-N 30 0.007 30 0.007 0 TP 3 0.0007 3 0.0007 | 0 （3）噪声 原项目主要高噪声设备为堆焊专机、轧辊车床、铣床、磨床，噪声经隔声、减振、距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 原项目产生的边角料、焊渣外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运。固废均得到有效处置。 原项目污染物排放总量见表1-11。 表1-11 原项目污染物排放总量 单位：t/a 类别 污染物名称 环评批复量 废水 废水量 240 COD 0.067 SS 0.048 氨氮 0.007 总磷 0.0007 固废 生活垃圾 0 一般工业固废 0 注：[1]接管量为沭阳凌志水务有限公司的接管考核量。[2]最终排放量根据沭阳凌志水务有限公司出水标准计算。 3、原项目存在的问题 原项目原项目并未达产，建设过程中各项污染物均可达标排放，未发生环境污染事故，未有居民投诉纠纷，且目前已取消生产，不存在遗留环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 沭阳县地处江苏北部，隶属地级宿迁市，辖35个乡镇（场），县域面积2298平方公里，耕地204万亩，人口176万，是全省人口最多、陆域面积最大的县。县域介于北纬33°53′12″-34°25′、东经118°30′-119°10′之间，东西60公里，南北55公里。东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳交通发达，京沪高速公路、新长铁路、205国道、245、324、326省道在县城交汇。东去连云港白塔埠机场40分钟，西到徐州观音机场1个小时。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江联接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。 本项目拟建地为沭阳县经济开发区友富路12号，项目地理位置详见附图1。 2、地形、地质、地貌 沭阳地处江苏北部，沭沂泗水下游，属鲁南丘陵与江淮平原过渡带。全县地形呈不规则方形，地势西高东低，大部分地面高程在7-4.5米。县内最高峰韩山海拔70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。地势由南向北略有倾斜，西南部属岗岭地带，最高处海拔22.70米，东北部地势低洼，最低处海拔1.5m。地形呈不规则方形，境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16％，碱土9％，岗土和淤土55％，其他占10％。地震烈度7度。 3、气候气象 建设项目所在区域地处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性等特征。全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛。受近海区季风环流和台风的影响，冷暖空气交汇频繁，洪涝等自然灾害经常发生。其气象特征参数如表4.1-1所示。风频玫瑰图见5.1-1，由该图可见：常年主导风向为ESE风，频率为11％，次主导风向为NE，频率为10％，静风频率为9％。 沭阳年平均气温13.8℃，年平均最高气温41.3，最低13.3℃。历年最高气温一般在35℃～38℃之间，最低气温在-4℃～-5℃左右。年平均日照时数2363.7小时，年平均相对湿度为75％，年平均风速2.8米/秒，年平均降水量937.6毫米。 4、水文特征 沭阳县地处淮、沂、沭、泗河下游，地势低洼，过境水量大。境内河网密布，有新沂河、淮沭新河等29条河流纵横境内。 新沂河：新沂河是沭阳最大河流，属于沂沭水系，它由颜集入境，横穿沭阳中部，经灌南、灌云入海，流经沭阳县境内全长60多公里，是泄洪、排涝、送水灌溉的主要河流渠道，年流量59.14亿立方米，河宽1100米至1400米，流域面积70多平方公里，设计流量为6000立方米/秒，汛期最大泄洪量7000立方米/秒。最高水位10.76米，最低水位4.25米。流经沭阳县境内后分南北偏泓两支流，其中北偏泓水质执行Ⅳ类标准。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 沂南河：沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经沭城、汤涧、李恒等乡镇，经灌南、灌云等县流入黄海，是县内主要排污河流，全长75公里。水源为淮沭河，平时淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿立方米。沂南河是沭阳县城区以及工业园南区和北区输送污水的唯一排海通道，目前基本上接纳了城区的全部污水。 5、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、沭阳县 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2017年，全县完成地区生产总值（GDP）770.14亿元，按可比价计算增长7.4%。其中，一产增加值94.39亿元，增长2.7%；二产增加值352.48亿元，增长7.8%；三产增加值323.27亿元，增长8.4%。三次产业结构调整为12.2：45.8：42.0，其中一产比重下降0.9个百分点，二产比重上升0.2个百分点，三产比重提高0.7个百分点。 2017年，全县规模以上工业企业实现总产值1147.51亿元，增长11.0%；规模以上工业完成增加值239.28亿元，增长8.5%。全社会用电量48.77亿千瓦时，增长1.7%。全年实现农业总产值176.53亿元，增长2.0%；农业增加值96.17亿元，增长2.8%。全县完成固定资产投资额548.80亿元，增长9.1%。按行业分，三次产业分别完成投资15.53亿元、380.03亿元、153.24亿元，三次产业投资增速分别为276.7%、1.1%和13.6%，二产投资增速放缓。固定资产投资总体呈现“总量继续扩张、结构持续优化”的良好势头。全年实现社会消费品零售总额 219.13亿元，增长10.8%。全年完成进出口总额67090万美元，增长5.1%。其中，出口58152万美元，增长13.5%；进口8924万美元，下降29.3%。主要进出口产品为木材加工类、轻纺服装类、机械电子类和轻工食品类。 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 2、沭阳经济开发区简介 建设项目位于沭阳县经济开发区友富路12号。 沭阳经济开发区（原名：江苏沭阳经济技术开发区、沭阳工业园区）成立于2001年6月。2006年江苏省人民政府正式批准将“沭阳县工业园区”升级为省级开发区，同时更名为“江苏沭阳经济开发区”。同年6月，江苏省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了正式批复（苏环管[2006]81号文）。江苏沭阳经济开发区核准规划面积24.5km2，其中南区和北区面积21.5km2，沂北区面积为3.0km2。南区和北区四至范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠；东至官西大沟，南区和北区以迎宾大道为分界线；沂北区四至范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。 2008年1月，江苏沭阳经济开发区管委会在保持开发区规划面积24.5km2不变基础上，调整产业发展定位，增加了电镀和印染产业，并编制了《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》，获得了江苏省环保厅的批复意见（苏环管[2008]17号文）。 2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济开发区升格为国家级经济开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济开发区。 3、沭阳经济开发区总体规划 （1）定业定位 沭阳经济开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于沭阳县经济开发区友富路12号，属于经济开发区北区。 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 （2）开发区总体规划布局 开发区的规划范围为24.5km2，规划用地面积为24.5km2，其中： ①南区和北区规划用地面积为14.3km2，远景规划用地7.2km2，总计规划用地面积为21.5km2。 南区和北区东部的远景规划用地距城区较远，故将一、二类工业的部分用地调整为大型纺织服装和机械电子企业（含印染和电镀）用地，纺织服装项目（含印染）尽量布置在该地块的南、北两端，以便靠近热电厂可以就近供热；机械电子项目（含电镀）可以布置在该地块的中部。 ②沂北区规划建设用面积为3.0km2，总规划用地面积为3.0km2。 （3）开发区基础设施情况 ①给水系统 开发区南区和北区的工业和生活用水均全部由沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。沂北区工业和生活用水，由沭阳县扎下地表水厂供给。 工业给水和消防给水干管采用环状布置，给水干管沿园区道路铺设，形成一个供水环路。生活用水与区外的给水干管衔接，消防给水管网与工业给水管网合一，通过消防泵房加压供水。各企业给水支管和循环水的管网采用枝状布置。 ②排水系统 沭阳经济开发区共有4个污水处理厂，分别为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳城南污水处理厂、沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂）、沭阳凌志污水处理有限公司（原金风环保（沭阳）有限公司）。其中北区为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳凌志污水处理有限公司（原金风环保（沭阳）有限公司）。 A.沭阳凌志污水处理有限公司 沭阳凌志污水处理有限公司位于沭阳经济开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期处理规模为3万m3/d，二期处理规模为4.9万m3/d。二期工程服务范围主要沭阳经济开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道和七雄街道及章集街道。金风环保（沭阳）有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 B.沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂） 沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为3万m3/d，主导工艺为活性污泥法，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 沭阳县污水处理有限公司污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。 C.沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂） 沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，处理规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，近期尾水排入沂南河，远期最终排入新沂河北偏泓。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 ③供热 “园区”集中统一供热，区内企业不得安装小锅炉、小烟囱，可以根据特殊工艺的要求自建热煤油炉，但是热煤油炉的燃料必须采用燃料油或天然气，以保护"园区"及周围的大气质量，并达到节约能源、保护环境、减少占地、综合利用的目的。 为满足江苏沭阳经济开发区内企业供热需求，同时实现区内集中供热，目前开发区内建成的集中供热企业为南区的江苏新动力能源有限公司、沭阳县开发区供热有限公司，在建的为沂北区江苏益州热电有限公司。 A.江苏新动力热电有限公司 江苏新动力热电有限公司原名宿迁长江热电有限公司，位于江苏沭阳经济开发区南区，占地134.86亩，总投资投资3.5亿元，建设3台75吨/小时循环流化床锅炉，配备2台15MW抽凝机组＋1×15MW背压机组，年可供热3.32×106GJ。2011年11月底江苏新动力能源有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月11日通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年年底二期第3台锅炉已安装完毕，现已投入运营。 B.沭阳县开发区供热有限公司 沭阳县开发区供热有限公司由江苏沭阳经济开发区管理委员会投资建设，位于开发区北区乡界河西侧、慈溪路北侧地块，供热规模为锅炉2×20t/h，现已建成投产，服务范围为瑞声大道西侧的开发区北区，可满足周边景晟纺织、双金纺织、欧亚薄膜等企业的供热需求。 ④供电规划 南区和北区各设容量为20～40MVA的变电站一座。 沂北区供电电源引自扎下镇域内的35KV变电站，沂北区内设2座10KV的开闭所供电。 ⑤固体废弃物处置现状和规划 沭阳县城区现有垃圾焚烧发电厂、生活垃圾卫生填埋场各1座，均已经投入运行，可满足开发固废处置的需要。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 本项目大气环境质量现状数据引用《江苏久富金属制品有限公司铝制品加工销售项目》中桃园小区点位的监测数据，监测时间为2017年6月29日—7月5日，监测点位于本项目北侧约2200m处，监测时间在近2年内，且在该时间内项目所在区域没有大型排放相关大气污染物的企业建成。因此，本次大气环境质量现状评价数据引用《江苏久富金属制品有限公司铝制品加工销售项目》项目的监测数据具有代表性和有效性。根据江苏国森检测技术有限公司（GSC170605151）提供的监测数据，拟建项目所在地主要污染物二氧化硫、二氧化氮、PM10各项指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准。具体监测数据详见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测结果 监测点位 项目 1小时平均浓度监测结果 24小时平均浓度监测结果 浓度范围（mg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 浓度范围（mg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 桃园小区 SO2 0.008-0.019 0 0 － 0 0 NO2 0.026-0.047 0 0 － 0 0 PM10 － － － 0.032-0.056 0 0 2、地表水环境质量现状 本项目废水最终排入沭阳凌志水务有限公司，纳污河流为沂南河，本项目引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响报告书》中于2017年7月3日至7与5日对纳污水体沂南河现状调查的监测报告中与本项目有关因子的数据。建设项目与江苏久富金属制品有限公司废水均接管沭阳凌志水务有限公司，尾水排入沂南河，《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响报告书》中于2017年7月3日至7与5日对沂南河上游500m、下游500m及下游1500m断面进行监测，监测数据在3年内，区域水污染源变化不大，近期区内未新增排水量的企业。因此，建设项目地表水引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响报告书》中有关数据具有有效性。 根据监测数据，拟建项目纳污河流沂南河水质各项指标均值基本能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中IV类水域功能标准，各污染物监测结果见表3-2。 表3-2 水质监测结果（单位：mg/l） 监测点位 监测结果 pH COD SS NH3-N TP 沂南河（沭阳凌志水务有限公司排污口上游500米） 6.79~7.13 19.7 14.8 1.026 0.28 沂南河（沭阳凌志水务有限公司排污口下游500米） 6.70~7.15 26 10.3 1.0015 0.278 沂南河（沭阳凌志水务有限公司排污口下游1500米） 6.89~7.13 14.3 11 1.343 0.275 标准值 6~9 ≤30 ≤60 ≤1.5 ≤0.3 3、声环境质量现状 根据沭阳县环境监测站2018年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-3。 表3-3 建设项目环境保护目标表 环境要素 环境保护对象 方位 距离（m） 规模或性质 环境功能 空气环境 - - - - 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 水环境 沂南河 N 5500 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 官西大沟 E 180 小型 声环境 - 厂界 1-200 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 生态 淮沭河第一饮用水水源保护区 W 11740 10.14km2 《江苏省国家级生态保护红线规划》 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 S 2200 10.73km2 《江苏省生态红线区域保护区划》

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 评价区为二类功能区，空气质量执行二级标准。SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环境保护厅编制，2003年3月）中相关规定，沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（mg/L，PH无量纲） 序号 项目 Ⅲ类标准 标准来源 1 pH 6～9 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 表1中相关标准 2 COD ≤30 3 氨氮 ≤1.5 4 总磷 ≤0.3 5 SS ≤60 《地表水资源质量标准》SL63-94 3、声环境质量标准 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（单位： dB(A)） 类别 昼间 夜间 3 ≤65 ≤55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目无废气产生及排放。 2、废水 本项目不新增废水产生及排放。 3、噪声排放标准 该项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准。具体标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB（A）） 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固废贮存标准 项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| 总量控制指标 | 建设项目运营后，总量控制因子及建议指标如下所示： 表4-9 污染物排放总量控制指标（单位：t/a） 类 别 污染物 名称 现有项目排放量 改建项目产生量 改建项目处理削减量 以新带老削减量 改建项目排放量 排放增减量 排放 总量 最终排 放量 废水 废水量 240 0 0 0 0 0 240[1] 240[2] COD 0.067 0 0 0 0 0 0.067[1] 0.012[2] SS 0.048 0 0 0 0 0 0.048[1] 0.002[2] 氨氮 0.007 0 0 0 0 0 0.007[1] 0.0012[2] 总磷 0.0007 0 0 0 0 0 0.0007[1] 0.0001[2] 固废 一般工业固废 0 3.01 3.01 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 0 0 注：[1]接管量为沭阳凌志水务有限公司的接管考核量。[2]最终排放量根据沭阳凌志水务有限公司出水标准计算所得。 （1）废水：本项目不新增废水排放。全厂废水排放接管量仍为：废水量240t/a、COD 0.067t/a、SS 0.048t/a、氨氮0.007t/a、总磷0.0007t/a，全厂废水最终外排总量仍为：废水量240t/a、COD 0.012t/a、SS 0.002t/a、氨氮0.0012t/a、总磷0.0001t/a，总量纳入沭阳凌志水务有限公司总量范围内。 （2）废气：本项目不新增废气排放，改建后全厂无废气排放。 （3）固体废弃物：固体废物零排放，不需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 建设项目主要生产新型打包钢丝，具体工艺流程详见图5-1。 图5-1 新型打包钢丝生产工艺流程示意图 工艺流程说明： ①上料：外购的线材人工上料，固定在放料架上。 ②剥壳：线材（盘圆）进入转动盘剥壳轮中心部后启动电源开关，线材会自动转到剥壳轮组上，剥壳轮能360°剥壳，材料的包角和弯曲半径可任意调整，直到氧化铁皮去除为止，整个剥壳过程在遥控全闭封箱完成。该工序有金属屑（S2-1）、噪声（N）产生。 ③涂硼：线材经过浸湿线，表面涂覆上硼砂水溶液，电加热到95℃左右烘干。硼砂水溶液由硼砂与水按1:100比例混合调配而成。该工序有硼砂废包装材料（S2-2）产生。 ④拉丝：拉丝机对线材进行7道拉伸，使其规格从φ6.5到φ2.0-4.5。该工序无污染物产生。 ⑤打包：设备拉丝完成后，自动打包，入库待售。 改建项目产污环节及污染因子汇总详见表5-1。 表5-1 项目产污环节及污染因子一览表 污染类型 产污编号 产污环节 主要污染因子 噪声 N 拉丝机 设备运行噪声 固废 S2-1 剥壳 金属屑 S2-2 涂硼 废包装材料 主要污染工序 1、废气 改建项目无废气产生及排放。 2、废水 改建项目新增自来水用量为1000t/a，为硼砂调配用水。 改建项目硼砂用量为10t/a，与水按1:100比例调配，则调配用水1000t/a，在烘干工序蒸发损耗。 改建项目不新增职工，无生活污水新增产生及排放。 改建项目用排水平衡见图5-2，改建后全厂用排水平衡见图5-3。 图5-2 改建项目用排水平衡图（t/a） 图5-3 改建后全厂用排水平衡图（t/a） 3、噪声污染分析 改建项目噪声主要为拉丝机、空压机正常运行时产生的噪声，其声值在70~90（dB(A)）之间。 表5-2 项目高噪声设备一览表（单位：dB(A)） 序号 设备名称 声级 数量（台） 与最近厂界距离 治理措施 降噪效果 1 拉丝机 75~80 5 东侧约10m 基础减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 25dB（A） 2 空压机 75~90 3 4、固废污染分析 改建项目运营期产生的固废主要有：金属屑、废包装材料。 ①金属屑 改建项目线材剥壳去除氧化层，产生金属屑，根据企业提供资料，金属屑产生量约占线材使用量的0.015%，则金属屑产生量为3t/a。 ②废包装材料 改建项目硼砂原料为袋装，原料使用后产生废包装材料，根据企业提供资料，产生量为0.01t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-3。 表5-3 固废属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判断依据 1 金属屑 剥壳 固态 金属氧化物 3 √ - 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 废包装材料 原料使用 固态 塑料袋 0.01 √ - 根据《国家危险废物名录》（2016年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-4。 表5-4 危险废物属性判定表 名称 属性 主要成分 鉴别 方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 金属屑 一般工业固废 金属氧化物 - - 99 - 3 废包装材料 塑料袋 - - 99 - 0.01

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | - | - | - | - |
| 水 污 染 物 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 剥壳 | 金属屑 | 3t/a | 外卖3t/a |
|  | 原料使用 | 废包装材料 | 0.01t/a | 环卫清运0.01t/a |
| 噪 声 | 改建项目高噪声设备主要为拉丝机、空压机正常运行时产生的噪声，单台设备的噪声值为75～90dB（A），高噪声设备经厂房隔声、设备减振等措施处理以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)、夜间噪声值≤55dB(A)。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 改建项目位于沭阳县经济开发区友富路12号，利用自有已建标准厂房进行生产。施工期主要为设备安装调试，施工期较短，工程量不大，施工期对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目无废气产生及排放。 2、水环境影响分析 本项目不新增废水产生及排放。全厂生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后入市政污水管网，由沭阳凌志水务有限公司处理后排放。对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为拉丝机、空压机正常运行时产生的噪声，类比同类行业，其噪声源强约75～90dB（A），经合理布局，生产设备均设置在室内，通过设备减震、车间墙体隔声和距离衰减等措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，对周围噪声环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表7-1： 表7-1 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 测点编号与测点位置 贡献值 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 夜 东厂界 54.1 65 55 达标 达标 西厂界 49.6 65 55 达标 达标 南厂界 42.3 65 55 达标 达标 北厂界 50.2 65 55 达标 达标 因此由上表可以看出，经减振、隔声后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，故项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 4、固体废弃物环境影响分析 改建项目金属屑外售综合利用，废包装材料由当地环卫部门收集后统一处置。各类固体废物的利用处置方式见表7-2。改建后全厂固体废物的利用处置方式见表7-3。 表7-2 改建项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 金属屑 剥壳 一般工业固废 99 3 外售综合利用 - 2 废包装材料 原料使用 99 0.01 环卫清运 环卫部门 表7-3 改建后全厂固体废物的利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 金属屑 剥壳 一般工业固废 99 3 外售综合利用 - 2 废包装材料 原料使用 99 0.01 环卫清运 环卫部门 3 生活垃圾 办公、生活 一般固废 99 6 环卫清运 环卫部门 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。 因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。 本项目须强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行妥善处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 6、三同时验收情况 改建项目三同时一览表见表7-4。 表7-4 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 噪声 车间 机械设备 厂房隔声、减振 厂界噪声达标 5 与主体工程同步实施，同步完成，同时投入使用 固废 生产 一般固废 一般固废堆场5m2 安全处置 依托现有 绿化 依托周边现有 - - 雨污分流、清污分流 雨水排口、污水排口各1个 依托现有 规范设置 废气、废水排污标志牌、说明 规范化设置、满足环境管理要求 依托现有 卫生防护距离 - - 总量控制 改建项目不新增废气、废水排放。固体废弃物均得到有效处置，零排放，不需申请总量。 - 环保投资合计 5 —

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | - | - | - | - |
| 水污染物 | - | - | - | - |
| 电离辐射和电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 剥壳 | 金属屑 | 外售综合利用 | 有效处置 |
|  | 原料使用 | 废包装材料 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 改建项目高噪声设备主要为机械设备正常运行时产生的噪声，单台设备的噪声值为75～90dB（A），高噪声设备经厂房隔声、设备减振等措施处理以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)、夜间噪声值≤55dB(A)。 |
| 其他 | — |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 沭阳美仑新材料科技有限公司成立于2015年1月14日，位于沭阳县经济开发区友富路12号，主要经营范围为金属新材料研发、加工，具有年产合金辊7000吨的生产规模，现有项目环评于2015年4月2日通过沭阳县环保局的审批，建设后未达产验收，目前已停产。 随着合金辊产品市场的缩减，企业合金辊产品已停止生产。为适应市场需求，寻求发展，企业拟取消现有合金辊生产项目，投资3000万元利用自有厂房中1536m2车间建设新型打包钢丝生产项目。本次改建项目目前处于设计阶段，预计于2018年11月开工建设，2018年12月建成投产，改建项目投产后全厂将形成年产新型打包钢丝20000吨的生产规模。 改建项目不新增员工，不新增食堂、宿舍、浴室等。 2、产业政策 本项目为[C3340]金属丝绳及其制品制造，项目经宿迁沭阳县经信局备案通过，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中规定的鼓励类、淘汰类和限制类项目，为允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目。综上所述，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。 3、与规划相符性分析 本项目位于沭阳县经济开发区友富路12号，属于沭阳县经济开发区北区，占用土地为工业用地。经济开发区北区产业定位为：以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业。本项目属于[C3340]金属丝绳及其制品制造，为一类工业项目，符合沭阳县经济开发区北区产业定位。 4、环境质量 本区域空气环境总体质量良好，各项指标均能符合相应标准要求；评价区沂南河各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求；项目地及周围区域声环境质量良好，昼夜间的等效声级值都符合相应类别标准限值的要求。 5、环境影响评价分析 本项目针对污染物产生特性，分别采取了相应防治措施，使得各污染物均能做到达标排放。 （1）固废 本项目金属屑外售综合利用，废包装材料由当地环卫部门收集后统一处置。固废均得到有效处置。 （2）噪声 本项目噪声源主要为设备运行时产生的噪声，类比同类行业，其噪声源强约75～90dB（A），优先选择低噪声设施，各类设施均设置于建筑物内；再经厂房围墙隔声、减震、距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 6、污染物总量控制 改建项目不新增废气、废水排放，固体废物均得到有效处置，不需申请总量。 本项目建设符合国家及地方相关产业政策，选址合理可行；项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或综合处置利用；不新增污染物排放，不需申请总量；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小，区域环境质量仍可控制在现有相应功能要求之内。 因此，从环保角度而言，在确切落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目建设营运可行。 二、建议 1、严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率。 2、严格按苏环控[1997]122号文《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，做好排污口设置及规范化整治工作。 3、加强全厂通排风设施，以营造良好的工作环境。

项目所在地环境保护行政部门审批意见：

公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附件1 项目备案文件 附件2 营业执照及法人身份证复印件 附件3 不动产权证 附件4 委托书 附件5 建设单位承诺书 附件6 原项目环评批复 附件7 全本公示截图 附图1 建设项目地理位置图 附图2 园区管网图 附图3 项目与生态红线关系图 附图4 项目厂区平面布置图 附图5 项目车间平面布置图 附图6 项目周边概况图 附图7 沭阳县经济技术开发区规划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

N、S1-3

图1-1  合金辊生产工艺流程示意图

图例：S：固废、N：噪声、G：废气

精车

检验入库

原料

预热

堆焊

回火

粗车

N、S1-2、G1-1、G1-2

N、S1-1

成品

打包

拉丝

盘圆线材

上料

剥壳

涂硼

硼砂、水

水蒸汽、S2-2

S2-1、N

图例：

S——固废

N——噪声

1000

新鲜水

硼砂调配用水

蒸发损耗1000

1807

硼砂调配用水

1000

蒸发损耗1000

新鲜水

接管沭阳凌志水务有限公司集中处理

损耗60

300

240

绿化用水

蒸发或进入土壤507

507

生活用水

240

化粪池