建设项目环境影响报告表

（公示版）

项  目  名  称  ：机械加工、铸造加工项目

建设单位（盖 章）：江苏高大丰金属科技有限公司

编制日期：二零一八年四月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 机械加工、铸造加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏高大丰金属科技有限公司 |
| 法人代表 | 高卓越 | 联系人 | 高** |
| 通讯地址 | 宿迁市沭阳县国开区沭七路西赐富路南 |
| 联系电话 | 133******** | 传 真 | — | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳县经济技术开发区沭七路西赐富路南 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备[2018]82号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | [C3391]黑色金属铸造 |
| 占地面积（m2） | 36209.08 | 绿化面积（m2） | 2270.66 |
| 总投资（万元） | 15000 | 其中：环保投资（万元） | 137 | 环保投资占总投资比例 | 0.91% |
| 评价经费（万元） | —— | 投产日期 | 2018年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 11997 | 生物质燃料（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 2500万 | 天然气（万立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 柴油（公斤/年） | — |
| 废水（工业废水、生活废水 √ ）排水量及排放去向 项目厂区实施“雨污分流、清污分流”。雨水经过雨水管网收集后排入附近河流，冷却排水作为清下水排入雨水管网；食堂废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池处理后一起接管沭阳凌志水务有限公司，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有地磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 原辅材料及主要设备 1、原辅材料 项目原辅材料详见表1-1。 表1-1 建设项目原辅材料情况一览表 序号 名称 规格 使用量（t/a） 备注 1 生铁 Q12/Z18 30000 外购 2 消失模用石英砂 30-50目石英98%SiO2 100 外购 3 泡沫 聚苯乙烯 30 外购 4 消失模水基涂料 石英粉70%、膨润土5%、淀粉5%、水20% 500 外购 5 抛丸子 S660/S330 50 外购 2、原辅材料理化性质 项目原辅材料理化性质详见表1-2。 表1-2 建设项目主要原辅料理化特性、毒理毒性 序号 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理性质 1 聚苯乙烯 粒度10～40目，表观密度约0.6g/cm3，含水量0.1%。挥发物含量（主要成分为发泡剂）6%～8%，比黏度（1%甲苯溶液）1.9～2.1。以苯乙烯在发泡剂（通常使用低沸点烃类）存在下进行悬浮聚合制得。也有用珠粒状聚苯乙烯树脂分散于水中，在一定温度下使发泡剂溶胀并渗入其中制得。用于生产聚苯乙烯泡沫塑料制品。 可燃 无资料 3、主要设备 表1-3 建设项目设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 备注 1 中频钢壳电炉 1T 1 一机两炉，两炉一用一备 2 中频钢壳电炉 1.5T 1 一机两炉，两炉一用一备 3 消失模生产线 30000t/a 1 - 4 抛丸机 Q378 3 - 5 履带抛丸机 Q3210C 2 - 6 电磁吸盘 1T 2 - 7 浇包烘烤器 1T/2T 2 - 8 浇包 0.5T/1T/2T/3T 4 - 9 测温仪 - 4 - 10 光谱仪 - 1 - 11 万能抗拉试验机 - 1 - 12 金相检测设备 - 1 - 13 型砂检测设备 - 1 - 14 冲击试验机 - 1 - 15 台式硬度计和手持便携式硬度计 - 1 - 17 直联螺杆空压机 - 2 - 18 单梁行车 4台10T和8台5T 12 - 19 手持打磨机 - 30 - 20 真空泵 - 2 - |
| 工程内容及规模 1、项目概况 江苏高大丰金属科技有限公司原名江苏铁海机械制造有限公司，因公司股东变化而更名，拟投资15000万元人民币，购置位于沭阳县经济技术开发区沭七路西赐富路南地块的36209.08平方米土地，新建3栋厂房，建设机械加工、铸造加工项目（不生产地条钢）。本项目预计于2018年12月建成投产，投产后将形成年产特种阀门5000吨、机械配件8000吨、汽摩配件4000件、电机3000套的生产规模，其中铸造产能为30000吨/年。 建设项目不设食堂、浴室、宿舍等，仅提供临时用餐点及休息点。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，江苏圣泰环境科技股份有限公司受江苏高大丰金属科技有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作。根据委托方提供的有关资料，在调研、实地踏勘的基础上，依据《江苏省建设项目环境影响报告表主要编制内容要求（试行）》编制出该项目环境影响报告表。 2、产业政策 本项目为[C3391]黑色金属铸造，项目经沭阳县发展和改革局（沭发改备[2018]111号）备案通过，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中规定的鼓励类、淘汰类和限制类项目，为允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目。综上所述，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。 3、与区域规划相符性 本项目位于宿迁市沭阳县经济开发区沭七路西、赐富路南，属于沭阳县经济开发区北区，占用土地为工业用地。经济开发区北区产业定位为：以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业。本项目属于[C3391]黑色金属铸造，为一类工业项目，符合沭阳县经济开发区北区产业定位。 4、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照沭阳县生态红线布局图（见附图3），与本项目最近的生态红线区域主要项目北侧约 850m处的新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，详见表1-4，项目不在新沂河（沭阳县）洪水调蓄区管控区范围内，因此，项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 表1-4 生态红线区域范围 序号 红线区域名称 主导功能 距离 一级管控区 二级管控区 | 1 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 850m — 新沂河两岸河堤之间的范围 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；纳污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 对照《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本），本项目不属于限制类和禁止类，因此与宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单相符。依据《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号），本项目属于金属制品行业，对照宿迁市金属制品行业准入条件，本项目位于沭阳县经济技术开发区范围内，不涉及表面涂装，符合《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号）的相关要求。对照《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号），本项目不在生态红线区内，周边无重点风景名胜区、饮用水源保护区，因此符合《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）的相关规定。沭阳经济技术开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。项目位于沭阳经济技术开发区北区，属于机械加工产业，符合产业定位。 表1-5 项目相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订） 项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》 、 《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》 、 《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 5 《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号） 经查，与《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）相符 6 《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号） 经查，与《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号）相符 7 《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本） 项目与《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本）相符 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本）、《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 5、工程规模及建设规模 项目主体工程见表1-6，产品方案见表1-7。 表1-6 本项目主体工程经济技术指标 编号 名称 单位 数量 备注 1 占地面积 m2 36209.08 - 2 建筑占地面积 m2 17905.00 - 3 其中 生产用房占地面积 m2 16720.00 - 4 其中 1#厂房 m2 3200.00 - 5 2#厂房 m2 3200.00 - 6 3#厂房 m2 10320.00 - 7 生活用房占地面积 m2 1185.00 - 8 其中 办公楼 m2 600.00 - 9 职工临时休息点 m2 560.00 - 10 门卫 m2 25.00 - 11 总建筑面积 m2 20225.00 - 12 其中 生产用房建筑面积 m2 16720.00 - 13 其中 1#厂房 m2 3200.00 1F，13m 14 2#厂房 m2 3200.00 1F，13m 15 3#厂房 m2 10320.00 1F，13m 16 生活用房建筑面积 m2 3505.00 - 17 其中 办公楼 m2 1800.00 3F 18 职工临时休息点 m2 1680.00 3F 19 门卫 m2 25.00 1F 20 容积率 - 1.038 - 21 其中 生产用房容积率 - 0.940 - 22 生活用房容积率 - 0.098 - 23 绿地面积 m2 2270.66 - 24 绿地率 % 6.38 - 表1-7 建设项目产品方案 工程名称（车间或生产线） 产品名称及规格 年产量 年铸造量 年运行时数（h） 铸造线 特种阀门 5000吨 5000吨 4800 机械配件 8000吨 8000吨 汽摩配件 4000件 8000吨 电机 3000套 9000吨 合计 30000吨 - 7、公用工程 （1）给排水 建设项目新鲜水总用量为9297t/a，其中冷却用水2400t/a、绿化用水147t/a、员工生活用水6750t/a。 建设项目废水主要为生活污水5400t/a，经化粪池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水达标排入沂南河。 （2）供电 本工程电源引自市政电网，年耗量为2500万kWh/a。 （3）储运 本项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输，原辅材料和产品存储设置专门仓库。 （4）绿化 建设项目绿化面积2270.66m2，占总占地面积6.38%。 本项目公用及辅助工程见表1-8。 表1-8 建设项目主要工程内容 工程类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 1#厂房 3200m2 原料仓库 2#厂房 3200m2 成品仓库 3#厂房 10320m2 生产用房 公用工程 给水 11997t/a 来自园区自来水管网 排水 7560t/a 预处理后接管沭阳凌志污水处理有限公司 供电 2500万kW·h/a 来自园区供电电网 绿化 2270.66m2 绿地率6.38% 环保工 程 废气 布袋除尘器 4套，颗粒物去除率99% 达标排放 二级活性炭吸附装置 1套，苯乙烯去除率90% 通排风扇 若干 废水 化粪池 25m3/d 达沭阳凌志污水处理有限公司接管标准 噪声 — 设备减震、厂房隔声、距离衰减 厂界达标 固废 一般固废暂存场 50m2 固废安全暂存 危废暂存场 20m2 8、职工人数和工作制度 本项目职工定员150人，两班制，每班8h，年生产300天，年生产4800h。 9、建设项目周边概况 建设项目位于沭阳县经济技术开发区沭七路西赐富路南，具体位置详见附图1。 项目位于沭阳县经济技术开发区沭七路西赐富路南，该地块属沭阳经济技术开发区北区工业用地。项目厂界东侧为江苏亿安腾特种电极新材料科技有限公司，西侧和南侧均为空地，北侧毗邻赐富路，建设项目周边300m范围内无环境保护目标，项目周边概况详见附图5。 10、平面布置情况及合理性分析 厂区主出入口设于北侧赐富路上，由北向南依次布置办公楼和职工临时休息点、1#厂房和2#厂房、3#厂房，项目厂区总平面布置图详见附图4。 平面布置合理性分析：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；生产物流顺畅，运费能耗最小；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂区平面布置较合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 沭阳县地处江苏北部，隶属地级宿迁市，辖35个乡镇（场），县域面积2298平方公里，耕地204万亩，人口176万，是全省人口最多、陆域面积最大的县。县域介于北纬33°53′12″-34°25′、东经118°30′-119°10′之间，东西60公里，南北55公里。东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳交通发达，京沪高速公路、新长铁路、205国道、245、324、326省道在县城交汇。东去连云港白塔埠机场40分钟，西到徐州观音机场1个小时。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江联接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。 本项目拟建地为沭阳县经济技术开发区沭七路西赐富路南，项目地理位置详见附图1。 2、地形、地质、地貌 沭阳地处江苏北部，沭沂泗水下游，属鲁南丘陵与江淮平原过渡带。全县地形呈不规则方形，地势西高东低，大部分地面高程在7-4.5米。县内最高峰韩山海拔70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。地势由南向北略有倾斜，西南部属岗岭地带，最高处海拔22.70米，东北部地势低洼，最低处海拔1.5m。地形呈不规则方形，境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16％，碱土9％，岗土和淤土55％，其他占10％。地震烈度7度。 3、气候气象 建设项目所在区域地处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性等特征。全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛。受近海区季风环流和台风的影响，冷暖空气交汇频繁，洪涝等自然灾害经常发生。其气象特征参数如表4.1-1所示。风频玫瑰图见5.1-1，由该图可见：常年主导风向为ESE风，频率为11％，次主导风向为NE，频率为10％，静风频率为9％。 沭阳年平均气温13.8℃，年平均最高气温41.3，最低13.3℃。历年最高气温一般在35℃～38℃之间，最低气温在-4℃～-5℃左右。年平均日照时数2363.7小时，年平均相对湿度为75％，年平均风速2.8米/秒，年平均降水量937.6毫米。 4、水文特征 沭阳县地处淮、沂、沭、泗河下游，地势低洼，过境水量大。境内河网密布，有新沂河、淮沭新河等29条河流纵横境内。 新沂河：新沂河是沭阳最大河流，属于沂沭水系，它由颜集入境，横穿沭阳中部，经灌南、灌云入海，流经沭阳县境内全长60多公里，是泄洪、排涝、送水灌溉的主要河流渠道，年流量59.14亿立方米，河宽1100米至1400米，流域面积70多平方公里，设计流量为6000立方米/秒，汛期最大泄洪量7000立方米/秒。最高水位10.76米，最低水位4.25米。流经沭阳县境内后分南北偏泓两支流，其中北偏泓水质执行Ⅳ类标准。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 沂南河：沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经沭城、汤涧、李恒等乡镇，经灌南、灌云等县流入黄海，是县内主要排污河流，全长75公里。水源为淮沭河，平时淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿立方米。沂南河是沭阳县城区以及工业园南区和北区输送污水的唯一排海通道，目前基本上接纳了城区的全部污水。 5、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、沭阳县 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2016年，初步核算实现地区生产总值（GDP）697.31亿元，按可比价计算增长9.0%。其中，一产增加值91.27亿元，增长1.9%；二产增加值317.95亿元，增长9.3%；三产增加值288.09亿元，增长11.0%。按常住人口计算人均地区生产总值45107元（按年平均汇率折算为6791美元），增长10.8%。三次产业结构调整为13.1：45.6：41.3，其中一产比重上升0.1个百分点，二产比重下降0.9个百分点，三产比重提高0.8个百分点。财政总收入在超过百亿元的基础上继续平稳增长；公共财政预算收入71.75亿元，总量与上年持平（同口径增长9.9%）。城镇居民人均可支配收入23933元，增长8.3%；农村居民人均可支配收入14107元，增长9.0%。民营经济不断发展。2016年，创业项目扶持力度持续加大，全民创业各项措施落准、落细、落实，创业就业渠道不断拓展。2016年新增私营企业和个体工商户分别为6303家和1.34万户，累计私营企业和个体工商户分别为3.98万家、7.78万户。 全面建设小康社会取得新进展。2015年，全部36个指标中，有15个指标已达到小康目标，指标达标率为41.7%，比上年提升2.8个百分点；15个达标指标合计得分36.10分，占我县总得分87.42分的41.3%。有29个指标实现程度超过80%，比上年增加2个：一是“现代教育发展水平”（小康目标85%）由上年的66.3%提高到74.1%，上升7.8个百分点；二是“村庄环境整治达标率”（小康目标95%）由上年的71.2%提高到100%，这也是2015年唯一一个新增的小康达标指标。 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 2、沭阳经济开发区简介 建设项目位于沭阳县经济技术开发区沭七路西赐富路南。 沭阳经济开发区（原名：江苏沭阳经济技术开发区、沭阳工业园区）成立于2001年6月。2006年江苏省人民政府正式批准将“沭阳县工业园区”升级为省级开发区，同时更名为“江苏沭阳经济开发区”。同年6月，江苏省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了正式批复（苏环管[2006]81号文）。江苏沭阳经济开发区核准规划面积24.5km2，其中南区和北区面积21.5km2，沂北区面积为3.0km2。南区和北区四至范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠；东至官西大沟，南区和北区以迎宾大道为分界线；沂北区四至范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。 2008年1月，江苏沭阳经济开发区管委会在保持开发区规划面积24.5km2不变基础上，调整产业发展定位，增加了电镀和印染产业，并编制了《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》，获得了江苏省环保厅的批复意见（苏环管[2008]17号文）。 2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济开发区升格为国家级经济开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济开发区。 3、沭阳经济开发区总体规划 （1）定业定位 沭阳经济开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于宿迁市沭阳县经济开发区沭七路西、赐富路南，属于经济开发区北区。 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 （2）开发区总体规划布局 开发区的规划范围为24.5km2，规划用地面积为24.5km2，其中： ①南区和北区规划用地面积为14.3km2，远景规划用地7.2km2，总计规划用地面积为21.5km2。 南区和北区东部的远景规划用地距城区较远，故将一、二类工业的部分用地调整为大型纺织服装和机械电子企业（含印染和电镀）用地，纺织服装项目（含印染）尽量布置在该地块的南、北两端，以便靠近热电厂可以就近供热；机械电子项目（含电镀）可以布置在该地块的中部。 ②沂北区规划建设用面积为3.0km2，总规划用地面积为3.0km2。 （3）开发区基础设施情况 ①给水系统 开发区南区和北区的工业和生活用水均全部由沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。沂北区工业和生活用水，由沭阳县扎下地表水厂供给。 工业给水和消防给水干管采用环状布置，给水干管沿园区道路铺设，形成一个供水环路。生活用水与区外的给水干管衔接，消防给水管网与工业给水管网合一，通过消防泵房加压供水。各企业给水支管和循环水的管网采用枝状布置。 ②排水系统 沭阳经济开发区共有4个污水处理厂，分别为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳城南污水处理厂、沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂）、沭阳凌志污水处理有限公司（原金风环保（沭阳）有限公司）。其中北区为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳凌志污水处理有限公司（原金风环保（沭阳）有限公司）。 A.沭阳凌志污水处理有限公司 沭阳凌志污水处理有限公司位于沭阳经济开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期处理规模为3万m3/d，二期处理规模为4.9万m3/d。二期工程服务范围主要沭阳经济开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道和七雄街道及章集街道。金风环保（沭阳）有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 B.沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂） 沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为3万m3/d，主导工艺为活性污泥法，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 沭阳县污水处理有限公司污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。 C.沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂） 沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，处理规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，近期尾水排入沂南河，远期最终排入新沂河北偏泓。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 ③供热 “园区”集中统一供热，区内企业不得安装小锅炉、小烟囱，可以根据特殊工艺的要求自建热煤油炉，但是热煤油炉的燃料必须采用燃料油或天然气，以保护"园区"及周围的大气质量，并达到节约能源、保护环境、减少占地、综合利用的目的。 为满足江苏沭阳经济开发区内企业供热需求，同时实现区内集中供热，目前开发区内建成的集中供热企业为南区的江苏新动力能源有限公司、沭阳县开发区供热有限公司，在建的为沂北区江苏益州热电有限公司。 A.江苏新动力热电有限公司 江苏新动力热电有限公司原名宿迁长江热电有限公司，位于江苏沭阳经济开发区南区，占地134.86亩，总投资投资3.5亿元，建设3台75吨/小时循环流化床锅炉，配备2台15MW抽凝机组＋1×15MW背压机组，年可供热3.32×106GJ。2011年11月底江苏新动力能源有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月11日通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年年底二期第3台锅炉已安装完毕，现已投入运营。 B.沭阳县开发区供热有限公司 沭阳县开发区供热有限公司由江苏沭阳经济开发区管理委员会投资建设，位于开发区北区乡界河西侧、慈溪路北侧地块，供热规模为锅炉2×20t/h，现已建成投产，服务范围为瑞声大道西侧的开发区北区，可满足周边景晟纺织、双金纺织、欧亚薄膜等企业的供热需求。 ④供电规划 南区和北区各设容量为20～40MVA的变电站一座。 沂北区供电电源引自扎下镇域内的35KV变电站，沂北区内设2座10KV的开闭所供电。 ⑤固体废弃物处置现状和规划 沭阳县城区现有垃圾焚烧发电厂、生活垃圾卫生填埋场各1座，均已经投入运行，可满足开发固废处置的需要。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 本项目大气环境质量现状数据引用《江苏苏北能源科技有限公司委托监测报告》中对藤桥的监测数据，监测时间为2018年4月5日-2018年4月12日，本项目位于藤桥西北侧约730m处，监测时间在3年内，且在该时间段内项目所在区域没有大型排放相关大气污染物的企业建成。因此，本次大气环境质量现状评价数据引用《江苏苏北能源科技有限公司委托监测报告》的监测数据具代表性和时效性。根据监测数据，拟建项目所在地主要污染物二氧化硫、二氧化氮、PM10各项指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，空气环境质量良好。具体监测数据详见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测结果 监测点位 项目 1小时平均浓度监测结果 24小时平均浓度监测结果 浓度范围（mg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 浓度范围（mg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 藤桥 SO2 0.011-0.029 0 0 0.018-0.021 0 0 NO2 0.034-0.069 0 0 0.045-0.057 0 0 PM10 － － － 0.094-0.105 0 0 2、地表水环境质量现状 本项目废水最终排入沭阳凌志水务有限公司，纳污河流为沂南河，本项目引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响报告书》中于2017年7月3日至7与5日对纳污水体沂南河现状调查的监测报告中与本项目有关因子的数据。建设项目与江苏久富金属制品有限公司废水均接管沭阳凌志水务有限公司，尾水排入沂南河，《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响报告书》中于2017年7月3日至7与5日对沂南河上游500m、下游500m及下游1500m断面进行监测，监测数据在3年内，区域水污染源变化不大，近期区内未新增排水量的企业。因此，建设项目地表水引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响报告书》中有关数据具有有效性。 根据监测数据，拟建项目纳污河流沂南河水质各项指标均值基本能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中IV类水域功能标准，各污染物监测结果见表3-2。 表3-2 水质监测结果（单位：mg/l） 监测点位 监测结果 pH COD SS NH3-N TP 沂南河（沭阳凌志水务有限公司排污口上游500米） 6.79~7.13 19.7 14.8 1.026 0.28 沂南河（沭阳凌志水务有限公司排污口下游500米） 6.70~7.15 26 10.3 1.0015 0.278 沂南河（沭阳凌志水务有限公司排污口下游1500米） 6.89~7.13 14.3 11 1.343 0.275 标准值 6~9 ≤30 ≤60 ≤1.5 ≤0.3 3、声环境质量现状 根据沭阳县环境监测站2018年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-3。 表3-3 建设项目环境保护目标表 环境要素 环境保护对象 方位 距离（m） 规模或性质 环境功能 空气环境 - - - - 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 水环境 沂南河 N 850 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 新沂河 N 1900 小型 声环境 - 厂界 1-200 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 N 850 二级管控区：两岸河堤之间的范围 《江苏省生态红线区域保护区划》

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 评价区为二类功能区，空气质量执行二级标准。SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，苯乙烯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准，详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 苯乙烯 一次值 0.01mg/m3 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环境保护厅编制，2003年3月）中相关规定，沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（mg/L，PH无量纲） 序号 项目 Ⅲ类标准 标准来源 1 pH 6～9 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 表1中相关标准 2 COD ≤30 3 氨氮 ≤1.5 4 总磷 ≤0.3 5 SS ≤60 《地表水资源质量标准》SL63-94 3、声环境质量标准 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，周边环境保护目标声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（单位： dB(A)） 类别 昼间 夜间 3 ≤65 ≤55 2 ≤60 ≤50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 熔化烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级排放标准；颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2标准，标准值见表4-4、表4-5。 表4-4 工业炉窑大气污染物排放标准 炉窑类 标准级别 排放限值 烟（粉）尘浓度mg/m3 氮氧化物mg/m3 烟气黑度（林格曼级） 无组织排放烟粉尘最高允许浓度mg/m3 熔化炉 二 150 / 1 25 表4-5 大气污染物排放标准 序号 污染物 有组织 无组织 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放高（m） 监测点位 排放浓度限值（mg/m3） 1 颗粒物 120 3.5 15 车间或排气筒 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2 苯乙烯 - 6.5 15 5.0 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 2、水污染物排放标准 本项目废水经预处理达污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，标准值详见表4-7。 表4-7 水污染物接管标准和排放标准 (pH为无量纲，其余单位mg/L) 项目 污水处理厂接管标准（mg/L） 尾水排放标准（mg/L） pH（无量纲） 6～9 6～9 COD ≤500 ≤50 SS ≤400 ≤10 氨氮 ≤45* ≤5(8) 总磷 ≤8* ≤0.5（磷酸盐以P计） 注：*为参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准;括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 该项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。具体标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB（A）） 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 （GB12348-2008）3类标准 - 70 55 （GB12523-2011） 4、固废贮存标准 项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 建设项目运营后，总量控制因子及建议指标如下所示： 表4-9 污染物排放总量控制指标（单位：t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 排放量 废气 颗粒物 28.369 28.085 - 0.284 苯乙烯 3 2.7 - 0.3 颗粒物（无组织） 0.756 0 - 0.756 废水 废水量 1800 0 1800 1800 COD 0.540 0.108 0.432 0.09 SS | 0.360 0.072 0.288 0.018 氨氮 0.045 0 0.045 0.009 总磷 0.007 0 0.007 0.0009 固废 一般工业固废 273.435 273.435 - 0 危险废物 13.3 13.3 - 0 生活垃圾 45 45 - 0 （1）废水：项目废水接管量为1800t/a，其中COD 0.432t/a、SS 0.288t/a、NH3-N 0.045t/a、总磷0.007t/a；项目废水最终排放量为1800t/a，其中COD 0.09t/a、SS 0.018t/a、NH3-N 0.009t/a、总磷0.0009t/a，总量纳入沭阳凌志水务有限公司总量范围内。 （2）废气：项目有组织排放颗粒物0.284t/a、苯乙烯0.3t/a，总量在沭阳县范围内平衡。 （3）固体废弃物：固体废物零排放，不需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程 施工期主要存在问题是在主体修建、设备安装等过程中产生的施工噪声、废水、扬尘、废弃包装材料和弃渣弃土等环境问题。本项目施工期工艺流程见图5-1。 图5-1 建设项目施工期工艺流程图 2、营运期工艺流程图 建设项目主要生产特种阀门、机械配件、汽摩配件、电机，主要生产工艺为消失模铸造，具体工艺流程详见图5-1。 图5-1 建设项目工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）组模：本项目采用的工艺主要为消失模铸造工艺，其中消失模铸造需要进行消失模造型，消失模铸造工艺采用泡沫做模型，将外购的泡沫按照产品的要求进行设计和裁切，使之成为特定的形状，加工过程中会产生废泡沫S1。 （2）上涂料：对制作的模具涂上一层水基涂料，绝热性能好，可防止铸造时铸件缺肉和冷隔，对上了涂料的模具进行电加热干燥处理，主要去掉涂层表面的水分，防止铸造过程中对铸件的质量造成影响。本项目使用的水基涂料主要成分为石英粉、膨润土、淀粉等，其余部分为水。该工序无污染物产生。 （3）填底砂：该工位设计为自动加砂，与后续工位造型振实台连锁控制，根据不同产品需要的底砂量控制加砂器闸板进行加砂。该工序无污染物产生。 （4）放模加砂震实：人工放入处理好的模具使其稳定，利用柔性辅助加砂管加砂，按照工艺要求分层填加型砂，振实一段时间（一般约30~60s），增加型砂的堆积密度并使型砂充满模型的各个部位后，刮平箱口；砂箱内安有真空负压装置，接上真空系统后，可以随时进行施加或卸去负压，主要目的是保持箱内的型砂不崩溃。造型过程在三维振动台上进行。用三维振动台内专门的电控柜来进行自动控制。该工序有噪声（N）产生。 制作完成的砂箱通过转运车自动运行至预浇铸工位，人工完成放置浇口杯，等待浇铸。 （5）熔化：采用中频钢壳电炉，借助于炉前快速测温仪器和化学成份分析仪器，严格控制金属溶体的温度、成份和气体杂质的含量。炉温控制在1600℃左右，使金属由固态熔化为液态，熔化过程通过电加热、炉体外部冷却水循环控制温度稳定。出炉时进行特殊的变质处理，从而确保耐磨、耐热铸件产品具有合格的化学成份和优良的铸态组织。熔炼会产生烟尘（G1）和炉渣（S2）。 （6）浇铸：通过严格控制浇铸温度和浇铸工艺保证产品的质量，浇铸将浇包内的金属液浇入模型中，浇铸过程中由于高温泡沫模型会发生气化，模具消失，金属液取代其位置，浇后铸型维持3~5min真空。浇铸过程中会产生废气（G2）。 （7）冷却落砂：为防止铸件在浇铸后因冷却过快而产生变形、裂纹等缺陷，并保证铸件在清砂时有足够的强度和韧性，铸件应有足够的时间进行冷却，本项目铸件采用自然冷却的方式，冷却时保持真空条件。 冷却完全后释放真空并翻箱，取出铸件，并将箱体中的砂翻倒进砂处理系统。砂处理系统含筛分、磁选、去尘、冷却。通过筛分的方式将石英砂里面的废砂去除，再经专用的设备将石英砂里混杂的碎铁磁选去除，利用除尘系统抽吸掉砂中细粉微粉，最后采用多路风冷的形式，由高压风机鼓风、吸风机抽风，对铸造后的砂进行换热冷却，冷却后的砂进入砂箱备用。该过程有废砂（S3）、铁渣（S4）、粉尘（G3）和噪声（N）产生。 （8）打磨：采用抛丸机对铸体表面进行打磨清理，打磨过程中会产生粉尘（G4）和铁渣（S5）、废钢丸（S6）和噪声（N）。 （9）检验：对加工后的产品进行检验，主要检验产品的规格及质量，对于不符合要求的产品回炉重造。该工序无污染物产生。 项目产污环节及污染因子汇总详见表5-1。 表5-1 项目产污环节及污染因子一览表 污染类型 产污编号 产污环节 主要污染因子 废气 G1 熔化 烟尘 G2 浇铸 VOCs、颗粒物 G3 砂处理系统 颗粒物 G4 打磨 颗粒物 废水 - 办公生活 COD、SS、氨氮、总磷 噪声 N 各生产工段设备等 设备运行噪声 固废 S1 组模 废泡沫 S2 熔化 炉渣 S3 砂处理系统 废砂 S4、S5 砂处理系统、打磨 铁渣 S6 打磨 废钢丸 - 废气处理 废活性炭 - 废气处理 废布袋 - 办公生活 生活垃圾 主要污染工序 施工期： （1）废水 建设项目施工期废水主要为施工过程产生的施工废水和施工人员生活污水。 施工期废水包括土石方填筑和混凝土养护废水、砼搅拌系统冲洗废水、机械维修油污水、施工机械跑、冒、滴、漏的污油等，主要含SS、石油类等。根据类比调查，施工期生产废水中SS值可达300～4000mg/L；生活污水主要为施工人员洗涤污水和粪便污水等，所含主要污染物为 COD、BOD5等，根据同类项目情况，施工高峰期施工人数约为50人，用水量按100 L/人·天计算，污水排放系数按 0.9计算，则排放量约为4.5t/d。 （2）废气 根据工程分析，本项目施工期大气污染物主要有施工扬尘以及施工车辆、动力机械燃油时排放少量的 SO2、NO2、CO、烃类等污染物。其中施工扬尘是本工程施工时产生的主要污染物，扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响，主要来源于：①土建基础开挖、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘；②建材的堆放、装卸过程产生的扬尘；③运输车辆造成的道路扬尘。 （3）噪声 拟建项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。根据同类工程的调查与测试资料，国内目前常用的施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、装卸机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。常见施工机械产生噪声值见表5-2。 表5-2 常见施工机械产生噪声值 声源 声源强度dB（A） 声源 声强度dB（A） 挖土机 88-96 电钻 100-105 冲击机 95 电锤 100-105 空压机 75-85 手工钻 100-105 静压桩机 80-85 无齿锯 105 压缩机 75-88 云石机 100-110 混凝土输送泵 90-100 角向磨光机 100-115 振捣器 100-105 电焊机 90-95 施工期采取如下噪声防治措施： 加强管理，文明施工，减少和降低噪声产生及其强度。 合理安排施工时间，并使用商品混凝土，以防止噪声影响周围环境；因工艺需要须进行夜间作业的，必须办理相关手续。 主要建筑物施工场地周围建设围墙，设置单独出入口；选用低噪声施工设备；对产生高噪声的设备建议在其外加盖简易棚。 合理布局、加强管理。在施工过程中应把高噪声工作安排在项目中央，并尽量远离周围敏感目标，要加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施。 合理选择运输路线和运输时间，尽量绕开声环境保护目标和避开声环境敏感时段，同时加强对相关方的环境管理，要求承运方文明运输，在途经敏感区时控制车速、严禁鸣笛。 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条规定：施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报工程项目名称、施工场所和期限、建筑施工机械可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。 在严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求的标准进行施工，并采用有效措施对厂址施工噪声进行控制后，该项目施工噪声对周围环境保护目标影响可控制在最低水平。 （4）固废 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生0.42kg计算，施工人数50人，则施工期产生的生活垃圾约21kg/d，集中收集后由环卫部门统一清运。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。 根据《环境卫生工程》中（建筑垃圾的产生与循环利用管理），在建筑物的建造过程中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，本项目总建筑面积约为20225m2，建筑垃圾产生量取平均值40kg/m2，则本项目建筑垃圾的产生量约809t。砂土、石块等可用于填路材料，废金属、钢筋、铁丝等可以回收利用，其他的统一收集后由有渣土运输资质单位进行清运至指定的渣土处理场地，不得任意堆放。 营运期： 1、废气 本项目废气主要为熔化炉烟尘（G1）、浇铸废气（G2）、砂处理粉尘（G3）、打磨粉尘（G4）。 ①熔化炉烟尘（G1） 项目中频炉熔炼过程中会产生热烟废气，主要是金属在高温时气化而产生的烟尘，烟尘主要成分为Fe2O3、FeO、Fe以及少量的硅锰氧化物。根据《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》钢铁铸件制造业产排污系数表，中频电炉熔化烟尘产污系数为0.8kg/t-产品，烟尘产生系数与设备熔化率、铸造水平等因素有关，考虑企业生产工艺比较先进，具备多年铸造的生产经验，烟尘产生系数按照0.4kg/t-产品计，本项目铸造量为30000t/a，则项目熔炼产生的烟尘量为12t/a。评价要求建设单位设置1套电炉烟气处理系统：在电炉上安装可旋转升降的伞形排烟罩，由于电炉烟气温度较高，约230℃，在引风过程中引入冷空气（即俗称“野风”，是目前普遍使用的一种经济可行的空气冷却方式）进行空气自然冷却至80℃，然后进入布袋除尘器除尘净化处理。根据同类型铸造企业烟尘收集装置收集效率，本项目上部集气罩废气捕集率可达95%，布袋除尘器除尘效率可以达到99%以上（本次评价以99%计算），设计风量50000m3/h，熔炼烟尘主要在开炉过程中产生，每天开炉时间为10h，经计算，年开炉时间为3000h，烟尘收集量为11.4t/a，烟尘产生速率为3.8kg/h，烟尘产生浓度为76mg/m3，通过布袋处理后烟尘有组织排放量约为0.114t/a，排放速率为0.038kg/h，排放浓度为0.76mg/m3，净化后的尾气由15m高的1#排气筒排放。另有5%中频炉熔炼烟尘在3#厂房无组织排放，无组织排放量为0.6t/a，排放速率约为0.2kg/h。 ②浇铸废气（G2） 浇铸废气主要包括泡沫气化产生的浇铸烟尘和有机废气。 本项目利用钢水包及行车进行浇铸，浇铸过程中，将熔化好的铁水注入造好的砂型中，浇铸温度约1450℃，浇铸过程会产生大量热和烟气，根据参考《泾县通用机械厂采用精密消失模、覆膜树脂砂工艺年产1万吨电机铸件加工技术改造项目》浇铸烟尘产生系数，浇铸工序烟尘产生量为0.5kg/t产品，装箱造型过程中先向空砂箱中置入一定量的型砂，再把模具放入砂箱中使其稳定，然后再按照工艺要求分层填加型砂，振实一段时间（一般约30~60s），增加型砂的堆积密度并使型砂充满模型的各个部位，因此箱内型砂紧实，能对浇铸烟尘产生极大的阻隔效果，浇铸烟尘经铸砂阻挡后大约有10%的烟尘排出，本项目铸铁件总产能为30000t/a，则颗粒物的产生量为1.5t/a。本项目浇铸采用负压浇铸，产生的烟尘全部收集进入布袋除尘装置，尾气再同收集的有机废气采用一套二级活性炭吸附装置处理。消失模铸造产生的烟尘配套布袋除尘器除尘效率可以达到99%以上（本次评价以99%计算），年浇铸时间为4800h，设计风机总风量为40000m3/h，净化后的尾气由15m高的2#排气筒，则颗粒物有组织排放量约为0.015t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.078mg/m3。 消失模在浇铸过程中，泡沫气化模具消失，金属液取代其位置，其中90%的在高温下分解成为一氧化碳、二氧化碳气体，剩余约10%为有机废气。参照《镁合金消失模铸造模样热解产污及其阻燃性分析》，泡塑气化模具成分为聚苯乙烯，热解产生小分子、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、多聚体，本评价以苯乙烯计。本项目泡沫塑料的使用量为30t/a，考虑本项目生铁在铸造过程中，模型内均涂上一层高温耐火材料，耐火涂料能可以让物体长时间防火，保护物体不被火焰损坏，阻燃性能强，因此在铸造过程中能极大的减少泡沫在极高温度下汽化，综合以上考虑，本评价考虑泡沫在低温汽化下废气中10%分解为有机废气，即苯乙烯产生量为3t/a。消失模浇铸工序在负压状况下进行，浇铸废气由真空泵抽出后进入二级活性炭吸附装置净化处理。根据企业生产经验，铸造过程为负压收集，产生的废气能全部收集，二级活性炭吸附装置净化效率90%，设计总风量40000m3/h，年浇铸时间为4800h，则消失模浇铸苯乙烯有组织排放量约为0.3t/a，排放速率为0.063kg/h，排放浓度为1.563mg/m3，净化后的尾气由15m高的2#排气筒。 ③砂处理粉尘（G3） 本项目型砂主要成份为石英砂，铸件落砂后的旧砂，经砂循环系统处理后可回用，砂处理过程中产生粉尘。参照美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编制的《逸散性工业粉尘控制技术》中砂型回收的逸散粉尘排放因子产生系数0.25kg/t（砂量）。根据企业提供资料：1吨铸件生产量约消耗2吨的砂，本项目石英砂总回用量约为60000t/a，则项目砂处理粉尘产生量为15t/a。本项目砂处理系统配套有连接管道对砂处理粉尘进行收集，后经布袋除尘设备处置。经确认，本项目砂处理生产为密闭系统，仅在落砂进入系统处存在少量粉尘未收集，粉尘收集效率为99%，配套布袋除尘器除尘效率可以达到99%以上（本次评价以99%计算），设计风量40000m3/h，年运行时间为4800h，粉尘收集量为14.85t/a，粉尘产生速率为3.094kg/h，粉尘产生浓度为77.344mg/m3，通过布袋处理后砂处理粉尘有组织排放量约为0.149t/a，排放速率为0.031kg/h，排放浓度为0.773mg/m3，净化后的尾气由15m高的3#排气筒排放。砂处理粉尘无组织排放量约为0.15t/a，排放速率为0.031kg/h，粉尘在3#厂房无组织排放。 ④打磨粉尘（G4） 经过去浇冒口处理后的铸件表面还会粘附少量型砂，同时铸件表面较粗糙。绝大部分产品需要通过抛丸机进行表面打磨清理，使铸件表面细腻发亮，同时本项目的风电配件需要经过抛丸进一步加工处理，抛丸过程会产生粉尘。参照美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编制的《逸散性工业粉尘控制技术》：打磨铸件的逸散尘排放因子产生系数为1.25kg/t（抛丸），本项目加工共用钢丸50t，钢丸多次循环使用，循环量约500t/a，因此项目抛丸产生的粉尘量为0.625t/a。本项目抛丸机使用连接管道对抛丸粉尘进行收集，后经布袋除尘设备处置。本项目抛丸机为密闭系统，粉尘收集效率可以达到99%，配套布袋除尘器除尘效率可以达到99%以上（本次评价以99%计算），设计风量5000m3/a，抛丸机年运行时间为3000h，粉尘收集量为0.619t/a，粉尘产生速率为0.206kg/h，粉尘产生浓度为41.267mg/m3，通过布袋处理后粉尘有组织排放量约为0.006t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.413mg/m3，净化后的尾气由15m高的4#排气筒排放。抛丸粉尘无组织排放量约为0.006t/a，排放速率为0.002kg/h，粉尘在3#厂房无组织排放。 建设项目有组织废气产生及排放情况见表5-3，无组织废气排放情况见表5-4。 表5-3 建设项目有组织废气产生及排放情况 污染源名称 污染物名称 废气量Nm3/h 产生情况 处理方式 处理效率% 排放情况 排放去向 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 污染物名称 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 熔化 烟尘 50000 76 3.8 11.4 布袋除尘器 99 烟尘 0.76 0.038 0.114 1#排气筒 浇铸 苯乙烯 40000 15.625 0.625 3 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置 90 苯乙烯 1.563 0.063 0.3 2#排气筒 颗粒物 7.813 0.313 1.5 99 颗粒物 0.078 0.003 0.015 砂处理 颗粒物 40000 77.344 3.094 14.85 布袋除尘器 99 颗粒物 0.773 0.031 0.149 3#排气筒 打磨 颗粒物 5000 41.267 0.206 0.619 布袋除尘器 99 颗粒物 0.413 0.002 0.006 4#排气筒 表5-4 无组织排放大气污染物排放情况表 污染源位置 污染物名称 污染物排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源面积 （m2） 面源高度（m） 3#厂房 颗粒物（含烟尘） 0.756 0.233 10320（120×86） 4 注：熔化开炉年工作3000h、砂处理年工作4800h、打磨年工作3000h。 2、废水 建设项目新鲜水总用量为4797t/a，其中冷却用水2400t/a、绿化用水147t/a、员工生活用水2250t/a。 ①冷却用水 项目电炉和砂处理系统在运行过程中需要使用循环水进行换热，循环冷却水系统会定期排放少量废水，循环冷却水系统采用间接冷却，设备总设计能力为50t/h，日运行16h，年运行300天，则循环冷却水量为240000t/a。补充水按照循环量的1%、损耗量为0.8%、排水量为0.2%，则循环冷却水补充水为2400t/a，损耗量为1920t/a，循环冷却水排水量480t/a，由于循环冷却水采用间接冷却方式，水中COD、SS均小于40mg/L，因此建设项目产生的尾水通过清下水方式排放。 ②绿化用水 本项目绿化面积为2270.66m2（绿化率为6.38%），根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），绿化用水量参考值为1.3L/m2·d，年浇水天数按50天计，则绿化用水量147t/a，水分蒸发、植物吸收或渗透入土地。 ③生活用水 建设项目新增职工定员150人，按照国家《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），工业企业建筑、管理人员、车间工人生活用水定额为30～50L/人•班，本报告采用50L/人•班计，年工作300天，则生活用水为2250t/a，生活污水产污系数按照0.8计算，则生活污水产生量为1800t/a，经化粪池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司进行集中处理。 建设项目用排水平衡见图5-2。 图5-2 建设项目用排水平衡图（t/a） 项目水污染物产生及排放情况详见下表。 表5-5 废水污染物产生及排放情况 种类 污水量 （t/a） 污染物名称 污染物产生量 治理 措施 污染物接管量 接管浓度限值(mg/l) 排放方式与去向 浓度(mg/l) 产生量(t/a) 浓度(mg/l) 接管量(t/a) 生活污水 1800 COD 300 0.540 化粪池 240 0.432 500 接管沭阳凌志水务有限公司 SS 200 0.360 160 0.288 400 氨氮 25 0.045 25 0.045 45 总磷 4 0.007 4 0.007 8 冷却排水 480 COD 40 0.019 - 40 0.019 - 清下水 SS 40 0.019 40 0.019 - 3、噪声污染分析 项目噪声主要为机械设备正常运行时产生的噪声，其声值在70~90（dB(A)）之间。 表5-6 项目高噪声设备一览表（单位：dB(A)） 序号 设备名称 声级 数量（台） 与最近厂界距离 治理措施 降噪效果 1 螺杆空压机 75~90 2 东侧约30m 基础减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 25dB（A） 2 手持打磨机 70~80 30 3 抛丸机 75~85 3 4 履带抛丸机 75~85 2 5 真空泵 75~85 2 4、固废污染分析 建设项目运营期产生的固废主要有：废泡沫、炉渣、废砂、铁渣、废钢丸、废活性炭、废布袋、生活垃圾。 ①废泡沫 本项目消失模泡沫年使用量为30t，修整制模过程中废弃泡沫约占使用量的1%，即0.3t/a，废泡沫收集后外售综合利用。 ②炉渣 熔炼过程中会产生少量的炉渣，产生量约150t/a，主要成分为金属，外售综合利用。 ③废砂 砂处理系统产生废砂量约为原砂量的20%，本项目新砂补充量为100t/a，则废砂产生量为20t/a；砂处理废气被布袋除尘器截留的除尘灰成分是废砂，产生量为14.701t/a。则废砂产生总量为34.701t/a，废砂暂存于厂区内，定期出售用于制砖、铺路材料。 ④铁渣 铸造过程中会有少量的铁水进入型砂形成铁渣，磁选的主要目的是分离砂和铁渣，其铁渣产生量约20t/a；铸件进行打磨过程中需要对部分的浇铸工件的冒口等进行清理，产生少量的铁渣，产生量约5t/a；熔化烟尘、打磨粉尘通过布袋除尘器处理截留的除尘灰主要成分是铁及铁的氧化物，产生量约为13.384t/a，计入铁渣。则铁渣产生总量为38.384t/a，由于铁渣中含有杂质，不可回用于铸造，外售综合利用。 ⑤废钢丸 本项目在铸件及工件抛丸加工过程中会产生废钢丸，废钢丸产生量为50t/a，由企业收集外售处理。 ⑥废活性炭 建设项目设1套二级活性炭吸附装置处理浇铸过程有机废气，吸附量约为0.3g（有机废气）/g（活性炭），处理有机废气2.7t/a，理论需要活性炭量分别为2.7/0.3=9t/a。活性炭吸附饱和容量按照85%计算，则实际需要活性炭的量分别为10.6t/a，则废活性炭的产生量为13.3t/a。对照《国家危险废物名录》（2016年版），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-041-49，需收集暂存于危废堆场，委托有资质单位安全处置。 ⑦废布袋 建设项目设4套布袋除尘器，布袋使用一段时间后空隙被堵塞，无法通过自动清灰清除，更换产生废布袋，产生量约为0.05t/a，由环卫部门统一清运。 ⑧生活垃圾 建设项目职工定员150人，年工作300天，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，则产生量为45t/a，由环卫部门统一清运处理。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 固废属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判断依据 1 废泡沫 组模 固态 泡沫 0.3 √ - 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 炉渣 熔化 固态 金属 150 √ - 3 废砂 砂处理系统 固态 石英砂 34.701 √ - 4 铁渣 砂处理系统、打磨 固态 铁 38.384 √ - 5 废钢丸 打磨 液态 钢 50 √ - 6 废活性炭 废气处理 固态 活性炭、苯乙烯等 13.3 √ - 7 废布袋 废气处理 固态 布 0.05 √ - 8 生活垃圾 办公生活 半固态 废纸片等垃圾 45 √ - 根据《国家危险废物名录》（2016年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-8。 表5-8 危险废物属性判定表 名称 属性 主要成分 鉴别 方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 废泡沫 一般工业固废 泡沫 - - 61 - 0.3 炉渣 金属 - - 86 - 150 废砂 石英砂 - - 86 - 34.701 铁渣 铁 - - 85 - 38.384 废钢丸 钢 - - 74 - 50 废布袋 布 - - 86 - 0.05 废活性炭 危险固废 活性炭、苯乙烯等 国家危险废物名录（2016） T/In HW49 900-041-49 13.3 生活垃圾 生活垃圾 废纸片等垃圾 - - 99 - 45 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告第43号）的要求，本项目危废汇总表见表5-9。 表5-9 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 13.3 废气处理 固态 活性炭、苯乙烯等 活性炭、苯乙烯等 间歇 T/In 委托处置

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#排气筒 | 熔化 | 烟尘 | 76mg/m3，11.4t/a | 0.76mg/m3，0.114t/a |
|  | 2#排气筒 | 浇铸 | 苯乙烯 | 15.625mg/m3，3t/a | 1.563mg/m3，0.3t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 7.813mg/m3，1.5t/a | 0.078mg/m3，0.015t/a |
|  | 3#排气筒 | 砂处理 | 颗粒物 | 77.344mg/m3，14.85t/a | 0.773mg/m3，0.149t/a |
|  | 4#排气筒 | 打磨 | 颗粒物 | 41.367mg/m3，0.619t/a | 0.413mg/m3，0.006t/a |
|  | 无组织 | 3#厂房 | 颗粒物 | 无组织，0.756t/a | 无组织，0.756t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水1800t/a | COD | 300mg/L | 0.540t/a | 污水量1800t/a COD 240mg/L，0.432t/a SS 160mg/L，0.288t/a 氨氮25mg/L，0.045t/a 总磷4mg/L，0.007t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.360t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.045t/a |  |
|  |  | 总磷 | 4mg/L | 0.007t/a |  |
| 固 体 废 物 | 组模 | 废泡沫 | 0.3t/a | 外卖50.524t/a |
|  | 熔化 | 炉渣 | 150t/a |  |
|  | 砂处理系统 | 废砂 | 34.701t/a |  |
|  | 砂处理系统、打磨 | 铁渣 | 38.384t/a |  |
|  | 打磨 | 废钢丸 | 50t/a |  |
|  | 废气处理 | 废布袋 | 0.05t/a | 环卫清运45t/a |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 13.3t/a | 委托有资质单位处置13.3t/a |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 45t/a | 环卫清运45t/a |
| 噪 声 | 建设项目高噪声设备主要为机械设备正常运行时产生的噪声，单台设备的噪声值为80～85dB（A），高噪声设备经厂房隔声、设备减振等措施处理以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)、夜间噪声值≤55dB(A)。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 在施工阶段，挖填土、平整路面、铺浇路面、材料运输、装卸和混凝土搅拌等过程都存在粉尘污染的影响，另外大量施工机械、车辆排放的尾气也会使施工地周围大气质量变差。根据有关文献资料，施工工地的扬尘50%以上是汽车运输材料（渣土）引起的道路扬尘。扬尘对道路的影响范围在自然风作用下通常可达100m左右，在大风时可达数百米，会对附近空气环境构成明显污染。如果在施工期间对施工区域采用围护或对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%-80%左右，施工扬尘洒水的试验结果如表7-1所示。 表7-1 施工扬尘洒水试验结果 距离（m） 5 20 30 50 100-150 TSP小时平均浓度(mg/m3) 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 0.61 洒水 2.01 1.40 0.67 0.27 0.21 如表7-1所示：实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效的控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。施工扬尘的另一种情况是开挖土方的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，避免在大风天气进行路面开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，尽量随挖随填是抑制这类扬尘的有效手段。建设项目必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。建议建设单位需采取以下措施控制污染： （1）施工现场采用半封闭围护，按照规范设置硬质、密闭围挡，其高度不得低于1.8米，围挡应当设置不低于0.2米的防溢座，以减轻扬尘扩散范围。 （2）加强对扬尘管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；运送石灰、砂石料、水泥、渣土等易产生灰尘的车辆装载不宜过满，按规定配置防洒落装置（如覆盖蓬布，加蓬盖），尽量减少运输过程中洒落，并规划好运输车辆的运行路线与时间。 （3）施工工地出入口安装冲洗车辆的设施，防止出入车辆的车轮、底盘粘带和沿途洒落泥土污染道路，对洒落在道路上的泥土要及时清扫。对于不能及时清运的建筑垃圾和临时堆放的土石方、砂料等易产生扬尘污染的物料，应当在施工场地内采取覆盖或者洒水等有效防尘措施。 （4）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 采取以上措施后，可较大程度缓解施工扬尘对周围环境的污染，施工结束后，扬尘污染随即结束。 2、水环境影响分析 现场施工时，建筑排水（包括雨水冲刷工地形成的废水）和施工人员产生的生活污水是建设期的主要水污染物来源。施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工工地的道路冲洗、扬尘抑制，禁止施工废水未处理直接排放。 依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中的有关用水定额，用水指标以100L/(cap.d)计，施工工程共计300d，施工人员平均为50人，用水量产污系数以0.8计，污水排放量为1500t。COD、SS、NH3-N、TP产生量分别约为0.45t、0.36t、0.04t、0.0047t，经化粪池处理后排入市政污水管道。建议采取以下措施降低污染： （1）在施工场地污水产生地，设置临时施工排水渠道，统一收集施工废水，经沉淀池处理后回用于道路冲洗、扬尘抑制，禁止施工污水任意排放； （2）施工工地内主要通道进行硬化处理，对裸露的地表和堆放的建材采取有效的防雨水冲刷措施，减少泥浆产生量； （3）建立临时化粪池处理工人生活污水。 采取以上措施后，施工期间废水对周围环境产生的不利影响较小。 3、噪声环境影响分析 施工期间噪声主要有机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要是由于挖土机、推土机、打桩机以及混凝土搅拌机等施工机械产生的噪声，主要为点声源，其声级值在60-90dB(A)之间。而施工作业声源主要有敲打声、撞击声和吆喝声等瞬间噪声。施工车辆噪声属于交通噪声，其声级值在80dB(A)左右。本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85 分贝以上（负载，距源10m处）。 表7-2 建筑机械噪声衰减表 阶段 噪声源 R55 R60 R65 R70 R75 土石方 装载机 350 215 130 70 40 挖掘机 190 120 75 40 22 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 结构 混凝土搅拌器 190 120 75 42 25 木工园锯 170 125 85 56 30 装修 升降机 80 44 25 14 10 由表7-2可知，在离本项目350m 左右，建筑机械噪声可达昼间55Db(A)要求。施工单位在施工期应严格按国家《噪声污染防治条例》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求，实施施工期噪声防治计划，施工人员要精心保养施工机械，打桩机采用静压式，使之维持最小的工作噪声。建议采取以下措施减少噪声污染： （1）对工程量较大的施工现场周围设置屏障以减轻噪声对它们的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （2）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生，以液压工具代替气压工具。在高噪声设备周围设置掩蔽物。 （3）尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。 （4）合理安排施工作业时间，尽量缩短工期，精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （5）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。 采取以上措施后，施工期间噪声对周围环境产生的不利影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期固体废物主要来自于施工时产生的建筑固废、土建过程中产生的弃土以及施工人员产生的生活垃圾。建筑固废、弃土用于平整场地或填坑、铺路，不会对环境造成二次污染。对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经沉淀、刮渣处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。施工人员为50人，每人每天产生0.5kg生活垃圾，故施工期间生活垃圾量为25kg/d，由环卫部门统一清运处理。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为熔化炉烟尘（G1）、浇铸废气（G2）、砂处理粉尘（G3）、打磨粉尘（G4）。 （1）有组织废气 本项目产生的各废气均有组织收集处理后排放。 在电炉上安装可旋转升降的伞形排烟罩，由于电炉烟气温度较高，约230℃，在引风过程中引入冷空气（即俗称“野风”，是目前普遍使用的一种经济可行的空气冷却方式）进行空气自然冷却至80℃，熔化炉废气经集气罩收集进入布袋除尘器除尘净化处理，尾气由15m高的1#排气筒排放；浇铸废气经负压收集进入布袋除尘装置+二级活性炭吸附装置处理，尾气由15m高的2#排气筒排放；砂处理系统配套有连接管道对砂处理粉尘进行收集，后经布袋除尘器处理，尾气由15m高的3#排气筒排放；抛丸机使用连接管道对抛丸粉尘进行收集，后经布袋除尘设备处置，尾气由15m高的4#排气筒排放。 ①布袋除尘器 布袋除尘装置已在众多环保工程中广泛应运，其除尘技术成熟，除尘工艺可靠，主要利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。 布袋除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋,在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。考虑到熔化炉产生的烟气温度高，火星多，含尘量高的特点，本项目采用风冷方式进行降温处理，能有效阻灭火星，降低烟尘温度，滤除部分粗颗粒粉尘，达到保护滤袋的目的。 根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(第一批)，布袋除尘器的除尘效率通常可以达到99％以上。建设项目颗粒物经布袋过滤后灰尘积附在滤袋的内表面上，而洁净的空气则穿过滤袋，汇集到排气筒排入大气环境。经布袋除尘器处理后，1#排气筒颗粒物排放速率0.038kg/h、排放浓度0.76mg/m3，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级排放标准要求。2#排气筒颗粒物排放速率0.003kg/h、排放浓度0.075mg/m3，3#排气筒颗粒物排放速率0.031kg/h、排放浓度0.773mg/m3，4#排气筒颗粒物排放速率0.002kg/h、排放浓度0.413mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。因此，建设项目布袋除尘器处理方式可行。对周围大气环境影响较小。 ②二级活性炭吸附装置 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。一般情况下，二级活性炭吸附装置对有机物的去除率可达90%以上。 活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。炭分子筛式新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。二级活性炭吸附装置对有机废气的去除率可达90%以上。经过处理后有机废气排放可达相应排放标准限值，与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013年5月24日实施）相符。本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多化工企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。活性炭吸附罐中活性炭颗粒使用一定时间后会吸附饱和而失活，此时不再适用于废气处理，因此需定期更换吸附罐内活性炭颗粒。 为避免活性炭吸附装置产生二次污染，拟加强活性炭装置日常的管理，具体如下： 1）设置专人专岗负责活性炭吸附装置的日常管理，每月监测一次； 2）定期更换活性炭颗粒并做好记录，备查； 3）在废气处理过程中，必须由专业监测单位跟踪监测相关数据，以确保处理效率。 4）在活性炭更换过程中，更换的活性炭必须密封储存，及时委托危险废物处置单位进行处置，防止活性炭吸附的有机废气解析出来，造成二次污染。 5）应定期更换活性炭，建议建设单位设置备用活性炭吸附装置，可确保在更换活性炭、设备故障等情况下，对生产废气进行有效的处理。 6）建立使用及更换活性炭的台账，记录使用量及更换时间。 经二级活性炭装置处理后，2#排气筒苯乙烯排放速率0.06kg/h、排放浓度1.5mg/m3，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2标准要求。因此，建设项目二级活性炭装置处理方式可行。对周围大气环境影响较小。 （2）无组织废气 建设项目无组织排放废气为车间未被捕集的废气，在3#厂房内无组织排放，污染物为颗粒物（含烟尘），排放情况为0.756t/a、0.233kg/h。 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2008）确定大气环境防护距离，计算结果见表7-3。 表7-3 大气环境防护距离计算 污染源位置 污染物 名称 1小时浓度标准(mg/m3) 排放速率（kg/h） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 计算结果 （m） 3#厂房 颗粒物（含烟尘） 0.45 0.233 86 120 4 无超标点 由上表可知，采用导则推荐的SCREEN-3模型计算得到，本项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度未超出环境质量标准，无超标点，因此不需要设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 卫生防护距离计算各参数的取值见表7-4。 表7-4 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470* 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021* 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85* 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84* 0.84 0.76 注：*为本项目计算取值。 经计算，建设项目卫生防护距离见表7-5。 表7-5 大气污染物卫生防护距离计算值 单位：m 污染物 污染物排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 计算参数 计算值 卫生防护距离（m） Cm (mg/m3) A B C D L 颗粒物 0.233 10320 0.45 470 0.021 1.85 0.84 12.742 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，确定建设项目卫生防护距离为以3#厂房为执行边界的50m范围。在此卫生防护距离范围内主要为工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。因此，建设项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后入市政污水管网，由沭阳凌志水务有限公司处理后排放。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD及SS的去除率为20%左右。建设项目化粪池处理能力为25m3/d，池底、池壁进行防渗处理，防渗级别≤10-7cm/s。 由于本项目废水水质较为简单，项目废水主要接入沭阳凌志水务有限公司集中处理，所以本项目主要论证接管污水厂的可行性。 沭阳凌志水务有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。 根据《沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程项目环境影响报告书》，该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。 沭阳凌志水务有限公司具体工艺见图7-1。 图7-1 沭阳凌志水务有限公司污水处理工艺流程图 污水接管可行性分析： （1）水质 本项目废水主要是生活污水，污染物种类简单，主要是COD、SS、TP、NH3-N等，且废水中各类污染物浓度均低于接管标准，不会对污水处理厂造成冲击。 （2）水量 沭阳凌志水务有限公司现废水处理能力为4.9万t/d，目前已接管污水总量约2.7万t/d，尚有2.2万t/d，而本项目废水产生量为1800t/a（6t/d），仅占沭阳凌志水务有限公司处理余量的0.03%，在其处理能力之内。本项目废水的主要污染因子COD、NH3-N、SS、总磷等，各个污染因子经厂区内污水处理预处理设施处理后满足沭阳凌志水务有限公司的接管标准。 （3）污水管网 沭阳凌志水务有限公司服务范围主要包括沭阳县经济技术开发区北区的工业废水和七雄街道、章集街道的生活污水处理厂，以及部分沭阳县经济技术开发区南区的工业污水。本项目位于沭阳县经济技术开发区北区内，项目所在地属于污水处理厂收水范围之内。 建设项目污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的排水体制的规定设计。 本项目废水经化粪池处理后达接管要求进入沭阳凌志水务有限公司集中处理，处理达标后排放至沂南河，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为机械设备正常运行时产生的噪声，类比同类行业，其噪声源强约70～90dB（A），经合理布局，生产设备均设置在室内，通过设备减震、车间墙体隔声和距离衰减等措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，对周围噪声环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表7-6： 表7-6 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 测点编号与测点位置 贡献值 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 夜 东厂界 54.1 65 55 达标 达标 西厂界 49.6 65 55 达标 达标 南厂界 50.2 65 55 达标 达标 北厂界 42.3 65 55 达标 达标 因此由上表可以看出，经减振、隔声后，四个厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，故项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目固废产生总量为331.735t/a，其中废泡沫、炉渣、废砂、铁渣、废钢丸外售综合利用，废活性炭委托有资质单位安全处置，废布袋、生活垃圾均由当地环卫部门收集后统一处置。各类固体废物的利用处置方式见表7-7。 表7-7 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 废泡沫 组模 一般工业固废— 61 0.3 外售综合利用 - 2 炉渣 熔化 86 150 3 废砂 砂处理系统 86 34.701 4 铁渣 砂处理系统、打磨 85 38.384 5 废钢丸 打磨 74 50 6 废布袋 废气处理 86 0.05 环卫清运 环卫部门 7 废活性炭 危险固废 HW49（900-041-49） 13.3 委托资质单位处置 资质单位 8 生活垃圾 办公生活 一般固废 99 45 环卫清运 环卫部门 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。 因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，应做到防漏、防渗。厂区危废堆场设计满足以下要求： （1）沭阳县地质结构稳定，地震频度低，强度弱，地震烈度在7度以下； （2）项目所在地近3～5年内最高地下水位为1.88米，低于危废贮存设施底部； （3）本地区不属于易遭受严重自然灾害影响的地区； （4）本区域全年主导风向为东南风及东风，居民区位于其上风向； （5）采取了防渗措施，已建设防渗地坪，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）。 本项目危废危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7-8。 表7-8 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 产生量（t/a） 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废堆场 废活性炭 13.3 HW49 900-041-49 3#厂房东南侧 20m2 桶装 20t 3个月 危险固废的暂存方案：建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的固废暂存库（表面处理车间南侧）。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 运输过程的环境影响分析：项目废活性炭采用袋装。危废厂内运输过程中，考虑到实际情况：①袋子整个掉落，但袋子未破损，运输人员发现后，及时返回将袋子放回车上，由于袋子未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②袋子整个掉落，但由于重力作用，掉落在地上，导致破损，危废散落一地。由于项目危废均为固态物质掉落在地上，基本不产生颗粒物，运输人员发现后，及时采用清扫等措施，将危废收集后包装，对周边环境影响较小；③袋子破损，导致危废泄漏。由于运输过程中，设置有围挡，致使泄漏出的污泥散落在车上，不会向周边环境飞散，不会造成大面积影响。 本项目须强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行妥善处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 6、三同时验收情况 建设项目三同时一览表见表7-9。 表7-9 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 熔化 烟尘 布袋除尘器1套，风机风量50000m3/h 烟尘去除率99%，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级排放标准 15 与主体工程同步实施，同步完成，同时投入使用 浇铸 颗粒物、苯乙烯 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置1套，风机风量40000m3/h 颗粒物去除率99%，苯乙烯去除率90%，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 50 砂处理 颗粒物 布袋除尘器1套，风机风量40000m3/h 颗粒物去除率99%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 15 打磨 颗粒物 布袋除尘器1套，风机风量5000m3/h 5 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总氮、TP 化粪池，25m3/d 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及沭阳凌志水务有限公司接管标准 5 噪声 车间 机械设备 厂房隔声、减振 厂界噪声达标 20 固废 生产 危险废物 危废暂存间20m2 固废100%处置 10 一般固废 一般固废堆场100m2 生活过程 生活垃圾 垃圾桶、垃圾池 绿化 绿化面积2270.66m2 绿化率6.38% 10 雨污分流、清污分流 雨水排口、污水排口各1个 5 规范设置 废气、废水排污标志牌、说明 规范化设置、满足环境管理要求 1 卫生防护距离 卫生防护距离为3#厂房外50m范围 — 总量控制 废气：项目有组织排放颗粒物0.284t/a、苯乙烯0.3t/a，总量在沭阳县范围内平衡。废水：项目废水接管量为1800t/a，其中COD 0.432t/a、SS 0.288t/a、NH3-N 0.045t/a、总磷0.007t/a；项目废水最终排放量为1800t/a，其中COD 0.09t/a、SS 0.018t/a、NH3-N 0.009t/a、总磷0.0009t/a，总量纳入沭阳凌志水务有限公司总量范围内。固体废弃物：固体废物零排放，不需申请总量。 — 环保投资合计 137 —

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 熔化 | 烟尘 | 布袋除尘器 | 烟尘去除率99%，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） |
|  | 浇铸 | 颗粒物、苯乙烯 | 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置 | 颗粒物去除率99%，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；苯乙烯去除率90%，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 砂处理 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 颗粒物去除率99%，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 打磨 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及沭阳凌志水务有限公司接管标准 |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 组模 | 废泡沫 | 外售综合利用 | 有效处置 |
|  | 熔化 | 炉渣 |  |  |
|  | 砂处理系统 | 废砂 |  |  |
|  | 砂处理系统、打磨 | 铁渣 |  |  |
|  | 打磨 | 废钢丸 |  |  |
|  | 废气处理 | 废布袋 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托资质单位处置 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 建设项目高噪声设备主要为机械设备正常运行时产生的噪声，单台设备的噪声值为70～90dB（A），高噪声设备经厂房隔声、设备减振等措施处理以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)、夜间噪声值≤55dB(A)。 |
| 其他 | — |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏高大丰金属科技有限公司原名江苏铁海机械制造有限公司，因公司股东变化而更名，拟投资15000万元人民币，购置位于沭阳县经济技术开发区沭七路西赐富路南地块的36209.08平方米土地，新建3栋厂房，建设机械加工、铸造加工项目（不生产地条钢）。本项目预计于2018年12月建成投产，投产后将形成年产特种阀门5000吨、机械配件8000吨、汽摩配件4000件、电机3000套的生产规模，其中铸造产能为30000吨/年。 建设项目不设食堂、浴室、宿舍等，仅提供临时用餐点及休息点。 2、产业政策 本项目为[C3391]黑色金属铸造，项目经沭阳县发展和改革局（沭发改备[2018]111号）备案通过，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中规定的鼓励类、淘汰类和限制类项目，为允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目。综上所述，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。 3、与规划相符性分析 本项目位于宿迁市沭阳县经济开发区沭七路西、赐富路南，属于沭阳县经济开发区北区，占用土地为工业用地。经济开发区北区产业定位为：以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业。本项目属于[C3391]黑色金属铸造，为一类工业项目，符合沭阳县经济开发区北区产业定位。 4、环境质量 本区域空气环境总体质量良好，各项指标均能符合相应标准要求；评价区沂南河各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求；项目地及周围区域声环境质量良好，昼夜间的等效声级值都符合相应类别标准限值的要求。 5、环境影响评价分析 本项目针对污染物产生特性，分别采取了相应防治措施，使得各污染物均能做到达标排放。 （1）废气 本项目熔化废气经集气罩收集进入布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒排放；浇铸废气经负压收集进入布袋除尘装置+二级活性炭吸附装置处理后由15m高2#排气筒排放；砂处理废气经管道收集进入布袋除尘器处理后通过15m高3#排气筒排放；打磨废气经连接管道收集进入布袋除尘器处理后通过15m高4#排气筒排放。未被捕集的废气在3#厂房无组织排放。 本项目无需设置大气环境防护距离，卫生防护距离为以3#厂房为边界的50m范围。项目卫生防护距离内无环境保护目标。 综上所述，建设项目废气可达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 本项目冷却排水作为清下水排入雨水管道，生活污水经化粪池预处理后一起通过污水管网接入沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入沂南河，对周围水环境影响较小。 （3）固废 本项目废泡沫、炉渣、废砂、铁渣、废钢丸外售综合利用，废活性炭委托有资质单位安全处置，废布袋、生活垃圾均由当地环卫部门收集后统一处置。固废均得到有效处置。 （4）噪声 本项目噪声源主要为设备运行时产生的噪声，类比同类行业，其噪声源强约70～90dB（A），优先选择低噪声设施，各类设施均设置于建筑物内；再经厂房围墙隔声、减震、距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 6、污染物总量控制 （1）废水：项目废水接管量为1800t/a，其中COD 0.432t/a、SS 0.288t/a、NH3-N 0.045t/a、总磷0.007t/a；项目废水最终排放量为1800t/a，其中COD 0.09t/a、SS 0.018t/a、NH3-N 0.009t/a、总磷0.0009t/a，总量纳入沭阳凌志水务有限公司总量范围内。 （2）废气：项目有组织排放颗粒物0.284t/a、苯乙烯0.3t/a，总量在沭阳县范围内平衡。 （3）固体废弃物：固体废物零排放，不需申请总量。 本项目建设符合国家及地方相关产业政策，选址合理可行；项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或综合处置利用；污染物排放总量可在沭阳县范围内平衡；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小，区域环境质量仍可控制在现有相应功能要求之内。 因此，从环保角度而言，在确切落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目建设营运可行。 二、建议 1、严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率。 2、严格按苏环控[1997]122号文《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，做好排污口设置及规范化整治工作。 3、加强全厂通排风设施，以营造良好的工作环境。

项目所在地环境保护行政部门审批意见：

公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附件1 项目备案文件 附件2 营业执照 附件3 用地红线图 附件4 委托书 附件5 建设单位承诺书 附件6 全本公示截图 附件7 现场公示照片 附图1 建设项目地理位置图 附图2 园区管网图 附图3 项目与生态红线关系图 附图4 项目厂区平面布置图 附图5 项目周边概况图 附图6 沭阳县经济技术开发区规划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

前期场地平整

基础工程

主体工程

装饰工程

安装工程

工程营运

噪声、扬尘、建筑垃圾

噪声、扬尘、弃土

噪声、扬尘、建筑弃渣

噪声、扬尘、建筑弃渣

噪声、建筑垃圾

生活废水、垃圾

施工期

装饰期

营运期

4797

冷却用水

2400

蒸发损耗1920

新鲜水

接管沭阳凌志水务有限公司集中处理

损耗450

2250

1800

绿化用水

蒸发或进入土壤147

147

生活用水

1800

化粪池

480

清下水

循环240000