建设项目环境影响报告表

（公示版）

项  目  名  称  ：公交站台及灯箱宣传栏加工、销售项目

建设单位（盖 章）：江苏元奥公交站台制造有限公司沭阳分公司

编制日期：二零一八年九月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 公交站台及灯箱宣传栏加工、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏元奥公交站台制造有限公司沭阳分公司 |
| 法人代表 | 张** | 联系人 | 陆** |
| 通讯地址 | 沭阳县沭城镇赐富路工业园 |
| 联系电话 | 189******** | 传 真 | — | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳县沭城镇赐富路工业园 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案[2015]5号 |
| 建设性质 | 新建（重新报批） | 行业类别及代码 | [C3394]交通及公共管理用金属标牌制造 |
| 占地面积（m2） | 16991.84 | 绿化面积（m2） | 200 |
| 总投资（万元） | 2300 | 其中：环保投资（万元） | 46 | 环保投资占总投资比例 | 2% |
| 评价经费（万元） | — | 投产日期 | 2018年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1102 | 生物质燃料（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 20万 | 天然气（万立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 柴油（公斤/年） | — |
| 废水（工业废水□、生活废水☑）排水量及排放去向 项目厂区实施“雨污分流、清污分流”。雨水经过雨水管网收集后排入附近河流；生活污水840t/a经化粪池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有地磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 原辅材料及主要设备 1、原辅材料 建设项目原辅材料消耗详见表1-1。 表1-1 建设项目原辅材料情况一览表 序号 名称 规格 使用量 备注 1 镀锌板、管 - 800t/a 外购 2 合页 - 40000副/a 外购 3 液压杆 - 25000根/a 外购 4 时空 - 3000个/a 外购 5 空开 - 3000个/a 外购 6 LED灯条 - 30000m/a 外购 7 阳光板 - 40000m2/a 外购 8 钢化玻璃 - 50000m2/a 外购 9 焊丝 - 8.2t/a 外购 10 机油 - 0.5t/a 外购 11 塑粉 环氧树脂38%、聚酯树脂26%、钛白粉25%、其他（颜料、助剂等）11% 15t/a 外购 2、原辅材料理化性质 建设项目原辅材料理化性质详见表1-2。 表1-2 建设项目主要原辅料理化特性、毒理毒性 序号 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理性质 1 粉末涂料 粉末，无刺激性气味，密度为1.2-1.9g/cm3，粉尘和混合气的较低爆炸极限为20-70g/m3，不溶于水，软化点＞50℃，粉尘或混合气的燃烧温度为450-600℃，最小燃烧能量为5-20mJ。 可燃 无资料 3、主要设备 建设项目主要设备见表1-3。 表1-3 建设项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 备注 1 液压摆式剪板机 QCLZY-6X4000、SHEAR640 3 外购 2 液压板料折弯机 WF67Y-1000*4000 2 外购 3 板料折弯压力机-折弯机 WC67Y-100T*4000 4 外购 4 冲床 JB23/63T、HB23/25、J21-25 6 外购 5 摇臂钻床 Z3032 2 外购 6 带锯床 GB-4038 4 外购 7 等离子切割机 蜂鸟数控、IJGX-500X4200 2 外购 8 弯管机 JZQ400、Y132M-4 2 外购 9 气保焊机 NB350PRO、NB250 10 外购 10 交流焊机 NBC-350 1 外购 11 氩弧焊机 WS-250、WS-300 5 外购 12 磨床 - 5 外购 13 喷塑机 - 1 外购 14 固化房 - 1 外购 15 空压机 - 1 外购 16 气泵 - 1 外购 |
| 工程内容及规模 1、项目概况 江苏元奥公交站台制造有限公司沭阳分公司2015年投资2300万元购置位于沭阳县沭城镇赐富路工业园的16991.85m2土地及地上3栋厂房的部分楼层（建筑面积11636.56m2），建设公交站台及灯箱宣传栏加工、销售项目，具有年生产公交站台5000台的生产规模，该项目已于2016年8月5日通过沭阳县环保局的审批，目前正在建设中。 该项目建设过程中，企业为节约成本，提高产品质量，拟将外包涂装改为自行涂装，根据江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号），“一、建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。二、建设项目存在重大变动的，建设单位应当按照现有审批权限重新报批环境影响评价文件，原审批部门不再受理此类建设项目的环境影响评价修编材料”，本项目生产工艺发生变化，且属于重大变动，因此“公交站台及灯箱宣传栏加工、销售项目”重新报批环评。 本项目不设置食堂、宿舍、浴室等，员工就餐外购解决。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，江苏圣泰环境科技股份有限公司受江苏元奥公交站台制造有限公司沭阳分公司委托，承担该项目的环境影响评价工作。根据委托方提供的有关资料，在调研、实地踏勘的基础上，依据《江苏省建设项目环境影响报告表主要编制内容要求（试行）》编制出该项目环境影响报告表。 2、产业政策 本项目为[C3394]交通及公共管理用金属标牌制造，项目经沭阳县发展和改革局备案通过（沭发改备案[2015]5号），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中规定的鼓励类、淘汰类和限制类项目，为允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目。综上所述，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。 3、与区域规划相符性 本项目位于沭阳县沭城镇赐富路工业园，属于沭阳县经济开发区北区，占用土地为工业用地。经济开发区北区产业定位为：以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业。本项目属于[C3394]交通及公共管理用金属标牌制造，为二类工业项目，符合沭阳县经济开发区北区产业定位。 4、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）在江苏省共划定8大类407块生态保护红线区域，总面积8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%，具体为自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域8大类。对照江苏省陆域生态保护红线区域名录，与本项目距离最近的生态保护红线区域主要项目西南侧约14.57km处的淮沭河第一饮用水水源保护区，详见表1-4。 表1-4 国家级生态保护红线区域范围 序号 生态红线保护名称 类型 地理位置 距离（km） 区域面积（km2） 1 淮沭河第一饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 取水口坐标：118°43′39″，34°04′21″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 14.57 10.14 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照沭阳县生态红线布局图（见附图3），与本项目最近的生态红线区域主要项目南侧约320m处的新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，详见表1-5，项目不在新沂河（沭阳县）洪水调蓄区管控区范围内，因此，项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 表1-5 生态红线区域范围 序号 红线区域名称 主导功能 距离 一级管控区 二级管控区 1 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 0.32km — 新沂河两岸河堤之间的范围 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；纳污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 对照《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本），本项目不属于限制类和禁止类，因此与宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单相符。 依据《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号），本项目属于金属制品行业，涉及涂装工艺，对照宿迁市金属制品行业准入条件，本项目位于沭阳县经济技术开发区范围内，涂装工艺采用粉末涂料静电喷涂，在封闭喷涂室内操作，废气经车间抽风收集后利用布袋除尘器处理；固化炉密封，固化废气经管道收集后利用布袋除尘器+二级活性炭吸附处理；焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理后排放。因此本项目符合《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号）的相关要求。 对照《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号），本项目不在生态红线区内，周边无重点风景名胜区、饮用水源保护区，因此符合《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）的相关规定。沭阳经济技术开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。项目位于沭阳经济技术开发区北区，属于机械加工产业，符合产业定位。 表1-6 项目相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订） 项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 5 《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号） 经查，与《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）相符 6 《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号） 经查，与《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号）相符 7 《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本） 项目与《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本）相符 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本）、《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 5、工程规模及建设规模 建设项目利用自有3栋厂房进行生产，产品方案见表1-7。 表1-7 建设项目产品方案 工程名称（车间或生产线） 产品名称及规格 喷涂面积（m2） 喷涂厚度（μm） 设计能力 （台/年） 年运行时数（h） 公交站台及灯箱宣传栏加工生产线 公交站台 约9万 80-100 5000 2400 6、公用工程 （1）给排水 建设项目自来水用量为1102t/a，主要包括生活用水1050t/a、绿化用水52t/a。 建设项目实行雨污分流制，雨水经管道收集后排入区域雨水管网，生活污水840t/a经化粪池预处理后一起通过污水管网接入沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入沂南河，对周围水环境影响较小。 （2）供电 本项目电源引自市政电网，年耗量为20万kWh/a。 （3）储运 本项目原材料及产品分别置于厂区原料储存区及成品储存区，原材料及成品均使用汽车运输。 （4）供气 本项目设1台空压机为喷塑机提供压缩空气，供气量6.5m3/min，可满足生产需要。 （5）绿化 本项目绿化面积200m2，绿化率1.5%。 本项目公用及辅助工程见表1-8。 表1-8 建设项目主要工程内容 工程类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 1#车间 2909.14m2 1#厂房第一层（共4层） 2#车间 2909.14m2 2#厂房第一层（共4层） 3#车间 2909.14m2 3#厂房第一层（共4层） 办公室 2909.14m2 2#厂房第二层（共4层） 公用工程 给水 1102t/a 来自园区自来水管网 排水 840t/a 接入沭阳凌志水务有限公司集中处理 供电 20万kW·h/a 来自园区供电电网 绿化 200m2 绿化率1.5% 环保工 程 废气 布袋除尘器1#+15m高1#排气筒 风机风量8000m3/h 除尘效率99% 布袋除尘器2#+15m高2#排气筒 风机风量8000m3/h 除尘效率99% 布袋除尘器3#+15m高3#排气筒 风机风量6000m3/h 除尘效率99% 二级活性炭吸附装置+15m高4#排气筒 风机风量4000m3/h 净化效率90% 移动式焊烟收集装置 2套 净化效率95% 车间通风系统 3套 满足环保要求 废水 规范化接口 1个污水接管口，1个雨水接管口 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 化粪池 1座，5m3/d COD、SS处理效率均为20% 噪声 设备噪声 设备减震、厂房隔声、距离衰减 厂界达标 固废 一般固废暂存场 5m2 固废安全暂存 危废暂存场 10m2 固废安全暂存 8、职工人数和工作制度 建设项目职工定员70人，实行单班制，每班8小时，年工作300天，则年工作2400小时。 9、建设项目周边概况 建设项目位于沭阳县沭城镇赐富路工业园，具体位置详见附图1。 建设项目所在地块属沭阳经济技术开发区北区工业用地。项目东侧隔园区道路为沭阳富强金属有限公司，南侧为千龙新型材料有限公司，西侧、北侧均为园区企业，建设项目周边300m范围内无环境保护目标，项目周边概况详见附图5。 10、平面布置情况及合理性分析 厂区东侧为1#、2#厂房，西侧为3#厂房，本项目利用3栋厂房的第一层生产，2#厂房的第二层办公，其余楼层均为空置。1#厂房（第一层1#车间）主要布置裁切、折弯、焊接、打磨等加工工段，2#厂房（第一层2#车间）主要布置焊接、打磨工段及原料堆放区、展示区，3#厂房（第一层3#车间）主要布置喷涂室、固化炉及成品区。项目厂区总平面布置图详见附图4。 平面布置合理性分析：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；生产物流顺畅，运费能耗最小；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂区平面布置较合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江苏元奥公交站台制造有限公司沭阳分公司2015年投资2300万元购置位于沭阳县沭城镇赐富路工业园的16991.85m2土地及地上3栋厂房的部分楼层（建筑面积11636.56m2），建设公交站台及灯箱宣传栏加工、销售项目，具有年生产公交站台5000台的生产规模，该项目已于2016年8月5日通过沭阳县环保局的审批，目前已基本完成主要设备安装调试，待本次环评重新报批后完成涂装生产线安装调试，一并进行环保验收。 项目尚未建设完成，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 沭阳县地处江苏北部，隶属地级宿迁市，辖35个乡镇（场），县域面积2298平方公里，耕地204万亩，人口176万，是全省人口最多、陆域面积最大的县。县域介于北纬33°53′12″-34°25′、东经118°30′-119°10′之间，东西60公里，南北55公里。东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳交通发达，京沪高速公路、新长铁路、205国道、245、324、326省道在县城交汇。东去连云港白塔埠机场40分钟，西到徐州观音机场1个小时。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江联接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。 本项目拟建地为沭阳县沭城镇赐富路工业园，项目地理位置详见附图1。 2、地形、地质、地貌 沭阳地处江苏北部，沭沂泗水下游，属鲁南丘陵与江淮平原过渡带。全县地形呈不规则方形，地势西高东低，大部分地面高程在7-4.5米。县内最高峰韩山海拔70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。地势由南向北略有倾斜，西南部属岗岭地带，最高处海拔22.70米，东北部地势低洼，最低处海拔1.5m。地形呈不规则方形，境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16％，碱土9％，岗土和淤土55％，其他占10％。地震烈度7度。 3、气候气象 建设项目所在区域地处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性等特征。全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛。受近海区季风环流和台风的影响，冷暖空气交汇频繁，洪涝等自然灾害经常发生。其气象特征参数如表4.1-1所示。风频玫瑰图见5.1-1，由该图可见：常年主导风向为ESE风，频率为11％，次主导风向为NE，频率为10％，静风频率为9％。 沭阳年平均气温13.8℃，年平均最高气温41.3，最低13.3℃。历年最高气温一般在35℃～38℃之间，最低气温在-4℃～-5℃左右。年平均日照时数2363.7小时，年平均相对湿度为75％，年平均风速2.8米/秒，年平均降水量937.6毫米。 4、水文特征 沭阳县地处淮、沂、沭、泗河下游，地势低洼，过境水量大。境内河网密布，有新沂河、淮沭新河等29条河流纵横境内。 新沂河：新沂河是沭阳最大河流，属于沂沭水系，它由颜集入境，横穿沭阳中部，经灌南、灌云入海，流经沭阳县境内全长60多公里，是泄洪、排涝、送水灌溉的主要河流渠道，年流量59.14亿立方米，河宽1100米至1400米，流域面积70多平方公里，设计流量为6000立方米/秒，汛期最大泄洪量7000立方米/秒。最高水位10.76米，最低水位4.25米。流经沭阳县境内后分南北偏泓两支流，其中北偏泓水质执行Ⅳ类标准。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 沂南河：沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经沭城、汤涧、李恒等乡镇，经灌南、灌云等县流入黄海，是县内主要排污河流，全长75公里。水源为淮沭河，平时淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿立方米。沂南河是沭阳县城区以及工业园南区和北区输送污水的唯一排海通道，目前基本上接纳了城区的全部污水。 5、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、沭阳县 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2017年，全县完成地区生产总值（GDP）770.14亿元，按可比价计算增长7.4%。其中，一产增加值94.39亿元，增长2.7%；二产增加值352.48亿元，增长7.8%；三产增加值323.27亿元，增长8.4%。三次产业结构调整为12.2：45.8：42.0，其中一产比重下降0.9个百分点，二产比重上升0.2个百分点，三产比重提高0.7个百分点。 2017年，全县规模以上工业企业实现总产值1147.51亿元，增长11.0%；规模以上工业完成增加值239.28亿元，增长8.5%。全社会用电量48.77亿千瓦时，增长1.7%。全年实现农业总产值176.53亿元，增长2.0%；农业增加值96.17亿元，增长2.8%。全县完成固定资产投资额548.80亿元，增长9.1%。按行业分，三次产业分别完成投资15.53亿元、380.03亿元、153.24亿元，三次产业投资增速分别为276.7%、1.1%和13.6%，二产投资增速放缓。固定资产投资总体呈现“总量继续扩张、结构持续优化”的良好势头。全年实现社会消费品零售总额 219.13亿元，增长10.8%。全年完成进出口总额67090万美元，增长5.1%。其中，出口58152万美元，增长13.5%；进口8924万美元，下降29.3%。主要进出口产品为木材加工类、轻纺服装类、机械电子类和轻工食品类。 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 2、沭阳经济开发区简介 建设项目位于沭阳县沭城镇赐富路工业园，属于沭阳经济开发区范围内。 沭阳经济开发区（原名：江苏沭阳经济技术开发区、沭阳工业园区）成立于2001年6月。2006年江苏省人民政府正式批准将“沭阳县工业园区”升级为省级开发区，同时更名为“江苏沭阳经济开发区”。同年6月，江苏省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了正式批复（苏环管[2006]81号文）。江苏沭阳经济开发区核准规划面积24.5km2，其中南区和北区面积21.5km2，沂北区面积为3.0km2。南区和北区四至范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠；东至官西大沟，南区和北区以迎宾大道为分界线；沂北区四至范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。 2008年1月，江苏沭阳经济开发区管委会在保持开发区规划面积24.5km2不变基础上，调整产业发展定位，增加了电镀和印染产业，并编制了《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》，获得了江苏省环保厅的批复意见（苏环管[2008]17号文）。 2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济开发区升格为国家级经济开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济开发区。 3、沭阳经济开发区总体规划 （1）定业定位 沭阳经济开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于沭阳县沭城镇赐富路工业园，属于经济开发区北区。 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 （2）开发区总体规划布局 开发区的规划范围为24.5km2，规划用地面积为24.5km2，其中： ①南区和北区规划用地面积为14.3km2，远景规划用地7.2km2，总计规划用地面积为21.5km2。 南区和北区东部的远景规划用地距城区较远，故将一、二类工业的部分用地调整为大型纺织服装和机械电子企业（含印染和电镀）用地，纺织服装项目（含印染）尽量布置在该地块的南、北两端，以便靠近热电厂可以就近供热；机械电子项目（含电镀）可以布置在该地块的中部。 ②沂北区规划建设用面积为3.0km2，总规划用地面积为3.0km2。 （3）开发区基础设施情况 ①给水系统 开发区南区和北区的工业和生活用水均全部由沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。沂北区工业和生活用水，由沭阳县扎下地表水厂供给。 工业给水和消防给水干管采用环状布置，给水干管沿园区道路铺设，形成一个供水环路。生活用水与区外的给水干管衔接，消防给水管网与工业给水管网合一，通过消防泵房加压供水。各企业给水支管和循环水的管网采用枝状布置。 ②排水系统 沭阳经济开发区共有4个污水处理厂，分别为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳城南污水处理厂、沭阳县恒通水务有限公司（沂北区污水处理厂）、沭阳凌志污水处理有限公司（原金风环保（沭阳）有限公司）。其中北区为沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂）、沭阳凌志污水处理有限公司（原金风环保（沭阳）有限公司）。 A.沭阳凌志污水处理有限公司 沭阳凌志污水处理有限公司位于沭阳经济开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期处理规模为3万m3/d，二期处理规模为4.9万m3/d。二期工程服务范围主要沭阳经济开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道和七雄街道及章集街道。金风环保（沭阳）有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 B.沭阳县污水处理有限公司（沭阳县城东污水处理厂） 沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为3万m3/d，主导工艺为活性污泥法，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 沭阳县污水处理有限公司污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。 C.沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂） 沭阳南方水务有限公司（沭阳城南污水处理厂）位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，处理规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，近期尾水排入沂南河，远期最终排入新沂河北偏泓。 沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及经济开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。 ③供热 “园区”集中统一供热，区内企业不得安装小锅炉、小烟囱，可以根据特殊工艺的要求自建热煤油炉，但是热煤油炉的燃料必须采用燃料油或天然气，以保护"园区"及周围的大气质量，并达到节约能源、保护环境、减少占地、综合利用的目的。 为满足江苏沭阳经济开发区内企业供热需求，同时实现区内集中供热，目前开发区内建成的集中供热企业为南区的江苏新动力能源有限公司、沭阳县开发区供热有限公司，在建的为沂北区江苏益州热电有限公司。 A.江苏新动力热电有限公司 江苏新动力热电有限公司原名宿迁长江热电有限公司，位于江苏沭阳经济开发区南区，占地134.86亩，总投资投资3.5亿元，建设3台75吨/小时循环流化床锅炉，配备2台15MW抽凝机组＋1×15MW背压机组，年可供热3.32×106GJ。2011年11月底江苏新动力能源有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月11日通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年年底二期第3台锅炉已安装完毕，现已投入运营。 B.沭阳县开发区供热有限公司 沭阳县开发区供热有限公司由江苏沭阳经济开发区管理委员会投资建设，位于开发区北区乡界河西侧、慈溪路北侧地块，供热规模为锅炉2×20t/h，现已建成投产，服务范围为瑞声大道西侧的开发区北区，可满足周边景晟纺织、双金纺织、欧亚薄膜等企业的供热需求。 ④供电规划 南区和北区各设容量为20～40MVA的变电站一座。 沂北区供电电源引自扎下镇域内的35KV变电站，沂北区内设2座10KV的开闭所供电。 ⑤固体废弃物处置现状和规划 沭阳县城区现有垃圾焚烧发电厂、生活垃圾卫生填埋场各1座，均已经投入运行，可满足开发固废处置的需要。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 本项目大气环境质量现状数据引用《江苏苏北能源科技有限公司委托监测报告》中对藤桥的监测数据，监测时间为2018年4月5日-2018年4月12日，本项目位于藤桥西北侧约1400m处，监测时间在3年内，且在该时间段内项目所在区域没有大型排放相关大气污染物的企业建成。因此，本次大气环境质量现状评价数据引用《江苏苏北能源科技有限公司委托监测报告》的监测数据具代表性和时效性。根据监测数据，拟建项目所在地主要污染物二氧化硫、二氧化氮、PM10各项指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，空气环境质量良好。具体监测数据详见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测结果 监测点位 项目 1小时平均浓度监测结果 24小时平均浓度监测结果 浓度范围（mg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 浓度范围（mg/m3） 超标率（%） 最大超标倍数 藤桥 SO2 0.011-0.029 0 0 0.018-0.021 0 0 NO2 0.034-0.069 0 0 0.045-0.057 0 0 PM10 － － － 0.094-0.105 0 0 2、地表水环境质量现状 本项目废水最终排入沭阳凌志水务有限公司，纳污河流为沂南河，本项目引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响报告书》中于2017年7月3日至7与5日对纳污水体沂南河现状调查的监测报告中与本项目有关因子的数据。建设项目与江苏久富金属制品有限公司废水均接管沭阳凌志水务有限公司，尾水排入沂南河，《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响报告书》中于2017年7月3日至7与5日对沂南河上游500m、下游500m及下游1500m断面进行监测，监测数据在3年内，区域水污染源变化不大，近期区内未新增排水量的企业。因此，建设项目地表水引用《江苏久富金属制品有限公司锌铝制品加工销售项目环境影响报告书》中有关数据具有有效性。 根据监测数据，拟建项目纳污河流沂南河水质各项指标均值基本能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中IV类水域功能标准，各污染物监测结果见表3-2。 表3-2 水质监测结果（单位：mg/l） 监测点位 监测结果 pH COD SS NH3-N TP 沂南河（沭阳凌志水务有限公司排污口上游500米） 6.79~7.13 19.7 14.8 1.026 0.28 沂南河（沭阳凌志水务有限公司排污口下游500米） 6.70~7.15 26 10.3 1.0015 0.278 沂南河（沭阳凌志水务有限公司排污口下游1500米） 6.89~7.13 14.3 11 1.343 0.275 标准值 6~9 ≤30 ≤60 ≤1.5 ≤0.3 3、声环境质量现状 根据沭阳县环境监测站2018年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-3。 表3-3 建设项目环境保护目标表 环境要素 环境保护对象 方位 距离（m） 规模或性质 环境功能 空气环境 - - - - 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 水环境 沂南河 N 320 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 声环境 -+ 厂界 1-200 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 生态 淮沭河第一饮用水水源保护区 SW 14570 10.14km2 《江苏省国家级生态保护红线规划》 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 N 320 68.34km2 《江苏省生态红线区域保护区划》

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 评价区为二类功能区，空气质量执行二级标准。SO2、NO2、颗粒物（粒径小于等于10µm）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，VOCs日均值参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）8小时平均值，详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 颗粒物（粒径小于等于10μm） 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 VOCs 8小时平均值 0.6mg/m3 参照执行《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002) 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环境保护厅编制，2003年3月）中相关规定，沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94），具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（mg/L，PH无量纲） 序号 项目 Ⅲ类标准 标准来源 1 pH 6～9 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 表1中相关标准 2 COD ≤30 3 氨氮 ≤1.5 4 总磷 ≤0.3 5 SS ≤60 《地表水资源质量标准》SL63-94 3、声环境质量标准 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（单位： dB(A)） 类别 昼间 夜间 3 ≤65 ≤55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 建设项目颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs排放参照执行《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业标准，具体指标详见表4-4。 表4-4 大气污染物排放浓度限值 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 标准来源 排气筒 高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） VOCs 80 15 2.0 2.0 参照执行《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业标准 2、废水 本项目废水经预处理达污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，标准值详见表4-5。 表4-5 水污染物接管标准和排放标准 (pH为无量纲，其余单位mg/L) 项目 污水处理厂接管标准（mg/L） 尾水排放标准（mg/L） pH（无量纲） 6～9 6～9 COD ≤500 ≤50 SS ≤400 ≤10 氨氮 ≤45* ≤5(8) 总磷 ≤8* ≤0.5（磷酸盐以P计） 注：*为参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准;括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 该项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准。具体标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB（A）） 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固废贮存标准 项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 建设项目运营后，总量控制因子及建议指标如下所示： 表4-9 污染物排放总量控制指标（单位：t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 排放量 废气 颗粒物 1.839 1.822 - 0.017 VOCs 0.285 0.257 - 0.028 颗粒物（无组织） 0.271 0.121 - 0.15 废水 废水量 840 0 840 840 COD 0.252 0.05 0.202 0.042 SS 0.168 0.034 0.134 0.008 氨氮 0.021 0 0.021 0.004 总磷 0.003 0 0.003 0.0004 固废 一般工业固废 3.742 3.742 - 0 危险废物 1.765 1.765 - 0 生活垃圾 21 21 - 0 （1）废气：本项目有组织大气污染物排放总量为颗粒物0.017t/a、VOCs 0.028t/a，总量在沭阳县范围内平衡。 （2）废水：本项目水污染物接管总量为废水量840t/a、COD 0.202t/a、SS 0.134t/a、氨氮0.021t/a、总磷0.003t/a，最终外排总量为废水量840t/a、COD 0.042t/a、SS 0.008t/a、氨氮0.004t/a、总磷0.0004t/a，纳入沭阳凌志水务有限公司总量范围内。 （3）固体废弃物：固体废物零排放，不需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 建设项目主要从事公交站台的加工制作，具体工艺流程详见图5-1。 图5-1 生产工艺流程示意图 工艺流程说明： ①放样：根据图样或技术文件要求，在镀锌板、管等原材料上用划线工具划出加工界线。该工序无污染物产生。 ②剪（锯）切：利用裁切机等设备按照加工界限将目标用料从母版中分离出来。该工序有废金属边角料（S1）、噪声（N）产生。 ③机加工：利用钻床、压力机等机加工设备对铁工件进行冲、压、铣、磨等加工，形成半成品，该工序有打磨粉尘（G1）、废金属边角料（S2）、噪声（N）产生。 ④拼装焊接：将不同的两组件拼装焊接在一起，本项目用到二氧化碳气保焊和氩弧焊两种焊接方式，分别使用二氧化碳、氩气作为保护气体。该工序有焊烟（G2）、焊渣（S3）产生。 ⑤矫正：将部分弯曲部位进行矫正。该工序无污染物产生。 ⑥前端铣平：利用打磨设备将组件前端进行铣平，该工序有金属粉尘（G3）、金属屑（S4）、噪声（N）产生。 ⑦总装焊接：利用焊接设备将时空、空开等配件和组件焊接在一起，该工序有焊烟（G4）、焊渣（S5）产生。 ⑧钻孔：按照钻孔的位置要求，画出孔位的十字中心线，利用钻孔设备，进行钻孔。该工序有废金属边角料（S6）、噪声（N）产生。 ⑨清渣打磨：清渣打磨主要是对之前机加工、焊接等工序中，在零部件表面产生的毛刺、不良焊缝、流挂等情况进行的打磨清理作业。该工序有打磨粉尘（G5）、金属屑（S7）、噪声（N）产生。 ⑩喷粉：本项目拟建1条静电粉末喷涂生产线，选用静电喷粉工艺，使用的涂料为环氧聚酯粉末涂料，主要成分为环氧树脂和聚酯树脂。静电粉末喷涂是以具有雾化嘴（使涂料雾化）和放电极（发生电量电流）的涂装机使涂料微粒化，对之施加电荷，在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便捕集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀。喷粉设备不设置放射源或射线装置。 静电喷涂中未能有效附着的涂料经风口收集进入配套滤袋拦截并回用，粉末涂料总利用效率可以达到95%以上。该工段产生环氧聚酯树脂粉尘（G6），涂装用空压机、风机产生噪声（N）。 ⑪固化：喷涂后的工件人工转运至固化炉中，电加热至180～190℃，使涂料溶化后均匀附着在金属表面，固化时间约25min，涂料中有机成分挥发产生废气（G7）。 固化后工件自然冷却，即为成品。 建设项目产污环节及污染因子汇总详见表5-1。 表5-1 项目产污环节及污染因子一览表 污染类型 产污编号 产污环节 主要污染因子 废气 G1、G3、G5 机加工打磨、铣平 颗粒物 G2、G4 焊接 颗粒物 G6 喷粉 颗粒物 G7 固化 VOCs 废水 - 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 固废 S1、S2、S4、S6、S7 机加工 废金属边角料（含金属屑） S3、S5 焊接 焊渣 - 设备检修 废机油 - 废气处理 废布袋 - 废气处理 除尘灰（金属灰） - 废气处理 除尘灰（塑粉） - 废气处理 废活性炭 - 办公、生活 生活垃圾 噪声 N 冲床、钻床、锯床、切割机、磨床、空压机、气泵等 设备运行噪声 主要污染工序 1、废气 建设项目废气主要来自机加工粉尘（G1、G3、G5）、焊接烟尘（G2、G4）、喷涂粉尘（G6）、固化废气（G7）。 （1）机加工粉尘（G1、G3、G5） 本项目打磨等工序年工作2400h，加工过程有金属粉尘产生，污染物为颗粒物。根据《第一次全国污染源普査工业污染源产排污系数手册（2010年修订）第9册》中，机械加工产生的工业粉尘产污系数为1.523kg/t-产品，本项目加工镀锌板、管800t/a，则机加工颗粒物产生量为1.218t/a。建设单位在机加工设备上方设置集气罩收集粉尘，通入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，风机风量8000m3/h，收集效率90%，则有组织颗粒物产生量为1.096t/a，未被捕集的颗粒物在车间无组织排放。1#车间、2#车间打磨加工量相同，则1#车间、2#车间有组织机加工粉尘产生量均为0.548t/a，无组织机加工粉尘产生量均为0.061t/a。 （2）焊接废气（G2、G4） 本项目焊接采用二氧化碳保护焊和氩弧焊两种工艺，产生焊接烟尘主要污染物均为颗粒物，分别在1#车间、2#车间进行，焊丝使用量分别为5.5t/a、2.7t/a，施焊时间分别约2100h/a、1800h/a。根据《焊接工作的劳动保护》，施焊时发尘量和焊接材料的发尘量见表5-2。 表5-2 不同焊接方法的发尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量 (mg/min) 焊接材料的发尘量(g/kg) 焊接烟尘产生量（t/a） 二氧化碳焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 450～650 (取500) 5～8 (取8) 0.107 氩弧焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 100～200(取200) 2～5(取5) 0.035 计算得二氧化碳保护焊发尘量约为0.107t/a；氩弧焊发尘量约为0.035t/a。建设单位拟配备2台移动式焊烟收集装置（两间车间各1台），焊接废气经移动式焊烟收集装置收集处理后，通过车间通风的方式在焊接车间内无组织排放，移动式焊烟收集装置收集效率可达90%以上，处理效率不低于95%。因此1#车间二氧化碳保护焊颗粒物排放情况为0.016t/a、0.008kg/h；2#车间氩弧焊颗粒物排放情况为0.005t/a、0.003kg/h。 （3）喷涂粉尘（G6） 粉末涂料单次附着率较低，喷涂线自带1套滤芯回收粉末涂料装置，未附着的涂料收集经滤芯回收，截留后回用于喷涂，粉末涂料总利用效率可达95%以上。本项目粉末涂料使用量约15t/a，则粉尘产生量为0.75t/a，污染物为颗粒物。喷粉室基本封闭，建设单位拟在喷粉室侧壁设管道抽风收集粉尘，并设1台布袋除尘器对喷涂粉尘进一步处理后通过15m高排气筒排放，风机风量6000m3/h，收集效率达99%，处理效率达99%。喷涂工段年工作2400h，则有组织颗粒物产生量为0.743t/a，产生速率为0.310kg/h。未被补集的涂料粉末约0.007t/a，通过车间通风的方式无组织排放。 （4）固化废气（G7） 本项目采用电加热固化炉对工件表面粉末涂料进行固化，粉末涂料有效利用量为14.25t/a，类比苏州伊斯丹实业有限公司扩建金属展示架等产品项目，有机废气产生量约为树脂类固化成分的2%，污染物以VOCs计，产生量为0.285t/a。固化废气温度约为180～190℃，经固化炉管道密闭收集，间接风冷冷却后进入二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，风机风量4000m3/h，收集效率100%，处理效率约90%。固化工序年工作2400h。 建设项目有组织大气污染物产生及排放情况见表5-3，无组织大气污染物排放情况见表5-4。 表5-3 建设项目有组织废气产生及排放情况 污染 源名称 污染物 名称 废气量 Nm3/h 产生情况 处理方式 处理效率% 排放情况 排放 去向 产生 浓度 mg/m3 产生速率 kg/h 产生量 t/a 排放 浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放量 t/a 1#车间机加工 颗粒物 8000 28.542 0.228 0.548 布袋除尘器1# 99 0.285 0.002 0.005 15m高1#排气筒 2#车间机加工 颗粒物 8000 28.542 0.228 0.548 布袋除尘器2# 99 0.285 0.002 0.005 15m高2#排气筒 3#车间喷粉 颗粒物 6000 51.597 0.310 0.743 布袋除尘器3# 99 0.516 0.003 0.007 15m高3#排气筒 3#车间固化 VOCs 4000 29.688 0.119 0.285 二级活性炭吸附装置 90 0.297 0.012 0.028 15m高4#排气筒 表5-4 无组织大气污染物产生及排放情况表 污染源位置 污染物名称 污染物产生情况 治理措施 污染物名称 排放情况 面源面积(m2) 高度(m) 产生速率(kg/h) 产生量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 1#车间 机加工 颗粒物 0.025 0.061 - 颗粒物 0.033 0.077 2909.14 3 焊接 颗粒物 0.051 0.107 焊烟收集器 2#车间 机加工 颗粒物 0.025 0.061 - 颗粒物 0.028 0.066 2909.14 3 焊接 颗粒物 0.019 0.035 焊烟收集器 3#车间 喷粉 颗粒物 0.003 0.007 - 颗粒物 0.003 0.007 2909.14 3 2、废水 建设项目自来水用量为1102t/a，主要包括生活用水1050t/a、绿化用水52t/a。 （1）生活用水 建设项目职工定员70人，按照国家《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），工业企业建筑、管理人员、车间工人生活用水定额为30～50L/人•班，本报告采用50L/人•班计，年工作300天，则生活用水为1050t/a，生活污水产污系数按照0.8计算，则生活污水产生量为840t/a，经化粪池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司进行集中处理。 （2）绿化用水 建设项目绿化面积为200m2，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），绿化用水量参考值为1.3L/m2·d，年养护天数按200天计，则绿化用水量52t/a，水分蒸发、植物吸收或渗透入土地。 建设项目用排水平衡见图5-2。 图5-2 建设项目用排水平衡图（t/a） 建设项目水污染物产生及排放情况见表5-5。 表5-5 废水污染物产生及排放情况 种类 污水量 （t/a） 污染物名称 污染物产生量 治理 措施 污染物接管量 接管浓度限值(mg/l) 排放方式与去向 浓度(mg/l) 产生量(t/a) 浓度(mg/l) 接管量(t/a) 生活污水 840 COD 300 0.252 化粪池 240 0.202 500 接管沭阳凌志水务有限公司 SS 200 0.168 160 0.134 400 氨氮 25 0.021 25 0.021 45 总磷 4 0.003 4 0.003 8 3、噪声污染分析 建设项目噪声主要为冲床、摇臂钻床、带锯床、磨床、空压机、气泵正常运行时产生的噪声，其声值在80~85（dB(A)）之间。 表5-6 项目高噪声设备一览表（单位：dB(A)） 序号 设备名称 声级 数量（台） 与最近厂界距离 治理措施 降噪效果dB（A） 1 冲床 85 6 东，10m 基础减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 25 2 摇臂钻床 85 2 东，10m 25 3 带锯床 80 4 东，10m 25 4 磨床 85 5 东，10m 25 5 空压机 85 1 北，10m 25 6 气泵 80 1 北，10m 25 4、固废污染分析 建设项目运营期产生的固废主要有：废金属边角料（含金属屑）、焊渣、废机油、废布袋、除尘灰（金属灰）、除尘灰（塑粉）、废活性炭、生活垃圾。 ①废金属边角料（含金属屑） 本项目机加工过程产生废金属边角料（含金属屑），根据企业提供资料，加工损耗量约原料使用量的0.1%，则废金属边角料产生量为0.8t/a。 ②焊渣 本项目焊丝用量为8.2t/a，焊渣量约为1.07t/a，主要成分为金属氧化物，外卖综合利用。 ③废机油 本项目设备检修过程产生废机油，根据企业提供资料，机油补充量为0.5t/a，则更换产生废机油量为0.5t/a。 ④废布袋 本项目设3套布袋除尘器，布袋使用一段时间后空隙被堵塞，无法通过自动清灰清除，更换产生废布袋，根据企业提供资料，产生量约为0.05t/a，由环卫部门统一清运。 ⑤除尘灰（金属灰） 本项目布袋除尘器1#、2#清灰产产生除尘灰（金属），除尘器处理掉颗粒物共1.086t/a，则产生除尘灰（金属）1.086t/a。 ⑥除尘灰（塑粉） 本项目布袋除尘器3#清灰产生除尘灰（塑粉），除尘器处理掉颗粒物0.736t/a，则产生除尘灰（塑粉）0.736t/a。 ⑦废活性炭 本项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，企业使用活性炭的吸附量约为0.3g（有机废气）/g（活性炭），二级活性炭吸附装置吸附处理有机废气的量为0.257t/a，理论需要活性炭量为0.257/0.3=0.857t/a。活性炭吸附饱和容量按照85%计算，则实际需要活性炭的量为1.008t/a，则废活性炭的产生量为1.265t/a。 ⑧生活垃圾 本项目定员70人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，生活垃圾产生量约21t/a，由环卫部门定期清运。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 固废属性判定表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 是否固废 判定依据 利用途径 1 废金属边角料 机加工 固 金属 0.8 是 产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等 外售 2 焊渣 焊接 固 金属氧化物 1.07 是 产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等 外售 3 废机油 设备检修 液 机油 0.5 是 因丧失原有功能而无法继续使用的物质 委托有资质单位安全处置 4 废布袋 废气处理 固 布袋、金属、树脂 0.05 是 因丧失原有功能而无法继续使用的物质 外售 5 除尘灰（金属） 废气处理 固 金属灰 1.086 是 产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等 外售 6 除尘灰（塑粉） 废气处理 固 塑粉 0.736 是 产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等 外售 7 废活性炭 废气处理 固 活性炭、有机物 1.265 是 烟气、臭气和废水净化过程中产生的废活性炭、过滤器滤膜等过滤介质 委托有资质单位安全处置 8 生活垃圾 办公、生活 固 纸屑 21 是 因丧失原有功能而无法继续使用的物质 环卫清运 根据《国家危险废物名录》（2016年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-8。 表5-8 危险废物属性判定表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（吨/年） 1 废金属边角料 一般工业废物 机加工 固 金属 - - 86 - 0.8 2 焊渣 焊接 固 金属氧化物 - - 86 - 1.07 3 除尘灰（金属） 废气处理 固 金属灰 - - 99 - 1.086 4 除尘灰（塑粉） 废气处理 固 塑粉 - - 99 - 0.736 5 废机油 危险固废 设备检修 液 机油 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别 T,I HW08 900-214-08 0.5 6 废活性炭 废气处理 固 活性炭、有机物 T/In HW49 900-041-49 1.265 7 废布袋 一般工业废物 废气处理 固 布袋、金属、树脂 - - 86 - 0.05 8 生活垃圾 一般固废 办公、生活 固 纸屑 - - 99 - 21 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告第43号）的要求，本项目危废汇总表见表5-9。 表5-9 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-214-08 0.5 设备检修 液 机油 矿物油 半年 T/In 交由资质单位处置 2 废活性炭 HW49 900-041-49 1.265 废气处理 固 活性炭、有机物 有机物 3个月 T/In

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#排气筒 | 1#车间机加工 | 颗粒物 | 28.542mg/m3，0.548t/a | 0.285mg/m3，0.005t/a |
|  | 2#排气筒 | 2#车间机加工 | 颗粒物 | 28.542mg/m3，0.548t/a | 0.285mg/m3，0.005t/a |
|  | 3#排气筒 | 3#车间喷粉 | 颗粒物 | 51.597mg/m3，0.743t/a | 0.516mg/m3，0.007t/a |
|  | 4#排气筒 | 3#车间固化 | VOCs | 29.688mg/m3，0.285t/a | 0.297mg/m3，0.028t/a |
|  | 1#车间 | 机加工 | 颗粒物 | 无组织，0.061t/a | 无组织，0.077t/a |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 无组织，0.107t/a |  |
|  | 2#车间 | 机加工 | 颗粒物 | 无组织，0.061t/a | 无组织，0.066t/a |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 无组织，0.035t/a |  |
|  | 3#车间 | 喷粉 | 颗粒物 | 无组织，0.007t/a | 无组织，0.007t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水840t/a | COD | 300mg/L，0.252t/a | 240mg/L，0.202t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.168t/a | 160mg/L，0.134t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.021t/a | 25mg/L，0.021t/a |
|  |  | 总磷 | 4mg/L，0.003t/a | 4mg/L，0.003t/a |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 废金属边角料 | 0.8t/a | 外售3.692t/a |
|  | 焊接 | 焊渣 | 1.07t/a |  |
|  | 废气处理 | 除尘灰（金属灰） | 1.086t/a |  |
|  | 废气处理 | 除尘灰（塑粉） | 0.736t/a |  |
|  | 设备检修 | 废机油 | 0.5t/a | 委托处置1.765t/a |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 1.265t/a |  |
|  | 废气处理 | 废布袋 | 0.05t/a | 环卫清运21.05t/a |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 21t/a |  |
| 噪 声 | 建设项目夜间不生产，高噪声设备主要为冲床、摇臂钻床、带锯床、磨床、空压机、气泵正常运行时产生的噪声，单台设备的噪声值为80～85dB（A），高噪声设备经厂房隔声、设备减振等措施处理以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 建设项目位于沭阳县沭城镇赐富路工业园，利用自有标准厂房进行生产。施工期主要为设备安装调试，施工期较短，工程量不大，施工期对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 建设项目废气主要来自机加工粉尘（G1、G3、G5）、焊接烟尘（G2、G4）、喷涂粉尘（G6）、固化废气（G7）。 1#车间、2#车间机加工废气分别经集气罩收集进入布袋除尘器1#、2#处理后，分别通过1#排气筒、2#排气筒排放；1#车间、2#车间焊接烟尘分别经移动式焊烟收集装置处理后在各车间无组织排放；3#车间喷粉粉尘经管道抽风收集进入布袋除尘器3#处理后通过3#排气筒排放；固化废气经管道通入二级活性炭处理装置处理后通过4#排气筒排放。 （1）有组织废气 本项目有组织废气主要为机加工粉尘、喷涂粉尘、固化废气。 ①布袋除尘器 布袋除尘装置已在众多环保工程中广泛应运，其除尘技术成熟，除尘工艺可靠，主要利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。 布袋除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋,在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。考虑到熔化炉产生的烟气温度高，火星多，含尘量高的特点，本项目采用风冷方式进行降温处理，能有效阻灭火星，降低烟尘温度，滤除部分粗颗粒粉尘，达到保护滤袋的目的。 根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(第一批)，布袋除尘器的除尘效率通常可以达到99％以上。建设项目颗粒物经布袋过滤后灰尘积附在滤袋的内表面上，而洁净的空气则穿过滤袋，汇集到排气筒排入大气环境。经布袋除尘器处理后，1#、2#排气筒颗粒物排放速率0.002kg/h、排放浓度0.285mg/m3，3#排气筒颗粒物排放速率0.003kg/h、排放浓度0.516mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。因此，建设项目布袋除尘器处理方式可行。对周围大气环境影响较小。 ②二级活性炭吸附装置 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。一般情况下，二级活性炭吸附装置对有机物的去除率可达90%以上。 活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。炭分子筛式新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。二级活性炭吸附装置对有机废气的去除率可达90%以上。经过处理后有机废气排放可达相应排放标准限值，与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013年5月24日实施）相符。本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多化工企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。活性炭吸附罐中活性炭颗粒使用一定时间后会吸附饱和而失活，此时不再适用于废气处理，因此需定期更换吸附罐内活性炭颗粒。 为避免活性炭吸附装置产生二次污染，拟加强活性炭装置日常的管理，具体如下： 1）设置专人专岗负责活性炭吸附装置的日常管理，每月监测一次； 2）定期更换活性炭颗粒并做好记录，备查； 3）在废气处理过程中，必须由专业监测单位跟踪监测相关数据，以确保处理效率。 4）在活性炭更换过程中，更换的活性炭必须密封储存，及时委托危险废物处置单位进行处置，防止活性炭吸附的有机废气解析出来，造成二次污染。 5）应定期更换活性炭，建议建设单位设置备用活性炭吸附装置，可确保在更换活性炭、设备故障等情况下，对生产废气进行有效的处理。 6）建立使用及更换活性炭的台账，记录使用量及更换时间。 经二级活性炭装置处理后，4#排气筒VOCs排放速率0.012kg/h、排放浓度0.297mg/m3，达到参照执行的《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业标准要求。因此，建设项目二级活性炭装置处理方式可行。对周围大气环境影响较小。 （2）无组织废气 建设项目无组织排放废气为焊接废气及车间未被捕集的废气。 移动式焊烟收集装置通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，最后经风口排出。 移动式焊烟收集装置处理效率约95%，能大量去除焊接烟尘，减少无组织排放，处理后1#车间二氧化碳保护焊颗粒物排放情况为0.016t/a、0.008kg/h，2#车间氩弧焊颗粒物排放情况为0.005t/a、0.003kg/h。 建设项目无组织废气排放情况见表5-4。 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2008）确定大气环境防护距离，计算结果见表7-1。 表7-1 大气环境防护距离计算 污染源位置 污染物 名称 1小时浓度标准(mg/m3) 排放速率（kg/h） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 计算结果 （m） 1#车间 颗粒物 0.45 0.033 36.4 79.9 3 无超标点 2#车间 颗粒物 0.45 0.028 36.4 79.9 3 无超标点 3#车间 颗粒物 0.45 0.003 36.4 79.9 3 无超标点 由上表可知，采用导则推荐的SCREEN-3模型计算得到，本项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度未超出环境质量标准，无超标点，因此不需要设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 卫生防护距离计算各参数的取值见表7-2。 表7-2 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470* 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021* 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85* 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84* 0.84 0.76 注：*为本项目计算取值。 经计算，建设项目卫生防护距离见表7-3。 表7-3 大气污染物卫生防护距离计算值 单位：m 污染物 污染物排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 计算参数 计算值 卫生防护距离（m） Cm (mg/m3) A B C D L 1#车间 颗粒物 0.077 2909.14 0.45 470 0.021 1.85 0.84 2.647 50 2#车间 颗粒物 0.066 2909.14 0.45 470 0.021 1.85 0.84 2.177 50 3#车间 颗粒物 0.007 2909.14 0.45 470 0.021 1.85 0.84 0.152 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，确定建设项目卫生防护距离为分别以1#车间、2#车间、3#车间为执行边界50m所形成的包络线范围。在此卫生防护距离范围内主要为工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。因此，建设项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 建设项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后入市政污水管网，由沭阳凌志水务有限公司处理后排放。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD及SS的去除率为20%左右。建设项目化粪池处理能力为5m3/d，池底、池壁进行防渗处理，防渗级别≤10-7cm/s。 由于本项目废水水质较为简单，项目废水主要接入沭阳凌志水务有限公司集中处理，所以本项目主要论证接管污水厂的可行性。 沭阳凌志水务有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30-50%的进水和50-150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。 根据《沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程项目环境影响报告书》，该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。 沭阳凌志水务有限公司具体工艺见图7-1。 图7-1 沭阳凌志水务有限公司污水处理工艺流程图 污水接管可行性分析： （1）水质 本项目废水主要是生活污水，污染物种类简单，主要是COD、SS、TP、NH3-N等，且废水中各类污染物浓度均低于接管标准，不会对污水处理厂造成冲击。 （2）水量 沭阳凌志水务有限公司现废水处理能力为4.9万t/d，目前已接管污水总量约2.7万t/d，尚有2.2万t/d，而本项目废水产生量为840t/a（2.8t/d），仅占沭阳凌志水务有限公司处理余量的0.01%，在其处理能力之内。本项目废水的主要污染因子COD、NH3-N、SS、总磷等，各个污染因子经厂区内污水处理预处理设施处理后满足沭阳凌志水务有限公司的接管标准。 （3）污水管网 沭阳凌志水务有限公司服务范围主要包括沭阳县经济技术开发区北区的工业废水和七雄街道、章集街道的生活污水处理厂，以及部分沭阳县经济技术开发区南区的工业污水。本项目位于沭阳县经济技术开发区北区内，项目所在地属于污水处理厂收水范围之内。 建设项目污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的排水体制的规定设计。 本项目废水经化粪池处理后达接管要求进入沭阳凌志水务有限公司集中处理，处理达标后排放至沂南河，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为冲床、摇臂钻床、带锯床、磨床、空压机、气泵正常运行时产生的噪声，类比同类行业，其噪声源强约80～85dB（A），经合理布局，生产设备均设置在室内，通过设备减震、车间墙体隔声和距离衰减等措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，对周围噪声环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表7-4： 表7-4 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 测点编号与测点位置 贡献值 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 夜 东厂界 54.1 65 55 达标 达标 西厂界 49.6 65 55 达标 达标 南厂界 42.3 65 55 达标 达标 北厂界 50.2 65 55 达标 达标 本项目夜间不生产，由上表可以看出，经减振、隔声后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，故项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 4、固体废弃物环境影响分析 建设项目废金属边角料、焊渣、除尘灰（金属灰）、除尘灰（塑粉）外售综合利用，废机油、废活性炭委托有资质单位安全处置，废布袋、生活垃圾由当地环卫部门收集后统一处置。各类固体废物的利用处置方式见表7-5。 表7-5 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 废金属边角料 机加工 一般工业固废 86 0.8 外售综合利用 - 2 焊渣 焊接 86 1.07 - 3 除尘灰（金属灰） 废气处理 99 1.086 - 4 除尘灰（塑粉） 废气处理 99 0.736 - 5 废机油 设备检修 危险固废 HW08（900-214-08） 0.5 委托处置 - 6 废活性炭 废气处理 HW49（900-041-49） 1.265 - 7 废布袋 废气处理 一般工业固废 86 0.05 环卫清运 环卫部门 8 生活垃圾 办公、生活 一般固废 99 21 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。 因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。 厂区内一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （4）应设计渗滤液集排水设施。 （5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 （6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，应做到防漏、防渗。厂区危废堆场设计满足以下要求： （1）沭阳县地质结构稳定，地震频度低，强度弱，地震烈度在7度以下； （2）项目所在地近3～5年内最高地下水位为1.88米，低于危废贮存设施底部； （3）本地区不属于易遭受严重自然灾害影响的地区； （4）本区域全年主导风向为东南风及东风，居民区位于其上风向； （5）采取了防渗措施，已建设防渗地坪，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）。 本项目危废危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7-6。 表7-6 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 产生量（t/a） 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废堆场 废机油 0.5 HW08 900-214-08 1#车间南侧 10m2 桶装 0.5t 半年 2 废活性炭 1.265 HW49 900-041-49 桶装 1.0t 3个月 危险固废的暂存方案： 本项目危废堆场占地面积10m2，危废堆场所在区域往来人员较少，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，危险废物暂存场渗透系数达1.0×10-10厘米/秒。 本项目拟采用5kg塑料桶储存危废，每只桶占地面积约为0.05m2。本项目废机油0.5t/a，废活性炭1.265t/a，最大储存量约为0.567t，共使用114只桶，按照单层考虑，所需暂存面积约为5.7m2。本次项目设置的10m2危废暂存区可以满足贮存需求。 建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的固废暂存库。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 本项目须强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行妥善处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 6、三同时验收情况 建设项目三同时一览表见表7-7。 表7-7 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 机加工 颗粒物 布袋除尘器2套，单台风机风量8000m3/h 除尘效率99%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 10 与主体工程同步实施，同步完成，同时投入使用 喷粉 颗粒物 布袋除尘器1套，风机风量6000m3/h 5 固化 VOCs 二级活性炭吸附装置1套，风机风量4000m3/h 处理效率90%，满足参照执行《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业标准要求 10 焊接 颗粒物 移动式焊烟收集装置2套 处理效率95%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2 车间 颗粒物 通风系统 3 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、总氮、TP 化粪池，5m3/d 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及沭阳凌志水务有限公司接管标准 2 噪声 车间 机械设备 厂房隔声、减振 厂界噪声达标 5 固废 生产 危险废物 危废暂存间10m2 固废100%处置 2 一般固废 一般固废堆场5m2 生活过程 生活垃圾 垃圾桶、垃圾池 绿化 绿化面积200m2 绿化率1.5% 1 雨污分流、清污分流 雨水排口、污水排口各1个 5 规范设置 废气、废水排污标志牌、说明 规范化设置、满足环境管理要求 1 卫生防护距离 经计算，项目不设置大气环境防护距离，设置分别以1#车间、2#车间、3#车间为执行边界50m所形成的包络线范围为卫生防护距离，不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。 — 总量控制 废气：本项目有组织大气污染物排放总量为颗粒物0.017t/a、VOCs 0.028t/a，总量在沭阳县范围内平衡。 废水：本项目水污染物接管总量为废水量840t/a、COD 0.202t/a、SS 0.134t/a、氨氮0.021t/a、总磷0.003t/a，最终外排总量为废水量840t/a、COD 0.042t/a、SS 0.008t/a、氨氮0.004t/a、总磷0.0004t/a，纳入沭阳凌志水务有限公司总量范围内。 固体废弃物：固体废物零排放，不需申请总量。 — 环保投资合计 46 —

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 机加工 | 颗粒物 | 布袋除尘器1#+15m高1#排气筒 | 除尘效率99%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 |
|  | 机加工 | 颗粒物 | 布袋除尘器2#+15m高2#排气筒 |  |
|  | 喷粉 | 颗粒物 | 布袋除尘器3#+15m高3#排气筒 |  |
|  | 固化 | VOCs | 二级活性炭吸附装置+15m高4#排气筒 | 处理效率90%，满足参照执行《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业标准要求 |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式焊烟收集装置，2套 | 除尘效率95%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 |
|  | 车间 | 颗粒物 | 通风系统 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及沭阳凌志水务有限公司接管标准 |
| 电离辐射和电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 机加工 | 废金属边角料 | 外售综合利用 | 有效处置 |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 设备检修 | 废机油 | 委托处置 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 废气处理 | 废布袋 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 建设项目夜间不生产，高噪声设备主要为机械设备正常运行时产生的噪声，单台设备的噪声值为80～85dB（A），高噪声设备经厂房隔声、设备减振等措施处理以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)。 |
| 其他 | — |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏元奥公交站台制造有限公司沭阳分公司2015年投资2300万元购置位于沭阳县沭城镇赐富路工业园的16991.85m2土地及地上3栋厂房的部分楼层（建筑面积11636.56m2），建设公交站台及灯箱宣传栏加工、销售项目，具有年生产公交站台5000台的生产规模，该项目已于2016年8月5日通过沭阳县环保局的审批，目前正在建设中。 该项目建设过程中，企业为节约成本，提高产品质量，拟将外包涂装改为自行涂装，因此“公交站台及灯箱宣传栏加工、销售项目”重新报批环评。 2、产业政策 本项目为[C3394]交通及公共管理用金属标牌制造，项目经沭阳县发展和改革局备案通过（沭发改备案[2015]5号），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中规定的鼓励类、淘汰类和限制类项目，为允许类；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目。综上所述，项目的建设符合地方相关产业政策的要求。 3、与规划相符性分析 本项目位于沭阳县沭城镇赐富路工业园，属于沭阳县经济开发区北区，占用土地为工业用地。经济开发区北区产业定位为：以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业。本项目属于[C3394]交通及公共管理用金属标牌制造，为二类工业项目，符合沭阳县经济开发区北区产业定位。 4、环境质量 本区域空气环境总体质量良好，各项指标均能符合相应标准要求；评价区沂南河各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求；项目地及周围区域声环境质量良好，昼夜间的等效声级值都符合相应类别标准限值的要求。 5、环境影响评价分析 本项目针对污染物产生特性，分别采取了相应防治措施，使得各污染物均能做到达标排放。 （1）废气 本项目机加工废气经集气罩收集进入布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放；喷粉粉尘经管道抽风收集进入布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放；固化废气经管道通入二级活性炭处理装置处理达标后通过15m高排气筒排放。未被收集的废气在车间内无组织排放，焊接烟尘分别经移动式焊烟收集装置处理后在各车间无组织排放。 经计算，本项目不需要设置大气环境防护距离，设置分别以1#车间、2#车间、3#车间为执行边界50m所形成的包络线范围为卫生防护距离，在此卫生防护距离范围内主要为工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。 综上所述，建设项目废气可达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 本项目实行雨污分流制，雨水经管道收集后排入区域雨水管网，生活污水经化粪池预处理后一起通过污水管网接入沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入沂南河，对周围水环境影响较小。 （3）固废 本项目废金属边角料、焊渣、除尘灰（金属灰）、除尘灰（塑粉）外售综合利用，废机油、废活性炭委托有资质单位安全处置，废布袋、生活垃圾由当地环卫部门收集后统一处置。固废均得到有效处置。 （4）噪声 本项目夜间不生产，噪声源主要为设备运行时产生的噪声，类比同类行业，其噪声源强约75～90dB（A），优先选择低噪声设施，各类设施均设置于建筑物内；再经厂房围墙隔声、减震、距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 6、污染物总量控制 （1）废气：本项目有组织大气污染物排放总量为颗粒物0.017t/a、VOCs 0.028t/a，总量在沭阳县范围内平衡。 （2）废水：本项目水污染物接管总量为废水量840t/a、COD 0.202t/a、SS 0.134t/a、氨氮0.021t/a、总磷0.003t/a，最终外排总量为废水量840t/a、COD 0.042t/a、SS 0.008t/a、氨氮0.004t/a、总磷0.0004t/a，纳入沭阳凌志水务有限公司总量范围内。 （3）固体废弃物：固体废物零排放，不需申请总量。 本项目建设符合国家及地方相关产业政策，选址合理可行；项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或综合处置利用；污染物排放总量可在沭阳县范围内平衡；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小，区域环境质量仍可控制在现有相应功能要求之内。 因此，从环保角度而言，在确切落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目建设营运可行。 二、建议 1、严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率。 2、严格按苏环控[1997]122号文《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，做好排污口设置及规范化整治工作。 3、加强全厂通排风设施，以营造良好的工作环境。

项目所在地环境保护行政部门审批意见：

公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附件1 项目备案文件 附件2 营业执照及法人身份证复印件 附件3 用地红线图 附件4 委托书 附件5 建设单位承诺书 附件6 原项目环评批复 附件7 全本公示截图 附图1 建设项目地理位置图 附图2 园区管网图 附图3 项目与生态红线关系图 附图4 建设项目周边环境概况图 附图5 建设项目车间平面布置图 附图6 沭阳县经济技术开发区规划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

镀锌板、管

剪（锯）切

机加工（冲、钻、铣等）

拼装焊接

合页、液压杆等配件、焊丝

矫正

前端铣平

总装焊接

时空、空开等配件、焊丝

钻孔

清渣打磨

喷粉

固化

成品

G2、S3

S1、N

G1、S2、N

G3、S4、N

G4、S5

S6、N

G5、S7、N

G6、N

G7

粉末涂料

图例：

G——废气

S——固废

N——噪声

1102

新鲜水

接管沭阳凌志水务有限公司集中处理

损耗210

1050

840

绿化用水

蒸发或进入土壤52

52

生活用水

840

化粪池