建设项目环境影响报告表

项  目  名  称  ：       包装袋生产项目

建设单位（盖章）：    江苏瓦屑包装袋有限公司

编制日期：2018年11月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 包装袋生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏瓦屑包装袋有限公司 |
| 法人代表 | 夏** | 联系人 | 夏** |
| 通讯地址 | 海安市海安经济技术开发区和畅路6号 |
| 联系电话 | 13*****52 | 传真 | -- | 邮政编码 | 226600 |
| 建设地点 | 海安市海安经济技术开发区和畅路6号 |
| 立项审批部门 | 海安市行政审批局 | 批准文号 | 海行审备[2018]634号 |
|  |  | 项目代码 | 2018-320621-41-03-551011 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | [C2239]其它纸制品制造 [C2923]塑料丝、绳及编织品制造 |
| 占地面积 | 24175m2 | 绿化面积 | 1500m2 |
| 总投资 (万元) | 13500 | 其中：环保投资 (万元) | 145 | 环保投资占 总投资比例 | 1.074% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 | 2020.1 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括导热油炉、发电机等) 主要原辅材料见P2表1-1， 主要设施：见P2表1-2。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 2076 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 200万 | 燃气（Nm3/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向： 本项目建成投产后，厂区实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。本项目产生的废水主要为辊轴清洗废水114t/a和生活污水1200t/a，分别经厂内印刷废水处理装置和化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入洋蛮河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 主要原辅材料表 序号 名称 性能、级别及成分 年耗 （t/a） 性状及规格 来源及运输 1 牛皮纸 纯本浆环保食品级 6500 捆装，500～1300kg/卷 汽车 2 PP编织布 -- 1200万m 捆装，5000～8000米/卷 汽车 3 PP粒子 -- 500 粒状，粒度10-20mm，25kg/袋 汽车 4 PE粒子 -- 500 粒状，粒度10-20mm，25kg/袋 汽车 5 FLEXO环保型水性油墨 固体份 松香25%、颜料15% 丙烯酸树脂35%、抗磨蜡5%、消泡剂2%、稳定剂NP95 2% 80 液体，桶装，25kg/桶 汽车 挥发份 工业酒精6% 水份 10% 6 淀粉胶水 食品级淀粉或食用淀粉 40 液体，桶装，25kg/桶 汽车 7 聚醋酸乙烯乳液（白乳胶） 固体份 聚醋酸乙烯47% 邻苯二甲酸二丁酯7% 10 液体，桶装，25kg/桶 汽车 挥发份 聚乙烯醇0.5%、辛醇0.5% 水份 45% 8 涤纶线 -- 2 捆装，20kg/箱 汽车 牛皮纸：kraftpaper,用作包装材料。强度很高，通常呈黄褐色。半漂或全漂的牛皮纸浆呈淡褐色、奶油色或白色。定量80～120g/m2。裂断长一般在6000m以上。抗撕裂强度、破裂功和动态强度很高。多为卷筒纸、也有平板纸。采用硫酸盐针叶木浆为原料，经打浆，在长网造纸机上抄造而成。可用作水泥袋纸、信封纸、胶封纸袋、沥青纸、电缆防护纸、绝缘纸等。 聚丙烯：简称PP，即聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性，不受温度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。适用于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用。丙烯的分子结构为典型的主体规整结构，为结晶聚合物，其分子量为10～50万。比重：0.9～0.91g/cm3，成型收缩率：1.0-2.5％，成型温度：160-220℃，热分解温度：350℃左右。 聚乙烯：简称PE，是乙烯经聚合而制得的一种热塑性塑料。在工业上，也包括乙烯与α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100～70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。用于制作农用、食品及工业包装用薄膜、电线电缆包覆及涂层、合成纸张等。性状：粉状。密度：0.910～0.925g/mL（25℃）。熔点：140℃。溶解性：可水解的。收缩率：1.2～4.0%（HDPE）1.5～5%（LDPE），热分解温度为300℃左右。 水性油墨：水性油墨简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。水性油墨是由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。连结料提供油墨必要的转移性能，颜料赋予油墨以色彩。水性油墨的连结料主要分为两种类型：水稀释型和水分散型。前者可以使用的树脂类型有很多种，比如顺丁烯二酸树脂、紫胶、马来酸树脂改性虫胶、乌拉坦、水溶性丙烯酸树脂和水性氨基树脂等。水分散型的连结料是在水中通过乳化的单体聚合所得，它是两相体系，其中油相以颗粒状在水相中分散，虽不能够被水溶解，但能够被水稀释，所以也可以认为是水包油乳液型。水性油墨所用溶剂需具有：①溶解树脂，给与墨性；②调节粘度，给与印刷适应性；③调节干燥速度。水性油墨还要求具有无毒的特性，因而它的溶剂主要是纯净水和少量的醇类，如水、乙醇、丁醇、异丙醇等。这些溶剂可以辅助水增强溶解树脂的能力，提高颜料的分散性能，并加速渗透，抑止发泡。 淀粉胶水：利用淀粉糊化或淀粉衍生物制成的粘合剂，广泛用于纸制品的粘合等。本项目使用的淀粉胶水是食品级淀粉或食用淀粉，无毒无害，无污染。 表1-2 本项目主要设备表 序号 设备名称 数量 （台/套） 产地 能源利用 方式 1 印刷机 2 中国、德国 电力消耗 2 成筒机 4 中国、德国、日本 电力消耗 3 糊底机 4 中国、德国、日本 电力消耗 4 淋膜机 1 中国 电力消耗 5 缝纫机 4 中国、日本 电力消耗 6 热封机 4 中国 电力消耗 7 微波干燥机 2 中国 电力消耗 8 切纸机 4 中国 电力消耗 9 打包机 4 中国 电力消耗 10 吹膜机 1 中国 电力消耗 11 阀口机 2 中国 电力消耗 12 行车 4 中国 电力消耗 13 铲车 3 中国 电力消耗 14 贴底机 4 中国 电力消耗 15 原料检验设备 2 中国 电力消耗 16 液压车 18 中国 电力消耗 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 鉴于良好的市场前景，江苏瓦屑包装袋有限公司拟投资13500万元，征用海安市海安经济技术开发区和畅中路土地24175平方，购置印刷机、成筒机、糊底机、淋膜机、热封机、切纸机等设备63台（套），新建生产车间、仓库、办公用房等建筑物建筑面积29369平方米，新上包装袋生产项目。该项目预计2018年12月开工建设，2020年1月建成投产，正式投产后具有年生产纯纸袋5000万条、PE薄膜袋（薄膜厚度1.5丝到12丝）2000万条、纸塑复合袋3000万条的生产能力。 注：本项目实际年生产PE薄膜袋3000万条，其中2000万条作为成品出售，1000万条套入纸塑复合袋中出售。 本项目已于2018年8月27日取得海安市行政审批局备案（备案证号：海行审备[2018]634号，项目代码2018-320621-41-03-551011）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）等环境保护的有关规定，本项目属于“30 印刷厂”和“47 塑料制品制造”中“其他”，应当编制环境影响报告表。江苏瓦屑包装袋有限公司委托我单位编制其“包装袋生产项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明本项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请审批主管部门审批。 2、项目选址及平面布置 （1）与海安市城市总体规划相符性 根据海安市城市总体规划（2012-2030），项目所在地位于海安经济技术开发区范围内，属于工业用地，符合区域用地规划。 （2）与《海安经济开发区总体规划（2015-2030）》相符性分析 本项目位于海安经济技术开发区城东综合产业片区，根据《海安经济技术开发区总体规划（2015-2030）》，城东综合产业片区定位为：控制产业类型，承接老城产业外迁，强调存量挖潜和产业升级，重点发展高端装备制造、新材料、科技研发、商贸物流等产业，是未来海安产业发展的主战场。本项目产品为包装袋生产项目，与城东综合产业片区的定位相符。 （3）四周环境概况 本项目位于海安市海安经济技术开发区和畅路6号。项目南侧为开发区和畅路，路南侧为在建企业江苏创彩精密机械有限公司。项目西侧为在建企业江苏天成科技集团南通饲料有限公司。项目东侧和北侧均为规划预留用地。 项目周边300米环境概况见附图2。项目四周环境现状见下图： （4）总平面布置 本项目位于海安经济技术开发区和畅路6号。厂区呈矩形，设置一个主出入口，位于厂区南侧；厂区东南角设办公楼，四层；西南角设职工中心，五层。厂区中部由南往北依次为1#生产车间、仓库、2#生产车间，均为二层。厂区内的布置考虑了工艺流程的合理要求，使各生产工序具有良好的联系，并避免生产流程的交叉，与供水、供电等公用工程的联系力求靠近负荷中心，力求介质输送距离最短。车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅，生产区均相对集中布置。 车间布置还考虑到安全布局，使其符合防火、环保、卫生和安全等规范要求，以利于保障生命财产的安全和改善职工劳动条件。因此从总体来看，项目总平面布置合理。厂区平面布置见附图3。 3、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、淘汰类”、能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 4、“三线一单”相符性 （1）生态保护红线 国家级生态红线：对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目距离国家级生态保护红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区4.8km，不在红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 省级生态红线：根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113 号），项目距离最近的西北侧新通扬-通榆运河清水通道维护区约4.5km，距离东北侧大公镇蚕桑种质资源保护区8.2km，选址不在生态红线区域范围内。因此本项目评价范围不涉及生态红线保护区域，不会导致海安市生态红线区域生态服务功能下降，符合江苏省生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线 项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，当地环境有一定容量，项目建成投产后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。 综上，本项目区域环境质量可以满足相应功能区要求，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《海安经济技术开发区总体规划环境影响报告书》环境准入负面清单，“铁路廊道以东地区严格限制光伏材料、金属制品压延、不锈钢等含氟化物排放企业的引入”，因此本项目不属于环境准入负面清单内的项目。 （5）《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知，本项目使用低VOCs含量的水性油墨、水性胶黏剂，并采取相应的VOCs治理措施，因此本项目的建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》中“治理挥发性有机物污染”要求。 （6）与苏环办[2014]128号文相符性分析 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）要求：“一、总体要求（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%。二、行业VOCs排放控制指南（五）印刷包装行业1、鼓励使用通过中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂；在印刷工艺中推广使用醇类油墨和水性油墨；2、采用凹印、丝印的印刷车间及印制铁罐的车间应具有有机气体收集装置，车间挥发的有机废气需经抽风系统集中抽排。车间应配备良好的通风设备，厂区内车间外的空间无明显异味。3、根据废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理：（2）对于低浓度、大风量的印刷废气，适宜采用吸附浓缩+蓄热燃烧或吸附浓缩+催化燃烧，并可视组分、排放总量等情况，分别选用吸附法、吸收法或微生物法；4、油墨、黏合剂和润版液等含VOCs的原料须密闭储存，使用后的废包装桶需及时加盖密闭。本项目印刷废气采取集气罩收集后的进入二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过25米高排气筒高空排放，收集和处理效率均达到90%以上，因此本项目符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的要求。 5、工程内容及规模 本项目主要建设内容见表1-3： 表1-3 本项目主要建设内容 类别 建设名称 工程内容 备注 主体工程 1#生产车间 11246m2 拟建，2F，丙二类，砖混结构 长106.4m×宽49m×高13.6m 2#生产车间 5899m2 拟建，2F，丙二类，砖混结构 长106.4m×宽27.72m×高13.6m 辅助工程 办公楼 3127m2 拟建，4F，砖混结构 长39.48m×宽19.8m×高16m 职工中心 3148m2 拟建，5F，砖混结构 长39.7m×宽15.86m×高18m 仓库 5899m2 拟建，2F，丙二类，砖混结构 长106.4m×宽27.72m×高13.6m 门卫 50m2 拟建，1F，砖混结构 合计 29369m2 本项目建成投产后，主体工程及产品方案详见表1-4： 表1-4 建设项目主体工程及产品方案 工程内容 产品名称 产量 运行时间 纸塑包装袋生产线 纯纸袋 5000万条/年 4800h/a PE薄膜袋 2000万条/年 纸塑复合袋 3000万条/年 合计 10000万条/年 注：本项目实际年生产PE薄膜袋3000万条，其中2000万条作为成品出售，1000万条套入纸塑复合袋中出售。 6、公用工程 （1）供水 本项目用水量为2076t/a，主要为辊轴清洗用水、循环冷却水补给用水、职工生活用水和厂区绿化用水，均来自市政自来水管网。 （2）排水 本项目全厂实行“雨污分流”制，雨水通过雨水管网收集后排入区域雨水管网； 本项目产生的废水主要为辊轴清洗废水114t/a和生活污水1200t/a，分别经厂内印刷废水处理装置和化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入洋蛮河。 （3）供电 本项目用电量为200万千瓦时/年，由当地电网提供。 （4）储运工程 本项目设备材料在生产车间内存储，采用汽车运输。 （5）绿化 本项目建成投产后，厂区总占地面积为24175m2，绿化面积为1500m2，绿化覆盖率为6.2%。 本项目公用工程一览见表1-5： 表1-5 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 2076t/a 来自当地自来水管网 排水 1314t/a 经厂内小型印刷废水处理装置、化粪池预处理后，经园区污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理，尾水最终排入洋蛮河 供电 200万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 运输 -- 汽车运输 绿化 1500m2 绿化覆盖率6.2% 7、环保工程 本项目建成投产后，全厂环保投资145万元，占总投资的1.074%，具体投资见表1-6： 表1-6 本项目建成投产后环保投资一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 废水 生活污水 COD、SS 氨氮、总磷 20m3化粪池 10 达到海安县城北凌河污水处理厂接管要求 辊轴清洗 废水 COD、SS BOD5、色度 1t/h印刷废水处理装置 15 废气 有组织 1#生产车间油墨印刷工序、注塑熔化淋膜覆合工序 VOCs 非甲烷总烃 集气罩收集+降温器+二级活性炭吸附装置+25米高排气筒排放（1#） 20 达标排放 2#生产车间油墨印刷工序、吹膜工序 VOCs 非甲烷总烃 集气罩收集+降温器+二级活性炭吸附装置+25米高排气筒排放（2#） 20 无组织 1#生产车间 2#生产车间 VOCs 非甲烷总烃 生产车间排风系统加强通风 对1#生产车间、2#生产车间各设置100米卫生防护距离 20 噪声 生产车间 生产设备 厂房隔声、减振 20 厂界噪声达标 固废 固废暂存场 生活垃圾 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 20 达到环保要求 一般固废 设置30m2的一般固废堆放场所 回收出售或供应厂商回收利用 危险固废 设置50m2的危废暂存仓库 密封容器储存 及时委托有资质的单位处理 清污分流、排污口规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 10 - 绿化 1500m2 10 合计 145 8、职工人数及工作制度 本项目职工定员100人，年工作日300天，采用两班制，每班8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属于江苏省南通市，位于南通、盐城、泰州三大市交界处；东临南黄海，与如东接壤，西与泰州的姜堰区为邻，南和如皋、泰兴相连，北与东台毗邻；海安南接沪浙，北依江淮，西靠扬泰，东望黄海之滨的如东洋口大港。海安东西直线最长71.1公里，南北最宽39.95公里，海安市总面积1180平方公里，下辖10个区镇，其中，国家级开发区1个，省级高新区1个。 地形地貌 海安市全市均为平原地带，地形坦荡，河道稠密。栟茶运河、串场河以东为河东地区，是苏北滨海平原的最高处，为海相沉积物盐碱地区，海拔3.6~5m，最早成陆距今4600年历史，愈往海边成陆愈晚。原北凌乡海拔3.54m，老坝港东部在3.5m以下。栟茶运河以南以西地区为河南地区，是长江冲积平原的一部分（古代长江口在扬州一带）。平均海拔4~5m。串场河以西、栟茶运河以北为河北地区，属里下河低洼圩田平原区，北部南莫、白甸、墩头、仇湖、吉庆海拔1.6~3.5m，南部章郭、双楼、胡集、海安镇北部、古贲等海拔在4米左右，该地区土地肥沃。 气象特征 海安市位于北亚热带海洋季风性湿润气候区，四季分明。 多年平均气温为14.6℃。1月最冷，月平均1.5℃。7、8月最热，平均气温27.2℃。年最高平均气温19.5℃，年最低平均气温10.6℃，年极端最低气温-12℃（1969年），年极端最高气温39.4℃（1959年）。年平均蒸发量为1360mm。无霜期一般为222.6天，年降水量平均1021.9mm,年雨日平均117天，年日照平均时数2176.4小时，年平均日照率为49％。 常年主导风向为东南风，风频9％。4~8月主导风向为东南风，2~3月和9~10月主导风向为东北风，11月至翌年1月为北风和西北风，年平均风速2.6m/s，最大风速13.4m/s。 4、水文 （1）地表水 海安市西向来水来自姜黄河各支流及新通扬河等，南向来水来自长江引水。 海安市地处江淮平原、滨江平原和长江三角洲交汇之处。全市河道以通扬公路、通榆公路为界，划分长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护长江水北调输水管道通榆河和新通扬运河，由涵闸控制，使新、老通扬河分开，城内河道正常流向均为自南向北，自西向东。 地下水 海安市地下水资源分布均匀，由地表向下依次有潜水、第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压水四个主要的含水层。潜水可作为分散居民的饮用水；第Ⅰ承压水主要作为工厂夏季降温用水；第Ⅱ承压水水量甚微，一般无开采价值，仅可作为分散居民用水；第Ⅲ承压水水量较大，一般为淡水，部分地区可开发作为矿泉水。境内地下水开采深度在50~430mm之间，主要开采第Ⅲ承压水。单井涌水量多则2500m3/d，少则500m3/d。按开采能力计算，年开采量可达1.33亿m3。第Ⅲ承压水当静水头下降1m时，年采水量为0.15亿m3。境内年平均承压层地下水资源量为2.6~3.2 亿m3。 5、土壤与植被 全市主要分布有里下河水稻土、沿江潮土、沿海潮盐土三大类土壤，较肥沃。无生长较好的自然植被区系，仅在河滨路边等荒地中长有少量野生植物；境内生产的大多数植物为人工栽种，境内碱性土壤有利于柏树生长，县城郊区西南部高沙土区适于种植桑树、花卉和开辟苗圃，西北部为水稻田分布区，东部为粮棉垦区，城郊四周都适于发展蔬菜。 全市动植物种类较丰富。竹木植物主要有：扶桑、银杏、马尾松、五针松、雪松、针叶松、金钱松、黑松、刺松、柳杉、水杉、侧柏、圆柏、刺柏、龙柏、白杨、旱柳、河柳、枫杨、白榆、无花果、檀树、广玉兰、悬铃木、腊梅、桃、李、苹果、梨、梅、杏、枇杷、月季花、玫瑰、刺槐、合欢、黄杨、冬青、三角枫、五角枫、梧桐、槐花、泡桐、棕榈、猕猴桃、山茶花、观音柳、木槿、紫薇、石榴、罗汉松等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划及人口状况 海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属江苏省南通市，总面积1180平方公里，是中国著名的教育之乡、建筑之乡、茧丝绸之乡、河豚之乡、纺织之乡、花鼓之乡、紫菜之乡和长寿之乡。 海安市现辖3个区，10个镇：高新区（海安镇）、老坝港滨海新区（角斜镇）、李堡镇、大公镇、开发区（城东镇）、雅周镇、曲塘镇、南莫镇、白甸镇、墩头镇。 2017年末海安市户籍总人口940104人，常住人口86.63万人。 社会经济 2017年海安市实现地区生产总值868亿元，增长9.5％。经济结构不断优化。三次产业增加值占比进一步优化为6.6:46.6:46.8。“三二一”产业格局形成。高新技术产业产值1250亿元，增长16.4%。新兴产业产值995亿元，增长20%。工业经济稳中提质，预计全年实现工业应税销售1330亿元，增幅17.5%，总量南通市第一；实现工业增加值565亿元，增幅9%；工业用电量增幅11%（剔除去产能因素），全市第一；规模企业新增数、净增数、保有量均居全市第一，亿元企业数继续保持全市最多，总数达220家，净增20家。完成工业技改设备投入25亿元，技改设备投入超千万元的企业45家。建筑产业现代化进程加快，实现总产值1250亿元，增长17.2%，其中“一带一路”沿线国家施工产值6350万美元，增长20.08%；新增鲁班奖工程3项，国优工程2项，詹天佑奖5项。 交通运输 海安市交通便捷。海安在汉代就有“三十六盐场咽喉，数十州县要道”之称，2006年被确认为全省农村公路管养示范县。县域等级公路里程由“九五”期末的308公里增加到1590公里，密度从每平方公里0.29公里提升到1.5公里，实现了农村公里“村村通”。形成了两条铁路、两条高速、两条国道、两条省道和两大运河交叉组合式的综合交通发展格局和农村公路网络，使海安成为沿江开发辐射北部、沿海开发辐射西部的枢纽之一，与昆山市并列为两大省级交通枢纽，有“南昆北海”之称。宁启铁路、新长铁路复线电气化改造，海洋铁路、沪通铁路、221省道、临海高等级公路加快建设和连申线航道升级改造，海安的公铁水“三位一体”立体交通网络更为完善。 环境保护 2017年海安市实现全市范围内区域供水全覆盖，完成镇村供水管网建设792公里，户表改造28620户、安全供水3925万吨。完成天然气管网建设156公里，新增居民用户20297户，工商业用户78户。完成16个生态停车场建设，新增停车位1675个。完成城北污水处理厂、新华河两岸、老通扬河、红光河、洋港河、翻身河、东海大道污水管道及提升泵站、凤山北路污水管网、高庄路污水管道及永安路污水管道等十个“清水工程”建设。建成污水管网30公里。全年实施减排项目19个，削减氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为61吨、1743吨、1423吨。建成农村污水管网40.8公里。审批各类建设项目350个。实施清水工程，全市96.6％的河道达到整洁河标准，90％的村通过达标村验收。 海安经济技术开发区概况 国家级海安经济技术开发区前身是创建于1992年的海安经济开发区，1996年经江苏省人民政府批准、国家发改委核准的省级经济开发区，2012年7月30日经中华人民共和国国务院批准，升级为国家级经济技术开发区，定名海安经济技术开发区。先后荣膺“江苏省先进开发区”、“江苏省国际服务外包示范区”、“全国和谐劳动关系模范工业园区”等光荣称号，2006年一次性通过JSO9001、JSO14001和OHSAS18001标准认证。建设水平在全省113家省级开发区中排名第18位；业务总收入在南通市13家开发区中仅次于南通经济技术开发区，名列第二。 交通区位特殊。境内两条高速、两条国道、两条运河、三条铁路纵横交错，是上海1.5小时核心经济圈的北翼枢纽、东方深水大港——洋口港的后港枢纽。国家二级编组站——海安火车站、海安汽车站坐落其间，高速道口环形分布：从海安火车站出发，11小时可抵达北京；从沈海高速海安道口出发，1.5小时内直达上海；沪通城际轨道的开工建设，从这里出发，45分钟可抵达上海虹桥交通枢纽中心，这里必然成为名副其实的“上海后花园”。 功能配套一流。邀请苏州工业园的规划单位——新加坡邦城规划顾问有限公司全覆盖编制海安东部产业新城。“七横七纵”的高等级公路四通八达，“九通一平”全部到位，管网、电网、通信网覆盖全区，是中国东部沿海重要的电网枢纽节点。七星湖正成为海安城市的一张烫金名片；汽车城CBD分布着3家四星级大酒店、1家五星级酒店在建；国检、海关办事机构正式运行，海关特殊功能区建设正在推进：建有苏中国际汽车城、苏中煤炭集散中心、苏中不锈钢铝型材中心、全国棉花交易市场“交割仓库”等，正成为苏中地区重要的商务接待中心、金融服务中心、商贸物流中心。 创业环境优越。海安经济技术开发区已成为沪浙、苏南等企业投资最为理想的首选地，杨浦海安工业园、奉贤海安工业园、常安纺织科技园、锡海工业园等共建园区，成为苏沪战略合作、跨江互动发展的典范。杨浦共建模式得到时任中央政治局委员、上海市委书记俞正声的充分肯定。项目便民服务三级网络全省放样，外来务工人员“三集中”模式全省示范；温家宝总理三次批示，职工安全知识培训经验全国推广。 产业发展强劲。全区形成了高新技术、装配制造、现代纺织三大产业集群，IT及电子、电力装备（智能电网）、锻压机械、建材设备、电梯部件、丝绸纺织、新材料、新能源、光机电、现代服务等十大特色版块，20多家企业在全球和国内行业中排名前20强。同时配有电梯部件设计与制造、建材机械装备两个国家级特色产业基地、一个省级电力装备制造特殊产业园，523文化产业园是全国第一家美术文化产业园。拥有中国名牌产品7个、中国驰名商标3个、国家出口免检产品1个，“国字号”品牌总数苏中领先。 基础设施情况: （1）给水：海安县县域总用水量为36万立方米/日。以如海引江区域供水工程为主，依靠长青沙水厂向海安供应清水。县域内实现区域统一供水，城区主要依靠海岸地面水厂增压站供水，至2017年区域新增供水能力1万立方米/日。 （2）排水：经济开发区采用“雨污分流制”，雨水由管道分片收集，汇聚后经明渠排入附近水体。生活污水和工业废水由排污管网收集后，经市政污水管网送至海安县城北凌河污水处理厂处理。一期处理能力为2.5万m3/d，建设时间为2013年12月-2014年12月；二期处理能力为2.4m3/d，建设时间为2015年1月-2016年6月。一期收集范围为串场河以西部分，二期收集范围为串场河以东部分。 （3）其他：垃圾无害化处理率达到95%以上，燃气气化率达到100%。 本项目位于海安经济技术开发区内，项目用地属于工业用地。

三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境质量状况 本项目所在地大气环境质量现状数据引用“江苏旭润家具有限公司家具生产项目”检测报告(TQHH170021)中环境空气监测数据，该监测数据监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，且监测点与本项目仅相距2300米，在评价范围内，数据有效，可引用。具体检测结果如下： 表3-1 项目大气现状监测点位 编号 监测点 方位 测点与本项目距离 功能区 监测项目 G1 旭润家具所在地 E 2300m 二级 SO2、NO2、PM10、TVOC （1）监测时间及频次： 青山绿水(江苏)检验检测公司于2017年6月5日-2017年6月11日对G1点连续监测7天，其中SO2、NO2、TVOC监测小时值，各监测因子1小时浓度监测值获取02，08，14，20时4个小时质量浓度值；PM10监测日均值，每天连续20小时采1次样。 （2）监测结果： 各监测点环境空气质量监测结果统计见表3-2： 表3-2 环境空气监测结果统计表 单位mg/m3 测点名称 名称 小时浓度 日均浓度 浓度范围 超标率(%) 最大超标倍数 浓度范围 超标率(%) 最大超标倍数 G1 SO2 0.020-0.045 0 0 / / / NO2 0.039-0.069 0 0 / / / TVOC 0.019-0.148 0 0 / / / PM10 / / / 0.073-0.103 0 0 （3）评价方法： 大气环境质量现状评价采用单因子指数评价法，其计算公式如下：Pi＝Ci/Si 式中：Pi—污染因子i的评价指数； Ci—污染因子i的浓度值，mg/m3； Si—污染因子i的环境质量标准值，mg/m3。 当Pi <1时，表示该污染物浓度不超标；当Pi >1时，表示该污染物浓度超过评价标准；当Pi=1时，表示该污染物浓度处于临界状态。 （4）评价结果 评价区各监测点各污染因子的评价指数见表3-3： 表3-3 各污染因子的评价指数(Pmax) 点位 PSO2 PNO2 PPM10 PTVOC G1 0.07 0.39 0.753 0.237 结果表明：各大气监测点中，SO2、NO2小时平均浓度以及PM10日平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，TVOC达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)中标准要求。因此，项目区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 （1）监测断面及监测因子 本项目纳污河流为洋蛮河，水环境质量现状引用“江苏旭润家具有限公司家具生产项目”检测报告(TQHH170021)中地表水监测数据，该监测数据监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，在评价范围内，数据有效，可引用。具体布置情况见表3-4： 表3-4 地表水环境监测断面布设 断面 编号 河流名称 断面名称 监测项目 W1 洋蛮河 污水处理厂排口上游500m pH、COD、SS、总磷、氨氮、高锰酸盐指数 石油类、阴离子表面活性剂及其他有关水文要素 W2 污水处理厂排口下游500m W3 污水处理厂排口下游1000m （2）监测时段及采样频次 监测时间：青山绿水(江苏)检验检测公司于2017年6月7日-2017年6月11日进行了地表水环境监测。 （3）监测结果 监测结果见表3-5： 表3-5 地表水水质现状监测结果 监测 点位 监测时间 pH COD 高锰酸盐指数 SS 氨氮 总磷 总氮 石油类 LAS W1 2017.6.7 7.88 20 3.18 16 1.1 0.196 1.36 0.01 0.081 2017.6.10 8.18 20 3.17 20 1.18 0.189 1.37 0.01 0.067 2017.6.11 7.88 22 3.18 16 1.1 0.197 1.33 0.01 0.073 W2 2017.6.7 7.98 23 4.23 18 1.42 0.218 1.49 | 0.02 0.067 2017.6.10 8.2 24 4.27 18 1.37 0.207 1.49 0.01 0.071 2017.6.11 8.18 24 4.10 19 1.47 0.217 1.41 0.01 0.071 W3 2017.6.7 7.9 22 3.1 19 1.02 0.237 1.15 0.02 0.073 2017.6.10 8.08 21 3.02 17 1.1 0.237 1.2 0.02 0.071 2017.6.11 8.12 21 3.10 17 1.06 0.237 1.14 0.01 0.075 （4）评价结果 表3-6 各污染因子的评价指数 监测点位 项目 pH COD 高锰酸盐指数 SS 氨氮 总磷 总氮 石油类 LAS W1 最大值 8.18 22 3.18 20 1.18 0.197 1.37 0.01 0.081 最小值 7.84 20 3.17 16 1.10 0.189 1.33 0.01 0.067 平均值 / 21 3.173 17.333 1.127 0.194 1.347 0.01 0.074 污染指数 0.59 0.683 0.317 0.297 0.194 0.646 0.898 0.02 0.247 超标率% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 W2 最大值 8.20 24 4.27 19 1.47 0.224 1.49 0.02 0.075 最小值 7.98 23 4.10 18 1.37 0.207 1.41 0.01 0.067 平均值 / 23.5 4.203 18.667 1.417 0.217 1.47 0.015 0.071 污染指数 0.6 0.77 0.42 0.297 0.944 0.722 0.98 0.03 0.237 超标率% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 W3 最大值 8.12 22 3.10 20 1.10 0.245 1.23 0.02 0.093 最小值 7.9 21 3.02 17 1.00 0.237 1.14 0.01 0.071 平均值 / 21.333 3.07 18 1.042 2.241 0.177 0.017 0.08 污染指数 0.6 0.706 0.307 0.3 0.694 0.802 0.784 0.033 0.266 超标率% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ⅳ类水体标准 6-9 30 10 60 1.5 0.3 0.3 0.5 0.3 分析结果可知，洋蛮河各断面水污染指标均小于1，各指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托南京白云环境科技集团股份有限公司于2018年8月18日对项目厂界声环境进行监测。具体监测结果见表3-7： 表 3-7 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A） 日期 点位 2018年8月18日 2018年8月18日 昼间 夜间 N1北厂界 50.0 44.3 N2西厂界 49.1 41.4 N3南厂界 52.5 44.6 N4东厂界 48.7 41.6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准值 65 55 根据监测数据，项目所在地声环境质量较好，监测期间厂界4个噪声测点，昼、夜间等效声级Leq（A）均达到3类区域标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，项目周围环境保护目标见表3-8： 表3-8 本项目环境保护目标表 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 大气 厂界 / / / 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 水体 立公河 西侧 360m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 洋蛮河 东侧 2000m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 噪声 厂界 / 1m / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 生态环境 新通扬运河（海安） 饮用水源保护区 西侧 4.8km -- 水源水质保护区 新通扬-通榆运河清水通道维护区 西北侧 4.5km -- 大公镇蚕桑种质资源保护区 东北侧 8.2km -- 种质资源保护区 |
| --- | --- |

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气环境质量标准 本项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司编制）中标准确定，VOCs参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中TVOC的标准，具体数值见表4-1： 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 非甲烷总烃 小时平均 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 TVOC 8小时平均 0.6mg/m3 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 2、地表水环境质量标准 根据2003年3月《省政府关于江苏省地表水环境功能区划的批复》(江苏省人民政府，苏政复［2003］29号)和《江苏省地表水（环境）功能区划》的要求，评价范围内的西侧立公河水环境质量评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-49）中三级标准执行。东侧洋蛮河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-49）中四级标准执行，具体标准限值见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外均为mg/L 地表水 类别 pH COD SS BOD5 总磷 氨氮 立公河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤4 ≤0.2 ≤1 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-49）三级标准执行 洋蛮河 Ⅳ 6-9 ≤30 ≤60 ≤6 ≤0.3 ≤1.5 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-49）四级标准执行 3、声环境质量标准 本项目位于海安经济技术开发区和畅路，厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准限值见表4-3： 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 65 55 废气排放标准 本项目油墨印刷、制筒成袋工序产生的有机废气VOCs排放标准参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷”行业浓度限值要求，无组织排放的VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5“厂界控制点浓度限值”中“其他行业”浓度限值要求；吹膜、烫底制袋、注塑熔化、淋膜覆合工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“特别排放限值”标准及表9中“企业边界大气污染物浓度限值”要求。具体标准分别见表4-4： 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 名称 最高允许排放 浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 排气筒（m） 二级 VOCs 80 25 7.65* 2.0 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 表2、表5中标准 非甲烷 总烃 60 / / 4.0 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表5、表9中标准 注*：本项目排气筒高度设置为25m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录B，某排气筒高度处于表列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率，按式下式计算： Q=Qa+（Qa+1-Qa）（h-ha）/（ha+1-ha） 式中：Q——某排气筒最高允许排放速率； Qa——比某排气筒低的表列限值中的最大值； Qa+1——比某排气筒高的表列限值中的最小值； h——某排气筒的几何高度； ha——比某排气筒低的表列高度中的最大值； ha+1——比某排气筒高的表列高度中的最小值。 2、废水排放标准 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后通过市政污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理，污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、色度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，同时达到海安县城北凌河污水处理厂设计进水标准要求。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准，具体标准限值见表4-5： 表4-5 本项目污水排放标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 项目 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A标准 北凌河污水处理厂接管标准 北凌河污水处理厂尾水排放标准 pH 6～9 6～9 6～9 COD 500 450 50 SS 400 250 10 氨氮 45 40 5（8）* 总磷 8 4.5 0.5 BOD5 300 200 10 色度 64 45 30 注*：括号外数值水温＞12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值分别见表4-7、4-8： 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固废 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013 年第 36 号）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第36 号）中要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运行投产后，污染物排放总量见表4-9： 表4-9 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 有组织 VOCs （非甲烷总烃、VOCs） 4.635 4.1714 -- 0.4636 无组织 VOCs （非甲烷总烃、VOCs） 0.655 0 -- 0.655 废水 废水量 1314 0 1314 1314 COD 0.5963 0.2135 0.3828 0.0657 SS 0.39 0.1454 0.2446 0.013 氨氮 0.03 0 0.03 0.006 TP 0.0048 0 0.0048 0.0006 BOD5 0.0433 0.0365 0.0068 0.0011 固废 一般工业 固废 废包装桶 114 114 0 0 纸质边角料 130 130 0 0 废包装袋 4 4 0 0 废塑料 20 20 0 0 危险废物 废胶渣 0.5 0.5 0 0 废活性炭 20.171 20.171 0 0 废墨渣 1 1 0 0 生活垃圾 15 15 0 0 废气：本项目运行投产后，有组织废气污染物排放量为VOCs（VOCs、非甲烷总烃）：0.4636t/a，拟在海安市区域范围内平衡；无组织排放的大气污染物为VOCs（VOCs、非甲烷总烃）：0.655t/a，仅作为考核量。 废水：本项目运行投产后，产生辊轴清洗废水、生活污水共1314t/a，经厂内废水处理装置、化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.3828t/a、SS：0.2446t/a、氨氮：0.03t/a、TP:0.0048t/a、BOD5：0.0068t/a。经市政污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理，其排放总量已纳入海安县城北凌河污水处理厂原有批复总量中，该项目总量指标在污水处理厂总量中调配平衡。 固废：本项目固废排放量为零，不申请总量。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 5.1、施工期工程分析 本项目用地24175m2，新建1#生产车间、2#生产车间、仓库、办公楼、职工中心等建筑物，共计29369m2。建设项目施工建设流程及产污环节见下图5-1： 图5-1 建设项目施工建设流程及产污环节 （1）施工期工艺流程简述： ① 土方工程：土方工程包括一切土的挖掘、填筑和运输等过程以及排水、降水、土壁支撑等准备和辅助工程，通常有：场地平整、基坑（槽）开挖、地坪填土、路基填筑及基坑回填土等。 ② 基础工程：本项目采用深基础中常用的桩基础，施工拟采用回填、深层搅拌桩、静力压桩，利用无振动、无噪声的静压力将钢筋混凝土预制桩压入土中。 ③ 混凝土（结构）工程：混凝土（结构）工程在建筑施工中占主导地位。拟建项目主要采用现浇混凝土（结构）工程，其主要内容有混凝土制备、运输、浇筑捣实和养护。 ④ 砌筑工程：砌筑工程是指各种砖、石块等砌块的施工，包括砂浆制备、材料运输、脚手架搭设和墙体砌筑等。 （2）施工期主要污染工序： 本项目在土方开挖回填、打桩、砌筑、配套设施等过程中会产生建筑粉尘、道路扬尘、运输车辆汽车尾气、施工废水、施工期噪声和施工期生活垃圾及建筑垃圾，这些污染存在于整个施工过程中。 ① 大气污染分析 A、粉尘与扬尘 粉尘、扬尘的影响范围较大，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，目前还没有用于计算建筑施工粉尘排放量的经验公式，其排放量难以定量估算。参照相关工程的现场模拟数据，在距平整土地场地50m处，产生的扬尘（TSP）可降至1.00mg/m3。施工场地主要抑制措施有喷洒水、围栏、密封运输等，采用这些措施扬尘的去除率可达60%。 B、机动车尾气 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆。排放的主要污染物为NO2、CO和烃类物质等。 ② 水污染分析 施工期废水主要为施工人员的生活污水和建筑施工废水。 A、生活污水 施工期施工人员平均按20人计，施工人员生活用水量按50L人·天计，施工期以300天计，则生活用水量为300t。生活污水的排放量按用水量的80％计，则产生的生活污水量为240t。生活污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N、总磷等。 B、施工废水 本项目施工废水主要有地基挖掘时的地下水和浇注混凝土的冲洗水。地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子有SS，其排放量均难以估算，该污水要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙带到水体环境中。 ③ 噪声污染分析： 本项目施工过程中，将使用大量的施工机械和运输车辆。根据施工作业性质的不同，施工全过程一般可分为以下几个阶段：a清理场地阶段：包括拆除、清理垃圾等；b土石方阶段：挖土石方等；c基础工程阶段：打桩、砌筑基础等。不同的施工阶段，所产生的噪声源类型不同。从噪声源产生角度分析，大致可分为四个阶段：土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声源分布较广，不同阶段又各具独立的噪声特性。土石方工程阶段施工噪声没有明显的指向性，主要噪声源为挖掘机、推土机、装卸机和运输车辆等，噪声源强为78～95dB（A）；基础施工阶段主要噪声源为打桩机，噪声源强为85～110dB（A），属于周期脉冲性声源，具有明显的指向性。次要噪声源有风镐、吊车、平地机等，噪声源强为80～95dB（A）；结构施工阶段施工周期较长，使用的设备种类较多。主要噪声源有运输车辆、汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等。其中最主要的噪声源是振捣棒，源强在100～110dB（A）之间；装修阶段声源数量较少，主要有砂轮机、电钻、电锤、吊车、切割机等，噪声源强在90～115dB（A）之间。施工过程中产生的噪声强度较大，数量较多，其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。 为减少施工期噪声对区域环境的影响，施工单位将采用施工期简易声屏蔽设施，建设单位将做好施工管理，合理安排施工时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 固体废弃物污染分析： 施工期固废主要为建筑垃圾和生活垃圾两部分，本项目施工过程产生的建筑垃圾按100m2建筑面积2.0t计，则将产生建筑垃圾587.38t。建筑垃圾部分用于场地回填，其余送至渣土场统一处置。 根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，每天约需20个工人，每个施工人员产生的生活垃圾以1Kg/d·人计，施工期以300天计，则产生生活垃圾约6t，这部分生活垃圾将由环卫部门统一清运处理。 5.2、营运期工程分析： 本项目纯纸袋生产工艺流程如下： 图5-2 纯纸袋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 原材料检验：首先将外购的牛皮纸经检测设备检查其克重、拉力强度、外观等性能参数，达到技术指标要求的留下使用，达不到技术指标要求的退回厂家进行更换。 油墨印刷：厂方根据客户的订制要求，约有三分之二的纯纸袋需要在其表面印有图标、文字等。本项目在1#生产车间、2#生产车间一层各设置一台印刷机，首先将版材贴到印刷辊上，然后将纸张放卷置印刷机上，校准印刷位置进行印刷。该印刷机的放卷张力为80～120N，线速度60～120米/分钟，压力6～8公斤。根据厂方介绍，每天工作结束后，需对每个辊轴进行清洗。该工序产生印刷废气、辊轴清洗废水、水性油墨使用过程中产生的废包装桶和设备噪声。 制筒成袋：本项目在1#生产车间、2#生产车间一层各设置两台成筒机，首先将纸张放置在制筒设备上，电加热机器到250℃左右，让纸张经过成型版后上胶制成筒状袋片，并经切纸机剪切成独立的纸袋。该成筒机工作线速度≤85条/分钟，纸张放卷配重0～5公斤。厂方介绍，根据客户需求，约80%的产品使用淀粉胶水、20%的产品使用白乳胶。该工序产生有机废气、废包装桶、纸质边角料、滴落在地面的废胶渣和设备噪声。 粘合制底：制筒成型后的纸袋半成品在1#生产车间、2#生产车间一楼经糊底机底部粘合后即为纸袋成品，经检验包装后入库待售。糊底时约80%的产品使用淀粉胶水、20%的产品使用白乳胶。该工序产生有机废气、废包装桶、滴落在地面的废胶渣和设备噪声。 检验、包装、成品：最后成品纯纸袋经检验合格后经打包机打包成捆，发货出售。 本项目PE薄膜袋生产工艺流程如下： 图5-3 PE薄膜袋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 混料搅拌：首先人工将各种规格的PE塑料粒子投加入吹膜机入料斗中混合搅拌，该工序所混物料PE粒子均为大粒径的塑料粒子，且人工投加时速度较慢，故该工序无粉尘产生，仅产生废包装袋和设备噪声。本项目PE薄膜袋在2#生产车间一层进行。 吹膜：混合搅拌后的PE粒子通过自身重力经螺杆挤入加热膜腔内，电加热至200℃左右，使粒子呈熔融状态。融化后的物料通过流延辊进入定型辊，再进入电晕处理器，电晕处理器产生臭氧，提高薄膜表面张力，电晕机两级电压为300V左右，电晕处理后的塑料薄膜经冷却后卷成薄膜筒。本项目在生产过程中不设冷却塔，使用风冷。此工序产生非甲烷总烃废气和设备噪声。 电晕处理机电晕利用高频高压电源，在放电极与电晕辊之间产生电晕，形成低温等离子区，通过两极之间的空气电离，产生臭氧，臭氧是一种强氧化剂，可以立即改变塑料表面的分子结构，使其非极性转化为极性。同时电晕后会使材料表面呈微小凹凸不平的孔穴，使其表面粗化，增强表面活性，这样表面张力得到提高。臭氧产生量少，且大气中含有臭氧层，本评价不将其作为污染物进行评价。 烫底制袋：在热封机上将两层塑料薄膜制成一层薄膜，成为三边熔封一边敞口的PE薄膜袋，热封机的熔封温度控制在150℃左右，该工序产生少量非甲烷总烃废气、废塑料和设备噪声。 包装成捆：通过打包机包装成捆后，发货出售。 本项目纸塑复合袋生产工艺流程： 图5-4 纸塑复合袋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 原材料检验：首先将外购的牛皮纸经检测设备检查其克重、拉力强度、外观等性能参数，达到技术指标要求的留下使用，达不到技术指标要求的退回厂家进行更换。 油墨印刷：厂方根据客户的订制要求，约有三分之二的纯纸袋需要其表面印有图标、文字等。本项目在1#生产车间、2#生产车间一层各设置一台印刷机，首先将版材贴到印刷辊上，然后将纸张放卷置印刷机上，校准印刷位置进行印刷。该印刷机的放卷张力为80～120N，线速度60～120米/分钟，压力6～8公斤。根据厂方介绍，每天工作结束后，需对每个辊轴进行清洗。该工序产生印刷废气、辊轴清洗废水、水性油墨使用过程中产生的废包装桶和设备噪声。 注塑熔化、淋膜覆合：本项目纸塑复合袋需将原料牛皮纸与编织布通过淋膜机组采用淋膜料将牛皮纸与编织布覆合在一起，该工序在1#生产车间一层内进行。该工序淋膜料是PP粒子、PE粒子经电加热到180～250℃，呈熔融状态而成。该工序产生非甲烷总烃、废包装袋和设备噪声。 制筒成袋：本项目在1#生产车间、2#生产车间一层各设置两台成筒机，首先将纸张放置在制筒设备上，加热机器到250℃左右，让纸张经过成型版后上胶制成筒状袋片，并经切纸机剪切成独立的纸袋。该成筒机工作线速度≤85条/分钟，纸张放卷配重0～5公斤。厂方介绍，根据客户需求，约80%的产品使用淀粉胶水、20%的产品使用白乳胶。该工序产生有机废气、废包装桶、纸质边角料、滴落在地面的废胶渣和设备噪声。 粘合制底、微波干燥：根据客户需求，约有一半制筒成型后的纸袋半成品在1#生产车间、2#生产车间一层经糊底机底部粘合后即为纸塑复合袋成品，经微波干燥机干燥，最后检验包装后入库待售。糊底时约80%的产品使用淀粉胶水、20%的产品使用白乳胶。该工序产生有机废气、废包装桶、滴落在地面的少量废胶渣和设备噪声。 缝合制底：另一半制筒成型后的纸袋半成品需在1#生产车间二层先套入本厂制成的PE薄膜袋内衬袋，再经缝纫机人工缝合制底，制底完成后经检验包装后入库代售。该工序仅产生设备噪声。 检验、成品：最后成品纸塑复合袋经检验合格后经打包机打包成捆，发货出售。 3、主要产污环节 本项目建成投产后，全厂主要的产污环节和排污特征见表5-1： 表5-1 主要产污环节和排污特征 类别 代码 产生点 污染物 产生特征 产生位置 废气 G1 油墨印刷工序 印刷废气（VOCs） 间断 1#生产车间、2#生产车间一层 G2-1 制筒成袋工序 有机废气（VOCs） 间断 1#生产车间、2#生产车间一层 G2-2 粘合制底工序 G3-1、G3-2 吹膜工序 烫底制袋工序 非甲烷总烃 间断 2#生产车间一层 G4-1、G4-2 注塑熔化工序 淋膜覆合工序 非甲烷总烃 间断 1#生产车间一层 废水 W1 印刷机 辊轴清洗废水 间断 1#生产车间、2#生产车间 W2 职工生活 生活污水 （COD、SS、NH3-N、TP） 间断 -- 噪声 N1～N9 生产过程 噪声 间断 1#生产车间、2#生产车间 固废 S1-1、S1-2 S1-3 水性油墨、白乳胶 淀粉胶水使用过程 废包装桶 间断 1#生产车间 2#生产车间 S2 制筒成袋工序 纸质边角料 间断 S3-1、S3-2 制筒成袋工序 粘合制底工序 滴落在地面的废胶渣 间断 S4-1、S4-2 PE粒子、PP粒子 使用过程 废包装袋 间断 S5 烫底制袋工序 废塑料 间断 S6 活性炭吸附装置 废活性炭 间断 S7 废水处理装置 废墨渣 间断 S8 厂内职工 生活垃圾 间断 厂内职工 污染源强分析： 1、废气 本项目建成投产后，全厂产生的废气主要为油墨印刷工序产生的印刷废气（VOCs），制筒成袋、粘合制底工序产生的少量有机废气（VOCs），吹膜、烫底制袋工序产生的非甲烷总烃，注塑熔化、淋膜覆合工序产生的非甲烷总烃。 （1）油墨印刷工序水性油墨挥发产生的印刷废气（VOCs） 本项目1#生产车间、2#生产车间一层各设有一台印刷机，对部分牛皮纸袋进行表面印刷。根据江苏省《“两减六治三提升”专项行动方案》和《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》中的要求，本项目使用水性油墨进行印刷，在印刷过程中会产生少量印刷废气。根据厂方提供的水性油墨成份报告（见附件5），本项目使用的水性油墨中挥发份为工业酒精（快干剂），含量约为6%，本评价以全部挥发计。本项目1#生产车间、2#生产车间2台印刷机水性油墨总用量为80t/a，两个车间使用量相同，则本项目印刷工序水性油墨挥发产生的印刷废气（VOCs）为4.8t/a，1#生产车间、2#生产车间各产生2.4t/a。印刷工序每天工作10小时，年工作时间3000小时。 （2）制筒成袋、粘合制底工序白乳胶产生的少量有机废气（VOCs） 本项目1#生产车间、2#生产车间一层各设有两台成筒机、两台糊底机，制筒成袋、粘合制底工序使用淀粉胶水或白乳胶作为粘合剂，其中淀粉胶水为食品级淀粉，在粘合、固化过程中无污染性废气产生，仅白乳胶产生少量有机废气（VOCs）。根据厂方提供的白乳胶成份报告（见附件5），本项目使用的白乳胶中挥发份含量约为1%，本评价以全部挥发计。本项目1#生产车间、2#生产车间制筒成袋、粘合制底工序白乳胶总用量为10t/a，两个车间使用量相同，则本项目制筒成袋、粘合制底工序白乳胶挥发产生的少量有机废气（VOCs）为0.1t/a，1#生产车间、2#生产车间各产生0.05t/a。制筒成袋、粘合制底工序满负荷生产，年工作时间4800小时，则产生速率均为0.0104kg/h。 （3）吹膜工序产生的非甲烷总烃 本项目2#生产车间一层设有一台吹膜机，采用吹塑工艺生产PE薄膜袋。PE粒子在200℃的温度下逐步融化，未达到其分解温度，塑料粒子不会发生分解，无分解废气产生，但少量未聚合的单体在高温下会部分挥发出来，形成有机废气，以非甲烷总烃计。该工序非甲烷总烃产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，本项目吹膜工序使用的PE粒子为400t/a，非甲烷总烃产生量为0.14t/a，根据厂方介绍，吹膜工序每天工作10小时，年工作时间3000小时。 （4）烫底制袋工序产生的非甲烷总烃 本项目烫底制袋工序即通过热封机对塑料袋进行加热，使塑料袋软化进行粘合，塑料袋受热软化过程会产生废气，以非甲烷总烃计。类比同类企业，封边过程中产生的废气量约占原料用量的0.01%，本项目垃圾袋原料用量为400吨，则封边工段产生的非甲烷总烃约为0.04t/a，烫底制袋工序满负荷生产，每天工作16小时，年工作时间4800小时，则产生速率为0.0083kg/h。 （5）注塑熔化、淋膜覆合工序塑料粒子受热产生的非甲烷总烃 本项目1#生产车间一层设有一台淋膜机，将PP粒子、PE粒子熔化成淋膜料，作为牛皮纸和PP编织布的粘合剂使用。塑料粒子熔融挤出时的工作温度在200～220℃，使用的PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）塑料粒子热分解温度分别在350℃、300℃左右，均未达到塑料粒子的热分解温度，塑料粒子在熔融过程中不发生分解，不产生碳链焦化气体。但原料中有少量未聚合的单体在高温下会有部分挥发出来，形成有机废气，该有机废气组分较复杂，以非甲烷总烃计。根据非甲烷总烃定义，非甲烷总烃是指除甲烷以外所有可挥发的碳氢化合物的总称，主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分。本项目注塑熔化、淋膜覆合工序产生的气体污染物非甲烷总烃产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，本项目注塑熔化、淋膜覆合工序塑料粒子用量为600t/a，则非甲烷总烃产生量为0.21t/a。根据厂方介绍，吹膜工序每天工作10小时，年工作时间3000小时，则产生速率为0.07kg/h。 本项目1#生产车间一层设有1台印刷机和1台淋膜机，由于印刷机和淋膜机摆放位置较近，厂方拟对1#生产车间印刷机产生的VOCs、淋膜机产生的非甲烷总烃合并进行收集处理。厂方拟在印刷机、淋膜机上方均设置集气罩，单台集气罩的设计吸风量为4000m3/h，总吸收风量为8000m3/h，各集气罩吸风管道再汇入一根车间排气总管，先抽至降温器降低气体温度，然后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过25米高排气筒（1#）高空排放。集气罩捕集率按90％计，二级活性炭吸附效率可达90％，其他10%未收集到的非甲烷总烃无组织排放于1#生产车间内。 本项目2#生产车间一层设有1台印刷机和1台吹膜机，由于印刷机和吹膜机摆放位置较近，厂方拟对2#生产车间印刷机、吹膜机产生的VOCs、非甲烷总烃合并进行收集处理。厂方拟在印刷机、吹膜机上方均设置集气罩，单台集气罩的设计吸风量为4000m3/h，总吸收风量为8000m3/h，各集气罩吸风管道再汇入一根车间排气总管，先抽至降温器降低气体温度，然后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过25米高排气筒（2#）高空排放。集气罩捕集率按90％计，二级活性炭吸附效率可达90％，其他10%未收集到的非甲烷总烃无组织排放于1#生产车间内。 本项目1#生产车间、2#生产车间成筒机、糊底机制筒成袋、粘合制底工序白乳胶产生的少量有机废气（VOCs）由于产生量较小，且难以收集，无组织排放于1#生产车间、2#生产车间一层。 本项目2#生产车间烫底制袋工序产生的少量非甲烷总烃由于产生量较小，且难以收集，无组织排放于2#生产车间一层。 本项目运行投产后，全厂有组织、无组织废气产生排放情况分别见表5-2、5-3：

表5-2  本项目运行投产后全厂有组织废气产生及排放情况

| 产污点 | 污染物 | 风量 m3/h | 产生情况 | 收集 方式 | 收集 效率 | 措治理施 | 处理 效率 | 排放情况 | 工作时间 | 排放源 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| 1#生产车间 | 油墨印刷工序 | VOCs | 4000 | 180 | 0.72 | 2.16 | 集气罩 收集 | 90% | 降温器+二级活性炭+25米高排气筒（1#） | 90% | 9 | 0.072 | 0.216 | 3000 | H=25m ∅=0.5m T=25℃ |
|  | 注塑熔化淋膜覆合工序 | 非甲烷 总烃 | 4000 | 15.75 | 0.063 | 0.189 | 集气罩 收集 | 90% |  |  | 0.7875 | 0.0063 | 0.019 | 3000 |  |
| 2#生产车间 | 油墨印刷工序 | VOCs | 4000 | 180 | 0.72 | 2.16 | 集气罩收集 | 90% | 降温器+二级活性炭+25米高排气筒（2#） | 90% | 9 | 0.072 | 0.216 | 3000 | H=25m ∅=0.5m T=25℃ |
|  | 吹膜工序 | 非甲烷 总烃 | 4000 | 10.5 | 0.042 | 0.126 | 集气罩收集 | 90% |  |  | 0.525 | 0.0042 | 0.0126 | 3000 |  |

表5-3  本项目运行投产后全厂无组织废气排放源强

| 污染源位置 | 产污工序 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放时间 （h/a） | 排放速率 （kg/h） | 面源参数（m） | 周界浓度限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 长度 | 宽度 | 高度 |  |
| 1#生产车间 | 油墨印刷工序 | VOCs | 0.24 | 3000 | 0.08 | 106.4 | 49 | 8 | 2.0 |
|  | 制筒成袋 粘合制底工序 | VOCs | 0.05 | 4800 | 0.0104 |  |  |  |  |
|  | 注塑熔化 淋膜覆合工序 | 非甲烷总烃 | 0.021 | 3000 | 0.007 |  |  |  | 4.0 |
| 2#生产车间 | 油墨印刷工序 | VOCs | 0.24 | 3000 | 0.08 | 106.4 | 27.72 | 8 | 2.0 |
|  | 制筒成袋 粘合制底工序 | VOCs | 0.05 | 4800 | 0.0104 |  |  |  |  |
|  | 吹膜工序 | 非甲烷总烃 | 0.014 | 3000 | 0.0047 |  |  |  | 4.0 |
|  | 烫底制袋工序 | 非甲烷总烃 | 0.04 | 4800 | 0.0083 |  |  |  |  |

2、废水 本项目建成投产后，全厂用水主要为淋膜机注塑熔化工段循环冷却水补给用水、印刷机辊轴清洗用水、职工生活用水和厂区绿化用水。产生的废水主要为辊轴清洗废水和职工生活污水。 （1）注塑熔化工段循环冷却水补给用水 本项目淋膜机注塑工段使用循环水进行冷却降温。根据企业提供的资料，循环冷却水平均每天补充水量约0.02t，则全年补给水量为6t，均挥发损耗，不排放。 （2）辊轴清洗用水 根据厂方介绍，每天工作结束后会对每台印刷机的辊轴进行清洗，清洗方式为人工用清水冲洗。每台印刷辊轴的清洗用水量为200L/次，本项目共2台印刷机，则辊轴清洗用水量为120t/a。清洗废水产生量为清洗用水量的95%，则辊轴清洗废水产生量为114t/a。根据同类型企业类比分析，该废水主要含CODcr、SS、BOB5、色度等污染物，其中CODcr：1020mg/l、SS：260mg/l、BOB5：380mg/l、色度：300、pH：6-9。厂方拟设一座小型印刷废水处理装置，对清洗废水采取“絮凝沉淀+脱色处理”后，经市政污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入洋蛮河。 （3）生活污水 本项目定员100人，年工作日300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），职工生活用水以50L/d·人计算，则年生活用水量为1500t/a，排污系数取0.8，则生活污水产生量为1200t/a。生活污水中主要污染物为：COD：400mg/L、SS：300mg/L、氨氮：25mg/L、TP：4mg/L，则本项目生活废水的污染物产生量为COD：0.48t/a、SS：0.36t/a、NH3-N：0.03t/a、TP：0.0048t/a。生活污水经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入洋蛮河。 （4）绿化用水 本项目建成投产后，全厂绿化面积约1500m2，绿化用水量按照1.5L/m2·d计，用水时间按200天计，则全年绿化用水约需450t。 本项目实现“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。 本项目全厂水平衡见图5-3： 本项目建成投产后，全厂水污染物产生及排放情况见表5-4： 表5-4 本项目全厂水污染物产生及排放情况 污水排放量 污染 因子 产生情况 治理 措施 处理后情况 排放方式 及去向 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 1200t/a COD 400 0.48 化粪池预处理 300 0.36 经市政污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂统一处理，尾水最终排入洋蛮河 SS 300 0.36 200 0.24 NH3-N 25 0.03 25 0.03 TP 4 0.0048 4 0.0048 辊轴清洗废水 114t/a COD 1020 0.1163 厂内废水处理装置 200 0.0228 SS 260 0.03 40 0.0046 BOD5 380 0.0433 60 0.0068 色度 300 -- 30 -- 3、噪声 本项目噪声来源于印刷机、成筒机、糊底机、淋膜机、吹膜机、热封机、切纸机、阀口机、贴底机、缝纫机、行车、废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～85 dB（A）。项目主要噪声设备情况见表5-5： 表5-5 本项目噪声设备一览表 序号 高噪声设备名称 数量 （台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果 dB（A） 1 印刷机 1 82 1#生产车间 墙壁隔声、减振 距离衰减 ≥25 2 成筒机 2 85 3 糊底机 2 82 4 淋膜机 1 85 5 缝纫机 4 80 6 切纸机 2 82 7 阀口机 1 80 8 贴底机 2 82 9 废气处理装置引风机 1 85 1 印刷机 1 82 2#生产车间 2 成筒机 2 85 3 糊底机 2 82 4 吹膜机 1 85 5 热封机 4 78 6 切纸机 2 82 7 阀口机 1 80 8 贴底机 2 82 9 废气处理装置引风机 1 85 4、固体废物 本项目建成投产后，产生的固废为水性油墨、白乳胶、淀粉胶水使用过程中产生的废包装桶，制筒成袋工序产生的纸质边角料，制筒成袋、粘合制底工序少量滴落在地面的废胶渣，PE粒子、PP粒子使用过程产生的废包装袋，PE薄膜袋生产过程产生的少量废塑料，活性炭吸附装置产生的废活性炭，废水处理装置产生的废墨渣，厂内职工产生的生活垃圾。 废包装桶：本项目水性油墨、淀粉胶水、白乳胶均为桶装液体，根据其使用量以及包装规格计算，预计产生废包装桶7200个/a，平均每个为20kg，则共产生废包装桶144t/a，由供应厂商回收利用。 纸质边角料：根据企业介绍，本项目牛皮纸在制筒成袋工序会产生少量纸质边角料，产生量约为牛皮纸用量的2%左右，则产生量为130t/a，经厂方收集后出售处理。 废胶渣：根据企业介绍，本项目在制筒成袋、粘合制底工序淀粉胶水、白乳胶使用过程中，不可避免的会有少量胶水滴落在地面，干燥后即为废胶渣。根据企业实际生产经验，废胶渣产生量约为胶水用量的0.5%，即0.5t/a，属于危险废物，编号为HW13（900-014-13），委托有资质的单位处理。 废包装袋：本项目PE粒子、PP粒子均为袋装，根据各自的使用量及包装规格，预计年产生废包装袋4万只，每只包装袋以0.1kg计，则产生废包装袋4t/a,属于一般固废，经厂家收集后出售处理。 废塑料：根据企业介绍，项目吹膜、烫底制袋工序产生的废塑料约为该工序总量的5%左右，则产生量为20t/a，经厂方收集后出售处理。 废活性炭：本项目拟设置两套二级活性炭吸附装置分别对1#生产车间、2#生产车间产生废气污染物吸收处理，需吸附的废气污染物分别为2.349t/a、2.286t/a，二级活性炭吸附饱和率以30%计算，则两套二级活性炭吸附装置年需活性炭分别为7.83t、7.62t。活性炭吸附装置安装饱和警示装置，一旦不能满足吸附要求即进行活性炭更换，本项目1#生产车间、2#生产车间二级活性炭吸附装置活性炭用量均为8t/a，填充量为2t，每季度更换一次，废活性炭的产生量分别为10.114t/a（含有机废气2.114t/a）、10.057t/a（含有机废气2.057t/a）；故全厂共产生废活性炭约20.171t/a，属于危险废物，编号为HW49（900-041-49），委托有资质的单位处理。 废墨渣：本项目辊轴清洗废水通过厂内废水处理装置进行预处理，废水处理装置后会产生沉淀废墨渣，产生量为约1t/a。属于危险废物，编号为HW12（264-009-12），由企业定期清理后委托有资质单位处理。 生活垃圾：本项目定员100人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量约15t/a，由当地环卫部门统一清运。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，首先对本项目产生的副产物进行是否属于固体废物进行判定，判定依据（《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017））及结果见表5-6： 表5-6 副产物产生情况汇总表（t/a） 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量 （t/a） 种类判断 固废 副产品 依据 1 废包装桶 水性油墨、淀粉胶水、白乳胶使用过程 固态 塑料、有机 化合物 144 √ - 《固体废物鉴别标准通则》 2 纸质边角料 制筒成袋工序 固态 牛皮纸 130 √ - 3 废胶渣 制筒成袋、粘合制袋工序 固态 有机化合物 0.5 √ - 4 废包装袋 PE粒子、PP粒子使用过程 固态 尼龙袋 4 √ - 5 废塑料 吹膜、烫底制袋工序 固态 塑料 20 √ 6 废活性炭 二级活性炭吸附装置 固态 活性炭、有机化合物 20.171 √ - 7 废墨渣 废水处置装置 半固态 油墨 1 √ - 8 生活垃圾 职工生活 固态 废塑料 废包装纸 15 √ - 本项目固体废物产生及排放情况见表5-7： 表5-8 本项目固废产生及排放情况表 序号 废物来源 名称 性状 产生量 废物 类别 废物代码 拟采取的处理方式 1 水性油墨、淀粉胶水、白乳胶使用过程 废包装桶 固态 144t/a -- -- 供应厂商回收利用 2 制筒成袋工序 纸质边角料 固态 130t/a 79 -- 厂方收集后出售处理 3 制筒成袋、粘合制底工序 废胶渣 固态 0.5t/a HW13 900-014-13 委托有资质单位处理 4 PE粒子、PP粒子使用过程 废包装袋 固态 4t/a 99 -- 厂方收集后出售处理 5 吹膜、烫底制袋工序 废塑料 固态 20t/a 61 -- 厂方收集后出售处理 6 二级活性炭吸附装置 废活性炭 固态 20.171t/a HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 7 废水处理装置 废墨渣 半固态 1t/a HW12 264-009-12 委托有资质单位处理 8 职工生活 生活垃圾 固态 15t/a 99 -- 环卫部门清运处理 表5-9 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （吨/年） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废胶渣 HW13 900-014-13 0.5 制筒成袋 粘合制底 工序 固态 有机化合物 有机化合物 每天 T 使用密封塑胶桶暂存于危废暂存室，委托有资质的单位处理 2 废活性炭 HW49 900-041-49 20.171 二级活性炭吸附装置 固态 活性炭有机化合物 有机化合物 每季度 T、In 3 废墨渣 HW12 264-009-12 1 废水处理 装置 半固态 油墨 油墨 每天 T 注：根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“6.1以下物质不作为固体废物管理：a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质……”，本项目产生的废包装桶均由厂家回收利用，可不作为固体废物管理，但本环评要求企业项目产生的废包装桶在厂区内暂存需按危废进行管理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | FQ-1 | 油墨印刷工序 | VOCs | 180mg/m3，2.16t/a | 9mg/m3，0.216t/a |
|  |  |  | 注塑熔化淋膜覆合工序 | 非甲烷总烃 | 15.75mg/m3，0.189t/a | 0.7875mg/m3，0.019t/a |
|  |  | FQ-2 | 油墨印刷工序 | VOCs | 180mg/m3，2.16t/a | 9mg/m3，0.216t/a |
|  |  |  | 吹膜工序 | 非甲烷总烃 | 10.5mg/m3，0.216t/a | 0.525mg/m3，0.0216t/a |
|  | 无组织 | 1#生产车间 | 油墨印刷工序 | VOCs | -，0.24t/a | -，0.24t/a |
|  |  |  | 制筒成袋粘合制底工序 | VOCs | -，0.05t/a | -，0.05t/a |
|  |  |  | 注塑熔化淋膜覆合工序 | 非甲烷总烃 | -，0.021t/a | -，0.021t/a |
|  |  | 2#生产车间 | 油墨印刷工序 | VOCs | -，0.24t/a | -，0.24t/a |
|  |  |  | 制筒成袋粘合制底工序 | VOCs | -，0.05t/a | -，0.05t/a |
|  |  |  | 吹膜工序 | 非甲烷总烃 | -，0.014t/a | -，0.014t/a |
|  |  |  | 烫底制袋工序 | 非甲烷总烃 | -，0.04t/a | -，0.04t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1200t/a | COD | 400mg/l，0.48t/a | 300mg/l，0.36t/a |
|  |  | SS | 300mg/l，0.36t/a | 200mg/l，0.24t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/l，0.03t/a | 25mg/l，0.03t/a |
|  |  | TP | 4mg/l，0.0048t/a | 4mg/l，0.0048t/a |
|  | 辊轴清洗废水 114t/a | COD | 1020mg/l，0.1163t/a | 200mg/l，0.0228t/a |
|  |  | SS | 260mg/l，0.03t/a | 40mg/l，0.0046t/a |
|  |  | BOD5 | 25mg/l，0.006t/a | 60mg/l，0.0068t/a |
|  |  | 色度 | 300，-- | 30，-- |
| 电离辐射电磁辐射 | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 原料使用过程 | 废包装桶 | 144t/a | 销售厂家回收处置 |
|  | 制筒成袋工序 | 纸质边角料 | 130t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 制筒成袋、粘合制底工序 | 废胶渣 | 0.5t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  | 原料使用过程 | 废包装袋 | 4t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 吹膜、烫底制袋工序 | 废塑料 | 20t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 二级活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 20.171t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  | 废水处理装置 | 废墨渣 | 1t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 15t/a | 环卫部门清运处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声来源于印刷机、成筒机、糊底机、淋膜机、吹膜机、热封机、切纸机、阀口机、贴底机、缝纫机、行车、废气处理装置引风机等设备噪声，单台噪声值约75～85 dB（A），高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境、声环境、振动等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、大气环境 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、CH等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 此外还有地面扬尘，根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达30mg/m3以上，将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 上述废气对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须采取以下措施： （1）施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，缩小扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%。 （2）装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 （3）本项目采用商品混凝土进行浇制，只在进行砖墙砌筑时要使用搅拌机搅拌水泥砂浆，减小了对环境的影响。搅拌水泥砂浆应在临时工棚内进行，加袋装水泥时，尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，以减少水泥粉尘外溢。 （4）运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于40Km/h，以减少行使过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 （5）燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 （6）建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 （7）在较大风速时，应停止施工。 （8）湿作业（如胶水和涂料喷刷）时，织物面板、顶棚饰面和可移动隔墙等可能成为挥发性有机物的“吸收器”，因此应按序施工，将湿作业安排在安装“吸收器”之前，若在室内作业，应对建筑物进行强制性通风。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 2、水环境 施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。还有施工人员的生活污水。施工期间防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、声环境 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见下表： 表7-1 施工机械设备噪声值一览表 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 1 挖掘机 82 5 起重机 82 2 推土机 76 6 卡车 85 3 搅拌机 84 7 电锯 84 4 夯土机 83 8 打桩机 105 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）进行评价。 表7-2 施工噪声限值 单位：dB（A） 时间 类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 施工场界噪声 70 55 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r——监测点距声源的距离 r0——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。得出噪声衰减的结果见下表： 表7-3 施工噪声值随距离衰减的关系 距离（m） 1 10 50 60 100 150 200 250 400 ΔL[dB（A）] 0 20 34 35 40 43 46 48 52 施工机械挖掘机、搅拌机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见下表： 表7-4 施工噪声随距离衰减后的情况 距离（m） 10 50 60 100 150 200 250 300 400 500 打桩机的影响值[dB（A）] 105 91 90 85 80 79 77 76 73 70 挖掘机的影响值[dB（A）] 82 68 67 62 59 56 54 53 50 47 搅拌机的影响值[dB（A）] 84 70 69 64 61 58 56 55 52 49 由上表可见，昼间距打桩机100m以内为施工机械超标范围，夜间打桩机禁止施工，其他施工机械昼间必须在50米以外才能达标，夜间在300m以外才能达到作业噪声限值。另外，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 施工噪声是暂时的，但它对环境影响较大，敏感目标均将受到施工机械噪声的影响，尤其是夜间的影响较重。 由此可见，工程施工时，施工噪声昼间将会产生扰民影响，夜间对居民影响很大。根据以上分析，要求建设单位在施工期与受影响居民相邻处设置隔音壁（墙），并采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离居民点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。 （3）精心安排，减少昼间施工噪声影响时间，禁止夜间施工。如需夜间施工，需按国家有关规定到环境保护行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。对施工运输车辆安装消声器。 4、振动 预制桩施工对环境效应主要表现在挤土问题及打桩的振动等对周围环境、邻近建筑物及地下管线的不利影响。 （1）在沉桩区域周围设置防挤、防渗墙壁可有效地限制沉桩引起的变位及超孔隙水压力对邻近建筑物的影响。 （2）为了缩短沉桩振动影响时间和减少振动影响程度，可在沉桩施工中采用特殊缓冲垫材或缓冲器，合理选择低振动强度和高施工频率的桩锤，采取桩身涂覆减少摩阻力的材料以及与预钻孔法、掘削法、水冲法、静压法相结合的沉桩施工工艺，控制沉桩施工顺序(由近向远)等防护措施。 5、固体废弃物 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工队伍产生的生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运，以减少对周围环境保护目标的影响。 6、弃土 来源：地基开挖、场地清理等原因将产生许多弃土，这些弃土会造成晴天尘土飞扬、雨天满地泥泞的状况，严重影响交通运输和附近居民和过路行人的呼吸健康，也影响市容和景观。 措施：注意对施工现场进行及时清扫和洒水防止扬尘；弃土及时外运，并全部外卖用于新建企业场地平整或垫路，车辆运输弃土时，应为车辆配备篷布，防止运输过程中的风吹扬尘。同时由于管线施工中土石方的挖掘和堆场扬尘随施工路段不同而异，影响局部环境，属短期影响，其影响随施工结束而消失。通过采取以上措施扬尘对周围环境影响不大。 7、对生态的影响分析 由于施工道路基本全部硬化，只要加强施工管理，不刻意破坏路两边的树木和花草，项目施工对生态的影响较小。 8、水土流失 在施工及暂存过程应注意以下几点： ①建设项目土石方开挖时，要求至上而下、分层开挖，土石分区堆放，以便回填利用：开挖渣料临时堆放时，要求将易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用； ②对于易流失地段，可采用编制袋装料砌挡墙临时拦挡。弃渣堆放时，应先拦后弃。 ③加强施工管理：要求工程开挖渣料临时堆放时需采取必要拦挡及排水措施，严禁开挖渣料乱堆乱放或是直接弃于沟渠内。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气治理措施分析 本项目建成投产后，全厂产生的废气主要为油墨印刷工序产生的印刷废气（VOCs），制筒成袋、粘合制底工序产生的少量有机废气（VOCs），吹膜、烫底制袋工序产生的非甲烷总烃，注塑熔化、淋膜覆合工序产生的非甲烷总烃。 油墨印刷工序产生的印刷废气（VOCs） 本项目1#生产车间、2#生产车间一层各设有一台印刷机，使用水性油墨对部分牛皮纸进行表面印刷。根据工程分析，两个车间油墨印刷工序产生的印刷废气（VOCs）均为2.4t/a，产生时间为3000h/a，产生速率均为0.8kg/h。 制筒成袋、粘合制袋工序产生的少量有机废气（VOCs） 本项目1#生产车间、2#生产车间一层各设有两台成筒机、两台糊底机，制筒成袋、粘合制底工序使用的白乳胶在粘合、固化过程中产生少量有机废气（VOCs）。根据工程分析，两个车间制筒成袋、粘合制袋工序有机废气（VOCs）产生量各为0.05t/a，产生时间为4800h/a，产生速率均为0.0104kg/h。 吹膜工序产生的非甲烷总烃 本项目2#生产车间一层设有一台吹膜机，采用吹塑工艺生产PE薄膜袋。根据工程分析，吹膜工序产生的非甲烷总烃为0.14t/a，产生时间为3000h/a，产生速率为0.047kg/h。 烫底制袋工序产生的非甲烷总烃 本项目烫底制袋工序通过热封机对塑料袋进行加热，使塑料袋软化进行粘合，塑料袋受热软化过程会产生废气，以非甲烷总烃计。根据工程分析，烫底制袋工序产生的非甲烷总烃约为0.04t/a，产生时间为4800h/a，产生速率均为0.0083kg/h。 注塑熔化、淋膜工序产生的非甲烷总烃 本项目1#生产车间一层设有一台淋膜机，将PP粒子、PE粒子熔化成淋膜料，作为牛皮纸和PP编织布的粘合剂使用。PP粒子、PE粒子在熔融过程中有少量未聚合的单体在高温下会有部分挥发出来，形成有机废气，以非甲烷总烃计。根据工程分析，注塑熔化、淋膜工序非甲烷总烃产生量为0.21t/a，产生时间为3000h/a，产生速率为0.07kg/h。 厂方拟对1#生产车间印刷机产生的VOCs、淋膜机产生的非甲烷总烃合并进行收集处理。厂方拟在印刷机、淋膜机上方均设置集气罩，单台集气罩的设计吸风量为4000m3/h，总吸收风量为8000m3/h，各集气罩吸风管道汇入一根车间排气总管，先抽至降温器降低气体温度，然后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过25米高排气筒（1#）高空排放。集气罩捕集率按90％计，二级活性炭吸附效率可达90％，其他10%未收集到的非甲烷总烃无组织排放于1#生产车间内。 厂方拟对2#生产车间印刷机产生的VOCs、吹膜机产生的非甲烷总烃合并进行收集处理。厂方拟在印刷机、吹膜机上方均设置集气罩，单台集气罩的设计吸风量为4000m3/h，总吸收风量为8000m3/h，各集气罩吸风管道再汇入一根车间排气总管，先抽至降温器降低气体温度，然后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过25米高排气筒（2#）高空排放。集气罩捕集率按90％计，二级活性炭吸附效率可达90％，其他10%未收集到的非甲烷总烃无组织排放于1#生产车间内。 本项目1#生产车间、2#生产车间成筒机、糊底机制筒成袋、粘合制底工序白乳胶产生的少量有机废气（VOCs）、2#生产车间烫底制袋工序产生的少量非甲烷总烃由于产生量较小，且难以收集，无组织排放于1#生产车间、2#生产车间一层。 有机废气处理方案选择： 图7-1不同有机废气处理方式比较 表7-5 VOCs废气处理多方案比选 废气处理措施 适用范围 优点 缺点 活性炭吸附法 处理低浓度有机废气 净化效率高、操作方便，且能实现自动控制 由于吸附容量受限，不适于处理高浓度有机废气，吸附剂再生较困难，需要不断更换 吸收法 适用于水溶性的有机气体 工艺简单、管理方便、设备运转费用低 产生二次污染，需要对洗涤液进行处理、净化效率低 热力燃烧 处理高浓度、小气量的可燃性气体 净化效率高、投资低、运行费用高、燃烧温度700-870℃，可以回收热能 处理成本高 催化燃烧 处理高浓度、小气量的有机气体 净化效率高、无火焰燃烧，安全性好，温度低300-450℃,辅助燃料消耗少 催化剂易中毒，投入成本高 生物洗涤塔 气量小、浓度高、易溶、生物代谢速率较低的VOCs 设备简单、能耗低、安全可靠 不能回收利用污染物 光氧催化 处理低浓度、大气量的有机气体 主要采用臭氧氧化+多种催化剂涂层，安全性更高、净化效率较高、运行费用低、无需预处理、配置安装灵活 低压汞灯紫外辐射主波为254nm及小部分185nm，不可调制，不具备可选择性。 低温等离子体技术 处理低浓度、大气量多组分恶臭气体 净化效率较高、广泛适用性，适合于处理低浓度（〈1～1000ppm〉）、剧毒剧臭的有害气体，弥补了其他技术无法处理的空白。以及操作简单 一次性投资高、在氧等离子体下产生大量的臭氧 本项目油墨印刷、注塑淋膜、吹膜工序产生的有机废气具有风量大、浓度低、废气组分复杂、无回收价值等主要特点。因此本项目生产工艺废气选用降温器+二级活性炭吸附措施，工艺技术合理、可行。 活性炭吸附机理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉沫活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。 本项目活性炭吸附装置由活性炭纤维筒吸附装置、排风管和排风机、排气筒等组成，采用耐水蜂窝煤活性炭（100*100*100），比表面积>850m2/g，一次可吸附有机物30%t/t，密度ρ=550g/L，建议有效尺寸为1.2m×1.2m×2.5m，过风速率1.543m/s，停留时间为1.62s，活性炭每季度更换一次，每次装填量约2t。根据《大气中 VOCs 的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第 37 卷第 6 期）中的数据，二级活性炭对有机废气去除效率可达 90%。具体参数见表7-6： 表7-6 本项目1#生产车间、2#生产车间活性炭吸附装置技术参数一览表 序号 项目 单位 技术指标 1 配套风机风量 m3/h 8000 2 粒度 目 12~40 3 比表面积 m2/g 900~1600 4 总孔容积 cm3/g 0.81 5 水分 % ≤5 6 单位体积重 g/L 550 7 着火点 ℃ ＞500 8 吸附阻力 Pa 700 9 结构形式 — 抽屉式 10 填充量 t/次 2 11 有效尺寸 m 1.2×1.2×2.5 12 过滤风速 m/s 1.543 13 停留时间 s 1.62 14 吸附效率 % 90 15 更换周期 月 3 随着活性炭的吸附过程，设备阻力随之缓慢增加，当活性炭饱和时，设备阻力达到最大值，此后的设备净化效率基本失去。为此，设备在进出风口处设置一套差压测量系统，对该装置进出口的废气压力差进行检测并显示，当差压值达到1100Pa时以告知厂方需对该设备的活性炭进行更换。目前工程实践中均采用差压值控制活性炭更换，该方法观测方便，比较直观。 本项目1#生产车间印刷机、淋膜机上方每个集气罩设计风量为4000m3/h，总吸收风量为8000m3/h，集气罩收集效率为90%，二级活性炭处理效率可达90%，则经二级活性炭吸附装置吸收处理后，1#生产车间印刷废气（VOCs）排放量为0.216t/a、排放浓度为9mg/m3、排放速率为0.072kg/h，排放浓度、排放速率均达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷”行业浓度限值要求，满足环境管理要求，对周围大气环境影响较小。注塑熔化、淋膜覆合工序产生的非甲烷总烃排放量为0.019t/a、排放浓度为0.7875mg/m3、排放速率为0.0063kg/h，排放浓度、排放速率均达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“特别排放限值标准”，满足环境管理要求，对周围大气环境影响较小。 剩余10%吸风装置未收集到的VOCS、非甲烷总烃为无组织排放，排放量分别为0.24t/a、0.021t/a，排放速率分别为0.08kg/h、0.007kg/h，直接经车间排风系统排到1#生产车间外。 本项目2#生产车间印刷机、吹膜机上方每个集气罩设计风量为4000m3/h，总吸收风量为8000m3/h，集气罩收集效率为90%，二级活性炭处理效率可达90%，则经二级活性炭吸附装置吸收处理后，2#生产车间印刷废气（VOCs）排放量为0.216t/a、排放浓度为9mg/m3、排放速率为0.072kg/h，排放浓度、排放速率均达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷”行业浓度限值要求，满足环境管理要求，对周围大气环境影响较小。吹膜工序产生的非甲烷总烃排放量为0.0126t/a、排放浓度为0.525mg/m3、排放速率为0.0042kg/h，排放浓度、排放速率均达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“特别排放限值标准”，满足环境管理要求，对周围大气环境影响较小。 剩余10%吸风装置未收集到的VOCS、非甲烷总烃为无组织排放，排放量分别为0.24t/a、0.014t/a，排放速率分别为0.08kg/h、0.0047kg/h，直接经车间排风系统排到2#生产车间外。 图7-2 本项目1#生产车间废气收集、治理流向图 图7-3 本项目2#生产车间废气收集、治理流向图 全厂有组织废气污染物排放参数见表7-7： 表7-7 全厂有组织污染物源强参数 主要污染物 排气量m3/h 排放情况 排放参数 源强 形式 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 高度 （m） 直径 （m） 风速 （m/s） 时间 （h） 温度 （℃） 油墨印刷工序 VOCs 8000 9 0.072 0.216 25 0.5 12.35 3000 25 点源（1# 排气筒） 注塑熔化 淋膜覆合工序 非甲烷总烃 0.7875 0.0063 0.019 油墨印刷工序 VOCs 8000 9 0.072 0.216 25 0.5 12.35 3000 25 点源（2# 排气筒） 吹膜工序 非甲烷总烃 0.525 0.0042 0.0126 全厂无组织废气产生情况见表7-8： 表7-8 本项目无组织废气产生量一览表 序号 产生位置 产生工序 污染物名称 产生量 （t/a） 产生时间 （h） 产生速率（kg/h） 面源尺寸 面源高度 （m） 1 1#生产车间一层 油墨印刷工序 VOCs 0.24 3000 0.08 106.4×49m 8 2 制筒成袋粘合制袋工序 VOCs 0.05 4800 0.0104 3 合计 VOCs 0.29 / 0.0904* 4 注塑熔化淋膜覆合工序 非甲烷总烃 0.021 3000 0.007 5 2#生产车间一层 油墨印刷工序 VOCs 0.24 3000 0.08 106.4×27.72m 8 6 制筒成袋粘合制袋工序 VOCs 0.05 4800 0.0104 7 合计 VOCs 0.29 / 0.0904* 8 吹膜工序 非甲烷总烃 0.014 3000 0.0047 9 烫底制袋工序 非甲烷总烃 0.04 4800 0.0083 10 合计 非甲烷总烃 0.054 / 0.013* 本项目1#车间、2#车间VOCs、非甲烷总烃排放速率均按各产污工序同时发生时的最大速率进行计算。 （2）排气筒设置合理性分析 本项目厂区南侧的办公楼高15～18m，1#排气筒、2#排气筒高度均≥25米，排放高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的有组织排放相关要求。本项目各排气筒直径、排风量、风速等参数见表7-7，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 （3）环境影响分析 本报告采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式进行预测计算，估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。预测参数及预测结果见表7-9～7-12： 表7-9 本项目1#排气筒有组织废气预测结果一览表 污染物 VOCs 非甲烷总烃 距源中心下风向 距离D（m） 下风向浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 10 0 0.00 0 0.00 100 9.667E-11 0.00 8.458E-12 0.00 200 1.734E-5 0.00 1.517E-6 0.00 300 0.0002686 0.04 2.35E-5 0.00 400 0.0006137 0.10 5.37E-5 0.00 500 0.0008318 0.14 7.278E-5 0.00 600 0.0009142 0.15 7.999E-5 0.00 700 0.0009132 0.15 7.991E-5 0.00 800 0.0008705 0.15 7.617E-5 0.00 900 0.0008105 0.14 7.092E-5 0.00 1000 0.0007458 0.12 6.526E-5 0.00 1100 0.0006836 0.11 5.981E-5 0.00 1200 0.0006275 0.10 5.491E-5 0.00 1300 0.0005773 0.10 5.052E-5 0.00 1400 0.0005326 0.09 4.66E-5 0.00 1500 0.0004927 0.08 4.311E-5 0.00 1600 0.000457 0.08 3.999E-5 0.00 1700 0.0004252 0.07 3.72E-5 0.00 1800 0.0003966 0.07 3.47E-5 0.00 1900 0.0003708 0.06 3.245E-5 0.00 2000 0.0003476 0.06 3.042E-5 0.00 2100 0.0003266 0.05 2.858E-5 0.00 2200 0.0003075 0.05 2.691E-5 0.00 2300 0.0002901 0.05 2.539E-5 0.00 2400 0.0002743 0.05 2.4E-5 0.00 2500 0.0002598 0.04 2.273E-5 0.00 下风向最大浓度(mg/m3) 0.0009211 0.15 8.06E-5 0.00 下风向最大浓度 对应距离（m） 645 645 表7-10 本项目2#排气筒有组织废气预测结果一览表 污染物 VOCs 非甲烷总烃 距源中心下风向 距离D（m） 下风向浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 10 0 0.00 0 0.00 100 9.667E-11 0.00 5.639E-12 0.00 200 1.734E-5 0.00 1.011E-6 0.00 300 0.0002686 0.04 1.567E-5 0.00 400 0.0006137 0.10 3.58E-5 0.00 500 0.0008318 0.14 4.852E-5 0.00 600 0.0009142 0.15 5.333E-5 0.00 700 0.0009132 0.15 5.327E-5 0.00 800 0.0008705 0.15 5.078E-5 0.00 900 0.0008105 0.14 4.728E-5 0.00 1000 0.0007458 0.12 4.351E-5 0.00 1100 0.0006836 0.11 3.988E-5 0.00 1200 0.0006275 0.10 3.66E-5 0.00 1300 0.0005773 0.10 3.368E-5 0.00 1400 0.0005326 0.09 3.107E-5 0.00 1500 0.0004927 0.08 2.874E-5 0.00 1600 0.000457 0.08 2.666E-5 0.00 1700 0.0004252 0.07 2.48E-5 0.00 1800 0.0003966 0.07 2.313E-5 0.00 1900 0.0003708 0.06 2.163E-5 0.00 2000 0.0003476 0.06 2.028E-5 0.00 2100 0.0003266 0.05 1.905E-5 0.00 2200 0.0003075 0.05 1.794E-5 0.00 2300 0.0002901 0.05 1.692E-5 0.00 2400 0.0002743 0.05 1.6E-5 0.00 2500 0.0002598 0.04 1.515E-5 0.00 下风向最大浓度(mg/m3) 0.0009211 0.15 5.373E-5 0.00 下风向最大浓度 对应距离（m） 645 645 表7-11 本项目1#生产车间无组织废气预测结果一览表 污染物 VOCs 非甲烷总烃 距源中心下风向 距离D（m） 下风向浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 10 0.000256 0.04 1.982E-5 0.00 100 0.008645 1.44 0.0006694 0.03 200 0.01342 2.24 0.001039 0.05 300 0.009864 1.64 0.0007638 0.04 400 0.006981 1.16 0.0005406 0.03 500 0.005124 0.85 0.0003968 0.02 600 0.003909 0.65 0.0003027 0.02 700 0.003081 0.51 0.0002386 0.01 800 0.002493 0.42 0.000193 0.01 900 0.002063 0.34 0.0001598 0.01 1000 0.00174 0.29 0.0001347 0.01 1100 0.001507 0.25 0.0001167 0.01 1200 0.001324 0.22 0.0001025 0.01 1300 0.001174 0.20 9.088E-5 0.00 1400 0.001049 0.17 8.126E-5 0.00 1500 0.0009455 0.16 7.321E-5 0.00 1600 0.0008576 0.14 6.641E-5 0.00 1700 0.0007826 0.13 6.06E-5 0.00 1800 0.0007178 0.12 5.558E-5 0.00 1900 0.0006614 0.11 5.122E-5 0.00 2000 0.0006116 0.10 4.736E-5 0.00 2100 0.0005676 0.09 4.395E-5 0.00 2200 0.0005285 0.09 4.093E-5 0.00 2300 0.0004937 0.08 3.823E-5 0.00 2400 0.0004626 0.08 3.582E-5 0.00 2500 0.0004345 0.07 3.365E-5 0.00 下风向最大浓度(mg/m3) 0.01379 2.30 0.001067 0.05 下风向最大浓度 对应距离（m） 173 173 表7-12 本项目2#生产车间无组织废气预测结果一览表 污染物 VOCs 非甲烷总烃 距源中心下风向 距离D（m） 下风向浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （mg/m3） 占标率 （%） 10 0.0003525 0.06 5.068E-5 0.00 100 0.0135 2.25 0.001941 0.10 200 0.01701 2.84 0.002446 0.12 300 0.01118 1.86 0.001608 0.08 400 0.007533 1.26 0.001083 0.05 500 0.005395 0.90 0.0007758 0.04 600 0.004054 0.68 0.000583 0.03 700 0.003167 0.53 0.0004554 0.02 800 0.002547 0.42 0.0003662 0.02 900 0.002099 0.35 0.0003018 0.02 1000 0.001767 0.29 0.0002541 0.01 1100 0.001527 0.25 0.0002195 0.01 1200 0.001337 0.22 0.0001923 0.01 1300 0.001184 0.20 0.0001703 0.01 1400 0.001058 0.18 0.0001521 0.01 1500 0.000952 0.16 0.0001369 0.01 1600 0.0008627 0.14 0.0001241 0.01 1700 0.0007864 0.13 0.0001131 0.01 1800 0.0007206 0.12 0.0001036 0.01 1900 0.0006635 0.11 9.541E-5 0.00 2000 0.0006134 0.10 8.822E-5 0.00 2100 0.0005694 0.09 8.188E-5 0.00 2200 0.0005302 0.09 7.625E-5 0.00 2300 0.0004952 0.08 7.122E-5 0.00 2400 0.0004639 0.08 6.671E-5 0.00 2500 0.0004357 0.07 6.266E-5 0.00 下风向最大浓度(mg/m3) 0.0187 3.12 0.002689 0.13 下风向最大浓度 对应距离（m） 155 155 根据有组织废气估算模式预测结果，本项目各个排气筒排放的污染物下风向最大落地浓度均不超标，最大落地浓度占标率均低于10%，对周边大气环境影响较小，项目运行后不会降低当地环境空气质量，周围环境可以满足环境空气质量标准。 根据无组织废气估算模式预测结果，本项目1#、2#生产车间无组织排放的污染物下风向最大落地浓度均不超标，最大落地浓度占标率均低于10%。因此，本项目无组织大气污染物的排放对周边大气环境的影响较小，不会改变区域环境空气质量等级。 （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算建设项目无组织源的大气环境防护距离，经计算无组织排放的污染物在厂界均能实现达标排放，无需设置大气环境防护距离。计算结果见表7-13： 表7-13 大气环境防护距离计算结果表 污染物名称 污染源位置 排放速率(kg/h) 面源面积（m2） 面源高度（m） 计算结果（m） VOCs 1#生产车间 0.0904 5213.6 8 无超标点 非甲烷总烃 0.007 无超标点 VOCs 2#生产车间 0.0904 2949.4 8 无超标点 非甲烷总烃 0.013 无超标点 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m，根据该单元面积S(m2)计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 项目所在地年平均风速为2.6m/s，A、B、C、D参数选取见表7-14： 表7-14 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。本项目的卫生防护距离计算详见表7-15： 表7-15 卫生防护距离计算表 无组织 排放源 污染物 名称 卫生防护距离计算系数 S (m2) Qc (kg/h) Cm (mg/m3) 卫生防护距离L(m) A B C D L计 L 1#生产 车间 VOCs 470 0.021 1.85 0.84 5213.6 0.0904 0.6 4.406 50 非甲烷总烃 470 0.021 1.85 0.84 0.007 2.0 0.05 50 2#生产 车间 VOCs 470 0.021 1.85 0.84 2949.4 0.0904 0.6 6.178 50 非甲烷总烃 470 0.021 1.85 0.84 0.013 2.0 0.147 50 根据计算，产生有害气体无组织排放单元的卫生防护距离均小于50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中的规定，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于100m时，其级差为50m，并且当有两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，则提一级。根据上表的计算结果，根据卫生防护距离的确定原则，最终确定本项目卫生防护距离为：分别以1#生产车间、2#生产车间边界向外100m的包络线，卫生防护距离包络线见附图2。该项目卫生防护距离内无居民等敏感保护目标，符合卫生防护距离的要求。 综上所述，本项目生产过程中产生的废气可达标排放，对当地的大气环境质量影响较小。 2、水环境影响分析 本项目排水实行雨污分流制，雨水通过厂区雨水管网收集后排入附近水体。辊轴清理废水114t/a，经厂内小型印刷废水处理装置预处理后，经市政污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理；生活污水1200t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，水质简单且浓度较低，经厂内化粪池预处理后与辊轴清洗废水一并经市政污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入洋蛮河。污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 （1）辊轴清洗废水处理措施简述 根据工程分析可知，本项目建成投产后，预计产生辊轴清洗废水114t/a。厂方拟设置一套小型印刷废水处理装置对辊轴清洗废水进行预处理，以达到海安县城北凌河污水处理厂接管标准。废水处理装置处理工艺如下： 图7-4 辊轴清洗废水处理设备工艺流程图 清洗废水收集后，人工启动吸水泵将废水抽至搅拌混凝池，需观察搅拌混凝池中废水的废液，防止废水溢出，同时搅拌混凝池平时起到储存清洗废水的作用，当水量达到足够液位时，启动搅拌机，搅拌均匀后加入COD去除剂、硫酸进行絮凝沉淀，泥水混合物经板框压滤机脱水后，使废水中的有机物、颜色等得到去除，出水排至沉淀池内，人工调节PH后经检测后达标排放。废墨渣交由有资质单位外运处理。 本项目生产废水处理装置设计处理能力约为1t/h，各构筑物设计参数见表7-16： 表 7-16 废水构筑物参数情况表 序号 单元名称 数量 构筑物、设计参数 功能 1 搅拌混凝池 1座 池体尺寸：2m×2m×1.5m 有效容积：5m3停留时间：5h 结构：碳钢+玻璃钢防腐 去除COD、SS、BOD5、色度 2 沉淀池 1座 池体尺寸：2m×2m×1.5m 有效容积：5m3停留时间：5h 结构：碳钢+环氧沥青防腐 进一步去除COD、SS 表7-17 辊轴清洗废水处理及排放情况 项目 PH COD SS BOD5 色度 进水浓度 9～10 1020 260 380 300 排放浓度 7～8 200 40 60 30 去除率（%） -- 80.4 84.6 84.2 90 接管标准（mg/L） 6～9 450 250 200 45 由上表可知，本项目辊轴清洗废水经厂内小型印刷废水处理装置预处理后，能够达到海安县城北凌河污水处理厂接管要求，可排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理。 （2）生活污水处理设施可行性分析 本项目产生生活污水1200t/a，生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，水质简单且浓度较低，经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理，深度处理后排入洋蛮河，对周围环境影响较小。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后成为污泥被清掏。一般情况下，化粪池对于COD及SS的去除率为20%左右，对其他污染物去除能力较差。 （3）海安县城北凌河污水处理厂概况 海安县城北凌河污水处理厂（4.9万m3/d 污水处理及配套管网工程）项目建设地点在海安市开发区221省道东延南侧，沈海高速西侧：一期处理能力为2.5万m3/d，建设时间为2013年12月-2014年12月；二期处理能力为2.4万m3/d，建设时间为2015年1月-2016年6月。一期收集范围为串场河以西部分，二期收集范围为串场河以东部分。北凌河污水处理厂污水处理工艺流程见图7-6： 图7-5海安县城北凌河污水处理厂污水处理工艺流程图 污水处理工艺说明： 粗格栅及进水泵房：作用是去除大尺寸的漂浮物和悬浮物，以保护提升泵的正常运转，并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物。粗格栅截留物经螺旋输送机送入螺旋压榨机，压榨后外运出厂。细格栅及曝气沉砂池：污水由提升泵提升至细格栅及沉砂池，细格栅用于进一步去除污水中较小的颗粒的悬浮、漂浮物。 水解酸化池：水解酸化池主要作用是将污水中难生物降解的大分子物质通过生物水解作用降解为可生物降解的小分子物质，提高废水的可生化性。 A2/O生化反应池：经初级处理单元的沉砂池处理后，污水的漂浮物和砂粒被去除，然后进入生物池对污水中有机物CODCr、BOD5、NH3-N、TP进行去除，本工程生物池应既能有效去除碳源污染物，又具备较强除磷脱氮功能。 二沉池及混凝沉淀池：经二级生物处理单元后，污水进入深度处理单元，通过混凝沉淀进一步去除TP，通过过滤进一步去除SS，以确保尾水达到一级A标准。 紫外消毒渠：该单元的作用是为处理后的达标出水进行排放。服务内容有二项，一是执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》，对出水进行消毒杀菌；二是对出水进行顺利排放。 污泥浓缩脱水：污泥处理工艺流程包括四个处置阶段，即污泥的减量化、稳足划、无害化和资源化。 中水回用：结合海安县城北凌河污水处理厂所在区域内现有回用水情况，污水处理厂将对已达一级A标准的部分尾水作进一步净化处理后，中水拟将回用于道路浇洒降尘、进路养护以及园林绿化养护等。 （4）接管可行性分析 ①水量：本项目废水总量为4.38t/d，约占海安县城北凌河污水处理厂一期处理能力的 0.0175%，从废水水量来说，废水接管是可行的。 ②水质：本项目废水主要是辊轴清洗废水和生活污水，经厂内预处理后水质简单，能够达到污水处理厂接管控制标准，即：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准的要求，经污水管网接入海安县城北凌河污水处理厂处理，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标处理排放。因此，从水质上说，废水接管是可行的。 ③管网和污水处理厂建设进度：目前北凌河污水处理厂基建工程已完成，项目拟建地区域污水管网铺设工程已到位。 综上所述，本项目废水接入海安县城北凌河污水处理厂集中处置可行，废水经海安县城北凌河污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）主要噪声源强的确定 本项目运行噪声来源于印刷机、成筒机、糊底机、淋膜机、吹膜机、热封机、切纸机、阀口机、贴底机、缝纫机、行车、废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～85 dB（A）。厂方拟将主要产噪设备合理布局，根据不同设备选择相应的降噪措施，具体如下： ① 合理布局，将主要生产装置靠车间中心布置，靠厂界一侧布置成辅助用房或其他功能等。 ② 生产设备尽量选用低噪声设备，本项目所采购的生产设备大多数是国内先进设备，辐射噪声比同类设备低。 ③ 对风机等高噪声设备，安装于具有良好隔声效果的车间内，高噪声源设备安装消声器，高振动设备安装橡胶减振垫等。 ④ 生产车间墙体和屋顶安装吸声材料，可吸声25dB（A）左右。 ⑤ 建立设备定期维护、定期保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： ① 声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 ② 点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达25dB（A）。 经预测，各预测点最终预测结果(已考虑屏障隔声、建筑隔声、绿地隔声及环境因素等因素)见表7-18： 表7-18 厂界各测点声环境影响预测结果 单位：dB（A） 测点位 昼间 夜间 点号 位名 贡献值 监测值 叠加本底后 贡献值 监测值 叠加本底后 1 厂区北侧边界 42.04 50.0 53.3 42.04 44.3 45.1 2 厂区西侧边界 42.6 49.1 52.0 42.6 41.4 42.9 3 厂区南侧边界 40.04 52.5 52.8 40.04 44.6 45.3 4 厂区东侧边界 48.6 48.7 56.9 48.6 41.6 48.7 由表7-16可知，本项目建成投产后环境噪声昼间、夜间最大贡献值为48.6dB(A)，厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 综上所述，本项目设备噪声采取减震隔声、距离衰减等噪声控制措施后，对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目建成投产后，产生的固废为水性油墨、白乳胶、淀粉胶水使用过程中产生的废包装桶，制筒成袋工序产生的纸质边角料，制筒成袋、粘合制底工序少量滴落在地面的废胶渣，PE粒子、PP粒子使用过程产生的废包装袋，PE薄膜袋生产过程产生的少量废塑料，活性炭吸附装置产生的废活性炭，废水处理装置产生的废墨渣，厂内职工产生的生活垃圾。 水性油墨、白乳胶、淀粉胶水使用过程中产生的废包装桶144t/a，由供应厂商回收再利用。纸质边角料130t/a，废包装袋4t/a，废塑料20t/a，经厂家收集后出售处理。废胶渣0.5t/a，废活性炭20.171t/a，废墨渣1t/a，属于危险固废，委托有资质的单位处理。生活垃圾15t/a，由当地环卫部门清运处理。具体处置方式见表7-19： 表7-19 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般固体废物或待鉴定） 产生工序 形态 废物 类别 废物代码 预计产生量（吨/年） 处置方式 1 废包装桶 -- 水性油墨、淀粉胶水、白乳胶使用过程 固体 -- - 144 供应厂商回收利用 2 纸质边角料 一般固废 制筒成袋工序 固体 79 - 130 厂方收集后出售处理 3 废胶渣 危险废物 制筒成袋、粘合制袋工序 固体 HW13 900-014-13 0.5 委托有资质的单位处理 4 废包装袋 一般固废 PP粒子、PE粒子使用过程 固体 99 - 4 厂方收集后出售处理 5 废塑料 一般固废 吹膜、烫底制袋工序 固体 61 - 20 厂方收集后出售处理 6 废活性炭 危险废物 二级活性炭吸附装置 固态 HW49 900-041-49 20.171 委托有资质的单位处理 7 废墨渣 危险废物 废水处理装置 半固态 HW12 264-009-12 1 委托有资质的单位处理 8 生活垃圾 一般固废 厂内职工生活 固态 99 - 15 环卫部门清运处理 （1）一般固废环境影响分析 由工程分析可知，一般固废总产生量为169t/a，一般工业固废总产生量为154t/a。本项目建设一座建筑面积为30m2的一般固废暂存间，生活垃圾基本可以做到日产日清，均不占用固废堆场。一般工业固废平均转运周期为半个月(按15天计)，则暂存期内一般工业固废量最多为6.42t，本项目一般固废暂存间一次暂存量最大为20t，因此本项目设置的30m2一般工业固废堆场可以满足固废贮存的要求。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ① 全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ② 全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。 ③ 固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④ 全厂的固废通过环卫清运、许可单位处理、外售等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求，对周围环境影响较小。 （2）危险废物环境影响分析 本项目危险固废为制筒成袋、粘合制底工序滴落在地面的废胶渣、活性炭吸附装置活性炭更换产生的废活性炭、废水处理装置产生的废墨渣，应尽快送往有资质的危废处理单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ① 贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准及修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。 ② 危险废物贮存场所必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》规定设置警示标志。 ③ 危险废物贮存场所周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ④ 危险废物贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，设有应急防护设施。 ⑤ 贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ⑥ 贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ⑦ 贮存区符合消防要求。 ⑧ 贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑨ 基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑩ 存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 按照相关要求，本企业拟在1#生产车间的西北角（具体位置见附图2）新建一座5m×10m×4m的危废暂存仓库，危险固废使用具有防腐、防渗功能的专用塑胶桶密封盛装。本项目满负荷生产时，危险废物产生量合计为21.671t/a，平均运转周期为3个月，则暂存期内危废最多为5.4t。密封塑胶桶的盛装量为100kg,每个塑胶桶的占地面积约0.8m2，按单层暂存考虑，所需暂存面积为43.2m2。本项目设置50m2的危废暂存室可满足危废贮存的要求。 综上所述，本项目运营期产生的危险废物主要为废胶渣、废活性炭和废墨渣，通过专用的密封塑胶桶贮存于厂区的危废暂存处，并移送至有资质单位的危废处理单位进行处理。贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 （3）运输过程影响分析 本项目危废采用密封塑胶桶贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生散落时，可能情况有：①盛放危废的塑胶桶整个掉落，但桶未破损，司机发现后，及时返回将胶桶放回车上，由于塑胶桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②盛放危废的塑胶桶掉落，由于重力作用，塑胶桶掉落在地上导致桶身破损或盖子打开，危废渣散落一地，由于危废渣掉落在地上基本不产生粉尘和泄露，司机发现后，及时采用清扫等措施，将危废收集后包装，对周边环境影响较小。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。 （4）危废处置环境影响分析 本项目建成投产后，产生的危险废物为21.671t/a，建设单位已经签订危废处置协议及处置承诺，危废能得到有效处置，对周围环境影响较小。 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，对周围环境影响较小。 表7-20 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存 场所 危废 名称 危废 类别 代码 位置 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存仓库 废胶渣 HW13 900-014-13 1#生产车间层西北角 50m2 密封塑胶桶贮存 6.2t 3个月 废活性炭 HW49 900-041-49 废墨渣 HW12 264-009-12 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》(GB15562.2-1995）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本公司固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，确保能够达到国家相关标准规定要求。 5、地下水防渗漏措施 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染的途径主要有生产车间、原料仓库、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若原料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，拟建项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 （1）源头控制：拟建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应加强废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的沉淀池定期进行检查，防止在污水处理的过程中有太多的污水泄漏。 （2）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表7-21： 表7-21 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号 防治分区 分区位置 防渗要求 1 重点污染防治区 危废暂存仓库 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒 2 污水输送、收集管道、废水处理装置 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 3 一般污染防治区 一般固废暂存场所 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 4 生产车间 5 原料仓库 6 简单 防渗区 办公楼 一般地面硬化 7 职工中心 8 成品仓库 6、环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ① 严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ② 建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③ 健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④ 建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤ 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）自行监测计划 ① 大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-22 废气污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 有组织 FQ1#排放口 VOCs、非甲烷总烃 一年一次 FQ2#排放口 VOCs、非甲烷总烃 一年一次 无组织 厂界 VOCs、非甲烷总烃 一年一次 ② 水污染源监测 根据江苏省排污口规范化设置要求，对本项目污水排放口水污染物定期进行监测，并在排放口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-23 水污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 污水接管口 PH、COD、SS、氨氮、总磷、BOD5、色度 每季度一次 ③ 噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-24 噪声污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 厂界四周外1m处 等效连续A声级 每季度一次 ④ 应急监测计划 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 1）大气环境监测 监测因子：VOCs、非甲烷总烃。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 2）水环境监测 监测因子：PH、COD、SS、氨氮、总磷、BOD5、色度 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：接管口、可能受影响的河流设1个监测点。 7、“三同时”验收 本项目“三同时”验收一览表见表7-25： 表7-25 本项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 （数量、规模） 验收要求 环保投资（万元） 完成 时间 废 气 有组织 1#生产车间油墨印刷工序、注塑熔化淋膜覆合工序 VOCs 非甲烷总烃 集气罩收集+降温器+二级活性炭吸附装置+25米排气筒（1#）排放 满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷行业”浓度限值要求、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“特别排放限值”标准 40 与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用 2#生产车间油墨印刷工序、吹膜工序 VOCs 非甲烷总烃 集气罩收集+降温器+二级活性炭吸附装置+25米排气筒（1#）排放 无组织 1#生产车间 2#生产车间 VOCs 非甲烷总烃 生产车间排风系统 加强通风 对1#生产车间、2#生产车间各设置100米卫生防护距离 满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中无组织排放要求、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准 20 废水 辊轴清洗废水 COD、SS BOD5、色度 1t/h印刷废水处理装置 达到海安县城北凌河污水处理厂的接管要求 15 生活污水 COD、SS 氨氮、TP 20m3化粪池 10 噪声 噪声设备 噪声 高噪声设备 减振隔声设施 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 20 固废 一般固废 暂存场 废包装桶 纸质边角料、废包装袋、废塑料 设置30m2的一般固废堆放场所，回收出售处理及供应厂商回收利用 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 20 生活垃圾 设置垃圾桶若干、由获得许可的单位收集处理及环卫部门清运 危险废物 暂存仓库 废胶渣 废活性炭 废墨渣 设置50m2的专门危废 暂存仓库 密封容器存储、及时委托有资质的单位处理 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 绿化 1500m2 / 10 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 / / 清污分流、排污口 规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 / 10 “以新带老”措施 / / / 总量平衡方案 全厂有组织废气污染物排放量为VOCs（VOCs、非甲烷总烃）：0.4636t/a，拟在海安市区域范围内平衡；水污染物接管考核量为：废水量1314t/a、COD：0.3828t/a、SS：0.2446t/a、氨氮：0.03t/a、总磷：0.0048t/a、BOD5：0.0068t/a，纳入海安县城北凌河污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置 / 区域解决问题 / / 大气防护距离设置 本项目不需要设施大气防护距离，卫生防护距离设置为：分别以1#生产车间、2#生产车间为执行边界的100m范围，目前此卫生防护距离内无居民点及其他环境敏感点，今后在此范围内不准建设学校、居民点、医院等环境敏感目标 环保投资合计 145

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织 | 1#生产车间 | 油墨印刷 工序 | 有机废气 （VOCs） | 集气罩收集，降温器+ 二级活性炭吸附装置+25米高排气筒（1#）排放 | 达标排放 对周围大气环境影响较小 |
|  |  |  | 注塑熔化淋膜覆合工序 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 2#生产车间 | 油墨印刷 工序 | 有机废气 （VOCs） | 集气罩收集，降温器+ 二级活性炭吸附装置+25米高排气筒（2#）排放 |  |
|  |  |  | 吹膜工序 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 无组织 | 1#生产车间 2#生产车间 | 有机废气 （VOCs） 非甲烷总烃 | 生产车间排风系统加强通风分别对1#生产车间、2#生产车间设置100米卫生防护距离 |  |
| 水 污 染 物 | 辊轴清洗废水 | COD、SS BOD5、色度 | 厂内小型印刷废水处理装置预处理后经市政污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理最终排入洋蛮河 | 达标排放 对周围水环境影响较小 |
|  | 生活污水 | COD、SS 氨氮、总磷 | 厂内化粪池预处理后经市政污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理最终排入洋蛮河 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废包装桶 | 供应厂商回收利用 | 固废100% 处置 |
|  |  | 纸质边角料 | 厂方收集后出售处理 |  |
|  |  | 废包装袋 |  |  |
|  |  | 废塑料 |  |  |
|  |  | 废胶渣 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废墨渣 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声来源于厂内印刷机、成筒机、糊底机、淋膜机、吹膜机、热封机、切纸机、阀口机、贴底机、缝纫机、行车、废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～85 dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 鉴于良好的市场前景，江苏瓦屑包装袋有限公司拟投资13500万元，征用海安市海安经济技术开发区和畅中路土地24175平方，购置印刷机、成筒机、糊底机、淋膜机、热封机、切纸机等设备63台（套），新建生产车间、仓库、办公用房等建筑物建筑面积29369平方米，新上包装袋生产项目。该项目预计2018年12月开工建设，2020年1月建成投产，正式投产后具有年生产纯纸袋5000万条、PE薄膜袋（薄膜厚度1.5丝到12丝）2000万条、纸塑复合袋3000万条的生产能力。 2、符合国家和地方产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、淘汰类”、能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、规划相符性和选址可行性 本项目位于海安经济技术开发区和畅路6号，周围区域以工业企业为主。经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(2013年) “南通市生态红线区域名录”， 本项目距离最近的西北侧新通扬运河（海安）饮用水源保护区4.8km、新通扬-通榆运河清水通道维护区4.5km，距离东北侧大公镇蚕桑种质资源维护区8.2km，项目选址不在海安县生态红线管控区范围内。项目周围无国家级、省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，项目选址可行。 本项目用地属于工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 4、达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目建成投产后，全厂产生的废气主要为油墨印刷工序产生的印刷废气（VOCs），制筒成袋、粘合制底工序产生的少量有机废气（VOCs），吹膜、烫底制袋工序产生的非甲烷总烃，注塑熔化、淋膜覆合工序产生的非甲烷总烃。 ①本项目拟对1#生产车间油墨印刷工序产生的VOCs、注塑熔化淋膜覆合工序产生的非甲烷总烃合并进行收集处理，厂方拟在印刷机、淋膜机上方均设置集气罩，各集气罩吸风管道再汇入一根车间排气总管，先抽至降温器降低气体温度，然后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过25米高排气筒（1#）高空排放。经活性炭吸附装置吸附处理后，VOCs、非甲烷总烃排放浓度、排放速率分别达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷行业”浓度限值要求和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“特别排放限值”排放标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境影响较小。 ②本项目拟对2#生产车间油墨印刷工序产生的VOCs、吹膜工序产生的非甲烷总烃合并进行收集处理，厂方拟在印刷机、吹膜机上方均设置集气罩，各集气罩吸风管道再汇入一根车间排气总管，先抽至降温器降低气体温度，然后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过25米高排气筒（2#）高空排放。经活性炭吸附装置吸附处理后，VOCs、非甲烷总烃排放浓度、排放速率分别达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷行业”浓度限值要求和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“特别排放限值”排放标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境影响较小。 本项目建成投产后，产生的无组织废气主要为1#生产车间、2#生产车间油墨印刷工序集气罩未收集到的有机废气 (VOCs)，制筒成袋、粘合制袋工序白乳胶挥发产生的少量有机废气 (VOCs)，注塑熔化、淋膜覆合工序集气罩未收集到的非甲烷总烃，吹膜工序集气罩未收集到的非甲烷总烃，烫底制袋工序产生的少量非甲烷总烃，无组织废气由于产生量较小，且难以收集，在企业加强车间自然通风和机械排放的基础上，对周围环境影响较小。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的废气浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离计算结果，确定分别对1#生产车间、2#生产车间设置100米的卫生防护距离。经调查，卫生防护距离范围内无居民点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放，因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小。 综上所述，本项目建成投产之后废气可达标排放，可满足环境管理要求。 （2）废水 本项目建成投产后，产生的废水主要为辊轴清洗废水114t/a和厂内职工产生的生活污水1200t/a。辊轴清洗废水经厂内小型印刷废水处理装置预处理，生活污水经厂内化粪池预处理后，合并排入市政污水管网，送海安县城北凌河污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入洋蛮河。对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （3）噪声 本项目营运期主要噪声源为印刷机、成筒机、糊底机、淋膜机、吹膜机、热封机、切纸机、阀口机、贴底机、缝纫机、行车、废气处理装置引风机等设备噪声，等各类设备运行机械噪声（75~85dB(A)），经采取隔声、减振、加强管理措施后，可降噪25dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A），对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）固废 本项目建成投产后，产生的固废为水性油墨、白乳胶、淀粉胶水使用过程中产生的废包装桶，制筒成袋工序产生的纸质边角料，制筒成袋、粘合制底工序少量滴落在地面的废胶渣，PE粒子、PP粒子使用过程产生的废包装袋，PE薄膜袋生产过程产生的少量废塑料，活性炭吸附装置产生的废活性炭，废水处理装置产生的废墨渣，厂内职工产生的生活垃圾。 原料使用过程中产生的废包装桶经供应厂商回收利用。纸质边角料、废包装袋、废塑料经厂方收集后出售处理。生活垃圾由当地环卫部门清运处理。废胶渣、废活性炭、废墨渣属于危险固废，委托有资质的单位处理。 项目固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 5、总量控制分析 废气：本项目运行投产后，有组织废气污染物排放量为VOCs（VOCs、非甲烷总烃）：0.4636t/a，拟在海安市区域范围内平衡；无组织排放的大气污染物为VOCs（VOCs、非甲烷总烃）：0.655t/a，仅作为考核量。 废水：本项目运行投产后，产生辊轴清洗废水、生活污水共1314t/a，经厂内废水处理装置、化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.3828/a、SS：0.2446t/a、氨氮：0.03t/a、TP:0.0048t/a、BOD5：0.0068t/a。经市政污水管网排入海安县城北凌河污水处理厂集中处理，其排放总量已纳入海安县城北凌河污水处理厂原有批复总量中，该项目总量指标在污水处理厂总量中调配平衡。 固废：本项目固废排放量为零，不申请总量。 综合以上各方面分析评价，本项目符合国家产业政策，选址与该区域总体规划相符。经评价分析，该项目运行投产后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周围环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度看，本建设项目是可行的。 上述评价结果是根据江苏瓦屑包装袋有限公司提供的规模、设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的，如果设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由江苏瓦屑包装袋有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、建议 1、本项目的建设必须严格执行“三同时”制度，积极落实环保措施，按环评中所涉及到的措施和要求认真落实，确保排放达标和环境质量达标。 2、合理布局噪声设备，高噪声设备远离厂界，加强高噪声设备的管理和维护，落实各项噪声污染防治措施，减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声达标。 3、建议当地政府及规划部门在规划时不得在项目卫生防护距离之内新增医院、学校、居民住户等敏感设施规划。 4、必须严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，在专业监测单位对各污染处理设施效果和污染物排放状况进行验收监测后，并经审查验收合格后方可正式投入生产。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 企业营业执照 附件三 企业法人身份证复印件 附件四 项目噪声监测报告 附件五 污水处理厂接管协议 附件六 企业项目委托书、承诺书 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 建设项目与生态红线关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

包  装

检  验

G2-2有机废气（VOCs）

S1-3 废包装桶

S3-2 废胶渣

N3 噪声

包装成捆

粉尘、扬尘

土石方阶段

基础施工阶段

装修及清理现场

噪声

噪声

粉尘、扬尘

结构施工

粉尘、扬尘

噪声

粉尘、扬尘

牛皮纸

G1  印刷废气（VOCs）

W1 辊轴清洗废水

S1-1 废包装桶

N1  噪声

油墨印刷

原材料检测

淀粉胶水

白乳胶

制筒成袋

S4-1  废包装袋N4 噪声

粘合制底

PE薄膜袋

G3-2 非甲烷总烃

S5-2  废塑料

N6噪声

原材料检测

套内衬袋

PE粒子

成  品

吹  膜

G3-1 非甲烷总烃

S5-1  废塑料

N5噪声

牛皮纸

G1 印刷废气（VOCs）

W1辊轴清洗废水

S1-1 废包装桶

N1  噪声

混料搅拌

G2-2有机废气（VOCs）

S1-3 废包装桶

S3-2  废胶渣

N3 噪声

烫底制袋

G2-1 有机废气（VOCs）

S1-2 废包装桶

S2  纸质边角料

S3-1 废胶渣

N2 噪声

G4-1 非甲烷总烃

N7 噪声

注塑熔化

PP粒子、PE粒子

包装成品

S4-2 废包装袋

检  验

粘合制底

淀粉胶水

白乳胶

微波干燥

缝合制底

淀粉胶水

白乳胶

涤纶线

项目东侧

规划预留用地

淀粉胶水

白乳胶

G4-2 非甲烷总烃

N8 噪声

油墨印刷

水性油墨

生活用水

化粪池

海安县城北凌河污水处理厂集中处理

损耗300

图5-5  本项目用排水平衡图（t/a）

1500

1200

2076

自来水

非甲烷总烃

114

1200

注塑熔化

淋膜覆合工序

印刷废气

（VOCs）

120

集气罩收集

无组织排放于1#生产车间一层

集气罩收集

损耗6

油墨印刷工序

绿化用水

植物吸收、下渗、蒸发或损耗450

114

450

辊轴清洗废水

1314

项目北侧

洋蛮河

辊轴清洗用水

规划预留用地

在建企业江苏天成科技集团南通饲料有限公司

项目西侧

园区和畅路及在建企业创彩精密机械

项目南侧

循环冷却水

循环使用

6

损耗6

淋膜机循环冷却用水

二沉池

泥饼外运焚烧

污泥脱水机房

污泥均质池

污泥浓缩池

出水

紫外

消毒渠

转盘

滤池

混凝

沉淀池

A2/O生化反应池

污泥回流

废水

水解酸化池

细格栅及曝气池

粗格栅及进水泵房

水性油墨

淋膜覆合

制筒成袋

编织布

G2-1有机废气（VOCs）

S1-2 废包装桶

S2  纸质边角料

S3-1  废胶渣

N2 噪声

N9 噪声

无组织排放于1#生产车间一层

降温器+二级活性炭

吸附装置

25m高排气筒排放（FQ-1）

制筒成袋、粘合制袋工序

有机废气（VOCs）

无组织排放于

1#生产车间一层

无组织排放于2#生产车间一层

25m高排气筒排放（FQ-2）

油墨印刷工序

印刷废气

（VOCs）

集气罩收集

降温器+二级活性炭

吸附装置

无组织排放于2#生产车间一层

吹膜工序

非甲烷总烃

集气罩收集

无组织排放于

2#生产车间一层

有机废气（VOCs）

制筒成袋、粘合制袋工序

烫底制袋工序

非甲烷总烃

无组织排放于

2#生产车间一层

COD去除剂、硫酸

氢氧化钠

清洗废水

达标排放

沉淀池

板框压滤机

搅拌混凝池

（搅拌、混凝、沉淀）

废墨渣

委托有资质的单位处理