所在地区：      江宁区      　　　　　　　环评编号：

审批编号：

建设项目环境影响报告表

（公示版）

项目名称： 年产4000间箱式房生产项目

建设单位（盖 章）： 中建八局第三建设有限公司

编制日期：二零一八年十二月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出新建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明新建项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

注   释

一、本报告表应附以下的附件、附图：

附件1  登记信息表

附件2  营业执照

附件3  法人身份证

附件4  厂房租赁协议及经营场所证明

附件5  委托书

附件6  建设单位承诺书

附件7  危废承诺

附件8  污水外运协议

附件9  审批基础信息表

附图1  建设项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况图

附图3  车间平面布局图

附图4  江宁区生态红线图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态环境影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4000间箱式房生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中建八局第三建设有限公司 |
| 法人代表 | 李** | 联系人 | 李** |
| 通讯地址 | 南京市江宁区淳化街道青山社区杨四队 |
| 联系电话 | 150******** | 传真 | — | 邮政编码 | 211100 |
| 建设地点 | 南京市江宁区淳化街道青山社区杨四队 |
| 立项审批部门 | 南京江宁区行政审批局 | 批准文号 | 2018-320115-33-03-563915 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3311金属结构制造 |
| 占地面积（平方米） | 10080 | 建筑面积 （平方米） | 10080 | 绿化面积（平方米） | 依托周边 |
| 总投资（万元） | 220 | 其中环保投资（万元） | 21 | 环保投资占总投资比例 | 9.55% |
| 评价经费（万人民币） | — | 预计投产日期 | 2019年1月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 项目原辅材料详见表1-1、主要生产设备详见表1-3。 水及能源消耗量 名称 消耗量 名 称 消耗量 水（吨/年） 240 燃油（吨/年） — 电（千瓦时/年） 20万 天然气（立方米/年） 1200 燃煤 — 其他 — |
| 污水排放量及排放去向 本项目废水主要为生活污水，其产生量为432t/a，经厂区化粪池预处理，定期清掏肥田。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 项目不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 1、项目原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 项目主要原辅材料一览表 序号 名称 主要组分 用量 单位 备注 1 钢材 钢 4000 t/a 外购 2 门 - 4000 樘/a 外购 3 窗户 - 8000 樘/a 外购 4 焊丝 钢 2 t/a 外购 5 粉末涂料 聚酯树脂30%、钛白粉20%、硫酸钡15%、环氧树脂30%、蜡粉1%、安息香0.5%、颜料3.5% 24 t/a 外购 6 二氧化碳 - 5 t/a 10m3罐装 主要原辅材料理化性质见表1-2。 表1-2 主要原辅材料理化性质 原料名称 危规号 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 环氧树脂粉末涂料 - 细粉状，比重1.2-1.9，不溶于水 可燃 无资料 聚酯树脂 26123-45-5 不饱和聚酯胶粘剂的简称，分为饱和聚酯树脂和不饱和聚酯树脂。不饱和聚酯胶粘剂主要由不饱和聚酯树脂、引发剂、促进剂、填料、触变剂等组成。胶粘剂粘度小、易润湿、工艺性好，固化后的胶层硬度大、透明性好、光亮度高、可室温加压快速固化、耐热性较好，电性能优良。缺点是收缩率大、胶粘强度不高，耐化学介质性和耐水性较差，用于非结构胶粘剂。主要用于胶粘玻璃钢、硬质塑料、混凝土、电气罐封等。 可燃 低毒 钛白粉 13463-67-7 俗称钛白或钛白粉。分子量79.90。白色无定形粉末，加热时变黄色，受高温变棕色，冷时再呈白色。不溶于水。化学性质相当稳定，不溶于盐酸、硝酸和稀硫酸。溶于热浓硫酸、氢氟酸。是弱的两性氧化物，与硫酸氢钾熔融生成硫酸钛；与氢氧化钠熔融生成钛酸钠。 不燃 无毒 硫酸钡 7727-43-7 无臭、无味粉末，密度4.25-4.5，分解温度＞1600℃。溶于热浓硫酸，几乎不溶于水、稀酸、醇。水悬浮溶液对石蕊试纸呈中性。 不燃 无毒 环氧树脂 61788-97-4 热固性树脂，相对密度0.98-1.3；由双酚A和环氧氯丙烷在碱性介质中通过缩聚成线型聚合物。无臭、无味、黄色透明液体至固态。 可燃 低毒 蜡粉 9002-88-2 白色粉状的超细改性微粉化PE蜡，密度：0.93g，熔点：120℃，平均粒径：5um 可燃 无毒 安息香 110-53-9 又称苯偶姻、二苯乙醇酮、2-羟基-2-苯基苯乙酮或2-羟基-1,2-二苯基乙酮，是一种无色或白色晶体，可作为药物和润湿剂的原料，还可用作生产聚酯的催化剂。常温下质坚脆，加热即软化。气芳香、味微辛。有开窍作用。 可燃 无毒 二氧化碳 124－38－9 常温下是一种无色无味气体，密度比空气大，能溶于水，与水反应生成碳酸，不支持燃烧。固态二氧化碳压缩后俗称为干冰。分子量为44.0095，沸点为-78.46℃。 不可燃 无毒 2、主要设备 项目主要设备见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格（型号） 数量（台） 备注 1 冷弯成型设备 - 9 - 2 电焊机 - 16 - 3 喷房 8m*5m*4m 1 - - 其中 喷枪 手动 2 - - 空压机 7500w 1 - - 滤筒（粉末涂料回收装置） 8000m3/h 1 - 4 烘烤箱 - 1 - |

| 工程内容及规模： 1、项目由来 中建八局第三建设有限公司拟投资220万元，租赁南京市江宁区唐建兴仓储服务中心位于南京市江宁区淳化街道青山社区杨四队的厂房，租赁总建筑面积10080m2，建设箱式房生产项目。建设项目目前在工艺设计阶段，尚未动工建设，预计于2019年1月建成投产，投产后将形成年产箱式房4000间的生产规模。 建设项目不设食堂、宿舍、浴室等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第1号令）的有关条款的规定，本项目属于“二十二、金属制品业 67.金属制品加工制造”类别，中建八局第三建设有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对“年产4000间箱式房生产项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表，作为环保部门管理该项目的依据。本单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对过程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、工程内容及规模 项目名称：年产4000间箱式房生产项目 建设单位：中建八局第三建设有限公司 行业类别：[C3311]金属结构制造 项目性质：新建 建设地点：南京市江宁区淳化街道青山社区杨四队 建设内容：年产4000间箱式房的生产规模 职工定员：20人，无员工食堂和宿舍 工作班制：单班制，每班8小时，年工作300天 建设项目产品方案见表1-4。 表1-4 建设项目产品方案一览表 主体工程 产品名称及规格 设计能力（间/a） 年运行时数（h） 模块化活动房制作车间 箱式房 6050mm*2950mm*2860mm 4000 2400 3、公用工程及辅助工程 （1）给排水 建设项目主要用水为生活用水，用水量为240t/a，来自市政自来水管网。 本项目废水为生活污水，废水产生量192t/a，经化粪池预处理达到青龙污水处理厂进水水质要求后，清运至青龙污水处理厂集中处理，尾水排入索墅东河。 （2）供电 本项目年用电约20万千瓦时/年，由市政电网供电。 （3）液化气 本项目烘烤箱使用液化气燃烧加热，液化气用量1200立方米/年，可满足生产需要。 （4）压缩空气 本项目设有1台空压机，压缩空气产生能力为7.5m3/min，可满足生产需要。 （5）绿化 本项目绿化依托周边。 （6）储运 本项目原辅料和产品分别储存于原料仓库和成品仓库中，原辅料及成品均使用汽车运输。 项目公用辅助工程详见表1-5。 表1-5 工程建设内容一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 生产车间 | 10080m2 - 辅助工程 原料仓库 200m2 车间内划分 成品仓库 200m2 车间内划分 公用 工程 给水 240t/a 来自市政自来水管网 排水 192t/a 清运至青龙污水处理厂集中处理 供电 20万kwh/a 由当地市政电网统一供电 液化气 1200立方米/年 - 压缩空气 7.5m3/min 1台空压机 绿化 依托周边 - 环保 工程 废气 移动式焊烟净化器 1台 收集效率90%，净化效率95%，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 布袋除尘器+15m高排气筒 1套，风机风量10000m3/h 收集效率90%，处理效率99%，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 1套，风机风量8000m3/h 收集效率100%，VOCs处理效率90%，满足参照执行《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业标准要求，SO2、NOx、烟尘满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准 车间通风系统 依托租赁方 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 废水 生活污水 化粪池，0.64t/d 依托租赁厂区现有，满足青龙污水处理厂进水水质要求 雨污管网敷设 雨污分流 - 雨、污水规范化排口 规范化设置 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，依托现有 噪声 厂房隔声、机械设备安装减振底座 降噪量≥25dB(A) 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 固废 一般固废暂存场 10m2 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改条款要求，依托现有 危险固废堆场 10m2 安全暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，依托现有 4、产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本（修正））》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策要求。本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 该项目已于2018年通过南京江宁区行政审批局的备案（2018-320115-33-03-563915），并准予开展有关工作。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 5、选址可行性及规划相符性 建设项目位于江苏省南京市江宁区淳化街道青山社区杨四队，主要从事箱式房生产。根据经营场所证明，租用厂房非住宅用房，本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。因此，项目建设符合规划要求。 通过对本项目的影响预测分析，项目建成后对周边环境影响较小，不会降低项目区域的环境功能区划，项目选址是合理的。 6、建设项目周边概况 建设项目位于江苏省南京市江宁区淳化街道青山社区杨四队，地理位置详见附图1。 本项目东侧为加油站，南侧为绿化空地、青山社区居民，西侧为工厂，北侧隔杨四队路为池塘。项目周边环境概况图见附图2。 7、厂区平面布置合理性 建设项目租用1栋厂房，划分办公区、生产区、原料仓库、成品仓库等，厂房主出入口位于北侧杨四队路上。项目车间平面布局详见附图3。 8、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 《江苏省国家级生态红线保护规划》将江苏省陆域生态保护红线分为自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域等8种类型；将海域生态保护红线分为自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域等8种类型。对照《江苏省生态保护红线分布图》，建设项目不在生态保护红线范围内，因此，项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照江宁区生态红线布局图，与本项目最近的生态红线区域主要项目西北侧约140m处的大连山-青龙山水源涵养区，详见表1-6。 表1-6 生态红线区域范围 序号 红线区域名称 主导功能 距离 一级管控区 二级管控区 1 大连山-青龙山水源涵养区 水源涵养 140m 西边：青龙山山脊、大连山青龙山坡度大于20%的地区。南边：104国道、团结河等。东边：规划的城市三环。北边：S122。包含横山水库、龙尚水库 佘村水库及龙尚、孟墓、插花等居民点 ②环境质量底线 项目所在地大气环境SO2、CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，NOX、O3、PM2.5、PM10等不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；附近水体PH、水温、COD、SS、氨氮、总磷、石油类均达到地表水IV类水质标准及水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准；区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类相关标准，声环境质量较好。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目位于南京市江宁区淳化街道青山社区杨四队，对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号），项目不在禁止入区范围内。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 9、“两减六治三提升”相符性分析 本项目属于[C3311]金属结构制造，不属于印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，不使用有机溶剂、清洗剂、胶黏剂等，本项目废气中VOCs产生量少，经有效收集处理，符合《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30号）中“（七）治理挥发性有机污染物”的要求。 10、与《太湖流域管理条例》及《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性 根据《南京市人民政府关于明确南京市太湖流域综合治理地区具体范围的报告》（宁政发[2016]233号）以及《关于“明确南京市太湖流域综合治理地区具体范围报告”的意见》（苏太函[2016]63号），南京市纳入太湖流域综合治理区域具体范围为： （一）溧水、高淳两区全区为太湖流域综合治理重点区域； （二）秦淮区大明路以西、象房村路至健康路至升州路以南区域，雨花台区秦淮新河以北区域，江宁区S337省道以南（东）区域为太湖流域综合治理区域一般区域。 本项目位于江宁区S337省道以西，因此，本项目不属于太湖流域，不违背《太湖流域管理条例》及《江苏省太湖水污染防治条例》。 |
| --- | --- |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无现有污染问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 南京市江宁区位于南京市中南部，总面积1577.75平方公里，东与句容市接壤，东南与南京市溧水区毗邻，南与安徽省马鞍山市博望区衔接，西南与安徽省马鞍山市相邻，西与安徽省和县隔江相望。江宁区下辖东山、谷里、秣陵、禄口、江宁等10个街道，总人口95.2万人，是国家重要的科教中心和创新基地，也是国家东部地区重要的交通物流枢纽和空港枢纽。江宁区从东、西、南三面环抱南京主城，航空、港口、铁路、公路交通体系汇聚，是南京对外交流的重要通道。 2、地形地貌 江宁境内地质条件十分复杂，在漫长的地质历史演化过程中，内外营力所塑造的地貌类型比较齐全。常态地貌有低山、丘陵、岗地、平原和盆地，其中丘陵岗地面积最大，素有“六山一水三平原”之称。地势南北高而中间低，形同“马鞍”。境内有大小山丘400多个，主要山峰有东北部的青龙山、黄龙山、汤山、孔山等，海拔约300米，是宁镇山脉主体；西南部的横山、云台山、天马山、莺子山等，海拔多在250米～350米，多系茅山余脉；中部的牛首山、方山等，海拔200米～243米。境内河道主要有秦淮河和长江两大水系。秦淮河为区境最长的河流，位于境内中部，纵贯南北，经南京市雨花台区入江，支流密布，灌溉全区一半以上的农田。境内西部濒临长江，江岸线长22.5公里，水面3667公顷。流入长江的主要干流有便民河、九乡河、七乡河、江宁河、牧龙河、铜井河等。境内主要湖泊有百家湖、杨柳湖、西湖、白鹭湖、南山湖、甘泉湖等。 3、气象 江宁区属亚热带季风气候，气候温和，年平均气温15.7℃，无霜期长，平均无霜期为224天，雨水充沛，年平均降水量为1072.9 mm。雨热同季，天气的变化比较复杂，常出现春秋季低温冷害、雨涝、台风、寒潮、干旱、冰雹、雷雨大风等灾害性天气。年极端最低气温-13.3℃，年极端最高气温为40.4℃。常年主导风向为东北风，年平均风速2.5m/s。 4、水文 江宁区境内河道主要有秦淮河和长江两大水系。秦淮河为区境最长的河流，位于境内中部，纵贯南北，经南京市雨花台区入江，支流密布，灌溉江宁区一半以上的农田。境内西部濒临长江，江岸线长22.5公里，水面3667公顷。流入长江的主要干流有便民河、九乡河、七乡河、江宁河、牧龙河、铜井河等。境内主要湖泊有百家湖、杨柳湖、西湖、白鹭湖、南山湖、甘泉湖等。 江宁西北部濒临长江，境内河水多数为西北流向，入长江。河流分为3个小水系。第一，青龙山、汤山以北，牛首山、天台山以西，分别为便民河、九乡河、七乡河、板桥河、江宁河、牧龙河、铜井河等，是流入长江的沿江水系。第二，介于青龙山、汤山、牛首山、天台山、横山之间的，为秦淮河水系，向西北经秦淮河入长江。第三，天台山、横山诸山以南，包括原小丹阳部分地区，水流为东南流向，流入石臼湖，即石臼湖水系。 5、自然资源 水资源 江宁区水资源丰富，分为过境水、地表水、地下水。其中长江过境水平均过水量达9730亿立方米；秦淮河及其支流、水库、塘坝的地表水容量2.3亿立方米；地下水主要有汤山温泉、冷水泉、祈泽泉、横望泉、一柱泉、宫氏泉、杨柳泉、方泉等，流水终年不断。著名的汤山温泉水温50℃～60℃，按照内热带的地温度变化规律计算，泉水来自地下2公里深处。温泉的水温不受季节性气温影响，冬夏两季的水温相差1.5℃，温泉水的流量为20升/秒，平均每昼夜流量为150吨～500吨。 土地资源 江宁区实际控制面积为15.73万公顷，其中农用地11.03万公顷（耕地5.85万公顷、园地0.25万公顷、林地2.41万公顷、其他农用地2.52万公顷）；建设用地3.65万公顷（居民点和独立工矿用地3.09万公顷、交通运输用地0.31万公顷、水利设施用地0.36万公顷）；未利用地1.05万公顷（未利用地0.35万公顷，河流水面等其它土地0.70万公顷）。 矿产资源 江宁矿藏资源丰富，多种多样，主要矿藏有6类25种。金属矿种有铁、钒、铜、锰、钴、金等，其中铁矿储量达3亿吨，占江苏省储量的41%，铜井金矿是江苏省最大的金矿。非金属矿藏主要有硫、磷、大理石、石英石、玄武岩、硅化石、重晶石、钾长石、石灰石、膨润土、高岭土、耐火泥等20种，其中石灰石的储量最大，探明储量5亿吨；硫储量2000万吨，约占江苏省储量的35%。 生物资源 江宁区脊椎动物有290种，主要分为家禽家畜、野兽、鸟类、爬行动物、鱼类、昆虫等。珍贵动物有中华鲟、扬子鳄、獐、獾、穿山甲、龟、鳖、刀鱼、鲥鱼、鳗鱼等，其中中华鲟、扬子鳄属国家一类保护动物。江宁区有木本植物和药用植物1000种，较珍贵的有雪松、柏树、银杏、枫树、金桂、银桂、榉树，明党参、夏枯草、板兰根、桔梗、苍术、百部、柴胡、女贞子等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会环境概况 江宁区全区土地面积1577.75 km2，常住人口95.2万人，截至2015年底，江宁区辖东山、秣陵、湖熟、汤山、淳化、禄口、谷里、江宁、横溪、麒麟10个街道，200个社区，其中128个社区居委会，72个社区村委会。江宁区山清水秀、风景优美，全区森林覆盖率达28.1%，绿化覆盖率达47.3%，人均占有公共绿地17.8 平方米，（南京市此三项指标分别为19.5%、43.5%、10 平方米）。境内牛首山、将军山、方山自然植被保存完好，素有“春游登牛首”之誉。 2、交通运输与文物保护 公路： 江宁区内有等级公路1800公里。境内有104国道、312国道、205国道及沪宁高速公路、宁马高速公路、宁高高速公路，宁杭高速公路及横跨江宁的南京绕越高速，作为南京三环路重要组成部分的汤铜公路由东北向西南横跨江宁区。 铁路： 京沪高铁、沪汉蓉高铁、宁安城际、宁杭高铁穿境而过；区内有江宁站和江宁南站，江宁区中心距离南京南站7公里。 航空： 南京禄口国际机场位于江宁区禄口街道，是江苏省和南京市的门户，是国家主要干线机场、华东地区的主要货运机场，与上海虹桥机场、浦东机场互为备降机场，位列全国千万级大型机场行列，是国家大型枢纽机场、中国航空货物中心和快件集散中心，国家区域交通枢纽。 禄口机场有3600米跑道两条，航站楼两座，总面积超过40万平方米，机坪面积近110万平方米，规模居华东第三。至2013年底，已开通通往60个国内主要城市、20个国际和3个地区城市的140余条航线。 航运： 江宁距亚洲内河第一大港口——南京港仅17公里，东距入海口347公里。南京港拥有万吨以上泊位16个，年货物吞吐量已达一亿吨以上，集装箱吞吐量已达200万标箱以上。港内可常年停泊5万吨级的远洋货轮，每月均有发往日本、香港、韩国、新加坡等地的航班。 文物保护：江宁区境内现有龙都烈士墓、土桥烈士墓、林氏住宅、史量才故居、石龙池等文物保护单位。 3、经济发展概况 2017年，江宁区地区生产总值1935.92亿元，按可比价计算，比上年增长9.0％。其中，第一产业增加值63.15亿元，增长0.8％；第二产业增加值1031.52亿元，增长8.5％；第三产业增加值841.26亿元，增长10.3％。按常住人口计算，全年人均地区生产总值15.51万元，按年平均汇率折算为2.3万美元。产业结构进一步优化。三次产业增加值比例调整为3.2∶53.3∶43.5。第三产业增加值增长快于地区生产总值增幅1.3个百分点，其所占比重比上年提高1个百分点。 第一产业 江宁区是华东最大、全国第二的农副产品物流中心，呈功能效益多元显现的都市型农业格局。2016年农林牧渔业总产值73.53亿元，比2014年增长11.98%，其中农业产值44.16亿元，增长12.5%。江宁区粮食总产达24.91万吨，比2014年增长8.1%。2016年林业产值达到5294万元，比2014年增长3.9%。秦淮区江宁区成片造林1120公顷，比2014年增长1.8%，其中绿色通道285公顷、高效产业林624公顷，四旁植树339公顷。牧业产值9.95亿元，比2014年增长7.4%；渔业产值16.36亿元，比2014年增长15.1%。在秦淮区7580公顷水产养殖面积中，特种水产养殖达7023公顷，占养殖面积92.6%。2015年水产品年产总量5.21万吨。 第二产业 截止2016年，已有近60个国家和地区的2400个项目落户，集聚了40家世界500强企业，累计实际使用外资超过60亿美元。电力自动化产业是江宁具有特色的产业，江宁是科技部批准建设的国家火炬计划电力自动化产业的特色产业基地，形成了以南瑞继保、国电南自等国内著名大型电力自动化企业为龙头，以大陆中电，科远控制等其他企业和相关配套企业为支撑的产业群。江宁已有电力自动化企业41家，其中高新技术企业22家，国家火炬计划重点高新技术企业5家，电力自动化方面的软件企业12家，亿元以上规模企业10家。 电子信息产业拥有各类软件企业141家，软件销售收入突破100亿元，2015年突破400亿元。拥有中国“无线谷”、清华科技园等一批产学研合作项目，爱立信、西门子、福特、摩托罗拉等一大批著名研发机构进区落户。手机产能达 1.2亿只，占全球产能9%。同曦、金鹰、1912等知名品牌入驻江宁。 第三产业 2017年，江宁区全社会固定资产投资1101.2亿元，比上年增长20.3%。其中，民间投资629.6亿元，增长24.9%，占固定资产投资比重达57.2%。分类型看，完成项目投资806.7亿元，增长21.8%；房地产开发投资294.5亿元，增长16.3%。全年商品房销售面积195.1万平方米，下降23.3%。其中，住宅销售面积153.0万平方米，下降35.8%。1～12月份全区商品住宅成交均价9823元/㎡，比上年下降8.4%。全年实现社会消费品零售总额521.06亿元，比上年增长11.0%，增速比上年提高0.1个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额359.6亿元，增长10.3%。分行业看，批发业实现零售额209.9亿元，增长14.1%；零售业实现零售额294.27亿元，增长8.9%；住宿业实现零售额2.32亿元，增长1.3%；餐饮业实现零售额14.58亿元，增长13%。

# 三、环境质量状况

周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境现状 据《2017年南京市环境状况公报》，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为242天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2百分点。其中，达到一级标准天数为62天，同比增加6天；未达到二级标准的天数为101天（其中，轻度污染83天，中度污染15天，重度污染2天），主要污染物为PM2.5和O3，全年各污染物指标监测结果：PM10年均值为76μg/m3，超标0.09倍，同比下降10.6%；NO2年均值为47μg/m3，超标0.18倍，同比上升6.8%；SO2年均值为16μg/m3，达标，同比下降11.1%；CO日均浓度第95百分位数为1.5毫克/立方米，达标，较上年下降16.7%；O3日最大8小时值超标天数为58天，超标率为15.9%，同比增加0.6个百分点。 2、地表水环境现状 根据《2017年南京市环境状况公报》，2017年南京市监测水环境断面（点）112个，优于III类水质断面有63个，占56.2%，同比下降1.5个百分点；劣于V类水质断面有13个，占11.6%，同比总体持平。全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面中，Ⅲ类及以上的断面16个，占72.7%，同比上升9.1%，无劣于Ⅴ类水质断面。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，建设项目所在区域噪声功能区划为2类区，据《2017年南京市环境状况公报》，全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.7分贝，同比下降0.2分贝；郊区，区域环境噪声为53.7分贝，同比下降0.1分贝。全市交通噪声监测点位243个。城区，交通噪声均值为68.2分贝，同比下降0.1分贝；郊区，交通噪声均值为67.3分贝，同比下降0.7分贝。全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比持平；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升8.0个百分点。 建设项目所在区域满足噪声功能区划要求，噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于南京市江宁区淳化街道青山社区杨四队，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，根据现场踏勘，确定项目环境保护目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 空气环境 青山社区居民1 北 45 约50户，175人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 青山社区居民2 南 100 约10户，35人 水环境 黄龙埝水库 西北 630 小型 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准 索墅东河 东南 4290 小型 声环境 青山社区居民1 东 45 约50户，175人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 青山社区居民2 南 100 约10户，35人 生态环境 大连山-青龙山水源涵养区 西北 140 总面积72.19m2 《江苏省生态红线区域保护规划》

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的常规污染物环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；VOCs日均值参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）8小时平均值，一次浓度值取日均值浓度的2倍值，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：mg/m3） 污染物 取值时间 标准限值 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.20 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 CO 24小时平均 4 1小时平均 | 10 O3 日最大8小时平均 0.16 1小时平均 0.2 VOCs 1小时平均 1.2 参照执行《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)VOC 8小时平均值，一次浓度值取日均浓度的2倍值 日均值 0.6 2、地表水环境质量标准 项目周边主要河流为黄龙埝水库、邓家庄水库，黄龙埝水库、邓家庄水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准，其中SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L；pH为无量纲） 类别 pH CODCr NH3-N TP（以P计） SS 指标 6～9 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 ≤30 标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准 3、声环境质量标准 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值（单位：dB(A)） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2 60 50 |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 建设项目排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业标准，烟尘、SO2、NOX排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准，具体标准见表4-4。 表4-4 废气排放标准 污染物名称 排放标准 依 据 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放 速率（Kg/h） 无组织排放 监控浓度限值 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 VOCs 80 15 2.0 2.0 参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业标准 颗粒物（烟尘） 20 - - - - 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准 SO2 50 - - - - NOx 150 - - - - 2、废水 建设项目无生产废水产生及排放，生活污水达青龙污水处理厂进水水质要求后清运至青龙污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入索墅东河，具体标准见表4-5。 表4-5 废水纳水标准及尾水排放标准（单位：mg/L，PH无量纲） 序号 项目类别 废水接管标准 尾水排放标准 1 pH 6~9 6~9 2 COD 400 50 3 SS 100 10 4 氨氮 20 5 5 总氮 30 15 6 总磷 4 0.5 标准来源 青龙污水处理厂进水水质要求 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准 3、噪声 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表4-7。 表4-7 建设项目营运期噪声排放标准 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 2 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固体废物排放标准 一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中有关规定。生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |
| 总量控制指标 | 项目建成后，全厂污染物排放总量见下表4-8。 表4-8 污染物排放总量汇总表（单位：t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 清运量 进入环境量 废气 有组织 颗粒物（含烟尘） 1.1883 1.176 — 0.0123 SO2 0.0005 0 — 0.0005 NOx 0.002 0 — 0.002 VOCs 0.456 0.410 — 0.046 无组织 颗粒物 0.082 0.060 — 0.022 废水 废水量 192 0 192 192 COD 0.077 0.015 0.061 0.010 SS 0.038 | 0.019 0.019 0.002 氨氮 0.004 0 0.004 0.001 总氮 0.006 0 0.006 0.003 总磷 0.0008 0 0.0008 0.0001 固废 危险固废 2.118 2.118 — 0 一般工业固废 1.456 1.456 — 0 生活垃圾 10.8 10.8 — 0 总量平衡方案： 建设项目有组织排放大气污染物总量为颗粒物0.0123t/a（含烟尘0.0003t/a）、SO2 0.0005t/a、NOx 0.002t/a、VOCs 0.046t/a，在江宁区范围内平衡；无组织排放大气污染物总量为颗粒物0.022t/a，仅作为考核量；废水量192t/a、COD 0.061t/a、SS 0.019t/a、氨氮0.004t/a、总氮0.006t/a、总磷0.0008t/a，纳入青龙污水处理厂总量范围内，最终排入外环境的量为：废水量192t/a、COD 0.010t/a、SS 0.002t/a、氨氮0.001t/a、总氮0.003t/a、总磷0.0001t/a；固废均得到有效处置。 |

# 五、建设项目工程分析

施工期工程分析： 本项目租赁南京市江宁区唐建兴仓储服务中心位于南京市江宁区淳化街道青山社区杨四队的厂房，不进行土建施工，施工期仅进行简单的设备安装调试，影响较小。 营运期工程分析： 工艺流程简述（图示） 建设项目主要产品为箱式房，主要工艺为焊接、喷粉、固化、拼装，具体生产工艺流程见表5-1。 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）成型 外购的钢材根据箱式房外观需要，利用冷弯成型设备加工成型，该工序无污染物产生。 （2）焊接 根据产品需要，将钢材焊接组装。电焊机的原理是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，使被接触物相结合的目的。电焊过程使用二氧化碳为保护气体。此工序会有焊接废气（G1）、废焊渣（S1）、设备运行噪声（N）产生。 （3）喷粉 本项目拟建1条静电粉末喷涂生产线，配备2个手动喷位，选用静电喷粉工艺，使用的涂料为环氧聚酯粉末涂料，主要成分为环氧树脂和聚酯树脂。静电粉末喷涂是以具有雾化嘴（使涂料雾化）和放电极（发生电量电流）的涂装机使涂料微粒化，对之施加电荷，在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便捕集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀。喷粉设备不设置放射源或射线装置。 静电喷涂中未能有效附着的涂料经风口收集进入配套滤袋拦截并回用，粉末涂料总利用效率可以达到95%以上。该工段产生环氧聚酯树脂粉尘（G2），涂装用空压机、风机产生噪声（N）。 （4）固化 利用液化气燃烧产生的热风直接加热，使涂料溶化后均匀附着在金属表面，温度控制在200℃左右，固化时间约25min，烘烤过程液化气燃烧产生废气，涂料中有机成分挥发产生废气，同时少量涂料因附着力不足随热风飘散进入废气（G3）。固化后工件随传送带自然冷却10min。 （5）拼装 经自然冷却的工件下架后人工进行装配，成为成品。该工序无污染物产生。 建设项目产污环节及污染因子汇总详见表5-1。 表5-1 项目产污环节及污染因子一览表 污染类型 产污编号 产污环节 主要污染因子 废气 G1 焊接 颗粒物 G2 喷粉 颗粒物 G3 固化 SO2、NOx、烟尘、VOCs 废水 - 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 固废 S1 机加工 焊渣 - 设备检修 废机油 - 废气处理 废布袋 - 废气处理 除尘灰 - 废气处理 废活性炭 - 办公、生活 生活垃圾 噪声 N 空压机、风机等 设备运行噪声 主要污染工序 1、废气 建设项目废气主要来自焊接烟尘（G1）、喷粉废气（G2）、固化废气（G3）。 （1）焊接烟尘（G1） 建设项目焊接采用二氧化碳保护焊工艺，产生废气污染物为颗粒物，焊丝使用量为2t/a，施焊时间为1800h/a，根据《焊接工作的劳动保护》，施焊时发尘量和焊接材料的发尘量见表5-2。 表5-2 不同焊接方法的发尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量 (mg/min) 焊接材料的发尘量(g/kg) 焊接烟尘产生量（t/a） 二氧化碳焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 450～650 (取500) 5～8 (取8) 0.07 计算得二氧化碳保护焊发尘量约为0.07t/a。建设单位拟配备1台移动式焊烟净化器，焊接废气经移动式焊烟净化器收集处理后，通过车间通风的方式在焊接车间内无组织排放，移动式焊烟净化器收集效率可达90%以上，处理效率不低于95%。因此焊接车间颗粒物排放情况为0.010t/a、0.006kg/h。 （2）喷粉废气（G2） 粉末涂料单次附着率较低，喷涂线自带1套滤筒回收粉末涂料装置，未附着的涂料收集经滤筒回收，截留后回用于喷涂，粉末涂料总利用效率可达95%以上。本项目粉末涂料使用量约24/a，则粉尘产生量为1.2t/a，污染物为颗粒物。喷粉室基本封闭，建设单位拟在喷粉室侧壁设管道抽风收集粉尘，并设1台布袋除尘器对喷涂粉尘进一步处理后通过15m高排气筒排放，风机风量10000m3/h，收集效率达99%，处理效率达99%。喷涂工段年工作2400h，则有组织颗粒物产生量为1.188t/a，产生速率为0.495kg/h。未被补集的涂料粉末约0.012t/a，在喷涂车间无组织排放。 （3）固化废气（G3） 本项目固化工序年工作2400h，采用液化气加热产生的热风直接对工件表面粉末涂料进行固化，粉末涂料有效利用量为22.8t/a，类比苏州伊斯丹实业有限公司扩建金属展示架等产品项目，有机废气产生量约为树脂类固化成分的2%，污染物以VOCs计，产生量为0.456t/a。固化废气温度约为200℃，经固化炉管道密闭收集，间接风冷冷却后进入二级活性炭吸附装置处理后通过15m高2#排气筒排放，风机风量8000m3/h，收集效率100%，处理效率约90%。 本项目液化气消耗量为1200m3/a，天然气的主要成分为C1 96.226%、C2 1.77%、C3 0.3%、i-C4 0.002%、n-C4 0.075%、CO2 0.473%、N2 0.967%、H2S≤20mg/m3，密度0.6982kg/Nm3。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》和《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）中燃气工业锅炉排污系数核算天然气燃烧产污，天然气燃烧产排污系数见表5-3。 表5-3 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 排污系数 蒸汽/热水/其它 天然气 室燃炉 所有规模 工业废气量 标立方米/万立方米-原料 136259.17 直排 136259.17 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S① 直排 0.02S 氮氧化物 千克/万立方米-原料 18.71 直排 18.71 烟尘 千克/万立方米-原料 2.4② 直排 2.4 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米。 ②根据《环境保护实用数据手册》（胡名操 主编）中统计，燃烧10000m3的天然气，产生2.4kg的烟尘。 则液化天然气燃烧后各污染物排放情况为废气量1.6351万m3/a、SO2 0.0005t/a、NOx 0.002t/a、烟尘0.0003t/a，与固化产生的有机废气一起收集后通过2#排气筒排放。 建设项目有组织排放大气污染物产生情况见表5-4。 表5-4 本项目有组织废气排放情况 污染 源名称 污染物 名称 废气量 Nm3/h 产生情况 处理方式 处理效率% 排放情况 排放 去向 产生 浓度 mg/m3 产生速率 kg/h 产生量 t/a 排放 浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放量 t/a 喷涂 颗粒物 10000 49.5 0.495 1.188 布袋除尘器 99 0.495 0.005 0.012 15m高1#排气筒 固化 SO2 8000 0.026 0.0002 0.0005 二级活性炭吸附 - 0.026 0.0002 0.0005 15m高2#排气筒 NOx 0.104 0.001 0.002 - 0.104 0.001 0.002 烟尘 0.016 0.0001 0.0003 - 0.016 0.0001 0.0003 VOCs 23.750 0.190 0.456 90 2.375 0.019 0.046 建设项目无组织排放大气污染物产生情况见表5-5。 表5-5 无组织排放大气污染物产生及排放情况表 污染源位置 污染物名称 产生情况 处理措施 排放情况 面源面积（m2） 面源高度（m） 产生量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 焊接车间 颗粒物 0.07 0.039 移动式焊烟净化器 0.010 0.006 1519 (49×31) 6 喷粉车间 颗粒物 0.012 0.005 - 0.012 0.005 175 (35×5) 6 2、废水 建设项目自来水用量为240t/a，主要为生活用水。 建设项目职工定员20人，按照国家《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），工业企业建筑、管理人员、车间工人生活用水定额为30～50L/人•班，本报告采用40L/人•班计，年工作300天，则生活用水为180t/a，生活污水产污系数按照0.8计算，则生活污水产生量为144t/a，废水中主要污染物浓度为COD 400mg/L，SS 200mg/L，氨氮20mg/L，总氮30mg/L，总磷4mg/L。 本项目用排水平衡见图5-2。 建设项目废水产生及排放情况见表5-6。 表5-6 废水产生及排放一览表 来源 废水量（t/a） 污染物名称 产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 治理措施 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 排放方式及去向 生活污水 192 COD 400 0.077 化粪池 320 0.061 青龙污水处理厂 SS 200 0.038 100 0.019 NH3-N 20 0.004 20 0.004 TN 30 0.006 30 0.006 TP 4 0.0008 4 0.0008 3、噪声 本项目主要高噪声设备为电焊机、空压机、风机，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），本项目主要高噪声设备见表5-7。 表5-7 本项目主要噪声设备一览表 序号 设备名称 数量 （台） 单台等效声级 （dB（A）） 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 降噪效果 （dB（A）） 1 电焊机 16 75 焊接车间 E，10 厂房隔声、设备安装减振底座，合理布局 25 2 空压机 1 85 喷涂车间 W，8 25 3 风机 2 85 W，8 25 4、固体废物 建设项目运营期产生的固废主要有：焊渣、废机油、废布袋、除尘灰、废活性炭、生活垃圾。 ①焊渣 本项目焊丝用量为2t/a，焊渣量约为0.26t/a，主要成分为金属氧化物，外卖综合利用。 ②废机油 本项目设备检修过程产生废机油，根据企业提供资料，机油补充量为0.1t/a，则更换产生废机油量为0.1t/a。 ③废布袋 本项目设1套布袋除尘器，布袋使用一段时间后空隙被堵塞，无法通过自动清灰清除，更换产生废布袋，根据企业提供资料，产生量约为0.02t/a，由环卫部门统一清运。 ④除尘灰 本项目布袋除尘器清灰产生除尘灰，主要为粉末涂料，除尘器处理掉颗粒物1.176t/a，则产生除尘灰1.176t/a。 ⑤废活性炭 本项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，企业使用活性炭的吸附量约为0.3g（有机废气）/g（活性炭），二级活性炭吸附装置吸附处理有机废气的量为0.41t/a，理论需要活性炭量为0.41/0.3=1.367t/a。活性炭吸附饱和容量按照85%计算，则实际需要活性炭的量为1.608t/a，则废活性炭的产生量为2.018t/a。 ⑥生活垃圾 本项目定员36人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，生活垃圾产生量约10.8t/a，由环卫部门定期清运。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-8。 表5-8 固废属性判定表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 是否固废 判定依据 利用途径 1 焊渣 焊接 固 金属氧化物 0.26 是 产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等 外售 2 废机油 设备检修 液 机油 0.1 是 因丧失原有功能而无法继续使用的物质 委托有资质单位安全处置 3 废布袋 废气处理 固 布袋、树脂 0.02 是 因丧失原有功能而无法继续使用的物质 外售 4 除尘灰 废气处理 固 塑粉 1.176 是 产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等 外售 5 废活性炭 废气处理 固 活性炭、有机物 2.018 是 烟气、臭气和废水净化过程中产生的废活性炭、过滤器滤膜等过滤介质 委托有资质单位安全处置 6 生活垃圾 办公、生活 固 纸屑 10.8 是 因丧失原有功能而无法继续使用的物质 环卫清运 根据《国家危险废物名录》（2016年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-9。 表5-9 危险废物属性判定表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（吨/年） 1 焊渣 一般工业废物 焊接 固 金属氧化物 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别 - 86 - 0.26 2 除尘灰 废气处理 固 塑粉 - 99 - 1.176 3 废布袋 废气处理 固 布袋、树脂 - 86 - 0.02 4 废机油 危险固废 设备检修 液 机油 T,I HW08 900-214-08 0.1 5 废活性炭 废气处理 固 活性炭、有机物 T/In HW49 900-041-49 2.018 6 生活垃圾 一般固废 办公、生活 固 纸屑 - 99 - 10.8 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告第43号）的要求，本项目危废汇总表见表5-10。 表5-10 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-214-08 0.1 设备检修 液 机油 矿物油 半年 T/In 交由资质单位处置 2 废活性炭 HW49 900-041-49 2.018 废气处理 固 活性炭、有机物 有机物 3个月 T/In

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷涂 | 颗粒物 | 49.5 | 1.188 | 0.495 | 0.005 | 0.012 | 15m高1#排气筒 |
|  | 固化 | SO2 | 0.026 | 0.0005 | 0.026 | 0.0002 | 0.0005 | 15m高2#排气筒 |
|  |  | NOx | 0.104 | 0.002 | 0.104 | 0.001 | 0.002 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.016 | 0.0003 | 0.016 | 0.0001 | 0.0003 |  |
|  |  | VOCs | 23.750 | 0.456 | 2.375 | 0.019 | 0.046 |  |
|  | 焊接车间 | 颗粒物 | 无组织 | 0.07 | 无组织 | 0.006 | 0.010 | 大气环境 |
|  | 喷涂车间 | 颗粒物 | 无组织 | 0.012 | 无组织 | 0.005 | 0.012 | 大气环境 |
| 水污染物 | 污染物名称 | 废水量(t/a) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 192 | 400 | 0.077 | 320 | 0.061 | 青龙污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.038 | 100 | 0.019 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20 | 0.004 | 20 | 0.004 |  |
|  |  | 总氮 |  | 30 | 0.006 | 30 | 0.006 |  |
|  |  | 总磷 |  | 4 | 0.0008 | 4 | 0.0008 |  |
| 固体废物 | 类别 | 产生量(t/a) | 处理处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量(t/a) | 备注 |
|  | 焊渣 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 统一 外售 |
|  | 除尘灰 | 1.176 | 0 | 1.176 | 0 |  |
|  | 废机油 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 委托 处置 |
|  | 废活性炭 | 2.018 | 2.018 | 0 | 0 |  |
|  | 废布袋 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 环卫 清运 |
|  | 生活垃圾 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 本项目主要高噪声为电焊机、空压机、风机等设备运行时产生的噪声，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目租赁南京市江宁区唐建兴仓储服务中心位于南京市江宁区淳化街道青山社区杨四队的厂房进行生产。施工期主要为设备安装调试，施工期较短，工程量不大，施工期对周围环境影响较小。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 建设项目废气主要来自焊接烟尘（G1）、喷粉废气（G2）、固化废气（G3），焊接烟尘、喷粉废气主要污染物均为颗粒物，固化废气主要污染物为SO2、NOx、烟尘、VOCs。 建设项目焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集处理后在焊接车间无组织排放，喷粉废气经喷房侧壁管道微负压收集后进入布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒排放，固化废气经烘箱密闭收集间接风冷后进入二级活性炭吸附装置处理后通过15m高2#排气筒排放。建设项目废气处理措施示意见图7-1。 图7-1 废气处理措施示意图 （1）有组织废气 建设项目有组织废气为喷粉废气和固化废气。 ①布袋除尘器 布袋除尘装置已在众多环保工程中广泛应运，其除尘技术成熟，除尘工艺可靠，主要利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。 布袋除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋,在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。考虑到熔化炉产生的烟气温度高，火星多，含尘量高的特点，本项目采用风冷方式进行降温处理，能有效阻灭火星，降低烟尘温度，滤除部分粗颗粒粉尘，达到保护滤袋的目的。 根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(第一批)，布袋除尘器的除尘效率通常可以达到99％以上。建设项目颗粒物经布袋过滤后灰尘积附在滤袋的内表面上，而洁净的空气则穿过滤袋，汇集到排气筒排入大气环境。经布袋除尘器处理后，1#排气筒颗粒物排放速率0.005kg/h、排放浓度0.495mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。因此，建设项目布袋除尘器处理方式可行。对周围大气环境影响较小。 ②二级活性炭吸附装置 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。一般情况下，二级活性炭吸附装置对有机物的去除率可达90%以上。 活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。炭分子筛式新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。二级活性炭吸附装置对有机废气的去除率可达90%以上。经过处理后有机废气排放可达相应排放标准限值，与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013年5月24日实施）相符。本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多化工企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。活性炭吸附罐中活性炭颗粒使用一定时间后会吸附饱和而失活，此时不再适用于废气处理，因此需定期更换吸附罐内活性炭颗粒。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求，“进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3”、“进入吸附装置的废气温度宜低于40℃”。本项目固化废气中烟尘浓度为0.016mg/m3（＜1mg/m3），可满足要求；固化废气先经间接风冷冷却至40℃以下，可满足要求。 同时根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年 第31号）： “对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。”本项目有机废气浓度为23.750mg/m3，属于低浓度VOCs废气，且废气均不具备回收价值，拟采用二级活性炭吸附装置处理，更换产生的废活性炭委托有资质单位安全处置，工艺技术合理、可行。 为避免活性炭吸附装置产生二次污染，拟加强活性炭装置日常的管理，具体如下： 1）设置专人专岗负责活性炭吸附装置的日常管理，每月监测一次； 2）定期更换活性炭颗粒并做好记录，备查； 3）在废气处理过程中，必须由专业监测单位跟踪监测相关数据，以确保处理效率。 4）在活性炭更换过程中，更换的活性炭必须密封储存，及时委托危险废物处置单位进行处置，防止活性炭吸附的有机废气解析出来，造成二次污染。 5）应定期更换活性炭，建议建设单位设置备用活性炭吸附装置，可确保在更换活性炭、设备故障等情况下，对生产废气进行有效的处理。 6）建立使用及更换活性炭的台账，记录使用量及更换时间。 经二级活性炭装置处理后，2#排气筒VOCs排放速率0.019kg/h、排放浓度2.375mg/m3，达到参照执行的《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业标准要求。因此，建设项目二级活性炭装置处理方式可行。对周围大气环境影响较小。 （2）无组织废气 建设项目无组织废气为焊接烟尘及喷涂车间未被捕集的废气。 移动式焊烟净化器通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，最后经风口排出。 移动式焊烟净化器处理效率约95%，能大量去除焊接烟尘，减少无组织排放，处理后焊接车间颗粒物排放情况为0.010t/a、0.006kg/h。 建设项目无组织废气排放情况见表5-5。 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2008）确定大气环境防护距离，计算结果见表7-1。 表7-1 大气环境防护距离计算 污染源位置 污染物 名称 1小时浓度标准(mg/m3) 排放速率（kg/h） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） 计算结果 （m） 焊接车间 颗粒物 0.45 0.006 49 31 6 无超标点 喷粉车间 颗粒物 0.45 0.005 35 5 6 无超标点 由上表可知，采用导则推荐的SCREEN-3模型计算得到，本项目无组织排放无超标点，因此不需要设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 卫生防护距离计算各参数的取值见表7-2。 表7-2 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470* 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021* 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85* 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84* 0.84 0.76 注：*为本项目计算取值。 经计算，本项目卫生防护距离见表7-3。 表7-3 大气污染物卫生防护距离计算值 位置 污染物 污染物排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 计算参数 计算值 卫生防护距离（m） Cm (mg/m3) A（m） B（m） C（m） D（m） L（m） 焊接车间 颗粒物 0.006 1519 0.45 470 0.021 1.85 0.84 3.344 50 喷粉车间 颗粒物 0.005 175 0.45 470 0.021 1.85 0.84 1.049 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，确定建设项目卫生防护距离为分别以焊接车间、喷粉车间为执行边界50m所形成的包络线范围。焊接车间距离最近居民点56m、喷涂车间距离最近居民点112m，在此范围内主要为工业企业、道路，因此无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。因此，本项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 建设项目实行“雨污分流”，雨水经收集后排入雨水管网；建设项目无生产废水产生和排放，生活污水192t/a经化粪池预处理后，达到青龙污水处理厂进水水质要求后，由环卫部门清运至青龙污水处理厂集中处理，尾水排入索墅东河。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD的处理效率约20%，对SS的去除率约50%。本项目依托租赁方已建化粪池，可满足要求。 青龙污水处理厂位于南京市江宁区淳化街道青龙社区，占地面积约3.33亩，总建筑面积1500平方米。规划服务面积10.08平方米，于2017年11月投入运营。青龙污水处理厂设计处理量为1000t/d，采用水解酸化池+A2/O+二沉池+混凝沉淀池+转盘滤池+消毒池等处理工艺，具体见图7-2。 图7-2 污水处理工艺流程图 水解酸化预处理作为提高废水可生化性、增强处理工艺抗水质水量冲击能力的有效手段，收到国内外很多污水处理厂特别是工业废水处理厂的青睐。水解酸化的理论基础为Zeikus等人提出了厌氧消化四类群理论，即水解阶段、酸化阶段、产乙酸阶段、产甲烷阶段。根据以上理论，水解酸化实际上是厌氧消化过程的前两个阶段，即水解阶段和酸化阶段。水解阶段，废水中的高分子或环状有机物在胞外酶的作用下被断链或开环，转为能够透过细胞膜的小分子有机物并被转移进入细胞内;酸化阶段，进入细胞的小分子有机物被进一步转化为更简单的化合物(有机酸、醇类、乳酸等)并分泌到细胞外。 A2/O即厌氧-缺氧-好氧，是一种常用的污水处理工艺，可用于二级污水处理或三级污水处理，以及中水回用，具有良好的脱氮除磷效果。首段厌氧池，流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥，本池主要功能为释放磷，使污水中磷的浓度升高，溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的BOD5浓度下降；另外，NH3-N因细胞的合成而被去除一部分，使污水中的氨氮浓度下降，但NO3-N含量没有变化。在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入大量NO3-N和NO3-N还原为N2释放至空气，因此BOD5浓度下降，NO3-N浓度大幅度下降，而磷的变化很小。在好氧池中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氮被氨化继而被硝化，使NH3-N浓度显著下降，但随着消化过程使NO3-N的浓度增加，磷随着聚磷菌的过量摄取，也以较快的速度下降。A2/O工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能，脱氮的前提是NO3-N应完全硝化，好氧池能完成这一功能，缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。 青龙污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入索墅东河。 青龙污水处理厂处理能力为1000t/d，本项目污水排放量为0.64t/d，在污水处理厂的处理能力范围内。本项目经化粪池预处理的生活污水可达到青龙污水处理厂进水水质要求，对污水处理厂的正常运行影响较小。本项目所在区域目前尚未铺设污水管网，产生污水可委托专业单位清运至青龙污水处理厂集中处理。因此本项目废水清运至青龙污水处理厂集中处理是可行的，达标尾水排入索墅东河，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 建设项目主要噪声源为电焊机、空压机、风机等设备运行时的噪声，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表7-4； 表7-4 噪声预测评价结果（单位：dB（A）） 测点编号与测点位置 贡献值 执行标准 昼 昼 东厂界 49.4 60 达标 南厂界 43.1 60 达标 西厂界 42.9 60 达标 北厂界 41.2 60 达标 本项目选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备，在支架下面安装减震设施；部分高噪声设备等，添加吸声板、隔声防护装置，再经过厂房隔声及距离减震后，项目厂界噪声值较小。企业为单班制，夜间不进行生产，因此，根据上表噪声预测可知，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此对周边声环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 建设项目营运期固废焊渣、除尘灰外售综合利用，废机油、废活性炭委托有资质单位安全处置，废布袋、生活垃圾由当地环卫部门收集后统一处置。 建设项目固废利用处置情况详见表7-5。 表7-5 建设项目固体废物利用处置情况一览表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 焊渣 焊接 一般工业固废 86 0.26 外售综合利用 - 2 除尘灰 废气处理 99 1.176 - 3 废机油 设备检修 危险固废 HW08（900-214-08） 0.1 委托处置 - 4 废活性炭 废气处理 HW49（900-041-49） 2.018 - 5 废布袋 废气处理 一般工业固废 86 0.02 环卫清运 环卫部门 6 生活垃圾 办公、生活 一般固废 99 10.8 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。 因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。 厂区内一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （4）应设计渗滤液集排水设施。 （5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 （6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，应做到防漏、防渗。厂区危废堆场设计满足以下要求： （1）江宁区地质结构稳定，地震频度低，强度弱，地震烈度在7度以下； （2）项目所在地近3～5年内最高地下水位为1.88米，低于危废贮存设施底部； （3）本地区不属于易遭受严重自然灾害影响的地区； （4）本区域全年主导风向为东南风及东风，居民区位于其上风向； （5）采取了防渗措施，已建设防渗地坪，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）。 本项目危废危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7-6。 表7-6 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 产生量（t/a） 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废堆场 废机油 0.1 HW08 900-214-08 厂房东北侧 10m2 桶装 0.5t 半年 2 废活性炭 2.018 HW49 900-041-49 桶装 1.0t 3个月 危险固废的暂存方案： 本项目危废堆场占地面积10m2，危废堆场所在区域往来人员较少，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，危险废物暂存场渗透系数达1.0×10-10厘米/秒。 本项目拟采用5kg塑料桶储存危废，每只桶占地面积约为0.05m2。本项目废机油0.1t/a，废活性炭2.018t/a，最大储存量约为0.555t，共使用111只桶，按照单层考虑，所需暂存面积约为5.55m2。本次项目设置的10m2危废暂存区可以满足贮存需求。 建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的固废暂存库。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 本项目须强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行妥善处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷涂 | 颗粒物 | 喷粉室侧壁管道微负压收集进入布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒排放 | 处理效率99%，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  | 固化 | SO2、NOx、烟尘、VOCs | 管道密闭收集进入二级活性炭吸附装置处理后通过15m高2#排气筒排放 | VOCs处理效率90%，满足参照执行《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业标准要求，SO2、NOx、烟尘满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准 |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器处理后在焊接车间内无组织释放 | 除尘效率95%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 化粪池 | 满足青龙污水处理厂进水水质要求 |
| 固体废物 | 焊接 | 焊渣 | 外售 | 安全处置 |
|  | 废气处理 | 除尘灰 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托处置 |  |
|  | 设备检修 | 废机油 |  |  |
|  | 废气处理 | 废布袋 | 环卫清运 |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 建设项目主要噪声源为电焊机、空压机、风机等设备运行噪声，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

环保“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 建设项目“三同时”验收一览表如下。 表8-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 项目名称 年产3000套办公家具项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 喷涂 颗粒物 布袋除尘器1套，风机风量10000m3/h 处理效率99%，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 6 与项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 固化 SO2、NOx、烟尘、VOCs 二级活性炭吸附装置1套，风机风量8000m3/h VOCs处理效率90%，满足参照执行《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业标准要求，SO2、NOx、烟尘满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准 10 焊接 颗粒物 移动式焊烟净化器1套，车间通风 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 1 喷涂车间 颗粒物 车间通风 依托租赁方 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总氮、总磷 化粪池1座 达到青龙污水处理厂接收要求 依托租赁方 噪声 生产设备 — 建筑墙体隔声、安装减振底座、距离衰减等 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 2 固废 生产过程 危险固废 危险固废堆场10m2 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求 2 一般固废 一般固废暂存场10m2 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — — 清污分流、排污口规范化设置 预留雨水接管口、污水接管口 符合环保要求 依托租赁方 “以新带老”措施 — — 总量平衡具体方案 建设项目有组织排放大气污染物总量为颗粒物0.0123t/a（含烟尘0.0003t/a）、SO2 0.0005t/a、NOx 0.002t/a、VOCs 0.046t/a，在江宁区范围内平衡；无组织排放大气污染物总量为颗粒物0.022t/a，仅作为考核量；废水量192t/a、COD 0.061t/a、SS 0.019t/a、氨氮0.004t/a、总氮0.006t/a、总磷0.0008t/a，纳入青龙污水处理厂总量范围内，最终排入外环境的量为：废水量192t/a、COD 0.010t/a、SS 0.002t/a、氨氮0.001t/a、总氮0.003t/a、总磷0.0001t/a；固废均得到有效处置。 — 区域解决问题 — — 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 建设项目不设大气环境防护距离，设置分别以焊接车间、喷涂车间为边界50m所形成的包络线范围为卫生防护距离，该范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，满足卫生防护距离的要求。 — 环保投资合计 21

# 九、结论和建议

一、结论 1、项目概况 中建八局第三建设有限公司拟投资220万元，租赁南京市江宁区唐建兴仓储服务中心位于南京市江宁区淳化街道青山社区杨四队的厂房，租赁总建筑面积10080m2，建设箱式房生产项目。建设项目预计于2019年1月建成投产，投产后将形成年产箱式房4000间的生产规模。 建设项目不设食堂、宿舍、浴室等。 2、项目符合产业政策要求 根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本（修正））》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策要求。本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 该项目已于2018年通过南京江宁区行政审批局的备案（2018-320115-33-03-563915），并准予开展有关工作。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 3、项目选址可行、与规划相符 建设项目位于江苏省南京市江宁区淳化街道青山社区杨四队，主要从事箱式房生产。根据经营场所证明，租用厂房非住宅用房，本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。因此，项目建设符合规划要求。 通过对本项目的影响预测分析，项目建成后对周边环境影响较小，不会降低项目区域的环境功能区划，项目选址是合理的。 4、项目符合其他相关政策 项目与所在地相关生态红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单均相符，与《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知相符。 5、环境质量现状 （1）大气环境质量现状：项目所在地大气环境SO2、CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，NOX、O3、PM2.5、PM10等不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。 （2）地表水质量现状：索墅东河PH、水温、COD、SS、氨氮、总磷、石油类均达到地表水IV类水质标准及水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。 （3）声环境质量现状：项目所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类相关标准，声环境质量较好。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 6、达标排放与影响分析 （1）废气 建设项目废气主要为焊接烟尘、喷粉废气、固化废气。其中焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集处理后在焊接车间内无组织排放；喷粉废气经喷粉室侧壁管道微负压抽风收集进入布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒排放；固化废气经管道密闭收集进入二级活性炭吸附装置处理后通过15m高2#排气筒排放。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，本项目不设置大气环境防护距离。设置分别以焊接车间、喷涂车间为执行边界50m所形成的包络线范围为卫生防护距离，该范围内无环境敏感目标。针对生产车间产生的无组织废气要求建设单位加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。因此，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水 本项目实行“雨污分流”，雨水经厂区雨水管网收集就近排入水体，废水主要为生活污水，经化粪池预处理达到青龙污水处理厂进水水质要求后，清运至青龙污水处理厂集中处理，尾水排入索墅东河，对周围环境影响较小。 （3）噪声 建设项目主要噪声源为电焊机、空压机、风机等设备运行时的噪声，单台噪声设备的噪声值为75～85dB（A），经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固废 建设项目产生的废焊渣、除尘灰外售综合利用；废机油、废活性炭委托有资质的单位安全处置；废布袋、生活垃圾由环卫部门定期清运。固废均得到有效处置。 通过上述措施处理后，项目产生的固废均可得到有效的处理处置，不产生二次污染，固废处置措施方案可行，对周围环境影响较小。 7、总量控制 建设项目有组织排放大气污染物总量为颗粒物0.0123t/a（含烟尘0.0003t/a）、SO2 0.0005t/a、NOx 0.002t/a、VOCs 0.046t/a，在江宁区范围内平衡；无组织排放大气污染物总量为颗粒物0.022t/a，仅作为考核量；废水量192t/a、COD 0.061t/a、SS 0.019t/a、氨氮0.004t/a、总氮0.006t/a、总磷0.0008t/a，纳入青龙污水处理厂总量范围内，最终排入外环境的量为：废水量192t/a、COD 0.010t/a、SS 0.002t/a、氨氮0.001t/a、总氮0.003t/a、总磷0.0001t/a；固废均得到有效处置。 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，在正常运营期间，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，不会给周围环境产生大的影响，项目对周围环境的影响是可以控制在环境保护许可的范围内，因此从环境保护的角度来看项目选址和建设是可行的。 上述结论是在中建八局第三建设有限公司提供的经营范围、规模及相应的排污情况的基础上作出的评价结论，如果建设项目经营范围、规模和排污情况有所变化，中建八局第三建设有限公司应按审批部门的要求另行申报审批。 二、建议与要求 1、加强环保设备的定期维护，要合理布局高噪声设备，加强车间通风； 2、加强工作人员安全教育，增强安全生产意识，提高保健待遇，增强体质； 3、加强厂内清扫，减少厂内扬尘产生； 4、项目如需扩大生产规模，需向当地审批部门重新申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

钢材

图例：

G——废气

N——噪声

S——固废

焊接

固化

G1、S1、N

成型

G2、N

喷粉

成品

G3

拼装

焊丝、CO2

粉末涂料

门、窗户

化粪池

240

损耗48

192

青龙污水处理厂

图5-2  建设项目用排水平衡图（t/a）

生活用水

192

焊接烟尘

移动式焊烟净化器

无组织释放

集气罩

喷粉废气

布袋除尘器

15m高1#排气筒

侧壁管道微负压抽风

固化废气

二级活性炭吸附装置

15m高2#排气筒

密闭收集

废水

格栅/调节池

旋流沉砂罐

水解酸化池

厌氧池

缺氧池

好氧池

二沉池

混凝澄清池

转盘滤池

消毒池

索墅东河

次氯酸钠

PAC

PAM

污泥回流

硝化液回流

剩余污泥

泵

空气

污泥

污泥浓缩池

上清液

污泥处置单位

板框压滤机

泵

外运

滤液

集砂斗

滤液

泵