建设项目环境影响报告表

项目名称：	木材加工、木屑颗粒生产及销售项目

建设单位：        沭阳县宏正利木制品厂

编制日期： 2019年2月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 木材加工、木屑颗粒生产及销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳县宏正利木制品厂 |
| 法人代表 | 丁训奇 | 联系人 | 丁训奇 |
| 通讯地址 | 沭阳县万匹乡工业园 |
| 联系电话 | 1305****390 | 传真 | —— | 邮政编码 | 223645 |
| 建设地点 | 沭阳县万匹乡工业园 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案[2019]4号 |
| 建设性质 | 新建（补办环评） | 行业类别及代码 | C2019其他木材加工 C2542 生物质致密成型燃料加工 |
| 占地面积（平方米） | 2666.67 | 绿化面积（平方米） | 400m2 |
| 总投资（万元） | 150 | 其中：环保投资（万元） | 26 | 环保投资占总投资比例 | 17.3% |
| 评价经费（万元） | — | 预期投产日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 主要原辅材料：P2表1-1。 主要设施：见P2表1-3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（万吨/年） | 0.3225 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 50 | 天然气（标立方米/年） | — |
| 蒸汽（吨/年） | — | 燃煤（吨/年） | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 全厂雨污分流，雨水进入雨水管网后排放；本项目不产生工业废水，生活废水产生量为180t/a，经地埋式污水处理设施处理达标后用于厂区绿化，不外排。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备 表1-1 项目主要原辅材料消耗情况表 序号 名称 物质状态 来源 消耗量 1 木材加工下脚料 固态 外购 7503t/a 2 锯末 固态 外购 15006t/a 3 双氧水 液态 外购 500t/a 4 片碱 固态 外购 50t/a 表1-2 建设项目主要原辅料理化特性、毒理毒性 序号 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理性质 1 双氧水 无色透明液体，有微弱的特殊气味，溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚，是强氧化剂。在pH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解。 不燃 / 2 片碱 氢氧化钠，白色不透明固体，易潮解，熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水=1）2.12，饱和蒸气压0.13kPa（739℃） 不燃 / 表1-3 建设项目主要生产设备表 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 备注 1 木屑颗粒机 — 4 外购 2 粉碎机 — 18 外购 3 破碎机 — 2 外购 4 筛分机 — 6 外购 5 漂白锅 2.5×1.5×1.5m 1 外购 6 漂白机 — 1 外购 |

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 为了满足市场需求，沭阳县宏正利木制品厂投资50万元人民币，在沭阳县万匹乡工业园租赁厂房及配套用房，占地面积2666.67m2，建筑面积2000m2。新购置木粉粉碎机、筛粉机、漂白机、制粒机等设备，项目建成投产后，将形成年产木质纤维粉15000吨、木屑颗粒7500吨的生产能力，本项目已于2019年1月7日至沭阳县发改局完成项目备案（沭发改备[2019]4号）。 2018年8月9日沭阳县环境保护局对该企业现场检查，现场记录的情况为：现场检查项目于2016年12月建成投产，项目至今未依法报批环境影响评价文件。沭阳县环境保护局出具了《行政处罚决定书》（沭环罚决字[2018]229号），对企业擅自开工建设的违法行为处以15000元的罚款，责令建设单位停产整改。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，沭阳县宏正利木制品厂委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制其“木材加工、木屑颗粒生产及销售项目”环境影响报告表。我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、地理位置及周边环境概况 本项目地块位沭阳县万匹乡工业园2158厂房北侧、原万桑红薄膜有限公司西侧。具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 3、项目“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 ①江苏省生态红线区域保护规划 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15 种类型。对照沭阳县生态红线布局图（见附图4），与本项目最近的生态红线区域主要为古泊河（沭阳县）清水通道维护区，本项目不在生态红线范围内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求。古泊河（沭阳县）清水通道维护区区域见表1-4。 表1-4 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区区域保护表 地区 名称 主导生态功能 范围 方位 与本项目最近距离 沭阳县 古泊河（沭阳县）清水通道维护区 水源水质保护 古泊河及两岸各100米范围 N 2.6km ②江苏省国家级生态保护红线规划 《江苏省国家级生态保护红线规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域根据陆域和海域划分为两部分，其中陆域生态保护红线分为自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域，海域生态保护红线分为自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域，沭阳县范围内的生态保护区见表1-5。 表1-5 江苏省陆域生态保护红线区域名录 所在行政区域 生态保护红线名称 类型 地理位置 区域面积（平方公里） 市级 县级 宿迁市 沭阳县 淮沭河第一饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 取水口坐标：118°43′39″，34°04′21″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 10.14 宿迁市 沭阳县 淮沭河第二饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 取水口坐标：118°43′2″，34°03′40″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸 背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 11.40 本项目不在沭阳县国家级生态保护红线规划范围内，因此，本项目的建设不违背《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上限 本项目用水取自当地自来水，厂址位于沭阳县万匹乡工业园，区域靠近古泊河、淮沭新河，附近水系发达、水量充足，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会消耗较多土地资源。 （4）环境准入负面清单 ①与产业政策的相符性分析 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 ②“二六三”相符性分析 对照《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目为其他木材加工业和生物质致密成型燃料加工业，不属于“263行业”中所涉及的重点行业，且本项目生产过程中产生的废气采取有效处理措施后，废气能够有效去除，对环境影响较小。因此，本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求。 ③规划相符性分析 本项目位于沭阳县万匹乡工业园，本项目用地为工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 ④宿迁市环保准入和负面清单分析 本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）中禁止和限制发展产业名录。 本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 4、产品方案 本项目建成投产后，产品方案详见表1-6。 表1-6 建设项目产品方案 产品名称 产量 年运行时间 木质纤维粉 15000吨 2400h 木屑颗粒 7500吨 2400h 5、公辅工程 （1）供水 （1）给排水 本项目总用水为3225t/a，来自当地自来水管网。 本项目不产生工业废水，只产生生活污水，生活污水产生量为180t/a，生活污水经地埋式污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化。 （2）供电 建设项目用电量约为50万千瓦时/a，由市政电网提供。 （3）绿化 本项目占地面积为2666.67m2，绿化面积为200m2，绿化覆盖率为7.5%。 （4）储运工程 建设项目公用工程一览见表1-7。 表1-7 建设项目公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 漂白车间 100m2 建筑面积，1F 破碎车间 400m2 建筑面积，1F 粉碎筛分车间 700m2 建筑面积，1F 制粒车间 420m2 建筑面积，1F 辅助工程 办公楼 100m2 建筑面积，2F 公用工程 给水 3225t/a 来自园区自来水管网 排水 - 其中生活污水100t/a经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化 供电 50万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 原料和成品仓库 420m2 建筑面积，1F 环保工程 废气 整体密闭集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（1#） 收集效率98%，处理效率99% 本次新增一套，风量为5000m3/h，达标排放 整体密闭集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（2#） 收集效率98%，处理效率90% 本次新增一套，风量为5000m3/h，达标排放 整体密闭集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（3#） 收集效率98%，处理效率90% 本次新增一套，风量为5000m3/h，达标排放 废水 地埋式污水处理设施 处理能力为0.6m3/d 新增一个，达标排放 噪声 隔声、减振 降噪量20dB（A） 新增，达标排放 固废 一般固废堆场 10m3 新增一座，妥善处置 危废暂存间 50m3 新增一座，妥善处置 垃圾桶 若干 - 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员15人。每天工作8小时，单班制，每年工作300天。 建设项目不提供食宿。 7、厂区平面布置 本项目总平面布置原则：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；生产物流顺畅，运费能耗最小；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。 厂内包含2栋建筑，包含四个生产车间和办公楼。办公楼位于西侧，两个生产车间以东西方向布置，从西向北依次为漂白车间、破碎车间、制粒车间和粉碎筛分车间。仓库在办公楼的北侧。纵观总厂区平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输。 厂区具体平面布置详见附图三。本项目厂区平面布置详见附图3。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于未批先建，已经被沭阳县环保局处罚。不存在与本项目有关的原有污染情况与主要环境问题，无遗留环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.31m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.3mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭新河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭新河 淮沭新河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭新河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭新河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有沭阳闸，该闸对淮沭新河的流量进行适时的调节。淮沭新河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭新河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭新河，平时，淮沭新河之水由闸控制，由于淮沭新河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭新河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。岔流河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4、生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2017年，全县完成地区生产总值（GDP）770.14亿元，按可比价计算增长7.4%。其中，一产增加值94.39亿元，增长2.7%；二产增加值352.48亿元，增长7.8%；三产增加值323.27亿元，增长8.4%。三次产业结构调整为12.2：45.8：42.0，其中一产比重下降0.9个百分点，二产比重上升0.2个百分点，三产比重提高0.7个百分点。 2017年，全县规模以上工业企业实现总产值1147.51亿元，增长11.0%；规模以上工业完成增加值239.28亿元，增长8.5%。全社会用电量48.77亿千瓦时，增长1.7%。全年实现农业总产值176.53亿元，增长2.0%；农业增加值96.17亿元，增长2.8%。全县完成固定资产投资额548.80亿元，增长9.1%。按行业分，三次产业分别完成投资15.53亿元、380.03亿元、153.24亿元，三次产业投资增速分别为276.7%、1.1%和13.6%，二产投资增速放缓。固定资产投资总体呈现“总量继续扩张、结构持续优化”的良好势头。全年实现社会消费品零售总额219.13亿元，增长10.8%。全年完成进出口总额67090万美元，增长5.1%。其中，出口58152万美元，增长13.5%；进口8924万美元，下降29.3%。主要进出口产品为木材加工类、轻纺服装类、机械电子类和轻工食品类。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、万匹乡简介 万匹乡位于江苏省沭阳县东北，地处沂河北岸，距沭阳县城20公里。东与华冲镇毗邻，南与龙庙镇接壤，西临贤官镇，北靠桑墟镇。距新亚欧大陆东桥头堡连云港80公里，距机场仅50公里。乡域面积34平方公里，辖9个行政村，34994口人，3.4亩耕地。万匹工业经济突飞猛进，以木材加工为主导产业的民营经济发展迅猛，全民创业如火如荼。目前已建成新沭灌路为中心的工业集聚区1个，全乡工业企业400余家，其中规模企业23家。2017年全乡实现工业开票销售12.79亿元，位居全县第7名，实现工业税收（国税）4868万元，位居全县第4名。产品有细木工板、多层板、木地板、出口板等七大类二十多个品种，已有宝吉塑木业、天之然木业、嘉诺木业、天宇木业、江山木业、鲁班木业、天龙木业等多家企业生产的板材出口日本、泰国、台湾等国家和地区。年加工木材达200万立方，就地消化劳力5500多人，工人月工资在3000-10000元左右。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目位于沭阳县万匹工业园，引用《沭阳县2017年环境质量报告书》中监测数据，该监测数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。 1、大气环境质量状况 根据沭阳县《2017年环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO4项基本污染物达标，PM10、PM2.52项基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。 表3-1 2017年沭阳县环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 19 60 31.7 达标 NO2 15 40 37.5 达标 PM10 77 70 110 不达标 PM2.5 49 35 140 不达标 O3 日最大8小时平均浓度 75 160 46.88 达标 CO 24小时平均浓度 1202 4000 30.05 达标 2、水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为万公河。万公河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。根据沭阳县环境监测站2017年的监测数据，万公河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站2017年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目建设地区环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 郝口 N 2081 30户/90人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 下湾村 NE 1288 200户/600人 杜庄 NE 1879 100户/300人 花园村 NE 2278 100户/300人 汪刘 NE 2193 40户/120人 铁匠村 NE 2302 50.户/150人 汪刘村 NE 2486 70户/210人 汤圩村 NE 866 130户/390人 闻圩 NW 1326 30户/90人 张寨 NW 1802 70户/210人 龙树 NW 2161 110户/330人 文集村 NW 2444 230户/690人 贤北村 NW 1691 100户/300人 租圩 NW 1637 40户/120人 刘庄 NW 2698 90户/270人 蒋圩 NW 2820 200户/600人 于庄 NW 2192 100户/300人 元兴村 NW 2709 240户/720人 马湖村 NW 3005 300户/900人 汤圩 W 1135 150户/450人 蔡庄 W 2500 240户/720人 胡庄 SW 2091 320户/960人 陈圩 SW 2754 300户/900人 万北村 E 1766 200户/600人 小吴庄 SE 1185 50户/150人 万匹村 SE 2147 500户/1500人 万匹乡 SE 2322 500户/1500人 胡庵村 SE 1978 240户/720人 三圩村 SE 2453 80户/240人 水环境 古泊河 N 2600 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 万公河 E 180 小型 声环境 厂界外1米 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 μg/Nm3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，万公河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 SS TP 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤30 ≤0.2 ≤0.05 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值（等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 建设项目产生废气中粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，具体标准见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2、水污染物排放标准 建设项目无生产废水产生，项目废水主要为生活污水，生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，具体标准见表4-5。 表4-5 城市污水再生利用绿地灌溉水质标准 污染物 水质要求(mg/L) 标准来源 pH 6~9 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） 氨氮 ≤20 五日生化需氧量（BOD5） ≤20 COD ≤200 SS ≤100 3、厂界噪声执行标准 设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准限值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间 夜间 标准来源 3 60dB（A） 50dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固废 本项目产生的一般废物的贮存和处置评价采用《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单(公告2013年第36号)。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投产后，污染物排放总量见下表。 表4-7 本项目污染物排放总量表单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 外排环境量 排放去向 废水 废水量 180 180 0 0 厂区绿化 COD 0.063 0.063 0 0 SS 0.045 0.045 0 0 氨氮 0.0054 0.0054 0 0 总磷 0.00054 0.00054 0 0 废气 有组织 粉尘 8.91 8.822 — 0.088 大气 无组织 粉尘 0.055 0 — 0.055 固废 一般工业固废 11.072 11.072 — 0 零排放 危险废物 5.5 5.5 — 0 生活垃圾 2.25 2.25 — 0 废水：本项目生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排，不申请总量。 废气：本项目有组织排放的废气为粉尘0.088t/a，向沭阳县环保局申请总量，在沭阳县区域内平衡。 固废：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 |
| --- | --- |

# 五、建设项目工程分析

施工期工程分析： 本项目租赁沭阳县工业园区2158厂房，项目已经建成，因此，本项目不对施工期进行评价。 营运期工程分析： 木质纤维粉生产线 木质纤维粉生产线见图5-1。 图5-1 木质纤维粉生产线 工艺流程简述 （1）反应锅漂白：生产车间内设置有一个规格为2.5×1.5×1.5m的反应锅，将外购木粉加入反应锅内，过程中反应锅需同时加入0.1t双氧水、0.005t片碱和0.1t水（用于稀释）与0.5t木粉共同反应漂白木粉，此过程为放热反应不需要采用外部加热。漂白过程中锅内温度可达到50～60℃，单次投料量为400～500kg，部分产品只需加水湿润即可，无需漂白。在此过程中不会产生生产废水，会产生噪声（N1）、双氧水雾（G1）； （2）自然晾干：将漂白后的木粉进行自然通风干燥； （3）粉碎：将自然晾干后的木粉用研磨机进行粉碎处理，粉碎是在密闭设备内进行加工，运行期间设备内无粉尘溢出，故收集率可达100％，磨粉机通风口采用设备自带的布袋除尘器。此工序主要为设备运转时产生的噪声（N2）； （4）筛分：将粉碎后的木粉，送入筛粉机。此工序会产生噪声（N3）及粉尘（G3）； （5）打包：对粉碎后的木粉进行打包； （6）成品入库：成品木质纤维粉入库，待售。 2.木屑颗粒生产线 木屑颗粒生产线见图5-2。 图5-2 木屑颗粒生产线 工艺流程简述： （1）破碎：由于木材加工下脚料较大，需要通过破碎机将原料进行破碎，废木屑无需破碎。破碎后的碎料粒径较大，此工序会产生噪声（N4）及粉尘（G4）； （2）粉碎：破碎后的碎粒原料尺寸仍较大，需要粉碎细化至 3-8mm才能满足压块成型工艺要求。粉碎是在密闭设备内进行加工，运行期间设备内无粉尘溢出。此工序会产生噪声（N5）及粉尘（G5）； （3）制粒：粉碎后的物料均匀送入颗粒机内进行制粒形成木屑颗粒。制粒过程通过原料与压辊、模板之间的挤压、摩擦作用产生大量热量，使物料温度维持在80-130℃，从而对原料纤维进行软化和灭菌，整个制粒过程无需外加热源。此工序会产生噪声（N6）及粉尘（G6）； （5）打包：对木屑颗粒进行打包； （6）成品入库：成品木屑颗粒入库，待售。 主要污染工序： 施工期： 无。 营运期： 1.废气 （1）反应锅漂白工序（G1） 高浓度过氧化氢有强烈的腐蚀性，吸入该蒸汽或雾对呼吸道有一定的刺激性。此类废气较少，本环评不做定量分析。 破碎工序粉尘（G4） 木屑颗粒生产线的破碎工序有少量粉尘产生，参照同类型行业，破碎过程粉尘产生量以下脚料用量的0.01%计，木屑颗粒生产线的原料木材下脚料使用量为7503吨/a，则破碎工序粉尘产生量约为0.75t/a。企业拟采取整体密闭集气罩收集后通过脉冲式布袋除尘器处理，处理达标后最终通过15m高排气筒（1#）排放。本项目年工作时间为2400h，引风机风量按照5000m3/h计，整体密闭集气罩的罩为全包围结构，基本是一个整体，严密性强，收集效率为98%，布袋除尘器处理效率为99%，则粉尘有组织产生量0.735t/a，有组织排放量为0.007t/a，经1#高排气简排放，未收集部分0.015t/a。 （3）粉碎工序粉尘（G2、G5） 本项目木质纤维粉和木屑颗粒生产线的粉碎工序均有粉尘产生，参照同类型行业，粉碎工序粉尘产生量以粉碎用科量的0.02%计，粉碎料量约为22509吨/a，则粉尘产生量约为4.5t/a。本项目粉碎过程密闭，产生的粉尘通过排风口直接进入脉冲式除尘装置处理，后通过15m高排气筒（2#）排放，除尘效率以99%计，配套引风机风量为5000m3/h，则经处理后粉尘排放量为0.045t/a，处理达标后通过2#排气筒排放。 筛分工序粉尘（G3） 木质纤维粉生产线的筛分工序有粉尘产生，参照同类型行业，粉碎工序粉尘产生量以粉碎用料量的0.02%计，木质纤维粉生产线的粉碎用料量15006t/a，则粉尘产生量约为3t/a，企业拟采取整体密闭集气罩收集后通过脉冲式布袋除尘器处理，处理达标后最终通过15m高排气筒（2#）排放。本项目年工作时间为2400h，引风机风量按照5000m3/h计，整体密闭集气罩的罩为全包围结构，基本是一个整体，严密性强，收集效率为98%，布袋除尘器处理效率为99%，则粉尘有组织产生量2.94t/a，有组织排放量为0.029t/a，经2#高排气简排放，未收集部分0.06t/a。 （5）制粒工序粉尘（G6） 投加粉料在制粒机内被压制成型，该过程中有粉尘产生，参照同类型行业，制粒工序粉尘产生量以用料量的0.01%计，木项目制粒工序投加料量约为7503万吨/a，则粉尘产生量约为0.75t/a，本项目年工作时间为2400h，引风机风量按照5000m3/h计，整体密闭集气罩的罩为全包围结构，基本是一个整体，严密性强，收集效率为98%，布袋除尘器处理效率为99%，则粉尘有组织产生量0.735t/a，有组织排放量为0.007t/a，经3#高排气简排放，未收集部分0.015t/a。 表5-1 建设项目有组织废气产生及排放汇总表 排放源 产生工序 污染物名称 产生状况 治理措施 去除效率（%） 排放状况 排放时间（h） 浓度 (mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量(t/a) 1#排气筒 破碎 粉尘 61.25 0.306 0.735 整体密闭集气罩+布袋除尘器 99 0.613 0.003 0.007 2400 2#排气筒 粉碎 粉尘 375 1.875 4.5 设备自带布袋除尘器 99 3.75 0.019 0.045 2400 筛分 粉尘 245 1.225 2.94 整体密闭集气罩+布袋除尘器 99 2.45 0.012 0.029 2400 3#排气筒 制粒 粉尘 61.25 0.306 0.735 整体密闭集气罩+布袋除尘器 99 0.613 0.003 0.007 2400 表5-2 建设项目无组织大气污染物排放情况表 排放源 产生工序 污染物名称 污染物排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 破碎车间 破碎 粉尘 0.015 0.006 400 8 筛分车间 筛分 粉尘 0.025 0.125 700 8 制粒车间 制粒 粉尘 0.015 0.006 420 8

2、废水 建设项目用水主要为员工生活用水及生产用水，生活污水经地埋式污水处理设施处理后，用于厂区绿化，不外排。 （1）生活用水 本项目职工定员15人，年工作300天，厂区内不提供食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），用水定额按50L/人·d，则生活用水量为225t/a，排放系数以0.8计，则生活污水排放量为180t/a。生活污水中主要污染物为COD350mg/L、SS 250mg/L、氨氮30mg/L、总磷3mg/L，经厂区内地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。 （2）生产用水 本项目反应锅漂白工序中需要用水进行稀释，直接使用自来水作为稀释用水，根据建设单位提供的资料，水与原料的比例约为1：5，项目原料用料为15006t/a，则总用水量约为3000t/a，此部分水在后续加工过程中大部分蒸发、少部分进入产品，不形成生产废水排放。 （3）绿化用水 全厂绿化面积约400m2，绿化用水量按照1.5L/m2·d计，绿化天数按300d/a计，则全厂绿化用水需180t/a。 表5-3 本项目废水排放情况表 废水 污染物名称 污染物浓度(mg/L) 产生量(t/a) 治理措施 削减量(t/a) 排放量(t/a) 排放去向 生活污水 水量 / 180 地埋式污水处理设施 180 0 厂区绿化 COD 350 0.063 0.063 0 SS 250 0.045 0.045 0 NH3-N 30 0.0054 0.0054 0 TP 3 0.00054 0.00054 0 图5-3 本项目用水量平衡图（t/a） 3、固体废物 （1）固废产生源强核算 本项目产生的固废主要为原料废包装袋、生活垃圾、木屑粉尘以及废双氧水桶、废片碱包装袋。 ①废木材包装袋：本项目废包装主要为原料包装袋，木材加工下脚料和锯末包装袋产量为2.25t/a，由环卫部门清运。 ②生活垃圾：项目劳动定员15人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/人·d算，产生量2.25t/a，由环卫部门清运。 ③收集的粉尘：布袋除尘器收集粉尘约尘 8.822t/a 回用于生产。 ④废双氧水桶、废片碱包装袋：废双氧水桶产生量约为5t/a、废片碱包装袋产生量约为0.5t/a，收集后委托有资质单位处理。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准通则》等进行属性判定。本项目固废判定及产排放情况见表5-4～5-5。 表5-4 固废属性判定 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 种类判别 固体废物 副产物 判定依据 1 废木材包装袋 原料拆包 固 塑料 2.25 √ 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） 2 收集的粉尘 废气处理 固 木材 8.822 √ 3 废双氧水桶 原料使用 固 塑料 5 √ 4 废片碱包装袋 原料使用 固 塑料 0.5 √ 5 生活垃圾 员工生活 固 纸、塑料 2.25 √ 表5-5 建设项目固废产生情况 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险代码 处置方式 1 木粉废包装 一般固废 原料拆包 固 塑料 — 外售 2 收集的粉尘 一般固废 废气处理 固 木材 — 回用 3 废双氧水桶 危险废物 原料使用 固 塑料 900-041-49 委托有资质单位处理 4 废片碱包装袋 危险废物 原料使用 固 塑料 900-041-49 5 生活垃圾 生活垃圾 员工生活 固 纸 — 由环卫部门清运 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，分析扩建项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表5-6。 表5-6 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量合计（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产生周期 危险特性 污染防治措施 1 废双氧水桶 HW49 900-041-49 5.0 原料使用 固态 塑料桶、残余双氧水 双氧水 根据生产情况确定 T/In 有资质单位处置 2 废片碱包装袋 HW49 900-041-49 0.5 原料使用 固态 编织袋、残余片碱 片碱 T/In 4、噪声 本项目生产过程中产生的噪声主要为漂白机、木粉粉碎机、筛粉机等设备，噪声级为75～85dB(A)。运营期车间内主要噪声设备见表5-7。 表5-7 本项目噪声设备一览表 序号 噪声设备名称 数量（台） 单台噪声值dB（A） 厂界距离（m） 所处位置 治理措施 降噪效果dB（A） 1 木屑颗粒机 4 75 10 制粒车间 基础减震、厂房隔声 25 2 粉碎机 18 80 10 粉碎筛分车间 3 破碎机 2 85 10 破碎车间 4 筛分机 6 75 10 粉碎筛分车间 6 漂白机 1 85 10 漂白车间

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 1#排气筒 | 粉尘 | 61.25mg/m3，0.735t/a | 0.613mg/m3，0.007t/a |
|  |  | 2#排气筒 | 粉尘 | 620mg/m3，7.44t/a | 6.2mg/m3， 0.074t/a |
|  |  | 3#排气筒 | 粉尘 | 61.25mg/m3，0.735t/a | 0.613mg/m3，0.007t/a |
|  | 无组织 | 破碎车间 | 粉尘 | —，0.015t/a | —，0.015t/a |
|  |  | 筛分车间 | 粉尘 | —，0.025t/a | —，0.025t/a |
|  |  | 制粒车间 | 粉尘 | —，0.015t/a | —，0.015t/a |
| 水污染物 | 生活污水180t/a | COD | 350mg/L，0.063t/a | 0 |
|  |  | SS | 250mg/L，0.045t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0054t/a | 0 |
|  |  | TP | 3mg/L，0.00054t/a | 0 |
| 固体废物 | 生产固废 | 废木材包装袋 | 2.25t/a | 外售 |
|  |  | 收集的粉尘 | 8.822t/a | 回用 |
|  |  | 废双氧水桶 | 5t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废片碱包装袋 | 0.5t/a |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 环卫清运 |
| 噪声 | 本项目高噪声设备主要为破碎机、粉碎机等设备，噪声值范围为75～85dB（A），各个设备噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁闲置厂房，且施工期已全部完成，本次环评对施工期不作分析。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 建设项目废水主要为生活污水（180t/a），水量较小，水质较简单。生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。远期待污水处理厂及污水管网建设完成，接管污水处理厂集中处理。 本项目地埋式污水处理设施设计处理能力为0.6t/d，可满足本厂污水处理需求。地埋式污水处理一体化设备采用先进的生物处理工艺，集去除BOD、COD、NH3-N、TP于一体，适用范围有宾馆、疗养院、医院、学校、居民住宅小区等等。地埋式污水处理系统位于地表以下，地表可作为绿化或广场用地，该设备不占地表面积，不需要添置操作间和采取保暖保温措施。该污水处理系统由二级池子组成，一级为钢筋混凝土结构，埋深较大，该池为格栅池和调节池，去除掉污水中的悬浮物并对污水进行调节、匀质处理；二级为钢结构，埋深较浅，钢结构池采用国内首创的互传网络防腐涂料进行防腐，它是一种橡胶网络与塑料网络相互贯穿形成互穿网络聚合物，能耐酸、碱、盐，耐老化、冲磨，设备防腐寿命可达12年以上。 污水处理设备中的A2/O生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池，并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。 由于在A2/O生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。 地埋式污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月季度的维护和保养。 在此条件下，本项目产生的生活废水对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 2、大气环境影响分析 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： 𝑃𝑖=𝐶𝑖𝐶0𝑖×100% 𝑃𝑖——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； 𝐶𝑖——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； 𝐶0𝑖——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级依据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% （2）污染源参数 主要污染物排放参数见表7-2，表7-3； 表7-2 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标（°） 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒参数 污染物名称 排放速率（kg/h） 经度 纬度 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 流量（m3/h） 点源1 118.803497 34.265241 4 15 0.5 40 5000 粉尘 0.003 点源2 118.803647 34.265236 4 15 0.5 40 5000 粉尘 0.031 点源3 118.845742 34.208881 4 15 0.5 40 5000 粉尘 0.003 表7-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标 海拔高度（m） 矩形面源 污染物名称 排放速率（kg/h） X Y 长度（m） 宽度（m） 有效高度（m） 矩形面源1 118.803316 34.265138 4 20 20 8 粉尘 0.006 矩形面源2 118.803680 34.265133 4 28 25 8 粉尘 0.125 矩形面源3 118.803575 34.265638 4 35 12 8 粉尘 0.006 （3）项目参数 估算模式所用参数见表7-4； 表7-4 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数 600000 最高环境温度（℃） 38 最低环境温度（℃） -18 土地利用类型 农村 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 - 是否考虑熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km - 岸线方向/° - （4）评级工作等级结果 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准（ug/m3） Cmax（ug/m3） Pmax（%） D10% 排气筒1 粉尘 450 0.302 0.07 0 排气筒2 粉尘 450 27.23 6.05 0 排气筒3 粉尘 450 2.533 0.56 0 矩形面源1 粉尘 450 11.02 2.44 0 矩形面源2 粉尘 450 35.15 7.81 0 矩形面源3 粉尘 450 10.49 2.33 0 根据本次Aerscreen 模式对主要污染源预测结合，拟建项目各排放源颗粒物Pmax为7.81%，1%≤Pmax<10%，因此，确定评价等级为二级。 由计算可知，计算结果为无超标点，无组织排放的颗粒物在厂界能实现达标排放，因此不需设置大气环境防护距离。 （5）污染物排放量核算 ①有组织排放量计算 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排污口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算排放量（t/a） 一般排放口 1 1#排气筒 颗粒物 0.613 0.003 0.007 2 2#排气筒 颗粒物 6.2 0.031 0.074 3 3#排气筒 颗粒物 0.613 0.003 0.007 一般排放口合计 颗粒物 0.088 有组织排放总计 有组织排放口总计 颗粒物 0.088 ②无组织排放量计算 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染物防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 破碎 颗粒物 车间密闭，加强管理 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 1 0.015 2 筛分 颗粒物 车间密闭，加强管理 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 1 0.025 3 制粒 颗粒物 车间密闭，加强管理 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 1 0.015 无组织排放合计 无组织排放口总计 颗粒物 0.055 ③项目大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放核算情况详见表7-8。 表7-8 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.143 3、声环境影响分析 建设项目噪声设备主要为漂白机、破碎机、筛粉机等，噪声值范围在75~85dB(A)之间，预测步骤如下： 声环境影响预测模式 Lx=LN-LW-LS 式中：Lx—预测点新增噪声值，dB(A)； LN—噪声源噪声值，dB(A)； LW—围护结构的隔声量，dB(A); LS—距离衰减值，dB(A)。 评价要求建设单位进一步采取以下措施减少固体废物对周围环境可能产生的影响： 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源出来，故距离衰减值： LS=20lg(r/r0) 式中：r—关心点与噪声源合成级点的距离(m)； r0—噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 （3）多台相同设备在预测点产生的声级合成 LTp=Lpi+10logn 式中：LTp—多台相同设备在预测点的合成声级，dB(A)； Lpi—单台设备在预测点的噪声值，dB(A)； n—相同设备数量。 （4）噪声影响预测结果：根据上述模式及结合项目平面布置情况预测，车间设备噪声值影响结果分析如下： 将整体声源看作一个隔声间，其隔声量视门、窗和墙等隔声效果而定，一般普通房间隔声量为10~25dB(A)，一般楼层隔声量去取20dB(A)，经专门吸、隔声处理的房间可取40dB(A)，本项目取隔声值25dB(A)，项目周边各点位噪声预测结果见表7-9。 表7-9 厂界排放噪声影响预测结果单位：dB(A) 点位 厂界贡献值 达标情况 执行标准 昼间 夜间 东 52.08 - 达标 2类，昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A) 南 47.56 - 达标 西 46.25 - 达标 北 48.45 - 达标 本项目距居民较远，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声值排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。所以，本项目噪声源对周围环境影响较小。 为进一步降低厂界噪声对周边环境影响，拟采取降噪措施如下：①项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局；②各类设备应选用低噪声低振动设备，并在设备和基础底座之间安装减振垫，以减轻振动影响；③优选选用低噪声设备，设备衔接处、接地处安装减振垫；④在厂房边境种植草木，利用绿化对声音的噪声效果，降低噪声源强。 4、固废废弃物环境影响分析 本项目产生的固废主要为原料废包装袋、生活垃圾、木屑粉尘以及废双氧水桶、废片碱包装袋。 （1）废木材包装袋：本项目废包装主要为原料包装袋，木材加工下脚料和锯末包装袋产量为2.25t/a，由环卫部门清运。 （2）生活垃圾：项目劳动定员15人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/人·d算，产生量2.25t/a，由环卫部门清运。 （3）收集的粉尘：布袋除尘器收集粉尘约尘 8.822t/a 回用于生产。 （4）废双氧水桶、废片碱包装袋：废双氧水桶产生量约为5t/a、废片碱包装袋产生量约为0.5t/a，收集后委托有资质单位处理。 建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求对固废进行管理，避免固体废物暂存过程对环境的影响。 建设项目固体废物利用处置方式评价表见表7-10。 表7-10 建设项目固废产生情况 序号 名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 处置方式 1 废木材包装袋 一般固废 原料拆包 固 塑料 - - - 86 2.2.5 外售 2 除尘器收集的粉尘 一般固废 废气处理 固 粉尘 - - - 84 8.822 外售 3 废双氧水桶 危险废物 原料拆包 固 塑料 《国家危险固废名录》（2016年） T/In HW49 900-041-49 5 委托有资质单位处理 4 废片碱包装袋 危险废物 原料拆包 固 塑料 T/In HW49 900-041-49 0.5 5 生活垃圾 一般固废 员工日常生活 固 生活垃圾 - - - 99 0.7 环卫清运 由工程分析可知，本项目建设一座建筑面积为10m2的一般固废堆场，生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般固废堆场。 危险废物贮存区影响分析：本项目运营期产生的危险废物主要为废双氧水桶和废片碱包装袋。每只废双氧水桶占地面积约为0.5m2，每个月转运一次，最大储存量0.417t/次，一个桶100kg，共放5个桶，需要2.5m2。废片碱包装袋产生后通过收集由专用的胶桶密闭贮存，每只胶桶占地面积约为0.5m2，每半年转运一次，最大储存量0.25t/次，需要3个胶桶，占地1.5m2。因此，危废暂存需要4m2，因此设置10m2危废暂存区可以满足贮存要求。 危废收集后必须用胶桶密封储存，单独存放；同时作好危险废物情况的记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 运输过程影响分析：本项目危废采用密闭胶桶贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低，对周边环境影响较小。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。 处置可行性分析：本项目产生的危废需委托有资质的单位处理，企业暂时未签订危废协议，承诺待生产后再委托有资质单位处置。 建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求对固废进行管理，避免固体废物暂存过程对环境的影响。经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 表7-11 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所 危废名称 危废类别 代码 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废仓库 废双氧水桶 HW49 900-041-49 10m2 贮存 0.417t/次 一月/次 2 废片碱包装袋 HW49 900-041-49 0.25t/次 半年/次

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 排气筒（1#） | 粉尘 | 整体密闭集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 排气筒（2#） | 粉尘 | 粉碎工序设备自带布袋除尘，筛分工序整体密闭集气罩+布袋除尘器；共用一根15m排气筒 |  |
|  |  | 排气筒（3#） | 粉尘 | 整体密闭集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 无组织 | 破碎车间 | 粉尘 | 项目通过采取加强生产管理，以及车间遮挡沉降及厂区绿化 |  |
|  |  | 筛分车间 | 粉尘 |  |  |
|  |  | 制粒车间 | 粉尘 |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 地埋式污水处理设施 | 用于厂区绿化，不外排 |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 生产车间 | 废木材包装袋 | 外售 | 合理处置 |
|  |  | 收集的粉尘 | 回用 |  |
|  |  | 废双氧水桶 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废片碱包装袋 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪声 | 本项目高噪声设备主要为粉碎机、筛分机等设备，噪声值范围为75～85dB（A），各个设备噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 生态保护措施： 无。 |
| 环保措施投资 本项目环保投资估算及“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 本项目“三同时”验收一览表 污染源 环保设施名称 设计能力 环保投资（万元） 处理效果 进度 废气 整体密闭集气罩+布袋除尘器共3套 5000m3/h 10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 与本项目同时设计，同时施工，同时投入运行 3根排气筒 15m 2 — 废水 地埋式污水处理设施 0.6t/d 5 达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）用于厂区绿化。 噪声 设备减振、厂房隔声 — 3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 一般固废堆场 10m2 2 — 危废暂存间 10m2 4 — 合计 26 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 为了满足市场需求，沭阳县宏正利木制品厂投资50万元人民币，在沭阳县万匹乡工业园租赁厂房及配套用房，占地面积2666.67m2，建筑面积2000m2。本项目新购置木粉粉碎机、筛粉机、漂白机、制粒机等设备，项目建成投产后，将形成年产木质纤维粉15000吨、木屑颗粒7500吨的生产能力，本项目已于2019年1月7日至沭阳县发改局完成项目备案（沭发改备[2019]4号）。 2018年8月9日沭阳县环境保护局对该企业现场检查，现场记录的情况为：现场检查项目于2016年12月建成投产，项目至今未依法报批环境影响评价文件。沭阳县环境保护局出具了《行政处罚决定书》（沭环罚决字[2018]229号），对企业擅自开工建设的违法行为处以15000元的罚款，责令建设单位停产整改。 2、项目“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 与本项目最近的生态红线区域主要为古泊河（沭阳县）清水通道维护区，本项目不在生态红线范围内，因此，本项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。本项目不在沭阳县国家级生态保护红线规划范围内，因此，本项目的建设不违背《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上限 本项目用水取自当地自来水，厂址位于沭阳县万匹乡工业园，区域靠近古泊河、淮沭新河，附近水系发达、水量充足，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会消耗较多土地资源。 （4）环境准入负面清单 ①与产业政策的相符性分析 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目，符合国家与地方产业政策。 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 ②“二六三”相符性分析 对照《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目为其他木材加工业和生物质致密成型燃料加工业，不属于“263行业”中所涉及的重点行业，且本项目生产过程中产生的废气采取有效处理措施后，废气能够有效去除，对环境影响较小。因此，本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求。 ③规划相符性分析 本项目位于沭阳县万匹乡工业园，本项目用地为工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 ④宿迁市环保准入和负面清单分析 本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）中禁止和限制发展产业名录。 本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 建设项目有组织废气为生产过程中产生的粉尘。 本项目破碎过程中会产生粉尘，根据工程分析粉尘产生量为0.75t/a，此部分废气经整体密闭集气罩收集后通过脉冲布袋除尘器处理，最后由1根15m排气筒（1#）排放，整体密闭集气罩收集效率为98%，脉冲布袋除尘器处理效率为99%，引风机风量按照5000m3/h计，有组织粉尘产生量为0.735t/a，产生浓度为61.25mg/m3，排放量为0.007t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.613mg/m3。本项目粉碎和筛分过程中会产生粉尘，根据工程分析粉尘产生量为7.5t/a，粉碎部分废气经设备自带布袋除尘器处理，筛分部分废气经整体密闭集气罩收集后通过脉冲布袋除尘器处理，最后统一由1根15m排气筒（2#）排放，整体密闭集气罩收集效率为98%，脉冲布袋除尘器处理效率为99%，引风机风量按照5000m3/h计，有组织粉尘产生量为7.44t/a，产生浓度为620mg/m3，排放量为0.074t/a，排放速率为0.031kg/h，排放浓度为6.2mg/m3。本项目制粒过程中会产生粉尘，根据工程分析粉尘产生量为0.75t/a，此部分废气经整体密闭集气罩收集后通过脉冲布袋除尘器处理，最后由1根15m排气筒（3#）排放，整体密闭集气罩的罩为全包围结构，基本是一个整体，严密性强，收集效率为98%，脉冲布袋除尘器处理效率为99%，引风机风量按照5000m3/h计，有组织粉尘产生量为0.735t/a，产生浓度为61.25mg/m3，排放量为0.007t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.613mg/m3。由计算可知，本项目有组织粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准即最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h的要求； 建设项目无组织废气主要为破碎、粉碎和筛分过程中未收集的粉尘。通过车间密闭，加强管理等措施，粉尘厂界可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值1mg/m3要求。 综上所述，本项目建成投产之后废气均可达标排放，可满足环境管理要求。 （2）废水 建设项目废水主要为生活污水，产生量为180t/a，生活污水经地埋式污水处理设施处理后满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准，用于厂区绿化，不外排，对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （3）噪声 建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要，对周围环境影响较小。 （4）固废 建设项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4、区域总量控制要求 废水：本项目生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不申请总量。 废气：本项目有组织排放的废气为粉尘0.088t/a，向沭阳县环保局申请总量，在沭阳县区域内平衡。 固废：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合国家产业政策，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，总量可在区域内平衡，因此，从环境保护角度来讲，该项目在拟建地建设时可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、加强员工的环保教育，提高员工的环保意识与节水意识。 3、加强环境管理，及时清理生活垃圾。 4、认真落实本项目的各项治理措施。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目备案证 附件2 土地红线图 附件3 处罚决定书 附件4 土地租赁协议书 附件5 工业用地证明 附件6 营业执照 附件7 法人身份证复印件 附件8 公示截图 附件9 委托书 附件10 建设单位承诺书 附件11 宿迁市信用承诺书 附件12 建设项目基础信息表 附图1 项目所在地理位置图 附图2 沭阳县城市总体规划图 附图3 项目周边概况及卫生防护距离图 附图4 项目平面布置图 附图5 沭阳县生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图例

G-废气

N-噪声

S-固废

反应锅漂白ganpiao

自然晾干

粉碎

打包

木粉

G2、N2

成品入库

双氧水、液碱、水

G1、N1

筛分

G3、N3

图例

G-废气

N-噪声

S-固废

破碎

粉碎

制粒

打包

原料

G6、N6

成品入库

G4、N4

自然冷却

G5、N5

自来水

3225

225

生活用水

180

损耗45

地埋式污水处理设施

生产用水

绿化用水

180

3000

损耗3000

损耗180