建设项目环境影响报告表

项目名称：    PVC印刷膜装饰板加工销售项目

建设单位（盖章）： 沭阳奥瑞装饰材料有限公司

编制日期：二O一九年三月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | PVC印刷膜装饰板加工销售项目 （项目代码：2019-321322-41-03-504142） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳奥瑞装饰材料有限公司 |
| 法人代表 | 项建胜 | 联系人 | 项建胜 |
| 通讯地址 | 沭阳县十字街道工业集中区天舜路1号 |
| 联系电话 | 18761105888 | 传真 | — | 邮政编码 | 223612 |
| 建设地点 | 沭阳县十字街道工业集中区天舜路1号 |
| 立项审批部门 | 宿迁沭阳县发展和改革局 | 备案文号 | 沭发改备[2019]42号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C2319 包装装潢及其他印刷 |
| 占地面积（m2） | 5000 | 绿化面积（m2） | 700 |
| 总投资 （万） | 2000 | 其中：环保 投资（万元） | 85 | 环保投资占总投资比例 | 4.25% |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 项目主要原辅材料：见表1-1； 主要生产设备：见表1-2。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 419 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 30 | 燃气（标立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 生物质颗粒（吨/年） | 150 |
| 废水（工业废水、生活污水☑）排水量及排放去向： 厂区雨污分流、清污分流的原则，雨水经过雨水管网收集后排入附近河流，本项目不涉及生产废水，生活污水240t/a，食堂废水36t/a，经地埋式污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化，不外排。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目营运期主要原辅材料见表1-1。 表1-1 项目原辅材料消耗情况表 序号 名称 主要组分、规格、指标 年消耗量 储存方式位置 1 PVC薄膜 主要成分为聚氯乙烯 2000t 箱装，仓库 2 水性油墨 水溶性丙烯酸树脂25％～35％、水15％～25％、醇类溶剂5％～15％、颜料10％～30％ 、助剂1％～3％。 20t 桶装，仓库 本项目主要原辅材料理化特性见表1-2。 表1-2 本项目原辅材料理化性质表 序号 化学名 理化性质 危险特性 毒性 1 聚氯乙烯 支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解。 — — 2 水性油墨 浆状物质，稍有气味，完全溶于水。 — — 2、主要设备 建设项目营运期主要生产设备见表1-3。 表1-3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格、型号 数量（条/台/套） 1 印刷机 TS1600-5 2 2 贴合机 3TH-1600 2 3 空压机 捷豹 1 4 分切机 -- 1 5 光氧废气处理设备 -- 1 6 环保锅炉 YGL-1400BMF 1 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 沭阳奥瑞装饰材料有限公司投资2000万元建设PVC印刷膜装饰板加工销售项目，项目位于宿迁市沭阳县十字街道工业集中区天舜路1号，租用江苏诚信教学设备有限公司厂房。本项目于2019年3月开工，设施均已安装到位，生产车间、办公楼等建筑面积约4168平方米（其中生产厂房2400平方米），项目投产后可形成年产2000吨PVC印刷膜的生产能力。 该项目已于2019年1月23日取得宿迁沭阳县发改局备案（备案证号：沭发改备[2019]42号，项目代码：2019-321322-41-03-504142）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）等环境保护的有关规定，该项目属于“30 印刷厂；磁材料制品”中“全部”，应当编制环境影响报告表。沭阳奥瑞装饰材料有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制其“PVC印刷膜装饰板加工销售项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关本项目资料的基础上，根据所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明本项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为本项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请审批部门审批。 2、产业政策 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目。项目已通过沭阳县发展和改革局备案（备案号：沭发改备[2019]42号），因此，项目建设符合国家与地方产业政策。 3、选址与规划相符性 建设项目位于沭阳县十字街道工业集中区，建设项目所在地各项基础设施基本完善，水、电可满足供应，建设地点地势平坦，地质条件好，建设项目所在地四周卫生环境良好。项目所在厂区已经建设完成，用地属于工业用地，符合沭阳县的用地规划。 4、项目“三线一单”相符性分析 ①与《江苏省生态红线区域规划》相符性分析 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照沭阳县生态红线区布局图，与本项目最近的生态红线区域主要为柴米河（沭阳县）洪水调蓄区。柴米河（沭阳县）洪水调蓄区区保护范围见表1-4。 表1-4 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区保护表 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 与本项目的距离 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 — 柴米河两岸河提之间的距离 10.73 0 10.73 N280m 根据上表可知，与本项目距离最近的生态红线区域为“柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 二级管控区”，该生态红线区在本项目北方向约280m处，项目与以上红线区域一、二级管控区无相交区域。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 ②与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相符性分析 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），与本项目最近的生态红线保护目标为淮沭河第二饮用水水源保护区，距离为5.365km。建设项目不在淮沭河第二饮用水水源保护区范围内，因此，本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 综上，本项目选址符合生态红线保护要求。 （2）环境质量底线相符性 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线相符性 本项目进行PVC印刷膜加工销售，所使用的能源主要为水、电能和生物质燃料，物耗及能耗水平较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，降低了产品的损耗率，减少了原料的用量和废物的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。因此，本项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单相符性 项目所在地属于宿迁市沭阳县十字街道工业集中区，本次环评对照国家及地方产业政策和《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（苏政办发[2014]209号）等文件进行说明，具体见表1-5。 表1-5 本项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修订 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 5 《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（苏政办发[2014]209号） 本项目为PVC印刷膜装饰板加工销售项目，不属于《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（苏政办发[2014]209号）中规定的禁止引入的项目，符合区域负面清单的要求 6 《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号） 本项目为PVC印刷膜装饰板加工销售项目，不属于《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》中规定的禁止引入的项目，本项目使用环保型水性油墨，符合区域环境准入的要求 5、产品方案及规模 本项目建成投产后，产品方案详见表1-6。 表1-6 本项目产品方案一览表 产品名称 年产量 运行时间（h/a） PVC印刷膜 2002吨 3000 6、公用工程 （1）给排水 本项目定员20人，白班10小时值制，年工作300天，厂区不设员工宿舍楼。根据《建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)》（2009年版）可知，员工生活用水定额为30-50L/人·班，本项目取50L/人·班，由此计算生活用水量300t/a，来自当地自来水管网。本项目食堂设计就餐人数10人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订），食堂用水定额按15L/人·d计，由此计算食堂用水量45t/a，来自当地自来水管网。 本项目不产生工业废水，只产生生活污水和食堂废水，产污系数按照0.8计算，生活污水240t/a和食堂废水36t/a经地埋式污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化，不外排。 （2）供电 本项目用电量为30万度/年，由市政电网提供。 （3）绿化 本项目占地面积为5000m2，绿化面积为700m2，绿化覆盖率为14% （4）储运工程 建设项目设备材料采用汽车运输。建设项目公用工程一览见表1-7。 表1-7 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 生产车间 印刷工序 约800m2 1层，60m*40m，已建 贴合工序 约800 m2 分切工序 约800 m2 锅炉房 100 m2 燃生物质燃料，已建 辅助工程 办公区 168m2 2层，21m*8m，已建 食堂 200m2 1个灶头，已建 贮运工程 成品仓库区 800m2 已建 原料仓库区 600m2 已建 危险固废仓库 10m2 已建 一般固废仓库 40m2 已建 公用工程 给水 419t/a 来自市政自来水管网 排水 276t/a 回用于厂区绿化，不外排 供电 30万kW▪h/年 来自市政电网 绿化 700m2 依托厂区现有 环保工程 废水 地埋式污水处理设施 2t/d 达标排放，已建 废气 集气罩+光氧净化器+15米排气筒 15000m3/h，1套 集气罩+脉冲布袋除尘器+15米排气筒 5000m3/h，1套 油烟净化装置+专用排烟通道 2000m3/h，1套 噪声 基础减振、厂房隔声等 — 厂界噪声达标排放 固废 一般固废储存场所 40m2 按标准设置，固废安全储存 危险固废仓库 10m2 7、环保投资及“三同时”验收 建设项目环境保护投资85万元，占总投资的4.25%，具体投资见表1-8。 表1-8 项目环保投资一览表 序号 污染源 环保设备名称 环保投资（万元） 处理效果 1 废水治理 地埋式污水处理设施 10 生活污水达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质 》（GB/T25499-2010）中城市绿化水质标准，回用于厂区绿化，不外排 2 废气处理 1套集气罩+光氧净化器+15米排气筒 40 VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 1套集气罩+脉冲布袋除尘器+20米排气筒 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中排放标准 1套油烟净化装置+专用排烟通道 满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB17503-2001)中小型排放标准 车间排风扇 VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中厂界监控点浓度限值 3 噪声治理 隔声、消声、减振 15 厂界噪声达标排放 4 固废堆场 设置垃圾桶若干 10 环卫部门清运处理 40m2的一般固废堆放场所， 回收出售 10m2危废储存室 密封容器存储，委托有资质单位处理 5 绿化 700m2 8 绿化率14% 6 其他 管道、排污口标准化等 2 清污分流、排污口标准化整治 7 合计 — 85 — 8、建设项目周围环境概况 沭阳奥瑞装饰材料有限公司位于沭阳县十字街道工业集中区天舜路1号，项目北侧为凯伦路，东侧为天舜路，西侧与南侧均为已建厂房，距离本项目最近的环境保护目标为项目北侧约170米处的蒲荡村。本项目地理位置见附图1，厂区平面布置图见附图3，项目环境保护目标分布见附图5。 9、工作制度 本项目员工人数为20人，年生产300天，白班10小时制，年工作300小时。不提供员工住宿，有10名员工在厂区进行食堂午餐。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况。 |

# 二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风，其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 450.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42mm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 E10.71% 3.水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 4.生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、沭阳县 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2017年，初步核算实现地区生产总值（GDP）697.31亿元，按可比价计算增长9.0%。其中，一产增加值91.27亿元，增长1.9%；二产增加值317.95亿元，增长9.3%；三产增加值288.09亿元，增长11.0%。按常住人口计算人均地区生产总值45107元（按年平均汇率折算为6791美元），增长10.8%。三次产业结构调整为13.1：45.6：41.3，其中一产比重上升0.1个百分点，二产比重下降0.9个百分点，三产比重提高0.8个百分点。财政总收入在超过百亿元的基础上继续平稳增长；公共财政预算收入71.75亿元，总量与上年持平（同口径增长9.9%）。城镇居民人均可支配收入23933元，增长8.3%；农村居民人均可支配收入14107元，增长9.0%。民营经济不断发展。2016年，创业项目扶持力度持续加大，全民创业各项措施落准、落细、落实，创业就业渠道不断拓展。2017年新增私营企业和个体工商户分别为6303家和1.34万户，累计私营企业和个体工商户分别为3.98万家、7.78万户。 全面建设小康社会取得新进展。2017年，全部36个指标中，有15个指标已达到小康目标，指标达标率为41.7%，比上年提升2.8个百分点；15个达标指标合计得分36.10分，占我县总得分87.42分的41.3%。有29个指标实现程度超过80%，比上年增加2个：一是“现代教育发展水平”（小康目标85%）由上年的66.3%提高到74.1%，上升7.8个百分点；二是“村庄环境整治达标率”（小康目标95%）由上年的71.2%提高到100%，这也是2017年唯一一个新增的小康达标指标。 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 2、十字街道简介 十字街道隶属于江苏省沭阳县，地处沭阳县南部新城，古称十字桥，是沭阳县的古镇之一。2005年8月行政区划调整为沭城镇十字社区，2013年8月在原区域上经省政府批准成立十字街道，有17个村(居)，5.6万人，70平方公里。全街道开工建设标准化厂房29.6万m2，占任务数118%。按照统一规划、分步实施，滚动建设、整体推进的思路，沿205交通干道在王涧村集中连片启动100亩、2000米长，15万平方米“2158”工程，成为全县乡镇中规模最大的建筑群。于2014年，全街道带项目建设32个共25栋，15.5万平方米；已利用的有17栋，9万平方米，分别是江苏双阳锅炉设备制造有限公司、江苏恒康肥业有限公司、江苏恒强轻纺有限公司、江苏凯凯科技有限公司、沭阳伟敏金属有限公司、沭阳科瑞迪文化用品有限公司、沭阳胜天宇服饰有限公司等。坚持把做大做强工业集中区作为工业突破的重要支撑，深入实施硬化、绿化、亮化工程和园区南扩西延、道路畅通两大战略，加快打造功能为基、环境为要、特色为魂的全县一流的乡镇工业集中区。集中区先后安装路灯150盏，修建下水道6000米，绿化面积达60亩。至2014年已形成六纵二横循环、绿化亮化到位、供水排水齐全的格局，大大地提升了集中区形象和大项目的承载能力。截至2014年，已承载家具和机械加工等为龙头的企业84家。十字老镇区狭小，建筑杂乱，人口拥挤。街道积极呼应城市棚户区2013年-2015年改造设施计划，对纳入城市棚户区改造的区域实施动迁改造，拆迁43户，启动建设城南商贸城，占地80亩，总建筑20万平方米，是十字有史以来第一座地标性建筑。同时，坚持“四高”理念，在规划设计、配套建筑等方面超前考虑，在软硬件方面建设与城区相适应的建筑，在加速融入主城的同时建设环境优、形象好、档次高的人口宜居区。 十字街道规划 规划对十字街道功能配套加以完善，促进城乡生活的和谐发展，实现充分的城乡就业，将十字街道打造成为沭阳县城郊新型城镇化的示范区。工业区以机械、建材和轻工制造为特色的三大产业支柱。十字街道工业集中区已经初具规模，有一定的项目集聚度，初步形成纺织服装、装备制造、金属制品加工、新型建材、文体画材、家具制造等特色产业，沭阳县南部特色加工区的重要组成部分。 十字街道工业集中区规划总面积254公顷，建设用地面积237.75公顷。其中工业用地176.37 公顷，占总面积74.18%；行政与公共服务设施用地1.18公顷，占总面积0.50%；商业服务业用地2.65 公顷，占总面积1.11%;市政设施用地2.50公顷，占总面积1.05%；商住混合用地9.03公顷，占总面积3.80%；道路交通用地21.99公顷，占总面积9.25%；绿地24.03公顷，占总面积10.11%。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目位于沭阳县十字街道工业集中区，引用《沭阳县2017年环境质量报告书》中监测数据，TVOC监测数据引用《十字街道工业集中区规划环境影响报告书》中监测数据，该监测数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。 1、大气环境质量状况 根据沭阳县《2017年环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO四项基本污染物达标，PM10、Pm2.5 两项基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。 表3-1 2017年沭阳县环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 19 60 31.7 达标 NO2 15 40 37.5 达标 PM10 77 70 110 不达标 Pm2.5 49 35 140 不达标 O3 日最大8小时平均浓度 75 160 46.88 达标 CO 24小时平均浓度 1202 4000 30.05 达标 本项目位于沭阳县十字街道规划范围内，本项目特征因子VOCs监测数据可引用《十字街道工业集中区规划环境影响报告书》中TVOC的监测数据，同时该监测数据监测时间为2018年9月，在三年有效期内。具体见表3-2。 表3-2 VOCs现状监测评价表 监测项目 监测点 小时值 最小值 最大值 最大单因子指数 超标率 （%） TVOC 十字街道镇区 0.0159 0.0277 0.02 0 2、水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为柴米河。柴米河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。根据沭阳县环境监测站2017年的监测数据，柴米河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站2017年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-3和表3-4。 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y 蒲荡村 665498.84 3770006.43 居住区 人群 二类区 NE 170 十字果园社区 665863.45 3769981.93 居住区 人群 二类区 NE 180 黄渡村 665050.39 3770175.29 居住区 人群 二类区 NE 1469 新南庄 664318.02 3770307.36 居住区 人群 二类区 NE 2181 老街 665382.08 3771171.34 居住区 人群 二类区 NE 2004 闸口庄 663824.01 3771339.12 居住区 人群 二类区 NE 2786 小新庄 664603.52 3772126.40 居住区 人群 二类区 NE 2614 大蒲荡 662973.71 3770069.78 居住区 人群 二类区 NE 2507 小蒲荡 665018.78 3769263.75 居住区 人群 二类区 SE 1257 腊树庄 665175.65 3768241.33 居住区 人群 二类区 SE 1615 后荡庄 663176.58 3768890.40 居住区 人群 二类区 SE 2300 后屯庄 664872.37 3767655.76 居住区 人群 二类区 SE 2271 邹庄 664164.75 3767271.72 居住区 人群 二类区 SE 2996 三徐庄 665517.14 3767332.79 居住区 人群 二类区 S 2191 老张圩村 666307.83 3767750.46 居住区 人群 二类区 S 1671 西张圩村 666432.32 3768569.34 居住区 人群 二类区 S 794 王澗村 667198.47 3767689.11 居住区 人群 二类区 SW 1834 沟北庄 668032.17 3768155.38 居住区 人群 二类区 SW 2150 戴小南庄 668393.55 3769266.96 居住区 人群 二类区 SW 2048 王澗 667189.02 3768667.09 居住区 人群 二类区 SW 1162 戴圩 667734.80 3770129.24 居住区 人群 二类区 NW 1590 南堆 665549.70 3772018.30 居住区 人群 二类区 NW 2297 三姓庄 668214.60 3770832.87 居住区 人群 二类区 NW 2359 程圩村 667231.09 3770765.90 居住区 人群 二类区 NW 1599 前宅 666955.55 3771525.37 居住区 人群 二类区 NW 2225 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置。 表3-4 建设项目环境保护目标表 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 水体 柴米河 N 280m 中型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 噪声 蒲荡村 N 170m 100人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 十字果园社区 N 180m 1000人 厂界外1m 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 生态 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 N 280m 10.73km2 洪水调蓄，二级管控 注：表格中距离为厂界距敏感目标最近距离。

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 项目所在区域环境空气质量功能为二类区。SO2、NOx、TSP、PM10、Pm2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求；TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC的标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求 24小时平均 150 1小时平均 500 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 TSP 年平均 200 24小时平均 300 Pm2.5 年平均 35 24小时平均 75 PM10 年平均 70 24小时平均 150 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 TVOC 8小时平均 600 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，项目周边主要河流柴米河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值（除pH外为mg/L） 类别 pH COD SS 氨氮 总磷（以P计） Ⅲ 6～9 ≤20 ≤30 ≤1.0 ≤0.2 声环境质量标准 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，周边环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》 单位：等效声级Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 2类 ≤60 ≤50 3类 ≤65 ≤55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 建设项目产生的VOCs排放执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷”行业标准限值及表5中厂界监控点浓度限值，详见表4-4。建设项目产生的颗粒物、SO2、NOX排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃煤锅炉排放浓度限值，详见表4-5。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB17503-2001)中小型标准，见表4-6。 表4-4 废气污染物排放标准 污染物名表称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 依 据 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） VOCs 50 15 1.5 周界外浓度最高点 2.0 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 表4-5 锅炉大气污染物排放标准 污染物名称 排放浓度限值（mg/m3） 依据 锅炉烟气 颗粒物 30 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） SO2 200 NOX 200 烟气黑度 ≤1 表4-6 食堂油烟排放标准 规模 最高允许排放浓度 (mg/Nm3) 净化设施最低去除率(%) 标准来源 类型 基准灶头数 小型 ≥1，≤3 2.0 60 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001） 中型 ≥3，≤6 75 大型 ≥6 85 2、水污染物排放标准 本项目无生产废水产生，仅有生活污水和食堂废水产生。生活污水经地埋式污水处理设施处理达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中水质标准后回用于厂区绿化，不外排。具体标准值见表4-7。 表4-7 城市污水再生利用绿地灌溉水质标准 污染物 水质要求(mg/L) 标准来源 pH 6~9 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） 氨氮 ≤20 色度（度） ≤30 五日生化需氧量（BOD5） ≤20 COD ≤200 SS ≤100 3、噪声排放标准 建设项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准，具体标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB（A）） 类 别 昼 间 夜 间 3 65 55 4、固废贮存标准 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目投产后，全厂污染物排放总量见表4-9。 表4-9 污染物排放总量控制指标 种类 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 废水 废水量 276 276 0 COD 0.1104 0.1104 0 SS 0.0828 0.0828 0 NH3-N 0.0097 0.0097 0 TP 0.0011 0.0011 0 动植物油 0.0132 0.0132 0 有组织 废气 VOCs 2.85 2.565 0.285 颗粒物 0.075 0.07425 0.00075 SO2 0.1785 0 0.1785 NOX 0.153 0 0.153 油烟 0.00225 0.00135 0.0009 无组织废气 VOCs 0.15 0 0.15 固废 一般固废 4 4 0 危险固废 0.51 0.51 0 生活垃圾 3 3 0 （1）废水：本项目不产生生产废水，生活污水和食堂废水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排，不申请总量。 （2）废气：项目产生的废气需申请总量为VOCs0.285t/a，颗粒物0.00075t/a，SO20.1785t/a，NOX0.153t/a向沭阳环境保护局申请后实施。 （3）固体废弃物：以零排放原则进行控制。 |

# 五、建设项目工程分析

施工期工程分析： 厂区为租用现有厂房，无施工期。 营运期工程分析： 生产工艺流程简述（图示） 图5-1 项目生产工艺及产污环节图 工艺流程说明： 印刷：使用印刷机将水性油墨涂布在PVC膜表面，印刷后自然干燥。本项目印刷工艺不涉及洗版废水，印刷版由工人戴手套采用棉纱擦洗，废旧手套及废棉纱作为危废处理。 贴合：将印刷后的PVC作为底膜，将另外的未印刷的PVC膜作为面膜，采用热压方式，将两层膜热压贴合在一起，热压过程不采用胶水，贴合机通过锅炉生物质燃料加热导热油的方式进行加热，生物质颗粒使用量150t/a。 分切：将成品复卷分切，打包后入库。 本项目主要污染物产生环节汇总见表5-1。 表5-1 污染物产生环节汇总表 类别 代码 产生工序、设备 主要污染物 备注 废气 G1 印刷 VOCs 集气罩+光氧净化器+15米排气筒，负压收集，15000m3/h，1套 G2 贴合 VOCs G3 锅炉 颗粒物、SO2、NOX 集气罩+脉冲布袋除尘器+20米排气筒，5000m3/h，1套 噪声 N1、N2、 N3 生产运营 Leq 间歇 固废 S3 锅炉 炉渣 收集后统一外售 S5 分切 废包装料 S6 不合格产品 S1 分切 废油墨桶 厂家回收 S2 分切 废旧手套及棉纱 储存危废仓库，定期委托资质单位处置 S4 废气治理 废催化灯管 S7 职工生活 生活垃圾 收集后，由环卫部门定期清运 2、运营期主要污染源分析： （1）废气 本项目运行投产后，产生的废气污染物主要为印刷和贴合工序产生的有机废气（VOCs）和燃烧生物质颗粒产生的锅炉废气。 ①印刷废气 根据企业提供，每生产1tPVC印刷膜需要水性油墨10kg，生产2000吨PVC印刷膜需要油性油墨20t。根据业主提供的水性油墨成分说明可知，水性油墨成分主要为水溶性丙烯酸树脂，不挥发，其溶剂中含有12%的醇类，本项目以VOCs评价。本项目水性油墨用量为20t/a，则VOCs产生量约为2.4t/a，水性油墨质量平衡图如下： 表5-2 水性油墨物料平衡表（单位：t/a） 入方 出方 水性油墨20 颜料6 进入产品：油墨固份13.6 丙烯酸树脂7 助剂0.6 醇类溶剂2.4 废气排放：VOCs0.348 水汽4 水4 VOCs处理量2.052 合计 20 20 项目采用密闭负压收集方式对印刷、晾干工序的废气进行收集，确保废气总收集率达到95%。印刷与晾干工序均位于车间，统一密闭收集，挥发分含量根据水性油墨挥发分统一计算，故不再单独核算晾干工序排放源强。印刷机废气采用负压收集（收集效率95%），则印刷工序产生VOCs有组织产生量2.28t/a，产生速率为0.76kg/h，产生浓度为50.67mg/m3，收集的废气由引风机（15000m3/h）引入一套光氧催化净化装置（处理效率90%）处理后经一根15m高排气筒（1#）排放，VOCs有组织排放量0.228t/a，排放速率为0.076kg/h，排放浓度为5.07mg/m3，未被收集的VOCs量为0.12t/a。 ②贴合废气 贴合工艺需对PVC进行加热，因此会产生有机废气（以VOCs）。根据类比同类项目，有机废气产生量一般为原料用量的0.03%，因此本项目VOCs产生量为0.6t/a。贴合机上方设置1套集气罩（收集效率95%），则贴合工序产生的VOCs有组织产生量0.57t/a，产生速率为0.19kg/h，产生浓度为12.67mg/m3，收集的废气由引风机（15000m3/h）引入一套光氧催化净化装置（处理效率90%）处理后经一根15m高排气筒（1#）排放，VOCs有组织排放量0.057t/a，排放速率为0.019kg/h，排放浓度为1.267mg/m3，未被收集的VOCs量为0.03t/a。 ③锅炉废气 本项目锅炉以生物质成型颗粒为燃料，其产排污情况根据《工业污染源产排污系数》手册》（2010修订）“4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”中的产排污系数进行污染物核算，生物质工业锅炉的产排系数详见表5-3。 表5-3 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—生物质锅炉 产品名称 原料名称 工艺名称 污染物指标 单位 产物系数 末端治理技术名称 排污系数 蒸汽 生物质（木屑、秸秆） 层燃炉 工业废气量 标立方米/吨-原料 6240.28 有末端治理 6552.29 二氧化硫 千克/吨-原料 17S 直排 17S 烟尘（压块） 千克/吨-原料 0.5 布袋 0.005 氮氧化物 千克/吨-原料 1.02 直排 1.02 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，本项目生物质含硫量约为0.07%，即S=0.07。烟尘采用布袋除尘。 根据厂家资料提供，年消耗生物质颗粒150t，项目烟气排放源强及污染物年排放量见表5-4。 表5-4 烟气排放源强及污染物年排放量 指标 单位 数值 总烟气量 万m3/a 98.2844 烟尘（颗粒物） 产生浓度 mg/m3 5 产生量 t/a 0.075 排放浓度 mg/m3 0.05 排放量 t/a 0.00075 二氧化硫 排放浓度 mg/m3 11.9 排放量 t/a 0.1785 氮氧化物 排放浓度 mg/m3 10.2 排放量 t/a 0.153 烟气黑度 林格曼黑度，级 ＜1 项目建成后，烟尘采用布袋除尘，运营期锅炉烟尘、SO2、NOX的排放浓度分别为0.0625mg/m3、14.845mg/m3、12.75mg/m3，排放总量分别为0.00075t/a、0.1785t/a、0.153t/a。 ④食堂油烟 本公司每天就餐人数10人，基准灶头数1个，根据类比调查，人均食用油消耗量以25g/（d·次）计，厂区食堂每日只提供中餐，厂区全年工作日为300天，则厂区食堂消耗量为食用油0.075t/a。一般油烟挥发量约占总用油量的2-4%，本次评价按3%计，油烟产生量为0.00225/a，食堂油烟须在室内采用油烟净化器脱油净化，然后统一进入专用烟道排放。油烟去除率按60%计，油烟排放量为0.0009t/a，油烟排放浓度为0.5mg/m3（每天运行3h，引风量2000m3/h）。 本项目有组织废气排放情况见表5-5，无组织废气排放情况见表5-6。

表5-5 本项目有组织废气排放情况一览表 来源 污染物 名称 排气量 （m3/h） 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 执行标准 排气筒 产生浓度 （mg/m3） 产生 速率 （kg/h） 产生量（t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 速率（kg/h） 高度（m） 直径 （m） 1#排气筒 VOCs 15000 63.33 0.95 2.85 光氧催化净化装置 90% 6.33 0.095 0.285 50 1.5 15 0.6 锅炉 颗粒物 5000 5 0.025 0.075 脉冲布袋除尘器 颗粒物99% 0.05 0.00025 0.00075 30 5.9 20 0.6 SO2 11.9 0.060 0.1785 11.9 0.060 0.1785 200 4.3 NOX 10.2 0.051 0.153 10.2 0.051 0.153 200 1.3 食堂 油烟 2000 1.25 0.0025 0.00225 油烟净化器 60% 0.5 0.001 0.0009 2 / - - 表5-6 本项目无组织废气产生及排放情况一览表 来源 污染物名称 污染物排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 污染源位置 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 印刷、贴合 VOCs 0.15 0.05 车间 60 40 8

（2）废水 本项目投入运营后，用水主要包含生活用水、和绿化用水，废水主要为员工的生活污水。 （1）生活用水 本项目定员20人，单班制，年工作300天，厂区设员工宿舍楼。根据《建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)》（2009年版）可知，员工生活用水定额为30-50L/人·班，本项目取50L/人·班，由此计算生活用水量300t/a。生活污水产污系数按0.8计，则生活污水年产生量合计240t/a，污染物浓度分别为：COD400mg/L，SS300mg/L，氨氮35mg/L，总磷4mg/L，动植物油40mg/L。产生的污水经厂区内地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。 （2）食堂用水 本项目食堂设计就餐人数10人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订），食堂用水定额按15L/人·d计，由此计算食堂用水量45t/a。食堂污水产污系数按0.8计，则生活污水年产生量合计36t/a，污染物浓度分别为：COD400mg/L，SS300mg/L，氨氮35mg/L，总磷4mg/L，动植物油100mg/L。产生的污水经厂区内地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。 （2）绿化用水 本项目依托现有绿化面积700m2，绿化用水按2.5L/（m2·d）计，每年按200天核算，则绿化用水量为350t/a。绿化用水部分来自厂区内处理后的废水（336t/a）剩余部分来自市政管网（14t/a），绿化用水全部蒸发，无外排。 图5-3 建设项目用排水平衡图（t/a） （3）噪声 本项目运营期噪声主要为印刷机、贴合机、分切机、空压机等设备噪声，源强约75dB(A)～90dB(A)。 表5-7 建设项目噪声源强一览表 序号 主要声源 数量 源强dB（A） 距最近厂界 位置(m) 治理措施 降噪效果 1 印刷机 2 85 20 基础减震+厂房隔声+距离衰减 25dB(A) 2 贴合机 2 75 20 3 分切机 1 85 30 4 空压机 1 90 10 （4）固废 本项目产生的固体废弃物包括生产过程中产生的废油墨桶、废旧手套及棉纱、炉渣、废催化灯管、废包装料、不合格产品以及职工生活垃圾。 ①废油墨桶 根据建设单位提供资料，废油墨桶年产量1.5t，暂存于危废间由生产厂家回收。 ②废旧手套及棉纱 根据建设单位提供资料，废旧手套及棉纱年产量0.5t，属于危险废物，委托有资质单位处置。 ③炉渣 根据建设单位提供资料，炉渣年产量1.5t，由环卫统一清运。 ④废催化灯管 根据建设单位提供资料，废催化灯管年产量0.01t，由环卫统一清运，属于危险废物，委托有资质单位处置。 ⑤废包装料 根据建设单位提供资料，废废包装料年产量0.5t，由环卫统一清运。 ⑥不合格产品 PVC膜年使用量2002吨，不合格率按千分之一算，不合格产品年产量2t。 ⑦生活垃圾 项目劳动定员20人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/人·d算，产生量3t/a，生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017）的规定，判断本项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，固废属性判断见表5-8，本项目固体废物分析结果见表5-9，危险废物产生及处置情况一览表见5-10。 表5-8 本项目固废属性判定一览表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 种类判断 是否固体废物 判定依据 是 否 1 废油墨桶 印刷 固态 塑料 1.5 - √ 《固体废物鉴别标准 通则》（2017） 2 废旧手套及棉纱 印刷 固态 塑料 0.5 √ - 3 炉渣 锅炉 固态 木渣 1.5 √ - 4 废催化灯管 废气治理 固态 玻璃 0.01 √ - 5 废包装料 分切 固态 塑料 0.5 √ - 6 不合格产品 分切 固态 塑料 2 √ - 7 生活垃圾 员工生活 半固态 塑料、废纸等 3 √ - 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“6.1 以下物质不作为固体废物管理：a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，…”，本项目废油墨桶由厂家回收后用于包装油剂，不作为固废管理。 表5-9 本项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生 工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（吨/年） 处置方式 1 废旧手套及棉纱 危险固废 印刷 固态 棉 — — HW49 0.5 委托有资质的单位处理 2 废催化灯管 危险固废 废气治理 固态 玻璃 — — HW29 0.01 3 炉渣 一般固废 锅炉 固态 木渣 — — 72 1.5 环卫部门 清运处理 4 废包装料 一般固废 分切 固态 塑料 — — 86 0.5 厂方收集后出售处理 5 不合格产品 一般固废 分切 固态 塑料 — — 86 2 6 生活垃圾 一般固废 员工生活 半固态 塑料、废纸等 — — 99 3 环卫部门 清运处理 表5-10 建设项目危险废物产生及处置情况一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废旧手套及棉纱 HW49 900-041-49 0.5 印刷 固 棉 油墨 1年一次 T/In 有资质单位处置 废催化灯管 HW29 900-023-29 0.01 废气治理 固 玻璃 汞 1年一次 T

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排 放 源 （编号） | 污染物 | 产生 浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) | 排放 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 1# 排气筒 | VOCs | 63.33 | 2.85 | 6.33 | 0.285 | 进入 大气 |
|  |  | 2# 排气筒 | 颗粒物 | 5 | 0.075 | 0.05 | 0.00075 |  |
|  |  |  | SO2 | 11.9 | 0.1785 | 11.9 | 0.1785 |  |
|  |  |  | NOX | 10.2 | 0.153 | 10.2 | 0.153 |  |
|  | 无组织废气 | 车间 | VOCs | — | 0.15 | — | 0.15 |  |
| 水 污 染 物 | 污染物名称 | 废水量(t/a) | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 240 | 400 | 0.096 | 0 | 0 | 经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化 |
|  |  | SS |  | 300 | 0.072 | 0 | 0 |  |
|  |  | NH3-N |  | 35 | 0.0084 | 0 | 0 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.00096 | 0 | 0 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 40 | 0.0096 | 0 | 0 |  |
|  | 食堂废水 | COD | 36 | 400 | 0.0144 | 0 | 0 |  |
|  |  | SS |  | 300 | 0.0108 | 0 | 0 |  |
|  |  | NH3-N |  | 35 | 0.00126 | 0 | 0 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.00014 | 0 | 0 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 100 | 0.0036 | 0 | 0 |  |
| 固体废物 | 类别 | 产生量(t/a) | 处理处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量(t/a) | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 炉渣、废包装料、不合格产品 | 4 | 4 | 0 | 0 | 回收出售 |
|  | 危险固废 | 废旧手套及棉纱、废催化灯管 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 密封容器存储，委托有资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 环卫 清运 |
| 噪 声 | 建设项目噪声主要来源于各类设备运转产生的噪声，噪声值在75-90dB，经采取基础减振措施，并经墙体隔声及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为租赁厂房，不对施工期环境影响进行分。 运营期环境影响分析 大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为印刷、贴合工序产生的VOCs和锅炉燃烧生物质颗粒产生的锅炉废气。其中VOCs经集气罩收集后引入一套光氧催化净化装置处理，处理效率90%，处理后经1#15m高排气筒排放，经废气处理装置处理后，VOCs排放满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中“印刷与包装印刷”标准限值，对周围环境空气质量影响较小。锅炉废气经集气罩收集后进入脉冲布袋除尘器，处理效率99%，处理后通过2#15m高排气筒排放，排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃煤锅炉排放标准。 表7-1 废气排放及达标情况一览表 排气筒 污染物 排放情况 执行标准 达标情况 标准来源 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 1# VOCs 6.33 0.095 50 1.5 达标 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中“印刷与包装印刷”标准限值 2# 颗粒物 0.05 0.00025 30 5.9 浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃煤锅炉排放标准 SO2 11.9 0.060 200 4.3 NOX 10.2 0.051 200 1.3 无组织废气通过加强车间通风、加大厂区绿化覆盖面积来进一步降低对大气环境的影响。 （2）大气环境影响评价工作等级的确定 ①建设项目评价因子和评价标准 本项目的评价因子和评价标准见表7-2。 表7-2 项目评价因子和评价标准 评价因子 评级时段 浓度限值 单位 标准来源 TVOC 1小时平均 1.2 mg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 颗粒物 1小时平均 0.45 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 SO2 1小时平均 0.5 NOX 1小时平均 0.25 ②评价等级判定标准 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价工作分级方法确定评价工作等级，其判据详见表7-3。 表7-3 大气评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： （1） 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准（一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值），mg/m3。 （3）污染源参数 主要污染物排放参数见表7-4及表7-5。 表7-4 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率(kg/h) X Y 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流量 (m3/h) 排气筒1 665954.57 3769557.75 8 15 0.6 25 15000 VOCs 0.095 排气筒2 665956.49 3769558.89 8 15 0.6 25 5000 颗粒物 0.00025 SO2 0.060 NOX 0.051 表7-5 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 来源 底部中心坐标 海拔高度(m) 矩形面源参数 污染物名称 排放速率（kg/h） X Y 长度 (m) 宽度 (m) 有效高度 车间 665972.97 3769582.70 8 60 40 8 VOCs 0.05 （4）项目预测参数 表7-6 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 65万 最高环境温度/℃ 38 最低环境温度/℃ -18 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 是 否√ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 否√ 岸线距离/km / 岸线方向/° / （5）评价等级确定 本项目所有污染物的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-7 本项目废气排放估算模式计算结果表 排放源 污染物 排放速率（Kg/h） 评价标准（mg/m3） Pi（%） 最大落地浓度（mg/m3） D10%(m) 排气筒1 VOCs 0.095 1.2 4.735E-01 5.682E-03 0 排气筒2 PM10 0.00025 0.45 3.48E-02 1.57E-05 0 SO2 0.060 0.5 0.75 3.733E-03 0 NOX 0.051 0.25 1.28 3.212E-03 0 排放源 污染物 排放速率（Kg/h） 评价标准（mg/m3） Pi（%） 最大落地浓度（mg/m3） D10%(m) 车间 VOCs 0.05 1.2 3.94 0.04724 0 根据预测结果，本项目Pmax最大值出现为车间排放的VOCs，Pmax为3.94%，最大落地浓度为0.04724mg/m3，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 需要列出本项目的污染物排放量核算清单。 由计算可知，计算结果为无超标点，无组织排放的VOCs在厂界能实现达标排放，因此不需设置大气环境防护距离。 （6）污染物排放量核算清单 ①有组织排放量核算 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率(kg/h) 核算排放量(t/a) 一般排放口 1 排气筒1 VOCs 6.33 0.095 0.285 2 排气筒2 PM10 0.05 0.00025 0.00075 3 SO2 11.9 0.060 0.1785 4 NOX 10.2 0.051 0.153 有组织排放总计 有组织排放总计 VOCs 0.285 PM10 0.00075 SO2 0.1785 NOX 0.153 ②无组织排放量核算 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 排放源 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量(t/a) 标准名称 浓度限值（mg/m3） 车间 印刷、贴合 VOCs 车间通风 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 2.0 0.15 无组织排放总计 无组织排放总计 VOCs 0.15 ③项目大气污染物年排放量核算 表7-10 建设项目大气污染物排放量核算表 序号 污染物名称 排放量（t/a） 1 VOCs 0.435 2 PM10 0.00075 SO2 0.1785 NOX 0.153 （7）卫生防护距离 ①计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 ②参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。该地区平均风速为2.2m/s，A、B、C、D值的选取见表7-11。 表7-11 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，污染物的卫生防护距离见表7-12。 表7-12 污染物卫生防护距离计算结果表 污染源 污染污名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 车间 VOCs 1.514 50 根据卫生防护距离计算结果，卫生防护距离确定为：生产车间50m包络线范围区域。据现场调查，该范围内无敏感目标，同时卫生防护距离内土地全部已经规划为工业用地，且在该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。针对车间产生的无组织废气要求建设单位加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。综上所述，本项目排放的有组织及无组织废气对周边环境影响较小，不会降低周边大气环境质量，环境影响可以接受。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水，年产生量276t/a，建设单位采用“雨污分流”制。雨水就近排入附近河流，污水经厂区内地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。 地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点。地埋式污水处理设施具有以下优点：设备埋于地表下，上面可以进行绿化，环境美观；整个设备一般不需要专人管理；可以减少占地面积，设备上方可修建停车场等，无需建厂房等设施；对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准；操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长；设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。 地埋式污水处理建立在活性污泥生物和生物膜生物相结合的基础上的。在处理工艺上，相当一部分的微生物生长在生物膜载体填料颗粒上，随着载体填料在污水中翻动，在曝气时形成流化床，提高了微生物与污水中的污染物质和氧的接触，从而提高了污水净化效率；在曝氧间隙，微生物随颗粒快速全部沉淀在反应器中形成固定床，在反应器底部形成缺氧区；加上入水时工艺设计有厌氧区，这样厌氧-缺氧-好氧三种环境的轮流做用，决定了一体化工艺十分有利于污水中有机物的去除和脱氮除磷。 项目位于沭阳十字工业集中区，厂区内绿化完善，每年需要350t/a的绿化用水，有能力接纳本项目处理后的废水。 综上，本项目废水用于绿化可行，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，噪声级一般在75~90dB（A）之间，经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 厂界声源预测结果详见表7-13； 表7-13 噪声预测评价结果（单位：dB（A）） 关心点 昼间厂界噪声贡献值 夜间厂界噪声贡献值 厂界东 57.2 — 厂界南 56.7 — 厂界西 52.5 — 厂界北 54.5 — 标准值 65 55 注：本项目夜间不生产 预计在通过合理布局、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准，即昼间噪声值≤65dB（A）。 建议企业进一步加强噪声防治： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②采用吸声技术。对于主要产生噪声的车间顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收车间内的一部分反射声。 ③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消音器等设施。 ④降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。 综上所述，建设项目噪声设备经距离衰减及厂房隔声，对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 1、固废处置分析 建设项目营运期固废主要为废油墨桶、废旧手套及棉纱、炉渣、废催化灯管、废包装料、不合格产品以及职工生活垃圾，其中废包装料、不合格产品统一收集后外售处理；废旧手套及棉纱、废催化灯管委托资质单位处置；炉渣、生活垃圾由环卫部门定期清运。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 2、固体废物储存场所合理性分析 本项目一般工业固废产生量为4/a，危险固废0.51t/a，生活垃圾产生量3t/a，本项目建设一座建筑面积为40m2的一般固废储存间，生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废堆场。一般固废转运周期为三个月，本项目一般固废储存间一次储存量最大为1t，因此本项目设置的40m2一般工业固废堆场可以满足固废贮存的要求。 本项目建设一座建筑面积为10m2的危废储存间，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废仓库建设在仓库内，离车间较近，因此危废仓库的选址合理。建设项目危废产生量为0.51t/a，转运周期为1年，则储存期内危废量最多为1t，采用铁桶密闭盛装，需1只专用铁桶，照占地面积4m2计，按单层储存考虑，则所需储存面积约为4m2，废油墨桶产生后暂存于危废间，及时由厂家回收，占用很少面积，因此企业设置10m2危废储存间，可以满足危废贮存的要求。 3、危险废物环境影响分析 （1）危废贮存环境影响分析 本项目运营期产生的危险废物主要为废废旧手套及棉纱和废催化灯管。危废产生后通过收集由专用的铁桶密闭贮存于车间的危废仓库，并交由资质单位进行处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对环境无影响。 同时，本项目产生的危废用专用的铁桶密闭贮存，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 （2）运输过程影响分析 本项目危废采用铁桶密闭贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生散落时，可能情况有：①铁桶整个掉落，但铁桶未破损，司机发现后，及时返回将铁桶放回车上，由于铁桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②铁桶整个掉落，但铁桶由于重力作用，掉落在地上，导致铁桶破损，废旧手套及棉纱掉落在地，废旧手套及棉纱中油墨挥发分含量很少，司机发现后，及时采用清扫等措施，将废旧手套及棉纱清理干净，对周边环境影响较小。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。 （3）危废处置环境影响分析 本项目产生的危废委托资质单位进行处理，对项目周边环境影响较小。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，对周围环境影响较小。 综上所述，该项目所产生的固废经上述措施可得到有效处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境影响较小，固废处置措施方案可行。具体处置方式见表7-14。 表7-14 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生 工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物 类别 废物 代码 产生量（吨/年） 利用处置方式 1 废包装料 分切 一般固废 — 86 0.5 厂方收集后出售处理 2 不合格产品 分切 一般固废 — 86 2 3 废旧手套及棉纱 印刷 危险固废 — HW49 0.5 委托有资质的单位处理 4 废催化灯管 废气治理 危险固废 — HW29 0.01 5 炉渣 锅炉 一般固废 — 72 1.5 环卫部门 清运处理 6 生活垃圾 员工生活 一般固废 — 99 3 建设项目一般工业固废的储存场所需按照，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （4）应设置渗滤液集排水设施。 （5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 （6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 危废储存场所污染防治措施要求： 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 ①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ②危险废物贮存容器要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ③危险废物贮存设施的设计要求 危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。 ④公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、储存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 表7-15 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存场所 危废名称 危废类别 位置 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废储存间 废旧手套及棉纱 HW49 危废仓库 10m2 密闭铁桶贮存 0.5t/次 1年/次 废催化灯管 HW29 0.01t/次 因此，项目固废处理措施是可行的。本项目固体废弃物经合理处置利用后均可实现《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设零排放，不会对区域环境造成不利影响。 5、达标排放可行性分析 （1）本项目生产过程中产生的VOCs、PM10、SO2、NOx废气采用有效的净化装置处理后均能达标排放，对周边大气环境影响较小，环境影响可以接受。 （2）本项目无相关废水产生和排放，对周围水环境影响较小。 （3）主要噪声设备采取了隔声、减振、消声等措施，厂界噪声能够稳定达标排放。 （4）本项目产生的废旧手套及棉纱、废催化板交由资质单位处理；废包装料、不合格产品收集后外售，生活垃圾、炉渣环卫清运处理。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 建设项目采取的污染防治措施合理可靠，污染物均能达标排放。 6、环境管理 （一）环境管理机构设置 为了本工程在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析，了解工程对环境的影响状况，沭阳奥瑞装饰材料有限公司应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作，编入一名技术人员参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 （二）环境管理制度 （1）贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行。 （2）执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 （3）环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 （4）建立企业环保档案：企业应对废水处理装置等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 企业制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目运营期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，也才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。 7、环境监测计划 环境监测是环境管理不可缺少的组成部分，通过监测掌握生产装置污染物排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等情况提供依据。 （1）环境监测机构的设置及职责 环境监测计划应有明确的执行实施机构，以便承担建设项目的日常监督监测工作。建议建设单位对专职环保人员进行必要的环境监测和管理工作的培训，以胜任日常的环境监测和管理工作。因厂区不具备污染物样品实验室分析设备及条件，监测任务可委托有资质单位进行。 职责： ①建立严格可行的环境监测计划及质量保证制度； ②定期检查各车间设施运行情况，防止污染事故发生； ③对全厂的废水、废气、噪声污染源进行监测，并对监测数据进行综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，为决策部门提供污染防治的依据； ④建立严格可行的监测质量保证制度，建立健全污染源档案。 （2）环境监测计划 对项目所有的污染源（废水、废气、噪声和固体废物等）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期或不定期的监测： 废水：企业生活污水、食堂废水经地埋式污水处理设施预处理后用于厂区绿化。需要对本项目的污水排放口进行监测，每年监测一次，主要监测项目为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油。 有组织废气：对生产工艺中所有废气排口每年监测一次，监测项目为VOCs、PM10、SO2、NOx。 无组织废物：在厂界外敏感点布设大气采样监测点，每年监测一次，监测项目为VOCs。 噪声：对主要生产设备及厂界噪声进行监测，每年监测一次，由于本项目夜间不生产,因此主要在昼间进行测量。 固体废物：对全厂固废产生及处置情况进行统计，每月统计一次。 针对项目所排污染物情况，制定详细监测计划如下： 表7-16 环境监测计划安排一览表 时段 类型 监测位置 监测项目 频次 备注 运营期 废气 有组织 1#排气口 VOCs 半年一次 委托有资质单位检测 2#排气口 PM10、SO2、NOx 无组织 厂界下风向 VOCs 废水 雨水排放口 COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 每年一次 噪声 厂界外1m Leq(A) 半年一次，昼间测量 固废 — 统计全厂固废量 每月统计一次 8、建设项目“三同时”验收一览表 项目“三同时”一览表见表7-17。 表7-17 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 有组织废气 1#排气筒 VOCs 集气罩+光氧净化器+15米排气筒，15000m3/h，1套 VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 40 与主体工程同时实施，同时完成，同时投入使用 2#排气筒 PM10、SO2、NOx 集气罩+脉冲布袋除尘器+20米排气筒，5000m3/h，1套 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃煤锅炉排放标准 油烟专用通道 油烟 2000m3/h，1套油烟净化装置+专用排烟通道 满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB17503-2001)中小型排放标准 无组织废气 车间 VOCs 加强车间通风 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 地埋式污水处理设施 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） 10 噪声 车间 机械设备 厂房隔声、减振 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准 15 固废 生产 危险废物 危废储存间10m2 固废100%处置 10 一般固废 固废堆场40m2 生活过程 生活垃圾 垃圾桶 绿化 700m2 绿化率14% 8 环境管理（机构、监测能力等） 公司环境管理机构、环境管理体系建立，运营期监测计划和实施 2 规范设置 废气、固废排污标志牌、说明 规范化设置、满足环境管理要求 卫生防护距离 车间外50m为卫生防护距离 — 合计 85 —

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 1# | 印刷、贴合 | VOCs | 集气罩+光氧净化器+15米排气筒，15000m3/h，1套 | 达标排放 |
|  |  | 2# | 锅炉 | PM10、SO2、NOx | 集气罩+脉冲布袋除尘器+20米排气筒，5000m3/h，1套 |  |
|  |  | 油烟专用通道 | 油烟 | 油烟 | 2000m3/h，1套油烟净化装置+专用排烟通道 |  |
|  | 无组织废气 | 车间 | VOCs | 加强车间通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水、食堂废水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 地埋式污水处理设施，2t/d | 厂区绿化，不外排 |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 对周围环境无直接影响 |
|  | 生产过程 | 一般工业固废 | 外售 |  |
|  |  | 危险固废 | 交由有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备为生产设备的运行，声源强度值为75~90dB（A），高噪声设备产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 沭阳奥瑞装饰材料有限公司投资2000万元建设PVC印刷膜装饰板加工销售项目，项目位于宿迁市沭阳县十字街道工业集中区天舜路1号，租用江苏诚信教学设备有限公司厂房。本项目于2019年3月开工，设施均已安装到位，生产车间、办公楼等建筑面积约4168平方米（其中生产厂房2400平方米），项目投产后可形成年产2000吨PVC印刷膜的生产能力。 该项目已于2019年1月23日取得宿迁沭阳县发改局备案（备案证号：沭发改备[2019]42号，项目代码：2019-321322-41-03-504142）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）等环境保护的有关规定，该项目属于“30 印刷厂；磁材料制品”中“全部”，应当编制环境影响报告表。沭阳奥瑞装饰材料有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制其“PVC印刷膜装饰板加工销售项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关本项目资料的基础上，根据所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明本项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为本项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请审批部门审批。 2、产业政策 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制和淘汰类项目。项目已通过沭阳县发展和改革局备案（备案号：沭发改备[2019]42号），因此，项目建设符合国家与地方产业政策。 3、选址与规划相符性 建设项目位于沭阳县十字街道工业集中区，建设项目所在地各项基础设施基本完善，水、电可满足供应，建设地点地势平坦，地质条件好，建设项目所在地四周卫生环境良好。项目所在厂区已经建设完成，用地属于工业用地，符合沭阳县的用地规划。 4、项目“三线一单”相符性分析 ①与《江苏省生态红线区域规划》相符性分析 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照沭阳县生态红线区布局图，与本项目距离最近的生态红线区域为“柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 二级管控区”，该生态红线区在本项目北方向约280m处，项目与以上红线区域一、二级管控区无相交区域。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 ②与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相符性分析 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），与本项目最近的生态红线保护目标为淮沭河第二饮用水水源保护区，距离为5.365km。建设项目不在淮沭河第二饮用水水源保护区范围内，因此，本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 综上，本项目选址符合生态红线保护要求。 （2）环境质量底线相符性 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线相符性 本项目进行PVC印刷膜加工销售，所使用的能源主要为水、电能和生物质燃料，物耗及能耗水平较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，降低了产品的损耗率，减少了原料的用量和废物的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。因此，本项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单相符性 项目所在地属于宿迁市沭阳县十字街道工业集中区，本次环评对照国家及地方产业政策和《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（苏政办发[2014]209号）等文件进行说明，具体见表1-5。 表9-1 本项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修订 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 5 《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（苏政办发[2014]209号） 本项目为PVC印刷膜装饰板加工销售项目，不属于《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（苏政办发[2014]209号）中规定的禁止引入的项目，符合区域负面清单的要求 6 《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号） 本项目为PVC印刷膜装饰板加工销售项目，不属于《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》中规定的禁止引入的项目，符合区域环境准入的要求 5、环保措施及环境影响分析结论 （1）废气 项目采取的废气防治方案可行：本项目产生的有机废气VOCs采用“集气罩+光氧净化器+15米排气筒（1#）”进行处理，锅炉废气烟尘、SO2、NOX采用“集气罩+脉冲布袋除尘器+20米排气筒（2#）”进行处理。 本项目有组织排放源VOCs的排放浓度、排放速率满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷”标准限值及表5中厂界监控点浓度限值。 无组织排放源VOCs的浓度满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中厂界监控点浓度限值。 根据预测结果，有组织废气各污染物下风向最大落地浓度占标率均低于10%，无组织废气各污染物下风向最大落地浓度占标率均低于10%。 无组织排放的VOCs在厂界能实现达标排放，因此不需设置大气环境防护距离，卫生防护距离设置生产车间外50m包络线范围区域，该范围内无环境敏感目标，项目无组织排放废气对周围的大气环境影响较小。企业必须严格做好废气收集处理工作，做到达标排放，不得扰民。 （2）废水 项目采用“雨污分流”制，雨水就近排入附近河流。项目无生产性废水产生，生活废水、食堂废水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于印刷机、贴合机、分切机、空压机等设备噪声。机器运行噪声为稳态噪声，噪声值在75～90dB之间，经采取基础减振措施，并经墙体隔声及空间距离的衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目产生的废包装料、不合格产品统一收集后外售处理；废旧手套及棉纱、废催化灯管委托资质单位处置；炉渣、生活垃圾由环卫部门定期清运。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 6、总量控制 （1）废水：本项目不产生生产废水，生活污水、食堂废水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排，不申请总量。 （2）废气：项目产生的废气需申请总量为VOCs0.285t/a，PM100.00075t/a，SO20.1785t/a、NOx0.153t/a，向沭阳环保局申请后实施。 （3）固体废弃物：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 总结论： 本项目建设符合国家及地方相关产业政策，选址合理可行；项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或综合处置利用；污染物排放总量可在溧水区范围内平衡；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小，区域环境质量仍可控制在现有相应功能要求之内。 因此，从环保角度而言，在确切落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目建设营运可行。 上述评价结果是根据沭阳奥瑞装饰材料有限公司提供的有关资料进行评价而得出的，如果建设方生产进行改变，设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况等有所变化，则应由该公司按照环保部门的要求另行申报。 二、建议 1、严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率。 2、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 3、做好废气的收集和处理，确保达标排放。 4、做好厂房周围的绿化工作，美化环境，净化空气。 5、加强车间通风，确保职工身心健康。 6、加强对工厂职工的教育和培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故(如误操作)的发生。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案证 附件2 营业执照 附件3 法人身份证 附件4 委托书 附件5 建设单位承诺书 附件6 危废承诺书 附件7 企业承诺书 附件8 租赁协议 附件9 水性油墨MSDS报告 附件10 用地红线图 附件11 环境质量现状引用说明 附图1 建设项目地理位置图 附图2 项目卫生防护距离图 附图3 厂区平面布置图 附图4 沭阳县生态红线区布局图 附图5 项目环境保护目标分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

PVC薄膜

印刷

分切DABA

成品

图例：G-废气、N-噪声、S-固废

打包

G1油墨废气、S1废油墨桶、S2废旧手套及棉纱、N1设备噪声

S5废包装料、S6不合格产品、N3设备噪声

G2VOCs、G3锅炉废气、S3炉渣、S4废催化灯管、N2设备噪声

贴合DABA

锅炉供热DABA

颜料（30%）6t/a

丙烯酸树脂（35%）

7t/a

水（20%）

4t/a

醇类溶剂（12%）

2.4t/a

助剂（3%）0.6t/a

图5-2  水性油墨物料平衡图

水性油墨20t/a

进入产品：油墨固份13.6

废气排放：VOCs0.348

水汽0.04

进入固废：2.052

损耗60

240

300

生活污水

276

地埋式污水处理设施

损耗9

36

45

419

新鲜水

生活污水

损耗350

276

绿化用水

74