建设项目环境影响报告表

项目名称： 汽车及配件销售、维修项目

建设单位： 启东乐驰汽车贸易有限公司

编制日期：二〇一九年三月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 汽车及配件销售、维修项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 启东乐驰汽车贸易有限公司 |
| 法人代表 | 杨根华 | 联系人 | 刘建荣 |
| 通讯地址 | 启东市汇龙镇兴龙路99号 |
| 联系电话 | 17826168080 | 传真 | — | 邮政编码 | 226200 |
| 建设地点 | 启东市汇龙镇兴龙路99号 |
| 立项审批部门 | 启东市行政审批局 | 项目代码 | 2018-320681-52-03-570139 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 汽车新车零售[F5261]、汽车修理与维护[O8111] |
| 占地面积（m2） | 2401 | 绿化面积（m2） | — |
| 总投资（万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） | 30 | 环保投资占 总投资比例 | 6% |
| 评价经费（万元） | — | 投产日期 | — |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 465 | 生物质燃料（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 12 | 天然气（m3/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 汽油（公斤/年） | — |
| 废水（工业废水、生活废水√）排水量及排放去向 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”，雨水经厂内雨水管道收集后排入园区雨水管网。本项目所产生的洗车废水（216t/a）经隔油沉淀池进行预处理、生活污水（180t/a）经厂内化粪池预处理，达接管标准后一起排入市政污水管网；最终接管至启东市城市污水处理厂进一步处理，最终尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入长江。 |
| 放射性同位素和伴有地磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 原辅材料及主要设备 1、原辅材料 表1-1 建设项目原辅材料清单 名称 规格 形态 年用量 备注 色漆 20kg/桶 液态 0.11t/a 国内，汽车运输 底漆 20kg/桶 液态 0.05t/a 国内，汽车运输 塑料底漆 20kg/桶 液态 0.007t/a 国内，汽车运输 清漆 20kg/桶 液态 0.17t/a 国内，汽车运输 腻子 袋装 固态 0.12t/a 国内，汽车运输 固化剂 20kg/桶 液态 0.14t/a 国内，汽车运输 稀释剂 50kg/桶 液态 0.15t/a 国内，汽车运输 机油 桶装 液态 13t/a 国内，汽车运输 焊丝（无铅） — 固态 0.01t/a 国内 本项目喷涂参数见表1-2： 表1-2 项目喷涂参数表 涂层 喷涂面积 （m2/a） 漆膜厚度 （mm） 漆膜密度 （t/m3） 漆膜重量 （t/a） 上漆率 （%） 固含量 （%） 年用量 （t/a） 底漆/塑料底漆 1040 0.03 1.3 0.041 80 90 0.057 色漆 1040 0.06 1.2 0.075 80 85 0.11 清漆 1040 0.08 1.3 0.108 80 80 0.17 本项目主要原辅材料理化特性见表1-3。 表1-3 原辅材料成分表 序号 原料名称 主要成份 备注 1 底漆 环氧树脂60% 固份 钛白粉15% 固份 石英粉15% 固份 二丙二醇甲醚5% 挥发性有机物 丁醇5% 挥发性有机物 2 色漆 丙烯酸丁酯45% 固份 环氧树脂25% 固份 颜料10% 固份 二甲苯5% 挥发性有机物 二丙二醇甲醚10% 挥发性有机物 助剂5% 固份 3 清漆 醇酸树脂45% 固份 硝化纤维素35% 固份 醋酸乙酯15% 挥发性有机物 丁醇5% 挥发性有机物 4 稀释剂 二甲苯20% 挥发性有机物 正丁醇10% 无色透明、有酒气味的液体，是多种涂料的溶剂和制增塑剂邻苯二甲酸二丁酯的原料，沸点117.25℃。 醋酸乙酯25% 低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，是一种用途广泛的精细化工产品，熔点-84℃，沸点77℃。具有优异的溶解性、快干性，用途广泛，是一种重要的有机化工原料和工业溶剂 醇酸丁脂45% 无色有果香气味的液体，微溶于水，能与醇、醚等一般有机溶剂混溶。沸点126.114℃，熔点-73.5℃，是涂料工业中最重要的中等挥发性溶剂。 5 固化剂 酯类溶剂50% 通过主漆和固化剂成分的结合让其分子产生反应，从而达到固化的目的，缩短油漆干燥时间，同时也让油漆更坚固 甲苯二异氰酸酯三聚体22% 己二异氰酸酯28% 6 腻子 以不饱和聚酯树脂为主要原料，配入阻聚剂、滑石粉等添加剂 具有干燥快、附着力强、耐热、不开裂、施工周期短的特点 7 机油 机油其基础油由烃类、聚-α-烯烃（PAO）及聚内烯烃等成分所组成，均为由碳及氢所组成的有机化合物，有些高级的机油中会包括20%以下的脂类 外观为淡黄色液体，闪点大于200℃，溶于多数有机溶剂 2、主要设备 本项目主要设备见1-4。 表1-4 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 备注 1 烤房 7m*10m*3m 1 设置有短波红外线烤灯、电控柜、1根喷枪 2 大梁矫正仪 - 1 国产 3 龙门式升降机 - 6 国产 4 平台检修机 - 2 国产 5 剥胎机 - 1 国产 6 平衡机 - 1 国产 7 保护焊机 - 1 国产 8 空压机设备 - 1 国产 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 启东乐驰汽车贸易有限公司成立于2016年拟投资500万元，租用启东市农业机械有限公司位于启东市汇龙镇兴龙路99号现有厂房，新建汽车及配件销售、维修项目。项目租赁面积为2401m2，配置烤房、大梁矫正仪、龙门式升降机、检修平台、剥胎机、平衡机等生产设备。项目建成投产后，企业具备年销售汽车1000台及维修汽车2500台的能力。项目建设之初并未履行环保手续，现补办环评手续。本项目已经获得启东市行政审批局下发的备案通知书（项目代码：2018-320681-52-03-570139）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）等环境保护的有关规定，本项目类别属于四十、社会事业与服务业第126项“汽车、摩托车维修场所”有喷漆工艺，本项目应编制环境影响报告表。启东乐驰汽车贸易有限公司委托江苏圣泰环境科技有限公司编制其“汽车及配件销售、维修项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关本项目资料的基础上，根据所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，依据《江苏省建设项目环境影响报告表主要编制内容要求（试行）》编制出该项目环境影响报告表，并附加大气环境影响评价专项。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请审批部门审批。 2、工程内容及规模 项目名称：汽车及配件销售、维修项目 建设单位：启东乐驰汽车贸易有限公司 项目性质：新建 建设地点：启东市汇龙镇兴龙路99号 投资总额：500万 生产时数：每天8小时，年生产300天，年工作2400小时 职工人数：15人 用地面积：2401平方米 项目产品方案见表1-5。 表1-5 建设项目产品方案 工程内容 产品名称 设计能力 年运行时数（h） 汽车及配件销售、维修项目 销售汽车 1000台 2400 维修汽车 2500台 3、项目厂区平面布置情况 （1）四周环境概况 本项目位于启东市汇龙镇兴龙路99号，地理位置详见附图1。项目北侧为兴龙路；西侧、南侧为空地、东侧为启东市农业机械有限公司厂房。距本项目最近的敏感点为项目东北侧180m的五四村。项目周边环境概况图见附图2。 （2）总平面布置 本项目总平面布置原则：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；生产物流顺畅，运费能耗最小；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。根据项目构成和布置原则，结构项目内外制约条件。 本项目总图布置如下：厂区呈矩形，厂区总入口设置在厂区北侧，中部区域主要为办公及生活区域，生产车间布置在厂区南部，高噪声设备布设在车间靠近厂区中心位置，远离厂界。厂房四周都留有消防通道或布置了运输道路，便于大型消防车的通行，同时按规范设置了室内及室外消火栓，车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅，生产区均相对集中布置。 厂区布置还考虑原辅料具有易燃的特点，注意到安全布局，使其符合防火、环保、卫生和安全等规范要求，以利于保障生命财产的安全和改善职工劳动条件。因此，从总体来看，项目总平面布置合理。项目厂区平面布置详见附图3。 租赁方情况介绍 启东市农业机械有限公司主要进行农业机械产品的销售，企业现有生产车间两间（1#车间已租赁给本项目）、综合楼一栋、附属用房一间等其他构筑物，企业主要进行农业机械产品的销售，不进行加工生产。运营过程中无废气排放，主要产生生活废水及噪声，企业采取有效措施得到控制。根据本项目质量现状监测标明，本项目周围声环境质量达标，启东市农业机械有限公司未对周围声环境产生较大影响，噪声排放达标，项目生活废水经过化粪池预处理达接管标准后排入市政污水管网。启东市农业机械有限公司建设至今，未受到周围居民投诉和出现环境污染事件。 （4）本项目与启东市农业机械有限公司依托关系 本项目租用启东市农业机械有限公司已建成的1#厂房进行生产。经与建设单位核实，本项目与其依托关系如下： ①本项目依托启东市农业机械有限公司已建成的自来水管网供水，水费自理。 ②本项目依托区域供电管网，不单独设置配电站，电费自理。 ③本项目将依托启东市农业机械有限公司唯一的污水排口和雨水排口，本项目主要为生活废水，且项目生活废水量较少，水质简单，为了方便管理，本项目应服从和配合启东市农业机械有限公司的环境管理。 ④本项目设置室外消防，生产车间内布设室内消火栓系统。 4、产业政策 ①本项目为汽车及配件销售、维修项目，属于《国民经济行业分类标准（2017年本）》中[F5261]汽车新车零售、[O8111]汽车修理与维护，工艺中涉及喷漆工艺。 ②本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中限制类和淘汰类项目，不属于《南通市工业结构调整指导目录（2011）》中限制类或淘汰类项目，因此本项目符合国家与地方产业政策。 本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 ③本项目产品不属于环保部发布的《环境保护综合目录（2017年版）》中的“高污染、高环境风险”产品目录，也未采用该目录中的重污染工艺。 ④对照《“两减六治三提升”专项行动方案》分析，方案重点任务要求：包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。本项目涉及喷漆工艺，使用的色漆、底漆、清漆、塑料底漆等均属于环保漆，VOCs挥发性量低。 本项目属于汽车新车零售、汽车修理与维护行业，生产过程中使用的油漆为高固份环氧漆，油漆（含稀释剂在内）固份含量约70%以上。根据《绿色产品评价·涂料》（GB/T25602-2017），高固体份涂料是指不挥发物体积分数大于或等于70%的溶剂型涂料，本项目所使用的环氧漆（含稀释剂在内）固份含量约80%左右，属于高固份低VOCs含量的油性涂料。因此，本项目的建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》要求。 ⑤根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）要求：“一、总体要求（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。二、行业VOCs排放控制指南：根据GB/14754-2011《国民经济行业分类》，C21家具制造业、C2223加工纸制造（涂布纸）、C33金属制品制造、C34通用设备制造业、C35专用设备制造、C36汽车制造、C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、C38电气机械及器材制造不含C3825光伏)、C40仪器仪表制造业、C43金属制品、机械和设备修理业和08011汽车修理与维护业等行业的表面涂装工序参照以下要求执行“3、喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。若工艺有特殊要求，不能实现封闭作业，应报环保部门批准。4、烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。5、喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝二级活性炭吸附装置、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放。6、使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施”。本项目喷漆使用专用的喷漆房，喷漆废气经收集后由干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理后排放，专用喷漆房收集效率可达95%以上，处理效率可达到95%以上；因此本项目符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的要求。 ⑥江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案相符性 对照江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案中“优化产业布局”以及“加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集”的要求，本项目的建设符合相关国家及地方产业政策，一体式密闭喷、烤漆房均设有集气罩能够保证废气的有效收集，因此本项目符合江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的要求。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 5、三线一单相符性 （1）生态保护红线 ①与《江苏省生态红线区域保护规划》的相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），项目距离最近的启东市饮用水水源保护区约为2.045km，本项目选址不在生态红线区域范围内。因此本项目评价范围不涉及生态红线保护区域，不会导致启东市生态红线区域生态服务功能下降，符合江苏省生态红线区域保护规划。 表1-6 与本项目相关的江苏省国家级生态保护红线区域一览表 所在行政区域 生态保护红线名称 类型 地理位置 区域面积（km2） 市 县级 南通市 启东市 启东市饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 一级保护区位于 启东市南侧、崇明岛北侧长江水域。范围为：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域。位于启东市南侧、崇明岛北侧长江水域。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下 延500米范围内的水域和陆域； 准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域 1.40 ②与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相符性分析 本项目租用启东市农业机械有限公司位于启东市汇龙镇兴龙路99号现有厂房，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》苏政发[2018]74号，与本项目最近的国家级生态红线区域为西侧方向2.045km的启东市饮用水水源保护区。因此，本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，当地环境有一定容量，项目建成投产后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2018年版）》进行说明，具体见表1-7。 表1-7本项目与国家及地方产业政策《市场准入负面清单（2018年版）》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订） 对照《产业结构调整指导目录》（2011年）以及《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合该文件要求。 2 《江苏工业和产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）修正 经查本项目产品、所用设备及工艺均不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（苏政办发[2013]9号）修正中限制类和禁止类项目，属于允许类项目，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中，符合该文件的要求。 4 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中，符合该文件的要求。 5 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批） 本项目拟上的设备对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），使用的生产设备未涉及国家规定的淘汰限制类。 6 《市场准入负面清单（2018年版）》 经查《市场准入负面清单（2018年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，符合该文件的要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 6、公用工程 （1）给排水 本项目用水包括车辆清洗用水（240t/a）、员工生活用水（225t/a），总用水量为465t/a，来自当地自来水管网。本项目所在厂区实行“雨污分流、清污分流”制。雨水进入雨水管网；车辆清洗废水、生活污水经过厂内废水处理设施处理后达标接管市政污水管网；最终接管至启东市城市污水处理厂进一步处理，尾水排入长江。根据区域总体规划，本项目污水接入启东市城市污水处理厂集中处理。目前污水处理厂运行情况良好，尾水可达标排放，项目所在地管网铺设完成。 （2）供电 项目总用电量约为12万千瓦时/年，用电全部来自区域电网。 （3）贮运 本项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输，原辅材料和产品存储设置专门仓库。 该项目公用及辅助工程见表1-8。 表1-8 项目公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 维修车间 1152m2 - 展厅 600m2 辅助工程 办公楼 700m2 4层，一楼办公；二楼休息厅；三、四楼仓库； 公用工程 给水 465t/a 来自当地自来水管网 供电 12万kW·h/a 来自市政供电 排水 396t/a 雨污分流、清污分流。洗车废水经隔油沉淀池处理达标接管。生活污水经过厂内隔油池、化粪池处理，同洗车废水一起接管至启东市城市污水处理厂处理，尾水达标后排入长江 环保 工程 废气 集气罩+“干式过滤器+二级活性炭”+15m排气筒 达标排放 油烟净化装置 移动式焊烟净化器 设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 废水 生活污水 180t/a 经过厂内污水处理设施处理后接管至启东市城市污水处理厂进一步处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入长江。 洗车废水 216t/a 固废 一般固废 5.2501t/a 一般固废仓库依托现有 危险废物 6.925t/a 设置15m2危废暂存间 噪声 隔声、减振、消声措施 厂界噪声达标 7、环保工程 本项目环境保护投资30万元，占总投资的6%，具体投资见表1-9： 表1-9 本项目环保投资一览表 序号 污染源 环保设备名称 环保投资（万元） 处理效果 1 废水治理 隔油池、化粪池污水处理设施 5 达到启东市城市污水处理厂的接管要求 2 废气处理 集气罩+“干式过滤器+二级活性炭”+15m排气筒 18 达标排放 油烟净化装置 移动式焊烟净化器 设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 3 噪声治理 隔声、消声、减振 1 厂界噪声达标排放 4 固废堆场 分类收集：危废暂存间15m2 ，一般固废仓库依托现有 5 安全贮存 5 其他 管道、排污口标准化等 1 清污分流、排污口标准化整治 6 合计 — 30 — 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用空置厂房进行生产，无原有污染情况及环境问题。原有厂房运行初期已做好相关防雨防渗防漏措施，项目所在厂区设施基本完善，无遗留环境问题，无需进行生态修复措施。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 启东市位于江苏省南通市东部，东经121°25′40″-121°54′30″，北纬 31°41′06″-32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端，位于长江与沿海T型结构主轴线的结合部。南部为长江入海口北支，东、北为黄海，西与海门市毗邻。三面环水，形如半岛，历来是江海门户，战略要地，是长江三角洲重要经济区之一。 2、地质、地貌、地质 启东平原为长江三角洲平原的一部分，地形平坦，地表无基岩出露，均为第四纪松散堆积物。这一地区在远古时代是大陆附近的陆棚，水下部分由河流冲击物和海相堆积物混合组成，水上部分主要是河床及河漫滩冲击物—砂、轻亚粘土、亚粘土、粘土和淤泥。经钻探揭示，在380～400米疏松沉积岩层下埋藏着坚硬的基岩。 启东市域内地势平坦，属沿海低平地区。而微域地形略有起伏，从西向北东南微倾，倒岸河为南北地貌的自然分野，河南高程（吴淞标高）3.6～4.6米，河北高程为5.1～6.1米，倾斜度南北约1/30000米，东西倾斜度为1/43500米。全境分为通东、沿海、沿江、内圩4个平原区；境内河沟纵横，水域面积占土地总面积20.75%。 据国家质量技术监督局发布的1:400万《中国地震动参数区划图》及说明书（GB18306-2001），本区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.40s，地震基本烈度为6度。 3、气象气候 启东市属于亚热带海洋性气候区，季风影响显著，冬冷夏热，春暖秋凉，四季分明，气候湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长，常年主导风向为东南风。但因地处中纬度沿海，受冷暖气流影响，气候变化多，灾害性气候频繁，春季常遇阴雨；夏季多发台风、暴雨，间有伏旱、高温、秋雨，局部地区还出现龙卷风和冰雹；冬季时有强寒潮侵袭。雨量充沛，年平均降水量为1052.3毫米。但降水季节分布不均，主要集中在夏秋季的6～9月，占全年总降水量的53%。年际降水变化也大，最多年降雨量为1574.1毫米（1977年），最少年降雨量为596.4毫米（1978），月最大降水量为409.8毫米（1977年8月）。一日最大降雨量为182.3毫米（1977年8月11日），历年汛期（5～10月）平均降雨量为678.1毫米，占历年平均降水量的64.5%。 4、水文 启东境内地势平坦，沟河纵横，属长江水系，流域闭合，沿江沿海口由闸门控制，可进一步分为：引江内河水系、南部入江（港）及引河水系、中部入海水系、北部入海水系。境域内一、二、三级河水域面积3.954万亩，占水域总面积的11.3%。全市共有干、支河道70多条（段），总长约853.9km。常年地下水位1.2～1.6米。 （1）长江 长江启东境内江堤岸线长67.5公里，根据开发利用现状和国民经济发展规划，水功能主要为风景娱乐区。长江启东段水环境功能区划为Ⅲ类。根据大通水文站资料统计，长江多年平均流量为29310m3/s，年径流总量为92400亿m3。最大洪峰流量为92600m3/s，最小枯水流量为4620m3/s，两者之比达20：1。 市内东西走向河流主要有通吕运河、通启运河、南引河、蒿枝港河、协兴河；南北走向有新三和港河、头兴港河等。各河流分别与长江、黄海相通。 长江北支长约74km，宽2～12km，面积约7万hm2，分流量仅占5%，全河段呈“S”形，呈喇叭向东南形展宽，与南支汇合入海，江面最大宽度为90km。长江口北支水域的水温分布是：水温的季节变化明显，冬季水域水温最低为7.0℃～9.00℃，夏季最高为25.5℃～27.5℃。水温的垂直分布变化不大，上下层水温基本一致。长江口北支的潮型属不规则半日浅海潮，每天两个潮期，潮周期平均为12时25分。河口平面呈喇叭型，潮波变形强烈，平均落潮历时明显长于涨潮历时，为涨潮型河段。灯杆港、三条港的每年平均潮差分别为2.69m，3.07m，平均高潮位分别为3.81m、3.82m，平均低潮位分别为1.13m、0.80m。因冬季径流对长江口北支的影响较小，而夏季对其影响明显，故冬季涨潮平均流速大于落潮平均流速，而夏季灯杆港、三和港和头兴港附近则出现涨潮平均流速小于落潮平均流速。各测点中涨潮最大流速为3.05m/s，落潮最大流速为2.60m/s。各点涨潮最大流速大于落潮最大流速，说明了北支涨潮作用的强劲。 （2）内河 全市共有干、支河道70多条（段），总长约853.9km，可分为四个水系，其中拟建项目所属的北部入海水系，由新港河（原南倒岸河）、十六总河、老串场河、大洋港、廿一总河等5条河流组成。 本项目位于启东市通兴棉业有限公司内，项目北侧约75m处为倒岸河。 （3）地下水 启东市地下水分为四层，常年地下水位1.0-1.6米。潜层含水层埋深较浅，已与地表水联成一体；第一、二承压含水层埋深在110米左右，水质较差，水量也不够丰富；第三承压含水层埋深在220-250米，水质较好，水量丰富，是主要的开采层，可以饮用和农田灌溉。 5、自然资源及生态环境 启东具有丰富的自然资源，有全国六大中心渔港之一的吕四港，出产2000余种海产品，年海洋捕捞量占江苏总量的四分之一。11000多平方海里渔场水域面积，提供了2000多种的海产资源，海蛰、紫菜、黄鱼、鲳鱼等。是大黄鱼、银鲳、灰鲳、黄鳓等主要产卵场所，春夏季浮游生物量比毗邻的海区高10倍左右。有江、海岸线203公里，其中可建10万吨级以上深水泊位岸线就有30多公里，最大可建25万吨级深水码头。有60多万亩江海滩涂，是重特大项目充实的土地后备资源。 启东长江口（北支）湿地省级自然保护区始建于2002年11月，因该区域属江海交汇处，为河口典型的生态湿地系统，造就了丰富的水生植物、沼生植物、盐土植物。2007年江苏省政府对自然保护区的范围进行了调整，调整后的自然保护区范围西起吴仓港外，东至启兴沙东，南起启兴沙南，北至长江大堤外2.4km。保护区总面积214.91km2，其中核心区75.15km2，缓冲区74.44km2，实验区65.32km2。包括的沙洲湿地有永隆沙、带鱼沙、兴隆沙、东东阴沙、临隆沙、北岸滩涂东黄瓜沙等以及北支低潮位-6m以内的水域。主要保护对象为河口滨海湿地生态系统及珍稀物种。区内湿地生态系统保存完整，生态类型复杂、多样，生物多样性丰复，是国际著名的候鸟亚太迁徙路线的重要驿站。区内有鸟内160余种，其中国家一、二级保护鸟类20余种，列入《中日保护候鸟及其栖息环境的协定》的鸟类有100余种。区内还拥有中华鲟、白鲟等国家重点水生动物，并为日本鳗鱼苗等长江重要经济水产品的幼苗集中分布区。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、启东市简介 启东市隶属于江苏省南通市，全市下辖11个镇、1个乡以及2个省级经济开发区、2个街道办事处，人口112万。土地面积为1208km2，占南通市土地总面积14.8%。作为全国首批沿海对外开放地区之一，启东市连续三届跻身全国农村综合实力百强县市行列，先后荣获全国首批小康县、全国科技百强县市、中国明星县市、全国卫生城市等“四张名片”。 2、交通运输 十一五以来，启东全面推进“六纵、六横、两沿、两高速、一环、一通道”重点交通网络建设，江海河联运、公铁水配套的集疏运体系逐步形成，启东正成为南接上海、苏南，西接南通市区、苏北，延伸西北、东北腹地的交通枢纽节点。 启东确立了以崇启大桥及宁启、扬启高速公路为骨架，构建“六纵六横两沿一环”的市域干线公路网与“两高速、一通道”的通往市外公路相结合的综合交通网络体系的总体目标。 六纵：天汾至启隆公路、吕北公路、志圩公路、省道335公路、东惠公路、东和公路； 六横：王海公路、南海公路、通海公路、沿海公路、省道336线、启隆乡-崇明界； 两沿：沿海高等级公路、沿江高等级公路； 一环：城区绕城公路； 两高速：宁启高速和扬启高速； 一通道：沪崇启大通道。 到2020年，启东交通将实现“123456”出行目标，即城区往各方向交通流能在10分钟内到达高速公路互通；启东域所有乡镇节点在20分钟以内可到达高速公路互通，进入高速公路网；市区至各乡镇、开发区，在30分钟以内到达；各乡镇、开发区之间，40分钟内到达，市区至上海，50分钟以内到达；各乡镇、开发区等重要节点，至上海在60分钟内到达。 3、社会文化 启东是年轻的沙地，是近200多年内由沙洲之间的泓道封淤而联并成陆的，启东这一带，古称“东胜瀛洲”。目前启东市境内有圆陀角风景区、集庆庵、三清殿、慕仙楼等风景名胜区，是启东市标志性的文化瑰宝。 4、经济发展 近年来，启东市把加快发展高新技术产业作为推进产业转型升级、提高经济运行质量的重点工作，紧紧围绕创新驱动发展战略，大力培育高新技术企业，持续推动传统产业转型升级，扎实推进创新型城市建设。通过对潜力企业重点培育和扶持，促进企业向科技型、规模型跃进，全市企业科技创新能力明显提升。2017年以来，启东市组织申报第一批国家高新技术企业21家，接近2016年全年申报总量。 2017年以来，启东市以高新技术企业认定管理工作为抓手，以科技项目管理为载体，突出重点，强化服务，着力推进企业自主创新能力的提高和区域创新能力的提升。通过举办产学研活动等载体，激发企业科技创新、加快转型的积极性，推动产学研成果开花结果。全市上下已构建起以政府引导、企业主体、市场导向、产品核心、科研院所支撑的科学创新体系，企业创新能力、创造活力显著增强。 2017年1-5月，启东全市实现高新技术产业产值374.4亿元，占规模工业比重达54.45%，位列南通县（市、区）第2名。 汇龙镇简介 汇龙镇是启东市委、市政府所在地，全市政治、经济、文化中心。镇区面积32平方公里，总人口10万多人。下辖11个行政村，2个街道办事处，25个居委会。汇龙镇综合实力雄厚，人民生活富裕。镇区四周工厂林立，汇龙镇已成为城乡一体，工商业发达，服务设施日臻完善的现代化文明城镇。1998年以来，全镇实现国内生产总值5.4亿元，工农业总产值16.7亿元，财政收入4637万元，工业经济总量、产销率、外经外贸名列南通市前茅。全镇有150多个企事业单位，拥有机械、电子、轻工、纺工、建材等行业，200多个系列产品，23家三资企业。混合分离设备、润滑设备、塑钢型材、彩钢、计算机、防爆电器、服装、羊毛衫、玩具、针织坯布等系列产品，在国内外赢得了良好的信誉和市场占有份额。 区域基础设施现状： （1）供水：该区域自来水实行区域统一供给，水质符合国家饮用水标准。本项目所在区域的供水管网已铺设到位。 （2）雨水、污水排放：本项目所在区域排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排放附近河流，工业废水必须经预处理达到接管标准后，方可排入启东城市污水处理厂处理，生活污水经化粪池预处理达接管标准后排入市政污水管网；最终接管至启东市城市污水处理厂进一步处理，最终尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入长江。 启东城市污水处理厂位于启东经济开发区中心区锦绣路北、三星河东，一期工程处理能力为2.5万t/d，二期工程处理能力2.5万t/d，均已建成运营，三期工程处理能力为4万t/d，目前已建成并将于2015年3月份投入运营，届时启东城市污水处理厂总处理规模可达到9万t/d。启东城市污水处理厂采用脱磷除氮效果较好的Orbal氧化沟生化处理工艺。尾水排至长江。启东城市污水处理厂的收集范围为：北至中央河，南至纬三路，东到惠阳路，西至打洪头河，服务面积为包括了整个城区中心区在内的29.7平方公里。本项目在启东城市污水处理厂规划的污水收集管网范围内。 供电：本项目所在区域用电由国家电网公司配备电线铺设。 汇龙镇产业定位及规划 根据《江苏省启东经济开发区城北工业区控制性详细规划》，启东市汇龙镇城北工业园规划范围南起中央河，北至宁启高速，西起头兴港河，东至庙港河，总面积10平方公里。园区是以机械、电子业为主，生产、生活设施配套的生态工业园。园区以苏221线两侧为生产用地，和平路两侧为生活用地，公共服务设施沿永阳路布置，二类居住用地主要安排拆迁安置区及学校、医疗、休闲等。工业区主要引进高新科技工业、外向型工业和环保型工业。上海一小时经济圈内最具发展潜力的现代化工业新城，重点发展产业是以机械、电子业为主，生产等产业，形成具有优势产业集群的先进制造、加工基地。城北工业园是启东市“十一五”期间重点规划建设的机械、电子工业基地。机械工业以汽车配件、润滑设备、阀门、五金机电为代表，电子工业以汽车电子、晶体元件、自动控制设备为代表，初步形成了具有鲜明特色的高新科技产业园区。 本项目属于汽车新车零售、汽车修理与维护项目，故本项目符合汇龙镇城北工业园产业定位。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目环境质量现状引用南通森田消防装备有限公司委托南通市启测环境检测有限公司对所在地环境空气、地表水的环境质量现状监测数据（环境现状监测报告见《（2017）启测（水）字第（081）号》）。南通森田消防装备有限公司位于启东市汇龙镇城北工业园扬沙路10号，监测点位位于本项目东北侧方向1.02km，监测报告数据的监测时间为2017年9月22日。声环境质量监测数据来自南通市启测环境检测技术有限公司2018年12月7日为本项目所出的检测报告。引用报告具有时效性和代表性。 1、环境空气质量 监测结果表明，项目所在地大气环境质量较好，主要污染物SO2、NO2和PM10浓度均无超标现象，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。主要大气污染指标监测结果见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测 监测指标 取值时间 浓度均值（mg/m3） 浓度限值（mg/m3） 标准来源 监测时间 SO2 24小时平均 0.032 0.15 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 2017.3.26-3.27 NO2 24小时平均 0.024 0.08 PM10 24小时平均 0.09 0.15 2、地表水环境质量 本项目废水最终经启东市城市污水处理厂达标处理后排入长江，根据监测数据表明，长江启东段近岸水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质现状良好。根据监测结果，项目附近中央河具体监测结果见表3-2。 表3-2 水环境监测结果统计表 采样地点 监测项目单位：mg/L pH无量纲 pH COD SS 总磷 氨氮 中央河 6.88 8 14 0.14 0.834 标准值 6~9 ≤20 ≤30 ≤0.2 ≤1.0 3、声环境质量 项目所在地，区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。南通市启测环境检测技术有限公司于2018年12月7日对本项目厂界噪声进行了现场监测，监测报告见（2018）启测（声）字第（110）号，监测数据见表3-3。 表3-3 建设项目环境噪声监测结果 单位：dB(A) 侧位点 噪声标准 测量值 点号 位名 类别 昼间 夜间 昼间 夜间 1 厂区南侧边界 3 65 55 53.3 43.6 2 厂区东侧边界 3 65 55 53.1 41.8 3 厂区北侧边界 3 65 55 52.7 43.3 4 厂区西侧边界 3 65 55 52.6 42.4 由表3-3可见：项目所在地的昼间与夜间噪声等效声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，表明项目所在区域昼间与夜间的声环境质量尚好。 综上所述，该项目周围环境质量现状良好。 主要环境保护目标： 根据项目的周边情况，确定环境保护目标见表3-4、表3-5： 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 五四村 375527.88 3522235.79 居住区 人群 二类区 EN 180 城北一组 375169.58 3521835.90 居住区 人群 WS 260 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置，下文均采用此进行标记。 表3-5 建设项目环境保护目标表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 水环境 中央河 S 500 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 头兴港 S 5590 中型 长江 SW 11336 大型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 声环境 厂界四周 — 1 — 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准 五四村 EN 180 — 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 生态环境 启东市饮用水水源保护区 W 2045 总面积1.4km2，其中一级管控区面积0.3km2 饮用水水源保护区

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 中央河和头兴港质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，具体见表4-1。 表4-1地表水环境质量标准(GB3838-2002)单位：mg/L（除pH外） 类别 pH COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 Ⅱ 6～9 ≤15 ≤3 ≤0.5 ≤0.1 ≤0.05 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 2、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，二甲苯参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。VOCs参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值中TVOC8小时平均浓度。标准限值见表4-2。 表4-2环境空气质量标准(GB3095-2012) 污染物名称 取值时间 浓度限值(μg/Nm3) 选用标准 TSP 年平均 200 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准及其修改单要求 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时浓度 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时浓度 200 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 24小时平均 160 1小时浓度 200 CO 24小时平均 4000 1小时浓度 10000 二甲苯 1小时浓度 200 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值 TVOC 8小时均值 600 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 3、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，周边环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体见表4-3： 表4-3声环境质量标准（GB3096-2008）单位：dB(A) 执行时段 标准类别 昼间 夜间 2类 60 50 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 颗粒物参考上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准，二甲苯、有机废气VOCs执行江苏省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表1及表3的限值，项目喷漆工艺会产生异味影响，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1、表2中标准。具体排放标准详见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 树脂尘（漆雾）、焊接烟尘 20 0.80 周界 0.5 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015） 其他颗粒物 30 1.5 周界 0.5 锡及其化合物（以锡计） 5 0.22 / 0.06 TVOC 30 32 周界 1.5 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016） 二甲苯 12 4.5 周界 0.2 臭气浓度 20 15 / / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 厨房油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准，见表4-5： 表4-5 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，＜5.00 ≥5.00，＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 ≥3.3，＜6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 2、废水 本项目生活污水经厂内污水处理设施处理后，废水排放执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011），部分指标参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，接管标准见表4-6。启东市城市污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准排入长江。污水排放标准见表4-7。 表4-6 废（污）水接管标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/l) pH 6～9（无量纲） CODcr 300 SS 100 NH3-N 25 总磷（以P计） 3 石油类 10 动植物油 100 表4-7 城镇污水处理厂污染物排放标准（一级A标准） 污染物 最高允许排放浓度(mg/l) 采用标准 pH 6～9（无量纲） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准 CODcr 50 SS 10 NH3-N 5（8） TP* 0.5 石油类 1 动植物油 1 注：*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准；括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 4、固废 本项目一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第36 号）中标准要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目运营后，总量控制因子及建议指标如下所示： 表4-9 建设项目污染物排放总量控制表（t/a） 种类 污染物名称 产生量 削减量 接管量 最终外排量 废水 废水量 396 0 396 396 COD 0.1386 0.0594 0.0792 0.0198 SS 0.099 0.0673 0.0317 0.00396 NH3-N 0.0119 0.006 0.0059 0.0032 TP 0.00156 0.00077 0.00079 0.000198 石油类 0.00324 0.00151 0.00173 0.000396 动植物油 0.009 0.0045 0.0045 0.000396 废气 有组织 VOCs（包括二甲苯） 0.2021 0.1819 — 0.0202 二甲苯 0.0348 0.0313 — 0.0035 漆雾颗粒 0.0551 0.0496 — 0.0055 油烟 0.0041 0.0025 — 0.0016 无组织 喷漆、烤漆 VOCs（包括二甲苯） 0.0041 0 — 0.0041 二甲苯 0.0007 0 — 0.0007 漆雾颗粒 0.0011 0 — 0.0011 打磨粉尘 0.0041 0 — 0.0041 车辆打磨修补 打磨粉尘 0.0012 0 — 0.0012 焊接 焊接烟尘 0.000016 0 — 0.000016 固废 生活垃圾 2.25 2.25 — 0 废汽车零件 3.0 3.0 — 0 焊渣 0.0001 0.0001 — 0 废机油 10.0 1.5 — 0 废机油桶 1.625 1.625 — 0 废油漆桶 0.0445 0.0445 — 0 废漆渣 0.0533 0.0533 — 0 废活性炭 0.4521 0.4521 — 0 废玻璃纤维过滤毡 0.2 0.2 — 0 废铅蓄电池 3.0 3.0 — 0 喷枪清洗废水 0.05 0.05 — 0 由上表可知，新建项目需申请总量指标如下： 废水： 接管考核量：水量396t/a，其中COD0.0792t/a、SS 0.0317t/a、氨氮0.0059t/a、总磷0.00079t/a、石油类0.00173t/a、动植物油0.0045t/a。 最终排放总量为：水量396t/a，其中COD 0.0198t/a、SS0.00396t/a、氨氮0.0032t/a、总磷0.000198t/a、石油类0.000396t/a、动植物油0.000396t/a，计入启东市城市污水处理厂总量，无需另外申请总量； 废气：本项目产生的有组织废气主要为：VOCs（包括污染物二甲苯）0.0202t/a、其中二甲苯0.0035t/a，漆雾颗粒0.0055t/a，需启东市环保局审核批准后实施。 （3）固废：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目租用厂房内进行建设，无土建工程，施工期主要为设备安装和装修，故施工期影响较小。本次环境影响评价仅对运营期进行工程分析。 二、运营期 本项目工艺流程及产污环节见图5-1。 工艺流程说明： 本项目分为展区、办公区、维修车间。汽车销售在展区和办公区完成。售后维修在维修区完成，待修车辆首先需要进行前台登记，然后进入维修车间经过维修人员进行初步检查及车辆故障排查进行估价，根据汽车产生的不同问题，采取所需要的不同的维修服务。 （1）汽车保养： 汽车进厂后一部分车辆主要进行快速保养，如定期更换机油、零部件更换、电器零部件更换、车辆四轮矫正等工序最后经检验交付客户。保养过程中会产生废机油、废弃金属零部件、噪声、及清洗废水。其中焊接工序会产生焊接烟尘。 （2）汽车维修： ①事故拆卸：针对事故车辆损坏、变形部分进行拆卸。 ②钣金正形矫正：用于事故车辆外观零件的整形、恢复原有外观形状。 涂腻子：针对损耗的表面进行清洁处理，补腻子使表面光滑平整。 ③车辆打磨修补：在受损部位与周边漆膜连接部位打磨出一个缓冲的坡面，便于随后的漆面与原车漆面更好的连接在一起。此工序产生噪声、粉尘。 ④喷漆、烤漆：喷漆、烤漆工序在一体式密闭喷、烤漆房内进行，一体式喷、烤漆房由喷漆/烤漆室、短波红外线烤灯、电控控柜等部分组成。首先针对损耗的表面进行清洁处理，补腻子使表面光滑平整。然后进入密闭组合式喷、烤漆房中喷涂底漆（或塑料底漆）并烤干；烤干后在喷、烤漆房内进行打磨。由于车辆长时间使用后，颜色与原厂漆有所差别，需要喷漆人员手工调漆，调漆工作在喷漆、烤漆房中进行。将调好的色漆加入喷枪灌中，调整喷枪的气压、出漆，完成色漆的喷涂，并烤干；再喷涂一层清漆，将喷完清漆的钣金件直接在喷漆、烤漆房内进行干燥。整个喷漆、烤漆工序持续时间约3~4个小时，此工序产生噪声、有机废气、漆雾、漆渣。本项目喷枪需要定期保养清洗，洗枪过程先将适量的洗枪水（稀释剂）加入空的漆罐内进行喷射，以清洗漆道，直至喷枪内漆道洗干净为止，否则留在枪内漆道的余漆会干涸堵塞，损坏喷漆枪。 ⑤检验试车：经过维修的车辆需要进行再次检验，以确保车辆维修的质量。 ⑥车辆清洗：清洗车辆主要为维修保养车辆，此工序产生清洗废水经厂内污水处理设施处理后回用，不外排。 ⑦交付客户：经维修保养后的车辆，交付用户。 主要污染工序： 1、废气 拟建项目废气主要为：车辆打磨修补工序产生的少量打磨粉尘，焊接工序产生的焊接烟尘，喷漆、烤漆过程产生的有机废气、漆雾颗粒、打磨粉尘及食堂产生的油烟废气。 本项目在喷漆、烤漆室配置有1套“干式过滤器+二级活性炭吸附处理装置”，有机废气、漆雾可经过集气罩收集后首先通过干式过滤器干燥后再由二级活性炭吸附处置，最后通过1#15m高排气筒排放。车辆打磨修补产生的打磨粉尘较少，在车间通过自然沉降后无组织排放。本项目焊接工序时间短，该过程产生的焊接烟尘量少。烟尘经过移动式焊烟净化器对粉尘进行净化处理，处理后的少量废气在车间内无组织排放。 具体处理工艺详见大气环境影响专项分析。 2、废水 本项目废水主要为洗车废水和生活废水，生活污水需经化粪池预处理，洗车废水经厂内隔油沉淀池预处理后，一起接管接管至启东市城市污水处理厂进一步处理。 （1）洗车废水 本项目根据需要对保养和维修车辆进行冲洗，根据企业提供资料，本项目每月洗车量约为120辆。洗车用水量为0.2t/辆，洗车用水量为0.8t/d，年洗车用水量为240t/a。洗车废水的产生量按用水量的90%计，则产生洗车废水216t/a。车辆清洗废水，经过厂内隔油沉淀池净化处理后同生活污水一同接管启东市城市污水处理厂处理。洗车废水中主要污染物为COD：350mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：4mg/L、石油类15mg/L，则洗车废水中污染物的产生量为COD：0.0756t/a、SS：0.054t/a、NH3-N：0.0065t/a、TP：0.00086t/a、石油类：0.00324t/a。本项目洗车废水经厂内隔油沉淀池预处理，达接管标准后排入市政污水管网；最终接管至启东市城市污水处理厂进一步处理，最终尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入长江。 （2）生活污水 本项目职工人数15人，根据《建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)》(2009年修订)，员工生活用水系数为50L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为225t/a，产污系数为0.8，产生生活污水180t/a。生活污水中主要污染物为COD：350mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：4mg/L、动植物油50mg/L，则生活污水中污染物的产生量为COD：0.063t/a、SS：0.045t/a、NH3-N：0.0054t/a、TP：0.00072t/a、动植物油：0.009t/a。本项目生活污水经厂内化粪池预处理，达接管标准后排入市政污水管网；最终接管至启东市城市污水处理厂进一步处理，最终尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入长江。 表5-1 本项目生活废水产生及处理情况 废水类型 废水量 (t/a) 污染物产生量 治理 措施 处理后污染物接管量 接管标准 （mg/L） 排放方式与去向 污染 因子 浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 浓度(mg/L) 接管量(t/a) 洗车废水 216 COD 350 0.0756 隔油沉淀池 200 0.0432 300 启东市城市污水处理厂 SS 250 0.054 80 0.0173 100 NH3-N 30 0.0065 15 0.0032 25 TP 4 0.00086 2 0.00043 3 石油类 15 0.00324 8 0.00173 10 生活污水 180 COD 350 0.063 隔油池+化粪池 200 0.036 300 SS 250 0.045 80 0.0144 100 NH3-N 30 0.0054 15 0.0027 25 TP 4 0.00072 2 0.00036 3 动植物油 50 0.009 25 0.0045 100 合并 396 COD 350 0.1386 / 200 0.0792 300 SS 250 0.099 80 0.0317 100 NH3-N 30 0.0119 15 0.0059 25 TP 4 0.00156 2 0.00079 3 石油类 8.2 0.00324 0.44 0.00173 10 动植物油 22.7 0.009 11.4 0.0045 100 本项目水平衡见图5-2。 3、噪声 本项目主要噪声设备为大梁矫正仪、龙门式升降机、平台检修机、剥胎机、平衡机、保护焊机设备等，单台噪声值为75-85dB(A)。本项目设备噪声一览表见表5-2。 表5-2 拟建项目主要噪声源强表 序号 名称 数量 （台/套） 单台噪声值dB(A) 所在位置 防噪措施 降噪效果 dB(A) 1 大梁矫正仪 1 85 维修车间 减振、隔声 20 2 龙门式升降机 6 80 20 3 平台检修机 2 85 20 4 剥胎机 1 75 20 5 平衡机 1 80 20 6 保护焊机 1 80 20 7 空压机设备 1 85 20 4、固体废弃物 建设项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾，汽车维修过程中产生的废汽车零件、焊渣、漆渣、废机油、废机油桶、废油漆桶、废活性炭、废玻璃纤维过滤毡等。 （1）生活垃圾 本项目职工人数15人，年工作300天，按人均产生垃圾0.5kg/人•d计；故本项目的生活垃圾产生量为2.25t/a，由环卫部门清运。 （2）一般工业固废 废汽车零件：本项目汽车维修时产生的废零部件主要包括金属零部件、废旧轮胎等，产生量约为3t/a，集中收集后返厂。 焊渣：本项目在焊接过程中使用焊丝0.01t/a，焊接工序会产生一定的焊渣，根据相关经验，焊渣的产生量约占使用量的1%，则本项目每年焊渣的产生量为0.0001t/a，收集后外售。 （3）危险废物 ①废机油：根据企业提供资料资料，项目年保养车辆1000辆，排污系数按1.5kg/辆计算，则本项目废机油的产生量约为1.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），其属于危险废物，其废物类别HW08、废物代码900-249-08，委托资质单位处置。 ②废机油桶、废油漆桶 每年耗用机油约3250桶，1个机油桶按照0.5kg计，则废机油桶的产生量为1.625t/a。年用各类油漆的总量为443L，每桶油漆量按5L计，1个油漆桶按照0.5kg计，则废油漆桶的产生量为0.0445t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），其属于危险废物，其废物类别HW49、废物代码900-041-49，委托资质单位处置。 ③废漆渣 本项目使用“干式过滤器+二级活性炭吸附处理装置”处理漆雾颗粒，干式漆雾过滤器对颗粒物的去除效率为80%，则漆渣产生量为0.0533t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），漆渣（HW12）属于危险废物，类别代码为900-252-12，交由资质单位处置。 ④废活性炭 根据《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭。建设项目二级活性炭吸附装置吸附处理有机废气0.0779t/a，理论需要活性炭量为0.0779/0.24=0.325t/a。活性炭吸附利用效率按照85%计算，则实际需要活性炭的量为0.382t/a。经大气产排污分析可知，活性炭吸附的废气量为0.0701t/a，则废活性炭的产生量为0.4521t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废活性炭（HW49）属于危险废物，收集后定期交由资质单位处置。 ⑤废玻璃纤维过滤毡 本项目干式过滤器的过滤池材料是由玻璃纤维多层复合而成，油漆废气处理过程产生的废玻璃纤维过滤毡年产生量约0.2t/a，其废物类别HW49、废物代码900-041-49属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，经收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑥废旧铅蓄电池 项目其他维修更换部件的车辆约500辆/年，其中更换电瓶约200辆，则废电瓶产生量为3.0t/a，其废物类别HW49、废物代码900-044-49，收集后委托有资质单位处理； ⑦喷枪清洗废水 洗枪工序在密闭喷漆房内进行，根据业主提供的资料，洗枪工序是根据喷枪堵塞情况进行不定期清洗，洗枪水使用量很少，废水产生量约为0.05t/a。洗枪工序结束后将洗枪水（稀释剂）作为危废处置，其废物类别HW49、废物代码900-044-49，收集后委托有资质单位处理。 本项目固废属性判断见表5-3，本项目固体废物分析结果见表5-4。 表5-3 本项目固废属性判定一览表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 办公、生活 固 果皮、纸屑、包装物 2.25 √ — 固体废物鉴别标准通则(GB34330-2017) 2 废汽车零件 汽车维修 固 金属、橡胶 3.0 √ — 3 焊渣 焊接 固 焊渣 0.0001 √ — 4 废机油 设备维保 液 油水混合物 1.5 √ — 5 废机油桶 原辅材料使用 固 废矿物油 1.625 √ — 6 废油漆桶 原辅材料使用 固 废油漆 0.0445 √ — 7 废漆渣 废气处理 固 树脂 0.0533 √ — 8 废活性炭 废气处理 固 有机物 0.4521 √ — 9 废玻璃纤维过滤毡 废气处理 固 玻璃纤维 0.2 √ — 10 废铅蓄电池 零部件更换 固 铅、硫酸等 3.0 √ — 11 喷枪清洗废水 喷枪清洗 液 油水混合物 0.05 √ — 表5-4 营运期固体废物分析结果汇总表（t/a） 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（t/a） 处置方式 1 生活垃圾 一般固废 办公、生活 固 果皮、纸屑、包装物 — — — 99 2.25 环卫清运 2 废汽车零件 一般固废 汽车维修 固 金属、橡胶 — — — 86 3.0 出售 3 焊渣 一般固废 焊接 固 焊渣 — — — 86 0.0001 出售 4 废机油 危险固废 设备维保 液 油水混合物 《国家危险固废名录》（2016年） T HW08 900-249-08 1.5 委托资质单位处置 5 废机油桶 危险固废 原辅材料使用 固 废矿物油 T/In HW49 900-041-49 1.625 6 废油漆桶 危险固废 原辅材料使用 固 废油漆 T/In HW49 900-041-49 0.0445 7 废漆渣 危险固废 废气处理 固 树脂 T/In HW12 900-252-12 0.0533 8 废活性炭 危险固废 废气处理 固 有机物 T/In HW49 900-041-49 0.4521 9 废玻璃纤维过滤毡 危险固废 废气处理 固 玻璃纤维 T/In HW49 900-041-49 0.2 10 废铅蓄电池 危险固废 零部件更换 固 铅、硫酸等 T HW49 900-044-49 3.0 11 喷枪清洗废水 危险固废 喷枪清洗 液 油水混合物 T/In HW49 900-041-49 0.05 项目危险废物产生及处理处置情况汇总详见表5-5。 表5-5 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性* 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-249-08 1.5 设备维保 液态 油水混合物 油水混合物 每天 T 桶装分类暂存，委托资质单位处置 2 废机油桶 HW49 900-041-49 1.625 原辅材料使用 固态 废矿物油 废矿物油 1周 T/In 3 废油漆桶 HW49 900-041-49 0.0445 原辅材料使用 固态 废油漆 废油漆 1周 T/In 4 废漆渣 HW12 900-252-12 0.0533 废气处理 固态 树脂 树脂 每天 T/In 5 废活性炭 HW49 900-041-49 0.4521 废气处理 固态 有机物 有机物 每天 T/In 6 废玻璃纤维过滤毡 HW49 900-041-49 0.2 废气处理 固态 有机物 有机物 3个月 T/In 7 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 3.0 零部件更换 固 铅、硫酸等 铅、硫酸等 1周 T 8 喷枪清洗废水 HW49 900-041-49 0.05 喷枪清洗 液态 油水混合物 油水混合物 1个月 T/In *说明：毒性（Toxicity,T）、易燃性（Ignitability,I）、反应性（Reactivity,R）和感染性（Infectivity,In）。

# 六、本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 1#排气筒 | VOCs（包括污染物二甲苯） | 16.8mg/m3；0.2021t/a | 1.68mg/m3，0.0202t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 2.9mg/m3；0.0348t/a | 0.29mg/m3；0.0035t/a |
|  |  |  | 漆雾颗粒 | 4.6mg/m3；0.0551t/a | 0.46mg/m3，0.0055t/a |
|  |  | 专用排烟通道 | 油烟 | 1.15mg/m3；0.0041t/a | 0.45mg/m3，0.0016t/a |
|  | 无组织 | 维修 车间 | 喷漆、烤漆 | VOCs（包括污染物二甲苯） | —，0.0041t/a | —，0.0041t/a |
|  |  |  |  | 二甲苯 | —，0.0007t/a | —，0.0007t/a |
|  |  |  |  | 漆雾颗粒 | —，0.0011t/a | —，0.0011t/a |
|  |  |  |  | 打磨粉尘 | —，0.0041t/a | —，0.0041t/a |
|  |  |  | 车辆打磨修补 | 打磨粉尘 | —，0.0012t/a | —，0.0012t/a |
|  |  |  | 焊接 | 焊接烟尘 | —，0.000016t/a | —，0.000016t/a |
| 水 污 染 物 | 产生量 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 接管浓度及接管量 |
|  | 洗车废水、生活污水 （396t/a） | COD | 350mg/l，0.1386t/a | 200mg/l，0.0792t/a |
|  |  | SS | 250mg/l，0.099t/a | 80mg/l，0.0317t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/l，0.0119t/a | 15mg/l，0.0059t/a |
|  |  | 总磷 | 4mg/l，0.00156t/a | 2mg/l，0.00079t/a |
|  |  | 石油类 | 8.2mg/l，0.00324t/a | 0.44mg/l，0.00173t/a |
|  |  | 动植物油 | 22.7mg/l，0.009t/a | 11.4mg/l，0.0045t/a |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 环卫部门清运 |
|  | 车间维修 | 一般工业固废 | 废汽车零件 | 3.0t/a | 收集后外售 |
|  |  |  | 焊渣 | 0.0001t/a | 收集后外售 |
|  |  | 危险废物 | 废机油 | 1.5t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  |  |  | 废机油桶 | 1.625t/a |  |
|  |  |  | 废油漆桶 | 0.0445t/a |  |
|  |  |  | 废漆渣 | 0.0533t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.4521t/a |  |
|  |  |  | 废玻璃纤维过滤毡 | 0.2t/a |  |
|  |  |  | 废铅蓄电池 | 3.0t/a |  |
|  |  |  | 喷枪清洗废水 | 0.05t/a |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为大梁校正仪、龙门式升降机、平台检修机、剥胎机、平衡机、保护焊机、空压机设备等，单台噪声值为75-85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在现有厂房内进行建设，不涉及新增用地，基本无需基建工作。施工期主要为设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 拟建项目废气主要为：车辆打磨修补工序产生的少量打磨粉尘，焊接工序产生的焊接烟尘，喷漆、烤漆过程产生的有机废气、漆雾颗粒、打磨粉尘及食堂产生的油烟废气。 本项目在喷漆、烤漆室配置有1套“干式过滤器+二级活性炭吸附处理装置”，有机废气、漆雾可经过集气罩收集后首先通过干式过滤器干燥后再由二级活性炭吸附处置，最后通过1#15m高排气筒排放。车辆打磨修补产生的打磨粉尘较少，在车间通过自然沉降后无组织排放。本项目焊接工序时间短，该过程产生的焊接烟尘量少。烟尘经过移动式焊烟净化器对粉尘进行净化处理，处理后的少量废气在车间内无组织排放。 具体处理工艺详见大气环境影响专项分析。 二、水环境影响分析 本项目排水实行“雨污分流”制，雨水经厂内雨水管网收集后就近排入水体；废水主要为洗车废水和生活废水，洗车废水经隔油沉淀池和经处理达标的生活污水一起接管至启东市城市污水处理厂进一步处理。 启东城市污水处理厂位于启东经济开发区中心区锦绣路北、三星河东，启东城市污水处理厂的收集范围为：北至中央河，南至纬三路，东到惠阳路，西至打洪头河，服务面积为包括了整个城区中心区在内的29.7平方公里。本项目在启东城市污水处理厂规划的污水收集管网范围内。目前区域污水管网已铺设到位，总处理规模达到9万t/d。项目建成后，生活污水总量为180t/a，日最大排水量0.6t/d，占启东城市污水处理厂处理能力的0.00067%，启东城市污水处理厂有能力接纳本项目产生废水。且本项目生活污水水质简单，可确保接管水质满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）及启东城市污水处理厂的接管要求。因此，从接收水量、接管标准、时间和管网布设及启东城市污水处理厂运行现状等方面综合考滤，建设项目混合废水接管启东城市污水处理厂是可行的。生活污水经启东市城市污水处理厂进一步处理，最终尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入长江，对周围环境影响较小。 三、声环境影响分析 1、噪声影响分析 本项目主要噪声设备为大梁校正仪、龙门式升降机、平台检修机、剥胎机、平衡机、保护焊机、空压机设备等，单台噪声值为75-85dB(A)。 维修车间拟将主要产噪设备合理布局，根据不同设备选择相应的降噪措施，具体如下： ① 合理布局，将主要生产装置靠车间中心布置，靠厂界一侧布置成辅助用房或其他功能等。 ② 生产设备尽量选用低噪声设备，本项目所采购的生产设备大多数是国内先进设备，辐射噪声比同类设备低。 ③ 对风机等高噪声设备，安装于具有良好隔声效果的车间内，高噪声源设备安装消声器，高振动设备安装橡胶减振垫等。 ④ 车间墙体和屋顶安装吸声材料，可吸声25dB（A）左右。 ⑤ 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： ① 声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 ② 点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 建筑物和围墙的隔声量约20dB。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后预测厂界噪声值。预测结果见表7-1。 表7-1 厂界噪声预测结果（dB） 预测点 贡献值 背景值 预测值 噪声增量 昼间 昼间 昼间 东厂界 56.7 53.1 54.3 1.2 南厂界 56.3 53.3 55.4 2.1 西厂界 55.8 52.6 53.0 0.4 北厂界 55.9 52.7 53.0 0.3 由表7-8可知，本项目建成投产后，采取厂方隔声、距离衰减等噪声控制措施后，厂界昼间噪声预测值与背景值基本相同，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境的影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 建设项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾及维修车间维修过程所产生的汽车维修过程中产生的废汽车零件、焊渣、废机油、废机油桶、废油漆桶、废漆渣、废活性炭、废玻璃纤维过滤毡、废铅蓄电池、喷枪清洗废水等。固体废物利用处置方式见表7-2。 表7-2 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（t/a） 处置方式 1 生活垃圾 一般固废 办公、生活 固 果皮、纸屑、包装物 — — — 99 2.25 环卫清运 2 废汽车零件 一般固废 汽车维修 固 金属、橡胶 — — — 86 3.0 出售 3 焊渣 一般固废 焊接 固 焊渣 — — — 86 0.0001 出售 4 废机油 危险固废 设备维保 液 油水混合物 《国家危险固废名录》（2016年） T HW08 900-249-08 1.5 委托资质单位处置 5 废机油桶 危险固废 原辅材料使用 固 废矿物油 T/In HW49 900-041-49 1.625 6 废油漆桶 危险固废 原辅材料使用 固 废油漆 T/In HW49 900-041-49 0.0445 7 废漆渣 危险固废 废气处理 固 树脂 T/In HW12 900-252-12 0.0533 8 废活性炭 危险固废 废气处理 固 有机物 T/In HW49 900-041-49 0.4521 9 废玻璃纤维过滤毡 危险固废 废气处理 固 有机物 T/In HW49 900-041-49 0.2 10 废铅蓄电池 危险固废 零部件更换 固 铅、硫酸等 T HW49 900-044-49 3.0 11 喷枪清洗废水 危险固废 喷枪清洗 液 油水混合物 T/In HW49 900-041-49 0.05 （1）一般固废环境影响分析 本项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④应设置渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 ⑥为保障设施正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）危险废物环境影响分析 本项目危险固废为废机油、废机油桶、废油漆桶、废漆渣、废活性炭、废玻璃纤维过滤毡、废铅蓄电池，应尽快送往有资质的危废处理单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准及修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。 ②危险废物贮存场所必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》规定设置警示标志。 ③危险废物贮存场所周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ④危险废物贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ⑥贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ⑦贮存区符合消防要求。 ⑧贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ⑨基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑩存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 按照相关要求，本企业拟建一座15m2的危废暂存仓库，各种危险固废分别用具有防腐、防渗功能的专用塑胶桶密封盛装。本项目满负荷生产时，危险废物产生量合计为6.925t/a，平均运转周期为3个月，则暂存期内危废最多为1.73t。密封塑胶桶的盛装量为200Kg，共需胶桶9个，每个塑胶桶的占地面积约0.5m2，按单层暂存考虑，所需暂存面积为4.5m2。本项目设置15m2的危废暂存室可满足危废贮存的要求。 综上所述，本项目运营期产生的危险废物主要为废机油、废机油桶、废油漆桶、废漆渣、废活性炭、废玻璃纤维过滤毡，通过专用的密封塑胶桶贮存于厂区的危废暂存处，并移送至有资质单位的危废处理单位进行处理。贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 （3）运输过程影响分析 本项目危废采用密封塑胶桶贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生散落时，可能情况有：①盛放危废的塑胶桶整个掉落，但桶未破损，司机发现后，及时返回将胶桶放回车上，由于塑胶桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②盛放危废的塑胶桶掉落，由于重力作用，塑胶桶掉落在地上导致桶身破损或盖子打开，危废渣散落一地，由于危废渣掉落在地上基本不产生粉尘和泄露，司机发现后，及时采用清扫等措施，将危废收集后包装，对周边环境影响较小。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。 （4）危废处置环境影响分析 本项目运营期产生的危险废物主要为废机油HW08（900-249-08）、废机油桶HW49（900-041-49）、废油漆桶HW49（900-041-49）、废漆渣HW12（900-252-12）、废活性炭HW49（900-041-49）、废玻璃纤维过滤毡HW49（900-041-49）、废铅蓄电池HW49（900-044-49）、喷枪清洗废水HW49（900-041-49），企业所产生的危废已全部落实江苏富德信息技术有限公司处置，且产生的危废种类与数量均在上述公司处置能力之内，企业目前已经签订危废处置协议，可保证项目产生的危废全部得到安全处置，因此本项目产生的危险废物交由资质单位处理后对环境影响较小。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，对周围环境影响较小。 表7-3 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存 场所 危废 名称 危废 类别 代码 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存仓库 废机油 HW08 900-249-08 15m2 密封塑胶桶贮存 6t 3个月 废机油桶 HW49 900-041-49 废油漆桶 HW49 900-041-49 废漆渣 HW12 900-252-12 废活性炭 HW49 900-041-49 废玻璃纤维过滤毡 HW49 900-041-49 废铅蓄电池 HW49 900-044-49 喷枪清洗废水 HW49 900-041-49 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》(GB15562.2-1995）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本公司固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，确保能够达到国家相关标准规定要求。 五、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险识别 生产系统风险识别范围包括：主要生产装置、储运系统、各大气污染物处理装置发生事故或者在非正常工况下对周边环境产生影响。 （1）生产、储运设施危险性识别 a.生产运行 车辆打磨、焊接过程产生的粉尘在爆炸极限范围内遇到热源（明火或温度）可能引起粉尘爆炸，从而引起环境风险和人员伤亡事故。在涂料使用过程中，由于操作失误造成桶破损或倾覆，桶内物质倾洒在地面，遇明火发生火灾甚至爆炸等事故。 b.储运 涂料在贮存、搬运过程中由于包装破损而发生泄漏，或由于接触高温、明火而发生火灾和爆炸。 （2）各大气污染物处理装置发生事故或者在非正常工况下对周边环境产生影响 本项目油漆使用过程中挥发产生和颗粒物有机废气，颗粒物和有机废气由呼吸或皮肤进入到人体内，与人体发生化学作用或物理作用，对人体健康产生危害。根据其化学结构选择性蓄积原理，蓄存在人体内脏器官、血液、神经骨骼组织中引起神经、造血等机能障碍，有的直接刺激皮肤、刺激眼、鼻等粘膜引起疾病。当吸入量多时引起麻醉失去知觉甚至死亡。若本项目治理设施出现故障后，废气直接排放，对周围环境会造成不良的影响。 2、物质危险性识别 对照《危险化学品目录（2015）》，本项目涉及的风险物质识别见下表： 表7-4 项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式 序号 名称 最大储存量（t/a） 储存方式 储存位置 1 水性底漆 0.084 桶装 漆料仓库 2 水性色漆 0.18 桶装 漆料仓库 3 清漆 0.17 桶装 漆料仓库 4 稀释剂 0.15 桶装 漆料仓库 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录中A对物质临界量的规定，判断重大危险源。本项目使用的高固份油漆及稀释剂不在附录中A辨识的物质范围内，而且以上原料存放量小，不易燃，因此，确定本项目不构成重大危险源。 B、生产单元潜在危险性识别 ①油漆泄漏发生火灾与爆炸事故 按照理化性质表可知，本项目使用的稀释剂属于易燃物品，以上物质当在贮存、转运过程需要避免明火，以防发生火灾、爆炸事故，避免对周边大气环境及周边工作人员造成人身伤害。 ②维修车间火灾事故 本项目维修车间内生产设备较多，如着火会发生火灾事故，将会对周边大气环境及周边工作人员造成人身伤害。 ③危险废物泄漏事故 本项目的危险废物包含废机油、废机油桶、废油漆桶、废漆渣、废活性炭、废玻璃纤维过滤毡等危险废物，危险废物在暂存、转运过程中一旦发生泄漏，将会对周边土壤环境造成污染。 ④废气处理装置失灵或操作不当 当厂区废气处理装置发生故障或操作不当时，厂区喷漆、烤漆工序产生的VOCs浓度未经处理排放，排放浓度升高，会对员工身体健康造成伤害及周边大气环境造成影响，并有可能对下风向居民身体健康产生影响。 3、风险事故及源项分析 风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。根据上述风险识别分析，本项目最大可信事故为废气处理装置发生事故导致废气未经处理后排放。本项目废气处理装置较多，本次选取喷漆有机废气处理装置发生故障时喷漆有机废气事故性排放进行分析。当二级活性炭吸附装置发生故障时，导致有机废气未经处理直接排放，可能造成污染事故，事故持续时间为30min。因此，预测有机废气VOCs、漆雾颗粒在废气处理装置出现故障时的排放情况。 表7-5 事故排放情况下废气污染源强核算 污染源 污染因子 风机风量m3/h 排放浓度mg/Nm3 排放速率kg/h 事故持续时间min 喷漆、烤漆 VOCs（包括污染物二甲苯） 5000 16.8 0.084 30 二甲苯 5000 2.9 0.0145 漆雾颗粒 5000 4.6 0.023 事故排放情况下有机废气VOCs、漆雾颗粒的预测结果见，详见大气环境影响专项分析。 本项目生产过程中可能产生影响的其他不安全因素： （1）在控制室、变配电室及电气设备的操作和维修作业中，对作业人员存在电气事故的危险；电气线路、用电设备或手持移动式电器因腐蚀、老化，或因接地、接零损坏或失效或操作不当等，可导致绝缘性能降低或失效，有引起触电的危险。若电气设备超负荷运行，还有引起火灾的危险。 （2）在转动、运动设备和带电、动力设备的检查、作业过程中，容易造成触电、物体打击、机械伤害和噪声危害事故。 （3）本项目设备的安装、检修、建构筑物维修、其它高处作业和起重作业时，若因设备故障或人的行为失误，有发生物体打击伤害、起重伤害的可能。 4、风险管理要求及风险防范措施 （1）风险管理要求 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： ①严格按照防火规范进行平面布置。 ②定期检查、维护原料仓库危险品储存区设施、设备，以确保正常运行。 ③危险品储存区设置明显的禁火标志。 ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ⑦采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施。 ⑧加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 （2）风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①贮运工程风险防范措施 a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.在贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 d.合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ②废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要由以下几个： a.废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b.生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成车间废气浓度超标； c.厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d.对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； ③为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入处理系统进行处理以达标排放； d.项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 六、地下水防渗漏措施 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染的途径主要为原料储存区，固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若原料储存或使用过程中发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，拟建项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施： （1）源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应加强废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的沉淀池定期进行检查，防止在污水处理的过程中有太多的污水泄漏。 （2）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，分区防渗区划见表7-6： 表7-6 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号 防治分区 分区位置 防渗要求 1 重点污染防治区 危废暂存仓库 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒 2 污水输送、收集管道、水池 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 4 一般污染防治区 一般固废暂存场所 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 5 维修车间 6 简单防渗区 办公楼 一般地面硬化 七、环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ① 严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ② 建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③ 健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④ 建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。 在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤ 建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑥ 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦ 规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关要求张贴标识。 （2）自行监测计划 建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。监测计划如下： ①环境监测计划 大气：按照相关环保要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环保图形标牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设采样点。有组织废气：对生产工艺中所有废气排口每年监测一次，监测项目为VOCs、二甲苯、漆雾颗粒、臭气浓度等。无组织废气：在厂界外敏感点布设大气采样监测点，每年监测一次，监测项目为VOCs、二甲苯、颗粒物、臭气浓度等。 表7-7 污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 有组织 1#排气筒 VOCs（包括污染物二甲苯） 一年一次 二甲苯 漆雾颗粒 臭气浓度 无组织 厂界 VOCs（包括污染物二甲苯） 一年一次 二甲苯 颗粒物 臭气浓度 废水：本项目产生的废水主要为洗车废水及生活污水，其中洗车废水的产生量为216t/a，生活污水排放量为180t/a。洗车废水及生活污水经厂内污水处理设施处置后达标接管至启东市城市污水处理厂集中处理，最终尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入长江。对本项目的污水接管口进行监测，每年监测一次，主要监测项目为：pH、COD、SS、NH3-N、TP、石油类、动植物油。 噪声：对主要生产设备及厂界噪声进行监测，每年监测一次，昼间进行测量。 固体废物：对全厂固废产生及处置情况进行统计，每月统计一次。 建设项目环境监测项目一览表见表7-8。 表7-8 建设项目环境监测项目一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 废气 有组织废气 1#排气筒 VOCs（包括污染物二甲苯） 每年一次 二甲苯 漆雾颗粒 臭气浓度 无组织废气 厂界外上风向1处，下风向2处 VOCs（包括污染物二甲苯） 每年一次 二甲苯 颗粒物 臭气浓度 废水 污水接管口 pH、COD、SS、NH3-N、TP、石油类、动植物油 每年一次 噪声 厂界外1m 等效声级 每年一次，昼间测量 固废 — 统计全厂固废量 每月统计一次 ②应急监测计划 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 1）大气环境监测 监测因子：VOCs（包括污染物二甲苯）、二甲苯、颗粒物、臭气浓度。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 2）水环境监测 监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类、动植物油 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：接管口、可能受影响的河流设1个监测点。 八、总量平衡途径 通常情况下可从以下几方面考虑总量控制途径：1、采用区域污染集中治理的工程方案，如区域集中供热、污水处理站和区域性固体废物处理处置设施。 2、进行排污交易，代为其它单位处理污染物。3、申请环保行政主管部门进行协调，解决该项目污染物排放量。对本项目而言，本项目总量控制为： 1、废水污染物总量控制途径 本项目废水经预处理达接管标准后排入启东市城市污水处理厂。 本项目废水排放量396t/a，各污染物排入污水处理厂的接管总量为：COD0.0792t/a、SS 0.0317t/a、氨氮0.0059t/a、总磷0.00079t/a、石油类0.00173t/a、动植物油0.0045t/a；环境排放量为：COD 0.0198t/a、SS0.00396t/a、氨氮0.0032t/a、总磷0.000198t/a、石油类0.000396t/a、动植物油0.000396t/a，各污染因子纳入启东市城市污水处理厂总量中，在启东市总量中平衡。 2、废气污染物总量控制途径 根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）要求：“新、改、建设排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代；新增排污指标原则上在项目所在市、县（市、区）范围内替代。 本项目废气污染物排放总量为：颗粒物0.0055t/a、VOCs（包括污染物二甲苯）0.0202t/a，本项目各指标作为启东市环保局考核总量。 3、固体废物的总量控制方案 本项目各类固体废物均可得到有效的处置，处置率为100%，可以实现零排放。 九、本项目“三同时”验收 建设项目“三同时”验收一览表见表7-9： 表7-9 建设项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 （数量、规模） 处理效果 环保投资万元 完成 时间 废 气 有组织 1#排气筒 VOCs（包括污染物二甲苯） 集气罩+“干式过滤器+二级活性炭”+15m排气筒 满足《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016） 12 与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用 二甲苯 漆雾颗粒 满足《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015） 职工食堂 食堂油烟 油烟净化装置 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准 1 无组织 维修车间 VOCs（包括污染物二甲苯） 设置移动式焊烟净化器，设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 满足《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）和《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）中的无组织排放标准中无组织排放限值 5 二甲苯 漆雾颗粒 底漆烘干打磨粉尘 钣金正形打磨粉尘 焊接烟尘 废水 洗车废水、生活污水 COD、SS 氨氮、TP 、石油类、动植物油 隔油池、化粪池 达到启东市城市污水处理厂的接管要求 5 噪声 噪声设备 噪声 高噪声设备 减振隔声设施 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 1 固废 一般固废 废汽车零件 依托现有 固废堆场达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 5 焊渣 危险废物 废机油 设置15m2的危废仓库，密闭容器储存及时委托有资质的单位处理 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）要求 废机油桶 废油漆桶 废漆渣 废活性炭 废玻璃纤维过滤毡 废铅蓄电池 喷枪清洗废水 绿化 依托现有 / / 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 / / 清污分流、排污口规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流管网铺设 / 1 “以新带老”措施 / / / 总量平衡方案 全厂有组织排放的大气污染物总量为：VOCs（包括污染物二甲苯）0.0202t/a、其中二甲苯0.0035t/a，漆雾颗粒0.0055t/a，拟在启东市范围内平衡；废水排入启东市城市污水处理厂集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。固废均得到有效处置项目固废均得到妥善处置，排放量为零。 / 区域解决问题 / / 卫生防护距离设置 项目卫生防护距离为以维修车间边界向外100m的包络线。目前此卫生防护距离内无居民点及其他环境敏感点，今后在此范围内不准建设学校、居民点、医院等环境敏感目标 / 环保投资合计 30

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 1#排气筒 | 喷漆、烤漆 | VOCs（包括污染物二甲苯） | 集气罩+“干式过滤器+二级活性炭”+15m排气筒 | 达标排放 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  |  |  | 漆雾颗粒 |  |  |
|  |  | 专用排烟通道 | 食堂油烟 | 油烟 | 2000m3/h，1套油烟净化装置+专用排烟通道 |  |
|  | 无组织 | 维修车间 | 喷漆、烤漆 | VOCs（包括污染物二甲苯） | 设置移动式焊烟净化器，设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  |  |  | 漆雾颗粒 |  |  |
|  |  |  | 底漆烘干打磨 | 打磨粉尘 |  |  |
|  |  |  | 钣金正形打磨 | 打磨粉尘 |  |  |
|  |  |  | 焊接 | 焊接烟尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 洗车废水、生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、石油类、动植物油 | 隔油池、化粪池 | 达标接管至启东市城市污水处理厂处理，尾水排入长江 |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 对周围环境无直接影响 |
|  | 生产过程 | 一般工业固废 | 废汽车零件 | 外售 |  |
|  |  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 危险固废 | 废机油 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  |  | 废机油桶 |  |  |
|  |  |  | 废油漆桶 |  |  |
|  |  |  | 废漆渣 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废玻璃纤维过滤毡 |  |  |
|  |  |  | 废铅蓄电池 |  |  |
|  |  |  | 喷枪清洗废水 |  |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为大梁校正仪、龙门式升降机、平台检修机、剥胎机、平衡机、保护焊机、空压机设备等，单台噪声值为75-85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 他 | 无。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 东乐驰汽车贸易有限公司成立于2016年拟投资500万元，租用启东市农业机械有限公司位于启东市汇龙镇兴龙路99号现有厂房，新建汽车及配件销售、维修项目。项目租赁面积为2401m2，配置烤房、大梁矫正仪、龙门式升降机、检修平台、剥胎机、平衡机等生产设备。项目建成投产后，企业具备年销售汽车1000台及维修汽车2500台的能力。项目建设之初并未履行环保手续，现补办环评手续。本项目已经获得启东市发改委下发的备案通知书（项目代码：2018-320681-52-03-570139）。 2、产业政策相符性结论 对照《产业结构调整指导目录(2011 年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011 年本)>有关条款的决定》，拟建项目不属于其中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012 年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012 年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183 号）中限制和淘汰类项目；不属于《南通市工业结构调整指导目录》(通政办发〔2006〕14 号)中规定的淘汰和限制类项目；不属于《禁止用地项目目录（2012 年本）》、《限制用地项目目录（2012 年本）》，也不属于《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013 年本)》及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 与南通市“两减六治三提升”专项行动方案相符性：控制要求为“2018年底前，全面完成印刷包装行业综合治理。无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术替代比例高于70%。对转运、储存等环节，采取密闭措施。加强有机废气分类收集与处理，收集的废气采取回收、焚烧等末端治理措施。”本项目为汽车维修项目涉及喷漆、烤漆工艺，使用的色漆、底漆、清漆、塑料底漆等均属于环保漆，VOCs挥发性量低，通过密闭收集等措施对有机废气进行收集，收集废气采取干式过滤器+二级活性炭吸附装置进行处置，可满足南通市“两减六治三提升”专项行动方案的要求。 3、规划相符性和选址可行性 本项目位于启东市汇龙镇兴龙路99号的现有厂区内，项目周围区域以工业企业或预留空地为主，无国家级或省级重点文物保护单位，与本项目距离最近的生态红线区域为启东市饮用水水源保护区，距离约为2.045km，本项目评价范围不涉及生态红线保护区域，不会导致启东市生态红线区域生态服务功能下降。因此，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113号)以及《南通市生态红线区域保护规划》（2013年12月）的要求，选址可行。 综上所述，本项目建设符合区域规划要求，选址可行。 4、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目所在地大气环境质量较好，主要污染物SO2、NO2和PM10浓度均无超标现象，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）水环境质量现状 中央河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质现状良好。 （3）声环境质量现状 项目所在地的厂界昼间与夜间噪声等效声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目所在地声环境质量现状较好。 5、达标排放和污染物控制 废气 ①有组织废气 本项目喷漆、烤漆工序产生的废气，经过废气处理装置（干式过滤器+二级活性炭吸附装置）处理后，通过15m高1#排气筒排放，经过处理后有机废气VOCs排放量为0.0202t/a，废气排放速率为0.0084kg/h，排放浓度为1.68mg/m3（二甲苯排放量为0.0035t/a，废气排放速率为0.0015kg/h，排放浓度为0.29mg/m3）。漆雾排放量为0.0055t/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为0.46mg/m3。漆雾的排放浓度、排放速率均低于上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准，VOCs、二甲苯的排放浓度、排放速率均低于江苏省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表1中的标准，措施可行。 ②厨房油烟 本项目建成投产后，对食堂油烟废气拟设置油烟净化装置净化处理后达标排放。一般油烟净化器对油烟去除效率可达60%，油烟排放量为0.0016t/a，排放浓度0.45mg/m3。最后油烟废气通过专用烟囱排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准：排放油烟浓度≤2.0mg/m3，油烟净化设施最低去除效率≥60%的要求，对周围环境影响较小。 ③无组织废气 本项目无组织排放的废气主要为喷漆、烤漆工序未被收集的有机废气、漆雾，钣金正形打磨粉尘、底漆烘干后的打磨粉尘、焊接烟尘，在车间以无组织形式排放。项目无组织排放的VOCs（包括污染物二甲苯）可满足《《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）中的排放限值。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，无组织排放的粉尘在厂界均能实现达标排放。根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：维修车间为边界100m所形成的包络线范围。卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放，因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小。 （2）废水 本项目废水主要为洗车废水和生活废水，生活污水经厂内化粪池预处理，达接管标准后排入市政污水管网；洗车废水经隔油沉淀池处理后和生活污水一起接管至启东市城市污水处理厂进一步处理，最终尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入长江。 （3）固废 建设项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾，汽车维修过程中产生的废汽车零件、焊渣、废漆渣、废机油、废机油桶、废油漆桶、废活性炭、废玻璃纤维过滤毡、喷枪清洗废水等。其中，废漆渣、废机油、废机油桶、废油漆桶、废活性炭、废玻璃纤维过滤毡、废铅蓄电池、喷枪清洗废水，委托资质单位回收综合利用；生产过程中所产生的废汽车零件、焊渣由企业收集后外售；生活垃圾由当地环卫部门清运。本项目各类固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）噪声 建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 6、环境经济损益分析 本项目在预期情况下财务可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。提高企业市场竞争力，促进企业整体良性循环；改善社会投资环境，促进地区经济发展；增加社会直接和间接就业机会，促进就业，有利于社会稳定。根据本报告提出的环境污染防治对策，估算环保投资约30万元，占工程总投资（500万元）的6%，在企业接受范围内。 启东乐驰汽车贸易有限公司汽车及配件销售、维修项目具有较好的经济效益，抗风险能力强。同时，项目的建设将产生良好的社会效益，在保证各项环保资金落实到位的前提下，项目在经济效益、社会效益和环保效益方面均是可行的。 7、总量控制分析 （1）废气：本项目产生的有组织废气主要为：VOCs（包括污染物二甲苯）0.0202t/a、其中二甲苯0.0035t/a，漆雾颗粒0.0055t/a，需启东市环保局审核批准后实施。 废水： 接管考核量：水量396t/a，其中COD0.0792t/a、SS 0.0317t/a、氨氮0.0059t/a、总磷0.00079t/a、石油类0.00173t/a、动植物油0.0045t/a。 最终排放总量为：水量396t/a，其中COD 0.0198t/a、SS0.00396t/a、氨氮0.0032t/a、总磷0.000198t/a、石油类0.000396t/a、动植物油0.000396t/a，计入启东市城市污水处理厂总量，无需另外申请总量； （3）固废：本项目固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，本项目在所选地点建设是可行的。 本次环评报告表是针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 二、建议 1、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 2、做好废气的收集和处理，确保达标排放。 3、加强车间通风，确保职工身心健康。 4、加强对工厂职工的教育和培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故(如误操作)的发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 企业投资项目登记信息表 附件2 企业营业执照、法人身份证复印件、租房协议 附件3 环评委托书、建设单位承诺书 附件4 申请书 附件5 环评本底监测报告 附件6 森田项目环评本底监测报告 附件7 环评合同 附件8 危废委托处置协议 附件9 江苏富德信息技术有限责任公司营业执照 附件10 江苏富德信息技术有限责任公司危废经营许可证 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 本项目与生态红线关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

前台登记

图5-1  项目工艺流程及产污环节图

车辆检查

车间维修

车辆打磨修补

电器零部件更换

交付客户

车辆四轮定位

喷漆、烤漆

检验试车

车辆清洗

零部件总成更换

事故拆卸

钣金正形矫正

N1、S1

N2、S2

N3、S3

N6、G2

N7、G3、G4、S5

W1

N4

焊接

N5、G1

生活用水360

隔油池、化粪池

180

396

225

自来水水

接管至启东市城市污水处理厂

洗车用水

隔油沉淀池

240

损耗24

465

损耗45

图5-2  项目给排水平衡图  t/a

216