启东乐驰汽车贸易有限公司

汽车及配件销售、维修项目

大气环境影响专项分析

启东乐驰汽车贸易有限公司

2019年3月

目   录

1. 总论	1

1.1 任务由来	1

1.2 编制依据	1

1.2.1国家法规、政策	1

1.2.2地方法规与政策	2

1.2.3环评技术导则	3

1.2.4 与项目有关的其他文件、资料	3

1.3评价目的和工作原则	3

1.3.1评价目的	3

1.3.2评价原则	4

1.4评价内容、工作等级、范围及重点	4

1.4.1 评价内容	4

1.4.2 评价工作等级	4

1.4.3 评价范围及重点	5

1.5评价标准	5

1.5.1 大气环境质量评价标准	5

1.5.2 废气污染物排放标准	6

1.6保护目标	7

2. 工程分析	8

2.1 建设项目基本情况	8

2.1.1 项目概况	8

2.1.2 工程内容及规模	8

2.1.3 生产班制及劳动定员	8

2.1.4 公用及辅助工程	8

2.2 建设项目工程分析	10

2.2.1 生产工艺流程	10

2.2.2 物料平衡	11

2.2.3大气污染源分析	12

3. 大气环境质量现状及评价	16

3.1 监测项目	16

3.2 评价标准	16

3.3 现状结果及评价	16

4. 大气环境影响分析	17

4.1 主要气候统计资料	17

4.2 常规气象资料分析	17

4.3 环境空气预测与评价	22

4.3.1 预测内容	22

4.3.2 预测模式的选取	23

4.3.3 预测结果	23

4.4 卫生防护距离	25

4.4.1 卫生防护距离	25

5. 大气污染防治措施评述	27

5.1废气处理工艺及特点	27

5.1.1废气处理工艺流程	27

5.1.2“干式过滤器+二级活性炭吸附”处理装置	27

5.2 有组织废气污染防治措施评述	28

5.3 无组织废气污染防治措施	28

5.4 废气非正常排放污染防治措施	29

6. 结论与建议	30

6.1 结论	30

（1）废气来源及防护措施	30

（2）预测影响结论	30

6.2 建议与要求	30

# 1. 总论

## 1.1 任务由来

启东乐驰汽车贸易有限公司拟投资500万元，租用启东市农业机械有限公司位于启东市汇龙镇兴龙路99号现有厂房，新建汽车及配件销售、维修项目。项目租赁面积为2401m2，配置烤房、大梁矫正仪、龙门式升降机、检修平台、剥胎机、平衡机等生产设备。项目建成投产后，企业具备年销售汽车1000台及维修汽车2500台的能力。项目建设之初并未履行环保手续，现补办环评手续。本项目已经获得启东市行政审批局下发的备案通知书（项目代码：2018-320681-52-03-570139）。

为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价，启东乐驰汽车贸易有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，结合所在区域的环境特征、工程污染特性等因素，依据《江苏省建设项目环境影响报告表主要编制内容要求（试行）》编制出该项目环境影响报告表，并附加大气环境影响评价专项。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请审批部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1国家法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月21日修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，中华人民共和国主席令（第三十二号），2016年1月1日；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年修正版；

（5）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年5月修订，2016年7月1日起执行；

（6）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

（7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行）；

（8）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》，2013年修改（国发[2013]21号令）；

（9）《限制用地项目目录》(2012年本)和《禁止用地项目目录》(2012年本)，国土资源部、国家发改委，2012.5.23；

（10）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号；

（11）《国家危险废物名录》（部令 第39号），2016年6月14日；

（12）《关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知》，环大气[2017]121号；

（13）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）；

（14）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（15）《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号；

（16）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，公告2013年第31号，2013年5月24日起实施。

（17）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017 年第43号，2017年10月1日实施）；

### 1.2.2地方法规与政策

（1）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[97]122号；

（2）《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法>的通知》，苏环办[2016]154号；

（3）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本》，苏政办发[2013]9号，2013.1.29；

（4）关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，苏经信产业[2013]183号。

（5）《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，苏国土资发[2007]20号，2013.8；

（6）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号）；

（7）《江苏省国家级生态保护红线规划》苏政发[2018]74号；

（8）《南通市生态红线区域保护规划》，南通市人民政府，2013年12月；

（9）《关于印发进一步加强开发区环境基础设施建设工作方案的通知，苏环办[2009]92号文；

（10）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》，苏环办[2014]104号；

（11）《关于印发开展挥发性有机物污染防治工作指导意见的通知》，苏环大气办[2012]2号；

（12）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》，苏环办[2014]148号；

（13）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1号；

（14）《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》，苏环办[2014]128号；

（15）《江苏省大气污染防治条例》，2015年2月1日江苏省第十二届人民代表大会第三次会议通过。

（16）《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》，苏政办发[2017]30号；

（17）《省政府关于印发江苏省“十三五”节能减排综合实施方案的通知》（苏环规（2017）69号）；

（18）《市政府办公室关于印发南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（通政办发〔2017〕55号）。

### 1.2.3环评技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）。

### 1.2.4 与项目有关的其他文件、资料

（1）建设项目发改委备案文件；

（2）环境影响评价现状数据资料；

（3）委托方提供的有关技术资料。

## 1.3评价目的和工作原则

### 1.3.1评价目的

掌握评价区域内的环境质量现状以及环境特征；依据国家、相关部门和江苏省的环境保护法律法规，结合项目所在地区环境功能区划要求，本项目建成后运行中排放的废气经采取措施后对周围大气环境的影响程度及影响范围，论述工程计算采取的环保治理措施的技术、经济可行性与合理性，从环保角度上提出切实可行的建议以及本建设项目的可行性结论，同时为其工程设计及环境管理提供科学依据，使工程建设达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

### 1.3.2评价原则

（1）针对项目的工程特征和所在地区的环境特征进行深入细致的调查和分析，并抓住危害环境的主要因素；

（2）严格贯彻国家与地方的有关方针、政策、标准、规范以及规划，根据评价结果提出符合实际的环境保护对策、措施和要求；

（3）从现状调查、评价因子筛选到评价专题设置、数据处理、模式选用、预测、评价以及给出结论都要严守科学态度；

（4）在环境影响评价工作中要做到准确和公正，评价结论要明确、可信、有充分的科学依据。

## 1.4评价内容、工作等级、范围及重点

### 1.4.1 评价内容

根据对建设项目环境特征的调查和项目自身的特性，确定本次专项评价为大气环境影响评价，同时确定本次专项评价评价因子为VOCs、漆雾颗粒、焊接烟尘和打磨粉尘和油烟废气。

### 1.4.2 评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价工作分级方法确定评价工作等级，其判据详见表1.4-1。

表1.4-1  大气评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

（1）

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准（一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值），mg/m3。

### 表1.4-2 污染物最大地面浓度占标率结果统计表

| 序号 | 污染源名称 | 污染物 | 最大地面浓度(mg/m3) | 环境质量标准(mg/m3) | 占标率Pi(%) | D10% | Pmax（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | VOCs（包括二甲苯） | 0.000254 | 1.2 | 0.02 | - | 1.18 | 二级 |
| 2 |  | 二甲苯 | 0.0000454 | 0.2 | 0.02 |  |  |  |
| 3 |  | 漆雾颗粒 | 0.0000696 | 0.45 | 0.02 | - |  |  |
| 4 | 维修车间 | VOCs（包括二甲苯） | 0.00145 | 1.2 | 0.12 | - |  |  |
| 5 |  | 二甲苯 | 0.000256 | 0.2 | 0.13 | - |  |  |
| 6 |  | 颗粒物 | 0.00532 | 0.45 | 1.18 | - |  |  |

### 1.4.3 评价范围及重点

根据导则规定，本次大气环境影响评价范围确定为以本项目排放源为中心、半径为2.5km的范围。评价重点为着重分析本项目废气污染防治措施的可行性，并计算本项目大气污染物VOCs（包括污染物二甲苯）、漆雾颗粒、焊接烟尘和打磨粉尘，对大气环境的影响程度。

## 1.5评价标准

### 1.5.1 大气环境质量评价标准

项目所在地环境空气质量属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，二甲苯参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。VOCs参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值中TVOC8小时平均浓度。标准限值见表1.5-1。

表1.5-1环境空气质量标准(GB3095-2012)

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值(μg/Nm3) | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准及其修改单要求 |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时浓度 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时浓度 | 200 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| O3 | 24小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时浓度 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时浓度 | 10000 |  |
| 二甲苯 | 1小时浓度 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| TVOC | 8小时均值 | 600 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |

### 1.5.2 废气污染物排放标准

颗粒物参考上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准，二甲苯、有机废气VOCs执行江苏省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表1及表3的限值，项目喷漆工艺会产生异味影响，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1、表2中标准。具体排放标准详见表1.5-2。

表1.5-2  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 树脂尘（漆雾）、焊接烟尘 | 20 | 0.80 | 周界 | 0.5 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015） |
|  | 其他颗粒物 | 30 | 1.5 | 周界 | 0.5 |  |
| TVOC | 30 | 32 | 周界 | 1.5 | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016） |
| 二甲苯 | 12 | 4.5 | 周界 | 0.2 |  |
| 臭气浓度 | 20 | 15 | / | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

厨房油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准，见表1.5-3：

表1.5-3  饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | ≥1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |

注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h

## 1.6保护目标

表1.6-1  环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 五四村 | 375527.88 | 3522235.79 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 180 |
| 城北一组 | 375169.58 | 3521835.90 | 居住区 | 人群 |  | WS | 260 |

注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置，下文均采用此进行标记。

表1.6-2 建设项目环境保护目标表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 中央河 | S | 500 | 小型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 头兴港 | S | 5590 | 中型 |  |
|  | 长江 | SW | 11336 | 大型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | — | 1 | — | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准 |
|  | 五四村 | EN | 180 | — | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 |
| 生态环境 | 启东市饮用水水源保护区 | W | 2045 | 总面积1.4km2，其中一级管控区面积0.3km2 | 饮用水水源保护区 |

# 2. 工程分析

## 2.1 建设项目基本情况

### 2.1.1 项目概况

项目名称：汽车及配件销售、维修项目

建设单位：启东乐驰汽车贸易有限公司

项目性质：新建

建设地点：启东市汇龙镇兴龙路99号

投资总额：500万

### 2.1.2 工程内容及规模

本项目租用启东市农业机械有限公司位于启东市汇龙镇兴龙路99号现有厂房，新建汽车及配件销售、维修项目。项目租赁面积为2401m2，本项目备案登记信息单（见附件）所列项目用地面积3000平方米，以实际面积为准。

表2.1-1  分类建筑面积表

| 编号 | 建筑名称 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 层数 | 层高m | 火灾危险性分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 维修车间 | 1152 | 1152 | 1F | 13 | 丙类 | 长48m*宽24m |
| 2# | 展厅 | 600 | 600 | 1F | 10 | 丙类 | 长30m*宽20m |
| 4# | 办公楼 | 700 | 2800 | 1F | 4 | — | 办公 |
|  |  |  |  | 2F | 4 | — | 休息室 |
|  |  |  |  | 3F | 4 | 丙类 | 仓库 |
|  |  |  |  | 4F | 4 | 丙类 | 仓库 |
| 合计 | 2452 | 4552 | — | — | — | — |

表2.1-2  项目主体工程及产品方案

| 工程内容 | 产品名称 | 设计能力 | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车及配件销售、维修项目 | 销售汽车 | 1000台 | 2400 |
|  | 维修汽车 | 2500台 |  |

### 2.1.3 生产班制及劳动定员

本项目员工15人，每天8小时，年生产300天，年工作2400小时，厂区有食堂、宿舍。

### 2.1.4 公用及辅助工程

（1）供水

给水系统：由自来水供水管网接入。

本项目总用水量为465t/a。

（2）排水

排水系统：采用“雨污分流”方式，本项目洗车废水经过隔油沉淀池处理后接管处理。生活污水经厂内化粪池预处理，达接管标准后同洗车废水一同排入市政污水管网；最终接管至启东市城市污水处理厂进一步处理，最终尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入长江；厂区雨水经雨水管道收集后排入就近河流。

（3）供电

项目总用电量约为12万千瓦时/年，用电全部来自区域电网。

（4）贮运

该项目原辅材料进出厂使用汽车运输，贮存于仓库内。

表2.1-3  项目公用及辅助工程

| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 维修车间 | 1150m2 | - |
|  | 展厅 | 600m2 |  |
| 辅助工程 | 办公楼 | 651m2 | 4层，一楼办公；二楼休息厅；三、四楼仓库； |
| 公用工程 | 给水 | 465t/a | 来自当地自来水管网 |
|  | 供电 | 12万kW·h/a | 来自市政供电 |
|  | 排水 | 396t/a | 雨污分流、清污分流。洗车废水经隔油沉淀池处理达标接管。生活污水经过厂内隔油池、化粪池处理，同洗车废水一起接管至启东市城市污水处理厂处理，尾水达标后排入长江 |
| 环保 工程 | 废气 | 集气罩+“干式过滤器+二级活性炭”+15m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 油烟净化装置 |  |
|  |  | 移动式焊烟净化器 |  |
|  |  | 设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 |  |
|  | 废水 | 生活污水 | 180t/a | 经过厂内污水处理设施处理后接管至启东市城市污水处理厂进一步处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入长江。 |
|  |  | 洗车废水 | 216t/a |  |
|  | 固废 | 一般固废 | 5.2501t/a | 一般固废仓库依托现有 |
|  |  | 危险废物 | 6.925t/a | 设置15m2危废暂存间 |
|  | 噪声 | 隔声、减振、消声措施 | 厂界噪声达标 |

## 2.2 建设项目工程分析

### 2.2.1 生产工艺流程

工艺流程说明：

本项目分为展区、办公区、维修车间。汽车销售在展区和办公区完成。售后维修在维修区完成，待修车辆首先需要进行前台登记，然后进入维修车间经过维修人员进行初步检查及车辆故障排查进行估价，根据汽车产生的不同问题，采取所需要的不同的维修服务。

（1）汽车保养：

汽车进厂后一部分车辆主要进行快速保养，如定期更换机油、零部件更换、电器零部件更换、车辆四轮矫正等工序最后经检验交付客户。保养过程中会产生废机油、废弃金属零部件、噪声、及清洗废水。其中焊接工序会产生焊接烟尘。

（2）汽车维修：

①事故拆卸：针对事故车辆损坏、变形部分进行拆卸。

②钣金正形矫正：用于事故车辆外观零件的整形、恢复原有外观形状。

涂腻子：针对损耗的表面进行清洁处理，补腻子使表面光滑平整。

③车辆打磨修补：在受损部位与周边漆膜连接部位打磨出一个缓冲的坡面，便于随后的漆面与原车漆面更好的连接在一起。此工序产生噪声、粉尘。

④喷漆、烤漆：喷漆、烤漆工序在一体式密闭喷、烤漆房内进行，一体式喷、烤漆房由喷漆/烤漆室、短波红外线烤灯、电控控柜等部分组成。首先针对损耗的表面进行清洁处理，补腻子使表面光滑平整。然后进入密闭组合式喷、烤漆房中喷涂底漆（或塑料底漆）并烤干；烤干后在喷、烤漆房内进行打磨。由于车辆长时间使用后，颜色与原厂漆有所差别，需要喷漆人员手工调漆，调漆工作在喷漆、烤漆房中进行。将调好的色漆加入喷枪灌中，调整喷枪的气压、出漆，完成色漆的喷涂，并烤干；再喷涂一层清漆，将喷完清漆的钣金件直接在喷漆、烤漆房内进行干燥。整个喷漆、烤漆工序持续时间约3~4个小时，此工序产生噪声、有机废气、漆雾、漆渣。本项目喷枪需要定期保养清洗，洗枪过程先将适量的洗枪水（稀释剂）加入空的漆罐内进行喷射，以清洗漆道，直至喷枪内漆道洗干净为止，否则留在枪内漆道的余漆会干涸堵塞，损坏喷漆枪。

⑤检验试车：经过维修的车辆需要进行再次检验，以确保车辆维修的质量。

⑥车辆清洗：清洗车辆主要为维修保养车辆，此工序产生清洗废水经厂内污水处理设施处理后回用，不外排。

⑦交付客户：经维修保养后的车辆，交付用户。

### 2.2.2 物料平衡

图2.2-2  物料平衡图  （单位：t/a）

本项目生产工艺物料平衡见表2.2-1。

表2.2-1 喷涂生产物料平衡表（t/a）

| 进方 | 出方 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 | 类别 | 名称或编号 | 数量 |
| 水性底漆 | 0.057 | / | 进入产品固份 | 0.2246 |
| 水性色漆 | 0.11 | 废气 | VOCs有组织排放量 | 0.0202 |
| 清漆 | 0.17 |  | VOCs无组织排放量 | 0.0041 |
| 稀释剂 | 0.15 |  | VOCs吸附处理量 | 0.1819 |
|  |  |  | 漆雾有组织排放量 | 0.0055 |
|  |  |  | 漆雾无组织排放量 | 0.0011 |
|  |  |  | 漆雾处理量 | 0.0496 |
| 合计 | 0.487 | / | / | 0.487 |

### 2.2.3大气污染源分析

2.2.3.1 有组织排放废气

①有机废气

本项目喷漆、烤漆工序在一体式密闭喷、烤漆房内进行，一体式喷、烤漆房由喷漆/烤漆室、短波红外线烤灯、电控控柜等部分组成。全年油漆面积1300个面，每个面约0.8平方米，共计油漆面积1040平方米。每月110个面，平均二天一次油漆，喷漆工序需进行一次喷涂。喷涂过后进行烤漆处理，烤漆时间约为3~4小时，温度可达100℃。在喷漆、烤漆室配置废气收集系统“1套干式过滤器+二级活性炭吸附处理装置”，喷漆、烤漆过程中产生的有机废气可以油漆中的有机溶剂总量进行计算，本项目有机废气以VOCs计。本项目底漆（塑料底漆）、色漆、清漆、稀释剂用量分别为0.057t/a、0.11t/a、0.17t/a、0.15t/a，则有机废气VOCs产生总量为0.2062t/a，其中二甲苯的产生量为0.0355t/a。一体式喷、烤漆房为较密闭的空间，废气经收集后送废气处理装置（干式过滤器+二级活性炭吸附装置）处理后，通过15m高1#排气筒排放，风机风量为5000m3/h，捕集效率为98%，未捕集的废气以无组织形式排放，有机废气去除效率为90%。喷漆、烤漆有机废气VOCs收集量为0.2021t/a，产生速率为0.084kg/h，产生浓度为16.8mg/m3（二甲苯收集量为0.0348/a，产生速率为0.0145kg/h，产生浓度为2.9mg/m3；）；经过处理后有机废气VOCs排放量为0.0202t/a，废气排放速率为0.0084kg/h，排放浓度为1.68mg/m3（二甲苯排放量为0.0035t/a，废气排放速率为0.0015kg/h，排放浓度为0.29mg/m3）。部分未集中收集废气通过车间无组织排放，VOCs无组织排放量为0.0041t/a，其中二甲苯无组织排放量为0.0007t/a。

②漆雾颗粒

本项目喷漆处理，在喷涂过程中会产生漆雾颗粒，上漆率约为80%，则产生量约为漆料固体份含量的20%，本项目底漆（塑料底漆）、色漆、清漆、稀释剂用量分别为0.057t/a、0.11t/a、0.17t/a、0.15t/a，其中固体份含量为0.2808t/a，因此漆雾颗粒产生量为0.0562t/a，收集的漆雾经干式过滤器处理后，通过15m高1#排气筒排放。一体式喷、烤漆房风机风量为5000m3/h，捕集效率为98%，未捕集的废气以无组织形式排放，漆雾去除效率为90%。则一体式喷、烤漆房的漆雾收集量为0.0551t/a，产生速率为0.023kg/h，产生浓度为4.6mg/m3。收集的漆雾经干式过滤器处理后通过15m高1#排气筒排放，漆雾排放量为0.0055t/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为0.46mg/m3。部分未集中收集废气通过车间无组织排放，漆雾无组织排放量为0.0011t/a。

本项目有组织排放大气污染物产生及排放情况见表2.2-2。

表2.2-2  拟建项目有组织废气产生及排放情况

| 排放源 | 工段 | 污染物 | 废气量 (m3/h) | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 执行标准 | 排放高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/ m3) | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  | 浓度 (mg/ m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 浓度 (mg/ m3) | 速率 (kg/h) |  |
| 1#排气筒 | 喷漆、烤漆 | VOCs（包括污染物二甲苯） | 5000 | 16.8 | 0.084 | 0.2021 | 干式过滤器+二级活性炭吸附装置 | 1.68 | 0.0084 | 0.0202 | 30 | 32 | 15 |
|  |  | 二甲苯 |  | 2.9 | 0.0145 | 0.0348 |  | 0.29 | 0.0015 | 0.0035 | 70 | 1.5 |  |
|  |  | 漆雾颗粒 |  | 4.6 | 0.023 | 0.0551 |  | 0.46 | 0.0023 | 0.0055 | 20 | 0.8 |  |

（3）油烟废气

根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），本项目食堂餐饮规模为小型。据《城镇生活源产排污系数手册》和类比调查，目前居民食用油用量约为0.03kg/人·天，本项目人数为15人，食用油用量则为0.135t/a。根据对餐饮业的调查，一般油烟挥发量约占总用油量的2~4%，本项目按3%计，油烟去除率按小型规模的最低去除率60%计，烟气量为2000m3/h，食堂每日提供三餐，一天工作6h，年均工作300天，则烟气产生量为360万m3/a。据此计算：油烟产生量为0.0041t/a，1.15mg/m3，油烟排放量为0.0016t/a，排放浓度0.45mg/m3。

2.2.3.2  无组织排放废气

本项目无组织排放的废气主要为喷漆、烤漆工序未被收集的有机废气、漆雾，钣金正形打磨粉尘、底漆烘干后的打磨粉尘、焊接烟尘，在车间以无组织形式排放。

①钣金正形打磨粉尘

本项目钣金正形矫正后车辆打磨修补工序利用人工进行打磨。由于本项目使用的汽车专用原子灰主要成分为不饱和树脂，因此打磨产生的粉尘主要为树脂尘。本项目粉尘的产生系数取原材料用量的1%，本项目腻子用量为0.12t/a，则打磨原子灰过程中粉尘的产生量约为0.0012t/a，本项目平均每天打磨原子灰作业时间一般为1小时，则本项目打磨原子灰过程中粉尘的产生速率为0.004kg/h，此部分粉尘通过车间机械送风和排风系统逸散，通过无组织排放。

②底漆烘干打磨粉尘

本项目在打磨工序主要对底漆喷涂烤干处理后进行表面打磨，使其光滑、平整，打磨过程中会产生打磨粉尘，主要为染料尘。打磨工序是人工手持电动打磨机进行操作，根据同类型企业运行情况可知，一般打磨过程粉尘产生量约为底漆漆膜的10%。本项目底漆进入产品的固份为0.041t/a，因此打磨粉尘产生量约为0.0041t/a，此部分粉尘通过车间机械送风和排风系统逸散，通过无组织排放。

③焊接烟尘

根据企业提供资料，本项目焊接工序主要用于事故车辆的维修处理工序当中，年维修事故车辆约130台，平均每天焊接作业时间为1小时左右。本项目共使用焊丝（铁丝、不锈钢丝）约0.01t/a，通过类比《焊接技术手册》（王文焊主编）中有关资料，产生焊接烟尘按5g/kg计算，则焊接过程中烟尘产生量为0.00005t/a。本项目焊接烟尘比较分散，拟采用移动式焊烟净化器进行净化处理。移动式焊烟净化器直接从焊接工作点附近捕集烟气，将焊接烟尘经集尘罩收集（收集率为80%）后，利用移动式焊烟净化器对粉尘进行净化处理（处理效率可达85%），处理后的少量废气在车间内排放，排放量为0.00004t/a。另有未捕集到的20%焊接烟尘以无组织形式排放，排放量为0.000006t/a。因此车间无组织排放的焊接烟尘量共为0.000016t/a，通过车间通风系统以无组织形式排入大气。

项目无组织排放废气的产生情况见表2.2-3。

表2.2-3  本项目无组织排放废气排放状况

| 污染源 | 工段 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修车间 | 喷漆、烤漆 | VOCs（包括二甲苯） | 0.0041 | 0.0017 | 1152 | 13 |
|  |  | 二甲苯 | 0.0007 | 0.0003 |  |  |
|  |  | 漆雾颗粒 | 0.0011 | 0.0005 |  |  |
|  |  | 打磨粉尘 | 0.0041 | 0.0017 |  |  |
|  | 车辆打磨修补 | 打磨粉尘 | 0.0012 | 0.004 |  |  |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 | 0.000016 | 0.00005 |  |  |

2.2.3.2  非正常排放废气

项目非正常排放状况主要是“干式过滤器+二级活性炭吸附处理装置”损坏而导致废气处理效率基本为0，非正常排放历时不超过0.5h。

非正常排放大气污染物排放源强见表2.2-4。

表2.2-4  非正常排放大气污染物排放情况

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放强度（kg/h） | 排放时间（min） | 排放量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | VOCs（包括二甲苯） | 0.084 | 30 | 0.042 |
|  | 二甲苯 | 0.0145 | 30 | 0.007 |
|  | 漆雾颗粒 | 0.023 | 30 | 0.012 |

2.2.3.4  本项目大气污染物汇总

本项目大气污染物产生及排放情况汇总见表2.2-5。

表2.2-5    本项目大气污染物产生及排放情况汇总    单位：t/a

| 类别 | 工段 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 喷漆、烤漆 | VOCs（包括二甲苯） | 0.2021 | 0.1819 | 0.0202 |
|  |  | 二甲苯 | 0.0348 | 0.0313 | 0.0035 |
|  |  | 漆雾颗粒 | 0.0551 | 0.0496 | 0.0055 |
| 无组织 | 喷漆、烤漆 | VOCs（包括二甲苯） | 0.0041 | 0 | 0.0041 |
|  |  | 二甲苯 | 0.0007 | 0 | 0.0007 |
|  |  | 漆雾颗粒 | 0.0011 | 0 | 0.0011 |
|  |  | 打磨粉尘 | 0.0041 | 0 | 0.0041 |
|  | 车辆打磨修补 | 打磨粉尘 | 0.0012 | 0 | 0.0012 |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 | 0.000016 | 0 | 0.000016 |

# 3. 大气环境质量现状及评价

## 3.1 监测项目

根据本项目大气污染物排放特点，现状数据引用南通森田消防装备有限公司委托南通市启测环境检测有限公司对所在地环境空气SO2、NO2、PM10的环境质量现状监测数据（环境现状监测报告见《（2017）启测（水）字第（081）号》）。南通森田消防装备有限公司位于启东市汇龙镇城北工业园扬沙路10号，监测点位位于本项目东北侧方向1.02km，监测报告数据的监测时间为2017年9月22日，引用数据具有时效性和代表性。

## 3.2 评价标准

项目所在地大气环境质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关标准值见下表。

表3.2-1  环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60 150 500 | μg/m3 |
| 可吸入颗粒 PM10 | 年平均 24小时平均 | 70 150 |  |
| 总悬浮颗粒物 TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 |  |
| 二氧化氮 NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40 80 200 |  |

## 3.3 现状结果及评价

本项目所在地环境空气质量功能为二类，全市环境空气质量以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价。根据南通森田消防装备有限公司委托南通市启测环境检测有限公司对所在地环境空气SO2、NO2、PM10的环境质量现状监测数据（环境现状监测报告见《（2017）启测（水）字第（081）号》），市区SO2年平均浓度为32μg/m3、NO2年平均浓度为24μg/m3、PM10年平均浓度为90μg/m3，均达到二级标准。

# 4. 大气环境影响分析

## 4.1 主要气候统计资料

南通市属亚热带季风性气候区。气候四季分明，雨水充沛，日照充足，温度适中。根据南通市气象台三十年气象资料统计，南通市主要气象要素如下：

历年平均温度： 15.1℃

极端最高温度： 38.2℃

极端最低温度： -10.8℃

月最高平均温度： 27.3℃（七月）

月最低平均温度： 2.5℃（一月）

历年平均降雨量： 1034.5mm

年最大降雨量： 1394.3mm

最大小时降雨量： 86.9mm

最大十分钟降雨量： 29.7mm

主导风向： 东、东南偏东

夏季风向： 东南

最大风速： 26.3m/s

历年平均风速： 3.1m/s

年平均相对湿度： 80%

年平均气压： 0.1mPa

年平均蒸发量： 1341.9mm

年平均降雪天数： 6.6天

最大降雪厚度： 17cm

年平均日照： 2100~2200小时

最大冻土深度： 12cm

## 4.2 常规气象资料分析

本地区属北亚热带季风气候，年平均气温16.5℃。冬季盛行北风，夏季盛行东南东风，春季以东南风为主，秋季以东南东风为主，年平均风速为2.2米/秒。全年主导风向为东南东风（风频19.0%），次主导风向为北风（风频12.0%）、东南风（风频11.8%），全年静风频0.14%。

全年大气稳定度均以中性状态D级为主，出现频率为49.66%，其次是稳定状态B级（14.62%）、E级（12.91%）、C级（10.04%）、F级（6.90%）、A级（5.87%）。

当地年平均气温月变化情况见表5.2-1，年平均气温月变化曲线见图5.2-1。从年平均气温月变化资料中可以看出7月份平均气温最高（29.5ºC），1月份气温平均最低（3.1℃）。

表4.2-1  年平均温度的月变化（ºC）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 3.1 | 3.1 | 10.6 | 15.2 | 21.0 | 23.3 | 29.5 | 27.5 | 24.6 | 20.0 | 12.6 | 7.2 |

图4.2-1  年平均气温变化曲线

月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表4-2和表4-3，月平均风速、各季小时的平均风速变化曲线见图4-2和图4-3。

表4.2-2  年平均风速的月变化（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |

图4.2-2  月评价风速变化曲线

从月平均风速统计资料中可以看出1 月份平均风速最高（2.7m/s），9 月份平均风速最低（1.7m/s）。

表4.2-3  各季小时平均风速的日变化（m/s）

| 小时（h） 风速（m/s） | 2 | 8 | 14 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 2.4 |
| 夏季 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 2.0 |
| 秋季 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 1.6 |
| 冬季 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.1 |

图4.2-3   各季小时月平均风速变化曲线

各季及全年平均各向风频变化情况见表4.2-4。

表4.2-4  全年和各季的风向频率统计结果（%）

| 季节 风向 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| NNE | 5 | 2 | 11 | 10 | 7 |
| NE | 6 | 4 | 11 | 8 | 8 |
| ENE | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| E | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 |
| ESE | 14 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| SE | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 |
| SSE | 9 | 11 | 2 | 2 | 5 |
| S | 8 | 14 | 2 | 3 | 6 |
| SSW | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| SW | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| WSW | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| W | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| WNW | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| NW | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| NNW | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 |
| C | 5 | 6 | 11 | 9 | 8 |

启东地区近20年风向频率玫瑰图见图4.2-4。

图4-4   启东市近20年风向频率玫瑰图

图4.2-4   启东市近20年风向频率玫瑰图

## 4.3 环境空气预测与评价

4.3.1 预测内容

（1）预测因子

根据本项目废气排放特点，环境空气预测因子为VOCs、颗粒物。

（2）预测工况

在正常工况、非正常工况条件下进行预测。

（3）预测范围

预测范围以公司项目维修车间为中心，边长5km的正方形区域。

（4）污染源计算清单

项目污染源参数见表4.3-1和4.3-2。

表4.3-1 主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(m) | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流量 (m3/h) |  |  |
| 1#排气筒 | 375193.8 | 3522069.5 | 4 | 15 | 0.5 | 80 | 5000 | VOCs（包括污染物二甲苯） | 0.0084 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 漆雾颗粒 | 0.0023 |

表4.3-2 主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 工段 | 起点坐标(m) | 海拔高度(m) | 矩形面源参数 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 长度 (m) | 宽度 (m) | 有效高度 |  |  |
| 维修车间 | 喷漆、烤漆 | 375193.8 | 3522069.5 | 4 | 48 | 24 | 13 | VOCs（包括污染物二甲苯） | 0.0017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 漆雾颗粒 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 打磨粉尘 | 0.0017 |
|  | 车辆打磨修补 | 375193.8 | 3522069.5 | 4 |  |  |  | 打磨粉尘 | 0.004 |
|  | 焊接 | 375193.8 | 3522069.5 | 4 |  |  |  | 焊接烟尘 | 0.00005 |

（5）项目预测参数

表4.3-3   估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 100万 |
| 最高环境温度/℃ | 38.2 |
| 最低环境温度/℃ | -10.8 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否√ |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否√ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

4.3.2 预测模式的选取

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

4.3.3 预测结果

（1）评价工作等级的确定

利用上述模型，大气评价工作等级计算见表4.3-4。

表4.3-4  大气评价工作等级计算表

| 序号 | 污染源名称 | 污染物 | 最大地面浓度(mg/m3) | 环境质量标准(mg/m3) | 占标率Pi(%) | D10% | Pmax（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | VOCs（包括二甲苯） | 0.000254 | 1.2 | 0.02 | - | 1.18 | 二级 |
| 2 |  | 二甲苯 | 0.0000454 | 0.2 | 0.02 |  |  |  |
| 3 |  | 漆雾颗粒 | 0.0000696 | 0.45 | 0.02 | - |  |  |
| 4 | 维修车间 | VOCs（包括二甲苯） | 0.00145 | 1.2 | 0.12 | - |  |  |
| 5 |  | 二甲苯 | 0.000256 | 0.2 | 0.13 | - |  |  |
| 6 |  | 颗粒物 | 0.00532 | 0.45 | 1.18 | - |  |  |

根据预测结果，最大落地浓度为：0.00532mg/m3，最大占标率为1.18%，所有筛选点的占标率均低于10%，最大占标率1%≤Pmax<10%，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定，确定评价等级为二级。需要列出本项目的污染物排放量核算清单。

（2）正常工况各污染物排放预测结果分析

有组织排放源达标情况预测结果显示（表4.3-4）：

由预测结果可知，正常工况下，本项目产生的VOCs（包括二甲苯）、二甲苯、漆雾颗粒小时最大落地浓度值分别为0.000254mg/m3、0.0000454mg/m3、0.0000696mg/m3，分别占环境质量标准的0.02%、0.02%、0.02%。各污染源排放的污染物浓度贡献较小，满足评价标准的要求。

无组织排放源达标情况预测结果显示（表4.3-4）：

无组织排放的VOCs（包括二甲苯）、二甲苯、颗粒物小时平均浓度最大贡献值为0.00145mg/m3、0.000256mg/m3、0.00532mg/m3，占环境质量标准的0.12%、0.13%、1.18%。本项目无组织排放污染物浓度贡献较小，均未超过环境标准值，满足评价标准的要求。

正常排放情况下，环境空气保护目标及评价范围内的最大地面小时浓度预测值见表4-8。由表4-8可知，项目建成营运后，预测值叠加现状背景值，预测因子均能达到标准限值要求，且对环境影响较小，因此，从总体上来说，本项目建成运行后，正常排放情况下，对区域环境影响较小，不影响环境功能要求。

表4.3-5  正常排放情况下对环境敏感目标影响结果情况

| 点位 |  | VOCs（包括二甲苯） | 二甲苯 | 漆雾颗粒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五四村180m | 预测值 | 0.000254 | 0.0000454 | 0.0000696 |
|  | 背景最大值 | / | / | / |
|  | 叠加值 | 0.000254 | 0.0000454 | 0.0000696 |
|  | 环境标准（mg/m3） | 1.2 | 0.2 | 0.45 |
|  | 占标率(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 城北一组260m | 预测值 | 0.000254 | 0.0000454 | 0.0000696 |
|  | 背景最大值 | / | / | / |
|  | 叠加值 | 0.000254 | 0.0000454 | 0.0000696 |
|  | 环境标准（mg/m3） | 1.2 | 0.2 | 0.45 |
|  | 占标率(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

（3）非正常有组织排放源达标情况

非正常排放情况下，环境空气保护目标及评价范围内的最大地面小时浓度预测值见表4.3-6。

表4.3-6  非正常排放情况下对环境敏感目标影响结果情况

| 点位 |  | VOCs（包括二甲苯） | 二甲苯 | 漆雾颗粒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五四村180m | 预测值 | 0.00254 | 0.000439 | 0.000696 |
|  | 背景最大值 | / | / | / |
|  | 叠加值 | 0.00254 | 0.000439 | 0.000696 |
|  | 环境标准（mg/m3） | 1.2 | 0.2 | 0.45 |
|  | 占标率(%) | 0.21 | 0.22 | 0.15 |
| 城北一组260m | 预测值 | 0.00254 | 0.000439 | 0.000696 |
|  | 背景最大值 | / | / | / |
|  | 叠加值 | 0.00254 | 0.000439 | 0.000696 |
|  | 环境标准（mg/m3） | 1.2 | 0.2 | 0.45 |
|  | 占标率(%) | 0.21 | 0.22 | 0.15 |

由表4.3-6可知，非正常情况下，VOCs、漆雾颗粒小时最大落地浓度均未出现超标现象，为避免对厂内人员的影响，当发现处理设施出现异常时应仍需要采取应急处理措施，可以在30min内解决故障，所以不会对环境造成持续性影响。

（4）污染物排放量核算清单

①有组织排放量核算

表4.3-7  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率(kg/h) | 核算排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 1#排气筒 | VOCs（包括污染物二甲苯） | 1.68 | 0.0084 | 0.0202 |
| 2 |  | 二甲苯 | 0.29 | 0.0015 | 0.0035 |
| 3 |  | 漆雾颗粒 | 0.46 | 0.0023 | 0.0055 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | VOCs（包括污染物二甲苯） | 0.0202 |
|  | 二甲苯 | 0.0035 |
|  | 漆雾颗粒 | 0.0055 |

②无组织排放量核算

表4.3-8 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 排放标准 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 维修车间 | 喷漆、烤漆 | VOCs（包括污染物二甲苯） | 车间通风 | DB32/2862-2016 | 1.5 | 0.0041 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | DB32/2862-2016 | 0.2 | 0.0007 |
|  |  |  | 漆雾颗粒 |  | DB31/933-2015 | 0.5 | 0.0011 |
|  |  |  | 打磨粉尘 |  |  | 0.5 | 0.0041 |
|  |  | 车辆打磨修补 | 打磨粉尘 |  |  | 0.5 | 0.0012 |
|  |  | 焊接 | 焊接烟尘 |  |  | 0.5 | 0.000016 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | VOCs（包括污染物二甲苯） | 0.0041 |
|  | 二甲苯 | 0.0007 |
|  | 漆雾颗粒 | 0.0011 |
|  | 底漆烘干打磨粉尘 | 0.0041 |
|  | 钣金正形打磨粉尘 | 0.0012 |
|  | 焊接烟尘 | 0.000016 |

③项目大气污染物年排放量核算

表4.3-9 建设项目大气污染物排放量核算表

| 序号 | 污染物名称 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs（包括污染物二甲苯） | 0.0243 |
| 2 | 二甲苯 | 0.0042 |
| 3 | 漆雾颗粒 | 0.0066 |
| 4 | 底漆烘干打磨粉尘 | 0.0041 |
| 5 | 钣金正形打磨粉尘 | 0.0012 |
| 6 | 焊接烟尘 | 0.000016 |

4.3.4  异味影响分析

本项目主要恶臭气体为二甲苯有一定的味道，此种气味属于异味。

（1）异味危害主要有六个方面：

①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。

②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如乙酸乙酯、乙酸丁酯等刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。

③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。

④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。

⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。

⑥对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。

（2）异味影响分析

本项目主要恶臭气体为二甲苯，本次预测选择厂界为目标，与废气嗅觉阈值对比，预测恶臭浓度对厂界影响，具体见表4.3-10。

表4.3-10   项目恶臭评价结果

| 序号 | 污染物名称 | 厂界预测浓度(mg/m3) | 嗅觉阈值 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 0.0000454 | 0.041 |

根据影响预测结果，各类异味污染物正常排放情况下对周围环境均无明显影响，到达厂界浓度均远小于各自的嗅阈值，对周围大气环境影响较小，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。

## 4.4 卫生防护距离

4.4.1 卫生防护距离

①计算公式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）；

Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）；

r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）；

L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）；

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

②参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。该地区平均风速为3.1m/s，A、B、C、D值的选取见表4.4-1。

表4.4-1 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速，m/s | 卫生防护距离L（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | >2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | <2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | >2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | <2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | >2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。

经计算，污染物的卫生防护距离见表4.4-2。

表4.4-2  卫生防护距离计算结果

| 污染源 | 污染污名称 | 计算卫生防护距离(m) | 确定卫生防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修车间 | VOCs（包括污染物二甲苯） | 0.042 | 100 |
|  | 颗粒物 | 0.634 |  |

根据上表计算，本项目卫生防护距离确定为：以维修车间周界外100米所形成的包络线为卫生防护距离。目前项目周边以工业企业为主，卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点，符合卫生防护距离要求。今后在卫生防护距离内，不应新建学校、住宅等环境敏感目标，周边新建项目在与建设项目的距离上应满足安全距离、卫生防护距离、建设间距等各类要求。

综上所述，建设项目全厂废气无组织排放对周围大气环境影响可以得到控制。

# 5. 大气污染防治措施评述

## 5.1废气处理工艺及特点

### 5.1.1废气处理工艺流程

本项目废气主要为维修车间产生的VOCs（包括污染物二甲苯）、漆雾颗粒、打磨粉尘、焊接烟尘等，VOCs、漆雾颗粒经收集后由“干式过滤器+二级活性炭吸附”处理，处理后的尾气经1根15米高排气筒合并排放（“干式过滤器+二级活性炭吸附”处理装置的处理效率可达90%）。打磨粉尘经车间通风系统无组织排放，焊接烟尘拟采用移动式焊烟净化器进行净化处理，移动式焊烟净化器直接从焊接工作点附近捕集烟气，将焊接烟尘经集尘罩收集（收集率为80%）后，利用移动式焊烟净化器对粉尘进行净化处理（处理效率可达85%），处理后的少量废气在车间内以无组织形式排放。废气处理工艺流程图见图5.1-1。

### 5.1.2“干式过滤器+二级活性炭吸附”处理装置

过滤原理：

过滤棉产品一般专门为喷漆室末端过滤而设计，由抗断裂的合成纤维构成的高性能热熔法无纺布加工而成，采取递增的结构，就是往纯净空气方向的纤维密度逐渐增大，过滤效率也增大，材质具有吸水性，对油漆漆雾具有良好的阻挡吸附作用。

活性炭吸附原理：

活性炭吸附是一种常用的吸附方法，主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。

因活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒活性炭孔径小(＜50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOCs）。一般情况下，一级活性炭吸附装置对有机物的去除率可达80%以上。吸附原理图见图5.1-2。

图5.1-2活性炭吸附装置工作原理图

本项目活性炭吸附装置使用的活性炭为颗粒活性炭，活性炭吸附装置技术参数如下表：

表5.1-1 活性炭装置技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 配套排风机风量（m3/h） | 15000 |
| 尺寸（mm） | 2500*1000*800 |
| 粒度（目） | 12~40 |
| 总孔容积（cm3/g） | 0.81 |
| 水分 | <5% |
| 比表面积(m2/g) | 1000～1500 |
| 单层装填高度（mm） | 10 |
| 填装层数 | 1 |
| 首次填装量（kg） | 350 |
| 吸附容量（%） | 25 |

采用活性炭吸附有机废气在国内已被广泛应用，效益显著。一般单级活性炭吸附净化效果不低于80%。为了提高活性炭的吸附效率，设计将喷漆房出来的喷涂废气先经过滤棉去除漆雾，再进入吸附系统。经处理后由15m高排气筒排放。

## 5.2 有组织废气污染防治措施评述

本项目喷漆、烤漆过程中产生的VOCs、漆雾，采用废气收集系统“1套干式过滤器+二级活性炭吸附处理装置”处理后经15米高1#排气筒排放，去除效率可达90%。经过处理后有机废气VOCs排放量为0.0202t/a，废气排放速率为0.0084kg/h，排放浓度为1.68mg/m3（二甲苯排放量为0.0035t/a，废气排放速率为0.0015kg/h，排放浓度为0.29mg/m3）。漆雾排放量为0.0055t/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为0.46mg/m3。漆雾的排放浓度、排放速率均低于上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准，VOCs、二甲苯排放浓度、排放速率均低于江苏省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表1中的标准，措施可行。

## 5.3 无组织废气污染防治措施

本项目喷漆、烤漆工序未被收集的有机废气、漆雾，钣金正形产生的打磨粉尘、底漆烘干后的打磨粉尘、焊接烟尘，在车间以无组织形式排放。本项目无组织排放的VOCs（包括污染物二甲苯）、二甲苯、漆雾、钣金正形产生的打磨粉尘、底漆烘干后的打磨粉尘、焊接烟尘产生速率分别为0.0017kg/h、0.0003kg/h、0.0005kg/h、0.004kg/h、0.0017kg/h、0.00005kg/h，产生量分别为0.0041t/a、0.0007t/a、0.0011t/a、0.0012t/a、0.0041t/a、0.000016t/a。经距离扩散、绿化、围墙阻隔后，排放浓度小于无组织排放监控浓度限值，措施可行。

对于车间无组织废气，应加强生产车间管理，完善车间通风换气系统，减少生产区无组织挥发造成的环境影响。加强管理，定期对生产设备进行维护和检修，确保设备的密封性保持良好状态。

## 5.4 废气非正常排放污染防治措施

本项目非正常排放主要考虑“干式过滤器+二级活性炭吸附处理装置”装置损坏，针对这种情况采取的防范、应急措施为：

- 定期检查废气处理装置；

- 一旦出现故障，立即停止生产。

通过以上防范和应急措施，尽可能避免或减轻非正常排放。

# 6. 结论与建议

## 6.1 结论

（1）废气来源及防护措施

项目产生的废气主要来自喷漆、烤漆过程中产生的VOCs（包括二甲苯）、漆雾，钣金正形产生的打磨粉尘、底漆烘干后的打磨粉尘、焊接烟尘。VOCs、漆雾采用废气收集系统1套“干式过滤器+二级活性炭吸附处理装置”处理，去除效率可达90%，处理后经15米高1#排气筒排放，漆雾的排放浓度、排放速率均低于上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准，VOCs、二甲苯排放浓度、排放速率均低于江苏省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表1中的标准。

无组织排放废气主要来自钣金正形产生的打磨粉尘、底漆烘干后的打磨粉尘、焊接烟尘和喷漆、烤漆过程中未被收集的VOCs（包括污染物二甲苯）、漆雾，在车间无组织排放。

（2）预测影响结论

正常工况下，本项目有组织、无组织排放废气中各污染物最大落地浓度均未超过各自的一次浓度值，各关心点小时落地浓度与环境现状监测值（取小时或日最大值）叠加后，各污染物浓度均不超标；无组织排放的污染物厂界浓度均符合无组织排放监控限值，满足评价标准的要求。

非正常工况：非正常情况下，VOCs、漆雾颗粒小时最大落地浓度均未出现超标现象，为避免对厂内人员的影响，当发现处理设施出现异常时应立急启动相应的应急预案，尽快恢复正常运行，可以在30min内解决故障，不会对环境造成持续性影响。

本项目建成后以维修车间外100米为卫生防护距离，目前在以上卫生防护距离内不存在居民等环境敏感目标，因此不存在居民拆迁问题。同时卫生防护距离内土地全部已经规划为工业用地，可满足扩建项目卫生防护距离的要求。

## 6.2 建议与要求

（1）建设单位必须严格遵守“建设项目环境保护设计规定”，认真执行防止污染及其公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在投产后，必须进一步加强环保管理，确保生产期间废气处理装置的正常运行，做到污染物稳定达标排放。

（2）定期检查工艺废气治理设施，确保处理效果，实现废气稳定达标排放。

（3）加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态。

（4）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的规定设置各类排放口和标识。

（5）项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式运营。

# Text boxes

前台登记

图2.2-1  项目工艺流程及产污环节图

车辆检查

车间维修

车辆打磨修补

电器零部件更换

交付客户

车辆四轮定位

喷漆、烤漆

检验试车

车辆清洗

零部件总成更换

事故拆卸

钣金正形矫正

N1、S1

N2、S2

N3、S3

N6、G2

N7、G3、G4、S5

W1

N4

焊接

N5、G1

水性底漆:0.057

水性色漆:0.11

清漆:0.17

稀释剂:0.15

固份

进入产品

损耗

无组织排放

有组织收集

排放

进入干式过滤器

无组织排放

0.487

0.2808

TVOC  0.2062

0.2808

0.0562

0.0562

0.0011

0.0551

0.0055

0.0496

0.2062

0.2246

VOCs  0.0041

VOCs   0.0202

有组织排放

吸附处理量

VOCs  0.1819

干式过滤器

密闭收集

喷漆、烤漆工序产生的VOCs、漆雾

二级活性炭吸附处理

焊接烟尘

移动式焊烟净化器

1#排气筒

车间排放

图5.1-1 废气处理工艺流程图