南通卓尔雅纺织有限公司

色织布织造项目

竣工环境保护验收报告

（公示）

建设单位：南通卓尔雅纺织有限公司

二〇一九年四月

目  录

第一部分  南通卓尔雅纺织有限公司色织布织造项目竣工环境保护验收监测报告

第二部分  验收意见

第三部分  其他需要说明的事项

- 南通卓尔雅纺织有限公司竣工环境保护验收监测报告

171012050031

建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

# （2019）恒安（验）字第（036）号

| 项目名称： | 色织布织造项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 南通卓尔雅纺织有限公司 |

江苏恒安检测技术有限公司

JiangSu HengAn Testing Technology Co., Ltd.

二〇一九年四月

建设单位法人代表：张洪

编制单位法人代表：沈晓东

项目负责人：潘晓荣   （验监）证字第201662125号

填  表  人：高  炜   （验监）证字第201663145号

一      审：

二      审：

签      发：

建设单位：南通卓尔雅纺织有限公司 编制单位：江苏恒安检测技术有

限公司

电话：13485151149                电话：0513-68252917

传真：--                         传真：0513-68252966

邮编：226621                     邮编：226000

地址：海安市海防大道22号        地址：南通市崇川区观音山街道

胜利路168号2幢4层5层

表一

| 建设项目名称 | 色织布织造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 南通卓尔雅纺织有限公司 |
| 建设项目主管部门 | 海安市行政审批局 |
| 建设性质 | 新建☑ 改扩建□ 技改□ 其他□ |
| 主要产品名称 | 色织布 |
| 设计生产能力 | 年产色织布300万米 |
| 实际生产能力 | 年产色织布300万米 |
| 环评时间 | 2010年8月 | 开工日期 | 2010年9月 |
| 调试时间 | 2011年3月 | 现场监测时间 | 2019年3月13~14日 |
| 环评报告表 审批部门 | 海安县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 海安县环境科学研究所有限公司 |
| 投资总概算 | 5880万元 | 环保投资总概算 | 5万元 | 比例 | 0.085% |
| 实际总概算 | 5880万元 | 环保总概算 | 5万元 | 比例 | 0.085% |
| 验收监测依据 | （1）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）； （2）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； （3）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）； （4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告[2018]9号，2018年5月15日）； （5）《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号，2018年1月29日）； （6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[1998]253号，2017年修订，2017年7月16日）； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行方法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月27日）； （8）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环保局，苏环控[97]122号文）； （9）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监〔2006〕2号，2006年2月20日）； （10）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（江苏省人大委员会，2017年6月3日修订）； （11）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办﹝2015﹞256号，2015年10月25日）； （12）《固定污染源排污许可名录》（2017年版）； （13）《江苏省重点行业VOCs污染控制指南》； （14）《江苏省263专项行动方案》； （15）《南通卓尔雅纺织有限公司色织布织造项目环境影响报告表》（海安县环境科学研究所有限公司，2010年8月20日）； （16）《关于南通卓尔雅纺织有限公司色织布织造项目环境影响报告表的批复》（海安县环境保护局，海环管（表）[2010]09022号，2010年9月29日，附件1）。 |
| 验收监测标准 标号、级别 | 废水评价标准 本项目生活废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2标准及海安宏伟水处理有限公司接管标准。 污染物 标准 限值 执行标准 pH 6-9 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2标准及海安宏伟水处理有限公司接管标准 COD 200 SS 100 NH3-N 20 TP 1.5 备注：环评及批复中要求执行的《纺织染整工业水污染物排放标准》（DB32/670-2004）由新标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）替代。 厂界噪声评价标准： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。 适用区域 功能区类别 标准限值[dB(A)] 昼间 夜间 厂界噪声 1类 55 45 |
| 总量控制 | 本项目水污染物：废水≤1800吨/年，CODcr（接管） ≤0.630吨/年，CODcr（最终）≤0.108吨/年。 |

表二

工程建设内容： 南通卓尔雅纺织有限公司在海安西场镇丰产村二组新建厂房，购置设备，兴办色织布织造生产线，年产色织布300万米。员工人数20余人，年工作300天，三班制，每班工作8小时。 2010年8月，南通卓尔雅纺织有限公司委托海安县环境科学研究所有限公司编制了《南通卓尔雅纺织有限公司色织布织造项目环境影响报告表》，并于2010年9月29日取得海安县环境保护局的批复，同意生产，批复文号为海环管（表）[2010]09022号。 根据相关要求，南通卓尔雅纺织有限公司启动环保验收工作，委托江苏恒安检测技术有限公司承担其色织布织造项目验收监测工作，我司在查阅及收集有关资料以及派员现场踏勘的基础上，编制了竣工验收监测方案，并于2019年3月13~14日进行了验收监测，现根据验收监测结果和核查情况编制本项目竣工环境保护验收监测报告。 原辅材料： 名称 环评年使用量 实际年使用量 来源及运输 棉纱 600吨 600吨 外购、汽车运输 本项目生产设备： 序号 设备名称 规格型号 环评数量 （台/套） 实际数量 （台/套） 1 喷气织机 - 100 82 2 码布机 841 2 2 3 整经机 1452G 2 2 4 打包机 YTD 1 1

本项目平面布置图

工艺流程： 注：本项目染色、整经、整理工序为外加工。 生产工艺流程图 工艺流程说明： 在织造过程中，经纱与经纱之间，经纬纱之间、经纱与织机上各种物件之间，反复发生着纵向、横向的摩擦和弯曲。为了使纱线有足够的强度、耐磨性和弹性，确保纱线在织造过程中不致因上述各种破坏力的作用而发生断裂；为了使纱丝减少疵病，提高光洁度，以确保织造生产效率，获得优良的产品；为了增加纱线的卷装长度，利于连续生产，必须对经、纬纱进行织前准备，以达到提高经、纬纱的工艺性能，为纱样织造做前期准备。 （1）染色。根据生产工艺，将棉纱染成生产所需的颜色。项目染色工序为外加工。 （2）整经。整经是在整经机上进行的。整经工序的任务是按工艺设计所规定的经纱根数，从整经机后筒子架上的筒子上，引出一幅片纱，并按设计规定的长度、幅宽，在确保纱线根与根之间，片与片之间、前后之间张力均匀，适当的情况下，将纱片平行的卷绕成成形良好的经轴。小样项目的整经工序为企业自己加工，批量生产项目的整经工序为外加工。 （3）织造。将成品纱经织机织成成品布出售。喷气织机是采用喷射气流牵引纬纱穿越梭口的无梭织机。 （4）整理。将织造的布经过整烫成型、折叠处理。项目整理工序为外加工。 （5）成品检验。将整理加工好的色织布进行检验。将检验合格的色织布进行打包。

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程： 污染物的排放及防治措施 废水排放及防治措施 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后接管海安宏伟水处理有限公司进行处理。 噪声及其防治措施 本项目主要噪声源是喷气织机、整经机等设备的运行噪声。噪声防治采取厂房隔声、减振等措施。 固体废弃物及其处置 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾和废纱。处置情况如下表所示。 名称 环评产生量（t/a） 实际产生量（t/a） 已处置量（t/a） 目前暂存量（t/a） 备注 生活垃圾 15 6 6 0 环卫清运 废纱 9 3 3 0 对外出售

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 项目环境影响报告表主要结论 本项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境影响较小。从环境保护角度来讲，在加强管理，防止废水事故性排放的情况下，该项目在建设地建设是可行的。 审批部门审批决定 《关于南通卓尔雅纺织有限公司色织布织造项目环境影响报告表的批复》（海安县环境保护局，海环管（表）[2010]09022号，2010年9月29日，附件1）。

表五

质量保证措施 质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中9.2条款要求及国家《环境监测技术规范》执行。 监测质量保证严格按照原国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）的要求实施全过程的质量保证技术，样品的采集、运输、保存和分析按环保部《工业污染源现场检查技术规范》（HJ 606-2011）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）以及江苏恒安检测技术有限公司编制的质量体系文件相关要求进行。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准；监测数据实行三级审核。废水现场采集10%的平行样，携带全程序空白样，实验室加测10%平行样、10%加标回收样及质控样；噪声测量仪器性能符合GB 3875和GB/T 17181对仪器的要求，在测量前后进行声校准。 污染物 样 品 数 平 行 （加测）样 加标回收 标 样 全程序空白 现场 合格率（%） 实验室 合格率（%） 个数 合格率（%） 个数 合格率（%） 个数 合格率（%） 废水： pH值 10 2 100 化学需氧量 12 2 100 2 100 氨氮 12 2 100 2 100 总磷 12 2 100 2 100 悬浮物 10 2 100 - - - - - -

表六

验收监测内容 废水： 污染源 监测点位 监测项目 监测频次 生活废水 生活废水排口 pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 连续2天， 每天4次 噪声监测点位、项目和频次如下： 监测点位 监测项目 监测频次 厂界四周 厂界噪声(N1~N4) 连续2天，昼夜各1次 监测分析方法 废水监测分析方法如下： 污染类型 监测项目 分析方法 方法来源 废水 pH值 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 化学需氧量 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 悬浮物 重量法 GB/T 11901-1989 噪声监测分析方法如下： 项目 监测项目 分析方法 厂界噪声 等效（A）声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)

表七

| 监测工况 | 验收监测期间南通卓尔雅纺织有限公司运行基本稳定，各项污染防治措施正常运行，符合验收监测工况要求，符合《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》9.1.3条款的规定。监测期间南通卓尔雅纺织有限公司生产负荷见附件2。 |
| --- | --- |
| 废水 监测结果 | 项目生活废水检测结果如下： 监测位置 监测 日期 pH值 化学 需氧量 氨氮 总磷 悬浮物 生活废水排口 3月13日 6.86 74 1.32 0.28 27 7.03 70 1.42 0.30 27 6.96 81 1.54 0.32 25 6.93 85 1.63 0.35 23 3月14日 6.75 54 1.08 0.22 25 6.66 62 1.65 0.18 25 6.82 65 1.42 0.16 24 6.70 68 1.24 0.12 26 均值 6.84 70 1.41 0.24 25 标准限值 6~9 200 20 1.5 100 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 验收监测结果表明，南通卓尔雅纺织有限公司生活废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮和总磷符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2标准及海安宏伟水处理有限公司接管标准。 本项目废水污染物年排放总量结果如下： 污染物名称 排放 浓度（mg/L） 废水总量（t/a） 年排放总量（t/a） 总量控制指标（t/a） 达标 情况 化学需氧量 70 1500 0.105 0.630 达标 |
| 噪声监测结果 | 项目厂界噪声检测结果如下： 测点 编号 测点位置 2019.03.13 2019.03.14 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 厂界东侧 47.5 43.1 46.6 42.8 N2 厂界南侧 47.8 43.8 48.2 43.6 N3 厂界西侧 44.5 40.9 45.4 40.3 N4 厂界北侧 45.2 42.2 46.3 42.0 执行标准 55 45 55 45 达标情况 达标 达标 验收监测结果表明，南通卓尔雅纺织有限公司厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。 本项目固废产生量如下表： 名称 环评产生量（t/a） 实际产生量（t/a） 已处置量（t/a） 目前暂存量（t/a） 备注 生活垃圾 15 6 6 0 环卫清运 废纱 9 3 3 0 对外出售 |

表八

建设项目工程概况 项目位于海安市西场镇海防大道22号，本项目具体工程建设情况如下： 项 目 执行情况 环评 2010年8月由海安县环境科学研究所有限公司编制环评。 环评批复 海安县环境保护局，海环管（表）[2010]09022号，2010年9月29日。 建设规模 工程总投资5880万元，其中环保投资5万元，环保投资占总投资0.085%，年产色织布300万米。 年工作时间 全年工作300天，三班制，每班工作8小时，年工作时间为7200h。 现场踏勘后 工程实际建 设情况 验收项目已经满足生产负荷达到75%以上，具备“三同时”验收监测条件。 验收项目变动情况 生产工艺、生产设备或原辅材料变动情况 根据环境影响报告表及其批复结合现场检查情况，本项目喷气织机数量稍有减少，因为喷气织机更新换代，虽数量上减少但未影响产能。其余原辅材料、生产工艺无变动。 污染防治措施变动情况 根据环境影响报告表及其批复结合现场检查情况，各项污染防治措施无变动。 项目其他变动情况 根据环境影响报告表及其批复结合现场检查情况，各车间布局稍有调整，不会增加污染物的排放，无其他变动情况。 综上所述，本项目变动后不会增加污染物排放量，不属于重大变动，纳入环保竣工验收管理。 环境保护管理落实情况 南通卓尔雅纺织有限公司在项目建设过程中基本执行了国家关于建设项目环境管理的相关要求，对环评报告表批复要求的落实情况如下： 序号 环评批复要求 执行情况 1 厂区实行“雨污分流、清污分流”，生活污水经化粪池预处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（DB32/670-2004）表2标准中规定的标准限值和海安宏伟水处理有限公司接管标准后，经园区污水管网进入海安宏伟水处理有限公司进行深度处理。 实行“雨污分流、清污分流”，生活污水经化粪池预处理后达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2标准中规定的标准限值和海安宏伟水处理有限公司接管标准。 2 合理布局车间设备，靠近居民一侧建设附房，高声源设备远离居民，并采取隔声、吸声等降噪措施使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的标准限值。 噪声防治采取选择低噪声设备；合理布局，经墙体隔声及空间距离的衰减，减少对周围环境的影响。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。 3 废纱等生产固废综合利用，生活垃圾由环卫部门及时清运处置。 生活垃圾委托环卫清运；废纱对外出售。 4 该项目各类污染物排放控制指标核定为：废水≤1800吨/年，CODcr（接管） ≤0.630吨/年，CODcr（最终）≤0.108吨/年。 废水年排放总量符合总量控制指标。 5 该项目染色、整理工序为外加工，不得在本厂区内从事染色、整理工序。 染色、整理工序为外加工。

表9 验收监测结论及建议

验收监测结论： 本次验收监测结论具体如下： 类别 污染物达标情况 总量控制情况 废水 验收监测结果表明，南通卓尔雅纺织有限公司生活污水中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2标准和海安宏伟水处理有限公司接管标准。 废水中化学需氧量年排放总量符合总量控制指标。 噪声 验收监测结果表明，南通卓尔雅纺织有限公司厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。 - 固废 生活垃圾委托环卫清运；废纱对外出售。 零排放 验收 监测 结论 南通卓尔雅纺织有限公司色织布织造项目已按照国家有关建设项目环境管理的要求进行了环境影响评价，项目相应的环保设施与主体工程均已建成并投入使用。公司建立了环境保护管理网络，制定了相关环境管理制度、操作规程。 验收监测期间，废水污染物排放符合相关标准；厂界昼夜噪声达标，未产生扰民影响；固废已合理处置。各项环评批复要求基本落实。 建议： （1）加强环境保护工作，提高全体员工的环境保护意识，持续改进，保证公司各项环境保护工作的不断提高。 （2）按照环保部门排污许可的管理要求，切实做好排污申报、排污许可申请等相关工作。 （3）积极落实环保措施，确保各类污染物排放达标。 （4）固废的处理、转移均应建立好台帐记录，以接受环境保护监督管理部门的监管、检查。

# 附件1：环评批复

# 附件2：验收监测期间生产情况说明

# 附件3：废水接管协议

# 附件4：江苏恒安检测技术有限公司负责人上岗证

- 色织布织造项目

污染防治设施竣工

环境保护验收意见

卓尔雅环验〔2019〕01号

南通卓尔雅纺织有限公司色织布织造项目

竣工环境保护验收意见

2019年4月17日，南通卓尔雅纺织有限公司根据《色织布织造项目竣工验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环评及批复意见要求对本项目进行验收，并组织验收工作组协助开展验收。验收工作组由建设单位负责人、监测单位代表及1名专家组成。

验收组听取了建设单位对该项目建设环保执行情况报告和监测单位对项目竣工环保验收监测结果的汇报，现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：色织布织造项目

建设单位：南通卓尔雅纺织有限公司

建设性质：新建

建设地点：海安西场镇丰产村22组。

产品方案：本项目产品方案如表1所示。

表1 本项目产品方案

| 产品名称 | 环评设计能力 | 实际能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色织布 | 300万米/年 | 300万米/年 | 7200h |

环保设施有化粪池、一般固废堆场。

# （二）建设过程及环保审批情况

《南通卓尔雅纺织有限公司色织布织造项目环境影响报告表》于2010年9月29日经海安县环境保护局（海环管（表）（2010）09022号）文审批，本项目环评报告表编制单位为海安县环境科学研究所有限公司。南通卓尔雅纺织有限公司色织布织造项目2010年9月动工，于2011年3月竣工，2011年3月投入调试。南通卓尔雅纺织有限公司色织布织造项目从环评审批至今无环境问题投诉、无违法行为和处罚记录。

# （三）投资情况

项目实际总投资5880万元，实际环保投资5万元，占总投资的0.085%。

# （四）验收范围

本项目竣工环保验收内容见表2。

表2 竣工验收内容

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目从立项到试生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度的情况 | 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，并获得了海安县环境保护局批复，履行了三同时制度。 |
| 2 | 环境保护审批手续及环境保护档案资料 | 环境保护审批手续齐全，环境保护档案资料齐备。 |
| 3 | 环保组织机构及规章管理制度 | 建设单位建立有环境保护管理机构，负责全厂的环境监督管理工作。 |
| 4 | 环境保护设施建成及运行记录 | 环境保护设施与主体工程同时建成，同时投入运行。 |
| 5 | 环境保护措施落实情况及实施效果 | 环境保护设施基本按环评及批文要求落实 |
| 6 | 环境保护监测计划，包括检测机构设置、人员配置、监测计划和仪器设备 | 建设单位已制定日常环境监测计划，并委托专业监测公司进行日常环境监测。 |
| 7 | 排污口规范化情况检查 | 本项目排污口严格执行《江苏省排污口设置及规范化政治整理办法》（苏环控【1997】122号）进行设置。主要有： （1）本项目按照GB15562.2要求设置了环境保护图形标志。 （2）本项目雨水排口设置排污口标志。 |
| 8 | 项目产品方案 | 年产色织布300万米 |

- 工程变动情况

表3工程变动情况

| 序号 | 重大变动清单 | 本项目对照情况 | 变动性质判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要产品品种发生变化（变少的除外） | 色织布 | 无变动 |
| 2 | 生产能力增加30%及以上 | 年产色织布300万米 | 无变动 |
| 3 | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上 | 仓储设施未变化 | 无变动 |
| 4 | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 喷气织机环评数量100台，实际台数82台 | 由于目前喷气织机比2010年喷气织机先进，产能能达到色织布300万米/年，不增加污染物的产生，因此不属于重大变动 |
| 5 | 项目重新选址 | 项目不涉及 | 不涉及 |
| 6 | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加 | 项目不涉及 | 不涉及 |
| 7 | 防护距离边界发生变化并新增了敏感点 | 项目不涉及 | 不涉及 |
| 8 | 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大 | 项目不涉及 | 不涉及 |
| 9 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 项目不涉及 | 不涉及 |
| 10 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 项目不涉及 | 不涉及 |

根据上表对照江苏省环境保护厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2015】256号文），本项目变动并不构成重大变更，可以纳入验收管理。

三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设厂区给排水系统。本项目无生产废水产生，仅有生活废水产生。经化粪池处理后的生活废水经市政污水管网排入海安宏伟水处理有限公司处理。

# （二）废气

项目无废气产生。

# （三）噪声

项目主要噪声源为是喷气织机、整经机等设备的运行噪声。

（四）固体废物

项目固废主要是织造工序产生的废纱、员工生活产生的生活垃圾。废纱经收集后外售，生活垃圾经收集后委托环卫统一清运。

公司按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及修改单要求建设了一般固废暂存场所，设置了一般固废暂存场所标志，并建立了一般固废记录档案。

具体情况详见下表。

表4 项目固体废物产生、处置状况

| 名称 | 环评产生量（t/a） | 实际产生量（t/a） | 已处置量（t/a） | 目前暂存量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 15 | 6 | 6 | 0 | 环卫清运 |
| 废纱 | 9 | 3 | 3 | 0 | 对外出售 |

四、环保设施调试运行效果。

项目环保设施经调试运行稳定后即开展验收监测，监测期间，生产设备调试运行负荷达到75%及以上，满足验收监测技术规范要求。

# 1. 废水

经监测，生活废水中pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2标准及海安宏伟水处理有限公司接管标准。

2. 厂界噪声

经监测，厂区东、南、西、北厂界昼、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类声环境功能区排放限值。

# 4．固体废物

一般固废综合利用及处置措施以及相应的暂存场所均满足环评及审批意见中提出的相关标准要求。

# 5. 污染物排放总量

根据验收监测报告的分析结论，废水量1500吨/年、COD 0.105吨/年。废水年排放总量均达到海安县环保局文件中规定的总量控制要求。

# 五、验收结论

验收组经现场检查和认真讨论、质询，认为该项目:

（1）按照该项目环境影响报告书以及海安县环保局批复的要求建成了大气和水污染防治设施，严格执行了“三同时”制度；

（2）大气和水污染物排放符合国家、地方、行业相关标准以及该项目环境影响报告书以及海安县环保局批复的重点污染物排放总量控制指标要求；

（3）建设过程中未造成重大环境污染及重大生态破坏；

（4）建设单位未因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚；

（6）验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。

该项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设了相应的大气和水环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，验收组同意通过验收。

六、后续要求

进一步强化企业环保管理制度的完善及执行，把清洁生产理念贯彻到每一名员工，落实到生产的各个环节，持续提高企业环境信用。

七、验收组人员信息

见附表

南通卓尔雅纺织有限公司

2019年4月17日

### 附件：验收组签名表

第三部分 其他需要说明的事项

南通卓尔雅纺织有限公司

色织布织造项目竣工环境保护验收

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

  - 设计简况

南通卓尔雅纺织有限公司色织布织造项目的环保设施：化粪池、一般固废堆场，企业自行设计、施工。

  - 施工简况

本项目的环评表中及其审批意见中所提出的污染防治措施均在建设过程中同步实施到位。本公司在建设初期就将环保设施所需资金纳入到总投资预算中，有效保障了环保设施的资金需求。各项环保设施与本项目的生产设备安装同步进行，并通过调试运行正常。

  - 验收过程简况

本项目于2011年3月竣工，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关验收程序规定，2019年2月本公司启动自主环保验收工作。

公司于2019年3月与江苏恒安检测技术有限公司签订了委托编制《色织布织造项目竣工环保验收监测报告》合同。《验收监测报告》于2019年4月完成编制。

本公司采取组织验收工作组协助开展验收的验收形式。我公司组建了验收工作组于2019年4月17日，根据《验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，在现场检查、查阅资料的基础上提出验收意见。验收意见结论为：南通卓尔雅纺织有限公司色织布织造项目己符合竣工环保验收条件和要求，验收合格，可以投入生产运行。

# 2 其他环境保护措施的实施情况

# 2.1 制度措施落实情况

# ⑴本公司己建立环保组织机构及规章制度。

本公司成立了环境保护工作组

组长由公司总经理曹利亚兼任。负责企业环保全面工作，是企业环保的第一责任人。

副组长陆红卫：负责企业环保工作的日常监督管理，负责环保相关信息搜索、培训、宣传及执行；保卫科负责厂区环境安全卫生的日常维护。

# ⑵环境监测计划。

本公司按照企业自行监测要求，委托有检测资质的单位对本公司的废气污染物的排放情况进行监测。

污染排放监测计划

| 监测内容 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界 | 噪声 | 每季度一次 |
| 废水 | 污水排口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | 每年一次 |

# 2.2 配套措施落实情况

# ⑴区域削减及淘汰落后产能。

本公司不涉及区域削减污染物总量措施，所有生产设备中没有需淘汰的落后产能设备。

# ⑵居民搬迁

本项目不涉及居民搬迁情况。

# 2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地、珍稀动物保护、 区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

# 3 整改工作情况

本项目在建设过程中、竣工后、验收监测期间、提出验收意见后等各环节均不存在整改事项，整过建设过程严格执行环保“三同时”制度。

南通卓尔雅纺织有限公司

2019年4月18日

# Text boxes

北

N4

生活区

车间

浴室  办公室

宿舍楼

食堂

成品车间

大门

门卫

仓库

厕所

穿梭间

配电间

办公室

仓库

大车间

平面布局及测点图

N1

N2

N3

图例：

▲：噪声测点

：废水测点

织造

整经

（批量外加工）

染色

（外加工）

棉纱

出厂

成品检验

整理

（外加工）