南通鼎宏建筑材料有限公司

预拌（湿拌）砂浆技术改造项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：南通鼎宏建筑材料有限公司

编制单位：南通如泰投资项目评估有限公司

2019年3月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：南通鼎宏建筑材料有限公司       编制单位：南通如泰投资项目评估有限公司

电话：                                      电话：

传真：/                                     传真：/

邮编：                                      邮编：

地址：如东县掘港镇运河路98号             地址：

目  录

1项目概况	1

2验收监测依据	2

2.1 法律、法规	2

2.2 验收技术规范	2

2.3 工程技术文件及批复文件	2

3建设项目工程概况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.1.1 地理位置及周边情况	3

3.1.2 厂区平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.2.1原有项目建设内容	3

3.2.2本项目建设内容	5

3.3原辅材料	7

3.4水源及水平衡	7

3.5生产工艺	9

3.6 项目变动情况	10

4 环境保护设施	12

4.1污染物治理/处置设施	12

4.1.1废水	12

4.1.2废气	12

4.1.3噪声	13

4.1.4固体废弃物	13

4.2其他环保设施	13

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	14

5 环评主要结论及环评批复要求	15

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	15

5.2审批部门审批决定	18

6 验收监测评价标准	20

6.1废水排放标准	20

6.2废气排放标准	20

6.3噪声排放标准	21

6.4总量控制指标	21

7验收监测内容	22

7.1废水监测	22

7.2废气监测	22

7.3厂界噪声监测	23

7.4固体废弃物监测	24

8监测分析方法与质量保证措施	25

8.1检测分析方法	25

8.2监测仪器	25

8.3监测单位及其人员资质	26

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

8.6噪声监测	26

9 验收检测结果	27

9.1生产工况	27

9.2 环保设施调试运行效果	27

9.2.1环保设施处理效率监测结果	27

9.2.2污染物排放监测结果	27

10 验收监测结论	34

10.1环护设施调试运行效果	34

10.1.1废水	34

10.1.2废气	34

10.1.3噪声	34

10.1.4固废	34

10.1.5总量达标情况	34

10.1.6 验收不合格情况对照	35

10.2工程建设对环境的影响	35

11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	36

12附件	38

# 1项目概况

南通鼎宏建筑材料有限公司系南通五建建设工程有限公司的全资子公司，是一家专门从事商品混凝土生产的现代化企业，企业于2009年受让南通东腾特种合成橡胶有效公司资产，利用原有厂房建设“年产10万立方米商品混凝土项目”，占地面积9664.7平方米。根据市场需求，企业投资200万元，于2017年购置检测设备及其他辅助设备15台套，新增一条预拌（湿拌）砂浆生产线，年产15万立方米预拌（湿拌）砂浆。

南通鼎宏建筑材料有限公司预拌（湿拌）砂浆技术改造项目于2017年7月由江苏圣泰环境科技股份有限公司编制环境影响报告表，并于2017年12月15日取得江苏省如东高新技术产业开发区批复。本项目于2018年1月开始投入生产，2018年12月，南通鼎宏建筑材料有限公司委托南通如泰投资项目评估有限公司对本项目启动验收工作，其验收范围为：预拌（湿拌）砂浆技术改造项目，年产15万立方米预拌（湿拌）砂浆。

南通如泰投资项目评估有限公司指派人员组成项目组，立即查阅相关资料、现场踏勘情况，企业进行自查并编制验收监测方案后，南通如泰投资项目评估有限公司对本项目进行检查并编制《南通鼎宏建筑材料有限公司预拌（湿拌）砂浆技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》，作为自主开展建设项目竣工环境保护验收的技术依据。

# 2验收监测依据

## 2.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日施行）。

## 2.2 验收技术规范

（1）《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；

（2）《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；

（3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（5）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（6）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部，公告2018年第9号）；

（7）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办〔2018〕34号）；

（8）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控﹝1997﹞122号）；

（9）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）。

## 2.3 工程技术文件及批复文件

（1）《南通鼎宏建筑材料有限公司预拌（湿拌）砂浆技术改造项目环境影响报告表》（江苏圣泰环境科技股份有限公司）；

（2）江苏省如东高新技术产业开发区《关于南通鼎宏建筑材料有限公司预拌（湿拌）砂浆技术改造项目环境影响报告表审批意见》（2017年12月15日）；

（3）南通鼎宏建筑材料有限公司提供的其他资料。

# 3建设项目工程概况

## 3.1地理位置及平面布置

### 3.1.1 地理位置及周边情况

南通鼎宏建筑材料有限公司受让南通东腾特种合成橡胶有效公司资产，利用原有厂房，本项目位于如东县掘港镇运河路98号，用地性质为工业用地。项目东侧为砂石厂，南侧为空地、空地以南为水泥路，西侧为南通东星钢业有限公司，北侧为如泰运河，隔路为江海西路。项目所在地理位置见附图一，项目周边环境概况见附图二。

项目周边100米内无敏感目标，环境敏感程度一般。

### 3.1.2 厂区平面布置

企业占地面积9664.7平方米，布置有原有项目和本项目，新增一条预拌（湿拌）砂浆生产线，厂区平面布置见附图三。

一、原有项目：年产10万立方米商品混凝土项目；

二、本项目：预拌（湿拌）砂浆技术改造项目。

## 3.2 建设内容

南通鼎宏建筑材料有限公司年产10万立方米商品混凝土项目已于2018 年 12 月委托进行项目竣工环保验收，本次对预拌（湿拌）砂浆技术改造项目进行竣工环境保护验收。

### 3.2.1原有项目建设内容

表3-1 原有项目基本概况

| 项目名称 | 年产10万立方米商品混凝土项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通鼎宏建筑材料有限公司 |
| 实际总投资 | 2680万元 | 环保投资 | 41.5万元 | 环保投资占比 | 1.55% |
| 建设地点 | 如东县掘港镇运河路98号 |
| 环评报告表 审批部门 | 如东县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 如东天虹环境科学研究所有限公司 |

3.2.1.1原有工程原辅材料

表3-2 企业原有工程原辅材料及用量

| 序号 | 原辅材料名称 | 实际情况年耗量（t/a） | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 2.9万 | 国内，汽运 |
| 2 | 黄沙 | 7万 | 国内，汽运 |
| 3 | 石子 | 11.14万 | 国内，汽运 |
| 4 | 粉煤灰 | 0.5万 | 国内，汽运 |
| 5 | 矿粉 | 0.5万 | 国内，汽运 |
| 6 | 外加剂 | 0.06万 | 国内，汽运 |

3.2.1.2原有工程生产设备

表3-3 企业原有工程生产设备

| 序号 | 名称 | 实际数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌站（HZS120） | 1套 |
| 2 | 装载机（500型） | 10台 |
| 3 | 混凝土泵车（SY5383THB-48） | 1辆 |
| 4 | 混凝土搅拌运输车（WL5250GJBA） | 7辆 |
| 5 | 布袋除尘器 | 2套 |
| 6 | 地磅 | 1部 |

3.2.1.3原有工程建设内容

表3-4 企业原有工程建设内容

| 项目 | 建设名称 | 设计能力 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 搅拌站 | 1套搅拌站（HZS120） |
| 贮运工程 | 原材料 | 22.1万t/a |
|  | 产品 | 10万m3/a |
| 辅助工程 | 给水 | 河水和市政供水 19090t/a |
|  | 排水 | 工艺废水：生产过程中配料用水均进入产品，不外排。 |
|  |  | 场地冲洗废水：采用二级沉淀方法处理，达标排入如泰运河。 |
|  |  | 生活污水：经有动力生活污水处理装置处理，达标排如泰运河。 |
|  |  | 雨水：经雨水管网收集后排入如泰运河。 |
|  | 供电 | 市政电网 17.5万kWh/a |
| 环保工程 | 废气 | 水泥贮罐设置布袋除尘器 |
|  | 废水 | 二级沉淀池 |
|  |  | 有动力生活污水处理装置 |
|  | 噪声 | 设备减振、隔声 |
|  | 固体 废物 | 沉淀池泥沙送工地铺路或者用来浇筑场地 |
|  |  | 生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处置 |

### 3.2.2本项目建设内容

3.2.2.1本项目基本情况

项目基本情况介绍见下表3-5。

表3-5 本项目基本概况

| 项目名称 | 预拌（湿拌）砂浆技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通鼎宏建筑材料有限公司 |
| 法人代表 | 曹卫东 | 联系人 | 吴锋 |
| 联系电话 | 18505133335 | 邮编 | 226000 |
| 项目性质 | 技改 | 行业类别 | [C3029] 其他水泥类似制品制造 |
| 实际总投资 | 200万元 | 环保投资 | 32万元 | 环保投资占比 | 16% |
| 建设地点 | 江苏省如东县掘港镇运河路98号 |
| 环评报告表 审批部门 | 江苏省如东高新技术产业开发区 | 环评报告表 编制单位 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |

3.2.2.2本项目产品方案

表3-6  本项目产品方案一览表

| 产品名称 | 环评设计能力（立方米/a） | 实际能力（立方米/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预拌（湿拌）砂浆 | 15万 | 15万 | 同环评 |

3.2.2.3本项目主要设备

本项目设备情况见表3-7。

表3-7 本项目设备一览表

| 序号 | 名称 | 设计数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土搅拌站配料称（HZS-180） | 8套 | 8套 | 同环评 |
| 2 | 装载机（500型） | 2台 | 2台 | 同环评 |
| 3 | 混凝土搅拌运输车（WL5250GJBA） | 2辆 | 2辆 | 同环评 |
| 4 | 筛沙机（DHSS-I） | 1台 | 1台 | 同环评 |
| 5 | 搅拌站（HZS180） | 1套 | 2套 | 同环评 |
| 6 | 砂浆稠度仪（SC-145） | 1台 | 1台 | 同环评 |
| 7 | 砂浆搅拌机（UJZ-15） | 1台 | 1台 | 同环评 |
| 8 | 电子汽车衡（SCS-100） | 1台 | 1台 | 同环评 |

3.2.3.4本项目工程组成及利旧情况

表3-8-1本项目工程组成及利旧情况

| 项目 | 建设名称 | 设计能力 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环评审批 | 实际建设 | 备注 |
| 主体工程 | 搅拌楼 | 400m2 | 新建一座砂浆搅拌楼，400m2 | 同环评 |
|  | 综合楼 | / | 原有综合楼 一楼新建食堂 | 同环评 |
| 贮运工程 | 堆场 | 1620m2 | 利用原有的1000m2堆场，新建1620m2 | 同环评 |
|  | 成品仓库 | 238m2 | 利旧 | 同环评 |
|  | 车库 | 75m2 | 新建，75m2 | 同环评 |
| 辅助工程 | 给水 | 34314t/a | 雨水、市政自来水管网和如泰运河，34314t/a | 同环评 |
|  | 排水 | 工艺废水：进入产品，不外排 | 生产过程中搅拌和配料用水进入产品，不外排。 | 同环评 |
|  |  | 清洗、冲洗废水：采用沉淀方法处理回用于生产 | 砂石分离、浆料压滤、废水三级沉淀处理后回用于搅拌工艺生产用水 | 同环评 |
|  |  | 生活污水：经隔油池和化粪池处理后接污水管网 | 经过隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，接入如东三益鸿污水处理有限公司集中处理，达标排放如泰运河 | 同环评 |
|  |  | 雨水：收集池沉淀后回用于生产 | 雨水经初期雨水收集池沉淀后回用于生产 | 同环评 |
|  | 供电 | 20万kWh/a | 市政电网20万kWh/a | 同环评 |
| 环保工程 | 废气 | 有组织废气设置1个袋式除尘和3个粉料仓自带布袋除尘器 | 水泥筒库设置2个振动式圆筒形仓顶除尘器、粉煤灰筒库设置1个振动式圆筒形仓顶除尘器；搅拌站全封闭式廊道输送系统，二级布袋除尘器 | 同环评 |
|  |  | 食堂油烟设置油烟净化器 | 油烟净化器（食堂） | 同环评 |
|  |  | 无组织废气采用洒水抑尘 | 地面硬化、定期清扫、洒水抑尘 | 同环评 |
|  | 噪声 | 设备减振、隔声 | 设备减振、隔声 | 同环评 |

表3-8-2本项目工程组成及利旧情况

| 项目 | 建设名称 | 设计能力 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环评审批 | 实际建设 | 备注 |
| 环保工程 | 废水 | 沉淀处理回用生产 | 砂石分离、浆料压滤、废水三级沉淀处理后8262t/a回用于搅拌工艺生产用水 | 同环评 |
|  |  | 有动力生活污水处理装置 | 隔油池（10t/d）、化粪池（10t/d） | 同环评 |
|  |  | 雨水收集池 | 新建，145m3 | 同环评 |
|  | 固体 废物 | 砂石、泥沙、粉尘、沉渣回用生产 | 生产废水回用系统分离出的砂石和浆料、除尘器中收集的原料粉尘、洗车废水沉淀池中的沉渣暂存于砂石堆场，回用生产 | 同环评 |
|  |  | 生活垃圾收集由环卫部门统一处置 | 生活垃圾收集由环卫部门统一处置 | 同环评 |

注：数据由企业提供。

## 3.3原辅材料

项目原辅材料情况见表3-9。

表3-9主要原辅材料使用情况一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 环评申报年耗量（t/a） | 实际情况年耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 12.5万 | 12.5万 |
| 2 | 黄沙 | 24万 | 24万 |
| 3 | 粉煤灰 | 1.5万 | 1.5万 |
| 4 | 外加剂 | 0.14万 | 0.14万 |

## 3.4水源及水平衡

本项目年用水量为34314吨，其中23984吨来自如泰运河和10096吨来自雨水，主要用于生产工艺、清洗和冲洗；生活用水234吨来自市政管网。

本项目排水采用雨污分流，雨水经初期雨水收集池沉淀后回用于生产，搅拌机清洗用水、运输车辆储罐清洗用水、搅拌作业区地面冲洗水、运输车辆车身清洗水进过三级沉淀池回用生产，搅拌工艺生产用水进入产品，喷洒抑尘用水损耗蒸发，生活污水经过隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，接入如东三益鸿污水处理有限公司集中处理，达标排放如泰运河。

本项目实际运行的水量平衡图见图3-1。

图3-1 本项目实际运行水量平衡图（单位t/d）

## 3.5生产工艺

3.5.1生产工艺流程图

图3-2 本项目生产工艺流程图

3.5.2生产工艺流程简述

1.砂石料的输送和储存

砂石先通过筛砂装置筛除粗砂后，经装载机倒运至骨料储供系统，所用砂石粒径较大，且为湿沙，经筛砂装置后无需烘干，直接经装载机倒运至骨料储供系统，此过程无粉尘产生，仅产生机械噪声N1。

2.粉状物料的输送及储存

水泥用散装汽车运至搅拌站，经气力输送入水泥库。粉煤灰用散装汽车运至搅拌站，经气力输送入粉煤灰库。水泥和粉煤灰的筒库顶呼吸孔会产生粉尘G1，水泥库和粉料库带除尘器，除尘效果满足环保要求。同时配有料位计，在操作室内即可知存料情况。

3.配料

两种粉状物料分别通过库底螺旋输送机经计量送入搅拌站内。骨料配料系统的仓底有骨料配料秤，可容二种骨料，且皆为单独计量。所有的物料都由电脑控制的配料系统进行计量配料。控制系统采用工控机和专用电子称配料控制仪表。

4.搅拌

粉状物料经各自的计量称分别计量后进入搅拌机。水经水泵打入搅拌楼后进入搅拌机。外加剂经泵送入搅拌楼，计量后进入搅拌机。各种物料在搅拌机内搅拌，该工序会产生搅拌粉尘G2和机械噪声N2。

5.砂浆混凝土的发运

经搅拌好的砂浆卸入专用的搅拌车内，汽车发运出厂。

6.控制系统

整个搅拌站采用先进的控制系统，对生产全过程进行完善的管理。该系统基本上采用了模块式控制单元结构，各控制单元相对独立性强，它们之间既有信号联系，又互不干扰，各自实现自己的专用功能。这种功能简单化、专一化的控制方式提高了系统的稳定性和可靠性。同时，由于各部分之间界面清晰，从而使系统简明易懂，便于岗位工人掌握，便于故障的分析、判断、查找和处理。

## 3.6 项目变动情况

根据本项目实际情况，核查其与《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件相符性。

表3-10 建设项目变动内容核查表

| 序号 | 属于重大变动情况 | 项目变化情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要产品品种发生变化（减少除外）。 | 无变化 |
| 2 | 生产能力增加30%及以上。 | 无变化 |
| 3 | 配套仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 | 无变化 |
| 4 | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加，原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 无变化 |
| 5 | 项目重新选址。 | 无变化 |
| 6 | 厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化导致不利环境影响显著增加）。 | 无变化 |
| 7 | 防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 | 无变化 |
| 8 | 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。 | 无变化 |
| 9 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加的。 | 无变化 |
| 10 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放、形式等调整， 导致新增污染因子或排放量、范围或强度增加，其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 增加部分排气筒高度，减少废气排放 | 不属于重大变化 |

根据江苏省环保厅：《关于加强建设项目重大变动环境管理的通知》（苏环办[2015]256号），对照建设项目重大变动清单，本次验收项目部分排气筒高度增加，属于“建设项目存在变动但不属于重大变动”。

# 4 环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

本项目废水处理设施建设遵循雨污分流原则。

（1）生产废水

本项目生产废水包括清洗废水、冲洗废水和搅拌工艺生产用水，本项目将搅拌机清洗废水采用罐车收集后与混凝土运输车辆储罐清洗水一起采用一套生产废水回用系统处理。搅拌机清洗用水、运输车辆储罐清洗用水、搅拌作业区地面冲洗水、运输车辆车身清洗水进过三级沉淀池回用生产，搅拌工艺生产用水进入产品。

（2）生活污水

本项目生活污水经过隔油池、化粪池处理后排入市政管网，接入如东三益鸿污水处理有限公司集中处理，尾水达标排放如泰运河。

（3）雨水

雨水经初期雨水收集池沉淀后回用于生产。

表4-1  本项目水污染物治理措施及排放去向

| 废水类别 | 来源 | 污染物名称 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |
| 生产废水 | 搅拌机清洗用水、运输车辆储罐清洗用水、搅拌作业区地面冲洗水、运输车辆车身清洗水 | SS | 三级沉淀回用生产 | 砂石分离、浆料压滤、废水三级沉淀处理后回用于搅拌工艺生产用水 |
| 生活污水 | 职工生活 | SS、COD、氨氮、总磷、动植物油 | 经过有动力生活污水处理装置处理，达标排入如泰运河 | 连续排放，隔油池、化粪池处理达标排入市政管网，接如东三益鸿污水处理有限公司处理，尾水达标排放如泰运河 |

### 4.1.2废气

本项目废气主要为搅拌过程产生粉尘、运输车辆动力起尘、筒库顶呼吸孔和库底粉尘、筒库放空口产生粉尘、物料装卸起尘和食堂油烟废气等。水泥筒库和粉煤灰筒库设置振动式圆筒形仓顶除尘器（自带），搅拌站封闭式廊道输送系统、二级布袋除尘器，厨房油烟经12A/静点油烟净化器处理。未被捕集的粉尘以无组织形式排放。

表4-2  本项目大气污染物治理措施及排放去向

| 污染源名称 | 污染物名称 | 处理设施及排放去向 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |
| 水泥筒库、粉煤灰筒库 | 颗粒物 | 经仓顶除尘装置处理，尾气经15米高排气筒排放 | 振动式圆筒形仓顶除尘器，通过27m排气筒排放 | 连续有组织 |
| 搅拌 | 颗粒物 | 布袋除尘装置处理，尾气经15米高排气筒排放 | 二级布袋除尘器，通过20m排气筒排放 | 连续有组织 |
| 食堂 | 油烟 | 经油烟净化装置处理后，烟道排放 | 12A/静点油烟净化器，通过12m排气筒排放 | 间断有组织 |
| 扬尘 | 颗粒物 | 采用洒水抑尘 | 定期清扫、洒水抑尘，堆场设置大棚 | 连续无组织 |

### 4.1.3噪声

本项目产噪设备主要为搅拌机、提升机、运输车辆、砂石卸料等，企业主要通过隔声、减振、距离衰减等减少生产噪声对周围环境的影响。

表4-3  本项目噪声治理措施及排放去向

| 序号 | 名称 | 噪声源dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 90 | 减振、隔声、距离衰减；加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速 |
| 2 | 提升机 | 90-95 |  |
| 3 | 砂石卸料 | 60-85 |  |
| 4 | 车辆运行 | 80（非持续） |  |

### 4.1.4固体废弃物

表4-4  本项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |
| 1 | 砂石、泥沙、粉尘、沉渣 | 生产废水回用系统分离出的砂石和浆料、除尘器中收集的原料粉尘、洗车废水沉淀池中的沉渣 | 固 | 回用于生产 | 暂存于砂石堆场，回用于生产 |
| 2 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固 | 环卫集中处理 | 环卫集中处理 |

## 4.2其他环保设施

无

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际投资200万元，其中环保投资32万元，占总投资的16%。

表4-5  项目环保“三同时”验收计划一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评建议治理措施 | 实际建设情况 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | SS | 砂石分离+浆料压滤+三级沉淀池处理 | 与环评一致 | 8 |
|  | 生活污水 | SS、COD、氨氮、总磷、动植物油 | 隔油池、化粪池 | 与环评一致 | 2 |
|  | 雨水 | SS | 隔油池、化粪池 | 与环评一致 | 2 |
| 废气 | 有组织 | 筒库 | 颗粒物 | 除尘器+15m排气筒 | 除尘器+27m排气筒 | 7 |
|  |  | 搅拌 | 颗粒物 | 除尘器+15m排气筒 | 除尘器+20m排气筒 | 3 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器、排烟通道 | 油烟净化装置+12m排气筒排放 | 2 |
|  | 无组织 | 生产过程 | 颗粒物 | 设置大棚，路面定期清扫、洒水降尘 | 与环评一致 | 3 |
| 噪声 | 搅拌机等 | 噪声 | 减振、隔声及距离衰减 | 与环评一致 | 2 |
| 固废 | 一般 固废 | 砂石、泥沙、粉尘、沉渣 | 回用生产 | 与环评一致 | 1 |
|  |  | 员工垃圾 | 交由环卫部门统一处理 | 与环评一致 |  |
| 其他 | 绿化 | 1450m2 | 利旧 | 2 |
| 合计 | 32 |

# 5 环评主要结论及环评批复要求

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

一、结论

1、项目概况

南通鼎宏建筑材料有限公司系南通五建建设工程有限公司的全资子公司，是一家专门从事商品混凝土生产的现代化企业，2009年受让南通东腾特种合成橡胶有效公司资产，利用原有厂房，建设“年产10万立方米商品混凝土项目”，并于2009年5月15日取得如东县环保局批复，根据市场需求，本项目拟利用自有土地，购置检测设备及其他辅助设备15台套，新增一条预拌（湿拌）砂浆生产线，项目建成后，可形成年产15万立方米预拌（湿拌）砂浆的生产能力。

2、与产业政策相符性

（1）本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。

本项目不得使用国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中限制类和淘汰类的生产设备。

(2)本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。

3、与规划的相符性

本项目位于掘港镇运河路98号，该地块用地属于工业用地，符合当地区域发展规划，其选址是可行的。

4、环境质量现状

项目所在地环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。

项目所在地区域环境噪声现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

监测表明，如泰运河各指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值。

5、达标排放与影响分析

（1）废水

项目采取的废水防治方案可行。本项目雨水由雨水收集池沉淀后回用生产，产生的搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水及作业区地面冲洗废水生产废水等经过厂区污水站预处理后和经隔油池、化粪池处理后的生活污水一起接管东三益鸿生污水处理有限公司进行深度处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入如泰运河，对受纳水体如泰运河水质影响甚小。

（2）废气

项目采取的废气防治方案可行。本项目产生的废气主要来源有搅拌过程产生的粉尘、筒库顶呼吸孔、库底粉尘、运输车辆动力起尘和物料装卸起尘。

搅拌过程为全封闭系统，产生的粉尘经二级布袋除尘器处理（除尘效率99%）后由车间顶部排气筒外排。筒库顶呼吸孔和库底产生的粉尘为有组织排放。本项目筒库顶呼吸孔及库底采用振动式圆筒形仓顶除尘器，处理后粉尘有组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013)表1 “水泥制品生产”最高允许排放浓度限值20mg/m3的要求。

沙石堆场产生的无组织排放粉尘主要是堆场装卸起尘，产生量为0.348t/a；运输场地的无组织排放主要是全厂运输车辆动力起尘, 产生量为0.4t/a。经用面源模式预测，周界外颗粒物浓度最高点的值小于0.5mg/m3，可以实现达标排放。

根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：砂石堆场厂界外50米、运输场地厂界外50米包络线范围。根据现状调查，砂石堆场厂界外50米、运输场地厂界外50米包络线范围内没有居民点、学校、医院等环境敏感目标，能达到卫生防护距离的要求，所以本项目对周围敏感点基本无影响。

结合原项目环境影响评价，原项目设置卫生防护距离为厂界外100m，故本项目卫生防护距离维持原有不变。以上卫生防护距离范围内无敏感保护目标（详见图2建设项目周围环境图），该范围内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感保护目标。

（3）噪声

厂区内采取基础减振、厂房隔声以及选用低噪设备型号等措施，项目正常营运期间，厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；项目噪声达标排放，对周界外声环境质量无明显不利影响，评价区声环境质量仍可满足相应功能区标准要求。

（4）固体废物

本项目产生砂石、粉尘和沉渣均回用于生产，不随意倾倒。项目所产生的的固体废物都能得到合理妥善的处理，不会对周围环境造成明显的不良影响。

6、总量控制

南通鼎宏建筑材料有限公司现有项目已申请总量，技改项目对全厂污水设施进行升级，需对全厂污水总量进行重新核定。

废气：技改项目有组织大气污染物为粉尘：0.254 t/a，需向当地环保局申请总量。

废水：技改后全厂废水接管考核量：废水量343.2t/a、COD 0.081t/a、SS 0.054 t/a、氨氮0.01t/a、总磷0.0014 t/a、动植物油0.005 t/a，其中废水量、COD、SS、氨氮总量在原有项目内平衡，技改后新增总磷0.0014 t/a、动植物油0.005 t/a，需向当地环保局申请总量

固废：扩建项目产生的全部委托处理，零排放，不申请总量。

本项目建设方在设计中采取了有效的废水、废气、噪声及固废治理措施，污染防治设施的工艺技术成熟可靠，能够确保“三废”达标排放。本项目建成后“三废” 排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。

综上所述，该建设项目在落实各项污染防治措施的前提下，限于所报产品及工艺，该项目在拟建地建设在环保上是可行的。

二、建议与要求

（1）本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。

（2）根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治。

（3）建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

## 5.2审批部门审批决定

一、根据如东高新区备案（东高投备[2017]35号）及环评结论与意见，在切实落实环评对策建议及各项污染物防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，同意南通鼎宏建筑材料有限公司预拌（湿拌）砂浆技术改造项目在如东高新区运河路98号实施。

二、建设单位必须按照环评对策建议，严格执行环保“三同时”制度，认真做好以下污染防治工作：

1、实行“雨污分流”。本项目初期雨水经雨水收集池沉淀后，设备清洗废水、场地冲洗废水经沉淀池沉淀后均回收用于生产；生活污水经化粪池处理后，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及接管标准要求后排入市政污水管网，送如东三益鸿生污水处理有限公司集中处理。

2、加强并重视废气处理，食堂油烟通过油烟净化装置处理后，经烟道排放；项目搅拌过程中产生的粉尘采用布袋除尘装置处理后，尾气经15米高排气筒（1#）排放；筒库顶呼吸孔和库底产生的粉尘经仓顶除尘装置处理后，尾气分别通过15米高排气筒（2#、3#、4#）排放；同时采取有效措施，减少无组织废气排放，油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准；粉尘等废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相应标准。

3、合理布局厂区，尽量选用低噪声、高质量的设备，对高噪声源采取相应隔声、消声、减振措施，确保场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12248-2008）中的2类标准且不扰民。

4、该项目生产过程中产生的砂石和浆料、布袋除尘粉尘及沉淀池沉渣回收利用，生活垃圾由环卫部门定期清运、严禁随意倾倒，防治环境污染。

5、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，规范设置排污口，设置明显排放口标志，排气筒预留采样口。

三、该项目建成后，污染物年新增排放总量初步核定为：废水污染物排放量（接管量）：废水量≤343.2吨/年、COD≤0.081吨/年、悬浮物≤0.054吨/年、氨氮≤0.01吨/年、TP≤0.0014吨/年、动植物油≤0.005吨/年；废气污染物排放量：粉尘≤0.254吨/年；固废排放量为0。

四、该项目分别以砂石堆场、运输场地为界设置50米的卫生防护距离，卫生防护距离不得建设对环境敏感的项目。

五、该项目建成后，按规定办理项目竣工环保验收手续。

六、本批复自下达之日起五年内有效，你公司必须严格按照环评批准的规模、工艺等组织实施，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的额，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

# 6 验收监测评价标准

## 6.1废水排放标准

本项目生活污水处理后接入污水处理厂，生活污水中pH值、SS、COD、氨氮、总磷、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。

表6-1 本项目废水排放标准限值

| 类别 | 项目 | 排放限值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | SS | 400 mg/L | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | COD | 500 mg/L |  |
|  | pH值 | 6~9（无量纲） |  |
|  | 动植物油 | 100 mg/L |  |
|  | 总磷 | 8* mg/L |  |
|  | NH3-N | 45* mg/L |  |
| 备注 | 环评报告中注明 *参照《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B等级标准，由于《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)作废，本次评价参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1中B级 |

## 6.2废气排放标准

本项目颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1散装水泥中转站及水泥制品生产“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物排放限值标准及无组织排放限值。食堂排放油烟废气，废气排放参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的标准值。

表6-2 本项目颗粒物排放标准限值

| 污染物 | 排放限值(mg/m3) | 无组织排放限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20 | 0.5 |
| 注：无组织排放限值为监控点与参照点总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值。 |

表6-3 本项目油烟排放标准限值

| 规模 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 净化设施最低去除率(%) |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 基灶头数 |  |  |
| 小型 | ≥1，<3 | 2.0 | 60 |
| 中型 | ≥3，<6 |  | 75 |
| 大型 | ≥6 |  | 85 |

## 6.3噪声排放标准

本项目东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2 类标准。

表6-4 厂界噪声标准限

| 类别 | 监测项目 | 标准限值dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界噪声 | 等效（A）声级Leq | ≤60 | ≤50 |

## 6.4总量控制指标

本项目污染物总量考核指标如下：

1、废水：废水量≤343.2t/a，SS≤0.054t/a，COD≤0.081t/a，氨氮≤0.01t/a，总磷≤0.0014t/a，动植物油≤0.005t/a。

2、废气：粉尘≤0.254t/a。

3、固废：零排放。

# 7验收监测内容

## 7.1废水监测

废水监测点位、监测内容和监测频次见表7-1。

表7-1 废水监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 生活废水采样口 | pH值、SS、COD、氨氮、总磷、动植物油 | 4次/天 连续2天 |

## 7.2废气监测

废气监测点位、监测内容和监测频次见表7-2。

表7-2 废气监测点位、项目及频次

| 类别 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 搅拌站HZS-180排气口 | 颗粒物 | 3次/天 连续2天 | / |
|  | 筒库2#排气口 | 颗粒物 |  |  |
|  | 筒库3#排气口 | 颗粒物 |  |  |
|  | 筒库4#排气口 | 颗粒物 |  |  |
|  | 油烟废气排气筒 | 饮食业油烟 | 1次/天 连续2天 | 进出口 |
| 无组织 | 厂界外上风向布设一个监控点，下风向布设3个监控点 | 颗粒物 | 3次/天 连续2天 | 同时记录气象参数 |

图7-1 饮食业油烟监测点位示意图

图7-2 废气无组织监测点位示意图

## 7.3厂界噪声监测

噪声监测点位、监测内容和监测频次见表7-3。

表7-3 噪声监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测符号及编号 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界 | ▲N1~N4 | 等效声级 | 连续两天，每天昼夜各1次 |

图7-3 噪声监测点位示意图

## 7.4固体废弃物监测

对本项目所产生的固体废弃物的存放处理情况进行核查。

# 8监测分析方法与质量保证措施

## 8.1检测分析方法

根据现行有效监测分析方法确定监测项目，分析方法见表8-1。

表8-1  监测项目分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 动植物油 | 水质石油类和动植物油的测定 红外光度法 | HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | pH值 | 水质 pH的测定 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | / |
|  | 总磷 | 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB11901-1989 | 5mg/L |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ836-2017 | 1mg/m3 |
|  |  | 饮食业 油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） 附录A | GB 18483-2001 | 0.02mg/L |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | / |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | / |

## 8.2监测仪器

表8-2  监测仪器情况

| 类别 | 项目名称 | 使用仪器型号及名称 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 动植物油 | 红外分光测油仪 OIL460 | IE004 |
|  | pH值 | 酸度计 PHS-3C | IE013 |
|  | 总磷 | 紫外-可见分光光度计 UV2800 | IE005 |
|  | SS | 电子分析天平 ME204/02 电热鼓风干燥箱 GZX-9146MBE | IE014 IE011 |
|  | COD | 滴定管 | / |
|  | 氨氮 | 紫外-可见分光光度计 UV2800 | IE005 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 自动烟尘（气）测试仪 3012H 恒温恒湿称量系统 CR-M | IE019-19 IE578 |
|  |  | 饮食业油烟 | 自动烟尘（气）测试仪 3012H 红外分光测油仪 OIL460 | IE546 IE004 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 空气/智能TSP综合采样仪 2050 电子分析天平 ME204/02 | IE017-26,27,28,29 IE014 |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 噪声分析仪 AWA6228 | IE029-01 |

## 8.3监测单位及其人员资质

项目验收检测单位：谱尼测试集团江苏有限公司。检测过程中的质量保证和质量控制由谱尼测试集团江苏有限公司负责。

## 8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）按规范要求合理设置监测点位，确定监测因子与频次，以保证监测数据具有科学性和代表性。

（2）参加竣工验收监测采样和测试人员，经考核合格上岗。

（3）监测书记和报告执行三级审核制度。

（4）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白实验、平行样测定、加标回收率测定等。

## 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；

（2）被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围，即量程的30～70%。

（3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量。

## 8.6噪声监测

（1）厂界噪声监测期间2019年01月15日，天气多云，风速为2.5~2.6 米/秒；2018年01月16日，天气多云，风速为2.1~2.3米/秒，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 所要求的气候条件（风速小于5.0米/秒）。

（2）测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；

（3）声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。

# 9 验收检测结果

## 9.1生产工况

监测期间，本项目生产负荷满足申报产能的75%以上。详见表9-1。

表9-1  监测工况调查结果

| 产品 名称 | 设计生产能力 | 监测时工况 |
| --- | --- | --- |
|  | 年产量 | 年生产 | 日产量 | 2019.01.15 | 2019.01.16 |
|  |  |  |  | 当日产量（m3/天） | 生产负荷（%） | 当日产量（m3/天） | 生产负荷（%） |
| 预拌（湿拌）砂浆 | 15万 立方米 | 300天 | 50m3 | 46 | 92 | 44 | 88 |

## 9.2 环保设施调试运行效果

### 9.2.1环保设施处理效率监测结果

因本项目产生颗粒物的废气治理设施进口不满足采样条件，且环评审批意见中未对环保设施污染物的处理效率提出要求，本次按照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求进行达标性监测和评价。

因本项目饮食业油烟进口废气流速不稳定，本次按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求进行达标性监测和评价，不对处理效率进行评价。

### 9.2.2污染物排放监测结果

#### 9.2.2.1 废水

验收监测期间生活污水排放口监测结果见表9-1。

表9-1 生活污水总排口监测结果

| 监测 日期 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果（除注明外，单位mg/L） | 标准限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 2019年1月15日 | 生活废水采样口 | pH值（无量纲） | 8.50 | 8.53 | 8.79 | 8.57 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 1.50 | 1.61 | 1.34 | 1.90 | 8 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 1.61 | 1.11 | 1.31 | 1.11 | 100 | 达标 |
|  |  | SS | 6 | 10 | 5 | 29 | 400 | 达标 |
|  |  | COD | 31 | 27 | 28 | 24 | 500 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 20.6 | 21.2 | 24.2 | 22.3 | 45 | 达标 |
| 2019年1月16日 | 生活废水采样口 | pH值（无量纲） | 8.29 | 8.67 | 8.19 | 8.42 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 2.09 | 2.23 | 2.36 | 2.22 | 8 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 1.09 | 1.11 | 1.02 | 1.06 | 100 | 达标 |
|  |  | SS | 18 | 15 | 18 | 12 | 400 | 达标 |
|  |  | COD | 25 | 26 | 23 | 27 | 500 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 23.6 | 22.1 | 25.4 | 23.7 | 45 | 达标 |

监测结果表明：验收监测期间，南通鼎宏建筑材料有限公司生活废水采样口排放的污水中pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油的日均排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷的日均排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1中B级标准。

#### 9.2.2.2 废气

有组织废气监测结果见表9-2~表9-6，无组织废气监测结果见表9-8。

表9-2 本项目有组织废气监测结果1

| 项目 | 单位 | 搅拌站HZS-180排气筒 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.01.15 | 2019.01.16 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟温 | ℃ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 烟气流速 | m/s | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 烟道截面积 | m2 | 0.0707 | 0.0707 |
| 含湿量 | % | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 标态气量 | m3/h | 531 | 682 | 790 | 688 | 731 | 797 |
| 排气筒高度 | m | 20 | 20 |
| 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 16.8 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.5 | 17.1 |
|  | 排放速率 | kg/h | 8.9×10-3 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.014 |
|  | 排放限值 | mg/m3 | 20 | 20 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

表9-3 本项目有组织废气监测结果2

| 项目 | 单位 | 筒库2#排气筒 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.01.15 | 2019.01.16 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟温 | ℃ | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| 烟气流速 | m/s | 5.2 | 5.2 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
| 烟道截面积 | m2 | 0.0707 | 0.0707 |
| 含湿量 | % | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 标态气量 | m3/h | 1.28×103 | 1.28×103 | 933 | 1.11×103 | 1.12×103 | 1.14×103 |
| 排气筒高度 | m | 27 | 27 |
| 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 |
|  | 排放速率 | kg/h | 3.2×10-3 | 2.9×10-3 | 2.6×10-3 | 2.9×10-3 | 2.7×10-3 | 3.1×10-3 |
|  | 排放限值 | mg/m3 | 20 | 20 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

表9-4 本项目有组织废气监测结果3

| 项目 | 单位 | 筒库3#排气筒 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.01.15 | 2019.01.16 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟温 | ℃ | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 6.7 | 8.0 | 8.9 |
| 烟气流速 | m/s | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 5.5 |
| 烟道截面积 | m2 | 0.0707 | 0.0707 |
| 含湿量 | % | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 标态气量 | m3/h | 1.24×103 | 1.31×103 | 1.36×103 | 1.18×103 | 1.25×103 | 1.33×103 |
| 排气筒高度 | m | 27 | 27 |
| 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 |
|  | 排放速率 | kg/h | 3.2×10-3 | 3.5×10-3 | 3.4×10-3 | 3.0×10-3 | 2.9×10-3 | 3.5×10-3 |
|  | 排放限值 | mg/m3 | 20 | 20 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

表9-5 本项目有组织废气监测结果4

| 项目 | 单位 | 筒库4#排气筒 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.01.15 | 2019.01.16 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟温 | ℃ | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 7.9 | 8.1 |
| 烟气流速 | m/s | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.2 |
| 烟道截面积 | m2 | 0.0707 | 0.0707 |
| 含湿量 | % | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 标态气量 | m3/h | 1.32×103 | 1.25×103 | 1.33×103 | 1.21×103 | 1.35×103 | 1.30×103 |
| 排气筒高度 | m | 27 | 27 |
| 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.9 |
|  | 排放速率 | kg/h | 3.7×10-3 | 3.6×10-3 | 4.1×10-3 | 3.6×10-3 | 3.6×10-3 | 3.8×10-3 |
|  | 排放限值 | mg/m3 | 20 | 20 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

表9-6 本项目食堂油烟监测结果

| 类别 | 检测结果 |
| --- | --- |
|  | 采样日期：2019年1月15日 |
| 测点位置 | 进口 | 排口 |
| 处理设施 | / | 12A/静点油烟进化 |
| 排气筒高度（m） | / | 12m |
| 废气温度（℃） | 25.5 | 23.8 |
| 实际使用灶头数（个） | 2 | 2 |
| 折算工作灶头数（个） | 0.93 | 0.93 |
| 标干流量（m3/h） | 718 | 632 |
| 排放浓度（mg/ m3） | 0.04 | 0.02 |
| 类别 | 检测结果 |
|  | 采样日期：2019年1月16日 |
| 测点位置 | 进口 | 排口 |
| 处理设施 | / | 12A/静点油烟进化 |
| 排气筒高度（m） | / | 12m |
| 废气温度（℃） | 25.3 | 23.0 |
| 实际使用灶头数（个） | 2 | 2 |
| 折算工作灶头数（个） | 0.93 | 0.93 |
| 标干流量（m3/h） | 719 | 650 |
| 排放浓度（mg/ m3） | 0.04 | 0.01 |
| 最高允许排放浓度（mg/ m3） | 2 | 2 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

表9-7 监测期间气象参数

| 监测日期 | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.15 | 多云 | 北风 | 2.6 | 103.2 |
| 2019.01.16 | 多云 | 西北 | 2.4 | 103.2 |

表9-8 本项目无组织废气监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 排放浓度（单位mg/m3） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 2019.01.15 | 厂界下风向1 | 颗粒物 | 0.200 | 0.200 | 0.166 | 0.5 | 达标 |
| 2019.01.16 |  |  | 0.167 | 0.217 | 0.184 |  | 达标 |
| 2019.01.15 | 厂界下风向2 | 颗粒物 | 0.200 | 0.167 | 0.116 | 0.5 | 达标 |
| 2019.01.16 |  |  | 0.233 | 0.250 | 0.217 |  | 达标 |
| 2019.01.15 | 厂界下风向3 | 颗粒物 | 0.200 | 0.167 | 0.200 | 0.5 | 达标 |
| 2019.01.16 |  |  | 0.200 | 0.183 | 0.217 |  | 达标 |
| 备注 | 实际检测厂界外上风向布设一个监控点，下风向布设3个监控点 无组织排放限值为监控点与参照点总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值。 |

验收监测期间，监测结果表明：

1、本项目搅拌站HZS-180和筒库2#、筒库3#、筒库4#排放废气中颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1散装水泥中转站及水泥制品生产“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物排放限值标准。

2、本项目食堂排放油烟废气符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的标准值。

3、厂界颗粒物浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值。

#### 9.2.2.3厂界噪声

验收监测期间厂界噪声监测结果见表9-9。

表9-9 噪声监测结果

单位：Leq，dB（A）

| 监测 日期 | 监测 点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值 | 标准值 | 达标情况 | 测量值 | 标准值 | 达标情况 |
| 2019年1月15日 | N1 | 54.6 | 60 | 达标 | 48.1 | 50 | 达标 |
|  | N2 | 56.8 | 60 | 达标 | 45.1 | 50 | 达标 |
|  | N3 | 58.7 | 60 | 达标 | 46.4 | 50 | 达标 |
|  | N4 | 53.4 | 60 | 达标 | 43.1 | 50 | 达标 |
| 2019年1月16日 | N1 | 56.9 | 60 | 达标 | 45.5 | 50 | 达标 |
|  | N2 | 54.2 | 60 | 达标 | 43.7 | 50 | 达标 |
|  | N3 | 57.3 | 60 | 达标 | 46.8 | 50 | 达标 |
|  | N4 | 55.4 | 60 | 达标 | 44.6 | 50 | 达标 |

监测结果表明，验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

#### 9.2.2.4污染物排放总量核算

根据验收监测结果，按照环评批复中规定本项目污染物排放总量进行统计。

表9-10 水污染物排放总量核算表

| 污染物名称 | 验收监测情况 | 环评中总量核准情况（t/a） | 是否满足总量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监测 点位 | 日平均排放浓度(mg/L) | 年生产天数 | 排入管网总量（t/a） |  |  |
| 生活污水 | 水量 | 生活 废水 采样口 | / | 300天 | 259.2 | 343.2 | 是 |
|  | SS |  | 14 |  | 0.0036 | 0.054 | 是 |
|  | COD |  | 26 |  | 0.0067 | 0.081 | 是 |
|  | 总磷 |  | 1.91 |  | 0.0005 | 0.0014 | 是 |
|  | 动植物油 |  | 1.18 |  | 0.0003 | 0.005 | 是 |
|  | 氨氮 |  | 22.9 |  | 0.0059 | 0.01 | 是 |
| 注：1、本项目生产工艺废水经三级沉淀池回用生产，不外排。 2、根据企业提供的资料，企业原有项目生活污水排放量约72吨/年，本项目生活污水排放量约187.2吨/年。 |

表9-11 大气污染物排放总量核算表

| 污染物名称 | 验收监测情况 | 废气排放量（t/a） | 废气排放总量（t/a） | 环评中废气排放总量考核量（t/a） | 是否 满足 总量 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工段 | 监测 点位 | 小时平均排放速率 (kg/h) | 年生产时数（h） |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 筒库、搅拌站 | 搅拌站HZS-180排气口 | 0.012 | 2400 | 0.0288 | 0.0528 | 0.254 | 是 |
|  |  | 筒库2#排气口 | 2.9×10-3 | 2400 | 0.007 |  |  |  |
|  |  | 筒库3#排气口 | 3.2×10-3 | 2400 | 0.008 |  |  |  |
|  |  | 筒库4#排气口 | 3.7×10-3 | 2400 | 0.009 |  |  |  |

统计结果表明：

（1）废水：本项目生活污水年排放量及污水中悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油年排放总量均低于环评中核准的排放总量控制指标。

（2）废气：本项目验收监测期间，颗粒物年排放总量低于环评中核准的总量控制指标。

# 10 验收监测结论

## 10.1环护设施调试运行效果

### 10.1.1废水

本项目生活废水采样口排放的污水中pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油的日均排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷的日均排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1中B级标准。

### 10.1.2废气

1、有组织废气

本项目搅拌站HZS-180和筒库2#、筒库3#、筒库4#排放废气中颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1散装水泥中转站及水泥制品生产“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物排放限值标准。

本项目食堂排放油烟废气符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的标准值。

2、无组织废气

厂界颗粒物浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值。

### 10.1.3噪声

验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

### 10.1.4固废

本项目生产废水回用系统分离出的砂石和浆料、除尘器中收集的原料粉尘、洗车废水沉淀池中的沉渣暂存于砂石堆场，回用于生产。

工作员工产生的生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。

### 10.1.5总量达标情况

1、废水

本项目生活污水年排放量及污水中悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油年排放总量均低于环评中核准的排放总量控制指标。

2、废气

本项目验收监测期间，颗粒物年排放总量低于环评中核准的总量控制指标。

### 10.1.6 验收不合格情况对照

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）中的规定及要求，验收不合格情形对照如下：

表10-1 验收不合格情形对照一览表

| 序号 | 情形 | 对照情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。 | 本项目按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产使用。 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。 | 污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定，重点污染物排放总量符合控制指标要求。 |
| 3 | 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的。 | 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染措施未发生重大变动。 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的。 | 建设过程中未造成重大环境污染，也为造成重大生态破坏。 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。 | 项目不属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2017）版》（环境保护部令部令 第45号）排污许可管理的建设项目。 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。 | 分期建设项目环境保护设施均与相应主体工程配套建设使用。本次为整个项目验收。 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规收到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。 | 公司未因该建设项目违法国家和地方环境保护法律法规受到处罚。 |

## 10.2工程建设对环境的影响

根据监测结果表明，废水、废气、噪声均达标排放，对周围地表水、环境空气、噪声等环境影响较小，符合环评及审批部门批准的相关标准要求。

# 11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位(盖章): 南通鼎宏建筑材料有限公司                                 填表人(签字):                        项目经办人(签字):

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 预拌（湿拌）砂浆技术改造项目 | 项目代码 | C3092 | 建设地点 | 如东县掘港镇运河路98号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 其他行业 | 建设性质 | □新建 □改扩建 ■技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 其他水泥类似制品制造 | 实际生产能力 | 年产15万立方米 预拌（湿拌）砂浆 | 环评单位 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 江苏省如东高新技术产业开发区 | 审批文号 | / | 环评文件类型 | 环评报告表 |
|  | 开工日期 | / | 竣工日期 | 2018年1月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 南通如泰投资项目评估有限公司 | 环保设施监测单位 | 谱尼测试集团 江苏有限公司 | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算(万元) | 200 | 环保投资总概算(万元) | 32 | 所占比例% | 16 |
|  | 实际总投资(万元) | 200 | 实际环保投资(万元) | 32 | 所占比例% | 16 |
|  | 废水治理(万元) | 12 | 废气治理(万元) | 15 | 噪声治理(万元) | 2 | 固废废物治理(万元) | 1 | 绿化及生态(万元) | 2 | 其它(万元) | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / t/d | 新增废气处理设施能力 | / Nm3/h | 年平均工作时 | 2400h/a |
| 运营单位 | 南通鼎宏建筑材料有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2019年1月 |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污 染 物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核对排放总量(10) | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量(12) |
|  | 生活污水 | 废水量 | 72 |  |  |  |  | 187.2 | 187.2 |  | 259.2 | 343.2 |  |  |
|  |  | SS |  | 5~29 | 400 |  |  |  |  |  | 0.0036 | 0.054 |  |  |
|  |  | COD |  | 24~31 | 500 |  |  |  |  |  | 0.0067 | 0.081 |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 1.34~2.36 | 8 |  |  |  |  |  | 0.0005 | 0.0014 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 1.02~1.61 | 100 |  |  |  |  |  | 0.0003 | 0.005 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20.6~25.4 | 45 |  |  |  |  |  | 0.0059 | 0.01 |  |  |
|  | 有组织 | 颗粒物 |  | 2.3~18.3 | 20 |  |  | 0.0528 | 0.254 |  |  |  |  |  |

# 12附件

附图一、项目所在地理位置示意图；

附图二、项目周边环境概况示意图；

附图三、厂区平面布置图。

附件一、南通鼎宏建筑材料有限公司预拌（湿拌）砂浆技术改造项目环境影响报告表的审批意见；

附件二、生活污水接管协议；

附件三、生活垃圾清运协议；

附件四、检测期间生产工况说明；

附件五、现场照片（废气排口和废水排口的环保标识）；

附件六、验收检测报告。

# Text boxes

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。

2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。

3、计量单位：废水排放量——吨／年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升