建设项目环境影响报告表

项目名称：不锈钢制品、碳钢制品的研发、生产项目

建设单位（盖章）：江苏蓝博万金属制品有限公司

编制日期：2019年3月

江苏蓝博万金属制品有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

1建设项目基本情况

| 项目名称 | 不锈钢制品、碳钢制品的研发、生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏蓝博万金属制品有限公司 |
| 法人代表 | 马志弘 | 联系人 | 徐庆贤 |
| 通讯地址 | 江苏省南通市高新技术开发区朝霞路888号 |
| 联系电话 | 0513-88775899 | 传真 | —— | 邮政编码 | 226399 |
| 建设地点 | 江苏省南通市高新技术开发区朝霞路888号 |
| 立项审 批部门 | 南通市通州区行政审批局 | 批准文号 | 通行审投备外[2019]3号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C3499]其他未列明通用设备制造业 |
| 占地面积 (平方米) | 20000 | 绿化面积 (平方米) | 5370 |
| 总投资 （万美元） | 5040 | 其中：环保 投资（万元） | 170 | 环保投资占总投资比例 | 1.63% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 | 2019年8月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2~5页“原辅材料及主要设施”。 |
| 水及能源消耗量： |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 17595.9 | 天然气（立方米/年） | 100000 |
| 电（万度/年） | 200 | 燃油（吨/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其他（吨/年） | — |
| 废水（工业废水√、生活废水√）排水量及排放去向： 建设项目实行雨污分流、清污分流。雨水经收集后进入区域市政雨水管网，生活污水经化粪池处理、清洗废水和水帘系统置换废水经厂内自建的污水处理设施处理达标后一同接管进入益民污水处理厂集中处理，达标后排入通甲河，最终汇入长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 原辅材料及主要设施： 1、原辅材料 项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 项目主要原辅材料一览表 序号 名称 规格、成分 年耗量 性状 来源及运输 1 普通铁板 铁，0.5~3mm 8000吨 固态 外购、汽车 2 不锈钢板 钢，0.5~2mm 2000吨 固态 外购、汽车 3 塑粉 聚酯树脂&环氧树脂65%、颜填料30%、功能性助剂5% 200吨 固态 外购、汽车 4 水性漆 醇酸树脂、颜料、填料等70%、去离子水20%、有机助剂10%（3%醋酸乙酯、3%醋酸丁酯，非甲烷总烃4%） 100吨 液态 外购、汽车 5 焊丝 本项目使用无铅焊，主要由锡铜合金做成。合金成分是锡的含量为61.9%、铜的含量为38.1% 1000吨 固态 外购、汽车 6 釉料 SiO2:41.4%、Al2O3:3.1%、CaF2:7%、CaO:1.5%、Na2O:13.8%、K2O:18.9%、B2O3:10.2%、NiO:1.5%、CuO:0.4%、CoO;1%、ZnO;1.2% 80吨 固态 外购、汽车 7 脱脂剂 碳酸氢钠:3%、活性剂:4% EDTA:1%、柠檬酸钠:2%、水:90% 70吨 液态 外购、汽车 8 皮膜剂 磷酸:20~35%、氧化锌:15~22%、硝酸:10~15%、硝酸锌:5~8%、水:20% 25吨 液态 外购、汽车 9 硅烷 主要成分为有机硅碳氢化合物，不含铬、氮、磷 20吨 液态 外购、汽车 10 防锈剂 小苏打:25%、双氧水:8%、亚硝酸钠:13%、水:54% 20吨 液态 外购、汽车 11 配件 / 60万套 固态 外购、汽车 项目主要原辅材料理化性质见表1-2。 表1-2 项目原辅材料理化性质表 序号 化学名 物化性质 危险特性 毒性 1 塑粉 比重：1.1～1.8，密度0.9g/cm3，水平流动性：18～35mm，粒度分布：小于125um，固化条件：180~250℃，15分钟。 可燃 无毒 2 水性漆 醋酸乙酯 化学式C4H8O2，分子量88，无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。能溶解某些金属盐类（如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等）反应。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃（开杯）。 易燃液体。闪点22℃，自燃点425℃，爆炸极限1.4%～7.5%。 LD50：10768mg/kg（大鼠经口）；LC50：6000mg/m3，2 小时（大鼠吸入） 醇酸树脂 黄褐色粘稠液体，闪点23～61℃。 易燃，遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险。 树脂的热解产物有毒，吸入高浓度蒸汽会中毒 醋酸丁酯 化学式C6H12O2，分子量为116，无色液体，具有水果香味。沸点124-126℃，熔点-78℃，蒸气压11.5mmHg/25℃，相对密度：0.88 26/20℃，辛醇/水分配系数logKow=1.78；溶于大多数的烃类溶剂中，溶于乙醇，乙醚及丙酮，水中溶解度14000mg/L/20℃，5000mg/L/25℃，蒸气相对密度4.0。 易燃液体。闪点22℃，自燃点425℃，爆炸极限1.4%～7.5%。 LD50：10768mg/kg（大鼠经口）；LC50：6000mg/m3，2 小时（大鼠吸入） 3 无磷脱脂剂 柠檬酸钠 化学式Na3C6H5O7·2H2O，分子量294.1。是一种有机化合物，外观为白色到无色晶体。无臭, 有清凉咸辣味。常温及空气中稳定, 在湿空气中微有溶解性, 在热空气中产生风化现象。加热至150℃失去结晶水。易溶于水、可溶于甘油、难溶于醇类及其他有机溶剂，过热分解，在潮湿的环境中微有潮解，在热空气中微有风化，其溶液 pH 值约为8。 不燃 无资料 碳酸氢钠 化学式NaHCO3，分子量84.01，俗称小苏打。其纯品为白色粉末或单斜晶结晶性粉末，熔点为270℃、水溶性7.8g/100ml(18℃)、密度2.159g/cm3(固体)。可溶于水，微溶于乙醇。25℃时溶于10份水，约18℃时溶于12份水。其水溶液因水解而呈微碱性，常温中性质稳定，受热易分解，在50℃以上逐渐分解，在270℃时完全失去二氧化碳，在干燥空气中无变化，在潮湿空气中缓慢潮解。 不燃 大鼠经口LD50：4220 mg/kg；小鼠经口LD50：3360 mg/kg EDTA EDTA二钠，化学式C10H14N2Na2O8•2H20，分子量372.24，为无味无臭或微咸的白色或乳白色结晶或颗粒状粉末。溶于水，不溶于乙醇、乙醚。 不燃 无资料 4 皮膜剂 磷酸 化学式H3PO4，分子量为97.9724，是一种常见的无机酸，是中强酸。纯品为白色固体，大于42℃时为无色粘稠液体。其熔点为42℃、沸点为158℃、密度为1.874g/ml(液态)，可与水以任意比互溶。磷酸为三元中强酸，常温不易挥发和分解。 具有刺激性 LD50：1530mg/kg（大鼠经口）；2740mg/kg（兔经皮） 氧化锌 化学式ZnO，分子量81.38，是锌的一种氧化物，为白色粉末或六角晶系结晶体。无嗅无味，无砂性。其熔点为1975℃、闪点为1436℃、沸点为2360℃、密度为5.606g/cm3，溶于酸、浓氢氧化碱、氨水和铵盐溶液，不溶于水、乙醇。 不燃 低毒 硝酸 化学式HNO3，分子量63.01，纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。浓硝酸含量为68%左右，易挥发，在空气中产生白雾（与浓盐酸相同），是硝酸蒸汽（一般来说是浓硝酸分解出来的二氧化氮）与水蒸汽结合而形成的硝酸小液滴。露光能产生二氧化氮，二氧化氮重新溶解在硝酸中，从而变成棕色。有强酸性。能使羊毛织物和动物组织变成嫩黄色。能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。相对密度(d204)1.41，熔点-42℃（无水）[7] ，沸点120.5℃（68%）。 具有刺激性 无资料 硝酸锌 化学式Zn(NO3）2·6H2O ，分子量为297.49，无色四方结晶。无气味。105～131℃失去水分。溶于约0.5份水，易溶于乙醇，水溶液对石蕊呈酸性。5%水溶液的pH5.1。相对密度(d14）2.065。熔点约36℃。有氧化性。有腐蚀性。 有腐蚀性 LD50：1190 mg/kg（大鼠经口） 5 硅烷 无色液体，蒸汽压74.65kPa/20℃,沸点26～28℃.闪点＜0℃。折射率1.358，密度0.648 g/cm3。溶解性：不溶于水，溶于醚等多数有机溶剂 不燃 低毒 6 防锈剂 碳酸氢钠 化学式NaHCO3，分子量84.01，俗称小苏打。其纯品为白色粉末或单斜晶结晶性粉末，熔点为270℃、水溶性7.8g/100ml(18℃)、密度2.159g/cm3(固体)。可溶于水，微溶于乙醇。25℃时溶于10份水，约18℃时溶于12份水。其水溶液因水解而呈微碱性，常温中性质稳定，受热易分解，在50℃以上逐渐分解，在270℃时完全失去二氧化碳，在干燥空气中无变化，在潮湿空气中缓慢潮解。 不燃 大鼠经口LD50：4220 mg/kg；小鼠经口LD50：3360 mg/kg 双氧水 水溶液为无色透明液体，有微弱的特殊气味。纯过氧化氢是淡蓝色的油状液体。熔点(℃)：-0.89℃（无水），沸点(℃): 152.1℃(无水)；折射率1. 4067 （25℃），相对密度(水=1): 1.46(无水) , 饱和蒸气压(kPa): 0.13 (15.3℃) ，能与水、乙醇或乙醚以任何比例混合。不溶于苯、石油醚。 腐蚀性，强氧化性 LD50 4060mg/kg（大鼠经皮）；LC50 2000mg/m3，4小时（大鼠吸入） 亚硝酸钠 白色或微黄色斜方晶体，易溶于水和液氨中，微溶于甲醇、乙醇、乙醚，吸湿性强，用于织物染色的媒染剂，丝绸、亚麻的漂白剂，金属热处理剂，钢材缓蚀剂，氰化物中毒的解毒剂，实验室分析试剂，在肉类制品加工中用作发色剂、防微生物剂，防腐剂。密度2.168g/cm3，熔点271℃，于320℃分解。吸湿，易溶于水，水溶液稳定，表现碱性反应，可从空气中吸收氧气，并形成硝酸纳。亚硝酸纳有毒，有传言说亚硝酸钠是致癌物质，但事实上亚硝酸钠并不是致癌物质，致癌的是亚硝酸钠在一定条件下生成的亚硝胺，在亚硝酸钠分子中，氮的化合价是+3. 是一种中间化合态，既有还原性又有氧化性。 不燃 无资料 2、主要设施 项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格、型号 数量（台/套） 来源 1 无动力滚筒流水线 -- 1 外购 2 隧道炉烘干流水线 -- 1 外购 3 沪工气保焊机 -- 5 外购 4 炉工氧弧焊机 -- 4 外购 5 沪工循环水箱 -- 2 外购 6 折弯机 25T、45T、60T、160 T 10 外购 7 西菱攻丝机 -- 1 外购 8 西菱钻式钻床 -- 1 外购 9 西菱钻攻两用机 -- 3 外购 10 台励福数控冲床 -- 1 外购 11 三角拉丝机 -- 1 外购 12 立式升降台铣床 X5042 1 外购 13 平面磨床 TC-61 1 外购 14 摇臂钻床 ZQ3040CX12 2 外购 15 扬力普冲 110T、125T 4 外购 16 金丰普冲 110T、80T 2 外购 17 折弯机 2.5米 5 外购 18 电动叉车 2T 3 外购 19 利祥切割机 -- 1 外购 20 杠多用机床 -- 1 外购 21 抛光机 -- 1 外购 22 砂带机 -- 1 外购 23 点焊机 -- 1 外购 24 激光焊机 -- 1 外购 25 偏三芯卷板机 -- 1 外购 26 AMADA折弯机 -- 1 外购 27 板链流水线 -- 1 外购 28 手动叉车 2T 5 外购 29 冷冻式压缩空气干燥机 220V50HZ 1 外购 30 储气罐 -- 1 外购 31 空压机 GA55VS 1 外购 32 喷塑线 -- 1 外购 33 喷漆线 1 外购 34 搪瓷线 -- 1 外购 |

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 江苏蓝博万金属制品有限公司拟投资5040万美元在南通市高新技术开发区朝霞路888号，租用南通高新技术产业开发区总公司所在地块，建设不锈钢制品、碳钢制品的研发、生产项目。项目建成达产后，年产100万台产品。 2、项目基本情况 项目名称：不锈钢制品、碳钢制品的研发、生产项目； 总投资额：5040万美元，其中环保投资140万元； 建设地点：南通市高新技术开发区朝霞路888号； 工作时数：年运行300天，三班制，每班工作8小时，年生产时数7200h/a； 职工人数：劳动定员80人； 建设内容：租用南通高新技术产业开发区总公司所在地块20000平方米，项目建成达产后年产不锈钢和碳钢制品100万台。 3、产品方案 建设项目产品方案详见表1-4。 表1-4 项目产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 年生产能力 规格（单位：mm3） 工作时数 不锈钢和碳钢制品生产线 不锈钢和碳钢制品 100万台 1700*2000*800 7200h/a 表1-5 建筑物经济技术指标 序号 项目 单位 建筑面积 备注 1 生产车间1 m2 13000 包括机加工、焊接、喷漆等工段 2 生产车间2 m2 12000 包括喷塑房、喷搪瓷线和固化烘干房 3 办公 m2 3000 办公人员办公使用 4 原料仓库 m2 2000 / 5 成品仓库 m2 2000 / 4、公用工程及辅助工程 （1）给排水 建设项目总用水量为17595.9t/a，其中生活用水1200t/a、绿化用水1235t/a、水帘和喷枪清洗用水720.9t/a，清洗用水13650t/a、食堂用水120t/a、磷化用水250t/a、硅烷用水200t/a、防锈用水200t/a、喷淋塔用水20t/a。均来自市政自来水管网。 建设项目实行雨污分流、清污分流。雨水经收集后进入区域市政雨水管网，清洗废水13650t/a和水帘喷淋置换水及喷枪清洗废水60.9t/a经自建的污水处理设施处理、食堂废水96t/a经隔油池处理后与生活污水960t/a经化粪池处理，废水达标接管进入益民污水处理厂集中处理，达标后排入通甲河，最终汇入长江。 （2）供电 建设项目用电量为200万度/年，供电来自当地市政电网。 （3）储运 建设项目原料及产品均为汽车运输，原料及产品储存于厂房堆放区内。 建设项目公用及辅助工程见表1-6。 表1-6建设项目主要公辅工程内容 类别 建设名称 设计能力 备注 主体 工程 生产车间一 12000 m2 包括机加工、焊接、喷漆等工段 生产车间二 13000 m2 包括喷塑、固化烘干、喷釉等工序 办公楼 3000m2 办公人员办公使用 贮运工程 原料仓库 6000m2 / 成品仓库 6000m2 / 公用 工程 给水 自来水17595.9t/a 来自市政自来水管网 排水 生活污水960t/a、食堂废水96t/a、清洗废水12000t/a、水帘喷淋置换废水和喷枪清洗废水60.9t/a 预处理达标接管至益民污水处理厂集中处理 供电 200万度/年 来自当地电网 绿化 5370m2 绿化率12% 环保工程 废水 化粪池 10m3 生活污水预处理 废气 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化器 达标排放 表面清理 布袋除尘+15m排气筒 达标排放 喷塑 布袋除尘+15m排气筒 达标排放 喷漆 水帘喷漆柜吸收+二级活性炭吸附+15m排气筒 达标排放 固化 二级活性炭吸附+15m排气筒 达标排放 喷釉 脉冲+布袋除尘+15m排气筒 达标排放 燃料废气 15米排气筒 达标排放 磷化废气 水喷淋+15m排气筒 达标排放 噪声 基础减振、隔声等 达标排放 固废 一般固废暂存场 1000m2 满足环境管理要求 危废暂存场 80m2 满足环境管理要求 （4）环保设施及投资 建设项目环保投资为170万元，约占项目总投资的1.63%，具体见表1-7。 表1-7建设项目环保投资一览表 污染源 内容 数量（套/个） 投资（万元） 处理效果 废气 移动式焊接烟尘除尘器 1 5 达标排放 布袋除尘+15m1#排气筒 1 10 达标排放 脉冲+布袋除尘+15m2#排气筒 1 14 达标排放 水帘系统+二级活性炭+15m3#排气筒 1 30 达标排放 二级活性炭吸附+15m4#排气筒 1 12 达标排放 脉冲+布袋除尘+15m5#排气筒 1 14 达标排放 15m6#排气筒 1 2 达标排放 喷淋+15m7#排气筒 1 10 达标排放 油烟净化器处理 1 1 达标排放 废水 化粪池 10m3 6 预处理达标 噪声 基础减振、隔声等 — 10 厂界达标 固废 一般固废暂存场 100m2 18 固废安全暂存 危废暂存场 80m2 固废安全暂存 绿化 5370m2 8 满足要求 合计 170 — 5、项目周围环境概况 建设项目位于南通市高新技术开发区朝霞路888号，项目地理位置图见附图1。 建设项目东侧为金鼎路，隔路为通州区瑞琪纺织品有限公司，南侧为杏园路，西侧为双七路，北侧为朝霞路，隔路为金缘花苑小区。项目周边环境概况见附图2。 6、厂区平面布置 建设项目位于南通市高新技术开发区朝霞路888号。在项目用地范围北侧设置1个主出入口、东侧设置1个次出入口。厂区内分布办公楼，生产车间一、车间二、车间三、车间四和车间五以及仓库。其中本项目主要生产车间为车间一和车间二，车间三至车间五作为预留地后期使用。 纵观厂房总平面布置图，工艺流程布置合理顺畅，有利于工厂的生产、运输和管理，降低能耗；各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输，平面布置较合理。厂房平面布置见附图3。 7、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线： 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），本项目周边主要生态红线保护目标为南侧的通吕运河(通州区)清水通道维护区，本项目建设点离该生态红线最近距离约1.9km，不在其保护区内。 因此，本项目的建设与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 （2）环境质量底线： 根据南通市《2017年环境质量公报》中公开的监测数据，项目所在地区SO2、NO22项基本污染物达标，PM10、PM2.5和O33项基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。项目所在地附近水通吕运河(通州区)、通甲河水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，项目建设后，废水接管污水处理厂，对当地的环境质量基本无影响。项目所在地的噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上线： 项目用水由当地的自来水部门供给，用电来自当地供电网，本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担。本项目选址位于南通市高新技术开发区朝霞路888号，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。因此本项目不会超出资源利用上线。 （4）环境准入负面清单： ①本项目为国民经济的行业类别中的[C3499]其他未列明通用设备制造业，不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》（国家发展改革委第4号令，2017年7月28日）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日）中的淘汰和限制类项目。 ②本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号)中限制类和淘汰类项目。 ③本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的建设项目。 ④不属于《南通市工业结构调整指导目录(2007年本)》中的淘汰类和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 因此本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环环评[2016]150号文件要求。 8、选址及用地规划相符性 本项目位于南通市高新技术开发区朝霞路888号，项目用地为工业用地，本项目选址符合南通市用地规划及其他相关规划要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用高新技术产业开发区总公司地块，此前为政府办公用地，无遗留污染问题。

2建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 通州区隶属于江苏省南通市，位于江苏省东南部长江三角洲北翼，南起北纬 31°52′的川港镇竖积洪村，北至北纬 32°15′的新联镇米三桥村，南北间最大直线距离50公里；西起东经120°41′的五接开沙岛，东至东经121°25′的南通盐场北侧，东西间最大直线距离85公里。东临黄海，海岸长16.27公里；西部平潮地区南濒长江，江岸长15公里；西南与南通市区相接，东南与海门为邻，北与如东毗连，西北与如皋接壤；总面积1525.74平方公里，其中陆地面积1351.50平方公里、江海水域174.24平方公里。 江苏南通国家高新技术产业开发区(以下简称“高新区”)位于南通市通州区，范围为西起金江大道，东至世纪大道及进鲜港，北抵银河西路及金沙横河，南到通州区界，总规划面积 39.22 km2。拟建项目位于高新区内，朝霞路南侧，金鼎路西侧地块。 2、气象特征 通州区属北亚热带湿润季风气候区，受太平洋气候的调节和季风环流的影响，具有四季分明、气候湿润、光照充足、雨量充沛、无霜期长的特点。一般春季气温回升缓慢，天气多变；夏季炎热多雨；秋季天高气爽；冬季天气晴朗，寒冷干燥。通州区全年主导风向为 ESE，多年平均风速为 2.8 米/秒，多年平均气温为 15.3℃，多年平均气压 101.65KPa，多年平均降水量为 1076.0 毫米，多年均相对湿度 78%。 3、土壤 建设项目所在地土壤为潮土类、灰潮土亚类的夹沙土属。属扬泰古沙咀，系江淮水流夹带泥沙，在海水顶托下沉积而成。河南沙性土成土年龄较长，质地偏沙，以轻壤为主，部分沙壤，有机质含量偏低。磷钾极缺，是低产区。粗粉砂含量在50%～60%，粘粒含量占15%～20%，表层中有机质含量1.66%、全氮含量0.123%、全磷含量0.141%、全钾含量3.23%。 4、水文 通州区南面是长江（东西走向），通吕运河（东西走向）从高新区中心区、西区与南区之间穿过，东、西向分别连接启东和南通；金沙横河（东西走向）在中心区北侧，将高新区与主城区分隔开；竖石河（南北走向）从中心区与西区之间穿过；新江海河（南北走向）与竖石河、通吕运河连通，从南区西部穿过，向南通入长江。 （1）内河 拟建项目周边水系主要有邢园竖河（南北走向）、金乐中心竖河（南北走向）、新江海河（南北走向）、通甲河（东西走向）、金乐二号横河（东西走向）、川港河（南北走向）、南横河（东西走向）。南横河通过金乐二号横河汇入通甲河，川港河直接汇入通甲河，通甲河又汇入新江海河，而后再向南通入长江。具体水系分布见图 4.1-6。新江海河：位于拟建项目西侧，属通启水系江海平原区主要河道，北起通吕运河，向南流经高新区南区、姜灶镇、川港镇、南通农场、海门江心沙农场等地区汇入长江，全长24.06km，引排水由新江海河闸控制。新江海河底宽为40-60m，底高为-3.0m。 通甲河：位于拟建项目南侧，西起南通市区东部的龙王桥，东至海门市的四甲镇，流向由西向东，高新区内长3.8km。河流水位主要受通吕运河上、下游闸门控制。该河水文特征为：底宽5m、边坡1:2.5~2.8、河底标高-0.5~1.0m、最高水位4.47m、最低水位1.12m。 邢园竖河：位于拟建项目东侧，南北走向，北起通吕运河，南至通甲河，全长3.7 km，设计底宽4米，底标高-0.5米，边坡1:2.5，口宽20m，水流方向由南向北，水量由通甲河分流补给。 金乐二号横河：位于拟建项目北侧，西起新江海河，东至进鲜港，全长4.8km，设计底宽4米，底标高-0.5米，边坡1:2.5，口宽20m，水流方向由西向东，水量由通甲河分流补给。 金乐中心竖河：位于拟建项目西侧，南起海门界，北至通吕运河，全长5.8km，设计底宽4米，底标高-0.5米，边坡1:2.5，口宽28m，水流方向由北向南。川港河（川港河北侧—南横河段）：位于拟建项目南侧，约1.3km，设计底宽5米，底标高-0.5米，边坡1:3，口宽20m，水流方向由北向南，水量由通甲河分流补给。 南横河（川港河—金乐中心竖河段）：位于拟建项目南侧，约1.3km，设计底宽5米，底标高-0.5 米，边坡1:3，口宽20m，水流方向由西向东，水量由通甲河分流补给。 长江：长江是南通市工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水道和水源。长江流经南通市西南缘，其中市区段岸线长22公里，面宽5~10公里。长江南通段多年平均流量31060立方米/秒，年均径流量9793亿立方米，最大流量 92600万立方米/秒。长江南通段在潮流界以内，有枯丰季之别，大小潮汛之分。受径流和潮汐的双重影响，水流呈不规则半日周期潮往复运动。据天生港水文站多年实测资料统计：历年最高潮位6.38m；历年最低潮位0.42m；平均潮差1.96m；一般每天涨落潮各两次，涨潮平均历时4小时；落潮平均历时8小时，涨潮、落潮的表面平均流速分别为1.03m/s和0.88m/s，落潮最大流速达2.23m/s。 5、生态环境 由于人类多年的开发活动，该区域的自然生态已为人工农业生态所取代，本地天然植物较少，除住宅、工业和道路用地外，主要是农业用地，种植稻、麦、油菜和蔬菜等。此外，家前屋后和道路河流两旁种植有各种林木和花卉，树木以槐、榆、桑等树种为主，水产有鲫鱼、鲤鱼等。河边多为芦苇。野生动物仅有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，有野兔、刺猬等小型哺乳动物，无大型野生哺乳动物。野生植物主要是芦苇、小草、藻类和蒲公英等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1 、行政区划及人口状况 通州区为南通市辖区，位于江苏省东南部。2012年3月20日，南通市人民政府决定（通政发[2012]31号文件），通州滨海新区、三余镇由南通滨海园区代管，行政区域仍隶属通州区，全区设19个镇，1个高新技术产业开发区，4个街道办事处，207个村，63个社区，5个农场。2013年年末全区户籍人口126.27万人，其中，城区（金沙镇和高新区）户籍人口27.00万人。全年出生10405人，出生率为8.24‰，出生婴儿性别比（以女性为 1）为1.04：1。自然增长率为-0.83‰。南通高新技术产业开发区现下辖正场村等20个村，741个村民小组，2011年末开发区户籍总人口约94365人（全国第六次人口普查公报）。 2 、社会经济 2017年，通州区实现地区生产总值860.73亿元，按可比价计算，较上年（下同）增长10.8%。按常住人口、户籍人口计算的人均地区生产总值分别达7.54万元和6.80万元，按当年人民币兑美元平均汇率折算分别为1.23万美元和1.11万美元。分产业看，第一产业增加值57.05亿元，增长3.8%；第二产业增加值446.99 亿元，增长10.4%；第三产业增加值356.68亿元，增长12.5%。产业结构进一步优化。三次产业结构比例由上年的7.0：53.2：39.8调整为6.6:52.0:41.4，第三产业增加值占 GDP 比重提高1.6个百分点。全年实现高新技术产业产值 811.95亿元，增长20.6%，占规模以上工业总产值比重达43.8%，提高2.3个百分点。 3、环境保护 目前通州区实现全区范围内区域供水全覆盖，完成镇村供水管网建设792公里，户表改造 28620 户、安全供水 3925 万吨。完成天然气管网建设 156 公里，新增居民用户 20297 户，工商业用户 78 户。完成 16 个生态停车场建设，新增停车位 1675 个。完成城北污水处理厂、新华河两岸、老通扬河、红光河、洋港河、翻身河、东海大道污水管道及提升泵站、凤山北路污水管网、高庄路污水管道及永安路污水管道等十个“清水工程”建设。建成污水管网 30 公里。 全年实施减排项目 19 个，削减氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为 61 吨、1743吨、1423 吨。建成农村污水管网 40.8 公里。审批各类建设项目 350 个。实施清水工程，全县 96.6％的河道达到整洁河标准，90％的村通过达标村验收。 4、江苏省南通高新技术产业开发区简介 江苏省通州经济技术开发区创建于1992年6月，1993年11月经省人民政府批准为省级开发区（苏政复[1993]56号），批复面积为5.5km2。2011年，经省政府同意将其更名为江苏省南通高新技术产业开发区（苏政复[2011]54 号）。近二十年来，高新区得到了快速发展，初步形成了机械、电子、新能源新材料等主导产业。高新区规划范围为：中心区（通吕运河以北，竖石河以东，4.75 km2）；西区（通吕运河以北，竖石河以西，4.18 km2）；南区（通吕运河以南，28.26 km2），总面积约37.19 km2。高新区于2008年开展了区域环评并获得了江苏省环保厅批复（苏环管[2008]344号）以上环评及规划文件中已对开发区的资源利用和环境合理性进行了详细评述，评价结果表明，高新区的建设与区域资源的承载力相容性较好，在采取必要的环保措施处理开发区建设、运行、运行期满全过程污染后，对周边环境不造成明显污染影响。 （1）供水工程规划 高新区中心区、西区、南区供水由南通区域洪港水厂供应，以长江水为水源。城区原有金沙水厂作为配水厂（加压泵站）及备用供水源。给水管网布置成环状，确保供水安全。 （2）排水工程规划 排水体制采用雨污分流制，雨水就近排入河流，污水纳入污水处理厂集中处理后排放。高新区除电子工业废水外均进入城区益民水处理有限公司，电子工业废水进溯天污水处理厂处理。南通高新区溯天工业污水处理厂位于南通高新技术产业开发区文山路以南、油榨路以北、希望大道以西地块，厂区占地面积为44548m2，规划总规模为5万m3/d，近期建设规模为2万m3/d。专门处理高新区南区含电镀、表面处理等工艺企业排放的重金属废水。其出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求。尾水排放至邢园竖河，经邢园竖河生态滞留塘和金乐二号横河、金乐中心竖河人工湿地生态修复技术停留作进一步净化处理后，最终尾水经通甲河最终汇入长江。 （3）供电工程规划 通州区现有220kV变电所1座，高新区中心区内有 110kV变电所2座，2010年前中心区、西区、南区内新建110KV变电所3座， 35KV、10KV 双回路供电线路全区配套到位。 （4）供热工程规划 高新区中心区、西区和南区由美亚热电公司供热。集中供热工程方案确定上体现―以热定电，热电联产，集中供热的原则。进区项目如有需要其它特殊的加热或焚烧，其燃料品种推荐选用清洁能源，如天然气、轻质柴油等。禁止企业建设燃煤锅炉。计划2010年供汽量扩大到150 t/h，2020年扩大到300 t/h。2008年前已建成脱硫设施，脱硫效率90%，除尘效率达到99.3%。计划未来扩大能力时同步建设脱硫除尘设施，脱硫效率达到90%，除尘效率达到 99.85%。 （5）燃气设施规划 高新区将逐步淘汰燃煤锅炉，以天然气为主要能源。中心区、西区与南区之间，通吕公路沿线有过境天然气输气线路及天然气门站，由此门站接入天然气管道， 分别向北、向南接入高新区。高新区内依托主干道形成环状中压一级燃气管网。按照规范距离设置相应的燃气调压站。 （6）固废处置规划 高新区中心区、西区和南区的生活垃圾废弃物由垃圾中转站统一送垃圾处置中心，经压滤处理，压滤液进益民水处理有限公司处理。所有处理后的废弃物送南通市如皋长江镇垃圾填埋场处置。一般的工业固废送南通市如皋长江镇垃圾填埋场处置，危险固废由南通开发区升达废物综合处置厂处置。 建设项目所在地周边300m无文物保护单位。

3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目位于南通市通州区高新技术开发区，引用《南通市2017年环境质量公报》中监测数据，该监测数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。 1、空气环境质量 根据南通市《2017年环境质量公报》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），通州地区2017年主要指标中，SO2、NO22项基本污染物达标，PM10、PM2.5和O33项基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。 表3-1 2017年通州区环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 19 60 31.6 达标 NO2 23 40 57.5 达标 PM10 78 70 111.4 不达标 PM2.5 42 35 120 不达标 O3 日最大8小时平均浓度 春夏季超标 2、水环境质量 建设项目纳污河流为长江。长江水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。根据《南通市2017年环境质量公报》，长江南通段水质总体符合II类标准水质为优。 3、声环境质量 根据《南通市2017年环境质量公报》，南通市1类功能区、2类功能区和3类功能区昼夜间等效声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能值。本项目位于通州区高新技术开发区，属于3类功能区，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目环境保护目标具体见表3-3。 表3-3项目主要环境保护目标 环境 要素 环境保护 目标 方位 距离 规模 保护级别 空气 环境 金缘花苑 N 120m 2000人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 朱家园村 NW 420m 1000人 新窑村 E 1400m 50户/200人 顾家高村 E 2000m 30户/120人 九华山村 SE 2560m 30户/120人 双池头村 SE 2450m 30户/120人 五圣殿村 S 2450m 30户/120人 正场村 S 2400m 40户/150人 楼子园 S 2370m 30户/120人 吴家大园 SW 2680m 40户/150人 七房五组 SW 1490m 30户/120人 七房村 SW 1860m 30户/120人 邱家竹园 W 2030m 50户/200人 季家庙 NW 2100m 40户/150人 油榨五组 NW 2190m 30户/120人 油榨村 NW 2350m 40户/150人 油榨园 NM 2268m 40户/150人 三姓街村 NW 2420m 40户/150人 哑子庙 N 2520m 30户/120人 前庙 N 2120m 40户/150人 太山十三组 N 1220m 30户/120人 金西 N 890m 40户/150人 张校村 N 850m 30户/120人 徐家桥 N 2490m 40户/150人 张家大园 NE 2680m 30户/120人 吴桥村 NE 2230m 30户/120人 地表水 环境 通吕运河（通州区） S 1900m 中型河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 通甲河 SE 5660m 中型河流 声 环境 金缘花苑 N 120m 2000人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 厂界 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 生态 环境 通吕运河(通州区)清水通道维护区 S 1900m / 水源水质保护

4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区。执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg/Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOX 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 VOCs 8小时均值 600 参考《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 硝酸雾 1小时平均 400 前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，本项目污水处理厂排口周边的氧化塘及人工湿地河流（包括邢园竖河、金乐二号横河、金乐中心竖河、川港河、南横河）、通甲河、长江执行Ⅲ类标准。具体数据见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：除pH值外为mg/L） 地表水 类别 pH值 COD SS 总氮 总磷（以P计） 氨氮 通甲河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤1 ≤0.2 ≤1 长江 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤1 ≤0.2 ≤1 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类 3、声环境质量标准 项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，周边环境敏感点执行2类标准，见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 标准来源 3 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 2 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污水排放标准 本项目生活污水排入益民污水处理厂集中处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及益民水污水处理厂接管标准，益民污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。具体数值见下表。 表4-4 污水排放标准（单位：除pH值外为mg/L） 项目 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及益民水污水处理厂接管标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 pH 6-9 6-9 COD 500 50 SS 400 10 NH3-N 45 5 TP 8 0.5 总Zn 5 1 动植物油 100 1 石油类 15 1 LAS 20 0.5 2、废气排放标准 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准，VOCs的排放参考执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”浓度限值要求，无组织排放的VOCs执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5“厂界控制点浓度限值”中“其他行业”浓度限值要求。天然气燃烧废气排放标准参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉的排放标准执行。硝酸雾根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算。 表4-5 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 VOCs 80 15 2.0 2.0 烟尘 20 15 / / / SO2 50 NOx 200 硝酸雾 1.2 15 / / / 注：根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），计算硝酸雾的排放速率。标准计算方法如下： 单一排气筒允许排放率： 式中：——排气筒允许排放速率，kg/h； ——质量标准浓度限值，mg/Nm3； ——排放系数； ——地区性经济技术系数，取值为0.5～1.5。 式中R取值为6（排气筒高度为15m）；Ke取值为0. 5。 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表4-6。 表4-6项目营运期噪声排放标准限值 厂界 执行标准 级别 单位 昼间 夜间 东、南、北 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 dB(A) 65 55 4、固废排放标准 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目污染物排放总量见表4-8。 表4-8建设项目污染物排放总量表（t/a） 种类 污染物名称 产生量 削减量 接管量/排放量 外排环境量 废气 (有组织) 颗粒物 54.714 52.271 2.443 2.443 VOCs 10.976 9.878 1.098 1.098 NOx 0.187 0 0.187 0.187 SO2 0.01 0 0.01 0.01 硝酸雾 0.31 0.294 0.016 0.016 废水 废水量 13116.9 0 13116.9 13116.9 COD 8.2896 4.9772 3.3124 0.6528 SS 3.8712 2.7012 1.176 0.1306 氨氮 0.3444 0.2215 0.1229 0.06528 TP 0.18317 0.084 0.09917 0.006528 总Zn 0.12 0.084 0.036 0.013056 石油类 0.36 0.24 0.12 0.013056 LAS 0.24 0.12 0.12 0.006528 动植物油 0.0192 0.0144 0.0048 0.0048 固废 生活垃圾 31.27 31.27 0 0 一般固废 111.432 111.432 0 0 危险废物 154.216 154.216 0 0 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 废水污染物：废水接管量为13116.9t/a，总量控制因子为COD 3.3124t/a、NH3-N 0.1229t/a、TP 0.09917t/a、SS 1.176t/a、总锌0.036t/a、石油类0.12t/a、LAS0.12t/a、动植物油0.0048t/a，在益民污水处理厂总量中管理； 大气污染物：总量控制因子为颗粒物2.443t/a、VOCs 1.098t/a、NOx0.187t/a、SO20.01t/a；硝酸雾0.016t/a，在南通市通州区范围内平衡； 固废排放量为零，不申请总量。 本项目总量需经南通市通州区环保局批准后实施。 |

5建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流程 建设项目施工期工艺流程如图5-1所示。 图5-1 建设项目施工工艺流程及排污节点图 施工流程简述： （1）基础工程 建设项目基础工程主要为围挡、土地平整、挖方、场地的填土和夯实，会产生一定量的粉尘、建筑垃圾和噪声污染。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢柱、梁，砖墙砌筑。项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气，拌制混凝土时的砂浆水等。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 （4）设备安装 包括厂区道路、雨水散排沟道等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 （5）工程验收 工程建设完工后进行工程验收。 2、施工期主要污染工序： （1）废气 在施工建设过程中，大气污染物主要有施工过程中施工机械和运输车辆所排放的废气、粉尘及扬尘。粉尘污染主要来源于：A、建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；B、运输车辆往来将造成地面扬尘；C、施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。 上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以扬尘的危害较为严重。施工扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。 （2）废水 建设项目施工期的水污染主要源自施工人员生活污水及施工作业产生的废水。 施工期人员排放的生活污水主要污染物是 COD、SS、氨氮、总磷。根据建设单位提供的资料，建设项目共有施工人员约20人。施工期间生活用水主要为饮用水，平均用水量参考《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）建设项目以 100L/人·天计，其中80%作为污水排放，则建设项目施工期间施工人员每天排放的污水量为1.6m3/d，施工期约60天，则施工期共排放生活污水96t，建设项目在厂区内北部空地上建设，生活污水经现有化粪池预处理后接入高邮市湖西污水处理厂统一处理。 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。此类废水经隔油、沉淀后回用，不排放。 （3）噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 施工期主要施工机械设备的噪声源强见表5-1，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表5-2 施工期噪声声源强度表 施工阶段 声源 声源强度dB（A） 施工阶段 声源 声源强度dB（A） 土石方阶段 挖掘机 78~96 装修、安装阶段 电钻 100~105 冲击机 95 电锤 100~105 空压机 75~85 手工钻 100~105 打桩机 95~105 无齿锯 105 卷扬机 90~105 多功能木工刨 90~100 压缩机 75~88 云石机 100~110 抽水泵组 90~95 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90~100 角向磨光机 100~115 振捣器 100~105 电锯 100~105 电焊机 90~95 空压机 75~85 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）固废 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生1kg计，施工期按照60日计，施工人数20人，则施工期产生的生活垃圾约1.2t，统一收集后由环卫部门统一清运。 建设项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据上海市环境科学研究院相关统计数据，建筑垃圾产生系数按50-60kg/m2（建设项目以50kg/m2 计），装修垃圾按每0.8t/100m2 计，建设项目新建部分建筑面积为99990m2，则建设项目施工过程产生建筑垃圾约5000t，产生装修垃圾800t。建筑垃圾和装修垃圾部分回收利用，其他的统一收集后由环卫部门清运。 二、营运期工艺流程 1、本项目生产工艺流程图见下图： 图5-1 产品总装工艺流程图 工艺流程说明： 产品工艺流程说明： （1）冲压：是指首先对外购的碳钢和钢板利用冲床、钻床等对工件进行冲压、切削、钻孔等加工；此工序产生钢板边角料（S1）和噪声（N）。 （2）折弯：利用折弯机对冲压后的工件进行折弯加工，最后得到符合设计要求规定的金属工件。此过程产生噪声（N）。 （3）焊接：将机加工后的金属工件根据加工要求利用焊机进行焊接。此工序产生焊接烟尘（G1）和焊渣（S2）。 （3）抛光打磨：利用抛光机、砂带机等对焊接后的工件表面进行抛光清理，达到平整、光滑的目的，以备后续的喷涂处理。该工序产生抛光清理粉尘（G2）和噪声（N）。 （4）表面喷粉/喷漆：详见喷粉线和喷漆线具体工艺说明。 （5）表面搪瓷：详见搪瓷线具体工艺说明。 （6）总装：将喷粉或搪瓷后的半成品与外购的各类配件进行组装，以得到相应的产品。 （7）检验：人工对总装后的产品进行检测，达到检测要求的产品经包装后入库待售。此工序产生不合格品（S3）。 喷粉线工艺流程图见下图： 图5-2喷粉线工艺流程图 喷粉线工艺流程说明： 本项目设置1条喷粉线，该套生产线由前处理清洗设备、水份烘干设备、喷粉系统设备（一个自动喷粉、一个手动喷粉）、固化设备、悬挂输送系统、槽液换热系统、电气控制系统等组成。 预脱脂：将需喷涂的工件挂至生产线挂钩上，工件进入预脱脂工段，通过自动喷淋系统向挂件表面喷淋脱脂液，以去除工件表面油脂。该工段预脱脂时间为50S，利用脱脂液对油脂的皂化和乳化作用，在40～50℃的水温下去除工件表面的油脂。本项目使用的脱脂液已调配好，可直接循环使用，约一个月更换一次。预脱脂槽为3m3，利用天然气燃烧产生的热气供热。该工序产生脱脂废液（S4）及燃料废气（G3）。 （2）主脱脂：为了保证脱脂效果，本项目预脱脂后设置了主脱脂工序，工件进入主脱脂工段，通过游浸式使工件浸入脱脂液，以再次充分去除工件表面的油脂。该工段主预脱脂时间为192S，利用脱脂液对油脂的皂化和乳化作用，在40～50℃的水温下去除工件表面的油脂。脱脂液循环使用，约一个月更换一次。预脱脂槽为40m3，利用天然气燃烧产生的热气供热。该工序产生脱脂废液（S4）及燃料废气（G3）。 （3）水洗：本项目脱脂后，为了充分的去除工件表面的脱脂剂，设置了4道水洗工段。通过水洗槽1进行游浸式清洗，清洗时间为60S，槽大小为17m3；然后通过水洗槽2进行喷淋式清洗，清洗时间为50S，槽大小为17m3；再通过水洗槽3进行喷淋式清洗，清洗时间为50S，槽大小为3m3；最后通过水洗槽4进行喷淋式清洗，清洗时间为40S，槽大小为3m3。该工序产生清洗废水（W1）。 （4）磷化或硅化 本项目根据不同客户的需求，部分产品需进行磷化处理，部分产品需进行硅烷处理。 ①磷化：水洗后的工件进入磷化槽，浸渍在皮膜液中（皮膜剂：水为1：10），在皮膜剂的作用下，使工件表面上形成一层不溶性磷化盐保护膜，所形成的磷化膜系具有细微小孔的致密结构。磷化的目的主要是：给基体金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐蚀；用于喷粉前打底，提高粉膜层的附着力与防腐蚀能力。磷化时间约为192S，皮膜液循环使用，约半年清一次槽底。磷化槽为40m3。该工序产生皮膜废液（S5）及硝酸雾（G4）。 ②硅化：水洗后的工件进入硅烷槽，进行硅化处理（硅烷剂：水为1：10），对其物理化学性能进行调节，在表面形成一层抗氧化膜，便于后续的表面喷涂处理。硅烷时间约为192S，硅烷液循环使用，约半年清一次槽底。硅烷槽为40m3。该工序产生硅烷废液（S6）。 硅烷化处理的机理：硅烷是一类含硅基的有机/无机杂化物，其基本分子式为：R'(CH2)nSi(OR)3。其中OR是可水解的基团，R'是有机官能团。硅烷在水溶液中通常以水解的形式存在[-Si(OR)3+H2OSi(OH)3+3ROH]。硅烷水解后通过其SiOH基团与金属表面的MeOH基团(Me表示金属)的缩水反应而快速吸附于金属表面[SiOH+MeOH=SiOMe+H2O]。一方面硅烷在金属界面上形成Si-O-Me共价键。一般来说，共价键间的作用力可达700kJ/tool，硅烷与金属之间的结合是非常牢固的；另一方面，剩余的硅烷分子通过SiOH基团之间的缩聚反应在金属表面形成具有Si-O-Si三维网状结构的硅烷膜。 （5）水洗：本项目磷化或硅烷后，为了充分的去除工件表面的皮膜剂及硅烷剂，设置了2道水洗工段。挂件通过水洗槽5进行游浸式清洗，清洗时间为60S，槽大小为17m3；然后通过水洗槽6进行喷淋式清洗，清洗时间为50S，槽大小为3m3。该工序产生清洗废水（W1）。 （6）水分烘干：经水洗后的工件进入水份烘干炉，在180℃的烘炉内烘干，烘干约10min，以充分去除工件表面水分。此过程利用天然气燃烧产生的热气供热。故该工序产生燃料废气（G3）。 （7）自然冷却：从水份烘干炉出来的工件自然冷却至常温。 （8）喷粉：经前处理工序处理后的工件进入密闭喷粉房进行表面喷涂处理。根据厂方介绍，90%的工件采用自动静电喷涂，10%的工件需人工喷涂，分别在自动喷粉房和人工喷粉房内进行。自动静电喷涂工艺是目前世界上金属表面处理的先进技术，粉沫在供粉器中与空气混合后被送入喷粉枪，将高压静电发生器产生的高电压接到喷粉枪内部或前端，粉沫在喷粉枪的内部或出口处被带上电荷，在气流和静电场的共同作用下，粉沫粒子定向喷涂到工件表面上。当附着在工件上的粉沫超过一定厚度时（本项目为60～90um），则发生静电相斥，后面的粉沫就不易再被吸附到工件表面，使工件表面达到均匀的膜厚。该工序产生未吸附的塑粉粉尘（G5）。 （9）烘干固化：工件经表面喷涂后进入隧道炉烘干固化。塑粉烘干采用隧道式烘道，烘道内温度为180～250℃，工件通过时间为20min左右。隧道炉天然气燃烧供热。该工序产生有机废气VOCs（G6）及燃料废气（G3）。 （10）自然冷却：从隧道烘干炉出来的工件自然冷却至常温，以待后续工序中使用。 3、喷漆线工艺流程图见下图： 图5-3喷漆线工艺流程图 喷漆线工艺流程说明： 本项目设置1条喷漆线，该套生产线由前处理清洗设备、水份烘干设备、喷漆系统设备（水帘系统）、喷漆固化设备、悬挂输送系统、槽液换热系统、电气控制系统等组成。 预脱脂：将需喷涂的工件挂至生产线挂钩上，工件进入预脱脂工段，通过自动喷淋系统向挂件表面喷淋脱脂液，以去除工件表面油脂。该工段预脱脂时间为50S，利用脱脂液对油脂的皂化和乳化作用，在40～50℃的水温下去除工件表面的油脂。本项目使用的脱脂液已调配好，可直接循环使用，约一个月更换一次。预脱脂槽为3m3，利用天然气燃烧产生的热气供热。该工序产生脱脂废液（S5）及燃料废气（G3）。 （2）主脱脂：为了保证脱脂效果，本项目预脱脂后设置了主脱脂工序，工件进入主脱脂工段，通过游浸式使工件浸入脱脂液，以再次充分去除工件表面的油脂。该工段主预脱脂时间为192S，利用脱脂液对油脂的皂化和乳化作用，在40～50℃的水温下去除工件表面的油脂。脱脂液循环使用，约一个月更换一次。预脱脂槽为40m3，利用天然气燃烧产生的热气供热。该工序产生脱脂废液（S4）及燃料废气（G3）。 （3）水洗：本项目脱脂后，为了充分的去除工件表面的脱脂剂，设置了4道水洗工段。通过水洗槽1进行游浸式清洗，清洗时间为60S，槽大小为17m3；然后通过水洗槽2进行喷淋式清洗，清洗时间为50S，槽大小为17m3；再通过水洗槽3进行喷淋式清洗，清洗时间为50S，槽大小为3m3；最后通过水洗槽4进行喷淋式清洗，清洗时间为40S，槽大小为3m3。该工序产生清洗废水（W1）。 （4）磷化或硅化 本项目根据不同客户的需求，部分产品需进行磷化处理，部分产品需进行硅烷处理。 ①磷化：水洗后的工件进入磷化槽，浸渍在皮膜液中（皮膜剂：水为1：10），在皮膜剂的作用下，使工件表面上形成一层不溶性磷化盐保护膜，所形成的磷化膜系具有细微小孔的致密结构。磷化的目的主要是：给基体金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐蚀；用于喷粉前打底，提高粉膜层的附着力与防腐蚀能力。磷化时间约为192S，皮膜液循环使用，约半年清一次槽底。磷化槽为40m3。该工序产生皮膜废液（S5）及硝酸雾（G4）。 ②硅化：水洗后的工件进入硅烷槽，进行硅化处理（硅烷剂：水为1：10），对其物理化学性能进行调节，在表面形成一层抗氧化膜，便于后续的表面喷涂处理。硅烷时间约为192S，硅烷液循环使用，约半年清一次槽底。硅烷槽为40m3。该工序产生硅烷废液（S6）。 硅烷化处理的机理：硅烷是一类含硅基的有机/无机杂化物，其基本分子式为：R'(CH2)nSi(OR)3。其中OR是可水解的基团，R'是有机官能团。硅烷在水溶液中通常以水解的形式存在[-Si(OR)3+H2OSi(OH)3+3ROH]。硅烷水解后通过其SiOH基团与金属表面的MeOH基团(Me表示金属)的缩水反应而快速吸附于金属表面[SiOH+MeOH=SiOMe+H2O]。一方面硅烷在金属界面上形成Si-O-Me共价键。一般来说，共价键间的作用力可达700kJ/tool，硅烷与金属之间的结合是非常牢固的；另一方面，剩余的硅烷分子通过SiOH基团之间的缩聚反应在金属表面形成具有Si-O-Si三维网状结构的硅烷膜。 （5）水洗：本项目磷化或硅烷后，为了充分的去除工件表面的皮膜剂及硅烷剂，设置了2道水洗工段。挂件通过水洗槽5进行游浸式清洗，清洗时间为60S，槽大小为17m3；然后通过水洗槽6进行喷淋式清洗，清洗时间为50S，槽大小为3m3。该工序产生清洗废水（W1）。 （6）水分烘干：经水洗后的工件进入水份烘干炉，在180℃的烘炉内烘干，烘干约10min，以充分去除工件表面水分。此过程利用天然气燃烧产生的热气供热。故该工序产生燃料废气（G3）。 （7）自然冷却：从水份烘干炉出来的工件自然冷却至常温。 （8）喷漆：经前处理工序处理后的工件进入密闭喷漆房进行表面喷涂处理。在密闭室内进行。水性漆喷涂过程为：通过喷枪借助于空气压力，将调配的水性漆分散成均匀而微细的水性漆，涂施于工件上，以增强工件的反腐蚀能力。喷漆后的工件在喷漆房内烘干。本项目在喷涂车间内设置一座独立的喷漆间，设置自动喷漆流水线，此过程产生漆渣S、水帘喷淋系统置换废水W、喷漆废气G5以及机械噪声N；此外喷枪在使用过程中定期清洗，产生少量的清洗废液W。 （9）烘干固化：工件经表面喷涂后进入隧道炉烘干固化。喷漆烘干采用隧道式烘道，烘道内温度为180～250℃，工件通过时间为20min左右。隧道炉天然气燃烧供热。该工序产生有机废气VOCs（G6）及燃料废气（G3）。 （10）自然冷却：从隧道烘干炉出来的工件自然冷却至常温，以待后续工序中使用。 3、表面搪瓷线工艺流程图见下图： 图5-3 表面搪瓷线工艺流程图 表面搪瓷线工艺流程说明： 本项目设置1条表面搪瓷线，该套生产线由前处理清洗设备、水份烘干设备、表面搪瓷系统、烘干设备、烧结设备，悬挂输送系统、槽液换热系统、电气控制系统等组成。 （1）预脱脂：人工将需喷涂的工件挂至生产线挂钩上，工件进入预脱脂工段，通过自动喷淋系统向挂件表面喷淋脱脂液，以去除工件表面油脂。该工段预脱脂时间为60S，利用脱脂液对油脂的皂化和乳化作用，在40～50℃的水温下去除工件表面的油脂。脱脂液已调配好，可直接循环使用，约一个月更换一次。预脱脂槽为1.8m3，利用天然气燃烧产生的热气供热。该工序产生脱脂废液（S4）及燃料废气（G3）。 （2）主脱脂：为了保证脱脂效果，本项目预脱脂后设置了主脱脂工序，工件进入主脱脂工段，通过游浸式使工件浸入脱脂液，以再次充分去除工件表面的油脂。该工段主预脱脂时间为180S，利用脱脂液对油脂的皂化和乳化作用，在40～50℃的水温下去除工件表面的油脂。脱脂液循环使用，约一个月更换一次。预脱脂槽为3m3，利用天然气燃烧产生的热气供热。该工序产生脱脂废液（S5）及燃料废气（G3）。 （3）水洗：本项目脱脂后，为了充分的去除工件表面的脱脂剂，设置了2道水洗工段。挂件通过水洗槽1进行喷淋式清洗，清洗时间为60S，槽大小为1.8m3；再通过水洗槽2进行喷淋式清洗，清洗时间为60S，槽大小为1.8m。该工序产生清洗废水（W1）。 （4）防锈：水洗后的工件进入防锈槽，通过自动喷淋系统向工件表面喷淋防锈液（防锈剂：水为1：10），以起到工件表面防锈作用。该工段防锈喷淋时间为60S，防锈槽为1.8m3。防锈液循环使用，约半年清一次槽底。该工序产生防锈废液（S7）。 （5）水洗：为了去除工件表面的防锈剂，本项目设置了1道水洗工段。挂件通过水洗槽3进行喷淋式清洗，清洗时间为60S，槽大小为1.8m3。该工序产生清洗废水（W1）。 （6）水分烘干：经水洗后的工件进入水份烘干炉，在180℃的烘炉内烘干，烘干约10min，以充分去除工件表面水分。此过程利用天然气燃烧产生的热气供热。故该工序产生燃料废气（G3）。 （7）自然冷却：从水份烘干炉出来的工件自然冷却至常温。 （8）喷釉：本项目采用静电喷涂进行喷釉料。静电粉末喷涂原理：在喷枪和工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便捕集了了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用，不能在吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀。该工序产生未吸附的釉料粉尘（G7）。 （9）预干：工件经表面喷釉后进入隧道炉烘干固化。釉料烘干采用隧道式烘道，烘道内温度为180～200℃，工件通过时间为10~15min。隧道炉天然气燃烧供热。该工序产生燃料废气（G3）。 （10）烧结：预干后的工件进入烧结炉，加温至820~850℃，并保持20~25min，使工件表面的釉料与工件能更牢固的结合。此过程中所用的能源由天然气燃烧提供，故该工序产生燃料废气（G3）。 （11）自然冷却：从烧结炉出来的工件自然冷却至常温，以待后续工序中使用。 表5-1 主要产污环节 类别 代码 产生点 污染物 处理措施及排放去向 废气 G1 焊接 烟尘 移动式焊接烟尘净化器净化后无组织排放 G2 表面清理 粉尘 袋式除尘器+15m排气筒1# G4 磷化 硝酸雾 水喷淋+15m排气筒7# G5 喷粉 粉尘 脉冲+布袋除尘器+15m排气筒2# G5 喷漆 VOCs、漆雾 水帘喷淋系统+二级活性炭吸附装置+15m排气筒3# G6 塑粉和喷漆固化 VOCs 二级活性炭吸附+15m排气筒4# G7 喷釉 粉尘 脉冲+布袋除尘器+15m排气筒5# G3 加热、烘干 SO2、NOX、烟尘 15m排气筒6# / 食堂 油烟 油烟净化器处理后由专用油烟管道排放 废水 W1 清洗废水、水帘系统置换废水和喷枪清洗废水 COD、SS、NH3-N、TP、总锌、石油类 清洗废水经自建污水处理设施处理后接管益民污水处理厂集中处理 / 职工生活、食堂 COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后接管益民污水处理厂集中处理 噪声 N 机加工设备 噪声 隔声、减振 固废 S1 机加工 边角料 收集外卖 S2 焊接 焊渣 S3 检验 不合格品 S4 脱脂 更换的脱脂废液 委托有资质单位处置 S5 磷化 清理的皮膜废液 S6 硅化 清理的硅烷废液 S7 防锈 清理的防锈废液 / 喷漆 漆渣 / 废气处理 废活性炭 / 废水处理 污泥 / 原材料包装桶 废包装桶 / 废气处理 除尘灰 喷塑、喷漆和喷釉收集尘回收利用，其他收集外卖 / 职工生活 生活垃圾 环卫清运 / 食堂 废油脂 由获得许可的单位收集处置 / 餐余垃圾 1、废气 本项目废气主要为焊接烟尘、表面清理粉尘、喷塑粉尘、漆雾、喷漆有机废气、固化产生的有机废气、喷釉粉尘、燃料废气、磷化废气及食堂油烟废气。 ①焊接烟尘 本项目焊丝使用量为20t/a，在焊接工序会产生焊接烟尘，主要污染物为颗粒物。依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“废气污染物估算及治理措施”，手工电弧焊钛钙型焊条焊接材料发尘量为6～8g/kg；二氧化碳气体保护焊实芯焊丝焊接材料发尘量为5～8g/kg，本项目均于以8g/kg计。则焊接烟尘产生量为0.16t/a，通过移动式焊接烟尘净化器净化后无组织排放，收集效率以70%计，净化效率以90%计，则焊接烟尘排放量为0.059t/a。 ②表面清理粉尘 本项目表面清理过程中使用到抛光机、砂带机等，此过程中产生的粉尘量约占原材料总量的0.05%，则粉尘产生量约为5t/a，经集气罩收集后（收集率90%），经过袋式除尘器处理，总风量为8000m3/h，除尘效率可达99%，处理后的废气经过15m高排气筒（1#）排放。表面清理粉尘有组织排放量为0.045t/a，无组织排放量为0.5t/a。 ③喷塑粉尘 本项目工件约有90%在自动喷粉房内自动喷涂，10%在人工喷粉房内人工喷涂。自动喷涂采用高压静电喷涂，较一般喷涂工艺附着率高，喷涂工序塑粉附着率约为90%，即喷涂工序中10%逸散于空气中。自动喷涂塑粉粉末的使用量为180t/a，则喷粉粉尘产生量为18t/a。人工喷涂附着率较自动喷涂附着率低，本评价按80%计算，则人工喷粉房内有20%的塑粉粉尘逸散于空气中。人工喷涂塑粉粉末的使用量为20t/a，则喷粉粉尘产生量为4t/a。自动喷粉房和人工喷粉房均设置为负压，顶部设有吸风装置，经风道收集后合并进入一套脉冲+布袋除尘器中收集处理，尾气最终通过15米高排气筒（2#）排放。该吸风装置的总风量为10000m3/h，粉尘收集效率约为98%，粉尘去除率可达99%，未被收集的喷涂粉尘无组织排放。则有组织粉尘排放量为0.216t/a，无组织粉尘排放量为0.44t/a。 ④喷漆漆雾和喷漆废气 在喷涂过程中会产生漆雾颗粒，项目用水性漆100t/a，其固含量约为70%，固体使用量为70t/a，项目喷漆固体分附着率约为70%，剩余30%的固分形成漆雾颗粒，约21t/a。通过密闭通风系统收集（收集效率≥99%），其余1%未被风机收集的污染物呈无组织形式排放。喷漆工序在水帘式喷漆室内进行，水帘喷漆柜利用风机的引风作用将漆雾吸入无泵水帘漆雾过滤器中，洗涤大部分漆雾颗粒（去除率≥90%，本项目取90%）。通过计算，漆渣的产生量约为18.71t/a，有组织漆雾颗粒排放量为2.08/a，无组织排放的颗粒物0.21t/a。本项目产生的有组织漆雾颗粒通过3#排气筒15m有组织排放，排气筒配置风机风量为30000m3/h，则有组织漆雾颗粒的排放速率为0.289kg/h，排放浓度为9.53mg/m3（喷漆房每天工作24h，年工作时间7200h），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中染料尘颗粒物二级标准（最高允许排放浓度≤18 mg/m3，最高允许排放速率≤0.51kg/h）。 喷漆有机废气主要有机助剂，有机助剂含量约占涂料的10%，则VOCs产生量为10t/a。漆原料存放及漆空桶等危险废物暂存及喷漆设备清洗均位于喷漆间内部，产生的挥发性有机废气同喷漆废气一起处理，由于喷漆废气计算时已包括挥发的有机物，因此产生的废气不重复计算。有机废气通过密闭通风系统收集（收集效率≥98%），其余2%未被风机收集的污染物呈无组织形式排放。有机溶剂30%在喷漆过程中挥发，70%在后续烘干过程挥发。喷漆过程收集到的有组织有机废气量为2.94t/a，再经过“二级活性炭吸附装置”（去除率≥90%），故有机废气排放量为0.294t/a。本项目喷漆产生的有组织废气通过3#排气筒15m有组织排放，排气筒配置风机风量为30000m3/h，则有组织VOCs的排放浓度为1.36mg/m3，无组织VOCs的排放量为0.06t/a，VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”浓度限值要求。 ⑤固化废气 本项目挂件经静电喷粉或喷漆后进入烘干固化，在固化过程中会产生有机废气。 本项目固化炉烘道内温度为180～250℃，资料显示本项目所使用的聚酯环氧树脂混合型粉沫热分解温度在300℃以上，因此烘干固化过程中不会产生树脂的分解物，主要为粉沫中分子量较小、短链的醇酯类树脂受热而挥发，以VOCs计。根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（中国环境管理干部学院学报，第26 卷第6 期），固化工序产生的VOCs约占塑粉量的3‰~6‰，本次项目取6‰。塑粉用量为200t/a，则塑粉固化工序VOCs产生量为1.2t/a，风机风量20000m3/h，收集后采用二级活性炭吸附处理，项目VOCs收集效率以98%计，活性炭去除率按90%计，通过15m高排气筒（4#）排放。则VOCs有组织排放量0.118t/a，无组织排放量为0.024t/a。本项目水性漆中的有机溶剂70%在烘干过程中全部挥发。烘干阶段的有机废气做统一收集处理，则收集到的有组织有机废气量为7t/a，风机风量20000m3/h，收集后采用二级活性炭吸附处理，项目VOCs收集效率以98%计，活性炭去除率按90%计，通过15m高排气筒（4#）排放。则水性漆VOCs有组织排放量0.686t/a，无组织排放量为0.14t/a。 固化废气VOCs产生量为8.2t/a，有组织收集量为8.036t/a，收集后浓度为55.8mg/m3，经二级活性炭处理后有组织废气排放浓度为5.58mg/m3，排放速率为0.116kg/h，无组织废气排放量为0.164t/a。VOCs满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”浓度限值要求。 ⑥喷釉粉尘 本项目在静电喷釉过程中有少量的釉粉产生，喷釉过程中有90%的釉料吸附到工件表面上，10%逸散于空气中，本项目釉料使用量为80t/a，则喷釉粉尘产生量为8t/a。自动喷釉房设置为负压，顶部设有吸风装置，经风道收集后进入一套脉冲+布袋除尘器中收集处理，收集后的尾气最终通过15米高排气筒（5#）排放。该吸风装置的总风量为10000m3/h，粉尘收集效率约为98%，粉尘去除率可达99%，未被收集的喷涂粉尘无组织排放。则有组织粉尘排放量为0.078t/a，无组织粉尘排放量为0.16t/a。 ⑦燃料废气 本项目各加热工段均采用天然气燃烧供热，在天然气燃烧过程中会产生燃烧废气。全厂天然气用量为10万m3/a。燃烧废气通过各台燃气燃烧机上方的分管进行收集，然后汇入一根总管，经引风机（总风量3000m3/h）引至15米高排气筒（6#）排放。 天然气燃烧废气二氧化硫和氮氧化物的产污系数参考《工业源产排污系数手册（2010修订）下册》中表4430“工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”中天然气为燃料的数据估算，烟尘参考《环境保护实用数据手册》计算。 根据以上参数，本项目天然气燃烧废气各污染物产生情况见表5-2： 表5-2 天然气燃烧废气污染物产生、排放情况 名称 废气量m3/h 污染物产生/排放情况 排放源参数 执行标准 名称 浓度 mg/m3 速率kg/h 产生/排放量t/a 高度m 内径 m 温度℃ 浓度 mg/m3 天然气燃烧废气 3000 烟尘 1.11 0.0033 0.024 15 0.3 80 20 SO2 0.46 0.0014 0.01 50 NOx 8.65 0.026 0.187 200 ⑧磷化废气 本项目磷化过程中产生的硝酸雾收集后通过喷淋塔处理后由15m高排气筒排放（7#）。槽边吸风系统负压引风收集效率以80%计，喷淋处理效率以95%计。 本项目槽边废气产生量根据《环境统计手册》（方品贤等）中的公式计算： 式中： Gz－液体的蒸发量（kg/h）； M－液体的分子量； V－蒸发液体表面上的空气流速，一般可取0.2-0.5； P－相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力； F－液体蒸发面的表面积。 经计算，硝酸雾产生量约0.31t/a。 ⑨食堂油烟 本项目设有一个小型的食堂，可供应约80人就餐。食堂采用液化天然气作为燃料，液化天然气为清洁能源，污染物产生量较少。餐饮用油按人均20g/d计，则年总食用油用量为20g/人次×300天×80人次/天=480kg/a。油的挥发量按3%计算，则油烟产生量为14.4kg/a。企业拟设置油烟净化设施对餐饮油烟处理，由专用油烟管道从高处屋顶1m高烟囱排出。食堂烹饪时间以3小时/d计，引风机风量以2000m3/h考虑，油烟净化设施对油烟去除效率按85%计，则最终油烟排放量为0.0022t/a，排放浓度为1.2mg/m3。

表5-3项目有组织产生及排放情况 排气筒编号 污染源 名称 污染物 名称 排气量 (m3/h) 产生状况 治理 措施 去除率 排放状况 排气筒 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 产生量(t/a) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量(t/a) 高度 (m) 1# 表面清理 粉尘 8000 78.12 0.625 4.5 布袋除尘 99% 0.78 0.00625 0.045 15 2# 喷塑 粉尘 10000 299 2.99 21.56 脉冲+布袋除尘 99% 2.99 0.03 0.216 15 3# 喷漆 漆雾 30000 95.3 2.89 20.79 水帘漆雾过滤器 90% 9.53 0.289 2.08 15 VOCs 30000 13.6 0.408 2.94 二级活性炭吸附 90% 1.36 0.0408 0.294 4# 喷塑固化、喷漆固化 VOCs 20000 55.8 1.16 8.036 二级活性炭吸附 90% 5.58 0.116 0.804 15 5# 喷釉 粉尘 10000 108 1.09 7.84 脉冲+布袋除尘 99% 1.08 0.011 0.078 15 6# 天然气燃烧废气 烟尘 3000 1.11 0.0033 0.024 / / 1.11 0.0033 0.024 15 SO2 0.46 0.0014 0.01 0.46 0.0014 0.01 NOX 8.65 0.026 0.187 8.65 0.026 0.187 7# 磷化废气 硝酸雾 5000 8 0.043 0.31 喷淋塔 95% 0.44 0.0022 0.016 15 油烟 食堂 油烟 2000 8 0.016 0.0144 油烟净化器 85% 1.2 0.0024 0.0022 高于屋顶排放 表5-4 项目无组织废气排放情况表 序号 面源名称 工序 污染物名称 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 排放源面积 (长m *宽m) 面源有效 高度（m） 1 1#车间 焊接 烟尘 0.0082 0.059 130*100 8 2 表面清理 粉尘 0.069 0.5 3 喷漆 漆雾 0.029 0.21 4 喷漆 VOCs 0.00833 0.06 5 2#车间 喷塑 粉尘 0.061 0.44 130*92.3 8 6 固化 VOCs 0.022 0.164 7 喷釉线 粉尘 0.022 0.16 8 磷化废气 硝酸雾 0.011 0.078

2、废水 （1）生活污水：项目职工人数80人，年工作300天，生活用水定额按50L/人(d，则生活用水量1200t/a，污水排放系数按0.8计，则生活污水量960t/a。主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP，浓度分别为COD350mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L。生活污水经化粪池处理后接管益民污水处理厂。 （2）食堂废水：食堂用水按5L/人•d，年工作300天，则食堂用水量为120t/a。食堂废水排放系数按0.8计，则食堂污水排放量为96t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油，浓度分别为COD350mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L、动植物油200mg/L。食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理，接管益民污水处理厂。 （3）清洗废水：本项目工件脱脂、磷化、硅烷及防锈后都需经过水洗，喷粉线水洗槽1为17m3、水洗槽2为17m3、水洗槽3为3m3、水洗槽4为3m3、水洗槽5为17m3、水洗槽6为3m3；搪瓷线水洗槽1为1.8m3、水洗槽2为1.8m3、水洗槽3为1.8m3，水槽含水率约为70%。根据设计单位提供的资料，清洗工段每天产生的废水量约为40t/d，则清洗废水产生量约为12000t/a，废水中主要污染物及浓度为：COD：650mg/L、SS：300mg/L、TP：15mg/L、NH3-N：25mg/L、总锌10mg/L、石油类30mg/L、LAS20mg/L，经自建污水处理设施处理后，接管益民污水处理厂。 （4）绿化用水：本项目绿化用地5370m2，参照《江苏省城市生活与公共用水定额(2012年修订)》，1、4两个季度绿化用水定额以0.6L/(m2•d)计，约50天，2、3两个季度绿化用水以绿化用水定额为2L/(m2•d)计，约100天，故厂区绿化用水量约1235t/a。 （5）磷化用水：本项目磷化过程中皮膜剂与水按1:10的比例混合使用，故磷化过程中用水量约250t/a。 （6）硅烷用水：本项目硅烷过程中硅烷剂与水按1:10的比例混合使用，故磷化过程中用水量约200t/a。 （7）防锈用水：本项目防锈过程中防锈剂与水按1:10的比例混合使用，故防锈过程中用水量约200t/a。 （8）喷淋用水：项目产生的酸雾使用碱液喷淋塔喷淋处理，喷淋液循环使用，定期对损耗的进行补充，补充用水量约20t/a。 （9）水帘喷漆房用水：本项目喷漆生产线设置水帘喷漆房，循环水池位于整个喷涂车间喷漆房的后面地下（设置1个循环水池，存储约30m3水），漆雾被下压水流和气流带入循环水池上方的水中，与水流充分接触，大部分漆雾形成海绵状漆渣而飘浮于液面上，循环水池内水由水泵进行循环使用。 拟建项目水旋喷漆室循环水量计算参考《涂装车间设计手册》（王锡春.[M].北京：化学工业出版社，2008：ISBN: 9787122023650）中水空比计算法： Gw= Qe/1000 其中，Gw：喷漆室总供水量，m3/h； Q：喷漆室含漆雾空气的总排风量，m3/h，根据工程设计资料Q=30000 m3/h，工作时间7200h； e：水空比，L/m3，或kg/m3。 循环水量与排放量大小、漆雾捕集装置的类型和结构有关，一般给水量与排风量有一定的比例，成为水空比（即洗涤1m3空气的用水量），水空比与水洗方式有关，水旋式水空比为1.0~1.2 kg/m3，本项目参考水旋式水空比值进行计算。根据现有项目工程设计资料，e=1.0kg/m3。 根据上式计算，水旋喷漆室循环水量为Gw=30m3/h，根据《涂装车间设计手册》关于喷漆室运行过程中新鲜水补充量的说明：水帘喷漆室每3小时补充循环水量的1%~2%。根据项目工程设计资料，补充水量为循环水量的1%，则本项目水帘喷漆室补充水量为720t/a，同时考虑水帘上层清液多次循环使用，循环池底 COD浓度较高的废水无法再循环利用，需定期更换，一季度清理一次，每次产生量约为15t，年产生量为60t，经自建污水处理设施处理后，接管益民污水处理厂。 （10）喷枪清洗用水 本项目喷漆过程中定期对喷枪进行清洗，约本项目使用的喷漆涂料为水性涂料，清洗水用量较少，清洗频率为每月一次，类比同类项目，每次清洗水量约为0.075t，年产生清洗废水量0.9t/a。收集后经自建污水处理设施处理后，接管益民污水处理厂。 建设项目水平衡图见图5-4。 图5-4项目水平衡图(t/a) 建设项目水污染物产生、排放情况见表5-5。 表5-5建设项目主要水污染物排放情况 类别 废水量 t/a 污染物 名称 产生情况 治理 措施 污染物排放量 排放方式 排放去向 产生浓度mg/L 产生量 t/a 排放浓度 mg/L 排放量 t/a 生活 污水 960 COD 350 0.336 化粪池 350 0.336 连续 接管益民污水处理厂 SS 200 0.192 200 0.192 NH3-N 25 0.024 25 0.024 TP 3 0.00288 3 0.00288 食堂废水 96 COD 350 0.0336 隔油池 + 化粪池 350 0.0336 间歇 SS 200 0.0192 200 0.0192 NH3-N 25 0.0024 25 0.0024 TP 3 0.00029 3 0.00029 动植 物油 200 0.0192 50 0.0048 清洗废水 12000 PH 3~10 -- 厂内污水处理设施预处理 6~9 -- 连续 COD 650 7.8 244 2.928 SS 300 3.6 80 0.96 NH3-N 25 0.3 8 0.096 TP 15 0.18 8 0.096 总锌 10 0.12 3 0.036 石油类 30 0.36 10 0.12 LAS 20 0.24 10 0.12 水帘系统更换废水和喷枪清洗废水 60.9 COD 2000 0.12 244 0.0148 间歇 SS 1000 0.06 80 0.0048 NH3-N 300 0.018 8 0.00048 3、噪声 建设项目主要噪声源为冲床、钻床、铣床等设备，其噪声源强约80~90dB(A)。项目选用低噪声设备，同时采取隔声、减振、消音以及厂区绿化等措施，以起到隔声降噪作用。建设项目的主要噪声源强见表5-6。 表5-6建设项目噪声产生及治理情况一览表 序号 设备名称 数量 (台/套) 单台噪声级dB(A) 治理措施 降噪效果 dB(A) 1 攻丝机 1 80 厂房隔声、减振垫 -25 2 钻床 3 85 厂房隔声、减振垫 -25 3 钻攻两用机 3 85 厂房隔声、减振垫 -25 4 数控冲床 1 85 厂房隔声、减振垫 -25 5 铣床 5 85 厂房隔声、减振垫 -25 6 普冲 16 85 厂房隔声、减振垫 -25 7 空压机 1 90 厂房隔声、减振垫 -25 8 折弯机 6 80 厂房隔声、减振垫 -25 9 切割机 1 85 厂房隔声、减振垫 -25 10 抛光机 1 85 厂房隔声、减振垫 -25 11 卷板机 1 80 厂房隔声、减振垫 -25 12 风机 8 85 隔声罩、墙体隔声、减振，排风管道使用柔性软接头 -25dB 建设单位主要噪声防治措施如下： （1）设备选型时采用性能先进、高效节能、低噪设备，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生； （2）合理布局，将高噪声设备设置在厂房内，并且布置在远离厂界的一侧。通过厂房隔声和距离衰减，减少对周围环境的影响。 （3）室外空压机设置空压机房，通过墙体隔声，并在安装时应自带减振底座，安装位置具有减振台基础，排风管道使用柔性软接头，能够大大降低噪声源噪声。 （4）风机室外5台，室内3台，室内通过厂房隔声，室外风机设置隔声罩，在安装时应自带减振底座，安装位置具有减振台基础，排风管道使用柔性软接头，能够大大降低噪声源噪声。 （5）厂区建设绿化隔离带，对噪声进行削减，减少对厂界外声环境影响。 4、固废 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283 号），对产生的固体废物进行分析。 建设项目产生的固废主要为生活垃圾、废油脂、餐厨垃圾、边角料、焊渣、不合格品、脱脂废液、皮膜废液、硅烷废液、防锈废液、废活性炭、污泥、除尘灰、废包装桶、漆渣。 生活垃圾 项目员工80人，一般生活垃圾按每人每天1.0kg计算，则产生量为24t/a，收集后由环卫部门清运。 废油脂 主要为油烟废气处理和食堂废水经隔油池预处理时收集到的废油脂，项目废油脂产生量约为0.07t/a，由获得许可的单位收集处置。 餐厨垃圾 主要为餐饮原料加工制作和职工就餐过程产生的残渣，其产生量按0.3kg/人•d计算，项目餐厨垃圾产生量约为7.2t/a，由获得许可的单位收集处置。 （4）边角料 根据建设单位提供的经验数据，加工过程产生的边角料共约为50t/a，收集外卖。 焊渣 本项目焊接过程中焊渣的产生量约为0.5t/a，收集外卖。 （6）不合格品 根据建设单位提供的经验数据，检验过程产生的不合格品约为20t/a，收集外卖。 （7）脱脂废液 本项目脱脂过程中的脱脂液循环使用，约一个月更换一次，脱脂过程中脱脂液约消耗20%，则此过程中产生的脱脂废液约为56t/a，委托有资质单位处理处置。 （8）皮膜废液 本项目磷化过程中的皮膜液循环使用，约半年对池底进行清理一次，每次清底的槽液量约为1t，则此过程中产生的皮膜废液约为2t/a，委托有资质单位处理处置。 （9）硅烷废液 本项目硅烷过程中的硅烷液循环使用，约半年清一次槽底，每次清底的槽液量约为0.8t，则此过程中产生的硅烷废液约为1.6t/a，委托有资质单位处理处置。 （10）防锈废液 本项目防锈过程中的防锈液循环使用，约半年清一次槽底，每次清底的槽液量约为0.8t，则此过程中产生的防锈废液约为1.6t/a，委托有资质单位处理处置。 （11）废活性炭 根据计算，本项目经活性炭吸附的有机废气总共约9.8784t/a。活性炭平均吸附量约0.3kg有机废气/kg活性炭，则废活性炭产生量约42.806t/a，委托有资质单位处置。 （12）污泥 根据建设单位提供的经验数据，清洗废水处理过程产生的污泥约为30t/a，委托有资质单位处置。 （13）除尘灰 项目脉冲、布袋除尘器及移动式焊接烟尘除尘器收尘量约为33.662t/a，其中塑粉、釉料回收再利用，表面清理及焊接除尘灰收集外卖。 （14）废包装桶 项目原料包装桶产生量约1.5t/a，委托有资质单位处理处置。 （15）漆渣 本项目漆渣产生量为18.71t/a，属于危废（HW12），该部分由企业委托有资质单位进行处理。 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别导则》（试行）的固定，判断固体废物的属性，具体见表5-7。 表5-7固体废物属性判断（单位：t/a） 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量 种类判断 固体 废物 副产 品 判定依据 1 生活垃圾 职工生活 固态 纸张、塑料等 24 √ / 《固体废物鉴别导 则》（试行） 2 废油脂 食堂 固态 废油脂 0.07 √ / 3 餐厨垃圾 食堂 固态 食物、废油脂等 7.2 √ / 4 边角料 下料、加工 固态 铁、钢材 50 √ / 5 焊渣 焊接 固态 焊条金属 0.5 √ / 6 不合格品 检验 固态 碳钢、不锈钢 20 √ / 7 脱脂废液 脱脂 液态 脱脂液 56 √ / 8 皮膜废液 磷化 液态 皮膜液 2 √ / 9 硅烷废液 硅化 液态 硅烷 1.6 √ / 10 防锈废液 防锈 液态 防锈液 1.6 √ / 11 废活性炭 废气处理 固态 有机物、炭 42.806 √ / 12 污泥 废水处理 固态 有机物 30 √ / 13 除尘灰 除尘 固态 塑粉、釉料、金属 33.662 √ / 14 废包装桶 原料包装 固态 铁桶/塑料桶、酸等 1.5 √ / 15 漆渣 水帘去渣 固态 漆渣 18.71 √ / ②固体废物分析结果汇总 项目一般固体废物产生情况见表5-8，危险废物产生情况见表5-9。 表5-8建设项目一般固废产生情况 序号 固体 废物 属性 产生 工序 形态 主要成分 废物 编号 废物 类别 产生量（t/a） 处置方式 1 生活 垃圾 生活垃圾 职工 生活 固态 纸张、塑料等 99 其他废物 24 环卫清运 2 废油脂 食堂 固态 废油脂 99 其他废物 0.07 获得许可的单位收集处置 3 餐厨垃圾 食堂 固态 食物、废油脂等 99 其他废物 7.2 4 边角料 一般 固废 下料、加工 固态 金属 82 金属边角料 50 收集外卖 5 不合格品 检验 固态 碳钢、不锈钢 82 金属 20 6 焊渣 焊接 固态 焊丝 99 焊渣 0.5 7 除尘灰 除尘 固态 塑粉、釉料、金属 84 工业粉尘 33.662 回收利用、收集外卖 表5-9 建设项目危险废物产生情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量(t/a) 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 危险特性 污染防治措施 1 脱脂废液 HW17 336-064-17 56 脱脂 液体 碳酸氢钠、水等 碳酸氢钠 T/C 委托资质单位处置 2 皮膜废液 HW17 336-064-17 2 磷化 液体 磷酸、硝酸等 磷酸、硝酸 T/C 3 硅烷废液 HW17 336-064-17 1.6 硅烷 液体 硅烷液 有机硅碳氢化合物 T/C 4 防锈废液 HW17 336-064-17 1.6 防锈 液体 双氧水、亚硝酸钠等 双氧水、亚硝酸钠 T/C 5 废包装桶 HW49 900-041-49 1.5 试剂使用 固体 铁桶/塑料桶、酸等 有机物、酸等 T/In 6 废活性炭 HW49 900-041-49 42.806 废气处理 固体 活性炭 有机物 T/In 7 污泥 HW17 336-064-17 30 废水处理 固体 有机物 有机物 T/C 8 漆渣 HW12 900-252-12 18.71 水帘去渣 固体 漆渣 漆渣 T/C

6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 表面清理 | 粉尘 | 78.12 | 4.5 | 0.78 | 0.00625 | 0.045 | 1#15m排气筒排放至大气环境 |
|  |  | 喷塑 | 粉尘 | 299 | 21.56 | 2.99 | 0.03 | 0.216 | 2#15m排气筒排放至大气环境 |
|  |  | 喷漆 | 漆雾 | 95.3 | 20.8 | 9.53 | 0.289 | 2.08 | 3#15m排气筒排放至大气环境 |
|  |  |  | VOCs | 13.6 | 2.94 | 1.36 | 0.0408 | 0.0294 |  |
|  |  | 烘干 | VOCs | 55.8 | 8.036 | 5.58 | 0.116 | 0.804 | 4#15m排气筒排放至大气环境 |
|  |  | 喷釉 | 粉尘 | 108 | 7.84 | 1.08 | 0.011 | 0.078 | 5#15m排气筒排放至大气环境 |
|  |  | 天然气燃烧废气 | 烟尘 | 1.11 | 0.024 | 1.11 | 0.0033 | 0.024 | 6#15m排气筒排放至大气环境 |
|  |  |  | SO2 | 0.461 | 0.01 | 0.46 | 0.0014 | 0.01 |  |
|  |  |  | NOX | 8.65 | 0.187 | 8.65 | 0.026 | 0.187 |  |
|  |  | 磷化废气 | 硝酸雾 | 8 | 0.31 | 0.44 | 0.0022 | 0.016 | 7#15m排气筒排放至大气环境 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 8 | 0.0144 | 1.2 | 0.0024 | 0.0022 | 楼顶1m高烟囱排出 |
|  | 无组织 | 焊接 | 烟尘 | / | 0.059 | / | 0.0082 | 0.059 | 无组织排放至大气环境 |
|  |  | 表面清理 | 粉尘 | / | 0.5 | / | 0.069 | 0.5 |  |
|  |  | 喷塑 | 粉尘 | / | 0.44 | / | 0.061 | 0.44 |  |
|  |  | 喷漆 | 漆雾 |  | 0.21 | / | 0.029 | 0.21 |  |
|  |  |  | VOCs | / | 0.06 | / | 0.00833 | 0.06 |  |
|  |  | 固化烘干 | VOCs | / | 0.164 | / | 0.022 | 0.164 |  |
|  |  | 喷釉 | 粉尘 | / | 0.16 | / | 0.022 | 0.16 |  |
|  |  | 磷化 | 硝酸雾 | / | 0.078 | / | 0.011 | 0.078 |  |
| 种类 | 类别 | 水量m3/a | 污染物 名称 | 产生浓度mg/l | 产生量 t/a | 排放浓度mg/l | 排放量t/a | 排放 去向 |
| 水污 染物 | 清洗废水 | 12000 | pH | 3-10 | 6-9 | 接管益民污水处理厂 |
|  |  |  | COD | 650 | 7.8 | 244 | 2.928 |  |
|  |  |  | SS | 300 | 3.6 | 80 | 0.96 |  |
|  |  |  | NH3-N | 25 | 0.3 | 8 | 0.096 |  |
|  |  |  | TP | 15 | 0.18 | 8 | 0.096 |  |
|  |  |  | 总锌 | 10 | 0.12 | 3 | 0.036 |  |
|  |  |  | 石油类 | 30 | 0.36 | 10 | 0.12 |  |
|  |  |  | LAS | 20 | 0.24 | 10 | 0.12 |  |
|  | 生活 污水 | 960 | COD | 350 | 0.336 | 350 | 0.336 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.192 | 200 | 0.192 |  |
|  |  |  | NH3-N | 25 | 0.024 | 25 | 0.024 |  |
|  |  |  | TP | 3 | 0.00288 | 3 | 0.00288 |  |
|  | 食堂 废水 | 96 | COD | 350 | 0.0336 | 350 | 0.0336 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.0192 | 200 | 0.0192 |  |
|  |  |  | NH3-N | 25 | 0.0024 | 25 | 0.0024 |  |
|  |  |  | TP | 3 | 0.00029 | 3 | 0.00029 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 200 | 0.0192 | 50 | 0.0048 |  |
|  | 水帘系统清洗废水 | 60.9 | COD | 2000 | 0.12 | 244 | 0.0148 |  |
|  |  |  | SS | 1000 | 0.06 | 80 | 0.0048 |  |
|  |  |  | NH3-N | 300 | 0.018 | 8 | 0.00048 |  |
| 电离和 电磁辐射 | 无 |
| 种类 | 类别 | 名称 | 产生量 t/a | 处理处置 量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
| 漆渣固体 废物 | 一般 固废 | 生活 垃圾 | 24 | 24 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  |  | 废油脂 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 获得许可的单位处置 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |
|  |  | 边角料 | 50 | 50 | 0 | 0 | 收集外卖 |
|  |  | 不合格品 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
|  |  | 焊渣 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 除尘灰 | 33.662 | 33.662 | 0 | 0 | 回收利用、收集外卖 |
|  | 危险 废物 | 脱脂废液 | 56 | 56 | 0 | 0 | 委托资质单位处置 |
|  |  | 皮膜废液 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  |  | 硅烷废液 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 |  |
|  |  | 防锈废液 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废包装桶 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 废活性炭 | 42.806 | 42.806 | 0 | 0 |  |
|  |  | 漆渣 | 18.71 | 18.71 | 0 | 0 |  |
|  |  | 污泥 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| 噪声 污染 | 建设项目主要噪声源为冲床、钻床、铣床等设备，单台噪声值约为80~90dB（A）。设备产生的噪声经过墙体隔声、减振、距离衰减后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页） | 无 |

7环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 图7-1 施工期工艺流程图 1、施工期大气环境影响分析 拟建项目施工期间需要运输、装卸并筛选建筑材料，车辆的流量大大增加，同时进行挖掘地基、打桩、砌墙、铺设墙面、管网土方开挖回填等各种施工作业，这些都将产生地面扬尘和废气排放，施工现场近地面空气中的悬浮颗粒物的浓度将比平时高出几倍或几十倍，因而将大大超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表6-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 表7-1施工场地洒水抑尘试验结果单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 因此必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要对策有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房，必须用封闭车辆运输。 另外，车辆的增加及施工机械运行过程中都将产生尾气排放，使附近空气中CO、TSP 及NOX浓度有所增加，这种排放属于面源排放，由于排放浓度较低，对大气环境的影响范围较小，局限在施工现场周围邻近区域。 2、施工期地表水环境影响分析 施工期间水污染物主要有施工人员的生活污水、施工机械车辆冲洗水、混凝土搅拌和冲洗砂等产生的冲洗水，主要污染物为SS、COD、石油类。施工期间，在排污管网工程不健全的情况下，尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工现场建造集水池、沉砂池、化粪池、排水沟等水处理构筑物，对施工废水应分类收集，按其不同的性质作相应的处理后循环利用或排放。具体措施如下： （1）对工地清洗弃水等应收集起来，建临时沉淀池，经沉淀后二次使用，处理工艺流程如下图7-2所示。 根据施工期流动性较大的特点，沉淀池和集水池可采用钢结构，以便于移动。 （2）对施工人员产生的生活污水应建临时化粪池，经处理后排放，处理工艺见下图7-3所示。 （3）对于施工车辆和设备，必须严格管理，防止发生漏油等污染事故，特别是在基坑开挖阶段，要防止污染物滞留在基坑底部。 对新建项目施工期产生的废水经上述处理后通过市政污水管道排入湖西污水处理厂，对周围地表水和地下水环境影响较小。 3、施工期噪声污染影响分析 施工期间，各种施工机械都将产生不同程度的噪声污染，对周围环境造成一定的影响，主要噪声源为推土机、搅拌机、电焊机、载重车辆、气锤打桩机等。其中像打桩机，峰值噪声可高达110dB(A)，但这些噪声在空间传播过程中自然衰减较快，因此对周围区域的影响不大，但按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，打桩机一类噪声峰值强度最大的施工机械，夜间应禁止工作，以避免对周围的影响。施工期间主要机械设备噪声值见表7-2。 表7-2施工机械设备噪声值 序号 声源 声源强度[dB(A)] 1 打桩机 80-110 2 挖土机 78-90 3 推土机 75-85 4 混凝土输送泵 80-90 5 电锯 80-90 6 电焊机 80-85 7 电钻 75-90 8 载重汽车 65-75 本项目施工期间，白天进行打桩作业和夜间施工期间噪声将会对项目区周围居民造成一定影响，但本项目施工周期较短，随着施工期的结束此影响将不复存在。为了减轻本建设项目施工期噪声的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业； （2）如需夜间施工，应得到当地环保行政主管部门的批准； （3）施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点； （4）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； （5）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 4、施工期固废污染影响分析 施工期间的固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。应由专门人员收集，交由环卫部门统一处理。建筑废料应实行分类堆放，对于可回收的建筑废料，如破损工具等应予以回收处理。 运营期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 （1）项目废水排放情况 建设项目实行雨污分流、清污分流。雨水经收集后进入区域市政雨水管网，清洗废水和水帘喷淋置换废水及喷枪清洗废水12060.9t/a经自建的污水处理设施处理、食堂废水96t/a经隔油池处理后与生活污水960t/a经化粪池处理，废水达标接管进入益民污水处理厂，尾水达标后经通甲河最终排入长江。 污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 （2）项目厂内污水处理站情况 项目清洗废水和水帘喷淋置换废水及喷枪清洗废水12060.9t/a，经自建污水处理设施处理后，接管益民污水处理厂，尾水达标后经通甲河最终排入长江。废水预处理设施工艺如下： 图7-1 厂内污水处理设施工艺流程图 ①前处理清洗废水经污水泵抽至废水调节池进行处理，为后续处理构筑物创造稳定运行的进水水质条件，降低对处理系统的冲击负荷； ②调节池中的废水经提升泵抽入混凝反应池中，通过投加氢氧化钠将PH调整到11-12，然后投加PAM、氯化钙和助凝剂聚丙烯酰胺（PAM）进行混凝沉淀，将废水中大部分污染物沉淀下来； ③絮凝池中反应生产的大颗粒沉淀物，比重大于水，在沉淀池中通过重力差别得以去除废水中的污染物； ④沉淀后的废水进入中和池，投加硫酸调节PH至6-9，然后进入中间水池； ⑤中间水池的水进入石英砂过滤器及活性炭过滤器，进一步进行过滤及吸附处理，将没有沉降的悬浮物过滤拦截，确保出水SS达标。同时通过活性炭对废水中的有机物进行再次吸附降低； ⑥经石英砂过滤器及活性炭过滤器处理后的废水流入排放水池，达标排放； ⑦沉淀池沉淀后的污泥由污泥泵打入污泥浓缩池，对污泥进行浓缩，降低污泥压滤系统的处理符合，污泥经压滤机脱水压滤后装车外运。 本项目生产废水处理设施设计处理能力约为50t/d，各构筑物对废水中各污染物的处理能力见表7-1： 表 7-1 废水构筑物参数情况表 序号 单元名称 数量 构筑物、设计参数 1 废水调节池 1座 池体尺寸：6m×3m×2.5m 有效容积：40m3 结构：PC、全地下室 2 混凝池 1座 池体尺寸：0.95m×0.95m×3m 有效容积：2.5m3 结构：PC、半地下式 3 絮凝池 1座 池体尺寸：0.95m×0.95m×3m 有效容积：2.5m3 结构：PC、半地下式 4 沉淀池 1座 池体尺寸：2m×2m×3m 有效容积：10m3 结构：PC、半地下式 5 中和池 1座 池体尺寸：0.95m×0.95m×3m 有效容积：2.5m3 结构：PC、半地下式 6 石英砂过滤器、活性炭过滤器 各1座 / 表7-2 生产废水处理及排放情况 项目 PH COD SS TP NH3-N 总Zn 石油类 LAS 进水浓度（mg/L） 3～10 656.8 303.5 14.9 24.8 9.9 29.8 19.9 排放浓度（mg/L） 6～9 244 80 8 8 3 10 10 去除率（%） -- 62.8 73.6 46.3 67.7 70 66.7 50 接管标准（mg/L） 6～9 500 400 8 45 5 15 20 由上表可知，本项目前处理工段产生的清洗废水经厂内废水处理设施处理后，能够达到益民污水处理厂接管要求，可排入益民污水处理厂集中处理。 益民污水处理厂概况 益民污水处理厂迁扩建工程采用预处理（细格栅+曝气沉沙池+初沉池）+二级生物处理（A2O）+深度处理（高效沉淀池+滤布滤池）组合式处理工艺。 根据《南通市通州区益民水处理有限公司污水处理厂迁扩建项目环境影响报告书》，该工程出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。尾水排放至川港河，在川港河、南横河和金乐中心竖河经水生生物氧化塘处理技术净化后要求后排入通甲河，最终进入长江。 （3）接管可行性分析 益民污水处理厂搬迁扩建地址位于南通高新区文学路南、新江海河东、希望大道西、文鼎路北，于2014年1月6号取得南通市环保局批复（通政环[2014]010 号），服务范围包括高新区及通州城区的生产和生活污水。2015年12月建成并投入使用。根据《南通市通州区益民水处理有限公司污水处理厂迁扩建项目》环评及批复，益民污水处理厂迁扩建项目的近期设计规模为4.8万 m3/d（2015 年），除去现有污水处理厂已接纳水量外，尚有约0.8万m3/d 的处理余量。本项目的废水主要是生活污水，产生量为3.2m3/d，废水水质简单，经预处理后能够达到该污水处理厂接管控制标，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。目前项目所在地污水管网已铺设到位，因此，本项目接管益民污水处理厂可行，对地表水环境的影响较小。 2、废气产生及排放情况 本项目废气主要为焊接烟尘、表面清理粉尘、喷塑粉尘、喷塑固化产生的有机废气、喷釉粉尘、燃料废气、磷化废气及食堂油烟。 （1）焊接烟尘 焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放，焊接烟尘净化器处理效率约90%，尾气满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 ②表面清理粉尘 表面清理粉尘经过布袋除尘器处理，除尘效率可达99%，尾气通过15m高排气筒1#排放，满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 ③喷塑粉尘 喷塑粉尘经过脉冲+布袋除尘器处理，除尘效率可达99%，尾气通过15m高排气筒2#排放。粉尘满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 ④喷漆漆雾 喷漆漆雾经过水帘喷淋装置处理，去除效率可达90%，尾气通过15m高排气筒3#排放。粉尘满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中染料尘排放标准要求。 ⑤喷漆有机废气 喷漆有机废气经二级活性炭吸附装置处理后尾气通过15m高排气筒3#排放。VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”浓度限值要求。 ⑥固化废气VOCs 固化废气VOCs 经收集后采用活性炭吸附处理，去除效率为90%，尾气由15m高4#排气筒排放，VOCs满足参考的天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5标准要求。 ⑦喷釉粉尘 喷釉料粉尘经过脉冲+布袋除尘器处理，除尘效率可达99%，尾气通过15m高排气筒5#排放。粉尘满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 ⑥燃料废气 生产过程中加热工段均以天然气为燃料，天然气属清洁能源，尾气通过15m高排气筒6#直接排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准。 ⑦磷化废气 磷化过程中产生的硝酸雾经喷淋处理后，处理率为95%，尾气通过15m高排气筒7#排放。硝酸雾满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算要求。 ⑧食堂油烟 食堂油烟采用油烟净化器处理，净化效率按85％计，油烟排放量为0.0022t/a，浓度为1.2mg/m3，由专用油烟管道从楼顶排出。满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)的小型标准：排放油烟≤2.0mg/m3，油烟净化设施最低去除效率≥60%要求，对周围环境影响较小。 图7-3 废气收集治理走向流程图 脉冲除尘的原理： 脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。 布袋除尘的原理： 除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。 粉尘进入布袋除尘器内部，气流扩散后，均匀分布在布袋除尘器内部整个进气通道内，使气流流速大大降低，大多数粉尘沉降在灰斗中，经过初级除尘分离后的废气经过气体导流均布板，均匀分布到各个袋室的整个区域，整个气流组织分布相当均匀，且气体流速控制在合理的范围之内，这个过程实现了粉尘的二次沉降。经过二次粉尘沉降后废气的含尘量大大降低，在除尘器内部的负压作用下均匀缓慢穿过滤袋，粉尘被滤袋捕集，并在滤袋表面形成尘饼。布袋除尘的除尘效率可达99%以上。 活性炭吸附处理： 吸附剂是能有效地从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。吸附剂一般有以下特点：大的比表面、适宜的孔结构及表面结构；对吸附质有强烈的吸附能力；一般不与吸附质和介质发生化学反应；制造方便，容易再生；有良好的机械强度等，气体吸附分离成功与否，极大程度上依赖于吸附剂的性能，因此选择吸附剂是确定吸附操作的首要问题。活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部空隙结构发达、比表面积大(1g活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800—1500m2)，吸附能力强的一类微晶质碳素材料。能有效吸附有机废气。查询相关资料，活性炭的吸附效率可达90%以上，本环评以90%计。 废气处理工艺采用煤质类蜂窝状活性炭作为吸附剂，蜂窝状活性炭吸附能力强、风速阻力小，碘吸附值≥950mg/g，比表面积≥950m2/g。此活性炭在结构上属于微晶碳，不规则排列，在交叉连接之间有细孔，是一种多孔碳，这种活性炭不仅有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触。 移动式焊接烟尘净化器原理： 焊接烟尘废气被风机负压吸入净化机，大颗粒飘尘被均流板和初滤网过滤而沉积下来；进入净化装置的微小级烟雾废气在装置内部被过滤，最后排出干净气体。最高净化率可达到90%以上。净化器主体下方带有轮子，能在厂房内自由移动。适用于机械加工厂等净化焊接作业的烟尘，吸入的焊接烟尘净化后可直接在室内排放，在冬季有助于保持室温，便于作业。 喷淋塔原理： 酸雾废气由风机负压吸入风管引入喷淋塔，经过填料层，废气与吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。 水帘喷淋系统工作原理： 工件通过悬挂输送机送入喷漆车间，采用静电喷涂枪对工件进行全方面喷涂。水帘喷房漆雾处理区内设有水帘板，且其底部设有水箱，水箱与水帘板之间形成气流通道，漆雾处理区顶部设有排风口，所述排风口接高压风机。水帘板上方接一水槽，水槽上方设有气水分离装置，水帘板和气水分离装置后方形成一狭窄空间，该狭窄空间与前述气流通道连通。首先利用高压风机将水雾抽出，经气水分离装置将水雾和小水滴与空气分离，并落入水槽，从而形成水帘，无需水泵及管道，结构简单，便于维护。飞散的过喷漆雾随气流吸引至水帘净化，再经喷淋净化后，经气水分离装置，将净化后的气体排出室外。由水帘捕捉到的漆雾随水流泻入循环沉淀池（水帘喷房配套循环沉淀池设计参数20m3），经水泵抽吸过滤，水性漆残渣浮于水面。然后将水性漆凝聚剂加入水池内，水性漆残渣即行凝聚成疏松团块，沉淀在池底定期收集处理，保持水质清洁，从而完成漆雾净化目的；循环沉淀池上清水重复循环利用，每季度对部分无法重复利用的浓缩水性漆废水进行更新。 油烟净化器原理： 油烟由风机吸入静电油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内的空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。 表7-3 建设项目有组织废气源强一览表 编号 污染源 污染物 名称 排气量 (m3/h) 高度 (m) 内径 (m) 烟气温度 (℃) 评价因子 源强（kg/h） 1 1#排气筒 粉尘 8000 15 0.6 25 0.00625 2 2#排气筒 粉尘 10000 15 0.6 25 0.03 3 3#排气筒 漆雾 30000 15 0.6 25 0.289 VOCs 0.0408 4 4#排气筒 VOCs 20000 15 0.6 25 0.116 5 5#排气筒 粉尘 10000 15 0.6 25 0.011 6 6#排气筒 烟尘 3000 15 0.6 25 0.0033 SO2 0.0014 NOX 0.026 7 7#排气筒 硝酸雾 5000 15 0.6 25 0.0022 表7-4 建设项目无组织废气源强一览表 序号 面源名称 工序 污染物名称 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 排放源面积 (长m *宽m) 面源有效 高度（m） 1 1#车间 焊接 烟尘 0.0082 0.059 130*100 8 2 表面清理 粉尘 0.069 0.5 3 喷漆 漆雾 0.029 0.21 4 喷漆 VOCs 0.00833 0.06 5 2#车间 喷塑 粉尘 0.061 0.44 130*92.3 8 6 固化 VOCs 0.022 0.164 7 喷釉线 粉尘 0.022 0.16 8 磷化废气 硝酸雾 0.011 0.078 无组织废气通过加强车间通风、加大厂区绿化覆盖面积来进一步降低对大气环境的影响。 环境空气影响评价工作等级确定 根据前文分析，建设项目营运期废气主要为项目建成后主要大气污染物为表面清理粉尘、喷塑粉尘、喷漆漆雾及VOCs、固化VOCs、喷釉粉尘、磷化废气及食堂油烟等。 使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式ARESCREEN，对本项目有组织和无组织源强进行估算预测，估算模型参数表见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 1241600 最高环境温度/℃ 40 最低环境温度/℃ -18 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 □是 □√否 地形数据分辨率/m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/km 岸线方向/° 采用AERSCREEN计算评价等级时，对于有多个污染源的可取污染物等标排放量P0最大的污染源坐标作为各污染源位置。污染物等标排放量P0计算如下： P0=Q/C0×1012 式中：P0—污染物等标排放量，m3/a； Q—污染源排放污染物的年排放量，t/a； C0—污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3，选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的以及浓度限值，对该标准中未包含的污染物可查找导则附录D，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按照2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。 （1）点源等标排放量计算 本项目共设置7个排气筒，分别计算各排气筒相关污染物等标排放量，见下表7-4。 表7-4本项目点源等标排放量计算结果 排气筒编号 污染物类别 年排放量（单位：t/a） 空气质量标准（ μg/m3） 等标排放量（单位：m3/a） 1# 粉尘 0.045 450 1.0×108 2# 粉尘 0.216 450 4.8×108 3# 漆雾 2.08 450 4.6×109 VOCs 0.294 1200 2.45×108 4# VOCs 0.804 1200 6.7×108 5# 粉尘 0.078 450 1.7×108 6# 烟尘 0.024 450 5.3×107 SO2 0.01 500 2.0×107 NOX 0.187 250 7.5×108 7# 硝酸雾 0.016 400 1.0×108 从上表2.3-2可以看出，本项目等标排放量最大的点源为3#排气筒颗粒物排放。 （2）面源等标排放量计算 本项目共有2个污染面源，分别是1#车间和2#车间，分别计算各面源相关污染物等标排放量，见下表7-5。 表7-5本项目面源等标排放量计算结果 面源 污染物类别 年排放量（单位：t/a） 空气质量标准（μg /m3） 等标排放量（单位：m3/a） 1#车间 颗粒物 0.769 450 1.7×109 VOCs 0.06 1200 5.0×105 2#车间 颗粒物 0.6 450 1.3×109 VOCs 0.164 1200 1.4×108 硝酸雾 0.078 400 2.0×108 从上表2.3-3可以看出，本项目等标排放量最大的面源污染物为1#车间颗粒物。 根据计算结果，分别以3#排气筒颗粒物点源排放和1#车间颗粒物面源排放预测下风向浓度来确定本项目大气环境评价等级。 表7-6大气污染物占标率计算结果一览表（1） 下风向距离/m 3#排气筒（颗粒物） 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 1 0.5947E-08 0.00 25 6.797 1.51 50 21.01 4.67 100 13.60 3.02 200 8.515 1.89 300 5.891 1.31 400 4.281 0.95 500 3.275 0.73 600 2.607 0.58 700 2.139 0.48 800 1.798 0.40 900 1.539 0.34 1000 1.338 0.30 1100 1.177 0.26 1200 1.047 0.23 1500 0.7738 0.17 2000 0.5217 0.12 2500 0.3833 0.09 下风向最大质量浓度及占标率/% 23.39 5.20 D10%最远距离/m 41 表7-6大气污染物占标率计算结果一览表（2） 下风向距离/m 1#车间（颗粒物） 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 1 25.09 5.58 25 31.11 6.91 50 35.66 7.92 100 29.62 6.58 200 11.26 2.50 300 6.503 1.45 400 4.404 0.98 500 3.252 0.72 600 2.538 0.56 700 2.058 0.46 800 1.715 0.38 900 1.461 0.32 1000 1.266 0.28 1100 1.112 0.25 1200 0.9882 0.22 1500 0.7283 0.16 2000 0.4940 0.11 2500 0.3666 0.08 下风向最大质量浓度及占标率/% 38.62 8.58 D10%最远距离/m 75 由上表可见，建设项目无组织污染源大气污染物最大占标率为8.58%（<10%），根据导则判定标准，本项目大气评价等级为二级。 污染物排放量核算： 本项目大气污染物排放量核算见表7-2、7-3、7-4。 表7-2本项目大气污染物有组织排放量核算结果一览表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（μg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 / / / / / / 主要排放口合计 SO2 / NOx / 颗粒物 / 一般排放口 1 1# 粉尘 0.78 0.00625 0.045 2 2# 粉尘 2.99 0.03 0.216 3 3# 漆雾 9.53 0.289 2.08 VOCs 1.36 0.0408 0.294 4 4# VOCs 5.58 0.116 0.804 5 5# 粉尘 1.08 0.011 0.078 6 6# 烟尘 1.11 0.0033 0.024 SO2 0.46 0.0014 0.01 NOX 8.65 0.026 0.187 7 7# 硝酸雾 0.44 0.0022 0.016 一般排放口合计 粉尘/烟尘/漆雾 2.443 VOCs 1.098 SO2 0.01 NOX 0.187 硝酸雾 0.016 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 2.443 VOCs 1.098 SO2 0.01 NOX 0.187 硝酸雾 0.016 表7-3本项目大气污染物无组织排放量核算结果一览表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m3） 1 生产车间1 焊接 粉尘 车间强制通风，加速扩散。 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 1000 0.059 2 表面清理 粉尘 1000 0.5 3 喷漆 漆雾 肉眼不可见 0.06 4 喷漆 VOCs 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）） 2000 0.164 5 生产车间2 固化 VOCs 2000 0.164 6 喷粉 粉尘 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 1000 0.44 7 喷釉线 粉尘 肉眼不可见 0.16 8 磷化废气 硝酸雾 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算 / 0.078 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 1.369 硝酸雾 0.078 VOCs 0.224 表7-4本项目大气污染物排放量核算结果一览表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 3.812 2 VOCs 1.332 3 硝酸雾 0.094 4 SO2 0.01 5 NOX 0.187 3、噪声环境影响分析 建设项目主要噪声源为冲床等设备，其噪声源强约80~85dB(A)。建设单位对主要噪声源采取消声、减振等降噪措施。通过在设备安装时加装防振垫，合理布置高噪声设备位置，尽可能远离厂界，同时加强厂区的绿化，在厂界种植乔木等高树冠常青树种，以起到隔声降噪作用。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg )计算公式： 式中：Leqg -建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi -i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T -预测计算的时间段，s； ti -i 声源在T 时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中： Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb-预测点的背景值，dB(A)。 点源在预测点的A声级LA(r)： 点声源的几何发散衰减： LA(r)=LAW -20lgr-8 室外点声源在预测点的倍频带声压级： LP(r)=LP(r0) –A A=Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc 点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg(r/r0) 地面效应衰减（ Agr）： 空气吸收引起的衰减（ Aatm）： Aatm=α(r-r0)/1000 屏障引起的衰减（Abar）： 各声源在预测点产生的声级的合成： 声级叠加： 建设项目主要噪声源及其距各预测点的距离见表7-5。经过对噪设备设置减振垫、隔声、消音等降噪措施，考虑噪声在传播途径上产生衰减。噪声设备对预测点造成的影响情况表7-5。 表7-5 建设项目设备噪声影响预测结果表 序号 设备名称 数量 (台/套) 单台噪声dB(A) 降噪 效果 离厂界最近距离m 东 南 西 北 1 攻丝机 1 80 -25 250 90 170 45 2 钻床 3 85 -25 240 100 180 40 3 钻攻两用机 3 85 -25 240 100 190 55 4 数控冲床 1 85 -25 260 90 180 50 5 铣床 5 85 -25 240 80 170 35 6 普冲 16 85 -25 250 80 190 40 7 空压机 1 90 -25 230 90 170 40 8 折弯机 6 80 -25 240 90 180 50 9 切割机 1 85 -25 240 80 190 55 10 抛光机 1 85 -25 260 100 180 50 11 卷板机 1 80 -25 250 100 180 35 12 风机 8 85 -25 260 100 170 35 表7-6 与背景值叠加后各预测点噪声预测结果表（单位：dB(A)） 预测点 贡献值 评价 昼间 夜间 1 东厂界 57.30 46.72 达标 2 南厂界 55.38 49.69 达标 3 西厂界 57.80 47.63 达标 4 北厂界 57.40 49.02 达标 建设项目昼间及夜间生产设备产生的噪声经墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求，因此，建设项目对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 建设项目产生的固废主要为生活垃圾、废油脂、餐厨垃圾、边角料、焊渣、不合格品、脱脂废液、皮膜废液、硅烷废液、防锈废液、废活性炭、污泥、除尘灰、废包装桶、漆渣。生活垃圾按由环卫部门清运；废油脂、餐厨垃圾由获得许可的单位收集处置；边角料、焊渣、不合格品收集外卖。除尘灰回收利用和收集外卖，脱脂废液、皮膜废液、硅烷废液、防锈废液、废活性炭、污泥、废包装桶、漆渣委托有资质单位处置。 （1）一般工业固废暂存设施的设计要求 建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置 场周边应设置导流渠。 ④应设置渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 项目一般工业固废产生量为111.432t/a，设100m2一般固废暂存间，项目工业固废暂存于此处， 厂区生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废堆场。一般工业固废平均转运周期为一个月，则暂存期内全厂一般工业固废中量最多为9.286t，因此现有工程设置的100m2一般工业固废堆场可以满足项目完成后全厂一般工业固废贮存的要求。 （3）危险废物管理要求 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关 危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。① 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ② 危险废物贮存容器要求应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过 70mm 并有放气孔的桶中。③危险废物贮存设施的设计要求危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≦10 -7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。④公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、 交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 （4）危险废物贮存场所环境影响分析 ①危废暂存间选址可行性分析 项目建设一座建筑面积为 80m2的危废暂存间，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废仓库在2#车间隔断，危废仓库的选址合理。本项目消耗的新活性炭为32.928t/a，新活性炭密度约为0.5g/cm3,则本项目每个月产生的废活性炭所占用的体积为5.488m3，危废间废活性炭堆砌高度约为1m，危废总占用面积为5.488m3。漆渣以及各类废液和污泥的产生量为 111.41t/a，用100kg 塑料桶进行盛装，贮存周期为1个月，按照单层暂存方式放置，100kg 塑料桶占地面积为 0.5m2，漆渣、水帘系统废液和喷枪清洗废液暂存面积46m2。项目危废暂存面积总计约为52m2，本项目新建危废仓库为80m2，可满足存放要求。 ②危废暂存间建设可行性分析 项目建设过程中设置一座80m2危废暂存间，项目危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设，具有防火、防风、防雨、防腐蚀、防渗漏性能，并设置警示标志，由专人负责看管，危险废物暂存间设置于厂房内，便于生产过程中产生的危险废物就近暂存。故危废暂存间建设可行。 防渗措施 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对土壤、地下水的污染。本项目可能对土壤、地下水造成污染途径的主要有原料库、生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，拟建项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 a源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的沉淀池定期进行检查，防止在污水处理的过程中有太多的污水泄漏。 b末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见附图表7-15。 表7-15 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号 防治 分区 分区位置 防渗要求 1 重点污染防治区 危废暂存场所 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。 2 污水输送、收集管道、污水处理站 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 3 表面处理区、液体原料仓库 地基垫层可采用450mm的混垫层，并按照水压计算设计地面防渗层，可采用抗渗标号为S30的钢筋混凝土结构，厚度为300mm，底面和池壁壁面铺设HDPE(高密度聚乙烯)，采用该措施后，其渗透系数不大于1.0×10-13cm/s 4 一般污染防治区 一般固废暂存场所 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 6 生产车间 7 简单防渗区 办公 一般地面硬化 ③危险废物环境影响分析 项目运营期产生的危险废物主要为废活性炭、各类废液及污泥，危废产生后通过收集由专用的塑料桶贮存于厂区的危废间。危险废物委托有资质单位定期处理，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。 同时，本项目产生的危险废物用塑料桶密封贮存于符合危废暂存要求的危废库中，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 （5）运输过程环境影响分析 本项目危险废物采用塑料桶密封贮存和运输，当发生散落时，可能情况有：①塑料桶整个掉落，但未破损，员工发现后，及时返回将桶放回车上，由于塑料桶未破损， 没有废物泄漏出来，对厂内环境基本无影响；②塑料桶整个掉落，但桶由于重力作用，掉落在地上，导致塑料桶破损，废液掉落在地上，基本不产生粉尘和泄露，员工发现后，及时采用清扫等措施，将其收集后包装，对周边环境影响较小。因此本项目的危废在厂内运输过程中对周边环境影响较小。 表7-8 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所 危废名称 危废类别 代码 位置 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废间 脱脂废液 HW17 336-064-17 厂区内 80m2 封盖贮存 50t/次 1个月/次 2 皮膜废液 HW17 336-064-17 封盖贮存 1个月/次 3 硅烷废液 HW17 336-064-17 封盖贮存 1个月/次 4 防锈废液 HW17 336-064-17 封盖贮存 1个月/次 5 废包装桶 HW49 900-041-49 堆置覆膜 1个月/次 6 废活性炭 HW49 900-041-49 封盖贮存 1个月/次 7 污泥 HW17 336-064-17 封盖贮存 1个月/次 8 漆渣 HW12 900-252-12 封盖贮存 1个月/次 （6）固废处置环境影响分析 本项目产生的废活性炭委托资质单位进行处理，本次环评建议项目危险废物可委托南通升达废料处理有限公司处置（危废处置编号JS0600OOI543-1），该公司位于南通市经济开发区通盛大道188号创业外包大楼A座311-C室，位于项目所在地附近，并同时具有HW12、HW17和HW49处理资质。项目产生的危险废物处置后对项目周边环境影响较小。本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场 污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、危险废物执行《危险废物贮存污染 控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，对周围环境影响较小。 7、项目“三同时”验收一览表 表7-9 三同时验收一览表 项目 名称 不锈钢制品、碳钢制品的研发、生产项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 验收标准 完成 时间 废水 生活污水、食堂废水 COD SS NH3-N TP 动植物油 隔油池2m3 化粪池20m3 预处理 达标 6 经预处理满足污水处 理厂接管标准要求 与建设项目主体工 程同时设计、同时施工、同 时投产使用 清洗废水、水帘系统置换水 pH、COD、SS、氨氮、总磷、动植物油、总Zn、石油类、LAS 污水处理设施处理能力50m3/d 满足要求 30 经预处理满足污水处 理厂接管标准要求 废气 焊接 烟尘 移动式焊接烟尘除尘器 达标排放 5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表面清理 粉尘 布袋除尘+15m1#排气筒 达标排放 10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 喷塑 粉尘 脉冲+布袋除尘+15m2#排气筒 达标排放 14 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 喷漆 漆雾、VOCs 水帘系统+二级活性炭+15m3#排气筒 达标排放 30 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12/524-2014 固化 VOCs 二级活性炭吸附+15m4#排气筒 达标排放 12 参考天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12/524-2014） 喷釉 粉尘 脉冲+布袋除尘+15m5#排气筒 达标排放 14 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 天然气燃烧 NOX、SO2、烟尘 15m6#排气筒 达标排放 2 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 磷化废气 硝酸雾 喷淋+15m7#排气筒 达标排放 10 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91） 食堂 油烟 油烟净化器处理 达标排放 1 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 噪声 冲床、钻床、铣床等 - 隔声、减振、距离衰减措施 达标 排放 10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准 固废 生活 生活垃圾 环卫清运 安全暂存、有效处置 18 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单、 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 废油脂 获得许可的单位处置 餐厨垃圾 生产 边角料 收集外卖 焊渣 不合格品 除尘灰 回收利用、收集外卖 脱脂废液 委托资质单位处置 收集外卖 皮膜废液 硅烷废液 防锈废液 废包装桶 废活性炭 漆渣 污泥 绿化 — 5300m2 8 — 环境管理 （机构、监测能力等） 专职管理人员 — — — 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 雨污分流、清污分流 符合环保 要求 — 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》 “以新带老”措施 — — — 总量平衡具体方案 废水污染物在益民污水处理厂总量中管理；大气污染物在通州区范围内平衡；固废排放量为零，不申请总量。 区域解决问题 — — — 环保投资合计 170 —

8项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 表面清理 | 粉尘 | 布袋除尘+15m1#排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 喷塑 | 粉尘 | 脉冲+布袋除尘+15m2#排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 喷漆 | 漆雾 | 水帘喷淋系统+二级活性炭装置+15m3#排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | VOCs |  | 参考执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12/524-2014） |
|  | 固化 | VOCs | 二级活性炭吸附+15m4#排气筒 | 参考执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12/524-2014） |
|  | 喷釉 | VOCs | 脉冲+布袋除尘+15m5#排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 天然气燃烧 | NOX、SO2、烟尘 | 15m6#排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 焊接 | 烟尘 | 移动式焊接烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 磷化 | 硝酸雾 | 喷淋塔+15m7#排气筒 | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91） |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) |
| 水污染物 | 生活污水、食堂废水 | COD、SS、 NH3-N、TP、 动植物油 | 隔油池2m3 化粪池20m3 | 经预处理满足污水处 理厂接管标准要求 |
|  | 清洗废水、水帘系统置换水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、动植物油、总Zn、石油类、LAS | 污水处理设施处理能力50m3/d | 经预处理满足污水处 理厂接管标准要求 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固废 | 一般固废 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置 不产生二次污染 |
|  |  | 废油脂 | 获得许可的单位收集处置 |  |
|  |  | 餐厨垃圾 |  |  |
|  |  | 边角料 | 收集外卖 |  |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 除尘灰 | 回收利用，收集外卖 |  |
|  | 危险废物 | 脱脂废液 | 委托资质单位处置 |  |
|  |  | 皮膜废液 |  |  |
|  |  | 硅烷废液 |  |  |
|  |  | 防锈废液 |  |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声源为冲床、钻床、铣床等。设备产生的噪声经过墙体隔声、减振、距离衰减后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类、4类标准要求。 |
| 其他 | — |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

9环境管理和环境监测

1、环境管理 （一）环境管理机构设置 为了本工程在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析，了解工程对环境的影响状况，江苏蓝博万金属制品有限公司应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作，编入一名技术人员参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 （二）环境管理制度 （1）贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行。 （2）执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 （3）环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 （4）建立企业环保档案：企业应对废水处理装置等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 企业制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目运营期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，也才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。 2、监测计划 环境监测是环境管理不可缺少的组成部分，通过监测掌握生产装置污染物排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等情况提供依据。 （1）环境监测机构的设置及职责 环境监测计划应有明确的执行实施机构，以便承担建设项目的日常监督监测工作。建议建设单位对专职环保人员进行必要的环境监测和管理工作的培训，以胜任日常的环境监测和管理工作。因厂区不具备污染物样品实验室分析设备及条件，监测任务可委托有资质单位进行。 职责： ①建立严格可行的环境监测计划及质量保证制度； ②定期检查各车间设施运行情况，防止污染事故发生； ③对全厂的废水、废气、噪声污染源进行监测，并对监测数据进行综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，为决策部门提供污染防治的依据； ④建立严格可行的监测质量保证制度，建立健全污染源档案。 （2）环境监测计划 针对项目所排污染物情况，制定详细监测计划见9-1。 表9-1环境监测计划安排一览表 时段 类型 监测位置 监测项目 频次 备注 运行期间 废气 1#排气口 颗粒物 每年一次 委托有资质监测 2#排气口 颗粒物 每年一次 3#排气口 颗粒物、VOCs 每年一次 4#排气口 VOCs 每年一次 5#排气口 颗粒物 每年一次 6#排气口 SO2、NOx、颗粒物 每年一次 7#排气口 硝酸雾 每年一次 厂界下风向 颗粒物、VOCs、SO2、NOx、硝酸雾 每年一次 废水 污水排口 COD、NH3-N、TP、SS 每年一次 噪声 厂界 Leq(A) 每年一次 3、排污口规范化整治 根据苏环控[1997]122号《关于印发<江苏省排污口设置及规范化整治管理办法>的通知》，污（废）水排放口、废气排气筒、噪声污染源和固体废物贮存（处置）场所须规范化设置，企业应做到。 ①建立排污口档案 内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量纪录；排放去向、维护和更新纪录。 ②厂区车间、厂区总排口、固体废物贮存场所均应分别统一编号，设立标志牌，标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-1998-5）的规定统一定点监制。

10结论与建议

一、结论： 1、项目概况 江苏蓝博万金属制品有限公司拟投资5040万美元在南通市高新技术开发区朝霞路888号，租用南通市通州区高新区总公司（政府所有）所在地块，建设不锈钢制品、碳钢制品的研发、生产项目。项目建成达产后，年产碳钢制品和不锈钢制品100万台。 2、政策相符性分析 本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》（国家发展改革委第4号令，2017年7月28日）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日）中的淘汰和限制类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》中限制类和淘汰类项目(苏政办发[2015]118号)，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的建设项目，不属于《南通市工业结构调整指导目录(2007年本)》中的淘汰类和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 综上，本项目符合国家和地方产业政策。 3、选址及用地规划相符性 本项目位于江苏省南通市高新技术开发区朝霞路888号，项目用地为工业用地，本项目选址符合江通州区用地规划及其他相关规划要求。 4、污染物达标排放的可行性 （1）废气 本项目废气主要为焊接烟尘、表面清理粉尘、喷塑粉尘、喷漆漆雾、喷漆VOCs、喷漆和喷塑固化产生的有机废气、喷釉粉尘、天然气燃烧废气、磷化废气及食堂油烟。 焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放，满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）要求。 表面清理粉尘经过布袋除尘器处理后经过15m高排气筒1#排放，满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 喷塑粉尘经过脉冲+布袋除尘器处理通过15m高排气筒2#排放。粉尘满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 喷漆漆雾和VOCs经水帘喷淋+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高3#排气筒排放，漆雾满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘标准要求，VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准要求。 喷塑和喷漆固化废气VOCs 经收集后采用二级活性炭吸附处理后由15m高4#排气筒排放，VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准要求。 喷釉粉尘经过脉冲+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒5#排放。粉尘满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 项目加热工段以天然气为燃料，天然气属清洁能源，尾气通过15m高排气筒6#直接排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准。 项目磷化过程产生的硝酸雾经喷淋塔处理后通过15m高排气筒7#排放。硝酸雾满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算要求。 食堂油烟采用油烟净化器处理后由专用油烟管道从楼顶排出。满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求，对周围环境影响较小。 （2）废水 建设项目实行雨污分流、清污分流。雨水经收集后进入区域市政雨水管网，清洗废水12060.9t/a经自建的污水处理设施处理、食堂废水96t/a经隔油池处理后与生活污水960t/a经化粪池处理，废水达标接管进入益民污水处理厂集中处理，达标后排入通甲河，最终汇入长江。因此，建设项目废水对环境影响较小。 （3）固废 建设项目产生的固废主要为生活垃圾、废油脂、餐厨垃圾、边角料、焊渣、不合格品、脱脂废液、皮膜废液、硅烷废液、防锈废液、废活性炭、污泥、除尘灰、废包装桶、漆渣。生活垃圾按由环卫部门清运；废油脂、餐厨垃圾由获得许可的单位收集处置；除尘灰部分回收利用部分收集外卖，边角料、焊渣、不合格品料收集外卖；脱脂废液、皮膜废液、硅烷废液、防锈废液、废活性炭、污泥、废包装桶、漆渣委托有资质单位处置。 因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目主要噪声源为冲床、钻床等设备，其噪声源强约80~90dB(A)。设备噪声经过墙体隔声、减振、距离衰减等降噪措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。 6、总量控制可行性 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 废水污染物：废水接管量为13116.9t/a，总量控制因子为COD 3.3124t/a、NH3-N 0.1229t/a、TP 0.09917t/a、SS 1.176t/a、总锌0.036t/a、石油类0.12t/a、LAS0.12t/a、动植物油0.0048t/a，在益民污水处理厂总量中管理； 大气污染物：总量控制因子为颗粒物2.443t/a、VOCs 1.098t/a、NOx0.187t/a、SO20.01t/a；硝酸雾0.016t/a，在南通市通州区范围内平衡； 固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，本项目符合国家产业政策，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，总量可在区域内平衡，因此，从环境保护角度来讲，该项目在拟建地建设时可行的。 二、建议 （1）建设单位加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 （2）加强各项污染物的处置措施，严格控制各类污染物的排放量，尽量减轻对周围环境的影响。 （3）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。

预审意见： 公章 经办：签发：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办：签发：年月日

审批意见： 公章 经办：签发：年月日

注释

- 本报告表应附以下附件、附图：

附件1   委托书

附件2   承诺书

附件3   其他与环评有关的行政管理文件

附图1   建设项目地理位置图

附图2   建设项目周边环境概况图

附图3   建设项目厂房平面布置图

附图4   建设项目生态环境保护目标图

- 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。

1．大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3. 生态环境影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废弃物影响专项评价

7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

基础工程

主体工程

噪声、扬尘、生活污水、建筑垃圾、生活垃圾等

装饰工程

设备安装

工程验收

S1:边角料

N：噪声

冲压

碳钢、不锈钢板

N：噪声

折弯

G1:焊接烟尘

S2:焊渣

焊接

G2:粉尘

### N：噪声

打磨

表面搪瓷

喷粉/喷漆

各类配件

各类配件

总装

总装

S3:不合格品

S3:不合格品

检验

检验

成品

成品

包装入库

包装入库

自然冷却

水洗5

自来水

烘干固化

天然气

G3:燃料废气

G6:VOCs

水洗6

自来水

W1:清洗废水

总装

脱脂剂、天然气

S4:脱脂废液

G3:燃料废气

自然冷却

上料

预脱脂

脱脂剂、天然气

S4:脱脂废液

G3:燃料废气

循环使用

预脱脂

循环使用

水洗1

自来水

W1:清洗废水

水洗2

自来水

W1:清洗废水

水洗3

自来水

W1:清洗废水

水洗4

自来水

W1:清洗废水

磷化

S5:皮膜废液

G4:硝酸雾

循环使用

皮膜剂

硅化

塑粉

水分烘干

天然气

G3:燃料废气

硅烷剂

S6:硅烷废液

循环使用

喷粉

G5:塑粉粉尘

W1:清洗废水

自然冷却

水洗5

自来水

烘干固化

天然气

G3:燃料废气

G6:VOCs

水洗6

自来水

W1:清洗废水

总装

脱脂剂、天然气

S4:脱脂废液

G3:燃料废气

自然冷却

上料

预脱脂

脱脂剂、天然气

S4:脱脂废液

G3:燃料废气

循环使用

预脱脂

循环使用

水洗1

自来水

W1:清洗废水

水洗2

自来水

W1:清洗废水

水洗3

自来水

W1:清洗废水

水洗4

自来水

W1:清洗废水

磷化

S5:皮膜废液

G4:硝酸雾

循环使用

皮膜剂

硅化

水性漆

水分烘干

天然气

G3:燃料废气

硅烷剂

S6:硅烷废液

循环使用

喷漆

G5:喷漆废气

VOCs

W1:清洗废水

W2水帘系统废水

S4:脱脂废液

G3:燃料废气

上料

预脱脂

S4:脱脂废液

G3:燃料废气

循环使用

预脱脂

循环使用

水洗1

W1:清洗废水

水洗2

W1:清洗废水

脱脂剂、天然气

脱脂剂、天然气

自来水

自来水

防锈

防锈剂

S7:防锈剂废液

循环使用

水洗3

自来水

W1:清洗废水

自然冷却

总装

釉料

水分烘干

天然气

G3:燃料废气

喷釉

G7:釉料粉尘

烧结

天然气

G3:燃料废气

预干

天然气

G3:燃料废气

自然冷却

1200

接管益民污水处理厂

1056

960

消耗240

96

消耗24

120

化粪池

生活用水

消耗1650

尾水排入通甲河

隔油池

食堂用水

12060.9

接管益民污水处理厂

污水处理设施

12000

13650

清洗用水

尾水排入通甲河

60

720

水帘喷淋用水

自来水

17595.9

0.9

660

0.9

喷枪清洗用水

进入大气和土壤1235

1235

绿化用水

消耗250

250

磷化用水

清洗用水

清洗用水

清洗用水

清洗用水

清洗用水

清洗用水

清洗用水

清洗用水

消耗200

200

硅烷用水

消耗200

200

硅烷用水

20

消耗20

喷淋塔

扬尘

场地清理

场地清理

场地清理

场地清理

场地清理

固废

固废

噪声

工地清洗废水

沉淀池

集水池

施工中使用

图7-2施工期工地废水处理流程图

盥洗、冲厕废水

化粪池、隔油池

接入市政污水管网，排入益民污水处理厂

图7-3  施工人员生活污水处理流程图

污泥清运

PAM

NaOH、PAC、CaCl2

车间清洗废水

废水调节池

沉淀池

絮凝池

混凝池

H2SO4

活性炭过滤器

石英砂过滤器

中间水池

中和池

达标排放

排放水池

进入大气

移动式焊接烟尘净化器

焊接烟尘

15米高排气筒1#

布袋除尘装置

表面清理粉尘

15米高排气筒2#

脉冲+布袋除尘装置

喷塑粉尘

喷漆漆雾

15米高排气筒3#

水帘吸收装置+二级活性炭

喷漆VOCs

活性炭吸附装置

固化VOCs

15米高排气筒4#

15米高排气筒5#

喷釉粉尘

脉冲+布袋除尘装置

15米高排气筒6#

烟尘、SO2、NOX

燃料废气

15米高排气筒7#

喷淋塔

磷化废气

专用油烟管道楼顶排出

油烟净化器

食堂油烟