南通盛迈思科技有限公司

GRC/GRP及工艺集成系统的生产研发项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：南通盛迈思科技有限公司

编制单位：南通如泰投资项目评估有限公司

二〇一九年四月

建设单位法人代表：陈侲龙

编制单位法人代表：何维国

项目负责人：王学军

报告编写人：陈俊俊

建设单位：南通盛迈思科技有限公司         编制单位：南通如泰投资项目评估有限公司

联系人电话：13114872533                  联系人电话：15996680808

地址：江苏省洋口港经济开发区纬三路南侧、 地址：江苏省南通市如东县掘港镇泰山路

经二河西侧、海堤路北侧                   8号名居花苑8号楼201室

目  录

1项目概况	1

2验收监测依据	3

2.1法律、法规	3

2.2验收技术规范	3

2.3工程技术文件及批复文件	4

3建设项目工程概况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.1.1地理位置及周边情况	5

3.1.2厂区平面布置	5

3.2建设内容	5

3.2.1项目情况	5

3.2.2本项目产品方案	6

3.2.3本项目主要设备	6

3.2.4本项目工程组成情况	8

3.3主要原辅材料	9

3.4水源及水平衡	10

3.5生产工艺	13

3.6项目变动情况	16

4 环境保护设施	18

4.1污染物治理/处置设施	18

4.1.1废水	18

4.1.2废气	19

4.1.3噪声	24

4.1.4固体废物	24

4.2其他环保设施	25

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	25

5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	28

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	28

5.2审批部门审批决定	31

6 验收监测评价标准	34

6.1废气排放标准	34

6.3噪声排放标准	35

6.4总量控制指标	36

7验收监测内容	37

7.1废水监测	37

7.2废气监测	37

7.3厂界噪声监测	39

7.4固体废弃物监测	40

8监测分析方法与质量保证措施	41

8.1检测分析方法	41

8.2监测仪器	42

8.3监测单位及其人员资质	42

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	42

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	43

9 验收检测结果	44

9.1生产工况	44

9.2 环保设施调试运行效果	44

9.2.1环保设施处理效率监测结果	44

9.2.2污染物排放监测结果	46

10 验收监测结论	59

10.1环护设施调试运行效果	59

10.1.1废气	59

10.1.2噪声	59

10.1.3固废	59

10.1.4总量达标情况	59

10.2工程建设对环境的影响	59

10.3建议	60

11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	61

12附件	63

# 1项目概况

南通盛迈思科技有限公司位于江苏省洋口港经济开发区纬三路南侧、经二河西侧、海堤路北侧地块，经营范围包括：新型建筑幕墙材料研发、设计、生产、销售；建筑产业化技术系统、新型建筑材料（危险化学品除外）及制品的研发、设计、生产、销售、安装；纤维增强水泥制品、化纤增强石膏制品、玻璃钢制品、木制品设计、生产、销售、安装、维修维护；展台、展厅、展示道具的设计、生产、销售、安装；电脑图文、广告设计；标识标牌的制作、销售、安装；非标准钢构件的设计、生产、销售、安装；工艺及环保设备集成系统的设计、生产、销售、安装、调试、维修维护；压力容器及特种设备制造、销售、安装、调试、维修维护；建设工程项目总承包及项目设计、管理咨询；建筑装饰工程、建筑幕墙一体化工程施工及劳务分包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国际限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

南通盛迈思科技有限公司于2018年投资10000万元在江苏省洋口港经济开发区纬三路南侧、经二河西侧、海堤路北侧地块建设了GRC/GRP及工艺集成系统的生产研发项目。根据洋口区环保局的要求，企业委托江苏圣泰环境科技股份有限公司（国环评证乙字第1977号）对其GRC、GRP产品设计生产制造及工艺集成系统加工项目进行环境影响评价，并于2018年6月编制环境影响报告书。本项目于2018年8月29日通过江苏如东洋口港经济开发区管理委员会关于《南通盛迈思科技有限公司GRC/GRP及工艺集成系统的生产研发项目环境影响报告书》的审批意见（港管环[2018]28号）。本项目于2019年2月竣工并投入生产，项目建成可形成年产玻璃纤维增强塑料定制品30000m2、玻璃纤维增强水泥定制品50000m2、工艺集成系统加工定制5套，生产自动化程度高，且针对各个产污环节均设置了合理有效的污染防治措施。2019年3月南通盛迈思科技有限公司委托南通如泰投资项目评估有限公司对本目启动验收工作，其验收范围为：GRC/GRP及工艺集成系统的生产研发项目。

南通如泰投资项目评估有限公司指派人员组成项目组，立即查阅相关资料、现场踏勘情况，企业进行自查并编制验收监测方案后，南通如泰投资项目评估有限公司对本项目进行监测与检查，委托谱尼测试集团江苏有限公司对本项目进行了检测，南通如泰投资项目评估有限公司编制了《南通盛迈思科技有限公司GRC/GRP及工艺集成系统的生产研发项目竣工环境保护验收监测报告》，作为自主开展建设项目竣工环境保护验收的技术依据。

# 2验收监测依据

## 2.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令（第二十二号），2014年4月24日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，中华人民共和国主席令（第三十一号），2015年8月29日。（2015年修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，中华人民共和国主席令（第八十七号），2017年6月27日修订；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，中华人民共和国主席令（第七十七号），1996年10月29日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年修正版；

（7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第44号，2017年9月1日；

（8）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年3月2日；

（9）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日施行）

## 2.2验收技术规范

（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（2）《海水水质标准》（GB3097-1997）；

（3）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（5）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部，公告2018年第9号）；

（6）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办〔2018〕34号）；

（7）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控﹝1997﹞122号）；

（8）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）。

## 2.3工程技术文件及批复文件

（1）《南通盛迈思科技有限公司GRC/GRP及工艺集成系统的生产研发项目环境影响报告书》（江苏圣泰环境科技股份有限公司，2018年8月）；

（2）江苏如东洋口港经济开发区管理委员会关于《南通盛迈思科技有限公司GRC/GRP及工艺集成系统的生产研发项目环境影响报告书》的审批意见（港管环[2018]28号），2018年8月29日）。

# 3建设项目工程概况

## 3.1地理位置及平面布置

### 3.1.1地理位置及周边情况

本项目位于江苏省洋口港经济开发区临港二期，属于园区规划的工业用地，本项目北面为纬三路，路对面为江苏港裕石材有限公司；东面为江苏悦翔石材有限公司；西面为经二河路；南面为海堤路。项目周边500米范围内无居民区、政府机关、医院、学校等环境敏感点。项目所在地理位置示意图见附图一，项目周边环境概况示意图见附图二。

### 3.1.2厂区平面布置

GRP车间由叉车通道东西向一分为二，西侧为GRP修补区、GRP生产区、GRC修补区和GRC生产区；东侧为产品拼接组装、加工区、GRC修补和磨具制作区。

GRC车间由叉车通道东西向一分为二，西侧为产品包装A区、产品确认A区、彩绘A区、喷漆房、GRC产品检查A区；东侧为产品包装B区、产品确认B区、彩绘B区、GRP产品检查B区。厂区平面布置图见附图三。

## 3.2建设内容

### 3.2.1项目情况

项目基本情况介绍见下表3-1。

表3-1 本项目基本概况

| 项目名称 | GRC/GRP及工艺集成系统的生产研发项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通盛迈思科技有限公司 |
| 法人代表 | 陈侲龙 | 联系人 | 王玲 |
| 联系电话 | 13114872533 | 邮编 | 226400 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | 【C3029】其他水泥类似制品制造； 【C3062】玻璃纤维增强塑料制品制造； 【C33】金属制品 |
| 实际总投资 | 10000万元 | 环保投资 | 365万元 | 环保投资占比 | 3.65% |
| 建设地点 | 江苏省洋口港经济开发区纬三路南侧、经二河西侧、海堤路北侧地块 |
| 环评报告表 审批部门 | 江苏如东洋口港经济开发区管委会 | 环评报告表 编制单位 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |

### 3.2.2本项目产品方案

本项目产品方案介绍见表3-2。

表3-2  本项目产品方案一览表

| 序号 | 工程名称 | 产品名称及规格 | 环评能力（m2/a） | 实际能力（m2/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃纤维增强塑料定制品(GRP) | 玻璃纤维增强塑料定制品 | 30000 | 30000 | 同环评 |
| 2 | 玻璃纤维增强水泥定制品(GRC) | 玻璃纤维增强水泥定制品 | 50000 | 50000 | 同环评 |
| 3 | 工艺集成系统加工定制 | 工艺集成系统加工定制 | 5套 | 5套 | 同环评 |

### 3.2.3本项目主要设备

本项目设备情况见表3-3

表3-3 本项目设备一览表

| 序号 | 名称 | 设计型号 | 实际型号 | 设计数量 （台/套） | 实际数量 （台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六轴雕刻机 | KR210 R2700 Extra | KR210 R2700 Extra | 1 | 1 | 同环评 |
| 2 | 螺杆空压机成套系统 | HY-50FH | HY-50FH | 1 | 1 | 同环评 |
| 3 | 喷漆房 | 60*6*5m | 60*6*5m | 1 | 1 | 同环评 |
| 4 | 蒸汽暖风机 | XQ-50 | XQ-50 | 20 | 20 | 同环评 |
| 5 | 喷射成型螺杆机组 | GT-Y10 | GT-Y10 | 5 | 5 | 同环评 |
| 6 | 焊机 | WSME 315B | WSME 315B | 10 | 10 | 同环评 |
| 7 | 推台锯 | MJ6128CF | MJ6128CF | 3 | 3 | 同环评 |
| 8 | 万能剪 | 60T | 60T | 1 | — | 激光切割机替代 |
| 9 | 金属锯床 | EC-4235 | EC-4235 | 2 | 2 | 同环评 |
| 10 | 纯水制备机 | — | — | 1 | 1 | 同环评 |
| 11 | 污水提升泵 | — | — | 1 | 1 | 同环评 |
| 12 | 风机 | — | — | 2 | 2 | 同环评 |
| 13 | 布袋除尘装置 | — | — | 2 | 2 | 同环评 |
| 14 | 木工机床 | — | — | 1 | 1 | 新增 |
| 15 | 3D打印机 | Lite 800HD | Lite 800HD | — | 1 | 新增 |
| 16 | UV打印机 | HT3020UVFR8A | HT3020UVFR8A | — | 1 | 新增 |
| 17 | 金属卷板机 | PSV20040 | PSV20040 | — | 1 | 新增 |
| 18 | 激光切割机 | 4020HM3 | 4020HM3 | — | 1 | 替代万能剪 |
| 19 | 折弯机 | — | — | — | 1 | 新增 |
| 20 | GRC喷浆机 | PS-1 | PS-1 | — | 2 | 新增 |
| 21 | 双速搅拌机 | 4.0/5.5KW | 4.0/5.5KW | — | 2 | 新增 |
| 22 | 弯圆机 | MCA3030 | MCA3030 | — | 1 | 新增 |
| 23 | 三轴雕刻机 | 2030 | 2030 | — | 1 | 新增 |
| 24 | 裁剪机 | CG-130SRIII | CG-130SRIII | — | 1 | 新增 |
| 25 | 空压机 | V55-10/VSD | V55-10/VSD | — | 2 | 新增 |
| 26 | 电子万能试验机 | TH5000-100C | TH5000-100C | — | 1 | 新增 |

### 3.2.4本项目工程组成情况

表3-4本项目工程组成情况

| 分类 | 建设名称 | 环评设计及审批 | 实际建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | GRP车间5号楼 | 5850 m2，1层 | 5850 m2，1层 | 同环评 |
|  | GRC车间3号楼 | 5394m2，北侧3层为仓库（2号楼），南侧1层为生产车间 | 5394m2，北侧3层为仓库（2号楼），南侧1层为生产车间 | 同环评 |
|  | 综合楼/工艺集成系统加工车间1号楼 | 1033m2，3层，建筑面积3290m2，一楼为工艺集成系统加工车间，二楼为食堂，三楼为办公区 | 1033m2，3层，建筑面积3290m2，一楼为工艺集成系统加工车间，二楼为办公区，三楼为办公区 | 企业实际未设食堂，二楼用作办公区 |
|  | 门卫 | 52m2，1层 | 52m2，1层 | 同环评 |
|  | 配电间 | 101m2，1层 | 101m2，1层 | 同环评 |
| 贮运工程 | 危险品仓库 | 166m2，1层 | 166m2，1层 | 同环评 |
|  | GRC堆场 | 9568m2，露天 | 9568m2，露天 | 同环评 |
| 辅助生产装置及公用工程 | 给水 | 2916.6t/a，园区给水管引入 | 园区给水管引入 | 同环评 |
|  | 排水 | 2967.31t/a，雨污分流，由市政管网接入凯泉（南通）污水处理有限公司 | 雨污分流，由市政管网接入凯泉（南通）污水处理有限公司 | 同环评 |
|  | 供电 | 350万kWh，园区变电所提供 | 350万kWh，园区变电所提供 | 同环评 |
|  | 蒸汽 | 1.2t/h，江苏兴港供热有限公司 | 蒸汽未到位 | 蒸汽未到位 |
|  | 天然气 | 6万m3/a，江苏洋口港天然气管网有限公司 | 6万m3/a，江苏洋口港天然气管网有限公司 | 同环评 |
|  | 纯水制备装置 | 1t/h，1台，纯水机制备系统用于制备工艺用水 | 1t/h，1台，纯水机制备系统用于制备工艺用水 | 同环评 |
|  | 应急事故池 | 200m3 | 110m3 | 满足环评计算要求 |
|  | 消防水池 | 186.67m3 | 186.67m3 | 同环评 |
|  | 绿化 | 4846m2，绿化率12% | 4846m2，绿化率12% | 同环评 |
|  | 安全监控系统 | 1套 | 1套 | 同环评 |
| 环保工程 | 废气处理 | 油烟净化装置 | 1套，引至楼顶排气筒排放 | 未设置油烟净化装置 | 企业未设食堂，因此未设置油烟净化装置 |
|  |  | 布袋除尘装置 | 2套， 15m排气筒排放 | 2套， 15m排气筒排放 | 同环评 |
|  |  | 水喷淋+二级活性炭吸附 | 1套，15m排气筒排放 | 1套， 15m排气筒排放 | 同环评 |
|  |  | 活性炭吸附装置 | 1套， 15米排气筒排放 | 1套水喷淋+活性炭吸附装置，15米排气筒排放 | 增设水喷淋装置，提升废气处理效率。 |
|  |  | 排气筒 | 4个，15米 | 4个，15米 | 同环评 |
|  | 污水处理设施 | 125.34m2，处理能力15m3/d，达到凯泉（南通）污水处理有限公司接管标准 | 125.34m2，处理能力15m3/d，达到凯泉（南通）污水处理有限公司接管标准 | 同环评 |
|  | 噪声防治 | 隔声、减振，降噪≥25dB（A），厂界达标 | 隔声、减振，降噪≥25dB（A），厂界达标 | 同环评 |
|  | 固废 | 一般固废暂存场 （6号楼） | 150 m2，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单设置 | 150 m2，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单设置 | 同环评 |
|  |  | 危废暂存场 （10号楼） | 20m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单设置 | 20m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单设置 | 同环评 |

## 3.3主要原辅材料

项目原辅材料情况见表3-5。

表3-5 主要原辅材料使用情况一览表

| 产品 | 原辅材料名称 | 形态 | 规格 | 环评申报年耗量 （t/a） | 实际情况年耗量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRC、GRP 生产80000m2 | 硅胶 | 液态 | 25kg/桶 | 120 | 120 | 同环评 |
|  | 手糊树脂 | 液态 | 220kg/桶 | 240 | 240 | 同环评 |
|  | 玻璃纤维 | 固态 | 50kg/卷 | 216 | 216 | 同环评 |
|  | 石英砂 | 固态 | 50kg/包 | 1000 | 1000 | 同环评 |
|  | 水泥 | 固态 | 50kg/包 | 1000 | 1000 | 同环评 |
|  | 水性漆 | 液态 | 3.78L/罐 | 24 | 24 | 同环评 |
|  | 手糊树脂固化剂 | 液态 | 10kg/桶 | 5.4 | 5.4 | 同环评 |
|  | 减水剂 | 液态 | 25kg/桶 | 0.6 | 0.6 | 同环评 |
|  | 稀释剂 | 液态 | 10kg/桶 | 8 | 8 | 同环评 |
|  | 脱模剂 | 液态 | 25kg/桶 | 6 | 6 | 同环评 |
| 工艺集成加工5套 | 不锈钢管道 | 固态 | 散装 | 15 | 15 | 同环评 |
|  | 不锈钢支架及配件 | 固态 | 散装 | 10 | 10 |  |
|  | 氩气 | 液态 | 44L/瓶 | 1500瓶 | 1500瓶 | 同环评 |
|  | 焊条 | 固态 | 25kg/包 | 0.5吨 | 0.5吨 | 同环评 |
|  | 硝酸 | 液态 | 50%，桶装 | 0.5 | 0.5 | 同环评 |
|  | 氢氧化钠 | 固态 | 袋装 | 1 | 1 | 同环评 |

## 3.4水源及水平衡

建设项目生产用水及生活用水直接从园区给水管网引入，生产过程中建设项目主要用水环节为纯水机组系统制备用水、工艺用水、员工生活用水及绿化用水等，实际用水量如下：

（1）纯水机组系统制备用水

建设项目工艺集成系统生产过程中用水均为纯水，本项目设1台1m3/h纯水制备机组处理新鲜水，年用自来水量约272.5t/a，制备的纯水用于压力测试、检查清洗等工序，纯水制备系统弃水约68.25t/a 作为清下水排放至雨水管网。

（2）工艺用水

建设项目工艺用水主要为纯水，用于压力测试、检查清洗、冲洗、脱脂等工序，年用纯水量约204.25t/a，产生废水量约134.23t/a。

（3）绿化用水

全厂绿化面积4846m2，绿化用水量为484.6t/a。

（4）生活用水

本项目定员约171人，职工正常生活、办公用水量2137.5t/a，产生废水量约1710t/a。

（5）初期雨水

项目初期雨水产生量约1123.08t/a，汇流至污水处理站处理后排放。

（6）排水系统

本项目排水系统采用雨、污分流制。生活污水经化粪池处理后与生产废水经厂区污水管网送至厂区污水处理站处理达接管标准后，经市政管网接入凯泉（南通）污水处理有限公司进一步处理后排放。纯水制备的弃水作为清下水排放至雨水管网。

水平衡图见图3-1：

图3-1   建设项目生产工艺水平衡图（t/a）

## 3.5生产工艺

3.5.1生产工艺流程图

（1）GRC、GRP生产工艺流程图

建设项目GRC、GRP生产工艺流程及产污节点图见图3-2：

（2）工艺集成系统加工生产工艺

建设项目工艺集成系统生产工艺流程及产污节点图见图3-3：

图3-3  工艺集成系统加工生产工艺流程图

3.5.2生产工艺流程简述

工艺集成系统加工生产工艺流程及主要产污环节说明：

（1）产品设计

根据客户需求进行产品合理化设计。

（2）原料采购

根据设计图纸进行项目原料采购。

（3）产品制作

①焊接

对于不锈钢管采用双面氩气保护焊。此过程产生G2-1焊接废气、S2-1焊接废料和N2-1噪声。

②压力测试

管道安装完毕，所有质量检验工作结束，各项记录签字手续齐全，经复查无误后，方可进行压力试验。测试不锈钢管道时，试验介质应使用Cl-≤25ppm的洁净水，分级缓慢升压，达到试验压力后停压10分钟，然后降至设计压力，停压30分钟，不降压、无泄漏和无变形为合格。此过程产生压力测试废水W2-1。

③酸洗钝化

进行酸洗钝化前，制定一个将如何进行的详细计划，在P&ID图中标出将清洗的线路。

在清洗工作开始前，管道系统需经过压力测试后，装满纯化水，检查是否泄露，打开排水阀来排空系统，此过程产生W2-2检查清洗废水。

冲洗：3m3纯水缓冲罐加纯水，通过泵冲洗系统内管，管径100mm，总长382m，内管装满纯水3m3，冲洗所有的用点，打开排水阀来排空系统，排放冲洗废水到厂区污水处理站，冲洗共3次，此过程产生W2-3冲洗废水。

脱脂：添加氢氧化钠到3m3纯水缓冲罐，管道回路中溶液浓度为1.2%氢氧化钠，通过电加热让溶液在20℃~70℃流通2小时来脱脂该系统，在检查点打开每个阀门，检查pH值，以便这里的残留水被脱脂溶液替换。为保证脱脂每个角落，脱脂过程中需重复循环4次。2小时后停止温度调节和循环泵，通过压缩空气将系统中的脱脂废水吹进缓冲罐，将缓冲罐收集的废液排放到厂区污水处理站，此过程产生W2-4脱脂除油废水。该系统为循环密闭过程，不产生废气。

冲洗：3m3纯水缓冲罐加纯水，通过泵冲洗系统内管，冲洗3次后检查点的水能达到PH值在6~9之间。冲洗废水排放到厂区污水处理站，此过程产生W2-5冲洗废水。

钝化：缓冲罐中加水至脱脂时的高度，向缓冲罐中加入硝酸，使管道回路中浓度为20%硝酸，通过热交换器调节温度在20℃~50℃，流通2小时。打开每个检查点阀门，检查pH值。钝化过程中需重复循环4次，以便钝化每个用点。2小时后，停止温度调节和循环泵。通过压缩空气将系统中的钝化液吹进缓冲罐，将缓冲罐收集的溶液抽到可移动的容器。该容器存放危废暂存场，结束后直接从现场移除，委托有资质单位处理，此过程产生S2-2废酸液。该系统为循环密闭过程，不产生废气。

硝酸钝化原理是由于金属与氧化性物质作用，在金属表面生成一种非常薄的、致密的、覆盖性能良好的钝化膜。它起着把金属与腐蚀介质完全隔开的作用，防止金属与腐蚀介质接触，从而使金属基本停止溶解形成钝态达到防腐蚀的作用。

冲洗3：用纯水冲洗系统3次，通过泵冲洗系统内管，通过压缩空气将系统中的废水吹进缓冲罐，将缓冲罐收集的溶液抽到可移动的容器。该容器存放危废暂存场，结束后直接从现场移除，委托有资质单位处理，此过程产生S2-3废酸液。

（4）安装调试

将管道，水泵，底座，板式热交换器和过滤器安装完成，再进行电气自控系统调试。

（5）包装运输

对产品进行包装并且加固。

## 3.6项目变动情况

根据本项目实际情况，核查其与《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件相符性。

表3-7 建设项目变动内容核查表

| 序号 | 属于重大变动情况 | 项目变化情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要产品品种发生变化（减少除外）。 | 无变化 |
| 2 | 生产能力增加30%及以上。 | 无变化 |
| 3 | 配套仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 | 无变化 |
| 4 | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加，原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 无变化 |
| 5 | 项目重新选址。 | 无变化 |
| 6 | 厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化导致不利环境影响显著增加）。 | 无变化 |
| 7 | 防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 | 无变化 |
| 8 | 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。 | 无变化 |
| 9 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加的。 | 无变化 |
| 10 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放、形式等调整，导致新增污染因子或排放量、范围或强度增加，其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | GRP车间树脂调配、脱模等工序产生的废气增加一套水喷淋装置，提升废气处理效率，不产生新污染物，不增加排放量；应急池根据厂区实际情况，对照环评计算结果，调整为110m3；企业未设食堂，因此未设置油烟净化装置 |

根据江苏省环保厅：《关于加强建设项目重大变动环境管理的通知》（苏环办[2015]256号），对照建设项目重大变动清单，本次验收项目属于“建设项目无变动”。

# 4 环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

一、废水的排放情况

根据建设项目给水排工程分析及水平衡图分析，项目产生的废水主要包括生活污水、工艺废水、纯水制备弃水、初期雨水等。

（1）生活污水

本项目生活污水经化粪池处理后，经厂区污水管网送污水处理站预处理后，接入凯泉（南通）污水处理有限公司集中处理，尾水达标排放至黄海。

（2）工艺废水

①喷漆废水

本项目喷漆产生的废水进入水帘循环水槽，不外排。

②工艺集成系统废水

工艺集成系统废水经厂区污水管网送污水处理站预处理后，接入凯泉（南通）污水处理有限公司集中处理，尾水达标排放至黄海。

③水喷淋废水

水喷淋产生的废水循环使用，不外排。

（3）纯水制备弃水

本项目纯水制备系统弃水作清下水排入雨水管网。

（4）初期雨水

初期雨水汇流至集水井，采用电动阀自动切换至厂区污水管网，进入厂区污水处理站处理达接管要求后进入凯泉（南通）污水处理有限公司集中深度处理。

表4-1   建设项目废水污染物产生及排放情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物名称 | 水量 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评预测水量 | 实际用水量 | 实际建设 |
| 工艺集成废水 | 冲洗、酸洗、脱脂用水 | pH、COD、SS、石油类 | 134.23 | 134.23 | 污水处理站预处理后经凯泉（南通）污水处理有限公司处理达标后排放至黄海 |
| 初期雨水 | 降雨产生 | COD、SS、石油类 | 1123.08 | 1123.08 | 污水处理站预处理后经凯泉（南通）污水处理有限公司处理达标后排放至黄海 |
| 生活污水 | 职工生活 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 1710 | 1710 | 污水处理站预处理后经凯泉（南通）污水处理有限公司处理达标后排放至黄海 |
| 清下水 | 纯水制备使用的新鲜水 | COD、SS | 63.15 | 63.15 | 雨水管道 |

二、废水的处理工艺及流程

本项目生活废水、工艺集成压力测试废水、检查清洗废水、冲洗废水、脱脂废水等收集后，经厂区废水处理站预处理，废水处理站采用“中和+沉淀”的物化预处理工艺。

（1）处理工艺流程

### 废水处理站处理工艺流程见图4-1；

图4-1   废水处理站工艺流程图

（2）工艺流程说明

废水在收集池进行均质均量，再由泵提升至反应池1-3，在反应池内先加碱进行中和，调节pH在6-9之间，再加PAC、PAM进行絮凝沉淀，去除废水中的SS，出水自流至清水池达标排放。

（3）沉淀池污泥由泵抽至污泥浓缩池，浓缩后定期用板框压滤进行压滤，压滤后污泥外运，滤液收集后回流至收集系统。

（4）废水预处理站处理能力为15m3/h。

### 4.1.2废气

一、有组织废气

1.废气的排放方式

（1）原型制作、木制榫位、FRP模具打磨、投料、喷射、修正过程产生的含尘废气

原型制作泡沫、木制榫位、FRP模具打磨、投料、喷射、修正过程产生的废气通过集气罩后经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。

（2）喷漆废气

本项目喷漆过程中调漆、喷漆、干燥和修色均在密闭的喷漆房内进行，产生的废气经收集后送废气处理装置（水喷淋+活性炭吸附装置）处理后，通过15m高排气筒排放。

（3）打磨粉尘

打磨过程中会产生粉尘经集气罩收集后再经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。

（4）脱模剂、树脂调配、干燥和固化过程挥发废气

本项目脱模剂、树脂调配、干燥和固化过程中挥发废气在车间内负压收集后送废气处理装置（水喷淋+活性炭吸附装置）处理后，通过15米高排气筒排放。

表4-2  本建设项目有组织废气治理措施及排放去向

| 污染源名称 | 污染物名称 | 处理设施及排放去向 | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际建设 |  |
| 食堂 | 油烟 | 本项目未建设食堂，因此未设置油烟净化装置 | -- |
| GRP车间的原型制作、FRP模具打磨、投料、喷射工序、喷砂 | 粉尘 | 废气通过集气管道收集后，经布袋除尘器处理，通过15m高2#排气筒排放 | 连续有组织 |
| GRC车间的喷漆工序 | VOCS、漆雾 | 废气经负压收集后送废气处理装置（水喷淋+活性炭吸附装置）处理后，通过15m高3#排气筒排放 | 连续有组织 |
| GRC车间的打磨工序 | 粉尘 | 废气经收集后再经布袋除尘器处理最后由15m高4#排气筒排放 | 连续有组织 |
| GRP车间的脱模剂、 树脂调配、 干燥和固化工序 | 甲苯、非甲烷总烃、酚类、甲醛 | 废气在车间内负压收集后送废气处理装置（水喷淋+活性炭吸附装置）处理后，通过15m高5#排气筒排放 | 连续有组织 |

2.废气收集、处理工艺流程图

原型制作、木制榫位、FRP模具打磨、投料、喷射、修正过程产生的含尘废气；喷漆产生的有机废气和粉尘；涂胶、刷脱模剂、固化废气，废气收集、处理工艺流程见图4-2。

图4-2 粉尘废气收集、处理工艺流程图

二、无组织废气

氩弧焊废气、未收集的粉尘、VOC废气等在车间内通过车间换气排出室外，车间换气风机出口处设置滤袋+活性炭箱，对废气中的有机物等污染物进行处理，最终以无组织排放；露天堆场扬尘通过定期的洒水和地面清理。

表4-3  本建设项目无组织废气治理措施及排放去向

| 污染源名称 | 污染物名称 | 实际建设 处理设施及排放去向 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱模剂挥发废气 | 甲苯 | 机械通风 | 连续无组织 |
| 树脂配置固化废气 | 非甲烷总烃、酚类、甲醛 | 机械通风 | 连续无组织 |
| 原型制作、木制榫位、FRP模具打磨、投料、喷射、修正 | 粉尘 | 机械通风 | 连续无组织 |
| 喷漆废气 | VOCs | 机械通风 | 连续无组织 |
| 打磨 | 粉尘 | 机械通风 | 连续无组织 |
| 堆场扬尘 | 粉尘 | 定期洒水、地面清理 | 连续无组织 |
| 焊接废气 | 粉尘 | 滤袋+活性炭箱 | 连续无组织 |

### 4.1.3噪声

建设项目生产设备均为低噪声设备，项目生产设备均位于生产车间和专用设备房内，主要噪声设备为纯水制备机、污水提升泵等动力设备产生的噪声。表4-4  本项目噪声治理措施及排放去向

| 序号 | 名称 | 噪声源dB(A) | 数量（台/套） | 环评要求 | 实际治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六轴雕刻机 | 85 | 1 | 选用低噪音设备；消声减震；利用建筑物隔声屏蔽；合理布局等 | 选用低噪音设备；消声减震；利用建筑物隔声屏蔽；合理布局等 |
| 2 | 螺杆空压机成套系统 | 85 | 1 |  |  |
| 3 | 喷漆房 | 85 | 1 |  |  |
| 4 | 烤漆房 | 85 | 1 |  |  |
| 5 | 蒸汽暖风机 | 85 | 20 |  |  |
| 6 | 喷射成型螺杆机组 | 85 | 5 |  |  |
| 7 | 焊机 | 80 | 10 |  |  |
| 8 | 推台锯 | 85 | 3 |  |  |
| 9 | 万能剪 | 85 | 1 |  |  |
| 10 | 金属锯床 | 85 | 2 |  |  |
| 11 | 纯水制备机 | 80 | 1 |  |  |
| 12 | 污水提升泵 | 80 | 1 |  |  |
| 13 | 风机 | 85 | 2 |  |  |
| 14 | 布袋除尘装置 | 85 | 2 |  |  |

### 4.1.4固体废物

表4-5 本项目固废产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 废物类别 | 环评预测产生量 （t/a） | 实际产生量 （t/a） | 环评要求 | 实际处置 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废桶 | 树脂、固化剂、脱模剂、水性漆 | 固 | 一般固废 | 2 | 2 | 收集外售 | 收集外售 |
| 2 | 废泡沫屑 | 模型制作 | 固 | 一般固废 | 3 | 3 | 收集外售 | 收集外售 |
| 3 | 废木屑 | 模型制作 | 固 | 一般固废 | 5 | 5 | 收集外售 | 收集外售 |
| 4 | 废边角料 | 模型产品制作 | 固 | 一般固废 | 7 | 7 | 收集外售 | 收集外售 |
| 5 | 废包装箱 | 废弃包装 | 固 | 一般固废 | 20 | 20 | 收集外售 | 收集外售 |
| 6 | 废砂纸 | 打磨 | 固 | 一般固废 | 0.1 | 0.1 | 环卫部门清运 | 环卫部门清运 |
| 7 | 滚刷 | 刷涂 | 固 | 一般固废 | 0.1 | 0.1 | 环卫部门清运 | 环卫部门清运 |
| 8 | 粉尘 | 木制榫位、FRP模具打磨、投料、喷射、修正 | 固 | 一般固废 | 4.959 | 4.959 | 收集外售 | 收集外售 |
| 9 | 焊接废料 | 焊接 | 固 | 一般固废 | 0.05 | 0.05 | 收集外售 | 收集外售 |
| 10 | 漆渣 | 打磨喷漆房 | 固 | 危险固废 | 0.44 | 0.44 | 有资质单位处置 | 有资质单位处置 |
| 11 | 收尘 | 打磨修色 | 固 | 危险固废 | 6.84 | 6.84 | 有资质单位处置 | 有资质单位处置 |
| 12 | 废胶、 废树脂 | 模具产品 制作 | 固 | 危险固废 | 1.2 | 1.2 | 有资质单位处置 | 有资质单位处置 |
| 13 | 废活性炭 | 废气处置 | 固 | 危险固废 | 26.56 | 26.56 | 有资质单位处置 | 有资质单位处置 |
| 14 | 油漆废液 | 废气处理 | 液 | 危险固废 | 2.4 | 2.4 | 有资质单位处置 | 有资质单位处置 |
| 15 | 隔油池废油 | 污水处理 | 液 | 危险固废 | 0.72 | 0.72 | 有资质单位处置 | 有资质单位处置 |
| 16 | 废酸液 | 工艺集成 | 液 | 危险固废 | 15.39 | 15.39 | 有资质单位处置 | 有资质单位处置 |
| 17 | 冲洗废液 | 工艺集成 | 液 | 危险固废 | 44.88 | 44.88 | 有资质单位处置 | 有资质单位处置 |
| 18 | 生活垃圾 | 生活 | 固 | 一般固废 | 42.75 | 42.75 | 环卫部门清运 | 环卫部门清运 |

## 4.2其他环保设施

厂区设置110m3的应急事故池，废气、排污口附近树立环保图像标志牌，生产车间、原料暂存库、产品暂存库均采取了重点防腐防渗，一般防渗区，采用水泥硬化地面，车间内配备了灭火器、洗眼器、可燃气体检测器。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际投资10000万元，其中环保投资365万元，占总投资的3.65%。

表4-6  项目环保“三同时”验收计划一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评建议治理措施 | 实际建设情况 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 工艺集成废水 | pH、COD、SS、石油类 | 污水处理设备处理后经洋口港经济开发区污水处理厂处理排放至黄海 | 与环评一致 | 51.0 |
|  | 初期雨水 | COD、SS、石油类 | 污水处理设备处理后经洋口港经济开发区污水处理厂处理排放至黄海 | 与环评一致 | 10.0 |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 化粪池、隔油池处理后经洋口港经济开发区污水处理厂处理排放至黄海 | 与环评一致 | 5.0 |
|  | 清下水 | COD、SS | 雨水管道 | 与环评一致 | 5.0 |
| 废气 | 有组织 | 食堂 | 油烟 | 食堂产生的油烟经油烟净化装置处理后，引至楼顶15m高1#排气筒排放 | 未建食堂 | 0 |
|  |  | 原型制作、木制榫位、FRP模具打磨、投料、喷射过程 | 粉尘 | 废气通过隔断布局，负压收集，经布袋除尘器处理，通过15m高2#排气筒排放 | 与环评一致 | 50.0 |
|  |  | 晾干 | VOCS、漆雾 | 废气经收集后送废气处理装置（水喷淋+活性炭吸附装置）处理后，通过15m高3#排气筒排放 | 与环评一致 | 60.0 |
|  |  | 打磨 | 粉尘 | 该废气经集气罩收集后再经布袋除尘器处理最后由15m高4#排气筒排放 | 与环评一致 | 50.0 |
|  |  | 脱模剂、 树脂调配、 干燥和固化过程 | 甲苯、非甲烷总烃、酚类、甲醛 | 废气在车间内负压收集，车间顶部设置换气风机出口处设置活性炭吸附装置，最后由15m高5#排气筒排放 | 增加一套水喷淋装置，提升处理效率 | 60.0 |
|  | 无组织 | 脱模剂挥发废气 | 甲苯 | 机械通风 | 与环评一致 | 2.0 |
|  |  | 树脂配置固化废气 | 非甲烷总烃、酚类、甲醛 | 机械通风 | 与环评一致 | 2.0 |
|  |  | 原型制作、木制榫位、FRP模具打磨、投料、喷射、修正 | 粉尘 | 机械通风 | 与环评一致 | 2.0 |
|  |  | 喷漆废气 | VOCs | 机械通风 | 与环评一致 | 2.0 |
|  |  | 打磨 | 粉尘 | 机械通风 | 与环评一致 | 2.0 |
|  |  | 堆场扬尘 | 粉尘 | 定期洒水、地面清理 | 与环评一致 | 2.0 |
|  |  | 焊接废气 | 粉尘 | 滤袋+活性炭箱 | 与环评一致 | 5.0 |
| 噪声 | 设备等 | 噪声 | 选用低噪音设备；消声减震；利用建筑物隔声屏蔽；合理布局等 | 与环评一致 | 5.0 |
| 固废 | 一般固废 | 生产 | 固废堆场 | 与环评一致 | 2.0 |
|  | 危险固废 | 生产 | 危废堆场 | 与环评一致 | 10.0 |
| 绿化 | 绿化率达到12% | 与环评一致 |  |
| 地下水、土壤 | 生产车间防渗措施 | 与环评一致 | 1.0 |
|  | 原料、仓库防渗措施 | 与环评一致 | 1.0 |
|  | 固体废物堆场防渗措施 | 与环评一致 | 2.0 |
|  | 污水处理设施、应急事故池、消防水池等防渗措施 | 与环评一致 | 5.0 |
| 风险防范措施 | DCS集中控制装置 | 与环评一致 | 5.0 |
|  | 液位监测装置及报警器 | 与环评一致 | 5.0 |
|  | 触电保护接地装置及安全围栏等 | 与环评一致 | 2.0 |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 建立环境管理和监测体系 | 与环评一致 | 20.0 |
|  | 合计 | 365.0 |

# 5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

结论：

1、项目概况

六合峰（天津）科技股份有限公司拟投资10000万元建设“南通盛迈思科技有限公司GRC/GRP及工艺集成系统的生产研发项目”，根据项目地块用地红线图和企业平面设计资料，总占地面积40385m2。建设GRC、GRP、工艺集成系统生产线和配套公用工程及辅助工程等。项目建成可形成年产玻璃纤维增强塑料定制品30000m2、玻璃纤维增强水泥定制品50000m2、工艺集成系统加工定制5套。

该项目已于2017年11月22日取得取得洋口港经济开发区行政审批局备案通证。

本项目位于江苏省洋口港经济开发区临港二期，属于园区规划的工业用地，本项目北面为纬三路，路对面为江苏港裕石材有限公司；东面为江苏悦翔石材有限公司；西面为经二河路；南面为海堤路。项目周边500米范围内无居民区、政府机关、医院、学校等环境敏感点。

2、产业政策

项目拟建地位于江苏省洋口港经济开发区，所占用地为工业用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目；经查实，本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中鼓励、限制、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）中鼓励、限制、淘汰类项目；亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，属于允许类项目，符合国家及地方用地规划及环保规划要求。

3、选址与规划

建设项目选址位于江苏省洋口港经济开发区，用地为工业用地。江苏省环保厅于2015年11月对《江苏省洋口港经济开发区临港工业区一期总体规划环境影响报告书》做出的批复（苏环审[2015]121号）园区产业定位为：“能源、石化以及石化中下游产业，重点发展以多元原料制烯烃为基础、以烯烃和芳烃下游产品链为方向、以化工新材料、合成橡胶、工程塑料、高分子材料等为特色的石化及中下游产业链项目”。江苏省洋口港经济开发区区主要以工业用地为主，环境质量现状较好，各项基础设施完备，投资环境优良，且具备集中供汽、废水集中处理等条件，该园区范围内无居民、医院等敏感保护目标，周边环境敏感性相对较低，符合建设项目建设的要求。

建设项目所在地大气、地表水、噪声、地下水、土壤环境质量基本达标；工程实施后对附近的水环境、大气环境、声环境及环境敏感点的影响是可以接受的；建设项目与区域环境保护设施现状和规划是相容的；因此建设项目选址合理可行。

4、环境质量现状

根据大气环境现状监测及评价结果，评价区对应的SO2、NO2、PM10等小时浓度或日均浓度值均没有出现超标现象，均可达到环境功能二类区的要求。大气环境质量现状评价总体表明，该地区大气环境质量状况良好。

根据地表水环境现状监测及评价结果，海水各监测断面各指标均能达到《海水水质标准》（GB3097—1997）二类标准的要求，说明项目附近海域海水水环境质量良好。

根据声环境现状监测及评价结果，评价区域内的噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准要求，总体声环境质量较好。

根据地下水环境现状监测及评价结果，本项目评价区域地下水水质较好，各监测因子均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求。

根据土壤环境现状监测及评价结果，本项目评价区域土壤质量较好，各监测因子均优于《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准要求。

5、建设项目污染物达标排放

（1）废气

项目食堂油烟经净化效率为85%的油烟净化器处理达标后，达到（GB18483-2001）《饮食业油烟排放标准》中的中型饮食业单位的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化率≥75%的要求。

原型制作、木制榫位、FRP模具打磨、投料、喷射、修正、喷漆打磨过程产生的含尘废气通过布袋除尘处理后通过15米排气筒排放；喷漆产生的有机废气通过水帘+活性炭吸附后通过15米排气筒排放，打磨废气通过布袋除尘处理通过15米排气筒排放；脱模剂挥发废气、树脂调配干燥和固化过程废气会产生甲苯、非甲烷总烃、酚类和甲醛，经活性炭吸附后通过15米排气筒排放。根据气污染防治措施评述，各大气污染物均能达标排放。

在车间内通过车间换气排出室外，车间换气风机出口处设置滤袋+活性炭箱，对废气中的有机物等污染物进行处理，最终以无组织排放。废气的收集效率按照80%考虑，滤袋和活性炭处理效率均按照90%考虑，最终以无组织排放。

综上所述，建设项目所产生的各类废气均可得到有效的处置，且废气治理措施均采用普遍、经验较成熟的方案，废气可以实现稳定达标排放，符合相关环境标准。因此建设项目大气防治措施是可行的。

（2）废水

建设项目实行雨污分流、清污分流制，排放废水主要包括工艺废水、纯水制备弃水、生活污水以及初期雨水等。

建设项目产生的废水经污水处理设施处理达接管要求后通过园区污水管网排入凯泉（南通）污水处理有限公司集中处理，尾水最终排入黄海。从接收水量、接管标准、时间、管网布设和运行现状等方面综合考虑，本项目废水排入凯泉（南通）污水处理有限公司是可行的，因此本项目废水治理措施可行。

（3）噪声

建设项目通过采取消声减震、选用低噪音设备、利用建筑物隔声屏蔽、加强操作管理和维护、合理布局等噪声控制治理措施，能有效降低主要噪声源对外环境的影响，确保厂界噪声预测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（4）固废

建设项目对产生的固体废弃物严格按照上述措施处理、处置和利用后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行、可靠的。

（5）地下水污染防治措施

针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。生产车间、原料暂存库、产品暂存库、应急事故池、化验室均采取了重点防腐防渗，渗透系数小于等于10-7cm/s；其余区域为一般防渗区，采用水泥硬化地面。

综上所述，本项目的建设基本符合国家产业政策，选址符合相关规划；本项目选用较为先进的技术和设备，清洁生产可达国内先进水平，营运过程中充分体现了循环经济的理念；污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表水、地下水及土壤环境的影响较小；具有一定的环境经济效益，总量能够实现区域内平衡；公众表示支持、无反对意见。从环境保护角度分析，在建设单位落实各项环境保护措施的基础上，本项目的建设是可行的。

上述评价结果是根据南通盛迈思科技有限公司提供的相关资料的基础上得出，如上述情况有所变化，南通盛迈思科技有限公司应及时向环保部门进行重新申报。

建议：

1、建立环保网络，负责营运期的环保管理，将报告表中提出的各项环保措施落到实处；

2、加强管理，确保在整洁、安静的环境中有序运营，不断提升产区品位，创建绿色工厂。

3、切实加强各环保设施的日常维护工作，减少各类污染物排放，以减轻对环境的影响。

## 5.2审批部门审批决定

江苏如东洋口港经济开发区管理委员会关于《南通盛迈思科技有限公司GRC/GRP及工艺集成系统的生产研发项目环境影响报告书》的审批意见

一、该项目审批前我区已在网站（中国如东政府网站）将项目内容进行了审批公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据江苏如东洋口港经济开发区管理委员会备案（港管环【2018】28号）及环评结论与建议，在认真落实环评对策建议及各项污染物防治措施，确保所排污染物稳定达标，杜绝污染事故的前提下，从环保角度分析同意你公司GRC/GRP及工艺集成系统的生产研发项目在江苏如东洋口港经济开发区临港工业区建设。

二、你单位在项目实施过程中，必须按照环评对策、建议，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，在项目设计、建设、管理中认真落实以下污染防治措施：

1、严格实行雨污分流、清污分流。施工期生活污水经化粪池处理后排入就近污水管网，施工机械、地面清洗废水经隔油、沉淀后回用，不外排。营运期项目生产废水、生活污水等各类废水收集后经厂内污水处理站有效处理，各类污染物达接管要求后排入污水管网，送凯泉（南通）污水处理有限公司集中处理；项目雨水排入雨水管网，纯水制备弃水作清下水排放，清下水排扣COD≤40mg/L、SS≤30mg/L。

2、加强施工期管理，施工过程中应采取有效的防尘措施，避免扬尘污染周边环境。营运期重视工艺废气治理工作，食堂产生的油烟经油烟净化装置处理后经1#排气筒排放，油烟浓度须满足《饮食业油烟油烟排放标准》（GB18483-2001）。该项目原型制作、FRP模具打磨、投料、喷漆打磨等过程中产生的含尘废气通过隔断布局，负压收集（收集率90%），经布袋除尘器（处理效率95%）处理后通过15米2#排气筒排放；喷漆产生的有机废气收集后经（水喷淋+二级活性炭吸附）处理，捕集效率为95%，有机废气去除效率95%，最后通过15米3#排气筒排放；喷漆打磨产生的粉尘通过集气罩收集（收集效率90%），经布袋除尘器处理后通过15米4#排气筒排放；脱模机、树脂调配、干燥和固化过程产生的挥发性废气通过车间内负压收集（收集效率95%），经车间顶部换风机口活性炭吸附装置处理后由15米5#排气筒排放。经处理，项目产生的非甲烷总烃、酚类、甲醛须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，颗粒物、VOCs和甲苯须满足《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）和天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的相关标准。

3、合理总平布局，对高噪声设备采取隔声、消声、减振等有效措施，施工期噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准。营运期厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实营运期各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，建设专门的危废堆放场所，并做好防渗、防漏等措施，危险废物必须委托有资质单位处置。项目施工期固废须妥善收集处理；营运期生产过程中产生的树脂、固化剂、结构胶等废桶由供货商回收，废泡沫屑、废边角料、废包装箱、辅材垃圾和焊接废料收集后外售，废砂纸、废抹布、滚漆用的滚刷、生活垃圾由环卫部门定期清运。废活性炭、废硅胶、废树脂，脱模机等体积小的包装桶，漆渣、油漆废液、废酸液、冲洗废液等危险废物委托有资质的单位处理。

5、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置排污口，安装污水流量计、COD监测仪等在线监控装置并与环保部门联网，各废气排气筒预留监测采样口，各排口设立标志牌。

6、按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

三、本项目建成后，污染物年排放总量初步核定为：废水污染物排放量（接管量）：废水量≤2967.31吨/年、COD≤0.68吨/年、SS≤0.59吨/年、氨氮≤0.042吨/年、总磷≤0.008吨/年、动植物油≤0.025吨/年、石油类≤0.015吨/年；废气污染物年排放量：颗粒物≤0.595吨/年、TVOC≤0.2787吨/年；固废排放量为0。

四、该项目建成后，以GRC、GRP生产区边界设置100米卫生防护距离，以工艺集成系统车间边界设置50米卫生防护距离，卫生防护区内不得建设和保留对环境敏感的目标。

五、该项目建成后，你单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施自行组织验收。

六、该批复自下达之日起五年内有效。你单位必须严格按环评及环评批准的内容组织实施，项目的地点、规模、污染防治措施等发生重大变化的，必须重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

# 6 验收监测评价标准

## 6.1废气排放标准

本项目VOCS和甲苯参照执行天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2新建企业排气筒污染物排放限值中表面涂装烘干工艺标准；非甲烷总烃、酚类、甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准排放标准值；颗粒物执行《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）。

表6-1 本项目废气排放标准限值

| 污染物 | 排放浓度限值（mg/m3） | 排放高度 | 排放速率 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织 | 无组织排放监控 | (m) | (kg/h) |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 4.0 | 15 | 10 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 酚类 | 15 | 0.08 | 15 | 0.15 |  |
| 甲醛 | 5 | 0.2 | 15 | 0.39 |  |
| VOCS | 50 | 2 | 15 | 1.5 | 天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2新建企业排气筒污染物排放限值中表面涂装烘干工艺标准 |
| 甲苯 | 20 | 0.6 | 15 | 0.6 |  |
| 颗粒物 （染料尘） | 15 | - | 15 | 0.36 | 《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） |

注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，甲苯排放浓度限值为40mg/m³，二甲苯排放速率限值为1.5kg/h。

6.2废水排放标准

（1）地表水评价标准

项目产生的工业废水和生活污水经厂区内污水处理设施预处理达接管要求后，排入凯泉（南通）污水处理有限公司深度处理，尾水最终排入黄海；项目清下水通过雨水管道排入市政雨水管网。海水执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准。

表6-2海水水质标准限值（单位：mg/L pH为无量纲）

| 标准 | pH | COD | 挥发酚 | 石油类 | 无机氮 | 非离 子氨 | 活性 磷酸盐 | 硫化物 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二类 | 7.8-8.5 | ≤3 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.0002 |
| 标准 | 铜 | 铅 | 镉 | 锌 | 铬 | 砷 | 镍 | 氰化物 |  |
| 第二类 | ≤0.010 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.050 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.010 | ≤0.005 |  |

（2）废水污染物排放标准

根据南通市环保部门要求，清下水排口COD浓度值须小于40mg/L。拟建项目产生的废水经厂内预处理后接管至凯泉（南通）污水处理有限公司集中处理，废水污染物执行凯泉（南通）污水处理有限公司的接管标准。尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经排海管道排放。

表6-3本项目污水处理厂接管标准（mg/L，pH除外）

| 项目 | pH | SS | COD | 氨氮 | 石油类 | 动植物油٭ | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | 400 | 500 | 35 | 20 | 20 | 8 |

注：动植物油接管标准按《污水排入城市下水道标准》（GB/T 31962-2015）执行。

表6-4污水处理厂尾水排放标准（mg/L，pH除外）

| 项目 | pH | SS | COD | 氨氮 | 石油类 | 总磷 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | 10 | 50 | 5 | 1 | 0.5 | 1 |

表6-5本项目清下水排放标准限值

| 序号 | 项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 40 | 企业雨水排口 | 南通市环保部门要求 |
| 2 | SS | 30 |  |  |

## 6.3噪声排放标准

目所在地位于江苏省洋口港经济开发区，拟建厂址用地性质为工业用地，噪声功能区划属于3类区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，详见表6-6；建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表6-7；施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表6-8。

表6-6声环境质量标准

| 类别 | 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

表6-7厂界噪声排放标准

| 类别 | 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

表6-8建筑施工场界环境噪声排放标准

| 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

## 6.4总量控制指标

根据环评核定的污染物控制指标，本项目污染物总量考核指标如下：

1、废气

颗粒物≤0.595t/a，TVOCs≤0.2787t/a。

2、废水

废水量≤2967.31t/a，COD≤0.68t/a，SS≤0.59t/a，氨氮≤0.042t/a，总磷≤0.008t/a，石油类≤0.015t/a，动物植油≤0.025t/a。

3、固废、危废：零排放。

# 7验收监测内容

## 7.1废水监测

废水监测点位、监测内容和监测频次见表7-1。

表7-1 废水监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水收集池、废水总排口 | COD、SS、pH值、石油类、氨氮、总磷 | 4次/天 连续2天 |

## 7.2废气监测

废气监测点位、监测内容和监测频次见表7-2。监测点位见7-3~7-4。

表7-2 废气监测点位、项目及频次

| 类别 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 1#排气筒进口出口 | 颗粒物 | 3次/天 连续2天 | 监测报告中的1#排气筒是环评报告中的2#排气筒 |
|  | 2#排气筒进口出口 | 颗粒物、VOCS |  | 监测报告中的1#排气筒是环评报告中的3#排气筒 |
|  | 3#排气筒出口 | 颗粒物 |  | 监测报告中的1#排气筒是环评报告中的4#排气筒 |
|  | 4#排气筒出口 | 甲苯、非甲烷总烃、酚类、甲醛 |  | 监测报告中的1#排气筒是环评报告中的5#排气筒 |
| 无组织 | 厂界外上风向布设1个监控点，下风向布设3个监控点 | 颗粒物、VOCs、非甲烷总烃、酚类、甲醛、甲苯 | 3次/天 连续2天 | 同时记录气相参数 |

图7-3 有组织废气监测点位示意图

图7-4无组织废气监测点位示意图

## 7.3厂界噪声监测

噪声监测点位、监测内容和监测频次见表7-5。监测点位见图7-5。

表7-5 噪声监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测符号及编号 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界 | ▲N1~N4 | 等效声级 | 连续两天，每天昼夜各1次 |

图7-5 噪声监测点位示意图

## 7.4固体废弃物监测

对本项目所产生的固体废弃物的存放处理情况进行核查。

# 8监测分析方法与质量保证措施

谱尼测试集团江苏有限公司对本项目进行了竣工验收检测。

## 8.1检测分析方法

根据现行有效监测分析方法确定监测项目，分析方法见表8-1。

表8-1  监测项目分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | / |
|  |  | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）6.2.1.1 | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱 | HJ 734-2014 | 0.001~0.01 mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 0.007 mg/m3 |
|  |  | 酚类 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ/T 32-1999 | 0.3 mg/m3 |
|  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 15516-1995 | / |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759-2015 | 0.0002mg/m3~0.002mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.007 mg/m3 |
|  |  | 酚类 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ/T 32-1999 | 0.03 mg/m3 |
|  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 15516-1995 | / |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | / |
| 废水 | COD | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 0.004 mg/ m3 |
|  | SS | 重量法 | GB 11901-1989 | 5mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 钼酸铵风光光度法 | GB 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | / |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 0.06mg/L |

## 8.2监测仪器

监测仪器情况见表8-2。

表8-2  监测仪器情况

| 类别 | 项目名称 | 使用仪器型号及名称 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物、挥发性有机物、甲苯、非甲烷总烃、酚类、甲醛 | 3012H 自动烟尘（气）测试仪 | IE019-06，09，15，19 |
|  |  |  | CR-M 恒温恒湿称重系统 | IE578 |
|  |  |  | 3036 废气VOCs采样仪 | IE556-03 |
|  |  |  | 3072 智能双路烟气采样器 | IE018-02，01 |
|  |  |  | GCMS-QP2020气相色谱-质谱联用仪 | IE068-09 |
|  |  |  | GC9790 气相色谱仪 | IE001-02 |
|  |  |  | UV1800 紫外-可见分光光度计 | IE005-04 |
|  |  |  | GC-2010Plus 气相色谱仪 | IE001-12 |
|  |  |  | ME204/02电子分析天平 | IE014 |
|  |  |  | GZX-9146MBE 电热鼓风干燥箱 | IE011 |
|  | 无组织 | 颗粒物、挥发性有机物、非甲烷总烃、酚类、甲醛 | 2050 空气/智能TSP综合采样仪 | IE017-01，04，34，40 |
|  |  |  | ME204/02 电子分析天平 | IE014 |
|  |  |  | HWS-150 恒温恒湿箱 | IE080 |
|  |  |  | GCMS-QP2020 气相色谱-质谱联用仪 | IE068-08 |
|  |  |  | GC9790气相色谱仪 | IE001-02 |
|  |  |  | UV1800 紫外-可见分光光度计 | IE005-04 |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | AWA6228 噪声分析仪 | IE029-06 |

## 8.3监测单位及其人员资质

项目验收检测单位：谱尼测试集团江苏有限公司。

参加本次竣工验收监测现场采样负责人、项目负责人均经国家或省厅考核合格并持证上岗。

## 8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证验收监测过程中废气监测的质量，监测布点、监测频次、监测要求等均按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《无组织污染物排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《江苏省日常环境检测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。现场监测前对采样仪器进行校准、标定，仪器示值偏差不高于±5％，仪器可以使用。

## 8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。

（1）厂界噪声监测期间2019年03月07日，天气多云，风速为2.6~2.8 米/秒；2019年03月08日，天气多云，风速为2.5~2.7米/秒，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 所要求的气候条件（风速小于5.0米/秒）。

（2）测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；

（3）声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB(A)，若大于0.5 dB(A)测试数据无效。噪声仪器校验表见表8-3。

表8-3 噪声仪器校验表

| 校准时间 | 标准值 （dB（A）） | 检测前 （dB（A）） | 检测后 （dB（A）） | 示值偏差 （dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.03.07 | 昼 | 94.0 | 93.8 | 93.8 | 0.2 |
|  | 夜 | 94.0 | 93.8 | 93.8 | 0.2 |
| 2019.03.08 | 昼 | 94.0 | 93.8 | 93.8 | 0.2 |
|  | 夜 | 94.0 | 93.8 | 93.8 | 0.2 |

# 9 验收检测结果

## 9.1生产工况

监测期间，本项目生产负荷满足申报产能的75%以上。详见表9-1。

表9-1  监测工况调查结果

| 产品名称 | 设计生产能力 | 监测时工况 |
| --- | --- | --- |
|  | 年产量（m2） | 年生产日（天） | 日产量（m2） | 2019.3.7 | 2019.3.8 |
|  |  |  |  | 当日产量（吨/天） | 生产负荷（%） | 当日产量（吨/天） | 生产负荷（%） |
| 玻璃纤维增强塑料定制品(GRP) | 30000 | 250 | 120 | 108 | 90 | 108 | 90 |
| 玻璃纤维增强水泥定制品(GRC) | 50000 | 250 | 200 | 170 | 85 | 170 | 85 |
| 工艺集成系统加工定制 | 5套 | 250 | 酸洗钝化 | 酸洗钝化 | - | 酸洗钝化 | - |

## 9.2 环保设施调试运行效果

### 9.2.1环保设施处理效率监测结果

因本项目GRP车间布袋除尘设施及活性炭吸附装置进口不满足采样条件（见下图），本次按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求进行达标性监测和评价。

废气治理设施进口现场照片

### 9.2.2污染物排放监测结果

#### 9.2.2.1 废气

验收监测期间有组织废气监测结果见表9-2~9-7、气象参数结果见表9-8、无组织废气监测结果见表9-9。

表9-2 本项目有组织废气监测结果

| 项目 | 单位 | 1#排气筒进口 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.03.07 | 2019.03.08 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 测点烟气温度 | ℃ | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 烟气平均流速 | m/s | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.9 |
| 烟气流量 | m3/h | 2.00×103 | 1.93×103 | 1.85×103 | 1.78×103 | 2.12×103 | 2.08×103 |
| 含湿量 | % | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 截面积 | m2 | 0.1963 | 0.1963 |
| 排气筒高度 | m | / | / |
| 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 |
|  | 排放速率 | kg/h | ＜0.034 | ＜0.037 | ＜0.036 | ＜0.038 | ＜0.041 | ＜0.040 |

表9-3 本项目有组织废气监测结果

| 项目 | 单位 | 1#排气筒出口 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.03.07 | 2019.03.08 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 测点烟气温度 | ℃ | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 烟气平均流速 | m/s | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 |
| 烟气流量 | m3/h | 1.44×103 | 1.80×103 | 2.44×103 | 1.69×103 | 1.92×103 | 2.25×103 |
| 含湿量 | % | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
| 截面积 | m2 | 0.2376 | 0.2376 |
| 排气筒高度 | m | 15 | 15 |
| 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
|  | 排放速率 | kg/h | 2.5×10-3 | 3.5×10-3 | 4.5×10-3 | 3.3×10-3 | 3.5×10-3 | 4.2×10-3 |
|  | 最高允许排放浓度 | mg/m3 | 15 | 15 |
|  | 最高允许排放速率 | kg/h | 0.36 | 0.36 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

| 项目 | 单位 | 2#排气筒进口 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.03.07 | 2019.03.08 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 测点烟气温度 | ℃ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 烟气平均流速 | m/s | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 8.1 |
| 烟气流量 | m3/h | 2.12×104 | 2.01×104 | 2.06×104 | 2.11×104 | 2.12×104 | 2.28×104 |
| 含湿量 | % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 截面积 | m2 | 0.7854 | 0.7854 |
| 排气筒高度 | m | / | / |
| 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 |
|  | 排放速率 | kg/h | ＜0.40 | ＜0.38 | 0.39 | ＜0.40 | ＜0.40 | ＜0.43 |
| VOCS | 排放浓度 | mg/m3 | 12.6 | 14.6 | 14.6 | 16.7 | 8.39 | 12.4 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.16 | 0.25 |
|  | 最高允许排放速率 | kg/h | 1.5 | 1.5 |

表9-4 本项目有组织废气监测结果

表9-5 本项目有组织废气监测结果

| 项目 | 单位 | 2#排气筒出口 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.03.07 | 2019.03.08 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 测点烟气温度 | ℃ | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| 烟气平均流速 | m/s | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 |
| 烟气流量 | m3/h | 2.01×104 | 1.95×104 | 1.89×104 | 1.95×104 | 1.84×104 | 1.91×104 |
| 含湿量 | % | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 截面积 | m2 | 1.1310 | 1.1310 |
| 排气筒高度 | m | 15 | 15 |
| 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.046 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.039 | 0.042 |
|  | 最高允许排放浓度 | mg/m3 | 15 | 15 |
|  | 最高允许排放速率 | kg/h | 0.36 | 0.36 |
| VOCS | 排放浓度 | mg/m3 | 1.75 | 1.63 | 1.36 | 1.90 | 1.18 | 2.07 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.034 | 0.031 | 0.025 | 0.035 | 0.022 | 0.037 |
|  | 最高允许排放浓度 | mg/m3 | 50 | 50 |
|  | 最高允许排放速率 | kg/h | 1.5 | 1.5 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

表9-6本项目有组织废气监测结果

| 项目 | 单位 | 3#排气筒出口 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.03.07 | 2019.03.08 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 测点烟气温度 | ℃ | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 28 |
| 烟气平均流速 | m/s | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 20.5 | 20.7 | 21.0 |
| 烟气流量 | m3/h | 5.93×104 | 5.96×104 | 5.98×104 | 5.81×104 | 5.86×104 | 5.92×104 |
| 含湿量 | % | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 截面积 | m2 | 0.7854 | 0.7854 |
| 排气筒高度 | m | 15 | 15 |
| 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.098 | 0.10 | 0.11 |
|  | 最高允许排放浓度 | mg/m3 | 15 | 15 |
|  | 最高允许排放速率 | kg/h | 0.36 | 0.36 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

表9-7本项目有组织废气监测结果

| 项目 | 单位 | 4#排气筒出口 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.03.07 | 2019.03.08 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 测点烟气温度 | ℃ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 烟气平均流速 | m/s | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 |
| 烟气流量 | m3/h | 4.21×104 | 4.22×104 | 4.22×104 | 4.21×104 | 4.20×104 | 4.23×104 |
| 含湿量 | % | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 截面积 | m2 | 0.7854 | 0.7854 |
| 排气筒高度 | m | 15 | 15 |
| 甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
|  | 排放速率 | kg/h | ＜3.7×10-4 | ＜3.7×10-4 | ＜3.7×10-4 | ＜2.5×10-3 | ＜2.5×10-3 | ＜2.5×10-3 |
|  | 最高允许排放浓度 | mg/m3 | 20 | 20 |
|  | 最高允许排放速率 | kg/h | 0.6 | 0.6 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.91 | 1.36 | 1.00 | 0.96 | 0.84 | 1.52 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.11 | 0.051 | 0.037 | 0.036 | 0.031 | 0.057 |
|  | 最高允许排放浓度 | mg/m3 | 120 | 120 |
|  | 最高允许排放速率 | kg/h | 10 | 10 |
| 酚类 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
|  | 排放速率 | kg/h | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011 |
|  | 最高允许排放浓度 | mg/m3 | 15 | 15 |
|  | 最高允许排放速率 | kg/h | 0.15 | 0.15 |
| 甲醛 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 0.83 | 0.85 | 0.90 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.031 | 0.032 | 0.034 |
|  | 最高允许排放浓度 | mg/m3 | 5 | 5 |
|  | 最高允许排放速率 | kg/h | 0.39 | 0.39 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

表9-8 监测期间气象参数

| 监测日期 | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.03.07 | 多云 | 东北风 | 2.8 | 102.3 |
| 2019.03.08 | 多云 | 东南风 | 2.6 | 102.1 |

表9-9 本项目无组织废气监测结果

| 监测日期 | 监测点位及编号 | 监测项目 | 排放浓度（单位mg/m3） | 标准限值 （mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 2019.03.07 | 厂界上风向G1 | 颗粒物 | 0.083 | 0.100 | 0.083 | 1.0 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.067 | 0.083 | 0.100 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | VOCs | 0.153 | 0.191 | 0.192 | 2 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.181 | 0.211 | 0.165 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 非甲烷总烃 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 4.0 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.24 | 0.27 | 0.27 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 酚类 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.08 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.006 | 0.005 | 0.006 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 甲醛 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 甲苯 | 10.8 | 6.9 | 9.1 | 0.6 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 8.1 | 8.0 | 15.9 |  | 达标 |
| 2019.03.07 | 厂界下风向G2 | 颗粒物 | 0.167 | 0.133 | 0.150 | 1.0 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.117 | 0.133 | 0.150 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | VOCs | 0.363 | 0.218 | 0.452 | 2 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.258 | 0.298 | 0.729 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 非甲烷总烃 | 0.76 | 0.50 | 0.50 | 4.0 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.38 | 0.33 | 0.47 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 酚类 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.08 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.011 | 0.010 | 0.009 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 甲醛 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.03 | 0.02 | 0.02 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 甲苯 | 0.0081 | 0.0089 | 0.073 | 0.6 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.0087 | 0.0108 | 0.009 |  | 达标 |
| 2019.03.07 | 厂界下风向G3 | 颗粒物 | 0.167 | 0.183 | 0.167 | 1.0 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.150 | 0.133 | 0.183 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | VOCs | 0.233 | 0.298 | 0.268 | 2 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.759 | 0.613 | 0.367 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 非甲烷总烃 | 0.48 | 0.28 | 0.51 | 4.0 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.33 | 0.32 | 0.46 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 酚类 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.08 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.009 | 0.010 | 0.010 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 甲醛 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 甲苯 | 0.0097 | 0.0152 | 0.012 | 0.6 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.0137 | 0.0347 | 0.0157 |  | 达标 |
| 2019.03.07 | 厂界下风向G4 | 颗粒物 | 0.117 | 0.150 | 0.167 | 1.0 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.183 | 0.150 | 0.150 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | VOCs | 0.214 | 0.692 | 0.244 | 2 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.286 | 0.24 | 0.268 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 非甲烷总烃 | 0.68 | 0.28 | 0.51 | 4.0 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.33 | 0.44 | 0.34 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 酚类 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.08 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.009 | 0.011 | 0.010 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 甲醛 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.02 |  | 达标 |
| 2019.03.07 |  | 甲苯 | 0.0134 | 0.0093 | 0.0087 | 0.6 | 达标 |
| 2019.03.08 |  |  | 0.0097 | 0.0059 | 0.0081 |  | 达标 |

验收监测期间，监测结果表明：

1、本项目非甲烷总烃、酚类、甲醛排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准； VOCs、甲苯排放浓度符合《工业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2014）；颗粒物符合《上海市大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）。

2、厂界颗粒物、非甲烷总烃、酚类、甲醛浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；VOCs、甲苯浓度符合《工业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2014）。

#### 9.2.2.2厂界噪声

验收监测期间厂界噪声监测结果见表9-10。

表9-10 噪声监测结果

单位：Leq，dB（A）

| 监测日期 | 监测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测 时间 | 测量值 | 标准值 | 达标 情况 | 监测 时间 | 测量值 | 标准值 | 达标 情况 |
| 2019.03.07 | 东厂界N1 | 09:04~ 09:25 | 58.3 | 65 | 达标 | 22:21~ 22:39 | 45.5 | 55 | 达标 |
|  | 南厂界N2 |  | 56.7 |  | 达标 |  | 44.9 |  | 达标 |
|  | 西厂界N3 |  | 55.7 |  | 达标 |  | 45.6 |  | 达标 |
|  | 北厂界N4 |  | 56.5 |  | 达标 |  | 43.5 |  | 达标 |
| 2019.03.08 | 东厂界N1 | 09:08~ 09:25 | 57.7 | 65 | 达标 | 22:21~ 22:39 | 46.2 | 55 | 达标 |
|  | 南厂界N2 |  | 54.9 |  | 达标 |  | 44.9 |  | 达标 |
|  | 西厂界N3 |  | 55.8 |  | 达标 |  | 46.0 |  | 达标 |
|  | 北厂界N4 |  | 55.2 |  | 达标 |  | 46.2 |  | 达标 |

验收监测期间，监测结果表明，本项目东、南、西、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

9.2.2.3废水

验收监测期间废水监测结果见表9-11。

表9-11废水监测结果

| 监测 日期 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 2019.03.07 | 废水总排口 | COD | 38 | 30 | 29 | 36 | 500 | 达标 |
|  |  | SS | 18 | 15 | 17 | 12 | 400 | 达标 |
|  |  | PH | 8.16 | 8.19 | 8.12 | 8.15 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 石油类 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 0.473 | 0.546 | 0.402 | 0.452 | 35 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.98 | 0.90 | 1.00 | 1.02 | 8 | 达标 |
| 2019.03.08 | 废水总排口 | COD | 28 | 25 | 21 | 22 | 500 | 达标 |
|  |  | SS | 14 | 9 | 8 | 15 | 400 | 达标 |
|  |  | PH | 8.14 | 8.17 | 8.14 | 8.15 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 石油类 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 0.399 | 0.408 | 0.449 | 0.455 | 35 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 1.09 | 1.10 | 0.99 | 0.86 | 8 | 达标 |

验收监测期间，监测结果表明，本项目废水总排口排放的COD、SS、pH、石油类的日均排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷的日均排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表中B级标准。

#### 9.2.2.4污染物排放总量核算

根据本次验收监测结果，按照环评中预测的本项目污染物排放总量进行统计。统计结果与总量控制指标对照情况见表9-12、9-13。

表9-12 大气污染物排放总量核算表

| 污染物名称 | 验收监测情况 | 废气排放总量（t/a） | 环评中废气排放总量考核量（t/a） | 是否满足 总量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工段 | 监测点位 | 小时平均排放速率 (kg/h) | 年生产时数（h） | 排放量（t/a） |  |  |  |  |
| 颗粒物 | GRP车间原型制作、木制榫位、FRP模具打磨、投料、喷射过程 | 1#排气筒出口采样口 | 0.00358 | 2000 | 0.00716 | 0.303 | 0.595 | 是 | 监测报告中的1#排气筒是环评报告中的2#排气筒 |
|  | GRC车间晾干 | 2#排气筒出口采样口 | 0.042 | 2000 | 0.084 |  |  | 是 | 监测报告中的2#排气筒是环评报告中的3#排气筒 |
|  | GRC车间打磨 | 3#排气筒出口采样口 | 0.106 | 2000 | 0.212 |  |  | 是 | 监测报告中的3#排气筒是环评报告中的4#排气筒 |
| TVOCs | VOCs | GRC车间晾干 | 2#排气筒出口采样口 | 0.031 | 2000 | 0.062 | 0.2607 | 0.2787 | 是 | 监测报告中的2#排气筒是环评报告中的3#排气筒 |
|  | 甲苯 | GRP车间脱模剂、树脂调配、干燥和固化过程 | 4#排气筒出口采样口 | 0.00037 | 2000 | 0.00074 |  |  | 是 | 监测报告中的4#排气筒是环评报告中的5#排气筒 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.054 | 2000 | 0.108 |  |  | 是 |  |
|  | 酚类 |  |  | ＜0.011 | 2000 | 0.022 |  |  | 是 |  |
|  | 甲醛 |  |  | 0.034 | 2000 | 0.068 |  |  | 是 |  |

表9-13 水污染物排放总量核算表

| 污染物名称 | 验收监测情况 | 排入管网总量（t/a） | 环评中废水排放总量考核量（t/a） | 是否满足 总量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工段 | 监测点位 | 日平均排放浓度 (mg/L) | 年生产天数 |  |  |  |
| 水量 | 工艺集成废水、生活污水、初期雨水、清下水 | 废水 总排口 | / | 250 | 2967.31 | 3030.46 | 是 |
| COD |  |  | 28.62 |  | 0.085 | 0.68 | 是 |
| SS |  |  | 13.5 |  | 0.04 | 0.59 | 是 |
| 石油类 |  |  | ＜0.06 |  | 0.00018 | 0.015 | 是 |
| 氨氮 |  |  | 0.448 |  | 0.00133 | 0.042 | 是 |
| 总磷 |  |  | 0.99 |  | 0.0029 | 0.008 | 是 |

统计结果表明：

（1）废气:本项目验收监测期间，颗粒物、TVOCs年排放总量低于环评及审批意见中核准的总量控制指标。

(2) 废水:本项目工艺集成废水、生活污水、初期雨水、清下水排放量中的COD、SS、石油类、氨氮、总磷年排放总量均低于环评中核准的排放总量控制指标。

# 10 验收监测结论

## 10.1环护设施调试运行效果

### 10.1.1废气

1、有组织废气

本项目排气筒排放的废气中非甲烷总烃、酚类、甲醛排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；VOCs、甲苯排放浓度符合《工业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2014）；颗粒物排放浓度符合《上海市大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）。

2、无组织废气

厂界颗粒物、非甲烷总烃、酚类、甲醛浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值;VOCs、甲苯排放浓度符合《工业挥发性有机物排放控制标准》。

### 10.1.2噪声

验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

### 10.1.3固废

本项目产生的固废妥善处理。废桶、废泡沫屑、废木屑、废边角料、废包装箱、粉尘、焊接废料等由企业收集后外售；漆渣、收尘、废胶、废树脂、废活性炭、油漆废液、隔油池废油、废酸液、冲洗废液等由有资质的单位处置；废砂纸、滚刷、生活垃圾等委托当地环卫部门定期清运。

### 10.1.4总量达标情况

### 1、废水

### 本项目工艺集成废水、生活污水、初期雨水、清下水排放量中的COD、SS、石油类、氨氮、总磷年排放总量均低于环评中核准的排放总量控制指标2、废气

### 本项目验收监测期间，颗粒物、TVOCs年排放总量低于环评及审批意见中核准的总量控制指标。

### 10.2工程建设对环境的影响

根据监测结果表明，废气、废水、噪声均达标排放，对周围地表水、环境空气、噪声等环境影响较小，符合环评及审批部门批准的相关标准要求。

## 10.3建议

1、加强环境风险管理，落实各项风险防范措施，定期对厂区废气浓度进行检测，防止发生污染事故。

2、按要求建立环保管理制度和落实环境监测计划，同时按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，规范设置排污口，树立标志牌。

3、加强对厂内废（污）水、废气、固废的收集、处理/处置装置的日常运行管理和维护，认真执行巡检制度，确保治理设施的长期稳定高效运行，确保污染指标达标排放。

# 11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位(盖章): 南通盛迈思科技有限公司                                填表人(签字):                        项目经办人(签字):

| 建 设 项 目 | 项目名称 | GRC/GRP及工艺集成系统的生产研发项目 | 项目代码 | 【C3029】【C3062】【C33】 | 建设地点 | 江苏省洋口港经济开发区纬三路南侧、经二河西侧、海堤路北侧地块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 其他水泥类似制品制造、玻璃纤维增强塑料制品制造、金属制品 | 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产玻璃纤维增强塑料定制品30000m2、玻璃纤维增强水泥定制品50000m2、工艺集成系统加工定制5套 | 实际生产能力 | 年产玻璃纤维增强塑料定制品30000m2、玻璃纤维增强水泥定制品50000m2、工艺集成系统加工定制5套 | 环评单位 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 江苏如东洋口港经济开发区管理委员会 | 审批文号 | 港管审[2017]46号 | 环评文件类型 | 环评报告书 |
|  | 开工日期 | / | 竣工日期 | 2019年 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 南通如泰投资项目评估有限公司 | 环保设施监测单位 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算(万元) | 10000 | 环保投资总概算(万元) | 179 | 所占比例% | 1.79 |
|  | 实际总投资(万元) | 10000 | 实际环保投资(万元) | 365 | 所占比例% | 3.65 |
|  | 废水治理(万元) | 71 | 废气治理(万元) | 237 | 噪声治理(万元) | 5 | 固废治理(万元) | 2 | 绿化及生态(万元) | / | 其它(万元) | 61 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / t/d | 新增废气处理设施能力 | / Nm3/h | 年平均工作时 | 2000h/a |
| 运营单位 | / | 运营单位社会统一信用代码 | / | 验收时间 | 2019年4月 |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污 染 物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核对排放总量(10) | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量(12) |
|  | 有组织 | 颗粒物 |  | 1.9~2.4 | 15 |  |  | 0.595 | 0.595 |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  | 1.18~16.7 | 50 |  |  | 0.092 | 0.2787 |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  | ＜0.01 | 20 |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.084~2.91 | 120 |  |  | 0.0011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类 |  | ＜0.3 | 15 |  |  | 0.000005 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲醛 |  | 0.83~0.99 | 5 |  |  | 0.000005 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 |  | 0.067~0.183 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  | 0.153~0.759 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.19~0.76 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类 |  | 0.005~0.012 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲醛 |  | 0.01~0.04 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  | 0.0069~0.073 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺集成废水、生活污水、初期雨水、清下水 | 废水量 |  |  |  |  |  | 2967.31 | 2967.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | COD |  | 21~38 | 500 |  |  | 0.085 | 0.68 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  | 8~18 | 400 |  |  | 0.04 | 0.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.399~0.546 | 35 |  |  | 0.013 | 0.042 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 0.86~1.10 | 8 |  |  | 0.0029 | 0.008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  | ＜0.06 | 20 |  |  | 0.00018 | 0.015 |  |  |  |  |  |

# 12附件

附图一、项目所在地理位置示意图；

附图二、项目周边环境概况示意图；

附图三、厂区平面布置图。

附件一、南通盛迈思科技有限公司GRC/GRP及工艺集成系统的生产研发项目环境影响报告书的审批意见；

附件二、污水接管协议

附件三、漆渣、收尘、废胶、废树脂、废活性炭、油漆废液、隔油池废油、废酸液、冲洗废液危废协议；

附件四、检测期间生产工况说明；

附件五、现场照片（排气筒和固废堆场的环保标识）；

附件六、验收检测报告；

附件七、自主验收专家签到表及意见。

# Text boxes

损耗427.5

损耗484.6

雨水

自来水

2916.5

生活用水

1710

生活用水

2137.5

484.6

绿化用水

484.6

化粪池

隔油池

初期雨水

1123.08

损耗24

损耗17

17

喷枪清洗

0.1

进入漆料

调漆用水

17

循环量

720

损耗3.6

喷漆水

21.9

7.2

定期补充，外排废漆作为危废处理

水喷淋用水

7.2

1257.31

厂区污水处理站

1257.31

0.1

进入水帘损耗

洋口港经济开发区污水处理厂

2967.31

15.3

损耗0.76

压力测试废水

14.54

压力测试

15.3

15.3

检查清洗

15.3

检查清洗废水

14.54

损耗2.37

134.23

17.25

冲洗废水

44.88

冲洗1

47.25

204.25

软水制备系统

272.5

16.2

脱脂废水

15.39

脱脂

16.2

损耗0.81

损耗2.37

47.25

冲洗废水

44.88

冲洗2

47.25

损耗0.81

16.2

危废

酸洗

16.2

雨水管网

68.25

损耗2.37

47.25

危废

冲洗3

47.25

G1-1粉尘S1-1废泡沫屑

原型制作

硅胶模具：G1-2脱模刷胶废气；G1-3固化废气；G1-4木屑粉尘；S1-2废木屑

FRP模具：G1-5刷涂胶衣废气；G1-6干燥废气；G1-7固化废气；G1-8打磨废气；S1-3废边角料；S1-4废砂纸

模具制作

包装运输

G1-27 VOCS； G1-27粉尘

修色

G1-26粉尘S1-10废砂纸

打磨

G1-25VOCS

三道底漆

三道底漆

打磨

干燥

二道底漆

G1-21 VOCS、漆雾；N1-5噪声

打 磨

G1-20 粉尘

S1-6废砂纸

干燥

一道底漆

G1-18 VOCS、漆雾

N1-4噪声S1-7油漆废水

G1-17 VOCS

GRC产品

水性底漆、水

喷 底 漆

G1-16打磨粉尘

S1-5废边角料

S1-6废砂纸

修  正

G1-14固化废气

脱模

固化12小时

补强处理

G1-15固化废气

N1-3预埋件制作

450#4层积层

G1-13固化废气

半固化

G1-12调配废气

树脂、固化剂

树脂配置

玻纤裁剪

300#毡定型

G1-11胶衣固化废气

胶衣半固化

G1-10喷射粉尘N1-2预埋件制作

玻璃纤维

G1-9投料粉尘

N1-1噪声

配料搅拌

脱模

初期养护

喷射

水泥、硅砂、

外加剂、水

GRP产品

GRC产品

产品制作

图3-2 GRC、GRP生产工艺流程图

G1-19 VOCS

G1-22 VOCS

G1-23粉尘

S1-9废砂纸

G1-24 VOCS、漆雾

N1-6噪声

完全固化

S2-3废酸液

W2-2检查清洗废水W2-3冲洗废水

包装运输

安装调试

冲  洗3

钝  化

冲  洗2

脱  脂

压力测试

原料采购

产品设计

G2-1焊接废气、S2-1焊接废料、N2-1噪声

纯水

冲  洗1

焊 接

W2-1废水

纯水

氢氧化钠

W2-4脱脂除油废水

W2-5冲洗废水

产品制作

纯水

纯水

硝酸

S2-2废酸液

酸洗钝化

纯水

PAM

碱

PAC

接管排放

反应池3

废水

收集池

反应池3

反应池2

反应池1

标准排口

干泥外运

板框压滤机

污泥浓缩地

物化污泥

道路

N

综合楼

GRC车间

堆场

邻厂

空地

◎◎

◎

◎

GRP车间

空地

◎表示有组织废气采样点

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。

2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。

3、计量单位：废气排放量——吨 / 年；废水排放量——吨 / 年；水污染排放浓度——毫克 / 升。