南通大才再生资源利用有限公司

年产7000吨塑料粒子新建项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：南通大才再生资源利用有限公司

二O一九年四月

目  录

第一章  概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目的特点	2

1.3环境影响评价的工作程序	2

1.4项目初筛	4

1.5项目关注的主要环境问题	7

1.6环境影响评价主要结论	8

第二章  总则	9

2.1编制依据	9

2.2评价因子与评价标准	13

2.3评价工作等级及评价重点	21

2.4评价范围及环境敏感区	24

2.5区域发展规划及基础设施	27

2.6生态红线区域保护规划及国家级生态保护红线规划	36

2.7与《废塑料综合利用行业规范条件》等文件的相符性分析	39

第三章  建设项目工程分析	45

3.1本项目情况简介	45

3.2本项目公用工程	49

3.3主要原辅材料及能源消耗情况	50

3.4工艺流程及产污环节说明	53

3.5物料平衡	58

3.6污染源分布及其排放情况	63

3.7项目污染物排放“三本账”	74

第四章  环境现状调查与评价	75

4.1自然环境现状调查与评价	75

4.2环境质量现状评价	79

4.3区域污染源现状调查	92

4.4区域污染源评价	95

第五章  环境影响预测与评价	99

5.1大气环境影响预测及评价	99

5.2地表水环境影响预测及评价	108

5.3声环境影响预测及评价	108

5.4地下水环境影响预测及评价	112

5.5固废环境影响预测及评价	125

5.6生态环境影响分析	127

5.7环境风险影响分析	128

第六章  环境保护措施及其可行性论证	135

6.1废气污染防治措施评述	135

6.2废水污染防治措施评述	142

6.3噪声污染防治措施评述	146

6.4固废污染防治措施评述	147

6.5地下水及土壤污染防治措施评述	148

6.6排污口规范化设置	149

6.7环境风险防范措施评述	150

6.8环保投资及“三同时”	153

第七章  环境影响经济损益分析	156

7.1经济及社会效益分析	156

7.2环境效益分析	156

7.3环境经济损益分析	157

7.4结论	160

第八章  环境管理与监测计划	161

8.1环境管理	161

8.2环境监控计划	163

8.3排污口规范设置	167

8.4污染物排放清单及总量控制	168

8.5应向社会公开内容	173

第九章  环境影响评价结论	174

9.1项目概况	174

9.2产业政策及规划相符性分析	174

9.3项目所在地环境质量状况	175

9.4污染物排放状况	176

9.5主要环境影响	177

9.6公众意见采纳情况	177

9.7环境影响经济损益分析	178

9.8环境管理与监测计划	178

9.9建议及要求	178

9.10总结论	179

附件：

1、建设项目登记信息表

2、建设单位营业执照

3、建设单位法人身份证

4、租赁协议

5、土地证

6、废塑料来源可靠性承诺

7、环评委托书

8、建设单位承诺书

9、本项目监测报告

10、引用项目监测报告

11、建设项目大气环境影响评价自查表

12、建设项目地表水环境影响自查表

13、建设项目环境风险评价自查表

# 第一章  概述

## 1.1项目由来

塑料因具有较好的透明性和耐磨性，且化学性质稳定、耐冲击能力强、质量轻、绝缘性好、强度高、不会腐蚀，所以在生产、生活中得到了广泛的应用。随着世界塑料产量和用量的不算增加，产生的废旧塑料也触目惊心。合理开发利用资源和保持生态环境平衡，是当今社会可持续发展的关键议题。塑料的重新回收再循环利用已成为塑料工业今后发展的重点和热点，也将成为一个新兴产业，其社会意义和经济效益不言而喻。废旧塑料加工成颗粒后，依然具有良好的综合材料性能，可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。由于再生塑料价格优势突出，效益明显，因此国内废旧塑料加工市场已渐成气候。

为大力发展循环经济，落实科学发展观，贯彻国家再生资源综合利用一系列方针政策，走可持续发展道路，充分利用可再生资源，实施既治理环境污染又增加经济效益的双赢战略，南通大才再生资源利用有限公司拟投资500万元于海门市三厂镇中华东路375号租赁江苏涌金化纤有限公司厂内闲置厂房1720平方米，购置粉碎机、清洗机、输送带、热熔机、切粒机等设备，主要以废农膜、废包装袋为原料，经筛选、粉碎清洗、热熔挤出、冷却、造粒、包装入库等工序，形成年产7000吨塑料粒子的生产能力。本项目现已完成备案，项目代码为2019-320684-42-03-506395。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修改）中分类三十“废弃资源综合利用业”第86条“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，其中“废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用”项目编制报告书，“其他”项目编制报告表。本项目以废旧塑料为原料，通过筛选、粉碎清洗、热熔挤出、冷却、造粒等工序制成塑料粒子，因此需要编制报告书。为此，南通大才再生资源利用有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司（国环评证乙字第1977号）承担该项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合该项目的建设特点，编制了此报告，呈报给环保部门审批。

## 1.2项目的特点

（1）本项目属于新建项目，建设地点位于江苏省海门市三厂镇中华东路375号，租赁江苏涌金化纤有限公司闲置厂房进行生产，属于海门市东城产业园工业用地范围，符合海门市东城产业园用地规划。

（2）本项目废水主要为生活污水、清洗废水、冷却废水、废气处理废水，生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，最终经海门市东洲水处理有限公司深度处理；清洗废水、冷却废水、废气处理废水经厂区污水处理站处理后回用于生产，定期外排部分废水至市政污水管网，最终经海门市东洲水处理有限公司深度处理。项目废气主要热熔挤出废气，经集气罩收集后通过水喷淋塔+光催化氧化装置处理后由15m高（1#）排气筒排放。本项目对生产过程中产生的固体废弃物均采取了有效、可靠的治理措施，项目固废对环境影响不明显。

（3）本项目所用废塑料来源于农村使用后废弃的农用塑料棚膜和企业产生的废包装袋，废农膜及废包装袋较干净清洁，不属于危险废物，也不属于含有危险物质的废弃塑料。

## 1.3环境影响评价的工作程序

按照建设项目环境保护管理条例及环境影响评价技术导则，本工程环境影响评价工作依次分为准备、正式工作、报告书编制三个阶段。

准备阶段：本公司接受南通大才再生资源利用有限公司委托，编制南通大才再生资源利用有限公司年产7000吨塑料粒子新建项目环境影响评价文件，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修改），对照结果见表1.3-1。

表1.3-1  建设项目环境影响评价分类管理名录

| 环评类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三十、废弃资源综合利用业 |
| 86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工 艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | / |

本项目废塑料来源于农村使用后废弃的农用塑料棚膜和企业产生的废包装袋，对其进行再生造粒加工，因此对照上表可知，本项目需编制编制环境影响评价报告书。准备阶段进行研究与环境保护有关的法律、法规、条例、导则和本工程设计文件，进行初步工程分析和环境现状调查，并完成第一次公示与公众参与调查工作，筛选重点评价项目，确定评价工作等级；

第二阶段：第二阶段进一步进行工程分析，对主要环境影响和评价因子进行现状调查，重点调查生态环境现状，开展环境现状监测工作，评价工程影响地区的环境现状；

第三阶段：第三阶段进入报告书编制阶段。在前面工作的基础上预测工程建设和运行对环境的影响，提出相应的环境保护对策措施，估算环境保护投资，从环境保护的角度论证项目建设的可行性，给出评价结论并提出进一步减缓环境影响的建议，建设单位在环境影响评价初期开展公众参与工作，在报告书征求意见稿形成后完成征求意见稿公众参与，结合反馈意见完成《南通大才再生资源利用有限公司年产7000吨塑料粒子新建项目环境影响报告书》。

各阶段工作内容可参见评价工作程序框图。

## 1.4项目初筛

1、符合国家和地方有关环境保护的政策、法规和管理文件要求

本项目为行业类别为[C4220]非金属废料和碎屑加工处理，不属于《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》（国家发改委2011年第9号令）中限制类或淘汰类项目，属于“鼓励类”中“三十八、环境保护与资源节约综合利用”第29条“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用”，故本项目符合《产业结构调整指导目录》（2013年修正本）的要求；对照《江苏省工业和信息结构调整指导目录（2012）及部分修改条目，本项目鼓励类“二十一、环境保护与资源节约综合利用”中“第29．废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”项目；对照《南通市工业结构调整指导目录》（南通市发改委2007年4月30日），本项目属于鼓励类“十四、环境保护与资源节约综合利用”中“第51、废家电、废旧轮胎、废电池等废旧物资综合利用技术开发和设备制造”，因此，项目的建设符合国家及地方相关产业政策的要求。

（2）项目拟建地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定。

（3）本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号文件）规定中限制类和淘汰类中所列条款，符合国家及地方用地规划及环保规划要求。

（4）本项目位于海门市东城产业园，所在地为工业用地，本项目的建设符合园区用地规划要求。

（5）本项目利用农村使用后废弃的农用塑料棚膜和企业产生的废包装袋作为原料生产加工，年产塑料粒子7000吨，满足《废塑料综合利用行业规范条件》中“企业设立和布局、生产经营规模、资源综合利用及能耗、工艺与装备、环境保护”提出的要求。

2、规划相符性

项目位于海门市东城产业园。海门市东城产业园根据规划用地性质，以区内厂北路—洪利路—青东河为轴线，将东城产业园划分成厂北路—洪利路—青东河以北（简称“北区”）和厂北路—洪利路—青东河以南（简称“南区”）。其中，东城产业园北区占地面积约41.88公顷，产业定位为：生命健康产业（制造业、服务业）、新材料（新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料），发展以生产研发为主导的、低污染的新兴产业；南区占地面积约91.53公顷，产业定位为：能源装备（新能源设备、高端专用设备、节能环保设备和精密机械零部件）、绿色食品、现代纺织（现代新型纺织、功能性服装家纺和产业用纺织品）以及配套北区研发的制造业。本项目位于海门市东城产业园南区，为配套北区研发的制造业。因此，本项目符合海门市东城产业园土地利用规划及产业定位。

3、生态保护红线相符性

《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）已于2013年8月30日经江苏省人民政府印发实施。海门市生态红线区域保护规划包括水源水质保护、自然与人文景观保护、湿地生态系统保护、水土保持、海岸带防护、生物多样性保护6个类型11个区域，总面积约184.77平方公里，其中一级管控区面积2.48平方公里，二级管控区面积182.29平方公里。与本项目最近的生态红线区域为海门河清水通道维护区，位于本项目北侧，本项目距海门河为1.15km，海门河及两岸各500米为二级管控区，本项目距海门河清水通道维护区650m，不在海门河清水通道维护区二级管控区范围内。因此，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》。对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，与本项目最近的生态红线保护目标为海门长江饮用水水源保护区，距离约为5.3km，建设项目不在江苏省国家级生态保护区内，项目废气经采取有效的污染防治措施处理后排放；生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池预处理后接管至海门市海门市东洲水处理有限公司深度处理，生产废水经厂区污水处理站处理回用于生产，定期外排部分废水至市政污水管网，最终经海门市东洲水处理有限公司深度处理，不会降低附近水体环境容量；固废均得到有效处置，零排放。因此，本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。

4、环境质量底线相符性

根据本项目环境监测报告，评价区域内SO2、NO2、PM10和VOCS等污染物均达到相关标准要求，项目所在地环境空气质量较好；根据监测结果，项目纳污水体长江各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准；声环境现状监测结果表明，各监测点昼、夜噪声值均低于环境功能标准值，项目所在区域声环境质量现状良好；所在区域内土壤监测项目均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准，说明该地块土壤环境质量较好。

本项目建成后，产生的大气污染物经有效处理后达标排入大气环境，对大气环境的影响较小，满足环境大气二级标准要求；项目生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池处理后接管排至海门市东洲水处理有限公司深度处理，生产废水经污水处理站处理后回用，少量接管至海门市东洲水处理有限公司深度处理，深度处理后尾水排入长江，对周边水环境影响较小；本项目高噪声设备经合理分布、有效治理后，对厂界影响较小，不会降低该区域声环境质量要求；本项目一般固废外售处理或回用，生活垃圾由环卫部门清运，各固废均得到合理处置。

综上，本项目建成后，本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会降低项目所在地的环境功能质量，符合环境质量底线标准。

5、资源利用上线相符性

本项目拟进行塑料粒子生产，所使用的能源主要为水、电能等，物耗及能耗水平较低。本项目所选部分原料为回收的废塑料，提高了资源的有效利用率。工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，降低了产品的损耗率，减少了原料的用量和废物的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。

综上，本项目建设符合资源利用上线的要求。

6、负面清单相符性

本项目已在海门市行政审批局进行了备案，备案号为2019-320684-42-03-506395，根据海门市东城产业园环境准入负面清单要求，与产业定位不符的生产型企业一律不得入区且引进的项目应符合国家和地方产业政策，本项目为配套北区研发的制造业，符合海门市东城产业园环境准入要求，不属于海门市东城产业园环境准入负面清单。

## 1.5项目关注的主要环境问题

南通大才再生资源利用有限公司年产7000吨塑料粒子新建项目为新建项目，针对项目特点及周边环境特征，提出以下关注的主要环境问题：

1、主要环境问题

（1）项目采取相应的环保措施后是否能确保各项污染物稳定达标排放；

（2）项目的环境风险是否可以被接受。

2、主要环境影响

（1）运营过程中工艺废气对外环境的影响；

（2）运营过程中生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池处理后接管排至海门市东洲水处理有限公司深度处理，生产废水经污水处理站处理后回用，少量接管至海门市东洲水处理有限公司深度处理，尾水排入长江对周围地表水环境的影响；

（3）需时刻关注噪声对周边环境及居民的影响。

## 1.6环境影响评价主要结论

（1）项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修改版》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）及《南通市工业结构调整指导目录》（南通市发改委2007年4月30日）中限制类和淘汰类项目，属于鼓励类；

（2）项目地块性质为工业用地，符合海门市东城产业园土地利用规划；

（3）项目各项污染物经采取有效措施后可实现达标排放；

（4）经预测分析，项目建成后污染物采取有效措施排放不会降低区域环境功能类别；

（5）项目各污染物总量可满足区域总量控制要求；

（6）项目从原辅料、工艺、设备、能耗物耗及污染物排放等方面加强管理、源头控制、综合利用、末端治理，制定并实施减少能源、水、原料的使用量，减少污染物的排放的方案，因此项目的建设和运营符合清洁生产和循环经济相关要求；

（7）经调查统计，项目的建设得到了周边群众的支持，无人反对本项目的建设；

（8）项目建成后存在一定的环境风险，但不构成重大危险源，经加强管理、采取相关风险防范措施后，项目的环境风险较小，在可承受的范围内。

综上，项目在认真落实本项目的各项污染防治措施的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 第二章  总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国噪声环境污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（4）《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国清洁生产促进法>的决定》（国家主席[2012]54号令，2012年7月1日实施）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法（2015年修订版）》（国家主席[2015]31号令，2016年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（国家主席[2004]31号令，2016年11月7日修订）；

（7）《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国水污染防治法>的决定》（国家主席[2017]70号令，2018年1月1日执行）；

（8）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院第682号令，2017年6月21日通过，2017年10月1日施行）；

（9）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年2月16日修订，2013年5月1日施行）；

（10）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号，2014年3月25日发布）；

（11）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013年9月10日发布）；

（12）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号，2016年5月28日发布）；

（13）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号，2016年10月27日发布）；

（14）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（15）《国务院关于全国地下水污染防治规划（2011-2020）的批复》（国函[2011]119号）；

（16）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（19）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）；

（20）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（21）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（22）《关于进一步加强环境影响评价违法项目责任追究的通知》（环办函[2015]389号）；

（23）《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号）；

（24）《强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号；

（25）《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》发布（中信部[2015]81号）；

（26）《国家危险废物名录》（环境保护部令[2016]33号，2016年8月1日施行）；

（27）《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评[2016]95号）；

（28）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（29）《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）；

（30）《国家发展改革委、商务部关于印发<市场准入负面清单草案（试点版）>的通知》（发改经体[2016]442号）；

（31）《关于印发<全国生态保护“十三五”规划纲要>的通知》（环生态[2016]151号，2016年10月28日）；

（32）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号，2018年6月27日）；

（33）《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函[2017]1240号）；

（34）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）。

### 2.1.2地方法规、规章与政策

（1）《江苏省排污口设置和规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

（2）《中共江苏省委江苏省人民政府关于加强生态环境保护和建设的意

见》（苏发[2003]7号）；

（3）《关于江苏省地表水环境功能区划的批复》（苏政复[2003]29号）；

（5）《江苏省环境噪声污染防治条例》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2018年3月修订）；

（5）《关于推进环境保护工作的若干政策措施》（苏政发[2006]92号）；

（6）《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》，省政府令第119号，2018年5月1日实施；

（7）《江苏省大气污染防治条例》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2018年3月修订）；

（8）《江苏省通榆河水污染防治条例》（2018年3月修订）；

（9）《江苏省长江水污染防治条例》，江苏省人大常委会公告第2号，2018年3月28日；

（10）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018修订）；

（11）《省政府关于加快推进工业结构调整和优化升级的实施意见》（苏环办[2009]69号）；

（12）《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企事业单位版）》（苏环办[2009]161号）；

（13）《江苏省人民政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）；

（14）《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）；

（15）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案》（苏政发[2014]1号）；

（16）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

（17）《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办[2014]128号）；

（18）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

（19）《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订）；

（20）《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发[2015]175号）；

（21）《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》（苏环办[2016]154号）；

（22）《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》（苏政发[2016]169号）；

（23）《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）；

（24）《南通市政府关于加强和改进环境影响评价工作的意见》，2015年2月17日；

（25）《南通市“两减、六治、三提升”专项行动实施方案》，通委发﹝2017﹞6号文；

（26）《南通市生态红线区域保护规划》，（南通市人民政府，2013年12月）；

（27）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政办发[2018]74号，2018年6月9日）。

### 2.1.3环境影响评价技术导则及技术规范、标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（4）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.1-1995，GB15562.2-1995）；

（9）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（10）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

（11）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013修改）；

（12）《危险废物鉴别技术规范》（2007年7月1日实施）；

（13）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（14）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。

### 2.1.4其他文件

（1）环境影响评价现状数据资料；

（2）委托方提供的有关技术资料。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1环境影响因素识别

根据建设项目特点明确其在不同阶段的各种行为与可能受影响的环境要素间的作用效应关系、影响性质、影响范围、影响程度等，环境影响因素识别矩阵详见表2.2-1。

表2.2-1本项目环境影响因素识别表

| 影响 受体 影响 因素 | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境 空气 | 地表水 环境 | 地下水 环境 | 土壤 环境 | 声环境 | 陆域 环境 | 水生 生物 | 渔业 资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 | 居民区 | 特定 保护区 | 人群 健康 | 环境 规划 |
| 建设阶段 | 施工废、污水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 施工扬尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 施工噪声 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 施工废渣 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 生产运行 | 废水排放 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 废气排放 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 噪声排放 | / | / | / | / | -SRDIc | -SRDIc | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 固体废物 | / | / | / | -SRDIc | / | / | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 事故风险 | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
| 服务期满后 | 废水排放 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 废气排放 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 固体废物 | / | / | / | -SRDIc | / | / | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 事故风险 | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |

注：参照评价导则，识别定性时，用“+”、“-”分别表示有利、不利影响；用“L”、“S”表示长期、短期影响；用“R”、“Ir”表示可逆与不可逆影响；用‘D’、 ‘Id’分别表示直接、间接影响；用“C”、“Ic”表示累积与非累积影响。

本项目租赁现有厂房，因此施工期的环境影响较小。从表2.2-1可见，项目在运营期对环境的影响是多方面的：主要是项目的废水排放对地表水的影响以及各类工艺废气对环境空气的影响，废水经厂内污水处理设施处理达标后接入海门市东洲水处理有限公司，尾水排入长江，可较大减小对地表水体的影响，生产过程产生的废气经过有效处理后，对环境空气影响较小；项目对环境正影响则主要表现在社会经济环境。

### 2.2.2评价因子筛选

本项目评价因子筛选见表2.2-2。

表2.2-2 评价因子确定表

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量考核因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | PM10、TSP、SO2、NO2、CO、O3、VOCs、臭气浓度 | VOCs、臭气浓度 | 挥发性有机物 | VOCs |
| 地表水 | pH、SS、水温、COD、BOD、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类、铜、锌、铅、隔、汞、六价铬、氯化物、氟化物、粪大肠菌群 | COD、SS、氨氮、TP、动植物油 | COD、氨氮 | COD、氨氮 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — | — |
| 地下水 | 井口高程、水位埋深、水位高程、井深、水温、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、耗氧量、氟化物、色度、铜、锌、镍；石油类 | CODMn |  | — |
| 固体废物 | — | 工业固体废物、生活垃圾 | — | — |
| 土壤 | 铜、锌、铅、镉、铬（六价）、镍、总汞、砷、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。共45项。 | — | — | — |

### 2.2.3环境质量标准

（1）大气环境质量标准

建设项目大气评价范围内SO2、NO2、NOX、CO、O3、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；TVOC执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中TVOC的标准，具体标准值见表2.2-3。

表2.2-3   环境空气质量标准浓度限值   单位：μg/Nm3

| 污染物 | 取值时间 | 标准限值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| NOx | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| CO | 24小时平均 | 0.004 |  |
|  | 1小时平均 | 0.01 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| TVOC | 8小时均值 | 600 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |

（2）水环境质量标准

项目雨水通过管道排入厂区附近的五七河。生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池预处理后接管至入海门市东洲水处理有限公司，生产废水经污水处理站处理后回用，少量接管至海门市东洲水处理有限公司。海门市东洲水处理有限公司尾水排放长江。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环境保护厅编制，2003年3月）中相关规定，长江、五七河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准，具体限值见表2.2-4。

表2.2-4 地表水水质标准主要指标值 单位：mg/L，pH 无量纲

| 项目 | 水质标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | III类 |  |
| pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）及《地表水资源质量标准》（SL63-94） |
| COD | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 总磷 | ≤0.2 |  |
| 石油类 | ≤0.05 |  |
| BOD5 | ≤4 |  |
| SS | ≤30 |  |

（3）地下水环境

本项目区域内地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）相关标准，具体指标见表2.2-5。

表2.2-5  地下水环境质量标准分类指标  单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | 5.5-6.5 8.5-9 | ＜5.5 ＞9 |
| 色度 | 5 | 5 | ≤15 | 25 | ＞25 |
| 总硬度（以CaCO3计） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | ＞550 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 |
| 溶解性固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |
| 氨氮（NH4） | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |
| 细菌总数（个/mL） | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | ＞1000 |
| 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 铜 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 汞 | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ＞0.001 |
| 砷 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ＞0.05 |
| 铅 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 六价铬 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 锌 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | ＞5.0 |
| 镍 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 钠 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | ＞400 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |

（4）声环境质量标准

根据区域规划，项目所在区域为工业区，声环境区划为3类区。具体指标见表2.2-6。

表2.2-6  《声环境质量标准》 （等效声级LAeq：dB）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

（5）土壤环境

土壤执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，具体指标见表2.2-7。

表2.2-7  土壤环境质量评价标准值（mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 60 |
| 2 | 镉 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |
| 4 | 铜 | 17000 |
| 5 | 铅 | 800 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 42 | 䓛 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 15 |
| 45 | 萘 | 70 |

### 2.2.4污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

VOCs排放执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造中相关标准。臭气浓度排放执行上海市地方标准恶臭（异味）污染物排放标准（DB31/1025-2016）。食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型饮食业单位标准。详见表2.2-8、2.2-9。

表2.2-8  本项目废气排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒 高度（m） | 最高允许排放 速率（kg/h） | 无组织排放监控点浓度值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 50 | 15 | 1.5 | 2.0 | 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
| 臭气浓度 | 1000（无量纲） | / | / | 20（无量纲） | 上海市地方标准恶臭（异味）污染物排放标准（DB31/1025-2016） |

表2.2-9饮食业油烟排放标准

| 饮食业单位规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | 1.67，＜5.00 | ≥5.00,＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3,＜6.6 | ≥6.6 |
| 油烟最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |

（2）水污染物排放标准

本项目废水主要为生活污水、清洗废水、冷却废水和废气处理废水。

生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池处理达到海门市东洲水处理有限公司接管标准后接入海门市东洲水处理有限公司，清洗废水、冷却废水和废气处理废水经厂区污水处理站处理后回用，少量接管至海门市东洲水处理有限公司。海门市东洲水处理有限公司尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放长江；生产回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1标准。

具体水质标准详见表2.2-10、2.2-11。

表2.2-10 污水处理厂接管要求及尾水排放标准

| 项目 | 污水处理厂接管标准（mg/L） | GB8978-1996三级标准（mg/L） | 尾水排放标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6～9 | 6-9 | 6～9 |
| COD | ≤500 | ≤500 | ≤50 |
| SS | ≤400 | ≤400 | ≤10 |
| 氨氮 | ≤45* | － | ≤5(8) |
| 总磷 | ≤8* | － | ≤0.5（磷酸盐以P计） |
| LAS | ≤20 | ≤20 | ≤0.5 |
| 石油类 | ≤20 | ≤30 | ≤1 |
| 动植物油 | ≤100 | ≤100 | ≤1 |

注：*为参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准;括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

清下水排放标准：项目雨水就近排入五七河，五七河水质状况良好，目前执行地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据南通市环境管理要求，项目清下水中COD不得高于40mg/L，SS小于30mg/L，特征污染物不得检出。

表2.2-11  生产回用水标准 （单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH，无量纲 | 6~9 |
| 2 | COD | ≤60 |
| 3 | SS | ≤30 |

（3）噪声排放执行标准

营运期，企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，周边敏感点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见表2.2-12。

表2.2-12  噪声排放标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |

（4）固废控制标准

项目一般工业废弃物的贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）。

## 2.3评价工作等级及评价重点

2.3.1评价工作等级

（1）环境空气影响评价工作等级

本次评价选取2017年作为评价基准年，采用的坐标为UTM坐标。《按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价工作选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，单位：%；

ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，单位：mg/m3；

c0i—第i个污染物的环境空气质量标准，单位：mg/m3。

大气评价工作等级判定表如表2.3-1所示，评价模式见表2.3-2。

表2.3-1  大气环境影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%＜Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2.3-2  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 1000000人 |
| 最高环境温度/℃ | 42.5 |
| 最低环境温度/℃ | -21.7 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是√ 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否√ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

根据本项目的工程分析结果，选择大气污染物正常排放的主要污染物及相应的排放参数，采用估算模式计算各污染源、各个污染物的最大影响程度和最远影响范围。

表2.3-3  有组织废气预测计算结果表

| 污染源名称 | 污染物 | 下风向预测最大地面浓度（µg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | VOCs | 5.1739 | 0.43 |

表2.3-4  无组织废气预测计算结果表

| 序号 | 污染源名称 | 污染物 | 下风向预测最大地面浓度（µg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | VOCs | 70.9902 | 5.92 |

由表2.3-3及表2.3-4中计算结果可知，各污染物的最大地面浓度占标率为5.92%，小于10%；同时建设项目所在地不属于环境空气敏感区；因此本项目大气评价等级为二级。

（2）地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的要求，地表水环境影响评价工作等级主要按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

根据工程分析本项目废水主要为生活污水、清洗废水、冷却废水和废气处理废水，生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池处理达到海门市东洲水处理有限公司接管标准后接入海门市东洲水处理有限公司，清洗废水、冷却废水和废气处理废水经厂区污水处理站处理后回用，少量接管至海门市东洲水处理有限公司。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）“5.2.2.2间接排放建设项目评价等级为三级B”，本项目对建设项目地表水环境影响评价做三级B评价，评价内容主要为a)水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b)依托污水处理设施的环境可行性评价。

（3）声环境影响评价工作等级

建设项目位于海门市东城产业园内，该区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，并且建设项目建成前后噪声级增加不超过3dB(A)，受影响人口数量变化不大。根据环境影响评价技术导则判定，声环境影响评价工作等级确定为三级。

（4）地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），废旧资源（含生物质）加工、再生利用项目危废属于Ⅰ类，其余为Ⅲ类，本项目废旧资源不属于危废，且项目建设地地下水环境不敏感，综上所述，本项目地下水评价等级为三级。地下水环境影响评价工作等级划分情况见表2.3-5。

表2.3-5 地下水环境影响评价工作等级分级表

|  | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（5）环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.2-4确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.4-6确定环境风险潜势。

本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目只进行简单分析。

表2.3-6环境风险评价工作级别判定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

（6）生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），本项目永久占地面积1800m2，项目周围主要是工业用地、水域、道路等，该区域的自然生态已为人工生态代替。人工植被以作物栽培为主，主要作物有乔木、灌木、绿地等。项目区内无珍稀动植物及其它国家野生保护动物无重要生态敏感区，故本项目全线生态环境影响评价工作等级为三级。生态影响评价工作等级判定依据见表2.3-7。

表2.3-7  本项目生态环境影响评价工作等级判定依据

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 本项目 | 属于新建项目，占地面积1800m2。 |

2.3.2评价重点

根据建设项目排污特点及周围地区环境特征，确定本次评价工作重点：工程分析、清洁生产分析、环境影响预测、环境保护措施及其经济技术论证和污染物排放总量控制分析为重点。

## 2.4评价范围及环境敏感区

### 2.4.1评价范围

（1）环境空气评价范围

根据导则HJ2.2-2018中5.4的规定，考虑到本项目的规模、大气污染物排放特点、气象条件等因素，确定大气环境评价范围为：以建设项目为评价区域的中心，边长5km的范围。

（2）地表水环境评价范围

地表水现状及影响评价范围涉及海门市东洲水处理有限公司污水厂排口上游500m至下游2500m之间的长江。

（3）声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境评价范围为建设项目厂区边界外200m的范围。

（4）环境风险评价范围

项目环境风险评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价范围是根据环境敏感目标分布情况、事故后果预测可能对环境产生危害的范围等综合确定，因此本项目评价范围是以建设地为中心，半径为3km，面积为28.26km2左右范围。

（5）生态环境评价范围

本项目新增用地面积较小，且施工期短且简单，生态环境影响很小，故生态环境评价范围为整个厂区用地范围。

（6）地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2011）中8.2的规定，通过查表法，确定本项目地下水环境评价范围为建设项目周边面积6km2的范围。

综上，按不同环境要素及其评价等级，确定项目环境影响评价范围见表2.4-1。

表2.4-1  各环境要素评价范围

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以建设项目为评价区域的中心，边长5km的范围。 |
| 声环境 | 场界外侧200m内的区域 |
| 地面水环境 | 污水处理厂尾水总排口的上游500m至下游2500m的长江，全长约3km |
| 地下水环境 | 以项目所在地为中心的6km2 |
| 生态环境 | 项目占地面积（1800m2），必要时可延伸至所影响的范围 |
| 环境风险 | 以建设项目为评价区域的中心，半径3km范围内 |

### 2.4.2环境敏感目标

根本项目环境空气保护目标见表2.4-2，地表水、声环境、风险环境、生态环境保护目标见表2.4-3，位置分布见图2.4-1。

表2.4-2  环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Ｙ |  |  |  |  |  |
| 中桥村 | 334162.33 | 3531941.45 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NW | 2900 |
| 凉东七组 | 335951.26 | 3532158.66 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NW | 2220 |
| 耀忠五组 | 336408.50 | 3531965.12 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | N | 1950 |
| 三洪村 | 337002.05 | 3532062.14 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NE | 2170 |
| 三洪二组 | 338143.31 | 3532076.85 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NE | 2720 |
| 乐南村 | 338507.41 | 3531779.59 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NE | 2740 |
| 双凉村 | 335225.12 | 3531653.47 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NW | 1830 |
| 凉东村 | 336481.27 | 3531567.90 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | N | 1560 |
| 厂北五组 | 334126.98 | 3531259.11 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NW | 2600 |
| 耀忠村 | 334544.61 | 3531228.14 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NW | 2250 |
| 海化村 | 335141.75 | 3531008.28 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NW | 1600 |
| 孝威十一组 | 335851.47 | 3530988.47 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NW | 1120 |
| 耀忠四组 | 336416.42 | 3531059.83 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | N | 1050 |
| 孝汉一组 | 337014.25 | 3530912.30 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NE | 1110 |
| 洪桥十八组 | 338473.66 | 3530919.45 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NE | 2260 |
| 厂北村 | 334137.06 | 3530624.49 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NW | 2360 |
| 孝威村 | 334660.15 | 3530587.77 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NW | 1840 |
| 洪利十二组 | 336840.24 | 3530422.23 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NE | 600 |
| 大兴街社区 | 334420.97 | 3530102.64 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | W | 1960 |
| 中心街社区 | 335324.38 | 3529994.96 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | W | 1060 |
| 新东街社区 | 335054.34 | 3529857.94 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | W | 1350 |
| 洪利村 | 336418.39 | 3530162.64 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | N | 190 |
| 向洪五组 | 336941.48 | 3530157.82 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | NE | 550 |
| 洪桥九组 | 338458.96 | 3529982.13 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | E | 2030 |
| 洪西村 | 336035.79 | 3529570.92 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | SW | 530 |
| 长江渔业村 | 359521.67 | 3550255.14 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | S | 470 |
| 大洪镇 | 337059.84 | 3529949.69 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | E | 640 |
| 中兴四组 | 338865.14 | 3529522.38 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | E | 2470 |
| 厂南村 | 334389.99 | 3529185.70 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | SW | 2150 |
| 青龙街社区 | 334432.14 | 3528776.79 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | SW | 2275 |
| 青东村 | 335288.46 | 3529017.47 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | SW | 1470 |
| 新港村 | 335924.94 | 3528723.99 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | SW | 1330 |
| 青北村 | 334226.57 | 3528618.42 | 居民 | 人群健康 | 二类区 | SW | 2570 |

表2.4.2-2本项目地表水、声环境、风险环境、生态环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） | 规模（户/人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 五七河 | W | 1040 | 小型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 海门河 | N | 1150 | 中型 |  |
|  | 长江 | S | 1380 | 大型 |  |
| 地下水 | 项目周边6km2范围内地下水 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) |
| 声环境 | 洪利村居民点 | N | 190 | 8户/28人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
|  | 厂界外1m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 风险环境 | 项目周边面积28.26km2的范围内 | — |
| 生态环境 | 海门河清水通道维护区 | N | 1150 | / | 水源水质保护 |
|  | 海门长江饮用水水源保护区 | N | 5050 | / | 海岸带防护 |

## 2.5区域发展规划及基础设施

### 2.5.1海门市城市总体规划

海门城区逐步形成"一主一次" (主城区、滨江新区)组团式城市结构形态。

主城区：全市的政治、经济、文化、教育和商贸物流中心，科研创新研发基地和高新技术产业基地。

滨江新区：位于海门市南部沿江地区，以高新技术为先导，发展电力、新材料等大用水量、大运输量的工业和商贸流通、休闲等服务业。

海门市城市总体规划见图2.5-1。

2.5.1.1主城区

崇海通道从主城区中部穿过，将主城区分为2个片区：西片区是城市的主要发展用地，东片区为原三厂镇的主要用地。2个片区之间结合崇海通道控制1000m左右的绿化交通走廊。

西片区

形成以“一轴、双核、多点”的网络状城市公共设施系统。规划集中发展8个居住区，工业用地则布置在片区的西北部和东南部。

“一轴”是以张謇大道、长江路为城市向南拓展的公共发展轴—“南进轴”。

“双核”是以北京路、长江路、上海路、江海南路所围合形成的市级行政、文化、体育、商务中心以及解放路、宏伟路、人民路交汇处的市级商业中心；“多点”为各居住区设置公共设施中心；规划沿解放路、宏伟路、张謇大道、长江路和南海路布置公共设施，其中解放路、宏伟路主要以商业设施为主，张謇大道、南海路、长江路则主要布置行政、商务、文化、体育等大型公共设施，形成“T”字形为形态的公共建筑网络系统。

规划形成城东工业区、东北工业区和西北工业区；将民生路以西、海门河以南、长江路以东、南海路以北的工业用地调整为生活居住用地。

东片区

以生活性用地为主，保留原通棉三厂的历史建筑，发展创意产业和研发业，在三厂地区建成城市的产业孵化基地和教育基地。

2.5.1.2滨江新区

浒通河以西结合港口开发形成集港口作业、工业开发、市场、仓储物流为一体的生产性用地；浒通河以东建设集商业居住、休闲、研发设计等服务业为一体的用地。

2.5.1.3基础设施规划

（1）给水工程规划

主城区规划由海门市自来水市政管网为主要水源，由海门市水厂供水(水源地为长江，取水口位于水厂上游)，海门水厂现状供水规模为10万m3/d，洪港水厂向海门市的供水规模为7万m3/d。为达到不断水的目标，视需要可在项目区域内自设一至二日以上的蓄水设备。

（2）雨水工程规划

雨水排放采用有组织排水，原则上按分散、就近的形式，用雨水管道排入河流。充分利用地形、水系进行合理的雨水分区，根据分散和直接的原则，保证雨水管渠以最短路线、较小管径把雨水就近排入附近水体。雨水管渠沿规划道路铺设，雨水尽可能采用自流方式排放，避免设置雨水泵站，雨水就近排入河流。

（3）排水工程规划

根据《海门市第一、第二污水处理系统合并方案报告》：海门市建设海门市第二污水处理厂（现改名为海门市东洲水处理有限公司），厂址位于青龙河与沿江一级公路的西南角，污水厂服务范围为海门市中心城区和重点镇及经济开发区。污水厂建设总规模为16万m3/d，分四期建设，尾水排入长江。

污水管道大体遵循重力自流的原则布置，首先通过主干道上的支管汇集污水，然后汇入城区的污水主干管，送至海门市东洲水处理有限公司处理。污水管沿北京路敷设，并污水干管应布置在排水区域内地势较低洼或便于污水汇集地带。当管道埋深超过6m时，应设污水提升泵站。泵站建设用地按规模、性质确定，应符合《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）的规定，同时与周围的居住、公共建筑保持必要的防护距离。

（4）燃气工程规划

规划主城区居民气化率达到100%。燃气来源为海门市天燃气二级门站。规划采用中压一级供气系统，规划区内各用户设楼幢式或庭院式调压器。燃气管网在区内呈环状布置。燃气管道采用无缝钢管焊接。燃气管道布置于道路东、南侧人行道或非机动车道下，居人行道缘石1-2m，埋深控制在1.2-2.0m。

### 2.5.2海门东城产业园规划

2.5.2.1功能定位及主导产业

（1）主要功能

充分利用现状产业发展基础，积极培育新兴产业。推进产业的提档升级、优化产业结构，以经济转型发展带动土地利用模式转变、区域功能提升，加速三厂工业园现代化建设进程。以产业转型为契机，加快转变发展方式，建设成为以先进制造业及科技研发为主导的、生态环境优良的现代化工业园区。

（2）产业定位

海门市东城产业园根据规划用地性质，以区内厂北路—洪利路—青东河为轴线，将东城产业园划分成厂北路—洪利路—青东河以北（简称“北区”）和厂北路—洪利路—青东河以南（简称“南区”）。其中，东城产业园北区占地面积约41.88公顷，产业定位为：生命健康产业（制造业、服务业）、新材料（新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料），发展以生产研发为主导的、低污染的新兴产业；南区占地面积约91.53公顷，产业定位为：能源装备（新能源设备、高端专用设备、节能环保设备和精密机械零部件）、绿色食品、现代纺织（现代新型纺织、功能性服装家纺和产业用纺织品）以及配套北区研发的制造业。

2.5.2.2用地规划布局

海门市东城产业园规划用地面积为217.8公顷，其中城市建设用地214.78公顷。

居住用地：规划居住用地为二类居住用地，占地约1.82公顷，，占城市建设用地的0.85%，分布在通楼路以北、孝威路以东地块内。东城产业园现状人口约0.8万人，规划远期人口为2.17万人。

商业服务业设施用地：规划商业服务业设施用地0.76公顷，占城市建设用地的0.35%，位于厂北路以南、孝威路以东地块。

工业用地：规划工业用地133.41公顷，占城市建设用地的62.12%。其中，二类工业用地91.53公顷，占城市建设用地的42.62%，主要分布在厂北路—洪利路—青东河沿线以南区域内；生产研发用地41.88公顷，占城市建设用地的19.50%，主要分布在厂北路—洪利路—青东河沿线以北区域内。

道路与交通设施用地：规划道路与交通设施用地主要为道路用地，用地面积约39.62公顷，占城市建设用地的18.45%。

公用设施用地：规划公用设施用地0.90公顷，占城市建设用地的0.41%。其中，供应设施用地0.59公顷，占城市建设用地的0.27%；环境设施用地0.31公顷，占城市建设用地的0.14%。

绿地与广场：规划绿地与广场38.27公顷，占城市建设用地的17.82%。其中，公园绿地36.13公顷，占城市建设用地的16.82%；防护绿地2.14公顷，占城市建设用地的1.00%。

水域：规划范围内水域占地3.02公顷，区域内主要水域为青东河和五七河，其中青东河自西北向东、五七河自北向南穿过规划区，占规划范围用地的1.39%。

土地利用规划见表2.5-1和图2.5-2。

表2.5-1  海门市东城产业园土地利用规划

| 序号 | 大类 | 中类 | 用地名称 | 面积(公顷) | 占城市建设用地(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住 | 1.82 | 0.85 |
|  |  | R21 | 二类居住 | 1.82 |  |
| 2 | B | 商业服务业设施 | 0.76 | 0.35 |
|  |  | B1 | 商业 | 0.76 |  |
| 3 | M | 工业 | 133.41 | 62.12 |
|  |  | M2 | 二类工业 | 91.53 | 42.62 |
|  |  | Ma | 生产研发 | 41.88 | 19.50 |
| 4 | S | 道路与交通设施 | 39.62 | 18.45 |
|  |  | S1 | 道路用地 | 39.62 |  |
| 5 | U | 公用设施 | 0.90 | 0.41 |
|  |  | U12 | 供应设施 | 0.59 | 0.27 |
|  |  | U22 | 环境设施 | 0.31 | 0.14 |
| 6 | G | 绿地与广场 | 38.27 | 17.82 |
|  |  | G1 | 公园绿地 | 36.13 | 16.82 |
|  |  | G2 | 防护绿地 | 2.14 | 1.00 |
| 城市建设用地 | 214.78 | 100.00 |
| 7 | E | 非建设 | 3.02 | / |
|  |  | E1 | 水域 | 3.02 | / |
| 规划范围 | 217.8 | / |

2.5.2.3基础设施规划

1、给水

根据区域供水规划，海门长江水厂向海门市中心城区进行区域供水，规划区东城产业园供水由海门市区域供水系统实行统一供水，匡河水库作为应急水源，库容100万立方米，保障海门市中心城区的应急安全供水。

综合考虑本规划区内管网系统与周边管网系统的综合协调，为周边地区留有供水通道。规划在规划区内各主、次干道道路上沿路敷设，形成环状供水管网，确保供水可靠性。规划区采用供水管规格为DN200～DN600。供水水压应满足规划区最不利点水压不低于0.28MPa的要求，供水水质严格执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

管道沿规划路敷设，当道路红线宽度大于40m时，原则上采用双侧布管，小于等于40m时按单侧布管。考虑管道综合的因素，给水管道一般布置在道路的东侧、北侧，管顶覆土不小于0.7m。

消防给水管与生活用水、工业用水合并为一个管网系统，且同时实施，按照室外消防有关规范的要求设置室外消火栓，间距不大于120m。消防时采用低压供水，保证灭火时最不利点消火栓水压不小于0.1Mpa。

2、排水

规划区污水由规划区外围南侧的海门市东洲水处理有限公司处理。海门市东洲水处理有限公司设计规模为16万吨/日，服务范围共有4个镇区（四甲镇、余东镇、三星镇、常乐镇）和3个街道（海门街道、三厂街道、滨江街道），第二污水厂服务范围和四镇三街道的行政范围基本一致，总面积约601km2。污水处理厂的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入长江。

采用雨、污分流排水体制，生活污水与工业污水分类收集，工业污水达到排污标准后方可排入污水厂。管网布置充分考虑近远期结合，尽量符合地形趋势，顺坡排水，取短捷途径，减少污水提升量，管径d400-d800。低洼和平坦地带，为减少管网埋深，坡度采用最小或接近最小坡度，并以最小流速复核。管渠埋深超过8米时，原则上设置污水提升泵站。管渠控制点路面高程，除根据规划或现状道路的竖向高程确定外，应留有适当余地，以满足未预见因素出现时，各点污水能够顺利排出。

3、雨水

雨水管是根据规划区土地利用和道路、竖向规划以及实际建设情况进行规划布置的，综合考虑地形、水系、施工条件、投资等多方面因素。

本次雨水规划应该结合自然地形，分区规划，就近排入水体；并充分利用道路的纵坡，以减少管道长度、减小管径，合理节省工程投资；雨水管的高程要有利于两侧地块的雨水接入。雨水干管的起点埋深按管顶覆土至少按1.2米控制，并以两侧支管接入所需标高校核调整；雨水管宜沿城市规划道路敷设，并与道路中心线平行，结合道路路幅分配布置雨水管，一般铺设在车行道下；充分利用道路边槽排水，以减少管道长度；纵坡较大时，在每一集水流域起端100米左右可不设雨水管；雨水管汇水面积按周边道路用等分角线划分，当有适宜的坡度时，则按雨水汇入低侧原则划分；雨水管道出水口的位置和形式应取得当地卫生监督机关、水体管理养护部门的同意；当道路红线宽度为30米以上时，原则上铺设双管。

4、供电

本次规划预测负荷为4640千瓦，考虑负荷同时率取0.85，则实际计算负荷3944千瓦。

（1）电源及供电设施规划

三厂现有110KV青龙变，容量为3*31.5MA，将作为规划区的主电源，输出10千伏的电缆至规划区内的变压器，其中规划区范围内东北侧设置接受变电站。

（2）线路敷设规划

①规划区110KV供电线路采用架空敷设，设置高压线路走廊按26米控制。

②10千伏线路在规划区内逐步实现电缆化，在主干道路的两侧及次干路的东、南侧人行道外侧设电缆沟（或电力排管），敷设10千伏电力电缆。

5、通信

规划区范围内固定电话主线普及率达45线/百人，主线电话需求量约0.97万线。移动电话普及率取125卡号/百人，远期城区移动电话用户将达2.7万卡号。

通信线路全部采用管道埋地敷设，通信管道建设与道路建设同步进行，管网根据通信终期规模一次埋设下地。通信管道容量的设置应充分考虑中国电信、中国移动、中国联通等各家通讯运营商在规划区的业务发展需要，并预留合理的超前量，同时也考虑建设发展的投资效益最大化，使管线资源充分发挥效用。

通信管道沿中华路等敷设，原则上埋设在路北、路西，与电力线路分置在道路的两侧。

6、供气

本次规划预测天然气用气量约为502.9万标立方米/年。

（1）气源规划

根据海门市城市总体规划，规划区燃气气源来自如东LNG站。

瓶装液化天然气为辅助气源。

（2）燃气设施规划

在规划范围内不设置天然气分输站，通过海门市区燃气管网接受气源。

燃气输配管网采用中低压两级制，即中压干管、中压支线到调压站或调压箱进行调压，区域调压站供气半径控制在500—700米左右，低压管线输送至居民用户，大型公共建筑由专用调压器供给。

中压燃气管线由丝绸路、中华路、秀山路引入，结合现状燃气管道，沿丝绸路、中华路、秀山路等敷设燃气管，管径为DN200-DN150毫米。

燃气管道在道路上的管位一般为路西、路北。

7、供热

本次规划区内的热负荷约为48.86吨/小时，热源主要由大千热电厂提供。

供热系统以过热蒸汽为介质，采用开式热力网，向供热范围内各企事业单位供热。热电厂的热力干线采用多分枝树状结构，局部连通为环网。

热力管道在道路下位置，结合市区现状管网，定在道路东侧、南侧。在跨越河流时，为了节省投资，管道采用拱形直接跨越。在跨越公路时，管道采用立式门形布置，设置轻型钢桁架。

### 2.5.3海门市环境保护规划

2.5.3.1环境功能区划

（1）环境空气质量功能区划

城区环境空气质量为二类区。大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）水环境功能区划

城区水环境功能区划及水质目标见表2.5-2。

表2.5-2  海门市水环境功能区划表

| 河流名称 | 河段 | 水环境功能 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2020年 |
| 长江 | 南通、海门界~海门市新江海河口 | 渔业、工业、农业用水 | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 海门市新江海河口~海门水厂下游1km | 渔业、饮用用水 | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 海门水厂下游~汤家 | 工业用水 | Ⅲ | Ⅲ |
| 浒通河 | 海界河~大港河口 | 渔业、工业、农业用水 | Ⅲ | Ⅲ |
| 海门河 | 新江海河~海门东闸 | 工业、农业用水 | Ⅲ | Ⅲ |
| 青龙河 | 沿江高等级公路~长江 | 尾水通道 | Ⅲ | Ⅲ |
| 圩角河 | 海界河~长江边 | 饮用、工业、农业用水 | Ⅲ | Ⅲ |
| 日新河 | 海门北站~长江边 | 景观用水 | Ⅲ | Ⅲ |

（3）声环境功能区划

根据海门市声环境功能区划，居民集中居住区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，商业区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；工业区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；若临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主，将第一排建筑物面向道路一侧的区域划为4a类标准适用区域；若临街建筑以低于三层楼房建筑(含开阔地)为主，区内交通干线相邻1类区域两侧45m±5m内、相邻2类区域两侧30m±5m内、相邻3类区域两侧20m±5m内执行4a类标准。

2.5.3.2环境质量目标

（1）环境空气质量目标

城区环境空气质量总体上保持在国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。

（2）水环境质量目标

长江水质稳定控制在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，圩角河达到Ⅳ类水质标准，城区主要地表水环境均达到Ⅲ类水质标准，其它地表水环境均能达到相应功能区划标准。

（3）噪声环境质量目标

达到国家规定的各功能区标准，1类区噪声平均等效声级昼间不高于55dB（A），夜间不高于45dB（A），2类区昼间不高于60dB（A），夜间不高于50dB（A），3类区昼间不高于65dB（A），夜间不高于55dB（A），4类区昼间不高于70dB（A），夜间不高于55dB（A）。

（4）固体废物目标

海门市生活垃圾全部送启东市天楹环保有限责任公司焚烧处置，无害化处理率100%，工业固体废物综合处置率为100%。

2.5.3.3环境保护实施措施

（1）进行城区水环境综合整治。按照“全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理”的原则，加快环境水利工程建设，利用长江水质有两、水量有保证等优势，建设控制工程，充分发挥水利工程的功能，对城区水体进行引水活水，形成水循环通道，促使水体有序流动，提高城区水体自净能力。规划利用长江潮汛期，在长江高潮位时，开启海门港闸引长江水入浒通河，通过与浒通河相连的东西向河道，引浒通河清水进入城区，在长江低潮位时，通过日新河、青龙河等通江河道排入长江。规划浒通河作为引排双向河道，日新河仅作为排水河道。

（2）进行污染集中控制，建立项目准入制度。提高准入门槛，限制规模小、污染重的项目建设，禁止新上可能导致区域环境质量继续下降的项目。对污染严重十五类小型企业和污染治理不能达标的项目，一律不准进入海门城区，严禁立项。现有的化工等重污染企业，要加快技术改造步伐，积极推进清洁生产。

（3）综合治理大气污染。积极推进城市集中供热，改变能源结构，提高电力、天然气消费的比重，减少环境污染。巩固和扩大烟尘控制区，严格控制小锅炉的建设。

（4）严格控制交通噪声。严格执行城区禁鸣、限速的规定、对城区噪声功能区进行合理调整；抓紧治理扰民严重的固定噪声源，控制工业噪声源，加强对娱乐业、商业广播喇叭等社会噪声的管理；严禁在居民稠密区、学校、医院等附近新建、改建、技改有噪声、振动等危害的企业。

## 2.6生态红线区域保护规划及国家级生态保护红线规划

### 2.6.1与《江苏省生态红线区域保护规划》的相符性

对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）海门市生态红线区域保护规划包括水源水质保护、自然与人文景观保护、湿地生态系统保护、水土保持、海岸带防护、生物多样性保护6个类型11个区域，总面积约184.77平方公里，其中一级管控区面积2.48平方公里，二级管控区面积182.29平方公里。与本项目最近的生态红线区域为海门河清水通道维护区，位于本项目北侧，本项目距海门河为1.15km，海门河及两岸各500米为二级管控区，本项目距海门河清水通道维护区650m，不在海门河清水通道维护区二级管控区范围内。

根据《江苏省重要生态功能区区域规划》规定二级管控区内未经许可禁止下列活动：清水通道维护区内禁止排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；禁止从事网箱、网围渔业养殖；禁止使用不符合国家规定防污条件的运载工具；禁止新建、技改可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁。本项目严格执行环境保护及管理措施，废气经处理后达标排放；项目废水经过处理后达到海门市东洲水处理有限公司接管标准后排入海门市东洲水处理有限公司集中处置，项目不在海门河设置排污口；噪声经减振隔声距离衰减措施后可达标排放，固废均可得到有效处置。项目不涉及向海门河“排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物”的行为符合生态红线区域保护规划管控要求，因此本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降。

### 2.6.2与《江苏省国家级生态保护红线规划》的相符性

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），与本项目最近的生态红线保护目标为海门长江饮用水水源保护区，距离约为5.3km，建设项目不在江苏省国家级生态保护区内，项目废气经采取有效的污染防治措施处理后排放；生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池预处理后接管至海门市海门市东洲水处理有限公司深度处理，生产废水经厂区污水处理站处理回用于生产，定期外排部分废水至市政污水管网，最终经海门市东洲水处理有限公司深度处理，不会降低附近水体环境容量；固废均得到有效处置，零排放。因此，本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。

海门市范围内的重要生态功能保护区见表2.6-1，本项目与生态红线位置关系见图2.6-1。

表2.6-1  海门市范围内的重要生态功能保护区

| 红线区域名称 | 主导 生态功能 | 红线区域范围 | 面积（平方公里） | 与本项目距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 总面积 | 一级 管控区 | 二级 管控区 |  |
| 海门河清水通道维护区 | 水源水质保护 | - | 二级管控区为：海门河水体及两岸各500米 | 38.92 | - | 38.92 | N，1.15 km |
| 三余竖河清水通道维护区 | 水源水质保护 |  | 二级管控区为：水体及两岸各500米 | 20.87 | - | 20.87 | W，2.33 km |
| 海门市沿江堤防生态公益林 | 水土保持 | - | 二级管控区为：长江北侧海门段江堤内侧，长42公里，宽50米区域；海永乡江堤内侧，长5800米，宽50米区域。 | 2.4 | - | 2.4 | S，1.4km |
| 海门长江饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游500米至下游500米、向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域 | 二级管控区为二级保护区和准保护区，范围为：一级保护区以外上溯1500米、下延500米范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域为准保护区 | 4.76 | 0.79 | 3.97 | SW，5.3 km |

## 2.7与《废塑料综合利用行业规范条件》等文件的相符性分析

表2.7-1  本项目《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析

| 序号 | 项目 | 要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业设立和布局 | （一）废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET 再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。（二）废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。（三）新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。（四）在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | （一）本项目利用农村使用后废弃的农用塑料棚膜和企业产生的废包装袋作为原料生产加工，因此本项目属于塑料再生类企业。（二）企业所涉及的原材料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。（三）本项目位于江苏省海门市三厂镇中华东路375号，租赁闲置厂房，属于工业用地。符合国家产业政策及所在地相关规划。（四）本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。 |
| 2 | 生产经营规模 | （七）塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 | 本项目年处理废塑料7100吨，年产废塑料粒子7000吨，符合相关要求。 |
| 3 | 资源综合利用及 能耗 | （九）企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 （十）塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 （十一）PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料 | （九）本项目不倾倒、焚烧与填埋废塑料。 （十）本项目综合电耗约为480千瓦时/吨废塑料，符合相关要求。 （十一）综合新水消耗0.188吨/吨废塑料，符合相关要求。 |
| 4 | 工艺与装备 | 塑料再生造粒类企业应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 本项目使用全自动造粒一体机，具备强制排气系统，对废气收集处理后达标排放。项目挤出造粒工段使用滤网，产生的废过滤网外售。 |
| 5 | 环境保护 | （十六）企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。（十八）企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。（十九）再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。（二十）对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | （十六）企业原料、产品、废弃物分类贮存在厂房内，厂区实行“雨污分流”。（十八））本项目废水主要为生活污水、清洗废水、冷却废水及废气处理废水，生活污水经隔油池、化粪池处理后接管至海门市海门市东洲水处理有限公司进行深度处理；清洗废水、冷却废水和废气处理废水经厂区污水处理站处理后回用，部分外排海门市海门市东洲水处理有限公司进行深度处理。（十九）加工过程中产生的废气经收集处理后达标排放。（二十）厂界噪声可以达标排放。 |

表2.7-2  本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》的相符性分析

| 序号 | 项目 | 要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业规定 | 废塑料加工利用，是指将国内回收的废塑料（包括工业边角料、废弃塑料瓶、包装物及其他塑料制品、农膜等）及经批准从国外进口的各类废塑料等进行分类、清洗、拉丝、造粒的活动；以及将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动。 | 本项目利用农村使用后废弃的农用塑料棚膜和企业产生的废包装袋进行塑料粒子生产加工，与规定相符。 |
| 2 | 生产规模 | 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm 超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 | 本项目位于规划工业用地范围内，厂区卫生防护距离内无环境保护敏感目标。本项目使用废旧塑料生产加工塑料粒子，不生产各种规格塑料袋及食品塑料袋；本项目所用废塑料为废弃的塑料边角料，不属于危险化学品，生产工艺对废塑料进行熔融造粒，不进行缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动，与规定相符。 |
| 3 | 污染控制 | 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 | 本项目废塑料加工利用过程中产生的残余垃圾统一由环卫部门清运，不进行露天焚烧，与规定相符 |
| 4 |  | 废塑料加工利用集散地应当建立废塑料加工利用散户产生的残余垃圾和滤网集中回收处理机制。鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。 | 本项目生产过程中产生的废水、废气、固废均得到合理有效的处理、处置，不会对环境造成重大影响，与规定相符 |
| 5 | 管理规定 | 禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。进口废纸加工利用企业应当对进口废纸中的废塑料进行无害化利用或者处置；禁止将进口废纸中的废塑料，未经清洗处理直接出售。 | 本项目使用废塑料为农村使用后废弃的农用塑料棚膜和企业产生的废包装袋，无进口废塑料，与规定相符。 |

表2.7-3  本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》的相符性分析

| 序号 | 项目 | 要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料的 回收要求 | （1）废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分塑料来源和原用途，不得回收和再生利用属于医疗废物的危险废物的废塑料。（2）含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行。（3）废塑料的回收中转或贮存场所（企业）必须经过当地人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，并有相应的污染防治设施和设备。（4）废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备。（5）废塑料的回收过程中应避免遗洒。 | （1）本项目废塑料成分为聚丙烯、聚乙烯，不涉及危险废物。（2）本项目收集的废塑料为农村使用后废弃的农用塑料棚膜和企业产生的废包装袋，不设中转站，不在厂外另设贮存场所。（3）本项目外购废塑料在厂区内进行清洗，不在收购地就地清洗。（4）废塑料收集过程中做到避免抛洒。 |
| 2 | 废塑料的 运输要求 | （1）废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输。（2）废塑料废塑料的包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复利用。（3）包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。（4）不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输。 | 将在投产后执行此项内容。 |
| 3 | 废塑料的 贮存要求 | （1）贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防散和防火措施。（2）不同种类、不同来源的废塑料应分开存放 | （1）本项目废塑料贮存在原料仓库内，不露天堆放，并且仓库地面做好防雨、防尘等措施。 （2）本项目对使用废塑料按种类分别存放。 |
| 4 | 废塑料的 预处理和 再生利用 要求 | （1）废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥（2）废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备（3）宜采用节水的机械清洗技术（4）废塑料的分选宜采用浮选和光选等先进技术，人工分选应采取措施确保操作人员的健康与安全（5）废塑料的清洗宜采用节水的清洁清洗技术 | （1）本项目废塑料预处理工艺包括分选、清洗、破碎。 （2）本项目预处理工艺先进、稳定、无二次污染。 （3）本项目采用的清洗方式为机械清洗。 （4）本项目废塑料分选采用人工分选，分选时操作人员配有卫生防护工具，确保操作人员的健 康与安全。 （5）项目采取的清洗方式为机械清洗，高效节水。 |
| 5 | 环保要求 | 新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内 | 本项目位于江苏涌金化纤有限公司厂区内，符合上述要求 |
| 6 | 废塑料再 生利用制 品要求 | 不得使用氟氯化碳化合物作发泡剂，制造人体接触的再生塑料制品时，不得添加有毒有害的化学助剂。 | 本项目生产过程不使用氟氯 化碳化合物作发泡剂，不添加 有毒有害的化学助剂。 |

表2.7-4  本项目与挥发性有机物相关文件相符性分析

| 序号 | 文件 | 要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》[2014]128 号 | 第一条“对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放”； 第二条“有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%” | 本项目有机废气产生工序采用集气罩收集，收集效率达90%；同时采用水喷淋塔+光催化氧化装置对其进行处理，处理效率可达90%，符合相关要求。 |
|  |  | 其他塑料制品和废气应根据污染物种类及浓度的不同，分别采用多级填料吸收、高温焚烧等技术处理。 | 本项目采用水喷淋+光催化氧化处理技术，符合相关要求。 |
| 2 | 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 四、鼓励研发的新技术、新材料和新装备 （二十二）旋转式分子筛吸附浓缩技术、高效蓄热式催化燃烧技术（RCO）和蓄热式热力燃烧技术（RTO）、氮气循环脱附吸附回收技术、高效水基强化吸收技术，以及其他针对特定有机污染物的生物净化技术和低温等离子体净化技术等。 | 本项目采用喷淋+光催化氧化处理技术，符合相关要求。 |
| 3 | “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 | 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 本项目位于海门市东城产业园，VOCs总量拟在海门市内进行平衡。废气采用水喷淋+光催化氧化装置处理，处理效率达90%，能够做到达标排放，符合相关要求。 |

### 2.7.3本项目与“两减六治三提升”相符性分析

为落实《“两减六治三提升”专项行动方案》，采取更加系统、精准、严格的挥发性有机物治理措施，减少挥发性有机物排放总量，确保在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，更大幅度地改善环境空气质量，结合本省实际，制定了江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案。

方案重点任务要求：在化工、纺织、机械等传统行业退出一批低端低效产能，化解船舶产能330万载重吨。2018年底前，对生产工艺和技术装备落后、达不到环保要求的化工企业，坚决予以淘汰。2019年底前，对不能完成VOCs治理任务或VOCs排放不能稳定达标的企业，坚决依法予以关闭。2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。

建设项目不属于印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，不使用有机溶剂、清洗剂、胶联剂等，且本项目废气VOCs产生量少，收集后经水喷淋塔+光催化氧化装置集中处理，达标排放。故符合《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30号）第七条治理挥发性有机污染物的要求。

### 2.7.4与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）相符性分析

本项目与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）（以下简称“《通知》”）相符性分析见表2.7-5。

表2.7.5  本项目与《通知》相符性分析一览表

| 《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》要求 | 本项目实施情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1、总体要求 |
| 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 | 本项目为废塑料加工制造业，生产使用的原辅材料为聚乙烯、聚丙烯废塑料，废气采用了水喷淋+光催化氧化进行处理，分别从源头控制了VOCs的产生，并减少了废气污染物的排放。 | 符合要求 |
| 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs 污染控制的相关工作。 | 本项目投入运营后安排专人负责本项目的VOCs污染控制工作。 | 符合要求 |
| 2、行业VOCs 排放控制指南-橡胶和塑料制品业 |
| 参照化工行业要求，对所有有机溶剂及低沸点物料采取密闭式存储，以减少无组织排放。 | 本项目不采用有机溶剂及低沸点物料。 | 符合要求 |
| 其他塑料制品和废气应根据污染物种类及浓度的不同，分别采用多级填料吸收、高温焚烧等技术处理。 | 本项目采用水喷淋+光催化氧化处理技术 | 符合要求 |

由上表可知，本项目符合《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）的规定。

# 第三章  建设项目工程分析

## 3.1本项目情况简介

### 3.1.1本项目名称、性质、建设地点及投资总额

项目名称：南通大才再生资源利用有限公司年产7000吨塑料粒子新建项目

建设单位：南通大才再生资源利用有限公司

项目性质：新建

行业类别：C4220非金属废料和碎屑加工处理

建设地点：海门市三厂镇中华东路375号

投资总额：500万元，环保投资54万元，投资比例10.8%。

建设规模：项目建设完成后，将形成年产7000吨塑料粒子的生产能力

拟投产日期：2019年9月

### 3.1.2占地面积、职工人数、工作时数

占地面积：厂房占地面积为1720m2；

职工人数：10人；

年工作时数：本项目年生产300天，生产实行3班制，每班8小时，全年生产7200小时。

### 3.1.3厂界周围状况及厂区平面布置

本项目位于海门市三厂镇中华东路375号江苏涌金化纤有限公司厂区内，项目东侧南侧均为江苏涌金化纤有限公司其他厂房，西侧为南通西田环保科技有限公司，北侧为空地。

东侧江苏涌金化纤有限公司厂房           南侧江苏涌金化纤有限公司厂房

西侧南通西田环保科技有限公司                     北侧空地

本项目周边现状图详见图3.1-1。

（1）厂区平面布置原则

项目厂区平面布置力求紧凑合理、节约用地，严格执行国家有关标准和规范，注意满足防火、防爆等安全生产要求，注意满足实际需要，便于产品生产和检修。

结合场地条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地；建筑物的布置应符合防火防爆、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求；考虑合理的功能分区，保证有良好的工作环境，各种动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源；注意厂容，并将生产区域与生活区域分开布置，并将生产区域布置在侧风向，注意并减少污染源对周围环境的影响。

（2）厂区平面布置

本项目厂房共占地面积约1720m2，生产车间位于厂房北部，包含四条塑料粒子生产线，原料及成品仓库位于厂房南部，污水处理站、应急事故池分别位于厂房北侧和东侧，本项目平面布置图详见图3.1-2。

（3）厂区平面布置合理性分析

建设项目厂区平面布置，严格执行国家有关标准和规范，储存区和道路的布局满足防火间距和安全疏散的要求，满足防火、防爆等安全生产要求，满足实际需要，便于经营和检修的要求，原料及产品贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房专门贮存区域内，无露天堆放现象。从满足安全生产和生产经营需要的角度，厂区平面布置是合理的。

### 3.1.4产品方案及生产规模

本项目产品方案及生产规模见表3.1-1。

表3.1-1  本项目产品方案及生产规模

| 生产线名称 | 产品名称 | 设计能力 | 年运行时间 | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料粒子生产线4条 | 聚丙烯、聚乙烯颗粒 | 7000t/a | 7200h | 包装外售 |

### 3.1.5产品质量控制指标、产品质量可达性及销售去向的“四性”分析

（1）参照《固废鉴别标准通则》（GB34330-2017）核实产品合规性根据《固废鉴别标准通则》（GB34330-2017）中第五条“利用和处置过程中固体废物的鉴别”，项目的利用固体废物产生的产物同时满足下述条件的，不作为固体废物管理，按照相应的产品管理，具体鉴别如下：

表3.1-2  产品与《固废鉴别标准通则》（GB34330-2017）比对表

| 序号 | 鉴别方法 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料的产品质量标准 | 到目前为止，本项目再生塑料颗粒无相应的国家产品质量标准 |
| 2 | 符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的有害物质限值和该产物中有害物质的含量限值.当没有国家污染控制标准或技术规范时，该产物中所含有害成分含量不高于利用被替代原料生产的产品中的有害成分含量，并且在该产物生产过程中，排放到环境中的有害物质浓度不高于利用所替代原料生产产品过程中排放到环境中的有害物质浓度，当没有被替代原料时，不考虑该条件 | 本项目产生的废水包括生活污水、清洗废水、冷却废水和废气处理废水，生活污水经隔油池、化粪池处理后接管至海门市东洲水处理有限公司深度处理，清洗废水、冷却废水和废气处理废水经污水处理站处理后回用，少量接管至海门市东洲水处理有限公司深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放长江；本项目大气污染物主要为VOCs，采用集气罩+水喷淋+光催化氧化处理后VOCs的排放浓度及速率满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造中相关标准；生产过程中设备运行噪声经隔声减噪后可实现厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准、周边居民点达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；固体废物均得到合理有效处置，可实现零排放。因此项目生产过程中各项污染防治措施及污染物排放符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求。 |
| 3 | 有稳定、合理的市场需求 | 通过对项目服务范围内与项目有关的废物处置调查分析，并且结合目前相应处置单位规模和市场需求匹配性分析，项目产品全部销售给再生塑料制品企业，有稳定、合理的市场需求。 |

（2）产品质量控制指标

本项目产品为塑料颗粒，不生产各种规格的塑料袋及食品塑料袋，主要成分为聚丙烯、聚乙烯；产品主要外售给再生塑料制品企业。本项目塑料颗粒无相应的国家产品质量标准。根据企业产品质量要求，本项目聚丙烯聚乙烯塑料粒子冲击强度为3.0-5.0，抗拉强度为30Mpa，熔体指数为1.5-3.5g/10min。

（3）产品质量可达性分析

本项目主要通过以下三个方面，确保产品能够达到产品质量标准要求：

①本项目采用比较先进、成熟的工艺，生产过程中产生的废水经预处理后回用，大大减少新鲜水的用量，节约资源；生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池处理后接管排至海门市东洲水处理有限公司深度处理，生产废水经污水处理站处理后回用，少量接管至海门市东洲水处理有限公司深度处理；项目产生的大气污染物主要是VOCs，采用集气罩+水喷淋塔+光催化氧化装置处理后能达标排放；生产过程中设备运行噪声经隔声减噪后可实现厂界达标；固体废物均得到合理有效处置，可实现零排放；地下水、土壤和风险分别采取相关措施减少影响。因此项目生产过程中各项污染防治措施及污染物排放符合相关国家污染物排放（控制）标准或技术规范要求。

②产品从原料入手，严格管理入厂标准，制定相应的废塑料进货检验规范，每批次进厂原料必须检验合格，确保原料是满足生产要求的废塑料。

③本项目配备专职质量检验人员；确保产品质量检测合格后，方可作为产品外售。

（4）产品销售去向的“四性”分析

本项目产品为塑料颗粒，全部外售再生塑料制品企业，不生产各种规格塑料袋及食品塑料袋，不用于与人体直接接触的食品、药品等包装品等。本项目废旧塑料不属于危险废物，故不需要质量部门、环保部门的认定。

### 3.1.6 建设内容

本项目主体工程见表3.1-3，本项目公用及辅助工程见表3.1-4。

表3.1-3  本项目主体工程

| 工程类别 | 建设名称 | 设计能力 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 面积约900m2，钢结构 | 四条再生造粒生产线 |

表3.1-4  本项目公用及辅助工程

| 项目 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储运 工程 | 原辅材料运输 | 7100t/a | 使用汽车运输 |
|  | 产品运输 | 7000t/a |  |
|  | 原辅材料贮存 | 500m2 | 原料仓库内 |
|  | 产品贮存 | 300m2 | 成品仓库内 |
| 公用 工程 | 给水 | 1320t/d | 依托出租方现有管网，来自市政自来水管网 |
|  | 排水 | 408t/d | 依托出租方现有管网，污水接管海门市东洲水处理有限公司 |
|  | 雨水排水 | - | - |
|  | 供电系统 | 50万kWh/a | 来自市政电网 |
| 环保 工程 | 废气 | 集气罩+水喷淋塔+光催化氧化装置 | 收集效率为90%， 处理效率为90% | 尾气经1#15m高排气筒达标排放 |
|  | 废水 | 隔油池 | 5m3 | 依托出租方现有，生活污水经预处理达到接管标准后接管海门市海门市东洲水处理有限公司 |
|  |  | 化粪池 | 5m3 |  |
|  |  | 污水处理站 | 11m3/d | 新建，生产废水经污水处理站处理后回用，少量接管至海门市东洲水处理有限公司深度处理 |
|  | 噪声治理 | 隔声、减震设施 | 新建，降噪25dB（A） |
|  | 应急事故池 | 70m3 | 新建，规范化设置 |
|  | 一般固废堆场 | 10m2 | 妥善处置 |

## 3.2本项目公用工程

### 3.2.1给排水

本项目给水由当地园区供应，新鲜水用量为1320m3/a。

本项目排水体制采用雨、污分流制，生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池处理后接管排至海门市东洲水处理有限公司深度处理，生产废水经污水处理站处理后回用，少量接管至海门市东洲水处理有限公司深度处理，尾水排入长江。

### 3.2.2 供电

本项目用电由当地园区集中供应，总用电量约为50万kWh/a。

### 3.2.3维修

由1名维修工负责小型机修、仪修、电修和日常维护。

### 3.2.4主要生产设备

项目主要生产设备见表3.2-1。

表3.2-1  主要生产设备一览表

| 生产线 | 设备名称 | 数量 | 分布位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑料粒子生产线 | 粉碎机 | 4 | 生产车间 |
|  | 清洗机 | 4 |  |
|  | 输送带 | 4 |  |
|  | 热熔机 | 4 |  |
|  | 切粒机 | 4 |  |

表3.2-2  项目主要生产设备与产能匹配性分析一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 | 生产能力 | 年工作时间 | 年产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 4台 | 1t/h | 7200h | 7200t | 破碎清洗工段 |
| 2 | 清洗机 | 4台 | 1.6t/h | 7200h | 11520t |  |
| 3 | 输送带 | 4台 | 1.6t/h | 7200h | 11520t |  |
| 4 | 热熔机 | 4台 | 1.4t/h | 7200h | 10080t | 造粒工段 |
| 5 | 切粒机 | 4台 | 1.4t/h | 7200h | 10080t |  |

由上表可知，根据设备单位时间产量，如本项目设备满负荷运转，则本项目产品最大生产能力满足设计规模，因此本项目生产设备与产品产能基本匹配。

## 3.3主要原辅材料及能源消耗情况

### 3.3.1主要原辅材料消耗及来源

本项目生产所用废农膜、废包装袋主要来源于农村使用后废弃的农用塑料棚膜和企业产生的废包装袋，在废农膜、废包装袋进入工厂仓库之前会与供货商明确接受要求，本项目对于沾染染色料的废农膜及废包装袋进行拒收。在人工分拣环节也会对疑似沾污的废农膜、废包装袋进行剔除并要求原厂家按照危废管理要求进行处理。因此本项目原料来源可靠且合理。

本项目主要原辅材料规格组分及消耗见表3.3-1。

表3.3-1  项目主要原辅材料消耗情况一览表

| 产品 | 物料名称 | 组分 | 年需求量（t/a） | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料颗粒 | 废农膜、包装袋 | 聚丙烯、聚乙烯 | 7100 | 袋装 |

### 3.3.2 原料来源及包装运输要求

（1）来源控制

本项目生产所用的废旧塑料主要来源于农村使用后废弃的农用塑料棚膜和企业产生的废包装袋，废农膜及废包装袋较干净清洁，不属于危险废物也不属于含有危险物质的废旧塑料。

项目对原材料的质量进行严格控制。采购的原材料中不得含有危险废物、危险化学品等污染的废弃塑料包装物。项目废塑料成分有严格要求，不回收不符合生产需要的废塑料；对废塑料根据生产要求、按计划回收、分期分批入库，严格控制贮存量。本次环评要求建设单位对原料堆场进行防水、防渗、防腐处理。

综上所述，项目所用废塑料原料来源稳定、可靠，满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）要求。建设单位承诺对废塑料的来源、储存、生产及产品去向进行严格控制，保证全生产过程符合生产工艺及相关环保规范的要求。

（2）包装运输要求

根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中对废旧塑料包装和运输的要求，项目所用原料的包装由供应商清洗后在规定的回收场所内完成，如地方政府规划的废品回收市场、市政垃圾中转站等，避免废塑料流失污染环境。

本项目原材料运输由供应商负责，废塑料运输前应进行捆扎包装，不得裸露运输，确保在装卸运输中不破裂、泄漏，单件包装物尺寸应便于装卸、运输和储存；不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的厢式货车运输，在运输过程中轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整，避免废塑料品在装载和运输过程中泄漏污染环境。废塑料包装表面应有回收标识和废塑料种类标识，标识应清晰可辨、易于识别且不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。

### 3.3.2主要原辅材料物化性质

本项目废塑料及塑料粒子主要成分为聚乙烯、聚丙烯，其主要理化性质见表3.3-2。

表3.3-2    主要原辅料理化指标及危险性

| 名称 | 分子式 | 危规号 | 理化性质 | 毒理 毒性 | 燃烧爆炸性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚丙烯 | (C3H6)n | - | 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0. 90~0.91g/m3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。制品表面光泽好，易于着色。聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。 | - | 可燃 |
| 聚乙烯 | (C2H4)n | - | 中文名称聚乙烯，白色塑料粒子，合格品允许有微黄色。圆柱状或扁圆状颗粒，颗粒光洁，熔点 140℃，密度 0.86-0.96g/cm3，不溶于水，化学性质稳定，能耐大度搜狐酸碱的侵蚀，主要用来制 造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料 | - | 可燃 |

### 3.3.3主要能源消耗情况

表3.3-4   本项目能源消耗一览表

| 能源 | 名称 | 单位 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 | t/a | 860 | 供水管网 |
|  | 电 | 万kWh/年 | 336 | 供电管网 |

## 3.4工艺流程及产污环节说明

本项目生产工艺流程及产污环节见图3.4-1

（1）筛选：本项目生产所使用的废塑料为农村使用后废弃的农用塑料棚膜和企业产生的废包装袋，废农膜及废包装袋较干净清洁，但掺杂了少量无用的杂质（主要为废布及铁丝）。本项目采取人工筛选的方法，将这些无用的杂质挑选出来，筛选出生产所需的废塑料进入到破碎工段。此过程会产生废布、铁丝等不能使用的杂质S1。

（2）湿法破碎：将筛选后的废塑料放入框中，然后人工投入到粉碎机上方的加料口，加料口边长约100cm，高60cm。废塑料在粉碎机内通过叶轮高速旋转，与叶片、齿盘之间相互反复冲击、碰撞、剪切、摩擦，从而被粉碎成碎粒。本项目在密闭的粉碎机中采用湿法破碎处理工艺，在粉碎机上方设有水管，破碎时通过水管对废塑料喷洒清水，破碎产生的少量粉尘溶于水中，因此湿法破碎过程不会产生粉尘，破碎后塑料上附着的水随着塑料通过输送带进入到清洗池。

（3）清洗脱水

经破碎后的废塑料通过输送带送至清洗池内进行清洗，清洗池长12m，宽1.3m，高1.3m。清洗环节不使用清洗剂。废塑料在清洗池内通过机械搅拌叶被充分搅动，除去剩余包藏在废塑料中的泥沙，并随着水流往前运动到达清洗池末端的脱水机入口，通过螺旋输送器被提升至转筒内，在高速旋转产生的离心力作用下，废塑料上的水被分离重新进入到清洗池。此过程会产生清洗废水W1。清洗废水进入厂区污水处理装置处理后回用，定期外排部分至海门市东洲水处理有限公司处理。

- 热熔挤出：经清洗脱水后的废塑料通过输送带进入到热熔机的螺旋下料筒，在螺杆旋转作用下，通过料筒内壁和螺杆表面摩擦剪切作用向前输送到加料段，松散塑料向前输送同时被压实；在压缩段，螺槽深度变浅，进一步压实；再进入电磁加热高温系统中，将原料加热至熔融状态（200~280℃）；热熔后的熔融态塑料经滤网的网眼挤出形成条状软性塑料条。此过程会产生热熔挤出废气G1以及滤网滤渣S2。

（5）冷却：挤出后的塑料条带在冷却水槽中冷却，冷却水槽长4.5m，宽0.6m，高0.6m。此过程会产生冷却废水W2，冷却水由循环冷却泵抽取加压后再返回冷却水槽循环使用，定期外排部分至海门市东洲水处理有限公司处理。

（6）造粒：冷却后的塑料条带占有少量水分，经风机风干后进入切粒机切割成圆柱状颗粒。

（7）包装入库：造粒后的产品颗粒经包装后进入成品仓库。

本项目生产过程中的产污情况汇总见表3.4-1。

表3.4-1  产污情况汇总表

| 污染类型 | 产污编号 | 污染物名称 | 产污环节 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 热熔挤出废气 | 热熔挤出工段 | VOCs |
|  | G2 | 食堂油烟 | 厨房烹饪 | 油烟 |
| 废水 | W1 | 清洗废水 | 清洗工段 | COD、SS |
|  | W2 | 冷却废水 | 冷却工段 | COD、SS |
|  | W3 | 废气处理废水 | 废气处理 | COD、SS |
|  | W4 | 生活污水 | 办公生活 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 |
| 噪声 | N | 机械噪声 | 设备运行 | 设备运行噪声 |
| 固废 | S1 | 杂质 | 筛选 | 废布、铁丝 |
|  | S2 | 滤网滤渣 | 热熔挤出 | 废滤网、塑料残渣 |
|  | S3 | 水处理污泥 | 废水处理 | 无机物等 |
|  | S4 | 废包装袋 | 包装 | 编制袋 |
|  | S5 | 生活垃圾 | 办公生活 | 食品废物、纸屑等 |

清洁生产及环境影响减缓措施：

根据污染影响因素识别表，结合项目实际情况，项目拟从源头防控、过程控制、末端治理、回收利用等方面提出合理的环境影响减缓措施。

（1）源头控制

废塑料被弃置后不经处理，而同城市垃圾混为一体直接填埋或焚烧会对大气、土壤和水体造成严重的污染。本项目将废塑料进行回收再利用，实现了废物的资源化，在保护环境的同时又节约了资源，符合清洁生产中所规定的从源头削减污染，提高资源利用效率的要求。

本项目所使用塑料废物均按照相应规范和标准进行安全合理地收、储、运，得到无害化处理处置。项目消耗的废塑料均来自农村使用后废弃的农用塑料棚膜和企业产生的废包装袋，不属于《废塑料加工利用污染防治管理规定》（2012年第55号）中指出的“被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等”原料，且原料供应充足。项目将废旧塑料由汽车运进厂区，堆置在原料库内，避免了露天存放带来的污染隐患。且项目回收加工的产品本身就是一种循环性、节能性、减排性的产品。由于所采用的工艺连续、稳定，能够保证产品的质量均一，符合专业回收厂家对再生资源原料的要求。

总体来说，本项目的原辅材料均属于清洁型的。

（2）过程控制

生产工艺及设备本项目所用的生产工艺为废塑料造粒行业中常用的工艺。项目在满足生产工艺前提下，优先选用技术先进、能耗低、性能高的设备，有关工序设备作到选型、配套合理；选型依据安全、可靠、节能、故障率低、易检修、通用性、寿命长的原则，在选型时通过选用新型专用设备配合先进的节能工艺，使其达到最佳的工艺效果。加强设备维修，加强岗位责任制，对设备上有关阀门和管路加强维护，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。突出体现了技术成熟、实用耐用、噪声小、自动化程度高、便于维护管理的设备。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）以及《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修订版），本项目所用设备不属于上述所列淘汰设备。项目建成后能够保持最佳生产状态，确保产品保持高标准、高质量。

先进生产工艺和设备的应用是提高劳动效率、保证产品质量的基础，本项目通过采用自主研发的新技术、新工艺，采用新设备，有效提高了生产效率，挖掘了生产潜能，降低了能源消耗，符合清洁生产的要求。

生产工艺与设备的先进性的体现：

①在设备平面布置时，依据工艺流程、生产特点、火灾危险性和毒性分类，并结合地形、风向等自然条件，将易燃的设备及原料按有关规范和安全规定集中布置，并留有足够的防火间距和消防通道。

②提高设备的自动化水平，最大限度的避免人与有害物质的接触，改善操作人员的劳动条件。

③为了保障供电的可靠性，建设项目采用双回路互为备用的电源供电。

④生产过程中凡需经常操作和检查的有危险的设备和部位，均设置操作平台、梯子和保护栏杆。

⑤拟建项目使用的粉碎机和造粒机均为高效率设备，从而节约能源，降低能耗。

通过上述措施，有效地体现了“预防为主”的方针，符合国家清洁生产指标中对设备先进性的要求。

节能降耗

本项目在生产技术和设备方面十分重视能耗和物耗指标的考察，首选高效节能型产品，工艺设计充分考虑生产的连续运行和动力负荷的分布，以求降低生产过程中的能耗和物耗。

项目区采取以下节能措施：

①电器节能：全厂供电设备均选用国家推荐使用的节能型电器，选择合理的无功功率补偿和最优的供电方案，力求降低电能损耗。车间、办公场所照明要选用高效节能光源。项目采用紧凑型荧光灯、T5高效节能灯管等高效光源和高效灯具，配电子镇流器。

②总图节能：在平面布置上，动力设备能够尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源。总图布置上力求紧凑，原料贮库靠近道路，按物料流向布置，缩小原料及成品的输送距离，尽量避免原材料的二次倒运。

③能耗：本项目年耗电量约为336万kWh，则生产每吨塑料粒子耗电量约为480kWh；本项目耗水主要为清洗用水、冷却用水及生活用水，新鲜水用量约为1320m3/a，则生产每吨塑料粒子耗水量约0.189m3，满足《废塑料综合利用行业规范条件》中能源消耗的相关要求。

（3）末端治理

①废气：本项目热熔挤出工序产生的废气经集气罩+水喷淋塔+光催化氧化装置处理后通过1#15m高排气筒排放。可满足废气污染物排放要求。

②废水：本项目废水主要为生活污水、清洗废水、冷却废水和废气处理废水。生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，最终经海门市东洲水处理有限公司深度处理；清洗废水、冷却废水和废气处理废水经厂区污水处理站处理后回用于生产，定期外排部分废水至市政污水管网，最终经海门市东洲水处理有限公司深度处理。

③噪声：本项目生产噪声通过距离衰减和隔声减震等措施，可将厂界噪声值控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准以内。

④固废：本项目对生产过程中产生的固体废弃物均采取了有效、可靠的治理措施，项目固废对环境影响不明显。

（4）产品

本项目产品为塑料粒子（主要为聚乙烯、聚丙烯颗粒），全部供应给再生塑料制品企业。塑料制作领域的特点是受经济波动影响小，发展稳定，产品有着良好的市场发展前景。

项目生产的塑料粒子不属于生产厚度＜0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度＜0.015mm的超薄塑料袋、食品用塑料袋，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（2012年第55号）的相关规定。本项目生产的产品在使用过程中对人体健康和环境影响较小，使用寿命长，产品报废后可回收再利用。

## 3.5物料平衡

### 3.5.1生产物料平衡

本项目投入物料包括废塑料、新鲜水，主要产出的是产品、废气、废水和固废。本项目物料平详见表3.5-1、图3.5-1

表3.5-1  物料平衡计算一览表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 项目 | 投入量（t/a） | 项目 | 产生量（t/a） |
| 废塑料（废农膜、废包装袋） | 7100 | 产品 | 塑料粒子 | 7000 |
|  |  | 废水 | 清洗废水 | 3228 |
|  |  |  | 冷却废水 | 36 |
|  |  |  | 废气处理废水 | 392 |
| 水 | 4532 |  | 水蒸汽（损耗） | 876 |
|  |  | 废气 | 热熔挤出废气 | VOCs | 2.45 |
|  |  | 固废 | 杂质 | 97.55 |
| 合计 | 11632 | 合计 | 11632 |

### 3.5.2给排水量及用水平衡

本项目用水主要为清洗用水、冷却用水和生活用水，产生的废水主要为清洗废水、冷却废水、废气处理废水和生活污水，具体产排情况见图3.5-2、表3.5-2。

表3.5-2  本项目给排水情况一览表（m3/a）

| 内容 | 用水名称 | 用水标准 | 水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水 | 生活用水 | 本项目共有职工10人，参考《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014修订）并结合实际情况，职工生活用水量按人均60L/人·d计，年工作300天，则职工用水量为180m3/a。 | 180 | 自来水 |
|  | 清洗用水 | 本项目清洗水用量为3672m3/a，其中 新鲜水用量为672m3/a，回用水用量为3000m3/a。 | 3672 | 自来水 |
|  | 冷却用水 | 本项目直接冷却水用量为360m3/a，循环使用，循环水量为1m3/h。 | 360 | 自来水 |
|  | 废气处理用水 | 本项目废气治理水喷淋塔用水量为500m3/a， 喷淋水循环使用，循环水量为15m3/h。 | 500 | 自来水 |
| 排水 | 生活污水 | 排污系数为0.8 | 144 | 经隔油池、化粪池处理后排入海门市东洲水处理有限公司 |
|  | 清洗废水 | 本项目清洗工段消耗的水量为444m3/a，产生的废水量为3228m3/a。 | 3228 | 经厂区污水处理站处理后回用于生产，定期外排部分废水至海门市东洲水处理有限公司 |
|  | 冷却废水 | 本项目冷却用水循环使用，冷却过程中消耗的水量为324m3/a，产生的废水量为36m3/a | 36 |  |
|  | 废气处理废水 | 本项目在废气处理过程中消耗的用水量为108m3/a，产生的废气处理废水量为392m3/a。 | 392 |  |

（1）循环冷却水用水说明

本项目冷却水系统为循环系统，经过冷却池降温后的冷却水，由循环冷却水泵加压，供给需要冷却水的设备，项目设有1台1t/h循环冷却泵。

项目循环量计算参考《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），

其中：Qe——蒸发损失量，KZF，蒸发损失系数，以0.0055计，温差为8摄氏度；

Qw——风吹损失量，Pw，风吹损失率，按0.1%计算；

Qb——排污量，N，浓缩倍数，按照7倍计算；

Qm——补水量；

项目循环水量为1m3/h（7200m3/a），经计算蒸发损失量为1.056m3/d（316.8m3/a），风吹损失量为0.024m3/d（7.2m3/a），排污量为0.12m3/d（36m3/a），新鲜水补充水量为1.2m3/d（360m3/a），由自来水供给。

- 清洗用水说明

项目清洗水损耗量计算参考《给水排水设计手册2－建筑给水排水》p559水量损失表：

水池表面蒸发量计算公式：

H=52.0（Pm-P）（1+0.135Vm）[L/（d·m2）]

其中：H—表面蒸发损失[L/（d·m2）]；

Pm—按水池表面温度计算的饱和蒸气压（Pa），本次计算取海门年平均气温14℃下饱和蒸气压1598.8 Pa；

P—空气中水蒸气分压（Pa），本次计算取海门年平均气温14℃下水蒸气分压1597.2Pa；

Vm—平均风速（m/s），本次计算取3.5 m/s。

经计算，本项目水池表面蒸发量为94.87L/（d·m2），本项目清洗水池表面积（12m×1.3m）为15.6m2，则本项目清洗水池损耗水量约1.48m3/d（444m3/a）。本项目设有14.4m3清洗水池，每日加水一次，加水量约占水池容量85%，即12.24m3/d（3672m3/a）。

图3.5-2  建设项目用水排水平衡图（单位t/a）

## 3.6污染源分布及其排放情况

本项目租用已建厂房，土建施工期已结束，施工期主要为设备安装，由于其安装期较短，影响较小，同时将随着安装的结束而自然结束。因此，本报告不对项目施工期进行分析。

### 3.6.1废气污染源产生情况

本项目排放废气主要为热熔挤出过程中产生的热熔挤压废气以及食堂油烟。

（1）热熔挤出废气

塑料热熔挤出工序将塑料加热到熔融状态，由于加热温度控制在允许的范围内（200~280℃），故塑料不发生裂解，但会产生少量挥发性有机气体，同时伴有臭气产生，本项目生产加工的废塑料成分主要是聚丙烯、聚乙烯。有机废气主要为烯烃类废气，以VOCs计。

根据《空气污染物排放和控制手册-工业污染源调查-第二辑》（美国环境保护局）中推荐的公式，废塑料分解VOCs产污系数为0.35kg/t-原料，则VOCs产生量为2.45t/a。

项目按照《废塑料回收与再生利用污染物控制技术规范》（HJ/T364-2007）的要求，拟在热熔挤出设备上方设置集气罩，产生废气经过集气罩收集后经水喷淋塔+光催化氧化装置处理后通过15m高排气筒排放。集气罩收集效率为90%， VOCs的处理效率为90%，风机风量为15000m3/h。则本项目热熔挤出工序有组织VOCs产生量为2.205t/a、产生速率为0.306kg/h、产生浓度为20.4mg/m3，VOCs排放量为0.221t/a、排放速率为0.031kg/h，排放浓度为2.04mg/m3。未被收集的VOCs作为无组织排放，无组织VOCs排放量为0.245t/a、排放速率为0.034kg/h。

此外，关于臭气产生浓度，本项目类比《上海舒氏塑业有限公司监事项目竣工验收监测报告》，根据监测报告，监测期间造粒废气排气筒监测臭气排放浓度最大值为234（无量纲），厂界处监测臭气浓度小于10（无量纲）。本项目与同类企业生产运行情况对比见表3.6-1。

表3.6-1 拟建项目与上海舒氏公司生产运行情况对比表

| 企业 | 原料 | 规模 | 主要生产设备 | 生产工艺 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海舒氏 塑业有限 公司 | 各类废塑料 | 年产 7万t | 团粒机、造粒机 | 挤出造粒、 团粒加工 | 废气经“过滤棉+活性 炭”装置处理后排放 |
| 本项目 | 废塑料（聚丙烯、聚乙烯） | 年产0.7万吨 | 造粒机 | 热熔挤出 | 废气经“水喷淋+光催化氧化”装置处理后排放 |

由上表可见，本项目与上海舒氏塑业有限公司相比原料更简单，工艺相似，项目臭气排放浓度类比同类企业具有可行性。则本项目熔融挤出工序在排气筒处的臭气浓度约为24（无量纲），厂界处臭气浓度约为1（无量纲）。

（2）食堂油烟

项目职工食堂依托出租方现有食堂，项目劳动定员10人，每天就餐人次为10人次。食堂在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油，食用油用量平均按0.020kg/人·天计，则日耗油量为0.2kg/d，年耗油为60kg/a。烹饪过程中食用油的挥发损失率按3%计，即本项目食堂日产生油烟量为0.006kg/d，年产生油烟量为1.8kg/a。每天食堂作业时间按2小时计，则油烟产生速率约为0.003kg/h，油烟产生浓度为0.75mg/m3（按基准排放量4000m3/h计），采用高效油烟净化装置（油烟净化效率≥60%），经净化后的食堂油烟废气经内置专用烟道排放，排放量为0.72kg/a，即0.00072t/a，排放浓度为0.3 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求：最高允许排放浓度2mg/m3。

本项目废气产排情况分别见表3.6-2~3.6-5。

表3.6-2  大气污染物产生状况一览表（按产生点位分析）

| 污染源工序 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 热熔挤出 | VOCs | 2.205 | 0.306 |
| 无组织 | 热熔挤出 | VOCs | 0.245 | 0.034 |

表3.6-3  大气污染物产生及排放状况一览表（按排气筒分析）

| 排气筒编号 | 污染物 | 废气量 Nm3/h | 产生情况 | 治理 措施 | 处理效率 （%） | 排放情况 | 排放标准 | 排放参数 | 排放 方式 及排 放时 间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 浓度 mg/m3 | 速率kg/h | 高度m | 内径m | 温度℃ |  |
| 1# | VOCs | 15000 | 20.4 | 0.306 | 2.205 | 水喷淋+光催化氧化 | 90 | 2.04 | 0.031 | 0.221 | 50 | 1.5 | 15 | 0.4 | 40 | 连续排放 7200h |

表3.6-4  油烟废气产生及排放状况一览表

| 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 处理效率 （%） | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产气量m3/h | 产生量t/a | 浓度mg/m3 |  |  | 产气量m3/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 |
| 油烟 | 4000 | 0.0018 | 0.75 | 高效油烟净化器 | 60 | 4000 | 0.00072 | 0.3 |

表3.6-5  本项目无组织废气产生源强

| 序号 | 污染物 | 污染源位置 | 污染物排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放标准mg/m3 | 面源长度m | 面源宽度m | 面源高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 生产车间 | 0.245 | 0.034 | 4.0 | 36 | 25 | 6 |

### 3.6.2废水污染源产生情况

本项目营运期产生的废水主要有生活污水、清洗废水、冷却废水和废气处理废水。

（1）生活污水

根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014修订）并结合实际情况确定本项目职工生活用水量为60L/（人·d），本项目职工10人，年工作300天，则职工用水量为180m3/a，排污系数按0.8计算，则产生的生活污水量为144m3/a。

（2）清洗废水

本项目需对破碎后的塑料进行清洗，根据水平衡计算，清洗废水产生量为3228m3/a，产生的清洗废水经厂区污水处理站处理后回用于生产，定期外排部分废水至海门市东洲水处理有限公司处理，外排量为264m3/a。

（3）冷却废水

本项目熔融挤压后的塑料条带在冷却水槽中进行冷却，冷却水循环使用，定期排入厂区污水处理站处理后回用，冷却废水产生量约为36m3/a。

（4）废气处理废水

本项目采用水喷淋塔+光催化氧化装置对热熔挤出废气进行处理，喷淋水用量为500m3/a，循环使用，循环水量为15m3/h，损耗量约占循环水量的0.1%，则损耗量为108m3/a，产生的废气处理废水排入厂区污水处理站处理后回用，废气处理废水产生量为392m3/a。

本项目各类废水产排情况见表3.6-6。

表3.6-6   废水产生及排放一览表

| 废水类型 | 废水量 （t/a） | 污染物产生量 | 治理 措施 | 处理后污染物排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） |  | 接管量 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 清洗废水 | 3228 | COD | 90 | 0.2905 | 厂区污水处理站 | 264 | 54 | 0.0143 | 回用于生产，定期外排少 量废水至海门市东洲水处理有限公司 |
|  |  | SS | 200 | 0.6456 |  |  | 28 | 0.0074 |  |
| 冷却废水 | 36 | COD | 50 | 0.0018 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 100 | 0.0036 |  |  |  |  |  |
| 废气处理废水 | 392 | COD | 60 | 0.0235 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 150 | 0.0588 |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | 144 | COD | 400 | 0.0576 | 隔油池+化粪池 | 144 | 300 | 0.0432 | 接管排放至海门市东洲水处理有限公司 |
|  |  | SS | 300 | 0.0432 |  |  | 200 | 0.0288 |  |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.005 |  |  | 34 | 0.0049 |  |
|  |  | TP | 3 | 0.0004 |  |  | 3 | 0.0004 |  |
|  |  | 动植物油 | 30 | 0.0043 |  |  | 10 | 0.0014 |  |

### 3.6.3噪声产生情况

本项目主要噪声为粉碎机、热熔机、切粒机、风机等。噪声值约为70dB-85dB。

表3.6-7  项目主要设备噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 声级值dB(A) | 数量(台) | 所在 厂房 | 距最近厂界位置m | 治理措施 | 降噪效果dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 75 | 4 | 生产车间 | 北厂界15 | 选用低噪音设备；消声减震；利用建筑物隔声屏蔽；加强操作管理和维护；合理布局等 | ≥25 |
| 2 | 热熔机 | 80 | 4 |  | 北厂界10 |  | ≥25 |
| 3 | 切粒机 | 70 | 4 |  | 北厂界10 |  | ≥25 |
| 4 | 风机 | 80 | 1 |  | 北厂界10 |  | ≥25 |

### 3.6.4固体废弃物产生情况

本项目营运期产生的固体废弃物包括：杂质、滤网滤渣、水处理污泥、废包装袋和生活垃圾。

（1）固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，对本项目产生的固体废物属性进行判定，判定依据及结果如表3.6-8所示。

①杂质

拟建项目废塑料原料在人工筛选过程中，会产生废布、铁丝等不能利用的杂质，属于一般固废，产生量为97.55t/a。由企业收集后外售处理。

②废过滤网、滤渣

拟建项目挤出工段使用滤网过滤，过滤未被熔融彻底的塑料颗粒，未被熔融彻底的塑料颗粒即滤渣产生量为0.7t/a，回用于生产，废过滤网产生量为0.3t/a，由企业收集后外售处理。

③水处理污泥

厂区内设置污水处理站对项目运营后产生的废水进行处理，处理过程中会产生一定量的污泥，污泥干重约2t/a，含水率以80%计，则项目产生的污泥量约为10t/a。该部分污泥成分单一，几乎不含石油类，为一般工业固废，交由环卫部门清运。

④废包装袋

本项目废包装袋预计产生量为0.05t/a，由企业收集后外售处理。

⑤生活垃圾

本项目职工约10人，垃圾产生量按0.5kg/d人计，年工作时间为300天，则职工生活垃圾产生量约为1.5t/a，交由环卫部门统一清运处置。

表3.6-8 项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（吨/年） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 杂质 | 筛选 | 固态 | 废布、废铁丝 | 97.55 | √ | / | 固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2017） |
| 2 | 废过滤网 | 挤出 | 固态 | 过滤网 | 0.3 | √ | / |  |
| 3 | 滤渣 | 挤出 | 固态 | 塑料渣 | 0.7 | √ | / |  |
| 4 | 水处理污泥 | 污水处理 | 半固态 | 泥渣、水 | 10 | √ | / |  |
| 5 | 废包装袋 | 包装 | 固态 | 包装袋 | 0.05 | √ | / |  |
| 6 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 纸、瓜皮果壳厨余垃圾等 | 1.5 | √ | / |  |

（2）本项目固体废物产生情况汇总

本项目营运期一般固体废物产生情况汇总分别见表3.6-9。

表3.6-9  本项目运营期一般固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 危险特性 鉴别方法 | 危险特性 | 一般废物类别 | 废物代码 | 预测产生量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂质 | 一般工业固废 | 筛选 | 固态 | 《国家危险废物名录》（2016）、 《建设项目危险废 物环境影响评价指 南》、《固体废物鉴 别标准通则》 | / | 废布、铁丝 | 86 | 97.55 |
| 2 | 废过滤网 | 一般工业固废 | 挤出 | 固态 |  | / | 废塑料 | 61 | 0.3 |
| 3 | 滤渣 | 一般工业固废 | 挤出 | 固态 |  | / | 废塑料 | 61 | 0.7 |
| 4 | 水处理污泥 | 一般工业固废 | 污水处理 | 半固态 |  | / | 无机废水污泥 | 56 | 10 |
| 5 | 废包装袋 | 一般工业固废 | 包装 | 固态 |  | / | 废编织袋 | 86 | 0.05 |
| 6 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 |  | / | 生活垃圾 | 99 | 1.5 |

### 3.6.5风险因素识别

1、风险识别的范围

风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别及危险物质向环境转移的途径识别。

生产设施风险识别范围：全厂主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、最终产品及生产过程排放的“三废”污染物等。

危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

（1）生产设施及工艺风险识别

生产设施发生的事故一般分为重大事故及一般事故。

一般事故是指那些没有造成重大环境危害、经济损失和人员伤亡的事故，但此类事故如处置不当，将对环境产生不利影响。

本项目发生一般事故主要有物料散落进入污染治理系统或污染治理措施出现故障等导致的污染物超标排放，从而引起环境污染事故。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需对本项目行业及生产工艺（M）进行确定。

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表3.6-10行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油 库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |

对照上表，本项目M值为5，对应M级别为M4。

（2）运输系统风险识别

本项目原辅料采用陆运方式，运输过程可能存在运输车辆散落，导致污染土壤或地表水体，及可能发生火灾爆炸事故。项目所用的原辅料均由供应商按项目日常需要直接负责运输进厂，项目自身不设运输车队。

（3）物质风险识别

根据本项目的工程分析，该项目生产、加工、运输、使用或贮存中的物质均不在附录B中辨识的物质范围内。

危险物质及工艺系统危险性（P）分级

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100

本项目不存在生产、加工、运输、使用或贮存中不存在危险物质，因此Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

2、风险类型识别

（1）最大可信事故和重大事故环境风险概率分析

本项目最大可信事故即事故发生的概率不为零，该事故一旦发生，其危害是最严重的；在风险识别和分析的基础上，通过对同类事故的调查，得出本项目最可信事故及其概率见表3.6-11。

表3.6-11 主要风险事故发生的概率与事故发生的频率

| 事故名称 | 事故概率（次/年） | 对策反应 |
| --- | --- | --- |
| 原料包装损坏泄露事故 | 10-1 | 必须采取措施 |
| 阀门、法兰等损坏泄露事故 | 10-1 | 必须采取措施 |
| 废水处理设施故障 | 10-1 | 必须采取措施 |
| 废气处理设施故障 | 10-1 | 必须采取措施 |
| 雷击或火灾引起严重泄露事故 | 10-3 | 采取对策 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5-10-6 | 注意关心 |

从上表可见，阀门、法兰等损坏泄露、原料包装损坏泄露、废水处理设施故障和废气处理设施故障的概率相对较大，发生概率为10-1次/年，即每10年大约发生一次。

（2）环境风险识别

①事故单元分析

本环评所关注的主要环境风险包括可燃物质塑料的储运风险、生产装置危险、污染防治设施不正常运行等。通过类比同类厂家的实际运行经验，事故关键单元的重要部位及其薄弱环节分析见表3.6-12。

表3.6-12 重点部位及其薄弱环节分析

| 重点部位 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 贮存、运输 | 运输车辆、原料以 及成品储存区 | 维护不当、操作失误 | 遇明火或雷击 | 造成火灾事故 |
| 使用过程 | 作业场所 | 操作失误 | 遇明火或雷击 |  |
| 污染防治设施故障 | 设备故障 | 设备故障、污染负荷突然加大等 | 超标排放 |

由表3.6-12可知，本项目发生火灾和污染事故的可能贯穿于物料的贮存、运输和使用的过程中。因此建设单位必须建立健全生产管理制度，采取切实可行的防火、防爆等安全措施，并通过安全、消防等部门的专项验收后，可能发生灾害所引起的环境风险才能减小。

②生产单元分析

本项目使用原辅材料量大，造粒设备温度较高，本单元存在塑料原料燃烧风险及机械设备伤害等风险。本项目生产装置危险性分析见表3.6-13。

表3.6-13 重点部位及其薄弱环节分析

| 序号 | 装置/设备名称 | 潜在风险事故 | 事故模式 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产区物料使用 | 操作失误，分类不当 | 引起火灾 | 火灾伤害，污染环境 |
| 2 | 各种机械设备 | 无保护装置，人员操作失误 | 机械伤害 | 人员损伤 |
| 3 | 各种带电设施 | 安全措施不到位，违反操作规程 | 触电 | 人员损伤、火灾爆炸、环境污染 |

③原料和产品储存运输单元分析

本项目所使用的废塑料及产品堆放于生产车间内，储存运输单元潜在的风险为：塑料原料及产品发生火灾风险。

④污染治理设施风险识别

本项目污染防治设施不正常运行主要指废气污染防治设施因故障无法正常运转，致使处理效率降低，造成污染物超标排放和厂区周围环境恶化的现象。

（1）废气处理装置包括集气装置、水喷淋塔、光催化氧化装置，一般情况下易发生的事故类型主要有：区域性停（断）电导致动力设备不能正常运转和动力设备自身出现故障不能运转等，其直接后果是造成区域环境空气质量下降，危害人体健康。

（2）固体废物治理方面可能存在的事故有：生产和生活过程中产生的垃圾、含油废抹布、废过滤网和污泥收集不及时、不到位、不彻底，储存场所不集中、建设不规范等，造成原料物质等外流而进入和污染周围土壤、地下水、地表水等外环境，危害动植物及人体的健康。

⑤事故引发的伴生/次生风险识别

本项目一旦发生火灾，将对环境空气造成一定污染；在事故应急救援中产生的消防灭火水和喷淋冷却水可能伴有一定的物料和未完全燃烧的产物，若沿雨水管网外排将对受纳水体产生严重污染；灭火过程中可能产生大量的废泡沫、干粉、沙土等固体废物，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

综上，本项目在生产和贮运单元潜存火灾、爆炸等风险。风险识别范围内包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围主要有生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别范围主要有原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

3、源项分析

根据类比调查，本项目可能发生的事故及原因如下：

（1）废塑料燃烧

本项目主要原料为废塑料，在其储存、使用过程中由于自然或人为原因可能造成火灾、爆炸等风险事故。废塑料发生燃烧事故，高分子材料燃烧时的分解产物主要有CO、CO2等，其水溶性产物对鼻腔有刺激作用，而非水溶性产物对动物有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒。

（2）废气事故性排放

根据工程分析，本项目废气风险事故主要为车间的废气处理装置失效的事故性排放。一旦废气处理系统发生故障，粉尘或有机废气非正常排放，将对周边环境产生一定的不利影响。

### 3.6.6非正常状态污染物源强

非正常生产状况是指开车、停车、机械设备故障、设备管道不正常泄漏及设备检修时物料流失等因素所排放废气对环境造成的影响。

本项目以废气处理装置发生故障为非正常生产状况，对废气的去除失去效果，即去除效率为0%，非正常排放持续30min。污染物排放源强情况见表3.6-14。

表3.6-14 项目非正常状况下污染物排放源强

| 排气筒编号 | 污染物 | 废气量Nm3/h | 排放情况 | 排放参数 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 高度m | 内径m | 温度℃ |  |
| 1# | VOCs | 15000 | 20.4 | 0.306 | 2.205 | 15 | 0.4 | 40 | 30min |

对于废气处理系统，一般情况下是开车时先运行废气处理系统，停车时废气处理系统最后停车，因此，在开停车时一般情况下不存在工艺尾气事故排放。

## 3.7项目污染物排放“三本账”

各主要污染源及其主要污染物的排放情况汇总见表3.7-1所示。

表3.7-1  项目污染物排放“三本账”汇总表

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | VOCs | 2.205 | 1.984 | — | 0.221 |
| 无组织废气 | VOCs | 0.245 | 0 | — | 0.245 |
| 生活废水 | 废水量 | 144 | 0 | 144 | 144 |
|  | COD | 0.0576 | 0.0144 | 0.0432 | 0.0072 |
|  | SS | 0.0432 | 0.0144 | 0.0288 | 0.0014 |
|  | NH3-N | 0.005 | 0.0001 | 0.0049 | 0.0007 |
|  | 总磷 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.0001 |
|  | 动植物油 | 0.0043 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0001 |
| 生产废水 | 废水量 | 3656 | 3392 | 264 | 264 |
|  | COD | 0.3158 | 0.3015 | 0.0143 | 0.0132 |
|  | SS | 0.708 | 0.7006 | 0.0074 | 0.0026 |
| 固废 | 杂质 | 97.55 | 97.55 | — | 0 |
|  | 废过滤网 | 0.3 | 0.3 | — | 0 |
|  | 滤渣 | 0.7 | 0.7 | — | 0 |
|  | 水处理污泥 | 10 | 10 | — | 0 |
|  | 废包装袋 | 0.05 | 0.05 | — | 0 |
|  | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | — | 0 |

# 第四章  环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

海门位于江苏省东南部，东濒黄海，南倚长江，素有“江海门户”之称，与上海隔江相望，被誉为“北上海”。市境位于北纬31°46'-32°09'，东经121°04'-121°32'。境内地势平坦，沟河纵横，地表平均海拔4.96米（以废黄河为基准）。地势呈西北略高、东南偏低，西部最高处海拔5.2米，东部最低处海拔2.5米，南北横截面呈孤形，两头低，中间高。

本项目位于江苏省海门市三厂镇中华东路375号江苏涌金化纤有限公司厂区内。建设项目具体地理位置见图4.1-1。

### 4.1.2地形地貌

海门市全区在新华夏构造体系控制大区内，区域内主要断裂带有三条：第一条由靖江经南通市和境内的货隆、王浩、东灶港至启东的吕四海入黄海，为东西走向；第二条由苏州的光福至境内的万年，为东北走向；第三条由太仓沙溪镇过市境至吕四入黄海，也为东北走向。岩浆活动主要沿着构造破碎带分布，有石英安山岩、玄武岩和花岗闪长斑岩的侵入，在年代上属于燕山时期。

海门市域及附近地区最古老的为元古界地层，其后的古生界、中生界和新生界底层都分布，但其中缺失的底层较多。二迭系主要为长石石英砂岩、页岩，分布于三阳、悦来 临江一带；三迭系主要为青龙组灰岩、黄马青组褐红色细砂岩，分布于国强、四甲、余东、万年等地；侏罗白辈系重要为建德群灰岩、石英安山岩、角砾岩，主要分布于万年、悦来、临江、新海、秀山、滨江一线；自垩系上统中的浦口组为暗红色泥质粉砂岩，广泛分布于海门镇和万年以北地区；市域内第四系底部为浅灰泥质粉砂层及沙质粘土层，厚约50m，中部为灰色泥质粉沙层，厚约50-70m，上部为浅灰色砂砾层，厚约70-110m，第四系总厚度约170-230m。区域内主要为第四纪沉积物覆盖，其他地层没有出露。

海门市地处长江冲击成土为主，浅海相为次的江海平原。境内地形低而平坦，平均海拔4.96m。地势呈西北偏高，东南偏低态势，西部最高海拔5.2m，东部最低海拔2.5m，南北横截面呈弧形，中间高，两头低。

### 4.1.3气候气象

海门市地处中纬度，属北亚热带季风湿润气候，全年气候温和，四季分明，雨量充沛，光照较足，无霜期长，具有明显的海洋性季风气候特征。

根据海门市气象局1980-2005年近25年的气象观测统计资料，海门市年平均气温15.4℃；年平均风速3.8m/s，年主导风向为东南风，春夏季以东南风为主，冬季以西北风居多；年均降水量1131.3mm，雨日127天，年均日照1930.8小时，年均无霜期210天。大气稳定度以中性（D类）状态为主，出现频率约占45.5%。

海门市主要气象特征见表4.1-1。

表4.1-1  海门市主要气象气候特征表

| 编号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 年平均气温 | ℃ | 15.4 |
|  |  | 极端最高气温 | ℃ | 42.5 |
|  |  | 极端最低气温 | ℃ | -21.7 |
| 2 | 风速 | 年平均风速 | m/s | 3.8 |
| 3 | 降雨量 | 年平均降雨量 | mm | 1131.3 |
| 4 | 雨日 | 年雨日 | d | 127 |
| 5 | 日照 | 日照时间 | h | 1930.8 |
| 6 | 无霜期 | 年均无霜期 | d | 210 |
| 7 | 风向 | 全年盛行风向 |  | SE |

项目所在地风玫瑰图如下：

图4.1-2  海门市风玫瑰图

### 4.1.4水文水系

海门市濒江临海，境内沟河纵横，成网络状分布。大小沟河总数21497条，其中通吕运河、通启运河、新江海河为一级河，总长度73.23km。通吕、通启两大河流从西向东穿越全境，流经22个乡镇，流域面积达544.8km2。

长江流经海门市。全市长江岸线长约33公里，年均径流量约8904亿m3，年均流速29000m3/s，流域面积约17.14万亩。

长江口区北支为潮汐河段，一日两潮，最高潮位在8～10月，最低潮位在12月至次年2月。青龙港断面近年来平均涨潮量981亿m3，平均落潮量1351亿m3。净泄量370亿m3，年平均流量1173 m3/s。历年最高潮位6.68米，最低潮位1.2米，最大潮差4.48米，枯水期平均潮差2.04米，涨落潮历时平均为12时25分。

全市地下水有4个含水层，第一、二承压层为咸水，潜水含水层和第三承压水含水层为淡水，埋深200-250米，含水量较丰富，年采用量约4000万m3。

项目所在地区水系图见图4.1-3。

### 4.1.5生态环境

4.1.5.1陆地生态

由于受各种经济活动的影响，区内已无大型野生哺乳动物动物，主要陆地动物种群节肢动物有蜻蜓、蝉、螳螂、蟋蟀、蚂蚁、天牛、金龟子、蚱蜢、蝗、胡蜂、蜜蜂、蚕、蜈蚣等；脊椎动物有野兔、鼠类、黄鼬、獾、刺猬、蛇、蟾蜍、蛙、鹌鹑、鹧鸪、乌鸦、喜鹊、麻雀、百灵、斑鸠、猫头鹰、家燕、壁虎、田鼠、蝙蝠等。但群体数量不大。此外，还有人工养殖的家禽、家畜。

4.1.5.2水域生态

区内水生动物中浮游动物主要有原生动物、轮虫、枝角类、挠虫类、底栖动物有环节动物如水蛭，节肢动物主如虾、蟹等，软体动物如螺、河蚌等；水生植物主要有浮游植物如蓝藻、硅藻、绿藻等，挺水植物如芦苇、茭草、蒲草等，浮游植物如荇菜、金银莲花和野茭等，漂浮植物如浮藻、水花生、水葫芦等；此外在池塘和河道中还有野生和家养鱼类，如草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼、黑鱼等。

### 4.1.6土壤植被

海门市土壤分为潮土和盐土两大类，主要为黄棕壤和爽水水稻土（黄泥土），土壤质地良好，土层深厚，无严重障碍层，以中性、微碱性轻、中壤为主，土体结构具有沙粘相间的特点。海门市地层以第四系全新统为主，间有其他地层，如石炭系二叠系并层、泥盆系等；工程地质上属于土体工程地质区中的有两个硬土层的三角洲湖沼平原区。

区内植被分为野生植物和人工种植植物。其中，沿江大道以南植被主要以天然野生植物为主，常见的有芦苇、水花生、盐蒿、律草、牛筋草、野塘蒿、狗尾草等。由于人类长期经济活动的影响，沿江大道以北、省336线以南，天然木本植物缺乏，路边、宅边、江、河堤岸边主要为人工种植的刺槐、柳树、泡桐、苦楝、紫穗槐等，现状植被主要为农业栽培植被。粮食以一年两熟的稻、麦为主，油料作物以油菜为主，果树以桃、梨、柿为主。野生动物主要有蛙类、鸟类、蛇类及黄鼠狼等。

## 4.2环境质量现状评价

### 4.2.1大气环境质量现状监测及评价

一、海门市大气环境质量现状评价

根据《2017年海门市国民经济和社会发展统计公报》，海门市环境质量公报环境质量数据及评价表见表4.2-1。

表4.2-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/ （μg/m3） | 标准值/ （μg/m3） | 占标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 17 | 60 | 28 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 24 | 40 | 60 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 59 | 70 | 84 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 37 | 35 | 106 | 不达标 |

利用南通市2017年区域空气质量现状基础数据（2017年南通市全年每天检测数据），数据来源为中国空气质量在线监测分析平台，具体监测结果及评价结果见表4.2-2。

表4.2-2  2017年南通市区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（µg/m3） | 标准值（µg/m3） | 占标率 % | 超标频率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 21.16 | 60 | 35.27 | 0 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 40 | 150 | 26.67 | 0 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 37.88 | 40 | 94.70 | 0 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 86.72 | 80 | 108.40 | 3.84 | 不达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 63.67 | 70 | 90.96 | 0 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 121.8 | 150 | 81.20 | 0 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 38.72 | 35 | 110.63 | / | 不达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 85.4 | 75 | 113.87 | 7.9 | 不达标 |
| CO | 年平均质量浓度 | 848 | -- | -- | / | / |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 1500 | 4000 | 37.50 | 0 | 达标 |
| O3 | 年平均质量浓度 | 114.67 | -- | -- | / | / |
|  | 8小时平均第90百分位数 | 184.6 | 160 | 115.38 | 18.08 | 不达标 |

根据检测结果及评价结果，南通市2017年空气环境质量中SO2、PM10、CO相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第90百分位数浓度、O3的8小时平均第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。

因此判定项目所在区域属于不达标区，具体大气污染物目标分解计划根据《南通市2018年大气污染防治工作计划》执行。

二、补充大气环境质量监测及评价

（1）监测点位布设

在评价范围内按环境功能区与主导风向相结合的布点原则，设置2个监测点其中G1为实测，G2引用海门市东城产业园规划环评监测数据，不另行监测。监测点位、监测项目见表4.2-3。监测点位见图4.2-1。

表4.2-3  环境空气监测点位及监测项目表

| 监测点名称 | 监测点坐标/m | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 336415.74 | 3529963.64 | VOCs以及监测期间的气象素。 | 2019年3月23日~2019年3月29日 | / | / |
| 三厂街道孝威村11组（引用） | 335747.49 | 3530064.72 |  | 2018年11月12日~2018年11月18日 | NW | 650 |

（2）监测时间和频次

连续监测7天。VOCs测8h平均值，采样监测同时记录风向、风速、气压、气温、风频等常规气象要素采样监测同时记录风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

（3）采样和分析方法

按国家环保部出版的《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的分析方法中的有关规定进行。

（4）监测结果

表4.2-4  环境空气质量现状监测结果  （mg/m3）

| 监测点位 | 监测点坐标/m | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/ （μg/m3） | 监测浓度范围/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 336415.74 | 3529963.64 | VOCs | 8h平均 | 600 | 101~159 | 26.5 | 0 | 达标 |
| 三厂街道孝威村11组（引用） | 335747.49 | 3530064.72 | VOCs | 8h平均 | 600 | 147~193 | 32.2 | 0 | 达标 |

表4.2-5  监测期间常规气象参数记录表

| 观测时间 | 气压（kPa） | 气温（℃） | 相对湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.3.23 | 102.1 | 8.3 | 61.4 | 东北 | 2.1 |
| 2019.3.24 | 101.8 | 9.7 | 57.2 | 东南 | 1.9 |
| 2019.3.25 | 101.7 | 9.5 | 59.6 | 南 | 1.8 |
| 2019.3.26 | 101.6 | 10.8 | 56.3 | 南 | 1.5 |
| 2019.3.27 | 101.4 | 15.4 | 39.1 | 西南 | 1.2 |
| 2019.3.28 | 101.4 | 15.6 | 36.5 | 东 | 1.0 |
| 2019.3.29 | 101.3 | 16.3 | 34.9 | 东 | 1.1 |

三、大气环境质量现状评价

（1）评价标准和评价方法

本项目VOCs执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值， 采用单项环境质量指数来评价大气环境质量现状监测结果。单项环境质量指数公式为：

式中：

Ii 为某测点i项污染物的环境质量指数；

Ci为i项污染物实测（日均）浓度值（mg/m3 ）；

Sj 为i项污染物对应的（日均）浓度标准限值（mg/m3）。

单项环境质量指数Ii等于或小于1表示某测点i项污染物浓度达到或低于相应的大气环境质量标准限值，而大于1表示超标，Ii 越小表示某测点i项污染物的污染程度越轻。

表4.2-6  大气环境监测与评价结果表

| 监测点 | 评价指数Ii |
| --- | --- |
| 项目所在地 | 0.210 |
| 三厂街道孝威村11组 | 0.608 |

由上表可知，项目所在区域VOCs的评价指数均小于1，说明评价区的大气环境质量较好，满足相应质量标准。

### 4.2.2地表水环境质量现状监测及评价

一、地表水环境质量监测

（1）监测因子

pH、悬浮物、水温、化学需氧量、生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类、铜、锌、铅、隔、汞、六价铬、氯化物、氟化物、粪大肠菌群及流向、流速、流量等水文参数。

（2）监测断面

本次监测在园区污水处理厂排污口（长江排污口）上游500米、海门市东洲水处理有限公司排污口断面、海门市东洲水处理有限公司排污口下游2500m处断面3个监测点，雨水监测点为五七河于孝威村九组断面，全部引用海门市三厂工业园区规划环评中的监测数据，不另行监测。水质监测断面位置详见表4.2-7、图4.1-3。

表4.2-7  水质监测断面位置及监测项目

| 河流名称 | 监测断面 | 断面位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长江 | W1 | 海门市东洲水处理有限公司排污口上游500米断面 | pH、悬浮物、水温、化学需氧量、生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类、铜、锌、铅、隔、汞、六价铬、氯化物、氟化物、粪大肠菌群。 监测同时记录流向、流速、流量等水文参数。 |
|  | W2 | 海门市东洲水处理有限公司排污口断面 |  |
|  | W3 | 海门市东洲水处理有限公司排放口下游2500米断面 |  |
| 五七河 | W4 | 五七河孝威村九组断面 |  |

（3）监测时段、频率和方法

采样时间为2018年11月16日-11月18日，各监测断面连续采样3天，每天2次。每天上午、下午各一次。

具体的监测和分析方法按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第三版）有关规定和要求执行。

表4.2-8  监测分析方法

| 序号 | 监测因子 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
| 2 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 4 | 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 |
| 5 | 氨氮 | 纳氏试分光光度法 | HJ535-2009 |
| 6 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 |
| 7 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 |

二、地表水环境质量现状评价

（1）评价方法

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij：第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

CSj：第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L；

其中pH为：

式中：SpHj：为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj：为j点的pH值；

pHsu：为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd：为地表水水质标准中规定的pH值下限。

（2）评价标准

根据区域的水环境功能区划，监测断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表1中的Ⅲ类标准。

（3）监测结果与评价

地表水环境监测结果与评价结果见表4.2-9。

表4.2-9  地表水环境监测与评价结果表（单位：mg/L  pH无量纲）

| 监测断面 | 监测项目 | 水温 | 流速/（m/s） | 流量/（m3/s） | pH值 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 动植物油 | 石油类 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 汞 | 六价铬 | 氯化物 | 氟化物 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | Ⅲ类 | - | - | - | 6-9 | 30 | 20 | 4 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.005 | 0.0001 | 0.05 | 250 | 1.0 | 10000 |
| W1 | 最小值 | 8.9 | 0.210 | 2.86 | 7.41 | 13 | 9 | - | ND | 0.534 | 0.15 | 0.68 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | - |
|  | 最大值 | 9.5 | 0.210 | 2.86 | 7.69 | 15 | 11 | - | ND | 0.754 | 0.17 | 0.87 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - |
|  | 平均浓度 | 9.2 | - | - | 7.58 | 14.33 | 9.83 | - | ND | 0.621 | 0.16 | 0.75 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - |
|  | 单因子指数 | - | - | - | 0.29 | 0.478 | 0.492 | - | - | 0.621 | 0.8 | 0.75 | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - |
|  | 超标率（%） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W2 | 最小值 | 8.1 | 0.220 | 3.59 | 7.70 | 12 | 12 | - | ND | 0.52 | 0.16 | 0.69 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | - |
|  | 最大值 | 9.0 | 0.220 | 3.59 | 7.74 | 15 | 14 | - | ND | 0.699 | 0.18 | 0.83 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | - |
|  | 平均浓度 | 8.6 | - | - | 7.72 | 13.17 | 13 | - | ND | 0.621 | 0.17 | 0.77 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - |
|  | 单因子指数 | - | - | - | 0.36 | 0.439 | 0.65 | - | - | 0.621 | 0.85 | 0.77 | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - |
|  | 超标率（%） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W3 | 最小值 | 8.9 | 0.190 | 2.62 | 7.75 | 13 | 7 | - | ND | 0.433 | 0.15 | 0.59 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - |
|  | 最大值 | 9.2 | 0.190 | 2.62 | 7.77 | 15 | 9 | - | ND | 0.737 | 0.17 | 0.86 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | - |
|  | 平均浓度 | 9.0 | - | - | 7.76 | 13.83 | 7.83 | - | ND | 0.603 | 0.16 | 0.72 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - |
|  | 单因子指数 | - | - | - | 0.38 | 0.461 | 0.392 | - | - | 0.603 | 0.8 | 0.72 | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - |
|  | 超标率（%） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W4 | 最小值 | 8.6 | 0.03 | 1.45 | 7.68 | 16 | 15 | 3.1 | ND | 0.353 | 0.17 | 0.67 | 0.01 | 0.01 | ND | 0.004 | ND | ND | ND | ND | 176 | 0.26 | 23 |
|  | 最大值 | 15.7 | 0.03 | 1.45 | 7.71 | 18 | 18 | 3.8 | ND | 0.653 | 0.18 | 0.91 | 0.03 | 0.02 | ND | 0.004 | ND | ND | ND | ND | 190 | 0.36 | 79 |
|  | 平均浓度 | 11 | 0.03 | 1.45 | 7.70 | 17.33 | 16.17 | 3.40 | ND | 0.48 | 0.17 | 0.77 | 0.02 | 0.02 | ND | 0.004 | ND | ND | ND | ND | 182.83 | 0.34 | 35.67 |
|  | 单因子指数 | - | - | - | 0.35 | 0.578 | 0.539 | 0.85 | - | 0.48 | 0.85 | 0.7 7 | 0.06 | 0.4 | - | 0.004 | - | - | - | - | 0.731 | 0.34 | 0.004 |
|  | 超标率（%） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

由表4.2-9可以看出，长江及五七河各因子评价指数均不大于1，说明评价区域内地表水环境质量较好，满足相应质量标准。

### 4.2.3声环境质量现状评价

一、声环境质量监测

（1）监测布点

根据声源位置和周围情况，在项目厂界四周及周边敏感点共布设7个，具体点位见表4.2-10、图4.2-2。

表4.2-10  噪声监测点位布设一览表

| 编号 | 位置 | 距离m | 方位 | 监测项目 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 东厂界外1m | / | / | 连续等效A声级 | 连续监测2天，每天昼、夜各监测一次 |
| N2 | 南厂界外1m | / | / |  |  |
| N3 | 西厂界外1m | / | / |  |  |
| N4 | 北厂界外1m | / | / |  |  |
| N5 | 洪利村 | 190 | N |  |  |

（2）监测时间及频次

监测两天，昼、夜各监测一次。监测因子为连续等效A声级。

（3）监测方法

测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

二、环境噪声现状评价

（1）评价标准

厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，周边敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（2）评价结果

声环境质量监测结果见表4.2-11。

表4.2-11  声环境质量现状监测结果  等效声级Leq：dB（A）

| 测点 编号 | 2019年3月23日 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 标准值 | 达标情况 | 夜间 | 标准值 | 达标情况 |
| N1厂界东 | 57.3 | 65 | 达标 | 47.6 | 55 | 达标 |
| N2厂界南 | 56.2 | 65 | 达标 | 46.4 | 55 | 达标 |
| N3厂界西 | 56.8 | 65 | 达标 | 47.0 | 55 | 达标 |
| N4厂界北 | 51.3 | 65 | 达标 | 42.0 | 55 | 达标 |
| N5洪利村 | 43.6 | 60 | 达标 | 33.8 | 50 | 达标 |
| 测点 编号 | 2019年3月24日 |
|  | 昼间 | 标准值 | 达标情况 | 夜间 | 标准值 | 达标情况 |
| N1厂界东 | 56.9 | 65 | 达标 | 47.1 | 55 | 达标 |
| N2厂界南 | 56.3 | 65 | 达标 | 46.4 | 55 | 达标 |
| N3厂界西 | 56.6 | 65 | 达标 | 46.8 | 55 | 达标 |
| N4厂界北 | 51.7 | 65 | 达标 | 41.9 | 55 | 达标 |
| N5洪利村 | 44.2 | 60 | 达标 | 34.6 | 50 | 达标 |

由表4.2-11可以看出：所有监测点的声环境质量现状监测值无论昼、夜均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准的要求。

### 4.2.4土壤环境质量现状监测

（1）监测布点

厂界内设1个土壤监测点，监测点位见图4.2-2。

（2）监测时间及因子

监测一天，每天采样一次，监测因子为铜、铅、镉、铬（六价）、镍、汞、砷、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。共45项。

（3）监测分析方法

按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的规定执行。

（4）评价结果

土壤监测结果见表4.2-13。

表4.2-13  土壤环境现状监测结果  （单位：mg/kg pH无量纲）

| 项目 | T1监测值 |
| --- | --- |
| 汞 | 0.046 |
| 砷 | 1.89 |
| 铜 | 21.4 |
| 铅 | 11.2 |
| 镉 | 0.286 |
| 镍 | 43.6 |
| 六价铬 | ND |
| 四氯化碳 | 25.4 |
| 氯仿 | ND |
| 氯甲烷 | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | ND |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 二氯甲烷 | 1.5 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |
| 四氯乙烯 | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND |
| 三氯乙烯 | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
| 氯乙烯 | ND |
| 苯 | ND |
| 氯苯 | ND |
| 1,2-二氯苯 | ND |
| 1,4-二氯苯 | ND |
| 乙苯 | ND |
| 苯乙烯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ND |
| 邻二甲苯 | ND |
| 硝基苯 | ND |
| 苯胺 | ND |
| 2-氯酚 | ND |
| 苯并【a】蒽 | ND |
| 苯并【a】芘 | ND |
| 苯并【b】荧蒽 | ND |
| 苯并【k】荧蒽 | ND |
| 䓛 | ND |
| 二苯并【a,h】蒽 | ND |
| 茚并【1,2,3-cd】芘 | ND |
| 萘 | ND |

从评价区域内的土壤监测资料分析，所在区域内土壤监测项目均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准，说明该地块土壤环境质量较好，受污染较小。

### 4.2.5地下水环境质量现状监测及评价

一、地下水环境质量现状监测

（1）监测布点

根据建设项目所处的水文地质单元、地下水动力分区和主要含水层，易污染含水层和已污染含水层的分布情况，按照控制性布点和功能性布点相结合的原则，在项目所在地及周边采样，共布设6监测点，对拟建区域地下水进行现状监测。其中D1、D4为实测，D2、D3、D5、D6引用海门市三厂工业园区规划环评中的监测数据，不另行监测。监测指标见表4.2-14，监测点位见图4.2-1。

表4.2-14  地下水环境质量监测点位布置

| 断面名称 | 位置 | 经度 | 纬度 | 监测项目 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地 | 31.891988N | 121.274611E | 井口高程、水位埋深、水位高程、井深、水温、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、耗氧量、石油类。 |  |
| D2（引用） | 项目所在北侧 | 31.900149N | 121.274300E |  |  |
| D3（引用） | 项目所在地西南侧 | 31.887087N | 121.267390E |  |  |
| D4 | 项目所在地东侧 | 31.891195N | 121.280404 E | 井口高程、水位埋深、水位高程、井深、水温 |  |
| D5（引用） | 项目所在地西侧 | 31.893008N | 121.271338E |  |  |
| D6（引用） | 项目所在地南侧 | 31.886766N | 121.274970E |  |  |

（2）监测时间及频次

监测1天，每天采样1次。

（3）监测因子

水位、水温、pH、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、总硬度、汞、铅、镉、砷、氟化物、溶解性总固体、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、氨氮、总大肠菌群、细菌总数、铬(六价)、氯化物、硫酸盐、铁、锰、石油类。

（4）监测分析方法

水质监测按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求执行。

（5）监测结果

地下水监测结果见表4.2-15。

表4.2-15  地下水环境质量现状监测结果

| 检测项目 | 监测点位 |
| --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 |
| pH(无量纲) | 7.12 | 7.28 | 7.29 |
| 硝酸盐(以N计)，mg/L | 1.66 | 14.3 | 14.5 |
| 亚硝酸盐(以N计)，mg/L | ND | ND | ND |
| 挥发性酚类(以苯酚计)，mg/L | 0.0004 | ND | ND |
| 耗氧量(CODMn法，以O2计)，mg/L | 1.81 | 1.88 | 1.92 |
| 氰化物，mg/L | ND | ND | ND |
| 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | 114 | 433 | 412 |
| 六价铬，mg/L | ND | ND | ND |
| 汞(Hg)，mg/L | ND | ND | ND |
| 铅(Pb)，mg/L | 0.0122 | ND | ND |
| 镉(Cd)，mg/L | 0.000418 | ND | ND |
| 砷(As)，mg/L | ND | 0.0149 | 0.0099 |
| 氟化物，mg/L | 0.356 | 0.49 | 0.69 |
| 溶解性总固体，mg/L | 234 | 745 | 734 |
| 氨氮，mg/L | 0.208 | 0.12 | 0.1 |
| 钾(K），mg/L | 4.24 | 12.4 | 12 |
| 钠(Na) ，mg/L | 53.7 | 46.6 | 45.5 |
| 钙(Ca) ，mg/L | 27.9 | 104 | 108 |
| 镁(Mg) ，mg/L | 9.3 | 41 | 37.8 |
| 碳酸根，mg/L | ND | ND | ND |
| 碳酸氢根，mg/L | 250 | 495 | 510 |
| 氯化物，mg/L | 22.6 | 122 | 115 |
| 硫酸盐，mg/L | 32.4 | 82.5 | 79.2 |
| 铁，mg/L | 1.68 | 0.19 | 0.0795 |
| 锰，mg/L | ND | 0.335 | 0.309 |
| 总大肠菌群，MPN/100mL | <2 | ND | ND |
| 菌落总数，CFU/mL | 37 | 88 | 80 |
| 石油类，mg/L | ND | 0.02 | 0.02 |

注: “ND”表示未检出，涉及项目检出限为：粪大肠菌群2mg/L；碳酸根20 mg/L；镉0.0001 mg/L；铅0.001 mg/L；汞0.00004 mg/L；六价铬0.004 mg/L；氰化物0.001 mg/L；耗氧量0.0003 mg/L；亚硝酸盐0.001mg/L。

表4.2-16 项目所在地地下水水位监测

| 监测点位 | 水深（m） | 埋深（m） |
| --- | --- | --- |
| D1 | 7.9 | 2.1 |
| D2 | 4.95 | 1.41 |
| D3 | 4.84 | 1.56 |
| D4 | 8.3 | 1.7 |
| D5 | 4.53 | 1.59 |
| D6 | 4.8 | 1.43 |

二、地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

地下水评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。

（2）评价方法

对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），判定各监测因子地下水环境质量现状监测结果具体对应符合的标准值。

（3）评价结果

地下水环境现状评价结果分别见表4.2-17。

表4.2-17  地下水各项监测因子评价结果

| 检测项目 | 监测点位 |
| --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 |
| pH(无量纲) | I | I | I |
| 硝酸盐(以N计)，mg/L | I | III | III |
| 亚硝酸盐(以N计)，mg/L | I | I | I |
| 挥发性酚类(以苯酚计)，mg/L | I | I | I |
| 耗氧量(CODMn法，以O2计)，mg/L | II | II | II |
| 氰化物，mg/L | I | I | I |
| 总硬度(以CaCO3计)，mg/L | I | III | III |
| 六价铬，mg/L | I | I | I |
| 汞(Hg)，mg/L | I | I | I |
| 铅(Pb)，mg/L | III | I | I |
| 镉(Cd)，mg/L | II | I | I |
| 砷(As)，mg/L | I | Ⅳ | Ⅳ |
| 氟化物，mg/L | I | I | I |
| 溶解性总固体，mg/L | I | III | III |
| 氨氮，mg/L | III | III | II |
| 硫酸盐，mg/L | I | II | II |
| 铁，mg/L | I | II | I |
| 锰，mg/L | I | Ⅳ | Ⅳ |
| 粪大肠菌群，MPN/100mL | I | I | I |
| 菌落总数，CFU/mL | I | I | I |

由表4.2-17可知，所在区域的地下水中，点各监测因子中除砷、锰符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准外，其他监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类及以上标准。

综上所述，拟建项目所在地及周围评价范围内大气环境质量、地表水环境质量、地下水环境质量、土壤环境质量以及声环境质量均较好。

## 4.3区域污染源现状调查

评价区各种工业污染源调查主要包括区域大气污染源及水污染源等方面，主要是根据污染源现状调查资料，分析评价区内污染物的分布及排放量，计算等标污染负荷和分担率。按评价区内污染源等标污染负荷，确定评价区内的主要污染源和污染物，并计算建设项目在评价区内的污染负荷比。

### 4.3.1水污染源调查分析

海门市东城产业园规划区主要企业废水已接管，其排放状况见表4.3-1。

表4.3-1  评价区域内主要水污染源（t/a）

| 序号 | 企业名称 | 废水排放量 | COD | SS | 氨氮 | TP | 石油类 | 动植物油 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通西马特机器制造有限公司 | 3060 | 0.857 | 0.612 | 0.0756 | 0.0122 | 0 | 0.049 | 0 |
| 2 | 维柏思特衬布（南通）有限公司 | 480 | 0.168 | 0.134 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 南通西田环保科技有限公司 | 1000 | 0.35 | 0.28 | 0.025 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 江苏恒丰强生物技术有限公司 | 2002.4 | 0.46 | 0.092 | 0.0618 | 0.0004 | 0 | 0.0234 | 0 |
| 5 | 江苏专创轻合金科技有限公司 | 94639 | 3.849 | 2.233 | 0.1728 | 0.0508 | 0.7388 | 0 | 0 |
| 6 | 海门裕隆光电科技有限公司 | 9931 | 3.903 | 1.983 | 0.288 | 0.048 | 0 | 0 | 0.006 |
| 7 | 海门市鑫步精密机械有限公司 | 960 | 0.288 | 0.240 | 0.029 | 0.0038 | 0 | 0.015 | 0 |
| 合计 | 112072.4 | 9.875 | 5.574 | 0.6642 | 0.1212 | 0.7388 | 0.0874 | 0.006 |

### 4.3.2大气污染源调查分析

评价区域内现有的主要大气污染源有7家，其排放状况见表4.3-2。

表4.3-2  评价区域主要大气污染源排放状况   t/a

| 序号 | 企业名称 | 废气 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | SO2 | NOX | HCl | 油烟 | 甲苯 | 二甲苯 | H2S | NH3 | 硫酸雾 | 碱雾 | VOCs |
| 1 | 南通西马特机器制造有限公司 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.302 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 |
| 2 | 维柏思特衬布（南通）有限公司 | 0.8 | 0.16 | 0.132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| 3 | 南通西田环保科技有限公司 | 1.05 | 0.0014 | 0.128 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
| 4 | 江苏恒丰强生物技术有限公司 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 江苏专创轻合金科技有限公司 | 0.593 | 0 | 0.076 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.012 | 0.307 | 0.368 | 0.4 |
| 6 | 海门裕隆光电科技有限公司 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 |
| 7 | 海门市鑫步精密机械有限公司 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 |
| 合计 | 3.024 | 0.1614 | 0.336 | 0.128 | 0.0806 | 0.302 | 0.177 | 0.0012 | 0.012 | 0.307 | 0.368 | 3.719 |

## 4.4区域污染源评价

### 4.4.1水污染源评价

- 评价方法

采用等标污染负荷法及污染负荷比法进行评价。

A．废水中某污染物的等标污染负荷Pi

式中：Qi-废水中某污染物的绝对排放量（t/a）

C0i-某污染物的评价标准（mg/L）

B．某污染源（工厂）的等标污染负荷Pn

（i=1,2,……,j）

C．评价区内总等标污染负荷P

（n=1,2,……,k）

D．某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比Ki

%

E．某污染源在评价区内的污染负荷比Kn

%

（2）评价结果分析

评价区内水污染源的等标污染负荷及污染负荷比见表4.4-1。

表4.4-1  评价区域内废水污染源等标污染负荷及污染负荷比

| 序号 | 企业名称 | PCOD | PSS | P氨氮 | PTP | P石油类 | P氟化物 | ∑Pn | Kn（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通西马特机器制造有限公司 | 0.04285 | 0.0204 | 0.0756 | 0.061 | 0 | 0 | 0.19985 | 1.2 |
| 2 | 维柏思特衬布（南通）有限公司 | 0.0084 | 0.00447 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03487 | 0.2 |
| 3 | 南通西田环保科技有限公司 | 0.0175 | 0.00933 | 0.025 | 0.02 | 0 | 0 | 0.07183 | 0.4 |
| 4 | 江苏恒丰强生物技术有限公司 | 0.023 | 0.00307 | 0.0618 | 0.002 | 0 | 0 | 0.08987 | 0.5 |
| 5 | 江苏专创轻合金科技有限公司 | 0.19245 | 0.07443 | 0.1728 | 0.254 | 14.776 | 0 | 15.46968 | 92.5 |
| 6 | 海门裕隆光电科技有限公司 | 0.19515 | 0.0661 | 0.288 | 0.24 | 0 | 0.006 | 0.79525 | 4.8 |
| 7 | 海门市鑫步精密机械有限公司 | 0.0144 | 0.008 | 0.029 | 0.019 | 0 | 0 | 0.0704 | 0.4 |
|  | ∑Pi | 0.49375 | 0.1858 | 0.6642 | 0.606 | 14.776 | 0.006 | 16.73175 | 100.000 |
|  | Ki(%) | 2.95 | 1.11 | 3.97 | 3.62 | 88.31 | 0.04 | 100 | / |

从表4.4-1可见，评价区内主要水污染源为江苏专创轻合金科技有限公司，排放的主要污染物为石油类。

### 4.4.2大气污染源评价

（1）评价方法

采用等标污染负荷法及污染负荷比法进行比较。

①废气中某污染物的等标污染负荷Pi

式中： Qi—废气中某污染物的绝对排放量（t/a）

Coi—某污染物的评价标准（mg/m3）

②某污染源（工厂）的等标污染负荷Pn

③评价区内总等标污染负荷P

④某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比Ki

⑤某污染源在评价区内的污染负荷比Kn

（2）评价结果分析

评价区内大气污染源的等标污染负荷及污染负荷比见表4.4-2。

| 序号 | 企业名称 | 废气 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P颗粒物 | PSO2 | PNOX | PHCl | P油烟 | P甲苯 | P二甲苯 | PH2S | PNH3 | P硫酸雾 | P碱雾 | PVOCs | ΣPn | Ki(%) |
| 1 | 南通西马特机器制造有限公司 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.302 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 1.3236 | 15.36 |
| 2 | 维柏思特衬布（南通）有限公司 | 0.8 | 0.16 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1.602 | 18.59 |
| 3 | 南通西田环保科技有限公司 | 1.05 | 0.0014 | 0.128 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 2.7114 | 31.47 |
| 4 | 江苏恒丰强生物技术有限公司 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.32 |
| 5 | 江苏专创轻合金科技有限公司 | 0.593 | 0 | 0.076 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.012 | 0.307 | 0.368 | 0.4 | 1.8852 | 21.88 |
| 6 | 海门裕隆光电科技有限公司 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.647 | 7.51 |
| 7 | 海门市鑫步精密机械有限公司 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.247 | 2.87 |
|  | ΣPn | 3.024 | 0.1614 | 0.336 | 0.128 | 0.0806 | 0.302 | 0.177 | 0.0012 | 0.012 | 0.307 | 0.368 | 3.719 | 8.6162 | 100 |
|  | Ki(%) | 35.09 | 1.87 | 3.90 | 1.49 | 0.94 | 3.51 | 2.05 | 0.01 | 0.14 | 3.56 | 4.27 | 43.17 | 100 | / |

由上表可见，评价区内主要大气污染源主要为南通西田环保科技有限公司，排放的污染物主要为VOCs。

# 第五章  环境影响预测与评价

本项目租用已建厂房，土建施工期已结束，施工期主要为设备安装，由于其安装期较短，影响较小，同时将随着安装的结束而自然结束，故本评价不对其施工期环境影响进行具体分析。

## 5.1大气环境影响预测及评价

5.1.1有组织废气排放环境影响预测分析

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

建设项目共设置1个排气筒，用于排放VOCs。本评价根据《环境影响评价影响导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式对建设项目所排放的废气污染因子的最大影响程度进行预测。

估算模型参数表见表5.1-1。

表5.1-1  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市（U） |
|  | 人口数（城市选项时） | 1000000 |
| 最高环境温度/℃ | 42.5 |
| 最低环境温度/℃ | -21.7 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | (是 (否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | (是 (否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

大气环境影响预测因子为：VOCs。

主要预测内容如下：

a.下风向污染物预测浓度及占标率；

b.下风向最大落地浓度、浓度占标率及距点源距离；

c.对敏感保护目标的影响分析。

本项目有组织废气大气污染物排放参数见表5.1-2

表5.1-2  本项目有组织废气排放源强参数

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速 /（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | VOCs |
| 1# | VOCs | 336420.56 | 3529979.73 | 5 | 15 | 0.4 | 11.05 | 40 | 7200 | 正常 | 0.031 |

表5.1-3  有组织废气排放估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离D/m | 1#排气筒 |
| --- | --- |
|  | VOCs |
|  | 下风向预测浓度（µg/m3） | 浓度占标率p/% |
| 100 | 5.1731 | 0.43 |
| 200 | 3.5407 | 0.30 |
| 300 | 2.3360 | 0.19 |
| 400 | 1.6689 | 0.14 |
| 500 | 1.2665 | 0.11 |
| 600 | 1.0603 | 0.09 |
| 700 | 0.8240 | 0.07 |
| 800 | 0.7005 | 0.06 |
| 900 | 0.6051 | 0.05 |
| 1000 | 0.5298 | 0.04 |
| 1100 | 0.4690 | 0.04 |
| 1200 | 0.4192 | 0.03 |
| 1300 | 0.3777 | 0.03 |
| 1400 | 0.3428 | 0.03 |
| 1500 | 0.0433 | 0.00 |
| 1600 | 0.3130 | 0.03 |
| 1700 | 0.2651 | 0.02 |
| 1800 | 0.2456 | 0.02 |
| 1900 | 0.2284 | 0.02 |
| 2000 | 0.2132 | 0.02 |
| 2100 | 0.1996 | 0.02 |
| 2200 | 0.1874 | 0.02 |
| 2300 | 0.1765 | 0.01 |
| 2400 | 0.1665 | 0.01 |
| 2500 | 0.1575 | 0.01 |
| 最大浓度及占标率 | 5.1739 | 0.43 |
| 最大浓度出现距离m | 99 |

从表5.1-3中可以看出：本项目1#排气筒排放的污染物中，污染物下风向最大落地浓度均不超标，最大落地浓度占标率均低于1%。正常排放情况下项目有组织排放大气污染物落地浓度占标率均低于1%，因此，对周边大气环境影响较小。

5.1.2无组织废气排放环境影响预测分析

建设项目各类无组织废气产生及排放源强统计情况见表5.1-4；采用估算模式预测结果见表5.1-5。

表5.1-4  建设项目矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | VOCs |
| 1 | 生产车间 | 336401.85 | 3529983.07 | 5 | 36 | 25 | 10 | 6 | 7200 | 正常 | 0.034 |

表5.1-4  无组织废气排放采用估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离D/m | VOCs |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度(µg/m3) | 浓度占标率p(%) |
| 100 | 28.4001 | 2.37 |
| 200 | 12.5301 | 1.04 |
| 300 | 7.4270 | 0.62 |
| 400 | 5.0799 | 0.42 |
| 500 | 3.8096 | 0.32 |
| 600 | 2.9750 | 0.25 |
| 700 | 2.4127 | 0.20 |
| 800 | 2.0119 | 0.17 |
| 900 | 1.7137 | 0.14 |
| 1000 | 1.4845 | 0.12 |
| 1100 | 1.3037 | 0.11 |
| 1200 | 1.1578 | 0.10 |
| 1300 | 1.0381 | 0.09 |
| 1400 | 0.9382 | 0.08 |
| 1500 | 0.8539 | 0.07 |
| 1600 | 0.7819 | 0.07 |
| 1700 | 0.7198 | 0.06 |
| 1800 | 0.6658 | 0.06 |
| 1900 | 0.6184 | 0.05 |
| 2000 | 0.5766 | 0.05 |
| 2100 | 0.5394 | 0.04 |
| 2200 | 0.5062 | 0.04 |
| 2300 | 0.4764 | 0.04 |
| 2400 | 0.4495 | 0.04 |
| 2500 | 0.4252 | 0.04 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 70.9902 | 5.92 |
| 最大地面浓度距离（m） | 24 |

由表5.1-4可知，无组织排放的VOCs污染物下风向最大落地浓度均不超标，最大落地浓度占标率均低于10%。因此，本项目无组织大气污染物的排放对周边大气环境的影响较小。

5.1.3非正常工况下大气环境影响预测分析

建设项目工艺废气非正常排放主要发生在废气处理装置出现故障或设备检修时，此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。本评价按照工艺废气直接排放的非正常情况进行计算；当上述装置出现故障时，各种污染物的去除率为零。非正常排放情况下源强见表5.1-5。

表5.1-5  非正常工况下建设项目废气排放情况

| 排气筒编号 | 污染物 | 废气量Nm3/h | 排放情况 | 排放参数 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 高度m | 内径m | 温度℃ |  |
| 1# | VOCs | 15000 | 20.4 | 0.306 | 2.205 | 15 | 0.4 | 40 | 30min |

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式来预测废气污染源非正常排放的环境影响情况。计算结果见表5.1-6。

表5.1-6  废气非正常排放采用估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离D/m | 1#排气筒 |
| --- | --- |
|  | VOCs |
|  | 下风向预测浓度（µg/m3） | 浓度占标率p/% |
| 100 | 51.0512 | 4.25 |
| 200 | 34.9410 | 2.91 |
| 300 | 23.0529 | 1.92 |
| 400 | 16.4691 | 1.37 |
| 500 | 12.4987 | 1.04 |
| 600 | 9.9061 | 0.83 |
| 700 | 8.1320 | 0.68 |
| 800 | 6.9128 | 0.58 |
| 900 | 5.9717 | 0.50 |
| 1000 | 5.2279 | 0.44 |
| 1100 | 4.6284 | 0.39 |
| 1200 | 4.1366 | 0.34 |
| 1300 | 3.7274 | 0.31 |
| 1400 | 3.3824 | 0.28 |
| 1500 | 3.0884 | 0.26 |
| 1600 | 2.8353 | 0.24 |
| 1700 | 2.6156 | 0.22 |
| 1800 | 2.4232 | 0.20 |
| 1900 | 2.2538 | 0.19 |
| 2000 | 2.1035 | 0.18 |
| 2100 | 1.9696 | 0.16 |
| 2200 | 1.8494 | 0.15 |
| 2300 | 1.7412 | 0.15 |
| 2400 | 1.6434 | 0.14 |
| 2500 | 1.5545 | 0.13 |
| 最大浓度及占标率 | 51.0582 | 4.25 |
| 最大浓度出现距离m | 99 |

非正常工况下排放时1#排气筒VOCs下风向最大浓度为51.0582µg/m3，相应浓度占标率为4.25%，比正常排放时要大得多，建设单位应确保污染防治措施的稳定运行，杜绝非正常事故的发生，确保有组织废气污染物达标排放。

5.1.4大气污染物排放量核算

本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。

污染物年排放量按以下公式计算：

式中：E年排放——项目年排放量，t/a；

M i有组织——第i个有组织排放源排放速率，kg/h；

H i有组织——第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

M j无组织——第i个无组织排放源排放速率，kg/h；

H j无组织——第i个无组织排放源年有效排放小时数，h/a。

本项目大气污染物有组织排放量核算及无组织排放量核算分别见表5.1-7、表5.1-8，项目大气污染物年排放量核算表见表5.1-9，项目大气污染源非正常排放量核算见表5.1-10。

表5.1-7  项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | VOCs | 2.04 | 0.031 | 0.221 |
| 有组织排放总计 | VOCs | 0.221 |

表5.1-8  项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 生产车间 | 热熔挤出 | VOCs | 车间通风 | 《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） | 2.0 | 0.245 |
| 无组织排放总计 | VOCs | 0.245 |

表5.1-9  项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 4 | VOCs | 0.466 |

表5.1-10 污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度 (mg/m3) | 非正常排放速率(kg/h) | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | 废气处理装置发生故障 | VOCs | 20.4 | 0.306 | 0.5 | 1 | 加强生产管理和废气防治设施的维护、检修 |

5.1.5卫生防护距离计算及分析

①计算公式

按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离按下式计算：

Qc/Cn=（BLc+0.25γ2）0.5LD/A

式中：

Cn—一次最高容许浓度限值（mg/Nm3）；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

γ —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，γ=（S/π）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

②参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cn的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cn，计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

项目实施后，项目无组织气体的排放情况见表5.1-3，项目所在地长期平均风速为3.8m/s，A、B、C、D值的选取见表5.1-11。

表5.1-11  卫生防护距离计算系数

| 计 算 系 数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

③计算结果

大气环境防护距离及卫生防护距离计算结果见表5.1-12。

表5.1-12  大气环境防护距离及卫生防护距离计算参数及计算结果

| 污染源位置 | 污染物名称 | 面源高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 污染物源强（t/a） | 计算结果（m） | 需设置卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | VOCs | 6 | 36 | 25 | 0.245 | 1.715 | 50 |

根据计算，本项目需以生产车间为界设置50m卫生防护距离。根据现场调查，本项目卫生防护范围内无居民点等环境敏感目标，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。项目无组织废气排放对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。综上所述，运营期大气污染源在采取有效治理措施后，对周围环境影响较小。

5.1.6恶臭影响分析

本项目生产过程中热熔挤出过程中会产生少量的恶臭物质，成分较为复杂，不易定性分析。

关于臭气产生浓度，本项目类比《上海舒氏塑业有限公司监事项目竣工验收监测报告》，根据监测报告，监测期间造粒废气排气筒监测臭气排放浓度最大值为234（无量纲），厂界处监测臭气浓度小于10（无量纲）。本项目与同类企业生产运行情况对比见表5.1-13。

表5.1-13  拟建项目与上海舒氏公司生产运行情况对比表

| 企业 | 原料 | 规模 | 主要生产设备 | 生产工艺 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海舒氏 塑业有限 公司 | 各类废塑料 | 年产 7万t | 团粒机、造粒机 | 挤出造粒、 团粒加工 | 废气经“过滤棉+活性 炭”装置处理后排放 |
| 本项目 | 废塑料（聚丙烯、聚乙烯） | 年产0.7万吨 | 造粒机 | 热熔挤出 | 废气经“水喷淋+光催化氧化”装 置处理后排放 |

由上表可见，本项目与上海舒氏塑业有限公司相比原料更简单，工艺相似，项目臭气排放浓度类比同类企业具有可行性。则本项目熔融挤出工序在排气筒处的臭气浓度约为24（无量纲），厂界处臭气浓度约为1（无量纲）

针对恶臭情况，本项目参考《上海舒氏塑业有限公司监事项目竣工验收监测报告》，对本项目以生产车间边界设置50m卫生防护距离，可有效减少恶臭对外环境的影响。同时，本项目周边50m内无居民等环境敏感目标，项目生产过程中产生的少量恶臭气体对外环境影响很小。

## 5.2地表水环境影响预测及评价

本项目废水采用雨污分流制，雨水通过雨水管网排入五七河。生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池处理后接管排至海门市东洲水处理有限公司深度处理；生产废水（清洗废水、冷却废水和废气处理废水）经厂区污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1标准回用于生产，少量接管至海门市东洲水处理有限公司深度处理，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入长江。本项目废水不直接排放，项目地表水环境影响评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的相关规定，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

本项目处于海门市东洲水处理有限公司规划服务范围之内，目前区域污水管网已铺设到位，项目废水可接管进入海门市东洲水处理有限公司进行集中处理。本项目运营期废水排放量为408t/a（1.36t/d），约占海门市东洲水处理有限公司现处理规模12万t/d的 0.001%，从接纳处理能力上来看，海门市东洲水处理有限公司完全能够接纳处理本项目排放的废水，因此，本项目污水接管具有可行性。

综上可知，在本项目正常接管的情况下，对纳污水体的影响在可接受范围之内。

## 5.3声环境影响预测及评价

5.3.1评价目的及评价范围

（1）评价目的

通过对本项目各种噪声源对环境影响的预测，评价建设项目噪声源对环境影响的程度和范围，找出存在的问题，为提出切实的噪声防治措施提供依据。

（2）评价范围

本项目厂区边界外200m范围。

5.3.2噪声源强分析

建设项目噪声源主要为粉碎机、热熔机、切粒机、风机等，其声源等效声级在70-80dB（A）；建设项目噪声产生、排放情况及治理措施等详见表3.6-7。

5.3.3预测模式

根据声环境评价导则的规定选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。

（1）室外点声源在预测点的倍频带声压级

a、某个点源在预测点的倍频带声压级

式中：Lp（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

Lw——倍频带声功率级，dB；

Dc——指向性校正，dB；

A——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

b、如果已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）：

预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

式中：Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

⊿Li——i倍频带A计权网络修正值，dB。

c、各声源在预测点产生的声级的合成

第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

（2）室内点声源的预测

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式计算：

式中：TL——隔窗（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

（3）多源叠加等效声级贡献值（Leqg）

a、各受声点上受到多个声源的影响叠回，计算公式如下：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T——预测计算的时间段，s；

tj——i声源在T时段内的运行时间，s。

b、预测点的预测等效声级Leq

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）。

5.3.4预测结果及分析

为便于比较环境噪声水平的变化，本评价将厂界噪声预测点与现状监测点设置于同一位置，由工程分析可知，建设项目噪声源强见表3.6-7。

通过对各新增产噪单元或设备设置减振垫、安装隔声门窗等降噪措施，并考虑房屋隔声条件下，各新增噪声单元产生的噪声在传播途径上即产生衰减，衰减量按25dB（A）计。为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。建设项目厂界各预测点的噪声预测结果见表5.3-1。

表5.3-1  厂界噪声预测结果

| 测 点 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 环境标准值 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 环境标准值 |  |
| 东厂界 | 57.3 | 37.5 | 57.4 | 65 | 47.6 | 37.5 | 48.0 | 55 | 达标 |
| 南厂界 | 56.3 | 33.7 | 56.3 | 65 | 46.4 | 33.7 | 46.6 | 55 | 达标 |
| 西厂界 | 56.8 | 39.1 | 56.9 | 65 | 47.0 | 39.1 | 47.7 | 55 | 达标 |
| 北厂界 | 51.7 | 42.8 | 52.2 | 65 | 42.0 | 42.8 | 45.4 | 55 | 达标 |
| 项目北侧居民点 | 44.2 | 17.2 | 44.2 | 60 | 34.6 | 17.2 | 34.7 | 50 | 达标 |

*注：背景值取监测的最大值。

表5.3-1，建设项目各厂界昼间、夜间处噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，周边敏感点能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本评价认为，只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境产生明显的影响。

综上所述，本项目建成后噪声源均能做到达标排放，与背景值叠加后，噪声预测值比背景值虽略有上升，但各预测点及周边敏感点无论昼夜均能达标。本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成大的影响，可以做到噪声不扰民。

## 5.4地下水环境影响预测及评价

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）污染途径

根据项目所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：废水处理构筑物池体破损，污水下渗对地下水造成的污染。

（2）影响分析

①对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水、废液或者物料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

②对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。区内为分布比较稳定且厚度较大的隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水力联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

5.4.1区域地质及水文地质概况

5.4.1.1区域底层

据区域地质地层分区，本区归属杨子地层区，是中生代的徐缓沉降区。区内及附近第四系厚度巨大，总体上呈南薄北厚的趋势。据钻孔揭露，区内前第四系由老到新依次为二叠系中统（P2）、下三叠统（T1）、侏罗系上统（J3）、上白垩统浦口组（K2P）。各时代地层岩性特征如下：

二叠系中统（P2）：地层主要有龙潭组（P21）和长兴组（P22）。各组岩性明显差异，长兴组为深灰色夹灰黑色厚层灰岩，龙潭组以杂色碎屑岩为主。厚度 15～280m不等。

下三叠统（T1）：为灰、灰黄色薄层灰岩、泥质灰岩，厚约300m左右。分布于三合镇西北地区。

侏罗系上统（J3）：主要为火山岩系，为紫灰等杂色凝灰质砂砾岩、安山岩、粗安岩，厚度大于400m。为评估区主要隐伏地层。

上白垩统浦口组（K2P）：棕黄色、棕红色粉细砂岩，下部夹砂砾岩，中厚层状，厚度大于500m。

海门地处长江河口地区，第四纪沉积物源丰富，沉积作用强盛，第四系厚度一般在160～200m之间。影响本区第四纪沉积的因素较多，主要是基底构造、古长江发育演变、古气候冷暖周期变化、洋面升降引起的海侵海退事件，在第四纪井下剖面中，反映为一套显示多沉积回旋韵律的海陆交替变化的巨厚松散地层，其中夹有多层装透水性良好的砂层，为区内孔隙地下水的形成提供了有利的赋存条件。

现据《南通市水工环综合勘察》第四纪地质研究成果，并结合本次调查中收集的大量井孔地层剖面，进行较深入的分析研究，特将本区第四纪地层作如下划分。

（1）下更新统（Q1）

冲积、冲湖积，埋藏于155～360m。岩性为棕黄色、杂灰绿色致密粉质粘土夹灰、灰黄色中细砂、中粗砂，一般显示三个由粗至细沉积韵律。所夹有的松散砂层组成区内的第Ⅲ承压含水组。

该期沉积作用主要受基底构造和古长江河道双重因素控制，从三维空间中岩性变化情况分析，早更新世流经区内的古长江水动力条件强势，展布的古河道呈多枝状发育，南北向摆动变迁频繁，单个时段中的主河道多为北东或北东东向展布，反应长江水动力、地球自传力的作用。

（2）中更新统（Q2）

以冲积、冲湖积相为主，夹河口相弱海相沉积。埋藏于120～180m之间，厚度一般30～60m。岩性为灰黄、灰褐色粉质粘土夹中细砂层。组成区内的第Ⅱ承压含水组。

该沉积受古地形地貌条件控制影响，在基准面逐渐变化的情况下，古长江呈支流形式，流入古海。期间区内曾发生第四纪第一次海侵事件。

（3）上更新统（Q3）

为一套海陆交互相沉积。埋藏于50～120m之间，底界深度在北部沿海地带可大于120m，—般厚度在100m左右。岩性为较厚的粉细砂、中粗砂、间夹有一定厚度的灰色粉质粘土和粉土，以示沉积环境所发生的变化。其松散砂层组成区内广泛分布的第Ⅰ承压含水层组。

该期沉积是基底持续下降和海面升降作用的结果，推测当时的长江河口，在本区表现比较开阔，在大面积范围内接受了河口相砂层为主的沉积。从沉积物分布和厚度较大分析，可推知上更新世曾为本区第四纪成沉积速度较大的一个时段。

（4）全新统（Q4）

为近一万年来的长江三角洲沉积相。近地表广发分布，厚度15～50m，局部可近60m。岩性为灰色粉质粘土、粉土夹粉细砂，局部含淤泥较多。

该期，本区遭受有史以来的最后一次海侵事件，海侵高峰时，海岸线曾西进至镇江、扬州一带，但高峰过后海水迅即东退至现海岸位置，在这一过程中，发育了规模较大的长江三角洲构造，海门市就位于该三角洲的前缘。在剖面中反映出较典型型的三角洲相结构特征，其岩性变化有一定的复杂性。

5.4.1.2地质构造及区域稳定性

在区域构造位置上，本区属于下扬子断块区，基岩构造格架是由泥盆系-下三叠统所组成，为北东向平行的背、向斜褶皱带和北西向为主的断块作用所形成的断凸、断凹所构成。南通为印支运动形成的北东向崇明-启东复式背斜构造，核部为古生代地层，分布在久隆、圩角新义地带。中生代形成断陷盆地，启东南部分布有大片侏罗系火山岩。

断裂构造比较复杂，多属物探重、磁异常推测，局部作过人工地震探测。在断裂活动性方面认识不尽相同。有影响的是规模较大的区域性断裂，主要断裂有：

湖州-吕四断裂：一般称湖—苏断裂，本区境内是其北延部分。总体呈北东 40°～50°方向展布，倾向北西。通过崇明西部在海门临江附近进入本区，在吕四附近进入黄海。断裂主要活动期在晚古生代，不同地段又切割中生代及古近纪地层。早期为压性及压扭性，晚期转化为张扭性正断裂。

无锡-崇明断裂：从无锡向东穿过崇明，潜入长江口东海域，断续展布，走向东西至北东东向，断面北倾，为张扭性正断层。绿化-新光断裂可能是其组成部分，通过崇启长江公路大桥中心部位，人工浅地震探测，第三、第四纪地层未受到其影响，属不活动断裂。

此外，邻近的区域断裂有北西向的南通-上海断裂，苏北沿海断裂等。

评价区位于华北地震区长江中下游-南黄海地震带内，属中强活动区。包括评价区内南通历史上发生的最强的地震是1615年3月1日狼山5级地震，震中烈度6度，其余皆为小震。影响本区最频繁的是南黄海南部凹陷及长江口附近的中强震，对本区影响烈度4度左右。

评价区内无较大断裂及活动性断裂通过，也未发现第四系断裂活动迹象，属区域地质构造活动相对稳定地区。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），评价区内地震动反映谱特征周期为0.40s，地震动峰值加速度为0.05g，对照标准附录“关于地震基本烈度向地震动参数过度的说明”，评价区抗震设防烈度为6度，为抗震设防分组第一组。

5.4.1.3地下水类型及空间分布特征

海门市的地质条件，决定了其地下的类型主要为松散岩类孔隙水。它具有分布广泛，层次繁多、水质变化复杂、水量贫富不均匀等基本特征。根据含水层的时代成因，埋藏条件及水动力特征等，自上而下可：划分为五个含水层，即：潜水含水层、第Ⅰ承压含水层、第Ⅱ承压含水层、第Ⅲ承压含水层、第Ⅳ承压含水层。

区内松散岩类含水层垂向分布呈多层状展布，各自组成独立含水层组，但从区域网络来看，彼此间又相互沟通，层组间存在水平方向和垂直方向上的水力联系，呈主体网络交错，形成本区地下水赋存空间，组成本区地下水系统。

孔隙潜水含水层（组）：

主要为全新统（Q4）地层，是滨海-河口相沉积，具明显的河口三角洲相特征。埋藏深度为50m以内，含水层的岩性主要为灰、灰黄色粉砂、粉细砂及粉土。在垂向上有上、下段粗，中段细的特点；在平面上有南细北粗的规律。含水层厚度一般35～45m，局部地段厚达70m（通兴一带）。潜水含水层在海门可分为上（民井）和下（浅井）两段。

潜水含水层的水位埋深随季节变化，一般在1～3m之间，局部低洼地段小于1m。由于潜水含水层上下段的渗透性不同，使下段含水层具微承压性。涌水量上段小于10m3/d，下段可达100m3/d 左右。水温随季节变化，一般15～20℃。

潜水水质由于受到全新世海侵的影响，水中含盐卤量较高。海水退出后，受上游地下水、地表水的补给及大气降水的入渗而淡化，故海门的潜水水质复杂，具水平方向上的分带性和垂直方向上的分异性。海门南部沿江一带属微咸水区，中部及北部为半咸-咸水区。潜水的矿化度从长江向海的方向逐渐变大。沿海一带矿化度为10～15g/L。

第Ⅰ承压含水层（组）：

分布比较稳定。由上更新世（Q3）河流冲积砂层组成，在第四纪时期曾遭受两次海侵。含水层的岩性主要为砂砾层、含砾粗砂、中粗砂、细砂、粉细砂，有两个以上的由粗到细的沉积旋回，其颗粒级配与古河道的分布有关。含水层顶板埋深一般为50～65m，市自来水厂一带深达60～85m。顶板岩性为灰黄色粉质粘土及灰黑色淤泥质粉质粘土，局部为粉土、粉砂、粉质粘土互层，其厚度为10～40m，希土-东海一带超过50m，头兴港、大兴附近顶板缺失，第Ⅰ承压水与潜水相通。含水层底板埋深一般为120～140m，局部地段该地层缺失。底板岩性为灰黄、棕黄色粉质粘土，厚度一般为10～30m。

第Ⅰ承压含水层的水位埋深2～4m，北部天汾-吕四-三甲一带以北为3～4m。因含水层岩性粗，结构松散，故其富水性很好。单井涌水量一般都在2000～3000m3/d之间，含水层厚度大者，单井涌水量可达3000～5000m3/d。

由于受到海侵影响，第Ⅰ承压水的矿化度较高，一般为5～15g/L的咸水。

第Ⅱ承压含水层（组）：

该含水层主要由中更新世（Q2）河湖相沉积地层组成，在海门主要呈透镜状分布。含水层顶板埋深亦不稳定，一般为140～160m 之间；底板埋深一般为160～180m，局部地段最深达190m 左右。

含水层的岩性及厚度与古河道的发育有关，其富水性也随之发生变化。在海门的北半部，含水层岩性主要由古河床相的中细砂及中粗砂组成，厚度多在30m以上，单井涌水量一般达1000m3/d以上，静水位埋深3～5m不等。在海门的东部沿海局部地段，如聚阳-近海一带，含水层岩性主要为细砂、中细砂，含水层厚度7～20m，单井涌水量一般小于1000m3/d。

第Ⅱ承压含水层在海门除局部地段深部含少量淡水透镜体外，一般为咸水。

第Ⅲ承压含水层（组）：

海门第Ⅲ承压含水层分布广泛，含水层由早更新世（Q1）沉积砂层组成，其埋藏分布受长江古河道的严格控制，并具明显的河流相特征。岩性主要为灰白、灰黄、灰黑色含砾中粗砂、粗砂、细中砂或含砾粗砂等，局部为泥砾、砂卵石等。

砾石多为直径2～7mm 的细砾，含量在5～15%之间。卵石直径一般为2～4个沉积旋回。含水层的顶、底部含泥质成分较多。该含水层在海门的西部一般由1～2个单层组成，东部有3～4 个单层，南、北部为2～3个单层，每个单层厚度一般10～30m。含水层的富水性与其厚度、粒度等有关。厚度越大，颗粒越粗，富水性越好，反之富水性就差些。

第Ⅳ承压含水层（组）：

该含水层主要由新第三系（N2）组成，在启东茅家港、秦潭、石堤、近海等地有所分布。岩性以河湖相中细砂、粗砂、含砾中粗砂为主，有少量卵石层及细砂、粉细砂层，夹粉土薄层，偶含炭化木及有机质残骸。沉积物上细下粗，一般可分为2～4个含水砂层，单层厚5～17m。砂层分选性较好，局部呈半胶结状。

含水层埋深312～357m，总厚度一般可达20～30m，部分地段该含水层缺失。它的顶板和底板为粘土和粉质粘土，厚度一般达30～50m，隔水性能良好。其颜色比Q1的粘性土要深。含铁锰结核大而多，局部集中，多光滑裂面，局部胶结半成岩。含水砂层结构较松散，富水性较好，单井涌水量一般达1500m3/d左右，水位埋深19.70～24.20m之间。水质一般较好，矿化度0.80～1.69g/L，水化学类型为HCO3-Na·Ca和HCO3-Na型。

项目区地下水水文地质情况见图5.4-1。

图5.4-1  南通市水文地质图

5.4.1.4地下水补给、径流、排泄条件

区内地下水按水力特征可分为潜水与承压水，二者具有完全不同的补给、径流、排泄条件。

1、潜水含水层

区域内潜水含水层补给源主要有 3 种方式：①区内地域平坦、气候温湿、雨量充沛、潜水位埋藏浅，有利于接受降水补给。因此，大气降水垂直入渗补给是潜水含水层主要的补给源；②长江沿岸及河渠两侧，大多数地段潜水位介于高、低潮位之间，两者水力联系极为密切，高潮位时，潜水位含水层迅速接受地表水体的侧向径流补给；③区内农灌期，抽取地表水体进行大面积农田灌溉，潜水含水层接受农田水回灌入渗补给。

区内潜水的径流条件除受地形高低制约外，还受到土层结构及地表水体影响。区内由于地形平坦，河渠纵横交错，土层结构复杂，因此潜水径流条件也极为复杂。研究区内潜水径流途径短，接受补给后就地泄入长江、黄海。

研究区内潜水含水层排泄主要方式有4种：①泄入地表水体，潜水水位高时向河道排泄；②蒸腾、蒸发；区内农作物、植被较发育，由于潜水位埋藏较浅，因此植物蒸腾、地面蒸发也是潜水含水层排泄的主要方式；③民井开采：区内民井星罗棋布，在农村几乎家家都有民井，虽然饮用水多为自来水，但是据本次调查，民井也多用于除饮用之外的其他生活用途，甚至进行小范围地表灌溉。④越流补给Ⅰ承压水：由于Ⅰ承压水的开采，Ⅰ承压水位下降，形成一定的降落漏斗，潜水位高于Ⅰ承压水位，且Ⅰ承压隔水顶板隔水性一般，因此少量潜水越流入渗补给Ⅰ承压水含水层。

2、第Ⅰ承压含水层

第Ⅰ承压含水层主要是在开采条件下接受补给，其补给源主要为潜水下渗、越流深入补给及长江水激化侧向补给。隔水顶板为亚砂土、粉砂夹薄层亚粘土，形成统一水体，其余地段，也是弱隔水层，因此潜水可以通过渗漏或越流形式补给给Ⅰ承压水。Ⅰ承压水水位年变幅不大，一般小于2m。不同于潜水的是因为夏季集中开采，Ⅰ承压水位最深。但总的规律与潜水、江水位同步升级，说明三者水力联系密切。

长江水的激化侧向补给。长江切割较深，水深一般20-50m，加之江水量大，所以在开采条件下长江水成为沿江一带Ⅰ承压含水层的主要补给来源。

Ⅰ承压水在开采条件下径流有2种方式：一是水平径流，由四周向开采漏斗中心流动；二是垂向径流，上部潜水垂直向本层入渗，本层水或接受或越流入渗下层含水层。

Ⅰ承压水排泄途径主要是人工开采，其次是越流入渗下层含水层。

3、第Ⅱ承压含水层

区内含水层组分布比较稳定，顶底板隔水性相对较好，该层水除海安西北部和任港-平湖及新开以南沿江地段为淡水微咸水，其余皆为半咸水、咸水，因此一般不用作开采。其水力联系与外界联系不强，接受补给较少，但由于Ⅲ承压含水层的大量开采，垂向越流入渗补给Ⅲ承压含水层成了该层含水层的主要排泄方式和径流方式。

4、第Ⅲ承压含水层

该层含水层补给来源，主要是以砂粘土弹性释水与粘性土层塑性释水形式，消耗含水系统本身贮存的水量。在开采条件下，深层承压水的主要来源是消耗本身的贮存量，即为弹性释水量与塑性释水量。塑性释水是由于过量开采易产生水头差，在水力梯度作用下，粘性土中水向含水层释水，其释出水的体积相当于土体的体积减少值。由于粘性土释水，会降低土中孔隙水的压力，造成土体压密，引起地面沉降。

Ⅲ承压水的运动主要是漏斗边缘向漏斗中心流动。由于Ⅲ承压含水层向海域方向延伸，因此在开采条件下也可以一定量邻区（海域部分）含水系统本身的径流补给。其排泄途径主要是人工开采。

5.4.1.5地层岩性

根据项目区地质时代、成因类型、岩性特征及其物理力学性质的差异性，可将土体划分为8个工程地质层，细分为9个工程地质亚层，自上而下各土层的分述如下：

①2素填土：灰黄色，松软，以粉性土为主，下部以粘性土为主，且被碾压过，夹有少量碎石砖块，土质欠均一。层顶标高2.73~2.90m，层厚1.20~1.50m，该层场地内普遍分布，压缩性不均，强度低，工程特性差。

②粉土：灰黄色～灰色，稍密，很湿，含铁锰质氧化斑点及云母碎片，偶夹粉质粘土薄层。层顶标高1.38~1.61m，层厚1.40~1.80m，该层场地内普遍分布，系中等压缩性，中等强度土层，工程特性中等。

③1粉砂夹粉土：灰色，稍密，饱和，偶夹粉质粘土薄层，矿物成份以石英、长石为主，云母次之。层顶标高-0.21~0.03m，层厚3.50~4.00m，该层场地内普遍分布，系中等压缩性，中等强度土层，工程特性中等。

③2粉砂：灰色，中密，饱和，矿物成份以石英、长石为主，云母次之。层顶标高-3.99~-3.62m，层厚2.60~3.00m，该层场地内普遍分布，系中低压缩性，中等低强度土层，工程特性中等。

④粉土：灰色，稍密，很湿，夹粉质粘土薄层，含云母碎片。层顶标高-6.84~-6.47m，层厚2.20~2.70m，该层场地内普遍分布，系中等压缩性，中等强度土层，工程特性中等。

⑤粉砂：灰色，稍~中密，饱和，夹粉土及粉质粘土薄层，矿物成份以石英、长石为主，云母次之。层顶标高-9.22~-8.90m，层厚1.90~3.20m，该层场地内普遍分布，系中低压缩性，中等强度土层，工程特性中等。

⑥粉砂：灰色，中密，饱和，矿物成份以石英、长石为主，云母次之。层顶标高-12.19~-11.00m，层厚6.40~7.70m，该层场地内普遍分布，系中低压缩性，中等强度土层，工程特性中等。

⑦粉土：灰色，稍密，很湿，夹粉砂及粉质粘土薄层，含云母碎片。层顶标高-18.70~-18.42m，层厚3.80~4.00m，该层场地普遍分布，系中等压缩性，中等强度土层，工程特性中等。

⑧粉砂：灰色，中密，饱和，夹粉土及粉质粘土薄层，矿物成份以石英、长石为主，云母次之。所有钻孔均未揭穿，最大控制厚度5.20m，系中低压缩性，中等强度土层，工程性能中等。

5.4.2地下水预测模型及参数选择

1、地下水预测模型

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级方法，该项目的地下水环境影响评价级别为三级，应采用解析法或者类比法对研究区域内地下水流场和污染物迁移进行模拟，在此，本项目采用解析法对地下水环境影响进行预测。

（1）正常工况下，本项目地下水可能的污染来源为污水处理站等跑冒滴漏。项目工程防渗措施均按照设计要求进行，且措施未发生破坏正常运行情况下，计算预测污染物的迁移。

本项目厂区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。本项目污水处理站废水处理设施主要浸润湿透面积按照10m2计，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），钢筋混凝土结构水池渗水量不的得超过2L/（m2(d）。因此正常工况下，最大渗滤量按20L/d计。根据建设项目污染源的具体情况，排放形式可以概化为点源；排放规律可以概化为连续恒定排放。正常工况CODMn的源强见表5.4-1。

表5.4-1  正常工况下的预测源强

| 工况 | 废水来源 | 污染物 | 污染物浓度（mg/L） | 废水泄漏量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工况 | 污水处理站 | CODMn | 30 | 0.02 |

污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2011）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

（2）非正常工况下，主要的考虑因素是污水处理区的渗漏对地下水可能造成的影响。非正常状况按照正常工况下污染源强的10倍预测，因此泄漏量按40 L/d计。非正常工况，泄漏按照此状况发生10天后被发现，采取控制措施停止泄露。非正常工况CODMn的源强见表5.4-2。

表5.4-2  污染源强及预测结果参考标准

| 工况 | 废水来源 | 污染物 | 污染物浓度（mg/L） | 废水泄漏量（m3/d） | 泄漏源强（g/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常工况 | 污水处理站 | CODMn | 30 | 0.2 | 6 |

无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入。其解析解为：

- 预测参数选择

（1）渗透系数

渗透系数取值参数参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录B表B.1的经验值表，结合本项目区域地质概况，本项目区的渗透系数平均值及水力坡度见表5.4-3。

表5.4-3  渗透系数及水力坡度

| / | 渗透系数（m/d） | 水力坡度（‰） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 0.015 | 2.2 |

（2）孔隙度的确定

根据区域地质资料，计该区域的土壤孔隙度取得平均值为0.455，有效孔隙度按0.22计。

（3）弥散度的确定

D.S.Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图5.4-2）。根据室内弥散试验以及我们在野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。

对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取20m，横向弥散度取2m。

图5.4-2  不同岩性的纵向弥散度与研究区域尺度的关系表

5.4-4  含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n；DL＝aL×Um；DT＝aT×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；K—渗透系数，m/d；I—水力坡度；n—孔隙度；m—指数；DL—纵向弥散系数，m2/d；DT—横向弥散系数，m2/d；aL—纵向弥散度；aT—横向弥散度。计算参数结果见表5.4-5。

表5.4-5  计算参数一览表

| 参数 含水层 | 水流速度U（m/d） | 纵向弥撒系数DL（m2/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODMn |
| 项目建设区含水层 | 1.6×10-4 | 1.7×10-3 | 30 |

5.4.3地下水影响预测

- 预测时段

根据环评导则地下水要求，本次项目所进行的地下水评价等级为三级，本项目在此选择正常生产运营期为预测时段，并将运营期内年份作为预测时间单位，选择未来100天、1000天、10年项目对周围地下水环境的影响作科学的定量分析。

（2）预测因子及源强

根据项目废水生产排放特征及水文地质勘察资料，可知该项目生产过程中废水主要污染物为COD、SS等。已经有资料显示：SS在进入地下水之前很容易被包气带土壤吸附，进入地下水中含量很少，可以不作为主要的评价因子。

该项目中COD的百分含量最高，因此可以作为主要评价因子之一，虽然COD地表含量较高，但实验数据显示进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此在地下水中，一般都用高锰酸盐指数法，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。即模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用高锰酸盐指数代替COD，多年的数据积累表明COD一般来说是高锰酸盐指数的5倍。根据项目废水源强统计表，在进水水质中CODMn最高浓度为30mg/L。

（4）预测范围、时期

根据环评导则地下水要求，本次项目所进行的地下水评价等级为三级，预测范围应等同评价范围，项目所在地位于中心位置，面积在5.0km2以内，此处设定为5.0km2。本项目在此选择正常生产运营期为预测时段，并将运营期内年份作为预测时间单位，选择未来100天、1000天、10年、20年项目对周围地下水环境的影响作科学的定量分析。

（5）预测结果

①正常情况下，厂区地下水污染物运移范围计算见表5.4-6。

表5.4-6  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度（mg/L） | 0.05448 | 0.03456 | 0.03456 | 0.03456 | 0.03456 |
|  | 污染指数 | 0.018 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 |
| 1000d | 浓度（mg/L） | 9.168 | 0.28752 | 0.03456 | 0.03456 | 0.03456 |
|  | 污染指数 | 3.048 | 0.096 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 |
| 10年 | 浓度（mg/L） | 18.72 | 5.89128 | 0.24936 | 0.03456 | 0.03456 |
|  | 污染指数 | 6.24 | 1.96512 | 0.08328 | 0.01152 | 0.01152 |
| 20年 | 浓度（mg/L） | 22.512 | 11.82744 | 2.13744 | 0.03912 | 0.03456 |
|  | 污染指数 | 7.512 | 3.94128 | 0.71256 | 0.01152 | 0.01152 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ш类水标准。

②非正常情况下，当污水处理站出现局部防渗失效，废水以点源从失效位置泄漏进入地下水。非正常状况污染物运移范围计算见表表5.4-7。

表5.4-7  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 0.624 | 0.03456 | 0.03456 | 0.03456 | 0.03456 |
|  | 污染指数 | 0.214 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 24.7 | 1.1 | 0.03456 | 0.03456 | 0.03456 |
|  | 污染指数 | 8.2 | 0.4 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 19.7 | 7.1 | 1.3 | 0.03456 | 0.03456 |
|  | 污染指数 | 6.6 | 2.4 | 0.4 | 0.01152 | 0.01152 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 15.1 | 9.9 | 3.8 | 0.8 | 0.03456 |
|  | 污染指数 | 5.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.01152 |

5.4.4地下水影响评价小结

项目所在地下游居民点居民生活用水已由自来水管网供给，污染物扩散不会对其饮水产生明显影响。若本项目渗滤液在无防渗条件下渗，20年内对周围地下水影响范围较小。

项目建设不同阶段除厂界内以外地区，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。在建设项目采取环保措施后，能有效阻止厂界内小范围超标区域对地下水的污染，可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求

## 5.5固废环境影响预测及评价

建设项目固废从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。

5.5.1固体废物来源、种类及产生量

根据工程分析可知，建设项目产生的固废及利用处置方式可见表5.5-1。

表5.5-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 主要成分 | 形态 | 预测产 生量t/a | 属性 | 危废代码 | 利用处 置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂质 | 筛选 | 废布、废铁丝 | 固态 | 97.55 | 一般 固废 | 86 | 收集外售 |
| 2 | 废滤网 | 挤出 | 过滤网 | 固态 | 0.3 | 一般 固废 | 61 | 收集外售 |
| 3 | 滤渣 | 挤出 | 塑料渣 | 固态 | 0.7 | 一般 固废 | 61 | 回用于生产 |
| 4 | 水处理污泥 | 污水处理 | 泥渣、水 | 半固态 | 10 | 一般 固废 | 56 | 环卫清运 |
| 5 | 废包装袋 | 包装 | 包装袋 | 固态 | 0.05 | 一般 固废 | 86 | 收集外售 |
| 6 | 生活垃圾 | 职工生活 | 纸、瓜皮果壳厨余垃圾等 | 固态 | 1.5 | 一般 固废 | 99 | 环卫清运 |

5.5.2固体废弃物环境影响分析

本项目建成后，对其所产生的固体废物严格按照上述固体废物处理要求进行处理处置，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。

5.5.3固体废物堆放场所环境影响分析

为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，主要是搞好固废的收集、转运等环节。一般固废临时贮存房按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存房渗透系数达1.0×10-7 厘米/秒，其后由综合利用厂家定期运走。因此，本项目的一般工业固体废物和生活垃圾基本不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。

5.5.4运输过程影响分析

本项目生活垃圾、杂质、废滤网滤渣、废包装袋等采用袋装，水处理污泥采用胶桶密封装存、运输，运输过程中，考虑到实际情况：①袋子整个掉落，但袋子未破损，司机发现后，及时返回将袋子放回车上，由于袋子未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；胶桶整个掉落，但胶桶未破损，司机发现后，及时返回将胶桶放回车上，由于胶桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②袋子整个掉落，但由于重力作用，掉落在地上，导致破损，固体废物散落一地。由于固废尺寸较大，掉落在地上，基本不产生粉尘，司机发现后，及时采用清扫等措施，将固废收集后包装，对周边环境影响较小；③袋子破损，导致固体废物泄漏。由于运输过程中，设置有围挡，致使泄漏出的固废散落在车上，不会向周边环境飞散；或者胶桶整个掉落，但胶桶由于重力作用，掉落在地上，导致胶桶破损或盖子打开，水处理污泥散落一地，基本不产生粉尘和泄露，司机发现后，及时采用清扫等措施，将固废收集后包装，对周边环境影响较小。④运输车发生交通事故，但包装桶未破损，没有固废泄漏出来，对周边环境基本无影响；⑤运输车发生交通事故，包装桶受力破损，及时发现后，通过加装堵漏或者倒罐，防止物料泄漏，对周边环境影响较小。

综上所述，建设项目产生的固体废物通过以上措施处置实现零排放，不会对周围环境产生影响，不会产生二次污染。

5.5.5小结

本项目固体废弃物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。

本项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏；做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置；建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

## 5.6生态环境影响分析

本项目地块位于海门市三厂镇中华东路375号，该项目地块处于人类开发活动范围内，周边并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要生态保护区域。本项目不在生态红线管控区内。

项目在建设期间仅进行新增设备的安装等施工，新建的污水处理设施涉及地基等工程施工开挖，建设单位应及时做好土壤的回填、暂存、转运措施，及时修复人工草地等植被，避免产生挖方时水土流失的现象。

项目在运营期项目产生的废气经处理后达标排放，无组织废气产生量较小，按相关要求设置卫生防护距离；生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池处理后接管至海门市东洲水处理有限公司集中处置，生产废水经厂内污水处理设施处理后回用于生产，外排部分至海门市东洲水处理有限公司集中处置；噪声设备经减振隔声后可达标排放；固废均可得到有效处置。

因此本项目不会导致周围重要生态功能保护区生态服务功能下降。

## 5.7环境风险影响分析

5.7.1废气处理装置事故性排放分析

废气处理装置发生故障时，会导致废气处理设施处理效率下降为0，项目生产过程中产生的VOCs未经处理通过排气筒直接排放，可能造成污染事故。

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式来预测本项目废气处理设施故障时废气污染源事故排放的环境影响情况，废气处理装置事故排放源强见表5.7-1，预测结果见表5.7-2。

表5.7-1 事故情况下废气污染源强

| 排气筒编号 | 污染物 | 废气量Nm3/h | 排放情况 | 排放参数 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 高度m | 内径m | 温度℃ |  |
| 1# | VOCs | 15000 | 20.4 | 0.306 | 2.205 | 15 | 0.4 | 40 | 30min |

表5.7-2  事故工况下的废气排放情况预测计算结果汇总表

| 距源中心下风向距离D/m | 1#排气筒 |
| --- | --- |
|  | VOCs |
|  | 下风向预测浓度（µg/m3） | 浓度占标率p/% |
| 100 | 51.0512 | 4.25 |
| 200 | 34.9410 | 2.91 |
| 300 | 23.0529 | 1.92 |
| 400 | 16.4691 | 1.37 |
| 500 | 12.4987 | 1.04 |
| 600 | 9.9061 | 0.83 |
| 700 | 8.1320 | 0.68 |
| 800 | 6.9128 | 0.58 |
| 900 | 5.9717 | 0.50 |
| 1000 | 5.2279 | 0.44 |
| 1100 | 4.6284 | 0.39 |
| 1200 | 4.1366 | 0.34 |
| 1300 | 3.7274 | 0.31 |
| 1400 | 3.3824 | 0.28 |
| 1500 | 3.0884 | 0.26 |
| 1600 | 2.8353 | 0.24 |
| 1700 | 2.6156 | 0.22 |
| 1800 | 2.4232 | 0.20 |
| 1900 | 2.2538 | 0.19 |
| 2000 | 2.1035 | 0.18 |
| 2100 | 1.9696 | 0.16 |
| 2200 | 1.8494 | 0.15 |
| 2300 | 1.7412 | 0.15 |
| 2400 | 1.6434 | 0.14 |
| 2500 | 1.5545 | 0.13 |
| 最大浓度及占标率 | 51.0582 | 4.25 |
| 最大浓度出现距离m | 99 |

由上表可知，当废气处理装置发生故障，废气处理设施处理效率下降为0时，本项目排放的各污染物下风向最大落地浓度明显增大，对周围环境影响增大，因此，企业应加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行，杜绝废气事故排放。一旦发生事故排放，应及时关闭设备，停止运行，对废气处理设施进行检修，直至检修完成后方能重新生产。

### 5.7.2废水处理装置事故性排放分析

项目废水经预处理后接入海门市东洲水处理有限公司，因此，正常情况下，废水排放对地表水环境的影响较小。

厂区废水预处理设施出现故障时，废水未经过预处理直接进入市政污水管网，进而进入海门市东洲水处理有限公司。一旦超标污水进入海门市东洲水处理有限公司，会增加污水处理厂的处理负荷，有可能导致污水处理厂尾水超标，最终可能导致纳污水体受到污染。因此，企业应加强废水预处理设施的管理和维护工作，定期检查废水预处理设施，一旦发现废水预处理设施故障，废水超标排放,需立即将废水作为事故废水引入事故水池，直到废水预处理设施故障解决、废水处理系统能力恢复，废水经厂内废水预处理设施处理达标后，再接管进入海门市东洲水处理有限公司集中处理。

在事故状态下，由于管理和误操作等原因，可能会导致泄漏的物料、消防废水等通过雨水系统从雨水管网扩散，污染周边地表水环境。发生事故后，应立即关闭雨水总排口阀门，将可能受污染的雨水截留在厂区内，以截断事故情况下雨水系统排入外环境的途径。同时打开事故池进口阀，使受污染的雨水进入事故池，确保所有污染物不进入外部水体，直到事故结束，废水经场内污水预处理设施处理达标后，再接管进入东洲水处理有限公司集中处理。

事故池的计算：

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。本项目不设储罐，故V1=0；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2按照生产车间消防用水量20L/s及事故消防处理所需时间40min核算结果为48m3，

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；V3=0；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的废水量，m3；本项目V4=0；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa—年平均降雨量，mm，根据海门市多年气象资料取1040；

n—年平均降雨日数，根据海门市多年气象资料取134。

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，本项目取0.18ha。

V5核算结果为14m3，则厂区所需事故池总有效容积为62m3。因此建设项目事故池容积建议按70m3设置。通过完善消防废水收集、处理、排放系统，保证生产区发生火灾事故时，泄漏物料或消防废水等能迅速、安全地集中到事故应急池，然后针对水质实际情况进行必要的处理，避免对评价范围内的周围农田和河流造成影响。

5.7.3火灾事故后果分析

发生火灾对环境的污染影响主要来自原辅材料及成品燃烧释放的大量的有害气体，由于燃烧产生的有害气体释放量难以定量，本次评价主要定性分析火灾发生时产生的有害气体对周围环境的影响。在正常情况下，空气的组成主要有氮气、氧气、氩气、二氧化碳及氢、氖、臭氧、氪、氙和尘等，而火灾所产生烟雾的成分主要为二氧化碳和水蒸汽，这两种物质约占所有烟雾的90%～95%；另外还有一氧化碳、碳氢化合物及微粒物质等，约占5%～l0%，对环境和人体健康产生较大危害是CO、烟尘等有害物质。

一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。

空气中含有大量的氮气，无论对植物还是对人类均没有危害作用。当空气中的氮被转化成氮氧化物和氮氢化物（如二氧化氮、一氧化氮、氨气等）时，其危害作用显著增加。二氧化氮具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管炎、肺水肿等多种疾病。当空气中二氧化氮浓度达0.05%时，就会使人致死。在火场之外的开阔的空间内，由于烟雾扩散，二氧化氮的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。

烟尘是燃烧的主要排放物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。

因此，火灾发生时将不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生不利影响。

5.7.4伴生/次生污染分析

在生产车间、原料成品仓库发生的火灾、爆炸事故中，可能产生的伴生/次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧产生的CO、CO2、SO2、NOx等气体。CO、CO2、SO2、NOx等气体浓度范围在数十至数百毫克/立方米之间，对于下风向的环境空气质量在较短时间内有较大影响，但长期影响不大。进入大气的燃烧产物主要为二氧化碳、水及烟尘，对于下风向的环境空气质量在较短时间内有较大影响，长期影响甚微。

通过提高物料储存区的本质安全度，落实各项安全措施后，可使火灾、爆炸危险性下降。因此，应强化管理、措施到位，要防微杜渐。

伴生、次生危险性分析见图5.7-1。

图5.7-1  事故状况伴生和次生危险性分析

在火灾事故发生后，CO将随着空气中不断扩散。为防止次生灾害带来的环境影响，拟采取如下措施：

（1）控制消除危险性因素

1）合理设计。采用先进的工艺技术和技术水平高、可靠性强的防火防爆措施，采用安全的工艺指标和合理的配管等。

2）正确操作，严格控制工艺指标。在正常工作过程中，严格控制工艺指标，若超过规定指标范围，立即采取有效措施，具体包括：

① 按照规定的开停车步骤进行检查和开停车；

② 控制好升降温、升降压速率；

③ 控制好操作温度、压力、液位、投料量、投料速度和排料速度等；

④ 按照规定的时间、指定的路线进行巡回检查。

3）加强设备管理

① 设备定期检修，提高检修质量，强化监察和检测工作；

② 对于超期服役的设备或有不符合现行法规定的设备，一方面加强检测和监察，另一方面要有计划的逐步更新换代。

③ 设备的安全附件和安全装置要完整、灵敏、可靠、安全好用，同时注意更新。

④ 根据工艺需要，按照状态监测器。

4）加强火源和危险化学品的管理。

5）工艺火灾的扑救。废塑料及塑料粒子着火，应用泡沫、干粉等控制火势，及时切断物料的来路和去路，鉴于物料毒性，应在其上风向扑救，佩戴防毒面罩和氧气呼吸器，避免救火时造成人员中毒。

5.7.5小结

根据建设项目环境风险分析的结果，对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。

- 加强火灾报警系统的保养维护工作，加强设备检验和日常巡查的点检工作；

2、加强对厂区原料库和成品库的火灾安全隐患巡逻检查；

3、加强对全体职工的安全和技术的定期培训，在项目进行的各个环节均采取有效的安全监控措施，使出现事故的概率降至最低；

4、各项应急处理器材与设施（如灭火器、雨水排口事故截断阀、防护设备等）定期巡检，保证处于完好可利用状态；

5、规范设置专用存储区，经常检查，发现变化及时调整，废塑料及塑料粒子储存在阴凉、通风、干燥处，防止日晒，隔绝火种及热源，电气设备采用防爆防产生火花型，开关在外，配备必须的灭火防火器具，库房门应采用外开式；

6、定期检查生产车间废气处理设施情况，防止设备故障，废气异常排放。

为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常工作秩序，建设单位应按照《建设项目环境风险评价技术导则》和《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》的要求编制拟建项目突发环境事件应急预案，应急预案具体内容见下表。

表5.7-3  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 明确编制目的、编制依据、适用范围、工作原则等。 |
| 2 | 危险源概况 | 环境风险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。 |
| 3 | 应急计划区 | 危险目标：各生产区、储存区、环境保护目标等。 |
| 4 | 组织机构及职责 | 依据企业的规模大小和突发环境事件危害程度的级别，设置分级应急救援的组织机构。并明确各组及人员职责。 |
| 5 | 预防与预警 | 明确事件预警的条件、方式、方法。报警、通讯联络方式等。 |
| 6 | 信息报告与通报 | 明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式。 |
| 7 | 应急响应与措施 | 规定预案的级别和相应的分级响应程序，明确应急措施、应急监测相关内容、应急终止响应条件等，并考虑与区域应急预案的衔接。一级—装置区；二级—全厂；三级—社会（结合园区、海门市体系） |
| 8 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防有毒有害物质外溢、扩散、主要靠吸收吸附材料 （3）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 |
| 9 | 后期处置 | 明确受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，明确修复方案。 |
| 10 | 应急培训和演练 | 对工厂及临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 11 | 奖惩 | 明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。 |
| 12 | 保障措施 | 明确应急专项经费、应急救援需要使用的应急物资及装备、应急队伍的组成、通信与信息保障等内容。 |
| 13 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

# 第六章  环境保护措施及其可行性论证

评价根据南通大才再生资源利用有限公司年产7000吨塑料粒子新建项目中生产污染治理情况，分析论证本项目拟采取环保措施技术、经济的可行性，并提出优化治理措施，以确保该生产项目污染物排放浓度符合相应的排放标准，污染物排放量满足总量控制指标要求。

本项目运营期拟采取的污染防治措施见表6-1。

表6-1  本项目运营期“三废”污染防治措施表

| 污染分类 | 污染防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 集气罩+水喷淋光催化氧化处理，尾气通过1#15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 |  |
| 废水 | 生活污水 | 隔油池、化粪池+接管海门市东洲水处理有限公司 | 达标排放 |
|  | 清洗废水 | 经厂区污水处理站处理后回用，部分接管至海门市东洲水处理有限公司 | 达标排放 |
|  | 冷却废水 |  |  |
|  | 废气处理废水 |  |  |
| 固废 | 杂质 | 收集后外售 | 合理处置 |
|  | 废过滤网 |  |  |
|  | 废包装袋 |  |  |
|  | 水处理污泥 | 环卫清运 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |
|  | 滤渣 | 回用于生产 |  |
| 噪声 | 噪音 | 隔声罩、减振垫、建筑隔声等 | 满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 |
| 无组织排放 | 生产车间 | 本项目以生产车间为边界设置100m 卫生防护距离，该范围内没有居民点等敏感目标，今后也不得在此范围内新增居民等敏感目标。 | 可行 |

## 6.1废气污染防治措施评述

### 6.1.1本项目废气污染防治措施

本项目有组织废气主要为热熔挤出废气，无组织废气主要为未收集的热熔挤出废气。

项目有组织废气拟采取的治理措施见图6.1-1。

图6.1-1  建设项目废气处理方式及排放图

### 6.1.2有组织废气污染防治措施可行性分析

- 热熔挤出废气污染防治措施

项目按照《废塑料回收与再生利用污染物控制技术规范》（HJ/T364-2007）的要求，拟在热熔挤出设备上方设置集气罩，产生废气经过集气罩收集后通过水喷淋塔+光催化氧化装置处理，尾气通过15m高排气筒排放。集气罩收集效率为90%，VOCs的处理效率为90%，风机风量为15000m3/h。本项目热熔挤出工序有组织VOCs产生量为2.205t/a、产生速率为0.306kg/h、产生浓度为20.4mg/m3。VOCs排放量为0.221t/a、排放速率为0.031kg/h，排放浓度为2.04mg/m3。

参照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）等，本项目集气罩设计应符合以下原则：

①集气罩应能将有害物源放散的有害物质予以捕集，使工作场所有害物质浓度达到相应卫生标准要求的前提下，提高捕集效率，以较小的能耗捕集有害物；

②集气罩的罩口外气流组织宜有利于有害气流直接进入罩内，且排气线路不应通过作业人员的呼吸带；

③集气罩应避免布置在存在干扰气流处，集气罩的设置应方便作业人员操作和设备维修；

④集气罩的罩口尺寸应按吸入气流流场特性来确定，其罩口与罩子连接管面积之比不应超过16：1，罩子的扩张角度宜小于60°，不应大于90°，当罩口的平面尺寸较大而又缺少容纳适宜扩张角所需的垂直高度时，可以将其分成几个独立的小排风罩；

⑤为提高捕集率和控制效果，集气罩可加法兰边。

喷淋塔工作原理：

在喷淋塔内装载填料，废气由填料塔底层进入塔体，自下而上穿过填料层，最后由塔顶排出，喷淋液则由塔顶通过布水器均匀的喷洒到填料层并沿着填料层表面向下流动，直至塔底排出。由于上升气流和下降喷淋液在填料层中不断接触，上升气流中污染物被喷淋液吸收从而浓度越来越低，到达塔顶时达到吸收要求排出塔外。喷淋法操作简单，设备和运行费用也不高，是比较常用的废气处理方法。喷淋塔一般由塔体、喷淋系统、填料组成。

①塔体：塔体一般采用耐腐蚀的FRP 或PP 材质，制造加工简单、耐老化、使用寿命长、外表美观。

②喷淋系统：喷淋系统是由管线（路）喷淋架及喷头组成。管线（路）及喷淋架采用成型PVC 管焊制，喷头采用多层螺旋式不堵塞喷头，材料为PVC 或PP 材质。喷头须具有流量大，喷淋均匀，喷淋面积大，不堵塞等特点。

③填料：塔内的填料要有较大的比表面积以促进气、液相充分接触；良好的温润性能有利于气液均匀分布；适宜的空隙率可使气流阻力小，气液通过能力强；较高的传质速率；良好的机械强度，耐腐蚀，易清洗而不易破碎。

喷淋塔装置结构见图6.1-2。

表6.1-1 本项目喷淋塔的设计参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | Q=15000m3/h；P≥3000Pa；18.5KW 变频电机 |
| 2 | 冷却塔 | 尺寸1500*5500mm三层填料PP8mm厚 |
| 3 | 循环水泵 | Q=15m3/h，3kW |
| 4 | 除雾器 | 800*1200 PP8mm厚 |

光催化氧化装置工作原理：

是在外界可见光的作用下发生催化氧化作用，光催化氧化反应是以纳米TiO2及空气作为催化剂，以光为能量，裂解有机物如：氨气、三甲胺、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、酮类、酯类，及其他TVOC类有机物降解为CO2和H2O。光氧催化系统利用人工紫外线光波作为能源，配合活性最强、反应效率最高的纳米TiO2作为催化剂，达到净化工业废气的目的。

在光催化氧化反应中，在253.7nm波段的紫外线光能的照射下纳米TiO2催化板吸收光能并同时产生电子跃进、空穴跃进，电子跃进和空穴跃进强力结合后产生电子空穴对，一般与表面吸附的H2O、O2反应生成氧化性很活波的氢氧自由基（OH-）和超氧离子自由基（O2-、O-）。能够把空气中各种有害气体如苯类、酮类、酯类及其他TVOC类有机物直接氧化原成H2O和CO2等小分子物质，因为采用的氧化剂是空气当中的H2O和O2，所以不会产生任何二次污染。

图6.1-3  光氧催化原理流程图

表6.1-2  光氧催化装置技术参数一览

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | Q=15000m3/h；P≥3000Pa；18.5KW 变频电机 |
| 2 | 材质 | 碳钢1.2mm厚 |
| 2 | 尺寸 | 3200*1025*1320mm |
| 3 | 功率 | 9kW |

《强氧催化氧化技术在塑料废气治理中的应用》（环境工程2015年33卷），以示范工程为例，论述了将光催化氧化技术应用于塑料造粒废气的治理的可行性。系统采用“水喷淋吸收预处理+强氧催化氧化”组合工艺，利用臭氧在催化剂作用下表现出来的强氧化性，对塑料废气实现深度净化治理。21家企业成功应用光氧化催化技术治理塑料废气的实例，充分说明了光催化氧化技术能够对塑料废气的治理具有可行性。该工艺运用广泛，工艺成熟，有机废气处理效率达到90%以上。

综上所述，本项目热熔挤出废气处理措施可行。

（2）食堂油烟污染防治措施

油烟产生速率约为0.003kg/h，油烟产生浓度为0.75mg/m3（按基准排放量4000m3/h计），采用高效油烟净化装置（处理效率达到60%以上），经净化后的食堂油烟废气经内置专用烟道排放，排放量为0.72kg/a，即0.00072t/a，排放浓度为0.3mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业单位排放要求。因此本项目食堂油烟污染防治措施可行。

2、排气筒布置

本项目共设置1个15m高排气筒，排气筒的分布情况见表6.1-6。

表6.1-6 本项目排气筒设置方案一览表

| 排气筒编号 | 污染工序 | 污染因子 | 高度m | 内径m | 排气量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 热熔挤出 | VOCs | 15 | 0.4 | 15000 |

排气筒设置合理性分析：

（1）排气筒排放高度原则

在满足达标排放条件下，排放的污染物在评价区域内（最大落地浓度）的预测值（贡献值+现状值）仍要满足环境质量标准。同时，排气筒高度应高于周围200m半径范围内最高建筑5m。

（2）排气筒高度合理性分析

项目周围200米范围内多为工业企业，范围内的最高建筑物为办公楼，高度约为10m。经预测分析，本项目排气筒排放的污染物均能符合环境空气功能区要求，而且排放的污染物排放浓度和排放速率亦符合《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相关标准，即本项目排气高度高度能达到环境保护要求。

### 6.1.3无组织废气污染防治措施可行性分析

（1）拟建项目无组织排放污染源：

热熔挤出废气：本项目热熔挤出废气采用集气罩收集，通过1套水喷淋+光催化氧化装置处理，处理后的废气由15m高排气筒排放，风机风量为15000m3/h，集气罩收集效率约为99%。无组织VOCs排放量为0.245t/a、排放速率为0.034kg/h。

（2）无组织排放控制措施有：

①生产车间顶部设置排风换气系统，连续运行，及时将产生的热熔挤出排至室外，减少其在车间内的累积；

②提高设备的密封性能，并严格控制系统的负压指标，有效避免废气的外逸；

③加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。

④加强厂区绿化，设置绿化隔离带和一定的卫生防护距离，以减少无组织排放的气体对周围环境的影响。

认真落实以上措施后，本项目生产车间周界外浓度最高点的VOCs排放监控浓度值符合《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准要求。

综上所述，本项目废气均可得到有效的处置，且废气治理措施均采用普遍、经验较成熟的方案，废气可以实现稳定达标排放，符合相关环境标准。因此本项目大气防治措施是可行的。

### 6.1.4非正常排放控制措施可行性分析

建设项目非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，建设项目拟采取以下处理措施进行处理：

①提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；并加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非 正常排放的情况；

②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；

③开车过程中应先运行废气处理装置、后运行生产装置；

④停车过程中应先停止生产装置、后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置；

⑤检修过程中应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后排放；

⑥停电过程中应立即手动关闭原料的进料阀，停止向反应装置中供应原料；立即启用备用电源，在备用电源启用后，应先将废气送至废气处理装置处理后排放，然后再运行反应装置；

⑦加强废气处理装置的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。

通过以上处理措施处理后，建设项目的非正常排放废气可得到有效的控制。

6.1.5经济可行性分析

本项目废气治理环保投资约14万元，具体废气处理设备及投资情况见表6.1-7。

表6.1-7本项目废气处理的主要设备及投资情况一览表

| 项目 | 单价（万元） | 数量台/套 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 集气罩 | 0.5 | 4 | 2 |
| 喷淋塔 | 5 | 1 | 2 |
| 光催化氧化装置 | 5 | 1 | 5 |
| 排气筒 | 3 | 1根 | 3 |
| 排风扇 | 0.5 | 4 | 2 |
| 合计 | 14 |

本项目大气污染治理措施投资约14万元，为总投资的（500万元）的2.8%，在建设单位预算范围内。因此本项目的大气污染治理措施在经济上是可行的。

6.1.6综合评价

根据上述分析，本项目废气经采取相应的污染防治措施后均能实现达标排放，废气治理环保投资也在企业可承受的经济范围内，因此本项目拟采用的废气治理措施在技术上和经济上均是可行的。

## 6.2废水污染防治措施评述

本项目废水主要为生活污水、清洗废水、冷却废水和废气处理废水。本次评价将根据本项目所排废水特点，重点分析论证其达标排放的可行性，从经济技术合理的角度提出治理措施建议。

### 6.2.1处理工艺及可行性分析

一、废水处理技术可行性分析

本项目生活污水经隔油池、化粪池处理达到接管标准后排入海门市东洲水处理有限公司进行深度处理，清洗废水、冷却废水和废气处理废水经厂区污水处理站进行处理达标后回用，定期外排部分废水至海门市东洲水处理有限公司处理。

本项目废水处理工艺如图6.2-1所示：

图6.2-1  本项目废水处理工艺流程图

1、生活污水处理原理如下：

生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池预处理后接管海门市东洲水处理有限公司。

隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中，以去除乳化油及其他污染物。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。

生活污水经隔油池、化粪池处理后污染物去除率及废水排放情况见表6.2-1。

表6.2-1  本项目生活污水处理效果一览表

| 处理单元 | 指标 | 水量m3/a | COD mg/L | SS mg/L | 氨氮 mg/L | 总磷 mg/L | 动植 物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔油池 化粪池 | 进水 | 144 | 400 | 300 | 35 | 3 | 30 |
|  | 出水 | 144 | 300 | 200 | 34 | 3 | 10 |
|  | 去除率% | - | 25 | 33 | 3 | 0 | 67 |
| 接管标准 | - | 500 | 400 | 45 | 8.0 | 100 |

由上表可知，生活污水经隔油池、化粪池处理后能够满足海门市东洲水处理有限公司接管水质标准，因此生活污水的处理工艺是可行的。

2、生产废水处理回用可行性分析

本项目生产废水包括清洗废水、冷却废水和废气处理废水，拟采用“多级沉淀”处理工艺进行处理，处理后的出水水质可达到工业回用水水质标准，回用于生产，定期外排部分废水至海门市东洲水处理有限公司进行深度处理。

多级沉淀工艺：项目设置了九个连续的沉淀池，每个池的长4.3米、宽1.45米、高1.2米，相邻的沉淀池的上部具有连通口，每个沉淀池的底部具有污泥排出口，废水从第一个沉淀池进入，经每个沉淀池沉淀后，从最后一个沉淀池出水达到回用标准后回用。沉淀后的污泥从沉淀池底部排出。

表6.2-2 项目生产废水处理效果一览表

| 处理单元 | 指标 | 水量m3/a | COD mg/L | SS mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多级沉淀池 | 进水 | 3656 | 86 | 197 |
|  | 出水 | 3656 | 54 | 28 |
|  | 去除率% | - | 37 | 86 |
| 回用水标准 | - | 60 | 30 |

二、工程实例

巴中市宏泰再生物资有限公司于2018年5月投资新建废旧塑料处理建设项目，该项目污水站工艺与本项目基本相同，处理后的废水能够达到企业回用水水质标准。

项目废水经上述工艺流程处理后能满足企业回用水水质标准，因此该废水处理后回用于生产在技术上是可行的。

### 6.2.2废水处理经济可行性分析

本项目厂区内污水处理站主要设备及构筑物为多级沉淀池。本项目污水处理设施总投资情况见表6.2-4。

表6.2-4 废水处理设施一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投资万元 | 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多级沉淀池 | 座 | 1 | 18 | 砖混/钢砼 |
| 2 | 其他费用（管道、泵） | - | - | 5 | - |
| 合计 | - | - | 23 | - |

本项目总投资500万元，废水处理设施建设费用约23万元，占总投资额4.6％，在建设单位预算范围内，因此本项目的废水污染治理措施在经济上是可行的。

### 6.2.3生活污水接管可行性分析

1、东洲水处理有限公司概况

海门市东洲水处理有限公司（原海门市第二污水处理厂有限公司）位于海门市三厂街道，沿江一级公路与青龙河交汇的西南角，规划污水处理总规模为16.0 万m3/d，总服务面积约559km2，主要负责收集处理海门市中西部地区的污水。现有污水处理规模为12.0万m3/d，其中一期工程（4.0万m3/d）于2009年建成运行，二期工程（4.0万m3/d） 2012年建成运行，三期工程（2.0万m3/d）、四期工程（2.0万m3/d）于2015年建成运行；现有一、二、三、四期工程均采用“改进型 MSBR+滤布滤池”污水处理工艺，尾水设计排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，尾水达标后排入长江。

海门市东洲水处理有限公司污水处理工艺见图6.2-2。

图6.3-2  污水处理厂处理工艺流程图

2、接管可行性分析

海门市东洲水处理有限公司服务范围为海门市中西部地区，总服务面积约559km2，现有污水处理规模为12.0万m3/d，实际污水处理量为11.0万m3/d，且能做到达标排放，尚有1万m3/d的处理余量。本项目位于海门市三厂镇中华东路375号，在海门市东洲水处理有限公司收水范围内，项目废水产生量约1.36t/d，只占污水处理厂处理余量的0.01%，且市政污水管网已铺设到项目所在地，因此项目废水接管进入海门市东洲水处理有限公司可行。

本项目废水主要为生活污水、清洗废水、冷却废水和废气处理废水等，废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等，水质简单。本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，清洗废水、冷却废水和废气处理废水经厂区污水处理站处理后污水水质可满足海门市东洲水处理有限公司接管要求。因此拟建项目废水经厂内污水处理设施预处理后不会对东洲水处理有限公司造成冲击。

综上分析，拟建项目废水接管至海门市东洲水处理有限公司从技术上是可行的，从工艺路线上是可靠和完备的。

## 6.3噪声污染防治措施评述

本项目主要噪声设备为粉碎机、热熔机、切粒机、风机等，其源强为70~80dB（A）。为降低噪声，改善环境质量，设计时尽量选用低噪声设备，采取隔声减振措施，高噪声设备均安置在室内，通过设备减振、厂房隔声、消声等措施能较好地降低噪声向外环境的辐射量，具体防治措施如下：

（1）控制设备噪声

在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。

（2）设备减振、隔声

对各类风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减震器，在风机与排气筒之间设置软连接，对风机采取配套的通风散热装置设置消声器，对排气筒设置排气消声器，可降噪25dB（A）以上。

（3）加强建筑物隔声措施

项目主要生产设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施，降噪量约25dB（A）左右。

（4）强化生产管理

确保各类降噪措施有效运行，加强设备的维护，确保各设备均保持良好运行状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；加强管理，防止突发噪声。

（5）合理布局

在厂区总图布置中尽可能将高噪声布置在车间及厂区中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。

（6）绿化

在厂区周围加强绿化植树，以提高消声隔音的效果。采取上述措施后建设项目厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A），本项目对厂区周围环境不会造成明显的噪声影响。

从以上的分析可知：项目采取以上降噪措施后并经过距离衰减后，可以降低噪声25dB（A）以上，厂界噪声可确保达标，建设单位采用的工业布局和噪声污染防治措施可行的。

## 6.4固废污染防治措施评述

本项目固废包括杂质、废过滤网、滤渣、水处理污泥、废包装袋和生活垃圾。

其中一般工业固废的处置情况为：杂质、废过滤网、废包装袋由企业收集外售；生活垃圾、水处理污泥交由环卫部门统一清运处置。

表6.4-1  建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 主要成分 | 形态 | 预测产 生量t/a | 属性 | 危废代码 | 利用处 置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂质 | 筛选 | 废布、废铁丝 | 固态 | 97.55 | 一般 固废 | 86 | 收集外售 |
| 2 | 废过滤网 | 挤出 | 过滤网 | 固态 | 0.3 | 一般 固废 | 61 | 收集外售 |
| 3 | 滤渣 | 挤出 | 塑料渣 | 固态 | 0.7 | 一般 固废 | 61 | 回用于生产 |
| 4 | 水处理污泥 | 污水处理 | 泥渣、水 | 半固态 | 10 | 一般 固废 | 56 | 环卫清运 |
| 5 | 废包装袋 | 包装 | 包装袋 | 固态 | 0.05 | 一般 固废 | 86 | 收集外售 |
| 6 | 生活垃圾 | 职工生活 | 纸、瓜皮果壳厨余垃圾等 | 固态 | 1.5 | 一般 固废 | 99 | 环卫清运 |

综上，建设项目对产生的固体废弃物严格按照上述措施处理、处置和利用后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，暂存仓库也满足贮存要求，故所采取的固废治理措施是可行、可靠的。

### 6.4.1固废暂存场所设置合理性分析

建设项目建成后一般工业固废年产生量为108.6t/a，生活垃圾年产生量为1.5t/a。生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废堆场。其余的一般工业固废垃圾平均转运周期为半个月，本项目总固废最大暂存量为4.525t，采用250kg铁桶盛装，需要约19只桶，每只铁桶按照占地面积0.4m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为7.6m2。所以项目拟设置的10m2固废堆场可以满足固废暂存需求。

### 6.4.2固废处置可行性分析

建设项目生产过程中产生的各类固废收集后均可综合利用或合理处置：

建设项目产生的杂质、废过滤网、废包装袋由企业收集外售；生活垃圾、水处理污泥交由环卫部门统一清运处置。采用上述措施后，建设项目产生的固废既可变废为宝，又可无害化处置。综上所述，建设项目固体废物处置方式是可行的，经过以上措施处理后可以保证固废的零排放。

### 6.4.3运输过程的污染防治措施

运输过程的污染防治措施

（1）应当严格驾驶员和押运员等从业人员的专业素质考核，加强其自身的安全意识，尽量避免出现危险状况，而一旦发生危险时应该能够及时辨识，并采取有效措施，第一时间处理现场；

（2）加强对车辆及罐体质量的检查监管，使其行业规范化，选择路面状况良好、交通标志齐全、非人口密集的快捷路径，以保证运输安全。行驶路线应选择属于非人口密集的快捷路径，避开主要敏感点；

（3）严格审查企业的运营资质，加大监管力度和频度，尤其是跨区域运输过程的监控；严格制定相关法规条例，并逐步加以完善与落实，同时加大对危规违法行为的处罚力度。

## 6.5地下水及土壤污染防治措施评述

本项目在生产环节中不涉及有毒有害化学品，但废水中物质可能通过渗漏会污染土壤。因此项目建设过程中必须考虑土壤的保护问题，对生产车间、污水处理设施底部须采取防渗措施，建设防渗地坪。固废暂存场所要做到防渗、防漏、防雨淋、防晒等，避免固废中的有毒有害物质渗入土壤。设置的固废暂存间要符合规范要求，渗滤液要收集，防止其泄漏。另外，仓库等地面也要具有防渗功能，并且要做好厂区的绿化。

本项目营运期可能对地下水和土壤造成影响的环节主要包括：生产车间生产、固废暂存间贮存固废及废水收集和治理过程中的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水和土壤的影响。

针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，污水管线采取重点防腐防渗。

（1）生产车间地基需要做防渗处理，填坑铺设防渗性能好的材料，如渗透系数较低的粘土、人工合成防渗材料、防渗混凝土地基等。

（2）在废水收集和治理过程应从严要求，管道尽量采用材质较好的管道，污水处理设施及池体要严格按照规范进行管理，蓄污水的池体要加强防渗措施，保证钢混结构建设的安全性。

（3）加强固废仓库的防渗设计，防渗系数达到规范设计的要求，防止固废中残液进入土壤和地下水中，固废不得露天堆放，防止雨水冲刷过程中将其带入地下水和土壤环境中。

建设项目具体防渗区域划分及防渗设计要求见表6.5-1和图6.5-1。

表6.5-1  建设项目防渗区域划分及防渗设计要求

| 类别 | 具体防渗区域范围 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 固废堆场 | 粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗 |
|  | 污水处理设施 | 采用整体防渗，各污水池及池壁全部采用抗渗混凝土浇制（抗渗混凝土抗渗等级为P8），并采用防水环氧面层处理 |
|  | 废水事故应急池 | 采用水泥硬化，四周内外壁用砖砌再用水泥硬化，全池涂环氧树脂防腐防渗 |
| 一般防渗区 | 生产车间底层、仓库 | 采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化 |

综上所述，本项目对于可能造成的地下水及土壤污染所采取的防渗治理措施是合理可行的。

## 6.6排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。建设项目应采取以下措施：

（1）排气筒附近地面醒目处应设置环保图形标志牌，并标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

（2）全厂排水管网应严格地执行清污分流和雨污分流的要求。在不同排水口设置相应环保图形标志牌，便于管理、维修以及更新。

（3）在高噪声设备处设置环保图形标志牌，固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（4）固体废弃物贮存（堆放）处、处置场所必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置警示标志牌。

## 6.7环境风险防范措施评述

### 6.7.1总图布置和建筑安全防范措施

①建设项目生产车间应根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。

②生产车间的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规范设计要求。

③根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记；并在装置区设置救护箱；工作人员配备必要的个人防护用品。

### 6.7.2设备、装置方面安全防范措施

①建设项目新增设备、装置必须委托专业设计单位进行设计、制作及安装，并经当地有关质检部门进行验收。易燃液体可能泄漏、发生火灾、爆炸的场所，必须采用防爆电机及器材。

②压力容器、压力管道等特种设备，按《压力容器设计规范》的规定，由有相应资质的单位设计、制造、安装。

③生产车间应根据防雷的要求由专业设计单位设计、安装必要的防雷设施。

### 6.7.3工艺安全防范措施

建设项目工艺安全防范措施如下：

①各生产工艺应尽量选用成熟的生产工艺和条件，并严格按照国家标准和设计规范的要求委托具有成熟经验的专业的设计单位进行设计，减少工艺设计过程中设计不合理的情况。

②生产过程中，各工段之间物料的输送应设置必要的安全防护距离，设置必要的连锁反应装置，一旦某工段发生了风险事故，可及时切断各工段装置之间的联系，以减少发生连锁风险事故的可能性。

### 6.7.4电气、电讯安全防范措施

①根据新增构筑物的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。

②在生产车间内选用了防爆型电气、仪表及通信设备；所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备及管道均设有防静电接地设施；新增装置区内建、构筑物的防雷保护按《建筑物防雷设计规范》设计；不同区域的照明设施将根据不同环境特点，选用防爆、防水、防尘或普通型灯具。

### 6.7.5消防及火灾安全防范措施

（1）建立健全消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。生产区、贮存区附近严禁明火。工作人员定时在生产区、贮存场所进行检查巡逻。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求在生产车间、原料存储区等场所应配置足量的抗溶泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。设置紧急防火通道和火灾疏散安全通道，在事故发生时可以地进行救灾疏散，减少火灾事故损失。

（2）生产车间应设置手动火灾报警按钮，装置内重点部位设有感温探测器及手动报警按钮等火灾报警系统。

（3）根据相关规范及本项目的特点，设置消防尾水收集系统。厂区排水口（含雨水和污水）与外部水体之间安装切断设施，一旦发生事故，第一时间切断与外部水体的通道，确保不达标废水不排入外环境，消防废水经消防水收集系统进入事故池，必须进行达标处理才能排放。

### 6.7.6事故状态下排水系统及方式的控制措施

①排水系统：建设项目厂区排水采用雨污分流制。

②排放口的设置：建设项目规范化设置雨水排放口、污水排放口。

③排水控制：一旦发生事故，应立即将事故废水接入事故应急池；同时检查厂区污水处理系统的运行情况，如事故对整个污水处理系统不造成任何影响，则立即启动事故应急监测，确保废水仍能达标排放；如果事故造成设备故障或其他问题，导致污水处理系统不能发挥正常的处理功能，则立即关闭排水总阀，所有废水送至事故池暂存，直到所有事故、故障解决、废水处理系统能力恢复、出水监控池内经检测达到排放标准后，方可打开排水总阀。

④事故污水冲击污水处理装置的预防措施：为保证厂区污水处理装置污水处理的正常运行，在事故状态下，发生事故的储存区或生产装置区的事故污水、泄漏物料、消防尾水等可能对污水处理设备造成冲击，在事故区即进行泄漏物质的拦截处理，在集水井及雨水井中再进一步回收泄漏物质，切换至事故池后，在事故池再进行一次泄漏物料的回收、去除处置；根据污染物的特性，选择有针对性的拦截、处置、吸收措施和设备、药剂，进一步减少污染物量，待事故池中的污水可满足后续污水处理要求时方可进入污水处理装置处理。

### 6.7.7火灾风险防范措施

本项目具有潜在的火灾危险性，因此，建设项目的运营必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，特别是仓储区，物料存储量最大，风险事故源强最大，应保证施工质量，严格安全生产管理制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。

（1）加强消防安全教育培训。每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全；定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火；各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训；对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训；对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗；消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

（2）加强防火巡查检查。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度；每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录；检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

（3）加强安全疏散设施管理。单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施；应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养；严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

（4）加强消防设施、器材维护管理：每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。派专人管理，定期巡查消防器材，包括烟、温感报警系统、消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵、正压送风、防排烟系统及室内消火栓等，保证处于完好状态。

（5）仓库火灾风险防范措施：由于本项目从事利用废塑料破碎加工，储存的废塑料原料和产品总量较大，均为可燃或易燃的塑料，因此要特别注意避免贮存地火灾风险的发生，可采取以下火灾风险防范措施。

①加强回收废物的储存管理，项目的原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存；

②生产区尤其成品库及原料堆场，设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房设置防火通道，禁止在通道内堆放物品，并配备防火器材。

③落实责任制，生产车间、仓库应分设负责任看管，确保仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理；

④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题及时整改；

⑤如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地环保局等有关部门报告。万一发生火灾事故，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管；并隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员；小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。

## 6.8环保投资及“三同时”

建设项目总投资500万元，环保投资约54万元，约占总投资的10.8%。环保“三同时”项目及投资估算情况见表6.8-1，环保措施“三同时”验收见表6.8-2。

表6.8-1  环保“三同时”项目及环保投资估算表

| 项目 | 主要设施、设备 | 环保投资 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 多级沉淀池、管道及泵等 | 23 |
| 废气 | 集气罩、水喷淋塔、光催化氧化装置 1根15m高排气筒、排风扇等 | 17 |
| 噪声 | 隔声罩、减震垫、吸声材料隔声门窗等 | 1 |
| 地下水防渗 | 地面、管道等 | 5 |
| 固体废物 | 固废暂存堆场 | 2 |
| 绿化 | 依托周边现有 | - |
| 环境风险 | 应急事故池 | 5 |
| 排污口整治 | 相应设备 | 1 |
| 监测 | 委外监测 | - |

表6.8-2  环保措施“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 （设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等 | 隔油池、化粪池 | 达海门市东洲水处理有限公司接管标准 | - | 与建设项目同时设计、同时施工，同时投入运行 |
|  | 清洗废水 | COD、SS | 厂区污水处理站 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1标准后回用于生产，部分接管至海门市东洲水处理有限公司 | 23 |  |
|  | 冷却废水 |  |  |  |  |  |
|  | 废气处理废水 |  |  |  |  |  |
| 废气 | 热熔挤出废气 | VOCs | 集气罩+水喷淋+光催化氧化+15m高排气筒 | 《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造 | 14 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准 | - |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备；设备减振、厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 | 1 |  |
| 固废 | 10m2一般固废堆场 | 固废零排放 | 2 |  |
| 土壤及地下水 | - | 防渗防腐 | 防渗防腐，降低项目对土壤及地下水环境的影响 | 5 |  |
| 事故应急措施 | 70m³事故池及相应收集系统1座 | 制定了完善的风险预防和应急预案，事故发生后得到有效控制 | 5 |  |
|  | 应急设备、材料 |  |  |  |
| 环境管理 | 设立兼职环保人员，负责环境保护监督管理工作。 | — | - |  |
| 清污分流、排污口规划化设置 | “雨污分流”制、排气筒、污水管网、噪声设备、固废堆场等标识设置 | — | 1 |  |
| 合计 | 54 |  |

# 第七章  环境影响经济损益分析

## 7.1经济及社会效益分析

南通大才再生资源利用有限公司年产7000吨塑料粒子新建项目投产后，年利润总额约500万元，经济效益较好。本项目具有较强的抗风险能力，对市场的变化有较强的承受能力。综上所述，本项目具有良好的经济效益，经济上是可行的。

建设项目的建设符合国家产业政策，建设过程中贯彻了清洁生产，完善厂区功能分布。同时通过建设“三废”处理设施，提高企业整体形象。建设项目建成后可提高企业的综合竞争能力，为企业进一步发展创造良好的条件，具有良好的社会效益。建设项目的建设主要会带来以下社会效益：

（1）产品市场前景广阔，促进地方产业发展；

（2）提高当地税收，促进地方经济发展；

（3）增加当地就业机会和提高当地居民生活水平；

（4）改善当地的基础设施条件；

## 7.2环境效益分析

建设项目采取的废气、废水、噪声等污染治理及清洁生产等措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。建设项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）废气治理环境效益：本项目营运过程中产生的各类大气污染物均采取了相应的措施治理，做到了达标排放，大量减少了废气污染物的排放，减轻了对周边大气环境的污染。

（2）废水治理环境效益：建设项目生产废水经厂区污水处理站回用，部分接管至海门市东洲水处理有限公司深度处理，生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池和化粪池处理后接管至海门市东洲水处理有限公司深度处理，达标后排放，对周围水环境影响较小。

（3）噪声治理环境效益：建设项目在选用设备时尽量选用低噪声的先进设备，生产厂房全密闭，关键部位加胶垫以减少振动并设吸收板或隔音板，因此明显减少噪声对厂界的影响、改善工作环境；噪声治理措施落实后可确保厂界噪声达标，减小对周边声环境的影响。

（4）固废处置的环境效益：建设项目产生的固体废弃物均得到妥善处置，减少固废外排对周围环境和土壤的污染。

由此可见，建设项目设计中严格执行各项环保标准，针对生产中排放的“三废”采取了有效的处理措施，实现达标排放，废气处理、噪声治理、固废处置处理措施可行，环保工程投入的环境效益显著，体现了国家环保政策，贯彻了“总量控制”、“达标排放”的污染控制原则，达到保护环境的目的。

## 7.3环境经济损益分析

7.3.1环保治理投资费用分析

本项目环保投资主要包括：废气治理、废水治理、噪声治理、排污口整治等，具体环保投资分项估算详见表7.3-1。

表7.3-1  建设项目环保投资清单

| 类别 | 污染源 | 环保设施名称 | 数量 | 规模 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 集气罩+水喷淋塔+光催化氧化装置 | 1 | 15000m3/h | 达标排放 | 14 | 同时设计同时施工同时投产 |
| 废水 | 生产生活 | 污水处理设施 | 1 | 11m3/d | 处理达标后回用，部分接管排放 | 23 |  |
|  |  | 废水事故应急池 | 1 | 70m3 | 事故废水收集 | 5 |  |
| 噪声 | 生产 | 隔声、减振、合理布局 | — | 厂界噪声达标 | 1 |  |
| 固废 | 生产 | 一般工业固废堆场 | 10m2 | 无渗漏 | 2 |  |
| 地下水土壤 | 各区域防渗措施 | 分区域采取防渗措施 | 5 |  |
| 标识 | 排气筒、污水管网、噪声设备、固废堆场等标识设置 | 规范化 | 1 |  |
| 合计 | 54 |  |

### 7.3.2环境治理投资损益分析

（1）分析方法

本项目环境经济损益分析方法采用指标计算方法。指标计算方法是把项目对环境经济产生的损益，先分解成各项经济指标，包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益指标，再按完整的指标体系进行逐项计算。最后通过环境经济的静态分析得出项目环保投资的年净效益、环保治理费用的经济效益和效益与费用比例等各项参数。

环保投资的年净效益是指扣除污染控制费用后的环保投资的直接经济效益。

环保污染治理费用的经济效益等于环保效益指标与污染控制费用（年运行费用）之比。当比值大于等于1时，可以认为项目的环保治理方案在经济技术上可行，反之则认为不可行。

（2）基础数据

①项目投资及环保投资

项目总投资500万元，其中环保投资的费用总计为54万元，各项环保费用分析汇总见表7.3-1。

②环保设施年运行费用

环保运行费用主要为日常维护及电耗、材料损耗等，其中污水处理设施处理达标排放，污水处理费用约5万元/a。

类比同类型企业相关资料，废气处理用电（水喷淋塔、光催化氧化装置）、废气排污费用及相关设备维护等费用合计约2万元/a。

噪声设备只需简单维护，其运行费用较少，基本不计。

因此本项目环保设施年总运行费用约7万元/a。

③环保辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、监测费、科研技术咨询、学习交流及增设环境机构所需投入的资金和人员工资等，根据本项目的实际情况，环保辅助费用为1万元。

④设备折旧年限

本项目按工程设计有效生产年限20年计。

（3）环保经济指标确定

①环保费用指标

环保费用指标是指项目污染治理需用的各项投资费用，包括污染治理的投资费用、污染控制运行费用和其它辅助费用构成。

环保费用指标按下式计算：

式中：C－环保费用指标；

C1－环保投资费用，本项目为54万元；

C2－年运行费用，本项目为7万元；

C3－环保辅助费用，本项目为1万元；

η－为设备折旧年限，本项目以有效生产年限20年计；

β－为固定资产形成率，本项目以投资经费的90%计。

经核算得出本项目年环保费用指标为10.43万元。

②环保效益指标

环保效益指标主要是生产工艺带来的环境效益价值。

环保效益指标由下式计算：

式中：R1－环保效益指标；

Ni－能源利用的经济效益，包括清洁生产工艺带来的各种动力、原材料利用率提高后产生的环保经济效益；

Mi－减少排污的经济效益；

Si－固体废物利用的经济效益，包括综合回收利用各固体废物等；

i－分别为各项效益的种类。

环保年收益指工程环保设施（措施）减少排污费的直接收益和回收物料、产品直接供销、节约资源产生的间接收益。本项目包括工程环保设施（措施）减少的排污费，环保设施每年产生环保收益约15万元。

（4）环境经济的静态分析

①环保年净效益

环保年净效益指环保直接经济效益（本项目即为效益指标）扣除环保费用指标后所得到的经济效益。即：

年净效益=环保效益指标-环保费用指标

②环保效益与费用比

环保效益与污染控制费用比，一般认为比值大于或等于1时，该项目的环境控制方案在技术上是可行的，否则认为是不合理的。

根据计算，环保效益与环保费用比指标为15/10.43=1.44，环保效益是环保费用的1.56倍，因此本项目的环境控制方案在技术上和经济上均是可行的。

## 7.4结论

结合本项目的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

# 第八章  环境管理与监测计划

根据前述分析和评价，建设项目建成后将对周边环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保目标落到实处。

## 8.1环境管理

8.1.1环境管理目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

8.1.2环境管理机构

根据建设项目的建设规模和环境管理的任务，建设项目筹建处应设1名环保兼职人员，负责建设项目建设期的环境保护工作；建设项目运营的环境管理由企业安环科环保管理人员负责。

8.1.3环境管理内容

建设项目在生产运营过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

a.组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

b.制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

c.掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

d.负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。

e.协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

f.组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

g.调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

h.努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以达到ISO14001的要求。

i.建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

8.1.4环境管理要求

（1）加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对固废的收集、接收、存放等措施的管理。

具体要求如下：

①废物收集、接收由专人负责，接收废物，并进行登记，填写《废物存放登记表》。

②贮存场所应符合《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。

（2）加强管道、设备的保养和维护，重点加强本项目的大气污染防治设备、污水处理系统的管理维护，安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。

（3）加强建设项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理按有关规定执行。

（4）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

8.1.5环保制度

（1）报告制度

凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保制定的重要企业月报表实施。

（2）污染治理设施的管理制度

建设项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

8.1.6环保资金

建设项目工程建设时应保证环保投资落实到位，使各项环保设施达到设计规定的效率和要求。

## 8.2环境监控计划

为有效地了解企业的排污情况和环境现状，及时提醒有关车间引起重视，为保证企业排放的污染物在国家规定范围之内，确保企业实现可持续发展，保障职工的身体健康，必须对企业中各排污单位的排放口实行监测、监督。

8.2.1污染源监测计划

企业未制定环境监测计划，因此本评价针对建设项目制定了环境监测计划如下：

（1）废气监测

根据废气污染物有组织和无组织排放情况在排气筒及厂界设置采样点。

在厂区内排气筒废气采样每年选一日取样一次，根据排放性质，监测因子选取：非甲烷总烃。

（2）每年对污水排口的废水采样一次，监测因子为COD、SS、氨氮、TP、动植物油等。

（3）声环境质量监测：在厂界四周布设4个点，每季度测一次，每次连续监测一天，昼夜各测一次，监测因子为连续等效A声级。设项目运营期污染源监测计划一览表见表8.2-1。

表8.2-1  建设项目建成后污染源监测计划表

| 分类 | 监测位置 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 企业自行 | 行政监督 |
| 污染源 | 废气 | 取样监测 | 1#排气筒 | 1个 | 非甲烷总烃 | — | 1次/年 |
|  |  |  | 厂界 | 4个 | 非甲烷总烃 | — | 1次/年 |
|  | 废水 | 取样监测 | 总排口 | 1个 | COD、SS、氨氮、TP、动植物油 | — | 1次/年 |
|  |  | 取样监测 | 雨水排口 | 1个 | COD、SS | — | 1次/年 |
|  | 噪声 | 厂界周围 | 4个 | Leq（A） | — | 1次/季度 |

注：监测的频次、采样时间等要求，按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执。

8.2.2环境质量监测计划

环境质量监测由企业安排定期进行，需要监测的项目及要求如下：

①地表水质量监测：建设项目纳污水体长江设置1~2个监测断面，每年监测一次，连续监测两天，监测项目为pH、COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等。

②声环境质量监测：在厂界东、南、西、北各布设1个点，每年测一次，每次连续监测2天，每天昼夜各测一次。

③土壤环境质量监测：在项目所在地厂区内布设1个点位，每年测一次，监测项目为pH、45项基本项（具体因子详见表2.2-7）。

④地下水环境质量监测：建设项目在生产过程、原料储存、废水治理、固废储存等区域可能会造成地下水污染，建设项目应在项目所在地周边设置两个个永久性的地下水监测井，其中一个使用厂区内污染源监测点位，另一个点位设置在本项目所在地地下水下游500m方向，便于对项目所在地的地下水进行监测，每年监测一次，监测项目为pH、氨氮、硝酸盐、耗氧量（CODMn）、总硬度。

建设项目环境质量监测计划表见表8.2-2。

表8.2-2建设项目建成后环境质量监测计划

| 类别 | 监测点（断面）设置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 长江1~2个监测断面 | pH、COD、SS、氨氮、TP、动植物油 | 每年监测一次，连续监测两天 |
| 声环境 | 在厂界东、南、西、北各布设1个点 | 等效连续A声级 | 每年测一次，每次连续监测2天，每天昼夜各测一次 |
| 地下水环境 | 项目所在地和地下水下游500m方向点位 | pH、氨氮、高锰酸盐指数（CODmn）、总硬度 | 每年监测一次 |
| 土壤环境 | 项目所在地厂区内布设1个点位 | pH、45项基本项（具体因子详见表2.2-7） | 每年监测一次 |

上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托当地有监测能力的环境监测部门进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

8.2.3应急监测

为及时有效的了解本企业事故排放对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，发生较大污染事件时，委托环境监测站等单位进行环境监测，具体监测方案和计划如下：

1、大气

针对因火灾爆炸或其它原因产生的物料泄漏事故时。

（1）应急防护监测范围的划定：以发生事故区为圆心，厂界监控点及周边区域内的保护目标。

（2）应急监测对象：主要是针对CO、SO2、NOx（火灾爆炸）。

（3）布点方式与范围：根据当地的风力，风向及有毒气的特性，监测时，可采用扇形布点法，在上风向100m设一对照点，以事故发生时的下风向为轴心，污染源为圆心，300m和1500m半径作60°扇形，扇形区为应急监测区，监测区内间隔200m布设一条弧线，每条弧线上设置3～5个监测点。

（4）采样方法和频次：采用动力采样或气体检测管直接测定。空气动力采样频次为每2小时一次，流量0.5L/min，采样时间为40min。气体检测管直接测定频次为每半小时一次。

2、废水

在污水处理设施产生事故废水，以及厂内发生火灾爆炸事故或其它事故导致雨水排放口水质出现超标时。

（1）废水监测点位及监测因子：在产生上述事故废水后，将在离事故装置区最近管网窨井、出现超标的雨水排放口、事故池进出口、厂区废水总排口以及周边地表水，选择监测pH、COD、SS、NH3-N、TP等指标；在对事故废水进行监测的同时，监测废水流量。

（2）废水监测频次：监测频次为1次/2小时，紧急情况时可增加为1次/小时，监测1天。

3、快速监测

①监测人员接到事故通报后立即赶赴事故现场，实施快速监测，及时将监测结果报告指挥部，快测快报，必要时，可以采用先口头报告，后书面报告的形式。

②指挥部依据快速监测的结果，结合事故初步调查评估的结论，确定进一步行动布置以及是否启动精确监测程度。

4、精确监测

精确监测程序一旦启动，监测单位应立即着手采样准备，实验分析，确保以最快的速度实施监测、报告结果。

根据现场情况和监测结果，采取有效的防治措施，控制可能被污染的人数、范围，并及时通知相关部门采取应急措施，对物料泄漏进行排险。

事故得到控制，紧急情况解除后，污染事故应急处理人员立即进入现场，配合消防、卫生等部门指导相关人员清除泄漏现场遗留危险物质，消除物料泄漏对环境产生的影响，同时检测核实没有隐患、空气环境质量达标后，通知被疏散群众返回，恢复正常生产和生活。

5、监测人员的防护和监护措施

①事故发生后，通信警戒组人员根据事故性质、发展趋势，联系当地环保、卫生监督等部门来厂协助进行现场监测。

②监测人员必须正确佩带好防护用具，进入事故波及区必须登记。监测人员不得单独行动，需2-3人一起进行监测。必须相互间能够联络、监护。可能发生更大事故时应立即撤离监测区域。

8.2.4环保验收监测计划

竣工验收监测计划主要从以下几方面入手：

（1）各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。

（2）按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。

（3）在厂界下风向布设无组织监控点。

监测因子为：非甲烷总烃。

（4）各废气有组织排放口采样监测。

监测因子为：1#排气筒：非甲烷总烃监测项目为废气量、各装置进出口浓度、尾气排放最终浓度。

（5）大气环境：外环境监测点设置同大气环境现状监测点。

（6）污水总排口处取样监测。监测因子为：水量、COD、SS、氨氮、TP、动植物油等。

（7）厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。

（8）是否实现“清污分流、雨污分流”，在清下水排口取样监测，监测因子为：COD、SS。

（9）固体废物处理情况。

（10）大气环境防护距离的核实，确定。

（11）是否有风险应急预案和应急计划。

（12）污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。

（13）检查各排污口是否设置规范化。

针对拟建项目所排污染物情况，制定详细监测计划见表8.2-3。

表8.2-3  本项目监测项目统计表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 委托有监测能力的单位实施监测 |
|  | 厂界下风向 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 外环境 | 非甲烷总烃 |  |
| 废水 | 总排口 | 水量、COD、SS、氨氮、TP、动植物油 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | Leq(A) |  |

## 8.3排污口规范设置

按照《江苏省排污口设置规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）的有关规定，在项目建设中对各类污染物排污口进行规范化设置与管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表8.3-1。

表8.3-1  各排污口环境保护图形标志一览表

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 清下水、雨水排口 | WS-02 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 一般固废堆场 | GF-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

注：①固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌；②建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

（1）全厂排水管网应严格地执行清污分流和雨污分流的要求。在不同排水口设置相应环保图形标志牌，便于管理、维修以及更新，厂内废水经预处理后接管至污水处理厂集中处理。

（2）排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的应在其进出口分别设置采样口；环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处；

（3）按江苏省规定加强固废管理，应加强固废暂存设施的管理，设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场应采取防散、防流、防渗等措施，并应在存放场地边界和进出口位置设置环保标志牌；

（4）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。

建设项目建成后，应对上述所有污染物排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。

## 8.4污染物排放清单及总量控制

8.4.1工程组成及原辅材料组成要求

本项目工程组成见下表。

表8.4-1  项目产品方案一览表

| 序号 | 工程名称（车间或生产线） | 产品名称 | 设计能力t/a | 年运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料粒子生产线 | 塑料粒子 | 7000 | 7200h |

表8.4-2  建设项目主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格指标及主要成分 | 消耗量 | 仓储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废农膜、包装袋 | 聚丙烯、聚乙烯 | 7100t/a | 仓库存储 |

8.4.2环境保护措施及主要运行参数

本项目环保设施及主要运行参数清单如下表所示。

表8.4-3  环保设施及主要运行参数一览表

| 类别 | 产污工段 | 环保治理措施名称 | 设计规模 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 热熔挤出 | 集气罩+水喷淋塔+光催化氧化装置+15米高1#排气筒 | 15000m3/h | 废气捕集效率90%， VOCs处理效率90% |
| 废水 | 生产废水 | 多级沉淀池 | 11m3/d | 达标回用，部分排放 |
|  | 生活污水 | 化粪池+隔油池 | 5m3/d | 达标排放 |
| 噪声 | 风机、各类生产机械等 | 减振、消声、隔声装置等 | / | 达标排放 |
| 固废 | 一般工业固废 | 一般固废堆场 | 10m2 | 无渗漏 |
| 地下水 | 污水处理设施 | 防渗漏处理 | / | 不降低地下水现状质量 |
| 环境 风险 | 突发事件 环境风险 | 废水切断装置，70m3事故池 | / | 杜绝事故污水直接排放 |

8.4.3污染物排放清单

（一）建设项目污染物排放汇总

表8.4-4  项目有组织大气污染物排放清单

| 排气筒编号 | 污染物 | 废气量 Nm3/h | 产生情况 | 治理 措施 | 处理效率 （%） | 排放情况 | 排放标准 | 排放参数 | 排放 方式 及排 放时 间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 浓度 mg/m3 | 速率kg/h | 高度m | 内径m | 温度℃ |  |
| 1# | VOCs | 15000 | 20.4 | 0.306 | 2.205 | 水喷淋+光催化氧化 | 90 | 2.04 | 0.031 | 0.221 | 50 | 1.5 | 15 | 0.4 | 40 | 连续排放 7200h |

表8.4-5  项目无组织大气污染物排放清单

| 序号 | 污染物 | 污染源位置 | 污染物排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放标准mg/m3 | 面源长度m | 面源宽度m | 面源高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 生产车间 | 0.245 | 0.034 | 4.0 | 36 | 25 | 6 |

表8.4-6  建设项目废水处理与排放情况

| 废水类型 | 废水量 （t/a） | 污染物产生量 | 治理 措施 | 处理后污染物排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） |  | 接管量 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 清洗废水 | 3228 | COD | 90 | 0.2905 | 厂区污水处理站 | 264 | 54 | 0.0143 | 回用于生产，定期外排少 量废水至海门市东洲水处理有限公司 |
|  |  | SS | 200 | 0.6456 |  |  | 28 | 0.0074 |  |
| 冷却废水 | 36 | COD | 50 | 0.0018 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 100 | 0.0036 |  |  |  |  |  |
| 废气处理废水 | 392 | COD | 60 | 0.0235 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 150 | 0.0588 |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | 144 | COD | 400 | 0.0576 | 隔油池+化粪池 | 144 | 300 | 0.0432 | 接管排放至海门市东洲水处理有限公司 |
|  |  | SS | 300 | 0.0432 |  |  | 200 | 0.0288 |  |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.005 |  |  | 34 | 0.0049 |  |
|  |  | TP | 3 | 0.0004 |  |  | 3 | 0.0004 |  |
|  |  | 动植物油 | 30 | 0.0043 |  |  | 10 | 0.0014 |  |

表8.4-7  本项目的固体废弃物产生情况

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 主要成分 | 形态 | 预测产 生量t/a | 属性 | 危废代码 | 利用处 置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂质 | 筛选 | 废布、废铁丝 | 固态 | 97.55 | 一般 固废 | 86 | 收集外售 |
| 2 | 废过滤网 | 挤出 | 过滤网 | 固态 | 0.3 | 一般 固废 | 61 | 收集外售 |
| 3 | 滤渣 | 挤出 | 塑料渣 | 固态 | 0.7 | 一般 固废 | 61 | 回用于生产 |
| 4 | 水处理污泥 | 污水处理 | 泥渣、水 | 半固态 | 10 | 一般 固废 | 56 | 环卫清运 |
| 5 | 废包装袋 | 包装 | 包装袋 | 固态 | 0.05 | 一般 固废 | 86 | 收集外售 |
| 6 | 生活垃圾 | 职工生活 | 纸、瓜皮果壳厨余垃圾等 | 固态 | 1.5 | 一般 固废 | 99 | 环卫清运 |

（二）建设项目总量控制因子

根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿）》、《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》以及《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》的要求，结合建设工程的具体特征，建设项目排污特征确定其总量控制因子为：

大气污染总量控制因子为：VOCs；

废水总量控制因子为：COD、NH3-N；考核因子：废水量、SS、总磷、动植物油；

固体废物总量控制因子为：固废排放量。

（三）总量控制指标

建设项目污染物总量控制情况汇总见表8.4-8。

表8.4-8  建设项目污染物排放总量控制指标汇总表（单位t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | VOCs | 2.205 | 1.984 | — | 0.221 |
| 无组织废气 | VOCs | 0.245 | 0 | — | 0.245 |
| 生活废水 | 废水量 | 144 | 0 | 144 | 144 |
|  | COD | 0.0576 | 0.0144 | 0.0432 | 0.0072 |
|  | SS | 0.0432 | 0.0144 | 0.0288 | 0.0014 |
|  | NH3-N | 0.005 | 0.0001 | 0.0049 | 0.0007 |
|  | 总磷 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.0001 |
|  | 动植物油 | 0.0043 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0001 |
| 生产废水 | 废水量 | 3656 | 3392 | 264 | 264 |
|  | COD | 0.3158 | 0.3015 | 0.0143 | 0.0132 |
|  | SS | 0.708 | 0.7006 | 0.0074 | 0.0026 |
| 固废 | 杂质 | 97.55 | 97.55 | — | 0 |
|  | 废过滤网 | 0.3 | 0.3 | — | 0 |
|  | 滤渣 | 0.7 | 0.7 | — | 0 |
|  | 水处理污泥 | 10 | 10 | — | 0 |
|  | 废包装袋 | 0.05 | 0.05 | — | 0 |
|  | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | — | 0 |

项目污染物排放总量平衡途径如下所述：

本项目为新建项目，污染物总量控制首先考虑落实现有项目及建设部分的污染治理措施，实现污染物达标排放，然后在技术经济合理条件下，尽可能减少污染物对周围环境的排放量。根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）要求：“必须通过现有项目的污染物减排量来抵消建设项目新增的污染物排放量，而且减排量必须大于新增量，以达到区域内污染物排放总量的动态平衡”；根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）要求：“新、改、建设排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代；新增排污指标原则上在项目所在市、县（市、区）范围内替代。”建设项目产生的污染物可由建设方向海门市环保局申请，在海门市范围内进行区域替代削减，不能替代的应申请在省辖市范围内替代或在全省范围内通过交易申购排污量指标。

（1）废气：大气污染物总量指标为：VOCs：0.221t/a

（2）废水：建设项目新增废水及水污染物接管考核量为：废水量：408t/a、COD：0.0575t/a、SS：0.0362t/a、氨氮：0.0049t/a、总磷：0.0004t/a、动植物油：0.0014t/a，接管海门市东洲水处理有限公司。

建设项目需新申请全厂水污染物最终排放总量为：废水量408t/a，COD排放量0.0204t/a，SS排放量0.04t/a，氨氮排放量0.0007t/a，总磷排放量0.0001t/a，动植物油0.0001t/a，纳入东洲水处理有限公司总量范围内。

（3）固废总量平衡实现途径

建设项目固废总排放量为零，无需申请总量。

## 8.5应向社会公开内容

建设方应向社会公开的内容主要包括以下几个方面。

（一）建设项目名称及概要；

（二）建设项目建设单位名称及联系方式；

（三）建设项目具体情况简述；

（四）建设项目对环境可能造成影响的概述；

（五）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点。

# 第九章  环境影响评价结论

## 9.1项目概况

为大力发展循环经济，落实科学发展观，贯彻国家再生资源综合利用一系列方针政策，走可持续发展道路，充分利用可再生资源，实施既治理环境污染又增加经济效益的双赢战略，南通大才再生资源利用有限公司拟投资500万元于海门市三厂镇中华东路375号租赁江苏涌金化纤有限公司厂内闲置厂房1720平方米，购置粉碎机、清洗机、输送带、热熔机、切粒机等设备，主要以废农膜、废包装袋为原料，经筛选、粉碎清洗、热熔挤出、冷却、造粒、包装入库等工序，形成年产7000吨塑料粒子的生产能力。本项目现已完成备案，项目代码为2019-320684-42-03-506395。

## 9.2产业政策及规划相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2011）》（2013年修正本），本项目属于“鼓励类”中“三十八、环境保护与资源节约综合利用”第29条“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用”；对照《江苏省工业和信息结构调整指导目录》（2012）及部分修改条目，本项目鼓励类“二十一、环境保护与资源节约综合利用”中“第29．废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”；对照《南通市工业结构调整指导目录》（南通市发改委2007年4月30日），本项目属于鼓励类“十四、环境保护与资源节约综合利用”中“第51、废家电、废旧轮胎、废电池等废旧物资综合利用技术开发和设备制造”，因此，项目的建设符合国家及地方相关产业政策的要求。

对照其它产业政策文件，本项目不属于《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发[2009]38 号）中的行业，不属于《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）中的行业，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》中涉及的行业及项目，不属于《市场准入负面清单草案（试点版）》（三）“制造业”中禁止类项目。

对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），与本项目最近的生态红线区域为海门河清水通道维护区，位于本项目北侧，本项目距海门河为1.15km，海门河及两岸各500米为二级管控区，本项目距海门河清水通道维护区650m，不在海门河清水通道维护区二级管控区范围内。因此，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》。对照《江苏省国家级生态保护红线规划》，与本项目最近的生态红线保护目标为海门长江饮用水水源保护区，距离约为5.3km，建设项目不在江苏省国家级生态保护区内，项目废气经采取有效的污染防治措施处理后排放；生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池预处理后接管至海门市海门市东洲水处理有限公司深度处理，生产废水经厂区污水处理站处理回用于生产，定期外排部分废水至市政污水管网，最终经海门市东洲水处理有限公司深度处理，不会降低附近水体环境容量；固废均得到有效处置，零排放。因此，本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。本项目江苏省海门市三厂镇中华东路375号，对照海门市东城产业园产业和土地利用规划，项目符合区域产业定位，用地为工业用地。

## 9.3项目所在地环境质量状况

（1）空气环境质量：据南通市2017年环境质量数据，南通市2017年空气环境质量中SO2、PM10、CO相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第90百分位数浓度、O3的8小时平均第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。根据海门市2017年环境质量数据，海门市2017年空气环境质量中PM10、SO2、NO2年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于不达标区。根据本项目补充监测及评价结果，特征因子VOCs等均能满足对应的环境质量标准要求。

（2）水环境质量：根据监测结果，五七河及海门市东洲水处理有限公司纳污河长江各项水质监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。

（3）声环境质量：声环境现状监测结果表明，各监测点昼、夜噪声值均低于环境功能标准值，项目所在区域声环境质量现状良好。

## 9.4污染物排放状况

- 废水

本项目废水采用雨污分流制，雨水通过雨水管网排入五七河。生活污水经江苏涌金化纤有限公司隔油池、化粪池处理后接管排至海门市东洲水处理有限公司深度处理；生产废水（清洗废水、冷却废水及废气处理废水）经厂区污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1标准回用于生产，少量接管至海门市东洲水处理有限公司深度处理，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入长江。

（2）废气

本项目热熔挤出废气经水喷淋塔+光催化氧化装置处理后，尾气经15高的1#排气筒排放，能够满足《天津市工业企挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造中排放标准。

根据卫生防护距离计算结果及《塑料厂卫生防护距离标准》（GB/T 18072-2000）确定建设项目建成投产后全厂的卫生防护距离为生产车间边界外50m范围形成的包络线。经调查，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放。

综上，本建设项目废气对当地的环境空气质量影响较小。在严格落实本评价提出的大气污染防治措施后，建设项目废气的排放对周围大气环境及项目周围敏感点影响较小，可满足环境管理要求。

（3）噪声

建设项目运营后，经采取适当的噪声治理措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12384-2008）中的3类标准，周边敏感点噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。对周围环境影响较小。

（4）固废

建设项目各类工业固废经收集后妥善处置，不会产生二次污染。

建设项目采取的污染防治措施合理可靠，污染物均能达标排放。

## 9.5主要环境影响

本报告书环境影响评价结论如下。

①水环境影响分析

根据水环境影响预测评价，该项目生产废水经厂区污水处理设施处理后回用，部分接管至海门市东洲水处理有限公司处理，生活污水经预处理后接管至海门市东洲水处理有限公司处理达标排放，不会影响纳污水体水质。

②大气环境影响评价

a.正常排放时，各污染物下风向地面最大小时浓度在各气象条件下未超标，对各敏感点的污染影响较小，均不会造成超标影响；

b.各污染物年长期平均浓度贡献值均很小，不造成超标影响；

c.非正常排放下，各污染物对周边环境影响明显增加；

d.项目排气筒高度设置合理；

e.项目建成后，卫生防护距离为生产车间边界外50m范围形成的包络线。

③固体废物影响分析

本项目产生的固废均有妥善处置措施，能够实现固体废弃物的减量化和无害化，预计不会对周围环境造成不良影响。

④噪声环境影响评价

本项目建成后，根据预测结果，厂界昼、夜间声级值均符合3类噪声标准，周边居民点声级值均符合2类噪声标准。

由环境影响预测评价可见，本项目的建设不会改变周边环境功能。

⑤环境风险评价

本项目环境事故风险发生概率较小，发生事故后，风险评价值在可接受范围内，因此本项目的环境风险处于可接受水平。

9.6公众意见采纳情况

本次公众参与建设方采取网上公示、登报公示、宣传栏公示等形式。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）。建设单位在项目确定环评咨询单位后7日内，在江苏圣泰环境科技股份有限公司网站上对项目环评信息进行了第一次网络公示（http://www.jssthj.com/news/1103.html），公示时间为2018年9月28日至2018年10月8日。公示期间未收到公众对本项目的反对意见。

## 9.7环境影响经济损益分析

本项目具有较好的经济和环保效益，同时具有一定的社会效益。同时项目治理措施较为完善，正常情况下，可使项目建设过程中所产生的各项负面影响消除或减轻，从而使项目的建设取得较好的经济、社会效益和环境效益。

## 9.8环境管理与监测计划

本项目将按相关要求建立健全企业环境管理制度，加强环境管理的，并定期进行环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处。

拟建项目废水污染物总量控制指标纳入海门市东洲水处理有限公司管理指标，特征废气污染物总量可由海门市环保局根据项目实际排放量核定。拟建项目产生的危险固体废物均有妥善处置途径，固体废弃物排放量为零。

## 9.9建议及要求

（1）建设单位应建立、健全环境保护监督管理机构、制度。公司应由专人负责全公司的环保工作。在公司内部落实环保责任制，重视废气治理工程的设计，落实环保措施的实施。

（2）建设单位要严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率。

（3）加强施工管理，减轻施工期对周围环境的影响。

（4）加强生产设施及防治措施运行，定期对各项污染防治设施进行保养检修，清除故障隐患，确保污染物达标排放。

（5）各排口的设置应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）的要求，做好排污口设置及规范化整治工作。

（6）切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减震、降噪工作，确保厂界噪声达标。

（7）建设单位应严格管理好各项固体废物，做到合法、安全处置。

（8）建设单位必须严格遵守安全生产有关规定，全面落实安全生产防护措施和制定应急计划，消除事故隐患，杜绝泄漏等重大风险事故发生。

（9）建议建设单位进一步加大技术创新和管理力度，切实降低生产成本，减少“三废”产生，确保在环境和经济两方面取得显著成绩，达到进一步清洁生产的目的。

## 9.10总结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策；符合“三线一单”的控制要求，符合“两减六治三提升”环保专项行动方案要求；选址符合区域规划要求；本项目选用较为先进的技术和设备，营运过程中充分体现了循环经济的理念；污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表水、地下水及土壤环境的影响较小；具有一定的环境经济效益，总量能够实现区域内平衡；公众表示支持、无反对意见。从环境保护角度分析，在建设单位落实各项环境保护措施的基础上，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1、研究相关技术文件和其他有关文件

2、进行初步工程分析

3、开始初步的环境现状调查

1、环境影响因素识别与评价因子筛选

2、明确评价重点和环境保护目标

3、确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查、监测与评价

建设项目工程分析

1、各环境要素环境影响预测与评价

2、各专题环境影响分析与评价

1、提出环境保护措施，进行技术经济论证

2、给出污染物排放清单

3、给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响评价文件

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段

图1.3-1  环境影响评价工作程序框图

废塑料

筛选

清洗脱水

杂质S1

图3.4-1  本项目塑料颗粒加工生产工艺流程图

热熔挤出

包装入库

冷却

清洗废水W1

造粒

热熔挤出废气G1

滤网滤渣S2

冷却废水W2

湿法破碎

废塑料7100

筛选

粉碎清洗

热熔挤出

冷却

造粒

7100

杂质97.55

7002.45

7002.45

新鲜水

360

图3.5-1  建设项目物料平衡图（t/a）

包装入库

新鲜水

3672

冷却废水：36

水蒸气：324

7000

7000

7000

清洗废水3228蒸发损耗444

VOCs 2.45

废气处理废水392蒸发损耗108

新鲜水

500

1320

自来水

生活用水

冷却用水

清洗用水

隔油池、化粪池

厂区污水处理站

海门市东洲水处理

有限公司

180

144

144

360

损耗324

损耗444

36

3228

3392

280

3656

264

408

损耗36

废气处理用水

500

损耗108

392

热熔挤出废气

集气罩+水喷淋+光催化氧化

1#排气筒

热熔挤出

职工食堂

油烟废气

油烟净化器

油烟烟道