建设项目环境影响报告表

项目名称：     商品混凝土扩建项目

建设单位（盖章）：南通万洋混凝土有限公司

编制日期：二〇一九年六月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 商品混凝土扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通万洋混凝土有限公司 |
| 法人代表 | 夏福娥 | 联系人 | 严永兵 |
| 通讯地址 | 江苏省如东经济开发区（苴镇街道）黄河路北侧、洋口运河东侧 |
| 联系电话 | 15862758006 | 传真 | —— | 邮政编码 | 226400 |
| 建设地点 | 江苏省如东经济开发区（苴镇街道）黄河路北侧、洋口运河东侧 |
| 立项审批部门 | 江苏省如东经济 开发区管理委员会 | 批准文号 | 东管审[2019]10号 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别 及代码 | [C3029] 其他水泥类似制品制造 |
| 占地面积 （亩） | 15.5 | 绿化面积 （亩） | - |
| 总投资 （万元） | 7000 | 其中：环保 投资（万元） | 150 | 环保投资占总投资比例 | 1.49% |
| 评价经费（万元） | —— | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 见第2页“表1：主要原辅材料及其用量、表2：主要生产设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 181700 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万千瓦时/年） | 180 | 天然气（标立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 液化气（吨/年） | — |
| 能源总耗（折算标准煤）量（吨/年） | - |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向 扩建项目废水包括雨水和生产废水，雨水经雨水管收集、沉淀后排入洋口运河，生产废水经沉淀池处理后回用生产。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |

1．原辅材料及主要设施： （1）建设项目主要原辅材料消耗及来源一览表 表1-1 主要原辅材料及其用量 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 现有项目 扩建项目 全厂年用量 增量 1 水泥 万t/年 18.6 18.6 37.2 +18.6 —— 2 黄沙 万t/年 39 39 78 +39 —— 3 石子 万t/年 75 75 150 +75 —— （2）建设项目主要生产设备一览表 表1-2 主要生产设备 序号 名 称 规格（型号） 数量（台/套） 现有项目 扩建项目 全厂设备 增量 1 搅拌设备 2HZS360 2 2 4 +2 2 混凝土泵车 SY5425 3 1 4 +1 3 混凝土搅拌车 SY5310GJB 30 15 45 +15 4 装卸机 - 2 0 2 0 5 固定式起重机 8t 2 2 4 0

工程内容及规模 1、项目由来 南通万洋混凝土有限公司始建于2005年，是一家专门从事商品混凝土生产的现代化企业，现公司为满足市场需求，扩大生产规模，拟投资7000万元在江苏省如东经济开发区黄河路北侧，洋口运河东侧新增用地约15.5亩，新建生产用房、辅助用房及其配套设施，总建筑面积约7200平方米，购置搅拌设备、混凝土泵车、混凝土搅拌车等主要生产设备18台。项目建成后全厂可形成“年产120万立方米商品混凝土的生产规模，其中新增产能60万立方米项目”。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的有关规定，本项目需要执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境保护分类管理名录（2017年）》中的“十九、非金属矿物制品业中的57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，需编制建设项目环境影响报告表。为此，建设单位委托江苏圣泰环境科技股份有限公司进行本项目的环境影响评价工作，为审批部门提供依据。 2、项目概况 项目名称：商品混凝土扩建项目； 行业类别：C3029其他水泥类似制品制造； 项目性质：扩建； 建设地点：江苏省如东经济开发区（苴镇街道）黄河路北侧、洋口运河东侧； 投资总额：7000万元； 劳动定员：原项目有员工90人，本次扩建项目不新增职工； 工作制度：年生产天数300天，每天工作一班，8小时，年工作时间为2400h。 3、生产规模及内容 表1-3 建设项目主体工程及产品方案 序号 产品名称 及规格 设计能力（万立方米/年） 年运行 时数 现有项目 扩建项目 扩建项目实施后全厂生产能力 1 商品混凝土 60 60 120 2400h 4、项目位置及项目厂区周围布置图 本项目位于江苏省如东经济开发区（苴镇街道）黄海路北侧，洋口运河东侧。建设项目东侧为工业预留地，南侧为黄河路，西侧为洋口运河，北侧为工业预留地。详见附图1建设项目地理位置图及附图2建设项目厂区周围环境示意图。 厂区平面布置图详见附图3。 5、与产业政策及相关法律法规相符性分析 （1）本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 本项目不得使用国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中限制类和淘汰类的生产设备。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）该项目已于2019年3月15日通过江苏省如东经济开发区管理委员会备案（东管审[2019]10号），并准予开展有关工作（企业投资项目备案通知书见附件1）。 综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 6、与当地规划相容性 项目位于江苏省如东经济开发区（苴镇街道）黄海路北侧，洋口运河东侧，项目用地属于工业用地，符合用地规划要求；对照江苏省如东经济开发区的规划布局和现有落户企业情况，本项目符合江苏省如东经济开发区规划。 因此，该项目符合当地总体规划、环保规划等相关规划要求。 7、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型，根据《江苏省生态红线区域规划》，本项目南侧为如泰运河清水通道维护区，根据《江苏省生态红线区域规划》规定，清水通道维护区二级管控区内未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁，本项目为商品混凝土扩建项目，扩建后不会污染如泰运河水环境。因此，建设项目与《江苏省生态红线区域规划》相符。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，生产废水回用于生产，用电由市政电网供给，用电较少，故不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 ④环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-4。 表1-4 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修订 项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》 、 《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》 、《禁止用地项目录2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 5 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 8、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 9、公用工程 表1-5 扩建项目公用及辅助工程 工程类别 建设名称 设计能力 备注 现有项目 扩建项目 全厂 贮运工程 砂石堆场 1506000t/a - 1506000t/a 原料暂存 仓库 1505940t/a - 1505940t/a 成品暂存 公用工程 给水 183455t/a 181700t/a 365155t/a 生产用水来自河水，生活用水来自市政自来水管网 排水 1405t/a - 1405t/a 经隔油池和化粪池处理后送如东恒发水处有限公司处理达标后排入掘苴河 供电 120万kW/h 180万kW/h 300万kW/h 来自当地市政电网 环保工程 废气 全密封式生产线，处理效率99% 全密封式生产线，处理效率99% 全密封式生产线，处理效率99% 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的标准 食堂油烟 油烟净化器处理后排放0.12t/a - 油烟净化器处理后排放0.12t/a 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准 废水 化粪池隔油池处理1430.2t/a - 化粪池隔油池处理1430.2t/a 经隔油池和化粪池处理后送如东恒发水处有限公司处理达标后排入掘苴河 噪声 隔声、消声、减震、距离衰减 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准要求 固废 固废暂存场 - 固废暂存场 生活垃圾由环卫部门统一收集 （1）给水 南通万洋混凝土有限公司生产用水来自洋口运河，生活用水来自市政自来水管网。 （2）排水 项目厂区采用雨、污分流排水系统。 （3）供电 项目年用电量180万度，来自市政电网。 10、建设项目进度 本项目于2019年3月申报，预计在2020年12月投入试生产。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 南通万洋混凝土有限公司位于江苏省如东经济开发区（苴镇街道）黄海路北侧，洋口运河东侧，是一家专门从事商品混凝土生产的现代化企业，原有项目的规模为年产60万立方米商品混凝土，原有项目《新型建筑材料、商品混凝土生产、销售项目环境影响报告表》于2012年2月通过如东县环境保护局审批通过，2014年5月经过如东县环境保护局验收。现有项目员工90人（包括管理人员），实一班制，每班8小时，年工作300天。 一、工艺流程图 1.商品混凝土生产工艺流程： 图1-1 商品混凝土生产工艺流程图 工艺简述如下： 卸料：将通过航运以及车辆运输的黄砂、石子、水泥等原料卸货；将水泥、粉煤灰、外加剂等存入储罐，黄砂、石子存入密封堆场。 配料计量：将水泥、黄砂、石子等通过密封输送带输送到配料计量室进行配比。 搅拌：配比好，送入搅拌站进行搅拌，然后装车。 配套码头装卸工艺流程： 码头装卸砂石，涉及年吞吐量为98万吨，其中石子65万吨，砂子33万吨。 根据船型、货种及其流量流向，按平面方案布置涉及装卸工艺流程，具体如下： 船——吊机——皮带机——堆场 二、现有项目污染情况 现有项目的污染物产生和排放情况根据现有项目环评报告进行核算。 （1）废气 1.粉尘 现有项目原料水泥、黄砂在接卸、配料计量、搅拌过程中将产生少量的含尘气体，其产生量约为60t/a，由于项目采用全密封式的生产线，对产生粉尘的吸收率达到99.9%，所以粉尘排放量为0.06t/a。 砂石堆场无组织扬尘 现有项目采用全密封堆场，故无扬尘外排。 船舶废气 船舶废气主要来自于船舶动力燃油。船舶进港后一般是辅机作业，据统计资料，500-1000吨级船舶泊港期间耗油量约为0.01t/d。本项目每年到港船舶约为1000艘，平均停留1.4天，则到港船舶年耗油量为14t。若燃油废气中S02的折算含量为0.0168kg/kg，NOx的折算含量为0.01kg/kg，则船舶燃油大气污染物的产生量为：S02为0.235t/a，NOx为0.14t/a。故排放量较小。 食堂油烟 厨房在烹饪过程中将产生一定量的厨房油烟，业主安装净化效率为80%的油烟净化装置进行处理，最终通过排气筒高空排放，处理后的油烟排放浓度为1.0mg/m³，排放量为0.12t/a，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2mg/m³的排放标准，对周围空气环境影响较小。 （2）废水 冲洗车辆废水 现有项目冲洗废水，经过沙石分离器，用于配料用水，所以无冲洗废水外排。 冲洗码头废水 码头场地冲洗用水量为1600m³/a，冲洗废水产生系数以0.8计，冲洗废水产生量为1280m³/a，其中主要污染物指标为COD、SS。码头场地冲洗废水不外排，在场地四周设置截留管进行收集，经隔油、沉淀处理后回用。 船舶废水 船舶的机舱是船舶动力装置的舱室，内部装备了各种动力机械和管路系统。机舱舱底水的主要来源是机舱内各种泵、阀门和管路漏出油及水，机器在运转时漏出的润滑油，主辅机燃料油及加油时的溢出油，机械设备及机舱防滑铁板洗刷时产生的油污水等混合在一起形成的含油污水。500吨级船舶舱底油污水产生系数为0.018t/d·艘，每年到港船舶为1000艘，平均停留1.4天，则含油污水产生量约为25.2t/a，其主要污染物为石油类，浓度在500mg/L左右，则石油类产生量为0.0126t/a。 食堂废水 现有项目食堂废水主要来自食堂产生的废水，食堂用水量约15L/人·天，则食堂则用水量405t/a（300天/年），产污系数以0.80计最终该类废水年产产生量为325t，主要污染因子为COD、SS和动植物油，其浓度分别为300mg/L、250mg/L和20mg/L。 生活污水 现有项目所需职工90人，在厂内食宿。职工生活用水按每人每天用水量50L计，每年生活用水需1250吨，损耗270吨，产生生活污水1080吨/年。现有生活污水产生情况见表1-6。 表1-6废水产生情况表 产污环节 污染源名称 废水量（t/a) 产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 船舶 船舶废水 25.2 石油类：500 0.0126 食堂 食堂废水 325 COD：300 0.0975 SS:200 0.065 动植物油：20 0.0065 职工生活 生活污水 1080 COD：300 0.324 SS：200 0.216 N-NH3：25 0.027 （3）固体废物 危险废物 油水分离器产生油污，属于危险废物。根据含油污水的产生量，估算污油产生量约为2.0t/a。危险废物交有资质单位处置。 食堂泔水 现有项目建成投产的食堂泔水，产生量约5t/a。 生活垃圾 现有项目所需职工90人，按每人每天产生生活垃圾和办公垃圾0.5kg计，产生生活垃圾15t/a。生活垃圾委托环卫部门清运。现有项目的固废产生情况见表1-7。 表1-7 现有项目固体废物处置及利用情况 单位：t/a 固废名称 类别 性状 处置方式 排放量（t/a） 污油 危险废物 液态 有资质单位处理 0 食堂泔水 一般固废 固态 专人定期收集处理 0 生活垃圾 生活垃圾 固态 委托环卫部门清运 0 （4）噪声 现有项目主要噪声源为搅拌主机、混凝土汽车泵等，根据现有的项目噪声监测结果，现有项目各设施正常运行情况下，公司厂界声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值。 （5）现有项目总量控制指标 表1-8 现有项目污染物排放总量（单位：t/a） 类别 污染物 产生量 消减量 排放量 废气 粉尘 0.06 0 0.06 船舶废气 少量 0 少量 食堂油烟 0.6 0.48 0.12 废水 水量 1430.2 25.2 1405 COD 0.4215 0.07 0.3515 SS 0.281 0.07 0.211 N-NH3 0.027 0.0054 0.0216 石油类 0.0126 0 0 动植物油 0.0065 0.00325 0.00325 固废 危险废物 2 2 0 食堂泔水 5 5 0 生活垃圾 15 15 0 三、现有项目是否发生过污染事故、是否遭到投诉 根据现场走访以及查阅环保局档案，现有项目从未发生过大气、水、土壤、地下水、风险等方面的污染事故。周边居民及其他企业未对现有项目进行过环保投诉，无环境纠纷问题。并在2014年5月已通过环保局验收。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地形地貌 项目所在地如东县，地质构造属于中国地质构造分区的下杨子台褶带。境内地貌单元属江海平原区，地势平坦，自西向东略有倾斜，地面高程（以废黄河为基面）一般在 3.5 米～4.5 米之间，中部沿如泰运河一线在 5 米左右。地层主要为粉砂土层，至地面数米余为 粉质粘土、粉土；深部以粉砂、细砂为主。地耐力一般为 10～13t/m2。本区地震频度低、 强度弱、地震烈度在 6 度以下，为浅源构造地震，震源深度多在 10～20 公里，基本发生在 花岗岩质层中，属弱震区。 2.气候气象 如东县地处北半球中纬度及欧亚大陆东南沿海边缘，属亚热带与温暖带的过渡地段，明显受海洋调节和季风环流的影响，形成典型的海洋性季风气候特点：四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长。如东县年平均日照时数为2027.3 小时，日照百分率为 46％，年平均气温为 14.9℃，极端最高气温为39.1℃，极端最低气温为-10.6℃，无霜期为 225天；如东县年平均降水量为1044.7mm，年最大降雨量 1533.4mm，日最大降雨量 236.8mm，年 平均蒸发量为土369.8mm。历年最大风速为 20m/s，平均风速为3.0m/s，全年主导风向 ESE，夏季主导风向ESE，冬季主导风向 NW。最大积雪深度为 21cm，历年最多雷暴日数为 54 天，历年平均雷暴日数为32.6天。建设项目所在地主要气象特征见表 2-1。 表 2-1 主要气象特征一览表 序号 项目 数值 1 气温 14.9℃ 2 降水量 1044.7mm 3 平均风速 3.0 米/秒 4 主导风向 ESE 3.水文、水系 项目附近主要河流为掘苴河，掘苴河南接如泰运河，北段通过掘苴闸控制与黄海相通，全长16.5km,流向自南向北，河口宽约50-70m,底宽20m，底高约-1.3—1.8m,坡比约1:3，中部与东凌河相通，掘苴河主要功能为掘港工业、农业用水和苴镇渔业用水。由于掘苴闸的调控，掘苴河常年大部分时间处于滞流状态，只有在洪水期内河水位抬升（一般为6-8月）时才考虑开掘苴河，使掘苴河水流直接进入黄海，期间掘苴河水流速度约为0.40.5m/s。地下水潜水层埋深1.0-1.5m，可供开发利用的地下水资源主要来自埋深250-280m的第三承压层和埋深340-450m的第五承压层。 4.生态环境与自然资源 区域内土壤属浅色草甸系列，分为潮土和盐土两大类。土壤质地良好，土层深厚，无严重障碍层，以中性、微碱性轻、中壤为主，土体结构具有沙粘相间的特点。由于人类长期经济活动的影响，评价区内天然植被稀少，天然木本植物缺乏。路边、宅边、河堤岸边主要为人工种植的刺槐、柳树、泡桐、苦楝、紫穗槐等。常见的草本植物有芦苇、水花生、盐蒿、律草、牛筋草、野塘蒿、狗尾草等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类及黄鼠狼等。现状植被主 要为农业栽培植被。粮食以一年二熟的稻、麦为主，油料作物以油菜为主，果树以桃、梨、 柿为主。 社会环境简况： 如东,江海明珠,风水宝地。地处中国经济最发达的长江三角洲东北翼、南黄海 之滨,与上海隔江相邻。隶属江苏省南通市,是全国最早的对外开放县份之一。 如东县总面积1872.7km2(不含海域),滩涂面积104万亩,总人口11万,辖14个镇。改革开放以来,如东县的经济建设和各项事业得到了蓬勃的发展,综合经济实力明显提高,具有丰富的自然资源,稳固的农业,较为齐全的工业门类。2005年全县国内生产总值约为130亿元,人均国内生产总值万余元。全县财政总收入达10亿元。 如东县域经济竞争力优势明显。目前,如东县工业已形成以机械、化工、纺织为主,医药、冶炼、橡胶、轻工、印染、食品、电子、建材及加工等行业门类齐全的工业体系。在第三届全国县域经济基本竞争力评比中位列第81位,跨入百强县,也是全国百家明星县、全国科技、邮电百强县、全国绿色能源县、全国平原绿化先进县。 项目所在掘港镇全镇总面积261.30平方公里,辖行政村47个,居委会16个,村民小组1045个,实有耕地面积1.18万公顷,总户数7.73万户,总人口20.79万人,其中非农业人口11.26万人,国内生产总值27.23亿元,工业总产值39.22亿元,产品销售收入36.01亿元,乡镇工业利税总额9618万元。医院、卫生室39个,医护人员322人。中小学22所,在职教师871人,在校学生1.29万人。掘港镇在全县乡镇综合考核中夺得11项大奖,在全国综合发展千强镇中排列第442位。 项目位于江苏省如东经济开发区，江苏省如东经济开发区位于如东县城西侧,规划范围为东沿掘苴河——珠江路——黄山路——如泰运河——东江路一线,南至南环路,西沿洋口运河——昆仑山路——串场河一线,北至友谊河。开发区为集工业、居住、行政办公、商贸文体等多功能于一体的综合性经济开发区。县政府将迁至区内,形成新的行政、文化中心、体育中心和商贸中心,统一规划、分片实施,形成新的城市面貌。因此功能分区有居民区、工业区、商贸区、体育文化中心和行政办公区。 该项目所在地2km范围内无文物保护单位。 综上所述,扩建项目符合江苏省如东经济开发区总体规划、环保规划等相关规划要求与周围环境相容。

# 三、环境质量状况

1、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） （1）环境空气质量 根据《2017 年度南通市环境状况公报》监测数据显示，项目所在区域环境空气主要污染指标中SO2、NO2、PM10、CO各项指标均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，但是PM2.5和O3劣于该标准，因此判定项目所在区域环境质量不达标。监测结果见表 3-1。 表3-1 2017年如东县环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 13 60 21.7 达标 NO2 13 40 32.5 达标 PM10 60 70 85.7 达标 PM2.5 39 35 111.43 不达标 CO 日均值 1400 4000 35 达标 O3 日最大8小时平均 184.6 160 115.38 不达标 （2）地表水环境质量 引用《南通强生安全防护科技股份有限公司》2017年2月7号的监测数据，掘苴河整体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类水质标准，具体监测结果见表 3-2。 表 3-2 掘苴河水质监测结果表 采样地点 监测断面 检测项目 单位 检测结果 掘苴河 污水厂上游 1500m pH 值 无量纲 7.39~7.47 COD mg/L 14~17 氨氮 mg/L 0.749~0.803 总磷 mg/L 0.14~0.18 污水厂下游 1000m pH 值 无量纲 7.27~7.39 COD mg/L 14~19 氨氮 mg/L 0.719~0.767 总磷 mg/L 0.14~0.18 污水厂下游 100m pH 值 无量纲 7.21~7.31 COD mg/L 13~19 氨氮 mg/L 0.725~0.887 总磷 mg/L 0.17~0.019 （3）声环境质量 项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类声环境功能区。 根据《2017年度南通市环境状况公报》，2017年如东县3类功能区昼夜等效声级为56.0分贝、46.9分贝，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二类区标准要求。 综上所述，本项目所在地环境质量状况良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-3 主要环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位 距本企业距离(m) 规模 环境功能 空气环境 居民 西 120m >5户 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二类标准 水环境 洋口运河 西 20m -- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类 掘苴河 东 1500m 宽60m 声环境 居民 西 120m >5户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区，建设项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 2、水环境质量标准 掘苴河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准中主要项目标准限值单位：mg/L除pH外 类别 pH COD DO 总磷 氨氮 BOD5 Ⅲ类 6-9 ≤20 ≥5 ≤0.2 ≤1.0 ≤4 3、声环境质量标准 项目位于江苏省如东经济开发区，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准。具体标准值见表 4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 ≤60 ≤50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1水泥制品生产“水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物排放限值；无组织排放监控点与参照点TSP1小时浓度值的差值执行表3：颗粒物0.5mg/m3，详见表4-4。 表4-4 粉尘排放标准 生产过程 污染物 排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 水泥 制品 生产 粉尘 20 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 0.5 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 2、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表4-5。 表4-5 厂界噪声排放标准 类别 昼间 夜间 2类 ≤60 ≤50 3、固废暂存场所执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的规定要求（环保部公告2013年36号）。 |
| 总量控制标准 | 原项目已申请总量为：废水量：1405 t/a、COD：0.3515 t/a、SS：0.211 t/a、氨氮：0.0216 t/a、动植物油0.00325t/a。废气：粉尘0.06t/a、油烟0.12t/a。 扩建项目投产后全厂污染物排放总量见表4-6。 表4-6 扩建项目污染物排放汇总表 种类 污染物 名称 扩建项目 现有项目排放量 扩建后变化量 全厂污染物排放总量 产生量 削减量 排放量 “以新带老”削减量 废水 废水量 0 - 0 - 1405 - 1405 COD 0 - 0 - 0.3515 - 0.3515 SS 0 - 0 - 0.211 - 0.211 氨氮 0 - 0 - 0.0216 - 0.0216 动植 物油 0 - 0 - 0.00325 - 0.00325 废气 粉尘 0.06 - 0.06 - 0.06 +0.06 0.12 油烟 0 - 0 - 0.12 - 0.12 废气：扩建项目有组织大气污染物为粉尘：0.12t/a，需向当地环保局申请总量。 废水：由于扩建项目不新增职工，因此扩建后全厂废水接管考核量不变，无需向当地环保局申请总量 固废：由于扩建项目不新增职工，因此无固体废物产生，原有项目产生的全部委托处理，零排放，不申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

1.生产工艺流程简述： （1）项目生产工艺 图5-1生产工艺流程 工艺简述如下： 卸料：将通过航运以及车辆运输的黄砂、石子、水泥等原料卸货；将水泥、粉煤灰、外加剂等存入储罐，黄砂、石子存入密封堆场。 配料计量：将水泥、黄砂、石子等通过密封输送带输送到配料计量室进行配比。 搅拌：配比好，送入搅拌站进行搅拌，然后装车。 二、主要污染工序及污染防治措施可行性分析： 运营期 扩建项目营运期的主要污染因子有： 废气：接卸、搅拌过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘等。 2）废水：冲洗废水。 3）噪声：生产过程中设备产生的噪声。 （1）废气 扩建项目原料水泥、黄砂在接卸、配料计量、搅拌过程中将产生少量的含尘气体，其产生量约为60t/a，由于项目采用全密封式的生产线，对产生粉尘的吸收率达到99.9%，所以扩建粉尘排放量为0.06t/a。 （2）废水 现有项目冲洗废水，经过沙石分离器，用于配料用水，所以无冲洗废水外排。 由于扩建项目不新增职工，因此无食堂废水、生活污水产生。 河水 图5-2 扩建项目总用水量平衡图 (t/a) 表5-1 扩建项目用水情况表 序号 用水环节 用水量 用水来源 废水量 备注 1 配料用水 171100 河水 18000 进入产品 2 冲洗用水 9000 3 地面冲洗用水 1600 1280 沉淀回用 （3）噪声 本项目噪声主要来源于搅拌机、运输车辆，生产过程中产生的砂石卸料噪声。搅拌机机型先进，噪声较小。所用设备噪声级详见下表。 表5-2 主要设备噪声源强一览表 主要噪声源 位置 声源声级dB（A）（单个设备） 治理措施 搅拌机 混凝土搅拌机 90 基座减振、密闭搅拌楼、修建隔音室 车辆运行噪声 站内 80（非持续） 加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速 （5）污染物排放总量汇总 本次建设污染物排放量汇总见表5-3。 表5-3 扩建项目污染物排放量汇总 类型 来源 污染物名称 排气量 m3/h 产生情况 排放情况 排放去向 浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 废气 生产过程 粉尘 - - 0.06 - 0.06 大气 废水 生产、生活废水 - - - 0 - 0 固体废物 食堂、职工生活 - - - 0 - 0

# 六、扩建项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后产生浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 物料装卸 | 粉尘 | —，0.06t/a | —，0.06t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | - | - |
|  |  | SS | - | - |
|  |  | NH3-N | - | - |
|  | 食堂废水 | COD | - | - |
|  |  | SS | - | - |
|  |  | 动植物油 | - | - |
|  | 排放源 | 污染物名称 | 产生量 | 处置量 | 综合利用量 | 外排量 |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | - | - | - | - |
|  | 食堂 | 食堂泔水 | - | - | - | - |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置 生产过程中生产的噪声，噪声经过吸声、隔声以及绿化带阻隔后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的3类标准要求。 |
| 其 它 | — |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于江苏省如东经济开发区（苴镇街道）黄海路北侧，洋口运河东侧，周边生态环境质量较好，评价范围内未发现濒危、稀有类特殊保护物种，无名胜古迹和自然保护区。项目产生的废气经无组织达标排放；生产废水经沉淀池处理后回用于生产，由于扩建项目不新增职工，故无生活废水、固体废物产生；噪声设备经减振隔声后可达标排放；固废均可得到有效处置。因此不会导致周围重要生态功能保护区生态服务功能下降。 |

# 七、环境影响分析

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目建成后对周围大气环境的影响主要来自生产过程中产生的粉尘。 扩建项目原料水泥、黄砂在接卸、配料计量、搅拌过程中将产生少量的含尘气体，其产生量约为60t/a。本项目采用全密封式生产线，对产生粉尘的吸收率达到99.9%，所以扩建项目粉尘排放量为0.06t/a。粉尘排放浓度、排放速率能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的二级排放标准，对周围大气环境影响较小。砂石堆场在堆放过程中由于自然风会产生少量的扬尘，扩建项目采用全密封堆场，故无扬尘外排，所以对周围大气影响较小。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的粉尘在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，按照废气无组织排放量，计算卫生防护距离，各参数取值见表7-1。 表7-1 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，各污染物的卫生防护距离见表7-2。 表7-2 各污染物卫生防护距离计算结果表 序号 污染源位置 污染源名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 1 砂石堆场 粉尘 16.032 50 2 运输场地 粉尘 13.167 50 根据卫生防护距离计算结果，确定扩建项目的卫生防护距离为：砂石堆场厂界外50米、运输场地厂界外50米包络线范围。经调查，厂界50米包络线范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放。 在此条件下，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 2、水环境影响分析 本项目场地冲洗废水收集沉淀处理后回用，车辆冲洗废水，经过沙石分离器，用于配料用水，所以无冲洗废水外排，对周围水环境影响较小。 建设项目污水排放口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行设置。建设项目必须实施“雨污分流”，即整个企业只能设置污水排放口一个，雨水排放口一个。同时应在排放口设置明显排口标志及装备污水流量计，对污水排放设置采样点定期监测。 在采取以上有效措施以后，本项目生产废水回用于生产环节，项目产生的废水对区域水环境影响较小。 3、固体废弃物影响分析 扩建项目生产固废都回用于生产；由于不新增员工，故无生活固废产生。 4、声环境影响分析 （1）源强分析 本项目运营期间主要噪声源为搅拌站内搅拌机等设备运行噪声、运输车辆噪声，声源强度在85-90dB(A)之间。噪声源强见下表。 表7-3 项目主要噪声源一览表 噪声源 数量（台） 噪声级（单机） 降噪措施 源强位置 原声级 降噪后 搅拌机 2 90 75 基座减振、全封闭、隔音室 搅拌生产线 车辆运行噪声 50 90 80 加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速 站内 （2）预测模式 无指向性点声源几何发散衰减模式：L（r）=L（ro）- 20 Lg（r/ro）-TL 式中：L（r）为离声源r处测点的预测声级值。 L（ro）为距声源ro处测声源产生的声级值，取1m。 TL为减噪值。 （3）预测结果 表7-4 项目主要噪声源沿距离衰减情况 单位：dB（A） 噪声源 数量（台） 噪声级（单机） 10m 50m 100m 150m 200m 原声级 降噪后 搅拌机 1 90 75 55 41 35 31.5 29 车辆运行噪声 50 90 80 60 46 40 36.5 34 搅拌机、车辆运行噪声距离场界均大于10m，而以上机械及操作带来的噪声在经过10m衰减后，噪声值不大于60dB（A），且本项目为一班制，夜间不运行。项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值，厂界噪声达标排放。 表7-5 项目厂界昼间噪声预测值 单位：dB（A） 预测点 现状监测值 贡献值 预测值 东厂界 49.5 49.0 52.3 南厂界 48.8 50.9 53.0 西厂界 48.2 50.9 52.8 北厂界 49.4 52.5 54.2 由上表可见，本项目运行期间各向厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。项目运行对周边环境敏感目标的影响很小。 6、总量控制分析 废气：扩建项目后全厂有组织大气污染物为粉尘：0.12 t/a，需向当地环保局申请总量。 废水：由于扩建项目不新增职工，因此扩建后全厂废水接管考核量不变，无需申请总量。 固废：扩建项目生产固废都回用于生产；由于不新增员工，因此无生活固废产生，不申请总量。 7、项目“三同时”验收一览表 项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表，见表7-6。 表7-6 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果、 执行标准或 拟达要求 环保 投资 （万元） 完成时间 废气 生产过程 粉尘 全密封式生产线 达标排放 20 废水 冲洗废水 — 经砂石分离器、沉淀池处理后回用于生产 达标回用 30 与建设项目同时施工、同时运行 固废 生产过程 砂石、泥沙、沉渣 沉淀池沉淀、收集后回用于生产 达标回用 40 噪声 设备减振、隔声、吸音等降噪措施 达到排放 40 绿化 厂区绿化率12.2% 2 环保投资合计 132

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产过程 | 粉尘 | 全密封式生产，吸收率达99% | 达标排放 |
| 废水 | 生产废水 | — | 经砂石分离器、沉淀池处理后回用于生产 | 达标回用 |
| 固废 | 生产 | 砂石、泥沙 | 收集后回用于生产 | 合理回用，不外排 |
|  |  | 沉渣 | 收集后回用于生产 | 合理回用，不外排 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于搅拌机、运输车辆等生产过程中生产的噪声，噪声经过吸声、隔声以及绿化带阻隔后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的3类标准要求。 |
| 其它 | — |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目产生的废气、废水、固体废物和噪声经过合理处置后达标排放且排放量较小，对生态影响较小。 |

# 九、结论和建议

（一）结论 1、项目概况 南通万洋混凝土有限公司始建于2005年，是一家专门从事商品混凝土生产的现代化企业，现公司为满足市场需求，扩大生产规模，拟投资7000万元在如东经济开发区黄河路北侧，洋口运河东侧新增用地约15.5亩，新建生产用房、辅助用房及其配套设施，总建筑面积约7200平方米，购置搅拌设备、混凝土泵车、混凝土搅拌车等主要生产设备18台。项目建成后可形成“年产120万立方米商品混凝土的生产规模，其中新增产能60万立方米项目”。 2、与产业政策相符性 （1）本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目，因此视为符合国家与地方产业政策。 本项目不得使用国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中限制类和淘汰类的生产设备。 (2)本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 3、与规划的相符性 本项目位于江苏省如东经济开发区（苴镇街道）黄河路北侧，洋口运河东侧，该地块用地属于工业用地，符合当地区域发展规划，其选址是可行的。 4、环境质量现状 项目所在地环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 项目所在地区域环境噪声现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 监测表明，掘苴河各指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值。 5、达标排放与影响分析 （1）废水 项目采取的废水防治方案可行。本项目生产时搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水及作业区地面冲洗废水经沉淀池处理后回用。由于本项目不新增职工，故无生活污水外排。 （2）废气 项目采取的废气防治方案可行。本项目产生的废气主要来自接卸、搅拌过程产生的粉尘。 由于扩建项目采用全密封式生产线，对粉尘吸收率达到99.9%，所以扩建项目粉尘排放量很少，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013)表1 “水泥制品生产”最高允许排放浓度限值20mg/m3的要求。沙石堆场采用密封措施，故无扬尘外排。 根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：砂石堆场厂界外50米、运输场地厂界外50米包络线范围。根据现状调查，砂石堆场厂界外50米、运输场地厂界外50米包络线范围内没有居民点、学校、医院等环境敏感目标，能达到卫生防护距离的要求，所以本项目对周围敏感点基本无影响。 （3）噪声 厂区内采取基础减振、厂房隔声以及选用低噪设备型号等措施，项目正常营运期间，厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；项目噪声达标排放，对周界外声环境质量无明显不利影响，评价区声环境质量仍可满足相应功能区标准要求。 （4）固体废物 本项目产生砂石、粉尘和沉渣均回用于生产，不随意倾倒，不会对周围环境造成明显的不良影响。由于本项目不新增职工，因此无生活固废产生。 6、总量控制 南通万洋混凝土有限公司现有项目已申请总量，扩建项目需对全厂废气总量进行重新核定。 废气：扩建项目后全厂无组织粉尘排放量为：0.12 t/a，需向当地环保局申请总量。 废水：由于扩建项目不新增职工，因此扩建后全厂废水接管考核量不变，无需向当地环保局申请总量。 固废：扩建项目生产固废都回用于生产；由于不新增员工，故无生活固废产生，不申请总量。 本项目建设方在设计中采取了有效的废水、废气、噪声及固废治理措施，污染防治设施的工艺技术成熟可靠，能够确保“三废”达标排放。本项目建成后“三废” 排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 综上所述，该建设项目在落实各项污染防治措施的前提下，限于所报产品及工艺，该项目在拟建地建设在环保上是可行的。 （二）建议与要求 （1）、本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 （2）、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治。 （3）、建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

预审意见： 公章 经办： 签发：年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办： 签：年 月 日 项目所在地环境保护行政部门审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边环境概况及敏感目标图 附图4 项目所在地生态红线图 附件1 建设项目备案文件 附件2 用地证明 附件3 项目营业执照 附件4 法人身份证 附件5 原有项目环评批复 附件6 委托书 附件7 承诺书 附件8 环保确认文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Comments

调整

# Text boxes

G1粉尘

水

G1粉尘

水泥、粉煤灰、外加剂

输送带

水泥

粉煤灰

外加剂

黄砂

石子

储罐

配料计量

卸料

输送带

堆场

黄砂、石子

水

砂石分离器

车辆冲洗废水

砂、石

N噪声

商品混凝土成品

搅拌

G1粉尘

水

水泥、粉煤灰、外加剂

G1粉尘

输送带

水泥

粉煤灰

外加剂

黄砂

石子

储罐

配料计量

卸料

输送带

堆场

黄砂、石子

水

砂石分离器

车辆冲洗废水

砂、石

N噪声

商品混凝土成品

搅拌

181700

进入产品

180000

配料用水

171100

损耗100

8900

8900

8900

9000

沙石分离机

冲洗废水

冲洗用水

损耗320

1280

1600

1280

地面冲洗废水

沉淀回用

地面冲洗用水