所在地区：      沭阳县                                   环评编号：

审批编号：

建设项目环境影响报告表

项  目  名  称  ：   混凝土加工生产、销售

建设单位（盖章）： 沭阳县磐石混凝土有限公司

编制日期：二零一九年七月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

注   释

一、本报告表应附以下的附图、附件：

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目周边概况图

附图3 建设项目厂区平面布置图

附图4 建设项目与生态红线相对位置图

附件1 备案证

附件2 法人身份证

附件3 营业执照

附件4 投资协议

附件5 建设项目用地红线图

附件6 原环评批复

附件7 竣工验收意见

附件8 处罚决定书

附件9 环评委托书

附件10 建设单位承诺书

附件11 建设项目环评审批基础信息表

附件12 建设项目大气环境影响评价自查表

附件13 公示截图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态环境影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 混凝土加工生产、销售 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳县磐石混凝土有限公司 |
| 法人代表 | 赵** | 联系人 | 赵** |
| 通讯地址 | 沭阳县青伊湖镇荣吴转盘西50米 |
| 联系电话 | 159****9558 | 传真 | - | 邮政编码 | 223644 |
| 建设地点 | 沭阳县青伊湖镇荣吴转盘西50米 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案[2019]208号 |
| 建设性质 | 扩建（未批先建） | 行业类别及代码 | C3021水泥制品制造 |
| 占地面积 | 13738.17m2 | 绿化面积 | 依托现有 |
| 总投资 (万元) | 180.6 | 其中：环保投资 (万元) | 3 | 环保投资占总投资比例 | 1.66% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 | - |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括导热油炉、发电机等) 主要原辅材料见P2表1-1。 主要设施：见P2表1-2。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 27922 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 12000 | 燃气（Nm3/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目废水为混凝土车清洗废水和设备清洗废水，沉淀处理后回用于生产环节，不外排。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 1、项目原辅材料 表1-1 扩建项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 主要组分、规格、指标 年用量 扩建前 扩建后 增减量 1 石子 小1-3cm 10.0万t 24.55万t 新增14.55万t 2 石子 小1-2cm 3.5万t 9.15 新增5.65万t 3 石子 小1-1cm 1.5万t / 不再使用 4 黄砂 中粗砂 m 11.0万t 25.57万 新增14.57万t 5 水泥 / 3万t 9.21万t 新增6.21万t 6 粉煤灰 一级 0.6万t 2.15万t 新增1.55万t 7 减水剂 聚羧酸盐91.96%、过硫酸铵8%、氯离子0.01%、硫酸钠0.01%、总碱量0.02% 650.0t 0.21万t 新增0.14万t 减水剂是混凝土运用中的一种分散剂，本项目使用的为聚羧酸高性能减水剂，氯离子含量低、碱含量低，有利于混凝土的耐久性；并且生产过程无污染，不含甲醛，符合ISO14000环境保护管理国际标准，是一种绿色环保产品。 主要原辅料理化性质见表1-2。 表1-2 主要原辅料理化性质 序号 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 1 聚羧酸盐 由含有羧基的不饱和单体和其他单体共聚而成，可作为矿物质水垢分散剂、膦酸钙安定剂，且与有机膦酸盐一起作为矿物质起始抑制剂使用。 不燃 无毒 2 硫酸钠 无色透明，有时带浅黄或绿色，易溶于水，有吸湿性。分子量：142.04；熔点：884℃。可以使水化产物硫铝酸钙更快地生成，从而加快了水泥的水化硬化速度。 不燃 无毒 3 过硫酸铵 无色单斜晶体，有时略带浅绿色，有潮解性。分子量为228.201，熔点120℃，可用作聚合的引发剂、纤维工业的脱浆剂。 易燃 低毒 2、主要设备 表1-3 扩建项目主要设备表 序号 设备名称 规格 数量（台套） 扩建前 扩建后 增减量 1 混凝土搅拌站 HZS120 1套 1套 0 2 混凝土搅拌站 HZS180 / 1套 新增1套 3 轮式装载机 龙工牌ZL50CG 1台 2台 新增1台 4 混凝土泵车 徐工牌XZJ5413TTHB 1台 1台 0 5 混凝土泵车 中联牌ZLJ5419THB 1台 1台 0 6 混凝土 拌运输 中联牌ZLJ5 57GJB 5台 5台 0 7 混凝土搅拌运输车 陕汽牌SX5316GJBDT366 4台 4台 0 8 混凝土搅拌运输车 三一牌SY5310GJB1 1台 1台 0 9 实验室设备 / 1套 1套 0 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 沭阳县磐石混凝土有限公司于2017年3月21日成立，公司位于沭阳县青伊湖镇荣吴转盘西50米。2018年4月投资2500万元建设混凝土加工生产、销售项目，租赁原新思维木业场地，占地面积13738.17平方米（占地面积以用地红线为准），生产规模为年产混凝土30万t。该项目已于2017年11 月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制了《混凝土加工生产、销售项目环境影响报告表》，并于2017 年12 月18日取得沭阳县环保局对该报告表的批复（沭环审[2017] 129号）。随即开工建设，项目竣工时间为2018年4月，于2018年6月23日通过环境保护竣工验收。2018年10月在未重新报批环境影响评价文件的情况下投资180.6万元擅自新建第二套混凝土搅拌站，生产规模扩大了45万t/a，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款的有关规定，2018年12月28日公司接到《行政处罚实现（听证）告知书》（沭环罚告字[2018]344号），公司立即停止该项目，并按要求缴纳罚款。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于十九 非金属矿物制品业50、砼结构构件制造、商品混凝土加工中“全部”应该编制环境影响报告表。沭阳县磐石混凝土有限公司委托我单位编制其“混凝土加工生产、销售”项目环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、工程内容及规模 项目名称：混凝土加工生产、销售 建设单位：沭阳县磐石混凝土有限公司 行业类别：C3021水泥制品制造 项目性质：扩建（未批先建） 建设地点：沭阳县青伊湖镇荣吴转盘西50米 建设内容：增加一套混凝土搅拌站，扩建项目年产混凝土45万吨。 职工定员：35人，扩建项目未新增员工。 工作班制：每天1班，每班8小时，年工作300天，年工作时数为2400h。 扩建项目产品方案详见表1-4。 表1-4 扩建项目产品方案 工程内容 产品名称 产量 运行时间 扩建前 扩建后 增减量 混凝土加工生产、销售 商品混凝土 30万t/a 75万t/a 45万t/a 2400h/a 3、公用工程及辅助工程 （1）供水 扩建项目总用水量为27922t/a，来自水井供水。 （2）排水 扩建项目生产废水沉淀后回用于生产，不外排。 （3）供电 本项目用电量为21000千瓦时/年，由当地电网提供。 （4）绿化 依托现有绿化。 （5）储运工程 建设项目设备材料在专用仓库、储罐存储，采用汽车运输。 本项目主要建设内容见表1-5。 表1-5 项目主要建设内容 类别 建设名称 设计能力 备注 扩建前 扩建后 主体工程 搅拌楼 156m2 156m2 依托现有，扩建项目增设1套混凝土搅拌站（HZS180） 皮带仓 77m2 77m2 依托现有，将 仓中物料通过密封运输带输送至搅 站 料仓 81m2 81m2 依托现有，石子、黄砂上料区 实验室 96m2 96m2 依托现有，抽测试验 贮运工程 原料仓厂房 2475m2 2475m2 依托现有，储存黄砂、石子 储罐 共5个储罐，其中2个储存水泥（100t/个），1个储存粉煤灰（100t/个），2个储存减水剂（10t/个） 共11个储罐，其中水泥储罐4个，粉煤灰储罐3个，减水剂储罐4个 扩建项目新增2个水泥储罐（200t/个）、2个粉煤灰储罐（200t/个）和2个减水剂储罐（12t/个） 工具仓 3580m2 3580m2 依托现有，放置工具、铲车等 配件仓库 110m2 110m2 依托现有，位于厂区西南角 辅助工程 卫生间 18.75m2 18.75m2 依托现有，位于厂区东北角 办公室1 48m2 48m2 依托现有，员工办公 办公室2 240m2 240m2 办公室3 122.5m2 122.5m2 传达室 194m2 194m2 依托现有，分别位于厂区西北角和西南角 公用工程 给水 17418t/a 45340 t/a 扩建项目新增生产用水，来自水井供水 排水 420t/a 420t/a 扩建项目仅产生生产废水，依托现有沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排 供电 12000千瓦时/a 21000千瓦时/a 来自当地电力供应部门 环保工程 废气 储罐呼吸粉尘、搅拌粉尘 布袋除尘器1套 布袋除尘器1套，脉冲除尘器1套 扩建项目新增脉冲除尘器1套器1套 废水 生 污水 15 m3/d地埋式污水处理设施 地埋式污水处理设施 依托现有，达标排放、回用于绿化 生产废水 沉淀池 沉淀池 依托现有，回用于生产环节 固废 一般固废堆场 72m2 72m2 依托现有，位于厂区东侧 噪声 厂房隔声、减振 厂房隔声、减振 依托现有 绿化 1000m2 1000m2 依托现有 4、产业政策相符性分析 建设项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录及能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 5、选址可行性和规划相符性 本项目位于沭阳县青伊湖镇工业集中区，项目周围区域以居民、工业企业、预留空地为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目选址可行。本项目用地属于工业用地，已与青伊湖镇人民政府签订“沭阳县青伊湖镇工业集中区投资协议”，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 6、建设项目周边概况 本项目东侧为荣吴村居民及沿街商铺；南侧为桑高路；西侧隔磐石路为大洋木业制品厂；北侧为大理石加工厂及空地。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 7、厂区平面布置合理性 厂区主要包括搅拌楼、原料仓、办公室、一般固废堆场。厂区入口位于南侧和西北侧，搅拌楼和原料仓位于厂区内西北角，办公室位于厂区内东南角。 项目厂区平面布置合理，生产区和办公区分开，厂区出入口紧靠道路方便运输，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图3。 8、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 ①与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照沭阳县生态红线布局图，与本项目最近的生态红线区域主要项目东南侧约2500m处的古泊河（沭阳县）清水通道维护区，详见表1-6。 表1-6 生态红线区域范围 序号 红线区域名称 主导 功能 与本项目距离 保护区范围 面积 一级管控区 二级管 控区 总面积 一级管控区 二级管控区 1 古泊河（沭阳县）清水通道维护区 水源水质保护 S， 2500 — 古泊河及两岸河堤间的范围 7.33 - 7.33 ②与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将江苏省生态红线划分为陆域生态保护红线和海洋生态保护红线，其中陆域生态保护红线包括自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域等8中生态保护红线类型。对照《江苏省生态保护红线分布图》，建设项目不在生态保护红线范围内，因此，项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。 （2）环境质量底线 按照HJ2.2-2018要求，项目选取2018年作为大气评价基准年，根据《2018年沭阳县环境质量报告书》，2018年沭阳县环境空气中除PM10、PM2.5年均值超标外均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，项目所在地判定为不达标区；纳污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自井水，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地无环境准入负面清单。经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》中“淘汰类”或“限制类”项目；对照《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118 号），本项目不属于其中的限制类及淘汰类，符合当前国家的产业政策要求；本项目选址不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》以及《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中相关项目。本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明具体见表1-7。 表1-7 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》 项目产品、所用设备及工艺均不在《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中的限制类、禁止类，符合该文件的要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订 项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 5 《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入 干规定的通知》（苏政办发[2014]20 号） 本项目为混凝土加工、销售项目，不属于《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（苏政办发 2014]209号）中规定的禁止引入的项目，符合区域负面清单的要求 6 《市场准入负面清单草案》 （试点版） 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策及《市场准入负面清单草案》要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 9、“两减六治三提升”相符性分析 经查实，本项目符合《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发<“两减六治三提升”专项行动方案>的通知》（苏发〔2016〕47 号）、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30 号）等文件的要求。 10、“打赢蓝天保卫战三年行动计划”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知，本项目符合“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的要求。 11、评价等级初判 使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式ARESCREEN，对现有项目和扩建项目的无组织源强进行估算预测。扩建项目废气各污染物下风向最大落地浓度及占标率见表1-8。 表1-8 扩建项目估算模式计算结果汇总表 污染源 污染因子 最大落地浓度 (μg/m3) 占标率(%) D10%(m) 原料仓 颗粒物 6.64E+00 1.48 50 搅拌楼 颗粒物 1.06E+01 2.35 9 扩建项目废气的Pmax最大为2.35<10%，根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018），则本项目大气评价等级为二级。 2、环境风险评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录A表1中对物质危险性的规定以及《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2009），本项目未构成重大危险源，项目所在地不属于环境敏感地区，确定本项目环境风险评价等级为二级。见表1-10。 表1-9 环境风险评价工作级别判定表 剧毒危险性 物质 一般毒性危 险物质 可燃、易燃 危险性物质 爆炸危险性 物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现有项目情况如下： 沭阳县磐石混凝土有限公司2018年4月投资2500万元于沭阳县青伊湖镇荣吴转盘西北侧建设混凝土加工生产、销售项目。 1、工程内容及建设规模 表1-10 现有项目产品方案 工程内容 产品名称 设计产能 实际产能 混凝土加工生产、销售 商品混凝土 30万吨/年 30万吨/年 2、现有项目工艺流程 现有项目工艺流程同扩建项目，具体见图5-1。 3、原有项目生产工艺流程及产污环节简述 现有项目产污环节同扩建项目，具体见扩建项目产污环节。 3、现有项目污染物产生及排放情况 （1）废气 现有项目废气主要为卸料粉尘、储罐呼吸粉尘和搅拌粉尘，现有项目大气污染物产生及排放情况，详见表1-11。 表1-11 现有项目无组织废气产生及排放情况 污染源位置 污染物名称 污染物产生量t/a 污染物排放量t/a 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 原料仓 卸料粉尘 0.078 0.078 55 45 7.5 搅拌楼 储罐呼吸粉尘 44 0.044 12 13 22 搅拌粉尘 5.9 0.059 （2）废水 现有项目废水主要为生活污水、混凝土车清洗废水、设备清洗废水，生活污水经地埋式污水处理设施处理后回用于厂区绿化，其余各项废水进入沉淀池沉淀处理后回用于生产环节，不外排。 现有项目废水排放情况见表1-12。 表1-12 废水排放情况表 废水 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 （mg/L） 产生量 (t/a) 排放量 (t/a) 削减量(t/a) 排放去向 生活污水 42 COD 300 0.126 0 0.126 经地埋式污水处理设施处理后回用于厂区绿化 SS 200 0.084 0 0.084 NH3-N 30 0.013 0 0.013 T 3.0 0.0013 0 0.0013 混凝土车清洗废水 3132 SS 1500 4.698 0 4.698 沉淀后回用于生产环节 设备清洗废水 135 SS 300 0.405 0 0.405 （3）噪声 本项目设备噪声对东厂界、南厂界、西厂界、北厂界的贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间不生产。对最近敏感点荣吴村的贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （4）固废 根据厂区实际情况，核算现有项目固废产生及排放情况，现有项目固废产生及处置情况如下表。 表1-13 现有项目固体废物产生及处置统计 序号 固废名称 属性（危险废物、一般 业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 产生量 （t/a） 处置方式 1 沉淀池沉渣 一般工业固体废物 废水处理 固态 砂石、泥沙 4.94 由废品公司回收 2 除尘器粉尘 一般工业固体废物 废气处理 固态 粉尘 10.197 3 生活垃圾 — -- 固态 — 5.25 环卫部门统一清运 （5）污染物排放量汇总 现有项目污染物产生及排放情况详见表1-14。 表1-14 现有项目污染物排放量汇总（t/a） 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 处理前产生浓度及产生量（单位） 排 浓度及排放量（单位） 大 气 污 染 物 无组织 搅拌楼 储罐呼吸粉尘 -，4.4t/a -，0.044t/a 搅拌粉尘 -，5.9t/a -，0.059t/a 原料仓 卸料粉尘 -，0.078t/a -，0.225t/a 水 污 染 物 生活污水 420t/a COD 300mg/l，0.126t/a 0 SS 200mg/l，0.084t/a 0 NH3-N 30mg/l，0.013t/a 0 总磷 3mg/l，0.0013t/a 0 混凝土车清洗废水3132 /a SS 1500mg/l，4.698t/a 0 设备清洗废水135t/a SS 3000mg/l，0.405t/a 0 固 体 废 物 办公生活 生活垃圾 5.25t/a 环卫部门清运 生产 沉淀池沉渣 4.94t/a 由废品公司回收 除尘器粉尘 10.197t/a 由废品公司回收 4、现有项目环保手续履行和建设情况 表1-15 现有项目环保手续履行和建设情况 项目名称 环评批复（备案）日期 建成日期 验收情况 混凝土加工生产、销售项目 2017年12月8日 2018年4月 2018年6月23日 5、存在的环境问题及“以新带老” 现有项目不存在环境问题，无“以新带老”措施。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为14.1℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量918.0mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 14.1℃ 极端最高温 38℃ 极端最 温度 -18℃ 风速 年平均风速 2.8m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1480.0mm 年最小降雨量 625mm 年均降雨量 719.1m 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山，横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4、生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳县青伊湖镇简介 青伊湖镇地处宿迁与连云港两市交界的蔷薇河畔，位于沭阳县最北端，东与湖东镇毗邻，西与桑墟镇接壤，南与华冲镇交界，北与东海县房山镇隔蔷薇河相望，离沭阳县城32公里，镇域面积49.5平方公里，下辖11个行政村，户籍人口4万人。青伊湖镇交通便捷，毗邻344省道和245省道，沭赵路、桑高路交叉穿越镇域，镇村连接道路均为6.5米宽水泥路面，境内蔷薇河、古泊河、姚东大河、桑东大河、滥洪河、三支沟纵横交错，航运与排灌条件优越。 近年来，青伊湖镇在县委、县政府正确领导下，强化“样样争先进、全面争一流”工作理念，突出镇村工业、基层党建、招商引资、财政收入、全民创业、村庄环境整治、提高城镇形象、新农村建设以及改善民生等重点工作，坚持依法、依规、依理、依情“四依”原则，推进管理层级化、决策民主化、流程制度化、操作规范化、氛围人性化“五化”建设，各项工作取得了显著成绩，谱写了青伊湖镇科学发展、跨越发展、和谐发展的新篇章。2016年完成财政收入1.51亿元，其中国税收入5172万元，地税收入8393万元。完成工业销售收入9.23亿元、工业税收4072.1万元、工业用电量2884万千瓦时。 木材加工业是青伊湖镇工业支柱产业，全镇拥有木材加工企业近500家，其中规模以上企业58家，以木材加工业为龙头的工业经济呈现良好的发展态势。镇内江苏福庆木业是“中国板材十强企业”，“福庆”品牌被认定为中国驰名商标，年纳税近2000万元。 青伊湖镇土地肥沃，特别是东片区域，土质呈黑淤色，黏性大，含有丰富的矿物质，适宜种植优质粳稻和小麦，种植的粳稻与小麦不仅产量高，而且质地优良，青伊湖小梁大米与青伊湖面粉在华东地区享有很高声誉。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境现状 本次评价选取2018年作为评价基准年，根据《2018年沭阳县环境质量报告书》，项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 评价因子 平均时段 现状浓度 标准值 超标倍数 达标情况 SO2 年平均 23 60 0 达标 NO2 年平均 21 40 0 达标 PM10 年平均 76 70 0.086 超标 PM2.5 年平均 45 35 0.286 超标 O3 日最大8小时滑动平均浓度 65 160 0 达标 CO 24小时平均值 1.395 4 0 达标 注：数值单位μg/m3(CO为mg/m3)。 2018年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的日最大8小时滑动平均浓度、CO的24小时平均值，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.086倍、0.286倍。项目所在区域PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。 根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2.水环境质量状况 根据《2018年沭阳县环境状况公报》，2018年全县境内的新沂河、沂南河、沭河、柴米河、古泊河、古泊善后河、蔷薇河、北六塘河共九条河流的21个断面开展了地表水水质监测。全县水环境质量略有变化，主要河流水质均呈现清洁级。 建设项目周边河流为古泊河。古泊河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。根据沭阳县环境监测站2018年的监测数据，古泊河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3.声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站2018年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地区环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象 名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 荣吴村1 S 45m 约12 户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 荣吴村2 E 74m 约15户 荣吴村3 E 2m 约20户 饭店 SW 102m / 孙庄 N 55m 约110户 水环境 蔷薇河 N 6km 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 生态环境 古泊河（沭阳县）清水通道维护区 SE 2500m 二级管控区：两岸河堤之间的范围 《江苏省生态红线区域保护规划》 声环境 荣吴村1 S 45m 约125户 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 荣吴村2 E 74m 约15户 荣吴村3 E 2m 约20户 饭店 SW 102m / 孙庄 N 55m 约110户 注：本项目的无组织废气排放源为搅拌楼和原料仓，距厂区最近的保护目标（荣吴村3）与搅拌楼和原料仓的距离分别为106m和54m。

四、评价适用标准

| 环环境质量标准 污染物排放标准 | 1、大气环境质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的常规污染物环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 μg/Nm3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/Nm3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/Nm3 1小时平均 200 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，蔷薇河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级水标准作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L） 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤30 ≤0.2 ≤0.05 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 （等效声级dB（A）） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 1、废气 建设项目产生的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1和表3中排放标准。具体标准分别见表4-4 表4-4 大气污染物排放浓度限值 生产过程 污染物 排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 散装水泥中转站及水泥制品生产 颗粒物 20 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 0.5 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 2、废水 扩建项目废水为生产废水，包括混凝土车清洗废水和设备清洗废水。由运输车运至沉淀池，经沉淀后回用于生产环节，不外排。 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准限值见表4-5。 表4-5 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 4、固废 扩建项目一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单进行暂存场地设置； |
| --- | --- |
| 总总量控制指标 | 扩建项目污染物排放总量见表4-6。 表4-6 扩建项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别 污染物 现有项目排放量 扩建项目排放情况 以新带老削减量 全厂最终排放量 排放增减量 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废水 废水量(m3/a) 0 4779 4779 / 0 0 0 0 COD 0 0 0 / 0 0 0 0 SS 0 7.371 7.371 / 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 / 0 0 0 0 TP 0 0 0 / 0 0 0 0 废气 无组织 颗粒物 0.328 18.1183 17.8339 / 0.2844 0 0.6124 +0.2844 固废 一般工业固废 0 25.385 25.385 / 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 / 0 0 0 0 废水：扩建项目废水为生产废水，包括混凝土车清洗废水和设备清洗废水。由运输车运至沉淀池，经沉淀后回用于生产环节，不外排。 废气：本项目废气为无组织排放，不申请总量。 固废：本项目固废排放量为零，不申请总量。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 扩建项目利用公司现有厂房进行生产，故不对其进行分析不进行相关土建工作，施工期只进行简单的设备安装，且施工期较短，工程量不大。因此，本报告不对项目施工期进行分析。 运营期： 混凝土加工生产工艺流程，见图5-1。 图5-1 生产工艺流程图 2、建设项目生产工艺流程及产污环节简述 （1）原料进厂 本项目外购各种规格石子、黄砂、水泥、粉煤灰、减水剂利用运输车辆运入厂区，卸至原料仓或储罐中存放。此工序产生噪声（N）、卸料粉尘（G1）、储罐呼吸粉尘（G2、G3、G4）。 输送、计量 将石子、黄砂分别用铲车运输至料仓。所有的物料都由电脑控制的配料系统进行计量配料后，通过密闭输送带输送至混凝土搅拌楼。 搅拌 各种物料及水在搅拌机内搅拌，该搅拌机搅拌能力强，搅拌均匀、迅速，生产率高，对于干硬性、塑性及各种配比的混凝土，均能达到良好的搅拌效果。搅拌均匀后的成品混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求，经检验后合格的产品由混凝土罐车送至施工现场。不合格的再对其进行调制、搅拌，直至合格为止。此工序产生噪声（N）、搅拌粉尘（G5）、设备清洗水（W1）。 混凝土运输 搅拌完成的产品混凝土卸入混凝土罐车，送至施工现场。此工序产生噪声（N）、车辆清洗水（W2）。 主要污染工序： 营运期： 1、废气 扩建产生的废气主要为卸料粉尘、储罐呼吸粉尘和搅拌粉尘。 （1）卸料粉尘（G1） 石子、黄砂卸入原料仓会产生卸料粉尘，根据《环境影响评价实用技术指南》（机械工业出版社，2012年），计算公式为： Q=e0.61u×（M/13.5） 式中：Q—自卸车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，m/s，项目所在地平均风速2.8m/s； M—汽车卸料量，t。 扩建项目石子、黄砂共量347700t/a，单辆汽车运输量10t/次，卸料次数34770次/a，根据《环境影响评价实用技术指南》（机械工业出版社，2012年）中原料装卸扬尘计算公式，在不采取措施的情况下，经计算可知项目汽车卸料起尘量为3.0g/次，则卸料总起尘量为0.1043t/a。 储罐呼吸粉尘（G2、G3、G4） 扩建项目水泥、粉煤灰、减水剂均为储罐储存，水泥等原辅材料由密闭的散装车运输至站内，用气泵打入储罐，由于受气流冲击，该过程会产生粉尘从储罐顶部气孔排入大气中。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂逸散尘排放因子，贮仓排气系数为0.12kg/t（卸料），扩建项目水泥、粉煤灰、减水剂共79000t，则粉尘产生量为9.48t。 扩建项目设置一套脉冲除尘器对储罐呼吸粉尘和搅拌粉尘处理，除尘效率可以达到99%。储罐密封，储罐顶部气孔与管道直接连接，储罐呼吸粉尘通过管道进入脉冲除尘器，收集效率为100%，经脉冲除尘器处理后在搅拌楼内无组织排放，排放量为0.0948t/a。 搅拌粉尘（G5） 物料经称量后卸入搅拌机时，会产生粉尘。扩建项目采用电脑集中控制，原料的输送、计量、投料均为封闭式输送带输送，搅拌罐密闭，粉尘产生量较小。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌逸散尘排放因子，物料进入搅拌机粉尘系数为0.02kg/t（装料），扩建项目物料共426700t，则粉尘产生量为8.534t。 扩建项目设置一套脉冲除尘器对储罐呼吸粉尘和搅拌粉尘处理，除尘效率可以达到99%。搅拌罐密封，原料的输送、计量、投料均为封闭式输送带输送，搅拌罐顶部气孔与管道直接连接，搅拌粉尘通过管道进入脉冲除尘器，收集效率为100%，经脉冲除尘器处理后在搅拌楼内无组织排放，排放量为0.08534t。 扩建项目无组织废气产生及排放情况见表5-1。 表5-1 无组织废气产生及排放情况 污染源 位置 污染物名称 污染物产生量t/a 污染物排放量t/a 面源长度m 面源宽度m 面源高度m 原料仓 卸料粉尘 0.1043 0.1043 55 45 7.5 搅拌楼 储罐呼吸粉尘 9.48 0.0948 12 13 22 搅拌粉尘 8.534 0.0853 2、废水 （1）配比用水 根据建设单位提供的资料，1m³混凝土（约为2.3t）里约含0.14t水，27391t/a，全部进入产品。其中4779t来自沉淀后的混凝土车清洗废水和设备清洗废水，则另需补充新鲜水22612t/a。 （2）混凝土车清洗用水 扩建项目商品混凝土生产规模为45万t/a，其混凝土运输量平均为1500t/d，项目混凝运输车运输统一按14m3（约35t）罐车考虑，每天约需运输43辆•次。罐车储罐每次均需冲洗。根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.4m3/辆•次，合计17.2m3/d，5160m3/a。废水产生量按用水量的90%计，则污水产生量为4644t/a。主要污染因子为SS，其浓度约为1500mg/L。该废水直接通过罐车进入沉淀池，沉淀处理后回用于生产环节，不外排。 （3）设备清洗用水 搅拌机为本项目主要生产设备。搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏调度及设备检修等。按照搅拌机每天冲洗一次，每次冲洗水0.5m3计，则搅拌机清洗年用水量为150m3/a。废水产生量按用水量的90%计，为135t/a。主要污染因子及产生浓度为：SS 3000mg/L。该部分清洗废水由运输车运至沉淀池，经沉淀后回用于生产环节，不外排。 （4）生活用水 扩建项目不新增员工，不新增生活用水。 本项目水平衡见图5-2。 图5-2 扩建项目水平衡图 t/a 图5-3 项目建成后全厂水平衡图（t/a） 3、固体废物 扩建项目产生的固废主要为沉淀池沉渣和除尘器粉尘。 沉淀池沉渣：混凝土车清洗废水和设备清洗废水沉淀处理后回用于生产环节，定期清理沉淀池沉渣，约7.371t/a，由废品公司回收。 除尘器粉尘：本项目除尘器粉尘产生量约18.014t/a，由废品公司回收； 固体废物产生及排放情况见表5-2。 表5-2 扩建项目副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 沉淀池沉渣 废水处理 固态 砂石、泥沙 7.371 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 除尘器粉尘 废气处理 固态 粉尘 18.014 √ / 表5-3 扩建项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量 （t/a） 1 沉淀池沉渣 一般工业固体废物 废水处理 固态 砂石、泥沙 — — — 7.371 2 除尘器粉尘 一般工业固体废物 废气处理 固态 粉尘 — — — 18.014 4、噪声 扩建项目投入运营后，主要噪声设备见表5-4。 表5-4 扩建项目噪声设备一览表 序号 设备名称 数量 （套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 距最近厂界位置（m） 治理措施 降噪效果dB（A） 1 混凝土搅拌站 1 85 搅拌楼 N，6.9 墙壁隔声、减振 25

六、扩建项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织 | 搅拌楼 | 储罐呼吸粉尘 | -，9.48t/a | -，0.0948t/a |
|  |  |  | 搅拌粉尘 | -，8.534t/a | -，0.0853t/a |
|  |  | 原料仓 | 卸料粉尘 | -，0.1043t/a | -，0.1043t/a |
| 水 污 染 物 | 混凝土车清洗废水4644t/a | SS | 1500mg/L，6.966t/a | 0 |
|  | 设备清洗废水135t/a | SS | 3000mg/L，0.405t/a | 0 |
| 电离辐射和电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 生产 | 沉淀池沉渣 | 7.371t/a | 由废品公司回收 |
|  |  | 除尘器粉尘 | 18.014t/a | 由废品公司回收 |
| 噪 声 | 扩建项目主要噪声设备为混凝土搅拌站等，单台噪声值约85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 扩建项目利用公司现有厂房进行生产，故不对其进行分析不进行相关土建工作，施工期只进行简单的设备安装，且施工期较短，工程量不大。因此，本报告不对项目施工期进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 水泥、粉煤灰、减水剂由密闭的散装车运输至站内，用气泵打入储罐，由于受气流冲击，该过程会产生储罐呼吸粉尘。 物料经称量后卸入搅拌机时，会产生搅拌粉尘。 扩建项目设置一套脉冲除尘器对储罐呼吸粉尘和搅拌粉尘处理，除尘效率可以达到99%。储罐呼吸粉尘和搅拌粉尘通过管道进入脉冲除尘器处理后在搅拌楼内无组织排放。 石子、黄砂卸入原料仓会产生卸料粉尘，在原料仓内无组织排放。 （1）评价因子和评价标准 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（ug/m3） 标准来源 PM10 24小时平均 150 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 （2）估算模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，； Coi—第i个污染物的环境质量浓度标准，。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-2 评价等级判定表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③估算模型参数 估算模型参数见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 38 最低环境温度/℃ -18 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ④污染源参数 扩建污染源源强参数见表7-4。 表7-4 无组织污染物源强参数 面源 编号 污染物 面源面积（m2） 面源初始 排放高度（m） 源强 排放速率（kg/h） 原料仓 卸料粉尘 2475 7.5 0.0435 搅拌楼 储罐呼吸粉尘和搅拌粉尘 156 22 0.0750 表7-5 原料仓无组织排放源估算模式的计算结果表 距源中心下风向距离 （m） 下风向预测浓度 （ug/m3） 浓度占标率 （%） 25 5.04E+00 1.12 50 6.64E+00 1.48 75 5.82E+00 1.29 100 4.95E+00 1.1 200 2.95E+00 0.65 300 1.81E+00 0.4 400 1.23E+00 0.27 500 9.07E-01 0.2 600 7.03E-01 0.16 700 5.65E-01 0.13 800 4.72E-01 0.1 900 3.99E-01 0.09 1000 3.43E-01 0.08 1100 3.00E-01 0.07 1200 2.65E-01 0.06 1300 2.36E-01 0.05 1400 2.13E-01 0.05 1500 1.93E-01 0.04 1600 1.76E-01 0.04 1700 1.62E-01 0.04 1800 1.49E-01 0.03 1900 1.38E-01 0.03 2000 1.29E-01 0.03 2100 1.20E-01 0.03 2200 1.12E-01 0.02 2300 1.06E-01 0.02 2400 9.95E-02 0.02 2500 9.40E-02 0.02 下风向最大质量浓度及占标率/% 6.64E+00 1.48 D10%最远距离/m 50 50 表7-5 搅拌楼无组织排放源估算模式的计算结果表 距源中心下风向距离 （m） 下风向预测浓度 （ug/m3） 浓度占标率 （%） 25 8.45E+00 1.88 50 7.06E+00 1.57 75 6.57E+00 1.46 100 5.94E+00 1.32 200 3.41E+00 0.76 300 2.14E+00 0.48 400 1.72E+00 0.38 500 1.46E+00 0.32 600 1.28E+00 0.29 700 1.14E+00 0.25 800 1.01E+00 0.23 900 9.10E-01 0.2 1000 8.21E-01 0.18 1100 7.45E-01 0.17 1200 6.79E-01 0.15 1300 6.22E-01 0.14 1400 5.73E-01 0.13 1500 5.29E-01 0.12 1600 4.91E-01 0.11 1700 4.57E-01 0.1 1800 4.26E-01 0.09 1900 3.99E-01 0.09 2000 3.75E-01 0.08 2100 3.53E-01 0.08 2200 3.33E-01 0.07 2300 3.14E-01 0.07 2400 2.98E-01 0.07 2500 2.83E-01 0.06 下风向最大质量浓度及占标率/% 1.06E+01 2.35 D10%最远距离/m 9 9 由上表可见，扩建项目搅拌楼大气污染物最大占标率为2.35%<10%，根据导则判定标准，本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，二级评价不进行进一步预测与评价。 （3）卫生防护距离 卫生防护距离是指工厂在正常生产状况下，由无组织排放源散发的有害物质对工厂周围居民健康不致造成危害的最小距离。为防止企业有害气体无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm ——标准浓度限值（mg/m3） Qc ——可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r ——排放源所在生产单元的等效半径（m） L ——卫生防护距离（m） 卫生防护距离计算各参数的取值见表7-6。 表7-6 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470* 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021* 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85* 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84* 0.84 0.76 注：*为本项目计算取值。 经计算，本项目卫生防护距离见表7-7。 表7-7 各污染物卫生防护距离计算结果表 污染源位置 污染物 污染物排放速率（kg/h） 面源面积（m2） 计算参数 计算值 卫生防护距离（m） Cm (mg/m3) A（m） B（m） C（m） D（m） L（m） 原料仓 卸料粉尘 0.0435 2475 0.45 470 0.021 1.85 0.84 4.152 50 搅拌楼 储罐呼吸粉尘和搅拌粉尘 0.0750 156 0.45 470 0.021 1.85 0.84 47.380 50 根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：原料仓边界外50米范围和搅拌楼边界外50米范围形成的包络线。经调查，距厂区最近的保护目标（荣吴村3）与原料仓和搅拌楼边界的距离分别为54m和106m，卫生防护距离范围内无居民点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （4）污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算见表7-8~表7-11。 表7-8 本项目大气污染物排放量核算结果一览表 排放形式 排放口类型 污染物 排放量（t/a） 无组织 / 颗粒物 0.2836 表7-9 本项目大气污染物无组织排放量核算结果一览表 序号 排放源 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 原料仓 原料进厂 颗粒物 强制通风，加速扩散。 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 0.5 0.2836 2 搅拌楼 搅拌 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.2836 表7-10 本项目大气污染物排放量核算结果一览表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.2836 表7-11 本项目非正常工况大气污染物排放量核算结果一览表 序 号 污染源 非正常 原因 污染物 非正常排放 浓度 （mg/m3） 非正常排 放速率 （kg/h） 单次持 续时间 （h） 年发生 频次 （次） 应对措施 1 搅拌楼 脉冲除尘装置故障 颗粒物 — 7.506 0.5 不超过1次 定期检修，更换设备构件。当工艺废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产 2、水环境影响分析 扩建项目混凝土车清洗废水和设备清洗废水沉淀处理后回用于生产环节，不外排。因此，项目废水对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 3、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为沉淀池沉渣以及脉冲除尘器粉尘。沉淀池沉渣定期清理由废品公司回收；脉冲除尘器粉尘由废品公司回收。 综上，扩建项目产生的固废均能得到有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 本项目主要噪声设备为混凝土搅拌站，单台噪声值约为85dB(A)。 （1）声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）点声源的几何发散衰减： 式中： r —预测点距离声源的距离（m）； r0—参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于生产车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达25dB（A）以上。 按照最不利情况预测其受到的影响，预测结果见表7-12。 表7-12 噪声预测评价结果（单位：dB（A）） 测点位置 贡献值dB(A) 执行标准（昼） 是否达标 东厂界 9.0 60 达标 南厂界 8.0 60 达标 西厂界 35.0 60 达标 北厂界 32.2 60 达标 荣吴村3 19.2 60 达标 由计算可知，仅考虑隔声和距离衰减，本项目设备噪声对东厂界、南厂界、西厂界、北厂界的贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间不生产。对最近敏感点荣吴村3的贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，对周围声环境影响较小。 5、扩建项目污染物汇总 扩建项目污染排放情况见表7-13。 表7-13 扩建项目污染物排放情况汇总 种类 排放源 （编号） 污染物名称 产生浓度 (mg/m3) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放量(t/a) 排放去向 大气污染物 无组织废气 搅拌站 储罐呼吸粉尘 - 9.48 - 0.0948 大气环境 搅拌粉尘 - 8.534 - 0.0853 原料仓 卸料粉尘 - 0.1043 - 0.1043 水污染物 种类 废水量 (t/a) 污染物名称 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 排放去向 混凝土车清洗废水 4644 SS 1500 6.966 0 0 沉淀后回用于生产环节 设备清洗废水 135 SS 3000 0.405 0 0 固体废物 种类 产生量（t/a） 处理处置量（t/a） 综合利用量（t/a） 外排量（t/a） 备注 沉淀池沉渣 7.371 7.371 0 0 由废品公司回收 除尘器粉尘 18.014 18.014 0 0 由废品公司回收 6、环境管理及监测制度 （1）施工期环境管理 本项目施工期间主要是设备安装。不会对环境造成明显影响，故此处不做分析。 （2）营运期环境管理与环境监测 项目要保证环保投资落实到位，实现“三同时”。 项目营运期，建设单位应建立水环境、大气环境、噪声环境等监测数据档案，并定期进行监测(可委托环境监测站进行)，以便于了解环境质量状况。 对项目所有的污染源（废水、废气、噪声和固体废物等）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期或不定期的监测： 废水：本项目废水经沉淀处理后回用于生产环节，不外排，无需监测。 废气：对厂界废气每年监测一次，监测项目为颗粒物。 噪声：对主要生产设备及厂界噪声进行监测，每年监测一次，昼间进行测量。 本项目污染源监测计划见表7-14、表7-15。 表7-14 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界处 颗粒物 每年一次 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 表7-15 本项目营运期噪声污染源监测计划一览表 类别 监测位置 监测项目 监测频率 备注 噪声 厂界外 1米 昼间等效连续声级 季度 —

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 无组织 | 搅拌站 | 储罐呼吸粉尘、搅拌粉尘 | 通过管道进入脉冲除尘器处理后在搅拌楼内无组织排放 | 达标排放 |
|  |  | 原料仓 | 卸料粉尘 | 加强通风 |  |
| 水 污 染 物 | 混凝土车清洗废水 | SS | 沉淀池 | 回用于生产环节 |
|  | 设备清洗废水 | SS |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 废气处理 | 除尘器粉尘 | 由废品公司回收 | 固废100%处置 |
|  | 废水处理 | 沉淀池沉渣 | 由废品公司回收 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要噪声设备为混凝土搅拌站等，单台噪声值约85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

环保“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，本项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 现有项目已验收完成，本次项目建成后全厂“三同时”验收一览表如下。 表8-1 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 废水 生产废水 SS 沉淀池 依托现有 回用于生产环节 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 废气 搅拌站 储罐呼吸粉尘、搅拌粉尘 脉冲除尘器1套 3 达标排放 噪声 搅拌楼 搅拌站 厂房隔声、减振 依托现有 厂界噪声达标 固废 生产过程 沉淀池沉渣、 除尘器粉尘 一般固废堆场 依托现有 - 绿化 绿化面积1000m2 依托现有 - 合计 3 -

九、结论与建议

一、结论 沭阳县磐石混凝土有限公司投资180.6万元于沭阳县青伊湖镇荣吴转盘西北侧原厂房扩建混凝土加工生产、销售项目，扩建项目生产规模为年产混凝土45万吨。 1、符合国家和地方产业政策 建设项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录及能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。 2、规划相符性和选址可行性 本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。本项目用地属于工业用地，已与青伊湖镇人民政府签订“沭阳县青伊湖镇工业集中区投资协议”，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 3、达标排放和污染物控制 （1）废气 水泥、粉煤灰、减水剂由密闭的散装车运输至站内，用气泵打入储罐，由于受气流冲击，该过程会产生储罐呼吸粉尘。物料经称量后卸入搅拌机时，会产生搅拌粉尘。储罐呼吸粉尘和搅拌粉尘通过管道进入脉冲除尘器处理后在搅拌楼内无组织排放。 石子、黄砂卸入原料仓会产生卸料粉尘，在原料仓内无组织排放。 根据卫生防护距离计算结果，确定建设项目的卫生防护距离为：原料仓边界外50米范围和搅拌站边界外50米范围形成的包络线。经调查，距厂区最近的保护目标（荣吴村）不在卫生防护距离范围内，卫生防护距离范围无居民点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强生产车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放，因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小。 综上所述，扩建项目废气均可达标排放，可满足环境管理要求。 （2）废水 扩建项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。 （3）固废 扩建项目产生的固废主要为沉淀池沉渣以及除尘器粉尘。沉淀池沉渣、除尘器粉尘由废品公司回收。本项目固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）噪声 建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间不生产，对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 4、总量控制分析 废水：扩建项目新增生产废水，经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。 废气：本项目废气为无组织排放，不申请总量。 固废：本项目固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在所选地点建设是可行的。 本次环评报告表是针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 二、建议 1、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 2、做好废气的收集和处理，确保达标排放。 3、做好厂房周围的绿化工作，美化环境，净化空气。 4、加强生产车间通风，确保职工身心健康。 5、加强对工厂职工的教育和培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故(如误操作)的发生。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

# Text boxes

27922

配比用水

沉淀池

进入产品27391

22612

混凝土车清洗用水

损耗516

5160

设备清洗用水

损耗15

150

4779

4779

4644

135

井水

生活用水

绿化用水

地埋式污水处理设施

消耗105

525

30

44815

420

植物吸收、蒸发450

420

配比用水

沉淀池

进入产品43891

35845

混凝土车清洗用水

损耗900

8640

设备清洗用水

损耗30

300

8046

8046

7776

270

自来水

井水