建设项目环境影响报告表

（公示版）

项  目  名  称 ：   护栏、太阳能边框生产项目

建设单位（盖章）：    江苏裕临科技有限公司

编制日期：2019年7月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 护栏、太阳能边框生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏裕临科技有限公司 |
| 法人代表 | *** | 联系人 | *** |
| 通讯地址 | 南通市海安市墩头镇吉庆村1组 |
| 联系电话 | ****** | 传真 | -- | 邮政编码 | 226691 |
| 建设地点 | 南通市海安市墩头镇吉庆村1组 |
| 立项审批部门 | 海安市行政审批局 | 批准文号 | 海行审备[2019]313号 |
|  |  | 项目代码 | 2019-320621-33-03-526626 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C3351]建筑、家具用金属配件制造 |
| 占地面积 | 13333.3m2 | 绿化面积 | 1700 |
| 总投资 (万元) | 10000 | 其中：环保投资 (万元) | 53 | 环保投资占 总投资比例 | 0.53% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产 日期 | 2020.1 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括导热油炉、发电机等) 主要原辅材料见P2表1-1， 主要设施：见P2表1-2。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1110 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 80万 | 燃气（Nm3/年） | 28.8万 |
| 燃煤（吨/年） | / | 生物质（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向： 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。本项目不产生生产废水，生活污水480t/a经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市墩头镇青田污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入胡敦河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 本项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 规格、成份 来源 消耗量 1 铁管 0.5～3mm 外购 150吨/年 2 铝型材 -- 外购 850吨/年 3 环氧/聚酯型 粉末涂料 环氧树脂39%、聚酯树脂23%、硫酸银30%、安息香1%、PE蜡2%、碳黑5% 外购 36.7324吨/年 4 电焊条 二氧化碳气体保护焊实芯焊条 外购 5吨/年 5 液压油 液体/桶装，20Kg/桶 外购 1.5吨/年 6 润滑油 液体/桶装，20Kg/桶 外购 1吨/年 7 五金配件 螺丝、螺母等 外购 100万套/年 表1-2 本项目主要原辅材料理化性质表 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒理毒性 环氧/聚酯型粉末涂料 本项目使用的是环氧/聚酯型粉末涂料，干性粉末状，比重为1.3-1.4g/cm3，弱碱性，是一种热固性、无毒粉末涂料。水平流动性：18～35mm，粒度分布：小于125um，固化条件：180～200℃，15分钟。 不燃 LD50:11400mg /kg（大鼠经口） 液压油 分子量230～500，油状液体，淡黄色至褐色，不溶于水，闪点76℃引燃温度248℃。 遇明火、高温可燃 / 润滑油 由90%左右的合成基础油和10%左右的添加剂组成，其中合成基础油主要是人为设计而成的高分子化合物，添加剂主要为防锈剂、抗氧化剂等化学添加剂 | / / 表1-3 本项目主要设备表 序号 设备名称 规格 能源利用方式 数量（台/套） 1 精密切割机 -- 电力消耗 4 2 自动切割机 -- 电力消耗 1 3 高速自动冲孔机 -- 电力消耗 2 4 冲床 -- 电力消耗 10 5 交流电焊机 -- 电力消耗 10 6 焊接机器人 -- 电力消耗 1 7 手枪钻 -- 电力消耗 12 8 静电喷涂生产线 人工喷粉位2个，自动喷粉位1个 电力消耗 1 9 行车 -- 电力消耗 3 10 叉车 -- 电力消耗 1 11 螺杆式空压机 -- 电力消耗 1 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 江苏裕临科技有限公司主要从事护栏及配件、艺术围栏的研发、生产、加工、销售，鉴于良好的市场前景，公司拟投资1亿元，征用海安市墩头镇吉庆村1组工业用地13333.3平方米，新建生产车间等主要建筑物建筑面积10065平方米，购置自动切割机、高速自动冲孔机、电焊机、静电喷涂生产线等主要设备46台套，新上护栏、太阳能边框生产项目。该项目预计2020年2月建成投产，正式投产后可形成年生产护栏10万米、太阳能边框40万套的生产能力。 本项目已于2019年5月取得海安市行政审批局备案（备案证号：海行审备[2019]313号，项目代码2019-320621-33-03-526626）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）以及生态环境部《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）等环境保护的有关规定，并结合本项目具体生产工艺，判定本项目属于“二十二、金属制品业”中“67 金属制品加工制造”中“其他”，应当编制环境影响报告表。江苏裕临科技有限公司委托我单位编制其“护栏、太阳能边框生产项目”环境影响报告表，我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明本项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为本项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请审批主管部门审批。 2、项目选址及平面布置 （1）与墩头镇总体规划相符性 墩头镇工业经过长期运作，特别是近几年的快速发展，已初步形成了以纺织、服装、化纤、机械、蓄电池为主体的五大特色产业。以海安县中山合纤有限公司、江苏通海线业有限公司、苏中纺织有限公司、海安县通源制线厂、南通环宇丝绸有限公司为龙头的化纤、纺织制线织布类企业已达60多家，拥有纱锭近20万支、织机数上千台；以南通安琦服饰有限公司、海安神鹿制衣有限公司为骨干的服装企业达18家；还有以南通茂溢机床有限公司、南通大力神建筑机械有限公司为重点的机械类规模企业4家。全镇以这4大产业为支柱，形成了“一镇数品”的区域经济特色。本项目为护栏、太阳能边框生产项目，属于金属制品业，与墩头镇产业定位吻合。本项目建设用地规划平面图已通过海安市城乡和住房建设局审批，所用土地属于工业用地，符合区域用地规划。 （2）四周环境概况 本项目位于海安市墩头镇吉庆村一组，项目南侧30米为S353省道，项目东侧、西侧均为工业预留用地，项目北侧隔吉庆南北河为海安金鑫纸业有限公司；项目东北角60米为长垎村九组居民。项目周边300米环境概况见附图2。项目四周环境现状见下图： 项目南侧 项目东侧 项目西侧 项目北侧 （3）总平面布置 本项目位于海安市墩头镇吉庆村一组，S353省道北侧，厂区呈矩形，设置一个主出入口，位于厂区南侧；厂区内设置生产车间一幢，一层。厂区内的布置考虑了工艺流程的合理要求，使各生产工序具有良好的联系，并避免生产流程的交叉，与供水、供电等公用工程的联系力求靠近负荷中心，力求介质输送距离最短。车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅，生产区均相对集中布置。 车间布置还考虑到安全布局，使其符合防火、环保、卫生和安全等规范要求，以利于保障生命财产的安全和改善职工劳动条件。因此，从总体来看，项目总平面布置合理。项目车间平面布置详见附图3。 3、产业政策 本项目产品为护栏、太阳能边框，属于国民经济行业分类中的C3351建筑、家具用金属配件制造，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、 “淘汰类”、 “能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 4、“三线一单”相符性 （1）生态保护红线 国家级生态红线：本项目位于海安市墩头镇吉庆村一组，对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目距离东南侧国家级生态保护红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区9.1km，不在红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 省级生态红线：根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照海安市生态红线区布局图（见附图4），海安市共有生态红线区域总面积237.02平方公里，其中一级管控区面积0.3平方公里，二级管控区面积236.72平方公里。本项目距离最近的海安县里下河重要湿地（墩头镇仇胡村）3.9km，选址不在生态红线区域范围内。因此本项目评价范围不涉及生态红线保护区域，不会导致海安市生态红线区域生态服务功能下降，符合江苏省生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据项目所在地环境现状监测结果表明，SO2、PM10、CO相关指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度、O3的8小时平均第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此判定本区域为不达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。地表水胡敦河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，所在地噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类、4a类声环境功能区要求。本项目运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能实行达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。 因此，本项目符合环境质量底线的相关要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，对照《海安县工业项目投资负面清单》，本项目工艺、产品、设备均不涉及负面清单所列项目。经查阅相关资料并与海安市墩头镇镇政府核实，不属于墩头镇限制和禁止引入类项目。 （5）《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性 对照《中共南通市委南通市人民政府关于〈南通市“两减、六治、三提升””专项行动实施方案〉的通知》（通委发[2017]6号文）中“挥发性有机物污染治理实施方案”相关要求，“（四）推进重点工业行业VOCs治理。4、强化其他行业VOCs综合治理。2019年年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。”本项目建成投产后，喷塑固化工序产生的非甲烷总烃由活性炭吸附装置吸收处理，因此本项目符合《“两减六治三提升”专项行动方案》中“治理挥发性有机物污染”要求。 （6）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性 对照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）中“新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”、“因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理”相关要求，本项目使用低VOCs含量的塑粉进行喷塑，产生的非甲烷总烃主要来自于粉末固化工序，废气经管道收集后经活性炭吸附装置吸收处理，可实现达标排放，可有效控制非甲烷总烃的排放，故本项目符合《“十三五” 挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 （7）《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性 对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发（2018）122号文）中“深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放”、“深化VOCs治理专项行动，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加强工业企业VOCs无组织排放管理”相关要求，本项目使用低VOCs含量的塑粉涂料，产生的非甲烷总烃废气经收集后通过活性炭吸附装置吸收处理，可实现达标排放，可有效控制非甲烷总烃的排放，故本项目符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的要求。 5、工程内容及规模 本项目主要建设内容见表1-4： 表1-4 本项目主要建设内容 类别 建设名称 工程内容 备注 主体工程 机械制造车间 10033m2 拟建，1F（局部2F），丙类 钢混结构，长127m×宽70m×高9.5m 门卫 32m2 拟建，1F，砖混结构，长8m×宽4m×高4m 合计 10065m2 -- 本项目运行投产后，主体工程及产品方案见表1-5： 表1-5 本项目主体工程及产品方案表 工程名称 产品名称 规格 设计能力 年运行时数 金属配件生产线 护栏（主要为道路护栏、围墙护栏、楼梯护栏、阳台护栏、草坪护栏等） 根据定制要求 10万米/年 2400h 太阳能边框 根据定制要求 40万套/年 6、公用工程 （1）供水 本项目用水量为1110t/a，仅为职工生活用水和厂区绿化用水，来自市政自来水管网。 （2）排水 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。本项目不产生生产废水，生活污水480t/a经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市墩头镇青田污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入胡敦河。 （3）供电 本项目用电量为80万千瓦时/年，由当地电网提供。 （4）储运工程 本项目设备材料在生产车间内存储，采用汽车运输。 （5）绿化 本项目建成投产后，厂区总占地面积为13333.3m2，绿化面积为1700m2，绿化覆盖率为12.8%。 本项目公用工程一览见表1-6： 表1-6 本项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 1110t/a 来自当地自来水管网 排水 480t/a 经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市墩头镇青田污水处理厂集中处理，尾水最终排入胡敦河 供电 80万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 供气 28.8万m3/a 液化天然气 运输 -- 汽车运输 绿化 1700m2 绿化覆盖率12.8% 7、环保工程 本项目环保投资53万元，占总投资的0.53%，具体投资见表1-7： 表1-7 本项目环保投资一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准 或拟达要求 废气 有组织 静电喷涂 工序 喷涂粉尘 吸风装置收集+二级滤芯脉冲粉末回收装置+15m高排气筒（1#）排放 8 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准及《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（全）》中“20.实施工业炉窑污染治理专项行动”排放标准 固化烘干 工序 有机废气 （非甲烷总烃） 集气罩收集+活性炭装置吸附+15米高排气筒（2#） 排放 7 天然气 燃烧废气 烟尘 SO2、NOx 密闭吸风管道收集+15米高排气筒（3#）排放 1 无组织 焊接工序 焊接烟尘 设置移动式旱烟净化器对焊接烟尘吸收处理，设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 5 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放要求 静电喷涂 工序 喷涂粉尘 固化烘干 工序 有机废气 （非甲烷总烃） 废水 生活污水 COD、SS 氨氮、总氮、总磷 10m3化粪池 5 达到海安市墩头镇青田污水处理厂的接管要求 噪声 噪声设备 噪声 厂房隔声、距离衰减 减振隔声设施 20 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 固废 一般固废 钢材边角料、焊渣废塑粉、除尘装置吸收的除尘灰 设置30m2的一般固废堆放场所，回收出售处理 2 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求 生活垃圾 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 危险废物 废液压油 废活性炭 废包装桶 设置9m2的危废暂存仓库 密封容器存储、及时委托有资质的单位处理 5 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求 废劳保用品 | 混入生活垃圾 环卫部门清运处理 -- -- 清污分流、排污口 规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 -- --- 合计 53 8、职工人数及工作制度 本项目职工定员40人，年工作日300天，白班制，每天工作8小时，年工作时间2400小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于海安市墩头镇吉庆村一组，S353省道北侧，经现场勘查，拟建地为闲置用地，无遗留污染情况及环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 海安市地处江苏省中南部，地理位置为北纬32°34′，东经120°27′，坐落于长江三角洲东北翼，西接姜堰市，东临南黄海，北接东台市，南与泰兴市、如皋市、如东县毗连，地理位置优越。204国道、328国道和202省道贯穿全境，通扬运河和通榆运河畅流其间，新长铁路（江苏新沂至浙江长兴）和宁启铁路（南京至启东）在此交汇，建设中的通盐高速公路和规划中的扬州至海安高速公路在此连接。海安火车站集客运站、货运站、机务段、编组站为一体，是苏中地区最大的二级编组站。区内交通十分发达，是苏中东部地区重要的交通枢纽。 地形地貌 海安市全市均为平原地带，地形坦荡，河道稠密。栟茶运河、串场河以东为河东地区，是苏北滨海平原的最高处，为海相沉积物盐碱地区，海拔3.6～5m，最早成陆距今4600年历史，愈往海边成陆愈晚。原北凌乡海拔3.54m，老坝港东部在3.5m以下。栟茶运河以南以西地区为河南地区，是长江冲积平原的一部分（古代长江口在扬州一带）。平均海拔4~5m。串场河以西、栟茶运河以北为河北地区，属里下河低洼圩田平原区，北部南莫、白甸、墩头、仇湖、吉庆海拔1.6～3.5m，南部章郭、双楼、胡集、海安镇北部、古贲等海拔在4米左右，该地区土地肥沃。 气象特征 海安市位于北亚热带海洋季风性湿润气候区，四季分明。 多年平均气温为14.6℃。1月最冷，月平均1.5℃。7、8月最热，平均气温27.2℃。年最高平均气温19.5℃，年最低平均气温10.6℃，年极端最低气温-12℃（1969年），年极端最高气温39.4℃（1959年）。年平均蒸发量为1360mm。无霜期一般为222.6天，年降水量平均1021.9mm,年雨日平均117天，年日照平均时数2176.4小时，年平均日照率为49％。 常年主导风向为东南风，风频9％。4～8月主导风向为东南风，2~3月和9~10月主导风向为东北风，11月至翌年1月为北风和西北风，年平均风速2.6m/s，最大风速13.4m/s。 4、水文 （1）地表水 海安市西向来水来自姜黄河各支流及新通扬河等，南向来水来自长江引水。 海安市地处江淮平原、滨江平原和长江三角洲交汇之处。全县河道以通扬公路、通榆公路为界，划分长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护长江水北调输水管道通榆河和新通扬运河，由涵闸控制，使新、老通扬河分开，城内河道正常流向均为自南向北，自西向东。 地下水 海安市地下水资源分布均匀，由地表向下依次有潜水、第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压水四个主要的含水层。潜水可作为分散居民的饮用水；第Ⅰ承压水主要作为工厂夏季降温用水；第Ⅱ承压水水量甚微，一般无开采价值，仅可作为分散居民用水；第Ⅲ承压水水量较大，一般为淡水，部分地区可开发作为矿泉水。境内地下水开采深度在50～430mm之间，主要开采第Ⅲ承压水。单井涌水量多则2500m3/d，少则500m3/d。按开采能力计算，年开采量可达1.33亿m3。第Ⅲ承压水当静水头下降1m时，年采水量为0.15亿m3。境内年平均承压层地下水资源量为2.6～3.2 亿m3。 5、土壤与植被 全市主要分布有里下河水稻土、沿江潮土、沿海潮盐土三大类土壤，较肥沃。无生长较好的自然植被区系，仅在河滨路边等荒地中长有少量野生植物；境内生产的大多数植物为人工栽种，境内碱性土壤有利于柏树生长，县城郊区西南部高沙土区适于种植桑树、花卉和开辟苗圃，西北部为水稻田分布区，东部为粮棉垦区，城郊四周都适于发展蔬菜。 全市动植物种类较丰富。竹木植物主要有：扶桑、银杏、马尾松、五针松、雪松、针叶松、金钱松、黑松、刺松、柳杉、水杉、侧柏、圆柏、刺柏、龙柏、白杨、旱柳、河柳、枫杨、白榆、无花果、檀树、广玉兰、悬铃木、腊梅、桃、李、苹果、梨、梅、杏、枇杷、月季花、玫瑰、刺槐、合欢、黄杨、冬青、三角枫、五角枫、梧桐、槐花、泡桐、棕榈、猕猴桃、山茶花、观音柳、木槿、紫薇、石榴、罗汉松等。

社会环境简况： 1、行政区划及人口状况 海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属江苏省南通市，总面积1180平方公里，是中国著名的教育之乡、建筑之乡、茧丝绸之乡、河豚之乡、纺织之乡、花鼓之乡、紫菜之乡和长寿之乡。 海安市现辖3个区，10个镇：高新区（海安镇）、老坝港滨海新区（角斜镇）、李堡镇、大公镇、开发区（城东镇）、雅周镇、曲塘镇、南莫镇、白甸镇、墩头镇。 2017年末，海安市户籍总人口940104人，常住人口86.63万人。 社会经济 2017年，海安市实现地区生产总值868亿元，增长9.5％。经济结构不断优化。三次产业增加值占比进一步优化为6.6:46.6:46.8。“三二一”产业格局形成。高新技术产业产值1250亿元，增长16.4%。新兴产业产值995亿元，增长20%。工业经济稳中提质，预计全年实现工业应税销售1330亿元，增幅17.5%，总量南通市第一；实现工业增加值565亿元，增幅9%；工业用电量增幅11%（剔除去产能因素），全市第一；规模企业新增数、净增数、保有量均居全市第一，亿元企业数继续保持全市最多，总数达220家，净增20家。完成工业技改设备投入25亿元，技改设备投入超千万元的企业45家。建筑产业现代化进程加快，实现总产值1250亿元，增长17.2%，其中“一带一路”沿线国家施工产值6350万美元，增长20.08%；新增鲁班奖工程3项，国优工程2项，詹天佑奖5项。 交通运输 海安市交通便捷。海安在汉代就有“三十六盐场咽喉，数十州县要道”之称，2006年被确认为全省农村公路管养示范县。县域等级公路里程由“九五”期末的308公里增加到1590公里，密度从每平方公里0.29公里提升到1.5公里，实现了农村公里“村村通”。形成了两条铁路、两条高速、两条国道、两条省道和两大运河交叉组合式的综合交通发展格局和农村公路网络，使海安成为沿江开发辐射北部、沿海开发辐射西部的枢纽之一，与昆山市并列为两大省级交通枢纽，有“南昆北海”之称。宁启铁路、新长铁路复线电气化改造，海洋铁路、沪通铁路、221省道、临海高等级公路加快建设和连申线航道升级改造，海安的公铁水“三位一体”立体交通网络更为完善。 环境保护 2017年，海安市实现全县范围内区域供水全覆盖，完成镇村供水管网建设792公里，户表改造28620户、安全供水3925万吨。完成天然气管网建设156公里，新增居民用户20297户，工商业用户78户。完成16个生态停车场建设，新增停车位1675个。完成城北污水处理厂、新华河两岸、老通扬河、红光河、洋港河、翻身河、东海大道污水管道及提升泵站、凤山北路污水管网、高庄路污水管道及永安路污水管道等十个“清水工程”建设。建成污水管网30公里。全年实施减排项目19个，削减氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为61吨、1743吨、1423吨。建成农村污水管网40.8公里。审批各类建设项目350个。实施清水工程，全县96.6％的河道达到整洁河标准，90％的村通过达标村验收。 5、墩头镇总体规划（2013-2030） 墩头镇范围包括墩头镇区、吉庆镇区、水韵里下河度假区，面积11.89平方公里。规划区分为三组团，具体范围分别为：镇区组团北至墩北河，西至永兴路，东至新204国道，南至永盛路；吉庆组团北至化纤河，西至胡敦河，东至新204国道，南至353省道；水韵里下河组团规划范围包括墩头镇仇湖村用地、原海安国营砖瓦厂、大公镇部分地区、原海安棉种场、原江苏农业工程技术学校、原海安皮肤病防治医院、原海安鱼种场和墩头镇部分耕地。该区域为规划范围，包括规划建设用地以及水域等其他用地。规划区范围内应加强规划管理。 镇区总体布局 （1）空间发展方向 镇区以墩头镇为基础向周边发展，形成一定规模后向东发展与水韵里下河对接，向北扩展工业用地，向南适度延伸与吉庆村的北向发展对接，形成南北向发展轴。 （2）空间结构 根据现状发展条件以及空间发展态势，规划墩头镇区未来形成“一主两次、一心两轴、两带、多片区”的总体空间结构。 一主：指在老镇区墩头路和锦绣路交叉处形成城镇综合服务的主中心，集中布置镇区的行政办公、文化教育、商贸服务等用地； 两次：指在吉庆社区的墩南线两侧至化纤河之间形成城镇综合服务的次中心。在水韵里下河片区的水韵路、海仇公路及敦南河交叉处形成旅游集散次中心； 一心：指沿镇区白龙湖，成为周边经济拉动新引擎； 两轴：指沿水韵路、墩头路的两条横向城镇发展轴。沿墩头路的横向城镇发展轴以发展公共服务设施和商贸为主，沿水韵路的横向城镇发展轴以发展居住和发展性服务业为主； 两带：指沿胡墩河和墩白河的两条生态景观带； 多片区：指一个老镇综合片区、一个环湖服务片区、一个吉庆综合片区、两个工业片区、四个居住片区、一个万顷良田示范区和一个水韵里下河旅游服务片区。 （3）土地利用规划 规划居住用地242.72公顷，占城镇建设用地的21.29%。规划公共管理与公共服务设施用地26.94公顷，占城镇建设用地的2.36%。规划商业服务业设施用地61.74顷，占城镇建设用地的5.42%。规划工业用地468.58公顷，占城镇建设用地的41.10% （4）给排水规划 ① 给水工程 墩头镇实现区域供水，由海安县自来水厂统一供水。供水网布置采用环状网与枝状网相结合的形成，结合道路建设形成完善的供水系统，使居民的自来水入户率达到100%。 ② 排水工程 排水体质采用雨污分流排水体质。 墩头镇污水处理厂位于海安县墩头镇双新村十五组，日处理能力2500t。 ③雨水工程 镇区雨水干管沿镇区主要道路布置，雨水就近排入镇区的内河水系。 （5）供电工程 保留镇区西部现状110KV墩头变电站引电源线。远期扩建到3×50MW，吉庆社区和水韵里下河度假区单独设置35KV变电站。 环境功能区划 （1）大气：规划区所在地空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水：墩北河、串场河、胡墩河为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体。 （3）噪声：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），规划区以居住、商业功能为主的地区执行2类标准；G204、S353交通干线两侧以及航道两侧区域内执行4a类标准。

三、环境质量状况

| 本项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标情况判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。根据《南通市环境状况公报（2018）》，2018年海安镇主要空气污染物指标监测结果见表3-1： 表3-1 2018年海安镇主要空气污染物指标监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度（μg /m3） 标准值（μg /m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量 浓度 12 60 20 达标 NO2 31 40 77.5 达标 PM10 70 70 100 不达标 PM2.5 46 35 131.43 不达标 根据监测结果，2018年海安空气环境质量PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 南通市2017年区域空气质量现状基础数据为2017年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台，具体监测结果及评价结果见表3-2: 表3-2 2017年南通市区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率 （%） 超标频率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 21.16 60 35.27 0 达标 24小时平均第98百分位数 | 40 150 26.67 0 达标 NO2 年平均质量浓度 37.88 40 94.70 0 达标 24小时平均第98百分位数 86.72 80 108.40 3.84 不达标 PM10 年平均质量浓度 63.67 70 90.96 0 达标 24小时平均第95百分位数 121.8 150 81.20 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 38.72 35 110.63 / 不达标 24小时平均第95百分位数 85.4 75 113.87 7.9 不达标 CO 年平均质量浓度 0.848 | -- -- / / 24小时平均第95百分位数 1.5 4mg/m3 0.0375 0 达标 O3 年平均质量浓度 114.67 -- -- / / 8小时平均第90百分位数 184.6 160 115.38 18.08 不达标 根据检测结果及评价结果，南通市2017年空气环境质量中SO2、PM10、CO相关指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度、O3的8小时平均第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。因此判定项目所在区域属于不达标区，具体大气污染物目标分解计划根据《南通市2018年大气污染防治工作计划》执行。 该地区产业结构做出如下调整： ①制定非电行业淘汰落后产能实施方案和年度计划，完成省下达的化解产能任务； ②推进城市主导风向上风向的大气重污染企业搬迁、改造； ③2018年全市煤炭消费总量比2016年减少155 万吨； ④加快推进重点行业清洁生产审核和改造，提高企业清洁生产审核中、高费方案实施率，推进节能减排工作。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目所在地其他污染物大气环境质量现状数据引用《南通海格尔海绵制品有限公司地毯地垫、汽车垫块生产项目环境影响报告书》中监测数据，报告编号：ILBDHN5A92661945Z，监测点G2项目所在地位于本项目西侧约1500m，监测时间为2017年12月。监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，且监测点与本项目仅相距1500米，数据有效，在评价范围内，可引用。其他污染指标监测结果见表3-3： 表3-3 其他污染物环境质量现状表 单位mg/m3 监测点位 监测点经纬度坐标 污染物 平均 时间 评价标准 （µg/m3） 监测浓度范围（µg/m3） 最大浓度占 标率（%） 超标率 （%） 达标 情况 X Y 南通海格尔海绵制品有限公司项目所在地 120.370383 32.611556 TVOC 1h 600 34～257 42.83 0 达标 结果表明，项目所在地TVOC达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC的标准要求。因此，本项目所在地其他污染物环境空气质量较好。 2、水环境质量状况 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市墩头镇青田污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入胡敦河。水环境质量现状引用项目所在地附近《南通海格尔海绵制品有限公司地毯地垫、汽车垫块生产项目环境影响报告书》中2017年12月的监测数据，监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，数据有效，可引用。具体结果见表3-4： 表3-4 胡敦河水质监测结果表 （单位：mg/m3，pH值无量纲） 监测断面 pH 高锰酸盐指数 BOD5 CODCr SS 氨氮 TP 墩头镇污水处理厂上游500米 7.92 2.93 2.37 18 18 0.272 0.087 墩头镇污水 处理厂排污口 7.96 2.97 2.1 17 18.7 0.221 0.08 墩头镇污水处理厂下游1200米 7.84 3.07 2.4 16.3 20.3 0.237 0.077 标准值 6-9 ≤6 ≤4 ≤20 ≤30 ≤1.0 ≤0.2 根据监测结果，胡敦河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托泰科检测科技江苏有限公司于2019年6月26-27日对项目厂界及周围敏感点声环境进行监测，具体监测结果见表3-5： 表3-5 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A） 日期 点位 2019年6月26-27日 昼间 夜间 N1北厂界 57.3 47.8 N2西厂界 56.2 45.5 N4东厂界 55.9 45.9 N5东北侧居民点 56.5 45.9 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准值 60 50 N3南厂界 55.8 46.7 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准值 70 55 根据监测数据，项目所在地声环境质量较好，监测期间厂界4个噪声监测点及东北侧居民昼夜间等效声级Leq（A）均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类及4a类区标准要求。 主要环境保护目标： 根据现场勘查，确定本项目周围环境保护目标见表3-6、3-7： 表3-6 本项目周围环境空气保护目标表 名称 经纬度坐标 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 大气 120.385221 32.614848 长垎村九组居民 约10户，35人 二类区 东北侧 60m 120.381248 32.614418 吉庆村一组居民 约30户，100人 西侧 120m 120.42341 32.539159 吉庆村一组居民 约5户，18人 南侧 130m 120.390125 32.619893 海安市吉庆初级中学 师生400人 东北侧 800m 120.372581 32.613323 海安市吉庆中心小学 师生400人 西北侧 1200m 表3-7 本项目周围其他环境保护目标表 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 水环境 胡敦河 西侧 1.68km 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 吉庆南北河 北侧 20m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 长垎村九组居民 东北侧 60m 约10户， 35人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 吉庆村一组居民 西侧 120m 约30户，100人 吉庆村一组居民 南侧 130m 约5户，18人 生态 环境 新通扬运河（海安） 饮用水源保护区 东南侧 9.1km 区域面积1.4km2 水源水质保护 海安县里下河 重要湿地 东北侧 3.9km 二级管控区包括南莫镇黄陈村、高扬村，墩头镇东湖村， 仇湖村， 白甸镇官垛村、邹冯村、丁华村，大公镇马舍村 湿地生态系统维护 |
| --- | --- | --- |

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气环境质量标准 本项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司编制）中标准确定，具体数值见表4-1： 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 O3 8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 一次值 2 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 根据2003年3月《省政府关于江苏省地表水环境功能区划的批复》(江苏省人民政府，苏政复［2003］29号)和《江苏省地表水（环境）功能区划》的要求，评价范围内胡敦河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-49）中三级标准执行。北侧吉庆南北河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-49）中四级标准执行，具体见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 地表水 类别 pH COD SS BOD5 总磷 氨氮 胡敦河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤4 ≤0.2 ≤1 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-49）三级标准执行 吉庆南北河 Ⅳ 6-9 ≤30 ≤60 ≤6 ≤0.3 ≤1.5 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-49）四级标准执行 3、 环境噪声： 本项目位于海安市墩头镇吉庆村一组，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域工业、居民区混杂，项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准；其中厂界南侧距S353省道不足40m的区域，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中规定“与交通干线半径相邻区域为2类声功能区，距离交通干线边界35±5m区域执行4a类”，故上述区域本底噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）中的4a 类标准。具体标准值见表4-3： 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 | 50 4a类 70 55 1、废气排放标准 本项目有机废气非甲烷总烃，焊接工序、喷塑粉工序产生的颗粒物均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及“周界外浓度最高点限值”；天然气燃烧废气烟尘、SO2、NOX执行《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（全）》中“20.实施工业炉窑污染治理专项行动”排放标准，具体标准见表4-4： 表4-4 本项目废气污染物排放标准 执行标准 污染物 名称 最高允许排放 浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放监控 浓度限值 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 颗粒物 120 15 3.5 周界外 浓度 最高点 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（全）》 烟尘 30 / / / SO2 200 / / / NOx 300 / / / 2、废水排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市墩头镇青田污水处理厂集中处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，墩头镇青田污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级B标准。具体数值见表4-5： 表4-5 污水排放标准（单位：除pH值外为mg/L） 项目 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 墩头镇青田污水处理厂接管标准 墩头镇青田污水处理厂尾水排放标准 pH 6-9 6~9 6~9 COD 500 500 60 SS 400 400 20 NH3-N 45 45 8（15）* TN -- 45 20 TP 8 4.5 1 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值分别见表4-6、4-7： 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2类 60 50 4类 70 55 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固废 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第36 号）中要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建成投产后，污染物排放总量见表4-8： 表4-8 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 有组织 VOCs（非甲烷总烃） 0.175 0.1313 -- 0.0437 烟（粉）尘 20.589 5.0787 -- 0.2742 SO2 0.1152 0 -- 0.1152 NOx 0.5388 0 -- 0.5388 无组织 VOCs（非甲烷总烃） 0.0194 0 -- 0.0194 烟（粉）尘 1.12 0.9958 -- 0.1242 废水 废水量 480 0 480 480 COD 0.192 0.048 0.144 0.0288 SS 0.144 0.048 0.096 0.0096 氨氮 0.012 0 0.012 0.0038 TN 0.0168 0 0.0168 0.0096 TP 0.0019 0 0.0019 0.0005 固废 一般工业固废 钢材边角料 50 50 0 0 焊渣 0.6545 0.6545 0 0 废塑粉 4.0192 4.0192 0 0 除尘装置吸收的除尘灰 0.0238 0.0238 0 0 危险 废物 废液压油 1 1 0 0 废活性碳 0.7313 0.7313 0 0 废包装桶 0.465 0.465 0 0 废劳保用品 0.5 0.5 0 0 生活垃圾 6 6 0 0 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP、颗粒物、SO2、NOx及挥发性有机物。 大气污染物：本项目建成投产后，有组织废气污染物排放量VOCs（非甲烷总烃）：0.0437t/a、颗粒物：0.2742t/a、SO2：0.1152t/a、NOx：0.5388t/a，在海安市范围内平衡；无组织排放的大气污染物为VOCs（非甲烷总烃）：0.0194t/a、颗粒物：0.1242t/a。 水污染物：本项目建成投产后，产生生活污水480t/a，经厂内化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.144t/a、氨氮：0.012t/a、TN：0.0168t/a、TP:0.0019t/a，经市政污水管网排入海安市墩头镇青田污水处理厂集中处理，最终外排环境量为COD：0.0288t/a、氨氮：0.0038t/a、TN：0.0096t/a、TP:0.0005t/a，在海安市范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》，本项目属于[C3351] 建筑、家具用金属配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版），不属于名录中所列行业。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）及排污许可证核发技术规范，本项目未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版），暂不实施总量指标审核及排污权交易。 |

五、建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 5.1、施工期工程分析 本项目用地13333.3m2，新建生产厂房等建筑物共计10065m2。建设项目施工建设流程及产污环节见下图5-1： 图5-1 建设项目施工建设流程及产污环节 （1）施工期工艺流程简述： ① 土方工程：土方工程包括一切土的挖掘、填筑和运输等过程以及排水、降水、土壁支撑等准备和辅助工程，通常有：场地平整、基坑（槽）开挖、地坪填土、路基填筑及基坑回填土等。 ② 基础工程：本项目采用深基础中常用的桩基础，施工拟采用回填、深层搅拌桩、静力压桩，利用无振动、无噪声的静压力将钢筋混凝土预制桩压入土中。 ③ 混凝土（结构）工程：混凝土（结构）工程在建筑施工中占主导地位。拟建项目主要采用现浇混凝土（结构）工程，其主要内容有混凝土制备、运输、浇筑捣实和养护。 ④ 砌筑工程：砌筑工程是指各种砖、石块等砌块的施工，包括砂浆制备、材料运输、脚手架搭设和墙体砌筑等。 （2）施工期主要污染工序： 本项目在土方开挖回填、打桩、砌筑、配套设施等过程中会产生建筑粉尘、道路扬尘、运输车辆汽车尾气、施工废水、施工期噪声和施工期生活垃圾及建筑垃圾，这些污染存在于整个施工过程中。 ① 大气污染分析 A、粉尘与扬尘 粉尘、扬尘的影响范围较大，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，目前还没有用于计算建筑施工粉尘排放量的经验公式，其排放量难以定量估算。参照相关工程的现场模拟数据，在距平整土地场地50m处，产生的扬尘（TSP）可降至1.00mg/m3。施工场地主要抑制措施有喷洒水、围栏、密封运输等，采用这些措施扬尘的去除率可达60%。 B、机动车尾气 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆。排放的主要污染物为NO2、CO和烃类物等。 ② 水污染分析 施工期废水主要为施工人员的生活污水和建筑施工废水。 A、生活污水 施工期施工人员平均按20人计，施工人员生活用水量按50L人·天计，施工期以200天计，则生活用水量为200t。生活污水的排放量按用水量的80％计，则产生的生活污水量为180t。生活污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N、总磷等。 B、施工废水 项目施工废水主要有地基挖掘时的地下水和浇注混凝土的冲洗水。地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子有SS，其排放量均难以估算，该污水要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙带到水体环境中。 ③ 噪声污染分析： 项目施工过程中，将使用大量的施工机械和运输车辆。根据施工作业性质的不同，施工全过程一般可分为以下几个阶段：a清理场地阶段：包括拆除、清理垃圾等；b土石方阶段：挖土石方等；c基础工程阶段：打桩、砌筑基础等。不同的时光阶段，所产生的噪声源类型不同。从噪声源产生角度分析，大致可分为四个阶段：土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声源分布较广，不同阶段又各具独立的噪声特性。土石方工程阶段施工噪声没有明显的指向性，主要噪声源为挖掘机、推土机、装卸机和运输车辆等，噪声源强为78～95dB（A）；基础施工阶段主要噪声源为打桩机，噪声源强为85～110dB（A），属于周期脉冲性声源，具有明显的指向性。次要噪声源有风镐、吊车、平地机等，噪声源强为80～95dB（A）；结构施工阶段施工周期较长，使用的设备种类较多。主要噪声源有运输车辆、汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等。其中最主要的噪声源是振捣棒，源强在100～110dB（A）之间；装修阶段声源数量较少，主要有砂轮机、电钻、电锤、吊车等，噪声源强在90～115dB（A）之间。施工过程中产生的噪声强度较大，数量较多，其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。 为减少施工期噪声对区域环境的影响，施工单位将采用施工期简易声屏蔽设施，建设单位将做好施工管理，合理安排施工时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 ④ 固体废弃物污染分析： 施工期固废主要为建筑垃圾和生活垃圾两部分，本项目施工过程产生的建筑垃圾按100m2建筑面积2.0t计，则将产生建筑垃圾约200t。建筑垃圾部分用于场地回填，其余送至渣土场统一处置。 根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，每天约需20个工人，每个施工人员产生的生活垃圾以1Kg/d·人计，施工期以200天计，则产生生活垃圾约4t，这部分生活垃圾将由环卫部门统一清运处理。 5.2、营运期工程分析： 本项目护栏生产工艺流程如下： 图5-2 本项目护栏生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）切割下料、冲孔：首先将外购的铁管、铝型材通过自动切割机、精密切割机锯切下料，使之得到符合尺寸要求的各工件，再通过高速自动冲孔机、冲床在规定部位冲孔。本项目自动切割机、精密切割机不使用切削液、乳化液等，仅补充少量润滑油，无废切削液、废液压油产生，产生钢材边角料S1-1、S1-3、含油抹布手套S1-1、S1-4和设备噪声N1-1、N1-2。冲床使用过程中需使用液压油，会有废液压油S1-5产生。 （2）焊接：根据产品要求将部分配件焊接在一起，该工序会产生焊接烟尘G1-1、焊渣S1-6和设备噪声N1-3。 （3）手工上挂件、静电粉末喷涂：本项目在生产车间内设置1条静电喷涂生产线，对护栏工件表面进行粉末喷涂。首先人工将需喷涂的工件挂至生产线挂钩上，工件依次进入密闭喷粉房进行表面喷涂处理。根据厂方介绍，每件工件80%的待喷涂区域采用自动静电喷涂，20%的待喷涂区域需人工补喷，分别在自动喷粉房（L3.0×W2.0×H3.0m）和人工喷粉房（L3.0×W2.0×H3.0m）内进行。静电喷涂工艺是目前世界上金属表面处理的先进技术，粉末在供粉器中与空气混合后被送入喷粉枪，将高压静电发生器产生的高电压接到喷粉枪内部或前端，粉末在喷粉枪的内部或出口处被带上电荷，在气流和静电场的共同作用下，粉末粒子定向喷涂到工件表面上。当附着在工件上的粉末超过一定厚度时（本项目为180～220um），则发生静电相斥，后面的粉末就不易再被吸附到工件表面，使工件表面达到均匀的膜厚。根据厂方介绍，该条喷粉线设置人工喷粉房两个、自动喷粉房一个，每个人工喷粉房设置一个喷粉工位，配制一把喷枪；自动喷粉房也为一个喷粉工位，两侧各设置三把喷枪，相对上下往复喷涂。该工序产生未吸附的塑粉粉尘G1-2、粉末回收装置吸收的废塑粉S1-7和设备噪声N1-4。 （4）粉末固化：工件经表面喷涂后进入粉末固化烘道烘干固化。粉末固化烘道采用桥式四行程运走方式，烘道内温度为180～200℃，工件通过时间为30min左右，由配设的燃气燃烧机供热。燃气燃烧机使用天然气作为燃料，产生的热量通过密闭管道引入烘箱内，属于间接加热。该工序产生有机废气非甲烷总烃G1-3和天然气燃烧废气G1-4。 （5）冷却卸料、包装成品：待工件自然冷却后，人工将挂件从生产线上依次取下。经人工组装后即为成品，入库待售。 本项目太阳能边框生产工艺流程如下： 图5-3 本项目太阳能边框生产工艺流程及产污环节图 （1）切割下料、冲孔：首先将外购的铝型材通过自动切割机、精密切割机锯切下料，使之得到符合尺寸要求的各工件，再通过冲压机在规定部位冲孔。本项目自动切割机、精密切割机不使用切削液、乳化液等，仅补充少量润滑油，无废切削液、废液压油产生，产生钢材边角料S2-1、S2-3、含油抹布手套S2-2、S2-4和设备噪声N2-1、N2-2。冲床使用过程中需使用液压油，会有废液压油S2-5产生。 （2）人工组装、检验成品：切割下料、冲孔后的太阳能边框各工件，经人工通过紧固件组装成型，经检验合格后即为成品。 本项目主要污染物产生环节汇总见表5-1： 表5-1 污染物产生环节汇总表 类别 编号 产生工序 主要污染物 产生 特征 处理措施 废气 G1-1 焊接工序 焊接烟尘 间接 移动式焊烟净化装置 吸收处理后无组织排放 G1-2 静电喷涂工序 塑粉粉尘 间接 吸风管道收集+二级滤芯脉冲粉末 回收装置+15米高排气筒排放（FQ-1） G1-3 粉末固化工序 有机废气 （非甲烷总烃） 间接 集气罩收集+活性炭吸附装置 +15米高排气筒排放（FQ-2） G1-4 燃气燃烧机 天然气燃烧废气 （烟尘、SO2、NOx） 间接 密闭吸风管道收集+15米高排气筒排放（FQ-3） 废水 W1 职工生活 生活污水 间接 化粪池预处理 噪声 N1～N7 生产过程 Leq 间接 减震隔声、距离衰减 固废 S1-1、S1-3 S2-1 切割下料 冲孔工序 钢材边角料 间断 厂方收集后出售处理 S1-2、S1-4 S2-2、S2-4 生产过程 废劳保用品 环卫部门清运处理 S1-5、S2-5 冲孔工序 废液压油 委托有资质单位处理 S1-6 焊接工序 焊渣 厂方收集后出售处理 S1-7 静电喷涂工序 粉末回收装置 收集的废塑粉 厂方收集后出售处理 -- 废气处置装置 废活性炭 委托有资质单位处理 -- 除尘装置 除尘装置吸收的除尘灰 厂方收集后出售处理 -- 原料使用过程 废包装桶 厂方收集后出售处理 -- 职工生活 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 物料平衡： 本项目喷涂参数见表5-2： 表5-2 本项目喷涂参数表 涂层 平均每米喷涂面积（m2） 总喷涂面积（m2） 涂膜厚度 （μm） 塑粉密度 （t/m3） 塑粉重量 （t/a） 附着率 （%） 年用量 （t/a） 环氧/聚酯树脂塑粉 1.2 120000 200 1.35 32.4 60 54 塑粉用量36.7324 回用塑粉量：17.2676 本项目塑粉物料平衡图见图5-2： 图5-2 本项目塑粉物料平衡图（单位：t/a） 污染源强分析： 1、废气 本项目建成投产后，废气污染物主要为护栏生产线焊接工序产生的焊接烟尘、静电喷涂工序产生的塑粉粉尘、粉末固化工序产生的有机废气（非甲烷总烃）、燃气燃烧机产生的天然气燃烧废气。 （1）焊接工序产生的焊接烟尘 本项目护栏生产过程中利用电焊机对切割、冲孔好的各工件进行焊接，焊接方式为CO2保护焊接，有焊接烟尘产生，主要污染物为颗粒物。依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“废气污染物估算及治理措施”， 各焊接方法产尘量见下表： 表5-3 各焊接方法的产尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量 （mg/min） 焊接材料的发尘量 （g/kg） 手工电弧焊 低氢型焊条（结507，直径4mm） 350～450 11～16 低钙型焊条（结422，直径4mm） 200～280 6～8 自然保护焊 药芯焊丝（直径3.2mm） 2000～3500 20～25 二氧化碳气体保护焊 实芯焊丝（直径1.6mm） 450～650 5～8 药芯焊丝（直径1.6mm） 700～900 7～10 氩弧焊 实芯焊丝（直径1.6mm） 100～200 2～5 埋弧焊 实芯焊丝（直径5mm） 10～40 0.1～0.3 氧-乙炔焊 -- 40～80 -- 根据厂方提供的资料，本项目焊接工序使用的是二氧化碳气体保护焊实芯焊丝，二氧化碳气体保护焊实芯焊丝焊接材料产尘量为5~8g/kg，本次评价以8g/kg计。本项目焊丝使用量为5t/a，则焊接烟尘产生量为0.04t/a。考虑到东北角长垎村居民离本项目生产车间约70米，厂方拟在生产车间中间设置隔断进行分割，西部70m×70m的区域放置所有生产设备，东部57m×70m的区域设置为原料、成品仓库。对焊接烟尘，厂方拟设置移动式焊烟净化装置吸收处理后通过车间排风扇无组织排放，该净化器捕集效率以70%计，除尘效率以85%计，则净化装置吸收量为0.0238t/a，焊接烟尘无组织排放量约为0.0162t/a。根据施焊时最大发尘速率650mg/min计算，施焊工作时间为1026h，则排放速率为0.0158kg/h。 （2）静电粉末喷涂工序产生的喷粉粉尘 本项目护栏半成品工件需对其表面进行静电粉末喷涂处理，厂方拟在生产车间西部生产区域内设置一条静电粉末喷涂线和一条粉末固化烘道，喷涂线设有2个人工喷粉室、1个自动喷粉室，每件工件60%的待喷涂区域采用自动静电喷涂、40%的待喷涂区域需人工补喷。根据厂方提供的平均每米工件喷涂面积、喷涂厚度核算，本项目年用塑粉约54t（新塑粉使用量约36.7324t、回用塑粉17.2676t）。根据喷塑行业的工作经验并结合本项目工件比表面积较小的特点，确定喷涂工序塑粉附着率为60%左右，即喷涂工序有60%的塑粉附着于工件表面，40%逸散于空气中，形成喷粉粉尘，则喷涂粉尘产生量为21.6t/a。本项目人工喷粉室设有1把喷枪、自动喷粉室设有6把喷枪，每把喷枪的气压均为2.5Pa，喷枪与工件的距离为20～30cm，喷速为100g/min，按照8把喷枪同时工作，最短工作时间为1125h。本项目自动喷粉工位、人工喷粉工位均设有吸风装置，每个喷粉工位自带两级滤芯式粉末回收装置，经二级滤芯式粉末回收装置吸收处理后的粉尘最终合并通过15米高排气筒（1#）排放。粉尘收集效率约为98%，二级粉末回收装置吸收效率可达99%。单个喷粉室的设计风量参考现代涂装手册“Q=控制风速×横截面面积”的方法来核定，空气流速取值0.4m/s，单个喷粉室横截面面积为3m2，则每个喷粉室的设计风量为0.4m/s×3m2×3600=4320m3/h。根据《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB15607-2008），风机排风量应附加10%~15%的系统漏风量，考虑到本项目粉尘产生量较大，为保证喷粉室安全，同时考虑到工作人员的操作环境，单个喷粉室设计风量为5000m3/h，总设计风量以15000m3/h计。滤芯式脉冲粉末回收装置粉尘收集效率约为95%，二级粉末回收装置吸收效率可达99%。滤芯式脉冲粉末回收装置收集的塑粉满足回用要求的回用，不能回用的出售处理，根据企业生产经验，约85%收集的塑粉回用，15%的废塑粉出售。未被吸收的喷涂粉尘1.08t/a，其中90%由于自身重力沉降于喷粉室内，其余10%以无组织形式逸散于生产车间西部生产区域内。 （3）粉末固化工序产生的有机废气（非甲烷总烃） 本项目护栏半成品工件经静电喷涂后进入粉末固化烘道烘干固化，在固化过程中会产生有机废气。根据厂方介绍，本项目粉末固化烘道内温度为180～200℃，资料显示聚酯环氧树脂混合型粉末热分解温度在300℃以上，因此烘干固化过程中不会产生树脂的分解物，主要为粉末中分子量较小、短链的醇酯类树脂受热而挥发，以非甲烷总烃计。根据《喷塑行业污染物源强据算及治理方法探讨》（中国环境管理干部学院学报，第26卷第6期）中对10余家企业塑粉固化环节产生的有机废气进行的统计分析结果，固化工序产生的有机废气约占塑粉量的3‰～6‰，本评价保守取6‰。本项目附着在工件表面的塑粉量为32.4t/a，则固化工序非甲烷总烃的产生量为0.1944t/a。有机废气（非甲烷总烃）经粉末固化烘道两端挂件进出口上方集气罩收集后，进入一套活性炭吸附装置吸附处理，最终通过15米高排气筒（2#）排放。该套吸风装置的设计吸收风量为6000m3/h，粉末固化烘道内收集效率约为90%，因收集到的非甲烷总烃初始浓度较低，活性炭吸附装置吸附效率保守考虑以75%计，未被吸收的有机废气（非甲烷总烃）以无组织形式逸散于生产车间西部生产区域内。烘干固化工序每天工作6h，年工作1800h。 （5）天然气燃烧废气 本项目粉末固化烘道由配备的燃气燃烧机供热，所用燃料为天然气，所产生的热量经密闭管道进入烘道内，属于间接加热。天然气属于清洁能源，主要成分为甲烷，燃烧过程中产生一定量的燃烧废气，主要污染物是烟尘、SO2、NOX。SO2、NOX产生系数参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的产排污系数计算，烟尘产生系数参考《环境保护实用数据手册》（胡名操，机械工业出版社，1992年），具体系数详见表5-4： 表5-4 燃气废气产生系数 污染物指标 原料名称 单位 产污系数 依据来源 废气量 天然气 Nm3/万立方米-原料 136259.17 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 SO2 kg/万立方米-原料 0.02S NOX kg/万立方米-原料 18.71 烟尘 kg/万立方米-原料 2.4 《环境保护实用数据手册》 注：产污系数表中二氧化硫产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量为（S）为200毫克/立方米，则S=200。 根据表5-4，本项目天然气含硫量≤200mg/m3，则S取200，故SO2产污系数为4kgSO2/万立方米-燃料。根据厂方介绍，本项目燃气燃烧机天然气使用量为120m3/h，全年工作2400h，则天然气用量约28.8万m3，则全年产生的废气量约3.924×106Nm3，主要污染物产生量分别为烟尘：0.069t/a，SO2：0.1152t/a，NOX：0.5388t/a。产生浓度分别为烟尘：17.61mg/m3、SO2：29.35mg/m3、NOX：137.31mg/m3。天然气为清洁能源，燃烧后的燃烧废气通过密闭管道收集后，最终通过15m高排气筒（3#）高空排放。 |
| --- | --- |

本项目建成投产后，有组织废气污染物产生、排放情况见表5-5：

表5-5  本项目有组织废气产生及排放情况

| 排放源 | 产污点 | 污染物 | 排气量 m3/h | 产生情况 | 收集 方式 | 收集 效率 | 治理措施 | 处理 效率 | 排放情况 | 排放时间 （h） | 排放源 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量t/a |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| FQ-1 | 静电喷涂工序 | 喷粉粉尘 | 15000 | 1216 | 18.24 | 20.52 | 吸风装置收集 | 95% | 二级滤芯脉冲粉末回收装置+15米高排气筒（1#） | 99% | 12.16 | 0.1824 | 0.2052 | 1125 | H=15m ∅=0.6m T=25℃ |
| FQ-2 | 粉末固化工序 | 非甲烷总烃 | 6000 | 16.2 | 0.0972 | 0.175 | 集气罩 收集 | 90% | 活性炭吸附装置+15米高排气筒（2#） | 75% | 4.05 | 0.0243 | 0.0437 | 1800 | H=15m ∅=0.4m T=40℃ |
| FQ-3 | 天然气燃烧废气 | 烟尘 | / | 17.61 | 0.0287 | 0.069 | 密闭吸风管道收集 | 100% | 15米高排气筒（3#） | / | 17.61 | 0.0287 | 0.069 | 2400 | H=15m ∅=0.2m T=60℃ |
|  |  | SO2 |  | 29.35 | 0.048 | 0.1152 |  |  |  |  | 29.35 | 0.048 | 0.1152 |  |  |
|  |  | NOx |  | 137.31 | 0.2245 | 0.5388 |  |  |  |  | 137.31 | 0.2245 | 0.5388 |  |  |

本项目建成投产后，无组织废气污染物产生、排放情况见表5-6：

表5-6  本项目无组织废气污染物产生及排放情况表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放时间 （h/a） | 排放速率 （kg/h） | 面源参数（m） | 周界浓度限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 | 宽度 | 高度 |  |
| 生产车间 西部生产区域 | 焊接烟尘 | 0.0162 | 1026 | 0.0158 | 70 | 70 | 9.5 | 1.0 |
|  | 喷粉粉尘 | 0.108 | 1125 | 0.096 |  |  |  | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0194 | 1800 | 0.0108 |  |  |  | 4.0 |

表5-7 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（µg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | FQ-1 | 喷粉粉尘 | 12160 | 0.1824 | 0.2052 |
| 2 | FQ-2 | 非甲烷总烃 | 4050 | 0.0243 | 0.0437 |
| 3 | FQ-3 | 烟尘 | 17610 | 0.0287 | 0.069 |
|  |  | SO2 | 29350 | 0.048 | 0.1152 |
|  |  | NOx | 137310 | 0.2245 | 0.5388 |
| 一般排放口合计 | 粉尘 | 0.2742 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0437 |
|  | SO2 | 0.1152 |
|  | NOx | 0.5388 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 0.2742 |
|  | VOCs | 0.0437 |
|  | SO2 | 0.1152 |
|  | NOx | 0.5388 |

表5-8  大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（µg/m3） |  |
| 生产车间西部生产区域 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 设置排风扇 加强车间自然通风及机械排风 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） | 1000 | 0.0162 |
|  | 静电喷涂工序 | 喷粉粉尘 |  |  | 1000 | 0.108 |
|  | 粉末固化工序 | 非甲烷总烃 |  |  | 4000 | 0.0194 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.1242 |
|  | VOCs | 0.0194 |

表5-9 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.3984 |
| 2 | VOCs | 0.0631 |
| 3 | SO2 | 0.1152 |
| 4 | NOx | 0.5388 |

2、废水 本项目无生产废水产生，厂区用水仅为职工生活用水和厂区绿化用水。排水为职工生活污水，经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市墩头镇青田污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入胡敦河。 （1）生活用水 该项目定员40人，年工作日300天，一班制，参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），本项目人均用水按50L/d计算，结合职工在厂的工作生活时间，将生活用水确定如下：50升/人·天×40人×300天＝600m3/a，排放系数取0.8，则生活废水产生量为480m3/a。生活废水中主要污染物为：COD：400mg/L、SS：300mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L、TP：4mg/L，则生活废水的污染物产生量为COD：0.672t/a、SS：0.504t/a、NH3-N：0.042t/a、TN：0.0168 t/a、TP：0.0067t/a。生活污水经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市墩头镇青田污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入胡敦河。 （2）绿化用水 本项目绿化面积约1700m2，绿化用水量按照1.5L/m2·d计，用水时间按200天计，则全年绿化用水约需510t。 （3）厂区地面采用移动式吸尘设施定期清理地面，故不考虑地面冲洗水。 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。 本项目水污染物产生及排放情况见表5-10： 表5-10 本项目水污染物产生及排放情况 污水排放量（t/a） 污染 因子 产生情况 治理 措施 处理后情况 排放方式 及去向 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 480 COD 400 0.192 化粪池预处理 300 0.144 经市政污水管网排入海安市墩头镇青田污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入胡敦河 SS 300 0.144 200 0.096 NH3-N 25 0.012 25 0.012 TN 35 0.0168 35 0.0168 TP 4 0.0019 4 0.0019 本项目水平衡见图5-4： 图5-4 本项目用排水平衡图 t/a 表5-11 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量 （t/d） 年排放量 （t/a） 1 FW-1 COD 300 0.00048 0.144 SS 200 0.00032 0.096 NH3-N 25 0.00004 0.012 TN 35 0.000056 0.0168 TP 4 0.0000063 0.0019 全厂排放口合计 COD 0.144 SS 0.096 NH3-N 0.012 TN 0.0168 TP 0.0019 3、噪声 本项目噪声来源于精密切割机、自动切割机、高速自动冲孔机、冲床、交流电焊机、焊接机器人、自动静电喷涂生产线、行车、螺杆式空压机、除尘设备及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在70～85dB（A）。项目主要噪声设备情况见表5-12： 表5-12 本项目噪声设备一览表 序号 高噪声 设备名称 数量 （台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果 dB（A） 1 精密切割机 4 80 生产车间 西部生产区域 厂房隔声 减振垫 ≥30 2 自动切割机 1 80 3 高速自动冲孔机 2 85 4 冲床 10 85 5 螺杆式空压机 1 80 6 废气处理装置引风机 （室内） 2 85 7 交流电焊机 10 75 厂房隔声 ≥15 8 焊接机器人 1 75 9 静电喷涂生产线 1 70 10 行车 3 80 4、固体废物 本项目建成投产后，产生的固废为切割下料、冲孔工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的废手套、废口罩等废劳保用品，冲孔工序产生的废液压油，焊接工序产生的焊渣，滤芯脉冲粉末回收装置收集及沉降在喷粉柜内的废塑粉，活性炭吸附装置产生的废活性炭，除尘装置吸收的除尘灰，塑粉、液压油、润滑油等原材料使用过程中产生的废包装桶以及厂内职工产生的生活垃圾。 钢材边角料：本项目铁管、铝型材在切割下料、冲孔工序会产生少量钢材边角料，根据企业提供的资料，废边角料产生量以原料用量的5%计，则产生量约为50t/a，经厂方收集后出售处理。 废劳保用品：根据企业介绍及同行业类比调查，本项目生产过程中预计产生废手套、废口罩等废劳保用品约0.5t/a，属于危险废物，编号为HW49（900-041-49）。依据《国家危险废物名录》（2016版）附录“危险废物豁免管理清单”，豁免环节为“全部环节”，豁免条件为“混入生活垃圾”，豁免内容为“全过程不按危险废物管理”，与生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处理。 废液压油：本项目高速自动冲孔机、冲床使用过程中需使用液压油，会产生少量废液压油。根据同行业类比分析，本项目高速自动冲孔机、冲床使用过程中废液压油的产生量约为1t/a。废液压油属于危险废物，编号为HW08（900-218-08），委托有资质的单位处理。 焊渣：本项目焊接工序焊条夹持部分使用后的废弃物和清理焊缝后产生的废弃物均为焊渣，产生量依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“固体废物产生量的估算”，为焊条使用量的1/11+4%。本项目焊条焊丝使用量为5t/a，则焊渣产生量约为0.6545t/a，经厂方收集后出售处理。 粉末回收装置收集及沉降在地面的废塑粉：本项目喷粉线设置二级滤芯式脉冲粉末回收装置对每个喷粉工位的喷涂粉尘收集处理，根据粉末回收装置的收集效率、吸收效率分析可知，粉末回收装置收集的粉尘量为30.3148t/a。其中85%满足回用要求，回用于生产，其余15% 约3.0472t/a未达到回用要求的为废塑粉。喷粉室内未被收集的塑粉粉尘1.08t/a，其中90% 约0.972t/a由于自身重力沉降在喷粉室内。故本项目废塑粉产生量共计4.0192t/a，经厂方收集后出售处理。 废活性炭：本项目建成投产后，厂方拟设一套活性炭吸附装置对固化工序产生的有机废气（非甲烷总烃）吸收处理，需吸附的有机废气量为0.175t/a，以吸附饱和率30%计算，则年需活性炭0.5833t。活性炭吸附装置安装饱和警示装置，一旦不能满足吸附要求即进行活性炭更换，本项目活性炭用量为0.6t，填充量为0.3t，每半年更换一次，则废活性炭的产生量约为0.7313t/a（含有机废气0.1313t/a）。属于危险废物，编号为HW49（900-041-49），委托有资质的单位处理。 除尘装置吸收的除尘灰：本项目拟设置移动式焊烟净化装置对焊接烟尘收集处理，根据除尘装置的收集效率、吸收效率分析可知，除尘装置吸收的除尘灰约0.0238t/a，经厂方收集后出售处理。 废包装桶：本项目塑粉、液压油、润滑油使用过程中均会产生废包装桶，根据使用量以及包装规格计算，预计产生废包装桶310个/a，平均每个为1.5kg，则产生废包装桶约0.465t/a。该废包装桶属于危险固废，编号为HW49（900-041-49），经厂方收集后委托有资质的单位处理。 生活垃圾：本项目定员40人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量约6t/a，由当地环卫部门统一清运。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，首先对本项目产生的副产物进行是否属于固体废物进行判定，判定依据（《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017））及结果见表5-13： 表5-13 副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产量（t/a） 种类判断 固废 副产品 依据 1 钢材边角料 切割下料、冲孔工序 固态 钢材 50 √ -- 《固体废物鉴别标准通则》 2 废劳保用品 生产过程 固态 棉纱 0.5 √ -- 3 废液压油 高速自动冲孔机、冲床使用过程 液态 有机化合物、水 1 √ -- 4 焊渣 焊接工序 固态 金属氧化物 0.6545 √ -- 5 废塑粉 静电喷涂工序 固态 塑粉 4.0192 √ -- 6 废活性炭 活性炭处理装置 固态 活性炭 0.7313 √ -- 7 除尘装置吸收的除尘灰 移动式焊烟净化器 固态 颗粒物 0.0238 √ -- 8 废包装桶 原料使用过程 固态 塑料 0.465 √ -- 9 生活垃圾 职工生活 半固态 废塑料、废包装纸 6 √ --

本项目固体废物产生及排放情况见表5-14：

表5-14  本项目固废产生及排放情况表

| 序号 | 废物来源 | 名称 | 性状 | 产生量（t/a） | 废物类别 | 废物代码 | 拟采取的处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割下料、冲孔工序 | 钢材边角料 | 固态 | 50 | 85 | -- | 经厂方收集后出售处理 |
| 2 | 生产过程 | 废劳保用品 | 固态 | 0.5 | 99 | -- | 环卫部门清运处理 |
| 3 | 高速自动冲孔机 冲床使用过程 | 废液压油 | 液态 | 1 | HW08 | 900-218-08 | 委托有资质单位处理 |
| 4 | 焊接工序 | 焊渣 | 固态 | 0.6545 | 86 | -- | 经厂方收集后出售处理 |
| 5 | 静电喷涂工序 | 废塑粉 | 固态 | 4.0192 | 86 | -- | 经厂方收集后出售处理 |
| 6 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 固态 | 0.7313 | HW49 | 900-041-49 | 委托有资质的单位处理 |
| 7 | 移动式焊烟净化器 | 除尘装置吸收的除尘灰 | 固态 | 0.0238 | 84 | -- | 经厂方收集后出售处理 |
| 8 | 原料使用过程 | 废包装桶 | 固态 | 0.465 | HW49 | 900-041-49 | 委托有资质单位处理 |
| 9 | 职工生活 | 生活垃圾 | 半固态 | 6 | 99 | -- | 环卫部门清运处理 |

5-15    本项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物 名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 1 | 高速自动冲孔机 冲床使用过程 | 液态 | 有机化合物 水 | 机化合物 | 每天 | T、In | 使用密封塑胶桶暂存于危废仓库，委托有资质的单位处理 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.7313 | 活性炭吸附装置 | 固态 | 有机化合物 活性炭 | 有机化合物 | 每半年 | T |  |
| 3 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.465 | 原料使用过程 | 固态 | 有机化合物 塑料 | 有机化合物 | 每天 | T |  |
| 4 | 废劳保用品 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 生产过程 | 固态 | 棉纱 | -- | 每天 | -- | 混入生活垃圾，环卫部门清运处理 |

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 静电喷涂工序 | 喷涂粉尘 | 1216mg/m3，20.52t/a | 12.16mg/m3，0.2052t/a |
|  |  | 粉末固化工序 | 非甲烷总烃 | 16.2mg/m3，0.175t/a | 4.05mg/m3，0.0437t/a |
|  |  | 天然气 燃烧废气 | 烟尘 | 17.61mg/m3，0.069t/a | 17.61mg/m3，0.069t/a |
|  |  |  | SO2 | 29.35mg/m3，0.1152t/a | 29.35mg/m3，0.1152t/a |
|  |  |  | NOx | 137.31mg/m3，0.5388t/a | 137.31mg/m3，0.5388t/a |
|  | 无组织 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | -，0.04t/a | -，0.0162t/a |
|  |  | 静电喷涂工序 | 塑粉粉尘 | -，1.08t/a | -，0.108t/a |
|  |  | 粉末固化工序 | 非甲烷总烃 | -，0.0194t/a | -，0.0194t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 480t/a | COD | 400mg/l，0.192t/a | 300mg/l，0.144t/a |
|  |  | SS | 300mg/l，0.144t/a | 200mg/l，0.096t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/l，0.012t/a | 25mg/l，0.012t/a |
|  |  | TN | 35mg/l，0.0168t/a | 35mg/l，0.0168t/a |
|  |  | TP | 4mg/l，0.0019t/a | 4mg/l，0.0019t/a |
| 电离辐射电磁辐射 | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 切割下料、冲孔工序 | 钢材边角料 | 50t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 生产过程 | 废劳保用品 | 0.5t/a | 环卫部门清运处理 |
|  | 高速自动冲孔机冲床使用过程 | 废液压油 | 1t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 焊接工序 | 焊渣 | 0.6545t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 滤芯式脉冲粉末 回收装置 | 废塑粉 | 4.0192t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 0.7313t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 移动式旱烟净化装置 | 除尘装置吸收的除尘灰 | 0.0238t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 原料使用过程 | 废包装桶 | 0.465t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 环卫部门清运处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声来源于精密切割机、自动切割机、高速自动冲孔机、冲床、交流电焊机、焊接机器人、自动静电喷涂生产线、行车、空压机、除尘设备及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在70～85dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境、声环境、振动等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、大气环境 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、CH等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 此外还有地面扬尘，根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达30mg/m3以上，将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 上述废气对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须采取以下措施： （1）施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，缩小扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%。 （2）装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 （3）本项目采用商品混凝土进行浇制，只在进行砖墙砌筑时要使用搅拌机搅拌水泥砂浆，减小了对环境的影响。搅拌水泥砂浆应在临时工棚内进行，加袋装水泥时，尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，以减少水泥粉尘外溢。 （4）运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于40Km/h，以减少行使过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 （5）燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 （6）建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 （7）在较大风速时，应停止施工。 （8）湿作业（如胶水和涂料喷刷）时，织物面板、顶棚饰面和可移动隔墙等可能成为挥发性有机物的“吸收器”，因此应按序施工，将湿作业安排在安装“吸收器”之前，若在室内作业，应对建筑物进行强制性通风。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 2、水环境 施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。还有施工人员的生活污水。施工期间防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、声环境 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见下表： 表7-1 施工机械设备噪声值一览表 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 1 挖掘机 82 5 起重机 82 2 推土机 76 6 卡车 85 3 搅拌机 84 7 电锯 84 4 夯土机 83 8 打桩机 105 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）进行评价。 表7-2 施工噪声限值 单位：dB（A） 时间 类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 施工场界噪声 70 55 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r——监测点距声源的距离 r0——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。得出噪声衰减的结果见下表： 表7-3 施工噪声值随距离衰减的关系 距离（m） 1 10 50 60 100 150 200 250 400 ΔL[dB（A）] 0 20 34 35 40 43 46 48 52 施工机械挖掘机、搅拌机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见下表： 表7-4 施工噪声随距离衰减后的情况 距离（m） 10 50 60 100 150 200 250 300 400 500 打桩机的影响值[dB（A）] 105 91 90 85 80 79 77 76 73 70 挖掘机的影响值[dB（A）] 82 68 67 62 59 56 54 53 50 47 搅拌机的影响值[dB（A）] 84 70 69 64 61 58 56 55 52 49 由上表可见，昼间距打桩机100m以内为施工机械超标范围，夜间打桩机禁止施工，其他施工机械昼间必须在50米以外才能达标，夜间在300m以外才能达到作业噪声限值。另外，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 施工噪声是暂时的，但它对环境影响较大，敏感目标均将受到施工机械噪声的影响，尤其是夜间的影响较重。 由此可见，工程施工时，施工噪声昼间将会产生扰民影响，夜间对居民影响很大。根据以上分析，要求建设单位在施工期与受影响居民相邻处设置隔音壁（墙），并采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离居民点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。 （3）精心安排，减少昼间施工噪声影响时间，禁止夜间施工。如需夜间施工，需按国家有关规定到环境保护行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。对施工运输车辆安装消声器。 4、振动 预制桩施工对环境效应主要表现在挤土问题及打桩的振动等对周围环境、邻近建筑物及地下管线的不利影响。 （1）在沉桩区域周围设置防挤、防渗墙壁可有效地限制沉桩引起的变位及超孔隙水压力对邻近建筑物的影响。 （2）为了缩短沉桩振动影响时间和减少振动影响程度，可在沉桩施工中采用特殊缓冲垫材或缓冲器，合理选择低振动强度和高施工频率的桩锤，采取桩身涂覆减少摩阻力的材料以及与预钻孔法、掘削法、水冲法、静压法相结合的沉桩施工工艺，控制沉桩施工顺序(由近向远)等防护措施。 5、固体废弃物 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工队伍产生的生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运，以减少对周围环境的影响。 6、弃土 来源：地基开挖、场地清理等原因将产生许多弃土，这些弃土会造成晴天尘土飞扬、雨天满地泥泞的状况，严重影响交通运输和附近居民和过路行人的呼吸健康，也影响市容和景观。 措施：注意对施工现场进行及时清扫和洒水防止扬尘；弃土及时外运，并全部外卖用于新建企业场地平整或垫路，车辆运输弃土时，应为车辆配备篷布，防止运输过程中的风吹扬尘。同时由于管线施工中土石方的挖掘和堆场扬尘随施工路段不同而异，影响局部环境，属短期影响，其影响随施工结束而消失。通过采取以上措施扬尘对周围环境影响不大。 7、对生态的影响分析 由于施工道路基本全部硬化，只要加强施工管理，不刻意破坏路两边的树木和花草，项目施工对生态的影响较小。 8、水土流失 在施工及暂存过程应注意以下几点： ①建设项目土石方开挖时，要求至上而下、分层开挖，土石分区堆放，以便回填利用：开挖渣料临时堆放时，要求将易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用； ②对于易流失地段，可采用编制袋装料砌挡墙临时拦挡。弃渣堆放时，应先拦后弃。 ③加强施工管理：要求工程开挖渣料临时堆放时需采取必要拦挡及排水措施，严禁开挖渣料乱堆乱放或是直接弃于沟渠内。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气治理措施分析： 本项目建成投产后，废气污染物主要为护栏生产线焊接工序产生的焊接烟尘、静电喷涂工序产生的塑粉粉尘、粉末固化工序产生的有机废气（非甲烷总烃）、燃气燃烧机产生的天然气燃烧废气。 焊接工序产生的焊接烟尘 本项目护栏生产过程中利用电焊机对切割、冲孔好的各工件进行焊接，焊接工序会有焊接烟尘产生，主要污染物为颗粒物。根据工程分析，颗粒物总产生量为0.04t/a，产生速率为0.039kg/h。厂方拟在生产车间中间设置隔断进行分割，西部70m×70m的区域放置所有生产设备，东部57m×70m的区域设置为原料、成品仓库。厂方拟对焊接烟尘配置移动式焊烟净化装置收集处理，该净化器废气捕集效率以70%计，除尘效率以85%计，则未被捕集的焊接烟尘为0.0162t/a，无组织排放于生产车间西部生产区域内。 移动式焊接烟尘净化装置烟尘除尘系统的除尘流程为：设备产生的焊接烟尘→吸气臂→软管→支管→总管→滤筒除尘器→防火阀→排风机。烟尘除尘整套系统由烟尘收集装置、排风管、滤桶净化器、排风机、控制系统等组成。 A、风管 软管：以进口尼龙布被覆，内以螺旋钢丝支撑，尼龙布热压粘接钢丝之上、下层，以强化附着粘力及拉力。高伸缩弯曲性，施工容易，抗老化，使用时间长。 风管：进风管道及排风管采用镀锌板制作，各风管接头之间采用公母结构配合，接口部分带有密封材料。 B、吸气臂 长度4米，管径160mm，入口带防火网、调节阀。伸缩式吸气臂的空间占用率小，非常适合狭小的区域使用。伸缩式吸气臂的骨架采用大小两节金属管，可伸缩，而上部吸气臂固定的位置和下吸气罩的部位为万向节设计。整根吸气臂使用灵活，空间占用率小。每个焊接工位对应1套吸气臂。 C、滤筒净化器 采用美国唐纳森结构，维护简单。滤筒净化器有壳体、过滤单元、贮气包、电磁脉冲阀，脉冲控制仪，集灰斗等组成。 滤筒净化器的工作原理：含尘气流由下部风口进入气箱，通过导流挡板将气流均匀分配至过滤元件。在过滤元件的作用下，粉尘被吸附在过滤元件的表面，洁净的空气通过出口管道排出，脉冲阀在控制仪的控制下对过滤元件进行轮流清灰。由于过滤零件采用垂直安装方式，可以保证良好的清灰效果。 净化器滤材的清洁通过由脉冲控制仪控制的喷吹装置实现。当净化器运行一段时间以后，细微的粉尘吸附在滤材表面，使得滤材的透气性降低。每隔一定时间由脉冲控制仪发出信号，控制电磁阀，洁净的压缩空气由阀口喷出，滤材表面吸附的微尘在气流作用下被清除，落在室体下部的集成斗中。脉冲喷吹需0.4-0.6MPa的洁净压缩空气，且运行中需保持连续且恒定不变的供气量。 D、排风系统机 排风系统由排风机，排风管道等组成。 排风系统由排风机，排风管道等组成。每套装置风机吸收风量为2000～3000m3/h。 静电喷涂工序产生的塑粉粉尘 本项目护栏半成品工件经过喷粉线的自动喷粉室、人工喷粉室内进行表面喷粉，每个喷粉室喷粉工位均设有吸风装置，均自带二级滤芯式脉冲粉末回收装置，经二级滤芯式脉冲粉末回收装置处理后的粉尘最终合并通过15米高排气筒（1#）排放。滤芯式脉冲粉末回收装置是一种经济实用型的选择，结构简单，使用方便，占用场地小，经济实惠。 滤芯脉冲粉末回收装置工作原理：滤芯脉冲粉末回收装置靠空气负压把未被工件吸附的粉末回收回来重新利用。当风机开启后，一部分未被静电吸附在工件表面的粉末，在空气负压作用下，将粉末吸入回收器中，并经过滤芯的过滤，将粉末过滤在滤芯的外表面，而净化后的空气沿滤芯内腔进入风机，最后排出。由于使用的时间一长，在滤芯外表面的粉末越积越多，为了让滤芯有更好的通透性，脉冲反吹系统每隔一定的时间，依次对每个滤芯从里而外喷射一次，把粘附在滤芯表面的粉末振打吹落下来，使之表面微孔通畅。压缩空气的喷射，是由电磁阀控制，而电磁阀开启时间、关闭时间的长短由电子控制系统控制，这两个时间可根据滤芯的实际情况来设定和调整。 本项目静电喷涂生产线吸风装置设计吸收风量为15000m3/h，年运行约11250小时，集气装置收集效率约为95%，二级滤芯脉冲粉末回收装置除尘效率达99%，则有组织喷粉粉尘产生量约20.52t/a，产生浓度约1216mg/m3，产生速率为18.24kg/h；排放量为0.2052t/a，排放浓度为12.16mg/m3，排放速率为0.1824kg/h。喷涂粉尘排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 剩余5%吸风装置未收集到的喷粉粉尘1.08t/a，其中90%由于自身重力沉降于喷粉室内，10%无组织排放。静电喷涂工序无组织喷粉粉尘排放量为0.108t/a，排放速率为0.096kg/h，无组织排放于生产车间西部生产区域内。 粉末固化工序产生的非甲烷总烃 本项目护栏半成品工件经静电喷涂后进入粉末固化烘道烘干固化，在固化过程中会产生有机废气（非甲烷总烃）。根据工程分析，烘干固化过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.1944t/a。厂方拟在粉末固化烘道进出口两端上部均设置集气罩收集，收集后的废气进入一套活性炭吸附装置吸收处理，通过15米高排气筒（2#）排放。 活性炭吸附机理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，将有机废气分子吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机废气和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。 本项目活性炭吸附装置由活性炭纤维筒吸附装置、排风管和排风机、排气筒等组成，采用耐水蜂窝煤活性炭（100×100×100），比表面积>850m2/g，一次可吸附有机物30%t/t，密度ρ=550g/L，建议有效尺寸为1.0m×1.0m×0.55m，过风速率1.7m/s，停留时间为0.32s，活性炭每半年更换一次，每次装填量约0.3t。根据《大气中 VOCs 的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第 37 卷第 6 期）中的数据，并考虑到本项目烘道内收集到的有机废气初始浓度较低的特点，活性炭对有机废气的去除效率保守估计按75%计算。具体参数见表7-5： 表7-5 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号 项目 技术指标 1 配套风机风量（m3/h） 6000 2 粒度（目） 12～40 3 比表面积（m2/g） 900～1200 4 总孔容积（cm3/g） 0.81 5 水份 ≤5% 6 密度（g/cm3） 550 7 堆积密度（g/L） ≤500 8 着火点（℃） ＞500 9 结构形式 抽屉式 10 填充量 0.3t 11 吸附容量 0.3g/g 12 吸附效率 75% 13 更换频次 半年更换一次 粉末固化炉两端吸风装置引风机风量为6000m3/h，每天运行约6小时，吸风装置收集效率约为90%，活性炭吸附效率按75%计，则有组织有机废气（非甲烷总烃）产生量约0.175t/a，产生浓度约16.2mg/m3，产生速率为0.0972kg/h。排放量为0.0437t/a，排放浓度为4.05mg/m3，排放速率为0.0243kg/h。有机废气（非甲烷总烃）排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 剩余10%吸风装置未收集到的非甲烷总烃0.0194t/a，排放速率为0.0108kg/h，无组织排放于生产车间西部生产区域内。 ④ 天然气燃烧废气 本项目粉末固化炉由配备的燃气燃烧机供热，燃气燃烧机采用天然气作为燃料，所产生的热量通过密闭管道引入烘道内。天然气为清洁能源，燃烧过程中产生的燃烧废气污染物（烟尘、SO2、NOx）产生量较少，经密闭管道收集后通过15米高排气筒（3#）排放。天然气燃烧废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为0.069t/a、0.1152t/a、0.5388t/a，排放浓度分别为17.61mg/m3、29.35mg/m3、137.31mg/m3。烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均能达到《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（全）》中“20.实施工业炉窑污染治理专项行动”排放标准，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 图7-1 本项目建成投产后废气收集、治理流向图 本项目有组织废气污染物排放参数见表7-6： 表7-6 本项目有组织污染物源强参数 主要污染物 排气量m3/h 排放情况 排放参数 源强形式 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 高度 （m） 直径 （m） 风速 （m/s） 时间 （h） 温度 （℃） 静电喷涂工序 喷粉 粉尘 15000 12.16 0.1824 0.2052 15 0.6 14.74 1125 25 点源（1#排气筒） 粉末固化工序 非甲烷总烃 6000 4.05 0.0243 0.0437 15 0.4 13.27 1800 40 点源（2# 排气筒） 天然气燃烧废气 烟尘 1635 17.61 0.0287 0.069 15 0.2 14.46 2400 60 点源（3# 排气筒） SO2 29.35 0.048 0.1152 NOx 137.31 0.2245 0.5388 本项目无组织大气污染源源强参数见表7-7： 表7-7 本项目无组织污染物源强参数 序号 污染源位置 污染物名称 排放量 (t/a) 排放速率 （kg/h） 面源高度 （m） 污染源尺寸 （m） 1 生产车间西部生产区域 焊接烟尘 0.0162 0.0158 9.5 70×70 2 喷粉粉尘 0.108 0.096 3 非甲烷总烃 0.0194 0.0108 （2）排气筒设置合理性分析： 本项目周围200米范围内最高建筑物均不超过10m，各排气筒高度均≥15米，排放高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的有组织排放相关要求。本项目各排气筒直径、排风量、风速等参数见表7-4，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 （3）环境影响分析： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。本项目有组织废气、无组织废气具体源强参数详见表7-8、7-9： 表7-8 本项目有组织废气源强一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部 海拔高度m 排气筒 高度m 烟气流速（m/s） 烟气温度℃ 污染物排放速率(kg/h） X Y 1#排气筒 喷粉粉尘 120.382709 32.61377 5 15 14.74 25 0.1824 2#排气筒 非甲烷总烃 120.382684 32.61377 5 15 13.27 40 0.0243 3#排气筒 烟尘 120.382680 32.61377 5 15 14.46 60 0.0287 SO2 0.048 NOx 0.2245 表7-9 本项目无组织废气源强一览表 污染源 名称 面源起点坐标 海拔高度m 矩形面源 污染物排放速率（kg/h） X Y 长度 宽度 与正北 向夹角° 有效 高度 颗粒物 非甲烷总烃 生产车间西部生产区域 120.382582 32.613323 5 70 70 10 9.5 0.1118 0.0108 估算模式所用参数见表7-10： 表7-10 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) -- 最高环境温度 39.1°C 最低环境温度 -10 °C 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 评级工作等级确定： 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-11 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 点源 1#排气筒 PM10 450 15.15 3.37 / 2#排气筒 非甲烷总烃 2000 1.79 0.09 / 3#排气筒 PM10 450 3.44 0.76 SO2 500 5.76 1.15 NOx 250 20.6 8.24 面源 生产车间 西部生产区域 TSP 900 48.76 5.42 / 非甲烷总烃 2000 5.15 0.26 / 综合分析，本项目Pmax最大为3#排气筒排放的NOx，Pmax值为8.24%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。各个点源和面源最大Pmax和D10%预测结果见表7-12～表7-14： 表7-12 点源最大Pmax和D10%估算结果一览表（一） 污染物 PM10（1#排气筒） 距源中心下风向距离D（m） 下风向浓度（μg /m3） 占标率（%） 25 3.94 0.87 50 6.27 1.39 75 11.69 2.6 100 12.74 2.83 125 13.55 3.01 150 13.69 3.04 175 14.8 3.29 200 15.15 3.37 225 14.95 3.32 250 14.46 3.21 275 13.81 3.07 300 13.11 2.91 325 12.4 2.76 350 11.71 2.6 375 11.06 2.46 400 10.44 2.32 425 9.87 2.19 450 9.33 2.07 475 8.84 1.96 500 8.38 1.86 525 8.07 1.79 550 8.07 1.79 575 8.04 1.79 600 7.99 1.78 625 7.92 1.76 650 7.84 1.74 675 7.75 1.72 700 7.65 1.7 725 7.54 1.68 750 7.43 1.65 775 7.31 1.62 800 7.19 1.6 825 7.07 1.57 850 6.95 1.55 875 6.83 1.52 900 6.71 1.49 925 6.59 1.47 950 6.48 1.44 975 6.36 1.41 1000 6.24 1.39 下风向最大浓度及占标率 15.15 3.37 最大地面浓度距离（m） 201 D10%最远距离 / 表7-13 点源最大Pmax和D10%估算结果一览表（二） 污染物 2#排气筒 3#排气筒 非甲烷总烃 PM10 SO2 NOx 距源中心 下风向距离 D（m） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率（%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率（%） 25 0.93 0.05 1.9 0.42 3.17 0.63 18.62 7.44 50 0.96 0.05 2.87 0.64 4.79 0.96 20.12 8.04 75 1.68 0.08 3.43 0.76 5.73 1.15 20.6 8.24 100 1.78 0.09 3.01 0.67 5.04 1.01 20.34 8.14 125 1.64 0.08 2.52 0.56 4.21 0.84 19.66 7.86 150 1.48 0.07 2.38 0.53 3.98 0.8 18.8 7.52 175 1.43 0.07 2.57 0.57 4.3 0.86 17.84 7.14 200 1.39 0.07 2.64 0.59 4.41 0.88 16.88 6.74 225 1.31 0.07 2.6 0.58 4.35 0.87 15.94 6.38 250 1.22 0.06 2.51 0.56 4.21 0.84 15.04 6.02 275 1.12 0.06 2.4 0.53 4.02 0.8 14.2 5.68 300 1.03 0.05 2.28 0.51 3.82 0.76 13.42 5.36 325 1.02 0.05 2.16 0.48 3.61 0.72 12.7 5.08 350 1.02 0.05 2.04 0.45 3.41 0.68 12.02 4.8 375 1.01 0.05 1.92 0.43 3.22 0.64 13.4 4.56 400 1.0 0.05 1.82 0.4 3.04 0.61 10.88 4.38 425 0.98 0.05 1.72 0.38 2.87 0.57 10.88 4.38 450 0.96 0.05 1.62 0.36 2.72 0.54 10.94 4.38 475 0.93 0.05 1.54 0.34 2.57 0.51 10.87 4.34 500 0.9 0.05 1.46 0.32 2.44 0.49 10.78 4.3 525 0.87 0.04 1.4 0.31 2.35 0.47 10.66 4.26 550 0.85 0.04 1.4 0.31 2.35 0.47 10.54 4.22 575 0.82 0.04 1.4 0.31 2.34 0.47 10.4 4.16 600 0.79 0.04 1.39 0.31 2.32 0.46 10.26 4.1 625 0.77 0.04 1.38 0.31 2.3 0.46 10.1 4.04 650 0.74 0.04 1.36 0.3 2.28 0.46 9.94 3.99 675 0.72 0.04 1.35 0.3 2.25 0.45 9.78 3.92 700 0.7 0.03 1.33 0.3 2.22 0.44 9.62 3.84 725 0.68 0.03 1.31 0.29 2.19 0.44 9.46 3.78 750 0.67 0.03 1.29 0.29 2.16 0.43 9.3 3.72 775 0.67 0.03 1.27 0.28 2.13 0.43 9.14 3.66 800 0.67 0.03 1.25 0.28 2.09 0.42 8.96 3.58 825 0.67 0.03 1.23 0.27 2.06 0.41 8.8 3.52 850 0.67 0.03 1.21 0.27 2.02 0.4 8.64 3.46 875 0.66 0.03 1.19 0.26 1.99 0.4 8.5 3.4 900 0.66 0.03 1.17 0.26 1.95 0.39 9.14 3.66 925 0.67 0.03 1.15 0.25 1.92 0.38 8.96 3.58 950 0.67 0.03 1.13 0.25 1.88 0.38 8.8 3.52 975 0.67 0.03 1.11 0.25 1.85 0.37 8.64 3.46 1000 0.67 0.03 1.09 0.24 1.82 0.36 8.5 3.4 下风向最大浓度及占标率 1.79 0.09 3.44 0.76 5.76 1.15 20.6 8.24 最大地面浓度 距离（m） 92 71 71 71 D10%最远距离 / / 表7-14 面源最大Pmax和D10%估算结果一览表 污染物 生产车间西部生产区域 TSP 非甲烷总烃 距源中心下风向 距离D（m） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 25 29.89 3.32 3.16 0.16 50 40.26 4.47 4.25 0.21 75 47.76 5.31 5.05 0.25 100 45.91 5.1 4.85 0.24 125 39.72 4.41 4.2 0.21 150 34.95 3.88 3.69 0.18 175 31.66 3.52 3.35 0.17 200 29.26 3.25 3.09 0.15 225 27.35 3.04 2.89 0.14 250 25.72 2.86 2.72 0.14 275 24.31 2.7 2.57 0.13 300 23.07 2.56 2.44 0.12 325 21.96 2.44 2.32 0.12 350 20.98 2.33 2.22 0.11 375 21.29 2.37 2.25 0.11 400 20.34 2.26 2.15 0.11 425 19.49 2.17 2.06 0.1 450 18.71 2.08 1.98 0.1 475 18.01 2.0 1.9 0.1 500 17.37 1.93 1.84 0.09 525 16.78 1.86 1.77 0.09 550 16.24 1.8 1.72 0.09 575 15.73 1.75 1.66 0.08 600 15.27 1.7 1.61 0.08 625 14.84 1.65 1.57 0.08 650 14.43 1.6 1.52 0.08 675 14.05 1.56 1.48 0.07 700 13.7 1.52 1.45 0.07 725 13.36 1.48 1.41 0.07 750 13.13 1.46 1.39 0.07 775 13.19 1.47 1.39 0.07 800 13.23 1.47 1.4 0.07 825 13.25 1.47 1.4 0.07 850 13.25 1.47 1.4 0.07 875 13.24 1.47 1.4 0.07 900 13.22 1.47 1.4 0.07 925 13.19 1.47 1.39 0.07 950 13.15 1.46 1.39 0.07 975 13.1 1.46 1.38 0.07 1000 13.04 1.45 1.38 0.07 下风向最大浓度及占标率 48.76 5.42 5.15 0.26 最大地面浓度距离（m） 83 83 D10%最远距离 / 由表7-12～7-14可知，本项目建成投产后，有组织、无组织排放的大气污染物烟粉尘、非甲烷总烃、SO2、NOx的最大地面浓度占标率均＜10%。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响评价等级为二级，根据预测结果，上述污染物最大落地浓度所占标准份额较小，远小于标准值，不会改变区域环境空气质量等级，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 3、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m，根据该单元面积S(m2)计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 项目所在地年平均风速为2.6m/s，A、B、C、D参数选取见表7-15： 表7-15 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。本项目的卫生防护距离计算详见表7-16： 表7-16 卫生防护距离计算表 无组织 排放源 污染物 名称 卫生防护距离计算系数 S (m2) Qc (kg/a) 卫生防护距离L(m) A B C D L计 L 生产车间西部生产区域 颗粒物 （焊接烟尘、喷粉粉尘） 470 0.021 1.85 0.84 4900 0.1118 3.867 50 非甲烷总烃 470 0.021 1.85 0.84 0.0108 0.017 50 根据计算，产生有害气体无组织排放单元的卫生防护距离均小于50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）中的规定，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于100m时，其级差为50m，并且当有两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，则提一级。根据上表的计算结果，根据卫生防护距离的确定原则，最终确定本项目卫生防护距离为以生产车间西边生产区域边界向外100m的包络线，卫生防护距离包络线见附图2。该项目卫生防护距离内无居民等敏感保护目标，符合卫生防护距离的要求。 综上所述，本项目生产过程中产生的废气可达标排放，对当地的大气环境质量影响较小。 （4）大气环境影响评价结论 本项目位于环境质量非达标区，评价范围内无一类区，根据估算模式判定本项目大气评价等级为二级。 a) 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中3#排气筒排放的NOx最大落地浓度为20.6μg/m3，最大占标率为8.24%，且根据评价区的环境质量现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，本项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响在可接受范围内，项目大气污染物排放方案可行。 b) 本项目环境影响符合环境功能区划。 c）本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 d）本项目卫生防护距离推荐值为：以生产车间西部生产区域边界向外100m的包络线。经现场踏勘，项目卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等环境敏感目标，能满足项目卫生防护距离的要求。 表7-17 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 江苏裕临科技有限公司护栏、太阳能边框生产项目 评价等级 与范围 评价等级 一级 □ 二级 ( 三级 □ 评价范围 边长=50km □ 边长=5～50km □ 边长=5km ( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a □ 500～2000t/a □ ≤500t/a ( 评价因子 基本污染物（ PM10、SO2、NOx） 其他污染物（ TSP、非甲烷总烃 ） 包含二次PM2.5 □ 不包含二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准 ( 地方标准 □ 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区 □ 二类区( 一类区和二类区 □ 评价基准年 （ 2017 ）年 环境空气质量现状 调查数据来源 长期例行监测数据 □ 主管部门发布的数据 ( 现状补充监测 □ 现状评价 达标区 □ 不达标区 ( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 □ 现有排放源 □ 拟替代的 污染源 □ 其他在建、拟建项目污染源 □ 区域污染源 □ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF□ 网络模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km □ 边长5～50km □ 边长=5km □ 预测因子 预测因子（ ） 包含二次PM2.5 □ 不包含二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100% □ C本项目最大占标率>100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% □ C本项目最大占标率>10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30% □ C本项目最大占标率>30% □ 非正常排放1h 浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率>100% □ 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加值 C叠加 达标 □ C叠加 不达标 □ 区域环境质量的 整体变化情况 k≤-20% □ k>-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子（颗粒物、非甲烷总烃） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测 □ 环境质量监测 监测因子（ ） 监测点位数（ ） 无监测 □ 评价结论 环境影响 可接受 ( 不可接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ 0 ）m 污染源年排放量 SO2：（0.1152）t/a NOx：（0.5388）t/a 颗粒物：（0.3984）t/a VOCs：（0.0631）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 2、水环境影响分析 （1）本项目废水排放情况 本项目建成投产后产生生活污水480t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，水质简单且浓度较低，经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市墩头镇青田污水处理厂集中处理，深度处理后排入胡敦河，对周围环境影响较小。本项目实施“雨污分流”，污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表7-18 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 pH、COD SS、NH3-N 海安市墩头镇青田污水处理厂 连续排放 W-1 化粪池 / FW-1 是 企业 总排 表7-19 废水间接排放口基本情况表 序号 排放□编号 排放口地理位置 废水 排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 FW-1 120.383697 32.613204 0.048 污水 处理厂 连续 / 海安市墩头镇青田污水处理厂 pH 6-9 COD 500 SS 400 NH3-N 45 TN 45 TP 4.5 （2）评价等级 本项目生活污水经厂内预处理后通过海安市墩头镇青田污水处理厂集中处理后排放，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 （3）生活污水处理设施可行性分析 本项目产生生活污水480t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，水质简单且浓度较低，经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市墩头镇青田污水处理厂集中处理，深度处理后排入胡敦河，对周围环境影响较小。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后成为污泥被清掏。一般情况下，化粪池对于COD及SS的去除率为30%左右，对其他污染物去除能力较差。本项目拟设置一座10m3化粪池，生活污水经化粪池预处理后，各污染物排放浓度为COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L、 TP：4mg/L，能够达到海安市墩头镇青田污水处理厂的接管标准。 （4）海安市墩头镇青田污水处理厂概况： 海安市墩头镇青田污水处理厂位于海安市墩头镇双新村十五组，日处理能力2500t，污水处理厂的处理工艺如下： 图7-2 墩头镇污水处理厂处理工艺流程图 （5）依托污水处理设施的环境可行性评价： ①水量：本项目废水总量为1.6t/d，约占海安市墩头镇青田污水处理厂处理能力的 0.064%，从废水水量来说，接纳本项目废水是可行的。 ②水质：本项目废水仅为生活污水，经厂内预处理后水质简单，能够达到污水处理厂接管控制标准，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标处理排放。因此，从水质上说，接纳本项目废水是可行的。 ③管网和污水处理厂建设进度：目前海安市墩头镇青田污水处理厂基建工程已完成，项目所在地区域污水管网铺设工程已经到位。 综上所述，本项目废水纳入海安市墩头镇青田污水处理厂集中处置可行，废水经海安市墩头镇青田污水处理厂处理后达标排放，对周围地表水环境的影响在可接受范围内。 表7-20 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 江苏裕临科技有限公司护栏、太阳能边框生产项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 ( 水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □； 间接排放 (； 其他 □ 水温 □； 径流 □； 水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染□；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □； 在建 □ 拟建 □； 其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体 水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源 开发利用状况 未开发 □； 开发量40%以下 □； 开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □； 其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 □ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □； 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （COD） （SS） （氨氮） （TN） （TP） （0.144） （0.096） （0.012） （0.0168） （0.0019） （300） （200） （25） （35） （4） 替代源 排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (； 其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 ( 手动 □；自动 □；无监测 ( 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 ( 不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 3、声环境影响分析： （1）主要噪声源强的确定 本项目噪声设备主要为精密切割机、自动切割机、高速自动冲孔机、冲床、交流电焊机、焊接机器人、自动静电喷涂生产线、行车、螺杆式空压机、除尘设备及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在70～85dB（A）。产噪设备噪声源强见表7-21： 表7-21 主要噪声源强表 序号 声源名称 数量 （台/套） 单台设备声源强度 dB(A) 降噪效果 dB(A) 距离厂界距离 东 南 西 北 1 精密切割机 4 80 ≥30 107 30 15 55 2 自动切割机 1 80 107 30 15 55 3 高速自动冲孔机 2 85 107 50 15 35 4 冲床 10 85 107 50 15 35 5 螺杆式空压机 1 80 75 60 65 30 6 废气处理装置 引风机 2 85 65 70 75 20 7 交流电焊机 10 75 ≥15 75 35 65 20 8 焊接机器人 1 75 75 50 65 40 9 静电喷涂生产线 1 70 65 35 75 20 10 行车 3 80 70 20 10 10 （2）噪声控制措施： ① 控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号设备，从源头上控制噪声产生。 设备减振、隔声 对精密切割机、自动切割机、高速自动冲孔机、冲床、空压机等大型机加工设备在机组与地基之间安置减振底座，对引风机电机设置隔声罩，可以降噪约15dB（A）左右。 加强建筑物隔声措施 各类设备均安置在生产车间内，生产时门窗关闭，有效利用了建筑隔声，防止噪声的扩散和传播，经厂方隔声后，降噪量约15dB（A）左右。 强化生产管理 定期对设备进行检查维护，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。 ⑤ 合理布局 在设备布置时尽量将噪声较集中的设备布置在车间中间位置，其他噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对厂界的影响。 （3）噪声预测模式 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： 声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达25dB（A）以上。 （4）预测结果 各预测点最终预测结果(已考虑屏障隔声、建筑隔声、绿地隔声及环境因素等因素)见表7-22： 表7-22 厂界各测点声环境影响预测结果 单位：dB（A） 测点位 昼间 夜间 点号 位名 背景值 贡献值 预测值 评价结果 背景值 贡献值 预测值 评价结果 1 厂区北侧边界 57.3 52.6 58.6 达标 47.8 -- 47.8 达标 2 厂区西侧边界 56.2 56.3 59.3 达标 45.5 -- 45.5 达标 3 厂区南侧边界 55.8 51.7 57.2 达标 46.7 -- 46.7 达标 4 厂区东侧边界 55.9 45.5 56.3 达标 45.9 -- 45.9 达标 5 东北侧居民点 56.5 42.3 56.7 达标 47.3 -- 47.3 达标 注：本项目夜间不生产。 由表7-22可知，本项目建成投产后对周围环境产生的噪声影响较小，本项目产生的噪声经厂房隔声、设备减震和距离衰减后，北侧、西侧、东侧厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南侧厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，对周边环境影响较小。本项目建成投产后对东北侧居民点（距离60m）昼间噪声贡献值叠加本底值后的预测值分别为56.7dB(A) ，能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求。 因此，本评价认为只要厂方对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成较大影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目建成投产后，产生的固废为切割下料、冲孔工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的废手套、废口罩等废劳保用品，冲孔工序产生的废液压油，焊接工序产生的焊渣，滤芯脉冲粉末回收装置收集及沉降在喷粉柜内的废塑粉，活性炭吸附装置产生的废活性炭，除尘装置吸收的除尘灰，塑粉、液压油、润滑油等原材料使用过程中产生的废包装桶以及厂内职工产生的生活垃圾。 切割下料、冲孔工序产生的钢材边角料50t/a，经厂方收集后出售处理。生产过程中产生的废手套、废口罩等废劳保用品约0.5t/a，经厂方收集后由环卫部门清运处理。高速自动冲孔机、冲床使用过程中产生的废液压油1t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理。焊接工序产生的焊渣0.6545t/a，经厂方收集后出售处理。滤芯脉冲粉末回收装置收集及沉降在喷粉室内的废塑粉4.0192t/a，经厂方收集后出售处理。活性炭吸附装置产生的废活性炭0.7313t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理。移动式焊烟净化器收集的除尘灰0.0238t/a，经厂方收集后出售处理。塑粉、液压油、润滑油使用过程中产生的废包装桶0.465t/a，属于危险废物，委托有资质的单位处理。生活垃圾6t/a，由当地环卫部门清运处理。具体处置方式见表7-23： 表7-23 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 废物 类别 废物代码 预计产生量 （t/a） 处置 方式 1 钢材边角料 一般 固废 切割下料、冲孔工序 固态 85 -- 50 经厂方收集后出售处理 2 焊渣 焊接工序 固态 86 -- 0.6545 3 废塑粉 静电喷涂工序 固态 86 -- 4.0192 4 除尘装置吸收的除尘灰 移动式焊烟净化器 固态 84 -- 0.0238 5 废劳保用品 生产过程 固态 99 -- 0.5 环卫部门清运处理 6 生活垃圾 办公生活 半固态 99 -- 6 7 废液压油 危险 废物 高速自动冲孔机、冲 床使用过程 液态 HW08 900-218-08 1 委托有资质的单位处理 8 废活性炭 活性炭吸附装置 固态 HW49 900-041-49 0.7313 9 废包装桶 原料使用过程 固态 HW49 900-041-49 0.465 （1）一般固废环境影响分析 由工程分析可知，本项目一般固废总产生量为58.1696t/a，其中废劳保用品、生活垃圾基本可以做到日产日清，均不占用固废堆场。需收集暂存的一般固废为钢材边角料、焊渣、废塑粉和除尘灰，一般工业固废平均转运周期为1个月，则暂存期内一般工业固废量最多为4.25t，本项目拟在生产车间西南角设置一座30m2一般工业固废堆场，可满足固废贮存的要求。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过环卫清运、许可单位处理、外售等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求，对周围环境影响较小。 （2）危险废物环境影响分析 本项目危险废物为高速自动冲孔机、冲床使用过程中产生的废液压油，活性炭吸附装置产生的废活性炭以及塑粉、液压油、润滑油使用过程中产生的废包装桶，应尽快送往有资质的危废处理单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准及修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。 ②危险废物贮存场所必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》规定设置警示标志。 ③危险废物贮存场所周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ④危险废物贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，设有应急防护设施。 ⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ⑥贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ⑦贮存区符合消防要求。 ⑧贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑨基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑩存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 按照相关要求，本企业拟在生产车间的西北角（具体位置见附图2）新建一座3m×3m×2.8m的危废暂存仓库，危险固废使用具有防腐、防渗功能的专用塑胶桶密封盛装。本项目满负荷生产时，需暂存的危险废物产生量合计为1.8043t/a，平均运转周期为2个月，则暂存期内危废最多为0.3t。密封塑胶桶的盛装量为100Kg,每个塑胶桶的占地面积约0.8m2，按单层暂存考虑，所需暂存面积为2.4m2。本项目设置9m2的危废暂存室可满足危废贮存的要求。 综上所述，本项目运营期产生的危险废物主要为废液压油、废活性炭和废包装桶，通过专用的密封塑胶桶贮存于厂区的危废暂存处，并移送至有资质单位的危废处理单位进行处理。贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，故本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水产生影响。 （3）运输过程影响分析 对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： ① 该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证。负责运输的司机应通过培训，持有有效证件。 ② 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③ 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④ 组装危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 （4）危废处置环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见表7-24： 表7-24 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存 场所 危废 名称 危废 类别 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存仓库 废液压油 HW08 900-218-08 生产车间 西北角 9m2 密封塑胶桶贮存 1.1t 2个月 废活性炭 HW49 900-041-49 废包装桶 HW49 900-041-49 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危险废物必须落实利用、处置途径。本项目位于江苏省南通市海安市墩头镇，周边主要危废处置单位有上海电气南通国海环保科技有限公司、南通九洲环保科技有限公司、江苏东江环境服务有限公司、南通润启环保服务有限公司等，危废处置单位情况见下表： 表7-25 本项目周边危废处置单位情况表 单位名称 许可量 （t/a） 公司地址 经营范围 上海电气南通国海环保科技有限公司 10000 老坝港滨海新区滨海东路6号 焚烧处置HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW49等 南通九洲环保科技有限公司 20000 南通市如皋市长江镇规划路1号 焚烧处置医药废物（HW02），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），其他废物（HW49）（不含309-001-49、900-042-49、900-044-49 900-045-49、900-999-49） 江苏东江环境服务有限公司 13000 南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路 焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17，仅限336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17），废碱（HW35），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49,900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49），废催化剂（HW50,263-013-50、275-009-50、276-006-50、261-151-50） 南通润启环保服务有限公司 25000 南通市启东市滨江精细化工园上海路318号 核准焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），其他废物（HW49）（900-039-49、900-041-49、900-042-49 900-046-49、900-047-49、900-999-49） 由上表可知，本项目产生的危险废物可委托上述单位进行处置，项目建成后危废处置可落实，因此对周边环境影响较小。 5、土壤、地下水环境影响评价 （1）土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018），本项目为污染影响型项目，本项目属于Ⅲ类项目，占地规模为小型，同时本项目所在地周边存在居民区，土壤环境敏感程度为较敏感，因此判定本项目土壤评价等级为“三级”。本项目主要采用定性分析来说明本项目对土壤环境的影响，同时着重对应采取的土壤污染防治措施进行评述。 根据本项目的特性分析，本项目可能对土壤造成污染的途径主要有：生产车间、固废堆场等污水下渗对土壤造成的污染。 在正常生产状态下，本项目废水排放、固废暂存、原辅料存储不会对厂区内地块土壤造成影响，在事故状态下，污水管道、固废堆场地等污水及液体原辅料可能会下渗到土壤从而对土壤造成不良影响，但考虑到本项目废水成分及原辅料比较简单，不涉及有毒有害物质，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可杜绝废水污染物及液体原辅料下渗，避免污染土壤，因此项目对区域土壤环境产生影响很小。 （2）土壤、地下水防渗措施 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染的途径主要有生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 事故情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若液体原料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，本项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将本项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施： （1）源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应加强废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的沉淀池定期进行检查，防止在污水处理的过程中有太多的污水泄漏。 （2）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表7-26： 表7-26 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号 防治分区 分区位置 防渗要求 1 重点污染防治区 危废暂存仓库 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒 2 污水输送、收集管道、水池 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 3 一般污染防治区 一般固废暂存场所 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 4 生产车间 7、环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ① 严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ② 建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③ 健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④ 建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤ 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）自行监测计划 ① 大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-27 废气污染源监测计划 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 有组织 FQ-1、FQ-2 FQ-3排放口 颗粒物 非甲烷总烃 烟尘、SO2、NOx 一年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准及《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（全）》中“20.实施工业炉窑污染治理专项行动”排放标准 无组织 厂界 颗粒物 非甲烷总烃 一年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放要求 信息公开 由环境保护主管部门确定 监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理 ② 噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-28 噪声污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 厂界四周外1m处 等效连续A声级 每季度一次 ③ 应急监测计划 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 1）大气环境监测 监测因子：颗粒物、非甲烷总烃 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 2）水环境监测 监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：接管口、可能受影响的河流设1个监测点。 8、“三同时”验收 本项目“三同时”验收一览表见表7-29： 表7-29 本项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 （数量、规模） 验收要求 环保投资（万元） 完成 时间 废 气 有组织 静电喷涂工序 喷涂粉尘 吸风装置收集+二级滤芯脉冲粉末回收装置+15m高排气筒（1#）排放 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（全）》中“20.实施工业炉窑污染治理专项行动”排放标准 8 与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用 固化烘干 工序 有机废气 （非甲烷总烃） 集气罩收集+活性炭装置吸附+15米排气筒（2#）排放 7 天然气 燃烧废气 烟尘 SO2、NOx 密闭吸风管道收集+15米排气筒（3#）排放 1 无组织 焊接工序 焊接烟尘 设置移动式旱烟净化器对焊接烟尘吸收处理，设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求 5 静电喷涂工序 喷涂粉尘 固化烘干 工序 有机废气 （非甲烷总烃） 废水 生活污水 COD、SS 氨氮、TN、TP 10m3化粪池 达到海安市墩头镇青田污水处理厂的接管要求 5 噪声 噪声设备 噪声 厂房隔声、距离衰减 减振隔声设施 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2、4类标准 20 固废 一般固废 钢材边角料、焊渣废塑粉、除尘装置吸收的除尘灰 设置30m2的一般固废堆放场所，回收出售处理 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 2 生活垃圾 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 危险废物 废液压油、废活性炭、废包装桶 设置9m2专门危废暂存仓库，密封容器存储、及时委托有资质的单位处理 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 5 废劳保用品 混入生活垃圾 环卫部门清运处理 / / 绿化 1700m2 / / 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 / / 清污分流、排污口 规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 / / “以新带老”措施 / / / 总量平衡方案 本项目有组织废气污染物排放量为颗粒物：0.0859t/a、VOCs（非甲烷总烃）：0.0044t/a、SO2：0.0576t/a、NOx：0.2694t/a，拟在海安市区域范围内平衡；水污染物接管考核量为：废水量480t/a、COD：0.144t/a、氨氮：0.012t/a、总氮：0.0168t/a、总磷：0.0019t/a，最终外排环境量为COD：0.0288t/a、氨氮：0.0038t/a、总氮：0.0096t/a、总磷:0.0005t/a，在海安市范围内平衡；固废均得到有效处置 / 大气防护距离设置 本项目不需要设施大气防护距离，卫生防护距离设置为：以生产车间西部生产区域为执行边界100m形成的包络线，目前此卫生防护距离内无居民点及其他环境敏感点，今后在此范围内不准建设学校、居民点、医院等环境敏感目标 环保投资合计 53

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织 | 静电喷涂工序 | 喷涂粉尘 | 吸风装置收集+二级滤芯脉冲粉末回收装置+15m高排气筒（1#）排放 | 达标排放 对周围大气环境影响较小 |
|  |  | 固化烘干 工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+活性炭吸附装置吸附+15米排气筒（2#）排放 |  |
|  |  | 天然气燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx | 密闭吸风管道收集+15m高排气筒 （3#）排放 |  |
|  | 无组织 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 设置移动式旱烟净化器对焊接烟尘 吸收处理，加强自然通风和机械排风 对生产车间西部生产区域设置100米 卫生防护距离 |  |
|  |  | 静电喷涂工序 | 喷涂粉尘 |  |  |
|  |  | 固化烘干工序 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS 氨氮、总氮、总磷 | 经厂内化粪池预处理后经市政污水管网纳入海安市墩头镇青田污水处理厂 集中处理，最终排入胡敦河 | 达标排放 对周围水环境影响较小 |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 切割下料、冲压工序 | 钢材边角料 | 经厂方收集后出售处理 | 固废100% 处置 |
|  | 生产过程 | 废劳保用品 | 环卫部门清运处理 |  |
|  | 高速自动冲孔机、冲床使用过程 | 废液压油 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 焊接工序 | 焊渣 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 静电喷涂工序 | 废塑粉 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 移动式旱烟净化装置 | 除尘装置吸收的 除尘灰 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 原料使用过程 | 废包装桶 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声设备主要为精密切割机、自动切割机、高速自动冲孔机、冲床、交流电焊机、焊接机器人、自动静电喷涂生产线、行车、螺杆式空压机、除尘设备及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在70～85dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏裕临科技有限公司只要从事护栏及配件、艺术围栏的研发、生产、加工、销售，鉴于良好的市场前景，公司拟投资1亿元，征用海安市墩头镇吉庆村1组工业用地13333.3平方米，新建生产车间等主要建筑物建筑面积10065平方米，购置自动切割机、高速自动冲孔机、数控雕刻机、静电喷涂生产线等主要设备46台套，新上护栏、太阳能边框生产项目。该项目预计2020年1月建成投产，正式投产后可形成年生产护栏10万米、太阳能边框40万套的生产能力。 2、符合国家和地方产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、 “淘汰类”、 “能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、规划相符性和选址可行性 本项目位于海安市墩头镇吉庆村一组，周围区域以工业预留地、居民为主。经查阅《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号） “南通市生态红线区域名录”， 本项目距离国家级生态红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区9.1km、省级生态红线海安县里下河重要湿地3.9km，项目选址不在海安市生态红线管控区范围内。项目周围无国家级、省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，项目选址可行。本项目用地属于工业用地，符合墩头镇总体规划和环境规划要求。 4、达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目建成投产后，废气污染物主要为护栏生产线焊接工序产生的焊接烟尘、静电喷涂工序产生的塑粉粉尘、粉末固化工序产生的有机废气（非甲烷总烃）、燃气燃烧机产生的天然气燃烧废气。 ①本项目静电喷涂生产线喷涂过程中未被工件表面吸附的喷涂粉尘通过喷粉线自带二级滤芯式粉末回收装置吸收处理后，最终通过15米高排气筒（1#）排放。喷涂粉尘排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，可满足环境管理要求。 ②静电喷涂生产线挂件经静电喷涂后进入粉末固化烘道烘干固化，在固化过程中会产生有机废气（非甲烷总烃）。有机废气（非甲烷总烃）经粉末固化烘道两端集气罩收集后，进入一套活性炭吸附装置吸附处理，最终通过15米高排气筒（2#）排放。有机废气（非甲烷总烃）排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，可满足环境管理要求。 ③粉末固化炉由配备的燃气燃烧机供热，采用天然气作为燃料，天然气在燃烧过程中会产生燃烧废气。本项目天然气燃烧热量由密闭管道引入烘道内，属于间接加热，天然气燃烧废气由密闭管道收集后，最终通过15米高排气筒（3#）排放。天然气为清洁能源，产生的废气污染物较少，烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均能达到《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（全）》中“20.实施工业炉窑污染治理专项行动”排放标准，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 本项目建成投产后，产生的无组织废气主要为经移动式旱烟净化装置吸收处理后的焊接烟尘以及集气装置未收集到的喷粉粉尘、非甲烷总烃。厂方拟在生产车间中间设置隔断进行分割，西部70m×70m的区域放置所有生产设备，东部57m×70m的区域设置为原料、成品仓库。无组织废气由于产生量较小，且难以收集，在企业加强车间自然通风和机械排放的基础上，对周围环境的影响在可接受范围内。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的废气浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离计算结果，确定对生产车间西侧生产区域设置100米的卫生防护距离。经调查，卫生防护距离范围内无居民点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放，因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小。 综上所述，本项目建成投产之后废气可达标排放，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 （2）废水 本项目无生产废水产生，仅为厂内职工产生的生活污水480t/a。经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市墩头镇青田污水处理有限公司集中处理，最终达标尾水排入胡敦河。对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （3）噪声 本项目噪声来源于精密切割机、自动切割机、高速自动冲孔机、冲床、交流电焊机、焊接机器人、自动静电喷涂生产线、行车、螺杆式空压机、除尘设备及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在70～85dB（A）。经采取隔声、减振、加强管理等措施后，可降噪30dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准，对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）固废 本项目建成投产后，产生的固废为切割下料、冲压工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的废手套、废口罩等废劳保用品，冲压工序产生的废液压油，焊接工序产生的焊渣，抛丸处理工序沉降在地面的金属碎屑、废钢丸，滤芯脉冲粉末回收装置收集及沉降在喷粉柜内的废塑粉，活性炭吸附装置产生的废活性炭，除尘装置吸收的除尘灰，塑粉、润滑油、液压油等原材料使用过程中产生的废包装桶以及厂内职工产生的生活垃圾。 钢材边角料、焊渣、废塑粉、除尘装置吸收的除尘灰由厂方收集后出售处理，废劳保用品、生活垃圾均由环卫部门统一清运。废液压油、废活性炭、废包装桶均属于危险固废，委托有资质的单位处理。本项目固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 5、总量控制分析 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP、颗粒物、SO2、NOx及挥发性有机物。 大气污染物：本项目建成投产后，有组织废气污染物排放量VOCs（非甲烷总烃）：0.0437t/a、颗粒物：0.2742t/a、SO2：0.1152t/a、NOx：0.5388t/a，在海安市范围内平衡；无组织排放的大气污染物为VOCs（非甲烷总烃）：0.0,194t/a、颗粒物：0.1242t/a。 水污染物：本项目建成投产后，产生生活污水480t/a，经厂内化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.144t/a、氨氮：0.012t/a、TN：0.0168t/a、TP:0.0019t/a，经市政污水管网排入海安市墩头镇青田污水处理厂集中处理，最终外排环境量为COD：0.0288t/a、氨氮：0.0038t/a、TN：0.0096t/a、TP:0.0005t/a，在海安市范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》，本项目属于[C3351] 建筑、家具用金属配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版），不属于名录中所列行业。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）及排污许可证核发技术规范，本项目未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版），暂不实施总量指标审核及排污权交易。 综合以上各方面分析评价，本项目符合国家产业政策，选址与该区域总体规划相符。经评价分析，该项目建成投产后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周围环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度看，本建设项目是可行的。 上述评价结果是根据江苏裕临科技有限公司提供的规模、设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的，如果设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由江苏裕临科技有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、建议 1、本项目的建设必须严格执行“三同时”制度，积极落实环保措施，按环评中所涉及到的措施和要求认真落实，确保排放达标和环境质量达标。 2、合理布局噪声设备，高噪声设备远离厂界，加强高噪声设备的管理和维护，落实各项噪声污染防治措施，减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声达标。 3、建议当地政府及规划部门在规划时不得在项目卫生防护距离之内新增医院、学校、居民住户等敏感设施规划。 4、必须严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，在专业监测单位对各污染处理设施效果和污染物排放状况进行验收监测后，并经审查验收合格后方可正式投入生产。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 企业营业执照 附件三 企业法人身份证复印件 附件四 项目噪声监测报告 附件五 污水处理厂接管协议 附件六 企业项目委托书、承诺书 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 建设项目与生态红线关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

工业预留用地

S353省道

海安金鑫纸业有限公司

工业预留用地

土石方阶段

基础施工阶段

装修及清理现场

粉尘、扬尘

噪声

噪声

粉尘、扬尘

结构施工

土石方阶段

粉尘、扬尘

噪声

粉尘、扬尘

铁管、铝型材

S1-1 钢材边角料、S1-2 废劳保用品

N1-1 噪声

润滑油

切割下料

S1-3 钢材边角料、S1-4 废劳保用品

S1-5 废液压油、N1-2 噪声

润滑油

液压油

冲  孔

G1-1 焊接烟尘

S1-6 焊渣、N1-3 噪声

电焊条

焊  接

手工上工件

G1-2 塑粉粉尘

S1-7 粉沫回收装置吸收的废塑粉

N1-4 噪声

塑粉

静电粉末喷涂涂

G1-3 有机废气（非甲烷总烃）

G1-4 天然气燃烧废气

粉末固化

冷却卸料

G—废气

S—固废

组装成品

铝型材

S2-1 钢材边角料、S2-2 废劳保用品

N2-1 噪声

润滑油

切割下料

S2-3 钢材边角料、S2-4 废劳保用品

S2-5 废液压油、N2-2 噪声

润滑油

液压油

冲  孔

五金配件

人工组装

G—废气

S—固废

检验成品

85%  回收利用

99%

脉冲滤芯

除尘器收集

20.3148t

15%

出售处理

3.0472t

17.2676t

95%

吸风装置收集

20.52t

40%

过喷粉尘

21.6t

1%

经15m高排气筒排放

0.2052t

沉降于喷粉柜 0.972t  出售处理

90%

聚酯树脂塑粉36.7324t

未被吸收

1.08t

5%

54t

无组织挥发 0.108t

10%

60%

附于工件

表面32.4t

损耗120

480

480

600

海安市墩头镇青田污水处理厂有限公司

化粪池

生活用水

自来水

胡敦河

1110

植物吸收、下渗、蒸发或损耗510

510

绿化用水

无组织排放

焊接工序

焊接烟尘

移动式焊烟净化装置吸收处理

15米高排气筒排放（FQ-1）

无组织排放

二级滤芯脉冲粉沫回收装置吸收处理

吸风装置收集

喷粉粉尘

静电喷涂工序

15米高排气筒排放（FQ-2）

无组织排放

活性炭吸附装置吸收处理

非甲烷总烃

粉沫烘干固化工序

集气罩收集

15米高排气筒排放（FQ-3）

天然气燃烧废气

（烟尘、SO2、NOx）

燃气燃烧机

密闭管道收集