所在地区：      沭阳县                                   环评编号：

审批编号：

建设项目环境影响报告表

项  目  名  称  ： 沭阳县沭河船闸拆建工程

建设单位（盖章）：       沭阳县水利局

编制日期：二零一九年八月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

- 结论与建议——给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 沭阳县沭河船闸拆建工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳县水利局 |
| 法人代表 | - | 联系人 | 杨主任 |
| 通讯地址 | 江苏省宿迁市沭阳县台州北路45号 |
| 联系电话 | 15751094748 | 传 真 | / | 邮政编码 | 211103 |
| 建设地点 | 新沂河与淮沭河交汇处 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发基[2019]66号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | E4822河湖治理及防洪设施工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | 10487 | 绿化面积 (平方米) | - |
| 总投资 （万元） | 957.87 | 其中：环保投资（万元） | 82 | 环保投资占总投资比例（%） | 8.56 |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投 产日期 | 2020年1月 |
| 工程内容及规模 1、工程地理位置 沭阳县位于鲁南丘陵与江淮平原的过渡带，北纬33°53′~34°25′，东经118°30′~119°10′，地处沂河、沭河下游，自古以来就有洪水走廊之称，县域总面积2294km2，人口160万人。城市规模近期（2020年）：中心城区城市人口63万人，总面积180km2。拟建沭河挡洪闸工程位于新沂河与淮沭河交汇处，承担新沂河泄洪及淮沭河分洪期间挡洪的重要作用。同时，沭阳县城区水环境改善、部分农业、工业用水均从外沭河引入，因此挡洪闸兼具有引水功能。 工程项目地理位置见附图1。 2、工程项目概况 项目名称：沭阳县沭河船闸拆建工程 建设单位：沭阳县水利局 行业类别：E4822河湖治理及防洪设施工程建筑 项目性质：新建 建设地点：新沂河与淮沭河交汇处 建设内容：新建挡洪涵洞1座，与淮沭河堤防连接，涵洞引水流量9.0m/s，孔径2.5m。 劳动定员：施工期定员25人，工程运行期挡洪闸管理所工作人员10人。 施工工期：5个月。 3、项目背景 外沭河船闸位于沭阳县城西孙巷村淮沭河东堤，担负着城区防洪、排涝、引水、通航、等重要任务，对城区防洪保安起着十分重要的作用。自1996年城区规划调整，沭阳县委县政府要求城区的生产企业逐渐迁出，船闸过闸船只也逐渐减少。到1999年，县委县政府为改善城区交通环境，又对该河道上的部分桥粱进行改造降低通航净空高度，外沭河不再允许船只通行，船闸仅保留挡洪和向沭阳城区供水的功能。为促进沭阳县城市发展，解决交通拥堵的状况，沭阳县计划实施环城快速路建设，位于沭阳县城区的西北段落，穿越外沭河，穿越位置处于现有外沭河船闸上闸首西侧，与新沂河大堤交叉，由于新沂河100年一遇洪水位12.46m（85高程），大堤高程15.6m，导致快速路纵向连接段较长，为解决快速路连接以及有利于新沂河防汛路的畅通，原计划将外沭河船闸拆除后改建为挡洪闸，现决定保留船闸，拟在快速路西侧新建挡洪闸。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于四十六、水利144、防洪治涝工程中“其他（小型沟渠的护坡除外）”，应该编制环境影响报告表。沭阳县水利局委托我单位编制其“沭阳县沭河船闸拆建工程”项目环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 4、相关工程及设施现状 （1）环城快速路项目进展及设计情况 根据中国华西工程设计建设有限公司提供设计方案图纸，沭阳县环城快速路标准段为：道路路幅宽度为58.5m~65m，主线双向六车道、辅道双向四车道、非机动车道、人行道及绿化带等。道路主线以下穿形式穿越苏州路、人民西路、天津路，以上跨形式跨越深圳西路、福州路。辅道沿线依次与苏州路、规划绿园路、深圳西路、福州路、中华西路、人民西路、南京路、天津路平交，其中除苏州路、深圳西路、人民西路、天津路以外，其余道路均采用“右进右出”的形式。道路于桩号AK2+020附近跨越外沭河，新建14跨20m的跨线桥一座，以及3跨20m的辅道桥两座。道路于桩号AK2+845附近穿越现状新长铁路，为避免路基开挖以及行车荷载对铁路桥墩造成扰动，需新建1跨16m的陆地桥一座。道路沿线地势有所起伏，场地沿线地面总体高程为7.0m～15.5m之间。因新长铁路距离外沭河较近，环城快速路自新长铁路下部穿越，从外沭河上部跨越，且主线快速路与深圳西路立交，而外沭河船闸以西堤防为新沂河、淮沭河交汇处挡洪大堤，深圳西路的路面高程就要达到堤顶高程（约15.6m），主线快速路桥面高程将超过21.0m，给道路的连接带来困难。因此将挡洪大堤移至环城快速路西侧，就可以降低环城快速路高程，这样，跨越外沭河位置处，跨线桥桥面高程14.80m，辅道桥桥面高程为10.16m。 （2）外沭河船闸情况 外沭河船闸位于沭阳县城西孙巷村淮沭河东堤。1987年开工建设，1988年底完成。为防洪安全，沭河船闸按Ⅱ级建筑物设计，防洪标准按新沂河行洪6000m³/s，闸室长135m，上下闸首净宽8m。外沭河船闸详细参数如下： 最低通航水位：上游7.50m，下游6.00m。最小通航水深2m，最高通航水位上游9.50m，下游6.50m，上游最高洪水位11.70m。 闸底高程：上闸首底板高程5.50m，下闸首底扳高程4.00m；闸顶高程：上闸首14.20m，下闸首10.20m，船闸闸室顶高程10.00m；闸门顶高程，上闸首l3.00m(6000m³/s加风浪高lm超高0.3m)，下闸首9.80m(最高通航水位加超高0.3(m)。 结构形式：上下闸首为混凝土与浆砌石结构，钢筋混凝土底板。闸室墙为衡重式灌砌块石，上下游翼墙均采用浆砌块石重力式结构。上下闸首均采用钢结构人字门，承受单向水头，用4t推杆式启闭机，输水型式为短廊道输水，对冲消能；上闸首公路桥为预制“T”形粱。 外沭河船闸担负着城区防洪、排涝、引水 、通航、等重要任务，对城区防洪保安起着十分重要的作用。根据沭河船闸设计及管理要求，结合城区实际情况，沭阳水利局制定了运行调度方案，管理单位能按照防指的要求运行。在经济效益稳步提高的同时，同时也发挥了很好的社会效益。自 1996 年城区规划调整，沭阳县委县政府要求城区的生产企业逐渐迁出，船闸过闸船只也逐渐减少。到 1999 年，县委县政府为改善城区交通环境，又对该河道上的部分桥粱进行改造降低通航净空高度，外沭河不再通行船只。 5、项目建设必要性 （1）沭河船闸建筑物损坏严重，难以继续承担防洪压力 沭河船闸位于沭阳县城西孙巷村淮沭河东堤，担负着城区防洪、排涝、引水、通航等任务。该闸建成于1988年10月，通航功能于1999年停止，自此不再通行船只，船闸的功能仅为挡洪和向沭阳城区供水。由于船闸人字钢闸门粱系、背拉架严重变形，锈蚀严重，止水损坏，闸门中间刚性止水间隙过大，漏水严重等，严重威胁防洪安全，不宜继续承担防洪任务。若新建挡洪闸，防洪屏障移至防洪闸和新筑的防洪堤上，则无需船闸挡洪，改变了船闸的防洪压力，对防洪安全更有保障。 （2）沭阳县城区快速通道建设影响沭河船闸堤防巡查、防汛抢险工作的开展 沭阳县城区快速通道建成后，快速路跨越外沭河高程较高，跨越桥梁长度大，快速路纵向线型连接困难，而且与深圳西路在防洪大堤上交汇，不利于堤防巡查、防汛抢险工作的开展。在环城快速路西侧新建挡洪闸，可有效解决线型及道路交汇带来的问题。 6、工程建设规模及主要技术指标 （1）工程内容及任务 本次工程内容包括堤防工程和挡洪闸工程，新建堤防连接原有“U”型堤防端点，堤顶高程与两侧现有堤顶高度一致，为15.60m，堤顶宽8.0m，边坡1：3，两侧滩地高程为10.0m。挡洪闸布置在新建堤防位置，设计为涵洞式水闸，洞身分为两节，每节长20.0m。第二节洞身布置为圆弧形，便于和船闸连接。闸首顶高程根据洪水位12.46m布置为13.60m，底板高程5.0m。上下游翼墙顶高程与周边现有河口高程一致，为10.0m。本次工程任务是通过新建挡洪闸提高新沂河堤防的防洪标准，不改变原沭阳船闸引水能力。同时因建设挡洪改建工程，使快速路工程通过原船闸上游穿越。 （2）工程规模 沭阳县原南关涵洞设计流量为9.0m³/s，孔径为2.5m，为沭城区工业和生活提供水源，也为城区进行生态补水。第一水厂建成时，没有考虑水资源配置，将南关洞变为第一水厂的取水口，主要功能为向水厂供水。原城区工业、生活、和生态补水功能依赖沭阳船闸。但沭河船闸引水较为粗放，难以控制流量，通过近年实测资料分析，引水很不稳定，时大时小，不利于管理。本次新建沭河挡洪闸，考虑代替原南关洞、县沭河船闸引水功能，与南关涵洞规模一致，引水流量按照流量约9m³/s确定。 （3）工程布置 ①堤防工程 挡洪闸及堤防工程布置在快速通道西侧，堤防工程连接原有“U”型堤防端点，这样，新沂河堤防基本为直线布置，缩短了堤防长度，便于防汛检查车辆通行。堤顶工程与两侧现有堤顶高度一致，为15.60m，顶宽8.0m，边坡1：3，两侧滩地高程为10.0m。 ②挡洪闸工程 挡洪闸布置在移位后的堤防处，因堤防与外沭河之间夹角为60°，挡洪闸轴线与外沭河轴线偏角为10°，在防冲槽末端与外沭河偏转连接。外沭河船闸上闸首底高程为5.0m，因此挡洪闸底板高程取5.0m，挡洪闸布置为涵洞式水闸，洞身分为两节，每节长20.0m。闸首顶高程根据洪水位12.46m，考虑新沂河宽度较大，波浪壅高的影响，第二节洞身布置为圆弧形，便于和船闸连接。闸首顶高程为13.6m。上游翼墙顶高程与周边现有河口高程一致，为10.0m，下游翼墙顶高程与周边现有河口高程一致，为10.0m。 （4）施工组织设计 本工程对外交通较为便利，施工机械、设备和建筑材料运至项目区比较便捷，亦可经水路新沂河运达工地。施工用水可就近取用沭阳城区自来水，生活用水可引用附近村镇生活用水。施工用电利用附近电网电源，也可通过自发电解决。 本工程施工期临时导截流建筑物为5级，相应导截流设计洪水标准采用非汛期五年一遇的洪水标准。工程施工期间，外沭河不再向沭阳县城区补水，由沭阳县通过其他河道调配。施工截流通过在挡洪闸上游填筑月牙形施工围堰、船闸上闸首翼墙尾端填筑施工围堰，形成封闭。 上游围堰采用非汛期实测水位频率分析，沭阳闸下游水位站1970～2008年历年非汛期实测最高水位进行分析。5年一遇非汛期水位为9.10m，上游围堰顶高程考虑风浪超高等因素，为10.6m，下游围堰高程挡水水位6.5m，围堰顶高程8.0m，土方开挖采用1m³挖掘机配套自卸车，弃土堆放在河道堤后约60m宽范围内。回填土料主要利用就近新沂河滩地的开挖土方，填筑参数根据碾压实验确定，压实度不小于0.91。建筑物与堤防主体工程同时施工。 （5）工程等级 根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），以及《沂沭泗河洪水东调南下续建工程新沂河整治工程可行性研究报告》和《淮河流域综合规划（2012-2030）》，新沂河近期防洪标准为50年一遇、规划达到100年一遇，堤防级别为1级。新沂河为漫滩行洪河道，堤内为泓道和滩地，沭阳县城区快速通道工程跨越外沭河（道路桩号2+060），位于新沂河大堤桩号40+660附近，100年一遇防洪水位12.46m。本工程等级为一级。 7、主体工程施工 （1）建筑物土方工程 本工程建筑物土方开挖工程量较小，约0.3万方，施工均采用常规方法。土方开挖中主要采用1m3挖掘机开挖，配8t自卸车运输，开挖土方堆放在南侧滩地。建筑物基坑回填土方取自新沂河河道内洼地、水沟，压实选用拖拉机夯实；对紧靠建筑物四周和涵洞顶板1m以内的土方，边角及宽度小于3m的狭窄部位由人工分层填筑，采用蛙夯机或人工夯实，上部采用74KW推土机平推并压实。 （2）堤防土方工程 堤防填筑前需进行清基，采用74KW推土机清除，清基土运至堤外作为堤外弃土。堤防填筑土方利用河道开挖土方，堤防采用拖拉机压实，填筑材料按照《堤防工程设计规范》（SL260-2014）执行，压实度不小于0.95。 （3）挡洪闸主体砼及钢筋砼 本工程砼及钢筋砼主要集中在洞身、翼墙、上下游护坦等主要部分。 本工程砼施工遵循“先主后次，先深再浅”的原则组织实施。混凝土浇筑施工泵站以泵房下部为关键路线，先施工洞身部分，然后浇筑翼墙、回填土完成后浇筑护坦部分。各浇筑应根据结构缝和结构形状分块浇筑，每块施工时应连续作业，以防产生冷缝和施工缝。 冬季砼施工时，必须充分考虑砼工程在冬季施工中的不利因素，采取保温、防冻等切实可行的技术措施，保证砼满足设计要求。冬季浇筑砼时施工的部位不宜分散，当日平均气温连续5天低于5℃或最低气温连续5天低于-3℃时，则采取加热水拌和、保温模板、加引气剂并延长搅拌时间等措施，确保砼浇筑温度满足要求，日平均气温低于-10℃时，应停止浇筑砼。冬季砼养护可采用薄膜养护法，即拆模后及时覆盖薄膜并铺设草包保温，在覆盖的薄膜内洒水养护，养护时间不少于28天。岸翼墙混凝土浇筑时，按照底板、纵横墙分二期施工完成。纵横墙混凝土浇筑时采用装配式组合钢模一次支模至墙顶高程。 （4）启闭机房屋及工作桥施工 洞身浇筑完成后进行排架和工作桥施工，房屋部分在墙后回填土逐步上升后，择机施工。 （5）金属结构及机电设备制作与安装 金属结构工程主要为铸铁闸门采购及安装，机电设备主要是启闭机的采购及安装。设备采购选择具有生产许可的制造商，并提供产品合格证明。铸铁闸门预埋件宜采用二期砼预埋，埋件安装质量直接影响到闸门的安装质量，要求安装尺寸准确、固定可靠并符合图纸要求。 （6）施工工期安排 本工程计划于2020年1月开工建设，工期为5个月。具体施工进度安排如下： 第1个月，完成场地整理、征地拆迁、场地三通一平、施工备料及设备进场，围堰填筑等工作； 第2个月，完成降水井施工，基坑开挖，洞身底板浇筑及翼墙第一节底板施工等； 第3个月，完成洞身、上下游翼墙及墙后回填土施工； 第4个月，完成堤防工程的填筑，进行排架、工作桥、闸门及启闭机安装施工，铺盖、消力池上下游护砌施工； 第5个月，完成上下游启闭机房屋主体结构施工，围堰拆除。 8、土石方平衡 建筑物土方工程施工采用常规方法，土方开挖工程量约为0.3万m3，上下游围堰填筑土方约1.55万m3，开挖土方回用于上下游围堰填筑，因此本工程不产生废弃土石方。 9、工程占地及赔偿 本工程涉及占地主要原因为弃土区占地、施工临时占地，以及堤防加固取土区占地，取土区占地为新沂河洼地，结合坑塘开挖取土。弃土区占地、施工临时占地为临时用地，工程结束后予以恢复，涉及青苗赔偿面积约 100 亩。 10、项目选址合理性 本工程位于沭阳县新沂河与淮沭河交汇处，新沂河是整个沂沭泗流域洪水入海通道之一，其洪水特性，既取决于上游沂沭、南四湖、邳苍三片各自的暴雨洪水特性，又与这三片洪水地区组成有关。对其影响最大、威胁最大的为沂沭水系，其次为南四湖和邳苍。多年来，由于上游面上的工程和骨干河流的治理，引起了新沂河水情的不断变化，使得骆马湖、新沂河的洪水特性由峰高势急、来猛去骤变为峰高量大、来猛去缓。大流量、高水位历时大大加长。另外，由于沂沭泗诸大河道虽各自独立各有出口，但又相互连接串通。因此，新沂河洪水亦受到人为控制、调度运用的影响。随着上游工情的改变，这种影响将越来越大。拟建挡洪闸建成后将承担新沂河泄洪及淮沭河分洪期间挡洪的重要作用。工程所处地的交通便利，工程施工所需的砂石料和其他建筑材料均可由公路直接运达至工地，施工机械进出、生活用品补给也较为方便。 因此，建设工程项目选址合理。 11、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 ①与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照沭阳县生态红线布局图，项目位于淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区（二级管控区），拟建挡洪闸不会对水环境造成污染，挡洪闸建成后将承担新沂河泄洪及淮沭河分洪期间挡洪的重要作用，项目不涉及自然保护区及饮用水源保护区，拟建工程占用水域的上、下游2km范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水产种质资源保护区等生态敏感区。距拟建工程最近的种质资源保护区为古栗林种质资源保护区，距离为2.2km；距拟建工程最近的饮用水水源保护区为淮沭河第一饮用水水源保护区，距离为6km。因此，本项目符合生态红线要求。 ②与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将江苏省生态红线划分为陆域生态保护红线和海洋生态保护红线，其中陆域生态保护红线包括自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域等8中生态保护红线类型。对照《江苏省生态保护红线分布图》，建设项目不在生态保护红线范围内，因此，项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。 （2）环境质量底线 按照HJ2.2-2018要求，项目选取2018年作为大气评价基准年，根据《2018年沭阳县环境质量报告书》，2018年沭阳县环境空气中除PM10、PM2.5年均值超标外均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，项目所在地判定为不达标区；工程项目所在河流新沂河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。本项目运行期没有废气和噪声产生，废水、固废均得到合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，不会达到资源利用上线，用电由市政电网供给，亦不会达到能源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地无环境准入负面清单。经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中“淘汰类”或“限制类”项目；对照《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），本项目不属于其中的限制类及淘汰类，符合当前国家的产业政策要求；本项目选址不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》以及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中相关项目。本工程项目在《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》中属于鼓励类“二、水利”第12条“综合利用水利枢纽工程”范畴。本项目符合国家及地方产业政策及《市场准入负面清单草案》要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 12、“两减六治三提升”相符性分析 本项目施工期主要耗能设备为运输设备、挖装设备、砼拌和设备及施工工厂的机械设备，建筑设计及施工设计中采用节能新技术、选用高效节能设备、使用节能新材料，在工程运行期基本上无能源消耗。对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）及《“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）的通知，本项目不使用《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）及《“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）中限制使用的原辅材料，因此，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 13、“打赢蓝天保卫战三年行动计划”相符性分析 本工程运营期无废气产生，不会对大气环境产生影响，对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知，符合“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目在沭阳县外沭河新建挡洪闸，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地质、地貌 （1）地质条件 场区地貌单元属于黄泛冲积平原，地貌类型单一，拟建场地为杂填土，填充物为粘土为主，可见大量植物根系和建筑垃圾，松散状态，土质不均匀，分布均匀，堆积年代为2年以上。 （2）地层岩性 钻探资料表明，结合室内土工试验成果，按土的物理力学性质及时代成因划分土层，现将自然地面下45米深度范围内土层分为9个工程地质层，现描述如下： 第（1）层：杂填土（Q4ml），层厚0.80～7.00米。灰褐色，稍湿。主要成分为粉质粉土、粘土，土质不均匀。松散状态，堆积年代2年以上，局部为老路。 第（2）层：粉质粘土夹粉土（Q4al+pl），层厚1.30～5.20米。黄褐色，可塑，夹粉土，干强度中等，中等压缩性，中等韧性，摇振反应无，无光泽。 第（3）层：粘土（Q3al+pl），层厚1.20～3.80米。灰黄色，可塑，干强度中等，中等压缩性，中等韧性，摇振反应无，切面光滑。 第（4）层：粘土（Q3al+pl），层厚1.90～3.10米。黄褐色，可塑，可见铁锰结核及其氧化物，干强度中等，中等压缩性，中等韧性，摇振反应无，稍有光泽。 第（5）层：粘土（Q4al+pl），层厚3.00～3.40米。灰黄色，可塑，可见铁锰结核及其氧化物，含大量钙质结核，干强度高，中等压缩性，高韧性，摇振反应无，切面光滑。 第（6）层：中砂（Q3al+pl），层厚1.60～1.90米。黄褐色，中密，饱和。主要矿物成分为风化石英、云母和长石，级配良好。低压缩性，摇振反应迅速，无光泽。 第（7）层：粉质粘土（Q3al+pl），层厚1.40～3.50米。灰黄色，可塑，干强度中等，中等压缩性，中等韧性，摇振反应无，切面光滑。局粉砂。 第（8）层：粘土（Q），层厚12.80～24.80米。黄褐色，棕红色，硬塑，可见铁锰结核及其氧化物，含大量钙质结核，干强度高，中等压缩性，高韧性，摇振反应无，切面光滑。 第（9）层：中砂（Q3al+pl），该层未揭穿，最大揭露厚度17.00米。黄色，密实，饱和。主要矿物成分为风化石英、云母和长石，级配良好。低压缩性，摇振反应迅速，无光泽。 2、气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为14.1℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量918.0mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。工程区属暖温带与北亚热带过渡区，冬季受北方高压南下的季风侵袭，以寒冷少雨天气为主；夏季受来自海洋的东南季风控制，天气炎热多雨；春秋两季处于南北季风交替时期，形成四季分明，干、湿、冷、暖天气多变的气候特征。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 14.1℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.8m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1480.0mm 年最小降雨量 625mm 年均降雨量 719.1m 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山，横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 本工程所在流域新沂河是整个沂沭泗流域洪水入海通道之一，其洪水特性，既取决于上游沂沭、南四湖、邳苍三片各自的暴雨洪水特性，又与这三片洪水地区组成有关。对其影响最大、威胁最大的为沂沭水系，其次为南四湖和邳苍。多年来，由于上游面上的工程和骨干河流的治理，引起了新沂河水情的不断变化，使得骆马湖、新沂河的洪水特性由峰高势急、来猛去骤变为峰高量大、来猛去缓。大流量、高水位历时大大加长。另外，由于沂沭泗诸大河道虽各自独立各有出口，但又相互连接串通。因此，新沂河洪水亦受到人为控制、调度运用的影响。随着上游工情的改变，这种影响将越来越大。 4、生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 5、地震 根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）和《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度为0.15g。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境现状 本次评价选取2018年作为评价基准年，根据《2018年沭阳县环境质量报告书》，项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 评价因子 平均时段 现状浓度 标准值 超标倍数 达标情况 SO2 年平均 23 60 0 达标 NO2 年平均 21 40 0 达标 PM10 年平均 76 70 0.086 超标 PM2.5 年平均 45 35 0.286 超标 O3 日最大8小时滑动平均浓度 65 160 0 达标 CO 24小时平均值 1.395 4 0 达标 注：数值单位μg/m3(CO为mg/m3)。 2018年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的日最大8小时滑动平均浓度、CO的24小时平均值，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.086倍、0.286倍。项目所在区域PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。 根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、水环境质量状况 根据《2018年沭阳县环境状况公报》，2018年全县境内的新沂河、沂南河、沭河、柴米河、古泊河、古泊善后河、蔷薇河、北六塘河共九条河流的21个断面开展了地表水水质监测。全县水环境质量略有变化，主要河流水质均呈现清洁级。 工程项目周边河流为新沂河、淮沭河和外沭河，新沂河、淮沭河和外沭河水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。根据沭阳县环境监测站2018年的监测数据，新沂河和淮沭河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站2018年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，根据现场踏勘以及本项目所在地区环境现状，确定项目环境保护目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象 名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 孙巷小区 E 223m 约50户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 城西社区 SE 8m 约30户 水环境 淮沭河 位于 - 大型河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 新沂河 位于 - 大型河 外沭河 位于 - 小型河 生态环境 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区 位于 - 二级管控区 《江苏省生态红线区域保护规划》 古栗林种质资源保护区 NW 2200m 二级管控区 声环境 城西社区 SE 98m 约30户 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准

# 四、评价适用标准

| 环 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的常规污染物环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标 来源 SO2 年平均 60 μg/Nm3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 5 0 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/Nm3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/Nm3 1小时平均 200 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 PM10 年平均 70 24小时平均 150 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，新沂河、淮沭河和外沭河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级水标准作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L） 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤30 ≤0.2 ≤0.05 3、声环境质量标准 项目区域周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值（等效声级dB（A）） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | 1、废气 施工扬尘及机械废气执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）新建污染源二级排放标准及无组织排放标准，主要排放指标见表4-4。 表4-4 大气污染物排放浓度限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 TSP 120 1 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） SO2 550 0.4 NOx 240 0.12 2、废水 （1）施工期废水 施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工废水经隔油、沉淀处理后回用于工程施工，回用标准执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中建筑施工用水水质标准及《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）中钢筋混凝土水质标准；施工人员生活污水经一体化污水处理装置处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的相应标准后，用于农田灌溉。具体标准限值见表4-5~表4-7。 （2）工程运行期废水 工程运行期废水为挡洪闸管理所工作人员的生活污水，生活污水经一体化污水处理装置处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于灌溉农田。具体标准限值见表4-6。 表4-5 混凝土拌和用水水质要求 污染物名称 水质标准（mg/L） 标准来源 pH ≥4.5 《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006） 不溶物 ≤2000 可溶物 ≤5000 Cl- ≤1000 SO2- ≤2000 碱含量（rag/L） ≤1500 表4-6 农田灌溉用水水质基本控制项目标准值 单位：mg/L，pH无量纲 作物种类 污染物名称 旱作标准（mg/L） 标准来源 COD ≤200 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） SS ≤100 石油类 ≤10 pH 5.5～8.5 表4-7 建筑施工用水水质基本控制项目标准值 单位：mg/L，pH无量纲 污染物名称 水质标准 标准来源 pH 6~9 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002） NH3-N 20 BOD5 15 阴离子表面活性剂 1.0 3、噪声 （1）施工期噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）2类标准，具体标准限值见表4-8。 （2）工程运行期噪声 工程运行期噪声《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，具体标准限值见表4-9。 表4-8建筑施工场界环境噪声排放标准限值 时段 边界外声环境功能区类别 昼间（ dB（A）） 夜间（ dB（A）） 2类 70 55 表4-9 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 4、固废 扩建项目一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单进行暂存场地设置。 |
| 总量控制标准 | 总量平衡方案： （1）废气：工程运行期没有废气产生； （2）废水：生活污水经处理《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中相应标准后用于周边农田灌溉； （3）固废：施工期和工程营运期固废均得到有效处置，零排放。 工程运行期无污染物排放，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期 1、水环境 （1）施工场地施工废水 ①混凝土搅拌和系统冲洗废水 混凝土拌和系统冲洗废水来源于混凝土转筒和料罐的冲洗。混凝土生产系统布置在施工场地内，混凝土拌和废水发生量约8t/次，每天冲洗2次，每天产生冲洗废水约16t，废水中主要污染物为SS，浓度约为5000mg/L，即每天产生的混凝土拌和系统冲洗废水中含SS 0.08t。 ②车辆和机械设备冲洗废水 车辆和机械设备冲洗废水中悬浮物含量较高、含有少量废机油等污染物，类比同类工程施工现场，通常车辆和设备清洗废水产生量约为15t/d，主要污染物为SS、石油类，浓度约200mg/L和20mg/L，即每天产生的车辆和设备清洗废水中含SS 0.003t和石油类0.0003t。 ③基坑废水 围堰施工会产生基坑排水。基坑排水分为初期排水和经常性排水，初期排水包括堰体及岸边渗水、降雨等，水质与河流水质相似；经常性排水主要包括混凝土浇筑、冲洗、养护等，主要污染物为SS，浓度约500mg/L。基坑废水排水量按50t/d估算，每天产生的施工期基坑废水中含SS 3.75t。 （2）施工人员生活污水 施工期劳动人数25人，类比同行业施工期用水量按150L/（d·人）计，污水排放系数取0.8，废水产生量为3t/d。生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，浓度分别约300mg/L、200mg/L、15 mg/L、2 mg/L。即施工期每天产生的生活污水中产生的COD、SS、NH3-N、TP分别为0.0009t、0.0006t、0.000045t、0.000006t。生活污水经一体化污水处理装置处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）相应标准后，回用于绿化洒水。 表5-1 施工期施工废水和生活污水主要污染物产生及排放情况 废水类别 废水 废水量（t/d） 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量(t/d) 治理 措施 排放浓度（mg/L） 排放量(t/d) 排放 去向 施工废水 混凝土搅拌和系统废水 16 SS 5000 0.0800 隔油、沉淀处理 100 0.0016 回用于工程施工 车辆和机械设备冲洗废水 15 SS 200 0.0030 100 0.0015 石油类 20 0.0003 20 0.0003 基坑 废水 50 SS 500 0.0250 100 0.0050 生活污水 施工人员生活污水 3 COD 300 0.0009 一体化污水处理装置处理 200 0.0006 农田 灌溉 SS 200 0.0006 100 0.0003 NH3-N 15 0.000045 15 0.000045 TP 2 0.000006 2 0.000006 2、大气环境 （1）施工扬尘 施工场地开挖平整、材料堆存等施工作业，在受风力作用下将会产生TSP污染影响，且风力越大污染越严重。在土方开挖和砂石料堆存过程中的风蚀起尘、施工扬尘等共同作用下，未采取环保措施时，施工现场面源污染源强为539g/s；采取环保措施时，施工现场面源污染源强为140g/s，施工作业场所粉尘浓度为1.5～30mg/m3。施工期的道路扬尘主要来自运输车在施工场内行驶，根据同类工程现场调查监测结果，施工作业场所的TSP浓度为1.5～30mg/m3。 （2）施工车辆和机械燃油废气 施工机械包括运输车辆及挖掘机、装载机等，均以柴油为燃料，施工过程中柴油燃烧过程排放少量燃油废气，主要污染因子为SO2、NOx等。一般影响范围在30m范围内，但这些污染源较分散，污染物排放量较小，为间断排放。 3、声环境 施工期噪声源分为固定源和流动源两种。属固定源的钻孔与施工机械噪声来自于开挖土石方、砂石料加工、混凝土搅拌等，具有声源强、声级连续的特点。属于流动源的运输、施工车辆的引擎声和喇叭声则具有源强较大、流动性强等特点。工程主要施工噪声源源强见表5-1。 表5-2 主要施工机械单机噪声值 序号 噪声源 产生区域 性质 源强(dB(A)) 1 土方工程施工噪声 取土区等构筑场地 施工机械固定噪声源 85 2 砂石、混凝土生产 噪声 砂石加工系统场地 机械固定连续噪声源 95 3 预制混凝土构筑场地 机械固定连续噪声源 80 4 交通噪声 场内公路 大型载重车流动噪声源 85 5 场内公路 中小型载重车流动噪声源 80 4、固体废物 施工期固体废物包括施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。 （1）生活垃圾 施工施工人员25人，人均生活垃圾发生量按1.0kg/d估算，施工期生活垃圾发生量为0.025t/d。本工程总工期5个月，施工期生活垃圾发生量为3.75t。 （2）建筑垃圾 本工程有少量施工弃渣及房屋拆建、建筑物拆除而产生的建筑垃圾，约为1.5t。建筑物土方工程施工采用常规方法，土方开挖工程量约为0.3万m3，上下游围堰填筑土方约1.55万m3，开挖土方回用于上下游围堰填筑，因此本工程不产生废弃土石方。 二、工程运行期 1、水环境 工程运行期废水主要为工作人员生活污水，生活污水量按下式计算： Qs=(K·q1V·1)/1000 式中：Qs—生活污水排放量，t/d； q1—每人每天用水量，L/人d； V1—管理所人数； K—排放系数，取0.8。 本工程拟安排挡洪闸管理所工作人员10人，用水标准参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）的工业企业职工生活用水定额计算，用水量按50L/(人·d)，生活污水量按用水量的80%计，生活污水的总量为146t/a。污水中主要污染因子COD、SS、NH3-N、TP，浓度分别按300mg/L、200mg/L、30mg/L、2mg/L计，COD、SS、NH3-N、TP的产生量分别为0.0438t/a、0.0292t/a、0.00438t/a、0.000292t/a。 挡洪闸管理所工作人员生活污水统一收集后经一体化污水处理装置处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于灌溉农田。 表5-1 工程运行期废水产生及排放情况 废水类别 废水量（t/a） 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量(t/a) 治理 措施 排放浓度（mg/L） 排放量(t/a) 排放 去向 生活污水 438 COD 300 0.04380 一体化污水处理装置 200 0.02920 灌溉 农田 SS 200 0.02920 100 0.01460 NH3-N 30 0.00438 30 0.00438 TP 2 0.00029 2 0.00029 2、大气环境 工程运行期没有废气产生。 3、声环境 工程运行期没有噪声产生。 4、固体废物 主要为工作人员生活垃圾。 挡洪闸管理所工作人员10人，生活垃圾产生量按1.5kg/（人•d），全年产生量为5.475t，由当地环卫部门统一清运。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工场地 | TSP | 1.5～30mg/m3，少量 | 200米外≤1 mg/m3 |
|  | 施工机械 | SO2、NOx | -，少量 | 自然扩散 |
| 水 污 染 物 |  | 废水量 | 污染物名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度及 排放量 | 备注 |
|  | 施 工 期 | 混凝土搅拌和系统废水 | 16t/d | SS | 5000mg/L | 0.0800t/d | 100mg/L，0.0016t/d | 隔油、沉淀处理达标后回用于工程施工 |
|  |  | 车辆和机械设备清洗废水 | 15t/d | SS | 200mg/L | 0.0030t/d | 100mg/L，0.0015t/d |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 20mg/L | 0.0003t/d | 20mg/L，0.0003t/d |  |
|  |  | 基坑 废水 | 50t/d | SS | 500mg/L | 0.0250t | 100mg/L，0.0050t/d |  |
|  |  | 生活污水 | 3t/d | COD | 300mg/L | 0.0009t/a | 200mg/L，0.0006t/d | 一体化污水处理装置处理达标后用于农田灌溉 |
|  |  |  |  | SS | 200mg/L | 0.0006t/a | 100mg/L，0.0003t/d |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 15mg/L | 0.000045t/a | 15mg/L，0.000045t/d |  |
|  |  |  |  | TP | 2mg/L | 0.000006t/a | 2mg/L，0.000006t/d |  |
|  | 工程运行期 | 生活污水 | 146t/a | COD | 300mg/L | 0.04380t/a | 200mg/L，0.02920t/a |  |
|  |  |  |  | SS | 300mg/L | 0.02920t/a | 100mg/L，0.01460t/a |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.00438t/a | 30mg/L，0.00438t/a |  |
|  |  |  |  | TP | 2mg/L | 0.00029t/a | 2mg/L，0.00029t/a |  |
| 固体废物 |  | 产生量 | 处理处置量 | 综合利用量 | 外排量 | 备注 |
|  | 施 工 期 | 建筑垃圾 | 1.5t | 1.5t | - | - | 填埋处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 3.75t | - | - | 3.75t | 环卫清运 |
|  | 工程运行期 | 生活垃圾 | 5.475t/a | - | - | 5.475t/a |  |
| 噪声 | 工程运行期没有噪声产生，不会对附近居民造成噪声影响。 |
| 其他 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程施工期的生态环境影响主要是施工中产生的悬浮物增加对水生生态的影响。对水生生物的影响主要体现在：增加局部水体的浑浊度，降低透光率，阻碍浮游植物的光合作用，降低单位水体内浮游植物的数量；最终导致附近水域初级生产力水平下降。打破靠光线强弱而进行垂直迁移的某些浮游动物的生活规律，某些滤食性浮游动物，只有分辨颗粒大小的能力，只要粒径合适就可摄人体内，如果摄入的是泥沙，动物有可能因饥饿而死亡；悬浮物还会刺激水生动物，使之难以在附近水域栖身而逃离现场。因而减少附近水域内生物的种类和数量。悬浮物可以粘附在动物身体表面，干扰动物的感觉功能，有些粘附甚至可以引起动物表皮组织的溃烂；通过呼吸，悬浮物可以阻塞鱼类的鳃组织，造成呼吸困难。上述影响在施工结束后随之消失。陆域施工作业将破坏地表植被，造成少量生物量损失，破坏具有水土保持功能的地表植被，在水力作用下会产生水土流失。 挡洪闸建成后会导致下游水位上升，流速加快，会导致原本生存于该区域的鱼类逐渐向其它支流迁移，同时可能对鱼类的洄游、越冬、产卵造成一定的影响，物种数量有所下降，本项目仅对项目所在区域鱼类造成影响，对其他区域鱼类无影响。 |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘影响分析 工程施工过程中产生扬尘的主要是土石方开挖平整、混凝土拌和、物料堆放及运输车在施工场地行驶等。 除建立围堰，减少扬尘扩散外，应避免大风干燥天气施工，尽量采取洒水作业，分散施工的方式；土石方堆放应定点定位，并加覆遮盖物；车辆进行土石方转运时，应尽量采用全封闭车辆，同时出场前对车身进行冲洗，确保运输土方不洒落飞扬、车辆不携带尘土上路，降低扬尘对外界环境的影响。项目所涉及的物料堆场，如砂石料和备用料等必须加盖篷布，定期洒水，严禁砂石料露天堆放，在气候干燥有风的情况下，应增加洒水时间和次数。钢筋木材的堆放扬尘产生较少，但应预防火灾和安全事故的发生。 本工程需要运输外来物资主要是通过公路运输。另外，工程施工中的石料、混凝土、废渣等也是通过公路运输，因此需使用大量的车辆作为运输工具，车辆在行驶过程中也会产生扬尘，因此应加强车辆管理，对进出场车辆进行及时的冲洗和维护，减少车辆扬尘的产生。施工区扬尘污染相对于气态污染物而言，其沉降性能较好，其影响范围一般较小。 施工主干道对附近作业的施工人员影响较大，对外道路、施工道路两侧居民受到的影响也不能忽视。类比同类工程施工现场环境空气质量监测结果进行分析，通常在距污染源 100m 处，各TSP在 0.12～0.79mg/m3之间；浓度影响随风速的变化而变化，总的趋势是小风、静风天气作业时，影响范围较小，大风天气作业时污染较大，但是对于 500m 以外的环境空气影响较小。因此本工程施工期对敏感点空气质量不会造成很大影响，并且这种影响将随工程量的逐步减少而减小，至施工结束而完全消失。 综上，工程施工期，混凝土拌和、物料堆放，车辆运输、土石方开挖、土方装卸等引起扬尘（特别是干燥季节），使附近区域空气中 TSP 浓度加大，对空气环境造成一定影响，给周围居民生活带来不便。因此在施工期应采取严格的防治措施，如场内道路硬化、运输车辆覆盖、配备洒水车定期洒水、配备除尘设备、产生扬尘的设备和建筑物布置在下风向及远离居民区等措施。 （2）施工车辆和机械燃油废气环境影响分析 施工运输车辆会带来汽车尾气污染，汽车的汽柴油发动机排放的尾气也是重要的废气污染源，主要污染物为SO2、CO、CxHy和NOx。工程施工以机械施工为主，施工机械有自卸汽车、挖掘机、铲运机、拖拉机、推土机、压路机等。均以柴油为燃料，施工过程中柴油燃烧过程排放少量燃油废气，主要污染因子为SO2、NOx等。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数目较少，且项目区大气扩散条件好，其污染程度轻微。根据同类项目施工现场监测数据，在距离现场50m处CO、NO2小时浓度分别为0.62mg/m3、0.20mg/m3，可以满足环境空气质量标准二级标准要求。 2、水环境影响分析 （1）施工废水 施工期施工废水分为混凝土拌和系统的冲洗废水、车辆和机械设备清洗废水和基坑废水。基坑废水可不采用特殊的处理设施，静置沉淀后由排水泵提升至反滤层，必要时可加入絮凝剂加速絮凝沉淀，在回用水池进行回用。混凝土拌和系统的冲洗废水中悬浮物浓度较高，可采用矩形平流沉淀池进行处理，处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）及《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）回用。车辆和机械设备冲洗废水经沉淀、隔油处理后回用。 施工期间，施工单位严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》中的相关规定，施工场地内设置导流渠、沉淀池和隔油池等处置施工废水。施工废水经处理后回用作降尘用水、车辆冲洗水、混凝土拌和用水等，不外排。因此，施工废水对环境的影响较小。 （2）生活污水 施工期施工人员生活污水产生量约为450t，主要污染物为 COD、SS、NH3-N、TP、BOD5。生活污水经一体化生活污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）后用于绿化、施工道路洒水抑尘等，对环境的影响较小。 3、声环境影响分析 （1）施工机械噪声影响预测模式 施工期间各种施工机械噪声，可近似作为点声源处理。采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中的点声源噪声传播衰减模式，估算施工噪声影响范围和程度。预测模式如下： Li＝L0-20lg(ri/r0)-△L 式中：Li—距声源ri处的声级，dB(A)； L0—距声源r0处的声级，dB(A)； △L—其它因素引起的噪声衰减量，dB(A)。 （2）施工机械噪声影响预测 施工过程中使用的机械主要有铲运机、混凝土拌和机、振捣器、柴油发电机、挖掘机、装载机、载重车等。根据施工机械噪声源强，计算各施工机械噪声衰减至《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)[昼间70dB(A)、夜间55 dB(A)]的距离，计算结果见表7-1。 表7-1 主要施工机械噪声计算结果表 序号 噪声源 单机噪声值 dB(A) 衰减至70dB(A)的距离(m) 衰减至55dB(A)的距离(m) 1 铲运机 90（5m） 50 281 2 混凝土拌和机 85（5m） 28 158 3 振捣器 85（5m） 28 158 4 挖掘机 90（5m） 50 281 5 载重车 85（5m） 28 158 6 装载机 90（5m） 50 281 7 柴油发电机 93（1m） 14 79 （3）敏感目标影响分析 根据预测结果，夜间施工作业对附近居民点影响较大，应禁止夜间施工作业；昼间施工作业时，将对距离施工场地较近的饭店（42m）产生噪声超标影响。 4、固废环境影响分析 施工期固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾，均属于一般固体废物。 建筑垃圾不含有害物质，对周边环境不会造成污染，但如果建筑垃圾堆放不慎，防护措施不到位，将会将破坏周围的农作物、植被或堵塞灌渠，妨碍农业生产，影响土地利用、自然景观，极易引起水土流失。工程开挖土石方应尽量综合利用，不能利用的及时送至弃渣场堆置，夯实压实，采取植被防护措施，避免扬尘和水土流失，本项目建筑垃圾通过填埋能得到合理处置。生活垃圾若随意堆放或抛弃，将会孳生蚊蝇和鼠害，对施工区的环境卫生、景观、施工人员的健康以及河道水体水质将产生不良影响。施工营地设垃圾桶，统一收集后由环卫部门定期清运，不会造成环境污染。本项目施工期固体废物在采取相应措施后，均能得到合理处置，不会对项目区环境产生不利影响。 5、生态环境影响分析 本工程施工期的生态环境影响主要是施工中产生的悬浮物增加对水生生态的影响。对水生生物的影响主要体现在：增加局部水体的浑浊度，降低透光率，阻碍浮游植物的光合作用，降低单位水体内浮游植物的数量；最终导致附近水域初级生产力水平下降。打破靠光线强弱而进行垂直迁移的某些浮游动物的生活规律，某些滤食性浮游动物，只有分辨颗粒大小的能力，只要粒径合适就可摄人体内，如果摄入的是泥沙，动物有可能因饥饿而死亡；悬浮物还会刺激水生动物，使之难以在附近水域栖身而逃离现场。因而减少附近水域内生物的种类和数量。悬浮物可以粘附在动物身体表面，干扰动物的感觉功能，有些粘附甚至可以引起动物表皮组织的溃烂；通过呼吸，悬浮物可以阻塞鱼类的鳃组织，造成呼吸困难。上述影响在施工结束后随之消失。陆域施工作业将破坏地表植被，造成少量生物量损失，破坏具有水土保持功能的地表植被，在水力作用下会产生水土流失。 二、工程运行期环境影响分析 1、大气环境影响分析 工程运行期没有废气产生。 2、水环境影响分析 工程运行期产生的废水为挡洪闸管理所工作人员的生活污水，生活污水的产生量为438t/a。污水中主要污染因子COD、SS、NH3-N、TP和BOD5，浓度分别按300mg/L、300mg/L、30mg/L、2mg/L和200mg/L计，COD、SS、NH3-N、TP和BOD5的产生量分别为0.1314t/a、0.1314t/a、0.01314t/a、0.00088t/a和0.0876t/a。 生活污水统一收集后经一体化污水处理装置处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应标准后，回用于绿化洒水。 3、声环境影响分析 工程运行期没有噪声产生，不会对附近居民造成噪声影响。 4、固体废物环境影响分析 工程运行期固体废物为挡洪闸管理所工作人员生活垃圾。 生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门定期统一清运，不会对项目区环境产生不利影响。 5、生态环境影响分析 挡洪闸建成后会导致下游水位上升，流速加快，会导致原本生存于该区域的鱼类逐渐向其它支流迁移，同时可能对鱼类的洄游、越冬、产卵造成一定的影响，物种数量有所下降，本项目仅对项目所在区域鱼类造成影响，对其他区域鱼类无影响。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工 场地 | 扬尘 | 对运输车辆采取覆盖车厢，施工现场出入口设运输车辆轮胎清洗池，施工现场车辆行驶速度减慢，施工场地和运料道路定期洒水 | 达标排放 |
|  |  | 机械废气 | 定期检修，确保机械性能良好 |  |
| 水 污 染 物 | 施工 场地 | 基坑废水 | 静置沉淀后由排水泵提升至反滤层，必要时可加入絮凝剂加速絮凝沉淀 | 达《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002） |
|  |  | 混凝土拌和系统冲洗废水 | 采用矩形平流沉淀池沉淀处理 |  |
|  |  | 车辆和机械设备清洗废水 | 沉淀、隔油处理 |  |
|  |  | 生活污水 | 采用一体化生活污水处理设施处理 | 达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） |
|  | 挡洪闸 管理所 | 生活污水 |  |  |
| 电离辐射电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 填埋处置 | 固废100%处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 设垃圾桶，统一收集后由环卫部门定期清运 |  |
|  | 工程 运行期 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 工程运行期没有噪声产生，不会对附近居民造成噪声影响。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

环保“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 建设项目“三同时”验收一览表。 表8-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 项目 名称 沭阳县沭河挡洪闸建设工程项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 环保投资（万元） 完成 时间 大 气 污 染 物 施工场地 TSP 洒水降尘、施工围墙、洒水车等 20 与项目主体工程同时设计 、 同时开工 、 同时建成运行 施工机械 SO2、NOx 水 污 染 物 施工场地 基坑废水 隔油池、沉淀池，处理能力>1t/d 20 混凝土拌和系统冲洗废水 车辆和机械设备清洗废水 生活污水 一体化生活污水处理设施 10 挡洪闸管理所 生活污水 噪声 施工场地 施工期噪声 建筑2.5m高的墙体隔声，设备降噪，噪声监测 12 挡洪闸 水声 绿化降噪 8 固废 施工场地 废弃土石方、弃渣等建筑垃圾 临时堆场、及时处置 8 生活垃圾 垃圾箱 1 挡洪闸管理所 生活垃圾 垃圾收集点 3 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 / / “以新带老”措施 无以新带老 / 区域解决问题 - / 环保投资合计 82

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 沭阳城区快速通道在现状外沭河船闸西侧，设置跨线桥 1 座，辅道桥 2 座。跨线桥跨越深圳西路、外沭河、福州路，总体呈南北走向，桥梁西侧为分淮入沂，外沭河入分淮入沂处新建挡洪闸；跨线桥采用 14 跨净 18.5 米简支板梁桥结构，总长 278.5m。辅道桥分两幅布置于跨线桥两侧，采用 3 跨 18.5 米简支板梁桥结构，总长 60m。环城快速路建设穿越外沭河，穿越位置处于现有外沭河船闸上闸首西侧，与新沂河大堤交叉，由于新沂河 100 年一遇洪水位 12.46m（85 高程），大堤高程15.6m，导致快速路纵向连接段较长，为解决快速路连接以及有利于新沂河防汛路的畅通，拟在快速路西侧新建挡洪闸。 拟建沭河挡洪闸工程位于新沂河与淮沭河交汇处，承担新沂河泄洪及淮沭河分洪期间挡洪的重要作用。同时，沭阳县城区水环境改善、部分农业、工业用水均从外沭河引入，因此挡洪闸兼具有引水功能。 2、项目符合产业政策要求 对照《产业结构调整指导目录》（2011年本）及《关于修改产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定文件》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类相关类别，为允许类。对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中条款，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类相关类别，为允许类。对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类相关类别。项目在《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》中属鼓励类“二、水利”第12条“综合利用水利枢纽工程”范畴。综上所述，本项目建设符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 3、选址合理性分析 本工程位于沭阳县新沂河与淮沭河交汇处，新沂河是整个沂沭泗流域洪水入海通道之一，其洪水特性，既取决于上游沂沭、南四湖、邳苍三片各自的暴雨洪水特性，又与这三片洪水地区组成有关。对其影响最大、威胁最大的为沂沭水系，其次为南四湖和邳苍。多年来，由于上游面上的工程和骨干河流的治理，引起了新沂河水情的不断变化，使得骆马湖、新沂河的洪水特性由峰高势急、来猛去骤变为峰高量大、来猛去缓。大流量、高水位历时大大加长。另外，由于沂沭泗诸大河道虽各自独立各有出口，但又相互连接串通。因此，新沂河洪水亦受到人为控制、调度运用的影响。随着上游工情的改变，这种影响将越来越大。拟建挡洪闸建成后将承担新沂河泄洪及淮沭河分洪期间挡洪的重要作用。工程所处地的交通便利，工程施工所需的砂石料和其他建筑材料均可由公路直接运达至工地，施工机械进出、生活用品补给也较为方便。 因此，建设工程项目选址合理。 4、环境质量现状 （1）大气环境现状 根据《2018年沭阳县环境质量报告书》，2018年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的日最大8小时滑动平均浓度、CO的24小时平均值，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.086倍、0.286倍。项目所在区域PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。 （2）水环境质量现状 根据《2018年沭阳县环境状况公报》，2018年全县境内的新沂河、沂南河、沭河、柴米河、古泊河、古泊善后河、蔷薇河、北六塘河共九条河流的21个断面开展了地表水水质监测。全县水环境质量略有变化，主要河流水质均呈现清洁级。 工程项目周边河流为新沂河，新沂河、淮沭河和外沭河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。根据沭阳县环境监测站2018年的监测数据，新沂河和淮沭河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 （3）声环境质量现状 根据沭阳县环境监测站2018年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。 5、施工期环境影响分析结论 （1）大气环境影响 建设项目施工期废气主要为施工扬尘、施工车辆和机械燃油废气。 施工扬尘 施工场地开挖平整、材料堆存等施工作业，在受风力作用下将会产生TSP污染影响，且风力越大污染越严重。项目采取向施工场地洒水4~5次/d，在工地四周建围墙；建设材料定点定位堆放，并设置挡风板；施工道路施工道路经常清扫洒水，保持清洁、湿润。通过以上扬尘污染防治措施，项目施工扬尘污染将得到有效防治，施工扬尘对环境的影响较小。 施工车辆和机械燃油废气 施工机械包括运输车辆及挖掘机、装载机等，均以柴油为燃料，施工过程中柴油燃烧过程排放少量燃油废气，主要污染因子为SO2、NOx等。施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使车辆和机械处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械费启对周围的影响，机动车尾气排放量不大，对区域大气环境影响较小。 （2）水环境影响 建设项目施工期废水主要是施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水 施工废水主要包括混凝土拌和系统冲洗废水、车辆和机械设备冲洗废水和基坑废水。经过专门的工艺静置沉淀处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）及《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）回用于工程施工，对环境影响不大。 生活污水 施工期生活污水经一体化生活污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于农田灌溉，不外排，对环境影响不大 （3）固废 施工期产生的固体废物主要为生活垃圾，产生量为3.75t，集中收集后委托环卫部门及时清运处置，采取相应措施后施工项目施工产生的固体废物得到合理处置，不会对项目区环境产生不利影响。 （4）声环境影响 施工期噪声主要来源于施工现场各类机械设备噪声和物料运输的交通噪声。为最大程度降低施工对保护目标的影响，建设单位和施工单位必须采取相应的隔声降噪措施，减少施工噪声对环境的不利影响。选用低噪声施工机械、设备，合理安排高噪声设备的施工时间，合理布置施工场地、降低设备声级、建立临时声屏障，把高噪声设备设置在远离敏感的的空地等措施。通过采取降噪措施后，施工噪声对周边环境影响较小。 （5）生态环境影响 本工程施工期的生态环境影响主要是施工中产生的悬浮物增加对水生生态的影响。对水生生物的影响主要体现在：增加局部水体的浑浊度，降低透光率，阻碍浮游植物的光合作用，降低单位水体内浮游植物的数量；最终导致附近水域初级生产力水平下降。打破靠光线强弱而进行垂直迁移的某些浮游动物的生活规律，某些滤食性浮游动物，只有分辨颗粒大小的能力，只要粒径合适就可摄人体内，如果摄入的是泥沙，动物有可能因饥饿而死亡；悬浮物还会刺激水生动物，使之难以在附近水域栖身而逃离现场。因而减少附近水域内生物的种类和数量。悬浮物可以粘附在动物身体表面，干扰动物的感觉功能，有些粘附甚至可以引起动物表皮组织的溃烂；通过呼吸，悬浮物可以阻塞鱼类的鳃组织，造成呼吸困难。上述影响在施工结束后随之消失。陆域施工作业将破坏地表植被，造成少量生物量损失，破坏具有水土保持功能的地表植被，在水力作用下会产生水土流失。 6、工程运行期环境影响分析结论 （1）大气环境影响 工程运行期没有废弃产生，对大气环境无影响。 （2）水环境影响 工程运行期废水主要为生活污水，生活污水经一体化生活污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于农田灌溉，不外排，对环境影响不大。 （3）固废 施工期产生的固体废物主要为生活垃圾，产生量为5.475t/a，集中收集后委托环卫部门及时清运处置，采取相应措施后施工项目施工产生的固体废物得到合理处置，不会对项目区环境产生不利影响。 （3）声环境影响 工程运行期没有噪声产生，不会对附近居民造成噪声影响。 （5）生态环境影响 挡洪闸建成后会导致下游水位上升，流速加快，会导致原本生存于该区域的鱼类逐渐向其它支流迁移，同时可能对鱼类的洄游、越冬、产卵造成一定的影响，物种数量有所下降，本项目仅对项目所在区域鱼类造成影响，对其他区域鱼类无影响。 7、满足区域总量控制要求 （1）废气：施工期废气无组织排放，工程运行期没有废气产生，无需申请总量； （2）废水：生活污水经处理后全部用于灌溉农田，无需申请总量； （3）固废：施工期和工程营运期固废均得到有效处置，零排放，无需申请总量。 8、总结论 综上所述，建设项目采用本报告表的各项污染防治措施，各项污染物实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。实施过程中要严格执行“三同时”制度，在严格执行各项环保措施的前提下，从环境角度而言，该项目是可行的。建设项目需经当地环境保护主管部门批复同意后方可建设。 建设项目符合国家产业政策，选址合理，符合清洁生产要求，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，总量可在区域内平衡。从环境保护角度，新建项目在拟建地建设是可行的。 三、建议 1、严格落实“三同时”制度，即污染处理设施要与建设项目同时设计，同时施工，同时建成运行。 2、施工期加强施工现场环境管理，做好施工扬尘的防治工作，施工场地采用洒水降尘，运输通道、交通道路定期洒水和清扫。 3、建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 4、为了使各项措施达到较好的实际使用效果，建议建立健全的环境保护制度。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图、附表： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边概况图 附图3 挡洪闸总平面布置图 附图4 项目所在地生态红线图 附件1 项目立项批复 附件2 环评委托书 附件3 建设单位承诺书 附件4 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建 设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2 项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。