建设项目环境影响报告表

（公示版）

项  目  名  称 ：        汽车配件生产项目

建设单位（盖章）：    海安润杰机电制造有限公司

编制日期：2019年8月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 汽车配件生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 海安润杰机电制造有限公司 |
| 法人代表 | *** | 联系人 | *** |
| 通讯地址 | 海安高新区（原海安镇）钟涵村十二组 |
| 联系电话 | ******** | 传真 | -- | 邮政编码 | 226600 |
| 建设地点 | 海安高新区（原海安镇）钟涵村一组 |
| 立项审批部门 | 海安市行政审批局 | 批准文号 | 海行审备[2019]164号 |
|  |  | 项目代码 | 2019-320621-33-03-513552 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C3670]汽车零部件及配件制造 |
| 占地面积 | 8525m2 | 绿化面积 | 1000m2 |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资 (万元) | 80 | 环保投资占 总投资比例 | 16% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期 投产日期 | 2019.8 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括导热油炉、发电机等) 主要原辅材料见P2表1-1， 主要设施：见P2表1-2。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 900 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 100万 | 燃气（Nm3/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 生物质（吨/年） | 67.5 |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向： 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。本项目不产生生产废水，生活污水480t/a经厂内化粪池预处理后，近期委托环卫部门托运至鹰泰水务海安有限公司进行处理，远期具备接管条件后经市政污水管网排入鹰泰水务海安有限公司集中处理，最终达标尾水排入栟茶运河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 本项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 规格、成份 来源 消耗量 1 钢板 0.5～3mm 外购 800吨/年 2 不锈钢板 -- 外购 250吨/年 3 环氧/聚酯型 粉末涂料 环氧树脂39%、聚酯树脂23%、硫酸银30% 安息香1%、PE蜡2%、碳黑5% 外购 48.9766吨/年 4 电焊条 二氧化碳气体保护焊实芯焊条 外购 5吨/年 5 钢丸 碳铁合金 外购 8吨/年 6 液压油 液体/桶装，20Kg/桶 外购 2.5吨/年 7 润滑油 液体/桶装，20Kg/桶 外购 1吨/年 8 生物质成型颗粒 袋装，500Kg/袋 外购 67.5吨/年 表1-2 本项目主要原辅材料理化性质表 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒理毒性 环氧/聚酯型粉末涂料 本项目使用的是环氧/聚酯型粉末涂料，干性粉末状，比重为1.3-1.4g/cm3，弱碱性，是一种热固性、无毒粉末涂料。水平流动性：18～35mm，粒度分布：小于125um，固化条件：180～200℃，15分钟。 不燃 LD50:11400mg /kg（大鼠经口） 液压油 分子量230～500，油状液体，淡黄色至褐色，不溶于水，闪点76℃引燃温度248℃。 遇明火、高温可燃 / 润滑油 由90%左右的合成基础油和10%左右的添加剂组成，其中合成基础油主要是人为设计而成的高分子化合物，添加剂主要为防锈剂、抗氧化剂等化学添加剂 / / 生物质 成型颗粒 长度：5cm，直径：1cm；含水率：7.6%；固定碳含量：15.56%；灰分：7.31%；收到基低位发热量：17.28MJ/kg 易燃 / 表1-3 本项目主要设备表 序号 设备名称 规格 能源利用方式 数量（台/套） 1 数控剪板机 VR8×4000 电力消耗 2 2 数控折弯机 PR6C225×3100 电力消耗 3 3 数控转塔冲床 DMT-500 电力消耗 3 4 交流电焊机 -- 电力消耗 12 5 吊钩式抛丸机 -- 电力消耗 1 6 静电喷涂生产线 人工喷粉房2个，自动喷粉房2个 电力消耗 1 人工喷粉房1个，自动喷粉房1个 电力消耗 3 7 生物质颗粒燃烧机 -- 生物质 4 8 螺杆式空压机 -- 电力消耗 1 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 海安润杰机电制造有限公司投资500万元，收购海安高新区钟涵村闲置厂房4000平方米，购置数控剪板机、数控折弯机、数控转塔冲床、吊钩式抛丸机、静电喷涂生产线等主要设备30台套，新上汽车配件生产项目。该项目预计2019年10月运行投产，正式投产后可形成年生产汽车配件80万件的生产能力。 本项目已于2019年3月取得海安市行政审批局备案（备案证号：海行审备[2019]164号，项目代码2019-320621-33-03-513552）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）以及生态环境部《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）等环境保护的有关规定，并结合本项目具体生产工艺，判定本项目属于“71 汽车制造”中“其他”，应当编制环境影响报告表。海安润杰机电制造有限公司委托我单位编制其“汽车配件生产项目”环境影响报告表，我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明本项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为本项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请审批主管部门审批。 2、项目选址及平面布置 （1）与海安市城市总体规划相符性 对照《海安市城市总体规划（2012-2030）》，“优先发展新能源、新材料、节能环保等新兴产业，培育成为海安支柱产业。以海安经济开发区和高新区为主要载体，扩大发展规模，促进相关产业的发展。”本项目为汽车配件生产项目，属于节能环保的现代装备制造产业，符合《海安市城市总体规划（2012-2030）》的要求。 （2）四周环境概况 本项目位于海安高新区钟涵村一组，项目西侧、北侧均为农田，西侧110米处为钟涵村四组居民；项目南侧为南通明洋消防设备制造有限公司；项目东侧隔区间道路为南通炫德纺织有限公司。 项目周边300米环境概况见附图2。项目四周环境现状见下图： 项目北侧 项目西侧 项目南侧 项目东侧 （3）总平面布置 本项目位于海安高新区钟涵村一组，厂区呈矩形，设置一个主出入口，位于厂区东北角；厂区内设置生产车间一幢、抛丸车间一幢、附属用房一幢，均为一层。厂区内的布置考虑了工艺流程的合理要求，使各生产工序具有良好的联系，并避免生产流程的交叉，与供水、供电等公用工程的联系力求靠近负荷中心，力求介质输送距离最短。车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅，生产区均相对集中布置。 车间布置还考虑到安全布局，使其符合防火、环保、卫生和安全等规范要求，以利于保障生命财产的安全和改善职工劳动条件。因此，从总体来看，项目总平面布置合理。项目车间平面布置详见附图3。 3、产业政策 本项目产品为汽车配件，属于国民经济行业分类中的C3670汽车零部件及配件制造，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、 “淘汰类”、 “能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 4、“三线一单”相符性 （1）生态保护红线 国家级生态红线：本项目位于海安高新区钟涵村一组，对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目距离东北侧国家级生态保护红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区1.2km，不在红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 省级生态红线：根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照海安市生态红线区布局图（见附图4），海安市共有生态红线区域总面积237.02平方公里，其中一级管控区面积0.3平方公里，二级管控区面积236.72平方公里。本项目距离最近的北侧新通扬-通榆运河清水通道维护区0.4km，选址不在生态红线区域范围内。因此本项目评价范围不涉及生态红线保护区域，不会导致海安市生态红线区域生态服务功能下降，符合江苏省生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据《南通市环境状况公报（2018）》，2018年海安市PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准。南通市2018年区域空气质量现状评价见表3-2，基础数据为2018年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台。根据项目所在地环境现状监测结果表明，SO2、PM10、CO 相关指标符合《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第 95 百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第 95 百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此判定本区域为不达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。地表水栟茶运河监测断面各项监测指标可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区要求。本项目运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能实行达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。 因此，本项目符合环境质量底线的相关要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，对照《海安县工业项目投资负面清单》，本项目生产工艺、设备、产品均不涉及负面清单所列内容。经查阅相关资料并与海安高新区核实，不属于海安高新区限制和禁止引入类项目。 （5）《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性 对照《中共南通市委南通市人民政府关于〈南通市“两减、六治、三提升””专项行动实施方案〉的通知》（通委发[2017]6号文）中“挥发性有机物污染治理实施方案”相关要求，“（四）推进重点工业行业VOCs治理。4、强化其他行业VOCs综合治理。2019年年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。”本项目运行投产后，喷塑固化工序产生的非甲烷总烃由UV光催化氧化+活性炭吸附装置吸收处理，因此本项目符合《“两减六治三提升”专项行动方案》中“治理挥发性有机物污染”要求。 （6）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性 对照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）中“新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”、“因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理”相关要求，本项目使用低VOCs含量的塑粉进行喷塑，产生的非甲烷总烃主要来自于粉末固化工序，废气经管道收集后经UV光催化氧化+活性炭吸附装置吸收处理，可实现达标排放，可有效控制非甲烷总烃的排放，故本项目符合《“十三五” 挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 （7）《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性 对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发（2018）122号文）中“深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放”、“深化VOCs治理专项行动，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加强工业企业VOCs无组织排放管理”相关要求，本项目使用低VOCs含量的塑粉涂料，产生的非甲烷总烃废气经管道收集后经UV光催化氧化+活性炭吸附装置吸收处理，可实现达标排放，可有效控制非甲烷总烃的排放，故本项目符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的要求。 5、与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性 根据《江苏省通榆河水污染防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，2018年修正），通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两岸各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。根据该条例五十四条，主要供水河道包括蔷薇河、三阳河、卤汀河、泰东河、新通扬运河、引江河、如泰运河、如海运河。 本项目位于海安高新区钟涵村一组，距离通榆河约6.3km、距离通榆河主要供水河道新通扬运河约1.4km、距离如海运河约2.3km，故本项目不在通榆河一级、二级、三级保护区范围内，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》的相关要求。 5、工程内容及规模 本项目主要建设内容见表1-4： 表1-4 本项目主要建设内容 类别 建设名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 3600m2 已建，1F，丙类，已建厂房 钢架结构，长80m×宽45m×高9.5m 抛丸车间 140m2 已建，1F，已建厂房 钢架结构，长16m×宽8.75m×高8m 附属用房 180m2 已建，1F，已建厂房 砖混结构，长18m×宽10m×高4m 合计 3920m2 -- 本项目运行投产后，主体工程及产品方案见表1-5： 表1-5 本项目主体工程及产品方案表 工程名称 产品名称 规格 设计能力 年运行时数 汽车配件生产线 汽车配件 （汽车底盘配件、千斤顶支架配件） 根据定制要求 80万件/年 2400h 6、公用工程 （1）供水 本项目用水量为900t/a，仅为职工生活用水和厂区绿化用水，来自市政自来水管网。 （2）排水 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。本项目不产生生产废水，生活污水480t/a经厂内化粪池预处理后，近期委托环卫部门托运至鹰泰水务海安有限公司进行处理，远期具备接管条件后，经市政污水管网排入鹰泰水务海安有限公司集中处理，最终达标尾水排入栟茶运河。 （3）供电 本项目用电量为100万千瓦时/年，由当地电网提供。 （4）生物质 本项目塑粉固化工序生物质用量约为67.5t/a，采用汽车运输。 （5）储运工程 本项目设备材料在生产车间内存储，采用汽车运输。 （6）绿化 本项目依托周边现有绿化，不新增绿化面积。 本项目公用工程一览见表1-6： 表1-6 本项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 900t/a 来自当地自来水管网 排水 480t/a 经厂内化粪池预处理后，近期委托环卫部门托运至鹰泰水务海安有限公司进行处理，远期具备条件后，经市政污水管网排入鹰泰水务海安有限公司集中处理，尾水最终排入栟茶运河 供电 100万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 生物质 67.5t/a 外购，采用汽车运输 运输 -- 汽车运输 绿化 1000m2 依托现有绿化 7、环保工程 本项目环保投资80万元，占总投资的16%，具体投资见表1-7： 表1-7 本项目环保投资一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准 或拟达要求 废气 有组织 抛丸处理 工序 抛丸粉尘 吸风管道收集，布袋除尘装置+15m高排气筒（1#） 8 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准及《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（全）》中“20.实施工业炉窑污染治理专项行动”排放标准 静电喷涂 工序 喷涂粉尘 吸风装置收集+二级滤芯脉冲粉末回收装置+15m高排气筒（2#） 15 固化烘干 工序 有机废气 （非甲烷总烃） 集气罩收集+UV光催化氧化+活性炭装置吸附+15米高排气筒（3#） 15 生物质 燃烧废气 烟尘 SO2、NOx 密闭管道收集+耐高温布袋除尘装置+15m高排气筒（4#） 5 无组织 焊接工序 焊接烟尘 设置移动式焊烟净化器对焊接烟尘吸收处理，设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 5 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放要求 抛丸处理 工序 抛丸粉尘 静电喷涂 工序 喷涂粉尘 固化烘干 工序 有机废气 （非甲烷总烃） 废水 生活污水 COD、SS 氨氮、总氮、总磷 10m3化粪池 5 达到鹰泰水务海安有限公司的接管要求 噪声 噪声设备 噪声 厂房隔声、减振隔声设施 20 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 一般固废 钢材边角料、焊渣废钢丸、金属碎屑废塑粉、除尘装置吸收的除尘灰、生物质废渣 设置30m2的一般固废堆放场所，回收出售处理 作为农肥肥田处理 2 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求 生活垃圾 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 危险废物 废液压油 废催化剂 废灯管 废活性炭 废包装桶 设置9m2的危废暂存仓库 密封容器存储、及时委托有资质的单位处理 5 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求 废劳保用品 混入生活垃圾 环卫部门清运处理 -- -- 清污分流、排污口 规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 -- --- 合计 80 8、职工人数及工作制度 本项目职工定员40人，年工作日300天，采用白班制，每天工作8小时，年工作时间2400小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，购买海安高新区钟涵村闲置厂房进行生产，经现场勘查，无遗留污染情况及环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 海安市地处江苏省中南部，地理位置为北纬32°34′，东经120°27′，坐落于长江三角洲东北翼，西接姜堰市，东临南黄海，北接东台市，南与泰兴市、如皋市、如东县毗连，地理位置优越。204国道、328国道和202省道贯穿全境，通扬运河和通榆运河畅流其间，新长铁路（江苏新沂至浙江长兴）和宁启铁路（南京至启东）在此交汇，建设中的通盐高速公路和规划中的扬州至海安高速公路在此连接。海安火车站集客运站、货运站、机务段、编组站为一体，是苏中地区最大的二级编组站。区内交通十分发达，是苏中东部地区重要的交通枢纽。 地形地貌 海安市全市均为平原地带，地形坦荡，河道稠密。栟茶运河、串场河以东为河东地区，是苏北滨海平原的最高处，为海相沉积物盐碱地区，海拔3.6～5m，最早成陆距今4600年历史，愈往海边成陆愈晚。原北凌乡海拔3.54m，老坝港东部在3.5m以下。栟茶运河以南以西地区为河南地区，是长江冲积平原的一部分（古代长江口在扬州一带）。平均海拔4~5m。串场河以西、栟茶运河以北为河北地区，属里下河低洼圩田平原区，北部南莫、白甸、墩头、仇湖、吉庆海拔1.6～3.5m，南部章郭、双楼、胡集、海安镇北部、古贲等海拔在4米左右，该地区土地肥沃。 气象特征 海安市位于北亚热带海洋季风性湿润气候区，四季分明。 多年平均气温为14.6℃。1月最冷，月平均1.5℃。7、8月最热，平均气温27.2℃。年最高平均气温19.5℃，年最低平均气温10.6℃，年极端最低气温-12℃（1969年），年极端最高气温39.4℃（1959年）。年平均蒸发量为1360mm。无霜期一般为222.6天，年降水量平均1021.9mm,年雨日平均117天，年日照平均时数2176.4小时，年平均日照率为49％。 常年主导风向为东南风，风频9％。4～8月主导风向为东南风，2~3月和9~10月主导风向为东北风，11月至翌年1月为北风和西北风，年平均风速2.6m/s，最大风速13.4m/s。 4、水文 （1）地表水 海安市西向来水来自姜黄河各支流及新通扬河等，南向来水来自长江引水。 海安市地处江淮平原、滨江平原和长江三角洲交汇之处。全县河道以通扬公路、通榆公路为界，划分长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护长江水北调输水管道通榆河和新通扬运河，由涵闸控制，使新、老通扬河分开，城内河道正常流向均为自南向北，自西向东。 地下水 海安市地下水资源分布均匀，由地表向下依次有潜水、第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压水四个主要的含水层。潜水可作为分散居民的饮用水；第Ⅰ承压水主要作为工厂夏季降温用水；第Ⅱ承压水水量甚微，一般无开采价值，仅可作为分散居民用水；第Ⅲ承压水水量较大，一般为淡水，部分地区可开发作为矿泉水。境内地下水开采深度在50～430mm之间，主要开采第Ⅲ承压水。单井涌水量多则2500m3/d，少则500m3/d。按开采能力计算，年开采量可达1.33亿m3。第Ⅲ承压水当静水头下降1m时，年采水量为0.15亿m3。境内年平均承压层地下水资源量为2.6～3.2 亿m3。 5、土壤与植被 全市主要分布有里下河水稻土、沿江潮土、沿海潮盐土三大类土壤，较肥沃。无生长较好的自然植被区系，仅在河滨路边等荒地中长有少量野生植物；境内生产的大多数植物为人工栽种，境内碱性土壤有利于柏树生长，县城郊区西南部高沙土区适于种植桑树、花卉和开辟苗圃，西北部为水稻田分布区，东部为粮棉垦区，城郊四周都适于发展蔬菜。 全市动植物种类较丰富。竹木植物主要有：扶桑、银杏、马尾松、五针松、雪松、针叶松、金钱松、黑松、刺松、柳杉、水杉、侧柏、圆柏、刺柏、龙柏、白杨、旱柳、河柳、枫杨、白榆、无花果、檀树、广玉兰、悬铃木、腊梅、桃、李、苹果、梨、梅、杏、枇杷、月季花、玫瑰、刺槐、合欢、黄杨、冬青、三角枫、五角枫、梧桐、槐花、泡桐、棕榈、猕猴桃、山茶花、观音柳、木槿、紫薇、石榴、罗汉松等。

社会环境简况： 1、行政区划及人口状况 海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属江苏省南通市，总面积1180平方公里，是中国著名的教育之乡、建筑之乡、茧丝绸之乡、河豚之乡、纺织之乡、花鼓之乡、紫菜之乡和长寿之乡。 海安市现辖3个区，10个镇：高新区（海安镇）、老坝港滨海新区（角斜镇）、李堡镇、大公镇、开发区（城东镇）、雅周镇、曲塘镇、南莫镇、白甸镇、墩头镇。 2017年末，海安市户籍总人口940104人，常住人口86.63万人。 社会经济 2017年，海安市实现地区生产总值868亿元，增长9.5％。经济结构不断优化。三次产业增加值占比进一步优化为6.6:46.6:46.8。“三二一”产业格局形成。高新技术产业产值1250亿元，增长16.4%。新兴产业产值995亿元，增长20%。工业经济稳中提质，预计全年实现工业应税销售1330亿元，增幅17.5%，总量南通市第一；实现工业增加值565亿元，增幅9%；工业用电量增幅11%（剔除去产能因素），全市第一；规模企业新增数、净增数、保有量均居全市第一，亿元企业数继续保持全市最多，总数达220家，净增20家。完成工业技改设备投入25亿元，技改设备投入超千万元的企业45家。建筑产业现代化进程加快，实现总产值1250亿元，增长17.2%，其中“一带一路”沿线国家施工产值6350万美元，增长20.08%；新增鲁班奖工程3项，国优工程2项，詹天佑奖5项。 交通运输 海安市交通便捷。海安在汉代就有“三十六盐场咽喉，数十州县要道”之称，2006年被确认为全省农村公路管养示范县。县域等级公路里程由“九五”期末的308公里增加到1590公里，密度从每平方公里0.29公里提升到1.5公里，实现了农村公里“村村通”。形成了两条铁路、两条高速、两条国道、两条省道和两大运河交叉组合式的综合交通发展格局和农村公路网络，使海安成为沿江开发辐射北部、沿海开发辐射西部的枢纽之一，与昆山市并列为两大省级交通枢纽，有“南昆北海”之称。宁启铁路、新长铁路复线电气化改造，海洋铁路、沪通铁路、221省道、临海高等级公路加快建设和连申线航道升级改造，海安的公铁水“三位一体”立体交通网络更为完善。 环境保护 2017年，海安市实现全县范围内区域供水全覆盖，完成镇村供水管网建设792公里，户表改造28620户、安全供水3925万吨。完成天然气管网建设156公里，新增居民用户20297户，工商业用户78户。完成16个生态停车场建设，新增停车位1675个。完成城北污水处理厂、新华河两岸、老通扬河、红光河、洋港河、翻身河、东海大道污水管道及提升泵站、凤山北路污水管网、高庄路污水管道及永安路污水管道等十个“清水工程”建设。建成污水管网30公里。全年实施减排项目19个，削减氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为61吨、1743吨、1423吨。建成农村污水管网40.8公里。审批各类建设项目350个。实施清水工程，全县96.6％的河道达到整洁河标准，90％的村通过达标村验收。 海安市高新区概况 江苏省海安高新技术产业开发区（简称海安高新区）是江苏长江以北首批落户县级城市的省级高新区，坐落在海安市主城区，面积208.9平方公里，人口26.5万人，下设13个片区办事处，18个社区，40个村。是国际科技合作基地、国家科技示范园区、国家级高校学生科技创业实习基地、江苏省生态工业园区、江苏省“两化”融合示范区。2012年8月，江苏省人民政府批准筹建海安高新区。 区位优势明显。由区内海安西高速道口，可直通上海、苏州、无锡、常州、南京等大中城市，可迅捷到达浦东、虹桥、南通、禄口等机场。连接上海与连云港的连申大运河穿区而过，极大的提升海安高新区港口、航运、物流优势。国家“西气东输”已经进入海安高新区。海安高新区正式成为长三角北翼重要的交通节点城市。 综合实力强劲。2016年完成地区生产总值212.08亿元，同比增长12.1%。完成工业开票销售收入374.35亿元，占全县41.8%。完成服务业应税销售收入248.46亿元，占全县40.1%。完成公共财政预算收入17.85亿元，占全县区镇47.83%。城镇居民人均可支配收入31713元，农村居民人均可支配收入15237元。 产业基础雄厚。形成了新材料、新能源、节能环保、装备制造等新兴产业板块集群发展。建成国家电梯零部件设计与制造产业基地，高新技术产业产值占规模以上工业比重达45%。全区规模以上工业企业达272家，其中开票销售超亿元企业90家，综合发展水平保持南通市前列。苏中医药物流园、天赋力物流园、义乌商贸城、华中五金机电城、腾龙物流园等一批特重大服务业项目相继落户现代服务业集聚区，成为“枢纽海安、物流天下”的重要支撑。建成国家级家禽标准化养殖基地、原料蚕生产基地以及海北、联合高效设施栽培基地，向阳牛奶场成为全市首家国家级牛奶标准化养殖示范基地。 载体平台优越。由国际著名设计机构高标准、高起点编制而成的海安高新区发展总体规划，形成科技创业、文化创意、新材料、商贸物流、粮食物流、现代建筑、重型装备制造等七大特色产业园区主体功能区布局。其中，科技创业园、新材料产业园、汽车产业园、商贸物流园已成为集聚集约发展、转型升级跨越的主引擎。招商成效在大项目的引进与建设上得到充分展现，上汽集团、中平神马、中建材等国企、央企旗下的圣德曼铸造、奥狮汽车、弘盛新材料、永通新材料等项目相继落户。民营经济保持南通市第一强。 多年来，海安高新区先后获得全国文明县城、国家生态镇、国家卫生县城、中国绿色明镇、江苏省社会治安综合治理先进镇、江苏省安全生产先进镇、江苏省依法行政示范镇、江苏省诚信乡镇、江苏省放心消费创建示范镇、江苏省公共文化服务体系示范镇、江苏省科技示范镇等荣誉称号，是江苏最平安、最安全、最和谐的地区之一。当前海安高新区正积极策应长三角一体化发展、江苏沿海地区发展、长江经济带建设等三大国家战略，立足长三角北翼创新创业主阵地、新兴产业大平台、综合物流集散地、现代文明示范区的战略定位，全力推进园区建设，奋力当好海安“长三角北翼最具竞争力的新型工业化基地，江苏东北公铁水无缝对接的商贸物流高地，科技资源有效集聚、创业活力竞相迸发、社会和谐生态宜居的创新创业型城市”的先行者和样板区。 本项目所在地周围300米范围内无文物保护单位。

三、环境质量状况

| 本项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标情况判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。根据《南通市环境状况公报（2018）》，2018年海安镇主要空气污染物指标监测结果见表3-1： 表3-1 2018年海安镇主要空气污染物指标监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg /m3） 标准值 （μg /m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量 浓度 12 60 20 达标 NO2 31 40 77.5 达标 PM10 70 70 100 不达标 PM2.5 46 35 131.43 不达标 根据监测结果，2018年海安空气环境质量PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 南通市2018年区域空气质量现状基础数据为2018年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台，具体监测结果及评价结果见表3-2: 表3-2 2018年南通市区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率 （%） 超标频率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.67 0 达标 24小时平均第98百分位数 29 150 19.37 0 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 0 达标 24小时平均第98百分位数 87 80 108.75 4.11 不达标 PM10 年平均质量浓度 61 70 81.75 0 达标 24小时平均第95百分位数 134 150 89.34 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 40 35 114.29 / 不达标 24小时平均第95百分位数 99 75 132 8.77 不达标 CO 年平均质量浓度 0.7 -- -- / / 24小时平均第95百分位数 1.2 4mg/m3 0.03 0 达标 O3 年平均质量浓度 102 -- -- / / 8小时平均第90百分位数 155 160 96.88 0 达标 根据检测结果及评价结果，南通市2018年空气环境质量中SO2、PM10、CO、O3相关指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。因此判定项目所在区域属于不达标区，具体大气污染物目标分解计划根据《南通市2018年大气污染防治工作计划》执行。 该地区产业结构做出如下调整： ①制定非电行业淘汰落后产能实施方案和年度计划，完成省下达的化解产能任务； ②推进城市主导风向上风向的大气重污染企业搬迁、改造； ③2018年全市煤炭消费总量比2016年减少155 万吨； ④加快推进重点行业清洁生产审核和改造，提高企业清洁生产审核中、高费方案实施率，推进节能减排工作。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目所在地其他污染物大气环境质量现状数据引用《中平神马江苏新材料科技有限公司5.8万吨/年尼龙66联合纺丝技改项目环境影响报告书》中的监测数据，监测点中平神马江苏新材料有限公司所在地位于本项目南侧约2.5km，监测时间为2017年5月。监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，且监测点在本项目评价范围内，数据有效，可引用。其他污染指标监测结果见表3-3： 表3-3 其他污染物环境质量现状表 单位mg/m3 监测点位 监测点经纬度坐标 污染物 平均 时间 评价标准 （µg/m3） 监测浓度范围（µg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率 （%） 达标 情况 X Y G1（中平神马江苏新材料有限公司所在地） 120.418969 32.514246 非甲烷 总烃 1h 2000 440-480 24 0 达标 监测结果表明，大气监测点中非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放排放标准详解》中相关要求，因此本项目所在区域其他污染物环境空气质量较好。 2、水环境质量状况 本项目生活污水经鹰泰水务海安有限公司集中处理后，最终达标尾水排入栟茶运河。水环境质量现状引用项目所在地附近《中平神马江苏新材料科技有限公司5.8万吨/年尼龙66联合纺丝项目环境影响报告书》中对栟茶运河的监测数据，监测时间为2017年5月。监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，数据有效，可引用。具体监测结果见表3-4： 表3-4 栟茶运河水质监测结果表 （单位：mg/m3，pH值无量纲） 监测断面 监测时间 监测项目及监测结果〔mg/g（水温℃ pH无纲量）〕 温度 pH DO BOD5 COD 氨氮 总磷 高锰酸盐指数 石油类 鹰泰水务海安有限公司排污口上游 500米 2017.5.22 上午 19.3 7.31 7.21 3.1 13 0.638 0.11 4.97 0.02 下午 7.32 7.23 3.2 14 0.631 0.11 4.93 0.02 2017.5.23 上午 7.28 7.25 3.2 14 0.623 0.11 4.80 0.02 下午 7.25 7.28 3.2 12 0.618 0.12 4.84 0.02 2017.5.24 上午 7.35 7.27 3.2 13 0.647 0.11 5.00 0.02 下午 7.37 7.25 3.3 12 0.643 0.12 5.02 0.02 鹰泰水务海安有限公司排污口处 2017.5.22 上午 19.5 7.86 6.90 3.7 17 0.768 0.14 5.77 0.03 下午 7.84 6.88 3.8 18 0.763 0.13 5.81 0.04 2017.5.23 上午 7.87 6.91 3.6 18 0.762 0.14 5.6 0.04 下午 7.85 6.94 3.7 17 0.756 0.15 5.58 0.03 2017.5.24 上午 7.85 6.9 3.8 18 0.772 0.14 5.84 0.04 下午 7.79 6.89 3.7 19 0.779 0.14 5.80 0.03 鹰泰水务海安有限公司排污口下游1500米 2017.5.22 上午 19.1 7.75 7.17 3.4 15 0.691 0.12 5.30 0.02 下午 7.72 7.16 3.5 16 0.688 0.12 5.26 0.02 2017.5.23 上午 7.69 7.07 3.4 14 0.684 0.13 5.34 0.02 下午 7.68 7.08 3.5 15 0.681 0.12 5.34 0.02 2017.5.24 上午 7.69 7.11 3.5 14 0.699 0.12 5.60 0. 03 下午 7.71 7.11 3.5 15 0.702 0.13 5.63 | 0.02 Ⅲ类标准 6～9 ≥5 ≤4 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 ≤6 ≤0.05 监测结果表明，栟茶运河水质pH、COD、氨氮、TP指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，SS满足水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）Ⅲ级标准的要求，项目所在地附近水体环境良好。 3、声环境质量 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托泰科检测科技江苏有限公司于2019年5月20-21日对项目厂界声环境进行监测。具体监测结果见表3-5： 表3-5 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A） 日期 点位 2019年5月20-21日 昼间 夜间 N1北侧厂界外1米 54.3 47.2 N2西侧厂界外1米 56.7 45.8 N3南侧厂界外1米 47.9 43.4 N4东侧厂界外1米 54.0 46.6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准值 60 50 根据监测数据，项目所在地声环境质量较好，监测期间厂界4个噪声测点昼夜间等效声级Leq（A）均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。 主要环境保护目标： 根据现场勘查，确定本项目周围环境保护目标见表3-6、3-7： 表3-6 本项目周围环境空气保护目标表 名称 经纬度坐标 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 大气 120.420926 32.542525 钟涵村四组居民 约10户，35人 二类区 西侧 110m 120.425428 32.54291 钟涵村一组居民 约30户，100人 东侧 160m 120.42341 32.539159 钟涵村二组居民 约30户，100人 南侧 200m 120.419542 32.539356 钟涵村三组居民 约30户，100人 西南侧 300m 120.427902 32.544256 隆田花苑 约500户，1800人 东北侧 300m 120.418028 32.539929 海安市胡集镇 钟涵小学 师生400人 西南侧 480m 表3-7 本项目周围其他环境保护目标表 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 水环境 栟茶运河 东南侧 7.4km 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 老通扬运河 东南侧 620m 小型 如海运河 东侧 2.3km 小型 钟涵河 东侧 220m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 西侧无名小河 西侧 20m 小型 声环境 钟涵村四组居民 西侧 110m 约10户， 35人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 钟涵村一组居民 东侧 160m 约30户/ 100人 钟涵村三组居民 西南侧 200m 约30户/ 100人 生态 环境 新通扬运河（海安） 饮用水源保护区 东北侧 1.2km 1.4m2 水源水质保护 新通扬-通榆运河 清水通道维护区 北侧 0.4km 58.81m2 |
| --- | --- |

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气环境质量标准 本项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司编制）中标准确定，具体数值见表4-1： 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 O3 8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 一次值 2 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 根据2003年3月《省政府关于江苏省地表水环境功能区划的批复》(江苏省人民政府，苏政复［2003］29号)和《江苏省地表水（环境）功能区划》的要求，评价范围内栟茶运河、老通扬运河、如海运河水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-49）中三级标准执行。东侧钟涵河、西侧无名小河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-49）中四级标准执行，具体见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 地表水 类别 pH COD SS BOD5 总磷 氨氮 栟茶运河 老通扬运河 如海运河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤4 ≤0.2 ≤1 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-49）三级标准执行 东侧钟涵河 西侧无名小河 Ⅳ 6-9 ≤30 ≤60 ≤6 ≤0.3 ≤1.5 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-49）四级标准执行 3、环境噪声： 本项目位于海安高新区钟涵村十二组，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域工业、居民区混杂，所在地执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准，具体标准见表4-3： 表4-3 环境噪声质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 1、废气排放标准 本项目有机废气非甲烷总烃，机加工、抛丸及喷塑粉工序产生的颗粒物均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及“周界外浓度最高点限值”；生物质燃烧废气烟尘、SO2、NOX执行《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（全）》中“20.实施工业炉窑污染治理专项行动”排放标准，具体标准见表4-4： 表4-4 本项目废气污染物排放标准 执行标准 污染物 名称 最高允许排放 浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放监控 浓度限值 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 颗粒物 120 15 3.5 周界外 浓度 最高点 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（全）》 烟尘 30 / / / SO2 200 / / / NOx 300 / / / 2、废水排放标准 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入鹰泰水务海安有限公司集中处理，尾水排入栟茶运河。污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，同时达到鹰泰水务海安有限公司设计进水标准要求。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准，具体标准限值见表4-5： 表4-5 本项目废水排放标准及污水处理厂尾水排放标准一览表（单位：mg/L） 项目 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 鹰泰水务海安有限公司接管标准 污水处理厂尾水 排放标准 pH 6～9 6～9 6～9 COD ≤500 ≤500 ≤50 SS ≤400 ≤250 ≤10 氨氮 ≤45 ≤35 ≤5 TN ≤70 ≤40 ≤15 TP ≤8 ≤3 ≤0.5 3、噪声 本项目所在区域工业、居民区混杂，根据项目所在地声环境功能区划，本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表4-6： 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固废 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第36 号）中要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运行投产后，污染物排放总量见表4-7： 表4-7 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 有组织 VOCs（非甲烷总烃） 0.2333 0.175 -- 0.0583 烟（粉）尘 34.9579 34.6084 -- 0.3495 SO2 0.023 0 -- 0.023 NOx 0.0688 0 -- 0.0688 无组织 VOCs（非甲烷总烃） 0.0259 0 -- 0.0259 烟（粉）尘 1.6099 0.7462 -- 0.1797 废水 废水量 480 0 480 480 COD 0.192 0.048 0.144 0.024 SS 0.144 0.048 0.096 0.0048 氨氮 0.012 0 0.012 0.0024 TN 0.0168 0 0.0168 0.0072 TP 0.0019 0 0.0019 0.0002 固废 一般工业固废 钢材边角料 52.5 52.5 0 0 焊渣 0.6545 0.6545 0 0 沉降在地面的金属碎屑 0.1104 0.1104 0 0 废钢丸 4 4 0 0 废塑粉 5.359 5.359 0 0 除尘装置吸收的除尘灰 6.3241 6.3241 0 0 生物质废渣 1.4242 1.4242 0 0 危险 废物 废液压油 2 2 0 0 废催化剂 0.02 0.02 0 0 废灯管 0.02 0.02 0 0 废活性碳 0.705 0.705 0 0 废包装桶 0.63 0.63 0 0 废劳保用品 0.5 0.5 0 0 生活垃圾 6 6 0 0 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP、颗粒物、SO2、NOx及挥发性有机物。 大气污染物：本项目运行投产后，有组织废气污染物排放量VOCs（非甲烷总烃）：0.0583t/a、颗粒物：0.3495t/a、SO2：0.023t/a、NOx：0.0688t/a，在海安市范围内平衡。 水污染物：本项目运行投产后，产生生活污水480t/a，经厂内化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.144t/a、氨氮：0.012t/a、TN：0.0168t/a、TP:0.0019t/a，经市政污水管网排入鹰泰水务海安有限公司集中处理，外排环境量为COD：0.024t/a、氨氮：0.0024t/a、TN：0.0072t/a、TP：0.0002t/a，在海安市范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》，本项目属于[C3670] 汽车零部件及配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版），不属于名录中所列行业。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）及排污许可证核发技术规范，本项目未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版），暂不实施总量指标审核及排污权交易。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 5.1、施工期工程分析 本项目生产所用厂房为租赁已建构筑物，基本无需基建工作。本项目利用现有厂房，施工期主要为设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。 5.2、营运期工程分析： 本项目汽车配件生产工艺流程如下： 图5-1 本项目工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）切割下料、冲压、折弯：首先将外购的钢板、不锈钢板通过数控剪板机、数控折弯机、数控转塔冲床完成剪、折、冲三个工序，使之得到符合尺寸要求的各工件。剪板机、折弯机均不使用切削液、乳化液等，仅补充少量润滑油，无废切削液、废液压油产生，产生钢材边角料S1-1、S1-2，废劳保用品S2-1、S2-2和设备噪声N1、N2、N3。数控转塔冲床使用过程中需使用液压油，会有废液压油S3产生。 （2）焊接：根据产品要求将部分配件焊接在一起，该工序会产生焊接烟尘G1、焊渣S4和设备噪声N4。 （3）表面抛丸处理：本项目在抛丸车间设有一台吊钩式抛丸机，人工将焊接后的半成品零部件逐个挂至生产线挂钩上，半成品分批进入吊钩式抛丸机，通过抛丸机内的高速钢丸冲击零部件表面，以去除工件表面的氧化皮，强化工件表面，使表面呈压应力状态，并提高产品表面硬度。该工序产生抛丸粉尘G2、废劳保用品S2-3、金属碎屑S5、废钢丸S6和设备噪声N5。 （4）手工上挂件、静电粉末喷涂：本项目在生产车间内共设置4条静电喷涂生产线，对其工件表面进行粉末喷涂。首先人工将需喷涂的工件挂至生产线挂钩上，工件依次进入密闭喷粉房进行表面喷涂处理。根据厂方介绍，每件工件80%的待喷涂区域采用自动静电喷涂，20%的待喷涂区域需人工补喷，分别在自动喷粉房（L3.5×W2.0×H3.0m）和人工喷粉房（L3.5×W2.0×H3.0m）内进行。静电喷涂工艺是目前世界上金属表面处理的先进技术，粉末在供粉器中与空气混合后被送入喷粉枪，将高压静电发生器产生的高电压接到喷粉枪内部或前端，粉末在喷粉枪的内部或出口处被带上电荷，在气流和静电场的共同作用下，粉末粒子定向喷涂到工件表面上。当附着在工件上的粉末超过一定厚度时（本项目为180～220um），则发生静电相斥，后面的粉末就不易再被吸附到工件表面，使工件表面达到均匀的膜厚。根据厂方介绍，本项目共设置4条喷粉线，其中一条喷粉线设置人工喷粉房两个、自动喷粉房两个，其余三条喷粉线均为人工喷粉房一个、自动喷粉房一个，每个人工喷粉房设置一个喷粉工位，配制一把喷枪；每个自动喷粉房也为一个喷粉工位，两侧各设置三把喷枪，相对上下往复喷涂。该工序产生未吸附的塑粉粉尘G3、粉末回收装置吸收的废塑粉S7和设备噪声N6。 （4）粉末固化：每条喷涂线上的工件经表面喷涂后进入各自的粉末固化烘道烘干固化。粉末固化烘道采用桥式四行程运走方式，烘道内温度为180～200℃，工件通过时间为30min左右。每条粉末固化烘道均由配设的生物质颗粒燃烧机供热，所产生的热量通过密闭管道引入烘道内，属于间接加热。该工序产生有机废气非甲烷总烃G4和生物质燃烧废气G5。 （5）冷却卸料、包装成品：待工件自然冷却后，人工将挂件从生产线上依次取下。经人工包装后即为成品，入库待售。 本项目主要污染物产生环节汇总见表5-1： 表5-1 污染物产生环节汇总表 类别 编号 产生工序 主要污染物 产生 特征 处理措施 废气 G1 焊接工序 焊接烟尘 间接 移动式焊烟净化装置 吸收处理后无组织排放 G2 抛丸处理工序 抛丸粉尘 间接 吸风管道收集+布袋除尘装置 +15米高排气筒排放（FQ-1） G3 静电喷涂工序 塑粉粉尘 间接 吸风管道收集+二级滤芯式脉冲粉末 回收装置+15米高排气筒排放（FQ-2） G4 粉末固化工序 有机废气 （非甲烷总烃） 间接 集气罩收集+UV光催化氧化+活性炭 吸附装置+15米高排气筒排放（FQ-3） G5 生物质颗粒 燃烧机 生物质燃烧废气 （烟尘、SO2、NOx） 间接 密闭吸风管道收集+耐高温布袋除尘 装置+15米高排气筒排放（FQ-4） 废水 W1 职工生活 生活污水 间接 化粪池预处理 噪声 N1～N7 生产过程 Leq 间接 设备减震、厂房隔声 固废 S1-1、S1-2 切割下料 冲压工序 钢材边角料 间断 厂方收集后出售处理 S2-1、S2-2 S2-3 生产过程 废劳保用品 环卫部门清运处理 S3 冲压工序 废液压油 委托有资质单位处理 S4 焊接工序 焊渣 厂方收集后出售处理 S5 抛丸处理工序 金属碎屑 厂方收集后出售处理 S6 废钢丸 厂方收集后出售处理 S7 静电喷涂工序 粉末回收装置 收集的废塑粉 厂方收集后出售处理 -- 废气处置装置 废催化剂 委托有资质单位处理 -- 废灯管 委托有资质单位处理 -- 废活性炭 委托有资质单位处理 -- 除尘装置 除尘装置吸收的除尘灰 厂方收集后出售处理 -- 生物质燃烧机 布袋除尘装置 生物质废渣 作为农肥用于肥田 -- 原料使用过程 废包装桶 厂方收集后出售处理 -- 职工生活 生活垃圾 环卫部门清运处理 物料平衡： 本项目喷涂参数见表5-2： 表5-2 本项目喷涂参数表 涂层 单件喷涂面积（m2） 总喷涂面积（m2） 涂膜厚度 （μm） 塑粉密度 （t/m3） 塑粉重量 （t/a） 附着率 （%） 年用量 （t/a） 环氧/聚酯树脂塑粉 0.2 160000 200 1.35 43.2 60 72 塑粉用量48.9766 回用塑粉量：23.0234 本项目塑粉物料平衡见图5-2： 图5-2 本项目塑粉物料平衡图（单位：t/a） 污染源强分析： 1、废气 本项目运行投产后，废气污染物主要为半成品工件焊接工序产生的焊接烟尘，抛丸处理工序产生的抛丸粉尘，静电喷涂工序产生的塑粉粉尘，粉末固化工序产生的有机废气（非甲烷总烃），生物质颗粒燃烧机产生的生物质燃烧废气。 （1）焊接工序产生的焊接烟尘 本项目利用电焊机对切割、冲压好的各工件进行焊接，焊接方式为CO2保护焊接，有焊接烟尘产生，主要污染物为颗粒物。依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“废气污染物估算及治理措施”， 各焊接方法产尘量见下表： 表5-3 各焊接方法的产尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量 （mg/min） 焊接材料的发尘量 （g/kg） 手工电弧焊 低氢型焊条（结507，直径4mm） 350～450 11～16 低钙型焊条（结422，直径4mm） 200～280 6～8 自然保护焊 药芯焊丝（直径3.2mm） 2000～3500 20～25 二氧化碳气体保护焊 实芯焊丝（直径1.6mm） 450～650 5～8 药芯焊丝（直径1.6mm） 700～900 7～10 氩弧焊 实芯焊丝（直径1.6mm） 100～200 2～5 埋弧焊 实芯焊丝（直径5mm） 10～40 0.1～0.3 氧-乙炔焊 -- 40～80 -- 根据厂方提供的资料，本项目焊接工序使用的是二氧化碳气体保护焊实芯焊丝，二氧化碳气体保护焊实芯焊丝焊接材料产尘量为5~8g/kg，本次评价以8g/kg计。本项目焊丝使用量为5t/a，则焊接烟尘产生量为0.04t/a。厂方拟设置移动式焊烟净化装置吸收处理后通过车间排风扇无组织排放，该净化器捕集效率以70%计，除尘效率以85%计，则净化装置吸收量为0.0238t/a，焊接烟尘无组织排放量约为0.0162t/a。根据施焊时最大发尘速率650mg/min计算，施焊工作时间为1026h，则排放速率为0.0158kg/h。 （2）抛丸处理工序产生的抛丸粉尘 本项目拟在东南侧抛丸车间设置一台吊钩式抛丸机，半成品汽车零部件人工上件后进入吊钩式抛丸机，通过抛丸机内的高速弹丸冲击工件表面，以去除工件表面的氧化皮，强化表面并提高表面硬度，该抛丸处理工序会产生抛丸粉尘。根据《环境工程手册 废气卷》及机械加工行业专家提出的意见，抛丸粉尘产生量按工件重量的0.25%和钢丸损耗量的50%计算。本项目需抛丸处理的半成品约为997.5t/a，抛丸机每年需补充8t新钢丸，则抛丸处理工序粉尘产生量为6.4938t/a。根据厂方介绍，半成品工件依次逐批进入吊钩式抛丸机进行抛丸处理，单批工件重量约0.1t，平均抛丸时间10min，则抛丸工序全年工作时间1663h。本项目抛丸机顶部配有吸风管道，设计风量为8000m3/h，吸风管道收集的粉尘经布袋除尘装置吸收处理后通过15米高排气筒（1#）排放。由于粉尘产生于抛丸机内部，抛丸机工作时处于密闭状态，故吸风装置粉尘收集效率按98%计（少量粉尘从抛丸机顶部钩槽逸出），布袋除尘装置处理效率可达99%，其余未被收集的2%粉尘其中85%由于粉尘粒径较大，因自身重力沉降在地面，其余15%以无组织形式排放于抛丸车间内。 （4）静电粉末喷涂工序产生的喷粉粉尘 本项目半成品工件抛丸处理后需对其表面进行静电粉末喷涂处理，厂方在生产车间内拟设置四条静电粉末喷涂线和四条粉末固化烘道，其中一条喷涂线设有2个自动喷粉室、2个人工喷粉室，其余三条喷涂线均为1个自动喷粉室、1个人工喷粉室，每件工件80%的待喷涂区域采用自动静电喷涂、20%的待喷涂区域需人工补喷。根据厂方提供的平均每件工件喷涂面积、喷涂厚度核算，本项目年用塑粉约72t（新塑粉使用量约48.9766t、回用塑粉23.0234t）。根据喷塑行业的工作经验并结合本项目工件比表面积较小的特点，确定喷涂工序塑粉附着率为60%左右，即喷涂工序有60%的塑粉附着于工件表面，40%逸散于空气中，形成喷粉粉尘，则喷涂粉尘产生量为28.8t/a。根据厂方介绍，本项目每个自动喷粉室设有6把喷枪、每个人工喷粉室设有1把喷枪，设置4条喷涂线主要为不同颜色的塑粉考虑，最多两条喷涂线14把喷枪同时工作。喷枪的气压为2.0Pa，喷枪与工件的距离为20～30cm，喷速为80g/min，根据喷枪喷速计算得喷粉工作时间为1075h。根据厂方介绍，本项目每个自动喷粉室、人工喷粉室喷涂工位均设有吸风装置，每个喷粉工位自带两级滤芯式粉末回收装置，经二级滤芯式粉末回收装置吸收处理后的粉尘最终合并通过15米高排气筒（2#）排放。粉尘收集效率约为95%，二级粉末回收装置吸收效率可达99%。单个喷粉室的设计风量参考现代涂装手册“Q=控制风速×横截面面积”的方法来核定，空气流速取值0.4m/s，单个喷粉室横截面面积为2m2，则每个喷粉室的设计风量为0.4m/s×2m2×3600=2880m3/h。根据《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》（GB15607-2008），风机排风量应附加10%~15%的系统漏风量，考虑到本项目粉尘产生量较大，为保证喷粉室安全，同时考虑到工作人员的操作环境，单个喷粉室设计风量为3200m3/h，总设计风量以32000m3/h计。滤芯式脉冲粉末回收装置粉尘收集效率约为95%，二级粉末回收装置吸收效率可达99%。滤芯式脉冲粉末回收装置收集的塑粉满足回用要求的回用，不能回用的出售处理，根据企业生产经验，约85%收集的塑粉回用，15%的塑粉出售。未被吸收的喷涂粉尘0.72t/a，其中90%由于自身重力沉降于喷粉室内，其余10%以无组织形式逸散于生产车间内。 （4）粉末固化工序产生的有机废气（非甲烷总烃） 本项目半成品工件经静电喷涂后进入粉末固化烘道烘干固化，在固化过程中会产生有机废气。根据厂方介绍，本项目粉末固化烘道内温度为180～200℃，资料显示聚酯环氧树脂混合型粉末热分解温度在300℃以上，因此烘干固化过程中不会产生树脂的分解物，主要为粉末中分子量较小、短链的醇酯类树脂受热而挥发，以非甲烷总烃计。根据《喷塑行业污染物源强据算及治理方法探讨》（中国环境管理干部学院学报，第26卷第6期）中对10余家企业塑粉固化环节产生的有机废气进行的统计分析结果，固化工序产生的有机废气约占塑粉量的3‰～6‰，本评价保守取6‰。本项目附着在工件表面的塑粉量为43.2t/a，则固化工序非甲烷总烃的产生量为0.2592t/a。有机废气（非甲烷总烃）经每条粉末固化烘道两端挂件进出口上方集气罩收集后，合并进入一套UV光催化氧化+活性炭吸附装置吸附处理，最终通过15米高排气筒（3#）排放。该套吸风装置的总吸收风量为15000m3/h，粉末固化烘道内收集效率约为90%，因收集到的非甲烷总烃风量大、初始浓度较低，UV光催化氧化+活性炭吸附装置吸附效率保守考虑以75%计，未被吸收的有机废气（非甲烷总烃）以无组织形式逸散于生产车间内。每条喷涂生产线喷粉工段和固化工段设置在一条挂钩生产线中，待喷工件通过喷粉工段和固化工段的速度相同，喷粉工段的工作时间与固化工段的工作时间基本一致，故烘干固化工序年工作1200h。 （5）生物质燃烧废气 由于本项目所在地天然气管道未接通，四条粉末固化烘道均由配备的生物质颗粒燃烧机供热，燃料为生物质成型颗粒，所产生的热量经密闭管道进入烘道内，属于间接加热。生物质燃烧过程中产生一定量的燃烧废气，主要污染物是烟尘、SO2、NOX。烟尘、SO2、NOX产生系数参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F中的“表F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数”中相关产排污系数计算，具体系数详见表5-4： 表5-4 生物质燃烧废气产生系数 污染物指标 原料名称 单位 产污系数 依据来源 烟尘 生物质 （成型燃料） kg/吨-原料 18.275 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018） SO2 kg/吨-原料 17S* NOX kg/吨-原料 1.02（无低氮燃烧） 注：*二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S％)的形式表示的，其中含硫量(S％)是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。根据企业提供的检测报告（见附件4），本项目生物质中含硫量为0.02%，则S=0.02。 依据生物质燃料灰分含量(本项目生物质燃料灰分取7.31%)，参考燃煤烟尘计算公式计算，烟尘产生量计算公式为：Gsd=B*A*dfh/(1-Cfh) 式中：Gsd-烟尘产生量，kg；B-生物质燃料用量，kg；A-灰分，%(7.31%)；dfh-烟气中烟尘占灰分量的百分比，%(25%)；Cfh-烟尘中可燃物的百分含量，%(0%)。计算可得Gsd=18.275kg。 基准烟气量核算: 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5“基准烟气量取值表”，生物质燃料燃烧的基准烟气量经验公式： Vgy=0.393Qnet.ar+0.876 式中，Vgy，基准烟气量（Nm3/kg）； Qnet.ar，固体燃料收到基低位发热量（MJ/kg），根据企业提供的检测报告（见附件4），本项目生物质成型颗粒燃料低位发热量取17.28MJ/kg，则基准烟气量为7.667 Nm3/kg。 根据厂方介绍，本项目平均每台生物质颗粒燃烧机生物质用量为50kg/h，预热半小时即可进工件，四台生物质颗粒燃烧机全年工作时间共1350h，生物质用量约67.5t/a，则主要污染物产生量分别为烟尘：1.234t/a、SO2：0.023t/a、NOX：0.0688t/a、基准烟气量：5.175×105 Nm3四条固化烘道生物质燃烧废气经各自密闭吸风管道收集后，合并进入一套耐高温布袋除尘装置吸收处理，最终通过15m高排气筒（4#）高空排放。密闭吸风管道设计风量为3000m3/h，收集效率可达100%，耐高温布袋除尘装置对烟尘的处理效率可达99%。

本项目运行投产后，有组织废气污染物产生、排放情况见表5-5：

表5-5  本项目有组织废气产生及排放情况

| 排放源 | 产污点 | 污染物 | 排气量 m3/h | 产生情况 | 收集 方式 | 收集 效率 | 治理措施 | 处理 效率 | 排放情况 | 排放时间 （h） | 排放源 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| FQ-1 | 抛丸处理工序 | 抛丸粉尘 | 8000 | 478.34 | 3.8267 | 6.3639 | 吸风管道收集 | 98% | 布袋除尘装置+15米高排气筒（1#） | 99% | 4.78 | 0.0383 | 0.0636 | 1663 | H=15m ∅=0.45m T=25℃ |
| FQ-2 | 静电喷涂工序 | 喷粉粉尘 | 32000 | 795.35 | 25.45 | 27.36 | 吸风装置收集 | 95% | 二级滤芯脉冲粉末回收装置+15米高排气筒（2#） | 99% | 7.95 | 0.2545 | 0.2736 | 1075 | H=15m ∅=1.0m T=25℃ |
| FQ-3 | 粉末固化工序 | 非甲烷总烃 | 15000 | 12.96 | 0.1944 | 0.2333 | 集气罩收集 | 90% | UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15米高排气筒（3#） | 75% | 3.24 | 0.0486 | 0.0583 | 1200 | H=15m ∅=0.6m T=40℃ |
| FQ-4 | 生物质 燃烧废气 | 烟尘 | 5.175×105m3 | 2384.54 | 1.025 | 1.234 | 密闭吸风管道收集 | 100% | 耐高温布袋除尘装置+15米高排气筒（4#） | 99% | 23.85 | 0.01 | 0.0123 | 1350 | H=15m ∅=0.3m T=25℃ |
|  |  | SO2 |  | 44.44 | 0.017 | 0.023 |  |  |  | -- | 44.44 | 0.017 | 0.023 |  |  |
|  |  | NOx |  | 132.95 | 0.051 | 0.0688 |  |  |  | -- | 132.95 | 0.051 | 0.0688 |  |  |

本项目运行投产后，无组织废气污染物产生、排放情况见表5-6：

表5-6  本项目无组织废气污染物产生及排放情况表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放时间 （h/a） | 排放速率 （kg/h） | 面源参数（m） | 周界浓度限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 | 宽度 | 高度 |  |
| 生产车间 | 焊接烟尘 | 0.0162 | 1026 | 0.0158 | 80 | 45 | 9.5 | 1.0 |
|  | 喷粉粉尘 | 0.144 | 1075 | 0.134 |  |  |  | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0259 | 1200 | 0.0216 |  |  |  | 4.0 |
| 抛丸车间 | 抛丸粉尘 | 0.0195 | 1663 | 0.0117 | 16 | 8.75 | 8 | 1.0 |

表5-7 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（µg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | FQ-1 | 抛丸粉尘 | 4780 | 0.0383 | 0.0636 |
| 2 | FQ-2 | 喷粉粉尘 | 7950 | 0.2545 | 0.2736 |
| 3 | FQ-3 | 非甲烷总烃 | 3240 | 0.0486 | 0.0583 |
| 4 | FQ-4 | 烟尘 | 23850 | 0.01 | 0.0123 |
|  |  | SO2 | 44440 | 0.017 | 0.023 |
|  |  | NOx | 132950 | 0.051 | 0.0688 |
| 一般排放口合计 | 粉尘 | 0.3495 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0583 |
|  | SO2 | 0.023 |
|  | NOx | 0.0688 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 0.3495 |
|  | VOCs | 0.0583 |
|  | SO2 | 0.023 |
|  | NOx | 0.0688 |

表5-8  大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（µg/m3） |  |
| 生产车间 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 设置排风扇 加强车间自然通风及机械排风 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） | 1000 | 0.0162 |
|  | 静电喷涂工序 | 喷粉粉尘 |  |  | 1000 | 0.144 |
|  | 粉末固化工序 | 非甲烷总烃 |  |  | 4000 | 0.0259 |
| 抛丸车间 | 抛丸处理工序 | 抛丸粉尘 |  |  | 1000 | 0.0195 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.1797 |
|  | VOCs | 0.0259 |

表5-9 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.5292 |
| 2 | VOCs | 0.0842 |
| 3 | SO2 | 0.023 |
| 4 | NOx | 0.0688 |

| 2、废水 本项目无生产废水产生，厂区用水仅为职工生活用水和厂区绿化用水。排水为职工生活污水，经厂内化粪池预处理后，近期委托环卫部门清运至鹰泰水务海安有限公司集中处理，远期具备接管条件后，经市政污水管网排入鹰泰水务海安有限公司集中处理，最终达标尾水排入栟茶运河。 （1）生活用水 该项目定员40人，年工作日300天，一班制，参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），本项目人均用水按50L/d计算，结合职工在厂的工作生活时间，将生活用水确定如下：50升/人·天×40人×300天＝600m3/a，排放系数取0.8，则生活废水产生量为480m3/a。生活废水中主要污染物为：COD：400mg/L、SS：300mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L、TP：4mg/L，则生活废水的污染物产生量为COD：0.672t/a、SS：0.504t/a、NH3-N：0.042t/a、TN：0.0168 t/a、TP：0.0067t/a。生活污水经厂内化粪池预处理后，近期委托环卫部门清运至鹰泰水务海安有限公司集中处理，远期具备接管条件后，经市政污水管网排入鹰泰水务海安有限公司集中处理，最终达标尾水排入栟茶运河。 （3）绿化用水 本项目绿化面积约1000m2，绿化用水量按照1.5L/m2·d计，用水时间按200天计，则全年绿化用水约需300t。 （4）厂区地面采用移动式吸尘设施定期清理地面，故不考虑地面冲洗水。 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。 本项目水污染物产生及排放情况见表5-10： 表5-10 本项目水污染物产生及排放情况 污水排放量（t/a） 污染 因子 产生情况 治理 措施 处理后情况 排放方式 及去向 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 480 COD 400 0.192 化粪池预处理 300 0.144 近期委托环卫部门清运至鹰泰水务海安有限公司进行处理，远期具备接管条件后，经市政污水管网排入鹰泰水务海安有限公司集中处理，最终达标尾水排入栟茶运河 SS 300 0.144 200 0.096 NH3-N 25 0.012 25 0.012 TN 35 0.0168 35 0.0168 TP 4 0.0019 4 0.0019 本项目水平衡见图5-4： 图5-4 本项目用排水平衡图 t/a 表5-11 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 FW-1 COD 300 0.00048 0.144 SS 200 0.00032 0.096 NH3-N 25 0.00004 0.012 TN 35 0.000056 0.0168 TP | 4 0.0000063 0.0019 全厂排放口合计 COD 0.144 SS 0.096 NH3-N 0.012 TN 0.0168 TP 0.0019 3、噪声 本项目噪声来源于数控剪板机、数控折弯机、数控转塔冲床、吊钩式抛丸机、交流电焊机、螺杆式空压机、自动静电喷涂生产线、除尘设备及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在70～85dB（A）。项目主要噪声设备情况见表5-12： 表5-12 本项目噪声设备一览表 序号 高噪声 设备名称 数量 （台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果 dB（A） 1 数控剪板机 2 80 生产车间 厂房隔声、减振垫 ≥25 2 数控折弯机 3 78 3 数控转塔冲床 3 85 4 螺杆式空压机 1 80 5 废气处理装置引风机 （室内） 9 85 6 交流电焊机 12 75 厂房隔声 ≥10 7 静电喷涂生产线 4 70 8 吊钩式抛丸机 1 85 抛丸车间 厂房隔声、减振垫 ≥25 9 除尘装置引风机 1 85 4、固体废物 本项目运行投产后，产生的固废为切割下料、冲压工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的废手套、废口罩等废劳保用品，冲压工序产生的废液压油，焊接工序产生的焊渣，抛丸处理工序沉降在地面的金属碎屑、废钢丸，滤芯脉冲粉末回收装置收集及沉降在喷粉柜内的废塑粉，有机废气处理装置产生的废催化剂、废灯管、废活性炭，除尘装置吸收的除尘灰，生物质颗粒燃烧过程中产生的灰渣和布袋除尘装置吸收的沉渣，塑粉、液压油、润滑油等原材料使用过程中产生的废包装桶以及厂内职工产生的生活垃圾。 钢材边角料：本项目钢板、不锈钢板在切割下料、冲压工序会产生少量钢材边角料，根据企业提供的资料，废边角料产生量以原料用量的5%计，则产生量约为52.5t/a，经厂方收集后出售处理。 废劳保用品：根据企业介绍及同行业类比调查，本项目生产过程中预计产生废手套、废口罩等废劳保用品约0.5t/a，属于危险废物，编号为HW49（900-041-49）。依据《国家危险废物名录》（2016版）附录“危险废物豁免管理清单”，豁免环节为“全部环节”，豁免条件为“混入生活垃圾”，豁免内容为“全过程不按危险废物管理”，与焊渣、生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处理。 废液压油：本项目数控砖塔冲床使用过程中需使用液压油，会产生少量废液压油。根据同行业类比分析，本项目数控转塔冲床使用过程中废液压油的产生量约为2t/a。废液压油属于危险废物，编号为HW08（900-218-08），委托有资质的单位处理。 焊渣：本项目焊接工序焊条夹持部分使用后的废弃物和清理焊缝后产生的废弃物均为焊渣，产生量依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“固体废物产生量的估算”，为焊条使用量的1/11+4%。本项目焊条焊丝使用量为5t/a，则焊渣产生量约为0.6545t/a，经厂方收集后出售处理。 抛丸处理工序沉降在地面的金属碎屑：根据抛丸处理工序除尘装置的收集效率分析可知，未被收集的抛丸粉尘为0.1299t/a，由于铁粉尘比重较大，其中85% 约0.1104t/a沉降在地面，经厂方收集后出售处理。 废钢丸：本项目吊钩式抛丸机中钢丸在抛丸处理过程中会产生损耗，根据企业提供的资料，每年约补充8t新钢丸，其中50%以粉尘形式损耗，剩余50%为粒径较小的废钢丸，则废钢丸产生量约为4t/a，经厂方收集后出售处理。 粉末回收装置收集及沉降在地面的废塑粉：本项目每条喷粉线均设置二级滤芯式脉冲粉末回收装置对每个喷粉工位的喷涂粉尘收集处理，根据粉末回收装置的收集效率、吸收效率分析可知，粉末回收装置收集的粉尘量为27.0864t/a。其中85%满足回用要求，回用于生产，其余15% 约4.063t/a未达到回用要求的为废塑粉。喷粉室内未被收集的塑粉粉尘1.44t/a，其中90% 约1.296t/a由于自身重力沉降在喷粉室内。故本项目废塑粉产生量共计5.359t/a，经厂方收集后出售处理。 废催化剂：本项目运行投产后拟设置一套UV光催化氧化+活性炭吸附装置对4条固化烘道产生的非甲烷总烃合并吸收处理，光催化氧装置配有2块催化板，每半年更换一次，每块催化板约重5kg，则产生废催化剂0.02t/a，属于危险废物，编号为HW49（900-041-49），委托有资质的单位处理。 废灯管：本项目光催化氧化装置配有100根灯管，平均每年更换一次，废灯管产生量约为100根/年，根据《国家危险废物名录（2016）》，废灯管属于危险固废，类别是HW29，代码是900-023-29，在厂内安全暂存后，委托有资质单位清运处置。废灯管每根重约 0.2kg，则年产生废灯管0.02t/a。 废活性炭：本项目塑粉固化过程中产生的有机废气采用“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”吸收处理，其中40%的有机废气被光催化氧化设备去除，其余废气经活性炭吸附装置吸收处理。活性炭吸附装置以吸附饱和率30%计算，且安装饱和警示装置，一旦不能满足吸附要求即进行活性炭更换。本项目经光催化氧化装置吸收处理后需吸附的有机废气约为0.14t/a，活性炭最少年用量为0.467t，本项目活性炭吸收装置填充量拟设置为0.3t，每半年更换一次，则本项目废活性炭的产生量共为0.705t/a（含有机废气0.105t/a），属于危险废物，编号为HW49（900-041-49），委托有资质的单位处理。 除尘装置吸收的除尘灰：本项目拟设置一台布袋除尘装置对抛丸粉尘收集处理，设置移动式焊接烟尘净化装置对焊接烟尘收集处理，根据除尘装置的收集效率、吸收效率分析可知，除尘装置吸收的除尘灰约6.3241t/a，经厂方收集后出售处理。 生物质颗粒燃烧过程中产生的灰渣和布袋除尘装置吸收的沉渣：本项目生物质成型颗粒在燃烧机内燃烧时会产生少量灰渣，根据企业提供的资料，灰渣产生量以原料用量的0.3%计，则产生量约为0.2025t/a；本项目拟设置一套耐高温布袋除尘装置对生物质燃烧废气吸收处理，根据除尘装置的收集效率、吸收效率分析可知，吸收的沉渣约1.2217t/a。故本项目生物质颗粒燃烧机中产生的灰渣和除尘装置产生的沉渣共计1.4242t/a，作为肥料用于肥田。 废包装桶：本项目塑粉、液压油、润滑油使用过程中均会产生废包装桶，根据使用量以及包装规格计算，预计产生废包装桶420个/a，平均每个为1.5kg，则产生废包装桶约0.63t/a。该废包装桶属于危险固废，编号为HW49（900-041-49），经厂方收集后委托有资质的单位处理。 生活垃圾：本项目定员40人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量约6t/a，由当地环卫部门统一清运。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，首先对本项目产生的副产物进行是否属于固体废物进行判定，判定依据（《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017））及结果见表5-13： 表5-13 副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产量（t/a） 种类判断 固废 副产品 依据 1 钢材边角料 切割下料、冲压工序 固态 钢材 52.5 √ -- 《固体废物鉴别标准通则》 2 废劳保用品 生产过程 固态 棉纱 0.5 √ -- 3 废液压油 砖塔冲床使用过程 液态 有机化合物、水 2 √ -- 4 焊渣 焊接工序 固态 金属氧化物 0.6545 √ -- 5 沉降在地面的金属碎屑 抛丸处理工序 固态 金属 0.1104 √ -- 6 废钢丸 抛丸处理工序 固态 碳铁合金 4 √ -- 7 废塑粉 静电喷涂工序 固态 塑粉 5.359 √ -- 8 废催化剂 塑粉固化工序 有机废气处理装置 固态 催化剂 0.02 √ -- 9 废灯管 固态 UV灯管 0.02 √ -- 10 废活性炭 固态 活性炭 0.705 √ -- 11 除尘装置吸收的除尘灰 布袋除尘器 移动式焊烟净化器 固态 颗粒物 6.3241 √ -- 12 生物质废渣 生物质燃烧机 耐高温布袋除尘装置 固态 颗粒物 1.4242 √ -- 13 废包装桶 原料使用过程 固态 塑料 0.63 √ -- 14 生活垃圾 职工生活 半固态 废塑料、废包装纸 6 √ -- 本项目固体废物产生及排放情况见表5-14： 表5-14 本项目固废产生及排放情况表 序号 废物来源 名称 性状 产生量 （t/a） 废物 类别 废物代码 拟采取的处理方式 1 切割下料、冲压工序 钢材边角料 固态 52.5 85 -- 经厂方收集后出售处理 2 生产过程 废劳保用品 固态 0.5 99 -- 环卫部门清运处理 3 砖塔冲床使用过程 废液压油 液态 2 HW08 900-218-08 委托有资质单位处理 4 焊接工序 焊渣 固态 0.6545 86 -- 经厂方收集后出售处理 5 抛丸处理工序 沉降在地面的金属碎屑 固态 0.1104 99 -- 经厂方收集后出售处理 6 废钢丸 固态 4 99 -- 7 静电喷涂工序 废塑粉 固态 5.359 86 | -- 经厂方收集后出售处理 8 塑粉固化工序 有机废气处理装置 废催化剂 固态 0.02 HW49 900-041-49 委托有资质的单位处理 9 废灯管 固态 0.02 HW29 900-023-29 10 废活性炭 固态 0.705 HW49 900-041-49 11 布袋除尘器 移动式焊烟净化器 除尘装置吸收的除尘灰 固态 6.3241 84 -- 经厂方收集后出售处理 12 生物质燃烧机 耐高温布袋除尘装置 生物质废渣 固态 1.4242 71 -- 作为农肥用于肥田 13 原料使用过程 废包装桶 固态 0.63 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 14 职工生活 生活垃圾 半固态 6 99 -- 环卫部门清运处理 |
| --- | --- | --- |

5-15    本项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物 名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 2 | 砖塔冲床使用过程 | 液态 | 有机化合物 水 | 机化合物 | 每天 | T、In | 使用密封塑胶桶暂存于危废仓库，委托有资质的单位处理 |
| 2 | 废催化剂 | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 塑粉固化工序 有机废气处理装置 | 固态 | 催化剂 | 催化剂 | 每半年 | T、In |  |
| 3 | 废灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.02 |  | 固态 | 废灯管 | 废灯管 | 每年 | T、In |  |
| 4 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.705 |  | 固态 | 有机化合物 活性炭 | 有机化合物 | 每半年 | T |  |
| 5 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.63 | 原料使用过程 | 固态 | 有机化合物 塑料 | 有机化合物 | 每天 | T |  |
| 6 | 废劳保用品 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 生产过程 | 固态 | 棉纱 | -- | 每天 | -- | 混入生活垃圾，环卫部门清运处理 |

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 抛丸处理工序 | 抛丸粉尘 | 478.34mg/m3，6.3639t/a | 4.78mg/m3，0.0636t/a |
|  |  | 静电喷涂工序 | 喷涂粉尘 | 795.35mg/m3，27.36t/a | 7.95mg/m3，0.2736t/a |
|  |  | 粉末固化工序 | 非甲烷总烃 | 12.96mg/m3，0.2233t/a | 3.24mg/m3，0.0583t/a |
|  |  | 生物质 燃烧废气 | 烟尘 | 2384.54mg/m3，1.234t/a | 23.85mg/m3，0.0123t/a |
|  |  |  | SO2 | 44.44mg/m3，0.023t/a | 44.44mg/m3，0.023t/a |
|  |  |  | NOx | 132.95mg/m3，0.0688t/a | 132.95mg/m3，0.0688t/a |
|  | 无组织 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | -，0.04t/a | -，0.0162t/a |
|  |  | 静电喷涂工序 | 塑粉粉尘 | -，1.44t/a | -，0.144t/a |
|  |  | 粉末固化工序 | 非甲烷总烃 | -，0.0259t/a | -，0.0259t/a |
|  |  | 抛丸处理工序 | 抛丸粉尘 | -，0.1299t/a | -，0.0195t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 480t/a | COD | 400mg/l，0.192t/a | 300mg/l，0.144t/a |
|  |  | SS | 300mg/l，0.144t/a | 200mg/l，0.096t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/l，0.012t/a | 25mg/l，0.012t/a |
|  |  | TN | 35mg/l，0.0168t/a | 35mg/l，0.0168t/a |
|  |  | TP | 4mg/l，0.0019t/a | 4mg/l，0.0019t/a |
| 电离辐射电磁辐射 | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 切割下料、冲压 工序 | 钢材边角料 | 52.5t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 生产过程 | 废劳保用品 | 0.5t/a | 环卫部门清运处理 |
|  | 砖塔冲床 使用过程 | 废液压油 | 2t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 焊接工序 | 焊渣 | 0.6545t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 抛丸处理工序 | 沉降在地面的金属碎屑 | 0.1104t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  |  | 废钢丸 | 4t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 滤芯式脉冲粉末回收装置 | 废塑粉 | 5.359t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 塑粉固化工序有机废气处理装置 | 废催化剂 | 0.02t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废灯管 | 0.02t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 | 0.705t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 布袋除尘装置 移动式旱烟净化装置 | 除尘装置吸收的除尘灰 | 6.3241t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 生物质燃烧机 耐高温布袋除尘装置 | 生物质废渣 | 1.4242t/a | 作为肥料用于肥田 |
|  | 原料使用过程 | 废包装桶 | 0.63t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 环卫部门清运处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声来源于本项目噪声来源于数控剪板机、数控折弯机、数控转塔冲床、吊钩式抛丸机、交流电焊机、螺杆空压机、自动静电喷涂生产线、除尘设备及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在70～85dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、厂房隔声后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目生产所用厂房为购买已建成构筑物，基本无需基建工作。本项目利用现有厂房，施工期主要为设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气治理措施分析： 本项目运行投产后，废气污染物主要为半成品工件焊接工序产生的焊接烟尘，抛丸处理工序产生的抛丸粉尘，静电喷涂工序产生的塑粉粉尘，粉末固化工序产生的有机废气（非甲烷总烃），生物质颗粒燃烧机产生的生物质燃烧废气。 焊接工序产生的焊接烟尘 本项目切割下料、冲压后的各工件需进行焊接成型，焊接工序会有焊接烟尘产生，主要污染物为颗粒物。根据工程分析，颗粒物总产生量为0.04t/a，产生速率为0.039kg/h。厂方拟对焊接烟尘配置移动式焊烟净化装置收集处理，该净化器废气捕集效率以70%计，除尘效率以85%计，则未被捕集的焊接烟尘为0.0162t/a，无组织排放于生产车间内。 移动式焊接烟尘净化装置烟尘除尘系统的除尘流程为：设备产生的焊接烟尘→吸气臂→软管→支管→总管→滤筒除尘器→防火阀→排风机。烟尘除尘整套系统由烟尘收集装置、排风管、滤桶净化器、排风机、控制系统等组成。 A、风管 软管：以进口尼龙布被覆，内以螺旋钢丝支撑，尼龙布热压粘接钢丝之上、下层，以强化附着粘力及拉力。高伸缩弯曲性，施工容易，抗老化，使用时间长。 风管：进风管道及排风管采用镀锌板制作，各风管接头之间采用公母结构配合，接口部分带有密封材料。 B、吸气臂 长度4米，管径160mm，入口带防火网、调节阀。伸缩式吸气臂的空间占用率小，非常适合狭小的区域使用。伸缩式吸气臂的骨架采用大小两节金属管，可伸缩，而上部吸气臂固定的位置和下吸气罩的部位为万向节设计。整根吸气臂使用灵活，空间占用率小。每个焊接工位对应1套吸气臂。 C、滤筒净化器 采用美国唐纳森结构，维护简单。滤筒净化器有壳体、过滤单元、贮气包、电磁脉冲阀，脉冲控制仪，集灰斗等组成。 滤筒净化器的工作原理：含尘气流由下部风口进入气箱，通过导流挡板将气流均匀分配至过滤元件。在过滤元件的作用下，粉尘被吸附在过滤元件的表面，洁净的空气通过出口管道排出，脉冲阀在控制仪的控制下对过滤元件进行轮流清灰。由于过滤零件采用垂直安装方式，可以保证良好的清灰效果。 净化器滤材的清洁通过由脉冲控制仪控制的喷吹装置实现。当净化器运行一段时间以后，细微的粉尘吸附在滤材表面，使得滤材的透气性降低。每隔一定时间由脉冲控制仪发出信号，控制电磁阀，洁净的压缩空气由阀口喷出，滤材表面吸附的微尘在气流作用下被清除，落在室体下部的集成斗中。脉冲喷吹需0.4-0.6MPa的洁净压缩空气，且运行中需保持连续且恒定不变的供气量。 D、排风系统机 排风系统由排风机，排风管道等组成。 排风系统由排风机，排风管道等组成。每套装置风机吸收风量为2000～3000m3/h。 抛丸处理工序产生的抛丸粉尘 本项目半成品工件需经吊钩式抛丸机分批抛丸处理，抛丸处理过程中会有粉尘产生，根据工程分析，抛丸处理工序粉尘产生量为6.4938t/a，工作时间1663h/a。本项目抛丸机顶部设有吸风管道（设计风量为8000m3/h），吸风管道收集的粉尘经布袋除尘装置吸收处理后通过15米高排气筒（1#）排放。 布袋除尘器原理：含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后，清灰控制器向布袋电磁阀发出信号，随着布袋阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批），布袋除尘器的除尘效率通常可以达到99%以上。 表7-1 布袋除尘器设计参数一览表 设置工段 外形尺寸 （L×W×H） 材质 滤袋 个数 滤袋尺寸 过滤 面积 设计处理 风量 设计压力 抛丸处理工序 1200×800×1600 镀锌 钢板 24个 Φ130×1400mm 32m2 8000m3/h 0.02MPa 本项目抛丸处理工序布袋除尘装置吸收风量为8000m3/h，年工作时间1663小时，吸风管道收集效率为98%，布袋除尘装置吸收效率达99%，则该工序抛丸粉尘经布袋除尘装置吸收处理后排放量为0.0636t/a，排放浓度为4.78mg/m3，排放速率为0.0383kg/h。排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 剩余2%吸风装置未收集到的粉尘其中85%由于自身重力沉降在地面，15%无组织排放。抛丸处理工序粉尘无组织排放量约为0.0195t/a，排放速率0.0117kg/h，无组织排放于抛丸车间内。 静电喷涂工序产生的塑粉粉尘 本项目半成品工件分别在4条喷粉线的人工喷粉室、自动喷粉室内进行表面喷粉，每个喷粉室均设有吸风装置，均自带滤芯式脉冲粉末回收装置，经滤芯式脉冲粉末回收装置处理后的粉尘再进入一套单级滤芯式粉末回收装置收集处理，最终合并通过15米高排气筒（2#）排放。滤芯式脉冲粉末回收装置是一种经济实用型的选择，结构简单，使用方便，占用场地小，经济实惠。 滤芯式脉冲粉末回收装置工作原理：滤芯式脉冲粉末回收装置靠空气负压把未被工件吸附的粉末回收回来重新利用。当风机开启后，一部分未被静电吸附在工件表面的粉末，在空气负压作用下，将粉末吸入回收器中，并经过滤芯的过滤，将粉末过滤在滤芯的外表面，而净化后的空气沿滤芯内腔进入风机，最后排出。由于使用的时间一长，在滤芯外表面的粉末越积越多，为了让滤芯有更好的通透性，脉冲反吹系统每隔一定的时间，依次对每个滤芯从里而外喷射一次，把粘附在滤芯表面的粉末振打吹落下来，使之表面微孔通畅。压缩空气的喷射，是由电磁阀控制，而电磁阀开启时间、关闭时间的长短由电子控制系统控制，这两个时间可根据滤芯的实际情况来设定和调整。 本项目静电喷涂生产线吸风装置总吸收风量为32000m3/h，年运行约1075小时，集气装置收集效率约为95%，滤芯式脉冲粉末回收装置除尘效率达99%，则有组织喷粉粉尘产生量约27.36t/a，产生浓度约795.35mg/m3，产生速率为25.45kg/h；排放量为0.2736t/a，排放浓度为7.95mg/m3，排放速率为0.2545kg/h。喷涂粉尘排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 剩余5%吸风装置未收集到的喷粉粉尘1.44t/a，其中90%由于自身重力沉降于喷粉室内，10%无组织排放。静电喷涂工序无组织喷粉粉尘排放量为0.144t/a，排放速率为0.134kg/h，无组织排放于生产车间内。 粉末固化工序产生的非甲烷总烃 本项目半成品工件经静电喷涂后进入各自粉末固化烘道烘干固化，在固化过程中会产生有机废气（非甲烷总烃）。根据工程分析，烘干固化过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.2592t/a。厂方拟在每座粉末固化烘道进出口两端上部均设置集气罩收集，收集后的废气最终合并进入一套UV光催化氧化+活性炭吸附装置吸收处理，通过15米高排气筒（3#）排放。 光催化氧化装置：本项目对固化烘道产生的有机废气（非甲烷总烃）采用“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”二级吸收处理。光催化氧化废气净化器利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子，产生游离氧，即活性氧。因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有极强的清除效果。废气通过排风设备输入到UV净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。净化装置由初虑单元、-C波段紫外线装置、降解收集、臭氧发生器及过滤单元等部件组成。另外通过特制二氧化钛催化板（催化版采用蜂窝状金属网孔作为载体）全方位与光源接触，惰性催化剂在338纳米光源下发生催化反应，放大10-30倍光源效果，使其与废气进行充分反应，缩短废气与光源接触时间，从而提高废气净化效率。光催化氧化装置前期设备投入较高，但运行成本低，催化剂（光触媒TiO2）耗材成本较低，维护方便，性能安全可靠，使用广泛。光催化氧化装置对有机废气处理效果约40%左右，净化原理图见图7-1，技术参数见表7-2： 图7-1 UV光催化氧化废气净化装置工作原理图 表7-2 UV光催化氧化废气净化装置技术参数一览表 序号 项目 技术指标 1 设备尺寸 1400mm×1200mm×800mm 1套 2 停留时间 3.5S 3 相对湿度 <80% 4 破坏裂解 高能C波段（253.7波段） 5 氧化催化 185nm波段氧化，O3，27种催化剂涂层催化 6 阻力 800pa 7 功率 25KW 8 净化效率 >40% 活性炭吸附装置：活性炭吸附装置由活性炭纤维筒吸附装置、排风管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔体进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸引附着在吸附剂表面，经吸附后的干净气体透过吸附单元进入塔体内的净气室并汇集至风口排出。随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，所以活性炭在使用过程中性能会逐渐衰减，需定期进行更换。根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理 2012 年第37卷第6期）中数据，活性炭对有机废气去除效率通常可达70%。本项目活性炭装置主要由稳压箱、活性炭吸附装置、离心机组成，采用耐水蜂窝煤活性炭（100×100×100），比表面积>850m2/g，一次可吸附有机物30%t/t，密度ρ=550g/L，建议有效尺寸为1.0m×1.0m×0.55m，过风速率1.7m/s，停留时间为0.32s，活性炭每半年更换一次，每次装填量约0.3t。活性炭吸附装置技术参数见表7-3： 表7-3 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号 项目 单位 技术指标 1 粒度 目 12～40 2 比表面积 m2/g 900～1600 3 总孔容积 cm3/g 0.81 4 水分 % ≤5 5 单位面积重 g/m2 200~250 6 着火点 ℃ ＞500 7 吸附阻力 Pa 700 8 结构形式 — 抽屉式 9 填充量 t/次 0.3 10 过滤风速 m/s 1.7 11 停留时间 s 0.32 12 吸附效率 % 70 13 更换周期 月 6 工作人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，维护人员应做好相关记录，废气治理设备的维护应纳入全厂的设备维护计划中。更换下来的活性炭厂内不再生，按照危废暂存要求做好防雨、防渗漏等措施，于厂内暂存后，委托有关资质单位外运处置。 本项目有机废气引风机吸收风量为32000m3/h，每天运行约4小时，吸风装置收集效率约为90%，考虑到本项目收集的非甲烷总烃风量大、初始浓度较低，UV光催化氧化+活性炭吸附装置吸收效率保守考虑按75%计，则有组织有机废气（非甲烷总烃）产生量约0.2333t/a，产生浓度约12.96mg/m3，产生速率为0.1944kg/h；排放量为0.0583t/a，排放浓度为3.24mg/m3，排放速率为0.0486kg/h。有机废气（非甲烷总烃）排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。剩余10%吸风装置未收集到的非甲烷总烃0.0259t/a，排放速率为0.0216kg/h，无组织排放于生产车间内。 ⑤ 生物质燃烧废气 由于项目所在地天然气管网未接通，本项目各条粉末固化烘道均由配备的生物质颗粒燃烧机供热，生物质颗粒燃烧机采用生物质作为燃料，所产生的热量由密闭管道输入烘道内,属于间接加热，生物质在燃烧过程中会产生燃烧废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX。根据工程分析，生物质燃料使用量为67.5t/a，燃烧废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物产生量分别为1.234t/a、0.023t/a、0.0688t/a，产生浓度分别为2384.54mg/m3、44.44mg/m3、132.95mg/m3，厂方拟将4条固化烘道生物质燃烧废气经各自密闭管道收集后，最终合并引入一套耐高温布袋除尘装置吸收处理，最终通过15m高排气筒（4#）高空排放。密闭吸风管道设计风量为3000m3/h，收集效率可达100%，布袋除尘装置对烟尘的处理效率可达99%，则经吸收处理后，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为0.0123t/a、0.023t/a、0.0688t/a，排放浓度分别为23.85mg/m3、44.44mg/m3、132.95mg/m3。烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均能达到《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（全）》中“20.实施工业炉窑污染治理专项行动”排放标准，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 图7-1 本项目运行投产后废气收集、治理流向图 本项目有组织废气污染物排放参数见表7-4： 表7-4 本项目有组织污染物源强参数 主要污染物 排气量m3/h 排放情况 排放参数 源强形式 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 高度 （m） 直径 （m） 风速 （m/s） 时间 （h） 温度 （℃） 抛丸处理工序 抛丸 粉尘 8000 4.78 0.0383 0.0636 15 0.45 13.98 1663 25 点源（1#排气筒） 静电喷涂工序 喷粉 粉尘 32000 7.95 0.2545 0.2736 15 1.0 13.98 1075 25 点源（2#排气筒） 粉末固化工序 非甲烷总烃 12000 3.24 0.0486 0.0583 15 0.6 14.74 1200 40 点源（3# 排气筒） 生物质燃烧废气 烟尘 5.175×105m3 23.85 0.01 0.0123 15 0.3 11.8 1350 25 点源（4# 排气筒） SO2 44.44 0.017 0.023 NOx 132.95 0.051 0.0688 本项目无组织大气污染源源强参数见表7-5： 表7-5 本项目无组织污染物源强参数 序号 污染源位置 污染物名称 排放量 (t/a) 排放速率 （kg/h） 面源高度 （m） 污染源尺寸 （m） 1 生产车间 焊接烟尘 0.0162 0.0158 9.5 80×45 2 喷粉粉尘 0.144 0.134 3 非甲烷总烃 0.0259 0.0216 4 抛丸车间 抛丸粉尘 0.0195 0.0117 8 16×8.75 （2）排气筒设置合理性分析： 本项目周围200米范围内最高建筑物均不超过10m，各排气筒高度均≥15米，排放高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的有组织排放相关要求。本项目各排气筒直径、排风量、风速等参数见表7-4，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 （3）环境影响分析： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。本项目有组织废气、无组织废气具体源强参数详见表7-6、7-7： 表7-6 本项目有组织废气源强一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部 海拔高度m 排气筒 高度m 烟气流速（m/s） 烟气温度℃ 污染物排放速率(kg/h） X Y 1#排气筒 抛丸粉尘 120.423596 32.541727 5 15 13.98 25 0.0383 2#排气筒 喷粉粉尘 120.422825 32.541787 5 15 13.98 25 0.2545 3#排气筒 非甲烷总烃 120.423095 32.541483 5 15 14.74 40 0.0486 4#排气筒 烟尘 120.423227 32.541499 5 15 11.8 40 0.01 SO2 0.017 NOx 0.051 表7-7 本项目无组织废气源强一览表 污染源 名称 面源起点坐标 海拔高度m 矩形面源 污染物排放速率（kg/h） X Y 长度 宽度 与正北 向夹角° 有效 高度 颗粒物 非甲烷总烃 生产车间 120.422731 32.541407 5 80 45 10 9.5 0.1498 0.0216 抛丸车间 120.423558 32.541655 5 16 8.75 10 8 0.0117 -- 估算模式所用参数见表7-8： 表7-8 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 93万 最高环境温度 39.1°C 最低环境温度 -10 °C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 评级工作等级确定： 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 点源 1#排气筒 PM10 450 2.36 0.52 / 2#排气筒 PM10 450 15.65 3.48 / 3#排气筒 非甲烷总烃 2000 1.71 0.09 4#排气筒 PM10 450 0.79 0.18 SO2 500 1.35 0.27 NOx 250 4.04 1.62 面源 生产车间 TSP 900 85.97 9.55 / 非甲烷总烃 2000 12.4 0.62 / 抛丸车间 TSP 900 18.47 2.05 综合分析，本项目Pmax最大为生产车间无组织排放的TSP，Pmax值为9.55%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。各个点源和面源最大Pmax和D10%预测结果见表7-10～表7-12： 表7-10 点源最大Pmax和D10%估算结果一览表（一） 污染物 PM10（1#排气筒） PM10（2#排气筒） 距源中心下风向距离D（m） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 25 2.10 0.47 6.03 1.34 50 2.10 0.47 13.93 3.09 75 1.91 0.43 12.71 2.82 100 1.97 0.44 13.09 2.91 125 1.74 0.39 11.56 2.57 150 1.53 0.34 10.14 2.25 175 1.33 0.30 8.85 1.97 200 1.19 0.26 7.90 1.76 225 1.08 0.24 7.20 1.60 250 0.99 0.22 6.56 1.46 275 0.90 0.20 5.99 1.33 300 0.83 0.18 5.49 1.22 325 0.76 0.17 5.04 1.12 350 0.70 0.16 4.65 1.03 375 0.65 0.14 4.30 0.96 400 0.60 0.13 4.00 0.89 425 0.56 0.12 3.72 0.83 450 0.52 0.12 3.48 0.77 475 0.49 0.11 3.26 0.72 500 0.46 0.10 3.06 0.68 下风向最大浓度及占标率 2.36 0.52 15.65 3.48 最大地面浓度距离（m） 56 56 D10%最远距离 / / 表7-11 点源最大Pmax和D10%估算结果一览表（二） 污染物 3#排气筒 4#排气筒 非甲烷总烃 PM10 SO2 NOx 距源中心 下风向距离 D（m） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率（%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率（%） 25 1.70 0.09 0.71 0.16 1.21 0.24 3.64 1.45 50 0.99 0.05 0.33 0.07 0.57 0.11 1.70 0.68 75 1.00 0.05 0.33 0.07 0.56 0.11 1.69 0.68 100 1.54 0.08 0.41 0.09 0.70 0.14 2.10 0.84 125 1.40 0.07 0.43 0.09 0.73 0.15 2.18 0.87 150 1.60 0.08 0.39 0.09 0.67 0.13 2.01 0.80 175 1.55 0.08 0.35 0.08 0.60 0.12 1.81 0.72 200 1.46 0.07 0.32 0.07 0.54 0.11 1.62 0.65 225 1.36 0.07 0.29 0.06 0.49 0.10 1.46 0.58 250 1.26 0.06 0.26 0.06 0.44 0.09 1.31 0.53 275 1.16 0.06 0.23 0.05 0.40 0.08 1.19 0.48 300 1.08 0.05 0.21 0.05 0.36 0.07 1.09 0.44 325 1.00 0.05 0.20 0.04 0.34 0.07 1.01 0.40 350 0.93 0.05 0.18 0.04 0.31 0.06 0.94 0.37 375 0.86 0.04 0.17 0.04 0.29 0.06 0.87 0.35 400 0.80 0.04 0.16 0.04 0.27 0.05 0.81 0.32 425 0.75 0.04 0.15 0.03 0.25 0.05 0.76 0.30 450 0.71 0.04 0.14 0.03 0.24 0.05 0.71 0.28 475 0.66 0.03 0.13 0.03 0.22 0.04 0.67 0.27 500 0.63 0.03 0.12 0.03 0.21 0.04 0.63 0.25 下风向最大浓度及占标率 1.71 0.09 0.79 0.18 1.35 0.27 4.04 1.62 最大地面浓度 距离（m） 23 18 18 18 D10%最远距离 / / / / 表7-12 面源最大Pmax和D10%估算结果一览表 污染物 生产车间 抛丸车间 TSP 非甲烷总烃 TSP 距源中心下风向 距离D（m） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 25 71.76 7.97 10.35 0.52 17.15 1.91 50 85.66 9.52 12.35 0.62 8.51 0.95 75 61.78 6.86 8.91 0.45 5.03 0.56 100 41.89 4.65 6.04 0.30 3.42 0.38 125 30.76 3.42 4.44 0.22 2.52 0.28 150 23.89 2.65 3.44 0.17 1.96 0.22 175 19.30 2.14 2.78 0.14 1.59 0.18 200 16.04 1.78 2.31 0.12 1.32 0.15 225 13.64 1.52 1.97 0.10 1.13 0.13 250 11.79 1.31 1.70 0.09 0.97 0.11 275 10.34 1.15 1.49 0.07 0.85 0.09 300 9.18 1.02 1.32 0.07 0.76 0.08 325 8.22 0.91 1.19 0.06 0.68 0.08 350 7.43 0.83 1.07 0.05 0.61 0.07 375 6.76 0.75 0.97 0.05 0.56 0.06 400 6.19 0.69 0.89 0.04 0.51 0.06 425 5.69 0.63 0.82 0.04 0.47 0.05 450 5.26 0.58 0.76 0.04 0.43 0.05 475 4.88 0.54 0.70 0.04 0.40 0.04 500 4.55 0.51 0.66 0.03 0.38 0.04 下风向最大浓度及占标率 85.97 9.55 12.40 0.62 18.47 2.05 最大地面浓度 距离（m） 49 49 20 D10%最远距离 / / 由表7-9～7-11可知，本项目运行投产后，有组织、无组织排放的大气污染物烟粉尘、非甲烷总烃、SO2、NOx的最大地面浓度占标率均＜10%。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响评价等级为二级，根据预测结果，上述污染物最大落地浓度所占标准份额较小，远小于标准值，不会改变区域环境空气质量等级，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 3、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m，根据该单元面积S(m2)计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 项目所在地年平均风速为2.6m/s，A、B、C、D参数选取见表7-13： 表7-13 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。本项目的卫生防护距离计算详见表7-14： 表7-14 卫生防护距离计算表 无组织 排放源 污染物 名称 卫生防护距离计算系数 S (m2) Qc (kg/a) 卫生防护距离L(m) A B C D L计 L 生产 车间 颗粒物 （焊接烟尘、喷粉粉尘） 470 0.021 1.85 0.84 2380 0.1498 14.282 50 非甲烷总烃 470 0.021 1.85 0.84 0.0216 1.28 50 抛丸车间 颗粒物 （抛丸粉尘） 470 0.021 1.85 0.84 140 0.0117 2.87 50 根据计算，产生有害气体无组织排放单元的卫生防护距离均小于50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）中的规定，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于100m时，其级差为50m，并且当有两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，则提一级。根据上表的计算结果，根据卫生防护距离的确定原则，最终确定本项目卫生防护距离为以生产车间边界向外100m、以抛丸车间边界向外50m形成的包络线，卫生防护距离包络线见附图2。该项目卫生防护距离内无居民等敏感保护目标，符合卫生防护距离的要求。 综上所述，本项目生产过程中产生的废气可达标排放，对当地的大气环境质量影响较小。 （4）大气环境影响评价结论 本项目位于环境质量非达标区，评价范围内无一类区，根据估算模式判定本项目大气评价等级为二级。 a) 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中生产车间无组织排放的TSP最大落地浓度为85.97μg/m3，最大占标率为9.55%，且根据评价区的环境质量现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，本项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响在可接受范围内，项目大气污染物排放方案可行。 b) 本项目环境影响符合环境功能区划。 c）本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 d）本项目卫生防护距离推荐值为：以生产车间边界向外100m的、以抛丸车间向外50m形成的包络线。经现场踏勘，项目卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等环境敏感目标，能满足项目卫生防护距离的要求。 表7-15 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 海安润杰机电制造有限公司汽车配件加工项目 评价等级 与范围 评价等级 一级 □ 二级 ( 三级 □ 评价范围 边长=50km □ 边长=5～50km □ 边长=5km ( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a □ 500～2000t/a □ ≤500t/a ( 评价因子 基本污染物（ PM10、SO2、NOx） 其他污染物（ TSP、非甲烷总烃 ） 包含二次PM2.5 □ 不包含二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准 ( 地方标准 □ 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区 □ 二类区( 一类区和二类区 □ 评价基准年 （ 2017 ）年 环境空气质量现状 调查数据来源 长期例行监测数据 □ 主管部门发布的数据 ( 现状补充监测 □ 现状评价 达标区 □ 不达标区 ( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 □ 现有排放源 □ 拟替代的 污染源 □ 其他在建、拟建项目污染源 □ 区域污染源 □ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF□ 网络模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km □ 边长5～50km □ 边长=5km □ 预测因子 预测因子（ ） 包含二次PM2.5 □ 不包含二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100% □ C本项目最大占标率>100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% □ C本项目最大占标率>10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30% □ C本项目最大占标率>30% □ 非正常排放1h 浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率>100% □ 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加值 C叠加 达标 □ C叠加 不达标 □ 区域环境质量的 整体变化情况 k≤-20% □ k>-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子（颗粒物、非甲烷总烃） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测 □ 环境质量监测 监测因子（ ） 监测点位数（ ） 无监测 □ 评价结论 环境影响 可接受 ( 不可接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ 0 ）m 污染源年排放量 SO2：（0.023）t/a NOx：（0.0688）t/a 颗粒物：（0.5292）t/a VOCs：（0.0842）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 2、水环境影响分析 （1）本项目废水排放情况 本项目运行投产后产生生活污水480t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，水质简单且浓度较低，经厂内化粪池预处理后，近期委托环卫部门清运至鹰泰水务海安有限公司集中处理，远期具备接管条件后，经市政污水管网排入鹰泰水务海安有限公司集中处理，深度处理后排入栟茶运河，对周围环境影响较小。本项目实施“雨污分流”，污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表7-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 pH、COD SS、NH3-N 鹰泰水务海安有限公司 连续排放 W-1 化粪池 / FW-1 是 企业 总排 表7-17 废水间接排放口基本情况表 序号 排放□编号 排放口地理位置 废水 排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 FW-1 120.423009 32.541899 0.048 污水 处理厂 连续 / 鹰泰水务海安有限公司 pH 6-9 COD 500 SS 250 NH3-N 35 TN 40 TP 3 （2）评价等级 本项目生活污水经厂内预处理后通过鹰泰水务海安有限公司集中处理后排放，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 （3）生活污水处理设施可行性分析 本项目产生生活污水480t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，水质简单且浓度较低，经厂内化粪池预处理后，近期委托环卫部门清运至鹰泰水务海安有限公司集中处理，远期具备接管条件后，经市政污水管网排入鹰泰水务海安有限公司集中处理，深度处理后排入栟茶运河，对周围环境影响较小。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后成为污泥被清掏。一般情况下，化粪池对于COD及SS的去除率为30%左右，对其他污染物去除能力较差。本项目拟设置一座10m3化粪池，生活污水经化粪池预处理后，各污染物排放浓度为COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L、 TP：4mg/L，能够达到鹰泰水务海安有限公司的接管标准。 （4）鹰泰水务海安有限公司概况 鹰泰水务海安有限公司（原海安方元水处理有限公司）位于海安镇通学桥村三十组，总设计处理规模4万t/d，其中一期的设计规模为2万t/d，目前实际处理能力为9000t/d。目前鹰泰水务海安有限公司运行稳定，尾水能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后排入栟茶运河。鹰泰水务处理工艺流程如下： 图7-1 鹰泰水务海安有限公司工艺流程图 （5）依托污水处理设施的环境可行性评价： ①水量：本项目废水总量为1.6t/d，约占鹰泰水务海安有限公司处理能力的 0.0178%，从废水水量来说，接纳本项目废水是可行的。 ②水质：本项目废水仅为生活污水，经厂内预处理后水质简单，能够达到污水处理厂接管控制标准，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标处理排放。因此，从水质上说，接纳本项目废水是可行的。 ③管网和污水处理厂建设进度：目前鹰泰水务海安有限公司基建工程已完成，项目所在地区域污水管网铺设工程即将到位，在管网未铺设到位前的过渡时期，本项目承诺与环卫部门签订托运协议。 综上所述，本项目废水纳入鹰泰水务海安有限公司集中处置可行，废水经鹰泰水务海安有限公司处理后达标排放，对周围地表水环境的影响在可接受范围内。 表7-18 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 海安润杰机电制造有限公司汽车配件加工项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 ( 水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □； 间接排放 (； 其他 □ 水温 □； 径流 □； 水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染□；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □； 在建 □ 拟建 □； 其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体 水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源 开发利用状况 未开发 □； 开发量40%以下 □； 开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □； 其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 □ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □； 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （COD） （SS） （氨氮） （TN） （TP） （0.144） （0.096） （0.012） （0.0168） （0.0019） （300） （200） （25） （35） （4） 替代源 排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (； 其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 ( 手动 □；自动 □；无监测 ( 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 ( 不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 3、声环境影响分析： （1）主要噪声源强的确定 本项目噪声来源于数控剪板机、数控折弯机、数控转塔冲床、吊钩式抛丸机、交流电焊机、螺杆式空压机、自动静电喷涂生产线、除尘设备及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在70～85dB（A）。产噪设备噪声源强见表7-19： 表7-19 主要噪声源强表 序号 声源名称 数量 （台/套） 单台设备声源强度 dB(A) 降噪效果 dB(A) 距离厂界距离（m） 东 南 西 北 1 数控剪板机 2 80 ≥25 30 35 90 40 2 数控折弯机 3 78 45 35 70 40 3 数控砖塔冲床 3 85 60 35 55 40 4 吊钩式抛丸机 1 85 10 7 110 65 5 螺杆式空压机 1 80 100 15 20 60 6 废气处理装置 引风机 10 85 40 5 70 70 7 交流电焊机 12 75 ≥10 70 35 40 40 8 静电喷涂生产线 4 70 35 20 30 40 （2）噪声控制措施： ① 控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号设备，从源头上控制噪声产生。 设备减振、隔声 对数控剪板机、数控折弯机、数控砖塔冲床、吊钩式抛丸机等大型机加工设备在机组与地基之间安置减振底座，对引风机电机设置隔声罩，可以降噪约15dB（A）左右。 加强建筑物隔声措施 各类设备均安置在室内，生产时门窗关闭，有效利用了建筑隔声，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施后，降噪量约10dB（A）左右。 强化生产管理 定期对设备进行检查维护，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。 ⑤ 合理布局 在设备布置时尽量将噪声较集中的设备布置在车间中间位置，其他噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对厂界的影响。 （3）噪声预测模式 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： 声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达25dB（A）以上。 （4）预测结果 各预测点最终预测结果(已考虑屏障隔声、建筑隔声、绿地隔声及环境因素等因素)见表7-20： 表7-20 厂界各测点声环境影响预测结果 单位：dB（A） 测点位 昼间 点号 位名 贡献值 评价结果 1 厂区北侧边界 49.1 达标 2 厂区西侧边界 55.9 达标 3 厂区南侧边界 58.7 达标 4 厂区东侧边界 53.1 达标 注：本项目夜间不生产。 由表7-20可知，本项目对周围环境产生的噪声影响较小，本项目产生的噪声经设备减震、厂房隔声后，各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。 因此，本评价认为只要厂方对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成较大影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目运行投产后，产生的固废为切割下料、冲压工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的废手套、废口罩等废劳保用品，冲压工序产生的废液压油，焊接工序产生的焊渣，抛丸处理工序沉降在地面的金属碎屑、废钢丸，滤芯脉冲粉末回收装置收集及沉降在喷粉柜内的废塑粉，有机废气处理装置产生的废催化剂、废灯管、废活性炭，除尘装置吸收的除尘灰，生物质颗粒燃烧过程中产生的灰渣和布袋除尘装置吸收的沉渣，塑粉、液压油等原材料使用过程中产生的废包装桶以及厂内职工产生的生活垃圾。 切割下料、冲压工序产生的钢材边角料52.5t/a，经厂方收集后出售处理。生产过程中产生的废手套、废口罩等废劳保用品约0.5t/a，经厂方收集后由环卫部门清运处理。砖塔冲床使用过程中产生的废液压油2t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理。焊接工序产生的焊渣0.6545t/a，由环卫部门清运处理。抛丸处理工序沉降在地面的金属碎屑0.1104t/a，经厂方收集后出售处理。吊钩式抛丸机产生的废钢丸4t/a，经厂方收集后出售处理。滤芯脉冲粉末回收装置收集及沉降在喷粉室内的废塑粉5.359t/a，经厂方收集后出售处理。有机废气处理装置产生的废催化剂、废灯管、废活性炭分别为0.02t/a 、0.02t/a 、0.705t/a，均属于危险废物，委托有资质单位处理。布袋除尘装置、移动式焊烟净化器收集的除尘灰6.3241t/a，经厂方收集后出售处理。生物质颗粒燃烧过程中产生的灰渣和布袋除尘装置吸收的沉渣1.4242t/a，作为肥料用于肥田。塑粉、液压油、润滑油使用过程中产生的废包装桶0.63t/a，属于危险废物，委托有资质的单位处理。生活垃圾6t/a，由当地环卫部门清运处理。具体处置方式见表7-21： 表7-21 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 废物 类别 废物代码 预计产生量 （t/a） 处置 方式 1 钢材边角料 一般 固废 切割下料、冲压工序 固态 85 -- 52.5 经厂方收集后出售处理 2 焊渣 焊接工序 固态 86 -- 0.6545 3 沉降在地面 的金属碎屑 抛丸处理工序 固态 99 -- 0.1104 4 废钢丸 抛丸处理工序 固态 99 -- 4 5 废塑粉 静电喷涂工序 固态 86 -- 5.359 6 除尘装置吸收的除尘灰 布袋除尘器 移动式焊烟净化器 固态 84 -- 6.3241 7 生物质废渣 生物质燃烧机 布袋除尘装置 固态 71 -- 1.4242 作为肥料用于肥田 8 废劳保用品 生产过程 固态 99 -- 0.5 环卫部门清运处理 9 生活垃圾 办公生活 半固态 99 -- 6 10 废液压油 危险 废物 砖塔冲床使用过程 液态 HW08 900-218-08 2 委托有资质的单位处理 11 废催化剂 有机废气处理装置 固态 HW49 900-041-49 0.02 12 废灯管 固态 HW29 900-023-29 0.02 13 废活性炭 固态 HW49 900-041-49 0.705 14 废包装桶 原料使用过程 固态 HW49 900-041-49 0.63 （1）一般固废环境影响分析 由工程分析可知，本项目一般固废总产生量为76.8722t/a，其中废劳保用品、生活垃圾基本可以做到日产日清，不占用固废堆场。需收集暂存的一般固废为钢材边角料、焊渣、金属碎屑、废钢丸、废塑粉、除尘灰和生物质废渣，一般工业固废平均转运周期为1个月，则暂存期内一般工业固废量最多为5.8644t，本项目拟在生产车间西北角设置一座30m2一般工业固废堆场，可满足固废贮存的要求。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过环卫清运、许可单位处理、外售等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求，对周围环境影响较小。 （2）危险废物环境影响分析 本项目危险废物为砖塔冲床使用过程中产生的废液压油，有机废气处理装置产生的废催化剂、废灯管、废活性炭以及塑粉、液压油、润滑油使用过程中产生的废包装桶，应尽快送往有资质的危废处理单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准及修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。 ②危险废物贮存场所必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》规定设置警示标志。 ③危险废物贮存场所周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ④危险废物贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，设有应急防护设施。 ⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ⑥贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ⑦贮存区符合消防要求。 ⑧贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑨基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑩存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 按照相关要求，本企业拟在生产车间的中部北侧（具体位置见附图2）新建一座3m×3m×2.8m的危废暂存仓库，危险固废使用具有防腐、防渗功能的专用塑胶桶密封盛装。本项目满负荷生产时，需暂存的危险废物产生量合计为3.375t/a，平均运转周期为2个月，则暂存期内危废最多为0.5625t。密封塑胶桶的盛装量为100Kg,每个塑胶桶的占地面积约0.8m2，按单层暂存考虑，所需暂存面积为4.8m2。本项目设置9m2的危废暂存室可满足危废贮存的要求。 综上所述，本项目运营期产生的危险废物主要为废液压油、废催化剂、废灯管、废活性炭和废包装桶，通过专用的密封塑胶桶贮存于厂区的危废暂存处，并移送至有资质单位的危废处理单位进行处理。贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，故本项目产生的危废在采取以上污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水产生影响。 （3）运输过程影响分析 对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： ① 该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证。负责运输的司机应通过培训，持有有效证件。 ② 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③ 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④ 组装危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 （4）危废处置环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见表7-22： 表7-22 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存 场所 危废 名称 危废 类别 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存仓库 废液压油 HW08 900-218-08 生产车间 中部北侧 9m2 密封塑胶桶贮存 1.1t 2个月 废催化剂 HW49 900-041-49 废灯管 HW29 900-023-29 废活性炭 HW49 900-041-49 废包装桶 HW49 900-041-49 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危险废物必须落实利用、处置途径。本项目位于海安高新区钟涵村一组，周边主要危废处置单位有上海电气南通国海环保科技有限公司、南通九洲环保科技有限公司、江苏东江环境服务有限公司、南通润启环保服务有限公司等，危废处置单位情况见下表： 表7-23 本项目周边危废处置单位情况表 单位名称 许可量 （t/a） 公司地址 经营范围 上海电气南通国海环保科技有限公司 10000 老坝港滨海新区滨海东路6号 焚烧处置HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW49等 南通九洲环保科技有限公司 20000 南通市如皋市长江镇规划路1号 焚烧处置医药废物（HW02），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），其他废物（HW49）（不含309-001-49、900-042-49、900-044-49 900-045-49、900-999-49） 江苏东江环境服务有限公司 13000 南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路 焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17，仅限336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17），废碱（HW35），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49,900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49），废催化剂（HW50,263-013-50、275-009-50、276-006-50、261-151-50） 南通润启环保服务有限公司 25000 南通市启东市滨江精细化工园上海路318号 核准焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），其他废物（HW49）（900-039-49、900-041-49、900-042-49 900-046-49、900-047-49、900-999-49） 由上表可知，本项目产生的危险废物可委托上述单位进行处置，项目建成后危废处置可落实，因此对周边环境影响较小。 5、土壤、地下水环境影响评价 （1）土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018），本项目为污染影响型项目，本项目属于Ⅲ类项目，占地规模为小型，同时本项目所在地周边存在居民区，土壤环境敏感程度为较敏感，因此判定本项目土壤评价等级为“三级”。本项目主要采用定性分析来说明本项目对土壤环境的影响，同时着重对应采取的土壤污染防治措施进行评述。 根据本项目的特性分析，本项目可能对土壤造成污染的途径主要有：生产车间、固废堆场等污水下渗对土壤造成的污染。 在正常生产状态下，本项目废水排放、固废暂存、原辅料存储不会对厂区内地块土壤造成影响，在事故状态下，污水管道、固废堆场地等污水及液体原辅料可能会下渗到土壤从而对土壤造成不良影响，但考虑到本项目废水成分及原辅料比较简单，不涉及有毒有害物质，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可杜绝废水污染物及液体原辅料下渗，避免污染土壤，因此项目对区域土壤环境产生影响很小。 （2）土壤、地下水防渗措施 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染的途径主要有生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 事故情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若液体原料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，本项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将本项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施： （1）源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应加强废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的沉淀池定期进行检查，防止在污水处理的过程中有太多的污水泄漏。 （2）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表7-24： 表7-24 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号 防治分区 分区位置 防渗要求 1 重点污染防治区 危废暂存仓库 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒 2 污水输送、收集管道、水池 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 3 一般污染防治区 一般固废暂存场所 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 4 生产车间 5 抛丸车间 6 附属用房 6、环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ① 严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ② 建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③ 健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④ 建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤ 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）自行监测计划 ① 大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-25 废气污染源监测计划 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 有组织 FQ-1、FQ-2 FQ-3、FQ-4排放口 颗粒物 非甲烷总烃 烟尘、SO2、NOx 一年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中“燃气锅炉特别排放限值”要求 无组织 厂界 颗粒物 非甲烷总烃 一年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放要求 信息公开 由环境保护主管部门确定 监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理 ② 噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-26 噪声污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 厂界四周外1m处 等效连续A声级 每季度一次 7、“三同时”验收 本项目“三同时”验收一览表见表7-27： 表7-27 本项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 （数量、规模） 验收要求 环保投资（万元） 完成 时间 废 气 有组织 抛丸处理工序 抛丸粉尘 吸风管道收集 布袋除尘装置+15m高排气筒（1#）排放 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（全）》中“20.实施工业炉窑污染治理专项行动”排放标准 8 与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用 静电喷涂工序 喷涂粉尘 吸风装置收集+二级滤芯脉冲粉末回收装置+15m高排气筒（2#）排放 15 固化烘干 工序 有机废气 （非甲烷总烃） 集气罩收集+UV光催化氧化+活性炭装置吸附+15米排气筒（3#）排放 15 生物质 燃烧废气 烟尘 SO2、NOx 密闭管道收集，耐高温布袋除尘装置+15m高排气筒（4#）排放 5 无组织 焊接工序 焊接烟尘 设置移动式焊烟净化器对焊接烟尘吸收处理，设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求 5 抛丸处理工序 抛丸粉尘 静电喷涂工序 喷涂粉尘 固化烘干 工序 有机废气 （非甲烷总烃） 废水 生活污水 COD、SS 氨氮、TN、TP 10m3化粪池 达到鹰泰水务海安有限公司的接管要求 5 噪声 噪声设备 噪声 厂房隔声、减振隔声设施 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 20 固废 一般固废 钢材边角料、焊渣 废钢丸、金属碎屑 废塑粉、除尘装置吸收的除尘灰、生物质废渣 设置30m2的一般固废堆放场所 回收出售处理 作为农肥用于肥田 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 2 生活垃圾 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 危险废物 废液压油、废催化剂废灯管、废活性炭 废包装桶 设置9m2专门危废暂存仓库，密封容器存储、及时委托有资质的单位处理 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 5 废劳保用品 混入生活垃圾 环卫部门清运处理 / / 绿化 1000m2 / / 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 / / 清污分流、排污口 规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 / / “以新带老”措施 / / / 总量平衡方案 本项目有组织废气污染物排放量为颗粒物：0.3495t/a、VOCs（非甲烷总烃）：0.0583t/a、SO2：0.023t/a、NOx：0.0688t/a，拟在海安市区域范围内平衡；水污染物接管考核量为：废水量480t/a、COD：0.144t/a、氨氮：0.012t/a、总氮：0.0168t/a、总磷：0.0019t/a，最终外排环境量为COD：0.024t/a、氨氮：0.0024t/a、总氮：0.0072t/a、总磷:0.0002t/a，在海安市范围内平衡；固废均得到有效处置。 / 大气防护距离设置 本项目不需要设施大气防护距离，卫生防护距离设置为：分别以生产车间为执行边界100m、以抛丸车间为执行边界50m形成的包络线，目前此卫生防护距离内无居民点及其他环境敏感点，今后在此范围内不准建设学校、居民点、医院等环境敏感目标 环保投资合计 80

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织 | 抛丸处理工序 | 抛丸粉尘 | 吸风管道收集+布袋除尘装置+15m高 排气筒（1#）排放 | 达标排放 对周围大气环境影响较小 |
|  |  | 静电喷涂工序 | 喷涂粉尘 | 吸风装置收集+二级滤芯脉冲粉末回收装置+15m高排气筒（2#）排放 |  |
|  |  | 固化烘干 工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+UV光催化氧化+活性炭吸附装置吸附+15米排气筒（3#）排放 |  |
|  |  | 生物质燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx | 密闭管道收集+耐高温布袋除尘装置+15m高排气筒（4#）排放 |  |
|  | 无组织 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 设置移动式焊烟净化器对焊接烟尘 吸收处理，加强自然通风和机械排风 对生产车间设置100米、对抛丸车间设置50米卫生防护距离 |  |
|  |  | 抛丸处理工序 | 抛丸粉尘 |  |  |
|  |  | 静电喷涂工序 | 喷涂粉尘 |  |  |
|  |  | 固化烘干工序 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS 氨氮、总氮、总磷 | 经厂内化粪池预处理后经市政污水管网纳入鹰泰水务海安有限公司 集中处理最终排入栟茶运河 | 达标排放 对周围水环境影响较小 |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 切割下料、冲压工序 | 钢材边角料 | 经厂方收集后出售处理 | 固废100% 处置 |
|  | 生产过程 | 废劳保用品 | 环卫部门清运处理 |  |
|  | 砖塔冲床使用过程 | 废液压油 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 焊接工序 | 焊渣 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 抛丸处理工序 | 沉降在地面的 金属碎屑 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  |  | 废钢丸 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 静电喷涂工序 | 废塑粉 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 有机废气处理装置 | 废催化剂 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废灯管 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 布袋除尘装置 移动式焊烟净化装置 | 除尘装置吸收的 除尘灰 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 生物质燃烧机 布袋除尘装置 | 生物质废渣 | 作为农肥用于肥田 |  |
|  | 原料使用过程 | 废包装桶 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声来源于本项目噪声来源于数控剪板机、数控折弯机、数控转塔冲床、吊钩式抛丸机、交流电焊机、螺杆式空压机、自动静电喷涂生产线、除尘设备及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在70～85dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、厂房隔声后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 海安润杰机电制造有限公司投资500万元，收购海安高新区钟涵村闲置厂房4000平方米，购置数控剪板机、数控折弯机、数控转塔冲床、吊钩式抛丸机、静电喷涂生产线等主要设备30台套，新上汽车配件生产项目。该项目预计2019年8月运行投产，正式投产后可形成年生产汽车配件80万件的生产能力。 2、符合国家和地方产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、 “淘汰类”、 “能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、规划相符性和选址可行性 本项目位于海安高新区钟涵村一组，周围区域以工业企业、居民为主。经查阅《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）及 “南通市生态红线区域名录”， 本项目距离最近的新通扬-通榆运河清水通道维护区0.4km，项目选址不在海安市生态红线管控区范围内。项目周围无国家级、省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，项目选址可行。本项目用地属于工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 4、达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目运行投产后，废气污染物主要为半成品工件焊接工序产生的焊接烟尘，抛丸处理工序产生的抛丸粉尘，静电喷涂工序产生的塑粉粉尘，粉末固化工序产生的有机废气（非甲烷总烃），生物质颗粒燃烧机产生的生物质燃烧废气。 ①本项目半成品工件抛丸处理工序会有粉尘产生，吊钩式抛丸机顶部设有吸风管道，经吸风管道收集的抛丸粉尘经布袋除尘装置吸收处理后通过15米高排气筒（1#）排放。经吸收处理后的抛丸粉尘排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”二级标准，可满足环境管理要求。 ②本项目各条静电喷涂生产线喷涂过程中未被工件表面吸附的喷涂粉尘分别通过每条喷粉线自带二级滤芯粉末回收装置处理后再合并进入车间尾气总管，最终通过15米高排气筒（2#）排放。喷涂粉尘排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，可满足环境管理要求。 ③静电喷涂生产线挂件经静电喷涂后进入各自粉末固化烘道烘干固化，在固化过程中会产生有机废气（非甲烷总烃）。有机废气（非甲烷总烃）经每条粉末固化烘道两端集气罩收集后，合并进入一套UV光催化氧化+活性炭吸附装置吸附处理，最终通过15米高排气筒（3#）排放。有机废气（非甲烷总烃）排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，可满足环境管理要求。 ④项目粉末固化烘道由配备的生物质颗粒燃烧机供热，采用生物质成型颗粒作为燃料，所产生的热量经密闭管道引入烘干烘道内,生物质颗粒在燃烧过程中会产生燃烧废气。四条固化烘道生物质燃烧废气经各自密闭吸风管道收集后，合并进入一套耐高温布袋除尘装置吸收处理，最终通过15m高排气筒（4#）高空排放，经处理后的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均能达到《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（全）》中“20.实施工业炉窑污染治理专项行动”排放标准，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 本项目运行投产后，产生的无组织废气主要为经移动式旱烟净化装置吸收处理后的焊接烟尘以及集气装置未收集到的抛丸粉尘、喷粉粉尘、非甲烷总烃。无组织废气由于产生量较小，且难以收集，在企业加强车间自然通风和机械排放的基础上，对周围环境的影响在可接受范围内。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的废气浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离计算结果，确定对生产车间设置100米的卫生防护距离、对抛丸车间设置50米的卫生防护距离。经调查，卫生防护距离范围内无居民点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放，因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小。 综上所述，本项目运行投产之后废气可达标排放，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 （2）废水 本项目无生产废水产生，仅为厂内职工产生的生活污水480t/a。经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入鹰泰水务海安有限公司集中处理，达标尾水最终排入栟茶运河。对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （3）噪声 本项目噪声来源于数控剪板机、数控折弯机、数控转塔冲床、吊钩式抛丸机、交流电焊机、螺杆式空压机、自动静电喷涂生产线、除尘设备及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在70～85 dB（A）。经采取隔声、减振、加强管理等措施后，可降噪30dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间噪声值≤50dB（A），对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）固废 本项目运行投产后，产生的固废为切割下料、冲压工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的废手套、废口罩等废劳保用品，冲压工序产生的废液压油，焊接工序产生的焊渣，抛丸处理工序沉降在地面的金属碎屑、废钢丸，滤芯脉冲粉末回收装置收集及沉降在喷粉柜内的废塑粉，有机废气处理装置产生的废催化剂、废灯管、废活性炭，除尘装置吸收的除尘灰，生物质颗粒燃烧过程中产生的灰渣和布袋除尘装置吸收的沉渣，塑粉、液压油等原材料使用过程中产生的废包装桶以及厂内职工产生的生活垃圾。 钢材边角料、沉降在地面的金属碎屑、焊渣、废钢丸、废塑粉、除尘装置吸收的除尘灰由厂方收集后出售处理，废劳保用品、生活垃圾均由环卫部门统一清运。生物质颗粒燃烧过程中产生的灰渣和布袋除尘装置吸收的沉渣作为农肥用于肥田。废液压油、废催化剂、废灯管、废活性炭、废包装桶均属于危险固废，委托有资质的单位处理。本项目固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 5、总量控制分析 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP、颗粒物、SO2、NOx及挥发性有机物。 大气污染物：本项目运行投产后，有组织废气污染物排放量VOCs（非甲烷总烃）：0.0583t/a、颗粒物：0.3495t/a、SO2：0.023t/a、NOx：0.0688t/a，在海安市范围内平衡。 水污染物：本项目运行投产后，产生生活污水480t/a，经厂内化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.144t/a、氨氮：0.012t/a、TN：0.0168t/a、TP:0.0019t/a，经市政污水管网排入鹰泰水务海安有限公司集中处理，外排环境量为COD：0.024t/a、氨氮：0.0024t/a、TN：0.0072t/a、TP:0.0002t/a，在海安市范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》，本项目属于[C3670] 汽车零部件及配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版），不属于名录中所列行业。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）及排污许可证核发技术规范，本项目未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版），暂不实施总量指标审核及排污权交易。 综合以上各方面分析评价，本项目符合国家产业政策，选址与该区域总体规划相符。经评价分析，该项目运行投产后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周围环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度看，本建设项目是可行的。 上述评价结果是根据海安润杰机电制造有限公司提供的规模、设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的，如果设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由海安润杰机电制造有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、建议 1、本项目的建设必须严格执行“三同时”制度，积极落实环保措施，按环评中所涉及到的措施和要求认真落实，确保排放达标和环境质量达标。 2、合理布局噪声设备，高噪声设备远离厂界，加强高噪声设备的管理和维护，落实各项噪声污染防治措施，减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声达标。 3、建议当地政府及规划部门在规划时不得在项目卫生防护距离之内新增医院、学校、居民住户等敏感设施规划。 4、必须严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，在专业监测单位对各污染处理设施效果和污染物排放状况进行验收监测后，并经审查验收合格后方可正式投入生产。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 企业营业执照 附件三 企业法人身份证复印件 附件四 项目噪声监测报告 附件五 污水处理厂接管协议 附件六 企业项目委托书、承诺书 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 建设项目与生态红线关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

农田及钟涵村十二组居民

农田

南通炫德纺织有限公司

南通明洋消防设备制造有限公司

钢板、不锈钢板

S1-1 钢材边角料、S2-1 废劳保用品

N1 噪声

润滑油

切割下料

S1-2 钢材边角料、S2-2 废劳保用品

S3 废液压油、N2 噪声

润滑油

液压油

冲  压

润滑油

折  弯

N3 噪声

G1 焊接烟尘

S4 焊渣、N4 噪声

焊  接

电焊条

G2 抛丸粉尘、S2-3 废劳保用品

S5 金属碎屑、S6 废钢丸

N5 噪声

钢 丸

表面抛丸处理

G3 塑粉粉尘

S7 粉末回收装置吸收的废塑粉

N6 噪声

手工上工件

塑粉

静电粉末喷涂涂

G4 有机废气（非甲烷总烃）

G5 生物质燃烧废气

粉末固化

冷却卸料

G—废气

S—固废

包装成品

85%  回收利用

99%

脉冲滤芯

除尘器收集

27.0864t

15%

出售处理

4.063t

23.0234t

95%

吸风装置收集

27.36t

40%

过喷粉尘

28.8t

1%

经15m高排气筒排放

0.2736t

沉降于喷粉柜 1.296t  出售处理

90%

聚酯树脂塑粉48.9766t

未被吸收

1.44t

5%

72t

无组织挥发 0.144t

10%

60%

附于工件

表面43.2t

损耗120

480

480

600

鹰泰水务海安有限公司

化粪池

生活用水

栟茶运河

自来水

900

植物吸收、下渗、蒸发或损耗300

300

绿化用水

无组织排放

焊接工序

焊接烟尘

移动式焊烟净化装置吸收处理

15米高排气筒排放（FQ-1）

布袋除尘装置吸收处理

无组织排放

吸风管道收集

抛丸处理工序

抛丸粉尘

15米高排气筒排放（FQ-2）

无组织排放

二级滤芯式脉冲粉末回收装置吸收处理

吸风装置收集

喷粉粉尘

静电喷涂工序

15米高排气筒排放（FQ-3）

UV光催化氧化+活性炭吸附装置吸收处理

无组织排放

非甲烷总烃

粉末烘干固化工序

集气罩收集

15米高排气筒排放（FQ-4）

生物质燃烧废气

（烟尘、SO2、NOx）

耐高温布袋除尘装置

吸收处理

生物质颗粒燃烧机

密闭吸风管道收集

废 水

格  栅

PH调控系统

调节池

絮凝污泥

加药系统

絮凝沉淀池

水解酸化池池

厌氧污泥回流

硝化液回流

剩余污泥

中沉池

好氧污泥回流

延时曝气池池

剩余污泥

二沉池

污泥浓缩池

絮凝污泥

加药系统

终沉池

带式浓缩压滤机

回用

光催化氧化系统

达标排放