建设项目环境影响报告表

项目名称：沭阳县向阳桥拆建工程

建设单位（盖章）：沭阳县水利局

编制日期：2019年9月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别──按国标填写。

4.总投资──指项目投资总额。

5.主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见──由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8.审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 沭阳县向阳桥拆建工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳县水利局 |
| 法人代表 | 宋延飞 | 联系人 | 杨主任 |
| 通讯地址 | 江苏省宿迁市沭阳县台州北路45号 |
| 联系电话 | 0527-83690806 | 传真 | — | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 宿迁市沭阳县北京北路与内沭河交汇处 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发基[2019]400号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [E4819]桥梁工程建筑 |
| 占地面积 | 桥梁全长46 m，总宽30m，占地1380m2 | 绿化面积 | 92 m2 |
| 总投资 (万元) | 1100 | 环保投资 (万元) | 16.8 | 环保投资占总投资比例 | 1.5 % |
| 工程计划进度 | 6个月 | 预计营运时间 | 2020.2 |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 为了加快沭阳县城镇化进程，加强沭阳中心城的城市建设，沭阳县水利局拟投资1100万元，在沭阳县北京北路与内沭河交汇处，拆除原有老桥，新建桥梁长46米，宽30米，上部结构为空心板梁，下部结构为钢筋混凝土灌桩柱。本项目已于2019年8月28日至沭阳县发改局完成项目备案（沭发基[2019]400号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号文《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，沭阳县水利局委托我公司编制其“沭阳县向阳桥拆建工程”环境影响报告表。我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、产业政策 本项目为桥梁工程建筑，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的第一类“鼓励类”，第二十二条“城市基础设施”，第4款：“城市道路及智能交通体系建设”项目。同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及《江苏省工业和信息产业结构调整限值淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）文中限制类和淘汰类，为允许类。符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。 3、选址与规划相符性 建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 本项目为桥梁工程，桥梁建成后将很大程度的改善居民的居住和出行环境。它对于提高交通安全性和舒适性、缓解原有桥梁给沿线地区带来的不良影响、保护自然环境和改善生活环境等都具有极其重要的意义。项目中所涉及的现状桥梁路况较差，本工程将着重塑造桥梁，以此带动当地百姓经济的发展。因此完成路网及桥梁改造工程建设是十分必要的。 综上所述，该项目的建设，对完善路网、促进经济发展有重要意义。从沭阳县与该区域的整体长远发展方面考虑，本项目的选址与建设符合规划。 4、项目“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性 ①江苏省生态红线区域保护规划相符性 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照沭阳县生态红线布局图（见附图3），与本项目最近的生态红线区域主要为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区。新沂河（沭阳县）洪水调蓄区区域保护见表1-3。 表1-3 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区保护表 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 与本项目的距离 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 — 新沂河两岸河堤之间的范围 68.34 — 68.34 NW 1.15 km 根据上表可知，与本项目距离最近的生态红线区在本项目西北侧方向约1.15 km处，本项目与以上红线区域二级管控区无相交区域。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 ②江苏省国家级生态保护红线规划相符性 《江苏省国家级生态保护红线规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域根据陆域和海域划分为两部分，其中陆域生态保护红线分为自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域，海域生态保护红线分为自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域，沭阳县范围内的生态保护区见表1-4。 表1-4 江苏省陆域生态保护红线区域名录 所在行政区域 生态保护红线名称 类型 地理位置 区域面积（平方公里） 市级 县级 宿迁市 沭阳县 淮沭河第一饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 取水口坐标：118°43′39″，34°04′21″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 10.14 宿迁市 沭阳县 淮沭河第二饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 取水口坐标：118°43′2″，34°03′40″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸 背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 11.40 本项目不在沭阳县国家级生态保护红线规划范围内，因此，本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 （2）环境质量底线相符性 项目所在地大气环境中SO2、NO2、O3、CO项基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，PM10、PM2.5项基本污染物不达标，项目所在区域属于不达标区，随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区；周边地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类、Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。本项目产生废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线相符性 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为桥梁规划用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单相符性 ①与《宿迁市生态红线区域环保负面清单》相符性 本项目位于沭阳县北京北路与内沭河交汇处，距离最近的生态红线保护区管控区约1.15km，不受《宿迁市生态红线区域环保负面清单》（宿环委发[2015]19号）限制。 ②产业政策符合性 本项目为桥梁工程建筑，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的第一类“鼓励类”，第二十二条“城市基础设施”，第4款：“城市道路及智能交通体系建设”项目。同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及《江苏省工业和信息产业结构调整限值淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）文中限制类和淘汰类，为允许类。符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。 ③“二六三”相符性 对照《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目为桥梁工程建筑，不属于“263行业”中所涉及的重点行业，且本项目施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物采取有效处理措施后，对环境影响较小。因此，本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求。 ④规划符合性 本项目为桥梁规划用地，新建的向阳桥符合当地规划。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 5、工程内容及规模 本项目为沭阳向阳桥项目的拆建，主体工程及产品方案见表1-5。 表1-5 向阳桥主体工程及产品方案 项目类型 建设内容及规模 施工方式 主体工程 桥梁工程 桥梁长40m，宽30m，上部结构采用13、20m空心板结构。单跨共由27片空心板组成。 使用C50混凝土，进行空心板预制。 桥台采用轻型桥台，单排桩布置，桩基直径为1 m，台后搭板长8 m。共计36个桩位，18个涉水桩位。 使用C40混凝土构筑桥台台帽、背墙，使用C30水下混凝土构筑钻孔桩 工程开挖土石方总量约100m3，弃方总量100m3，弃方作为河堤护坡。 机械挖方为主，人工挖方为辅。 附属工程 交通工程 交通标志、标线等。 - 栏杆 人行道外侧采用铸造石栏杆。 石材加工制作。 支座 桥台采用普通板式橡胶支座、桥墩采用四氟板支座。 - 伸缩缝 采用60型伸缩缝 - 桥面铺装 车行道：从上到下依次为90mm沥青混凝土+桥梁专用防水层+80mmC50混凝土调平层。人行道：从上到下依次为30mm防滑地砖+20mmM10水泥砂浆。 - 环保工程 废水 桥面排水采用横排方式，直接通过排水管排入河道内。 - 废气 加强桥面养护和清洁，维护良好的路况。 - 噪声 设置限速牌。 - 桥梁设计技术标准 向阳桥设计技术标准见表1-6。 表1-6 向阳桥设计技术标准 序号 设计标准 单位 沭阳向阳桥 1 正常蓄水位 m 6.6 2 行车速度 km/h 40 3 桥梁长度 m 46 4 桥梁宽度 m 30 5 机动车道数 - 4车道 6 汽车荷载等级 - 城-A 7 抗震标准 度 7 8 结构重要性系数 - 1.1 9 横坡布置 - 车行道横坡双向2%，人行道横坡向内单向1.5% 10 桥梁设计基准年 年 100 交通流量及车辆构成比例 根据资料对交通量的预测结果，昼夜小时交通量比例按5：1（昼间6：00-22：00，夜间22：00-次日6：00）进行计算，昼夜时段按16小时和8小时计算，预测向阳桥交通量及车辆构成比例见表1-7。 表1-7 预测向阳桥各年车流量 项目 日平均（辆/h） 高峰小时（辆） 预测年 2020年 2025年 2030年 2020年 2025年 2030年 小型车 59 79 103 177 238 308 中型车 34 47 60 102 139 180 大型车 29 39 51 87 118 154 合计 122 165 214 366 495 642 昼、夜平均小时车流量（辆/h） 预测年 2020年 2025年 2030年 车型 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 小型车 92 25 124 34 161 45 中型车 53 15 72 20 94 26 大型车 46 13 62 17 80 22 合计 191 53 258 71 335 93 工程设计方案 平面设计 新建一座13+20+13m简支空心板梁桥。桥面全宽为30m，横断面布置为:4m人行道+4m非机动车道+14m车行道+4m非机动车道+4m人行道=30m。本项目位于沭阳县北京北路与内沭河交汇处，该桥梁跨越内沭河，桥梁为西东走向。 桥布置设计 该桥为13+20+13 m简支空心板梁桥，全长46 m，宽30 m。桥位平面图见附图4。 向阳桥立面图见附图5。 桥梁横断面布置 桥梁总宽30m，具体横向布置为4m人行道+4m非机动车道+14m车行道+4m非机动车道+4m人行道=30m。桥梁横断面见图1-1。 图1-1 向阳桥桥梁横断面 （4）桥台设计 桥台采用轻型桥台，单排桩布置。桩基直径为1.0m。台后搭板长8 m。桩位设计见附图6。 （5）桥面结构设计 为了提供和保证良好的行驶条件，保证桥面的强度、稳定性和耐久性，减少交通噪声对环境的影响程度，本工程桥面结构如下： 车行道铺装：从上到下依次为90mm沥青混凝土+桥梁专用防水层+80mmC50混凝土调平层。 人行道桥面铺装：从上到下依次为 30mm 防滑地砖+20mmM10 水泥砂浆。 附属设施设计 表1-8 向阳桥附属设施材料统计表 工程部位 名称 材料 单位 数量 备注 栏杆 石栏杆 福建青 m 108 表面磐彩石处理 桥梁侧面（平挂） 上栅线挂板 GRC挂板 m2 86.4 表面磐彩石处理 主桥挂板二 GRC挂板 m2 264 表面磐彩石处理 拱圈线挂板 GRC挂板 m2 90 表面磐彩石处理 预埋钢板 200*200*10镀锌钢板 块 486 - 龙骨及辅料 50*50*5镀锌角钢 kg 4840 3.77 kg/m M12化学螺栓 个 1944 螺杆采用普通镀锌钢 防锈漆 防锈漆 m2 若干 焊接点处刷2遍 环保工程及景观设计 在路面和硬化路肩边缘50cm内不宜种植大型乔木。所有苗木胸径不小于5cm，定干高度3m（要求每条线路上苗木高度统一），且必须姿态美观，长势良好、树干通直、无病虫害。树干刷白，高度为底部向上不小于1m。 绿化树种要选择适合当地气候、水土条件，易于存活的树种。有条件的地区建议多种植香樟、广玉兰、高杆女贞类四季常青、景观上乘的树种；淮北地区可以选择沭阳法桐、白杨等适合当地的树种。也可以选择栾树、银杏和水杉树等乔木。在靠近行车道边缘的树种杆要挺，冠径小，如水杉。灌木可选择蜀桧、红叶石楠、紫薇、红花继木等。提倡乔、灌结合，常绿与落叶相间。 9、征地拆除方案 本项目总占地面积约为1380m2，均为桥梁建设交通用地，无新增用地，向阳桥周边无居民拆迁安置。 10、项目施工组织计划 （1）施工进度安排 本项目建设工期为2019年10月-2020年2月。不设施工营地，只设材料堆场，布置在项目区东面。 （2）建筑材料 ①砂、汽油、柴油：可从本地购买，汽运至工地。 ②水泥：水泥可在淮安购买，陆路交通便捷。其产品质量稳定，满足技术要求。 ③钢材、木材：可由宿迁、淮安等供货。 ④工程用水：本项目所在区域水资源丰富，水质良好，可满足工程需要。 ⑤工程用电：本项目所在区域电力供应情况较好，工程用电可与电力部门协商解决。 （3）主要施工机械 本项目主要施工机械种类及数量见表1-9。 表1-9 主要施工机械种类及数量 序号 机械设备 单位 数量 1 打桩机 台 1 2 挖掘机 1 3 装载机 1 4 摊铺机 1 5 卡车 2 6 振捣机 1 7 自卸车 1 8 移动式吊车 1 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为桥梁工程项目，原桥梁运营期，主要污染为营运期的车辆噪声污染和尾气排放污染，随着拆建工程的进行，原有桥梁营运功能暂停，项目所在地无原有污染情况。 |

# 二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 沭阳县地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量943.2mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8 ℃ 极端最高温 38 ℃ 极端最低温度 -18 ℃ 2 风速 年平均风速 2.0 m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9 mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8 mm 年最小降雨量 458.7 mm 年均降雨量 943.2 mm 6 降雪量 最大积雪深度 42 mm 平均积雪厚度 1 cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3.水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河、沂南河、岔流河和蔷薇河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4 km，河道设计流量为3000 m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81 m，最低水位为6.51 m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5 km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60 km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400 m，设计流量为6000 m3/s，最大泄洪量为7000 m3/s，最高水位为10.76 m，最低水位为4.25 m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05 m/s、流量7.35 m3/s，落潮流速1.0 m/s、流量105.6 m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河穿项目所在地青伊湖农场境内而过。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4.生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85%以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 近年来，沭阳牢固树立并积极践行新发展理念，紧紧围绕全面建成小康社会奋斗目标，全力聚焦新型工业化、新型城镇化和打造区域次中心城市“三大领域”，全面推进园区建设、城市建设、三农建设、民生建设和党的建设等“五大建设”，进一步深化结构调整和改革创新，在产业集聚、现代农业、城市功能、镇村建设、公共服务、扶贫开发、生态文明和基层党建等方面求突破、创特色，全县经济社会发展始终保持持续健康发展态势。县域综合实力连续五年跻身“全国百强县”行列，全国排名升至第41位；连续两届入选“全国工业百强县”，排名第79位。 2018年，初步核算实现地区生产总值（GDP）825.45亿元，按可比价计算增长6.8 %。其中，一产增加值97.35亿元，增长2.9 %；二产增加值373.99亿元，增长7.2%；三产增加值354.11亿元，增长7.4%。按常住人口计算人均地区生产总值52704元（按年平均汇率折算为7964美元），比上年增加3241元。三次产业结构调整为11.8：45.3：42.9，与上年相比，一产比重下降0.4个百分点，二产比重下降0.5个百分点，三产比重提高0.9个百分点。 财政收支平稳增长。全年完成财政总收入108.26亿元，增长24.8 %。其中国税部门完成44.79亿元，增长25.8 %；地税部门完成24.24亿元，增长9.8 %；财政部门完成39.24亿元，增长35.1 %。完成一般公共预算收入47.00亿元，下降2.1 %。其中税收收入37.64亿元，增长16.0 %；税收收入占一般公共预算收入的比重为80.1 %，比上年提高12.5个百分点。 城镇居民人均可支配收入27993元，比上年增加2122元，增长8.2 %；农村居民人均可支配收入16877元，比上年增加1393元，增长9.0 %。民营经济不断发展。 科技人才队伍不断壮大。通过召开高层次人才引进动员会与项目申报会，2018年全年引进高层次人才20多人，其中国家千人计划专家2人。获批省“双创人才”3人、省“双创博士”8人；“三区”科技人才16人。科技创新能力持续增强。全年专利申请4497件，专利授权2225件，发明专利申请660件，PCT申请3件，万人发明专利拥有量261件。同时加大对知识产权犯罪的打击力度，联合执法检查商品500余件，对65件涉嫌假冒专利产品进行立案。 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本项目位于宿迁市沭阳县北京北路与内沭河交汇处，引用《2018沭阳环境质量报告书》中监测数据，监测数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。 1.大气环境质量状况 根据沭阳县《2018年环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO项基本污染物达标，PM10、PM2.5项基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。2018年沭阳县环境空气质量现状见表3-1。 表3-1 2018年沭阳县环境空气质量现状 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 23 60 达标 NO2 21 40 达标 PM10 76 70 不达标 PM2.5 45 35 不达标 O3 日最大8小时平均浓度 65 160 达标 CO 24小时平均浓度 1395 4000 达标 2.水环境质量状况 建设项目附近河流为新沂河。新沂河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。根据《2018沭阳环境质量报告书》中的监测数据，新沂河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。该河水质均值污染指数由2017年的0.306下降为2018年的0.268，水质属于清洁级。主要污染物为化学需氧量、高锰酸盐指数、石油类污染物。 建设项目为桥梁工程，跨内沭河。沭河水质行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。根据《2018沭阳环境质量报告书》中的监测数据，沭河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。该河水质均值污染指数0.273，水质属于清洁级。主要污染物为化学需氧量与高锰酸盐指数。 3.声环境质量状况 根据《2018沭阳环境质量报告书》中的监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类区标准要求。 4.生态环境质量状况 工程区地貌属平原，地势起伏较小，属于暖湿季风气候，温和湿润，自然条件较好，适合农作物及林木的生长。由于项目评价区人为活动频繁，生态系统为人工生态系统，沿线植被基本为人工植被，主要为农田作物、苗圃人工移栽景观植物、人工用材林植物等，植物类型单一，分布不均衡。主要动物物种有家燕、麻雀等鸟类和鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物；家畜、家禽主要有猪、鸡、鸭。 通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，评价范围内无濒危保护野生植物物种分布，项目不涉及公益林，不涉及自然保护区、森林公园等生态敏感区，未涉及古树古木，本次调查在拟建工程沿线未发现国家和省级重点保护野生动物，无珍稀保护动物，未发现其栖息地和迁徙通道。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目周边情况，确定建设项目环境保护目标见表3-2、表3-3、表3-4。 表3-2 建设项目大气环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 方位 最近距离 保护级别 大气环境 锦绣江南 - W 60 m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 沭阳县南京路小区 - W 146 m 紫藤花园 - N 62 m 政园小区 - NE 102 m 沭阳县沭河中学 - SW 195 m 八一文枢院 - NW 201 m 江苏沭阳实验小学 - NE 213 m 江苏省沭阳实验幼儿园 - NW 159 m 商业区1 - E 59 m 人武小区 - E 242 m 雯锦花园小区 - SW 190 m 建陵嘉园 - SW 240 m 沭阳县卫星幼儿园 - SE 58 m 蓝天公寓小区 - SE 137 m 黄金海岸 - SE 147 m 蓝天国际商贸城 - SE 258 m 商业区2 - SW 128 m 表3-3 建设项目水环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 方位 最近距离 保护级别 水环境 新沂河 小型 NW 1150 m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类、Ⅳ类标准 内沭河 小型 - 跨越 表3-4 建设项目声环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模 方位 最近距离 保护级别 声环境 锦绣江南 - W 60 m 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准 沭阳县南京路小区 - W 146 m 紫藤花园 - N 62 m 政园小区 - NE 102 m 沭阳县沭河中学 - SW 195 m 八一文枢院 - NW 201 m 江苏沭阳实验小学 - NE 213 m 江苏省沭阳实验幼儿园 - NW 159 m 商业区1 - E 59 m 人武小区 - E 242 m 雯锦花园小区 - SW 190 m 建陵嘉园 - SW 240 m 沭阳县卫星幼儿园 - SE 58 m 蓝天公寓小区 - SE 137 m 黄金海岸 - SE 147 m 蓝天国际商贸城 - SE 258 m 商业区2 - SW 128 m

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准限值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg/m3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，新沂河执Ⅲ类水质标准，沭河执Ⅳ类水质标准。具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 NH3-N TP 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 3、声环境质量标准 建设项目距红线35 m以内噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，距红线35 m以外执行2类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 4a 70 55 2 60 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目产生的废气主要为施工期的粉尘。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。具体标准见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 生产工艺 最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度限值 颗粒物 施工作业、运输 - 周界外浓度最高为：1.0 2、水污染物排放标准 建设项目施工期废水主要为生活污水。生活污水依托城镇公共生活污水净化系统，处理后的施工期生活污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）后接管沭阳县污水处理有限公司，达到一级A标准后排入沂南河。生活排放标准见表4-6，污水处理厂排放一级A标准见表4-7。 表4-6 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 单位：mg/L，pH 无量纲 项目 COD BOD5 SS NH3-N 接管标准 500 350 400 45 表4-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 单位：mg/L ，pH 无量纲 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N 排放标准 6～9 50 10 10 5（8） 3、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值。具体标准限值见表4-8。 项目营运期因敏感点与桥梁中心线的距离大于35 m，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-8 建筑施工厂界环境噪声排放标准 昼间 夜间 备注 70dB（A） 55 dB（A） 夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于15dB 建设项目距红线35 m以内噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，距红线35 m以外执行2类标准，具体标准限值见表4-9。 表4-9 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 4a 70 55 2 60 55 4、固废 本项目产生的一般废物的贮存和处置评价采用《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性，施工结束后各种污染源可以消除。根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目营运期污染物排放的特点。本项目为桥梁工程，无需设置总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 该项目建设属于非污染性建设项目，对环境的影响主要在施工期。施工期包括桥梁施工、引道路基路面施工等，将对建设区域大气环境、声环境、水环境产生一定影响。工艺流程见图5-1。 施工结束后，防护措施的落实，能有效的改善沿线环境，防治水土流失，同时，在大桥引道两侧可种植行道树促进区域环境质量的提高。不利影响主要是交通噪声、扬尘对声环境和空气环境的影响，但较施工期有明显降低。 图5-1 向阳桥项目工艺流程图 （1）桥梁拆除：本项目首先对向阳桥旧桥进行拆除，采用机械和人工相结合的方式对旧桥进行拆除。此过程产生G1粉尘、N1噪声、S1土石方、W1施工废水、SW1生活污水。 （2）桥桩施工：本项目桥台桩基施工采用钻孔灌注桩施工。施工过程先进行垫石钢筋及支座等预埋件的预埋，再进行浇筑盖梁和墩身混凝土，具体工艺要求如下： ①钻孔准备阶段：根据设计方案进行施工测量，安装施工设备。 ②钻孔：采用钻孔设备进行钻孔，主要产生噪声和钻孔泥浆，钻孔泥浆由水、黏土（或膨润土）和添加剂（如磷酸钠，掺入量约为孔中泥浆量的0.1%-0.4%；羧基纤维素，掺入量普遍在0.1%以下）组成。在钻孔时，为了回收泥浆和减少环境污染，钻孔过程中产生的钻渣，掺加适量的固化剂（如水泥），待钻渣固化后作为河堤护坡。 ③清孔：钻孔达到要求深度和满足质量要求后，应立即进行清孔。所清出的钻渣经固化后运输至弃土点。 ④吊放钢筋笼：将符合工程质量要求的钢筋笼，用机械设备吊放进已经清孔的钻孔内。钢筋笼可分段加工，吊放时接长，钢筋笼主筋的接长采用机械连接，接头位置要满足规范要求，钢筋笼下放时应采取有效的定位措施，以便钢筋笼准确就位。钢筋笼就位后应固定牢靠，防止钢筋笼上浮。 ⑤灌注混凝土：钻孔桩水下混凝土的灌注采用导管法，导管在混凝土下的埋深不宜小于2 m。钻孔桩混凝土灌注标高应比设计高出一定高度，以保证浮浆凿除后，桩头混凝土密实并达到设计强度要求。在灌注过程中，应将井孔内溢出的泥浆引流并做适当处理，防止污染环境。 此过程产生G2粉尘、N2噪声、S2土石方、W2施工废水、SW2生活污水。 （3）钢架安装： ①空心板预制：当确定无误伸缩缝、护栏、泄水管、支座等附属设施的预埋件齐全后，进行主梁混凝土浇筑。施工时，应保证预应力孔道及钢筋位置准确，控制混凝土骨料最大粒径不得大于20 mm。浇筑混凝土时应充分振捣密实，严格控制其质量。为了防止预制板上拱过大，及预制板与桥面现浇层由于龄期差别而产生过大收缩差，存梁期不超过90 d。空心板预制时，按1 m一道在铰缝的侧模嵌上500 mm长的φ6钢筋，形成6mm 凹凸不平的粗糙面。 ②预应力工艺：预应力管道的位置必须严格按坐标定位，可采用硬塑料管将失效范围的预应力筋套住，并保证不渗入水泥浆液。预应力筋有效长度以板跨中心线（斜桥为斜向中心线）对称布置，使板梁端的失效长度相等。预应力钢绞线采用张拉力和伸长值双控张拉，张拉控制应力采用σcon=0.75 fpk=1395MPa，张拉力为 195.3KN，伸长值则根据施工时钢绞线张拉长度另行计算。若预应力筋采用多根同时张拉时，要采取可靠措施使各钢束受力相同。为使张拉锚固板标准化、规格化，预应力筋的间距均为 5cm 的倍数。钢绞线放张时应对称、均匀、分批缓慢进行，不得骤然放松，放松时混凝土实际立方强度应达到设计强度的90%，混凝土龄期在七天以上。 ③空心板安装：预制空心板采用设吊环吊装方法。 桥梁架设若采用架桥机吊装，必须经过验算方可进行，且架桥机的重量必须落在墩台的立柱上。 ④普通钢筋施工：直径大于 25 mm钢筋可采用挤压套筒或镦粗直螺纹连接。各部分预埋主筋的位置和锚固长度应满足设计要求。连接钢筋应进行绑扎或焊接。凡因工作需要而断开的钢筋当再次连接时，必须进行焊接，并应符合施工规范的有关规定。当钢筋和其他主要构件在空间位置上发生干扰时，可适当调整钢筋的位置，以保证其它主要构件位置的准确。如发生钢筋空间位置冲突，可适当调整其布置，但应确保钢筋的净保护层厚度。施工时应结合施工条件和施工工艺安排，尽量考虑先预制钢筋骨架、钢筋网片，在现场就位后进行焊接或绑扎，以保证安装质量和加快施工进度。伸缩缝预埋钢筋应要求伸缩缝供货厂家提供有关图纸，以便对钢筋进行调整。 此过程产生G3粉尘、G4焊接废气、N3噪声、S3废弃物、W3施工废水、SW3生活污水。 桥面施工 ①桥面铺装：按设计要求铺设混凝土。 ②伸缩缝：按照设计提供的气温进行放样，作为安装伸缩缝的基准线。伸缩缝顶面即为桥面的设计高程，与桥面高差不得超过±1 mm，伸缩缝型钢与预埋钢筋各段相互焊接，拴振捣密实。 ③桥面泄水孔：主桥桥面每段一段距离设置泄水孔。 此过程产生G5粉尘、N4噪声、S4废弃物、SW4生活污水。 附属工程： ①支座施工：施工时应注意支座放置方向；支座面应确保水平。支座在安装时应考虑到桥梁在使用过程中由于收缩徐变效应引起的梁体缩短，安装时注意设置预偏心。 ②附属设施预埋件：在桥梁各部件、各工序施工中，必须注意相应的预埋件的位置、规格及数量，以免遗漏或错位。各外露的预埋件金属部分均需涂环氧富锌底漆二度，面漆二度，干漆膜厚度≥150μ m。预埋件是重要的传力构件，其制作、埋设应严格按设计和有关规范执行。锚筋不得采用冷加工钢筋，预埋位置要准确。 ③装饰工程：依据桥位平面图、总体布置图、桥梁横断面图、桥梁纵断面图等相关设计文件，必要时进行补充调查，实施相关工作。 ④交通标线：道路路面宽度为30m时，需设置中心单黄线用于分隔对向行驶车流。为单黄实线，线宽15cm。本项目标线采用热熔型2号标线漆（反光型，干膜），白色标线光反射比≥75%，表面撒布玻璃微珠（含量15%～23%）。这种标线漆的特点是与路面粘结力强，干燥迅速，具有良好的耐磨性，持久力，抗滑性，反光效果好，并具有良好的视认性。 此过程产生G6粉尘、N5噪声、S5废弃物、SW5生活污水。 交付营运。此过程产生G7粉尘、N6噪声、S6废弃物、W4地表径流。 主要污染工序： 施工期： 水环境污染源分析 工程对水环境的影响主要来自于工程施工过程中的施工废水、生活污水。本项目不设营地，因施工产生生活污水少小，主要为施工人员粪便污水，施工废水则由主桥桥墩施工、施工过程施工机械的清洗等工序产生。 （1）施工废水 本项目桥梁跨越内沭河，跨越水体桥墩下部结构为嵌岩式桩基础，施工主要采用围堰施工工艺，桥墩桩基施工时将造成施工河段局部水域SS 增大，从而影响水质。其中打桩过程中将产生废渣、基坑水等，若处置不当会造成局部水质污染。而围堰施工工艺可以有效地防止施工引起的水质污染。据类比资料分析，采用围堰法施工，施工处下游100 m范围外SS 增量不超过50 mg/L，对下游100 m范围外水域水质不产生污染影响。随着施工期的结束，该类污染将不复存在。两岸水位较浅的桩基础施工的施工平台采用筑岛施工；中间水位较深的桩基础施工采用双壁钢围堰平台等固定式平台施工。本项目桥梁水体中设置桥墩数量为18个，类比同类项目，其中SS浓度为300-500 mg/L，石油类浓度为5-10 mg/L。施工废水经过简单隔油、沉淀处理以后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 （2）生活污水 施工期生活污水主要是施工人员生活污水，根据估算，本项目施工人员平均为40人/天，每人每天平均用水量按50 L计，生活污水排放系数按0.8计，则施工人员用水量为2 m3/d，产生的生活污水量为1.6 m3/d，施工期取120 d，施工期生活污水产生量为192 m3/d。类比同类型项目，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N，其排放浓度分别为300 mg/L、200 mg/L、250 mg/L和30 mg/L。施工期的生活污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），依托附近公众净化系统处理，而后排入城镇污水管网，接管沭阳县污水处理有限公司，处理后达到一级A标准后排入沂南河。 2、大气环境污染源分析 （1）施工期扬尘 施工过程中，由于开挖工程将造成局部环境空气污染，并对周围大气环境造成一定程度的影响。另外，开挖的弃土临时堆放在施工场地周围，遇大风或汽车行驶时将造成尘土飞扬，带来局部环境空气污染。本项目使用商品混凝土，不在现场设置混凝土搅拌站。 扬尘的主要来源有：基础施工、土石方挖掘及弃土运输时产生的扬尘；建筑材料(钢材、沙、石、水泥等)运输进场装、卸及堆放过程产生的扬尘；各工序产生的扬尘具有点多、面广的特点，为项目施工期的主要环境影响因素之一。 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内地表破坏、表土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8-10 mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。但是道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200 m处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度，所以施工期扬尘对环境影响有限。 （2）机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，考虑其量不大，影响范围有限，属无组织排放源，采取一定防范措施后对环境影响较小。 （3）焊接废气 桥梁安装焊接过程中会产生一定量的焊接废气，焊接废气颗粒物较大，基本可降落在0.1-1 m范围内，可通过及时清扫的方式，由施工单位收集后与焊接废物一起统一处理。 3、声环境污染源分析 本工程施工期间，需要使用较多的施工机械和运输车辆。这些机械设备运行时会辐射较强烈的噪声，对附近居民等声环境敏感点正常的生产、生活产生不利影响。根据常用机械的实测资料，其污染源强见表5-1。 表5-1 施工机械噪声值 序号 机械类型 测点距施工机械距离 最大声级LAleq（dB(A)） 1 打桩机 15 95-105 2 挖掘机 5 84 3 装载机 5 90 4 摊铺机 5 87 5 卡车 7.5 89 6 振捣机 15 81 7 自卸车 5 82 8 移动式吊车 7.5 89 固体废弃物 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾主要是桥墩钻桩产生泥渣和路基路面开挖产生的渣土；生活垃圾主要产生于施工人员的日常生活。 废弃建筑垃圾全部作为临时施工便道的填充材料。 施工及工地管理人员按40人计，工地生活垃圾产生量平均按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为20 kg/d。生活垃圾由环卫工人定时清运。 5、生态环境 本工程跨越内沭河，无通航要求。区域内鱼的种类较少，以适宜于溪流生境的野生小型鱼类为主，经走访调查，工程涉及水体未发现国家级保护鱼类，亦无鱼虾类产卵场分布。 向阳桥项目涉及到水下作业，施工期将会扰动水体和河流底泥，对鱼类栖息地和游动有一定的影响。桥梁上部结构为空心板，其架设设施施工基本无水下作业，不搅动水体和河床底泥，无须阻断河道，对鱼类栖息地和游动无影响，对鱼类的主要影响是施工噪声等对鱼类有驱逐作用，会使鱼类远离施工现场，工程完工后，河流完全可以恢复到原有状态，原有鱼类资源以及生息环境不会有明显的变化，项目建设和营运对涉及水域的鱼类种类、数量不会造成明显的影响。 营运期： 1、废水 工程营运期对水环境的污染主要表现为降雨冲刷桥面产生的桥面径流污水，装载危险品的车辆因交通事故泄漏、污染桥梁沿线地表水体，但事故概率很低。 桥面径流污染物主要是SS、CODcr和石油类等等，其浓度取决于交通量、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等多种因素。由于影响因素变化性大，随机性强，偶然性高，很难得出一般规律和统一的测算方法供采用。长安大学曾采用人工降雨的方法形成路面径流，在车流量和降雨量已知的情况下，降雨历时一小时。降雨强度为81.6 mm，在一小时内按不同时间采集水样，测定结果见表5-2。降雨初期到形成路面径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和石油类物质的浓度比较高，30分钟以后其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中SS、CODcr和石油类随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH值相对较稳定，降雨历时40分钟后，桥面基本被冲洗干净。 从表5-2可以看出，降雨对桥梁沿线附近河流造成影响的主要是降雨初期1小时内形成的桥面径流。 表5-2 路面径流污染物变化 项目 时间 5-20min 20-40min 40-60min 平均值 pH（mg/L） 6.0-6.8 6.0-6.8 6.0-6.8 6.4 SS（mg/L） 231.4-158.5 158.5-90.4 90.4-18.7 100 CODcr（mg/L） 87-60 60-22 22-4.0 45.5 石油类（mg/L） 22.30-19.74 19.74-3.12 3.12-0.21 11.25 降雨期间桥面产生的径流量由下式计算： W——单位长度路面径流量（m3/a） A——路面宽（m） L——桥梁长度（m） h——降雨强度（mm/a） 由上式可以看出，桥面径流量决定于降雨量。本项目路段所经地区年平均降雨量为943.2 mm，向阳桥年平均径流量值见表5-3。 5-3 向阳桥年平均径流量 桥段 桥面长度（m） 桥面宽度（m） 年平均桥面径流量（m3/a） 沭阳县向阳桥 46 30 1301.62 同时，运输危险品的车辆发生交通事故时，可能会造成危险品的泄漏，影响河流水质。 2、废气 （1）汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气管。 根据《轻型汽车污染物排放限值及测定方法（中国第五阶段）》（GB18352.3-2013），第五阶段从2018年1月1日起执行，即到工程通车后，全国范围内将执行第五阶段标准，因此，营运期汽车尾气排放源强根据对 《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB02-2006）附录E推荐的单车排放因子进行修正。 汽车尾气中的主要污染物是一氧化碳和氮氧化物，公路上行驶汽车排放的尾气产生的污染可作为线源处理，源强Q可由下式计算： Qj——j类气态污染物排放源强度（mg/m·s） Ai——i型车预测年的小时交通量（辆/h） Eij——运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/（辆·m）。 根据交通量预测值，交通量昼夜比3.6，车型比参数按大型车24 %、中型车28%，小型车48 %计，高峰小时比参数按12.5%计。经计算，营运期各预测年车流量见表5-2。 本评价所选取的预测因子为NO2和CO，根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB02-2006），在车辆单车排放因子推荐值中，没有40 km/h的推荐值，采用接近值50 km/h的排放源强，本工程运营期车辆单车排放因子推荐值见表5-3。 通过上述源强公式可计算出拟建向阳桥污染物排放源强，本评价本评价所选取的预测因子为NO2和CO，NOx单车排放因子折算成NO2单车排放因子折算系数为0.9，污染物排放源源强值见表5-4。 表5-2 预测各年车流量 项目 日平均（辆/h） 高峰小时（辆） 预测年 2020年 2025年 2030年 2020年 2025年 2030年 小型车 59 79 103 177 238 308 中型车 34 47 60 102 139 180 大型车 29 39 51 87 118 154 合计 122 165 214 366 495 642 昼、夜平均小时车流量（辆/h） 预测年 2020年 2025年 2030年 车型 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 小型车 92 25 124 34 161 45 中型车 53 15 72 20 94 26 大型车 46 13 62 17 80 22 合计 191 53 258 71 335 93 表5-3 单车排放因子推荐值（mg/辆·m） 车型 NOx CO 小型车 1.77 31.34 中型车 5.40 30.18 大型车 10.44 5.25 表5-4 营运期向阳桥汽车尾气排放源强（mg/m·s） 路段 年份 NO2 CO 沭阳县向阳桥 2020 0.148 0.84 2025 0.2 1.14 2030 0.26 1.47 （2）行驶汽车的轮胎接触桥面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染。 （3）要运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因使物料产生二次扬尘污染。 3、噪声 营运期噪声污染源主要为公路行驶汽车，项目将根据交通量的变化预测交通噪声对沿线环境敏感点的影响程度，采取必要的措施。 车速：由于本项目道路设计限速为40 km/h，各车型平均车速按以下参考公式进行计算： i——第i种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低； ui——该车型当量车数； ηi——该车型的车型比； ——单车道车流量，辆/h； ——其他两种车型的加权系数。 k1、k2、k3、k4分别为系数，按表5-5取值。 表5-5 车速计算公式系数 车型 k1 k2 k3 k4 mi 小型车 -0.061748 149.65 -0.000023696 -0.02099 1.2102 中型车 -0.057537 149.38 -0.000016390 -0.01245 0.8044 大型车 -0.051900 149.39 -0.000014202 -0.01254 0.70957 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的能量平均A声级按下式计算： 小型车 Los =12.6+34.73lgVS 中型车 LoM =8.8+40.48lgVM 大型车 LoL =22.0+36.32lgVL 式中：右下角注S、M、L——分别表示小、中、大； Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据上面的公式，计算各种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）结果见表5-6。 表5-6 各种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级 年份 时段 平均辐射噪声级（dB） 小型车 中型车 大型车 2020 昼间 65.57 64.71 72.12 夜间 65.74 64.20 71.77 高峰小时 65.24 65.10 72.42 2025 昼间 65.00 64.89 72.25 夜间 65.73 64.28 71.82 高峰小时 64.93 65.25 72.54 2030 昼间 65.31 65.05 72.38 夜间 65.70 64.37 71.90 高峰小时 64.51 65.29 72.62 4、固体废弃物 营运期固体废物主要来源于交通车辆运行时遗漏的固废，发生概率小，故营运期固废产生量很小。 5、危险品运输 虽然本项目上下游2km范围内均不存在取水口，但沿岸居民可能取水灌溉，具有一定的环境风险。 （1）事故风险概率(风险度)估算： 化学品运输交通事故风险概率按下式估算： Pij＝A·B·C·D·E Pij——大桥段某预测年危险品运输车辆交通事故率，次／a A——现有国道交通事故率，次／百万辆·km B——现有公路运输车辆中从事危险品运输车辆所占的比重，% C——预测年拟建大桥年均交通量，百万辆／a D——考虑路段长度，km E——在可比条件下，由于该公路的修通，可能降低交通事故率的比重，%。 A：交通事故概率参考值：A＝0.3次／百万车·km B：运输车辆中从事危险品运输车辆的比重：该路段运输石油，金属矿石，化肥及农药的车辆等从事危险品运输车辆占所有运输车辆的比例估算为1.45%。 C：各预测年交通量见表5-2。 D：考虑路段长度，D=46 m。 E:该路段的修建可减少交通事故的比重按20%估计。 根据确定的各参数值，可计算出各预测年在拟建大桥段可能发生交通事故的概率。结果如表5-7。 表5-7 危险品运输事故发生概率 单位：次/年 预测年 向阳桥 2020年 0.00048824 2025年 0.00066033 2030年 0.00085643 （2）危险品运输环境污染分析 由于公路运输危险品品种较多，其危险的程度不一，再则交通事故的严重及危险程度也相差很大，故应对可能发生的危险品运输交通事故应进行具体分析。一般来说，交通事故中一般事故占多数，重大事故次之，特大事故更少。 就危险品运输车辆的交通事故而言，运送易燃、易爆品的交通事故，直接的后果可能是引起火灾或爆炸，从而导致部分有毒气体污染环境空气，或者可能损坏该项目桥梁的构筑物，致使出现一时的交通堵塞。但这种情况毕竟是局部的，且持续的时间是短暂的。 本项目环境风险主要考虑对内沭河的影响。 据资料类比，本项目水污染事故主要有如下几种类型： ①桥上发生交通事故，装载着化学品的车辆发生泄漏，并排入桥下水体； ②车辆在桥面发生交通事故，汽车连带货物坠入河流。 交通事故最大的危害是当危险品运输车辆在大桥出现翻车，致使事故车掉入河中，从而使运送的液态危险品，如汽油、硫酸等的泄漏而污染江河水质等，进而有可能污染下游水质。 6、生态环境 本工程将永久性占用土地1380 m2，均为规划交通用地，不新增用地。 向阳桥营运期过往车辆交通噪声、废气、振动及桥面径流污染物等对动物的生存环境存在不同程度的污染和破坏，降低了桥梁沿线周边动物生存环境质量，动物将寻找远离桥梁的环境作为其活动和栖息场所。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 500 mg/L，少量 | 经简单隔油沉淀后，用于施工场地洒水抑尘 |
|  |  |  | 石油类 | 10 mg/L，少量 |  |
|  |  | 生活污水 192 m3/a | COD | 300 mg/L，0.0576 t/a | 50 mg/L， 0.0096 t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200 mg/L，0.0384 t/a | 10 mg/L，0.00192 t/a |
|  |  |  | SS | 250 mg/L， 0.048 t/a | 10 mg/L，0.00192 t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30 mg/L，0.00576 t/a | 5 mg/L，0.00096 t/a |
|  | 营运期 | 桥面雨水 1301.62 m3/a | pH | 6.4 | 6.4 |
|  |  |  | SS | 100 mg/L，0.1302 t/a | 100 mg/L，0.1302 t/a |
|  |  |  | COD | 45.5 mg/L，0.0592 t/a | 45.5 mg/L，0.0592 t/a |
|  |  |  | 石油类 | 11.25mg/L，0.0146t/a | 11.25mg/L，0.0146t/a |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 颗粒物 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械废气 | CO、THC、NOx | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 焊接废气 | 颗粒物 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | NO2 | 2020：0.148mg/m·s 2025： 0.2 mg/m·s 2030：0.26 mg/m·s | 少量，无组织排放 |
|  |  |  | CO | 2020：0.84 mg/m·s 2025：1.14 mg/m·s 2030：1.47 mg/m·s | 少量，无组织排放 |
|  |  | 扬尘 | 颗粒物 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 少量，环卫定时清理 | 少量，环卫定时清理 |
|  |  | 人员生活 | 生活垃圾 | 20 kg/d | 20 kg/d |
|  | 营运期 | 路面清扫 | 生活垃圾 | 少量，环卫定时清理 | 少量，环卫定时清理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工噪声 | 机械噪声 | 81-105 dB（A） | 55-70 dB（A） |
|  | 营运期 | 交通车辆 | 交通噪声 | 39.49-51.41 dB（A） | 39.49-51.41 dB（A） |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 施工期基础开挖、桥梁桥墩施工、弃土弃渣堆放和周转过程会造成一定程度的水土流失。施工期产生的含高浓度SS的施工废水，经简单沉隔油、淀处理澄清后用于施工场地洒水抑制扬尘，随着施工期的结束对内沭河水体环境的影响结束。 向阳桥营运期过往车辆交通噪声、废气、振动及桥面径流污染物等对动物的生存环境存在不同程度的污染和破坏，降低了桥梁沿线周边动物生存环境质量，动物将寻找远离桥梁的环境作为其活动和栖息场所。 通过在大桥沿线周围种植树木、花卉，补偿对区域生态环境造成的影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、水环境影响分析及污染防治措施 本项目为桥梁建设工程，不设食宿。施工过程中污水主要有：桥梁基础施工废水及施工人员生活污水。施工废水主要来自基坑废水、养护废水等。基坑废水、养护废水中主要污染物为SS、石油类等。类比同类项目，其中SS浓度为300-500 mg/L，石油类浓度为5-10 mg/L。 施工生产废水 桥梁桥墩施工均采用钻孔灌注桩基础，基础施工对水环境的最大影响是泥浆和钻渣，如随意排放，将污染周边地表水及地下水环境，桥梁钻渣必须严格按照有关规范规定，运至指定的弃渣场排放，基坑废水和泥浆水量少，经沉淀后排放。主要影响如下： ①钻孔准备阶段（围堰）。桥墩采取围堰（土围堰、土袋围堰、钢板桩围堰钢筋混凝土板桩围堰等）施工时，土袋围堰适用于水深3 m以内。土袋沉入水中的初期，可能会产生部分土壤颗粒被水流冲进水域内，使局部水环境浑浊度提高。但随着层层土袋的互相错缝与压实，土袋内的土壤颗粒被水流冲进水域的可能性会减少。在水深大于3.0m时可增设工作平台，并使其稳定、安全。在采用钢板桩围堰工艺时，将钢板桩逐根或逐组打到稳定深度与设计深度时（其深度据河床土质而定，一般为3-9 m），会对打入钢板处河底产生扰动，使局部水域的浑浊度提高。但围堰工序完成后，这种影响不复存在。 ②钻孔。钻孔泥浆由水、粘土（或膨润土）和添加剂（如碳酸钠，掺入量约为孔中泥浆量的0.1 %-0.4 %；羧基纤维素，掺入量普遍在0.1 %以下）。在钻孔时，为了回收泥浆和减少环境污染，均应设置泥浆循环净化系统。钻机设置在围堰上的工作平台。大桥桥墩施工时的工作平台平面较大，且钻孔仅限制在孔口护筒内进行，不与围堰外的水体发生关系。钻孔过程中产生的钻渣，由循环的护壁泥浆将钻渣带到设在工作平台上的倒流槽，经沉淀，将沉淀钻渣堆弃在指定的场地。若钻渣稀且能流动时，掺加适量的固化剂（如水泥），待钻渣固化再运至弃渣场。如果钻进过程中遇到有钻孔漏浆时，应采取增加护筒沉埋深度适当减小水头高度或采取加稠护筒泥浆等措施。据相关资料，在群桩柱中，钻孔漏浆情况的出现概率＜1 %，施工过程中应注意应急措施。漏浆将会对局部水域水质产生影响，使围堰水域的浑浊度与pH值升高而影响水质，不会对内沭河总体水质产生影响。 ③清孔。钻孔达到要求深度和满足质量要求后，应立即进行清孔。所清出的钻渣均不得倾入内沭河水体中，应当运至堆场地处理后再清运至弃渣场。若清孔的钻渣有泄漏现象发生，限制在围堰内，不会对内沭河总体水质产生影响。 ④吊放钢筋骨架。将符合工程质量要求的整体制作或分节制作的钢筋骨架，用机械设备吊放进已经清孔的钻孔内。此工序限制在钻孔内进行，在围堰内进行，不会对内沭河总体水质产生影响。 ⑤灌注水下混凝土。将符合设计配比要求的混凝土拌和物，通过刚性导管进行灌注。在灌注过程中，应将井孔内溢出的泥浆引流至适当处理，防止污染环境与河流水质。在灌注水下混凝土的过程中，可能会有少量混凝土浆泄漏，但工序在围堰内进行，不会对内沭河总体水质产生影响。 ⑥本项目采购商品混凝土，施工过程中无混凝土拌和废水产生。混凝土浇筑及养护过程中产生少量废水，呈碱性，pH值约11，SS浓度约为500 mg/L，废水经沉淀达标后可回用于施工场地洒水抑尘等。 综上所述，施工现场对区域内水域的影响仅限于施工期，影响是暂时的、短期的，但若施工时管理不当，对局部区域水环境的影响程度会比较严重。因此，在施工期，必须加强环境管理，尽可能减少油污及物料的流失量，减轻对区域内水环境的污染程度，从而有效的减轻施工废水对地表水环境、地下水环境及人群的生活环境的影响。 施工人员生活污水 施工人员生活污水产生量约1.6 m3/d，其主要污染物浓度为COD 300 mg/L、BOD5 200 mg/L、SS 250 mg/L和NH3-N 30 mg/L，生活污水依托公共污水处理设施，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），接管沭阳县污水处理有限公司，达到一级A标准后排入沂南河。对本项目周围水环境影响不大。 随着本工程竣工，施工对水环境的影响将不复存在。 2、大气环境影响分析及污染防治措施 （1）施工扬尘 建设桥梁时，在有风天气产生的扬尘影响，随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。 本项目采用商品混凝土，由专用汽车运输。道路扬尘主要是由于施工车辆在运输施工材料而引起的，与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。 施工场地的扬尘可以通过洒水和清扫措施加以防护。如果仅洒水清扫，可使扬尘量减少70-80%，若清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上。有关实验表明，无雨天在施工场地每天洒水抑尘4-5次，其扬尘造成的污染距离可缩小20-50 m的范围。其具体洒水实验结果见表7-1。 表7-1 洒水路面扬尘监测结果表 距路边距离 0 20 50 100 200 TSP浓度（mg/m3） 不洒水 11.03 2.89 1.15 0.86 0.56 洒水 2.11 1.40 0.68 0.60 0.29 降尘效率（%） 80.2 51.6 47.7 30.2 48.2 根据江苏省工程建设标准《建筑工地扬尘防护标准》（DGJ32/J203-2016）的要求，本项目施工扬尘控制措施具体如下： 在施工期间，施工场地应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确防尘措施及管理责任制度。应在土地平整施工前完成设备安装及调试工作，并与市住建委管理平台联网。应建立扬尘防治管理目标考核小组，对扬尘污染管理目标进行分解、管理、考核。施工单位应在入口处设置扬尘防治制度及渣土运输公示牌等，公布扬尘污染监督举报电话，接受社会和舆论监督。 ①围挡作业：施工现场应封闭施工，干道两侧围挡高度不低于1.8m。安排专人负责围挡的保洁、维护，确保围挡设施整洁、美观。在建工程主体必须用密目式安全网进行全封闭，表面美观整洁、不破损、不污染。 ②场地硬化：施工场地主要道路必须进行硬化处理、非主要道路必须进行硬化干化防尘措施、材料堆放区、加工区及大规模存放区等场地应采用硬化干化防尘措施。硬化后的地面不得有浮土、积土和积水。 ③覆盖：裸露的场地和对方的土方必须采取覆盖、绿化或固化等防尘措施。暂不施工的场地，应采用绿色的密目式安全网或遮阳网进行覆盖，或采用灌木、草皮等进行绿化。超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工场地内设置临时堆放场，临时堆放场应该采取围挡、覆盖等措施。 ④车辆冲洗：施工场地主出入口应设置成套定型化自动冲洗设施或配备高压水枪进行冲洗。建筑垃圾、混凝土罐车等运输车辆驶离施工场地前应冲洗干净方可上路。四周应设置循环排水沟，排水沟坡度大于2 %，排水口与沉淀池连接。 综上所述，工程施工期环境空气污染随时间变化程度大，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取以上措施的情况下，对大气环境影响有限。 （2）施工机械废气 由于施工场地车辆和各种燃油机械比较集中，尾气排放源强相对较大，主要污染因子以CO、THC、NOx为主，为非连续间歇式排放。根据现场调查，项目施工场地较空旷，空气流通较好，因此项目施工场地车辆、燃油尾气排放对区域大气环境影响有限。 （3）焊接废气 桥梁安装焊接过程中，焊接废气颗粒物较大，基本可降落在0.1-1 m范围内，可通过及时清扫的方式，由施工单位收集后与焊接废物一起统一处理。同时项目施工方应抓紧施工，缩短施工期，并按照沿路居民的要求调整施工期，尽量减少焊接废气产生和污染危害。 随着本工程竣工，施工对大气环境的影响将不复存在。 3、声环境影响分析及污染防治措施 施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： Lp——距声源r（m）处声压级，dB（A）； Lp0——距声源r0（m）处的声压级，dB（A）； r——距声源的距离，m； r0——距声源1 m； ——各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源取0。 各类施工机械在不同距离外的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见表7-2。 表7-2 施工机械噪声预测值 距离 机械名称 5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 装载机 90 84 78 74 72 70 64 60 58 54 起重机 85 79 73 69 67 65 59 55 53 51 挖掘机 84 78 72 68 66 64 58 54 52 48 混凝土振捣机 86 84 78 74 72 70 64 60 58 54 混凝土泵 85 79 73 69 67 65 59 55 53 49 移动式吊车 92 86 80 76 74 72 66 62 60 56 运输车辆 88 82 76 72 70 66 62 58 56 52 根据表7-2的预测结果，施工期间昼间在距离施工场地50 m以外可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准（70dB（A）），夜间要到280 m处才可基本达到标准限值55 dB（A）。但施工期相对营运期而言，其噪声影响是短时间的、暂时性的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也随之结束。 根据现场踏查，距离本工程最近敏感目标为紫藤花园居民，距离桥梁红线约为43 m。尽管施工期噪声会对敏感点噪声一定的影响，但施工期毕竟是短期行为，敏感点所受的噪声影响主要在短暂施工过程中。将施工期噪声预测值比对《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），基本满足排放标准，所以建设项目对周边居民造成的施工噪声影响不大。 为了进一步降低施工机械噪声对周边敏感目标的影响，施工期间，较大产噪设备应尽量避开休息时间施工，尤其在夜间10：00至昼间6：00期间不可施工作业；施工场地周边应设置施工围挡，本项目沿线居民区集中，施工场地应设临时的隔声屏障，确保施工场界噪声达标；施工前做好人员、机械、材料等的准备工作，并由专人指挥施工，争取在最短时间内完工，尽量减少施工对周边敏感目标的影响；施工设备应尽量选用先进低噪声设备，在应用于敏感点附近的作业施工设备，应保证做到定期保养、维护，降低对周围声环境的影响程度。 随着本工程的竣工，施工噪声的影响将不复存在。 4、固体废弃物环境影响分析及污染防治措施 本项目不设渣土堆场，固体废弃物主要包括桥梁拆除和桥墩开挖弃渣和施工人员的生活垃圾。 由于项目施工场地较为平整，原桥梁拆除过程中将产生废弃固体废物，全部用于临时施工便道的填充材料。本项目桥梁施工产生的废水设置简易沉淀池，沉淀底泥作为河堤护坡。 施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并由环卫定期清运至城市垃圾处理场，对周边环境影响较小。 5、生态环境影响分析 （1）植被 桥梁工程永久征用土地，使桥梁附近区域的地表植被遭受损失和破坏。因施工作业，这些植被受到损坏，破坏原有地表植被环境，但工程结束后，可进行一定程度的修复。 本项目占地主要为桥梁规划用地，植被较少，主要以人工植被及杂草为主。因此本项目建设过程中对植被生态环境影响较小。 （2）动物 根据现场调查，拟建工程附近人工化程度较高，拟建桥梁区域范围内均为常见动物，没有珍稀保护动物。由于拟建地受干扰程度较高，野生动物种类和数量均不多，主要是适应这种环境的常见种类，如昆虫、鸟类、鼠类等，无珍稀保护野生动物。能在此区域生活的此类动物对城市环境已基本适应。因此，本项目对沿线动物的影响较小。 本工程跨越内沭河无通航要求。区域内鱼的种类较少，以适宜于溪流生境的野生小型鱼类为主，经走访调查，工程涉及水体未发现国家级保护鱼类，亦无鱼虾类产卵场分布。 本工程涉及到水下作业，施工期将会扰动水体和河流底泥，对鱼类栖息地和游动有一定的影响。桥梁上部结构为空心板以及板拱，其架设设施施工基本无水下作业，不搅动水体和河床底泥，无须阻断河道，对鱼类栖息地和游动无影响，对鱼类的主要影响是施工噪声等对鱼类有驱逐作用，会使鱼类远离施工现场，工程完工后，河流完全可以恢复到原有状态，原有鱼类资源以及生息环境不会有明显的变化，项目建设和营运对涉及水域的鱼类种类、数量不会造成明显的影响。 （3）水土流失 本工程土地平整过程将清理地表，使表土裸露，土壤抗蚀能力降低。裸露的土壤极易被降水径流冲刷，造成水土流失。 施工过程中紧密关注气象，及时掌握暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间分布和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖地段的剧烈冲刷，减少水土流失。 施工过程中，采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失，对堆料进行防尘网覆盖，路堑边坡开挖前，预先做好截、排水工程，堑顶为土质含有软弱夹层岩石时，及时铺砌天沟或采取其他防渗措施，以减少雨水对路堑坡面的冲刷。 6、社会影响分析 本工程位于北京北路，施工期将不可避免地对沿线居民的通行和北京北路的交通造成短时不便。施工时，施工单位应与交通、公安等部门充分协商，实行专门的施工期交通指挥疏导，尽量减少施工对现有交通的影响。通过合理组织交通，并采取有效的安全防护措施，确保施工和运营中桥梁的安全。 营运期环境影响分析： 水环境影响分析及污染防治措施 本项目建成投入运行后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在桥面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，都会随降雨产生的桥面径流进入公路的排水系统，桥面径流污染物主要是SS、COD和石油类等，其浓度取决于交通量、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等多种因素。本项目桥梁的桥面径流经雨水管排入内沭河。 桥面径流中含有SS、COD和石油类等，因此必须加强防范，可采取以下措施： ①桥梁设计中，应在桥梁两侧修排水管口，以免路面积水。 ②保证汽车状态良好，加强汽车的检查和维修，以减少泄漏的汽油、机油散落地面。 ③定期检查、维护桥面排水工程设施，出现破损及时修补。按照《公路养护技术规范》（JTJ073-96）中有关桥梁养护的要求，加强安全检查、监控，确保道路行驶的安全。 ④对运输危险品车辆实行登记制度，以减小交通事故的发生。 ⑤项目桥梁两侧路段设置防护栏、警示与宣传牌，提醒司机注意行车安全，防止交通事故发生，消除安全隐患，桥面径流雨水最终排入内沭河。 因此，在加强管理的基础上，项目在营运期不会对周边水环境产生明显影响。 2、大气环境影响分析及污染防治措施 项目桥梁营运期废气主要为汽车尾气，主要污染因子为CO、NOx。本项目桥上车流量与同类桥梁项目相比，车流量相对较小。车辆在行驶过程中排放的汽车尾气，经大气扩散后，对周边空气环境质量的影响不大。桥梁建成后，加强桥梁路面养护和清洁，维护良好的路况，确保汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和尾气污染。 可采取以下措施加强防范： ①有关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量。 ②在桥梁连接道路两侧边沟外种植绿化带，达到净化空气的目的。 ③注意桥梁日常维护，遇到桥面破损应及时修补，同时加强桥梁的清扫，保持桥梁的整洁，尽量减少车辆行驶和大凤时桥梁的起尘量。 因此，在加强管理的基础上，项目在营运期不会对当地大气环境产生明显影响。 3、声环境影响分析及污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），营运期交通噪声采用模式预测法估算其影响。 （1）预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式，具体如下： 式中： ——第i类车的小时等效声级，dB(A)； ——第i类车速度为，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； ——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； ——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于＞7.5m预测点的噪声预测； ——计算等效声级的时间，取T=1h； ——第i类车的平均行驶速度，km/h； ——预测点到有限长路段两端的张角（弧度）； A-B 为路段，P 为预测点 ——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： 式中： 1——线路因素引起的修正量，dB(A) 坡度——道路纵坡修正量，dB(A)； 路面——道路路面材料引起的修正量； 2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； 3——由反射引起的修正量，dB(A)。 总车流等效声级为： （2）预测参数 ①昼间、夜间和高峰小时车流量见表5-2、源强见表5-6； ②预测时段：道路预测营运近期（2020年）、中期（2025年）、远期（2030年）； ③考虑地面吸收和空气吸收等衰减量； ④路段两侧状况：考虑到桥梁两侧有护栏，引道两侧均有绿化带，本评价预测设路堑为1.2m。 项目建成营运期，道路交通噪声可视为线性声源，为了反映车辆辐射噪声对道路两侧的影响范围，以道路两侧地形开阔、无建筑物阻隔等预测道路两侧路沿线交通噪声值。道路的预测年限为2020年、2025年和2030年，分别预测道路昼间和夜间车流量交通噪声值，预测情况见表7-3。 表7-3 噪声预测结果 年份 时段 计算点距路中心线距离（m） 0 20 40 60 80 100 120 160 200 2020 昼间 55.99 45.46 42 39.77 38.13 36.82 35.73 33.98 33.26 夜间 50.02 39.49 36.03 33.81 32.16 30.85 29.76 28.01 26.64 高峰小时 59.84 49.31 45.85 43.62 41.98 40.67 39.58 37.83 36.45 2025 昼间 57.42 46.89 43.43 41.2 39.56 38.25 37.16 35.41 34.03 夜间 51.36 40.83 37.37 35.15 33.5 32.19 31.1 29.35 27.98 高峰小时 60.54 50.01 46.54 44.32 42.67 41.36 40.27 38.53 37.15 2030 昼间 58.67 48.14 44.68 42.46 40.81 39.5 38.41 36.66 35.29 夜间 52.62 42.09 38.62 36.4 34.75 33.44 32.35 30.61 29.23 高峰小时 61.74 51.21 47.75 45.53 43.68 42.57 41.48 39.73 38.35 根据上表结果可知，项目运营期昼间、夜间以及高峰小时噪声排放在距离道路中心线35m范围外近期、中期和远期均能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 （3）噪声污染防治措施 ①加强本项目用地范围内可绿化地段的绿化工作。道路两侧在可能情况下要营造多层次结构的绿化林带，使之形成立体屏障，加强对交通噪声的阻隔、吸收作用。 ②本项目应尽量保持道路平整，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大，一定程度上控制了声源。建议运营期加强路面的保养工作，定期对路面进行维护，使其保持良好状态，对降低噪声的影响也是有益的。 ③在桥上设置注意行人的警示标志和禁止鸣笛、减速等交通指示标志，以保证交通安全并降低交通噪声。 4、固体废弃物环境影响 营运期固体废弃物主要来自沿途公路行人产生的垃圾，若不妥善处置，则会影响环境卫生和景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。在桥梁营运期，应在桥梁路面两侧设立垃圾桶，并实行分类收集，定期由环卫部门进行清运处理。 5、环境风险分析 本桥梁营运期的风险事故，主要是危险化学品、农药等有毒有害物质的泄漏。这将对周边土壤、大气环境等造成污染，尤其对周边居民的身体健康造成危害。建议采取以下风险防范措施： ①强化有关危险品运输法规的教育和培训，对从事危险品运输的驾驶员和管理人员，应严格遵守有关危险品运输安全技术规定和操作规程，学习和掌握国家有关部门颁布实施的相关法规。相关法规主要有：国务院发布的《化学危险品安全管理条例》、TT3130-88《汽车危险货物运输规则》、《中华人民共和国民用爆炸品管理条例》等。建议对运输危险品车辆实行申报管理制度。加强日常危险品运输车辆的“三证”和超载检查，“三证”不全或超载车辆禁止上桥；运输危险品上路前应报管理站，经检查批准后方可通行，并提供印有监控中心24小时值班电话和应急小组电话的卡片，方便发生意外时能够及时与监控中心和应急中心联系，车上要有危险品标志，并不能随意停车。管理站对危险品运输车辆严密监控，若发生意外能及时采取措施，防患于未然。 ②桥面设置“危险品运输车辆请办理通过手续”，“谨慎行驶”等字样的标识。 ③严格限制车辆过桥速度，设置限速带。 ④桥头树立明显的报警电话、消防电话、环保应急处理电话。 根据表5-7，本项目运营期发生事故的概率极小，同时，经采取以上必要风险防范措施后，项目环境风险可以得到有效预防。 环保措施投资 本项目环保投资估算及“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 本项目“三同时”验收一览表 污染源 投资项目 规模 环保投资 （万元） 备注 进度 施工期 抑制扬尘洒水 按120 d计 4.8 400元/d·台 与本项目同时设计，同时施工，同时投入运行 施工围挡 300m2 0.9 - 废水沉淀池 10m3 4 - 建筑垃圾按时清运 - 2 - 生活垃圾按时清运 - 1 - 营运期 限速牌 2个 0.1 500 元/个 径流管道 - 2 - 绿化 - 2 合计 - 16.8 -

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 经隔油沉淀后，回用施工场地洒水抑尘 | 综合用量不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托公共污水处理设施处理后排入城镇污水管网，经沭阳县污水处理有限公司处理 | 达一级A标准排放 |
|  | 营运期 | 桥面雨水 | COD、SS、石油类 | 由排水管排入内沭河 | 对水环境影响较小 |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | 颗粒物 | 加强地面洒水 | 对大气环境影响较小，在可接受范围内 |
|  |  | 机械废气 | CO、THC、NOx | 自然通风 |  |
|  |  | 焊接废气 | 颗粒物 | 人工清扫收集 |  |
|  | 营运期 | 汽车尾气 | NO2、CO | 加强绿化 | 对大气环境影响较小 |
|  |  | 扬尘 | 颗粒物 | 洒水，保持桥面清洁 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工噪声 | 机械噪声 | 合理布局，隔声降噪 | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  | 营运期 | 交通车辆 | 交通噪声 | 加强桥面维护，设置限速牌、警示牌等 | 达《声环境质量标准》中的2类和4a类标准 |
| 固体 废弃物 | 施工期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 弃渣作为河堤护坡，其余定时清运 | 符合相关处理标准 |
|  |  | 人员生活 | 生活垃圾 | 环卫定时清运 |  |
|  | 营运期 | 路面清扫 | 生活垃圾 | 环卫定时清运 |  |
| 生态保护措施： 本项目为桥梁建设项目，涉及工序较为简单，对周边环境影响较小。对临时占地在施工结束后采取相应植被恢复措施，对永久占地中的可绿化地面采取绿化措施。以上施工期产生的破坏在实施生态恢复后，其影响也可基本消除。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 为了加快沭阳县城镇化进程，加强沭阳中心城的城市建设，沭阳县水利局拟投资1100万元，在沭阳县北京北路与内沭河交汇处，拆除原有老桥，新建桥梁长46米，宽30米，上部结构为空心板梁，下部结构为钢筋混凝土灌桩柱。本项目已于2019年8月28日至沭阳县发改局完成项目备案（沭发基[2019]400号）。 2、产业政策相符性 本项目为桥梁工程建筑，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的第一类“鼓励类”，第二十二条“城市基础设施”，第4款：“城市道路及智能交通体系建设”项目。同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及《江苏省工业和信息产业结构调整限值淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）文中限制类和淘汰类，为允许类。符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。 3、规划相符性 建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 本项目为桥梁工程，桥梁建成后将很大程度的改善居民的居住和出行环境。它对于提高交通安全性和舒适性，缓解桥梁施工给沿线地区带来的不良影响，保护自然环境和改善生活环境等都具有极其重要的意义。项目中所涉及的现状桥梁路况较差，本工程，将着重塑造桥梁，以此带动当地百姓经济的发展，使部分土地增值。因此完成路网及桥梁改造工程建设是十分必要的。 综上所述，该项目的建设，对完善路网，促进经济发展有重要意义。从沭阳县与区域的整体长远的发展方面考虑，该项目的建设符合规划。 4、环境质量现状 环境空气质量现状：根据沭阳县《2018年环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO四项基本污染物达标，PM10、PM2.5两项基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。 水环境质量现状：建设项目周边主要河流为新沂河，其水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。桥梁项目跨内沭河，其水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 声环境质量现状：项目所在区域声环境质量良好，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 5、达标排放和污染物控制 （1）废气 施工期废气经加强地面洒水、进行自然通风、人工清扫收集颗粒物措施后，对大气环境影响较小，在可接受范围内，随着施工竣工消除对大气环境的影响。 营运期废气经过加强绿化、加强地面洒水等措施对大气环境影响较小。 综上所述，本项目建成投入营运之后废气均可达标排放，对周边大气环境影响较小，满足环境管理要求。 （2）废水 施工期废水主要为施工废水和生活污水。施工废水经简单隔油、沉淀后，回用于施工场地用于洒水降尘，不外排。生活废水产生量为172 m3/a，生活污水依托周边公共污水处理设施处理后，排入城镇污水管网，经沭阳县污水处理有限公司处理后，达一级A标准后排入沂南河。对周边水环境影响较小。 营运期废水主要为桥面雨水，桥面雨水径流量为1301.62 m3/a由排水管排入内沭河，由于水量有限、污染物有限，对内沭河水质环境影响较小。 综上所述，本项目建成投入营运之后对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （3）噪声 施工期噪声主要为机械噪声，通过合理布局、隔声降噪措施后，基本可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限制70dB（A）、夜间标准限值55 dB（A）。 营运期噪声主要为交通车辆的交通噪声。通过加强桥面维护、设置限速牌等 （4）固废 施工期主要固体废物为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾中，弃渣作为河堤护坡，其余存放在堆弃场，由环卫定时清运。建筑人员生活垃圾产生量约20 kg/d，交由环卫定时清运。 营运期主要固体废物为路面清扫产生的生活垃圾，数量较少，由环卫部门定时清运。 建设项目产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 6、总量控制分析 本项目产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性，施工结束后各种污染源可以消除。根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目营运期污染物排放的特点。本项目为桥梁工程，无需设置总量控制指标。 综上所述，建设项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，本项目在所选地点建设是可行的。 二、建议 1、必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保管理部门验收合格后方可投入营运。 2、控制施工时段和施工噪声，减轻施工噪声对周围环境的影响，施工噪声必须符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，并要求取得主管部门的噪声施工许可证。 3、建设单位必须落实各项污染防治措施，确保污染物达标外排，避免造成环境纠纷问题。 4、施工过程中，制定可行有效的施工方法，避免阻隔交通；同时设置周边居民出行绕行道路。 5、规划部门合理规划，建议规划部门不在桥梁两侧10m以内设置学校、医院等声环境要求高的建筑。 6、建议建设单位与环卫部门做好协调工作，保证每天对本项目的路面进行及时清洁，从而减轻路面上扬尘对周围环境的影响。同时，加强运输散装物资如煤、水泥、沙石材料及简易包装的化肥、农药、有毒有害化学危险品等车辆的管理，运送上述物品需加盖篷布。建议设置清洁车，在车流量较少时使用洒水车对该路面进行洒水清洁，以减少扬尘对周围环境的影响。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1建设项目地理位置图； 附图2建设项目周边情况示意图； 附图3沭阳县生态红线图； 附图4向阳桥平面图； 附图5向阳桥立面图； 附图6向阳桥桩位图； 附图7向阳桥用地红线图； 附件： 附件1项目备案； 附件2统一信用代码证书； 附件3委托书； 附件4承诺书； 附件5公示图； 附件6建设用地规划许可； 附件7审批基础信息表。 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

桥梁拆除

桥桩施工

钢架安装

桥面工程

附属工程（路标等）

交付营运

G1粉尘、N1噪声、S1土石方、W1施工废水、SW1生活污水

G2粉尘、N2噪声、S2土石方、W2施工废水、SW2生活污水

G3粉尘、G4焊接废气、N3噪声、S3废弃物、W3施工废水、SW3生活污水

G5粉尘、N4噪声、S4废弃物、SW4生活污水

G6粉尘、N5噪声、S5废弃物、SW5生活污水

G7粉尘、N6噪声、S6废弃物、W4地表径流