建设项目环境影响报告表

项  目  名  称  ：    2#废气处理设备提档升级改造项目

建设单位（盖章）：           南通帝人有限公司

编制日期：2019年9月

# 江苏省环境保护厅制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 2#废气处理设备提档升级改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通帝人有限公司 |
| 法人代表 | 村山隆 | 联系人 | 孙雪锋 |
| 通讯地址 | 南通经济技术开发区中央路19号 |
| 联系电话 | 18962808098 | 传真 | 51009178 | 邮政编码 | 226009 |
| 建设地点 | 南通经济技术开发区中央路19号 |
| 立项审批部门 | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 批准文号 | 2019-320671-17-03-651360 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | 大气污染治理（N7722） |
| 占地面积 （平方米） | 位于现有染2工场内 占地15975 | 绿化面积 （平方米） | 48000（既有） |
| 总投资 | 100万元 | 其中：环保投资 (万元) | 78 | 环保投资占总投资比例 | 78% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2020年1月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：无 主要设施：详见表1-2主要生产设备一览表。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 240 | 柴油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 18 | 燃气（千克/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | 900 |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目无废水新增，染2工场现有废水经污水处理站处理后排入南通开发区第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |

原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 本项目为大气污染治理项目，无原辅材料使用，主要对染2工场涂层车间产生的DMF废气进行洗涤吸收处理，DMF理化性质见下表。 表1-1 DMF理化性质和毒性 名称 理化性质 危险性 毒理毒性 DMF （C3H7ON） N，N—二甲基甲酰胺，常温常压下为无色透明的液体、略带氨味，分子量73.09，凝固点-61℃，沸点153℃，相对密度0.9445，闪点67℃，爆炸极限（V%）2.2~15.2，吸湿性很强，能与水、醇、醚、酯、酮、有饱和烃、芳香烃等混溶，但不与汽油、乙烷、环乙烷等饱和烃混溶。 易燃 急性毒性： LD504000mg/kg（大鼠经口）、4720mg/kg（兔经皮）； LC509400mg/m3，2小时（小鼠吸入） 2、主要设备 技改项目主要生产设备及规格见表1-2。 表1-2 设备清单一览表 名称 型号 现有数量（套） 淘汰（套） 新增（套） 总量（套） 洗涤塔 （含除雾器） 三段洗涤塔 0 0 1 1 通风管 直径0.6m 0 0 1 1 催化燃烧装置 / 2 0 0 2 本项目新增设备不属于《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》中的限制类设备。

工程内容及规模：(不够时可附另页) 项目由来 南通帝人有限公司成立于1994年，位于南通经济技术开发区中央路19号，占地面积346000平方米，从事高档服装面料，里料的纺织和印染的深度加工，投资总额达116亿日元。本次技改项目在南通帝人有限公司染2工场内，利用现有厂房、公用工程设施等，不另新建土建工程。 厂区染2工场涂层车间涂液缸和涂布干燥机加工过程中N,N-二甲基甲酰胺（DMF）、丁酮（MEK）、甲苯、二甲苯的气化挥发，经集气罩收集（收集效率95%）后采用催化燃烧装置处理，尾气通过20米高排气筒（FQ-511201）排放，DMF去除率93%、甲苯、二甲苯及丁酮去除率为99%。为了提高DMF、MEK的去除效率、减少有害废气污染物质的排放，同时减轻环境的恶臭影响，企业决定拟投资100万元，建设2#废气处理设备提档升级改造项目，新增1套洗涤塔装置，对涂液缸和涂布干燥机加工过程产生的废气进行洗涤吸收后再采用催化燃烧装置处理，最后尾气通过20米高排气筒（FQ-511201）排放，含DMF废液送有资质单位处理。该项目预计2020年1月建成投产。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。南通帝人有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 “三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏环发[2013]113号）和《市政府关于印发南通市生态红线区域保护规划的通知》（通政发[2013]72号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-3，本项目生态红线图见附图1。 表1-3 本项目与南通市生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 红线区域范围 方位 距本项目厂界 总面积 一级管控区 二级管控区 通启运河（主城区）清水通道维护区 水源水质保护 / 崇川区与南通经济技术通启运河及两岸各500m W 1100m 11.14km2 老洪港湿地公园 湿地生态系统保护 一级管控区为老洪港应急水源区域 北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，除一级管控区以外全为二级管控区 SE 3400m 6.63km2 老洪港应急水源保护区 水源水质保护 一级管控区为一级保护区，范围为：整个水域范围及取水口侧正常水位线以上200m的陆域范围 / SE 4800m 1.16 km2 长江洪港饮用水水源保护区 水源水质保护 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m范围内的水域和陆域为一级保护区 二级管控区为二级保护区和准保护区，范围为：一级保护区以外上溯1500m、下延500m范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯2000m、下延1000m范围内的水域和陆域为准保护区 SW 1600m 4.6km2 由上表可知，本项目距离最近的生态红线通启运河（主城区）清水通道维护区约1100m，不在其生态红线管控区范围内，项目选址符合南通市生态红线区域保护规划。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），项目所在区域国家级生态保护区详见表1-4。 表1-4 本项目与国家级生态红线位置关系一览表 生态保护红线名称 类型 地理位置 方位 距本项目厂界 总面积 老洪港应急水库饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 一级保护区：云湖水库和星湖水库正常水位线以下的全部水域范围；云湖水库正常水位线至库区外100米范围内的陆域，星湖水库正常水位线向北外延70米，距长洪河20米；向东至通盛南路；向西、向南外延100米范围内的陆域。 二级保护区：云湖水库一级保护区域外，北至景兴路，向西、南、东外延200米范围内的陆域，及星湖水库一级保护区域外，向北、南、西外延200米，向东至通盛南路范围内的陆域。 SE 4800m 1.16km2 长江洪港饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 一级保护区：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m范围内的水域和陆域。保护区位于通吕运河南侧、江山路北侧、长江边及长江水域部分区域。 二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延500米范围内的水域和陆域。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域。 SW 1600m 4.1km2 由上表可知，本项目不在老洪港应急水库饮用水水源保护区、长江洪港饮用水水源保护区范围内，项目选址符合江苏省国家级生态保护红线规划。 （2）环境质量底线 根据《2018年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-5。 表1-5 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订） 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 5 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书相符性分析见下表： 表1-6 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书相符性一览表 序号 相关要求 本项目相符性 1 开发区现有产业结构以装备制造、精细化工、纺织、轻工食品为主，未来通过“5+3”产业园的发展，预计未来南通经济技术开发区产业结构转变为以装备制造、精密机械、高分子新材料、电子信息、生物医药五大产业为主。 本项目位于富民港单元，该单元功能定位是以工业为主，兼居住、商业等功能，本项目为大气污染治理项目，符合开发区用地规划。 2 园区禁止在港口工业三区表面处理中心以外新建涉及铅、汞、铬、镉、砷五种重点控制的重金属产生和排放的项目。 本项目不排放五类重点重金属污染物 3 严格控制使用及产生挥发性有机物、恶臭物质的新建项目。严格控制新上对金属表面进行酸洗、电镀、油漆等工艺处理的项目。 本项目为大气污染治理项目，主要对染2工场涂层车间产生的DMF废气进行洗涤吸收处理，本项目无酸洗、电镀、油漆等工艺。 3、产业政策相符性 本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中“限制类、禁止类”范围之内，属于允许生产类别，不属于《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录>（2011年本）》（发改委[2013]第21号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013] 9 号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目，因此不属于环境准入负面清单内项目。 4、规划相符性分析 本项目位于富民港单元，该单元功能定位是以工业为主。本项目地块位于民兴路北、富民港路西，该地块为划定的二类工业用地，符合用地规划要求。 本项目所在的富民港单元规划图见附图2。 5、项目选址及周边概况 本项目位于南通经济技术开发区中央路19号南通帝人有限公司北厂区现有涂层车间外，厂区东侧为富民港路，路宽约20米；南侧民兴路，路南侧为南通帝人有限公司南厂区；西侧为南通帝人织1工场、染1工场，帝人公司西侧为中央路，路宽约15米；北侧为振兴路，路宽约20米，路北侧为中兴花苑。具体地理位置见附图3，周边状况详见附图4。 6、工程内容及规模 本项目在南通帝人有限公司染2工场内，涂层车间产生的DMF、甲苯、二甲苯、丁酮等有机废气采用催化燃烧装置处理，尾气通过20米高排气筒（FQ-511201）排放。从循环经济考虑，为减少原料消耗，提高DMF的去除效率、减少有害废气污染物质的排放，同时减轻环境的恶臭影响，企业拟新增1套洗涤塔装置，对DMF废气进行洗涤吸收后再采用催化燃烧装置处理，最后尾气通过20米高排气筒（FQ-511201）排放。项目工程建设内容主要为洗涤塔的安装。 7、项目公用工程及辅助工程见下表。 （1）供水 水源：由市政自来水管网统一供给。 给水系统：本项目新增用水量为240t/a，主要用于洗涤装置用水，项目建成后全厂总用水量为4242440t/a，由开发区自来水供水管网接入。 （2）排水 排水系统：采用“雨污分流”方式，本项目无废水新增，现有废水由污水处理站处理后排入污水管道，排至第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；基地内形成雨水管网，雨水收集后排入富民港河。 （3）供电 本项目用电量为18万度/年。 表1-7 公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 现有项目用量 本项目 技改后全厂 备 注 公用工程 给水 — 4242200 t/a 240t/a 4242440 t/a 由开发区市政自来水管网提供 排水 — 3447877t/a 0 3447877t/a 采用“雨污分流”排水方式 绿化 48000m2 48000m2 — 48000m2 依托现有 供电 10/0.4KV 235万度/年 18万度/年 253万度/年 依托现有，由城市电网供给 消防 — — — — 依托现有，消防给水系统 贮运工程 厂外运输 — — — — 采用汽车陆路运输 厂内运输 — — — — 厂内自备叉车、利用现有 环保工程 废气处理 20000m3/h 催化燃烧装置+20米高排气筒（FQ-511201）排放 新增一套洗涤塔装置 洗涤塔+催化燃烧装置+20米高排气筒（FQ-511201）排放 DMF达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的标准 废水处理 11880m3/d 3447877t/a（9851.1m3/d） 0 3447877t/a（9851.1m3/d） 现有废水经厂内现有污水处理设施处理后排入南通开发区第一污水处理厂处理 噪声处理 — 厂房隔声、减振 厂房隔声、减振 厂房隔声、减振 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求 固废处置 216m2 166m2 50m2 216m2 依托现有 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价的范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 环保工程 本项目环保投资78万元，占总投资的78%。具体环保投资见表1-8： 表1-8 本项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 设计能力 处理效果 废气 洗涤塔、通风管 78 20000m3/h 达标排放 固废 固废堆场 - - 固废暂存 噪声 隔声、减振 - - 减小对周边环境影响 合计 78 9、绿化方案 厂区现有绿化面积达到48000m2，绿化覆盖率为30%。 10、职工人数及工作制度 本项目不新增员工，全厂定额1300人，年工作天数350天，工作制度实行三班制，单班工作8小时。

与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 （1）项目现址：南通市经济技术开发区中央路19号。 （2） 现状产能：聚酯坯布织造加工能力4220万m/a、染色及后整理加工能力10200万m/a。 （3）占地面积：160000m2，绿化面积48000 m2，绿化率30%。 （4） 职工人数：全厂现有员工人数约1300人。 （5）工作制度：织造工段全年开工350天，实行三班制生产，年工作时数8400小时；染色工段全年开工350天，三班制生产，年工作时数8400小时。 （6） 环境影响评价制度执行情况：南通帝人有限公司成立于1994年，2001年由南通帝人有限公司、南通帝人第二有限公司以及南通帝人第三有限公司合并成为新的南通帝人有限公司，后经历次扩建，均执行了环境影响评价制度，下达了污染物排放总量指标。现有项目环境影响评价制度执行情况详见下表。 表1-9 现有项目环境影响评价制度执行情况一览表 序号 项目名称 环评批复 时间及文号 审批部门 竣工验收 时间及文号 验收部门 1 南通帝人有限公司涤纶印染工程项目 1994年6月6日 南通市环保局 1996年5月27日 南通市环保局 2 南通帝人有限公司扩产工程项目 1996年11月20日 南通市环保局 1997年7月23日 南通市环保局 3 南通帝人第二有限公司新建项目 通政环[1995]183号 南通市环保局 1998年10月13日 南通市环保局 4 南通帝人第三有限公司新建项目 通政环[1995]184号 南通市环保局 1998年10月13日 南通市环保局 5 南通帝人有限公司新建涂布车间项目 2002年4月15日 南通市环保局 2008年8月5日 南通市环保局 6 南通帝人有限公司年产2100万米聚酯纤维织物染色及后整理加工增资扩产项目 通环管[2008]137号 2008年3月5日 南通市环保局 2010.8.10 南通市环保局 7 南通帝人有限公司增加涂布贴合机技改项目 通开发环复（表）2010032号 2010年4月9日 南通市环保局开发区分局 通环开验2013040 南通市环保局 8 年产1500万米高档面料项目 苏环审[2011]101号2011年 6月27日 江苏省环境保护厅 试生产阶段 — 9 南通帝人有限公司年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2012131号 2012年9月3日 南通市环保局 通环开验2013039 南通市环保局 10 南通帝人有限公司染色第一工场污水处理提标改造项目 通开发环复（表）2013172号 2013年12月2日 南通市环保局 通环开验[2014]055 南通市环保局 11 南通帝人有限公司年产100万米复合型功能面料技术改造项目 通开发环复（表）2014034号 2014年4月2日 南通市开发区环保局 通开环验[2016]087号2016年10月18日 南通市开发区环保局 12 南通帝人有限公司年产100万米高档时尚织物面料技术改造项目（技改） 通开发环复（表）2015013号 2015年2月15日 南通市开发区环保局 通环开验[2015]050号2015年8月20日 南通市开发区环保局 13 南通帝人有限公司年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2015076号 2015年9月22日 南通市开发区环保局 通开环验[2016]085号2016年10月18日 南通市开发区环保局 14 年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2016139号 2016年12月28日 南通市开发区环保局 通开环验[2017]087号 南通市开发区环保局 15 年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2018049号 2018年6月6日 南通市开发区环保局 通开环验[2018]064号2018年12月21日 南通市开发区环保局 16 年产8200万米高档织物面料技术改造项目 通开发环复（书）2018074号2018年8月27日 南通市开发区环保局 建设中 17 年产100万米高档时尚织物面料技术改造项目 / 南通市开发区环保局 自主验收中 18 年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2019030号2019年1月25日 南通市开发区环保局 自主验收中 表1-10 现状的产品方案及建设情况 序号 项目名称 建设地点 主要建设内容 1 南通帝人有限公司涤纶印染工程 染1工场 年产2100万m坯布染色加工 2 南通帝人有限公司扩产工程 染1工场 年产1500万m坯布染色加工 3 南通帝人第二有限公司新建项目 染2工场 年产3000万m坯布染色加工 织2工场 年产420万m坯布织造 4 南通帝人第三有限公司新建项目 织1工场 年产3750万m坯布织造 5 南通帝人有限公司新建涂布车间项目 染2工场 年涂布加工300万m染色布 6 南通帝人有限公司年产2100万米聚酯纤维织物染色及后整理加工增资扩产项目 染1工场 染2工场 年产2100万m聚酯纤维织物染色及后整理加工 7 南通帝人有限公司增加涂布贴合机技改项目 染2工场 年涂布加工180万m染色布 8 年产1500万米高档面料项目 染1工场 年产各类涤纶高档面料1500万米 9 南通帝人有限公司年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 500万米/年涤纶坯布生产线替换为500万米/年超细轻量高档织物面料生产线 10 南通帝人有限公司染色第一工场污水处理提标改造项目 染1工场废水处理装置 新增气浮池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池及配套设施，改造工艺流程，增加处理能力 11 南通帝人有限公司年产100万米复合型功能面料技术改造项目 染2工场 技改，新增年产100万米复合型功能面料生产能力 12 年产100万米高档时尚织物面料技术改造项目（技改） 织2工场 技改，同时增加50万m/a织布能力 13 南通帝人有限公司年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 技术改造，织布生产线中超细轻量面料增加500万m/a，最终规模为1000万m/a；涤纶坯布减少500万m，最终规模为2750万m/a 14 年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 技术改造，织布生产线中超细轻量面料增加500万m/a，最终规模为1500万m/a；涤纶坯布减少500万m，最终规模为2250万m/a 15 年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 技术改造，织布生产线中超细轻量面料增加375万m/a，最终规模为1875万m/a；涤纶坯布减少375万m，最终规模为1875万m/a 16 年产8200万米高档织物面料技术改造项目 染1工场 染2工场 技术改造，染色生产线现有涤纶面料减少8200万m/a，高档织物面料增加8200万m/a 17 年产100万米高档时尚织物面料技术改造项目 织2工场 技改，同时增加50万m/a织布能力 18 年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 技术改造，织布生产线中超细轻量面料增加375万m/a，最终规模为2250万m/a；涤纶坯布减少375万m，最终规模为1500万m/a 2、南通帝人有限公司整个厂区现有项目排放的主要污染物 废气 现有项目产生的大气污染主要是直燃式定型机（燃料为天然气）产生的SO2、烟尘和NOx和涂层车间生产过程中产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，SO2、烟尘和NOx监测数据参考例行监测报告（（2017）化监（环境）字第（039）号），甲苯、二甲苯、非甲烷总烃监测数据参考例行监测报告（（2019）化监（环境）字第（434）号），具体排放情况见表1-11。 表1-11 现有项目大气污染物产生及排放情况 序号 污染物名称 排放情况 治理措施和排放去向 排放标准 达标情况 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 1 SO2 0.001 4.5 收集后由15m高排气筒排放 / 100 达标 2 NOx 0.3 146 / 400 达标 3 颗粒物 0.027 13.1 / 30 达标 4 黑度 ≤1 ≤1 达标 5 甲苯 0.00839 1.97 催化燃烧+20m高排气筒排放 3.1 40 达标 6 二甲苯 0.00396 0.93 1.0 70 达标 7 非甲烷总烃 0.00392 0.92 10 120 达标 （2）废水 现有项目废水主要包括精炼废水、染色废水、设备清洗废水、地面清洗废水、生活污水， 总废水量为3447877t/a。 帝人公司染1工场和染2工场现有3套废水处理设施处理能力分别为2400m3/d、5080m3/d 和2000m3/d，此外织造工场配套建设气浮池的处理能力为2400 m3/d，总废水处理能力为11880m3/d。 此外，染2工场废水处理站还建有1套中水回用设施，该装置以废水处理站生化处理系统的二沉池出水为原水，处理工艺为“气浮+砂滤+超滤+反渗透”工艺，设计中水回用制备能力为1200m3/d，制备的中水供织1工场和染2工场使用。 其中，2400m3/d的污水处理设施专供染1工场使用，7080m3/d的污水处理设施专供染2工场使用，2400m3/d的污气浮机专供织1工场和织2工场共同使用。现有污水处理设施接纳废水的对应情况见表1-12。 表1-12 现有项目废水处理工艺 名称 废水构成 污染因子 废水处理工艺 排放去向 织造工场气浮机 织造废水 COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS 气浮 经开发区第一污水处理厂处理后排入长江 染1工场废水处理站 染1工场废水 COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS 调节+气浮/混凝+物化沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉+气浮 染2工场废水处理站 染2工场废水、设备冲洗废水、地面冲洗废水、初期雨水、生活污水、软化废水、中水回用尾水 COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS 碱减量废水：酸析+板框压滤（预处理） 精练废水：气浮预处理 综合废水处理工艺①：调节+气浮/混凝+水解酸化+活性污泥+二沉+预沉淀； 综合废水处理工艺②：调节+混凝沉淀+水解酸化+活性污泥+二沉+预沉淀 中水回用系统 染2工场废水处理站出水为水源 COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS 气浮+砂滤+超滤+反渗透 根据南通化学环境监测站有限公司检测报告（ (2019)化监（环境）字第438号）中的废水监测结果，监测期间废水中pH、COD、色度、氨氮等污染物排放浓度见表1-13。 表1-13 厂区废水污染物产生及排放情况统计 （pH无纲量） 监测位置 污染物 名称 排放浓度mg/L 标准浓度限值mg/L 达标情况 废水总排口 pH 7.42 6-9（无量纲） 达标 色度 32 80（倍数） COD 75 200 氨氮 0.753 20 总氮 2.76 30 SS 36.4 100 总磷 0.01 1.5 苯胺类 0.04 1.0 硫化物 0.005 0.5 铬（六价） 0.004 / 锑 0.0028 0.1 二氧化氯 0.27 0.5 BOD5 16.6 50 可吸附有机卤素 0.492 12 （3）噪声 根据南通化学环境监测站有限公司检测报告（ (2019)化监（环境）字第188号）中的噪声监测结果，监测期间厂界测点昼夜间噪声监测值见表1-14。 表1-14 厂界噪声监测结果与评价 （单位：dB(A)） 监测点位 2019年3月18日 昼间 夜间 厂界 东厂界 58.1 51.0 南厂界 59.4 52.3 西厂界 61.1 53.0 北厂界 62.5 52.5 标准限值 65 55 达标情况 达标 达标 由监测结果可知，监测期间厂界各噪声监测点连续等效声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 表1-15 现有项目固体废物产生及处置情况一览表 固废名称 属性 形态 主要成分 类别 代码 产生量（t/a） 处置途径 白泥 危险废物 固态 对苯二甲酸 HW49 900-046-49 20 南通升达废料 处理有限公司 废有机 溶剂 危险废物 液体 甲苯、丁酮 HW06 900-403-06 20 溶剂沾染物 危险废物 固体 甲苯、丁酮沾染物 HW49 900-041-49 40 废纸箱 危险废物 固态 纤维类 HW49 900-041-49 25 助剂等包装桶 危险固废 固态 助剂等残液 HW49 900-041-49 25 南通海之阳环保 工程技术有限公司 含汞灯管 危险固废 固态 汞类 HW29 900-023-29 0.3 宜兴苏南固废 处理有限公司 废油 危险废物 液态 油脂 HW08 900-249-08 44.4 委托南通信炜油品有限公司处置 污水处理 污泥 一般固废 固态 水处理污泥 / / 7500 南通犇犇固体废物 处理有限公司 废丝废布 一般固废 固态 纤维类 / / 100 外售 生活垃圾 一般固废 固态 / / / 420 环卫部门 厂内产生的白泥、废有机溶剂、溶剂沾染物、助剂等包装桶、含汞灯管、废纸箱、废油均属于危险固废，委托有资质单位处置。 3、现有项目污染物总量核准情况 表1-16 现有项目污染物总量核准情况 种类 项目 原环评批复量t/a 实际排放量t/a 符合总量情况 废水 废水量 3616052 3447877 符合 COD 723.21 690.995 符合 BOD5 180.803 172.994 符合 SS 361.605 345.988 符合 NH3-N 72.321 68.994 符合 总氮 108.482 103.494 符合 总磷 5.425 5.174 符合 LAS 72.321 69.198 符合 废气 有组织 SO2 20.787 20.787 符合 烟尘 6.761 6.761 符合 NOx 11.37 11.37 符合 甲苯 0.03 0.038 符合 丁酮 0.043 1.002 符合 DMF 2.52 2.52 符合 非甲烷总烃 4.833 4.833 符合 固废 危险 固废 — — 符合 一般 固废 — — 符合 4、现有项目存在的主要环境问题和“以新带老”措施 （1）现有项目存在的主要环境问题 南通帝人有限公司成立于1994年，后经历次扩建，均执行了环境影响评价制度，下达了污染物排放总量指标，厂内最后一个已建项目——年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目于2019年1月取得环评批复，目前自主验收中，各类污染物均实现了达标排放，污染物排放指标也符合污染物排放许可，到目前为止现有项目无环境污染纠纷和污染事故发生。主要环境问题为：涂层车间产生的废气收集后经催化燃烧后还有一定量的DMF排放，增加了排放到大气中有害污染物质的量，从循环经济角度考虑，造成了原料的损耗。 （2）“以新带老”措施 现拟新增1套洗涤塔装置，对DMF废气进行洗涤吸收后再采用催化燃烧装置处理，最后尾气通过20米高排气筒（FQ-511201）排放。根据表4-8可知，该项目运行后，DMF废气排放量可削减2t/a，丁酮年排放量可削减0.001t/a。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 南通市位于江苏省东南部，长江入海口北翼，东临黄海，南滨长江，与上海、苏州隔江相望，西和泰州市毗连，北与苏北腹地路河相连成辐射之势，是中国政府首批批准对外开放的沿海港口城市之一。其地理坐标为东径120011'47''至121054'33''，北纬32042'44''至3401'06''。 南通经济技术开发区设立于1984年12月19日，是中国政府批准设立的首批14个国家级开发区之一。地处中国黄金海岸线中部、长江入海口北岸，与上海隔江相望，是长江三角洲和长江流域的重要门户，具有水、陆、空交通的综合优势。具有东西沟通，南北兼顾，内外交接的良好运输条件和地理位置。 南通经济技术开发区东北方向分别与海门市、通州市相邻，西北与南通新区和狼山风景区紧密相连，西南方向为长江，辖“三镇四场一街道”即小海镇、竹行镇、新开镇、南通农场、东方红农场、良种场、种畜场和中兴街道。开发区规划建设出口加工区、功能服务区、行政事业区、高新技术区、现代纺织工业区、港口工业区等；现有企业基本进驻在港口工业一区、港口工业二区、港口工业三区和出口加工区。 南通市位于江海交汇处，正当长江入海口，是由长江北岸的古沙嘴不断发育、合并若干沙洲而成，属长江下游冲击平原。南通市地处长江口入海北侧，除狼山地区出露不足1km2的基岩外，其余全为第四纪积层和水域覆盖。全境地势低平，地表起伏甚微，高程一般在2.0-6.5m，自西北向东南略有倾斜。 开发区境内地势平坦，高程在2.8m以下，自西北向东南略有倾斜。拟建厂址所在地域属长江冲积平原地区，地势比较平坦，高程在2.7m左右（黄海高程）。 2、气象特征 南通市属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，雨水充沛，海洋性气候明显。 年平均温度15.1℃，极端最低气温为-10.5℃；年平均降水量1066mm，降水日数为126天；年平均湿度为79%；年平均风速2.98m/s，极大风速为26.3m/s（N），常年主导风向为偏东风，大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。 （1） 地面风向 南通市属亚热带湿润季风气候，冬夏季季风尤为明显，受北方冷空气南下影响，冬季盛行西北风或东北风。夏季则以东、南方向的海洋季风为主。春秋季为季风过渡期，以偏东风为主。 从全年情况看，主导风向为东南东风（10%）和东风（10%），其次为东北东风（8%）及东北风（8%）。以上四种偏东风，共计出现频率达到36%。 从各季情况看，冬季最多风向为北北西风和北北东风；夏季以南风、东南东风为主，东风和南南东风也较多；春季主导风向为东南东风；秋季主导风向为东北风。 （2）地面风速 统计分析结果表明，评价区全年平均风速2.98m/s。春季风速较大（3.13m/s），秋季风速最小(2.74m/s)。西北西风（3.5m/s）和南南东风（3.3m/s）的平均风速最大，西南风（2.4m/s）的平均风速最小。 3、水文 长江流经南通市南缘，与该区域的内河相连。长江水量丰富，多年平均径流量为9793亿m3，平均流量为3.1万m3/s，最大流量为9.26万m3/s，枯水年的最小流量也达4600m3/s。年均水温17.6℃，最高水温31℃，最低水温为5.0℃。长江南通段处于潮流界内，受径流和潮汐双向影响，水流呈不规则半日周期潮往复运动。南通市开发区内河流众多，水系发达，南北向主要有裤子港河、营船港河、富民港河、中心河及新开港河；东西向主要有通启运河、天星横河等。 内河的水源补给除地面径流外，主要有通过营船港河的五门闸引进长江水；农灌用水高峰期间裤子港闸、富民港闸和新开港闸也引进部分长江水。 4、土壤与植被 本地域属亚热带绿落叶、阔叶混交林带，绿化树木以水杉、榆树、槐树等落叶树为主，种植业以粮油、蔬菜、瓜果为主。水域面积较大，河网密布，有丰富的淡水和养殖资源，盛产鱼、虾、螃蟹等水产品，南通江段还有刀鱼、凤尾鱼等名贵鱼种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 地南通市经济技术开发区是1984年由国务院批准建立的首批国家级开发区之一，全区行政区划面积146.98 km2，规划面积35km2，目前已形成功能开发和成片开发的格局，已实现通路、通自来水、通下水、通电、通电讯、通蒸汽、通污水处理、通港口、通工业用气和土地平整。目前开发区内已建成1座22万伏、5座11万伏输变电站、日处理10.3万吨污水处理厂、1座三炉两机热电厂、7座万吨级码头、3座千吨级码头、道路总长度140公里。此外，新通常汽渡连接线、东方大道以及港口工业三区日处理5万吨开发区第二污水处理污水厂、氯碱厂、热电厂等重大基础设施均已建设投入运行。 按照省委、省政府主要领导对园区“国际一流产业园、全国一流新城区”的定位要求，作为2009年全省开放型经济工作的重中之重，苏通科技产业园的开发建设，对于苏南产业向苏中、苏北地区梯度转移，对于全省战略结构调整，对于国家沿海开发战略和江苏沿江开发战略的实施，必将起到积极的推动作用。园区一期基础设施项目开工仪式举行以来，开发建设工作正如火如荼地开展，年内将分5批完成10亿元投入，拉开一期基础设施框架，开发建设的前景十分美好。综合分析苏通科技产业园，可概括为“区位独特，规划一流，开发科学，产业先进，生态优先”五个特点： 根据《南通经济技术开发区控制性详细规划（2016-2020年）》，规划范围包括新城区07、新城区08、开发区中心区、竹行、医药健康产业园、精密机械产业园、光电子产业园、富民港、江海港区01、江海港区02、金属工业园区、综合保税区B区单元共十二个单元，面积约134.08平方公里。 各单元规划布局及功能定位见表2-1。 表2-1 南通市开发区各单元范围及功能定位 单元名称 规划范围 功能定位 新城区07单元 通盛大道以东、通沪大道以南、东方大道以西、通启运河以北。 以居住为主，兼历史文化、休闲娱乐等。 新城区08单元 源兴路以南、裤子港河以西、通启运河以西，南至长江。 以高品质居住为主，间距商贸、商务等功能，包括有通富南路、星湖大道、振兴路划分的2个居住片区、2个工业片区和1个弹性发展片区。 富民港单元 西至通启运河、南至长江、东至新开路—景兴路—常兴路、北至通启运河。 以工业为主，兼居住、商业等功能，由星湖大道、中央路和宏兴路分隔为3个工业片区和1个居住片区。 开发区中心区单元 新开路以东、瑞兴路以北、东方大道以西、通启运河以南，以及东方大道以东、长桥村中心横河以北、吉顺路以西、驰行路以南。 集商业办公、商业服务、科教研发、文化休闲和生态居住等功能于一体的功能复合型城市副中心。 竹行单元 长桥村中心横河以南、东方大道以东、新兴路以北、沈海高速以西。 以安居为主、集居住、产业研发等功能于一体，配套完善的城市居住片区。 医药健康产业园 瑞兴路以南、新开路以东、景兴路以北、龙腾路以西。 长三角地区重要的医药健康产业制造基地和科技成果产业化基地。 精密机械产业园 瑞兴路-新兴路以南、龙腾路以东、景兴路以北、竹林路以东。 以精密机械及研发为主的产业园区。 光电子产业园 通启运河以南、东方大道以东、驰行路以北、沈海高速以西。 国内领先的LED产业基地，高端光电子示范基地与数据中心。 金属工业园 景兴路以南、张江公路以西、纬三路以北、经三路以东。 以金属工业产业为主导的特色产业园。 江海港区01单元 东至东方大道、西至长江、北至江韵路、南至沿江大道。 以化工、船舶配套、机械加工等产业为主的现代化工业园区。 江海港区02单元 沿江大道以南、东方大道以西的沿江区域。 以港口物流和临港制造业为主导产业的现代化工业区，包括能源物流产业片区和化工产业片区。 综合保税区B单元 位于南通市经济技术开发区东南部，西北部为苏通科技产业园，南部为通海港区，东部为海门市。 以出口加工为基础，以保税物流为重点，以国际贸易为导向，以服务贸易和商品展示位补充，产业项目集聚，基础设施齐全，配套服务完善的综合保税区。 本项目位于富民港单元，该单元功能定位是以工业为主，兼居住、商业等功能，该区域内道路、港口、供水通讯、污水处理厂等基础设施已基本建立完善，用地符合规划要求。 文物保护： 本项目周边无文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2018年南通市环境状况公报》，2018年，南通市PM2.5年平均浓度为41μg/m3，未达到标准，臭氧8小时平均第90百分位数超过二级标准，属于不达标区。 表3-1 区域环境质量现状评价表 评价因子 时段 现状浓度 标准限值 占标率/% 达标情况 μg/m3 μg/m3 SO2 年平均浓度 17 60 28.3 达标 NO2 年平均浓度 36 40 90 达标 PM10 年平均浓度 63 70 90 达标 PM2.5 年平均浓度 41 35 117.1 超标 CO 年平均浓度 0.8 -- -- -- 24小时平均第95百分位数 1400 4000 35.0 达标 O3 年平均浓度 119 -- -- -- 8小时平均第90百分位数 179 160 111.9 超标 O3主要超标原因是氮氧化物与VOCs在阳光辐射下产生发生光化学反应形成二次污染，PM2.5超标原因受发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、 烹调过程中燃煤或燃油排放的油烟以及汽车尾气综合影响。 针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，采取调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督查等多项措施，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 2.水环境质量状况 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良。 3.声环境质量状况 本项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂界南侧、北侧分别位于位于民兴路、振兴路20±5米范围内，因此执行4a类标准。评价期间委托无锡市中证检测技术有限公司在本项目所在厂区周边设置测点6个（见附图4），进行了环境噪声的昼间监测，监测时间为2019年8月16日，监测结果列于下表（监测报告见附件）。 表3-2 本项目厂界环境噪声背景值昼间测量 测点位 噪声标准（dB） 测量值（dB） 点 号 位 名 类 别 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 1 项目东侧 3 65 55 58.8 46.9 2 项目南侧偏东 4a 70 55 59.8 46.3 3 项目南侧偏西 4a 70 55 60.3 46.9 4 项目西侧 3 65 55 59.1 47.7 5 项目北侧偏西 4a 70 55 59.9 46.3 6 项目北侧偏东 4a 70 55 60.4 47.0 监测结果表明：本项目厂界东侧、西侧噪声背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，南侧、北侧符合4a类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标为： 表3-2 环境空气保护目标 环境保护 对象名称 UTM坐标（m） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离（m） X Y 南通开发区实验小学 304318.07 3533457.06 学生 2000人 二类区 E 200 富新社区 304505.41 3533291.54 居民 8000人 E 300 紫荆花园 304946.25 3533246.01 居民 1000人 E 770 德诚嘉园 304860.34 3532989.15 居民 2000 E 800 星海花园 305094.25 3532717.53 居民 10000人 E 940 星湖春天花园 305604.35 3532484.51 居民 8000人 E 1500 军山花园 302216.76 3534905.60 居民 8000人 W 2000 炜建花苑 303529.57 3533776.26 居民 3500人 NW 190 汇园 303622.37 3533964.31 居民 2000人 NW 360 富民新村 304074.91 3533672.20 居民 2500人 N 60 富安新居 304189.47 3533940.60 居民 2000人 N 530 万科翡翠心湖 304351.99 3533961.51 居民 3500人 N 560 中兴花苑 303867.17 3533619.87 居民 2500人 N 70 星湖花园 305050.09 3534448.09 居民 8000人 N 1300 景瑞望府 305464.94 3534536.35 居民 8000人 NE 1500 爱玛花苑 304750.57 3533823.94 居民 10000人 NE 560 富民花苑 304426.56 3533620.51 居民 1500人 NE 350 明珠花园 305018.78 3533438.48 居民 8000人 NE 850 表3-3 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标 环境要素 环境保护 目标名称 方位 距厂界距离（m） 规模 环境功能及保护级别 水环境 富民港河 E 60 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准 长江近岸带 SW 1600 大型 长江洪港水厂取水口 SW 1600 / 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅱ类标准 声环境 项目厂界 四周 1~200 / 达到《声环境质量标准》（GB3096 -2008）3类标准 南通开发区实验小学 E 200 2000人 炜建花苑 NW 190 3500人 富民新村 N 60 2500人 中兴花苑 N 60 2500人 生态环境 通启运河（主城区）清水通道维护区 W 1100 11.14km2 水源水质保护 老洪港湿地公园 SE 3400m 6.63km2 湿地生态系统保护 老洪港应急水源保护区 SE 4800m 1.16 km2 水源水质保护 长江洪港饮用水水源保护区 SW 1600 4.6km2 水源水质保护

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，二甲基甲酰胺（DMF）参照执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》，具体标准见下表： 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 二氧化硫 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 可吸入颗粒 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 可吸入颗粒 PM10 年平均 24小时平均 70 150 二氧化氮 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 一氧化碳 CO 24小时平均 1小时平均 4000 10000 臭氧 O3 日最大8小时 1小时平均 160 200 总悬浮颗粒物 TSP 年平均 24小时平均 200 300 TVOC 8小时平均 0.6 mg/m3 二甲基甲酰胺（DMF） 最大一次 昼夜平均 0.03 0.03 2.水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江近岸带水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，通启运河执行Ⅲ类标准，富民港河执行Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L 序号 污染因子 水质Ⅲ类标准 1 pH（无量纲） 6～9 2 COD ≤20 3 SS* ≤30 4 NH3-N ≤1.0 5 BOD5 ≤4 6 TP ≤0.2 7 TN ≤1.0 8 LAS ≤0.2 注：*SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3.环境噪声质量标准 评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目南侧、西侧分别位于民兴路、振兴路20±5米范围内，因此执行4a类具体标准见下表。 表4-3 声环境质量标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4a 70 55 4.地下水质量标准 地下水按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）分类，见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 评价因子 标准值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 pH（无量纲） 6.5-8.5 5.5-6.5，8.5-9 ＜5.5，＞9 2 耗氧量（CODMn法） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 ＞10 3 氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 ＞1.5 4 硝酸盐氮 ≤2 ≤5 ≤20 ≤30 ＞30 5 总硬度 ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 ＞650 6 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 7 亚硝酸盐氮 ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.8 ＞4.8 8 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 9 挥发性酚类 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 10 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 11 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 12 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ＞0.05 13 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 ＞0.1 14 镉 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 ＞0.01 15 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2 ＞2 16 锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 ＞1.5 17 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000 18 铬（六价） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 19 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 ＞0.002 5.土壤质量标准 项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的筛选值第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值（第二类用地） 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业的标准与表5中厂界监控点浓度限值，厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值，具体标准值见表4-6，DMF排放速率根据《制定地方大气污染物标准的技术方法》（GB/T3201-91）确定，依据见表后注解，最高允许排放浓度及无组织排放监控浓度限值参考《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的限值。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒20m 监控点 浓度（mg/m3） VOCs 80 3.8 厂界 2.0 厂内 6（1h平均浓度值） 20（任意一次浓度值） 二甲基甲酰胺*（DMF） 80 0.306 厂界 2.0 注：*DMF允许排放速率、允许排放浓度限值均按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T3840-91中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定方法”进行计算，允许排放速率公式为Q=CmRKc，其中排气筒高度15m取R为12，Kc取0.85，Cm为质量标准（一次浓度限值）0.03。 2、噪声 本项目所在地为3类声环境功能区，营运期项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，项目南侧、西侧分别位于民兴路、振兴路20±5米范围内，执行4类标准。厂界噪声执行标准见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4 70 55 3、固体废弃物贮存标准 一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 项目投产后，全厂污染物排放总量见表4-8。 表4-8 项目污染物产生及排放情况统计 单位：t/a 类 别 污染物 名称 全厂现有排放量 本项目 以新带老 削减量 全厂排放量 变化量 原环评批复量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） SO2 20.787 0 0 0 0 20.787 0 20.787 颗粒物 6.761 0 0 0 0 6.761 0 6.761 NOx 11.37 0 0 0 0 11.37 0 11.37 甲苯 0.03 0 0 0 0 0.03 0 0.038 丁酮 0.043 0 0 0 0.001 0.042 -0.001 1.002 DMF 2.52 0 0 0 2 0.52 -2 2.52 非甲烷总烃 4.833 0 0 0 0 4.833 0 4.833 VOCs* 7.426 0 0 0 2.001 5.425 -2.001 7.426 废气（无组织） 颗粒物 0.17 0 0 0 0 0.17 0 0.17 甲苯 0.06 0 0 0 0 0.06 0 0.06 丁酮 0.08 0 0 0 0 0.08 0 0.08 DMF 0.7 0 0 0 0 0.7 0 0.7 非甲烷总烃 0.85 0 0 0 0 0.85 0 0.85 VOCs* 1.69 0 0 0 0 1.69 0 1.69 废水 废水量 3447877 0 0 0 0 3447877 0 3616052 COD 690.995 0 0 0 0 690.995 0 723.21 BOD5 172.994 0 0 0 0 172.994 0 180.803 氨氮 68.994 0 0 0 0 68.994 0 72.321 总氮 103.494 0 0 0 0 103.494 0 108.482 SS 345.988 0 0 0 0 345.988 0 361.605 总磷 5.174 0 0 0 0 5.174 0 5.425 LAS 69.198 0 0 0 0 69.198 0 72.321 固体废物 0 200 200 0 0 0 0 0 注：*VOCs总量为甲苯、丁酮、DMF、非甲烷总烃量之和。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目仅增加涂层废气处理设备——洗涤塔1套，不涉及土建，仅为设备安装。涂层产生的废气由原先的催化燃烧装置处理后尾气通过20米高排气筒（FQ-511201）排放，改成先经洗涤塔洗涤吸收，然后再由催化燃烧装置处理，最后通过20米高排气筒（FQ-511201）排放。 图5-1 本项目废气处理流程图 1、三循环DMF吸收塔设备说明 ①吸收塔 吸收塔是吸收DMF装置的核心。采用高效填料和特制塔内件、塔体、爬梯、平台等组成。塔径为φ1.8m，塔高15.5m，烟囱直径1.0米，高1.5米，处理能力≤20000m3/h，采用三循环吸收工艺，塔体采用不锈钢材质。底板厚16mm（A3材质），下段3米厚6mm，上段12.5米厚4mm，烟囱厚2mm。 ②吸收液循环系统 一级循环泵促使高浓度吸收液循环喷淋，采用不锈钢泵2台，配电动机功率11KW。 二级循环泵促使低浓度吸收液循环布液，采用不锈钢泵1台，配电动机功率2.2KW。 三级循环泵及公同备用泵促使低浓度吸收液循环布液，采用不锈钢泵2台，配电动机功率2.2KW。 ③风机 选用风机型号为47-2，配电机功率18.5KW。 三循环DMF吸收工艺流程图见下图，该套设备产生废吸收液S1和风机噪声N1。 图5-2 DMF洗涤塔处理流程图

2、设计参数 表5-1 涂布废气DMF洗涤塔设计参数表 废气来源 DMF溶液涂层时产生的废气 废气排放量 20000m3/h 设备最大处理能力 20000m3/h DMF浓度 ≤1000mg/m3 进气温度（平均） <75℃ 环境温度（平均） 25℃ 设备形式 塔式 一级喷淋去除率 50% 二级吸收去除率 80% 三级吸收去除率 50% DMF总去除率 95% 丁酮去除率 2% 数量 1套 3、工艺流程说明 现有染2工场涂层车间产生的废气主要为二甲基甲酰胺（DMF）、丁酮（MEK）、甲苯等有机废气，由于DMF吸湿性很强，能与水混溶，而甲苯不溶于水，MEK水溶性较小，因此采用水吸收去除DMF、MEK。 洗涤塔采用高效三循环吸收工艺，吸收剂为水。含DMF气体分别经浓度一、二、三级循环液反复吸收，确保吸收效果。塔内安装两套集液器，使三级吸收液不混合，吸收塔内置三级循环液储池，减少占地面积，同时增加尾气排放口高度。 含DMF气体进入吸收装置的底部然后上升，首先经孔板均风器对气体进行均风，与上端下淋的水形成气液吸收，并完成对DMF的初步吸收和进一步降温，该部分循环液为高浓度循环液，吸收液浓度一般控制在16%～22%之间，在DMF废水达到排放浓度要求时，将该DMF废水排入DMF废水储罐，同时将二级中循环液补入一级内循环液储池。 经降温后的气体体积流率减少，以利提高后续填料层对DMF的吸收。含有DMF的气体继续上升至二级中循环填料层，吸收液DMF浓度一般控制在8%～12%之间，在该填料层将去除大部分气体中的DMF。二级循环的吸收液经集液器收集到二级中循环液储池，该含DMF8%～12%的循环液在一级内循环液被外甩后等量补充到一级内循环液储池中。同时补入等量的三级循环液。 经二级中循环填料层吸收后，气体继续上升至三级外循环填料层，吸收液DMF浓度一般控制在1%～3%，将经外循环液吸收后的DMF气体中残留的DMF基本完全收集，三循环的吸收液经集液器收集到三级外循环液储池，同时补入等量的自来水。 最后气体经除雾器除雾后与未被水吸收的甲苯、二甲苯等有机废气一起进入现有的催化燃烧装置处理，进入该装置前使用蒸汽对废气进行保温，防止其凝结，便于后续催化燃烧。 吸收液循环系统：当吸收循环液中的DMF达到18%时，将高浓度吸收液经累计流量计由水泵提升至储罐；同时补入等量的自来水。 主要污染工序 一、施工期排污分析 本项目位于南通帝人有限公司北厂区现有涂层车间外，施工期主要环境影响为设备安装过程中产生的噪声，以及产生的安装垃圾。由于安装过程环境影响较小，本环评不进行详细分析、评价。 二、营运期排污分析 项目营运期间产生的污染情况如下： 1、大气污染物 （1）有组织废气 本项目仅增加涂层废气处理设备——洗涤塔1套，涂层产生的废气（DMF、甲苯、丁酮）经吸风装置收集（收集率约98%）后由原先的催化燃烧装置处理后尾气通过20米高排气筒（FQ-511201）排放，改成经吸风装置收集（收集率约98%）后先经洗涤塔洗涤吸收（DMF吸收率为95%，MEK吸收率为2%），然后再由催化燃烧装置处理，最后通过20米高排气筒（FQ-511201）排放。技改前后风机风量不变，废气收集效率不变，未被收集的废气在车间无组织排放。 项目技改前有组织排放源强情况见下表5-2。 表5-2 本项目技改前有组织废气产生与排放情况一览表 污染源 废气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除效率% 排放状况 工作时间（h） 排放去向 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 涂层 20000 DMF 214 4.28 36 催化燃烧装置 93 15 0.3 2.52 8400 20米高排气筒（FQ-511201） 甲苯 18 0.36 3 99 0.18 0.0036 0.03 丁酮 25.5 0.51 4.3 99 0.255 0.0051 0.043 技改后有组织排放源强情况见下表5-3。 表5-3 本项目技改后有组织废气产生与排放情况一览表 污染源 废气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除效率% 排放状况 工作时间（h） 排放去向 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 涂层 20000 DMF 214 4.28 36 DMF洗涤塔+催化燃烧装置 98.55 3.1 0.062 0.52 8400 20米高排气筒（FQ-511201） 甲苯 18 0.36 3 99 0.18 0.0036 0.03 丁酮 25.5 0.51 4.3 99.02 0.25 0.005 0.042 由表5-2、表5-3可知，本项目新增一套DMF洗涤塔后，DMF年排放量可削减2t/a，丁酮年排放量可削减0.001t/a。 无组织废气 涂层过程未被收集的废气（DMF、甲苯、丁酮）在车间无组织排放，技改前后，无组织废气产生量不变，项目无组织排放废气的产生情况见表5-4。 表5-4 本项目无组织废气排放情况 污染源 污染物 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 涂层车间 DMF 0.7 0.083 1200 6 甲苯 0.06 0.007 丁酮 0.08 0.009 2、水污染物 本项目无工艺废水产生，本次无员工变动，因此生活污水不发生变化。 本项目用水主要为DMF洗涤塔用水，水平衡见图5-3： 图5-3 技改项目水平衡图 （单位：t/a） 3、噪声 技改项目噪声主要来源于风机。详细源强见表5-4。 表5-4 主要生产设备噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 设备名称 设备数量 （台） 单机声级值 dB(A) 所在车间名称 距最近厂界距离（m） 主要防治措施 降噪效果 1 风机 1 85 涂层车间 北厂界，70 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 20-30 4、固废 （1）固废属性判定 本项目营运过程中产生的固废主要为DMF洗涤塔产生浓度为20%的废DMF溶液，产生情况见表5-5。 表5-5 本项目副产物产生情况一览表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量(t/a) 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 废DMF溶液 DMF洗涤塔 液 DMF、丁酮 200 √ （2）副产物属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表 5-6。 表5-6 副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否固废 判定依据 利用途径 1 废DMF溶液 DMF洗涤塔 液 DMF、丁酮 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 委托有资质单位处置 ② 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 1 废DMF溶液 DMF洗涤塔 是 HW06 （3） 固体废物分析情况汇总 营运期固体废物分析结果见表5-8。 表5-8 营运期固体废物分析结果 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量(t/a) 处理处置方式及处置量（t/a） 1 废DMF溶液 危险废物 DMF洗涤塔 液 DMF、丁酮 名录鉴别 T/In HW06 900-403-06 200 委托有资质单位处置 5、本项目污染物产生及排放汇总 表5-9 技改项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 类 别 污染物 名称 全厂现有排放量 本项目 以新带老 削减量 全厂排放量 变化量 原环评批复量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） SO2 20.787 0 0 0 0 20.787 0 20.787 颗粒物 6.761 0 0 0 0 6.761 0 6.761 NOx 11.37 0 0 0 0 11.37 0 11.37 甲苯 0.03 0 0 0 0 0.03 0 0.038 丁酮 0.043 0 0 0 0.001 0.042 -0.001 1.002 DMF 2.52 0 0 0 2 0.52 -2 2.52 非甲烷总烃 4.833 0 0 0 0 4.833 0 4.833 VOCs* 7.426 0 0 0 2.001 5.425 -2.001 7.426 废气（无组织） 颗粒物 0.17 0 0 0 0 0.17 0 0.17 甲苯 0.06 0 0 0 0 0.06 0 0.06 丁酮 0.08 0 0 0 0 0.08 0 0.08 DMF 0.7 0 0 0 0 0.7 0 0.7 非甲烷总烃 0.85 0 0 0 0 0.85 0 0.85 VOCs* 1.69 0 0 0 0 1.69 0 1.69 废水 废水量 3447877 0 0 0 0 3447877 0 3616052 COD 690.995 0 0 0 0 690.995 0 723.21 BOD5 172.994 0 0 0 0 172.994 0 180.803 氨氮 68.994 0 0 0 0 68.994 0 72.321 总氮 103.494 0 0 0 0 103.494 0 108.482 SS 345.988 0 0 0 0 345.988 0 361.605 总磷 5.174 0 0 0 0 5.174 0 5.425 LAS 69.198 0 0 0 0 69.198 0 72.321 固体废物 0 200 200 0 0 0 0 0 注：*VOCs总量为甲苯、丁酮、DMF、非甲烷总烃量之和。

项目主要污染物产生及排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | FQ-511201排气筒 | DMF | 214 | 36 | 0.75 | 0.015 | 0.126 | 大气 |
|  |  | 丁酮 | 25.5 | 4.3 | 0.25 | 0.005 | 0.042 |  |
| 废 水 |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | / | / | / | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 废DMF溶液 | 200 | 200 | — | — | 委托有资质单位处置 |
| 噪声 | 设备名称 | 设备数量（台） | 单台设备等效声级dB（A） | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离m |
|  | 风机 | 1 | 85 | 涂层车间 | 北厂界，70 |
| 主要生态影响： 本项目所在地为划定的工业用地，项目对产生的废气、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目位于南通帝人有限公司北厂区现有涂层车间外，施工期主要环境影响为设备安装过程中产生的噪声，以及产生的安装垃圾。由于安装过程环境影响较小，本环评不进行详细分析、评价。 营运期环境影响分析： 1、大气影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定，采用AERSCREEN模型进行初步预测及评价等级判定，估算模型参数见表7-1。 表7-1 大气环境影响评价估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 30万 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -9.4 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km -- 岸线方向/° -- 表7-2 大气环境影响评价估算模型计算结果（有组织） 有组织排放源下风向距离（m） DMF 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 4.185E-7 0.00139 100 4.424E-5 0.147 200 4.424E-5 0.147 300 0.000133 0.443 400 0.0001302 0.434 500 0.0001343 0.447 600 0.0001328 0.443 700 0.0001263 0.421 800 0.0001196 0.398 900 0.0001437 0.479 1000 0.0001658 0.553 1200 0.0001884 0.628 1400 0.000186 0.62 1600 0.0001786 0.595 1800 0.000169 0.563 2000 0.0001586 0.529 2500 0.0001495 0.498 最大落地浓度（mg/m3） 0.0001885 0.628 最大浓度出现距离（m） 1233 （1）有组织废气 涂层过程产生的DMF经吸风装置收集后由DMF洗涤塔+催化燃烧装置处理，处理后的废气由1根20米高排气筒（FQ-511201）排放，DMF年排放量0.52t/a，排放速率为0.062kg/h，排放浓度为3.1mg/m3，排放速率及排放浓度均符合《制定地方大气污染物标准的技术方法》（GB/T3201-91）中的要求，本项目建成后DMF年排放量较技改前可削减2t/a，丁酮年排放量可削减0.001t/a。 表7-3 大气环境影响评价估算模型计算结果 污染物名称 Pmax/% D10% 有组织 DMF 0.628 / 根据本项目估算模式计算结果，Pmax=0.628%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目环境空气质量评价工作等级确定为三级，无需设置大气环境影响评价范围。 （2）大气环境影响评价自查表 表7-4 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3） 包括二次PM2.5□ 其他污染物（VOCs） 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准( 附录D( 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ （不适用） 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （ ）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（DMF、VOCs） 有组织废气监测( 无监测□ 无组织废气监测 环境质量监测 监测因子：（DMF、VOCs） 监测点位数（1） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受  不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:( 0)t/a VOCs:(0.592)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、地表水环境影响分析 本项目无废水新增，因此不进行分析。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为风机，噪声值为85dB（A）。采取的措施为：①高噪声设备远离厂界；②优先选择低噪声设备，高噪声设备采取隔声、减震措施。通过以下公式计算到的理论结果如下： （1）声级的计算 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg— 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg— 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb— 预测点的背景值，dB（A） （2）户外声传播衰减公式 ①在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。 Lp(r)= Lp(r0)-(Adiv +Aatm+Abar+Agr+Amisc) 式中：Lp(r0)— 在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带声压级Lp(r0)，dB（A）； Adiv— 几何发散，dB（A）； Aatm— 大气吸收，dB（A）； Abar— 屏障屏蔽，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应，dB（A） ②预测点的A声级LA(r)可按以下公式计算，即将8个频带声压级合成，计算出预测点的A声级： 式中：Lpi(r)— 预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； — 第i倍频带的A计权网络修正值，dB ③在只考虑几何发散衰减时，可用以下公式计算： LA(r)= LA(r0)-Adiv 本项目设备置于室外，具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后预测厂界噪声值。项目噪声预测结果见表7-5。 表7-5 厂界噪声预测结果（dB） 预测点 贡献值 背景值 预测值 排放标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 32.9 58.8 46.9 58.8 47.1 65 55 达标 2 30.7 59.8 46.3 59.8 46.4 70 55 达标 3 30.9 60.3 46.9 60.3 47.0 70 55 达标 4 32.1 59.1 47.7 59.1 47.8 65 55 达标 5 38.1 59.9 46.3 59.9 46.9 70 55 达标 6 38.4 60.4 47.0 60.4 47.6 70 55 达标

根据表7-5厂界噪声预测结果可知，营运期项目东侧、西侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准，南侧、北侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的4类标准。 4、固体废弃物 南通帝人有限公司现有固体废物主要有白泥、废有机溶剂、溶剂沾染物、助剂等包装桶、含汞灯管、废纸箱、废丝、废布、水处理污泥、废油和生活垃圾。白泥、废有机溶剂、溶剂沾染物、废纸箱由南通升达废料处理有限公司处置，助剂等包装桶由南通海之阳环保工程技术有限公司处置，含汞灯管由宜兴苏南固废处理有限公司处置，废油由南通信炜油品有限公司处置，污泥由南通犇犇固体废物处理有限公司处置，废丝、废布出售，生活垃圾由环卫清运。 本项目产生的固废主要为废DMF溶液，属于危险废物。 (1)危险废物环境影响分析 本项目危险固废为废DMF溶液，固体废物的处理处置应遵循分类收集和综合利用的原则，具体处置方式如下： 危险固废：核对《国家危险废物名录》（2016年版），本项目主要产生HW06类危险废物，需委托有资质单位进行处置。 (2)贮存场所环境影响分析 表7-6 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 废弃品仓库 废DMF溶液 HW06 900-403-06 涂层车间东侧 133m2 桶装 17t 1个月 表7-6 项目建成后全厂危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 白泥置场 白泥 HW49 900-046-49 涂层车间南侧、染一工场水处理区东侧 43m2 塑料桶 5t 3个月 2 危废仓库 废有机 溶剂 HW06 900-403-06 涂层车间东侧 48m2 塑料桶 2.5t 2个月 3 废DMF溶液 HW06 900-403-06 桶装 17t 1个月 4 溶剂沾染物 HW49 900-041-49 袋装 5.5t 2个月 5 废弃品仓库 助剂等包装桶 HW49 900-041-49 涂层车间北侧 133m2 / 2.3t 1个月 6 含汞灯管 HW29 900-023-29 铁桶 0.2t 11个月 7 废包装袋及纸箱 HW49 900-041-49 袋装 2.5t 3个月 8 油品仓库 废油 HW08 900-249-08 染二工厂东北侧 20m2 塑料桶、铁桶 3t 3个月 表7-7 本项目危废“三同时”一览表 类别 产生工序及装置 污染物名称 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 危废 DMF洗涤塔 废DMF溶液 委托有资质单位处置 零排放 / 与主体工程同时建设同时投产使用 厂区已设置1个48m2的危废仓库，位于涂层车间东侧。项目所在地地质结构稳定，地震烈度为6级；危废仓库底部高于地下水最高水位；远离居民区及地表水域；区域地质结构稳定，洪水、滑坡、泥石流、潮汐等自然灾害较少；周围没有易燃、易爆的危险品仓库等，因此本项目危废仓库选址符合《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求。 项目危险废物的危险特性主要表现为毒性，因此，危险废物堆放、贮存场所可能带毒性。危废堆放过程中可能会产生渗滤液，渗滤液下渗可能会污染贮存场所的土壤，甚至进一步污染地下水。厂区内危废仓库已进行防风、防晒、防淋处理，并进行基础防渗，可避免对周边土壤和地下水产生影响。 (3)运输过程环境影响分析 本项目危废运输易产生影响的污染物主要为废DMF溶液，运输车辆沿途将对周围的居民带来一定的异味，夜间运输噪声可能会影响居民正常休息。因此，运输过程必须要引起建设单位的足够重视，改进车辆的密封性能，并注意检查、维护运输车辆，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，同时应调整好运输的时间尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。 基于以上要求，对本项目运输路线进行如下规划： Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。 Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。 沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的废物泄漏问题，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施： Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。 Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。 Ⅳ、运输车配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。 Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。 Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。 Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 (4)综合利用、处理、处置的环境影响分析 本项目危废委托有资质单位安全处置，严格按照危险废物转移联单制度，确保项目危废的有效处置，因此对周围环境基本无影响。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物委托相应有资质单位处置。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 (5)项目固废产生及处理处置情况 营运期固体废物分析结果见表7-8。 表7-8 营运期固体废物分析结果 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量(t/a) 处理处置方式及处置量（t/a） 1 废DMF溶液 危险废物 DMF洗涤塔 液 DMF、丁酮 名录鉴别 T/In HW06 900-403-06 200 委托有资质单位处置 5、 土壤分析 本项目属于大气污染治理项目，为污染影响型项目。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018) “第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表7-9。 表7-9 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-10 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作 经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”， 本项目属于Ⅳ类项目，因此可不开展土壤环境影响评价工作。 6、 环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 自行监测计划 ①大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-11 废气污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 有组织 排气筒排放口（FQ-511201） DMF 一年一次 VOCs 一年一次 无组织 厂界 DMF 一年一次 VOCs 一年一次 ②应急监测计划 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 大气环境监测监测因子：DMF、VOCs。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 环保验收监测计划 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 在厂界下风向布设厂界无组织监控点。 监测因子为：DMF、VOCs。 各废气有组织排放口采样监测。监测因子为：DMF、VOCs。监测项目 为废气量、各装置进出口浓度、尾气排放最终浓度。 厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 固体废物处理情况。 大气环境防护距离的核实，确定。 是否有风险应急预案和应急计划。 污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 检查各排污口是否设置规范化。 针对本项目所排污情况，制定详细监测计划表。 表7-12 本项目监测项目统计表 环境要素 监测位置 监测项目 备注 废气 排气筒 FQ-511201 DMF、VOCs 委托有监测能力的单位实施监测 厂界下风向 DMF、VOCs 废水 / / 噪声 厂界 Leq(A) 7、本项目“三同时” 表7-13 技改项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 废气 涂层 DMF、丁酮等 DMF洗涤塔+催化燃烧装置 满足《制定地方大气污染物标准的技术方法》（GB/T3201-91）中的要求 78 与主体工程同时建设同时施工 废水 / / / / 噪声 生产 高噪声设备 隔声、减振 厂界达标 / 固废 生产 一般工业固废 车间内 分类设置 / 绿化 绿化48000m2 / / 事故应急措施 / / / 雨污分流，排污口规范化设置 厂区实行雨污分流，废水排口设置标志牌等，雨水排口也需设置 可满足管理要求 / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 在厂区现有总量内平衡 / 区域解决问题 / / 卫生防护距离设置 以染1、染2工场污水处理设施为执行边界的100米范围设为卫生防护距离 / 总计 / 78

建设项目采取的防治措施及治理效果

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | FQ-511201排气筒 | DMF、丁酮等 | DMF洗涤塔+催化燃烧装置 | 满足《制定地方大气污染物标准的技术方法》（GB/T3201-91）中的要求 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 风机 | 噪声 | 隔声减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类、4类标准 |
| 固 体 废 物 | DMF洗涤塔 | 废DMF溶液 | 委托有资质单位处置 | “零”排放，对周边环境无影响 |
| 电 磁 辐 射 | 无 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 固废妥善处理；噪声源设置在室外，采取了有效的隔声降噪措施。在各项环保措施认真落实的情况下，对生态影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 南通帝人有限公司成立于1994年，位于南通经济技术开发区中央路19号，占地面积346000平方米，从事高档服装面料，里料的纺织和印染的深度加工，投资总额达116亿日元。本次技改项目在南通帝人有限公司染2工场内，利用现有厂房、公用工程设施等，不另新建土建工程。 厂区染2工场涂层车间涂液缸和涂布干燥机加工过程中N,N-二甲基甲酰胺（DMF）、丁酮（MEK）、甲苯、二甲苯的气化挥发，经集气罩收集（收集效率95%）后采用催化燃烧装置处理，尾气通过20米高排气筒（FQ-511201）排放，DMF去除率93%、甲苯、二甲苯及丁酮去除率为99%。为了提高DMF、MEK的去除效率、减少有害废气污染物质的排放，同时减轻环境的恶臭影响，企业决定拟投资100万元，建设2#废气处理设备提档升级改造项目，新增1套洗涤塔装置，对涂液缸和涂布干燥机加工过程产生的废气进行洗涤吸收后再采用催化燃烧装置处理，最后尾气通过20米高排气筒（FQ-511201）排放，含DMF废液送有资质单位处理。该项目预计2020年1月建成投产。 2、产业政策相符性结论 本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中“限制类、禁止类”范围之内，属于允许生产类别，不属于《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录>（2011年本）》（发改委[2013]第21号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013] 9 号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目，因此不属于环境准入负面清单内项目。 3、项目选址可行性结论 本项目位于南通经济技术开发区中央路19号南通帝人有限公司南厂区现有染2工场内，厂区东侧为富民港路，路宽约20米；南侧民兴路，路南侧为南通帝人有限公司南厂区；西侧为南通帝人织1工场、染1工场，帝人公司西侧为中央路，路宽约15米；北侧为振兴路，路宽约20米，路北侧为中兴花苑。本项目所在区域紧邻重要交通干道，具有明显的交通及区位优势。区内道路、供水、通讯、污水处理厂等基础设施已建立完善，用地符合规划要求，选址可行。 4、清洁生产结论 项目在建设、运营过程中使用清洁能源，采取相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。 5、项目周围环境质量现状评价结论 (1) 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良； (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2 、NO2、PM10的监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5、CO超标； (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类、4a类标准。 6、 污染防治措施可行性结论 ⑴废 水 本项目无废水产生。 ⑵废 气 涂层过程产生的DMF、丁酮等废气经收集后由DMF洗涤塔+催化燃烧装置处理，处理后的废气由1根20米高排气筒（FQ-511201）排放，DMF年排放量0.52t/a，排放速率为0.062kg/h，排放浓度为3.1mg/m3，排放速率及排放浓度均符合《制定地方大气污染物标准的技术方法》（GB/T3201-91）中的要求，本项目建成后DMF年排放量较技改前可削减2t/a，丁酮年排放量可削减0.001t/a。 ⑶固体废物 本项目工业固废主要为废DMF溶液，属于危险废物，委托有资质单位处置。 ⑷噪 声 项目生产设备布局合理，经过减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准，不会对环境产生影响，方法可行。 7、总量控制指标 污染物排放总量控制指标（单位：t/a）： 类 别 污染物 名称 全厂现有排放量 本项目 以新带老 削减量 全厂排放量 变化量 原环评批复量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） SO2 20.787 0 0 0 0 20.787 0 20.787 颗粒物 6.761 0 0 0 0 6.761 0 6.761 NOx 11.37 0 0 0 0 11.37 0 11.37 甲苯 0.03 0 0 0 0 0.03 0 0.038 丁酮 0.043 0 0 0 0.001 0.042 -0.001 1.002 DMF 2.52 0 0 0 2 0.52 -2 2.52 非甲烷总烃 4.833 0 0 0 0 4.833 0 4.833 VOCs* 7.426 0 0 0 2.001 5.425 -2.001 7.426 废气（无组织） 颗粒物 0.17 0 0 0 0 0.17 0 0.17 甲苯 0.06 0 0 0 0 0.06 0 0.06 丁酮 0.08 0 0 0 0 0.08 0 0.08 DMF 0.7 0 0 0 0 0.7 0 0.7 非甲烷总烃 0.85 0 0 0 0 0.85 0 0.85 VOCs* 1.69 0 0 0 0 1.69 0 1.69 废水 废水量 3447877 0 0 0 0 3447877 0 3616052 COD 690.995 0 0 0 0 690.995 0 723.21 BOD5 172.994 0 0 0 0 172.994 0 180.803 氨氮 68.994 0 0 0 0 68.994 0 72.321 总氮 103.494 0 0 0 0 103.494 0 108.482 SS 345.988 0 0 0 0 345.988 0 361.605 总磷 5.174 0 0 0 0 5.174 0 5.425 LAS 69.198 0 0 0 0 69.198 0 72.321 固体废物 0 200 200 0 0 0 0 0 注：*VOCs总量为甲苯、丁酮、DMF、非甲烷总烃量之和。 技改项目完成后，全厂不新增废水、废气，固体废物排放为零，故均不用申请总量。 综上所述，南通帝人有限公司2#废气处理设备提档升级改造项目符合国家产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废水、噪声、固废等的排放均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理，防止造成二次污染。固体废物在厂内暂存期间应严格执行国家《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单和国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，外运过程应防治抛洒泄漏。 2、加强噪声防治工作，尽量降低厂界噪声。 3、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式运营。

附图： 附图1、生态红线图； 附图2、富民港单元规划图； 附图3、地理位置图； 附图4、项目周边300米状况图； 附图5 、厂区平面布置图。 附件： 备案登记信息表； 现有项目批复； 危废处置协议及危废经营许可证； 例行监测报告及验收监测报告； 帝人营业执照； 排污许可证； 土地证； 委托书； 承诺书； 噪声监测报告； 环评合同。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

涂膜、复合联合机

DMF、甲苯、

丁酮等

集气系统

风机

洗涤塔

催化燃烧装置

20米高排气筒排放

本次新增

涂层废气：DMF、甲苯、丁酮

集气系统

过滤系统

加压风机

多孔板均风气

一级高压喷淋

二级吸收

三级吸收

除雾器

催化燃烧装置

一级循环泵

一级循环储池

二级循环泵

二级循环储池

三级循环泵

三级循环储池

自来水

20%DMF水溶液S1

储罐

20米高排气筒排放

N1

蒸汽

循环液流向

气体流向

新鲜水

240

DMF洗涤塔

委托有资质单位处置

200

40