建设项目环境影响报告表

（公示版）

项  目  名  称 ：    色织布、网制品生产项目

建设单位（盖章）：    海安鑫鹏织造有限公司

编制日期：2019年10月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 色织布、网制品生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 海安鑫鹏织造有限公司 |
| 法人代表 | *** | 联系人 | *** |
| 通讯地址 | 海安市老坝港滨海新区（角斜镇）红旗西路88号 |
| 联系电话 | ******* | 传真 | -- | 邮政编码 | 226633 |
| 建设地点 | 海安市老坝港滨海新区（角斜镇）双龙村9组 |
| 立项审批部门 | 海安市行政审批局 | 批准文号 | 海行审备[2019]548号 |
|  |  | 项目代码 | 2019-320621-17-03-544331 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [C1712]棉织造加工 [C2923]塑料丝、绳及编织品制造 |
| 占地面积 | 12415m2 | 绿化面积 | 1590m2 |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保投资 (万元) | 67 | 环保投资占 总投资比例 | 1.34% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期 投产日期 | 2020.6 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括导热油炉、发电机等) 主要原辅材料见P2表1-1， 主要设施：见P2表1-2。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1827 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 350万 | 燃气（Nm3/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 生物质（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向： 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。建设项目不产生生产废水，生活污水、食堂废水1056t/a经厂内化粪池、隔油池预处理后，经市政污水管网排入角斜镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入北凌河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 本项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 规格、成份 来源 消耗量 1 棉纱 2.5t/包 外购 280吨/年 2 涤纶线 -- 外购 120吨/年 3 聚乙烯塑料粒子 聚乙烯，粒状，粒度：3mm，500kg/包 外购 1220吨/年 4 色母粒子 颜料、助剂等 外购 12吨/年 5 润滑脂 矿物油、稠化剂，桶装，175kg/桶 外购 0.35吨/年 聚乙烯：简称 PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量 α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 色母粒：是由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂。其所选用的树脂对着色剂具有良好的润湿和分散作用，并与被着色材料具有良好的相容性。主要成分为着色剂、载体、分散剂三部分。 润滑脂：稠厚的油脂状半固体，用于机械的摩擦部分，起密封和润滑作用。也用于金属表面，起填充空隙和防锈作用。主要由矿物油和稠化剂调制而成。 表1-2 本项目主要设备表 序号 设备名称 规格 能源利用方式 数量（台/套） 1 剑杆织机 入纬率＞600m/min 电力消耗 30 2 验布机 -- 电力消耗 2 3 拌料机 -- 电力消耗 2 4 拉丝机 -- 电力消耗 4 5 捻线机 -- 电力消耗 14 6 织网机 -- 电力消耗 6 7 电定型机 -- 电力消耗 2 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 海安鑫鹏织造有限公司主要从事家用纺织制成品、纱线、渔网的生产、加工、销售，鉴于良好的市场前景，公司拟投资5000万元，征用海安市老坝港滨海新区（角斜镇）双龙村9组工业用地12415平方米（约18.6亩），新建生产厂房、办公用房等主要建筑物建筑面积9206.6平方米，购置剑杆织机、验布机、拉丝机、织网机等设备60台套，新上色织布、网制品生产项目。该项目预计2020年6月建成投产，正式投产后具备年生产色织布200万米、网制品1200吨的生产能力。 本项目已于2019年8月13日取得海安市行政审批局备案（备案证号：海行审备[2019]548号，项目代码2019-320621-17-03-544331）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）以及生态环境部《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）等环境保护的有关规定，并结合本项目具体生产工艺，判定本项目属于“六、纺织业”中“20 纺织品制造”中“其他”和“十八、橡胶和塑料制品业”中“47 塑料制品制造”中“其他”，应编制环境影响报告表。海安鑫鹏织造有限公司委托我单位编制其“色织布、网制品生产项目”环境影响报告表，我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明本项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为本项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请审批主管部门审批。 2、项目选址及平面布置 （1）与用地规划相符性 本项目位于海安市老坝港滨海新区（角斜镇）双龙村9组，根据海安市项目落户建设预审意见（附件2），项目用地为工业用地，并且建设项目用地规划平面图已通过海安市国土资源局审批，符合海安市用地规划及其他相关规划要求。 （2）四周环境概况 本项目位于海安市老坝港滨海新区（角斜镇）双龙村9组，项目东侧为角斜镇角通路，马路对面为江苏大洋渔网有限公司，项目北侧为老S221省道，马路对面为沿街居民及南通华瑞渔网有限公司；项目西侧、南侧均为农田，西侧55米、南侧200米为角斜镇双龙村9组居民。 项目周边300米环境概况见附图2。项目四周环境现状见下图： （3）总平面布置 本项目位于海安市老坝港滨海新区（角斜镇）双龙村9组，角通路西侧、老S221省道南侧区域。厂区呈矩形，设置一个出入口，位于厂区东南角；厂区东北侧设置一幢三层的综合办公楼；东南侧设置一幢原料、成品仓库；厂区西北侧设置一幢色织布织造车间；西南侧设置一幢网制品生产车间；厂区西侧设置为附属用房，均为一层。厂区内的布置考虑了工艺流程的合理要求，使各生产工序具有良好的联系，并避免生产流程的交叉，与供水、供电等公用工程的联系力求靠近负荷中心，力求介质输送距离最短。车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅，生产区均相对集中布置。车间布置还考虑到安全布局，使其符合防火、环保、卫生和安全等规范要求，利于改善职工劳动条件。车间平面布置见附图3。 3、产业政策 本项目产品为色织布和网制品，属于国民经济行业分类中的C1712棉织造加工和C2923塑料丝、绳及编织品制造，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、“淘汰类”、“能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 4、“三线一单”相符性 （1）生态保护红线 国家级生态红线：对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目距离国家级生态保护红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区28.1km，不在红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 省级生态红线：根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照海安市生态红线区布局图（见附图4），海安市共有生态红线区域总面积237.02平方公里，其中一级管控区面积0.3平方公里，二级管控区面积236.72平方公里。本项目距离最近的李堡镇蚕桑种质资源保护区2.8km，选址不在生态红线区域范围内。因此本项目评价范围不涉及生态红线保护区域，不会导致海安市生态红线区域生态服务功能下降，符合江苏省生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据《南通市环境状况公报（2018）》，2018年海安市PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。南通市2018年区域空气质量现状评价见表3-2，基础数据为2018年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台。根据项目所在地环境现状监测结果表明，SO2、PM10、CO 相关指标均符合《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准，其中NO2日均值第 95 百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第 95 百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此判定本区域为不达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。地表水北凌河监测断面各项监测指标可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类、4类声环境功能区要求。本项目建成投产后采取相应的污染防治措施，各类污染物均能实行达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。 因此，本项目符合环境质量底线的相关要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，对照《海安县工业项目投资负面清单》，本项目生产工艺、设备、产品均不涉及负面清单所列项目。经查阅资料并与海安市老坝港滨海新区政府核实，本项目不属于老坝港滨海新区限制和禁止引入类项目。 （5）《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性 对照《中共南通市委南通市人民政府关于〈南通市“两减、六治、三提升””专项行动实施方案〉的通知》（通委发[2017]6号文）中“挥发性有机物污染治理实施方案”相关要求，“（四）推进重点工业行业VOCs治理。4、强化其他行业VOCs综合治理”。本项目为网制品生产属于塑料丝、绳及编织物织造，不属于重点管控行业。并且本项目建成投产后，熔融拉丝工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，最终达标排放，因此本项目符合《“两减六治三提升”专项行动方案》中“治理挥发性有机物污染”要求。 （6）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性 对照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）中“新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”、“因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理”相关要求。本项目网制品原材料为低VOCs含量的聚乙烯塑料粒子，熔融拉丝工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，可实现达标排放，可有效控制非甲烷总烃的排放，故本项目符合《“十三五” 挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 （7）《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性 对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发（2018）122号文）中“深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放”、“深化VOCs治理专项行动，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加强工业企业VOCs无组织排放管理”相关要求，本项目网制品生产线熔融拉丝工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，可实现达标排放，可有效控制非甲烷总烃的排放，故本项目符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的要求。 5、工程内容及规模 本项目主要建设内容见表1-3： 表1-3 本项目主要建设内容 类别 建设名称 工程内容 备注 主体工程 综合办公楼 4524.6m2 拟建，3F，丙类，钢混结构，长50.48m×宽30.48m×高12m 色织布织造车间 1538.6m2 拟建，1F，丙类，钢混结构，长50.48m×宽30.48m×高9.6m 网制品生产车间 1387.2m2 拟建，1F，丙类，钢混结构，长50.48m×宽27.48m×高9.6m 原料及成品仓库 1387.2m2 拟建，1F，丙类，钢混结构，长50.48m×宽27.48m×高9.6m 附属用房 369m2 拟建，1F，丙类，钢混结构，长67.1m×宽5.5m×高8m 合计 9206.6m2 -- 本项目建成投产后，主体工程及产品方案见表1-4： 表1-4 本项目主体工程及产品方案表 工程名称 产品名称 规格 设计能力 年运行时数 织布生产线 色织布 幅宽1.5米 200万米/年 两班制，7200h 网制品生产线 网制品 380B-6～120股-1.5～5.5cm （实际规格依据客户需求） 1200吨/年 白班制，2400h 6、公用工程 （1）供水 本项目用水量为1827t/a，主要为循环冷却水、循环热水补给用水、职工生活用水、食堂用水和厂区绿化用水，均来自市政自来水管网。 （2）排水 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。本项目不产生生产废水，生活污水、食堂废水1056t/a经厂内化粪池、隔油池预处理后，经市政污水管网排入角斜镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入北凌河。 （3）供电 本项目用电量为350万千瓦时/年，由当地电网提供。 （4）储运工程 本项目设备材料在生产车间内存储，采用汽车运输。 （5）绿化 本项目建成投产后，厂区总占地面积为12415m2，绿化面积为1590m2，绿化覆盖率为12.8%。 本项目公用工程一览见表1-5： 表1-5 本项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 1827t/a 来自当地自来水管网 排水 1056t/a 生活污水、食堂废水经厂内化粪池、隔油池预处理后，经市政污水管网排入角斜镇污水处理厂集中处理，最终达标 尾水排入北凌河 供电 350万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 运输 -- 汽车运输 绿化 1590m2 绿化覆盖率12.8% 7、环保工程 本项目建成投产后，全厂环保投资67万元，占总投资的1.34%，具体投资见表1-6： 表1-6 本项目环保投资一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模 处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准 或拟达要求 废气 有组织 网制品生产线熔融拉丝工序 非甲烷总烃 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+20米高排气筒（FQ-1） 10 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值标准 职工食堂 食堂油烟 油烟净化装置 2 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB1843-2001）中“小型”规模标准 无组织 色织布 织造车间 飞绒粉尘 （颗粒物） 设置排风扇，加强车间自然 通风及机械排风 对色织布织造车间、网制品生产车间分别设置50米的卫生 防护距离 5 非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表9中企业边界大气污染物浓度限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求 网制品 生产车间 非甲烷总烃 废水 生活污水 食堂废水 COD、SS、氨氮总氮、总磷 动植物油 20m3化粪池 5m3隔油池 10 达到角斜镇污水处理厂 接管要求 噪声 噪声设备 噪声 厂房隔声、减振隔声设施 15 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类、4类标准 固废 一般固废 废纱、废丝 废包装袋 废塑料 设置20m2的一般固废堆放场所，回收出售处理 5 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 及修改单要求 生活垃圾 食堂餐厨废弃物 废油脂 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 由获得许可的单位收集处置 危险废物 废润滑脂 废活性炭 设置12m2的危废暂存仓库 密封容器存储、及时委托有资质的单位处理 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 清污分流、排污口 规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 10 --- 绿化 1590m2 10 -- 合计 67 -- 8、职工人数及工作制度 本项目职工定员80人，年工作日300天，色织布织造生产线采用两班制，每班工作12小时，年工作时间7200小时；网制品生产线采用白班制，每班工作8小时，年工作时间2400小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于海安市老坝港滨海新区（角斜镇）双龙村9组，角通路西侧、老S221省道南侧区域，经现场勘查，无遗留污染情况及环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 海安市地处江苏省中南部，地理位置为北纬32°34′，东经120°27′，坐落于长江三角洲东北翼，西接姜堰市，东临南黄海，北接东台市，南与泰兴市、如皋市、如东县毗连，地理位置优越。204国道、328国道和202省道贯穿全境，通扬运河和通榆运河畅流其间，新长铁路（江苏新沂至浙江长兴）和宁启铁路（南京至启东）在此交汇，建设中的通盐高速公路和规划中的扬州至海安高速公路在此连接。海安火车站集客运站、货运站、机务段、编组站为一体，是苏中地区最大的二级编组站。区内交通十分发达，是苏中东部地区重要的交通枢纽。 地形地貌 海安市全市均为平原地带，地形坦荡，河道稠密。栟茶运河、串场河以东为河东地区，是苏北滨海平原的最高处，为海相沉积物盐碱地区，海拔3.6～5m，最早成陆距今4600年历史，愈往海边成陆愈晚。原北凌乡海拔3.54m，老坝港东部在3.5m以下。栟茶运河以南以西地区为河南地区，是长江冲积平原的一部分（古代长江口在扬州一带）。平均海拔4~5m。串场河以西、栟茶运河以北为河北地区，属里下河低洼圩田平原区，北部南莫、白甸、墩头、仇湖、吉庆海拔1.6～3.5m，南部章郭、双楼、胡集、海安镇北部、古贲等海拔在4米左右，该地区土地肥沃。 气象特征 海安市位于北亚热带海洋季风性湿润气候区，四季分明。 多年平均气温为14.6℃。1月最冷，月平均1.5℃。7、8月最热，平均气温27.2℃。年最高平均气温19.5℃，年最低平均气温10.6℃，年极端最低气温-12℃（1969年），年极端最高气温39.4℃（1959年）。年平均蒸发量为1360mm。无霜期一般为222.6天，年降水量平均1021.9mm,年雨日平均117天，年日照平均时数2176.4小时，年平均日照率为49％。 常年主导风向为东南风，风频9％。4～8月主导风向为东南风，2~3月和9~10月主导风向为东北风，11月至翌年1月为北风和西北风，年平均风速2.6m/s，最大风速13.4m/s。 4、水文 （1）地表水 海安市西向来水来自姜黄河各支流及新通扬河等，南向来水来自长江引水。 海安市地处江淮平原、滨江平原和长江三角洲交汇之处。全县河道以通扬公路、通榆公路为界，划分长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护长江水北调输水管道通榆河和新通扬运河，由涵闸控制，使新、老通扬河分开，城内河道正常流向均为自南向北，自西向东。 地下水 海安市地下水资源分布均匀，由地表向下依次有潜水、第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压水四个主要的含水层。潜水可作为分散居民的饮用水；第Ⅰ承压水主要作为工厂夏季降温用水；第Ⅱ承压水水量甚微，一般无开采价值，仅可作为分散居民用水；第Ⅲ承压水水量较大，一般为淡水，部分地区可开发作为矿泉水。境内地下水开采深度在50～430mm之间，主要开采第Ⅲ承压水。单井涌水量多则2500m3/d，少则500m3/d。按开采能力计算，年开采量可达1.33亿m3。第Ⅲ承压水当静水头下降1m时，年采水量为0.15亿m3。境内年平均承压层地下水资源量为2.6～3.2 亿m3。 5、土壤与植被 全市主要分布有里下河水稻土、沿江潮土、沿海潮盐土三大类土壤，较肥沃。无生长较好的自然植被区系，仅在河滨路边等荒地中长有少量野生植物；境内生产的大多数植物为人工栽种，境内碱性土壤有利于柏树生长，县城郊区西南部高沙土区适于种植桑树、花卉和开辟苗圃，西北部为水稻田分布区，东部为粮棉垦区，城郊四周都适于发展蔬菜。 全市动植物种类较丰富。竹木植物主要有：扶桑、银杏、马尾松、五针松、雪松、针叶松、金钱松、黑松、刺松、柳杉、水杉、侧柏、圆柏、刺柏、龙柏、白杨、旱柳、河柳、枫杨、白榆、无花果、檀树、广玉兰、悬铃木、腊梅、桃、李、苹果、梨、梅、杏、枇杷、月季花、玫瑰、刺槐、合欢、黄杨、冬青、三角枫、五角枫、梧桐、槐花、泡桐、棕榈、猕猴桃、山茶花、观音柳、木槿、紫薇、石榴、罗汉松等。

社会环境简况： 1、行政区划及人口状况 海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属江苏省南通市，总面积1180平方公里，是中国著名的教育之乡、建筑之乡、茧丝绸之乡、河豚之乡、纺织之乡、花鼓之乡、紫菜之乡和长寿之乡。 海安市现辖3个区，10个镇：高新区（海安镇）、老坝港滨海新区（角斜镇）、李堡镇、大公镇、开发区（城东镇）、雅周镇、曲塘镇、南莫镇、白甸镇、墩头镇。 2018年末，海安市户籍总人口940104人，常住人口86.63万人。 社会经济 2018年，海安市实现地区生产总值868亿元，增长9.5％。经济结构不断优化。三次产业增加值占比进一步优化为6.6:46.6:46.8。“三二一”产业格局形成。高新技术产业产值1250亿元，增长16.4%。新兴产业产值995亿元，增长20%。工业经济稳中提质，预计全年实现工业应税销售1330亿元，增幅17.5%，总量南通市第一；实现工业增加值565亿元，增幅9%；工业用电量增幅11%（剔除去产能因素），全市第一；规模企业新增数、净增数、保有量均居全市第一，亿元企业数继续保持全市最多，总数达220家，净增20家。完成工业技改设备投入25亿元，技改设备投入超千万元的企业45家。建筑产业现代化进程加快，实现总产值1250亿元，增长17.2%，其中“一带一路”沿线国家施工产值6350万美元，增长20.08%；新增鲁班奖工程3项，国优工程2项，詹天佑奖5项。 交通运输 海安市交通便捷。海安在汉代就有“三十六盐场咽喉，数十州县要道”之称，2006年被确认为全省农村公路管养示范县。县域等级公路里程由“九五”期末的308公里增加到1590公里，密度从每平方公里0.29公里提升到1.5公里，实现了农村公里“村村通”。形成了两条铁路、两条高速、两条国道、两条省道和两大运河交叉组合式的综合交通发展格局和农村公路网络，使海安成为沿江开发辐射北部、沿海开发辐射西部的枢纽之一，与昆山市并列为两大省级交通枢纽，有“南昆北海”之称。宁启铁路、新长铁路复线电气化改造，海洋铁路、沪通铁路、221省道、临海高等级公路加快建设和连申线航道升级改造，海安的公铁水“三位一体”立体交通网络更为完善。 环境保护 2018年，海安市实现全县范围内区域供水全覆盖，完成镇村供水管网建设792公里，户表改造28620户、安全供水3925万吨。完成天然气管网建设156公里，新增居民用户20297户，工商业用户78户。完成16个生态停车场建设，新增停车位1675个。完成城北污水处理厂、新华河两岸、老通扬河、红光河、洋港河、翻身河、东海大道污水管道及提升泵站、凤山北路污水管网、高庄路污水管道及永安路污水管道等十个“清水工程”建设。建成污水管网30公里。全年实施减排项目19个，削减氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为61吨、1743吨、1423吨。建成农村污水管网40.8公里。审批各类建设项目350个。实施清水工程，全县96.6％的河道达到整洁河标准，90％的村通过达标村验收。 5、海安市老坝港滨海新区（角斜镇）战略规划 海安市老坝港滨海新区（角斜镇）（以下简称“滨海新区”），位于南通市的北部、海安市东部，地处南通、盐城两市交界，与东台、如东两市毗邻；距海安市城 25 公里，距洋口港约 40 公里，是海安市唯一的沿海地区，同时也是海安市海洋特色经济集中发展的地区，规划范围包括滨海新区全部行政范围，即原角斜镇、原老坝港镇和原老坝港经济开发区辖区，总面积 145.6 平方公里（行政面积），其中陆域面积 125.8 平方公里。 规划将滨海新区在不同层次下的发展目标设定为：中国特种水产养殖示范区，江苏蓝色海洋经济引领区，南通海陆统筹发展先行区，海安东部经济增长极和沿海开发前沿阵地。滨海新区包括三大功能定位，即新兴产业的临港工业区、休闲度假的滨海旅游区、高效生态的农业观光区。规划在滨海新区东侧新建 1 座污水处理厂，对生活污水和工业污水进行综合处理。规划滨海新区以北凌河与金港大道为界分为南北两个污水分区，南片污水分区包括角斜集镇和北凌河以南港14城南区，北片污水分区包括北凌河以北的港城西区、港城东区和金港大道北侧的临港工业区，规划南片沿红旗路和 221 省道布置污水重力主干管，沿途在港城西区以西和 221 省道与临海高等级公路交叉口附近设置污水提升泵站，然后通过D800mm 压力管沿临海高等级公路、金港大道直接输送至污水处理厂，规划北片污水分区沿海防路和金港大道布置 D300mm—D1200mm 污水主干管，通过两座污水处理泵站提升，向东排放至污水处理厂。 海安市老坝港滨海新区特色产业定位为：以生态旅游、游憩休闲为重点的度假休闲产业；以海洋科技研发生产为重点的临港型工业（主要发展石材加工、家具产业、海洋生物产业、光伏新能源、轻纺服装等）；以生态农业、创意农业和休闲观光农业为重点的现代农业（畜禽、水产养殖业等）；以温泉养生、运动健身、休疗康体为主的健康产业；以绿色社区、生态人居为主的生态住宅产业。 建设项目所在区域 300 米范围内无文物保护单位。

三、环境质量状况

本项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标情况判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。根据《南通市环境状况公报（2018）》，2018年海安镇主要空气污染物指标监测结果见表3-1： 表3-1 2018年海安镇主要空气污染物指标监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg /m3） 标准值 （μg /m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量 浓度 12 60 20 达标 NO2 31 40 77.5 达标 PM10 70 70 100 不达标 PM2.5 46 35 131.43 不达标 根据监测结果，2018年海安空气环境质量PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 南通市2018年区域空气质量现状基础数据为2018年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台，具体监测结果及评价结果见表3-2: 表3-2 2018年南通市区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率 （%） 超标频率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.67 0 达标 24小时平均第98百分位数 29 150 19.37 0 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 0 达标 24小时平均第98百分位数 87 80 108.75 4.11 不达标 PM10 年平均质量浓度 61 70 81.75 0 达标 24小时平均第95百分位数 134 150 89.34 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 40 35 114.29 / 不达标 24小时平均第95百分位数 99 75 132 8.77 不达标 CO 年平均质量浓度 0.7 -- -- / / 24小时平均第95百分位数 1.2 4mg/m3 0.03 0 达标 O3 年平均质量浓度 102 -- -- / / 8小时平均第90百分位数 155 160 96.88 0 达标 根据检测结果及评价结果，南通市2018年空气环境质量中SO2、PM10、CO、O3相关指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其中NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。因此判定项目所在区域属于不达标区，具体大气污染物目标分解计划根据《南通市2018年大气污染防治工作计划》执行。 该地区产业结构做出如下调整： ①制定非电行业淘汰落后产能实施方案和年度计划，完成省下达的化解产能任务； ②推进城市主导风向上风向的大气重污染企业搬迁、改造； ③2018年全市煤炭消费总量比2016年减少155 万吨； ④加快推进重点行业清洁生产审核和改造，提高企业清洁生产审核中、高费方案实施率，推进节能减排工作。 （2）其他污染物环境质量现状评价 项目所在地其他污染物大气环境质量现状数据引用《江苏久木生态建材有限公司木制品生产项目环境影响报告表》中的监测数据，监测点引用项目所在地（来南村七组）位于本项目北侧约1.8km，监测时间为2019年2月。监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，且监测点在本项目评价范围内，数据有效，可引用。其他污染指标监测结果见表3-3： 表3-3 其他污染物环境质量现状表 单位mg/m3 监测点位 监测点经纬度坐标 污染物 平均 时间 评价标准 （µg/m3） 监测浓度范围（µg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率 （%） 达标 情况 X Y 引用项目所在地（来南村七组） 120.7724 32.5780 VOCs 1h 600 0.5-5.2 0.87 0 达标 结果表明，大气监测点中VOCs达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC的标准要求。因此，本项目所在区域其他污染物环境空气质量较好。 2、水环境质量状况 本项目食堂废水、生活污水厂内预处理后，经市政污水管网排入角斜镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入北凌河。水环境质量现状引用《南通柒木艺术家具有限公司实木家具加工项目环境影响报告表》中对北凌河的监测数据，监测时间为2017年10月。监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，数据有效，可引用。具体监测结果见表3-4： 表3-4 地表水环境质量现状监测结果 名称 项目 监测项目 单位：mg/L pH无量纲 pH COD SS 氨氮 总磷 北凌河 最大值 7.39 16 20 0.726 0.195 最小值 7.25 16 16 0.68 0.166 平均值 7.307 16 17.5 0.703 0.181 最大污染指数 0.195 0.53 0.33 0.48 0.65 超标率% 0 0 0 0 0 Ⅲ类标准值 6~9 6~9 ≤20 ≤30 ≤1.0 ≤0.2 监测结果表明，北凌河水质pH、COD、氨氮、TP指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，SS满足水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）Ⅲ级标准的要求。 3、声环境质量 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托泰科检测科技江苏有限公司于2019年5月21-22日对项目厂界声环境进行监测。具体监测结果见表3-5： 表3-5 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A） 日期 点位 2019年5月21-22日 昼间 夜间 N1北侧厂界外1米 58.6 48.0 N5北侧居民点 53.6 46.6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准值 70 55 N2西侧厂界外1米 52.9 47.4 N3南侧厂界外1米 52.4 45.8 N4东侧厂界外1米 54.6 45.7 N6西侧居民点 54.1 46.9 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准值 60 50 根据监测数据，项目所在地声环境质量较好，监测期间厂界4个噪声监测点及北侧、西侧居民昼夜间等效声级Leq（A）均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类及4a类区标准要求。 主要环境保护目标： 根据现场勘查，确定本项目周围环境保护目标见表3-6、3-7： 表3-6 本项目周围环境空气保护目标表 名称 经纬度坐标 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 大气 120.775722 32.572949 双龙村9组居民 约6户，20人 二类区 北侧 45m 120.774687 32.571767 双龙村9组居民 约10户，35人 二类区 西侧 55m 120.776145 32.570497 双龙村9组居民 约30户，100人 二类区 南侧 200m 表3-7 本项目周围其他环境保护目标表 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 水环境 北凌河 北侧 770m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 马路河 东侧 70m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 角龙河 南侧 220m 小型 声环境 厂界 -- -- -- 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类、4a标准 双龙村9组居民 北侧 45m 约6户，20人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类标准 双龙村9组居民 西侧 55m 约10户，35人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 双龙村9组居民 南侧 200m 约30户，100人 生态 环境 新通扬运河（海安） 饮用水源保护区 西侧 28.1km 区域面积1.4m2 水源水质保护 李堡镇蚕桑种质 资源保护区 西侧 2.8km 区域面积19.33km2 种质资源保护

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气环境质量标准 本项目所在地区域环境空气中的SO2、PM10、PM2.5、TSP、NO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司编制）中标准确定，具体数值见表4-1： 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 O3 8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 一次值 2 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 根据2003年3月《省政府关于江苏省地表水环境功能区划的批复》(江苏省人民政府，苏政复［2003］29号)和《江苏省地表水（环境）功能区划》的要求，纳污河流北凌河水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-49）中三级标准执行；项目周边马路河、角龙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-49）中四级标准执行，具体标准限值见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外均为mg/L 地表水 类别 pH COD SS BOD5 总磷 氨氮 北凌河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤4 ≤0.2 ≤1 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-49）三级标准执行 马路河、角龙河 Ⅳ 6-9 ≤30 ≤60 ≤6 ≤0.3 ≤1.5 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-49）四级标准执行 3、环境噪声： 本项目位于海安市老坝港滨海新区（角斜镇）红旗西路88号，项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准；其中北侧厂界距老S211省道道不足40m的区域,根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中规定“与交通干线半径相邻区域为2类声功能区，距离交通干线边界35±5m区域执行4a类”，故上述区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）中的4a 类标准。具体标准值见表4-3： 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2类 60 50 4a类 70 55 1、废气排放标准 本项目网制品熔融拉丝工序排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“大气污染物特别排放限值”及表9中“企业边界大气污染物浓度限值”，色织布织造过程中产生的飞绒粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中 “周界外浓度最高点限值”标准，具体标准见表4-4： 表4-4 本项目废气污染物排放标准 执行标准 污染物 名称 最高允许排放 浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放监控 浓度限值 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 非甲烷总烃 60 / / 周界外浓度 最高点 4.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 颗粒物 / / / 1.0 本项目厂区设有一个小型食堂，食堂设2个灶头，食堂油烟废气排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB1843-2001）中“小型”规模标准，具体标准值见表4-5： 表4-5 饮食业油烟排放标准（试行） 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 2、废水排放标准 本项目生活污水、食堂废水经厂内化粪池、隔油池预处理后，通过市政污水管网排入角斜镇污水处理厂集中处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，同时达到角斜镇污水处理厂的设计进水标准要求。角斜镇污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级B标准。具体数值见表4-6： 表4-6 污水排放标准 （单位：除pH值外为mg/L） 项目 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B等级标准 角斜镇污水处理厂接管标准 角斜镇污水处理厂尾水排放标准 pH 6-9 6~9 6~9 COD 500 350 60 SS 400 250 20 NH3-N 45 45 8（15）* TN -- 70 20 TP 8 4 1 动植物油 100 100 3 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准限值见表4-7： 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2类 60 50 4类 70 55 4、固废 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第36 号）中要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建成投产后，污染物排放总量见表4-7： 表4-7 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 有组织 VOCs （非甲烷总烃） 0.549 0.412 -- 0.137 无组织 飞绒粉尘 （颗粒物） 0.04 0 -- 0.04 VOCs （非甲烷总烃） 0.061 0 -- 0.061 废水 废水量 1056 0 1056 1056 COD 0.4176 0.1008 0.3168 0.0634 SS 0.3072 0.1488 0.1584 0.0211 氨氮 0.0274 0.001 0.0264 0.0084 TN 0.037 -- 0.037 0.0211 TP 0.0041 0.0009 0.0032 0.001 动植物油 0.0192 0.0092 0.01 0.0032 固废 一般工业固废 废纱、废丝 24 24 0 0 废包装袋 0.75 0.75 0 0 废塑料 2.4 2.4 0 0 危险废物 废润滑脂 0.02 0.02 0 0 废活性碳 2.412 2.412 0 0 食堂餐厨废弃物、废油脂 2.1 2.1 0 0 生活垃圾 12 12 0 0 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP及挥发性有机物。 大气污染物：本项目建成投产后，有组织废气污染物排放量VOCs（非甲烷总烃）：0.137t/a，在海安市范围内平衡。 水污染物：本项目建成投产后，产生生活污水、食堂废水1056t/a，经厂内化粪池、隔油池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.3168t/a、氨氮：0.0264t/a、TN：0.037t/a、TP:0.0032t/a，经市政污水管网排入角斜镇污水处理厂集中处理，最终外排环境量为COD：0.0634t/a、氨氮：0.0084t/a、TN：0.0211t/a、TP:0.001t/a，在海安市范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》，本项目属于[C1712]棉织造加工和[C2923]塑料丝、绳及编织品制造行业，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版），属于名录中简化管理行业。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）及排污许可证核发技术规范，本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版）中简化管理行业，暂不实施总量指标审核及排污权交易。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 5.1、施工期工程分析 本项目用地12415m2，新建生产厂房等建筑物共计9206.6m2。建设项目施工建设流程及产污环节见下图5-1： 图5-1 建设项目施工建设流程及产污环节 （1）施工期工艺流程简述： ① 土方工程：土方工程包括一切土的挖掘、填筑和运输等过程以及排水、降水、土壁支撑等准备和辅助工程，通常有：场地平整、基坑（槽）开挖、地坪填土、路基填筑及基坑回填土等。 ② 基础工程：本项目采用深基础中常用的桩基础，施工拟采用回填、深层搅拌桩、静力压桩，利用无振动、无噪声的静压力将钢筋混凝土预制桩压入土中。 ③ 混凝土（结构）工程：混凝土（结构）工程在建筑施工中占主导地位。拟建项目主要采用现浇混凝土（结构）工程，其主要内容有混凝土制备、运输、浇筑捣实和养护。 ④ 砌筑工程：砌筑工程是指各种砖、石块等砌块的施工，包括砂浆制备、材料运输、脚手架搭设和墙体砌筑等。 （2）施工期主要污染工序： 本项目在土方开挖回填、打桩、砌筑、配套设施等过程中会产生建筑粉尘、道路扬尘、运输车辆汽车尾气、施工废水、施工期噪声和施工期生活垃圾及建筑垃圾，这些污染存在于整个施工过程中。 ① 大气污染分析 A、粉尘与扬尘 粉尘、扬尘的影响范围较大，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，目前还没有用于计算建筑施工粉尘排放量的经验公式，其排放量难以定量估算。参照相关工程的现场模拟数据，在距平整土地场地50m处，产生的扬尘（TSP）可降至1.00mg/m3。施工场地主要抑制措施有喷洒水、围栏、密封运输等，采用这些措施扬尘的去除率可达60%。 B、机动车尾气 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆。排放的主要污染物为NO2、CO和烃类物等。 ② 水污染分析 施工期废水主要为施工人员的生活污水和建筑施工废水。 A、生活污水 施工期施工人员平均按20人计，施工人员生活用水量按50L人·天计，施工期以200天计，则生活用水量为200t。生活污水的排放量按用水量的80％计，则产生的生活污水量为180t。生活污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N、总磷等。 B、施工废水 项目施工废水主要有地基挖掘时的地下水和浇注混凝土的冲洗水。地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子有SS，其排放量均难以估算，该污水要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙带到水体环境中。 ③ 噪声污染分析： 项目施工过程中，将使用大量的施工机械和运输车辆。根据施工作业性质的不同，施工全过程一般可分为以下几个阶段：a清理场地阶段：包括拆除、清理垃圾等；b土石方阶段：挖土石方等；c基础工程阶段：打桩、砌筑基础等。不同的时光阶段，所产生的噪声源类型不同。从噪声源产生角度分析，大致可分为四个阶段：土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声源分布较广，不同阶段又各具独立的噪声特性。土石方工程阶段施工噪声没有明显的指向性，主要噪声源为挖掘机、推土机、装卸机和运输车辆等，噪声源强为78～95dB（A）；基础施工阶段主要噪声源为打桩机，噪声源强为85～110dB（A），属于周期脉冲性声源，具有明显的指向性。次要噪声源有风镐、吊车、平地机等，噪声源强为80～95dB（A）；结构施工阶段施工周期较长，使用的设备种类较多。主要噪声源有运输车辆、汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等。其中最主要的噪声源是振捣棒，源强在100～110dB（A）之间；装修阶段声源数量较少，主要有砂轮机、电钻、电锤、吊车等，噪声源强在90～115dB（A）之间。施工过程中产生的噪声强度较大，数量较多，其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。 为减少施工期噪声对区域环境的影响，施工单位将采用施工期简易声屏蔽设施，建设单位将做好施工管理，合理安排施工时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 ④ 固体废弃物污染分析： 施工期固废主要为建筑垃圾和生活垃圾两部分，本项目施工过程产生的建筑垃圾按100m2建筑面积2.0t计，则将产生建筑垃圾约184.12t。建筑垃圾部分用于场地回填，其余送至渣土场统一处置。 根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，每天约需20个工人，每个施工人员产生的生活垃圾以1Kg/d·人计，施工期以200天计，则产生生活垃圾约4t，这部分生活垃圾将由环卫部门统一清运处理。 5.2、营运期工程分析： （1）本项目色织布织造工艺流程及产污环节： 图5-1 本项目色织布织造工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）穿综：也叫穿经、结经。穿经是把棉纱、涤纶线按照织物上机图的要求依次穿入综眼、内，结经是把经丝打结连接起来，新经轴经丝自然就穿入了综眼、钢筘内。是经纱准备过程中的一道工序，其目的是将经轴上卷绕的经纱根据工艺设计的要求，按一定的规律将经纱穿过停经片，综眼、钢筘，以满足织造工序的要求。此工序产生废纱S1-1和设备噪声N1-1。 （2）织造：根据织物组织密度和幅宽的要求，使经纱和纬纱在织机上按照一定的规律运行，完成开口、引纬、打纬、卷取、送经五大运动，织成色织布，织造好后成卷下机。剑杆织机是目前应用最为广泛的无梭织机，除具有无梭织机高速、高自动化程度、高效能生产的特点外，其积极引纬方式具有很强的品种适应性，能适应各类纱线的引纬，加之剑杆织机在多色纬织造方面也有着明显的优势，可以生产多达16色纬纱的色织产品。此工序产生飞绒粉尘G1-1、废纱S1-2和设备噪声N1-2。 （3）验布、成品：织造好的布料经验布机进行检验，不合格的经修补后复验，合格后打包入库。此工序产生设备噪声N3。 （2）本项目网制品生产工艺流程如下： 图5-2 本项目网制品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）混料：首先将聚乙烯塑料粒子和色母粒子按照一定的比例投加入搅拌机中充分混合搅拌，由于该工段所投加的聚乙烯粒子、色母粒子均为大粒径的塑料粒子（粒径3mm左右），且投加时速度较慢，故该工段无投料粉尘产生，仅产生废包装袋S2-1和设备噪声N2-1。 （2）熔融拉丝：将充分混合好的原料进入拉丝机中，在拉丝机自带电加热作用下，原材料由固态变为熔融态后拉成丝状，熔融拉丝的温度为250℃。该工段产生有机废气G2-1（非甲烷总烃）、少量滴落在地面的废塑料S2-2及设备噪声N2-2。 （3）过冷水冷却、过热水定型：牵伸后的丝线在水槽内通过自来水冷却，冷却水循环使用，定期补充损耗不外排。将冷却后的丝线再过一遍热水，使其进一步定型。过热水用水为电加热，水温约90℃左右，水循环使用，定期补充损耗不外排。 （4）捻线、织网：将卷绕好的丝锭通过捻线机制成不同股数的线，将捻好的丝线通过织网机织造成网绳。捻线机使用过程中使用润滑脂，故该工序产生废丝S2-3、S2-5，废润滑脂S2-4，设备噪声N2-3、N2-4。 （5）定型、成品：最后网绳进入采用电加热的定型机中，通过电阻丝产生的高温对网制品进行定型，温度控制在90℃，停留时间约10秒。由于加热温度较低且时间较短，该工序无有机废气产生。 本项目主要污染物产生环节汇总见表5-1： 表5-1 污染物产生环节汇总表 类别 编号 产生工段 主要污染物 产生 特征 处理措施 废气 G1-1 色织布织造生产线 织造工序 飞绒粉尘 间断 无组织排放于色织布织造车间内 G2-1 网制品生产线 熔融拉丝工序 有机废气 （非甲烷总烃） 间断 集气罩收集+二级活性炭吸附装置 +20米高排气筒排放（FQ-1） -- 职工食堂 食堂油烟 间断 油烟净化装置 废水 W1 职工生活 生活污水 （COD、SS、NH3-N TN、TP） 间断 化粪池预处理 W2 职工食堂 食堂废水 （COD、SS、NH3-N TN、TP动植物油） 间断 隔油池预处理 噪声 N1-1～N1-3 N2-1～N2-4 生产过程 Leq 间断 厂房隔声、设备减震 合理布局 固废 S1-1、S1-2 S2-3、S2-5 色织布织造过程 网制品捻线、织网工序 废纱、废丝 间断 厂方收集后出售处理 S2-1 网制品拌料工序 废包装袋 间断 厂方收集后出售处理 S2-2 网制品熔融拉丝工序 滴落在地面的废塑料 委托有资质单位处理 S2-4 网制品捻线工序 废润滑脂 委托有资质单位处理 -- 废气处理装置 废活性炭 委托有资质单位处理 -- 职工食堂 餐厨废弃物、废油脂 由获得许可的单位收集处置 -- 职工生活 生活垃圾 环卫部门清运处理 污染源强分析： 1、废气 本项目建成投产后，产生的废气污染物为色织布生产线织造工序产生的飞绒粉尘（颗粒物），网制品生产线熔融拉丝工序产生的有机废气（非甲烷总烃）和职工食堂产生的食堂油烟。 （1）色织布生产线织造工序产生的飞绒粉尘（颗粒物） 本项目建成投产后，拟将西北角的一幢生产车间设置为色织布织造车间，在织造工序中，经纱与经纱之间、经纬线之间、经纱与织机上各种物件之间，反复纵向、横向的摩擦和弯曲，会产生一定的飞绒粉尘。根据同行业类比，《海安县华泰纺织有限公司高档白坯布织造项目环境影响报告表》中，飞绒粉尘产生量按棉纱使用量的万分之一计算。本项目使用混纺纱线，原料由棉纱、涤纶线组成，飞绒粉尘产生量与纯棉纱相比较少，按最不利情况计算，则飞绒粉尘产生量为0.04t/a（以颗粒物计），色织布织造车间的工作时间为7200h/a，产生速率为0.0055kg/h，无组织排放于织造车间内。 （2）网制品生产线熔融拉丝工序产生的有机废气（非甲烷总烃） 本项目建成投产后，拟将西南角的一幢生产车间设置为网制品生产车间，原料聚乙烯粒子在拉丝机中电加热至250℃，使其呈熔融状态，并对其拉成丝状。聚乙烯是高分子有机物的聚合物，由于熔融加热温度控制在聚乙烯原料允许的范围内，产生的单体量较少，该废气成分比较复杂，主要含有乙烯、丙烯及微量的低聚物，以碳氢化合物为主（一般在C2～C8之间），以非甲烷总烃计。参照《南通轩辰渔网有限公司渔网生产项目环评影响报告表》（原料采用聚乙烯塑料颗粒，将塑料颗粒熔融拉丝，与本项目拉丝原料相似），非甲烷总烃的产生量按照原料用量的0.05%计，本项目约有1220吨塑料粒子投入到拉丝机中，则非甲烷总烃产生量为0.61t/a。根据厂方介绍，拉丝工序每天有效工作6小时，年工作时间1800小时。 厂方拟在四台拉丝机熔融拉丝工段上方均设置集气罩收集该工段产生的挤出废气（非甲烷总烃），单台集气罩的设计吸风量为1500m3/h，总吸收风量为6000m3/h，各集气罩吸风管道汇入一根车间排气总管，引入车间外的二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）高空排放。集气罩捕集率按90％计，考虑到收集的有机废气风量大、初始浓度较低，本项目二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃吸附效率保守考虑按75％计，其他10%未收集到的非甲烷总烃无组织排放于网制品生产车间内。 单个集气罩的设计尺寸为2m×0.5m, 设置在每台拉丝机加热膜腔上方0.5米处，共设置4个集气罩。依据《环保设备设计手册》（周兴求主编，化学工业出版社）P492，罩口平均风速宜取0.25~0.5m/s，单个集气罩风量 Q=3600×（2×0.5）×（0.25~0.5）=900m3/h~1800m3/h。考虑风量损耗，本项目单个集气罩设计风量为1500m3/h，总设计风量为6000m3/h。 （3）职工食堂产生的食堂油烟 为方便员工就餐，厂方拟设一座小型的食堂，可供应约80人就餐，每天供餐两顿。食堂采用液化天然气作为燃料，液化天然气为清洁能源，污染物产生量较少。餐饮用油按人均20g/d计，则年总食用油用量为20g/人次×300天×80人次/天=480kg/a。油的挥发量按3%计算，则油烟产生量为14.4kg/a。企业拟设置油烟净化设施对餐饮油烟处理，由专用油烟管道从高于屋顶1m的烟囱排出。食堂烹饪时间以6h/d计，引风机风量以2000m3/h考虑，油烟净化设施对油烟去除效率按85%计，则最终油烟排放量为0.0022t/a，排放浓度为0.6mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的浓度限制。

本项目建成投产后，有组织废气污染物产生、排放情况见表5-2：

表5-2  本项目有组织废气产生及排放情况

| 污染源 产生工序 | 污染物 名称 | 排气量 m3/h | 产生情况 | 收集 方式 | 收集 效率 | 治理措施 | 处理 效率 | 排放情况 | 排放时间 （h） | 排放源 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| 网制品生产线熔融拉丝工序 | 非甲烷总烃 | 6000 | 50.83 | 0.305 | 0.549 | 集气罩收集 | 90% | 二级活性碳吸附装置+20米高排气筒（FQ-1） | 75% | 12.67 | 0.076 | 0.137 | 1800 | H=15m ∅=0.4m T=40℃ |
| 职工食堂 | 食堂油烟 | 2000 | 4 | 0.008 | 0.0144 | 集气罩收集 | 100% | 油烟净化装置 | 85% | 0.6 | 0.0012 | 0.0022 | 1800 | 高于屋顶排放 |

本项目建成投产后，无组织废气污染物产生、排放情况见表5-3：

表5-3  本项目无组织废气污染物产生及排放情况表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放时间 （h/a） | 排放速率 （kg/h） | 面源参数（m） | 周界浓度限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 | 宽度 | 高度 |  |
| 色织布织造车间 | 飞绒粉尘 | 0.04 | 7200 | 0.0055 | 50.48 | 30.48 | 9.6 | 1.0 |
| 网制品生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.061 | 1800 | 0.034 | 50.48 | 27.48 | 9.6 | 4.0 |

表5-4 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（µg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | FQ-1 | 非甲烷总烃 | 12670 | 0.076 | 0.137 |
| 一般排放口合计 | 非甲烷总烃 | 0.137 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.137 |

表5-5  大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（µg/m3） |  |
| 织造车间 | 色织布生产线织造工序 | 飞绒粉尘 | 设置排风扇 加强车间自然通风及机械排风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1000 | 0.04 |
| 网制品生产车间一 | 网制品生产 熔融拉丝工序 | 非甲烷总烃 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015） | 4000 | 0.061 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物（飞绒粉尘） | 0.04 |
|  | VOCs（非甲烷总烃） | 0.061 |

表5-6 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.198 |
| 2 | 颗粒物（飞绒粉尘） | 0.04 |

2、废水 本项目用水主要为循环冷却水、循环热水补给用水，职工生活用水、食堂用水和厂区绿化用水。排水仅为职工生活污水和食堂废水，经厂内化粪池、隔油池预处理后，经市政污水管网排入角斜镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入北凌河。 （1）循环冷却水、循环热水补给用水 本项目网制品生产线聚乙烯粒子经挤出机熔融拉丝后先经过冷水槽冷却降温，然后再经过热水槽进行热水定型，冷水槽、热水槽中的水均循环使用，不外排。根据企业提供的资料，冷水槽、热水槽平均每天补充水量约0.1t，则全年补水量为30t，全部蒸发损耗。 （2）生活用水 本项目定员80人，年工作日300天，两班制，参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），人均用水按50L/d计算，结合职工在厂的工作生活时间，将生活用水确定如下：50升/人·天×80人×300天＝1200m3/a，排放系数取0.8，则生活废水产生量为960m3/a。生活废水中主要污染物为：COD：400mg/L、SS：300mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L、TP：4mg/L，则各污染物产生量为COD：0.384t/a、SS：0.288t/a、NH3-N：0.024t/a、TN：0.0336 t/a、TP：0.0038t/a。经化粪池预处理后，排入市政污水管网，纳入角斜镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入北凌河。 （3）食堂用水 本项目建成投产后，为方便员工用餐，拟设置一座小型食堂，可供应80人就餐，食堂用水量按5L/人·d计，则食堂用水为120t/a，排放系数取0.8，则食堂废水产生量约为96t/a。食堂废水中主要污染物为：COD：350mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L、TP：3mg/L、动植物油：200mg/L，则各污染物产生量为COD：0.0336t/a、SS：0.0192t/a、NH3-N：0.0024t/a、TN：0.0034t/a、TP：0.0003t/a、动植物油：0.0192t/a。食堂废水先经隔油池处理后排入厂内化粪池预处理，经市政污水管网，排入角斜镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入北凌河。 （4）绿化用水 本项目建成投产后，全厂绿化面积约1590m2，绿化用水量按照1.5L/m2·d计，用水时间按200天计，则全年绿化用水约需477t。 （5）厂区地面采用移动式吸尘设施定期清理地面，故不考虑地面冲洗水。 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。 本项目水平衡见图5-3： 图5-3 本项目用排水平衡图 t/a 本项目水污染物产生及排放情况见表5-7： 表5-7 本项目水污染物产生及排放情况 污水排放量（t/a） 污染 因子 产生情况 治理措施 处理后情况 排放方式 及去向 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 960 COD 400 0.384 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并经化粪池预处理 COD：300 0.3168 经市政污水管网排入角斜镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入北凌河 SS 300 0.288 SS：150 0.1584 NH3-N 25 0.024 NH3-N：25 0.0264 TN 35 0.0336 TN：35 0.037 TP 4 0.0038 TP： 3 0.0032 食堂废水 96 COD 350 0.0336 动植物油：10 0.01 SS 200 0.0192 NH3-N 25 0.0024 TN 35 0.0034 TP 3 0.0003 动植物油 200 0.0192 表5-8 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 FW-1 COD 300 0.001056 0.3168 SS 150 0.000528 0.1584 NH3-N 25 0.000088 0.0264 TN 35 0.000123 0.037 TP 3 0.000011 0.0032 动植物油 10 0.000033 0.01 全厂排放口合计 COD 0.3168 SS 0.1584 NH3-N 0.0264 TN 0.037 TP 0.0032 动植物油 0.01 3、噪声 本项目噪声来源于剑杆织机、验布机、拌料机、拉丝机、捻线机、织网机及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～85dB（A）。项目主要噪声设备情况见表5-9： 表5-9 本项目噪声设备一览表 序号 高噪声 设备名称 数量 （台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果 dB（A） 1 剑杆织机 30 88 色织布 织造车间 厂房隔声 设备减振 ≥30 2 验布机 2 78 3 拌料机 2 85 网制品 生产车间 厂房隔声 设备减振 ≥30 4 拉丝机 4 75 5 捻线机 14 78 6 织网机 6 85 7 废气处理装置引风机 1 85 4、固体废物 本项目建成投产后，产生的固废主要为色织布织造过程、网制品捻线织网工序产生的废纱、废丝，网制品生产线原料使用过程中产生的废包装袋，熔融拉丝工序少量滴落在地面的废塑料，网制品生产线捻线工序产生的废润滑脂，废气处理装置产生的废活性炭，职工食堂产生的食堂餐厨废弃物、废油脂以及厂内职工产生的生活垃圾。 废纱、废丝：本项目色织布织造过程、网制品捻线、织网工序均会有少量废纱、废丝产生，根据建设单位提供的资料，废纱、废丝产生量约为原料用量的1.5%左右，约24t/a，经厂方收集后出售处理。 废包装袋：本项目聚乙烯塑料粒子、色母粒子均为袋装，使用过程中会产生废包装袋。根据使用量以及包装规格计算，预计产生废包装袋2500个/a，平均每个为0.3kg，则产生废包装袋约0.75t/a，经厂方收集后出售处理。 滴落在地面的废塑料：根据厂方介绍，本项目熔融拉丝工序会有少量熔融态的塑料滴落在地面成为废塑料，产生量约为原料用量的2‰左右，约2.4t/a，经厂方收集后出售处理。 废润滑脂：本项目在使用捻线机的过程中使用润滑脂润滑设备，会产生废润滑脂，废润滑脂的产生量约为0.02t/a，属于危险废物，编号为HW08（900-217-08），委托有资质的单位处理。 废活性炭：本项目拟设置一套二级活性炭吸附装置对熔融拉丝工序产生的非甲烷总烃废气吸收处理，需吸附的废气污染物为0.549t/a，活性炭吸附饱和率以30%计算，则活性炭吸附装置年需活性炭至少为1.83t。活性炭吸附装置安装饱和警示装置，一旦不能满足吸附要求即进行活性炭更换，本项目活性炭吸附装置活性炭用量为2t/a，填充量为0.5t，每季度更换一次，废活性炭的产生量约为2.412t/a（含吸附的废气0.412t/a），属于危险废物，编号为HW49（900-041-49），委托有资质的单位处理。 食堂餐厨废弃物、废油脂：本项目运行投产后，预计食堂餐厨废弃物产生量约为2t/a，隔油池和油烟净化器收集的废油脂约0.1t/a，由获得许可的单位收集处置。 生活垃圾：本项目定员80人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量约12t/a，由当地环卫部门统一清运。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，首先对本项目产生的副产物进行是否属于固体废物进行判定，判定依据（《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017））及结果见表5-10： 表5-10 副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产量（t/a） 种类判断 固废 副产品 依据 1 废纱、废丝 色织布织造过程 网制品捻线、织网工序 固态 棉纱、涤纶线 聚乙烯塑料 24 √ -- 2 废包装袋 聚乙烯塑料粒子 使用过程 固态 尼龙袋 0.75 √ -- 《固体废物鉴别标准通则》 3 废塑料 网制品生产线 熔融拉丝工序 固态 塑料 2.4 √ -- 4 废润滑脂 网制品生产线 捻线工序 固态 矿物油 0.02 √ -- 5 废活性炭 有机废气处理装置 固态 活性炭 2.412 √ -- 6 食堂餐厨废弃物、废油脂 职工食堂 半固态 餐厨废弃物 油脂 2.1 √ -- 7 生活垃圾 职工生活 半固态 废塑料 废包装纸 12 √ -- 本项目固体废物产生及排放情况见表5-11： 表5-11 本项目固废产生及排放情况表 序号 废物来源 名称 性状 产生量 （t/a） 废物 类别 废物代码 拟采取的处理方式 1 色织布织造过程 网制品捻线、织网工序 废纱、废丝 固态 24 99 -- 经厂方收集后出售处理 2 聚乙烯粒子使用过程 废包装袋 固态 0.75 99 -- 经厂方收集后出售处理 3 网制品熔融拉丝工序 废塑料 固态 2.4 61 -- 经厂方收集后出售处理 4 网制品捻线工序 废润滑脂 固态 0.02 HW08 900-217-08 委托有资质单位处理 5 有机废气处理装置 废活性炭 固态 2.412 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 6 职工食堂 食堂餐厨废弃物 废油脂 半固态 2.1 99 -- 由获得许可的单位 收集处置 7 职工生活 生活垃圾 半固态 12 99 -- 环卫部门清运处理 5-12 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 （t/a） 产生 工序 及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 废润滑脂 HW08 900-217-08 0.02 网制品捻线 工序 固态 矿物油 矿物油 每天 T、I 使用密封塑胶桶暂存于危废仓库，委托有资质的单位处理 2 废活性炭 HW49 900-041-49 2.412 有机废气处理装置 固态 有机化合物 活性炭 有机 化合物 每季度 T

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | FQ-1网制品生产线熔融拉丝工序 | 非甲烷总烃 | 50.83mg/m3，0.549t/a | 12.67mg/m3，0.137t/a |
|  |  | 职工食堂 | 食堂油烟 | 4mg/m3，0.0144t/a | 0.6mg/m3，0.0022t/a |
|  | 无组织 | 色织布织造车间 | 飞绒粉尘 | -，0.04t/a | -，0.04t/a |
|  |  | 网制品生产车间 | 非甲烷总烃 | -，0.061t/a | -，0.061t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 960t/a | COD | 400mg/l，0.384t/a | COD：300mg/l，0.3168t/a |
|  |  | SS | 300mg/l，0.288t/a | SS：200mg/l，0.1584t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/l，0.024t/a | NH3-N：25mg/l，0.0264t/a |
|  |  | TN | 35mg/l，0.0336t/a | TN：35mg/l，0.037t/a |
|  |  | TP | 4mg/l，0.0038t/a | TP：3mg/l，0.0032t/a |
|  | 食堂废水 96t/a | COD | 350mg/l，0.0336t/a | 动植物油：10mg/l，0.01t/a |
|  |  | SS | 200mg/l，0.0192t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/l，0.0024t/a |  |
|  |  | TN | 35mg/l，0.0034t/a |  |
|  |  | TP | 3mg/l，0.0003t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 200mg/l，0.0192t/a |  |
| 电离辐射电磁辐射 | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废纱、废丝 | 24t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 原料使用过程 | 废包装袋 | 0.75t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 网制品生产线 熔融拉丝工序 | 滴落在地面的废塑料 | 2.4t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 网制品生产线 捻线工序 | 废润滑脂 | 0.02t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  | 有机废气处理装置 | 废活性炭 | 2.412t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  | 职工食堂 | 食堂餐厨废弃物、废油脂 | 2.1t/a | 由获得许可的单位 收集处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 12t/a | 环卫部门清运处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声来源于剑杆织机、验布机、拌料机、拉丝机、捻线机、织网机及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～85dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、厂房隔声后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境、声环境、振动等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、大气环境 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、CH等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 此外还有地面扬尘，根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达30mg/m3以上，将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 上述废气对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须采取以下措施： （1）施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，缩小扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%。 （2）装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 （3）本项目采用商品混凝土进行浇制，只在进行砖墙砌筑时要使用搅拌机搅拌水泥砂浆，减小了对环境的影响。搅拌水泥砂浆应在临时工棚内进行，加袋装水泥时，尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，以减少水泥粉尘外溢。 （4）运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于40Km/h，以减少行使过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 （5）燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 （6）建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 （7）在较大风速时，应停止施工。 （8）湿作业（如胶水和涂料喷刷）时，织物面板、顶棚饰面和可移动隔墙等可能成为挥发性有机物的“吸收器”，因此应按序施工，将湿作业安排在安装“吸收器”之前，若在室内作业，应对建筑物进行强制性通风。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 2、水环境 施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。还有施工人员的生活污水。施工期间防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、声环境 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见下表： 表7-1 施工机械设备噪声值一览表 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 序号 设备名称 距源10m处 A声级dB（A） 1 挖掘机 82 5 起重机 82 2 推土机 76 6 卡车 85 3 搅拌机 84 7 电锯 84 4 夯土机 83 8 打桩机 105 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）进行评价。 表7-2 施工噪声限值 单位：dB（A） 时间 类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 施工场界噪声 70 55 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r——监测点距声源的距离 r0——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。得出噪声衰减的结果见下表： 表7-3 施工噪声值随距离衰减的关系 距离（m） 1 10 50 60 100 150 200 250 400 ΔL[dB（A）] 0 20 34 35 40 43 46 48 52 施工机械挖掘机、搅拌机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见下表： 表7-4 施工噪声随距离衰减后的情况 距离（m） 10 50 60 100 150 200 250 300 400 500 打桩机的影响值[dB（A）] 105 91 90 85 80 79 77 76 73 70 挖掘机的影响值[dB（A）] 82 68 67 62 59 56 54 53 50 47 搅拌机的影响值[dB（A）] 84 70 69 64 61 58 56 55 52 49 由上表可见，昼间距打桩机100m以内为施工机械超标范围，夜间打桩机禁止施工，其他施工机械昼间必须在50米以外才能达标，夜间在300m以外才能达到作业噪声限值。另外，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 施工噪声是暂时的，但它对环境影响较大，敏感目标均将受到施工机械噪声的影响，尤其是夜间的影响较重。 由此可见，工程施工时，施工噪声昼间将会产生扰民影响，夜间对居民影响很大。根据以上分析，要求建设单位在施工期与受影响居民相邻处设置隔音壁（墙），并采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，施工机械放置在远离居民点的位置，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。 （3）精心安排，减少昼间施工噪声影响时间，禁止夜间施工。如需夜间施工，需按国家有关规定到环境保护行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。对施工运输车辆安装消声器。 4、振动 预制桩施工对环境效应主要表现在挤土问题及打桩的振动等对周围环境、邻近建筑物及地下管线的不利影响。 （1）在沉桩区域周围设置防挤、防渗墙壁可有效地限制沉桩引起的变位及超孔隙水压力对邻近建筑物的影响。 （2）为了缩短沉桩振动影响时间和减少振动影响程度，可在沉桩施工中采用特殊缓冲垫材或缓冲器，合理选择低振动强度和高施工频率的桩锤，采取桩身涂覆减少摩阻力的材料以及与预钻孔法、掘削法、水冲法、静压法相结合的沉桩施工工艺，控制沉桩施工顺序(由近向远)等防护措施。 5、固体废弃物 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工队伍产生的生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运，以减少对周围环境的影响。 6、弃土 来源：地基开挖、场地清理等原因将产生许多弃土，这些弃土会造成晴天尘土飞扬、雨天满地泥泞的状况，严重影响交通运输和附近居民和过路行人的呼吸健康，也影响市容和景观。 措施：注意对施工现场进行及时清扫和洒水防止扬尘；弃土及时外运，并全部外卖用于新建企业场地平整或垫路，车辆运输弃土时，应为车辆配备篷布，防止运输过程中的风吹扬尘。同时由于管线施工中土石方的挖掘和堆场扬尘随施工路段不同而异，影响局部环境，属短期影响，其影响随施工结束而消失。通过采取以上措施扬尘对周围环境影响不大。 7、对生态的影响分析 由于施工道路基本全部硬化，只要加强施工管理，不刻意破坏路两边的树木和花草，项目施工对生态的影响较小。 8、水土流失 在施工及暂存过程应注意以下几点： ①建设项目土石方开挖时，要求至上而下、分层开挖，土石分区堆放，以便回填利用：开挖渣料临时堆放时，要求将易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用； ②对于易流失地段，可采用编制袋装料砌挡墙临时拦挡。弃渣堆放时，应先拦后弃。 ③加强施工管理：要求工程开挖渣料临时堆放时需采取必要拦挡及排水措施，严禁开挖渣料乱堆乱放或是直接弃于沟渠内。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目建成投产后，产生的废气污染物为色织布生产线织造工序产生的飞绒粉尘（颗粒物），网制品生产线熔融拉丝工序产生的有机废气（非甲烷总烃）和职工食堂产生的食堂油烟。 （1）废气治理措施分析： ①色织布生产线织造工序产生的飞绒粉尘（颗粒物） 本项目色织布织造工序由于经纱之间的反复摩擦、弯曲会产生飞绒粉尘（颗粒物），根据工程分析，该工序飞绒粉尘产生量为0.04t/a，产生速率为0.034kg/h，由于产生量较小，无组织排放于色织布织造车间内。 ②网制品生产线熔融拉丝工序产生的有机废气（非甲烷总烃） 本项目网制品生产过程中聚乙烯粒子在熔融拉丝工序少量未聚合的单体高温下部分挥发出来，形成有机废气（非甲烷总烃）。根据工程分析，熔融拉丝工序非甲烷总烃产生量为0.61t/a，厂方拟在每台拉丝机熔融挤出工段上方0.5m处设置2m×0.5m的集气罩收集，各集气罩吸风管道汇入一根车间排气总管，引入车间外的二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）高空排放。 废气收集系统：本项目熔融拉丝工序排放的非甲烷总烃采用集气罩收集，集气罩采用半包围上抽形式，具体如图 7-1 所示： 图7-1 集气罩工程结构图 根据《环保设备设计手册--大气污染控制设备》，从理论上说，只要接受罩的排风量等于罩口断面上的热射流的流量，接受罩的断面尺寸等于罩口断面上热射流的尺寸，污染气流就能全部排除。本项目设计集气罩的排风量和断面均按照手册中废气产生断面上的热射流的流量和尺寸设计，从理论上污染气流可全部被收集，考虑同类装置的实际经验，本次集气罩废气收集效率按90%计。 活性炭吸附机理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，将有机废气分子吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机废气和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。 本项目活性炭吸附装置由活性炭纤维筒吸附装置、排风管和排风机、排气筒等组成，采用耐水蜂窝煤活性炭（100×100×100），比表面积>850m2/g，一次可吸附有机物30%t/t，密度ρ=550g/L，建议有效尺寸为1.0m×1.0m×0.9m，过风速率1.67m/s，停留时间为0.54s，活性炭每季度更换一次，每次装填量约0.5t。根据《大气中 VOCs 的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第 37 卷第 6 期）中的数据，并考虑到本项目有机废气初始浓度较低的特点，活性炭对非甲烷总烃去除效率保守估计按75%计。具体参数见表7-5： 表7-5 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号 项目 技术指标 1 配套风机风量（m3/h） 6000 2 粒度（目） 12～40 3 比表面积（m2/g） 900～1200 4 总孔容积（cm3/g） 0.81 5 水份 ≤5% 6 密度（g/cm3） 550 7 堆积密度（g/L） ≤500 8 着火点（℃） ＞500 9 结构形式 抽屉式 10 填充量 0.5t 11 吸附容量 0.3g/g 12 吸附效率 75% 13 更换频次 每季度更换一次 本项目有机废气处理装置设计风量为6000m3/h，每天运行约6小时，集气罩收集效率约为90%，活性炭对非甲烷总烃的吸附效率按75%计，则有组织非甲烷总烃产生量约0.549t/a，产生浓度约50.83mg/m3，产生速率为0.305kg/h，排放量为0.137t/a，排放浓度为12.67mg/m3，排放速率为0.076kg/h，排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 剩余10%集气罩未收集到的非甲烷总烃为0.061t/a，排放速率为0.034kg/h，无组织排放于网制品生产车间内。 ③职工食堂产生的食堂油烟 企业拟设置油烟净化装置对食堂油烟净化处理后达标排放。一般油烟净化装置对油烟去除效率可达85%，净化后油烟排放量为0.0022t/a，排放浓度为0.6mg/m3，最后油烟废气通过高于房顶1m的烟囱排放。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准：排放油烟浓度≤2.0mg/m3，油烟净化设施最低去除效率≥60%的要求，对周围环境影响较小。 图7-2 本项目建成投产后废气收集、治理流向图 本项目有组织废气污染物排放参数见表7-6： 表7-6 本项目有组织污染物源强参数 主要污染物 排气量m3/h 排放情况 排放参数 源强形式 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 高度 （m） 直径 （m） 风速 （m/s） 时间 （h） 温度 （℃） 网制品生产线熔融拉丝工序 非甲烷总烃 6000 12.67 0.076 0.137 20 0.4 13.27 1800 40 点源（FQ-1） 本项目无组织大气污染源源强参数见表7-7： 表7-7 本项目无组织污染物源强参数 序号 污染源位置 污染物名称 排放量 (t/a) 排放速率 （kg/h） 面源高度 （m） 污染源尺寸 （m） 1 色织布织造车间 飞绒粉尘（颗粒物） 0.04 0.0055 9.6 50.48×30.48 2 网制品生产车间 非甲烷总烃 0.061 0.034 9.6 50.48×27.48 （2）排气筒设置合理性分析： 本项目周围200米范围内最高建筑物为本项目综合办公楼12m，排气筒设置高度达到20米，排放高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的有组织排放相关要求。本项目排气筒直径、排风量、风速等参数见表7-2，排气筒风速符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 （3）环境影响分析： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。本项目有组织废气、无组织废气具体源强参数详见表7-8、7-9： 表7-8 本项目有组织废气源强一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部 海拔高度m 排气筒 高度m 烟气流速（m/s） 烟气温度℃ 污染物排放速率(kg/h） X Y FQ-1 非甲烷总烃 120.7643 32.5684 3.0 20 13.27 40 0.076 表7-9 本项目无组织废气源强一览表 污染源名称 面源起点坐标 海拔高度m 矩形面源 污染物排放速率（kg/h） X Y 长度 宽度 与正北 向夹角° 有效 高度 颗粒物 非甲烷总烃 色织布织造车间 120.7640 32.5686 3.0 50.48 30.48 10 9.6 0.0055 / 网制品生产车间 120.7640 32.5670 3.0 50.48 27.48 10 9.6 / 0.034 估算模式所用参数见表7-10： 表7-10 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) -- 最高环境温度 39.1°C 最低环境温度 -10 °C 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 评级工作等级确定： 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-11 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax(μg/m3) Pmax(%) D10% (m) 点源 FQ-1 非甲烷总烃 2000 4.70 0.24 / 面源 色织布织造车间 TSP 900 4.16 0.46 / 网制品生产车间 非甲烷总烃 2000 26.86 1.34 综合分析，本项目Pmax最大为网制品生产车间无组织排放的非甲烷总烃，Pmax值为1.34%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。点源和面源最大Pmax和D10%预测结果见表7-12、表7-13： 表7-12 点源最大Pmax和D10%估算结果一览表 污染物 非甲烷总烃 距源中心下风向距离D（m） 下风向浓度（μg /m3） 占标率（%） 25 1.66 0.08 50 1.79 0.09 75 4.01 0.20 100 4.70 0.23 125 4.55 0.23 150 4.21 0.21 175 3.87 0.19 200 3.57 0.18 225 3.30 0.17 250 3.08 0.15 275 2.89 0.14 300 2.72 0.14 325 2.57 0.13 350 2.44 0.12 375 2.33 0.12 400 2.22 0.11 425 2.13 0.11 450 2.05 0.10 475 1.97 0.10 500 1.90 0.09 下风向最大浓度及占标率 4.70 0.24 最大地面浓度距离（m） 103 D10%最远距离 / 表7-13 面源最大Pmax和D10%估算结果一览表 污染物 色织布织造车间 （飞绒粉尘） 网制品生产车间 （非甲烷总烃） 距源中心下风向 距离D（m） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 25 3.66 0.41 23.96 1.20 50 3.85 0.43 24.52 1.23 75 3.81 0.42 24.10 1.21 100 3.12 0.35 19.54 0.98 125 2.55 0.28 15.91 0.80 150 2.17 0.24 13.51 0.68 175 1.92 0.21 12.22 0.61 200 1.79 0.20 11.06 0.55 225 1.64 0.18 10.16 0.51 250 1.52 0.17 9.42 0.47 275 1.42 0.16 8.80 0.44 300 1.34 0.15 8.28 0.41 325 1.26 0.14 7.82 0.39 350 1.20 0.13 7.42 0.37 375 1.14 0.13 7.06 0.35 400 1.09 0.12 6.75 0.34 425 1.05 0.12 6.46 0.32 450 1.00 0.11 6.21 0.31 475 0.97 0.11 5.97 0.30 500 0.93 0.10 5.76 0.29 下风向最大浓度及占标率 4.16 0.46 26.86 1.34 最大地面浓度距离（m） 36 36 D10%最远距离 / / 由表7-12、7-13可知，本项目建成投产后，有组织、无组织排放的大气污染物非甲烷总烃、颗粒物的最大地面浓度占标率均＜10%。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响评价等级为二级，根据预测结果，上述污染物最大落地浓度所占标准份额较小，远小于标准值，不会改变区域环境空气质量等级，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m，根据该单元面积S(m2)计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 项目所在地年平均风速为2.6m/s，A、B、C、D参数选取见表7-14： 表7-14 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。本项目的卫生防护距离计算详见表7-15： 表7-15 卫生防护距离计算表 无组织 排放源 污染物 名称 卫生防护距离计算系数 S (m2) Qc (kg/a) 卫生防护距离L(m) A B C D L计 L 色织布织造车间 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 1538.6 0.0055 0.458 50 网制品生产车间 非甲烷总烃 1387.2 0.034 0.722 50 根据计算，产生有害气体无组织排放单元的卫生防护距离均小于50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）中的规定，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于100m时，其级差为50m，并且当有两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，则提一级。根据上表的计算结果，根据卫生防护距离的确定原则，最终确定本项目卫生防护距离为分别以色织布织造车间边界向外50m、网制品生产车间边界向外50m形成的包络线，卫生防护距离包络线见附图2。该项目卫生防护距离内无居民等敏感保护目标，符合卫生防护距离的要求。 综上所述，本项目生产过程中产生的废气可达标排放，对当地的大气环境质量影响较小。 （4）大气环境影响评价结论 本项目位于环境质量非达标区，评价范围内无一类区，根据估算模式判定本项目大气评价等级为二级。 a) 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中网制品生产车间无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度为26.86μg/m3，最大占标率为1.34%，且根据评价区的环境质量现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，本项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响在可接受范围内，项目大气污染物排放方案可行。 b) 本项目环境影响符合环境功能区划。 c）本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 d）本项目卫生防护距离推荐值为：以色织布织造车间边界向外50m、网制品生产车间边界向外50m形成的包络线。经现场踏勘，项目卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等环境敏感目标，能满足项目卫生防护距离的要求。 表7-16 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 海安鑫鹏织造有限公司色织布、网制品生产项目 评价等级 与范围 评价等级 一级 □ 二级 ( 三级 □ 评价范围 边长=50km □ 边长=5～50km □ 边长=5km ( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a □ 500～2000t/a □ ≤500t/a ( 评价因子 基本污染物（ TSP ） 其他污染物（ 非甲烷总烃 ） 包含二次PM2.5 □ 不包含二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准 ( 地方标准 □ 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区 □ 二类区( 一类区和二类区 □ 评价基准年 （ 2018 ）年 环境空气质量现状 调查数据来源 长期例行监测数据 □ 主管部门发布的数据 ( 现状补充监测 □ 现状评价 达标区 □ 不达标区 ( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 □ 现有排放源 □ 拟替代的 污染源 □ 其他在建、拟建项目污染源 □ 区域污染源 □ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF□ 网络模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km □ 边长5～50km □ 边长=5km □ 预测因子 预测因子（ ） 包含二次PM2.5 □ 不包含二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100% □ C本项目最大占标率>100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% □ C本项目最大占标率>10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30% □ C本项目最大占标率>30% □ 非正常排放1h 浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率>100% □ 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加值 C叠加 达标 □ C叠加 不达标 □ 区域环境质量的 整体变化情况 k≤-20% □ k>-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子（非甲烷总烃） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测 □ 环境质量监测 监测因子（ ） 监测点位数（ ） 无监测 □ 评价结论 环境影响 可接受 ( 不可接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ 0 ）m 污染源年排放量 SO2：（ ）t/a NOx：（ ）t/a 颗粒物：（ 0.04 ）t/a VOCs：（0.198）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 2、水环境影响分析 （1）本项目废水排放情况 本项目建成投产后产生生活污水、食堂废水1056t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油，水质简单且浓度较低，经厂内化粪池、隔油池预处理后，经市政污水管网排入角斜镇污水处理厂集中处理，深度处理后排入北凌河，对周围环境的影响在可接受范围内。本项目厂区实行“雨污分流”，污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表7-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 食堂废水 pH、COD SS、NH3-N TN、TP 动植物油 角斜镇污水 处理厂 连续排放 W-1 化粪池 隔油池 / FW-1 是 企业 总排 表7-18 废水间接排放口基本情况表 序号 排放□编号 排放口地理位置 废水 排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 FW-1 120.7648 32.5690 0.1056 污水 处理厂 连续 / 角斜镇污水处理厂 pH 6-9 COD 60 SS 20 NH3-N 8 TN 20 TP 1 （2）评价等级 本项目生活污水、食堂废水经厂内预处理后通过角斜镇污水处理厂集中处理后排放，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 （3）生活污水处理设施可行性分析 本项目产生生活污水、食堂废水1056t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油，水质简单且浓度较低，经厂内化粪池、隔油池预处理后，经市政污水管网排入角斜镇污水处理厂集中处理，深度处理后排入北凌河，对周围环境影响较小。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后成为污泥被清掏。一般情况下，化粪池对于COD及SS的去除率为30%左右，对其他污染物去除能力较差。本项目拟设置一座5m3化粪池，生活污水经化粪池预处理后，各污染物排放浓度为COD：300mg/L、SS：150mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L、 TP：3mg/L、动植物油：10mg/L，能够达到角斜镇污水处理厂的接管标准。 （4）角斜镇污水处理厂概况 角斜镇污水处理厂日处理能力 1000t，采用 EV 生化+生态系统组合净化技术，是生化技术和由水生植物、动物、微生物等构建的生态净化系统有机结合的高效水污染治理系统。生态系统内多物种相互协调、相互依存、相互促进、综合利用。综合净化能力高于单一技术的效果，生态景观效果也优美、和谐、自然。该工艺具有运行稳定、可达到同时去除 COD、BOD5、氮和磷的目的，且氮和磷的去除率较高，在同时脱氮、除磷去除有机物的工艺中，该工艺流程较为简单。整套设施运行较可靠。 角斜污水处理厂日处理能力1000t，目前日均处理 500t。建设项目产生的废水量为 3.52t/d，占剩余水量 0.7%，角斜污水处理厂仍有余量接纳本项目废水。 （5）依托污水处理设施的环境可行性评价： ①水量：本项目废水总量为3.52t/d，约占角斜镇污水处理厂处理能力的 0.7%，从废水水量来说，接纳本项目废水是可行的。 ②水质：本项目废水仅为生活污水、食堂废水，经厂内预处理后水质简单，能够达到污水处理厂接管控制标准，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标处理排放。因此，从水质上说，接纳本项目废水是可行的。 ③管网和污水处理厂建设进度：目前角斜镇污水处理厂基建工程已完成，项目所在地区域污水管网铺设已经到位。 综上所述，本项目废水纳入角斜镇污水处理厂集中处置可行，废水经角斜镇污水处理厂处理后达标排放，对周围地表水环境的影响在可接受范围内。 表7-19 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 海安鑫鹏织造有限公司色织布、网制品生产项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 ( 水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □； 间接排放 (； 其他 □ 水温 □； 径流 □； 水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染□；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □； 在建 □ 拟建 □； 其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体 水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源 开发利用状况 未开发 □； 开发量40%以下 □； 开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □； 其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 □ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □； 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （COD） （SS） （氨氮） （TN） （TP） （动植物油） （0.3168） （0.1584） （0.0264） （0.037） （0.0032） （0.01） （300） （150） （25） （35） （3） （10） 替代源 排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (； 其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 ( 手动 □；自动 □；无监测 ( 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 ( 不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 3、声环境影响分析： （1）主要噪声源强的确定 本项目噪声来源于剑杆织机、验布机、拌料机、拉丝机、捻线机、织网机及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～85dB（A）。产噪设备噪声源强见表7-20： 表7-20 建设项目主要噪声源强表 序号 声源名称 数量 （台/套） 单台设备 声源强度 dB(A) 所处 位置 降噪效 果dB(A) 距敏感点距离（m） 北侧 厂界 西侧 厂界 南侧 厂界 东侧厂界 北侧 居民 西侧居民 1 剑杆织机 30 88 色织布 织造 车间 ≥30 25 35 55 80 70 90 2 验布机 2 78 45 25 55 110 90 80 3 拌料机 2 85 网制品 生产 车间 70 25 20 110 115 80 4 拉丝机 4 75 60 25 30 90 105 80 5 捻线机 14 78 60 40 30 70 105 95 6 织网机 6 78 60 50 30 75 105 105 7 废气处理装置引风机 1 85 80 25 10 90 125 80 （2）噪声控制措施： ① 控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号设备，从源头上控制噪声产生。 ② 设备减振、隔声 对生产车间内的剑杆织机、验布机、拌料机、拉丝机、捻线机、织网机、废气处理装置引风机等设备在机组与地基之间安置减振底座，可以降噪约10dB（A）左右。 ③合理布局 在厂区布置时，沿西侧厂界设置为附属用房，利用建筑物的隔声左右减轻对西侧居民的影响。在车间设备布置时尽量将噪声较集中的设备布置在生产车间东侧位置，噪声源亦尽可能远离西侧厂界，以减轻对西侧居民的影响。 ④加强建筑物隔声措施 各类设备均安置在室内，生产时门窗关闭，有效利用了建筑隔声，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施并经距离衰减后，降噪量约20dB（A）左右。 ⑤强化生产管理 定期对设备进行检查维护，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。 ⑥加强绿化带隔声措施 建议厂方在厂界西侧种植能够吸声降噪的树木，以起到隔声作用。 （3）噪声预测模式 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： 声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达25dB（A）以上。 （4）预测结果 各预测点最终预测结果(已考虑屏障隔声、建筑隔声、绿地隔声及环境因素等因素)见表7-21： 表7-21 厂界各测点声环境影响预测结果 单位：dB（A） 测点位 昼间 夜间 点号 位名 背景值 贡献值 预测值 评价结果 背景值 贡献值 预测值 评价结果 1 N1北厂界 58.6 48.9 59.0 达标 48.0 48.8 51.4 达标 2 N2西厂界 52.9 48.6 54.3 达标 47.4 46.8 50.1 达标 3 N3南厂界 52.4 48.2 53.8 达标 45.8 40.3 46.9 达标 4 N4东厂界 54.6 42.4 54.9 达标 45.7 39.2 46.6 达标 5 N5北侧居民点 53.6 45.6 54.2 达标 46.6 45.4 49.1 达标 6 N6西侧居民点 54.1 45.3 54.6 达标 46.9 44.7 48.9 达标 注：本项目夜间仅色织布织造车间进行生产。 由表7-21可知，本项目采取以上噪声控制措施后，厂界噪声昼、夜间贡献值叠加本底值后的最大预测值分别为59.0dB(A)、51.4dB(A)，厂界昼、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。本项目建成投产后对北侧双龙村9组居民（距离45m）昼、夜间噪声贡献值叠加本底值后的预测值分别为54.2dB(A)、49.2dB(A) ，能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）4类标准要求，对西侧双龙村9组居民（距离55m）昼、夜间噪声贡献值叠加本底值后的预测值分别为54.6dB(A)、48.9dB(A) ，能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求。 综上所述，本项目严格采取噪声控制措施后，对周围声环境的影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目建成投产后，产生的固废主要为色织布织造过程、网制品捻线织网工序产生的废纱、废丝，网制品生产线原料使用过程中产生的废包装袋，熔融拉丝工序少量滴落在地面的废塑料，网制品生产线捻线工序产生的废润滑脂，废气处理装置产生的废活性炭，职工食堂产生的食堂餐厨废弃物、废油脂以及厂内职工产生的生活垃圾。 生产过程中产生的废纱、废丝24t/a，原料使用过程中产生的废包装袋0.75t/a，网制品生产线熔融拉丝工序少量滴落在地面的废塑料约2.4t/a，均由厂方收集后出售处理；网制品生产线捻线工序产生的废润滑脂0.02t/a，有机废气处理装置产生的废活性炭约2.412t/a ，属于危险废物，委托有资质单位处理；食堂餐厨废弃物、废油脂2.1t/a，由获得许可的单位收集处置；生活垃圾12t/a，由当地环卫部门清运处理。具体处置方式见表7-22： 表7-22 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生工段 形态 废物 类别 废物代码 预计产生量 （t/a） 处置方式 1 废纱、废丝 一般固废 生产过程 固态 99 -- 24 经厂方收集 后出售处理 2 废包装袋 原料使用过程 固态 99 -- 0.75 3 废塑料 网制品生产线熔融拉丝工序 固态 61 -- 2.4 4 食堂餐厨废弃物、废油脂 职工食堂 半固态 99 -- 2.1 由获得许可的单位收集处置 5 生活垃圾 办公生活 半固态 99 -- 12 环卫部门 清运处理 6 废润滑脂 危险废物 网制品生产线捻线工序 固态 HW08 900-217-08 0.02 委托有资质的单位处理 7 废活性炭 二级活性炭 吸附装置 固态 HW49 900-041-49 2.412 （1）一般固废环境影响分析 由工程分析可知，本项目一般固废总产生量为41.25t/a，其中生活垃圾、食堂餐厨废弃物废油脂基本可以做到日产日清，不占用固废堆场。需收集暂存的一般固废为废纱废丝、废包装袋和废塑料，一般工业固废平均转运周期为2个月，则暂存期内一般工业固废量最多为4.525t，本项目拟在色织布织造车间西南角设置一座20m2一般工业固废堆场，可满足固废贮存的要求。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过环卫清运、许可单位处理、外售等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求，对周围环境影响较小。 （2）危险废物环境影响分析 本项目危险废物仅为网制品生产线捻线工序产生的废润滑脂和二级活性炭吸附装置产生的废活性炭，应尽快送往有资质的危废处理单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准及修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。 ②危险废物贮存场所必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》规定设置警示标志。 ③危险废物贮存场所周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ④危险废物贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，设有应急防护设施。 ⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ⑥贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ⑦贮存区符合消防要求。 ⑧贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑨基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑩存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 按照相关要求，本企业拟在网制品生产车间的西南角（具体位置见附图2）新建一座4m×3m×2.8m的危废暂存仓库，危险固废使用具有防腐、防渗功能的专用塑胶桶密封盛装。本项目满负荷生产时，需暂存的危险废物产生量合计为2.432t/a，平均运转周期为3个月，则暂存期内危废最多为0.608t。密封塑胶桶的盛装量为100Kg,每个塑胶桶的占地面积约0.8m2，按单层暂存考虑，所需暂存面积为5.6m2。本项目设置12m2的危废暂存室可满足危废贮存的要求。 综上所述，本项目运营期产生的危险废物仅为废润滑脂和废活性炭，通过专用的密封塑胶桶贮存于厂区的危废暂存处，并移送至有资质单位的危废处理单位进行处理。贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，故本项目产生的危废在采取以上污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水产生影响。 （3）运输过程影响分析 对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： ① 该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证。负责运输的司机应通过培训，持有有效证件。 ② 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③ 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④ 组装危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 （4）危废处置环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见表7-23： 表7-23 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存 场所 危废 名称 危废 类别 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存仓库 废润滑脂 HW08 900-217-08 网制品生产车间西南角 12m2 密封塑胶桶贮存 1.5t 3个月 废活性炭 HW49 900-041-49 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危险废物必须落实利用、处置途径。本项目位于海安市老坝港滨海新区（角斜镇）双龙村9组，周边主要危废处置单位有上海电气南通国海环保科技有限公司、南通九洲环保科技有限公司、江苏东江环境服务有限公司、南通润启环保服务有限公司等，危废处置单位情况见下表： 表7-24 建设项目周边危废处置单位情况表 单位名称 许可量 （t/a） 公司地址 经营范围 上海电气南通国海环保科技有限公司 10000 老坝港滨海新区滨海东路6号 焚烧处置HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW49等 南通九洲环保科技有限公司 20000 南通市如皋市长江镇规划路1号 焚烧处置医药废物（HW02），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），其他废物（HW49）（不含309-001-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-999-49） 江苏东江环境服务有限公司 13000 南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路 焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17，仅限336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17），废碱（HW35），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49,900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49），废催化剂（HW50,263-013-50、275-009-50、276-006-50、261-151-50） 南通润启环保服务有限公司 25000 南通市启东市滨江精细化工园上海路318号 核准焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），其他废物（HW49）（900-039-49、900-041-49、900-042-49 900-046-49、900-047-49、900-999-49） 由上表可知，本项目产生的危险废物可委托上述单位进行处置，项目建成后危废处置可落实，因此对周边环境影响较小。 5、环境风险分析 （1）风险识别及等级判定 风险识别范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物向环境转移的途径识别。 ①风险物质数量与临界量比值Q 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及附录中的突发环境风险物质，Q值远小于1，因此本项目风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1可知，本项目仅需对环境风险进行简单分析。 表7-25 本项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 海安鑫鹏织造有限公司色织布、网制品生产项目 建设地点 江苏省 海安市 （老坝港滨海新区）区 角斜镇双龙村9组 地理坐标 经度 120.7646 纬度 32.5686 主要危险物质及分布 棉纱贮存 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 事故状态下： ①本项目火灾次生污染物会对周边大气环境造成一定的不良影响，但影响可控； ②本项目废气处理装置发生故障会对周边大气环境造成一定的不良影响，但影响可控； ③在采取有效地下水防渗措施的情况下，本项目不会对地下水环境造成不良影响。 风险防范措施要求 见本小节下文 （2）风险防范措施 针对本项目可能发生的废气事故排放风险事故，提出以下风险防范措施： 贮存工程风险防范措施 a、原料棉纱不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。 b、划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c、合理规划运输路线及时间，加强运输车辆的管理，严格遵守运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ②废气事故排放防范措施： 发生事故的原因主要由以下几个： a、废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b、生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c、厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d、对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a、平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b、建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c、项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入处理系统进行处理以达标排放； d、对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 6、土壤、地下水环境影响评价 （1）土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018），本项目为污染影响型项目，本项目属于Ⅲ类项目，占地规模为小型，同时本项目所在地周边存在居民区，土壤环境敏感程度为较敏感，因此判定本项目土壤评价等级为“三级”。本项目主要采用定性分析来说明本项目对土壤环境的影响，同时着重对应采取的土壤污染防治措施进行评述。 根据本项目的特性分析，本项目可能对土壤造成污染的途径主要有：生产车间、固废堆场等污水下渗对土壤造成的污染。 在正常生产状态下，本项目废水排放、固废暂存、原辅料存储不会对厂区内地块土壤造成影响，在事故状态下，污水管道、固废堆场地等污水可能会下渗到土壤从而对土壤造成不良影响，但考虑到本项目废水成分及原辅料比较简单，不涉及有毒有害物质，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可杜绝废水污染物及液体原辅料下渗，避免污染土壤，因此项目对区域土壤环境产生影响很小。 （2）土壤、地下水防渗措施 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染的途径主要有生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 事故情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若液体原料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，建设项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将本项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施： （1）源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应加强废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的沉淀池定期进行检查，防止在污水处理的过程中有太多的污水泄漏。 （2）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表7-26： 表7-26 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号 防治分区 分区位置 防渗要求 1 重点污染 防治区 危废暂存仓库 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒 2 污水输送、收集管道 消防水池 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 3 一般污染 防治区 一般固废暂存场所 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 4 生产车间 5 简单防渗区 综合办公楼 一般地面硬化 6 成品及原料仓库 7、清洁生产评述 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的生产工艺技术与合理设备、加强污染控制综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除人类健康和环境的危害。本次评价将从原辅材料消耗、产品、生产工艺、设备水平、能耗指标及污染防治措施等方面进行分析，说明其是否符合清洁生产要求。 （1）生产原料及产品分析 本项目所用原料均为无毒物质，产品无毒无害，使用过程中对人体健康和生态环境影响较小。 （2）设备及工艺分析 本项目生产设备先进，生产工艺成熟、简单，原辅材料利用率高。 能耗指标分析 本项目生产所使用的能源均为电能。 （4）污染防治措施分析 ①本项目建成投产后，网制品拉丝工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过20米高排气筒排放，能够实现达标排放，对周围环境的影响在可接受范围内。色织布织造工序产生的无组织飞绒粉尘通过车间加强通风后，对周围环境的影响也在可接受范围内。 ②本项目不产生生产废水，生活污水、食堂废水经厂内化粪池、隔油池预处理后，经市政污水管网排入角斜镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入北凌河。 ③本项目噪声设备均安置在生产车间内，通过合理布局、厂房隔声、设备减震等控制措施，对周围环境影响较小。 ④本项目各类固废均得到妥善处理，不外排，不会对周围环境产生影响。 8、环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ① 严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ② 建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③ 健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④ 建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤ 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑥ 建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求张贴标识。 （2）自行监测计划 ① 大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-27 废气污染源监测计划 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 有组织 FQ-1排放口 非甲烷总烃 一年一次 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值标准 无组织 厂界 非甲烷总烃 一年一次 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求 颗粒物 信息公开 由环境保护主管部门确定 监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理 ② 噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-28 噪声污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 厂界四周外1m处 等效连续A声级 每季度一次 9、“三同时”验收 本项目“三同时”验收一览表见表7-29： 表7-29 本项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 （数量、规模） 验收要求 环保投资（万元） 完成 时间 废 气 有组织 网制品生产线熔融拉丝工序 非甲烷总烃 集气罩收集+二级活性炭装置吸附+20米排气筒（FQ-1）排放 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值标准 10 与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用 职工食堂 食堂油烟 油烟净化装置 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB1843-2001）中“小型”规模标准 2 无组织 色织布 织造车间 飞绒粉尘 （颗粒物） 设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 对色织布织造车间、网制品生产车间分别设置50米的卫生防护距离 非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表9中企业边界大气污染物浓度限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求 5 网制品 生产车间 非甲烷总烃 废水 生活污水 食堂废水 COD、SS 氨氮、TN、TP 动植物油 20m3化粪池 5m3隔油池 达到角斜镇污水处理厂 接管要求 10 噪声 噪声设备 噪声 厂房隔声 减振隔声设施 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类、4类标准 15 固废 一般固废 废纱、废丝 废包装袋 废塑料 设置20m2的一般固废堆放场所，回收出售处理 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 及修改单要求 5 生活垃圾、食堂餐厨废弃物、废油脂 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 由获得许可的单位收集处置 危险废物 废润滑脂 废活性炭 设置12m2专门危废暂存仓库，密封容器存储、及时委托有资质的单位处理 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 绿化 1590m2 / 10 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 / / 清污分流、排污口 规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 / 10 “以新带老”措施 / / / 总量平衡方案 本项目有组织废气污染物排放量为VOCs（非甲烷总烃）：0.137t/a，拟在海安市区域范围内平衡；水污染物接管考核量为：废水量1056t/a、COD：0.3168t/a、氨氮：0.0264t/a、总氮：0.037t/a、总磷：0.0032t/a，最终外排环境量为COD：0.0634t/a、氨氮：0.0084t/a、总氮：0.0211t/a、总磷:0.001t/a，在海安市范围内平衡；固废均得到有效处置。 / 大气防护距离设置 本项目不需要设施大气防护距离，卫生防护距离设置为：分别以色织布织造车间为执行边界50m、以网制品生产车间为执行边界50m形成的包络线，目前此卫生防护距离内无居民点及其他环境敏感点，今后在此范围内不准建设学校、居民点、医院等环境敏感目标 环保投资合计 67

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织 | 网制品生产线 熔融拉丝工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+二级活性炭吸附装置 +20米排气筒（FQ-1）排放 | 达标排放 对周围大气环境影响 较小 |
|  | 无组织 | 色织布生产线 织造工序 | 飞绒粉尘 （颗粒物） | 加强自然通风和机械排风 分别对色织布织造车间、网制品生产 车间各设置50米卫生防护距离 |  |
|  |  | 网制品生产线 熔融拉丝工序 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 食堂废水 | COD、SS 氨氮、总氮、总磷 动植物油 | 经厂内化粪池、隔油池预处理后经市政污水管网纳入角斜镇污水处理厂 集中处理最终达标排入北凌河 | 达标排放 对周围水环境影响较小 |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废纱、废丝 | 经厂方收集后出售处理 | 固废100% 处置 |
|  | 原料使用过程 | 废包装袋 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 网制品生产线 熔融拉丝工序 | 废塑料 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 网制品生产线 捻线工序 | 废润滑脂 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 二级活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 职工食堂 | 食堂餐厨废弃物 废油脂 | 由获得许可的单位收集处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声来源于剑杆织机、验布机、拌料机、拉丝机、捻线机、织网机及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～85dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、厂房隔声后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 鉴于良好的市场前景，海安鑫鹏织造有限公司拟投资5000万元，征用海安市老坝港滨海新区（角斜镇）双龙村9组工业用地12415平方米（约18.6亩），新建生产厂房、办公用房等主要建筑物建筑面积9206.6平方米，购置剑杆织机、验布机、拉丝机、织网机等设备60台套，新上色织布、网制品生产项目。该项目预计2020年6月建成投产，正式投产后具备年生产色织布200万米、网制品1200吨的生产能力。 2、符合国家和地方产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、 “淘汰类”、 “能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、规划相符性和选址可行性 本项目位于海安市老坝港滨海新区（角斜镇）双龙村9组，周围区域以工业预留地、居民为主。经查阅《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号） “南通市生态红线区域名录”， 本项目距离国家级生态红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区28.1km、省级生态红线李堡镇蚕桑种质资源保护区2.8km，项目选址不在海安市生态红线管控区范围内。项目周围无国家级、省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，项目选址可行。本项目用地属于工业用地，符合老坝港滨海新区（角斜镇）总体规划和环境规划要求。 4、达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目建成投产后，产生的废气污染物为色织布生产线织造工序产生的飞绒粉尘，网制品生产线熔融拉丝工序产生的有机废气（非甲烷总烃）和职工食堂产生的食堂油烟。 本项目网制品生产线拉丝工序少量未聚合的单体高温下部分挥发出来，形成有机废气（非甲烷总烃），厂方拟在每台拉丝机熔融拉丝工段上方设置集气罩收集，各集气罩吸风管道汇入一根车间排气总管，引入车间外的二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）高空排放。非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 色织布织造工序产生的飞绒粉尘和网制品生产线集气罩未收集到的有机废气（非甲烷总烃），由于产生量较小，分别无组织排放于色织布织造车间和网制品生产车间内，在企业加强车间自然通风和机械排风的基础上，对周围环境的影响在可接受范围内。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的废气浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离计算结果，确定分别对色织布织造车间和网制品生产车间各设置50米的卫生防护距离。经调查，卫生防护距离范围内无居民点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放。 综上所述，本项目建成投产之后废气可达标排放，可满足环境管理要求。 （2）废水 本项目无生产废水产生，仅为厂内职工产生的生活污水、食堂废水1056t/a。经厂内化粪池、隔油池预处理后，经市政污水管网排入角斜镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入北凌河。对周边地表水环境的影响在可接受范围内，可满足环境管理要求。 （3）噪声 本项目噪声来源于剑杆织机、验布机、拌料机、拉丝机、捻线机、织网机及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～85dB（A）。经采取厂房隔声、设备减振、加强管理等措施后，可降噪30dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准，对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）固废 本项目建成投产后，产生的固废主要为色织布织造过程、网制品捻线织网工序产生的废纱、废丝，网制品生产线原料使用过程中产生的废包装袋，熔融拉丝工序少量滴落在地面的废塑料，网制品生产线捻线工序产生的废润滑脂，废气处理装置产生的废活性炭，职工食堂产生的食堂餐厨废弃物、废油脂以及厂内职工产生的生活垃圾。 废纱废丝、废包装袋、滴落在地面的废塑料由厂方收集后出售处理，生活垃圾由环卫部门统一清运，食堂餐厨废弃物、废油脂由获得许可的单位收集处置。废润滑脂、废活性炭属于危险固废，委托有资质的单位处理。本项目固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 5、总量控制分析 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP及挥发性有机物。 大气污染物：本项目建成投产后，有组织废气污染物排放量VOCs（非甲烷总烃）：0.137t/a，在海安市范围内平衡。 水污染物：本项目建成投产后，产生生活污水、食堂废水1056t/a，经厂内化粪池、隔油池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.3168t/a、氨氮：0.0264t/a、TN：0.037t/a、TP:0.0032t/a，经市政污水管网排入角斜镇污水处理厂集中处理，最终外排环境量为COD：0.0634t/a、氨氮：0.0084t/a、TN：0.0211t/a、TP:0.001t/a，在海安市范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》，本项目属于[C1712]棉织造加工和[C2923]塑料丝、绳及编织品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版），属于名录中简化管理行业。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）及排污许可证核发技术规范，本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版）中简化管理行业，暂不实施总量指标审核及排污权交易。 综合以上各方面分析评价，本项目符合国家产业政策，选址与该区域总体规划相符。经评价分析，该项目运行投产后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周围环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度看，本建设项目是可行的。 上述评价结果是根据海安鑫鹏织造有限公司提供的规模、设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的，如果设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由海安鑫鹏织造有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、建议 1、本项目的建设必须严格执行“三同时”制度，积极落实环保措施，按环评中所涉及到的措施和要求认真落实，确保排放达标和环境质量达标。 2、合理布局噪声设备，高噪声设备远离厂界，加强高噪声设备的管理和维护，落实各项噪声污染防治措施，减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声达标。 3、建议当地政府及规划部门在规划时不得在项目卫生防护距离之内新增医院、学校、居民住户等敏感设施规划。 4、必须严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，在专业监测单位对各污染处理设施效果和污染物排放状况进行验收监测后，并经审查验收合格后方可正式投入生产。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 企业营业执照 附件三 企业法人身份证复印件 附件四 项目噪声监测报告 附件五 污水处理厂接管协议 附件六 企业项目委托书、承诺书 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 建设项目与生态红线关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

老S221省道、居民及南通华瑞渔网有限公司

角通路及江苏大洋渔网有限公司

项目北侧

项目东侧

农田

农田

项目南侧

项目西侧

土石方阶段

基础施工阶段

装修及清理现场

粉尘、扬尘

噪声

噪声

粉尘、扬尘

结构施工

土石方阶段

粉尘、扬尘

噪声

粉尘、扬尘

棉纱、涤纶线

废纱S1-1

设备噪声N1-1

穿 综

飞绒粉尘G1-1

废纱S1-2

设备噪声N1-2

织 造 棕

设备噪声N1-3

验 布 棕

G—废气

S—固废

N—噪声

成 品

聚乙烯粒子、色母粒子

S2-1 废包装袋

N2-1 噪声

拌 料

G2-1 有机废气（非甲烷总烃）

S2-2 废塑料、N2-2 噪声

循

环

使

用

熔融拉丝

过冷水冷却

循

环

使

用

过热水定型

S2-3 废丝、S2-4 废润滑脂

N2-3 噪声

捻 线

S2-5 废丝、N2-4 噪声

织 网

G—废气

S—固废

N—噪声

定 型

成 品

损耗240

生活用水

角斜镇污水处理厂

1056

化粪池

960

1200

北凌河

96

损耗24

隔油池

120

96

食堂用水

蒸发损耗30

自来水

拉丝机冷水槽、热水槽循环用水

30

1827

循环使用

植物吸收、下渗、蒸发或损耗477

绿化用水

477

无组织排放于色织布织造车间

飞绒粉尘

色织布织造工序

无组织排放

集气罩收集

非甲烷总烃

网制品生产线

熔融拉丝工序

无组织排放

网制品生产线

熔融拉丝工序

非甲烷总烃

集气罩收集

无组织排放

20米高排气筒排放（FQ-1）

网制品生产线

熔融拉丝工序

二级活性炭吸附装置吸收处理

非甲烷总烃

集气罩收集

无组织排放

网制品生产线

熔融拉丝工序

非甲烷总烃

集气罩收集