# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 南通朗瑞汽车4S店新增喷漆房及环保设施项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京朗驰集团南通朗瑞汽车销售服务有限公司 |
| 法人代表 | 韩示勇 | 联系人 | 陆建平 |
| 通讯地址 | 江苏省南通市港闸区城港路187号（永兴国际车城1号楼） |
| 联系电话 | 13815217893 | 传真 | — | 邮政编码 | 226000 |
| 建设地点 | 江苏省南通市港闸区城港路187号（永兴国际车城1号楼） |
| 立项审批部门 | 南通市港闸区行政审批局 | 批准文号 | 通港闸行审投资技备[2019]91号 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别 及代码 | O8111汽车修理与维护 |
| 占地面积 | 1692m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 | 200万元 | 其中：环保投资 | 13.5 | 环保投资占总投资比例 | 6.7% |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：详见表1-1主要原辅材料一览表。 主要设施：详见表1-3主要生产设备一览表。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 0.98 | 柴油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 0.5 | 燃气（立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（立方米/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目职工在现有职工中调剂，不新增职工生活污水，现有项目废水产生量为1050.6t/a，清洗废水经沉淀处理后与经化粪池预处理后的生活污水达《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放标准限值后排入市政污水管道，经南通市港闸区东港污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 本项目主要原辅材料一览表见表1-1。 表1-1 本项目原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 厂区现有项目用量（t/a） 本次新增用量 （t/a） 改建后 全厂用量 （t/a） 包装 方式 储存位置 最大存储量（t） 来源及运输 1 水性漆 0 2.52 2.52 桶装 油漆调料间 0.6t 外购、汽车 2 CO2保护焊丝 0.002 0 0.002 盒装 维修车间 0.002t 外购、汽车 3 机油 10 0 10 桶装 备件库 0.5t 外购、汽车 4 防冻液 1.4 0 1.4 桶装 备件库 0.4t 外购、汽车 主要原辅材料的理化性质： 表1-2 主要原辅材料的理化性质和毒性 名称 理化性质 危险性 毒理毒性 水性漆 主要成分为2-丁氧基乙醇14%、二乙二醇单甲醚16%、水50%、铝粉10%、颜料10%。 易燃 / 其中 丁氧基乙醇 C6H14O2 无色液体，闪点61.1℃，引燃温度472℃，相对密度（水=1）0.9，沸点171℃，溶于水以及大多数有机溶剂和矿物油。 易燃 LD50:2460mg/kg（大鼠经口）； LC50:4665mg/m3（大鼠吸入） 二乙二醇单甲醚 C5H12O3 无色液体，相对分子质量120.15，有芳香气味，相对密度（水=1）1.035，熔点<-84℃，沸点193℃，闪点83℃，能与水、乙醇、甘油、乙醚、丙酮等混溶 易燃 LD50:9210mg/kg（大鼠经口） 2、主要设备 本项目主要生产设备及规格见表1-3。 表1-3 本项目设备清单一览表 序号 设备名称 规格型号 现有数量（台） 淘汰（台） 新增（台/个） 总量（台） 1 烤漆房 ZD-701-C2000B3 0 0 2 2 2 环保喷枪 萨塔1000-111 0 0 2 2 3 无尘干磨系统 DSS-MLE/CITC-CT36 0 0 1 1 4 四轮定位仪 JB-3D-PEU 1 0 0 1 5 大梁校正仪 M1200H 1 0 0 1 6 四柱举升机 TYJ-4-B 1 0 0 1 7 小剪式举升机 TYJ-3B 5 0 0 5 8 车轮平衡机 PTP941 1 0 0 1 9 CO2保护焊机 FY-320P 1 0 0 1 10 外型修复机 7000 1 0 0 1 11 空气压缩机 15424 2 0 0 2 12 风机 / 0 0 2 2 本项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》中的限制类设备。 |
| 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 南京朗驰集团南通朗瑞汽车销售服务有限公司成立于2002年11月，经营范围为东风标致品牌汽车销售，汽车售后服务，汽车信息咨询及售后服务等。于2011年9月购置南通市港闸区城港路187号附1幢，占地面积为1692平方米，总建筑面积1692平方米。公司年销售车辆250辆、维修保养车辆6000辆项目已完成环境影响登记表的备案，备案号201932061100001011。为了完善配套4S店服务，公司拟投资200万元建设南通朗瑞汽车4S店新增喷漆房及环保设施项目，购置烤漆房、喷枪、过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附等设备，增加喷漆、烤漆工艺，以实现喷漆、烤漆工段废气环保达标排放，建成后年维修保养车辆约6000辆，不新增产能。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018 修正）》，本项目属于“四十、社会事业与服务业”中“126、汽车、摩托车维修场所”类别，有喷漆工艺，故需编制环境影响报告表。 南京朗驰集团南通朗瑞汽车销售服务有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏环发[2013]113号）和《市政府关于印发南通市生态红线区域保护规划 的通知》（通政发[2013]72号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-4，本项目生态红线图见附图1。 表1-4 本项目与南通市生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 红线区域范围 方位 距本项目厂界 总面积 一级管控区 二级管控区 九圩港（主城区）清水通道维护区 水源水质保护 / 崇川区境内九圩港及两岸各500m W 5.1km 7.43km2 通吕运河（主城区）清水通道维护区 水源水质保护 / 崇川区与港闸区境内通吕运河及两岸各500m SE 1.9km 14.4km2 长江李港饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m范围内的水域和陆域为一级保护区 一级保护区以外上溯1500m、下延500m范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯2000m、下延1000m范围内的水域和陆域为准保护区 W 4.4km 18.02km2 由上表可知，本项目距离最近的生态红线通吕运河（主城区）清水通道维护区二级管控区约1.9km，不在其生态红线二级管控区范围内，项目选址符合南通市生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线 根据《2018年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类及4a类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目生产所用能源为电能，生产中全部采用电加热，且项目选用高效、先进的生产设备，提高了产品生产效率。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照地方环保管理要求进行说明。 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目，因此不属于环境准入负面清单内项目。 产业政策相符性 本项目不在《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录>（2011年本）》（发改委[2013]第21号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）、《南通市工业结构调整指导目录》（通政办发[2007]14号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。 规划相符性 本项目为[F5261]汽车新车零售、[O8111]汽车修理与维护，根据《南通市城市总体规划调整》（2002~2020）中将港闸区的主要职能定位为：传承国际资本和民间资本转移，辐射苏北的门户，以工业和商贸为主的现代胡北城区。整合沿江岸线资源，提高港闸区沿江岸线资源利用和港口功能，前沿形成集港口、船舶修造、仓储、物流为一体的现代化港区，后沿形成电力能源、建材、造纸、冶金、现代纺织、精细化工、电子、仓储加工、现代化物流等十大产业板块。项目所在开发区永兴片产业定位包括服装加工、机械电子、精细化工、纺织印染、造纸、船舶修造等行业。本项目项目用地性质为商业用地，符合区域规划。 5、项目选址及周边概况 本项目位于江苏省南通市港闸区城港路187号，项目东侧为一汽大众4S店，该店东侧为别克4S店；南侧为汽车维修店；西侧为汽配店；北侧为城港路，路宽约40米，路北侧为东风悦达起亚4S店。具体地理位置见附图2，周边状况详见附图3。 6、工程内容及规模 本项目不新建厂房，在现有车间内进行改建。项目平面布置情况见附图4，工程及产品方案见表1-5。 表1-5 本项目主体工程和主要产品方案一览表 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计能力（辆/年） 年运行时数（h） 改建前 改建后 增量 1 展厅 车辆销售 250 250 0 2400 2 维修车间 维修、保养 6000 6000 0 表1-6 项目布局规模一览表 工程类别 工程内容 占地面积m2 概况 主体工程 展厅区 400 位于北侧，主要为新车展厅 维修区 1200 位于中间、东侧，包含机电维修区、钣金维修区等 烤漆房 200 位于东南侧单独的烤漆房内 洗车区 60 位于东南侧，主要为购车及维修、保养客户进行车辆清洗 辅助工程 办公区 400 位于北侧，与展厅相邻 环保工程 一般固废仓库 15 位于项目中间，与维修区相邻，用于储存废旧汽车零部件 危废仓库 废机油仓库 1个 3 位于项目南侧，用于储存废机油 废电瓶、废过滤棉、废机滤等仓库1个 3 位于项目南侧，用于储存废电瓶、废过滤棉、废机滤等 废包装桶仓库 1个 10 位于项目东南侧，用于储存废油漆、废机油包装桶等 7、项目公用工程及辅助工程 （1）供水 水源：由市政自来水管网统一供给。 给水系统：由港闸区自来水供水管网接入，主要提供汽车清洗用水、地面清洗用水、生活用水等。 厂区现有用水量为1236t/a，本次新增用水0.98t/a，主要为喷枪清洗用水。 （2）排水 排水系统：采用“雨污分流”方式，本次不新增废水，现有清洗废水经沉淀池预处理后与经化粪池预处理的生活污水一起排入南通市港闸区东港污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；厂区雨水经雨水管道收集后排入雨水管网。污水排口（1个）、雨水排口（1个）均接入永兴车城现有污水管网、雨水管网，污水排口位于永兴路，雨水最终排入南侧小河，厂区雨污管网图见附图4。 （3）供电 现有项目用电量为0.4万度/年，本次新增0.5万度/年，由南通市港闸区供电系统供给。 （4）空压系统 厂区现有2台1.8m3/min空气压缩机，位于南侧空压机房，本次不新增空压机。 （5）贮运 该项目原辅材料进出厂使用汽车运输，贮存于库房内。 表1-7 公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备 注 改建前 改建后 增量 公用工程 给 水 1236t/a 1236.98t/a 0.98t/a 由市政自来水管网提供 排 水 1050.6t/a 1050.6t/a 0 采用“雨污分流”排水方式 供电 0.4万kwh 0.9万kwh 0.5万kwh 由城市电网供给 压缩空气系统 2台，单台供气能力为1.8m3/min 2台，单台供气能力为1.8m3/min 0 — 贮运工程 油漆间 0 20m2 20m2 油漆存放 备件库 30m2 30m2 30m2 机油、防冻液、汽车零部件等存放 环保工程 废水处理 1050.6t/a 1050.6t/a 0 清洗废水经沉淀处理后排入南通港闸区东港污水处理厂处理 废气处理 0 2套，单套风量为6500m3/h 2套，单套风量为6500m3/h 烤漆废气收集后经过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过2根15米排气筒排放。 噪声处理 厂房隔声、减振 厂房隔声、减振 / 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类、4类标准要求 固废堆场 一般工业固废暂存区面积15m2 一般工业固废暂存区面积15m2 0 位于项目中间，与维修区相邻，用于储存废旧汽车零部件 危险固废暂存区面积16m2，其中废油仓库3m2、废包装桶仓库10m2、其余危废仓库3m2 危险固废暂存区面积16m2，其中废油仓库3m2、废包装桶仓库10m2、其余危废仓库3m2 0 均位于项目南侧，其中废油、废包装桶分别单独存储，危险固废委托有资质单位处置 8、环保工程 本项目环保投资13.5万元，占总投资的6.7%。具体环保投资见表1-8： 表1-8 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 设计能力 处理效果 废气 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置2套 12 处理能力6500Nm3/h 达标排放 废水 沉淀池3个 / 单个0.7*0.3*0.6m 达标排放 化粪池 / / 雨污分流 / / — 噪声 隔声、减振 1 / 对周边环境无影响 固废 一般固废堆场、危废堆场 0.5 31m2 对周边环境无影响 合计 13.5 9、职工人数及工作制度 厂区现有员工35人，一班制（8小时/班）生产，工作时间为：9:00~17:00，年工作300天，无餐厅，无宿舍。本项目职工从公司内部员工中调剂，不新增职工。 10、厂区平面布置 项目厂区布置以经营营运流程为主线，以功能区明确、运输方便流畅为原则设置。项目用为一栋建筑，入口位于北侧，由北向南分别设置展厅、办公室、维修区、烤漆间、洗车区。原材料库在维修区内分割，危废仓库位于项目南侧。 厂区平面布置图见附图5。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现有项目概况 南京朗驰集团南通朗瑞汽车销售服务有限公司位于南通市港闸区城港路187号（永兴国际车城1号楼），公司年销售车辆250辆、维修保养车辆6000辆，已完成了环境影响登记表的备案，备案号201932061100001011。 现有项目主要原辅材料及主要设备 表1-9 现有项目主要原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 厂区现有项目用量（t/a） 包装 方式 储存位置 最大存储量（t） 来源及运输 1 CO2保护焊丝 0.002 盒装 维修车间 0.002t 外购、汽车 2 机油 10 桶装 备件库 0.5t 外购、汽车 3 防冻液 1.4 桶装 备件库 0.4t 外购、汽车 表1-10 现有项目设备清单一览表 序号 设备名称 规格型号 现有数量（台） 1 四轮定位仪 JB-3D-PEU 1 2 大梁校正仪 M1200H 1 3 四柱举升机 TYJ-4-B 1 4 小剪式举升机 TYJ-3B 5 5 车轮平衡机 PTP941 1 6 CO2保护焊机 FY-320P 1 7 外型修复机 7000 1 8 空气压缩机 15424 2 现有项目产品方案 表1-11 现有项目主体工程和主要产品方案一览表 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计能力（辆/年） 年运行时数（h） 1 展厅 车辆销售 250 2400 2 维修车间 维修、保养 6000 项目生产工艺流程、主要污染物排放及治理情况 （1）工艺流程简介 图1-1 现有项目车辆维修工艺流程图 工艺流程详细说明： 车辆初检：客户需要保养、维修的汽车进厂后，利用检测仪器对汽车进行初步检测； 初步保养：根据车辆初检结果，维修人员对车辆进行一系列的初步保养，包括更换汽车机油、各类零部件、滤芯等，该过程主要产生废旧汽车零部件、废机油、废滤芯S1，无需维修的车辆直接进行检验试车； C.车体修复 拉伸校正 利用举升机和校正设备配合将因撞击或翻转造成的铁板凹陷、梁架弯曲、尺寸位移等伤害进行拉伸校正，该工序中校正设备工作产生噪声N1； 焊接 少量车身破损钢件需进行焊接处理，本项目设置专门的焊接室，利用CO2气体保护 焊机进行钢件的焊接，焊接材料采用直径1.6mm的实芯焊丝。该工序中有少量焊接烟尘G1产生，主要成分为MnO2、Fe2O3等； D.零部件修复 精修：破损的零配件多数需要工人手工精修，包括对发动机、门锁、装饰件等 内部结构及线路的粘结、注油、固定，以及将发生形变的车灯、机械电器等进行尺寸复原，精修工序在专门的钳工台上进行操作。精修结束后需对表面沾染油污的零部件进行清洗，产生含油清洗废水W1；更换的废弃零部件统一出售，废机油、废制动液、废自动变箱油、废防冻液、废齿轮油、废助力油、废电池、废汽车尾气净化催化器、废电子器件、擦拭用的废抹布均属于危废，委托有资质单位处置；报废安全气囊出售处理。 2）焊接：精修后的部分零配件损坏接触部位的金属需重新焊接，本工序采用电阻 点焊的方式，焊接时电极对被焊金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时发热并熔融接触点，在电极压力作用下接触点处焊为一体。该工序无需焊材、焊剂，产生少量焊接烟尘G2； E.组装、试车：修复完成的零部件由工人重新进行组装，组装完成并试车，合格后需对车身表面进行冲洗； F.洗车：维修完成的车辆和专门需清洗的外部车辆进行洗车操作，采用专用水枪冲洗，洗车过程产生清洗废水W2，洗车完毕后将车停放在厂房规划停车位内待车主领取出厂。 |
| （2）主要污染物排放及治理情况 ①废气 现有项目废气主要为焊接过程产生的烟尘。 现有项目采用CO2气体保护焊机对车体断裂或破损的钢材进行焊接，焊接操作在专用装焊平台上进行，焊料采用直径为1.6mm的实芯焊丝（主要成分为MnO2、Fe2O3），根据同类工厂焊条使用情况，CO2气体保护焊烟尘系数为8kg/t，年用焊丝0.002t，由于焊接烟尘产生量极少，对环境影响较小，因此本报告不做定量分析。另外，由于CO2气体保护焊属于闪光焊，因此操作时车间工人需按要求配备滤光镜，防止闪光对工人眼睛的伤害。 现有项目采用CO2气体保护焊，焊接过程无焊渣、废焊丝产生。 ②废水 现有项目产生的废水主要为员工生活污水和清洗废水。 a、生活污水 现有员工35人，年工作300天，以80L/（人·天）计，则用水量为840t/a，产污系数取0.85，生活污水产量为2.38m3/d（714t/a）。其中主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷，产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、200mg/L、25mg/L、30mg/L、3mg/L，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 b、洗车废水 现有项目不对外承接洗车业务，但需对维修车辆进行清洗，产生清洗废水。洗车用水根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中表3.1-13“汽车冲洗水用量定额”按40L/辆计算，现有项目维修保养车辆为6000辆/年，则年洗车用水量约240t/a。根据同行业类比数据，汽车清洗过程中产生的污染物为COD300mg/L、SS300mg/L、石油类20mg/L、LAS10mg/L、总磷3mg/L。废水产生量按生产用水的85%计，则生产废水量为204t/a，车辆清洗废水经沉淀池处理后排入市政污水管网。 c、地面清洗废水 现有项目维修区地面需定时冲洗，维修区占地面积为1200m2，参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中“停车库地面冲洗水量2-3L/m2·次”（本项目按2.5L/m2·次计），每周冲洗一次，一年共冲洗52次，则年车间地面冲洗用水量为156t/a。根据同行业类比数据，地面清洗过程中产生的污水水质指标为COD300mg/L、SS300mg/L、石油类20mg/L、LAS10mg/L。生产废水总产生量按生产用水的85%计，则生产废水量为132.6t/a。 维修地面清洗废水、车辆清洗废水经沉淀池处理后与经化粪池预处理后的生活污水一起排入市政污水管网进南通市港闸区东港污水处理厂处理。 ③噪声 现有工程正常运行时，产生的噪声主要为设备噪声，设备均在室内，通过车间隔声、减振等措施后厂界噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类、4类标准。 ④固废 现有项目工业固废主要来自保养过程产生的废旧汽车零部件、废机油、废滤芯S1；维修产生的废旧零部件、报废安全气囊、废轮胎、废机油、废机油瓶、废制动液、废制动液瓶、废自动变箱油、废自动变箱油瓶、废防冻液、废防冻液瓶、废齿轮油、废齿轮油瓶、废助力油、废助力油瓶、废电池、废抹布S2；生活垃圾。 现有项目固废产生及处理情况详见表1-12。 表1-12 固体废物汇总表 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废旧汽车零部件 — — 1.2 维修 固 金属 — 每天 — 出售 报废安全气囊 — — 0.06 事故维修 固 安全气囊 — 每天 — 废轮胎 — — 0.72 维修 固 轮胎 — 每天 — 废防冻液 HW09 900-007-09 1.4 保养、维修 半固 防冻液 防冻液 每天 T 委托处置 废机油、废制动液、废变速箱油、废齿轮油、废助力油 HW08 900-214-08 12 保养、维修 半固 矿物油 矿物油 每天 T,I 委托江苏富德信息技术有限责任公司处置 废电池 HW49 900-044-49 2 维修 固 铅、硫酸溶液 铅、硫酸溶液 每天 T 废机油瓶、废制动液瓶、废变速箱油瓶、废防冻液瓶、废齿轮油瓶、废助力油瓶 HW49 900-041-49 1.55 保养、维修 固 矿物油 矿物油 每天 T,I 委托南通润启环保服务有限公司处置 废滤芯 HW49 900-041-49 0.7 保养、维修 固 油脂、灰尘 油脂 每天 T/In 废抹布 HW49 900-041-49 0.2 维修、保养 固 布 矿物油 每天 T/In 环卫清运 生活垃圾 — — 3.15 办公、生活 固 — — 每天 — 现有项目污染物排放总量 因现有项目为登记表，未进行废水、废气的核算，本次改建项目一并核算并纳入总 量考核。现有项目总量控制情况如下： 表1-13 现有项目污染物排放情况 类别 污染物名称 排放量（t/a） 废水 废水量（m3/a） 1050.6 COD 0.294 BOD5 0.086 SS 0.098 氨氮 0.018 总氮 0.021 总磷 0.00261 石油类 0.0023 LAS 0.0033 固废 一般固废 0 危险固废 0 生活垃圾 0 *现有项目废水未申请总量，现根据实际情况进行核算。 现有项目环境问题及“以新带老”措施 现有项目存在的环境问题及“以新带老”措施如下： 现有项目仅作登记表，未进行废气、废水、固废的源强核算，现与本项目一 并申请总量。 （2）现有项目未开展日常监督性监测，需完善自行监测计划。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 南通市是江苏省省辖市，位于长江三角洲东部，长江入海口的北岸，东经120°12′～121°55′，北纬31°41′～32°43′，滨江临海，地理位置优越，隔江与上海市相望，背靠江淮腹地，辖区内已形成了航空、铁路、公路、海运的交通格局，交通运输十分方便。 （2）地质、地貌 本区域属长江三角洲冲积平原，地势平坦宽广，从西北略向东南倾斜，西北部地面高程为海拔（黄海标高）4.5～5米。东南部高程约3.2米。 （3）气候、气象 本区域属于北亚热带海洋性季风气候区，温和湿润，四季分明，雨水充沛，“梅雨”，“台风”等地区性气候明显。冬季盛行偏北风，夏季盛行海洋来的东南风，全年以偏东风为最多。据南通气象台1951～2002年气象观测资料：本区域年平均气温15.3℃，年降水量1089.7mm，日最大降雨量287.1mm。年平均风速3.0m/s，年最大风速26.3m/s(N)。大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。 （4）水文 本区处于长江潮流界内，长江是我市及市经济技术开发区工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经我市西南缘，市区段岸线长约22公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量9793亿m3，平均流量3.1万m3/s。根据狼山港水文站实测资料，涨潮和落潮的表面平均流速分别为1.03m/s和0.88m/s，涨潮历时约4小时，落潮历时约8小时，以落潮流为主。长江水流速快，流量大，不但提供了人民生活、农田灌溉和工业所需的丰富水源，同时对沿江排放的工业废水和生活污水有较大的稀释和自净能力。 （5）植被、生物多样性 土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于人类多年的开发活动，除人工绿化外，天然植被覆盖面已基本消失。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。水体动物有鱼、鳝、虾、蟹、螺、蚌等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，现辖3市2县及崇川区、港闸区、南通经济技术开发区、通州区。总面积8001km2，其中市区面积224km2。港闸区位于我国首批对外开放的十四个沿海港口城市之一——南通市城区西北翼，南枕长江，与张家港市隔江相望，北临广袤的苏北平原，有“扬子江窗口”之称，南通市区以工业为主、三产为辅、城市居住相配套的重要组团。总面积134.23平方公里，耕地面积8.63万亩，其中粮食作物面积 9.77万亩；拥有9公里长江岸线。 港闸区是中国近代民族工业的发祥地之一，秉承清末状元张謇先生奠定的工业基础，如今的港闸是南通市以发展工业为主，居住和服务业相配套的重要城市组团，2016 年实现全区生产总值6768.2 亿元，增长9.3%。其中：第一产业增加值366.1亿元，增长0.7%；第二产业增加值3170.3亿元，增长9.0%；第三产业增加值3231.8亿元，增长10.7%。全市规模以上工业增加值3330.4亿元，增长9.8%，其中，轻重工业分别增长6.8%和11.3%。分经济类型看，国有企业增长7.5%，股份制企业增长10.8%，外商及港澳台投资企业增长7.6%。“3+3”重点产业较快增长，重点产业产值同比增长10.5%，高于全市平均水平1.6个百分点，其中，电子信息业、高端纺织业、船舶海工产业三大重点支柱产业同比分别增长17.4%、8%和7.6%。新能源、智能装备和新材料三大重点新兴产业分别增长19.4%、15%和6.8%。工业产值中，装备制造业产值7447.1亿元，增长12.6%，占全市规模以上工业总产值的比重达49.8%，比上年提高1.2个百分点。依托得天独厚的国家首批沿海开放城市的区位优势，港闸区已具备了较为雄厚的经济基础和产业配套能力，并逐步形成了具有较强竞争力的区域产业。 港闸区突出加快发展主题，积极实施“工业立区、城建兴区、开放活区、富民强区”四大战略，经济发展呈现持续高位运行的强劲态势。多年来，港闸区财政收入以每年40%以上的增幅增长，工业经济主体指标增幅在南通市名列前茅。农业结构更加优化。初步形成了以无公害蔬菜、乳制品生产、花卉苗木、特种养殖为特色的城郊型农业产业化格局，实现农业增加值0.8 亿元，同比增长5.1%。工业基础更加雄厚。 该区域内道路、港口、供水通讯、污水处理厂等基础设施已基本建立完善。 文物保护： 本项目周边无文物保护单位。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2018年南通市环境状况公报》，2018年，南通市PM2.5年平均浓度为41μg/m3，未达到标准，臭氧8小时平均第90百分位数超过二级标准，属于不达标区。 表3-1 区域环境质量现状评价表 评价因子 时段 现状浓度 标准限值 占标率/% 达标情况 μg/m3 μg/m3 SO2 年平均浓度 17 60 28.3 达标 NO2 年平均浓度 36 40 90 达标 PM10 年平均浓度 63 70 90 达标 PM2.5 年平均浓度 41 35 117.1 超标 CO 年平均浓度 0.8 -- -- -- 24小时平均第95百分位数 1400 4000 35.0 达标 O3 年平均浓度 119 -- -- -- 8小时平均第90百分位数 179 160 111.9 超标 O3主要超标原因是氮氧化物与VOCs在阳光辐射下产生发生光化学反应形成二次污染，PM2.5超标原因受发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、 烹调过程中燃煤或燃油排放的油烟以及汽车尾气综合影响。 针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，采取调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督查等多项措施，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 2.水环境质量状况 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良。 3.声环境质量状况 本项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂界南侧为城港路，西侧为永和路，均属于城市主干线，并且厂界南侧、西侧分别位于位于城港路、永和路20±5米范围内，因此执行4a类标准。评价期间委托无锡市中证检测技术有限公司在本项目地块周边设置测点4个（见附图3），进行了环境噪声的昼间监测，监测时间为2019年3月15日，监测结果列于下表（监测报告见附件）。 表3-1 本项目厂界环境噪声背景值昼间测量 测点位 噪声标准（dB） 测量值（dB） 点 号 位 名 类 别 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 1 项目东侧 3 65 55 57.4 47.6 2 项目南侧 4a 70 55 57.4 47.2 3 项目西侧 4a 70 55 56.4 46.3 4 项目北侧 3 65 55 57.3 47.3 监测结果表明：本项目厂界东侧、南侧、西侧噪声背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，厂界北侧符合4a类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标为： 表3-2 主要环境保护目标 环境保护 对象名称 UTM坐标（m） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离（m） X Y 散户居民 292123.48 3546223.82 居民 约30人 二类区 S 300 南通第四人民医院 293726.75 3546090.54 病人 约600人 E 1500 南通万福护理院 293300.87 3545928.73 居民 约600人 SE 1200 滨江丽景花园 293363.47 3545205.04 居民 约3000人 SE 1700 隆兴佳园 291483.03 3547835.11 居民 约3000人 NW 1400 隆兴小区 291279.46 3548008.46 居民 约3000人 NW 1700 新华佳园 292350.06 3548529.21 居民 约4000人 N 1700 永兴之星 292137.39 3546458.68 居民 约1000人 NW 150 港闸区政府 293591.99 3546460.28 政府工作人员 约300人 E 1300 港闸区委党校 293665.58 3546281.35 政府工作人员 约150人 E 1400 港闸区城市建设和管理指挥部 293663.39 3546374.23 政府工作人员 约150人 E 1400 港闸开发区管委会 293125.20 3546484.92 政府工作人员 约150人 E 820 越江中学 293795.66 3546484.85 学生 约3000人 E 1400 南通市体育科学协会 294427.51 3545977.00 政府工作人员 约100人 SE 2200 绿城沁园 294735.65 3546548.66 居民 约3000人 E 2400 越江新村 294119.99 3545639.43 居民 约7000人 SE 1900 曙光社区 293493.71 3545214.78 居民 约6500人 SE 1800 曙光小学 293757.69 3545205.97 学生 约600人 SE 2000 滨江丽景花园 293359.90 3545229.32 居民 约3000人 SE 1800 曙光福里 293228.15 3545748.41 居民 约3000人 SE 1300 盛和永兴花苑 294161.65 3546902.04 居民 约4000人 NE 1400 长航地中海花园 294135.98 3546636.12 居民 约4000人 NE 1800 育才幼儿园 293980.81 3547002.17 学生 约300人 NE 1800 永兴花苑 294173.35 3546877.62 居民 约3500人 NE 1900 永兴小学 294286.67 3547057.20 学生 约600人 NE 2100 永和家苑 293960.74 3547216.44 居民 约3500人 NE 1700 永和花苑 294291.30 3547287.16 居民 约3500人 NE 2100 永兴佳园 294337.10 3547746.42 居民 约3500人 NE 2200 永兴福里 294513.66 3547028.90 居民 约3500人 NE 2200 南通理工学院 292677.36 3547643.39 学生 约15000人 N 800 表3-3 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标 环境 环境保护对象 方位 距离 规模 环境质量 水环境 通吕运河 SE 2400m 中型 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求 长江近岸带 S 1600m 大型 声环境 项目厂界 四周 200m - 环境噪声应达《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a类标准 生态环境 九圩港（主城区）清水通道维护区 W 5100m 7.43km2 水源水质保护 通吕运河（主城区）清水通道维护区 SE 1900m 14.4km2 水源水质保护 长江李港饮用水水源保护区 SW 4400m 15.09km2 水源水质保护

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准见下表： 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 二氧化硫 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 可吸入颗粒 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 可吸入颗粒 PM10 年平均 24小时平均 70 150 二氧化氮 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 一氧化碳 CO 24小时平均 1小时平均 0.004 0.01 臭氧 O3 日最大8小时 1小时平均 160 200 总悬浮颗粒物 TSP 年平均 24小时平均 200 300 TVOC 8小时平均 0.6 mg/m3 2.水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江近岸带水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，通吕运河执行Ⅲ类标准，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L 序号 污染因子 水质Ⅲ类标准 1 pH（无量纲） 6～9 2 COD ≤20 3 BOD5 ≤4 4 SS* ≤30 5 TP ≤0.2 6 NH3-N ≤1.0 7 石油类 ≤0.05 8 LAS ≤0.2 注：*SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3.环境噪声质量标准 本项目评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂界北侧位于城港路20±5米范围内，因此执行4a类，具体标准见下表： 表4-3 声环境质量标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 漆雾参考执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的颗粒物（颜料尘）的排放限值以及表3中的厂界大气污染物监控点浓度限值，VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中汽车制造与维修的标准与表5中厂界监控点浓度限值，厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值，具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物（颜料尘） 15 0.36 厂界 生产装置不得有明显的无组织排放 VOCs 涂装工艺 50 1.5（15m） 厂界 2.0 烘干工艺 40 1.5（15m） 厂内 6（1h平均浓度值） 20（任意一次浓度值） 2、水环境污染物排放标准 现有项目废水执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放标准限值；南通市港闸区东港污水处理厂废水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放浓度》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。具体排放标准见下表： 表4-5 污水综合排放标准 污染物 三级标准限值 污水处理厂排放标准一级A pH 6～9 6～9 COD 300mg/L 50mg/L BOD5 150mg/L 10mg/L NH3-N 25mg/L 5（8）mg/L SS 100 mg/L 10 mg/L TP 3 mg/L 0.5 mg/L TN 30mg/L 15 mg/L LAS 10mg/L 0.5 mg/L 石油类 10 mg/L 1 mg/L 3、声环境污染物排放标准 营运期项目执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，厂界北侧位于城港路20±5米范围内，执行4类标准。 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4 70 55 4、固体废弃物 固体废弃物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照国家“十三五”环境保护规划提出的总量控制指标，废水为COD、NH3-N，废气为SO2和NOx。根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N；总量考核因子：BOD5、SS、总磷、总氮、石油类、LAS。 大气污染物总量控制因子：颗粒物、VOCs。 固废总量控制因子：无。 2、总量控制指标 表4-7 本项目污染物产生及排放一览表 单位：t/a 污染源 污染因子 现有项目 本项目 以新带老削减量 改建后全厂排放量 改建前后变化量 本次申请量 实际排放量 批复总量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 1050.6 0 0 0 0 0 1050.6 0 1050.6 COD 0.351 0 0 0 0 0 0.351 0 0.351 BOD5 0.107 0 0 0 0 0 0.107 0 0.107 SS 0.244 0 0 0 0 0 0.244 0 0.244 氨氮 0.018 0 0 0 0 0 0.018 0 0.018 总氮 0.021 0 0 0 0 0 0.021 0 0.021 总磷 0.00261 0 0 0 0 0 0.00261 0 0.00261 石油类 0.0067 0 0 0 0 0 0.0067 0 0.0067 LAS 0.0033 0 0 0 0 0 0.0033 0 0.0033 废气（有组织） 颗粒物（漆雾） 0 0 0.1197 0.108 0.0117 0 0.0117 +0.0117 0.0117 VOCs 0 0 0.718 0.6462 0.0718 0 0.0718 +0.0718 0.0718 |
| 总 量 控 制 指 标 | 污染源 污染因子 现有项目 本项目 以新带老削减量 改建后全厂排放量 改建前后变化量 本次申请量 实际排放量 批复总量 产生量 削减量 排放量 废气（无组织） 颗粒物（漆雾） 0 0 0.0063 0 0.0063 0 0.0063 +0.0063 0.0063 VOCs 0 0 0.038 0 0.038 0 0.038 +0.038 0.038 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 0 0 0 危险固废 0 0 2.71 2.71 0 0 0 0 0 生活固废 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：现有项目废水、废气均未申请总量，现根据实际情况进行核算，污染物总量与本项目一并申请。 项目建成后废气总量：有组织排放颗粒物为0.0117t/a，VOCs排放量0.0718t/a，于港闸区范围内平衡。 废水总量：废水接管量1050.6t/a，COD 0.351t/a，BOD50.107t/a，SS0.244t/a， NH3-N 0.018t/a，总氮0.021t/a，TP 0.00261t/a，石油类 0.0067t/a，LAS 0.0033t/a。废水计入港闸区东港污水处理厂总量进行平衡。 固废总量控制因子：固废总量零排放，无需申请总量。 本项目属于“四十、社会事业与服务业”中“126、汽车、摩托车维修场所” 类别，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（部令 第45号），项目不属于名录中实施重点管理及简化管理的行业，故根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办【2019】8 号）的要求，本项目暂不实施总量指标审核及排污权交易。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要在车辆维修工艺中增加打磨、喷漆烤漆等工序，其具体生产工艺流程见图5-1： 图5-1 本项目维修保养工艺流程图 工艺流程详细说明： 1）打磨 车身在喷漆前需进行打磨处理，使用干磨系统对车体表面进行打磨处理，产生极少量粉 尘G1，在车间无组织排放； 2）喷漆烤漆 车身掉漆部位需进行补漆操作，本项目设置2座专用烤漆房，各配1个喷枪，并配备红 外线烤灯。根据不同车辆需求选择不同颜色油漆进行处理，油漆均为水性漆，且购买的为调配好的，厂内无需再另行调配油漆。喷漆采用人工喷漆的方式，喷完之后采用红外线烤灯进行加热（电加热），加热温度为60℃。喷枪喷完需清洗干净，直接采用水进行清洗。喷漆、清洗、烤漆均在密闭的烤漆房内进行。喷漆时产生漆雾、有机废气，清洗时产生的有机废气，烤漆产生有机废气G3，经烤漆房整体抽风收集后经过2套过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理，此过程产生废过滤棉、废清洗液、废油漆桶、废遮蔽纸（含漆渣）、废活性炭S2，均属于危废，委托有资质单位处置。 表5-1 建设项目营运期产污环节及排污特征 类别 编号 产生环节 污染因子 产生特征 去向 废气 G1 打磨 粉尘 连续 无组织排入大气 G2 喷漆、烤漆（加热） 漆雾、有机废气 连续 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒Q1、Q2 废水 — — — — — 固废 S1 喷漆、烤漆 废清洗液、废活性炭、废过滤棉、废油漆桶、废遮蔽纸（含漆渣） 间歇 委托有资质单位处置

主要污染工序 一、施工期排污分析 本项目在现有厂区内进行改建，因此不对施工期排污进行分析。 二、营运期排污分析 项目营运期间产生的污染情况如下： 1、大气污染物 本项目营运期产生的废气主要有：打磨粉尘G1、汽车补漆过程产生的漆雾及有机废气G2，主要污染物有颗粒物（漆雾）、VOCs。 （1）有组织排放 本项目设2个烤漆房，分别配一个喷枪，汽车补漆、烤漆均在专用密闭的烤漆房内进行。本项目补漆、烤漆时间为每天2小时，烤漆热源由电加热炉将过滤后的空气直接加热提供，温度控制在60℃左右。考虑最不利情况，水性漆中的有机物全部挥发。喷漆房为全封闭，整体抽风后经过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放，集气率以95%计，过滤棉吸附率为90%，光催化氧化装置处理效率为75%，活性炭吸附效率为60%，未被捕集的废气在车间以无组织形式排放。 本项目使用水性漆2.52t/a，其中2-丁氧基乙醇14%、二乙二醇单甲醚16%、水50%、铝粉10%、颜料10%，则VOCs产生量0.756t/a，固份附着率以75%计，则漆雾产生量为0.126t/a。 本项目喷漆物料平衡图见表5-2，VOCs物料平衡图见图5-2。 表5-2 喷漆工序投入产出一览表 序号 投入 产出 物料名称 数量（t/a） 类别 名称 数量（t/a） 1 水性漆 固体份（铝粉、颜料） 0.504 进入产品 铝粉、颜料 0.378 2 挥发份（2-丁氧基乙醇、二乙二醇单甲醚） 0.756 过滤棉 漆雾 0.108 光催化氧化+活性炭吸附装置 有机废气 0.6462 3 水 1.26 有组织废气 漆雾 0.0117 有机废气 0.0718 无组织废气 漆雾 0.0063 有机废气 0.038 水蒸发 水分 1.26 合计 2.52 合计 2.52 图5-2 本项目VOCs物料平衡图 单位：t/a 表5-3 有组织废气产生及排放情况 工段 污染物 废气量 (m3/h) 产生情况 治理措施 排放情况 执行标准 排放高度（m） 排放时间（h） 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 补漆烤漆 漆雾 6500 14.6 0.095 0.057 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置，去除率90% 1.46 0.0095 0.0057 15 0.36 Q1:15 600 VOCs 90 0.585 0.351 9.0 0.0585 0.0351 40* 1.5* 补漆烤漆 漆雾 6500 16 0.104 0.0627 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置，去除率90% 1.6 0.01 0.006 15 0.36 Q2:15 600 VOCs 94 0.611 0.367 9.4 0.0611 0.0367 40* 1.5* 注：*由于本项目喷漆、烘干工艺均位于烤漆房，产生的废气由同一根排气筒排出，因此VOCs排放浓度及排放速率执行标准严格按照烘干工艺的标准执行。 由于本项目2个烤漆房各自排气筒距离较近，其距离小于2个排气筒高度之和30米，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。等效计算后有组织废气产生及排放情况见下表，由表5-4可知，经等效计算后，各污染物的排放速率及排放浓度均能达标。 表5-4 等效计算后有组织废气产生及排放情况 工段 污染物 废气量 (m3/h) 产生情况 治理措施 排放情况 执行标准 排放高度（m） 排放时间（h） 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 浓度 (mg/ m3) 速率 (kg/h) 补漆烤漆 漆雾 6500 30 0.195 0.117 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置，去除率90% 3.0 0.0195 0.0117 15 0.36 等效Q：15 600 VOCs 184 1.196 0.718 18.4 0.1196 0.0718 40 1.5 注：等效排气筒污染物排放速率按下式计算：Q＝Q1＋Q2，式中：Q－等效排气筒某污染物排放速率：Q1、Q2－排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率。 等效排气筒高度按下式计算，式中：h——等效排气筒高度；h1、h2——排气筒1和排气筒2的高度。 （2）无组织排放 ①打磨粉尘 车体在喷漆前需进行打磨处理，使用干磨系统进行打磨，该过程产生的主要污染物是粉尘，根据同类企业调查，粉尘产生量极少，对环境影响较小，因此本报告不做定量分析。 ②烤漆房未被收集的废气 本项目烤漆间有5%废气未被收集而以无组织形式排放，共产生VOCs0.038t/a、漆雾0.0063t/a。 项目无组织排放废气的产生情况见表5-5。 表5-5 本项目无组织废气排放情况 污染源 污染物 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 烤漆车间 漆雾 0.0063 0.0009 1692 6 VOCs 0.038 0.0053 2、水污染物 本项目喷漆位于烤漆房，采用人工喷涂，2个烤漆房分别配1个喷枪，喷漆后需定期清洗，采用水清洗。根据建设单位提供资料，喷枪每天清洗2次，每个喷枪每次用水量约为0.82L，一年300天均进行喷漆工序，则喷枪清洗用水共0.98t/a，产生清洗废水0.98t/a均作为危废处置。 本项目建成后全厂水平衡图见下图。 图5-3 本项目水平衡图 （单位：t/a） 3、噪声 本项目营运期间产生的噪声主要包括打磨设备、风机产生的噪声，项目使用的主要高噪声污染源为见下表： 表5-6 主要生产设备噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 设备名称 设备数量 （台） 单机声级值dB(A) 所在车间名称 距最近厂界距离（m） 主要防治措施 降噪效果 1 无尘干磨系统 1 85 维修区 距东厂界15米 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 20 2 风机 2 85 烤漆房 距东厂界7米 4、固废 （1）固废属性判定 本项目工业固废主要来自烤漆过程产生废清洗液、废过滤棉、废油漆桶、废遮蔽纸（含漆渣）S1。各固体废物产生情况如下： 废遮蔽纸（含漆渣）：该部分固废来自于喷漆过程，产生量为0.2t/a，委托有资质单位处置。 废清洗液：本项目喷漆位于烤漆房，采用人工喷涂，喷枪需定期清洗，采用水清洗，清洗废液产生量为0.98t/a，委托有资质单位处置。 废过滤棉：项目采用的过滤棉重量为550g/m2，容尘量为30g/m2，项目进入过滤棉的漆雾量为0.108t/a，则过滤棉使用量为3600m2，则废过滤棉产生量约为0.2t/a。 喷漆过程中会产生漆雾，废气中被吸附的漆雾为0.108t/a，容尘量取2kg/m2，重量取1500g/m2，因此，本项目过滤棉年用量为0.081t/a，产生的废过滤棉为0.19t/a。 废活性炭：类比同类项目，每吨活性炭吸附挥发性有机物的量为0.25t。根据本项目需要处理的有机物的量0.1082t/a，需要的活性炭量约0.4328t/a，则废活性炭的量约为0.54t/a。本项目活性炭吸附装置一次可以装入100kg活性炭，吸附装置内的活性炭更换频次为60天。 废油漆桶：本项目油漆使用后产生原料空桶0.8t/a，委托有资质单位处置。 表5-8 本项目副产物产生情况一览表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 有害成分 预测产生量(t/a) 废遮蔽纸（含漆渣） 喷漆 固 漆雾、有机废气 漆雾、有机废气 0.2 废清洗液 喷枪清洗 液 2-丁氧基乙醇、二乙二醇单甲醚 2-丁氧基乙醇、二乙二醇单甲醚 0.98 废过滤棉 废气处理 固 过滤棉、漆雾 漆雾 0.19 废活性炭 废气处理 固 活性炭、有机废气 有机废气 0.54 废油漆桶 维修 固 空桶、油漆、稀释剂 油漆、稀释剂 0.8 （2）副产物属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表 5-9。 表5-9 副产物属性判定表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否固废 判定依据 利用途径 废遮蔽纸（含漆渣） 喷漆 固 漆雾、有机废气 是 丧失原有使用价值的物质 委托有资质单位处置 废清洗液 喷枪清洗 液 2-丁氧基乙醇、二乙二醇单甲醚 是 丧失原有使用价值的物质 废过滤棉 废气处理 固 过滤棉、漆雾 是 污染控制过程中产生的物质 废活性炭 废气处理 固 活性炭、有机废气 是 污染控制过程中产生的物质 废油漆桶 维修 固 空桶、油漆、稀释剂 是 丧失原有使用价值的物质 ② 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-10。 表5-10 危险废物属性判定表 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 废遮蔽纸（含漆渣） 维修 是 HW12 废清洗液 喷枪清洗 是 HW12 废过滤棉 废气处理 是 HW49 废活性炭 废气处理 是 HW49 废油漆桶 维修 是 HW49 （3） 污染防治措施 本项目固体废物汇总表见表5-11。 表5-11 固体废物汇总表 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废遮蔽纸（含漆渣） HW12 900-252-12 0.2 喷漆 固 漆雾、有机废气 漆雾、有机废气 30天 T,I 委托南通润启环保服务有限公司处置 废清洗液 HW12 900-252-12 0.98 喷枪清洗 液 2-丁氧基乙醇、二乙二醇单甲醚 2-丁氧基乙醇、二乙二醇单甲醚 每天 T,I 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.19 废气处理 固 过滤棉、漆雾 漆雾 30天 T/In 废活性炭 HW49 900-041-49 0.54 废气处理 固 活性炭、有机废气 有机废气 60天 T/In 废油漆桶 HW49 900-041-49 0.8 维修 固 空桶、油漆 油漆、稀释剂 每天 T/In 5、本项目污染物产生及排放汇总 本项目污染物产生及排放情况见表5-12。 表5-12 本项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 污染源 污染因子 现有项目 本项目 以新带老削减量 改建后全厂排放量 改建前后变化量 本次申请量 实际排放量 批复总量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 1050.6 0 0 0 0 0 1050.6 0 1050.6 COD 0.351 0 0 0 0 0 0.351 0 0.351 BOD5 0.107 0 0 0 0 0 0.107 0 0.107 SS 0.244 0 0 0 0 0 0.244 0 0.244 氨氮 0.018 0 0 0 0 0 0.018 0 0.018 总氮 0.021 0 0 0 0 0 0.021 0 0.021 总磷 0.00261 0 0 0 0 0 0.00261 0 0.00261 石油类 0.0067 0 0 0 0 0 0.0067 0 0.0067 LAS 0.0033 0 0 0 0 0 0.0033 0 0.0033 废气（有组织） 颗粒物（漆雾） 0 0 0.1197 0.108 0.0117 0 0.0117 +0.0117 0.0117 VOCs 0 0 0.718 0.6462 0.0718 0 0.0718 +0.0718 0.0718 废气（无组织） 颗粒物（漆雾） 0 0 0.0063 0 0.0063 0 0.0063 +0.0063 0.0063 VOCs 0 0 0.038 0 0.038 0 0.038 +0.038 0.038 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 0 0 0 危险固废 0 0 2.71 2.71 0 0 0 0 0 生活固废 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 接管量t/a | 排外环境的量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 排气筒Q1 | 漆雾 | 14.6 | 0.057 | 1.46 | 0.0095 | — | 0.0057 | 大气 |
|  |  | VOCs | 90 | 0.351 | 9.0 | 0.0585 | — | 0.0351 |  |
|  | 排气筒Q2 | 漆雾 | 16 | 0.0627 | 1.6 | 0.01 | — | 0.006 |  |
|  |  | VOCs | 94 | 0.367 | 9.4 | 0.0611 | — | 0.0367 |  |
|  | 无组织 | 漆雾 | — | 0.0063 | — | 0.0009 | — | 0.0063 |  |
|  |  | VOCs | — | 0.038 | — | 0.0053 | — | 0.038 |  |
| 废 水 |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 接管量t/a | 排外环境的量t/a | 排放去向 |
|  | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 排外环境的量t/a | 备注 |
|  | 废遮蔽纸（含漆渣） | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 委托南通润启环保服务有限公司处置 |
|  | 废清洗液 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 |  |
|  | 废过滤棉 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 |  |
|  | 废活性炭 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 |  |
|  | 废油漆桶 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 设备名称 | 设备数量（台） | 单台设备等效声级dB（A） | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离m |
|  | 无尘干磨系统 | 1 | 85 | 维修区 | 距东厂界15米 |
|  | 风机 | 2 | 85 | 维修区 | 距东厂界7米 |
| 主要生态影响： 本项目所在地为划定的商业用地，同时项目对产生的废气、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目不涉及土建工程，利用现有闲置厂房进行改建，因此不对施工期排污进行分析。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 （1）有组织排放 本项目废气主要为喷漆、烤漆过程中产生的漆雾及有机废气，经整体收集后由过滤棉+光氧催化裂解+活性炭吸附装置处理后分别由2根15米高排气筒排放，去除效率可达90%。1#排气筒漆雾、VOCs年排放量分别为0.0057t/a、0.0351t/a，排放速率分别为0.0095kg/h、0.0585kg/h，排放浓度分别为1.46mg/m3、9.0mg/m3；2#排气筒漆雾、VOCs年排放量分别为0.006t/a、0.0367t/a，排放速率分别为0.01kg/h、0.0611kg/h，排放浓度分别为1.6mg/m3、9.4mg/m3，其中漆雾排放速率及排放浓度符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准，VOCs符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的标准。 （2）无组织排放 本项目烤漆未被收集的废气均在车间无组织排放，漆雾、VOCs排放量分别为0.0063t/a、0.038t/a，排放速率分别为0.0105kg/h、0.0633kg/h，通过车间自然通风系统以无组织形式排放，经扩散后漆雾厂界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）中的标准、VOCs厂界浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的标准，厂区内浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值。 （3）环境影响预测 按照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。采用AerScreen估算模型进行计算，估算模型参数见表7-1。估算模型计算结果见表7-2。 表7-1 大气环境影响评价估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 30万 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -9.4 土地利用类型 商业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km -- 岸线方向/° -- 表7-2 大气环境影响评价估算模型计算结果 污染物名称 评价标准（mg/m3） Cmax（mg/m3） Pmax/% D10% 有组织 漆雾 0.9 0.0003211 0.036 / VOCs 1.2 0.001962 0.163 / 无组织 漆雾 0.9 0.000403 0.045 / VOCs 1.2 0.002431 0.2 / 根据本项目估算模式计算结果，Pmax=0.2%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），环境空气质量评价工作等级确定为三级，无需设置大气环境影响评价范围，不进行进一步预测与评价。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91）推荐的公式计算，确定车间的边界线至居住区边界的最小距离（即卫生防护距离）。 式中： Cm— 标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从（GB/T13201-91）表五中查取； QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目无组织排放的污染物为漆雾、VOCs，本项目建成后卫生防护距离的计算结果见表7-3。 表7-3 卫生防护距离一览表 污染物名称 维修车间 漆雾 VOCs 排放量(t/a) 0.0063 0.038 计算的卫生防护距离(m) 50 50 确定的卫生防护距离(m) 维修车间及喷漆房外100 根据上表中的计算结果可以看出，本项目无组织排放源卫生防护距离计算结果均较小，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991），当有两种或两种以上有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。本项目卫生防护距离为维修车间及喷漆房外100m。目前在以上卫生防护距离内不存在居民等环境敏感目标，因此不存在居民拆迁问题，同时卫生防护距离内土地全部已经规划为工业用地。 （5）大气环境防护距离 本项目排放的大气污染物贡献值较小，VOCs无组织排放最大浓度为0.002431mg/m3，最大占标率0.2%<10%。项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 （6）大气环境影响评价自查表 表7-4 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3） 包括二次PM2.5□ 其他污染物（VOCs） 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准( 附录D( 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ （不适用） 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（VOCs、颗粒物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （ ）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（VOCS、颗粒物） 有组织废气监测( 无监测□ 无组织废气监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受  不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:(0 )t/a NOx:( 0)t/a 颗粒物:(0.018)t/a VOCs:(0.1098)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.2 地表水环境影响分析 本改建项目职工在现有职工中调剂，不新增职工生活污水，现有项目清洗废水经沉淀池处理后与经化粪池预处理后的生活污水通过污水管网接入东港污水处理厂，处理达标后排入长江。 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目建成后主要高噪声设备干磨系统、风机，噪声源强约85dB。 计算中主要考虑建筑物及围墙的隔声及距离衰减因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上的各预测值。对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： ①噪声预测公式： 式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，以1米计； △L— 噪声衰减值，dB（A）。 ②噪声叠加公式采用： 式中：Li —第i个噪声源的声级； n—声源个数 建筑物和围墙的隔声量约20dB。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后预测厂界噪声值。预测结果见表7-5。 表7-5 厂界噪声预测结果（dB） 预测点 贡献值 背景值 预测值 噪声增量 噪声标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 51.6 57.4 47.6 58.4 47.6 1.0 0 65 55 南厂界 41.2 57.4 47.2 57.5 47.2 0.1 0 70 55 西厂界 45.6 56.4 46.3 56.7 46.3 0.3 0 70 55 北厂界 40.3 57.3 47.3 57.4 47.3 0.1 0 65 55 根据计算结果和背景值叠加可知，本项目建成后厂界东侧、北侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准，南侧、西侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的4类标准。 7.2.4 固体废弃物影响分析 (1)危险废物环境影响分析 本项目危险固废为废遮蔽纸（含漆渣）、废清洗液、废过滤棉等，固体废物的处理处置应遵循分类收集和综合利用的原则，具体处置方式如下： 危险固废：核对《国家危险废物名录》（2016年版），本项目主要产生HW12、HW49类危险废物，均需委托有资质单位进行处置。 (2)贮存场所环境影响分析 厂区内设置3个危废仓库，位于厂区南侧。项目所在地地质结构稳定，地震烈度为6级；危废仓库底部高于地下水最高水位；远离居民区及地表水域；区域地质结构稳定，洪水、滑坡、泥石流、潮汐等自然灾害较少；周围没有易燃、易爆的危险品仓库等，因此本项目危废仓库选址符合《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求。 项目危险废物的危险特性主要表现为毒性，因此，危险废物堆放、贮存场所可能带毒性。危废堆放过程中可能会产生渗滤液，渗滤液下渗可能会污染贮存场所的土壤，甚至进一步污染地下水。厂区内危废仓库可以防风、防晒、防淋，并进行了基础防渗，可避免对周边土壤和地下水产生影响。 表7-6 本项目建成后全厂危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废仓库 废防冻液 HW09 900-007-09 南侧 0.5m2 桶装 0.06t 15天 2 废机油、废制动液、废变速箱油、废齿轮油、废助力油 HW08 900-214-08 3m2 桶装 0.3t 10天 3 废遮蔽纸（含漆渣） HW12 900-252-12 1m2 太空包装 0.1 1个月 4 废清洗液 HW12 900-252-12 桶装 5 废机油瓶、废制动液瓶、废变速箱油瓶、废防冻液瓶、废齿轮油瓶、废助力油瓶 HW49 900-041-49 10m2 太空包装 0.5 3个月 6 废油漆桶 HW49 900-041-49 太空包装 7 废滤芯 HW49 900-041-49 1.5m2 太空包装 0.2 15天 8 废活性炭 HW49 900-041-49 太空包装 9 废电池 HW49 900-044-49 太空包装 10 废过滤棉 HW49 900-041-49 太空包装 11 废抹布 HW49 900-041-49 太空包装 (3)运输过程环境影响分析 危险废物在包装、运输过程中如果发生散落、泄露，将会污染运输沿途环境，包括地表水、地下水和土壤等。本项目液态危险固废桶装收集，固态危险固废均采用袋装密封，同时本项目没有常温常压下易燃、易爆或排放有毒气体的危险废物，运输过程中基本不会对环境产生影响。 (4)综合利用、处理、处置的环境影响分析 本项目危废均委托有资质单位安全处置，严格按照危险废物转移联单制度，确保项目危废的有效处置，因此对周围环境基本无影响。 营运期固体废物分析结果见表7-7。 表7-7 营运期固体废物分析结果 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废遮蔽纸（含漆渣） HW12 900-252-12 0.2 喷漆 固 漆雾、有机废气 漆雾、有机废气 30天 T,I 委托南通润启环保服务有限公司处置 废清洗液 HW12 900-252-12 0.98 喷枪清洗 液 2-丁氧基乙醇、二乙二醇单甲醚 2-丁氧基乙醇、二乙二醇单甲醚 每天 T,I 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.19 废气处理 固 过滤棉、漆雾 漆雾 30天 T/In 废活性炭 HW49 900-041-49 0.54 废气处理 固 活性炭、有机废气 有机废气 60天 T/In 废油漆桶 HW49 900-041-49 0.8 维修 固 空桶、油漆 油漆、稀释剂 每天 T/In 7.2.5 风险评价分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范，应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 Ⅰ、评价依据 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录中附录 B 及《重大危险源辨识》（GB1 828-2018），本项目主要风险物质为水性漆中的 2-丁氧基乙醇、二乙二醇单甲醚。 表7-8 本项目环境风险潜势初判 位置 物质名称 危险性类别 是否属HJ169-2018识别范围 厂区一次最大存量q（t） 临界量（t） q/Q 库房 2-丁氧基乙醇 -- 是 0.084 50 0.00168 二乙二醇单甲醚 -- 是 0.096 50 0.00192 合计 0.0036 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，本项目风险潜势为I，仅开展简单分析。 Ⅱ、环境敏感目标调查 因本项目仅需开展简单分析，《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 无评价范围要求，因此无需对敏感目标进行识别。 Ⅲ、风险识别 本项目主要危险化学品为水性漆中的2-丁氧基乙醇、二乙二醇单甲醚，属于有毒物质。项目使用的油漆储存在油漆调料间，项目可能的风险主要为储运或使用过程操作不当发生的事故，包括： ①因包装容器打翻或破裂，发生泄漏，有害成分进入大气、水或土壤环境，对环境空气、地表水、地下水等造成污染； ②贮存的物料接触高温或明火发生燃爆，并引发伴生/次生反应，对环境空气、地表水、地下水等造成污染。 物料泄漏后环境扩散途径示意图见图 7-1。 图7-1 污染物环境扩散示意图 Ⅳ、环境风险分析 泄漏事故的污染程度，取决于泄漏点的位置和泄漏的情况。从上图可以看出，本项目水性漆在发生泄漏时，如果能及时采取收集措施，对泄漏的物料进行收集则可避免对土壤、地下水造成不利影响；如果泄漏后不能有效收集或遇雨天形成地表径流则会对土壤及地下水造成不利影响，在经地面蔓延进入地表水体后，亦会对地表水产生不利影响。另外，泄漏事故发生后，泄漏的物料蒸发/挥发进入大气，将会对大气环境造成一定不利影响。 Ⅴ、风险防范措施及应急要求 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①从生产管理、原材料贮存、工艺技术设计、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施； ②一旦发生火灾事故，现场操作人员应迅速以无线对讲机或电话向库房负责人报警和采用 119电话报警。 负责人在接报后应立即确认火灾位置、大小和性质，迅速向事故应急指挥中心报警。事故应急对策指挥中心接报后，通知消防部门、救护等部门，并且指挥扑救工作。 ③废气处理设施发生故障后，需立即停止工作，杜绝废气事故排放。 ④设置办公室专职安全员，并注重引鉴同类生产工艺中操作经验，形成了有效的管理制度。加强管理，提高操作人员业务素质。 综上所述，在项目生产及存储过程做好各项风险防范措施，加强管理和应急处理能力，可将事故风险产生的环境影响程度降到最低。 项目环境风险简单分析见表7-9。 表7-9 建设项目环境风险简单分析内容表 项目名称 南通朗瑞汽车4S店新增喷漆房及环保设施项目 建设地点 南通市港闸区城港路187号（永兴国际车城1号楼） 地理坐标 经度 120.8131462 纬度 32.0399707 主要危险物质及分布 位于油漆调料间内 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ①因原辅材料包装容器打翻或破裂，发生泄漏，有害成分进入大气、水或土壤环境，对环境空气、地表水、地下水等造成污染； ②贮存的物料接触高温或明火发生燃爆，并引发伴生/次生反应，对环境空气、地表水、地下水等造成污染。 风险防范措施要求 （1）采取属地管理的方式，由各部门车间对所辖区域内的环境风源进行日常的检查，强化制度管理，对各环境风险源进行定期检查或不定期的抽查，当班员工每小时室外巡查。并做好巡查记录。 （2）定期检修和维护，并且培训上岗，严格遵守操作规范，做好个人防护。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 1、本项目风险物质为 2-丁氧基乙醇、二乙二醇单甲醚。 2、本项目 Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 3、本项目环境风险评价为进行简单分析。 7.2.6 环境管理与环境监测 一、环境管理 本项目需建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 二、环境监测计划 （1）验收监测计划 项目验收监测计划见表7-10，具体由项目验收时确定。 表7-10 本项目验收监测方案 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准与要求 废气 Q1排气筒 颗粒物、VOCs 连续两天，每天三次 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） Q2排气筒 颗粒物、VOCs 连续两天，每天三次 厂界 颗粒物、VOCs 连续两天，每天三次 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 废水 废水总排口 COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、LAS 连续两天，每天三次 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011） 噪声 厂界 等效声级 Leq(A) 连续两天，每天两次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 固废堆场 一般固废， 危险废物 等堆放场 所 是否符合规范 要求 / / 排污口规范化 废气、噪 声、固体等 排放规范 化及标志 是否满足规范 要求 / 《排污口规范化整治技术要求（试行）》 （2）自行监测计划 ①大气污染源监测 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》等规定的监测分析方法对各种废气污染源进行日常例行监测，自行监测计划表见表 7-11~7-13。 表7-11 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 Q1排气筒 颗粒物、VOCs 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） Q2排气筒 颗粒物、VOCs 1次/年 表7-12 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 厂界 颗粒物、VOCs 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） ②地表水污染源监测 废水污染源监测：在排口进行定期监测。有关废水污染源监测因子及频次见表 7-13。 表7-13 废水监测项目及监测频次 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 废水总排口 COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、LAS 1次/年 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011） ③噪声污染源监测 定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季一次，并在监测点附近设置环境保护图形标志牌。 7.2.7 企业信息公开 根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》，企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括： （1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等； （2）自行监测方案； （3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； （4）未开展自行监测的原因； （5）污染源监测年度报告。 7.2.8 本项目“三同时” 表7-14 本项目“三同时”一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 废气 烤漆 漆雾、VOCs 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置2套，尾气经15米高排气筒排放，处理效率90% 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的标准 12 与主体工程同时建设同时施工 打磨 粉尘 车间通风 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准 / 废水 / / / / / 噪声 设备噪声 噪声 隔声、减振 厂界达标 1 固废 工业固废 废清洗液、废过滤棉、废油漆桶等 委托有资质单位处置 零排放 0.5 绿化 / / / 事故应急措施 / / / 雨污分流，排污口规范化设置 厂区实行雨污分流，废水排口设置标志牌等，雨水排口也需设置 可满足管理要求 / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 （1）废水：废水排入南通市港闸区东港污水处理厂集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：本项目废气排放量在区域内平衡。 （3）固废：产生的委托处置，实现“零排放”。 / 区域解决问题 / / 总计 / 13.5

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烤漆 | 漆雾、VOCs | 过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置2套，2根15米高排气筒，处理效率90% | 漆雾达到上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准，VOCs达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中汽车制造与维修的标准 |
|  | 打磨 | 粉尘 | 车间通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类、4类标准 |
| 固 体 废 物 | 维修、保养 | 废遮蔽纸（含漆渣）、废清洗液、废过滤棉、废油漆桶、废活性炭 | 委托南通润启环保服务有限公司处置 | “零”排放，对周边环境无影响 |
| 电磁 辐射 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 在各项环保措施认真落实的情况下，对生态影响较小。 |

九、结论与建议

一、结 论 1、项目概况 南京朗驰集团南通朗瑞汽车销售服务有限公司成立于2002年11月，经营范围为东风标致品牌汽车销售，汽车售后服务，汽车信息咨询及售后服务等。于2011年9月购置南通市港闸区城港路187号附1幢，占地面积为1692平方米，总建筑面积1692平方米。公司年销售车辆250辆、维修保养车辆6000辆项目已完成环境影响登记表的备案，备案号201932061100001011。为了完善配套4S店服务，公司拟投资200万元建设南通朗瑞汽车4S店新增喷漆房及环保设施项目，购置烤漆房、喷枪、过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附等设备，增加喷漆、烤漆工艺，以实现喷漆、烤漆工段废气环保达标排放，建成后年维修保养车辆约6000辆，不新增产能。 2、产业政策相符性结论 本项目不在《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录>（2011年本）》（发改委[2013]第21号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目，因此不属于环境准入负面清单内项目。 3、项目选址可行性结论 本项目位于江苏省南通市港闸区城港路187号，项目东侧为一汽大众4S店，该店东侧为别克4S店；南侧为汽车维修店；西侧为汽配店；北侧为城港路，路宽约40米，路北侧为东风悦达起亚4S店。该地块属于商业用地，该地不在《省政府关于印发江苏省生态区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）以及《南通市生态红线区域保护规划》（2013年12月）规定的红线区域范围内，选址可行。 4、清洁生产结论 本项目在建设和运营过程中采取了相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。 5、项目周围环境质量现状评价结论 (1) 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良； (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2 、NO2、PM10的监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5、CO超标； (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类、4a类标准。 6、污染防治措施及环境影响 （1）废水 本项目不新增废水。 （2）废气 本项目产生的工艺废气主要为烤漆产生的漆雾、VOCs，经收集后进入过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后尾气经15米高排气筒排放，漆雾排放浓度、排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准，VOCs可以达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的标准。 （3）固体废物 本项目运营过程中产生的废清洗液、废过滤棉、废油漆桶等均属于危险固废，委托有资质单位处置，对环境不会产生影响，方法可行。 （4）噪声 本项目营运期间主要噪声源为干磨系统、风机，通过设备布局合理减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准，方法可行。 7、污染物排放总量 本项目污染物产生及排放情况如下表： 污染源 污染因子 现有项目 本项目 以新带老削减量 改建后全厂排放量 改建前后变化量 本次申请量 实际排放量 批复总量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 1050.6 0 0 0 0 0 1050.6 0 1050.6 COD 0.351 0 0 0 0 0 0.351 0 0.351 BOD5 0.107 0 0 0 0 0 0.107 0 0.107 SS 0.244 0 0 0 0 0 0.244 0 0.244 氨氮 0.018 0 0 0 0 0 0.018 0 0.018 总氮 0.021 0 0 0 0 0 0.021 0 0.021 总磷 0.00261 0 0 0 0 0 0.00261 0 0.00261 石油类 0.0067 0 0 0 0 0 0.0067 0 0.0067 LAS 0.0033 0 0 0 0 0 0.0033 0 0.0033 废气（有组织） 颗粒物（漆雾） 0 0 0.1197 0.108 0.0117 0 0.0117 +0.0117 0.0117 VOCs 0 0 0.718 0.6462 0.0718 0 0.0718 +0.0718 0.0718 废气（无组织） 颗粒物（漆雾） 0 0 0.0063 0 0.0063 0 0.0063 +0.0063 0.0063 VOCs 0 0 0.038 0 0.038 0 0.038 +0.038 0.038 固废 一般固废 0 0 0 0 0 0 0 0 0 危险固废 0 0 2.71 2.71 0 0 0 0 0 生活固废 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总量平衡方案： （1）废水：废水排入南通市港闸区东港污水处理厂集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：本项目废气排放量在区域内平衡。 （3）固废：产生的危废委托处置，实现“零排放”。 综上所述，南京朗驰集团南通朗瑞汽车销售服务有限公司南通朗瑞汽车4S店新增喷漆房及环保设施项目符合国家产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废水、废气、噪声、固废等的排放均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，各项污染治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。 2、加强宣传教育，增强全体员工及顾客的环保意识和安全意识。 3、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式营运。 附图： 附图1、生态红线图； 附图2、地理位置图； 附图3、项目周边300米状况图； 附图4、雨污管网图； 附图5、厂区平面布置图。 附件： 备案； 营业执照； 法人身份证 土地证； 危废处置合同； 噪声现状监测报告； 环评合同。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

待维修车辆

车辆初检

初步保养

汽车零部件、汽车用油、滤芯

S1

车体修复

零部件修复

拉伸校正

焊接

精修

焊接

G2

S2、W1

G1

N1

检验试车

清洗

W2

出厂

待维修车辆

车辆初检

初步保养

汽车零部件、汽车用油、滤芯

车体修复

零部件修复

拉伸校正

焊接

打磨、补漆烤漆

精修

焊接

G1、G2、S1

检验试车

清洗

出厂

本次改建工艺流程

喷漆、烤漆

水性漆中含VOCs0.756

废气处理装置

0.718

0.0718排气筒排放

0.1082进入活性炭

分解为CO2、H2O

0.038

无组织排放

0.5385

新鲜水

1236.98

生活用水

840

126

0.98

喷枪清洗

用水

经污水管网送港闸区东港污水处理厂处理后排入长江

1050.6

化粪池

714

336.6

714

沉淀池

336.6

0.98

作为危废，委托处置

洗车用水、地面清洗用水

396

59.4