建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：       导电膜修正液技术改造项目

建设单位（盖章）： 日立化成工业(南通)化工有限公司

编制日期：2019年11月

# 江苏省环境保护厅制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 导电膜修正液技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 日立化成工业(南通)化工有限公司 |
| 法人代表 | 矢吹孝朗 | 联系人 | 凡立志 |
| 通讯地址 | 南通市经济技术开发区通达路77号 |
| 联系电话 | 13773675286 | 传真 | — | 邮政编码 | 226009 |
| 建设地点 | 南通市经济技术开发区通达路77号 |
| 立项审批部门 | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 批准文号 | 通开发行审备案[2019]24号 2019-320671-39-03-659635 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | C2662 专项化学用品制造 |
| 占地面积 | 全厂占地 97132m2 | 绿化面积 | 16718m2（厂区内既有） |
| 总投资 | 450万元 | 其中：环保投资 | 5万元 | 环保投资占总投资比例 | 1.1% |
| 评价经费 | — | 预期投产日期 | 2020年5月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：本项目新增原辅材料详见表1-1。 主要设施：本项目新增生产设备名称及规格见表1-4。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | / | 柴油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | / | 燃气（立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（立方米/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 厂区已经采用“雨污分流”方式。本项目不新增生活污水，无生产工艺废水。 厂内现有废水收集后排入南通市经济开发区通盛排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；厂区雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 本项目导电膜修正液所需原辅材料如下表。 表1-1 本项目导电膜修正液新增原辅材料一览表 序号 物料名称 规格 用量（t/a） 包装方式 存放位置 最大存储量 1 二氯丁烷 液态，99% 4.2 桶装 甲类仓库 1t 2 二氧化硅 固态，99% 0.2 袋装 甲类仓库 0.1t 3 硝酸 液态，65% 0.3 桶装 甲类仓库 0.1t 4 微晶蜡 固态，100% 0.3 袋装 甲类仓库 0.1t 本项目建设的化学品库仅用于化学品储存，储存方案见表1-2。 表1-2 本项目新增化学品仓库储存方案 序号 名称 规格 包装方式 最大储存量（t） 年储存量（t/a） 1 二氯丁烷 10kg 桶装 1 4.2 2 硝酸 65% 桶装 0.1 0.3 3 甲苯 170kg 桶装 0.68 4.08 4 涂料用丙烯酸树脂 180kg 桶装 10 120 5 特种丙烯酸树脂 180kg、840kg 桶装 150 1800 6 聚酯及聚氨酯树脂 175kg、875kg 桶装 100 1200 7 绝缘漆 210kg、1000kg 桶装 40 480 8 苯乙烯 180kg 桶装 20 240 9 （八氢-4，7-亚甲基-1H-茚-1，5-亚基）双（亚甲基）二丙烯酸酯DCP-A 18kg 桶装 0.072 0.36 10 丙烯酸树脂溶液KS-8200 15kg 桶装 0.03 0.18 11 特种丙烯酸酯M-215 18kg 桶装 0.054 0.12 12 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物UN-5500 16kg 桶装 0.24 1.92 13 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物 UN-952 17kg 桶装 0.051 0.204 14 饱和共聚酯氨甲酸酯树脂接着剂溶解品UR-8240 15kg 桶装 0.6 4.32 15 氨基甲酸酯预聚物WB-351 16kg 桶装 0.016 0.072 16 1,3,5 三（2-羟乙基）氰尿酸与丙烯酸的反应生成物 M-315 18kg 桶装 0.036 0.18 17 4，4’-异亚丙基联苯酚和1-氯-2，3-环氧丙烷的缩聚物PKHCNT 25kg 纸箱 0.075 0.3 18 丙烯酸酯共聚物HTR-708-6T 15kg 桶装 0.015 0.06 19 芴类衍生物的甲苯溶液A-BPEF-70T 18kg 桶装 0.036 0.06 20 氨酯丙烯酸酯与丙烯酸酯单体的甲苯溶液UA-512-70T 16kg 桶装 0.036 0.096 21 环氧树脂YL-980 18kg 桶装 0.036 0.06 22 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物UN-5501 16kg 桶装 0.016 0.03 23 丙烯酸酯类聚合物WS-23LC 15kg 桶装 0.03 0.3 24 二级多功能硫醇化合物MT PE1 10kg 桶装 0.02 0.12 25 异丙醇 14kg 桶装 0.028 0.168 26 过酸化物溶液 500g 瓶装 0.001 0.006 27 聚氨酯树脂溶液UR-4800 15kg 桶装 0.03 0.18 28 聚氨酯树脂溶液UR-8210 15kg 桶装 0.03 0.18 29 双(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物 帕罗伊尔355-75 10kg 桶装 0.02 0.12 30 聚合引发剂 （帕黑科希 PV-70） 10kg 桶装 0.02 0.12 原辅材料理化性质如下表。 表1-3 原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 可燃性及毒理毒性 二氯丁烷 [C4H6O2] CAS号：110-56-5 为无色液体，有芳香气味，相对密度（水=1）1.16，闪点52℃，沸点155℃，不溶于水，溶于多数有机溶剂。 易燃，燃烧产物有一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 二氧化硅 [SiO2] CAS号：7631-86-9 为晶体或粉末状，相对密度（水=1）2.2，熔点1710℃，沸点2230℃，不溶于水，溶于氢氟酸。 不燃。 硝酸 [HNO3] CAS号：7697-37-2 为透明、无色或淡黄色有独特的窒息性气味的腐蚀性液体，相对密度（水=1）1.41（20℃，65%硝酸），沸点120.5℃（65%硝酸）。 不燃。 硝酸液及硝酸蒸汽对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用。 LC50=49ppm/4小时（大鼠吸入）。 微晶蜡 [C30H50O2] CAS号：8001-75-0 为固体，相对密度（水=1）1.006，FEIDIAN 510℃，闪点215.8℃。 可燃。 甲苯 [C7H8] CAS号：108-88-3 无色澄清液体，有苯样气味。相对密度0.866，熔点-94.9℃，沸点110.6℃，闪点4.4℃，临界温度318.6℃，爆炸上限%（V/V）7.0，爆炸下限%（V/V）1.2，不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物。 急性毒性：LD505000mg/kg（大鼠经口），LC5012124mg/kg（兔经皮）。 苯乙烯 [C8H8] CAS号：100-42-5 无色透明油状液体，密度0.909g/mL，熔点-30.6℃，沸点146℃，闪点31℃，自燃温度490℃，临界温度369℃，爆炸上限%（V/V）6.1，爆炸下限%（V/V）1.1，不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。 急性毒性：LD505000mg/kg（大鼠经口），LC5024000mg/kg，4小时（大鼠吸入）。 （八氢-4，7-亚甲基-1H-茚-1，5-亚基）双（亚甲基）二丙烯酸酯DCP-A 分子量304.3808，淡黄色透明液体，闪点150℃（开杯），相对密度（水以1计）1.095g/cm3，不溶于水。 / 丙烯酸树脂溶液KS-8200 透明液体，具有特殊刺激性气味，主要成分为：甲苯41%、乙酸乙酯41%、丙烯酸树脂15%，闪点1℃，相对密度0.98（20℃）。 急性毒性：甲苯LD50：4800 mg/kg（大鼠经口）， LC50：4800ppm/4h（大鼠吸入）； 乙酸乙酯LD50：4940mg/kg（大鼠经口）， LC50：13856ppm/4h（大鼠吸入）。 燃烧性：易燃 特种丙烯酸酯M-215 淡黄色液体，具有特殊气味，主要成分：2-丙烯酸与1,3,5-三（2-羟乙基）-1,3,5-三嗪-2,4,6（1H,3H,5H）-三酮的反应产物91~96%、甲苯4~9%，闪点35℃，相对密度1.293（25℃），溶于甲苯和丙酮。 急性毒性：LD50：636mg/kg（大鼠经口）； 甲苯LD50：4800 mg/kg（大鼠经口）， LC50：4800ppm/4h（大鼠吸入）。 燃烧性：易燃 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物UN-5500 浅黄色粘稠液体，丙酮味，主要成分：碳酸酯型聚氨酯丙烯酸酯45-55%、甲基乙基酮45-55%，闪点1℃，上下易燃极限或爆炸极限（%）1.7-11.4（空气中，甲基乙基酮），蒸汽密度2.5（空气=1），难溶于水，溶于芳香族、酮类等有机溶剂。 急性毒性：甲基乙基酮LD50:5520 mg/kg（大鼠经口）， LC50:11700ppm/4h（大鼠吸入） 燃烧性：易燃。 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物 UN-952 淡黄色粘稠液体，丙酮味，主要成分：聚氨酯丙烯酸酯50-60%、丙烯酸酯5-10%、甲基乙基酮35-45%，沸点79.6 ℃，蒸汽密度2.5，可溶于丙酮。 急性毒性：甲乙酮LD50:1737 mg/kg（大鼠经口）； 燃烧性：易燃。 饱和共聚酯氨甲酸酯树脂接着剂溶解品UR-8240 浅黄色液体，酮味，主要成分：甲基乙基酮30%、甲苯30%、聚氨酯40%，闪点-6 ℃，密度30 ℃下0.99g/cm3，微溶于水。 急性毒性：甲基乙基酮LD50:5520 mg/kg（大鼠经口）， LC50:11700ppm/4h（大鼠吸入）； 甲苯LD50：4800 mg/kg（大鼠经口）， LC50：4800ppm/4h（大鼠吸入）。 燃烧性：可燃。 氨基甲酸酯预聚物WB-351 无色或黄色的透明或略微不透明的液体，具有特殊气味，主要成分：氨基甲酸酯预聚物65~75%、甲基乙基酮25~35%，闪点7℃，相对密度1.0~1.2（25℃），不溶于水，溶于丙酮等有机溶液。 急性毒性：甲基乙基酮LD50:5520 mg/kg（大鼠经口）， LC50:11700ppm/4h（大鼠吸入）； 燃烧性：易燃。 1,3,5 三（2-羟乙基）氰尿酸与丙烯酸的反应生成物 M-315 透明液体或白色固体，有弱酯味，闪点197.7℃（密闭式），相对密度1.38，几乎不溶于水，易溶于有机溶剂。 燃烧性：易燃。 4，4’-异亚丙基联苯酚和1-氯-2，3-环氧丙烷的缩聚物PKHCNT 白色半透明固体（珠状），轻微特征性气味，正丁醇含量0.3%以下、甲苯含量0.3%以下，温度达到180℃时开始软化。 急性毒性：LD50:5000~30000 mg/kg（小鼠经口）； 燃烧性：可燃。 丙烯酸酯共聚物HTR-708-6T 无色或淡黄色液体，主要成分：丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯腈、甲基丙烯酸2-羟基乙基酯、丙烯酸的共聚物10~20%、甲苯40~50%、乙酸乙酯40~50%，闪点-4℃，不溶于水。 急性毒性：甲苯LD50：4800 mg/kg（大鼠经口）， LC50：4800ppm/4h（大鼠吸入）； 乙酸乙酯LD50：4940 mg/kg（大鼠经口）， LC50：13856ppm/4h（大鼠吸入）。 燃烧性：易燃。 芴类衍生物的甲苯溶液A-BPEF-70T 淡黄色透明液体，特殊气味，主要成分：芴类衍生物70%、甲苯30%，闪点4℃，相对密度1.09（25℃），不溶于水，溶于酮、甲苯。 急性毒性：甲苯LD50：4800 mg/kg（大鼠经口）， LC50：4800ppm/4h（大鼠吸入）； 燃烧性：易燃。 氨酯丙烯酸酯与丙烯酸酯单体的甲苯溶液UA-512-70T 淡黄色透明液体，具有特殊气味，主要成分：聚氨酯丙烯酸酯49%、三丙二醇二丙烯酸酯21%、甲苯30%，闪点4℃，不溶于水，溶于酮、甲苯。 急性毒性：甲苯LD50：4800 mg/kg（大鼠经口）， LC50：4800ppm/4h（大鼠吸入）； 燃烧性：易燃。 环氧树脂YL-980 浅黄色透明、粘性液态物质，具有环氧味，纯双酚A型液态环氧树脂，闪点264℃，相对密度1.17，几乎不溶于水。 急性毒性：LD5011400 mg/kg（大鼠经口）； 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物UN-5501 微黄色粘稠液体，特殊气味，主要成分：聚氨酯丙烯酸酯45~55%、甲基乙基酮45~55%，沸点79.6℃，爆炸极限1.7~11.4%，不溶于水，溶于芳香族、酮类等有机溶剂。 急性毒性：甲基乙基酮LD50:1737 mg/kg（大鼠经口）； 燃烧性：易燃。 丙烯酸酯类聚合物WS-23LC 无色或黄褐色液体，具有特殊气味，主要成分：甲苯35~45%，乙酸乙酯35~45%，闪点-4.5℃。 急性毒性：甲苯LD50：4800 mg/kg（大鼠经口）， LC50：4800ppm/4h（大鼠吸入）； 乙酸乙酯LD50：4940 mg/kg（大鼠经口）， LC50：13856ppm/4h（大鼠吸入）。 燃烧性：易燃 二级多功能硫醇化合物MT PE1 无色或淡黄色透明液体，主要成分：季戊四醇四(3-巯基丁酸)酯95%以上，沸点358.85℃，闪点282℃，相对密度1.20，微溶于水。 急性毒性：LD50:2000 mg/kg（大鼠经口）。 燃烧性：可燃。 异丙醇 [C3H8O] CAS号：67-63-0 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。熔点（℃）：－88.5，沸点（℃）：80.3，相对密度（水＝1）：0.79，相对密度（空气＝1）：2.07，燃烧热（KJ/mol）：1984.7，饱和蒸汽压（UPa）：4.40（20℃）。 LD50：5000mg/kg（大鼠经口）； 燃烧性：易燃。 过酸化物溶液 无色透明液体，具有刺激性气味，主要成分：甲苯35~45%、甲基乙基酮35~45%，闪点-7.5℃，相对密度0.9，不溶于水。 急性毒性：甲苯LD50：4800 mg/kg（大鼠经口）， LC50：4800ppm/4h（大鼠吸入）； 甲基乙基酮LD50:5520 mg/kg（大鼠经口）， LC50:11700ppm/4h（大鼠吸入）； 燃烧性：易燃 聚氨酯树脂溶液UR-4800 淡黄色液体，芳香味，主要成分：甲基乙基酮34%、甲苯34%，闪点-6℃，相对密度0.94。 急性毒性：甲苯LD50：4800 mg/kg（大鼠经口）， LC50：4800ppm/4h（大鼠吸入）； 甲基乙基酮LD50:5520 mg/kg（大鼠经口）， LC50:11700ppm/4h（大鼠吸入）； 燃烧性：易燃 聚氨酯树脂溶液UR-8210 淡黄色液体，芳香味，主要成分：甲基乙基酮55%，闪点-5℃，相对密度0.97。 急性毒性：甲基乙基酮LD50:5520 mg/kg（大鼠经口）， LC50:11700ppm/4h（大鼠吸入）； 燃烧性：易燃 双(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物 帕罗伊尔355-75 无色透明液体，特殊气味，主要成分：双(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物75%，闪点71.1℃，不溶于水，可溶于有机溶剂。 燃烧性:可燃。 聚合引发剂 （帕黑科希 PV-70） 无色透明液体，独特气味，主要成分：过氧化新戊酸叔已酯70%、异构烷烃30%，闪点22℃，相对密度0.870，几乎不溶于所有的有机溶媒。 急性毒性：LD50：4183 mg/kg（雄大鼠经口）， LD50：3398 mg/kg（雌大鼠经口）； 燃烧性：易燃。 本项目导电膜修正液生产时新增的生产设备见表1-4。 表1-4 本项目导电膜修正液生产设备清单一览表 序号 设备名称 规格、型号、材质 数量（台） 位置 备注 1 溶解罐 100L 1 D材车间 新增 2 搅拌机 — 1 D材车间 新增 3 充填机 — 1 D材车间 新增 本项目建设的化学品库内主要设备清单见表1-5。 表1-5 化学品仓库内设备清单一览表 序号 设备名称 规格、型号、材质 数量（台） 位置 1 可燃气体报警器 KD-12S（cosmos） 12 化学品仓库 2 烟感报警器 防爆编码型光电感应探测器 14 3 洗眼器 / 2 4 漫坡 / 4 5 事故排风机 RTC-575D6-0.75-EX 8 本项目新增设备不属于《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》中的限制类设备。 |
| 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 日立化成工业（南通）化工有限公司（以下称为日立化成公司）由日本日立化成工业株式会社在中国南通经济技术开发区投资设立，成立于2011年10月，注册资金5550万美元，位于南通经济技术开发区通达路77号，公司现有主要产品及规模为年产24600吨电子、汽车及工业用高科技化学品、助剂、添加剂以及年产1028吨导电胶膜。 日立化成公司根据客户使用需求，拟投资购置一套小型生产装置用于生产导电膜修正液，作为异向导电胶膜（ACF）的配套产品，提供给客户用于基板上导电膜的擦拭修正，导电膜修正液年产量为5吨；同时由于公司现有的甲类仓库趋于饱和，无法满足日益增长的市场需要，需要扩建一座建筑面积为500m2的化学品库，作为储存硝酸、二氯丁烷、涂料用丙烯酸树脂、特种丙烯酸树脂、聚酯及聚氨酯树脂、绝缘漆、导电膜修正液的产品仓库，并在其内隔出一间冷藏库（125m2），用于原材料的储存。本项目总投资为450万元，拟于2020年5月建成。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目产品导电膜修正液生产工艺为物理混合，属于名录中的“36、专用化学品制造”“单纯混合或分装”，应编制环境影响评价报告表，为此，日立化成工业（南通）化工有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏环发[2013]113号）、《市政府关于印发南通市生态红线区域保护规划的通知》（通政发[2013]72号）以及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-6，本项目生态红线图见附图1。 表1-6 本项目与南通市生态红线位置关系一览表 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 总面积 （平方公里） 与本项目的方位及距离(米) 一级管控区 二级管控区 老洪港湿地公园 湿地生态系统保护 一级管控区为老洪港应急备用水源区域 北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江 6.63 N，2800 老洪港应急水源保护区 水源水质保护 一级管控区为一级保护区，范围为：整个水域范围及取水口侧正常水位线以上200米的陆域范围 — 1.16 N，3200 长江洪港饮用水水源保护区 水源水质保护 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游500米至下游500米、向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域 二级管控区为二级保护区和准保护区，范围为：一级保护区以外上溯1500米、下延500米范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域为准保护区 4.1 NW，3400 由上表可知，本项目位于最近的生态红线区域边界外2800m，不在生态红线管控区范围内，符合南通市及江苏省生态红线区域保护规划。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），项目所在区域国家级生态保护区详见表1-7。 表1-7 本项目与国家级生态红线位置关系一览表 生态保护红线名称 类型 地理位置 总面积 （平方公里） 与本项目的方位及距离(米) 老洪港应急水库饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 一级保护区：云湖水库和星湖水库正常水位线以下的全部水域范围；云湖水库正常水位线至库区外100米范围内的陆域，星湖水库正常水位线向北外延70米，距长洪河20米；向东至通盛南路；向西、向南外延100米范围内的陆域。 二级保护区：云湖水库一级保护区域外，北至景兴路，向西、南、东外延200米范围内的陆域，及星湖水库一级保护区域外，向北、南、西外延200米，向东至通盛南路范围内的陆域。 1.16 N，3200 长江洪港饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 一级保护区：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m范围内的水域和陆域。保护区位于通吕运河南侧、江山路北侧、长江边及长江水域部分区域。 二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延500米范围内的水域和陆域。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域。 4.1 NW，3400 由上表可知，本项目不在老洪港应急水库饮用水水源保护区、长江洪港饮用水水源保护区范围内，项目选址符合江苏省国家级生态保护红线规划。 （2）环境质量底线 根据《2018年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①与南通市经济技术开发区项目准入要求相符性分析 根据《南通市经济技术开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2016]97号），本项目与该报告书及审查意见的相符性分析见下表： 表1-8 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书及审查意见相符性一览表 序号 相关要求 项目相符性 做好规划与《南通市城市总体规划》等规划的衔接与协调。严格落实生态红线管理要求，以确保区域环境质量改善为目标，统筹优化各片区功能定位和产业结构。通过土地用途调整、产业转型升级、现有企业提标改造、生态空间管控等，优化开发区内空间布局、产业结构和产业定位，促进开发区内人居生态环境质量改善和提升。 本项目位于现有厂区内，厂区地块用地性质为二类工业用地，距最近的生态红线区域二级管控区边界2800米，满足用地规划和生态红线管理要求。 1 严禁新建涉及重点重金属排放的项目以及制浆、造纸类项目；严格控制排放挥发性有机物（VOCs）、恶臭物质的项目及包含酸洗、电镀、油漆等工艺的项目建设。 本项目不涉及重点重金属，产生的挥发性有机物经厂内现有废气处理装置处理后排放，排放量可在公司现有排放总量内平衡。 2 进一步优化开发区布局，统筹划定生产、生活、生态空间，加强对集中居住区等环节敏感目标的保护。保留完整的老洪港生态岸线，尽快将裤子港-营船港段粮油码头岸线调整为生态生活岸线，置换码头后方工业用地；通过搬迁、用地置换、空间隔离以及优化光电子产业园和医药产业园布局等措施减缓工业发展低于相关集中居住区等的不利影响。采取有效措施将金属制品等分散布局企业逐步向开发区工业集聚区内整合。做好精细化工集中区与居住区之间的规划控制，控制区内不得新建居民住宅等环境敏感目标。 本项目厂区位于规范的化工园区内，卫生防护距离内目前无居民点、学校、医院等敏感保护目标，且卫生防护距离内的用地均为工业用地。 3 严格开发区环境准入管理。港口工业一区不得新建化工项目，现代纺织园不得新建含印染工艺的项目；港口工业三区不得新建医药、农药、染料及其中间体的项目；光电子产业园和健康医药产业园不得引进芯片制造、原料药及中间体生产等高污染项目。开发区引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平，积极推进现有产业的技术进步和园区的循环化改造，提升产业绿色发展水平。 本项目不属于审查意见中禁止建设项目。 ②与长江经济带生态环境保护规划的相符性分析 根据2017年发布的《长江经济带生态环境保护规划》，本项目的实施与该文件的相符性情况如表1-9所示。 表1-9 与《长江经济带生态环境保护规划》相符性 序号 相关要求 本项目相符性 1 强化水功能区水质达标管理。 根据重要江河湖泊水功能区水质达标要求，落实污染物达标排放措施，切实监管入河湖排污口，严格控制入河湖排污总量。 本项目位于南通经济技术开发区，本项目无新增废水，现有废水接管至污水处理厂集中处理，尾水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189618-2002）一级A标准后，排入长江。 厂区现有废水总排口已安装在线监控装置，并与管理部门联网。 2 实质量底线管理：（1）以保护人民群众身体健康和生命财产安全为目标，严格执行国家环境质量标准，将水质达标作为环境质量的底线要求，从严控制污染物入河量。（2）加快布局分散的企业向工业园区集中，有序推动工业园区水污染集中治理工作， 2017年底前，省级及以上工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，安装在线监控装置并与环保部在线监控平台联网。 3 严格管控岸线开发利用：实施《长江岸线保护和开发利用总体规划》，统筹规划长江岸线资源，严格分区管理与用途管制。科学划定岸线功能区，合理划定保护区、保留区、控制利用区和开发利用区边界。加大保护区和保留区岸线保护力度，有效保护自然岸线生态环境。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线过江通道岸线、取排水口岸线。建立健全长江岸线保护和开发利用协调机制，统筹岸线与后方土地的使用和管理。探索建立岸线资源有偿使用制度。 本项目用位于南通经济开发区内，属于开发利用区。项目实施后项目污染物排放均符合国家和地方规定排放标准，不会导致南通市管辖区内生态红线区域生态服务功能下降，符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》等相关要求。 ③与《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发[2019]15号）相符性分析 表1-10 与《江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》相符性 序号 相关要求 本项目相符性 1 强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制。严格化工项目准入门槛，禁止审批列入国家、省产业政策限制、淘汰类新建项目，不符合“三线一单”生态环境准入清单要求的项目，属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目，无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。 本项目厂区所在地为规划的化工园区，已经按规定完成规划环评（苏环计[97]18号、苏环管[2008]196号、环审[2016]97号）；对照国家、江苏省以及南通市产业政策要求，本项目不属于限制或淘汰类项目；本项目不属于“5种不予批准”项目，危险废物已经签订处置协议。 2 从严审批产生含杂环、杀菌剂、卤代烃、盐份等高浓度难降解废水的化工项目，高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂生产项目（国家鼓励发展的高端特种涂料除外），危险废物产生量大、园区内无配套利用处置能力或设区市无法平衡解决的化工项目。 本项目不属于涂料、油墨、胶黏剂生产项目，无工艺废水产生，产生的危废均已签订处置协议，有合理的处置去向。 3 暂停审批未按规定完成规划环评或跟踪评价、园区内存在敏感目标或边界500米防护距离未拆迁到位的化工园区（集中区）内除民生、环境保护基础设施类以外的建设项目环评。 本项目所在园区已经按规定完成规划环评，且园区内、园区边界外500米范围内均没有环境敏感目标。 4 加快淘汰列入国家、省产业政策中明令禁止的，重污染、高能耗的落后生产工艺、技术装备。对年产危险废物量500吨以上且当年均未落实处置去向，以及累计贮存2000吨以上的化工企业，督促企业限期整改，未按要求完成整改的，依法依规予以处理。 对照国家、江苏省以及南通市产业政策要求，本项目不属于限制或淘汰类项目；并已经签订危险废物处置协议，定期合法转移，厂内累计贮存量不超过500吨。 5 严格限制在长江沿线新建扩建石油化工、煤化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目；严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区（集中区）和化工企业。鼓励距离长江干流和重要支流岸线1公里范围内、具备条件的化工企业搬离1公里范围以外，或者搬离、进入合规园区。 本项目属于技改项目，无污染物增加，可在厂区现有总量内平衡，本项目位于现有厂区内，厂区位于长江干流岸线1公里范围外，且厂区所在园区为合规的化工园区。 产业政策相符性 本项目不在《外商投资产业指导目录》（2017年修订本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 4、规划相符性分析 本项目位于日立化成工业（南通）化工有限公司现有厂区内，该厂区位于南通市经济技术开发区港口工业三区内，为既有企业，符合该区产业功能定位。厂区具体地理位置见附图2，所在区域规划详见附图3。 5、项目选址及周边概况 日立化成公司位于南通市经济技术开发区港口工业三区，江港路（原张江公路）南、通达路东、江河路北，厂区南侧隔江河路为王子造纸厂区，西侧隔通达路为索吉尔化工、海之阳等工厂，北侧隔江港路为住友电木，东侧为宣伟涂料公司等。 厂址周边500米内均为工业用地，无学校、医院、居住等环境敏感目标。厂区周边状况详见附图4。 6、工程内容及规模 本项目主体工程内容是：①在现有D材车间4楼新建1套100L导电膜修正液生产设备；②在厂区东北角扩建1座500m2化学品库，本项目建成后年产导电膜修正液5吨，与现有导电膜产品配套出售。厂区平面布置图见附图5。 表1-11 本项目建成后全厂产品方案 序 号 工程名称（车间或生产线） 产品名称 设计能力（t/a） 年运行 时间 （h/a） 技改前 技改后 增减量 1 机树项目生产车间 环氧树脂固化剂 4800 4800 7680 2 功能性丙烯酸酯 高级醇A路线产品 3000 3000 0 3 高级醇C路线产品 600 600 0 4 邻苯二甲酸酐路线产品 600 600 0 5 涂料用丙烯酸树脂 路线1 1890 1890 0 6 特种丙烯酸树脂 路线1 4800 4800 0 7 路线2 510 510 0 8 聚酯树脂、印刷用聚氨酯树脂 3600 3600 0 9 电气绝缘漆 第一类产品 1632 1632 0 10 第二类产品 1584 1584 0 11 第三类产品 1584 1584 0 12 D材项目生产车间 ACF导电胶膜 11 11 0 7680 13 CF导电胶膜 1017 1017 0 14 导电膜修正液 0 5 +5 206 表1-12 本项目化学品库建设内容一览表 名称 建设内容 位置 化学品库 单层混凝土结构，建筑面积500m2，储存硝酸、二氯丁烷、涂料用丙烯酸树脂、特种丙烯酸树脂、聚酯及聚氨酯树脂、绝缘漆、导电膜修正液产品，并在其内隔出一间冷藏库（125m2），用于原材料的储存。 厂区东北角 7、项目公用工程及辅助工程 （1）给排水 给水：厂区用水来自园区市政自来水管网，由南通洪港水厂供水，以长江为水源，厂区供水管网接入管径为DN250，水压0.3MPa，供水能力为160t/h，现有项目生产使用的纯水直接外购。本次项目不新增用水量。 排水：厂区实行“雨污分流、清污分流”。雨水排入园区雨水管道，最终排入南通农场中心河。废水统一收集处置，其中高浓度工业废水由自备的焚烧炉焚烧处置，其余储罐区喷淋废水、初期雨水、生活污水等收集均质，经检测达三级排放标准及开发区第二污水厂（南通市经济技术开发区通盛排水有限公司）接管要求后，排入污水厂处理，达标尾水排入长江。本次项目无废水产生。 （2）供汽供热 厂内使用的蒸汽由园区蒸汽管网供给。 环氧树脂固化剂、聚酯树脂及印刷用聚氨酯树脂、电气绝缘漆产品部分工段反应温度要求较高，热电厂蒸汽不能达到其要求，因此，厂内自备有1台750000 kcal/h导热油炉用于供热，使用的燃料为天然气，由园区天然气管网供给。 本项目生产工艺为常温，不使用蒸汽。 （3）供电 厂内设中心变电所1座，所内配有1000KVA变压器2台，800、1250、1600KVA变压器各1 台。本项目不新增用电量。 （4）冷冻、冷却 厂内设冷冻车间1座，配3套14万大卡冷冻机组，2用1备，采用氟系制冷剂制冷，制冷剂为R507、R407C、R134A等。冷冻车间冷媒为乙二醇的水溶液，循环使用，除蒸发等损耗外，无冷冻废水外排。 厂内循环水站配有2座1500Mcal/h冷却塔，总循环水量约600t/h，现有项目总用量约347.5t/h。 （5）贮运 现有项目外部运输基本为陆路运输，采用槽罐车、汽车等运输工具；厂内运输主要通过管道输送，部分固体原料通过人力、车辆运输。 本项目公用及辅助工程均依托厂内现有。 表1-13 全厂公用及辅助工程一览表 类别 设施名称 已建能力 本项目建设 及使用情况 备注 贮运 工程 甲类仓库1 748.2m2×1座 依托现有 已建 甲类仓库2 747.53m2×1座 依托现有 已建 化学品库 — 本次新建500m2×1座 新建 乙类仓库 748.2m2×1座 依托现有 已建 丙类仓库 150m2×1座 依托现有 已建 甲类储罐区 1725m2+833m2 — 共设储罐15只 公用 工程 给水 供水能力为160t/h 不新增 引自市政自来水管网 纯水116.3m3/a 不新增 外购 配电站 1000KVA2台，800、1250、1600KVA各1 台 不新增 引自市政电网 供汽 7t/h 不新增 由园区蒸汽管网提供 供气 1500m3/h 不新增 引自园区天然气管道 冷冻 14万大卡机组3套 冷藏库20m2×2 不新增 氟制冷，R507、R407C、R134A等 循环水系统 2套1500Mcal/h冷却塔 不新增 — 环保 工程 工艺废气处理装置 机树车间设置一套焚烧炉，处理能力为废气12000Nm3/h+废液53.3kg/h+废油214.3kg/h，排气筒高度为25米； D材车间设有一套RTO焚烧炉，处理能力为废气30600Nm3/h，排气筒高度为25米。 本项目产品导电膜修正液位于D材车间内，产生的废气依托现有RTO装置处理，不会影响处理效果。 依托现有 污水排放池 300m3 不新增 废水收集后外排至污水厂 事故池 819m3 — 依托现有 危险固废临时堆场 暂存区一，面积249m2，最大暂存量150吨 目前暂存量为100吨，余量50吨，可满足本项目暂存量 依托现有 暂存区二，面积70m2，最大暂存量30吨 不新增 暂存区三，面积110m2，最大暂存量40吨 不新增 8、环保工程 本项目本项目产品导电膜修正液位于D材车间内，产生的废气依托现有RTO装置处理，增加相应收集装置及管线；产生的危废委托有资质单位处置。本项目环保投资约5万元，占总投资的1.1%。具体环保投资见表1-14： 表1-14 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 设计能力 处理效果 废气 RTO收集装置及管线 2 处理能力30600m3/h 达标排放 固废 固废堆场及处置 3 固废堆场依托现有 零排放 合计 5 9、绿化方案 本项目位于日立化成公司现有厂区内，无新增工业用地，绿化设施依托厂区现有。 10、职工人数及工作制度 厂内现有员工154人，全年生产320天，每天24小时生产。本项目无新增员工。 与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 日立化成工业（南通）化工有限公司是由日本日立化成工业株式会社于2011年在中国南通市经济技术开发区投资成立，位于南通市经济技术开发区港口工业三区内，厂区占地面积97132m2。公司一期项目年产40200吨电子、汽车及工业用高科技化学品、助剂、添加剂项目（一期工程生产规模24600吨、二期工程生产规模15600吨）于2011年取得南通市环保局的审批，通环管[2011]053号，该项目于2012年10月对原料配方进行了调整，并确定一期项目只生产24600吨电子、汽车及工业用高科技化学品、助剂、添加剂，获得通环管[2013]027号批准，该项目于2013年通过环保竣工验收；二期项目年产1028吨ACF及CF导电胶膜项目于2012年取得南通市环保局的审批，通环管[2012]037号，该项目于2014年通过环保竣工验收。2016年，公司根据助剂市场的变化及客户的要求，对一期项目24600吨助剂项目的原料配比及细分产品的产量进行了调整，并进行了环境影响评价，《年产24600吨电子、汽车及工业用高科技化学品、助剂、添加剂项目原辅材料调整及新建甲类仓库（2）项目环境影响报告书》于2016年通过南通市开发区环保局的审批，文号通开发环复（书）20160100号，该项目于2018年6月通过环保竣工验收。 表1-15 日立化成现有项目概况 序号 类别 产品名称 环评批复日期 验收情况 1 一期 工程 年产24600吨电子、汽车及工业用高科技化学品、助剂、添加剂项目 通环管[2011]053号，2011年6月23日。调整项目批文：通环管[2013]027号，2013年3月16日 2013年12月通过验收 2 二期 工程 年产1028吨ACF及CF导电胶膜等项目 通环管[2012]037号 2012年5月8日 2014年6月通过验收 3 一期工程调整 年产24600吨电子、汽车及工业用高科技化学品、助剂、添加剂项目原辅材料调整及新建甲类仓库（2）项目 通开发环复（书）20160100号 2016年9月26日 2018年6月通过验收 4 辅助工程 甲类罐区及加温室扩建工程项目 通开发环复（表）2017006号 2018年6月通过验收 2、现有项目污染源及防治措施 （1）废水 现有项目废水主要为工艺废水、设备及地面冲洗废水、生活污水、初期雨水，各股废水产生量及收集处理方式见表1-10。 聚氨酯树脂生产废水、电气绝缘漆生产废水、环氧树脂固化剂生产装置冲洗废水这三股工艺废水水量小，但水质复杂，一般废水治理工艺难于处理，对废水处理工艺的要求十分高，并且不能保证处理效果能够稳定达标。企业设有焚烧装置，因此将这些废水送企业自建的焚烧装置，通过焚烧处理达到减量化、无害化的目的。生活污水、储罐区喷淋废水、冲洗废水以及初期雨水等，水量较多，且水质简单，可生化性高，污染物浓度较低，将废水收集、混合均质后，经检测符合三级排放标准时排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理。 表1-16 现有项目废水产生量及其处理方式 废水来源 产生环节 废水量t/a m3/a 处理措施及排放去向 机树项目生产车间 聚氨酯树脂生产线 尾气冷凝 162.8 厂内焚烧装置焚烧处置 电气绝缘漆生产线 尾气冷凝 67 环氧树脂固化剂车间 装置冲洗 128 D材生产车间 地面冲洗废水 车间冲洗 240 合并收集，检测合格后排入开发区污水管网 公辅工程 储罐区喷淋废水 储罐区 10000 初期雨水 — 3390 生活污水 — 14940 焚烧炉烟气吸收废水（废碱液） 焚烧炉 20 委外处置 循环冷却废水 — 35725 排雨水管 根据《日立化成（工业）化工有限公司年产24600吨电子、汽车及工业用高科技化学品、助剂、添加剂项目原辅材料调整及新建甲类仓库（2）项目、甲类罐区及加温室扩建工程项目》验收监测数据（2018年），以及2019年公司例行监测数据报告——(2019)化监（环境）字第（067）号、（2019）化监（环境）字第（153）号，废水可达标排放，清下水排放达到环保管理要求。厂区废水总排口各污染物排放浓度见表1-17，厂区雨水排放情况见表1-18。 表1-17 厂区废水总排口排放情况 检测项目 采样时间 pH值 COD BOD5 悬浮物 氨氮 总磷 总氮 可吸附有机卤素 苯系物 总有机碳 2018年 4月24日 第一次 6.57 34 14.0 60 6.24 0.57 — — — — 第二次 6.42 35 13.9 56 5.64 0.50 — — — — 第三次 6.46 36 13.9 58 6.41 0.54 — — — — 2018年 4月25日 第一次 6.50 27 14.2 60 6.0 0.47 — — — — 第二次 6.42 35 14.2 62 7.48 0.65 — — — — 第三次 6.62 30 14.2 60 4.48 0.53 — — — — 2019年1月21日 第一次 6.94 126 42.2 92.5 8.76 0.18 11.0 0.657 ＜0.01 18.2 第二次 6.94 132 44.0 98.3 8.78 0.17 11.4 0.606 ＜0.01 34.4 第三次 6.94 126 42.6 95.0 8.86 0.19 11.2 0.600 ＜0.01 23.1 2019年3月8日 第一次 6.96 153 — 165 19.5 1.90 24.0 — ＜0.01 — 第二次 6.91 156 — 149 19.0 2.04 25.8 — ＜0.01 — 第三次 6.95 152 — 160 19.2 1.98 23.8 — ＜0.01 — 标准限值 6〜9 500 300 400 45 8 70 5.0 1.0 — 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 监测数据表明，公司废水总排口pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2特别排放限值-间接排放限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 表1-18 厂区现有雨水排放现状 检测项目 采样时间 化学需氧量 悬浮物 甲苯 挥发酚 2018年 3月26日 第一次 25 8 ＜0.01 ＜0.01 第二次 23 8 ＜0.01 ＜0.01 第三次 21 7 ＜0.01 ＜0.01 2018年 3月27日 第一次 22 7 ＜0.01 ＜0.01 第二次 23 9 ＜0.01 ＜0.01 第三次 22 7 ＜0.01 ＜0.01 2019年1月21日 第一次 10 — ＜0.01 ＜0.01 第二次 10 — ＜0.01 ＜0.01 第三次 11 — ＜0.01 ＜0.01 2019年3月8日 第一次 7 — ＜0.01 — 第二次 8 — ＜0.01 — 第三次 6 — ＜0.01 — 标准限值 40 30 不得检出 不得检出 达标情况 满足要求 满足要求 满足要求 满足要求 监测结果表明，公司雨水排口COD、SS、甲苯、挥发酚满足南通市环保局管理要求，即COD≤40mg/L、SS≤30mg/L、特征因子不得检出。 （2）废气 现有项目废气主要有车间内投料等过程挥发出的有机废气、工艺蒸馏尾气、装置清洗溶剂蒸馏回收尾气、储罐区储罐的呼吸废气等。对投料、生产过程、储罐中产生的有机废气设有收集装置，通过密闭管道输送到厂内焚烧处理装置。其中装置清洗溶剂蒸馏回收后的不凝尾气与其他废气合并，一起输送到厂内废气处理装置。 公司现有机树车间和D材车间，机树车间配套建有一套焚烧炉，用于处理生产废气、罐区废气以及生产废液，焚烧尾气经碱吸收处理后，由25米高排气筒排放；D材车间配套建有一套RTO焚烧炉，用于处理D材车间产生的废气，处理后的尾气经25米高排气筒排放。 厂内导热油炉采用天然气作为燃料，排放烟气中污染物浓度较小，不采取特殊处理工艺，直接经15m排气筒排放。 蒸馏过程部分采用减压操作，采用真空泵提供负压环境。真空泵采用油环，不用水环，无真空废水产生，真空泵尾气合并在蒸馏尾气一起合并处理。 根据2019年公司例行监测数据报告——(2019)化监（环境）字第（067）号、（2019）化监（环境）字第（153）号，公司一期焚烧炉、导热油炉、二期RTO废气排放情况见表3.6-10，监测日期2019年1月21日、3月8日。 表1-19 日立化工公司现有废气源排放情况（2019年） 测点 监测项目 监测结果（排气筒出口） 标准 限值 达标 情况 第一次 第二次 第三次 一期焚烧炉排口 二氧化硫 实测排放浓度mg/m3 ＜0.32 ＜0.32 ＜0.32 / / 折算浓度mg/m3 ＜0.32 ＜0.32 ＜0.32 50 达标 排放速率kg/h / / / / / 挥发性有机物 实测排放浓度mg/m3 7.91 8.22 7.76 / / 折算浓度mg/m3 46.76 47.14 48.88 / / 排放速率kg/h 0.028 0.030 0.028 / / 颗粒物 实测排放浓度mg/m3 3.11 3.18 3.20 / / 折算浓度mg/m3 18.0 18.4 18.6 20 达标 排放速率kg/h 0.011 0.012 0.012 / 氮氧化物 实测排放浓度mg/m3 15.6 14.3 15.1 / / 折算浓度mg/m3 90.5 82.9 87.6 100 达标 排放速率kg/h 0.057 0.052 0.055 / / 烟气黑度 格林曼黑度级 <1 <1 <1 1 达标 导热油炉排口 颗粒物 实测排放浓度mg/m3 4.82 4.92 4.39 / / 折算浓度mg/m3 5.54 5.66 5.05 20 达标 排放速率kg/h 0.01 0.01 0.009 / 达标 二氧化硫 实测排放浓度mg/m3 ＜3 ＜3 ＜3 / / 折算浓度mg/m3 ＜3 ＜3 ＜3 50 达标 排放速率kg/h / / / / 达标 氮氧化物 实测排放浓度mg/m3 120 120 120 / / 折算浓度mg/m3 138 138 138 150 达标 排放速率kg/h 0.25 0.25 0.25 / 达标 RTO 排口 颗粒物 排放浓度mg/m3 4.83 5.09 4.74 100 达标 排放速率kg/h 0.059 0.062 0.058 / 达标 二氧化硫 排放浓度mg/m3 ＜0.32 ＜0.32 ＜0.32 400 达标 排放速率kg/h / / / / 达标 氮氧化物 排放浓度mg/m3 18.00 18.67 20.01 500 达标 排放速率kg/h 0.221 0.229 0.245 / 达标 非甲烷总烃 排放浓度mg/m3 1.25 1.02 1.05 60 达标 排放速率kg/h 0.015 0.012 0.013 / 达标 根据2019年公司例行监测数据报告——(2019)化监（环境）字第（067）号，公司厂界无组织废气排放情况见表1-14，监测日期2019年1月21日。 表1-20 厂界无组织排放废气监测数据（2019年） 检测项目 监测结果（mg/m3) 最大值mg/m3 标准 mg/m3 达标情况 上风向O1 下风向O2 下风向O3 下风向O4 颗粒物 0.16 0.23 0.20 0.22 0.23 1.0 达标 氯化氢 ＜0.02 0.078 0.068 0.067 0.078 0.2 达标 甲苯 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 0.8 达标 氨 0.10 0.12 0.15 0.14 0.15 1.5 达标 硫化氢 0.004 0.007 0. 007 0.005 0.007 0.06 达标 苯 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 0.4 达标 苯乙烯 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 ＜0.0015 5.0 达标 非甲烷总烃 0.87 0.93 1.02 1.04 1.04 4.0 达标 例行监测数据表明，公司机树车间焚烧炉装置烟气处理后，挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准；D材车间RTO焚烧炉有机废气排放低于《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB 32/3151-2016）的标准。 厂界无组织监控浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准；甲苯、苯、苯乙烯厂界无组织监控浓度满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2中的标准。 （3）噪声 现有项目主要噪声源为真空泵、风机、空压机、搅拌机等，单台设备噪声值在80-90dB(A)，设备均安装在室内，采取合理布局、隔声减振等措施。根据2018年3月26、27日对日立化成厂界噪声监测结果见表1-21。 表1-21 厂界噪声监测结果 测点 监测日期 监测结果dB（A） 评价结果 标准 昼间 夜间 Z1 3月26日 56.7 47.5 达标 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准，即 昼间：65 夜间：55 Z2 57.7 46.2 达标 Z3 58.6 46.8 达标 Z4 58.2 47.6 达标 Z5 58 47 达标 Z6 58.1 47.7 达标 Z1 3月27日 57.4 47.9 达标 Z2 57.3 47.6 达标 Z3 57.5 48.3 达标 Z4 56.9 46.9 达标 Z5 56.7 47.1 达标 Z6 57 47.4 达标 （4）固废 现有项目固体废物主要有蒸馏残液（渣）、废甲醇、废催化剂、不合格产品、废包装桶、导电膜生产中产生的含PET屑等其他杂物、废包装材料、生活垃圾等，另外，项目各类泵运行中产生少量废矿物油、厂内实验室日常产生少量废实验废弃物，仓库内定期清理产生少量废原料、车间地沟定期清理产生的污泥、废气应急处理装置需要不定期更换填料。 项目C5馏分产自环氧树脂固化剂生产中，根据日本厂家的分析，该C5物质主要是反应剩余的异戊二烯、间戊二烯，以及原料间戊二烯中带入的正戊烷、异戊烷等，属可回收利用的资源，作为副产品，将其交异戊二烯、间戊二烯原料生产厂家进行利用。 目前厂内产生的废催化剂委托江西省汉氏贵金属有限公司回收处置；废包装桶委托宜兴市金科桶业有限公司及南通海之阳环保工程有限公司处置；废甲醇厂内自行焚烧处置；其余危险废物委托南通润启环保服务有限公司、南通升达废料处理有限公司以及常州龙顺环保服务有限公司安全处置。生活垃圾由环卫部门清运。 厂内各类固体废物的产生及处置情况如下表。 表1-22 现有项目固体废物实际产生及处置情况 序号 固废名称 分类编号 固废代码 产生量 (t/a) 性状 主要成份 处置方式 1 蒸馏残液 HW13 265-103-13 459.357 固、液 甲苯等 委托处置 2 过滤残渣液 HW13 265-103-13 602.848 糊状 树脂、溶剂等 委托处置 3 废甲醇 HW13 265-103-13 738 液态 甲醇、MMA等 153用于装置清洗，585自行焚烧 4 PET屑等其他杂物 HW49 900-041-49 50 固态 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、少量镍 委托处置 5 废有机溶剂及洗涤残余物 HW06 900-403-06 30 液态 丁酮、甲苯、乙酸乙酯、少量镍 委托处置 6 废催化剂 HW50 261-151-50 3 固态 催化剂、杂质 委托处置 7 废矿物油 HW08 900-249-08 20 液态 废矿物油 委托处置 8 实验室固废 HW49 900-047-49 8 固、液 废弃溶剂、试液和包装等 委托处置 9 废包装材料 HW49 900-041-49 95 固态 废包装袋等 委托处置 10 废包装桶 HW49 900-041-49 2万只 固态 废原料桶 委托处置 11 废原料 HW49 900-999-49 5 固、液 各类过期原料 委托处置 12 装置清洗废液 HW13 265-103-13 364.3 液态 丙酮、产品等 委托处置 13 废产品 HW13 265-101-13 200 固态 产品等 委托处置 14 废碱液 HW35 900-399-35 15 液态 碱液 委托处置 15 废填料 HW49 900-041-49 4吨/次 固态 二氧化硅 委托处置 16 污泥 HW13 265-104-13 1.5吨/次 固态 污泥 委托处置 17 生活垃圾 一般废物 - 35 固态 - 环卫收集 本厂区共有三处危废暂存区，占地面积分别为249m2、70m2、110m2，合计最大储存能力220吨，均设置了标志牌，地面为耐腐蚀的硬化地面，并做了防渗层和渗漏液收集沟，危废暂存场所做到了“防风、防雨、防晒、防渗漏”，符合《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。 3、现有项目污染物排放量汇总 厂区现有项目污染物排放量汇总情况如表1-23所示。 表1-23 全厂污染物排放情况表 单位：t/a 污染物名称 现有项目环评批复量 实际排放量 现有排污许可证量（一期项目，不含导热油炉排放量） 一期项目 （含导热油炉） 二期项目 批复总量 废水(接管考核量) 废水量 21070 7500 28570 21070 — COD 4.30 2.58 6.88 3.286 4.3 NH3-N 0.28 0.173 0.453 0.405 0.28 总磷 0.074 0.046 0.12 0.043 — 有组织废气 异戊二烯 0.002 0 0.002 — — 间戊二烯 0.002 0 0.002 — — C5物质 0.034 0 0.034 — — 甲基四氢苯酐 0.02 0 0.02 — — 甲基六氢苯酐 0.02 0 0.02 — — 甲醇 2.76 0 2.76 — — MMA 2.899 0 2.899 — — 2-HEMA 0.0002 0 0.0002 — — ECH 0.006 0 0.006 — — 其他丙烯酸单体 0.004 0 0.004 — — 苯乙烯 0.0004 0 0.0004 — — 乙酸乙酯 0.0226 0.36 0.3826 — — 乙酸丁酯 0.0018 0 0.0018 — — 甲苯 0.02 0.41 0.43 — — 丙酮 0.077 0 0.077 — — 二甘醇 0.0002 0 0.0002 — — 丁酮 0.0004 0.04 0.0404 — — 异丙醇 0.001 0 0.001 — — NMP 0.0004 0 0.0004 — — DMF 0.003 0 0.003 — — 二元醇 0.00001 0 0.00001 — — 甲酚 0.0001 0 0.0001 — — 苯酚 0.004 0 0.004 — — 二甲苯 0.020 0 0.020 — — 非甲烷总烃 — 0.589 0.589 — — 二氧化硫 0.956 1.97 2.926 0.029 0.891 氮氧化物 12.734 9.51 22.244 8.340 8.400 颗粒物（烟尘） 0.540 0.69 1.23 0.292 0.166 VOCs* 5.89811 1.399 7.29711 4.255 5.040 无组织废气 VOCs 2.36 4.28 6.64 10.056 10.056 固废 - 0 0 0 0 注：VOCs为上表中所有有机废气之和；现有排污许可量为一期项目许可量（不包含导热油炉排放量），二期项目排污许可证根据环保部门的计划申请中。 4、主要环保问题及解决措施 公司设有独立的环境管理组织机构——环境安全课，配有专职人员负责公司的安全与环境管理，建有完善的公司环境管理制度，对环保设施的检修及维护、危险固废的转移均有台账记录，废水总排口设有流量计及COD在线监测仪，废气排口设有VOCs等在线监测仪，公司现有的环境管理能满足管理要求。 公司已制定事故应急计划，编制了《环境突发环境事件应急预案》，已在管理部门备案。运行至今，公司未发生环境污染事件或环境风险事故，未收到环保投诉。 公司各期项目均履行了环评手续，并通过环保验收，每年均自主进行了污染物排放检测，目前不存在环境问题，无“以新带老”措施。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 南通市是江苏省省辖市，位于长江三角洲东部，长江入海口的北岸，东经120°12′～121°55′，北纬31°41′～32°43′，滨江临海，地理位置优越，隔江与上海市相望，背靠江淮腹地，辖区内已形成了航空、铁路、公路、海运的交通格局，交通运输十分方便。 （2）地质、地貌 本区域属长江三角洲冲积平原，地势平坦宽广，从西北略向东南倾斜，西北部地面高程为海拔（黄海标高）4.5～5米。东南部高程约3.2米。 （3）气候、气象 本区域属于北亚热带海洋性季风气候区，温和湿润，四季分明，雨水充沛，“梅雨”，“台风”等地区性气候明显。冬季盛行偏北风，夏季盛行海洋来的东南风，全年以偏东风为最多。据南通气象台1951～2002年气象观测资料：本区域年平均气温15.3℃，年降水量1089.7mm，日最大降雨量287.1mm。年平均风速3.0m/s，年最大风速26.3m/s(N)。大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。 （4）水文 本区处于长江潮流界内，长江是我市及市经济技术开发区工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经我市西南缘，市区段岸线长约22公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量9793亿m3，平均流量3.1万m3/s。根据狼山港水文站实测资料，涨潮和落潮的表面平均流速分别为1.03m/s和0.88m/s，涨潮历时约4小时，落潮历时约8小时，以落潮流为主。长江水流速快，流量大，不但提供了人民生活、农田灌溉和工业所需的丰富水源，同时对沿江排放的工业废水和生活污水有较大的稀释和自净能力。 （5）植被、生物多样性 土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于人类多年的开发活动，除人工绿化外，天然植被覆盖面已基本消失。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。水体动物有鱼、鳝、虾、蟹、螺、蚌等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、南通市概况 南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，现辖4市1县及崇川区、港闸区、南通经济技术开发区、通州区，总面积8544km2。现有国家经济技术开发区1个，省级经济技术开发区6个，省级农业技术开发区2个。 2018年末，南通市常住人口731万人，比2017年末增加0.5万人。从人口自然变动情况看，常住人口出生率为8.1‰，死亡率为8.98‰，自然增长率为-0.88‰。从人口年龄构成情况看，0-14岁人口80.05万人，占常住人口比重为10.95%；15-64岁人口497.23万人，占比为68.02%；65岁及以上人口153.72万人，占比为21.03%。 2018年，全市实现地区生产总值8427亿元，增长7.2%，位列全省第3；实现一般公共预算收入606.2亿元，增长2.6%；工业应税销售收入10086.5亿元，增长20.3%；固定资产投资增长8.8%；社会消费品零售总额3088.8亿元，增长9%；进出口总值2542.9亿元，增长7.7%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达到46321和22369元，增长8.3%和9.3％；居民消费价格增长2.3％；城镇登记失业率1.78％；万元地区生产总值能耗下降6.8%；主要污染物减排完成省下达任务。 2018年全市居民人均可支配收入增长9.3%，增幅位列全省第2。其中，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8.3%、9.3%，分别位列全省第6、第1。城乡居民收入比为2.07:1，同比缩小0.02。居民消费升级特征更加突出。全市通过公共网络实现零售额增长87.2%，增幅比上年提高52.1个百分点；随着传统消费热点商品需求步入阶段性饱和，消费热点逐步向服务消费领域倾斜。全市生活性服务业营业收入增长16.6%，快于全部服务业10.3个百分点。就业形势平稳向好。全市城镇登记失业率1.78%，比上年下降0.04个百分点。全年新增城镇就业10.4万人，比上年增加1.8万人。 2、南通经济技术开发区规划 （1）规划范围 规划范围：南通开发区行政区划范围，毗邻市区，东至新江海河，南至长江，北至啬园路，西至裤子港河，面积约146.98平方公里。 （2）规划布局 南通市经济技术开发区成立于1984年12月，是中国最早设立的14个国家级开发区之一，是跨国公司眼中最具投资价值的开发区前十强，是国家环保总局授予的“IS014000”国家示范区，也是江苏省委、省政府命名的“社会治安安全区”。 根据《南通市经济开发区片区分区规划》，按照产业类型将开发区范围内的用地分为六大工业园区：传统特色、出口加工、纺织纤维、港口工业、船舶配套、表面处理等工业园区。根据《南通市经济开发区“5+3”控制性详细规划》（2012年），开发区高起点规划建设“5+3+1”特色园区，“5”即电子信息产业园、装备制造产业园、精密机械产业园、医药健康产业园、新材料产业园等5个先进制造业园区；“3”即能达商务区、综合保税区、城郊型商业集聚区等三个现代性服务业集聚区；“1”即苏通科技产业园。 出口加工区：位于纬二路以北，通启运河以东、以南，通洋公路西侧区域，面积5.96km2，其中起步区为2.12km2。整个区域四周具有明显的自然界限，路、水、电等基础设施配套完善，特别是该区域可以充分依托开发区外向型经济基础及港口功能，建设出口加工区的条件十分优越。以出口加工为主的项目主体在这个小区内建设。 高新技术产业区：位于天星横河北侧、通启运河两岸，是一个面向新世纪的高标准配套小区，着重发展高新技术项目。 港口工业一区：位于营船港河以东、通兴路以南、长江岸线以北。该区域目前已初具规模，精细化工项目重点在此区域分布。 港口工业二区：位于新大港储码头北侧、裤子港河以东、营船港河以西、疏港路以南。重点发展食品、粮油工业，特别是大运输吞吐量的食品加工工业。 港口工业三区：位于中心区南侧、江海港区后沿，总规划面积9.2km2，可以充分利用开发区港口优势、基础设施和化工产品的储运能力，发展各类化工项目。 纺织工业区：以现有东丽、帝人等企业为基础，向疏港路以东区域拓展，重点摆布现代纺织工业项目。 南、中心服务区：立足于中心区域，以通州路以东，富民港河以西，天星横河以南和振兴路以北范围以内，通过进一步完善规划，综合整治，建成开发区行政、金融、文化、娱乐、服务中心。 电子信息产业园：位于南通市经济技术开发区东北部，西侧为能达商务区，紧邻东方大道、星湖大道，规划面积为429.57hm2。交通及区位优势明显，同时地理环境相对独立完整。该产业园的定位为：领先的LED产业基地，高端光电子示范基地。 装备制造产业园：位于南通市经济技术开发区南部，东临苏通科技产业园，南接长江。规划范围西至通达路东至东方大道，北至海堡路南至长江围垦线，交通及区位优势明显，规划面积为245.12hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的临港装备制造基地。 精密机械产业园：位于南通市经济技术开发区中部，紧邻老洪港风景区，西至龙腾路东至竹林路，北至瑞兴路南至景兴路，交通及区位优势明显，规划面积553.35hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的以高精密IT机械、纺织机械、智能仪器仪表、关键精密零部件、节能环保设备、新能源设备为特色的高端精密机械制造和研发基地。 医药健康产业园：位于南通市经济技术开发区中部，南侧紧临老洪港风景区，紧邻重要交通干道，通盛大道、新兴路，交通及区位优势明显，同时地理环境相对独立完整，规划面积182.09hm2。该产业园为长三角地区重要的医药健康产业制造基地和科技成果产业化基地。 新材料产业园：位于南通市经济技术开发区南部，东部为苏通科技产业园，规划范围西至通达路东至东方大道，北至江河路南至海堡路，交通及区位优势明显，规划面积188.47hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的高分子新材料制造基地、新型合成材料科研中心和生态型循环产业示范区。 能达商务区：位于南通市经济技术开发区通吕运河南侧，通盛大道两侧，为商务中心，商业集聚区。 综合保税区：综合保税区B区位于南通市经济技术开发区东南部，西北部为苏通科技产业园，南部为通海港区，东部为海门市，规划面积379.19hm2。为提升江苏沿海地区进一步对外开放水平，把南通综合保税区打造成为长三角地区先进制造业基地，长三角北翼物流巾心，中国重要的船舶海工产业配套研发、设计、配件供应、展示、交易基地，江苏创新驱动发展的新平台，新兴服务贸易外包和金融贸易后台服务实验区，推动长三角一体化发展的新引擎和江苏沿海开放新格局的增长极。 城郊型商业集聚区：位于南通市经济技术开发区西北部，紧邻南通市崇川区，西至通富北路、东至兴富路，北至啬园路、南至源兴路，规划面积207.63hm2。本次规划将该区定位为集休闲购物、仓储式商场、专业市场、配送中心、仓储、展览、物流信息服务于一体的现代商贸物流集聚区，实现商品集中采购、集中储各和统一配送。未来建设成为以南通市区为主，辐射全市范围，运转效率高、服务辐射能力强的城郊商贸物流综合体，南通经济技术开发区重要的现代服务业发展载体。 苏通科技产业园：位于南通经济技术开发区，沿海高速公路出入口两侧，规划总占地面积50.68km2。 日立化成工业（南通）化工有限公司位于南通经济技术开发区港口工业三区。 （3）区域基础设施规划及现状 供水：南通地区自来水实行区域统一供给，市区目前共有狼山水厂、洪港水厂、崇海水厂三家水厂，均取用长江水作为水源，长江水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，满足饮用水源地水质要求，水质达标率100%。 雨水、污水排放：项目所在区域排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网，生产废水、生活污水经厂区污水站预处理后接管至南通市经济技术开发区污水处理厂处理。 供电：项目所在区域用电，由国家电网公司配备电线铺设。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2018年南通市环境状况公报》，2018年，南通市环境空气主要污染指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5和O3。全市环境空气质量以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，市区SO2年平均浓度为17μg/m3、NO2年平均浓度为36μg/m3、PM10年平均浓度为63μg/m3，均达到二级标准；PM2.5年平均浓度为41μg/m3，劣于二级标准，超标倍数为1.17；臭氧日最大8小时滑动平均浓度春夏季出现超标，因此项目所在区域为不达标区。 臭氧超标原因主要为春夏季高温、高湿导致臭氧浓度升高；PM2.5超标原因主要为春夏季扬尘所致，为进一步改善环境质量，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。根据《南通市“两减六治三提升”环保专项行动方案》，通过减少煤炭消费总量重点工程、治理挥发性有机物污染重点工程等，实现方案中的总体要求和目标，到2020年，到2020年，重点行业工艺装备、污染治理水平显著提升，污染治理设施稳定有效运行。全市VOCs排放总量削减20%以上，重点工业行业VOCs排放总量削减30%以上，通过与NOx的协同减排，O3污染加重态势得到遏制。另外根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，将采取优化产业布局、严控“两高”产业，强化散乱污企业治理，深化污染物治理等措施，到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；PM2.5日均浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 2.水环境质量状况 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通开发区段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质符合Ⅱ类标准，水质优良。 3.声环境质量状况 本项目所在地属于3类声环境功能区。根据声环境现状监测数据（报告编号 WXERD190110113005CS），公司厂界声环境监测值如下表。 表3-1 厂界声环境现状 测点编号 测点位置 2019.2.18 2019.2.19 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 厂界东外1米监测点1 58.3 47.4 58.2 48.3 N2 厂界东外1米监测点2 57.5 47.9 56.0 48.1 N3 厂界南外1米监测点1 58.5 48.7 58.7 48.6 N4 厂界南外1米监测点2 57.1 45.1 57.5 46.6 N5 厂界西外1米监测点1 56.3 49.1 57.1 46.1 N6 厂界西外1米监测点2 58.9 47.9 57.4 48.8 N7 厂界北外1米监测点1 57.7 46.6 56.5 49.0 N8 厂界北外1米监测点2 58.1 48.8 57.0 47.4 标准限值 65 55 65 55 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表可知，厂区目前声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标为： 表3-2 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境 功能 相对厂址 方位方位 相对厂界距离 X Y 云萃公寓 308832.10 3523976.53 约1500人 大气、风险 环境空气质量二级 SE 1700m 星苏花园 309615.10 3525776.78 约5000人 大气、风险 NE 2600m 苏通园区管委会 309846.47 3524723.34 约800人 大气、风险 E 2600m 表3-3 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标 环境 要素 环境保护 对象名称 方位 距厂界 规模 环境功能 地表水 长江开发区段 W 2000m 大河 Ⅲ类水体，中泓为II类 中心河 N 1400m 小河 Ⅲ类 洪港水厂取水口一级保护区 上游 到取水口陆域距离4200m 水厂供水能力为 60万t/d Ⅱ类（取水口上游500m，下游500m，向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m） 洪港水厂取水口二级保护区 Ⅲ类（一级保护区以外上溯1500m、下延500m） 声环境 本项目所在 厂区边界 - 200m - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 地下水 区内地下水 区内 - - 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） 生态 老洪港湿地公园 N 2800m 6.6km2 湿地生态系统保护区 老洪港应急水源保护区 N 3200m 1.16km2 水源水质保护区 长江洪港饮用水水源保护区 N 3400m 4.1km2 水源水质保护区 环境风险敏感目标 详见表7-14风险环境敏感特征表

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，丙酮及挥发性有机物环境质量限值参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的环境质量浓度限值。具体标准见下表： 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 标准限值 单位 执行标准 1h平均浓度 24h平均浓度 年均 SO2 0.5 0.15 0.06 mg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NO2 0.2 0.08 0.04 PM10 — 0.15 0.07 PM2.5 — 0.075 0.035 CO 10 4 — 臭氧 0.2 0.16（日最大8h平均） 丙酮 0.8 — — mg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 总挥发性有机物（TVOC） 0.6（8h平均） 臭气浓度 20 — — 无量纲 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 2.水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江中泓水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，长江近岸带水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，中心河水质执行Ⅲ类标准，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L 序号 污染因子 水质Ⅱ类标准 水质Ⅲ类标准 1 pH（无量纲） 6～9 6～9 2 COD ≤15 ≤20 3 BOD5 ≤3 ≤4 4 TP ≤0.1 ≤0.2 5 NH3-N ≤0.5 ≤1.0 6 石油类 ≤0.05 ≤0.05 7 甲苯* ≤0.7 注：*甲苯限值参照《地表水环境质量评价标准》表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。 3.环境噪声质量标准 本项目评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体标准值见下表： 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 3类 65 55 项目所在地 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气污染物排放标准 本项目废气为导电膜修正液生产中产生的二氯丁烷（以非甲烷总烃表示）、硝酸雾（以氮氧化物表示）以及设备清洗时产生的丙酮，非甲烷总烃及丙酮执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的标准，氮氧化物执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）表3中的标准，详见表4-4。 表4-4 废气污染物排放标准 （单位：mg/m3） 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控限值 标准来源 排气筒 （m） 速率 （kg/h） 监控点 浓度 （mg/m3） 非甲烷总烃 80 25 26 厂界 4.0 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） 丙酮 40 4.6 厂界 0.8 氮氧化物 500 — — — 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001） 2、噪声排放标准 （1）施工期 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的标准限值，见下表。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 （2）运行期 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准 类别 昼间 夜间 适用区域 3类 65 55 项目所在地 3、固体废弃物 项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表4-7 本项目建成后全厂污染物产生及排放一览表 单位：t/a 污染物名称 现有项目 本项目 “以新带老”削减量 本项目建成后全厂实际排放量 本项目建成后全厂申报量 环评批复总量 实际排放量 产生量 削减量 排放量 废水(接管考核量) 废水量 28570 21070 — — — — 21070 28570 COD 6.88 3.286 — — — — 3.286 6.88 NH3-N 0.453 0.405 — — — — 0.405 0.453 总磷 0.12 0.043 — — — — 0.043 0.12 有组织废气 异戊二烯 0.002 — — — — — — 0.002 间戊二烯 0.002 — — — — — — 0.002 C5物质 0.034 — — — — — — 0.034 甲基四氢苯酐 0.02 — — — — — — 0.02 甲基六氢苯酐 0.02 — — — — — — 0.02 甲醇 2.76 — — — — — — 2.76 MMA 2.899 — — — — — — 2.899 2-HEMA 0.0002 — — — — — — 0.0002 ECH 0.006 — — — — — — 0.006 其他丙烯酸单体 0.004 — — — — — — 0.004 苯乙烯 0.0004 — — — — — — 0.0004 乙酸乙酯 0.3826 — — — — — — 0.3826 乙酸丁酯 0.0018 — — — — — — 0.0018 甲苯 0.43 — — — — — — 0.43 丙酮 0.077 — 0.0004 0.00038 0.00002 0 — 0.077 二甘醇 0.0002 — — — — — — 0.0002 |
| 总 量 控 制 指 标 | 污染物名称 现有项目 本项目 “以新带老”削减量 本项目建成后全厂实际排放量 本项目建成后全厂申报量 环评批复总量 实际排放量 产生量 削减量 排放量 有组织废气 丁酮 0.0404 — — — — — — 0.0404 异丙醇 0.001 — — — — — — 0.001 NMP 0.0004 — — — — — — 0.0004 DMF 0.003 — — — — — — 0.003 二元醇 0.00001 — — — — — — 0.00001 甲酚 0.0001 — — — — — — 0.0001 苯酚 0.004 — — — — — — 0.004 二甲苯 0.020 — — — — — — 0.020 非甲烷总烃 0.589 — 0.0036 0.0034 0.0002 0 — 0.589 二氧化硫 2.926 0.029 — — — — 0.029 2.926 氮氧化物 22.244 8.340 0.0009 0 0.0009 0 8.3409 22.244 颗粒物 1.23 0.292 0 0 0 0 0.292 1.23 VOCs* 7.29711 4.255 0.004 0.00378 0.00022 0 4.25522 7.29711 无组织废气 VOCs 6.64 10.056 0.1296 0 0.1296 0 10.1856 10.1856 NOx 0 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0001 0.0001 固废 0 0 0.1264 0.1264 0 0 0 0 总量平衡方案： （1）废水：本项目无废水产生。 （2）废气：本项目新增的有组织废气为NOx、VOCs，新增加的排放量在厂区现有总量内平衡。 （3）固废：本项目产生的固废经处理后可实现“零排放”。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、本项目生产工艺流程 （1）化学品库 本项目化学品库用于存储储存丙烯酸树脂、聚酯及聚氨酯树脂等原辅料及产品，具体存储物质及存储量见表1-2。 导电膜修正液 本项目导电膜修正液生产过程为物理混合过程，不发生化学反应，生产工艺流程如下。 图5-1 本项目工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： ①投料：通过人工将固态物料二氧化硅及微晶蜡投入溶解罐中，通过加料泵将二氯丁烷、65%硝酸打入溶解罐。 ②搅拌：投料结束后，开启搅拌器，在常温常压下连续搅拌3小时。搅拌过程中溶解罐为密闭状态，因此无废气产生。 ③分析、调整：搅拌结束后，取样分析粘度、pH是否达到质量要求，若不合格则进行调整直至合格。 ④过滤、充填：分析合格后，通过过滤器除去大颗粒，再经充填机包装。包装过程中产生少量废气G2，成分为二氯丁烷（以非甲烷总烃计）和硝酸雾（以NOx计），经吸风罩收集后进入RTO焚烧装置处理。 本项目溶解罐及充填管线均为密闭的体系，每批生产完不需要进行清洗，只在长期不生产时、或开停车时，需要对溶解罐及充填管线进行清洗，每年清洗次数约4次，每次加入40L（约31.5kg）丙酮，在常温常压条件下搅拌1小时，之后经充填管线排出。投加丙酮时产生有少量丙酮挥发G2，经吸风罩收集后进入RTO焚烧装置处理；搅拌过程密闭无废气产生；出料时产生丙酮废气G3，经吸风罩收集后进入RTO焚烧装置处理；清洗后的丙酮作为固体废弃物（S1）委托有资质单位处置。 图5-2 设备清洗流程及产污节点图 2、物料平衡 （1）生产物料平衡 图5-3 导电膜修正液物料平衡图 单位：t/a 表5-1 导电膜修正液生产物料平衡表 单位：t/a 投入 产出 物料名称 数量 类别 组成 数量 小计 备注 99%二氧化硅 0.2 产品 二氧化硅 0.198 5.095 出售 100%微晶蜡 0.3 微晶蜡 0.3 99%二氯丁烷 4.25 二氯丁烷 4.203 65%硝酸 0.35 硝酸 0.226 水 0.123 杂质 0.045 废气G1 二氯丁烷 0.004 0.005 吸风罩收集 硝酸雾 0.001 合计 5.1 5.1 5.1 （2）清洗工艺溶剂平衡 图5-4 设备清洗溶剂平衡图 单位：kg/a 表5-2 设备清洗溶剂物料平衡表 单位：t/a 投入 产出 物料名称 数量 类别 组成 数量 小计 备注 99%丙酮 0.126 废丙酮S1 丙酮 0.1241 0.1264 委托处置 （残余料） 0.001 残余料 0.001 杂质 0.0013 废气G2 丙酮 0.0003 0.0003 吸风罩收集 废气G3 丙酮 0.0003 0.0003 吸风罩收集 合计 0.127 0.127 0.127

主要污染工序 一、施工期排污分析 本项目位于现有厂区内，施工期主要建设内容为化学品库的建设，总建筑面积500m2，施工期预计3个月，可能对环境产生的影响主要如下： （1）施工期废气：来自土建过程中产生的扬尘。 （2）施工期废水：基本不会产生施工废水；因在现有厂区内，施工人员生活设施均依托厂内现有的，废水均能得到有效处理。 （3）施工期噪声：施工作业设备产生的噪声。 （4）施工期固废：主要为少量的建筑垃圾。 二、营运期排污分析 项目营运期间产生的污染情况如下： 1、大气污染物 根据导电膜修正液生产工艺分析，在出料过程中会产生废气（G1）二氯丁烷、硝酸雾，经吸风罩收集后进入车间现有废气处理装置——RTO焚烧装置处理；设备清洗时，使用的清洗剂为丙酮，为易挥发物质，在丙酮投料及出料时产生废气丙酮（G2、G3），经吸风罩收集进入车间现有废气处理装置——RTO焚烧装置处理，RTO焚烧装置处理能力为30300m3/h，设计效率可达95%以上。 本项目有组织废气产生及排放情况见表5-3，无组织废气排放情况见表5-4。 无组织废气 ①导电膜修正液生产时未收集的废气 在出料及设备清洗过程中会产生废气二氯丁烷、硝酸雾、丙酮，部分废气未被吸风罩收集，产生量分别为二氯丁烷0.0004t/a、硝酸雾0.0001t/a、丙酮0.0002t/a，在车间无组织排放。 ②化学品库产生的废气 新建的化学品库中的物料都是原包装存放，考虑到化学品包装桶有时无法确保完全密闭，会有少量有机废气（以非甲烷总烃表示）泄漏，在仓库内以无组织形式排放，以最大实际使用量的0.05%计，化学品库内有机物料年存储量为257.436t，则非甲烷总烃产生量为0.129t/a。 2、水污染物 本项目无新增员工，因此无新增生活污水产生。 本项目无工艺生产用水，无工艺废水产生。 3、噪声 本项目新增的噪声设备为搅拌机、充填机，具体噪声值见下表： 表5-5 新增噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 设备名称 设备数量 （台） 单机声级值dB(A) 所在车间名称 距最近厂界 距离（m） 主要防治措施 降噪 效果 1 搅拌机 1 80 D材车间 西厂界，85米 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 20 2 充填机 1 85 20 4、固废 （1）固废属性判定 ①固废属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表 5-6。 表5-6 固废属性判定表 名称 产生工序 形态 主要成分 是否 固废 判定依据 废有机溶剂及洗涤残余物（废丙酮） 设备清洗 液 丙酮 是 丧失原有使用价值的物质 ② 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定表 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 废有机溶剂及洗涤残余物（废丙酮） 设备清洗 是 HW06 （2） 污染防治措施 本项目固体废物汇总表见表5-8。 表5-8 本项目固体废物汇总表 固废名称 属性 产生量（t/a） 产生工序及装置 形 态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 污染防治措施 废有机溶剂及洗涤残余物（废丙酮） 危险废物 0.1264 设备清洗 液 丙酮 丙酮 定期 委托有资质单位处置 5、本项目污染物产生及排放汇总 本项目污染物产生及排放情况见表5-9。 表5-9 本项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 污染源 污染因子 产生量 削减量 接管量 排入环境的量 废水 / / / / / 废气（有组织） 二氯丁烷 0.0036 0.0034 — 0.0002 NOx 0.0009 0 — 0.0009 丙酮 0.0004 0.00038 — 0.00002 废气（无组织） 二氯丁烷 0.0004 0 — 0.0004 丙酮 0.0002 0 — 0.0002 NOx 0.0001 0 — 0.0001 非甲烷总烃 0.129 0 — 0.129 固废 废有机溶剂及洗涤残余物 0.1264 0.1264 — 0 本项目建成后全厂污染物排放量汇总见表5-10。 表5-10 本项目建成后全厂污染物排放量汇总表 污染物名称 现有项目 本项目 “以新带老”削减量 本项目建成后全厂实际排放量 本项目建成后全厂申报量 环评批复总量 实际排放量 产生量 削减量 排放量 废水(接管考核量) 废水量 28570 21070 — — — — 21070 28570 COD 6.88 3.286 — — — — 3.286 6.88 NH3-N 0.453 0.405 — — — — 0.405 0.453 总磷 0.12 0.043 — — — — 0.043 0.12 有组织废气 异戊二烯 0.002 — — — — — — 0.002 间戊二烯 0.002 — — — — — — 0.002 C5物质 0.034 — — — — — — 0.034 甲基四氢苯酐 0.02 — — — — — — 0.02 甲基六氢苯酐 0.02 — — — — — — 0.02 甲醇 2.76 — — — — — — 2.76 MMA 2.899 — — — — — — 2.899 2-HEMA 0.0002 — — — — — — 0.0002 ECH 0.006 — — — — — — 0.006 其他丙烯酸单体 0.004 — — — — — — 0.004 苯乙烯 0.0004 — — — — — — 0.0004 乙酸乙酯 0.3826 — — — — — — 0.3826 乙酸丁酯 0.0018 — — — — — — 0.0018 甲苯 0.43 — — — — — — 0.43 丙酮 0.077 — 0.0004 0.00038 0.00002 0 — 0.077 二甘醇 0.0002 — — — — — — 0.0002 丁酮 0.0404 — — — — — — 0.0404 异丙醇 0.001 — — — — — — 0.001 NMP 0.0004 — — — — — — 0.0004 DMF 0.003 — — — — — — 0.003 二元醇 0.00001 — — — — — — 0.00001 甲酚 0.0001 — — — — — — 0.0001 苯酚 0.004 — — — — — — 0.004 二甲苯 0.020 — — — — — — 0.020 非甲烷总烃 0.589 — 0.0036 0.0034 0.0002 0 — 0.589 二氧化硫 2.926 0.029 — — — — 0.029 2.926 氮氧化物 22.244 8.340 0.0009 0 0.0009 0 8.3409 22.244 颗粒物（烟尘） 1.23 0.292 0 0 0 0 0.292 1.23 VOCs* 7.29711 4.255 0.004 0.00378 0.00022 0 4.25522 7.29711 无组织废气 VOCs 6.64 10.056 0.1296 0 0.1296 0 10.1856 10.1856 NOx 0 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0001 0.0001 固废 0 0 0.1264 0.1264 0 0 0 0 注：*VOCs为上表中所有有机废气之和。

表5-3  本项目有组织废气产生及排放状况

| 污染源 工段及编号 | 排风量(m3/h) | 污染物 名称 | 产生状况 | 治理 措施 | 处理效率(%) | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排放 时间 (h) | 排放方式及排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量 (t/a) | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 高度(m) | 直径 (m) | 温度 (℃) |  |  |
| 出料G1 | 30600 | 二氯丁烷 | 4.7 | 0.144 | 0.0036 | RTO焚烧 | 95 | 0.23 | 0.007 | 0.0002 | 80 | 26 | 25 | 1.5 | 80 | 25 | FQ512703 |
|  |  | 硝酸雾 | 1.2 | 0.036 | 0.0009 |  | — | 1.2 | 0.036 | 0.0009 | 500 | — |  |  |  |  |  |
| 投料G2 |  | 丙酮 | 6.5 | 0.200 | 0.0002 |  | 95 | 0.66 | 0.020 | 0.00002 | 40 | 4.6 |  |  |  | 1 |  |
| 出料G3 |  | 丙酮 | 6.5 | 0.200 | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-4  本项目无组织排放废气排放情况

| 序号 | 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 污染物排放量 （t/a） | 排放速率 (kg/h) | 面源长度 （m） | 面源宽度 （m） | 面源高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D材车间 | 二氯丁烷 | 0.0004 | — | 0.0004 | 0.016 | 138 | 40 | 12 |
| 2 |  | 硝酸雾 | 0.0001 | — | 0.0001 | 0.004 |  |  |  |
| 3 |  | 丙酮 | 0.0002 | — | 0.0002 | 0.2 |  |  |  |
| 4 | 化学品库 | 非甲烷总烃 | 0.129 | — | 0.129 | 0.0168 | 25 | 20 | 6 |

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ512703 | 二氯丁烷 | 4.7 | 0.0036 | 0.23 | 0.007 | 0.0002 | 大气 |
|  |  | 硝酸雾 | 1.2 | 0.0009 | 1.2 | 0.036 | 0.0009 |  |
|  |  | 丙酮 | 13 | 0.0004 | 0.66 | 0.020 | 0.00002 |  |
|  | 排放源 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |  |
|  | 无组织 | 硝酸雾 | 0.0001 | 0.0001 | 大气 |
|  |  | 二氯丁烷 | 0.0004 | 0.0004 |  |
|  |  | 丙酮 | 0.0002 | 0.0002 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.129 | 0.129 |  |
| 废 水 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | — | — | — | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 废有机溶剂及洗涤残余物 | 0.1264 | 0.1264 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
| 噪声 | 设备名称 | 设备数量 （台） | 单台设备等效声级dB（A） | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离 （m） |
|  | 搅拌机 | 1 | 80 | D材车间 | 西厂界，85米 |
|  | 充填机 | 1 | 85 |  |  |
| 主要生态影响： 本项目拟建于公司现有厂区现有车间内，对产生的废气、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目位于现有厂区内，施工期主要建设内容为化学品库的建设，总建筑面积为500m2，施工期预计3个月，可能对环境产生的影响主要如下 （1）施工期废气：来自土建过程中产生的扬尘，由于本次施工作业量小，且周边300米范围内没有环境敏感目标，对周边环境影响较小。 （2）施工期废水：基本不会产生施工废水；因在现有厂区内，施工人员生活设施均依托厂内现有的，废水均能得到有效处理，不会对周边地表水环境产生影响。 （3）施工期噪声：施工作业位于厂区内，且周边300米范围内无环境敏感目标，对周边声环境影响较小。 （4）施工期固废：主要为少量的建筑垃圾，用做地面及路基材料，不会对环境产生影响。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定，采用AERSCREEN模型进行初步预测及评价等级判定，估算模型参数见表7-1。 表7-1 大气环境影响评价估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 30万 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -9.4 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km -- 岸线方向/° -- 表7-2 大气环境影响评价估算模型计算结果（有组织） 有组织排放源下风向距离（m） 二氯丁烷 硝酸雾 丙酮 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 1.551E-10 1.292E-08 7.975E-10 0.000000319 4.431E-10 5.539E-08 100 4.542E-6 0.000378 2.336E-5 0.00934 1.298E-5 0.00162 200 4.07E-5 0.00339 0.0002093 0.0837 0.0001163 0.0145 300 4.392E-5 0.00366 0.0002259 0.0904 0.0001255 0.0157 400 4.198E-5 0.0035 0.0002159 0.0864 0.0001199 0.0149 500 4.17E-5 0.00347 0.0002144 0.0858 0.0001191 0.0149 600 4.159E-5 0.003466 0.0002139 0.0856 0.0001188 0.0148 700 3.995E-5 0.00333 0.0002055 0.0822 0.0001142 0.0143 800 3.89E-5 0.00324 0.0002001 0.08 0.0001111 0.0139 900 3.665E-5 0.00305 0.0001885 0.0754 0.0001047 0.0131 1000 3.5E-5 0.00292 0.00018 0.072 0.0001 0.0125 1200 3.232E-5 0.00269 0.0001662 0.0665 9.234E-5 0.0115 1400 3.008E-5 0.00251 0.0001547 0.0619 8.595E-5 0.0107 1600 2.844E-5 0.00237 0.0001463 0.0585 8.127E-5 0.0101 1800 2.718E-5 0.00226 0.0001398 0.0559 7.765E-5 0.00971 2000 2.571E-5 0.00214 0.0001322 0.0529 7.345E-5 0.00918 2500 2.252E-5 0.00187 0.0001158 0.0463 6.433E-5 0.00804 最大落地浓度（mg/m3） 4.409E-5 0.00367 0.0002268 0.0907 0.000126 0.0157 最大浓度出现距离（m） 311 311 311 表7-3 大气环境影响评价估算模型计算结果（无组织） 无组织排放源下风向距离（m） 硝酸雾 VOCs 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 1.113E-6 0.000445 0.01134 0.945 100 1.669E-6 0.000668 0.01196 0.997 200 1.997E-6 0.000799 0.01129 0.941 300 1.962E-6 0.000785 0.01031 0.859 400 1.878E-6 0.000751 0.008121 0.677 500 1.797E-6 0.000719 0.006331 0.527 600 1.789E-6 0.000716 0.005019 0.418 700 1.678E-6 0.000671 0.004066 0.339 800 1.534E-6 0.000614 0.003385 0.282 900 1.391E-6 0.000556 0.002869 0.239 1000 1.261E-6 0.000504 0.00247 0.206 1200 1.043E-6 0.000417 0.001906 0.159 1400 8.74E-7 0.000349 0.001527 0.127 1600 7.438E-7 0.000297 0.001258 0.105 1800 6.405E-7 0.000256 0.001057 0.0881 2000 5.59E-7 0.000224 0.0009044 0.0754 2500 4.199E-7 0.000168 0.0006604 0.055 最大落地浓度（mg/m3） 2.091E-6 0.000836 0.01196 0.997 最大浓度出现距离（m） 236 99 （1）有组织废气 导电膜修正液生产时，在出料过程中会产生废气二氯丁烷、硝酸雾，使用丙酮清洗设备时产生废气丙酮，经吸风罩收集后进入车间现有废气处理装置——RTO焚烧装置处理，尾气经25米高排气筒排放，二氯丁烷年排放量0.0002t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为0.23mg/m3，丙酮年排放量0.00002t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为0.66mg/m3，硝酸雾年排放量0.0009t/a，排放速率为0.036kg/h，排放浓度为1.2mg/m3，二氯丁烷（以非甲烷总烃计）及丙酮符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的标准，硝酸雾（以NOx计）符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）中的标准。 （2）无组织废气 导电膜修正液生产时，在出料及设备清洗过程中会产生废气二氯丁烷、硝酸雾、丙酮，部分废气未被吸风罩收集，产生量分别为二氯丁烷0.0004t/a、硝酸雾0.0001t/a、丙酮0.0002t/a，在车间无组织排放；新建的化学品库会有少量有机废气（以非甲烷总烃表示）泄漏，非甲烷总烃产生量为0.129t/a，在仓库内以无组织形式排放，经扩散后二氯丁烷（以非甲烷总烃计）及丙酮厂界浓度符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的标准。 表7-4 大气环境影响评价估算模型计算结果 污染物名称 Pmax/% D10% 有组织 FQ512703 二氯丁烷 0.00367 / 硝酸雾 0.0907 / 丙酮 0.0157 / 无组织 硝酸雾 0.000836 / VOCs 0.997 根据本项目估算模式计算结果，Pmax=0.997%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目环境空气质量评价工作等级确定为三级，无需设置大气环境影响评价范围。 （3）大气环境防护距离 本项目排放的大气污染物贡献值较小，VOCs无组织排放最大浓度为0.01196mg/m3，最大占标率0.997%<10%。项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 （4）大气环境影响评价自查表 表7-5 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a☑ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）☑ 包括二次PM2.5□ 其他污染物（VOCs、丙酮） 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准□ 地方标准☑ 附录D☑ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ （不适用） 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（VOCs、丙酮） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （/）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（VOCs、丙酮） 有组织废气监测☑ 无监测□ 无组织废气监测☑ 环境质量监测 监测因子：（VOCs、丙酮） 监测点位数（2） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受  不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0.0009 )t/a 颗粒物:(0)t/a VOCs:(0.00022)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.2 地表水环境影响分析 本项目不新增工作人员，无新增生活污水产生；本项目无工艺用水，无工艺废水产生。因此本项目不会增加对地表水环境的影响。 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目新增的噪声设备为搅拌机、充填机，均置于车间内，并采取了隔声、减振等措施。噪声影响计算中主要考虑建筑物及围墙的隔声及距离衰减因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上的各预测值。对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： ①噪声预测公式： 式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，以1米计； △L— 噪声衰减值，dB（A）。 ②噪声叠加公式采用： 式中：Li —第i个噪声源的声级； n—声源个数 设备拟采取的隔声、减振措施的隔声量约30dB。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后预测厂界噪声值。预测结果见表7-6。 表7-6 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 背景值 预测值 排放标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 36.6 58.3 47.4 58.3 47.7 65 55 达标 2 36.2 57.5 47.9 57.5 48.2 65 55 达标 3 30.3 58.5 48.7 58.5 48.8 65 55 达标 4 30.1 57.1 45.1 57.1 45.2 65 55 达标 5 37.6 56.3 49.1 56.4 49.4 65 55 达标 6 37.2 58.9 47.9 58.9 48.2 65 55 达标 7 34.5 57.7 46.6 57.7 46.9 65 55 达标 8 34.0 58.1 48.8 58.1 48.9 65 55 达标 根据计算结果和背景值叠加可知，本项目建成后厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准。根据预测结果，本项目噪声经距离衰减、空气衰减和隔声减振后，与背景值基本相同，不会改变声环境质量功能。 7.2.4 固体废弃物影响分析 本项目废有机溶剂及洗涤残余物（废丙酮）产生量0.1264t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 (1)危险废物环境影响分析 本项目危险固废为废有机溶剂及洗涤残余物（废丙酮），固体废物的处理处置应遵循分类收集和综合利用的原则，具体处置方式如下： 危险固废：核对《国家危险废物名录》（2016年版），本项目主要产生HW06类危险废物，需委托有资质单位进行处置。 (3)贮存场所环境影响分析 表7-7 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废仓库（暂存区一） 废有机溶剂及洗涤残余物 HW06 900-403-06 厂区东侧 249m2 堆放 暂存量为100吨，余量50吨 3个月 表7-8 本项目危废“三同时”一览表 类别 产生工序及装置 污染物名称 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 危废 设备清洗 废有机溶剂及洗涤残余物 委托有资质单位处置 零排放 1.5 与主体工程同时建设同时投产使用 厂区设有3个危废仓库，面积分别为249m2（暂存区一）、70m2（暂存区一）、110m2（暂存区一），本项目依托暂存区一，目前暂存量为100t，余量50t。项目所在地地质结构稳定，地震烈度为6级；危废仓库底部高于地下水最高水位；远离居民区及地表水域；区域地质结构稳定，洪水、滑坡、泥石流、潮汐等自然灾害较少；周围没有易燃、易爆的危险品仓库等，因此本项目危废仓库选址符合《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求。 项目危险废物的危险特性主要表现为毒性，因此，危险废物堆放、贮存场所可能带毒性。危废堆放过程中可能会产生渗滤液，渗滤液下渗可能会污染贮存场所的土壤，甚至进一步污染地下水。厂区内危废仓库需进行防风、防晒、防淋处理，并进行基础防渗，可避免对周边土壤和地下水产生影响。 (4)运输过程环境影响分析 严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目产生的危废委托有资质单位处置，并按照危废转移要求，同时危废装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏。 (5)综合利用、处理、处置的环境影响分析 本项目危废委托有资质单位安全处置，确保项目危废的有效处置，因此对周围环境基本无影响。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过出售处理。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 (6)项目固废产生及处理处置情况 营运期固体废物分析结果见表7-9。 表7-9 营运期固体废物分析结果 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废有机溶剂及洗涤残余物 HW06 900-403-06 0.1264 设备清洗 液 丙酮 丙酮 定期 T,I 委托有资质单位处置 7.2.5 土壤分析 本项目属于化学原料及化学制品制造业项目，为污染影响型项目。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018) “第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表7-11。 表7-10 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-11 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作 经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”， 本项目属于Ⅰ类项目，本项目占地面积为6020m2（0.6hm2），占地规模为小型（≤5 hm2）；厂区周边为划定的工业用地，属于不敏感程度。根据表7-12污染影响型评价工作等级划分表，本公司土壤环境评价等级为二级。 根据本项目的特性分析，本项目可能对土壤造成污染的途径主要有：排放的废气污染物通过沉降或降水而降落到地面；固废泄露在地面；固废堆场、化学品库等物料下渗对土壤造成的污染。 针对以上土壤污染途径，本项目应加强环保管理，确保废气污染物达标排放。本项目固废分类收集，储存期间严格按照相应储存要求，设置专用的储存场所，在固废的收集运输等过程，注意防止洒落并及时清扫。固废储存期间，尽可能采用专用桶盛放，密闭包装。 项目化学品库、固废储存场所等均应做好防渗措施，通过设置围堰、地面硬化等措施，控制污水下渗，减少土壤污染。 另外，公司应建立土壤环境跟踪监测制度，加强土壤环境质量的调查，对重点防治区域定期采用监测，以便及时发现问题，采取措施。根据公司污染源情况，制定土壤环境跟踪监测计划如下。 表7-12 土壤环境跟踪监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 D材项目生产车间 GB 36600-2018中的挥发性有机物、半挥发性有机物 每5年开展1次 GB 36600-2018 危废仓库（暂存区一） GB 36600-2018中的挥发性有机物、半挥发性有机物 化学品库 GB 36600-2018中的挥发性有机物、半挥发性有机物 注：根据HJ 964-2018，本项目土壤评价等级为二级，因此监测频次为每5年1次。 7.2.6 环境风险评价 7.2.6.1环境风险调查 1、项目风险源调查 （1）危险物质数量及分布情况 表7-13 危险物质数量及分布情况表 物质名称 形态 规格 最大储存量（t） 储存场所 储存方式 二氯丁烷 液 10kg 1 化学品库 桶装 硝酸 液 65% 0.1 桶装 甲苯 液 170kg 0.68 桶装 苯乙烯 液 180kg 20 桶装 丙烯酸树脂溶液KS-8200 液 15kg 0.03 桶装 特种丙烯酸酯M-215 液 18kg 0.054 桶装 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物UN-5500 液 16kg 0.24 桶装 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物 UN-952 液 17kg 0.051 桶装 饱和共聚酯氨甲酸酯树脂接着剂溶解品UR-8240 液 15kg 0.6 桶装 氨基甲酸酯预聚物WB-351 液 16kg 0.016 桶装 1,3,5 三（2-羟乙基）氰尿酸与丙烯酸的反应生成物 M-315 液/固 18kg 0.036 桶装 4，4’-异亚丙基联苯酚和1-氯-2，3-环氧丙烷的缩聚物PKHCNT 固 25kg 0.075 桶装 丙烯酸酯共聚物HTR-708-6T 液 15kg 0.015 桶装 芴类衍生物的甲苯溶液A-BPEF-70T 液 18kg 0.036 桶装 氨酯丙烯酸酯与丙烯酸酯单体的甲苯溶液UA-512-70T 液 16kg 0.036 桶装 环氧树脂YL-980 液 18kg 0.036 桶装 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物UN-5501 液 16kg 0.016 桶装 丙烯酸酯类聚合物WS-23LC 液 15kg 0.03 桶装 二级多功能硫醇化合物MT PE1 液 10kg 0.02 桶装 异丙醇 液 14kg 0.028 桶装 过酸化物溶液 液 500g 0.001 桶装 聚氨酯树脂溶液UR-4800 液 15kg 0.03 桶装 聚氨酯树脂溶液UR-8210 液 15kg 0.03 桶装 双(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物 帕罗伊尔355-75 液 10kg 0.02 桶装 聚合引发剂 （帕黑科希 PV-70） 液 10kg 0.02 桶装 （2）生产工艺特点 本项目产品导电膜修正液生产工艺为物理混合，不涉及化学反应。 2、环境敏感目标调查 表7-14 本项目风险环境敏感特征表 类别 环境敏感特征 环境空气 厂址周边5km范围内 序号 敏感目标名称 相对方位 距离 属性 人口数 1 云萃公寓 SE 1800m 居住区 约1500人 2 振华家苑 NW 3600m 居住区 约1000人 3 苏通科技产业园实验学校 NE 3100m 文化教育 约4000人 4 苏通科技产业园管委会 E 2600m 行政办公 约100人 5 星港湾花园 NE 3400m 居住区 约8000人 6 星河湾花园 NE 3700m 居住区 约8000人 7 腾飞新村 NE 3300m 居住区 约3500人 8 江海社区 NE 4300m 居住区 约6000人 9 星苏花园 NE 2800m 居住区 约5000人 10 秀江苑 NE 3100m 居住区 约3000人 11 苏通滨江花苑 E 3500m 居住区 约2000人 12 金科城 E 4100m 居住区 约1500人 13 海上传奇 E 4400m 居住区 约1500人 14 江景瑞园 SE 4600m 居住区 约1500人 15 宣伟涂料 E — 其他 约40人 16 新中村化学 E 500m 其他 约34人 17 高化学 E 500m 其他 约60人 18 海之阳膜化工 W 50m 其他 约50人 19 索吉尔 W 50m 其他 约50人 厂址周边500m范围内人口数小计 234人 厂址周边5km范围内人口数小计 46834人 大气环境敏感程度E值 E2 地表水 受纳水体 序号 受纳水体名称 排放点水域环境功能 24h内流经范围/km 1 中心河 Ⅲ类 其他 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 序号 环境敏感区名称 环境敏感特征 水质目标 与排放点距离/m 1 / / / / 地表水环境敏感程度E值 E3 地下水 序号 环境敏感区名称 环境敏感特征 水质目标 包气带防污性能 与下游厂界距离/m 1 / / / / / 地下水环境敏感程度E值 E3 7.2.6.2风险识别 1、物质危险性识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B ，本项目涉及的危险物质以及危险特性等信息如下表。 表7-15 本项目危险物质识别一览表 序号 物质名称 形状 闪点 ℃ 沸点℃ 爆炸极限 V/V，% LD50 mg/kg 危险 特性 主要 分布 1 二氯丁烷 液态 52 155 — — 易燃 化学品库 2 硝酸 液态 — 120.5 — — — 3 甲苯 液态 4 110.6 1.2-7.0 5000 易燃易爆 4 苯乙烯 液态 31 146 1.1-6.1 5000 易燃易爆 5 丙烯酸树脂溶液KS-8200 液态 1 — — 甲苯4800、乙酸乙酯4940 易燃易爆 6 特种丙烯酸酯M-215 液态 35 — — 636 易燃易爆 7 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物UN-5500 液态 1 — 1.7-11.4 甲基乙基酮5520 易燃易爆 8 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物 UN-952 液态 — 79.6 — 甲基乙基酮1737 易燃 9 饱和共聚酯氨甲酸酯树脂接着剂溶解品UR-8240 液态 -6 — — 甲基乙基酮5520、甲苯4800 易燃易爆 10 氨基甲酸酯预聚物WB-351 液态 7 — — 甲基乙基酮5520 易燃易爆 11 1,3,5 三（2-羟乙基）氰尿酸与丙烯酸的反应生成物 M-315 液/固 197.7 — — — 易燃 12 4，4’-异亚丙基联苯酚和1-氯-2，3-环氧丙烷的缩聚物PKHCNT 固态 — — — 5000~30000 可燃 13 丙烯酸酯共聚物HTR-708-6T 液态 -4 — — 甲苯4800、乙酸乙酯4940 易燃易爆 14 芴类衍生物的甲苯溶液A-BPEF-70T 液态 -4 — — 甲苯4800 易燃易爆 15 氨酯丙烯酸酯与丙烯酸酯单体的甲苯溶液UA-512-70T 液态 4 — — 甲苯4800 易燃易爆 16 环氧树脂YL-980 液态 264 — — 11400 — 17 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物UN-5501 液态 — 79.6 1.7~11.4 甲基乙基酮1737 易燃易爆 18 丙烯酸酯类聚合物WS-23LC 液态 -4.5 — — 甲苯4800、乙酸乙酯4940 易燃易爆 19 二级多功能硫醇化合物MT PE1 液态 282 358.85 — 2000 可燃 20 异丙醇 液态 — 80.3 — 5000 易燃 21 过酸化物溶液 液态 -7.5 — — 甲苯4800、甲基乙基酮5520 易燃易爆 22 聚氨酯树脂溶液UR-4800 液态 -6 — — 甲苯4800、甲基乙基酮5520 易燃易爆 23 聚氨酯树脂溶液UR-8210 液态 -5 — — 甲基乙基酮5520 易燃易爆 24 双(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物 帕罗伊尔355-75 液态 71.1 — — — 可燃 25 聚合引发剂 （帕黑科希 PV-70） 液态 22 — — 4183 易燃 2、生产车间危险性识别 表7-16 生产车间危险性识别 场所 评价单元 涉及物质 涉及工艺 重点部位 潜在危险性 原因 后果 D材车间 导电膜修正液 二氯丁烷、硝酸 投料、搅拌、过滤 溶解罐、搅拌机、管线 操作失误 维护保养不当 物料泄漏、遇火源发生火灾 3、储存系统危险性识别 （1）本项目新增原料中包含了易燃易爆物料，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合。新增的原辅材料均为桶装。 （2）危险化学品仓库若通风不良、开关设在仓库内或采用不防爆电器、车辆进出入库房未采用阻火器等有火灾、爆炸危险；仓库未采取防雷措施或防雷措施失效有引发事故的危险；仓库内无消防器材、禁烟火禁志、管理不当而带入明火，有火灾可能。库内若未安装火灾自动报警装置，发生火灾事故有导致事故扩大的可能。 （3）公司原料的运进、产品的运出，都会采用汽车运输，大件物品的搬运使用叉车等车辆工具，因此存在车辆伤害的危险。 （4）互为禁忌的物料若共同储存时，若互相接触，有火灾、爆炸危险。 表7-17 储存系统危险性识别 场所 涉及物质 储存条件 潜在危险性 原因 后果 化学品库 二氯丁烷、硝酸、甲苯、苯乙烯、异丙醇等 桶装，常温、常压 桶破损、摔落 泄漏、火灾 7.2.6.3环境风险潜势初判 1、危险物质及工艺系统危险性（P）分级 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 表7-18 项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 硝酸 7697-37-2 0.1 7.5 0.75 2 甲苯 108-88-3 0.68 10 0.068 3 苯乙烯 100-42-5 20 10 2.0 4 异丙醇 67-63-0 0.028 10 0.0028 5 丙烯酸树脂溶液KS-8200 / 0.03 50 0.0006 6 特种丙烯酸酯M-215 / 0.054 50 0.00108 7 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物UN-5500 / 0.24 50 0.0048 8 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物 UN-952 / 0.051 50 0.00102 9 饱和共聚酯氨甲酸酯树脂接着剂溶解品UR-8240 / 0.6 50 0.012 10 氨基甲酸酯预聚物WB-351 / 0.016 50 0.00032 11 4，4’-异亚丙基联苯酚和1-氯-2，3-环氧丙烷的缩聚物PKHCNT / 0.075 50 0.0015 12 丙烯酸酯共聚物HTR-708-6T / 0.015 50 0.0003 13 芴类衍生物的甲苯溶液A-BPEF-70T / 0.036 50 0.00072 14 氨酯丙烯酸酯与丙烯酸酯单体的甲苯溶液UA-512-70T / 0.036 50 0.00072 15 环氧树脂YL-980 / 0.036 50 0.00072 16 聚氨酯丙烯酸酯和甲基乙基酮的混合物UN-5501 / 0.016 50 0.00032 18 丙烯酸酯类聚合物WS-23LC / 0.03 50 0.0006 19 二级多功能硫醇化合物MT PE1 / 0.02 50 0.0004 20 过酸化物溶液 / 0.001 50 0.00002 21 聚氨酯树脂溶液UR-4800 / 0.03 50 0.0006 22 聚氨酯树脂溶液UR-8210 / 0.03 50 0.0006 23 聚合引发剂（帕黑科希 PV-70） / 0.02 50 0.0004 项目Q值Σ 2.84752 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按照以下计算公式计算物质总量与其临界量比值： 式中：q1, q2, ..., qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据表7-19，本公司Q值为2.84752，1≤Q＜10。 （2）行业及生产工艺（M） 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C行业及生产工艺评估依据，如下： 表7-19 行业及生产工艺 行业 评 估 依 据 分 值 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 10/套 无机酸制酸工艺、焦化工艺 5/套 其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 5/套（罐区） 管道、港口/码头等 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 10 石油天然气 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） 10 其他 涉及危险物质使用、贮存的项目 5 a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 本项目导电膜修正液生产工艺在常温常压下进行，因此不涉及“其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程”，化学品库属于“涉及危险物质使用、贮存的项目”。 表7-20 项目M值确定表 序号 工艺单元名称 生产工艺 数量/套 M分值 1 化学品库 危险物质贮存 1 5 计算得企业生产工艺M分值为5分，以M4表示。 （3）危险物质与工艺系统危险性（P）分级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质与工艺系统危险性等级判断依据如下。 表7-21 危险物质与工艺系统危险性等级判断 危险物质数量与临界量比值（Q） 行业及生产工艺（M） M1 M2 M3 M4 Q≥100 P1 P1 P2 P3 10≤Q＜100 P1 P2 P3 P4 1≤Q＜10 P2 P3 P4 P4 本项目行业及生产工艺M=5，为M4；危险物质数量与临界量比值Q=2.84752，为1≤Q＜10，因此本项目危险物质与工艺系统危险性为P4。 2、环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势划分依据如下表。 表7-22 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极度危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 根据以上分析，危险物质及工艺系统危险性等级为P4，大气环境敏感程度为E2，因此本项目环境风险潜势等级为Ⅱ级。 7.2.6.4环境风险评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分依据如下表。 表7-23 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据以上分析，本项目环境风险潜势等级为Ⅱ级，因此环境风险评价工作等级为三级，大气环境风险评价范围是项目边界3km的圆形区域。 7.2.6.5环境风险评价 本项目大气环境风险评价等级为三级，根据HJ 169-2018，应定性分析说明大气环境影响后果。 泄露事故 ①甲苯、苯乙烯、异丙醇、丙烯酸树脂溶液等物料若进入周边土壤，将造成土壤土质恶化，破坏植被生长，若出现下渗现象，将对地下水系统造成污染； ②若甲苯、苯乙烯、异丙醇、丙烯酸树脂溶液等物料发生泄漏，会产生非甲烷总烃废气，从而对周边大气环境造成污染； 2、火灾次生事故 ①若化学品库发生火灾事故，进行灭火时，消防废水中含有有毒有害物质，一旦通过雨 水管网进入水体，将污染水环境，对水生动植物造成毒害作用； ②在火灾过程中大量有毒有害烟气产生，污染大气环境，主要成分为CO。 7.2.6.6风险防范措施 针对上述可能产生的环境风险事故，建设单位拟采取措施如下： 为了最大程度降低项目事故发生时对水环境的影响，需设置足够容量的废水事故应急 池用于贮存消防废水。 应急事故废水的最大水量计算过程如下： V总= (V1+V2-V3)max+V4+V5 注：(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——最大一个容量的设备或贮罐。本项目涉及的最大储量为化学品库内最大一个原料桶的容量，为1m3。 V2——在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，企业消防泵供水能力20L/s，火灾事故时间按2h计算，则火灾状态下消防水量为144m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；厂区既有一个容积为819m3的事故池，因此 V3取819m3。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；现有项目废水实际排放量为21070t/a（65.8m3/d），V4取65.8m3。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；按20min的降水量算，汇水面积约19426m2，经计算可能进入废水收集系统的雨水为248m3。 通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为： V总＝（V1+V2-V3）max+V4+V5＝（1+144-819）+65.8+248= - 360.2m3 根据上述计算结果，本项目无需另建应急池。 化学品库门口应设置门槛，化学品存放在防漏槽内，地面进行防渗处理，四周应设置 导流沟用于引流事故废水； 化学品分类储存，并做好标识牌，进行专人管理，危化品的发放须由相关部门保管， 并做好发放记录； 仓库内应配备灭火器、消防砂等消防应急设备以及消防报警系统； 在装卸化学品时，不得吸烟，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时洗手、 脸、漱口，必须保持现场空气流通，如发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治； 尽量减少人体与物品包装的接触； 定期对地面防腐防渗措施进行检修。 7.2.7 环境管理与自行监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 自行监测计划 ①大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-24 废气污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 有组织 FQ512703 非甲烷总烃 一季度一次 丙酮 一季度一次 NOx 一季度一次 无组织 厂界 非甲烷总烃 一季度一次 丙酮 一季度一次 NOx 一季度一次 ②应急监测计划 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 大气环境监测监测因子：丙酮、NOx、非甲烷总烃。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 环保验收监测计划 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 在厂界下风向布设厂界无组织监控点。 监测因子为：丙酮、NOx、非甲烷总烃。 各废气有组织排放口采样监测。监测因子为：FQ512703排气筒：丙酮、NOx、非甲烷总烃。监测项目为废气量、各装置进出口浓度、尾气排放最终浓度。 厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 是否实现“雨污分流”。 固体废物处理情况。 大气环境防护距离的核实，确定。 是否有风险应急预案和应急计划。 污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 检查各排污口是否设置规范化。 针对本项目所排污情况，制定详细监测计划表。 表7-26 本项目监测项目统计表 环境要素 监测位置 监测项目 备注 废气 排气筒 FQ512703 丙酮、NOx、非甲烷总烃 委托有监测能力的单位实施监测 厂界下风向 丙酮、NOx、非甲烷总烃 噪声 厂界 Leq(A) 7.2.8 本项目环保“三同时” 表7-2 本项目“三同时”一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 废气 FQ512703 丙酮、NOx、非甲烷总烃 RTO焚烧，25米高排气筒 达《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的标准 2 与项目“三同时” 废水 / / / / / / 噪声 设备噪声 噪声 隔声、减振 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 / 与项目“三同时” 固废 危险废物 废丙酮 暂存面积249m2，委托有资质单位处置 零排放 3 / 绿化 依托厂内现有绿化 / / 依托现有 事故应急措施 已经建有事故应急池，容积为819m3 / / 依托现有 雨污分流，排污口规范化设置 厂区已实行雨污分流，废水排口、雨水排口均已经设置标志牌等；现有废气排口设有标志牌，并预留采样口及采样平台。 本次新增废气排口拟设标志牌，并预留采样口及采样平台。 可满足管理要求 / 与项目“三同时” “以新带老”措施 / / / 总量平衡具体方案 （1）废水：本项目无新增废水。 （2）废气：本项目新增的废气污染物为颗粒物、NOx、VOCs，新增加的排放量在厂区现有总量内平衡。 （3）固废：本项目产生的固废为废滤网、废丙酮，均委托有资质单位处置，实现“零排放”。 / / 区域解决问题 / / / 卫生防护距离设置 / / / 总计 5

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ512703 | 二氯丁烷、硝酸雾、丙酮 | RTO焚烧，25米高排气筒 | 达《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的标准 |
| 废水 | / | / | / | / |
| 噪声 | 搅拌机、充填机 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类标准 |
| 固体 废物 | 设备清洗 | 废丙酮 | 委托有资质单位处置 | “零”排放，对周边环境无影响 |
| 电磁 辐射 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对产生的废气、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

九、结论与建议

一、结 论 1、项目概况 日立化成公司根据客户使用需求，拟投资购置一套小型生产装置用于生产导电膜修正液，作为异向导电胶膜（ACF）的配套产品，提供给客户用于基板上导电膜的擦拭修正，导电膜修正液年产量为5吨；同时由于公司现有的甲类仓库趋于饱和，无法满足日益增长的市场需要，需要扩建一座建筑面积为500m2的化学品库，作为储存硝酸、二氯丁烷、涂料用丙烯酸树脂、特种丙烯酸树脂、聚酯及聚氨酯树脂、绝缘漆、导电膜修正液的产品仓库，并在其内隔出一间冷藏库（125m2），用于原材料的储存。本项目总投资为450万元，拟于2020年5月建成。 2、产业政策相符性结论 本项目不在《外商投资产业指导目录》（2017年修订本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 3、项目选址可行性结论 日立化成公司位于南通市经济技术开发区港口工业三区，江港路（原张江公路）南、通达路东、江河路北，厂区南侧隔江河路为王子造纸厂区，西侧隔通达路为索吉尔化工、海之阳等工厂，北侧隔江港路为住友电木，东侧为宣伟涂料公司等。该地块为工业用地，不在《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《南通市生态红线区域保护规划》（2013年12月）规定的红线区域范围内，选址可行。 4、清洁生产结论 本项目在建设和运营过程中采取了相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。 5、项目周围环境质量现状评价结论 (1) 长江干流南通段总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质优良； (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2 、NO2、PM10的监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5超标，属于不达标区； (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 6、污染防治措施及环境影响 （1）废水 本项目不新增工作人员，无新增生活污水产生；本项目无工艺用水，无工艺废水产生。 （2）废气 导电膜修正液生产时，在出料过程中会产生废气二氯丁烷、硝酸雾，使用丙酮清洗设备时产生废气丙酮，经吸风罩收集后进入车间现有废气处理装置——RTO焚烧装置处理，尾气经25米高排气筒排放，二氯丁烷（以非甲烷总烃计）及丙酮符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中的标准，硝酸雾（以NOx计）符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）表3中的标准；少量废气未被吸风罩收集，以无组织排放，其下风向最大落地浓度低于厂界监控浓度限值。因此本项目废气污染防治措施可行。 （3）固体废物 本项目产生的固体废物为废丙酮属于危险废物，委托有资质单位处置，不会对环境产生不良影响，方法可行。 （4）噪声 本项目新增噪声源为搅拌机、充填机，通过设备布局合理减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准，方法可行。 7、污染物排放总量 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表9-1 本项目建成后全厂污染物产生及排放一览表 单位：t/a 污染物名称 现有项目 本项目 “以新带老”削减量 本项目建成后全厂实际排放量 本项目建成后全厂申报量 环评批复总量 实际排放量 产生量 削减量 排放量 废水(接管考核量) 废水量 28570 21070 — — — — 21070 28570 COD 6.88 3.286 — — — — 3.286 6.88 NH3-N 0.453 0.405 — — — — 0.405 0.453 总磷 0.12 0.043 — — — — 0.043 0.12 有组织废气 异戊二烯 0.002 — — — — — — 0.002 间戊二烯 0.002 — — — — — — 0.002 C5物质 0.034 — — — — — — 0.034 甲基四氢苯酐 0.02 — — — — — — 0.02 甲基六氢苯酐 0.02 — — — — — — 0.02 甲醇 2.76 — — — — — — 2.76 MMA 2.899 — — — — — — 2.899 2-HEMA 0.0002 — — — — — — 0.0002 ECH 0.006 — — — — — — 0.006 其他丙烯酸单体 0.004 — — — — — — 0.004 苯乙烯 0.0004 — — — — — — 0.0004 乙酸乙酯 0.3826 — — — — — — 0.3826 乙酸丁酯 0.0018 — — — — — — 0.0018 甲苯 0.43 — — — — — — 0.43 丙酮 0.077 — 0.0004 0.00038 0.00002 0 — 0.077 二甘醇 0.0002 — — — — — — 0.0002 丁酮 0.0404 — — — — — — 0.0404 异丙醇 0.001 — — — — — — 0.001 NMP 0.0004 — — — — — — 0.0004 DMF 0.003 — — — — — — 0.003 二元醇 0.00001 — — — — — — 0.00001 甲酚 0.0001 — — — — — — 0.0001 苯酚 0.004 — — — — — — 0.004 二甲苯 0.020 — — — — — — 0.020 非甲烷总烃 0.589 — 0.0036 0.0034 0.0002 0 — 0.589 二氧化硫 2.926 0.029 — — — — 0.029 2.926 氮氧化物 22.244 8.340 0.0009 0 0.0009 0 8.3409 22.244 颗粒物（烟尘） 1.23 0.292 0 0 0 0 0.292 1.23 VOCs* 7.29711 4.255 0.004 0.00378 0.00022 0 4.25522 7.29711 无组织废气 VOCs 6.64 10.056 0.1296 0 0.1296 0 10.1856 10.1856 NOx 0 0 0.0001 0 0.0001 0 0.0001 0.0001 固废 0 0 0.126 0.1264 0 0 0 0 总量平衡方案： （1）废水：本项目无新增废水。 （2）废气：本项目新增的有组织废气为NOx、VOCs，新增加的排放量在厂区现有总量内平衡。 （3）固废：本项目产生的固废经处理后可实现“零排放”。 综上所述，日立化成工业(南通)化工有限公司导电膜修正液技术改造项目符合国家、地方产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废气、噪声、固废等的排放或处置均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，各项污染治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。 2、加强宣传教育，增强全体员工及顾客的环保意识和安全意识。 3、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式营运。 附图： 附图1、生态红线图； 附图2、地理位置图 附图3、区域规划图； 附图4、项目周边300米状况图； 附图5、厂区平面布置图。 附件： 备案； 现有项目环评批复 项目项目验收批复； 声环境现状监测数据； 固体废物处置合同； 技术服务委托书； 企业承诺书。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

投料

搅拌

分析

调整

过滤

充填

导电膜修正液

二氧化硅、微晶蜡

二氯丁烷、65%硝酸

不合格

合格

G1二氯丁烷、硝酸雾

投料

搅拌

出料

S1 废丙酮

丙酮

G2丙酮

G3 丙酮

投料

搅拌

分析

调整

过滤

充填

导电膜修正液

二氧化硅     0.198

微晶蜡       0.3

二氯丁烷     4.203

硝酸         0.226

水           0.123

杂质         0.045

99%二氧化硅0.2（二氧化硅0.198、杂质0.002）

100%微晶蜡0.3

99%二氯丁烷4.25（二氯丁烷4.207、杂质0.043）

65%硝酸0.35（硝酸0.227、水0.123）

不合格

合格

二氧化硅   0.198

微晶蜡     0.3

二氯丁烷   4.207

硝酸       0.227

水         0.123

杂质       0.045

5.1

5.1

二氧化硅   0.198

微晶蜡     0.3

二氯丁烷   4.207

硝酸       0.227

水         0.123

杂质       0.045

5.1

G1 废气

二氯丁烷   0.004

硝酸雾     0.001

0.005

二氧化硅   0.198

微晶蜡     0.3

二氯丁烷   4.207

硝酸       0.227

水         0.123

杂质       0.045

5.1

投料

搅拌

（残余料 1kg）

出料

S1 废丙酮：

丙酮    124.1

残余料  1

杂质    1.3

99%丙酮 126

（丙酮 124.7，杂质1.3）

G2 丙酮  0.3

G3 丙酮  0.3

126.4

126

126.7

125.7