建设项目环境影响报告表

（公示版）

项  目  名  称 ：       塑料藤条生产项目

建设单位（盖章）：    南通凯信家具有限公司

编制日期：2019年12月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 塑料藤条生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通凯信家具有限公司 |
| 法人代表 | *** | 联系人 | *** |
| 通讯地址 | 南通市海安市曲塘镇胡庄村三组 |
| 联系电话 | ******* | 传真 | -- | 邮政编码 | 226661 |
| 建设地点 | 南通市海安市曲塘镇曲塘村九组 |
| 立项审批部门 | 海安市行政审批局 | 项目代码 | 2019-320664-29-03-565288 |
| 建设性质 | 异地扩建 | 行业类别 及代码 | [C2929]塑料零件 及其他塑料制品制造 |
| 占地面积 | 2300m2 | 绿化面积 | -- |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资 (万元) | 30 | 环保投资占 总投资比例 | 6% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期 投产日期 | 2020.2 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括导热油炉、发电机等) 主要原辅材料见P2表1-1， 主要设施：见P2表1-2。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 315 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 50万 | 燃气（Nm3/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 生物质（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向： 本厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。本次项目不产生生产废水，生活污水240t/a依托南通塑胶制品有限公司现有化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 原辅材料及主要设备： 表1-1 本项目全厂主要原辅材料一览表 序号 名称 规格/成分 年用量 来源 及运输 原厂区 年用量 本厂区 年用量 改扩建后 全厂年用量 1 PP粒子 聚乙烯，粒状，粒度：10-20mm 500kg/包 -- 1080t 1080t 外购 汽车 2 PE粒子 聚丙烯，粒状，粒度：10-20mm 500kg/包 -- 375t 375t 3 色母粒子 颜料、助剂等 -- 33t 33t 4 工业用白油 液体，桶装，160kg/桶 -- 15t 15t 5 钢管、铝管 -- 2500t -- 2500t 6 玻璃 -- 18900m2 -- 18900m2 7 脱脂剂（去油） 淡黄色粉末，pH9.0-9.5，无气味。主要成分为脂肪酶、蛋白酶、螯合剂、助洗剂等。35kg/袋 15t -- 15t 8 盐酸（除锈剂） 25～30%，1.25t/桶 20t -- 20t 9 表调剂 无胶态钛盐80%、胶态钛盐5%磷酸盐5%。25kg/袋 1.65t -- 1.65t 10 陶化剂 主要成分：氟锆酸铵（（NH4）2ZrF6），不含磷，无色至淡白色液体，pH值：1%溶液2.0±0.5，易溶于水，常温常压下稳定。35kg/桶 40t -- 40t 11 封闭剂 醇1%-2%、柠檬酸2%-3%、其余为水。30kg/桶 6.75t -- 6.75t 12 乳化液 68%矿物油、20%乳化剂。 30kg/桶 2t -- 2t 13 焊丝 -- 14t -- 14t 14 塑粉 环氧树脂30%、环氧聚酯30%、钛白粉30%、环保材料10%。 20kg/箱 64t -- 64t 15 包装纸箱 -- 18000支 -- 18000支 16 五金包 -- 45000包 -- 45000包 17 布 -- 80万米 -- 80万米 18 塑料藤条 -- 3000t -- 1500t 19 海绵 -- 1800m2 -- 1800m2 聚乙烯：简称 PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量 α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 聚丙烯：简称PP，是一种半结晶的热塑性塑料，是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃一下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材质之一。 色母粒：是由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂。其所选用的树脂对着色剂具有良好的润湿和分散作用，并与被着色材料具有良好的相容性。主要成分为着色剂、载体、分散剂三部分。 工业用白油：是一种矿物油，无色透明油状液体，没有气味。为液体类烃类的混合物，主要成分为C16～C31的正异构烃烷的混合物，是自石油分馏的高沸馏分（即润滑油馏分）中经脱蜡、碳化、中和、活性白土精制等处理后而成。相对密度为0.831～0.883，闪点（开式）164～223℃，运动黏度（50℃）5.7～26mm2/s，酸值≤0.05.对酸、光、热均稳定，不溶于乙醇，溶于乙醚、苯、石油醚等，并可与多数脂肪油互溶。本项目主要用作软化剂及润滑剂，与其他软化剂不同，白油具有低污染性和良好的着色性能，因此多用于浅色及较鲜艳的制品中。 表1-4 本项目全厂生产设备一览表 序 号 设备名称 规格 数量（台/套） 备注 原厂区 数量 本厂区 数量 改扩建后 全厂拥有量 1 拌料机 100kg -- 3 3 国产 电力消耗 200kg -- 3 3 2 立式搅拌机 3T -- 1 1 10T -- 1 1 3 塑料挤出机 SJ65型 -- 12 12 4 铲车 1.5T -- 2 2 5 电脑同步机 6380D-2B 94 -- 94 6 裁布机 CED-103 5 -- 5 7 台式钻床 E4120-1 7 -- 7 8 冲床 YM-60 28 -- 28 9 压弯机 YM-4 5 -- 5 10 卷弯机 JM-50 7 -- 7 11 弯管机 SM-30、 DM-08 16 -- 16 12 金属圆锯切割机 3G-400 22 -- 22 13 自动缩管机 -- 3 -- 3 14 滚圆机 MODEL 6 -- 6 15 铁条机 T-11 6 -- 6 16 开式可倾压机 J23-63、 J23-10、J23-40 31 -- 31 17 空压机 TF 30A、MAM-880 9 -- 9 18 喷涂流水线 KX13-001 3 -- 3 19 手动砂轮磨光机 KX24-00 40 -- 40 20 氩气焊机 M1G-280 163 -- 163 21 二氧化碳（气）焊机 -- 65 -- 65 22 铆钉机 KX 9-001 15 -- 15 23 行车 KX16-001 、KX16-002 6 -- 6 24 电泳线 -- 1 -- 1 25 砂带机 -- 10 -- 10 26 脱脂池（一用一备） 1.9（长）×1.5m（宽）×1.8m（深） 2 -- 2 27 水洗1 1.9（长）×1.5m（宽）×1.8m（深） 1 -- 1 28 酸洗池 1.9（长）×1.5m（宽）×1.8m（深） 1 -- 1 29 水洗2 1.9（长）×1.5m（宽）×1.8m（深） 1 -- 1 30 表调池 1.9（长）×1.5m（宽）×1.8m（深） 1 -- 1 31 陶化池1 1.9（长）×1.5m（宽）×1.8m（深） 1 -- 1 32 封闭池 1.9（长）×1.5m（宽）×1.8m（深） 1 -- 1 33 水洗3 1.9（长）×1.5m（宽）×1.0m（深） 1 -- 1 34 除油2 1.8（长）×1.0m（宽）×1.8m（深） 2 -- 2 35 水洗4 1.8（长）×1.0m（宽）×1.8m（深） 2 -- 2 36 陶化池2 1.8（长）×1.0m（宽）×1.8m（深） 2 -- 2 37 水洗5 1.8（长）×1.0m（宽）×1.8m（深） 1 -- 1 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 南通凯信家具有限公司成立于2016年，位于海安市曲塘镇胡庄村三组（曲北路以北章工路以东），总投资2.5亿元，占地面积62057平方米，从事藤制家具生产项目，具有年生产藤制家具100万件的生产能力。该企业已于2017年6月编制完成《南通凯信家具有限公司藤制家具生产项目环境影响报告书》，同年9月取得海安县行政审批局环评批复（海行审[2017]559号），并于2019年6月通过海安市行政审批局环保竣工验收（海行审[2019]340号）。现有员工800人，年工作300天，一班制。 目前南通凯信家具有限公司为了满足自身生产需求，继续投资500万元，租赁海安市曲塘镇曲塘村9组南通润生塑胶制品有限公司闲置厂房2300平方米，购置拌料机、搅拌机、塑料挤出机等主要生产设备22台套，新上塑料藤条生产项目。该项目正式投产后可形成年生产塑料藤条1500吨的生产能力，所生产的藤条全部供给原厂区所用，建设性质属于异地扩建。 本次异地扩建项目（以下简称本次项目）已于2019年11月取得海安市行政审批局备案（项目代码2019-320664-29-03-565288）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）以及生态环境部《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）等环境保护的有关规定，并结合本项目具体生产工艺，判定本次项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中“47 塑料制品制造”中“其他”，应编制环境影响报告表。南通凯信家具有限公司委托我单位编制其“塑料藤条生产项目”环境影响报告表，我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明本项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为本项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请审批主管部门审批。 2、项目选址及平面布置 （1）与海安市城市总体规划相符性 根据海安市城市总体规划（2012-2030），项目所在地属于工业用地，符合区域用地规划。 （2）与曲塘镇总体规划相符性 曲塘镇是海安市四大工业片区之一，拥有工业企业400多家，其中规模以上企业100多家，应税销售超亿元企业10多家，形成了建材机械，流体装备，纺织服装，塑料制品，有色金属，新兴产业六大板块。机械装备制造是曲塘的主导产业。拥有机械制造加工规模以上企业60多家，已形成锻压机械、建材机械、纺织机械、石油机械、机床制造、电子制造等门类齐全的生产体系。建材机械生产制造闻名全国。流体装备产业是曲塘的特色产业，现有泵阀、管道、波纹管件、压力容器等企业50多家，形成了从研发、铸锻、标准件、套机和零配件于一体、较为完整的产业体系。纺织服装是曲塘的骨干产业，以双弘纺织有限公司为领头，年产高档纱3万多吨、色织布800万米、各类服装400万件，拥有国内技术领先的新型纺纱设备，各类高支纱能够满足高档品牌服装用纱需要。本次项目为塑料藤条生产项目，属于塑料制品行业，符合曲塘镇产业定位和发展规划。 （3）四周环境概况 本次项目位于海安市曲塘镇曲塘村9组南通润生塑胶制品有限公司厂区内，项目北侧、东侧均为南通润生塑胶制品有限公司闲置空地，北侧55米为老G328国道，东侧68米为曲塘村9组居民。项目南侧为南通润生塑胶制品有限公司闲置厂房，南侧65米为曲塘村9组居民；项目西侧为海安市万盛机械有限公司。项目周边300米环境概况见附图2，四周环境现状见下图： （4）总平面布置 本次项目位于海安市曲塘镇曲塘村9组南通润生塑胶制品有限公司厂区内，厂区呈矩形，设置一个主出入口，位于厂区北侧；本项目租赁南通润生塑胶制品有限公司生产车间一幢（1F），车间北部设置塑料挤出机、中部设置搅拌机、拌料机，车间南部设置为成品堆放区。车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅，生产区均相对集中布置。 车间布置还考虑到安全布局，使其符合防火、环保、卫生和安全等规范要求，以利于保障生命财产的安全和改善职工劳动条件。因此，从总体来看项目总平面布置合理。项目车间平面布置详见附图3。 3、产业政策 本次项目产品为塑料藤条，属于国民经济行业分类中的C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、“淘汰类”、“能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 4、“三线一单”相符性 （1）生态保护红线 国家级生态红线：本次项目位于海安市曲塘镇曲塘村9组，对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目距离东北侧国家级生态保护红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区6.85km，不在红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 省级生态红线：根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照海安市生态红线区布局图（见附图4），海安市共有生态红线区域总面积233.43平方公里，其中一级管控区面积0.3平方公里，二级管控区面积233.13平方公里。本项目距离最近的东侧焦港河（海安县）清水通道维护区边界0.23km，选址不在生态红线区域范围内。因此本项目评价范围不涉及生态红线保护区域，不会导致海安市生态红线区域生态服务功能下降，符合江苏省生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水、声和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据《南通市环境状况公报（2018）》，2018年海安市PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。南通市2018年区域空气质量现状评价见表3-2，基础数据为2018年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台。特征因子非甲烷总烃引用项目所在地附近的实测数据。根据中国空气质量在线监测分析平台中项目所在地常规因子现状数据分析以及引用项目所在地附近的实测数据，SO2、PM10、CO、O3相关指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放排放标准详解》中相关要求，但NO2日均值第 95 百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第 95 百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此判定本区域为不达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。地表水老通扬运河监测断面监测指标不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，为确保年度水污染防治工作任务顺利完成，实现水环境质量改善目标，根据《南通市2018年地表水污染防治工作计划》地表水污染物目标分解计划主要包括：1、推进主要水污染物总量减排，完成年度减排任务。2、全面落实河长制，市、县、镇、村四级河道河长全覆盖。3、全面推行园区内企业废水和水污染物纳管总量双轨控制，重行业企业废水实行“分类收集、分质处理、一企一管”。4、划定畜禽禁养区，推进关闭畜禽养殖场，取缔“十小”企业。5、开展重点断面水质专项提升行动，一河一策，减控污染，消灭劣五类断面。6、开展黑臭河道整治、污水管网建设及污水处理厂提标改造。7、开展饮用水源地专项整治。采取上述措施后，老通扬运河水质可以得到进一步改善。噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区要求。本项目运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能实行达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 因此，本项目符合环境质量底线的相关要求。 （3）资源利用上线 本次项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，对照《海安县工业项目投资负面清单》，本项目生产工艺、设备、产品均不涉及负面清单所列项目。经查阅资料和与海安曲塘镇镇政府核实，本项目不属于曲塘镇限制和禁止引入类项目。 （5）《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性 对照《中共南通市委南通市人民政府关于〈南通市“两减、六治、三提升””专项行动实施方案〉的通知》（通委发[2017]6号文）中“挥发性有机物污染治理实施方案”相关要求，“（四）推进重点工业行业VOCs治理。4、强化其他行业VOCs综合治理”。 本次项目为塑料制品行业，但无溶剂浸胶工艺，不属于重点管控行业。并且项目运行投产后，熔融挤出工段产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，最终达标排放，因此符合《“两减六治三提升”专项行动方案》中“治理挥发性有机物污染”要求。 （6）《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相符性 对照《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）“新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。”本项目已进行环境影响评价，项目运行投产后，对熔融挤出工段产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，最终达标排放，减少了挥发性有机物排放量，符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相关要求。 （7）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性 对照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）中“新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”、“因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理”相关要求。本次项目原材料为低VOCs含量的PP、PE塑料粒子，熔融挤出工段产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，可实现达标排放，可有效控制非甲烷总烃排放，符合《“十三五” 挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 （8）《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性 对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发（2018）122号文）中“深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放”、“深化VOCs治理专项行动，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加强工业企业VOCs无组织排放管理”相关要求，本次项目熔融挤出工段产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，可实现达标排放，可有效控制非甲烷总烃的排放，故符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的要求。 （9）《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018～2020年）》相符性 对照《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018～2020年）》中“严禁建设生活和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集”相关要求，本次项目熔融挤出工段产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置吸收处理，可实现达标排放，可有效控制非甲烷总烃的排放，故符合《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018～2020年）》的要求。 5、与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性 根据《江苏省通榆河水污染防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，2018年修正），通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两岸各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。根据该条例五十四条，主要供水河道包括蔷薇河、三阳河、卤汀河、泰东河、新通扬运河、引江河、如泰运河、如海运河。 本次项目位于海安市曲塘镇曲塘村九组，距离通榆河约14.6km、距离通榆河主要供水河道新通扬运河约4.75km、距离如海运河约9.5km，故本项目不在通榆河一级、二级、三级保护区范围内，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》的相关要求。 6、工程内容及规模 本次项目主要建设内容见表1-3： 表1-3 本次项目主要建设内容 类别 建设名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 2300m2 已建，1F，丙类，钢架结构，长54m×宽42.8m×高8m 本次项目主体工程及产品方案见表1-4： 表1-4 本次项目主体工程及产品方案表 工程名称 产品名称 规格 设计能力 年运行时数 挤出生产线 塑料藤条 根据定制要求 1500吨/年 2400h 7、公用工程 （1）供水 本次项目用水量为315t/a，仅为职工生活用水和循环冷却水补给用水，来自市政自来水管网。 （2）排水 本厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。本次项目不产生生产废水，生活污水240t/a依托南通塑胶制品有限公司现有化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。 （3）供电 本厂区用电量为50万千瓦时/年，由当地电网提供。 （4）储运工程 本次项目设备材料在生产车间内存储，采用汽车运输。 （5）绿化 本厂区依托南通润生塑胶制品有限公司现有绿化，不新增绿化面积。 本次项目公用工程一览见表1-5： 表1-5 本次项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 315t/a 来自当地自来水管网 排水 240t/a 依托南通润生塑胶制品有限公司现有化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河 供电 50万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 运输 -- 汽车运输 绿化 -- 依托南通润生塑胶制品有限公司现有绿化 8、环保工程 本次项目环保投资30万元，占总投资的6%，具体投资见表1-6： 表1-6 本次项目环保投资一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准 或拟达要求 废气 有组织 熔融挤出 工段 非甲烷总烃 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15米高排气筒（FQ-1） 15 非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9中浓度限值标准； 无组织 熔融挤出 工段 非甲烷总烃 设置排风扇，加强车间自然 通风及机械排风 3 废水 生活污水 COD、SS、氨氮总氮、总磷 依托南通润生塑胶制品有限公司现有化粪池 -- 达到海安曲塘滇池水务有限公司接管要求 噪声 噪声设备 噪声 厂房隔声、减振隔声设施 5 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 一般固废 废包装袋 废塑料 设置6m2的一般固废堆放场所，回收出售处理 2 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求 生活垃圾 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 危险废物 废活性炭 设置16m2的危废暂存仓库 密封容器存储、及时委托有资质的单位处理 5 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求 清污分流、排污口 规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 -- --- 合计 30 9、职工人数及工作制度 本次项目职工定员20人，年工作日300天，采用白班制，每天工作8小时，年工作时间2400小时。 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 南通凯信家具有限公司成立于2016年，位于海安市曲塘镇胡庄村三组（曲北路以北章工路以东），总投资2.5亿元，占地面积62057平方米，从事藤制家具生产项目，具有年生产藤制家具100万件的生产能力。该企业已于2017年6月编制完成 《南通凯信家具有限公司藤制家具生产项目环境影响报告书》，同年9月取得海安县行政审批局环评批复（海行审[2017]559号），并于2019年6月通过海安市行政审批局环保竣工验收（海行审[2019]340号）。现有员工800人，年工作300天，一班制。原厂区环评、验收情况见表1-7： 表1-7 原厂区环评及验收情况 项目名称 环境影响评价情况 环保竣工验收情况 南通凯信家具有限公司藤制家具生产项目 2017.9 海安县行政审批局 海行审[2017]559号 2019.6 海安市行政审批局 海行审[2019]340号 1、生产工艺流程： 图1-1 原厂区家具生产工艺流程图 工艺流程介绍： （1）切割：将外购的钢管、铝管使用金属圆锯切割机切割成需要的尺寸。切割过程使用的乳化液（由矿物油68%与乳化剂20%配制）需配水使用，乳化液与水的配比为1：30，使用过的乳化液经过滤去掉其中的钢渣、铝渣后循环使用。此工序产生废金属边角料、废乳化液和机械噪声。 （2）打孔：将经过切割的钢管、铝管使用台式钻床打孔。此工序产生废金属屑、机械噪声。 （3）除油：在常温条件下使用脱脂剂（32%碱类、35%表面活性剂、20%磷酸盐、13%其他）对经过打孔后的工件表面进行除油，除油率可达95%。将经过打孔后的工件浸没在除油池中，定时浸泡后捞出。生产过程中脱脂剂和水会有部分损耗，定期向除油池中补充脱脂剂，约每三天补充一次，补充量约100kg，全年补充100次。除油池尺寸为：1.9m×1.5m×1.8m，除油池每两个月清理一次，产生除油废水。企业共建2个除油池，一用一备。 （4）水性1：经过除油的工件浸没在水洗池中进行清洗，水洗池需定期补充损耗水，水洗池采用自动溢流方式排水，水池设有排水口及自动补水装置，水洗废水由排水口排放的同时，自动补水装置向水洗池内补充水，水洗池尺寸为：1.9m×1.5m×1.8m。此工序产生清洗废水。 （5）除锈：将经过水洗1的工件浸没在除锈池（采用盐酸溶液）进行除锈。生产过程中盐酸浓度会逐步降低，需定期向除锈池中补充盐酸和损耗的水。盐酸大约每周需要补充一次，每次补充0.4t，一年补充50次。除锈池一般三个月清理一次。次工序产生少量酸洗废气、除锈废水。铝管部件不进行除锈工序。 （6）水性2：经过除锈的工件浸没在水洗池中进行清洗，水洗池需定期补充损耗水，水洗池采用自动溢流方式排水，水洗池尺寸为：1.9m×1.5m×1.8m。此工序产生清洗废水。 （7）表调：在常温条件下，将经过水洗2的工件浸没在表调池中，使用表调剂处理工件，使工件表面的微观状态发生变化，金属表面具有一定的“活性”，便于陶化处理。在使用过程中，表调剂会有部分损耗，需定期补充表调剂。表调剂每周补充一次，每次补充0.033t，一年补充50次，表调池每三个月清理一次，产生表调废水。 （8）陶化1：经过表调处理的工件，常温条件下在陶化池中使用陶化液进行陶化，在工件表面形成一层转化膜加强涂装结合力和耐蚀性。生产过程中陶化液会有部分损耗，需要定期补充陶化液，陶化液每三天补充一次，每次补充0.423t，一年补充100次。陶化液需定期进行更换、清渣，每两个月更换、清渣一次。次工序产生陶化残渣、陶化废水。 （9）水性3：经过陶化后的工件浸没在水洗池中进行清洗，水洗池需定期补充损耗水，水洗池采用自动溢流方式排水，水洗池尺寸为：1.9m×1.5m×1.8m。此工序产生清洗废水。 （10）封闭：经过陶化的工件使用封闭剂进行二次保护。生产过程封闭池中封闭剂会有部分损耗，需定期补充，封闭剂每半个月补充一次，每次补充0.28t。封闭池需定期进行清渣，平均每两个月清理一次。次工序产生封闭废水。 （11）焊接：使用氩气焊接机和CO2保护焊接机对工件进行焊接。焊接过程会产生焊接废气、废焊丝和机械噪声。 （12）打磨：使用造齿修磨机对经过焊接的工件表面进行打磨处理。此工序产生的金属废屑一部分进入空气成为打磨粉尘、剩余部分降落成为金属废屑，此外还有机械噪声。 （13）除油2：在常温条件下使用脱脂剂（32%碱类、35%表面活性剂、20%磷酸盐、13%其他）对经过打磨后的工件表面进行除油，水循环使用，除油率可达95%。生产过程中会有部分损耗，定期向除油池中补充脱脂剂，约每个星期补充一次，补充量约100kg，全年补充50次。 （14）水性4：使用自动喷淋水对经过除油的工件表面进行清洗。喷淋水循环使用，一般四个月更换一次。水洗池尺寸为：1.8m×1.0m×1.0m。此工序产生清洗废水。 （15）陶化2：在常温条件下使用陶化液进行陶化，在工件表面形成一层转化膜加强涂装结合力和耐蚀性，便于后期喷粉。生产过程中陶化液会有部分损耗，需要定期补充陶化液，陶化液每个星期补充一次，每次补充0.282t，一年补充50次。陶化液循环使用，每四个月清渣一次。次工序产生陶化残渣。 （16）水性5：对经过陶化处理的工件使用自来水进行喷淋清洗。喷淋水循环使用，一般四个月更换一次。水洗池尺寸为：1.8m×1.0m×1.0m。此工序产生清洗废水。 （17）喷粉：使用全自动粉体涂装烤漆设备对工件进行表面喷粉。喷粉过程未附在工件表面的粉尘经收集过滤处理后回用于喷粉工序，剩余的粉末排放。 （18）固化：工件表面上塑粉需固化，固化方式为天然气燃烧直接加热空气，热空气对工件进行直接加热，燃烧系统设置在烘干炉底部，加热系统包括：燃烧室、燃烧机、燃烧桶、补鲜风口、耐高温插入式特制风机等；燃烧室为双层保温结构，通过热风循环系统升温加热，加热温度为120℃，烘干炉带水蒸气及其他废气采用强排方式处理，配置一台小风量离心风机，风机风管外接至屋顶，废气排到大气中，风管采用镀锌板制作，风机采用耐高温风机。天然气燃烧废气通过15米高排气筒排放。此工序产生天然气燃烧废气。 （19）编藤：使用藤条在工件表面进行编藤待用。此工序产生废藤条。 （20）配件加工过程：对外购来的布料使用裁布机按照一定的尺寸进行裁剪，然后使用电脑同步缝纫机对裁剪好的布料进行缝制，最后利用开棉机将海绵层装入做好的布料里面待用。此工序产生废布料、废海绵和机械噪声。 （21）装配过程：将经过编藤的工件、棉垫以及五金部件进行组装，使用纸箱、塑料袋、胶带等对组装好的产品进行包装，送入仓库等待外售。 2、原厂区产污情况及污染防治措施情况： （1）废气 南通凯信家具有限公司原厂区生产过程中产生的废气污染物主要为盐酸除锈工序产生的酸雾，焊接工序产生的焊接烟尘，打磨工序产生的打磨粉尘，喷粉工序产生的喷塑粉尘、固化燃料燃烧废气和职工食堂产生的食堂油烟。 治理措施：原厂区对金属表面除锈工序产生的酸雾，采用酸雾吸收器收集后经碱液喷淋塔吸收处理，最终通过15米高排气筒（1#）高空排放。焊接烟尘以无组织形式排放于五金成型车间内。打磨粉尘由于自身重力80%沉降在地面成为金属屑，其余20%为打磨粉尘，无组织排放于五金成型车间内。喷塑工序产生的过喷喷塑粉尘，经喷粉室自带的大旋风+脉冲滤芯除尘装置吸收处理后，经15米高排气筒（2#）高空排放。塑粉固化工段天然气燃烧过程中产生的天然气燃烧废气（烟尘、SO2、NOx）,经15米高排气筒（3#）高空排放。食堂油烟经油烟净化装置处理后通过排气筒排放。 验收监测结果：根据江苏恒安检测技术有限公司2018年10月验收监测报告（2018）恒安（验）字第（114）号，见附件6），原厂区有组织废气、无组织废气排放情况见下表：

表1-8  原厂区有组织废气验收监测情况 （单位：排气量Nm3/h，排放速率kg/h，排放浓度mg/m3）

| 设施 | 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 | 执行 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或范围 |  |  |
| 碱液喷淋塔 （1#排气筒） | 排气筒 （15m） | 排气量 | 2018.10.16 | 1141 | 1333 | 1377 | 1282 | — | — |
|  |  | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 100 | 达标 |
|  |  | 排放速率 |  | ＜0.00228 | ＜0.00267 | ＜0.00275 | ＜0.00256 | 0.26 | 达标 |
| 大旋风+脉冲滤芯除尘装置 （2#排气筒） | 排气筒 （15m） | 排气量 |  | 12257 | 12501 | 12407 | 12262 | — | — |
|  |  | 排放浓度 |  | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 |  | 0.0331 | 0.0375 | 0.0422 | 0.0389 | 3.5 | 达标 |
| 天然气燃烧废气排气筒 （3#排气筒） | 排气筒 （15m） | 排气量 |  | 3479 | 3331 | 3369 | 3352 | — | — |
|  |  | 烟 尘 | 排放浓度 |  | 11.4 | 12.3 | 10.0 | 10.7 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | 0.00591 | 0.00633 | 0.00539 | 0.00547 | — | — |
|  |  | SO2 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 50 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | ＜0.0104 | ＜0.0100 | ＜0.0101 | ＜0.0101 | — | — |
|  |  | NOx | 排放浓度 |  | 69 | 63 | 66 | 62 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | 0.0348 | 0.0333 | 0.0337 | 0.0330 | — | — |
| 食堂油烟排气筒（4#排气筒） | 排气筒 | 排气量 |  | 13655 | — | — | 13671 | — | — |
|  |  | 排放浓度 |  | 0.76 | — | — | 0.80 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 排放速率 |  | 0.00904 | — | — | 0.00952 | — | — |
| 碱液喷淋塔 （1#排气筒） | 排气筒 （15m） | 排气量 | 2018.10.17 | 1265 | 1218 | 1356 | 1282 | — | — |
|  |  | 颗粒物排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 100 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率 |  | ＜0.00253 | ＜0.00244 | ＜0.00271 | ＜0.0025 | 0.26 | 达标 |
| 大旋风+脉冲滤芯除尘装置 （2#排气筒） | 排气筒 （15m） | 排气量 |  | 11697 | 12314 | 12395 | 12262 | — | — |
|  |  | 颗粒物排放浓度 |  | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率 |  | 0.0316 | 0.0406 | 0.0483 | 0.0389 | 3.5 | 达标 |
| 天然气燃烧废气排气筒 （3#排气筒） | 排气筒 （15m） | 排气量 |  | 3400 | 3226 | 3307 | 3352 | — | — |
|  |  | 烟 尘 | 排放浓度 |  | 7.8 | 10.8 | 11.7 | 10.7 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | 0.00408 | 0.00516 | 0.00595 | 0.00547 | — | — |
|  |  | SO2 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 50 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | ＜0.0102 | ＜0.0097 | ＜0.0099 | ＜0.0101 | — | — |
|  |  | NOx | 排放浓度 |  | 62 | 62 | 63 | 62 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 |  | 0.0340 | 0.0290 | 0.0331 | 0.0330 | — | — |
| 食堂油烟排气筒（4#排气筒） | 排气筒 | 排气量 |  | 13687 | — | — | 13671 | — | — |
|  |  | 排放浓度 |  | 0.83 | — | — | 0.80 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 排放速率 |  | 0.00999 | — | — | 0.00952 | — | — |

表1-9  原厂区厂界无组织废气验收监测情况（单位：排放浓度mg/m3）

| 设施 | 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 | 执行 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 生产作业过程中产生的无组织排放 | 北侧厂界 | 氯化氢 | 2018.10.16 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 达标 |
|  | 西侧厂界 | 氯化氢 |  | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 南侧厂界 | 氯化氢 |  | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 东侧厂界 | 氯化氢 |  | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 北侧厂界 | 颗粒物 |  | 0.167 | 0.217 | 0.167 | 0.267 | 1.0 |  |
|  | 西侧厂界 | 颗粒物 |  | 0.233 | 0.200 | 0.267 |  |  |  |
|  | 南侧厂界 | 颗粒物 |  | 0.150 | 0.233 | 0.167 |  |  |  |
|  | 东侧厂界 | 颗粒物 |  | 0.233 | 0.183 | 0.200 |  |  |  |
|  | 北侧厂界 | 氯化氢 | 2018.10.17 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 达标 |
|  | 西侧厂界 | 氯化氢 |  | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 南侧厂界 | 氯化氢 |  | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 东侧厂界 | 氯化氢 |  | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 北侧厂界 | 颗粒物 |  | 0.133 | 0.200 | 0.183 | 0.217 | 1.0 |  |
|  | 西侧厂界 | 颗粒物 |  | 0.150 | 0.217 | 0.167 |  |  |  |
|  | 南侧厂界 | 颗粒物 |  | 0.200 | 0.167 | 0.183 |  |  |  |
|  | 东侧厂界 | 颗粒物 |  | 0.217 | 0.200 | 0.150 |  |  |  |

根据验收监测数据表明，原厂区有组织废气中氯化氢、过喷粉尘均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准，天然气燃烧废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准限值，食堂油烟符合《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中标准限值。厂界无组织废气氯化氢、颗粒物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中标准。

（2）废水 原厂区产生的废水主要有除油废水、水洗废水、表调废水、封闭废水以及生活污水和食堂废水。除油废水、水洗废水、表调废水、封闭废水共计1466t/a，经厂内自建污水处理站预处理后经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理；生活污水、食堂废水共计20160t/a，分别经厂内化粪池、隔油池预处理后，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。 验收监测结果：根据江苏恒安检测技术有限公司2018年10月验收监测报告（2018）恒安（验）字第（114）号，见附件6），原厂区废水排放情况见下表： 表1-10 原厂区废水监测结果 单位：mg/L，（pH值无量纲） 监测 位置 监测日期 pH COD 氨氮 总磷 SS 石油类 LAS 氟化物 总铁 企业 排口 10月16日 7.92 18 0.277 0.33 15 0.46 ND 1.23 ND 7.83 30 0.311 0.45 18 0.56 ND 1.07 ND 7.80 25 0.187 0.27 15 0.42 ND 1.12 ND 7.94 28 0.246 0.48 13 0.50 ND 1.14 ND 10月17日 7.87 26 0.238 0.42 16 0.30 ND 1.14 ND 7.80 16 0.155 0.25 14 0.24 ND 1.02 ND 7.83 31 0.384 0.19 19 0.38 ND 1.07 ND 7.85 25 0.272 0.44 18 0.40 ND 1.10 ND 均值 7.80~7.94 25 0.259 0.35 16 0.41 ND 1.11 ND 标准限值 6~9 500 45 8 400 20 20 20 10 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 根据验收检测结果，原厂区生产废水、生活污水、食堂废水经厂内预处理后均能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准，同时也符合海安曲塘滇池水务有限公司设计进水标准要求。 （3）噪声 原厂区噪声主要为机加工设备、风机、空压机等设备运行噪声。通过设备减振、厂房隔声、距离衰减、厂区绿化等降噪措施，后，根据监测结果表明，现有项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，无噪声扰民现象。 验收监测结果：根据江苏恒安检测技术有限公司2018年10月验收监测报告（2018）恒安（验）字第（114）号，见附件6），厂界噪声监测情况如下： 表1-11 原厂区厂界噪声验收监测情况 编号 测点位置 测定值LeqdB（A） 2018.10.16 昼间 2018.10.17 昼间 执行标准 单点评价 1 东厂界测点Z1 56.5 56.2 ≤60 达标 2 南厂界测点Z2 54.7 54.5 ≤70 达标 3 西厂界测点Z3 52.8 53.0 ≤60 达标 4 北厂界测点Z4 55.2 55.4 ≤60 达标 （4）固废 原厂区产生的固废主要为废金属边角料废金属屑、废乳化液、陶化残渣、废焊丝、废藤条、废布料、废海绵、污泥、废活性炭、废包装桶和职工生活垃圾。 原厂区固废产生及处置情况见下表： 表1-12 原厂区固废处置情况表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量 （t/a） 处置方法 1 废金属边角料 废金属屑 切割、打孔 打磨等 固态 金属类 50 经厂方收集后出售处理 2 废乳化液 机械加工 液态 乳化液 2.8 委托有资质的单位处理 3 陶化渣 陶化工序 固态 水、陶化剂 15 委托有资质的单位处理 4 废焊丝 焊接工序 固态 钢、铝 0.6 经厂方收集后出售处理 6 废藤条 编藤工序 固态 藤条 80 经厂方收集后出售处理 7 废布料 编藤工序 固态 布 12 经厂方收集后出售处理 8 废海绵 编藤工序 固态 海绵 0.75 经厂方收集后出售处理 9 废活性炭 废气处理装置 固态 碳、有机物 10.37 委托有资质的单位处理 10 废包装桶 原料包装 固态 脱脂剂、表调剂 0.4 委托有资质的单位处理 11 污水处理站污泥 污水处理站 半固态 / 2.5 委托有资质的单位处理 12 生活垃圾 生活办公 半固态 废塑料 废包装纸 300 环卫部门统一清运处理 原厂区产生的固废合理处置，固废达到零排放。 3、污染物排放汇总 原厂区各污染物产生排放汇总情况见下表： 表1-13 原厂区污染物排放情况 种类 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 废气 有组织 除锈酸雾 0.0274 0.026 0.00137 喷塑粉尘 12.54 12.415 0.125 烟尘 0.018 0 0.018 SO2 0.0378 0 0.0378 NOx 0.11 0 0.11 无组织 焊接烟尘 0.072 0 0.072 打磨粉尘 0.0375 0 0.0375 除锈酸雾 0.00144 0 0.00144 颗粒物 0.256 0 0.256 废水 生产废水 生活污水 食堂废水 21626t/a COD 9.412 2.495 6.917 SS 5.171 1.502 3.669 NH3-N 0.605 0 0.605 TP 0.1248 0.03 0.09484 动植物油 0.571 0.326 0.245 LAS 0.02732 0.00502 0.0223 石油类 0.0048 0.0038 0.001 氟化物 0.00384 0.00184 0.002 Fe2+ 0.002 0.0012 0.0008 固体废弃物 废金属边角料、废金属屑 50 50 0 废乳化液 2.8 2.8 0 陶化渣 15 15 0 废焊丝 0.6 0.6 0 废藤条 80 80 0 废布料 12 12 0 废海绵 0.75 0.75 0 废活性炭 10.37 10.37 0 废包装桶 0.4 0.4 0 污水处理站污泥 2.5 2.5 0 生活垃圾 16.5 16.5 0 4、原厂区存在的环境问题： 原有项目2019年6月通过海安市行政审批局环保竣工验收，到目前为止无环境污染纠纷和污染事故发生，且无环境方面的信访问题。 5、本厂区原有污染情况及主要环境问题： 本次塑料藤条生产项目租用南通润生塑胶制品有限公司闲置厂房进行生产，该厂房为南通润生塑胶制品有限公司自有厂房，目前南通润生塑胶制品有限公司现已停产，租用厂房已全面清空，无遗留污染情况及环境问题。

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 海安市地处江苏省中南部，地理位置为北纬32°34′，东经120°27′，坐落于长江三角洲东北翼，西接姜堰市，东临南黄海，北接东台市，南与泰兴市、如皋市、如东县毗连，地理位置优越。204国道、328国道和202省道贯穿全境，通扬运河和通榆运河畅流其间，新长铁路（江苏新沂至浙江长兴）和宁启铁路（南京至启东）在此交汇，建设中的通盐高速公路和规划中的扬州至海安高速公路在此连接。海安火车站集客运站、货运站、机务段、编组站为一体，是苏中地区最大的二级编组站。区内交通十分发达，是苏中东部地区重要的交通枢纽。 地形地貌 海安市全市均为平原地带，地形坦荡，河道稠密。栟茶运河、串场河以东为河东地区，是苏北滨海平原的最高处，为海相沉积物盐碱地区，海拔3.6～5m，最早成陆距今4600年历史，愈往海边成陆愈晚。原北凌乡海拔3.54m，老坝港东部在3.5m以下。栟茶运河以南以西地区为河南地区，是长江冲积平原的一部分（古代长江口在扬州一带）。平均海拔4~5m。串场河以西、栟茶运河以北为河北地区，属里下河低洼圩田平原区，北部南莫、白甸、墩头、仇湖、吉庆海拔1.6～3.5m，南部章郭、双楼、胡集、海安镇北部、古贲等海拔在4米左右，该地区土地肥沃。 气象特征 海安市位于北亚热带海洋季风性湿润气候区，四季分明。 多年平均气温为14.6℃。1月最冷，月平均1.5℃。7、8月最热，平均气温27.2℃。年最高平均气温19.5℃，年最低平均气温10.6℃，年极端最低气温-12℃（1969年），年极端最高气温39.4℃（1959年）。年平均蒸发量为1360mm。无霜期一般为222.6天，年降水量平均1021.9mm,年雨日平均117天，年日照平均时数2176.4小时，年平均日照率为49％。 常年主导风向为东南风，风频9％。4～8月主导风向为东南风，2~3月和9~10月主导风向为东北风，11月至翌年1月为北风和西北风，年平均风速2.6m/s，最大风速13.4m/s。 4、水文 （1）地表水 海安市西向来水来自姜黄河各支流及新通扬河等，南向来水来自长江引水。 海安市地处江淮平原、滨江平原和长江三角洲交汇之处。全县河道以通扬公路、通榆公路为界，划分长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护长江水北调输水管道通榆河和新通扬运河，由涵闸控制，使新、老通扬河分开，城内河道正常流向均为自南向北，自西向东。 地下水 海安市地下水资源分布均匀，由地表向下依次有潜水、第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压水四个主要的含水层。潜水可作为分散居民的饮用水；第Ⅰ承压水主要作为工厂夏季降温用水；第Ⅱ承压水水量甚微，一般无开采价值，仅可作为分散居民用水；第Ⅲ承压水水量较大，一般为淡水，部分地区可开发作为矿泉水。境内地下水开采深度在50～430mm之间，主要开采第Ⅲ承压水。单井涌水量多则2500m3/d，少则500m3/d。按开采能力计算，年开采量可达1.33亿m3。第Ⅲ承压水当静水头下降1m时，年采水量为0.15亿m3。境内年平均承压层地下水资源量为2.6～3.2 亿m3。 5、土壤与植被 全市主要分布有里下河水稻土、沿江潮土、沿海潮盐土三大类土壤，较肥沃。无生长较好的自然植被区系，仅在河滨路边等荒地中长有少量野生植物；境内生产的大多数植物为人工栽种，境内碱性土壤有利于柏树生长，县城郊区西南部高沙土区适于种植桑树、花卉和开辟苗圃，西北部为水稻田分布区，东部为粮棉垦区，城郊四周都适于发展蔬菜。 全市动植物种类较丰富。竹木植物主要有：扶桑、银杏、马尾松、五针松、雪松、针叶松、金钱松、黑松、刺松、柳杉、水杉、侧柏、圆柏、刺柏、龙柏、白杨、旱柳、河柳、枫杨、白榆、无花果、檀树、广玉兰、悬铃木、腊梅、桃、李、苹果、梨、梅、杏、枇杷、月季花、玫瑰、刺槐、合欢、黄杨、冬青、三角枫、五角枫、梧桐、槐花、泡桐、棕榈、猕猴桃、山茶花、观音柳、木槿、紫薇、石榴、罗汉松等。

社会环境简况： 1、行政区划及人口状况 海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属江苏省南通市，总面积1180平方公里，是中国著名的教育之乡、建筑之乡、茧丝绸之乡、河豚之乡、纺织之乡、花鼓之乡、紫菜之乡和长寿之乡。 海安市现辖3个区，10个镇：高新区（海安镇）、老坝港滨海新区（角斜镇）、李堡镇、大公镇、开发区（城东镇）、雅周镇、曲塘镇、南莫镇、白甸镇、墩头镇。 2018年末，海安市户籍总人口940104人，常住人口86.63万人。 社会经济 2018年，海安市实现地区生产总值868亿元，增长9.5％。经济结构不断优化。三次产业增加值占比进一步优化为6.6:46.6:46.8。“三二一”产业格局形成。高新技术产业产值1250亿元，增长16.4%。新兴产业产值995亿元，增长20%。工业经济稳中提质，预计全年实现工业应税销售1330亿元，增幅17.5%，总量南通市第一；实现工业增加值565亿元，增幅9%；工业用电量增幅11%（剔除去产能因素），全市第一；规模企业新增数、净增数、保有量均居全市第一，亿元企业数继续保持全市最多，总数达220家，净增20家。完成工业技改设备投入25亿元，技改设备投入超千万元的企业45家。建筑产业现代化进程加快，实现总产值1250亿元，增长17.2%，其中“一带一路”沿线国家施工产值6350万美元，增长20.08%；新增鲁班奖工程3项，国优工程2项，詹天佑奖5项。 交通运输 海安市交通便捷。海安在汉代就有“三十六盐场咽喉，数十州县要道”之称，2006年被确认为全省农村公路管养示范县。县域等级公路里程由“九五”期末的308公里增加到1590公里，密度从每平方公里0.29公里提升到1.5公里，实现了农村公里“村村通”。形成了两条铁路、两条高速、两条国道、两条省道和两大运河交叉组合式的综合交通发展格局和农村公路网络，使海安成为沿江开发辐射北部、沿海开发辐射西部的枢纽之一，与昆山市并列为两大省级交通枢纽，有“南昆北海”之称。宁启铁路、新长铁路复线电气化改造，海洋铁路、沪通铁路、221省道、临海高等级公路加快建设和连申线航道升级改造，海安的公铁水“三位一体”立体交通网络更为完善。 环境保护 2018年，海安市实现全县范围内区域供水全覆盖，完成镇村供水管网建设792公里，户表改造28620户、安全供水3925万吨。完成天然气管网建设156公里，新增居民用户20297户，工商业用户78户。完成16个生态停车场建设，新增停车位1675个。完成城北污水处理厂、新华河两岸、老通扬河、红光河、洋港河、翻身河、东海大道污水管道及提升泵站、凤山北路污水管网、高庄路污水管道及永安路污水管道等十个“清水工程”建设。建成污水管网30公里。全年实施减排项目19个，削减氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为61吨、1743吨、1423吨。建成农村污水管网40.8公里。审批各类建设项目350个。实施清水工程，全县96.6％的河道达到整洁河标准，90％的村通过达标村验收。 5、曲塘镇概况 曲塘镇总面积118.6平方公里，总人口 9.7 万人。曲塘镇地处南通、泰州两市交界处，328国道穿镇而过，古通扬运河蜿蜒其中间，水陆交通便利，是南通市的西北大门。镇域面积 115.50平方公里，全镇辖26个行政村，10个居委会，1个街道办事处，644个村民小组，10.03万人。有工业企业30多家，主要产业有玻璃制品、制丝、针织、服装、机械、建材、电子、化工、印刷等共200个品种1000多个规格，从业人员17000人。 海安曲塘滇池水务有限公司日处理能力5000t，目前实际日处理量为2100t，污水处理厂采用A2/O处理工艺，对氮、磷的去除率较高。污水经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入老通扬运河。 本项目所在地周边500m范围内无文物保护单位。

三、环境质量状况

本项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标情况判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。根据《南通市环境状况公报（2018）》，2018年海安镇主要空气污染物指标监测结果见表3-1： 表3-1 2018年海安镇主要空气污染物指标监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg /m3） 标准值 （μg /m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量 浓度 12 60 20 达标 NO2 31 40 77.5 达标 PM10 70 70 100 不达标 PM2.5 46 35 131.43 不达标 根据监测结果，2018年海安空气环境质量PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 南通市2018年区域空气质量现状基础数据为2018年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台，具体监测结果及评价结果见表3-2: 表3-2 2018年南通市区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率 （%） 超标频率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 16 60 26.67 0 达标 24小时平均第98百分位数 29 150 19.37 0 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 0 达标 24小时平均第98百分位数 87 80 108.75 4.11 不达标 PM10 年平均质量浓度 61 70 81.75 0 达标 24小时平均第95百分位数 134 150 89.34 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 40 35 114.29 / 不达标 24小时平均第95百分位数 99 75 132 8.77 不达标 CO 年平均质量浓度 0.7 -- -- / / 24小时平均第95百分位数 1.2 4mg/m3 0.03 0 达标 O3 年平均质量浓度 102 -- -- / / 8小时平均第90百分位数 155 160 96.88 0 达标 根据检测结果及评价结果，南通市2018年空气环境质量中SO2、PM10、CO、O3相关指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其中NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。因此判定项目所在区域属于不达标区，具体大气污染物目标分解计划根据《南通市2018年大气污染防治工作计划》执行。 该地区产业结构做出如下调整： ①制定非电行业淘汰落后产能实施方案和年度计划，完成省下达的化解产能任务； ②推进城市主导风向上风向的大气重污染企业搬迁、改造； ③2018年全市煤炭消费总量比2016年减少155 万吨； ④加快推进重点行业清洁生产审核和改造，提高企业清洁生产审核中、高费方案实施率，推进节能减排工作。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本次项目所在地其他污染物大气环境质量现状数据引用《南通申茂密封件有限公司船用密封件、机械配件生产项目环境影响报告书》中的监测数据，G1监测点南通申茂密封件厂区位于本项目北侧约860m，监测时间为2018年4月。监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，且监测点在本项目评价范围内，数据有效，可引用。其他污染指标监测结果见表3-3： 表3-3 其他污染物环境质量现状表 单位mg/m3 监测点位 监测点经纬度坐标 污染物 平均 时间 评价标准 （µg/m3） 监测浓度范围（µg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率 （%） 达标 情况 X Y G1（南通申茂密封件有限公司厂区） 120.337929 32.507409 非甲烷 总烃 1h 2000 180-500 25 0 达标 监测结果表明，大气监测点中非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放排放标准详解》中相关要求，因此本项目所在区域其他污染物环境空气质量较好。 2、水环境质量状况 本次项目生活污水经化粪池预处理达标后接管至海安曲塘滇池水务有限公司处理，处理达标后排入老通扬运河。老通扬运河水环境质量现状引用《南通格霖莱特汽车零部件有限公司汽车内饰材料生产项目环境影响报告书》中2018年12月20日~22日对老通扬运河的监测数据，具体监测结果见下表： 表3-4 项目河流水质监测断面 序号 断面位置 监测项目 取样频率 W1 海安曲塘滇池水务有限公司排污口上游500m pH、COD、SS氨氮、总磷 监测1 天，监测1 次 W2 海安曲塘滇池水务有限公司排污口下游500m W3 海安曲塘滇池水务有限公司排污口下游1500m 表3-5 项目河流水质监测结果表（除pH外mg/L） 断面 项目 pH COD SS 总磷 氨氮 排污口上游500m 平均值 7.73 23.5 7 0.46 1.76 污染指数 0.36 1.17 0.23 2.32 1.76 超标率% 0 17 0 232 176 排污口下游500m 平均值 7.68 21.8 7.8 0.495 1.67 污染指数 0.34 1.09 0.26 2.48 1.67 超标率% 0 9 0 248 167 排污口下游1500m 平均值 7.70 22.7 8.3 0.46 1.76 污染指数 0.35 1.13 0.27 2.3 1.76 超标率% 0 13 0 230 176 Ⅲ类标准 6-9 20 30 0.2 1.0 根据上表的统计结果分析，各监测断面中监测因子pH满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求、SS 满足水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准的要求，COD、总磷、氨氮均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。分析超标原因可能是由于老通扬运河为曲塘镇工业集中区排污河道，并受农业面源污染所致。为确保年度水污染防治工作任务顺利完成，实现水环境质量改善目标，根据《南通市2018年地表水污染防治工作计划》地表水污染物目标分解计划主要包括：1、推进主要水污染物总量减排，完成年度减排任务。2、全面落实河长制，市、县、镇、村四级河道河长全覆盖。3、全面推行园区内企业废水和水污染物纳管总量双轨控制，重行业企业废水实行“分类收集、分质处理、一企一管”。4、划定畜禽禁养区，推进关闭畜禽养殖场，取缔“十小”企业。5、开展重点断面水质专项提升行动，一河一策，减控污染，消灭劣五类断面。6、开展黑臭河道整治、污水管网建设及污水处理厂提标改造。7、开展饮用水源地专项整治。 3、声环境质量 为了解本次项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托泰科检测科技江苏有限公司于2019年9月25-26日对项目厂界及周围居民点声环境进行监测。具体监测结果见表3-6： 表3-6 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A） 日期 点位 2019年9月25-26日 昼间 夜间 N1北侧厂界外1米 53.3 44.6 N2西侧厂界外1米 53.7 44.4 N3南侧厂界外1米 53.4 44.2 N4东侧厂界外1米 53.1 42.9 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准值 60 50 N5南侧居民点 52.7 42.7 N6东侧居民点 52.9 43.2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准值 55 45 根据监测数据，本次项目所在地声环境质量较好，监测期间厂界4个噪声测昼、夜间等效声级Leq（A）均达到2类区域标准要求，南侧居民点、东侧居民点昼、夜间等效声级Leq（A）达到1类区域标准要求。 主要环境保护目标： 根据现场勘查，确定本次项目周围环境保护目标见表3-6、3-7： 表3-6 本次项目周围环境空气保护目标表 名称 经纬度坐标 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 大气 120.3366 32.5014 曲塘村9组居民 约20户，70人 二类区 东侧 68m 120.3376 32.5016 刘圩村34组居民 约20户，70人 二类区 东侧 150m 120.3359 32.5005 曲塘村9组居民 约10户，35人 二类区 南侧 65m 120.3354 32.4993 花庄村3组居民 约40户，140人 二类区 南侧 180m 120.3366 32.5030 曲东村8组居民 约20户，70人 二类区 东北侧 140m 120.3320 32.5009 曲塘村1组居民 约30户，100人 二类区 西侧 300m 表3-7 本次项目周围其他环境保护目标表 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 水环境 老通扬运河 南侧 120m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 焦港河 东侧 1.23km 小型 西护焦港河 东侧 625m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 曲联河 东侧 130m 小型 曲东中心河 西侧 325m 小型 声环境 曲塘村9组居民 东侧 68m 约20户，70人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准 刘圩村34组居民 东侧 150m 约20户，70人 曲塘村9组居民 南侧 65m 约10户，35人 花庄村3组居民 南侧 180m 约40户，140人 曲东村8组居民 东北侧 140m 约20户，70人 生态 环境 新通扬运河（海安） 饮用水源保护区 东北侧 6.85km 1.4m2 水源水质保护 焦港河（海安县）清水通道维护区 东侧 230m 58.81m2

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气环境质量标准 本项目所在地区域环境空气中的SO2、PM10、PM2.5、TSP、NO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司编制）中标准确定，具体数值见表4-1： 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 O3 8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 一次值 2 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 根据2003年3月《省政府关于江苏省地表水环境功能区划的批复》(江苏省人民政府，苏政复［2003］29号)和《江苏省地表水（环境）功能区划》的要求，评价范围内老通扬运河、焦港河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-49）中三级标准执行。附近西护焦港河、曲联河、曲东中心河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-49）中四级标准执行，具体见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 地表水 类别 pH COD SS BOD5 总磷 氨氮 老通扬运河 焦港河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤4 ≤0.2 ≤1 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-49）三级标准执行 西护焦港河 曲联河 曲东中心河 Ⅳ 6-9 ≤30 ≤60 ≤6 ≤0.3 ≤1.5 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-49）四级标准执行 3、环境噪声： 本次项目位于海安市曲塘镇曲塘村9组南通润生塑胶制品有限公司厂区内，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，其中村庄原则上执行1类声功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求。 因此本次项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，周边居民执行1类标准，具体标准限值见表4-3： 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 55 45 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 60 50 1、废气排放标准 本次项目熔融挤出工段排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中“大气污染物特别排放限值”及表9中“企业边界大气污染物浓度限值”，具体标准见表4-4： 表4-4 本次项目废气污染物排放标准 执行标准 污染物 名称 最高允许排放 浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放监控 浓度限值 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 非甲烷总烃 60 / / 周界外 浓度 最高点 4.0 2、废水排放标准 本次项目生活污水经厂内化粪池预处理后经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，同时达到海安曲塘滇池水务有限公司设计进水标准要求。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准，具体标准限值见表4-5： 表4-5 本次项目水污染物排放标准 项目 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B标准 海安曲塘滇池水务有限公司接管标准 海安曲塘滇池水务有限公司尾水排放标准 pH 6～9 6～9 6～9 COD 500 350 50 SS 400 200 10 氨氮 45 30 5（8）* 总氮 70 40 15 总磷 8 4 0.5 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本次项目位于海安市曲塘镇曲塘村9组南通润生塑胶制品有限公司厂区内，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表4-6： 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固废 本次项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |

本项目异地扩建后，全厂污染物排放总量见表4-7：

表4-7  本项目异地扩建后全厂污染物排放总量表  单位：t/a

| 类别 | 污染物名称 | 原厂区 总量 | 本次异地扩建项目排放情况 | 以新带老 消减量 | 扩建前后 增减量 | 全厂申请 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 进入环境量 |  |  |  |
| 废气 | 有 组 织 | VOCs（非甲烷总烃） | -- | 1.1331 | 0.8498 | -- | 0.2833 | 0 | +0.2833 | 0.2833 |
|  |  | 除锈酸雾 | 0.00137 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0.00137 |
|  |  | 喷粉粉尘 | 0.125 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0.125 |
|  |  | 烟尘 | 0.018 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0.018 |
|  |  | SO2 | 0.0378 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0.0378 |
|  |  | NOx | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0.11 |
|  | 无 组 织 | VOCs（非甲烷总烃） | -- | 0.1259 | 0 | -- | 0.1259 | 0 | +0.1259 | 0.1259 |
|  |  | 除锈酸雾 | 0.00144 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0.00144 |
|  |  | 颗粒物 | 0.3655 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0.3655 |
| 废水 | 生产废水生活污水食堂废水 | 废水量 | 21626 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | +240 | 21866 |
|  |  | COD | 6.917 | 0.096 | 0.024 | 0.072 | 0.012 | 0 | +0.072 | 6.989 |
|  |  | SS | 3.669 | 0.072 | 0.024 | 0.048 | 0.0024 | 0 | +0.048 | 3.717 |
|  |  | NH3-N | 0.605 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.0012 | 0 | +0.006 | 0.611 |
|  |  | TN | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0.0036 | 0 | +0.0084 | 0.0084 |
|  |  | TP | 0.09484 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0001 | 0 | +0.001 | 0.09584 |
|  |  | 动植物油 | 0.245 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.245 |
|  |  | LAS | 0.0223 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0223 |
|  |  | 石油类 | 0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.001 |
|  |  | 氟化物 | 0.002 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.002 |
|  |  | Fe2+ | 0.0008 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.0008 |
| 固废 | 一般工业固废 | 废包装袋 | 0 | 0.873 | 0.873 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废塑料 | 0 | 2.97 | 2.97 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废金属边角料、废金属屑 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废焊丝 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废藤条 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废布料 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废海绵 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险 固废 | 废包装桶 | 0 | 0.94 | 0.94 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废活性碳 | 0 | 4.8498 | 4.8498 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废乳化液 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 陶化渣 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 3 | 3 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

本次项目污染物排放总量控制建议指标如下：

根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP及挥发性有机物。

大气污染物：本次项目产生的有组织废气污染物排放量VOCs（非甲烷总烃）：0.2833t/a，在海安市范围内平衡。异地扩建后全厂产生的有组织废气污染物排放量为：VOCs（非甲烷总烃）：0.2833t/a、HCL：0.00137t/a、颗粒物：0.143t/a、SO2：0.0378t/a、NOx：0.11t/a，在海安市范围内平衡。

水污染物：本次项目运行投产后，产生生活污水240t/a，经化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.072t/a、SS：0.048t/a、氨氮：0.006t/a、TN：0.0084t/a、TP:0.001t/a，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，外排环境量为COD：0.012t/a、SS：0.0024t/a、氨氮：0.0012t/a、TN：0.0036t/a、TP:0.0001t/a，在海安市范围内平衡。异地扩建后全厂产生废水量21866t/a，各污染物接管考核量为COD：6.989t/a、SS：3.717t/a、氨氮：0.611t/a、TN：0.0084t/a、TP:0.09584t/a、动植物油：0.245t/a、LAS：0.0223t/a、石油类：0.001t/a、氟化物：0.002t/a、Fe2+：0.0008t/a，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，在海安市范围内平衡。

固废排放量为零，不申请总量。

根据《国民经济行业分类》，本次项目属于[C2929] 塑料零件及其他塑料制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版），属于名录中简化管理行业。

根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）及排污许可证核发技术规范，本次项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版）中简化管理行业，暂不实施总量指标审核及排污权交易。

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 5.1、施工期工程分析 本次项目生产所用厂房为租赁已建构筑物，基本无需基建工作。本次项目利用现有厂房，施工期主要为设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。 5.2、营运期工程分析： 本次项目塑料藤条生产工艺流程如下： 图5-1 本次项目工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）混合搅拌：首先将外购的原材料PP、PE粒子、色母粒子、工业用白油根据订单要求，按照72%、25%、2%、1%的比例人工投加进搅拌机、拌料机中进行混合搅拌，由于该工段所投加的原料均为大粒径的塑料粒子，且投加时速度较慢，故该工段无投料粉尘产生，仅产生废包装袋S1废包装桶S2和设备噪声N1。 （2）熔融挤出：混合搅拌后的原料通过密闭管道吸进挤出机料斗中，料斗有顶盖，呈密闭状态。料斗中的原料通过自身重力在挤出机内部经螺杆连续挤入加热膜腔内，电加热至180℃左右，使粒子呈熔融状态，经出机头挤出。该工段产生挤出废气G1（非甲烷总烃）、少量滴落在地面的废塑料S2及设备噪声N2。 （3）冷却成型：挤出的藤条半成品经牵引机引入冷水槽冷却，该冷水槽中的自来水循环使用，定期补充损耗。 （4）缠绕包装、成品：最后经人工缠绕成捆后包装即为成品出货。 本次项目主要污染物产生环节汇总见表5-1： 表5-1 本次项目污染物产生环节汇总表 类别 编号 产生工段 主要污染物 产生特征 处理措施 废气 G1 熔融挤出工段 非甲烷总烃 间断 集气罩收集+二级活性炭吸附装置 +15米高排气筒排放（FQ-1） 废水 W1 职工生活 生活污水 间断 化粪池预处理 噪声 N1、N2 生产过程 Leq 间断 设备减震、厂房隔声 固废 S1 人工投料工段 废包装袋 间断 厂方收集后出售处理 S2 工业用白油 使用过程 废包装桶 委托有资质的单位处理 S3 熔融挤出工段 滴落在地面的废塑料 经厂方收集后出售处理 -- 废气处理装置 废活性炭 委托有资质单位处理 -- 职工生活 生活垃圾 环卫部门清运处理 污染源强分析： 1、废气 本次项目生产过程中产生的废气污染物仅为熔融挤出工段产生的挤出废气（非甲烷总烃）。 本项目生产车间设有12台塑料挤出机，原料PP、PE粒子经挤出机电加热至180℃左右呈熔融状态后经出机头挤出。该温度未达到其分解温度，塑料粒子不会发生分解，无分解废气产生，但少量未聚合的单体在高温下会部分挥发出来，形成有机废气。该废气成分比较复杂，主要含有乙烯、丙烯及微量的低聚物，以碳氢化合物为主（一般在C2～C8之间），以非甲烷总烃计。根据《空气污染物排放和控制手册-工业污染源调查-第二辑》（美国环境保护局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，本项目熔融挤出工段使用的PP、PE粒子为1455t/a，非甲烷总烃产生量为0.509t/a。另外本项目PP、PE粒子中需加入1%的工业白油，主要用作软化剂及润滑剂，工业白油在180℃会有少量挥发出来形成有机废气，该有机废气主要为醚、醇、脂类物质，也以非甲烷总烃评价。参照同行业其他企业实际生产经验，在180℃的加热条件下，95%的工业白油进入产品中，5%挥发出来形成有机废气。本项目工业白油用量为15t/a，则该部分非甲烷总烃产生量为0.75t/a，熔融挤出工段总共产生有机废气非甲烷总烃1.259t/a。根据厂方介绍，熔融挤出工段每天有效工作6小时，年工作时间1800小时。 厂方拟在每台挤出机熔融挤出工段上方均设置集气罩收集该工段产生的挤出废气（非甲烷总烃），单台集气罩的设计吸风量为1000m3/h，总吸收风量为12000m3/h，各集气罩吸风管道汇入一根车间排气总管，引入车间外的二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过15米高排气筒（FQ-1）高空排放。集气罩捕集率按90％计，考虑到收集的有机废气风量大、初始浓度较低，本项目二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃吸附效率保守考虑按75％计，其他10%未收集到的非甲烷总烃无组织排放于生产车间内。 单个集气罩的设计尺寸为1.5m×0.5m，设置在每台挤出机加热膜腔上方0.5米处，共设置12个集气罩。依据《环保设备设计手册》（周兴求主编，化学工业出版社）P492，罩口平均风速宜取0.25~0.5m/s，单个集气罩风量 Q=3600×（1.5×0.5）×（0.25~0.5）=675m3/h~1350m3/h。考虑风量损耗，本项目单个集气罩设计风量为1000m3/h，总设计风量为12000m3/h。

本次项目有组织废气污染物产生、排放情况见表5-2：

表5-2  本次项目有组织废气产生及排放情况

| 排放源 | 产污点 | 污染物 | 排气量 m3/h | 产生情况 | 收集 方式 | 收集 效率 | 治理措施 | 处理 效率 | 排放情况 | 排放时间 （h） | 排放源 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| FQ-1 | 熔融挤出工段 | 非甲烷总烃 | 12000 | 52.458 | 0.6295 | 1.1331 | 集气罩收集 | 90% | 二级活性碳吸附装置+15米高排气筒（FQ-1） | 75% | 13.12 | 0.1574 | 0.2833 | 1800 | H=15m ∅=0.55m T=40℃ |

本次项目无组织废气污染物产生、排放情况见表5-3：

表5-3  本次项目无组织废气污染物产生及排放情况表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物排放量 （t/a） | 排放时间 （h/a） | 排放速率 （kg/h） | 面源参数（m） | 周界浓度限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 | 宽度 | 高度 |  |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.1259 | 1800 | 0.07 | 54 | 42.8 | 8 | 4.0 |

表5-4 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（µg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | FQ-1 | 非甲烷总烃 | 13120 | 0.1574 | 0.2833 |
| 一般排放口合计 | 非甲烷总烃 | 0.2833 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.2833 |

表5-5  大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（µg/m3） |  |
| 生产车间 | 熔融挤出工段 | 非甲烷总烃 | 设置排风扇 加强车间自然通风及机械排风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015） | 4000 | 0.1259 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.1259 |

表5-6 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.4092 |

2、废水 本次项目无生产废水产生，用水仅为职工生活用水和循环冷却水补给用水，排水为职工生活污水，依托南通润生塑胶制品有限公司现有化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。 （1）生活用水 本次项目定员20人，年工作日300天，一班制，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），本项目人均用水按50kg/d计算，结合职工在厂的工作生活时间，将生活用水确定如下：50kg/人·天×20人×300天＝300t/a，排放系数取0.8，则生活废水产生量为240t/a。生活废水中主要污染物为：COD：400mg/L、SS：300mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L、TP：4mg/L，则生活废水的污染物产生量为COD：0.096t/a、SS：0.072t/a、NH3-N：0.006t/a、TN：0.0084t/a、TP：0.001t/a。生活污水依托南通润生塑胶制品有限公司现有化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河。 （2）循环冷却水补给用水 本次项目挤出的藤条半成品经牵引机引入冷水槽冷却，冷水槽中的冷却水循环使用，不外排。根据企业提供的资料，冷水槽平均每天补充水量约0.05t，则全年补水量为15t，全部蒸发损耗。 （3）车间地面采用移动式吸尘设施定期清理地面，故不考虑地面冲洗水。 本厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。 本次项目水污染物产生及排放情况见表5-7： 表5-7 本次项目水污染物产生及排放情况 污水排放量（t/a） 污染 因子 产生情况 治理 措施 处理后情况 排放方式 及去向 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 240 COD 400 0.096 化粪池预处理 300 0.072 经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，最终达标尾水排入老通扬运河 SS 300 0.072 200 0.048 NH3-N 25 0.006 25 0.006 TN 35 0.0084 35 0.0084 TP 4 0.001 4 0.001 本次项目水平衡见图5-2： 图5-2 本次项目用排水平衡图 t/a 3、噪声 本次项目噪声来源于拌料机、搅拌机、塑料挤出机及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～85dB（A），主要噪声设备情况见表5-8： 表5-8 本次项目噪声设备一览表 序号 高噪声 设备名称 数量 （台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果 dB（A） 1 拌料机 6 82 生产车间 厂房隔声、减振垫 ≥25 2 搅拌机 2 85 3 挤出机 12 78 4 废气处理装置引风机 1 85 4、固体废物 本次项目产生的固废为PP、PE粒子使用过程中产生的废包装袋，工业用白油使用过程中产生的废包装桶，熔融挤出工段少量滴落在地面的废塑料，废气处理装置产生的废活性炭，以及厂内职工产生的生活垃圾。 废包装袋：本项目PP、PE粒子均为袋装，使用过程中会产生废包装袋。根据使用量以及包装规格计算，预计产生废包装袋2910个/a，平均每个为0.3kg，则产生废包装袋约0.873t/a，经厂方收集后出售处理。 废包装桶：本项目工业用白油为桶装液体，使用过程中会产生废包装桶，根据使用量以及包装规格计算，预计产生废包装桶94个/a，平均每个为10kg，则产生废包装桶约0.94t/a。该废包装桶该废包装桶属于危险固废，编号为HW49（900-041-49），经厂方收集后委托有资质的单位处理。 滴落在地面的废塑料：根据厂方介绍，本项目熔融挤出工段会有少量熔融态的塑料滴落在地面成为废塑料，产生量约为原料用量的2‰左右，约2.97t/a，经厂方收集后出售处理。 废活性炭：本项目拟设置一套二级活性炭吸附装置对熔融挤出工段产生的非甲烷总烃吸收处理，需吸附的废气污染物为1.1331t/a，活性炭吸附饱和率以30%计算，则活性炭吸附装置年需活性炭至少为3.777t。活性炭吸附装置安装饱和警示装置，一旦不能满足吸附要求即进行活性炭更换，本项目活性炭吸附装置活性炭用量为4t/a，填充量为1t，每季度更换一次，废活性炭的产生量约为4.8498t/a（含吸附的废气0.8498t/a），属于危险废物，编号为HW49（900-041-49），委托有资质的单位处理。 生活垃圾：本项目定员20人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量约3t/a，由当地环卫部门统一清运。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，首先对本项目产生的副产物进行是否属于固体废物进行判定，判定依据（《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330—2017）及结果见表5-9： 表5-9 副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产量（t/a） 种类判断 固废 副产品 依据 1 废包装袋 PP、PE粒子使用过程 固态 尼龙袋 0.873 √ -- 《固体废物鉴别标准通则》 2 废包装桶 工业用白油使用过程 固态 铁、有机化合物 0.94 √ -- 3 废塑料 熔融挤出工段 固态 塑料 2.97 √ -- 4 废活性炭 有机废气处理装置 固态 活性炭 4.8498 √ -- 5 生活垃圾 职工生活 半固态 废塑料 废包装纸 3 √ -- 本此项目固体废物产生及排放情况见表5-10： 表5-10 本次项目固废产生及排放情况表 序号 废物来源 名称 性状 产生量 （t/a） 废物 类别 废物代码 拟采取的处理方式 1 PP、PE粒子使用过程 废包装袋 固态 0.873 99 -- 经厂方收集后出售处理 2 工业用白油使用过程 废包装桶 固态 0.94 -- -- 委托有资质单位处理 3 熔融挤出工段 废塑料 固态 2.97 61 -- 经厂方收集后出售处理 4 有机废气处理装置 废活性炭 固态 4.8498 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 5 职工生活 生活垃圾 半固态 3 99 -- 环卫部门清运处理 5-11 本次项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 （t/a） 产生 工序 及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 废包装桶 HW49 900-041-49 0.94 工业用白油使用过程 固态 铁 有机化合物 有机 化合物 每天 T 使用密封塑胶桶暂存于危废仓库，委托有资质的单位处理 2 废活性炭 HW49 900-041-49 4.8498 有机废气处理装置 固态 有机化合物 活性炭 有机 化合物 每季度 T

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 熔融挤出工段 | 非甲烷总烃 | 52.458mg/m3，1.1331t/a | 13.12mg/m3，0.2833t/a |
|  | 无组织 | 熔融挤出工段 | 非甲烷总烃 | -，0.1259t/a | -，0.1259t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 240t/a | COD | 400mg/l，0.096t/a | 300mg/l，0.072t/a |
|  |  | SS | 300mg/l，0.072t/a | 200mg/l，0.048t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/l，0.006t/a | 25mg/l，0.006t/a |
|  |  | TN | 35mg/l，0.0084t/a | 35mg/l，0.0084t/a |
|  |  | TP | 4mg/l，0.001t/a | 4mg/l，0.001t/a |
| 电离辐射电磁辐射 | - | - | - |
| 固 体 废 物 | PP、PE粒子使用过程 | 废包装袋 | 0.873t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 工业用白油使用过程 | 废包装桶 | 0.94t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 熔融挤出工段 | 滴落在地面的废塑料 | 2.97t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 有机废气处理装置 | 废活性炭 | 4.8498t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 环卫部门清运处理 |
| 噪 声 | 本次项目噪声来源于拌料机、搅拌机、塑料挤出机及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～85dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、厂房隔声后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本次项目生产所用厂房为租赁已建成构筑物，基本无需基建工作。本次项目利用现有厂房，施工期主要为设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气治理措施分析： 本次项目废气污染物仅为熔融挤出工段产生的挤出废气（非甲烷总烃）。 PP、PE粒子以及工业用白油在熔融挤出工段高温下部分挥发出来，形成有机废气（非甲烷总烃）。根据工程分析，熔融挤出工段非甲烷总烃产生量为1.259t/a，厂方拟在每台挤出机熔融挤出工段上方0.5m处设置1.5m×0.5m的集气罩收集，各集气罩吸风管道汇入一根车间排气总管，引入车间外的二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过15米高排气筒（FQ-1）高空排放。 图7-1 本次项目运行投产后废气收集、治理流向图 废气收集系统：本项目熔融挤出工段排放的非甲烷总烃采用集气罩收集，集气罩采用半包围上抽形式，具体如图 7-2 所示： 图7-2 集气罩工程结构图 根据《环保设备设计手册--大气污染控制设备》，从理论上说，只要接受罩的排风量等于罩口断面上的热射流的流量，接受罩的断面尺寸等于罩口断面上热射流的尺寸，污染气流就能全部排除。本项目设计集气罩的排风量和断面均按照手册中废气产生断面上的热射流的流量和尺寸设计，从理论上污染气流可全部被收集，考虑同类装置的实际经验，本项目集气罩废气收集效率按90%计。 活性炭吸附机理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，将有机废气分子吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机废气和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。 本项目活性炭吸附装置由活性炭纤维筒吸附装置、排风管和排风机、排气筒等组成，采用耐水蜂窝煤活性炭（100×100×100），比表面积>850m2/g，一次可吸附有机物30%t/t，密度ρ=550g/L，建议有效尺寸为1.2m×1.2m×1.3m，过风速率2.315m/s，停留时间为0.56s，活性炭每季度更换一次，每次装填量约1t。根据《大气中 VOCs 的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第 37 卷第 6 期）中的数据，并考虑到本项目有机废气初始浓度较低的特点，活性炭对非甲烷总烃去除效率保守估计按75%计，具体参数见表7-1： 表7-1 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号 项目 技术指标 1 配套风机风量（m3/h） 12000 2 粒度（目） 12～40 3 比表面积（m2/g） 900～1200 4 总孔容积（cm3/g） 0.81 5 水份 ≤5% 6 密度（g/cm3） 550 7 堆积密度（g/L） ≤500 8 着火点（℃） ＞500 9 结构形式 抽屉式 10 填充量 1t 11 吸附容量 0.3g/g 12 吸附效率 75% 13 更换频次 每季度更换一次 有机废气处理装置设计风量为12000m3/h，每天运行约6小时，集气罩收集效率约为90%，活性炭对非甲烷总烃的吸附效率按75%，则有组织非甲烷总烃产生量约1.1331t/a、产生浓度约52.458mg/m3、产生速率为0.6295kg/h，排放量为0.2833t/a、排放浓度为13.12mg/m3、排放速率为0.1574kg/h，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 剩余10%集气罩未收集到的非甲烷总烃0.1259t/a，排放速率为0.07kg/h，无组织排放于生产车间内。 （2）排气筒设置合理性分析： 本厂区周围200米范围内最高建筑物为本项目生产车间8m，排气筒设置高度达到15米，排放高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的有组织排放相关要求。排气筒直径、排风量、风速等参数见表7-2，排气筒风速符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 （3）环境影响分析： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。本次项目有组织废气、无组织废气具体源强参数详见表7-2、7-3： 表7-2 本次项目有组织废气源强一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部 海拔高度m 排气筒高度m 排气筒出口内径m 烟气流速（m/s） 烟气温度℃ 年排放小时数 h 污染物排放速率(kg/h） X Y FQ-1 非甲烷 总烃 120.3356 32.5016 3 15 0.55 14.04 40 1800 0.1574 表7-3 本次项目无组织废气源强一览表 污染源 名称 面源起点坐标 海拔 高度m 矩形面源 污染物排放速率（kg/h） X Y 长度 宽度 与正北 向夹角° 有效 高度 非甲烷总烃 生产车间 120.3355 32.5011 3 54 42.8 5 8 0.07 估算模式所用参数见表7-4： 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) -- 最高环境温度 39.1°C 最低环境温度 -10 °C 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 评级工作等级确定： 本次项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax(μg/m3) Pmax(%) D10% (m) 点源 FQ-1 非甲烷总烃 2000 7.80 0.39 / 面源 生产车间 非甲烷总烃 2000 54.42 2.72 / 综合分析，本次项目Pmax最大为生产车间无组织排放的非甲烷总烃，Pmax值为2.72%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本次项目大气环境影响评价工作等级为二级。点源和面源最大Pmax和D10%预测结果见表7-6、表7-7： 表7-6 点源最大Pmax和D10%估算结果一览表 污染物 非甲烷总烃 距源中心下风向距离D（m） 下风向浓度（μg /m3） 占标率（%） 25 3.10 0.16 50 4.10 0.21 75 6.00 0.30 100 6.82 0.34 125 7.00 0.35 150 7.47 0.37 175 7.72 0.39 200 7.78 0.39 225 7.53 0.38 250 7.14 0.36 275 6.69 0.33 300 6.24 0.31 325 5.80 0.29 350 5.49 0.27 375 5.33 0.27 400 5.19 0.26 425 5.08 0.25 450 5.04 0.25 475 4.97 0.25 500 4.89 0.24 下风向最大浓度及占标率 7.80 0.39 最大地面浓度距离（m） 190 D10%最远距离 / 表7-7 面源最大Pmax和D10%估算结果一览表 污染物 非甲烷总烃 距源中心下风向距离D（m） 下风向浓度（μg /m3） 占标率（%） 25 44.25 2.21 50 53.92 2.70 75 50.56 2.53 100 40.52 2.03 125 33.58 1.68 150 29.20 1.46 175 26.29 1.31 200 24.14 1.21 225 22.39 1.12 250 21.85 1.09 275 20.42 1.02 300 19.20 0.96 325 18.17 0.91 350 18.75 0.94 375 19.36 0.97 400 19.50 0.98 425 19.53 0.98 450 19.47 0.97 475 19.34 0.97 500 19.16 0.96 下风向最大浓度及占标率 54.42 2.72 最大地面浓度距离（m） 53 D10%最远距离 / 由表7-8、7-9可知，本次项目运行投产后，有组织、无组织排放的大气污染物非甲烷总烃最大地面浓度占标率均＜10%。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响评价等级为二级，根据预测结果，上述污染物最大落地浓度最大占标率为2.72%，远小于标准值，不会改变区域环境空气质量等级，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 （4）大气环境防护距离 大气防护距离不再区分点源和面源，防护距离针对整个企业，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），只有大气一级评价需要开展大气环境影响预测与评价，并核算大气环境防护距离，二级、三级评价均不进行进一步预测与评价，故本项目不计算大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m，根据该单元面积S(m2)计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 项目所在地年平均风速为2.6m/s，A、B、C、D参数选取见表7-8： 表7-8 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。本项目的卫生防护距离计算详见表7-9： 表7-9 卫生防护距离计算表 无组织 排放源 污染物名称 卫生防护距离计算系数 S (m2) Qc (kg/a) 卫生防护距离L(m) A B C D L计 L 生产车间 非甲烷总烃 470 0.021 1.85 0.84 2300 0.07 0. 842 50 根据计算，产生有害气体无组织排放单元的卫生防护距离均小于50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）中的规定，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于100m时，其级差为50m，并且当有两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，则提一级。根据上表的计算结果，根据卫生防护距离的确定原则，最终确定本次项目卫生防护距离为以生产车间边界向外50m的范围，卫生防护距离包络线见附图2。卫生防护距离内无居民等敏感保护目标，符合卫生防护距离的要求。 综上所述，本次项目生产过程中产生的废气可达标排放，对当地的大气环境质量影响较小。 表7-10 本次项目大气环境影响评价自查表 工作内容 南通凯信家具有限公司塑料藤条生产项目 评价等级 与范围 评价等级 一级 □ 二级 ( 三级 □ 评价范围 边长=50km □ 边长=5～50km □ 边长=5km ( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a □ 500～2000t/a □ ≤500t/a ( 评价因子 基本污染物（ ） 其他污染物（ 非甲烷总烃 ） 包含二次PM2.5 □ 不包含二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准 ( 地方标准 □ 附录D □ 其他标准 ( 现状评价 环境功能区 一类区 □ 二类区( 一类区和二类区 □ 评价基准年 （ 2018 ）年 环境空气质量现状 调查数据来源 长期例行监测数据 □ 主管部门发布的数据 ( 现状补充监测 □ 现状评价 达标区 □ 不达标区 ( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 □ 现有排放源 □ 拟替代的 污染源 □ 其他在建、拟建项目污染源 □ 区域污染源 □ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF□ 网络模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km □ 边长5～50km □ 边长=5km □ 预测因子 预测因子（ ） 包含二次PM2.5 □ 不包含二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100% □ C本项目最大占标率>100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% □ C本项目最大占标率>10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30% □ C本项目最大占标率>30% □ 非正常排放1h 浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率>100% □ 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加值 C叠加 达标 □ C叠加 不达标 □ 区域环境质量的 整体变化情况 k≤-20% □ k>-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子（非甲烷总烃） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测 □ 环境质量监测 监测因子（ ） 监测点位数（ ） 无监测 ( 评价结论 环境影响 可接受 ( 不可接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ / ）m 污染源年排放量 SO2：（ ）t/a NOx：（ ）t/a 颗粒物：（ ）t/a VOCs：（0.4092）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 2、水环境影响分析 （1）本项目废水排放情况 本项目运行投产后产生生活污水240t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，水质简单且浓度较低，依托南通润生塑胶制品有限公司现有化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，深度处理后排入老通扬运河，对周围环境影响较小。本项目实施“雨污分流”，污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表7-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 接管口编号 接管口设置是否符合要求 接管口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 pH、COD SS、NH3-N TN、TP 海安曲塘滇池水务有限公司 连续排放 W-1 化粪池 / FW-1 是 企业 总排 表7-12 废水污染物排放信息表 序号 接管口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 FW-1 COD 300 0.00024 0.072 SS 200 0.00016 0.048 NH3-N 25 0.00002 0.006 TN 35 0.000028 0.0084 TP 4 0.0000033 0.001 排放口合计 COD 0.072 SS 0.048 NH3-N 0.006 TN 0.0084 TP 0.001 表7-13 废水间接排放口基本情况表 序号 排放□编号 接管口地理位置 废水 排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 FW-1 120.3355 32.5021 0.024 污水 处理厂 连续 / 海安曲塘滇池水务有限公司 pH 6-9 COD 50 SS 10 NH3-N 5 TN 15 TP 0.5 （2）评价等级 本次项目生活污水经厂内预处理后纳入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理后排放，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。 （3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本次项目产生生活污水240t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，水质简单且浓度较低，依托南通润生塑胶制品有限公司现有化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，深度处理后排入老通扬运河，对周围环境影响较小。 南通润生塑胶制品有限公司目前已有一座20m3的化粪池，该公司现已停产，不产生生活污水，本项目生活污水产生量仅为0.8t/d，南通润生塑胶制品有限公司的化粪池完全有能力接纳本项目的生活污水。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后成为污泥被清掏。一般情况下，化粪池对于COD及SS的去除率为30%左右，对其他污染物去除能力较差。本项目拟设置一座5m3化粪池，生活污水经化粪池预处理后，各污染物排放浓度为COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L、TP：4mg/L，能够达到海安曲塘滇池水务有限公司的接管标准。 （4）海安曲塘滇池水务有限公司概况 海安曲塘滇池水务有限公司位于曲塘镇花庄村3组，占地面积为13300m3，负责收集处理曲塘镇工业企业及居民的污水，设计日处理能力5000t，目前实际日处理为2100t。污水处理工艺分为三级，其中一级处理工艺采用“格栅+沉砂池”；二级处理工艺采用“反硝化+厌氧+缺氧+好氧+二沉池”工艺；三级处理过程采用“管式静态水力混合器+微絮凝池及V型滤池”工艺。废水处理段采用三级深度处理，二级处理工艺能够有效利用兼性细菌和好氧细菌不同的新陈代谢作用，对水中的可生物降解的各种污染物进行彻底分解。具有良好的脱氮除磷的生物处理效果，是通过好氧菌、缺氧菌不同的代谢过程交替作用来完成的。三级处理工艺微絮凝池加药混合后进行初步絮凝反应，形成细小絮体后进入后续V型滤池，V型滤池通过悬浮颗粒与滤料颗粒之间的粘附截留作用，降低沉淀池出水中的SS浓度，达到进一步降低水中SS、COD、BOD5、氮、磷及色度的目的。该工艺流程较为简单，整套设施运行较可靠，排放准准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。达到标准后排往老通扬运河。 污水处理厂的处理工艺如下： 图7-3污水处理厂处理工艺图 （5）依托污水处理设施的环境可行性评价： ①水量：本次项目废水总量为0.8t/d，约占海安曲塘滇池水务有限公司处理能力的 0.016%，从废水水量来说，接纳本项目废水是可行的。 ②水质：本次项目废水仅为生活污水，经厂内预处理后水质简单，能够达到污水处理厂接管控制标准，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标处理排放。因此，从水质上说，接纳本项目废水是可行的。 ③管网和污水处理厂建设进度：目前海安曲塘滇池水务有限公司基建工程已完成，项目所在地区域污水管网铺设已经到位。 综上所述，本次项目废水纳入海安曲塘滇池水务有限公司集中处置可行，废水经海安曲塘滇池水务有限公司处理后达标排放，对周围地表水环境的影响在可接受范围内。 表7-14 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 南通凯信家具有限公司塑料藤条生产项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 ( 水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □； 间接排放 (； 其他 □ 水温 □； 径流 □； 水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染□；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □； 在建 □ 拟建 □； 其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体 水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源 开发利用状况 未开发 □； 开发量40%以下 □； 开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □； 其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ pH、 COD、SS、NH3-N、TP ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 □；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 □；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区 ( 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □； 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （COD） （SS） （氨氮） （TN） （TP） （0.072） （0.048） （0.006） （0.0084） （0.001） （300） （200） （25） （35） （4） 替代源 排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (； 其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 ( 手动 □；自动 □；无监测 ( 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 ( 不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 3、声环境影响分析： （1）主要噪声源强的确定 本项目噪声来源于本项目噪声来源于拌料机、搅拌机、塑料挤出机及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～85dB（A）。产噪设备噪声源强见表7-15： 表7-15 主要噪声源强表 序号 声源名称 数量 （台/套） 单台设备声源强度 dB(A) 降噪效果 dB(A) 距敏感点距离（m） 北侧 厂界 西侧 厂界 南侧 厂界 东侧厂界 南侧居民 东侧居民 1 拌料机 6 82 ≥25 18 15 20 35 85 103 2 搅拌机 2 85 18 20 20 30 85 98 3 挤出机 3 78 5 15 28 20 93 88 4 废气处理装置引风机 1 85 2 25 40 20 105 88 （2）噪声控制措施： ① 控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号设备，从源头上控制噪声产生。 设备减振、隔声 对拌料机、搅拌机、塑料挤出机等设备在机组与地基之间安置减振底座，对引风机电机设置隔声罩，可以降噪约15dB（A）左右。 加强建筑物隔声措施 各类设备均安置在室内，生产时门窗关闭，有效利用了建筑隔声，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施后，降噪量约10dB（A）左右。 强化生产管理 定期对设备进行检查维护，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。 ⑤ 合理布局 在设备布置时尽量将噪声较集中的设备布置在车间中间位置，其他噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对厂界的影响。 （3）噪声预测模式 本次项目厂址位于《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区域，根据《环境影响评价 声环境》（HJ2.4-2009）规定，确定本项目声环境影响评价工作等级定为二级。选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： 声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达25dB（A）以上。 （4）预测结果 各预测点最终预测结果(已考虑屏障隔声、建筑隔声、绿地隔声及环境因素等因素)见表7-16： 表7-16 各测点噪声预测结果表（单位：dB(A)） 测点 N1（厂界北 侧1m） N2（厂界西 侧1m） N3（厂界南 侧1m） N4（厂界东 侧1m） N5（南侧居 民点） N6（东侧居 民点） 昼间 本底值 53.3 53.7 53.4 53.1 52.7 52.9 贡献值 52.3 46.5 48.6 49.3 37.4 38.2 预测值 55.8 54.5 54.6 54.6 52.8 53.0 标准值 60 55 评价 达标 达标 达标 达标 达标 达标 注：本项目为一班制，夜间不生产。 由表7-16可知，本次项目对周围环境产生的噪声影响较小，本项目产生的噪声经设备减震、厂房隔声后，各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。本项目运行投产后对南侧居民（距离65m）、东侧居民（距离68m）昼间噪声贡献值叠加本底值后的预测值分别为52.8dB(A)、53.0dB(A) ，能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准要求。 因此，本评价认为只要厂方对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成较大影响。 图7-4 本次项目等声级线图 4、固体废物环境影响分析 本次项目运行投产后，产生的固废为PP、PE粒子使用过程中产生的废包装袋，工业用白油使用过程中产生的废包装桶，熔融挤出工段少量滴落在地面的废塑料，废气处理装置产生的废活性炭，以及厂内职工产生的生活垃圾。 原料PP、PE粒子使用过程中产生的废包装袋0.873t/a、挤出机熔融挤出工段少量滴落在地面的废塑料约2.97t/a，均由厂方收集后出售处理。工业用白油使用过程中产生的废包装桶0.94t/a、有机废气处理装置产生的废活性炭约4.8498t/a，均属于危险废物，委托有资质单位处理。生活垃圾3t/a，由当地环卫部门清运处理。具体处置方式见表7-17： 表7-17 本次项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生工段 形态 废物 类别 废物代码 预计产生量 （t/a） 处置方式 1 废包装袋 一般固废 原料使用过程 固态 99 -- 0.873 经厂方收集 后出售处理 2 废塑料 熔融挤出工段 固态 61 -- 2.97 3 生活垃圾 办公生活 半固态 99 -- 3 环卫部门 清运处理 4 废包装桶 危险废物 工业用白油 使用过程 固态 HW49 900-041-49 0.94 委托有资质的单位处理 5 废活性炭 二级活性炭 吸附装置 固态 HW49 900-041-49 4.8498 （1）一般固废环境影响分析 由工程分析可知，本次项目一般固废总产生量为6.843t/a，其中生活垃圾基本可以做到日产日清，不占用固废堆场。需收集暂存的一般固废为废包装袋和废塑料，一般工业固废平均转运周期为2个月，则暂存期内一般工业固废量最多为0.6405t，本项目拟在生产车间西南角设置一座6m2一般工业固废堆场，可满足固废贮存的要求。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过环卫清运、许可单位处理、外售等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 本次项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求，对周围环境影响较小。 （2）危险废物环境影响分析 本次项目危险废物为工业用白油使用过程中产生的废包装桶和二级活性炭吸附装置产生的废活性炭，应尽快送往有资质的危废处理单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准及修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。 ②危险废物贮存场所必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》规定设置警示标志。 ③危险废物贮存场所周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ④危险废物贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，设有应急防护设施。 ⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ⑥贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ⑦贮存区符合消防要求。 ⑧贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑨基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑩存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 按照相关要求，厂方拟在生产车间的西北角（具体位置见附图2）新建一座4m×4m×2.8m的危废暂存仓库，危险固废使用具有防腐、防渗功能的专用塑胶桶密封盛装。本项目满负荷生产时，需暂存的危险废物产生量合计为5.7898t/a，平均运转周期为3个月，则暂存期内危废最多为1.45t。密封塑胶桶的盛装量为100Kg,每个塑胶桶的占地面积约0.8m2，按单层暂存考虑，所需暂存面积为12m2。本项目设置16m2的危废暂存室可满足危废贮存的要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见表7-18： 表7-18 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存 场所 危废 名称 危废 类别 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存仓库 废包装桶 HW49 900-041-49 生产车间 西北角 16m2 密封塑胶桶贮存 2.0t 3个月 废活性炭 HW49 900-041-49 综上所述，本次项目运营期产生的危险废物为废包装桶、废活性炭，通过专用的密封塑胶桶贮存于厂区的危废暂存处，并移送至有资质单位的危废处理单位进行处理。贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，故本次项目产生的危废在采取以上污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水产生影响。 （3）运输过程影响分析 对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： ① 该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证。负责运输的司机应通过培训，持有有效证件。 ② 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③ 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④ 组装危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 （4）危废处置环境影响分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危险废物必须落实利用、处置途径。本项目位于海安市曲塘镇曲塘村9组，周边主要危废处置单位有上海电气南通国海环保科技有限公司、南通九洲环保科技有限公司、江苏东江环境服务有限公司、南通润启环保服务有限公司等，危废处置单位情况见下表： 表7-19 本项目周边危废处置单位情况表 单位名称 许可量 （t/a） 公司地址 经营范围 上海电气南通国海环保科技有限公司 10000 老坝港滨海新区滨海东路6号 焚烧处置HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW49等 南通九洲环保科技有限公司 20000 南通市如皋市长江镇规划路1号 焚烧处置医药废物（HW02），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），其他废物（HW49）（不含309-001-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-999-49） 江苏东江环境服务有限公司 13000 南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路 焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17，仅限336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17），废碱（HW35），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49,900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49），废催化剂（HW50,263-013-50、275-009-50、276-006-50、261-151-50） 南通润启环保服务有限公司 25000 南通市启东市滨江精细化工园上海路318号 核准焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），其他废物（HW49）（900-039-49、900-041-49、900-042-49 900-046-49、900-047-49、900-999-49） 由上表可知，本项目产生的危险废物可委托上述单位进行处置，项目运行后危废处置可落实，因此对周边环境影响较小。 5、环境风险分析 （1）风险识别及等级判定 风险识别范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物向环境转移的途径识别。 ①风险物质数量与临界量比值Q 本项目工业用白油的最大储存量为1.28t（8桶），对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中油类物质的临界值，Q值远小于1，因此本项目风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1可知，本项目仅需对环境风险进行简单分析。 表7-20 本次项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 南通凯信家具有限公司塑料藤条生产项目 建设地点 江苏省 海安市 （曲塘）镇 曲塘村9组 地理坐标 经度 120.3355 纬度 32.5013 主要危险物质及分布 -- 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 地表水、地下水：工业用白油等原料发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水，对地表水、地下水水质造成不同程度污染 风险防范措施要求 见本小节下文 （2）风险防范措施 针对本项目可能发生的废气事故排放风险事故，提出以下风险防范措施： a、原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放； b、搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒； c、划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求； d、在液体原料贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 表7-21 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 工业用白油 存在总量/t 15 环境敏感性 大气 500m范围内人口数500人 5km范围内人口数1万人 每公里管段周边200米范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 □ F3 □ 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 □ 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 □ 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 □ 物质及工艺系统 危险性 Q值 Q＜1 ( 1≤Q＜10 □ 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 ( P值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 ( 环境敏感 程度 大气 E1 □ E2 □ E3 □ 地表水 E1 □ E2 □ E3 □ 地下水 E1 □ E2 □ E3 □ 环境风险潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ □ Ⅲ □ Ⅱ □ Ⅰ ( 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 □ 简答分析 ( 风险识别 物质危险性 有毒有害 ( 易燃易爆 ( 环境风险类型 泄露 ( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( 影响途径 大气 ( 地表水 ( 地下水 □ 事故情形分析 源强设定方法 计算法 □ 经验估算法 □ 其他估算法 □ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB □ AFTOX □ 其他 □ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境环境敏感目标 ，到达时间 h 重点风险防范措施 液体原料分类堆放；划定禁火区，在明显地点设有警示标志；在液体原料贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 评价结论与建议 采取相应措施后，可有效防范环境风险事故的发生，对环境影响较小。 注：“□”为勾选项；“ ”为填写项 6、土壤、地下水环境影响评价 （1）土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018），本次项目为污染影响型项目，为塑料制品行业，属于Ⅳ类项目，可不进行土壤环境影响评价。 （2）地下水环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分原则，本次项目属于“N轻工”中的“116、塑料制品制造”，属于Ⅳ类项目，可不进行地下水环境影响评价。 （3）防渗漏措施 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本次项目可能对地下水造成污染的途径主要有生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若液体原料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，本项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将本项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施： ①源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应加强废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的化粪池定期进行检查，防止在污水处理的过程中有太多的污水泄漏。 ②末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对车间进行分区防控，车间分区防渗区划见表7-22： 表7-22 本次项目分区防渗方案及防渗措施表 序号 防治分区 分区位置 防渗要求 1 重点污染 防治区 危废暂存仓库 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒 2 污水输送、收集管道 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 3 一般污染 防治区 一般固废暂存场所 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 4 生产车间 7、环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ① 严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ② 建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③ 健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④ 建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤ 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）自行监测计划 ① 大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-23 废气污染源监测计划 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 有组织 FQ-1排放口 非甲烷总烃 一年一次 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值 无组织 厂界 非甲烷总烃 一年一次 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值 信息公开 由环境保护主管部门确定 监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理 ② 噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-24 噪声污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 厂界四周外1m处 等效连续A声级 每季度一次 8、“三同时”验收 本次项目“三同时”验收一览表见表7-25： 表7-25 本次项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 （数量、规模） 验收要求 环保投资（万元） 完成 时间 废 气 有组织 熔融挤出工段 非甲烷总烃 集气罩收集+二级活性炭装置吸附+15米排气筒（FQ-1）排放 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值标准 15 与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用 无组织 熔融挤出工段 非甲烷总烃 设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表9中企业边界大气污染物浓度限值要求 3 废水 生活污水 COD、SS 氨氮、TN、TP 依托南通润生塑胶制品有限公司现有化粪池 达到海安曲塘滇池水务有限公司的接管要求 -- 噪声 噪声设备 噪声 厂房隔声 减振隔声设施 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 5 固废 一般固废 废包装袋 废塑料 设置6m2的一般固废堆放场所，回收出售处理 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 2 生活垃圾 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 危险废物 废活性炭 废包装桶 设置16m2专门危废暂存仓库，密封容器存储、及时委托有资质的单位处理 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 5 绿化 -- / / 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 / / 清污分流、排污口 规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 / / “以新带老”措施 / / / 总量平衡方案 本项目有组织废气污染物排放量为VOCs（非甲烷总烃）：0.2833t/a，拟在海安市区域范围内平衡；水污染物接管考核量为：废水量240t/a、COD：0.072t/a、氨氮：0.006t/a、总氮：0.0084t/a、总磷：0.001t/a，最终外排环境量为COD：0.012t/a、氨氮：0.0012t/a、总氮：0.0036t/a、总磷:0.0001t/a，在海安市范围内平衡；固废均得到有效处置。 / 大气防护距离设置 本项目不需要设施大气防护距离，卫生防护距离设置为：以生产车间为执行边界50m形成的包络线，目前此卫生防护距离内无居民点及其他环境敏感点，今后在此范围内不准建设学校、居民点、医院等环境敏感目标 环保投资合计 30

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织 | 熔融挤出工段 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+二级活性炭吸附装置 +15米排气筒（FQ-1）排放 | 达标排放 对周围大气环境影响较小 |
|  | 无组织 | 熔融挤出工段 | 非甲烷总烃 | 加强自然通风和机械排风 对生产车间设置50米卫生防护距离 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS 氨氮、总氮、总磷 | 依托南通润生塑胶制品有限公司现有化粪池预处理后经市政污水管网纳入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理最终排入老通扬运河 | 达标排放 对周围水环境影响较小 |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | PP、PE粒子使用过程 | 废包装袋 | 经厂方收集后出售处理 | 固废100% 处置 |
|  | 工业用白油使用过程 | 废包装桶 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 熔融挤出工段 | 废塑料 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 二级活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 本次项目噪声来源于拌料机、搅拌机、塑料挤出机及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～85dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、厂房隔声后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 南通凯信家具有限公司成立于2017年，位于海安市曲塘镇胡庄村三组（曲北路以北章工路以东），总投资2.5亿元，占地面积62057平方米，从事藤制家具生产项目，具有年生产藤制家具100万件的生产能力。该企业已于2017年6月编制完成 《南通凯信家具有限公司藤制家具生产项目环境影响报告书》，同年9月取得海安县行政审批局环评批复（海行审[2017]559号），并于2019年6月通过海安市行政审批局环保竣工验收（海行审[2019]340号）。现有员工600人，年工作300天，一班制。 目前南通凯信家具有限公司为了满足自身生产需求，继续投资500万元，租赁海安市曲塘镇曲塘村9组南通润生塑胶制品有限公司闲置厂房2300平方米，购置拌料机、搅拌机、塑料挤出机等主要生产设备22台套，新上塑料藤条生产项目。该项目正式投产后可形成年生产塑料藤条1500吨的生产能力，所生产的藤条全部供给原厂区所用。 2、符合国家和地方产业政策 本次项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、 “淘汰类”、 “能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、规划相符性和选址可行性 本次项目位于海安市曲塘镇曲塘村9组，周围区域以工业企业、居民为主。经查阅《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号） “南通市生态红线区域名录”， 本项目距离国家级生态红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区6.85km、省级生态红线焦港河（海安县）清水通道维护区0.23km，项目选址不在海安市生态红线管控区范围内。项目周围无国家级、省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次项目要求，项目选址可行。本项目用地属于工业用地，符合曲塘镇总体规划和环境规划要求。 4、达标排放和污染物控制 （1）废气 本次项目运行投产后，废气污染物仅为熔融挤出工段产生的挤出废气（非甲烷总烃）。 PP、PE粒子以及工业用白油在熔融挤出工段高温下部分挥发出来，形成有机废气（非甲烷总烃），厂方拟在每台挤出机熔融挤出工段上方设置集气罩收集，各集气罩吸风管道汇入一根车间排气总管，引入车间外的二级活性炭吸附装置吸收处理，最终通过15米高排气筒（FQ-1）高空排放。非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值标准，可满足环境管理要求。 本次项目运行投产后，产生的无组织废气主要为集气罩未收集到的非甲烷总烃，无组织废气由于产生量较小，且难以收集，在企业加强车间自然通风和机械排放的基础上，对周围环境的影响在可接受范围内。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离计算结果，确定对生产车间设置50米的卫生防护距离。经调查，卫生防护距离范围内无居民点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放，因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小。 综上所述，本次项目运行投产之后废气可达标排放，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 （2）废水 本次项目无生产废水产生，仅为厂内职工产生的生活污水240t/a。经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，达标尾水最终排入老通扬运河。对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （3）噪声 本次项目噪声来源于拌料机、搅拌机、塑料挤出机及废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～85dB（A）。经采取隔声、减振、加强管理等措施后，可降噪25dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间噪声值≤50dB（A），对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）固废 本次项目运行投产后，产生的固废为PP、PE粒子使用过程中产生的废包装袋，工业用白油使用过程中产生的废包装桶，熔融挤出工段少量滴落在地面的废塑料，废气处理装置产生的废活性炭，以及厂内职工产生的生活垃圾。 废包装袋、滴落在地面的废塑料由厂方收集后出售处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。废包装桶、废活性炭属于危险固废，委托有资质的单位处理。本次项目固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 5、总量控制分析 本次项目污染物排放总量控制建议指标如下： 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP及挥发性有机物。 大气污染物：本次项目产生的有组织废气污染物排放量VOCs（非甲烷总烃）：0.2833t/a，在海安市范围内平衡。异地扩建后全厂产生的有组织废气污染物排放量为：VOCs（非甲烷总烃）：0.2833t/a、HCL：0.00137t/a、颗粒物：0.143t/a、SO2：0.0378t/a、NOx：0.11t/a，在海安市范围内平衡。 水污染物：本次项目运行投产后，产生生活污水240t/a，经化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.072t/a、SS：0.048t/a、氨氮：0.006t/a、TN：0.0084t/a、TP:0.001t/a，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，外排环境量为COD：0.012t/a、SS：0.0024t/a、氨氮：0.0012t/a、TN：0.0036t/a、TP:0.0001t/a，在海安市范围内平衡。异地扩建后全厂产生废水量21866t/a，各污染物接管考核量为COD：6.989t/a、SS：3.717t/a、氨氮：0.611t/a、TN：0.0084t/a、TP:0.09584t/a、动植物油：0.245t/a、LAS：0.0223t/a、石油类：0.001t/a、氟化物：0.002t/a、Fe2+：0.0008t/a，经市政污水管网排入海安曲塘滇池水务有限公司集中处理，在海安市范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》，本次项目属于[C2929] 塑料零件及其他塑料制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版），属于名录中简化管理行业。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）及排污许可证核发技术规范，本次项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017版）中简化管理行业，暂不实施总量指标审核及排污权交易。 综合以上各方面分析评价，本项目符合国家产业政策，选址与该区域总体规划相符。经评价分析，该项目运行投产后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周围环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度看，本建设项目是可行的。 上述评价结果是根据南通凯信家具有限公司提供的规模、设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的，如果设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由南通凯信家具有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、建议 1、本项目的建设必须严格执行“三同时”制度，积极落实环保措施，按环评中所涉及到的措施和要求认真落实，确保排放达标和环境质量达标。 2、合理布局噪声设备，高噪声设备远离厂界，加强高噪声设备的管理和维护，落实各项噪声污染防治措施，减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声达标。 3、建议当地政府及规划部门在规划时不得在项目卫生防护距离之内新增医院、学校、居民住户等敏感设施规划。 4、必须严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，在专业监测单位对各污染处理设施效果和污染物排放状况进行验收监测后，并经审查验收合格后方可正式投入生产。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 企业营业执照 附件三 企业法人身份证复印件 附件四 厂房租赁协议及房产证 附件五 原厂区环评批文、验收批文、验收检测报告 附件六 污水接管承诺书 附件七 危废处置管承诺书 附件八 噪声本底监测报告 附件九 环评合同 附件十 委托书、承诺书 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 建设项目与生态红线关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

南通润生塑胶制品有限公司空地及老G328国道

南通润生塑胶制品有限公司空地及曲塘村9组居民

项目东侧

项目北侧

海安市万盛机械有限公司

南通润生塑胶制品有限公司闲置厂房及曲塘村9组居民

项目西侧

项目南侧

G4电泳漆挥发废气

W10电泳清槽废水

S8电泳渣

水洗4

自来水

W9水洗废水

陶化2

陶化剂、水

S7陶化残渣

水洗5

自来水

W10水洗废水

电 泳

电泳漆

烘 干

G5烘干废气

喷 粉

塑粉

G6塑粉粉尘

固 化

G7固化废气

编 藤

藤条

S9废藤条

裁 剪

布

平 车

塞 绵

绵层

G10废布料

G11废海绵

组 装

包装入库

除油2

脱脂剂、水

循环使用

打 磨

G3 打磨粉尘

S6 废金属屑

焊 接

氩气、五金件

CO2、焊丝

G2 焊接烟尘

S5 废焊丝

封 闭

封闭剂、水

W8封闭废水

水洗3

自来水

W7水洗废水

陶化1

陶化剂、水

W6陶化废水

S4陶化残渣

表 调

表调剂、水

W5表调废水

水洗2

自来水

W4水洗废水

除 锈

盐酸

G1 酸雾

W3 酸洗废水

水洗1

自来水

W2水洗废水

W1除油废水

除油1

脱脂剂、水

打 孔

S3废金属屑

切 割

S1 废金属边角料

S2废乳化液

乳化液

钢管、铝管

PP粒子、PE粒子、色母粒子、工业用白油

S1 废包装袋、S2 废包装桶

混合搅拌

G1 挤出废气（非甲烷总烃）

S3 废塑料、N2 噪声

循环冷却水

熔融挤出

冷却成型

G—废气

S—固废

缠绕包装

成 品

损耗60

300

生活用水

240

化粪池

240

海安曲塘滇池水务有限公司

自来水

老通扬运河

315

蒸发损耗15

挤出机循环冷却用水

15

循环使用

挤出机熔融挤出工段

集气罩收集

非甲烷总烃

二级活性炭吸附装置吸收处理

15米高排气筒排放（FQ-1）

由于市场原因

该工段未投入生产