建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：       年产20000吨优质特种钢绳项目

建设单位（盖章）：    江苏通江新材料科技有限公司

编制日期：2020年1月

# 江苏省环境保护厅制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20000吨优质特种钢绳项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏通江新材料科技有限公司 |
| 法人代表 | 陈健 | 联系人 | 邓彬彬 |
| 通讯地址 | 南通市经济技术开发区通达路99号 |
| 联系电话 | 13962932550 | 传真 | — | 邮政编码 | 226000 |
| 建设地点 | 南通市经济技术开发区通达路99号 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 补办手续 | 行业类别 及代码 | C3340金属丝绳及其制品制造 |
| 占地面积 | 33536.23m2 | 绿化面积 | 3353m2 |
| 总投资 | 15000万元 | 其中：环保投资 | 55万元 | 环保投资占总投资比例 | 0.37% |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 | / |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：详见表1-1主要原辅材料一览表。 主要设施：详见表1-3主要生产设备一览表。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1594 | 柴油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 700 | 燃气（立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（立方米/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目废水主要为生活污水，排放量为1261t/a，经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准后排入市政污水管道，送南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 本项目主要原辅材料一览表见表1-1。 表1-1 本项目原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 用量（t/a） 包装方式 储存位置 最大存储量（t） 来源及运输 1 钢材 20000 堆放 仓库 3000 外购、汽车 2 干式拉拔润滑剂 10 箱装 3 外购、汽车 3 表面脂 300 箱装 50 外购、汽车 4 皂块 30 箱装 5 外购、汽车 5 机油 0.9 箱装 0.9 外购、汽车 主要原辅材料的理化性质： 表1-2 主要原辅材料的理化性质和毒性 名称 理化性质 危险性 毒理毒性 干式拉拔润滑剂 干式拉丝润滑剂主要成分是金属皂、无机物（石灰、滑石、硼砂、磷酸盐、硫酸盐）和为提高润滑性能而加入的各种添加剂（防锈剂如亚硝酸盐、苯甲酸钠等以及着色剂）。其中金属皂占50%～80%，无机物占20%～40%，性能添加剂占2%～10% / / 表面脂 由高性能植物树脂、防锈剂、润滑剂、稳定剂和联结剂炼制而成的高性能润滑脂，具有优良的附着力、润滑性、防锈性、高沸点等特点，不含沥青。 / 可燃 皂块 油脂、肥皂等混合物 / 可燃 机油 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。相对密度<1，闪点76℃，引燃温度248℃，用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。 / 可燃 2、主要设备 本项目主要生产设备及规格见表1-3。 表1-3 本项目设备清单一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 1 水箱拉丝机 250 10 2 水箱拉丝机 450 4 3 水箱拉丝机 550 4 4 直进式水箱拉丝机 450 8 5 合绳机 6盘/800型 1 6 合绳机 18盘/630型 1 7 合绳机 18盘/500型 2 8 合绳机 6盘/630型 1 9 合绳机 6盘/500型 1 10 合绳机 8盘/1200型 2 11 合绳机 8盘/800型 1 12 捻股机 36盘/300型 3 13 捻股机 6盘/400型 4 14 捻股机 6盘/300型 4 15 捻股机 36盘/400型 4 16 捻股机 36盘/500型 1 17 捻股机 8盘/630型 1 18 空压机 69m3/h 2 合计 本项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类设备。 |
| 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 江苏通江新材料科技有限公司位于南通开发区通江路99号，公司从事耐高温合金材料、耐腐蚀金属材料的研发；金属制品加工、制造、销售，公司年产20000吨优质特种钢绳项目已于2018年11月份建成并投入运行，该项目未进行环评。根据《关于同意江苏通江新材料科技有限公司年产5万吨优质特种钢绳项目开展前期工作的意见》：请根据此意见开展环评、安评、能评等项目前期工作。因此本次对该项目进行补做环评。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目属于“67、金属制品加工制造”中“其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响评价报告表。江苏通江新材料科技有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏环发[2013]113号）和《市政府关于印发南通市生态红线区域保护规划的通知》（通政发[2013]72号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-4，本项目生态红线图见附图1。 表1-4 本项目与南通市生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 红线区域范围 方位 距本项目厂界 总面积 一级管控区 二级管控区 老洪港湿地公园 湿地生态系统保护 一级管控区为老洪港应急水源区域 北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，除一级管控区以外全为二级管控区 N 380m 6.63km2 老洪港应急水源保护区 水源水质保护 一级管控区为一级保护区，范围为：整个水域范围及取水口侧正常水位线以上200m的陆域范围 / N 800m 1.16 km2 长江洪港饮用水水源保护区 水源水质保护 为一级保护区，范围：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m范围内的水域和陆域为一级保护区 二级保护区和准保护区，范围：一级保护区以外上溯1500m、下延500m范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯2000m、下延1000m范围内的水域和陆域为准保护区 W 2600m 4.1km2 由上表可知，本项目距离最近的老洪港湿地公园二级管控区约380m，不在其生态红线管控区范围内，项目选址符合南通市生态红线区域保护规划。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），项目所在区域国家级生态保护区详见表1-5。 表1-5 本项目与国家级生态红线位置关系一览表 生态保护红线名称 类型 地理位置 方位 距本项目厂界 总面积 老洪港应急水库饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 一级保护区：云湖水库和星湖水库正常水位线以下的全部水域范围；云湖水库正常水位线至库区外100米范围内的陆域，星湖水库正常水位线向北外延70米，距长洪河20米；向东至通盛南路；向西、向南外延100米范围内的陆域。 二级保护区：云湖水库一级保护区域外，北至景兴路，向西、南、东外延200米范围内的陆域，及星湖水库一级保护区域外，向北、南、西外延200米，向东至通盛南路范围内的陆域。 N 800m 1.16km2 长江洪港饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 一级保护区：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m范围内的水域和陆域。保护区位于通吕运河南侧、江山路北侧、长江边及长江水域部分区域。 二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延500米范围内的水域和陆域。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域。 W 2600m 4.1km2 由上表可知，本项目不在老洪港应急水库饮用水水源保护区、长江洪港饮用水水源保护区范围内，项目选址符合江苏省国家级生态保护红线规划。 （2）环境质量底线 根据《2018年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-6。 表1-6 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 5 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书相符性分析见下表： 表1-7 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书相符性一览表 序号 相关要求 本项目相符性 1 开发区现有产业结构以装备制造、精细化工、纺织、轻工食品为主，未来通过“5+3”产业园的发展，预计未来南通经济技术开发区产业结构转变为以装备制造、精密机械、高分子新材料、电子信息、生物医药五大产业为主。 本项目位于南通经济开发区江海港区01单元，项目产品为特种钢绳，属于江海港区01单元定位中的机械加工制造，符合南通经济开发区的产业定位。 2 园区禁止在港口工业三区表面处理中心以外新建涉及铅、汞、铬、镉、砷五种重点控制的重金属产生和排放的项目。 本项目不排放五类重点重金属污染物 3 严格控制使用及产生挥发性有机物、恶臭物质的新建项目。严格控制新上对金属表面进行酸洗、电镀、油漆等工艺处理的项目。 本项目不使用挥发性物质，本项目无酸洗、电镀、油漆工艺。 产业政策相符性 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 4、规划相符性分析 本项目位于江海港区01单元，该单元功能定位是以化工、船舶配套、机械加工为主。本项目位于南通市经济技术开发区通达路99号，该地块为划定的二类工业用地，符合用地规划要求；本项目产品为特种钢绳，属于江海港区01单元产业定位中的机械加工，符合该区产业功能定位。 本项目所在的江海港区01单元规划图见附图2。 5、项目选址及周边概况 本项目位于南通市经济技术开发区通达路99号，厂区东侧为纳米玻璃项目预留用地，预留用地东侧为世亚汽车配件（南通）有限公司；南侧为江苏普盛动力股份有限公司，再南侧为江海路；西侧为宽约30米的通达路，路西侧为丝路咖精机（南通）有限公司；北侧为宽约12米的天风能源北侧路，路北侧为南通贝斯特物流有限公司。具体地理位置见附图3，周边状况详见附图4。 6、工程内容及规模 本项目位于南通市经济技术开发区通达路99号，占地面积33536.23m2，建筑面积31341m2，厂区现有5栋厂房，厂区平面布置情况见附图5。 表1-8 本项目主体工程经济技术指标一览表 项目 数量（m2） 主要建设内容 总面积 33536.23 / 总建筑面积 31341 / 其中 主生产车间 18290 1F（部分5F），已建 办公楼 5400 5F，已建 物资仓库 2798 1F（部分3F），已建 半成品仓库 2535 1F（部分3F），已建 成品仓库 2298 1F，已建 门卫 20 1F，已建 表1-9 项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 （吨/年） 年运行时数 优质特种钢丝绳生产线 优质特种钢丝绳 20000 6720h 7、项目公用工程及辅助工程 （1）供水 水源：由市政自来水管网统一供给。 给水系统：由开发区自来水供水管网接入，主要提供生活用水、水箱拉丝机补充用水，用水量为1594t/a。 （2）排水 排水系统：采用“雨污分流”方式，项目排水主要为生活污水。 生活污水产生量1261t/a，经化粪池预处理后排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；厂区雨水经雨水管道收集后排入雨水管网。 （3）供电 本项目年用电量约700万kW·h，由园区市电网供给。 （4）空压系统 本项目设有2台空压机，用于控制动力，单台供气量为69m3/min，位于拉丝车间内。 （5）贮运 该项目原辅材料进出厂使用汽车运输，贮存于仓库内。 表1-10 公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备 注 公用工程 给 水 1594t/a 由市政自来水管网提供 排 水 1261t/a 采用“雨污分流”排水方式 供电 700万kwh 由城市电网供给 压缩空气系统 2台，单台供气能力共为69m3/min — 绿化 3353m2 — 贮运工程 原料仓库 2798m2 用于储存原辅材料，位于厂区西侧 半成品仓库 2535 用于储存半成品，位于厂区东北侧 成品仓库 2298m2 用于储存成品，位于厂区西北侧 环保工程 废水处理 生活污水1261t/a 经化粪池预处理的生活污水排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理 噪声处理 厂房隔声、减振 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求 固废堆场 一般工业固废暂存区面积15m2 位于厂区东南侧 危废堆场面积15m2 位于厂区东南侧 8、环保工程 本项目环保投资55万元，占总投资的0.37%。具体环保投资见表1-11： 表1-11 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 设计能力 处理效果 废气 油烟净化器 2 2000m3/h 达标排放 废水 化粪池 5 10m3 达标排放 含棉油皂水池 18 400m3 回用，不排放 雨污分流 10 / — 噪声 隔声、减振 5 降噪30dB左右 减小对周边环境影响 固废 一般固废堆场、危废堆场 5 30m2 固废、危废暂存 绿化 绿化 10 3353m2 — 合计 55 9、绿化方案 本项目绿化面积达到3353m2。 10、职工人数及工作制度 本项目设员工53人，白班制（8小时/班），年工作280天，本项目有食堂，无宿舍。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为已建项目，不存在原有污染问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 南通市是江苏省省辖市，位于长江三角洲东部，长江入海口的北岸，东经120°12′～121°55′，北纬31°41′～32°43′，滨江临海，地理位置优越，隔江与上海市相望，背靠江淮腹地，辖区内已形成了航空、铁路、公路、海运的交通格局，交通运输十分方便。 （2）地质、地貌 本区域属长江三角洲冲积平原，地势平坦宽广，从西北略向东南倾斜，西北部地面高程为海拔（黄海标高）4.5～5米。东南部高程约3.2米。 （3）气候、气象 本区域属于北亚热带海洋性季风气候区，温和湿润，四季分明，雨水充沛，“梅雨”，“台风”等地区性气候明显。冬季盛行偏北风，夏季盛行海洋来的东南风，全年以偏东风为最多。据南通气象台1951～2002年气象观测资料：本区域年平均气温15.3℃，年降水量1089.7mm，日最大降雨量287.1mm。年平均风速3.0m/s，年最大风速26.3m/s(N)。大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。 （4）水文 本区处于长江潮流界内，长江是我市及市经济技术开发区工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经我市西南缘，市区段岸线长约22公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量9793亿m3，平均流量3.1万m3/s。根据狼山港水文站实测资料，涨潮和落潮的表面平均流速分别为1.03m/s和0.88m/s，涨潮历时约4小时，落潮历时约8小时，以落潮流为主。长江水流速快，流量大，不但提供了人民生活、农田灌溉和工业所需的丰富水源，同时对沿江排放的工业废水和生活污水有较大的稀释和自净能力。 （5）植被、生物多样性 土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于人类多年的开发活动，除人工绿化外，天然植被覆盖面已基本消失。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。水体动物有鱼、鳝、虾、蟹、螺、蚌等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，现辖3市2县及崇川区、港闸区、南通经济技术开发区及通州区。总面积8001km2，其中市区面积224km2。全市人口782万人，其中市区79.5万人。 本项目所在地南通市经济技术开发区是1984年由国务院批准建立的首批国家级开发区之一，全区行政区划面积146.98 km2，规划面积35km2，目前已形成功能开发和成片开发的格局，已实现通路、通自来水、通下水、通电、通电讯、通蒸汽、通污水处理、通港口、通工业用气和土地平整。目前开发区内已建成1座22万伏、5座11万伏输变电站、日处理10.3万吨污水处理厂、1座三炉两机热电厂、7座万吨级码头、3座千吨级码头、道路总长度140公里。此外，新通常汽渡连接线、东方大道以及港口工业三区日处理5万吨开发区第二污水处理污水厂、氯碱厂、热电厂等重大基础设施均已建设投入运行。 按照省委、省政府主要领导对园区“国际一流产业园、全国一流新城区”的定位要求，作为2009年全省开放型经济工作的重中之重，苏通科技产业园的开发建设，对于苏南产业向苏中、苏北地区梯度转移，对于全省战略结构调整，对于国家沿海开发战略和江苏沿江开发战略的实施，必将起到积极的推动作用。园区一期基础设施项目开工仪式举行以来，开发建设工作正如火如荼地开展，年内将分5批完成10亿元投入，拉开一期基础设施框架，开发建设的前景十分美好。综合分析苏通科技产业园，可概括为“区位独特，规划一流，开发科学，产业先进，生态优先”五个特点： 根据《南通经济技术开发区控制性详细规划（2016-2020年）》，规划范围包括新城区07、新城区08、开发区中心区、竹行、医药健康产业园、精密机械产业园、光电子产业园、富民港、江海港区01、江海港区02、金属工业园区、综合保税区B区单元共十二个单元，面积约134.08平方公里。 各单元规划布局及功能定位见表2-1。 表2-1 南通市开发区各单元范围及功能定位 单元名称 规划范围 功能定位 新城区07单元 通盛大道以东、通沪大道以南、东方大道以西、通启运河以北。 以居住为主，兼历史文化、休闲娱乐等。 新城区08单元 源兴路以南、裤子港河以西、通启运河以西，南至长江。 以高品质居住为主，间距商贸、商务等功能，包括有通富南路、星湖大道、振兴路划分的2个居住片区、2个工业片区和1个弹性发展片区。 富民港单元 西至通启运河、南至长江、东至新开路—景兴路—常兴路、北至通启运河。 以工业为主，兼居住、商业等功能，由星湖大道、中央路和宏兴路分隔为3个工业片区和1个居住片区。 开发区中心区单元 新开路以东、瑞兴路以北、东方大道以西、通启运河以南，以及东方大道以东、长桥村中心横河以北、吉顺路以西、驰行路以南。 集商业办公、商业服务、科教研发、文化休闲和生态居住等功能于一体的功能复合型城市副中心。 竹行单元 长桥村中心横河以南、东方大道以东、新兴路以北、沈海高速以西。 以安居为主、集居住、产业研发等功能于一体，配套完善的城市居住片区。 医药健康产业园 瑞兴路以南、新开路以东、景兴路以北、龙腾路以西。 长三角地区重要的医药健康产业制造基地和科技成果产业化基地。 精密机械产业园 瑞兴路-新兴路以南、龙腾路以东、景兴路以北、竹林路以东。 以精密机械及研发为主的产业园区。 光电子产业园 通启运河以南、东方大道以东、驰行路以北、沈海高速以西。 国内领先的LED产业基地，高端光电子示范基地与数据中心。 金属工业园 景兴路以南、张江公路以西、纬三路以北、经三路以东。 以金属工业产业为主导的特色产业园。 江海港区01单元 东至东方大道、西至长江、北至江韵路、南至沿江大道。 以化工、船舶配套、机械加工等产业为主的现代化工业园区。 江海港区02单元 沿江大道以南、东方大道以西的沿江区域。 以港口物流和临港制造业为主导产业的现代化工业区，包括能源物流产业片区和化工产业片区。 综合保税区B单元 位于南通市经济技术开发区东南部，西北部为苏通科技产业园，南部为通海港区，东部为海门市。 以出口加工为基础，以保税物流为重点，以国际贸易为导向，以服务贸易和商品展示位补充，产业项目集聚，基础设施齐全，配套服务完善的综合保税区。 本项目位于江海港区1单元，该单元功能定位是以金属工业为主，该区域内道路、港口、供水通讯、污水处理厂等基础设施已基本建立完善，用地符合规划要求。 文物保护： 本项目周边无文物保护单位。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2018年南通市环境状况公报》，2018年，南通市PM2.5年平均浓度为41μg/m3，未达到标准，臭氧8小时平均第90百分位数超过二级标准，属于不达标区。 表3-1 区域环境质量现状评价表 评价因子 时段 现状浓度 标准限值 占标率/% 达标情况 μg/m3 μg/m3 SO2 年平均浓度 17 60 28.3 达标 NO2 年平均浓度 36 40 90 达标 PM10 年平均浓度 63 70 90 达标 PM2.5 年平均浓度 41 35 117.1 超标 CO 年平均浓度 0.8 -- -- -- 24小时平均第95百分位数 1400 4000 35.0 达标 O3 年平均浓度 119 -- -- -- 8小时平均第90百分位数 179 160 111.9 超标 O3主要超标原因是氮氧化物与VOCs在阳光辐射下产生发生光化学反应形成二次污染，PM2.5超标原因受发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、 烹调过程中燃煤或燃油排放的油烟以及汽车尾气综合影响。 针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，采取调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督查等多项措施，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 2.水环境质量状况 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良。 3.声环境质量状况 本项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。评价期间委托无锡市中证检测技术有限公司在本项目所在厂区周边设置测点4个（见附图4），进行了环境噪声的昼间监测，监测时间为2019年12月31日，监测结果列于下表。 表3-1 本项目厂界环境噪声背景值昼间测量 测点位 噪声标准（dB） 测量值（dB） 点 号 位 名 类 别 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 1 项目东侧 3 65 55 61.1 48.6 2 项目南侧 3 65 55 52.2 43.4 3 项目西侧 3 70 55 62.7 49.9 4 项目北侧 3 65 55 60.5 46.7 监测结果表明：本项目厂界噪声背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标为： 表3-2 环境空气保护目标 环境保护 对象名称 UTM坐标（m） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离（m） X Y 农场九大队 309235.88 3527061.45 居民 约40人 二类区 E 1000 星苏花园 309654.02 3526033.20 居民 约4000人 SE 2500 振华佳苑 305807.37 3527786.87 居民 约1500人 SW 1100 表3-3 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标 环境 环境保护对象 方位 距离 规模 环境质量 水环境 通达路西河 W 50m 小型 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求 长洪分场北匡河 N 315m 小型 长江近岸带 W 2600m 大型 洪港水厂取水口一级保护区 上游 到取水口陆域距离3.3km 水厂供水能力为 40万t/d Ⅱ类（取水口上游500m，下游500m，向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m） 洪港水厂取水口二级保护区 Ⅲ类（一级保护区以外上溯1500m、下延500m） 声环境 项目厂界 四周 1~200m - 环境噪声应达《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 生态环境 老洪港湿地公园 W 380m 6.63km2 湿地生态系统保护 老洪港应急水源保护区 W 800m 1.16 km2 水源水质保护 长江洪港饮用水水源保护区 W 2600m 4.1km2 水源水质保护

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准见下表： 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 二氧化硫 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 可吸入颗粒 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 可吸入颗粒 PM10 年平均 24小时平均 70 150 二氧化氮 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 一氧化碳 CO 24小时平均 1小时平均 4000 10000 臭氧 O3 日最大8小时 1小时平均 160 200 2.水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江中泓水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，长江近岸带水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，通达路西河、长洪分场北匡河执行Ⅲ类标准，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L 序号 污染因子 水质Ⅱ类标准 水质Ⅲ类标准 1 pH（无量纲） 6～9 6～9 2 COD ≤15 ≤20 3 BOD5 ≤3 ≤4 4 SS* ≤25 ≤30 5 TP ≤0.1 ≤0.2 6 NH3-N ≤0.5 ≤1.0 7 石油类 ≤0.05 ≤0.05 注：*SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3.环境噪声质量标准 本项目评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目西侧位于通达路20±5米范围内，因此执行4a类，具体标准见下表： 表4-3 声环境质量标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4a 70 55 4.地下水质量标准 地下水按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）分类，见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 评价因子 标准值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 pH（无量纲） 6.5-8.5 5.5-6.5，8.5-9 ＜5.5，＞9 2 耗氧量（CODMn法） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 ＞10 3 氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 ＞1.5 4 硝酸盐氮 ≤2 ≤5 ≤20 ≤30 ＞30 5 总硬度 ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 ＞650 6 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 7 亚硝酸盐氮 ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.8 ＞4.8 8 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 9 挥发性酚类 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 10 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 11 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 12 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ＞0.05 13 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 ＞0.1 14 镉 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 ＞0.01 15 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2 ＞2 16 锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 ＞1.5 17 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000 18 铬（六价） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 19 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 ＞0.002 5.土壤质量标准 项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的筛选值第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值（第二类用地） 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 厨房油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准，见表4-6： 表4-6 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，＜5.00 ≥5.00，＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 ≥3.3，＜6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h 2、水环境污染物排放标准 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准；南通市经济技术开发区通盛排水有限公司废水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放浓度》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。具体排放标准见下表： 表4-7 污水综合排放标准 污染物 三级标准限值 污水处理厂排放标准一级A pH 6～9 6～9 COD 500mg/L 50mg/L BOD5 300mg/L 10mg/L NH3-N* 45mg/L 5（8）mg/L SS 400 mg/L 10 mg/L TP* 8 mg/L 0.5 mg/L 动植物油 100mg/L 1mg/L 注：*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准；括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、声环境污染物排放标准 营运期项目执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，项目西侧位于通达路20±5米范围内，执行4类标准。 表4-8 工业企业厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4 70 55 3、固体废弃物 项目产生的一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表4-9 本项目污染物产生及排放一览表 单位：t/a 污染源 污染因子 产生量 削减量 接管量 排入环境的量 废水 废水量 1261 0 1261 1261 COD 0.504 0.101 0.403 0.063 SS 0.441 0.088 0.353 0.013 NH3-N 0.05 0 0.05 0.0063 TP 0.006 0 0.006 0.0006 动植物油 0.1 0 0.1 0.0013 废气（有组织） — — — — — 废气（无组织） — — — — — 固废 一般工业固废 100 100 — 0 危险固废 10.6 10.6 — 0 生活垃圾 7.4 7.4 — 0 总量平衡方案： （1）废水：废水排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：本项目无工艺废气产生。 （3）固废：实现“零排放”。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目生产工艺流程见图5-1： 1、生产工艺 图5-1 优质特种钢绳生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）拉丝 钢材在拉丝机的牵引下，线材通过拉丝模孔变形，达到减小断面改变形状，以获得尺寸、形状、性能和表面质量满足要求的钢丝。采用湿法拉丝，该过程使用密闭罩，利用水箱拉丝机进行拉丝生产，拉丝过程中加入干式拉拔润滑剂，使用时与水调配混合使用，为拉丝模具润滑。水箱中加入皂水（棉油皂、水），钢丝通过拉拔润滑剂后入水箱内，皂液的作用是在被拉金属线材和拉丝模间形成润滑膜，减小界面间摩擦，降低拉拔时的力能消耗和升温，延长拉丝模的使用寿命，确保产品表面质量，并使变形均匀。 该过程产生的废水W1经含棉油皂水池暂存，自然冷却后回用到拉丝机中，不外排。池底会产生含棉油皂污泥（S2），水箱拉丝机会产生噪声（N1），收卷过程会有断丝，产生废钢丝（S1）。 捻股 根据不同型号的钢丝绳要求，选择不同型号的捻股车对钢丝进行捻股处理。捻股时产生断丝，形成废钢丝（S3），捻股机会产生噪声（N2）。 合绳：利用合绳机对捻股后的钢丝进行合绳处理，合绳后的钢丝绳在其表面涂上一层表面脂延长产品的使用寿命。合绳过程会产生断丝，形成废钢丝（S4）、噪声（N3）。 项目钢丝、钢绳定尺生产无任何焊点，具备拉力强、使用寿命长等特点。 （4）包装：特种钢绳包装入库即为成品。 表5-1 建设项目营运期产污环节及排污特征 类别 编号 产生环节 污染因子 产生特征 去向 废气 — 食堂 油烟 间歇 油烟净化器处理后排放 废水 W1 含棉油皂废水 COD、SS、石油类 / 经含棉油皂吃暂存后回用，不排放 — 职工生活 COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 间歇 经化粪池预处理后进入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司，尾水排入长江 固废 S1、S3、S4 拉丝、捻股、合绳 废钢丝 间歇 出售 S2 棉油皂水池 污泥 间歇 委托有资质单位处置 — 设备保养 废抹布及手套 间歇 环卫清运 — 设备保养 废机油包装桶 间歇 委托有资质单位处置 — 职工生活 生活垃圾 间歇 环卫清运 2、物料平衡 表5-2 生产物料平衡表 （t/a） 投入 产出 名称 投入量 名称 产品 废水 废气 固废 合计 钢材 20000 钢材 19900 0 0 100 20000 干式拉拔润滑剂 10 干式拉拔润滑剂 7 0 0 3 10 表面脂 300 表面脂 300 0 0 0 300 皂块 30 皂块 23 0 0 7 30 合计 20340 20230 0 0 110 20340

主要污染工序 一、施工期排污分析 项目已建成，本环评不对施工期进行详细分析、评价。 二、营运期排污分析 项目营运期间产生的污染情况如下： 1、大气污染物 根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），本项目食堂设有1个灶头，餐饮规模为小型。据《城镇生活源产排污系数手册》和类比调查，目前居民食用油用量约为0.03kg/人·天，本项目人数为53人，其中中午在食堂就餐人数为40人，食用油用量则为0.34t/a。根据对餐饮业的调查，一般油烟挥发量约占总用油量的2%，油烟去除率按小型规模的最低去除率60%计，烟气量为2000m3/h，一天工作3h，年均工作280天，则烟气产生量为168万m3/a。据此计算：油烟产生量为0.0068t/a，3.4mg/m3，油烟排放量为0.0027t/a，排放浓度1.36mg/m3。 2、水污染物 （1）废水产生 ①生活污水 本项目设员工53人，有食堂，无住宿，年工作日为280天。根据《江苏省城市生活与公用用水定额》（2012年修订）苏南及沿江城市居民用水定额160L/人·天，本项目以100L/（人·天）计，则用水量为1484t/a，产污系数取0.85，生活污水产量为4.5m3/d（1261t/a）。其中主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油，产生浓度分别为400mg/L、350mg/L、40mg/L、5mg/L、80mg/L，产生量分别为0.504t/a、0.441t/a、0.05t/a、0.006t/a、0.1t/a，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 ②拉丝废水 本项目采用水箱拉丝机进行拉丝，干式拉拔润滑剂使用时与水调配混合使用，调配水量为10t/a。拉丝水箱中加入皂水（棉油皂、水），皂水经棉油皂水池暂存后循环使用，不排放。 项目共设置26台水箱拉丝机，单台水箱容量约1立方米，总容量约26t，总循环量为52m3/h，年补充水约100t。 水平衡见图5-2： 图5-2 本项目水平衡图 （单位：t/a） 处理能力 项目生活污水产生量为4.5m3/d，化粪池处理设计规模为10m3，其规模能够满足本项目需求。 （3）处理效率 本项目废水的产生和处理排放情况见下表。 表5-3 项目废水产生、治理及排放情况一览表 类别 废水量(m3/a) 污染物 产生情况 治理 措施 去除率% 排放情况 排放 去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 生活污水 1261 COD 400 0.504 化粪池 20 320 0.403 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 SS 350 0.441 20 280 0.353 NH3-N 40 0.05 0 40 0.05 TP 5 0.006 0 5 0.006 动植物油 80 0.1 0 80 0.1 3、噪声 本项目使用的主要高噪声污染源为见下表： 表5-4 主要生产设备噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 设备名称 设备数量 （台） 单机声级值dB(A) 所在车间名称 距最近厂界距离（m） 主要防治措施 降噪效果 1 水箱拉丝机 26 85 主生产车间 南厂界，37 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 30 2 捻股机 17 75 南厂界，45 3 合绳机 9 75 南厂界，45 4 空压机 2 80 南厂界，40 4、固废 （1）固废属性判定 ①一般固废 废钢丝S1、S2、S4：钢丝拉丝、捻股、合绳过程会产生废钢丝，产生量约为100t/a，收集后外售。 生活垃圾：生活垃圾人均产生量以0.5kg/d计，则本项目生活垃圾产生量为7.4t/a。 ②危险废物 废抹布及手套：本项目设备保养时产生的废抹布及手套，类比同行业，废抹布及手套产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 修订版），废抹布属HW49非特定行业中900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，根据危险废物豁免管理清单，本项目产生的废抹布豁免条件为：可混入生活垃圾，豁免内容：全过程不按危险废物管理。 含棉油皂污泥S2：棉油皂水池池底定期产生污泥，主要成分为棉油皂、油脂，产生量约10t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 废机油包装桶：设备维修、保养时需使用机油，产生废包装桶，产生量为0.5t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 表5-5 本项目副产物产生情况一览表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 有害成分 预测产生量(t/a) 废钢丝 拉丝、捻股、合绳 固 钢丝 / 100 含棉油皂污泥 棉油皂水池 半固 棉油皂、油脂 棉油皂、油脂 10 废抹布及手套 设备维修、保养 固 抹布、矿物油 矿物油 0.1 废机油包装桶 设备维修、保养 固 矿物油 矿物油 0.5 生活垃圾 办公、生活 固 / / 7.4 （2）副产物属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表 5-6。 表5-6 副产物属性判定表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否固废 判定依据 利用途径 废钢丝 拉丝、捻股、合绳 固 钢丝 是 丧失原有使用价值的物质 出售 废机油包装桶 设备维修、保养 固 矿物油 是 丧失原有使用价值的物质 委托有资质单位处置 含棉油皂污泥 棉油皂水池 半固 棉油皂、油脂 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 委托有资质单位处置 废抹布及手套 设备维修、保养 固 抹布、矿物油 是 丧失原有使用价值的物质 环卫清运 生活垃圾 办公、生活 固 / 是 / 环卫清运 ② 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定表 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 废钢丝 拉丝、捻股、合绳 否 - 废机油包装桶 设备维修、保养 是 HW49 含棉油皂污泥 棉油皂水池 是 HW09 废抹布及手套 设备维修、保养 是 HW49 生活垃圾 办公、生活 否 - （3） 污染防治措施 本项目固体废物汇总表见表5-8。 表5-8 固体废物汇总表 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废钢丝 / / 100 拉丝、捻股、合绳 固 钢丝 / 每天 / 出售 废机油包装桶 HW49 900-041-49 0.5 设备维修、保养 固 矿物油 矿物油 定期 T/In 委托有资质单位处置 含棉油皂污泥 HW09 900-007-09 10 棉油皂水池 半固 棉油皂、油脂 棉油皂、油脂 每天 T 委托有资质单位处置 废抹布及手套 HW49 900-041-49 0.1 设备维修、保养 固 抹布、矿物油 矿物油 定期 T/In 环卫清运 生活垃圾 / / 7.4 办公、生活 固 / / 每天 / 环卫清运 5、本项目污染物产生及排放汇总 本项目污染物产生及排放情况见表5-9。 表5-9 本项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 污染源 污染因子 产生量 削减量 接管量 排入环境的量 废水 废水量 1261 0 1261 1261 COD 0.504 0.101 0.403 0.063 SS 0.441 0.088 0.353 0.013 NH3-N 0.05 0 0.05 0.0063 TP 0.006 0 0.006 0.0006 动植物油 0.1 0 0.1 0.0013 废气（有组织） — — — — — 废气（无组织） — — — — — 固废 一般工业固废 100 100 — 0 危险固废 10.6 10.6 — 0 生活垃圾 7.4 7.4 — 0

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 废 水 |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | 废水量 | — | 1261 | — | 1261 | 经市政污水管网排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理，达标排入长江 |
|  |  | COD | 400 | 0.504 | 320 | 0.403 |  |
|  |  | SS | 350 | 0.441 | 280 | 0.353 |  |
|  |  | 氨氮 | 40 | 0.05 | 40 | 0.05 |  |
|  |  | 总磷 | 5 | 0.006 | 5 | 0.006 |  |
|  |  | 动植物油 | 80 | 0.1 | 80 | 0.1 |  |
| 固 体 废 物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 废钢丝 | 100 | — | 100 | — | 出售 |
|  | 含棉油皂污泥 | 10 | 10 | — | — | 委托有资质单位处置 |
|  | 废机油包装桶 | 0.5 | 0.5 | — | — |  |
|  | 废抹布及手套 | 0.1 | 0.1 | — | — | 环卫清运 |
|  | 生活垃圾 | 10.5 | 10.5 | — | — |  |
| 噪声 | 设备名称 | 设备数量（台） | 单台设备等效声级dB（A） | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离m |
|  | 拉丝水箱机 | 26 | 85 | 主生产车间 | 南厂界，37 |
|  | 捻股机 | 17 | 80 |  | 南厂界，45 |
|  | 合绳机 | 9 | 80 |  | 南厂界，45 |
|  | 空压机 | 2 | 80 |  | 南厂界，40 |
| 主要生态影响： 本项目所在地为划定的工业用地，厂区绿化面积为3353m2，同时项目对产生的废水、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 项目已建成，本环评不进行详细分析、评价。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 公司食堂有2个灶头，食堂约有53人用餐，油烟产生量约0.0133t/a，采用高效油烟净化器处理，且达标后通过专用烟道高于屋顶排放，油烟排放浓度为1.58mg/m3，排放量为0.0053t/a。低于《饮食业废气排放标准》中的排放标准，实现达标排放，对环境影响较小。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）和《南通市餐饮业污染防治管理办法》（2011年7月18日）：（1）油烟排放口位置应距离居民住宅、医院或者学校20米以上；（2）在城市居住区、居住小区内按照规划设计要求配套的，与相邻最近居民住宅边界的直线距离应大于30米。根据附图4项目周边概况图，本项目厨房设于项目西南侧食堂内，周围300米范围内无环境敏感目标，因此满足相关技术规范要求。 建设单位必须定期清洗油烟净化装置，保证油烟净化装置去除效率达60%。采取以上措施后项目产生的废气对区域大气环境影响轻微。 7.2.2 地表水环境影响分析 本项目产生废水主要是生活污水。 本项目生活污水产生量为1261t/a，经化粪池处理达标后送至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司，尾水排入长江。 项目产生的生活污水经化粪池预处理后，COD浓度320mg/L，SS浓度280mg/L，氨氮浓度40mg/L，TP浓度5mg/L，动植物油浓度80mg/L，达到南通市经济技术开发区通盛排水有限公司的接管要求。因此，项目投产后，在污水处理装置正常运行情况下，项目产生生活污水对周边环境影响较小，可满足环境管理要求。 （1）废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活污水 COD SS 氨氮 总磷 动植物油 接管至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理 连续排放流量不稳定 污水排口1# 化粪池 沉淀 污水排口1# 是 企业总排 本项目所依托的南通市经济技术开发区通盛排水有限公司废水间接排放口基本情况见下表。 表7-2 废水间接排放口基本情况 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 污水排口1# 303375.31 3534031.94 0.1261 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 连续排放流量不稳定 / 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 COD 50 SS 10 氨氮 5 总磷 0.5 动植物油 1 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 污水排口1# COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准 500 2 SS 400 3 动植物油 100 4 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准 45 5 总磷 8 本项目废水污染物排放信息见下表。 表7-4 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 污水排口1# COD 320 0.0014 0.403 2 SS 280 0.0013 0.353 3 氨氮 40 0.00018 0.05 4 总磷 5 0.00002 0.006 5 动植物油 80 0.00036 0.1 全厂排放口合计 COD 0.403 SS 0.353 氨氮 0.05 总磷 0.006 动植物油 0.1 ②污水处理可行性分析 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司（原开发区第二污水处理厂）目前一期工程2.5万吨/日已经建成运行，已趋满负荷运行。一期工程采用水解＋氧化沟处理工艺对废水进行处理，尾水排入长江，工程于2005年12月建成，2008年10月通过了环保验收。污水厂二期工程2.5万吨/日已通过环保审批，采用水解酸化+四槽式氧化沟+混凝沉淀工艺，于2010年底建成并调试，已经投入运行，根据污水厂介绍，正常情况下，全厂进水量约40000t/d左右，目前二期已经趋于满负荷运行。本项目废水（1261t/a）排入开发区污水处理厂三期扩建工程（4.8万吨/日），采用水解酸化+厌氧-缺氧-好氧生物处理工艺。 本项目废水排入污水处理厂处理的可行性分析如下： A.污水管网建设情况分析 本项目位于南通市经济技术开发区通达路99号，南通市经济技术开发区通盛排水有限公司的污水管网已铺设至此地，本项目产生的废水可通过污水管网排入开发区污水处理厂进行处理。 B.废水量可行性分析 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司目前的日处理量约9.8万吨，尚有余量接纳本项目废水，本项目废水产生量为1261t/a，且排放的废水进入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司后不会对污水处理厂的生化处理工艺的正常运行产生影响。 C.水质的可行性分析 本项目废水中各污染物浓度均满足南通市经济技术开发区通盛排水有限公司的接纳废水水质的接管要求。本项目废水中无有毒有害物质，不会对污水处理厂生化处理工序造成影响。因此，从废水水质来看，开发区污水处理厂是可以接纳本项目废水的。 表7-5 本项目废水最终排放情况 来源 废水量 m3/a 污染物 排入环境 排放去向 *浓度mg/L 排入环境的量t/a 生活污水 1261 COD 50 0.071 长江 SS 10 0.063 氨氮 5 0.013 总磷 0.5 0.0063 动植物油 1 0.0006 注：*为污水处理厂尾水排放标准。 （3）地表水环境影响评价自查表 表7-6 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 ☑；其他□ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （） 监测断面或点位个数 （）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区□ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 水量 1261 / COD 0.403 320 SS 0.353 280 氨氮 0.05 40 TP 0.006 5 动植物油 0.1 80 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 ☑；自动 □；无监测 □ 监测点位 （） （废水总排放口） 监测因子 （） （CODcr、SS、氨氮、总磷、动植物油） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目建成后主要高噪声设备为拉丝水箱机、捻股机、合绳机、空压机，噪声源强约75~85dB。 计算中主要考虑建筑物及围墙的隔声及距离衰减因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上的各预测值。对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： ①噪声预测公式： 式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，以1米计； △L— 噪声衰减值，dB（A）。 ②噪声叠加公式采用： 式中：Li —第i个噪声源的声级； n—声源个数 建筑物和围墙的隔声量约30dB。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值。预测结果见表7-7。 表7-7 厂界噪声预测结果（dB） 预测点 贡献值 噪声标准 昼间 东厂界 52.66 65 南厂界 55.68 65 西厂界 55.05 70 北厂界 58.57 65 根据预测结果可知，本项目建成后厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类、4类标准。 7.2.4 固体废弃物影响分析 本项目产生的一般工业固废包括废钢丝100t/a，出售处理；含棉油皂污泥10t/a、废机油包装桶0.5t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置；废抹布及手套0.1t/a、生活垃圾产生量为7.4t/a，由当地环卫部门清运并进行卫生填埋处置。 (1)一般固废环境影响分析 本项目在厂区东南侧设置了一个15m2的一般固废仓库，并且按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求进行设计，因此本项目一般固废可以实现零排放，对周围环境影响较小。 (2)危险废物环境影响分析 本项目危险固废为含棉油皂污泥、废机油包装桶、废抹布及手套，固体废物的处理处置应遵循分类收集和综合利用的原则，具体处置方式如下： 危险固废：核对《国家危险废物名录》（2016年版），本项目主要产生HW09类、HW49类危险废物，根据危险废物豁免管理清单，本项目产生的废抹布豁免条件为：可混入生活垃圾，豁免内容：全过程不按危险废物管理，含棉油皂污泥、废机油包装桶需委托有资质单位进行处置。 (3)贮存场所环境影响分析 表7-8 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废仓库 废机油包装桶 HW49 900-041-49 厂区东南侧 5m2 堆放 0.05t 1个月 2 污泥 HW09 900-007-09 10m2 桶装、袋装 1t 1个月 表7-9 本项目危废“三同时”一览表 类别 产生工序及装置 污染物名称 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 危废 设备维修、保养 废机油包装桶 委托有资质单位处置 零排放 5 与主体工程同时建设同时投产使用 危废 棉油皂水池 含棉油皂污泥 委托有资质单位处置 零排放 本项目设置了1个15m2的危废仓库，位于厂区东南侧。项目所在地地质结构稳定，地震烈度为6级；危废仓库底部高于地下水最高水位；远离居民区及地表水域；区域地质结构稳定，洪水、滑坡、泥石流、潮汐等自然灾害较少；周围没有易燃、易爆的危险品仓库等，因此本项目危废仓库选址符合《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求。 项目危险废物的危险特性主要表现为毒性，因此，危险废物堆放、贮存场所可能带毒性。危废堆放过程中可能会产生渗滤液，渗滤液下渗可能会污染贮存场所的土壤，甚至进一步污染地下水。厂区内危废仓库已进行防风、防晒、防淋处理，并进行了基础防渗，可避免对周边土壤和地下水产生影响。本项目危废仓库见下图。 图7-1 本项目危废仓库图 (4)运输过程环境影响分析 严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目产生的危废委托有资质单位处置，并按照危废转移要求，同时危废装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏。 (5)综合利用、处理、处置的环境影响分析 本项目危废委托有资质单位安全处置，确保项目危废的有效处置，因此对周围环境基本无影响。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过出售或环卫清运处理。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 (6)项目固废产生及处理处置情况 营运期固体废物分析结果见表7-10。 表7-10 营运期固体废物分析结果 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废钢丝 / / 100 拉丝、捻股、合绳 固 钢丝 / 每天 / 出售 废机油包装桶 HW49 900-041-49 0.5 设备维修、保养 固 矿物油 矿物油 定期 T/In 委托有资质单位处置 含棉油皂污泥 HW09 900-007-09 10 棉油皂水池 半固 棉油皂、油脂 棉油皂、油脂 每天 T 委托有资质单位处置 废抹布及手套 HW49 900-041-49 0.1 设备维修、保养 固 抹布、矿物油 矿物油 定期 T/In 环卫清运 生活垃圾 / / 7.4 办公、生活 固 / / 每天 / 环卫清运 7.2.5 土壤分析 本项目属于金属丝绳及其制品制造项目，为污染影响型项目。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018) “第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表7-11。 表7-11 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-12 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作 经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于Ⅲ类项目。项目占地面积33536.23m2（3.35hm2）<5hm2，占地规模为小型；本项目位于南通市经济技术开发区通达路99号，厂区东侧为纳米玻璃项目预留用地，南侧为江苏普盛动力股份有限公司，西侧为宽约30米的通达路，北侧为宽约12米的天风能源北侧路，周边属于不敏感。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.6 环境风险评价 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+···+qn/Qn（C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目各物质的临界量计算如下： 表7-13 建设项目涉及的主要危险物质的最大储存量和辨识情况 序号 名称 CAS号 最大储存量（t） 临界量（t） 该种危险物质Q值 1 表面脂 / 50 2500 0.02 2 皂块 / 5 2500 0.002 3 机油 / 0.9 2500 0.00036 合计 0.02236 结合建设项目风险物质Q值，对照表7-13，由于Q=0.02236<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此仅开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析，本项目周围敏感目标分布情况见表3-2。 （3）环境风险识别 本项目主要危险物质环境风险识别见下表： 表7-14 建设项目涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元 涉及风险物质 可能影响的环境途径 原料仓库 皂块、表面脂、机油 泄漏、火灾 环境风险分析 经识别，本项目涉及的主要风险物质为皂块、表面脂、机油，如遇明火，火花则可能发生 火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOX等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目重点防渗区为原料仓库，已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 环境风险防范应急措施 为减少危险物质可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施：①从生产管理、危险物质贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。②本项目使用的皂块、表面脂、机油均为箱装，需定期检查其包装的完整性，加强风险源监控。③项目需设有足够的灭火设施。这些设施包括灭火系统、消火栓系统等，一旦发生火灾，能保证企业有足够的灭火装置，将火灾损失降到最低。④项目需设有足够的防泄漏物质，如黄沙、吸附棉等，用来吸附泄漏物。 （6）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。本项目环境风险简单分析内容见下表。 表7-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产20000吨优质特种钢绳项目 建设地点 南通市经济技术开发区通达路99号 地理坐标 北纬N31°51′51.38′′ 东经E121°57′30.19′′ 主要危险物质及分布 本项目使用的皂块、表面脂、机油主要存在原料仓库 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 本项目涉及的主要风险物质为皂块、表面脂、机油，发生泄漏，如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOX等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近 水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目重点防渗区生产车间已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 风险防范措施要求 为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、原辅材料贮存、工艺技术设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统、防泄漏物质等方面制定相应的环境风险防范措施。 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 7.2.7 环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）环保验收监测计划 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 总排口处取样监测。监测因子为：水量、COD、SS、氨氮、TP、动植物油等。 厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 是否实现“雨污分流”。 固体废物处理情况。 是否有风险应急预案和应急计划。 污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 检查各排污口是否设置规范化。 针对本项目所排污情况，制定详细监测计划表。 表7-16 本项目监测项目统计表 环境要素 监测位置 监测项目 备注 废水 废水进、出口 水量、COD、氨氮、总磷、SS、动植物油 噪声 厂界 Leq(A) 7.2.8 本项目“三同时” 表7-17 本项目“三同时”一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 废气 食堂 油烟 油烟净化器1套 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准 2 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 化粪池（10m3） 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准 5 拉丝废水 COD、SS、石油类 / 回用，不外排 18 噪声 设备噪声 噪声 隔声、减振 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 5 固废 工业固废 废钢丝100t/a 暂存面积15m2，出售 零排放 5 含棉油皂污泥10t/a 暂存面积10m2，委托有资质单位处置30t/a 废机油包装桶 暂存面积5m2，委托有资质单位处置0.5t/a 废抹布0.1t/a 环卫清运0.2t/a 职工生活 生活垃圾7.4t/a 环卫清运7.4t/a 绿化 绿化3353m2 / 10 事故应急措施 / / / 雨污分流，排污口规范化设置 厂区实行雨污分流，废水排口、雨水排口设置标志牌等 可满足管理要求 10 “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 （1）废水：废水排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：本项目无工艺废气产生、排放。 （3）固废：实现“零排放”。 / 区域解决问题 / / 总计 / 55

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器1套，处理效率60% | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 厂区化粪池 | 符合污水处理厂接管要求 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类 |
| 固体 废物 | 生产 | 废钢丝 | 出售 | “零”排放，对周边环境无影响 |
|  |  | 废机油桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 含棉油皂污泥 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废抹布 | 环卫收集 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 环卫收集 |  |
| 电磁 辐射 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 在各项环保措施认真落实的情况下，对生态影响较小。 |

九、结论与建议

一、结 论 1、项目概况 江苏通江新材料科技有限公司位于南通开发区通江路99号，公司从事耐高温合金材料、耐腐蚀金属材料的研发；金属制品加工、制造、销售，公司年产20000吨优质特种钢绳项目已于2018年11月建成并投入运行，该项目未进行环评。根据《关于同意江苏通江新材料科技有限公司年产5万吨优质特种钢绳项目开展前期工作的意见》：请根据此意见开展环评、安评、能评等项目前期工作。因此本次对该项目进行补做环评。 2、产业政策相符性结论 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 3、项目选址可行性结论 本项目位于南通市经济技术开发区通达路99号，厂区东侧为纳米玻璃项目预留用地，预留用地东侧为世亚汽车配件（南通）有限公司；南侧为江苏普盛动力股份有限公司，再南侧为江海路；西侧为宽约30米的通达路，路西侧为丝路咖精机（南通）有限公司；北侧为宽约12米的天风能源北侧路，路北侧为南通贝斯特物流有限公司。该地块属于工业用地，该地不在《省政府关于印发江苏省生态区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）、《南通市生态红线区域保护规划》（2013年12月）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）规定的红线区域范围内，选址可行。 4、清洁生产结论 本项目在建设和运营过程中采取了相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。 5、项目周围环境质量现状评价结论 (1) 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良； (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2 、NO2、PM10的监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5、CO超标； (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。6、污染防治措施及环境影响 （1）废水 本项目建成营运后，生活废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，经南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理达标后排入长江，措施可行，对地表水环境影响较小。 （2）废气 食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道高于屋顶排放，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准。 （3）固体废物 本项目运营过程中产生的废钢丝为一般工业固废，出售处理；废抹布及手套、含棉油皂污泥、废机油包装桶为危废，含棉油皂污泥、废机油包装桶委托有资质单位处置，废抹布及手套、生活垃圾一起由环卫部门统一清运处置，对环境不会产生影响，方法可行。 （4）噪声 本项目营运期间主要噪声源为拉丝水箱机、捻股机、合绳机、空压机，通过设备布局合理减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准，方法可行。 7、污染物排放总量 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表9-1 本项目污染物产生及排放一览表 单位：t/a 污染源 污染因子 产生量 削减量 接管量 排入环境的量 废水 废水量 1261 0 1261 1261 COD 0.504 0.101 0.403 0.063 SS 0.441 0.088 0.353 0.013 NH3-N 0.05 0 0.05 0.0063 TP 0.006 0 0.006 0.0006 动植物油 0.1 0 0.1 0.0013 废气（有组织） — — — — — 废气（无组织） — — — — — 固废 一般工业固废 100 100 — 0 危险固废 10.6 10.6 — 0 生活垃圾 7.4 7.4 — 0 总量平衡方案： （1）废水：废水排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：本项目无工艺废气产生。 （3）固废：实现“零排放”。 综上所述，江苏通江新材料科技有限公司年产20000吨优质特种钢绳项目符合国家、地方产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废水、废气、噪声、固废等的排放或处置均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，各项污染治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。 2、加强宣传教育，增强全体员工及顾客的环保意识和安全意识。 3、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式营运。 附图： 附图1、生态红线图； 附图2、江海港区1单元规划图 附图3、地理位置图； 附图4、项目周边300米状况图； 附图5、车间平面布置图。 附件： 前期工作意见； 营业执照； 土地证； 噪声现状监测报告； 合同； 委托书； 承诺书。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

拉丝

钢材

干式拉拔润滑剂、水、皂块

废钢丝S1、W1、含棉油皂污泥S2、N1

捻股

废钢丝S3、N2

包装、入库

合绳

废钢丝S4、N3

表面脂

新鲜水

1594

经污水管道送南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理排入长江

生活用水

化粪池预处理

1261

223

1261

拉丝机用水

1484

110

110

棉油皂水池

116480