建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：            船舶配套设备项目

建设单位（盖章）：     南通中顺船舶机械有限公司

编制日期：2020年3月

# 江苏省环境保护厅制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 船舶配套设备项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通中顺船舶机械有限公司 |
| 法人代表 | 陶广遂 | 联系人 | 陶广遂 |
| 通讯地址 | 南通市经济技术开发区中天路20号 |
| 联系电话 | 0513-85220318 | 传真 | — | 邮政编码 | 226000 |
| 建设地点 | 南通市经济技术开发区中天路20号 |
| 立项审批部门 | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 批准文号 | 通开发行审备[2019]179号 2019-320671-34-03-570763 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3734 船用配套设备制造 |
| 占地面积 | 1300m2 | 绿化面积 | 2000m2（南通宏兴自动化设备有限公司厂区既有） |
| 总投资 | 300万元 | 其中：环保投资 | 10万元 | 环保投资占总投资比例 | 3.3% |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 | 2020年5月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：详见表1-1主要原辅材料一览表。 主要设施：详见表1-3主要生产设备一览表。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 560 | 柴油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 6 | 燃气（立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（立方米/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目无工艺废水产生，生活废水产生量476t/a，经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准后排入市政污水管道，送南通市经济技术开发区第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 本项目主要原辅材料一览表见表1-1。 表1-1 本项目原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 规格 年用量（t/a） 包装方式 储存位置 最大存储量（t） 来源及运输 1 钢材（碳素结构钢） Q235、45# 1000 堆放 原料区 50 外购、汽车 2 大型阀门 / 700套 堆放 原料区 35套 外购、汽车 3 大型控制箱 / 35套 堆放 原料区 2套 外购、汽车 4 机油 / 1 桶装 原料区 0.5 外购、汽车 5 冷却液 / 1 桶装 原料区 0.5 外购、汽车 2、主要设备 本项目主要生产设备及规格见表1-2。 表1-2 本项目设备清单一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 1 数控车床 CK6140SD 1 2 数控车床 CK6156 1 3 普通车床 CW62100Q 1 4 普通车床 CE6152 1 5 普通车床 CD6140A 1 6 普通车床 CA6140A 1 7 普通车床 SK360 1 8 立式铣床 XS5040 1 9 卧式铣床 X62W 1 10 万能升降铣床 5H 1 11 摇臂钻床 Z3050 1 12 带锯床 GB4230 1 13 台钻 / 3 合计 15 辅助设备 空压机 1.5m3/min 1 本项目新增设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类设备。 |
| 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 南通中顺船舶机械有限公司经营范围为船舶机械的制造、安装、维护、销售；钢结构、船舶机械配套件的制造及销售。根据市场需求，南通中顺船舶机械有限公司拟租用南通市经济技术开发区中天路20号南通宏兴自动化设备有限公司厂区内西南侧一栋闲置厂房1300m2，投资300万新建船舶配套设备项目，该项目预计2020年5月投入试运行。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目属于名录中的“73、船舶和相关装置制造及维修”中的“其他”，应编制环境影响评价报告表。南通中顺船舶机械有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏环发[2013]113号）和《市政府关于印发南通市生态红线区域保护规划的通知》（通政发[2013]72号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-3，本项目生态红线图见附图1。 表1-3 本项目与南通市生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 红线区域范围 方位 距本项目厂界 总面积 一级管控区 二级管控区 通启运河（主城区）清水通道维护区 水源水质保护 / 崇川区与南通经济技术开发区通启运河及两岸各500m W 150m 11.14km2 老洪港湿地公园 湿地生态系统保护 一级管控区为老洪港应急水源区域 北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，除一级管控区以外全为二级管控区 S 5700m 6.63km2 老洪港应急水源保护区 水源水质保护 一级管控区为一级保护区，范围为：整个水域范围及取水口侧正常水位线以上200m的陆域范围 / SE 6800m 1.16 km2 长江洪港饮用水水源保护区 水源水质保护 为一级保护区，范围：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m范围内的水域和陆域为一级保护区 二级保护区和准保护区，范围：一级保护区以外上溯1500m、下延500m范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯2000m、下延1000m范围内的水域和陆域为准保护区 SW 3400m 4.1km2 由上表可知，本项目距离最近的通启运河（主城区）清水通道维护区二级管控区约150m，在其生态红线二级管控区范围内。根据《江苏省生态红线区域保护规划》中清水通道维护区控措施规定二级管控区内未经许可禁止下列活动：排放污水、倾倒工业废渣、垃圾、粪便及其他废弃物；从事网箱、网围渔业养殖；使用不符合国家规定防污条件的运载工具；新建、扩建可能污染水环境的设施和项目，已建成的设施和项目，其污染物排放超过国家和地方规定排放标准的，应当限期治理或搬迁。”本项目不属于二级管控区内禁止活动。因此本项目符合《关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）的相关要求。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），项目所在区域国家级生态保护区详见表1-4。 表1-4 本项目与国家级生态红线位置关系一览表 生态保护红线名称 类型 地理位置 方位 距本项目厂界 总面积 老洪港应急水库饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 一级保护区：云湖水库和星湖水库正常水位线以下的全部水域范围；云湖水库正常水位线至库区外100米范围内的陆域，星湖水库正常水位线向北外延70米，距长洪河20米；向东至通盛南路；向西、向南外延100米范围内的陆域。 二级保护区：云湖水库一级保护区域外，北至景兴路，向西、南、东外延200米范围内的陆域，及星湖水库一级保护区域外，向北、南、西外延200米，向东至通盛南路范围内的陆域。 SE 6800m 1.16km2 长江洪港饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 一级保护区：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m范围内的水域和陆域。保护区位于通吕运河南侧、江山路北侧、长江边及长江水域部分区域。 二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延500米范围内的水域和陆域。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域。 SW 3400m 4.1km2 由上表可知，本项目不在老洪港应急水库饮用水水源保护区、长江洪港饮用水水源保护区范围内，项目选址符合江苏省国家级生态保护红线规划。 （2）环境质量底线 根据《2018年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-5。 表1-5 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 5 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书相符性分析见下表： 表1-6 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书相符性一览表 序号 相关要求 本项目相符性 1 开发区现有产业结构以装备制造、精细化工、纺织、轻工食品为主，未来通过“5+3”产业园的发展，预计未来南通经济技术开发区产业结构转变为以装备制造、精密机械、高分子新材料、电子信息、生物医药五大产业为主。 本项目位于南通经济开发区富民港单元，项目产品为船舶配套设备，属于富民港单元产业定位中的工业制造，符合南通经济开发区的产业定位。 2 园区禁止在港口工业三区表面处理中心以外新建涉及铅、汞、铬、镉、砷五种重点控制的重金属产生和排放的项目。 本项目不排放五类重点重金属污染物 3 严格控制使用及产生挥发性有机物、恶臭物质的新建项目。严格控制新上对金属表面进行酸洗、电镀、油漆等工艺处理的项目。 本项目不使用及产生挥发性有机物、恶臭物质，本项目无酸洗、电镀、油漆工艺。 产业政策相符性 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 4、规划相符性分析 本项目位于富民港单元，该单元功能定位是以工业制造、仓储、港口码头为主。本项目地块位于中天路20号，该地块为划定的工业用地，符合用地规划要求；本项目产品为船舶配套设备，属于富民港单元产业定位中的工业制造，符合该区产业功能定位。 本项目所在的富民港单元规划图见附图2。 5、项目选址及周边概况 本项目位于南通市经济技术开发区中天路20号，厂区东侧为中天路，路宽约15米，路东侧为待建空地；南侧为百灵达刺绣机械（南通）有限公司；西侧为江苏瑞雪太洋无线电有限公司；北侧为集隆印务有限公司。具体地理位置见附图3，周边状况详见附图4。 6、工程内容及规模 本项目租赁南通宏兴自动化设备有限公司西南侧现有一栋闲置厂房（1层），租赁面积1300m2，建筑面积1300m2。车间平面布置情况见附图5。 表1-7 本项目主体工程经济技术指标一览表 项目 数量（m2） 主要建设内容 总租赁面积 1300 / 其中 加工区 300 机加工 组装区 100 组装 调试区 100 检验 办公区 150 办公 半成品堆放区 200 半成品堆放 成品堆放区 200 成品堆放 原材料堆放区 200 原材料堆放 一般固废暂存区 30 一般固废暂存 危废暂存区 20 废机油暂存 表1-8 项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 （套/年） 年运行时数 生产车间 液压遥控阀门 1500 2240h 阀门遥控系统 20 自动反冲洗滤器 10 普通滤器 50 合计 2030 7、项目公用工程及辅助工程 （1）供水 水源：由市政自来水管网统一供给。 给水系统：由开发区自来水供水管网接入，主要提供生活用水，用水量为560t/a。 （2）排水 排水系统：采用“雨污分流”方式，本项目废水排放量共476t/a，经化粪池预处理后排入南通开发区第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；厂区雨水经雨水管道收集后排入雨水管网。 （3）供电 本项目用电量为6万度/年，由园区市电网供给。 （4）空压系统 本项目设有1台空压机，用于控制动力，供气量为1.5m3/min，位于生产车间调试区内。 （5）贮运 该项目原辅材料进出厂使用汽车运输，贮存于厂房仓库内。 表1-9 公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备 注 公用工程 给 水 560t/a 由市政自来水管网提供 排 水 476t/a 采用“雨污分流”排水方式 供电 6万kwh 由城市电网供给 压缩空气系统 1台，供气能力为1.5m3/min — 绿化 2000m2 — 贮运工程 原料仓库 200m2 用于储存原辅材料，位于车间西南侧 半成品仓库 200m2 用于储存半成品，位于车间西侧 成品仓库 200m2 用于储存成品，位于厂区车间南侧 环保工程 废水处理 生活污水476t/a 经化粪池预处理的生活污水排入南通开发区第一污水处理厂处理 化粪池1个（10m3） 噪声处理 厂房隔声、减振 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求 固废堆场 一般工业固废暂存区面积30m2、危废暂存区面积20m2 位于车间北侧 8、环保工程 本项目环保投资10万元，占总投资的3.3%。具体环保投资见表1-10： 表1-10 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 设计能力 处理效果 废气 油烟净化器 1 2000m3/h 达标排放 废水 化粪池 / 10m3 达标排放 雨污分流 / / — 噪声 隔声、减振 4 降噪30dB左右 减小对周边环境影响 固废 一般固废堆场、危废堆场 5 30m2、20m2 固废、危废暂存 绿化 绿化 / 2000m2 — 合计 10 9、绿化方案 本项目位于南通宏兴自动化设备有限公司厂区内，厂区内既有绿化面积达到2000m2。 10、职工人数及工作制度 本项目设员工20人，一班制（8小时/班），年工作280天，本项目有食堂，无宿舍。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用南通宏兴自动化设备有限公司厂区现有一栋闲置厂房（一层），厂房已于2013年建设完成，并且厂区内严格实行了雨污分流，建有化粪池，污水管网、雨水管网均已铺设至此地。但由于市场及资金等多方原因，厂房内一直闲置，并未进行生产，因此，不存在原有污染情况及环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 南通市是江苏省省辖市，位于长江三角洲东部，长江入海口的北岸，东经120°12′～121°55′，北纬31°41′～32°43′，滨江临海，地理位置优越，隔江与上海市相望，背靠江淮腹地，辖区内已形成了航空、铁路、公路、海运的交通格局，交通运输十分方便。 （2）地质、地貌 本区域属长江三角洲冲积平原，地势平坦宽广，从西北略向东南倾斜，西北部地面高程为海拔（黄海标高）4.5～5米。东南部高程约3.2米。 （3）气候、气象 本区域属于北亚热带海洋性季风气候区，温和湿润，四季分明，雨水充沛，“梅雨”，“台风”等地区性气候明显。冬季盛行偏北风，夏季盛行海洋来的东南风，全年以偏东风为最多。据南通气象台1951～2002年气象观测资料：本区域年平均气温15.3℃，年降水量1089.7mm，日最大降雨量287.1mm。年平均风速3.0m/s，年最大风速26.3m/s(N)。大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。 （4）水文 本区处于长江潮流界内，长江是我市及市经济技术开发区工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经我市西南缘，市区段岸线长约22公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量9793亿m3，平均流量3.1万m3/s。根据狼山港水文站实测资料，涨潮和落潮的表面平均流速分别为1.03m/s和0.88m/s，涨潮历时约4小时，落潮历时约8小时，以落潮流为主。长江水流速快，流量大，不但提供了人民生活、农田灌溉和工业所需的丰富水源，同时对沿江排放的工业废水和生活污水有较大的稀释和自净能力。 （5）植被、生物多样性 土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于人类多年的开发活动，除人工绿化外，天然植被覆盖面已基本消失。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。水体动物有鱼、鳝、虾、蟹、螺、蚌等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，现辖3市2县及崇川区、港闸区、南通经济技术开发区及通州区。总面积8001km2，其中市区面积224km2。全市人口782万人，其中市区79.5万人。 本项目所在地南通市经济技术开发区是1984年由国务院批准建立的首批国家级开发区之一，全区行政区划面积146.98 km2，规划面积35km2，目前已形成功能开发和成片开发的格局，已实现通路、通自来水、通下水、通电、通电讯、通蒸汽、通污水处理、通港口、通工业用气和土地平整。目前开发区内已建成1座22万伏、5座11万伏输变电站、日处理10.3万吨污水处理厂、1座三炉两机热电厂、7座万吨级码头、3座千吨级码头、道路总长度140公里。此外，新通常汽渡连接线、东方大道以及港口工业三区日处理5万吨开发区第二污水处理污水厂、氯碱厂、热电厂等重大基础设施均已建设投入运行。 按照省委、省政府主要领导对园区“国际一流产业园、全国一流新城区”的定位要求，作为2009年全省开放型经济工作的重中之重，苏通科技产业园的开发建设，对于苏南产业向苏中、苏北地区梯度转移，对于全省战略结构调整，对于国家沿海开发战略和江苏沿江开发战略的实施，必将起到积极的推动作用。园区一期基础设施项目开工仪式举行以来，开发建设工作正如火如荼地开展，年内将分5批完成10亿元投入，拉开一期基础设施框架，开发建设的前景十分美好。综合分析苏通科技产业园，可概括为“区位独特，规划一流，开发科学，产业先进，生态优先”五个特点： 根据《南通经济技术开发区控制性详细规划（2016-2020年）》，规划范围包括新城区07、新城区08、开发区中心区、竹行、医药健康产业园、精密机械产业园、光电子产业园、富民港、江海港区01、江海港区02、金属工业园区、综合保税区B区单元共十二个单元，面积约134.08平方公里。 各单元规划布局及功能定位见表2-1。 表2-1 南通市开发区各单元范围及功能定位 单元名称 规划范围 功能定位 新城区07单元 通盛大道以东、通沪大道以南、东方大道以西、通启运河以北。 以居住为主，兼历史文化、休闲娱乐等。 新城区08单元 源兴路以南、裤子港河以西、通启运河以西，南至长江。 以高品质居住为主，间距商贸、商务等功能，包括有通富南路、星湖大道、振兴路划分的2个居住片区、2个工业片区和1个弹性发展片区。 富民港单元 西至通启运河、南至长江、东至新开路—景兴路—常兴路、北至通启运河。 以工业为主，兼居住、商业等功能，由星湖大道、中央路和宏兴路分隔为3个工业片区和1个居住片区。 开发区中心区单元 新开路以东、瑞兴路以北、东方大道以西、通启运河以南，以及东方大道以东、长桥村中心横河以北、吉顺路以西、驰行路以南。 集商业办公、商业服务、科教研发、文化休闲和生态居住等功能于一体的功能复合型城市副中心。 竹行单元 长桥村中心横河以南、东方大道以东、新兴路以北、沈海高速以西。 以安居为主、集居住、产业研发等功能于一体，配套完善的城市居住片区。 医药健康产业园 瑞兴路以南、新开路以东、景兴路以北、龙腾路以西。 长三角地区重要的医药健康产业制造基地和科技成果产业化基地。 精密机械产业园 瑞兴路-新兴路以南、龙腾路以东、景兴路以北、竹林路以东。 以精密机械及研发为主的产业园区。 光电子产业园 通启运河以南、东方大道以东、驰行路以北、沈海高速以西。 国内领先的LED产业基地，高端光电子示范基地与数据中心。 金属工业园 景兴路以南、张江公路以西、纬三路以北、经三路以东。 以金属工业产业为主导的特色产业园。 江海港区01单元 东至东方大道、西至长江、北至江韵路、南至沿江大道。 以化工、船舶配套、机械加工等产业为主的现代化工业园区。 江海港区02单元 沿江大道以南、东方大道以西的沿江区域。 以港口物流和临港制造业为主导产业的现代化工业区，包括能源物流产业片区和化工产业片区。 综合保税区B单元 位于南通市经济技术开发区东南部，西北部为苏通科技产业园，南部为通海港区，东部为海门市。 以出口加工为基础，以保税物流为重点，以国际贸易为导向，以服务贸易和商品展示位补充，产业项目集聚，基础设施齐全，配套服务完善的综合保税区。 本项目位于富民港单元，该单元功能定位是以工业为主，兼居住、商业等功能，该区域内道路、港口、供水通讯、污水处理厂等基础设施已基本建立完善，用地符合规划要求。 文物保护： 本项目周边无文物保护单位。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2018年南通市环境状况公报》，2018年，南通市PM2.5年平均浓度为41μg/m3，未达到标准，臭氧8小时平均第90百分位数超过二级标准，属于不达标区。 表3-1 区域环境质量现状评价表 评价因子 时段 现状浓度 标准限值 占标率/% 达标情况 μg/m3 μg/m3 SO2 年平均浓度 17 60 28.3 达标 NO2 年平均浓度 36 40 90 达标 PM10 年平均浓度 63 70 90 达标 PM2.5 年平均浓度 41 35 117.1 超标 CO 年平均浓度 0.8 -- -- -- 24小时平均第95百分位数 1400 4000 35.0 达标 O3 年平均浓度 119 -- -- -- 8小时平均第90百分位数 179 160 111.9 超标 O3主要超标原因是氮氧化物与VOCs在阳光辐射下产生发生光化学反应形成二次污染，PM2.5超标原因受发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、 烹调过程中燃煤或燃油排放的油烟以及汽车尾气综合影响。 针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，采取调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督查等多项措施，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 2.水环境质量状况 地表水水质监测结果引用苏州市华测检测技术有限公司地表水检测报告（A2180144715180CH），具体监测结果见下表所示。 表3-2 地表水现状监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 点位 项目 pH DO 高锰酸盐指数 COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 农场中心河 8.65 8.99 2.4 20 5.1 0.536 0.05 ND 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司（原二污厂）排口上游 7.89 9.02 1.7 9 2.3 0.044 0.08 ND （GB3838-2002）Ⅲ类标准值 6～9 ≥5 ≤6 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 注：“ND”代表未检出，石油类检出限为0.01mg/L。 由上表可知，除了农场中心河BOD5数值超标，其余监测因子均能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准的要求。 3.声环境质量状况 本项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。评价期间委托无锡市中证检测技术有限公司在本项目所在厂区周边设置测点4个（见附图4），进行了环境噪声的昼间监测，监测时间为2020年3月6日，监测结果列于下表。 表3-3 本项目厂界环境噪声背景值昼间测量 测点位 噪声标准（dB） 测量值（dB） 点 号 位 名 类 别 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 1 项目东侧 3 65 55 61.1 48.6 2 项目南侧 3 65 55 52.2 43.4 3 项目西侧 3 65 55 57.7 46.9 4 项目北侧 3 65 55 60.5 46.7 监测结果表明：本项目厂界噪声背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标为： 表3-4 环境空气保护目标 环境保护 对象名称 UTM坐标（m） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离（m） X Y 五湖家园 305424.21 3535379.69 居民 约1200人 二类区 E 1200 世茂公元 305689.06 3535465.01 居民 约3000人 E 1400 能达小学 306478.26 3535448.19 学校 约1000人 E 2200 四海家园 305224.47 3534991.95 居民 约3200人 SE 1100 橡树湾 305578.08 3534950.16 居民 约4500人 SE 1400 星湖花园 305018.77 3534505.31 居民 约5000人 SE 1200 景瑞望府 305484.42 3534495.54 居民 约4000人 SE 1600 东方中学 304892.96 3534067.48 学校 约2000人 SE 1700 爱玛花苑 304726.19 3533820.40 居民 约6000人 SE 1800 同顺苑 304689.72 3533606.98 居民 约1000人 SE 2100 南通开发区实验幼儿园 304359.51 3533504.70 学校 约300人 SE 2200 南通开发区实验小学 304317.53 3533428.78 学校 约1000人 SE 2300 振兴花园 304791.74 3533431.09 居民 约2500人 SE 2400 玉麒麟半岛别墅 304362.89 3534320.93 居民 约2500人 SE 1400 万科翡翠心湖 304292.20 3533801.09 居民 约3000人 SE 1700 富民新村 304307.17 3533736.13 居民 约2500人 SE 2000 军山花园 302245.38 3534917.16 居民 约4000人 SW 1900 金水湾 301954.65 3534991.55 居民 约2500人 SW 2100 紫琅上郡 302492.35 3535312.31 居民 约4000人 SW 1500 山水壹号 302227.33 3535454.91 居民 约2000人 SW 1800 民主新村 302856.90 3535919.22 居民 约2500人 W 1200 优山美地花园 302550.39 3536010.15 居民 约6000人 W 1500 瑞慈医院 302096.90 3535845.35 医院 约800人 W 1800 新星苑 302911.67 3536237.30 居民 约2000人 NW 1200 星通花园 302882.55 3536621.69 居民 约3500人 NW 1300 星宇花园 302866.62 3536848.25 居民 约3000人 NW 1500 金河名人世家 302529.82 3536838.78 居民 约4500人 NW 1700 南通高等师范学校附属小学 302988.03 3537257.89 学校 约1000人 NW 1800 表3-5 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标 环境 环境保护对象 方位 距离 规模 环境质量 水环境 通启运河 W 150m 中型 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求 长江近岸带 SW 3400m 大型 洪港水厂取水口一级保护区 上游 到取水口陆域距离6.7km 水厂供水能力为 40万t/d Ⅱ类（取水口上游500m，下游500m，向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m） 洪港水厂取水口二级保护区 Ⅲ类（一级保护区以外上溯1500m、下延500m） 声环境 项目厂界 四周 1~200m - 环境噪声应达《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 生态环境 通启运河（主城区）清水通道维护区 W - 11.14km2 水源水质保护 老洪港湿地公园 S 5700m 6.63km2 湿地生态系统保护 老洪港应急水源保护区 SE 6800m 1.16 km2 水源水质保护 长江洪港饮用水水源保护区 SW 3400m 4.1km2 水源水质保护

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准见下表： 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 二氧化硫 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 可吸入颗粒 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 可吸入颗粒 PM10 年平均 24小时平均 70 150 二氧化氮 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 一氧化碳 CO 24小时平均 1小时平均 4000 10000 臭氧 O3 日最大8小时 1小时平均 160 200 总悬浮颗粒物 TSP 年平均 24小时平均 200 300 2.水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江中泓水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，长江近岸带水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，通启运河执行Ⅲ类标准，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L 序号 污染因子 水质Ⅱ类标准 水质Ⅲ类标准 1 pH（无量纲） 6～9 6～9 2 COD ≤15 ≤20 3 BOD5 ≤3 ≤4 4 SS* ≤25 ≤30 5 TP ≤0.1 ≤0.2 6 NH3-N ≤0.5 ≤1.0 7 石油类 ≤0.05 ≤0.05 注：*SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3.环境噪声质量标准 本项目评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体标准见下表： 表4-3 声环境质量标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4.地下水质量标准 地下水按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）分类，见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 评价因子 标准值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 pH（无量纲） 6.5-8.5 5.5-6.5，8.5-9 ＜5.5，＞9 2 耗氧量（CODMn法） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 ＞10 3 氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 ＞1.5 4 硝酸盐氮 ≤2 ≤5 ≤20 ≤30 ＞30 5 总硬度 ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 ＞650 6 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 7 亚硝酸盐氮 ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.8 ＞4.8 8 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 9 挥发性酚类 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 10 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 11 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 12 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ＞0.05 13 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 ＞0.1 14 镉 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 ＞0.01 15 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2 ＞2 16 锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 ＞1.5 17 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000 18 铬（六价） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 19 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 ＞0.002 5.土壤质量标准 项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的筛选值第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值（第二类用地） 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 颗粒物参考执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的颗粒物（其他颗粒物）的排放限值以及表3中的厂界大气污染物监控点浓度限值，具体标准值见表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 30 1.5 厂界 0.5 厨房油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准，见表4-7： 表4-7 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，＜5.00 ≥5.00，＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 ≥3.3，＜6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 2、水环境污染物排放标准 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准；南通市经济技术开发区第一污水处理厂废水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放浓度》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。具体排放标准见下表： 表4-8 污水综合排放标准 污染物 三级标准限值 污水处理厂排放标准一级A pH 6～9 6～9 COD 500mg/L 50mg/L BOD5 300mg/L 10mg/L NH3-N* 45mg/L 5（8）mg/L SS 400 mg/L 10 mg/L TP* 8 mg/L 0.5 mg/L 注：*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准；括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、声环境污染物排放标准 营运期项目执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表4-9 工业企业厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4、固体废弃物 项目产生的一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表4-10 本项目污染物产生及排放一览表 单位：t/a 污染源 污染因子 产生量 削减量 接管量 排入环境的量 废水 废水量 476 0 476 476 COD 0.19 0.038 0.152 0.024 SS 0.167 0.034 0.133 0.005 氨氮 0.019 0 0.019 0.0024 总磷 0.0024 0 0.0024 0.0002 废气（有组织） — — — — — 废气（无组织） 粉尘 0.15 0 — 0.15 固废 一般工业固废 2.85 2.85 — 0 危险固废 0.9 0.9 — 0 生活垃圾 2.8 2.8 — 0 总量平衡方案： （1）废水：废水排入南通市开发区第一污水处理厂集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：本项目废气排放量在区域内平衡。 （3）固废：实现“零排放”。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、本项目生产工艺流程见图5-1： 图5-1 生产工艺流程及产污节点图 本项目生产的四种产品：液压遥控阀门、阀门遥控系统、自动反冲洗滤器、普通滤器生产工艺大体一致，均由机加工、热处理、表面处理、清洗、组装、调试、喷漆等工序组成，其中，机加工、组装、调试均在本项目所在车间内完成，其余均委外加工处理。 （1）机加工：利用车床、铣床对钢材进行切割下料，下料后进行机加工处理，使其符合形状规格要求，该过程会产生少量粉尘（G1）、钢材边角料（S1）、机械噪声（N1）。 （2）热处理（委外）：将机加工好的钢材委外进行热处理加工，改变原材料硬度。 （3）机加工：经热处理后的钢材进行再一次机加工，使用车床、铣床、钻装等进行切割、钻孔等，钻床运作时需使用冷却液，以达到加工部位极速降温的效果，冷却液循环使用，不外排，定期补充。该过程产生少量粉尘（G2）、钢材边角料（S2）、机械噪声（N2），打磨及柔性切割均委外加工。 （4）二次热处理（委外）：将机加工好的钢材委外进行热处理加工，提高硬度。 （5）表面处理、清洗（委外）：热处理后的钢材进行表面发黑、发蓝处理，使金属表面形成一层氧化膜，达到防锈目的，处理后对表面进行清洗，去除杂质，该工序均委外进行。 （6）组装：表面处理后的半成品运至厂内进行组装，将阀门、控制箱等与钢材进行组装。 （7）调试：组装完成后对产品进行调试，检测其性能。 （8）喷漆（委外）：经调试后合格的产品委外进行喷漆处理。 （9）包装：喷漆后即为成品，包装存至成品区。 表5-1 建设项目营运期产污环节及排污特征 类别 编号 产生环节 污染因子 产生特征 去向 废气 G1、G2 机加工 粉尘 间歇 车间无组织排放 废水 — 职工生活 COD、SS、氨氮、总磷 间歇 经化粪池预处理后进入南通市开发区第一污水处理厂，尾水排入长江 固废 S1、S2 机加工 废钢材 间歇 出售 — 设备保养 废机油 间歇 委托有资质单位处置 — 职工生活 生活垃圾 间歇 环卫清运

主要污染工序 一、施工期排污分析 本项目租赁南通宏兴自动化设备有限公司厂区现有一栋闲置厂房（一层），厂房已建成，本环评不进行详细分析、评价。 二、营运期排污分析 项目营运期间产生的污染情况如下： 1、大气污染物 （1）粉尘 车床、铣床、钻床等机加工过程中会产生少量粉尘，由于本项目使用的钢材为碳素结构钢Q235、45#，因此机加工产生的颗粒物粒径较大，沉降较快，极少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而在空气中停留短暂时间后沉降于地面。 根据同行业资料类比，机加工产生的粉尘按原料使用量的3‰计算，原料使用量为1000t/a，则粉尘及金属大颗粒产生量共为3t/a（其中粉尘量约0.15t/a，金属颗粒2.85t/a），由于金属颗粒物质量较重，颗粒物散落范围很小，多在5米以内，根据对《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5米处，金属颗粒物浓度在0.3~0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间围墙阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度小于0.5mg/m3标准限值。 项目无组织排放废气的产生情况见表5-2。 表5-2 本项目无组织废气排放情况 污染源 污染物 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 生产车间 粉尘 0.15 0.067 300 6 （2）油烟 根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），本项目食堂设有1个灶头，餐饮规模为小型。据《城镇生活源产排污系数手册》和类比调查，目前居民食用油用量约为0.03kg/人·天，中午在食堂就餐人数为20人，食用油用量则为0.17t/a。根据对餐饮业的调查，一般油烟挥发量约占总用油量的2%，油烟去除率按小型规模的最低去除率60%计，烟气量为2000m3/h，一天工作2h，年均工作280天，则烟气产生量为112万m3/a。据此计算：油烟产生量为0.0034t/a，3.0mg/m3，油烟排放量为0.0014t/a，排放浓度1.25mg/m3。 2、水污染物 （1）废水产生 本项目设员工20人，有食堂，无住宿，年工作日为280天。根据《江苏省城市生活与公用用水定额》（2012年修订）苏南及沿江城市居民用水定额160L/人·天，本项目以100L/（人·天）计，则用水量为560t/a，产污系数取0.85，生活污水产量为1.7m3/d（476t/a）。其中主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷，产生浓度分别为400mg/L、350mg/L、40mg/L、5mg/L，产生量分别为0.19t/a、0.167t/a、0.019t/a、0.0024t/a，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 水平衡见图5-2： 图5-2 本项目水平衡图 （单位：t/a） 处理能力 项目生活污水产生量为1.7m3/d，化粪池处理设计规模为10m3，其规模能够满足本项目需求。 （3）处理效率 本项目废水的产生和处理排放情况见下表。 表5-3 项目废水产生、治理及排放情况一览表 类别 废水量(m3/a) 污染物 产生情况 治理 措施 去除率% 排放情况 排放 去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 生活污水 476 COD 400 0.19 化粪池 20 320 0.152 开发区第一污水处理厂 SS 350 0.167 20 280 0.133 NH3-N 40 0.019 0 40 0.019 TP 5 0.0024 0 5 0.0024 3、噪声 本项目使用的主要高噪声污染源为见下表： 表5-4 主要生产设备噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 设备名称 设备数量 （台） 单机声级值dB(A) 所在车间名称 距最近厂界距离（m） 主要防治措施 降噪效果 1 车床 7 80 生产车间 西厂界，35 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 30 2 铣床 3 80 西厂界，40 3 钻床 1 85 西厂界，40 4 锯床 1 80 西厂界，35 5 台钻 3 85 西厂界，35 6 空压机 1 85 南厂界，30 4、固废 （1）固废属性判定 ①一般固废 废金属边角料S1、S2：钢材机加工过程会产生废金属边角料S1、S2，产生量约为2.85t/a，收集后外售。 生活垃圾：生活垃圾人均产生量以0.5kg/d计，则本项目生活垃圾产生量为2.8t/a。 ②危险废物 废机油：本项目设备保养时产生的废机油，产生量约0.8t/a。 废抹布：本项目设备保养时产生的废抹布，类比同行业，废抹布产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 修订版），废抹布属HW49非特定行业中900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，根据危险废物豁免管理清单，本项目产生的废抹布豁免条件为：可混入生活垃圾，豁免内容：全过程不按危险废物管理。 表5-5 本项目副产物产生情况一览表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 有害成分 预测产生量(t/a) 废金属边角料 机加工 固 钢材 / 2.85 废机油 设备保养 液 矿物油 矿物油 0.8 废抹布 设备保养 固 抹布、矿物油 矿物油 0.1 生活垃圾 办公、生活 固 / / 2.8 （2）副产物属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表 5-6。 表5-6 副产物属性判定表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否固废 判定依据 利用途径 废金属边角料 机加工 固 钢材 是 丧失原有使用价值的物质 出售 废机油 设备保养 液 矿物油 是 丧失原有使用价值的物质 委托有资质单位处置 废抹布 设备保养 固 抹布、矿物油 是 丧失原有使用价值的物质 环卫清运 生活垃圾 办公、生活 固 / 是 / 环卫清运 ② 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定表 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 废金属边角料 机加工 否 - 废机油 设备保养 是 HW08 废抹布 设备保养 是 HW49 生活垃圾 办公、生活 否 - （3） 污染防治措施 本项目固体废物汇总表见表5-8。 表5-8 固体废物汇总表 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废金属边角料 / / 2.85 机加工 固 钢材 / 每天 / 出售 废机油 HW08 900-214-08 0.8 设备保养 固 矿物油 矿物油 定期 T,I 委托有资质单位处置 废抹布 HW49 900-041-49 0.1 设备维修、保养 固 抹布、矿物油 矿物油 定期 T/In 环卫清运 生活垃圾 / / 2.8 办公、生活 固 / / 每天 / 环卫清运 5、本项目污染物产生及排放汇总 本项目污染物产生及排放情况见表5-9。 表5-9 本项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 污染源 污染因子 产生量 削减量 接管量 排入环境的量 废水 废水量 476 0 476 476 COD 0.19 0.038 0.152 0.024 SS 0.167 0.034 0.133 0.005 氨氮 0.019 0 0.019 0.0024 总磷 0.0024 0 0.0024 0.0002 废气（有组织） — — — — — 废气（无组织） 粉尘 0.15 0 — 0.15 固废 一般工业固废 2.85 2.85 — 0 危险固废 0.9 0.9 — 0 生活垃圾 2.8 2.8 — 0

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织 | 粉尘 | — | 0.15 | — | 0.067 | 0.15 | 大气 |
| 废 水 |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | 废水量 | — | 476 | — | 476 | 市政污水管网，经开发区第一污水处理厂处理达标排入长江 |
|  |  | COD | 400 | 0.19 | 320 | 0.152 |  |
|  |  | SS | 350 | 0.167 | 280 | 0.133 |  |
|  |  | 氨氮 | 40 | 0.019 | 40 | 0.019 |  |
|  |  | 总磷 | 5 | 0.0024 | 5 | 0.0024 |  |
| 固 体 废 物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 废金属边角料 | 2.85 | — | 2.85 | — | 出售 |
|  | 废机油 | 0.8 | 0.8 | — | — | 委托有资质单位处置 |
|  | 废抹布 | 0.1 | 0.1 | — | — | 环卫清运 |
|  | 生活垃圾 | 2.8 | 2.8 | — | — | 环卫清运 |
| 噪声 | 设备名称 | 设备数量（台） | 单台设备等效声级dB（A） | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离m |
|  | 车床 | 7 | 80 | 生产车间 | 西厂界，35 |
|  | 铣床 | 3 | 80 |  | 西厂界，40 |
|  | 钻床 | 1 | 85 |  | 西厂界，40 |
|  | 锯床 | 1 | 80 |  | 西厂界，35 |
|  | 台钻 | 3 | 85 |  | 西厂界，35 |
|  | 空压机 | 1 | 85 |  | 南厂界，30 |
| 主要生态影响： 本项目租用南通宏兴自动化设备有限公司现有闲置厂房，所在地为划定的工业用地，南通宏兴自动化设备有限公司厂区既有绿化面积为2000m2，同时项目对产生的废水、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目租赁南通宏兴自动化设备有限公司现有一栋闲置厂房，厂房已建成，本环评不进行详细分析、评价。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定，采用AERSCREEN模型进行初步预测及评价等级判定，估算模型参数见表7-1。 表7-1 大气环境影响评价估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 30万 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -9.4 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km -- 岸线方向/° -- 表7-2 大气环境影响评价估算模型计算结果（无组织） 无组织排放源下风向距离（m） 粉尘 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 0.01652 1.83 100 0.01637 1.81 200 0.01573 1.74 300 0.01315 1.46 400 0.009986 1.11 500 0.007646 0.849 600 0.005997 0.666 700 0.004828 0.536 800 0.004002 0.445 900 0.00338 0.375 1000 0.0029 0.322 1200 0.002233 0.248 1400 0.001785 0.198 1600 0.001468 0.163 1800 0.001233 0.137 2000 0.001055 0.117 2500 0.0007692 0.0855 最大落地浓度（mg/m3） 0.01697 1.88 最大浓度出现距离（m） 57m （1）无组织废气 本项目机加工产生的少量粉尘在车间无组织排放，排放量为0.15t/a，排放速率0.067kg/h。通过车间自然通风系统以无组织形式排放，经扩散后厂界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）中的标准。 表7-3 大气环境影响评价估算模型计算结果 污染物名称 Pmax/% D10% 无组织 粉尘 1.88 / 根据本项目估算模式计算结果，Pmax=1.88%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目环境空气质量评价工作等级确定为二级，评价范围为：以项目厂址所在区域为中心，边长5km的矩形区域。 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （3）污染物排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》：“废气排放口分为主要排放口、一般排放口和其他排放口。原则上将主体工程中的工业炉窑、化工类排污单位的主要反应设备、公用工程中出力10t/h及以上的燃料锅炉、燃气轮机组以及与出力10t/h及以上的燃料锅炉和燃气轮机组排放污染物相当的污染源，其对应的排放口为主要排放口；主体工程、辅助工程、储运工程中污染物排放量相对较小的污染源，其对应的排放口为一般排放口；公用工程中的火炬、放空管等污染物排放标准中未明确污染物排放浓度限值要求的排放口为其他排放口。”因此本项目废气排口均为一般排放口。 本项目大气污染物排放量核算结果见表7-4~表7-5。 表7-4 大气污染物无组织排放申报表 序号 产污环节 污染物种类 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m³） 1 机加工 颗粒物（粉尘） 车间通风 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015） 0.5 0.15 全厂无组织排放总计 全厂无组织排放总计 颗粒物 0.15 表7-5 企业污染源大气污染物排污总申报量 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.15 （4）食堂油烟 公司食堂有1个灶头，食堂约有20人用餐，油烟产生量约0.0034t/a，采用高效油烟净化器处理，油烟排放浓度为1.25mg/m3，排放量为0.0014t/a。低于《饮食业废气排放标准》中的排放标准，实现达标排放，对环境影响较小。 建设单位必须定期清洗油烟净化装置，保证油烟净化装置去除效率达60%。采取以上措施 后项目产生的废气对区域大气环境影响轻微。 （5）大气环境防护距离 本项目排放的大气污染物贡献值较小，粉尘无组织排放最大浓度为0.01697mg/m3，最大占标率1.88%<10%。项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 （6）大气环境影响评价自查表 表7-6 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km☑ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a☑ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）☑ 包括二次PM2.5□ 其他污染物（/） 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准☑ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ （不适用） 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （/）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测□ 无监测☑ 无组织废气监测☑ 环境质量监测 监测因子：（颗粒物） 监测点位数（2） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受  不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:(0.15)t/a 非甲烷总烃:(0)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.2 地表水环境影响分析 本项目无工艺废水产生，生活污水产生总量476t/a，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网后由南通市开发区第一污水处理厂处理。 （1）废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表7-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活污水 COD SS 氨氮 总磷 接管至开发区第一污水处理厂处理 连续排放流量不稳定 污水排口1# 化粪池 沉淀 污水排口1# 是 企业总排 本项目所依托的开发区第一污水处理厂废水间接排放口基本情况见下表。 表7-8 废水间接排放口基本情况 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 污水排口1# 303375.31 3534031.94 0.0476 开发区第一污水处理厂 连续排放流量不稳定 / 开发区第一污水处理厂 COD 50 SS 10 氨氮 5 总磷 0.5 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表7-9 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 污水排口1# COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准 500 2 SS 400 3 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准 45 4 总磷 8 本项目废水污染物排放信息见下表。 表7-10 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 污水排口1# COD 320 0.00054 0.152 2 SS 280 0.00047 0.133 3 氨氮 40 0.00007 0.019 4 总磷 5 0.00008 0.0024 全厂排放口合计 COD 0.152 SS 0.133 氨氮 0.019 总磷 0.0024 （2）污水处理可行性分析 开发区污水处理厂位于开发区瑞兴路，服务区域为原开发区范围，一期工程（2.5万t/d）于1989年建成，占地3.7公顷，采用普通活性污泥法工艺，于1993 年正式投入运行；二期扩容工程增容3.0万t/d，在现有厂区北侧约0.78公顷的预留地上，采用SBR法工艺，于2004年12月完成环保验收。三期扩建工程增容4.8万t/d，目前已建成投运。 本项目废水排入污水处理厂处理的可行性分析如下： A.污水管网建设情况分析 本项目位于南通市经济技术开发区中天路20号，开发区污水处理厂的污水管网已铺设至此地，本项目产生的废水可通过污水管网排入开发区污水处理厂进行处理。 B.废水量可行性分析 目前开发区污水处理厂的一期、二期工程总处理能力为5.5万吨/日，目前已接近满负荷，本项目废水排入开发区污水处理厂三期扩建工程（4.8万吨/日）。本项目废水产生量为476t/a，且排放的废水进入开发区污水处理厂后不会对污水处理厂的生化处理工艺的正常运行产生影响。 C.水质的可行性分析 本项目废水中各污染物浓度均满足开发区污水处理厂的接纳废水水质的接管要求。本项目废水中无有毒有害物质，不会对污水处理厂生化处理工序造成影响。因此，从废水水质来看，开发区污水处理厂是可以接纳本项目废水的。 表7-11 本项目废水最终排放情况 来源 废水量 m3/a 污染物 排入环境 排放去向 *浓度mg/L 排入环境的量t/a 生活污水 476 COD 50 0.024 长江 SS 10 0.005 氨氮 5 0.0024 总磷 0.5 0.0002 注：*为污水处理厂尾水排放标准。 （3）地表水环境影响评价自查表 表7-12 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 ☑；其他□ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （） 监测断面或点位个数 （）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区□ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 水量 476 / COD 0.024 320 SS 0.005 280 氨氮 0.0024 40 TP 0.0002 320 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 ☑；自动 □；无监测 □ 监测点位 （） （废水总排放口） 监测因子 （） （CODcr、SS、氨氮、总磷） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目建成后主要高噪声设备为车床、铣床、钻床、锯床、台钻、空压机，噪声源强约80~85dB。 计算中主要考虑建筑物及围墙的隔声及距离衰减因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上的各预测值。对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： ①噪声预测公式： 式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，以1米计； △L— 噪声衰减值，dB（A）。 ②噪声叠加公式采用： 式中：Li —第i个噪声源的声级； n—声源个数 建筑物和围墙的隔声量约30dB。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值。预测结果见表7-13。 表7-13 厂界噪声预测结果（dB） 预测点 贡献值 噪声标准 昼间 夜间 东厂界 37.29 65 55 南厂界 41.27 65 55 西厂界 37.68 65 55 北厂界 48.42 65 55 根据预测结果可知，本项目建成后厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准。 7.2.4 固体废弃物影响分析 本项目产生的一般工业固废包括废金属边角料2.85t/a，出售处理；废机油0.8t/a，委托有资质单位处置；生活垃圾产生量为2.8t/a，由当地环卫部门清运并进行卫生填埋处置。 (1)一般固废环境影响分析 本项目在车间北侧设置了一个30m2的一般固废仓库，并且按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求进行设计，因此本项目一般固废可以实现零排放，对周围环境影响较小。 (2)危险废物环境影响分析 本项目危险固废为废机油、废抹布，固体废物的处理处置应遵循分类收集和综合利用的原则，具体处置方式如下： 危险固废：核对《国家危险废物名录》（2016年版），本项目主要产生HW08、HW49类危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016 修订版），废抹布属HW49非特定行业中900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，根据危险废物豁免管理清单，本项目产生的废抹布豁免条件为：可混入生活垃圾，豁免内容：全过程不按危险废物管理。 (3)贮存场所环境影响分析 表7-14 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废仓库 废机油 HW08 900-214-08 车间北侧 20m2 桶装 0.4t 3个月 表7-15 本项目危废“三同时”一览表 类别 产生工序及装置 污染物名称 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 危废 设备保养 废机油 委托有资质单位处置 零排放 5 与主体工程同时建设同时投产使用 本项目设置1个20m2的危废仓库，位于车间北侧。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目危险废物的贮存、处置及防渗有如下几点要求： ①危险废物的贮存容器 A.应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 B.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 C.装载危险废物的容器必须完好无损。 D.装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ②危险废物的堆放 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 B.危险废物堆场要防风、防雨、防晒。 C.产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在上述要求设计的废物堆里。 D.不相容的危险废物不能堆放在一起。 E.总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器内放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ③危险废物贮存设施的运行与管理 从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 每个堆间应留有搬运通道。 不得将不相容的废物混合或合并存放。 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④危险废物贮存设施的安全防护 A.危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 B.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 C.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 D.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 (4)运输过程环境影响分析 严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目产生的危废委托有资质单位处置，并按照危废转移要求，同时危废装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏。 对照《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号），公司应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致；企业在省内转移要选有资质并能利用“电子运单管理系统”进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险废物运输。危险废物跨省转移全面推行电子联单，实时共享危险废物产生、运输、利用处置企业基础信息与运输轨迹信息。 (5)综合利用、处理、处置的环境影响分析 本项目危废委托有资质单位安全处置，确保项目危废的有效处置，因此对周围环境基本无影响。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过出售或环卫清运处理。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 (6)项目固废产生及处理处置情况 营运期固体废物分析结果见表7-16。 表7-16 营运期固体废物分析结果 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废金属边角料 / / 2.85 机加工 固 钢材 / 每天 / 出售 废机油 HW08 900-214-08 0.8 设备保养 固 矿物油 矿物油 定期 T,I 委托有资质单位处置 废抹布 HW49 900-041-49 0.1 设备维修、保养 固 抹布、矿物油 矿物油 定期 T/In 环卫清运 生活垃圾 / / 2.8 办公、生活 固 / / 每天 / 环卫清运 7.2.5 土壤分析 本项目属于船用配套设备制造项目，为污染影响型项目。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018) “第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表7-17。 表7-17 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-18 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作 经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于Ⅲ类项目。项目占地面积1300m2（0.13hm2）<5hm2，占地规模为小型；本项目位于南通市经济技术开发区中天路20号，厂区东侧为中天路，路东侧为待建空地；南侧为百灵达刺绣机械（南通）有限公司；西侧为江苏瑞雪太洋无线电有限公司；北侧为集隆印务有限公司，属于不敏感。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.6 环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 自行监测计划 ①大气污染源监测 按照相关环保规定要求，根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-19 废气污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 无组织 厂界 颗粒物 一年一次 ②应急监测计划 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 大气环境监测监测因子：颗粒物。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 环保验收监测计划 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 在厂界下风向布设厂界无组织监控点。 监测因子为：颗粒物。 总排口处取样监测。监测因子为：水量、COD、SS、氨氮、TP等。 厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 是否实现“雨污分流”。 固体废物处理情况。 大气环境防护距离的核实，确定。 是否有风险应急预案和应急计划。 污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 检查各排污口是否设置规范化。 针对本项目所排污情况，制定详细监测计划表。 表7-20 本项目监测项目统计表 环境要素 监测位置 监测项目 备注 废气 厂界下风向 颗粒物 委托有监测能力的单位实施监测 废水 废水进、出口 水量、COD、氨氮、总磷、SS 噪声 厂界 Leq(A) 7.2.8 本项目“三同时” 表7-20 本项目“三同时”一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 废气 机加工 粉尘 车间通风 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表3中的标准 / 与主体工程同时建设同时施工 食堂 油烟 油烟净化器1套 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准 1 废水 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷 化粪池（10m3） 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准 / 噪声 设备噪声 噪声 隔声、减振 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 4 固废 工业固废 废金属边角料2.85t/a 暂存面积30m2，出售 零排放 5 废机油0.8t/a 暂存面积20m2，委托有资质单位处置 废抹布0.1t/a 环卫清运0.1t/a 职工生活 生活垃圾2.8t/a 环卫清运2.8t/a 绿化 绿化2000m2 / / 事故应急措施 / / / 雨污分流，排污口规范化设置 厂区实行雨污分流，废水排口、雨水排口设置标志牌等 可满足管理要求 / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 （1）废水：废水排入南通市开发区第一污水处理厂集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：项目废气排放量在区域内平衡。 （3）固废：实现“零排放”。 / 区域解决问题 / / 总计 / 10

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 机加工 | 粉尘 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表3中的厂界大气污染物监控点浓度限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器1套，处理效率60% | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 厂区化粪池 | 符合污水处理厂接管要求 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类 |
| 固体 废物 | 生产 | 废金属边角料 | 出售 | “零”排放，对周边环境无影响 |
|  |  | 废机油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废抹布 | 环卫收集 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 环卫收集 |  |
| 电磁 辐射 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 在各项环保措施认真落实的情况下，对生态影响较小。 |

九、结论与建议

一、结 论 1、项目概况 南通中顺船舶机械有限公司经营范围为船舶机械的制造、安装、维护、销售；钢结构、船舶机械配套件的制造及销售。根据市场需求，南通中顺船舶机械有限公司拟租用南通市经济技术开发区中天路20号南通宏兴自动化设备有限公司现有闲置厂房1300m2，投资300万新建船舶配套设备项目，该项目预计2020年5月投入试运行。 2、产业政策相符性结论 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 3、项目选址可行性结论 本项目位于南通市经济技术开发区中天路20号，厂区东侧为中天路，路宽约15米，路东侧为待建空地；南侧为百灵达刺绣机械（南通）有限公司；西侧为江苏瑞雪太洋无线电有限公司；北侧为集隆印务有限公司。该地块属于工业用地，该地不在《省政府关于印发江苏省生态区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）、《南通市生态红线区域保护规划》（2013年12月）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）规定的红线区域范围内，选址可行。 4、清洁生产结论 本项目在建设和运营过程中采取了相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。 5、项目周围环境质量现状评价结论 (1) 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良； (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2 、NO2、PM10的监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5、CO超标； (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。6、污染防治措施及环境影响 （1）废水 本项目建成营运后，生活废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，经南通市开发区第一污水处理厂处理达标后排入长江，措施可行，对地表水环境影响较小。 （2）废气 无组织排放的废气最大落地浓度低于《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）中无组织排放监控浓度限值。 （3）固体废物 本项目运营过程中产生的废金属边角料为一般工业固废，出售处理；废机油为危废，委托有资质单位处置，废抹布、生活垃圾由环卫部门统一清运处置，对环境不会产生影响，方法可行。 （4）噪声 本项目营运期间主要噪声源为车床、铣床、钻床、锯床、空压机等，通过设备布局合理减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，方法可行。 7、污染物排放总量 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表9-1 本项目污染物产生及排放一览表 单位：t/a 污染源 污染因子 产生量 削减量 接管量 排入环境的量 废水 废水量 476 0 476 476 COD 0.19 0.038 0.152 0.024 SS 0.167 0.034 0.133 0.005 氨氮 0.019 0 0.019 0.0024 总磷 0.0024 0 0.0024 0.0002 废气（有组织） — — — — — 废气（无组织） 粉尘 0.15 0 — 0.15 固废 一般工业固废 2.85 2.85 — 0 危险固废 0.9 0.9 — 0 生活垃圾 2.8 2.8 — 0 总量平衡方案： （1）废水：废水排入南通市开发区第一污水处理厂集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：本项目废气排放量在区域内平衡。 （3）固废：实现“零排放”。 综上所述，南通中顺船舶机械有限公司船舶配套设备项目符合国家、地方产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废水、废气、噪声、固废等的排放或处置均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，各项污染治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。 2、加强宣传教育，增强全体员工及顾客的环保意识和安全意识。 3、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式营运。 附图： 附图1、生态红线图； 附图2、富民港单元规划图 附图3、地理位置图； 附图4、项目周边300米状况图； 附图5、车间平面布置图。 附件： 备案； 营业执照； 租赁合同； 噪声现状监测报告； 委托书； 承诺书。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

机加工

钢材

G1、S1、N1

热处理（委外）

机加工

打磨（委外）

柔性切割（委外）

G2、S2、N2

二次热处理（委外）

表面处理、清洗（委外）

组装

调试

喷漆（委外）

包装

阀门、控制箱

冷却液、水

新鲜水

560

经污水管道送开发区第一污水处理厂处理排入长江

生活用水

化粪池预处理

476

84

476