建设项目环境影响报告表

项目名称：	  高性能夹芯材料研发，生产，销售

建设单位：      江苏斯益诺新材料科技有限公司

编制日期：二零二零年二月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 高性能夹芯材料研发，生产，销售 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏斯益诺新材料科技有限公司 |
| 法人代表 | 王兴品 | 联系人 | 李笑云 |
| 通讯地址 | 宿迁市沭阳县经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧 |
| 联系电话 | 18360092113 | 传 真 | — | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 宿迁市沭阳县经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧 |
| 立项审批部门 | 沭阳经济技术开发区管理委员会 | 批准文号 | 沭开经备[2019]156号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C2039软木制品及其他木制品制造 |
| 占地面积（m2） | 17000 | 绿化面积（m2） | 1300 |
| 总投资（万元） | 20000 | 其中：环保投资（万元） | 46 | 环保投资占 总投资比例 | 0.23% |
| 评价经费（万元） | — | 投产日期 | 2020年6月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1500 | 生物质燃料（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 50万 | 天然气（万立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 汽油（公斤/年） | — |
| 废水（工业废水、生活污水√）排水量及排放去向 排放去向：本项目实行“雨污分流、清污分流”制。本项目产生的废水主要为生活污水，产生量为1200t/a，生活污水经化粪池处理后达标接管沭阳凌志水务有限公司处理， 尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有地磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 原辅材料及主要设备 1、原辅材料 表1-1 建设项目原辅材料清单 序号 名称 规格 年用量 运输方式 备注 1 轻木BLOCK Snio150， 1250*630mm（长*宽）， 密度135-200kg/m3 20000m3/a （约3350t/a） 汽车 — 2 PET结构泡沫板 2440*1220 mm（长*宽）， 密度100kg/m3 10000 m3/a （约1000t/a） 汽车 — 3 PVC结构泡沫板 2440*1220 mm（长*宽）， 密度60kg/m3 7500 m3/a （约450t/a） 汽车 — 4 纸箱 定制 32400 m3/a 汽车 — 5 托盘 1.2m*1.2m*0.12m 8160 m3/a 汽车 — 6 缠绕膜 — 3600 m2/a 汽车 用于后续产品包装 7 网格布 GPA059-幅宽605mm; GPA069-幅宽605mm; 窄带-幅宽100mm 100万m2/a 汽车 — 2、主要设备 本项目主要设备见1-2。 表1-2 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 （台/套） 1 平切机 XCS1300 6 国产 2 四边锯 FU48EB 6 国产 3 数控截切锯 APEX-JX600 6 国产 4 液压打孔机 TZ-S80*450 6 国产 5 倒角机 CUT600 16 国产 6 打磨机 — 2 国产 7 清扫机 — 2 国产 8 覆膜机 S700 2 国产 |

续一

工程内容及规模 1、项目概况 江苏斯益诺新材料科技有限公司成立于2019年11月，注册资本3000万元，公司位于江苏省宿迁市沭阳县经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧，主要从事高性能夹芯材料的研发、生产，销售。根据市场调研，为满足市场需求，江苏斯益诺新材料科技有限公司拟投资20000万元人民币在宿迁市沭阳县经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧新建高性能夹芯材料研发，生产，销售项目。企业目前已租赁江苏辉阳新材料科技有限公司4#、5#、2#闲置厂房（中心坐标：东经118°51'46.69"，北纬34°7'57.57"），共计租赁面积为17000m2。购进平切机、四边锯、数控截切锯、液压打孔机、倒角机、打磨机、覆膜机等设备，待项目投产后，企业可形成年产高性能材料30000m3的生产能力。本项目已于2019年11月27日取得沭阳县经济技术开发区管理委员会备案（沭开经备[2019]156号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及其它相关建设项目环境保护管理的规定，要求本项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部第44号令）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的有关规定，该项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业， 24、锯材、木片加工、木制品制造其他”，因此本项目应编制环境影响报告表。江苏斯益诺新材料科技有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制其“江苏斯益诺新材料科技有限公司高性能夹芯材料的研发、生产和销售项目”环境影响报告表。我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：高性能夹芯材料研发，生产，销售； 建设单位：江苏斯益诺新材料科技有限公司； 建设地点：江苏省宿迁市沭阳县经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧； 建设性质：新建； 投资总额：20000万元，环保投资46万元，占总投资的0.23%； 占地面积：17000平方米； 职工人数：100人； 作业制度：企业年运行300天，实行10h两班制，年运行6000小时； 项目投产日期：2020年6月。 3、产业政策 新建项目为高性能夹芯材料研发，生产，销售，属于《国民经济行业分类标准（2019年修订本）》中C2039软木制品及其他木制品制造。 ①新建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类项目；同时，本项目不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”。也不属于省政府办公厅《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知（苏政办发〔2013〕9号）中限制类和淘汰类项目。本项目也不属于省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办法[2015]118号文）限制和淘汰类项目。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），本项目使用的生产设备未涉及国家规定的淘汰限制类。 ②本项目产品不属于环保部发布的《环境保护综合目录（2017年版）》中的“高污染、高环境风险”产品目录，也未采用该目录中的重污染工艺。 ③对照《“两减六治三提升”专项行动方案》分析，本项目不属于《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》及《贯彻落实全省“两减六治三提升”专项行动实施方案》文件整治范围，符合相关要求。本项目无燃煤锅炉，不属于落后化工产业，符合“两减”。本项目不涉及太湖水治理，不含黑臭水体；不属于畜禽养殖业；废气达标排放；符合“六治”。本项目不在“三提升”范围内。故本项目符合“两减六治三提升”的要求。 ④与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发[2018]122号）相符性分析 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发(2018) 22号)的相符性分析详见表1-4。本项目与《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（苏政发（2018）122号）的相符性分析详见表1-5。 表1-4 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发(2018) 22号)文件相符性分析表 文件相关内容 相符性分析 是否相符 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输 本项目为高性能材料加工生产项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。 相符 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。 本项目符合国家及地方的产业政策，污染防治措施完备，项目污染物可以稳定达标排放，不属于“散乱污”企业。 相符 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目所在地位于重点区域，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 相符 到2020年，全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下；北京、天津、河北、山东、河南五省（直辖市）煤炭消费总量比2015年下降10%，长三角地区下降5%，新建耗煤项目实行煤炭减量替代。 本项目不使用煤炭。 相符 加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。 本项目不使用锅炉。 相符 重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。 本项目不使用涂料、油墨等。 相符 表1-5 本项目与《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（苏政发（2018）122号）文件相符性分析表 文件相关内容 相符性分析 是否相符 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法 本项目为高性能夹芯材料研发，生产，销售项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。 相符 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治工作要求。实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，2018年完成摸底排查工作。2019年全省完成“散乱污”企业综合整治任务，按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备），依法注销相关生产许可；列入整合搬迁类的，搬迁至工业园区并实施升级改造。 本项目符合国家及地方的产业政策，污染防治措施完备，项目污染物可以稳定达标排放，不属于“散乱污”企业。 相符 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目所在地位于重点区域，颗粒物《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 相符 到2020年，全省煤炭消费量比2016年减少3200万吨。新建耗煤项目实行煤炭减量替代。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。继续推进电能替代燃煤和燃油，到2020 年电力消费（按供电标煤计算）占全社会能源消费总量55%左右。 本项目不使用煤炭。 相符 2019年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，按照宜电则电、宜气则气等原则进行整治，鼓励使用太阳能、生物质能等；推进煤炭清洁化利用，推广清洁高效燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。 本项目不使用锅炉。 相符 禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目不使用涂料、油墨等。 相符 综上分析，本项目符合国家及江苏省产业政策的有关规定。 4、园区产业定为分析 本项目位于沭阳经济技术开发区北区，根据《江苏沭阳经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其批复（苏环审[2015]131 号），沭阳经济技术开发区北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品、电子、物流等无污染或低污染项目，纺织业以发展集约化、专业化的、年印染纤维达 1 万吨以上的大型纺织企业为主，有控制地发展为区内纺织服装和机械电子业自身配套的印染、电镀业，不设纯印染、纯电镀项目。本项目为高性能夹芯材料研发，生产，销售项目，属于低污染项目，符合园区产业定位。 5、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性 ①与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）的相符性 建设项目周边距离最近的生态空间管控区域名称见表1-7，建设项目与生态空间管控区域的位置关系见附图4。 表1-7 本项目周边重要生态空间管控区域 序号 生态空间保护区域名称 县（市、区） 主导生态功能 范围 面积（平方公里） 与项目 最近距离 生态空间管控区域范围 生态空间管控区域范围 总面积 216-宿迁市 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 沭阳县 洪水调蓄 新沂河两岸河堤之间的范围 68.34 68.34 N, 1.973km（南侧） 与本项目距离最近的生态空间管控区域为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，距离为1.973km。建设项目不在新沂河（沭阳县）洪水调蓄区内。本项目废气经采取有效的污染防治措施处理后排放；生活污水经化粪池处理后接管至沭阳县凌志水务有限公司进一步处理，对周边环境影响较小；固废均得到有效处置，零排放。因此，本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）的要求。 ②与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相符性分析 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），与本项目距离最近的国家级生态保护红线是淮沭河第一饮用水水源保护区，距离约13.5公里。具体情况见表1-8及附图4。 表1-8 与本项目距离最近的国家级生态保护红线 生态保护红线名称 类型 地理位置 区域面积（平方公里） 与本项目距离（公里） 淮沭河第一饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 取水口坐标：118°43′39″，34°04′21″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 10.14 西南，13.5 综上，本项目选址符合生态红线保护要求。 （2）环境质量底线相符性 项目所在地大气环境除PM2.5和PM10超标外，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；沂南河地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求；项目所在地声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本项目建成后废气经处理后达标排放，对大气环境的影响较小；生活污水经化粪池处理后接管至沭阳县凌志水务有限公司进一步处理，尾水达标排放沂南河，不会降低附近水体环境Ⅳ类水容量；本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线相符性 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 综上，本项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单相符性 ①宿迁市环保准入和负面清单分析 本项目位于沭阳经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧，距离最近的生态红线保护区约1.973km。本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19 号）和《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（宿政办发[2014]209 号）中禁止和限制发展产业名录。综上，本项目符合区域环境准入要求，未列入宿迁市环境准入负面清单。 ②与《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018] 141 号）相符性 对照《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018]141 号），本项目不属于其中所列禁止或限制类名录。 ③《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017] 162 号）中《宿迁市木材加工行业环境准入指导意见》符合性分析 表1-9 本项目与《宿迁市木材加工行业环境准入指导意见》相符性分析 指导意见要求 相符性分析 符合性 二、规划 （二）新建项目原则上应进入合法批准成立的开发区或工业集中区，避免分散布局。 本项目位于沭阳县经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧，属于园区北区 符合 （四）企业应严格按照工业企业设计规范的相关要求对厂区布局合理规划，用地面积须满足生产工艺及总平面布置要求，满足现行设计规范要求。 企业厂区合理布局，用地满足生产工艺要求，平面布置合理。 符合 五、污染防治 1.厂区实施雨污分流、清污分流”。有工艺废水产生的企业需须配套生产废水处理设施，工艺废水管道应尽可能建在地面上，地面以下的工艺废水管道必须设置防渗良好、便于检修和监控的管沟。所有污水不得混入清下水，每个厂区原则上只能设一个污水排口和一个清下水排口，污水和清下水排口应设置检查井。 厂区雨污分流、清污分流；无生产废水；生活污水经化粪池处理后接管沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排入沂南河。 符合 2.危化品、危险固废、有毒有害物料储存场所及污水处理设施应采用防渗措施，不得污染地下水。 本项目不产生危险固废，不设置危废暂存间。污染地下水的可能性不大。 符合 3.工艺废水、循环水排污水、生活污水、雨水等必须分类收集、分别处理、尽量循环使用、集中排放。工艺废水排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准要求。排入集中式污水处理设施的，应符合相应的接管标准，废水排放应达到当地总量控制要求。 厂区雨污分流、清污分流；无生产废水；生活污水经化粪池处理后接管沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排入沂南河。 符合 4.盛装施胶剂、油漆、涂料、着色剂、防腐剂、染料等物料的原料桶、生产过程产生的废渣及废水处理站污泥应作为危险固废处置。产生危险固废的企业必须与有专门处理危废资质的企业签订危废转移合同，并规范设置危险固废临时堆场。 本项目无危废产生 符合 5.产生的颗粒物的工序需配套除尘装置，排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。 本项目打磨工序产生的颗粒物由集气罩收集后经布袋除尘器处理后达标排放。 符合 6.产生的 VOCs（挥发性有机物）需配套VOCs收集处理装置，实现 VOCs 有组织排放。 本项目不产生挥发性有机物 符合 7.须采取有效的减震、隔声、降噪措施。 采取有效降噪措施。 符合 ④与《江苏沭阳经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见 （苏环审[2015]131号）相符性分析 根据《江苏沭阳经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见 （苏环审[2015]131号）：南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加 工、电子、物流等无污染或低污染项目，纺织业以发展集约化、专业化的、年印 染纤维达 1 万吨以上的大型纺织企业为主，有控制地发展为区内纺织服装和机械 电子业配套的印染、电镀业，不建设纯印染、纯电镀项目；沂北区适度发展具有 高新技术的化工产业，限制发展印染、造纸（不含制浆）行业。本项目位于沭阳经济技术开发区北区，高性能夹芯材料。根据《江苏沭阳经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见（苏环审[2015]131 号），本项目不在“不符合开发区产业定位”的企业名单中，因此本项目符合沭阳经济技术开发区规划。 6、工程内容及规模 本项目产品方案见表1-10。 表1-10 建设项目产品方案 序号 工程名称 产品名称 规格型号 产量 设计能力 年运行时间 1 高性能夹芯材料研发，生产，销售 高性能夹芯材料 壳体 轻木BLOCK 64A 16000 m3/年 30000m3/年 6000 PVC 71.5D 3000 m3/年 PET 66.2 4000 m3/年 腹板 PVC 71.5D 3000 m3/年 PET 66.2 4000 m3/年 7、项目周围环境及厂区平面布置概况 本项目位于宿迁市沭阳县经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧，项目北侧紧邻萧山路；南侧为官西小区；西侧为工业空地；东侧为工业企业。 本项目总平面布置原则：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。根据项目构成和布置原则，结构项目内外制约条件，本项目总图布置如下：厂区大门设置在厂区北侧，连接萧山路，方便进出，厂区从北到南分别为2#厂房、4#厂房、5#厂房，其中5#、4#厂房为并排排列。5#和2#厂房主要进行产品加工生产，厂房内主要包含了平切区、修边区、打磨区、覆膜区、清扫区、分化区、打孔区、切割区、倒角区等生产区域。4#厂房主要进行物品存放，主要包含原料仓库、成品仓库、半成品仓库、固废仓库。 纵观总厂区平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂房平面布置较合理。 本项目地理位置见附图1，厂区平面布置图见附图2，周边环境概况见附图3。 8、公用工程 （1）给排水 ①给水 生活用水 本项目定员100人，厂区不设食宿，工作制度为年工作日300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）用水标准，本评价取人员生活用水定额为50L/人•d，则职工用水量为1500t/a。生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水排放量为1200t/a。 ②排水 本项目产生的废水主要为生活污水，产生量1200t/a。生活污水经厂区化粪池处理后接管至沭阳凌志水务有限公司进一步处理，尾水排放至沂南河。 图1-1 建设项目给排水平衡图（t/a） （2）供电 本工程电源引自园区电网，年耗量为50万kWh。 （3）储运 本项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输，原辅材料和产品存储设置专门仓库。 （4）绿化 本项目不新增绿化，厂区绿化主要依托现有绿化。 本项目公用及辅助工程见表1-11。 表1-11 建设项目公用及辅助工程内容 项目工程 建设名称 设计能力 备注 主体工程 5#厂房 占地面积4874m2 规格50m*97.48m，高8m，1层。主要进行平切、修边、打磨、切割、覆膜、倒角等工序 2#厂房 占地面积6932.49m2 规格50m*138.64m，高8m，1层。主要进行平切、修边、打磨、切割、覆膜、倒角等工序 机修室 占地面积1800m2 位于5#、2#厂房内，主要用于设备修理 辅助工程 办公区 1200m2 位于5#厂房，共1层 储运工程 原料仓库 约2200m2 位于4#厂房，主要用于储存进购的原料 成品仓库 约1200m2 位于4#厂房，主要用于储存加工生产得到的成品 半成品仓库 约1200m2 位于4#厂房，主要用于储存加工生产得到的半成品 固废仓库 约100m2 位于4#厂房，主要用于收集加工生过程中产生的一般固废 公用工程 给水 1500t/a 来自市政自来水管网 排水 1200t/a 经厂区化粪池处理后接管至沭阳县凌志水务有限公司处理，尾水排放至沂南河 供电 50万kWh/a 园区供电管网提供 绿化 1300m2 依托现有 环保工程 废水治理 化粪池，5t/d 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后接管至沭阳县凌志水务有限公司，尾水排放自沂南河 废气处理 打磨 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒，8000m3/h，2套 达标排放 车间通风设施 噪声治理 隔声、消声、减振 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 一般固废仓库100m2 生活垃圾交由环卫部门清运，一般固废外售或者回用利用 9、环保投资 项目环保投资46万元，占总投资的0.23%，具体环保投资情况见表1-12。 表1-12 项目环保投资一览表 序号 污染源 环保设备名称 环保投资（万元） 处理效果 1 废水治理 化粪池，5t/d 依托厂区现有 满足沭阳县凌志水务有限公司接管标准 2 废气处理 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒，8000m3/h，2套 25 达标排放 车间通风设施 3 噪声治理 隔声、消声、减振 10 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4 固废 固废暂存间，100m2 10 固废100%处置 5 绿化 1300m2 依托厂区现有 绿化率7.6% 6 其他 管道、排污口标准化等 1 清污分流、排污口标准化整治 7 合计 — 46 —

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁厂房为闲置厂房，未有进行过工业生产，因此，不存在原有污染情况。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 沭阳位于江苏省北部，地理坐标介于北纬33°53'至34°25'，东经118°30'至119°10'之间，东与连云港接壤，南与淮安市毗邻， 西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、 宿四市结合部。沭阳县交通便利，新长铁路以及京沪高速公路、205国道、304省道、 307省道穿境而过。沭阳距徐州观音国际机场120公里，距连云港机场55公里。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一的沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江连接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。目前，沭阳县初步形成了站埠均衡、水陆交错的交通格局。 2、地质地貌 沭阳县地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 3、气候气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温度 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8d 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 4、水文、水系 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100~1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河穿青伊湖农场境内而过。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 5、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、沭阳县经济情况 近几年来，沭阳立足县情实际，坚持以“富民、壮村、兴乡、强县”为立足点，贯彻“稳中求进，进中求快、快中求好”的指导思想，确立“兴工强县”和“工业突破” 战略，不空谈，不争论、不依赖，不畏难，应天时，谋富民兴县之策，造地利奠后发快进之基，求人和聚团结拼搏之力，走出了一条切合地区实际、具有沭阳特色的发展之路，切实把工业经济当作主导产业、主体经济、主攻方向来抓。初步摆脱了问题频发、困难较多、发展缓慢的局面，实现了由贫穷到温饱和由温饱到基本达小康的两大历史性跨越，开始进入一个加速创业、追赶先进、加快发展的新时期。目前，全县拥有化工、机械、纺织、医药、饲料、建材、木材加工等30多个门类，年销售收入500万元以上的工业企业有140家，近30种产品被评为部、省、市优产品。 2018年，沭阳县实现地区生产总值840亿元、一般公共预算收入47亿元、全体居民人均可支配收入22820元；完成社会消费品零售总额237.75亿元；完成500万元以上项目固定资产投资590.5亿元。 2、教育、文化、文物 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 沭阳经济技术开发区介绍 （1）开发区概况 沭阳经济技术开发区创建于2001年8月， 2006 年被江苏省政府批准为省级经济开发区。2013年11月，经国务院批准，江苏省沭阳经济技术开发区正式升级为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级经济技术开发区。2006年，省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了批复（苏环管[2006]81号）；2008年，开发区对产业定位进行了调整，增加了电镀、印染产业（为区内纺织服装和机械电子业自身配套的印染、电镀业），并获得省环保厅批复（苏环管[2008]17号）；2014年沭阳经济技术开发区管委会委托编制《江苏沭阳经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，并获得省环保厅审核意见（苏环审[2015]131号）。 （2）开发区产业定位 江苏沭阳经济技术开发区规划面积24.5km2，分为南区、北区和沂北区。南区和北区规划面积 21.5km2，南区和北区规划范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路-苏州路-永康路包络线、南至杭州路-柴沂干渠，东至瑞声大道；南区和北区以京沪高速为分界线。沂北区规划面积为3.0km2，规划范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。 南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加工、电子、物流等无污染或低污染项目，纺织业以发展集约化、专业化的、年印染纤维达1万吨以上的大型纺织企业为主，有控制地发展为区内纺织服装和机械电子业自身配套的印染、电镀业，不建设纯印染、纯电镀项目；沂北区适度发展具有高新技术的化工产业，限制发展印染、造纸（不含制浆）行业。 本位于沭阳经济技术开发区北区，属工业用地，本项目为高性能夹芯材料研发，生产，销售项目，污染较小，属于二类工业，符合园区产业定位和用地规划要求。 （3）开发区基础设施规划及建设现状 开发区实行集中供气、供水、供电，污水集中处理，本项目依托的主要基础设施建设规划如下： 1）给排水规划 给水：用水由沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。 排水：园区规划采用“雨污分流”的排水体制。 本项目废水接管沭阳凌志水务有限公司，沭阳凌志水务有限公司位于江苏沭阳经济技术开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期规模为日处理3万t的污水处理工程，二期规模为日处理4.9万t的污水处理工程。二期工程服务范围主要沭阳经济技术开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南河，南到迎宾大道和七雄街道及章集街道。 沭阳凌志水务有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置 A2/O 一体化氧化沟+深度处理” 工艺，目前已经投产运行。 2）供热规划及现状 目前江苏沭阳经济技术开发区内建成的集中供热企业为江苏新动力（沭阳）热电有限公司，建设地点为沭阳经济技术开发区南区杭州路和东环路的交界处。2011年11月底江苏新动力（沭阳）热电有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号）， 2013 年底二期第3台75t/h循环流化床锅炉于2015 年初已投入使用。 3）固体废弃物处置现状和规划 沭阳县城区现有垃圾焚烧发电厂1座，已运行。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目位于沭阳县经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧，引用《2018沭阳环境质量报告书》中监测数据，该监测数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办【2016】185号）要求。 一、空气质量现状 根据沭阳县《2018环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》 （GB3095-2012），2018年城区环境空气优良天气280天，达标率为78.7%，SO2、NO2、 CO、O3、PM10、PM2.5年日均值分别为0.023mg/m3、0.021 mg/m3、1.395 mg/m3、0.065 mg/m3、0.076 mg/m3和0.045 mg/m3，PM2.5、PM10日均值偶有超标现象，因此判定为不达标区。全年各项污染物指标监测结果如下： 表3-1 2018年沭阳县环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 23 60 38.3 达标 NO2 21 40 52.5 达标 PM10 76 70 108.6 不达标 PM2.5 45 35 128.6 不达标 O3 日最大8小时平均浓度 65 160 40.6 达标 CO 24小时平均浓度 1395 4000 34.8 达标 为改善和保护城区环境质量提出以下整改措施： （1）继续扩大城区的绿化植被面积，提高绿化覆盖率，减少扬尘的产生及对有毒有害气体的吸附。 （2）加强对城区碴土运输车的管理力度，采取相应措施保持道路的清洁，有效地减少二次扬尘的产生。在主城区建立洒水车洒水制度。 （3）加大对城区工业锅炉及第三产业锅炉的管理力度，做好烟尘控制达标验收的后续工作，巩固达标成果；规范中小饭店的油烟排放。 （4）提高能源利用率，减少污染物的产生。 （5）强化对机动车辆的尾气管理，对超标排放尾气车辆的处罚力度。 二、地表水环境质量现状 建设项目纳污河流为沂南河。沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。根据沭阳县环境监测站2018年的监测数据，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 三、声环境质量现状 根据《2018沭阳环境质量报告书》中的监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中3类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，本项目周围环境保护目标见表3-4和表3-5。 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 规模（人） 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 官西小区 671285.22 3778466.43 居住区 人群 二类区 8000 S 42m 东方杰缘 671869.70 3778275.21 居住区 人群 16000 SW 504m 桃园小区 671314.65 3777941.03 居住区 人群 2000 S 530m 宝娜斯花苑 669140.32 3778289.20 居住区 人群 2000 SW 1942m 任巷小区 668906.71 3777931.85 居住区 人群 5000 SW 1957m 佳禾花园小区 669979.18 3777975.20 居住区 人群 2000 SW 1280m 赵湾 672932.24 3776769.36 居住区 人群 165 SE 2212m 赵湾村 673722.60 3777111.83 居住区 人群 216 SE 2565m 沭阳县七雄中学 673369.69 3778621.94 居住区 人群 1500 E 1997m 沭阳县七雄小学 673739.64 3778650.79 居住区 人群 2000 E 2385m 官田村 673766.15 3779037.39 居住区 人群 450 NE 2369m 邱大庄 673803.32 3779382.82 居住区 人群 480 NE 2489m 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置，下文均采用此进行标记。 表3-5 建设项目环境保护目标表 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 水体 沂南河 N 1725m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 新沂河 N 1973 小型 官西排涝河 SE 1676m 小型 噪声 厂界 — 1m — 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 官西小区 S 60m 小型 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 生态 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 N 1973m — 洪水调蓄 注：本项目距离保护目标最近距离以厂界为起点。

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量功能为二类区。SO2、NOx、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求。非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》。具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 非甲烷总烃 2000 《大气污染物综合排放标准详解》有关规定 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，纳污水体沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 类别 pH COD BOD5 氨氮 总磷（以P计） 石油类 SS 总氮 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6.0 ≤1.5 ≤0.3 ≤0. 5 ≤60 ≤1.5 3、声环境质量标准 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，周边环境保护目标声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》 单位： 等效声级Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 2类 ≤60 ≤50 3类 ≤65 ≤55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。具体排放标准详见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 序号 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值mg/m3 备注 排气筒高度m 二级 监控点 浓度mg/m3 1 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 2、水污染物排放标准 本项目运营过程中产生的生活污水经化粪池处理后接管沭阳凌志水务有限公司，应执行沭阳凌志水务有限公司接管标准，沭阳凌志水务有限公司尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入沂南河。具体标准见表4-5。 表4-5污水接管及尾水排放标准（除注明外，单位：mg/L） 项目 接管标准 尾水排放标准 pH 6～9 6～9 COD ≤500 ≤50 SS ≤400 ≤10 氨氮 ≤35 ≤5（8） TP ≤8.0 ≤0.5 TN ≤45 ≤15 标准来源 沭阳凌志水务有限公司接管标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 3、噪声排放标准 建设项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别 昼 间（dB(A)） 夜 间（dB(A)） 3 65 55 4、固废贮存标准 项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目运营后，总量控制因子及建议指标如下所示： 表4-7 全厂污染物排放总量表 种类 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 接管量（t/a） 环境外排量（t/a） 废水 废水量 1200 0 1200 1200 COD 0.42 0.084 0.336 0.06 SS 0.36 0.12 0.24 0.012 氨氮 0.03 0.006 0.024 0.006 TP 0.005 0 0.005 0.001 TN 0.048 0.012 0.036 0.018 有组织废气 颗粒物 7 6.37 - 0.63 无组织废气 颗粒物 0.7 - - 0.7 固废 一般固废 485.67 485.67 0 0 生活垃圾 15 15 0 0 （1）本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水产生量为1200t/a，生活污水经化粪池处理后接管沭阳县凌志水务有限公司处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入沂南河。 本项目废水各污染物接管量申请指标分别为废水量：1200t/a；COD：0.336t/a；SS：0.24t/a；NH3-N：0.024t/a；总磷：0.005t/a；总氮：0.036t/a纳入沭阳县凌志水务有限公司接管总量。 本项目废水污染物外排量分别为：废水量1200t/a；COD：0.06t/a；SS：0.012t/a；NH3-N：0.006t/a；总磷：0.001t/a；总氮：0.018t/a。 （2）废气：本项目有组织排放的废气为颗粒物0.63t/a，向宿迁市沭阳生态环境局申请总量，在沭阳县区域内平衡。 （3）固体废弃物：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期 本项目租赁闲置厂房内进行生产，基本无需基建工作。施工期主要为设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。 二、运营期 本项目主要产品主要为壳体和腹板，两种产品生产工艺相同，具体生产工艺流程图见下图。 图5-1壳体、腹板生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）平切：对采购的轻木BLOCK、PET结构泡沫板、PVC结构泡沫板根据要求通过平切机进行平切处理，此工序会产生噪声N1和S1边角料。 （2）修边：对平切后的木材和结构泡沫板通过数控裁切锯进行修边处理，此工序会产生噪声N2和边角料S2。 （3）打磨：用打磨机将修边后的木材和结构泡沫板进行打磨处理，此工序会产生打磨粉尘G1和噪声N3。 （4）清扫：通过清扫机将打磨之后的木材和结构泡沫板进行清扫处理以清理表面异物，此工序会产生噪声N4和边角料S3。 （5）覆膜：将清扫后的木材和结构泡沫板通过覆膜机在其表面附上一层网格布以进行保护处理，此工序无三废产生。 （6）分化：将覆膜后的木材和结构泡沫板通过平切机切成客户要求的小块，此工序仅产生噪声N5。 （7）打孔：对分化后的木材和结构泡沫板通过液压打孔机进行打孔处理，此工序会产生噪声N6和边角料S4。 （8）数控切割：将打孔后的木材和结构泡沫板根据客户要求通过数控裁切据进行切割处理，此工序会产生噪声N7和边角料S5。 （9）倒角：将切割后的木材和结构泡沫板按照客户图纸要求通过倒角机对其进行单边倒角处理，此过程会产生噪声N8和边角料S6。 （10）试铺：将倒角后的成品铺在试铺台上与设计图纸进行比对，此工序无三废产生。 （11）包装入库：将试铺后的木材和结构泡沫板装入纸箱进行包装处理，存入仓库后待售。 三、运营期污染物产生及排放情况 1、废气 本项目建成后主要废气为打磨粉尘G1-1。 本项目轻木BLOCK、PET结构泡沫板、PVC结构泡沫板通过打磨机在打磨过程中会产生打磨粉尘，且企业在5#、2#厂房内均设有打磨工序。 轻木BLOCK打磨粉尘产生量参照《第一次全国污染普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），粉尘产污系数为0.15-0.321kg/m3产品，本项目取最大值0.321kg/m3产品，项目轻木BLOCK原料使用量为20000 m3/a，则本项目轻木BLOCK粉尘产生量为6.42t/a。其中，5#、2#厂房内轻木BLOCK打磨产生的粉尘量分别为3.22t/a、3.2t/a。 参考《东营汇新和瑞新材料有限公司3万立方米/年（风电叶片）夹芯材料制造项目报告表》，PET、PVC结构泡沫板产生粉尘量约为原料使用量的4‱。项目PET、PVC结构泡沫板原料使用量为1000t/a、450t/a，则本项目PET、PVC结构泡沫板打磨粉尘产生量分别为0.4t/a、0.18t/a。其中，5#、2#厂房内打磨产生的粉尘量分别为：PET结构泡沫板（0.2t/a、0.2t/a）、PVC结构泡沫板（0.09t/a、0.09t/a）。 企业拟在5#、2#厂房内分别设置15m高的1#排气筒、2#排气筒。产生的粉尘通过集气罩收集后，经布袋除尘器处理后均通过排气筒排放。废气收集装置对粉尘的收集效率为90%，粉尘净化器对收集的烟尘处理效率为90%，配备的风机风量为8000m3/h，则5#、2#厂房处理后的粉尘排放量分别为0.32t/a、0.31t/a；排放速率分别为0.053kg/h、0.052kg/h；排放浓度分别为6.58mg/m3、6.54 mg/m3；无组织排放分别为0.351t/a、0.349t/a。 本项目废气产生及排放情况见表5-6。 2、废水 根据生产工艺与产污环节分析，本项目产生的废水为生活污水。 本项目定员100人，厂区不设食宿，工作制度为年工作日300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）用水标准，本评价取人员生活用水定额为50L/人•d，则职工用水量为1500t/a。生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水排放量为1200t/a。生活污水经化粪池处理达接管标准后接管到沭阳凌志水务有限公司处理，尾水达标排放沂南河。 本项目废水产生和排放情况见表5-7。 3、噪声 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为平切机、四边锯、数控截切锯、液压打孔机、倒角机、打磨机、覆膜机等设备运行时产生的机械噪声，声源强度值为80~90dB（A），高噪声设备及其噪声源强见下表5-8。 4、固废 建设项目产生的固体废物主要包括边角料（S1、S2、S3、S4、S5）、除尘收尘、生活垃圾。 （1）边角料 本项目在平切、修边、打孔、数控切割、倒角过程中会产生边角料，根据企业提供的资料，边角料产生量约占原量的10%，因此本项目边角料产生量约为480t/a，该部分由企业收集后外售综合利用。 （2）除尘收尘 本项目打磨产生的打磨粉尘由布袋除尘器收集，收集量为5.67t/a，收集后定期由环卫清运。 （3）生活垃圾 本项目职工人数约100人，按人均产生垃圾0.5kg/d计，本项目的生活垃圾产生量为15t/a，定期由环卫清运。 本项目副产物属性判断见表5-4，本项目固废产生及处置情况见表5-5。 表5-4 本项目副产物属性判定一览表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 边角料 平切、修边、打孔、数控切割、倒角 固态 木材、结构泡沫板 480 √ 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 除尘收尘 打磨 固态 打磨粉尘 5.67 √ 3 生活垃圾 生活办公 固态 果皮、纸屑 15 √ 表5-5 建设项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 装置 固废名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量 （t/a） 工艺 处置量 （t/a） 平切、修边、打孔、数控切割、倒角 平切机、四边锯、数控截切锯、液压打孔机、倒角机 边角料 一般固废 类比法 480 收集外售 480 原材料厂家回收 打磨 布袋除尘器 除尘收尘 一般固废 类比法 5.67 填埋 5.67 环卫清运 生活办公 — 生活垃圾 一般固废 类比法 15 填埋 15 环卫清运

表5-6  本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度 (mg/m3) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 工艺 | 效率/% | 核算方法 | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |  |
| 打磨 | 打磨机 | 1#排气筒 | 打磨粉尘 | 产污系数法 | 8000 | 65.81 | 0.53 | 3.51 | 布袋除尘器 | 90 | 排污系数法 | 8000 | 6.58 | 0.053 | 0.32 | 6000 |
|  |  | 2#排气筒 | 打磨粉尘 |  | 8000 | 65.44 | 0.52 | 3.49 | 布袋除尘器 | 90 |  | 8000 | 6.54 | 0.052 | 0.31 | 6000 |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 |  | - | - | 0.12 | 0.70 | 车间通风 | - | - | - | - | 0.12 | 0.70 | 6000 |

表57  本项目生产线废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生废水量（m3/h） | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 工艺 | 效率/% | 核算方法 | 排放废水量（m3/h） | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) |  |
| — | — | 生活污水 | COD | 类比法 | 0.0012 | 350 | 0.42 | 化粪池 | 20 | 排污系数法 | 0.0012 | 280 | 0.336 | 6000 |
|  |  |  | SS |  |  | 300 | 0.36 |  | 23 |  |  | 200 | 0.24 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 25 | 0.03 |  | 20 |  |  | 20 | 0.024 |  |
|  |  |  | TN |  |  | 40 | 0.048 |  | 25 |  |  | 30 | 0.036 |  |
|  |  |  | TP |  |  | 4 | 0.005 |  | 0 |  |  | 4 | 0.005 |  |

表5-8  本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 （频发、偶发等） | 噪声源强 | 降噪措施 | 噪声排放值 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值（dB(A)） | 工艺 | 降噪效果（db(A)） | 核算方法 | 噪声值（dB(A)） | 持续时间/h |
| 高性能夹芯材料研发，生产，销售 | — | 平切机 | 频发 | 类比法 | 80 | 基础减震+厂房隔声+距离衰减+合理布局 | ≥30 | 类比法 | 56 | 6000 |
|  |  | 四边锯 | 频发 | 类比法 | 90 |  | ≥30 | 类比法 | 63 |  |
|  |  | 数控截切锯 | 频发 | 类比法 | 90 |  | ≥30 | 类比法 | 63 |  |
|  |  | 液压打孔机 | 偶发 | 类比法 | 90 |  | ≥30 | 类比法 | 63 |  |
|  |  | 倒角机 | 偶发 | 类比法 | 90 |  | ≥30 | 类比法 | 63 |  |
|  |  | 打磨机 | 频发 | 类比法 | 85 |  | ≥30 | 类比法 | 59.5 |  |
|  |  | 涂胶机 | 频发 | 类比法 | 85 |  | ≥30 | 类比法 | 59.5 |  |
|  |  | 覆膜机 | 频发 | 类比法 | 80 |  | ≥30 | 类比法 | 56 |  |

# 六、本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 65.81mg/m3；3.51t/a | 6.58mg/m3；0.32t/a |
|  |  | 2#排气筒 |  | 56.25mg/m3；3.49 t/a | 6.54mg/m3；0.31t/a |
|  | 无组织 | 5#厂房 |  | —；0.351t/a | —；0.351t/a |
|  |  | 2#厂房 |  | —；0.349t/a | —；0.349t/a |
| 水 污 染 物 | 产生量（t/a） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
|  | 生活污水 1200t/a | COD | 350mg/L；0.42t/a | 280mg/L；0.336t/a |
|  |  | SS | 300mg/L；0.36t/a | 200mg/L；0.24t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.03t/a | 20mg/L；0.024t/a |
|  |  | TN | 40mg/L；0.048t/a | 30mg/L；0.036t/a |
|  |  | TP | 4mg/L；0.005t/a | 4mg/L；0.005t/a |
| 电和离电 辐磁射辐射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 15t/a | 0 |
|  | 生产 | 一般固废 | 485.67t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备为生产设备的运行，声源强度值为80~90dB（A），高噪声设备产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁闲置厂房内进行生产，企业无需承担基建工作。因此本文不分析施工期。 营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 本项目营运期无生产废水排放，产生的污水主要为生活污水，排放量为1200t/a。生活污水经化粪池处理达接管标准后接管到沭阳凌志水务有限公司处理。生活污水中主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、TN，经化粪池预处理达接管标准后，可达沭阳凌志水务有限公司接管标准。生活污水通过污水管网进入沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水排入沂南河，排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级A标准，由于污染物排放量较少，不会改变纳污水体现有的水质功能类别。 （1）评价等级确定及企业污水接管口基本信息 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目属于间接排放，评价等级为三级B。 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 接管口编号 接管口设置是否符合要求 接管口类型 污染物治理设施编号 污染物治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮、总磷、总氮 进入沭阳凌志水务有限公司 间断排放、排放期间流量不稳定 WS-1 化粪池 — DW001 是 □否 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表7-3 废水间接接管口基本情况表 序号 接管口地理坐标 废水接管量（万t/a） 接管去向 接管规律 间歇接管时段 受纳污水厂处理信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L 经度 纬度 1 118°51'49.51" 34°8'0.57" 0.12 进入沭阳凌志水务有限公司 间断排放、排放期间流量不稳定 — 沭阳凌志水务有限公司 pH 6～9 COD ≤50 SS ≤10 氮氮 ≤5（8） 总磷 ≤0.5 总氮 ≤15 表7-4 废水污染物排放信息表 序号 接管口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 280 1.12 0.336 SS 200 0.8 0.24 氮氮 20 0.08 0.024 总磷 4 0.017 0.005 总氮 30 0.012 0.036 全厂接管口合计 COD 0.336 SS 0.24 氮氮 0.024 总磷 0.005 总氮 0.036 （2）废水接管可行性分析： ①从污水官网铺设上看：本项目废水经厂内化粪池处理后达接管标准排入沭阳凌志水务有限公司。目前沭阳县沭阳凌志水务有限公司西至台州路、东至沭七路、北至沂南小河、南至迎宾大道的污水收集管网已全部铺设到位。本项目在沭阳凌志水务有限公司已建管网服务范围内，通过管网接入污水处理厂是可行的。 ②从水质上看：根据前文分析，本项目生活污水经化粪池处理后满足污水处理厂接管要求。因此本项目废水接入沭阳凌志水务有限公司从水质上可行； ③从水量上看：沭阳凌志水务有限公司现有规模共7.9万t/d，已接管污水总量约 50000t/d，还有较多废水余量，因此沭阳凌志水务有限公司仍有足够余量接管处理本项目废水； 可见，本项目废水从污水管网铺设、水质、水量等各方面考虑，本项目废水进入沭阳凌志水务有限公司是可行的。 （3）地表水环境影响评价结论： 本项目为间接排放，生活污水经化粪池处理后达标接管沭阳凌志水务有限公司，污水厂尾水达标排入沂南河。污水处理厂尾水正常排放对沂南河水体水质影响较小，不会产生超标现象。因此，本项目地表水环境影响可接受。 地表水环境影响评价自查表见下表。 表7-5 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口；涉水的自然保护区□；重要湿地； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测口；入污排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 监测因子（ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区□ 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代消减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足减量或等量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ COD ） （ 0.336 ） （ 280 ） （ SS ） （ 0.24） （ 200 ） （ NH3-N ） （ 0.024） （ 20 ） （ TP ） （0.005） （ 4 ） （ TN ） （0.036） （ 30） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s； 鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态流量：一般水位（ ）m3/s； 鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 防治措施 环保措施 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动；自动□；无监测□ 监测点位 （ ） （接管口） 监测因子 （ ） （pH、COD、SS、氨氮、TP、动植物油） 污染物排放清单 本项目废水接管量为1200t/a；COD：0.336t/a；SS：0.24t/a；NH3-N：0.024t/a；总磷：0.005t/a；总氮：0.036t/a。 废水外排量为1200t/a；COD：0.06t/a；SS：0.012t/a；NH3-N：0.006t/a；总磷：0.001t/a；总氮：0.018t/a。 评价结论 可以接受；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“( )”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 二、大气环境影响分析 （1）浓度预测 ①建设项目评价因子和评价标准 本项目的评价因子和评价标准见表7-6。 表7-6 建设项目评价因子和评价标准 评价因子 评级时段 浓度限值 单位 标准来源 PM10 1小时平均 450 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 ②评价等级判定标准 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价工作分级方法确定评价工作等级，其判据详见表7-7。 表7-7 大气评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： （1） 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准（一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值），mg/m3。 （3）污染源参数 主要污染物排放参数见表7-8、表7-9。 表7-8主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标(m) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 X Y 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流量 (m3/h) 1#排气筒 671279.14 3778582.04 4 15 0.6 25 8000 颗粒物 0.053 kg/h 2#排气筒 671443.68 3778746.87 4 15 0.6 25 8000 0.052 kg/h 表7-9 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(m) 海拔高度(m) 矩形面源参数 污染物名称 排放速率 单位 X Y 长度 (m) 宽度 (m) 有效高度 5#厂房 671443.68 3778746.87 4 97.48 50 8 颗粒物 0.0585 kg/h 2#厂房 671379.41 3778737.70 4 138.64 50 8 0.0582 kg/h （4）项目预测参数 表7-10 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 65万 最高环境温度/℃ 38 最低环境温度/℃ -18 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 否√ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 否√ 岸线距离/km / 岸线方向/° / （5）评价等级确定 本项目所有污染物的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-11 本项目废气排放估算模式计算结果表 排放源 污染物 排放速率（Kg/h） 评价标准（mg/m3） Pi（%） 最大落地浓度（mg/m3） D10%(m) 1#排气筒 颗粒物 0.053 0.45 0.29 0.00129 0 2#排气筒 0.052 0.27 0.00123 0 排放源 排放速率（Kg/h） 评价标准（mg/m3） Pi（%） 最大落地浓度（mg/m3） — 5#厂房 0.0585 0.45 1.70 0.00765 0 2#厂房 0.0582 0.45 1.61 0.00726 0 根据预测结果，本项目Pmax最大值出现为矩形面源5#厂房排放的颗粒物，Pmax为1.7%，最大落地浓度为0.00765mg/m3，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，需要列出本项目的污染物排放量核算清单。 （6）污染物排放量核算清单 ①有组织排放量核算 表7-12 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率(kg/h) 核算排放量(t/a) 一般排放口 1 1#排气筒 颗粒物 6.58 0.053 0.32 2 2#排气筒 6.54 0.052 0.31 一般排放口合计 颗粒物 0.63 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.63 ②无组织排放量核算 表7-13 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量(t/a) 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 5#厂房 打磨 颗粒物 车间通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.351 2 2#厂房 0.349 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.7 ③项目大气污染物年排放量核算 表7-14 建设项目大气污染物排放量核算表 序号 污染物名称 排放量（t/a） 1 颗粒物 1.33 建设项目大气环境影响自查表 表7-15 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a□ 评价因子 基本污染物 (颗粒物) 其他污染物 () 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 □ 附录D □ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km 预测因子 预测因子(颗粒物) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （ ）h C本项目占标率≤100%□ C本项目占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测√ 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（ ）t/a NOx:（ ）t/a 颗粒物:（1.52）t/a 非甲烷总烃（）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 （6）大气防护距离 根据《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，经计算无组织排放的污染物在厂界均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 ①计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm—为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r—为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L—为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 ②参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。该地区平均风速为3.2m/s，A、B、C、D值的选取见表7-16。 表7-16 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，污染物的卫生防护距离见表7-17。 表7-17 污染物卫生防护距离计算结果表 污染源 污染污名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 5#厂房 颗粒物 3.777 50 2#厂房 3.063 根据卫生防护距离计算结果，卫生防护距离确定为：5#、2#厂房边界外50m包络线范围区域。据现场调查，该范围内无敏感目标，且在该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。针对车间产生的废气要求建设单位提高废气收集效率，加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。综上所述，本项目排放的有组织及无组织废气对周边环境影响较小，不会降低周边大气环境质量，环境影响可以接受。 三、声环境影响分析 1、噪声影响分析 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为平切机、四边锯、数控截切锯、液压打孔机、倒角机、打磨机、覆膜机等设备运行时产生的机械噪声，声源强度值为80~90dB（A），经采取相应消声隔声等防治措施后，车间噪声对墙体外噪声最大贡献值为63dB(A)。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中： Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw,oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 （4）将室外声级 Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源 第i个倍频带的声功率级 Lw,oc： 式中：S 为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中： Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置 r0 处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级 Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： （7）等效连续 A 声级 式中： LAeq：在 T 段时间内的等效边疆声级 dB（A）； T：计算时间段的时间总数，对于昼间 T=16，夜间 T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的 A 声级 dB（A） 按点声源噪声距离衰减模式：L(r)=L(r0)－20lg（r/r0）-ΔL（ΔL本次预测中取20dB(A)），预测结果详见下表7-18。 表7-18 本项目噪声对厂界的影响预测值 （单位：dB（A）） 点位 厂界贡献值 达标情况 执行标准 昼间 夜间 南 54.2 47.2 达标 3类，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) 东 57.2 47.4 达标 西 52.8 50.6 达标 北 51.6 49.1 达标 预计在通过合理布局、厂房隔声、距离衰减后，建设项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A）。 项目厂界噪声达标排放，不会改变区域声环境级别，评价区声环境质量仍可满足现有相应功能区标准要求。因此，本项目拟采取的噪声污染防治措施可行。 建议企业进一步加强噪声防治： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②采用吸声技术。对于主要产生噪声的车间顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收车间内的一部分反射声。 ③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消音器等设施。 ④降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。 四、固体废弃物环境影响分析 1、固废处置分析 本项目产生的边角料由企业收集外售处理；除尘器收集的粉尘及生活垃圾均交由环卫清运处理。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 2、固体废物暂存场所合理性分析 本项目一般工业固废产生量为485.67t/a，生活垃圾产生量为15t/a，本项目建设一座建筑面积为100m2的一般固废仓库，生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废仓库。其余的一般工业固废垃圾平均转运周期为一个月，则暂存期内一般工业固废量最多为40.5t，本项目一般固废仓库一次暂存量最大为50t，因此本项目设置的100m2一般工业固废仓库可以满足一般固废贮存的要求。 综上所述，该项目所产生的固废经上述措施可得到有效处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境影响较小，固废处置措施方案可行。具体处置方式见表7-20： 表7-20 项目固体废物利用处置方式评价表 工序 装置 固废名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量 （t/a） 工艺 处置量 （t/a） 平切、修边、打孔、数控切割、倒角 平切机、四边锯、数控截切锯、液压打孔机、倒角机 边角料 一般固废 类比法 480 收集外售 480 原材料厂家回收 打磨 布袋除尘器 除尘收尘 一般固废 类比法 5.67 填埋 5.67 环卫清运 生活办公 — 生活垃圾 一般固废 类比法 15 15 建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （4）应设置渗滤液集排水设施。 （5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 （6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 五、达标排放可行性分析 （1）本项目生产过程中产生的打磨粉尘采用布袋除尘器处理后均能达标排放，对周边大气环境影响较小。 （2）本项目产生的废水主要为生活污水，废水产生量为1200t/a，生活污水经化粪池预处理后接管沭阳县凌志水务有限公司处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入沂南河，对周边水体环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。 （3）主要噪声设备采取了隔声、减振、消声等措施，厂界噪声能够稳定达标排放。 （4）建设项目产生的一般固体废弃物均得到有效处置，边角料由企业收集外售处理；危险废物委托资质单位回收妥善处理，生活垃圾交由环卫部门定期清运，不会产生二次污染。 建设项目采取的污染防治措施合理可靠，污染物均能达标排放。 六、地下水及土壤水影响分析 ①土壤环境评价工作等级 建设项目所在地位于宿迁市沭阳县经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧，属于规划的工业园区，本项目主要从事高性能夹芯材料生产，通过对本项目的土壤环境污染影响分析，本项目属于污染影响型项目，本项目所在地周边的土壤环境敏感程度判定见下表7-21，本项目的土壤环境影响评价工作等级见表7-22。 表7-21 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-22 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 根据对本项目的敏感性判断，本项目位于规划的工业园区内，因此判定属于不敏感区，同时根据本项目的环评类别属于Ⅲ类项目，占地规模属于小型，因此本项目的土壤环境影响评价等级为可不开展。 ②土壤和地下水影响分析 本项目主要从事高性能夹芯材料生产，生产不涉及重金属使用，本项目不产生生产废水，仅产生生活污水，并且生活污水污染物简单，污染物浓度较低。本项目采取严格的防渗措施，在重点区域防渗后基本不会发生泄露事故，对土壤和地下水环境影响很小。 七、环境风险 （1）风险识别 A、物质危险性识别 对照《危险化学品目录（2015）》，本项目不涉及风险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对物质临界量的规定，本项目不涉及危险物质临界量。 B、生产单元潜在危险性识别 ①生产车间发生火灾与爆炸事故 本项目生产车间主要进行高性能夹芯材料加工，原辅料中的结构泡沫为易燃物质，在贮存、转运过程中会发生火灾、爆炸事故，对周边大气环境及周边工作人员影响很大。 ②危险废物泄漏事故 本项目无危险废物产生，不会对周边土壤环境造成污染。 （2）源项分析 本项目危险物质数量与临界量的比值Q＜1，该项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）表1中等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 环境风险简单分析内容一览表见下表。 表7-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 江苏斯益诺新材料科技有限公司高性能夹芯材料研发，生产，销售项目 建设地点 （江苏）省 （宿迁）市 沭阳县 经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧 地理坐标 经度 E 118°51'49.51" 纬度 N 34°8'0.57" 主要污染物质及分布 不涉及 环境影响途径及危害后果 无 风险防范措施要求 制定各项安全生产管理制度、严格生产操作规则，对电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，防范意识，防止火灾发生。 填表说明（列出相关信息及评价说明） 在采取相应的风险防范措施及对策后，项目的事故对周围的影响是可以接受的。 （3）风险管理要求 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： ①严格按照防火规范进行平面布置。 ②定期检查、维护原料仓库储存区设施、设备，以确保正常运行。 ③安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ④在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑤设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ⑥采取相应的火灾事故的预防措施。 ⑦加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 （4）风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①贮运工程风险防范措施 a.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 b.车间和库区布置需要通风良好，按照规定划分危险区，保证防火防爆距离。 ②废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要由以下几个： a.废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b.生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c.厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d.对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a.要求废气处理系统使用人员要认真执行相关的作业指导书； b.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； c.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； d.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入处理系统进行处理以达标排放； e.项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 表7-24 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风 险 调 查 危险物质 名称 存在总量/t 环境敏感性 大气 500m范围内人口数1500人 5 km 范围内人口数6万人 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 F3 □ 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 物质及工艺系统 危险性 Q 值 Q＜1 1≤Q＜10 □ 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M 值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 P 值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ 环境敏感 程度 大气 E1 □ E2 □ E3 地表水 E1 □ E2 □ E3 地下水 E1 □ E2 □ E3 环境风险 潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ □ Ⅲ □ Ⅱ □ I 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 □ 简单分析 风 险 识 别 物质危险性 有毒有害 □ 易燃易爆 □ 环境风险 类型 泄漏 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ 影响途径 大气 地表水 □ 地下水 □ 事故情形分析 源强设定方法 计算法 □ 经验估算法 □ 其他估算法 □ 风 险 预 测 与 评 价 大气 预测模型 SLAB □ AFTOX □ 其他 □ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 制定各项安全生产管理制度、严格生产操作规则，对危废仓库加强管理，对电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，防范意识，防止火灾发生。 评价结论与建议 在采取相应的风险防范措施及对策后，项目的事故对周围的影响是可以接受的。 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 八、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【97】122号）规定，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监【1996】463号)的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表7-25。 表7-25各排污口环境保护图形标志一览表 排放口名称 编号 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 污水接管口 WS-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 雨水排口 WS-02 提示标志 正方形边框 绿色 白色 噪声源 ZS-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 一般固废仓库 GF-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 注：①固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌；②建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 （1）全厂排水管网应严格地执行清污分流和雨污分流的要求。在不同排水口设置相应环保图形标志牌，便于管理、维修以及更新； （2）排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的应在其进出口分别设置采样口；环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处； （3）按江苏省规定加强固废管理，应加强固废暂存设施的管理，设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场应采取防散、防流、防渗等措施，并应在存放场地边界和进出口位置设置环保标志牌； （4）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 项目建成后，应对上述所有污染物排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 九、建设项目“三同时”验收一览表 项目“三同时”一览表见表7-26。 表7-26 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 有组织废气 打磨粉尘 颗粒物 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒，8000m3/h，2套 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 20 与主体工程同时实施，同时完成，同时投入使用 无组织废气 生产车间 颗粒物 车间通风 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值 5 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 化粪池，5t/d 满足沭阳县凌志水务有限公司接管标准 依托现有 噪声 车间 机械设备 厂房隔声、减振 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 10 固废 生产 一般固废 固废仓库100m2 固废100%处置 10 生活过程 生活垃圾 垃圾桶 绿化 — — 依托现有 雨污分流、清污分流 设置一个雨水排口、一个污水接管口 — 环境管理（机构、监测能力等） 公司环境管理机构、环境管理体系建立，运营期监测计划和实施 — 规范设置 废气、废水排污标志牌、说明 规范化设置、满足环境管理要求 1 卫生防护距离 5#、2#厂房边界外50m — 合计 46 —

八、环境管理与环境监测

1、环境管理 （一）环境管理机构设置 为了本工程在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析，了解工程对环境的影响状况，江苏斯益诺新材料科技有限公司应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作，编入一名技术人员参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 （二）环境管理制度 （1）贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行。 （2）执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 （3）环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 （4）建立企业环保档案：企业应对废水处理装置等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 企业制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目运营期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，也才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。 2、环境监测计划 环境监测是环境管理不可缺少的组成部分，通过监测掌握生产装置污染物排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等情况提供依据。 （1）环境监测机构的设置及职责 环境监测计划应有明确的执行实施机构，以便承担建设项目的日常监督监测工作。建议建设单位对专职环保人员进行必要的环境监测和管理工作的培训，以胜任日常的环境监测和管理工作。因厂区不具备污染物样品实验室分析设备及条件，监测任务可委托有资质单位进行。 职责： ①建立严格可行的环境监测计划及质量保证制度； ②定期检查各车间设施运行情况，防止污染事故发生； ③对全厂的废水、废气、噪声污染源进行监测，并对监测数据进行综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，为决策部门提供污染防治的依据； ④建立严格可行的监测质量保证制度，建立健全污染源档案。 （2）环境监测计划 对项目所有的污染源（废水、废气、噪声和固体废物等）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期或不定期的监测： 废水：本项目生活污水经化粪池预处理后排入污水管网接管沭阳县凌志水务有限公司。需要对本项目的雨水排放口及污水接管口进行监测，每年监测一次，主要监测项目为pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN。 有组织废气：对生产工艺中所有废气排口每年监测一次，监测项目为颗粒物。 无组织废物：在厂界外敏感点布设大气采样监测点，每年监测一次，监测项目为颗粒物。 噪声：对主要生产设备及厂界噪声进行监测，每季度监测一次，昼夜均进行测量。 固体废物：对全厂固废产生及处置情况进行统计，每月统计一次。 建设项目环境监测项目一览表见表8-1。 表8-1 建设项目环境监测项目一览表 时段 类型 监测位置 监测项目 频次 备注 运营期 废气 有组织 1#排气口 颗粒物 每年一次 委托有资质单位检测 2#排气口 每年一次 无组织 厂界下风向 每年一次 废水 污水接管口 COD、SS、NH3-N、TP、TN 每年一次 雨水排放口 COD、SS、NH3-N、TP、TN 每年一次 噪声 厂界外1m Leq(A) 每季度一次，昼间测量 固废 — 统计全厂固废量 每月统计一次

# 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 1#排气筒 | 打磨 | 颗粒物 | 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 2#排气筒 |  |  | 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 无组织废气 | 5#厂房 |  |  | 车间通风 | 达标排放 |
|  |  | 2#厂房 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 达标接管 |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 对周围环境无直接影响 |
|  | 生产过程 | 一般工业固废 | 外售 |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备为生产设备的运行，声源强度值为80~90dB（A），高噪声设备产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 十、结论与建议

一、结论 1、与产业政策相符 江苏斯益诺新材料科技有限公司成立于2019年11月，注册资本3000万元，公司位于江苏省宿迁市沭阳县经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧，主要从事高性能夹芯材料的研发、生产和销售。根据市场调研，为满足市场需求，江苏斯益诺新材料科技有限公司拟投资20000万元人民币在宿迁市沭阳县经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧新建高性能夹芯材料研发，生产，销售项目。企业目前已租赁江苏辉阳新材料科技有限公司4#、5#、2#闲置厂房（中心坐标：东经118°51'46.69"，北纬34°7'57.57"），共计租赁面积为17000m2。购进平切机、四边锯、数控截切锯、液压打孔机、倒角机、打磨机、覆膜机等设备，待项目投产后，企业可形成年产高性能材料30000m3的生产能力。本项目已于2019年11月27日取得沭阳县经济技术开发区管理委员会备案（沭开经备[2019]156号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及其它相关建设项目环境保护管理的规定，要求本项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部第44号令）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的有关规定，该项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业， 24、锯材、木片加工、木制品制造其他”，因此本项目应编制环境影响报告表。江苏斯益诺新材料科技有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制其“江苏斯益诺新材料科技有限公司高性能夹芯材料的研发、生产和销售项目”环境影响报告表。我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 本项目产品不属于环保部发布的《环境保护综合目录（2017年版）》中的“高污染、高环境风险”产品目录，也未采用该目录中的重污染工艺。本项目符合《“两减六治三提升”专项行动方案》要求、符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发(2018) 22号)与《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（苏政发（2018）122号）的要求。因此，本项目符合国家及江苏省产业政策的有关规定。 2、与规划相容 本项目位于沭阳县经济技术开发区官西大沟东侧、萧山路南侧，根据《沭阳县城市总体规划》，项目用地属于工业用地，符合当地用地规划要求。项目周围区域以工业企业为主，无国家级或省级重点文物保护单位，交通便利，符合本次项目建设要求，本项目厂址可行。沭阳县城市总体规划图见附图5。 3、环境质量 项目所在地大气环境除PM2.5和PM10超标外，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；沂南河地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求；项目所在地声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；。本项目建成后废气经处理后达标排放，对大气环境的影响较小；生活污水经化粪池处理后接管至沭阳县凌志水务有限公司进一步处理，尾水达标排放沂南河，不会降低附近水体环境Ⅳ类水容量；本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 4、环保措施及环境影响分析结论 （1）项目采取的废气防治方案可行。 本项目在打磨产生的粉尘通过设备排气口收集经烟尘净化器处理后经15m高1#、2#排气筒排放。企业拟在5#、2#厂房内分别设置15m高的1#排气筒、2#排气筒。产生的粉尘通过集气罩收集后，经布袋除尘器处理后均排气筒排放。废气收集装置对粉尘的收集效率为90%，粉尘净化器对收集的烟尘处理效率为90%，配备的风机风量为8000m3/h，则5#、2#厂房处理后的粉尘排放量分别为0.32t/a、0.31t/a；排放速率分别为0.053kg/h、0.052kg/h；排放浓度分别为6.58mg/m3、6.54 mg/m3；无组织排放分别为0.351t/a、0.349t/a。粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，对周边环境影响较小。 本项目产生无组织废气粉尘通过有效的车间通风后，排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准，对周边环境影响较小，环境影响可以接受。 （2）本项目采取的废水防治方案可行。本项目产生的废水主要为生活污水，废水产生量为1200t/a，生活污水经化粪池处理后接管到沭阳凌志水务有限公司处理，尾水达标排放沂南河，排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级A标准，不会改变纳污水体现有的水质功能类别，对地表水环境影响较小。 （3）厂区内采取基础减振、厂房隔声以及选用低噪设备型号等措施，项目正常营运期间，项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 （4）本项目产生的边角料由企业收集外售处理；除尘收尘和生活垃圾交由环卫清运处理。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 5、建设项目不改变环境质量功能 建设项目实施后，各项污染物均可得到妥善处理，不会降低周围大气、地表水、声环境质量的现有功能。 6公示情况 为了解本项目所在地周围公众对本工程及周围环境的意见和建议，报告编制完成后于沭阳县人民政府网站（http:// http://www.shuyang.gov.cn/zgsy/）进行网上全本公示。公示期对建设项目环境影响所提的各种意见进行采纳并按照意见完善。 7、污染物总量控制 （1）本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水产生量为1200t/a，生活污水经化粪池处理后接管沭阳县凌志水务有限公司处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入沂南河。 本项目废水各污染物接管量申请指标分别为废水量：1200t/a；COD：0.06t/a；SS：0.012t/a；NH3-N：0.006t/a；总磷：0.001t/a；总氮：0.018t/a；纳入沭阳县凌志水务有限公司接管总量。 （2）废气：本项目有组织排放的废气为颗粒物0.63t/a，向宿迁市沭阳生态环境局申请总量，在沭阳县区域内平衡。 （3）固体废弃物：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 总结论： 本项目建设符合国家及地方相关产业政策，选址合理可行；项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或综合处置利用；污染物排放总量可在沭阳县范围内平衡；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小，区域环境质量仍可控制在现有相应功能要求之内。 因此，从环保角度而言，在确切落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目建设营运可行。 上述评价结果是根据江苏益胜景智能科技有限公司提供的有关资料进行评价而得出的，如果建设方生产进行改变，设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况等有所变化，则应由该公司按照环保部门的要求另行申报。 二、建议 1、严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率。 2、严格按苏环控[1997]122号文《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，做好排污口设置及规范化整治工作。 3、加强全厂通排风设施，以营造良好的工作环境。

审批意见：

公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附件1 建设项目投资备案证 附件2 营业执照 附件3 法人身份证 附件4 土地红线图 附件5 委托书； 附件6 承诺书； 附件7 引用说明； 附件8 建设用地规划许可证； 附件9 厂房租赁合同 附件10 现场公示截图 附件11 网上公示截图 附件12 建设项目基础信息表。 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周围环境概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 生态红线区分布图 附图5 沭阳县城市总体规划图 附图6 建设项目大气环境保护目标分别图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

损耗300

总用水

1500

沂南河

职工生活

12000

1200

化粪池

接管至沭阳县凌志水务有限公司

包装入库

平切

轻木BLOCK、PVC、PET

修边

N1噪声、

S1边角料

打磨

清扫

覆膜

分化

N2噪声、

S2边角料

G1打磨粉尘、

N3噪声

N5噪声

N4噪声

S3边角料

N7噪声、

S5边角料

打孔

数控切割

倒角

N8噪声

S6边角料

试铺

N6噪声、

S4边角料

网格布