建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项  目  名  称：     天然岩沥青改性剂的粉碎销售项目

建设单位（盖章）：      江苏石祥新材料科技有限公司

编制日期： 2020年3月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 天然岩沥青改性剂的粉碎销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏石祥新材料科技有限公司 |
| 法人代表 | 李学群 | 联系人 | 傅总 |
| 通讯地址 | 沭阳经济技术开发区沭阳县工业园区南区长兴路13号 |
| 联系电话 | 13705852767 | 传真 | —— | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳经济技术开发区沭阳县工业园区南区长兴路13号 |
| 立项审批部门 | 沭阳经济技术开发区管理委员会 | 批准文号 | 沭开经备[2019]21号 项目代码：2019-321359-30-03-509608 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3039其他建筑材料制造 |
| 占地面积 | 12511.57平方米 | 绿化面积（平方米） | 依托现有 |
| 总投资（万元） | 5000 | 其中：环保投资 （万元） | 65 | 环保投资占总投资比例 | 1.3% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 | 已投产 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 主要原辅材料：P2表1-1。 主要设施：见P2表1-3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 2225 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 222 | 天然气（标立方米/年） | 72万 |
| 蒸汽（吨/年） | — | 燃煤（吨/年） | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 本项目废水包括除尘废水和生活污水。除尘废水经沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水180t/a经化粪池预处理达标后接管沭阳南方水务有限公司，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备 表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 化学成分 形态 年用量（t/a） 来源 1 天然岩沥青 沥青25%、SiO2 60%、H2O 15% 固 66666 印尼 注：根据企业提供资料，原料损耗约10%。 表1-2 原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 燃烧爆炸 毒理毒性 天然岩沥青 浅褐色，有煤油味。密度为1.7-1.9g/cm3，闪点在230℃以上。纯沥青含量一般在20%-28%，含氮量高，软化点高。加热到150℃以上会产生沥青烟。 — — 表1-3 建设项目主要生产设备表 序号 设备名称 型号（规格） 数量（台/套） 备注 1 大破碎机 TX-1000型 2 浙江嵊州 2 粗碎机 TX-900型 1 浙江嵊州 3 烘干筒 18000*2200型 1 山东梁山 4 中碎机 TX-900型 2 浙江嵊州 5 细碎机 TX-800型 5 浙江嵊州 6 自动包装机 — 3 江苏 7 自动进料机 — 3 — 8 空压机 — 1 3m3 9 天然气燃烧机 — 1 — 10 铲车 LW300KV 1 — 11 铲车 LW180KV 1 — |

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 天然岩沥青改性剂的粉碎销售项目由江苏石祥新材料科技有限公司投资5000万元于沭阳经济技术开发区南区长兴路13号建设。项目租用江苏金阳电器有限公司5#厂房进行生产，占地面积约12511.57平方米，建筑占地面积11004m2。项目投产运行后，可达年产60000吨天然岩沥青改性剂的生产规模。本项目于2019年3月6日获得沭阳县经济开发区管委会下发的关于本项目的备案通知书（沭开经备[2019]21号，项目代码2019-321359-30-03-509608）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令）的有关规定，江苏石祥新材料科技有限公司“天然岩沥青改性剂的粉碎销售项目”属于分类管理名录中“十九、非金属矿物制品业；56、石墨及其他非金属矿物制品、其他”，应编制环境影响报告表，建设单位委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制环境影响评价文件。我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请沭阳经济技术开发区管委会审批。 2、地理位置及周边环境概况 本项目位于沭阳经济技术开发区沭阳县工业园区南区长兴路13号，租用江苏金阳电器有限公司5#厂房，厂房北侧为江苏金阳电器有限公司其他厂房，南侧为杭州东路、隔路为空地，西侧为空地，东侧为长兴路、隔路为空地。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 3、项目“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 ①根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省生态空间管控区域规划》，本项目距离最近的生态空间管控区域为柴米河（沭阳县）洪水调蓄区约800m，详见表1-4。 表1-4 生态空间管控区域范围 地区 生态保护目标名称 主导生态功能 范围 面积（平方公里） 距厂区最近距离 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 沭阳县 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 — 柴米河两岸河堤之间的范围 — 10.73 10.73 — 800m 淮沭河第一饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口坐标为118°43′39″E，34°04′21″N。一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 — 10.14 — 10.14 7.7km — 根据上表可知本项目与江苏省生态空间管控区域无相交区域，不违背江苏省生态空间管控区域规划的相关要求。本项目与江苏省生态空间管控区域关系图见附图5。 ②根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）。本项目最近的江苏省国家级生态红线保护区域为淮沭河第一饮用水水源保护区，距离为7.7km。本项目不在该生态保护红线区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）。 综上所述，项目所在地不在江苏省生态空间管控区域或国家级生态保护红线范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）的要求。 （2）环境质量底线 按照HJ2.2-2018要求，项目选取2018年作为大气评价基准年，根据《2018年沭阳县环境质量报告书》，2018年沭阳县环境空气中除PM10、PM2.5年均值超标外均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，项目所在地判定为不达标区；纳污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上限 本项目用水取自当地自来水，厂址位于沭阳经济技术开发区，区域靠近新沂河、沂南河，附近水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会消耗较多土地资源。 （4）环境准入负面清单 ①与产业政策的相符性分析 本项目为天然岩沥青改性剂的粉碎销售项目，对照《产业结构调整指导目录（2019本）》（国家发展改革委令第29号），不属于限制类或淘汰类。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号），本项目建设不属于其中的限制类或淘汰类，符合江苏省产业政策要求。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的建设项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 综上，本项目符合国家与地方产业政策。 ②“二六三”相符性分析 对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》，本项目为天然岩沥青改性剂的粉碎销售项目，无VOCs排放，故本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求。 ③规划相符性分析 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：江苏沭阳经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 本项目位于沭阳县沭阳经济技术开发区南区长兴路13号，租用江苏金阳电器有限公司5#厂房，根据项目用地红线图及沭阳县城市总体规划（2014~2030），本项目用地为工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 ④宿迁市环保准入和负面清单分析 本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）中禁止和限制发展产业名录。 本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 4、产品方案 本项目建成投产后，产品方案详见表1-5。 表1-5 建设项目产品方案 产品名称 产量 年运行时间 天然岩沥青改性剂 60000t/a 4000h 5、公辅工程 （1）供水 本项目用水为生活用水及水膜除尘补充水。 ①生活用水 项目定员18人，年工作250天。根据《建筑给水排水设计规范(GB50015-2019)》可知，员工生活用水定额为30-50L/人·班，本项目取50L/人·班，由此计算生活用水量225t/a。 ②水膜除尘补充水 建设项目烘干工序使用水膜除尘处理烘干废气，根据企业提供资料，水膜除尘循环水量约为10t/h，蒸发损失按5%计，则需补充水量为2000t/a。 （2）排水 本项目废水包括除尘废水和生活污水。除尘废水经沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水180t/a经化粪池预处理达标后接管沭阳南方水务有限公司，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。 （3）供电 本项目用电量为222万千瓦时/年，由当地市政电网提供。 （4）储运工程 本项目在5#厂房内设有原料区、成品区和半成品区用来存储产品和原料以及临时周转，采用汽车运输。 （5）供气 建设项目烘干工序使用天然气加热，年用量为72万Nm3，由管道输送。 建设项目公辅工程一览见表1-6。 表1-6 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 5#厂房 生产区 129m*84m*13m 标准厂房，一层 办公区 13m*84m*13m 辅助工程 食堂 — 依托江苏金阳电器有限公司 贮运工程 原料存放区 1800m2 位于5#厂房生产区内 半成品区 1200m2 成品区 600m2 公用工程 给水 自来水 2225t/a 来自市政自来水管网 排水 生活污水 180t/a 化粪池处理后接管沭阳南方水务有限公司，依托园区污水管网 供电 222万千瓦时/年 电力部门供应 供气 72万Nm3 管道输送 绿化 — 依托现有 环保工程 废水 化粪池 5m3/d 依托现有 沉淀池 10m3/h 依托现有，10m*1m*1m 废气 破碎、粗碎粉尘 负压吸尘罩收集+脉冲除尘设备处理+15m高排气筒H1排放，风机风量12000m3/h 收集效率99%，除尘效率95% 细碎粉尘 负压吸尘罩收集+脉冲除尘设备处理+15m高排气筒H2排放，风机风量12000m3/h 收集效率99%，除尘效率95% 烘干粉尘 密闭收集+水膜除尘设备处理+15m高排气筒H3排放，风机风量8000m3/h 处理效率95% 天然气燃烧废气 15m高排气筒H3排放 达标 输送粉尘 加强车间密闭管理+厂区绿化 达标 噪声 减振、隔声、消声、距离衰减 — 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 一般固废暂存间 车间内部，5m2 妥善处置，满足要求 垃圾桶 若干 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员18人。两班制，每班8小时，每年工作250天。食堂依托于江苏金阳电器有限公司，本报告不做分析。 7、厂区平面布置 本项目厂区平面布置详见附图3。 8、评价等级初判 （1）大气 使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式AERSCREEN，对本项目有组织和无组织源强进行估算预测，估算结果见表1-7。 表1-7 Pmax与D10%预测和计算结果一览表 污染源 评价因子 评价标准（μg/m3） Cmax（mg/m3） Pmax（%） D10%（m） H1 颗粒物 450 8.73E-03 1.94 / H2 颗粒物 450 8.67E-03 1.93 / H3 颗粒物 450 1.61E-02 3.57 / SO2 500 3.49E-03 0.70 / NOX 250 1.43E-02 5.73 / 5#厂房 颗粒物 450 3.55E-02 7.89 / 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为5#厂房排放的颗粒物，Pmax值为7.89%，Cmax为3.55E-02(mg/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，本项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只进行污染物排放量的核算。 （2）地表水 本项目生活污水经化粪池预处理后达接管标准排入沭阳南方水务有限公司，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）判断地表水评价等级为三级B，因此本评价仅分析本项目污水的接管可行性和污水处理厂对本项目废水的可接纳性及最终达标排放的可行性，详见第七部分环境影响分析。 （3）噪声 项目所在地为规划中的工业用地，噪声功能区划为3类区，项目建成后环境噪声变化不明显，且受影响人口不大，因此噪声影响评价等级定为三级。 （4）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A可知，本项目为制造业中的“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制造”，其中“有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）”为Ⅰ类，“有色金属铸造及合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品”为Ⅱ类，“其他”为Ⅲ类。 本项目为非金属矿物天然岩沥青矿石制品，只进行破碎粉碎处理，因此本项目不属于Ⅰ类和Ⅱ类，按Ⅲ类项目进行评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，占地规模19亩属于小型（≤5hm2），项目周边都是工业用地，周边土壤环境敏感程度为不敏感，因此，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表3污染影响型敏感程度分级表判断本项目无需开展土壤环境影响评价。 （5）地下水 本项目属于污染影响型项目，项目位于沭阳经济技术开发区南区长兴路13号，项目周边地下水环境不涉及敏感和较敏感所包含的区域，为不敏感；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水评价等级仅对Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类项目进行评价，对照附录 A，项目属于“J 非金属矿采选及制品制造：69、石墨及其他非金属矿物制品”中的其他，为报告表地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。因此本项目不开展地下水环境影响评价工作。 （6）环境风险 ①风险调查 经调查，本项目使用的原辅材料、燃料、产品以及污染物中涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列风险物质的有天然气（甲烷）；本项目生产工艺不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中所列危险工艺。 ②风险潜势初判 危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式： 式中：q1、q2、… qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、… Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 通过对本项目所涉及的危险物质梳理，得出项目风险物质主要为天然气，本项目使用管道天然气，不在厂区内部设置贮存罐体，因此储存量为零，Q<1，风险潜势初判为Ⅰ级。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级的划分，本项目环境风险评价等级为简单分析，评价工作等级划分见表1-8。 表1-8 风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ，Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用江苏金阳电器有限公司闲置厂房进行生产，租赁协议见附件，经与企业确认，该厂房已在2018年1月1日之前清空设备，故该厂房不存在对本项目产生污染的遗留环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.31m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.3mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭新河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭新河 淮沭新河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭新河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭新河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有沭阳闸，该闸对淮沭新河的流量进行适时的调节。淮沭新河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭新河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭新河，平时，淮沭新河之水由闸控制，由于淮沭新河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭新河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。岔流河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4、生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2018年，沭阳县实现地区生产总值（GDP）825.45亿元，比上年增长6.8%。其中，一产增加值97.35亿元，增长2.9%；二产增加值373.99亿元，增长7.2%；三产增加值354.11亿元，增长7.4%。按年平均常住人口计算，人均地区生产总值52704元（按年平均汇率折算为7964美元），比上年增加3241元。全县三次产业结构调整为11.8：45.3：42.9，与上年相比，一产增加值比重下降0.4个百分点，二产增加值比重下降0.5个百分点，三产增加值比重提高0.9个百分点。 2018年，沭阳县实现农业总产值184.80亿元，增长4.6%；实现农业增加值99.47亿元，增长3.1%。农作物总播种面积379.87万亩，增长1.3%。其中，粮食播种面积277.04万亩，增长0.5%；粮食总产量127.12万吨，增长0.3%。年末生猪存栏45.5万头，减少0.4%；家禽存栏502万只，减少0.8%；全年生猪出栏84.95万头，增长3.4%；家禽出栏1100万只，减少0.3%。 2018年，沭阳县规模以上工业企业689家，实现规模以上工业总产值743.94亿元，增长9.8%；实现规模以上工业增加值198.13亿元，增长7.8%。全年工业用电量35.19亿千瓦时，增长9.6%，占全社会用电量的64.6 %。全县实现规模以上工业主营业务收入628.39亿元，下降6.24%。其中，大中型企业为199.52亿元，增长10.6%；小型企业为428.87亿元，下降12.4%。实现规模以上工业利税总额60.31亿元，下降18.9%；其中，利润39.95亿元，下降23.6%。主营业务收入超亿元企业135家。在规模以上工业企业中，“2+1”产业（即纺织服装、装备制造、电子信息）实现产值331.06亿元，增长21.5%，占规模工业总产值的44.5%。其中，纺织服装业实现产值122.06亿元，增长11.8%；装备制造业实现产值140.87亿元，增长37.0%；电子信息业实现产值68.12亿元，增长13.0%。 2018年末，沭阳县共有资质等级以上建筑企业81家，实现建筑业增加值41.57亿元，增长10.6%。资质以上建筑企业实现总产值97.45亿元。其中，安装工程产值1.65亿元，其他建筑业产值0.02亿元。全年房屋建筑施工面积917.00万平方米，其中新开工面积542.72万平方米。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳经济技术开发区概况 1、产业定位 沭阳经济技术开发区位于沭阳县城东部新区，2001年8月开始启动建设。沭阳经济技术开发区包括南区和北区、沂北区。沭阳经济技术开发区规划面积24.5km2。南区和北区规划面积21.5 km2，规划范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠；东至瑞声大道；沂北区规划面积为3.0km2，规划范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。 开发区产业定位：《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区以化工、轻工（酿酒、造纸）、印染等产业为主，集中发展具有高新技术的化工、轻工（酿酒、造纸）、印染产业。2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意调整园区增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济开发区升格为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济技术开发区。 2、开发区总体规划布局 总体布局：沭阳经济技术开发区用地布局为“三区结构”，即南区、北区、沂北区，南区的土地利用以一类工业用地为主，优先发展高新技术产业；北区的土地利用以一、二类工业用地为主，综合发展各类工业企业；沂北区该区以传统化工产业为基础，集中发展具有高新技术的化工产业。 用地规划：规划范围内的主要用地分为工业用地、管理服务用地、道路广场用地、市政设施用地、绿化景观用地、对外交通用地等。南区和北区工业用地面积为1321.6公顷，沂北区工业用地面积为134.7公顷。 南区和北区东部距城区较远的一、二类工业规划用地，规划为大型纺织服装和机械电子企业（含印染和电镀）用地，面积为3.4km2。其中：纺织服装项目（含印染）尽量布置在该地块的南、北两端，以便靠近热电厂可以就近供热，面积约为2.4km2；机械电子项目（含电镀）可以布置在该地块的中部，面积约为1.0km2。 3、开发区基础设施规划 开发区实行集中供气、供水、供电，污水集中处理，主要基础设施建设规划如下。 （1）给排水规划 给水：工业园南区和北区的用水全部由规划建设的沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。 排水：沭阳经济技术开发区共有4个污水处理厂，为沭阳县污水处理有限公司（原沭阳县城东污水处理厂）、沭阳南方水务有限公司（原沭阳城南污水处理厂）、沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂、沭阳凌志水务有限公司。本项目废水接管沭阳南方水务有限公司。 【沭阳南方水务有限公司】沭阳南方水务有限公司位于沭阳县城玉环路以东，京沪高速路以西，杭州东路以北，总面积100亩，总规模6万m3/d，一期规模3万m3/d，二期规模3万m3/d，采用改良型A2/O处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，尾水排入沂南河。 该污水处理厂前身为沭阳沁泉新生水有限公司，一期3万m3/d生活污水处理项目，已于2008年开始建设，并于2010年通过验收投产运行，污水处理厂一期工程占地约26667m2（40亩），配套污水管网45.98km，收集范围为23.8km2，尾水排放标准执行《污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，目前实际污水处理能力负荷已满。二期日处理3万吨污水及配套管网项目投资总额为8682.31万元，占地面积23706.8m2（35.56亩），设计规模为生活污水处理量30000m3/d，已于2015年1月30日通过沭阳县环保局批复（沭环审[2015]10号）。 该污水处理厂服务范围：沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及沭阳经济技术开发区南部生活污水及部分工业生产废水，总服务面积约47.6km2。本项目位于沭阳经济技术开发区南区，属于沭阳南方水务有限公司接管范围。 该污水处理厂处理工艺采用改良型A2/O处理工艺，其流程如图2-1所示。 图2-1 改良型A2/O处理工艺 图2-2 沭阳南方水务有限公司污水处理工艺流程图 尾水采用紫外消毒后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准排入沂南河；污泥处理采用机械浓缩、脱水后外运处置。 （2）供电规划 根据规划，沭阳县城区用电总负荷60万KW，由童庄220KV变电站供电，南区和北区各设容量为20~40MVA的变电站一座。 （3）供热规划 目前江苏沭阳经济开发区内建成的集中供热企业为江苏新动力（沭阳）热电有限公司，建设地点为沭阳经济开发区南区杭州路和玉环路的交界处。2011年11月底江苏新动力（沭阳）热电有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年底二期第3台75t/h循环流化床锅炉于2015年初已投入使用。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目位于沭阳经济技术开发区南区长兴路13号，本次评价选取2018年作为评价基准年，引用《2018年沭阳县环境质量报告书》中监测数据，该监测数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。 1、大气环境质量状况 根据《2018年沭阳县环境质量报告书》中公开的监测数据，项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状 评价因子 平均时段 现状浓度 标准值 超标倍数 达标情况 SO2 年平均 23 60 0 达标 NO2 年平均 21 40 0 达标 PM10 年平均 76 70 0.086 超标 PM2.5 年平均 45 35 0.286 超标 O3 日最大8小时滑动平均浓度 65 160 0 达标 CO 24小时平均值 1.395 4 0 达标 注：数值单位μg/m3(CO为mg/m3)。 2018年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的日最大8小时滑动平均浓度、CO的24小时平均值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.086倍、0.286倍。项目所在区域PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。 根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、水环境质量状况 根据《2018年沭阳县环境状况公报》，2018年全县境内的新沂河、沂南河、沭河、柴米河、古泊河、古泊善后河、蔷薇河、北六塘河共九条河流的21个断面开展了地表水水质监测。全县水环境质量略有变化，主要河流水质均呈现清洁级。 建设项目纳污河流为沂南河。根据沭阳县环境监测站2018年的监测数据，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站2018年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目建设地区环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 坐标/m 方位 最近距离（m） 规模 环境功能 X Y 大气环境 十字社区 665722.12 3772085.70 SW 2110 800户/2800人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 团庄村 667692.69 3772931.74 SE 860 200户/700人 徐庄小区 666723.32 3773424.95 SW 300 100户/350人 天能公寓 667864.28 3773713.73 NE 610 100户/350人 梦溪小区 668513.58 3772924.56 E 1360 500户/1800人 柴沂家园 669327.02 3773056.28 E 2100 300户/1200人 毛涧 669516.85 3771501.82 SE 3000 100户/350人 沭河村 668288.47 3773578.36 E 830 30户/100人 阳光绿洲 667746.54 3775691.94 NE 2030 120户/400人 华丽世家 667447.98 3775410.10 N 1700 120户/400人 沭阳县外国语实验学校 666587.93 3775684.67 NW 1900 2000人 奥韵都城 666578.02 3776019.45 NW 2110 200户/700人 荣盛鑫城 666986.43 3776258.07 NW 2350 80户/300人 帝景佳园 666856.29 3776324.45 NW 2500 120户/400人 大庄 665524.25 3772786.57 SW 1670 50户/150人 沭阳县 潼阳中学 666200.19 3774839.56 NW 1700 2000人 沭阳县实验小学 665331.65 3775496.63 NW 2350 1000人 果园社区 665538.20 3776267.10 NW 2700 800户/2800人 杭州名园 665588.74 3774303.45 W 1600 100户/350人 丽景贵都 665462.83 3774019.20 W 1640 100户/350人 幸福家园 665570.75 3774647.98 W 1650 120户/400人 幸福小区 665832.24 3774219.49 W 1180 120户/400人 碧桂园 665975.29 3774880.49 NW 1450 120户/400人 君临天下 665191.17 3774689.94 NW 2100 150户/500人 临安小区 665228.85 3775027.64 NW 2150 150户/500人 盛源金城小区 664913.50 3775141.81 NW 2560 120户/400人 金禾理想城 664916.00 3775563.55 NW 2770 120户/400人 阳光天地 665805.57 3775503.83 NW 1950 120户/400人 沭城天下 667013.99 3775601.47 NW 1600 120户/400人 瑞声公寓 666797.69 3775269.09 W 1570 60户/200人 水环境 沂南河 665414.81 3780109.97 N 6600 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 柴米河 667807.10 3773304.59 S 800 小型 声环境 厂界 — — — — — 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准 生态 淮沭河第一饮用水水源保护区 665414.81 3780109.97 N 7700 — 《江苏省生态空间管控区域保护规划》 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 667807.10 3773304.59 S 800 —

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：μg/m3） 污染物 取值时间 标准限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOX 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河水质执行Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 总氮 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤60 ≤0.3（湖、库≤0.1） ≤1.5 ≤0.5 注：SS使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级水标准作为参考标准。 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值（等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目工艺粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值标准；天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值。具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 标准来源 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 厂界监控点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 SO2 50 15 / / / 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值 NOx 150 烟尘 20 2、废水 建设项目废水为生活污水、除尘废水。 生活污水经化粪池预处理后接管沭阳南方水务有限公司，接管执行污水处理厂接管标准，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后，最终排入沂南河；水膜除尘产生除尘废水经处理后循环使用不外排。具体标准见表4-5。 表4-5 废水排放执行标准 项目 pH[1] COD BOD5 SS 氨氮 总磷 石油类 TN 污水处理厂接管标准 6~9 500 300 400 45 8 — — 污水处理厂尾水排放标准 6~9 50 10 10 5（8）[2] 0.5 1 15 注：[1]PH无量纲；[2]括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准，具体标准限值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 4、固废 建设项目一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物排放总量见表4-7。 表4-7 项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 有组织 颗粒物 44.033 41.83 — 2.203 SO2 0.288 0.058 — 0.230 NOX 1.347 0.404 — 0.943 无组织 颗粒物 0.531 0 — 0.531 废水 生活污水 废水量 180 0 180 180 COD 0.063 0.0126 0.0504 0.009 SS 0.045 0.009 0.036 0.0018 氨氮 0.0036 0 0.0036 0.0009 TN 0.0054 0 0.0054 0.0027 TP 0.0007 0 0.0007 0.00009 固废 一般固废 94.38 94.38 — 0 生活垃圾 2.25 2.25 — 0 据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府38号令）要求，拟建项目建设必须实施污染物排放总量控制，在取得排污指标后方可建设。根据对建设项目污染物的核算，确定主要污染物排放总量控制指标。 【废气】 有组织废气：颗粒物2.203t/a、二氧化硫0.230t/a、氮氧化物0.943t/a。 无组织废气：不申请总量。 【废水】 本项目产生除尘废水处理后循环使用不外排，生活污水排放接管考核量180t/a，其中COD 0.0504t/a、SS 0.036t/a、氨氮0.0036t/a、总磷0.0007t/a、总氮0.0054t/a；最终进入环境量180t/a，其中COD 0.009t/a、SS 0.0018t/a、氨氮0.0009t/a、总磷0.00009t/a、总氮0.0027t/a。废水总量纳入沭阳南方水务有限公司，不需另外申请总量。 【固废】本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 |
| --- | --- |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程 此建设项目租赁江苏金阳电器有限公司5#厂房进行生产，施工期仅进行设备的安装调试工作，且产生的污染随设备安装调试工作完成后消失，因此，本报告不对项目施工期进行分析。 2、营运期工艺流程 运营期工艺流程见图5-1。 图5-1 天然岩沥青粉碎工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节简述 【进料】外购天然岩沥青，由铲车送入自动进料机。 【破碎】岩沥青矿石由自动进料机进入大破碎机，被破碎成小块，此过程产生破碎粉尘G1。 【粗碎】小块的岩沥青矿石由铲车转运进入粗碎机，进一步粗碎成更小的碎块，此过程产生粗碎粉尘G2。 【烘干】用铲车将粗碎后的岩沥青碎块转运至烘干筒，利用天然气燃烧机将热空气加热后通过鼓风机送入烘干筒与岩沥青碎块进行热交换达到烘干的目的，采用物料从顶部进入、热风从下部进入，形成逆流接触，烘干温度控制在100~110℃，产生的水蒸气由鼓风机抽出时会携带一部分干燥粉尘，直接通入水膜除尘设备进行处理。根据天然岩沥青的理化性质，加热温度高于150℃时天然岩沥青会产生沥青烟，本工序烘干温度为100~110℃，无沥青烟产生。产生烘干粉尘G3、天然气燃烧废气G4。 【细碎】使用中碎机、细碎机将烘干后的岩沥青碎块粉碎成岩沥青粉末，此过程会产生细碎粉尘G5。 【包装，成品】用自动包装机将岩沥青粉末装袋打包，进入成品区。 主要污染工序及产污 一、施工期 项目租赁江苏金阳电器有限公司现有厂房添置设备进行生产，不进行相关土建工程。因此，本报告不对项目施工期进行分析。 二、营运期 1、废气 本项目废气主要是各工序产生的粉尘、天然气燃烧废气以及物料输送过程产生的粉尘。 1.1破碎粉尘G1、粗碎粉尘G2 本项目破碎工序与粗碎工序在同一区域进行，类比《环境保护实用数据手册》（胡名操，机械工业出版社，1990）中“石块、碎石和砂的加工”，破碎、粗碎过程中颗粒物的损失量是0.77kg/t-产品，类比大理石在粉碎机中作业的统计结果，其中有至少75%的粉尘会沉降下来，本项目沉降系数取75%。本项目产品为60000t/a的天然岩沥青改性剂，则破碎、粗碎粉尘产生量为11.55t/a。 环评建议在破碎、粗碎区域设置3套负压吸尘罩，收集废气通过脉冲除尘设备进行处理，尾气通过15m高排气筒H1排放。风机风量为10000m3/h，负压吸尘罩收集效率为99%，设备除尘效率为95%。则破碎、粗碎粉尘有组织产生量为11.43t/a、有组织排放量为0.572t/a；无组织产生量为0.1155t/a。 1.2烘干粉尘G3 本项目岩沥青碎块在烘干筒中加热烘干，产生的水蒸气通过鼓风机抽出时会携带少量的粉尘，类比同类行业，烟尘产生量约为21t/a，密闭收集后通过水膜除尘设备进行处理，处理效率95%，尾气通过15m高排气筒H3排放。风机风量为12000m3/h，烘干粉尘有组织产生量为21t/a、有组织排放量为1.05t/a。 1.3天然气燃烧废气G4 本项目烘干工序采用天然气加热，共设置一台天然气燃烧机，将空气加热后通过鼓风机送入烘干筒，产生天然气燃烧废气与烘干粉尘一起通过排气筒（15m高，H3）高空排放。平均年运行时间按4000h计，根据企业提供资料，天然气年用量为72万标立方。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）燃气产排污系数表，天然气废气产生及排放情况见表5-1。 表5-1 建设项目天然气燃烧排放因子表 污染因子 烟气（Nm3/万m3-原料） SO2（kg/万m3-原料） NOx（kg/万m3原料） 排污系数 136259.17 0.02S① 18.71 注：①S为天然气中的总硫浓度（mg/m3），此处按西气东输天然气标准，取200mg/m3。 燃烧废气中烟尘排放系数参考《环境保护实用数据手册》（胡名操，机械工业出版社，1990），为2.4kg/万m3-原料。 则本项目天然气燃烧废气的产排情况详见表5-2。 表5-2 天然气燃烧废气产生情况一览表 天然气用量（万Nm3/a） 总烟气量（m3/a） 污染物名称 年产排量（t/a） 产排速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 72 9810660.24 SO2 0.288 0.072 29.356 NOX 1.347 0.337 137.230 烟尘 0.173 0.043 17.634 本项目烘干工序天然气燃烧废气与烘干粉尘一起，通过鼓风机抽出进入水膜除尘设备进行处理，处理后尾气通过一根15m高排气筒（H3）高空排放。 则本项目天然气燃烧废气经收集处理后的排放情况见表5-3。 表5-3 天然气燃烧废气排放情况一览表 污染物 总产生量t/a 收集效率 风量m3/h 排放时间h/a 产生情况 处理效率 排放情况 产生速率kg/h 产生量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放量t/a SO2 0.288 100% 2453 4000 0.072 0.288 20% 0.058 23.48 0.230 NOX 1.347 0.337 1.347 30% 0.236 96.10 0.943 烟尘 0.173 0.043 0.173 95% 0.002 0.882 0.009 1.4细碎粉尘G5 类比《环境保护实用数据手册》（胡名操，机械工业出版社，1990）中“石块、碎石和砂的加工”，细碎过程中颗粒物的损失量是0.77kg/t-产品，类比大理石在粉碎机中作业的统计结果，其中有至少75%的粉尘会沉降下来，本项目沉降系数取75%。本项目产品为60000t/a的天然岩沥青改性剂，则细碎粉尘产生量为11.55t/a。 环评建议在细碎机上方设置负压吸尘罩，一共设置7套，将产生的粉尘收集后通过脉冲除尘设备进行处理，尾气通过15m高排气筒H2高空排放。风机风量为10000m3/h，收集效率为99%，处理效率为95%。则细碎粉尘有组织产生量为11.43t/a、有组织排放量为0.572t/a；无组织产生量为0.1155t/a。 1.3物料输送粉尘 本项目岩沥青在工序之间通过铲车输送，此过程会产生少量无组织粉尘，根据类比分析，这部分无组织粉尘产生量为0.3t/a。

本项目废气排放情况见表5-4、5-5。 表5-4 本项目有组织废气排放情况 排气筒编号 污染源位置 污染物名称 风量m3/h 污染物产生状况 治理措施 去除率% 污染物排放状况 年排放小时数h 排放工况 排放源参数 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 高度m 内径m 烟气温度℃ 烟气流速m/s 排气筒底部中心坐标 /m X Y H1 破碎、粗碎 粉尘 10000 285.75 2.858 11.43 脉冲除尘 95 14.3 0.143 0.572 4000 正常 15 0.5 20 19.33 667095.03 3773739.03 H2 细碎 粉尘 10000 285.75 2.858 11.43 95 14.3 0.143 0.572 4000 20 19.33 667154.85 3773709.18 H3 烘干 粉尘 12000 656.25 5.25 21 水膜除尘+15m排气筒 95 18.32 0.265 1.059 4000 20 18.24 667101.55 3773707.63 天然气燃烧 烟尘 2453 17.63 0.043 0.173 95 4000 SO2 29.35 0.072 0.288 20 7.187 0.058 0.230 NOX 137.28 0.337 1.347 30 29.47 0.236 0.943 表5-5 无组织排放大气污染物产生情况表 编号 位置 污染物 排放量（t/a） 面源海拔高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源有效高度（m） 年排放小时数（h） 排放工况 排放源强（kg/h） 1 5#厂房 颗粒物 0.531 1 119 84 13 4000 正常 0.133

2、废水 本项目废水包括水膜除尘产生的除尘废水和生活污水。 生活污水：建设项目定员18人，年工作250天，两班制，根据《建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)》（2009年版）可知，员工生活用水定额为30-50L/人·班，本项目取50L/人·班，由此计算生活用水量225t/a。生活污水产污系数按0.8计，则生活污水年产生量合计180t/a，其污染物产生浓度为COD 350mg/L、SS 250mg/L、氨氮20mg/L、TP 4mg/L、TN 30mg/L，本项目生活污水经化粪池预处理后接管沭阳南方水务有限公司污水处理厂。 除尘废水：建设项目烘干工序使用水膜除尘处理烘干废气，产生除尘废水，污水中主要污染物为COD 100mL、SS 500mg/L，经沉淀后循环使用。根据企业提供资料，水膜除尘循环水量约为10t/h，蒸发损失按5%计，则需补充水量为2000t/a。 本项目废水产生及排放情况见表5-6。 本项目用排水平衡见图5-2。 表5-6 建设项目废水的污染物产生状况一览表 废水 废水量（t/a） 污染物名称 处理前浓度（mg/L） 产生量（t/a） 处理措施 处理后浓度（mg/L） 排放量（t/a） 排放去向 生活污水 180 COD 350 0.063 化粪池 280 0.0504 接管沭阳南方水务有限公司，尾水排入沂南河 SS 250 0.045 200 0.036 NH3-N 20 0.0036 20 0.0036 TP 4 0.0007 4 0.0007 TN 30 0.0054 30 0.0054 图5-2 建设项目水平衡图 3、固体废物 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、除尘器收尘、沉淀池污泥。 （1）生活垃圾：本项目定员18人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量约2.25t/a，院内垃圾桶暂存，由当地环卫部门统一清运。 （2）除尘器收尘：根据工程分析，本项目除尘器收尘量约为41.84t/a，定期清理后厂区一般固废间暂存，由环卫清运。 （3）沉淀池污泥：建设项目除尘废水经沉淀池处理后循环使用，根据企业提供资料，产生污泥约为18t/a，定期清掏厂区一般固废间暂存，由环卫部门清运处理。 固废产生情况见表5-7。 表5-7 项目固废产生情况汇总表 序号 污染物名称 产生工序 形态 预测产生量（t/a） 种类判断* 固体废物 副产 判定依据 1 生活垃圾 生活 固态 2.25 √ — 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 除尘器收尘 废气处理 固态 41.84 √ — 3 污泥 废水处理 半固态 18 √ — 表5-8 固体废物分析结果汇总表 固废名称 属性（危废、一般固废或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 废物类别 废物 代码 产生量 （t/a） 除尘器收尘 一般固废 废气处理 固态 粉尘 《国家危险废物名录》（2016） 工业粉尘 84 41.84 生活垃圾 / 生活 / 其他废物 99 2.25 污泥 一般固废 废水处理 半固态 除尘污泥 工业垃圾 86 18 4、噪声 本项目投入运营后，主要高噪声设备见表5-9。 表5-9 项目高噪声设备一览表（单位：dB(A)） 序号 设备名称 声级 数量（台） 与最近厂界距离（m） 治理措施 降噪效果 1 大破碎机 85 2 西，50 隔震、减振、封闭工作 -25 2 粗碎机 85 1 西，50 隔震、减振、封闭工作 3 中碎机 85 2 东，50 隔震、减振、封闭工作 4 细碎机 75 5 东，50 隔震、减振、封闭工作 5 空压机 90 1 东，45 隔震、减振

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | H1 | 颗粒物 | 285.75mg/m3，11.43t/a | 14.3mg/m3，0.572t/a |
|  |  | H2 | 颗粒物 | 285.75mg/m3，11.43t/a | 14.3mg/m3，0.572t/a |
|  |  | H3 | SO2 | 29.35mg/m3，0.288t/a | 7.187mg/m3，0.230t/a |
|  |  |  | NOX | 137.28mg/m3，1.347t/a | 29.47mg/m3，0.943t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 366.24mg/m3，21.173t/a | 18.32mg/m3，1.059t/a |
|  | 无组织 | 5#厂房 | 颗粒物 | 0.531t/a | 0.531t/a |
| 水污染物 | 生活污水 180t/a | COD | 350mg/L，0.063t/a | 280mg/L，0.0504t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.045t/a | 200mg/L，0.036t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.0036t/a | 20mg/L，0.0036t/a |
|  |  | TN | 30mg/L，0.0054t/a | 30mg/L，0.0054t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.0007t/a | 4mg/L，0.0007t/a |
| 电和离电辐磁射辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 产生环节 | 废物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 2.25 | 0 |
|  | 废水处理 | 沉淀池污泥 | 18 | 0 |
|  | 废气处理 | 除尘器收尘 | 41.84 | 0 |
| 噪声 | 建设项目主要噪声源来自于生产设备等，单台噪声值约75~90dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备消声、减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 此建设项目租赁江苏金阳电器有限公司5#厂房进行生产，施工期仅进行设备的安装调试工作，且产生的污染随设备安装调试工作完成后消失，因此，本报告不对项目施工期进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 废气污染物处理可行性分析： 本项目废气主要是破碎、粗碎和细碎工序产生的加工粉尘、烘干工序产生的烘干废气、天然气燃烧废气以及物料输送过程产生的粉尘。 破碎、粗碎及细碎工序产生的粉尘经负压收集后引入脉冲除尘设备进行处理，通过15m高排气筒（H1、H2）排放。收集效率为99%，处理效率为95%。经废气处理装置处理后的废气排放浓度和排放速率能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，对周围环境空气质量影响较小。 烘干工序产生烘干粉尘，密闭收集后与天然气燃烧废气一同进入水膜除尘设备进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（H3）高空排放，处理效率为95%。经废气处理装置处理后的废气排放浓度和排放速率均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，对周围环境空气质量影响较小。 本项目烘干工序使用天然气加热，天然气燃烧产生SO2、NOX、烟尘，与烘干粉尘一起经过水膜除尘处理后通过15m高排气筒（H3）高空排放，由于天然气为清洁能源，燃烧废气产生浓度较低且排放点较高，对周边环境的影响非常有限，排放浓度和排放速率均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值。 本项目有组织废气排放速率及达标情况如表7-1。 表7-1 废气排放及达标情况一览表 污染物 排放情况 执行标准 达标情况 标准来源 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 排气筒高度（m） H1 颗粒物 14.3 0.143 120 3.5 15 达标 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 H2 颗粒物 14.3 0.143 达标 H3 烟尘 18.32 0.265 20 / 15 达标 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值 SO2 7.187 0.058 50 / 15 达标 NOX 29.47 0.236 150 / 15 达标 根据《大气污染防治法》（2018修正版）第二十条：企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。 本项目已经按照要求对生产过程中产生粉尘、烟尘等进行收集，经设备处理达标后通过15m高排气筒排放，且无组织废气通过加强车间密闭管理、加大厂区绿化覆盖面积来进一步降低对大气环境的影响。综上可知，本项目废气处理方式是可行的。 废气预测与分析： （1）评价因子和评价标准 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（ug/m3） 标准来源 PM10 24小时平均 450 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 SO2 1小时平均 500 NOX 1小时平均 250 注：建设项目SO2+NOX＜500t/a，无需进行二次污染物评价因子的筛选。 （2）估算模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，； Coi—第i个污染物的环境质量浓度标准，。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③估算模型参数 估算模型参数见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 650000 最高环境温度/℃ 38 最低环境温度/℃ -18 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 □√否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ④污染源参数 污染源参数主要见表7-5、7-6。 表7-5 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 X Y 高度（m） 内径（m) 温度（℃） 流量（m3/h） 排气筒H1 667098.69 3773744.33 9 15 0.5 20 10000 颗粒物 0.143 kg/h 排气筒H2 667160.61 3773694.76 9 15 0.5 20 10000 颗粒物 0.143 kg/h 排气筒H3 667096.99 3773725.55 9 15 0.5 20 12453 颗粒物 0.265 kg/h SO2 0.058 kg/h NOX 0.236 kg/h 表7-6 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 坐标 海拔高度（m） 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 X Y 长度（m） 宽度（m) 有效高度（m） 5#厂房 667136.82 3773716.91 9 119 84 13 颗粒物 0.133 kg/h （3）估算结果 采用 AerScreen估算模型估算了各点、面源下风向小时落地浓度及其出现距离，结果见表7-7。 表7-7 Pmax与D10%预测和计算结果一览表 污染源 评价因子 评价标准（μg/m3） Cmax（mg/m3） Pmax（%） D10%（m） H1 颗粒物 450 8.73E-03 1.94 / H2 颗粒物 450 8.67E-03 1.93 / H3 颗粒物 450 1.61E-02 3.57 / SO2 500 3.49E-03 0.70 / NOX 250 1.43E-02 5.73 / 5#厂房 颗粒物 450 3.55E-02 7.89 / 估算结果显示，在正常情况下，本项目各污染源各污染物的小时平均最大落地浓度贡献值较小，最大占标率是5#厂房的无组织颗粒物为7.89%<10%，确定评价等级为二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，二级评价不进行进一步预测与评价。 大气环境防护距离： 根据大气卫生防护距离计算结果，无超标点，不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离： 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的值计算卫生防护距离在同一级别时，卫生防护距离应提高一级。 经计算，项目无组织排放卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表7-8。 表7-8 建设项目卫生防护距离计算结果表 序号 污染源位置 污染源名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 1 厂房 颗粒物 8.777 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有关规定及卫生防护距离计算结果，确定本项目的卫生防护距离为：5#厂房边界外50米形成的包络线范围。经调查，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间密闭管理、加大厂区绿化覆盖面积来进一步降低无组织废气对大气环境的影响。 在此条件下，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 污染物排放量核算： 本项目大气污染物排放量核算见表7-9。 表7-9 本项目大气污染物排放量核算结果一览表 排放形式 排放口类型 污染物 排放量（t/a） 有组织 一般排放口 颗粒物 2.203 SO2 0.230 NOX 0.943 无组织 / 颗粒物 0.531 本项目大气污染物有组织和无组织排放量核算见表7-10、7-11。 表7-10 本项目大气污染物有组织排放量核算结果一览表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（μg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 / / / / / / 主要排放口合计 SO2 / NOx / 颗粒物 / 一般排放口 1 H1 颗粒物 14.3 0.143 0.572 2 H2 颗粒物 14.3 0.143 0.572 3 H3 颗粒物 33.09 0.265 1.059 4 SO2 7.187 0.058 0.230 5 NOX 29.47 0.236 0.943 一般排放口合计 颗粒物 2.203 SO2 0.230 NOX 0.943 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 2.203 SO2 0.230 NOX 0.943 表7-11 本项目大气污染物无组织排放量核算结果一览表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m3） 1 5#厂房 破碎、粗碎 颗粒物 加强车间密闭管理+厂区绿化 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 1.0 0.1155 2 细碎 颗粒物 0.1155 3 物料输送 颗粒物 0.3 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.531 表7-12 本项目大气污染物排放量核算结果一览表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 2.734 2 SO2 0.230 3 NOX 0.943 2、水环境影响分析 （1）本项目废水排放情况 本项目实行雨污分流、清污分流，雨水经雨水管网收集后就近排入附近水体；污水管口依托江苏金阳电器有限公司，需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 项目废水为生活污水和除尘废水。生活污水经化粪池预处理达标后接管沭阳南方水务有限公司，尾水达标排入沂南河；除尘废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。 表7-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 COD SS、NH3-N TP、TN 沭阳南方水务有限公司 连续排放 W-1 化粪池 / FW-1 是 企业 总排 2 除尘废水 COD、SS 不外排 / / 沉淀池 / / / / 表7-14 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理位置 废水 排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 FW-1 118.816569 34.091333 0.018 污水处理厂 连续 / 沭阳南方水务有限公司污水处理厂 pH 6-9 COD 50 SS 10 NH3-N 5 TP TN 0.5 （2）评价等级 本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 （3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 ①污水处理可行性分析 本项目废水为除尘废水和生活污水，除尘废水经沉淀池处理后循环使用不外排，生活污水由化粪池预处理。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD的处理效率约20%，对SS的去除率约20%。本项目生活污水产生量为180t/a，化粪池处理能力为5t/d，可满足要求。 ②污水处理厂接管可行性 Ⅰ 管网铺设 本项目生活污水经化粪池处理后达接管标准排入沭阳南方水务有限公司。目前沭阳县沭阳南方水务有限公司服务范围为沭阳县城区南部，包括沭阳县老城区南部、城东新区南部、城南新区及沭阳经济技术开发区南部生活污水及部分工业生产废水。本项目在沭阳南方水务有限公司服务范围内，通过管网接入污水处理厂是可行的。 Ⅱ 水量 沭阳南方水务有限公司一期规模为3万t/d，二期规模为3万t/d，目前一期项目实际处理能力已满负荷，二期项目尚有很多余量，本项目新增接管量为180t/a、0.72t/d，仅占污水处理厂处理能力的0.0024%，沭阳南方水务有限公司完全有能力处理本项目产生的废水，项目废水不会对沭阳经开区污水厂水处理负荷构成冲击。尾水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入沂南河，对沂南河水质影响很小，不会改变沂南河现状水环境功能。地表水环境影响评价自查表见附件。 Ⅲ 水质 项目废水为生活污水和除尘废水，除尘废水循环使用不外排。生活污水中主要污染物包括COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、TN，经化粪池预处理后能达到沭阳南方水务有限公司接管标准，对污水处理厂的正常运行影响较小。 因此，本项目污水采用上述措施进行处理是可行的，项目产生的污水对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）废水污染物排放量核算 表7-15 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 FW-1 COD 280 0.0002 0.0504 2 SS 200 0.0001 0.036 3 氨氮 20 0.00001 0.0036 4 TP 4 0.000003 0.0007 5 TN 30 0.000022 0.0054 全厂排放口合计 COD 0.0504 NH3-N 0.036 SS 0.0036 TP 0.0007 TN 0.0054 3、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、除尘器收尘和沉淀池污泥。 （1）生活垃圾：产生量约2.25t/a，由当地环卫部门统一清运。 （2）除尘器收尘：产生量为41.84t/a，定期清理后由环卫清运。 （3）沉淀池污泥：产生量为18t/a，定期清掏由环卫清运。 建设项目固体废物利用处置方式评价表见表7-16。 表7-16 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 生活垃圾 生活 99 2.25 环卫清运 环卫部门 2 除尘器收尘 废气处理 84 41.84 3 沉淀池污泥 废水处理 86 18 建设项目不产生危废，项目固废为生活垃圾、除尘器收尘、沉淀池污泥。生活垃圾由厂区垃圾桶暂存，环卫部门清运；除尘器收尘及沉淀池污泥定期清理后厂内一般固废暂存间暂存，由环卫统一清运。 建设项目一般固废暂存场所分析 项目设有生活垃圾收集垃圾桶及一般固废暂存间，可回收一般固废及时收集、暂存后由环卫部门统一运送至镇政府指定站点，固废暂存处位于车间内部，大小能够满足存储要求，生活垃圾能够做到日产日清。 经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 4、声环境影响分析 本项目噪声源主要为设备运行噪声等，类比同类行业，其噪声源强约75～90dB（A），经合理布局，生产设备均设置在室内，通过设备减振、车间墙体隔声和距离衰减等措施后，降噪效果可达25dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式采用点声源的几何发散衰减模式，具体如下： （1）声环境影响预测模式： 式中Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 （2）点声源的几何发散衰减： 式中：r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 式中：Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 声源预测结果详见表7-17。 表7-17 声环境影响预测结果一览表 预测点位置 贡献值 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 夜 昼 夜 东厂界 50.9 43.93 65 55 达标 达标 北厂界 48.3 39.07 南厂界 46.4 37.29 西厂界 52.6 48.91 注：本项目夜间不生产。 由表7-17可以看出，经消声、基础减振和厂房隔声后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，故项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 5、环境风险影响分析 （1）评价等级划分 根据建设项目基本情况评价等级初判，本项目环境风险评价等级为简单分析。 （2）环境风险识别 本项目生产过程中的环境风险较小，主要风险来自于天然气泄露事故、火灾事故以及废气处理设施的事故排放风险。 ①泄露后果分析 本项目使用管道天然气作为燃料，为企业生产过程提供热量。天然气泄漏后遇明火或火花会引起火灾及爆炸，造成人员伤亡及财产损失。天然气主要成分为CH4，燃烧后生成水和二氧化碳，不会产生有毒有害气体。本项目厂内不设置天然气储罐，无大量天然气存储，使用的天然气由燃气管道供给，定期会有燃气公司人员对管道进行现场检测和维护。因此，本项目天然气发生泄漏进而引起火灾、爆炸事故的可能性较低，产生的燃烧气体也不会对环境产生较大影响。 ②火灾后果分析： 本项目原材料主要为天然岩沥青，成品为天然岩沥青粉末，使用包装袋进行包装，暂存在5#厂房内，只要管理上采取严格的措施、杜绝任何火源，基本可以避免火灾事故的发生。 ③废气处理装置故障事故后果分析： 考虑废气处理装置故障，废气处理效率降低为设计值的50%，持续时间在0.5小时之内，事故排放占标率较小，对外环境影响较小。为了防范于未然，需做到如下措施： ①要定期检查各车间的废气处理装置，是否有损伤和存在事故隐患。 ②必须在厂内配置备用的废气处理装置。 ③及时抢修：当废气处理装置发生故障，立马暂停生产，及时组织人员分析原因， ④找出事故所在处并及时抢修，以便尽快使设施正常运行； ⑤及时通报：业主应尽快组织力量进行监测，取得有关数据，并立即通报有关部门。 因此，发生泄漏事故时不会对外环境产生影响。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①泄露事故 定期检查天然气热风炉管道是否完好，燃烧室是否存在异常，在天然气使用装置附近加装探测报警装置，遇到天然气泄漏立即切断燃气阀门，待排除故障后方可恢复使用。 ②火灾事故 通过加强运行过程风险防范措施及事故应急处置措施，可将风险影响降至最低。 ③废气处理装置故障事故： 加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材；落实日常巡检、巡视制度，发现事故及时上报；一旦发生事故应紧急停车，待排除故障后方可恢复运行。 （4）分析结论 综合以上分析，本项目的风险评价结论如下： ①根据对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定本项目的主要风险类别为废气处理装置事故，并最终确定只需要在管理上采取严格的措施，环境风险属于可接受范围。 ②为防范事故和减少危害，建设项目从总图布置、原辅料储运、工艺技术设计、自动控制设计、电气电讯、消防等方面提出防范措施。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各专业在设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取了措施予以消防，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。通过采取以上提及的环境风险防范措施，本项目在建成后将能有效的防止火灾等事故的发生， 一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故， 防止事故的蔓延。综上所述，本项目完工后，在确保环境风险防范措施落实的条件下，风险水平可接受。本项目环境风险分析内容自查见表7-18。 表7-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 天然岩沥青改性剂的粉碎销售项目 建设地点 江苏省宿迁市沭阳县沭阳经济技术开发区沭阳县工业园区南区长兴路13号 地理坐标 东经118.817042，北纬34.089488 主要风险物质及分布 天然气 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 主要风险为天然气泄漏事故、废气设施事故排放风险。 发生泄漏事故时对外环境影响较小； 事故状态下，废气排放浓度有所增加，但未超过环境质量标准，影响较小。 风险防范措施要求 ①泄露事故 定期检查天然气热风炉管道是否完好，燃烧室是否存在异常，在天然气使用装置 附近加装探测报警装置，遇到天然气泄漏立即切断燃气阀门，待排除故障后方可恢复使用。 ②火灾事故 有火灾危险的场所必须定期进行防雷检测，确保防雷设施有效；定期对电气线路进行检查确保用电安全，易燃易爆场所应当使用防爆电气设备；易自燃的危险物质必须做好保护储存措施，严禁明火。 ③废气处理装置故障事故 加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材；落实日常巡检、巡视制度，发现事故及时上报；一旦发生事故应紧急停车，待排除故障后方可恢复运行 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 6、土壤环境影响分析 根据建设项目基本情况评价等级初判，本项目属于Ⅲ类项目、小型、周边土壤不敏感，判断本项目无需开展土壤环境影响评价。 7、地下水环境影响分析 根据建设项目基本情况评价等级初判，本项目属于Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价。 8、总量申请 【废气】 有组织废气：颗粒物2.203t/a、二氧化硫0.230t/a、氮氧化物0.943t/a。 无组织废气：不申请总量。 【废水】 本项目废水包括除尘废水和生活污水，除尘废水经沉淀池处理后循环使用不外排。 建设项目生活污水排放接管考核量180t/a，其中COD 0.0504t/a、SS 0.036t/a、氨氮0.0036t/a、总磷0.0007t/a、总氮0.0054t/a；最终进入环境量180t/a，其中COD 0.009t/a、SS 0.0018t/a、氨氮0.0009t/a、总磷0.00009t/a、总氮0.0027t/a。废水总量纳入沭阳南方水务有限公司，不需另外申请总量。 【固废】 本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 9、项目“三同时”验收一览表 项目“三同时”验收一览表，见表7-19。 表7-19 “三同时”验收一览表 项目名称 天然岩沥青改性剂的粉碎销售项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 化粪池，5m3/d 达污水厂接管标准 10 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 除尘废水 SS 沉淀池，10m3/h 满足要求 废气 破碎、粗碎、细碎粉尘 颗粒物 负压吸尘罩10套+脉冲除尘设备3台，风量1000m3/h，收集效率99%，处理效率95%，15m高排气筒两根（H1、H2） 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 21 输送粉尘 颗粒物 加强车间密闭管理+厂区绿化 烘干粉尘 颗粒物 水膜除尘设备1套，风量8000m3/h，处理效率95%，15m高排气筒一根（H3） 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值 20 天然气燃烧废气 SO2、NOX、颗粒物 噪声 生产设备 — 消声、基础减振、厂房隔声 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准（昼间65dB，夜间55dB） 5 固废 生活垃圾 设置垃圾桶若干 妥善处置，不外排 4 一般工业固废 设置一般固废暂存间约5m2 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — — 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 雨污分流，雨水管网、雨水排口与江苏金阳电器有限公司共用；污水排口依托江苏金阳电器有限公司。 排口设立标识。 符合环保要求 5 “以新带老”措施 — — 总量平衡具体方案 【废气】 有组织废气：颗粒物2.203t/a、二氧化硫0.230t/a、氮氧化物0.943t/a。 无组织废气：不申请总量。 【废水】 本项目废水包括除尘废水和生活污水，除尘废水经沉淀池处理后循环使用不外排。 建设项目生活污水排放接管考核量180t/a，其中COD 0.0504t/a、SS 0.036t/a、氨氮0.0036t/a、总磷0.0007t/a、总氮0.0054t/a；最终进入环境量180t/a，其中COD 0.009t/a、SS 0.0018t/a、氨氮0.0009t/a、总磷0.00009t/a、总氮0.0027t/a。废水总量纳入沭阳南方水务有限公司，不需另外申请总量。 【固废】本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 — 区域解决问题 — — 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 卫生防护距离：5#厂房边界外50米形成的包络线范围。经调查，该范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间密闭管理，减少无组织废气外排量，切实保证无组织废气达标排放。 — 环保投资合计 65 10、环境管理及监测制度 （1）环境管理制度 1）设立专门的环保管理机构； 2）制定各类污染防治设施运行管理台账； 3）设置厂内污染防治设施环保标识； 4）维护厂区厂容厂貌，提高清洁化水平低；原料区原料堆放设立围挡及防尘措。 5）大气污染治理设施的管理、监控制度： ①本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行。 ②不擅自拆除或者闲置废气处理设备，不故意不正常使用污染治理设施。 ③污染治理设施的管理与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。 ④建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐 （2）环境监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目环境监测计划如下： 1）厂内污染源监测计划 ①废气监测 有组织监测： 项目运行过程中排放的废气主要为破碎、粗碎、细碎和烘干粉尘，以及天然气燃烧废气。 监测点：排气筒排放口 监测因子：SO2、NOX、颗粒物 监测频次：半年一次（非重点排污单位） 表7-20 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 排气筒H1 颗粒物（粉尘） 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物中“其他”排放标准 排气筒H2 颗粒物（粉尘） 1次/半年 排气筒H3 颗粒物（烟尘）、SO2、NOX 1次/半年 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值 无组织监测： 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），存在废气无组织排放源的，应设置无组织排放监测点位，本项目存在废气无组织排放源，需要设置无组织排放监测点； 钢铁、水泥、焦化、石油加工、有色金属冶炼、采矿业等无组织废气排放较重的污染源，无组织废气每季度至少开展一次监测；其他涉无组织废气排放的污染源每年至少开展一次监测。本项目属于“其他涉无组织废气排放的污染源”，监测频次定为一年一次。 监测点：厂界（共四个监测点，其中3个监控点，1个参照点） 监测因子：颗粒物 监测频次：一年一次 表7-21 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界处 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） ②厂界噪声 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。本项目夜间不生产，因此厂界环境噪声每季度至少开展一次昼间噪声监测。 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：昼间连续等效A声级。 监测频率：每季度1次。 表7-22 厂界噪声监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界外1m 昼间连续等效A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） ③废水监测 表7-23 本项目运营期废水质量监测计划一览表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 污水总排口 COD 手工 / / / / 瞬时采样（3个瞬时样） 半年 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐GB/T11914-1989 2 SS 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 3 氨氮 水杨酸分光光度法 4 TP 水质 总磷的测定 钼酸铵 分光光度法GB/T11893-1989 ④监测实施单位 根据本项目实际情况，建议以上项目的监测由建设单位委托有资质单位实施。 11、公众参与情况 本项目于2019年4月1日~4月15日在网站进行公示，网上公示网址为：http://www.jssthj.com/news/1331.html。公示期间未收到公众反对意见。公示截图见图7-1。 图7-1 项目公示截图

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 达污水厂接管标准 |
| 废气污染物 | 破碎、粗碎、粉尘 | 颗粒物 | 脉冲除尘+15米高H1排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 细碎粉尘 | 颗粒物 | 脉冲除尘+15米高H2排气筒 |  |
|  | 输送粉尘 | 颗粒物 | 加强车间密闭管理+厂区绿化 |  |
|  | 烘干粉尘 | 颗粒物 | 水膜除尘+15米高H3排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值 |
|  | 天然气燃烧废气 | SO2、NOX、颗粒物 |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置不产生二次污染 |
|  | 沉淀池污泥 | 环卫清运 |  |
|  | 除尘器收尘 | 环卫清运 |  |
| 噪声 | 建设项目主要噪声源来自于生产设备等，单台噪声值约75~90dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备消声、减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏石祥新材料科技有限公司位于沭阳经济技术开发区南区长兴路13号，租用江苏金阳电器有限公司5#厂房建设“天然岩沥青改性剂的粉碎销售项目”。项目总投资5000万元，占地面积约12511.57平方米，建筑占地面积11004平方米，包括办公区、生产区、原料区、半成品区及成品区。本项目拟建成一条天然岩沥青粉碎加工生产线，生产线建成后天然岩沥青改性剂年产量为6万吨。 本项目于2019年3月6日获得沭阳县经济开发区管委会下发的关于本项目的备案通知书（沭开经备[2019]21号，项目代码2019-321359-30-03-509608）。 2、项目“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 ①根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省生态空间管控区域规划》，本项目距离最近的生态空间管控区域为柴米河（沭阳县）洪水调蓄区约800m，本项目与江苏省生态空间管控区域无相交区域，不违背江苏省生态空间管控区域规划的相关要求。 ②根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）。本项目最近的江苏省国家级生态红线保护区域为淮沭河第一饮用水水源保护区，距离为7.7km。本项目不在该生态保护红线区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）。 综上所述，项目所在地不在江苏省生态空间管控区域或国家级生态保护红线范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）的要求。 （2）环境质量底线 按照HJ2.2-2018要求，项目选取2018年作为大气评价基准年，根据《2018年沭阳县环境质量报告书》，2018年沭阳县环境空气中除PM10、PM2.5年均值超标外均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，项目所在地判定为不达标区；纳污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上限 本项目用水取自当地自来水，厂址位于沭阳经济技术开发区，区域靠近新沂河、沂南河，附近水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会消耗较多土地资源。 （4）环境准入负面清单 ①与产业政策的相符性分析 本项目为天然岩沥青改性剂的粉碎销售项目，对照《产业结构调整指导目录（2019本）》（国家发展改革委令第29号），不属于限制类或淘汰类。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号），本项目建设不属于其中的限制类或淘汰类，符合江苏省产业政策要求。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的建设项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 综上，本项目符合国家与地方产业政策。 ②“二六三”相符性分析 对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》，本项目为天然岩沥青改性剂的粉碎销售项目，无VOCs排放，故本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求。 ③规划相符性分析 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：江苏沭阳经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 本项目位于沭阳县沭阳经济技术开发区南区长兴路13号，租用江苏金阳电器有限公司5#厂房，根据项目用地红线图及沭阳县城市总体规划（2014~2030），本项目用地为工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 ④宿迁市环保准入和负面清单分析 本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）中禁止和限制发展产业名录。 本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 本项目废气主要是破碎、粗碎和细碎工序产生的粉尘、烘干工序产生的烘干粉尘、天然气燃烧废气以及物料输送过程产生的粉尘。 破碎、粗碎及细碎工序产生的粉尘经负压收集后引入脉冲除尘设备进行处理，通过15m高排气筒（H1、H2）排放。收集效率为99%，处理效率为95%。经废气处理装置处理后的废气排放浓度和排放速率能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，对周围环境空气质量影响较小。 烘干工序产生烘干粉尘，与天然气燃烧废气一起密闭收集后进入水膜除尘设备进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（H3）高空排放，处理效率为95%。经废气处理装置处理后的废气排放浓度和排放速率均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，对周围环境空气质量影响较小。 本项目烘干工序使用天然气加热，天然气燃烧产生SO2、NOX、烟尘，与烘干废气一起经水膜除尘处理后通过15m高排气筒（H3）高空排放，由于天然气为清洁能源，燃烧废气产生浓度较低且排放点较高，对周边环境的影响非常有限，排放浓度和排放速率均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值。 （2）废水 本项目废水包括除尘废水和生活污水。除尘废水经沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水180t/a经化粪池预处理接管沭阳南方水务有限公司。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。 （3）固废 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、除尘器收尘和沉淀池污泥，厂区一般固废暂存区暂存后由当地环卫部门统一清运。 （4）噪声 本项目产噪设备经过消声、基础减振和厂房隔声后，噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 4、符合区域总量控制要求 【废气】 有组织废气：颗粒物2.203t/a、二氧化硫0.230t/a、氮氧化物0.943t/a。 无组织废气：不申请总量。 【废水】 本项目废水包括除尘废水和生活污水。除尘废水经沉淀池处理后循环使用不外排. 建设项目生活污水排放接管考核量180t/a，其中COD 0.0504t/a、SS 0.036t/a、氨氮0.0036t/a、总磷0.0007t/a、总氮0.0054t/a；最终进入环境量180t/a，其中COD 0.009t/a、SS 0.0018t/a、氨氮0.0009t/a、总磷0.00009t/a、总氮0.0027t/a。废水总量纳入沭阳南方水务有限公司，不需另外申请总量。 【固废】本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 上述评价结果是根据建设单位提供的规模、布局、工艺流程及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由建设单位按环保部门要求另行申报。 综上所述，建设项目符合国家产业政策，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，总量可在区域内平衡，因此，从环境保护角度来讲，该项目在拟建地建设时可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、加强员工的环保教育，提高员工的环保意识与节水意识。 3、加强环境管理，及时清理生活垃圾。 4、认真落实本项目的各项治理措施。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案 附件2 用地红线图 附件3 营业执照及法人身份证复印件 附件4 租赁合同 附件5 委托书 附件6 建设单位承诺书 附件7 环境质量现状引用说明 附件8 宿迁市环保领域信用承诺书 附件9 大气自查表 附件10 地表水自查表 附件11 建设项目环评审批基础信息表 附件12 网上公示 附件13 环评合同 附件14 指标申请表 附件15 污水接管协议 附图1 项目地理位置图 附图2 周边概况图 附图3 平面布置图 附图4 沭阳县城市总体规划图 附图5 江苏省国家级生态保护红线及生态空间保护区域分布图 附图6 5km环境敏感目标分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

岩沥青

包装，成品

G1

G3、G4

进料

破碎

粗碎

G2

烘干

细碎

G5

除尘用水

化粪池

生活用水

自来水

225

45

180

180

接管沭阳南方水务有限公司，尾水排入沂南河

2000

2000

40000