建设项目环境影响报告表

项  目  名  称  ：    化学品仓库增设项目

建设单位（盖章）：        南通帝人有限公司

编制日期：2020年4月

# 江苏省环境保护厅制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 化学品仓库增设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通帝人有限公司 |
| 法人代表 | 村山隆 | 联系人 | 孙雪锋 |
| 通讯地址 | 南通经济技术开发区中央路19号 |
| 联系电话 | 18962808098 | 传真 | 51009178 | 邮政编码 | 226009 |
| 建设地点 | 南通经济技术开发区中央路19号 |
| 立项审批部门 | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 批准文号 | 通开发行审备案[2019]17号 2019-320671-17-03-554439 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别 及代码 | 危险化学品仓储（G5942） |
| 占地面积 （平方米） | 235 | 绿化面积 （平方米） | 48000（既有） |
| 总投资 | 100万元 | 其中：环保投资 (万元) | 14 | 环保投资占总投资比例 | 14% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2020年7月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：本项目新增原辅材料详见表1-1。 主要设施：详见表1-3主要生产设备一览表。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | / | 柴油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 3 | 燃气（千克/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目无废水新增，染2工场现有废水经污水处理站处理后排入南通市经济技术开发区富民港排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |

原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 本项目扩建的甲类化学品仓库仅用于化学品储存，储存方案见表1-1。 表1-1 本项目化学品仓库储存方案 序号 名称 规格 包装方式 最大储存量（t） 年储存量（t/a） 1 NIKOSOLT S-6Z / 塑料桶 0.3 2.5 2 连二亚硫酸钠（保险粉） / 铁桶 3.7 353 3 乙酸 80% 塑料桶 1.4 100 4 NICEPOLE FE-26Z / 铁桶 4 23 5 NICEPOLE TF-70Z / 塑料桶 1.3 8.3 6 NEOSEED SP-008 / 塑料桶 3.3 50 7 阿白特斯AB-45 / 塑料桶 0.75 3 8 乙酸乙酯 / 铁桶 0.3 6 9 酒精 95% 塑料桶 0.2 3.5 10 AEM 5700 / 塑料桶 0.1 0.5 原辅材料理化性质如下表。 表1-2 原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 可燃性及毒理毒性 NIKOSOLT S-6Z 微白色透明液状，醇味，主要成分：有机硅、非离子表面活性剂、有机溶剂、水，其中甲醇约11%，pH值5.5，沸点65℃，闪点53℃，与水任意比互溶。 易燃 连二亚硫酸钠 （Na2S2O4）CAS:7775-14-6 白色砂状结晶或淡黄色粉末，熔点>300℃，引燃温度250℃，溶于水，不溶于乙醇。 可自燃 乙酸 （CH3COOH） CAS:64-19-7 无色液体，有刺激性酸气味，pH值<2，熔点16.6℃，沸点117.9℃，相对密度1.049，临界温度463℃，闪点39℃，引燃温度365℃，爆炸上限%（V/V）19.9，爆炸下限%（V/V）4，完全溶于水，为腐蚀性液体。 易燃； 急性毒性：LD50:16000ppm/4h（大鼠口服） NICEPOLE FE-26Z 无色~微青白色透明液状，醇味，主要成分：非离子系聚合物、脂肪族化合物、有机溶剂、水，其中，异丙醇7%、乙二醇系溶剂2%，pH值7.5，闪点40.5℃，可溶于水。 易燃 NICEPOLE TF-70Z 微黄白色液体，醇味，主要成分：阳离子系聚合物、脂肪族化合物、阳离子系化合物、有机溶剂、水，其中，异丙醇5%，pH值7.5，沸点82℃，闪点52℃，密度1.02。 易燃 NEOSEED SP-008 浓赤褐色粘液状，醇味，主要成分：阴离子系聚合物、有机溶剂、水，其中异丙醇8%、甲醇0.8%，pH值8，闪点41℃。 易燃 阿白特斯AB-45 无色、淡黄液体，有醋样气味，主要成分：乙酸30%~50%、硫酸铵1%~10%，pH值3.5~4.1，熔点0℃沸点100℃，闪点>102℃，相对密度1.07，可溶于水。 急性毒性：LD50>2000mg/kg（大鼠口服） 乙酸乙酯 （C4H8O2） CAS:141-78-6 无色液体，熔点-84℃，沸点77℃，密度0.902g/mL，闪点-4℃，引燃温度426℃，爆炸上限%（V/V）11.5，爆炸下限%（V/V）2.0，微溶于水，溶于醇、酮醚、氯仿等有机溶剂。 易燃； 急性毒性：LD505620mg/kg（大鼠经口）、4940mg/kg（兔经皮）。 酒精 （C2H6O） CAS:64-17-5 无色液体，有酒香，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度0.79，闪点12℃，引燃温度363℃，爆炸上限%（V/V）19，爆炸下限%（V/V）3.3，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 易燃； 急性毒性：LD50：7060 mg/kg(兔经口)；7430 mg/kg(兔经皮)； LC50：37620 mg/m3，10小时(大鼠吸入)。 AEM 5700 无色至浅黄色液体，主要成分：甲醇50~60%、3-（三甲氧基硅基）丙基二甲基十八烷基氯化铵40~50%、3-氯丙基三甲氧基硅烷5~10%，沸点>64℃，闪点11.1℃，密度0.88g/cm3，易溶于水。 易燃； 急性毒性：LD50>7.95g/kg（兔子经皮肤），LD5012.27g/kg（大鼠经口）。 2、主要设备 本项目扩建的甲类化学品仓库内主要设备清单见表1-3。 表1-3 甲类化学品仓库内设备清单一览表 序号 设备名称 规格、型号、材质 数量 位置 1 风机 6000m³/h，1.1KW 4台 甲类化学品仓库 2 吸附设备 3M C-SKFL31 2套 3 消防报警系统 警铃报警 1套 4 防毒面具 3M 自吸过滤式防毒面具（半面罩） 2套 5 灭火器 89B 5kg 磷酸铵盐干粉灭火器 4个 6 监控设施 球面防爆摄像头 1个 本项目新增设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类设备。

工程内容及规模：(不够时可附另页) 项目由来 南通帝人有限公司成立于1994年，位于南通经济技术开发区中央路19号，占地面积346000平方米，从事高档服装面料，里料的纺织和印染的深度加工，投资总额达116亿日元。由于公司现有的化学品仓库趋于饱和，无法满足日益增长的市场需要，需要在原厂区内扩建用于储存乙酸乙酯、醋酸、洗净剂、有机酸、制电剂等物料的化学品仓库，该仓库占地面积235m2。本项目总投资为100万元，拟于2020年7月建成。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目属于名录中的“180、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”中的“有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目”类别，应编制环境影响评价报告表。南通帝人有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 “三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-4，本项目生态红线图见附图1。 表1-4 本项目与南通市生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 范围 方位 距本项目厂界 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 通启运河（南通市区）清水通道维护区 水源水质保护 / 南通经济技术开发区通启运河及两岸各500m W 800m 11.14km2 老洪港湿地公园 湿地生态系统保护 / 北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，包含老洪港应急备用水源区域 SE 3400m 6.63km2 老洪港应急水库饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：云湖水库和星湖水库正常水位线以下的全部水域范围；云湖水库正常水位线至库区外100米范围内的陆域，星湖水库正常水位线向北外延70米，距长洪河20米；向东至通盛南路；向西、向南外延100米范围内的陆域。二级保护区：云湖水库一级保护区域外，北至景兴路，向西、南、东外延200米范围内的陆域，及星湖水库一级保护区陆域外，向北、南、西外延200米，向东至通盛南路范围内的陆域 / SE 4800m 1.16 km2 长江洪港饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡之间的水域范围，和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100m之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1500m、下延500m范围内的水域，和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000m、下延1000m范围内的水域，和准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 / SW 1600m 4.6km2 由上表可知，本项目距离最近的生态红线通启运河（南通市区）清水通道维护区约800m，不在其生态红线管控区范围内，项目选址符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2018年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》进行说明，具体见表1-5。 表1-5 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 5 《市场准入负面清单（2019年版）》 经查《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书相符性分析见下表： 表1-6 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书相符性一览表 序号 相关要求 本项目相符性 1 开发区现有产业结构以装备制造、精细化工、纺织、轻工食品为主，未来通过“5+3”产业园的发展，预计未来南通经济技术开发区产业结构转变为以装备制造、精密机械、高分子新材料、电子信息、生物医药五大产业为主。 本项目位于富民港单元，该单元功能定位是以工业为主，兼居住、商业等功能，本项目为化学品仓储项目，符合开发区用地规划。 2 园区禁止在港口工业三区表面处理中心以外新建涉及铅、汞、铬、镉、砷五种重点控制的重金属产生和排放的项目。 本项目不排放五类重点重金属污染物 3 严格控制使用及产生挥发性有机物、恶臭物质的新建项目。严格控制新上对金属表面进行酸洗、电镀、油漆等工艺处理的项目。 本项目为化学品仓储项目，主要在现有厂区内新建一栋甲类仓库，仅用于储存化学品，本项目无酸洗、电镀、油漆等工艺。 3、产业政策相符性 本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中“限制类、禁止类”范围之内，属于允许生产类别，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013] 9 号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目，因此不属于环境准入负面清单内项目。 4、规划相符性分析 本项目位于富民港单元，该单元功能定位是以工业为主。本项目地块位于民兴路北、富民港路西，该地块为划定的二类工业用地，符合用地规划要求。 本项目所在的富民港单元规划图见附图2。 5、项目选址及周边概况 本项目位于南通经济技术开发区中央路19号南通帝人有限公司北厂区东侧，厂区东侧为富民港路，路宽约20米；南侧民兴路，路南侧为南通帝人有限公司南厂区；西侧为南通帝人染2工场，帝人公司西侧为中央路，路宽约15米；北侧为振兴路，路宽约20米，路北侧为中兴花苑。具体地理位置见附图3，周边状况详见附图4。 6、工程内容及规模 表1-7 本项目甲类仓库建设内容一览表 名称 建设内容 位置 甲类化学品仓库 单层混凝土结构，建筑面积235m2，主要用于存放乙酸乙酯、醋酸、洗净剂、有机酸、制电剂等化学品。 北厂区东侧 7、项目公用工程及辅助工程见下表。 （1）供水 水源：由市政自来水管网统一供给。 给水系统：现有项目全厂总用水量为4242400t/a，由开发区自来水供水管网接入。本次项目不新增用水量。 （2）排水 排水系统：采用“雨污分流”方式，本项目无废水新增，现有废水由污水处理站处理后排入污水管道，排至南通市经济技术开发区富民港排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；基地内形成雨水管网，雨水收集后排入富民港河。 （3）供电 本项目用电量为3万度/年。 表1-8 公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 现有项目用量 本项目 技改后全厂 备 注 公用工程 给水 — 4242400 t/a 0 4242400 t/a 由开发区市政自来水管网提供 排水 — 3447877t/a 0 3447877t/a 采用“雨污分流”排水方式 绿化 48000m2 48000m2 — 48000m2 依托现有 供电 10/0.4KV 266.24万度/年 3万度/年 269.24万度/年 依托现有，由城市电网供给 消防 — — — — 依托现有，消防给水系统 贮运工程 厂外运输 — — — — 采用汽车陆路运输 厂内运输 — — — — 厂内自备叉车、利用现有 环保工程 废水处理 11880m3/d 3447877t/a（9851.1m3/d） 0 3447877t/a（9851.1m3/d） 现有废水经厂内现有污水处理设施处理后排入南通市经济技术开发区富民港排水有限公司处理 噪声处理 — 厂房隔声、减振 厂房隔声、减振 厂房隔声、减振 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求 固废处置 48m2 48m2 — 48m2 依托现有 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价的范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 环保工程 本项目环保投资14万元，占总投资的14%。具体环保投资见表1-9： 表1-9 本项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 处理效果 甲类仓库 风机 1 达标排放 甲类仓库 吸附设备 10 符合环保要求 噪声 隔声、减振 3 减小对周边环境影响 合计 14 9、绿化方案 厂区现有绿化面积达到48000m2，绿化覆盖率为30%。 10、职工人数及工作制度 本项目不新增员工，全厂定额1300人，年工作天数350天，工作制度实行三班制，单班工作8小时。

与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 （1）项目现址：南通市经济技术开发区中央路19号。 （2） 现状产能：聚酯坯布织造加工能力4220万m/a、染色及后整理加工能力10200万m/a。 （3）占地面积：160000m2，绿化面积48000 m2，绿化率30%。 （4） 职工人数：全厂现有员工人数约1300人。 （5）工作制度：织造工段全年开工350天，实行三班制生产，年工作时数8400小时；染色工段全年开工350天，三班制生产，年工作时数8400小时。 （6） 环境影响评价制度执行情况：南通帝人有限公司成立于1994年，2001年由南通帝人有限公司、南通帝人第二有限公司以及南通帝人第三有限公司合并成为新的南通帝人有限公司，后经历次扩建，均执行了环境影响评价制度，下达了污染物排放总量指标。现有项目环境影响评价制度执行情况详见下表。 表1-10 现有项目环境影响评价制度执行情况一览表 序号 项目名称 环评批复 时间及文号 审批部门 竣工验收 时间及文号 验收部门 1 南通帝人有限公司涤纶印染工程项目 1994年6月6日 南通市环保局 1996年5月27日 南通市环保局 2 南通帝人有限公司扩产工程项目 1996年11月20日 南通市环保局 1997年7月23日 南通市环保局 3 南通帝人第二有限公司新建项目 通政环[1995]183号 南通市环保局 1998年10月13日 南通市环保局 4 南通帝人第三有限公司新建项目 通政环[1995]184号 南通市环保局 1998年10月13日 南通市环保局 5 南通帝人有限公司新建涂布车间项目 2002年4月15日 南通市环保局 2008年8月5日 南通市环保局 6 南通帝人有限公司年产2100万米聚酯纤维织物染色及后整理加工增资扩产项目 通环管[2008]137号 2008年3月5日 南通市环保局 2010.8.10 南通市环保局 7 南通帝人有限公司增加涂布贴合机技改项目 通开发环复（表）2010032号 2010年4月9日 南通市环保局开发区分局 通环开验2013040 南通市环保局 8 年产1500万米高档面料项目 苏环审[2011]101号2011年 6月27日 江苏省环境保护厅 试生产阶段 — 9 南通帝人有限公司年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2012131号 2012年9月3日 南通市环保局 通环开验2013039 南通市环保局 10 南通帝人有限公司染色第一工场污水处理提标改造项目 通开发环复（表）2013172号 2013年12月2日 南通市环保局 通环开验[2014]055 南通市环保局 11 南通帝人有限公司年产100万米复合型功能面料技术改造项目 通开发环复（表）2014034号 2014年4月2日 南通市开发区环保局 通开环验[2016]087号2016年10月18日 南通市开发区环保局 12 南通帝人有限公司年产100万米高档时尚织物面料技术改造项目（技改） 通开发环复（表）2015013号 2015年2月15日 南通市开发区环保局 通环开验[2015]050号2015年8月20日 南通市开发区环保局 13 南通帝人有限公司年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2015076号 2015年9月22日 南通市开发区环保局 通开环验[2016]085号2016年10月18日 南通市开发区环保局 14 年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2016139号 2016年12月28日 南通市开发区环保局 通开环验[2017]087号 南通市开发区环保局 15 年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2018049号 2018年6月6日 南通市开发区环保局 通开环验[2018]064号2018年12月21日 南通市开发区环保局 16 年产8200万米高档织物面料技术改造项目 通开发环复（书）2018074号2018年8月27日 南通市开发区环保局 建设中 17 年产100万米高档时尚织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2019025号2019年1月18日 南通市开发区环保局 自主验收中 18 年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 通开发环复（表）2019030号2019年1月25日 南通市开发区环保局 自主验收中 19 2#废气处理设备提档升级改造项目 通开发环复（表）2019148号2019年12月5日 南通经济技术开发区生态环境局 建设中 20 高档时尚织物坯布技术改造项目 / / 报批中 表1-11 现状的产品方案及建设情况 序号 项目名称 建设地点 主要建设内容 1 南通帝人有限公司涤纶印染工程 染1工场 年产2100万m坯布染色加工 2 南通帝人有限公司扩产工程 染1工场 年产1500万m坯布染色加工 3 南通帝人第二有限公司新建项目 染2工场 年产3000万m坯布染色加工 织2工场 年产420万m坯布织造 4 南通帝人第三有限公司新建项目 织1工场 年产3750万m坯布织造 5 南通帝人有限公司新建涂布车间项目 染2工场 年涂布加工300万m染色布 6 南通帝人有限公司年产2100万米聚酯纤维织物染色及后整理加工增资扩产项目 染1工场 染2工场 年产2100万m聚酯纤维织物染色及后整理加工 7 南通帝人有限公司增加涂布贴合机技改项目 染2工场 年涂布加工180万m染色布 8 年产1500万米高档面料项目 染1工场 年产各类涤纶高档面料1500万米 9 南通帝人有限公司年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 500万米/年涤纶坯布生产线替换为500万米/年超细轻量高档织物面料生产线 10 南通帝人有限公司染色第一工场污水处理提标改造项目 染1工场废水处理装置 新增气浮池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池及配套设施，改造工艺流程，增加处理能力 11 南通帝人有限公司年产100万米复合型功能面料技术改造项目 染2工场 技改，新增年产100万米复合型功能面料生产能力 12 年产100万米高档时尚织物面料技术改造项目（技改） 织2工场 技改，同时增加50万m/a织布能力 13 南通帝人有限公司年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 技术改造，织布生产线中超细轻量面料增加500万m/a，最终规模为1000万m/a；涤纶坯布减少500万m，最终规模为2750万m/a 14 年产500万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 技术改造，织布生产线中超细轻量面料增加500万m/a，最终规模为1500万m/a；涤纶坯布减少500万m，最终规模为2250万m/a 15 年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 技术改造，织布生产线中超细轻量面料增加375万m/a，最终规模为1875万m/a；涤纶坯布减少375万m，最终规模为1875万m/a 16 年产8200万米高档织物面料技术改造项目 染1工场 染2工场 技术改造，染色生产线现有涤纶面料减少8200万m/a，高档织物面料增加8200万m/a 17 年产100万米高档时尚织物面料技术改造项目 织2工场 技改，同时增加50万m/a织布能力 18 年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目 织1工场 技术改造，织布生产线中超细轻量面料增加375万m/a，最终规模为2250万m/a；涤纶坯布减少375万m，最终规模为1500万m/a 19 2#废气处理设备提档升级改造项目 染2工场 技术改造，新增1套洗涤塔装置，对涂液缸和涂布干燥机加工过程产生的废气进行洗涤吸收后再采用催化燃烧装置处理，DMF废气排放量可削减2t/a，丁酮年排放量可削减0.001t/a。 20 高档时尚织物坯布技术改造项目 织2工场 技术改造，织布生产线中高档时尚织物坯布增加400万m/a，最终规模为600万m/a；涤纶坯布减少200万m，最终规模为120万m/a 2、南通帝人有限公司整个厂区现有项目排放的主要污染物 废气 现有项目产生的大气污染主要是直燃式定型机（燃料为天然气）产生的SO2、烟尘和NOx和涂层车间生产过程中产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，SO2、烟尘和NOx监测数据参考例行监测报告（（2017）化监（环境）字第（039）号），甲苯、二甲苯、非甲烷总烃监测数据参考例行监测报告（（2019）化监（环境）字第（434）号），具体排放情况见表1-12。 表1-12 现有项目大气污染物产生及排放情况 序号 污染物名称 排放情况 治理措施和排放去向 排放标准 达标情况 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 1 SO2 0.001 4.5 收集后由15m高排气筒排放 / 100 达标 2 NOx 0.3 146 / 400 达标 3 颗粒物 0.027 13.1 / 30 达标 4 黑度 ≤1 ≤1 达标 5 甲苯 0.00839 1.97 催化燃烧+20m高排气筒排放 3.1 40 达标 6 二甲苯 0.00396 0.93 1.0 70 达标 7 非甲烷总烃 0.00392 0.92 10 120 达标 （2）废水 现有项目废水主要包括精炼废水、染色废水、设备清洗废水、地面清洗废水、生活 污水，总废水量为3447877t/a。 帝人公司染1工场和染2工场现有3套废水处理设施处理能力分别为2400m3/d、 5080m3/d和2000m3/d，此外织造工场配套建设气浮池的处理能力为2400 m3/d，总废水处理能力为11880m3/d。 此外，染2工场废水处理站还建有1套中水回用设施，该装置以废水处理站生化处理系统的二沉池出水为原水，处理工艺为“气浮+砂滤+超滤+反渗透”工艺，设计中水回用制备能力为1200m3/d，制备的中水供织1工场和染2工场使用。 其中，2400m3/d的污水处理设施专供染1工场使用，7080m3/d的污水处理设施专供染2工场使用，2400m3/d的污气浮机专供织1工场和织2工场共同使用。现有污水处理设施接纳废水的对应情况见表1-13。 表1-13 现有项目废水处理工艺 名称 废水构成 污染因子 废水处理工艺 排放去向 织造工场气浮机 织造废水 COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS 气浮 经南通市经济技术开发区富民港排水有限公司处理后排入长江 染1工场废水处理站 染1工场废水 COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS 调节+气浮/混凝+物化沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉+气浮 染2工场废水处理站 染2工场废水、设备冲洗废水、地面冲洗废水、初期雨水、生活污水、软化废水、中水回用尾水 COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS 碱减量废水：酸析+板框压滤（预处理） 精练废水：气浮预处理 综合废水处理工艺①：调节+气浮/混凝+水解酸化+活性污泥+二沉+预沉淀； 综合废水处理工艺②：调节+混凝沉淀+水解酸化+活性污泥+二沉+预沉淀 中水回用系统 染2工场废水处理站出水为水源 COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS 气浮+砂滤+超滤+反渗透 根据南通化学环境监测站有限公司检测报告（ (2019)化监（环境）字第438号）中的废水监测结果，监测期间废水中pH、COD、色度、氨氮等污染物排放浓度见表1-14。 表1-14 厂区废水污染物产生及排放情况统计 （pH无纲量） 监测位置 污染物 名称 排放浓度mg/L 标准浓度限值mg/L 达标情况 废水总排口 pH 7.42 6-9（无量纲） 达标 色度 32 80（倍数） COD 75 200 氨氮 0.753 20 总氮 2.76 30 SS 36.4 100 总磷 0.01 1.5 苯胺类 0.04 1.0 硫化物 0.005 0.5 铬（六价） 0.004 / 锑 0.0028 0.1 二氧化氯 0.27 0.5 BOD5 16.6 50 可吸附有机卤素 0.492 12 （3）噪声 根据南通化学环境监测站有限公司检测报告（ (2019)化监（环境）字第188号）中的噪声监测结果，监测期间厂界测点昼夜间噪声监测值见表1-15。 表1-15 厂界噪声监测结果与评价 （单位：dB(A)） 监测点位 2019年3月18日 昼间 夜间 厂界 东厂界 58.1 51.0 南厂界 59.4 52.3 西厂界 61.1 53.0 北厂界 62.5 52.5 标准限值 65 55 达标情况 达标 达标 由监测结果可知，监测期间厂界各噪声监测点连续等效声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 表1-16 现有项目固体废物产生及处置情况一览表 固废名称 属性 形态 主要成分 类别 代码 产生量（t/a） 处置途径 白泥 危险废物 固态 对苯二甲酸 HW49 900-046-49 20 南通升达废料 处理有限公司 废有机 溶剂 危险废物 液体 甲苯、丁酮 HW06 900-403-06 20 溶剂沾染物 危险废物 固体 甲苯、丁酮沾染物 HW49 900-041-49 40 废纸箱 危险废物 固态 纤维类 HW49 900-041-49 25 助剂等包装桶 危险固废 固态 助剂等残液 HW49 900-041-49 25 南通海之阳环保 工程技术有限公司 含汞灯管 危险固废 固态 汞类 HW29 900-023-29 0.3 宜兴苏南固废 处理有限公司 废油 危险废物 液态 油脂 HW08 900-249-08 44.4 委托南通信炜油品有限公司处置 污水处理 污泥 一般固废 固态 水处理污泥 / / 7500 南通犇犇固体废物 处理有限公司 废丝废布 一般固废 固态 纤维类 / / 100 外售 生活垃圾 一般固废 固态 / / / 420 环卫部门 厂内产生的白泥、废有机溶剂、溶剂沾染物、助剂等包装桶、含汞灯管、废纸箱、废油均属于危险固废，委托有资质单位处置。 3、现有项目污染物总量核准情况 表1-17 现有项目污染物总量核准情况 种类 项目 原环评批复量t/a 实际排放量t/a 符合总量情况 废水 废水量 3616052 3447877 符合 COD 723.21 690.995 符合 BOD5 180.803 172.994 符合 SS 361.605 345.988 符合 NH3-N 72.321 68.994 符合 总氮 108.482 103.494 符合 总磷 5.425 5.174 符合 LAS 72.321 69.198 符合 废气 有组织 SO2 20.787 20.787 符合 烟尘 6.761 6.761 符合 NOx 11.37 11.37 符合 甲苯 0.03 0.038 符合 丁酮 1.002 0.042 符合 DMF 2.52 0.52 符合 非甲烷总烃 4.833 4.833 符合 固废 危险 固废 — — 符合 一般 固废 — — 符合 4、现有项目存在的主要环境问题和“以新带老”措施 （1）现有项目存在的主要环境问题 南通帝人有限公司成立于1994年，后经历次扩建，均执行了环境影响评价制度，下达了污染物排放总量指标，厂内最后一个已建项目——年产375万米超细轻量高档织物面料技术改造项目于2019年1月取得环评批复，目前自主验收中，各类污染物均实现了达标排放，污染物排放指标也符合污染物排放许可，到目前为止现有项目无环境污染纠纷和污染事故发生。主要环境问题为：涂层车间产生的废气收集后经催化燃烧后还有一定量的DMF排放，增加了排放到大气中有害污染物质的量。 （2）“以新带老”措施 现拟新增1套洗涤塔装置，对DMF废气进行洗涤吸收后再采用催化燃烧装置处理，最后尾气通过20米高排气筒（FQ-511201）排放，减少了有机废气的排放，更为环保。目前该项目——2#废气处理设备提档升级改造项目环境影响报告表已取得环评批复（通开发环复（表）2019148号）。该项目运行后，届时DMF废气排放量可削减2t/a，丁酮年排放量可削减0.001t/a。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 南通市位于江苏省东南部，长江入海口北翼，东临黄海，南滨长江，与上海、苏州隔江相望，西和泰州市毗连，北与苏北腹地路河相连成辐射之势，是中国政府首批批准对外开放的沿海港口城市之一。其地理坐标为东径120011'47''至121054'33''，北纬32042'44''至3401'06''。 南通经济技术开发区设立于1984年12月19日，是中国政府批准设立的首批14个国家级开发区之一。地处中国黄金海岸线中部、长江入海口北岸，与上海隔江相望，是长江三角洲和长江流域的重要门户，具有水、陆、空交通的综合优势。具有东西沟通，南北兼顾，内外交接的良好运输条件和地理位置。 南通经济技术开发区东北方向分别与海门市、通州市相邻，西北与南通新区和狼山风景区紧密相连，西南方向为长江，辖“三镇四场一街道”即小海镇、竹行镇、新开镇、南通农场、东方红农场、良种场、种畜场和中兴街道。开发区规划建设出口加工区、功能服务区、行政事业区、高新技术区、现代纺织工业区、港口工业区等；现有企业基本进驻在港口工业一区、港口工业二区、港口工业三区和出口加工区。 南通市位于江海交汇处，正当长江入海口，是由长江北岸的古沙嘴不断发育、合并若干沙洲而成，属长江下游冲击平原。南通市地处长江口入海北侧，除狼山地区出露不足1km2的基岩外，其余全为第四纪积层和水域覆盖。全境地势低平，地表起伏甚微，高程一般在2.0-6.5m，自西北向东南略有倾斜。 开发区境内地势平坦，高程在2.8m以下，自西北向东南略有倾斜。拟建厂址所在地域属长江冲积平原地区，地势比较平坦，高程在2.7m左右（黄海高程）。 2、气象特征 南通市属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，雨水充沛，海洋性气候明显。 年平均温度15.1℃，极端最低气温为-10.5℃；年平均降水量1066mm，降水日数为126天；年平均湿度为79%；年平均风速2.98m/s，极大风速为26.3m/s（N），常年主导风向为偏东风，大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。 （1） 地面风向 南通市属亚热带湿润季风气候，冬夏季季风尤为明显，受北方冷空气南下影响，冬季盛行西北风或东北风。夏季则以东、南方向的海洋季风为主。春秋季为季风过渡期，以偏东风为主。 从全年情况看，主导风向为东南东风（10%）和东风（10%），其次为东北东风（8%）及东北风（8%）。以上四种偏东风，共计出现频率达到36%。 从各季情况看，冬季最多风向为北北西风和北北东风；夏季以南风、东南东风为主，东风和南南东风也较多；春季主导风向为东南东风；秋季主导风向为东北风。 （2）地面风速 统计分析结果表明，评价区全年平均风速2.98m/s。春季风速较大（3.13m/s），秋季风速最小(2.74m/s)。西北西风（3.5m/s）和南南东风（3.3m/s）的平均风速最大，西南风（2.4m/s）的平均风速最小。 3、水文 长江流经南通市南缘，与该区域的内河相连。长江水量丰富，多年平均径流量为9793亿m3，平均流量为3.1万m3/s，最大流量为9.26万m3/s，枯水年的最小流量也达4600m3/s。年均水温17.6℃，最高水温31℃，最低水温为5.0℃。长江南通段处于潮流界内，受径流和潮汐双向影响，水流呈不规则半日周期潮往复运动。南通市开发区内河流众多，水系发达，南北向主要有裤子港河、营船港河、富民港河、中心河及新开港河；东西向主要有通启运河、天星横河等。 内河的水源补给除地面径流外，主要有通过营船港河的五门闸引进长江水；农灌用水高峰期间裤子港闸、富民港闸和新开港闸也引进部分长江水。 4、土壤与植被 本地域属亚热带绿落叶、阔叶混交林带，绿化树木以水杉、榆树、槐树等落叶树为主，种植业以粮油、蔬菜、瓜果为主。水域面积较大，河网密布，有丰富的淡水和养殖资源，盛产鱼、虾、螃蟹等水产品，南通江段还有刀鱼、凤尾鱼等名贵鱼种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 地南通市经济技术开发区是1984年由国务院批准建立的首批国家级开发区之一，全区行政区划面积146.98 km2，规划面积35km2，目前已形成功能开发和成片开发的格局，已实现通路、通自来水、通下水、通电、通电讯、通蒸汽、通污水处理、通港口、通工业用气和土地平整。目前开发区内已建成1座22万伏、5座11万伏输变电站、日处理10.3万吨污水处理厂、1座三炉两机热电厂、7座万吨级码头、3座千吨级码头、道路总长度140公里。此外，新通常汽渡连接线、东方大道以及港口工业三区日处理5万吨开发区第二污水处理污水厂、氯碱厂、热电厂等重大基础设施均已建设投入运行。 按照省委、省政府主要领导对园区“国际一流产业园、全国一流新城区”的定位要求，作为2009年全省开放型经济工作的重中之重，苏通科技产业园的开发建设，对于苏南产业向苏中、苏北地区梯度转移，对于全省战略结构调整，对于国家沿海开发战略和江苏沿江开发战略的实施，必将起到积极的推动作用。园区一期基础设施项目开工仪式举行以来，开发建设工作正如火如荼地开展，年内将分5批完成10亿元投入，拉开一期基础设施框架，开发建设的前景十分美好。综合分析苏通科技产业园，可概括为“区位独特，规划一流，开发科学，产业先进，生态优先”五个特点： 根据《南通经济技术开发区控制性详细规划（2016-2020年）》，规划范围包括新城区07、新城区08、开发区中心区、竹行、医药健康产业园、精密机械产业园、光电子产业园、富民港、江海港区01、江海港区02、金属工业园区、综合保税区B区单元共十二个单元，面积约134.08平方公里。 各单元规划布局及功能定位见表2-1。 表2-1 南通市开发区各单元范围及功能定位 单元名称 规划范围 功能定位 新城区07单元 通盛大道以东、通沪大道以南、东方大道以西、通启运河以北。 以居住为主，兼历史文化、休闲娱乐等。 新城区08单元 源兴路以南、裤子港河以西、通启运河以西，南至长江。 以高品质居住为主，间距商贸、商务等功能，包括有通富南路、星湖大道、振兴路划分的2个居住片区、2个工业片区和1个弹性发展片区。 富民港单元 西至通启运河、南至长江、东至新开路—景兴路—常兴路、北至通启运河。 以工业为主，兼居住、商业等功能，由星湖大道、中央路和宏兴路分隔为3个工业片区和1个居住片区。 开发区中心区单元 新开路以东、瑞兴路以北、东方大道以西、通启运河以南，以及东方大道以东、长桥村中心横河以北、吉顺路以西、驰行路以南。 集商业办公、商业服务、科教研发、文化休闲和生态居住等功能于一体的功能复合型城市副中心。 竹行单元 长桥村中心横河以南、东方大道以东、新兴路以北、沈海高速以西。 以安居为主、集居住、产业研发等功能于一体，配套完善的城市居住片区。 医药健康产业园 瑞兴路以南、新开路以东、景兴路以北、龙腾路以西。 长三角地区重要的医药健康产业制造基地和科技成果产业化基地。 精密机械产业园 瑞兴路-新兴路以南、龙腾路以东、景兴路以北、竹林路以东。 以精密机械及研发为主的产业园区。 光电子产业园 通启运河以南、东方大道以东、驰行路以北、沈海高速以西。 国内领先的LED产业基地，高端光电子示范基地与数据中心。 金属工业园 景兴路以南、张江公路以西、纬三路以北、经三路以东。 以金属工业产业为主导的特色产业园。 江海港区01单元 东至东方大道、西至长江、北至江韵路、南至沿江大道。 以化工、船舶配套、机械加工等产业为主的现代化工业园区。 江海港区02单元 沿江大道以南、东方大道以西的沿江区域。 以港口物流和临港制造业为主导产业的现代化工业区，包括能源物流产业片区和化工产业片区。 综合保税区B单元 位于南通市经济技术开发区东南部，西北部为苏通科技产业园，南部为通海港区，东部为海门市。 以出口加工为基础，以保税物流为重点，以国际贸易为导向，以服务贸易和商品展示位补充，产业项目集聚，基础设施齐全，配套服务完善的综合保税区。 本项目位于富民港单元，该单元功能定位是以工业为主，兼居住、商业等功能，该区域内道路、港口、供水通讯、污水处理厂等基础设施已基本建立完善，用地符合规划要求。 文物保护： 本项目周边无文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2018年南通市环境状况公报》，2018年，南通市PM2.5年平均浓度为41μg/m3，未达到标准，臭氧8小时平均第90百分位数超过二级标准，属于不达标区。 表3-1 区域环境质量现状评价表 评价因子 时段 现状浓度 标准限值 占标率/% 达标情况 μg/m3 μg/m3 SO2 年平均浓度 17 60 28.3 达标 NO2 年平均浓度 36 40 90 达标 PM10 年平均浓度 63 70 90 达标 PM2.5 年平均浓度 41 35 117.1 超标 CO 年平均浓度 0.8 -- -- -- 24小时平均第95百分位数 1400 4000 35.0 达标 O3 年平均浓度 119 -- -- -- 8小时平均第90百分位数 179 160 111.9 超标 O3主要超标原因是氮氧化物与VOCs在阳光辐射下产生发生光化学反应形成二次污染，PM2.5超标原因受发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、 烹调过程中燃煤或燃油排放的油烟以及汽车尾气综合影响。 针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，采取调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督查等多项措施，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 2.水环境质量状况 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良。 3.声环境质量状况 本项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂界南侧、北侧分别位于位于民兴路（次干路）、振兴路（主干路）20米范围内，因此执行4a类标准。评价期间委托无锡市中证检测技术有限公司在本项目所在厂区周边设置测点6个（见附图4），进行了环境噪声的昼间监测，监测时间为2019年8月16日，监测结果列于下表（监测报告见附件）。 表3-2 本项目厂界环境噪声背景值昼间测量 测点位 噪声标准（dB） 测量值（dB） 点 号 位 名 类 别 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 1 项目东侧 3 65 55 58.8 46.9 2 项目南侧偏东 4a 70 55 59.8 46.3 3 项目南侧偏西 4a 70 55 60.3 46.9 4 项目西侧 3 65 55 59.1 47.7 5 项目北侧偏西 4a 70 55 59.9 46.3 6 项目北侧偏东 4a 70 55 60.4 47.0 监测结果表明：本项目厂界东侧、西侧噪声背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，南侧、北侧符合4a类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标为： 表3-3 环境空气保护目标 环境保护 对象名称 UTM坐标（m） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离（m） X Y 南通开发区实验小学 304318.07 3533457.06 学生 2000人 二类区 E 146 富新社区 304505.41 3533291.54 居民 8000人 E 250 紫荆花园 304946.25 3533246.01 居民 1000人 E 750 德诚嘉园 304860.34 3532989.15 居民 2000 E 800 星海花园 305094.25 3532717.53 居民 10000人 E 940 星湖春天花园 305604.35 3532484.51 居民 8000人 E 1500 军山花园 302216.76 3534905.60 居民 8000人 W 2000 炜建花苑 303529.57 3533776.26 居民 3500人 NW 190 汇园 303622.37 3533964.31 居民 2000人 NW 360 富民新村 304074.91 3533672.20 居民 2500人 N 100 富安新居 304189.47 3533940.60 居民 2000人 N 530 万科翡翠心湖 304351.99 3533961.51 居民 3500人 N 560 中兴花苑 303867.17 3533619.87 居民 2500人 N 70 星湖花园 305050.09 3534448.09 居民 8000人 N 1300 景瑞望府 305464.94 3534536.35 居民 8000人 NE 1500 爱玛花苑 304750.57 3533823.94 居民 10000人 NE 560 富民花苑 304426.56 3533620.51 居民 1500人 NE 350 明珠花园 305018.78 3533438.48 居民 8000人 NE 850 表3-4 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标 环境要素 环境保护 目标名称 方位 距厂界距离（m） 规模 环境功能及保护级别 水环境 富民港河 E 60 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准 长江近岸带 SW 1600 大型 长江洪港水厂取水口 SW 1600 / 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅱ类标准 声环境 项目厂界 四周 1~200 / 达到《声环境质量标准》（GB3096 -2008）3类标准 南通开发区实验小学 E 200 2000人 炜建花苑 NW 190 3500人 富民新村 N 60 2500人 中兴花苑 N 60 2500人 生态环境 通启运河（南通市区）清水通道维护区 W 800 11.14km2 水源水质保护 老洪港湿地公园 SE 3400 6.63km2 湿地生态系统保护 老洪港应急水库饮用水水源保护区 SE 4800 1.16 km2 水源水质保护 长江洪港饮用水水源保护区 SW 1600 4.6km2 水源水质保护

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准见下表： 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 二氧化硫 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 可吸入颗粒 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 可吸入颗粒 PM10 年平均 24小时平均 70 150 二氧化氮 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 一氧化碳 CO 24小时平均 1小时平均 4000 10000 臭氧 O3 日最大8小时 1小时平均 160 200 总悬浮颗粒物 TSP 年平均 24小时平均 200 300 TVOC 8小时平均 0.6 mg/m3 2.水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江近岸带水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，通启运河执行Ⅲ类标准，富民港河执行Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L 序号 污染因子 水质Ⅲ类标准 1 pH（无量纲） 6～9 2 COD ≤20 3 SS* ≤30 4 NH3-N ≤1.0 5 BOD5 ≤4 6 TP ≤0.2 7 TN ≤1.0 8 LAS ≤0.2 注：*SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3.环境噪声质量标准 评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目南侧、北侧分别位于民兴路（次干路）、振兴路（主干路）20米范围内，因此项目南侧、北侧执行4a类标准，东侧、西侧执行3类标准，具体标准见下表。 表4-3 声环境质量标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4a 70 55 4.地下水质量标准 地下水按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）分类，见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 评价因子 标准值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 pH（无量纲） 6.5-8.5 5.5-6.5，8.5-9 ＜5.5，＞9 2 耗氧量（CODMn法） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 ＞10 3 氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 ＞1.5 4 硝酸盐氮 ≤2 ≤5 ≤20 ≤30 ＞30 5 总硬度 ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 ＞650 6 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 7 亚硝酸盐氮 ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.8 ＞4.8 8 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 9 挥发性酚类 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 10 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 11 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 12 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ＞0.05 13 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 ＞0.1 14 镉 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 ＞0.01 15 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2 ＞2 16 锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 ＞1.5 17 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000 18 铬（六价） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 19 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 ＞0.002 5.土壤质量标准 项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的筛选值第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值（第二类用地） 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业的标准与表5中厂界监控点浓度限值，厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值，具体标准值见表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒20m 监控点 浓度（mg/m3） VOCs 80 3.8 厂界 2.0 厂内 6（1h平均浓度值） 20（任意一次浓度值） 2、噪声 本项目所在地为3类声环境功能区，营运期项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，项目南侧、北侧分别位于民兴路（次干路）、振兴路（主干路）20米范围内，执行4类标准。厂界噪声执行标准见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4 70 55 3、固体废弃物贮存标准 一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 项目投产后，全厂污染物排放总量见表4-8。 表4-8 项目污染物产生及排放情况统计 单位：t/a 类 别 污染物 名称 全厂现有排放量 本项目 以新带老 削减量 全厂排放量 变化量 原环评批复量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） SO2 20.787 0 0 0 0 20.787 0 20.787 颗粒物 6.761 0 0 0 0 6.761 0 6.761 NOx 11.37 0 0 0 0 11.37 0 11.37 甲苯 0.03 0 0 0 0 0.03 0 0.038 丁酮 0.042 0 0 0 0 0.042 0 1.002 DMF 0.52 0 0 0 0 0.52 0 2.52 非甲烷总烃 4.833 0 0 0 0 4.833 0 4.833 VOCs* 5.425 0 0 0 0 5.425 0 7.426 废气（无组织） 颗粒物 0.17 0 0 0 0 0.17 0 0.17 甲苯 0.06 0 0 0 0 0.06 0 0.06 丁酮 0.08 0 0 0 0 0.08 0 0.08 DMF 0.7 0 0 0 0 0.7 0 0.7 非甲烷总烃 0.85 0 0 0 0 0.85 0 0.85 VOCs* 1.69 0.047 0 0.047 0 1.737 +0.047 1.69 废水 废水量 3447877 0 0 0 0 3447877 0 3616052 COD 690.995 0 0 0 0 690.995 0 723.21 BOD5 172.994 0 0 0 0 172.994 0 180.803 氨氮 68.994 0 0 0 0 68.994 0 72.321 总氮 103.494 0 0 0 0 103.494 0 108.482 SS 345.988 0 0 0 0 345.988 0 361.605 总磷 5.174 0 0 0 0 5.174 0 5.425 LAS 69.198 0 0 0 0 69.198 0 72.321 固体废物 0 0 0 0 0 0 0 0 注：*VOCs总量为甲苯、丁酮、DMF、非甲烷总烃量之和。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量平衡方案： （1）废水：本项目无废水排放，无需申请总量。 （2）废气：本项目不产生有组织废气，无需申请总量。 （3）固废：无固废产生。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图5-1 本项目工艺流程图 项目工艺流程简述 原料入库：外购的乙酸乙酯、醋酸（乙酸）、连二亚硫酸钠、酒精等经专业的危险品储运公司将货物运送至厂区内后，再经手动液压车或平板推车运输至甲类仓库。 储存：按照原料类别，分类储存，并检查包装是否有破碎，桶盖是否拧紧，有无明显气味和地漏等。由于化学品包装桶有时无法确保完全密闭，会有少量有机废气G1泄漏。甲类仓库仅作为储存与收发料之用，不涉及化学品分装工艺，拆包均在生产车间内进行，因此无固废产生。储存过程产生的主要污染物为风机运行时产生的噪声N1及少量有机废气G1。 原料出库：使用手动液压车或平板推车将原料运输至需要用到原料的生产车间中。 表5-1 建设项目营运期产污环节及排污特征 类别 编号 产生环节 污染因子 产生特征 去向 废气 G1 物料储存 VOCs 间歇 无组织排放至大气 噪声 N1 风机运行 噪声 间歇 /

主要污染工序 一、施工期排污分析 本项目位于现有厂区内，施工期主要建设内容为甲类仓库的建设，总建筑面积235m2，施工期预计3个月，可能对环境产生的影响主要如下： （1）施工期废气：来自土建过程中产生的扬尘。 （2）施工期废水：基本不会产生施工废水；因在现有厂区内，施工人员生活设施均依托厂内现有的，废水均能得到有效处理。 （3）施工期噪声：施工作业设备产生的噪声。 （4）施工期固废：主要为少量的建筑垃圾。 二、营运期排污分析 项目营运期间产生的污染情况如下： 1、大气污染物 新建的甲类仓库中的物料都是原包装存放，考虑到化学品包装桶有时无法确保完全密闭，会有少量有机废气VOCs泄漏，在仓库内以无组织形式排放，以最大实际使用量的0.05%计，甲类仓库内有机物料年存储量为93.8t，则VOCs产生量为0.047t/a，项目无组织排放废气的产生情况见表5-2。 表5-2 本项目无组织废气排放情况 污染源 污染物 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 甲类仓库 VOCs 0.047 0.005 235 6 2、水污染物 本项目无新增员工，因此无新增生活污水产生。 本项目无工艺生产用水，无工艺废水产生。 3、噪声 本项目噪声主要来源于风机。详细源强见表5-3。 表5-3 主要生产设备噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 设备名称 设备数量 （台） 单机声级值 dB(A) 所在车间名称 距最近厂界距离（m） 主要防治措施 降噪效果 1 风机 4 85 甲类仓库 东厂界，25 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 20-30 4、固废 本项目不新增员工，仓库工作人员从现有职工中调剂，因此不新增生活垃圾。甲类仓库仅作为储存与收发料之用，拆包工作均在生产车间内进行，因此无固废产生。 综上所述，本项目无固废产生。 5、本项目污染物产生及排放汇总 表5-4 本项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 类 别 污染物 名称 全厂现有排放量 本项目 以新带老 削减量 全厂排放量 变化量 原环评批复量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） SO2 20.787 0 0 0 0 20.787 0 20.787 颗粒物 6.761 0 0 0 0 6.761 0 6.761 NOx 11.37 0 0 0 0 11.37 0 11.37 甲苯 0.03 0 0 0 0 0.03 0 0.038 丁酮 0.042 0 0 0 0 0.042 0 1.002 DMF 0.52 0 0 0 0 0.52 0 2.52 非甲烷总烃 4.833 0 0 0 0 4.833 0 4.833 VOCs* 5.425 0 0 0 0 5.425 0 7.426 废气（无组织） 颗粒物 0.17 0 0 0 0 0.17 0 0.17 甲苯 0.06 0 0 0 0 0.06 0 0.06 丁酮 0.08 0 0 0 0 0.08 0 0.08 DMF 0.7 0 0 0 0 0.7 0 0.7 非甲烷总烃 0.85 0 0 0 0 0.85 0 0.85 VOCs* 1.69 0.047 0 0.047 0 1.737 +0.047 1.69 废水 废水量 3447877 0 0 0 0 3447877 0 3616052 COD 690.995 0 0 0 0 690.995 0 723.21 BOD5 172.994 0 0 0 0 172.994 0 180.803 氨氮 68.994 0 0 0 0 68.994 0 72.321 总氮 103.494 0 0 0 0 103.494 0 108.482 SS 345.988 0 0 0 0 345.988 0 361.605 总磷 5.174 0 0 0 0 5.174 0 5.425 LAS 69.198 0 0 0 0 69.198 0 72.321 固体废物 0 0 0 0 0 0 0 0 注：*VOCs总量为甲苯、丁酮、DMF、非甲烷总烃量之和。

项目主要污染物产生及排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织（甲类仓库） | VOCs | / | 0.047 | / | 0.005 | 0.047 | 大气 |
| 废 水 |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | / | / | / | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | / | / | / | / | / | / |
| 噪声 | 设备名称 | 设备数量（台） | 单台设备等效声级dB（A） | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离m |
|  | 风机 | 4 | 85 | 甲类仓库 | 东厂界，25 |
| 主要生态影响： 本项目所在地为划定的工业用地，项目对产生的废气、噪声均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目位于现有厂区内，施工期主要建设内容为甲类仓库的建设，总建筑面积为235m2，施工期预计3个月，可能对环境产生的影响主要如下 （1）施工期废气：来自土建过程中产生的扬尘，由于本次施工作业量小，对周边环境影响较小。 （2）施工期废水：基本不会产生施工废水；因在现有厂区内，施工人员生活设施均依托厂内现有的，废水均能得到有效处理，不会对周边地表水环境产生影响。 （3）施工期噪声：施工作业位于厂区内，对周边声环境影响较小。 （4）施工期固废：主要为少量的建筑垃圾，用做地面及路基材料，不会对环境产生影响。 营运期环境影响分析： 1、大气影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定，采用AERSCREEN模型进行初步预测及评价等级判定，估算模型参数见表7-1。 表7-1 大气环境影响评价估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 30万 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -9.4 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km -- 岸线方向/° -- 表7-2 大气环境影响评价估算模型计算结果（无组织） 有组织排放源下风向距离（m） VOCs 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 0.0009455 0.0788 100 0.0009195 0.0766 200 0.0008815 0.0734 300 0.0007363 0.0613 400 0.0005591 0.0466 500 0.0004281 0.0356 600 0.0003358 0.0279 700 0.0002703 0.0225 800 0.0002241 0.0187 900 0.0001893 0.0158 1000 0.0001624 0.0135 1200 0.000125 0.0104 1400 9.998E-5 0.00833 1600 8.221E-5 0.00685 1800 6.906E-5 0.00575 2000 5.905E-5 0.00492 2500 4.308E-5 0.00359 最大落地浓度（mg/m3） 0.0009638 0.0803 最大浓度出现距离（m） 56 （1）无组织废气 本项目甲类仓库产生少量VOCs，排放量为0.047t/a，排放速率0.005kg/h。通过自然通风系统以无组织形式排放，经扩散后厂界浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的标准。 表7-2 大气环境影响评价估算模型计算结果 污染物名称 Pmax/% D10% 无组织 VOCs 0.0803 / 根据本项目估算模式计算结果，Pmax=0.0803%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目环境空气质量评价工作等级确定为三级，无需设置大气环境影响评价范围。 （2）大气环境影响评价自查表 表7-3 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a☑ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3） 包括二次PM2.5□ 其他污染物（VOCs） 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准☑ 附录D☑ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ （不适用） 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（VOCs） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （/）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（VOCs） 有组织废气监测□ 无监测□ 无组织废气监测☑ 环境质量监测 监测因子：（VOCs） 监测点位数（2） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受□  不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:( 0)t/a VOCs:(0.047)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、地表水环境影响分析 本项目无废水新增，因此不进行分析。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为风机，噪声值为85dB（A）。采取的措施为：①高噪声设备远离厂界；②优先选择低噪声设备，高噪声设备采取隔声、减震措施。通过以下公式计算到的理论结果如下： （1）声级的计算 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg— 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg— 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb— 预测点的背景值，dB（A） （2）户外声传播衰减公式 ①在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。 Lp(r)= Lp(r0)-(Adiv +Aatm+Abar+Agr+Amisc) 式中：Lp(r0)— 在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带声压级Lp(r0)，dB（A）； Adiv— 几何发散，dB（A）； Aatm— 大气吸收，dB（A）； Abar— 屏障屏蔽，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应，dB（A） ②预测点的A声级LA(r)可按以下公式计算，即将8个频带声压级合成，计算出预测点的A声级： 式中：Lpi(r)— 预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； — 第i倍频带的A计权网络修正值，dB ③在只考虑几何发散衰减时，可用以下公式计算： LA(r)= LA(r0)-Adiv 本项目设备置于室内，具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后预测厂界噪声值。项目噪声预测结果见表7-4。 表7-4 厂界噪声预测结果（dB） 预测点 贡献值 背景值 预测值 排放标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 43.1 58.8 46.9 59.8 48.4 65 55 达标 2 30.9 59.8 46.3 59.8 46.4 70 55 达标 3 28.2 60.3 46.9 60.3 47.0 70 55 达标 4 25.2 59.1 47.7 59.1 47.7 65 55 达标 5 30.4 59.9 46.3 59.9 46.4 70 55 达标 6 38.4 60.4 47.0 60.4 47.6 70 55 达标 根据表7-4厂界噪声预测结果可知，营运期项目东侧、西侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准，南侧、北侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的4类标准。 4、固体废弃物 本项目无固废产生。 南通帝人有限公司现有固体废物主要有白泥、废有机溶剂、溶剂沾染物、助剂等包装桶、含汞灯管、废纸箱、废丝、废布、水处理污泥、废油和生活垃圾。白泥、废有机溶剂、溶剂沾染物、废纸箱由南通升达废料处理有限公司处置，助剂等包装桶由南通海之阳环保工程技术有限公司处置，含汞灯管由宜兴苏南固废处理有限公司处置，废油由南通信炜油品有限公司处置，污泥由南通犇犇固体废物处理有限公司处置，废丝、废布出售，生活垃圾由环卫清运。 表7-5 全厂危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 白泥置场 白泥 HW49 900-046-49 涂层车间南侧、染一工场水处理区东侧 43m2 塑料桶 5t 3个月 2 危废仓库一 废有机 溶剂 HW06 900-403-06 涂层车间东侧 48m2 塑料桶 2.5t 2个月 3 废DMF溶液 HW06 900-404-06 桶装 17t 1个月 4 溶剂沾染物 HW49 900-041-49 袋装 5.5t 2个月 5 危废仓库二 助剂等包装桶 HW49 900-041-49 涂层车间北侧 133m2 / 2.3t 1个月 6 含汞灯管 HW29 900-023-29 铁桶 0.2t 11个月 7 废包装袋及纸箱 HW49 900-041-49 袋装 2.5t 3个月 8 油品仓库 废油 HW08 900-249-08 染二工厂东北侧 20m2 塑料桶、铁桶 3t 3个月 5、 土壤分析 本项目属于危险化学品仓储项目，为污染影响型项目。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018) “第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表7-6。 表7-6 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-7 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作 经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”， 本项目属于Ⅱ类项目，土壤环境影响评价级别为三级。 根据本项目的特性分析，本项目可能对土壤造成污染的途径主要有：甲类仓库内的物料下渗对土壤造成的污染。为防止土壤污染，应采取的防护措施主要有：甲类仓库应做好防渗措施，通过设置围堰、地面硬化等措施，控制污水下渗，减少土壤污染。

通过上述措施，在落实好防渗措施后，将对土壤造成影响降至最低，对土壤质量影响较小。 6、环境风险评价 6.1环境风险调查 （1）项目风险源调查 ①危险物质数量及分布情况 表7-8 危险物质数量及分布情况表 物质名称 形态 规格 最大储存量（t） 储存场所 储存方式 NIKOSOLT S-6Z 液 / 0.3 甲类仓库 塑料桶 连二亚硫酸钠（保险粉） 固 / 3.7 铁桶 乙酸 液 80% 1.4 塑料桶 NICEPOLE FE-26Z 液 / 4 铁桶 NICEPOLE TF-70Z 液 / 1.3 塑料桶 NEOSEED SP-008 液 / 3.3 塑料桶 阿白特斯AB-45 液 / 0.75 塑料桶 乙酸乙酯 液 / 0.3 铁桶 酒精 液 95% 0.2 塑料桶 AEM 5700 液 / 0.1 塑料桶 ②工艺特点 本项目甲类仓库仅作为储存与收发料之用，不进行生产。 （2）环境敏感目标调查 表7-9 项目环境敏感特征表 类别 环境敏感特征 环境空气 厂址周边5km范围 序号 敏感目标名称 相对方位 距离（m） 属性 人口数 1 南通开发区实验小学 E 200 学校 2000人 2 富新社区 E 300 居民区 8000人 3 紫荆花园 E 770 居民区 1000人 4 德诚嘉园 E 800 居民区 2000人 5 星海花园 E 940 居民区 10000人 6 星湖春天花园 E 1500 居民区 8000人 7 天星湖中学 E 2300 学校 2050人 8 星盛花园 E 2400 居民区 3000人 9 南通航运职业技术学院 E 2400 学校 5000人 10 南通工贸技师学院 E 2700 学校 5000人 11 南通卫生高等职业技术学校 E 3800 学校 4000人 12 星辰花园 E 4500 居民区 1200人 13 军山花园 W 2000 居民区 8000人 14 炜建花苑 NW 190 居民区 3500人 15 汇园 NW 360 居民区 2000人 16 顺发御园 NW 1900 居民区 5000人 17 优山美地 NW 2400 居民区 12000人 18 富民新村 N 60 居民区 2500人 19 富安新居 N 530 居民区 2000人 20 万科翡翠心湖 N 560 居民区 3500人 21 中兴花苑 N 60 居民区 2500人 22 星湖花园 N 1300 居民区 8000人 23 景瑞望府 NE 1500 居民区 8000人 24 爱玛花苑 NE 560 居民区 10000人 25 富民花苑 NE 350 居民区 1500人 26 炜赋星湖邻里 NE 820 居民区 8000人 27 明珠花园 NE 850 居民区 8000人 28 东方中学 NE 850 学校 2750人 29 碧桂园 NE 3500 居民区 3000人 30 江苏炜赋集团建设开发 有限公司 E 20 企业 30人 31 城市管理行政执法局开 发区大队 E 20 企业 20人 32 南通精准科技有限公司 E 20 企业 15人 33 南通开发区园林建设有 限公司 E 20 企业 30人 34 南通天宏化学公司 E 72 企业 150人 35 南通南辉电子材料有限 公司 E 72 企业 180人 36 南通市经济技术开发区富民港排水有限公司 S 30 企业 15人 37 南通江天化学品公司 W 40 企业 180人 38 南通大纺纺织公司 W 40 企业 40人 厂址周边500m范围内人口数 22660人 厂址周边5km范围内人口数 142160人 管道周边200米范围内 序号 敏感目标名称 相对方位 距离/m 属性 人口数 -- -- -- -- -- -- 每公里管道人口数（最大） -- 大气环境敏感程度E值 E1 地表水 受纳水体 序号 受纳水体名称 排放点水域环境功能 24h内流经范围/km -- -- -- -- 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个超周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 序号 敏感目标名称 环境敏感特征 水质目标 与排放点距离m -- -- -- -- -- 地表水环境敏感程度E值 E3 地下水 序号 敏感目标名称 环境敏感特征 水质目标 包气带防污性能 与下游厂界距离/m -- -- -- -- -- -- 地下水环境敏感程度E值 E3 6.2风险识别 （1）物质危险性识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B ，本项目涉及的危险物质以及危险特性等信息如下表。 表7-10 本项目危险物质识别一览表 序号 物质名称 形状 闪点 ℃ 沸点℃ 爆炸极限 V/V，% LD50 mg/kg 危险 特性 主要 分布 1 NIKOSOLT S-6Z 液态 53 65 — — 易燃 甲类仓库 2 连二亚硫酸钠（保险粉） 固态 — — — — 可自燃 3 乙酸 液态 39 117.9 4-19.9 16000ppm/4h 易燃易爆 4 NICEPOLE FE-26Z 液态 40.5 — — — 易燃 5 NICEPOLE TF-70Z 液态 52 82 — — 易燃 6 NEOSEED SP-008 液态 41 — — — 易燃 7 阿白特斯AB-45 液态 >102 100 — >2000 — 8 乙酸乙酯 液态 -4 77 2-11.5 5620 易燃易爆 9 酒精 液态 12 78.3 3.3-19 7060 易燃易爆 10 AEM 5700 液态 11.1 >64 — 12270 易燃易爆 （2）储存系统危险性识别 ①本项目新增原料中包含了易燃易爆物料，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合。新增的原辅材料均为桶装。 ②甲类仓库若通风不良、开关设在仓库内或采用不防爆电器、车辆进出入库房未采用阻火器等有火灾、爆炸危险；仓库未采取防雷措施或防雷措施失效有引发事故的危险；仓库内无消防器材、禁烟火禁志、管理不当而带入明火，有火灾可能。库内若未安装火灾自动报警装置，发生火灾事故有导致事故扩大的可能。 ③公司原料的运进、产品的运出，都会采用汽车运输，因此存在车辆伤害的危险。 ④互为禁忌的物料若共同储存时，若互相接触，有火灾、爆炸危险。 表7-11 储存系统危险性识别 场所 涉及物质 储存条件 潜在危险性 原因 后果 甲类仓库 乙酸、乙酸乙酯、酒精、AEM 5700等 桶装，常温、常压 桶破损、摔落 泄漏、火灾 6.3环境风险潜势初判 表7-12 项目Q值确定表 序号 名称 CAS号 最大储存量（t） 临界量（t） 该种危险物质Q值 1 甲醇（NIKOSOLT S-6Z、NEOSEED SP-008、AEM 5700主要成分） 56-1 0.033 10 0.0033 2 连二亚硫酸钠 7775-14-6 3.7 5 0.74 3 乙酸 64-19-7 1.4 10 0.14 4 异丙醇（NICEPOLE FE-26Z、NICEPOLE TF-70Z、NEOSEED SP-008主要成分） 67-63-0 0.61 10 0.061 5 乙酸乙酯 141-78-6 0.3 10 0.03 6 硫酸铵 （阿白特斯主要成分） 7783-20-2 0.075 10 0.0075 合计 0.9818 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按照以下计算公式计算物质总量与其临界量比值： 式中：q1, q2, ..., qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据表7-12，本公司Q值为0.9818，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此仅进行简单分析。 6.3环境风险分析 经识别，本项目涉及的主要风险物质为乙酸、乙酸乙酯、连二亚硫酸钠等，如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOX等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。本项目重点防渗区为甲类仓库，应采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 6.4环境风险防范应急措施 针对上述可能产生的环境风险事故，建设单位拟采取措施如下： 为了最大程度降低项目事故发生时对水环境的影响，需设置足够容量的 废水事故应急池用于贮存消防废水。 应急事故废水的最大水量计算过程如下： V总= (V1+V2-V3)max+V4+V5 注：(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——最大一个容量的设备或贮罐。本项目涉及的最大储量为甲类仓库内最大一个原料桶的容量，为0.2m3。 V2——在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，企业消防泵供水能力20L/s，火灾事故时间按2h计算，则火灾状态下消防水量为144m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；厂区既有一个容积为2000m3的事故池，因此 V3取2000m3。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；现有项目废水实际排放量为4100m3/h，V4取410m3。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；按20min的降水量算，经计算可能进入废水收集系统的雨水为200m3。 通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为： V总＝（V1+V2-V3）max+V4+V5＝（0.2+144-2000）+410+200 = -1245.8 m3 根据上述计算结果，本项目无需另建应急池。 甲类仓库门口应设置门槛，化学品存放在防漏槽内，地面进行防渗处理， 四周应设置导流沟用于引流事故废水； （3）化学品分类储存，并做好标识牌，进行专人管理，危化品的发放须由相 关部门保管，并做好发放记录； （4）仓库内应配备灭火器、消防砂等消防应急设备以及消防报警系统； （5）在装卸化学品时，不得吸烟，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质， 及时洗手、脸、漱口，必须保持现场空气流通，如发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治； （6）尽量减少人体与物品包装的接触；定期对地面防腐防渗措施进行检修。 6.5防火间距 根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2018），甲类仓库之间及其与其它建筑的防火间距应满足以下要求。 表7-13 本项目新增甲类仓库与其它构筑物的防火间距要求（m） 名称 项目 甲类仓库及其储量（t） 甲类储存物品第1、2、5、6项≤10 重要公共建筑 50 甲类仓库 20 其他民用建筑 25 厂房和乙、丙、丁、戊类仓库 一、二级 12 三级 15 四级 20 厂内道路路边 主要 10 次要 5 厂外道路路边 20 与本项目最近的危险化学品仓库位于现有厂区内，距本项目200米，位于本项目西南侧；本项目周边无重要公共建筑；与本项目最近的厂房或仓库为其西侧的染色第二工厂，距离21米；与本项目最近的厂内道路位于本项目东侧小路（次要），距离10米；与本项目最近的厂外道路为东侧的富民港路，相距25米；由表3-2可知，距离本项目最近的居住区为北侧的富民新村，距离100米。因此，本项目新增的甲类仓库与各建、构筑物距离均在《建筑设计防火规范》（GB 50016-2018）所要求的距离范围内，因此，本项目选址符合防火间距的要求。 6.6风险结论 表7-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 化学品仓库增设项目 建设地点 南通经济技术开发区中央路19号 地理坐标 北纬N31°55′4.04′′ 东经E120°55′39.04′′ 主要危险物质及分布 本项目新增的化学品仓库内贮存有乙酸乙酯、醋酸、洗净剂、有机酸、制电剂等危险物质 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 本项目涉及的主要风险物质为连二亚硫酸钠、乙酸、乙酸乙酯、酒精等，发生泄漏，如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOX等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目重点防渗区化学品仓库应采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 风险防范措施要求 为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、原辅材料贮存、工艺技术设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统、防泄漏物质等方面制定相应的环境风险防范措施。 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 7、 环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 自行监测计划 ①大气污染源监测 表7-13 废气污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 无组织 厂界上风向1个点位、下风向2~3个点位 VOCs 一年一次 ②应急监测计划 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 大气环境监测监测因子：VOCs。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 环保验收监测计划 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 在厂界下风向布设厂界无组织监控点。 监测因子为：VOCs。 厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 固体废物处理情况。 大气环境防护距离的核实，确定。 是否有风险应急预案和应急计划。 污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 检查各排污口是否设置规范化。 针对本项目所排污情况，制定详细监测计划表。 表7-14 本项目验收监测项目统计表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 备注 废气 厂界上风向10m范围内、下风向10m范围内 VOCs 一年一次 委托有监测能力的单位实施监测 噪声 厂界 Leq(A) 一季度一次 8、本项目“三同时” 表7-15 技改项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 废气 甲类仓库 VOCs 通风 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求 1 与主体工程同时建设同时施工 废水 / / / / 噪声 生产 高噪声设备 隔声、减振 厂界达标 3 固废 / / / / / 绿化 绿化48000m2 / / 事故应急措施 防渗、防漏设施 防渗、防漏 10 雨污分流，排污口规范化设置 厂区实行雨污分流，废水排口设置标志牌等，雨水排口也需设置 可满足管理要求 / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 无需申请总量 / 区域解决问题 / / 卫生防护距离设置 以染1、染2工场污水处理设施为执行边界的100米范围设为卫生防护距离 / 总计 / 14

建设项目采取的防治措施及治理效果

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 甲类仓库 | VOCs | 自然通风系统 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 风机 | 噪声 | 隔声减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类、4类标准 |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 电 磁 辐 射 | 无 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 废气在仓库内经通风系统排至室外；噪声源设置在室外，采取了有效的隔声降噪措施。在各项环保措施认真落实的情况下，对生态影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 南通帝人有限公司成立于1994年，位于南通经济技术开发区中央路19号，占地面积346000平方米，从事高档服装面料，里料的纺织和印染的深度加工，投资总额达116亿日元。由于公司现有的化学品仓库趋于饱和，无法满足日益增长的市场需要，需要在原厂区内扩建用于储存乙酸乙酯、醋酸、洗净剂、有机酸、制电剂等物料的化学品仓库，该仓库占地面积235m2。本项目总投资为100万元，拟于2020年7月建成。 2、产业政策相符性结论 本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中“限制类、禁止类”范围之内，属于允许生产类别，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013] 9 号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目，因此不属于环境准入负面清单内项目。 3、项目选址可行性结论 本项目位于南通经济技术开发区中央路19号南通帝人有限公司北厂区东侧，厂区东侧为富民港路，路宽约20米；南侧民兴路，路南侧为南通帝人有限公司南厂区；西侧为南通帝人染2工场，帝人公司西侧为中央路，路宽约15米；北侧为振兴路，路宽约20米，路北侧为中兴花苑。本项目所在区域紧邻重要交通干道，具有明显的交通及区位优势。区内道路、供水、通讯、污水处理厂等基础设施已建立完善，用地符合规划要求，选址可行。 4、清洁生产结论 项目在建设、运营过程中使用清洁能源，采取相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。 5、项目周围环境质量现状评价结论 (1) 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良； (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2 、NO2、PM10的监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5、CO超标； (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类、4a类标准。 6、 污染防治措施可行性结论 ⑴废 水 本项目无废水产生。 ⑵废 气 本项目甲类仓库产生少量VOCs，排放量为0.047t/a，排放速率0.005kg/h。通过自然通风系统以无组织形式排放，经扩散后厂界浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的标准。 ⑶固体废物 本项目无固废产生。 ⑷噪 声 项目生产设备布局合理，经过减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准，不会对环境产生影响，方法可行。 7、总量控制指标 污染物排放总量控制指标（单位：t/a）： 类 别 污染物 名称 全厂现有排放量 本项目 以新带老 削减量 全厂排放量 变化量 原环评批复量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） SO2 20.787 0 0 0 0 20.787 0 20.787 颗粒物 6.761 0 0 0 0 6.761 0 6.761 NOx 11.37 0 0 0 0 11.37 0 11.37 甲苯 0.03 0 0 0 0 0.03 0 0.038 丁酮 0.042 0 0 0 0 0.042 0 1.002 DMF 0.52 0 0 0 0 0.52 0 2.52 非甲烷总烃 4.833 0 0 0 0 4.833 0 4.833 VOCs* 5.425 0 0 0 0 5.425 0 7.426 废气（无组织） 颗粒物 0.17 0 0 0 0 0.17 0 0.17 甲苯 0.06 0 0 0 0 0.06 0 0.06 丁酮 0.08 0 0 0 0 0.08 0 0.08 DMF 0.7 0 0 0 0 0.7 0 0.7 非甲烷总烃 0.85 0 0 0 0 0.85 0 0.85 VOCs* 1.69 0.047 0 0.047 0 1.737 +0.047 1.69 废水 废水量 3447877 0 0 0 0 3447877 0 3616052 COD 690.995 0 0 0 0 690.995 0 723.21 BOD5 172.994 0 0 0 0 172.994 0 180.803 氨氮 68.994 0 0 0 0 68.994 0 72.321 总氮 103.494 0 0 0 0 103.494 0 108.482 SS 345.988 0 0 0 0 345.988 0 361.605 总磷 5.174 0 0 0 0 5.174 0 5.425 LAS 69.198 0 0 0 0 69.198 0 72.321 固体废物 0 0 0 0 0 0 0 0 注：*VOCs总量为甲苯、丁酮、DMF、非甲烷总烃量之和。 本项目完成后，全厂不新增废水、废气，固体废物排放为零，故均不用申请总量。 综上所述，南通帝人有限公司化学品仓库增设项目符合国家产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废水、噪声、固废等的排放均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理，防止造成二次污染。固体废物在厂内暂存期间应严格执行国家《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单和国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，外运过程应防治抛洒泄漏。 2、加强噪声防治工作，尽量降低厂界噪声。 3、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式运营。

附图： 附图1、生态红线图； 附图2、富民港单元规划图； 附图3、地理位置图； 附图4、项目周边300米状况图； 附图5 、厂区平面布置图。 附件： 备案登记信息表； 现有项目批复； 危废处置协议及危废经营许可证； 例行监测报告及验收监测报告； 5、噪声监测报告； 6、帝人营业执照； 7、排污许可证； 8、土地证； 9、委托书； 10、承诺书。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

原料入库

储存

原料出库

G1、N1