# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 专用风机技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通大通宝富风机有限公司 |
| 法人代表 | 周建诚 | 联系人 | 董捷 |
| 通讯地址 | 江苏省南通经济技术开发区通盛大道88号 |
| 联系电话 | 18851318098 | 传真 | — | 邮政编码 | 226009 |
| 建设地点 | 江苏省南通经济技术开发区通盛大道88号现有厂区总装车间内 |
| 立项审批部门 | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 批准文号 | 通开发行审备[2020]36号 2020-320671-34-03-612104 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | C3462 风机、风扇制造 |
| 占地面积 | 13245m2（现有总装车间） | 绿化面积 | 13317m2（厂区内既有） |
| 总投资 | 60万元 | 其中：环保投资 | 10万元 | 环保投资占总投资比例 | 16.7% |
| 评价经费 | — | 预期投产日期 | 2020年6月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：本项目新增原辅材料详见表1-1。 主要设施：本项目新增生产设备名称及规格见表1-2。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | / | 柴油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 4.1 | 燃气（立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（立方米/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 厂区已经采用“雨污分流”方式。本项目不新增废水。 厂内现有生活污水收集后经化粪池预处理，处理后排入南通市经济开发区通盛排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；厂区雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 本项目所需原辅材料如下表。 表1-1 本项目新增原辅材料一览表 序号 物料名称 用量（t/a） 包装方式 存放位置 最大存储量 1 钢丸 20 箱装 仓库 0.5t 本项目新增的生产设备见表1-2。 表1-2 本项目生产设备清单一览表 序号 设备名称 规格、型号、材质 数量 位置 备注 1 抛丸清理机 QJS3552-8 1台 总装车间 外购 2 液氮储罐 4.99m3 1个 厂区内东侧气站 租赁 本项目新增设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类设备。 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 南通大通宝富风机有限公司（以下简称大通宝富公司）成立于1966年，位于南通经济技术开发区通盛大道88号，其产品为各类系列规格风机——轴流风机、离心通风机、离心鼓风机和替代进口专用风机等，年产6000台套通风机、鼓风机、蒸汽压缩机、军用核级风机等风机、风阀设备，产品广泛应用于电力、冶金、石化、环保、建材、军用核工业等行业。 由于客户要求的不同，部分产品的部件需经过抛丸处理，以提高产品外观质量，同时提高产品使用寿命。为此，大通宝富公司拟投资60万元，在江苏省南通经济技术开发区通盛大道88号，大通宝富公司现有总装车间内，新增一台抛丸设备，在现有项目表面处理的基础上新增抛丸工艺；同时在厂区内东侧气站新增1个氮气储罐，作为现有项目金属切割时的保护气体。项目建成后，企业生产产能不发生变化，仅对原生产工艺加工进行补充完善。本项目拟于2020年6月建成。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目属于名录中的“69、通用设备制造及维修”“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响评价报告表，为此，南通大通宝富风机有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-3，本项目生态红线图见附图1。 表1-3 本项目与江苏省生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 范围 方位 距本项目厂界 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 老洪港湿地公园 湿地生态系统保护 / 北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，包含老洪港应急备用水源区域 S 1700m 6.63km2 老洪港应急水源保护区 水源水质保护 一级保护区：云湖水库和星湖水库正常水位线以下的全部水域范围；云湖水库正常水位线至库区外100米范围内的陆域，星湖水库正常水位线向北外延70米，距长洪河20米；向东至通盛南路；向西、向南外延100米范围内的陆域。二级保护区：云湖水库一级保护区域外，北至景兴路，向西、南、东外延200米范围内的陆域，及星湖水库一级保护区陆域外，向北、南、西外延200米，向东至通盛南路范围内的陆域 / SE 2100m 1.16 km2 长江洪港饮用水水源保护区 水源水质保护 一级保护区：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡之间的水域范围，和一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100m之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1500m、下延500m范围内的水域，和二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000m、下延1000m范围内的水域，和准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 / W 2600m 4.1km2 由上表可知，本项目距离最近的老洪港湿地公园生态空间管控区域约1700m，不在其生态红线管控区范围内，项目选址符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2018年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》进行说明，具体见表1-4。 表1-4 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 5 《市场准入负面清单草案（2019年版）》 经查《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 根据《南通市经济技术开发区规划环境影响报告书》及审查意见（环审[2016]97号），本项目与该报告书及审查意见的相符性分析见下表： 表1-5 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书及审查意见相符性一览表 序号 相关要求 项目相符性 做好规划与《南通市城市总体规划》等规划的衔接与协调。严格落实生态红线管理要求，以确保区域环境质量改善为目标，统筹优化各片区功能定位和产业结构。通过土地用途调整、产业转型升级、现有企业提标改造、生态空间管控等，优化开发区内空间布局、产业结构和产业定位，促进开发区内人居生态环境质量改善和提升。 本项目位于现有厂区内，厂区地块用地性质为二类工业用地，距最近的生态红线区域边界1700米，满足用地规划和生态红线管理要求。 1 严禁新建涉及重点重金属排放的项目以及制浆、造纸类项目；严格控制排放挥发性有机物（VOCs）、恶臭物质的项目及包含酸洗、电镀、油漆等工艺的项目建设。 本项目不涉及重点重金属，无挥发性有机物、恶臭产生，无酸洗、电镀、油漆等工艺。 2 进一步优化开发区布局，统筹划定生产、生活、生态空间，加强对集中居住区等环节敏感目标的保护。保留完整的老洪港生态岸线，尽快将裤子港-营船港段粮油码头岸线调整为生态生活岸线，置换码头后方工业用地；通过搬迁、用地置换、空间隔离以及优化光电子产业园和医药产业园布局等措施减缓工业发展低于相关集中居住区等的不利影响。采取有效措施将金属制品等分散布局企业逐步向开发区工业集聚区内整合。做好精细化工集中区与居住区之间的规划控制，控制区内不得新建居民住宅等环境敏感目标。 本项目厂区位于规范的医药健康产业园内，卫生防护距离内目前无居民点、学校、医院等敏感保护目标，且卫生防护距离内的用地均为工业用地。 3 严格开发区环境准入管理。港口工业一区不得新建化工项目，现代纺织园不得新建含印染工艺的项目；港口工业三区不得新建医药、农药、染料及其中间体的项目；光电子产业园和健康医药产业园不得引进芯片制造、原料药及中间体生产等高污染项目。开发区引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平，积极推进现有产业的技术进步和园区的循环化改造，提升产业绿色发展水平。 本项目不属于审查意见中禁止建设项目。 产业政策相符性 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 4、规划相符性分析 本项目位于南通大通宝富风机有限公司现有厂区内，该厂区位于南通市经济技术开发区医药健康产业园内，为既有企业，符合该区产业功能定位。厂区具体地理位置见附图2，所在区域规划详见附图3。 5、项目选址及周边概况 南通大通宝富风机有限公司位于南通市经济技术开发区医药健康产业园通盛大道88号，厂区东临通盛大道，路宽约70米，隔路为南通丘比食品有限公司、奥托立夫（中国）汽车安全系统有限公司；南侧为旭日机电公司，旭日机电南侧为新兴路；厂区西邻南通华杭电力管道实业公司，华杭电力西侧为新景路；北侧为奥斯福电子科技(南通)有限公司，周围均为规划的工业用地。 厂址周边500米内均为工业用地，无学校、医院、居住等环境敏感目标。厂区周边状况详见附图4。 6、工程内容及规模 本项目主体工程内容是：①在现有总装车间内新增1台抛丸清理机，对现有风机部件（风机壳、风机机脚、风机叶轮）补充抛丸工艺，风机产能不变；②在厂区内东侧新增1个容积为4.99m3的液氮储罐，用于现有项目金属切割。本项目产品产能见表1-6，建成后全厂产品方案见表1-7。厂区平面布置图见附图5。 表1-6 本项目半成品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 半成品名称 设计能力 （台/年） 年运行时数 抛丸线 风机壳 2400 2160h 风机机脚 2400 风机叶轮 2400 合计 7200 表1-7 本项目建成后全厂产品方案 序号 工程名称或生产线 产品名称及规格 设计能力（/年） 年运行时数 技改前 技改后 增量 1 矿井轴流风机生产线 2K56系列节能型鼓引风机 100台 100台 0 2160h 电站风机 生产线 80台 80台 0 2 大型火电机组 空冷风机生产线 大型火电机组空冷风机 4套(64台) 4套(64台) 0 2160h 3 高速大流量鼓风机和离心式压缩机生产线 高速大流量鼓风机 124台 124台 0 离心式 压缩机 12套(台) 12套(台) 0 4 石化工艺专用风机和600MW及以上循环流化床电站锅炉风机生产线 石化工艺 专用风机 150台 150台 0 600MW及以上循环流化床电站锅炉一次风机 6套 6套 0 600MW及以上循环流化床电站锅炉二次风机 6套 6套 0 7、项目公用工程及辅助工程 （1）给排水 给水：厂区用水来自园区市政自来水管网，现有项目全厂总用水量为18000t/a，本项目不新增用水量。 排水：厂区实行“雨污分流、清污分流”，本项目无废水新增。现有废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；厂区雨水排入雨水管道。 （2）供电 本项目用电量为4.1万度/年。 本项目公用及辅助工程均依托厂内现有。 表1-8 全厂公用及辅助工程一览表 类别 名称 已建能力 本项目建设 备注 主体工程 总装车间 占地面积13245m2、 建筑面积13245m2 依托现有 已建 叶轮、开料车间 占地面积9386m2、 建筑面积9386m2 — 已建 机加工车间 占地面积7070m2、 建筑面积14140m2 — 已建 辅助车间 占地面积1211m2、 建筑面积6055m2 — 已建 辅助工程 门卫房 占地面积26m2、建筑面积26m2 依托现有 已建 贮运 工程 仓库 1 占地面积1440m2、 建筑面积1740m2 依托现有 已建，位于总装车间内北侧 仓库 2 占地面积1320m2、 建筑面积1320m2 — 已建，位于叶轮、开料车间 内西南角 储罐 液氧储罐5m3，1个 液氮储罐4.99m3，1个 新增储罐1个 公用 工程 给水 18000t/a 不新增用水 引自市政自来水管网 排水 14400t/a 不新增废水 经污水管网排至开发区通盛排水有限公司处理 供电 300万度/年 4.1万度/年 引自市政电网 空压系统 5台空压机 — — 环保 工程 工艺废气处理装置 4套过滤棉+活性炭吸附装置，排气筒（Q1~Q4）高度为15米；一套旋风除尘+布袋除尘，排气筒（Q5）高度为15米； 一套除尘纤维滤筒装置，排气筒（Q6）高度为15米。 新增旋风除尘（抛丸机自带）+滤筒除尘器1套 本次新增旋风除尘（抛丸机自带）+滤筒除尘器，排气筒依托现有Q6 化粪池 4个 — 生活污水经化粪池预处理后排至开发区通盛排水有限公司处理 一般固废仓库 面积110m2 依托现有 已建，厂区西北侧 危险固废仓库 面积100m2 — 已建，厂区西北侧 8、环保工程 本项目产生的粉尘经收集后由滤筒除尘装置处理，增加相应收集装置及处理设施。本项目环保投资约10万元，占总投资的16.7%。具体环保投资见表1-9： 表1-9 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 设计能力 处理效果 废气 滤筒除尘器 5 处理能力14000m3/h 达标排放 噪声 隔声、减振 5 / 减小对周边环境影响 固废 固废堆场 / 固废堆场依托现有 零排放 合计 10 9、绿化方案 本项目位于南通大通宝富风机有限公司现有厂区内，无新增工业用地，绿化设施依托厂区现有。 10、职工人数及工作制度 厂内现有员工569人，全年生产270天，每天8小时生产，本项目不新增员工。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 （1）项目现址：南通市经济技术开发区通盛大道88号。 （2）现状产能：节能型鼓引风机180台/年、火电机组空冷风机64台/年、高速大流量鼓风机124台/年、离心式压缩机12套/年、石化工艺专用风机150台/年、电站锅炉一次风机6套/年、电站锅炉二次风机6套/年。 （3）占地面积：101915.8m2，总建筑面积63580 m2，绿化面积13317m2，绿化率13.1%。 （4）职工人数：全厂现有员工人数约569人。 （5）工作制度：全年生产270天，实行一班制生产（8小时），年工作时数2160小时。 （6）环境影响评价制度执行情况：南通大通宝富风机有限公司成立于1996年，老厂位于南通市老工业基地唐闸镇，其产品为各类系列规格风机——轴流风机、离心通风机、离心鼓风机和替代进口专用风机等，为了加快公司的发展，该公司于2008年在开发区厂区内扩建“大型火电机组空冷风机国产化、新增年产160台高速大流量鼓风机、新增年产320台石化工艺专用风机”二期建设项目，后经历次扩建，均执行了环境影响评价制度，下达了污染物排放总量指标。现有项目环境影响评价制度执行情况详见下表。 表1-10 现有项目环境影响评价制度执行情况一览表 序号 项目名称 环评批复 时间及文号 审批部门 竣工验收 时间及文号 备注 1 矿井轴流风机及电站风机项目 2006年10月获得环评批复 江苏省环境保护厅 2006年12月30日 苏环管（2006）215号 已建 2 大型火电机组空冷风机国产化、新增年产160台高速大流量鼓风机、新增年产320台石化工艺专用风机项目 2008年9月27日 通环表复[2008]100号 南通市环保局 / 不再建设 3 大型火电机组空冷风机国产化技术改造、年产124台高速大流量鼓风机和12 台离心式压缩机、年产150 台石化工艺专用风机和600MW及以上循环流化床电站锅炉一、二次风机技术改造项目 2011年10月31日 通环管[2011]94号 南通市环保局 2016年1月20日 通开环验[2016]004号 已建 4 新增一套喷砂设备项目 2017年4月13日 通开发环复（表）2017032号 南通市开发区环保局 2019年6月21日 通开环验[2019]016号 已建 2、现有项目工艺流程 （1）矿井轴流风机及电站风机项目工艺流程 图1-1 矿井轴流风机及电站风机项目生产工艺图（虚线部分为唐闸厂区生产） （2）大型火电机组空冷风机国产化技术改造、年产124台高速大流量鼓风机和12 台离心式压缩机、年产150 台石化工艺专用风机和600MW及以上循环流化床电站锅炉一、二次风机技术改造项目工艺流程 毛坯、锻打、热处理、热镀锌、退火等工序全部委外加工，具体见图1-2。 3、现有项目污染源及防治措施 （1）废水 现有项目废水主要为生活污水，总废水量为14400t/a，经厂内管网收集至化粪池，处理后接入开发区污水管网，后排入南通市经济开发区通盛排水有限公司进行处理，达标尾水最终排入长江。 根据2019年公司例行监测数据报告——(2019)化监（环境）字第（180）号，厂区废水总排口各污染物排放浓度见表1-11。 表1-11 厂区废水总排口排放情况 检测项目 采样时间 pH值 COD 悬浮物 氨氮 总磷 石油类 2019年 3月15日 6.83 70 42.8 22.3 1.62 0.25 标准限值 6〜9 500 400 45 8 20 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 监测数据表明，公司废水总排口pH值、COD、SS、石油类排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，氨氮、总磷排放浓度能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1的B级要求。 （2）废气 现有项目大气污染源主要是：喷砂工段产生的粉尘、喷漆烘干工段产生的油漆废气、 焊接过程中产生的焊接烟尘，其中，喷漆烘干废气经过滤棉+活性炭吸附装置处理，尾气经15米高排气筒（Q1~Q4）排放，喷砂粉尘部分经旋风除尘+布袋除尘装置处理，尾气经15米高排气筒（Q5）排放，其余喷砂粉尘经除尘纤维滤筒装置处理，尾气经15米高排气筒（Q6）排放。 根据2019年公司例行监测数据报告——(2019)化监（环境）字第（180）号，厂区各排气筒污染物监测值见表1-12，监测日期2019年3月15日。 表1-12 现有废气源排放情况（2019年） 测点 监测项目 监测结果（排气筒出口） 标准 限值 达标 情况 排气筒Q1 颗粒物 标杆流量m3/h 42304 / / 排放浓度mg/m3 3.47 120 达标 排放速率kg/h 0.147 3.5 达标 苯 标杆流量m3/h 42304 / / 排放浓度mg/m3 <0.0015 12 达标 排放速率kg/h <0.0000634 0.50 达标 甲苯 标杆流量m3/h 42304 / / 排放浓度mg/m3 <0.0015 40 达标 排放速率kg/h <0.0000634 3.1 达标 二甲苯 标杆流量m3/h 42304 / / 排放浓度mg/m3 1.14 70 达标 排放速率kg/h 0.0482 1.0 达标 非甲烷总烃 标杆流量m3/h 42304 / / 排放浓度mg/m3 1.94 120 达标 排放速率kg/h 0.0821 10 达标 排气筒Q2 颗粒物 标杆流量m3/h 25384 / / 排放浓度mg/m3 1.22 120 达标 排放速率kg/h 0.0310 3.5 达标 苯 标杆流量m3/h 25384 / / 排放浓度mg/m3 <0.0015 12 达标 排放速率kg/h <0.0000381 0.50 达标 甲苯 标杆流量m3/h 25384 / / 排放浓度mg/m3 <0.0015 40 达标 排放速率kg/h <0.0000381 3.1 达标 二甲苯 标杆流量m3/h 25384 / / 排放浓度mg/m3 0.88 70 达标 排放速率kg/h 0.0223 1.0 达标 非甲烷总烃 标杆流量m3/h 25384 / / 排放浓度mg/m3 1.47 120 达标 排放速率kg/h 0.0373 10 达标 排气筒Q3 颗粒物 标杆流量m3/h 44620 / / 排放浓度mg/m3 8.13 120 达标 排放速率kg/h 0.363 3.5 达标 苯 标杆流量m3/h 44620 / / 排放浓度mg/m3 <0.0015 12 达标 排放速率kg/h <0.0000669 0.50 达标 甲苯 标杆流量m3/h 44620 / / 排放浓度mg/m3 <0.0015 40 达标 排放速率kg/h <0.0000669 3.1 达标 二甲苯 标杆流量m3/h 44620 / / 排放浓度mg/m3 3.12 70 达标 排放速率kg/h 0.139 1.0 达标 非甲烷总烃 标杆流量m3/h 44620 / / 排放浓度mg/m3 2.55 120 达标 排放速率kg/h 0.114 10 达标 排气筒Q4 颗粒物 标杆流量m3/h 21239 / / 排放浓度mg/m3 1.65 120 达标 排放速率kg/h 0.0350 3.5 达标 苯 标杆流量m3/h 21239 / / 排放浓度mg/m3 <0.0015 12 达标 排放速率kg/h <0.0000318 0.50 达标 甲苯 标杆流量m3/h 21239 / / 排放浓度mg/m3 0.59 40 达标 排放速率kg/h 0.0125 3.1 达标 二甲苯 标杆流量m3/h 21239 / / 排放浓度mg/m3 32.4 70 达标 排放速率kg/h 0.688 1.0 达标 非甲烷总烃 标杆流量m3/h 21239 / / 排放浓度mg/m3 0.73 120 达标 排放速率kg/h 0.0155 10 达标 排气筒Q5 颗粒物 标杆流量m3/h 27205 / / 排放浓度mg/m3 14.3 120 达标 排放速率kg/h 0.389 3.5 达标 排气筒Q6 颗粒物 标杆流量m3/h 10765 / / 排放浓度mg/m3 1.28 120 达标 排放速率kg/h 0.0138 3.5 达标 根据2019年公司例行监测数据报告——(2019)化监（环境）字第（180）号，公司厂界无组织废气排放情况见表1-14，监测日期2019年3月15日。 表1-13 厂界无组织排放废气监测数据（2019年） 检测项目 监测结果（mg/m3) 最大值mg/m3 标准 mg/m3 达标情况 上风向G1 下风向G2 下风向G3 下风向G4 苯 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 0.40 达标 甲苯 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 2.4 达标 二甲苯 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015 1.2 达标 非甲烷总烃 1.02 1.30 1.19 1.04 1.30 4.0 达标 颗粒物 0.16 0.21 0.19 0.20 0.21 1.0 达标 例行监测数据表明，公司各排气筒颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，厂界无组织监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准。 （3）噪声 现有项目主要噪声源为喷砂机、车床、铣床、切割机等，单台设备噪声值在70-90dB(A)，设备均安装在室内，采取合理布局、隔声减振等措施。根据2019年3月15日对厂界噪声监测，结果见表1-14。 表1-14 厂界噪声监测结果 测点 监测日期 监测结果dB（A） 评价结果 标准 昼间 夜间 Z1 2019年3月15日 56.7 52.1 达标 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准，即 昼间：65 夜间：55 Z2 55.5 50.6 达标 Z3 51.2 48.0 达标 Z4 50.9 47.2 达标 （4）固废 现有项目固体废物主要有废边角料、刨花、废渣、废油漆桶、磨床磨削时产生的油泥、废乳化液、废矿物油、废活性炭（含漆渣）、生活垃圾。废边角料、刨花、废渣出售，废油漆桶、油泥、废乳化液、废矿物油、废活性炭（含漆渣）委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门清运。 厂内各类固体废物的产生及处置情况如下表。 表1-15 现有项目固体废物实际产生及处置情况 序号 固废名称 分类编号 固废代码 产生量 (t/a) 性状 主要成份 处置方式 1 废边角料 一般废物 - 400 固 钢、不锈钢 出售 2 刨花 一般废物 - 480 固 钢、不锈钢 3 废渣 一般废物 - 20 固 丸料、钢材等 4 废油漆包装桶 HW49 900-041-49 7.74 固 包装桶、有机物 委托南通天地和环保科技有限公司处置 5 废乳化液 HW09 900-006-09 30.2 液 乳化液 委托无锡丰凯环保科技有限公司处置 6 废矿物油 HW08 900-214-08 0.4 液 矿物油 委托有资质单位处置 7 油泥 HW08 900-210-08 0.4 固 污泥 委托南通润启环保服务有限公司 8 废活性炭及废过滤棉 （含漆渣） HW12 900-252-12 9.2 固 活性炭、有机物 9 生活垃圾 一般废物 - 52 固 - 环卫收集 5、现有项目污染物排放量汇总 厂区现有项目污染物排放量汇总情况如表1-16所示。 表1-16 全厂污染物排放情况表 单位：t/a 种类 项目 原环评批复量t/a 实际排放量t/a 符合总量情况 废水 废水量 14400 14400 符合 COD 3.64 3.64 符合 SS 0.84 0.84 符合 NH3-N 1.147 1.147 符合 总磷 0.015 0.015 符合 废气 有组织 粉尘 2.524 2.524 符合 甲苯 0.125 0.125 符合 二甲苯 3.478 3.478 符合 VOCs* 3.603 3.603 符合 固废 危险 固废 — — 符合 一般 固废 — — 符合 注+*VOCs包含甲苯、二甲苯排放量。 6、主要环保问题及解决措施 公司设有独立的环境管理组织机构——安环办，配有专职人员负责公司的安全与环境管理，建有完善的公司环境管理制度，对环保设施的检修及维护、危险固废的转移均有台账记录，公司现有的环境管理能满足管理要求。 公司已制定事故应急计划，编制了《环境突发环境事件应急预案》，已在管理部门备案（备案编号：320609-2017-35-L）。 表1-17 公司目前存在的问题及改进措施见表 序号 存在的问题 改进措施 1 厂内危废仓库识别标识、照明设施、消防设施、视频监控设施等未按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求设置 危废仓库须按照相关要求规范识别标识、照明设施、消防设施、视频监控等设施 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 南通市是江苏省省辖市，位于长江三角洲东部，长江入海口的北岸，东经120°12′～121°55′，北纬31°41′～32°43′，滨江临海，地理位置优越，隔江与上海市相望，背靠江淮腹地，辖区内已形成了航空、铁路、公路、海运的交通格局，交通运输十分方便。 （2）地质、地貌 本区域属长江三角洲冲积平原，地势平坦宽广，从西北略向东南倾斜，西北部地面高程为海拔（黄海标高）4.5～5米。东南部高程约3.2米。 （3）气候、气象 本区域属于北亚热带海洋性季风气候区，温和湿润，四季分明，雨水充沛，“梅雨”，“台风”等地区性气候明显。冬季盛行偏北风，夏季盛行海洋来的东南风，全年以偏东风为最多。据南通气象台1951～2002年气象观测资料：本区域年平均气温15.3℃，年降水量1089.7mm，日最大降雨量287.1mm。年平均风速3.0m/s，年最大风速26.3m/s(N)。大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。 （4）水文 本区处于长江潮流界内，长江是我市及市经济技术开发区工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经我市西南缘，市区段岸线长约22公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量9793亿m3，平均流量3.1万m3/s。根据狼山港水文站实测资料，涨潮和落潮的表面平均流速分别为1.03m/s和0.88m/s，涨潮历时约4小时，落潮历时约8小时，以落潮流为主。长江水流速快，流量大，不但提供了人民生活、农田灌溉和工业所需的丰富水源，同时对沿江排放的工业废水和生活污水有较大的稀释和自净能力。 （5）植被、生物多样性 土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于人类多年的开发活动，除人工绿化外，天然植被覆盖面已基本消失。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。水体动物有鱼、鳝、虾、蟹、螺、蚌等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、南通市概况 南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，现辖4市1县及崇川区、港闸区、南通经济技术开发区、通州区，总面积8544km2。现有国家经济技术开发区1个，省级经济技术开发区6个，省级农业技术开发区2个。 2018年末，南通市常住人口731万人，比2017年末增加0.5万人。从人口自然变动情况看，常住人口出生率为8.1‰，死亡率为8.98‰，自然增长率为-0.88‰。从人口年龄构成情况看，0-14岁人口80.05万人，占常住人口比重为10.95%；15-64岁人口497.23万人，占比为68.02%；65岁及以上人口153.72万人，占比为21.03%。 2018年，全市实现地区生产总值8427亿元，增长7.2%，位列全省第3；实现一般公共预算收入606.2亿元，增长2.6%；工业应税销售收入10086.5亿元，增长20.3%；固定资产投资增长8.8%；社会消费品零售总额3088.8亿元，增长9%；进出口总值2542.9亿元，增长7.7%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达到46321和22369元，增长8.3%和9.3％；居民消费价格增长2.3％；城镇登记失业率1.78％；万元地区生产总值能耗下降6.8%；主要污染物减排完成省下达任务。 2018年全市居民人均可支配收入增长9.3%，增幅位列全省第2。其中，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8.3%、9.3%，分别位列全省第6、第1。城乡居民收入比为2.07:1，同比缩小0.02。居民消费升级特征更加突出。全市通过公共网络实现零售额增长87.2%，增幅比上年提高52.1个百分点；随着传统消费热点商品需求步入阶段性饱和，消费热点逐步向服务消费领域倾斜。全市生活性服务业营业收入增长16.6%，快于全部服务业10.3个百分点。就业形势平稳向好。全市城镇登记失业率1.78%，比上年下降0.04个百分点。全年新增城镇就业10.4万人，比上年增加1.8万人。 2、南通经济技术开发区规划 （1）规划范围 规划范围：南通开发区行政区划范围，毗邻市区，东至新江海河，南至长江，北至啬园路，西至裤子港河，面积约146.98平方公里。 （2）规划布局 南通市经济技术开发区成立于1984年12月，是中国最早设立的14个国家级开发区之一，是跨国公司眼中最具投资价值的开发区前十强，是国家环保总局授予的“IS014000”国家示范区，也是江苏省委、省政府命名的“社会治安安全区”。 根据《南通市经济开发区片区分区规划》，按照产业类型将开发区范围内的用地分为六大工业园区：传统特色、出口加工、纺织纤维、港口工业、船舶配套、表面处理等工业园区。根据《南通市经济开发区“5+3”控制性详细规划》（2012年），开发区高起点规划建设“5+3+1”特色园区，“5”即电子信息产业园、装备制造产业园、精密机械产业园、医药健康产业园、新材料产业园等5个先进制造业园区；“3”即能达商务区、综合保税区、城郊型商业集聚区等三个现代性服务业集聚区；“1”即苏通科技产业园。 出口加工区：位于纬二路以北，通启运河以东、以南，通洋公路西侧区域，面积5.96km2，其中起步区为2.12km2。整个区域四周具有明显的自然界限，路、水、电等基础设施配套完善，特别是该区域可以充分依托开发区外向型经济基础及港口功能，建设出口加工区的条件十分优越。以出口加工为主的项目主体在这个小区内建设。 高新技术产业区：位于天星横河北侧、通启运河两岸，是一个面向新世纪的高标准配套小区，着重发展高新技术项目。 港口工业一区：位于营船港河以东、通兴路以南、长江岸线以北。该区域目前已初具规模，精细化工项目重点在此区域分布。 港口工业二区：位于新大港储码头北侧、裤子港河以东、营船港河以西、疏港路以南。重点发展食品、粮油工业，特别是大运输吞吐量的食品加工工业。 港口工业三区：位于中心区南侧、江海港区后沿，总规划面积9.2km2，可以充分利用开发区港口优势、基础设施和化工产品的储运能力，发展各类化工项目。 纺织工业区：以现有东丽、帝人等企业为基础，向疏港路以东区域拓展，重点摆布现代纺织工业项目。 南、中心服务区：立足于中心区域，以通州路以东，富民港河以西，天星横河以南和振兴路以北范围以内，通过进一步完善规划，综合整治，建成开发区行政、金融、文化、娱乐、服务中心。 电子信息产业园：位于南通市经济技术开发区东北部，西侧为能达商务区，紧邻东方大道、星湖大道，规划面积为429.57hm2。交通及区位优势明显，同时地理环境相对独立完整。该产业园的定位为：领先的LED产业基地，高端光电子示范基地。 装备制造产业园：位于南通市经济技术开发区南部，东临苏通科技产业园，南接长江。规划范围西至通达路东至东方大道，北至海堡路南至长江围垦线，交通及区位优势明显，规划面积为245.12hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的临港装备制造基地。 精密机械产业园：位于南通市经济技术开发区中部，紧邻老洪港风景区，西至龙腾路东至竹林路，北至瑞兴路南至景兴路，交通及区位优势明显，规划面积553.35hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的以高精密IT机械、纺织机械、智能仪器仪表、关键精密零部件、节能环保设备、新能源设备为特色的高端精密机械制造和研发基地。 医药健康产业园：位于南通市经济技术开发区中部，南侧紧临老洪港风景区，紧邻重要交通干道，通盛大道、新兴路，交通及区位优势明显，同时地理环境相对独立完整，规划面积182.09hm2。该产业园为长三角地区重要的医药健康产业制造基地和科技成果产业化基地。 新材料产业园：位于南通市经济技术开发区南部，东部为苏通科技产业园，规划范围西至通达路东至东方大道，北至江河路南至海堡路，交通及区位优势明显，规划面积188.47hm2。未来将该产业园打造成为长三角重要的高分子新材料制造基地、新型合成材料科研中心和生态型循环产业示范区。 能达商务区：位于南通市经济技术开发区通吕运河南侧，通盛大道两侧，为商务中心，商业集聚区。 综合保税区：综合保税区B区位于南通市经济技术开发区东南部，西北部为苏通科技产业园，南部为通海港区，东部为海门市，规划面积379.19hm2。为提升江苏沿海地区进一步对外开放水平，把南通综合保税区打造成为长三角地区先进制造业基地，长三角北翼物流巾心，中国重要的船舶海工产业配套研发、设计、配件供应、展示、交易基地，江苏创新驱动发展的新平台，新兴服务贸易外包和金融贸易后台服务实验区，推动长三角一体化发展的新引擎和江苏沿海开放新格局的增长极。 城郊型商业集聚区：位于南通市经济技术开发区西北部，紧邻南通市崇川区，西至通富北路、东至兴富路，北至啬园路、南至源兴路，规划面积207.63hm2。本次规划将该区定位为集休闲购物、仓储式商场、专业市场、配送中心、仓储、展览、物流信息服务于一体的现代商贸物流集聚区，实现商品集中采购、集中储各和统一配送。未来建设成为以南通市区为主，辐射全市范围，运转效率高、服务辐射能力强的城郊商贸物流综合体，南通经济技术开发区重要的现代服务业发展载体。 苏通科技产业园：位于南通经济技术开发区，沿海高速公路出入口两侧，规划总占地面积50.68km2。 南通大通宝富风机有限公司位于南通经济技术开发区医药健康产业园。 （3）区域基础设施规划及现状 供水：南通地区自来水实行区域统一供给，市区目前共有狼山水厂、洪港水厂、崇海水厂三家水厂，均取用长江水作为水源，长江水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，满足饮用水源地水质要求，水质达标率100%。 雨水、污水排放：项目所在区域排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网，生活污水经预处理后接管至南通市经济开发区通盛排水有限公司处理。 供电：项目所在区域用电，由国家电网公司配备电线铺设。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2018年南通市环境状况公报》，2018年，南通市环境空气主要污染指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5和O3。全市环境空气质量以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，市区SO2年平均浓度为17μg/m3、NO2年平均浓度为36μg/m3、PM10年平均浓度为63μg/m3，均达到二级标准；PM2.5年平均浓度为41μg/m3，劣于二级标准，超标倍数为1.17；臭氧日最大8小时滑动平均浓度春夏季出现超标，因此项目所在区域为不达标区。 臭氧超标原因主要为春夏季高温、高湿导致臭氧浓度升高；PM2.5超标原因主要为春夏季扬尘所致，为进一步改善环境质量，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。根据《南通市“两减六治三提升”环保专项行动方案》，通过减少煤炭消费总量重点工程、治理挥发性有机物污染重点工程等，实现方案中的总体要求和目标，到2020年，到2020年，重点行业工艺装备、污染治理水平显著提升，污染治理设施稳定有效运行。全市VOCs排放总量削减20%以上，重点工业行业VOCs排放总量削减30%以上，通过与NOx的协同减排，O3污染加重态势得到遏制。另外根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，将采取优化产业布局、严控“两高”产业，强化散乱污企业治理，深化污染物治理等措施，到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；PM2.5日均浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 2.水环境质量状况 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通开发区段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质符合Ⅱ类标准，水质优良。 3.声环境质量状况 本项目所在地属于3类声环境功能区。根据声环境现状监测数据（(2019)化监（环境）字第（180）号），公司厂界声环境监测值如下表。 表3-1 厂界声环境现状 测点 监测日期 监测结果dB（A） 评价结果 标准 昼间 夜间 Z1 2019年3月15日 56.7 52.1 达标 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准，即 昼间：65 夜间：55 Z2 55.5 50.6 达标 Z3 51.2 48.0 达标 Z4 50.9 47.2 达标 由上表可知，厂区目前声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标为： 表3-2 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境 功能 相对厂址 方位方位 相对厂界距离 X Y 星海花园 305088.38 3532658.63 居民 约4000人 环境空气质量二级 NW 940m 新开苑 305339.70 3533197.63 居民 约3000人 NW 1600m 紫荆花园 304941.36 3533201.66 居民 约1500人 NW 1700m 舒凯花苑 305121.48 3533298.92 居民 约1000人 NW 1800m 明珠花园 305081.76 3533554.35 居民 约1400人 NW 2000m 富新社区 304492.80 3533267.56 居民 约1800人 NW 2000m 振兴花园 304775.69 3533439.50 居民 约1500人 NW 2100m 星湖春天花园 305618.77 3532443.79 居民 约4000人 N 620m 通盛花苑 306010.88 3532295.02 居民 约3000人 N 670m 中港翡翠城 306020.04 3533263.78 居民 约1500人 N 1300m 优山美地名邸 305765.15 3533063.08 居民 约1500人 N 1400m 星润花园 306405.27 3531894.55 居民 约2500人 NE 580m 星盛花园 306515.11 3532351.94 居民 约2500人 NE 920m 万和家园 306828.41 3532110.78 居民 约1800人 NE 960m 长新花园 306913.30 3532319.12 居民 约1800人 NE 1100m 天星湖中学 306654.62 3532773.31 学生 约5000人 NE 1300m 江苏南通工贸技师学院 306999.99 3532624.41 学生 约5000人 NE 1400m 南通航运职业技术学院 306959.22 3533255.75 学生 约6000人 NE 1700m 南通卫生高等职业技术学校 307773.65 3532437.86 学生 约6000人 NE 1700m 表3-3 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标 环境 要素 环境保护 对象名称 方位 距厂界 规模 环境功能 地表水 长江开发区段 W 2600m 大河 Ⅲ类水体，中泓为II类 民生圩北横河 - - 小河 Ⅲ类 洪港水厂取水口一级保护区 上游 到取水口陆域距离3000m 水厂供水能力为 60万t/d Ⅱ类（取水口上游500m，下游500m，向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m） 洪港水厂取水口二级保护区 Ⅲ类（一级保护区以外上溯1500m、下延500m） 声环境 本项目所在 厂区边界 - 200m - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 生态 老洪港湿地公园 S 1700m 6.63km2 湿地生态系统保护区 老洪港应急水源保护区 SE 2100m 1.16km2 水源水质保护区 长江洪港饮用水水源保护区 N 2600m 4.1km2 水源水质保护区

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准见下表： 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 标准限值 单位 执行标准 1h平均浓度 24h平均浓度 年均 SO2 0.5 0.15 0.06 mg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NO2 0.2 0.08 0.04 PM10 — 0.15 0.07 PM2.5 — 0.075 0.035 CO 10 4 — 臭氧 0.2 0.16（日最大8h平均） TSP — 0.3 0.2 2.水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江中泓水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，长江近岸带水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，民生圩北横河水质执行Ⅲ类标准，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L 序号 污染因子 水质Ⅱ类标准 水质Ⅲ类标准 1 pH（无量纲） 6～9 6～9 2 COD ≤15 ≤20 3 BOD5 ≤3 ≤4 4 TP ≤0.1 ≤0.2 5 NH3-N ≤0.5 ≤1.0 6 石油类 ≤0.05 ≤0.05 3.环境噪声质量标准 本项目评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体标准值见下表： 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 3类 65 55 项目所在地 4.地下水质量标准 地下水按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）分类，见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 评价因子 标准值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 pH（无量纲） 6.5-8.5 5.5-6.5，8.5-9 ＜5.5，＞9 2 耗氧量（CODMn法） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 ＞10 3 氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 ＞1.5 4 硝酸盐氮 ≤2 ≤5 ≤20 ≤30 ＞30 5 总硬度 ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 ＞650 6 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 7 亚硝酸盐氮 ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.8 ＞4.8 8 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 9 挥发性酚类 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 10 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 11 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 12 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ＞0.05 13 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 ＞0.1 14 镉 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 ＞0.01 15 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2 ＞2 16 锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 ＞1.5 17 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000 18 铬（六价） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 19 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 ＞0.002 5.土壤质量标准 项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的筛选值第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值（第二类用地） 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气污染物排放标准 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准，详见表4-6。 表4-6 废气污染物排放标准 （单位：mg/m3） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 3.5（15m） 厂界 0.2 2、噪声排放标准 营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准 类别 昼间 夜间 适用区域 3类 65 55 项目所在地 3、固体废弃物 本项目产生的一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表4-8 本项目建成后全厂污染物产生及排放一览表 单位：t/a 类 别 污染物 名称 全厂现有排放量 本项目 以新带老 削减量 全厂排放量 变化量 原环评批复量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） 颗粒物 2.524 12 11.76 0.24 0 2.764 +0.24 2.524 甲苯 0.125 0 0 0 0 0.125 0 0.125 二甲苯 3.478 0 0 0 0 3.478 0 3.478 VOCs* 3.603 0 0 0 0 3.603 0 3.603 废气（无组织） 颗粒物 0.44 0.5 0 0.5 0 0.94 +0.5 0.44 甲苯 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.01 二甲苯 0.07 0 0 0 0 0.07 0 0.07 VOCs* 0.08 0 0 0 0 0.08 0 0.08 废水 废水量 14400 0 0 0 0 14400 0 14400 COD 3.64 0 0 0 0 3.64 0 3.64 SS 0.84 0 0 0 0 0.84 0 0.84 氨氮 1.147 0 0 0 0 1.147 0 1.147 总磷 0.015 0 0 0 0 0.015 0 0.015 固体废物 0 10.76 10.76 0 0 0 0 0 注：VOCs为上表中所有有机废气之和。 总量平衡方案： （1）废水：本项目无废水产生。 （2）废气：本项目废气排放量在区域内平衡。 （3）固废：本项目产生的固废经处理后可实现“零排放”。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、本项目生产工艺流程 由于客户要求的不同，部分产品的部件需经过抛丸处理，因此本次在原生产工艺表面处理的基础上新增抛丸工段，实现作业的表面清理及强化目的，便于后续喷漆，大大提高了产品外观质量，同时提高了使用寿命；同时在厂区内东侧气站新增1个氮气储罐，用于现有项目表面处理工段中的金属切割，作为保护气体，防止金属在高温时被氧化。 图5-1 本项目工艺流程及产污节点图 QJS3552-8型箱式抛丸机是单行程抛丸清理设备，主要由抛丸清理室、密封装置、抛丸器总成、丸料循环净化系统、葫芦起吊输送、工件自转机构、除尘系统和控制系统等部分组成。 抛丸原理：抛丸清理是为了去除表面氧化皮等杂质提高外观质量，利高速运动的弹丸（60-110m/s）流连续冲击被强化工件表面，迫使靶材表面和表层（0.10-0.85mm）在循环性变形过程中发生以下变化：1.显微组织结构发生改性；2.非均匀的塑变外表层引入残余压应力，内表层产生残余拉应力；3.外表面粗糙度发生变化（Ra Rz）。以此提高材料疲劳断裂抗力，防止疲劳失效，塑性变形与脆断，提高疲劳寿命。该过程产生抛丸粉尘G1、噪声N1。 丸料循环净化系统：丸料循环净化系统可分为循环系统和丸料分离净化系统，从斗式提升机流入的丸砂混合物，输送至分离器中。工作时，内螺旋片将砂块等大颗粒杂物运送至分离器另一端的排渣口排出；外螺旋片推动丸砂混合物，使其沿分离器全长均匀布料，形成如同瀑布一样的丸砂流幕。同时，除尘风机通过分离器的风口抽风，利用重力风选，将流幕中的弹丸和金属氧化皮碎片、破碎弹丸、粉尘有效分离，大颗粒废料从分离器丸料溢流口流出，细小丸料、粉尘从废料出口流出，弹丸进入丸料仓进行循环。该过程产生废丸料S1。 除尘系统：抛丸清理机工作时产生的含尘气流经过连接管道进入自带的旋风除尘器，含尘气流在除尘器罩壳的作用下形成旋风，大颗粒灰尘沉降在灰斗内，带有小颗粒灰尘经抛丸清理设备两侧的吸尘罩负压收集，经滤筒除尘器过滤后，总去除效率达到98%，最后通过15米高排气筒（Q6）排放。

主要污染工序 一、施工期排污分析 本项目位于现有厂区内，施工期主要建设内容为液氮储罐区的建设，占地面积20m2，施工期预计1个月，可能对环境产生的影响主要如下： （1）施工期废气：来自土建过程中产生的扬尘。 （2）施工期废水：基本不会产生施工废水；因在现有厂区内，施工人员生活设施均依托厂内现有的，废水均能得到有效处理。 （3）施工期噪声：施工作业设备产生的噪声。 （4）施工期固废：主要为少量的建筑垃圾。 二、营运期排污分析 项目营运期间产生的污染情况如下： 1、大气污染物 （1）有组组废气 本项目采用抛丸机对工件进行抛丸，以达到表面光滑目的。抛丸机在密度状态下工作，该过程产生大量粉尘。类比同行业，抛丸粉尘产生量约占工件使用量的0.5%，本项目需要抛丸的风机部件用量为1500t/a，则粉尘产生量为7.5t/a，利用抛丸机内置的除尘系统（旋风除尘器）处理后负压收集进入滤筒除尘器过滤，最后通过现有15米高排气筒（Q6）排放，总除尘效率为96.5%。抛丸作业每天以8小时计，则本项目粉尘产生、排放情况见下表。 表5-1 本项目有组织废气产生与排放情况一览表 污染源 废气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除效率% 排放状况 工作时间（h） 排放去向 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 抛丸 14000 粉尘 231 3.24 7 旋风除尘+滤筒除尘器 98 7.9 0.111 0.24 2160 排气筒Q6（15m） （2）无组织废气 抛丸过程有少量粉尘未被收集，产生量为0.5t/a，在车间无组织排放。 项目无组织排放废气的产生情况见表5-2。 表5-2 本项目无组织废气排放情况 污染源 污染物 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 总装车间 粉尘 0.5 0.231 13245 6 2、水污染物 本项目无新增员工，因此无新增生活污水产生。 本项目无工艺生产用水，无工艺废水产生。 3、噪声 本项目新增的噪声设备为抛丸机，具体噪声值见下表： 表5-3 新增噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 设备名称 设备数量 （台） 单机声级值dB(A) 所在车间名称 距最近厂界 距离（m） 主要防治措施 降噪 效果 1 抛丸清理机 1 85 总装车间 西厂界，25米 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 20 4、固废 （1）固废属性判定 ①固废属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表 5-4。 表5-4 固废属性判定表 名称 产生工序 形态 主要成分 是否 固废 判定依据 废丸料 抛丸 固 钢丸 是 丧失原有使用价值的物质 收集的粉尘 旋风除尘、滤筒除尘器 固 粉尘 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 ② 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-5。 表5-5 危险废物属性判定表 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 废丸料 抛丸 否 - 收集的粉尘 旋风除尘、滤筒除尘器 否 - （2） 污染防治措施 本项目固体废物汇总表见表5-6。 表5-6 本项目固体废物汇总表 固废名称 属性 产生量（t/a） 产生工序及装置 形 态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 污染防治措施 废丸料 一般固废 4 抛丸 固 钢丸 - 定期 出售 收集的粉尘 一般固废 6.76 旋风除尘、滤筒除尘器 固 粉尘 - 定期 出售 5、本项目污染物产生及排放汇总 表5-7 本项目建成后全厂污染物排放量汇总表 类 别 污染物 名称 全厂现有排放量 本项目 以新带老 削减量 全厂排放量 变化量 原环评批复量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） 颗粒物 2.524 12 11.76 0.24 0 2.764 +0.24 2.524 甲苯 0.125 0 0 0 0 0.027 0 0.125 二甲苯 3.478 0 0 0 0 1.94 0 3.478 VOCs 3.603 0 0 0 0 1.967 0 3.603 废气（无组织） 颗粒物 0.44 0.5 0 0.5 0 0.94 +0.5 0.44 甲苯 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.01 二甲苯 0.07 0 0 0 0 0.07 0 0.07 VOCs 0.08 0 0 0 0 0.08 0 0.08 废水 废水量 14400 0 0 0 0 14400 0 14400 COD 3.64 0 0 0 0 3.64 0 3.64 SS 0.84 0 0 0 0 0.84 0 0.84 氨氮 1.147 0 0 0 0 1.147 0 1.147 总磷 0.015 0 0 0 0 0.015 0 0.015 固体废物 0 10.76 10.76 0 0 0 0 0

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒Q6 | 粉尘 | 231 | 7 | 7.9 | 0.111 | 0.24 | 大气 |
|  | 排放源 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |  |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.5 | 0.5 | 大气 |
| 废 水 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | — | — | — | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 废丸料 | 4 | 4 | 0 | 0 | 出售 |
|  | 收集的粉尘 | 6.76 | 6.76 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 设备名称 | 设备数量 （台） | 单台设备等效声级dB（A） | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离 （m） |
|  | 抛丸清理机 | 1 | 85 | 总装车间 | 西厂界，25米 |
| 主要生态影响： 本项目拟建于公司现有厂区现有总装车间内，对产生的废气、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目位于现有厂区内，施工期主要建设内容为液氮储罐的建设，总占地面积为20m2，施工期预计1个月，可能对环境产生的影响主要如下 （1）施工期废气：来自土建过程中产生的扬尘，由于本次施工作业量小，且周边300米范围内没有环境敏感目标，对周边环境影响较小。 （2）施工期废水：基本不会产生施工废水；因在现有厂区内，施工人员生活设施均依托厂内现有的，废水均能得到有效处理，不会对周边地表水环境产生影响。 （3）施工期噪声：施工作业位于厂区内，且周边300米范围内无环境敏感目标，对周边声环境影响较小。 （4）施工期固废：主要为少量的建筑垃圾，用做地面及路基材料，不会对环境产生影响。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定，采用AERSCREEN模型进行初步预测及评价等级判定，估算模型参数见表7-1。 表7-1 大气环境影响评价估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 25万 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -9.4 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km -- 岸线方向/° -- 表7-2 大气环境影响评价估算模型计算结果（有组织） 有组织排放源下风向距离（m） 粉尘 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 0.000822 0.0913 100 0.00105 0.117 200 0.0008 0.0889 300 0.000605 0.0672 400 0.000461 0.0512 500 0.000356 0.0395 600 0.000281 0.0312 700 0.000227 0.0252 800 0.000196 0.0218 900 0.000169 0.0188 1000 0.000152 0.0169 1200 0.00013 0.0144 1400 0.000115 0.0128 1600 0.000109 0.0121 1800 0.0000947 0.0105 2000 0.0000872 0.00969 2500 0.0000733 0.00814 最大落地浓度（mg/m3） 0.00107 0.119 最大浓度出现距离（m） 90 表7-3 大气环境影响评价估算模型计算结果（无组织） 无组织排放源下风向距离（m） 粉尘 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 0.0275 3.05 100 0.0308 3.42 200 0.0363 4.03 300 0.0267 2.97 400 0.0207 2.3 500 0.0172 1.911 600 0.0148 1.64 700 0.013 1.44 800 0.0116 1.29 900 0.0105 1.17 1000 0.00954 1.06 1200 0.00807 0.897 1400 0.00699 0.777 1600 0.00615 0.683 1800 0.00548 0.609 2000 0.00493 0.548 2500 0.0039 0.433 最大落地浓度（mg/m3） 0.0368 4.09 最大浓度出现距离（m） 210 （1）有组织废气 抛丸清理机工作时产生的粉尘进入自带的旋风除尘器，大颗粒灰尘沉降在灰斗内，带有小颗粒灰尘经抛丸清理设备两侧的吸尘罩负压收集，经滤筒除尘器过滤后，总去除效率达到98%，最后通过15米高排气筒排放。粉尘年排放量0.24t/a，排放速率为0.111kg/h，排放浓度为7.9mg/m3，排放速率及排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值。 （2）无组织废气 抛丸产生的粉尘部分未被收集，产生量为0.5t/a，在车间无组织排放，经扩散后粉尘浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的厂界大气污染物监控点浓度限值。 表7-4 大气环境影响评价估算模型计算结果 污染物名称 Pmax/% D10% 有组织 排气筒Q6 颗粒物 0.119 / 无组织 颗粒物 4.09 / 根据本项目估算模式计算结果，Pmax=4.09%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目环境空气质量评价工作等级确定为二级，评价范围为：以项目厂址所在区域为中心，边长5km的矩形区域。 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （3）污染物排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》：“废气排放口分为主要排放口、一般排放口和其他排放口。原则上将主体工程中的工业炉窑、化工类排污单位的主要反应设备、公用工程中出力10t/h及以上的燃料锅炉、燃气轮机组以及与出力10t/h及以上的燃料锅炉和燃气轮机组排放污染物相当的污染源，其对应的排放口为主要排放口；主体工程、辅助工程、储运工程中污染物排放量相对较小的污染源，其对应的排放口为一般排放口；公用工程中的火炬、放空管等污染物排放标准中未明确污染物排放浓度限值要求的排放口为其他排放口。”因此本项目废气排口均为一般排放口。 本项目大气污染物排放量核算结果见表7-5~表7-7。 表7-5 大气污染物有组织排放申报表 序号 排放口编号 污染物 申报排放浓度限值/（μg/m³） 申报排放速率限值/（kg/h） 申报年排放量/（t/a） 一般排放口 1 Q6 颗粒物 7.9 0.111 0.24 一般排放口合计 颗粒物 0.24 全厂有组织排放总计 全厂有组织排放总计 颗粒物 0.24 表7-6 大气污染物无组织排放申报表 序号 产污环节 污染物种类 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m³） 1 抛丸 颗粒物（粉尘） 车间通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 0.2 0.5 全厂无组织排放总计 全厂无组织排放总计 颗粒物 0.5 表7-7 企业污染源大气污染物排污总申报量 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.74 （4）大气环境防护距离 本项目排放的大气污染物贡献值较小，粉尘无组织排放最大浓度为0.0368mg/m3，最大占标率4.09%<10%。项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 （4）大气环境影响评价自查表 表7-8 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km☑ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a☑ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）☑ 包括二次PM2.5□ 其他污染物（/） 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准☑ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ （不适用） 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （/）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测☑ 无监测□ 无组织废气监测☑ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受□  不可以接受 ☑ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:(0.74)t/a VOCs:(0)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.2 地表水环境影响分析 本项目不新增工作人员，无新增生活污水产生；本项目无工艺用水，无工艺废水产生。因此本项目不会增加对地表水环境的影响。 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目新增的噪声设备为抛丸机，置于车间内，并采取了隔声、减振等措施。噪声影响计算中主要考虑建筑物及围墙的隔声及距离衰减因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上的各预测值。对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： ①噪声预测公式： 式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，以1米计； △L— 噪声衰减值，dB（A）。 ②噪声叠加公式采用： 式中：Li —第i个噪声源的声级； n—声源个数 设备拟采取的隔声、减振措施的隔声量约30dB。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后预测厂界噪声值。预测结果见表7-9。 表7-9 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 背景值 预测值 排放标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 36.6 58.3 47.4 58.3 47.7 65 55 达标 2 36.2 57.5 47.9 57.5 48.2 65 55 达标 3 30.3 58.5 48.7 58.5 48.8 65 55 达标 4 30.1 57.1 45.1 57.1 45.2 65 55 达标 根据计算结果和背景值叠加可知，本项目建成后厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准。根据预测结果，本项目噪声经距离衰减、空气衰减和隔声减振后，与背景值基本相同，不会改变声环境质量功能。 7.2.4 固体废弃物影响分析 本项目废丸料产生量4t/a、收集的粉尘6.76t/a，均属于一般固废，出售处理。 (1)一般固废环境影响分析 本项目在西北侧设置了一个110m2的一般固废仓库，并且按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求进行设计，因此本项目一般固废可以实现零排放，对周围环境影响较小。 (2)项目固废产生及处理处置情况 营运期固体废物分析结果见表7-10。 表7-10 营运期固体废物分析结果 固废名称 属性 产生量（t/a） 产生工序及装置 形 态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 污染防治措施 废丸料 一般固废 4 抛丸 固 钢丸 - 定期 出售 收集的粉尘 一般固废 6.76 旋风除尘、滤筒除尘器 固 粉尘 - 定期 出售 7.2.5 土壤分析 本项目属于通用设备制造项目，为污染影响型项目。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018) “第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表7-12。 表7-11 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-12 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作 经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”， 本项目属于表A.1中的“设备制造，其他”，列入Ⅲ类。项目在现有总装车间内，占地规模为小型；本项目位于南通市经济技术开发区通盛大道88号，厂区东临通盛大道，隔路为南通丘比食品有限公司；南侧为旭日机电公司；厂区西邻南通华杭电力管道实业公司；北侧为奥斯福电子科技(南通)有限公司，属于不敏感。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.6 环境管理与自行监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②建立环境报告制度 在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）自行监测计划 ①大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-13 项目废气污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 有组织（Q6） 废气进口及出口 颗粒物 一年一次 无组织（厂界） 厂界上风向1个点位、下风向2~3个点位 颗粒物 一年一次 ②应急监测计划 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 大气环境监测监测因子：颗粒物。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 （3）环保验收监测计划 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 在厂界下风向布设厂界无组织监控点。 监测因子为：颗粒物。 废气有组织排放口采样监测。监测因子为：Q6排气筒：颗粒物。监测项目为废气量、各装置进出口浓度、尾气排放最终浓度。 厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 是否实现“雨污分流”。 固体废物处理情况。 大气环境防护距离的核实，确定。 是否有风险应急预案和应急计划。 污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 检查各排污口是否设置规范化。 针对本项目排污情况，制定详细监测计划表。 表7-14 本项目监测项目统计表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 备注 废气 排气筒Q6 废气进口及出口 颗粒物 一年一次 委托有监测能力的单位实施监测 厂界上风向1个点位、 下风向2~3个点位 颗粒物 一年一次 噪声 厂界 Leq(A) 一季度一次 7.2.8 本项目环保“三同时” 表7-15 本项目“三同时”一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 废气 Q6 颗粒物 旋风除尘+滤筒过滤器，15米高排气筒 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 5 与主体工程同时建设同时施工 废水 / / / / / 噪声 抛丸机 噪声 隔声、减振 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 5 固废 一般固废 废丸料、收集的粉尘 暂存面积110m2，均出售 零排放 / 绿化 依托厂内现有绿化 / / 事故应急措施 / / / 雨污分流，排污口规范化设置 厂区已实行雨污分流，废水排口、雨水排口均已经设置标志牌等；现有废气排口设有标志牌，并预留采样口及采样平台。 可满足管理要求 / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 （1）废水：本项目无新增废水。 （2）废气：本项目新增的废气污染物为粉尘，在区域内平衡。 （3）固废：本项目产生的固废为废丸料、收集的粉尘，均出售，实现“零排放”。 / 区域解决问题 / / 卫生防护距离设置 / / 总计 10

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒Q6 | 粉尘 | 旋风除尘+滤筒过滤器，15米高排气筒 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 |
| 废水 | / | / | / | / |
| 噪声 | 抛丸机 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类标准 |
| 固体 废物 | 抛丸、粉尘处理 | 废丸料、收集的粉尘 | 出售 | “零”排放，对周边环境无影响 |
| 电磁 辐射 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对产生的废气、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

九、结论与建议

一、结 论 1、项目概况 南通大通宝富风机有限公司（以下简称大通宝富公司）成立于1966年，位于南通经济技术开发区通盛大道88号，其产品为各类系列规格风机——轴流风机、离心通风机、离心鼓风机和替代进口专用风机等，年产6000台套通风机、鼓风机、蒸汽压缩机、军用核级风机等风机、风阀设备，产品广泛应用于电力、冶金、石化、环保、建材、军用核工业等行业。 由于客户要求的不同，部分产品的部件需经过抛丸处理，以提高产品外观质量，同时提高产品使用寿命。为此，大通宝富公司拟投资60万元，在江苏省南通经济技术开发区通盛大道88号，大通宝富公司现有总装车间内，新增一台抛丸设备，在现有项目表面处理的基础上新增抛丸工艺；同时在厂区内东侧气站新增1个氮气储罐，用于现有项目金属切割。项目建成后，企业生产产能不发生变化，仅对原生产工艺加工进行补充完善。本项目拟于2020年6月建成。 2、产业政策相符性结论 本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 3、项目选址可行性结论 南通大通宝富风机有限公司位于南通市经济技术开发区医药健康产业园通盛大道88号，厂区东临通盛大道，路宽约70米，隔路为南通丘比食品有限公司、奥托立夫（中国）汽车安全系统有限公司；南侧为旭日机电公司，旭日机电南侧为新兴路；厂区西邻南通华杭电力管道实业公司，华杭电力西侧为新景路；北侧为奥斯福电子科技(南通)有限公司，该地块为工业用地，不在《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）规定的红线区域范围内，选址可行。 4、清洁生产结论 本项目在建设和运营过程中采取了相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。 5、项目周围环境质量现状评价结论 (1) 长江干流南通段总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质优良； (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2 、NO2、PM10的监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5超标，属于不达标区； (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 6、污染防治措施及环境影响 （1）废水 本项目不新增工作人员，无新增生活污水产生；本项目无工艺用水，无工艺废水产生。 （2）废气 抛丸清理机工作时产生的粉尘进入旋风除尘器，大颗粒灰尘沉降在灰斗内，带有小颗粒灰尘经抛丸清理设备两侧的吸尘罩负压收集，经滤筒除尘器过滤后，总去除效率达到98%，最后通过15米高排气筒排放。粉尘年排放量0.24t/a，排放速率为0.111kg/h，排放浓度为7.9mg/m3，排放速率及排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值；少量废气未被收集，以无组织排放，其下风向最大落地浓度低于厂界监控浓度限值。因此本项目废气污染防治措施可行。 （3）固体废物 本项目产生的固体废物为废丸料、收集的粉尘，均属于一般固废，出售处理，不会对环境产生不良影响，方法可行。 （4）噪声 本项目新增噪声源为抛丸机，通过设备布局合理减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准，方法可行。 7、污染物排放总量 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表9-1 本项目建成后全厂污染物产生及排放一览表 单位：t/a 类 别 污染物 名称 全厂现有排放量 本项目 以新带老 削减量 全厂排放量 变化量 原环评批复量 产生量 削减量 排放量 废气（有组织） 颗粒物 2.524 12 11.76 0.24 0 2.764 +0.24 2.524 甲苯 0.027 0 0 0 0 0.027 0 0.125 二甲苯 1.94 0 0 0 0 1.94 0 3.478 VOCs 1.967 0 0 0 0 1.967 0 3.603 废气（无组织） 颗粒物 0.44 0.5 0 0.5 0 0.94 +0.5 0.44 甲苯 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.01 二甲苯 0.07 0 0 0 0 0.07 0 0.07 VOCs 0.08 0 0 0 0 0.08 0 0.08 废水 废水量 14400 0 0 0 0 14400 0 14400 COD 1.01 0 0 0 0 1.01 0 3.64 SS 0.62 0 0 0 0 0.62 0 0.84 氨氮 0.32 0 0 0 0 0.32 0 1.147 总磷 14400 0 0 0 0 14400 0 0.015 固体废物 0 10.76 10.76 0 0 0 0 0 总量平衡方案： （1）废水：本项目无新增废水。 （2）废气：本项目废气排放量在区域内平衡。 （3）固废：本项目产生的固废经处理后可实现“零排放”。 综上所述，南通大通宝富风机有限公司专用风机技术改造项目符合国家、地方产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废气、噪声、固废等的排放或处置均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，各项污染治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。 2、加强宣传教育，增强全体员工及顾客的环保意识和安全意识。 3、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式营运。 附图： 附图1、生态红线图； 附图2、地理位置图 附图3、区域规划图； 附图4、项目周边300米状况图； 附图5、厂区平面布置图。 附件： 备案； 营业执照； 土地证； 环保应急预案回执； 液氮储罐租赁合同； 现有项目环评、验收批复； 7、例行监测数据； 8、固体废物处置合同； 9、技术服务委托书； 10、企业承诺书。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

表面处理

抛丸

检验

喷漆

调试

风机包装入库

本次新增工段

G1、S1、N1

液氮

本次新增