建设项目环境影响报告表

项目名称：	     家纺面料生产、销售项目

建设单位：     江苏凯能家纺新材料有限公司

编制日期：二零二零年四月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 家纺面料生产、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏凯能家纺新材料有限公司 |
| 法人代表 | 王晶 | 联系人 | 王晶 |
| 通讯地址 | 宿迁市沭阳经济技术开发区沭七路东侧、余杭路北侧 |
| 联系电话 | 13967289986 | 传 真 | — | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 宿迁市沭阳经济技术开发区沭七路东侧、余杭路北侧 |
| 立项审批部门 | 沭阳经济技术开发区管理委员会 | 批准文号 | 沭开经备[2019]48号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C1751 化纤织造加工 |
| 占地面积（m2） | 112569 | 绿化面积（m2） | 1500 |
| 总投资（万元） | 100000 | 其中：环保投资（万元） | 165 | 环保投资占 总投资比例 | 1.65% |
| 评价经费（万元） | — | 投产日期 | 2020年10月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（立方米/年） | 1887498.3 | 生物质燃料（吨/年） | — |
| 电（度/年） | 5000 | 天然气（万立方米/年） | 330 |
| 蒸汽（吨/年） | 22176 | 汽油（公斤/年） | — |
| 废水（工业废水√、生活污水√）排水量及排放去向 排放去向：本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水产生量为3960 m3/a，生活污水经厂区化粪池+隔油池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司；生产废水产生量为1593221.4 m3/a，排入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站进行处理，江苏恒能家纺新材料有限公司处理尾水达标后接管沭阳凌志水务有限公司处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有地磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 原辅材料及主要设备 1、原辅材料 表1-1 建设项目原辅材料清单 序号 名称 主要成分 使用位置 年用量（t/a） 运输方式 备注 1 POY原料 涤纶丝 1#厂房 10250 汽车 — 2#厂房 10250 汽车 — 4#厂房 10250 汽车 — 5#厂房 10250 汽车 — 7#厂房 10250 汽车 — 8#厂房 10250 汽车 — 9#厂房 10250 汽车 — 11#厂房 10250 汽车 小计 82000 汽车 — 2 PAA浆料 聚丙烯酸 9#厂房 820 汽车 桶装 3 DTY油剂 白油（低粘度矿物油） 1#厂房 125 汽车 1t/桶 2#厂房 125 汽车 4#厂房 125 汽车 5#厂房 125 汽车 7#厂房 125 汽车 8#厂房 125 汽车 9#厂房 125 汽车 11#厂房 125 汽车 小计 1000 汽车 4 水性涂层溶液 聚炳烯酸 9#厂房 7100 汽车 120t/桶 5 片碱 氢氧化钠 9#厂房 100 汽车 0.1t/袋 6 定型助剂 硬挺剂 聚炳烯酸 9#厂房 100 汽车 0.05t/桶 整理剂 聚乙烯乙酸脂 100 汽车 柔软剂 N-羟甲基硬脂酰胺 100 汽车 7 塑料打包袋 — 1#厂房 25 汽车 — 4#厂房 25 8 打包带 — 1#厂房 5 汽车 — 4#厂房 5 表1-2 原辅材料理化性质一览表 名称 理化特性 危险特性 毒性毒理 DTY油剂（白油） 一种无色透明、无臭、不发荧光的液体油料。室温下无味，无臭。相对密度0.860～0.905(25/4℃)。粘度(50℃)7.5～18MPa·s。着火点130～185℃，粘度指数90～125。凝固点-3～-30℃。酸价0.01～0.02mgKOH/g。色泽0°～3°。不溶于水、冷乙醇和甘油，能溶于二硫化碳、乙醚、氯仿、苯和热乙醇。樟脑、薄荷油、麝香可在白油中溶解。 可燃 LD50：13100mg/kg PAA浆料 聚丙烯酸盐，无色或淡黄色液体。能与金属离子、钙、镁等形成稳定的化合物，可与水互溶、溶于乙醇、异丙醇等。 / / 片碱 NaOH，具有强腐蚀性的强碱，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生产盐和水 / 腐蚀性 聚炳烯酸 聚丙烯酸，无色或淡黄色液体。能与金属离子、钙、镁等形成稳定的化合物，可与水互溶、溶于乙醇、异丙醇等。呈弱酸性，Pka为4.75。在300℃以上易分解。 / / 聚乙烯乙酸脂 是乙酸乙烯酯（醋酸乙烯酯）的聚合物。英文缩写为PVAc。是无定形聚合物，外观透明、溶于苯、丙酮和三氯甲烷等溶剂。无色黏稠液或淡黄色透明玻璃状颗粒，无臭，无味，有韧性和塑性。软化点约为38℃。不能与脂肪和水互溶，可与乙醇、醋酸、丙酮、乙酸乙酯互溶。在阳光及125℃温度下稳定。 | / 急性毒性：大鼠经口LD：>25g/kg；小鼠经口 LD：>25g/kg。 毒性：不溶于水和油，因此对人无毒。 N-羟甲基硬脂酰胺 分子式C19H39NO2，形状为白色粉末，可用作纤维柔软剂、防水剂、纤维油剂、纸张疏水剂、热固性树脂用的润滑剂及改性剂等。 / / 片碱 NaOH，具有强腐蚀性的强碱，溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。 / 腐蚀性 2、主要设备 本项目主要设备见1-2。 表1-2 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 使用位置 数量 备注 台 1 喷水织机 型号根据需要定制 1#车间 70 — 2#车间 270 — 4#车间 70 — 5#车间 220 — 7#车间 250 — 8#车间 220 — 9#车间 190 — 11#车间 170 — 2 加弹机 型号根据需要定制 1#车间 4 — 2#车间 3 — 4#车间 2 — 5#车间 3 — 7#车间 4 — 8#车间 2 — 9#车间 3 — 11#车间 2 — 3 空压机及配套设施 型号根据需要定制 2#车间 2 — 5#车间 3 — 7#车间 2 — 8#车间 1 — 9#车间 3 — 11#车间 2 — 4 整经机 型号根据需要定制 2#车间 4 — 5#车间 3 — 7#车间 3 — 8#车间 2 — 9#车间 3 — 11#车间 2 — 5 整浆并一体生产线 型号根据需要定制 9#车间 2 | — 6 磨毛机 型号根据需要定制 2#车间 7 10台干磨机， 10台湿磨机 5#车间 5 11#车间 8 7 压花机 型号根据需要定制 2#车间 6 — 8 轧光机 型号根据需要定制 2#车间 6 — 9 打卷机 型号根据需要定制 1#车间 9 — 4#车间 9 — 7#车间 2 — 10 退浆机 型号根据需要定制 9#车间 4 — 11 定型机 型号根据需要定制 9#车间 4 — 12 涂层机 型号根据需要定制 9#车间 4 — 13 分绞机 型号根据需要定制 9#车间 2 14 冷却塔 4t/h 9#车间 1 — |

续一

工程内容及规模 1、项目概况 江苏凯能家纺新材料有限公司成立于2019年3月，主要经营范围为纺织新材料研发、生产、销售；纺织原料及纺织品研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。企业拟投资100000万元，购买沭阳县经济技术开发区沭七路东侧、余杭路北侧土地，共计面积167975m2（251.95亩）（中心坐标：东经118°52'41.23"，北纬34°6'51.38"），其中19113 m2土地租赁与江苏康达纺织科技有限公司建设3#-A、3#厂房；362936m2土地租赁与江苏梦莎纺织科技有限公司建设6#、10#厂房，剩余112569 m2土地企业本身用于新建8栋厂房、办公区、宿舍楼、食堂等，购进喷水织机、加弹机、整经机、磨毛机、压花机、轧光机、退浆机、定型机等设备，建设“家纺面料生产、销售项目”，待项目投产后，企业可形成年产家纺面料2亿米的生产能力，小于备案（见附件一） 中年产家纺面料4亿米， 故本次环评仅对企业自有112569 m2土地、年产家纺面料2亿米项目进行环境影响评价。本项目已于2019年5月6日取得沭阳县经济技术开发区管理委员会备案（沭开经备[2019]48号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及其它相关建设项目环境保护管理的规定，要求本项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部第44号令）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的有关规定，该项目属于“六、纺织业 20 纺织品制造 其他（编织物及其制品制造除外）”，因此本项目应编制环境影响报告表。江苏凯能家纺新材料有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制其“家纺面料生产、销售项目”环境影响报告表。我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请沭阳县经济技术开发区管委会审批。 2、项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：家纺面料生产、销售； 建设单位：江苏凯能家纺新材料有限公司； 建设地点：宿迁市沭阳经济技术开发区沭七路东侧、余杭路北侧； 建设性质：新建； 投资总额：100000万元，环保投资165万元，占总投资的1.65%； 占地面积：112569m2； 职工人数：300人； 作业制度：企业年运行330天，实行12h两班制，年运行7920小时； 项目投产日期：2020年10月。 3、产业政策 本项目为家纺面料生产、销售，属于《国民经济行业分类标准（2019年修订本）》中C1751 化纤织造加工。 ①本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类项目；不属于省政府办公厅《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知（苏政办发〔2013〕9号）中限制类和淘汰类项目；不属于省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办法[2015]118号文）限制和淘汰类项目。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），本项目使用的生产设备未涉及国家规定的淘汰限制类。同时，本项目不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”。 ②本项目产品不属于环保部发布的《环境保护综合目录（2017年版）》中的“高污染、高环境风险”产品目录，也未采用该目录中的重污染工艺。 ③对照《“两减六治三提升”专项行动方案》分析，本项目不属于《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》及《贯彻落实全省“两减六治三提升”专项行动实施方案》文件整治范围，符合相关要求。本项目无燃煤锅炉，不属于落后化工产业，符合“两减”。本项目不涉及太湖水治理，不含黑臭水体；不属于畜禽养殖业；废气达标排放；符合“六治”。本项目不在“三提升”范围内。故本项目符合“两减六治三提升”的要求。 ④与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发[2018]122号）相符性分析 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发(2018) 22号)的相符性分析详见表1-4。本项目与《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（苏政发（2018）122号）的相符性分析详见表1-5。 表1-4 本项目与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发(2018) 22号)文件相符性分析表 文件相关内容 相符性分析 是否相符 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输 本项目为家纺面料生产、销售项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。 相符 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。 本项目符合国家及地方的产业政策，污染防治措施完备，项目污染物可以稳定达标排放，不属于“散乱污”企业。 相符 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目所在地位于重点区域，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 相符 到2020年，全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下；北京、天津、河北、山东、河南五省（直辖市）煤炭消费总量比2015年下降10%，长三角地区下降5%，新建耗煤项目实行煤炭减量替代。 本项目不使用煤炭。 相符 加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。 本项目不使用锅炉。 相符 重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。 本项目使用的水性涂层溶液，有机废气产生量小；所有污染物全面执行大气污染物特别排放限值。 相符 表1-5 本项目与《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（苏政发（2018）122号）文件相符性分析表 文件相关内容 相符性分析 是否相符 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法 本项目为家纺面料生产、销售项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。 相符 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治工作要求。实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，2018年完成摸底排查工作。2019年全省完成“散乱污”企业综合整治任务，按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备），依法注销相关生产许可；列入整合搬迁类的，搬迁至工业园区并实施升级改造。 本项目符合国家及地方的产业政策，污染防治措施完备，项目污染物可以稳定达标排放，不属于“散乱污”企业。 相符 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目所在地位于重点区域，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 相符 到2020年，全省煤炭消费量比2016年减少3200万吨。新建耗煤项目实行煤炭减量替代。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。继续推进电能替代燃煤和燃油，到2020 年电力消费（按供电标煤计算）占全社会能源消费总量55%左右。 本项目不使用煤炭。 相符 2019年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，按照宜电则电、宜气则气等原则进行整治，鼓励使用太阳能、生物质能等；推进煤炭清洁化利用，推广清洁高效燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。 本项目不使用锅炉。 相符 禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目使用的水性涂层溶液，有机废气产生量小；所有污染物全面执行大气污染物特别排放限值。 相符 综上分析，本项目符合国家及江苏省产业政策的有关规定。 4、园区产业定位分析 本项目位于沭阳经济技术开发区北区，根据《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》及批复（苏环管[2008]17号文）同意调整产业定位和《关于江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审[2015]131号），南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加工、电子、物流等无污染或低污染项目，纺织业以发展集约化、专业化的、年印染纤维达1万吨以上的大型纺织企业为主，有控制地发展为区内纺织服装和机械电子业配套的印染、电镀业，不建设纯印染、纯电镀项目，本项目为家纺面料生产、销售项目，属于低污染项目，符合园区产业定位。沭阳县经济技术开发区规划图见附图5。 5、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性 ①与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）的相符性 建设项目周边距离最近的生态空间管控区域名称见表1-6，建设项目与生态空间管控区域的位置关系见附图4。 表1-6 本项目周边重要生态空间管控区域 序号 生态空间保护区域名称 县（市、区） 主导生态功能 范围 面积（平方公里） 与项目 最近距离 生态空间管控区域范围 生态空间管控区域范围 总面积 216-宿迁市 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 沭阳县 洪水调蓄 新沂河两岸河堤之间的范围 68.34 68.34 N, 3.96km（北侧） 792 柴米河（沭阳县）洪水 调蓄区 沭阳县 洪水调蓄 柴米河两岸河堤之间的范围 10.73 10.73 S, 3.56km（南侧） 与本项目距离最近的生态空间管控区域为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区、柴米河（沭阳县）洪水调蓄区，距离分别为3.96km、3.56km。建设项目不在新沂河（沭阳县）洪水调蓄区、柴米河（沭阳县）洪水调蓄区内。本项目废气经采取有效的污染防治措施处理后排放；生活污水和生产废水均排入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站进行处理，处理达标后接管至沭阳县凌志水务有限公司进一步处理，对周边环境影响较小；固废均得到有效处置，零排放。因此，本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）的要求。 ②与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相符性分析 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），与本项目距离最近的国家级生态保护红线是淮沭河第一饮用水水源保护区，距离约13.5公里。具体情况见表1-7及附图4。 表1-7 与本项目距离最近的国家级生态保护红线 生态保护红线名称 类型 地理位置 区域面积（平方公里） 与本项目距离（公里） 淮沭河第一饮用水水源保护区 饮用水水源保护区 取水口坐标：118°43′39″，34°04′21″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 10.14 西南，14.04 综上，本项目选址符合生态红线保护要求。 （2）环境质量底线相符性 项目所在地大气环境除PM2.5和PM10超标外，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；沂南河地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求；项目所在地声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本项目建成后废气经处理后达标排放，对大气环境的影响较小；生活污水和生产废水均排入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站进行处理，处理达标后接管至沭阳县凌志水务有限公司进一步处理，尾水达标排放沂南河，不会降低附近水体环境Ⅳ类水容量；本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线相符性 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；蒸汽由江苏新动力沭北热电有限公司提供，不会达到资源利用上线；天然气由沭阳华润燃气提供，不会达到资源利用上线。项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 综上，本项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单相符性 ①宿迁市环保准入和负面清单分析 本项目位于宿迁市沭阳经济技术开发区沭七路东侧、余杭路北侧，距离最近的生态红线保护区约4.02km。本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19 号）和《市政府办公室关于印发宿迁市乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（宿政办发[2014]209 号）中禁止和限制发展产业名录。综上，本项目符合区域环境准入要求，未列入宿迁市环境准入负面清单。 ②与《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018] 141 号）相符性 对照《县政府办公室关于印发沭阳县乡镇工业项目环保准入若干规定的通知》（沭政办发[2018]141 号），本项目不属于其中所列禁止或限制类名录。 ③《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017] 162 号）中《宿迁市木材加工行业环境准入指导意见》符合性分析 ④对照《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则管控条款（试行），本项目不属于其中所禁止的河段利用与岸线开发的范围，不属于实施细则禁止活动的区域范围内，不属于实施细则禁止发展的产业。 表1-8 本项目与《宿迁市木材加工行业环境准入指导意见》相符性分析 指导意见要求 相符性分析 符合性 二、规划 （二）新建项目原则上应进入合法批准成立的开发区或工业集中区，避免分散布局。 宿迁市沭阳经济技术开发区沭七路东侧、余杭路北侧，属于园区北区 符合 （四）企业应严格按照工业企业设计规范的相关要求对厂区布局合理规划，用地面积须满足生产工艺及总平面布置要求，满足现行设计规范要求。 企业厂区合理布局，用地满足生产工艺要求，平面布置合理。 符合 五、污染防治 1.厂区实施雨污分流、清污分流”。有工艺废水产生的企业需须配套生产废水处理设施，工艺废水管道应尽可能建在地面上，地面以下的工艺废水管道必须设置防渗良好、便于检修和监控的管沟。所有污水不得混入清下水，每个厂区原则上只能设一个污水排口和一个清下水排口，污水和清下水排口应设置检查井。 厂区雨污分流、清污分流；生产废水委托江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站处理后部分回用于生产，剩余接入沭阳凌志水务有限公司集中处理；生活污水经厂区化粪池+隔油池处理后接管沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排入沂南河。 符合 2.危化品、危险固废、有毒有害物料储存场所及污水处理设施应采用防渗措施，不得污染地下水。 本项目产生的危废统一放置在危废暂存间。危废暂存间采用防渗设计，污染地下水的可能性不大。 符合 3.工艺废水、循环水排污水、生活污水、雨水等必须分类收集、分别处理、尽量循环使用、集中排放。工艺废水排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准要求。排入集中式污水处理设施的，应符合相应的接管标准，废水排放应达到当地总量控制要求。 厂区雨污分流、清污分流；生产废水委托江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站处理后部分回用于生产，剩余接入沭阳凌志水务有限公司集中处理；生活污水经厂区化粪池+隔油池处理后接管沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排入沂南河。 符合 4.盛装施胶剂、油漆、涂料、着色剂、防腐剂、染料等物料的原料桶、生产过程产生的废渣及废水处理站污泥应作为危险固废处置。产生危险固废的企业必须与有专门处理危废资质的企业签订危废转移合同，并规范设置危险固废临时堆场。 本项目产生的危废均委托资质单位回收处置。 符合 5.产生的颗粒物的工序需配套除尘装置，排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。 本项目磨毛工序产生的颗粒物由集气罩收集后经布袋除尘器处理后达标排放。 符合 6.产生的 VOCs（挥发性有机物）需配套VOCs收集处理装置，实现 VOCs 有组织排放。 本项目产生的挥发性有机物通过二级静电除油装置、二级活性炭吸附等废气净化装置处理均通过15米高排气筒有组织排放。 符合 7.须采取有效的减震、隔声、降噪措施。 采取有效降噪措施。 符合 ④与《江苏沭阳经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见 （苏环审[2015]131号）相符性分析 沭阳县经济开发区经过十几年的发展，现已初具规模，形成了机械电子、纺织服装、轻工食品、装备制造、和生物医药等主导产业。规划面积及范围：沭阳经济技术开发区管辖范围，总面积62.3平方公里，其中新沂河以南主园区面积56.8平方公里，新沂河以北循环经济产业园5.5平方公里。主园区东至官西排涝河，南至柴沂干渠，西至珠海路、昆山路、常州路，北至沂南河。循环经济产业园东至京沪高速、南至沂北干渠、西至扎下大道、北至合欢路。总体定位：转型升级、创新发展的引导区，生态绿色、循环低碳的示范区，产业发展、产城互动的试验区。规划主导产业：规划提升三大传统产业：纺织服装、装备制造、电子信息，培育两大新兴产业：新能源新材料、生物医药，发展三大现代服务业：商贸交易、综合物流、科技研发孵化产业。用地规划：规划形成“一主一副、一核十片、三廊两轴”的空间结构，规划区内以工业用地为主，用地面积31.4平方公里，占规划总面积的50.9%，其次为科研研发、居住、商贸、绿化、道路、公共设施用地等。 项目位于宿迁市沭阳经济技术开发区沭七路东侧、余杭路北侧，占用土地为工业用地。 根据《江苏沭阳经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见 （苏环审[2015]131号）：南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加 工、电子、物流等无污染或低污染项目，纺织业以发展集约化、专业化的、年印染纤维达 1 万吨以上的大型纺织企业为主，有控制地发展为区内纺织服装和机械电子业配套的印染、电镀业，不建设纯印染、纯电镀项目；本项目属于纺织业，与沭阳县经技技术开发区规划的产业定位相符。 6、工程内容及规模 本项目产品方案见表1-9。 表1-9 建设项目产品方案 序号 工程名称 产品名称 设计能力 年运行时间 1 家纺面料生产线 家纺面料 20000万m/a 7920h 7、项目周围环境及厂区平面布置概况 本项目位于宿迁市沭阳经济技术开发区沭七路东侧、余杭路北侧，项目北侧为闲置空地；南侧紧邻余杭路；西侧紧邻沭七路；东侧隔闲置空地为老官西排涝河。 本项目总平面布置原则：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。根据项目构成和布置原则，结构项目内外制约条件，本项目总图布置如下：项目自西向东共有三列平行厂房，第一列厂房自北向南依次为1#厂房、2#厂房；第二列厂房自北向南依次为7#厂房、宿舍楼、办公室、食堂（与办公室并排排列）；第三列厂房自北向南依次为4#厂房、5#厂房、8#厂房、9#厂房、11#厂房。 纵观总厂区平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂房平面布置较合理。 本项目地理位置见附图1，厂区平面布置图见附图2，周边环境概况见附图3。 8、公用工程 （1）给排水 ①生活用水 本项目定员300人，厂区设置食宿，工作制度为年工作日330天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）用水标准，本评价取人员生活用水定额为50L/人•d，则职工用水量为4950 m3/a。 ②生产用水 浆槽清洗用水：浆槽每季度清洗一次，每次每条整浆并生产线浆槽清洗用水量4.5 m3，本项目整浆并线为2条，合计用水36 m3/a。 织造用水：根据建设单位提供资料，每台喷水织机每天用水量约3.5t，本项目共1460台喷水织机，因此合计用水量1686300 m3/a，其中新鲜水用量107170.264 m3/a、蒸汽冷凝水用量1840.55 m3/a、污水处理站回用水1577289.186 m3/a。 退浆用水：本项目约50%的织布需通过退浆工序洗去多余的浆料。根据企业提供资料，退浆用水与原料比例约为3：1，织布量取对应的POY用量41000 m3/a，因此退浆用水合计123000 m3/a。 湿磨毛用水：根据建设单位提供资料，本项目约2/3产品需要湿式磨毛，每台磨毛机用水量约为3 m3/h，本项目湿磨毛工序市场为7920h，则本项目10台湿磨毛机合计用水量为72000 m3/a。 调浆用水：根据建设单位提供资料，浆料与水调配比例为35：65，本项目使用PAA浆料820 m3/a，由此计算调浆用水量为1522.9 m3/a，全部使用蒸汽冷凝水。 ③绿化用水 全厂绿化面积约1500m2，绿化用水量按照1.5L/m2·d计，年浇水天数为200天，则全年全厂绿化用水需450 m3/a。 ④喷淋塔用水 项目水喷淋装置配备一个循环水箱，水箱设计循环量为2m3/h，喷淋水循环使用，日补充挥发损耗，当循环喷淋水水质较差时排放。补充新鲜水量为损耗量和排放量之和。损耗量按照循环量的1.5%计，则损耗量为237.6 m3/a；每台喷淋塔废水排放量约0.15 m3/d，合计排水量49.5 m3/a，喷淋塔用水量合计287.1 m3/a。 ⑤冷却塔补充水 项目设有冷却塔1台，年运行7920h，根据其每小时循环量计算全厂年循环量为31680t/a，损耗量按循环量1.5%计，则需补水475.2 m3/a。 （2）排水 本项目产生的废水为生活污水、生产废水。生活污水排放量为3960 m3/a，经江苏恒能家纺新材料有限公司化粪池+隔油池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司；生产废水产生量为1593221.4 m3/a，包括浆槽清洗废水28.8 m3/a、织造废水1433355 m3/a、湿磨毛废水61200 m3/a、退浆废水98400 m3/a、喷淋塔废水237.6 m3/a。生产废水进入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站99%废水回用至生产，剩余1%废水由江苏恒能家纺新材料有限公司接管至沭阳凌志水务有限公司进行处理。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。 图1-1 建设项目给排水平衡图（t/a） （3）供电 本工程电源引自园区电网，年耗量为5000万kWh。 （4）储运 本项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输，原辅材料和产品存储设置专门仓库。 （5）绿化 本项目占地面积为112569m2，绿化面积为1500m2，绿化覆盖率为1.3%。 （6）供热 根据建设单位提供资料，本项目整浆并线使用间接蒸汽加热，蒸汽用量为每条整浆并生产线每小时0.4t，本项目设置2条整浆并线，因此上浆工序蒸汽用量为6336t/a。 根据建设单位提供资料，本项目退浆机使用间接蒸汽加热，蒸汽用量为每套退浆机每小时0.5t，本项目设置4台退浆机，因此退浆工序蒸汽用量为15840t/a。 本项目合计蒸汽用量为22176t/a，即3.04t/h，由江苏新动力（沭阳）热电有限公司提供。 目前，江苏新动力（沭阳）热电有限公司现状已建成3×75t/h循环流化床锅炉，供热管网已敷设至项目所在地，因此可满足本项目用热需求。 （7）天然气 本项目定型和涂层工序对温度要求较高，蒸汽加热不能满足要求，因此采用天然气燃烧供热。根据企业提供资料，本项目天然气用量为330万m3/年，由沭阳华润燃气有限公司提供。 本项目公用及辅助工程见表1-11。 表1-11 建设项目公用及辅助工程内容 项目工程 建设名称 设计能力 备注 主体工程 1#厂房 占地面积3634.49m2 主要进行织造、加弹、打卷 2#厂房 占地面积11001.28m2 主要进行织造、加弹、压花、整浆并、压花、磨毛、轧光 4#厂房 占地面积2272.76m2 主要进行织造、加弹、打卷 5#厂房 占地面积6879.43m2 主要进行织造、加弹、压花、整浆并、磨毛 7#厂房 占地面积10103.22m2 主要进行织造、加弹、压花、整浆并、打卷 8#厂房 占地面积7268.98m2 主要进行织造、加弹、压花、整浆并 9#厂房 占地面积10743.88m2 主要进行织造、加弹、退浆、定型、涂层 11#厂房 占地面积3634.49m2 主要进行织造、加弹、压花、整浆并、磨毛 辅助工程 办公区 占地面积1300.22m2 共3层 食堂 占地面积770.93m2 共1层 宿舍 占地面积1541.86m2 共5层 储运工程 原料仓库 约1000m2 位于5#厂房，主要用于储存进购的原料 成品仓库 约1000m2 位于7#厂房，主要用于储存生产好的成品 公用工程 给水 835954.93t/a 来自市政自来水管网 排水 生活污水 3960 m3/a 生活污水经厂区化粪池+隔油池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司。生产废水排入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站进行处理，生产废水部分废水处理后回用生产，剩余部分接管至沭阳县凌志水务有限公司进一步处理，尾水排放至沂南河。 生产废水 2147306.4t/a 供电 5000万kWh/a 园区供电管网提供 供热 蒸汽22176t/a 江苏新动力热电有限公司提供 天然气 330万m3/年 沭阳华润燃气有限公司提供 绿化 1500m2 — 环保工程 废水治理 化粪池，15t/d 隔油池，15t/d 达标排放 废气处理 上油 二级静电油烟净化装置，5000m3/h，8套 达标排放 定型 水喷淋+静电除油装置，10000m3/h，4套 涂层 水喷淋塔+二级活性炭吸附装置，10000m3/h，1套 干磨毛 布袋除尘器装置，5000m3/h，3套 天然气燃烧 15m高排气筒，1根 加强车间密闭措施 噪声治理 隔声、消声、减振 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 一般固废堆场50m2 生活垃圾交由环卫部门清运，一般固废外售或者回用利用 危废暂存间25m2 全部交由资质单位处理 10、等级初判 （1）大气 使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式AERSCREEN，对本项目有组织和无组织源强进行估算预测，本项目各污染源各污染物的小时平均最大落地浓度贡献值较小，最大占标率是12#排气筒的颗粒物1%<6.38%<10%，确定评价等级为二级评价。 （2）地表水 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境（HJ2.3-2018）》，本项目生产废水经江苏恒能家纺新材料有限公司污水处理站处理后部分回用至织造工序，剩余排入沭阳凌志水务有限公司集中处理；生活污水经化粪池+隔油池预处理后排入沭阳凌志水务有限公司集中处理，属于间接排放，地表水评价判定为三级B。 （3）地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，同时本项目所在地为沭阳县经济技术开发区，地下水环境敏感程度为不敏感，因此判定本项目的地下水环境影响评价等级为三级。 （4）噪声 项目所在地为规划中的工业用地，噪声功能区划为3类区，因此噪声影响评价等级定为三级。项目建成后环境噪声变化不明显，且受影响人口不大。 （5）环境风险 本项目使用DTY油剂、POY原料、纺织面料属于一般危险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分原则，风险潜势为Ⅰ，仅需进行简单分析。 （6）土壤 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于纺织、化纤皮革等及服装、鞋制造的其他类，生产工艺简单，属于Ⅲ类项目，敏感程度为不敏感，占地面积较小属于小型规模，因此判定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，原有空地未有进行过工业生产，因此，不存在原有污染情况。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 沭阳位于江苏省北部，地理坐标介于北纬33°53'至34°25'，东经118°30'至119°10'之间，东与连云港接壤，南与淮安市毗邻， 西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、 宿四市结合部。沭阳县交通便利，新长铁路以及京沪高速公路、205国道、304省道、 307省道穿境而过。沭阳距徐州观音国际机场120公里，距连云港机场55公里。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一的沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江连接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。目前，沭阳县初步形成了站埠均衡、水陆交错的交通格局。 2、地质地貌 沭阳县地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 3、气候气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温度 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.8mm 年最小降雨量 458.7mm | 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8d 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 4、水文、水系 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，城区附近的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100~1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山,横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河穿青伊湖农场境内而过。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 5、生态 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 |
| --- | --- |
| 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、沭阳县经济情况 近几年来，沭阳立足县情实际，坚持以“富民、壮村、兴乡、强县”为立足点，贯彻“稳中求进，进中求快、快中求好”的指导思想，确立“兴工强县”和“工业突破” 战略，不空谈，不争论、不依赖，不畏难，应天时，谋富民兴县之策，造地利奠后发快进之基，求人和聚团结拼搏之力，走出了一条切合地区实际、具有沭阳特色的发展之路，切实把工业经济当作主导产业、主体经济、主攻方向来抓。初步摆脱了问题频发、困难较多、发展缓慢的局面，实现了由贫穷到温饱和由温饱到基本达小康的两大历史性跨越，开始进入一个加速创业、追赶先进、加快发展的新时期。目前，全县拥有化工、机械、纺织、医药、饲料、建材、木材加工等30多个门类，年销售收入500万元以上的工业企业有140家，近30种产品被评为部、省、市优产品。 2018年，沭阳县实现地区生产总值840亿元、一般公共预算收入47亿元、全体居民人均可支配收入22820元；完成社会消费品零售总额237.75亿元；完成500万元以上项目固定资产投资590.5亿元。 2、教育、文化、文物 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 沭阳经济技术开发区介绍 （1）开发区概况 沭阳经济技术开发区创建于2001年8月， 2006 年被江苏省政府批准为省级经济开发区。2013年11月，经国务院批准，江苏省沭阳经济技术开发区正式升级为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级经济技术开发区。2006年，省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了批复（苏环管[2006]81号）；2008年，开发区对产业定位进行了调整，增加了电镀、印染产业（为区内纺织服装和机械电子业自身配套的印染、电镀业），并获得省环保厅批复（苏环管[2008]17号）；2014年沭阳经济技术开发区管委会委托编制《江苏沭阳经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，并获得省环保厅审核意见（苏环审[2015]131号）。 （2）开发区产业定位 江苏沭阳经济技术开发区规划面积24.5km2，分为南区、北区和沂北区。南区和北区规划面积 21.5km2，南区和北区规划范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路-苏州路-永康路包络线、南至杭州路-柴沂干渠，东至瑞声大道；南区和北区以京沪高速为分界线。沂北区规划面积为3.0km2，规划范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。 南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加工、电子、物流等无污染或低污染项目，纺织业以发展集约化、专业化的、年印染纤维达1万吨以上的大型纺织企业为主，有控制地发展为区内纺织服装和机械电子业自身配套的印染、电镀业，不建设纯印染、纯电镀项目；沂北区适度发展具有高新技术的化工产业，限制发展印染、造纸（不含制浆）行业。 本位于沭阳经济技术开发区北区，属工业用地，本项目为高性能夹芯材料研发，生产，销售项目，污染较小，属于二类工业，符合园区产业定位和用地规划要求。 （3）开发区基础设施规划及建设现状 开发区实行集中供气、供水、供电，污水集中处理，本项目依托的主要基础设施建设规划如下： 1）给排水规划 给水：用水由沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。 排水：园区规划采用“雨污分流”的排水体制。 本项目废水接管沭阳凌志水务有限公司，沭阳凌志水务有限公司位于江苏沭阳经济技术开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期规模为日处理3万t的污水处理工程，二期规模为日处理4.9万t的污水处理工程。二期工程服务范围主要沭阳经济技术开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南河，南到迎宾大道和七雄街道及章集街道。 沭阳凌志水务有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置 A2/O 一体化氧化沟+深度处理” 工艺，目前已经投产运行。 2）供热规划及现状 目前江苏沭阳经济技术开发区内建成的集中供热企业为江苏新动力（沭阳）热电有限公司，建设地点为沭阳经济技术开发区南区杭州路和东环路的交界处。2011年11月底江苏新动力（沭阳）热电有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号）， 2013 年底二期第3台75t/h循环流化床锅炉于2015 年初已投入使用。 3）固体废弃物处置现状和规划 沭阳县城区现有垃圾焚烧发电厂1座，已运行。 |

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目位于宿迁市沭阳县沭七路东侧、余杭路北侧，大气环境质量中基本污染物和地表水环境、声环境质量现状引用《2018年沭阳县环境质量报告书》中监测数据，大气环境质量中其他污染物（TVOC）引用《江苏恒能家纺新材料有限公司纺织印染产品研发、生产及销售项目环境影响报告书》中G1点位（距离本项目260m）于2018年12月19日至25日监测的数据。以上监测数据时间在三年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。 一、空气质量现状 根据沭阳县《2018环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》 （GB3095-2012），2018年城区环境空气优良天气280天，达标率为78.7%，SO2、NO2、 CO、O3、PM10、PM2.5年日均值分别为0.023mg/m3、0.021 mg/m3、1.395 mg/m3、0.065 mg/m3、0.076 mg/m3和0.045 mg/m3，PM2.5、PM10日均值偶有超标现象，因此判定为不达标区。全年各项污染物指标监测结果如下： 表3-1 2018年沭阳县环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 23 60 38.3 达标 NO2 21 40 52.5 达标 PM10 76 70 108.6 不达标 PM2.5 45 35 128.6 不达标 O3 日最大8小时平均浓度 65 160 40.6 达标 CO 24小时平均浓度 1395 4000 34.8 达标 表3-2 TVOC引用报告检测数据结果一览表 监测点位 监测点坐标/m 污染物 平均时间 评价标准（μg/m3） 监测浓度范围（μg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y G1 669363.85 3775689.05 TVOC 8小时 600 16.4~23.8 4 0 达标 为改善和保护城区环境质量提出以下整改措施： （1）继续扩大城区的绿化植被面积，提高绿化覆盖率，减少扬尘的产生及对有毒有害气体的吸附。 （2）加强对城区碴土运输车的管理力度，采取相应措施保持道路的清洁，有效地减少二次扬尘的产生。在主城区建立洒水车洒水制度。 （3）提高能源利用率，减少污染物的产生。 （4）强化对机动车辆的尾气管理，对超标排放尾气车辆的处罚力度。 二、地表水环境质量现状 建设项目纳污河流为沂南河。根据沭阳县环境监测站2018年的监测数据，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 三、声环境质量现状 根据《2018沭阳环境质量报告书》中的监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中3类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，本项目周围环境保护目标见表3-4和表3-5。 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 规模（人） 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 官西小区 671285.22 3778466.43 居住区 人群 二类区 8000 NW 1872m 桃园小区 671314.65 3777941.03 居住区 人群 2000 NW 1350m 蔡庄 669140.32 3778289.20 居住区 人群 2000 SE 187m 庞庄 673825.93 3775170.95 居住区 人群 240 SE 1524m 臧庄 672852.85 3775914.61 居住区 人群 150 S 485m 道口村 674713.82 3775582.05 居住区 人群 150 SE 1871m 冯道口 674209.54 3776281.83 居住区 人群 300 E 1197m 蒋庄 674659.39 3777228.27 居住区 人群 90 SE 1767m 赵湾村 673722.60 3777111.83 居住区 人群 216 NE 2565m 沭阳县七雄中学 673369.69 3778621.94 居住区 人群 1500 NE 2129m 沭阳县七雄小学 673739.64 3778650.79 居住区 人群 2000 NE 2385m 官田村 673766.15 3779037.39 居住区 人群 450 NE 2712m 胡庄 675164.20 3776493.01 居住区 人群 90 S 2164m 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置，下文均采用此进行标记。 表3-5 建设项目环境保护目标表 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 水体 沂南河 N 4010m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 新沂河 N 4169m 小型 官西排涝河 E 60m 小型 柴米河 S 4020m 小型 噪声 厂界 — 1～200m — 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 蔡庄 SE 187m 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 生态 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 N 4169m — 洪水调蓄 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区 S 4020m — 注：本项目距离保护目标最近距离以厂界为起点。

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量功能为二类区。SO2、NOx、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求。VOCs执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC标准。具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 NOX 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 TVOC 8小时平均 600 HJ2.2-2018附录D 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，纳污水体沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 类别 pH COD BOD5 氨氮 总磷（以P计） 石油类 SS 总氮 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6.0 ≤1.5 ≤0.3 ≤0. 5 ≤60 ≤1.5 3、声环境质量标准 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，周边环境保护目标声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》 单位： 等效声级Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 2类 ≤60 ≤50 3类 ≤65 ≤55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准（天津市地方标准）》（DB12/524-2014）中“其他行业”标准限值，天然气燃烧废气烟尘、SO2、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值。具体排放标准详见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 序号 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值mg/m3 备注 排气筒高度 二级 监控点 浓度mg/m3 1 颗粒物 120 15m 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 2 VOCs 80 15 2.0 厂界 2.0 《工业企业挥发性有机物排放控制标准（天津市地方标准）》（DB12/524-2014）中“其他行业”标准限值 3 烟尘 20 15 m — — — 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值 4 SO2 50 — — — 5 NOX 150 — — — 2、水污染物排放标准 建设项目废水为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池+隔油池预处理后接管，生产废水经恒能污水处理站预处理后部分回用至织造工序，其余废水与生活污水一起接管沭阳凌志水务有限公司。接管废水执行污水处理厂接管标准，并同时满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单、《环保部关于调整<纺织染整工业水污染物排放标准>（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告》要求，该污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。回用水质执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）标准。具体见表4-5、4-6。 表4-5 废水接管及排放执行标准 项目 pH COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 石油类 污水处理厂接管标准 6~9 500 300 400 35 8 45 20 纺织染整工业水污染物间接排放标准 6~9 200 50 100 20 1.5 30 - 污水处理厂尾水排放标准 6~9 50 10 10 5（8） 0.5 15 1 *注：括号内、外数值分别为水温≤12oC和＞12oC时的控制指标 表4-6 回用水执行标准 因子 pH SS（mg/L） BOD5（mg/L） COD（mg/L） 石油类（mg/L） 水质要求 6.5～9.0 ≤30 - ≤50 - 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表4-7、4-8。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 标准 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别 昼 间（dB(A)） 夜 间（dB(A)） 3 65 55 4、固废贮存标准 建设项目一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单(公告2013年第36号)。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目运营后，总量控制因子及建议指标如下所示： 表4-7 全厂污染物排放总量表 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量 最终外排量 废气 有组织 颗粒物 61.236 57.809 3.427 3.427 VOCs 21.324 19.14 2.094 2.094 SO2 1.32 0 1.32 1.32 NOX 6.17 0 6.17 6.17 无组织 颗粒物 0.475 0 0.475 0.475 VOCs 0.298 0 0.298 0.298 废水 废水量 1593221.4 1573329.186 19892.214 19892.214 COD 638.745 634.449 4.296 0.995 BOD5 286.706 284.412 2.294 0.199 SS 137.509 136.307 1.202 0.199 氨氮 21.579 21.285 0.294 0.099 总氮 0.158 0 0.158 0.059 总磷 1.449 1.429 0.020 0.020 动植物油 0.396 0.389 0.007 0.02 石油类 21.571 21.501 0.07 0.007 固废 一般固废 308.13 308.13 0 0 危险废物 133.391 133.391 0 0 （1）本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水产生量为3960t/a，经江苏恒能家纺新材料有限公司化粪池+隔油池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司进行处理。生产废水产生量为1593221.4 t/a，生产废水进入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站99%废水回用至生产，剩余1%废水由江苏恒能家纺新材料有限公司接管至沭阳凌志水务有限公司进行处理。尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入沂南河。 本项目废水各污染物接管量申请指标分别为废水量：19892.214t/a； COD：4.296t/a；BOD5：2.294t/a；SS：1.202t/a；NH3-N：0.294t/a；总磷：0.02t/a；石油类：0.007t/a；动植物油：0.07t/a。纳入沭阳县凌志水务有限公司接管总量。 本项目废水污染物外排量分别为：废水量19892.214t/a；COD：0.995t/a；BOD5：0.199t/a；SS：0.199t/a；NH3-N：0.099t/a；总磷：0.02t/a；石油类：0.007t/a；动植物油：0.02t/a。 （2）废气：本项目有组织排放的废气为颗粒物3.427t/a、VOCs 2.094t/a、二氧化硫1.32t/a、氮氧化物6.17t/a，向宿迁市沭阳生态环境局申请总量，在沭阳县区域内平衡。 （3）固体废弃物：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

| 一、施工期 1、工艺流程及产排污节点简述 本项目占地面积112569m2，建设项目施工建设流程及产污环节见下图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、主要污染工序及产排污节点分析 本项目施工期主要建设内容为场地平整、打地基和主体工程建设及附属管网敷设等。其对环境的影响主要表现在： （1）散状物堆积扬尘对局部环境的影响； （2）“三材”运输产生的道路扬尘及交通噪声对环境空气和声环境的影响； （3）施工队伍排放的少量生活污水、施工废水对地表水的影响； （4）施工机具产生的机械噪声对区域环境的影响； （5）建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和一些废弃物对环境的影响； （6）表土开挖会造成一定的水土流失。 3、施工期污染源强分析 废气： （1）建筑场地扬尘 施工期间，扬尘主要由以下因素产生：施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶；运输车辆带到建设场地周围道路上的泥土被过往车辆反复扬起。 （2）施工机械尾气 施工机械产生的尾气主要是石油燃烧的产物，主要成分为CO、VOCs、NOx、SO2等，该类气体属于无组织排放，产生量和施工机械的先进程度和数量有很大关系，本评价不做定量分析。 废水： （1）施工废水 施工生产废水为砂石料加工系统污水，施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工污水的特点是SS含量高，且含有一定的油污，肆意排放会造成周边地表水体的污染，必须妥善处置。施工废水及雨水冲刷等水污染源与施工条件、施工方式及天气等诸多因素有关，该类废水经沉淀池沉淀处理后可回用于场地洒水降尘。 （2）机械动力、运输设备冲洗水 动力、运输设备冲洗废水约2m3/d，主要污染物为石油类和SS，其浓度分别约为30mg/L、600mg/L，经简易沉淀处理后用于场地防尘洒水或回用于车辆清洗，不外排。 （3）生活废水 施工期的生活污水主要源自施工人员。本项目施工高峰期施工人员约50人，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，施工人员每天生活用水以100L/人计，其污水排放系数取0.8，则项目施工期日排放污水量4m3/d。施工人员生活污水采取化粪池处理达标后用于周边农田肥田。施工期生活污水参照低浓度生活污水水质（即悬浮物220mg/L，CODCr300mg/L，NH3-N25mg/L、TP5mg/L）计算，得出施工期生活污水污染负荷，其结果列于表5-1。 表5-1 施工期水污染负荷 污染因子 SS CODcr NH3-N TP 浓度（mg/L） 220 300 25 5 污染负荷（kg/d） 0.88 1.2 0.1 0.02 噪声： （1）施工机械噪声 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打桩机、混凝土振捣器、运输车辆等设备，噪声源强一般在70～105dB(A)（距设备10m处）之间。 （2）运输车辆噪声 施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起沿线交通噪声声级的增加，对沿路区域环境噪声有一定影响。施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级可达100dB(A)，自卸卡车在装卸石料时的噪声级可达110dB(A)。以上这些影响是间歇性的，将随施工结束而消失，其噪声源及声级程度见表5-2、5-3。 表5-2 各施工阶段常见施工机械噪声级 施工阶段 声源 声级/dB（A） 土石方阶段 挖土机 78～96 冲击机 95 空压机 75～85 主体结构阶段 混凝土输送泵 90～100 振捣棒 100～105 电锯 100～105 电焊机 90～95 空压机 75～85 装修、安装阶段 电钻 80～90 电锤 75～85 多功能木工刨 70～80 无齿锯 85 表5-3运输车辆声源情况 施工阶段 运输内容 车辆类型 声级/dB（A） 土石方 土方外运 大型载重车 90 结构阶段 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80～85 装修阶段 各种装修材料及必要的设备 轻型载重卡车 75 固体废弃物： 施工期的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾等。施工人员的生活垃圾主要成分有粪便、食物残渣等。本项目施工高峰期共有施工人员约50人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则产生量为0.025t/d，施工期6个月（按180天计算），则施工期的生活垃圾产生量为2.25t，收集后由环卫部门统一处理。项目场地较平整，挖填方基本平衡，无弃土方产生。 二、运营期 本项目主要产品主要为家纺面料，具体生产工艺流程图见下图。 图5-1家纺面料生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）加弹：外购的POY原丝被喂入罗拉，受到拉伸后进入第一热箱，丝条在一定温度下受拉伸、假捻作用发生拉伸变形，丝条从第一热箱出来后经过冷却板冷却以固定丝条的热变形，降低其热塑性。当丝条冷却后即完成拉伸变形过程，具有一定的强度、伸度和蓬松性。为了降低丝条的内应力，提高卷曲稳定度，将高弹丝再输入第二热箱补充热定型，定型温度150℃。定型后的丝条经过油槽上油，然后即成DTY纤维丝。此过程会产生挥发油剂G1和废丝S1、加弹机油剂回收装置回收的废油S2、废油桶S3。 （2）整浆并：将一定根数的经纱在整经机内按照规定的长度和宽度平行卷绕在经轴或织轴上，经过整经的经纱供浆纱和穿经之用；将PAA浆料与水按35:65的比例搅拌均匀制成浆液，将整经完后的经纱挂在上浆机的纱架上，将原纱的纤毛经过浆液的压缩，使纤毛伏贴不至于在喷水织机上因摩擦起球，提高其可织性的工艺过程，便于后续织造工艺，然后利用蒸汽将蘸过浆液的经纱烘干。本项目浆料主要成分为聚丙烯酸，在喷水织造过程中，经纱中的一部分浆料随水洗脱，成为织造废水中的主要污染物。该废水水质较为简单，经污水处理站处理后可回用至织造工段。浆液循环使用，上浆工序无浆液排放，浆槽每月冲洗一次，每次冲洗产生洗槽废水W1排入“江苏恒能家纺新材料有限公司”（以下简称为“恒能家纺”）污水处理站进行处理；将经上浆后的几个浆轴合并在一起，同时卷绕到织轴上，以使织轴达到织物的总根数和幅宽要求，供织机织造。此过程产生浆槽清洗废水W1、噪声N1。 （3）分绞：用分绞机的分纱针将经丝一根一根分开，使全幅经纱分出上下层，并保证经纱平整、清晰，此过程产生噪声N2。 （4）穿经穿筘：经纱准备工作的最后一道工序，即根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝和筘，以便织造时形成梭口引入纬纱织成所需的织物，这样在经纱断头时能及时停下，不至于造成织疵。此过程产生噪声N3。 （5）织造：纬纱是直接由供纱器供给，通过张力器调节适当的张力，用测厂盘连续测取长度相当于筘幅的一根纬纱，通过储纬器，其前端即由纬纱夹丝装置握持引入喷嘴口。在喷嘴处纬纱和水在此合流，以一定速度向梭口喷射，与已准备好的经纱在织布机的作用下完成织布。此工序会产生织造废水W2、废丝S4、噪声N4。 （6）退浆：退浆是指去除织物上浆料的工艺过程。退浆机的浸料槽内存有按比例配置的退浆剂（主要成为NaOH），织布浸在退浆剂中，导辊带动织布在退浆剂内缓慢前进，通过调整车速可以控制织布在退浆剂中的浸泡时间。使用轧辊挤出织布中的退浆剂，进入后续的蒸洗箱进行3～5次水洗。整个过程使用间接蒸汽加热，退浆温度为100℃，退浆会产生W3退浆废水、噪声N5、同时产生蒸汽冷凝水。 （7）磨毛：对布料表面进行磨毛，使面料表面呈现一定的绒感，提升手感。磨毛采用干式和湿式磨毛，干湿比为1:2，此工序会产生噪声N5、干磨毛工序会产生磨毛粉尘G2，湿磨毛工序会产生磨毛废水W4。 （8）定型：为了使面料获得一定的特性，如柔软度、硬挺度等，磨毛、退浆后均须对面料进行定型整理。因蒸汽不能满足温度要求，因此烘干段采用天然气加热烘箱，定型温度为160~180℃，定型助剂包括硬挺剂、柔软剂等。磨毛后定型工序会产生天然气燃烧废气G3、定型废气G4、噪声N6。退浆后定型工序会产生天然气燃烧废气G5、定型废气G6、噪声N7。 （9）涂层：在设备涂布段由涂层头对布料进行上浆，浆液为外购的水性涂层溶液，由泵输送至涂层线自带的发泡设备内通入压缩空气进行发泡，属于物理发泡，溶液中不需要添加其他助剂。涂布后再输送至后方的烘箱烘干，烘干温度为110~160℃，涂布和烘干工段密闭性较好，仅留布料出入口，该工序产生涂层废气G8、噪声N8。烘箱采用天然气燃烧加热，产生燃烧废气G7。 （10）压花：压花是指利用压花机在织布表面形成特定的花纹，通过调节烫印头形状、温度、高度等可以使织布产生不同图案、深度的花纹。该工序采用电加热，会产生压花废气G9、噪声N9。 （11）轧光：轧光是通过调整轧辊辊面材质、压力、温度、硬度等，使织物获得不同的光泽度和光滑度。轧辊机轧辊采用电加热，温度约110~160℃。该工序会产生轧光废气G10、噪声N10。 （12）检验入库：织布检验后打卷入库。 三、运营期污染物产生及排放情况 1、废气 本项目建成后主要废气为加弹过程中产生的挥发油剂（G1）、干磨毛过程中产生的干磨毛粉尘（G2）、定型过程中产生的天然气燃烧废气（G3、G5）、定型废气（G4、G6）、涂层过程中产生的天然气燃烧废气（G7）、涂层废气（G8）、压花废气（G9）、轧光废气（G10）以及食堂油烟。 （1）挥发油剂 本项目产生的挥发油剂主要是POY在热定型过程挥发的少量含油废气，以及在上油的过程中油剂挥发的含油废气。因POY本身含有油剂，因此POY在两个热箱中加热定型时会产生含油废气，常温上油过程也会产生含油废气。本项目含油废气以VOCs计。 ①POY热定型废气 以1#车间为例，类比《江苏恒能家纺新材料有限公司纺织原料及纺织产品研发、生产、销售项目环境影响评价报告表》分析可知，POY中所含油剂量以原料量的万分之五计，1#车间POY用量为10250t/a，因此POY中油剂含量为5.125t/a。POY在热定型过程中一般有30%油剂仍留在产品中，20%的油剂在两个热箱中结焦，40%的油剂经加弹机中油分离装置回收后形成“白油”，10%油剂形成含油废气，因此废气中油剂产生量为0.513t/a，全部进入二级静电油烟净化装置处理，废气收集率100%，因此有组织油剂产生量为0.513t/a，处理效率不低于90%，然后经15米高排气筒DA001排放，则该部分有组织油剂排放量为0.051t/a。其他车间核算方法同上。 各车间POY热定型废气产生及排放情况见表5-4。 表5-4各车间POY热定型废气产生及排放情况一览表（t/a） 车间编号 产生量 收集量 削减量 有组织排放量 排气筒编号 1#车间 0.513 0.513 0.462 0.051 DA0001 2#车间 0.513 | 0.513 0.462 0.051 DA0002 4#车间 0.513 0.513 0.462 0.051 DA0003 5#车间 0.513 0.513 0.462 0.051 DA0004 7#车间 0.513 0.513 0.462 0.051 DA0005 8#车间 0.513 0.513 0.462 0.051 DA0006 9#车间 0.513 0.513 0.462 0.051 DA0007 11#车间 0.513 0.513 0.462 0.051 DA0008 小计 4.104 | 4.104 3.696 0.408 / ②上油过程挥发的废气 以1#车间为例，类比《江苏恒能家纺新材料有限公司纺织原料及纺织产品研发、生产、销售项目环境影响评价报告表》分析可知，上油过程DTY油剂挥发量按0.1‰计，1#车间DTY油剂用量为125t/a，因此上油过程含油废气中油剂产生量为0.125t/a，企业在上油辊上方设置集气罩，收集效率不低于90%，因此有组织废气油剂产生量为0.1125 t/a，废气经集气罩收集后引入二级静电油烟净化装置处理，风量为5000m3/h，处理效率不低于90%，然后经15米高排气筒DA001排放，则该部分有组织油剂排放量为0.01125t/a。未被收集量为0.125 t/a在车间内无组织排放。其他车间核算方法同上。 各车间上油废气产生及排放情况见表5-5。 表5-5 各车间上油废气产生及排放情况一览表（t/a） 车间编号 产生量 收集量 削减量 有组织排放量 排气筒编号 1#车间 0.125 0.1125 0.11375 0.01125 DA0001 2#车间 0.125 0.1125 0.11375 0.01125 DA0002 4#车间 0.125 0.1125 0.11375 0.01125 DA0003 5#车间 0.125 0.1125 0.11375 0.01125 DA0004 7#车间 0.125 0.1125 0.11375 0.01125 DA0005 8#车间 0.125 0.1125 0.11375 0.01125 DA0006 9#车间 0.125 0.1125 0.11375 0.01125 DA0007 11#车间 0.125 0.1125 0.11375 0.01125 DA0008 小计 1.0 0.9 0.91 0.09 / （2）干磨毛粉尘 本项目约1/3面料需要干式磨毛，类比《江苏恒能家纺新材料有限公司纺织原料及纺织产品研发、生产、销售项目环境影响评价报告表》分析可知，干磨毛产生的粉尘量约占POY原料的0.05%。因此干磨毛粉尘产生量为13.67t/a，干式磨毛在机器内部进行，产生的粉尘废气通过管道全部进入袋式除尘器处理，然后经15米高排气筒排放，袋式除尘器处理效率不低于99%，风量为5000m3/h，则干磨毛粉尘有组织排放量为0.137t/a。 各车间磨毛粉尘产生及排放情况见表5-6。 表5-6 各车间磨毛粉尘产生及排放情况一览表（t/a） 车间编号 产生量 收集量 削减量 有组织排放量 排气筒编号 2#车间 4.6 4.554 4.554 0.046 DA0009 5#车间 4.6 4.554 4.554 0.046 DA0010 11#车间 4.47 4.425 4.425 0.045 DA0011 小计 13.67 13.67 13.533 0.137 / （3）天然气燃烧废气 本项目定型和涂层工序对温度要求较高，蒸汽加热不能满足要求，因此定型和涂层工艺中的烘干段以天然气为燃料供热，天然气用量为330万m3/a，产生燃烧废气，定型和涂层均位于9#车间，两个工段产生的废气过管道合并至一根15米高排气筒DA0012排放，因天然气为清洁能源，因此企业拟设置一台风量为2000m3/h的风机处理后直排。天然气燃烧废气污染物产生及排放情况参考《工业污染源产排污系数手册（第十分册）》。污染物产生系数见表5-7，废气产排情况见表5-8。 ①基准烟气量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》(HJ 861—2017)表5“基准烟气量取值表”，天然气燃烧的基准烟气量取值为12.3Nm3/m3燃气。 ②污染物排放量计算 SO2、NOx及颗粒物参考《排污证许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953J953-2018）附录F中“表F.3燃气工业锅炉的废产排污系数”中相关产污系数，其污染物具体排放系数见表5-7。 表5-7 天然气燃烧主要污染物的排放系数 污染物 基准废气量 SO2 NOx 颗粒物 排放系数(kg/10000m3) 12.3 （Nm3/Nm3-燃气） 0.02S* 18.71 2.86 表5-8 天然气燃烧废气产排情况一览表 排放源 污染物名称 产生情况 排放情况 排气筒编号 产气量m3/h 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 排气量m3/h 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 天然气燃烧废气 颗粒物 7125 18.32 0.13 0.94 7125 18.32 0.13 0.94 DA0012 SO2 25.73 0.18 1.32 25.73 0.18 1.32 NOX 120.27 0.86 6.17 120.27 0.86 6.17 （4）定型废气 本项目定型过程中有废气产生，根据前道工序分析和类比调查，定型废气中主要为颗粒物和油烟（以VOCs计）。颗粒物来源于织布上的纤维和助剂中的固分，油烟主要是织布中所含的少量油剂在高温下挥发产生。 定型废气污染物浓度参考《2014节能减排会议资料集》中“定型机废气分析及治理技术”：每台定型机一般排放颗粒物150-250mg/m3、油烟40-80mg/m3。考虑到本项目前道工序相对简单（无染色等原料成分更复杂的工艺），因此分别取颗粒物150mg/m3、油烟40mg/m3。 定型机为整体密闭，仅留布料出入口，类比《江苏恒能家纺新材料有限公司纺织印染产品研发、生产及销售项目报告书》中定型废气核算过程，本项目定型废气收集效率可达99%，收集后的废气采用“水喷淋+静电除油装置”方式处理，对VOCs处理效率90%、对颗粒物处理效率95%，处理后尾气通过15米高排气筒排放。本项目共有4台定型机，配套风机设计风量为10000m3/h·台，则定型废气总风量为40000m3/h，定型废气产生及排放情况见表5-9。 表5-9定型废气污染物产生及排放情况一览表（t/a） 车间编号 项目 污染物产生量 有组织产生量 削减量 有组织排放量 排气筒编号 9#车间 颗粒物 47.52 47.04 44.69 2.35 DA0013 VOCs 12.67 12.54 11.29 1.25 （5）涂层废气 本项目有20%织布进行涂层，此工序主要的废气污染物来源于水性涂层溶液中挥发的聚丙烯酸单体，根据HJ879-2017，以VOCs计。根据企业提供资料和行业经验值，产生量按水性涂层溶液用量（7100t/a）的0.5‰计，因此涂层废气污染物产生量为3.55t/a。其中2%在涂头处挥发，为0.071t/a，此部分在车间内无组织排放。其余98%在烘干段挥发，为3.479t/a。烘干在设备内部进行，产生的废气通过管道全部收集至一套水喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过15米高排气筒排放。处理效率不低于90%，风机设计风量为10000m3/h，因此有组织排放量为0.348t/a。 涂层废气产生及排放情况见表5-10。 表5-10 涂层废气污染物产生及排放情况一览表（t/a） 车间编号 水性涂层溶液用量 产物系数 污染物产生量 有组织产生量 削减量 有组织排放量 排气筒编号 9#车间 VOCs 0.5‰ 3.55 3.479 3.131 0.348 DA0014 （6）食堂油烟 本项目厂区每天就餐人数300人，人均食用油消耗量以20g/d计，则本项目食堂消耗量为食用油6kg/d，全年工作日为330天，即食堂消耗量为食用油1.98t/a。油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本次评价取2%，则油烟产生量为0.0396t/a，油烟产生浓度为0.6mg/m3（每天运行2h，引风量10000m3/h）。 （7）压花废气、轧光废气 本项目压花、轧光过程中POY受热产生有机废气，由于产品中仅1/5坯布需要进行压花或轧光处理，且坯布仅在纹路部分与轧辊接触进行局部加热，接触面较小，产生废气量较少，本次评价中不定量分析。 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表5-11、5-12。 |
| --- | --- | --- |

| 表5-11 全厂有组织废气产生及排放情况 污染源位置 排放源 风量(m3/h) 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率(%) 排气筒坐标/X，Y（m） 排放状况 年排放小时数（h） 排放工况 排放源参数 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量（t/a） 高度m 内径m 烟气温度℃ 烟气流速m/s 1#车间 DA0001 10000 VOCs 7.25 0.0725 0.638 二级静电除油装置 90 672135.90,3776410.79 0.725 0.00725 0.062 7920 正常 15 0.5 50 14.15 2#车间 DA0002 10000 VOCs 7.25 0.0725 0.638 二级静电除油装置 90 672635.90,3776410.79 0.725 0.00725 0.062 7920 15 0.5 50 14.15 DA0009 | 5000 颗粒物 116.16 0.58 4.6 袋式除尘器 99 672608.45,3776408.30 1.28 0.006 0.046 7920 15 0.5 20 11.32 4#车间 DA0003 10000 VOCs 7.25 0.0725 0.638 二级静电除油装置 90 672635.90,3776410.79 0.725 0.00725 0.062 7920 15 0.5 50 14.15 5#车间 DA0004 10000 VOCs 7.25 0.0725 0.638 二级静电除油装置 90 672635.90,3776410.79 0.725 0.00725 0.062 7920 15 0.5 50 14.15 DA0010 5000 颗粒物 116.16 0.58 4.6 袋式除尘器 99 672608.45,3776408.30 1.28 0.006 0.046 7920 15 0.5 20 14.15 7#车间 DA0005 10000 VOCs 7.25 0.0725 0.638 二级静电除油装置 90 672635.90,3776410.79 0.725 | 0.00725 0.062 7920 15 0.5 50 14.15 8#车间 DA0006 10000 VOCs 7.25 0.0725 0.638 二级静电除油装置 90 672635.90,3776410.79 0.725 0.00725 0.062 7920 15 0.5 50 14.15 9#车间 DA0007 10000 VOCs 7.25 0.0725 0.638 二级静电除油装置 90 672635.90,3776410.79 0.725 0.00725 0.062 7920 15 0.5 50 14.15 DA0012 7125 烟尘 18.32 0.13 0.94 15米高排气筒 0 672835.90,3776410.79 18.32 0.13 0.94 7920 15 0.5 80 4.87 SO2 25.73 0.18 1.32 672835.90,3776410.79 25.73 0.18 1.32 7920 NOX 120.27 0.86 6.17 672835.90,3776410.79 120.27 0.86 6.17 7920 DA0013 40000 颗粒物 148.5 5.94 47.52 水喷淋+静电除油装置 95 672585.90,3776410.79 7.425 0.297 2.35 7920 15 0.5 50 42.46 VOCs 39.59 1.58 12.67 90 672585.90,3776410.79 3.96 0.158 1.25 7920 DA0014 10000 VOCs 44.82 0.448 3.55 水喷淋塔+二级活性炭吸附装置 90 672835.90,3776410.79 | 4.48 0.045 0.348 7920 15 0.5 50 14.15 11#车间 DA0008 10000 VOCs 7.25 0.0725 0.638 二级静电除油装置 90 672635.90,3776410.79 0.725 0.00725 0.062 7920 15 0.5 50 14.15 DA0011 5000 颗粒物 112.88 0.564 4.47 袋式除尘 99 672635.90,3776410.79 1.24 0.006 0.045 7920 15 0.5 20 14.15 表5-12 无组织废气产生及排放情况 污染源位置 工序 污染物名称 污染物排放量（t/a） 面源海拔高度（m） 面源面积（m2） 面源高度（m） 年排放小时（h） 排放工况 1#车间 上油 VOCs 0.0125 0 128.7×28.24 8.2 7920 正常 2#车间 上油 VOCs 0.0125 0 128.7×85.48 8.2 4#车间 上油 VOCs 0.0125 0 80.48×28 8.2 5#车间 上油 VOCs 0.0125 | 0 80.48×85.48 8.2 7#车间 上油 VOCs 0.0125 0 104.48×96.7 8.2 8#车间 上油 VOCs 0.0125 0 128.7×56.48 8.2 9#车间 上油 VOCs 0.0125 0 128.7×83.48 8.2 定型 颗粒物 0.4752 0 VOCs 0.1267 0 涂层 VOCs 0.071 0 11#车间 上油 VOCs 0.0125 0 128.7×28.24 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、废水 （1）生产废水 本项目生产用水主要包括浆槽清洗废水（W1）、织造废水（W2）、退浆废水（W3）、湿磨毛废水（W4）、喷淋塔废水。 ①浆槽清洗废水 浆槽每季度清洗一次，每次每条整浆并生产线浆槽清洗用水量4.5m3，产污系数按0.8计，则年产生浆槽清洗废水28.8 m3/a，该废水COD约2000mg/L、BOD5约1200mg/L，废水进入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站部分回用至生产，剩余部分由江苏恒能家纺新材料有限公司接管至沭阳凌志水务有限公司进行处理。 ②织造废水 根据建设单位提供资料，每台喷水织机每天用水量约3.5 m3，其中10%带入布中，5%蒸发损耗，织造废水进入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站处理后部分回用至生产，剩余部分由江苏恒能家纺新材料有限公司接管至沭阳凌志水务有限公司进行处理。本项目共有织造机1460台，则织造废水年产生量为1433355 m3/a，织造废水中污染物主要来源于布料在上浆过程中携带的浆料，污染物浓度约为：COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS60mg/L、氨氮15mg/L、总磷1mg/L、石油类15mg/L。 ③退浆废水 本项目约50%的织布需通过退浆工序洗去多余的浆料，根据企业提供的参数，退浆用水与原料比例约为3：1，产污系数按0.8计，本项目则年产生退浆废水98400 m3/a，该废水污染物主要来自脱落的浆料，污染物浓度为：COD约400mg/L、SS约200mg/L，废水进入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站部分回用至生产，剩余部分由江苏恒能家纺新材料有限公司接管至沭阳凌志水务有限公司进行处理。 ④湿磨毛废水 本项目约2/3原料需要湿式磨毛，磨毛工序年工作时间2400h，每台磨毛机用水量约为3t/h，其中10%带入布中，5%蒸发损耗，磨毛废水进入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站99%回用至生产，剩余1%由江苏恒能家纺新材料有限公司接管至沭阳凌志水务有限公司进行处理。因此湿磨毛废水年产生量为61200 m3/a，湿磨毛废水污染物浓度约为：COD400mg/L、SS500mg/L。 ⑤喷淋塔废水 本项目水喷淋装置均配备一个循环水箱，该水箱设计循环量为2m3/h，喷淋水循环使用，日补充挥发损耗，当循环喷淋水水质较差时排放。补充新鲜水量为损耗量和排放量之和。损耗量按照循环量的1.5%计，则损耗量为237.6 m3/a；每台喷淋塔废水排放量约0.17 m3/d，合计排水量56.1 m3/a。喷淋塔废水中污染物浓度约为COD500mg/L、SS1000mg/L、石油类300mg/L，排入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站。 （2）生活污水 本项目定员300人，厂区设置食宿，工作制度为年工作日330天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）用水标准，本评价取人员生活用水定额为50L/人•d，则职工用水量为4950 m3/a。生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水排放量为3960 m3/a。其污染物产生浓度为COD350mg/L、SS250mg/L、氨氮20mg/L、TN40 mg/L、TP4mg/L、动植物油100mg/L，生活污水经江苏恒能家纺新材料有限公司化粪池+隔油池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司，尾水达标排放沂南河。 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表见表5-13。

表5-13 本项目废水产生及排放情况一览表 废水种类 废水产生量(t/a) 污染物名称 产生情况 治理措施 处理后情况 回用水量（t/a） 接管量 最终进入环境量 排入去向 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 生活污水 3960 COD 350 1.386 化粪池+隔油池 280 1.109 0 废水量 19892.214 废水量 19892.214 经沭阳凌志污水处理有限公司处理后尾水排入沂南河 SS 250 0.990 200 0.792 氨氮 20 0.079 20 0.079 TN 40 0.158 40 0.158 TP 4 0.016 4 0.016 动植物油 100 0.396 20 0.079 浆槽清洗废水 28.8 COD 2000 0.058 / / / BOD5 1200 0.035 织造废水 1433355 COD 400 573.342 COD 215.954 4.296 COD 50 0.995 BOD5 200 286.671 BOD5 115.304 2.294 BOD5 10 0.199 SS 60 86.001 SS 60.403 1.202 SS 10 0.199 石油类 15 21.500 氨氮 14.780 0.294 氨氮 5 0.099 TN 40 0.158 TN 15 0.059 氨氮 15 21.500 TP 1.021 0.020 TP 0.5 0.020 TP 1 1.433 石油类 0.363 0.007 石油类 1 0.007 湿磨毛废水 61200 COD 400 24.48 动植物油 3.971 0.07 动植物油 1 0.02 SS 500 30.6 退浆废水 98400 COD 400 39.36 SS 200 19.68 / 喷淋塔废水 237.6 COD 500 0.119 SS 1000 0.238 石油类 300 0.071 综合生产废水 1593221.4 COD 400.044 637.359 格栅+隔油调节+气浮 COD 200.022 318.680 1577289.186进入袋式过滤器过滤后回用至生产，剩余15932.214与生活污水一起纳管排放。 BOD5 179.954 286.706 BOD5 143.963 229.365 SS 85.688 136.519 SS 25.706 40.956 石油类 13.539 21.571 石油类 0.454 0.723 氨氮 13.495 21.500 氨氮 13.495 21.500 TP 0.900 1.433 TP 0.270 0.430 注：由于全厂废水TP、石油类接管浓度远低于污水厂尾水排放浓度，因此外排环境浓度以污水厂尾水排放浓度表示，但外排环境量仍按接管量计。综合生产废水包括浆槽清洗废水、织造废水、湿磨毛废水、喷淋塔废水、退浆废水。

| 3、噪声 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为喷水织机、加弹机、整经机、磨毛机、压花机、轧光机、退浆机、定型机等设备运行时产生的机械噪声，声源强度值为80~90dB（A），高噪声设备及其噪声源强见下表5-14。 表5-14 项目高噪声设备一览表（单位：dB(A)） 序号 设备名称 声级 数量（台） 与最近厂界距离 治理措施 降噪效果 1 喷水织机 80 1460 西，35 基础减振+厂房隔声 25dB（A） 2 加弹机 90 23 西，35 3 整经机 90 17 西，40 4 磨毛机 90 20 南，20 | 6 压花机 90 6 南，20 7 轧光机 85 6 西，40 8 退浆机 85 4 东，30 9 定型机 80 4 东，20 4、固废 本项目产生的固废主要为加弹、织造过程中产生的废丝（S1、S4）、加弹机油剂回收装置回收的废油（S2）、废油桶（S3）、布袋收尘、静电除油装置收集的废油、设备维护检修产生的废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、化学品原料废包装容器、员工生活垃圾。 （1）废丝 本项目加弹和织造过程中会产生废丝，类比《江苏永能新材料科技有限公司家纺面料生产、销售项目环境影响报告表》可知，废丝产生量按POY的万分之三计，约24.6t/a，由废品公司回收。 （2）加弹机油剂回收装置回收的废油 POY中所含油剂量以原料量的万分之五计，据企业提供资料，POY中所含油剂的40%经加弹机中油分离装置回收后形成“白油”， 本项目POY用量为82000t/a，则加弹机油剂回收装置回收的废油产生量为16.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），加弹机油剂回收装置回收的废油属危险废物，代码为HW08 900-210-08。委托有资质单位处置。 （3）废油桶 本项目DTY油剂年用量1000t/a，采用规格为1t的桶装，则使用后产生废油桶1000个，按20kg/个计（含桶内壁废油），则废油桶产生量约20t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废油桶属危险废物，代码为HW49 900-041-49。委托有资质单位处置。 （3）布袋收尘 本项目干磨毛粉尘由袋式除尘器处理，布袋收集的粉尘约13.53t/a，由环卫统一清运。 （4）静电除油装置收集的废油 根据静电装置去除效率计算得出，其收集的废油量约为57.16t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），静电装置收集废油属危险废物，代码为HW08 900-210-49。 （5）废润滑油 本项目生产设备维护检修会产生废润滑油，产生量约为7.7t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废润滑油属危险废物，代码为HW08 900-214-08。 （6）废润滑油桶 本项目废润滑油桶年产生量100个，约2.5t/a废润滑油桶属于《国家危险废物名录 （2016年）中HW49类，类别代码为900-041-49，由企业收集交由资质单位回收处理。 （7）废活性炭 根据工程分析可知，本项目产生的涂层废气经过“水喷淋塔+二级活性炭吸附装置”处理，需处理的有机废气量为3.479t/a。经活性炭吸脱附的量为3.131t/a，根据《简明通风设计手册》以及类比同类企业同类废气处理装置实际运行情况，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，则本项目理论需活性炭13.05t/a。使用率以90%计，则本项目实际活性炭理论需求量为约14.5t/a，废活性炭产生量约17.631t/a，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW49类，废物代码为900-041-49。企业定期更换收集后委托资质单位处理。 （8）化学品原料废包装容器 浆料、助剂、水性涂层溶液、片碱等原料废包装容器主要是塑料包装袋、桶等，其中外包装材料产生量约为225t/a，属于一般工业固废，待产生后由厂家回收用于原始包装用途；内包装材料由于沾染化学品，产生量约为12t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），内包装材料属危险废物，代码为HW49 900-041-49，建设单位拟委托有资质单位处置。 （9）员工生活垃圾 本项目员工300名，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，全年330天预计，产生此类固废45t/a，委托环卫部门定期清运。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》等进行属性判定。本项目固废判定及产排放情况见表5-15、5-16、5-17。 表5-15 本项目副产物属性判定一览表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 废丝 加弹、织造 固态 纤维丝 24.6 √ 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 布袋收尘 干磨毛 固态 纤维毛 13.53 √ 3 加弹机油剂回收装置回收的废油 加弹 液态 矿物油 16.4 √ 4 废油桶 加弹原料使用 固态 矿物油、桶 20 √ 5 静电除油装置收集的废油 废气处理 液态 矿物油 57.16 √ 6 废润滑油 设备维护检修 液态 矿物油 7.7 √ 7 废润滑油桶 设备维护检修 固态 矿物油 2.5 √ 8 废活性炭 涂层 固态 活性炭、有机物 17.631 √ 9 化学品原料外包装容器 生产 固态 塑料桶、塑料袋 225 √ 10 化学品原料内包装容器 生产 固态 沾有化学品的塑料桶、塑料袋 12 √ 11 生活垃圾 员工生活 半固态 果皮、纸屑等 45 √ 表5-16 建设项目固废产生情况 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量合计（t/a） 1 废丝 一般固废 加弹、织造 固态 纤维丝 《国家危险废物名录》（2016） / / 86 24.6 2 布袋收尘 一般固废 干磨毛 固态 纤维毛 / / 86 13.53 3 加弹机油剂回收装置回收的废油 危险固废 加弹 液态 矿物油 T，I HW08 900-210-08 16.4 4 废油桶 危险固废 加弹原料使用 固态 矿物油、桶 T/In HW49 900-041-49 20 5 静电除油装置收集的废油 危险固废 废气处理 液态 矿物油 T，I 900-210-08 57.16 6 废润滑油 危险固废 设备维护检修 液态 矿物油 T，I 900-214-08 7.7 7 废润滑油桶 危险固废 设备维护检修 固态 矿物油 T，I HW49 900-041-49 2.5 8 废活性炭 危险固废 涂层 固态 活性炭、有机物 T HW49 900-041-49 17.631 9 化学品原料外包装容器 一般固废 生产 固态 塑料桶、塑料袋 / / 61 225 10 化学品原料内包装容器 危险固废 生产 固态 沾有化学品的塑料桶、塑料袋 T，I HW49 900-041-49 12 11 生活垃圾 一般固废 员工生活 半固态 果皮、纸屑等 / / 99 45 表5-17危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 | 危险废物代码 产生量合计（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 加弹机油剂回收装置回收的废油 HW08 900-210-49 16.4 加弹 液态 矿物油 矿物油 每天 T，I 2 废油桶 HW49 900-041-49 20 加弹原料使用 固态 矿物油、桶 矿物油 每天 T，I 3 静电除油装置收集的废油 HW08 900-210-08 57.16 废气处理 液态 矿物油 矿物油 每天 T，I 4 废润滑油 HW08 900-214-08 7.7 设备维护检修 液态 矿物油 矿物油 1个月 T，I 5 废润滑油桶 HW49 900-041-49 2.5 设备维护检修 固态 矿物油 矿物油 1个月 T，I 6 废活性炭 HW49 900-041-49 17.631 涂层 固态 活性炭、有机物 吸附物质 每年 T/In 7 化学品原料内包装容器 HW49 900-041-49 12 生产 固态 沾有化学品的塑料桶、塑料袋 化学品原料 每天 T/In |
| --- | --- | --- |

# 六、本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | DA0001 | VOCs | 7.25mg/m3；0.638t/a | 0.725mg/m3；0.062t/a |
|  |  | DA0002 |  | 7.25mg/m3；0.638t/a | 0.725mg/m3；0.062t/a |
|  |  | DA0003 |  | 7.25mg/m3；0.638t/a | 0.725mg/m3；0.062t/a |
|  |  | DA0004 |  | 7.25mg/m3；0.638t/a | 0.725mg/m3；0.062t/a |
|  |  | DA0005 |  | 7.25mg/m3；0.638t/a | 0.725mg/m3；0.062t/a |
|  |  | DA0006 |  | 7.25mg/m3；0.638t/a | 0.725mg/m3；0.062t/a |
|  |  | DA0007 |  | 7.25mg/m3；0.638t/a | 0.725mg/m3；0.062t/a |
|  |  | DA0008 |  | 7.25mg/m3；0.638t/a | 0.725mg/m3；0.062t/a |
|  |  | DA0009 | 颗粒物 | 116.16mg/m3；4.6t/a | 1.28mg/m3；0.046t/a |
|  |  | DA0010 | 颗粒物 | 116.16mg/m3；4.6t/a | 1.28mg/m3；0.046t/a |
|  |  | DA0011 | 颗粒物 | 112.88mg/m3；4.47t/a | 1.24mg/m3；0.045t/a |
|  |  | DA0012 | 烟尘 | 18.32mg/m3；0.94t/a | 18.32mg/m3；0.94t/a |
|  |  |  | SO2 | 25.73mg/m3；1.32t/a | 25.73mg/m3；1.32t/a |
|  |  |  | NOX | 120.27mg/m3；6.17t/a | 120.27mg/m3；6.17t/a |
|  |  | DA0013 | 颗粒物 | 148.5mg/m3；47.52t/a | 7.425mg/m3；2.35t/a |
|  |  |  | VOCs | 39.59mg/m3；1.32t/a | 3.96mg/m3；1.25t/a |
|  |  | DA0014 | VOCs | 44.82mg/m3；3.55t/a | 4.48mg/m3；0.348t/a |
|  | 无组织 | 1#厂房 | VOCs | —；0.0125t/a | —；0.0125t/a |
|  |  | 2#厂房 |  | —；0.0125t/a | —；0.0125t/a |
|  |  | 4#厂房 |  | —；0.0125t/a | —；0.0125t/a |
|  |  | 5#厂房 |  | —；0.0125t/a | —；0.0125t/a |
|  |  | 7#厂房 |  | —；0.0125t/a | —；0.0125t/a |
|  |  | 8#厂房 |  | —；0.0125t/a | —；0.0125t/a |
|  |  | 9#厂房 | 颗粒物 | —；0.4752t/a | —；0.4752t/a |
|  |  |  | VOCs | —；0.2102t/a | —；0.2102t/a |
|  |  | 11#厂房 | VOCs | —；0.125t/a | —；0.125t/a |
| 水 污 染 物 | 产生量（t/a） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
|  | 生活污水 3960t/a | COD | 350mg/L；1.386t/a | 280mg/L；1.109t/a |
|  |  | SS | 250mg/L；0.99t/a | 200mg/L；0.792t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L；0.079t/a | 20mg/L；0.079t/a |
|  |  | TN | 40mg/L；0.158t/a | 40mg/L；0.158t/a |
|  |  | TP | 4mg/L；0.016t/a | 4mg/L；0.016t/a |
|  |  | 动植物油 | 100mg/L；0.396t/a | 20mg/L；0.079t/a |
|  | 生产废水 1593221.4t/a | COD | 400.044mg/L；637.359t/a | 180.022mg/L；284.259t/a |
|  |  | BOD5 | 177.754mg/L；286.706t/a | 143.963mg/L；227.071t/a |
|  |  | SS | 85.688mg/L；136.519t/a | 8.56mg/L；13.502t/a |
|  |  | 石油类 | 13.539mg/L；21.571t/a | 13.539mg/L；21.355t/a |
|  |  | 氨氮 | 13.495mg/L；21.5t/a | 13.495mg/L；21.286t/a |
|  |  | TP | 0.9mg/L；1.433t/a | 0.27mg/L；0.43t/a |
| 电和离电 辐磁射辐射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 45t/a | 0 |
|  | 生产 | 一般固废 | 263.13t/a | 0 |
|  |  | 危险固废 | 133.391 t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备为生产设备的运行，声源强度值为80~90dB（A），高噪声设备产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析及防治措施 （1）施工期废气环境影响分析 ①各类燃油动力机械在进行场地挖填、清理平整、运输等施工活动时排放的废气，主要有害成分有CO、NOx、HC等。由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，通过加强对设备的维护保养，减少排放量，对空气质量产生的影响较小。 ②在整个建设施工阶段土石方开挖、整地、钻孔、散装水泥和建筑材料运输及混泥土搅拌等作业过程中会产生扬尘，对周围环境有一定影响。其影响分为主要在扬尘下风向200m范围内，其中，0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响甚微。根据类似工程实地监测资料，在正常情况下，对施工区域周围50～100m范围以外环境空气中的TSP仍可达二级标准（TSP浓度1.5～30mg/m3）。但在大风（＞5级）情况下，施工粉尘对施工区域周围100～300m范围以外的TSP才能达二级标准。如果在施工期间对车辆行驶的路面撒水抑尘，每天撒水4～5次，预计扬尘可减少70%左右。对环境影响较小。 （2）防治措施 根据城市房地产开发工程施工特点，施工场地的二次扬尘是主要的大气污染源。为尽可能减少施工期有害气体和粉尘在工程区及周围环境中的扩散，本环评要求施工时施工方应严格按照国家环保总局、建设部《关于有效控制城市扬尘污染的通知》和建设部的有关施工规范，采取有效的抑尘措施，尽量将施工扬尘对周边环境的影响降到最低，主要措施如下： ①加强管理，工程建设单位应制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②实行封闭施工 建筑工地必须实行围挡封闭施工，围墙高度不低于1.8m。建筑工地脚手架外侧必须用密闭式安全网全封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期保洁。同时施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖等一系列措施减少扬尘； ③采用湿式作业 对施工主要产尘工作面进行洒水降尘，按排专人对施工场地进出路口100m范围内的道路进行洒水降尘。视天气情况而定，一般每天洒水2～3次；若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ④实行硬地坪施工 建筑工地的场内道路，采用桩基础的工地要进行硬化处理，实行硬地坪施工。工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施，安排专人对施工场进出路口100范围内的道路进行清扫。 ⑤加强施工现场运输车辆管理 加强密闭运渣车辆管理，防止施工工地进出车辆的带泥和冒装撒漏，严禁运输车辆沿路撒漏和污染道路，确保密闭运输效果。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装卸车厢完好，装卸货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥土上路，严禁超载，必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料、垃圾和尘土飞洒落和流溢。 ⑥规定制度、定期监控，制定控制扬尘污染方案，对施工工地和道路的扬尘污染进行监控，定期公布监控结果。 2、水环境影响分析及防治措施 （1）施工废水环境影响分析 施工期间产生的混凝土养护废水，拟设简易沉淀池，经沉淀处理后全部回用，不会对周边环境造成影响；动力、运输设备的冲洗设固定场地，冲洗废水主要污染物为SS和石油类，经隔油-沉淀池处理后回用于场地防尘及冲洗用水，不外排，对环境影响小。施工人员按50人计，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，施工人员每天生活用水以100L/人计，其污水排放系数取0.8，则项目施工期日排放污水量4m3/d。施工人员生活污水采取化粪池处理达标后用于周边农田肥田，对地表水环境影响小。 （2）防治措施 ①施工场地四周设排水沟，设置固定的车辆冲洗场所，施工燃油机械维护和冲洗的含油污水经隔油、沉淀，用于场地防尘及冲洗用水，不外排。同时加强施工机械管理，防止油的跑、冒、漏、滴。 ②工程完工后尽快完善厂区绿化和固化地面，尽量减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失对地表水的影响。 ③实行一水多用、循环利用、节约用水的原则、对施工废水应分类收集，按其不同的性质，做相应的处理后循环利用或排放。 3、声环境影响分析及防治措施 （1）声环境影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，将不可避免地产生噪声污染。施工中使用的挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源。施工期高噪声设备的噪声值见表7-1。 表7-1各种施工机械设备的噪声源强单位：dB(A) 序号 主要噪声源 测点距施工机械设备的噪声源强(m) 等效连续A声级dB(A) 1 挖掘机 10 82 2 推土机 10 76 3 搅拌机 10 84 4 夯土机 10 83 5 起重机 10 82 6 卡车 10 85 7 电锯 10 84 本项目施工噪声源可近似作为点声源处理，属于低频噪声，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：L2—声点源在预测点产生的声压级； L1—声电源在参考点产生的声压级； r2—预测点距声源的距离； r1—参考点距声源的距离； △L—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收引起的衰减量) 在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各种施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表7-2。 表7-2各种施工机械在不同距离处的噪声预测值单位：dB(A) 距离（m） 噪声源 10 25 50 100 180 300 400 550 搅拌机、电锯、卡车、夯土机 85 77 71 65 60 55 53 50 起重机、挖掘机 84 76 70 64 59 54 52 49 推土机 76 68 62 56 51 46 44 41 对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，白天施工时，施工设备超标范围在50m以内；夜间施工影响范围为300m，夜间禁止任何施工作业。 （2）防治措施 鉴于施工场地的开放性质及施工机械自身特点，不易进行噪声防治，只能从声源上控制和靠距离、绿化等自然衰减，尽量降低对周围环境的影响。施工期噪声控制主要措施有： ①从声源上控制，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。同时加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 ②减少噪声干扰范围，充分利用地形、地物等自然条件，选择环境要求低的位置安放强噪声设施；移动噪声源如空压机、混凝土搅拌机等应尽可能屏蔽，在可能的条件下应尽量远离噪声敏感区，以减少噪声对周围地区的影响。同时施工场地应采用屏障围护，减弱噪声对外辐射，同时应在不同的施工阶段，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 ③施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和敏感时段。进出施工场地的车辆应严格执行施工计划，按城市交通管制规定和规定路线进出场地，并设专人负责指挥小区内部运输交通运输和接入，在项目施工出入口前后应设置标示牌，施工场地车辆出入地点应尽量远离敏感点，经过敏感地段必须限速、禁鸣。 ④加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。在保证施工质量前提下，加快施工进度，尽量缩短工期。 4、固废的环境影响分析及防治措施 （1）固体废弃物影响分析 施工固体废物主要包括施工人员的生活垃圾、平整土地和开挖地基的多余土方、施工过程中残余泄漏的混凝土、断砖破瓦、破残的瓷片、玻璃、钢筋、金属碎片、塑料碎片、抛弃在现场的破损工具、零件、和含有废棉纱以及装修时使用剩下的挥发成分废物和废涂料等危险废物。 对施工现场的固体废物、余泥渣要及时收集处理，渣土等垃圾应倾倒到指定的地方。由于生活垃圾长期堆放容易变质腐烂，发生恶臭，污染空气，并成为蚊蝇滋生和病菌传播的源头，因此施工区域内应设置垃圾收集容器，派人专门收集，交由环卫部门进行处理。固体废物中的废机油、废润滑油和有机挥发物废物、废涂料等属于危险废物，应与建筑垃圾及生活垃圾分开收集，并交由专业公司回收处理。 （2）防治措施 ①施工上，要尽量取得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。剩余土石方、弃渣等集中运至政府指定的渣场进行处理； ②在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 ③在施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业尽量集中和避开雨季。 ④施工人员生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处理。 ⑤是对建设中不需要用水泥覆盖的地面进行绿化，要强调边施工边绿化的原则，实现绿化与总体工程同时规划设计、同时施工、同时达标验收使用。 营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 本项目废水主要是生活污水和生产废水。生活污水排放量为3960m3/a，经厂区化粪池+隔油池处理后接管沭阳凌志水务有限公司集中处理。生产废水产生量为1593221.4 m3/a，包括浆槽清洗废水28.8 m3/a、织造废水1433355 m3/a、湿磨毛废水61200 m3/a、退浆废水98400 m3/a、喷淋塔废水237.6 m3/a。接入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站进行处理，处理后99%回用于生产，剩余1%接管污水处理厂。 （1）评价等级确定及企业污水接管口基本信息 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目属于间接排放，评价等级为三级B。 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 接管口编号 接管口设置是否符合要求 接管口类型 污染物治理设施编号 污染物治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 经厂区化粪池+隔油池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司 间断排放、排放期间流量不稳定 01 隔油池、化粪池 沉淀、隔油 凯能-TW001 是 □否 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 2 生产废水 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站 连续排放、流量稳定 02 综合污水处理站 格栅+隔油调节+气浮 恒能-TW001 是 □否 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表7-3 废水间接接管口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万m3/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放 时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 恒能-TW001 118°52′31.85″ 34°6′46.02″ 1.593 沭阳凌志水务有限公司 间断排放、排放期间流量不稳定 / 沭阳凌志水务有限公司 COD 50 BOD5 10 SS 10 石油类 1 氨氮 5 总磷 0.5 2 凯能-TW001 118°52′46.27″ 34°7′0.03″ 0.396 沭阳凌志水务有限公司 间断排放、排放期间流量不稳定 / 沭阳凌志水务有限公司 COD 50 SS 10 氨氮 5 总氮 15 总磷 0.5 动植物油 1 表7-4 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（m3/d） 年排放量/（m3a） 1 恒能-TW001 COD 200.022 0.002 3.187 BOD5 143.963 0.0005 2.294 SS 25.706 0.0005 0.410 石油类 0.454 0.00005 0.007 氨氮 13.495 0.0002 0.215 TP 0.270 0.00002 0.004 2 凯能-TW001 COD 280 0.001 1.109 SS 200 0.0001 0.792 氨氮 20 0.0001 0.079 TN 40 0.0002 0.158 TP 4 0.00001 0.016 动植物油 20 0.00001 0.079 全厂排放口合计 COD 4.296 BOD5 2.294 SS 1.202 氨氮 0.294 总氮 0.158 总磷 0.020 石油类 0.007 动植物油 0.07 （2）废水接管可行性分析： 本项目生活污水经厂区化粪池+隔油池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司；生产废水排入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站，99%废水回用，剩余1%废水排入沭阳凌志水务有限公司。 ①污水处理及中水回用系统工艺流程简述： a、格栅：车间排出的废水收集后经粗细两道格栅，去除较大悬浮物。 b、隔油调节池：去除水中浮油，浮油回收后委托有资质单位处置；在池内底部设置曝气穿孔管采用空气搅拌进行调节。 c、气浮：调节池废水由提升泵提升进入气浮设备第一段，并有加药装置向废水中投加适量的中和及混凝药剂，水中各类杂质与药剂充分发生中和及混凝反应，同时溶气水泵将清水池回用水作为溶气水注入溶气缸，有空压机将压缩空气充分溶入水中使其成为溶气水。溶气水作为工作液体通过释放器在气浮池中骤然释放出许多微细气泡。释放的溶气水与经加药反应后的废水接触，水中溶解性油类杂质及悬浮杂质等和气泡粘附在一起形成比重小于1的絮体，从而浮于设备的液面上，由刮渣机定期经出渣槽排入污泥池中。第一段气浮出水由集水系统调节流量后，自流进入第二段气浮设备，加药装置向水中投加少量高分子絮凝助凝剂，进一步去除水中各类剩余杂质，满足喷水织机生产要求，进入组合清水池。组合清水池中水约10%纳管接入污水处理厂，剩余废水进一步过滤后回用至生产。 d、袋式过滤器：组合清水池中的水由自动变频恒压供水装置提供进入袋式过滤器，经进一步过滤后恒压供至生产车间供喷水织机使用。 污水处理站的处理工艺见图7-1。 图7-1 本项目污水处理系统工艺图 污水处理及中水回用系统的进水水质和出水水质标准见表7-4。 表7-4 污水处理系统设计进水水质和出水水质标准 单位：mg/L 处理单元 指标 pH(无量纲) BOD5 COD SS 石油类 隔油调节池 进水 6~9 200 500 200 15 出水 6~9 200 500 200 1 去除率% / 0 0 0 93.3 气浮（两段） 进水 6~9 200 500 200 1 出水 6~9 160 250 60 0.5 去除率% / 20 50 70 50 纳管排放 6~9 160 250 60 0.5 袋式过滤 进水 6~9 160 250 60 0.5 出水 6~9 160 225 20 0.5 去除率% / 0 10 66.7 0 综合处理效率% / 20 55 90 96.7 本项目仅有生产废水进入污水处理站，平均进水浓度为：COD 400.044mg/L、SS 85.688mg/L、BOD5179.954 mg/L、氨氮13.495mg/L、总磷0.9mg/L、石油类13.539mg/L，能够达到污水处理站进水水质要求。经污水处理站处理后接管废水浓度COD 200.022mg/L、SS 25.706mg/L、BOD5143.964 mg/L、氨氮13.495mg/L、总磷0.270mg/L、石油类13.539mg/L可满足污水处理厂接管标准；进一步袋式过滤后出水水质为：COD 180.022mg/L、SS 8.56mg/L、BOD5143.964 mg/L、石油类13.539mg/L，能满足企业回用水标准要求。 江苏恒能家纺新材料有限公司内污水处理站设计能力为20000m3/d，目前尚有余量接收本项目生产废水（4827m3/d），故本项目的生产废水依托江苏恒能家纺新材料有限公司污水处理站处理具有可行性。 ②依托污水处理设施的环境可行性评价 由于本项目废水水质较为简单，项目废水主要接入沭阳凌志水务有限公司集中处理，所以本项目主要论证接管污水厂的可行性。 沭阳凌志水务有限公司位于沭阳经济技术开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，规模为日处理7.9万吨（一期3万吨，二期4.9万吨）的污水处理工程，主要处理沭阳经济技术开发区工业废水为主，少量七雄镇的生活污水，其工业废水与生活污水比例为4：1。 根据《沭阳凌志水务有限公司日处理3万吨工业污水处理厂项目环境报告书》及环评批复，该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。 沭阳凌志水务有限公司采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，采用的改良倒置A2/O工艺避免了传统的A2/O工艺回流污泥硝酸盐对厌氧池放磷的影响，采用新的碳源分配方式，将缺氧池置于厌氧池前，来自二沉池的回流污泥、30~50%的进水和50~150%的混合液回流均进入缺氧段，停留时间1～3h。回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化，去除硝态氮，再进入厌氧段，保证了厌氧池的厌氧状态。 沭阳凌志水务有限公司具体工艺见图7-2。 图7-2 沭阳凌志水务有限公司工艺流程图 污水接管可行性分析： ①水质 沭阳凌志水务有限公司二期工程已完成环保竣工验收，污水处理厂接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，本项目废水经厂区污水处理站处理后各污染物浓度能够满足接管标准，符合污水处理厂进水要求，不会对污水处理厂造成冲击。 ②水量 沭阳凌志水务有限公司一期规模为3万m3/d，二期规模为4.9万m3/d，拟建三期规模为5.1万m3/d，目前三期工程环境影响报告书已进行征求意见稿公示。本项目新增接管量为4827m3/d，因此沭阳凌志水务有限公司有足够余量接管本项目废水。建设项目排放的废水经沭阳凌志水务有限公司处理后达标排入沂南河，对周围水环境影响较小。 ③污水管网 目前沭阳凌志水务有限公司西至台州路、东至沭七路、北至沂南小河、南至迎宾大道的污水收集管网已全部铺设到位。本项目在沭阳凌志水务有限公司已建管网服务范围内，通过管网接入污水处理厂是可行的。 建设项目污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的排水体制的规定设计。 综上所述，本项目废水经化粪池处理后达接管要求进入沭阳凌志水务有限公司集中处理，处理达标后排放至沂南河，对周围水环境影响较小。 （3）地表水环境影响评价结论： 本项目为间接排放，生活污水经江苏恒能家纺新材料有限公司化粪池+隔油池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司；生产废水同样接管江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站，99%废水回用，剩余1%废水排入沭阳凌志水务有限公司。污水厂尾水达标排入沂南河。污水处理厂尾水正常排放对沂南河水体水质影响较小，不会产生超标现象。因此，本项目地表水环境影响可接受。 地表水环境影响评价自查表见下表。 表7-5 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □； 间接排放 ☑； 其他 □ 水温 □； 径流 □； 水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH值 □；热污染□；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □； 在建 □ 拟建 □； 其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体 水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 ☑；补充监测 □；其他 □ 区域水资源 开发利用状况 未开发 □； 开发量40%以下 □； 开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □； 其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 ☑；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ 2018 ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 ☑；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ☑ 不达标区 □ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □； 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 生产废水量（m3/a） 15932.214 - COD 3.187 200.022 BOD5 2.294 143.963 SS 0.410 25.706 石油类 0.007 0.454 氨氮 0.215 13.495 TP 0.004 0.270 生活污水量（m3/a） 3960 - COD 1.109 280 SS 0.792 200 氨氮 0.079 20 TN 0.158 40 TP 0.016 4 动植物油 0.079 20 替代源 排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 ☑ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测☑ 手动 ☑；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） 污水总排口 雨水总排口 监测因子 （ ） 废水量、pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 COD、SS 污染物排放清单 ☑ 评价结论 可以接受 ☑ 不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 二、大气环境影响分析 （1）大气污染源分析 建设项目废气主要为加弹过程中产生的挥发油剂（G1）、干磨毛过程中产生的干磨毛粉尘（G2）、定型过程中产生的天然气燃烧废气（G3、G5）、定型废气（G4、G6）、涂层过程中产生的天然气燃烧废气（G7）、涂层废气（G8）、压花废气（G9）、轧光废气（G10）。POY热定型废气经管道密闭收集、上油过程挥发废气经集气罩收集后，进入静电油烟净化装置处理，通过15m高排气筒（DA0001、DA0002、DA0003、DA0004、DA0005、DA0006、DA0007、DA0008）排放；干磨毛粉尘经管道密闭收集进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA0009、DA0010、DA0011）排放；天然气燃烧废气通过一台风量为2000m3/h的风机处理后通过15m高排气筒DA0012排放；定型废气经集气罩收集后通过水喷淋+静电除油装置处理后通过排气筒DA0013排放；涂层废气通过管道全部收集至一套水喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理，处理后通过排气筒DA0014排放；压花废气、轧光废气产生量较少，本次评价中不定量分析。 ①静电油烟净化装置 静电油烟净化装置的工作原理：以静电净化法进行收捕烟气的装置。它的净化工作主要依靠放电极和沉淀极这两个系统来完成。高压静电式油烟净化器是将含油烟的烟气在通过高压电场进行电离的过程中，使烟气里的油烟电荷在电场力的作用下使油腻沉积在集油板上。在除油过程中静电力直接作用在油腻子上，所以能高效地扑集烟气里的油雾，对亚微米的油腻子也能进行有效收集。该产品利用静电式原理，收集油烟气中的油烟粒子，净化效率高。净化效率平均达到90%以上。设备采用了先进的全新概念的复合式过滤栅和高压静电设计。净化效率稳定、低耗能、运行安全靠。静电油烟净化装置的外壳采用冷轧铁板加工而成，板材厚度视油烟净化器的规格大小而定的，设备内部电场极板的主要材料为铝板或锌板冲压型板，其厚度均为1.0mm，大小长短随设备的规格而定，美观耐用，放电速度快，容易捕集极小污染物和油粒子。 静电油烟净化装置的技术参数：电源380V，50HZ；设计电压100KV（0～100KV由除尘器大小而定）；除废气效率高达98.5% ；处理气量3000～250000 m3/h ；废气温度≤250℃；对废气湿度无特别要求；烟气压力0～3600pa。 POY热定型废气、上油过程挥发废气经静电油烟净化装置处理后，DA0001～DA0008排气筒VOCs排放浓度为0.725mg/m3，排放速率为0.00725kg/h；满足参照执行的执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，处理措施可行。 ②袋式除尘器 项目采用袋式除尘器进行粉尘处理，袋式除尘器结构图见下图： 图7-3 袋式除尘器示意图 袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋,在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm 以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。磨毛粉尘采用袋式除尘器处理后，去除率达99%以上，本报告保守按95%计。 磨毛废气经袋式除尘器处理后，排气筒DA0009、DA0010、DA0011颗粒物排放浓度分别为1.28mg/m3、1.28mg/m3、1.24mg/m3，排放速率均为0.006kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，处理措施可行。 ③水喷淋+静电除油装置 定型机上设有余热回收装置和水喷淋+静电除油装置，定型机废气余热回收是采用高效真空热管换热设备将定型机排出的高温废气中的热能交换到空气中，热交换产生的热空气送入定型机烘箱内，提高烘箱温度并重复利用热能。经换热后的废气从底部进入喷淋-静电一体化净化塔内，在洗涤单元与喷淋水形成的多重水幕逆流接触进行净化，然后经静电净化器进一步处理，完成后废气温度在50-55℃，经15米排气筒排放。 a.废气收集 定型机为整体密闭，仅留布料出入口，使用时通过金属密闭管道形成的废气收集管，连接3台定型机排气口，并加装耐高温耐酸碱耐油的改性硅橡胶密封圈增强气密性。运行时通过后端引风机的抽风作用，使得收集管道内为负压，从而抽吸废气通过毛绒过滤器、热回收器、静电净化器等，实现余热回收和废气净化。由于整个工艺处于负压状态，所以定型废气收集率极高，可达99%。 b.废气处理 定型废气处理装置工艺流程见图7.3。该装置结合了喷淋洗涤和静电除油两种定型废气净化方法，运行效率和稳定性可达到设计要求，净化效率高、运行成本低；系统配有全套的电气自动化控制装置，操作简便，并安装高温报警系统和消防灭火装置。 定型废气中含有油雾和粉尘，从一体化净化塔地段进入，通过水喷淋加湿，一方面可洗涤废气中的颗粒物，另一方面可改变废气的比电阻，从而为后续静电吸附段创造条件。在高压电场的作用下，油烟气体被电离，油雾粒子被荷电，被荷电的油雾粒子在电场力的作用下向收尘极运动，并积聚在收尘极上流至油水分离器中。 图7-3 定型废气处理工艺流程示意图 c. 废气达标排放 本项目采用在静电净化装置前加一道水喷淋，相当于废气二级处理，处理效率更高，对颗粒物处理效率可达95%，VOCs处理效率可达90%，净化后的废气可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 定型废气经集气罩收集后通过水喷淋+静电除油装置处理后，DA0013排气筒颗粒物、废气排放浓度分别为7.425mg/m3、3.96mg/m3，排放速率分别为0.297kg/h、0.158 kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，处理措施可行。 ④水喷淋+二级活性炭吸附装置 该装置是一种常用的吸附方法，主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附（可逆）作用，将挥发性气体自废气中分离，达到净化废气的目的。 因活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700~2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。空气中的有害气体称“吸附质”，活性炭为“吸附剂”，由于分子间的引力，吸附质粘到微孔内表面，从而使空气得到净化。活性炭材料分颗粒炭、纤维炭，传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、椰壳炭、骨炭。纤维活性炭由含碳有机纤维制成，它比颗粒活性炭孔径小（<50A）、吸附容量大、吸附快、再生快。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物。本项目在活性炭箱前置一套水喷淋塔，提高了废气处理的效率和稳定性，根据《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》（HJ/T386-2007），吸附装置净化效率不低于90，本项目涂层废气VOCs去除效率取90%是可行的。 ⑤因天然气为清洁能源，天然气燃烧废气通过一台风量为2000m3/h的风机处理后通过15m高排气筒DA0012排放；烟尘、SO2、NOx能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求。 （2）大气影响预测 ①建设项目评价因子和评价标准 本项目的评价因子和评价标准见表7-6。 表7-6 建设项目评价因子和评价标准 评价因子 评级时段 浓度限值 单位 标准来源 PM10 1小时平均 450 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 二氧化硫 1小时平均 500 氮氧化物 1小时平均 250 VOCs 8小时平均 600 HJ2.2-2018附录D ②评价等级判定标准 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价工作分级方法确定评价工作等级，其判据详见表7-7。 表7-7 大气评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： （1） 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准（一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值），mg/m3。 （3）污染源参数 主要污染物排放参数见表7-8、表7-9。 表7-8主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标(m) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 X Y 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流量 (m3/h) 1#排气筒 672135.90 3776410.79 0 15 0.5 50 10000 VOCs 0.0073 kg/h 2#排气筒 672635.90 3776410.79 0 15 0.5 50 10000 0.0073 3#排气筒 672635.90 3776410.79 0 15 0.5 50 10000 0.0073 4#排气筒 672635.90 3776410.79 0 15 0.5 50 10000 0.0073 5#排气筒 672635.90 3776410.79 0 15 0.5 50 10000 0.0073 6#排气筒 672635.90 3776410.79 0 15 0.5 50 10000 0.0073 7#排气筒 672635.90 3776410.79 0 15 0.5 50 10000 0.0073 8#排气筒 672635.90 3776410.79 0 15 0.5 50 10000 0.0073 9#排气筒 672608.45 3776408.30 0 15 0.5 20 5000 颗粒物 0.058 10#排气筒 672608.45 3776408.30 0 15 0.5 20 5000 颗粒物 0.058 11#排气筒 672635.90 3776410.79 0 15 0.5 20 5000 颗粒物 0.056 12#排气筒 672835.90 3776410.79 0 15 0.5 80 5667 烟尘 0.006 SO2 0.17 NOX 0.78 13#排气筒 672585.90 3776410.79 0 15 0.5 50 40000 颗粒物 0.297 VOCs 0.158 14#排气筒 672835.90 3776410.79 0 15 0.5 20 10000 VOCs 0.045 表7-9 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(m) 海拔高度(m) 矩形面源参数 污染物名称 排放速率 单位 X Y 长度 (m) 宽度 (m) 有效高度 1#厂房 672631.43 3776741.77 0 128.7 28.24 8.2 颗粒物 0.0016 kg/h 2#厂房 672620.06 3776282.45 0 128.7 85.48 8.2 0.0016 4#厂房 672944.64 3776742.02 0 80.48 28 8.2 0.0016 5#厂房 672957.47 3776691.04 0 80.48 85.48 8.2 0.0016 7#厂房 672810.78 3776583.73 0 104.48 96.7 8.2 0.0016 8#厂房 672643.68 3778746.38 0 128.7 56.48 8.2 0.0016 9#厂房 672643.51 3778746.32 0 128.7 83.48 8.2 0.06 VOCs 0.025 （4）项目预测参数 表7-10 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 65万 最高环境温度/℃ 38 最低环境温度/℃ -18 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 否√ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是 否√ 岸线距离/km / 岸线方向/° / （5）评价等级确定 本项目所有污染物的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-11 本项目废气排放估算模式计算结果表 排放源 污染物 排放速率（Kg/h） 评价标准（mg/m3） Pi（%） 最大落地浓度（mg/m3） D10%(m) 1#排气筒 VOCs 0.0073 2.0 0.01 0.00025 0 2#排气筒 0.0073 0.01 0.00025 0 3#排气筒 0.0073 0.01 0.00025 0 4#排气筒 0.0073 0.01 0.00025 0 5#排气筒 0.0073 0.01 0.00025 0 6#排气筒 0.0073 0.01 0.00025 0 7#排气筒 0.0073 0.01 0.00025 0 8#排气筒 0.0073 0.01 0.00025 0 9#排气筒 颗粒物 0.006 0.45 0.03 0.0002 0 10#排气筒 0.006 0.03 0.0002 0 11#排气筒 0.006 0.03 0.0002 0 12#排气筒 烟尘 0.13 0.45 0.54 0.0003 0 SO2 0.18 0.50 0.67 0.002 0 NOX 0.86 0.25 6.38 0.02 0 13#排气筒 颗粒物 0.297 0.45 0.9 0.004 0 VOCs 0.158 2.0 0.1 0.002 0 14#排气筒 VOCs 0.045 0.01 0.0001 0 排放源 污染物 排放速率（Kg/h） 评价标准（mg/m3） Pi（%） 最大落地浓度（mg/m3） D10%(m) 1#厂房 VOCs 0.0016 2.0 0.01 0.0002 0 2#厂房 0.0016 0.01 0.00015 0 4#厂房 0.0016 0.01 0.0002 0 5#厂房 0.0016 0.01 0.00015 0 7#厂房 0.0016 0.01 0.0002 0 8#厂房 0.0016 0.01 0.00017 0 9#厂房 0.027 0.13 0.0026 0 颗粒物 0.06 0.45 1.26 0.0057 0 11#厂房 VOCs 0.0016 2.0 0.01 0.0002 0 根据预测结果，本项目Pmax最大值出现为点源12#排气筒排放的氮氧化物，Pmax为6.38%，最大落地浓度为0.015mg/m3，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，需要列出本项目的污染物排放量核算清单。 （6）污染物排放量核算清单 ①有组织排放量核算 表7-12 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率(kg/h) 核算排放量(t/a) 一般排放口 1 1#排气筒 VOCs 0.725 0.00725 0.062 2 2#排气筒 0.725 0.00725 0.062 3 3#排气筒 0.725 0.00725 0.062 4 4#排气筒 0.725 0.00725 0.062 5 5#排气筒 0.725 0.00725 0.062 6 6#排气筒 0.725 0.00725 0.062 7 7#排气筒 0.725 0.00725 0.062 8 8#排气筒 0.725 0.00725 0.062 9 9#排气筒 颗粒物 1.28 0.006 0.046 10 10#排气筒 1.28 0.006 0.046 11 11#排气筒 1.24 0.006 0.045 12 12#排气筒 烟尘 18.32 0.13 0.94 SO2 25.73 0.18 1.32 NOX 120.27 0.86 6.17 13 13#排气筒 颗粒物 7.425 0.297 2.35 VOCs 3.96 0.158 1.25 14 14#排气筒 VOCs 4.48 0.045 0.348 一般排放口合计 颗粒物 3.427 VOCs 2.094 SO2 1.32 NOX 6.17 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 3.427 VOCs 2.094 SO2 1.32 NOX 6.17 ②无组织排放量核算 表7-13 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量(t/a) 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 1#厂房 上油 VOCs 加强车间密闭措施 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 4.0 0.0125 2 2#厂房 0.0125 3 4#厂房 0.0125 4 5#厂房 0.0125 5 7#厂房 0.0125 6 8#厂房 0.0125 7 9#厂房 0.071 涂层 VOCs 0.0125 定型 VOCs 0.1267 颗粒物 1.0 0.4752 8 11#厂房 上油 VOCs 4.0 0.0125 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.475 VOCs 0.298 ③项目大气污染物年排放量核算 表7-14 建设项目大气污染物排放量核算表 序号 污染物名称 排放量（t/a） 1 颗粒物 3.902 2 VOCs 2.617 3 SO2 1.32 4 NOX 6.17 建设项目大气环境影响自查表 表7-15 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a 评价因子 基本污染物 (颗粒物、SO2、NOX) 其他污染物 () 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 □ 附录D □ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km□ 预测因子 预测因子() 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （ ）h C本项目占标率≤100%□ C本项目占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、VOCs、SO2、NOX） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测√ 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（ 1.32 ）t/a NOx:（ 6.17 ）t/a 颗粒物:（3.902）t/a VOCs（2.617）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 （6）大气防护距离 根据《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，经计算无组织排放的污染物在厂界均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 ①计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm—为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r—为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L—为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 ②参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。该地区平均风速为3.2m/s，A、B、C、D值的选取见表7-16。 表7-16 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。 经计算，污染物的卫生防护距离见表7-17。 表7-17 污染物卫生防护距离计算结果表 污染源 污染污名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 1#厂房 VOCs 0.011 50 2#厂房 0.006 4#厂房 0.011 5#厂房 0.006 7#厂房 0.005 8#厂房 0.007 9#厂房 0.148 100 颗粒物 2.478 11#厂房 VOCs 0.005 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，在计算卫生防护距离时，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。结合厂区的平面布置图，该项目卫生防护距离确定为：1#、2#、4#、5#、7#、8#、11#厂房边界外50m、9#厂房边界外100m包络线范围区域。据现场调查，该范围内无敏感目标，在该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。针对车间产生的无组织废气要求建设单位加强车间内的通风换气，保证车间良好的工作环境。综上所述，本项目排放的有组织及无组织废气对周边环境影响较小，不会降低周边大气环境质量，环境影响可以接受。 三、声环境影响分析 1、噪声影响分析 本项目新增产噪设备及单台噪声值见表5-10，通过基础减振和厂房隔声等措施后，降噪效果可达25dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： 式中：－距声源r处的A声级，dB（A）； ―参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： 各声源在预测点产生的声级的合成： 声源预测结果详见表7-11。 表7-11 声环境影响预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点位置 贡献值 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 夜 北厂界 47.7 65 55 达标 达标 东厂界 57.5 南厂界 44.7 西厂界 49.9 表7-12 敏感点噪声结果 单位：dB（A） 预测点位置 贡献值 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 夜 蔡庄 26.9 60 50 达标 达标 由表7-11可以看出，经基础减振和厂房隔声后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，周围敏感目标能达到2类声环境质量标准，对居民点声环境影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 1、固废处置分析 本项目产生的废丝由废品公司回收，布袋收尘、化学品原料外包装容器、员工生活垃圾由环卫部门统一清运。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 2、固体废物暂存场所合理性分析 建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （4）应设置渗滤液集排水设施。 （5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 （6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 本项目一般工业固废产生量为245.99t/a，生活垃圾产生量为45t/a，本项目建设5座建筑面积为10m2的一般固废仓库。一般工业固废垃圾平均转运周期为半个月，则暂存期内一般工业固废量最多为10.24t，本项目一般固废仓库一次暂存量最大为15t，因此本项目设置的50m2一般工业固废仓库可以满足一般固废贮存的要求。 本项目建设一座建筑面积为25m2的危废暂存间，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废仓库建设在厂区9#厂房内，因此危废仓库的选址合理。建设项目危废产生量为133.391t/a，转运周期为一个月，则暂存期内危废量最多为11.12t，采用200kg胶桶密闭盛装，需56只200kg桶，每只桶按照占地面积0.4m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为22.4m2，因此企业设置25m2危废暂存间，可以满足危废贮存的要求。 3、危险废物环境影响分析 危废暂存场所污染防治措施要求： 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 ①危险废物贮存容器要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ②危险废物贮存设施的设计要求 危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。 ③公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 表7-23 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所 危废名称 危废类别 代码 位置 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 加弹机油剂回收装置回收的废油 HW08 900-210-49 9#厂房内 25m2 密闭胶桶贮存 9.5t/次 1月/次 2 静电除油装置收集的废油 900-210-49 3 废润滑油 900-214-08 4 废润滑油桶 HW49 900-041-49 5 废油桶 900-041-49 6 废活性炭 900-041-49 7 化学品原料内包装容器 900-041-49 （1）危废贮存环境影响分析 本项目运营期产生的危险废物主要为加弹机油剂回收装置回收的废油、静电除油装置收集的废油、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、化学品原料内包装容器，其主要产生环节为设备维护、废气处理、加弹、涂层，危废产生后通过收集由专用的密闭胶桶贮存于厂区的危废仓库，产生的危废全部交由资质单位处理，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。 同时，本项目产生的危废用密闭胶桶贮存，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 （2）运输过程影响分析 本项目危废采用密闭胶桶贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生散落时，可能情况有：①胶桶整个掉落，但胶桶未破损，司机发现后，及时返回将胶桶放回车上，由于胶桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②胶桶整个掉落，但胶桶由于重力作用，掉落在地上，导致胶桶破损或盖子打开，如废润滑油散落后，液体泄露出来后形成液池，运输路线基本为硬化路面，经过水泥硬化处理，且硬化厚度达100mm以上。运输司机发现后，利用车上配备的围截材料进行围堵，防止液体进一步扩散，同时利用车上的收集桶将泄露的液体尽可能的收集，通过以上措施后残留在地面的危废量较小。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境以及敏感点影响较小。 （3）委托处置影响分析 企业暂时未签订危废协议，承诺待生产后再委托有资质单位处置，目前项目周边范围内具备处理HW08类、HW49类危废资质的单位有2家，分别为宿迁中油优艺环保服务有限公司（许可证号JS1301OOI278-7），位于江苏宿迁生态化工科技产业园大庆路1号；宿迁宇新固体废物处置有限公司（许可证号JS1300OOI553），位于宿迁生态化工科技产业园规划路东。危废处置协议正在办理中，项目正式投产前建设单位需签订危废处置协议，报当地主管部门备案。 综上所述，该项目所产生的固废经上述措施可得到有效处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境影响较小，固废处置措施方案可行。具体处置方式见表7-22： 表7-22 项目固体废物利用处置方式评价表 工序 装置 固废名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 产生量 （t/a） 工艺 处置量 （t/a） 加弹、织造 加弹机、织造机 废丝 一般固废 24.6 收集外售 24.6 废品公司回收 干磨毛 磨毛机 布袋收尘 一般固废 13.53 焚烧处理 13.53 资质单位回收 加弹 加弹机 加弹机油剂回收装置回收的废油 危险固废 16.4 16.4 废气处理 — 静电除油装置收集的废油 危险固废 57.16 57.16 设备维护检修 — 废润滑油 危险固废 7.7 7.7 设备维护检修 — 废润滑油桶 危险固废 2.5 2.5 涂层 涂层机 废活性炭 危险固废 17.631 填埋 17.631 生产 — 化学品原料外包装容器 危险固废 225 收集外售 225 环卫清运 生产 — 化学品原料内包装容器 危险固废 12 焚烧处理 12 资质单位回收 员工生活 — 生活垃圾 一般固废 45 填埋 45 环卫清运 因此，本项目危废处理能力、经济可行性均可满足要求，具有可靠性。 五、达标排放可行性分析 （1）本项目生产过程中产生的干磨毛粉尘、定性废气、燃烧废气等采用有效的净化装置处理后均能达标排放，对周边大气环境影响较小。 （2）本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水产生量为3960t/a，生活污水经江苏恒能家纺新材料有限公司化粪池+隔油池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司，生产废水产生量为2147306.4t/a，同样接入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站进行处理。江苏恒能家纺新材料有限公司处理后部分废水回用生产，剩余废水接管管沭阳县凌志水务有限公司处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入沂南河，对周边水体环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。 （3）主要噪声设备采取了隔声、减振、消声等措施，厂界噪声能够稳定达标排放。 （4）建设项目产生的一般固体废弃物均得到有效处置，废丝由废品公司回收，布袋收尘、化学品原料外包装容器、员工生活垃圾由环卫部门统一清运；危险废物委托资质单位回收妥善处理，不会产生二次污染。 建设项目采取的污染防治措施合理可靠，污染物均能达标排放。 六、土壤影响分析 ①土壤环境评价工作等级 建设项目所在地位于宿迁市沭阳经济技术开发区沭七路东侧、余杭路北侧，属于规划的工业园区，本项目主要从事家纺面料生产、销售，通过对本项目的土壤环境污染影响分析，本项目属于污染影响型项目，本项目所在地周边的土壤环境敏感程度判定见下表7-21，本项目的土壤环境影响评价工作等级见表7-22。 表7-21 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-22 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 根据对本项目的敏感性判断，本项目位于规划的工业园区内，因此判定属于不敏感区，同时根据本项目的环评类别属于Ⅲ类项目，占地规模属于小型，因此本项目的土壤环境影响评价等级为可不开展。 ②土壤影响分析 本项目主要从事家纺面料生产、销售，生产不涉及重金属使用，本项目产生的生产废水和生活污水均接入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站进行处理，并且污染物浓度较低。本项目采取严格的防渗措施，在重点区域防渗后基本不会发生泄露事故，对土壤环境影响很小。 七、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，同时本项目所在地为沭阳县经济技术开发区，地下水环境敏感程度为不敏感，因此判定本项目的地下水环境影响评价等级为三级。本次地下水环境质量现状监测数据引用《江苏恒能家纺新材料有限公司纺织印染产品研发、生产及销售项目环境影响报告书》于2018年12月25日的环境质量现状数据。以上引用监测数据监测时间在三年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。 表7-23 地下水环境监测点位一览表 监测点位 方位 距离(m) 监测项目 D1 江苏恒能家纺新材料有限公司 S 252 水位埋深、井深、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、色(度)、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 D2 红柳纺织 SW 1769 D3 张大庄 SW 3079 D4 金日子实业厂区附近 SW 2781 水位埋深、井深 D5 庞庄 SE 1639 D6 桃园路与沭七路交叉口西北侧 NW 224 表7-24 地下水环境质量监测结果汇总表（mg/L,pH无量纲） 监测断面 项目 pH 氨氮 耗氧量 溶解性总固体 挥发酚 氰化物 氟化物 氯化物 亚硝酸盐 硝酸盐 硫酸盐 六价铬 总硬度 总大群菌群（MPN/L） D1 监测值 7.25 0.04 0.4 432 ND ND 0.552 58.2 0.002 0.223 53.2 ND 285 20 对应水质标准 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 D2 监测值 7.29 0.05 0.3 404 ND ND 0.551 56.9 0.002 0.218 53.2 ND 273 50 对应水质标准 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅳ类 D3 监测值 7.36 0.05 0.2 436 ND ND 0.54 57.8 0.002 0.224 53.9 ND 281 20 对应水质标准 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 监测断面 项目 铁 锰 镉 铅 砷 汞 钾 钙 钠 镁 碳酸盐（mol/L） 碳酸氢盐（mol/L） 色度（度） 细菌总数（个/mL） D1 监测值 ND ND ND ND ND ND 0.54 69.2 62.2 27 ND 342 ND 410 对应水质标准 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 / / Ⅰ类 / / / Ⅰ类 Ⅳ类 D2 监测值 ND ND ND ND ND ND 0.51 65.7 63.2 26.5 ND 335 ND 340 对应水质标准 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 / / Ⅰ类 / / / Ⅰ类 Ⅳ类 D3 监测值 ND ND ND ND ND ND 0.56 65.1 65.1 28.8 ND 345 ND 490 对应水质标准 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 / / Ⅰ类 / / / Ⅰ类 Ⅳ类 注：“ND”表示未检出。挥发酚检出限为0.0003mg/L，氰化物检出限为0.004mg/L，氟化物检出限为。。。亚硝酸盐氮检出限为0.001mg/L，碳酸盐检出限为0.26mg/L，六价铬检出限为0.004mg/L，铁检出限为0.3mg/L，锰检出限为0.1mg/L，铅的检出限为0.001mg/L，镉的检出限为0.0001mg/L，砷的检出限为0.001mg/L，汞的检出限为0.0001mg/L，色度检出限为5度。 对照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的标准，各监测点地下水水质情况如下： D1点：氨氮、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐总硬度符合Ⅱ类标准，其余因子符合Ⅰ类标准。 D2点：氨氮、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、总硬度符合Ⅱ类标准，总大肠菌群、细菌总数符合Ⅳ类标准，其余因子符合Ⅰ类标准。 D3点：氨氮、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、总硬度符合Ⅱ类标准，细菌总数符合Ⅳ类标准，其余因子符合Ⅰ类标准。 综上可知，项目所在地地下水水质较好。 八、环境风险 （1）风险识别 A、物质危险性识别 对照《危险化学品目录（2015）》，本项目不涉及风险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对物质临界量的规定，本项目不涉及危险物质临界量。 B、生产单元潜在危险性识别 ①生产车间发生火灾与爆炸事故 本项目生产车间主要进行家纺面料生产、销售，原辅料中的DTY油剂为易燃物质，在贮存、转运过程中会发生火灾、爆炸事故，对周边大气环境及周边工作人员影响很大。 ②危险废物泄漏事故 本项目无危险废物产生，不会对周边土壤环境造成污染。 （2）源项分析 本项目危险物质数量与临界量的比值Q＜1，该项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）表1中等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 环境风险简单分析内容一览表见下表。 表7-25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 江苏凯能家纺新材料有限公司家纺面料生产、销售项目 建设地点 （江苏）省 （宿迁）市 沭阳县 经济技术开发区沭七路东侧、余杭路北侧 地理坐标 经度 E 118°52'49.51" 纬度 N 34°6'0.57" 主要污染物质及分布 不涉及 环境影响途径及危害后果 无 风险防范措施要求 制定各项安全生产管理制度、严格生产操作规则，对电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，防范意识，防止火灾发生。 填表说明（列出相关信息及评价说明） 在采取相应的风险防范措施及对策后，项目的事故对周围的影响是可以接受的。 （3）风险管理要求 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： ①严格按照防火规范进行平面布置。 ②定期检查、维护原料仓库储存区设施、设备，以确保正常运行。 ③安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ④在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑤设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ⑥采取相应的火灾事故的预防措施。 ⑦加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 （4）风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①贮运工程风险防范措施 a.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 b.车间和库区布置需要通风良好，按照规定划分危险区，保证防火防爆距离。 ②废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要由以下几个： a.废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b.生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成车间废气浓度超标； c.厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d.对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a.要求废气处理系统使用人员要认真执行相关的作业指导书； b.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； c.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； d.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入处理系统进行处理以达标排放； e.项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 表7-26 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风 险 调 查 危险物质 名称 存在总量/t 环境敏感性 大气 500m范围内人口数100150人 5 km 范围内人口数2万人 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 F3 □ 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 物质及工艺系统 危险性 Q 值 Q＜1 1≤Q＜10 □ 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M 值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 P 值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ 环境敏感 程度 大气 E1 □ E2 □ E3 地表水 E1 □ E2 □ E3 地下水 E1 □ E2 □ E3 环境风险 潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ □ Ⅲ □ Ⅱ □ I 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 □ 简单分析 风 险 识 别 物质危险性 有毒有害 □ 易燃易爆 环境风险 类型 泄漏 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ 影响途径 大气 地表水 □ 地下水 □ 事故情形分析 源强设定方法 计算法 □ 经验估算法 □ 其他估算法 □ 风 险 预 测 与 评 价 大气 预测模型 SLAB □ AFTOX □ 其他 □ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 制定各项安全生产管理制度、严格生产操作规则，对危废仓库加强管理，对电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，防范意识，防止火灾发生。 评价结论与建议 在采取相应的风险防范措施及对策后，项目的事故对周围的影响是可以接受的。 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 九、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【97】122号）规定，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监【1996】463号)的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表7-27。 表7-27各排污口环境保护图形标志一览表 排放口名称 编号 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 污水接管口 WS-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 雨水排口 WS-02 提示标志 正方形边框 绿色 白色 噪声源 ZS-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 一般固废仓库 GF-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 危险固废仓库 GF-02 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 注：①固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌；②建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 （1）全厂排水管网应严格地执行清污分流和雨污分流的要求。在不同排水口设置相应环保图形标志牌，便于管理、维修以及更新； （2）排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的应在其进出口分别设置采样口；环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处； （3）按江苏省规定加强固废管理，应加强固废暂存设施的管理，设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场应采取防散、防流、防渗等措施，并应在存放场地边界和进出口位置设置环保标志牌； （4）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 项目建成后，应对上述所有污染物排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 十、建设项目“三同时”验收一览表 项目“三同时”一览表见表7-28。 表7-28 “三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 有组织废气 磨毛粉尘 颗粒物 布袋除尘器装置，5000m3/h，3套，处理效率95% 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准（天津市地方标准）》（DB12/524-2014）中“其他行业”标准限值 120 加弹、上油废气 VOCs 二级静电油烟净化装置，5000m3/h，8套，处理效率90% 与主体工程同时实施，同时完成，同时投入使用 定型废气 颗粒物、VOCs 水喷淋+静电除油装置，10000m3/h，4套，颗粒物处理效率95%，VOCs处理效率90% 涂层废弃 颗粒物、VOCs 水喷淋塔+二级活性炭吸附装置，10000m3/h，1套，处理效率90% 天然气燃烧废气 烟尘、SO2、NOX 2000m3/h，15米高排气筒，1根 食堂油烟 油烟 油烟净化装置1套，处理效率70% 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 化粪池，15t/d 隔油池，15t/d 满足沭阳县凌志水务有限公司接管标准 10 生产废水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类 委托江苏恒能家纺新材料有限公司废水处理站处理，设计处理能力20000m3/d 噪声 车间 机械设备 厂房隔声、减振 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 10 固废 生产 一般固废 一般固废堆场50m2 固废100%处置 10 危险固废 危废暂存间20 m2 生活过程 生活垃圾 垃圾桶 绿化 1500m2 绿化率1.3% 4 雨污分流、清污分流 设置一个雨水排口、污水排口、一个污水接管口 10 环境管理（机构、监测能力等） 公司环境管理机构、环境管理体系建立，运营期监测计划和实施 — 规范设置 废气、废水排污标志牌、说明 规范化设置、满足环境管理要求 1 卫生防护距离 1#、2#、4#、5#、7#、8#、11#厂房边界外50m 9#厂界边界外100m — 合计 165 —

八、环境管理与环境监测

1、环境管理 （一）环境管理机构设置 为了本工程在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析，了解工程对环境的影响状况，江苏凯能家纺新材料有限公司应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作，编入一名技术人员参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 （二）环境管理制度 （1）贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行。 （2）执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 （3）环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 （4）建立企业环保档案：企业应对废水处理装置等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 企业制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目运营期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，也才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。 2、环境监测计划 环境监测是环境管理不可缺少的组成部分，通过监测掌握生产装置污染物排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等情况提供依据。 （1）环境监测机构的设置及职责 环境监测计划应有明确的执行实施机构，以便承担建设项目的日常监督监测工作。建议建设单位对专职环保人员进行必要的环境监测和管理工作的培训，以胜任日常的环境监测和管理工作。因厂区不具备污染物样品实验室分析设备及条件，监测任务可委托有资质单位进行。 职责： ①建立严格可行的环境监测计划及质量保证制度； ②定期检查各车间设施运行情况，防止污染事故发生； ③对全厂的废水、废气、噪声污染源进行监测，并对监测数据进行综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，为决策部门提供污染防治的依据； ④建立严格可行的监测质量保证制度，建立健全污染源档案。 （2）环境监测计划 对项目所有的污染源（废水、废气、噪声和固体废物等）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期的监测： 废水：本项目生活污水经化粪池预处理后排入污水管网接管沭阳县凌志水务有限公司。需要对本项目的雨水排放口进行监测，每年监测一次，主要监测项目为pH、COD、SS、NH3-N、TP、BOD5、石油类、动植物油。 有组织废气：对生产工艺中所有废气排口每年监测一次，监测项目为颗粒物、VOCs、二氧化硫、氮氧化物。 无组织废物：在厂界外敏感点布设大气采样监测点，每年监测一次，监测项目为颗粒物、VOCs。 噪声：对主要生产设备及厂界噪声进行监测，每季度监测一次，昼夜均进行测量。 固体废物：对全厂固废产生及处置情况进行统计，每月统计一次。 建设项目环境监测项目一览表见表8-1。 表8-1 建设项目环境监测项目一览表 时段 类型 监测位置 监测项目 频次 备注 运营期 废气 DA0001排气口 颗粒物、VOCs、二氧化硫、氮氧化物 每年一次 委托有资质单位检测 DA0002排气口 DA0003排气口 DA0004排气口 DA0005排气口 DA0006排气口 DA0007排气口 DA0008排气口 DA0009排气口 DA0010排气口 DA0011排气口 DA0012排气口 DA0013排气口 DA0014排气口 无组织 厂界下风向 每年一次 废水 雨水排放口 COD、SS、NH3-N、TP、TN 每年一次 噪声 厂界外1m Leq(A) 每季度一次，昼间测量 固废 — 统计全厂固废量 每月统计一次

# 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | DA0001 | 上油 | VOCs | 集气罩收集+二级静电除油装置+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | DA0002 |  |  |  |  |
|  |  | DA0003 |  |  |  |  |
|  |  | DA0004 |  |  |  |  |
|  |  | DA0005 |  |  |  |  |
|  |  | DA0006 |  |  |  |  |
|  |  | DA0007 |  |  |  |  |
|  |  | DA0008 |  |  |  |  |
|  |  | DA0009 | 磨毛 | 颗粒物 | 集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  |  | DA0010 |  |  |  |  |
|  |  | DA0011 |  |  |  |  |
|  |  | DA0012 | 天然气燃烧 | 烟尘 | 2000m3/h+15米高排气筒 |  |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  |  |
|  |  | DA0013 | 定型 | 颗粒物 | 集气罩收集+水喷淋+静电除油装置+15m高排气筒 |  |
|  |  |  |  | VOCs |  |  |
|  |  | DA0014 | 涂层 | VOCs | 集气罩收集+水喷淋塔+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  | 无组织废气 | 1#厂房 | 上油 | VOCs | 加强车间密闭措施 | 达标排放 |
|  |  | 2#厂房 |  |  |  |  |
|  |  | 4#厂房 |  |  |  |  |
|  |  | 5#厂房 |  |  |  |  |
|  |  | 7#厂房 |  |  |  |  |
|  |  | 8#厂房 |  |  |  |  |
|  |  | 9#厂房 | 定型、涂层 | 颗粒物、VOCs |  |  |
|  |  | 11#厂房 | 上油 | VOCs |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油 | 化粪池、隔油池 | 达标接管 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类 | — |  |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 对周围环境无直接影响 |
|  | 生产过程 | 一般工业固废 | 外售 |  |
|  |  | 危险固废 | 资质单位回收 |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备为生产设备的运行，声源强度值为80~90dB（A），高噪声设备产生的噪声经过设备减振、隔声及距离衰减后，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 十、结论与建议

一、结论 1、与产业政策相符 江苏凯能家纺新材料有限公司成立于2019年3月，主要经营范围为纺织新材料研发、生产、销售；纺织原料及纺织品研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。企业拟投资100000万元购买沭阳县经济技术开发区沭七路东侧、余杭路北侧土地，共计面积167975m2（251.95亩）（中心坐标：东经118°52'41.23"，北纬34°6'51.38"），其中19113 m2土地租赁与江苏康达纺织科技有限公司建设3#-A、3#厂房；362936m2土地租赁与江苏梦莎纺织科技有限公司建设6#、10#厂房，剩余112569 m2土地企业本身用于新建1#、2#、4#、5#、7#、8#、9#、11#厂房、办公区、宿舍楼、食堂等。购进喷水织机、加弹机、整经机、磨毛机、压花机、轧光机、退浆机、定型机等设备，建设“家纺面料生产、销售项目”，待项目投产后，企业可形成年产家纺面料2亿米的生产能力。小于备案（见附件一） 中年产家纺面料4亿米， 故本次环评仅对企业自有112569 m2土地、年产家纺面料2亿米项目进行环境影响评价。本项目已于2019年5月6日取得沭阳县经济技术开发区管理委员会备案（沭开经备[2019]48号）。 本项目产品不属于环保部发布的《环境保护综合目录（2017年版）》中的“高污染、高环境风险”产品目录，也未采用该目录中的重污染工艺。本项目符合《“两减六治三提升”专项行动方案》要求、符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发(2018) 22号)与《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（苏政发（2018）122号）的要求。因此，本项目符合国家及江苏省产业政策的有关规定。 2、与规划相容 本项目位于沭阳县经济技术开发区沭七路东侧、余杭路北侧，根据《沭阳县城市总体规划》，项目用地属于工业用地，符合当地用地规划要求。项目周围区域以工业企业为主，无国家级或省级重点文物保护单位，交通便利，符合本次项目建设要求，本项目厂址可行。沭阳县经济技术开发区规划图见附图6。 3、环境质量 项目所在地大气环境除PM2.5和PM10超标外，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；沂南河地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求；项目所在地声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本项目建成后废气经处理后达标排放，对大气环境的影响较小；生活污水经厂区化粪池+隔油池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司；生产废水排入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站进行处理，处理达标后接管至沭阳县凌志水务有限公司进一步处理，尾水达标排放沂南河，不会降低附近水体环境Ⅳ类水容量；本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 4、环保措施及环境影响分析结论 （1）项目采取的废气防治方案可行。 本项目在干磨毛产生的粉尘通过设备排气口收集经布袋除尘器处理后经15m高DA0009、DA0010、DA0011#排气筒排放。加弹、上油产生的废气通过设备排气口收集经二级静电油烟净化装置处理后经15m高DA0001、DA0002、DA0003、DA0004、DA0005、DA0006、DA0007、DA0008排气筒排放。天然气燃烧废气直接通过2000m3/h的风机处理后直排15米高排气筒DA0012排放，定型过程中产生的废气经收集后通过水喷淋+静电除油装置处理后经15m高DA0013排气筒排放。涂层过程中产生的废气经收集后通过水喷淋+二级活性炭吸附装置处理后经15m高DA0014排气筒排放。粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，废气排放浓度和排放速率均能达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准（天津市地方标准）》（DB12/524-2014）中“其他行业”标准限值对周边环境影响较小。 本项目产生无组织废气粉尘通过有效的加强车间密闭措施后，排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准，对周边环境影响较小，环境影响可以接受。 （2）本项目采取的废水防治方案可行。本项目产生的废水主要为生活污水、生产废水，生活污水排放量为3960t/a，经厂区内化粪池+隔油池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司进行处理。生产废水产生量为1593221.4t/a，包括浆槽清洗废水28.8t/a、织造废水1433355t/a、湿磨毛废水61200t/a、退浆废水98400t/a、喷淋塔废水237.6t/a。产生后直接接入江苏恒能家纺新材料有限公司综合污水处理站进行处理，处理后99%废水回用于生产，剩余1%废水接管污水处理厂。尾水达标排放沂南河，排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级A标准，不会改变纳污水体现有的水质功能类别，对地表水环境影响较小。 （3）厂区内采取基础减振、厂房隔声以及选用低噪设备型号等措施，项目正常营运期间，项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 （4）本项目产生的边角料由企业收集外售处理；除尘收尘和生活垃圾交由环卫清运处理。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 5、建设项目不改变环境质量功能 建设项目实施后，各项污染物均可得到妥善处理，不会降低周围大气、地表水、声环境质量的现有功能。 6公示情况 为了解本项目所在地周围公众对本工程及周围环境的意见和建议，报告编制完成后于沭阳县人民政府网站（http:// http://www.shuyang.gov.cn/zgsy/）进行网上全本公示。公示期对建设项目环境影响所提的各种意见进行采纳并按照意见完善。 7、污染物总量控制 （1）废水：本项目废水各污染物接管量申请指标分别为废水量：19892.214t/a； COD：4.296t/a；BOD5：2.294t/a；SS：1.202t/a；NH3-N：0.294t/a；总磷：0.02t/a；石油类：0.007t/a；动植物油：0.07t/a。纳入沭阳县凌志水务有限公司接管总量。 本项目废水污染物外排量分别为：废水量19892.214t/a；COD：0.995t/a；BOD5：0.199t/a；SS：0.199t/a；NH3-N：0.099t/a；总磷：0.02t/a；石油类：0.007t/a；动植物油：0.02t/a。 （2）废气：本项目有组织排放的废气为颗粒物3.427t/a、VOCs 2.094t/a、二氧化硫1.32t/a、氮氧化物6.17t/a，向宿迁市沭阳生态环境局申请总量，在沭阳县区域内平衡。 （3）固体废弃物：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 总结论： 本项目建设符合国家及地方相关产业政策，选址合理可行；项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或综合处置利用；污染物排放总量可在沭阳县范围内平衡；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小，区域环境质量仍可控制在现有相应功能要求之内。 因此，从环保角度而言，在确切落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目建设营运可行。 上述评价结果是根据江苏凯能家纺新材料有限公司提供的有关资料进行评价而得出的，如果建设方生产进行改变，设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况等有所变化，则应由该公司按照环保部门的要求另行申报。 二、建议 1、严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率。 2、严格按苏环控[1997]122号文《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求，做好排污口设置及规范化整治工作。 3、加强全厂通排风设施，以营造良好的工作环境。

审批意见：

公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附件1 建设项目投资备案证 附件2 营业执照 附件3 法人身份证 附件4 用地规划许可证 附件5 土地红线图 附件6 承诺书 附件7 委托书 附件8 废水委托处置协议 附件9 附近居民拆迁说明 附件10 环评技术合同 附件11 引用说明 附件12 投资协议 附件13 投资协议补充说明 附件14 公示截图 附件15 建设项目基础信息表。 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目平面布置图 附图3 建设项目周围环境概况图 附图4 生态红线区分布图 附图5 沭阳县经济技术开发区规划图 附图6 建设项目大气环境保护目标分别图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

损耗

损耗

7.2

36

28.8

损耗和进入产品

252945

826077.43

1686300

织造用水

1433355

1593221.4

1840.55

1577289.186

损耗和进入产品

10800

72000

磨毛用水

61200

1593221.4

损耗

990

4950

3960

新鲜水

生活用水

化粪池、隔油池

1887498.3

蒸发或进入土壤

450

450

绿化用水

损耗

475.2

475.2

冷却塔

31680

蒸汽损耗

633.6

1840.55

6336

整浆并

5702.4

水蒸气

1552.9

蒸汽

22176

蒸汽损耗

1584

19958.4

1552.9

调浆

15840

退浆

14256

沂南河

沭阳县凌志

水务有限公司

江苏恒能家纺新材料有限公司

3960

浆槽清洗用水

喷淋塔用水

退浆用水

123000

287.1

237.6

98400

损耗24600

15932.214

15932.214

49.5

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

验收

使用

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、废物

施工期

营运期

G7燃烧废气

天然气

蒸汽

水、片碱

G4定型废气

N 6噪声

水

N10噪声

G10轧光废气

G5燃烧废气

DTY油剂

G1挥发油剂

S1废丝、S2废油S3、废油桶

G8涂层废气

N8噪声

水性涂层溶液

POY化纤原丝

加弹

整浆并

织造

退浆

磨毛

检验入库

涂层

压花

定型

N9噪声

G9压花废气

轧光

W1浆槽清洗废水

N1噪声

W2织造废水

N4噪声

S4废丝

G2干磨毛粉尘

W4湿磨毛废水

N5噪声

W3退浆废水

N5 噪声

蒸汽冷凝水

水、浆料

定型助剂

G6定型废气

N 7噪声

天然气

定型助剂

定型

天然气

G3燃烧废气

蒸汽

分绞

穿经穿筘

N2噪声

N3噪声

进水

机械格栅

隔油调节池

气浮池一段

气浮池二段

组合清水池

变频恒压供水系统

袋式过滤器

回用至车间

带式除油装置

浮油回收

加药

预曝气

加药

加药

10%废水接管