# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 崇川区学田街道社区卫生服务中心 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 崇川区学田街道社区卫生服务中心 |
| 法人代表 | 周以瑞 | 联系人 | 缪主任 |
| 通讯地址 | 南通市教育路11号 |
| 联系电话 | 15962988678 | 传真 | — | 邮政编码 | 226001 |
| 建设地点 | 南通市五一路东、学田二路北侧学田科创中心 |
| 立项审批部门 | 南通市崇川区行政审批局 | 批准文号 | 崇行审批[2019]230号 2019-320602-84-01-546194 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | Q8421社区卫生服务中心（站） |
| 建筑面积 | 4300m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 | 1000万元 | 其中：环保投资 | 87万元 | 环保投资占总投资比例 | 8.7% |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 | 2020年10月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：详见表1-1主要原辅材料一览表。 主要设施：详见表1-3主要生产设备一览表。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 11112.5 | 柴油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 10 | 燃气（立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（立方米/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目污水为医疗废水，共10001.3t/a，经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（预处理标准）后接入市政污水管网，送南通市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 全数字X射线摄影系统（UDR596i）1台，属于Ⅲ类射线装置，为低危险射线装置。该类设备另行申报，不属于本次评价内容。 |
| 原辅材料及主要设备： 1、主要设备 本项目主要生产设备及规格见表1-1。 表1-1 本项目设备清单一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 B超 ALoka SS03500 1台 2 全数字X射线摄影系统 （X光机） UDR596i 1台 3 除颤仪 FQ-8C023837 1台 4 生化分析仪 BS-200 1台 5 血球计数仪 BC-5100 1台 6 尿液分析仪 URIT-500B 1台 7 床位 / 40张 本项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类设备。 |
| 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 为了解决百姓看病难问题，更好的为社区居民提供优质便捷的医疗卫生服务，崇川区卫生健康委员会决定在南通市崇川区五一路东、学田二路（原三里墩路）北侧的学田科创中心内1~3层新建崇川区学田街道社区卫生服务中心，为非营利性医疗机构，总建筑面积4300m2，本项目共投资1000万元，预计2020年10月建成运行，项目建成后，将为辖区居民约80228人提供基本医疗、预防保健、康复指导、健康宣教等服务。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目属于名录中的“111、社区医疗”中的“其他（20张床位以下的除外）”，应编制环境影响评价报告表。崇川区学田街道社区卫生服务中心委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-2，本项目生态红线图见附图1。 表1-2 本项目与江苏省生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 范围 方位 距本项目场界 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 通吕运河（南通市区）清水通道维护区 水源水质保护 / 崇川区与港闸区境内通吕运河及两岸各500米 N 2100m 14.40km2 南通濠河风景名胜区 自然与人文景观保护 / 东至濠河东路-文峰公园东边界、南至青年路、西至濠西路、北至濠北路 W 1900m 2.35km2 由上表可知，本项目距离最近的南通濠河风景名胜区约1900m，不在其生态红线管控区范围内，项目选址符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2018年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》进行说明，具体见表1-3。 表1-3 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中“第三十七、卫生健康—5、医疗卫生服务设施建设”，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 5 《市场准入负面清单（2019年版）》 经查《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 产业政策相符性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）鼓励类中“第三十七、卫生健康—5、医疗卫生服务设施建设”，不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 4、规划相符性分析 本项目位于南通市崇川区五一路东、学田二路（原三里墩路）北侧的学田科创中心内，项目所在地为公共建筑用地，该地块交通便利、地势平坦、水电供应条件良好，所以本项目用地符合土地利用规划。 5、项目选址及周边概况 本项目拟建于南通市崇川区五一路东、学田二路（原三里墩路）北侧的学田科创中心内，场址东侧是学田河，河宽约15米，河东侧为学田东苑；南侧是学田二路（原三里墩路），路宽约10米，路南侧是绿化带、学田河；西侧是五一路，路宽约16米，路西侧为学田苑；北侧是天健国际大厦，大厦北侧为汉庭酒店。具体地理位置见附图2，周边状况详见附图3。 6、工程内容及规模 本项目拟租赁学田科创中心1~3层（1层部分、2~3层整层），总建筑面积4300m2，项目建成后诊疗科目为：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、康复医学科、医学检验科、中医理疗等，门诊量约165人次/日左右，全年营业365天，每天24小时，项目平面布置情况见附图4。本项目建成后各层主要功能设置情况见表1-4。 表1-4 本项目各楼层功能区设置情况一览表 项目 数量（m2） 主要建设内容 总建筑面积 4300 / 地上一层 药房 43.1 药库、取药窗口、药房 挂号/收费 9.6 挂号、收费 DR光室（X射线） 30.4 DR光室（X射线） DR控制室 16 DR控制室 DR备用 7 备用 肠道门诊 11.8 肠道门诊 发热门诊 9.6 发热门诊 抢救室 12.5 抢救 全科 26.4 全科 外科 13.2 外科 内科 13.2 内科 输液室 65.8 输液 输液床室 28.8 输液 备用间 28 备用 其他（更衣室、卫生间、等候区等） 384.6 更衣室、卫生间、等候区等 地上二层 儿保 67.2 儿保 接种区 41 接种区 手术室 30 手术室 妇科门诊 7.7 妇科门诊 口腔科 30 口腔科 中医理疗科 52 中医理疗 健康教室 55 健康教室 检验科 24 检验 心电 13 心电 B超 13 B超 体检骨密度 10 体检骨密度 体检诊室 10 体检 体检内科 10 体检 诊室 52 诊室 妇保室 15 妇保室 母乳喂养室 8.1 母乳喂养室 办公室 48 办公室 会议室 13 会议室 其他（更衣室、卫生间、等候区等） 1186.33 更衣室、卫生间、等候区等 地上三层 康复训练中心 104.37 康复训练 病房 416 住院 治疗室 30.3 治疗 护士站 48 护士站 办公室、值班室、会议室 149.9 办公室、值班室、会议室 配餐间 23.7 配餐间（仅配餐） 氧气房 9.5 氧气房 洗衣机房 40.6 洗衣机房、污被服间 抢救室 27.3 抢救室 其他（更衣室、卫生间等） 1065 更衣室、卫生间等 7、项目公用工程及辅助工程 （1）供水 水源：由市政自来水管网统一供给。 给水系统：由市政自来水供水管网接入，主要提供病房用水、门诊病人用水、医务人员用水等，用水量为11112.5t/a。 （2）排水 排水系统：本项目废水排放量共10001.3t/a，项目产生的医疗废水经化粪池预处理后采用“水解酸化+接触氧化+二沉池+消毒池”处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求后排入市政污水管道，送南通市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江。 （3）供电 本项目用电量为5万度/年，由市政电网供给。 表1-5 公用及辅助工程 类别 建设名称 本项目 备 注 公用工程 给 水 11112.5t/a 由市政自来水管网提供 排 水 10001.3t/a 排入市政污水管道 供电 10万kwh 由城市电网供给 环保工程 废气处理 各房间均设置紫外线消毒灯，手术室排风扇处设置中效过滤器 达《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）室内空气菌落总数≤2500cfu/m3 要求 污水处理站采用地埋式，垃圾收集点设置在室内，周边加强绿化 满足《医疗机构水污染物排放标准》 （GB 18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求 废水处理 10001.3t/a 本项目医疗废水经化粪池预处理后采用“水解酸化+接触氧化+二沉池+消毒池”处理排入南通市污水处理厂处理 噪声处理 隔声、减振 场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的1类标准要求 固废仓库 医疗垃圾暂存间7.6m2 位于一层输液室走廊西 8、环保工程 本项目环保投资87万元，占总投资的8.7%。具体环保投资见表1-6： 表1-6 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 设计能力 处理效果 废气 紫外线消毒灯、中效过滤器 10 / 达标排放 绿化 2 / 废水 化粪池 / 1个 达标排放 污水处理站 50 10m3/d 达标排放 噪声 隔声、减振 5 降噪30dB左右 减小对周边环境影响 固废 医疗垃圾暂存、处置 20 7.6m2 危废暂存 合计 87 9、职工人数及工作制度 本项目设员工35人，三班制（8小时/班），年工作365天，无食堂，均为配餐。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用学田科创中心1~3层（1层部分、2~3层整层），其中1层未租赁部分为汽车坡道，该科创中心已于2019年底建设完毕，目前1~3层均闲置，因此，不存在原有污染情况及环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 南通市是江苏省省辖市，位于长江三角洲东部，长江入海口的北岸，东经120°12′～121°55′，北纬31°41′～32°43′，滨江临海，地理位置优越，隔江与上海市相望，背靠江淮腹地，辖区内已形成了航空、铁路、公路、海运的交通格局，交通运输十分方便。 （2）地质、地貌 本区域属长江三角洲冲积平原，地势平坦宽广，从西北略向东南倾斜，西北部地面高程为海拔（黄海标高）4.5～5米。东南部高程约3.2米。 （3）气候、气象 本区域属于北亚热带海洋性季风气候区，温和湿润，四季分明，雨水充沛，“梅雨”，“台风”等地区性气候明显。冬季盛行偏北风，夏季盛行海洋来的东南风，全年以偏东风为最多。据南通气象台1951～2002年气象观测资料：本区域年平均气温15.3℃，年降水量1089.7mm，日最大降雨量287.1mm。年平均风速3.0m/s，年最大风速26.3m/s(N)。大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。 （4）水文 本区处于长江潮流界内，长江是我市及市经济技术开发区工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经我市西南缘，市区段岸线长约22公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量9793亿m3，平均流量3.1万m3/s。根据狼山港水文站实测资料，涨潮和落潮的表面平均流速分别为1.03m/s和0.88m/s，涨潮历时约4小时，落潮历时约8小时，以落潮流为主。长江水流速快，流量大，不但提供了人民生活、农田灌溉和工业所需的丰富水源，同时对沿江排放的工业废水和生活污水有较大的稀释和自净能力。 （5）植被、生物多样性 土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于人类多年的开发活动，除人工绿化外，天然植被覆盖面已基本消失。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。水体动物有鱼、鳝、虾、蟹、螺、蚌等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，现辖3市2县及崇川区、港闸区、通州区、南通经济技术开发区。总面积8001km2，其中市区面积355km2。现有国家经济技术开发区1个，省级经济技术开发区6个，省级农业技术开发区2个。南通全市总人口773.79万人，其中市区84.38万人。 本项目所在的崇川区是南通市的主城区，辖10个街道1个省级经济开发区和1个风景名胜区，是南通市人口最密集，生产要素最集中，城市化水平最高的区域。面积99.67平方公里，人口54.89万。主要经济指标在全省同类主城区中位居前茅，列入全国中小城市综合实力十强。 2019年，全年实现地区生产总值9383.4亿元，按可比价（下同），同比增长6.2%。其中，第一产业增加值428.8亿元，同比增长2.7%；第二产业增加值4602.1亿元，同比增长6.9%；第三产业增加值4352.5亿元，同比增长5.7%。三次产业结构为4.6∶49.0∶46.4。高新技术产业投资增长22.9%，占全部固定资产投资的比重为21.9%；限额以上批发零售企业网络零售额增长30.9%，占限额以上零售额的比重为3.2%；高技术产品出口增长9.9%，占全部出口比重为14.3%。人均GDP（按常住人口计算）为128295元，同比增长6.1%，按2019年人民币对美元的平均汇率计算，人均GDP达到18598美元。 全市农林牧渔业总产值789.3亿元，按可比价计算，增长3.6%。其中，农业产值335.3亿元，增长0.7%；林业产值3.5亿元，增长0.9%；牧业产值144.4亿元，增长8.4%；渔业产值212.1亿元，增长2.7%；农林牧渔服务业产值94.0亿元，增长9.6%。 全市规模以上工业增加值增长7.2%，其中，轻工业增长3.7%，重工业增长9.3%。分经济类型看，国有企业增长21.6%，股份制企业增长8.9%，外商及港澳台投资企业增长3.5%。规模以上工业企业中民营工业企业占比80.7%，民营工业产值比重达66.6%。 全年进出口总值2519.9亿元，下降0.9%，其中，出口总值1715.1亿元，增长2.3%；进口总值804.8亿元，下降7.1%。年末与我市建立进出口贸易关系的国家和地区203个，比上年减少1个。全市有进出口业绩的企业6905家，增长5.9％。 2、区域基础设施规划及现状 崇川区工业发达，形成了以电子、船舶、机械、纺织服装、粮油加工、化工等为主体的产业体系，比较著名的大型企业有南通富士通微电子、南通中远川崎、南通醋酸纤维、南亚塑胶、东洋之花、宏信化工等。 崇川区商贸服务业发达，南通最繁华的两条商业街都位于崇川区，区内拥有众多的百货超市、专业市场、娱乐、金融等行业，麦德隆、易初莲花、家乐福等国际大型连锁超市也也进驻崇川。 根据南通市未来城市化发展方向，结合区内现有产业空间布局基础，崇川全区被划分为老城区、新城区、开发区、风景区和沿江经济带五个功能区域。 崇川人居环境一流，拥有一山一水两个国家4A级风景名胜区。一山即狼山，是极佳的观江胜地，以山水田园风光著称，是佛教八小名山之首，佛教文化已有一千四百多年 历史。狼山风景区规划面积11.8平方公里，自然生态环境独具特色，军山、剑山、狼山、马鞍山、黄泥山沿江自东向西一线排开，延绵3.6公里，宛如一处长江口岸天然的绿化屏障，在一马平川的苏北平原地带显得极为珍贵。一水即濠河，犹如一条翡翠项链，环城三十里，清波荡漾，自然生态和人文历史浑然天成，现代气息与传统格调相互交融。 文物保护： 本项目周边无文物保护单位。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2018年南通市环境状况公报》，2018年，南通市PM2.5年平均浓度为41μg/m3，未达到标准，臭氧8小时平均第90百分位数超过二级标准，属于不达标区。 表3-1 区域环境质量现状评价表 评价因子 时段 现状浓度 标准限值 占标率/% 达标情况 μg/m3 μg/m3 SO2 年平均浓度 17 60 28.3 达标 NO2 年平均浓度 36 40 90 达标 PM10 年平均浓度 63 70 90 达标 PM2.5 年平均浓度 41 35 117.1 超标 CO 年平均浓度 0.8 -- -- -- 24小时平均第95百分位数 1400 4000 35.0 达标 O3 年平均浓度 119 -- -- -- 8小时平均第90百分位数 179 160 111.9 超标 O3主要超标原因是氮氧化物与VOCs在阳光辐射下产生发生光化学反应形成二次污染，PM2.5超标原因受发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、 烹调过程中燃煤或燃油排放的油烟以及汽车尾气综合影响。 针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，采取调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督查等多项措施，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 2.水环境质量状况 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良。 3.声环境质量状况 根据《南通市主城区声环境功能区划分规定》（2019年修订版），本项目所在地为1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，场界西侧位于五一路（次干路）50米范围内，因此执行4a类标准。根据公司例行监测报告（WXEPD191010113015CS），公司委托无锡市中证检测技术有限公司在本项目所在厂区周边设置测点4个（见附图3），进行了环境噪声的昼间监测，监测时间为2020年6月17日，监测结果列于下表。 表3-2 本项目场界环境噪声背景值昼间测量 测点位 噪声标准（dB） 测量值（dB） 点 号 位 名 类 别 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 1 项目东侧 1 55 45 50.1 41.2 2 项目南侧 1 55 45 52.8 42.5 3 项目西侧 4a 70 55 58.9 48.7 4 项目北侧 1 55 45 50.4 41.3 监测结果表明：本项目场界噪声背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，西侧符合4a类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标为： 表3-3 环境空气保护目标 环境保护 对象名称 UTM坐标（m） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对项目方位 相对项目距离（m） X Y 学田东苑 300772.29 3544416.46 居民 约7500人 二类区 E 30 三里墩花苑 301133.65 3544322.63 居民 约4500人 E 245 三里墩小学 301323.63 3544312.27 学生 约2600人 E 662 景河苑 302644.05 3544346.59 居民 约7500人 E 1800 南通技师学院 300660.85 3543915.25 居民 约10000人 SE 220 紫东花苑 301642.18 3543737.98 居民 约10500人 SE 1000 教育新村 300978.72 3543510.10 居民 约1500人 SE 800 鲍家桥社区 301638.09 3543527.46 居民 约3500人 SE 1200 惠泽苑 301683.75 3542734.73 居民 约6000人 SE 1700 南通职业大学 300654.77 3543602.87 学生 约18000人 S 600 南通科技职业学院 300472.50 3543129.34 学生 约11000人 S 1100 学士府 300410.86 3542246.75 居民 约2000人 S 2000 南通师范第三附属小学 300419.79 3544250.53 学生 约3000人 SW 85 紫荆花社区 300295.48 3544132.69 居民 约1500人 SW 200 学田苑 300284.75 3544455.34 居民 约5000人 SW 500 学田南苑 299837.90 3543775.10 居民 约2000人 SW 640 江苏工程职业技术学院 300072.88 3543492.30 学生 约6000人 SW 620 南川园新村 300186.74 3542737.66 居民 约1000人 SW 1500 易家桥新村 299370.68 3542919.83 居民 约5000人 SW 1500 千禧园 300474.94 3544474.13 居民 约6000人 W 30 学田棕榈园 300283.32 3544380.66 居民 约1000人 W 200 南通市第三中学学田校区 300162.58 3544445.97 学生 约4000人 W 355 中南苑 299974.57 3544535.18 居民 约800人 W 470 学田北苑 299782.84 3544603.68 居民 约4500人 W 580 和兴花苑 299371.99 3544715.94 居民 约2000人 W 1100 银花苑 299208.73 3544498.45 居民 约2000人 W 1200 南通田家炳中学 298957.00 3544429.92 学生 约4000人 W 1500 天龙逸园 300344.19 3544549.96 居民 约1500人 NW 200 中南俪园 300075.73 3544687.50 居民 约6000人 NW 400 德民花苑 300447.65 3544997.25 居民 约12000人 NW 280 板桥南村 300129.21 3544826.41 居民 约1500人 NW 500 金龙花苑 299811.23 3544848.04 居民 约1500人 NW 680 龙王桥新村 299902.20 3545000.55 居民 约6000人 NW 800 天虹花园 300466.63 3545462.19 居民 约6000人 NW 950 苏建花园城 300869.88 3544907.50 居民 约12000人 N 400 天勤家园 300988.33 3545428.62 居民 约6000人 N 980 吴中豪景华庭 301238.97 3544680.69 居民 约4500人 NE 580 翠湖湾 301482.80 3544641.75 居民 约4500人 NE 730 南通大学（钟秀校区） 301929.22 3544698.62 学生 约10000人 NE 1200 表3-4 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标 环境 环境保护对象 方位 距离 规模 环境质量 水环境 学田河 E 10m 小型 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求 法轮寺河 N 270 小型 通吕运河 N 2600m 中型 声环境 项目场界 四周 1~200m - 环境噪声应达《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准 生态环境 通吕运河（南通市区）清水通道维护区 N 2100m 14.40km2 水源水质保护 南通濠河风景名胜区 W 1900m 2.35km2 自然与人文景观保护

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准见下表： 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 二氧化硫 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 可吸入颗粒 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 可吸入颗粒 PM10 年平均 24小时平均 70 150 二氧化氮 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 一氧化碳 CO 24小时平均 1小时平均 4000 10000 臭氧 O3 日最大8小时 1小时平均 160 200 总悬浮颗粒物 TSP 年平均 24小时平均 200 300 2.水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江近岸带水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，通吕运河、学田河执行Ⅲ类标准，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L 序号 污染因子 水质Ⅲ类标准 1 pH（无量纲） 6～9 2 COD ≤20 3 BOD5 ≤4 4 SS* ≤30 5 TP ≤0.2 6 NH3-N ≤1.0 注：*SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3.环境噪声质量标准 根据《南通市主城区声环境功能区划分规定》（2019年修订版），本项目所在地为1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，场界西侧位于五一路（次干路）50米范围内，因此执行4a类标准。 表4-3 声环境质量标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 1 55 45 4a 70 55 4.地下水质量标准 地下水按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）分类，见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 评价因子 标准值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 pH（无量纲） 6.5-8.5 5.5-6.5，8.5-9 ＜5.5，＞9 2 耗氧量（CODMn法） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 ＞10 3 氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 ＞1.5 4 硝酸盐氮 ≤2 ≤5 ≤20 ≤30 ＞30 5 总硬度 ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 ＞650 6 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 7 亚硝酸盐氮 ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.8 ＞4.8 8 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 9 挥发性酚类 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 10 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 11 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 12 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ＞0.05 13 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 ＞0.1 14 镉 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 ＞0.01 15 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2 ＞2 16 锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 ＞1.5 17 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000 18 铬（六价） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 19 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 ＞0.002 5.土壤质量标准 项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的筛选值第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值（第二类用地） 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 污水处理站恶臭排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 表4-6 大气污染物排放限值 废气源 项目 标准 污水处理站 氨（mg/m3） 1.0 硫化氢（mg/m3） 0.03 臭气浓度（无量纲） 10 氯气（mg/m3） 0.1 甲烷（指处理站内最高体积百分数%） 1 2、水环境污染物排放标准 本项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准；南通市污水处理厂废水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放浓度》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。具体排放标准见下表： 表4-7 污水排放标准 污染物 预处理标准 污水处理厂排放标准一级A pH 6～9 6～9 COD 250mg/L 50mg/L BOD5 100mg/L 10mg/L NH3-N* 45mg/L 5（8）mg/L SS 60 mg/L 10 mg/L TP* 8 mg/L 0.5 mg/L LAS 10mg/L 0.5mg/L 粪大肠菌群数 5000MPN/L 1000MPN/L 注：*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准；括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、声环境污染物排放标准 营运期项目执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，场界西侧执行4类标准。 表4-8 工业企业厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 1 55 45 4 70 55 4、固体废弃物 （1）医疗废物执行《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）； （2）一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；属于《国家危险废物名录》（2016年版）中规定的危险废物还应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 污水处理站污泥属于危险废物，污泥清淘前应进行监测，达到下表中的要求。 表4-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 粪大肠杆菌（MPN/g） 肠道致病菌 肠道病毒 结核杆菌 蛔虫卵死亡率（%） 综合医疗机构和其他医疗机构 ≤100 — — — ＞95 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表4-10 本项目污染物产生及排放一览表 单位：t/a 污染物 产生量 削减量 接管量 排入环境的量 废气（无组织） NH3 0.0062 0 — 0.0062 H2S 0.00024 0 — 0.00024 废水 废水量 10001.3 0 10001.3 10001.3 COD 4.0 2.0 2.0 0.5 BOD5 2.0 1.2 0.8 0.1 SS 2.5 2.02 0.48 0.1 NH3-N 0.4 0.12 0.28 0.05 LAS 0.1 0.05 0.05 0.005 粪大肠菌群数 1.6×1015（MPN/a） 1.59996×1015（MPN/a） 4.0×1010（MPN/a） 1.0×1010（MPN/a） 固废 医疗废物 12 12 0 0 污泥 0.8 0.8 0 0 生活垃圾 51.1 51.1 0 0 总量平衡方案： （1）废水：废水排入南通市污水处理厂集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：不产生有组织废气，无总量控制指标。 （3）固废：实现“零排放”。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目租用现有房屋，对租用房屋进行内部装修，设备安装后投入运营，建设周期约3个月，预计2020年11月投入运营，主要施工过程如下图所示： 图5-1 施工工艺流程图 二、运营期 本项目运营期医疗流程见图5-2： 图5-2 运营期医疗流程及产污节点图 表5-1 建设项目营运期产污环节及排污特征 类别 编号 产生环节 污染因子 产生特征 去向 废水 W1 医疗废水 COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、粪大肠菌群 间歇 化粪池预处理后进入污水处理站处理，然后通过污水管网进入南通市污水处理厂处理，尾水排入长江 W2 职工生活 间歇 固废 S1 诊治 医疗垃圾 间歇 委托有资质单位处置 S2 职工生活 生活垃圾 间歇 环卫清运 S3 污水处理站 污泥 间歇 委托有资质单位处置

主要污染工序 一、施工期排污分析 1、施工废气 本项目施工期间产生的废气主要是土木施工、设备安装产生的施工粉尘、少量焊接废气及涂装废气，施工期主要环境空气污染源包括： 粉尘 本项目新建隔断墙、吊顶、对地面进行处理铺装，在结构施工、土木、打孔、铺装过程中均会产生粉尘，由于本项目大部分施工在室内进行，产生的粉尘主要散落在施工作业区附近，对室外大气环境影响较小。 焊接废气及涂装废气 水电暖通制冷设备安装过程中排放少量焊接废气，油漆涂装过程产生少量有机废气， 排放量较少，均在室内无组织排放。 2、施工废水 本项目租用学田科创中心1~3层楼，对现有建筑进行装修、设备安装，施工工期约3个月，在施工期间，施工人员用餐统一外购，施工期间产生的生活废水通过已有的化粪池处理后排放。 3、施工噪声 施工噪声主要来源于施工现场噪声和物料运输的交通噪声，其中以施工场地噪声为主。施工场地噪声主要是各种施工工具噪声、敲击噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员活动噪声，主要噪声源及其噪声级见下表。 表5-2 主要噪声源噪声级 单位：dB(A) 施工阶段 噪声特点 主要噪声源 源强 装修阶段 移动式声源 无明显指向性 电锤 95~100 地钻 95~100 电刨 95~100 切割机 85~95 4、施工固废 本项目施工期的固体废物主要是生活垃圾和建筑垃圾。 （1）生活垃圾 施工人员生活垃圾按平均日用工人数20人，每人0.5kg/d计，产生的生活垃圾量为10kg/d，施工期3个月，产生的生活垃圾总量为0.9t。 （2）建筑垃圾 本项目施工期间主要进行土木结构施工、装修及设备安装，不涉及新建建筑，施工过程的建筑垃圾主要有废石料、水泥等，施工期间产生的建筑垃圾约4t。 二、营运期排污分析 项目营运期间产生的污染情况如下： 运营期废气 （1）病原微生物气溶胶 本项目不设传染病房，但病房区运营过程中会产生少量带病原微生物的气溶胶污染 物，微生物气溶胶可以通过黏膜、皮肤损伤、消化道及呼吸道侵入人体，但主要是通过呼吸道感染机体。 本项目在各楼层和房间安装换气扇，保持室内空气流通，并设置紫外线消毒灯，在手术室排风处安装空气过滤器，从空气中排除致病微粒，可保证医院各类环境菌落总数达到《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）室内空气菌落总数≤2500cfu/m3要求。 （2）污水处理站恶臭 本项目污水处理站的臭气来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要成分为硫化氢、氨等物质。 污水处理站排放废气主要为恶臭气体，恶臭气体的主要成分为 H2S和氨等。根据建 设单位提供的资料，项目污水处理站采用地埋式，污水处理站产生的臭气主要集中在地 下，建设单位设有通气管，将臭气散发到空气中，对周围环境造成一定的影响。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，根据表5-5可知，本项目污水处理站BOD5处理量2.0t/a。恶臭产排情况汇总如表5-3所示。 表5-3 本项目污水处理站恶臭产排量 污染物 BOD5处理量（t/a） 产污系数（g/1gBOD5处理量） 年产生量（kg/a） 年排放量 （kg/a） 排放速率 （kg/h） NH3 2 0.0031 6.2 6.2 0.00071 H2S 0.00012 0.24 0.24 0.000027 少量恶臭气体以无组织形式排放。污水处理站为地埋式，同时在污水处理站周围设置绿化隔离带，采用植物吸收也能够有效的缓解臭味对周围环境的影响。经上述处理后，本项目边界恶臭气体浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求，污水处理站臭气对周围环境影响较小。 2、运营期废水 （1）用水量及排水量 根据《建筑给排水设计规范》和《综合医院建筑设计规范》，本项目各设施用水量如下表所示。 表5-4 本项目用水量汇总表 序号 用水部门 最高用水定额 人数（人）或床位（张） 年运营 用水量 时间（天） 日用水量（m3/d） 年用水量（m3/a） 1 病床人员 200L/人·日 本项目设盥洗室 40张 365 8 2920 2 医务人员 150L/人·班 35人 5.25 1916.3 3 门诊部 25L/人·次 165人 4.125 1505.6 4 洗衣房 60L/kg（干衣） 100 6 2190 5 卫生清扫 1.0L/m2·天 4300m2 4.3 1569.5 6 未预见用水量 上述用水量10% 2.77 1011.1 7 合计 / / / 30.445 11112.5 由上表可知，本项目年用水量11112.5m3/a，废水排放量按用水量的90%计算，因此本项目废水排放量约10001.3m3/a（27.4m3/d），本项目水平衡见图5-3： 图5-3 本项目水平衡图 （单位：t/a） （2）处理能力 项目污水处理设施设计处理能力为100m3/d，工艺废水产生量约为27.4m3/d，因此污水处理设施设计规模能够满足本项目需求。 污水处理设施主要工艺流程图见图5-4。 图5-4 污水处理设施主要工艺流程图 工艺流程说明： 本项目废水经排污管道进入化粪池，由化粪池溢流进入调节池，调节池前端设置格栅，去除废水中较大的悬浮物，然后进入调节池，在调节池中进行水质水量调节，使后续工序能在相对稳定的水质水量下稳定运行。调节池内污水用泵提升至水解酸化池，水解酸化池中安装潜水搅拌器以维持污水的混合状态。此后，所有污水及回流污泥进入接触氧化池，在接触氧化池内充氧曝气，为好氧生化反应创造良好的环境条件，保证BOD5的去除。接触氧化池出水自流进入沉淀池进行泥水分离，污泥部分回流至水解酸化池及接触氧化池，二沉池出水自流进入消毒池消毒，消毒采用消毒粉加药消毒，消毒后出水可达标排放。 水解酸化池剩余污泥、二沉池中剩余污泥排入污泥浓缩池进行浓缩并消毒，消毒后的污泥经叠螺脱水机脱水，干滤饼外运，滤液回流至调节池中。 （3）处理效率 本项目废水的产生和处理排放情况见下表。 表5-5 项目废水产生、治理及排放情况一览表 类别 废水量(m3/a) 污染物 产生情况 治理 措施 去除率% 排放情况 排放 去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 医疗废水 10001.3 COD 400 4.0 化粪池+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒 50 200 2.0 南通市污水处理厂 BOD5 200 2.0 60 80 0.8 SS 200 2.5 76 48 0.48 NH3-N 40 0.4 30 28 0.28 LAS 10 0.1 50 5 0.05 粪大肠菌群 1.6×108（MPN/L） 1.6×1015（MPN/a） ≥99.99 4000 （MPN/L） 4.0×1010（MPN/a） 3、噪声 本项目使用的主要高噪声污染源为见下表： 表5-6 主要生产设备噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 噪声源名称 声级值dB(A) 主要防治措施 降噪效果 1 污水处理设备 65 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 30 2 医疗设备 60 3 人员喧哗 60 4 各种泵类 80 4、固废 （1）一般固废 生活垃圾：本项目产生的生活垃圾主要为住院病人和门诊接待病人产生的生活垃圾，由于本项目不设传染性病房，故就诊病人及住院病人生活垃圾不属于医疗垃圾废物。按满床考虑，本项目生活垃圾产生量见表5-7。 表5-7 本项目生活垃圾产生量 类别 数量（人次） 定额（kg/人·天） 产生量（kg/d） 产生量（t/a） 住院病人 40 1 40 14.6 门诊接待病人 165 0.5 82.5 30.1 员工 35 0.5 17.5 6.4 合计 51.1 根据计算结果，本项目生活垃圾产生总量为51.1t/a，产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。 （2）危险废物 ①医疗废物 医疗废物中含有大量的致病菌、病毒、化学试剂，本项目医疗废物以感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物为主，化学性废物相对较少。参考《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 177-2005），医疗废物包括固定病床的医疗废物产生量和门诊医疗废物产生量。其中病床的医疗废物产生量（公斤/床）=床位医疗废物产生系数（公斤/床·天）×床位数（床）×床位使用率（%），系数0.74（公斤/床·天），则本项目病床医疗废物产生量=0.74×40床=29.6kg/d（10.8t/a）；门诊医疗废物产生量（公斤/天）=门诊医疗废物产生系数（公斤/人次·天）×门诊人数（人次），系数取0.02（公斤/人次·天），门诊医疗废物产生量=0.02×165=3.3kg/d（1.2t/a）。本项目医疗废物产生量共计12t/a，收集后交由有资质单位处理。 表5-8 本项目医疗废物产生清单 序号 类别 废物种类 产生量（t/a） 危险废物编号 1 感染性医疗废物 病人污染的物品 12 HW01医疗废物（831-001-01） 病原体、菌种的培养基、保存液 医学标本 废血清、血液 2 损伤性医疗废物 针、刀具 HW01医疗废物（831-002-01） 玻璃试管等 3 病理性医疗废物 组织肉类、残肢 HW01医疗废物（831-003-01） 4 药物性医疗废物 一般药品 HW01医疗废物（831-005-01） 毒性药品 疫苗、血液制品 5 化学性医疗废物 试剂、消毒剂、检验废液 HW01医疗废物（831-004-01） 6 废药物、药品 过期的、废弃的药品，从病房退回的药品和淘汰的药物等 HW03废药物、药品（900-002-03） 7 感光材料废物 废显影液 HW16 900-019-16 ②污泥 在废污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。根据《生物接触氧化法设计规程》，接触氧化法工艺去除1kgCOD预计产生0.35~0.4kg干污泥，按照每去除1kgCOD产生0.4kg污泥计，本项目自建的污水处理站COD去除量为2t/a，则污泥产生量为0.8t/a。污水站污泥属于《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日施行）HW49号危险废物，需委托有资质的单位代为处理。 本项目固废汇总表见表5-9。

表5-9  固体废物汇总表

| 名称 | 危废类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危废特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | HW01 HW03 HW16 | 831-001-01 831-002-01 831-003-01 831-004-01 831-005-01 900-002-03 900-019-16 | 12 | 医疗诊断 | 固、液 | 病人污染的物品、病原 体、菌种的培养基、保存液、医学标本、废血清、血液、针、刀具、玻璃试管、组织肉类、一般药品、毒性药品、疫苗、血液制品、试剂、消毒剂、检验废液、过期的、废弃的药品、废显影液等 | 各种细菌、病毒 | 每天 | T/In | 根据废物的特性，分别 采用密闭性好、耐腐蚀 的塑料袋、锐器容器和 废物箱暂存，交由有危险废物处理资质的单位处理 |
| 污泥 | HW49 | 900-042-49 | 0.8 | 污水处理站 | 固 | 细菌、化学药剂 | 细菌、化学药剂 | 定期 | 毒性、感染性 | 交由有危险废物处理资质的单位处理 |
| 生活垃圾 | / | / | 51.1 | 办公、生活 | 固 | / | / | 每天 | / | 环卫清运 |

5、本项目污染物产生及排放汇总

本项目污染物产生及排放情况见表5-10。

表5-10  本项目污染物产生及排放情况汇总    单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排入环境的量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（无组织） | NH3 | 0.0062 | 0 | — | 0.0062 |
|  | H2S | 0.00024 | 0 | — | 0.00024 |
| 废水 | 废水量 | 10001.3 | 0 | 10001.3 | 10001.3 |
|  | COD | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
|  | BOD5 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 |
|  | SS | 2.5 | 2.02 | 0.48 | 0.1 |
|  | NH3-N | 0.4 | 0.12 | 0.28 | 0.05 |
|  | LAS | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
|  | 粪大肠菌群数 | 1.6×1015（MPN/a） | 1.59996×1015（MPN/a） | 4.0×1010（MPN/a） | 1.0×1010（MPN/a） |
| 固废 | 医疗废物 | 12 | 12 | 0 | 0 |
|  | 污泥 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 51.1 | 51.1 | 0 | 0 |

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站 | NH3 | / | 0.0062 | / | 0.00071 | 0.0062 | 大气 |
|  |  | H2S | / | 0.00024 | / | 0.000027 | 0.00024 |  |
| 废 水 |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 医疗废水（含生活废水） | 废水量 | — | 10001.3 | — | 10001.3 | 市政污水管网，经南通市污水处理厂处理达标排入长江 |
|  |  | COD | 400 | 4.0 | 200 | 2.0 |  |
|  |  | BOD5 | 200 | 2.0 | 80 | 0.8 |  |
|  |  | SS | 200 | 2.5 | 48 | 0.48 |  |
|  |  | NH3-N | 40 | 0.4 | 28 | 0.28 |  |
|  |  | LAS | 10 | 0.1 | 5 | 0.05 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1.6×108（MPN/L） | 1.6×1015（MPN/a） | 4000 （MPN/L） | 4.0×1010（MPN/a） |  |
| 固 体 废 物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 医疗废物 | 12 | 12 | — | — | 委托有资质单位处置 |
|  | 污泥 | 0.8 | 0.8 | — | — | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 51.1 | 51.1 | — | — | 环卫清运 |
| 噪声 | 污水处理设备、医疗设备、人员喧哗、各种泵类 | 噪声 | 60~80 dB（A） | 项目场界噪声： 昼间≤55dB（A） 夜间≤45dB（A） |
| 主要生态影响： 本项目所在地附近无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，周边主要为居民点，同时项目对产生的废水、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目施工装修阶段对环境的影响主要为噪声影响和扬尘影响，还有少量的废水和垃圾产生。 1、扬尘 由于装修施工期间主要是室内装饰，采用封闭式施工，能最大限度的减少扬尘的产生，因此扬尘对周围大气环境影响较小。 2、噪声 施工期噪声主要是装修施工现场的各类机械设备噪声，装修施工场内中心噪声约75dB(A)左右，装修施工在封闭的室内进行，封闭的室内隔音量在20~30dB(A)，虽然各类机械设备噪声较高，但由于封闭施工，施工噪声对外界影响较小，昼间声级可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求，夜间严禁施工。 3、废水、施工垃圾 施工过程产生的少量施工垃圾运送至建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾由物业设置的垃圾桶临时收集，由当地环卫部门每日清理，施工人员用餐统一外购，施工期间施工人员产生的生活污水经市政污水管网最终排入南通市污水处理厂。 4、施工阶段环境保护建议措施 建议项目建设和施工单位采取合理安排作业时间，防止出现午间施工现象、禁止夜间作业，加强管理等噪声防治措施。 搬运物料和建筑垃圾时应轻拿轻放，避免野蛮操作，最大限度控制扬尘影响范围。建议项目建设和施工单位采取合理安排施工时间、严格现场管理制度、避免露天堆放易起尘材料等措施。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 （1）病原微生物气溶胶影响分析 项目病房区运营过程中会产生少量带病原微生物的气溶胶污染物。病源微生物属于活性物质，微生物滋长的必要条件是营养源（尘埃）和水分（高湿度）。空气中由于缺乏微生物生长所需的水分和养料，因此一般空气环境是不适合微生物生长的。但在室内环境中，由于通风不良、人员拥挤而导致病菌微生物通过飞沫、尘埃等载体在空气中传播，导致人群感染。病源微生物主要传播方式如下： ①附着在尘埃上，其中附着在粒径10µm以下尘埃上的微生物可被吸入呼吸道并感染人群，较大尘粒很快沉降或被阻留于鼻腔。 ②附着于人的口或鼻腔喷出的飞沫小滴上，呼吸道疾病则可通过喷出的飞沫小滴将致病微生物传染给他人。 ③附着在飞沫表面蒸发后所形成的“飞沫核”内，在空气中悬浮散播，包在其内的微生物可存活较长时间。 通过上述分析可知，由于病菌传播与其活性和载体等条件有关，病源微生物主要是在室内通过近距离传播。本项目属于病源微生物浓度较高的室内活动区域，其产生的病源微生物主要对其内部就诊人群的影响较大。本项目不设置传染科，一旦发现有呼吸道传染病例，会立即隔离送往其他传染病院救治。故本项目产生的传染性病源微生物较少，传播范围较小，不会对医院外部环境造成影响。 因此，为达到《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）室内空气菌落总数≤2500cfu/m3要求，项目在各楼层和房间安装换气扇，保持室内空气流通，并在各房间设置紫外线消毒灯，在各手术室排风扇处安装空气过滤器，从空气中排除致病微粒。 （2）恶臭影响分析 本项目新建1个污水处理站，污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，其臭味则容易散发到空气中对周围环境造成影响。项目污水处理站采用地埋式，污水处理系统产生的臭气主要集中在地下，建设单位设有通气管，将臭气散发到空气中，对周围环境造成一定的影响。排放口周边种植有高大树木作为绿化隔离带，通过绿化植物的吸附、降解及阻隔效果，污水站不良气味对项目院区、村民楼等敏感点不会造成明显不良影响，其影响是可以接受的。 （3）评价工作等级 ①估算模型参数 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定，采用AERSCREEN模型进行初步预测及评价等级判定，估算模型参数见表7-1。 表7-1 大气环境影响评价估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 84.38万 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -9.4 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km -- 岸线方向/° -- ②污染源参数 本项目污染源排放参数见表7-2。 表7-2 本项目面源参数表 名称 面源起点坐标/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y NH3 H2S 污水处理站恶臭 0 0 97.7 21.2 0 1 8760 正常 0.00071 0.000027 ③计算结果 表7-3 大气环境影响评价估算模型计算结果（无组织） 无组织排放源下风向距离（m） NH3 H2S 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 3.48E-04 0.174 1.33E-05 0.133 100 3.24E-04 0.162 1.23E-05 0.123 200 2.20E-04 0.11 8.38E-06 0.0838 300 1.56E-04 0.078 5.92E-06 0.0592 400 1.16E-04 0.058 4.43E-06 0.0443 500 9.16E-05 0.0458 3.49E-06 0.0349 600 7.41E-05 0.037 2.82E-06 0.0282 700 6.16E-05 0.0308 2.35E-06 0.0235 800 5.23E-05 0.0261 1.99E-06 0.0199 900 4.52E-05 0.0226 1.72E-06 0.0172 1000 3.95E-05 0.0197 1.51E-06 0.0151 1200 3.13E-05 0.0156 1.19E-06 0.0119 1400 2.57E-05 0.0128 9.77E-07 0.00977 1600 2.16E-05 0.0108 8.21E-07 0.00821 1800 1.85E-05 0.00925 7.04E-07 0.00704 2000 1.61E-05 0.00805 6.12E-07 0.00612 2500 1.20E-05 0.006 4.56E-07 0.00456 最大落地浓度（mg/m3） 3.54E-04 0.177 1.35E-05 0.135 最大浓度出现距离（m） 69 69 表7-6 大气环境影响评价估算模型计算结果 污染物名称 Pmax/% D10% 无组织 NH3 0.177 / H2S 0.135 / 根据本项目估算模式计算结果，Pmax=0.177%<1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目环境空气质量评价工作等级确定为三级，不需设置大气环境影响评价范围。 （3）污染物排放量核算 表7-7 大气污染物无组织排放核算表 序号 产污环节 污染物种类 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（kg/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m³） 1 污水处理站恶臭 NH3 污水处理站地埋式 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求 1.0 6.2 2 H2S 0.03 0.24 无组织排放总计 无组织排放总计 NH3 6.2 H2S 0.24 表7-8 大气污染物排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（kg/a） 1 NH3 6.2 2 H2S 0.24 （4）大气环境防护距离 本项目NH3无组织排放最大浓度为0.000354mg/m3，最大占标率0.177%<10%，H2S无组织排放最大浓度为0.0000135mg/m3，最大占标率0.135%<10%，由大气环境导则推荐模式计算结果可知，本项目无组织排放废气场界外无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离，因此，本项目无组织排放的NH3和H2S不会对周边环境造成不良影响。 （5）大气环境影响评价自查表 表7-9 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a□ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）☑ 包括二次PM2.5□ 其他污染物（氨、硫化氢） 不包括二次PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D□ 其他标准☑ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ （不适用） 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （/）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（氨、硫化氢、臭气浓度） 有组织废气监测□ 无监测□ 无组织废气监测☑ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受  不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:(0)t/a VOCs:(0)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.2 地表水环境影响分析 本项目产生的废水主要为医疗废水，产生总量10001.3t/a，化粪池预处理后进入污水处理站处理，然后通过污水管网进入南通市污水处理厂处理。 污水处理站具体处理工艺流程见图7-1。 图7-1 污水处理设施工艺流程图 （1）废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表7-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 医疗废水 COD BOD5 SS 氨氮 LAS 粪大肠菌群数 接管至南通市污水处理厂处理 连续排放流量不稳定 污水排口1# 污水处理站 水解酸化、接触氧化、沉淀、消毒 污水排口1# 是 企业总排 本项目所依托的南通市污水处理厂废水间接排放口基本情况见下表。 表7-11 废水间接排放口基本情况 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 污水排口1# 300558.17 3544283.42 1.00013 南通市污水处理厂 连续排放流量不稳定 / 南通市污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 氨氮 5 LAS 0.5 粪大肠菌群数 1000MPN/L 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表7-12 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 污水排口1# COD 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准 250 2 BOD5 100 3 SS 60 4 LAS 10 5 粪大肠菌群数 5000MPN/L 6 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准 45 本项目废水污染物排放信息见下表。 表7-13 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（kg/d） 年排放量（t/a） 1 污水排口1# COD 200 5.48 2.0 2 BOD5 80 2.19 0.8 3 SS 48 1.31 0.48 4 氨氮 28 0.767 0.28 5 LAS 5 0.137 0.05 6 粪大肠菌群数 4000 （MPN/L） 1.09×108 4.0×1010（MPN/a） 全厂排放口合计 COD 2.0 BOD5 0.8 SS 0.48 氨氮 0.28 LAS 0.05 粪大肠菌群数 4.0×1010（MPN/a） （2）污水处理可行性分析 ①污水处理站处理能力分析 本项目废水排放量约10001.3m3/a（27.4m3/d），均排入污水处理站处理，本项目拟配备处理能力为100m3/d的污水处理站，可有效处理本项目污水，不会对污水处理站造成负荷冲击，因此，污水处理站有能力处理本项目废水。 ②污水处理站工艺可行性分析 本项目污水处理站生化采用的是接触氧化法。接触氧化法是一种成熟、高效的污水处理工艺，特别适用于水量较小、成分不复杂、场地有限、需考虑周围环境美化的企业。该处理工艺的优点为：1、抗冲击负荷的能力强；2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力；3、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高；4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征；5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理；6、潜水泵中可设于设备之中，减少工程投资；7、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑物少；8、易于完成自动控制，管理操作简单。本项目医疗废水经污水站处理后出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（预处理标准））后接入市政污水管网汇入南通市污水处理厂处理后排入长江。因此，本项目医疗废水处理工艺可行，经处理后的废水对周边地表水体影响不大。 ③依托可行性 A.污水管网建设情况分析 本项目位于南通市五一路东、学田二路北侧学田科创中心内，南通市污水处理厂的污水管网已铺设至此地，本项目产生的废水可通过污水管网排入南通市污水处理厂进行处理。 B.废水量可行性分析 南通市污水处理厂一期（2007年建成）建设规模建2.5万吨/日，二期（2008年建成）建设规模为10万吨/日，三期（2010年建成）建设规模为10万吨/日，均采用改进型五沟式氧化沟二级生化处理工艺，本项目废水排放量为10001.3t/a（27.4t/d），约占污水处理厂三期处理能力（10万t/d）的0.027%，因此从污水处理厂接纳处理能力上来看，完全能够接纳处理项目排放的废水，且排放的废水进入南通市污水处理厂后不会对污水处理厂的生化处理工艺的正常运行产生影响。 C.水质的可行性分析 本项目废水中各污染物浓度均满足南通市污水处理厂的接纳废水水质的接管要求。本项目废水中无有毒有害物质，不会对污水处理厂生化处理工序造成影响。因此，从废水水质来看，南通市污水处理厂是可以接纳本项目废水的。 表7-14 本项目废水最终排放情况 来源 废水量 m3/a 污染物 排入环境 排放去向 *浓度mg/L 排入环境的量t/a 医疗废水 10001.3 COD 50 0.5 长江 BOD5 10 0.1 SS 10 0.1 NH3-N 0.5 0.05 LAS 0.5 0.005 粪大肠菌群数 1000MPN/L 1.0×1010（MPN/a） 注：*为污水处理厂尾水排放标准。 （3）地表水环境影响评价自查表 表7-15 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 ☑；其他□ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （） 监测断面或点位个数 （）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区□ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 水量 10001.3 / COD 2.0 200 BOD5 0.8 80 SS 0.48 48 NH3-N 0.28 28 LAS 0.05 5 粪大肠菌群数 4.0×1010（MPN/a） 4000 （MPN/L） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 ☑；自动 □；无监测 □ 监测点位 （） （废水总排放口） 监测因子 （） （CODcr、BOD5、SS、氨氮、LAS、粪大肠菌群） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目建成后主要高噪声为污水处理设备、医疗设备、人员喧哗、各种泵类，噪声源强约65~80dB。 计算中主要考虑建筑物及围墙的隔声及距离衰减因素，预测正常生产条件下的生产噪声在场界上的各预测值。对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： ①噪声预测公式： 式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，以1米计； △L— 噪声衰减值，dB（A）。 ②噪声叠加公式采用： 式中：Li —第i个噪声源的声级； n—声源个数 建筑物和围墙的隔声量约30dB。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距场界的距离及衰减状况，计算各点源对场界的贡献值。预测结果见表7-16。 表7-16 场界噪声预测结果（dB） 预测点 贡献值 噪声标准 昼间 夜间 东场界 35.9 55 45 南场界 35.4 55 45 西场界 40.8 70 55 北场界 39.2 55 45 根据预测结果可知，本项目建成后场界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的1类标准，西场界达到4类标准。 7.2.4 固体废弃物影响分析 本项目产生的一般工业固废为生活垃圾51.1t/a，由环卫部门清运；危险废物为医疗废物12t/a、污泥0.8t/a，均委托有资质单位处置。 (1)一般固废环境影响分析 生活垃圾交环卫部门统一处理。 (2)贮存场所基本情况 表7-17 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 医疗垃圾暂存间 医疗废物 HW01 HW03 HW16 831-001-01 831-002-01 831-003-01 831-004-01 831-005-01 900-002-03 900-019-16 一层输液室走廊西 7.6m2 根据废物的特性，分别采用密闭性好、耐腐蚀的塑料袋、锐器容器和废物箱封存 0.1t 2天 2 污水处理站 污泥 HW49 900-042-49 污泥产生及时运走，不在场内储存 （3）危险废物环境影响分析 本项目应建立医疗废物管理责任制，设专兼职人员负责管理。负责日常医疗废物回收处理的检查监督，进行医疗废物回收。 医疗废物必须严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）执行，处理措施应满足以下要求： 按照相关规定采取分类收集措施，生活垃圾与医疗废物分开，对具传染性的有害废物与一般垃圾分类收集。然后根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 b、按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）中规定医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，再根据本项目医疗废物的日产生量，设置适当医疗废物储存间，位于并树立明确的警示牌，在医疗废物回收机构回收之前暂存项目产生的医疗废物，医疗废物暂存间避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25度时，将固废进行低温贮存或进行防腐处理。医疗废物储存间派专人负责清扫消毒工作，每天清扫并用过氧乙酸消毒一次，医院配备有专用垃圾车辆将医疗废物密闭运输，垃圾装车后必须检查车辆密闭完好，确保不会发生洒落后上路，以避免垃圾产生二次污染。医疗废物暂存间要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱(桶)应能被快速消毒或清洗，周转箱(桶)整体为黄色，外表面应印(喷)制医疗废物警示标识和文字说明。 c、在病房、诊室、手术室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。手术室产生的针头等锐器不应和其他废物混放，应毁形后稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 d、对医疗废物必须按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时浸泡、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。 表7-18 本项目危废“三同时”一览表 类别 产生工序及装置 污染物名称 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 危废 医疗废物 医疗诊断 委托有资质单位处置 零排放 20 与主体工程同时建设同时投产使用 污水处理站污泥 污水处理站 委托有资质单位处置 零排放 (4)危险废物内部收集、转运、外部运输要求 严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目产生的危废委托有资质单位处置，并按照危废转移要求，危废转移前先在危废网上申报系统中申报，待处置单位同意接收后再转移，同时危废装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏。 对照《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号），公司应： ①规范涉危项目环评管理对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施；对已通过环评审批尚未验收的项目，按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》《国家危险废物名录》等进行自查，在规定期限内，对实际产生的危险废物属性、种类、产生量、贮存设施等与环评不一致的情形，属于重大变动的，按现行审批权限重新报批该项目环境影响评价文件；不属于重大变动的，按照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号）的要求编制《建设项目变动环境影响分析》，纳入竣工环境保护验收管理；强化环境影响评价事中事后监管。对已验收项目，运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件情形的，应当组织环境影响后评价，采取改进措施，并报有权环境影响评价文件审批部门备案。 ②加强危险废物申报登记 按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 ③规范危废收集贮存 加强危废分类收集；按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网；应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。 ④强化危险废物转移管理 在省内转移要选有资质并能利用“电子运单管理系统”进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险废物运输；危险废物跨省转移全面推行电子联单，实时共享危险废物产生、运输、利用处置企业基础信息与运输轨迹信息。 (5)综合利用、处理、处置的环境影响分析 本项目危废委托有资质单位安全处置，确保项目危废的有效处置，因此对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在场内的散失、渗漏。做好固体废物在场内的收集工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 7.2.5 外环境对本项目的影响分析 本项目位于南通市崇川区五一路东、学田二路（原三里墩路）北侧的学田科创中心内，项目东侧是学田河，河东侧为学田东苑；南侧是学田二路（原三里墩路），路南侧是宇宙驾校；西侧是五一路，路西侧为千禧园；北侧是天健国际大厦。则项目主要的外环境污染源为临路道路的汽车尾气和交通噪声的影响。 （1）交通噪声 本项目南侧和西侧临近马路，为了降低周围噪声对项目的影响，建议建设单位采用以下措施： ①建议本项目病房等需要安静环境的房间，所有楼层窗户安装通风隔声窗，同时选用耐久性好的密封胶和弹性密封胶条进行密封，隔声效果良好。 ②在面向道路一侧的建筑物外一定距离的地带种植高大茂密的树种作为隔声屏障，在设计绿色隔声屏障时，优先选用高大乔木树种，如桉树、榕树等，为最大限度发挥隔声屏障的作用，间距中至少布置2层绿色屏障，每层屏障中树与树之间的间隔保持在2～3米，这样可起到较好的空气过滤和隔声的效果。 （2）机动车尾气影响分析及防治措施 周边市政道路交通排放出大量的汽车尾气，将对交通两侧的空气质量产生一定的影响。建议加强绿化，以降尘改善空气质量，同时各楼层的风口尽量设在远离道路的一侧。如此，汽车尾气对项目影响不大。 7.2.6 土壤分析 本项目属于社区卫生服务中心项目，为污染影响型项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于Ⅳ类项目，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.7 环境风险评价 环境风险评价应以突发事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险调查 ①环境敏感目标调查 本项目周边500米范围内没有特别需要保护的文物古迹、风景名胜等，周边环境敏感点情况详见表7-19。 表7-19 项目附近环境敏感点一览表 序号 保护目标 性质 所处方位 与本项目距离（m） 规模 保护类别 保护级别 1 学田东苑 居民楼 E 30 约7500人 环境空气 二级 2 三里墩花苑 居民楼 E 245 约4500人 3 三里墩小学 学校 E 662 约2600人 4 景河苑 居民楼 E 1800 约7500人 5 南通技师学院 学校 SE 220 约10000人 6 紫东花苑 居民楼 SE 1000 约10500人 7 教育新村 居民楼 SE 800 约1500人 8 鲍家桥社区 居民楼 SE 1200 约3500人 9 惠泽苑 居民楼 SE 1700 约6000人 10 南通职业大学 学校 S 600 约18000人 11 南通科技职业学院 学校 S 1100 约11000人 12 学士府 居民楼 S 2000 约2000人 13 南通师范第三附属小学 学校 SW 85 约3000人 14 紫荆花社区 居民楼 SW 200 约1500人 15 学田苑 居民楼 SW 500 约5000人 16 学田南苑 居民楼 SW 640 约2000人 17 江苏工程职业技术学院 学校 SW 620 约6000人 18 南川园新村 居民楼 SW 1500 约1000人 19 易家桥新村 居民楼 SW 1500 约5000人 20 千禧园 居民楼 W 30 约6000人 21 学田棕榈园 居民楼 W 200 约1000人 22 南通市第三中学学田校区 学校 W 355 约4000人 23 中南苑 居民楼 W 470 约800人 24 学田北苑 居民楼 W 580 约4500人 25 和兴花苑 居民楼 W 1100 约2000人 26 银花苑 居民楼 W 1200 约2000人 27 南通田家炳中学 学校 W 1500 约4000人 28 天龙逸园 居民楼 NW 200 约1500人 29 中南俪园 居民楼 NW 400 约6000人 30 德民花苑 居民楼 NW 280 约12000人 31 板桥南村 居民楼 NW 500 约1500人 32 金龙花苑 居民楼 NW 680 约1500人 33 龙王桥新村 居民楼 NW 800 约6000人 34 天虹花园 居民楼 NW 950 约6000人 35 苏建花园城 居民楼 N 400 约12000人 36 天勤家园 居民楼 N 980 约6000人 37 吴中豪景华庭 居民楼 NE 580 约4500人 38 翠湖湾 居民楼 NE 730 约4500人 39 南通大学（钟秀校区） 学校 NE 1200 约10000人 40 学田河 河流 E 10m / 水环境 Ⅲ类 41 法轮寺河 河流 N 270 / 水环境 Ⅲ类 42 濠河 河流 W 1900 / 水环境 Ⅲ类 ②风险源调查 本项目存在的危险物质主要为医疗废物，存放在室内。建设项目环境风险识别表见表7-20。 表7-20 建设项目环境风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 / 医疗垃圾暂存间 医疗废物 泄露等引发的伴生/次生污染物排放 水体、大气 周边住宅区、学校等 2 污水处理设施 医疗废水 泄露 水体 学田河 （2）风险潜势初判及评价等级 本项目存在的危险物质主要为医疗废物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 1692018）附录B表B.1，通过计算可得本项目Q值，详见表7-21。 表7-21 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大储存量（t） 临界量（t） Q值 1 医疗废物 / 0.1 50 0.002 项目Q值 0.002 本项目Q=0.002＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当Q＜1 时，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。简单分析内容见表7-22。 表7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 崇川区学田街道社区卫生服务中心 建设地点 崇川区学田街道社区卫生服务中心 地理坐标 北纬N30°00′53.64′′ 东经E120°53′33.28′′ 主要危险物质及分布 医疗废物暂存在医疗废物暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 医疗废物储存时不慎泄露会造成地表水和土壤环境污染；污水处理设施污水泄露，会对周边环境造成影响。 风险防范措施要求 （1）环境风险管理 环境风险管理的核心是降低风险度，可以从两方面采取措施，一是降低事故发生概率，二是减轻事故危害强度，此外预先制定好切实可行的事故应急计划，可以大大减轻事故来临时可能受到的损失。 ①制定《生产操作的安全规程》和《危险品储存管理规程》，规范职工生产操作和储存管理程序，减少人为因素造作的事故。 ②加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专兼职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 ③加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确职工在处理事故中的职责。 （2）风险防范措施 医疗废物暂存间必须与生活垃圾存放地分开，与人员活动密集区隔开。暂存场所设有防雨淋装置，基层高度要确保设施不受雨水冲击或浸泡。医疗垃圾必须采用双层防渗垃圾袋进行密封包装。危险废物贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求做好基础防渗设置，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；危险废物暂存间要做到防风、防雨、防晒。 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 （3）环境风险分析小结与建议 本项目环境风险潜势为I，只要通过加强公司管理，做好防范措施等，可以较为有效地最大限度防范风险事故的发生，在项目运营过程中，制订和完善风险防范措施和应急预案，将在项目运营过程中认真落实，环境风险在可控范围内。 7.2.8环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）自行监测计划 ①大气污染源监测 按照相关环保规定要求，根据废气污染物无组织排放情况在场界设置采样点。 表7-23 废气污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 无组织 场界上风向1个点位、下风向2~3个点位 氨、硫化氢、臭气浓度 一年一次 ②应急监测计划 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 大气环境监测监测因子：氨、硫化氢、臭气浓度。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，场界设监控点。 （2）环保验收监测计划 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 在场界上、下风向布设无组织监控点。 监测因子为：氨、硫化氢、臭气浓度。 总排口处取样监测。监测因子为：水量、COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、粪大肠菌群数。 场界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 污水处理站污泥监测，监测项目：粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率。 是否实现“雨污分流”。 固体废物处理情况。 大气环境防护距离的核实，确定。 是否有风险应急预案和应急计划。 污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 检查各排污口是否设置规范化。 针对本项目所排污情况，制定详细监测计划表。 表7-24 本项目验收监测项目统计表 环境要素 监测位置 监测项目 备注 废气 场界上风向1个点位、下风向2~3个点位 氨、硫化氢、臭气浓度 委托有监测能力的单位实施监测 废水 废水总排口 水量、COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、粪大肠菌群数 噪声 场界 Leq(A) 污泥 多点取样，样品重量不小于1kg 粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率 7.2.9 本项目“三同时” 表7-25 本项目“三同时”一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 废气 病房、手术室等 病原微生物气溶胶 各房间均设置紫外线消毒灯，手术室排风扇处设置中效过滤器 达《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）室内空气菌落总数≤2500cfu/m3 要求 10 与主体工程同时建设同时施工 污水处理站及垃圾收集点 恶臭 污水处理站采用地埋式，垃圾收集点设置在室内，周边加强绿化 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB 18466-2005）中污水处理站周边大气 污染物最高允许浓度要求 2 废水 医疗废水 COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、粪大肠菌群数 污水处理站 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB 18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水 污染物排放限值（日均值）预处理标准） 50 噪声 各类泵、污水处理等 噪声 隔声、减振 场界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类、4类标准 5 固废 医疗废物12t/a 暂存面积7.6m2，委托有资质单位处置 零排放 20 污泥0.8t/a 委托有资质单位处置 生活垃圾51.1t/a 环卫清运 雨污分流，排污口规范化设置 实行雨污分流，废水排口、雨水排口设置标志牌等 可满足管理要求 / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 （1）废水：废水排入南通市污水处理厂集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：不产生有组织废气，不申请总量。 （3）固废：实现“零排放”。 / 区域解决问题 / / 总计 / 87

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 病房区 | 病原微生物气溶胶 | 各房间均设置紫外线消毒灯，手术室排风扇处设置中效过滤器 | 达《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）室内空气菌落总数≤2500cfu/m3要求 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 地埋式、绿化 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求 |
| 水污 染物 | 医疗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、粪大肠菌群数 | 污水处理站 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准 |
| 噪声 | 污水处理设备、医疗设备、人员喧哗、各种泵类 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4类标准 |
| 固体 废物 | 危险废物 | 医疗废物 | 委托有资质单位处置 | “零”排放，对周边环境无影响 |
|  |  | 污泥 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 环卫收集 |  |
| 电磁 辐射 | 本项目设有全数字X射线摄影系统（UDR596i）1台，属于Ⅲ类射线装置，为低危险射线装置。该类设备另行申报，不属于本次评价内容。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 在各项环保措施认真落实的情况下，对生态影响较小。 |

九、结论与建议

一、结 论 1、项目概况 为了解决百姓看病难问题，更好的为社区居民提供优质便捷的医疗卫生服务，崇川区卫生健康委员会决定在南通市崇川区五一路东、学田二路（原三里墩路）北侧的学田科创中心内1~3层新建崇川区学田街道社区卫生服务中心，为非营利性医疗机构，总建筑面积4300m2，本项目共投资1000万元，预计2020年10月建成运行，项目建成后，将为辖区居民约80228人提供基本医疗、预防保健、康复指导、健康宣教等服务。 2、产业政策相符性结论 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）鼓励类中“第三十七、卫生健康—5、医疗卫生服务设施建设”，不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 3、项目选址可行性结论 本项目拟建于南通市崇川区五一路东、学田二路（原三里墩路）北侧的学田科创中心内，场址东侧是学田河，河宽约15米，河东侧为学田东苑；南侧是学田二路（原三里墩路），路宽约10米，路南侧是绿化带、学田河；西侧是五一路，路宽约16米，路西侧为学田苑；北侧是天健国际大厦，大厦北侧为汉庭酒店。该地块属于公共建筑用地，因此本项目符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的相关要求，选址可行。 4、清洁生产结论 本项目在建设和运营过程中采取了相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。 5、项目周围环境质量现状评价结论 (1) 根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良； (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2 、NO2、PM10的监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5、CO超标； (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。6、污染防治措施及环境影响 （1）废水 本项目建成营运后，项目废水排入污水处理站进行处理，出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准后接入市政污水管网汇入南通市污水处理厂处理后排入长江。本项目外排废水不会对周围的环境产生不良影响。 （2）废气 本项目通过严格执行消毒管理制度，及时杀灭病人可能散播的致病性微生物，保证卫生服务中心内各类环境菌落总数达到《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）室内空气菌落总数≤2500cfu/m3要求，避免对周围大气环境造成不良影响。 本项目污水处理站采用地埋式，医疗垃圾暂存间设置在室内，周边加强绿化，恶臭气体浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。 综上所述，本项目产生的废气不会对周围环境造成不良影响 （3）固体废物 本项目产生的固废主要为危险废物（包括医疗废物、污水处理设施污泥）和生活垃圾。生活垃圾收集后交环卫部门处理；污水处理站污泥、医疗废物属于危险废物，应交由有相关危废资质的公司处理。因此，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生不良影响。 （4）噪声 本项目营运期间主要噪声源为泵类、污水处理站等，通过设备布局合理减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，场界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，方法可行。 7、污染物排放总量 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表9-1 本项目污染物产生及排放一览表 单位：t/a 污染物 产生量 削减量 接管量 排入环境的量 废气（无组织） NH3 0.0062 0 — 0.0062 H2S 0.00024 0 — 0.00024 废水 废水量 10001.3 0 10001.3 10001.3 COD 4.0 2.0 2.0 0.5 BOD5 2.0 1.2 0.8 0.1 SS 2.5 2.02 0.48 0.1 NH3-N 0.4 0.12 0.28 0.05 LAS 0.1 0.05 0.05 0.005 粪大肠菌群数 1.6×1015（MPN/a） 1.59996×1015（MPN/a） 4.0×1010（MPN/a） 1.0×1010（MPN/a） 固废 医疗废物 12 12 0 0 污泥 0.8 0.8 0 0 生活垃圾 51.1 51.1 0 0 总量平衡方案： （1）废水：废水排入南通市污水处理厂集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：不产生有组织废气，不申请总量。 （3）固废：实现“零排放”。 综上所述，崇川区学田街道社区卫生服务中心项目符合国家、地方产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废水、废气、噪声、固废等的排放或处置均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，各项污染治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。 2、应加强操作过程的清洁生产，防止固体废物外排污染环境。 3、加强宣传教育，增强全体员工及顾客的环保意识和安全意识。 4、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式营运。 附图： 附图1、生态红线图； 附图2、地理位置图； 附图3、项目周边300米状况图； 附图4、场区平面布置图。 附件： 备案； 医疗机构职业许可证； 噪声监测报告； 医疗废物处理协议； 委托书； 承诺书。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

土木结构施工

粉尘、废水、施工垃圾

水电施工

暖通施工

消防施工

专业设备安装

竣工

粉尘、废水、施工垃圾

粉尘、废水、施工垃圾

粉尘、废水、施工垃圾

粉尘、废水、施工垃圾

病人

挂号

诊治/住院

完成治疗

员工

生活办公

S2生活垃圾

S1医疗垃圾

W1医疗废水

生活污水

W2

化粪池

污水处理站

S3污泥

经污水管道送南通市污水处理厂处理

自来水

病床人员

2920

2628

292

医务人员

1916.3

1724.7

191.6

门诊部

1505.6

1355.1

150.6

洗衣房

2190

1971

157

卫生清扫

1569.5

1412.5

101.1

化粪池

污水处理站

市政污水管网

南通市污水处理厂

10001.3

10001.3

10001.3

10001.3

11112.5

未预见用水

1011.1

910

219

项目废水

化粪池（既有）

格栅/调节池

泵

水解酸化池

接触氧化池

二沉池

消毒池

硝化液回流

消毒药剂

达标排放

污泥回流

排泥

排泥

污泥浓缩池

叠螺脱水机

定期外运处置

消毒药剂

上

清

液

&

滤

液

项目废水

化粪池（既有）

格栅/调节池

泵

水解酸化池

接触氧化池

二沉池

消毒池

硝化液回流

消毒药剂

达标排放

污泥回流

排泥

排泥

污泥浓缩池

叠螺脱水机

定期外运处置

消毒药剂

上

清

液

&

滤

液