建设项目环境影响报告表

### （公示版）

项  目  名  称：     船舶设备生产项目（重新报批）

建设单位（盖章）：     江苏艾佩克斯重工有限公司

编制日期：2020年7月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 船舶设备生产项目（重新报批） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏艾佩克斯重工有限公司 |
| 法人代表 | *** | 联系人 | *** |
| 通讯地址 | 海安市白甸镇刘季村季舍5组 |
| 联系电话 | ****** | 传真 | -- | 邮政编码 | 226682 |
| 建设地点 | 海安市白甸镇刘季村季舍5组 |
| 立项审批部门 | 海安市行政审批局 | 批准文号 | 海行审备[2020]607号 |
|  |  | 项目代码 | 2020-320621-37-03-544071 |
| 建设性质 | 新建（重新报批） | 行业类别 及代码 | [C3734]船用配套设备制造 |
| 占地面积 | 30889m2 | 绿化面积 | 2965m2 |
| 总投资 (万元) | 10000 | 其中：环保投资 (万元) | 70 | 环保投资占 总投资比例 | 7.0% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产 日期 | 2020.10 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括导热油炉、发电机等) 主要原辅材料见P2表1-1， 主要设施：见P3表1-4。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1817.045 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 60万 | 燃气（Nm3/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 生物质（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向： 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入北侧刘季河。项目运行投产后，不产生生产废水，生活污水720t/a经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市白甸镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入西塘河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 本项目主要原辅材料一览表 序号 名称 规格/成分 年用量 最大 储存量 原环评 申报量 预计实际 用量 增减量 1 钢板 -- 10000t 6000t -4000t 500t 2 焊条 二氧化炭气体保护焊无铅炭钢类实芯焊条 50t 30t -20t 5t 3 二氧化碳 气体/灌装，40L/瓶 100瓶 100瓶 0 5瓶 4 氧气 气体/灌装，40L/瓶 120瓶 120瓶 0 5瓶 5 工业用乙炔 分子式C2H2；俗称风煤、电石气，是炔烃化合物系列中体积最小的一员，主要作工业用途，特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。 50瓶 50瓶 0 3瓶 6 切削液 液体/桶装，20kg/桶 0.3t 1.4t +1.1t 0.5t 7 液压油 液体/桶装，20kg/桶 0 2t +2t 0.5t 8 润滑油 液体/桶装，20kg/桶 0 1.5t +1.5t 0.5t 9 钢丸 铁碳合金 0 10t +1.6t 2.5t 10 水性醇酸底漆 水性醇酸树脂、氧化铁红、硫酸钡、去离子水、滑石粉等；挥发性有机物含量195g/L；桶装，20kg/桶 0 1.6t +3.2t 400kg 11 水性醇酸面漆 水性醇酸树脂、乙二醇单丁醚、硫酸钡粉 钛白粉；挥发性有机物含量122g/L； 桶装，20kg/桶 0 2.91t +5.8t 400kg 12 五金配件 -- 150套 150套 0 75套 根据企业提供的资料，本项目使用的水性漆成分见表1-2，所含物质理化性质、毒理性见表1-3： 表1-2 本项目水性漆、固化剂成分表 序号 名称 组分 百分含量 备注 1 水性醇酸底漆 固体 52% 根据检验报告，水性醇酸底漆挥发性有机物含量195g/L 密度约1.2kg/L，计算的挥发份含量约16.25% 挥发 16.25%* 水份 31.75% 2 水性醇酸面漆 固体份 43% 根据检验报告，水性醇酸面漆挥发性有机物含量122g/L 密度约1.2kg/L，计算的挥发份含量约10.17% 挥发份 10.17%* 水份 46.83% 表1-3 本项目水性漆中主要成分理化性质表 名称 CAS号 理化特性 燃烧爆炸性 毒理毒性 | 醇酸树脂 63148-69-6 黄褐色粘稠液体，由多元醇、领苯二甲酸酐和脂肪酸或油（甘油三脂肪酸酯）缩合聚合而成的油改性聚酯树脂。沸点：144.4℃，闪点30℃。能溶于酮类、脂类、苯类、醚类等有机溶剂，不溶于水。 易燃，遇高温 明火、氧化剂等引起燃烧危险 树脂的热解 产污有毒 乙二醇 单丁醚 203-905-0 无色易燃液体，具有中等程度醚味，凝固点-40°C沸点171°C，相对密度0.901g/ml，折射率1.4198自燃点472°C。溶于大多数有机溶剂及矿物油。与石油烃具有较高的稀释比。 遇明火、高热 可燃 LD50：1.48g/kg 硫酸钡 13462-86-7 无臭、无味粉沫。溶于热浓硫酸，几户不溶于水、稀酸、醇。水悬浮溶液对石蕊试纸呈中性。密度4.25-4.5，熔点1580°C，沸点330°C，分解温度＞1600°C 不可燃 / 滑石粉 14807-96-6 主要成分为滑石含水的硅酸镁，白色粉末，具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性。常用于塑料类、纸类产品的填料，橡胶填料和橡胶制品防黏剂，高级油漆涂料等。 不可燃 / 钛白粉 13463-67-7 白色固体或粉末状的两性氧化物，分子量79.9，是一种白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度。 不可燃 无毒 切削液：切削液是一种用在金属切、削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。切削液由多种超强功能助剂复合配制而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于金属的切削及磨加工。 液压油：液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。本项目所用的HL液压油属于矿油型液压油，主要用于对润滑油无特殊要求，环境温度在0℃以上的各类机床的轴承箱、低压循环系统或类似机械设备循环系统的润滑。 润滑油：润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦、保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 表1-4 本项目主要设备表 序号 名称 规格型号 数量（台/套） 所在车间 来源 原环评 申报量 实际 拥有量 增减量 1 数控单柱立式车床 CKS5116F×16 1 1 0 机械加工 车间 外购 CK5116A 0 2 +2 2 数控双柱立式车床 CK5225G×16×20 1 1 0 CXK5250×40×50 1 1 0 CXK5231×31×20 0 1 +1 3 数控卧式镗铣床 TK6513 2 1 -1 TK6916 0 1 +1 PBC110S 0 4 +4 PBC130S 0 1 +1 4 龙门式数控镗铣床 CMC2560RL 0 2 +2 GMC1020L 0 4 +4 5 数控定梁龙门镗铣 加工中心 XH2425×80 0 2 +2 6 数控龙门加工中心 CMC3090RL 1 1 0 CMC40120RL 0 1 +1 7 立式加工中心 VMC640LH 0 1 +1 VMC850LH 0 2 +2 VMC1100L 0 1 +1 8 数控车床 CK6180-2000 1 1 0 9 数控火焰切割机 CNC-0G400 2 2 0 10 数控焊接变位机 ZHB-50 6 6 0 ZHB-100 6 6 0 11 二保焊机 NBC-250 10 10 0 NBC-350 10 10 0 NBC-500 6 6 0 12 双梁挤式起重机 QD20/5-32 16 17 +1 13 通过式抛丸清理机 Q2022-10 0 1 +1 表面处理 车间 14 密闭干式底漆喷漆晾干房 8.2m×5.6m×2.8m 0 1 +1 15 密闭干式面漆喷漆晾干房 8.2m×5.6m×2.8m 0 1 +1 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 江苏艾佩克斯重工有限公司成立于2017年5月，位于海安市白甸镇刘季村季舍5组，投资1亿元，征用工业用地30889m2，新建生产厂房、办公用房等主要建筑物建筑面积24634.6m2，购置数控龙门加工中心、数控卧式镗铣加工中心、数控车床等生产设备63台套，从事船舶设备生产项目。项目建成投产后，具有年生产全方位回转器100台、舵50套的生产能力。该企业已于2017年6月委托南通国信环境科技有限公司编制《江苏艾佩克斯重工有限公司船舶设备生产项目环境影响报告表》，并于同年9月获取原海安县行政审批局批复（海行审[2017]565号）。目前项目主体车间基本建成，生产设备正在安装，尚未开始生产活动。 现因生产需求，建设单位拟对项目生产工艺和设备进行调整，具体为：（1）拟增加表面抛丸处理、表面喷漆工序，增加水性漆的用量，导致粉尘、挥发性有机废气和漆雾颗粒的排放量增加。（2）拟对生产设备进行调整，新增数控立式车床3台、数控镗铣床13台、数控龙门加工中心1台、立式加工中心4台、通过式抛丸清理机1台、密闭干式喷漆晾干房2座、双梁挤式起重机1台。（3）由于估算错误，当时申报的原材料钢板用量10000吨/年，预计实际用量为6000t/a；焊条用量50吨/年，预计实际用量为30吨/年。其它厂区占地面积、建筑面积、产品及生产规模未发生变化。将该项目拟发生的变化与《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号文）对照分析，具体变动情况见下表： 表1-5 与“苏环办[2015]256号文”对照情况 类别 苏环办(2015)256 号变动清单 实际情况 是否属于重大变动 性质 主要产品品种发生变化（变少的除外） 产品品种未发生变化 否 规模 2、生产能力增加 30%及以上 生产能力未发生变化 否 3、配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加 30% 及以上 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量不变 否 4、新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 新增精加工设备21台、通过式抛丸清理机1台、密闭干式喷漆晾干房2座，导致新增污染因子及污染物排放量增加。 是 地点 5、项目重新选址 项目未重新选址 否 6、在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加 厂区平面布置进行了调整，将南侧仓库调整为表面处理车间，增加了污染因子及排放量，导致不利环境影响增加。 是 7、防护距离边界发生变化并新增了敏感点 全厂卫生防护距离发生变化，未新增敏感点 是 8、厂外管线路有调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内管路发生变动且环境影响或环境风险显著增大 不涉及厂外管线 否 生产 工艺 9、主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加 新增精加工设备21台、通过式抛丸清理机1台、干式喷漆晾干房2座，导致新增污染因子及污染物排放量增加。 是 环境保护措施 10、污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动 新增通过式抛丸清理机1台，拟通过布袋除尘装置吸收处理后经20米高排气筒（FQ-1）排放；新增密闭干式喷漆晾干房2座，拟通过“干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置”吸收处理后经20米高排气筒（FQ-2）排放；导致污染因子及污染物排放量增加。 否 对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号）文件，本项目因工艺发生变化，导则污染因子及污染物排放量增加，确认项目拟发生的变化属于重大变动。根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号）“二、建设项目存在重大变动的，建设单位应当按照现有审批权限重新报批环评影响评价文件，原审批部门不再受理此类建设项目的环境影响评价修编材料”。因此江苏艾佩克斯重工有限公司委托我单位重新开展该项目的环境影响评价工作。 本项目已于2020年7月取得海安市行政审批局备案（备案证号：海行审备[2020]607号，项目代码：2020-320621-37-03-544071）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）以及生态环境部《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部令1号）等环境保护有关规定，本项目属于“二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中“73 船舶和相关装置制造及维修”中“其它”，应当编制环境影响报告表。江苏艾佩克斯重工有限公司委托我单位编制其“船舶设备生产项目（重新报批）”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征，结合工程污染特性等因素，编制本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，提出环境污染控制措施，阐明本项目对周围环境影响的程度和范围，为本项目的工程设计和环境管理提供依据，报请主管部门审批。 2、项目选址及平面布置 （1）与海安市城市总体规划相符性 根据《海安市城市总体规划（2012-2030）》及本项目产权证（见附件四），项目所在地属于工业用地，符合海安市用地规划及其他相关规划要求。 （2）四周环境概况 本项目位于海安市白甸镇刘季村季舍5组。项目东侧为X208公路（白古线），道路东侧为农田；项目南侧为南通越剑机械有限公司；项目西侧为农田；项目北侧为刘季河，河流北侧距本项目55米为刘季村季舍5组居民。项目周边300米环境概况见附图2。项目四周环境现状见下图： （3）总平面布置 本项目位于海安市白甸镇刘季村季舍5组，厂区呈矩形，设置一个出入口，位于厂区东侧中部；厂区东北角为综合办公大楼（5F），厂区中部由北往南依次为机械加工车间和表面处理车间，均为一层。机械加工车间内设置切割下料设备、精加工设备和焊接区域；表面处理车间内设置通过式抛丸清理机和密闭干式喷漆晾干房。车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅，生产区均相对集中布置。车间布置还考虑到安全布局，使其符合防火、环保、卫生和安全等规范要求，以利于保障生命财产的安全和改善职工劳动条件。因此，从总体来看项目总平面布置合理。项目车间平面布置详见附图3。 3、产业政策 本项目产品为船舶用全方位回转器和舵，属于国民经济行业分类中的 [C3734]船用配套设备制造，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、“淘汰类”、“能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 4、“三线一单”相符性 （1）生态空间管控区域 国家级生态保护红线：对照《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》，距本项目最近的江苏省国家级生态红线保护区域为新通扬运河（海安）饮用水源保护区，该保护区具体情况见表1-6： 表1-6 本项目周边涉及的江苏省国家级生态红线区域 地区 生态红线保护区域名称 类型 生态保护红线范围 区域面积 海安市 新通扬运河（海安） 饮用水源保护区 饮用水水源保护区 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡水域范围，和一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米范围内的水域，和二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域，和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 1.4km2 本项目距离国家级生态保护红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区17.3km，不在生态保护红线范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》相关要求。 省级生态空间管控区域：根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照江苏省生态空间保护区域分布图（见附图4），海安市共有生态空间管控区域总面积238.31平方公里。距本项目最近的江苏省生态空间管控区域为海安市里下河重要湿地，该管控区域具体情况见表1-7： 表1-7 本项目周边涉及的江苏省生态空间管控区域 地区 生态空间 保护区域名称 主导生态功能 生态空间管控区域范围 区域面积 海安市 海安市里下河 重要湿地 湿地生态系统 保护 南莫镇高扬村、砖桥村、姜刘村，墩头镇东湖村、禾庄村、凤阳村，白甸镇官垛村、邹冯村、朱于村，大公镇马舍村。 60.32km2 本项目距离最近的海安市里下河重要湿地（白甸镇官垛村）2.5km，选址不在生态空间管控区域范围内，不会导致海安市生态空间管控区域生态服务功能下降，符合江苏省生态空间管控区域保护规划。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水、声和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据《南通市环境状况公报（2019）》，2019年海安市PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。南通市2019年区域空气常规因子质量现状评价见表3-2，基础数据为2019年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台。特征因子非甲烷总烃引用项目所在地附近的实测数据。根据中国空气质量在线监测分析平台中项目所在地常规因子现状数据分析以及引用项目所在地附近的实测数据，SO2、NO2、PM10、CO、O3相关指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求，但PM2.5的年均浓度和日均值第 95 百分位数浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此判定本区域为不达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。纳污河流西塘河监测断面各项监测指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，项目所在地声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区要求。本项目运行投产后采取相应的污染防治措施，各类污染物均能实行达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。 因此，本项目符合环境质量底线的相关要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》对照分析 对照“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）”中的要求，本项目符合“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）”中的管控要求。具体管控要求及对照分析见表1-8： 表1-8 与“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）”相符性分析 文件相关内容 相符性分析 《长江经济带发展负面 清单指南》 江苏省实施细则（试行） 1、禁止建设不符合国家、省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范图内投资建设旅游和生产经营项目，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目，禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 4、禁止在国家、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 5、禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 6、禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 7、禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马河、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 8、禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 9、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 10、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 11、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 12、禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。 13、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 14、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 15、禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等新增产能项目。 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染色中间体化工项目。 17、禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化炭、氟化氢、轮胎等项目。 18、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 20、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 本项目为船舶设备生产项目，不在沿江及长江干流附近，不在饮用水源保护区、水质种质资源保护区、自然保护区、风景名胜区、太湖流域、生态保护红线、永久基本农田管控范围内，不涉及港口建设，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色化工原料等高污染行业及严重过剩产能行业，因此符合“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）”的相关要求 ②与《海安县工业项目投资负面清单》对照分析 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，对照《海安县工业项目投资负面清单》，本项目工艺、产品、设备均不涉及负面清单所列项目。经查阅相关资料并与海安市白甸镇镇政府核实，本项目不属于白甸镇限制和禁止引入类项目。 5、与控制挥发性有机物相关文件相符性分析 （1）《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性 对照《中共南通市委南通市人民政府关于〈南通市“两减、六治、三提升”专项行动实施方案〉的通知》（通委发[2017]6号文）中“挥发性有机物污染治理实施方案”相关要求，“（四）推进重点工业行业VOCs治理。4、强化其他行业VOCs综合治理”。 本项目为船舶设备生产项目，生产过程有喷漆工序，但使用的是低VOCs含量的水性漆，且在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，产生的有机废气能实现有效收集，拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放，因此符合《“两减六治三提升”专项行动方案》中“治理挥发性有机物污染”要求。 （2）与苏环办[2014]128号文及《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）要求：“一、总体要求（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%。二、行业VOCs排放控制指南（二）表面涂装行业、喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。若工艺有特殊要求，不能实现封闭作业，应报环保部门批准。4、烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。5、喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝二级活性炭吸附装置、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放”。本项目生产过程中有喷漆工序，拟在在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，喷漆晾干过程中产生的有机废气经吸风装置收集后进入一套二级活性炭吸附装置吸收处理，收集效率、处理效率均达到90%，符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的要求。 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）中对“工程机械制造行业”的要求：推广使用高固份、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上；试点进行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强废气收集与治理，有机废气收集效率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实行达标排放。本项目生产过程中使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆进行人工喷漆，且在密闭干式喷漆晾干房内进行，有机废气经吸风装置收集进入一套二级活性炭吸附装置进行处理，收集效率、处理效率均达到90%，符合《“十三五” 挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 （3）与“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”相符性分析 对照“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）”相关要求，（三）工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固份涂料。加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。本项目生产过程中使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆进行人工喷漆、晾干，且在密闭干式喷漆晾干房内进行，有机废气经吸风装置收集进入一套二级活性炭吸附装置进行处理，收集效率、处理效率均达到90%，符合“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”的相关要求。 （4）《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相符性 对照《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）“新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。”本项目已进行环境影响评价，项目运行投产后，喷漆、晾干工序在密闭干式喷漆晾干房内进行，产生的有机废气有效收集后通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，最终达标排放，减少了挥发性有机物排放量，符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相关要求。 （5）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性 对照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）中“新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”、“因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理”相关要求。本项目使用低VOCs含量的水性漆在密闭干式喷漆晾干房内进行喷漆、晾干，产生的有机废气能实现有效收集，拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，可实现达标排放，可有效控制有机废气排放，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 （6）《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性 对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发（2018）122号文）中“深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放”、“深化VOCs治理专项行动，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，加强工业企业VOCs无组织排放管理”相关要求，本项目使用低VOCs含量的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，产生的有机废气能实现有效收集，收集后拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放，故符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的要求。 （7）《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018～2020年）》相符性 对照《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018～2020年）》中“严禁建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集”相关要求，本项目使用低VOCs含量的水性漆在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，产生的有机废气能实现有效收集，并通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放，故符合《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018～2020年）》的要求。 （8）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性 对照《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）中“一、大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。二、强化无组织排放控制。含VOCs物料储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或采用局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附装置等通过加盖、密闭等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。三、提升综合治理效率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。企业新建治污设施或采取其他替代措施，应根据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按照设计要求满足添加、及时更换。”本项目喷漆工序使用的是低VOCs含量的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆，非即用状态下密闭存储于油漆桶中，并设置专门的原料仓库，企业拟做好水性漆采购量、使用量、库存量的台账管理记录。本项目喷漆、晾干工序在密闭干式喷漆晾干房内进行人工喷漆、晾干，产生的有机废气经有效收集后拟通过一套二级活性炭吸附装置吸收处理。在喷漆工序开始前启动废气收集治理设置，可有效控制有机废气的排放，最终实现达标排放。本项目每一级活性炭吸附箱体内活性炭碘值大于800mg/g，装填量为1.45t、每半年更换一次，产生的废活性炭经密封吨袋储存，暂存于专门的危废暂存仓库内，并及时委托有资质的单位处理。故本项目符合2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）的相关要求。 （9）与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）相符性 本项目生产过程中需使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆进行人工喷漆刷漆，根据厂方提供的油漆检测报告，本项目所使用的水性底漆、水性面漆挥发性有机物含量分别为195g/L、122g/L，低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1中“工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）底漆≤250g/L、面漆≤300g/L”的限值要求。 （10）与《江苏省涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）相符性 本项目生产过程中需使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆进行人工喷漆，根据厂方提供的油漆检测报告，本项目所使用的水性底漆、水性面漆挥发性有机物含量分别为195g/L、122g/L，低于《江苏省涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）表6中“底漆550g/L、面漆590g/L”的限值要求。 6、与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性 根据《江苏省通榆河水污染防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，2018年修正），通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两岸各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。根据该条例五十四条，主要供水河道包括蔷薇河、三阳河、卤汀河、泰东河、新通扬运河、引江河、如泰运河、如海运河。 本项目位于海安市白甸镇刘季村季舍5组，距离通榆河约18.5km、距离通榆河主要供水河道新通扬运河约11.3km、距离如海运河约20km，故本项目不在通榆河一级、二级、三级保护区范围内，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》的相关要求。 7、工程内容及规模 本项目主要建设内容见表1-9： 表1-9 本项目主要建设内容 类别 建设名称 工程内容 备注 主体工程 机械加工车间 17216.05m2 已建，1F，钢混结构，长173m×宽99.4m×高12.6m 表面处理车间 1937.05m2 已建，1F，钢架结构，长75.3m×宽25.72m×高12.6m 辅助工程 综合办公楼 5481.5m2 已建，5F，砖混结构，长63.37m×宽17.3m×高14.8m 合计 24634.6m2 -- 本项目运行投产后，主体工程及产品方案见表1-10： 表1-10 本项目主体工程及产品方案表 工程名称 产品名称 规格 设计能力 年运行时数 船舶设备生产线 全方位回转器 根据定制要求 100台/年 （喷涂面积50m2/台） 2400h 舵 根据定制要求 50套/年 （喷涂面积60m2/套） 8、公用工程 （1）供水 本项目用水量为1817.045t/a，用水为职工生活用水、调漆用水、喷枪清洗用水、切削液配比用水和厂区绿化用水，均来自市政自来水管网。 （2）排水 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入北侧刘季河。项目运行投产后，不产生生产废水，生活污水720t/a经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市白甸镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入西塘河。 （3）供电 本项目用电量为60万千瓦时/年，由当地电网提供。 （4）储运工程 本项目设备材料在生产车间内存储，采用汽车运输。 （5）绿化 本项目厂区总占地面积为30889m2，绿化面积为2965m2，绿化覆盖率为9.6%。 本项目公用工程一览见表1-11： 表1-11 本项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 1817.045t/a 来自当地自来水管网 排水 720t/a 经厂内化粪池预处理后通过市政污水管网排入海安市白甸镇污水 处理厂集中处理，最终达标尾水排入西塘河 供电 60万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 运输 -- 汽车运输 绿化 2965m2 绿化覆盖率9.6% 8、环保工程 本项目环保投资70万元，占总投资的7.0%，具体投资见表1-12： 表1-12 本项目环保投资一览表 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 环保投资 （万元） 处理效果、执行标准 或拟达要求 废气 有组织 抛丸处理工序 抛丸粉尘 吸风管道收集+布袋除尘装置+20m高排气筒（FQ-1）排放 10 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准 喷漆晾干 工序 有机废气 （非甲烷总烃） 漆雾废气（染料尘） 密闭干式喷漆晾干房+ 干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（FQ-2）排放 30 无组织 火焰切割工序 切割烟尘 设置移动式粉尘净化装置、移动式焊烟净化装置分别对切割烟尘、焊接烟尘吸收处理，设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 5 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放要求及《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准 焊接工序 焊接烟尘 喷漆晾干 工序 有机废气 （非甲烷总烃） 漆雾废气（染料尘） 废水 生活污水 COD、SS 氨氮、总氮、总磷 20m3化粪池 5 达到海安市白甸镇污水处理厂的接管要求 噪声 噪声设备 噪声 厂房隔声 减振隔声设施 10 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 一般固废 钢材边角料、金属碎屑 焊渣、废钢丸、除尘装置吸收的除尘灰、抛丸废弃零部件 设置30m2的一般固废堆放场所，回收出售处理 5 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求 生活垃圾 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 危险废物 废切削液、废包装桶、漆渣、废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭 设置48m2的危废暂存仓库，密封容器存储，及时委托有资质的单位处理 5 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求 废劳保用品 混入生活垃圾 环卫部门清运处理 -- -- 清污分流、排污口 规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 -- --- 合计 70 9、职工人数及工作制度 本项目职工定员60人，年工作日300天，白班制，每天工作8小时，年工作时间2400小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江苏艾佩克斯重工有限公司成立于2017年5月，位于海安市白甸镇刘季村季舍5组，投资1亿元，征用工业用地30889m2，新建生产厂房、办公用房等主要建筑物建筑面积24634.6m2，购置数控龙门加工中心、数控卧式镗铣加工中心、数控车床等生产设备63台套，从事船舶设备生产项目。项目建成投产后，具有年生产全方位回转器100台、舵50套的生产能力。该企业已于2017年6月委托南通国信环境科技有限公司编制《江苏艾佩克斯重工有限公司船舶设备生产项目环境影响报告表》，并于同年9月获取原海安县行政审批局批复（海行审[2017]565号）。目前项目主体车间基本建成，生产设备正在安装，尚未开始生产活动。现因生产需求，建设单位拟对项目生产工艺和设备进行调整，具体为：（1）拟增加表面抛丸处理、表面喷漆工序，增加水性漆的用量，导致粉尘、挥发性有机废气和漆雾颗粒的排放量增加。（2）拟对生产设备进行调整，新增数控立式车床3台、数控镗铣床13台、数控龙门加工中心1台、立式加工中心4台、通过式抛丸清理机1台、密闭干式喷漆晾干房2座、双梁挤式起重机1台。（3）由于估算错误，当时申报的原材料钢板用量10000吨/年，预计实际用量为6000t/a；焊条用量50吨/年，预计实际用量为30吨/年。其它厂区占地面积、建筑面积、产品及生产规模未发生变化。对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号）文件，本项目因工艺发生变化，导则污染因子及污染物排放量增加，确认项目拟发生的变化属于重大变动，需要重新报批环评文件。本次评价简单回顾已批项目环评基本情况。 1、已批项目基本情况 已批项目占地面积30889平方米，新建生产厂房、仓库、综合办公楼等主要建筑物建筑面积24634.6平方米，拟购置数控龙门加工中心、数控卧式镗铣加工中心、数控车床等设备63台套，建成投产后具有年生产全方位回转器100台、舵50套的生产能力。全厂拟设置员工60人，采用一班制，每班工作8小时，全年工作250天。 2、已批项目生产工艺如下： 图1-1 已批项目生产工艺流程 工艺流程说明： （1）切割下料：起重机将钢材吊至切割平台上，按照产品规格要求，用数控火焰切割机将钢材切割成所需要的规格形状，下料待用。该过程会有切割烟尘G1、钢材边角料S1和噪声N1产生。 （2）机加工：将工件根据生产要求进行车、铣、镗等机加工，该工段会产生钢材边角料S2和噪声N2。 （3）焊接：根据不同的要求，用数控焊接变形机固定好，采用CO2焊进行焊接，此过程会有焊接烟尘G2、焊渣S3和噪声N3产生。 （4）组装：利用车床等设备对钢材部件按照各个产品的组装说明进行组装，该过程会有噪声N4产生。 （5）打磨喷砂、喷漆（外协）：委托江苏瑞海船舶工程有限公司在其厂区内完成。 3、已批项目分析的产排污情况及污染防治措施情况 （1）废气 本项目建成投产后产生的废气主要为切割工段产生的切割烟尘和焊接工段产生的焊接烟尘，均为无组织排放。 ①切割烟尘 本项目钢材下料采用数控火焰切割机进行切割，切割过程中会产生细小的颗粒物，其主要成分为铁的氧化物及金属粉尘等。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物会随着机械的运动而在空气中停留暂短时间后沉降于地面。根据业主提供的资料及类比同类项目，切割工段产生的烟尘量约占钢材使用量（1万吨）的0.02%，约2t/a，切割烟尘通过设备自带布袋收尘装置进行收集。设备收尘率为90%，袋式除尘器处理效率为99%，故烟尘收集量1.782t/a，未被捕集的粉尘量为0.218t/a，以无组织形式排放在机械加工车间内。 ②焊接烟尘 本项目生产过程需对各类钢材进行焊接，使用CO2气体保护焊焊接，焊条不含氟，整个过程在机械加工车间内进行。焊接过程中，在高温电弧作用下，焊丝端部及其母材被融化，溶液表面剧烈喷射由焊芯产生的高温高压蒸汽并向四周扩散。当蒸汽进入周围空气中时，被冷却并氧化，部分凝结成固体微粒，形成由气体和固体微粒组成的焊接烟尘。焊接烟尘中的主要成分是金属氧化物，其中以铁的氧化物为主，还有非金属氧化物、各种盐类以及CO、O3、NOX等。本项目采用CO2气体保护焊，每吨焊条产生烟尘量按5kg估算，焊条用量为50t/a，则焊接烟尘产生量为250kg/a。厂方拟配备移动式焊烟处理机组（袋式收尘）处理焊接烟尘，移动式焊烟处理机组烟尘捕集效率约为90%，处理效率为98%，尾气经处理机组排风口车间内排放，焊接烟尘无组织排放量约0.0295t/a。 已批项目无组织废气排放情况见表1-13： 表1-13 已批项目无组织废气排放情况 产生工序 污染物名称 排放量 排放位置 面源面积（m2） 面源高度（m） 切割工序 切割烟尘 0.218 机械加工车间 17216.05 12.6 焊接工序 焊接烟尘 0.0295 （2）废水 生活污水：根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012 年修订）及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）对本项目用水、排水情况进行计算。本项目职工人数60人，年工作 250 天，采用单班8h工作制，厂区不提供宿舍及食堂，生活用水定额按50 L/人●d，则生活用水量为750t/a，污水排放系数按0.8计，则生活污水量为600t/a。主要污染因子为 COD、SS、氨氮、TP，浓度分别为COD350mg/L、SS250mg/L、氨氮 35mg/L、总磷 5mg/L。 表1-14 已批项目废水产生及排放情况 类 别 废水量 污染物 名称 产生情况 治理措施 排放情况 排放去向 产生浓度 度 mg/L 产生量 t/a 排放浓度 mg/L 排放量 t/a 生 活 污 水 600t/a COD 350mg/L 0.21t/a 化粪池 350mg/L 0.21t/a 管网接通前安排专人拖运至农田用于肥田，接通后进入白甸镇污水处理厂 SS 250mg/L 0.15t/a 250mg/L 0.15t/a 氨氮 35mg/L 0.021t/a 35mg/L 0.021t/a TP 5mg/L 0.003t/a 5mg/L 0.003t/a 已批项目全厂水平衡图： 图1-1 已批项目全厂水平衡图（t/a） （3）噪声 本项目主要噪声设备为龙门加工中心、起重机、镗铣加工中心、切割机、数控车床等。各类设备噪声源强见下表： 表1-15 已批项目主要设备噪声源强 单位：（dB（A）） 设备名称 声功率级 dB(A) 数量 （台） 所在车间 距离厂界最近距离 治理措施 降噪效果 dB(A) 数控龙门加工中心 90 1 机械加工 车间 西厂界，20米 厂房隔声、减振 25 双梁计式起重机 90 16 东厂界，42米 厂房隔声、减振 25 数控卧式镗洗加工中心 85 2 东厂界，45米 厂房隔声、减振 25 数控火焰切割机 85 2 东厂界，38米 厂房隔声、减振 25 数控车床 85 1 北厂界，55米 厂房隔声、减振 25 厂方通过合理布局、厂方隔声、设备减振等控制措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，对周围环境影响较小。 （4）固废 原环评中分析的固体废弃物主要为切割下料过程中产生的钢材边角料、袋式除尘器收集的粉尘、焊接过程中产生的焊渣、生产过程中产生的废乳化液废润滑油以及职工生活产生的生产垃圾。 ①边角料：根据建设单位提供资料，生产过程中产生的边角料约为原料量的10%，则边角料产生量为1000t/a，具有较高的经济价值，可全部出售，不外排。 ②袋式除尘器收集粉尘：本项目切割工序中产生的粉尘经设备自带袋式除尘，袋式除尘器捕集粉尘约为1.782t/a，收集粉尘定期清理收集外售。 ③焊渣：根据调查类比分析，焊接过程根据焊条质量、操作水平不同，产渣率有所变化，产渣率为1%-3%，本项目按2%计算，该项目焊渣产生量约为1t/a，外售综合利用。 ④生活垃圾：按每人0.5kg/d，全厂60人，工作250天计算，共计7.5t/a，定期委托环卫清运。 ⑤废乳化液、废润滑油：项目生产过程中需使用乳化液和润滑油对车床等进行润滑，根据建设单位提供资料，本项目乳化液使用量25kg/月，即0.3t/a，绝大部分乳化液在生产过程中被损耗及随工件带走，产生的废乳化液量极少，根据建设单位提供经验数据，废乳化液产生量约占使用量的5%，故本项目废乳化液产生量约0.015t/a，润滑油使用量为10t，废润滑油产生量约为使用量的2%，因此废润滑油产生量为0.2t/a，废乳化液和废润滑油属于《国家危险废物名录》中HW09（900-007-06）类危险废物，经妥善收集后，交由有相应危废处置资质的单位处置。 全厂各类固废产生量及处置方式见表1-16： 表1-16 已批项目固体废物利用处置方式一览表 序号 名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险 特性 废物 类别 废物代码 产生量 （t/a） 处置 方式 1 边角料 一般 固废 生产 固态 金属类 / / / 1000 外售综合利用 2 收集粉尘 切割 固态 金属类 / / / 1.782 3 焊渣 焊接 固态 金属类 / / / 1.0 4 生活垃圾 职工 生活 固态 瓜皮果屑等 / / / 7.5 环卫 清运 5 废乳化液 危险 固废 生产 液态 废乳化液 T HW09 900-007-09 0.015 委托有资质单位处置 6 废润滑油 生产 液态 废润滑油 T HW09 900-007-09 0.2 4、已批项目污染物产生及排放情况： 表1-17 已批项目污染物产生及排放情况汇总表 种类 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 无组织废气 切割烟尘 颗粒物 2 1.782 0.218 焊接烟尘 颗粒物 0.25 0.2205 0.0295 废水 生活污水 （600t/a） COD 0.21 0 0.21 SS 0.15 0 0.15 氨氮 0.021 0 0.021 总磷 0.003 0 0.003 固体废弃物 一般固废 边角料 1000 1000 0 收集粉尘 1.782 1.782 0 焊渣 1.0 1.0 0 危险固废 废乳化液 0.015 0.015 0 废润滑油 0.2 0.2 0 生活垃圾 7.5 7.5 0 5、已批项目审批总量 根据已批项目取得的环评批文（海行审[2017]565号），审批总量为：废水≤600t/a，COD≤0.21 t/a，氨氮≤0.021t/a，SS≤0.15:t/a，总磷≤0.003t/a。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 海安市地处江苏省中南部，地理位置为北纬32°34′，东经120°27′，坐落于长江三角洲东北翼，西接姜堰市，东临南黄海，北接东台市，南与泰兴市、如皋市、如东县毗连，地理位置优越。204国道、328国道和202省道贯穿全境，通扬运河和通榆运河畅流其间，新长铁路（江苏新沂至浙江长兴）和宁启铁路（南京至启东）在此交汇，建设中的通盐高速公路和规划中的扬州至海安高速公路在此连接。海安火车站集客运站、货运站、机务段、编组站为一体，是苏中地区最大的二级编组站。区内交通十分发达，是苏中东部地区重要的交通枢纽。 地形地貌 海安市全市均为平原地带，地形坦荡，河道稠密。栟茶运河、串场河以东为河东地区，是苏北滨海平原的最高处，为海相沉积物盐碱地区，海拔3.6～5m，最早成陆距今4600年历史，愈往海边成陆愈晚。原北凌乡海拔3.54m，老坝港东部在3.5m以下。栟茶运河以南以西地区为河南地区，是长江冲积平原的一部分（古代长江口在扬州一带）。平均海拔4~5m。串场河以西、栟茶运河以北为河北地区，属里下河低洼圩田平原区，北部南莫、白甸、墩头、仇湖、吉庆海拔1.6～3.5m，南部章郭、双楼、胡集、海安镇北部、古贲等海拔在4米左右，该地区土地肥沃。 气象特征 海安市位于北亚热带海洋季风性湿润气候区，四季分明。 多年平均气温为14.6℃。1月最冷，月平均1.5℃。7、8月最热，平均气温27.2℃。年最高平均气温19.5℃，年最低平均气温10.6℃，年极端最低气温-12℃（1969年），年极端最高气温39.4℃（1959年）。年平均蒸发量为1360mm。无霜期一般为222.6天，年降水量平均1021.9mm，年雨日平均117天，年日照平均时数2176.4小时，年平均日照率为49％。 常年主导风向为东南风，风频9％。4～8月主导风向为东南风，2~3月和9~10月主导风向为东北风，11月至翌年1月为北风和西北风，年平均风速2.6m/s，最大风速13.4m/s。 4、水文 （1）地表水 海安市西向来水来自姜黄河各支流及新通扬河等，南向来水来自长江引水。 海安市地处江淮平原、滨江平原和长江三角洲交汇之处。全县河道以通扬公路、通榆公路为界，划分长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护长江水北调输水管道通榆河和新通扬运河，由涵闸控制，使新、老通扬河分开，城内河道正常流向均为自南向北，自西向东。 地下水 海安市地下水资源分布均匀，由地表向下依次有潜水、第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压水四个主要的含水层。潜水可作为分散居民的饮用水；第Ⅰ承压水主要作为工厂夏季降温用水；第Ⅱ承压水水量甚微，一般无开采价值，仅可作为分散居民用水；第Ⅲ承压水水量较大，一般为淡水，部分地区可开发作为矿泉水。境内地下水开采深度在50～430mm之间，主要开采第Ⅲ承压水。单井涌水量多则2500m3/d，少则500m3/d。按开采能力计算，年开采量可达1.33亿m3。第Ⅲ承压水当静水头下降1m时，年采水量为0.15亿m3。境内年平均承压层地下水资源量为2.6～3.2 亿m3。 5、土壤与植被 全市主要分布有里下河水稻土、沿江潮土、沿海潮盐土三大类土壤，较肥沃。无生长较好的自然植被区系，仅在河滨路边等荒地中长有少量野生植物；境内生产的大多数植物为人工栽种，境内碱性土壤有利于柏树生长，县城郊区西南部高沙土区适于种植桑树、花卉和开辟苗圃，西北部为水稻田分布区，东部为粮棉垦区，城郊四周都适于发展蔬菜。 全市动植物种类较丰富。竹木植物主要有：扶桑、银杏、马尾松、五针松、雪松、针叶松、金钱松、黑松、刺松、柳杉、水杉、侧柏、圆柏、刺柏、龙柏、白杨、旱柳、河柳、枫杨、白榆、无花果、檀树、广玉兰、悬铃木、腊梅、桃、李、苹果、梨、梅、杏、枇杷、月季花、玫瑰、刺槐、合欢、黄杨、冬青、三角枫、五角枫、梧桐、槐花、泡桐、棕榈、猕猴桃、山茶花、观音柳、木槿、紫薇、石榴、罗汉松等。

社会环境简况： 1、行政区划及人口状况 海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属江苏省南通市，总面积1180平方公里，是中国著名的教育之乡、建筑之乡、茧丝绸之乡、河豚之乡、纺织之乡、花鼓之乡、紫菜之乡和长寿之乡。 海安市现辖3个区，10个镇：高新区（海安镇）、老坝港滨海新区（角斜镇）、李堡镇、大公镇、开发区（城东镇）、雅周镇、曲塘镇、南莫镇、白甸镇、墩头镇。 2019年末海安市户籍总人口940104人，常住人口86.63万人。 社会经济 2019年海安市实现地区生产总值1100亿元，增长7％。在减税降费12.98亿元的基础上，一般公共预算收入62.66亿元，增长1.5%；固定资产投资486亿元，增长8.6%，其中工业投资291亿元，增长7.9%；社会消费品零售总额345亿元，增长6.2%；城乡居民人均可支配收入47862元、23320元，分别增长8.5%、8.6%。全国中小城市综合实力百强榜、最具投资潜力中小城市百强榜排名分别列第28位、第7位。全国工业、制造业百强县市排名分别列第25位、第12位。在全国创新百强县市中，列第14位。 交通运输 海安市交通便捷。海安在汉代就有“三十六盐场咽喉，数十州县要道”之称，2006年被确认为全省农村公路管养示范县。县域等级公路里程由“九五”期末的308公里增加到1590公里，密度从每平方公里0.29公里提升到1.5公里，实现了农村公里“村村通”。形成了两条铁路、两条高速、两条国道、两条省道和两大运河交叉组合式的综合交通发展格局和农村公路网络，使海安成为沿江开发辐射北部、沿海开发辐射西部的枢纽之一，与昆山市并列为两大省级交通枢纽，有“南昆北海”之称。宁启铁路、新长铁路复线电气化改造，海洋铁路、沪通铁路、221省道、临海高等级公路加快建设和连申线航道升级改造，海安的公铁水“三位一体”立体交通网络更为完善。 环境保护 2019年海安市实现全县范围内区域供水全覆盖，完成镇村供水管网建设792公里，户表改造28620户、安全供水3925万吨。完成天然气管网建设156公里，新增居民用户20297户，工商业用户78户。完成16个生态停车场建设，新增停车位1675个。完成城北污水处理厂、新华河两岸、老通扬河、红光河、洋港河、翻身河、东海大道污水管道及提升泵站、凤山北路污水管网、高庄路污水管道及永安路污水管道等十个“清水工程”建设。建成污水管网30公里。全年实施减排项目19个，削减氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为61吨、1743吨、1423吨。建成农村污水管网40.8公里。审批各类建设项目350个。实施清水工程，全县96.6％的河道达到整洁河标准，90％的村通过达标村验收。 5、白甸镇概况 白甸镇地处南通、盐城、泰州三市结合部，远古时代曾是大草甸，白茫茫的一片，故名白甸，该镇西泊桃源风景区是央视外景地。白甸历史名人有李近之、李文瑞、志开法师。主要特产有龙顺有机米、梓源草莓、诚欣豆制品、西泊牌鲢鱼、鳙鱼、红膏蟹、小龙虾、南美对虾等。镇域面积53.1平方千米，年底总户数1.19万户，总人口3.37万人，常住人口3.2万人，行政村10个，村小组204个，人口出生率6.8‰，死亡率9.81‰，自然增长率负3.01‰。经济发展态势良好，地区生产总值10.23 亿元，增长13%；财政收入1.39亿元，增长7.8%。农民人均纯收入15573元。农业总产值1.51亿元，增长16%；工业开票销售19.04亿元，增长24%；服务业应税销售3.39亿元，增长3.3%。白甸镇荣获2012度江苏省卫生镇、江苏省土地执法模范镇、南通市文明镇等荣誉称号。 白甸镇举行204 国道连接线征地动员，204国道连接线东起204 国道口，西至府前河，全长 8.3 公里，按1级公路标准修建。白甸村召开村庄环境综合整治推进会，开展村庄环境整治突击活动，117名道路、河道保洁员集中整治各自包干区域、全面清理农村公路堆积物、路边垃圾、加强路面清扫，实行垃圾无害化处置。省创建三星级康居乡村考评组实地查看白甸村农民集中居住区西塘花苑，污水处理站，绿化、亮化配套设施以及硬质化道路建设等情况，对白甸村的创建工作给予充分的肯定。白甸镇提前完成全年10 个村庄的整治任务，其中三星级康居乡村1 个，二星级康居乡村3 个，一星级康居乡村6个。 白甸镇环保产业发展基础较好，其中大气污染控制领域发展突出，垃圾处理领域特色鲜明。“十二五” 期间，规划白甸镇环保产业的发展以“产业领域明确、企业分工合理、集聚效益凹显”为原则，结合白甸镇实际情况，确定其环保产业发展重点领域为大气污染控制技术和装备、污水处理技术和装备、垃圾处理、环保产品和环保服务。节能环保产业做出新亮点，绿叶机械有限公司生产的PPC 型气箱式脉冲袋收尘器通过中环协（北京）认证中心认证。 发展现代旅游业是白甸镇三产发展的突破口，提出了“一心一环两区两翼”的空间布局，与白甸镇的湿地、河流、名俗、农耕紧密相连，充分挖掘白甸镇的旅游资源，富有新意，规划合理。项目及周围无文物保护对象。

三、环境质量状况

本项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标情况判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。根据《南通市环境状况公报（2019）》，2019年海安主要空气污染物指标监测结果见表3-1： 表3-1 2019年海安主要空气污染物指标监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度（μg /m3） 标准值（μg /m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量 浓度 12 60 20 达标 NO2 22 40 55 达标 PM10 65 70 92.86 达标 PM2.5 41 35 117.14 不达标 根据监测结果，2019年海安空气环境质量PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 南通市2019年区域空气质量现状基础数据为2019年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台，具体监测结果及评价结果见表3-2： 表3-2 2019年南通市区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率 （%） 超标频率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.67 0 达标 24小时平均第98百分位数 20 150 13.33 0 达标 NO2 年平均质量浓度 32 40 80 0 达标 24小时平均第98百分位数 20 80 25 0 达标 PM10 年平均质量浓度 55 70 78.57 0 达标 24小时平均第95百分位数 120 150 80 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 37 35 105.71 40.82 不达标 24小时平均第95百分位数 89 75 118.67 8.77 不达标 CO 年平均质量浓度 1.1 -- -- -- -- 24小时平均第95百分位数 1 4mg/m3 25 0 达标 O3 年平均质量浓度 -- -- -- -- -- 8小时平均第90百分位数 157 160 98.13 0 达标 根据检测结果及评价结果，南通市2019年空气环境质量中SO2、NO2、PM10、CO、O3相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。因此判定项目所在区域属于不达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目所在地其他污染物大气环境质量现状数据引用《南通君昊橡胶制品有限公司年产500吨服装辅料项目环境影响报告书》中的监测数据，G3监测点老坝头位于本项目西南侧约2.3km，监测时间为2018年4月23日～4月29日。监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，且监测点在本项目评价范围内，数据有效可引用。具体监测结果见表3-3： 表3-3 其他污染物环境质量现状表 单位mg/m3 监测点位 监测点经纬度坐标 污染物 平均 时间 评价标准 （µg/m3） 监测浓度范围（µg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率 （%） 达标 情况 X Y G3（老坝头） 120.2446 32.6202 非甲烷总烃 1h 2000 340-800 40 0 达标 监测结果表明，大气监测点中非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，因此本项目所在区域其他污染物环境空气质量较好。 2、水环境质量状况 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后，接管至海安市白甸污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入西塘河。西塘河水环境质量现状引用《海安鑫业禽业有限公司50万羽蛋鸡标准化规模化养殖项目环境影响报告书》中对东塘河的监测数据，东塘河与西塘河相交，监测时间为2018年7月，监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，数据有效可引用。具体监测结果见下表： 表3-4 本项目纳污河流水质监测断面 序号 断面位置 监测项目 取样频率 W1 海安鑫业禽业有限公司最近断面 pH、COD、BOD5、SS、DO、氨氮、总磷、硫化物、石油类、总大肠菌群数 监测1 天，监测1 次 表3-5 本项目纳污河流水质监测结果表（除pH外mg/L） 断面 项目 pH COD BOD5 SS DO 氨氮 总磷 硫化物 石油类 总大肠菌群数（MPN/100mL） W1引用项目 最近断面 平均值 7.72 19 3.8 11 7.3 0.97 0.15 ND ND 2 超标率% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ⅲ类标准 6-9 ≤20 ≤34 ≤30 ≥5 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.05 ≤2000（个/L） 监测结果表明，西塘河水质各项指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准及水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）Ⅲ级标准的要求。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托泰科检测科技江苏有限公司于2020年5月23日对项目厂界及周围敏感点声环境进行监测，具体监测结果见表3-6： 表3-6 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A） 日期 点位 2020年5月23日 昼间 夜间 N1北厂界 56.1 45.7 N2西厂界 52.9 48.9 N3南厂界 57.5 47.8 N4东厂界 59.1 49.2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准值 60 50 N5北侧居民点 52.4 43.8 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准值 55 45 根据监测数据，项目所在地声环境质量较好，监测期间厂界4个噪声监测点昼夜间等效声级Leq（A）达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求，北侧居民点昼夜间等效声级Leq（A）达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区标准要求。 主要环境保护目标： 根据现场勘查，项目周围环境保护目标见表3-7、3-8，周围大气环境保护目标分布图见附图5： 表3-7 本项目周围环境空气保护目标表 名称 经纬度坐标（°） 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 大气 120.2512 32.6424 刘季村季舍5组居民 约30户/100人 二类区 N 55m 120.2520 32.6462 刘季村幸福2组居民 约20户/70人 N 500m 120.2572 32.6497 刘季村幸福1组居民 约20户/70人 N 950m 120.2517 32.6500 刘季村幸福5组居民 约20户/70人 N 880m 120.2568 32.6517 海安市白甸镇初级中学 约600人 N 1100m 120.2580 32.6570 白甸村白南3组居民 约30户/100人 N 1800m 120.2586 32.6619 白甸村白南5组居民 约20户/70人 N 2200m 120.2573 32.6417 周家舍村居民 约20户/70人 E 420m 120.2639 32.6388 新舍村31组居民 约20户/70人 E 940m 120.2702 32.6379 新舍村28组居民 约20户/70人 E 2100m 120.2731 32.6376 新舍村39组居民 约20户/70人 E 2500m 120.2667 32.6439 新舍村32组居民 约20户/70人 EN 1200m 120.2756 32.6419 新舍村41组居民 约20户/70人 EN 2300m 120.2671 32.6464 施溪村施南9组居民 约30户/100人 EN 1400m 120.2767 32.6444 施溪村施南10组居民 约20户/70人 EN 2300m 120.2673 32.6508 施溪村施南4组居民 约20户/70人 EN 1600m 120.2761 32.6493 施溪村施南3组居民 约20户/70人 EN 2300m 120.2712 32.6576 施溪村施南5组、7组居民 约30户/100人 EN 2400m 120.2725 32.6645 施溪村联盟1组居民 约20户/70人 EN 3100m 120.2516 32.6371 刘季村季舍6组居民 约30户/100人 S 420m 120.2507 32.6309 刘季村季舍3组居民 约30户/100人 S 1100m 120.2498 32.6265 刘季村季舍1组居民 约20户/70人 S 1500m 120.2493 32.6189 大圩子村居民 约30户/100人 S 2100m 120.2621 32.6350 新舍村36组居民 约20户/70人 ES 1000m 120.2740 32.6334 夏舍3组居民 约20户/70人 ES 2300m 120.2592 32.6290 新舍村21组居民 约20户/70人 ES 1400m 120.2667 32.6290 王舍5组居民 约20户/70人 ES 2000m 120.2733 32.6271 新舍村7组居民 约20户/70人 ES 2600m 120.2598 32.6249 新舍村23组居民 约20户/70人 ES 1900m 120.2653 32.6231 南莫村23组居民 约20户/70人 ES 2400m 120.2547 32.6194 青墩村17组居民 约20户/70人 ES 2400m 120.2618 32.6194 南莫村25组居民 约20户/70人 ES 2600m 120.2651 32.6182 南莫村28组居民 约20户/70人 ES 2900m 120.2741 32.6173 南莫村22组居民 约20户/70人 ES 3400m 120.2444 32.6418 刘季村张舍5组居民 约20户/70人 W 505m 120.2386 32.6416 刘季村刘舍6组居民 约20户/70人 W 950m 120.2321 32.6407 刘季村张舍7组居民 约20户/70人 W 1700m 120.2274 32.6447 黄陈村33组居民 约20户/70人 W 2200m 120.2444 32.6481 刘季村幸福9组居民 约20户/70人 WN 845m 120.2374 32.6526 官垛村胜利6组居民 约20户/70人 WN 1700m 120.2440 32.6534 官垛村胜利8组居民 约20户/70人 WN 1400m 120.2307 32.6526 官垛村胜利3组居民 约20户/70人 WN 2300m 120.2339 32.6561 官垛村胜利4组、5组居民 约40户/150人 WN 2200m 120.2346 32.6616 官垛村官垛7组居民 约20户/70人 WN 2500m 120.2363 32.6368 沙岗村13组居民 约20户/70人 WS 1200m 120.2390 32.6325 刘季村刘舍3组居民 约20户/70人 WS 1400m 120.2284 32.6356 黄陈村9组居民 约20户/70人 WS 2100m 120.2387 32.6286 刘季村刘舍5组居民 约20户/70人 WS 1700m 120.2321 32.6302 沙岗村11组居民 约20户/70人 WS 1900m 120.2269 32.6269 黄陈村6组居民 约20户/70人 WS 2600m 120.2326 32.6217 江徐4组居民 约40户/150人 WS 3300m 表3-8 本项目周围其他环境保护目标表 类别 保护目标名称 方位 距离 规模 保护目标说明 水 环境 西塘河 W 286m 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 东塘河 E 650m 小型 刘季河 N 20m 小型 万恒子河 N 300m 小型 声 环境 刘季村5组居民 N 55m 约20户/70人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准 生态 环境 新通扬运河（海安） 饮用水源保护区 东南侧 17.3km 区域面积1.4km2 国家级生态红线 水源水质保护 海安市里下河 重要湿地 西北侧 2.5km 管控区域面积60.32km2 南莫镇高扬村、砖桥村、姜刘村，墩头镇东湖村、禾庄村、凤阳村，白甸镇管垛村、邹冯村、朱于村，大公镇马舍村 江苏省生态空间管控区域 湿地生态系统保护

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气环境质量标准 本项目所在地区域环境空气中的SO2、PM10、PM2.5、TSP、NO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司编制）推算的一次浓度值执行，具体数值见表4-1： 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 O3 8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 最大一次值 2 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 根据2003年3月《省政府关于江苏省地表水环境功能区划的批复》(江苏省人民政府，苏政复［2003］29号)和《江苏省地表水（环境）功能区划》的要求，评价范围内东塘河、西塘河、刘季河、万恒子河水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-49）中三级标准执行。具体见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 地表水 类别 pH COD SS BOD5 总磷 氨氮 东塘河、西塘河 刘季河、万恒子河 Ⅲ 6-9 ≤20 ≤30 ≤4 ≤0.2 ≤1 依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-49）三级标准执行 3、 声环境质量标准： 本项目位于海安市白甸镇刘季村季舍5组，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，其中村庄原则上执行1类声功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求。 因此本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，周边居民执行1类标准，具体标准限值见表4-3： 表4-3 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 55 45 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 60 50 1、废气排放标准 本项目喷漆晾干工序产生的有机废气非甲烷总烃，切割、焊接、抛丸处理工序产生的颗粒物均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及“周界外浓度最高点限值”，其中喷漆工序漆雾颗粒执行染料尘对应标准；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准，具体标准见表4-4： 表4-4 本项目废气污染物排放标准 执行标准 污染物 名称 最高允许排放 浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放监控 浓度限值 排气筒 （m） 二级 监控点 浓度mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 颗粒物 120 20 5.9 周界外浓度 最高点 1.0 颗粒物 （染料尘） 18 20 0.85 肉眼 不可见 非甲烷总烃 120 20 17 4 《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 / / / 在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值 6 2、废水排放标准 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后通过市政污水管网纳入海安市白甸镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入西塘河。污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，同时达到海安市白甸镇污水处理厂设计进水标准要求。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级B标准。具体数值见表4-5： 表4-5 污水排放标准（单位：除pH值外为mg/L） 项目 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B标准 海安市白甸镇污水处理厂接管标准 海安市白甸镇污水处理厂尾水排放标准 pH 6～9 6～9 6～9 COD 500 350 60 SS 400 200 20 氨氮 45 30 8 总氮 70 70 20 总磷 8 8 1 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准限值见表4-6： 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 4、固废 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36 号）中要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运行投产后，污染物排放总量见表4-7： 表4-7 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 有组织 颗粒物 19.9371 18.8591 -- 1.078 VOCs（非甲烷总烃） 1.0883 0.9793 -- 0.109 无组织 颗粒物 4.2469 3.5384 -- 0.7085 VOCs（非甲烷总烃） 0.0222 0 -- 0.0222 废水 废水量 720 0 720 720 COD 0.288 0.072 0.216 0.0432 SS 0.216 0.072 0.144 0.0144 氨氮 0.018 0 0.018 0.0058 TN 0.0252 0 0.0252 0.0144 TP 0.0029 0 0.0029 0.0007 固废 一般工业固废 钢材边角料 300 300 0 0 金属碎屑 28.8176 28.8176 0 0 焊渣 3.928 3.928 0 0 废钢丸 5 5 0 0 除尘装置吸收的除尘灰 20.6119 20.6119 0 0 抛丸废弃零部件 2 2 0 0 危险 废物 废切削液 5.6 5.6 0 0 废包装桶 1.0575 1.0575 0 0 沉降在地面的漆渣 0.416 0.416 0 0 废液压油 8 8 0 0 废纸质过滤器 2.3349 2.3349 0 0 废过滤棉 1.2 1.2 0 0 废活性炭 6.7794 6.7794 0 0 废劳保用品 2 2 0 0 生活垃圾 9 9 0 0 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP、颗粒物及挥发性有机物。 大气污染物：本项目运行投产后，有组织废气污染物排放量颗粒物：1.078t/a、VOCs（非甲烷总烃）：0.109t/a，在海安市范围内平衡。 水污染物：本项目运行投产后，产生生活污水720t/a，经厂内化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.216t/a、SS：0.144t/a、氨氮：0.018t/a、TN：0.0252t/a、TP：0.0029t/a，经市政污水管网排入海安市白甸镇污水处理厂集中处理，最终外排环境量为COD：0.0432t/a、SS：0.0144t/a、氨氮：0.0058t/a、TN：0.0144t/a、TP：0.0007t/a，在海安市范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于[C3734]船用配套设备制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），属于“三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 37”中“船舶及相关装置制造 373”，实行登记管理。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）及排污许可证核发技术规范，本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）中简化管理行业，暂不实施总量指标审核及排污权交易。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 5.1、施工期工程分析 本项目生产所用厂房为已建构筑物，基本无需基建工作。本项目利用现有厂房，施工期主要为设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。 5.2、营运期工程分析： 1、生产工艺流程： 图5-1 本项目全方位回转器、舵生产工艺工艺流程及产污环节图

2、工艺流程说明： 本项目全方位回转器、舵生产工艺相同，具体生产工艺流程如下： ①切割下料：首先按照图纸尺寸要求，将外购的钢板通过行车吊至数控火焰切割机切割平台上，通过数控火焰切割机将钢板切割成所需要的规格形状，下料待用。本项目数控火焰切割机以氧气作为助燃气体，以工业用乙炔为燃料，均为外购的罐装气体。数控火焰切割机不使用切削液、乳化液等，仅补充少量润滑油，无废切削液、废机油产生。该工序产生切割烟尘G1、钢材边角料S1、废劳保用品S2和设备噪声N1。 ②车、铣、镗精加工：下料后的钢板经过数控立式车床、数控车床、数控镗铣床、数控龙门加工中心、立式加工中心等精加工设备进一步精细加工，使其成为合格的零部件。本项目数控立式车床、数控车床、数控镗铣床、数控龙门加工中心、立式加工中心等精加工设备在工作工位均配有切削液喷头，机械工作过程中切削液喷头将切削液喷在工作部件表面，起到润滑、降温的作用。所用切削液是由切削液原液与水按照1:20的配比制得，在机械内循环使用，每年设备停产后更换一次。该部分精加工设备均自带过滤装置，可实现金属碎屑和切削液的自动分离。该工序产生金属碎屑S3、废切削液S4、废劳保用品S5和设备噪声N2。 ③焊接成型：将精加工好的各工件通过数控焊接变位机固定，然后经电焊机人工焊接成各工件。本项目焊接采用二氧化碳气体保护焊进行焊接，使用氧气作为助燃气体、CO2作为保护气体，焊接时采用的焊材为无铅碳钢类实芯焊丝，其成分组成为C：0.06～0.15%、Mn：1.40～1.85%、Si：0.80～1.15%、P≤0.025%、S≤0.035%、Cu≤0.50%、其它元素总量≤0.50%，不含重金属。该工序产生焊接烟尘G2、焊渣S6和设备噪声N3。 ④表面抛丸处理：将焊接成型的半成品运入表面处理车间内，对半成品表面进行除锈处理。本项目采用轨道输送式高性能抛丸清理设备，在清理过程中由调速电机带动输送轨道将工件送进清理室内抛射区，工件周身各面受到来自空间结构的不同方向的密集强力弹丸的打击与摩擦，其表面的氧化皮及污物迅速脱落，钢材表面获得一定粗糙度的光亮表面，同时工件由于受到密集强力冲击，消除工件应力，避免工件变形。清理过程中，撒落下来的丸尘混合物经室体送料螺旋输送机汇集于提升机下壳再经提升机、输送机到达分离器，经分离器产生丸尘瀑布，由风口吹扬除去尘埃，分离后的干净弹丸落入分离器料斗，经弹丸输送系统由抛丸器抛出。工件带出室外的少量钢丸经过人工处理后落入收丸装置内，通过收丸螺旋输送机送入弹丸循环系统，循环使用，直至粒径变小从而丧失使用功能后人工替换。该工序产生抛丸粉尘G3、金属碎屑S7、废劳保用品S8、废钢丸S9和设备噪声N4。 ⑤调底漆喷漆晾干、调面漆喷漆晾干：抛丸处理后的半成品需在其表面涂装处理，以达到防锈、防腐、美观的目的。厂方拟在表面处理车间内设置一座8.6m×5.6m×2.8m的密闭干式底漆喷漆晾干房、8.6m×5.6m×2.8m的密闭干式面漆喷漆晾干房各一座（具体位置见附图3）。喷漆作业前需在各自密闭喷漆晾干房内将水性醇酸底漆、水性醇酸面漆分别和水按照10：1的比例进行人工调配。每批工件进入喷漆房后，喷漆房门关闭。喷涂方式为平面喷涂，操作者手持喷枪把涂料喷涂到工件的表面，形成涂层。本项目每座喷漆房配备两把喷枪（一用一备），喷枪不作业时浸泡在水中，每天工作结束后清洗喷枪，产生的喷枪清洗水用作调漆用水，不对外排放。底漆、面漆喷漆完成后，半成品在各自喷漆晾干房内静置自然晾干，底漆平均晾干时间为4h、面漆平均晾干时间为6h。根据厂方介绍，本项目底漆喷一遍、面漆喷两遍。底漆、面漆喷漆晾干过程中会产生调漆废气G4、G8、喷漆废气G5、G9、漆雾废气G6、G10、晾干废气G7、G11、废包装桶S10、S13、沉降在地面的漆渣S11、S14、废劳保用品S12、S15。 ⑥总装测试：表面涂装处理后的各工件经人工完成总装，并测试合格后即为成品，出货待售。 3、本项目主要污染物产生环节汇总见表5-1： 表5-1 污染物产生环节汇总表 类别 编号 产生工序 主要污染物 产生 特征 处理措施 废气 G1 切割下料工序 切割烟尘 间断 移动式粉尘净化装置吸收处理后 无组织排放于机械加工车间内 G2 焊接工序 焊接烟尘 间断 移动式焊烟净化装置吸收处理后 无组织排放于机械加工车间内 G3 表面抛丸处理工序 抛丸粉尘 间断 吸风管道收集+布袋除尘装置 +20米高排气筒（FQ-1）排放 G4、G5、G6、G7 G8、G9、G10、G11 底漆面漆 调漆、喷漆 晾干工序 喷漆废气（非甲烷总烃） 漆雾废气（染料尘） 晾干废气（非甲烷总烃） 间断 干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒排放（FQ-2） 废水 — 职工生活 生活污水 间断 化粪池预处理 噪声 N1～N4 生产过程 Leq 间断 设备减震、厂房隔声 固废 S1 切割下料工序 钢材边角料 间断 经厂方收集后出售处理 S2、S5、S8 S12、S15 生产过程 废劳保用品 间断 环卫部门清运处理 S3、S7 车铣镗精加工工序 抛丸处理工序 金属碎屑 间断 经厂方收集后出售处理 S4 车铣镗精加工 工序 废切削液 委托有资质单位处理 S6 焊接工序 焊渣 经厂方收集后出售处理 S9 抛丸处理工序 废钢丸 经厂方收集后出售处理 S10、S13 原料使用过程 废包装桶 委托有资质单位处理 S11、S14 喷漆工序 沉降在地面的漆渣 委托有资质单位处理 -- 移动式焊烟 净化装置 除尘装置吸收的除尘灰 经厂方收集后出售处理 -- 机械设备维修保养过程 废液压油 委托有资质单位处理 -- 通过式抛丸 清理机 抛丸机废气零部件 经厂方收集后出售处理 -- 喷漆晾干废气处理装置 废纸质过滤器 委托有资质单位处理 废过滤棉 委托有资质单位处理 废活性炭 委托有资质单位处理 -- 职工生活 生活垃圾 经厂方收集后出售处理 4、喷涂工序物料平衡： 本项目喷喷工序参数见表5-2： 表5-2 本项目喷漆工序参数表 涂层 喷涂面积 （m2/a） 漆膜厚度 （μm） 漆膜密度 （t/m3） 漆膜重量 （t/a） 上漆率 （%） 固含量（%） 漆用量（t/a） 水性醇酸底漆* 8000 80±5 1.3 0.832 50 47.27 3.52 水性醇酸面漆* 8000 120±5 1.3 1.248 50 39.09 6.385 *注：本项目所使用的水性漆在喷漆前需加水进行调配，上表中的底漆、面漆均指调配后的油漆。 物料平衡依据为： ①经与企业核实，本项目全方位回转器平均每台喷涂面积约50m2、舵平均每套喷涂面积约60m2，总喷涂面积约8000m2。底漆喷一遍，面漆喷两遍，单遍底漆漆膜厚度约80µm左右，单遍面漆漆膜厚度约60µm左右。 ②本项目所用的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆均为单组份的水性漆，调漆方式为将底漆/面漆、水按照10：1的比例倒入调漆桶中，由人工搅拌混合均匀，该过程分别在密闭干式底漆喷漆晾干房、密闭干式面漆晾干房内进行。根据涂料成分组分（如表1-2所示）以及底漆、面漆的检测报告（见附件4），配比前水性醇酸底漆挥发分含量约16.25%、固体份含量约52%、水份含量约31.75%；水性醇酸面漆挥发份含量约10.17%，固体份含量约43%、水份含量约46.83%。确定调配后底漆挥发份含量约14.77%、固体份含量约47.27%、水份含量约37.96%；调配后面漆挥发分含量约9.25%、固体份含量约39.09%、水份含量约51.66%。由于调漆时间较短，挥发产生的有机废气少且并入喷漆房配套的废气处理装置一并处理，为简化分析，将调漆物料平衡并入喷漆物料平衡。 ③喷漆过程固体组分附着率为50%形成漆膜，10%沉降在地面形成漆渣，40%的固体组分形成漆雾。漆雾废气中98%收集装置吸收处理，2%为无组织排放；有机废气约50%在喷漆过程中挥发，其余50%在晾干过程中挥发；水分在喷涂过程中挥发量按50%计，晾干过程中挥发量按50%计。 ④粘附在喷枪上的漆料损耗、包装桶中残留的漆料损耗及其他不可预知的漆料损耗量较小，本次评价不予考虑。 本项目底漆、面漆喷漆过程物料平衡表、有机废气物料平衡表分别见表5-3~表5-5，物料平衡图分别见图5-2~图5-4： 表5-3 本项目水性醇酸底漆喷漆过程物料平衡表（单位：t/a） 原料 去向 水性醇酸底漆3.2t 水0.32t 挥发份14.77% 0.5199 98%吸风装置收集：0.5095 处理装置去除：0.4585 有组织排放：0.051 2%无组织排放：0.0104 固体份47.27% 1.6639 50%附着于工件0.8319 40%漆雾 0.6656 98%干式过滤器收集 0.6523 干式过滤器吸收：0.5871 有组织排放：0.0652 2%无组织排放：0.0133 10%沉降在地面成为漆渣：0.1664 水份37.96% 1.3362 挥发 合计 3.52 3.52 表5-4 本项目水性醇酸面漆喷涂过程物料平衡表（单位：t/a） 原料 去向 水性醇酸面漆5.8t 水0.585t 挥发份 9.25% 0.5906 98%吸风装置收集：0.5788 处理装置去除：0.5209 有组织排放：0.0579 2%无组织排放：0.0118 固体份39.09% 2.4959 50%附着于工件：1.2479 40%漆雾 0.9984 98%干式过滤器收集 0.9784 干式过滤器吸收：0.8806 有组织排放：0.0978 2%无组织排放：0.02 10%沉降在地面成为漆渣：0.2496 水份51.66% 3.2985 挥发 合计 6.385 6.385 表5-5 本项目底漆、面漆喷漆、晾干过程中有机废气物料平衡表 进方（t/a） 出方（t/a） 名称 数量 类别 名称或编号 数量 水性醇酸底漆 0.5199 废气 处理装置去除 0.9794 水性醇酸面漆 0.5906 有组织排放 0.1089 -- -- 无组织排放 0.0222 合计 1.1105 / / 1.1105 污染源强分析： 1、废气 本项目运行投产后，产生的废气污染物主要为火焰切割工序产生的切割烟尘，焊接工序产生的焊接烟尘，抛丸处理工序产生的抛丸粉尘，底漆、面漆喷漆晾干过程中产生的喷漆、晾干废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。 （1）火焰切割工序产生的切割烟尘 本项目机械加工车间内设置两台火焰切割机对钢板进行切割下料，火焰切割是钢板粗加工的一种常用方式，是利用燃气（乙炔）并配氧气进行金属材料切割的一种切割设备，利用氧化铁燃烧过程中产生的高温来切割碳钢，主要用于厚碳钢板材的切割，切割过程中会产生一定量的切割烟尘。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中“3230钢压延加工行业无组织排放主要污染物排放系数”，火焰切割切割烟尘排放系数为0.1-0.6kg/t-钢，本评价按0.6kg/t-钢计算，钢板用量为6000t，则切割颗粒物产生量为3.6t/a。本项目拟对两台火焰切割机设置移动式粉尘净化装置吸收处理，移动式粉尘净化装置收集效率可达90%，处理效率可达95%，则未被捕集的烟尘量为0.522t/a。本项目切割工段上方有行车通过，从安全角度考虑，吸收处理后的切割烟尘以无组织形式排放于机械加工车间内。切割工序以平均每天8h计，年工作时间为2400h。 （2）焊接工序产生的焊接烟尘 本项目在机械加工车间内设置专门的区域进行焊接，采用二氧化炭气体保护焊进行焊接，焊接过程中有焊接烟尘产生，主要污染物为颗粒物。依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“废气污染物估算及治理措施”，各焊接方法产尘量见下表： 表5-6 各焊接方法的产尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量（mg/min） 焊接材料的发尘量（g/kg） 手工电弧焊 低氢型焊条（结507，直径4mm） 350～450 11～16 低钙型焊条（结422，直径4mm） 200～280 6～8 自然保护焊 药芯焊丝（直径3.2mm） 2000～3500 20～25 二氧化炭气体 保护焊 实芯焊丝（直径1.6mm） 450～650 5～8 药芯焊丝（直径1.6mm） 700～900 7～10 氩弧焊 实芯焊丝（直径1.6mm） 100～200 2～5 埋弧焊 实芯焊丝（直径5mm） 10～40 0.1～0.3 氧-乙炔焊 -- 40～80 -- 根据厂方提供的资料，本项目焊接工序使用的是二氧化炭气体保护焊实芯焊丝，二氧化炭气体保护焊实芯焊丝焊接材料产尘量为5~8g/kg，本次评价以8g/kg计。本项目焊丝使用量为30t/a，则焊接烟尘产生量为0.24t/a。厂方拟设置移动式焊烟净化装置吸收处理后通过车间排风扇无组织排放，该净化器捕集效率以70%计，除尘效率以85%计，则净化装置吸收量为0.1428t/a，焊接烟尘无组织排放量约为0.0972t/a。根据施焊时最大发尘速率650mg/min计算，四台电焊机同时工作计算，施焊工作时间为1540h，则排放速率为0.063kg/h。 （3）抛丸处理工序产生的抛丸粉尘 本项目拟在表面处理车间设置一台通过式抛丸清理机，焊接成型后的半成品由输送轨道送入抛丸清理机抛丸室内进行表面抛丸处理，工件周身各面受到来自空间结构的不同方向的密集强力弹丸的打击与摩擦，以去除工件表面的氧化皮，强化表面并提高表面硬度，该抛丸处理过程中会产生抛丸粉尘。根据《工业卫生与职业病》（鞍山钢铁集团公司主办，2000年第26卷），抛丸除锈过程中粉尘量约为1.2-2.4kg/t钢（处理量），本评价按2.4kg/t钢计算，半成品工件重量约为5700t，则粉尘产生量为13.68t/a。另外抛丸清理机所使用的钢丸部分以粉尘的形式在使用过程中损耗，损耗量约为50%，本项目抛丸清理机每年需补充10t新钢丸，则钢丸损耗的粉尘产生量为5t/a，故抛丸清理过程中粉尘产生总量为18.68t/a。根据厂方介绍，本项目抛丸清理机输送轨道的工作速度为0.5-2m/min，平均每吨工件抛丸工作时间为15min，则抛丸工序全年工作时间1425h。本项目抛丸室内部配有通风机，抛丸系统内来自分离器及抛丸清理机内的废气通过风道管路系统负压吸入布袋除尘装置吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）排放。本项目拟配置20kw，25000m3/h的风机排放抛丸机的尾气。本项目抛丸清理机在密闭空间进行作业，只有工件进出时有少量无组织颗粒物排放，故吸风装置粉尘收集效率按98%计，布袋除尘装置处理效率可达95%，其余2%未被收集的粉尘中85%由于粉尘粒径较大，因自身重力沉降在地面，剩余15%以无组织形式排放于表面处理车间内。 （4）喷漆、晾干工程中产生的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘） 本项目运行投产后，拟在表面处理车间内设置8.2m×5.6m×2.8m密闭干式喷漆晾干房两座，各半成品工件分别在两个喷漆晾干房内完成底漆喷漆晾干、面漆喷漆晾干，喷漆、晾干过程中产生有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。 ①有机废气（非甲烷总烃）：本项目底漆、面漆喷漆、晾干过程中，涂料中的有机成分会挥发出来形成有机废气。本项目调配后的水性醇酸底漆挥发份为14.77%，挥发份含量为0.5199t/a；水性醇酸面漆挥发份为9.25%，挥发份含量为0.5906t/a。按最不利情况考虑，涂料中挥发份在喷漆、晾干过程中全部挥发形成有机废气。本项目两座喷漆晾干房均为密闭设置，待喷工件进入喷漆房后，喷漆房门关闭，进行喷涂工作，喷漆完成后静置自然晾干。喷漆晾干房采用上送风、下抽风的收集方式，保持微正压，收集率以98%计。两座喷漆晾干房收集的有机废气合并进入一套二级活性炭吸附装置（处理效率以90%计）处理后最终通过20m高排气筒（FQ-1）排放。其余2%未能收集的有机废气为无组织排放，则底漆喷漆晾干房无组织有机废气排放量为0.0104t/a，面漆喷漆晾干房无组织有机废气排放量为0.0118t/a。 ②漆雾废气（染料尘）：本项目表面喷涂过程中底漆、面漆喷漆时喷枪与工件的喷涂距离为15～20cm，喷涂过程中会有未附着于工件表面的漆雾颗粒产生，以染料尘计。根据本项目各工件的喷涂面积、油漆使用情况核算，水性醇酸底漆用量为3.52t/a、水性醇酸面漆用量为6.385t/a。根据厂方提供的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆检测报告及调配比例核算，水性醇酸底漆固含量为1.6639t/a、水性醇酸面漆中固含量为2.4959t/a。根据同类行业类比及本项目待喷工件比表面积不大等方面综合考虑，本项目喷涂涂料附着率以50%计，10%沉降在地面形成漆渣，因此喷漆过程中约有40%的固份形成漆雾颗粒，则底漆喷漆过程中漆雾产生量约0.6656t/a、面漆喷漆过程中漆雾产生量为0.9984t/a。 本项目两座喷漆晾干房均采用上送风、下抽风的收集方式，保持微正压，收集率以98%计。拟对底漆、面漆喷漆过程中收集的漆雾颗粒经“干式漆雾过滤器+过滤棉”（处理效率以90%计）处理后，最终通过20m高排气筒（FQ-2）排放。其余2%未能收集的漆雾无组织排放，则底漆喷漆晾干房漆雾无组织排放量为0.0133t/a、面漆喷漆晾干房无组织排放量为0.02t/a。 设计风量估算： 喷漆房风量：参考《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）8.2 条，喷漆房的控制风速取值范围为 0.38~0.67m/s，本项目两座喷漆晾干房横截面积均为15.68m2，则喷漆晾干房送风风量Q计算为：喷漆晾干房送风量：Q=控制风速×横截面面积=（0.38~0.67）m/s×15.68m2×3600s=21450~37820m3/h。喷漆室的排风量一般略低于供风量，使喷漆室内略处于微正压，以避免喷漆室外未经净化空气串入喷漆室内。则本项目底漆喷漆晾干房、面漆喷漆晾干房设计排风量均为22500m3/h，合计排放量为45000 m3/h。 工作时间估算：本项目两座密闭干式喷漆晾干房喷漆工序均设置1个工位（人工喷漆），设置2把喷枪（一用一备），喷枪口径1.0mm，喷漆量约80ml/min。经计算，底漆喷漆工作时间约612h/a、面漆喷漆工作时间为1110h/a。根据厂方介绍，根据厂方介绍，底漆平均晾干时间为4h/d、1200h/a；面漆平均晾干时间为6h/d、1800h/a。 表5-7 本项目密闭干式底漆喷漆晾干房、密闭干式面漆喷漆晾干房设计参数一览表 设计参数 密闭干式底漆喷漆晾干房 密闭干式面漆喷漆晾干房 尺寸（m） 8.2×5.6×2.8 8.2×5.6×2.8 设计风量（m3/h） 22500 22500 合计风量（m3/h） 45000 工作时间（h） 612+1200=1812 1110+1800=2910

本项目运行投产后，有组织废气产生、排放情况见表5-8：

表5-8  本项目有组织废气污染物产生及排放状况

| 排放源 | 污染源 产生工序 | 污染物 名称 | 排气量 m3/h | 产生状况 | 收集方式 | 收集 效率% | 治理措施 | 处理 效率 % | 排放状况 | 排放 时间 | 排放源 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| FQ-1 | 抛丸处理 工序 | 抛丸粉尘 | 25000 | 513.864 | 12.8466 | 18.3064 | 吸风管道 收集 | 98 | 布袋除尘装置+20米高排气筒（FQ-1） | 95 | 25.684 | 0.6421 | 0.915 | 1425 | H=20m ∅=0.8m T=25℃ |
| FQ-2 | 底漆 喷漆晾干房 | 非甲烷总烃 | 22500 | 12.5 | 0.2812 | 0.5095 | 吸风装置 收集 | 98 | 干式过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20米高排气筒（FQ-2） | 90 | 1.24 | 0.028 | 0.051 | 1812h | H=20m ∅=1.1m T=25℃ |
|  |  | 染料尘 |  | 47.37 | 1.0658 | 0.6523 |  |  |  |  | 4.72 | 0.1062 | 0.065 | 612h |  |
|  | 面漆 喷漆晾干房 | 非甲烷总烃 | 22500 | 8.84 | 0.1989 | 0.5788 |  |  |  |  | 0.884 | 0.0199 | 0.058 | 2910h |  |
|  |  | 染料尘 |  | 39.17 | 0.8814 | 0.9784 |  |  |  |  | 3.924 | 0.0883 | 0.098 | 1110h |  |

表5-9 本项目底漆喷漆晾干房、面漆喷漆晾干房废气合并排放情况

| 污染源名称 | 污染物名称 | 风机风量 m3/h | 产生状况 | 排放状况 | 排气筒 高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a | 合并风量m3/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a |  |
| 底漆喷漆晾干房 | 非甲烷总烃 | 22500 | 12.5 | 0.2812 | 0.5095 | 45000 | 1.064 | 0.0479 | 0.109 | 20m |
| 面漆喷漆晾干房 |  | 22500 | 8.84 | 0.1989 | 0.5788 |  |  |  |  |  |
| 底漆喷漆晾干房 | 染料尘 | 22500 | 47.37 | 1.0658 | 0.6523 | 45000 | 4.322 | 0.1945 | 0.163 |  |
| 面漆喷漆晾干房 |  | 22500 | 39.17 | 0.8814 | 0.9784 |  |  |  |  |  |

本项目运行投产后，无组织废气污染物产生、排放情况见表5-10：

表5-10  本项目无组织废气污染物产生及排放情况表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放时间 （h/a） | 排放速率 （kg/h） | 面源参数（m） | 周界浓度限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 | 宽度 | 高度 |  |
| 机械加工车间 | 切割烟尘 | 0.522 | 2400 | 0.2175 | 173 | 99.4 | 12.6 | 1.0 |
|  | 焊接烟尘 | 0.0972 | 1540 | 0.063 |  |  |  | 1.0 |
| 表面处理车间 | 抛丸粉尘 | 0.056 | 1425 | 0.0393 | 75.3 | 25.72 | 9.6 | 1.0 |
|  | 底漆喷漆晾干房 | 非甲烷总烃 | 0.0104 | 1812 | 0.0057 |  |  |  | 4.0 |
|  |  | 染料尘 | 0.0133 | 612 | 0.0217 |  |  |  | / |
|  | 面漆喷漆晾干房 | 非甲烷总烃 | 0.0118 | 2910 | 0.004 |  |  |  | 4.0 |
|  |  | 染料尘 | 0.02 | 1110 | 0.018 |  |  |  | / |

表5-11 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（µg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | FQ-1 | 颗粒物 | 25684 | 0.6421 | 0.915 |
| 2 | FQ-2 | 非甲烷总烃 | 1064 | 0.0479 | 0.109 |
|  |  | 颗粒物 | 4322 | 0.1945 | 0.163 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 | 1.078 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.109 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 1.078 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.109 |

表5-12  大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（µg/m3） |  |
| 机械加工 车间 | 切割下料工序 | 切割烟尘 | 设置排风扇 加强车间自然通风及机械排风 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） | 1000 | 0.522 |
|  | 焊接工序 | 焊接烟尘 |  |  | 1000 | 0.0972 |
| 表面处理 车间 | 抛丸处理工序 | 抛丸粉尘 |  |  | 1000 | 0.056 |
|  | 底漆面漆喷漆晾干工序 | 非甲烷总烃 |  |  | 4000 | 0.0222 |
|  |  | 染料尘 |  |  | / | 0.0333 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.7085 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0222 |

表5-13   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.7865 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.1312 |

2、废水 本项目密闭喷漆房为干式喷漆房，故全厂用水主要为切削液配比用水、喷枪清洗用水、调漆用水、职工生活用水和厂区绿化用水。排水仅为职工生活污水，经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市白甸镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入西塘河。 （1）生活用水 本项目定员60人，年工作日300天，一班制，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），本项目人均用水按50L/d计算，结合职工在厂的工作生活时间，将生活用水确定如下：50升/人·天×60人×300天＝900m3/a，排放系数取0.8，则生活废水产生量为720m3/a。生活废水中主要污染物为：COD：400mg/L、SS：300mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L TP：4mg/L，则生活废水的污染物产生量为COD：0.288t/a、SS：0.216t/a、NH3-N：0.018t/a、TN：0.0252t/a、TP：0.0029t/a。 （2）喷枪清洗用水 根据企业介绍，当天喷漆工作结束后，需对喷枪进行清洗，每把喷枪的清洗用水量为2L/次，当天底漆、面漆喷涂各使用1把喷枪，采用集中式喷漆，全年喷漆天数约200天，喷枪清洗用水量为0.8t/a。喷枪清洗废水产生量为清洗用水量的95%，则喷枪清洗废液产生量为0.76t/a，全部作为调漆用水，不对外排放。 （3）调漆用水 本项目运行投产后，厂方拟使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆进行表面喷漆、刷漆，水性漆以自来水作为稀释剂，水性漆与水调配比例为10:1，调漆总用水约为0.905t/a，全部蒸发损耗。 （4）切削液配比用水 本项目立式车床、数控车床、数控镗铣床、数控龙门镗铣加工中心、数控龙门加工中心在工作工位旁均配有切削液喷头，机械工作过程中切削液喷头将切削液喷在工作部件表面，起到润滑、降温的作用，经每台设备自带的过滤分离器将金属碎屑分离后循环使用。根据企业提供资料，该部分切削液使用前需用水稀释20倍后使用。该部分切削液位于设备外部，与待加工工件直接接触，损耗较大，每季度需补充一次，每年设备停产时更换一次。立式车床、数控车床、数控镗铣床、数控龙门镗铣加工中心、数控龙门加工中心平均每台设备切削液水箱大小约200L，共28台设备，故该部分切削液用量共计28t/a，其中切削液原液1.4t/a，配比用水26.6t/a。 （5）厂区绿化用水 本项目厂区绿化面积约2965m2，绿化用水量按照1.5L/m2·d计，用水时间按200天计，则全年绿化用水约需889.5t。 （6）厂区地面采用移动式吸尘设施定期清理地面，故不考虑地面冲洗水。 本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入北侧刘季河。 本项目水污染物产生及排放情况见表5-14： 表5-14 本项目水污染物产生及排放情况 污水排放量（t/a） 污染 因子 产生情况 治理 措施 处理后情况 排放方式及去向 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 720 COD 400 0.288 化粪池预处理 300 0.216 经市政污水管网排入海安市白甸镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入西塘河 SS 300 0.216 200 0.144 NH3-N 25 0.018 25 0.018 TN 35 0.0252 35 0.0252 TP 4 0.0029 4 0.0029 本项目水平衡见图5-5： 3、噪声 本项目噪声来源于数控车床、数控立式车床、数控卧式镗铣床、龙门式数控镗铣床、数控定梁龙门镗铣加工中心、数控龙门加工中心、立式加工中心、数控火焰切割机、数控焊接变位机、二保焊机、通过式抛丸清理机、双梁起重机、废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～90dB（A）。项目主要噪声设备情况见表5-15： 表5-15 本项目噪声设备一览表 序号 高噪声设备名称 数量 （台/套） 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果 dB（A） 1 数控车床 1 80～83 机械加工车间 厂房隔声 减振垫 ≥20 2 数控单柱立式车床 3 80～83 3 数控双柱立式车床 3 80～83 4 数控卧式镗铣床 7 85～88 5 龙门式数控镗铣床 6 85～88 6 数控定梁龙门镗铣 加工中心 2 85～88 7 数控龙门加工中心 2 85～88 8 立式加工中心 4 85～88 9 数控火焰切割机 2 80～83 10 数控焊接变位机 12 80～83 11 二保焊机 26 75～78 厂房隔声 ≥10 12 双梁挤式起重机 15 80～83 13 通过式抛丸清理机 1 85～88 表面处理车间 厂房隔声 减振垫 ≥20 14 废气处理装置引风机 2 85～88 15 双梁挤式起重机 2 80～83 厂房隔声 ≥10 4、固体废物 本项目运行投产后，产生的固废为切割下料工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的含油抹布、手套等废劳保用品，车铣镗精加工工序产生的金属碎屑和抛丸处理工序沉降在地面的金属碎屑，精加工工序产生的废切削液，焊接工序产生的焊渣，抛丸处理工序产生的废钢丸，油漆、液压油、切削液等原材料使用过程中产生的废包装桶，喷漆工序沉降在地面的漆渣，除尘装置吸收的除尘灰，机械设备维修保养过程中产生的废液压油，抛丸清理机产生的废弃零部件，喷漆晾干废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭以及厂内职工产生的生活垃圾。 钢材边角料：本项目切割下料过程中会产生少量钢材边角料，根据企业提供的资料，废边角料产生量以原料用量的5%计，则产生量约为300t/a，经厂方收集后出售处理。 废劳保用品：根据企业介绍及同行业类比调查，本项目生产过程中预计产生含油抹布、手套等废劳保用品约2t/a，属于危险废物，编号为HW49（900-041-49）。依据《国家危险废物名录》（2016版）附录“危险废物豁免管理清单”，豁免环节为“全部环节”，豁免条件为“混入生活垃圾”，豁免内容为“全过程不按危险废物管理”，统一收集后委托环卫部门清运处理。 金属碎屑：本项目精加工工序利用车床、铣床、镗床对下料后的工件进行车、铣、镗精加工，产生的金属碎屑经各台设备的过滤装置出分离出来。根据企业介绍，车、铣、镗精加工对工件表面的车、削程度较深，工件损耗量较大，金属碎屑产生量以金属加工量的5‰考虑，则金属碎屑产生量约为28.5t/a。抛丸处理工序未被收集的抛丸粉尘约0.3736t/a，由于铁粉尘比重较大，其中85%约0.3176t/a沉降在地面，经收集后为金属碎屑。故本项目生产过程中产生的金属碎屑共计28.8176t/a，经厂方收集后出售处理。 废切削液：本项目精加工设备内部的切削液平时均循环使用，仅在设备停产时需进行更换，平均每年更换一次，产生量为设备内部水箱容量的总和，约5.6t/a。废切削液被列为国家危险废物名录，编号为HW09（900-006-09），委托有资质的单位处理。 焊渣：本项目焊接工序焊丝夹持部分使用后的废弃物和清理焊缝后产生的废弃物均为焊渣，产生量依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“固体废物产生量的估算”，为焊丝使用量的1/11+4%。本项目焊材使用量为30t/a，则焊渣产生量约为3.928t/a，经厂方收集后出售处理。 废钢丸：本项目抛丸清理机中钢丸在抛丸处理过程中会产生损耗，根据企业提供的资料，每年约补充10t新钢丸，其中50%以粉尘形式损耗，剩余50%为粒径较小、丧失使用功能的废钢丸，则废钢丸产生量约为5t/a，经厂方收集后出售处理。 废包装桶：本项目液压油、润滑油、切削液、水性漆使用过程中均会产生废包装桶，根据使用量以及包装规格计算，预计产生废包装桶705个/a，平均每个为1.5kg，则产生废包装桶约1.0575t/a。该废包装桶属于危险固废，编号为HW49（900-041-49），经厂方收集后委托有资质的单位处理。 沉降在地面的漆渣：本项目底漆、面漆喷漆过程中会有少量油漆沉降在地面成为漆渣，产生量约为底漆、面漆固份含量的10%，根据物料平衡，漆渣产生量为0.416t/a，属于危险固废，编号为HW12（900-252-12），经厂方收集后委托有资质的单位处理。 除尘装置吸收的除尘灰：本项目拟设置移动式粉尘净化装置对切割烟尘吸收处理、设置移动式焊接烟尘净化装置对焊接烟尘收集处理、设置布袋除尘装置对抛丸粉尘吸收处理，根据各台除尘装置的收集效率、吸收效率分析可知，吸收的除尘灰共计20.6119t/a，经厂方收集后出售处理。 废液压油：本项目机械设备维修保养过程中会产生少量废液压油。根据同行业类比分析，本项目废液压油的产生量约为8t/a。废液压油属于危险废物，编号为HW08（900-218-08），委托有资质的单位处理。 抛丸废弃零部件：根据厂方介绍，本项目抛丸清理机抛丸器叶片、定向套、分丸轮、护板需定期更换，正常一年更换两次，产生量约2t/a，主要为金属件，经厂方收集后出售处理。 废纸质过滤器：本项目两座喷漆晾干房喷涂废气处理装置均设有干式漆雾过滤器，干式过滤器中的迷宫式纸质过滤器吸附达饱和状态后需进行更换，每座喷漆晾干房干式漆雾过滤器迷宫式纸质过滤器使用量为200kg，每季度更换一次，则吸附污染物后全厂废纸质过滤器产生量约为2.3349t/a（含吸附的漆渣0.7349t/a），属于危险固废，编号为HW49（900-041-49），经厂方收集后委托有资质的单位处理。 废过滤棉：本项目二级活性炭吸附装置前设置过滤棉进一步去除漆雾颗粒，主要用于去除大颗粒物质，防止活性炭堵塞，过滤棉吸附达饱和状态后需进行更换，根据企业介绍，本项目废气处理装置中过滤棉装填量为0.1t，每月更换一次，则本项目废过滤棉的产生量约为1.2t/a，属于危险废物，编号为HW49（900-041-49）。 废活性炭：本项目喷漆、晾干工序收集的有机废气共1.0883t/a，拟采用一套二级活性炭吸附装置吸收处理，活性炭一旦不能满足吸附要求即进行更换。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，经计算本项目活性炭最少使用量为4.53t/a。为了保证活性炭箱体的吸收效果，本项目每级活性炭箱体的填充量均为1.45t，每半年更换一次，则废活性炭的产生量约为6.7794t/a（含吸附的有机废气0.9794t/a）。属于危险废物，编号为HW49（900-041-49），委托有资质的单位处理。 生活垃圾：本项目定员60人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量约9t/a，由当地环卫部门统一清运。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，首先对本项目产生的副产物是否属于固体废物进行判定，判定依据（《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017））及结果见表5-16： 表5-16 副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产量（t/a） 种类判断 固废 副产品 依据 1 钢材边角料 切割下料工序 固态 钢材 300 √ -- 《固体废物鉴别标准通则》 2 废劳保用品 生产过程 固态 棉纱 2 √ -- 3 金属碎屑 精加工工序 抛丸处理工序 固态 金属屑 28.8176 √ -- 4 废切削液 精加工工序 液态 有机化合物 表面活性剂、水 5.6 √ -- 5 焊渣 焊接工序 固态 金属氧化物 3.928 √ -- 6 废钢丸 抛丸处理工序 固态 碳铁合金 5 √ -- 7 废包装桶 原料使用过程 固态 塑料 1.0575 √ -- 8 沉降在地面的漆渣 喷漆工段 固态 油漆 0.416 √ -- 9 除尘装置吸收的除尘灰 移动式粉尘净化装置、移动式焊烟净化装置、布袋除尘装置 固态 颗粒物 20.6119 √ -- 10 废液压油 机械设备维修 保养过程 液体 有机化合物、水 8 √ -- 11 抛丸废弃零部件 抛丸清理机 固态 金属件 2 √ -- 12 废纸质过滤器 喷漆刷漆废气 处理装置 固态 牛皮纸 2.3349 √ -- 13 废过滤棉 固态 纤维 1.2 √ -- 14 废活性炭 固态 活性炭 6.7794 √ -- 15 生活垃圾 职工生活 半固态 废塑料、废包装纸 9 √ -- 本项目固体废物产生及排放情况见表5-17： 表5-17 本项目固废产生及排放情况表 序号 废物来源 名称 性状 产生量 （t/a） 废物 类别 废物代码 拟采取的处理方式 1 切割下料工序 钢材边角料 固态 300 85 -- 厂方收集后出售处理 2 生产过程 废劳保用品 固态 2 HW49 900-041-49 环卫部门清运处理 3 精加工工序 抛丸处理工序 金属碎屑 固态 28.8176 99 -- 厂方收集后出售处理 4 精加工工序 废切削液 液态 5.6 HW09 900-006-09 委托有资质单位处理 5 焊接工序 焊渣 固态 3.928 86 -- 厂方收集后出售处理 6 抛丸处理工序 废钢丸 固态 5 99 -- 厂方收集后出售处理 7 原料使用过程 废包装桶 固态 1.0575 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 8 喷漆工序 沉降在地面的漆渣 固态 0.416 HW12 900-252-12 委托有资质单位处理 9 移动式粉尘净化装置、移动式焊烟净化装置、布袋除尘装置 除尘装置吸收的除尘灰 固态 20.6119 84 -- 厂方收集后出售处理 10 设备维修保养过程 废液压油 液态 8 HW08 900-218-08 委托有资质单位处理 11 抛丸清理机 抛丸废弃 零部件 固态 2 99 -- 厂方收集后出售处理 12 喷漆晾干废气 处理装置 废纸质过滤器 固态 2.3349 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 13 废过滤棉 固态 1.2 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 14 废活性炭 固态 6.7794 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 15 职工生活 生活垃圾 半固态 9 99 -- 环卫部门清运处理

表5-18    本项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物 名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 5.6 | 精加工工序 | 液态 | 有机化合物 表面活性剂 水 | 有机化合物 表面活性剂 | 每半年 /每年 | T | 密闭暂存于危废仓库 委托有资质的单位处理 |
| 2 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 1.0575 | 原料使用过程 | 固态 | 有机化合物 塑料 | 有机化合物 | 每天 | T |  |
| 3 | 沉降在地面的漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.416 | 喷漆工序 | 固态 | 油漆 | 油漆 | 每天 | T、In |  |
| 4 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 8 | 设备维修保养过程 | 液态 | 有机化合物 水 | 有机化合物 | 每月 | T、In |  |
| 5 | 废纸质过滤器 | HW49 | 900-041-49 | 2.3349 | 喷漆刷漆废气处理装置 | 固态 | 牛皮纸、油漆 | 油漆 | 每季度 | T、In |  |
| 6 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 1.2 |  | 固态 | 纤维、有机物 | 有机物 | 每月 | T、In |  |
| 7 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 6.7794 |  | 固态 | 有机化合物 活性炭 | 有机化合物 | 每半年 | T |  |
| 8 | 废劳保用品 | HW49 | 900-041-49 | 2 | 生产过程 | 固态 | 棉纱 | -- | 每天 | -- | 混入生活垃圾，环卫部门清运处理 |

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | FQ-1 | 抛丸处理 工序 | 抛丸粉尘 | 513.864mg/m3，18.3064t/a | 25.684mg/m3，0.915t/a |
|  |  | FQ-2 | 底漆喷漆 晾干工序 | 非甲烷总烃 | 12.5mg/m3，0.5095t/a | 非甲烷总烃：1.064mg/m3，0.109t/a 染料尘：4.322mg/m3，0.163t/a |
|  |  |  |  | 染料尘 | 47.37mg/m3，0.6523t/a |  |
|  |  |  | 面漆喷漆 晾干工序 | 非甲烷总烃 | 8.84mg/m3，0.5788t/a |  |
|  |  |  |  | 染料尘 | 39.17mg/m3，0.9784t/a |  |
|  | 无组织 | 机械加工车间 | 切割下料 工序 | 切割烟尘 | -，3.6t/a | -，0.522t/a |
|  |  |  | 焊接工序 | 焊接烟尘 | -，0.24t/a | -，0.0972t/a |
|  |  | 表面处理车间 | 抛丸处理 工序 | 抛丸粉尘 | -，0.3736t/a | -，0.056t/a |
|  |  |  | 喷漆晾干 工序 | 非甲烷总烃 | -，0.0222t/a | -，0.0222t/a |
|  |  |  |  | 染料尘 | -，0.0333t/a | -，0.0333t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 720t/a | COD | 400mg/l，0.288t/a | 300mg/l，0.216t/a |
|  |  | SS | 300mg/l，0.216t/a | 200mg/l，0.144t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/l，0.018t/a | 25mg/l，0.018t/a |
|  |  | TN | 35mg/l，0.0252t/a | 35mg/l，0.0252t/a |
|  |  | TP | 4mg/l，0.0029t/a | 4mg/l，0.0029t/a |
| 电离辐射电磁辐射 | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 切割下料工序 | 钢材边角料 | 300t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 生产过程 | 废劳保用品 | 2t/a | 环卫部门清运处理 |
|  | 精加工工序 抛丸处理工序 | 金属碎屑 | 28.8176t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 精加工工序 | 废切削液 | 5.6t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 焊接工序 | 焊渣 | 3.928t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 抛丸处理工序 | 废钢丸 | 5t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 原料使用过程 | 废包装桶 | 1.0575t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 喷漆工序 | 沉降在地面的漆渣 | 0.416t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 移动式粉尘净化装置 移动式旱烟净化装置 布袋除尘装置 | 除尘装置吸收的除尘灰 | 20.6119t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 设备维修保养过程 | 废液压油 | 8t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 抛丸清理机 | 抛丸废弃 零部件 | 2t/a | 厂方收集后出售处理 |
|  | 喷漆废气处理装置 | 废纸质过滤器 | 2.3349t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废过滤棉 | 1.2t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 | 6.7794t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 9t/a | 环卫部门清运处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声来源于数控车床、数控立式车床、数控卧式镗铣床、龙门式数控镗铣床、数控定梁龙门镗铣加工中心、数控龙门加工中心、立式加工中心、数控火焰切割机、数控焊接变位机、二保焊机、通过式抛丸清理机、双梁起重机、废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～90dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、厂房隔声后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目生产所用厂房为已建成构筑物，基本无需基建工作。本项目利用现有厂房，施工期主要为设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目运行投产后，产生的废气污染物主要为火焰切割工序产生的切割烟尘，焊接工序产生的焊接烟尘，抛丸处理工序产生的抛丸粉尘，底漆、面漆喷漆晾干过程中产生的喷漆、晾干废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。 （1）废气治理措施分析： ①切割工序产生的切割烟尘 本项目原材料钢板通过火焰切割机进行切割下料，切割过程中会有切割烟尘产生。根据工程分析，切割烟尘产生量为3.6t/a。厂方拟对两台火焰切割机设置移动式粉尘净化装置吸收处理，移动式粉尘净化装置收集效率可达90%，处理效率可达95%，则未被捕集的烟尘量为0.522t/a，切割工序每天作业按8小时计，排放速率为0.2175kg/h，以无组织形式排放于机械加工车间内。 移动式粉尘净化器工作原理：移动式粉尘净化器主要用于焊接、切割等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。通过风机引力作用，切割烟尘经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流进行分离。首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，之后经出风口达标排出。通常情况下对颗粒物的净化效率约95%以上，本项目取95%。 ②焊接工序产生的焊接烟尘 本项目机械加工车间设有焊接区域，利用电焊机对各工件进行焊接，焊接过程中会有焊接烟尘产生，主要污染物为颗粒物。根据工程分析，焊接烟尘产生量为0.24t/a。厂方拟对焊接烟尘配置移动式焊烟净化装置收集处理，该净化器废气捕集效率以70%计，除尘效率以85%计，则未被捕集的焊接烟尘为0.0972t/a，无组织排放于机械加工车间内，排放速率为0.063kg/h。 移动式焊接烟尘净化装置除尘流程为：焊接烟尘→吸气臂→软管→支管→总管→滤筒除尘器→防火阀→排风机。烟尘除尘系统由烟尘收集装置、排风管、滤桶净化器、排风机、控制系统等组成。 A、风管 软管：以进口尼龙布被覆，内以螺旋钢丝支撑，尼龙布热压粘接钢丝之上、下层，以强化附着粘力及拉力。高伸缩弯曲性，施工容易，抗老化，使用时间长。 风管：进风管道及排风管采用镀锌板制作，各风管接头之间采用公母结构配合，接口部分带有密封材料。 B、吸气臂 长度4米，管径160mm，入口带防火网、调节阀。伸缩式吸气臂空间占用率小，非常适合狭小的区域使用。伸缩式吸气臂的骨架采用大小两节金属管，可伸缩，而上部吸气臂固定的位置和下吸气罩的部位为万向节设计。整根吸气臂使用灵活，空间占用率小。每个焊接工位对应1套吸气臂。 C、滤筒净化器 采用美国唐纳森结构，维护简单。滤筒净化器有壳体、过滤单元、贮气包、电磁脉冲阀，脉冲控制仪，集灰斗等组成。 滤筒净化器工作原理：含尘气流由下部风口进入气箱，通过导流挡板将气流均匀分配至过滤元件。在过滤元件的作用下，粉尘被吸附在过滤元件表面，洁净的空气通过出口管道排出，脉冲阀在控制仪的控制下对过滤元件进行轮流清灰。过滤零件采用垂直安装方式，可以保证良好的清灰效果。 净化器滤材的清洁通过由脉冲控制仪控制的喷吹装置实现。当净化器运行一段时间以后，细微的粉尘吸附在滤材表面，使得滤材的透气性降低。每隔一定时间由脉冲控制仪发出信号，控制电磁阀，洁净的压缩空气由阀口喷出，滤材表面吸附的微尘在气流作用下被清除，落在室体下部的集成斗中。脉冲喷吹需0.4-0.6MPa的洁净压缩空气，运行中需保持连续且恒定不变的供气量。 D、排风系统机 排风系统由排风机，排风管道等组成。每套装置风机吸收风量为2000～3000m3/h。 图7-1 焊接烟尘净化系统示意图 ③抛丸处理工序产生的抛丸粉尘 本项目拟在表面处理车间设置一台通过式抛丸清理机，焊接成型后的半成品由输送轨道送入抛丸清理机抛丸室内进行表面抛丸处理，抛丸处理过程中会有粉尘产生，根据工程分析，抛丸处理工序粉尘产生量为18.68t/a，工作时间1425h/a。本项目抛丸室内部配有通风机，抛丸系统内来自分离器及抛丸清理机内的废气通过风道管路系统负压吸入布袋除尘装置吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）排放。 布袋除尘器原理：含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后清灰控制器向布袋电磁阀发出信号，随着布袋阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批），布袋除尘器的除尘效率通常可以达到95%以上。 图7-2 布袋除尘装置结构示意图 布袋除尘装置具体参数见表7-1： 表7-1 布袋除尘装置技术参数表 序号 参数名称 参数值 1 设计风量 25000m3/h 2 滤袋个数 420 3 滤袋规格 Φ138×2500 4 过滤面积 420m2 5 过滤风速 0.992m/min 6 滤袋材质 涤纶针刺毡（防静电） 7 清灰方式 离线清灰 8 净化效率 ≥95% 9 烟气温度 25℃ 10 出口浓度 ≤25.684mg/m3 11 漏风率 ＜3% 12 阻力损失 ＜1500Pa 13 设计耐压等级 -8000Pa 14 清灰工作压力 0.25-0.35MPa 本项目抛丸处理工序布袋除尘装置吸收风量为25000m3/h，年工作时间1425小时，吸风管道收集效率为98%，布袋除尘装置吸收效率达95%，则该工序抛丸粉尘经布袋除尘装置吸收处理后排放量为0.915t/a，排放浓度为25.684mg/m3，排放速率为0.6421kg/h。排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 剩余2%吸风装置未收集到的粉尘中85%由于自身重力沉降在地面，15%无组织排放，则抛丸处理工序粉尘无组织排放量约为0.056t/a，排放速率0.0393kg/h，无组织排放于表面处理车间内。 ③喷漆刷漆晾干工序产生的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘） 本项目运行投产后，拟在表面处理车间内设置8.2m×5.6m×2.8m密闭干式喷漆晾干房两座，各半成品工件分别在两个喷漆晾干房内完成底漆喷漆晾干、面漆喷漆晾干，喷漆晾干过程中产生有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。根据工程分析，底漆喷漆晾干过程中产生有机废气（非甲烷总烃）0.5199t/a、漆雾废气（染料尘）0.6656t/a，底漆喷漆有效工作时间612h、晾干工作时间1200h。面漆喷漆晾干过程中产生有机废气（非甲烷总烃）0.5906t/a、漆雾废气（染料尘）0.9984t/a，面漆喷漆有效工作时间1110h、晾干工作时间1800h。厂方拟在两个喷漆晾干房各设置一套“干式漆雾过滤器”，对有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）吸收处理后合并通过一套“过滤棉+二级活性炭吸收装置”吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-2）高空排放。 干式漆雾过滤（过滤棉）装置工作原理：干式漆雾过滤装置是一种干式处理设备，漆雾经风机负压抽风，第一道先经过V型漆雾过滤纸，V型干式漆雾过滤纸的褶皱结构可有效吸收过喷废气，同时强制改变过喷气流方向流动。比空气重的颗粒便会粘附在纸壁上，不会随气流带走。过喷物从褶里低部填充，直至过滤物完全堵塞便需更换。V型结构深度承载，过滤效率会随饱和度增加而增加，漆雾通过进气口时速度减缓、方向以三维空间的路径加以控制，使漆雾中的漆雾粒子与稀释剂在减速后遭到拦截、碰撞形成惰性分离，把漆雾粒子聚积在V型槽内，空气由出气口排出，细小漆污点从V型过滤逃离再经第二层玻璃纤维漆雾毡，玻璃纤维漆雾毡渐密式的结构特点，具有透风量大、捕捉率高的特点，风阻小，疏密式的滤材，可根据尘埃大小，被阻挡在不同密度的层次，更有效的容纳较多的漆雾尘。对于细小漆雾的颗粒逃离出来，在后再加装初效过滤棉，具有过滤效果好、风阻小等特点，后段还可加设废气活性炭过滤器，活性炭纤维是采用纤维状非织布与活性炭粉经特殊工艺加工制成。由于活性炭高效的吸附、过滤性能，使该产品具有良好的空气净化效果。“干式漆雾过滤器+过滤棉”对漆雾废气的吸收效率可达90%以上。 二级活性炭吸附装置：二级活性炭吸附装置是由两个独立的活性炭吸附箱体串联而成的吸附装置。每级活性炭吸附箱体是由活性炭纤维筒吸附装置、排风管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔体进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸引附着在吸附剂表面，经吸附后的干净气体透过吸附单元进入塔体内的净气室并汇集至风口排出。随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，所以活性炭在使用过程中性能会逐渐衰减，需定期进行更换。根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理 2012 年第37卷第6期）中数据，单级活性炭吸附装置对有机废气去除效率通常可达70%，故二级活性炭吸附装置去除效率可达90%以上。单级处理装置结构示意图见图7-3： 图7-3 活性炭吸附装置结构示意图 本项目活性炭装置主要由稳压箱、活性炭吸附装置、离心机组成，采用耐水蜂窝煤活性炭（100×100×100），比表面积>850m2/g，一次可吸附有机物24%t/t，密度ρ=550g/L，每级装填量均为1t，活性炭每半年更换一次。活性炭吸附装置技术参数见表7-2： 表7-2 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号 项目 单位 技术指标 1 活性炭类型 — 蜂窝状活性炭 2 活性炭形状 — 10cm方块状 3 密度 kg/m3 0.55 4 比表面积 m2/g 900～1600 5 总孔容积 cm3/g 0.63 6 水分 % ≤5 7 单位面积重 g/m2 200~250 8 着火点 ℃ ＞500 9 吸附阻力 Pa 700 10 碘值 mg/g ≥800 11 结构形式 — 抽屉式 12 填充量 t/次 每级1.45t 13 更换周期 — 半年 14 气体流速 m/s 0.9645 15 停留时间 s 0.2074 本项目每一级活性炭吸附装置的设计箱体尺寸为2.0m（长）×1.8m（宽）×1.8m（高），活性炭有效填充长度为1.8m，吸附装置内平铺4层活性炭，单层炭层厚度0.2m，每层活性炭层平均间隔约为0.2m。每一级活性炭吸附装置内活性炭有效容积为1.8×1.8×0.2×4=2.592m3，活性炭密度为0.55g/cm3，则每一级活性炭箱体内活性炭装填量为2.592×0.55=1.4256t，与参数表内活性炭装填量相符。本项目活性炭吸附装置的设计风量为45000m3/h=12.5m3/s，过滤风速=12.5/（1.8×1.8×4）=0.9645m/s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2026-2013）》中“采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s”的要求。停留时间=0.2/0.9645=0.2074s，符合设计要求。 工作人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，维护人员应做好相关记录，废气治理设备的维护应纳入全厂的设备维护计划中。更换下来的活性炭厂内不再生，按照危废暂存要求做好防雨、防渗漏等措施，于厂内暂存后，委托有资质单位外运处置。 本项目两座密闭干式喷漆晾干房废气处理装置设计风量均为22500m3/h，喷漆晾干房均为密闭设置，对有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）收集效率可达98%。“干式漆雾过滤器+过滤棉”对漆雾废气（染料尘）处理效率为90%，二级活性炭吸附装置对有机废气（非甲烷总烃）处理效率为90%，则最终底漆、面漆喷漆晾干过程中有机废气（非甲烷总烃）排放量为0.109t/a，排放浓度为10064mg/m3，排放速率为0.0479kg/h，排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内；漆雾废气（染料尘）排放量为0.163t/a，排放浓度为4.322mg/m3，排放速率为0.1945kg/h，排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 收集系统未收集到的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）为无组织排放，有机废气（非甲烷总烃）无组织排放量为0.0222t/a，最大排放速率为0.0097kg/h；漆雾废气（染料尘）无组织排放量为0.0333t/a，最大排放速率为0.0397kg/h，直接经车间排风系统排到表面处理车间外。 图7-4 本项目废气收集、治理流向图 （2）排气筒设置合理性分析： 本项目周围200米范围内最高建筑物均不超过15m，排气筒高度均≥20米，排放高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的有组织排放相关要求。本项目排气筒直径、排风量、风速等参数见表7-3，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 （3）环境影响分析： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作等级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。本项目有组织废气、无组织废气具体源强参数详见表7-3、7-4： 表7-3 本项目有组织废气源强一览表 编号 名称 排气筒底部 中心坐标（°） 排气筒底部海拔高度m 排气筒 高度m 排气筒出口内径m 烟气流速（m/s） 烟气温度℃ 污染物排放 速率(kg/h） X Y FQ-1 抛丸粉尘 120.2504 32.6407 5.0 20 0.8 13.82 25 0.6421 FQ-2 非甲烷总烃 120.2502 32.6411 5.0 20 1.1 13.16 25 0.0479 染料尘 0.1945 表7-4 本项目无组织废气源强一览表 污染源名称 面源起点坐标（°） 海拔高度m 矩形面源 污染物排放速率 （kg/h） X Y 长度 宽度 与正北向 夹角° 有效 高度 粉尘 非甲烷总烃 机械加工车间 120.3274 32.4737 5.0 173 99.4 5 12.6 0.2805 / 表面处理车间 120.3277 32.4739 5.0 75.3 25.72 5 12.6 0.079 0.0097 估算模式所用参数见表7-5： 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) -- 最高环境温度 39.9°C 最低环境温度 -12 °C 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 评级工作等级确定： 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 点源 FQ-1 PM10 450 29.38 6.53 / FQ-2 非甲烷总烃 2000 2.16 0.11 / PM10 450 8.76 1.95 / 面源 机械加工车间 TSP 900 81.12 9.01 / 表面处理车间 TSP 900 42.03 4.67 / 非甲烷总烃 2000 5.16 0.26 / 综合分析，本项目Pmax最大为机械加工车间产生的无组织颗粒物，Pmax值为9.01%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。各个点源和面源最大Pmax和D10%预测结果见表7-7、7-8： 表7-7 点源最大Pmax和D10%估算结果一览表 污染物 FQ-1 FQ-2 PM10 非甲烷总烃 PM10 距源中心下风向距离D（m） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率（%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率（%） 25 4.36 0.97 0.23 0.01 0.93 0.21 50 10.32 2.29 0.99 0.05 4.03 0.89 75 24.75 5.50 1.94 0.10 7.88 1.75 100 28.86 6.41 2.15 0.11 8.71 1.94 125 29.33 6.52 2.16 0.11 8.76 1.95 150 28.95 6.43 2.12 0.11 8.62 1.92 175 27.58 6.13 2.02 0.10 8.22 1.83 200 26.09 5.80 1.95 0.10 7.91 1.76 225 26.21 5.83 1.96 0.10 7.94 1.76 250 25.53 5.67 1.90 0.10 7.73 1.72 275 24.43 5.43 1.82 0.09 7.40 1.64 300 25.82 5.74 1.93 0.10 7.82 1.74 325 26.33 5.85 1.96 0.10 7.98 1.77 350 26.46 5.88 1.97 0.10 8.02 1.78 375 26.33 5.85 1.96 0.10 7.98 1.77 400 26.00 5.78 1.94 0.10 7.88 1.75 425 25.53 5.67 1.90 0.10 7.73 1.72 450 24.97 5.55 1.86 0.09 7.56 1.68 475 24.35 5.41 1.82 0.09 7.38 1.64 500 23.70 5.27 1.77 0.09 7.18 1.60 下风向最大浓度及占标率 29.38 6.53 2.16 0.11 8.76 1.95 最大地面浓度距离（m） 131 129 129 D10%最远距离 / / / 表7-8 面源最大Pmax和D10%估算结果一览表 污染物 机械加工车间 表面处理车间 TSP TSP 非甲烷总烃 距源中心下风向距离D（m） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率 （%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率（%） 下风向浓度 （μg /m3） 占标率（%） 25 30.86 3.43 27.89 3.10 3.43 0.17 50 43.36 4.82 40.16 4.46 4.93 0.25 75 55.52 6.17 39.23 4.36 4.82 0.24 100 67.64 7.52 41.18 4.58 5.06 0.25 125 78.73 8.75 36.12 4.01 4.43 0.22 150 80.31 8.92 31.24 3.47 3.84 0.19 175 76.09 8.45 27.75 3.08 3.41 0.17 200 71.81 7.98 25.15 2.79 3.09 0.15 225 68.13 7.57 23.36 2.60 2.87 0.14 250 64.81 7.20 21.66 2.41 2.66 0.13 275 61.83 6.87 20.23 2.25 2.48 0.12 300 59.07 6.56 19.01 2.11 2.33 0.12 325 56.60 6.29 17.95 1.99 2.20 0.11 350 54.27 6.03 17.03 1.89 2.09 0.10 375 52.19 5.80 16.21 1.80 1.99 0.10 400 50.25 5.58 15.48 1.72 1.90 0.10 425 48.49 5.39 14.83 1.65 1.82 0.09 450 46.83 5.20 14.24 1.58 1.75 0.09 475 45.31 5.03 13.70 1.52 1.68 0.08 500 43.92 4.88 13.21 1.47 1.62 0.08 下风向最大浓度及占标率 81.12 9.01 42.03 4.67 5.16 0.26 最大地面浓度距离（m） 139 90 90 D10%最远距离 / / / 由表7-7、7-8可知，本项目运行投产后，有组织、无组织排放的大气污染物颗粒物、非甲烷总烃最大地面浓度占标率均＜10%。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响评价等级为二级，根据预测结果，上述污染物最大落地浓度所占标准份额较小，远小于标准值，不会改变区域环境空气质量等级，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 （4）大气环境防护距离 大气防护距离不再区分点源和面源，防护距离针对整个企业，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中估算模型进行计算，无组织废气排放无超标点，可不设置大气环境防护距离，对周围大气影响在可控范围内。 3、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m，根据该单元面积S(m2)计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 项目所在地年平均风速为2.6m/s，A、B、C、D参数选取见表7-9： 表7-9 卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。本项目的卫生防护距离计算详见表7-10： 表7-10 卫生防护距离计算表 无组织 排放源 污染物名称 卫生防护距离计算系数 S (m2) Qc (kg/a) 卫生防护距离L(m) A B C D L计 L 机械加工车间 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 17216.05 0.2808 11.736 50 表面处理车间 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 1937.05 0.079 9.485 50 非甲烷总烃 470 0.021 1.85 0.84 0.0097 0.133 50 根据计算，产生有害气体无组织排放单元的卫生防护距离均小于50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）中的规定，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于100m时，其级差为50m，并且当有两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，则提一级。根据上表的计算结果，根据卫生防护距离的确定原则，最终确定本项目卫生防护距离为以机械加工车间边界向外50m、表面处理车间边界向外100m形成的包络线，卫生防护距离包络线见附图2。该项目卫生防护距离内无居民等敏感保护目标，符合卫生防护距离的要求。 综上所述，本项目生产过程中产生的废气可达标排放，对当地的大气环境质量影响较小。 表7-11 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 江苏艾佩克斯重工有限公司船舶设备生产项目（重新报批） 评价等级 与范围 评价等级 一级 □ 二级 ( 三级 □ 评价范围 边长=50km □ 边长=5～50km □ 边长=5km ( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a □ 500～2000t/a □ ≤500t/a ( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）其他污染物（ TSP、非甲烷总烃 ） 包含二次PM2.5 □ 不包含二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准 ( 地方标准 □ 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区 □ 二类区 ( 一类区和二类区 □ 评价基准年 （ 2019 ）年 环境空气质量现状 调查数据来源 长期例行监测数据 □ 主管部门发布的数据 ( 现状补充监测 □ 现状评价 达标区 □ 不达标区 ( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 □ 现有排放源 □ 拟替代的 污染源 □ 其他在建、拟建项目污染源 □ 区域污染源 □ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF□ 网络模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km □ 边长5～50km □ 边长=5km □ 预测因子 预测因子（ ） 包含二次PM2.5 □ 不包含二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% □ C本项目最大占标率>100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% □ C本项目最大占标率>10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30% □ C本项目最大占标率>30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率>100% □ 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加值 C叠加 达标 □ C叠加 不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20% □ k>-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子（颗粒物、非甲烷总烃） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测 □ 环境质量监测 监测因子（ ） 监测点位数（ ） 无监测 ( 评价结论 环境影响 可接受 ( 不可接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ 0 ）m 污染源年排放量 SO2：（ ）t/a NOx：（ ）t/a 颗粒物：（1.7865）t/a VOCs：（0.1312）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 2、水环境影响分析 （1）本项目废水排放情况 本项目运行投产后产生生活污水720t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，水质简单且浓度较低，经厂内化粪池预处理后经市政污水管网排入海安市白甸镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入西塘河，对周围环境的影响在可接受范围内。本项目实施“雨污分流”，污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 pH、COD SS、NH3-N TN、TP 海安市白甸镇污水处理厂 间歇 TW001 化粪池 / DW001 是 企业 总排 表7-13 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 FW-1 COD 300 0.00072 0.216 SS 200 0.00048 0.144 NH3-N 25 0.00006 0.018 TN 35 0.000084 0.0252 TP 4 0.0000097 0.0029 全厂排放口合计 COD 0.216 SS 0.144 NH3-N 0.018 TN 0.0252 TP 0.0029 表7-14 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理位置 废水 排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 FW-1 120.2516 32.6414 0.072 污水 处理厂 间歇 / 海安市白甸镇污水处理厂 pH 6-9 COD 60 SS 20 NH3-N 8 TN 20 TP 1 （2）评价等级 本项目生活污水经化粪池预处理后纳入海安市白甸镇污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。 （3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市白甸镇污水处理厂集中处理，深度处理后排入西塘河，对周围环境影响较小。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后成为污泥被清掏。一般情况下，化粪池对于COD及SS的去除率为30%左右，对其他污染物去除能力较差。生活污水经化粪池预处理后，各污染物排放浓度为COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、TN：35mg/L、TP：4mg/L，能够达到海安市白甸镇污水处理厂的接管标准。 （4）海安市白甸镇污水处理厂概况 海安市白甸镇污水处理厂是创建国家级环境优美乡镇的重点项目，位于白甸镇白甸村5组，总占地面积20.2亩，服务范围主要为白甸镇主镇区范围内的生活及少量商业污水，目前服务人口约5600人。该厂采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用MBR处理工艺，设计处理能力为日处理污水0.15万立方米，白甸镇污水处理厂自2010年7月正式投产后，污水处理设备运转良好，目前平均处理污水量为0.09万立方米，达标尾水排入西塘河。 （5）依托污水处理设施的环境可行性评价： ①水量：本项目废水总量为2.4t/d，约占海安市白甸镇污水处理厂处理能力的 1.6%，从废水水量来说，接纳本项目废水是可行的。 ②水质：本项目废水仅为生活污水，经厂内预处理后水质简单，能够达到污水处理厂接管控制标准，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标处理排放。因此从水质上说，接纳本项目废水是可行的。 ③管网和污水处理厂建设进度：目前海安市白甸镇污水处理厂基建工程已完成，项目所在地区域污水管网铺设已经到位。 综上所述，本项目废水纳入海安市白甸镇污水处理厂集中处置可行，废水经海安市白甸镇污水处理厂处理后达标排放，对周围地表水环境的影响在可接受范围内。 表7-15 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 江苏艾佩克斯重工有限公司船舶设备生产项目（重新报批） 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 ( 水文要素影响型 □ 水环境 保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □； 间接排放 (； 其他 □ 水温 □； 径流 □； 水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染□；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □； 在建 □ 拟建 □； 其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体 水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源 开发利用状况 未开发 □； 开发量40%以下 □； 开发量40%以上 □ 水文情势 调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □； 其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ pH、 COD、SS、NH3-N、TP ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区 ( 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □； 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境 影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （COD） （SS） （氨氮） （TN） （TP） （0.216） （0.144） （0.018） （0.0252） （0.0029） （300） （200） （25） （35） （4） 替代源 排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量 确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (； 其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 ( 手动 □；自动 □；无监测 ( 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 ( 不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 3、声环境影响分析： （1）主要噪声源强的确定 本项目噪声来源于数控车床、数控立式车床、数控卧式镗铣床、龙门式数控镗铣床、数控定梁龙门镗铣加工中心、数控龙门加工中心、立式加工中心、数控火焰切割机、数控焊接变位机、二保焊机、通过式抛丸清理机、双梁起重机、废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～90dB（A）。产噪设备噪声源强见表7-16： 表7-16 主要噪声源强表 序号 声源名称 数量（台） 单台设备 声源强度 dB(A) 所处位置 降噪 效果dB(A) 距离敏感点距离（m） 东侧 南侧 西侧 北侧 北侧 居民 1 数控车床 1 80～83 机械加工 车间 ≥20 140 80 100 85 140 2 数控单柱立式车床 3 80～83 80 100 130 80 135 3 数控双柱立式车床 3 80～83 80 115 130 65 120 4 数控卧式镗铣床 7 85～88 105 100 100 80 135 5 龙门式数控镗铣床 6 85～88 110 115 60 65 120 6 数控定梁龙门镗铣加工中心 2 85～88 130 115 30 65 120 7 数控龙门加工中心 2 85～88 130 100 30 80 135 8 立式加工中心 4 85～88 130 80 30 100 155 9 数控火焰切割机 2 80～83 80 50 100 75 130 10 数控焊位变位机 12 80～83 180 50 30 75 130 11 二保焊机 26 75～78 ≥10 180 50 30 75 130 12 双梁挤式起重机 15 80～83 60 40 10 25 80 13 通过式抛丸清理机 1 85～88 表面处理 车间 ≥20 190 15 35 120 175 14 废气处理装置 引风机 2 85～88 190 15 30 105 160 15 双梁挤式起重机 2 80～83 ≥10 155 10 10 110 165 （2）噪声控制措施 厂方将主要产噪设备合理布局，根据不同设备采取相应的降噪措施，具体如下： ① 控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号设备，从源头上控制噪声产生。 ②设备减振、隔声 对数控车床、数控立式车床、数控卧式镗铣床、龙门式数控镗铣床、数控定梁龙门镗铣加工中心、数控龙门加工中心、立式加工中心、数控火焰切割机、数控焊位变位机、通过式抛丸清理机、废气处理装置引风机等设备在机组与地基之间安置减振底座，可以降噪约10dB（A）左右。 ③加强建筑物隔声措施 各类设备均安置在室内，生产时门窗关闭，有效利用了建筑隔声，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施并经距离衰减后，降噪量约10dB（A）左右。 ④强化生产管理 定期对设备进行检查维护，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。 ⑤合理布局 车间布置时尽量将噪声较集中的设备布置在生产车间中部位置，其他噪声源尽可能远离厂界。 （3）噪声预测模式 本项目厂址位于《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区域，根据《环境影响评价 声环境》（HJ2.4-2009）规定，确定本项目声环境影响评价工作等级定为二级。选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： 声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达25dB（A）以上。 （4）预测结果 设备噪声对各预测点的影响值见表7-17： 表7-17 本项目主要噪声源强表 序号 声源名称 数量 （台） 单台设备 声源强度dB(A) 降噪效果 dB(A) 距离敏感点距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 北侧 居民 1 数控车床 1 80～83 ≥20 20.08 24.94 23.00 24.41 20.08 2 数控单柱立式车床 3 80～83 29.71 27.77 25.49 29.71 25.16 3 数控双柱立式车床 3 80～83 29.71 26.56 25.49 31.51 26.19 4 数控卧式镗铣床 7 85～88 36.03 36.45 36.45 38.39 33.84 5 龙门式数控镗铣床 6 85～88 34.95 34.57 40.22 39.52 34.20 6 数控定梁龙门镗铣加工中心 2 85～88 28.73 29.80 41.47 34.75 29.43 7 数控龙门加工中心 2 85～88 28.73 31.01 41.47 32.95 28.40 8 立式加工中心 4 85～88 31.74 35.96 44.48 34.02 30.21 9 数控火焰切割机 2 80～83 27.95 32.03 26.01 28.51 23.73 10 数控焊位变位机 12 80～83 28.69 39.81 44.25 36.29 31.51 11 二保焊机 26 75～78 ≥10 27.04 38.17 42.61 34.65 29.87 12 双梁挤式起重机 15 80～83 39.20 42.72 44.76 46.80 36.70 13 通过式抛丸清理机 1 85～88 ≥20 22.42 44.48 37.12 26.42 23.14 14 废气处理装置 引风机 2 85～88 25.44 47.49 41.47 30.59 26.93 15 双梁挤式起重机 2 80～83 ≥20 22.20 46.01 46.01 25.18 21.66 总影响值 45.2 52.3 50.8 52.6 45.8 各预测点最终预测结果(已考虑屏障隔声、建筑隔声、绿地隔声及环境因素等因素)见表7-18： 表7-18 厂界各测点声环境影响预测结果 单位：dB（A） 测点位 昼间 点号 位名 背景值 贡献值 预测值 评价结果 1 N1北厂界 56.1 52.6 57.7 达标 2 N2西厂界 52.9 50.8 55.0 达标 3 N3南厂界 57.5 52.3 58.6 达标 4 N4东厂界 59.1 45.2 59.3 达标 5 N5北侧居民点 52.4 45.8 53.3 达标 注：本项目夜间不生产。 由表7-18可知，本项目采取以上噪声控制措施后，厂界噪声昼间贡献值叠加本底值后的最大预测值为59.3dB(A)，厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。本项目运行投产后对北侧居民（距离55m）昼间噪声贡献值叠加本底值后的预测值为53.3dB(A)，能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准要求。因此，本评价认为只要厂方对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成较大影响。 图7-5 本项目昼间噪声贡献值等声级线图 4、固体废物环境影响分析 本项目运行投产后，产生的固废为切割下料工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的含油抹布、手套等废劳保用品，车铣镗精加工工序产生的金属碎屑和抛丸处理工序沉降在地面的金属碎屑，精加工工序产生的废切削液，焊接工序产生的焊渣，抛丸处理工序产生的废钢丸，油漆、液压油、切削液等原材料使用过程中产生的废包装桶，喷漆工序沉降在地面的漆渣，除尘装置吸收的除尘灰，机械设备维修保养过程中产生的废液压油，抛丸清理机产生的废弃零部件，喷漆晾干废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭以及厂内职工产生的生活垃圾。 切割下料工序产生的钢材边角料300t/a，经厂方收集后出售处理；生产过程中产生的含油抹布、手套等废劳保用品约2t/a，经厂方收集后由环卫部门清运处理；精加工工序、抛丸处理工序产生的金属碎屑28.8176t/a，经厂方收集后出售处理。精加工工序产生的废切削液5.6t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理；焊接工序产生的焊渣3.928t/a，经厂方收集后出售处理；抛丸处理工序产生的废钢丸5t/a，经厂方收集后出售处理；原料使用过程使用过程中产生的废包装桶1.0575t/a，属于危险废物，委托有资质的单位处理；喷漆工序沉降在地面的漆渣0.416t/a，属于危险废物，委托有资质的单位处理；移动式粉尘净化装置、移动式焊烟净化装置、布袋除尘装置收集的除尘灰20.6119t/a，经厂方收集后出售处理；机械设备维修保养过程中产生的废液压油8t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理；抛丸清理机产生的废弃零部件2t/a，经厂方收集后出售处理；喷漆晾干废气处理装置产生的废纸质过滤器2.3349t/a、废过滤棉1.2t/a、废活性炭6.7794t/a，均属于危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾9t/a，由当地环卫部门清运处理。具体处置方式见表7-18： 表7-18 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 废物来源 名称 性状 产生量 （t/a） 废物 类别 废物代码 拟采取的处理方式 1 切割下料工序 钢材边角料 固态 300 85 -- 经厂方收集后出售处理 2 生产过程 废劳保用品 固态 2 HW49 900-041-49 环卫部门清运处理 3 精加工工序 抛丸处理工序 金属碎屑 固态 28.8176 99 -- 经厂方收集后出售处理 4 精加工工序 废切削液 液态 5.6 HW09 900-006-09 委托有资质单位处理 5 焊接工序 焊渣 固态 3.928 86 -- 经厂方收集后出售处理 6 抛丸处理工序 废钢丸 固态 5 99 -- 经厂方收集后出售处理 7 原料使用过程 废包装桶 固态 1.0575 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 8 喷漆工序 沉降在地面的漆渣 固态 0.416 HW12 900-252-12 委托有资质单位处理 9 移动式粉尘净化装置、移动式焊烟净化装置、布袋除尘装置 除尘装置吸收的除尘灰 固态 20.6119 84 -- 经厂方收集后出售处理 10 设备维修保养过程 废液压油 液态 8 HW08 900-218-08 委托有资质单位处理 11 抛丸清理机 抛丸废弃 零部件 固态 2 99 -- 经厂方收集后出售处理 12 喷漆废气处理装置 废纸质过滤器 固态 2.3349 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 13 废过滤棉 固态 1.2 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 14 废活性炭 固态 6.7794 HW49 900-041-49 委托有资质单位处理 15 职工生活 生活垃圾 半固态 9 99 -- 环卫部门清运处理 （1）一般固废环境影响分析 由工程分析可知，本项目一般固废总产生量为369.3575t/a，其中生活垃圾基本可以做到日产日清，不占用固废堆场。需收集暂存的一般固废为金属边角料、金属碎屑、焊渣、废钢丸、除尘装置吸收的除尘灰和抛丸废弃零部件，一般工业固废平均转运周期为2个月，则暂存期内一般工业固废量最多为360.3575t，本项目拟在机械加工车间东南角设置一座30m2一般工业固废堆场，可满足固废贮存的要求。 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过环卫清运、外售等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求，对周围环境影响较小。 （2）危险废物环境影响分析 本项目产生的危险废物为生产过程中产生的废劳保用品、精加工过程产生的废切削液、原料使用过程中产生的废包装桶、喷漆工序沉降在地面的漆渣、机械设备维修保养过程中产生的废液压油、喷漆废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭，其中废劳保用品实行豁免管理，混入生活垃圾由环卫部门清运处理，不在本厂内贮存。 ①危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装卸、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅（苏环控[1997]134号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快送往有资质的危废处理单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： A、贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准及修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。 B、危险废物贮存场所必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》规定设置警示标志。 C、危险废物贮存场所周围应设置围墙或其它防护栅栏。 D、危险废物贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，设有应急防护设施。 E、贮存区内禁止混放不相容危险废物。 F、贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 G、贮存区符合消防要求。 H、贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 I、基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 J、存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 按照相关要求，厂方拟在机械加工车间西南角设置一座8m×6m×4m的危废暂存仓库（具体位置见附图2）。其中废包装桶加盖密封后暂存于废包装桶暂存区域，每只包装桶占地面积约为0.08m2，按照三层暂存、每年运转2次考虑，所需面积为9.44m2；废液压油、废切削液使用具有防腐、防渗功能的专用塑胶桶分别密封盛装，按照每只塑胶桶盛装量100kg、每只塑胶桶的占地面积约0.2m2、按单层暂存、每年运转2次考虑，所需暂存面积为13.6m2；漆渣、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭使用密封吨袋分别储存，按照每只吨袋占地面积约为1.5m2、固体危险废物各自产生量、每年运转一次考虑，所需面积约为16.5m2；共需暂存面积约为39.54m2，本项目设置48m2的危废暂存室可满足危废贮存的要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见表7-19： 表7-19 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存 场所 危废名称 危废 类别 代码 位置 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存仓库 废切削液 HW09 900-006-09 机械加工车间西南角 48m2 密封塑胶桶贮存 15t 一年 废包装桶 HW49 900-041-49 加盖密封 沉降在地面的漆渣 HW12 900-252-12 密封吨袋储存 废液压油 HW08 900-218-08 密封塑胶桶贮存 废纸质过滤器 HW49 900-041-49 密封吨袋储存 废过滤棉 HW49 900-041-49 密封吨袋储存 废活性炭 HW49 900-041-49 密封吨袋储存 综上所述，本项目运营期产生的危险废物主要为废切削液、废包装桶、沉降在地面的漆渣、废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭，分别通过专用的密封塑胶桶、密封吨袋、加盖密封的方式贮存于危废暂存仓库，并移送至有资质单位的危废处置单位进行处理。贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，故本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水产生影响。 ③运输过程影响分析 对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： A、该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证。负责运输的司机应通过培训，持有有效证件。 B、承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 C、载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 D、组装危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 ④危废处置环境影响分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危险废物必须落实利用、处置途径。本项目位于海安市白甸镇刘季村季舍5组，周边主要危废处置单位有上海电气南通国海环保科技有限公司、南通九洲环保科技有限公司、江苏东江环境服务有限公司、南通润启环保服务有限公司等，危废处置单位情况见下表： 表7-20 本项目周边危废处置单位情况表 单位名称 许可量（t/a） 公司地址 经营范围 上海电气南通国海环保科技有限公司 10000 老坝港滨海新区滨海东路6号 焚烧处置HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW49等 南通九洲环保科技有限公司 20000 南通市如皋市长江镇规划路1号 焚烧处置医药废物（HW02），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），其他废物（HW49）（不含309-001-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-999-49） 江苏东江环境服务有限公司 13000 南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路 焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17，仅限336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17），废碱（HW35），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49,900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49），废催化剂（HW50,263-013-50、275-009-50、276-006-50、261-151-50） 南通润启环保服务有限公司 25000 南通市启东市滨江精细化工园上海路318号 核准焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），其他废物（HW49）（900-039-49、900-041-49、900-042-49、 900-046-49、900-047-49、900-999-49） 由上表可知，本项目产生的危险废物可委托上述单位进行处置，危废处置可落实，因此对周边环境影响较小。 ⑤危险废物环境风险分析及防范措施 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目危险废物具有有毒有害等危险性，存在泄漏风险，厂方拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏时应将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液态，防止泄漏物料挥发到大气中，同时应在危废贮存间内设置禁火标志，并布置灭火器、沙包等消防物资，防止火灾的发生和蔓延。本项目液态危险废物一旦储存不当导致泄漏，泄漏的废液可能会进入雨、污管网，随雨水进入河流，从而造成地表水的污染。危险废物中含有可燃物质，一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾事故，对环境和社会造成不利影响，严重时会引起人员伤亡。厂区如发生火灾事故，燃烧废气中含有一氧化炭等有毒气体，对大气环境产生不利影响。另外厂区发生泄露以及火灾、爆炸事故也可能导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。主要防范措施如下： A、危废暂存场所具有防雨、防漏、防渗措施，同时设置导流沟和收集池，当事故发生时，不会使废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。 B、危废暂存仓库应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单要求，进行防腐、防渗，暂存仓库地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设置托盘、导流沟和收集池，正常情况下不会泄露至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。 C、本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做好防渗漏处理，一旦发生泄露事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控范围内。 D、危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等，在危废仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）。 E、对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存；并设立报警系统，设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位除采用119电话报警外，另设置具有专用线路的火灾报警系统。 ⑥与“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）”相符性分析 表7-21 与苏环办[2019]327号文相符性分析 序号 文件相关内容 拟实施情况 备注 1 对建设项目危险废物种类、数量、属性贮存设施、利用或处置方式进行科学分析 本项目产生的危险废物为废切削液（900-006-09）、废包装桶（900-041-49）、漆渣（900-252-12）、废液压油（900-218-08）、废纸质过滤器（900-041-49）、废过滤棉（900-041-49）、废活性炭（900-041-49），分类密封存储于机械加工车间西南角危废暂存仓库内，委托有资质的单位处理 符合 2 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治措施 ①废活性炭燃烧，导致周边人员中毒，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能能引起燃烧爆炸。废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，废气收集管道发生泄露，非甲烷总烃能直接排入空气中。超标排放，对局部空气环境质量造成不良影响。②废气事故排放防治措施：a、建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；b、废气处理设备内拟安装压差计及报警仪，在设备内排风不畅的情况下报警、停机，避免通风不畅引起设备故障。c、在处理设施出现故障的情况下立即停产，防止因此造成废气的事故性排放。 符合 3 企业应根据危险废物的种类和特性 进行分区、分类贮存 本项目危险废物采用加盖密封、密闭塑胶桶、密封吨袋分别储存，在危废仓库内实行分区、分类贮存。 符合 4 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷 防扬散、防渗漏装置及泄露液体收集装置 危废暂存仓库设置在带有防雷装置的车间内，危废仓库密闭，设置钢筋混凝土导流渠，并对底部进行防渗措施，仓库内设有禁火标志，配置灭火器材（如黄沙、灭火器等） 符合 5 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的 危险废物 符合 6 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防治措施 本项目不涉及废弃剧毒化学品 符合 7 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规划化设置要求”的规定） 本项目厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌 符合 8 危废仓库须配备通讯设备、照明设施 和消防设施 本项目危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器等 符合 9 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 本项目临时贮存的危险废物废切削液、废包装桶、漆渣、废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭，均密闭贮存，及时委托有资质的单位处理，贮存时间短，基本无废气污染物产生，无需设置气体净化装置。 符合 10 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定） 本次环评已对危废仓库的建设提出监控要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 符合 11 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。 本项目产生的固体废物均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，均为固体废物，无副产品产生。 符合 12 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的 危险废物 符合 （3）固体废物贮存场标识标牌设置 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表7-22： 表7-22 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 图形标志 一般固废 暂存场所 提示标志 正方形边框 绿色 白色 厂区门口 提示标志 正方形边框 蓝色 白色 危险废物 暂存场所 警示标志 长方形边框 黄色 黑色 贮存设施内部分区警示标志牌 长方形边框 黄色 黑色 包装识别标签 / 桔黄色 黑色 5、环境风险分析 （1）风险识别及等级判定 风险识别范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物向环境转移的途径识别。 ① 风险物质数量与临界量比值Q 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量）中所列风险物质名单，确定本项目风险物质临界量如下： 表7-23 本项目涉及的危险物质储存量及临界量 原料用量 最大储存量t 临界量 t q/Q 是否重大危险源 切削液、润滑油、液压油 废切削液、废液压油* 8.3 2500 0.00332 否 合计 / / 0.00332 / *润滑油的临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）的临界量。 ② 建设项目风险潜势 本项目涉及列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B风险物质名单中的物质仅为切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油，其危险物质数量与临界量比值（Q）为0.00332，即Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ级，可开展简单分析。 （2）风险分析 表7-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 江苏艾佩克斯重工有限公司船舶设备生产项目 建设地点 江苏省 海安市 （ ）区 （白甸镇） （刘季村季舍五组） 地理坐标 经度 120.2514 纬度 32.6414 主要危险物质及分布 原料仓库内切削液、润滑油、液压油以及危废仓库内废切削液、废液压油等 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 地表水、地下水：切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水，对地表水、地下水水质造成不同程度污染。 大气：切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油等原料遇到明火等点火源可引起火灾、爆炸事故，同时造成大气污染，对周围的大气环境、水环境、农田等造成重大的影响。 土壤：切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入土壤，对土壤环境造成不同程度污染。 风险防范措施要求 见本小节下文 （3）风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ① 贮运工程风险防范措施 a、原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b、划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c、合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ② 粉尘爆炸风险防范措施 a、消除点火源。使用防爆的电气设备；防止静电蓄积；使加热器等保持低温，防止机械由于摩擦、撞击、故障等原因而产生火花或异常的高温。 b、在危险部位设置自动的烟感器或爆炸抑制装置，早期发现并抑制。 c、为避免设备、管道、容器等在发生爆炸时受到严重破坏，设置泄压孔。慎重选择泄压孔位置，采取避免损害扩大的措施。 d、加大设备本身的强度或设置防爆墙，把爆炸封在里面，防止放出火焰和烟伤及其它建筑物、人员或设备。 e、设备启动时应先开除尘设备，后开主机；停机时则正好相反，防止粉尘飞扬。粉尘车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施。管线等尽量不要穿越粉尘车间，宜在墙内敷设，防止粉尘积聚。 f、易燃粉尘场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施。 ③ 废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要由以下几个： a、废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b、生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c、厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d、对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a、平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b、建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 表7-25 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 切削液、润滑油、液压油、废切削液、废液压油 存储总量/t 8.3 环境敏感性 大气 500m范围内人口数2000人 5km范围内人口数5万人 每公里管段周边200米范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 □ F3 ( 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 ( 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 ( 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 ( 物质及工艺系统 危险性 Q值 Q＜1 ( 1≤Q＜10 □ 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 ( P值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ 环境敏感程度 大气 E1 □ E2 ( E3 □ 地表水 E1 □ E2 □ E3 ( 地下水 E1 □ E2 □ E3 ( 环境风险潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ □ Ⅲ □ Ⅱ □ Ⅰ ( 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 □ 简单分析 ( 风险识别 物质危险性 有毒有害 ( 易燃易爆 ( 环境风险类型 泄露 ( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( 影响途径 大气 ( 地表水 ( 地下水 □ 事故情形分析 源强设定方法 计算法 □ 经验估算法 □ 其他估算法 □ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB □ AFTOX □ 其他 □ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境环境敏感目标 ，到达时间 h 重点风险防范措施 详见上节 评价结论与建议 采取相应措施后，可有效防范环境风险事故的发生，对环境影响较小。 注：“□”为勾选项；“ ”为填写项 6、土壤、地下水环境影响评价 （1）土壤环境影响评价 本项目为船用配套设备制造行业，使用低VOCs含量的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆对产品进行人工喷漆，所用油漆为水性漆，不属于溶剂型涂料。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018），本项目为污染影响型项目。根据2020年4月江苏省生态环境厅部长信箱回复，对照《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，判断本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”，为Ⅲ类项目，占地规模为小型。本项目位于海安市白甸镇刘季村季舍五组，项目周围主要为其他企业生产厂房，虽有少量居民，但均为散户居民，不属于集中居民区，且本项目没有大气沉降的影响，土壤影响不到居民，故判断土壤环境敏感程度为较敏感，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018）评价工作等级划分，可不进行土壤环境影响评价。 表7-26 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可以不开展土壤环境影响评价工作 （2）地下水环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分原则，本项目属于“K 机械、电子”中的“75、船舶及相关装置制造”，属于Ⅳ类项目，可不进行地下水环境影响评价。 （3）防渗漏措施 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染的途径主要有生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若液体原料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，本项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将本项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施： ①源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应加强废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的化粪池定期进行检查，防止在污水处理的过程中有太多的污水泄漏。 ②末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表7-27： 表7-27 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号 防治分区 分区位置 防渗要求 1 重点污染 防治区 危废暂存仓库 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒 2 污水输送、收集管道、水池 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 3 一般污染 防治区 一般固废暂存场所 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 4 机械加工车间 5 表面处理车间 7、清洁生产评述 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的生产工艺技术与合理设备、加强污染控制综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除人类健康和环境的危害。本次评价将从原辅材料消耗、产品、生产工艺、设备水平、能耗指标及污染防治措施等方面进行分析，说明其是否符合清洁生产要求。 （1）生产原料及产品分析 本项目所用原料为无毒物质，产品无毒无害，喷漆工序使用的底漆、面漆均为底VOCs含量的水性漆，且在密闭干式喷漆房中人工喷漆，喷漆晾干过程中的有机废气能收效收集并经二级活性炭吸附装置吸附处理，整个生产过程对人体健康和生态环境影响较小。 （2）设备及工艺分析 本项目生产设备先进，生产工艺成熟、简单，原辅材料利用率高。 能耗指标分析 本项目生产所使用的能源均为电能。 （5）污染防治措施分析 ①本项目火焰切割工序产生的切割烟尘、焊接工序产生的焊接烟尘分别经移动式粉尘净化装置、移动式焊接烟尘净化装置吸收处理后无组织排放于机械加工车间内；抛丸处理工序产生的抛丸粉尘经密闭吸风管道吸收后经布袋除尘装置吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）排放；底漆、面漆喷漆晾干工序分别在密闭干式底漆喷漆晾干房、密闭干式面漆喷漆晾干房内进行，产生的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）经有效收集后进入一套“干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置”吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-2）排放，非甲烷总烃、染料尘的排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 ②本项目不产生生产废水，生活污水经厂内化粪池预处理后，经市政污水管网排入海安市白甸镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入西塘河。 ③本项目噪声设备均安置在生产车间内，通过合理布局、厂房隔声、设备减震等控制措施，对周围环境影响较小。 ④本项目各类固废均得到妥善处理，不外排，不会对周围环境产生影响。 综上所述，本项目工艺较为成熟，污染物排放量较小且能实现达标排放，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 8、环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑥建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（[2019]327号）等相关要求张贴标识。 ⑧企业需根据《环境信息公开办法（实行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》等相关要求向社会公开相关信息，具体包括：基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况；建设项目环境影响评价以及其他环境保护行政许可情况；突发环境事件应急预案；其他应当公开的环境信息。此外，企业应通过网站、广播、电视、报纸等便于公众知晓的媒介公开自行监测信息（包括基础信息、自行监测方案、自行监测结果、未开展自行监测的原因和污染源监测年度报告等）。同时，在省、市环保部门统一建立的公布平台上公布自行监测信息，并至少保存一年。 ⑨排污许可管理要求 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于[C3734]船用配套设备制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），属于“三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 37”中“船舶及相关装置制造 373”，实行登记管理。 （2）自行监测计划 ① 大气污染源监测 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）相关要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-28 废气污染源监测计划 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 有组织 FQ-1 颗粒物 一年一次 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准 FQ-2 颗粒物 非甲烷总烃 一年一次 无组织 厂界 颗粒物 半年一次 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中无组织排放要求 非甲烷总烃 半年一次 厂区内 非甲烷总烃 一季度一次 满足《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准 信息公开 由环境保护主管部门确定 监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理 ② 噪声污染源监测 定期对厂界及附件敏感点进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-29 噪声污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 厂界四周外1m处 等效连续A声级 每季度一次 北侧居民点 （3）周边环境质量监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）相关要求，排污单位认为有必要的，可对周边水、土壤、空气环境质量开展监测。结合本项目实际排污情况，周围环境质量监测计划见表7-30： 表7-30 周围环境质量监测计划 环境要素 监测点位 监测指标 监测频率 执行标准 地下水 项目所在地地下水上游、下游和表面处理车间附近各设置一个监测点 水位、pH值、耗氧量、氨氮、氟化物、铬（六价）铜、锌、锰、镍等 一年一次 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 土壤 项目所在地表面处理车间附近布置一个监测点 pH值、铬、镍、铅、铜、锌、苯、甲苯等 一年一次 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准 （4）应急监测计划 建设单位应根据本项目存在的事故风险，配备应急监测设备及人员防护服装等。在事故发生时启动公司应急监测系统，发生大气污染事故应对下风向不同距离处按照扇形布点原则进行监测，并立即上报监测结果，直至污染事故结束，监测结果符合相应评价标准为止。 ①监测项目 环境空气：根据事故类型和排放物质，本项目的大气事故监测因子主要为颗粒物、非甲烷总烃。 地表水：根据事故类型和排放物质确定，本项目地表水事故因子主要为pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP。 事故现场监测因子应根据事故类型和排放物质确定。 ②监测区域 环境空气：本项目周边区域、下风向、敏感点处； 地表水：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围，主要监测点为雨水排口、污水排口、周边河流。 ③监测频次 环境空气：事故初期，采样1次/30min，随后根据空气中有害物质浓度降低监测频次，按1h、2h等时间间隔采样； 地表水：采样1次/30min。 ④监测报告 事故现场的应急监测机构负责每小时向海安市白甸镇人民政府、南通市海安生态环境局等提供分析报告。 （5）环保竣工验收监测计划 根据《公告2018年第9号建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》制定企业环保竣工验收监测计划，具体监测内容及监测频次如下： 表7-31 本项目环保竣工验收监测内容及频次 类别 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 废气 有组织 FQ-1 颗粒物 连续2天 每天3次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 FQ-2 颗粒物 非甲烷总烃 无组织 厂界 颗粒物 非甲烷总烃 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求 厂内 非甲烷总烃 《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准 废水 排污口 COD、SS、NH3-N TN、TP 连续2天，每天4次 海安市白甸镇污水处理厂接管要求 噪声 四周厂界 等效连续A声级 连续2天 昼、夜各监测一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 9、污染源排放清单 本项目污染源排放清单见下表：

### 表7-32  污染源排放清单表

| 排污口名称 | 污染物种类 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放总量（t/a） | 拟采取的污染防治措施 | 排污口信息 | 执行标准 | 排放标准浓度（mg/m3） | 环境风险 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | FQ-1 | 颗粒物 | 25.684 | 0.915 | 吸附管道收集+布袋除尘装置吸收处理+20米高排气筒排放 | 设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；排气筒附件地面醒目处设置环保图形标志牌，在环保图形标志牌上标明排气筒高度、出口内径、污染物排放种类 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及“周界外浓度最高点限值” | 120 | -- |
|  | FQ-2 | 非甲烷总烃 | 1.064 | 0.109 | 密闭干式喷漆晾干房+干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20米高排气筒排放 |  |  | 120 | -- |
|  |  | 颗粒物 | 4.322 | 0.163 |  |  |  | 18 | -- |
| 无组织废气 | 机械加工车间 | 颗粒物 | -- | 0.6192 | 设置移动式粉尘净化装置、移动式焊接烟尘净化装置分别对切割烟尘、焊接烟尘吸收处理 |  |  | 1.0 | -- |
|  | 表面处理车间 | 颗粒物 | -- | 0.0893 | -- |  |  | 1.0 | -- |
|  |  | 非甲烷总烃 | -- | 0.0222 |  |  |  | 4.0 | -- |
| 生活污水 | COD | 300 | 0.216 | 经厂内化粪池预处理后接管至海安市白甸镇污水处理厂集中处理 | 规范化设置 | 海安市白甸镇污水处理厂接管要求 | 350 | -- |
|  | SS | 200 | 0.144 |  |  |  | 200 | -- |
|  | NH3-N | 25 | 0.018 |  |  |  | 30 | -- |
|  | TN | 35 | 0.0252 |  |  |  | 70 | -- |
|  | TP | 4 | 0.0029 |  |  |  | 8 | -- |
| 噪声 | LeaA声级 | -- | 75～90dB（A） | 厂房隔声、设备减震 | 固定噪声污染源对边界影响最大的应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定设置环境噪声监测点位，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | -- | -- |
| 固废 | 一般固废 | 钢材边角料、金属碎屑 焊渣、废钢丸、除尘装置吸收的除尘灰、抛丸废弃零部件 | 30m2一般工业固废堆场 | 按《环境保护图形标志-固体废弃物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志 | -- | -- | 地面防渗、防腐 |
|  | 危险废物 | 废切削液、废包装桶 漆渣、废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉 废活性炭 | 48m2危险废物暂存仓库 |  |  |  |  |
|  |  | 废劳保用品 | 垃圾桶暂存 |  |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |

10、“三同时”验收 本项目“三同时”验收一览表见表7-33： 表7-33 本项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 （数量、规模） 验收要求 环保投资（万元） 完成 时间 废 气 有组织 抛丸处理工序 抛丸粉尘 吸风管道收集+布袋除尘装置+20m高排气筒（FQ-1）排放 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准 10 与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用 喷漆晾干工序 有机废气 （非甲烷总烃） 漆雾废气 （染料尘） 密闭干式喷漆晾干房+ 干式漆雾过滤器+过滤棉 +二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（FQ-2） 排放 30 无组织 火焰切割工序 切割烟尘 设置移动式粉尘净化装置、移动式焊烟净化装置分别对切割烟尘、焊接烟尘吸收处理，设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中无组织排放要求及《挥发性有机废气无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准 5 焊接工序 焊接烟尘 喷漆晾干工序 有机废气 （非甲烷总烃）漆雾废气 （染料尘） 废水 生活污水 COD、SS 氨氮、TN、TP 20m3化粪池 达到海安市白甸镇污水处理厂的接管要求 5 噪声 噪声设备 噪声 厂房隔声、减振隔声设施 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 10 固废 一般固废 钢材边角料、金属碎屑 焊渣、废钢丸、除尘装置吸收的除尘灰、抛丸废弃零部件 设置30m2的一般固废堆放场所 回收出售处理 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 修改单要求 5 生活垃圾 设置垃圾桶若干 环卫部门清运处理 危险废物 废切削液、废包装桶 漆渣、废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉 废活性炭 设置48m2危废暂存仓库、密封容器存储，及时委托有资质的单位处理 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及修改单要求 5 废劳保用品 混入生活垃圾 环卫部门清运处理 / / 绿化 / / / 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 / 清污分流、排污口 规范化设置 排污口规范化设置 雨污分流、清污分流管网铺设 / / “以新带老”措施 / / / 总量平衡方案 本项目有组织废气污染物排放量为颗粒物：1.018t/a、VOCs（非甲烷总烃）：0.109t/a，拟在海安市区域范围内平衡；水污染物接管考核量为：废水量720t/a、COD：0.216t/a、SS：0.144t/a、氨氮：0.018t/a、TN：0.0252t/a、TP：0.0029t/a，最终外排环境量为：废水量720t/a、COD：0.0432t/a、SS：0.0144t/a、氨氮：0.0058t/a、TN：0.0144t/a、TP：0.0007t/a，在海安市范围内平衡；固废均得到有效处置。 / 大气防护距离设置 本项目不需要设施大气防护距离，卫生防护距离设置为：以机械加工车间边界向外50m、以表面处理车间边界向外100m形成的包络线，目前此卫生防护距离内无居民点及其他环境敏感点，今后在此范围内不准建设学校、居民点、医院等环境敏感目标 / 环保投资合计 70

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织 | 抛丸处理工序 | 抛丸粉尘 | 吸风管道收集+布袋除尘装置+20m高 排气筒（FQ-1）排放 | 达标排放 对周围大气环境影响较小 |
|  |  | 喷漆晾干 工序 | 有机废气 （非甲烷总烃） 漆雾废气（染料尘） | 密闭干式喷漆晾干房+干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（FQ-2）排放 |  |
|  | 无组织 | 火焰切割工序 | 切割烟尘 | 设置移动式粉尘净化装置、移动式焊烟净化装置分别对切割烟尘、焊接烟尘 吸收处理，加强自然通风和机械排风 对机械加工车间设置50m、表面处理车间设置100m卫生防护距离 |  |
|  |  | 焊接工序 | 焊接烟尘 |  |  |
|  |  | 喷漆晾干工序 | 有机废气 （非甲烷总烃） 漆雾废气（染料尘） |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS 氨氮、总氮、总磷 | 经化粪池预处理后经市政污水管网纳入海安市白甸镇污水处理厂集中处理最终排入西塘河 | 达标排放 对周围水环境影响较小 |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 切割下料工序 | 钢材边角料 | 经厂方收集后出售处理 | 固废100% 处置 |
|  | 生产过程 | 废劳保用品 | 环卫部门清运处理 |  |
|  | 精加工工序 抛丸处理工序 | 金属碎屑 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 精加工工序 | 废切削液 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 焊接工序 | 焊渣 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 抛丸处理工序 | 废钢丸 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 原料使用过程 | 废包装桶 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 喷漆工序 | 沉降在地面的漆渣 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 移动式粉尘净化装置 移动式焊烟净化装置 布袋除尘装置 | 除尘装置吸收的 除尘灰 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 设备维修保养过程 | 废液压油 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 抛丸清理机 | 抛丸废弃零部件 | 经厂方收集后出售处理 |  |
|  | 喷漆晾干废气处理装置 | 废纸质过滤器 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废过滤棉 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声来源于数控车床、数控立式车床、数控卧式镗铣床、龙门式数控镗铣床、数控定梁龙门镗铣加工中心、数控龙门加工中心、立式加工中心、数控火焰切割机、数控焊接变位机、二保焊机、通过式抛丸清理机、双梁起重机、废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～90dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、厂房隔声后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏艾佩克斯重工有限公司成立于2017年5月，位于海安市白甸镇刘季村季舍5组，投资1亿元，征用工业用地30889m2，新建生产厂房、办公用房等主要建筑物建筑面积24634.6m2，购置数控龙门加工中心、数控卧式镗铣加工中心、数控车床等生产设备63台套，从事船舶设备生产项目。项目建成投产后，具有年生产全方位回转器100台、舵50套的生产能力。该企业已于2017年6月委托南通国信环境科技有限公司编制《江苏艾佩克斯重工有限公司船舶设备生产项目环境影响报告表》，并于同年9月获取原海安县行政审批局批复（海行审[2017]565号）。目前项目主体车间基本建成，生产设备正在安装，尚未开始生产活动。 现因生产需求，建设单位拟对项目生产工艺和设备进行调整，具体为：（1）拟增加表面抛丸处理、表面喷漆工序，增加水性漆的用量，导致粉尘、挥发性有机废气和漆雾颗粒的排放量增加。（2）拟对生产设备进行调整，新增数控立式车床3台、数控镗铣床13台、数控龙门加工中心1台、立式加工中心4台、通过式抛丸清理机1台、密闭干式喷漆晾干房2座、双梁挤式起重机1台。（3）由于估算错误，当时申报的原材料钢板用量10000吨/年，预计实际用量为6000t/a；焊条用量50吨/年，预计实际用量为30吨/年。其它厂区占地面积、建筑面积、产品及生产规模未发生变化。对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号）文件，本项目因工艺发生变化，导则污染因子及污染物排放量增加，确认项目拟发生的变化属于重大变动，因此重新报批环评文件。 2、符合国家和地方产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、“淘汰类”、“能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。 3、规划相符性和选址可行性 本项目位于海安市白甸镇刘季村季舍五组，周围区域以工业企业、居民为主。对照《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）“南通市生态空间管控区域名录”， 本项目距离国家级生态红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区边界17.3km、省级生态空间管控区域海安市里下河重要湿地（白甸镇官垛村）2.5km，项目选址不在海安市生态红线管控区范围内。项目周围无国家级、省级重点文物保护单位，水陆交通便利，项目选址可行。 本项目用地属于工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 4、达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目运行投产后，产生的废气污染物主要为火焰切割工序产生的切割烟尘，焊接工序产生的焊接烟尘，抛丸处理工序产生的抛丸粉尘，底漆、面漆喷漆晾干过程中产生的喷漆、晾干废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。 ①本项目半成品工件抛丸处理工序会有抛丸粉尘产生，通过式抛丸清理机抛丸室内部配有通风机，抛丸粉尘通过风道管路系统负压吸入布袋除尘装置吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-1）排放。经吸收处理后的抛丸粉尘排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”二级标准，可满足环境管理要求。 ②本项目生产过程中需对其表面人工喷底漆、喷面漆，在喷漆、晾干过程中会产生有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）。厂方拟在表面处理车间设置8.2m×5.6m×2.8m 密闭干式喷漆晾干房两座，分别完成底漆、面漆喷漆、晾干。喷漆房采用上送风、下抽风的收集方式，收集的有机废气（非甲烷总烃）、漆雾废气（染料尘）经“干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置”吸收处理，最终通过20米高排气筒（FQ-2）排放。有机废气、漆雾废气排放浓度、排放速率分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，可满足环境管理要求。 本项目运行投产后，产生的无组织废气主要为经移动式粉尘净化装置吸收处理后的切割烟尘、经移动式旱烟净化装置吸收处理后的焊接烟尘以及集气装置未收集到的粉尘、非甲烷总烃、漆雾废气（染料尘）。无组织废气由于产生量较小，且难以收集，在企业加强车间自然通风和机械排放的基础上，对周围环境的影响在可接受范围内。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的废气浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离计算结果，确定对机械加工车间设置50m、表面处理车间设置100m的卫生防护距离。经调查，卫生防护距离范围内无居民点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放，因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小。 综上所述，本项目建成投产之后废气可达标排放，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。 （2）废水 本项目无生产废水产生，仅为厂内职工生活产生的生活污水720t/a。经厂内化粪池预处理后通过市政污水管网排入海安市白甸镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入西塘河。对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （3）噪声 本项目噪声来源于数控车床、数控立式车床、数控卧式镗铣床、龙门式数控镗铣床、数控定梁龙门镗铣加工中心、数控龙门加工中心、立式加工中心、数控火焰切割机、数控焊接变位机、二保焊机、通过式抛丸清理机、双梁起重机、废气处理装置引风机等设备噪声，预计噪声源在75～90dB（A）。经采取厂房隔声、设备减振、加强管理等措施后，可降噪20dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）固废 本项目运行投产后，产生的固废为切割下料工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的含油抹布、手套等废劳保用品，车铣镗精加工工序产生的金属碎屑和抛丸处理工序沉降在地面的金属碎屑，精加工工序产生的废切削液，焊接工序产生的焊渣，抛丸处理工序产生的废钢丸，油漆、液压油、切削液等原材料使用过程中产生的废包装桶，喷漆工序沉降在地面的漆渣，除尘装置吸收的除尘灰，机械设备维修保养过程中产生的废液压油，抛丸清理机产生的废弃零部件，喷漆晾干废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭以及厂内职工产生的生活垃圾。 钢材边角料、金属碎屑、焊渣、废钢丸、除尘装置吸收的除尘灰、抛丸废弃零部件由厂方收集后出售处理，废劳保用品、生活垃圾由环卫部门统一清运。废切削液、废包装桶、沉降在地面的漆渣、废液压油、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭均属于危险固废，委托有资质的单位处理。本项目固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 5、总量控制分析 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TN、TP、颗粒物及挥发性有机物。 大气污染物：本项目运行投产后，有组织废气污染物排放量颗粒物：1.078t/a、VOCs（非甲烷总烃）：0.109t/a，在海安市范围内平衡。 水污染物：本项目运行投产后，产生生活污水720t/a，经厂内化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.216t/a、SS：0.144t/a、氨氮：0.018t/a、TN：0.0252t/a、TP：0.0029t/a，经市政污水管网排入海安市白甸镇污水处理厂集中处理，最终外排环境量为COD：0.0432t/a、SS：0.0144t/a、氨氮：0.0058t/a、TN：0.0144t/a、TP：0.0007t/a，在海安市范围内平衡。 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于[C3734]船用配套设备制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），属于“三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 37”中“船舶及相关装置制造 373”，实行登记管理。 根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）及排污许可证核发技术规范，本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）中简化管理行业，暂不实施总量指标审核及排污权交易。 综合以上各方面分析评价，本项目符合国家产业政策，选址与该区域总体规划相符。经评价分析，该项目运行投产后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周围环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度看，本建设项目是可行的。 上述评价结果是根据江苏艾佩克斯重工有限公司提供的规模、设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的，如果设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由江苏艾佩克斯重工有限公司有限公司按照环保部门要求另行申报。 二、建议 1、本项目的建设必须严格执行“三同时”制度，积极落实环保措施，按环评中所涉及到的措施和要求认真落实，确保排放达标和环境质量达标。 2、合理布局噪声设备，高噪声设备远离厂界，加强高噪声设备的管理和维护，落实各项噪声污染防治措施，减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声达标。 3、建议当地政府及规划部门在规划时不得在项目卫生防护距离之内新增医院、学校、居民住户等敏感设施规划。 4、必须严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，在专业监测单位对各污染处理设施效果和污染物排放状况进行验收监测后，并经审查验收合格后方可正式投入生产。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 企业营业执照 附件三 企业法人身份证复印件 附件四 企业土地证 附件五 原环评批文 附件六 油漆检测报告 附件七 污水接管承诺书 附件八 危废处置承诺书 附件九 本底噪声检测报告 附件十 环评合同 附件十一 企业项目委托书、承诺书 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 建设项目与生态红线关系图 附图5 建设项目周围大气环境保护目标分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

项目东侧

项目南侧

X208公路（白古线）

南通越剑机械有限公司

钢  板

水性醇酸底漆水

G1切割烟尘、S1钢材边角料

S2废劳保用品、N1噪声

S3金属碎屑、S4 废切削液

### S5废劳保用品、N2噪声

### 乙炔

### 润滑油

### 液压油

G5喷漆废气、G6漆雾废气、G7晾干废气

S11 漆渣、S12废劳保用品

车、铣、镗精加工

五金配件

切割下料

### 电焊条

G2焊接烟尘、S6焊渣

N3噪声

G4调漆废气

S10废包装桶

执行两遍

切削液

水性醇酸底漆水

图5-2  本项目水性醇酸底漆喷漆过程物料平衡图（单位：t/a）

NMHC

0.5199

无组织排放：0.0104

吸风装置收集

0.5095

处理装置去除：0.4585

有组织排放：0.051

3.52

水份

1.33624

蒸发损耗1.3362

固体份

1.6639

50%附于工件表面：0.8319

40%漆雾

0.6656

98%干式过滤器

收集0.6523

无组织排放：0.0133

干式过滤器吸收

0.5871

有组织排放

0.0652

10%沉降在地面成为漆渣：0.1664

水性醇酸面漆水

图5-3  本项目水性醇酸面漆喷漆过程物料平衡图（单位：t/a）

NMHC

0.5906

无组织排放：0.0118

吸风装置收集

0.5788

处理装置去除：0.5209

有组织排放：0.0579

6.385

水份

3.29851

蒸发损耗3.2985

固体份

2.4959

50%附于工件表面：1.2479

40%漆雾

0.9984

10%沉降在地面成为漆渣：0.2496

98%干式过滤器

收集0.9784

无组织排放：0.02

干式过滤器吸收

0.8806

有组织排放

0.0978

水性醇酸底漆中的NMHC：0.5199

图5-4  喷漆晾干过程中有机废气平衡图（单位：t/a）

调漆、喷漆、晾干

过程中挥发

无组织排放：0.0222

吸风装置收集

1.0883

处理装置去除

0.9794

有组织排放

0.1089

水性醇酸面漆中的NMHC：0.5906

损耗180

生活用水

1817.045873

自来水

720

化粪池

720

海安市白甸镇

污水处理厂

西塘河

图5-5  本项目全厂用排水平衡图（t/a）

900

720

损耗0.04

喷枪清洗用水

抛丸粉尘

20米高排气筒（FQ-1）排放（FQ-2）

布袋除尘装置吸收处理

吸风管道收集

无组织排放于表面处理车间内

0.8

精加工设备切削液配比用水

循环使用

26.6

金属碎屑带走及蒸发损耗22.4

厂区绿化用水

损耗0.905

0.76

0.145

切削液1.4

调漆用水

植物吸收、下渗、蒸发或损耗889.5

抛丸处理工序

889.5

火焰切割工序

移动式粉尘净化装置吸收处理

无组织排放于机械加工车间内

切割烟尘

无组织排放于机械加工车间内

移动式焊烟净化装置吸收处理

焊接烟尘

焊接工序

无组织排放于表面处理车间内

20米高排气筒（FQ-2）排放（FQ-2）

有机废气（非甲烷总烃）

漆雾废气（染料尘）

密闭干式

底漆喷漆晾干房

干式漆雾过滤器收集

过滤棉+二级活性炭

吸附装置

密闭干式

面漆喷漆晾干房

无组织排放于表面处理车间内

干式漆雾过滤器收集

有机废气（非甲烷总烃）

漆雾废气（染料尘）

废切削液

5.6

委托有资质

的单位处理

5.6

刘季河及刘季村季舍5组居民

农田

项目北侧

项目西侧

钢  材

切割下料

G1切割烟尘

S1废边角料

### N1噪声

机加工

S2废边角料

### N2噪声

焊接成型

G2焊接烟尘

S3焊渣

### N3噪声

组装测试

### N4噪声

打磨喷砂、喷漆（外协）

成 品

接管前定期安排专人拖运至农田用于肥田，接管后排入海安县白甸镇污水处理厂处理

新鲜水1058

生活用水

绿化用水

化粪池

750

308

损耗150

600

损耗308，进入土壤或蒸发

600

焊接成型

表面抛丸处理

### 钢 丸

### 液压油

G3抛丸粉尘、S7 金属碎屑

### S8废劳保用品、S9废钢丸、N4噪声

喷底漆、晾干

调 漆

喷面漆、晾干

调 漆

G8调漆废气

S13废包装桶

水性醇酸面漆水

G9喷漆废气、G10漆雾废气、G11晾干废气

S14 漆渣、S15废劳保用品

总装、测试

### 五金配件