# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 烟芯薄片试验线配套厂房适应性改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通烟滤嘴有限责任公司 |
| 法人代表 | 陈海兵 | 联系人 | 周跃华 |
| 通讯地址 | 南通市崇川区胜利路6号 |
| 联系电话 | 15951310429 | 传真 | — | 邮政编码 | 226001 |
| 建设地点 | 南通市崇川区胜利路6号现有厂区内 |
| 立项审批部门 | 南通市崇川区行政审批局 | 批准文号 | 崇川行审备[2020]14号 2020-320602-16-03-508318 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别 及代码 | C1690 其他烟草制品制造 |
| 占地面积 | 4300m2 | 绿化面积 | 15918 m2（依托现有） |
| 总投资 | 500万元 | 其中：环保投资 | 47 | 环保投资占总投资比例 | 9.4% |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 | 2020年10月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：详见表1-1主要原辅材料一览表。 主要设施：详见表1-3主要生产设备一览表。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 9125 | 柴油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 2100 | 燃气（立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（立方米/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目废水产生量818.8t/a（生活污水318.8t/a、设备清洗废水250t/a、废气处理废水250t/a），生活污水经化粪池预处理，设备清洗废水、废气处理废水经污水处理站采用“混凝沉淀+活性炭过滤”处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准后排入市政污水管道，送观音山水质净化有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 本项目主要原辅材料一览表见表1-1。 表1-1 本项目原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 主要成分 年用量（t/a） 包装方式 储存位置 最大存储量（t） 来源及运输 1 片烟 / 400 箱式 仓库 40 外购、汽车 2 纸浆纤维板 漂白阔叶木浆板 18 箱式 2 外购、汽车 3 烟草提取物 / 20 桶式 2 外购、汽车 4 粘合剂 羧甲基纤维素钠 12 袋式 2 外购、汽车 5 甘油 棕榈甘油 120 桶式 10 外购、汽车 6 香料 / 10 桶式 1 外购、汽车 原辅材料理化性质如下表。 表1-2 原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 可燃性及毒理毒性 粘合剂 羧甲基纤维素钠，浅黄色固体，无气味。密度1.6g/cm3，pH6.0~8.0，自燃温度370℃，可溶于水。 LD50：27000mg/kg（大鼠经口） 甘油 无色液体，pH值5，相对密度1.26，闪点176℃，熔点17.8℃，沸点290℃，引燃温度370℃，可溶于水。 可燃 LD50：>18700mg/kg（皮肤，兔子） 2、主要设备 本项目主要生产设备及规格见表1-3。 表1-3 本项目设备清单一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 叶片上料段、混料缓存 1 翻箱机 WFL12 1 2 周转箱 980*824*784.5 8 3 带式输送机 DZH11 1 4 薄片松散装置 FT122 1 5 提升皮带机 WPL12 1 6 振动式输送机 ZGH07 1 7 振动式输送机 FT467 1 8 带式输送机 DPH08 1 9 往复式布料机 DPHC06 1 10 提升皮带机 WCL12 1 11 限量管 YC8603 1 12 电子皮带秤 PY11.1 1 13 水分仪 MoistTech828-K 2 14 振动式输送机 ZGH05 2 15 烘干机 KG431 1 16 振动式输送机 ZGH06 1 17 带式输送机 DPH06 1 18 强力破碎机① GH-800 1 19 真空上料机② GH-7 2 20 混合机② GH-4000 2 21 组合平台 1 精磨缓存段 1 真空上料机① GH-5 4 2 粗磨机 GH-300 2 3 精磨机 GH-800 2 4 混合机① GH-3000 2 5 真空上料机③ GH-7 1 木浆纤维解纤段 1 强力破碎机② GH-800 1 2 双盘磨浆机碎浆部件 PY71.2 1 3 搅拌罐③ BXG-1000L 1 4 双盘磨浆机磨浆部件 PY71.4 1 5 管道系统 PY71.5 1 6 组合平台 1 稠浆制备段 1 搅拌罐① BXG-500L 1 2 搅拌罐② BXG-1000L 1 3 搅拌罐③ BXG-1000L 2 4 搅拌罐④ BXG-1500L 2 5 搅拌罐⑤ BXG-1500L 1 6 搅拌罐⑥ BXG-1500L 2 7 温水箱 BXG-1000L 1 8 失重式喂料机1 PY61.1 1 9 失重式喂料机2 PY61.2 1 10 管路系统(含泵) PY81.9 1 11 组合平台 1 烘烤成型段 1 稠浆分流系统 PC11.1 1 2 一次干燥机 PH11.1 1 3 喷洒装置 PH11.2 1 4 水分仪（带温度检测） MoistTech828-K 4 5 带式输送机 PH11.3 1 6 辊压机 PH31.1 1 7 带式输送机 PH11.4 1 8 二次干燥机 PH11.5 1 9 带式输送机 PH11.6 1 10 激光测厚仪 LTG-680 2 11 分切机收料部件 PH41.1 1 异味处理段 1 烟气清洗系统 PH51.3 1 2 冷却塔系统 PH51.5 1 成品包装间 1 分切机放料部件 PH41.2 1 2 分切机复卷分切部件 PH41.3 1 3 全自动边封收缩机 PH91.1 1 合计 83 本项目新增设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类设备。 |
| 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 南通烟滤嘴有限责任公司创建于1981年，其前身为国家轻工业部1976年投资的300吨醋纤工程项目，是全国最早使用酸醋纤维丝束生产烟滤嘴的厂家，公司位于南通崇川经济开发区胜利路6号。 为适应滤嘴技术发展的趋势，公司拟投资500万元对厂内现有联合工房（原成品仓库）一层西侧部分进行技术改造，以符合烟芯薄片试验线的运行工艺需求，改造面积约4300m2。改造内容为：将联合工房（原成品仓库）内西侧一层的成品存放至厂区北侧综合库中，拆除联合工房（原成品仓库）局部吊顶、多联机空调及其他管线等，同时新购置破碎机、真空上料机、混合机、精磨机、碎浆机等设备布置于联合工房内西侧，进行烟芯薄片生产，年产量为525吨/年。该项目预计2020年10月投入试运行。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目属于名录中的“19、卷烟”中的“全部”，应编制环境影响评价报告表。南通烟滤嘴有限责任公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 根据《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-4，本项目生态红线图见附图1。 表1-4 本项目与江苏省生态红线位置关系一览表 名称 主导生态功能 范围 方位 距本项目厂界 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 通吕运河（南通市区）清水通道维护区 水源水质保护 / 崇川区与港闸区境内通吕运河及两岸各500米 N 230m 14.40km2 南通濠河风景名胜区 自然与人文景观保护 / 东至濠河东路-文峰公园东边界、南至青年路、西至濠西路、北至濠北路 SW 6100m 2.35km2 由上表可知，本项目距离最近的老洪港湿地公园管控区约3000m，不在其生态红线管控区范围内，项目选址符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2019年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10、CO、O3均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》进行说明，具体见表1-5。 表1-5 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 4 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 5 《市场准入负面清单（2019年版）》 经查《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 产业政策相符性 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 4、规划相符性分析 本项目位于南通市崇川区胜利路6号现有厂区内，项目所在地为工业用地，该地块交通便利、地势平坦、水电供应条件良好，所以本项目用地符合土地利用规划。 5、项目选址及周边概况 本项目拟建于南通烟滤嘴有限责任公司现有厂区内，厂区位于南通市崇川经济开发区通富北路东侧、青龙横河南侧。厂区东侧是一条小河道，河东侧是胜利路，路宽约30米，路东侧是南通高中压阀门公司、盛祥物流控制公司；厂区南侧是南通大生众合汽车销售服务有限公司、大明电子有限公司、南通亨威塑业有限公司；厂区西侧是宽约60米的通富北路；项目北侧是青龙横河，河宽约20米，河北侧是钟秀东路，路北是万达锅炉。具体地理位置见附图2，周边状况详见附图3。 6、工程内容及规模 本项目拟对厂内现有联合工房（原成品仓库）一层进行技术改造，改造面积4300m2，建筑面积4300m2。厂区平面布置情况见附图4。 表1-6 本项目主体工程经济技术指标一览表 项目 数量（m2） 主要建设内容 总面积 4300 / 其中 叶片上料段 957.24 叶片上料 精磨缓存段 324 精磨缓存 木浆纤维解纤段 54 木浆纤维解纤 稠浆制备段 108 稠浆制备 烘烤成型段 740.2 烘烤成型 成品包装间 151.2 包装 其他 1965.36 卫生间、消防通道等 表1-7 项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 （t/a） 年运行时数 生产车间 烟芯薄片 525 5250h 7、项目公用工程及辅助工程 （1）供水 水源：由市政自来水管网统一供给。 给水系统：由市政自来水供水管网接入，主要提供生活用水、设备清洗用水、废气处理用水、工艺用水，用水量为9125t/a。 （2）排水 排水系统：采用“雨污分流”方式，本项目废水排放量共818.8t/a，生活污水经化粪池预处理，设备清洗废水、废气处理废水经污水处理站采用“混凝沉淀+活性炭过滤”处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准后排入市政污水管道，送观音山水质净化有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；厂区雨水经雨水管道收集后排入雨水管网，就近排入附近河流。 （3）供电 本项目用电量为2100万度/年，由市政电网供给。 （4）贮运 该项目原辅材料进出厂使用汽车运输，贮存于原料仓库内。 表1-8 公用及辅助工程 类别 建设名称 现有项目 本项目 建成后全厂 备 注 公用工程 给 水 8300t/a 9125t/a 17425t/a 由市政自来水管网提供 排 水 7055t/a 818.8t/a 7873.8t/a 采用“雨污分流”排水方式 供电 380.45万kwh 60万kwh 440.45万kwh 由城市电网供给 绿化 15918m2 0 15918m2 — 贮运工程 原料仓库 18000m2 300m2 18300m2 用于储存原辅材料 成品仓库 20000m2 300m2 20300m2 用于储存成品 环保工程 废气处理 食堂 高效油烟净化器处理 — 高效油烟净化器处理 达到《饮食业废气排放标准》中的排放标准 工业废气 脉冲反吹扁袋除尘器12台 利用现有2台脉冲反吹扁袋除尘器；新增5套旋风分离器、5套滤袋式脉冲除尘器、1套烟气清洗系统 脉冲反吹扁袋除尘器12台、5套旋风分离器、5套滤袋式脉冲除尘器、1套烟气清洗系统 达《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求 废水处理 生活污水7055t/a 818.8t/a 7873.8t/a 生活污水经化粪池预处理，其余废水经污水处理站采用“混凝沉淀+活性炭过滤”处理排入观音山水质净化有限公司处理 噪声处理 厂房隔声、减振 厂房隔声、减振 厂房隔声、减振 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求 固废堆场 一般工业固废堆场面积150m2、危废仓库面积30m2 一般固废堆场位于厂区西北侧；危废暂存区位于物资中转站内 8、环保工程 本项目环保投资47万元，占总投资的9.4%。具体环保投资见表1-9： 表1-9 项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 设计能力 处理效果 废气 滤袋式脉冲除尘器5套 15 2500m3/h、9200m3/h、4200m3/h 达标排放 旋风分离器5套 5 达标排放 脉冲反吹扁袋除尘器2套 （利用现有，进行技改） 2 6000m3/h、7500m3/h 达标排放 异味处理系统（烟气清洗系统1套） 5 25750m3/h 达标排放 排气筒1根 2 25米 达标排放 废水 化粪池 / 10m3 达标排放 污水处理站 8 4m3/d 达标排放 雨污分流 / / — 噪声 隔声、减振 5 降噪30dB左右 减小对周边环境影响 固废 一般固废堆场、危废堆场 5 150m2、30m2 固废、危废暂存 绿化 绿化 / 15918m2 — 合计 47 9、绿化方案 本项目位于南通烟滤嘴有限责任公司现有厂区内，厂区内既有绿化面积达到15918m2。 10、职工人数及工作制度 本项目设员工15人，三班制（7小时/班），年工作250天，厂区内有食堂，无宿舍。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 南通烟滤嘴有限责任公司成立于1981年，其前身为国家轻工业部1976年投资的300吨醋纤工程项目，是全国最早使用醋纤丝束生产烟滤嘴厂家。公司原位于南通市崇川区孩儿巷北路73号，2010年因规划调整，公司整体搬迁至南通市崇川区胜利路6号，该厂区占地面积为106120m2。 《南通烟滤嘴有限责任公司异地搬迁技术改造项项目环境影响报告表》于2010年通过南通市环境保护局的审批，通环表复[2010]052号；该项目于2015年通过了环保竣工验收，批复文号为崇环验[2015]020号。 《南通烟滤嘴有限责任公司普通滤棒生产线技术改造项目环境影响报告表》于2017年2月通过南通市崇川区环境保护局的审批，崇环表复[2017]3号。 《南通烟滤嘴有限责任公司新建原辅料及成品综合仓库项目环境影响报告表》于2017年7月通过南通市崇川区行政审批局的审批，崇行审批[2017]58号，2020年1月8日完成自主验收。 《南通烟滤嘴有限责任公司细支滤棒生产线技术改造项目环境影响报告表》于2017年7月通过南通市崇川区行政审批局的审批，崇行审批[2017]59号。 表1-10 现有项目建设情况表 项目名称 产品及产能 环评情况 验收情况 异地搬迁技术改造项项目 烟滤嘴，200亿只/年 通环表复[2010]052号 崇环验[2015]020号 普通滤棒生产线技术改造项目 烟滤嘴，25亿只/年 崇环表复[2017]3号 / 新建原辅料及成品综合仓库项目 新建丙类仓库1座 崇行审批[2017]58号 自主验收 细支滤棒生产线技术改造项目 烟滤嘴，28亿只/年 崇行审批[2017]59号 / 2、现有项目生产工艺 现有项目生产工艺流程见下图，工艺流程说明：二醋酸纤维丝束经滤嘴成型机牵引至松辊组，经三醋酸甘油酯上胶后进入成型烟枪，在烟枪处被已涂敷过热熔胶的成型纸包裹成滤条。并经过冷却后成型，被切割系统切割成滤棒。生产过程中主要的污染是设备噪声以及加工过程中产生的废丝束、废滤嘴。 图1-1 现有项目生产工艺流程图 3、主要污染及防治措施 （1）废水 项目生产过程中无工艺废水，废水主要是职工生活污水，收集后经厂内化粪池处理后排入观音山水质净化有限公司处理。 根据公司例行监测报告，公司委托无锡市中证检测技术有限公司进行了监测（WXEPD191010113015CS），厂区废水总排口废水监测结果如下表。 表1-11 废水监测结果表 监测 点位 监测 日期 监测结果（pH值无量纲，其余mg/L） pH值 COD SS 氨氮 总磷 动植物油 总排口 2019.12.3 6.92 97 396 13.6 1.64 1.62 排放标准 6-9 500 400 45 8 100 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 废水监测结果表明：排口中的pH值、CODCr、SS、氨氮、总磷、动植物油等污染物排放浓度均符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准，氨氮、总磷的排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的标准限值。 （2）噪声 根据公司例行监测报告（WXEPD191010113015CS），厂界噪声监测结果见表1-12。 表1-12 厂界噪声昼、夜监测结果表（单位：dB（A）） 测点号 测点位置 2019年12月3日 昼间 评价结果 夜间 评价结果 Z1 东厂界 56.7 达标 47.3 达标 Z2 南厂界 57.2 达标 46.5 达标 Z3 西厂界 56.3 达标 46.8 达标 Z4 北厂界 58.4 达标 45.5 达标 根据例行监测数据，南通烟滤嘴责任有限公司厂界测点昼、夜间噪声声级值均合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中规定3类排放限值。 （3）固废 现有项目产生的固废及处理方式见表1-13。 表1-13 现有项目固废产生及处置情况 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废丝束跑条、废滤嘴 / / 220 成型 固 丝束 / 每天 / 南通鑫源实业有限公司处理 废化学洗涤液 HW06 900-404-06 1.5 实验室 液 乙醇、水 乙醇 定期 T/I 委托南通升达废物处置有限公司处置 废润滑油 HW08 900-217-08 7.0 机械设备润滑 液 润滑油 润滑油 定期 T,I 废甘油酯 HW13 900-014-13 8 上胶 液 甘油酯 甘油酯 定期 T 废乳胶 HW13 900-014-13 1.5 乳胶桶残留 液 乳胶 乳胶 定期 T 废电池 HW49 900-044-49 7.0 UPS电源更换 固 电池 电池 2~3年 T 废化学剂 HW49 900-047-49 0.25 实验室 液 乙醇、异丙醇等 乙醇、异丙醇等 定期 T/C/I/R 废包装物 HW49 900-041-49 1 原辅材料 固 胶水 胶水 定期 T/In 生活垃圾 / / 5 办公、生活 固 / / 每天 / 环卫清运 4、现有项目污染物总量核准情况 表1-14 现有项目污染物总量核准情况 种类 项目 原环评批复量t/a 实际排放量t/a 符合总量情况 废水 废水量 7055 7055 符合 COD 2.47 2.47 符合 SS 1.27 1.27 符合 NH3-N 0.212 0.212 符合 LAS 0.035 0.035 符合 动植物油 0.564 0.564 符合 固废 危险 固废 — — 符合 5、现有项目存在的环境问题 （1）现有项目存在的主要环境问题 厂内危废仓库的照明设施、消防设施、视频监控设施等未按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）相关要求设置。 （2）“以新带老”措施 危废仓库须按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）相关要求规范设置识别标识、照明设施、消防设施、视频监控等设施。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 南通市是江苏省省辖市，位于长江三角洲东部，长江入海口的北岸，东经120°12′～121°55′，北纬31°41′～32°43′，滨江临海，地理位置优越，隔江与上海市相望，背靠江淮腹地，辖区内已形成了航空、铁路、公路、海运的交通格局，交通运输十分方便。 （2）地质、地貌 本区域属长江三角洲冲积平原，地势平坦宽广，从西北略向东南倾斜，西北部地面高程为海拔（黄海标高）4.5～5米。东南部高程约3.2米。 （3）气候、气象 本区域属于北亚热带海洋性季风气候区，温和湿润，四季分明，雨水充沛，“梅雨”，“台风”等地区性气候明显。冬季盛行偏北风，夏季盛行海洋来的东南风，全年以偏东风为最多。据南通气象台1951～2002年气象观测资料：本区域年平均气温15.3℃，年降水量1089.7mm，日最大降雨量287.1mm。年平均风速3.0m/s，年最大风速26.3m/s(N)。大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。 （4）水文 本区处于长江潮流界内，长江是我市及市经济技术开发区工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经我市西南缘，市区段岸线长约22公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量9793亿m3，平均流量3.1万m3/s。根据狼山港水文站实测资料，涨潮和落潮的表面平均流速分别为1.03m/s和0.88m/s，涨潮历时约4小时，落潮历时约8小时，以落潮流为主。长江水流速快，流量大，不但提供了人民生活、农田灌溉和工业所需的丰富水源，同时对沿江排放的工业废水和生活污水有较大的稀释和自净能力。 （5）植被、生物多样性 土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于人类多年的开发活动，除人工绿化外，天然植被覆盖面已基本消失。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。水体动物有鱼、鳝、虾、蟹、螺、蚌等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，现辖3市2县及崇川区、港闸区、通州区、南通经济技术开发区。总面积8001km2，其中市区面积355km2。现有国家经济技术开发区1个，省级经济技术开发区6个，省级农业技术开发区2个。南通全市总人口773.79万人，其中市区84.38万人。 本项目所在的崇川区是南通市的主城区，辖10个街道1个省级经济开发区和1个风景名胜区，是南通市人口最密集，生产要素最集中，城市化水平最高的区域。面积99.67平方公里，人口54.89万。主要经济指标在全省同类主城区中位居前茅，列入全国中小城市综合实力十强。 2019年，全年实现地区生产总值9383.4亿元，按可比价（下同），同比增长6.2%。其中，第一产业增加值428.8亿元，同比增长2.7%；第二产业增加值4602.1亿元，同比增长6.9%；第三产业增加值4352.5亿元，同比增长5.7%。三次产业结构为4.6∶49.0∶46.4。高新技术产业投资增长22.9%，占全部固定资产投资的比重为21.9%；限额以上批发零售企业网络零售额增长30.9%，占限额以上零售额的比重为3.2%；高技术产品出口增长9.9%，占全部出口比重为14.3%。人均GDP（按常住人口计算）为128295元，同比增长6.1%，按2019年人民币对美元的平均汇率计算，人均GDP达到18598美元。 全市农林牧渔业总产值789.3亿元，按可比价计算，增长3.6%。其中，农业产值335.3亿元，增长0.7%；林业产值3.5亿元，增长0.9%；牧业产值144.4亿元，增长8.4%；渔业产值212.1亿元，增长2.7%；农林牧渔服务业产值94.0亿元，增长9.6%。 全市规模以上工业增加值增长7.2%，其中，轻工业增长3.7%，重工业增长9.3%。分经济类型看，国有企业增长21.6%，股份制企业增长8.9%，外商及港澳台投资企业增长3.5%。规模以上工业企业中民营工业企业占比80.7%，民营工业产值比重达66.6%。 全年进出口总值2519.9亿元，下降0.9%，其中，出口总值1715.1亿元，增长2.3%；进口总值804.8亿元，下降7.1%。年末与我市建立进出口贸易关系的国家和地区203个，比上年减少1个。全市有进出口业绩的企业6905家，增长5.9％。 2、区域基础设施规划及现状 崇川区工业发达，形成了以电子、船舶、机械、纺织服装、粮油加工、化工等为主体的产业体系，比较著名的大型企业有南通富士通微电子、南通中远川崎、南通醋酸纤维、南亚塑胶、东洋之花、宏信化工等。 崇川区商贸服务业发达，南通最繁华的两条商业街都位于崇川区，区内拥有众多的百货超市、专业市场、娱乐、金融等行业，麦德隆、易初莲花、家乐福等国际大型连锁超市也也进驻崇川。 根据南通市未来城市化发展方向，结合区内现有产业空间布局基础，崇川全区被划分为老城区、新城区、开发区、风景区和沿江经济带五个功能区域。 崇川人居环境一流，拥有一山一水两个国家4A级风景名胜区。一山即狼山，是极佳的观江胜地，以山水田园风光著称，是佛教八小名山之首，佛教文化已有一千四百多年 历史。狼山风景区规划面积11.8平方公里，自然生态环境独具特色，军山、剑山、狼山、马鞍山、黄泥山沿江自东向西一线排开，延绵3.6公里，宛如一处长江口岸天然的绿化屏障，在一马平川的苏北平原地带显得极为珍贵。一水即濠河，犹如一条翡翠项链，环城三十里，清波荡漾，自然生态和人文历史浑然天成，现代气息与传统格调相互交融。 文物保护： 本项目周边无文物保护单位。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1.大气环境质量状况 本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2019年南通市环境状况公报》，2019年，南通市PM2.5年平均浓度为37μg/m3，未达到标准，属于不达标区。 表3-1 区域环境质量现状评价表 评价因子 时段 现状浓度 标准限值 占标率/% 达标情况 μg/m3 μg/m3 SO2 年平均浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均浓度 32 40 80 达标 PM10 年平均浓度 55 70 78.6 达标 PM2.5 年平均浓度 37 35 105.7 超标 CO 年平均浓度 1100 -- -- -- 24小时平均第95百分位数 1400 4000 35.0 达标 O3 8小时平均第90百分位数 157 160 98.1 达标 PM2.5超标原因受发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、 烹调过程中燃煤或燃油排放的油烟以及汽车尾气综合影响。 针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，采取调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督查等多项措施，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 2.水环境质量状况 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2019年南通市环境状况公报》，长江（南通段）水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良。南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河水质基本达到Ⅲ类。 3.声环境质量状况 本项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。根据公司例行监测报告（WXEPD191010113015CS），公司委托无锡市中证检测技术有限公司在本项目所在厂区周边设置测点4个（见附图3），进行了环境噪声的昼间监测，监测时间为2019年12月3日，监测结果列于下表。 表3-2 本项目厂界环境噪声背景值昼间测量 测点位 噪声标准（dB） 测量值（dB） 点 号 位 名 类 别 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 1 项目东侧 3 65 55 56.7 47.3 2 项目南侧 3 65 55 57.2 46.5 3 项目西侧 3 65 55 56.3 46.8 4 项目北侧 3 65 55 58.4 45.5 监测结果表明：本项目厂界噪声背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围的主要环境敏感保护目标为： 表3-3 环境空气保护目标 环境保护 对象名称 UTM坐标（m） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离（m） X Y 三桥村过渡房 303570.72 3546636.57 居民 约700人 二类区 NW 490 新胜拆迁安置点 304789.86 3546239.42 居民 约500人 E 300 观河中学 305586.19 3545970.33 学生 约800人 SE 1000 观音山敬老院 304622.97 3545587.50 老人 约300人 SE 500 万通城 304977.12 3544852.70 居民 约1000人 SE 1200 德诚翰景园 304838.46 3544719.10 居民 约1800人 SE 1200 书苑坊 304713.08 3544387.97 居民 约1800人 SE 1600 文华名邸 304975.38 3544394.15 居民 约1500人 SE 1600 观河华府 305259.35 3544474.59 居民 约1000人 SE 1700 雅学院 304677.91 3544148.21 居民 约1000人 SE 2000 太平北苑 304899.61 3543986.14 居民 约1800人 SE 2100 骏和棕榈湾 304322.78 3545012.58 居民 约4000人 S 1100 崇川学校 304433.47 3544372.57 学生 约4000人 S 1700 天山花苑 304647.53 3543802.91 居民 约4000人 S 2000 佳期漫 303953.10 3544923.05 居民 约1800人 SW 1400 万科城市之光 303428.28 3544741.18 居民 约1500人 SW 1600 同和嘉苑 303402.98 3544123.88 居民 约3000人 SW 2000 未来锦城 303194.45 3544991.78 居民 约1000人 SW 1600 滨河东城 303157.41 3544833.58 居民 约3000人 SW 1700 东城花园 303034.22 3544624.35 居民 约2000人 SW 2000 运杰龙馨园 302857.74 3545021.66 居民 约1000人 SW 1900 东晖花园 302780.90 3544739.14 居民 约2500人 SW 1900 表3-4 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标 环境 环境保护对象 方位 距离 规模 环境质量 水环境 通吕运河 N 730m 中型 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求 青龙横河 N 30m 小型 声环境 项目厂界 四周 1~200m - 环境噪声应达《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 生态环境 通吕运河（南通市区）清水通道维护区 N 230m 14.40km2 水源水质保护 南通濠河风景名胜区 SW 6100m 2.35km2 自然与人文景观保护

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准见下表： 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 二氧化硫 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 可吸入颗粒 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 可吸入颗粒 PM10 年平均 24小时平均 70 150 二氧化氮 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 一氧化碳 CO 24小时平均 1小时平均 4000 10000 臭氧 O3 日最大8小时 1小时平均 160 200 总悬浮颗粒物 TSP 年平均 24小时平均 200 300 TVOC 8小时平均 0.6 mg/m3 2.水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江近岸带水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，通吕运河、青龙横河执行Ⅲ类标准，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L 序号 污染因子 水质Ⅲ类标准 1 pH（无量纲） 6～9 2 COD ≤20 3 BOD5 ≤4 4 SS* ≤30 5 TP ≤0.2 6 NH3-N ≤1.0 7 石油类 ≤0.05 注：*SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 3.环境噪声质量标准 本项目评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂界西侧具体标准见下表： 表4-3 声环境质量标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4.地下水质量标准 地下水按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）分类，见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 评价因子 标准值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 pH（无量纲） 6.5-8.5 5.5-6.5，8.5-9 ＜5.5，＞9 2 耗氧量（CODMn法） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 ＞10 3 氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 ＞1.5 4 硝酸盐氮 ≤2 ≤5 ≤20 ≤30 ＞30 5 总硬度 ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 ＞650 6 氯化物 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 7 亚硝酸盐氮 ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.8 ＞4.8 8 硫酸盐 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350 9 挥发性酚类 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 10 氰化物 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 11 氟化物 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 12 砷 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ＞0.05 13 铅 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.1 ＞0.1 14 镉 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 ＞0.01 15 铁 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2 ＞2 16 锰 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.5 ＞1.5 17 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 ＞2000 18 铬（六价） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 19 汞 ≤0.0001 ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.002 ＞0.002 5.土壤质量标准 项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的筛选值第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值（第二类用地） 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 颗粒物参考执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的颗粒物（其他颗粒物）的排放限值以及表3中的厂界大气污染物监控点浓度限值，VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业的标准与表5中厂界监控点浓度限值，厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准中的新改扩建项目标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 30 1.5 厂界 0.5 VOCs 80 2.0（15m） 厂界 2.0 厂内 6（1h平均浓度值） 20（任意一次浓度值） 臭气浓度（无量纲） 2000（15m） / 厂界 20 2、水环境污染物排放标准 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准；观音山水质净化有限公司废水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放浓度》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。具体排放标准见下表： 表4-7 污水综合排放标准 污染物 三级标准限值 污水处理厂排放标准一级A pH 6～9 6～9 COD 500mg/L 50mg/L BOD5 300mg/L 10mg/L NH3-N* 45mg/L 5（8）mg/L SS 400 mg/L 10 mg/L TP* 8 mg/L 0.5 mg/L 动植物油 100mg/L 1mg/L 注：*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准；括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、声环境污染物排放标准 营运期项目执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表4-8 工业企业厂界噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3 65 55 4、固体废弃物 项目产生的一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表4-9 本项目污染物产生及排放一览表 单位：t/a 污染物 现有项目环评批复量 本项目 “以新带老”削减量 增减量 本项目建成后全厂排放量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 7055 818.8 0 818.8 0 +818.8 7873.8 COD 2.47 0.577 0.325 0.252 0 +0.252 2.722 SS 1.27 0.486 0.247 0.239 0 +0.239 1.509 NH3-N 0.212 0.013 0 0.013 0 +0.013 0.225 总磷 0.035 0.0016 0 0.0016 0 +0.0016 0.0366 动植物油 0.564 0.025 0 0.025 0 +0.025 0.589 废气（有组织） 粉尘 / 0.08 0.056 0.024 0 +0.024 0.024 VOCs / 0.051 0 0.051 0 +0.051 0.051 废气（无组织） 粉尘 / 7.6 7.4448 0.1552 0 +0.1552 0.1552 固废 一般工业固废 0 14.9448 14.9448 0 0 0 0 危险固废 0 1.5 1.5 0 0 0 0 生活垃圾 0 1.9 1.9 0 0 0 0 总量平衡方案： （1）废水：废水排入观音山水质净化有限公司集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：本项目废气排放量在区域内平衡。 （3）固废：实现“零排放”。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、本项目生产工艺流程见图5-1： ***涉及商业机密，生产工艺流程部分已做保密处理。 表5-1 建设项目营运期产污环节及排污特征 类别 编号 产生环节 污染因子 产生特征 去向 废气 G1 薄片松散 粉尘 连续 脉冲反吹扁袋除尘器（利用现有）+车间外无组织 G3 破碎① 粉尘 连续 G2 烘干 粉尘 连续 脉冲反吹扁袋除尘器（利用现有）+车间外无组织 G7 破碎② 粉尘 连续 G4 真空上料 粉尘 连续 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器+车间外无组织 G5 粗磨 粉尘 连续 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器+车间外无组织 粉尘 连续 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器+车间外无组织 G6 精磨 粉尘 连续 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器+车间外无组织 粉尘 连续 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器+车间外无组织 G8 一次干燥 粉尘、VOCs、臭气浓度 连续 烟气清洗系统+15米高排气筒Q1 G9 二次干燥 粉尘、VOCs、臭气浓度 连续 废水 W3 异味处理装置 COD、SS、氨氮 间歇 污水处理站处理后进入观音山水质净化有限公司，尾水排入长江 — 设备清洗 COD、SS 间歇 — 职工生活 COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 间歇 经化粪池预处理后进入观音山水质净化有限公司，尾水排入长江 固废 S1 麻丝剔除 废麻丝 间歇 出售 S2 分切 废烟芯薄片 间歇 出售 — 除尘器 收集的粉尘 间歇 出售 — 污水处理站 污泥 间歇 委托处理 — 污水处理站 废活性炭 间歇 委托有资质单位处置 — 职工生活 生活垃圾 间歇 环卫清运

表5-3  本项目废气产生、治理及排放情况

| 编号 | 污染源名称 | 废气量m3/h | 污染物名称 | 产生状况 | 治理措施 | 去除率% | 排放情况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 高度m | 直径m | 温度℃ |  |
| G8 | 一次干燥 | 20600 | VOCs | 0.325 | 0.0067 | 0.035 | 水喷淋 | 0 | 0.325 | 0.0067 | 0.035 | 80 | 2.0 | 25 | 0.65 | 25 | Q1 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.534 | 0.011 | 0.056 |  | 70 | 0.155 | 0.0032 | 0.0168 | 30 | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 193 | / | / |  | 50 | 96.5 | / | / | 2000 | / |  |  |  |  |
| G9 | 二次干燥 | 5150 | VOCs | 0.583 | 0.003 | 0.016 |  | 0 | 0.583 | 0.003 | 0.016 | 80 | 2.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粉尘 | 0.893 | 0.0046 | 0.024 |  | 70 | 0.272 | 0.0014 | 0.0072 | 30 | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 117 | / | / |  | 50 | 58.5 | / | / | 2000 | / |  |  |  |  |
| 合计 | 25750 | VOCs | 0.377 | 0.0097 | 0.051 | 水喷淋 | 0 | 0.377 | 0.0097 | 0.051 | 80 | 2.0 |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘 | 0.606 | 0.0156 | 0.08 |  | 70 | 0.179 | 0.0046 | 0.024 | 30 | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 310 | / | / |  | 50 | 155 | / | / | 2000 | / |  |  |  |  |

主要污染工序 一、施工期排污分析 本项目利用南通烟滤嘴有限责任公司厂内现有联合工房（原成品仓库）一层，厂房已建成，本环评不进行详细分析、评价。 二、营运期排污分析 项目营运期间产生的污染情况如下： 1、大气污染物 本项目产生的废气主要为薄片松散、破碎、烘干真空上料、粗磨、精磨产生的粉尘及一次干燥、二次干燥工段产生的异味，各工段废气收集及处理措施见下表。 表5-2 废气产生环节、收集情况拟处置措施情况一览表 产生环节 编号 收集方式 处理装置 污染特征 排气方式 薄片松散 G1 集尘罩 脉冲反吹扁袋除尘器 （利用现有） 粉尘 无组织 破碎① G3 集尘罩 烘干 G2 集尘罩 脉冲反吹扁袋除尘器 （利用现有） 粉尘 无组织 破碎② G7 集尘罩 真空上料 G4 管道密闭收集 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 粉尘 无组织 粗磨 G5 管道密闭收集 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 粉尘 无组织 管道密闭收集 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 粉尘 无组织 精磨 G6 管道密闭收集 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 粉尘 无组织 管道密闭收集 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 粉尘 无组织 一次干燥 G8 管道密闭收集 烟气清洗系统（水喷淋） 粉尘、水汽、异味 排气筒Q1 二次干燥 G9 管道密闭收集 （1）有组织废气 ①干燥废气（G8、G9） 烘烤成型工段使用干燥机将稠浆物料烘干至指定水分值，干燥过程为封闭式，两次干 燥均需要加热，产生水分挥发，其挥发过程中带出烟草中所含挥发性物质，并产生异味，主要污染因子为颗粒物、VOCs、臭气浓度。该工段废气产生情况类比《江苏鑫源烟草薄片有限公司再造梗丝验证生产线配套工程建设项目》中烟丝干燥湿气中各污染物产生情况，一级干燥湿气：VOCs产污系数为0.0087%、粉尘产污系数为0.014%；二级干燥湿气：VOCs产污系数为0.006%、粉尘产污系数为0.004%。 本项目一次干燥废气产生量为：粉尘0.056t/a、VOCs0.035t/a、臭气浓度193mg/m3， 二次干燥废气产生量为：0.016t/a、0.024t/a、臭气浓度117mg/m3。废气经管道密闭负压收集后经水喷淋装置处理，尾气由25米高排气筒Q1排放，废气收集率100%，粉尘去除率70%、臭气浓度去除率50%。 本项目有组组废气产生、排放情况见表5-3。 无组织废气 ①薄片松散、烘干、破碎粉尘（G1~G3、G7） 依据企业提供设计文件，薄片松散、烘干、破碎过程的粉尘废气一般为处理片烟量的1%，项目片烟预处理量为400t/a，产生粉尘量共为4t/a，经集气罩负压收集，收集至除尘机房后采用脉冲反吹扁袋除尘器处理。本项目对厂区现有2台脉冲反吹扁袋除尘器进行改造，在既有除尘器基础上加装防爆装置、无焰泄爆装置、温度传感器，薄片松散、烘干、破碎产生的粉尘经改造后的除尘器收集后处理，处理后的尾气直接在车间外无组织排放，粉尘收集率为98%，除尘效率可达99%，未被收集的粉尘（0.08t/a）在生产车间内排放。 ②真空上料粉尘（G4） 烟草颗粒经上料机送至粗磨机，上料过程为密闭式，粉尘产生量约为物料量的0.5%，粉尘产生量约为2t/a，经管道密闭收集后经旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器处理，尾气由15米高排气筒Q1排放，粉尘收集率为100%，处理效率可达99%。 ③粗磨粉尘（G5） 该过程使用粗磨机（共2台）对烟草颗粒进行粉碎，粗磨过程为密闭式，粉尘产生量约为物料量的0.2%，粉尘产生量约为0.8t/a，经管道密闭收集后经旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器处理，尾气由15米高排气筒Q2、Q3排放，粉尘收集率为100%，处理效率可达99%。 ④精磨粉尘（G6） 该过程使用精磨机（共2台）对烟草颗粒进行进一步粉碎，精磨过程为密闭式，粉尘产生量约为物料量的0.2%，粉尘产生量约为0.8t/a，经管道密闭收集后经旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器处理，尾气由15米高排气筒Q4、Q5排放，粉尘收集率为100%，处理效率可达99%。 本项目无组织产生、排放情况见表5-4。 表5-4 本项目无组织废气产生、排放情况 污染源名称 污染物名称 产生状况 收集量t/a 治理措施 去除率% 去除量t/a 排放情况 速率kg/h 产生量t/a 速率kg/h 排放量t/a 薄片松散 粉尘 0.19 1 0.98 脉冲反吹扁袋除尘器 99 1.9404 0.0037 0.0196 破碎① 粉尘 0.19 1 0.98 烘干 粉尘 0.19 1 0.98 脉冲反吹扁袋除尘器 99 1.9404 0.0037 0.0196 破碎② 粉尘 0.19 1 0.98 真空上料 粉尘 0.381 2 2 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 99 1.98 0.0038 0.02 粗磨 粉尘 0.076 0.4 0.4 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 99 0.396 0.0008 0.004 粉尘 0.076 0.4 0.4 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 99 0.396 0.0008 0.004 精磨 粉尘 0.076 0.4 0.4 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 99 0.396 0.0008 0.004 粉尘 0.076 0.4 0.4 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 99 0.396 0.0008 0.004 合计 1.445 7.6 7.52 99 7.4448 0.0144 0.0752 表5-4 本项目无组织废气排放情况 污染源 污染物 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 面源面积（m2） 面源高度（m） 生产车间 粉尘 （未被收集的） 0.08 0.0152 4300 6 厂区 粉尘 0.0752 0.0144 106114 6 2、水污染物 （1）废水产生 ①生活污水 本项目新增员工15人，有食堂，无住宿，年工作日为250天。根据《江苏省城市生活与公用用水定额》（2012年修订）苏南及沿江城市居民用水定额160L/人·天，本项目以100L/（人·天）计，则用水量为375t/a，产污系数取0.85，生活污水产量为1.27m3/d（318.8t/a）。其中主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油，产生浓度分别为400mg/L、350mg/L、40mg/L、5mg/L、80mg/L，产生量分别为0.127t/a、0.111t/a、0.013t/a、0.0016t/a、0.025t/a，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 ②碎浆机用水 粉碎后的纤维板需用碎浆机水解成纤维，并除去杂质，该过程需使用水，用水量为575t/a（2.3t/d）。 ③搅拌罐用水 稠浆制备中搅拌罐②需添加水混合搅拌粘合剂、甘油，用水量为1175t/a（4.7t/d）。 ④设备清洗废水 本项目使用的2台磨浆机、10个搅拌罐需要定期清洗，单台磨浆机清洗用水为0.1吨/次，单个搅拌罐清洗用水为0.08吨/次，清洗频次为每天一次，则年清洗用水共250t/a，废水量250t/a，其中主要污染因子为COD、SS，产生浓度分别为1200mg/L、1000mg/L，产生量分别为0.3t/a、0.25t/a，清洗废水经污水处理站采用“混凝沉淀+活性炭过滤”处理后排入市政污水管网。 ⑤异味处理废水 项目一次干燥、二次干燥产生的异味废气（粉尘、VOCs、臭气浓度）采用烟气清洗系统（水喷淋）处理，烟气清洗系统的冷却塔循环水量为200m3/h，补充水量为27m3/d（6750m3/a），废水量为1m3/d（250m3/a），主要污染因子为COD、SS，产生浓度分别为600mg/L、500mg/L，产生量分别为0.15t/a、0.125t/a，废气处理废水经污水处理站采用“混凝沉淀+活性炭过滤”处理后排入市政污水管网。 水平衡见图5-2： 图5-2 本项目水平衡图 （单位：t/a） （2）处理能力 项目污水处理设施设计处理能力为4m3/d，工艺废水产生量约为2m3/d，因此污水处理设施设计规模能够满足本项目需求。 污水处理设施主要工艺流程图见图5-3。 图5-3 污水处理设施主要工艺流程图 工艺流程说明：废水首先进入调蓄水箱，调蓄水箱具有均质均量的作用，即克服因生产不均衡造成的排水的不均衡，包括水量、水质两方面。 调蓄水箱的出水进入混凝沉淀池，主要用于去除排水中的木浆纤维和烟粉，以降低SS，同时去除一部分COD，投入聚合氯化铝，使水中难以沉淀的颗粒互相聚合，与水中杂质形成絮凝体，体积不断增大而下沉，最后通过沉淀去除。然后进入活性炭过滤器，对大分子有机物有较好的去除效果，进一步去除COD，废水处理过程产生污泥及废活性炭。 （3）处理效率 本项目废水的产生和处理排放情况见下表。 表5-5 项目废水产生、治理及排放情况一览表 类别 废水量(m3/a) 污染物 产生情况 治理 措施 去除率% 排放情况 排放 去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 生活污水 318.8 COD 400 0.127 化粪池 20 320 0.102 观音山水质净化有限公司 SS 350 0.111 20 280 0.089 NH3-N 40 0.013 0 40 0.013 TP 5 0.0016 0 5 0.0016 动植物油 80 0.025 0 80 0.025 设备清洗废水 250 COD 1200 0.3 混凝沉淀+活性炭过滤 66.7 300 0.15 SS 1000 0.25 60 300 0.15 异味处理废水 250 COD 600 0.15 SS 500 0.125 3、噪声 本项目使用的主要高噪声污染源为见下表： 表5-6 主要生产设备噪声源强一览表 （单位：dB(A)） 序号 设备名称 设备数量 （台） 单机声级值dB(A) 所在车间名称 距最近厂界距离（m） 主要防治措施 降噪效果 1 滚筒叶片烘干机 1 85 生产车间 西厂界，76 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 30 2 强力破碎机 2 80 西厂界，85 3 粗磨机 2 85 西厂界，90 4 精磨机 2 85 西厂界，92 5 一次干燥机 1 85 西厂界，80 6 二次干燥机 1 85 西厂界，85 4、固废 （1）固废属性判定 ①一般固废 废麻丝S1：麻丝剔除过程产生废麻丝，产生量约为5t/a，收集后外售。 废烟芯薄片S2：成品包装前需分切，分切过程产生废边角料，产生量约2t/a，收集后外售。 收集的粉尘：脉冲反吹扁袋除尘器、旋风分离器、滤袋式脉冲除尘器收集的粉尘量为7.4448t/a，收集后外售。 污泥：本项目污水处理站定期产生污泥，产生量约0.5t/a，委托有能力单位处理。 生活垃圾：生活垃圾人均产生量以0.5kg/d计，则本项目生活垃圾产生量为1.9t/a。 ②危险废物 废活性炭：本项目污水处理站的活性炭过滤器定期会产生废活性炭，产生量约1.5t/a，委托有资质单位处置。 表5-7 本项目副产物产生情况一览表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 有害成分 预测产生量(t/a) 废麻丝 麻丝剔除 固 麻丝 / 5 废烟芯薄片 分切 固 片烟 / 2 收集的粉尘 粉尘处理设施 固 烟粉 / 7.4448 污泥 污水处理站 半固 纸浆纤维、烟粉 / 0.5 废活性炭 污水处理站 固 活性炭、有机物 有机物 1.5 生活垃圾 办公、生活 固 / / 1.9 （2）副产物属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表 5-8。 表5-8 副产物属性判定表 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否固废 判定依据 利用途径 废麻丝 麻丝剔除 固 麻丝 是 丧失原有使用价值的物质 出售 废烟芯薄片 分切 固 片烟 是 丧失原有使用价值的物质 出售 收集的粉尘 粉尘处理设施 固 烟粉 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 出售 污泥 污水处理站 半固 纸浆纤维、烟粉 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 委托有能力的单位处理 废活性炭 污水处理站 固 活性炭、有机物 是 环境治理和污染控制过程中产生的物质 委托有资质单位处置 生活垃圾 办公、生活 固 / 是 / 环卫清运 ② 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-9。 表5-9 危险废物属性判定表 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别 废麻丝 麻丝剔除 否 - 废烟芯薄片 分切 否 - 收集的粉尘 粉尘处理设施 否 - 污泥 污水处理站 否 - 废活性炭 污水处理站 是 HW49 生活垃圾 办公、生活 否 - （3） 污染防治措施 本项目固体废物汇总表见表5-10。 表5-10 固体废物汇总表 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废麻丝 / / 5 麻丝剔除 固 麻丝 / 每天 / 出售 废烟芯薄片 / / 2 分切 固 片烟 / 每天 / 出售 收集的粉尘 / / 7.4448 粉尘处理设施 固 烟粉 / 定期 / 出售 污泥 / / 0.5 污水处理站 半固 纸浆纤维、烟粉 / 定期 / 委托有能力的单位处理 废活性炭 HW49 900-041-49 1.5 污水处理站 固 活性炭、有机物 有机物 定期 T/In 委托有资质单位处置 生活垃圾 / / 1.9 办公、生活 固 / / 每天 / 环卫清运 5、本项目污染物产生及排放汇总 本项目污染物产生及排放情况见表5-11。 表5-11 本项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a 污染物 现有项目环评批复量 本项目 “以新带老”削减量 增减量 本项目建成后全厂排放量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 7055 818.8 0 818.8 0 +818.8 7873.8 COD 2.47 0.577 0.325 0.252 0 +0.252 2.722 SS 1.27 0.486 0.247 0.239 0 +0.239 1.509 NH3-N 0.212 0.013 0 0.013 0 +0.013 0.225 总磷 0.035 0.0016 0 0.0016 0 +0.0016 0.0366 动植物油 0.564 0.025 0 0.025 0 +0.025 0.589 废气（有组织） 粉尘 / 0.08 0.056 0.024 0 +0.024 0.024 VOCs / 0.051 0 0.051 0 +0.051 0.051 废气（无组织） 粉尘 / 7.6 7.4448 0.1552 0 +0.1552 0.1552 固废 一般工业固废 0 14.9448 14.9448 0 0 0 0 危险固废 0 1.5 1.5 0 0 0 0 生活垃圾 0 1.9 1.9 0 0 0 0

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 排气筒 | VOCs | 0.377 | 0.051 | 0.377 | 0.0097 | 0.051 | 大气 |
|  |  | 粉尘 | 0.606 | 0.08 | 0.179 | 0.0046 | 0.024 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 310 | / | 155 | / | / |  |
|  | 无组织 | 粉尘 | / | 0.1552 | / | 0.0296 | 0.1552 | 大气 |
| 废 水 |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | 废水量 | — | 318.8 | COD 307.8 SS 291.9 氨氮 15.9 总磷 1.95 动植物油30.5 | COD 0.252 SS 0.239 氨氮 0.013 总磷 0.0016 动植物油0.025 | 市政污水管网，经观音山水质净化有限公司处理达标排入长江 |
|  |  | COD | 400 | 0.127 |  |  |  |
|  |  | SS | 350 | 0.111 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 40 | 0.013 |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 5 | 0.0016 |  |  |  |
|  |  | 动植物油 | 80 | 0.025 |  |  |  |
|  | 设备清洗废水 | 废水量 | — | 250 |  |  |  |
|  |  | COD | 1200 | 0.3 |  |  |  |
|  |  | SS | 1000 | 0.25 |  |  |  |
|  | 异味处理废水 | 废水量 | — | 250 |  |  |  |
|  |  | COD | 600 | 0.15 |  |  |  |
|  |  | SS | 500 | 0.125 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 废麻丝 | 5 | — | 5 | — | 出售 |
|  | 废烟芯薄片 | 2 | — | 2 | — | 出售 |
|  | 收集的粉尘 | 7.4448 | — | 7.4448 | — | 出售 |
|  | 污泥 | 0.5 | 0.5 | — | — | 委托有能力的单位处理 |
|  | 废活性炭 | 1.5 | 1.5 | — | — | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 1.9 | 1.9 | — | — | 环卫清运 |
| 噪声 | 设备名称 | 设备数量（台） | 单台设备等效声级dB（A） | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界距离m |
|  | 滚筒叶片烘干机 | 1 | 85 | 生产车间 | 西厂界，76 |
|  | 强力破碎机 | 2 | 80 |  | 西厂界，85 |
|  | 粗磨机 | 2 | 85 |  | 西厂界，90 |
|  | 精磨机 | 2 | 85 |  | 西厂界，92 |
|  | 一次干燥机 | 1 | 85 |  | 西厂界，80 |
|  | 二次干燥机 | 1 | 85 |  | 西厂界，85 |
| 主要生态影响： 本项目利用现有厂内现有联合工房（原成品仓库），所在地为划定的工业用地，厂区既有绿化面积为15918m2，同时项目对产生的废气、废水、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 |

七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目利用南通烟滤嘴有限责任公司厂内现有联合工房（原成品仓库）一层，厂房已建成，本环评不进行详细分析、评价。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定，采用AERSCREEN模型进行初步预测及评价等级判定，估算模型参数见表7-1。 表7-1 大气环境影响评价估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 84.38万 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -9.4 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km -- 岸线方向/° -- 表7-2 大气环境影响评价估算模型计算结果（有组织） 无组织排放源下风向距离（m） 粉尘 VOCs 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 5.36E-05 0.00595 1.13E-04 0.0188 100 1.66E-04 0.0184 3.49E-04 0.0582 200 3.59E-04 0.0399 7.54E-04 0.126 300 3.61E-04 0.0401 7.59E-04 0.126 400 3.13E-04 0.0348 6.58E-04 0.11 500 2.64E-04 0.0293 5.56E-04 0.0927 600 2.24E-04 0.0249 4.72E-04 0.0787 700 1.93E-04 0.0214 4.05E-04 0.0675 800 1.67E-04 0.0186 3.51E-04 0.0585 900 1.46E-04 0.0162 3.07E-04 0.0512 1000 1.30E-04 0.0144 2.72E-04 0.0453 1200 1.04E-04 0.0116 2.19E-04 0.0365 1400 8.59E-05 0.00954 1.80E-04 0.03 1600 7.27E-05 0.00808 1.53E-04 0.0255 1800 6.25E-05 0.00694 1.31E-04 0.0218 2000 5.45E-05 0.00606 1.15E-04 0.0192 2500 4.12E-05 0.00458 8.65E-05 0.0144 最大落地浓度（mg/m3） 3.71E-04 0.0412 7.81E-04 0.13 最大浓度出现距离（m） 250 250 表7-3 大气环境影响评价估算模型计算结果（无组织） 无组织排放源下风向距离（m） 粉尘 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 50 0.00307 0.341 100 0.0034 0.378 200 0.00395 0.439 300 0.00316 0.351 400 0.00242 0.269 500 0.002 0.222 600 0.00172 0.191 700 0.00152 0.169 800 0.00136 0.151 900 0.00123 0.137 1000 0.00112 0.124 1200 0.000953 0.106 1400 0.00083 0.0922 1600 0.000734 0.0816 1800 0.000658 0.0731 2000 0.000595 0.0661 2500 0.000475 0.0528 最大落地浓度（mg/m3） 0.00408 0.453 最大浓度出现距离（m） 229 （1）有组织废气 本项目烘烤成型工段会产生颗粒物、VOCs，废气经管道密闭负压收集后经水喷淋装置处理，尾气由25米高排气筒Q1排放。颗粒物年排放量0.024t/a，排放速率为0.0046kg/h，排放浓度为0.179mg/m3；VOCs年排放量0.051t/a，排放速率为0.0097kg/h，排放浓度为0.377mg/m3，颗粒物排放速率、排放浓度符合《大气污染综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准，VOCs排放速率、排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的标准。 （2）无组织废气 本项目薄片松散、烘干、破碎、上料、粗磨、精磨产生的粉尘经脉冲反吹扁袋除尘器/旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器处理后在车间外无组织排放，排放量为0.1552t/a，排放速率0.0296kg/h。通过自然通风系统以无组织形式排放，经扩散后厂界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）中的标准。 表7-4 大气环境影响评价估算模型计算结果 污染物名称 Pmax/% D10% 有组织 粉尘 0.0412 / VOCs 0.13 / 无组织 粉尘 0.453 / 根据本项目估算模式计算结果，Pmax=0.453%<1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目环境空气质量评价工作等级确定为三级，不需设置大气环境影响评价范围。 （3）大气环境防护距离 本项目排放的大气污染物贡献值较小，粉尘无组织排放最大浓度为0.00408mg/m3，最大占标率0.453%<10%。项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 （4）大气环境影响评价自查表 表7-5 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a□ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）☑ 包括二次PM2.5□ 其他污染物（TVOC） 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准☑ 附录D☑ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ （不适用） 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （/）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、VOCs、臭气浓度） 有组织废气监测☑ 无监测□ 无组织废气监测☑ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受  不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:(0.1792)t/a VOCs:(0.051)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 7.2.2 地表水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水、设备清洗废水、废气处理废水，产生总量818.8t/a，生活污水经化粪池预处理，设备清洗废水、废气处理废水经污水处理站进行“混凝沉淀+活性炭过滤”处理后排入市政污水管网，由观音山水质净化有限公司处理。 （1）废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表7-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活污水、设备清洗废水、废气处理废水 COD SS 氨氮 总磷 动植物油 接管至观音山水质净化有限公司处理 连续排放流量不稳定 污水排口1# 化粪池、污水处理站 混凝沉淀+活性炭过滤 污水排口1# 是 企业总排 本项目所依托的观音山水质净化有限公司废水间接排放口基本情况见下表。 表7-7 废水间接排放口基本情况 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 污水排口1# 304497.64 3546165.41 0.08188 观音山水质净化有限公司 连续排放流量不稳定 / 观音山水质净化有限公司 COD 50 SS 10 氨氮 5 总磷 0.5 动植物油 1 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表7-8 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 污水排口1# COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准 500 2 SS 400 3 动植物油 100 4 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准 45 5 总磷 8 本项目废水污染物排放信息见下表。 表7-9 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（kg/d） 年排放量（t/a） 1 污水排口1# COD 307.8 1.01 0.252 2 SS 291.9 0.956 0.239 3 氨氮 15.9 0.052 0.013 4 总磷 1.95 0.0064 0.0016 5 动植物油 30.5 0.1 0.025 全厂排放口合计 COD 0.252 SS 0.239 氨氮 0.013 总磷 0.0016 动植物油 0.025 （2）污水处理可行性分析 南通观音山水质净化有限公司位于南通市崇川区观音山镇十八湾村十组，厂区主体工艺采用SBR法，一期工程设计规模2.5万吨/日，采用水解酸化+A2O+砂滤处理工艺，主体工程于2007年9月建成，二期工程4.8万吨/日，采用水解酸化+A2O+砂滤处理工艺，目前已通过环保竣工验收。 本项目废水排入污水处理厂处理的可行性分析如下： A.污水管网建设情况分析 本项目位于南通市崇川区胜利路6号现有厂区内，南通观音山水质净化有限公司的污水管网已铺设至此地，本项目产生的废水可通过污水管网排入南通观音山水质净化有限公司进行处理。 B.废水量可行性分析 目前南通观音山水质净化有限公司设计处理能力7.3万吨/日，剩余处理能力约1.8万吨/日，本项目废水产生量为818.8t/a，且排放的废水进入南通观音山水质净化有限公司后不会对污水处理厂的处理工艺的正常运行产生影响。 C.水质的可行性分析 本项目废水中各污染物浓度均满足南通观音山水质净化有限公司的接纳废水水质的接管要求。本项目废水中无有毒有害物质，不会对污水处理厂处理工序造成影响。因此，从废水水质来看，南通观音山水质净化有限公司是可以接纳本项目废水的。 表7-10 本项目废水最终排放情况 来源 废水量 m3/a 污染物 排入环境 排放去向 *浓度mg/L 排入环境的量t/a 生活污水、设备清洗废水、废气处理废水 818.8 COD 50 0.0409 长江 SS 10 0.0082 氨氮 5 0.0041 总磷 0.5 0.0004 动植物油 1 0.0008 注：*为污水处理厂尾水排放标准。 （3）地表水环境影响评价自查表 表7-11 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 ☑；其他□ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （） 监测断面或点位个数 （）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区□ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 水量 818.8 / COD 0.252 307.8 SS 0.239 291.9 氨氮 0.013 15.9 TP 0.0016 1.95 动植物油 0.025 30.5 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 ☑；自动 □；无监测 □ 监测点位 （） （废水总排放口） 监测因子 （） （CODcr、SS、氨氮、总磷、动植物油） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目建成后主要高噪声设备为烘干机、破碎机、粗磨机、精磨机、干燥机，噪声源强约80~85dB。 计算中主要考虑建筑物及围墙的隔声及距离衰减因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上的各预测值。对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： ①噪声预测公式： 式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r — 关心点距噪声源距离，m； r0 — 距噪声源距离，以1米计； △L— 噪声衰减值，dB（A）。 ②噪声叠加公式采用： 式中：Li —第i个噪声源的声级； n—声源个数 建筑物和围墙的隔声量约30dB。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后预测厂界噪声值。预测结果见表7-12。 表7-12 厂界噪声预测结果（dB） 预测点 贡献值 背景值 预测值 排放标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 27.8 56.7 47.3 56.7 47.4 65 55 达标 2 33.8 57.2 46.5 57.2 46.7 65 55 达标 3 30.9 56.3 46.8 56.3 46.9 65 55 达标 4 30.7 58.4 45.5 58.4 45.6 65 55 达标 根据预测结果可知，本项目建成后厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准。 7.2.4 固体废弃物影响分析 本项目产生的一般工业固废包括废麻丝5t/a、废烟芯薄片2t/a、收集的粉尘7.4448t/a，出售处理，污泥0.5t/a，由有能力的单位处理；废活性炭1.5t/a，委托有资质单位处置；生活垃圾1.9t/a，由当地环卫部门清运并进行卫生填埋处置。 (1)一般固废环境影响分析 厂区已设置一个150m2的一般固废仓库，位于西北侧，并且按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求进行设计，因此本项目一般固废可以实现零排放，对周围环境影响较小。 (2)危险废物环境影响分析 本项目危险固废为废活性炭，固体废物的处理处置应遵循分类收集和综合利用的原则，具体处置方式如下： 危险固废：核对《国家危险废物名录》（2016年版），本项目主要产生HW49类危险废物，委托有资质单位处置。 (3)贮存场所环境影响分析 表7-13 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废仓库 废活性炭 HW49 900-041-49 物资中转站内 30m2 袋装 0.4t 3个月 表7-14 本项目危废“三同时”一览表 类别 产生工序及装置 污染物名称 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 危废 污水处理站 废活性炭 委托有资质单位处置 零排放 5 与主体工程同时建设同时投产使用 厂区已设置1个30m2的危废仓库，位于西北侧物资中转站内。 企业设置的危废贮存场所需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环保保护部公告2013 年第36 号）以及《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办【2019】104 号）、《江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案（苏环办[2019]149号）》、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）》和《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知（通环办【2020】1号）》要求处置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。本项目危险废物的贮存、处置及防渗有如下几点要求： ①危险废物的贮存容器 a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物，所有危废需密封加盖存放，严格控制废气等二次污染。 b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 c.装载危险废物的容器必须完好无损。 d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。 e.液体危险废物可注入开孔直径不超过70 毫米并有放气孔的桶中。 ②危险废物的堆放 a.基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层(渗透系数≤10-7 厘米/秒) ，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数渗<10-10 厘米/秒。 b.危险废物堆要防风、防雨、防晒。 c.产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 d.不相容的危险废物不能堆放在一起。 e.总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30 毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ③危险废物贮存设施的运行与管理 a.盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 b.危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志，配备照明及通讯设备，出入口、设施内部等关键位置布设监控装置。 c.不得将不相容的废物混合或合并存放。 d.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留。危废转移需严格执行转移联单制度，规范填写，加强管理。 e.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④危险废物贮存设施的安全防护 a.各类危废分类存放，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)中的要求做好标识。 b.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 c.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 d.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 (4)危险废物内部收集、转运、外部运输要求 严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目产生的危废委托有资质单位处置，并按照危废转移要求，危废转移前先在危废网上申报系统中申报，待处置单位同意接收后再转移，同时危废装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏。 对照《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号），公司应： ①规范涉危项目环评管理对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施；对已通过环评审批尚未验收的项目，按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》《国家危险废物名录》等进行自查，在规定期限内，对实际产生的危险废物属性、种类、产生量、贮存设施等与环评不一致的情形，属于重大变动的，按现行审批权限重新报批该项目环境影响评价文件；不属于重大变动的，按照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号）的要求编制《建设项目变动环境影响分析》，纳入竣工环境保护验收管理；强化环境影响评价事中事后监管。对已验收项目，运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件情形的，应当组织环境影响后评价，采取改进措施，并报有权环境影响评价文件审批部门备案。 ②加强危险废物申报登记 按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 ③规范危废收集贮存 加强危废分类收集；按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网；应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。 ④强化危险废物转移管理 在省内转移要选有资质并能利用“电子运单管理系统”进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险废物运输；危险废物跨省转移全面推行电子联单，实时共享危险废物产生、运输、利用处置企业基础信息与运输轨迹信息。 (5)综合利用、处理、处置的环境影响分析 本项目危废委托有资质单位安全处置，确保项目危废的有效处置，因此对周围环境基本无影响。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过出售或环卫清运处理。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 (6)项目固废产生及处理处置情况 营运期固体废物分析结果见表7-15。 表7-15 营运期固体废物分析结果 名称 危废类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 废麻丝 / / 5 麻丝剔除 固 麻丝 / 每天 / 出售 废烟芯薄片 / / 2 分切 固 片烟 / 每天 / 出售 收集的粉尘 / / 7.4448 粉尘处理设施 固 烟粉 / 定期 / 出售 污泥 / / 0.5 污水处理站 半固 纸浆纤维、烟粉 / 定期 / 委托有能力的单位处理 废活性炭 HW49 900-041-49 1.5 污水处理站 固 活性炭、有机物 有机物 定期 T/In 委托有资质单位处置 生活垃圾 / / 1.9 办公、生活 固 / / 每天 / 环卫清运 7.2.5 土壤分析 本项目属于其他烟草制品制造项目，为污染影响型项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于Ⅳ类项目，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.6 环境风险评价 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+···+qn/Qn（C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目各物质的临界量计算如下： 表7-16 建设项目涉及的主要危险物质的最大储存量和辨识情况 序号 名称 CAS号 最大储存量（t） 临界量（t） 该种危险物质Q值 1 甘油 / 10 2500 0.004 2 粘合剂 / 2 100 0.02 3 废活性炭 / 0.5 100 0.005 合计 0.029 结合建设项目风险物质Q值，由于Q=0.029<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此仅开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析，本项目周围敏感目标分布情况见表3-3。 （3）环境风险识别 本项目主要危险物质环境风险识别见下表： 表7-17 建设项目涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元 涉及风险物质 可能影响的环境途径 原料仓库 甘油、粘合剂、废活性炭 泄漏/火灾 环境风险分析 经识别，本项目涉及的主要风险物质为甘油、粘合剂、废活性炭，甘油如遇明火，火花则 可能发生火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOx等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目重点防渗区为原料仓库，已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 环境风险防范应急措施 为减少危险物质可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施：①从生产管理、危险物质贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。②本项目使用的甘油为桶装，粘合剂为袋装，需定期检查其包装的完整性，加强风险源监控。③项目需设有足够的灭火设施。这些设施包括灭火系统、消火栓系统等，一旦发生火灾，能保证企业有足够的灭火装置，将火灾损失降到最低。④项目需设有足够的防泄漏物质，如黄沙、吸附棉等，用来吸附泄漏物。 （6）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。本项目环境风险简单分析内容见下表。 表7-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 烟芯薄片试验线配套厂房适应性改造项目 建设地点 南通市崇川区胜利路6号现有厂区内 地理坐标 北纬N32°01′57.79′′ 东经E120°55′56.04′′ 主要危险物质及分布 本项目使用的甘油、粘合剂主要存在原料仓库，废活性炭存放在危废仓库 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 本项目涉及的主要风险物质为甘油，发生泄漏，如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOX等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近 水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目重点防渗区生产车间已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 风险防范措施要求 为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、原辅材料贮存、工艺技术设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统、防泄漏物质等方面制定相应的环境风险防范措施。 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 7.2.7 环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）自行监测计划 ①大气污染源监测 按照相关环保规定要求，根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-19 废气污染源监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 有组织（排气筒Q1） 废气进口及出口 颗粒物、VOCs、臭气浓度 一年一次 无组织 厂界上风向1个点位、下风向2~3个点位 颗粒物、臭气浓度 一年一次 ②应急监测计划 项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 大气环境监测监测因子：颗粒物、VOCs、臭气浓度。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 （3）环保验收监测计划 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 在厂界上、下风向布设厂界无组织监控点。 监测因子为：颗粒物、臭气浓度。 总排口处取样监测。监测因子为：水量、COD、SS、氨氮、TP、动植物油。 厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 是否实现“雨污分流”。 固体废物处理情况。 大气环境防护距离的核实，确定。 是否有风险应急预案和应急计划。 污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 检查各排污口是否设置规范化。 针对本项目所排污情况，制定详细监测计划表。 表7-20 本项目验收监测项目统计表 环境要素 监测位置 监测项目 频次 废气 排气筒Q1 废气进口及出口 颗粒物、VOCs、臭气浓度 一年一次 厂界上风向1个点位、下风向2~3个点位 颗粒物、臭气浓度 一年一次 废水 废水外排口 水量、COD、氨氮、总磷、SS、动植物油 水量、COD、氨氮、总磷一季度一次； SS、动植物油一年一次 噪声 厂界 Leq(A) 一季度一次 7.2.8 本项目“三同时” 表7-21 本项目“三同时”一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果 投资 (万元) 完成 时间 废气 一次干燥、二次干燥 粉尘、VOCs 水喷淋+25米高排气筒排放 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 7 与主体工程同时建设同时施工 薄片松散、破碎① 粉尘 脉冲反吹扁袋除尘器 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表3中的厂界大气污染物监控点浓度限值 1 烘干、破碎② 粉尘 脉冲反吹扁袋除尘器 1 真空上料 粉尘 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 7 粗磨 粉尘 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 7 精磨 粉尘 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 6 废水 生活污水、设备清洗废水、废气处理废水 COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 化粪池、污水处理站 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准 8 噪声 设备噪声 噪声 隔声、减振 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 5 固废 工业固废 废麻丝5t/a 暂存面积40m2，出售 零排放 5 废烟芯薄片2t/a 暂存面积30m2，出售 收集的粉尘7.4448t/a 暂存面积50m2，出售 污泥0.5t/a 暂存面积30m2，委托有能力的单位处理 废活性炭1.5t/a 暂存面积30m2，委托有资质单位处置 职工生活 生活垃圾1.9t/a 环卫清运 绿化 绿化15918m2 / / 事故应急措施 / / / 雨污分流，排污口规范化设置 厂区实行了雨污分流，废水排口、雨水排口已设置标志牌等 可满足管理要求 / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 （1）废水：废水排入南通观音山水质净化有限公司集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：废气排放量在区域内平衡。 （3）固废：实现“零排放”。 / 区域解决问题 / / 总计 / 47

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 一次干燥、二次干燥 | 粉尘、VOCs | 水喷淋+25米高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
|  | 薄片松散、破碎① | 粉尘 | 脉冲反吹扁袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表3中的厂界大气污染物监控点浓度限值 |
|  | 烘干、破碎② | 粉尘 | 脉冲反吹扁袋除尘器 |  |
|  | 真空上料 | 粉尘 | 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 |  |
|  | 粗磨 | 粉尘 | 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 |  |
|  | 精磨 | 粉尘 | 旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器 |  |
| 水污 染物 | 生活污水、设备清洗废水、废气处理废水 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 化粪池、污水处理站 | 符合污水处理厂接管要求 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类 |
| 固体 废物 | 生产 | 废麻丝 | 出售 | “零”排放，对周边环境无影响 |
|  |  | 废烟芯薄片 | 出售 |  |
|  |  | 收集的粉尘 | 出售 |  |
|  |  | 污泥 | 委托有能力的单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 环卫收集 |  |
| 电磁 辐射 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 在各项环保措施认真落实的情况下，对生态影响较小。 |

九、结论与建议

一、结 论 1、项目概况 南通烟滤嘴有限责任公司创建于1981年，其前身为国家轻工业部1976年投资的300吨醋纤工程项目，是全国最早使用酸醋纤维丝束生产烟滤嘴的厂家，公司位于南通崇川经济开发区胜利路6号。为适应滤嘴技术发展的趋势，公司拟投资500万元对厂内现有联合工房（原成品仓库）一层进行技术改造，以符合烟芯薄片试验线的运行工艺需求，改造面积约4300m2。改造内容为：将原成品仓库内的成品存放至综合库中，拆除原成品仓库局部吊顶、多联机空调及其他管线等，同时新购置破碎机、真空上料机、混合机、精磨机、碎浆机等设备布置于联合工房内，进行烟芯薄片生产，年产量为525吨/年。该项目预计2020年10月投入试运行。 2、产业政策相符性结论 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。 3、项目选址可行性结论 本项目拟建于南通烟滤嘴有限责任公司现有厂区内，厂区位于南通市崇川经济开发区通富北路东侧、青龙横河南侧。厂区东侧是一条小河道，河东侧是胜利路，路宽约30米，路东侧是南通高中压阀门公司、盛祥物流控制公司；厂区南侧是南通大生众合汽车销售服务有限公司、大明电子有限公司、南通亨威塑业有限公司；厂区西侧是宽约60米的通富北路；项目北侧是青龙横河，河宽约20米，河北侧是钟秀东路，路北是万达锅炉。该地块属于工业用地，本项目不属于河道管理范围内禁止活动，因此本项目符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的相关要求，选址可行。 4、清洁生产结论 本项目在建设和运营过程中采取了相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。 5、项目周围环境质量现状评价结论 (1) 长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良； (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2 、NO2、PM10、CO、O3的监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5超标； (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。6、污染防治措施及环境影响 （1）废水 本项目建成营运后，生活污水经化粪池预处理，设备清洗废水、废气处理废水经污水处理站采用“混凝沉淀+活性炭过滤”处理后送观音山水质净化有限公司处理达标后排入长江，措施可行，对地表水环境影响较小。 （2）废气 本项目烘烤成型工段会产生颗粒物、VOCs，废气经管道密闭负压收集后经水喷淋装置处理，尾气由25米高排气筒Q1排放，颗粒物排放速率、排放浓度符合《大气污染综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准，VOCs排放速率、排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的标准；薄片松散、烘干、破碎、上料、粗磨、精磨产生的粉尘经脉冲反吹扁袋除尘器/旋风分离器+滤袋式脉冲除尘器处理后通过自然通风系统以无组织形式排放，经扩散后厂界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）中的标准，因此本项目废气污染防治措施可行。 （3）固体废物 本项目运营过程中产生的废麻丝、废烟芯薄片、收集的粉尘、污泥为一般工业固废，废麻丝、废烟芯薄片、收集的粉尘出售处理，污泥委托有能力的单位处理；废活性炭为危废，委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运处置，对环境不会产生影响，方法可行。 （4）噪声 本项目营运期间主要噪声源为烘干机、破碎机、粗磨机、精磨机等，通过设备布局合理减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，方法可行。 7、污染物排放总量 本项目污染物产生及排放情况如下表： 表9-1 本项目污染物产生及排放一览表 单位：t/a 污染物 现有项目环评批复量 本项目 “以新带老”削减量 增减量 本项目建成后全厂排放量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量 7055 818.8 0 818.8 0 +818.8 7873.8 COD 2.47 0.577 0.325 0.252 0 +0.252 2.722 SS 1.27 0.486 0.247 0.239 0 +0.239 1.509 NH3-N 0.212 0.013 0 0.013 0 +0.013 0.225 总磷 0.035 0.0016 0 0.0016 0 +0.0016 0.0366 动植物油 0.564 0.025 0 0.025 0 +0.025 0.589 废气（有组织） 粉尘 / 0.08 0.056 0.024 0 +0.024 0.024 VOCs / 0.051 0 0.051 0 +0.051 0.051 废气（无组织） 粉尘 / 7.6 7.4448 0.1552 0 +0.1552 0.1552 固废 一般工业固废 0 14.9448 14.9448 0 0 0 0 危险固废 0 1.5 1.5 0 0 0 0 生活垃圾 0 1.9 1.9 0 0 0 0 总量平衡方案： （1）废水：废水排入观音山水质净化有限公司集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。 （2）废气：本项目废气排放量在区域内平衡。 （3）固废：实现“零排放”。 综上所述，南通烟滤嘴有限责任公司烟芯薄片试验线配套厂房适应性改造项目符合国家、地方产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废水、废气、噪声、固废等的排放或处置均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，各项污染治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。 2、加强宣传教育，增强全体员工及顾客的环保意识和安全意识。 3、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式营运。 附图： 附图1、生态红线图； 附图2、地理位置图； 附图3、项目周边300米状况图； 附图4、厂区平面布置图。 附件： 备案； 现有项目环评批复、验收批复； 厂区例行监测报告； 环评合同； 委托书； 承诺书。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

# Text boxes

二醋酸纤维丝束

开松

上胶

成型

烟用过滤嘴

废跑条、废滤嘴

三醋酸甘油酯

胶水

飞絮

废甘油酯

新鲜水

9125

经污水管道送观音山水质净化有限公司处理排入长江

生活用水

化粪池预处理

318.8

56.2

500

375

碎浆用水

575

搅拌用水

1175

设备清洗用水

250

烟气清洗用水

6750

6500

250

250

318.8

818.8

200m3/h

污水处理站

调蓄水箱

混凝沉淀池

排放池

聚合氯化铝

活性炭过滤器