建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：     冷却塔等环保设备生产及销售项目

建设单位（盖章）：      江苏沭淼实业发展有限公司

编制日期：2020年6月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 冷却塔等环保设备生产及销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏沭淼实业发展有限公司 |
| 法人代表 | 王志伟 | 联系人 | 朱总 |
| 通讯地址 | 江苏宿迁市沭阳经济技术开发区义乌路北首 |
| 联系电话 | 15150744229 | 传真 | —— | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 江苏宿迁市沭阳经济技术开发区义乌路北首 |
| 立项审批部门 | 沭阳经济技术开发区管理委员会 | 批准文号 | 沭开经备[2020]49号 项目代码：2020-321359-34-03-520089 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3591环境保护专用设备制造 |
| 占地面积 | 27234.60平方米 | 绿化面积（平方米） | 400 |
| 总投资（万元） | 12000 | 其中：环保投资 （万元） | 30 | 环保投资占总投资比例 | 0.25% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 主要原辅材料：P2表1-1。 主要设施：见P2表1-2。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（m3/a） | 1200 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 3 | 天然气（标立方米/年） | 3000 |
| 蒸汽（吨/年） | — | 燃煤（吨/年） | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 本项目废水为生活污水和食堂废水。生活污水960m3/a经化粪池预处理、食堂废水288m3/a经隔油池预处理，达标后接管沭阳凌志水务有限公司，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备 表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 化学成分 形态 年用量（t/a） 来源 1 Q235普通碳素结构钢 碳、锰 固态 70 市场采购 2 304不锈钢 铬、镍 固态 15 市场采购 3 焊条 碳、硅、锰 固态 3 市场采购 4 切割片 金刚石 固态 0.1 市场采购 5 钻头 合金钢 固态 0.2 市场采购 6 锰钢丸 碳、铁、锰 固态 0.01 市场采购 7 氩气 氩 气态 2m3/a 市场采购 注：根据企业提供资料，Q235和304不锈钢单耗1吨/吨产品。 表1-2 建设项目主要生产设备表 序号 设备名称 型号（规格） 数量（台/套） 备注 1 折弯机 WL67Y 1 浙江 2 剪板机 QCI2Y 1 浙江 3 焊机 BX3-300 5 江苏 4 角磨机 WS670 3 江苏 5 破碎机 OPGB-400 | 2 填料 6 全自动液压成型机 750-1 2 填料 7 S波模具 1000*500*30 2 填料 8 塑料挤出机 -92 1 挤出 9 螺旋上料机 DTC-4000A 1 挤出 10 螺旋空气压缩机 MPV37A 1 通用 11 喷砂机 / 1 除锈 12 抛丸机 / 1 除锈 |

| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 冷却塔等环保设备生产及销售项目由江苏沭淼实业发展有限公司投资12000万元于沭阳经济技术开发区义乌路北首建设。项目用自有厂房进行生产，占地面积约27234.60平方米，建筑占地面积16143.96m2。项目投产运行后，可达年产冷却塔80套的生产规模。本项目于2020年4月21日获得沭阳经济技术开发区管理委员会下发的关于本项目的备案通知书（沭开经备[2020]49号，项目代码2020-321359-34-03-520089）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《中华人民共和国环境影响评价法》，建设过程中或建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令）的有关规定，江苏沭淼实业发展有限公司“冷却塔等环保设备生产及销售项目”属于分类管理名录中“二十四、专用设备制造业；70、专用设备制造及维修、其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表，建设单位委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制环境影响评价文件。我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请主管部门审批。 2、地理位置及周边环境概况 本项目位于江苏省宿迁市沭阳经济技术开发区义乌路北首，在自有厂房进行生产，厂房北侧为海宁路、隔路为江苏四海不锈钢制品有限公司，南侧为江苏玺鑫维生素有限公司，西侧为义乌路、隔路为江苏利斯达化纤有限公司，东侧江苏威能厨房设备有限公司厂房。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 表1-4 建设项目地理位置概况 项目名称 | 建设单位 建设地址 地理坐标 经度 纬度 冷却塔等环保设备生产及销售项目 江苏沭淼实业发展有限公司 江苏省宿迁市沭阳经济技术开发区义乌路北首 118.839036 34.142356 3、项目“三线一单”相符性分析 （1）生态空间管控区域相符性 ①根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省生态空间管控区域规划》，本项目距离最近的生态空间管控区域为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区约872m，详见表1-5。 表1-5 生态空间管控区域范围 地区 生态保护目标名称 主导生态功能 范围 面积（平方公里） 距厂区最近距离 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 沭阳县 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 — 新沂河两岸河堤之间的范围 — 68.34 68.34 — 872m 淮沭河第一饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口坐标为118°43′39″E，34°04′21″N。一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | — 10.14 — 10.14 11.7km — 根据上表可知本项目与江苏省生态空间管控区域无相交区域，不违背江苏省生态空间管控区域规划的相关要求。本项目与江苏省生态空间管控区域关系图见附图3。 ②根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）。本项目最近的江苏省国家级生态红线保护区域为淮沭河第一饮用水水源保护区，距离为11.7km。本项目不在该生态保护红线区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）。 综上所述，项目所在地不在江苏省生态空间管控区域或国家级生态保护红线范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）的要求。 （2）环境质量底线 按照HJ2.2-2018要求，项目选取2019年作为大气评价基准年，根据《2019年沭阳县环境质量报告书》，2019年沭阳县环境空气中除PM10、PM2.5年均值超标外均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，项目所在地判定为不达标区；纳污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水取自当地自来水，厂址位于沭阳经济技术开发区，区域靠近新沂河、沂南河、柴米河，附近水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会消耗较多土地资源。 （4）环境准入负面清单 ①与产业政策的相符性分析 本项目为冷却塔等环保设备生产及销售项目，对照《产业结构调整指导目录（2019本）》（国家发展改革委令第29号），不属于限制类或淘汰类。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号），本项目建设不属于其中的限制类或淘汰类，符合江苏省产业政策要求。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的建设项目，亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 综上，本项目符合国家与地方产业政策。 ②“二六三”相符性分析 对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》，本项目为冷却塔等环保设备生产及销售项目，无VOCs排放，故本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求。 ③规划相符性分析 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：沭阳经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 本项目位于沭阳经济技术开发区义乌路北首，用自有厂房进行生产，根据项目用地红线图及沭阳县城市总体规划（2014~2030），本项目用地为工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 ④宿迁市环保准入和负面清单分析 本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）中禁止和限制发展产业名录。 本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 4、产品方案 本项目建成投产后，产品方案详见表1-6。 表1-6 建设项目产品方案 产品名称 产量 年运行时间 冷却塔 80套/a 2400 5、公辅工程 （1）供水 本项目用水为生活用水。 项目定员80人，年工作300天。根据《建筑给水排水设计规范(GB50015-2019)》可知，员工生活用水定额为30-50L/人·班，本项目取50L/人·班，由此计算生活用水量1200m3/a。 （2）排水 本项目废水为生活污水和食堂废水。生活污水960m3/a经化粪池预处理、食堂废水288m3/a经隔油池预处理，达标后接管沭阳凌志水务有限公司，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。 （3）供电 本项目用电量为3万千瓦时/年，由当地市政电网提供。 （4）储运工程 本项目在1#厂房内设有原料存放区、成品区和半成品区用来存储产品和原料以及临时周转，采用汽车运输。 （5）供气 建设项目食堂使用天然气加热，年用量为0.3万Nm3，由管道输送。 建设项目公辅工程一览见表1-7。 表1-7建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 1#厂房 11766.74m2 一层(本项目生产厂房) 2#厂房 9940.68m2 三层（预留厂房） 辅助工程 / / / 贮运工程 原料存放区 300 m2 / 半成品区 500 m2 成品区 2000 m2 公用工程 给水 自来水 1200m3/a 来自市政自来水管网 排水 生活污水 960m3/a 化粪池处理后接管沭阳凌志水务有限公司，依托园区污水管网 食堂废水 288m3/a 隔油池处理后接管沭阳凌志水务有限公司，依托园区污水管网 供电 3万千瓦时/年 电力部门供应 供气 0.3万Nm3 管道输送 绿化 400 m2 / 办公室及生活设施 食堂 780.2m2 二层 宿舍楼 3187.8m2 五层（2层办公，3层宿舍） 门卫 36m2 一层 环保工程 废水 化粪池 5m3/d / 隔油池 2m3/d / 废气 颗粒物（打磨粉尘） 负压吸尘罩收集+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒1#排放，风机风量10000m3/h 收集效率99%，除尘效率99.5% 颗粒物（焊接烟尘） 负压吸尘罩收集+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒2#排放，风机风量10000m3/h 收集效率99%，除尘效率99.5% 颗粒物（喷砂粉尘、抛丸粉尘） 袋式除尘器+15m高排气筒3#排放，风机风量5000m3/h 除尘效率99% 油烟 油烟净化装置2000m3/h 净化效率80% 噪声 减振、隔声、消声、距离衰减 — 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 一般固废暂存间 车间内部，50m2 妥善处置，满足要求 危废暂存间 车间内部，20m2 垃圾桶 若干 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员80人。一班制，每班8小时，每年工作300天。 7、厂区平面布置 本项目厂区平面布置详见附图4。 8、评价等级初判 （1）大气 使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式AERSCREEN，对本项目有组织和无组织源强进行估算预测，估算结果见表1-8。 表1-8 Pmax与D10%预测和计算结果一览表 污染源 评价因子 评价标准（μg/m3） Cmax（mg/m3） Pmax（%） D10%（m） 1# 颗粒物（打磨粉尘） 450 0.0002 0.05 / 2# 颗粒物（焊接烟尘） 450 0.0000 0.01 / 3# 颗粒物（喷砂粉尘、抛丸粉尘） 450 0.0026 0.57 / 机加工车间 颗粒物（打磨粉尘） 450 0.0039 0.87 / 焊接车间 颗粒物（焊接烟尘） 450 0.0002 0.05 / 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为机加工车间的无组织颗粒物（打磨粉尘），Pmax值为0.87%，Cmax为0.0039mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，本项目大气评价等级为三级，不进行进一步预测与评价。 （2）地表水 本项目生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后，达接管标准排入沭阳凌志水务有限公司，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）判断地表水评价等级为三级B，因此本评价仅分析本项目污水的接管可行性和污水处理厂对本项目废水的可接纳性及最终达标排放的可行性，详见第七部分环境影响分析。 （3）噪声 项目所在地为规划中的工业用地，噪声功能区划为3类区，项目建成后环境噪声变化不明显，且受影响人口不大，因此噪声影响评价等级定为三级。 （4）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A可知，本项目为制造业中的“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，其中“有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”为Ⅰ类，“有化学处理工艺的”为Ⅱ类，“其他”为Ⅲ类。 本项目为冷却塔等环保设备制品，只进行物理处理，因此本项目不属于Ⅰ类和Ⅱ类，按Ⅲ类项目进行评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，占地规模2.72hm2属于小型（≤5hm2），项目周边都是工业用地，周边土壤环境敏感程度为不敏感，因此，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表3污染影响型敏感程度分级表判断本项目无需开展土壤环境影响评价。 （5）地下水 本项目属于污染影响型项目，项目位于沭阳经济技术开发区义乌路北首，项目周边地下水环境不涉及敏感和较敏感所包含的区域，为不敏感；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水评价等级仅对Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类项目进行评价，对照附录 A，项目属于“I 金属制品：53、金属制品加工制造”中的其他，为报告表地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。因此本项目不开展地下水环境影响评价工作。 （6）环境风险 ①风险调查 经调查，本项目使用的原辅材料、产品以及污染物中涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列风险物质的有油类物质（废润滑油）；本项目生产工艺不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中所列危险工艺。 ②风险潜势初判 危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式： 式中：q1、q2、… qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、… Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 通过对本项目所涉及的危险物质梳理，得出项目风险物质主要为油类物质，产生量为0.1t/a，油类物质临界量为2500t，Q<1，风险潜势初判为Ⅰ级。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级的划分，本项目环境风险评价等级为简单分析，评价工作等级划分见表1-9。 表1-9 风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ，Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 |
| --- | --- | --- |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.31m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.3mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭新河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭新河，平时，淮沭新河之水由闸控制，由于淮沭新河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭新河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入沭新河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山，横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4、生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会、经济结构等） 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2018年，沭阳县实现地区生产总值（GDP）825.45亿元，比上年增长6.8%。其中，一产增加值97.35亿元，增长2.9%；二产增加值373.99亿元，增长7.2%；三产增加值354.11亿元，增长7.4%。按年平均常住人口计算，人均地区生产总值52704元（按年平均汇率折算为7964美元），比上年增加3241元。全县三次产业结构调整为11.8：45.3：42.9，与上年相比，一产增加值比重下降0.4个百分点，二产增加值比重下降0.5个百分点，三产增加值比重提高0.9个百分点。 2018年，沭阳县实现农业总产值184.80亿元，增长4.6%；实现农业增加值99.47亿元，增长3.1%。农作物总播种面积379.87万亩，增长1.3%。其中，粮食播种面积277.04万亩，增长0.5%；粮食总产量127.12万吨，增长0.3%。年末生猪存栏45.5万头，减少0.4%；家禽存栏502万只，减少0.8%；全年生猪出栏84.95万头，增长3.4%；家禽出栏1100万只，减少0.3%。 2018年，沭阳县规模以上工业企业689家，实现规模以上工业总产值743.94亿元，增长9.8%；实现规模以上工业增加值198.13亿元，增长7.8%。全年工业用电量35.19亿千瓦时，增长9.6%，占全社会用电量的64.6 %。全县实现规模以上工业主营业务收入628.39亿元，下降6.24%。其中，大中型企业为199.52亿元，增长10.6%；小型企业为428.87亿元，下降12.4%。实现规模以上工业利税总额60.31亿元，下降18.9%；其中，利润39.95亿元，下降23.6%。主营业务收入超亿元企业135家。在规模以上工业企业中，“2+1”产业（即纺织服装、装备制造、电子信息）实现产值331.06亿元，增长21.5%，占规模工业总产值的44.5%。其中，纺织服装业实现产值122.06亿元，增长11.8%；装备制造业实现产值140.87亿元，增长37.0%；电子信息业实现产值68.12亿元，增长13.0%。 2018年末，沭阳县共有资质等级以上建筑企业81家，实现建筑业增加值41.57亿元，增长10.6%。资质以上建筑企业实现总产值97.45亿元。其中，安装工程产值1.65亿元，其他建筑业产值0.02亿元。全年房屋建筑施工面积917.00万平方米，其中新开工面积542.72万平方米。 二、沭阳经济技术开发区概况 1、产业定位 沭阳经济技术开发区位于沭阳县城东部新区，2001年8月开始启动建设。沭阳经济技术开发区包括南区和北区、沂北区。沭阳经济技术开发区规划面积24.5km2。南区和北区规划面积21.5 km2，规划范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠；东至瑞声大道；沂北区规划面积为3.0km2，规划范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。 开发区产业定位：《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区以化工、轻工（酿酒、造纸）、印染等产业为主，集中发展具有高新技术的化工、轻工（酿酒、造纸）、印染产业。2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意调整园区增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济开发区升格为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济技术开发区。 2、开发区总体规划布局 总体布局：沭阳经济技术开发区用地布局为“三区结构”，即南区、北区、沂北区，南区的土地利用以一类工业用地为主，优先发展高新技术产业；北区的土地利用以一、二类工业用地为主，综合发展各类工业企业；沂北区该区以传统化工产业为基础，集中发展具有高新技术的化工产业。 用地规划：规划范围内的主要用地分为工业用地、管理服务用地、道路广场用地、市政设施用地、绿化景观用地、对外交通用地等。南区和北区工业用地面积为1321.6公顷，沂北区工业用地面积为134.7公顷。 南区和北区东部距城区较远的一、二类工业规划用地，规划为大型纺织服装和机械电子企业（含印染和电镀）用地，面积为3.4km2。其中：纺织服装项目（含印染）尽量布置在该地块的南、北两端，以便靠近热电厂可以就近供热，面积约为2.4km2；机械电子项目（含电镀）可以布置在该地块的中部，面积约为1.0km2。 3、开发区基础设施规划 开发区实行集中供气、供水、供电，污水集中处理，主要基础设施建设规划如下。 （1）给排水规划 给水：工业园南区和北区的用水全部由规划建设的沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。 排水：沭阳经济技术开发区共有4个污水处理厂，为沭阳县污水处理有限公司（原沭阳县城东污水处理厂）、沭阳南方水务有限公司（原沭阳城南污水处理厂）、沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂、沭阳凌志水务有限公司。本项目废水接管沭阳凌志水务有限公司。 【沭阳凌志水务有限公司】沭阳凌志水务有限公司位于沭阳经济技术开发区赐富路北侧、官西支沟东侧、沂南河南岸地块，一期规模3.0万m3/d，二期规模4.9万m3/d，三期规模5.1万m3/d。其中现有一期（技改）工程采用倒置A2O工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准，尾水排入沂南河。 沭阳凌志水务有限公司，一期建设规模3.0万m3/d，于2012年正式投产运行，二期扩建4.9万m3/d，于2015年正式投产运行，并于2017年对一期工程进行了升级改造（服务范围与建设规模不变）。全厂服务范围为西为台州路以东，东至朝阳路，南至无锡路（已接入城南污水处理厂的企业集中生活污水不再接入），北至沂南小河及章集和七雄街道生活污水。本项目位于沭阳经济技术开发区北区，属于沭阳凌志水务有限公司接管范围。 该污水处理厂处理工艺采用倒置A2/O处理工艺，其二期流程如图2-1所示。 图2-1 沭阳凌志水务有限公司二期污水处理工艺流程图 尾水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准排入沂南河；污泥处理后外运处置。 （2）供电规划 根据规划，沭阳县城区用电总负荷60万kW，由童庄220KV变电站供电，南区和北区各设容量为20~40MVA的变电站一座。 （3）供热规划 目前沭阳经济开发区内建成的集中供热企业为江苏新动力（沭阳）热电有限公司，建设地点为沭阳经济开发区南区杭州路和玉环路的交界处。2011年11月底江苏新动力（沭阳）热电有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年底二期第3台75t/h循环流化床锅炉于2015年初已投入使用。

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目位于沭阳经济技术开发区义乌路北首，本次评价选取2019年作为评价基准年，引用《2019年沭阳县环境质量报告书》中监测数据，该监测数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。 1、大气环境质量状况 根据《2019年沭阳县环境质量报告书》中公开的监测数据，项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状 评价因子 评价时段 现状浓度 标准值 超标倍数 达标情况 SO2 年平均 17 60 0 达标 NO2 年平均 33 40 0 达标 PM10 年平均 104 70 0.486 超标 PM2.5 年平均 51 35 0.457 超标 O3 日最大8小时滑动平均浓度 120 160 0 达标 CO 24小时平均值 0.827 4 0 达标 注：数值单位μg/m3(CO为mg/m3)。 2019年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的日最大8小时滑动平均浓度、CO的24小时平均值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.486倍、0.457倍。项目所在区域PM10、PM2.5超标，因此判定为不达标区。 根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、水环境质量状况 根据《2019年沭阳县环境质量报告书》，2019年全县境内的新沂河、沂南河、淮沭河、沭河、柴米河、古泊河、蔷薇河、北六塘河共八条河流的10个断面开展了地表水水质监测。全县水环境质量略有变化，主要河流水质均呈现清洁级。 建设项目纳污河流为沂南河。根据沭阳县环境监测站2019年的监测数据，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站2019年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目建设地区环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 坐标/m 方位 最近距离（m） 规模 环境功能 X Y 大气环境 员工宿舍 669491.01 3779413.98 厂内 / 80人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 宝娜斯花苑 669560.34 3778187.26 S 1064 240户/800人 沭阳县任港小学 | 669114.58 3778150.62 SW 1181 1000人 开发区邻里中心 669520.35 3777825.88 S 1405 250户/850人 宁波路小区 669118.87 3777968.43 SW 1419 130户/350人 鱼种场小区 667841.42 3778666.76 SW 1621 80户/250人 开发区怀文中学分校 667793.15 3778378.24 SW 1789 2000人 佳禾花园区 670416.66 3777859.82 | SE 1644 120户/800人 水环境 新沂河 669660.57 3780420.36 N 872 — 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 声环境 厂界 — — — — — 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准 生态 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 669660.57 3780420.36 N 872 — 《江苏省生态空间管控区域保护规划》 淮沭河第一饮用水水源保护区 659765.79 3772940.95 SW 11700 — |
| --- | --- | --- |

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：μg/m3） 污染物 取值时间 标准限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOX 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河水质执行Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 总氮 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤60 ≤0.3（湖、库≤0.1） ≤1.5 ≤0.5 注：SS使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级水标准作为参考标准。 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值（等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目颗粒物（打磨粉尘、焊接烟尘、喷砂粉尘、抛丸粉尘）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值标准。具体标准值见表4-4。厂区设有食堂，食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），具体见表4-5。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 标准来源 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 厂界监控点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 表4-5饮食业油烟排放标准 规模 小型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 75 2、废水 建设项目废水为生活污水和食堂废水。 生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后，接管沭阳凌志水务有限公司，接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C等级标准）及污水处理厂接管标准，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后，最终排入沂南河。具体标准见表4-6。 表4-6 废水排放执行标准 项目 pH[1] COD BOD5 SS 氨氮 TP 石油类 TN 污水处理厂接管标准 6~9 500 300 400 35 8.0 20.0 45 污水处理厂尾水排放标准 6~9 50 10 10 5（8）[2] 0.5 1 15 注：[1]pH无量纲；[2]括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准，具体标准限值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 4、固废 建设项目一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中要求；生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物排放总量见表4-8。 表4-8 项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 有组织 颗粒物 2.88579 2.87138 — 0.004673 油烟 0.018 0.0144 — 0.0036 无组织 颗粒物 0.02911 0 — 0.0045 废水 生活污水 废水量（m3/a） 960 0 960 960 COD 0.336 0.0672 0.2688 0.0223 SS 0.24 0.048 0.192 0.0044 氨氮 0.0192 0 0.0192 0.0023 TN 0.0288 0 0.0288 0.0053 TP 0.00384 0 0.00384 0.0002 食堂废水 废水量（m3/a） 288 0 288 288 COD 0.1008 0 0.1008 0.0084 SS 0.072 0 0.072 0.0017 氨氮 0.0072 0 0.0072 0.0009 TN 0.001152 0 0.001152 0.0002 动植物油 0.0288 0.0144 0.0144 0.0009 固废 一般固废 6.3929 6.3929 — 0 危险废物 0.1 0.1 — 0 生活垃圾 12.1 12.1 — 0 据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府38号令）要求，拟建项目建设必须实施污染物排放总量控制，在取得排污指标后方可建设。根据对建设项目污染物的核算，确定主要污染物排放总量控制指标。 【废气】 有组织废气：颗粒物0.004673t/a。 无组织废气：不申请总量。 【废水】 本项目废水为生活污水和食堂废水。 建设项目污水排放接管考核量1248m3/a，其中COD：0.3696t/a、SS：0.264t/a、氨氮：0.0264t/a、总氮：0.029952t/a、总磷0.00384t/a，动植物油 0.0144；最终进入环境量1248m3/a，其中COD 0.0307t/a、SS 0.0061t/a、氨氮0.0032t/a、总氮0.0055t/a、总磷0.0002t/a，动植物油0.0009t/a。废水总量纳入沭阳凌志水务有限公司，不需另外申请总量。 【固废】本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 |
| --- | --- |

# 五、建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程 工程施工期在保留原1#厂房主体结构的前提下，新建2#厂房。建筑施工及设备安装将会产生施工人员生活废水、机械噪声、扬尘及建筑垃圾等。 本项目施工期工艺流程及产污环节环节如图5-1所示。 图5-1 施工期工艺流程及产污位置图 工艺流程及产污环节简述 本项目在保留原1#厂房主体结构的前提下，新建2#厂房。建筑施工及设备安装将会产生施工人员生活废水、机械噪声、扬尘及建筑垃圾等。 2、营运期工艺流程 运营期工艺流程见图5-2。 图5-2冷却塔设备工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节简述 【模具备料】外购铝合金模具。 【切削板材】采用切割片（金刚刀）对Q235、304不锈钢进行切削。此过程产生噪声N、废金属屑S1。 【打磨】对切割后的板材采用角磨机进行打磨。此过程产生噪声N、打磨粉尘G1。 【喷砂除锈】工作方式采用锰钢丸喷砂，采用压缩空气为动力，把铁锈等附着于板材表面的杂物清除掉，增强工件表面与涂层的附着力，为后续焊接做好准备。此过程产生喷砂粉尘G2。 【焊接】采用不锈钢焊条，用氩弧焊方式进行焊接。此过程产生焊接烟尘G3和焊渣S2。 【产品检验】对焊接好的半成品进行检验。此过程会产生不合格半成品S3。 【抛丸除锈】采用抛丸机进行表面抛除杂质达到清理除锈目的，使产品获得一定粗糙度的光洁表面。此过程会产生抛丸粉尘G4。 【产品检验】对成品进行检验。此过程会产生不合格成品S4。 【成品入库】检验合格的成品进入库区。 主要污染工序及产污 一、施工期 1、废气 施工期对大气环境的主要影响是施工期间的场地平整、土方挖填、车辆装运产生的施工扬尘。根据估算，类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在15~30mg/m3，影响范围在100m以内，在距离施工厂界200m处的TSP浓度为0.2~0.5 mg/m3。采取洒水降尘措施后，可降低粉尘的影响。 2、废水 施工期对水环境的影响主要来自施工生活污水。本项目施工期间，工人数为43人左右，生活污水排放按50L/人·d计算，生活污水排放量约为2.15m3/d，生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网。 3、固体废物 项目施工期产生的固体废物主要包括施工产生的建筑垃圾和工人产生的生活垃圾等。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋,铁丝等杂物。 砂土、石块等可用于填路材料，废金属、钢筋、铁丝等可以回收利用，其他的统一收集后由有渣土运输资质单位进行清运全指定的渣土处理场地, 不得任意堆放。 生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数43人，则施工期产生的生活垃圾约0.0215t/d，集中收集后由环卫部门统一清运。 4、噪声 施工期的噪声主要为施工机械运行噪声 项目施工时所用的机械主要有推土机、挖掘机等，各设备的噪声源强见表5-1。 表5-1 施工机械噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 噪声源强dB（A） 施工工段 1 推土机 1 90 土方开挖 2 挖掘机 1 95 施工单位需严格按照相关要求进行施工，施工期间厂界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。为防止施工期对项目周围声环境的影响，本次环评要求施工单位应进一步落实一下噪声防止措施： ①文明施工，装卸、搬运设备、材料等严禁抛掷； ②合理安排施工时间，尽量将强噪声作业安排在白天进行，杜绝夜间（22:00-7.00）施工。 5、生态环境 本项目在厂区内进行建设，对生态环境不会产生明显的影响。 二、营运期 Q235、304不锈钢物料平衡： 表5-2 Q235、304不锈钢平衡表（单位：t/a） 入 出 物料名称 | 用量 去向 含量 Q235 70 废金属屑 0.085 304不锈钢 15 打磨粉尘 0.425 不锈钢焊条 3 焊接烟尘 0.03 焊渣 1.2 不合格半成品 4.313 抛丸粉尘 2.4584 不合格成品 0.7949 产品 78.6937 合计 88 合计 88 1、废气 本项目废气主要是各工序产生的粉尘及食堂油烟。 （1）打磨粉尘G1 对切割后的板材采用角磨机进行打磨。类比同类项目粉尘的产生量约为原料使用量的0.5%，根据企业提供的资料，Q235和304不锈钢的使用量共计85t/a，其中切削工段消耗0.085t/a，则进入打磨工序的量为84.915t/a，类比同类项目粉尘的产生量约占原料是使用量的0.5%，则打磨粉尘产生量为0.425t/a。 打磨粉尘经1套负压吸尘罩收集后进入脉冲袋式除尘器处理，然后通过15m高1#排气筒排放。风量为10000m3/h，集气罩收集效率按99%计，脉冲袋式除尘器处理效率按99.5%计，则打磨粉尘有组织产生量为0.4208 t/a、有组织排放量为0.0021t/a；无组织产生量为0.0042t/a。 （2）喷砂粉尘G2 本项目共设1间喷砂室，喷砂时会产生喷砂粉尘，粉尘主要成分为金属氧化皮碎片、砂屑和其它钢材表面颗粒杂质。参考同类项目中喷砂工序，喷砂粉尘的产生量约为用砂量的10%~20%，本项目采用锰钢丸，砂屑产生量较少；产品质量要求较高，原料钢材品质较好，表面相对较为清洁，综合考虑本项目喷砂粉尘产生量按15%计算，项目年用砂量为0.01t，则粉尘产生量为0.0015t/a。 喷砂机内置一套袋式除尘器，经处理后通过15m高3#排气筒排放。风量为5000m3/h，粉尘按全部收集计算，袋式除尘器处理效率按99%计，则喷砂粉尘有组织排放量为0.000015t/a。 （3）焊接烟尘G3 项目在加工过程中使用不锈钢焊条进行焊接，会产生焊接粉尘。不锈钢焊条使用量为3t/a，根据《焊接工作劳动保护》，每使用1kg的焊料，烟尘产生量为9~10g。本项目焊接烟尘产生量按10g/kg（焊料）计，则本项目焊接烟尘产生量约为0.03t/a。 焊接烟尘经1套负压吸尘罩收集后进入脉冲袋式除尘器处理，然后通过15m高2#排气筒排放。风量为10000m3/h，集气罩收集效率按99%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则焊接烟尘有组织产生量为0.0297 t/a、有组织排放量为0.00015t/a；无组织产生量为0.0003t/a。 （4）抛丸粉尘G4 抛丸除锈工艺在喷砂室进行，项目在抛丸除锈过程中会产生粉尘。根据类比资料，抛丸除锈过程中粉尘产生量约为工件加工量的3.0%，产品检验后进入抛丸除锈工序的工件量为81.947t/a，则抛丸粉尘产生量为2.4584t/a。 抛丸除锈同喷砂除锈在同一车间进行，抛丸机内置一套袋式除尘器，经处理后通过15m高3#排气筒排放。风量为5000m3/h，粉尘按全部收集计算，袋式除尘器处理效率按99%计，则抛丸粉尘有组织排放量为0.024584t/a。 食堂油烟G5 本项目员工于厂区食堂就餐，根据中国营养学会制定的《中国居民平衡膳食宝塔》，专家建议成年人人均消耗食用油不超过25g/d计，本项目就餐人员80人，食堂食用油2kg/d，则年消耗食用油0.6t/a。在烹饪过程中，食用油的挥发损失率约2％~3.5％，本项目取值3.0％，则油烟产生量为0.018t/a，按每天3h计算，油烟产生速率为0.02kg/h。引风机总风量为2000m3/h，将油烟集中至油烟净化设施处理。食堂采用经国家认可的单位检测合格的油烟净化装置，则油烟产生浓度为10mg/m3，油烟净化装置净化效率可达80%，项目的食堂油烟经过处理后，排放量为0.0036t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为2mg/m3。 |
| --- | --- |

| 本项目废气排放情况见表5-3、5-4。 表5-3本项目有组织废气排放情况 排气筒编号 污染源位置 污染物名称 风量m3/h 污染物产生状况 治理措施 去除率% 污染物排放状况 年排放小时数h 排放工况 排放源参数 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 高度m 内径m 烟气温度℃ 烟气流速m/s 排气筒底部中心坐标 /m X Y 1# 机加工车间 打磨粉尘 10000 17.533 0.1753 0.4208 脉冲袋式除尘 99.5 0.088 0.0009 0.0021 2400 正常 15 0.5 20 15 669596.33 3779512.40 2# 焊接车间 焊接烟尘 10000 1.238 0.0124 0.0297 脉冲袋式除尘 99.5 0.006 0.0001 0.0001 2400 20 15 669624.57 3779511.46 | 3# 喷砂室 喷砂粉尘 5000 0.12 0.0006 0.0015 袋式除尘 99 0.0012 0.000006 0.000015 2400 20 15 669648.85 3779510.46 抛丸粉尘 204.86 1.0243 2.4584 2.0486 0.010243 0.002458 / 食堂油烟机 油烟 2000 10 0.02 0.018 油烟净化装置 80% 2 0.004 0.0036 900 5 0.5 25 3 669484.85 | 3779438.72 表5-4无组织排放大气污染物产生情况表 编号 位置 污染物 排放量（t/a） 面源海拔高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源有效高度（m） 年排放小时数（h） 排放工况 排放源强（kg/h） 1 机加工车间 打磨 粉尘 0.0042 1 50 24.7 6 2400 正常 0.0018 2 焊接车间 焊接 烟尘 0.0003 1 50 24.7 6 2400 正常 0.0001 |
| --- | --- | --- |

| 2、废水 本项目废水主要为生活污水、食堂废水以及绿化用水。 （1）生活污水 建设项目定员80人，年工作300天，一班制，根据《建筑给水排水设计规范(GB50015-2019)》可知，员工生活用水定额为30-50L/人·班，本项目取50L/人·班，由此计算生活用水量1200m3/a。生活污水产污系数按0.8计，则生活污水年产生量合计960m3/a，其污染物产生浓度为COD 350mg/L、SS 250mg/L、氨氮20mg/L、TP 4mg/L、TN 30mg/L，本项目生活污水经化粪池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂。 （2）食堂废水 建设项目定员80人，年工作300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），食堂用水量按15L/（人·次）计，则食堂用水量为360m3/a。产污系数按0.8计，则食堂废水年产生量合计288m3/a。食堂废水中的主要污染因子为COD 350mg/L、SS 250mg/L、氨氮25mg/L、TP 4mg/L、动植物油 100mg/L，食堂废水经厂内隔油池预处理后，接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂。 （3）绿化用水 本项目绿化面积400m2，根据《建筑给水排水设计规范》（2009版），绿化用水定额为1.0~3.0L/（m2·d），本项目取2.0L/（m2·d），每年浇灌天数约100天，则绿化用水为80 m3/a。 本项目废水产生及排放情况见表5-5。 本项目用排水平衡见图5-2。 表5-5建设项目废水的污染物产生状况一览表 废水 废水量（m3/a） 污染物名称 处理前浓度（mg/L） 产生量（m3/a） 处理措施 处理后浓度（mg/L） 排放量（m3/a） 排放去向 生活污水 960 COD 350 0.336 化粪池 280 0.2688 接管沭凌志水务有限公司，尾水排入沂南河 SS 250 0.24 200 0.192 | NH3-N 20 0.0192 20 0.0192 TP 4 0.00384 4 0.00384 TN 30 0.0288 30 0.0288 食堂废水 288 COD 350 0.1008 隔油池 350 0.1008 SS 250 0.072 250 0.072 NH3-N 25 0.0072 25 0.0072 TP 4 0.001152 4 0.001152 动植物油 100 0.0288 50 0.0144 图5-2 建设项目水平衡图（单位：m3/a） 3、固体废物 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、废金属屑、焊渣、不合格半成品、不合格成品、废润滑油、废含油抹布和劳保用品。 （1）生活垃圾：本项目定员80人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量约12t/a，院内垃圾桶暂存，由当地环卫部门统一清运。 （2）废金属屑S1：此类金属固废主要产生在机加工工序，根据同行业类比，此过程固废产生量占原材料的0.1%，原材料用量为85t/a，则产生的废金属屑为0.085t/a，由企业收集外售。 （3）焊渣S2：项目在焊接过程中产生焊渣，一般焊渣产生量约为焊条使用量的25-40%，按最大量40%计算，本项目使用不锈钢焊条为3t/a，则焊渣产生量约为1.2t/a。废渣不含铅，属于一般固废，回收利用。 （4）不合格半成品S3：项目在产品检验过程中会产生不合格半成品，不合格半成品产生率按5%计，根据表5-1，焊接后进入产品检验工序的量为86.26t/a，则不合格半成品产生量约为4.313t/a，属于一般固废，回收利用。 （5）不合格成品S4：项目在产品检验过程中会产生不合格成品，不合格成品产生率按1%计，根据表5-1，抛丸除锈后进入产品检验工序的量为79.4886t/a，则不合格成品产生量为0.7949t/a，属于一般固废，回收利用。 （6）废润滑油：本项目在使用过程中需要用到润滑油用于设备运行、维护及保养，根据《国家危险废物名录》（2016版）以及《危险废物鉴别标准》，废润滑油属于危废（HW08 900-214-08）。根据建设单位提供资料及类比同类行业，废润滑油的产生量约为0.1t/a，集中收集后委托有资质单位处理。 （7）废含油抹布和劳保用品：项目设备维修保养时会产生废弃的含油抹布和劳保用品，年产生量约为0.1t/a。经查询属于危废（HW49 900-041-49），根据危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品全部环节、全过程豁免管理，混入生活垃圾，由环卫定期清运。 表5-6危险废物豁免管理清单 序号 废物类别/代码 危险废物 豁免环节 豁免条件 豁免内容 1 900-041-49 废弃的含油抹布、劳保用品 全部环节 混入生活垃圾 全过程不按危险废物管理 固废属性判定：结合工艺流程及生产运营过程中的固体废物产生情况，根据《固体废物鉴别导则（试行）》(国家环保总局公告2006年11号)、《国家危险废物名录》(国家环保部2016年6月21日公布，自2016年8月1日起施行)、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判定其是否属于固体废物，给出判定依据及结果。 固废产生情况见下表。 表5-7项目固废产生情况汇总表 序号 污染物名称 产生工序 形态 预测产生量（t/a） 种类判断* 固体废物 副产 判定依据 1 生活垃圾 生活 固态 12 √ — 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 废金属屑 切削板材 固态 0.085 √ — 3 焊渣 焊接 固态 1.2 √ — 4 不合格半成品 产品检验 固态 4.313 √ — 5 不合格成品 产品检验 固态 0.7949 √ — 6 废润滑油 检修 液态 0.1 √ — 7 废含油抹布和劳保用品 检修 固态 0.1 √ — 表5-8固体废物分析结果汇总表 固废名称 属性（危废、一般固废或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 产生量 （t/a） 拟采取的处置方式 生活垃圾 — 生活 固态 / 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 — 其他废物 99 12 环卫清运 废金属屑 一般固废 切削板材 碳、锰 — 工业垃圾 86 0.085 外售 焊渣 一般固废 焊接 铬、镍 — 工业垃圾 86 1.2 回收利用 不合格半成品 一般固废 产品检验 碳、锰 — 工业垃圾 86 4.313 回收利用 不合格成品 一般固废 产品检验 碳、锰 — 工业垃圾 86 0.7949 回收利用 废润滑油 危险废物 检修 液态 矿物油 T/I HW08 900-214-08 0.1 委托有资质单位处置 废含油抹布和劳保用品 — 检修 固态 抹布、手套 — 其他废物 99 0.1 环卫清运 表5-9危险废物汇总表 序号 危废名称 危废类别 危废代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-214-08 0.1 检修 液态 矿物油 矿物油 12个月 T/I 委托有资质单位处置 4、噪声 本项目投入运营后，主要高噪声设备见表5-10。 表5-10 项目高噪声设备一览表（单位：dB(A)） 序号 设备名称 声级 数量（台） 与最近厂界距离（m） 治理措施 降噪效果 1 焊机 90 5 北，30 隔震、减振、封闭工作 -25 2 角磨机 85 3 北，35 隔震、减振、封闭工作 3 破碎机 85 2 北，30 隔震、减振、封闭工作 4 螺旋空气压缩机 85 1 东，10 隔震、减振、封闭工作 |
| --- | --- |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 1# | 打磨粉尘 | 17.533mg/m3，0.4208t/a | 0.088mg/m3，0.0021t/a |
|  |  | 2# | 焊接烟尘 | 1.238mg/m3，0.0297t/a | 0.006mg/m3，0.0001t/a |
|  |  | 3# | 喷砂粉尘 | 0.12mg/m3，0.0015t/a | 0.0012mg/m3，0.000015t/a |
|  |  |  | 抛丸粉尘 | 204.86mg/m3，2.4584t/a | 2.0486mg/m3，0.002458t/a |
|  |  | 油烟机 | 油烟 | 10mg/m3，0.018t/a | 2mg/m3，0.0036t/a |
|  | 无组织 | 机加工车间 | 打磨粉尘 | 0.0042t/a | 0.0042t/a |
|  |  | 焊接车间 | 焊接烟尘 | 0.0003t/a | 0.0003t/a |
| 水污染物 | 生活污水 960m3/a | COD | 350mg/L，0.336t/a | 280mg/L，0.2688t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.24t/a | 200mg/L，0.192t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.0192t/a | 20mg/L，0.0192t/a |
|  |  | TN | 30mg/L，0.0288t/a | 30mg/L，0.0288t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.00384t/a | 4mg/L，0.00384t/a |
|  | 食堂废水 288m3/a | COD | 350mg/L，0.1008t/a | 350mg/L，0.1008t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.072t/a | 250mg/L，0.072t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0072t/a | 25mg/L，0.0072t/a |
|  |  | TN | 4mg/L，0.001152t/a | 4mg/L，0.001152t/a |
|  |  | 动植物油 | 100mg/L，0.0288t/a | 50mg/L，0.0144t/a |
| 电和离电辐磁射辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 产生环节 | 废物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 12 | 0 |
|  | 切削板材 | 废金属屑 | 0.085 | 0 |
|  | 焊接 | 焊渣 | 1.2 | 0 |
|  | 产品检验 | 不合格半成品 | 4.313 | 0 |
|  | 产品检验 | 不合格成品 | 0.7949 | 0 |
|  | 检修 | 废润滑油 | 0.1 | 0 |
|  | 检修 | 废含油抹布和劳保用品 | 0.1 | 0 |
| 噪声 | 建设项目主要噪声源来自于生产设备等，单台噪声值约85~90dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备消声、减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 在项目施工期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。 1、大气环境影响分析 本项目涉及的施工为2#厂房的建设施工。施工建设过程中，除来源于施工机械和运输车辆所排放的少量燃油废气外，粉尘是主要的污染源：建筑材料装卸、堆放过程中扬尘；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾的堆放扬尘等。施上期间产生的扬尘，将对附近的大气环境带来不利的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其河染程度，缩小其影响范围。 施工期的大气污染防治措施主要有： （1）施工前先修建筑施工围墙. （2）加强施工管理，安排专职人员负责现场的卫生管理。 （3）开挖时，对作业面适当喷水，使具保持 一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时运走。 （4）谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。 （5）施工方还应在施工现场采取全封闭式施工，采用密闭安全网等维护结构，防止扬尘污染周围环境。 （6）风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 （7）合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并具备可靠的防扬尘措施，尽量减少搬运环节,搬运时要做到轻举轻放。 （8）开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的适度，以减少扬尘量。 2、水环境影响分析 （1）砂子、石子、水泥等建筑材料的堆场以及施工机械临时停放点应定点集中设置在大堤以外的陆域。加强对物料和土方堆场的防护，堆场四周应设置挡墙，雨天应加盖帆布遮挡；加强机械设备的日常养护，减少机油跑、冒、滴、漏。 （2）施工期水污染防治措施 施工期间的废水主要来自于施工人员的生活污水。本评价建议施工单位采取以下措施： ①本评价施工单位施工选择当地民房，不设施工营地，生活污水依托已建的污水处理设施，禁止排入地表水体中。 ②施工机械加强维护，定期检修，减少跑、冒、滴油的现象，更换机油等应到专业维修站进行，避免油料泄漏随地表径流进入水体。 ③施工中的含油废水不得倾倒或抛入水体，也不得堆放在水体旁，应建设防渗废油收集池施工产生的废油，清运至环保局指定位置处理，可以做到安全处理。 ④优化施工方案，抓紧施工进度，避开在雨季进行土石方开挖，对施工产生的废渣及时清运，裸露土地应及时采取覆土和绿化的工程措施。 ⑤加强文明施工和环保意识教育，妥善处理生活垃圾，搞好清洁卫生工作，严禁生活垃圾乱丢乱弃污染水体. ⑥当工程结束时，应清理临时工程用地,重点是施工现场，防止砍伐的荆棘丛树、施工废料、垃圾等被雨水冲刷进入水体，造成水污染。 3、固体废物环境影响分析 施工期的固体废物主要有：（1）施工期间废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等；（2）现场施工人员的日常生活产生的一定数量的生活垃圾。 施工过程中建筑垃圾要做到集中收集，及时清运,防止其乱堆放、或长期堆放而产生扬尘污染，施工结束后，要及时清理施工现场，拆除临时工棚等临时建筑物，废弃的建筑材料必须送到指定地点处置。生活垃圾应集中收集、及时清运交环卫部门处理处置,防止因长期堆放产生的腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。 4、声环境影响分析 施工期间的主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声和原材料、建筑垃圾运输时车辆引发的交通噪声。据国内同类设备在工作状态时的调查资料，施工期各类作业机械噪声平均强度见表5-1。 本项目噪声设备分散，大多为不连续性噪声；由于是采用单元操作的方式进行，不能对施工噪声源作出明确的定位，会在一定程度上影响施工噪声预测的准确性。为此，本评价在根据噪声预测模式中对不同施工阶段的噪声衰减情况进行预测时，采用最不利原则，噪声源强取各阶段发生频率最高、源强最大叠加值。 由于施工机械产生的噪声主要属中、低频噪声,因此在预测其影响时只考虑其扩散衰减。根据有关资料介绍，施工噪声随距离增加而衰减，采用的声级衰减模式为: （1）声源几何发散衰减的基本公式 式中：LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)； R——声源在预测点的距离，m； r0-一声源强度测点与声源的距离，m。 （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式: 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，S； ti——i声源在T时段内的运行时间，S。 （3）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式: 式中:Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Legb——预测点的背景值，dB(A)。 施工场地噪声预测结果见下表7-1。 表7-1 距声源不同距离处的噪声值一览表 单位:dB(A) 名称 源强 距声源不同距离处的噪声值一览表 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 300m 推土机 90 64 62 58 56 54 50 48 42 挖掘机 95 69 63 59 57 55 51 49 45 噪声环境影响分析由上表可以看出，白天施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》的情况出现在距声源40m的范围内，夜间施工噪声超标情况出现在距声源150m~200m范围内，需采取相应的防范措施。 因此，在不同施工阶段拟采取严格的降噪措施以控制施工场界噪声，具体措施如下： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。在工程需要进行连续浇注阶段，建设单位必须向环保局进行申报，提出申请，经审批同意后方能施工。 （2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。禁止使用高噪声柴油冲击打桩机，振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）在高噪声设备周围要求设置掩蔽物，减少噪声的影响。 （4）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。 （5）加强对运输车辆的管理：施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 在采取以上有效防范措施并遵守相关施工规范后,项目施工对周边的环境影响很小。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 废气防治措施可行性分析： （1）治理措施 本项目废气主要是打磨、焊接、喷砂除锈和抛丸除锈工序产生的烟、粉尘。 打磨粉尘和焊接烟尘经负压收集后引入脉冲袋式除尘器进行处理，通过15m高排气筒（1#、2#）排放。收集效率为99%，处理效率为99.5%。 喷砂粉尘和抛丸粉尘经内置袋式除尘器进行处理，通过15m高排气筒（3#）排放。收集效率为100%，处理效率为98%。 经废气处理装置处理后的废气排放浓度和排放速率能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，对周围环境空气质量影响较小。 项目的食堂油烟经过处理后，排放量仅为0.0036t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准。 （2）工作原理 脉冲袋式除尘器：脉冲袋式除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架、滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成，含尘空气从脉冲袋式除尘器的进风均流管进各分室灰斗，并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒尘被分离，直接落入灰尘，而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上，干净空气通过进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气，随着过滤工况的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定阻力值（一般设定为1500Pa）时，由清灰装置按差压设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电磁脉冲阀，进行停风喷吹，利用压缩空气瞬间喷吹滤袋内压力剧增，将滤袋上的粉尘进行抖落至灰斗中，由排灰机构排出。 图7-1 脉冲袋式除尘器结构示意图 脉冲袋式除尘器属于干式高效除尘，可用于净化粒径dp＜0.1μm的含尘气体，对于含尘粒径较大颗粒处理效率可≥99.5%，本次环评除尘效率取99.5%。破碎、粗碎粉尘、细碎粉尘经脉冲袋式除尘器处理后可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值标准。 本项目有组织废气排放速率及达标情况如表7-1。 表7-1 废气排放及达标情况一览表 产污工段 排气筒 污染物 排放情况 执行标准 达标情况 标准来源 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 排气筒高度（m） 机加工车间 1# 颗粒物（打磨粉尘） 0.088 0.0009 120 3.5 15 达标 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 焊接车间 2# 颗粒物（焊接烟尘） 0.006 0.0001 达标 喷砂室 3# 颗粒物（喷砂粉尘、抛丸粉尘） 0.0012 0.000006 达标 2.0486 0.010243 达标 根据《大气污染防治法》（2018修正版）第二十条：企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。 本项目已经按照要求对生产过程中产生粉尘、烟尘等进行收集，经设备处理达标后通过15m高排气筒排放，且无组织废气通过加强车间密闭管理、加大厂区绿化覆盖面积来进一步降低对大气环境的影响。综上可知，本项目废气处理方式是可行的。 废气预测与分析： （1）评价因子和评价标准 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 PM10 1小时平均 450 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 （2）估算模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，； Coi—第i个污染物的环境质量浓度标准，。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③估算模型参数 估算模型参数见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 650000 最高环境温度/℃ 38 最低环境温度/℃ -18 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 □√否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ④污染源参数 污染源参数主要见表7-5、7-6。 表7-5主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 X Y 高度（m） 内径（m) 温度（℃） 流量（m3/h） 排气筒1# 669596.33 3779512.40 1 15 0.5 20 10000 颗粒物（打磨粉尘） 0.0009 kg/h 排气筒2# 669624.57 3779511.46 1 15 0.5 20 10000 颗粒物（焊接烟尘） 0.0001 kg/h 排气筒3# 669648.85 3779510.46 1 15 0.5 20 10000 颗粒物（喷砂粉尘、抛丸粉尘） 0.010249 kg/h 表7-6主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 坐标 海拔高度（m） 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 X Y 长度（m） 宽度（m) 有效高度（m） 机加工车间 669596.33 3779512.40 1 50 24.7 6 颗粒物（打磨粉尘） 0.0018 kg/h 焊接车间 669624.57 3779511.46 1 50 24.7 6 颗粒物（焊接烟尘） 0.0001 kg/h （3）估算结果 采用 AerScreen估算模型估算了各点、面源下风向小时落地浓度及其出现距离，结果见表7-7。 表7-7 Pmax与D10%预测和计算结果一览表 污染源 评价因子 评价标准（μg/m3） Cmax（mg/m3） Pmax（%） D10%（m） 1# 颗粒物（打磨粉尘） 450 0.0002 0.05 / 2# 颗粒物（焊接烟尘） 450 0.0000 0.01 / 3# 颗粒物（喷砂粉尘、抛丸粉尘） 450 0.0026 0.57 / 机加工车间 颗粒物（打磨粉尘） 450 0.0039 0.87 / 焊接车间 颗粒物（焊接烟尘） 450 0.0002 0.05 / 估算结果显示，在正常情况下，本项目各污染源各污染物的小时平均最大落地浓度贡献值较小，最大占标率是机加工车间的无组织颗粒物（打磨粉尘）为0.87%<1%，确定评价等级为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，三级评价不进行进一步预测与评价。 大气环境防护距离： 根据大气卫生防护距离计算结果，无超标点，不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离： 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的值计算卫生防护距离在同一级别时，卫生防护距离应提高一级。 经计算，项目无组织排放卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表7-8。 表7-8 建设项目卫生防护距离计算结果表 序号 污染源位置 污染源名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 1 机加工车间 颗粒物（打磨粉尘） 0.138 50 2 焊接车间 颗粒物（焊接烟尘） 0.004 50 3 喷砂室 颗粒物（喷砂粉尘、抛丸粉尘） 1.103 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有关规定及卫生防护距离计算结果，确定本项目的卫生防护距离为：机加工车间、焊接车间和喷砂室边界外50米形成的包络线范围，见附图6。经调查，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间密闭管理、加大厂区绿化覆盖面积来进一步降低无组织废气对大气环境的影响。 在此条件下，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 污染物排放量核算： 本项目大气污染物排放量核算见表7-9。 表7-9 本项目大气污染物排放量核算结果一览表 排放形式 排放口类型 污染物 排放量（t/a） 有组织 一般排放口 颗粒物 0.004673 无组织 / 颗粒物 0.0045 本项目大气污染物有组织和无组织排放量核算见表7-10、7-11。 表7-10 本项目大气污染物有组织排放量核算结果一览表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 / / / / / / 主要排放口合计 颗粒物 / 一般排放口 1 1# 颗粒物（打磨粉尘） 0.088 0.0009 0.0021 2 2# 颗粒物（焊接烟尘） 0.006 0.0001 0.0001 3 3# 颗粒物（喷砂粉尘） 0.0012 0.000006 0.000015 颗粒物（抛丸粉尘） 2.0486 0.010243 0.002458 一般排放口合计 颗粒物 0.004673 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.004673 表7-11 本项目大气污染物无组织排放量核算结果一览表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 机加工车间 打磨 颗粒物（打磨粉尘） 加强车间密闭管理+厂区绿化 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 0.45 0.0042 2 焊接车间 焊接 颗粒物（焊接烟尘） 0.0003 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.0045 表7-12 本项目大气污染物排放量核算结果一览表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.009173 2、水环境影响分析 （1）本项目废水排放情况 本项目实行雨污分流、清污分流，雨水经雨水管网收集后就近排入附近水体；污水管口根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 项目废水为生活污水和食堂废水。生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理，达标后接管沭阳凌志水务有限公司，尾水达标排入沂南河。 表7-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 COD SS、NH3-N TP、TN 沭阳凌志水务有限公司 连续排放 W-1 化粪池 / FW-1 是 企业 总排 2 食堂废水 COD SS、NH3-N TN、动植物油 沭阳凌志水务有限公司 连续排放 W-2 隔油池 / 表7-14 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理位置 废水 排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 FW-1 118.838993 34.142845 0.1248 污水处理厂 连续 / 沭阳凌志水务有限公司污水处理厂 pH 6-9 COD 50 SS 10 NH3-N 5 TP 0.5 TN 15 （2）评价等级 本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 （3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 ①污水处理可行性分析 本项目废水为生活污水和食堂废水，生活污水由化粪池预处理，食堂废水由隔油池预处理。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD的处理效率约20%，对SS的去除率约20%。本项目生活污水产生量为960m3/a，化粪池处理能力为5m3/d，可满足要求。 隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。本项目食堂废水产生量为288m3/a，隔油池处理能力为2 m3/d，可满足要求。 ②污水处理厂接管可行性 Ⅰ 管网铺设 本项目生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后，达接管标准排入沭阳凌志水务有限公司。目前沭阳县沭阳凌志水务有限公司全厂服务范围为西为台州路以东，东至朝阳路，南至无锡路（已接入城南污水处理厂的企业集中生活污水不再接入），北至沂南小河及章集和七雄街道生活污水。本项目在沭阳凌志水务有限公司服务范围内，通过管网接入污水处理厂是可行的。 Ⅱ 水量 沭阳凌志水务有限公司一期规模3.0万m3/d，二期规模4.9万m3/d，三期规模5.1万m3/d。随着开发区内工业企业的发展，区域内污水量有较大幅度增长，污水厂目前设计一、二期规模7.9万m3/d，实际处理量已达到7~7.8万m3/d，凌志水务处理能力已日趋饱和。因此沭阳凌志水务有限公司投资15996.3万元建设污水处理厂三期5.1万m3/d扩建工程项目。本项目新增接管量为960m3/a、3.2m3/d，仅占污水处理厂处理能力的0.0063%，沭阳凌志水务有限公司完全有能力处理本项目产生的废水，项目废水不会对沭阳经开区污水厂水处理负荷构成冲击。尾水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入沂南河，对沂南河水质影响很小，不会改变沂南河现状水环境功能。地表水环境影响评价自查表见附件。 Ⅲ 水质 项目废水为生活污水。生活污水中主要污染物包括COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、TN，经化粪池预处理后能达到沭阳凌志水务有限公司接管标准，对污水处理厂的正常运行影响较小。 因此，本项目污水采用上述措施进行处理是可行的，项目产生的污水对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）废水污染物排放量核算 表7-15 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 FW-1（生活污水） COD 280 0.0009 0.2688 2 SS 200 0.0006 0.192 3 NH3-N 20 0.00006 0.0192 4 TP 4 0.000013 0.00384 5 TN 30 0.000096 0.0288 6 FW-1（食堂废水） COD 350 0.000336 0.1008 7 SS 250 0.00024 0.072 8 NH3-N 25 0.000024 0.0072 9 TN 4 0.00000384 0.001152 10 动植物油 50 0.000048 0.0144 全厂排放口合计 COD 0.3696 SS 0.264 NH3-N 0.0264 TP 0.00384 TN 0.029952 动植物油 0.0144 3、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、废金属屑、焊渣、不合格半成品、不合格成品、废润滑油、废含油抹布和劳保用品。 （1）生活垃圾：产生量约12t/a，由当地环卫部门统一清运。 （2）废金属屑：产生量为0.085t/a，由企业收集外售。 （3）焊渣：产生量为1.2t/a，回收利用。 （4）不合格半成品：产生量为4.313t/a，回收利用。 （5）不合格成品：产生量为0.7949t/a，回收利用。 （6）废润滑油：产生量为0.1t/a，属于危废（HW08 900-214-08），委托有资质单位处置。 （7）废含油抹布和劳保用品：产生量为0.1t/a，属于危废（HW49 900-041-49），根据危险废物豁免管理清单全部环节、全过程豁免管理，混入生活垃圾由环卫定期清运。 建设项目固体废物利用处置方式评价表见表7-16。 表7-16 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 生活垃圾 生活 99 12 环卫清运 环卫部门 2 废金属屑 切削板材 86 0.085 外售 / 3 焊渣 焊接 86 1.2 回收利用 本单位 4 不合格半成品 产品检验 86 4.313 回收利用 5 不合格成品 产品检验 86 0.7949 回收利用 6 废润滑油 检修 900-214-08 0.1 危废暂存，委托有资质单位处置 有资质单位 7 废含油抹布和劳保用品 检修 99 0.1 环卫清运 环卫部门 建设项目产生固废为职工生活垃圾、废金属屑、焊渣、不合格半成品、不合格成品、废润滑油、废含油抹布和劳保用品；厂内设置一般固体废物暂存间收集暂存除尘收尘、沉淀池污泥等；设置危险废物暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置，应做到防漏、防渗，避免产生二次污染。 （1）建设项目一般固废暂存场所分析 项目设有生活垃圾收集垃圾桶及一般固废暂存间，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设，可回收一般固废及时收集、暂存后由环卫部门统一运送至镇政府指定站点，固废暂存处位于车间内部，大小能够满足存储要求，生活垃圾能够做到日产日清。 （2）建设项目危险废物影响分析 本项目设置一个危险废物暂存间用于暂存运营期产生的废润滑油。 1）贮存场所环境影响分析 表7-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-214-08 厂房内 20m2 堆放，暂存 10t 1年 本项目危废暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。做好该堆场防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体如下： ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB155622-1995）所示标签设置危险废物标识； ②从源头分类：本项目危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的铁桶贮存，满足《危险废物贮存污染物控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。 ③本项目危险废物暂存场所应采取基础防渗（其厚度应在1米以上，渗透系数应≤1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应≤1.0×10-10cm/s）；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 ④建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 ⑤加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗漏等二次污染情况。 2）运输过程的污染防治措施 本项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）中有关的规定和要求。 经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 4、声环境影响分析 本项目噪声源主要为设备运行噪声等，类比同类行业，其噪声源强约85～90dB（A），经合理布局，生产设备均设置在室内，通过设备减振、车间墙体隔声和距离衰减等措施后，降噪效果可达25dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式采用点声源的几何发散衰减模式，具体如下： （1）声环境影响预测模式： 式中Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 （2）点声源的几何发散衰减： 式中：r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 式中：Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 声源预测结果详见表7-18。 表7-18 声环境影响预测结果一览表 预测点位置 贡献值 执行标准 是否达标 昼 夜 昼 夜 昼 夜 东厂界 52.86 / 65 55 达标 达标 北厂界 52.70 / 南厂界 52.17 / 西厂界 53.42 / 注：本项目夜间不生产。 由表7-18可以看出，经消声、基础减振和厂房隔声后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，故项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 5、环境风险影响分析 （1）评价等级划分 根据建设项目基本情况评价等级初判，本项目环境风险评价等级为简单分析。 （2）环境风险识别 本项目生产过程中的环境风险较小，主要风险来自于火灾事故。 本项目固废中包含废润滑油，使用油桶进行储存，暂存在危废仓库内，废润滑油产生量少，只要管理上采取严格的措施、杜绝任何火源，基本可以避免火灾事故的发生。 （3）环境风险防范措施及应急要求 通过加强运行过程风险防范措施及事故应急处置措施，可将风险影响降至最低。 （4）分析结论 综合以上分析，本项目的风险评价结论如下： ①根据对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定本项目的主要风险类别为火灾事故，并最终确定只需要在管理上采取严格的措施，环境风险属于可接受范围。 ②为防范事故和减少危害，建设项目从总图布置、原辅料储运、工艺技术设计、自动控制设计、电气电讯、消防等方面提出防范措施。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各专业在设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取了措施予以消防，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。通过采取以上提及的环境风险防范措施，本项目在建成后将能有效的防止火灾等事故的发生， 一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故， 防止事故的蔓延。综上所述，本项目完工后，在确保环境风险防范措施落实的条件下，风险水平可接受。本项目环境风险分析内容自查见表7-19。 表7-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 冷却塔等环保设备生产及销售项目 建设地点 江苏省宿迁市沭阳县沭阳经济技术开发区义乌路北首 地理坐标 东经118. 839036，北纬34. 142356 主要风险物质及分布 废润滑油 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 主要风险为火灾。 发生火灾事故时对外环境影响较小。 火灾事故状态下，废气排放浓度有所增加，但未超过环境质量标准，影响较小。 风险防范措施要求 火灾事故 有火灾危险的场所必须定期进行防雷检测，确保防雷设施有效；定期对电气线路进行检查确保用电安全，易燃易爆场所应当使用防爆电气设备；易自燃的危险物质必须做好保护储存措施，严禁明火。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 6、土壤环境影响分析 根据建设项目基本情况评价等级初判，本项目属于Ⅲ类项目、小型、周边土壤不敏感，判断本项目无需开展土壤环境影响评价。 7、地下水环境影响分析 根据建设项目基本情况评价等级初判，本项目属于Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价。 8、总量申请 【废气】 有组织废气：颗粒物0.004673t/a。 无组织废气：不申请总量。 【废水】 本项目废水为生活污水和食堂废水。 建设项目污水排放接管考核量1248m3/a，其中COD：0.3696t/a、SS：0.264t/a、氨氮：0.0264t/a、总氮：0.029952t/a、总磷0.00384t/a，动植物油 0.0144；最终进入环境量1248m3/a，其中COD 0.0307t/a、SS 0.0061t/a、氨氮0.0032t/a、总氮0.0055t/a、总磷0.0002t/a，动植物油0.0009t/a。废水总量纳入沭阳凌志水务有限公司，不需另外申请总量。 【固废】 本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 9、项目“三同时”验收一览表 项目“三同时”验收一览表，见表7-20。 表7-20 “三同时”验收一览表 项目名称 冷却塔等环保设备生产及销售项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 化粪池，5m3/d 达污水厂接管标准 5 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 食堂废水 COD、SS、NH3-N、TN、动植物油 隔油池，2m3/d 废气 机加工、焊接 烟、粉尘 负压吸尘罩+脉冲袋式除尘器，风量10000m3/h，收集效率99%，处理效率99.5%，15m高排气筒两根（1#、2#） 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 10 喷砂、抛丸 粉尘 内置袋式除尘器，风量5000m3/h，收集效率100%，处理效率99%，15m高排气筒一根（3#） 机加工、焊接（无组织） 烟、粉尘 加强车间密闭管理+厂区绿化 油烟机 油烟 油烟净化装置 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 噪声 生产设备 — 消声、基础减振、厂房隔声 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准（昼间65dB，夜间55dB） 5 固废 生活垃圾 设置垃圾桶若干 妥善处置，不外排 5 危险废物 设置危废暂存间约20m2 一般工业固废 设置一般固废暂存间约50m2 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — — 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 雨污分流，雨水管网、雨水排口、污水排口。 排口设立标识。 符合环保要求 5 “以新带老”措施 — — 总量平衡具体方案 【废气】 有组织废气：颗粒物0.004673t/a。 无组织废气：不申请总量。 【废水】 本项目废水为生活污水。 建设项目污水排放接管考核量1248m3/a，其中COD：0.3696t/a、SS：0.264t/a、氨氮：0.0264t/a、总氮：0.029952t/a、总磷0.00384t/a，动植物油 0.0144；最终进入环境量1248m3/a，其中COD 0.0307t/a、SS 0.0061t/a、氨氮0.0032t/a、总氮0.0055t/a、总磷0.0002t/a，动植物油0.0009t/a。废水总量纳入沭阳凌志水务有限公司，不需另外申请总量。 【固废】本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 — 区域解决问题 — — 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 卫生防护距离：机加工车间、焊接车间和喷砂室边界外50米形成的包络线范围。经调查，该范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间密闭管理，减少无组织废气外排量，切实保证无组织废气达标排放。 — 环保投资合计 30 10、环境管理及监测制度 （1）环境管理制度 1）设立专门的环保管理机构； 2）制定各类污染防治设施运行管理台账； 3）设置厂内污染防治设施环保标识； 4）维护厂区厂容厂貌，提高清洁化水平低；原料区原料堆放设立围挡及防尘措。 5）大气污染治理设施的管理、监控制度： ①本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行。 ②不擅自拆除或者闲置废气处理设备，不故意不正常使用污染治理设施。 ③污染治理设施的管理与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。 ④建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐 （2）环境监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目环境监测计划如下： ①废气监测 有组织监测： 项目运行过程中排放的废气主要为打磨、焊接、喷砂除锈和抛丸除锈工序产生的烟、粉尘。 监测点：排气筒排放口 监测因子：颗粒物 监测频次：半年一次（非重点排污单位） 表7-21 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 排气筒1# 颗粒物（打磨粉尘） 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物中“其他”排放标准 排气筒2# 颗粒物（焊接烟尘） 1次/半年 排气筒3# 颗粒物（喷砂粉尘、抛丸粉尘） 1次/半年 无组织监测： 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），存在废气无组织排放源的，应设置无组织排放监测点位，本项目存在废气无组织排放源，需要设置无组织排放监测点； 钢铁、水泥、焦化、石油加工、有色金属冶炼、采矿业等无组织废气排放较重的污染源，无组织废气每季度至少开展一次监测；其他涉无组织废气排放的污染源每年至少开展一次监测。本项目属于“其他涉无组织废气排放的污染源”，监测频次定为一年一次。 监测点：厂界（共四个监测点，其中3个监控点，1个参照点） 监测因子：颗粒物 监测频次：一年一次 表7-22 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界处 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） ②厂界噪声 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。本项目夜间不生产，因此厂界环境噪声每季度至少开展一次昼间噪声监测。 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：昼间连续等效A声级。 监测频率：每季度1次。 表7-23 厂界噪声监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界外1m 昼间连续等效A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） ③废水监测 表7-24 本项目运营期废水质量监测计划一览表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 污水总排口 COD 手工 / / / / 瞬时采样（3个瞬时样） 半年 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐GB/T11914-1989 2 SS 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 3 氨氮 水杨酸分光光度法 4 TP 水质 总磷的测定 钼酸铵 分光光度法GB/T11893-1989 5 TN 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 GB11894-89 ④监测实施单位 根据本项目实际情况，建议以上项目的监测由建设单位委托有资质单位实施。 11、公众参与情况 本项目于2020年6月日~6月日在网站进行公示，网上公示网址为：。公示期间未收到公众反对意见。公示截图见图7-3。 图7-3 项目公示截图

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 达污水厂接管标准 |
|  | 食堂废水 | COD、SS、NH3-N、TN、动植物油 | 隔油池 |  |
| 废气污染物 | 机加工车间 | 颗粒物（打磨粉尘） | 脉冲袋式除尘+15米高1#排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 焊接车间 | 颗粒物（焊接烟尘） | 脉冲袋式除尘+15米高2#排气筒 |  |
|  | 喷砂室 | 颗粒物（喷砂粉尘、抛丸粉尘） | 袋式除尘+15米高3#排气筒 |  |
|  | 油烟机 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置不产生二次污染 |
|  | 废金属屑 | 外售 |  |
|  | 焊渣 | 回收利用 |  |
|  | 不合格半成品 | 回收利用 |  |
|  | 不合格成品 | 回收利用 |  |
|  | 废润滑油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废含有抹布和劳保用品 | 环卫清运 |  |
| 噪声 | 建设项目主要噪声源来自于生产设备等，单台噪声值约85~90dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备消声、减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 冷却塔等环保设备生产及销售项目由江苏沭淼实业发展有限公司投资12000万元于沭阳经济技术开发区义乌路北首建设。项目用自有厂房进行生产，占地面积约27234.60平方米，建筑占地面积16143.96m2。项目投产运行后，可达年产冷却塔80套的生产规模。本项目于2020年4月21日获得沭阳经济技术开发区管理委员会下发的关于本项目的备案通知书（沭开经备[2020]49号，项目代码2020-321359-34-03-520089）。 2、项目“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 ①根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省生态空间管控区域规划》，本项目距离最近的生态空间管控区域为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区约872m，本项目与江苏省生态空间管控区域无相交区域，不违背江苏省生态空间管控区域规划的相关要求。 ②根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）。本项目最近的江苏省国家级生态红线保护区域为淮沭河第一饮用水水源保护区，距离为11.7km。本项目不在该生态保护红线区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）。 综上所述，项目所在地不在江苏省生态空间管控区域或国家级生态保护红线范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）的要求。 （2）环境质量底线 按照HJ2.2-2018要求，项目选取2019年作为大气评价基准年，根据《2019年沭阳县环境质量报告书》，2019年沭阳县环境空气中除PM10、PM2.5年均值超标外均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，项目所在地判定为不达标区；纳污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上限 本项目用水取自当地自来水，厂址位于沭阳经济技术开发区，区域靠近新沂河、沂南河、柴米河，附近水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会消耗较多土地资源。 （4）环境准入负面清单 ①与产业政策的相符性分析 本项目为冷却塔等环保设备生产及销售项目，对照《产业结构调整指导目录（2019本）》（国家发展改革委令第29号），不属于限制类或淘汰类。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号），本项目建设不属于其中的限制类或淘汰类，符合江苏省产业政策要求。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的建设项目，亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 综上，本项目符合国家与地方产业政策。 ②“二六三”相符性分析 对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》，本项目为冷却塔等环保设备生产及销售项目，无VOCs排放，故本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求。 ③规划相符性分析 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：沭阳经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 本项目位于沭阳县沭阳经济技术开发区义乌路北首，用自有厂房进行生产，根据项目用地红线图及沭阳县城市总体规划（2014~2030），本项目用地为工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 ④宿迁市环保准入和负面清单分析 本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）中禁止和限制发展产业名录。 本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 本项目废气主要是打磨、焊接、喷砂除锈和抛丸除锈工序产生的烟、粉尘。 打磨粉尘和焊接烟尘经负压收集后引入脉冲袋式除尘器进行处理，通过15m高排气筒（1#、2#）排放。收集效率为99%，处理效率为99.5%。 喷砂粉尘和抛丸粉尘经内置袋式除尘器进行处理，通过15m高排气筒（3#）排放。收集效率为100%，处理效率为98%。 经废气处理装置处理后的废气排放浓度和排放速率能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，对周围环境空气质量影响较小。 项目的食堂油烟经过处理后，排放量仅为0.0036t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准。 （2）废水 本项目废水为生活污水、食堂废水。生活污水960m3/a经化粪池预处理、食堂废水288 m3/a经隔油池预处理后，接管沭阳凌志水务有限公司。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。 （3）固废 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、废金属屑、焊渣、不合格半成品、不合格成品、废润滑油、废含油抹布和劳保用品。其中生活垃圾、废含油抹布和劳保用品厂区垃圾桶暂存或一般固废暂存区暂存后由当地环卫部门统一清运；废金属屑由企业收集外售；不合格半成品和不合格成品回收利用，废润滑油委托有资质单位处置。 （4）噪声 本项目产噪设备经过消声、基础减振和厂房隔声后，噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 4、符合区域总量控制要求 【废气】 有组织废气：颗粒物0.004673t/a。 无组织废气：不申请总量。 【废水】 本项目废水为生活污水和食堂废水。 建设项目污水排放接管考核量1248m3/a，其中COD：0.3696t/a、SS：0.264t/a、氨氮：0.0264t/a、总氮：0.029952t/a、总磷0.00384t/a，动植物油 0.0144；最终进入环境量1248m3/a，其中COD 0.0307t/a、SS 0.0061t/a、氨氮0.0032t/a、总氮0.0055t/a、总磷0.0002t/a，动植物油0.0009t/a。废水总量纳入沭阳凌志水务有限公司，不需另外申请总量。 【固废】本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 上述评价结果是根据建设单位提供的规模、布局、工艺流程及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由建设单位按环保部门要求另行申报。 综上所述，建设项目符合国家产业政策，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，总量可在区域内平衡，因此，从环境保护角度来讲，该项目在拟建地建设时可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、加强员工的环保教育，提高员工的环保意识与节水意识。 3、加强环境管理，及时清理生活垃圾。 4、认真落实本项目的各项治理措施。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案 附件2 用地红线图 附件3 营业执照及法人身份证复印件 附件4 不动产证明 附件5 委托书 附件6 建设单位承诺书 附件7 宿迁市环保领域信用承诺书 附件8 大气自查表 附件9 地表水自查表 附件10 网上公示 附件11 环评合同 附件12 危废处置说明 附件13 指标申请表 附件14 建设项目环评审批基础信息表 附图1 项目地理位置图 附图2 周边概况图 附图3 沭阳县生态空间管控区域规划图 附图4 厂区平面布置图 附图5 环境敏感目标分布图 附图6 卫生防护距离图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

建筑施工

设备安装

施工清理

验收

施工人员生活废水、机械噪声、扬尘、建筑垃圾等