建设项目环境影响报告表

（公示版）

项目名称： 沭阳县城区快速路天津路

下穿通道防洪补偿工程项目

建设单位（盖章）： 沭阳县水利局

编制日期：二〇二〇年六月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

- 结论与建议——给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 沭阳县城区快速路天津路下穿通道防洪补偿工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳县水利局 |
| 法人代表 | - | 联系人 | 李主任 |
| 通讯地址 | 江苏省宿迁市沭阳县台州北路45号 |
| 联系电话 | 0527-88322688 | 传 真 | / | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 新沂河南堤 |
| 立项审批部门 | 沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发基[2020]89号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | E4822河湖治理及防洪设施工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | - | 绿化面积 (平方米) | - |
| 总投资 （万元） | 585 | 其中：环保投资（万元） | 53 | 环保投资占总投资比例（%） | 9.06 |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投 产日期 | 2020年06月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 为促进沭阳县城市发展，解决交通拥堵的状况，沭阳县计划实施环城快速路建设。沭阳城区快速通道一期工程，位于沭阳县城区的西北段落。为减少快速通道工程对堤防防渗的影响，增加堤防边坡的稳定性，水利部淮河水利委员会分别组织召开《沭阳县城区快速通道工程（新沂河）防洪评价报告》和《沭阳县城区快速通道工程整改论证报告》的专家评审会，并形成评审意见“要求完善下穿隧道、堤防防渗等防治与补救措施”和“1、在人民路立交、天津路立交处对堤防采用多头小直径水泥土搅拌桩加固，相应新沂河右堤桩号41+465~43+063、42+320~43+063，总计1163m；2、快速路道路桩号AK2+130~AK2+300、AK3+420~AK3+940、AK4+360~AK4+560段，采用空心混凝土预制块连锁块对堤坡进行防护，合计890m”。 沭阳县水利局根据评审意见，完成了《沭阳县快速通道工程防洪补偿工程项目建议书》，拟投资建设“沭阳县城区快速路天津路下穿通道防洪补偿工程”项目。项目总投资585万元，资金来源为沭阳县县财政，建设内容为截渗墙补偿工程和堤后护砌补偿工程。本建设项目已取得沭阳县发展和改革局批复（基 [2020]89号）。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于四十六、水利144、防洪治涝工程中“其他（小型沟渠的护坡除外）”，应该编制环境影响报告表。沭阳县水利局委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制其“沭阳县城区快速路天津路下穿通道防洪补偿工程”项目环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 建设项目地理位置见附图1。 2、工程项目概况 项目名称：沭阳县城区快速路天津路下穿通道防洪补偿工程 建设单位：沭阳县水利局 建设地点：沭阳县城区快速通道工程位于新沂河管理范围内的工程部分，即新沂河南堤。相应的新沂河右堤桩号为40+700～43+550，道路桩号为AK2+100～AK4+950，全长2.85km。 建设内容：（1）截渗墙补偿。人民西路立交自K2+865～K3+285（堤防桩号41+465～41+885），长420m，天津路立交自K3+720～K4+463（堤防桩号42+320～43+063），长743m，沿新沂河大堤迎水侧堤肩布置截渗墙，截渗墙总长度1163m。（2）堤后护砌补偿。为保证堤坡与辅道交接处堤坡稳定，对快速路堤坡进行防护，，防护总长890米，防护路段分别为AK2+130～AK2+300（长170m），AK3+420～AK3+940（长520m）及AK4+360～AK4+560（长200m）。 建设性质：新建 总投资及环保投资：项目投资585万元，其中环保投资53万元； 劳动定员：施工期定员25人。 施工工期：1个月。 3、相关工程及设施现状 （1）市政条件 用地周围是规划道路，交通便利。用地场地地势平坦，用地周围的供电、给水、排水等公用配套设施已经完善。项目处陆路交通通过深圳西路、福州路以及淮沭河东堤、新沂河南堤抵达，水路交通通过淮沭河、新沂河到达，交通条件较好。 （2）环城快速路项目进展情况 本建设项目为沭阳县城区环城快速路在新沂河南堤部分路段配套的防洪补偿工程。根据建设单位提供设计方案图纸，沭阳县环城快速路标准段为：道路路幅宽度为58.5m~65m，主线双向六车道、辅道双向四车道、非机动车道、人行道及绿化带等。道路主线以下穿形式穿越苏州路、人民西路、天津路，以上跨形式跨越深圳西路、福州路。辅道沿线依次与苏州路、规划绿园路、深圳西路、福州路、中华西路、人民西路、南京路、天津路平交，其中除苏州路、深圳西路、人民西路、天津路以外，其余道路均采用“右进右出”的形式。截止到2020年3月4日，快速路一期A标工程正进行淮河大道至深圳西路机动车道路基、排水管道施工，以及进行苏州西路下穿道路主体结构及回填施工。快速路一期B标工程已通车，完成验收。 4、工程建设规模及主要技术指标 （1）工程内容及任务 本次工程内容包括截渗墙补偿工程和堤后护砌补偿工程。人民西路立交自K2+865～K3+285（堤防桩号41+465～41+885），长420m，天津路立交自K3+720～K4+463（堤防桩号42+320～43+063），长743m，沿新沂河大堤迎水侧堤肩布置截渗墙，截渗墙总长度1163m。为保证堤坡与辅道交接处堤坡稳定，对快速路堤坡进行防护，，防护总长890米，防护路段分别为AK2+130～AK2+300（长170m），AK3+420～AK3+940（长520m）及AK4+360～AK4+560（长200m）。本次工程任务是完善下穿隧道、堤防防渗等防治与补救措施，可减少快速通道工程对堤防防渗的影响，增加堤防边坡的稳定性。 （2）工程规模及主要技术指标 ①截渗墙补偿工程 沿新沂河大堤迎水侧堤肩布置截渗墙，截渗墙总长度1163m。其中道路桩号K3+020、K3+240及K4+300处因有高压线及通讯线路穿越大堤，因此分别设置高压旋喷桩截渗墙，其中K3+020处25m、K3+240处25m，K4+300处50m，合计100m。截渗墙为桩与桩连续搭接形成的墙体。搅拌桩截渗墙的有效成墙厚度为0.22m，最大成墙厚度0.39m。高压旋喷桩截渗墙的有效成墙厚度为0.447m，最大成墙厚度0.6m。截渗墙桩顶与堤面同高，其中K2+865～K3+285段截渗墙高度为11.5~12.5m，K3+720～K4+463段截渗墙高度为14~15m。 截渗墙由多个桩体连续搭接形成墙体，其结构见图1-1。 图1-1 截渗墙桩体结构示意图 ②堤后护砌补偿工程 对快速路堤坡进行防护，堤后护砌总长890米。堤后护砌建设的护坡，厚度为0.2m，其中预制砼厚度为0.1m，下设厚0.1m砂石垫层，底层铺设无纺土工布。护坡宽度为3.3m（AK3+840~AK3+940段宽10.1~11.3m），坡度为1：3。堤坡坡度小于1：3的坡段，进行土方回填至护坡顶高程并压实。 堤后护砌补偿工程建设的护坡，其结构见图1-2。 图1-2 堤后护砌断面示意图 截渗墙和堤后护砌与新沂河南堤的结构关系，见图1-3。 图1-3 堤坝、截渗墙和堤后护砌横断面图 （3）施工组织设计 本工程用地周围是规划道路，交通便利。用地场地地势平坦，用地周围的供电、给水、排水等公用配套设施已经完善。 工程施工所用材料：水泥、黄砂、碎石从工程所在地附近采购，木材、柴油、液压油、润滑油等均从宿迁、沭阳县周边地区采购，采用汽车运输供应。 施工期用水主要是施工人员生活饮用水和建筑物施工所需的混凝土拌和、养护用水。施工人员生活用水及施工用水可利用附近居民区自来水。施工用电主要有建筑物施工、照明和工人生活用电，由于用电分散，使用时间短，用电量小，可利用附近居民区供电，用电负荷不足时，配备柴油发电机供电，以确保工程施工顺利进行。 （4）工程等级 根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），以及《沂沭泗河洪水东调南下续建工程新沂河整治工程可行性研究报告》和《淮河流域综合规划（2012-2030）》，新沂河近期防洪标准为50年一遇、规划达到100年一遇，堤防级别为1级。新沂河为漫滩行洪河道，堤内为泓道和滩地，沭阳县城区快速通道工程跨越外沭河（道路桩号2+060），位于新沂河大堤桩号40+660附近，100年一遇防洪水位12.46m。本工程等级为一级。 （5）土石方平衡 建筑物土方工程施工采用机械分段开挖的方式，工程需开挖土方1850m³，回填土方1850m³，浇筑混凝土381m³，C25砼预制块360m³。开挖土方主要用于结合护砌的堤身背水坡回填，因此本工程不产生废弃土石方。 5、工程占地 工程建设位于新沂河管理范围内，符合《沭阳县水利发展“十三五”规划》。本工程涉及占地主要原因为施工临时占地。施工临时占地为临时用地，工程结束后予以恢复，涉及主要赔偿为背水坡种植部分青苗及树木，合计约600m2。 6、产业政策相符性分析 本项目工程内容为水利建设工程，属于国务院《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类“鼓励类”第二项“水利”中第1条“江河湖海堤防建设及河道治理工程”范畴。本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中“淘汰类”或“限制类”项目；不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（第89 号）中禁止项目；对照《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），本项目不属于其中的限制类及淘汰类，符合当前国家的产业政策要求。 本项目选址不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》以及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中相关项目。 此外，拟建设项目已取得沭阳县发展和改革局批复，批复文号为基 [2020]89号。 综上，本项目符合国家和地方产业政策及法律法规要求。 7、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 ①与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析 《江苏省生态空间管控区域规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区（公园）、湿地公园、饮用水源保护区、海洋特别保护区（陆地部分）、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照沭阳县生态红线布局图，项目位于淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区（生态空间管控区域），对所涉及地区环境的影响主要表现在施工期，且采取了相应的措施，对周围环境影响较小。施工结束后各环境要素恢复现状水平。拟建截渗墙与堤后护砌建成后可减少快速通道工程对堤防防渗的影响，增加堤防边坡的稳定性，有利于快速路工程建设的推进，有利于防洪安全的保障。项目不涉及自然保护区及饮用水源保护区，拟建工程占用水域的上、下游2km范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水产种质资源保护区等生态敏感区。距拟建工程最近的生态空间管控区域为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，距离为0.045km。因此，本建设项目与《江苏省生态空间管控区域规划》相符。 ②与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将江苏省生态红线划分为陆域生态保护红线和海洋生态保护红线，其中陆域生态保护红线包括自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域等8种生态保护红线类型。对照《江苏省生态保护红线分布图》，建设项目不在生态保护红线范围内，因此，项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。 （2）环境质量底线 按照HJ2.2-2018要求，项目选取2018年作为大气评价基准年，根据《2018年沭阳县环境质量报告书》，2018年沭阳县环境空气中除PM10、PM2.5年均值超标外均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，项目所在地判定为不达标区；工程项目所在河流新沂河、淮沭河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。本项目运行期没有水、废气、噪声和固废产生，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，不会达到资源利用上线，用电由市政电网供给，亦不会达到能源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地无环境准入负面清单。经查实，本工程项目在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属于第一类“鼓励类”第二项“水利”中第1条“江河湖海堤防建设及河道治理工程”范畴。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（第89 号）中“淘汰类”或“限制类”项目；对照《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），本项目不属于其中的限制类及淘汰类，符合当前国家的产业政策要求；本项目选址不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》以及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中相关项目。本项目符合国家及地方产业政策及《市场准入负面清单》（2019年版）要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 8、“两减六治三升”相符性分析 本项目施工期主要耗能设备为运输设备、挖装设备、砼拌等机械设备，在工程运行期无能源消耗。对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）及《“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）的通知，本项目不使用《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）及《“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）中限制使用的原辅材料，因此，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 9、“打赢蓝天保卫战三年行动计划”相符性分析 本工程运营期无废气产生，不会对大气环境产生影响，对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（苏政发[2018]122号）的通知，符合“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目在沭阳县新沂河南堤处新建截渗墙和堤后护砌工程，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地质、地貌 （1）地质条件 场区地貌单元属于黄泛冲积平原，地貌类型单一，拟建场地为杂填土，填充物为粘土为主，可见大量植物根系和建筑垃圾，松散状态，土质不均匀，分布均匀，堆积年代为2年以上。 （2）地层岩性 钻探资料表明，结合室内土工试验成果，按土的物理力学性质及时代成因划分土层，现将自然地面下45米深度范围内土层分为9个工程地质层，现描述如下： 第（1）层：杂填土（Q4ml），层厚0.80～7.00米。灰褐色，稍湿。主要成分为粉质粉土、粘土，土质不均匀。松散状态，堆积年代2年以上，局部为老路。 第（2）层：粉质粘土夹粉土（Q4al+pl），层厚1.30～5.20米。黄褐色，可塑，夹粉土，干强度中等，中等压缩性，中等韧性，摇振反应无，无光泽。 第（3）层：粘土（Q3al+pl），层厚1.20～3.80米。灰黄色，可塑，干强度中等，中等压缩性，中等韧性，摇振反应无，切面光滑。 第（4）层：粘土（Q3al+pl），层厚1.90～3.10米。黄褐色，可塑，可见铁锰结核及其氧化物，干强度中等，中等压缩性，中等韧性，摇振反应无，稍有光泽。 第（5）层：粘土（Q4al+pl），层厚3.00～3.40米。灰黄色，可塑，可见铁锰结核及其氧化物，含大量钙质结核，干强度高，中等压缩性，高韧性，摇振反应无，切面光滑。 第（6）层：中砂（Q3al+pl），层厚1.60～1.90米。黄褐色，中密，饱和。主要矿物成分为风化石英、云母和长石，级配良好。低压缩性，摇振反应迅速，无光泽。 第（7）层：粉质粘土（Q3al+pl），层厚1.40～3.50米。灰黄色，可塑，干强度中等，中等压缩性，中等韧性，摇振反应无，切面光滑。局粉砂。 第（8）层：粘土（Q），层厚12.80～24.80米。黄褐色，棕红色，硬塑，可见铁锰结核及其氧化物，含大量钙质结核，干强度高，中等压缩性，高韧性，摇振反应无，切面光滑。 第（9）层：中砂（Q3al+pl），该层未揭穿，最大揭露厚度17.00米。黄色，密实，饱和。主要矿物成分为风化石英、云母和长石，级配良好。低压缩性，摇振反应迅速，无光泽。 2、气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为14.1℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量918.0mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。工程区属暖温带与北亚热带过渡区，冬季受北方高压南下的季风侵袭，以寒冷少雨天气为主；夏季受来自海洋的东南季风控制，天气炎热多雨；春秋两季处于南北季风交替时期，形成四季分明，干、湿、冷、暖天气多变的气候特征。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 14.1℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.8m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% | 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1480.0mm 年最小降雨量 625mm 年均降雨量 719.1mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山，横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 本工程所在流域新沂河是整个沂沭泗流域洪水入海通道之一，其洪水特性，既取决于上游沂沭、南四湖、邳苍三片各自的暴雨洪水特性，又与这三片洪水地区组成有关。对其影响最大、威胁最大的为沂沭水系，其次为南四湖和邳苍。多年来，由于上游面上的工程和骨干河流的治理，引起了新沂河水情的不断变化，使得骆马湖、新沂河的洪水特性由峰高势急、来猛去骤变为峰高量大、来猛去缓。大流量、高水位历时大大加长。另外，由于沂沭泗诸大河道虽各自独立各有出口，但又相互连接串通。因此，新沂河洪水亦受到人为控制、调度运用的影响。随着上游工情的改变，这种影响将越来越大。 4、生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 5、地震 根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）和《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度为0.15g。 |
| --- | --- |

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境现状 本次评价选取2018年作为评价基准年，根据《2018年沭阳县环境质量报告书》，项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 评价因子 平均时段 现状浓度 标准值 超标倍数 达标情况 SO2 年平均 23 60 0 达标 NO2 年平均 21 40 0 达标 PM10 年平均 76 70 0.086 超标 PM2.5 年平均 45 35 0.286 超标 O3 日最大8小时滑动平均浓度 65 160 0 达标 CO 24小时平均值 1.395 4 0 达标 注：数值单位μg/m3(CO为mg/m3)。 2018年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的日最大8小时滑动平均浓度、CO的24小时平均值，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.086倍、0.286倍。项目所在区域PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。 根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、水环境质量状况 根据《2018年沭阳县环境状况公报》，2018年全县境内的新沂河、沂南河、沭河、柴米河、古泊河、古泊善后河、蔷薇河、北六塘河共九条河流的21个断面开展了地表水水质监测。全县水环境质量略有变化，主要河流水质均呈现清洁级。 工程项目周边河流为新沂河、淮沭河和外沭河，新沂河、淮沭河和外沭河水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。根据沭阳县环境监测站2018年的监测数据，新沂河和淮沭河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站2018年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，根据现场踏勘以及本项目所在地区环境现状，确定建设项目环境保护目标见表3-2、表3-3。 表3-2 建设项目大气环境保护目标 环境保护对象 名称 UTM坐标（m） 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对项目方位 距离（m） 规模 X Y 城西社区居民区 660132.52 3777509.83 居住区 环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类大气环境功能区要求 二类区 S 218 约30户 90人 昭德寺 660563.22 3777703.58 宗教 场所 EW 255 约3人 孙巷小区一期 660755.38 3777992.91 居住区 E 87 约1320户3960人 孙巷小区二期 661091.14 3778146.30 居住区 E 112 约1320户3960人 孙巷小区三期 661460.85 3778629.29 居住区 E 55 约1500户 4500人 中国基督教沭阳县水上教堂 660865.70 3777878.05 宗教 场所 E 335 约80人 孙巷小区幼儿园 660865.60 3778085.37 居住区 E 265 约80人 沭阳县孙巷小学 661332.24 3778167.15 居住区 E 374 约1000人 沭阳县怀文中学 （人民路校区） 661364.67 3778352.86 居住区 E 273 约600人 西城馥邦 661715.20 3778572.62 居住区 E 146 约1400户 4200人 河滨新城 661916.97 3778924.76 居住区 E 54 约1700户 5100人 江苏省沭阳水文水资源监测中心 662489.79 3779403.62 行政办公区 E 130 约50人 表3-3 建设项目大气环境保护目标 保护项目 保护目标 方位 距离（m） 规模 环境功能 水环境 淮沭河 NW 60 中型河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 新沂河 NW 45 中型河 外沭河 E 113 小型河 声环境 城西社区居民区 S 218 约30户 90人 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 昭德寺 EW 255 约3人 孙巷小区一期 E 87 约1320户3960人 孙巷小区二期 E 112 约1320户3960人 孙巷小区三期 E 55 约1500户 4500人 西城馥邦 E 146 约1400户 4200人 河滨新城 E 54 约1700户 5100人 江苏省沭阳水文水资源监测中心 E 130 约50人 生态环境 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 NW 45 生态空间管控区域 《江苏省生态空间 管控区域规划》 古栗林种质资源保护区 NW 2200 生态空间管控区域 淮沭河第一饮用水水源保护区 S 6000 国家级生态保护红线

# 四、评价适用标准

| 环 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的常规污染物环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60 μg/Nm3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/Nm3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 | μg/Nm3 1小时平均 200 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 PM10 年平均 70 24小时平均 150 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，新沂河、淮沭河和外沭河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表4-2，其中固体悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级水标准作为参考标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L） 类别 pH | COD BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤30 ≤0.2 ≤0.05 3、声环境质量标准 项目区域周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值（等效声级dB（A）） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 4a 70 55 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污污染物排放标准 | 1、废气 施工期扬尘及机械废气参照执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）新建污染源二级排放标准及无组织排放标准，主要排放指标见表4-4。 表4-4 大气污染物排放浓度限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 TSP 120 1 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） SO2 550 0.4 NOx 240 0.12 2、废水 施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工废水经隔油、沉淀处理后回用于工程施工，回用标准执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中建筑施工用水水质标准及《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）中钢筋混凝土水质标准；施工人员生活污水经一体化污水处理装置处理达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中的相应标准后，用于浇灌绿化带。具体标准限值见表4-5、表4-6、表4-7。 表4-5 混凝土拌和用水水质要求 单位：mg/L，pH无量纲 污染物名称 水质标准（mg/L） 标准来源 pH ≥4.5 《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006） 不溶物 ≤2000 可溶物 ≤5000 Cl- ≤1000 SO2- ≤2000 碱含量（rag/L） ≤1500 表4-6 建筑施工用水水质基本控制项目标准值 单位：mg/L，pH无量纲 污染物名称 水质标准（mg/L） 标准来源 pH 6~9 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002） NH3-N 20 BOD5 15 阴离子表面活性剂 1.0 表4-7 绿化带浇灌用水水质基本控制项目标准值 单位：mg/L，pH无量纲 控制项目 水质限值（mg/L） 标准来源 pH 6～9 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） TDS ≤1000 BOD5 ≤20 NH3-N ≤20 阴离子表面活性剂 ≤1.0 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1排放限值，具体标准限值见表4-8。 表4-8建筑施工场界环境噪声排放标准限值 时段 边界外声环境功能区类别 昼间（ dB（A）） 夜间（ dB（A）） 4a类 70 55 4、固废 施工期产生的一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单进行暂存场地设置。 |
| 总量控制标准 | 总量平衡方案： （1）废气：施工期废气无组织排放，工程运行期没有废气产生，无需申请总量； （2）废水：施工期废水不外排，运行期没有废水产生，无需申请总量； （3）固废：施工期固废均得到有效处置，零排放；运行期无固废产生，无需申请总量。 工程运行期无污染物排放，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期 1、工艺流程简述 本建设项目施工建设流程见下图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 1、施工工程分析 本工程主要施工内容有：土方工程施工、截渗墙工程施工、护砌工程施工等。 （1）建筑物土方工程 本工程建筑物土方开挖工程量较小，约1850方，施工均采用机械分段开挖的方式。本工程土方主要为结合护砌的堤身背水坡回填，包括有堤基、堤坡清理作业和堤身填筑作业。 ①堤基、堤坡清理 堤身填筑施工前应进行堤基、堤坡填筑清理，其界限应在设计边线为3～5m，堤基清理的杂物必须堆放到指定地点。在施工中要确保清淤（杂）的范围、深度及1：3坡比至堤脚线外，清理的边坡达到1：3～1：5，清理后应碾压、检测、倒毛，按堤身填筑要求进行回填。因老堤身植被及树木较多，堤基基面清理后应达到1m2范围内直径小于3cm的树根、芦苇根不得多于3根，不得有直径大于3cm的树根。清理平整后，应及时报验，验收后，抓紧进行下一步工序施工。若不能立即施工的，应做好基面保护工作，复工再检验，必要时应重新整理。 ②堤身填筑 1）应注重堤土料质量，严禁淤土、杂质土等特殊土料筑堤。 2）筑堤土料根据实验确定的最优含水量，控制各种筑堤土料的含水量范围。若含水量偏高，需爽水、晾晒，含水量偏低，要洒水湿润。 3）当层状土料有须剔除的不合格料层时，须采用平面开挖法施工。平行堤轴线方向不应小于0.5m，垂直堤轴线方向不应小于3m。 4）每层土压实后要及时报验，压实度满足一级堤防压实要求。 5）雨季施工，雨前应压实或封压工作面，并做中间凹起两侧微倾。降雨时，应停止填筑。雨后恢复施工，填筑面应作晾晒、复压处理，必要时应对表面进行再一次清理，待复检合格后及时施工。 ③机械选择 本工程自堤后取土筑堤，施工机械主要选用铲运机和挖掘机挖土、填筑，拖拉机压实。 （2）护砌工程施工 新沂河大堤背水侧堤坡护砌，主要分为以下部分。 ①坡面修整 修坡时应严格控制坡比（1:3），坡面平整度应达到规范要求，为使砼预制块砌筑的坡面平整度达到规定要求，坡面修整采用人工拉线修整，坡面土料不足部分采用人工方式填筑、洒水夯实。 ②护脚基础的开挖 依测量放样点采用机械开挖、人工修整成型。基础土方开挖必须准确成型，不允许超、欠挖；测量施工放样时，应根据坡脚地形尽量使护脚平顺、顺直，走向与河堤坡顶外边线平行，基坑挖完后必须通知监理工程师验槽。护脚基槽尺寸必须严格按设计图纸开挖，确保护护脚的施工质量。 ③土工布的铺设 土工布的铺设搭接宽度必须大于40cm，铺设长度要有一定富余量，保证土工布铺设后不影响护坡的断面尺寸，最后将铺设后的土工布用U型钉固定，防止预制块砌筑过程中土工布滑动变形。 ④碎石垫层施工 为保证垫层铺填均匀，须打控制桩、带线进行铺填，护坡垫层为粒径5～20mm的碎石，均匀回填铺装，施工时带线严格控制垫层铺垫厚度，自下而上铺设，随砌石面增高分段上升。垫层填筑完成后，为防止砌筑时扰动垫层，在垫层上面铺铁皮和木板，防止土粒混杂铺筑。碎石垫层铺填经查验合格后，方准进行护坡施工。 ⑤砼预制块砌筑。 混凝土预制块铺设重点是控制好两条线和一个面，两条线是坡顶线和底脚线，一个面是铺砌面。保证上述两条线的顺畅和护砌面的平整。预制砼块砌筑必须从下往上的顺序砌筑，砌筑应平整、咬合紧密。砌筑时依放样桩纵向拉线控制坡比（1：3），横向拉线控制平整度，使平整度达到设计要求。砼预制块铺筑应平整、稳定、缝线规则；坡面平整度用2m靠尺检测凹凸不超过1cm。 （3）截渗墙工程施工 截渗墙施工使用ZCJ-25型防渗设备，通过主机的动力传动装置，带动主机上的多根（3或5根）并列钻杆转动，并以一定的推进力把钻杆端部的钻头旋转推进至所需的深度，同时水泥浆泵将水泥浆液由高压输浆管输进钻杆，经钻头喷口，喷入土体中。在钻进松土和提升的同时水泥浆液和原土充分拌和，完成第一个单元墙的施工过程；在第二单元墙施工之前，主机纵向平移，让第二单元墙中第一根桩和第一单元墙中最后一根桩套孔搭接，并重复上述第一单元墙的施工过程，可形成第二单元墙。多次重复上述施工过程，即可连续形成一道防渗墙。施工步骤是：①按照拟定水灰比配制水泥浆；②把配制好的水泥浆输送到储浆罐；③桩机就位并调平；④搅拌下沉同时输浆至设计墙底标高，然后搅拌输浆提升至设计墙顶标高；⑤关闭搅拌机械，完成第一组桩；⑥沿轴线前移到下一桩位，重复上述过程进行下一组桩的施工。 2、主要污染工序及产排污节点分析 本项目施工期主要建设内容有：土方工程施工、护砌工程施工、截渗墙工程施工等。其对环境的影响主要表现在： （1）散状物堆积扬尘对局部环境的影响； （2）“三材”运输产生的道路扬尘及交通噪声对环境空气和声环境的影响； （3）施工队伍排放的少量生活污水、施工废水对地表水的影响； （4）施工机具产生的机械噪声对区域环境的影响； （5）建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和一些废弃物对环境的影响； （6）表土开挖会造成一定的水土流失。 3、施工期污染源强分析分析 （1）水环境 ①混凝土搅拌和系统冲洗废水 混凝土拌和系统冲洗废水来源于混凝土转筒和料罐的冲洗。混凝土生产系统布置在施工场地内，混凝土拌和废水产生量约8t/次，每天冲洗2次，每天产生冲洗废水约16t，废水中主要污染物为SS，浓度约为5000mg/L，即每天产生的混凝土拌和系统冲洗废水中含SS 0.08t。混凝土拌和系统的冲洗废水中悬浮物浓度较高，可采用矩形平流沉淀池进行处理，处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）及《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）后回用于工程施工。 ②车辆和机械设备冲洗废水 车辆和机械设备冲洗废水中悬浮物含量较高、含有少量废机油等污染物，类比同类工程施工现场，通常车辆和设备清洗废水产生量约为15t/d，主要污染物为SS、石油类，浓度约200mg/L和20mg/L，即每天产生的车辆和设备清洗废水中含SS 0.003t和石油类0.0003t。车辆和机械设备冲洗废水经隔油池、沉淀池处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）后回用于工程施工。 ③施工人员生活污水 施工期劳动人数25人，类比同行业施工期用水量按150L/（d·人）计，污水排放系数取0.8，废水产生量为3t/d。生活污水主要污染物为TDS、BOD5、NH3-N，浓度分别约2000mg/L、300mg/L、20 mg/L。即施工期每天产生的生活污水中产生的 TDS、BOD5、NH3-N，分别为0.006t、0.0009t、0.00006t。生活污水经一体化污水处理装置处理达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）相应标准后，回用于绿化带浇灌。 表5-1 施工期施工废水和生活污水主要污染物产生及排放情况 废水类别 废水 废水量（t/d） 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量(t/d) 治理 措施 排放浓度（mg/L） 排放量(t/d) 排放 去向 施工废水 混凝土搅拌和系统废水 16 SS 5000 0.0800 隔油、沉淀处理 100 0.0016 回用于工程施工 车辆和机械设备冲洗废水 15 SS 200 0.0030 100 0.0015 石油类 20 0.0003 20 0.0003 生活污水 施工人员生活污水 3 TDS 2000 0.006 一体化污水处理装置处理 1000 0.003 用于绿化带浇灌 BOD5 300 0.0009 20 0.00006 NH3-N 20 0.00006 20 0.00006 （2）大气环境 ①施工扬尘 施工场地开挖平整、材料堆存等施工作业，在受风力作用下将会产生TSP污染影响，且风力越大污染越严重。在土方开挖和砂石料堆存过程中的风蚀起尘、施工扬尘等共同作用下，未采取环保措施时，施工现场面源污染源强为539g/s；采取环保措施时，施工现场面源污染源强为140g/s，施工作业场所粉尘浓度为1.5～30mg/m3。施工期的道路扬尘主要来自运输车在施工场内行驶，根据同类工程现场调查监测结果，施工作业场所的TSP浓度为1.5～30mg/m3。 ②施工车辆和机械燃油废气 施工机械包括运输车辆及挖掘机、装载机等，均以柴油为燃料，施工过程中柴油燃烧过程排放少量燃油废气，主要污染因子为SO2、NOx等。一般影响范围在30m范围内，但这些污染源较分散，污染物排放量较小，为间断排放。 （3）声环境 施工期噪声源分为固定源和流动源两种。属固定源的钻孔与施工机械噪声来自于开挖土石方、砂石料加工、混凝土搅拌等，具有声源强、声级连续的特点。属于流动源的运输、施工车辆的引擎声和喇叭声则具有源强较大、流动性强等特点。工程主要施工噪声源源强见表5-2。 表5-2 主要施工机械单机噪声值 序号 噪声源 产生区域 性质 源强(dB(A)) 1 土方工程施工噪声 取土回填等构筑场地 施工机械固定噪声源 85 2 砂石、混凝土生产 噪声 砂石加工系统场地 机械固定连续噪声源 95 3 预制混凝土构筑场地 机械固定连续噪声源 80 4 交通噪声 场内公路 大型载重车流动噪声源 85 5 场内公路 中小型载重车流动噪声源 80 4、固体废物 施工期固体废物包括施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。 （1）生活垃圾 施工施工人员25人，人均生活垃圾产生量按1.0kg/d估算，施工期生活垃圾产生量为0.025t/d。本工程总工期1个月，施工期生活垃圾产生量为0.75t。 （2）建筑垃圾 本工程产生少量施工弃渣、废混凝土块、泥浆、废木板等建筑垃圾，约为1.5t。建筑物土方工程施工采用机械分段开挖的方式，土方开挖工程量约为1850m3，回填土方1850m³，浇筑混凝土381m³，C25砼预制块360m³。开挖土方用于土方回填（主要为堤后护砌），因此本工程不产生废弃土石方。 二、工程运行期 1、水环境 工程运行期没有废水产生。 2、大气环境 工程运行期没有废气产生。 3、声环境 工程运行期没有噪声产生。 4、固体废物 工程运行期没有固体废弃物产生

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工场地 | TSP | 1.5～30mg/m3，少量 | 200米外≤1 mg/m3 |
|  | 施工机械 | SO2、NOx | -，少量 | 自然扩散 |
| 水 污 染 物 |  | 废水量 | 污染物名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度及 排放量 | 备注 |
|  | 施 工 期 | 混凝土搅拌和系统废水 | 16t/d | SS | 5000mg/L | 0.0800t/d | 100mg/L，0.0016t/d | 隔油、沉淀处理达标后回用于工程施工 |
|  |  | 车辆和机械设备清洗废水 | 15t/d | SS | 200mg/L | 0.0030t/d | 100mg/L，0.0015t/d |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 20mg/L | 0.0003t/d | 20mg/L，0.0003t/d |  |
|  |  | 生活污水 | 3t/d | TDS | 2000mg/L | 0.006t/a | 1000mg/L，0.003t/d | 一体化污水处理装置处理达标后用于绿化带浇灌 |
|  |  |  |  | BOD5 | 300mg/L | 0.0009t/a | 20mg/L，0.00006t/d |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 20mg/L | 0.00006t/a | 20mg/L，0.00006t/d |  |
| 固体废物 |  | 产生量 | 处理处置量 | 综合利用量 | 外排量 | 备注 |
|  | 施 工 期 | 建筑垃圾 | 1.5t | 1.5t | - | - | 填埋处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 0.75t | - | - | 0.75t | 环卫清运 |
| 噪声 | 工程运行期没有噪声产生，不会对附近居民造成噪声影响。 |
| 其他 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程施工期的生态环境影响主要为施工产生的扬尘等在风力和雨水等作用下，进入拟建项目周围水体后对水生生态的影响。对水生生物的影响主要体现在：增加局部水体的浑浊度，阻碍浮游植物的光合作用，阻塞鱼类的鳃组织。本拟建项目工程建设期较短，预计一个月，生态影响程度较小。上述影响在施工结束后随之消失。陆域施工作业会破坏地表植被，造成少量生物量损失，施工结束后将进行绿化工程，重新恢复部分植被。项目在施工期使用机械设备运行产生的噪声将对所在区域声环境造成一定的影响。 施工期间造成施工占地对现有植被的破坏是临时的，并且施工占地面积不大，所以对生态环境的负面影响不会太大；项目建成后，会对施工区域内原有植被进行恢复，绿化情况将会得到明显的改善，区域生态系统的服务功能也会得以恢复。 |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘影响分析 工程施工过程中产生扬尘的主要是土石方开挖平整、混凝土拌和、物料堆放及运输车在施工场地行驶等。 除在施工区域建立围堰，减少扬尘扩散外，应避免大风干燥天气施工，尽量采取洒水作业，分散施工的方式；土石方堆放应定点定位，并加覆遮盖物；车辆进行土石方转运时，应尽量采用全封闭车辆，同时出场前对车身进行冲洗，确保运输土方不洒落飞扬、车辆不携带尘土上路，降低扬尘对外界环境的影响。项目所涉及的物料堆场，如砂石料和备用料等必须加盖篷布，定期洒水，严禁砂石料露天堆放，在气候干燥有风的情况下，应增加洒水时间和次数。钢筋木材的堆放扬尘产生较少，但应预防火灾和安全事故的发生。 本项目工程施工中的水泥、黄沙、碎石、木材等是通过公路运输，因此需使用大量的车辆作为运输工具，车辆在行驶过程中也会产生扬尘，因此应加强车辆管理，对进出场车辆进行及时的冲洗和维护，减少车辆扬尘的产生。施工区扬尘污染相对于气态污染物而言，其沉降性能较好，其影响范围一般较小。 施工区域对现场施工人员影响较大，对外道路、施工道路两侧居民也存在影响。类比同类工程施工现场环境空气质量监测结果进行分析，通常在距污染源 100m 处，各TSP在 0.12～0.79mg/m3之间；浓度影响随风速的变化而变化，总的趋势是小风、静风天气作业时，影响范围较小，大风天气作业时污染较大，但是对于 500m 以外的环境空气影响较小。本项目将使用洒水车和除尘设备进行降尘处理，且施工期预计为6月份，当地降水较多，因此本工程施工期对敏感点空气质量不会造成很大影响，并且这种影响将随工程量的逐步减少而减小，至施工结束而完全消失。 综上，工程施工期，混凝土拌和、物料堆放，车辆运输、土石方开挖、土方装卸等引起扬尘，使附近区域空气中 TSP 浓度加大，对空气环境造成一定影响，给周围居民生活带来不便。因此在施工期应采取严格的防治措施，如场内道路硬化、运输车辆覆盖、使用洒水车定期洒水、装设除尘设备、产生扬尘的设备和建筑物布置在下风向及远离居民区等措施。 （2）施工车辆和机械燃油废气环境影响分析 施工运输车辆会带来汽车尾气污染，汽车的汽柴油发动机排放的尾气也是重要的废气污染源，主要污染物为SO2、CO、CxHy和NOx。工程施工以机械施工为主，施工机械有自卸汽车、挖掘机、铲运机、拖拉机、推土机、压路机等。均以柴油为燃料，施工过程中柴油燃烧过程排放少量燃油废气，主要污染因子为SO2、NOx等。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数目较少，且项目区大气扩散条件好，其污染程度轻微。根据同类项目施工现场监测数据，在距离现场50m处CO、NO2小时浓度分别为0.62mg/m3、0.20mg/m3，可以满足环境空气质量标准二级标准要求。 2、水环境影响分析 （1）施工废水 施工期施工废水分为混凝土拌和系统的冲洗废水、车辆和机械设备清洗废水。混凝土拌和系统的冲洗废水中悬浮物浓度较高，可采用矩形平流沉淀池进行处理，处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）及《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）后回用。车辆和机械设备冲洗废水经隔油、沉淀处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）后回用。 施工期间，施工单位严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》中的相关规定，施工场地内设置导流渠、沉淀池和隔油池等处置施工废水。施工废水经处理后回用作降尘用水、车辆冲洗水、混凝土拌和用水等，不外排。因此，施工废水对环境的影响较小。 （2）生活污水 施工期施工人员生活污水产生量约为90t，主要污染物为TDS、BOD5、NH3-N。生活污水经一体化生活污水处理设施处理达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）后用于绿化带浇灌等，对环境的影响较小。 3、声环境影响分析 （1）施工机械噪声影响预测模式 施工期间各种施工机械噪声，可近似作为点声源处理。采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中的点声源噪声传播衰减模式，估算施工噪声影响范围和程度。预测模式如下： Li＝L0-20lg(ri/r0)-△L 式中：Li—距声源ri处的声级，dB(A)； L0—距声源r0处的声级，dB(A)； △L—其它因素引起的噪声衰减量，dB(A)。 （2）施工机械噪声影响预测 施工过程中使用的机械主要有铲运机、混凝土拌和机、振捣器、柴油发电机、挖掘机、装载机、载重车等。根据施工机械噪声源强，计算各施工机械噪声衰减至《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)[昼间70dB(A)、夜间55 dB(A)]的距离，计算结果见表7-1。 表7-1 主要施工机械噪声计算结果表 序号 噪声源 单机噪声值 dB(A) 衰减至70dB(A)的距离(m) 衰减至55dB(A)的距离(m) 1 铲运机 90（5m） 50 281 2 混凝土拌和机 85（5m） 28 158 3 振捣器 85（5m） 28 158 4 挖掘机 90（5m） 50 281 5 载重车 85（5m） 28 158 6 拖拉机 90（5m） 50 281 7 装载机 90（5m） 50 281 8 柴油发电机 93（1m） 14 79 （3）敏感目标影响分析 根据预测结果，本项目禁止夜间施工作业；昼间施工作业时，对周边声环境敏感点噪声影响满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，周边声环境敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 4、固废环境影响分析 施工期固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾，均属于一般固体废物。 本工程产生少量施工弃渣、废混凝土块、泥浆、废木板等建筑垃圾，约为1.5t。建筑垃圾不含有害物质，对周边环境不会造成污染，但如果建筑垃圾堆放不慎，防护措施不到位，将会将破坏周围的农作物、植被或堵塞灌渠，妨碍农业生产，影响土地利用、自然景观，极易引起水土流失。工程开挖土石方应尽量综合利用，不能利用的及时送至弃渣场堆置，夯实压实，采取植被防护措施，避免扬尘和水土流失，本项目建筑垃圾通过填埋能得到合理处置。生活垃圾若随意堆放或抛弃，将会孳生蚊蝇和鼠害，对施工区的环境卫生、景观、施工人员的健康以及河道水体水质将产生不良影响。施工营地设垃圾桶，统一收集后由环卫部门定期清运，不会造成环境污染。本项目施工期固体废物在采取相应措施后，均能得到合理处置，不会对项目区环境产生不利影响。 5、生态环境影响分析 本工程施工期的生态环境影响主要为施工产生的扬尘等在风力和雨水等作用下，进入拟建项目周围水体后对水生生态的影响。对水生生物的影响主要体现在：增加局部水体的浑浊度，阻碍浮游植物的光合作用，阻塞鱼类的鳃组织。本拟建项目工程建设期较短，预计一个月，生态影响程度较小。上述影响在施工结束后随之消失。陆域施工作业会破坏地表植被，造成少量生物量损失，施工结束后将进行绿化工程，重新恢复部分植被。项目在施工期使用机械设备运行产生的噪声将对所在区域声环境造成一定的影响。 施工期间造成施工占地对现有植被的破坏是临时的，并且施工占地面积不大，所以对生态环境的负面影响不会太大；项目建成后，会对施工区域内原有植被进行恢复，绿化情况将会得到明显的改善，区域生态系统的服务功能也会得以恢复。 二、工程运行期环境影响分析 1、大气环境影响分析 工程运行期没有废气产生，对大气环境无影响。 2、水环境影响分析 工程运行期没有废水产生，对水环境无影响。 3、声环境影响分析 工程运行期没有噪声产生，不会对附近居民造成噪声影响。 4、固体废物环境影响分析 工程运行期没有固废产生。 5、生态环境影响分析 工程运行期对生态环境无明显影响。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工 场地 | 扬尘 | 对运输车辆采取覆盖车厢，施工现场出入口设运输车辆轮胎清洗池，施工现场车辆行驶速度减慢，施工场地和运料道路定期洒水 | 达标排放 |
|  |  | 机械废气 | 定期检修，确保机械性能良好 |  |
| 水 污 染 物 | 施工 场地 | 混凝土拌和系统冲洗废水 | 采用矩形平流沉淀池沉淀处理 | 达《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002） |
|  |  | 车辆和机械设备清洗废水 | 沉淀、隔油处理 |  |
|  |  | 生活污水 | 采用一体化生活污水处理设施处理 | 达《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）后用于绿化带浇灌 |
| 电离辐射电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 填埋处置 | 固废100%处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 设垃圾桶，统一收集后由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 工程运行期没有噪声产生，不会对附近居民造成噪声影响。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

环保“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目仅施工期存在污染源，运营期主体工程无污染源存在，故无需进行污染防治设施建设“三同时”验收。

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 为促进沭阳县城市发展，解决交通拥堵的状况，沭阳县计划实施环城快速路建设。沭阳城区快速通道一期工程，位于沭阳县城区的西北段落。为减少快速通道工程对堤防防渗的影响，增加堤防边坡的稳定性，水利部淮河水利委员会分别组织召开《沭阳县城区快速通道工程（新沂河）防洪评价报告》和《沭阳县城区快速通道工程整改论证报告》的专家评审会，并形成评审意见“要求完善下穿隧道、堤防防渗等防治与补救措施”和“1、在人民路立交、天津路立交处对堤防采用多头小直径水泥土搅拌桩加固，相应新沂河右堤桩号41+465~43+063、42+320~43+063，总计1163m；2、快速路道路桩号AK2+130~AK2+300、AK3+420~AK3+940、AK4+360~AK4+560段，采用空心混凝土预制块连锁块对堤坡进行防护，合计890m”。 沭阳县水利局根据评审意见，完成了《沭阳县快速通道工程防洪补偿工程项目建议书》，拟投资建设“沭阳县城区快速路天津路下穿通道防洪补偿工程”项目。项目总投资585万元，资金来源为沭阳县县财政，建设内容为截渗墙补偿工程和堤后护砌补偿工程。本建设项目已取得沭阳县发展和改革局批复（基 [2020]89号）。 2、项目符合产业政策要求 本项目工程内容为水利建设工程，属于国务院《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类“鼓励类”第二项“水利”中第1条“江河湖海堤防建设及河道治理工程”范畴。本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中“淘汰类”或“限制类”项目；不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（第89 号）中禁止项目；对照《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），本项目不属于其中的限制类及淘汰类，符合当前国家的产业政策要求。 本项目选址不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》以及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中相关项目。 此外，建设项目已取得沭阳县发展和改革局批复，批复文号为基 [2020]89号。 综上，建设项目符合国家和地方产业政策及法律法规要求。 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 对照《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》，距本项目拟建地最近的生态空间管控区域新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，距离为0.045km。因此，项目建设与《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。 （2）环境质量底线 按照HJ2.2-2018要求，项目选取2018年作为大气评价基准年，根据《2018年沭阳县环境质量报告书》，2018年沭阳县环境空气中除PM10、PM2.5年均值超标外均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，项目所在地判定为不达标区；工程项目最近河流新沂河、淮沭河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。本项目运行期没有废水、废气、噪声和固废产生，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，不会达到资源利用上线，用电由市政电网供给，亦不会达到能源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地无环境准入负面清单。经查实，本工程项目在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属于第一类“鼓励类”第二项“水利”中第1条“江河湖海堤防建设及河道治理工程”范畴。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（第89 号）中“淘汰类”或“限制类”项目；对照《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），本项目不属于其中的限制类及淘汰类，符合当前国家的产业政策要求；本项目选址不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》以及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中相关项目。本项目符合国家及地方产业政策及《市场准入负面清单》（2019年版）要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 4、环境质量现状 （1）大气环境现状 根据《2018年沭阳县环境质量报告书》，2018年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的日最大8小时滑动平均浓度、CO的24小时平均值，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.086倍、0.286倍。项目所在区域PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。 （2）水环境质量现状 根据《2018年沭阳县环境状况公报》，2018年全县境内的新沂河、沂南河、沭河、柴米河、古泊河、古泊善后河、蔷薇河、北六塘河共九条河流的21个断面开展了地表水水质监测。全县水环境质量略有变化，主要河流水质均呈现清洁级。 工程项目周边河流为新沂河，新沂河、淮沭河和外沭河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。根据沭阳县环境监测站2018年的监测数据，新沂河和淮沭河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 （3）声环境质量现状 根据沭阳县环境监测站2018年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求。 5、施工期环境影响分析结论 （1）大气环境影响 建设项目施工期废气主要为施工扬尘、施工车辆和机械燃油废气。 施工扬尘 施工场地开挖平整、材料堆存等施工作业，在受风力作用下将会产生TSP污染影响，且风力越大污染越严重。项目采取向施工场地洒水4~5次/d，在工地四周建围墙；建设材料定点定位堆放，并设置挡风板；施工道路施工道路经常清扫洒水，保持清洁、湿润。通过以上扬尘污染防治措施，项目施工扬尘污染将得到有效防治，施工扬尘对环境的影响较小。 施工车辆和机械燃油废气 施工机械包括运输车辆及挖掘机、装载机等，均以柴油为燃料，施工过程中柴油燃烧过程排放少量燃油废气，主要污染因子为SO2、NOx等。施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使车辆和机械处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械废气对周围的影响，机动车尾气排放量较小，对区域大气环境影响较小。 （2）水环境影响 建设项目施工期废水主要是施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水 施工废水主要包括混凝土拌和系统冲洗废水、车辆和机械设备冲洗废水。经过专门的工艺静置沉淀处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）及《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）回用于工程施工，对环境影响较小。 生活污水 施工期生活污水经一体化生活污水处理设施处理达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）后用于绿化带浇灌，不外排，对环境影响较小 （3）固废 施工期产生的固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾。生活垃圾产生量为0.75t，集中收集后委托环卫部门及时清运处置。建筑垃圾产生量为1.5t，用于土方回填，不产生废弃土石方。采取相应措施后施工项目施工产生的固体废物得到合理处置，不会对项目区环境产生不利影响。 （4）声环境影响 施工期噪声主要来源于施工现场各类机械设备噪声和物料运输的交通噪声。为最大程度降低施工对保护目标的影响，建设单位和施工单位必须采取相应的隔声降噪措施，减少施工噪声对环境的不利影响。选用低噪声施工机械、设备，合理安排高噪声设备的施工时间，合理布置施工场地、降低设备声级、建立临时声屏障，把高噪声设备设置在远离敏感的的空地等措施。通过采取降噪措施后，施工噪声对周边环境影响较小。 （5）生态环境影响 本工程施工期的生态环境影响主要为施工产生的扬尘等在风力和雨水等作用下，进入拟建项目周围水体后对水生生态的影响。对水生生物的影响主要体现在：增加局部水体的浑浊度，阻碍浮游植物的光合作用，阻塞鱼类的鳃组织。本拟建项目工程建设期较短，预计一个月，生态影响程度较小。上述影响在施工结束后随之消失。陆域施工作业会破坏地表植被，造成少量生物量损失，施工结束后将进行绿化工程，重新恢复部分植被。项目在施工期使用机械设备运行产生的噪声将对所在区域声环境造成一定的影响。 施工期间造成的水土流失及施工占地对现有植被的破坏是临时的，并且施工占地面积不大，所以对生态环境的负面影响不会太大；项目建成后，施工区域内绿化将会得到明显的改善，区域生态系统的服务功能也会得以恢复。 6、工程运行期环境影响分析结论 （1）大气环境影响 工程运行期没有废气产生，对大气环境无影响。 （2）水环境影响 工程运行期没有废水产生，对水环境无影响。 （3）固废 工程运行期没有固废产生。对项目区环境无影响。 （3）声环境影响 工程运行期没有噪声产生，不会对附近居民造成噪声影响。 （5）生态环境影响 工程运行期对生态环境无明显影响。 7、满足区域总量控制要求 （1）废气：施工期废气无组织排放，工程运行期没有废气产生，无需申请总量； （2）废水：施工期废水不外排，运行期没有废水产生，无需申请总量； （3）固废：施工期固废均有效处置，零排放，运行期无固废产生，无需申请总量。 8、总结论 综上所述，本项目为水利类保护工程，为非污染类项目，符合国家产业政策，主要影响阶段为施工期，工期为1个月，其间拟采用的各项污染防治措施可实现污染物达标排放，对周边环境影响较小，工程结束后，不产生环境影响。在落实施工期各项环保措施的前提下，从环境影响角度而言，该项目是可行的。 二、建议 施工期加强施工现场环境管理，落实各项环境保护措施。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图、附表： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 建设项目总平面布置图 附图4 沭阳县生态红线图 附件1 项目立项批复 附件2 环评委托书 附件3 建设单位承诺书 附件4 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2 项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

堤基、堤坡清理

堤身填筑

坡面修整

护坡基础开挖

土工布铺设

碎石垫层施工

砼预制块砌筑

配置水泥浆

储浆罐储存

桩机就位调整

搅拌输浆

搅拌机械关闭

设备调整移动

土方工程

护砌工程

截渗墙工程

噪声、扬尘

噪声

扬尘

噪声

扬尘

施工期

营运期

使用