建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：         教学用品生产、销售项目

建设单位（盖章）：         江苏双新工贸有限公司

编制日期：2020年9月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 教学用品生产、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏双新工贸有限公司 |
| 法人代表 | 李挺 | 联系人 | 李挺 |
| 通讯地址 | 沭阳县经济开发区永嘉路北侧、嘉兴路西侧 |
| 联系电话 | 18115272999 | 传真 | —— | 邮政编码 | 223600 |
| 建设地点 | 沭阳县经济开发区永嘉路北侧、嘉兴路西侧 |
| 立项审批部门 | 江苏省沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案[2014]82号 |
| 建设性质 | 新建（未批先建） | 行业类别及代码 | C2419 其他文教办公用品制造 |
| 占地面积 | 14445m2 | 建筑面积 | 11935.5m2 | 绿化面积 | 依托现有 |
| 总投资（万元） | 11000 | 其中：环保投资 （万元） | 37 | 环保投资占总投资比例 | 0.34% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 | 已投产 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 主要原辅材料：P2表1-1。 主要设施：见P2表1-3。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（m3/a） | 396.75 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 10 | 天然气（标立方米/年） | — |
| 蒸汽（吨/年） | — | 燃煤（吨/年） | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 本项目废水为生活污水，生活污水317.4m3/a经化粪池预处理达标后接管沭阳凌志水务有限公司，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备 表1-1 建设项目原辅材料消耗情况 序号 名称 规格成分 年用量（t/a） 厂内最大存放量（t/a） 来源 1 铁管 20*50；冷轧钢带 140 15 河北 2 铁管 20*20；冷轧钢带 25 5 河北 3 铁管 30*50；冷轧钢带 45 5 山东 4 铁管 100*100；冷轧钢带 25 5 山东 5 铁管 30*60；冷轧钢带 25 5 河北 6 铁皮 1.2mm；镀锌 50 20 山东 7 铁皮 1.0mm；镀锌 50 20 浙江 8 塑粉 — 20 5 江苏 9 焊丝 实芯焊丝，φ0.8 10 3 山东 10 CO2 — 300瓶 20瓶 沭阳 11 UV油墨 1kg/瓶 50瓶 10瓶 深圳 12 装饰纸 — 600卷 — — 表1-2 原辅材料理化性质一览表 名称 主要成分 理化特性 毒理毒性 塑粉 酚醛树脂 酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物因含有游离分子而呈微红色，比重1.25~1.30，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚，经综合、水洗而制成的树脂。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶黏剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。 — UV油墨 光聚合引发剂8%（二苯甲酮5%、二苯乙二酮3%），光固树脂71%（环氧丙烯酸树脂20%、聚酯丙烯酸树脂20%、三丙二醇二丙烯酸脂等31%），单分子化合物2%（反应稀释剂，一般为甲基二乙醇胺2%），添加剂16%（主要为颜料）。 胶状油墨，少量气味，密度1.0~1.4g/cm3（25℃），难溶于水，部分可溶于有机溶剂，闪点＞170℃，加热、点火会燃烧。 焊丝 低合金钢镀铜焊丝，主要化学成分为C 0.11%，Mn 1.8~2.1%，Si 0.65~0.95%，S 0.03%，Cr 0.2%，Ni 0.3%，Cu 0.2%。 / / 表1-3 建设项目主要生产设备表 序号 设备名称 型号（规格） 数量（台/套） 备注 1 剪板机 CY4000 1 2#厂房 2 液压折弯机 CY3200 1 2#厂房 3 光纤激光切割机 4020 1 1#厂房 4 空压机 — 1 1#厂房 5 UV打印机 1325 2 1#厂房 6 冲床 25T 2 3#厂房 7 冲床 40T 2 2#厂房 8 冲床 15T 6 3#厂房 9 冲床 80T 2 3#厂房 10 喷涂流水线 — 1 3#厂房 11 二氧化碳气保焊机 — 1 3#厂房 |

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 教学用品生产、销售项目由江苏双新工贸有限公司投资11000万元于沭阳经济技术开发区永嘉路北侧、嘉兴路西侧建设，占地面积14445平方米。项目投产运营后，可达年产教学仪器500套、垃圾桶3万只、课桌3万套的生产规模。本项目于2014年4月23日获得沭阳县发展和改革局下发的关于本项目的备案通知书（沭发改备案[2014]82号）。本项目目前厂房已经建成，且已于2015年投入生产。 教学用品生产销售项目于2015年建成并投产，该项目至今未依法办理环评审批手续，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款的有关规定。针对建设单位此种行为，沭阳经济技术开发区环境资源局出具了《关于对江苏双新工贸有限公司责令整改的通知》（沭经开环[2020]33号），责令建设单位完善生产项目环境影响评价相关手续，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求完善VOCs废气收集治理设施并建立VOCs原辅料和产品等相关信息的台账记录；严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）文件要求对固废管理相关问题进行整改。在接到整改通知后，江苏双新工贸有限公司立刻停产，同时进行整改。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令）的有关规定，江苏双新工贸有限公司“教学用品生产、销售项目”，属于分类管理名录中“十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业；31.文教、体育、娱乐用品制造；全部”，应编制环境影响报告表，建设单位委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制环境影响评价文件。我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请主管部门审批。 2、地理位置及周边环境概况 本项目位于沭阳经济开发区永嘉路北侧、嘉兴路西侧，厂房北侧是江苏钢翔实业厂房，南侧是永嘉路、隔路为江苏天凌体育用品有限公司，西侧是江苏三毛教仪成套设备有限公司，东侧为嘉兴路、隔路为永诚钢化玻璃技术有限公司。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 表1-4 建设项目地理位置概况 项目名称 建设单位 建设地址 地理坐标 经度 纬度 教学用品生产、销售项目 江苏双新工贸有限公司 沭阳县经济开发区永嘉路北侧、嘉兴路西侧 118.824472 34.127188 3、项目“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 ①根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省生态空间管控区域规划》，本项目距离最近的生态空间管控区域为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区约2.1km，详见表1-5。 表1-5 生态空间管控区域范围 地区 生态保护目标名称 主导生态功能 范围 面积（平方公里） 距厂区最近距离 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 沭阳县 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 洪水调蓄 — 新沂河两岸河堤之间的范围 — 68.34 68.34 — 2.1km 淮沭河第一饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口坐标为118°43′39″E，34°04′21″N。一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 — 10.14 — 10.14 9.9km — 根据上表可知本项目与江苏省生态空间管控区域无相交区域，不违背江苏省生态空间管控区域规划的相关要求。本项目与江苏省生态空间管控区域关系图见附图5。 ②根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）。本项目最近的江苏省国家级生态红线保护区域为淮沭河第一饮用水水源保护区，距离为9.9km。本项目不在该生态保护红线区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）。 综上所述，项目所在地不在江苏省生态空间管控区域或国家级生态保护红线范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）的要求。 （2）环境质量底线 按照HJ2.2-2018要求，项目选取2019年作为大气评价基准年，根据《2019年沭阳县环境质量报告书》，2019年沭阳县环境空气中除PM10、PM2.5年均值超标外均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，项目所在地判定为不达标区；纳污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水取自当地自来水，厂址位于沭阳经济技术开发区，区域靠近新沂河、沂南河、柴米河，附近水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会消耗较多土地资源。 （4）环境准入负面清单 ①与产业政策的相符性分析 本项目为教学用品的生产、销售项目，对照《产业结构调整指导目录（2019本）》（国家发展改革委令第29号），本项目不属于限制类或淘汰类。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号），本项目建设不属于其中的限制类或淘汰类，符合江苏省产业政策要求。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的建设项目，亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 综上，本项目符合国家与地方产业政策。 ②“二六三”相符性分析 对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》，本项目为教学用品生产、销售项目，不属于化工类项目，生产过程中烘烤工序和UV打印过程中产生的VOCs经收集处理后高空达标排放，生活垃圾委托环卫部门清运，固体废弃物委托专业企业处理，故本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求。 ③规划相符性分析 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：江苏沭阳经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 本项目位于沭阳县沭阳经济技术开发区永嘉路北侧、嘉兴路西侧，属于北区，根据建设项目土地证及沭阳县城市总体规划（2014~2030），本项目用地为工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 ④宿迁市环保准入和负面清单分析 本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）中禁止和限制发展产业名录。 本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 4、产品方案 本项目建成投产后，产品方案详见表1-6。 表1-6 建设项目产品方案 产品名称 规格参数 产量 年运行时间 单斗课桌椅 600mm*400mm*(780-660)mm 3万套/年 3105h 学生凳整体 规格：高420mm，长345mm，宽245mm（无靠背） 教学仪器 包括8位餐桌：1840mm*1840mm*760mm、冲孔式分类果壳箱：1000×400×1000mm（±5mm） 500套/年 垃圾桶 1000mm*400mm*1000mm 3万只/年 5、公辅工程 （1）供水 本项目用水为生活用水。 项目定员23人，年工作345天。根据《建筑给水排水设计规范(GB50015-2019)》可知，员工生活用水定额为30-50L/人·班，本项目取50L/人·班，由此计算生活用水量396.75m3/a。 （2）排水 本项目废水为生活污水。生活污水317.4m3/a经化粪池预处理达标后接管沭阳凌志水务有限公司，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。 （3）供电 本项目用电量约10万千瓦时/年，由当地市政电网提供。 （4）储运工程 本项目在厂区内设有原料区、成品区和半成品区用来存储产品和原料以及临时周转，采用汽车运输。 建设项目公辅工程一览见表1-7。 表1-7 建设项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 1#厂房 54m*36m*9.5m 标准厂房，二层。内布置生产区，包括切割和UV打印工序。 2#厂房 54m*36m*9.5m 标准厂房，二层。内布置生产区、半成品区及原料区，包括切割、折弯工序。 3#厂房 54m*36m*9.5m 标准厂房，二层。内布置生产区，包括冲压、焊接、抛光打磨、喷塑烘烤等工序。 贮运工程 原料存放区 500m2 位于2#厂房内 半成品区 500m2 位于2#厂房内 成品区 600m2 位于厂区北侧 公用工程 给水 自来水 396.75m3/a 来自市政自来水管网 排水 生活污水 317.4m3/a 化粪池处理后接管沭阳凌志水务有限公司，依托园区污水管网 供电 10万千瓦时/年 电力部门供应 绿化 3000m2 依托现有 环保工程 废水 化粪池 5m3/d 依托现有 废气 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化器一台 收集效率90%，处理效率80% 打磨粉尘 集气罩收集，脉冲袋式除尘器处理后无组织排放 收集效率90%。处理效率99.5% 喷塑粉尘 90%经自带滤筒回收装置收集回收处理后剩下的经15m高1#排气筒排放，风机风量6000m3/h 收集效率90%，处理效率95% 10%未收集，在喷粉室内设置集气罩，重新收集后经脉冲袋式除尘器处理一同由1#排气筒排放，风机风量3000m3/h 收集效率90%，处理效率99.5% 烘烤有机废气 集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理，经15m高2#排气筒排放，风机风量3000m3/h 收集效率90%，处理效率90% 印刷有机废气 集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理，经15m高3#排气筒排放，风机风量1000m3/h 收集效率90%，处理效率90% 噪声 减振、隔声、消声、距离衰减 — 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 一般固废暂存间 3#厂房南侧，20m2 妥善处置，满足要求 危废暂存间 3#厂房南侧，5m2 垃圾桶 若干 6、职工人数及工作制度 建设项目职工定员23人。单班制，每班9小时，每年工作345天。 7、厂区平面布置 本项目厂区平面布置详见附图3。 8、评价等级初判 （1）大气 使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式AERSCREEN，对本项目有组织和无组织源强进行估算预测，估算结果见表1-8。 表1-8 Pmax与D10%预测和计算结果一览表 污染源 评价因子 评价标准（μg/m3） Cmax（mg/m3） Pmax（%） D10%（m） 1# 颗粒物 450 4.37E-03 0.97 / 2# 非甲烷总烃 2000 1.22E-04 0.01 / 3# 非甲烷总烃 2000 1.48E-05 0.00 / 1#厂房 非甲烷总烃 2000 1.73E-03 0.09 / 3#厂房 颗粒物 900 1.98E-02 2.20 / 非甲烷总烃 2000 2.48E-03 0.12 / 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为3#厂房排放的颗粒物，Pmax值为2.20%，Cmax为1.98E-02(mg/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，本项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只进行污染物排放量的核算。 （2）地表水 本项目生活污水经化粪池预处理后达接管标准排入沭阳凌志水务有限公司，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）判断地表水评价等级为三级B，因此本评价仅分析本项目污水的接管可行性和污水处理厂对本项目废水的可接纳性及最终达标排放的可行性，详见第七部分环境影响分析。 （3）噪声 项目所在地为规划中的工业用地，噪声功能区划为3类区，项目建成后环境噪声变化不明显，且受影响人口不大，因此噪声影响评价等级定为三级。 （4）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A可知，本项目为制造业中的“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，其中“有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”为Ⅰ类，“有化学处理工艺的”为Ⅱ类，“其他”为Ⅲ类。 本项目为教学用品制造，主要工艺为机加工、喷塑及烘烤、UV打印，因此本项目不属于Ⅰ类和Ⅱ类，按Ⅲ类项目进行评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，占地规模14445m2属于小型（≤5hm2），项目周边都是工业用地，周边土壤环境敏感程度为不敏感，因此，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表3污染影响型敏感程度分级表判断本项目无需开展土壤环境影响评价。 （5）地下水 本项目属于污染影响型项目，项目位于沭阳经济技术开发区永嘉路北侧、嘉兴路西侧，项目周边地下水环境不涉及敏感和较敏感所包含的区域，为不敏感；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水评价等级仅对Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类项目进行评价，对照附录 A，项目属于“I 金属制品：53、金属制品加工制造”中的其他，为报告表地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。因此本项目不开展地下水环境影响评价工作。 （6）环境风险 经调查，本项目使用的原辅材料、燃料、产品以及污染物均不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列风险物质；本项目生产工艺亦不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中所列危险工艺。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级的划分，本项目环境风险评价等级为简单分析，评价工作等级划分见表1-9。 表1-9 风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ，Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为已建成项目，由于历史原因，至今未依法办理环评审批手续。自2015年投产至今，在运营期间未曾发生污染纠纷问题。根据宿迁市生态环境局下发的《责令改正违法行为决定书》（宿环责改字[2020](2)012号）及沭阳经济技术开发区环境资源局下发的《关于对江苏双新工贸有限公司责令整改的通知》（沭经开环[2020]33号），江苏双新工贸有限公司应尽快办理环境影响评价手续，通过整改做到依法纳规。 1、建设项目现阶段生产情况 本项目为已建成项目，现已停产整改，停产前已经形成了年产单斗课桌椅、学生凳整体3万套，教学仪器500套，垃圾桶3万只的生产能力。 建设项目现阶段产品产能情况见下表。 表1-10 建设项目现阶段产品生产情况 序号 产品名称 生产能力（/a） 建设进度 达产情况 年运行时间 1 单斗课桌椅 3万套 已建成，目前停产 100%达到备案产能 3105h 2 学生凳整体 3 教学仪器 500套 4 垃圾桶 3万只 建设项目现阶段原辅料使用情况见下表。 表1-11 建设项目现阶段原辅料使用情况 序号 名称 规格成分 年用量（t/a） 1 铁管 20*50；冷轧钢带 140 2 铁管 20*20；冷轧钢带 25 3 铁管 30*50；冷轧钢带 45 4 铁管 100*100；冷轧钢带 25 5 铁管 30*60；冷轧钢带 25 6 铁皮 1.2mm；镀锌 50 7 铁皮 1.0mm；镀锌 50 8 塑粉 — 20 9 焊丝 实芯焊丝，φ0.8 10 10 CO2 — 300瓶 11 UV油墨 1kg/瓶 50瓶 12 装饰纸 — 600卷 建设项目现阶段设备使用情况见下表。 表1-12 建设项目现阶段设备使用情况 序号 设备名称 型号（规格） 数量（台/套） 备注 1 剪板机 CY4000 1 2#厂房 2 液压折弯机 CY3200 1 2#厂房 3 光纤激光切割机 4020 1 1#厂房 4 空压机 — 1 1#厂房 5 UV打印机 1325 2 1#厂房 6 冲床 25T 2 3#厂房 7 冲床 40T 2 2#厂房 8 冲床 15T 6 3#厂房 9 冲床 80T 2 3#厂房 10 喷涂流水线 — 1 3#厂房 11 二氧化碳气保焊机 — 1 3#厂房 2、建设项目现阶段生产工艺及产污情况 图1-1 建设项目现阶段生产工艺流程及产污情况 工艺流程及产污环节简述 （1）下料切割 将外购的铁管、铁皮用切割机、剪板机设备切割成产品所需尺寸，然后送入下一道工序。此过程中产生废边角料S1、设备运行噪声N。 （2）冲压、折弯 将切割成所需尺寸的铁管铁皮使用冲床、液压折弯机等设备进行冲压成型，再根据需求进行弯管成型。此过程中产生设备运行噪声N。 （3）焊接 采用二氧化碳气保焊将处理好的各个部件进行焊接。此过程产生焊接烟尘G1、焊接废料S2和设备运行噪声N。 （4）抛光、打磨 焊接好的半成品进行抛光、打磨，去掉表面的毛刺、划痕、焊瘤、焊缝等各种宏观缺陷，以提高表面平整度。此过程产生打磨粉尘G2、废边角料S3和设备运行噪声N。 （5）喷塑 采用静电喷塑法，对打磨好的半成品进行表面喷塑处理。主要过程：塑粉由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。此过程中产生喷塑粉尘G3和设备运行噪声N。 （6）烘烤 将喷塑完成的半成品放入烘箱中进行烘烤，以使工件表面形成防腐塑层，烘烤设备采用电加热，加热温度在160℃左右。此过程中产生烘烤有机废气G4。 （7）装饰 用UV打印机打印出产品所需要的商标或者标语，贴在对应位置。此过程中产生印刷有机废气G5和废纸S4。 （8）检验 人工对成品进行检验，包括对漏焊、气孔、上色不到位等检验。不合格成品送回对应工序进行返工。 （9）成品入库 检验合格后，将成品放入待出库区。 3、建设项目现阶段主要污染物产生及排放达标情况 （1）废气 ①焊接烟尘G1 建设项目现阶段焊接工序采用二氧化碳保护焊的方式，焊丝用量为10t/a。根据《焊接工作劳动保护》中有关资料，焊接烟尘的产生量与焊丝的种类及焊接方法有关，二氧化碳保护焊的发尘量见表1-13。 表1-13 二氧化碳保护焊的发尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量（mg/min） 焊接材料的发尘量（g/kg） CO2焊 实芯焊丝 450~650 5~8 药芯焊丝 700~900 7~10 根据表1-13，本次评价产尘系数二氧化碳保护焊丝取8g/kg，则焊接烟尘产生总量为 0.08t/a。现阶段焊接工序焊接烟尘直接无组织排放。 ②打磨粉尘G2 建设项目现阶段抛光、打磨工序产生粉尘，主要污染物是颗粒物。根据行业类比经验，打磨粉尘按原料用量的0.05%计，项目铁管和铁皮使用量为360t/a，则打磨粉尘产生量约0.18t/a。现阶段打磨粉尘直接组织排放。 ③喷塑粉尘G3 建设项目现阶段喷塑工序产生喷塑粉尘。采用静电喷塑方式，静电喷涂工艺能大大提高涂料的附着率，在进行喷塑加工时，会有一部分塑粉形成粉尘排放。根据同类型企业实际操作情况估算，在喷塑过程中通常约有20%的塑粉未能涂着，掉落塑粉经设备自带的滤筒回收装置回收处理。建设项目现阶段塑粉使用量为20t/a，喷塑粉尘产生量为4t/a，经设备自带滤筒回收装置回收处理，收集效率90%，粉尘回收效率为95%，处理后粉尘直接无组织排放。喷塑工序粉尘无组织排放量为0.58t/a。 ④烘烤有机废气G4 塑粉（主要成分是酚醛树脂）在200℃开始初始分解，而本项目烘烤工序的温度约160℃，故烘烤工序会产生极少量的有机废气，污染物为VOCs，本项目采用非甲烷总烃（NMHC）作为污染物控制项目进行分析。根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（中国环境管理干部学院学报，2016年12月，第26卷第6期），烘烤工序产生的有机废气约占塑粉量的0.3%~0.6%，本评价取0.45%，本项目塑粉使用量为20t/a，有机废气产生量为0.09t/a。建设项目现阶段烘烤废气未设置收集或处理设施，直接无组织排放。 ⑤印刷有机废气G5 建设项目使用UV打印商标或者标语，用来贴到产品上作为装饰。UV打印机印刷使用UV油墨，UV油墨是指在紫外线照射下，利用不同波长和能量的紫外光使油墨连接料中的单体（主要包括树脂、单分子化合物<反应稀释剂>、添加剂等）聚合成聚合物，使油墨成膜和干燥的油墨。UV油墨的固化过程是一个光化学反应过程，即在紫外线能量的作用下，预聚物和光聚合引发剂在极短的时间内固化成膜，与传统油墨相比，UV油墨是一种不用溶剂，干燥速度快，光泽好，色彩鲜艳，耐水、耐溶剂、耐磨性好的油墨，UV油墨的聚合干燥更为彻底，墨膜固化率能达到100%。目前UV油墨已成为一种较成熟的油墨技术，其污染物排放几乎为零。油墨使用过程中主要挥发成分为稀释剂，主要为有机废气，挥发出来的有机废气产生量较少且成分简单，以非甲烷总烃计。根据油墨成分分析，UV油墨中稀释剂含量为2%，项目UV油墨使用量为0.5t/a，非甲烷总烃的产生量为0.01t/a。建设项目现阶段UV打印工序产生的有机废气未进行收集或处理，直接无组织排放。 建设项目现阶段废气产生及排放情况见下表。 表1-14 建设项目现阶段废气产生及排放情况 污染源 名称 污染物名称 速率(kg/h) 产生量（t/a） 处理设施 处理效率（%） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 焊接 颗粒物 0.0258 0.08 — 0 0.0258 0.08 抛光、打磨 颗粒物 0.0580 0.18 — 0 0.0580 0.18 喷塑 颗粒物 1.288 4 滤筒自带回收装置 95% 0.1868 0.58 烘烤 非甲烷总烃 0.0290 0.09 — 0 0.0290 0.09 UV打印 非甲烷总烃 0.0032 0.01 — 0 0.0032 0.01 （2）废水 建设项目现阶段生产过程中无工艺废水产生。现阶段共有员工23人，年工作345天，单班制，根据《建筑给水排水设计标准(GB50015-2019)》可知，员工生活用水定额为30-50L/人·班，本项目取50L/人·班，由此计算生活用水量396.75m3/a。生活污水产污系数按0.8计，则生活污水年产生量合计317.4m3/a，其污染物产生浓度为COD 350mg/L、SS 250mg/L、氨氮20mg/L、TP 4mg/L、TN 30mg/L，本项目生活污水经化粪池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂处理。 建设项目现阶段废水产生及排放情况见表1-15，现阶段用排水平衡图见图1-2。 表1-15 建设项目现阶段废水产生及排放情况 废水 废水量（m3/a） 污染物名称 处理前浓度（mg/L） 产生量（m3/a） 处理措施 处理后浓度（mg/L） 排放量（m3/a） 排放去向 生活污水 317.4 COD 350 0.1111 化粪池 280 0.0889 接管沭阳凌志水务有限公司，尾水排入沂南河 SS 250 0.0794 200 0.0635 NH3-N 20 0.0063 20 0.0063 TN 30 0.0095 30 0.0095 TP 4 0.0013 4 0.0013 图1-2 建设项目现阶段用排水平衡图（单位：m3/a） （3）固废 建设项目现阶段生产过程中产生的固废主要包括职工生活垃圾、除尘器收尘、化粪池污泥、废润滑油、废含油抹布和劳保用品、废边角料、焊接废料、废纸、喷塑粉尘、废活性炭等等。 根据建设单位提供资料，建设项目现阶段固体废物产生情况见下表。 表1-16 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号 污染物名称 产生工序 形态 产生量（t/a） 处置方式 1 生活垃圾 生活 固态 3.97 环卫清运 2 除尘器收尘 废气处理 固态 0.42 3 化粪池污泥 废水处理 半固态 8 4 废润滑油 检修 液态 0.2 委托有资质单位处置 5 废含油抹布和劳保用品 检修 固态 0.1 环卫清运 6 废边角料 生产 固态 3.6 外售 7 焊接废料 生产 固态 0.5 8 废纸 生产 固态 0.1 环卫清运 9 喷塑粉尘 生产 固态 3.42 回用 10 废活性炭 废气处理 固态 0.405 委托有资质单位处置 （4）噪声 建设项目现阶段噪声来源于剪板机、折弯机、切割机、空压机、冲床、喷涂流水线等设备，设备单台噪声值75~85分贝。经过厂房隔声和合理布局后，项目设备在运行过程中产生的噪声可以进行削减和控制，对周围环境影响较小。 4、建设项目现阶段存在问题 本项目已于2015年建成投产，由于历史原因，至今未依法办理环评审批手续。自2015年投产至今，在运营期间未曾发生污染纠纷问题。根据宿迁市生态环境局下发的《责令改正违法行为决定书》（宿环责改字[2020](2)012号）及沭阳经济技术开发区环境资源局下发的《关于对江苏双新工贸有限公司责令整改的通知》（沭经开环[2020]33号），结合现阶段生产情况，现阶段存在问题如下： 表1-17 建设项目现阶段存在问题 序号 类型 存在问题 1 废气 焊接工序 废气未收集处置直接排放。 2 抛光、打磨工序 废气未收集处置直接排放。 3 喷塑工序 废气经滤筒回收装置回收处置后直接无组织排放。 4 烘烤工序 废气未收集处置直接排放。 5 UV打印工序 废气未收集处置直接排放。 6 监测 投产至今未开展过自行监测。 7 固废 一般固废 未设置一般固废贮存仓库，厂区内随意堆放 8 危险废物 未设置危险废物贮存仓库，厂区内随意堆放 9 生活垃圾 — 10 环境管理 无台账资料 5、提出整改措施 2020年8月，宿迁市生态环境局和沭阳经济技术开发区环境资源局已经对江苏双新工贸有限公司现阶段生产过程中存在的问题进行了处罚，处罚文件见附件8。江苏双新工贸有限公司按照要求委托我单位编制本项目环评，我单位按要求提出以下整改措施及计划。 表1-18 整改措施及计划 序号 类型 存在问题 整改措施 整改计划 1 废气 焊接工序 废气未收集处置直接排放。 设置移动式焊接烟尘净化器一台，对焊接烟尘进行收集处理后无组织排放。 2020年8月-2020年11月，11月之前整改完成 2 抛光、打磨工序 废气未收集处置直接排放。 设置集气罩对打磨粉尘进行收集，经脉冲袋式除尘器处理后无组织排放。 3 喷塑工序 废气经滤筒回收装置回收处置后直接无组织排放。 设置集气罩对滤筒回收装置未收集的粉尘进行收集，送入脉冲袋式除尘器处置后和滤筒回收装置处理后废气汇合经1#15m高排气筒排放。 4 烘烤工序 废气未收集处置直接排放。 设置集气罩对有机废气进行收集，送入二级活性炭吸附装置处置后由2#15m排气筒排放。 5 UV打印工序 废气未收集处置直接排放。 设置集气罩对有机废气进行收集，送入二级活性炭吸附装置处置后由3#15m排气筒排放。 6 监测 投产至今未开展过自行监测。 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）建立环境监测计划，按要求进行环境监测。 7 固废 一般固废 未设置一般固废贮存仓库，厂区内随意堆放 设置一般固废仓库，占地面积20m2 8 危险废物 未设置危险废物贮存仓库，厂区内随意堆放 设置危废仓库，占地面积5m2 9 生活垃圾 — — 10 环境管理 无台账资料 建立产品、原辅料及污染物相关的台账记录。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2、气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.31m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 1580.3mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3、水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭新河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭新河，平时，淮沭新河之水由闸控制，由于淮沭新河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭新河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入沭新河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山，横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4、生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2018年，沭阳县实现地区生产总值（GDP）825.45亿元，比上年增长6.8%。其中，一产增加值97.35亿元，增长2.9%；二产增加值373.99亿元，增长7.2%；三产增加值354.11亿元，增长7.4%。按年平均常住人口计算，人均地区生产总值52704元（按年平均汇率折算为7964美元），比上年增加3241元。全县三次产业结构调整为11.8：45.3：42.9，与上年相比，一产增加值比重下降0.4个百分点，二产增加值比重下降0.5个百分点，三产增加值比重提高0.9个百分点。 2018年，沭阳县实现农业总产值184.80亿元，增长4.6%；实现农业增加值99.47亿元，增长3.1%。农作物总播种面积379.87万亩，增长1.3%。其中，粮食播种面积277.04万亩，增长0.5%；粮食总产量127.12万吨，增长0.3%。年末生猪存栏45.5万头，减少0.4%；家禽存栏502万只，减少0.8%；全年生猪出栏84.95万头，增长3.4%；家禽出栏1100万只，减少0.3%。 2018年，沭阳县规模以上工业企业689家，实现规模以上工业总产值743.94亿元，增长9.8%；实现规模以上工业增加值198.13亿元，增长7.8%。全年工业用电量35.19亿千瓦时，增长9.6%，占全社会用电量的64.6 %。全县实现规模以上工业主营业务收入628.39亿元，下降6.24%。其中，大中型企业为199.52亿元，增长10.6%；小型企业为428.87亿元，下降12.4%。实现规模以上工业利税总额60.31亿元，下降18.9%；其中，利润39.95亿元，下降23.6%。主营业务收入超亿元企业135家。在规模以上工业企业中，“2+1”产业（即纺织服装、装备制造、电子信息）实现产值331.06亿元，增长21.5%，占规模工业总产值的44.5%。其中，纺织服装业实现产值122.06亿元，增长11.8%；装备制造业实现产值140.87亿元，增长37.0%；电子信息业实现产值68.12亿元，增长13.0%。 2018年末，沭阳县共有资质等级以上建筑企业81家，实现建筑业增加值41.57亿元，增长10.6%。资质以上建筑企业实现总产值97.45亿元。其中，安装工程产值1.65亿元，其他建筑业产值0.02亿元。全年房屋建筑施工面积917.00万平方米，其中新开工面积542.72万平方米。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、沭阳经济技术开发区概况 1、产业定位 沭阳经济技术开发区位于沭阳县城东部新区，2001年8月开始启动建设。沭阳经济技术开发区包括南区和北区、沂北区。沭阳经济技术开发区规划面积24.5km2。南区和北区规划面积21.5 km2，规划范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠；东至瑞声大道；沂北区规划面积为3.0km2，规划范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。 开发区产业定位：《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区以化工、轻工（酿酒、造纸）、印染等产业为主，集中发展具有高新技术的化工、轻工（酿酒、造纸）、印染产业。2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意调整园区增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济开发区升格为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济技术开发区。 2、开发区总体规划布局 总体布局：沭阳经济技术开发区用地布局为“三区结构”，即南区、北区、沂北区，南区的土地利用以一类工业用地为主，优先发展高新技术产业；北区的土地利用以一、二类工业用地为主，综合发展各类工业企业；沂北区该区以传统化工产业为基础，集中发展具有高新技术的化工产业。 用地规划：规划范围内的主要用地分为工业用地、管理服务用地、道路广场用地、市政设施用地、绿化景观用地、对外交通用地等。南区和北区工业用地面积为1321.6公顷，沂北区工业用地面积为134.7公顷。 南区和北区东部距城区较远的一、二类工业规划用地，规划为大型纺织服装和机械电子企业（含印染和电镀）用地，面积为3.4km2。其中：纺织服装项目（含印染）尽量布置在该地块的南、北两端，以便靠近热电厂可以就近供热，面积约为2.4km2；机械电子项目（含电镀）可以布置在该地块的中部，面积约为1.0km2。 3、开发区基础设施规划 开发区实行集中供气、供水、供电，污水集中处理，主要基础设施建设规划如下。 （1）给排水规划 给水：工业园南区和北区的用水全部由规划建设的沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。 排水：沭阳经济技术开发区共有4个污水处理厂，为沭阳县污水处理有限公司（原沭阳县城东污水处理厂）、沭阳南方水务有限公司（原沭阳城南污水处理厂）、沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂、沭阳凌志水务有限公司。本项目废水接管沭阳凌志水务有限公司。 【沭阳凌志水务有限公司】沭阳凌志水务有限公司位于江苏沭阳经济技术开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期规模为日处理3万吨的污水处理工程，二期规模为日处理4.9万吨的污水处理工程。二期工程服务范围主要沭阳经济技术开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南河，南到迎宾大道和七雄街道及章集街道。沭阳凌志水务有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺。 【沭阳县污水处理有限公司】沭阳县污水处理有限公司始建于2006年，设计总日处理能力为3万m3/d，主导工艺为活性污泥法，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准。 沭阳县污水处理有限公司污水接纳范围为老城区北部的16km2和开发区内东至二纵沟，西至京沪高速公路，南至沭里公路（宁波路），北至沂南河的部分，面积约4.5km2。本项目废水接管沭阳凌志水务有限公司。项目废水达到污水处理厂接管标准后即可进入沭阳凌志水务有限公司集中处理。沭阳凌志水务有限公司二期工程及配套管网在2016年7月完全投入运营。根据《污水处理厂二期工程项目项目环境影响报告书》及环评批复，沭阳凌志水务有限公司二期工程服务范围主要沭阳经济技术开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南河，南到迎宾大道和七雄街道及章集街道，污水管网已全部铺设到位。 （2）供电规划 根据规划，沭阳县城区用电总负荷60万kW，由童庄220KV变电站供电，南区和北区各设容量为20~40MVA的变电站一座。 （3）供热规划 目前江苏沭阳经济开发区内建成的集中供热企业为江苏新动力（沭阳）热电有限公司，建设地点为沭阳经济开发区南区杭州路和玉环路的交界处。2011年11月底江苏新动力（沭阳）热电有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年底二期第3台75t/h循环流化床锅炉于2015年初已投入使用。 （4）固体废弃物处置现状和规划 沭阳县城区现有垃圾焚烧发电厂1座，已经投入运行。 4、开发区对苏环管[2008]17号文的落实情况 苏环管[2008]17号文对开发区意见如下： （1）拟增加的印染和电镀产业仅作为区内企业自身的配套设施，不得建设纯印染、纯电镀项目。开发区引进的项目不含纯印染、纯电镀项目。 （2）纺织业以发展集约化、专业化的、年印染纤维达1万吨以上的大型纺织企业为主。开发区引进的项目是本着发展集约化、专业化的方针，入住的企业基本是以大型纺织企业为主。 （3）应加快北区污水处理厂一期工程（3万吨/天）建设进度，加紧筹建北区污水处理厂二期工程（3万吨/天）。 （4）沭阳县水利局应加大调水量，确保淮沭河常年调入沂南河的水量大于5m3/s。沭阳县水利局加大了调水量，目前沂南河水量大于5m3/s。 针对上述苏环管[2008]17号文对开发区提出的意见，开发区落实对照情况如下： 目前开发区所引进的含电镀、印染等企业都只作为其自身的配套设施，无纯电镀、纯印染的企业进入；开发区纺织企业年产都在万吨以上，且具有集约化、专业化的有自主创新的大型企业进入，如景晟纺织；目前北区污水处理厂（沭阳县污水处理有限公司）已稳定运行，考虑到开发区有印染废水、电镀废水等较难处理的工业废水，开发区在北区新建工业污水处理工程（沭阳凌志水务有限公司），处理规模为3万吨/天，目前项目已稳定运行，二期项目4.9万吨/天正在前期准备阶段。同时严格控制电镀及印染废水排放总量控制在2万吨/天，电镀业排水量不超过3000吨/天。为改善沂南河水环境，江苏沭阳经济技术开发区、沭阳县水务局、沭阳县环保局对沂南河提出了系统的治理措施： （1）沭阳县环保局关停了部分水污染严重的企业，并要求在区所有企业污水及生活污水接入污水管网，对沂南河上游的污水排放量较大的中富酿酒企业要求建立污水处理设施处理达标排放，同时减少产量； （2）江苏沭阳经济技术开发区、沭阳县水务局定期对沂南河进行清淤疏浚，同时从淮沭河定期调水，并保证水量大于5m3/s，由此增加了沂南河流量。2010年9月，由县水务局牵头，出资1.4亿元人民币，对沭阳境内32公里长的沂南河进行全面疏浚整治，沂南河通过疏浚整治后，河底宽达35-40米，河口宽达55-60米，河堤宽10米，经过整治、绿化，沂南河将建成生态景观带。经过上述整治措施，根据沭阳县环境监测站例行监测结果表明，沂南河水质近年来得到了很大的改善，目前已稳定达到Ⅳ类水体。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目位于沭阳县经济开发区永嘉路北侧、嘉兴路西侧，本次评价选取2019年作为评价基准年，引用《2019年沭阳县环境质量报告书》中监测数据，该监测数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。 1、大气环境质量状况 根据《2019年沭阳县环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO 4项基本污染物达标，PM10、PM2.5 2项基本污染物不达标，因此判定项目所在区域为环境质量不达标区。 项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状 评价因子 平均时段 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均 17 60 28.3 达标 NO2 年平均 33 40 82.5 达标 PM10 年平均 104 70 148.6 超标 PM2.5 年平均 44 35 125.71 超标 O3 日最大8小时滑动平均浓度 120 160 75 达标 CO 24小时平均值 827 4 20.7 达标 注：数值单位μg/m3(CO为mg/m3)。 2、水环境质量状况 建设项目纳污河流为沂南河。沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。根据沭阳县环境监测站2019年的监测数据，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量状况 根据沭阳县环境监测站2019年环境噪声监测数据，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目建设地区环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 坐标/m 方位 最近距离（m） 规模 环境功能 X Y 大气环境 华丽世家 667447.98 3775410.10 S 2300 120户/400人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 沭阳县外国语实验学校 666587.93 3775684.67 SW 2320 2000人 奥韵都城 666578.02 3776019.45 SW 1970 200户/700人 荣盛鑫城 666986.43 3776258.07 SW 1720 80户/300人 帝景佳园 666856.29 3776324.45 SW 1620 120户/400人 沭阳县 潼阳中学 666200.19 3774839.56 SW 3170 2000人 碧桂园 665975.29 3774880.49 SW 3220 120户/400人 临安小区 665228.85 3775027.64 SW 3470 150户/500人 玫瑰园 665739.82 3775071.00 SW 3260 100户/350人 阳光天地 665805.57 3775503.83 SW 2680 120户/400人 沭城天下 667013.99 3775601.47 SW 2660 120户/400人 瑞声公寓 666797.69 3775269.09 SW 2770 60户/200人 富园悦府 670372.67 3774877.82 SE 3750 120户/400人 任巷小区 669056.28 3777779.24 E 1058 60户/200人 开发区实验幼儿园 669036.89 3777973.88 E 1200 500人 修远中学 669531.23 3777954.32 E 1560 2000人 佳禾花园小区 669916.12 3777952.25 E 1970 60户/200人 宁波路小区 668620.04 3777987.13 E 720 100户/350人 沭阳县开发区实验小学 668695.64 3778305.83 E 780 1000人 宝娜斯花苑 669076.36 3778315.49 E 1100 100户/350人 开发区怀文中学分校 667277.77 3778497.98 NW 510 2000人 鱼种场小区 667354.39 3778761.50 NW 740 60户/200人 宝龙御景 666667.04 3778710.41 NW 1090 80户/300人 长庄安置小区 665918.41 3778876.92 NW 1630 150户/600人 豪园明月居 665399.58 3778502.44 W 2200 80户/300人 豪园郦湖湾 665357.33 3778200.23 W 2230 100户/350人 盛源华庭 665541.29 3777551.72 W 2040 150户/600人 丰润名苑 665334.47 3777360.57 W 2290 30户/100人 未来星实验幼儿园 665464.40 3777302.01 W 2300 300人 东方花园 665459.14 3777319.15 W 2120 30户/100人 上海花园 665569.79 3777229.68 W 1990 50户/200人 东方名都 665333.56 3777018.74 SW 2280 50户/200人 东方公馆 665761.88 3777132.93 SW 1990 50户/200人 昭德南小区 665326.71 3776676.78 SW 2560 100户/350人 昭德北小区 665404.13 3776840.82 SW 2350 100户/350人 圣廷苑 665546.79 3776566.75 SW 2400 50户/200人 府苑小区 665233.06 3776476.97 SW 2710 50户/200人 四季花苑 665510.12 3776397.59 SW 2540 80户/350人 沭城一品 665431.25 3776202.97 SW 2670 50户/200人 东方锦城 666398.20 3776929.15 SW 1530 30户/100人 东方明珠城 666123.74 3776858.74 SW 1660 80户/300人 迎虞花苑 666434.96 3776646.15 SW 1600 50户/200人 沭阳县第一实验小学 665261.29 3775550.45 SW 3220 1000人 丹桂苑小区 666350.91 3775849.46 SW 2340 30户/100人 上东郡 666962.35 3775493.05 S 2400 50户/200人 天能公寓 668048.51 3775118.65 S 2710 30户/100人 阳光绿洲 667744.59 3775689.94 S 2090 30户/100人 水环境 沂南河 — — N 2340 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 柴米河 — — S 5800 小型 声环境 厂界 — — — — — 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准 生态 淮沭河第一饮用水水源保护区 — — W 9900 — 《江苏省生态空间管控区域保护规划》 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 — — N 2100 —

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，特征污染物非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》执行，具体数值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：μg/m3） 污染物 取值时间 标准限值 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOX 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 非甲烷总烃 1小时平均 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河水质执行Ⅳ类水质标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH COD BOD5 氨氮 SS 总磷（以P计） 总氮 石油类 Ⅳ 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤60 ≤0.3（湖、库≤0.1） ≤1.5 ≤0.5 注：SS使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级水标准作为参考标准。 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值（等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目喷塑过程产生的颗粒物及烘烤过程产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值；焊接、打磨过程产生的颗粒物执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值标准；UV打印过程中产生的非甲烷总烃有组织排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷”VOCs相关标准，无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 标准来源 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 非甲烷总烃（有组织） 50 15 1.5 周界外浓度最高点 2.0 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷”相关标准 非甲烷总烃（无组织） 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值 颗粒物（喷塑） 20 — — 企业边界大气污染物浓度限值 1.0 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值 非甲烷总烃（烘烤） 60 — — 4.0 2、废水 建设项目废水为生活污水。 生活污水经化粪池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司，接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C等级标准）及污水处理厂接管标准，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后，最终排入沂南河。具体标准见表4-5。 表4-5 废水排放执行标准 项目 pH[1] COD BOD5 SS 氨氮 TP 石油类 TN 污水处理厂接管标准 6~9 500 300 400 35 8.0 20.0 45 污水处理厂尾水排放标准 6~9 50 10 10 5（8）[2] 0.5 1 15 注：[1]PH无量纲；[2]括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准，具体标准限值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3 65 55 4、固废 建设项目一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中要求；生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物排放总量见表4-7。 表4-7 项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 有组织 颗粒物 3.96 3.778 — 0.182 非甲烷总烃 0.09 0.0811 — 0.0089 无组织 颗粒物 0.0714 0 — 0.0714 非甲烷总烃 0.01 0 — 0.01 废水 生活污水 废水量（m3/a） 317.4 0 317.4 317.4 COD 0.1111 0.0222 0.0889 0.0159 SS 0.0794 0.0159 0.0635 0.0032 氨氮 0.0063 0 0.0063 0.0016 TN 0.0095 0 0.0095 0.0048 TP 0.0013 0 0.0013 0.0002 固废 一般固废 16.14 16.14 — 0 危险废物 0.605 0.605 — 0 生活垃圾 3.97 3.97 — 0 据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府38号令）要求，拟建项目建设必须实施污染物排放总量控制，在取得排污指标后方可建设。根据对建设项目污染物的核算，确定主要污染物排放总量控制指标。 【废气】 本项目颗粒物产生量0.2534t/a（有组织0.182t/a、无组织0.0714t/a）、非甲烷总烃产生量0.0189t/a（有组织0.0089t/a、无组织0.01t/a），一并向当地管理部门申请总量。 【废水】 本项目产生生活污水排放接管考核量317.4m3/a，其中COD 0.0889t/a、SS 0.0635t/a、氨氮0.0063t/a、总磷0.0013t/a、总氮0.0095t/a；最终进入环境量317.4m3/a，其中COD 0.0159t/a、SS 0.0032t/a、氨氮0.0016t/a、总磷0.0002t/a、总氮0.0048t/a。废水总量纳入沭阳凌志水务有限公司，不需另外申请总量。 【固废】本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 |
| --- | --- |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程 本项目为已建成项目，因此，本报告不对项目施工期进行分析。 2、营运期工艺流程 本项目产品包括垃圾桶、学生课桌椅等，工艺流程相同，使用同一条生产线进行生产，运营期工艺流程见图5-1。 图5-1 建设项目工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节简述 （1）下料切割 将外购的铁管、铁皮用切割机、剪板机设备切割成产品所需尺寸，然后送入下一道工序。此过程中产生废边角料S1、设备运行噪声N。 （2）冲压、折弯 将切割成所需尺寸的铁管铁皮使用冲床、液压折弯机等设备进行冲压成型，再根据需求进行弯管成型。此过程中产生设备运行噪声N。 （3）焊接 采用二氧化碳气保焊将处理好的各个部件进行焊接。此过程产生焊接烟尘G1、焊接废料S2和设备运行噪声N。 （4）抛光、打磨 焊接好的半成品进行抛光、打磨，去掉表面的毛刺、划痕、焊瘤、焊缝等各种宏观缺陷，以提高表面平整度。此过程产生打磨粉尘G2、废边角料S3和设备运行噪声N。 （5）喷塑 采用静电喷塑法，对打磨好的半成品进行表面喷塑处理。主要过程：塑粉由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。此过程中产生喷塑粉尘G3和设备运行噪声N。 （6）烘烤 将喷塑完成的半成品放入烘箱中进行烘烤，以使工件表面形成防腐塑层，烘烤设备采用电加热，加热温度在160℃左右。此过程中产生烘烤有机废气G4。 （7）装饰 用UV打印机打印出产品所需要的商标或者标语，贴在对应位置。此过程中产生印刷有机废气G5和废纸S4。 （8）检验 人工对成品进行检验，包括对漏焊、气孔、上色不到位等检验。不合格成品送回对应工序进行返工。 （9）成品入库 检验合格后，将成品放入待出库区。 主要污染工序及产污 一、施工期 本项目已建成，因此，本报告不对项目施工期进行分析。 二、营运期 1、废气 （1）焊接烟尘G1 建设项目现阶段已经达到设计产能，根据现阶段生产情况，焊接工序焊接烟尘产生量为0.08t/a。为降低焊接烟尘对周围环境影响，设置一台移动式焊接烟尘净化器，对焊接烟尘进行捕集，处理后以无组织形式排出，捕集效率按90%计算，净化效率按80%计算，则本项目焊接烟尘无组织排放量为0.0224t/a。 （2）打磨粉尘G2 建设项目现阶段抛光、打磨工序粉尘产生量为0.18t/a。在抛光、打磨作业区上方设置集气罩，对打磨粉尘进行收集，收集后经脉冲袋式除尘器处理，在车间内无组织排放。收集效率90%，处理效率99.5%，风机风量2000m3/h，则打磨粉尘无组织排放量为0.019t/a。 （3）喷塑粉尘G3 本项目喷塑工序产生喷塑粉尘，采用静电喷塑方式，静电喷涂工艺能大大提高涂料的附着率，在进行喷塑加工时，会有一部分塑粉形成粉尘排放。同时本项目喷塑自带滤筒回收装置（粉尘处理效率为95%）。 根据同类型企业实际操作情况估算，在喷塑过程中通常约有20%的塑粉未能涂着，掉落塑粉经设备自带的滤筒回收装置处理后经15m高1#排气筒排放，回收的塑粉全部回用。本项目喷塑粉尘收集效率为90%，喷塑粉尘回收效率为95%。同时在喷粉室内设置集气罩，对逸散出来的粉尘进行收集，收集效率可以达到90%，收集后粉尘经脉冲布袋除尘器处理后与滤筒回收装置处理后粉尘一同经15m高1#排气筒排放，处理效率为99.5%，未收集粉尘无组织排放。 项目塑粉使用量为20t/a，则有组织粉尘产生量为3.96t/a，有组织排放量为0.1818t/a。无组织排放量为0.04t/a。 （4）烘烤有机废气G4 根据建设项目现阶段生产情况，建设项目烘烤工序有机废气产生量为0.09t/a，产生的有机废气由集气装置捕集后进入二级活性炭装置进行吸附处理，处理后的废气经15m高的2#排气筒排放，捕集率及去除率均为90%，经计算本项目有机废气有组织产生量约为0.081t/a，排放量为0.0081t/a。未被捕集的在车间内无组织排放，排放量约为0.009t/a。 （5）印刷有机废气G5 根据建设项目现阶段生产情况，建设项目UV打印工序非甲烷总烃的产生量为0.01t/a。在UV打印机上方设置集气罩对印刷过程中产生有机废气进行收集，收集后经二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高3#排气筒排放。收集效率和处理效率都是90%。则UV打印工序有机废气有组织产生量为0.009t/a，排放量为0.0009t/a；无组织排放量为0.001t/a。

本项目废气排放情况见表5-1、5-2。 表5-1 本项目有组织废气排放情况 排气筒编号 污染源位置 污染物名称 风量m3/h 污染物产生状况 治理措施 去除率% 污染物排放状况 年排放小时数h 排放工况 排放源参数 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 高度m 内径m 烟气温度℃ 烟气流速m/s 排气筒底部中心坐标 /m 经度 纬度 1# 喷塑 颗粒物 6000 193.24 1.16 3.6 自带滤筒除尘装置 95 6.51 0.059 0.182 3105 正常 15 0.4 20 14.23 118.824928 34.127048 3000 38.65 0.12 0.36 脉冲袋式除尘器 99.5 2# 烘烤 非甲烷总烃 3000 8.7 0.026 0.081 二级活性炭吸附装置 90 0.87 0.003 0.008 3105 15 0.3 50 13.95 118.824901 34.126884 3# UV打印 非甲烷总烃 1000 18 0.018 0.009 二级活性炭吸附装置 90 1.8 0.0018 0.0009 500 15 0.2 20 10.49 118.825059 34.127810 表5-2 无组织排放大气污染物产生情况表 编号 位置 污染物 排放量（t/a） 面源海拔高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源有效高度（m） 年排放小时数（h） 排放工况 排放源强（kg/h） 1 3#厂房 焊接 颗粒物 0.0224 9 54 36 9.5 3105 正常 0.026 2 抛光、打磨 颗粒物 0.019 3 喷塑 颗粒物 0.04 4 烘烤 非甲烷总烃 0.009 0.0029 5 1#厂房 UV打印 非甲烷总烃 0.001 9 54 36 9.5 500 正常 0.002

2、废水 本项目生产过程中不产生生产废水，只产生生活污水。 建设项目定员23人，根据建设项目现阶段生产情况，生活污水产生量为396.75m3/a，本项目不新增生活污水。本项目生活污水经化粪池预处理后接管沭阳凌志水务有限公司污水处理厂处理。 3、固体废物 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质，依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质。 根据《国家危险废物名录》（2016年）以及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）等进行属性判定，判定该固体废物是否属于危险废物。 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、除尘器收尘、化粪池污泥、废润滑油、废含油抹布和劳保用品、废边角料、焊接废料、废纸、喷塑粉尘、废活性炭等等。 根据建设单位提供资料及现阶段生产情况，本项目固体废物产生情况如下： （1）生活垃圾：生活垃圾的产生量约3.97t/a，厂区垃圾桶暂存，由当地环卫部门统一清运。 （2）除尘器收尘：除尘器收尘量约为0.42t/a，定期清理后厂区一般固废间暂存，由环卫清运。 （3）化粪池污泥：本项目生活污水经化粪池预处理后污泥产生量为8t/a，定期清掏厂区一般固废间暂存，由环卫部门清运处理。 （4）废润滑油：本项目在使用过程中需要用到润滑油用于设备运行、维护及保养，根据《国家危险废物名录》（2016版）以及《危险废物鉴别标准》，废润滑油属于危废（HW08 900-214-08）。废润滑油的产生量约为0.2t/a，集中收集后委托有资质单位处理。 （5）废含油抹布和劳保用品：项目设备维修保养时会产生废弃的含油抹布和劳保用品，年产生量约为0.1t/a。经查询属于危废（HW49 900-041-49），根据危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品全部环节、全过程豁免管理，混入生活垃圾，由环卫定期清运。 （6）废边角料：本项目生产过程中金属边角料产生量约为3.6t/a，集中收集后外售。 （7）焊接废料：本项目焊接工序产生焊接废料0.5t/a，收集后外售。 （8）废纸：本项目装饰过程中会产生一些废纸，根据建设单位提供资料，废纸产生量约为0.1t/a，与生活垃圾一起由环卫部门清运回收。 （9）喷塑粉尘：本项目喷塑工序产生的粉尘由滤筒回收装置处理，收集的粉尘量约为3.42t/a，集中收集后全部回用。 （10）废活性炭：本项目烘烤工序和UV打印过程中产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，会有废活性炭产生，活性炭3个月更换一次。本项目废活性炭产生量为0.405t/a。废物类别HW49，危废代码900-041-49，交由有资质单位处理。 表5-3 危险废物豁免管理清单 序号 废物类别/代码 危险废物 豁免环节 豁免条件 豁免内容 1 900-041-49 废弃的含油抹布、劳保用品 全部环节 混入生活垃圾 全过程不按危险废物管理 固废属性判定：结合工艺流程及生产运营过程中的固体废物产生情况，根据《固体废物鉴别导则（试行）》(国家环保总局公告2006年11号)、《国家危险废物名录》(国家环保部2016年6月21日公布，自2016年8月1日起施行)、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判定其是否属于固体废物，给出判定依据及结果。 固废产生情况见下表。 表5-4 项目固废产生情况汇总表 序号 污染物名称 产生工序 形态 预测产生量（t/a） 种类判断* 固体废物 副产 判定依据 1 生活垃圾 生活 固态 3.97 √ — 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 除尘器收尘 废气处理 固态 0.42 √ — 3 化粪池污泥 废水处理 半固态 8 √ — 4 废润滑油 检修 液态 0.2 √ — 5 废含油抹布和劳保用品 检修 固态 0.1 √ — 6 废边角料 生产 固态 3.6 √ — 7 焊接废料 生产 固态 0.5 √ — 8 废纸 生产 固态 0.1 √ — 9 喷塑粉尘 生产 固态 3.42 √ — 10 废活性炭 废气处理 固态 0.405 √ — 表5-5 固体废物分析结果汇总表 固废名称 属性（危废、一般固废或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 产生量 （t/a） 拟采取的处置方式 生活垃圾 — 生活 固态 果皮、纸屑 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 — 其他废物 99 3.97 环卫清运 除尘器收尘 一般固废 废气处理 固态 粉尘 — 工业粉尘 84 0.42 环卫清运 化粪池污泥 一般固废 废水处理 半固态 污泥 — 工业垃圾 86 8 环卫清运 废润滑油 危险废物 检修 液态 矿物油 T/I HW08 900-214-08 0.2 委托有资质单位处置 废含油抹布和劳保用品 — 检修 固态 抹布、手套 — — 99 0.1 环卫清运 废边角料 一般固废 生产 固态 金属边角料 — 工业垃圾 84 3.6 外售 焊接废料 一般固废 生产 固态 金属氧化物 — 工业垃圾 84 0.5 外售 废纸 一般固废 生产 固态 纸 — 工业垃圾 84 0.1 环卫清运 喷塑粉尘 — 生产 固态 塑粉 — — — 3.42 回用 废活性炭 危险废物 废气处理 固态 含VOCs活性炭 T HW49 900-041-49 0.405 委托有资质单位处置 表5-6 危险废物汇总表 序号 危废名称 危废类别 危废代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-214-08 0.2 检修 液态 矿物油 矿物油 12个月 T/I 委托有资质单位处置 2 废活性炭 HW49 900-041-49 0.405 废气处理 固态 含VOCs活性炭 VOCs 6个月 T 4、噪声 本项目投入运营后，主要高噪声设备见表5-7。 表5-7 项目高噪声设备一览表（单位：dB(A)） 序号 设备名称 声级 数量（台） 位置 治理措施 降噪效果 1 剪板机 85 1 2#厂房 基础减振+厂房隔声 -25 2 折弯机 80 1 2#厂房 3 切割机 85 1 1#厂房 4 空压机 85 1 1#厂房 5 冲床 85 10 3#厂房 6 冲床 85 2 2#厂房 7 喷涂流水线 75 1 3#厂房

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 1# | 颗粒物 | 193.24mg/m3，3.6t/a；38.65mg/m3，0.36t/a | 6.51mg/m3，0.182t/a |
|  |  | 2# | 非甲烷总烃 | 5.22mg/m3，0.081t/a | 0.52mg/m3，0.008t/a |
|  |  | 3# | 非甲烷总烃 | 18mg/m3，0.009t/a | 1.8mg/m3，0.0009t/a |
|  | 无组织 | 1#厂房 | 非甲烷总烃 | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  |  | 3#厂房 | 颗粒物 | 0.0714t/a | 0.0714t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.009t/a | 0.009t/a |
| 水污染物 | 生活污水 317.4m3/a | COD | 350mg/L，0.1111t/a | 280mg/L，0.0889t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.0794t/a | 200mg/L，0.0635t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.0063t/a | 20mg/L，0.0063t/a |
|  |  | TN | 30mg/L，0.0095t/a | 30mg/L，0.0095t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.0013t/a | 4mg/L，0.0013t/a |
| 电和离电辐磁射辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 产生环节 | 废物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 3.97 | 0 |
|  | 废水处理 | 化粪池污泥 | 8 | 0 |
|  | 废气处理 | 除尘器收尘 | 0.42 | 0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 0.405 | 0 |
|  | 生产 | 废边角料 | 3.6 | 0 |
|  | 生产 | 焊接废料 | 0.5 | 0 |
|  | 生产 | 废纸 | 0.1 | 0 |
|  | 喷塑粉尘 | 塑粉 | 3.42 | 0 |
|  | 检修 | 废含油抹布和劳保用品 | 0.1 | 0 |
|  | 检修 | 废润滑油 | 0.2 | 0 |
| 噪声 | 建设项目主要噪声源来自于生产设备等，单台噪声值约75~85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备消声、减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其 它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目已建成，因此，本报告不对项目施工期进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 废气污染物处理可行性分析： （1）废气治理措施 焊接工序产生焊接烟尘，产生量为0.08t/a，经过一台移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放，收集效率为90%，处理效率为80%，焊接烟尘无组织排放量为0.0224t/a。 抛光、打磨工序产生打磨粉尘，产生量为0.18t/a，主要成分为金属颗粒物，在抛光、打磨区上方设置集气罩，收集废气经脉冲袋式除尘器处理后在车间内无组织逸散，打磨粉尘无组织排放量为0.019t/a。 喷塑工序产生喷塑粉尘，产生量为4t/a，经设备自带滤筒回收装置收集进行回收处理，收集效率90%，回收效率可达到95%；同时在喷粉室内设置集气罩，对回收装置未收集的剩余粉尘进行收集，进入脉冲袋式除尘器处理，收集效率90%，处理效率99.5%。处理后粉尘一起经15m高1#排气筒排放，喷塑粉尘有组织排放量为0.1818t/a，无组织排放量为0.04t/a。经处理后的颗粒物排放浓度和排放速率能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，对周围环境影响较小。 烘烤工序产生烘烤有机废气，产生量为0.09t/a，本项目采用非甲烷总烃作为污染物控制项目进行分析。在烘烤工序上方设置集气罩，对有机废气进行收集后进入二级活性炭吸附装置处理，收集效率90%，处理效率90%，处理后有机废气经15m高2#排气筒排放。非甲烷总烃的有组织排放量为0.0081t/a，无组织排放量为0.009t/a。经处理后的非甲烷总烃排放浓度和排放速率能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值，对周围环境影响较小。 装饰工序使用UV打印装饰贴纸，产生印刷有机废气，产生量为0.01t/a。在UV打印机上方设置集气罩进行收集，收集后进入二级活性炭吸附装置处理，收集效率90%，处理效率90%。印刷工序非甲烷总烃有组织排放量为0.0009t/a，无组织排放量为0.001t/a。经处理后的非甲烷总烃排放浓度和排放速率能达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷”VOCs相关标准要求，对周围环境影响较小。 （2）废气收集措施有效性分析 本项目废气收集措施主要为吸气式集气罩收集。 集气罩置于喷塑、烘烤等设备的前方，该部分废气逸散面较小，因此利用普通吸气式集气罩可以达到良好的收集效果，能达到90%以上。 图7-1 集气罩示意图 该类型集气罩设置原则： 集气罩的吸气方向与污染气流运动方向一致，充分利用污染气流的初始动能，集气罩罩口面积大于废气逸散面，集气罩设置在废气逸散区的中心，伞形罩的开口角度宜等于或小于90º，最大不应大于120º，为避免横向气流干扰，要求其距离污染源高度h尽可能小于0.3倍的罩口长边尺寸L。 该集气方式为行业内经验证有效且成熟的方式，其废气收集率可达90%以上，能够满足本项目废气收集需求，本项目按照90%计算。 （3）废气污染防治措施可行性分析 ①脉冲袋式除尘器：脉冲袋式除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架、滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成，含尘空气从脉冲袋式除尘器的进风均流管进各分室灰斗，并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒尘被分离，直接落入灰尘，而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上，干净空气通过进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气，随着过滤工况的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定阻力值（一般设定为1500Pa）时，由清灰装置按差压设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电磁脉冲阀，进行停风喷吹，利用压缩空气瞬间喷吹滤袋内压力剧增，将滤袋上的粉尘进行抖落至灰斗中，由排灰机构排出。 图7-2 脉冲袋式除尘器结构示意图 脉冲袋式除尘器属于干式高效除尘，可用于净化粒径dp＜0.1μm的含尘气体，对于含尘粒径较大颗粒处理效率可≥99.5%，本次环评除尘效率取99.5%。喷塑粉尘经脉冲袋式除尘器处理后可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值标准。 ②喷塑粉尘滤筒：本项目在喷塑过程中会产生一定量的喷塑粉尘，通过喷塑机配套粉末收集系统，尾气经处理后达标后，通过15m高排气筒（1#）外排。回收系统主要为滤筒除尘，通过滤筒过滤处理，多余的粉末吸附在设备自带的滤筒表面，在脉冲控制仪和电磁阀的作用下，间歇式地对滤筒进行脉冲，将吸附于滤筒表面的粉末振落到位于回收装置底部的收集器中，未收集的部分无组织排放。滤筒回收装置结构示意图见图7-3。。 图7-3 滤筒回收装置结构示意图 ③活性炭吸附装置：活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。 活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。类比调查显示，活性炭吸附苯类、醇类、酮类、醚类、酯类等有机气体单级最低吸附效率在75%～90%，本项目采用蜂窝活性炭延长气体停留时间，增大活性炭与气体的接触表面积，从而提高了对有机气体的吸附效率，使用二级活性炭吸附装置，本项目的有机气体净化效率达90%以上，尾气浓度可以达到并较大幅度的低于相关标准排放。活性炭吸附装置结构示意图见图7-4。 图7-4 活性炭吸附装置结构示意图 本项目有组织废气排放速率及达标情况如表7-1。 表7-1 本项目有组织废气排放及达标情况一览表 产污工段 排气筒 污染物 排放情况 执行标准 达标情况 标准来源 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 排气筒高度（m） 喷塑 1# 颗粒物 6.51 0.059 20 3.5 15 达标 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值 烘烤 2# 非甲烷总烃 0.87 0.003 60 1.5 15 达标 装饰 3# 非甲烷总烃 1.8 0.0018 50 1.5 15 达标 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷”VOCs相关标准 根据《大气污染防治法》（2018修正版）第二十条：企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口。禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。 本项目按照要求对生产过程中产生粉尘、有机废气等进行收集，经设备处理达标后通过15m高排气筒排放，且无组织废气通过加强车间通风、加大厂区绿化覆盖面积来进一步降低对大气环境的影响。综上可知，本项目废气处理方式是可行的。 废气预测与分析： （1）评价因子和评价标准 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 PM10 1小时平均 450 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 TSP 1小时平均 900 非甲烷总烃 1小时平均 2000 注：建设项目不产生SO2、NOX，无需进行二次污染物评价因子的筛选。 （2）估算模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，； Coi—第i个污染物的环境质量浓度标准，。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③估算模型参数 估算模型参数见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 650000 最高环境温度/℃ 38 最低环境温度/℃ -18 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 □√否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ④污染源参数 污染源参数主要见表7-5、7-6。 表7-5 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 高度（m） 内径（m) 温度（℃） 流量（m3/h） 排气筒1# 118.824928 34.127048 9 15 0.4 20 9000 颗粒物 0.059 kg/h 排气筒2# 118.824901 34.126884 9 15 0.3 50 5000 非甲烷总烃 0.003 kg/h 排气筒3# 118.825059 34.127810 9 15 0.2 20 3000 非甲烷总烃 0.0018 kg/h 表7-6 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 坐标 海拔高度（m） 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 长度（m） 宽度（m) 有效高度（m） 1#厂房 118.824778 34.127850 9 54 36 9.5 非甲烷总烃 0.002 kg/h 3#厂房 118.824649 34.127011 9 54 36 9,5 颗粒物 0.026 kg/h 非甲烷总烃 0.0029 kg/h （3）估算结果 采用 AerScreen估算模型估算了各点、面源下风向小时落地浓度及其出现距离，结果见表7-7。 表7-7 Pmax与D10%预测和计算结果一览表 污染源 评价因子 评价标准（μg/m3） Cmax（mg/m3） Pmax（%） D10%（m） 1# 颗粒物 450 4.37E-03 0.97 / 2# 非甲烷总烃 2000 1.22E-04 0.01 / 3# 非甲烷总烃 2000 1.48E-05 0.00 / 1#厂房 非甲烷总烃 2000 1.73E-03 0.09 / 3#厂房 颗粒物 900 1.98E-02 2.20 / 非甲烷总烃 2000 2.48E-03 0.12 / 估算结果显示，在正常情况下，本项目各污染源各污染物的小时平均最大落地浓度贡献值较小，最大占标率是5#厂房的无组织颗粒物（粉尘）为2.20%<10%，确定评价等级为二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，二级评价不进行进一步预测与评价。 大气环境防护距离： 根据大气卫生防护距离计算结果，无超标点，不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离： 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的值计算卫生防护距离在同一级别时，卫生防护距离应提高一级。 经计算，项目无组织排放卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表7-8。 表7-8 建设项目卫生防护距离计算结果表 序号 污染源位置 污染源名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 1 1#厂房 非甲烷总烃 0.002 50 2 3#厂房 颗粒物 2.193 50 3 3#厂房 非甲烷总烃 0.031 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有关规定及卫生防护距离计算结果，确定本项目的卫生防护距离为：1#厂房边界外50米及3#厂房边界外100米形成的包络线范围。经调查，卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间通风、加大厂区绿化覆盖面积来进一步降低无组织废气对大气环境的影响。 在此条件下，本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 污染物排放量核算： 本项目大气污染物排放量核算见表7-9。 表7-9 本项目大气污染物排放量核算结果一览表 排放形式 排放口类型 污染物 排放量（t/a） 有组织 一般排放口 颗粒物 0.182 非甲烷总烃 0.0089 无组织 / 颗粒物 0.0814 非甲烷总烃 0.01 本项目大气污染物有组织和无组织排放量核算见表7-10、7-11。 表7-10 本项目大气污染物有组织排放量核算结果一览表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 / / / / / / 主要排放口合计 SO2 / NOx / 颗粒物 / 一般排放口 1 1# 颗粒物 6.51 0.059 0.182 2 2# 非甲烷总烃 0.52 0.003 0.008 3 3# 非甲烷总烃 0.097 0.0003 0.0009 一般排放口合计 颗粒物 0.182 非甲烷总烃 0.0089 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.182 非甲烷总烃 0.0089 表7-11 本项目大气污染物无组织排放量核算结果一览表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 1#厂房 UV打印 非甲烷总烃 加强车间通风+厂区绿化 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷”VOCs相关标准 4.0 0.001 2 3#厂房 焊接 颗粒物 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 1.0 0.0224 3 抛光、打磨 颗粒物 1.0 0.019 4 喷塑 颗粒物 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值 1.0 0.04 5 烘烤 非甲烷总烃 4.0 0.009 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.0814 非甲烷总烃 0.01 表7-12 本项目大气污染物排放量核算结果一览表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.2634 2 非甲烷总烃 0.0189 2、水环境影响分析 （1）本项目废水排放情况 本项目实行雨污分流、清污分流，雨水经雨水管网收集后就近排入附近水体；污水管口依托现有，需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 项目废水为生活污水。生活污水经化粪池预处理达标后接管沭阳凌志水务有限公司，尾水达标排入沂南河。 表7-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 COD SS、NH3-N TP、TN 沭阳凌志水务有限公司 连续排放 W-1 化粪池 / FW-1 是 企业 总排 表7-14 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理位置 废水 排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 FW-1 118.825236 34.127985 0.03174 污水处理厂 连续 / 沭阳凌志水务有限公司污水处理厂 pH 6-9 COD 50 SS 10 NH3-N 5 TP 0.5 TN 15 （2）评价等级 本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 （3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 污水处理可行性分析： 本项目废水为生活污水，由化粪池预处理。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD的处理效率约20%，对SS的去除率约20%。本项目生活污水产生量为317.4m3/a（0.92m3/d），化粪池处理能力为5m3/d，可满足要求。 污水处理厂接管可行性分析： ①沭阳凌志水务有限公司基本情况 沭阳凌志水务有限公司位于沭阳经济技术开发区，一期规模为日处理3万吨的污水处理工程，二期规模为日处理4.9万吨的污水处理工程，主要处理沭阳经济技术开发区工业废水，少量七雄镇的生活污水，其工业废水与生活污水比例为4:1。该污水处理厂一期收水范围为沭阳经济技术开发区北区的工业废水，西到义乌路、东至官西支沟以西1公里，北临柴米河，南到迎宾大道，总服务面积约为26.5平方公里。二期收水范围为沭阳经济技术开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道（其中包含的西至义乌路、东至205国道、北到沂南小河、南到迎宾大道的部分为一期工程服务范围，不包含在二期工程内）和七雄街道、章集街道的生活污水的处理。采用“高效澄清+水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理+二氧化氯消毒”工艺，具体工艺流程图见图7-5。 图7-5 沭阳凌志水务有限公司工艺流程图 ②接管可行性 Ⅰ 接管范围 本项目生活污水经化粪池处理后达接管标准排入沭阳凌志水务有限公司。目前沭阳县沭阳凌志水务有限公司服务范围为沭阳经济技术开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道（其中包含的西至义乌路、东至205国道、北到沂南小河、南到迎宾大道的部分为一期工程服务范围，不包含在二期工程内）和七雄街道、章集街道的生活污水的处理，目前污水管网已全部铺设到位。本项目在沭阳凌志水务有限公司服务范围内，通过管网接入污水处理厂是可行的。 Ⅱ 水量 沭阳凌志水务有限公司二期规模为日处理4.9万吨，目前尚有很多余量。本项目新增接管量为317.4m3/a（0.92m3/d），仅占污水处理厂处理能力的0.0019%，沭阳凌志水务有限公司完全有能力处理本项目产生的废水，项目废水不会对沭阳经开区污水厂水处理负荷构成冲击。尾水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入沂南河，对沂南河水质影响很小，不会改变沂南河现状水环境功能。地表水环境影响评价自查表见附件。 Ⅲ 水质 项目废水为生活污水。生活污水中主要污染物包括COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、TN，经化粪池预处理后能达到沭阳凌志水务有限公司接管标准，对污水处理厂的正常运行影响较小。 因此，本项目污水采用上述措施进行处理是可行的，项目产生的污水对周边地表水环境影响较小，可满足环境管理要求。 （4）废水污染物排放量核算 表7-15 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 FW-1 COD 280 0.00026 0.0889 2 SS 200 0.00018 0.0635 3 氨氮 20 0.000018 0.0063 4 TN 30 0.000028 0.0095 5 TP 4 0.0000038 0.0013 全厂排放口合计 COD 0.0889 NH3-N 0.0635 SS 0.0063 TN 0.0095 TP 0.0013 3、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、除尘器收尘、化粪池污泥、废润滑油、废含油抹布和劳保用品、废边角料、焊接废料、废纸、喷塑粉尘、废活性炭。 （1）生活垃圾：产生量约3.97t/a，由当地环卫部门统一清运。 （2）除尘器收尘：产生量为0.42t/a，定期清理后由环卫清运。 （3）化粪池污泥：产生量为8t/a，定期清掏由环卫清运。 （4）废润滑油：产生量为0.2t/a，属于危废（HW08 900-214-08），委托有资质单位处置。 （5）废含油抹布和劳保用品：产生量为0.1t/a，属于危废（HW49 900-041-49），根据危险废物豁免管理清单全部环节、全过程豁免管理，混入生活垃圾由环卫定期清运。 （6）废边角料：产生量为3.6t/a，集中收集后外售综合利用。 （7）焊接废料：产生量为0.5t/a，集中收集后外售综合利用。 （8）废纸：产生量为0.1t/a，收集后由环卫清运。 （9）喷塑粉尘：产生量为3.42t/a，收集后回用于喷塑工序。 （10）废活性炭：产生量为0.405t/a，属于危废（HW49 900-041-49），委托有资质单位处置。 建设项目固体废物利用处置方式评价表见表7-16。 表7-16 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 生活垃圾 生活 99 3.97 环卫清运 环卫部门 2 除尘器收尘 废气处理 84 0.42 环卫清运 3 化粪池污泥 废水处理 86 8 环卫清运 4 废润滑油 检修 900-214-08 0.2 委托有资质单位处置 有资质单位 5 废含油抹布和劳保用品 检修 99 0.1 环卫清运 环卫部门 6 废边角料 生产 84 3.6 外售 综合利用单位 7 焊接废料 生产 84 0.5 外售 8 废纸 生产 84 0.1 环卫清运 环卫部门 9 喷塑粉尘 生产 — 3.42 回用 本单位 10 废活性炭 废气处理 900-041-49 0.405 委托有资质单位处置 有资质单位 建设项目产生固废为职工生活垃圾、除尘器收尘、化粪池污泥、废润滑油、废含油抹布和劳保用品、废边角料、焊接废料、废纸、喷塑粉尘、废活性炭等。本项目在厂房、办公区内设置垃圾收集桶用于收集生活垃圾、废含油抹布和劳保用品、废纸；厂区内设置一般固体废物暂存间收集暂存除尘收尘、化粪池污泥、废边角料、焊接废料等；设置危险废物暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置，应做到防漏、防渗，避免产生二次污染。 （1）建设项目一般固废暂存场所分析 项目设有生活垃圾收集垃圾桶及一般固废暂存间，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设，可回收一般固废及时收集、暂存后由环卫部门统一运送至镇政府指定站点，固废暂存处位于3#厂房南侧，大小能够满足存储要求，生活垃圾能够做到日产日清。 （2）建设项目危险废物影响分析 本项目设置一个危险废物暂存间用于暂存运营期产生的废润滑油和废活性炭。 1）贮存场所环境影响分析 表7-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-214-08 3#厂房南侧 5m2 堆放，暂存 1.5t 1年 废活性炭 HW49 900-041-49 1年 本项目危废暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。做好该堆场防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体如下： ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB155622-1995）所示标签设置危险废物标识； ②从源头分类：本项目危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的铁桶贮存，满足《危险废物贮存污染物控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。 ③本项目危险废物暂存场所应采取基础防渗（其厚度应在1米以上，渗透系数应≤1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应≤1.0×10-10cm/s）；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 ④建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 ⑤加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗漏等二次污染情况。 2）运输过程的污染防治措施 本项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）中有关的规定和要求。 经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 4、声环境影响分析 本项目噪声源主要为设备运行噪声等，类比同类行业，其噪声源强约75～85dB（A），经合理布局，生产设备均设置在室内，通过设备减振、车间墙体隔声和距离衰减等措施后，降噪效果可达25dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，预测模式采用点声源的几何发散衰减模式，具体如下： （1）声环境影响预测模式： 式中Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 （2）点声源的几何发散衰减： 式中：r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 式中：Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 声源预测结果详见表7-18。 表7-18 声环境影响预测结果一览表 预测点 贡献值 标准值 是否达标 昼间 夜间 东厂界 41.81 65 55 是 南厂界 33.65 是 西厂界 37.50 是 北厂界 36.82 是 注：本项目夜间不生产。 由表7-18可以看出，经消声、基础减振和厂房隔声后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，故项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 5、环境风险影响分析 （1）评价等级划分 根据建设项目基本情况评价等级初判，本项目环境风险评价等级为简单分析。 （2）环境风险识别 本项目生产过程中的环境风险较小，主要风险来自于火灾事故以及废气处理设施的事故排放风险。 ①火灾后果分析： 本项目原材料主要为铁管和铁皮，还有少部分装饰纸、UV油墨，成品为课桌椅、垃圾桶等，都是金属制品，暂存在成品区内，只要管理上采取严格的措施、杜绝任何火源，基本可以避免火灾事故的发生。 ②废气处理装置故障事故后果分析： 考虑废气处理装置故障，废气处理效率降低为设计值的50%，持续时间在0.5小时之内，事故排放占标率较小，对外环境影响较小。为了防患于未然，需做到如下措施： A.要定期检查各车间的废气处理装置，是否有损伤和存在事故隐患。 B.必须在厂内配置备用的废气处理装置。 C.及时抢修：当废气处理装置发生故障，立马暂停生产，及时组织人员分析原因， D.找出事故所在处并及时抢修，以便尽快使设施正常运行； E.及时通报：业主应尽快组织力量进行监测，取得有关数据，并立即通报有关部门。 因此，发生泄漏事故时不会对外环境产生影响。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①火灾事故 通过加强运行过程风险防范措施及事故应急处置措施，可将风险影响降至最低。 ②废气处理装置故障事故： 加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材；落实日常巡检、巡视制度，发现事故及时上报；一旦发生事故应紧急停车，待排除故障后方可恢复运行。 （4）分析结论 综合以上分析，本项目的风险评价结论如下： ①根据对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定本项目的主要风险类别为废气处理装置事故，并最终确定只需要在管理上采取严格的措施，环境风险属于可接受范围。 ②为防范事故和减少危害，建设项目从总图布置、原辅料储运、工艺技术设计、自动控制设计、电气电讯、消防等方面提出防范措施。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各专业在设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取了措施予以消防，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。通过采取以上提及的环境风险防范措施，本项目在建成后将能有效的防止火灾等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。综上所述，本项目完工后，在确保环境风险防范措施落实的条件下，风险水平可接受。本项目环境风险分析内容自查见表7-19。 表7-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 教学用品生产、销售项目 建设地点 沭阳县经济开发区永嘉路北侧、嘉兴路西侧 地理坐标 东经118.824472，北纬34.127188 主要风险物质及分布 / 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 主要风险为火灾事故、废气设施事故排放风险。 火灾风险较低； 事故状态下，废气排放浓度有所增加，但未超过环境质量标准，影响较小。 风险防范措施要求 ①火灾事故 有火灾危险的场所必须定期进行防雷检测，确保防雷设施有效；定期对电气线路进行检查确保用电安全，易燃易爆场所应当使用防爆电气设备；易自燃的危险物质必须做好保护储存措施，严禁明火。 ②废气处理装置故障事故 加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材；落实日常巡检、巡视制度，发现事故及时上报；一旦发生事故应紧急停车，待排除故障后方可恢复运行 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 6、土壤环境影响分析 根据建设项目基本情况评价等级初判，本项目属于Ⅲ类项目、小型、周边土壤不敏感，判断本项目无需开展土壤环境影响评价。 7、地下水环境影响分析 根据建设项目基本情况评价等级初判，本项目属于Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价。 8、总量申请 【废气】 本项目颗粒物产生量0.2534t/a（有组织0.182t/a、无组织0.0714t/a）、非甲烷总烃产生量0.0189t/a（有组织0.0089t/a、无组织0.01t/a），一并向当地管理部门申请总量。 【废水】 本项目产生生活污水排放接管考核量317.4m3/a，其中COD 0.0889t/a、SS 0.0635t/a、氨氮0.0063t/a、总磷0.0013t/a、总氮0.0095t/a；最终进入环境量317.4m3/a，其中COD 0.0159t/a、SS 0.0032t/a、氨氮0.0016t/a、总磷0.0002t/a、总氮0.0048t/a。废水总量纳入沭阳凌志水务有限公司，不需另外申请总量。 【固废】 本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 9、项目“三同时”验收一览表 项目“三同时”验收一览表，见表7-20。 表7-20 “三同时”验收一览表 项目名称 教学用品生产、销售项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废水 生活污水 COD、SS、NH3-N、TP、TN 化粪池，5m3/d 达污水厂接管标准 3 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 废气 焊接 颗粒物 移动式焊接烟尘净化器一台 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 20 抛光、打磨 颗粒物 集气罩收集，经一台脉冲袋式除尘器处理后车间内无组织排放 喷塑 颗粒物 90%经自带滤筒回收装置收集回收处理后剩下的经15m高1#排气筒排放，收集效率90%，处理效率95%，风机风量6000m3/h 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值 10%未收集，在喷粉室内设置集气罩，重新收集后经脉冲袋式除尘器处理一同由1#排气筒排放，收集效率90%，处理效率99.5%，风机风量3000m3/h 烘烤 非甲烷总烃 集气罩一套+二级活性炭吸附装置处理，经15m高2#排气筒排放，收集效率90%，处理效率90%，风机风量3000m3/h UV打印 非甲烷总烃 集气罩一套+二级活性炭吸附装置处理，经15m高3#排气筒排放，收集效率90%，处理效率90%，风机风量1000m3/h 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷”VOCs相关标准 噪声 生产设备 — 消声、基础减振、厂房隔声 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准（昼间65dB，夜间55dB） 5 固废 生活垃圾 设置垃圾桶若干 妥善处置，不外排 4 危险废物 设置危废暂存间约5m2 一般工业固废 设置一般固废暂存间约20m2 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — — 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 雨污分流，雨水管网、雨水排口、污水排口依托现有。 排口设立标识。 符合环保要求 5 “以新带老”措施 — — 总量平衡具体方案 【废气】 本项目颗粒物产生量0.2534t/a（有组织0.182t/a、无组织0.0714t/a）、非甲烷总烃产生量0.0189t/a（有组织0.0089t/a、无组织0.01t/a），一并向当地管理部门申请总量。 【废水】 本项目产生生活污水排放接管考核量317.4m3/a，其中COD 0.0889t/a、SS 0.0635t/a、氨氮0.0063t/a、总磷0.0013t/a、总氮0.0095t/a；最终进入环境量317.4m3/a，其中COD 0.0159t/a、SS 0.0032t/a、氨氮0.0016t/a、总磷0.0002t/a、总氮0.0048t/a。废水总量纳入沭阳凌志水务有限公司，不需另外申请总量。 【固废】本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 — 区域解决问题 — — 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 卫生防护距离：1#厂房边界外50米及3#厂房边界外100米形成的包络线范围。经调查，该范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。同时，要求建设单位加强车间密闭管理，减少无组织废气外排量，切实保证无组织废气达标排放。 — 环保投资合计 37 10、环境管理及监测制度 （1）环境管理制度 1）设立专门的环保管理机构； 2）制定各类污染防治设施运行管理台账； 3）设置厂内污染防治设施环保标识； 4）维护厂区厂容厂貌，提高清洁化水平低；原料区原料堆放设立围挡及防尘措。 5）大气污染治理设施的管理、监控制度： ①本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行。 ②不擅自拆除或者闲置废气处理设备，不故意不正常使用污染治理设施。 ③污染治理设施的管理与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。 ④建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐 （2）环境监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目环境监测计划如下： 1）厂内污染源监测计划 ①废气监测 有组织监测： 项目运行过程中排放的废气主要为喷塑粉尘、烘烤有机废气、印刷有机废气。 监测点：排气筒排放口 监测因子：颗粒物、非甲烷总烃 监测频次：半年一次（非重点排污单位） 表7-21 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 排气筒1# 颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准 排气筒2# 非甲烷总烃 1次/半年 排气筒3# 非甲烷总烃 1次/半年 无组织监测： 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），存在废气无组织排放源的，应设置无组织排放监测点位，本项目存在废气无组织排放源，需要设置无组织排放监测点； 钢铁、水泥、焦化、石油加工、有色金属冶炼、采矿业等无组织废气排放较重的污染源，无组织废气每季度至少开展一次监测；其他涉无组织废气排放的污染源每年至少开展一次监测。本项目属于“其他涉无组织废气排放的污染源”，监测频次定为一年一次。 监测点：厂界（共四个监测点，其中3个监控点，1个参照点） 监测因子：颗粒物、非甲烷总烃 监测频次：一年一次 表7-22 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界处 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 1次/年 ②厂界噪声 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。本项目夜间不生产，因此厂界环境噪声每季度至少开展一次昼间噪声监测。 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：昼间连续等效A声级。 监测频率：每季度1次。 表7-23 厂界噪声监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界外1m 昼间连续等效A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） ③废水监测 表7-24 本项目运营期废水质量监测计划一览表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 污水总排口 COD 手工 / / / / 瞬时采样（3个瞬时样） 半年 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐GB/T11914-1989 2 SS 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 3 氨氮 水杨酸分光光度法 4 TP 水质 总磷的测定 钼酸铵 分光光度法GB/T11893-1989 5 TN 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 GB11894-89 ④监测实施单位 根据本项目实际情况，建议以上项目的监测由建设单位委托有资质单位实施。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 达污水厂接管标准 |
| 废气污染物 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 加强车间通风+厂区绿化 |  |
|  | 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+自带滤筒回收装置、脉冲袋式除尘器+15m1#排气筒 |  |
|  | 烘烤有机废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置（A）+15m2#排气筒 |  |
|  | 印刷有机废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置（B）+15m3#排气筒 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置不产生二次污染 |
|  | 化粪池污泥 | 环卫清运 |  |
|  | 除尘器收尘 | 环卫清运 |  |
|  | 废含油抹布和劳保用品 | 环卫清运 |  |
|  | 废润滑油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废边角料 | 外售综合利用 |  |
|  | 焊接废料 | 外售综合利用 |  |
|  | 废纸 | 环卫清运 |  |
|  | 喷塑粉尘 | 回用于喷塑工序 |  |
|  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 建设项目主要噪声源来自于生产设备等，单台噪声值约75~85dB(A)，高噪声设备产生的噪声经过设备消声、减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 教学用品生产、销售项目由江苏双新工贸有限公司投资11000万元于沭阳经济技术开发区永嘉路北侧、嘉兴路西侧建设，占地面积14445平方米。项目投产运营后，可达年产教学仪器500套、垃圾桶3万只、课桌3万套的生产规模。本项目于2014年4月23日获得沭阳县发展和改革局下发的关于本项目的备案通知书（沭发改备案[2014]82号）。本项目目前厂房已经建成，且于2015年投入生产。 教学用品生产销售项目于2015年建成并投产，该项目至今未依法办理环评审批手续，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款的有关规定。针对建设单位此种行为，沭阳经济技术开发区环境资源局出具了《关于对江苏双新工贸有限公司责令整改的通知》（沭经开环[2020]33号），责令建设单位完善生产项目环境影响评价相关手续，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求完善VOCs废气收集治理设施并建立VOCs原辅料和产品等相关信息的台账记录；严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）文件要求对固废管理相关问题进行整改。在接到整改通知后，江苏双新工贸有限公司立刻停产，同时进行整改。 2、项目“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 ①根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省生态空间管控区域规划》，本项目距离最近的生态空间管控区域为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区约2.1km，本项目与江苏省生态空间管控区域无相交区域，不违背江苏省生态空间管控区域规划的相关要求。 ②根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）。本项目最近的江苏省国家级生态红线保护区域为淮沭河第一饮用水水源保护区，距离为9.9km。本项目不在该生态保护红线区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）。 综上所述，项目所在地不在江苏省生态空间管控区域或国家级生态保护红线范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）的要求。 （2）环境质量底线 按照HJ2.2-2018要求，项目选取2019年作为大气评价基准年，根据《2019年沭阳县环境质量报告书》，2019年沭阳县环境空气中除PM10、PM2.5年均值超标外均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，项目所在地判定为不达标区；纳污河流沂南河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水取自当地自来水，厂址位于沭阳经济技术开发区，区域靠近新沂河、沂南河、柴米河，附近水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会消耗较多土地资源。 （4）环境准入负面清单 ①与产业政策的相符性分析 本项目为教学用品的生产、销售项目，对照《产业结构调整指导目录（2019本）》（国家发展改革委令第29号），本项目不属于限制类或淘汰类。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号），本项目建设不属于其中的限制类或淘汰类，符合江苏省产业政策要求。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的建设项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 综上，本项目符合国家与地方产业政策。 ②“二六三”相符性分析 对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》，本项目为教学用品生产、销售项目，不属于化工类项目，生产过程中烘烤工序和UV打印过程中产生的VOCs经收集处理后高空达标排放，生活垃圾委托环卫部门清运，固体废弃物委托专业企业处理，故本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求。 ③规划相符性分析 《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：江苏沭阳经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 本项目位于沭阳县沭阳经济技术开发区永嘉路北侧、嘉兴路西侧，属于北区，根据建设项目土地证及沭阳县城市总体规划（2014~2030），本项目用地为工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。 ④宿迁市环保准入和负面清单分析 本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）中禁止和限制发展产业名录。 本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 本项目废气主要是焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘、烘烤有机废气及印刷有机废气。 焊接工序产生焊接烟尘，产生量为0.08t/a，经过一台移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放，收集效率为90%，处理效率为80%，焊接烟尘无组织排放量为0.0224t/a。 抛光、打磨工序产生打磨粉尘，产生量为0.18t/a，主要成分为金属颗粒物，在抛光、打磨区上方设置集气罩，收集废气经脉冲袋式除尘器处理后在车间内无组织逸散，打磨粉尘无组织排放量为0.019t/a。 喷塑工序产生喷塑粉尘，产生量为4t/a，经设备自带滤筒回收装置收集进行回收处理，收集效率90%，回收效率可达到95%；同时在喷粉室内设置集气罩，对回收装置未收集的剩余粉尘进行收集，进入脉冲袋式除尘器处理，收集效率90%，处理效率99.5%。处理后粉尘一起经15m高1#排气筒排放，喷塑粉尘有组织排放量为0.1818t/a，无组织排放量为0.04t/a。经处理后的颗粒物排放浓度和排放速率能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，对周围环境影响较小。 烘烤工序产生烘烤有机废气，产生量为0.09t/a，本项目采用非甲烷总烃作为污染物控制项目进行分析。在烘烤工序上方设置集气罩，对有机废气进行收集后进入二级活性炭吸附装置处理，收集效率90%，处理效率90%，处理后有机废气经15m高2#排气筒排放。非甲烷总烃的有组织排放量为0.0081t/a，无组织排放量为0.009t/a。经处理后的非甲烷总烃排放浓度和排放速率能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，对周围环境影响较小。 装饰工序使用UV打印装饰贴纸，产生印刷有机废气，产生量为0.01t/a。在UV打印机上方设置集气罩进行收集，收集后进入二级活性炭吸附装置处理，收集效率90%，处理效率90%。印刷工序非甲烷总烃有组织排放量为0.0009t/a，无组织排放量为0.001t/a。经处理后的非甲烷总烃排放浓度和排放速率能达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷”VOCs相关标准要求，对周围环境影响较小。 （2）废水 本项目废水为生活污水。生活污水317.4m3/a经化粪池预处理接管沭阳凌志水务有限公司。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1的一级A标准后排入沂南河。 （3）固废 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、除尘器收尘、化粪池污泥、废润滑油、废含油抹布和劳保用品、废边角料、焊接废料、废纸、喷塑粉尘、废活性炭。本项目在厂房、办公区内设置垃圾收集桶用于收集生活垃圾、废含油抹布和劳保用品、废纸；厂区内设置一般固体废物暂存间收集暂存除尘收尘、化粪池污泥、废边角料、焊接废料等；设置危险废物暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置，应做到防漏、防渗，避免产生二次污染。 （4）噪声 本项目产噪设备经过消声、基础减振和厂房隔声后，噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 4、符合区域总量控制要求 【废气】 本项目颗粒物产生量0.2534t/a（有组织0.182t/a、无组织0.0714t/a）、非甲烷总烃产生量0.0189t/a（有组织0.0089t/a、无组织0.01t/a），一并向当地管理部门申请总量。 【废水】 本项目产生生活污水排放接管考核量317.4m3/a，其中COD 0.0889t/a、SS 0.0635t/a、氨氮0.0063t/a、总磷0.0013t/a、总氮0.0095t/a；最终进入环境量317.4m3/a，其中COD 0.0159t/a、SS 0.0032t/a、氨氮0.0016t/a、总磷0.0002t/a、总氮0.0048t/a。废水总量纳入沭阳凌志水务有限公司，不需另外申请总量。 【固废】本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 上述评价结果是根据建设单位提供的规模、布局、工艺流程及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由建设单位按环保部门要求另行申报。 综上所述，建设项目符合国家产业政策，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，总量可在区域内平衡，因此，从环境保护角度来讲，该项目在拟建地建设时可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、加强员工的环保教育，提高员工的环保意识与节水意识。 3、加强环境管理，及时清理生活垃圾。 4、认真落实本项目的各项治理措施。 5、项目如需扩大生产规模，需向当地审批部门重新申报。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案 附件2 营业执照 附件3 法人身份证复印件 附件4 土地证 附件5 委托书 附件6 建设单位承诺书 附件7 宿迁市环保领域信用承诺书 附件8 行政处罚文件 附件9 危废处置说明 附件10 大气自查表 附件11 地表水自查表 附件12 网上公示 附件13 环评合同 附件14 指标申请表 附件15 建设项目环评审批基础信息表 附图1 项目地理位置图 附图2 周边概况图 附图3 平面布置图 附图4 沭阳县城市总体规划图 附图5 江苏省国家级生态保护红线及生态空间保护区域分布图 附图6 5km环境敏感目标分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。