建设项目环境影响报告表

项目名称：智能环保科技技术研发、智能环保设备制造项目

建设单位（盖章）：     宿迁鹏诺环境科技有限公司

编制日期：2020年9月

江苏省环境保护厅

《项目环境影响报告表》编制说明

《项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出本项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 智能环保科技技术研发、智能环保设备制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宿迁鹏诺环境科技有限公司 |
| 法人代表 | 刘良波 | 联系人 | 刘良波 |
| 通讯地址 | 江苏省宿迁高新技术产业开发区峨眉山路82号 |
| 联系电话 | 17766265508 | 传真 | / | 邮政编码 | 223800 |
| 建设地点 | 江苏省宿迁高新技术产业开发区峨眉山路82号 |
| 立项审批 部门 | 江苏省宿迁高新技术产业开发区行政审批局 | 备案文号 | 宿迁高新备〔2020〕87号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C35专用设备制造 |
| 占地面积 | 10560m2 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资 (万元) | 35000 | 环保投资 (万元) | 25 | 环保投资占总投资比例 | 0.07% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2020年12月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 主要原辅材料及主要设施规格、数量详见表1-1、表1-2。 |
| 水及能源消耗量： |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 300 | 燃油（吨/年） | -- |
| 电（度/年） | 20万 | 天然气（标立方米/年） | -- |
| 蒸汽（吨/年） | -- | 其它 | -- |
| 废水排水量及排放去向： 项目排放的废水主要为生活污水。生活污水排放量为240m3/a，经化粪池处理后满足城东污水处理厂接管标准后通过园区污水管网排入城东污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，尾水排入马河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |

工程内容及规模： 1、项目由来 宿迁鹏诺环境科技有限公司位于江苏省宿迁高新技术产业开发区峨眉山路82号，拟投资35000万元建设“智能环保科技技术研发、智能环保设备制造”，项目占地面积10560m2，租用江苏佳宇科技有限公司现有空置厂房，目前本项目已取得江苏省宿迁高新技术产业开发区行政审批局关于本项目的备案（宿迁高新备[2020]87号），项目代码：2020-321358-35-03-541345。根据备案内容：建设智能环保科技技术研发、智能环保设备研发及生产项目。项目购置数控剪板机、冲床等生产设备，预计建成后年可生产智能化环保设备5000台套。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号，2017年7月修订），为了科学客观地评价项目建设完成后对周围环境造成的影响，受宿迁鹏诺环境科技有限公司委托，江苏圣泰环境科技股份有限公司承担该项目的环境影响报告表编制工作。我公司在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供依据。 2、项目概况 项目名称：智能环保科技技术研发、智能环保设备制造； 建设单位：宿迁鹏诺环境科技有限公司； 建设地点：江苏省宿迁高新技术产业开发区峨眉山路82号； 建设性质：新建； 占地面积：占地面积10560m2； 工作制度：年工作300天，1班制，8小时/班； 劳动定员：员工20人，无住宿员工。 3、工程建设规模和内容 （1）主体工程 项目产品方案详见表1-1。 表1-1 项目产品方案 序号 产品名称 规格型号 年产量 年运行时 1 智能化环保设备 多规格 5000台套 2400h （2）公辅工程 项目主要工程建设内容见表1-2。 表1-2 主要工程建设情况一览表 工程 名称 单项 工程名称 工程内容 工程建设内容及规模 辅助 工程 仓储 仓库 原料仓库、成品仓库500m2 运输方式 汽运 公用 工程 供水系统 供水管网 供水由园区供水管网供给，年供水量为300m3/a，供水压力2kg/cm3，由DN50mm钢管接入。生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂 供电系统 供电系统 由园区统一供电，通过园区内110KVA专线接至厂区高压配电室，年用电量为20万kWh/a 办公及其他 办公场所 占地面积约200m2 环保 工程 废气 焊接废气 车间划定焊接区域，固定焊接工位，配备固定式焊接烟尘净化装置 废水 生活污水 生活污水经化粪池处理后接管至城东污水处理厂集中处理 噪声 减震、降噪 选用低噪声设备，合理布局噪声源，采取必要的隔声、减振等措施。 固体废物 一般固体废物仓库 占地面积约50m2 危险废物 危险废物仓库 占地面积约5m2 3、主体、公用工程及辅助工程 （1）给排水工程 给水系统：项目用水依托周边市政建设的给水管网，项目用水主要为生活用水，新鲜水用水量为300m3/a。 排水：项目采用“雨污分流制”，雨水通过厂区雨水管道排入市政雨水系统。项目排放的废水主要为生活污水。生活污水排放量为240m3/a，经化粪池处理后满足城东污水处理厂接管标准后通过园区污水管网排入城东污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，尾水排入马河。 （2）供电系统 项用电量为20万KWh/a，由市政供电管网提供。 （3）贮运工程 项目无室外物料堆场，物料以及产品储存于生产厂房内。项目采购的原辅材料均利用汽车直接运输企业车间外，项目产品的厂外运输主要采用汽车运输，产品通过汽车运至目的地，并且主要依靠社会运力解决。 4、主要生产设备 项目主要生产设备详见下表。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 备注 1 正川锯床 GB-4028-650 2 / 2 压铆机 15MP6T 2 / 3 摇臂平台电焊机 / 4 / 4 弯圆机 w-1600 2 / 5 液压板式剪板机 QC12Y-6-4000 2 / 6 亚威转塔冲 HPH-3058 3 / 7 冲床 15t 1 / 8 二保焊机 沪工-NB—250F 30 / 9 氩弧焊机 沪工-NB—250K 20 / 10 多功能焊机 凌瑞-WSME-31513 2 / 11 焊烟净化器 HCHYD1400 30 / 12 F3O数控转塔冲床 F30 3 / 13 JH23压力机 J23-100 2 / 14 数控闸式前送机 MS8-6*3200 2 / 15 F5O数控转塔冲床 F5O 1 / 16 航吊 大方重工 2 / 17 叉车 杭叉A35 2 / 5、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗详见下表1-4。 表1-4 建设项目主要原辅材料及能源消耗 序号 类别 原料名称 规格型号 年耗/用量 来源/备注 1 原辅材料 不锈钢板/管件 / 1200吨 外购 2 钢板 / 800吨 3 槽钢 / 500吨 4 钢化玻璃 / 12万平方米 5 PVC管材 / / 6 机油 / 200kg/a 7 焊丝 / 1.5t/a 8 切削液 / 1t/a 9 氩气 / / 10 二氧化碳气 / / 11 电子元件 / / 表1-5 建设项目主要原辅料理化性质 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒理毒性 机油 外观为淡黄色液体，相对密度（水=1）＜1， 闪点 76℃，溶于多数有机溶剂，机油其基础油由烃类、聚-α-烯烃（PAO）及聚内烯烃等 成分所组成，均为由碳及氢所组成的有机化合物，有些高级的机油中会包括20%以下的脂类 易燃 LD50：无资料，LC50：无资料 6、项目周边环境状况及平面布置 项目厂房呈规则矩形，西侧设有办公区及仓库；东侧设有固废暂存处；中部为生产车间，东南为焊接区域，西南为拼接区域，西北为组装区域，东北为剪切区域。项目平面布置图详见附图2。 项目位于江苏省宿迁高新技术产业开发区峨眉山路82号，项目北侧为闲置空地，南侧为创越包装，西侧为江苏富兰特材料科技有限公司，东侧为江苏佳宇科技有限公司。项目周边环境概况详见附图3。 7、职工人数及工作制度 职工人数：项目全厂职工人数为20人，无住宿人员。 工作制度：项目年生产时间为300天，生产班制采用一班制，每班工作8小时，年工作2400h。 8、产业政策相符性及规划相容性 （1）产业政策相符性 经查询《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目所采用的工艺、设备不属于国家相关行业限制或淘汰类工艺、设备，因此，本项目视为允许类，符合国家产业政策要求。 项目属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中允许类。因而项目符合地方产业政策。 综上，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 （2）规划相符性 项目位于江苏省宿迁高新技术产业开发区峨眉山路82号，建设项目位于宿迁高新技术产业开发区内，建设项目周边各项基础设施完善，水、电、气全部可满足供应，建设地点地势平坦，地质条件好，建设地四周卫生环境良好。 宿迁高新技术产业开发区，原为江苏宿豫经济开发区，始建于2001年3月，2006年5月经省政府批准设立的省级经济开发区，同年8月经国土资源部核定面积为5平方公里，2012年11月30日经省政府批准创建成江苏省宿迁高新技术产业开发区。2017年2月21日经国务院批复，升级为国家级高新技术产业开发区。总体规划控制区域面积100平方公里，先期规划面积50平方公里。2010年被江苏省批准为省级新材料产业园和再生资源加工产业园，同年被批准为省级光伏新材料特色产业园，并获得ISO14001环境管理体系认证，2012年被批准为省级知识产权试点园区，同年，经批准同意创建省级生态工业园区。高新区现已落户各类企业450余家，初步形成新能源、新材料、节能环保、食品加工、电子商务等五大主导产业。 根据宿迁高新技术产业开发区产业一期定位：发展电子信息、光机电一体化等国家优先发展的高新技术产业和劳动密集型裁缝服装业、工艺品制造业等为主，对一定污染的项目严格控制，特别是大气污染较重的项目；禁止引进化工、造纸等重污染项目。二期定位：纺织（主要为轻纺服装，含少量印染）、机械加工、食品和农产品加工、建材、轻工、信息产业及现代物流业。区内不得引进生皮制革、制浆造纸、电镀和表面处理等重污染行业或工艺。本项目属于机械加工类，与园区产业定位不冲突，用地性质为工业用地，符合园区用地规划。宿迁高新技术产业开发区土地利用规划图见附图5。 不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发[2012]98号）中的“限制类”和“禁止类”，厂区三侧皆为工业企业，无环境特殊敏感点、自然保护区、风景名胜区和文物保护区等，与产业定位不违背。 （3）“三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），与本项目距离最近的生态红线为京杭大运河（宿豫区）清水通道维护区，位于项目西侧2550m，故本项目不位于宿豫区生态红线保护区中，符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求。本项目与宿豫区生态红线保护区的位置关系见附图4。 表1-6 项目地附近红线生态区域情况表 序号 生态保护目标名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 距厂区最近距离 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区域面积 总面积 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 1 中运河（宿豫区）饮用水源保护区 饮用水水源保护区 取水口上下游各1000米范围，及其两侧纵深与河岸距离100米的陆域（发展大道运河桥东侧150米处至下游宿迁节制闸闸下250米处）。一级保护区上下游分别外延2000米的水域和陆域。二级保护区上下游外延2000米范围内的水域和陆域。 / 2.64 2.6 4 8000m / 2 京杭大运河（宿豫区）清水通道维护区 水源水质保护 / 京杭大运河宿豫段西起黄墩镇马桥村、东止皂河镇七堡村（宿豫与宿城区界），含运河水域以及堤外两侧各100米以内区域，其中包括北至皂河镇与黄墩镇交界处，南至江苏皂河镇水利枢纽站，西至骆马湖二线大堤路（环湖大道），东至骆马湖一线大堤背水坡堤脚，所形成的围合区域。不含皂河镇镇区段堤外两侧各100米以内区域：以京杭大运河背水坡堤脚为界，北至鸿文路，南至龙岗村富民路，长度2.72公里，宽100米的两侧区域。2、京杭大运河宿豫区东南段西起皂河镇七堡村（宿豫与宿城区界）至发展大道运河桥东侧150米处、自宿迁节制闸闸下250米起东止仰化镇郭圩村，含运河中间线以北、以东水域以及北、东堤外一侧100米以内区域，城区部分仅到河流堤脚处。含中运河饮用水源二级保护区和准保护区，二级保护区：一级保护区上、下游分别外延2000米的水域和陆域（上游宿城区石篓村向北至河边，下游位于中运河二号桥北侧150米处）；准保护区：二级保护区上下游分别外延2000米范围内的水域和陆域（上游至骆马湖二线大堤附近，下游外延至市府东路运河桥向南约200米处）。不含中运河饮用水源一级保护区。 / 14.19 14.19 / 2550m ②环境质量底线 2019年，宿迁市环境空气PM2.5、NO2、SO2、CO指标浓度同比下降，其中PM2.5浓度47μg/m3（扣除沙尘天气），同比下降9.6%，超额完成年度目标；SO2、NO2、CO浓度分别为8μg/m3、29μg/m3、1.2mg/m3，降幅为20.0%、3.3%和14.3%。但PM10、O3两项指标浓度分别为78μg/m3、180μg/m3，不降反升5.4%、7.8%。O3作为首要污染物的超标天数为69天，全年占超标天数51.1%，已成为影响全市空气质量达标的主要指标；PM2.5、PM10作为首要污染物超标占比分别为43.0%、6.7%。全市环境空气质量优良天数比例为63.0%，同比下降6.0个百分点，未达考核要求（65.5%）； 根据《区政府办公室关于印发宿城区2019年大气污染防治实施方案的通知》（宿区政办发[2019]21号），2019年大气污染防治约束性工作目标为：PM2.5年均浓度下降到51μg/m3；空气质量优良天数比例上升到66.9%；奋斗性目标为：PM2.5年均浓度下降到48μg/m3；空气质量优良天数比例上升到72.4%。 工作任务如下： a、产业结构优化调整：严格环境准入、调整产业布局、严控“两高”行业产能、整治“散乱污”企业、推进园区循环化改造； b、能源结构调整：新增天然气量优先用于城镇居民生活和散煤替代，实现“增气减煤”、农村“煤改电”、煤炭消费总量控制、燃煤锅炉治理、燃煤锅炉治理、工业炉窑整治、发展清洁能源和新能源； c、交通运输结构调整：优化调整货物运输结构，减少公路运输比例，大幅提升铁路运输比例、推广使用新能源汽车、推广使用新能源汽车、柴油货车污染治理等； d、用地结构调整工程及面源污染治理：用地结构调整工程及面源污染治理、加强施工扬尘综合整治，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”、 加强道路扬尘综合整治，大力推进道路清扫保洁机械化作业、加强秸秆禁烧和综合利用、加强餐饮油烟防治、禁止露天焚烧和露天烧烤等； e、深化工业污染治理：持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度、严厉打击劣质煤销售使用、严厉打击劣质煤销售使用。 按照宿迁市截污导流二期工程规划，宿豫（城东）污水处理厂尾水将接管至导流工程，尾水排入新沂河北偏泓。截污导流二期工程实施后，马河水环境质量将改善。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 项目消耗主要能源为电源，水资源使用量较小，主要为员工生活用水，电源由市政供电管网接入厂区，水电使用量均较小，项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求。 ④负面清单 对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-7。 表1-7 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相关性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调 整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件要求 2 《江苏省工业和信息产业结构 调整指导目录（2012年本）》及修订 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订，项目产品、所用设备及 工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求 3 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中 4 江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本） 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中 5 《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本） 新建项目不属于限制类和禁止类 6 《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号） 本项目不在生态红线区二级管控区内，周边无重点风景名胜区、饮用水源保护区，不属于通知中负面清单中的项目 7 《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发〔2017〕162号） 本项目属于通知中的金属制品行业，符合行业规范要求 8 《市场准入负面清单草案》（2018版） 经查《市场准入负面清单草案》（2018版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中 9 《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（实行） 本项目为环保设备制造项目，不属于“高污染、高环境风险”产品名录（2017年版）中的项目，故本项目符合“《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（实行）”中的管控要求。 10 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号） 本项目为环保设备制造项目，位于宿迁高新技术产业开发区，符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）中江苏省省域生态环境管控及江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控的要求。 （4）与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》相符性分析 本项目主要生产工艺为切割-焊接等工艺，不涉及VOCs。符合《宿迁市“两减六治三提升”专项行动2018年度工作计划》文件要求。 （5）与《宿迁市金属制品行业环境准入条件》的相符性分析 表1-8 项目与《宿迁市金属制品行业环境准入条件》的相符性分析一览表 《宿迁市金属制品行业环境准入条件》的要求 项目情况 相符性 选址 新建、改建、扩建金属制品制作建设项目选址应符合环境保护的要求，符合园区规划环评审查意见要求 项目选址符合环境保护要求，周边300m范围内无敏感点，项目建设符合规划环评审查意见要求 符合 未采用涉表面涂装生产技术的新建、改建、扩建金属制品制作建设项目须入园进区，非工业集中区以外的新建、改建、扩建项目一律不再审批（或备案） 项目所在地为工业园区 符合 采用表面涂装生产技术的新、改、扩建金属制作建设项目应入驻已通过规划环评审查的工业园区或工业集中区，并符合园区规划环评审查意见的要求。在为通过规划环评审查的工业园区或工业集中区内新建、改建、扩建采用表面涂装生产技术的建设项目一律不再审批（或备案） 项目所在园区已通过规划环评审查的工业园区，符合规划环评要求 符合 污染防治 鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料。其中，汽车制造、电子河电器产品制造环保型涂料使用比列达到80%以上，工业涂装项目低VOCs含量的涂料使用比例原则上应达到50%以上 项目不涉及VOCs 符合 加强工业涂装工艺废气的集中收集和治理。涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs的原辅材料应储存或设置在密封容器或密闭工作间内，以减少VOCs的无组织排放 项目不涉及VOCs 符合 各类表面涂装和烘干等产生VOCs废气的生产线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs污染控制设备进行处理；无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应尽可能设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型涂料的汽车涂装工艺线、流平室、烘干室VOCs废气收集率不低于95%，其他使用溶剂型涂料的涂装生产线VOCs废气应达到90%以上 项目不涉及VOCs 符合 禁燃区范围内禁止采用燃煤等非清洁能源为热源的供热设备，不再新增以成型生物质颗粒为热源的供热设备 项目不涉及VOCs 符合 焊接烟尘应采用固定式焊接烟尘净化器处理后排放 车间划定焊接区域，固定焊接工位，项目焊接烟尘通过配备固定式焊接烟尘净化器处理后排放 符合 产生的噪声设备应安装隔声、降噪措施 产生的噪声设备应安装隔声、降噪措施，厂界噪声可满足3类区标准要求 符合 总量控制 严格执行宿迁市建设项目环保管理VOCs总量前置审核制度，各县（区）必须完成上年度VOCs总量减排任务（包括VOCs总量减排年度目标、VOCs总量减排重点项目完成计划进度）方可审批辖区内新增VOCs污染物排放的新建、改建或扩建项目。未完成VOCs总量减排任务的县（区），取消新增VOCs污染物排放的建设审批资格 项目不涉及VOCs 符合 排放标准 已有VOCs排放标准的行业、执行相应的行业标准。没有VOCs排放标准的行业，参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（天津市地方标准DB12/524-2014）中污染物排放限值。国家或江苏省出台重点行业挥发性有机物排放控制标准后，执行国家或江苏省相关标准 项目不涉及VOCs 符合 9、环保投资及“三同时”验收 项目全厂环保投资金额为25万元，占总投资35000万元的0.07%，详见表1-9。 表1-9 项目环保投资估算一览表 项目 污染物 环保设施 环保投资（万元） 效果 废气 生产车间 焊接 烟尘 车间划定焊接区域，固定焊接工位，项目焊接烟尘通过配备焊接烟尘净化器处理后排放 20 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准 废水 生活污水 实行雨污分流制，建设雨污分流管网，雨水排入市政雨水系统。项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入城东污水处理厂 1 满足城东污水处理厂接管标准 噪声 生产设备 机械噪声 选用低噪声设备，高噪声设备应采取、隔声、消声、减振和基础固定等措施，降噪效果约25dB（A）左右 1 项目厂界昼、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固体 废物 生活垃圾 垃圾桶 3 固体废物得到有效暂存、处置，不会产生二次污染 一般工业固废 一般废物暂存场所占地面积50m2，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求进行建设 危险固废 一般废物暂存场所占地面积5m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行建设 危险废物得到有效暂存、处置，不会产生二次污染 合计 25

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，租赁江苏佳宇科技有限公司闲置厂房，依托原厂房内现有供电供水管网、化粪池、雨水管网、污水管网及雨污排口等基础设施，原厂房内无污染情况及主要环境问题。

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 宿豫区隶属江苏省宿迁市，位于东经117°56'15'~118°37'30''、北纬33°42'30''~34°12'30''，东接沭阳、泗阳，南靠洋河新区，西邻宿城区，北隔沂河与新沂接壤。宿豫环抱地级宿迁市，是宿迁市“一体两翼”的东翼，被称为宿迁的“浦东”。宿豫区处于沿海经济带、沿江经济带和陇海经济带的交叉辐射区，位于苏鲁豫皖淮海经济区的中心。 2、地质 宿迁地质构造属我国东部新华夏系第二沉降带，秦岭、昆仑纬向构造带和淮阴山系形外带相复交会的部位，扬子淮地合的东苏北土凹陷区，基底为前震旦系泰山群变质岩类。上复有第三系，第四系松散堆积层，第三系下部为峰山组，岩性以粉细砂和含砾中粗砂为主，局部间夹薄层粘土，上部位下草湾组，主要岩性为粘土、亚粘土、中细砂薄层。第四系自下而上分为三层，第一层为冰水层、第二层为冲洪积层，第三层属海陆交替相沉积层。本市市区地震烈度为9度。 3、气象、气候状况 宿豫区地处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性等特征。受近海区季风环流和台风的影响，冷暖空气交汇频繁，洪涝等自然灾害经常发生。境内多年平均气温14.1℃，七月份最高，平均达26.8℃，一月份最低，平均为-0.5℃，极端最高气温40℃，极端最低气温达-23.4℃，多年平均日照总时数为2291.6小时，无霜期208天。年最大降雨量1647.1毫米（1963年），最小降雨量为573.9毫米（1978年），多年平均降雨量900.6毫米。汛期（6-9月）雨量最大值1156.1毫米（1963年）、最小值321.4毫米（1996年），平均570.2毫米。最大一日降雨量254毫米（1974.8.12）。历年平均相对湿度74%，最大相对湿度89%（1995.7），最小相对湿度49%（1968.2）。常年主导风向为ESE风，频率为11%，次主导风向为NEE，频率为10%，静风频率为9%。 表2-1 区域气象特征参数表 项目 指标 项目 指标 平均气温 14.6℃ 平均最小相对湿度 0% 平均最高气温 19.4℃ 平均最低气压 1002.3hPa 平均最低气温 10.5℃ 平均最高气压 1024.7hPa 累年最冷月（1月）平均气温 0.2℃ 平均气压 1013.9hPa 累年极端最高气温 40℃ 历年主导风向 ESE 累年极端最低气温 -23.4℃ 历年主导频率 0% 年最大降水量 （6、7、8月） 114、228.1、157.9mm 历年春季主导风向 SE 平均最大年降水量 1368.8mm 历年春季频率 11% 平均最小年降水量 631.7mm 历年夏季主导风向 ESE 平均年降水量 892.3mm 历年夏季频率 13% 最大日降水量 253.9mm 历年秋季主导风向 NE 最大一小时降水量 19.9mm 历年秋季频率 13% 最大积雪厚度 24cm 历年冬季主导风向 NE 最大土壤冻结深度 21cm 历年冬季频率 11% 五年平均风速（10m高度处） 3.0m/s 平均相对湿度 74% 平均最高相对湿度 100% 4、水文、水系 宿豫区地处淮、沂、沭泗水系下游，历来有“洪水走廊”之称。辖区内主要由三河一湖。 京杭大运河北起新沂市窑湾镇进入宿豫区境内，从西北皂河镇的三湾向东南纵贯五乡镇，最后出仰化流入泗阳县，境内全长69.5公里，宽度在100-200米之间，其水位分别由皂河、宿迁、刘老涧三个节制闸控制，最高水位18.93米，最低水位17.06米。 陆塘河起源于骆马湖，在宿豫区境内约36.5公里，沿东南向流入泗阳县境内；马河主要作排涝河、纳污河流，主要汇集开发区内企业的工业废水及宿豫区部分生活污水，自顺河镇陆集、丁咀、仰化汇入陆塘河，全长约20公里。马河底宽在17～24米，河宽30～40米，水深在2.5～3.5米，边坡为1：2～1：2.5米，河流底坡约1/10000，河流最大流量在40～60m3/s，最大流速在0.6m/s，平均流量约在30m3/s，平均流速约0.3m/s，为自西向东的单向流河流。 骆马湖内，总水面积约45万亩，在区域境内约35万亩，最大水容量14.5亿立方米，相应水位24.5米，汇集中运河及承接山东省进入我省的沂河、新戴河来水，调蓄后通过嶂山闸经新沂河宣泄入海，最大泄洪量5760m3/s，是集防洪、灌溉、水运、养殖等功能为一体的中运河上的一颗明珠。 5、地下水条件 项目所在地地下水为第四系孔隙潜水，主要赋存于砂层和粉土层中。第四系全新统地层总的分为两大层，上部为河口—滨海相沉积，灰色、灰黄-褐黄色粉细砂为主，夹亚粘土、亚沙土及含中细沙、粉细沙等，地下水主要赋存于砂层和粉土层中。 6、生态环境 宿豫区所处的是平原植被区，没有天然森林，在村落、堤岸、路边有人工栽培林木，以杨树为主；农田植物有小麦、水稻、玉米、棉花、大豆、油菜、花生、芝麻、山芋等。在农田隙间和抛荒地有灌木和草本植物，以西伯利亚萝、海乳草、白茅占优势。伴生有拟漆姑、狗牙根、烟台飘拂草、节节草、蒲公英、苍耳、狗尾草等。 7、宿迁高新技术产业开发区总体规划及建设情况（含张家港-宿豫工业园区）： 规划范围 本项目位于一期规划范围内，开发区各期规划范围见下表。 表2-2 开发区规划范围 规划期 规划范围 面积（km2） 一期 西至京杭运河东岸，东邻城东规划中洋新高速公路，北以南外环、宿泗路为界，南到规划的城南道以南1公里处 25 二期 北到恒山路，南、西均到金沙江路，东到规划路，(包括张家港一宿豫工业园区) 37.14 用地规划布局 开发区各期规划用地见下表。 表2-3 规划用地平衡表 用地 代码 用地 名称 一期 二期 开发区 面积 （ha） 比例 （%） 面积 （ha） 比例 （%） 面积 （ha） 比例 （%） R 居住用地 564.37 22.57 350 9.42 914.37 14.71 C 公共设施用地 124.28 4.97 130 3.50 254.28 4.09 M 工业用地 877.3 35.0 1800 48.47 2677.3 43.08 W 仓储用地 200 8.00 170 4.58 370 5.95 T 对外交通用地 0 0 20 0.54 20 0.32 S 道路广场用地 216.22 8.65 520 14.0 736.22 11.85 G 绿地 294.61 11.78 670 18.04 964.61 15.52 E 水域及其他用地 223.22 8.93 54 1.45 277.22 4.46 总计 2500 100 3714 100 6214 100 一期规划布局：主要用地为工业用地、居住用地、公共设施用地、市政基础设施用地。 ①居住用地：主要用地为工业用地、居住用地、公共设施用地、市政基础设施用地。占地564.37公顷，主要集中布置在城南干道以东南角以及宿泗路与南外环交汇处，共形成三个居住片区。 ②公共设施服务区：用地124.28公顷，以商业金融、居住、学校、行政办公等管理用地为主。 ③工业用地：以一类工业为主，二类工业为辅，占地877.30公顷。 ④道路广场用地：规划用地316.22公顷。 ⑤绿化用地：公共绿地为394.61公顷。 ⑥水域及其它用地：占地223.22公顷。 二期规划布局：主要用地为工业用地、绿地、道路广场用地、居住用地、公共设施用地、仓储用地等。 ①居住用地：以二类居住用地为主，将居住用地分为陆集居住组团、季桥居住组团、义合居住组团和张家港共建园区商住组团等4个组团。 ②工业用地：以一、二类为主，一类用地1110公顷，二类用地690公顷。 ③仓储用地：开发区中部和西南部分别布置一处仓储用地，发展现代物流业，规划用地170公顷 ④绿化用地：规划绿地面积670公顷，主要包括天然绿地、公园绿地、生产防护绿地。 产业定位 宿迁高新技术产业开发区产业定位见下表。 表2-4 宿迁高新技术产业开发区产业定位 一期 二期 规划 规划环评 规划 规划环评 电子、服装加工、工艺品制造、食品、医药制造、纺织、建材、机械等行业 以发展电子信息、光机电一体化等国家优先发展的高新技术产业和劳动密集型缝纫服装业、工艺品制造业等为主，对一定污 染的项目严格控制，特别是大气污染较重项目；禁止引进化工、造纸等重污染项目。 纺织(主要为轻纺服装，含少量印染)、机械加工、食品和农产品加工、建材、轻工、高科技产业(调整建议中已经调整为电子信息)及现代物流业；区内不得引进生皮 制革、制浆造纸、电镀和表面处理等重污染行业或工艺；“现代物流”主要用于运输杂货、开发区各 企业所用原料及产品 纺织服装、机械加工、食品和农产品加工、新型建材(不含水泥)、轻工、信息产业及现代物流，鼓励发展低消耗、低污染、节水和资源综合利用的项目，其中印染企业的引进应严格执行《印染行业准入条件》(国家发改委公告[2008]第14号)要求，必须选用最成熟、可 靠的废水处理及回用技术，清洁生产水平必须达到国际先进 水平，印染企业废水回用率应不低于50% 基础设施规划及建设情况 ①开发区给水设施建设规划 A、一期 近期规划由第一自来水厂供给，远期由第二自来水厂供给。第一自来水厂现状规模为8万m3/d，第二自来水厂(位于世纪大道与西湖路交叉口西南侧)规模近期为20万m3/d，远期为40万m3/d。 给水由市政管网引入，管网采用环状和枝状相结合的形式布置。园区北部江山大道与南外环交叉口西侧有一条DN300输水管引入本区。为今后用水量的增加，在沿赣江路和江山大道敷设两条DN400主干管接入园区，与东西向的峨眉山路、昆仑山路、太行山路的DN300、DN400、DN300的供水管形成区内主管环网，沿其余主次干道布置区级干管，支路布置配水支管。 B、二期 规划由宿迁市第一水厂供应，不足部分由规划建设宿迁市第二水厂供给，位于民便河与通湖大道交界处，近期设计规模24万m3/d，远期2020年设计规模48万m3/d，其规划水源为骆马湖。 管道布置为整体规划，考虑建筑用地供水。管道布置为环状与枝状结合原则，尽量少穿河道、公路和高速公路以减小施工难度。 ②开发区排水设施建设规划 A、一期 采用雨污分流制排水系统，污水送至污水处理厂。规划在该园区江山大道以东的马河北侧有规划的宿豫污水处理厂一座，处理规模为6万m3/d，分两期建设，一期规模为3万m3/d。污水管网规划沿江山大道、世纪河西侧、嘉陵江路布置三条南北向主排水干管，园区内东西向主次道路敷设污水次干管，其余道路敷设污水支管。本园区规划最大污水管径DN1500mm，最小管径DN300mm；雨水管道管径最大DN1200mm，最小管径DN400mm。远期尾水规划通过泵提升后进入污水管道，最后排放到新沂河。 宿迁市城东污水处理厂服务范围为宿豫区外环路以内城区15km2，以及江苏宿迁高新技术产业开发区范围。 B、二期 采用雨污分流制排水系统，污水送至污水处理厂。张家港一宿豫工业园区规划新建张家港一宿豫共建园区污水处理厂，服务范围为张家港一宿豫共建园区及共建园区附近宿豫城区，远期规模为2.5万t/d，尾水1.25万t/d(50%)回用，优先利用于开发区市政、绿化、景观等用水，剩余1.25万t/d排入陆塘河。 污水分片区集中收集，规划污水管道最小管径为d400mm，最大管径为d1500mm， 污水管道埋深控制在6m以内，尽量减小6-7m埋深管道的长度。 江苏宿迁高新技术产业开发区二期地势平坦，区内河流有京杭运河、马河、利民河和金沙江河，雨水就近排入附近河流。 ③开发区燃气、供热规划建设规划 A、一期 燃气：规划开发区供气气源由城市气源厂站。经过运河三号桥、五号桥的DN500 mm，DN400 mm两条中压输气干管供给。 热电厂：华能宿迁热电厂规划为开发区集中供热热电厂，规模为3×75t/h次高压锅炉+1×C12抽凝式汽轮机+1×B6背压式汽轮机(2用1备)。供热管网，沿区内干道及河流布置，主要分成两片，供热管道一路沿环城北路敷设向东、向北，一路沿恒山路向东、向南供热，主干管径为Φ425×10和Φ377×90。 B、二期 开发区供热源确定为中节能宿迁生物质能发电厂，不再新规划新的供热站，其远期供热能力不够，需要扩建，远期规模确定为4×75t/h循环流化床锅炉。将需热量较大的企业临近中节能宿迁生物质能发电厂布置；需热量较小企业可布置在半径较远处，如用热，近期使用轻油，远期由燃气补充。 供热管道近期按枝状布置，远期主干管可连接成环，增强供热能力，保证供热稳定性。主干管设在热负荷集中区，分支管尽量靠近用户，力求达到最短的管线和最经济的造价。热力管道主要沿道路地埋铺设，管径Φ250~Φ450毫米。 开发区实行集中供热，但部分行业企业为满足生产工艺要求，仍需设置各类加热炉，包括热风炉、干燥器，加热炉等。近期拟以燃油为主，远期以清洁的天然气为主，各企业原则上不得使用燃煤。 在大运河西侧附近规划一处天然气门站，开发区的天然气从该门站引进。中压燃气干管环状布置，埋地敷设，DN200以上的管道为钢管，以下为PE管。 ④开发区废弃物处置规划 A、一期 生活垃圾袋装化，建设垃圾中转站，发展垃圾压缩运输。宿豫区经济开发区生活垃圾由宿迁市垃圾无害化填埋场统一处理，开发区不另设垃圾填埋场。一般固体废物及危险固废送有相应资质的单位处理、处置。 B、二期 开发区内不设危废焚烧站和危废安全填埋场处置中心，区内产生的有毒有害固废送周边相关企业处置。 ⑤开发区供电规划 开发区电源引自区域外围的110kv罗湖变，规划布置6处 11 OKV变电站，等级容载比达2.0左右，用地面积按1.5公顷预留。 （5）开发区污水处理厂建设及污染防治措施情况分析 宿迁高新技术产业开发区排水体制为雨污分流制，雨水就近排入附近河流，区内河流有京杭运河、马河、利民河和金沙江河；生活污水和工业废水接入城市污水管网，进入宿迁市城东污水处理厂集中处理排放。 ①污水处理厂建设概况 宿迁市城东污水处理厂设计处理规模为6万t/d，一期规模为3万t/d。污水厂一期工程的环境影响报告表(附环境影响专项分析)于2002年12月26日获宿迁市环保局批复。一期工程分两步建设，一期一步工程处理能力1.5万t/d，于2005年9月开工建设，总投资5300万元，设计单位为南京市市政设计研究院，施工单位为江苏华泰桥梁道路工程有限公司，2007年8月4日正式进行试运行，2007年8月31日通过宿迁市环保局竣工验收；一期二步工程处理能力1.5万t/d，总投资1800万元，设计单位为南京市市政设计研究院，施工单位为宿迁建设工程(集团)有限公司，2009年3月26日进行试运行，2009年5月由宿迁市环保局委托宿豫区环保局进行了竣工验收。 目前宿迁市城东污水处理厂己完成一期工程，处理能力3万t/d。 ②污水处理厂位置及服务范围 宿迁市城东污水处理厂位于开发区江山大道以东的马河北侧，纳污范围为宿豫区外环路以内城区15km2，以及江苏宿迁高新技术产业开发区中除张家港一宿豫工业园区以外的范围。 张家港一宿豫工业园区污水处理厂(一期)工程位于宿迁高新技术产业开发区，宿新高速西侧，泰山河南侧，项王东路南侧。服务范围为西至牡丹江路，东至宿新高速，南至宿泗公路，北至环城北路。 ③接管、排放标准及污水排放去向 宿迁市城东污水处理厂接管执行宿迁市城东污水处理厂接管标准CODcr350mg/L、BODs200 mg/L、SS250mg/L、动植物油20mg/L、氨氮40mg/L、总磷3mg/L，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。污水处理厂的直接纳污水体为马河，为IV类水体，主要功能是排涝、纳污。 ④宿迁市城东污水处理厂 宿迁市城东污水处理厂处理工艺采用三槽式氧化沟处理工艺，该工艺脱氮除磷工艺效果比较理想，便于管理，且此类工艺技术比较成熟，运行稳定，在确保宿迁市城东污水处理厂接纳废水达到接管水质标准后，污水经治理后出水中的各项指标能达到国家规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002表1中的一级标准B要求。原污水交替进入A池或C池，处理出水则相应地从作为沉淀池的C池或A池流出，提高曝气转刷利用效率，另外也有利于生物脱氮。污泥浓缩脱水后进行干化处理，送至城市垃圾卫生填埋场进行填埋处理。 处理工艺流程见下图。 图2-1 宿迁市城东污水处理厂工艺流程图 ⑤污水管网建设状况 宿迁高新技术产业开发区污水管网建设己经较为完善。管网长度约120km，陆庄路以北、漓江路以西己沿现状道路铺设污水排水管网，现状污水管网中沿江山大道己铺设DN1500-DN1000的污水干管，沿嘉陵江路己铺设了DN800污水干管。 8、环境功能区划 项目所在地环境功能区划详见表2-5. 表2-5 环境功能区划一览表 大气环境 水环境 声环境 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二类区标准 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类水标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本次评价以2019年为评价基准年，数据来源为宿迁市生态环境局发布的《宿迁市2019年环境状况公报》。 大气环境质量 根据《宿迁市2019年环境状况公报》结果所述，全市环境空气优良天数达230天，优良天数比例为63.0%。空气中PM2.5、NO2、SO2、CO指标浓度同比下降，浓度均值分别为47μg/m3、29μg/m3、8μg/m3、1.2mg/m3，同比分别下降9.6%、3.3%、20.0%和14.3%。PM10、O3指标浓度分别为78μg/m3、180μg/m3，同比上升5.4%、7.8%；其中，O3作为首要污染物的超标天数为69天，全年占超标天数比例达51.1%，已成为影响全市空气质量达标的主要指标。 O3、NO2、SO2、CO浓度均值达到了达到国家环境空气质量二级标准，PM2.5浓度均值为47μg/m3，PM10浓度均值为78μg/m3，超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此判定为不达标区域。其超标原因主要为道路扬尘、建筑工地扬尘及机动车尾气。 为改善区域空气质量，宿迁市制定了《宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（宿政办发〔2018〕98号），从调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气方面全面开展蓝天保卫战，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低扬尘浓度，减少重污染天数，改善环境空气质量，增强人民的蓝天幸福感。 2、地表水质量现状 根据《宿迁市2019年环境状况公报》，全市水环境质量明显改善。全市11个城市集中式地表水饮用水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，1个城市集中式地下水饮用水源地水质达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，全年达标率为100%。 全市共有7个河湖断面纳入国家“水十条”考核，水质年均值均达国家考核要求，断面水质达标率100%，优Ⅲ比例为85.7%，同比上升14.3个百分点。 全市共有17条河流19个断面纳入省级考核，断面水质达标率为94.7%，优Ⅲ比例为89.5%，同比持平。 全市共16个市考断面，水质达标率为93.8%，同比上升18.8%。 骆马湖宿迁片区和洪泽湖宿迁片区全年水质达标。 3、声环境质量 全市声环境质量良好，功能区噪声、区域噪声和道路交通噪声均无超标现象。 功能区噪声方面全面达标，无超标点位。 区域环境噪声方面，全市城区昼间平均等效声级分布于51.7-58.0分贝（A）之间，与2018年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定，其中宿城区、沭阳县有明显改善。 城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级分布于64.0-66.6分贝（A）之间，均达到《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）一级标准，与2018年相比，全市道路交通噪声数值略有升高。 土壤环境质量状况 2019年，对全市2个国家网基础点位和11个省控网点位进行调查监测，其中包括10个农用地点位和3个重金属防控点位，监测结果表明：pH整体呈碱性，与全省土壤特征一致；阳离子交换量和有机质含量最大值分布在果蔬菜种植基地；各重金属含量最大值均分布在重金属防控区；有机污染物影响基本可以忽略。按《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（GB 36600-2018）》评价，各监测指标含量远低于标准值，监测结果达标率为100%。 5、辐射环境质量状况 全市辐射环境状况良好。环境介质中放射性核素含量保持在天然本底涨落范围内，空气吸收剂量率数值月均值处于50.2-57.2nGy/h之间，年均值为54.3nGy/h（未扣除宇宙射线响应值），与2018年保持在同一水平。 6、生态环境状况 2019年，全市生态环境状况指数（EI指数）为66.5，同比提高0.5。各县区EI指数介于57.9-70.6之间，生态环境均处于良好状态，泗洪县最高，宿城区最低。根据对全市13个地表水断面生态状况遥感监测与评价，结果表明水生生物物种多样性保持稳定。采用水生态环境综合评价指数（WQI）评价，骆马湖水域总体处于良好水平，洪泽湖湿地宿迁片区生态环境总体处于健康状况。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目所地块周边环境现状的踏勘，建设项目周边300m范围内无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目主要环境保护目标见下表3-1。 表3-1 大气环境保护目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 环境功能区 规模 户数/人数 相对厂址方位 相对距离/m X Y 1 油坊小区 118.342195 33.923901 居住区 人群 二类区 200户/800人 N 220 2 油坊社区 118.355584 33.922904 居住区 人群 二类区 1000户/3000人 NE 235 表3-2 其他环境保护目标表 环境要素 环境保护 对象 方位 *距离m 规模（户/人） 环境功能 地表水 环境 马河 S 2050 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区 生态红线 区域 不属于生态红线管控区域范围 *注：表示敏感目标与项目厂房边界的最近距离。

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。具体数值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 浓度 限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 O3 8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 2、地表水环境 按照地表水环境质量功能区划，项目纳污水体为马河，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）的相应标准。具体数据见下表。 表4-2 地表水环境质量标准限值 （单位：除pH外为mg/L） 序号 参数 Ⅳ类 标准来源 1 pH 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类水质标准限值 2 CODCr ≤30 3 NH3-N ≤1.5 4 TP ≤0.3 5 SS ≤30 《地表水资源质量标准》（SL63-94）的 三级标准 3、声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼 间 夜 间 标准来源 3类 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 大气污染物 项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准。具体标准详见表4-4。 表4-4 废气排放标准 单位：mg/m3 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 标准 来源 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 1.0 GB16297-1996 2、水污染物排放标准 本项目污水主要为生活污水，经厂区化粪池预处理后，达到宿迁市城东污水处理厂接管标准限制值后排入宿迁市城东污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入马河。 表4-7 宿迁市城东污水处理厂污水接管标准 单位:mg/L 项目 排放限值 标准来源 pH（无量纲） 6-9 宿迁市城东污水处理厂接管标准 COD ≤450 SS ≤250 氨氮 ≤40 总氮 ≤70 总磷 ≤4.5 BOD5 ≤150 表4-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L 项目 一级A标准 标准来源 pH（无量纲） 6-9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002) 一级A标准 COD ≤50 BOD5 ≤10 SS ≤10 氨氮 ≤5（8）* 总氮 ≤15 总磷 ≤0.5 注：除pH外均为mg/L，*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体数值见表4-8。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB(A)） 类别 昼间 夜间 标准来源 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固废贮存执行标准 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目投产后，污染物排放总量见下表。 表4-10 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 进入环境量 废气 无组织 焊接烟尘 0.012 0.010692 — 0.001308 废水 废水量m3/a 240 0 240 240 COD 0.084 0.012 0.072 0.012 SS 0.072 0.012 0.06 0.0024 NH3-N 0.006 0 0.006 0.0012 TP 0.00096 0 0.00096 0.00012 TN 0.0072 0 0.0072 0.0036 固废 生活垃圾 3.15 3.15 0 0 一般固废 0.565 0.565 0 0 危险废物 0.027 0.027 0 0 根据工程分析内容，本项目总量控制因子COD、SS、氨氮、TP、TN。其中COD、SS、氨氮、TP、TN的总量接管后在污水处理厂范围内平衡。 总量控制： 废水：废水量（接管量）：废水量≤240m3/a、COD≤0.072t/a、SS≤0.06t/a、氨氮≤0.006t/a、TP≤0.00096t/a、TN≤0.0072t/a； 废水（最终排放量）：废水量≤240m3/a、COD≤0.012t/a、SS≤0.0024t/a、氨氮≤0.0012t/a、TP≤0.00012t/a、TN≤0.0036t/a； （2）废气：本项目废气不申请总量。 （3）固废：排放总量为零，无需申请总量。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期 项目为租赁厂房，主要为设备安装调试，对周边环境影响较小。 二、运营期 项目产品分为智能环保设备，其工艺流程均为冲压-剪切-焊接，主要生产工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 项目生产工艺及产污节点流程图 生产工艺流程说明： 冲压：通过F3O数控转塔冲床、F5O数控转塔冲床、亚威转塔冲等冲压机将不锈钢板/管材冲压成型。此工序会产生S1废边角料、N噪声； 剪切：钢材按照产品规格需求通过液压板式剪板机进行剪切，剪切切割过程中会产生S2焊渣、S3废切削液、N噪声； 焊接：通过摇臂平台电焊机、二保焊机、氩弧焊机等电焊设备将金属制品组件焊接成整体，该过程产生焊接烟尘G1（主要成分为颗粒物）。本项目采用气体保护焊，焊丝由送丝机构经软管和焊枪的导电嘴送出。焊丝与工件接触后产生电弧，在电弧高温作用下，工件局部融化形成熔池，而焊丝端部也不断融化，形成熔滴过渡到熔池中。同时，气瓶中送出保护气体以一定的压力和流量从焊枪的喷嘴中吐出，形成一股保护气流，使熔池和电弧区与空气隔离。随着焊枪的移动，熔池凝固成焊缝，从而将被焊工件连接成一个整体。车间划定焊接区域，固定焊接工位，项目焊接烟尘通过配备固定式焊接烟尘净化器处理后排放，人工使用磨光机对焊接处进行磨面美观处理，该过程会产生S4废边角料、G2颗粒物、N噪声； 拼接：将焊接后的金属件拼装组装成金属结构成品，此过程会产生N噪声； 喷塑：将金属结构成品运送到有资质单位进行集中高温静电喷塑，采用连续在线自动静电喷涂线生产，生产过程严格按工艺要求控制涂导厚度、烘烤温度、烘烤时间。在材表面形成防腐膜，保证产品在寿命期内钢材不再锈蚀； 喷绘打印：金属结构成品烘干后委外进行广告喷绘打印； 组装：将电子元件、玻璃等与金属结构成品组装形成产品，此工序会产生S5废边角料、N噪声； 打包入库：将合格产品打包入库，此工序会产生S6废包装材料、N噪声。 二、污染工序及源强分析 1、废水 本项目定员20人，年工作日300天，厂区不设员工食堂、宿舍。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）用水标准，用水定额按50L/人·d计，则年生活用水量为300m3/a，排污系数取0.8，则生活污水产生量为240m3/a。办公生活污水中主要污染物的产生浓度为：COD 350mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 20mg/L、TP 4mg/L。生活污水经化粪池处理后，宿迁市城东污水处理厂集中处理，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放。 表5-1 项目生活污水污染源强一览表 污水量240m3/a 污染物 名称 产生浓度（mg/L） 产生量(t/a) 处理措施 排放浓度（mg/L） 排放量(t/a) COD 350 0.084 化粪池 300 0.072 SS 300 0.072 250 0.06 NH3-N 20 0.006 25 0.006 TP 4 0.00096 4 0.00096 TN 30 0.0072 30 0.0072 根据上述各水量的计算，可以得出项目年用水量水平衡图，如下图所示： 图5-6 项目水量平衡图 单位：m3/a 2、废气 焊接废气 本项目焊接焊条用量约为1.5t/a，参考《焊接工作劳动保护》，焊接烟尘的产生量为8g/kg焊条，焊接烟尘产生量为0.012t/a，根据《宿迁市金属制品行业环境准入条件》的要求，焊接烟尘建设单位在车间划定焊接区域，固定焊接工位，项目焊接烟尘通过配备固定式焊接烟尘净化器处理后排放，焊接烟尘净化装置集气罩的收集效率可达90%，净化效率可达99%，处理后的废气在车间无组织排放，通过计算，未被收集的焊接烟尘量为0.0012t/a，项目焊接烟尘通过收集处理后，车间无组织废气排放量为0.000108t/a，车间无组织总排放量为0.001308t/a。 综上所述，本项目无组织废气产生和排放情况见下表。 表5-3 建设项目无组织产生和排放情况 车间 工序 污染物名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放源参数 高度（m） 面积（m2） 生产车间 焊接 颗粒物 0.012 0.001308 0.000545 10 10560 生产车间 总计 颗粒物 0.012 0.001308 0.000545 / / 3、噪声 本项目在生产中高噪声设备主要为机械加工设备等，其噪声源强约为70~85dB（A），分别通过采取将各类高噪声设备采用减震、消音、隔音装置等不同的措施，有效降低了噪声源强，保证厂界达标。其噪声源强见下表5-4。 表5-4 项目设备噪声源强一览表 设备名称 数量台（组） 声级值dB(A) 位置 工作方式 正川锯床 2 80 间歇 压铆机 2 85 间歇 摇臂平台电焊机 4 85 间歇 弯圆机 2 70 间歇 液压板式剪板机 2 85 间歇 亚威转塔冲 3 80 间歇 冲床 1 80 间歇 二保焊机 30 85 间歇 氩弧焊机 20 85 间歇 多功能焊机 2 85 间歇 焊烟净化器 30 80 间歇 F3O数控转塔冲床 3 80 间歇 JH23压力机 2 75 间歇 数控闸式前送机 2 80 间歇 F5O数控转塔冲床 1 80 间歇 航吊 2 75 间歇 叉车 2 70 间歇 4、固体废物 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）对工程分析产生的固废进行鉴别，项目产生一般固废主要为机加工工序产生的废边角料、废切削液、焊接工序产生的少量焊渣、废包装材料、职工生活垃圾以及机械维修保养过程产生的废机油、废油抹布、废包装桶。 （1）一般固体废物 ①废边角料 根据建设单位提供资料，废边角料的产生量为1t/a，属于一般固废，集中收集后外售。 ②废切削液 本项目切割过程中需要使用切削液进行润滑、冷却等，工作液加入后多次循环使用，达到一定的循环次数后作为危险废物处理，根据业主提供资料，废切削液产生量约0.5t/a；废切削液属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW09类，类别代码为900-006-09。企业定期更换收集后委托有资质单位处理。 ③焊渣 根据建设单位提供资料，焊接过程中焊渣的产生量为0.1t/a，属于一般固废，集中收集后外售。 ④废包装材料 根据建设单位提供资料，打包入库过程中产生的废包装材料约0.2t/a，属于一般固废，集中收集后由环卫部门定期清运。 ⑤生活垃圾 按每人每天产生0.5kg计算，则年产生生活垃圾3吨，由环卫部门定期清运。 ⑥废机油 本项目机械维修保养过程使用的机油为0.2t/a，废机油产生量约为使用量的10%，即废机油产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废机油及包装物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”。故属于危险废物，需委托有资质的单位处置。另外，企业需设置专门的储存场所，并做好防雨防渗措施；企业危险废物储存必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 ⑦废包装桶 根据企业提供资料，本项目在生产中使用切削液1t、机油200kg，规格为200kg/桶，产生的废包装桶为6个/年，查阅资料，每个机油桶重约5kg，则年产生的废包装桶量约为0.03t/a，对照《国家危险废物名录（2016）》，废包装桶属于危险废物HW49（900-041-49），经危废间暂存后委托有资质单位处理。 ⑧废油抹布 项目对拆卸后的零部件进行清理，使用抹布将零件表面油污等进行擦拭，期间会产生少量废抹布，产生量约0.002t/a，对照《国家危险废物名录（2016）》，废润滑油桶属于危险废物HW49（900-041-49），经危废间暂存后委托有资质单位处理。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），对本项目产生的副产物（依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质）按照《国家危险废物名录》（2016版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）等进行属性判定。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物 名称 产生 工序 形态 主要 成分 预测产生量（吨/年） 种类判断* 固体 废物 副 产品 判定依据 1 废边角料 机加工 固 钢材 1 √ -- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017） 2 废切削液 剪切 液 切削液 0.5 √ -- 3 焊渣 焊接 固 焊条 0.1 √ -- 4 废包装材料 打包入库 固 塑料 0.2 √ -- 5 生活垃圾 生活 固 果皮纸屑 3 √ -- 6 废机油 机修 液态 矿物油 0.02 √ - 7 废包装桶 包装 固态 切削液、矿物油、铁桶 0.03 √ - 8 废油抹布 机修 固态 有机物、纤维 0.002 √ - 建设项目固体废物产生情况汇总见表5-6。 表5-6 建设项目固体废物分析结果汇总表 序 号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物类别 废物 代码 产生量（t/a） 1 废边角料 一般 固废 机加工 固 钢材 《国家危险废物名录》（2016版） 不具 危险性 99 -- 1 2 废切削液 危险 废物 剪切 液 切削液 T，I HW09 900-006-09 0.5 3 焊渣 一般 固废 焊接 固 焊条 不具 危险性 99 -- 0.1 4 废包装材料 一般 固废 打包 入库 固 塑料 不具 危险性 99 -- 0.2 5 生活垃圾 一般 固废 生活 固 果皮纸屑 不具 危险性 99 -- 3 6 废机油 危险 废物 机械维护检修 液 矿物油 T，I HW08 900-249-08 0.02 7 废包装桶 危险 废物 机械维护检修 固 切削液、矿物油、铁桶 T，I HW49 900-041-49 0.03 8 废油抹布 危险 废物 机械维护检修 固 有机物、纤维 T，I HW49 900-041-49 0.002 表5-7 建设项目危险废物产生及处置情况一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废切削液 HW09 900-006-09 0.5 剪切 液态 切削液 切削液 三个月 T/I 使用密闭胶桶贮存于车间危废仓库，交由有资质处置 废机油 HW08 900-249-08 0.02 机修 液态 矿物油 矿物油 三个月 T/I 废包装桶 HW49 900-041-49 0.03 包装 固态 切削液、矿物油、铁桶 切削液 三个月 T/I 废油抹布 HW49 900-041-49 0.002 机修 固态 有机物、纤维 有机物 三个月 T/I

六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 生产车间 | 颗粒物 | -- | 0.012 | -- | 0.000545 | 0.001308 | 周边环境 |
| 水 污 染 物 | 排放源 （编号） | 废水量m3/a | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | 240 | COD | 350 | 0.084 | 300 | 0.072 | 生活污水经化粪池处理后排入城东污水处理厂集中处理 |
|  |  |  | SS | 300 | 0.072 | 250 | 0.06 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20 | 0.006 | 25 | 0.006 |  |
|  |  |  | TP | 4 | 0.00096 | 4 | 0.00096 |  |
|  |  |  | TN | 30 | 0.0072 | 30 | 0.0072 |  |
| 固 体 废 物 | 污染物 名称 | 产生量 t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 废边角料 | 1 | 1 | 0 | 0 | 零排放 |
|  | 焊渣 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |
|  | 废包装材料 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | 废切削液 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废包装桶 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  |
|  | 废机油 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  |
|  | 废油抹布 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目在生产中高噪声设备主要为机加工设备等，其噪声源强约为70~85dB（A），分别通过采取将各类高噪声设备采用减震、消音、隔音装置等不同的措施，有效降低了噪声源强，保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |
| 主要生态影响 | 项目所在区域为工业区，周围无生态敏感点，对周围生态无影响。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为租赁厂房，厂房现空置，无遗留环境问题，施工期主要为设备安装调试，对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析 大气环境影响分析 本项目废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘，通过焊接烟尘净化装置处理后在车间内无组织排放。 （1）废气处理设施 图7-1 项目焊接烟尘净化装置示意图 焊接烟尘净化装置：固定式焊接烟尘净化器是专为治理焊接作业时产生烟尘、粉尘、有毒气体而开发的一款工业环保设备，它广泛应用于各种焊接、抛光打磨、化学品生产等场所，内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体，进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入焊接烟尘净化器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在焊接烟尘净化器设备净化室内，洁净气体经滤芯过滤净化后进入焊接烟雾净化器设备洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器进一步吸附净化后经出风口排出。 （2）评价等级判定 ①评价因子和评价标准筛选 项目主要污染因子为颗粒物，具体评价因子和评价标准见表7-1。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价 因子 平均时段 标准值 ug/m3 标准来源 TSP 1小时平均 900 TSP小时平均浓度按照GB3095-2012日均浓度值的3倍计算 ②估算模型参数表 估算模型参数表见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） 42.5万 最高环境温度/℃ 38.6 最低环境温度/℃ -5.9 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 是( 否( 地形数据分辨率/m - 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是( 否( 岸线距离/km - 岸线方向/° - ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-3 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 表7-4 估算模式计算结果统计 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 矩形面源 颗粒物 900.0 0.000114 0.01 / ④污染源调查 大气污染源面源参数调查清单见表7-5。 表7-5 大气面源参数调查清单（矩形面源） 编号 名称 坐标 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源 宽度/m 与正北夹角/o 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 颗粒物 1 生产 车间 118.343364 33.921195 0 120 88 0 10 2400 连续 0.000545 本项目Pmax最大值出现为面源排放的颗粒物，Pmax值为0.05028%，Cmax为0.45255ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。因此无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算，核算内容详见下表： 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排 放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 / 焊接 颗粒物 固定式焊接烟尘净化装置 GB16297-1996 1.0 0.001308 无组织排放统计 颗粒物 0.001308t/a 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.001308 ⑤大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐大气环境距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018），本次环评对无组织排放的废气污染物估算其大气环境控制距离。 表7-8 大气环境防护距离计算结果 建设项目 因子 颗粒物 生产车间 距离（m） 无超标点 大气环境防护距离（m） 0 根据项目的无组织排放量计算污染物的大气环境防护距离，经计算无组织排放源无超标点。因此，本项目不需设置大气环境防护距离。 ⑥卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——为标准浓度限值（mg/m3）； Qc——有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时），取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量； r——为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为卫生防护距离计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 表7-9 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 卫生防护距离计算结果见下表。 表7-10 卫生防护距离计算结果 序号 污染源位置 污染源名称 计算卫生防护距离(m) 确定卫生防护距离(m) 1 生产车间 颗粒物 0.004 50 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。故本次环评以整个生产车间为边界设置50m卫生防护距离。 项目的无组织废气排放量确定卫生防护距离为生产车间为边界外扩50m。根据现场踏勘，项目卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 因此，本项目设置的卫生防护距离可以满足环境要求。 建设项目大气环境影响评价自查表 表7-11 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长=5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~2000t/a( <500t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3） 包括二次PM2.5□ 其他污染物（VOCs、颗粒物） 不包括二次PM2.5( 评价 标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状 评价 评价功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行 监测数据( 主管部门 发布的数据( 现状补充检测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的 污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 （不适用） 预测模型 AERMOD ( ADMS ( AUSTAL2000 ( EDMS/AEDT( CALPUFF( 网格 模型 ( 其他 ( 预测范围 边长≥50km( 边长5~50km( 边长=5km( 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率>100%( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率>10%( 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率>30%( 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 （0）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率>100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k>-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（ ） 有组织废气监测( 无监测( 无组织废气监测( 环境质量 监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ / )厂界最远（ / ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒物:(0)t/a VOCs:(0)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、地表水环境影响分析 项目外排废水主要为员工生活污水，排放量为240m3/a，项目废水水质均较为简单，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、TN，员工生活污水经厂区化粪池处理后，满足城东污水处理厂接管标准后通过污水管网接管至城东污水处理厂集中处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排放，尾水排入马河。 评价等级判定 表7-12 地表水评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 建设项目营运期废水为生活污水。经预测，本项目运营期废水量为240m3/a。本项目生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，最终由宿迁市城东污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。因此无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量及相关信息进行核算。 （2）污水处理厂依托可行性分析 ①宿迁市城东污水处理厂简介 厂区污水处理站设计能力150t/h，3600t/d。宿迁市城东污水处理厂处理工艺采用三槽式氧化沟处理工艺，该工艺脱氮除磷工艺效果比较理想，便于管理，且此类工艺技术比较成熟，运行稳定，在确保宿迁市城东污水处理厂接纳废水达到接管水质标准后，污水经治理后出水中的各项指标能达到国家规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002表1中的一级标准B要求。原污水交替进入A池或C池，处理出水则相应地从作为沉淀池的C池或A池流出，提高曝气转刷利用效率，另外也有利于生物脱氮。污泥浓缩脱水后进行干化处理，送至城市垃圾卫生填埋场进行填埋处理。 图7-3 宿迁市城东污水处理厂工艺流程图 ②设计参数指标 设计进水水质指标见表7-13。 表7-13 城东污水处理厂进水水质一览表 单位：mg/L(pH无量纲) 污染指标 COD SS BOD5 NH3-N TP 浓度 ≤450 ≤250 ≤150 ≤40 ≤4.5 ③设计出水水质指标如下： 表7-14 城东污水处理厂出水水质一览表 单位：mg/L(pH无量纲) 污染指标 COD SS BOD5 NH3-N 总磷 浓度 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5（8） ≤0.5 ④废水接管可行性 A、接管浓度 城东污水处理厂接管浓度限值见表7-13。 本项目工程分析中污水处理站的出水浓度可知，本项目各项水污染物排放浓度均可满足城东污水处理厂接管浓度限值，项目废水可排入城东污水处理厂处理。 B、接管范围 宿迁市城东污水处理厂位于开发区江山大道以东的马河北侧，纳污范围为宿豫区外环路以内城区15km2，以及江苏宿迁高新技术产业开发区中除张家港一宿豫工业园区以外的范围。本项目位于宿迁经济开发区收水范围内，项目所在地污水管网目前已经建设到位，本项目属于污水处理厂的接管范围之内。 C、污水厂余量 目前，城东污水处理厂设计规模为6万m3/d，建设项目生活污水排放量为0.8m3/d，占其余量较小。建设项目属于城东污水处理厂收水范围之内，污水管网已铺设到位，污水接管口已根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行设置。 综上分析，建设项目生活污水达接管要求排入宿迁市城东污水处理厂，经集中处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，尾水排入马河，对水环境影响较小。

建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表7-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号 废水类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD SS 氨氮 TP TN 进入宿迁市城东污水处理厂 间接排放 H1 生活污水处理设施 化粪池 D1 (是 (否 (企业总排 (雨水排口 (清净下水排口 (温排水排口 (车间或车间处理设施排放口 a是指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至场内综合污水处理站；直接排入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放、流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击性排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关编号进行填写。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 ②废水间接排放口基本情况 表7-16 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 （万m3/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 D1 118.343965 33.921649 0.024 进入宿迁市城东污水处理 间接排放 -- 宿迁市城东污水 COD 50 SS 10 氨氮 5 TP 0.5 TN 15 ③本项目废水污染物排放执行标准见表7-17。 表7-17 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 W1 pH(无量纲) 宿迁市城东污水处理厂接管标准 6-9 COD（mg/L） 350 SS（mg/L） 250 NH3-N（mg/L） 40 TP（mg/L） 3 BOD5 200 总氮 70 ④废水污染物排放信息表 表7-18 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（m3/d） 年排放量（m3/a） 1 D1 COD 300 0.00024 0.072 2 SS 250 0.0002 0.06 3 氨氮 25 0.00002 0.006 4 TP 4 0.0000032 0.00096 5 TN 30 0.000024 0.0072 全厂排口总计 COD 0.072 SS 0.06 氨氮 0.006 TP 0.00096 TN 0.0072 ④地表水影响评价自查表 表7-19 地表水影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型( 水文要素影响型( 水环境保护目标 饮用水水源保护区 (；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放(；其他□ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值□；热污染 □；富营养化 □；其他( 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □； 现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 √；夏季 (；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 监测断面或点位个数 （）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （/） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类 □；Ⅳ类 (；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类□ 规划年评价标准（/） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 (；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标√ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 ( 影响预测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 ( 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 本项目排放量/（m3/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.072 300 SS 0.06 250 氨氮 0.006 25 TP 0.00096 4 TN 0.0072 30 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（m3/a） 排放浓度/（mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 √；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 √；自动 □；无监测 □ 手动 □；自动√；无监测 □ 监测点位 （马河上游500m、下游1km） （厂区排口） 监测因子 （COD、SS、氨氮、总磷） （COD、SS、氨氮、总磷） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 √；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

3、噪声环境影响分析 本项目在生产中高噪声设备主要为机加工设备等，其噪声源强约为70~85dB（A），分别通过采取将各类高噪声设备采用减震、消音、隔音装置等不同的措施，有效降低了噪声源强。本次评价采用点声源距离衰减模式，对本项目各厂界声环境影响进行预测。 噪声源强 表7-20 主要噪声源位置坐标、源强一览表 设备名称 数量台（组） 声级值dB(A) 位置 工作方式 正川锯床 2 80 间歇 压铆机 2 85 间歇 摇臂平台电焊机 4 85 间歇 弯圆机 2 70 间歇 液压板式剪板机 2 85 间歇 亚威转塔冲 3 80 间歇 冲床 1 80 间歇 二保焊机 30 85 间歇 氩弧焊机 20 85 间歇 多功能焊机 2 85 间歇 焊烟净化器 30 80 间歇 F3O数控转塔冲床 3 80 间歇 JH23压力机 2 75 间歇 数控闸式前送机 2 80 间歇 F5O数控转塔冲床 1 80 间歇 航吊 2 75 间歇 叉车 2 70 间歇 噪声距离衰减公式如下： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与参考位置的距离（m）； r0——参考位置与噪声源的距离，统一r0=1m。 噪声叠加公式如下： 式中：LPT——不同噪声源作用于关心点的A声级，dB(A)； Lpi——噪声源Pi作用于关心点的A声级，dB(A) 按照上面给出的计算公式计算各个点声源预测值和距离衰减时噪声对厂界影响值（贡献值），其预测结果表7-21。 表7-21 噪声预测评价结果（单位：dB（A）） 关注点 昼间厂界噪声贡献值 夜间厂界噪声贡献值 厂界东 54.6 — 厂界南 55.7 — 厂界西 54.7 — 厂界北 55.8 — 标准值 60 50 注：本项目夜间不生产 根据预测结果，项目噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界噪声达标排放，对周边声环境影响较小。 为确保厂界噪声达标排放，建设单位需采取必要的减振降噪措施，建议采取以下措施： （1）合理布置厂区，将产噪设备设置在厂区中央；对高噪声设备安装消声装置；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 （2）加强车间的隔音措施，如将置于室外的高噪设备建造机房；适当增加车间墙壁厚度；并安装隔声门窗、生产时尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 （3）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态。 由以上分析可知，项目噪声源在采取有效的控制措施、合理布局、加强管理，可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) 3 类标准要求，对周围环境不造成影响。 4、固体废物环境影响分析 （1）固体废物暂存场所合理性分析 本项目建设一座建筑面积为50m2的一般固废暂存间，生活垃圾基本可以做到日产日清，化粪池污泥清掏后立即清运，基本不占用一般工业固废堆场。其余的一般工业固废垃圾平均转运周期为1个月，则暂存期内一般工业固废量最多为0.11t，本项目一般固废暂存间一次暂存量最大为5t，因此本项目设置的50m2一般工业固废堆场可以满足固废贮存的要求。 本项目建设1座建筑面积5m2的危废暂存间，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，因此危废仓库的选址合理。建设项目危废产生量为0.552t/a，转运周期为三个月，则暂存期内危废量最多为0.138，废机油采用50kg胶桶密闭盛装，需2只50kg桶，每只桶按照占地面积0.4m2计，共占地约0.8m2；废油桶约6个，每只桶按照占地面积0.2m2计，共占地约1.2m2，废油桶按单层暂存考虑；废油抹布约0.002t，采用20kg袋装，约一个，占地约0.2m2，则所需暂存面积约为2.2m2，因此企业设置5m2危废暂存间，可以满足危废贮存的要求。 项目产生的固体废物处置方式详见下表。 表7-22 本项目固体废物利用处置方式 序号 固体废物名称 产生 工序 属性 废物 类别 废物代码 产生量（t/a） 处置方式 利用处置单位 1 废边角料 机加工 一般固废 99 -- 1 外售 - 2 焊渣 焊接 一般固废 99 -- 0.1 外售 - 3 废包装材料 打包入库 一般固废 99 -- 0.2 环卫 清运 - 4 生活垃圾 生活 一般固废 99 -- 3 环卫 清运 - 5 废切削液 剪切 危险废物 HW09 900-006-09 0.5 委托有资质单位处理 6 废机油 机械维护检修 危险废物 HW08 900-249-08 0.02 - 7 废包装桶 包装 危险废物 HW49 900-041-49 0.03 - 8 废油抹布 机械维护检修 危险废物 HW49 900-041-49 0.002 - （2）危险废物收集污染防治措施分析 本项目营运期产生的危险废物主要为废切削液、废机油、废包装桶和废油抹布，危废产生后通过收集由专用的密闭胶桶和密封袋贮存于厂区的危废仓库，并交由资质单位进行处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对无影响。 同时，本项目产生的危废用密闭胶桶和密封袋贮存，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 （3）危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： a 贮存场所应符合GB18597-2001 规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。 b 贮存区内禁止混放不相容危险废物。 c 贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 d 贮存区符合消防要求。 e 贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 f 基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。通过该系列措施可对危险废物进行有效储存，对土壤及地下水影响较小。 （3）危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： a 危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 c 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 d 组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。通过该系列措施可保证在运输过程中危险固废对经由地的环境影响较小。 本此环评要求企业落实以下几点要求： a、对危险固废堆场区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅 栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2 的规定设置警示标志，现场需配置 安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等； b、对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施； c、加强固废管理，固废堆场中一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、 空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入堆场存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理； d、严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。 综上，本项目产生的危险固废均有合理的处理途径，不会产生二次环境污染。 危废暂存场所污染防治措施要求： 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 ①危险废物贮存容器要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ②危险废物贮存设施的设计要求 危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。 ③公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 （4）固体废物贮存、运输过程中散落、泄露的环境影响 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存。包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。 固体废物运输过程中如果发生散落、泄露，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄露进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应加强管理。 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，根据附录A 土壤环境影响评价项目类别“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于制造业III类项目。 根据导则6.2.2.1内容“建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。”本项目属于小型占地规模。本项目位于江苏省宿迁高新技术产业开发区，周边50m范围内无敏感目标，北侧为拆迁闲置空地，其余三边为工业企业，因此项目周边土壤环境敏感程度为不敏感。 表7-23 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 不敏感 其他情况 表7-24 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- -- 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作 根据导则要求，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 评价依据 ①风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018）确定危险物质。 ②风险潜势初判及风险评价等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见下表。 表7-25 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度E 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中毒危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境高度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境高度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 P的分级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+......+qn/Qn 式中：q1，q2，......qn--每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，......Qn--每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目原辅料与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的物质对照可知，本项目无危险物质。故其风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见下表。 表7-26 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅲ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 环境敏感目标调查 拟建项目主要环境敏感目标分布情况详见表3-1。 风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅料的毒性、易燃易爆性等危险性级别，项目所用原辅材料与HJ169-2018、《环境风险评价实用技术和方法》进行对比，无危险物质，日常生产过程中，主要避免环保工程非正常运行，防范火灾等事故。 分析结论 拟建项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作操作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，拟建项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可承受的。 公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。应急对策和预案的内容及要求如下表： 表7-27 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：生产区、贮存区、环境保护目标等 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 表7-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 智能环保科技技术研发、智能环保设备制造 建设地点 （江苏）省 （宿迁）市 （宿豫）区 （）县 高新技术产业开发区 地理坐标 经度 118.343080 纬度 33.920135 主要危险物质及分布 -- 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） -- 风险防范措施要求 制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作操作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单风险即可。 环境风险自查表 表7-29 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 - -- -- -- -- -- -- -- 存在总量/t - -- -- -- -- -- -- -- 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 200 人 5km范围内人口数 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1( F2( F3( 环境敏感目标分级 S1( S2( S3( 地下水 地下水功能敏感性 G1( G2( G3( 包气带防污性能 D1( D2( D3( 物质及工艺系统 危险性 Q值 Q＜1( 1≤Q＜10( 10≤Q＜100( Q＞100( M值 M1( M2( M3( M4( P值 P1( P2( P3( P4( 环境敏感程度 大气 E1( E2( E3( 地表水 E1( E2( E3( 地下水 E1( E2( E3( 环境风险潜势 Ⅳ+( Ⅳ( Ⅲ( Ⅱ( Ⅰ( 评价等级 一级( 二级( 三级( 简单分析( 风险 识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险 类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法( 经验估算法( 其他估算法( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB( AFTOX( 其他( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 评价结论与建议 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 6、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表7-30。 表7-30 新增各排污口环境保护图形标志一览表 排放口名称 编号 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 污水接管口 WS-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 噪声源 ZS-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 一般固废堆场 GF-01 提示标志 正方形边框 绿色 白色 危险固废堆场 GF-02 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 注：①固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌； ②建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 （1）在排水口设置相应环保图形标志牌，便于管理、维修以及更新，厂内废水经预处理后接入城东污水处理厂； （2）按江苏省规定加强固废管理，应加强固废暂存设施的管理，设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场应采取防散、防流、防渗等措施，并应在存放场地边界和进出口位置设置环保标志牌； （3）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 项目建成后，应对上述所有污染物排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 7、环境监测 （1）监测目的 为有效地了解建设项目排放的污染物在国家规定范围之内，确保污水接管达标，废气排放达到相应标准，防止污染事故发生，为环境管理提供依据，应对建设各排放口实行监测、监督。 （2）监测计划 根据《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）、《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规【2011】1 号），污染源监测以排污单位自行监测为主，污染源监测具体见表7-31-表7-32。 表7-31 项目运营期大气污染源监测计划 序号 污染源类别 排放口编号 排放口名称 监测内容 污染物名称 监测设施 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 执行标准 1 无组织废气 厂界 / 温度,气压,风速,风向 TSP 手工 非连续采样 至少4个 1次/年 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法(GBT15432-1995) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表7-32 项目运营期水污染源监测计划 序号 污染源类别 排放口编号 排放口名称 监测内容 污染物名称 监测设施 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 生活污水 DW001 总排口 流量 悬浮物 手工 非连续采样 至少4个 1次/年 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 2 化学需氧量 手工 非连续采样 至少4个 1次/年 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 3 总氮 手工 非连续采样 至少4个 1次/年 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013 4 氨氮 手工 非连续采样 至少4个 1次/年 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 5 总磷 手工 非连续采样 至少4个 1次/年 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 表7-33 本项目运营期噪声污染源监测计划一览表 噪声类别 生产时段 执行排放标准名称 厂界噪声排放限值 手工监测频次 昼间 夜间 昼间dB(A) 夜间dB(A) 稳态噪声 06至22 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 65 55 1次/季 10、建立环境监测档案 建立工厂的环境监测数据档案，以便发生事故时，可以及时查明事故发生的原因，使污染事故能够得到及时处理。 11、信息公开 建设单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）执行。建设单位应当公开下列信息： （一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （三）防治污染设施的建设和运行情况； （四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （五）突发环境事件应急预案； （六）其他应当公开的环境信息。 排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： （一）公告或者公开发行的信息专刊； （二）广播、电视等新闻媒体； （三）信息公开服务、监督热线电话； （四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； （五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 12、项目“三同时”验收一览表 项目“三同时”验收一览表，见表7-34。 表7-34“三同时”验收一览表 项目名称 不锈钢商用厨房设备生产项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果 环保投资（万元） 完成时间 废水 生活 污水（COD、SS、NH3-N、TP、总氮） 实行雨污分流制，建设雨污分流管网，雨水排入市政雨水系统。项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入城东污水处理厂 满足城东污水处理厂接管标准 1 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 废气 生产车间 焊接烟尘 车间划定焊接区域，固定焊接工位，项目焊接烟尘通过配备焊接烟尘净化器处理后排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 20 噪声 生产车间 — 基础减振、厂房隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准 1 固废 生活垃圾 垃圾桶 固废100%处置 3 一般固废 固废堆场50m2 危险固废 危废暂存间5m2 雨污分流、清污分流 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入城东污水处理厂，雨水采用分片式重力流方式，分别就近排入厂区外市政雨水管网内。 / 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — — 规范设置 废水排污标志牌、说明 规范化设置、满足环境管理要求 — 总量平衡具体方案 【废气】本项目排放量：无组织排放颗粒物≤0.001t/a。 【废水】本项目废水总量纳入汤山新城污水处理厂总量范围。 【固废】本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 — 区域解决问题 — — 环保投资合计 25

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 焊接烟尘 | 固定焊接工位，采用固定式焊接烟尘净化装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD SS NH3-N TP TN | 经化粪池处理后接管城东污水处理厂 | 满足城东污水处理厂接管标准 |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废边角料 | 车间收集外售 | 均得到有效的处理处置，不产生二次污染 |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 废切削液 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废油抹布 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 本项目在生产中高噪声设备主要为机加工设备等，其噪声源强约为70~85dB（A），分别通过采取将各类高噪声设备采用减震、消音、隔音装置等不同的措施，有效降低了噪声源强，保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |
| 其 它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 宿迁鹏诺环境科技有限公司位于宿迁高新技术产业开发区峨眉山路82号，拟投资35000万元建设“智能环保科技技术研发、智能环保设备制造”，项目占地面积10560m2，目前本项目已取得江苏省宿迁高新技术产业开发区行政审批局关于本项目的备案（宿迁高新备[2020]87号），项目代码：2020-321358-35-03-541345。 2、产业政策相符性及规划相容性 （1）产业政策 经查询《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目所采用的工艺、设备不属于国家相关行业限制或淘汰类工艺、设备，因此，本项目视为允许类，符合国家产业政策要求。 项目属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中允许类。因而项目符合地方产业政策。 综上，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 （2）规划的符合性分析 项目位于江苏省宿迁高新技术产业开发区峨眉山路82号，建设项目周边各项基础设施完善，水、电、气全部可满足供应，建设地点地势平坦，地质条件好，建设地四周卫生环境良好。根据宿迁高新技术开发区产业一期定位：发展电子信息、光机电一体化等国家优先发展的高新技术产业和劳动密集型裁缝服装业、工艺品制造业等为主，对一定污染的项目严格控制，特别是大气污染较重的项目；禁止引进化工、造纸等重污染项目。二期定位：纺织（主要为轻纺服装，含少量印染）、机械加工、食品和农产品加工、建材、轻工、信息产业及现代物流业。区内不得引进生皮制革、制浆造纸、电镀和表面处理等重污染行业或工艺。本项目属于机械加工类，不涉及表面处理工艺，与园区产业定位不冲突，用地性质为工业用地，符合园区用地规划。 3、环境质量现状 根据《宿迁市2019年环境状况公报》项目区域大气环境基本满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，其中由于建设施工的原因导致PM2.5和PM10有超标现象。为改善区域空气质量，宿迁市制定了《宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（宿政办发〔2018〕98号），从调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气方面全面开展蓝天保卫战，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低扬尘浓度，减少重污染天数，改善环境空气质量，增强人民的蓝天幸福感；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准值、地表水马河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，均能满足相关环境功能区要求。项目产生的污染物经处理后均能达标排放，项目投产运行后不会改变当地的大气、地表水和声环境功能区划。因此本项目符合环境质量底线要求。 4、污染物产生及排放情况 （1）废气 生产车间区域内保持密闭，剪切、拼接工序不设置在风口等位置，沉降后的粉尘及时清扫收集，防止起尘。 焊接工序产生的焊接烟尘，通过车间划定焊接区域，固定焊接工位，配备固定式焊接烟尘净化装置处理后在车间内无组织排放，废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。因此，本项目无组织废气对周边环境影响较小。 项目各种废气均能处理达标排放，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （2）废水 项目排放的废水主要为生活污水。生活污水排放量为240m3/a，经化粪池处理后满足城东污水处理厂接管标准后通过污水管网接管至城东污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排入马河。由于项目废水不直接排入水体，因此，项目污水经处理达标后排放的尾水对地表水体水质影响较小。 （3）噪声 项目噪声主要为设备运行时产生，噪声值在70~85dB(A)左右，经采取合理布局、隔声、消声、减振措施后，项目噪声对周围环境的不利影响较小，项目厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固废 项目产生一般固废主要为机加工工序产生的废边角料、焊接工序产生的少量焊渣、废包装材料在车间收集后外售；废切削液、废包装桶、废机油、废油抹布委托有资质单位处置；职工生活垃圾委托环卫部门处置。 项目固体废物均可得到有效的处理处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、总量控制 根据工程分析内容，本项目总量控制因子COD、SS、氨氮、TP、TN。其中COD、SS、氨氮、TP、TN的总量接管后在污水处理厂范围内平衡。 总量控制： 【废气】本项目排放量：无组织排放颗粒物≤0.001t/a。 【废水】废水量（接管量）：废水量≤240m3/a、COD≤0.072t/a、SS≤0.06t/a、氨氮≤0.006t/a、TP≤0.00096t/a、TN≤0.0072t/a； 废水（最终排放量）：废水量≤240m3/a、COD≤0.012t/a、SS≤0.0024t/a、氨氮≤0.0012t/a、TP≤0.00012t/a、TN≤0.0036t/a； 【固废】本项目产生的各类固体废弃物均得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策，选址符合相关规划，选址合理；各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，总量符合要求，从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在该地建设可行。 二、建议 1、落实环保设施，确保污染物达标排放。 2、建设单位严格执行“三同时”制度，确保污染治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。 3、应保持良好的通风环境，以便操作工人有良好的工作环境，做好工作人员的个体防护工作，对工作人员配备防尘口罩等防护设备；做好车间无组织粉尘安全防护工作，遵守安全生产主管部门相关规范要求。 4、加强管理和安全知识教育，增强防范意识；若发现问题，及时采取措施，防止发生环境污染；检查监督污染治理处理装置的运行、维修等管理情况。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目周围环境概况图 附图三 建设项目平面布置图 附图四 项目与宿豫区生态红线保护区的位置关系图 附图五 宿豫经济开发区土地利用规划图 附件一 备案文件 附件二 企业营业执照 附件三 法人身份证 附件四 租赁协议 附件五 环评委托书 附件六 企业信用承诺书 附表1 建设项目环评审批基础信息表 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

不锈钢板/管材

N噪声

S1废边角料

冲压

N噪声

S2焊渣

S3废切削液

剪切

N噪声

S4废边角料

G1焊接废气

G2颗粒物

焊丝、CO2

焊接

N噪声

拼接

委外

喷塑

委外

喷绘打印

N噪声

S5废边角料

电子原件、玻璃

组装

N噪声

S6废包装材料

打包入库